Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 185 /16.06.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de NEW CITY TIMISOARA S.R.L., Sacalaz, DN59 A, Zona industriala II, camera 8, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 12101RP/23.11.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 6732RP/31.05.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.06.2017, ca proiectul „Organizare de santier. Imprejmuire provizorie teren. Realizare drumuri, acces in incinta. Bransament apa, racord canal. Bransament energie electrica prin pozare subterana.” propus a fi amplasat în Timişoara, str. Grigore Alexandrescu, CF nr. 408149 (nr. CF vechi 201680), nr. cad. 50777, CF nr. 401563 (nr. CF vechi 201679), nr. top. 23349-23350, CF nr. 401585 (nr. CF vechi 201681), nr. top. 23349-23350 (nr. cad 50778), jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul consta in realizarea organizarii de santier, imprejmuirea provizorie a terenului si accesul in incinta .

Suprafata totală a terenului este de 9.981 m2.

Terenul este compus din trei parcele:

-CF nr. 401585, in suprafata de 4146 mp, frontul stradal spre strada Gr. Alexandrescu este de 36.65m.

-CF nr. 401563 in suprafata de 3861 mp, frontul stradal spre strada Atanasie Demian este de 36,55 m.;

-CF nr. 408149 in suprafata de 1974 mp.

Terenul studiat, liber de constructii, are accesul functional dinspre  strada Grigore Alexandrescu (inel IV, strada  alfaltata) si dinspre str. Atanasie Demian (strada asfaltata).

Vecinatatile sunt la :

- sud-est: strada Atanasie Demian

- nord-est :  strada noua, cad 50777

- sud-vest : parcela cad 423351 teren proprietate privata

-nord-vest : strada  Grigore Alexandrescu

Imprejmuirea provizorie de santier ale celor doua parcele, se va realiza cu panouri metalice fixate pe talpi de beton prefabricat, pe o lungime de 579,9 m. (L=307,50 m la strada Grigore Alexandrescu respectiv L=272,4 m la strada Atanasie Demian) .

Bransamentul electric de organizare de santier se va realiza din LES 5KW aflata pe str. Atanasie Demian si se va monta pe stalpi.

Realizarea drumului se va face  doar pe latura nord estica, cu urmatoarea structura: 30 cm fundatie balast si 20 cm piatra sparta, lungime 230 m. Accesele dinspre cele doua strazi se vor realiza cu aceeasi structura ca a drumului de deservire a organizarii de santier.

Suprafata ocupata de obiectele provizorii din componenta organizarii de santier este de 198 m2.

Se vor amplasa urmatoarelor obiecte provizorii:

-Container metalic izolat (anexa organizare santier, vestiar, birou) =  30 mp

-Toalete ecologice 2 x 4.5 mp

-Platforme pietruite depozitare selectiva deseuri din constructii = 2 x 27 mp = 54 mp ;

-Platforme pietruite depozitare materiale de constructie = 2 x 30 mp = 60 mp .

-Platforme spalare autovehicule = 2 x 45 mp

-Tablou electric ;

-Punct PSI (în imediata apropierea  sursei de apa);

Accesul în incinta se va face prin doua porti, una pentru personal si cealalta pentru masini, dinspre strada Aristide Demian si dinspre str. Grigore Alexandrescu.

Materialele de constructie: caramizile, nisipul, se vor putea depozita si în incinta proprietatii, în aer liber, fara masuri deosebite de protectie. Materialele de constructie care necesita protectie, se vor depozita în incinta magaziei provizorii.

Parcarea autovehiculelor, pe perioada santierului, se va realiza pe terenul proprietatea beneficiarului.

Pe terenul proprietate privata exista urmatoarele specii de arbori/arbusti, care sunt propusi pentru taiere :

- corcodus (prunus cerasifera) – 12 tufe

- corcodus (prunus cerasifera) – 8 bucati

- roscovan salbatic (gleditsia tricanthos) - 25 bucati

- prun (prunus domestica) – 3 bucati

- mar (malus domestica) – 1 bucata

- roscovan salbatic (gleditsia tricanthos) - 35 bucati

Starea fitosanitara a acestora este precara.

Nu se vor planta alti arbori.

Tipul şi cantitatea deşeurilor generate:

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 0.5 |
| 17 01 02 | Caramizi | 0.5 |
| 17 01 03 | Tigle si materiale ceramice | 0.1 |
| 17 02 01 | Lemn | 0.2 |
| 17 02 02 | Sticla | 0.1 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0.1 |
| 17 04 05 | Fier si otel | 0.1 |
| 17 06 05 | Materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest | 0.2 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 0.4 |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 0.1 |
| 17 05 04 | Pamant si pietre , altele decat cele de la 17 05 03 | 5.0 |
| 17 05 08 | Resturi de balast altele decat cele de la 170507 | 0,3 |

Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deseurile reciclabile – plastic, hartie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor precolecta in recipiente separate, amplasate pe terenul proprietate si vor fi predate operatorului de servicii de salubrizare; pamantul excavat se foloseste la umpluturi;

- betonul, caramizile, materialele ceramice, amestecurile sau fractiile separate de beton, caramizi sau materiale ceramice, etc., se vor precolecta in containere cu capacitatea de 7 mc, 22 mc, inchiriate de la  firma de salubritate locala si vor fi amplasate in incinta santierului;

Gunoiul menajer se colecteaza selectiv in europubele, pe categorii de deseuri si va fi ridicat periodic de catre societatea de salubritate locala.

Alimentarea cu apa

# Bransament de apa se va realiza prin extinderea retelei de alimentare cu apa din str. Aurel Curea, in lungime de 85 m.

# Apa potabila pe perioada organizarii de santier va fi asigurata in recipiente, din comert. Sursa de apa menajera o constituie fantana existenta pe amplasament.

# Racordul canal se va executa din strada Grigore Alexandrescu, lungime de 12 m.

Evacuarea apelor reziduale

Toaletele ecologice vor fi vidanjate de societati specializate autorizate.

Incalzirea spatiilor pentru vestiare si birouri  se va face cu radiatoare electrice.

Alimentare cu energiei electrica se va face de la reteaua publica prin bransament de organizare de santier.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009 - “Acustica– limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4451/24.10.2016, destinatia actuala: curti constructii si altele.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4451/24.10.2016, emis de Primăria Municipului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz tehnic emis de SC Aquatim SA nr. 51265/DT/-ST/09.05.2017 privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, aviz tehnic de amplasament emis de SC Aquatim SA nr. 25476/24.08.2016, aviz Municipiul Timisoara-Comisia de Circulatie nr. DT2017-000640/02.03.2017, aviz de principiu Municipiul Timisoara-Mediul Urban nr. 1145/13.12.2016; HCL nr. 333/2007; acord tehnic ANIF nr. 496/23.12.2016 eliberat de Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis; aviz nr. 1071/07.12.2016 emis de SC ENEL Distributie Banat;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |