Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 215/29.06.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LIDL ROMANIA  S.C.S., loc. Chiajna, str. Industriilor, nr.19, cam.E5, jud. Ilfov, inregistrata la APM Timis cu nr. 12445RP din 06.12.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 7465RP/20.06.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.06.2017, ca proiectul „  Construire  supermarket LIDL si amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate si pe fatada, amplasare totem , imprejmuire teren si organizare de santier ” , propus a fi amplasat in  comuna Ghiroda, str. Aeroport, FN, CF 404923, CF 404497, CF 407264, CF 407302, CF 400771, CF 404757, CF 404755, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 Proiecte de infrastructura - litera  b) proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcurilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea unui hipermarket cu regim de inaltime P. Se doreste deasemenea amenajare incinta (amenajare accese auto, pietonale si parcari), totem,  panouri publicitare, imprejmuirea, organizare de santier.

Bilant teritorial:

Suprafata totala amplasament: 12003,00 mp.

- suprafata construita 	            - Sc = 2392,00 mp;

- suprafata construita desfasurata	- Sd = 2647,00 mp;

POT propus = 19,93%

CUTpropus=0,22

Accese carosabile si de pietoni:

Intrarea si iesirea din incinta se vor face prin realizarea a doua accese, atat pentru	public cat si pentru aprovizionare, din strada Aeroport, respectiv Calea Lugojului.

- Suprafata carosabila si a platformelor amenajate ptr. investitie  6204.90mp.

- Suprafata spatii verzi amenajate:  2410.00mp.

- Suprafata libera de constructii:  625.10mp.

- Suprafata teren propus pentru cedare drum, catre Primaria Ghiroda: 371.00mp.

- Locuri de parcare: 152 din care patru locuri pentru persoane cu deficienta locomotorie .

Activitatile care se vor desfasura:  specifice comertului cu amanuntul al produselor alimentare si nealimentare de larg consum:

-receptia produselor;

-depozitarea intermediara in spatiile de depozitare, conform tipului si regimului termic corespunzator;

-comercializarea cu amanuntul a produselor alimentare : carne, produse din carne, peste, zahar, ulei, faina, lactate, produse de panificatie , legume , fructe, bauturi, tutun si produse nealimentare  precum produsele de curatenie, produse cosmetice si de parfumerie, textile, imbracaminte, incaltaminte, articole de uz casnic, etc., in cadrul supermarketului  in raioane separate

In incinta magazinului se vor comercializa si semipreparate  de panificatie si patiserie coapte in cuptorul electric special ce se va amplasa in incinta magazinului.

Utilitati:

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa in vederea asigurarii necesarului de apa igienico-sanitar si pentru

refacerea rezervei de incendiu se va realiza de la sistemul centralizat de alimentare cu apa al comunei Ghiroda, al carei operator este AQUATIM S.A., printr-un bransament la reteaua de apa potabila de pe  Calea Lugojului De 355 mm, PE-HD.

Reteaua de alimentare cu apa propusa va avea lungimea L:173 m astfel: conducta bransament intre reteaua stradala si caminul de apometru CA, De 90 mm, L=9 m;conducta de la cdminul de apometru la statia de pompare, De 90 mm, L=10 m si conducta de la statia de pompare la magazin, De 75 mm, L:154 m.

- Debitul mediu zilnic, Qzi med este: 3,99 mc/zi ( 0,07 l/s);

- Debitul zilnic maxim, Qzi max este: 5,19 mc/zi ( 0,09 l/s);

- Debitul orar maxim, Qorar max este: 0,65 mc/h ( 0,18 l/s).

Rezerva de ana pentru incendiu:

Reteaua de incendiu hidranti se va amplasa perimetral magazinului, L=292 m si se va echipa cu 2 hidranti de incendiu supraterani.

Reteaua de incendiu sprinklere, L=310 m.

Rezervorul de incendiu va fi dimensionat astfel: .

- hidranti exteriori V1 = 108 mc

- hidranti interiori V 1,26 mc;

- sprinklere V = 346 mc;

Vtotal = 460 mc, rezervor subteran din beton.

Evacuarea apelor reziduale

Canalizarea exterioara se imparte dupa cum urmeaza:

- Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere

- Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare (drum de acces si parcare)

- Instalatia de colectare ape pluviale de pe cladire

#### Canalizarea apelor uzate menajere

Vor fi colectate gravitational in reteaua de canalizare menajera propusa, L:l40 m, ce se va realiza din tuburi PVC-KG, SN8, Pn1, D-110-160 mm.

Apele uzate menajere vor fi descarcate in sistemul de canalizare al comunei Ghiroda, al carei operator este AQUATIM S.A., prin intermediul unei statii de pompare SP,

Statia de pompare va descarca apele colectate din incinta prin intermediul unei conducte de refulare, teava PE-HD, PE100, Pn 6 atm, De : 90x3,3 mm, L:10 m.

Pentru realizarea racordului la canalizarea menajera centralizata, reteaua de canalizare propusa va subtraversa canalul de desecare Hcn 223, (conform Aviz tehnic emis de ANIF-Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior).

Pe reteaua de canalizare sunt prevazute camine de vizitare si de linistire.

- Debitul mediu zilnic uzat, Qzi med uzat este: 3,99 mc/zi ( 0,07 l/s);

- Debitul zilnic maxim uzat, Qzi max uzat este: 5,19 mc/zi ( 0,09 l/s);

- Debitul orar maxim uzat, Qorar max uzat  este: 0,65 mc/h ( 0,18 l/s).

#### Instalatia de colectare ape pluviale platforme exterioare (drum acces si parcare) si acoperis cladire

Apele pluviale vor fi colectate prin reteaua de canalizare pluviala propusa in sistem

separativ, astfel: de pe suprafete construite, dupa trecerea lor prin decantorul-separator de produse petroliere cu by-pass, Q:100 l/s prin sistemul de rigole si guri de scurgere, si evacuate in bazinul de retentie propusV:18O mc, ce se va amplasa la sud de supermarket.

Reteaua de canalizarc pluviala se va realiza din tuburi PVC-KG in lungime totala de L: 634 m.

Apele pluviale colectate in bazinul de retentie, dupa terminarea unei ploi torentiale, vor fi

descarcate in sistemul de canalizare al comunei Ghiroda, prin intermediul a doua pompe submersibile, Q=2,5 l/s, H=7 mCA, timp de 20 de ore, conform Aviz AQUATIM S.A. nr. 50123/DT-ST/04.05.2017.

Preaplinul bazinului de retentie Qpr:9 l/s- debit de apa la ploi maxime, va fi descarcat controlat in canalul de desecare Hcn 223 (KM2) printr-o conducta de preaplin din PVC-KG, SN8,d=160 mm  cand capacitatea de preluare a bazinului de retentie va fi depasita,( conform Aviz tehnic emis de A.N.I.F-Filiala de Imbunatatiri funciare Timis-Mures Inferior).

Pe conducta de preaplin se prevede o vana de inchidere ingropata si o clapeta de sens la

descarcare in caminul de vizitare Cl, ce se va amplasa la confluenta dintre Hcn 223 si Hcn219/6.

Pe reteaua de canalizare din incinta sunt prevazute: camine de vizitare, camin de linistire, guri de scurgere prefabricate, prevazute cu gratare gi rame din fonta, carosabile.

Energia electrica

Intreaga instalatie electrica va fi alimentata cu energie electrica din reteaua de medie tensiune a sistemului energetic national existenta pe amplasament .

Energia termica

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic interior, pentru spatiu de vanzare si depozitare s-a proiectat o instalatie de incalzire/racire prin flux termic radiant (pardoseala), in sistem industrial in placa de beton.

Agenti de racire :

Cantitatile maxime de freon din echipamente vor fi de :

- 2,4 kg agent de racire R 290 ;

-58,6 kg agent de racire R 404 ;

-0,100 kg agent de racire R 600A .

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se va realiza in incinta proprie. Pentru realizarea organizarii de santier se vor avea in vedere urmatoarele:

- Gardul de la marginea proprietatii,

- Containere dimensiuni 3X6 (m2) : Lidl 8 buc; Antreprenor general: cca 30 buc.

- Traseul vehiculelor grele a fost astfel considerat incat sa nu fie nevoie de 2 rampe si totodata pentru fluidizarea traficului.

Componentele principale ale organizarii de santier sunt:

1 panou de identificare al investitiei;

1 cabina poarta;

1 grup sanitar, toaleta ecologica

1 platforma depozitare materiale

1 magazie scule

1 punct P.S.I.

vestiare

Suprafata terenului ocupat datorata organizarii de santier : 500  mp.

Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- indicatorii pentru apele uzate menajere si pluviale, evacuate in reteaua de canalizare, vor respecta NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare.

- pentru apele pluviale ( preaplinul) evacuate in canalul de desecare- vor fi respectati indicatorii de calitate conf. Avizului de gospodarire a apelor nr. ABAB 112/ 14.06.2017;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 404/13.10.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan extins si curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind

protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 404/13.10.2016, emis de PRIMARIA COMUNEI GHIRODA;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor ( aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 112 din 14.06.2017 emis de ABA BANAT, aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de pa si canal nr. 50123/DT- ST/ 04.05.2017 emis de SC AQUATIM SA, acord tehnic ANIF nr. 192/ 11.05.2017, CF 404923, CF 404497, CF 407264, CF 407302, CF 400771, CF 404757, CF 404755);

- Pe parcursul executarii lucrarilor  se vor taia 3 arbori( 2 frasini si 1 plop) si 3 pomi fructiferi;  nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/ 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii  se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de investitie, titularul va solicita autorizatie de mediu pentru activitatile ce se regasesc in Anexa 1 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

p.SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU