Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   25 /02.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC GREEN GRID ONE SRL

, Sibiu, str. Neppendorf, nr. 2, ap. S5, Jud. Sibiu, inregistrata la APM Timis cu nr. 6643RP/24.06.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 635RP/25.01.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 01.02.2017, ca proiectul „Realizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare acces si racord la S.E.N. ”  propus a fi amplasat in Gataia, str. Intravilan extins, CF-uri:

| Nr. Crt. | Nr. CF | Nr. Topo | Supratata |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 402335 | A/443/2 | 5.00 ha |
| 2. | 400728 | A/443/3 | 3.56 ha |
| 3. | 401923 | A/443/4 | 2.13 ha |
| 4. | 400775 | A/443/5 | 10.92 ha |
| 5. | 400757 | A/443/6 | 5.00 ha |
| 6. | 400725 | A/443/7 | 1.07 ha |
| 7. | 402760 | A/443/8 | 4.27 ha |
| 8. | 400747 | A/443/9 | 3.53 ha |
| 9. | 402309 | A/443/10 | 2.00 ha |
| 10. | 400723 | A/443/11 | 3.04 ha |
| 11. | 400776 | A/443/12 | 5.00 ha |
| 12. | 402336 | A/440/1 | 1.85 ha |
| 13. | 402337 | A/440/2 | 6.14 ha |
| 14. | 402329 | A/440/3 | 4.91 ha |
| 15. | 402327 | A/440/4 | 4.99 ha |
| 16. | 402339 | A/440/5 | 3.85 ha |
| 17. | 402762 | A/440/6 | 3.56 ha |
| 18. | 400742 | A/440/7 | 3.48 ha |
| 19. | 400751 | A/440/8 | 2.76 ha |
| 20. | 400745 | A/440/9 | 1.85 ha |
| 21. | 404196 | A/440/10 | 2.00 ha |
| 22. | 400754 | A/440/11 | 1.58 ha |
| 23. | 400726 | A/440/12 | 1.73 ha |
| 24. | 402308 | A/440/13 | 6.28 ha |

, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 3 a. - instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice, termice şi a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune realizarea unui  parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare acces si racordare la S.E.N.

Parcul fotovoltaic va fi format din panouri solare montate pe o structura metalica, care are rolul de a sustine grupul de panouri montate la o inclinare de 30 grade fata de pamant.

Structura metalica va fi alcatuita din urmatoarele parti:

-panele transversale pe care se monteaza panoul ;

-cadre inclinate formate din: rigle inclinate, montant, contrafise ;

-pilon metalic fixat in teren la aprox. 1,40 m, pentru preluarea incarcarilor si transmiterea acestora catre teren ;

-profilat.

lmpamantarea se va realiza direct in sol cu o masina de pozat suporti, la o adancime  corespunzatoare, astfel incat sa reziste la o smulgere de 1000 tf. Adancimea de pozare, poate varia in functie de duritatea terenului.

Structura metalica va fi o structura tipizata, proiectata pentru a rezista conditiilor meterologice adverse, atat in caz de ploi torentiale cat si pentru zapezi intense, cu un minim de intretinere.

Panourile fotovoltaice.

Parcul fotovoltaic Gataia, va avea in componenta un numar de 158.400 panouri fotovoltaice, cu o putere instalata de 44.352 MWp.

Panourile sunt policristaline, de 280 W fiecare, avand o eficienta de 17% .

Echipamentele de conversie - invertoarele

Pentru conversia puterii produse de panourile fotovoltaice din continuu in alternativ se vor folosi un numar de 440 bucati invertoarele centrale, 100 KW, care:

- sunt foarte eficiente si au o lunga perioada de functionare;

- au un desing compact;

- atat intrarile cat si iesirile invertorului au protectii;

- factorul de putere este conform standardelor impuse de legislate;

- sunt monitorizate.

Modulele de invertor prezinta un grad de protectie de IP54 ceea ce il face adecvat pentru utilizarea sa in intemperie, fara nevoia introducerii sale in caseta de protectie.

Instalatii electrice de distributie

Dupa conectarea panouriior fotovoltaice in siruri de 16 panouri fotovoltaice, acestea se vor conecta in una dintre cele 8 intrari ale cutiei de conexiune si SCADA.

Fiecare cutie de conexiune si SCADA este legata intr-una dintre cele 16 intrari ale invertorului, printr-un cablu de energie electrica armat 1x70 mmp ingropat in pamant la cota de 0,8m fata de cota finita a terenului sistematizat iar conectarea panourilor fotovoltaice in cutia de conexiuni si SCADA se face prin cablu de energie electrica armat 1x16mmp. Caderile de tensiune maxim admisibile pe circuiteie electrice sunt de 2%.

Cutia de conexiune si SCADA

Cutia de conexiune si SCADA este produsa de acelasi producator care livreaza si invertoarele.

Cutiile de conexiune si SCADA au urmatoarele date tehnice:

- Curentul maxim pe intrare 14 A;

- Curentul maxim de iesire 80 A;

- Tensiunea maxima de intrare 1000 V ;

- Conecteaza siruriie de curent continuu in paralel;

- Au incorporat: sistemul de protectie si eel de masura pentru partea de curent continuu;

- Dimensiuni: 460x700x260.

Cutia de conexiuni si SCADA are 8 intrari si o iesire, protectie aferente circuitelor de curent continuu precum si monitorizarea prin sistemul SCADA.

Instalatii de impamantare si echipotentializari

Centrala fotovoltaica va fi conceputa cu un sistem de impamantare care asigura contactul electric intre partile metalice ale instalatiei. Rezistenta de impamantare va fi de max. 4 ohmi. Pentru aceasta sunt prevazuti tarusi de 2 m legati intre ei cu conductor de Cu 35 mmp. Numarul tarusilor va fi atat cat este necesar pentru a se realiza valoarea rezistentei de punere la pamant.

Pentru partea de curent continuu, cablul de legare la Pamant de la intrarea in generator (invertor) va avea o sectiune de 16 mmp si va fi din Cu izolat.

Pe partea de curent alternativ, conductorul principal de legare la pamant va avea o sectiune de 35 mmp si va fi protejat impotiva coroziunii.

Fiecare modul de invertor se va lega la centura principala de impamantare prin conductor de Cu 10 mmp.

Instalatiile electrice vor fi protejate prin echipamente de protectie impotriva suprasarcinilor si a scurtcircuitelor. Protectiile vor fi de tip magnetotermic astfel incat curba de declansare tip C a fiecarui dispozitiv sa fie mai rapida decat curba de fuziune a cablului pe care il protejeaza. De asemenea se va avea in vedere si o protectie diferentiala cu o sensibilitate de 30 mA pentru protectia impotriva atingerii directe.

Pentru a evita descarcarile electrice asupra persoanelor care pot ajunge in situatii periculoase se vor realiza urmatoarele masuri:

- pe partea de current continuu, instalatiile sunt izolate fata de pamant cu materiale electroizolante de clasa II si un supraveghetor al rezistentei de izolatie care sa detecteze orice punere la pamant a unui dintre cei doi poli;

- pe partea de curent alternativ, se va monta un intrerupator diferential de 30 mA si un curent nominal de 40 A;

Partea de curent alternativ este izolata fata de partea de curent continuu printr-un transformator de izolare, incorporat in invertor. Ca masura de protectie complementare pentru protectia persoanelor impotriva socurilor electrice se va instala o impamantare la care se conecteaza toate masele metalice ale tuturor echipamentelor, se va evita astfel orice tensiune care poate aparea intre acestea si pamant.

Instalatii de protectie impotriva trasnetelor

Solutia aleasa va fi formata dintr-un numar corespunzator de paratrasnete cu dispozitiv de amorsare cu un avans de amorsare de 60 µs, montate pe catarge metalice cu o inaltime utila de 10m.

Nivelele de protectie sunt urmatoarele:

- La nivelul solului: 138.53 m;

- La nivelul panourilor: 134.75 m;

Fiecare paratrasnet se va lega la centura principala de impamantare printr-o piesa de separatie, iar coborarile vor fi formate din conductor de cupru de 70 mm, pozat aparent pe stalpul metalic de montare.

Fiecare coborare va fi prevazuta cu un contor de lovituri de trasnet, montat pe stalpul de montaj, pentru verificarile periodice si mentenanta.

Instalatia de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice si a celor de comutatie se va face prin descarcatoare clasa B+C, montate in tablourile electrice de distributie ale posturilor QGBT precum si in tablourile de distributie secundare.

Fiecare invertor va fi protejat impotriva circulatiilor inverse de putere precum si impotriva supratensiunilor.

Instalatii de iluminat exterior

lluminatul exterior va fi alcatuit din corpuri de iluminat cu grad ridicat de protectie IP65, cu rezistenta antivandalism, montate pe stalpi metalici de otel zincat cu o inaltime utila de 8 m, montate in fundatie de beton prefabricata.

Fiecare stalp metalic se va lega la Centura principala de impamantare prin platbanda de Ol-Zn de 25x4 mm.

Conditii privind monitorizarea

Utilizatorul va prevedea echipamente pentru monitorizarea starii aparatelor de comutatie, a puterii emise precum si a tensiunii in punctul de racordare.

Materialele si echipamentele care se vor monta in instalatiile ENEL DISTRIBUTE Banat vor respecta standardele si omologarile ENEL.

Statia electrica de transformare 110/20 kV, 50 MVA

Statia de transformare 20/110 kV Gataia Fotovoltaic este amplasata in interiorul parcului parcului fotovoltaic din apropierea localitatii Gataia.

Nu stint necesare cai de acces provizorii, circulatia realizandu-se pe reteaua de drumuri existente.

Executantul va intretine drumurile de acces in stare corespunzatoare pentru trecerea sigura si fara probleme a vehiculelor si instalatiilor pana la terminarea lucrarilor.

Statia de transformare 20/110 kV Gataia Fotovoltaic, amplasata in interiorul Parcului Fotovoltaic Gataia, va primi energia electrica produsa de panourile solare, prin LES 20 kV, la celule 20 kV montate in interior. In exterior statia va avea un transformator 110/20kV - 50 MVA, cu o celula de 110kV.

Energia electrica se livreaza, prin LES 110 kV de 0,8 km, in statia de transformare 110/20 kV Gataia, apartinand Operatorului de Distributie Enel Banat.

Echipamente care se monteaza in statia de transformare

In statia exterioara 110 kV se monteaza urmatoarele echipamente:

- 1 transformator 110/20kV, 50 MVA;

- 1 intrerupator cu SF6 si mecanism de actionare cu resort;

- 1 separator tripolar cu un cutit de legare la pamant 123 kV, 1600 A;

- 3 transformatoare de masura combinate, cu SF6,123 kV, de curent si de tensiune;

- 6 descarcatoare pe faze 96 kV, (3 la borne trafo si 3 la intrarea in LES 110 kV), cu contoare de inregistrare a descarcarilor;

- 1 descarcator pe nul 110 kV trafo;

- 1 cutit monofazat de legare la pamant nul trafo 123 kV, cu dispozitiv de actionare electrica;

- 3 terminale de cablu 110 kV;

Montajul transformatorului cuprinde urmatoarele operatiuni:

- asezarea pe fundatie;

- asamblarea transformatorului si a accesoriilor;

- protectia antiseismica;

- legarea la pamant.

Echipamentele 110 kV se monteaza pe suporti din profile metalice zincate. Pentru intrerupator suportii metalici si materialele de fixare, fac parte din fumitura. Pentru restul echipamentelor se vor confectiona suportii metalici.

Montarea cailor de curent va fi precedata de verificarea si receptionarea montajuiui echipamentului primar si a parti] de constructie aferente.

Dupa terminarea montajuiui se vor efectua urmatoarele operatii:

- verificarea corespondentei si a continuitatii fazelor;

- verificarea respectarii distantelor minime de izolatie;

- verificarea contactelor electrice;

- verificarea legarii la pamant.

Statia de 20kV

Se monteaza 7 celule de interior 24 kV, de tip inchis, izolate in aer, avand intrerupatoare debrosabile, cu stingerea arcului in vid.

S-au prevazut urmatoarele celule de 20kV:

- 1 celulatrafo 20 kV,

- 5 celule de LES 20 kV,

- 1 celula de trafo servicii proprii.

Celulele se monteaza in sala de 20 kV din cladirea statiei.

Transformatorul de servicii proprii 20/0,4 kV, cu izolatie in ulei, se monteaza intr-o incapere separata din cladirea statiei si va avea acces numai din exterior.

Racorduri de M.T.

Racordarea transformatorului de putere 50 MVA la celula de 20 kV se realizeaza cu cabluri monofazate, cu izolatie XLPE, de tip N2XS(FL)2Y 12/20 kV.

Cablurile se pozeaza in sant cu adancimea de 1 m, pe pat de nisip, acoperite cu un strat de nisip si apoi cu pamant. Se vor monta si benzi din folie de PVC pentru avertizare.

La subtraversarea drumului de acces, pozarea se face in tuburi de protectie din PVC sau HDPE.

La pozarea cablurilor se respecta urmatoarea ordine:

- stabilirea si marcarea traseului;

- masurarea si debitarea cablului la lungimea necesara cu rezerva corespunzatoare;

- executarea sapaturii;

- pozarea cablurilor in sapatura si in tuburi de protectie conform detaliilor din proiect;

Instalatia de paratrasnete a statiei

Protectia instaiatiilor electrice din statia 110/20kV CEF GATAIA, impotriva loviturilor directe de trasnet, se va asigura prin instalatia de paratrasnete.

Statia exterioara si cladirea statiei vor fi protejate cu 2 paratrasnete de 17 m inaltime, pe stalpi metalici.

Fiecare paratrasnet protejeaza pe o raza de 11 m, la inaltimea de 7,2 m si pe o raza de 14,8 m ia o inaltime de 5 m.

De la paratrasnet se asigura raspandirea curentului de trasnet pe magistralele instalatiei de legare la pamant a statiei, pe 3 directii.

Instalatia de legare la pamant a statiei trebuie sa aiba rezistenta de dispersie mai mica de 1 Ohm.

Instalatia de legare la pamant

Pentru protejarea personalului de exploatare si intretinere impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instaiatiilor aflate sub tensiune, s-a prevazut o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente in statie.

Principalele elemente componente ale instalatiei de legare la pamant din statia de 110/20 kV sunt urmatoarele:

- instalatia de dirijare a distributiei potentialelor,

- priza de pamant artificiala.

Lucrari de suprastructura:

Suporti metalici si paratrasnet

Suportii pentru sustinerea echipamentelor sunt proiectate din profile metalice laminate la cald.

Paratrasnetul se va executa din tronsoane realizate din tevi, care se vor imbina cu suruburi si suduri.

Racord LES 110 kV

Linia electrica subterana (LES) 110 kV intre noua statie de transformare 110/20 kV CEF Gataia si statia de transformare 110/20kV Gataia se monteaza subteran in spatiu verde, unde este posibil, atat in incinta Parcului Fotovoltaic cat si in afara incintei (pe marginea drumurilor de expoatare) pana la statia de transformare 110/20kV Gataia.

Traseul LES 110 kV + FO va avea o lungime de 2,02 km.

LES 110 kV se va realiza prin montarea a unui sistem de 3 cabluri monopolare de 110 kV tip A2XS(FL)2Y 1x500 mmp din aluminiu, cu ecran de Cupru 50 mmp, cu izolatie uscata din polietilena XLPE si protectie longo-transversala la patrunderea apei, in dispozitie ,,trefla stransa".

La traversarile drumurilor cablurile se vor poza in tuburi de protectie.

Pe acelasi traseu cu LES se monteaza si un cablu cu fibra optica pentru transmisia datelor tuturor masurilor din Parcul Fotovoltaic: Puterea activa, Puterea reactiva, Tensiunea, Frecventa si Pozitia intreruptorului, in sistemul SCADA al operatorului de Transport si Sistem CN Transelectrica SA.

Lucrari de constructii pe traseul LES 110 kV

Lucrarile de constructii pentru pozarea cablurilor de 110 kV au fost grupate in urmatoarele categorii de lucrari:

- Canale de cabluri montate in zona verde

- Subtraversari drumuri de exploatare.

Subtraversarea de drum se va executa cu sapatura deschisa, in care vor fi montate tevi PEHD, inglobate in beton clasa C16/20.

Umplutura se va realiza din balast compactat, dupa care se executa lucrarile de refacere a carosabilului.

Marcarea cablurilor de 110kV

In spatii verzi si zone necirculate se realizeaza cu borne din beton sectiunea 20 x 20 cm cu inaltimea deasupra terenului de 30 cm.

Celula 110 kV in statia 110/20kV Gataia

CEF Gataia 44 MW va fi amplasata in extravilanul localitatii Gataia din judetui Timis.

- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la bara de 110 kV din statia de transformare 110/20 kV Gataia;

- Punctul de delimitare este stabilit la tensiunea de 110 kV, la capetele terminale LES 110 kV, plecare spre Utilizator, in noua celula din statia 110/20 kV Gataia; elementele mentionate sunt in proprietatea:

- Operatorului (celula noua 110 kV) si

- Utilizatorului (capetele terminale racord LES 110 kV) racordul dintre
statia de transformare aferenta CEF Gataia 44 MW si statia de transformare 110/20kV Gataia CE se realizeaza cu LES 110 kV, cu lungimea de aproximativ 2,02km.

- punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 110kV, la Utilizator;

- punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul 110kV, la bara statiei 110/20kV Gataia.

Pentru aceasta varianta de racordare se considera urmatoarele lucrari pe tarif de racordare:

- extinderea barei de 110kV a statiei Enel Gataia 110/20kV prin montarea unei celule de 110kV complet echipata, cu un intreruptor cu comanda uni-tripolara si RAR, inclusiv protectie diferentiala longitudinala, integrate in sistemul de telecontrol al SC ENEL DITRIBUTIE BANAT SA;

- alte lucrari necesare in statia Enel Gataia ca urmare a extinderii barei: extindere instalatie de legare la pamant si paratraznet, instalatie eiectrica de iluminat exterior; montare cabluri circuite secundare, lucrari de constructii - fundatii echipamente;

- contor de masura energie produsa; contorul utilizat va fi bidirectional, clasa de exactitate 0,2S pentru energia activa si reactiva, interfata RS232, alimentare auxiliara si alimentator extern, in montaj indirect. Se va monta in exterior o antena GSM cu castig de semnal ;

- montare protectie diferentiala longitudinala pe LEA 110kV Gataia-CEF Gataia  4MW

Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei de racordare trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Enel iar materialele si echipamentele pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.

In celula 110kV din statia Gataia 110/20kV se monteaza urmatoarele echipamente:

- 1 intrerupator cu SF6 si mecanism de actionare cu resort;

- 1 separator tripoiar cu un cutit de legare la pamant 123 kV, 1600 A;

- 3 transformatoare de masura combinate, cu SF6,123 kV, de curent si de tensiune;

- 3 descarcatoare pe faze 96 kV,  cu contoare de inregistrare a descarcarilor;

- 3 terminale de cablu 110 kV;

Echipamentele 110 kV se monteaza pe suporti din profile metalice zincate. Pentru intrerupator suportii metalici si materialele de fixare, fac parte din furnitura. Pentru restul echipamentelor se vor confectiona suportii metalici.

Montarea cailor de curent va fi precedata de verificarea si receptionarea montajului echipamentului primar si a partii de constructie aferente.

Dupa terminarea montajului se vor efectua urmatoarele operatii:

- verificarea corespondentei si a continuitatii fazelor;

- verificarea respectarii distantelor minime de izolatie;

- verificarea contactelor electrice;

- verificarea legarii la pamant.

Parcul fotovoltaic va fi imprejmuit cu gard (Laprox= 9 km).

Suprafata de teren ocupata cu lucrarile de realizare a investitiei  este de cca 907.200 mp.

Organizarea de santier

Lucrarile prevazute se vor realiza partial in incinta Parcului Fotovoltaic Gataia.

Realizarea investitiei presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- imprejmuirea incintei;

- amenajarea terenului;

- realizarea cailor de comunicatii (alei, drumuri de acces in incinta, etc.);

- montarea panourilor fotovoltaice, invertoarelor, posturilor de transormare si a statiei de transformarea;

- realizarea racordurilor electrice in incinta parcului fotovoltaic;

- montarea celului electrice de 110KV in statia Gataia existenta;

- racordarea parcului fotovoltaic in statia Gataia existenta;

- probe, verificari, punere in functiune.

Se vor folosi containere pentru depozitarea materialelor si echipamentelor, precum si pentru cazarea muncitorilor.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile generate in perioada de constructii se vor colecta separat si se vor depozita in locuri indicate de administratia locala si preluate de firme specializate autorizate;

- depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalica, lemn, material plastic, carton) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 15/24.06.2015 (prelungit pana la data de 23.06.2017), lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietar SC MAXENERGY TWO SRL – drept de inchiriere si constructie pentru SC GREEN GRID ONE SRL;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei

şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 15/24.06.2015 (prelungit pana la data de 23.06.2017), emis de Primăria Orasului Gataia.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (aviz de amplasament favorabil nr. 168362569/16.09.2016 emis de ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, Aviz tehnic de racordare nr. 2025/29.06.2016 emis de ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA, Hotararea nr. 66/19.06.2013 privind aprobarea PUZ-ului, adresa nr. 7014/02.07.2015 emisa de Primaria Orasului Gataia, contract de inchiriere incheiat la data de 09.06.2015 intre SC MAXENERGY TWO SRL si SC GREEN GRID ONE SRL – incheiere de autentificare nr. 518, adresa emisa la data de 23.11.2013 de catre SC MAX ENERGY TWO SRL privind renuntarea la vechiul proiect, declaratii notariale, extrase CF, adresa nr. 1922/07.03.2016 emisa de Primaria  Orasului Gataia);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea de producţie, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VITAN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Mihai Dănuţ CEPEHA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |