DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 30/09.02.2017

# PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de SC RADULOV SRL, inregistrate la APM Timis cu nr. 182RP din 10.01.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 1043RP/02.02.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 08.02.2017, ca proiectul „Lucrari de explorare privind executia unei sonde de apa geotermala in perimetru Sinmihaiu German  ITEXT”, propus a fi amplasat in comuna Sinmihaiu Roman, satul Sinmihaiu German, CF.400762, nr.top.400762,  jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 2 d (i)) – industria extractiva- foraje geotermale ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune construirea unei sonde de explorare ape geotermale, conform Certificatului de Urbanism nr. 434/16.12.2016, pentru explorarea unor noi zacaminte de ape geotermale. Substanta minerala utila o constituie apa geotermala din acviferul geotermal din baza pliocenului superior (pontian),.

Perimetrul de explorare SÎNMIHAIU GERMAN este situat administrativ în satul Sinmihaiu German, com. Sinmihaiu Român, jud. Timiş. Terenul, situat în extremitatea estică a localităţii, este concesionat de către S.C. RADULOV S.R.L. pentru o perioadă de 49 ani, în baza Contractului de concesiune nr. 64/10.05.2006, încheiat cu Consiliul local al Primăriei Sinmihaiu Român.

Accesul se face din municipiul Timişoara, pe drumul judeţean DJ 591.

Perimetrul de explorare SINMIHAIU GERMAN este delimitat de următoarele coordonate :

Punct						Coordonate

X           			    	     Y

1	475478				191796

2	475472				191887

3	475272				191866

4	475283				191778

Sistemul de referinţă “Stereografic  70 ”

Suprafaţa perimetrului = de 0,018 km2

Limita de adâncime (z) = – 750 m

Sonda de explorare F2, va fi amplasată în zona de nord a perimetrului de explorare, în vecinătatea bazinului acoperit. Pe amplasamentul perimetrului in prezent se desfasoara activitatea strandului termal .

Sonda F2 propusa spre explorare va inlocui sonda veche 4608 avariata.

Vecinatati:

Vecinatatile parcelei sunt terenuri agricole si drumuri de exploatare:

- terenuri agricole si in partea de vest case.

Geologic, zona care va face obiectul cercetarii, se incadreaza in sectorul sudic al Depresiunii Panonice ( plansele nr. 3 si 4 ).

Pentru zona SINMIHAIU GERMAN, se estimeaza urmatoarea succesiune stratigrafica :

- cuaternar / pliocen superior = 50 m

- pliocen superior / pliocen inferior = 750 m

Cuaternarul (holocen + pleistocen) este constituit din nisipuri fine -medii, cu intercalatii de argile cenusii galbui, iar pliocenul superior din argile cenusii verzui cu intercalatii de nisipuri fine - medii.

Se estimeaza ca acviferul geotermal se dezvolta in nisipurile din intervalul 600 m - 700 m, fiind ascensional, cu apa avand un chimism asemanator celei din zona Jimbolia, bicarbonatata calcica, cu temperatura de 40 - 50°C.

Zona de alimentare a acestui acvifer, este zona de aflorare a forma-tiunilor pliocene pe rama montana a Muntilor Apuseni, prin care se infiltreaza apele din precipitatii.

Metodica de cercetare preconizata

Metodele si tehnica de cercetare luate in consideratie pentru evaluarea resurselor/rezervelor de  apa geotermala din  perimetrul  de explorare SINMIHAIU GERMAN, sunt in conformitate cu instructiunile si normele in vigoare emise de catre A.N.R.M. si vor avea in vedere:

- ) Documentare asupra lucrarilor executate anterior in zona.

- ) Lucrari de executie a unei sonde de explorare, avand ca obiectiv explorarea acviferului geotermal din baza pliocenului superior (pontian), in perimetrul SINMIHAIU GERMAN, jud. Timis.

Se vor recolta probe de detritus din tot intervalul forat, care prin corelare cu investigatia geofizica, vor permite descrierea lito-stratigrafica a formatiunilor traversate de sonda si realizarea profilului geologic.

Formatiunile cuaternare si pliocene traversate de sonda pana in coperisul acviferului geotermal, vor fi inchise prin tubarea unor coloane de otel cimentate in spate. Coloana de exploatare va fi echipata cu filtre tip Johnson in intervalul de adancime corespunzator acviferului geotermal din baza pliocenului superior (pontian).

- ) Investigatia geofizica, care se va executa inaintea tubarii coloanei.

- ) Incercari hidrogeologice. Se vor executa probe de productie in sonda, cu masuratori de debit, temperatura apei, nivel hidrostatic si nivel dinamic. Se vor executa testele de eficacitate si de performanta.

- ) Probe de productie de lunga durata - exploatare experimentala, cu masuratori zilnice ale parametrilor (debit, temperatura, ND, NH). Datele obtinute se inregistreaza in fisa de masuratori lunare, determinindu-se valorile caracteristice minime, maxime sj medii ale parametrilor.

- ) Determinari zilnice la gura sondei ale parametrilor : temperatura, pH, conductivitate.

- ) Recoltarea de probe de apa pentru analize fizico-chimice, micro-biologice, indicatii terapeutice, radioactivitate, depunere de crusta/coro-ziune. Probele de apa se vor recolta pe durata exploatarii experimentale. Probele de apa se vor recolta in conditiile stabilite de catre laboratorul care va executa analizele.

- ) Intocmire documentatii : programe hidrogeologice anuale, rapoarte hidrogeologice semestriale, anuale si raportul final.

Esalonarea programului de explorare

Programul de explorare a zacamantului de apa geotermala din perimetrul Sanmihaiu German se va derula pe o perioada de 3 ani contractuali, perioada in care metodele si tehnicile de cercetare specificate in capitolul anterior vor fi utilizate cu eficienta maxima, pentru evaluarea resurselor/rezervelor de apa geotermala, stabilirii metodei optime de exploatare si protejarii mediului inconjurator.

Prin acest proiect se propune realizarea unei sonde de explorare cu adancimea de 750 m, in perimetrul de explorare-Simnihaiu German.

Realizarea proiectului presupune mai multe etape:

1.amenajarea platformei si amplasarea echipamentelor pentru realizarea forajului;

2.executia forajului sondei ;

3.lucrari de refacere a perimetrului afectat de lucrarile de constructie a sondei.

Suprafaţa totală a perimetrului de explorare este 0,018 km2.

Suprafaţa totală a terenului care va fi utilizat pentru lucrările de suprafaţă – montajul instalaţiei de foraj şi a anexelor, inclusiv drumul de acces, este de 250 m2, fiind cuprinsă în parcela cu nr. cadastral 400762, cu suprafaţă de 4.962 m2, concesionată de  S.C. RADULOV S.R.L., de la Consiliul local Sinmihaiu Român.

În restul suprafeţei parcelei cu nr. cadastral 400762, precum şi în suprafaţa perimetrului situată la vest, parcela  cu nr. cadastral 400762, se vor executa numai lucrări de observaţie, fără a se interveni cu utilaje.

Platforma si drumul de acces vor fi realizate din piatra sparta compactata.

Nu se execută construcţii la suprafaţa terenului si nu se realizeaza parcari.

Pamantul rezultat de la decopertarea solului pana la o adancime de 30 -40 cm va fi depozitat in stiva pe suprafata de teren alaturata. Acesta va fi compactat pentru a se evita spulberarea in caz de vant sau siroirea in caz de ploi torentiale. La nevoie, acesta va fi acoperit si cu o folie.

Structura rutiera a platformei:

-5 cm strat de piatră spartă, sort. 0-31;

-30 cm strat de piatră spartă, sort. 0-60;

-10 cm strat de fundaţie superior din balast;

-10 cm strat de fundaţie inferior din balast nisipos.

Pentru forarea sondei se va utiliza o instalatie de foraj de tip rotativ hidraulic .

Aceasta cuprinde:

- instalaţia de foraj, autopurtată sau remorcabilă, cu grup de pompare instalat pe acelaşi sasiu sau independent;

- rampa pentru material tubular(capacitate 800 m.l.);

- 2 habe de 15 m3 pentru depozitarea şi circulaţia fluidului de foraj în timpul forajului;

- 1 habă de 15 m3 pentru depozitare detritus;

- 1 baracă metalică pentru depozitare materiale 4x4x3;

- 4 module pentru birou şi cazare personal;

DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE ALE PROIECTULUI PROPUS, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL INVESTIŢIEI, PRODUSE ŞI SUBPRODUSE OBŢINUTE, MĂRIMEA, CAPACITATEA :

a)LUCRARILE DE AMENAJARE A PLATFORMEI DE LUCRU SI MONTAREA INSTALATIEI DE FORAJ vor fi lucrari de tip amenajare de santier, care nu vor implica executia de excavatii adanci, fundatii sau constructii permanente din beton si vor consta in:

- Curatarea de vegetatie a zonei de lucru ;

- Decopertarea solului vegetal si depozitarea acestuia separat pe suprafata care nu va fi amenajata;

- Nivelarea si compactarea terenului ;

- Pozitionarea instalatiei de foraj si a santurilor de colectare a eventualelor scurgeri de ape contaminate si dirijarea acestora spre un decantor amenajat ;

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protectia subsolului din zona de lucru a instalatiei de foraj, a instalatiei de tratare fluid de foraj si a rezervorului de motorina;

- Pozarea si compactarea, peste geomembrana impermeabila, a straturilor de nisip, balast , piatra , conform cu structurile aferente fiecarei zone;

- Pozarea si compactarea unui strat de piatra sparta in zona de depozitare materiale si a drumurilor interne;

- Imprejmuirea amplasamentului cu gard de protectie pentru controlul accesului in incinta;

- Montarea containerelor modulare pentru personalul de foraj  si a celor pentru depozitarea diferitelor materiale, scule ;

- Montarea instalatiei de foraj si a obiectivelor conexe :

- Montarea  habelor de fluid de foraj (noroi);

- Amplasarea  pompelor de fluid de foraj (noroi);

- Pozitionarea habei de colectare detritus;

- Montarea sitelor vibratoare;

- Montarea generatorului electric;

- Amplasarea  rezervorului de combustibil;

Utilaje ce vor fi utilizate in activitate sunt: excavator, buldozere, compactor, macara.

b)LUCRARI DE FORARE A SONDEI

Se va executa o sondă hidrogeologică cu caracter de explorare, cu adâncime proiectată de 750 m, a cărei succesiune lito-stratigrafică estimată este:

- 0 m – 50 m cuaternar  – sol vegetal, nisipuri fine – medii, cu intercalatii de argile cenusii galbui ;

- 50 m – 750 m pliocen (facies panonian) – argile şi marne cenusii cu intercalatii de nisipuri fine – medii.

Forajul se va realiza în sistem rotativ, cu circulaţie directă, cu o instalaţie de foraj corespunzătoare grupei de adâncimi.

Procesul tehnologic de forare al unei sonde constă in săparea unui put cu diametre descrescătoare, de la suprafată si pană la baza stratului productiv cu ajutorul unui system rotativ-hidraulic actionat de la suprafată. Procesul de foraj se realizează in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj). Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafată. La această metodă de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfăramată) să fie indepărtat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafată, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafată cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj. După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarcă cu detritus pe care il transportă la suprafată prin spatiul inelar dintre prăjini si peretii găurii de sondă. La suprafată, fluidul de foraj este curătat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o habă de beton, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj. In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze. După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel cu diametrul corespunzător intervalului săpat.

Tubarea sondei reprezintă operatia de introducere in gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor. Prin executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloană si peretele găurii de sondă.

Conform documentatiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat următorul program de foraj care prevede pe fiecare portiune de coloana:

I.Lucrari de foraj

II.Lucrari de tubare

III.Lucrari de cimentare

IV. Investigatii

V. Probe de productie

PROGRAM DE FORAJ S1 DEFINITIVARE

Va avea loc in trei faze:

- faza 1 – in intervalul 0-250m, cimentata in spate;

- faza 2 – in intervalul 250-600 m, cimentat in spate;

- faza 3 – in intervalul 600-750 m, echipat cu filter Johnson;

Faza I-a

Interval  0 - 250 m (Ø 311,2 mm).

Intervalul 0 - 250 m va fi sapat cu circulatie directa. Se vor utiliza sape cu role SM 121/4 = 3 buc.

Formatiunile care se vor traversa sunt argile si marne cu intercalatii de nisipuri.

Se va utiliza fluid de foraj tip apa– bentonita (cca 30 tone), cu urmatoarele caracteristici:

Greutate specifica =1,15-1,2 kgf/dm Vascozitate Marsh = 45-50 sec.

Filtrat =5-7 cm3/30 min

Turta = 1,5-2 mm

pH = 8 - 8,5

Regimul de foraj

Apasare pe sapa = 8-10Tf

Turatie = 70-80 rot/min.

Debit = 26 1/s

Tubaj si cimentare

Se va tuba coloana Ø 95/8 inch  x 8,94 mm, otel J 55, 300m x 54,26 kg/m = 16,3 t.

Coloana va fi prevazuta cu sabot Ø 9 5/8 inch si niplu de cimentare Ø 9 5/8inch.

Coloana Ø 95/8  inch  va fi cimentata in spate pe toata lungimea.

Faza Il-a

Interval 250 - 600 m (Ø 212,7 mm)

Intervalul 250 - 600 m va fi sapat cu circulate directa, cu sapa cu role SM Ø 212,7 mm = 3 bucati. Componenta garniturii de foraj

| Nr. | Tip prajina | Diametru (in) | Lungime | Greutate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  | (m) | (kg) |
| 1 | Prajini grele | 6x21/4 | 100 | 11.600 |
| 2 | Prajini foraj | 4 1/2x 10,92 | 500 | 18.000 |
| 3 | Prajina antrenare | 41/4 | 12,2 | 800 |

Fluidul de foraj

Formatiunile care se vor traversa sunt argile sj marne cu intercalatii de nisipuri. Se va utiliza un fluid de foraj tip apa - bentonita(cca 20 tone), avand urmatoarele caracteristici:

Greutate specifica =1,15 kgf/dm ; Vascozitate Marsh = 40 sec.

Filtrat = 5 - 6 cm /30 min

Turta = 1,5 mm

pH = 8-8,5

Regimul de foraj

Apasare pe sapa = 8-10 Tf

Turatie = 80-90 rot/min.

Debit = 20 1/s

Tubaj si cimentare

Se va tuba liner Ø7 inch,  in intervalul 200 m - 600 m, cimentat in intervalul 200 m -600 m.

Pentru tubare se vor utiliza:

- 200 m prajini de foraj Ø41/2 inch x 10,9 mm, otel grad D, avand greutate totala de 6,4 t.

-400 m burlane Ø 7 inch x 6,91 mm, otel J 55, 29,78 kg/m.

Coloana va fi prevazuta cu sabot Ø 7 inch, niplu de cimentare Ø 7 in.

3. Faza Ill-a

Interval 600 - 750 m (Ø152 mm).Intervalul 600 - 750 m va fi sapat cu circulate directa, cu sapa cu role SM Ø 152 mm = 2 bucati.

| Nr. | Tip prajina | Diametru (in) | Lungime | Greutate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  | (m) | (kg) |
| 1 | Prajini grele | 3 1/2 | 120 | 11.400 |
| 2 | Prajini foraj | 31/2 | 630 | 12.600 |
| 3 | Prajina antrenare | 4 1/4 | 12,2 | 800 |

Formatiunile care se vor traversa sunt argile si marne cu intercalatii de nisipuri. Se va utiliza un fluid de foraj tip apa - bentonita( cca 5 tone), avand urmatoarele caracteristici:

Greutate specifica = 1,15 kgf/dm3 Vascozitate Marsh = 40 sec.

Filtrat = 5 - 6 cm /30 min

Turta =1,5 mm

pH = 8 - 8,5

Regimul de foraj

Apasare pe sapa = 8 Tf;  Turatie = 80 rot/min;  Debit = 15 1/s.

Tubaj

Se va tuba liner Ø41/2   inch,  in intervalul 550 m - 750 m, necimentat.

Pentru tubare se vor utiliza:

- 550 m prajini de foraj Ø 41/2inch  x 10,9 mm, otel grad D (greutate = 17,6 t).

- 200 m burlane Ø 4 1 /2  inch x 6,35 mm, otel J 55, 17,17 kg/m, 50 m filtre Johnson (la adancimi care vor fi determinate de interpretarea geofizica), greutate = 17,6 t.

Coloana va fi prevazuta cu sabot Ø4 1 /2 inch.

INVESTIGATII

- Se vor executa operatiuni geofizice pentru intervalul 0 m — 750 m: carotaj electric, carotaj gamma natural, cavernometrie, termometrie.

- Incercari hidrogeologice. Se vor executa probe de productie in sonda, cu masuratori de debit, temperatura apei, nivel hidrostatic si nivel dinamic. Se vor executa testele de eficacitate si de performanta.

- Probe de productie de lunga durata- exploatare experimentala, cu masuratori zilnice ale parametrilor (debit, temperatura, ND, NH). Datele obtinute se inregistreaza in fisa de masuratori lunare, determinindu-se valorile caracteristice minime, maxime si medii ale parametrilor.

- Determinari zilnice la gura sondei ale parametrilor : temperatura, pH, conductivitate.

- Recoltarea de probe de apa pentru analize fizico-chimice, micro-biologice, indicatii terapeutice, radioactivitate, depunere de crusta/coroziune. Probele de apa se vor recolta pe durata incercarilor hidrogeologice si a exploatarii experimentale, in conditiile stabilite de catre laboratorul care va executa analizele.

- Intocmire documentatii : programe hidrogeologice anuale, rapoarte hidrogeologice semestriale, anuale si raportul final.

PROBE DE PRODUCTIE EXPERIMENTALA

Programul de explorare se intinde pe o perioada de trei ani. In anul trei se vor efectua probe de productie experimental.

Incercarile hidrogeologice se vor executa pentru acviferul geotermal din baza pliocenului superior (pontian), deschis prin filtre tip Jonson in intervalul 600 m - 750 m (cca 50 m).

Se va inlocui noroiul (fluidul de foraj) cu apa cu tevile de extractie fixate la baza filtrelor si se va spala cu circulate cu apa pana la limpezire.

Daca sonda nu va fi pusa in productie in regim artezian dupa aceasta operatiune, se va forma pompa mamuth Ø3 inch x 1,5 inch.

Sonda va fi echipata cu :

- pompa mamuth Ø 3 inch x 1,5 inch;

- haba colector de 1 m , montata in imediata vecinatate a sondei;

- conducta racord (Ø 4 in = 5 m), cu deversare libera in haba;

- conducte de deversare, (Ø 4 in = 10 m), de la haba pana la reteaua de canalizare.

Se va lifta pentru decolmatare - denisipare pana la limpezirea apei.

Probele de productie se vor executa prin pompare cu pompa submersibila. Durata probelor de productie este de 10 zile (240 ore).

Se vor executa cu masuratori de debit, temperatura apei, nivel hidrostatic si nivel dinamic.

Se vor executa testele de eficacitate si de performanta.

Se vor recolta 2 probe de apa, pentru analize fizico-chimice si radioactivitate.

Materialele utilizate in faza de amenajare a platformei de lucru sunt:

| Nr. Crt. | Tip Material | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ballast | mc | 253 |
| 2 | Piatra sparta, sort 63-90 | mc | 190 |
| 3 | Piatra sparta, sort 0-63 | mc | 145 |
| 4 | Nisip | mc | 23 |

Materiale si substante utilizate in procesul de forare

Asa cum s-a prezentat, forarea sondei are loc in trei faze:

-Faza 1 de la 0 la 250 m;

-Faza 2  de la 250 la 600 m;

-Faza 3  de la 600 la 750 m;

Materialele utilizate conform proiectului de foraj sunt :

-Coloane de tubaj

-Fluid de foraj

-Materiale pentru cimentare

Fluidul de foraj trebuie sa indeplinesca diferite conditii , in functie de faza in care este utilizat. Cantitatea totala de fluid necesara operatiunii de forare a sondei este de 55 t (40 mc) conform proiectului de foraj. Fluidul de foraj este pe baza de bentonita si se aduce gata preparat cu cisternele.

Materiale utilizate pentru operatiunea de cimentare: ciment clasa G , la care se adauga diferite materiale antispumante si dispersante.

| Nr | Materiale | Total T |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apa | 3 |
| 2 | Ciment clasa G | 18 |
| 3 | Aditiv pentru fluidul de separare | 0,1 |
| 4 | Antispumant | 0,055 |

Pe langa aceste materiale, in cadrul proiectului se va mai utiliza motorina pentru functionarea generatoarelor si a utilajelor prezente pe amplasament.  Cantitatea de motorina estimata a fi utilizata este de 40 tone. Motorina va fi stocata intr-un rezervor metalic de 10 mc  prevazut cu cuva de retentie.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, pe amplasament  nu vor exista  stocuri de materiale in cantitati mari. Depozitarea materialelor utilizate se va face in baraca de material, protejată cu platformă impermeabilă pentru evitarea infestării solului si a apelor freatice.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Forarea sondei  de explorare se desfasoara in zona cu  acces la utilitati.

Racordarea la reteaua electrica

Amplasamentul este  racordat la reteaua electrica. Energia electrica necesara programului de forare a sondei, pentru actionarea instalatiei de foraj, pompe apa/fluid de foraj, va fi asigurata de generatorul  care va fi instalat pe amplasament.

Generator de curent  :

Tip : Caterpilar

Putere : 1245 Kw

Combustibil : motorina

Consum: 100 l/h

Durata de functionare: 400 ore

Asigurarea combustibilului

In perioada de constructie/amenajare a platformei de lucru, utilajele vor fi alimentate de la statiile de carburanti din zona.

In perioada de forare a sondei de explorare, motorina necesara functionarii generatorului de electricitate va fi asigurata cu cisterna , care se va descarca in rezervorul  de motorina.

Apa menajeră şi apa potabilă se asigură din forajul existent  în incinta ştrandului S.C. RADULOV S.R.L.

Fluidul de foraj necesar în procesul tehnologic se transportă, preparat, cu autocisterne.

Necesarul de apă pentru prepararea laptelui de ciment la operaţiunile de cimentare, se se asigură din forajul existent  în incinta ştrandului S.C. RADULOV S.R.L.

Personalul va utiliza grupul sanitar din incinta ştrandului S.C. RADULOV S.R.L. Apa produsă de sondă în timpul probelor de producţie şi a exploatării experimentale, va fi dirijată prin conducte spre bazinele ştrandului, iar din bazine, prin conductele de scurgere în canalul ANIF din vecinatate , în condiţiile prevăzute de Autorizaţia de gospodărire a apelor si contractul incheiat cu ANIF .

Lucrarile organizarii de santier coincid cu lucrarile de amenajare a platformei de lucru.

LUCRARI PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Dupa finalizarea lucrărilor  de bază (foraj – probe) urmeaza  lucrările  specifice de redare a amplasamentului la starea initială.

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

După terminarea lucrărilor de foraj o suprafata de 4 mp  vor fi utilizati pentru echiparea si exploatarea sondei geotermale, daca in urma investigatiilor se va constata ca exista apa corespunzatoare. In caz contrar sonda se va abandona si vor fi parcurse etapele de inchidere (vor face obiectul altui proiect).

Pentru refacerea amplasamentului se parcurg mai multe etape:

a) demontarea instalattiilor si dotărilor din careul sondei si transportul acestora la alta locatie sau la punctual de lucru al executantului;

b) transportul materialelor si deseurilor (detritus, ape reziduale);

c) transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă ) in baza de productie a constructorului sau la altă locatie ;

d) impingerea cu buldozerul a pămantului din depozitul de pămant pe toată suprafata;

e) scarificarea, fertilizarea cu ingrăsăminte naturale si anorganice.

GRAFICUL DE EXECUTIE

Pentru executia proiectului se vor parcurge doua etape:

- etapa amenajarii terenului in vederea executarii forajului  si montarea instalatiei de foraj   va dura aproximativ  30 zile.

- executia propriu zisa a forajului va dura aproximativ 30 zile.

2) Cumularea cu alte proiecte: Proiectul nu este legat fizic de alte proiecte existente in zona. El face parte din ansamblul proiectelor de investigare geologica a resurselor in perimetrul Simnihaiu German. Proiectul de forare a sondei de explorare, este un proiect clasic , la fel cum au fost si celelalte pentru sondele existente

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

In activitatea de forare a sondei vor rezulta doua tipuri de deseuri:

1.deseuri extractive, reglementate de HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

2.alte tipuri de deseuri- deseuri ne-extractive.

1.Deseuri extractive generate conform HG 856/2008:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de exploatare (detritus, fluid de foraj rezidual).

Solul vegetal rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune pe amplasament, in zona in care nu se amenajeaza careul sondei. Acesta va fi utilizat la reconstructia terenului dupa restrangerea careului sondei.

Detritusul - rezulta din procesul de sapare  si este rezultat din rocile sfaramate de catre sapa de foraj. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 15 mc de unde va fi transportat pentru eliminare de catre o societate autorizata, in baza unui contract incheiat de beneficiar cu aceasta.

Deseuri si noroaie de foraj   - dupa terminarea forajului, noroiul  de foraj  epuizat  va fi eliminat cu o societate autorizata sau va fi preluat de catre constructor si dus in vederea reconditionarii acestuia, putand fi utilizat la o noua forare.

In faza de executie colectarea si depozitarea deseurilor rezultate din procesul de construire se va face controlat in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor,  urmand a fi eliminate  periodic prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract.

2.Alte tipuri de deseuri (ne-extractive)

In aceasta categorie, principalele tipuri de deseuri ce vor rezulta sunt:

- deseuri metalice;

- deseuri menajere.

Deseuri metalice - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in pubele amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face prin societati autorizate.

Cantităţile de deşeuri estimate a fi rezultate în faza de realizare a proiectului sunt următoarele:

| Tip deşeu | Cod deşeu (conform HG 856/2002) | Cantităţi |
| --- | --- | --- |
| Deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce(provenite din fluidul de foraj) | 01 05 04 | 55 tone |
| Detritus | 01 05 08 | 30 tone |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 10 mc |

Modul de gospodarire

-Se va face colectarea selectiva a deseurilor, atat pentru cele periculoase cat si pentru cele nepericuloase, tinand cont de prevederile legale in vigoare.

-Fluidul de foraj se recuperează şi se evacuează cu autocisterne  la firmele de la care se achizitioneaza , pentru reutilizare.

-Detritusul rezultat în urma lucrărilor de foraj, se evacuează şi se depozitează în locuri special amenajate şi autorizate  in baza unui contract incheiat de beneficiar cu firme specializate autorizate.

Pentru fiecare tip de deseu identificat vor fi prevazute masuri de valorificare/eliminare definitiva, prin incheierea de contracte cu firme autorizate in acest sens. Transportul deseurilor in vederea  tratarii sau eliminarii finale se va face cu mijloacele firmelor autorizate contractate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- respectarea Ordinului 462 / 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- indicatorii pentru apele uzate menajere, evacuate in reteaua de canalizare, vor respecta NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificate prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si statiile de epurare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 434 din 16.12.2016 -intravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

-Prin realizarea proiectului nu se vor defrisa arbori.

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 434 din 16.12.2016;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (adresa nr.11494/VI/06.10.2014  emisa de AN Apele Romane- ABA BANAT in care se precizeaza ca sonda propusa este amplasata in afara zonei de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa pentru unele localitati, adresa nr.301839/09.12.2016 emisa ANRM, contract de concesiune directa nr.3849/12.05.2014  intre Consiliul Local Sinmihaiu Roman si SC RADULOV SRL, extras CF.nr.405852/20.07.2016  );

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a solului si apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ( acoperirea pamantului excavat);

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-  In perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Masuri pentru protectia calitatii apelor:

- respectare stricta a proiectului;

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- apa necesara lucrarilor de santier se va aproviziona numai din sursa aprobata.

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja straturile traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- haba de reziduri (bazinul de decantare), este din metal;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

Intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora. Eventualul impact negativ asupra calitătii apelor subterane este temporar limitat la durata de executie a forajului si traversării stratului acvifer, in functie de proprietătile stratului permeabil si de conditiile hidrogeologice.

Masuri pentru protectia aerului

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Factorul de mediu aer va fi afectat in limitele admise, iar impactul negativ produs asupra aerului este temporar, de intensitate medie, reversibil, cu probabilitate mica de aparitie a unor fenomene majore, datorita masurilor luate in faza de proiectare .

Masuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In perioada de amenajare a platformei, avand in vedere nivelul redus a lucrarilor nu se impun dotari speciale, fiind necesara doar respectarea progarmului de lucru si exploatare a utilajelor.

Pentru limitarea impactului al potentialei poluarii sonore determinate de activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat, asupra sanatatii populatiei se recomanda urmatoarele masuri:

- desfasurarea activitatilor de santier, in limitele parametrilor normali de lucru si cu utilaje autorizate;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei daca e nevoie.

Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasari de echipamente;

- dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane;

Pentru reducerea zgomotului produs de motoarele camioanelor de transport, circulatia acestora pe drumurile publice se va face cu viteza redusa .

In conditiile amplasarii obiectivului, nivelurile estimate ale zgomotului se vor incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, iar impactul asupra sanatatii populatiei poate fi apreciat ca redus.

Masuri pentru protectia solului si a  subsolului

- respectarea  stricta a proiectului sondei.

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- toate suprafetele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje vor fi pietruite sau acoperite cu dale de beton;

- nu se va depozita nimic, direct pe sol, fara ca acesta sa fie protejat fie prin dale de beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de fluid de foraj sau pasta de ciment;

- pentru protectia solului, suprafata necesara amenajarii careului sondei va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si tasarea acestuia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe suprafata afectata de proiect;

- solul decopertat se va depozita pe suprafata care ramane neamenajata, in acest fel se evita contaminarea acestuia.

- rezervorul de motorina este prevazut cu cuva de retentie.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Sonda F2 este o sonda de explorare pentru ape geotermale. In aceasta faza de realizare a sondei se va urmarii respectarea proiectului sondei, de executie a acesteia pe faze, a masurilor de securitate in munca si a respectarii conditiilor privind factorii de mediu.

Se va realiza periodic monitorizarea activitatii de forare a sondei,  pentru verificarea incadrarii in limitele maxime admise privind concentratiilor de substante poluante in aer, apa, niveluri de zgomot si gestiunea deseurilor.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN                                                                       SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Monica NITU

# Text boxes

| Nr. | Tip prajina | Diametru (in) | Lungime | Greutate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. |  |  | (m) | (kg) |
| 1 | Prajini grele | 6x2 | 100 | 11.600 |
| 2 | Prajini foraj | 4 '/2 x 10,92 | 150 | 5.400 |
| 3 | Prajina antrenare | 4 | 12,2 | 800 |

Componenta garniturii de foraj

Componenta garniturii de foraj