Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 301/30.08.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC ARSAT AGRICULTURA SRL,  Seitin, str. Izvor , nr. 81, jud. Arad, inregistrata la APM Timis cu nr. 7072RP/13.06.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 10278RP/25.08.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 30.08.2017, ca proiectul „Demolare constructii existente si construire baza de cereale pe terenul inscris in CF nr. 407756 Sannicolau-Mare”, propus a fi amplasat in orasul Sannicolau-Mare, CF nr. 407756, nr. top 407756, judetul Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2,  10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune demolarea cladirilor existente si a platformelor existente si amenajarea unei baze de cereale prin construirea unei hale de depozitare cereale, construirea a patru silozuri pentru depozitarea cerealelor, amplasarea unui bazin suprateran pentru asigurarea rezervei de apa in caz de incendiu si a unui corp pentru statia de pompe incendiu.

De asemenea se propun amenajarea de platforme betonate pentru circulații, amplasarea unui cântar rutier, a unor gropi pentru preluarea cerealelor precum si instalații pentru transportul cerealelor pe orizontală și verticală.

Accesul pe amplasament se realizeaza pe limita vestica, din drumul de exploatatie DE1145 care leaga parcela de drumul DN 59F Sannicolau Mare - Dudestii Vechi, aflat la N de amplasament.

Bilant teritorial existent si propus:

| BILANT TERITORIAL |
| --- |
| DENUMIRE | EXISTENT | PROPUS |
|  | Suprafata [mp] | Suprafata [%] | Suprafata [mp] | Suprafata [%] |
| Constructii, din care | 1850,00 | 21,70 | 4092,00 | 41,85 |
| Sediu ferma | 299,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 |
| Magazie | 426,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopron | 935,00 | 10,97 | 0,00 | 0,00 |
| Depozit substante chimice | 37,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Grajd | 60,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Atelier | 39,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| Sopron | 54,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| Hala depozitare cereale | 0,00 | 0,00 | 1719,00 | 20,17 |
| Silozuri depozitare cereale | 0,00 | 0,00 | 1582,00 | 18,56 |
| Groapa preluare cereale | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 1,25 |
| Corp statie pompe incendiu | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,14 |
| Bazin suprateran rezerva incendiu | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,67 |
| Cantar rutier | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 1,06 |
| Platforme betonate* | 2650,00 | 31,10 | 3249,50 | 38,13 |
| Spatii verzi | 4023,00 | 47,20 | 1706,50 | 20,02 |
| Teren constructii | 8523,00 | 8523,00 | 8523,00 | 8523,00 |
| TOTAL suprafata | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*Platforma betonata in suprafata de 2650 mp va fi dezafectata si se propune realizarea unei platforme betonate noi, cu suprafata de 3249,50 mp.

| INDICATORI URBANISTICI |
| --- |
|  | Existent | Propus |
| P.O.T. [%] | 21,70 | 41,85 |
| C.U.T. | 0,217 | 0,799 |

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare este necesara curatirea partiala a terenului de buruieni, arbusti si copaci din incinta deoarece prezenta acestora ingreuneaza procesul de demolare a obiectivelor. Se vor taia un numar de 25 arbori/copaci (2 nuci, 1 visin, 1 salcam si 21 pruni).

Descrierea cladirilor si instalatiilor aferente care se vor dezafecta

Din punct de vedere cadastral cladirile sunt numerotate C1-C7.

Corp C1 - sediu ferma: Nivel P; S construita la sol: 299 mp; S construita desfasurata: 299 mp; Cladire din caramida, cu planseu din lemn, pardoseala din beton, sarpanta din lemn, invelitoare din tigla ceramica.

Cladirea adaposteste birouri si un atelier mecanic utilizat la intretinerea utilajelor de pe exploatatia agricola a beneficiarului.

Corp C2 - magazie: Nivel P; S construita la sol: 426 mp; S construita desfasurata: 426 mp; Cladire din zidarie de caramida, stalpi din beton armat, pardoseala din beton, sarpanta metalica, invelitoare din tabla ondulata.

Cladirea este in prezent utilizata la depozitarea temporara a cerealelor provenite de pe exploatatia agricola a beneficiarului.

Corp C3 - sopron: Nivel P; S construita la sol: 935 mp; S construita desfasurata: 935 mp; Cladire cu structura de rezistenta metalica, alcatuita din stalpi metalici, pardoseala din beton, sarpanta metalica, invelitoare din tabla ondulata. Cladirea este inchisa pe o latura cu zidarie din caramida.

Cladirea este in prezent utilizata la adapostirea utilajelor si la depozitarea temporara a cerealelor provenite de pe exploatatia agricola a beneficiarului.

Corp C4 - depozit substante chimice: Nivel P; S construita la sol: 37 mp; S construita desfasurata: 37 mp; Cladire din caramida, cu planseu din beton, pardoseala din beton, invelitoare din membrana bituminoasa.

In cladire sunt depozitate temporar semintele si ingrasamintele care urmeaza a fi utilizate pe exploatatia agricola.

Corp C5 - grajd: Nivel P; S construita la sol: 60 mp; S construita desfasurata: 60 mp; Cladire din caramida, cu planseu din beton armat, pardoseala din beton, sarpanta din lemn, invelitoare din tigla ceramica.

In prezent in cladire nu mai sunt adapostite animale, aceasta fiind folosita ca o magazie, in care sunt depozitate diverse ambalaje pentru cereale.

Corp C6 - atelier: Nivel P; S construita la sol: 39 mp; S construita desfasurata: 39 mp; Cladire din caramida, cu planseu din beton armat si pardoseala din beton, sarpanta metalica, invelitoare din tabla ondulata.

In incinta atelierului sunt depozitate componente utilizate la intretinerea si repararea utilajelor agricole.

Corp C7 - sopron: Nivel P; S construita la sol: 54 mp; S construita desfasurata: 54 mp; Cladirea are structura similara cu cea a corpului C3, din stalpi metalici, pardoseala din beton, sarpanta metalica si invelitoare din tabla ondulata. Aceasta este inchisa pe limita de proprietate cu un perete de zidarie si deschisa pe celelalte laturi.

In incinta sopronului sunt depozitate ambalaje utilizate la depozitarea si transportul cerealelor.

In prezent doar corpul C1, corpul C2 si corpul C5 sunt racordate la reteaua de alimentare cu energie electrica de pe amplasament.

De asemenea, in corpul C1 este amenajat un grup sanitar, dotat cu 1 WC, 1 lavoar si o cabina de dus. Acesta este alimentat cu apa de la forajul existent, iar evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza intr-un bazin vidanjabil amplasat in vecinatatea cladirii.

Incalzirea corpului C1 se realizeaza cu sobe de teracota cu combustibil solid, celelalte corpuri fiind neincalzite.

Pe amplasament exista un foraj, prevazut cu hidrofor si robinet. Acesta se va mentine si va fi utilizat la alimentarea cu apa a grupurilor sanitare propuse si la refacerea rezervei de incendiu.

Construire baza de cereale

Prin proiect se vor realiza urmatoarele constructii:

- Hala depozitare cereale, cu capacitatea de aproximativ 2500 t;

- 4 silozuri depozitare cereale cu capacitatea totala de 20000 t si 2 silozuri tampon cu capacitatea de 52 t fiecare;

- doua gropi de preluare cereale;

- corp statie pompe incendiu;

- bazin suprateran rezerva incendiu;

- cantar rutier 60 t;

- platforme betonate, prevazute cu guri de scurgere carosabile si retea canalizare pluviala, separator hidrocarburi si bazin retentie ape pluviale;

- bazin vidanjabil 10 mc;

- imprejmuire si poarta acces;

- retele exterioare apa si hidranti exteriori, retea alimentare cu energie electrica si instalatie de paratrasnet.

1. Hala pentru depozitare

Caracteristici:

  - lungime: 84,45 m

  - lăţime: 20,42 m

  - înălţime: 8,10 m

  - suprafaţă construita: 1719 mp

  - volum: 12200 mc

  - regim de înalţime: parter

  - capacitate depozitare: 2500 t.

Hala are ca scop depozitarea cerealelor și va fi alcătuită dintr-un spațiu pentru depozitarea cerealelor, cu suprafața utila de 1523,30 mp și o zonă administrativă, amenajată în prima travee, alcătuită din vestiar, grup sanitar, magazie si atelier intretinere, laborator, camera cantar si hol.

Accesul în spațiul de depozitare se va realiza pe cele trei porți de acces amplasate pe fațada laterala stanga, cu dimensiunea de 5x5 m iar accesul în zona administrativă se realizeaza de pe fațada principală.

Din punct de vedere functional hala va fi compartimentata astfel:

- Spatiu depozitare cereale: A=1523,30 mp

- Hol: A=26,06 mp

- Camera cantar: A=29,40 mp

- Laborator: A=17,67 mp

- Magazie si atelier intretinere: A=15,58 mp

- Grup sanitar: A=10,35 mp

- Vestiar: A=16,17 mp.

2. Silozuri de depozitare cereale ( 4 buc.)

Silozurile vor avea o capacitate de depozitare de aproximativ 5000 t fiecare, rezultand o capacitate totala de aproximativ 20000 t. Silozurile vor avea diametrul de 21,45 m, suprafata construita totala de 1582m si o inaltime maxima de 22,55 m fata de cota zero. Cota zero reprezinta cota finita a fundatiei silozului si se afla la +0,50 m fata de cota terenului sistematizat din imediata vecinatate a acestuia.

In podeaua fiecarui siloz vor fi prevazute canale de aerare din beton armat si grilaj metalic la partea superioara. Aerarea se va realiza cu cate 2 ventilatoare industriale/siloz, tip NV 220 cu puterea de 22 kW, avand debitul de 45000 mc/h si o presiune de 1000 Pa.

Silozurile vor fi deservite de un precuratitor cu site, cu capacitatea de 140 tone/h (grau), cu debitul de aer aspirat de aproximativ 16000 mc/ora si o presiune de 2635 Pa.

Precuratitorul va fi amplasat pe 4 stalpi metalici, pe o fundatie izolata din beton armat.

Silozurile vor fi dotate cu scari metalice cu crinolina de protectie, executate conform prescriptiilor de siguranta in vigoare, din profile laminate, protejate prin zincare.

La partea superioara a silozurilor va fi montata o pasarela de inspectie, care asigura legatura cu scarile verticale de la sol la acoperis. Aceasta va fi alcatuita dintr-un podest din zabrele metalice zincate, grilaje metalice si balustrada de protectie.

3. Gropi preluare cereale

Acestea fac parte din instalatia de preluare a cerealelor, avand scopul de a prelua cerealele si de a le transporta in cele patru silozuri, respectiv in spatiul de depozitare din interiorul halei.

Groapa preluare cereale silozuri:

  - lungime: 16,95m

  - latime: 3,50m

  - suprafaţă construita: 77mp

  - capacitate preluare si transport cereale: 140 tone/h

Groapa preluare cereale hala depozitare:

  - lungime: 9,80m

  - latime: 3,15m

  - suprafaţă construita: 30mp

  - capacitate preluare si transport cereale: 80 tone/h

Preluarea se va realiza cu benzi transportoare, şnecuri şi elevatoare, acestea asigurând transportul cerealelor între utilaje şi spaţiul de depozitare. Distributia cerealelor in silozuri se va realiza dupa ce acestea trec prin instalatia de precuratire.

Gropile vor avea structura de rezistenta alcatuita din pereti din beton armat cu grosimea de 25cm, marca C20/25 si fundatii tip radier din beton armat marca C20/25, cu grosimea de 35cm.

La partea superioara gropile vor fi prevazute cu gratare metalice carosabile, dispuse pe grinzi metalice profil IPE.

4. Corp statie pompe incendiu

Caracteristici:

  - lungime: 4,00m

  - lăţime: 3,00m

  - înălţime: 2,90m

  - suprafaţă construita: 12 mp

  - volum: 34,80mc

  - regim de înalţime: parter

Corpul va adaposti hidroforul utilizat la alimentarea cu apa si pompele necesare pentru sistemul de stingere a incendiilor.

5. Bazin suprateran rezerva incendiu

Caracteristici:

  - diametru: 7,50 m

  - înălţime: 4,8 m

  - suprafaţă construita: 57 mp

  - capacitate: 230 mc

Bazinul va asigura rezerva de apa necesara in caz de incendiu si va fi o constructie supraterana.

6. Cantar rutier 60 t

Caracteristici:

  - lungime: 21,74 m

  - lăţime: 4,90 m

  - suprafaţă construita: 90 mp

  - capacitate: 60 t.

Cantrarul rutier va fi utilizat la cantarirea camioanelor inainte si dupa descarcare. La capetele cantarului vor fi prevazute 2 rampe din beton armat.

7. Platforme betonate, retea canalizare pluviala

Platformele vor lega accesul pe parcelă de hală si de gropile de preluare cereale astfel încât fluxul tehnologic să fie cât mai facil, asigurand vehiculelor de mare tonaj razele de giratie necesare pentru intoarcerea in incinta.

Platforma betonata va avea o suprafaţa totală de 3249,50 mp şi va avea următoarea stratificaţie:

- 20 cm beton C20/25 armat cu fibre de carbon;

- 25 cm strat piatra sparta compactata;

- 30 cm fundatie din balast compactat.

Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale se va realiza o retea de canalizare a apelor pluviale, alcatuita dintr-un total de 7 camine tip Geiger cu capac carosabil si retea de canalizare pluviala de incinta, realizata din tuburi PVC-KG D=200mm, avand lungimea totala de 320 m.

Apele pluviale de pe platforme vor fi epurate printr-un separator de hidrocarburi, iar apoi se vor deversa in bazinul de retentie ape pluviale.

Separatorul de hidrocarburi va avea urmatoarele caracteristici:

- diametru: 2 m

- inaltime: 2,35 ml

- volum total: 7,3 mc

- debit: 15 l/s

8. Bazin vidanjabil 10 mc

Acesta va fi prevabricat, din fibra de sticla si va fi ingropat in spatiul verde din zona accesului, pe un radier din beton armat.

Caracteristici:

- diametru: 2,25 m

- lungime: 2,90 ml

- capacitate: 10 mc

Conducta care va lega grupul sanitar din zona administrativa va fi realizata din tuburi PVC-KG D=200mm, cu o lungime de 30 m.

9. Împrejmuire si poarta acces

Parcela va fi împrejmuită la frontul stradal si pe limitele laterale cu un gard din plasă bordurată zincată cu înălţimea de 2 m, fixată pe montanţi metalici având fundaţii izolate din beton şi un mic soclu din beton armat.

De asemenea la frontul stradal se propune o poarta de acces cu structura de rezistenta alcatuita din profile metalice cu sectiune rectangulara, stalpi metalici si fundatii izolate din beton armat, cu actionare mecanica. Poarta de acces va avea lungimea de 12,5 m si inaltimea de 2 m, cuprinzand si o poarta de acces pietonala cu deschiderea de 1 m. Poarta va fi prevazuta cu role metalice si o sina metalica din teava cu sectiune rotunda, incastrata in platforma betonata, pe care acesta va glisa.

Utilitati:

Alimentarea cu apă in scop igienico-sanitar si pentru incendiu se va realiza dintr-un foraj existent cu H=80 m, Q=1,38l/s.

Gospodaria de incendiu va fi alcatuita din: casa pompelor, rezervor de apa si retea hidranti exteriori.

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare din zona administrativa se va realiza prin reteaua de canalizare propusa, intr-un bazin vidanjabil etans, cu volumul de 10 mc.

Apele pluviale de pe suprafetele construite, colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane, impreuna cu apele pluviale de pe platforma, colectate prin reteaua de canalizare pluviala si gurile de scurgere carosabile si epurate printr-un decantor-separator de produse petroliere, vor fi deversate in bazinul de retentie propus pentru apele pluviale.

Bazinul de retentie va avea un volum de 95 mc si va fi amplasat in spatiul verde din apropierea accesului pe amplasament. Preaplinul din bazinul de retentie se va descarca controlat in canalul de desecare Hcn 1173 aflat la sud de amplasament, prin intermediul unei guri de varsare.

Instalaţii electrice - alimentarea cu energie electrică se va realiza prin intermediul branşamentului existent la reţeaua de distributie a energiei electrice existentă in zona, pe limita vestica.

Organizarea de santier:

Organizarea de santier se va amenaja in interiorul arealului.

a) In faza de demolare lucrarile de organizare de santier presupun urmatoarele:

- se va semnaliza santierul corespunzator cu normele in vigoare pentru ca nici o persoana straina sa nu aiba acces in zona lucrarilor de demolare;

- se vor amenaja constructiile necesare pentru asigurarea utilitatilor personalului din santier: baraci, grupuri sanitare ecologice etc.;

- se vor amenaja constructiile si instalatiile aferente pentu deservirea lucrarilor de demolare: magazii, imprejmuiri provizorii, panouri de avertizare;

- se vor amenaja zone pentru depozitarea deseurilor prin impermeabilizarea suprafetelor utilizate si asigurarea imprastierii acestora.

In timpul desfasurarii lucrarilor santierul va fi aprovizionat atat cu apa necesara functionarii grupului sanitar, de la forajul existent, cat si pentru consumul muncitorilor, sub forma de apa potabila imbuteliata.

Lucrarile de organizare de santier sunt estimate la o durata de aproximativ 5 zile si vor afecta o suprafata de aproximativ 100 mp, amenajata in partea de N-V a amplasamentului.

b) Lucrari de organizare de santier in faza de executie a constructiilor propuse:

Accesul în cadrul şantierului se va putea realiza din drumul de exploatatie existent pe limita vestica.

Într-o primă etapă în cadrul organizării de şantier se va pastra organizarea de santier din perioada de demolare a constructiilor existente.

Pe masura necesitatilor se vor realiza drumuri pietruite care vor constitui baza de fundare pentru drumurile şi spaţiile de parcare propuse in incinta amplasamentului.

Drumurile de incintă vor fi realizate din piatră spartă compactată sau din pietriş.

Se vor amenaja platformele pentru depozitarea materialelor.

Se vor pastra barăcile container pentru birourile de şantier şi vestiare pentru personalul muncitor utilizate in perioada de demolare.

Pe parcursul executării lucrărilor se va începe execuţia la lucrările edilitare ale amplasamentului, reţele care vor constitui şi sursele de alimentare cu utilităţi ale organizării de şantier.

- Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament se desfasoara o activitate care nu este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de demolare si constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice- pleava, impuritati, sunt imprastiate pe terenurile proprii;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Valorile limita pentru emisii tehnologice, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993:

pulberi totale  50 mg/m3 .

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- apele uzate menajere vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 237/04.11.2016,  lucrarile se vor executa pe teren constructii industriale, edilitare, agricole si curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 237/04.11.2016, emis de Primaria Orasului Sannicolau Mare.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Se vor respecta prevederile legii pomiculturii 348/2003, actualizata;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 203/11.08.2017 emis de ABA Banat, aviz ANIF nr. 353/07.08.2017, aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 1284/DPD-SM/17.08.2017 emis de SC AQUATIM SA, CF nr. 407756 emis de OCPI Sannicolau Mare);

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

Masuri pentru:

- Protectia apelor si mediului acvatic:

- Apele menajere provenite de la muncitorii care desfasoara lucrarile de demolare sunt preluate in toalete ecologice amplasate in zona santierului;

- Se va face dovada trasabilitatii pana la eliminarea apelor uzate.

- Protectia mediului geologic ( solului, subsolului, apei subterane):

- Se vor demola/dezafecta cladirile enuntate mai sus;

- Protectia atmosferei, schimbarile climatice (emisii de poluanti, emisii de gaze cu efect de sera, dupa caz; calitatea aerului inconjurator) - Adoptarea unor masuri de  limitare a emisiilor de praf provenite din operatiile de dezmembrare/demolare si transport.

- Gestionarea zgomotului ambiental:

- Adoptarea unor masuri de limitare a zgomotului generat din activitatea de demolare/dezafectare, la limita maxima admisa conform legislatiei in vigoare;

- Executarea lucrarilor de demolare/dezafectare dupa un program stabilit;

- Asigurarea amenajarilor si dotarilor necesare pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor.

- Protecţia aşezărilor umane:

- Adoptarea masurilor necesare pentru a evita disconfortul creat prin producerea de pulberi si zgomot.

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului va respecta nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei  decizii emise de APM Timis se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de obtinere a autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV,

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Maria PACURAR