Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 316/07.09.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de PENCOV ALECSANDAR PFA, din Timisoara, str. Vulturilor, nr.14, jud. Timiş, inregistrata la APM Timis cu nr. 7292RP/15.06.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 10604RP din  04.09.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 06.09.2017, ca proiectul „Constructii pentru diversificarea activitatii  agricole prin valorificarea biomasei-productia brichetelor ” propus a fi amplasat în comuna Denta, localitatea Rovinita Mare, nr.22, jud. Timiş nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1.Caracteristicile proiectului:

1.Marimea proiectului

Prin proiect se propune construirea unui sopron si a unei hale noi in scopul amplasarii  unei linii de utilaje de producție brichete.

Pe amplasament exista urmatoarele cladiri:

400303-C1 – S. construita la sol: 125 mp- Casa ;

400303-C2 – S. construita la sol: 93 mp- Magazie;

400303-C3 – S. construita la sol: 292 mp- Magazie P+1E;

400303-C4 – S. construita la sol: 54 mp- Cantar;

400303-C5  – S. construita la sol: 9 mp- Casa cantar;

400303-C6  – S. construita la sol: 528 mp- Saivan;

Suprafata construita existenta  (C1,C2,C3,C4,C5,C6) -1101 mp ;

Suprafata construita desfasurata existenta  (C1,C2,C3,C4,C5,C6) -1393 mp.

Propunerea se refera la doua corpuri de cladire C7-sopron pentru depozitarea materiei prime  si C8-hala pentru amplasarea  utilajelor. Accesul pe parcela se realizeaza pe latura de sud-vest de pe DC1248 Rovinita Mare-Percosova. Situația propusă are următoarele caracteristici:

Funcţiune:  Constructii pentru diversificarea activitatii agricole   prin  valorificarea            biomasei-productia brichetelor

Regim de înălţime:		         Parter

H max.                                        +6,30 m

Suprafata construita C7 (sopron)   499,72 mp

Suprafata desfășurată C7 (sopron) 499,72 mp

Suprafata construita C8 (hala)       264,12 mp

Suprafata desfășurată C8 (hala)     264,12 mp

Suprafata construita C7+C8         763,84 mp

Suprafata desfășurată C7+C8       763,84 mp

Bilant propus :

Suprafaţă teren:78599 mp

S construita parter propusa(C7,C8)+corpuri existente  (C1,C2,C3,C4,C5,C6) =   1864,84 mp

S construita desfasurata propusa+ corpuri existente (C1,C2,C3,C4,C5,C6)= 2156,84 mp

Indici urbanistici:

P.O.T. existent :1,4%

C.U.T. existent :0.017

P.O.T. propus :	 2,37%

C.U.T. propus : 0,027

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC AL LINIEI DE BRICHETAT

COMPLEX TOCARE BALOTI CGS-1

USCATORIE AERODINAMICA DAD-0.6-1.2M

PRESA BRICHETAT MECANICA BT-070-800M

Principiul de funcționare: Tocator model CGS-1 I etapa: zdrobirea balotilor din paie, atât cilindrici si dreptunghiulari,  II etapa:  moara cu ciocanele mărunțește materia prima la 3-10 mm. Fracția finala este complet pregătita pentru linia brichetat.

Descrierea Tocator baloti paie ITS-1 + Moara cu ciocanele:

Productivitatea 1000-1500 kg/ora;

Diametrul la baloti din paie max 1,8 metri;

Baloti din paie cilindrici, dreptunghiulari;

Umiditatea materiei prime max 30%;

Numar de ciocanele 66-68 buc;

Dimensiunea materiei prime tocate la iesire 3 mm - 10 mm;

Motor Principal 30-37 kW;

Tensiune de alimentare- 400 V/50 Hz;

Puterea totala instalata - 54-62 kW;

Lungimea 6000 mm Latimea 2060mm Inaltimea 2055mm;

Greutatea 2500kg;

Complex tocare baloti CGS-1 consta din:

Tocator baloti paie CGS-1 + Moara cu ciocanele;

Soft starter 2 buc;

Panou de control electric, cu cablu trifazat de 6 metri si priza industriala .

Materia prima cade in buncarul dozator al uscatorului aerodinamic DAD-0.6-1.2, in procesul de uscare, aerul rece, cu ajutorul generatorului de căldură se încălzeşte şi se amestecă cu materia prima umeda. Materia prima umeda este uscata timp de câteva secunde. Apoi, materia prima uscata se evacueaza prin ciclon, iar aerul de evacuare este ventilat in atmosfera printr-un cos.

Descrierea Uscator Aerodinamic DAD-0.6-1.2:

Productivitate: 600-900 kg/ora în dependenta de materia prima;

Umiditatea materei prime la intrare: pană la 30%;

Umiditatea materiei prime la ieșire: 8-12%;

Dimensiune materiei dozate spre uscare: 3-10 mm;

Puterea totala instalata: 17-22 kW;

Motor principal: 2X5,5 kW;

Motor de dozare 3 kW;

Tensiune de alimentare- 400 V/50 Hz;

Lungime: 6500 mm Lăţime: 2700 mm Înălţime: 4500-6200 mm ;

Greutatea: 3500kg;

Soft starter 2 buc;

Senzori supraincarcare buncar Max-Min cu oprire si pornire automatizata.

Principiul de lucru al uscătorului:

1. Generator de căldură (Soba):

Generator de căldură (Soba) este o construcție sudata cu un cuptor cu o cameră de ardere izolata care functioneaza  cu combustibil solid. Soba are un cos cu h=8m si diametrul de 200 mm.

2. Buncăr dozator uscător:

Este o construcție sudata - Buncăr pentru materie prima dotat cu agitatoare acționate cu motor electric.

3. Țevi şi ciclonul : cicloanul si  țevile din tablă sudată sunt conectate printr-un inel de prindere.

În procesul de uscare, aerul rece, cu ajutorul generatorului  de căldură (soba) încălzește şi se amestecă cu materia prima umeda (rumegușul umed sau resturi vegetale , paie),  este uscat timp de câteva secunde. Apoi, materia prima uscata prin ciclon cade în presa de brichetat sau în buncărul de omogenizare a materiei prime uscate, iar aerul de evacuare este ventilat în atmosfera.

Din ciclonul uscatorului aerodinamic materia prima cade in buncar dozator (siloz). Snecul  este actionat cu motor electric care se roteste in permanenta si agitatoare. Buncarul dozator(siloz) permite ca presa de brichetat BT-070-800M sa lucreze la o capacitate constanta in caz ca materie prima mai umeda decat in parametri normali de functionare a uscatorului aerodinamic DAD-0.6-1.2

Descrierea Buncar Dozator (Siloz):

Capacitate volum 3m3;

Motor de dozare 5kW;

Snec alimentare presa de brichetat  2m  actionat cu motor de 1,5 kW - 2 buc.

Materia prima  ajunsa in presa brichetat BT-070-800M este presată în canalul presei de mecanismul excentric acţionat de motor electric. Excentricul, se roteşte cu o frecvenţă de aproximativ 4 rotatii pe secundă, astfel fiind transmisă puterea cinetică pistonului, care la rîndul său prin lovituri presează biomasa în canalul presei de brichetat. Ca urmare a presiunii exercitate de piston, materia prima este trecuta prin canalele presei şi comprimată sub forma de brichete cu diametrul de 70 mm. Presiunea exercitată este suficientă pentru a coace materia prima într-o masă solidă, fără adaos de lianţi şi adezivi. Procesul de coacere este continuu, la o temperatură de 110 - 200 °C (în funcţie de conţinutul de umiditate a materiei prime)

Descrierea Presa de Brichetat mecanica BT-070-800M:

Principiul presei cu sistem mecanic cu acționare prin piston - materia primă este presată fără adezivi sau lianți, formând brichete (combustibil solid) cu o densitate minima de 1100 kg/m3.

Productivitate: 600 – 800 kg/ora in dependenta de materia prima

Diametru brichetelor: 70 mm;

Lovituri piston 280 lov/minut;

Lungimea brichetelor 100 -300mm;

Motorul Principal – 37/45 kw;

Motor de dozare – 3 kW;

Motor de alimentare - 3 kw;

Motor de alimentare - 3 kw;

Puterea totala instalata -51 kw;

Tensiune de alimentare- 400 V/50 Hz;

Lungime: 3300 mm Lăţime: 1050 mm Înălţime: 2200 mm;

Linia de racire: 7000 mm;

Greutate: 3750 kg;

Conţinutul de umiditate optimă de materii prime: 8-12%;

Dimensiunea optimă a particulelor de  materie  prima  tocate: 3 - 7 mm;

Densitatea brichetelor la iesire din presa de brichetat de la 1100-1450 kg/m3;

Tipul de material: paie de cereale alte deşeuri de biomasă;

Presa mecanica brichetat  consta din:

Presa mecanica brichetat brichete  din paie si rumegus BT-070-800M;

Linie de răcire brichete 7 m;

Soft starter 1 buc;

Panou de control;

Sistem taiere brichete dupa lungime-mecanic.

Sistem racire ulei prin radiator si ventilator si incalzire ulei.

Sistem de racire  a capului de formare a brichetelor care va mentine temperatura constanta.

Prin fluxul tehnologic, deșeurile care se produc sunt sub formă de praf provenit din paie.  Acest praf nu ajunge în aerul din încăpere deoarece este evacuat de ciclonul  care are un  cos de 300 mm diametru  si inaltimea  de la sol este de 7,3m.

Echiparea edilitara:

Alimentarea cu apă  se va realiza din reţeaua publică a comunei Denta.

Evacuarea apelor uzate  se va realiza într-un  bazin vidanjabil care vor fi transportate la statia de epurarea a SC AQUATIM SA.

Apele pluviale de pe platforme  sunt colectate prin rigole,  trecute printr-un separator de hidrocarburi, colectate intr-un bazin si folosite la udarea spatiilor verzi.

Organizare de santier

Santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

Materialele necesare desfăşurării şantierului se vor depozita în incinta amplasamentului studiat, astfel încât să nu afecteze spaţiul verde existent si vecinatatile.

Deseurile rezultate se vor depozita pe platforma betonata si vor fi preluate de firme specializate autorizate.

Se va amplasa o toaleta ecologica.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

-deseurile tehnologice se vor refolosi in procesul tehnologic;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-emisiile tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.14 din 03.04.2017 , emis de Primaria Comunei Denta, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietate PENCOV ALECSANDER P.F.A.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 14 din 03.04.2017 emis de Primaria Comunei Denta;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor. Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: aviz favorabil emis de Primaria Comunei Denta privind alimentarea cu apa, aviz nr.279/27.06.2017 emis de ANIF pentru zona de protectie fata de canalul de desecare;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-Se va respecta  nivelul de zgomot prevazut  prin SR 10009:2017.

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

- Masuri care vor asigura ca la limita incintei, sa fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 si Ord 119/2014 Ordin pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, in cazul constituirii unor zone de protectie sanitara.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare emisa de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere a autorizaţiei  de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Monica NITU