Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 360/ 04.10.2017

# PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DENTA, cu sediul in Denta, nr. 224, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6318 RP/ 23.05.2017, cu ultimele completari depuse cu nr. 11608 RP/ 27.09.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 04.10.2017, ca proiectul „ Modernizare strazi in comuna Denta, jud Timis”, propus a fi amplasat in localitatile Denta si Brestea, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct. 10 e. – constructia drumurilor (..), altele decat cele prevazute in Anexa nr.1 si la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

b1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului

Prin proiect se propune modernizarea a 21 străzi rurale, având lungimea totală de L= 9 315,50 m și un sector de drum comunal DC 232 în lungime de L=40,00 m, rezultând o lungime totală de Ltot = 9.355,50 m.

Strazile propuse spre modernizare sunt amplasate in loc. Denta si loc. Brestea, dupa cum urmeaza:

• DENTA

- Strada DS 6,

- Strada DS 7,

- Strada DS 8,

- Strada DS 10,

- Strada DS 11,

- Strada DS 13,

- Strada DS 14,

- Strada DS 15,

- Strada DS 21,

- Strada DS 22,

- Strada DS 26,

- Strada DS 27,

- Strada DS 32,

- Strada DS 33,

- Strada DS 42,

- Strada DS 43,

- Strada DS 44,

- Strada DS 46,

- Strada DS 47,

- Strada DS 48,

- DC 232 Denta – Halta Denta

• BRESTEA

- Strada DS 5

Justificarea proiectului

În ansamblu, străzile și drumul comunal analizate, nu corespund prevederilor „Normativului privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerinţele utilizatorilor”, indicativ NE 021-2003 şi a „Instrucţiunilor tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor publice”, indicativ CD 155-2001, motiv pentru care se impun lucrări de modernizare a acestor drumuri.

Se apreciază că modernizarea drumului comunal și a străzilor din localitățile Denta și Breștea, are o importanţă semnificativă pentru dezvoltarea comunei Denta din punct de vedere socio - economic, iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil starea tehnică a acestor drumuri şi implicit confortul şi siguranţa circulaţiei. De asemenea, condiţiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor eliminate în atmosferă, reducerea zgomotului produs de circulaţia autovehiculelor precum şi a cheltuielilor de exploatare suportate de participanţii la trafic.

Categoria de importanţă a lucrării de modernizare a drumului comunal şi străzilor din comuna Denta și localitățile aferente, conform regulamentului aprobat prin H.G. nr. 766/10.12.1997  „metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor”,  aprobat prin ord. MPLAT nr. 31/N din 02.10.1995,  este  „C”- construcţie de importanţă normală.

• DESCRIEREA PROIECTULUI

♦ Elementele geometrice în plan

Străzile și drumurile laterale se amenajează pe o lungime de 15,00 m, cu lățimea părții carosabile de 4,00 m și lățimea platformei de 5,00 m, iar racordarea acestora la marginea părții carosabile a străzilor supuse modernizării se realizează cu raze de 6,00 și 9,00 m.

♦ Elementele geometrice în profil longitudinal

Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale străzilor, respectiv sectorului de drum comunal supuse modernizării, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 40 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea folosi pietruirea existentă într- un procent cât mai ridicat;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii racordării verticale sa fie cel puţin egală cu valoarea vitezei de bază;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate.

- respectarea eventualelor punctelor de cote obligate.

♦ Elementele în profil transversal

În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren și importanța drumurilor publice analizate, conform Ordinului 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități rurale (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/27.01.1998, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), și ORDIN 45/1998 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor s-au proiectat străzi și drum comunal cu următoarele elemente geometrice în profil transversal:

Pentru străzi:

      - lățime parte carosabilă     4,00 m

      - panta transversal              2,5 % - pantă unică;

      - lățime acostamente:          2 x 0,50 m;

      - panta transversală acostamente    4 %;

      - lățime platformă                         5,00 m

Pentru drumul comunal:

      - lățime parte carosabilă                5,50 m

      - panta transversal                         2,5 % - acoperiș;

      - lățime acostamente:                    2 x 0,75 m;

      - panta transversală acostamente         4 %;

      - lățime platformă                           7,00 m

♦ Structura rutieră

Pentru modernizarea străzilor și drumului comunal ce fac obiectul prezentei documentații, respectiv a străzilor și drumurilor laterale, având la bază propunerile expertului și calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum și situația existentă pe obiectiv în parte, s-au adoptat următoarea structură rutieră:

Structură rutieră nouă pe străzille rurale: DS 6, DS 7, DS 11, DS 13,  DS 14, DS 15, DS 21, DS 22, DS 26, DS 27, DS 32, DS 33, DS 42, DS 43, DS 44, DS 46, DS 47, DS 48 din localitatea Denta, cu următoarea alcătuire:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului AND 605/2013;

- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-80 conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- 20 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și  STAS 6400-84;

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.

Structură rutieră nouă pe drumul comunal DC 232 din localitatea Denta, cu următoarea alcătuire:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului  AND 605/2013;

- 5 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip B.A.D. 20 conform indicativului AND 605/2013;

- 20 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-80 conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- 20 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.

Structură rutieră cu pietruire existentă, se aplică pe străzile DS 8 și DS 10 din localitatea Denta și strada DS 5 din localitatea Breștea, rezultând astfel:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului AND 605/2013;

- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-80 conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- min. 10,0 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

~25 cm pietruire existentă scarificată și reprofilată.

Pentru aducerea părţii carosabile la lăţimea proiectată s-a prevăzut realizarea de casete cu următoarea structură rutieră:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 conform indicativului  AND 605/2013;

- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-80 conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- 20 cm strat de fundație inferior din balast conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.

Pentru amenajarea străzilor și drumurilor laterale s-a prevăzut următoarea structură rutieră:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 , conform indicativului AND 605/2013;

- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată sort 40...80 mm, conf. SR EN 13242+A1:2008 si  STAS 6400-84;

- 20 cm strat de fundație inferior din balast, conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

- 10 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare, conf. SR EN 13242+A1:2008 si  STAS 6400-84;

Acostamentele vor fi completate cu balast, cu o compactare corespunzătoare a acestora și cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitații de pe partea carosabilă, prin pante transversale adecvate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la același nivel cu cele ale îmbrăcămintei rutiere.

♦ Scurgerea apelor

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață s-a realizat în conformitate cu situația existentă, prevăzându-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi (șanțuri cu secțiune neprotejată și protejată), respectiv decolmatarea și reprofilarea dispozitivelor de colectare existente, astfel încât apele să fie colectate rapid de pe platforma străzilor.

În urma proiectării dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață, pentru colectarea şi evacuarea apelor de pe platforma drumului au rezultat următoarele:

- şanţuri cu secţiune trapezoidală neprotejată, cu lăţimea la bază de 0,50 m şi adâncimea minimă de 0,40 m;

- șanțuri cu secțiune trapezoidală parțial protejată cu pereu din beton de ciment, cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de 0,40 m, acestea executându-se pe lungimi de 2,00 m, pentru protecția dispozitivelor de continuitate și de descărcare a șanțurilor proiectate. Șanțurile cu secțiune parțial protejată se vor realiza la ambele capete ale podețelor proiectate, protecția realizându-se cu pereu din beton de ciment clasa C35/45 cu grosimea de 10 cm, turnat pe un strat de repartiție din nisip cu grosimea de 10,0 cm.

Conform STAS 10796/2-79, șanțurile cu secțiune neprotejată se vor realiza cu o adâncime de minim 15 cm măsurată de la  baza stratului de balast până la fundul șanțului.

În urma proiectării elementelor geometrice, a rezultat necesară proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor pe o lungime de Ltot=13.103,50 m.

♦ Podețe

În urma proiectării elementeleor geometrice și studierii scurgerii apelor au rezultat necesare 11 buc podețe tubulare cu diametrul de 400 mm fără cameră de cădere, 8 buc podețe tubulare cu diametrul de 600 mm cu cameră de cădere, un podeț tubular cu diametrul de 800 mm cu cameră de cădere și 2 podețe cadru Tip P2, L = 2,00 m, H = 1,18 m, conform următorului tabel:

| Nr. crt. | Poziție kilometrica | Poziție față de axa drumului | Tip podeț |
| --- | --- | --- | --- |
| STRADA DS 7 |
| 1 | 0 | + | 148,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere dreapta |
| STRADA DS 8 |
| 2 | 0 | + | 10,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 m fără cameră de cădere |
| 3 | 0 | + | 617,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere dreapta |
| 4 | 0 | + | 626,00 | drum lateral/stânga | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 m fără cameră de cădere |
| STRADA DS 10 |
| 5 | 0 | + | 285,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |
| 6 | 0 | + | 612,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |
| STRADA DS 15 |
| 7 | 0 | + | 352,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |
| STRADA DS 21 |
| 8 | 0 | + | 5,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| 9 | 0 | + | 205,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| STRADA DS 26 |
| 10 | 0 | + | 402,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |
| 11 | 0 | + | 410,00 | drum lateral/dreapta | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| 12 | 0 | + | 631,00 | drum lateral/stanga | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| STRADA DS 32 |
| 13 | 0 | + | 183,00 | drum lateral/stanga | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| 14 | 0 | + | 409,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 800, l= 9,20 m cu cameră de cădere dreapta |
| 15 | 0 | + | 415,00 | drum lateral/stanga | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| STRADA DS 42 |
| 16 | 0 | + | 236,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |
| 17 | 0 | + | 805,00 | transversal | podeț cadru, H= 1,18 m, L = 2,00 m |
| STRADA DS 43 |
| 18 | 0 | + | 5,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| STRADA DS 44 |
| 19 | 0 | + | 5,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| STRADA DS 46 |
| 20 | 0 | + | 352,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 400, l= 6,90 fără cameră de cădere |
| 21 | 0 | + | 740,00 | transversal | podeț cadru, H= 1,18 m, L = 2,00 m |
| STRADA DS 47 |
| 22 | 0 | + | 88,00 | transversal | podeţ transversal tubular Ø 600, l= 6,90 m cu cameră de cădere |

În urma proiectării elementelor geometrice și studierii scurgerii apelor au rezultat necesare, pe strazile DS 6, DS 8, DS 10, DS 11, DS 13, DS 14, DS 15, DS 21, DS 22, DS 26, DS 32, DS 42, DS 43, DS 44, DS 46, DS 47, DS 48, urmatoarele podete si rigole la trotuare:

- 69 buc podețe la trotuare, tubulare cu diametrul de 400 mm și L= 2,00 m

- 3 buc rigole deschise la trotuare, din beton armat turnate monolit de clasă C35/45 care asigură o lumină de 1,00 m.

♦ Lucrări privind siguranța circulației

Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranţă se vor realiza următoarele tipuri de marcaje rutiere conform SR 1848/7 – 2015:

- marcaje longitudinale reflectorizante tip ”A” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație ale drumului comunal;

- marcaje reflectorizante tip ”M” - linie discontinuă simplă pentru delimitarea părţii carosabile a drumului comunal și străzilor;

- marcaje reflectorizante tip ”L” - linie continuă simplă la racordările părții carosabile din intersecțiile cu drumurile laterale și pe 20,00 m lungime de o parte și de cealaltă a acestor racordări;

- marcaje longitudinale cu linie discontinuă de avertizare la trecerea de la o linie discontinuă la o linie continuă;

- marcaje transversale diverse pentru treceri de pietoni, de oprire și de cedare a trecerii;

În ce priveşte semnalizarea verticală, aceasta s-a realizat prin prevederea de indicatoare rutiere conform prevederilor SR 1848/1 – 2011, după cum urmează:

- indicatoare de reglementare a priorităţii la intersecţiile cu drumurile si străzile existente;

- indicatoare de informare pentru semnalizarea trecerilor de pietoni.

În urma amplasării indicatoarelor rutiere pe fiecare stradă și drum comunal în parte, a rezultat necesară amplasarea a 4 indicatoare tip B2 – Oprire, 49 de indicatoare tip B1 – Cedează trecerea, un indicator A 49 - Trecere la nivel cu o cale ferată simplă fără bariere și  102 de indicatoare tip G2 – Treceri de pietoni.

• Organizarea de santier

Organizarea de șantier va fi realizată adiacent pe o suprafață de teren plană de cel puțin S=570,00 m2 (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m ) aflată pe domeniul public al comunei Denta. Organizarea de santier va cuprinde dotarile necesare, după cum urmează:

- panou identificare lucrare;

- birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

- pichet PSI - 1 bucată; care va conține :

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia   « găleată de incendiu  (2 buc.);

- lopeţi cu coadă (2 buc.);

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.);

- căngi cu coadă (2 buc.);

- răngi de fier (2 buc.);

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.);

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.);

- stingătoare portabile.

- container sanitar - 1 bucată; ce va fi echipat cu cel puțin 1 WC, 1 urinal, 1 chiuvetă dublă, 1 duș pentru igiena muncitorilor;

- container vestiar- 1 bucată; pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale moncitorilor;

- platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunilede 20 x 25 m, care se va amenaja după cum urmează:

- decopertarea stratului vegetal în grosime de cel puțin 20,0 cm;

- nivelarea plaformei și așternerea unui strat din balast pentru straturi anticapilare cu grosimea de 20,0 cm;

- realizarea unui strat de uzură din piatră spartă sort 40-63, împănată cu split, cu grosimea de 12,0 cm. Panta transversală a stratului de uzură va fi de 3 %, iar profilul transversal se va amenaja cu două ape pe direcția  lungă (latura cu lungimea de 25,0 m) în vederea evacuării rapide a apelor de suprafață;

- incinta este împrejmuită, cu gard din plasă de sârmă și stâlpi din beton iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi   (25,00 m) pe o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m.

Accesul persoanelor străine în zona șantierului va fi strict interzis.

Investitorul va pune la dispoziţia antreprenorului amplasamentul liber de orice obligaţii, va fixa limitele şantierului, pe limita de proprietate, pe durata derulării contractului de execuţie a lucrărilor. Amenajarea în incinta şantierului a spaţiilor de depozitare materiale, se va realiza astfel ca:

- amplasarea să se facă cât mai aproape de obiectiv, dar să nu deranjeze circulaţia utilajelor şi a forţei de muncă;

- suprafaţa ocupată de platforme şi drumuri în incinta şantierului, să fie minimă;

- să fie asigurată fluenţa pentru circulaţia muncitorilor şi utilajelor, astfel încât diferitele fluxuri tehnologice să poată derula nestingherit;

- procesele de muncă să fie cât mai uşor de urmărit;

- şantierul şi drumul să fie semnalizat corespunzător.

În jurul tranşeelor şi excavaţiilor deschise, antreprenorul este obligat să realizeze parapeţi de protecţie. Nu se admite începerea lucrărilor fără a fi realizată împrejmuirea şantierului.

În vederea evitării accidentelor de circulaţie ale personalului din şantier care are acces în incinta şantierului, se va asigura iluminatul incintei pe întuneric până la ½ oră după răsăritul soarelui sau ori de câte ori vizibilitatea este slabă. Antreprenorul are obligaţia de a obţine toate informaţiile de la serviciile utilităţilor publice, privind poziţia reţelelor.

Orice deviere sau modificare permanentă sau provizorie a reţelelor publice, va fi permisă numai după obţinerea aprobării de la fiecare deţinător a utilităţii respective. Pe toată durata şantierului, incinta acestuia, construcţiile de organizare precum şi cele care fac obiectul contractului, vor fi ţinute în permanentă stare de curăţenie.

Materialele se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă.

În cadrul activităţii de organizare de santier se vor lua măsuri deosebite privind siguranţa circulaţiei rutiere în zonă prin semnalizări şi dirijări necesare preîntâmpinării oricărui accident.

Pentru zonele de lucru, vor fi prevazute toalete mobile. Apa potabilă va fi asigurată prin punerea la dispoziţie a unei cantităţi corespunzătoare de apă îmbuteliată.

În fiecare zonă de lucru, împrejmuită Responsabilul cu conducerea activităţilor de lucru, numit trebuie:

- să semnaleze clar căile de acces destinate mijloacelor de transport şi cele destinate pietonilor. Aceste spaţii trebuie identificate prin semnalizare corespunzătoare şi trebuie făcute cunoscute personalului executant.

- să ia măsuri pentru ca în zonele de lucru, spaţiile destinate lucrărilor şi cele destinate trecerii persoanelor şi/sau mijloacelor să nu fie blocate cu materiale sau cu alte obstacole care să împiedice desfăşurarea activităţilor sau circulaţia.

In cadrul organizarii de santier nu este prevăzută constituirea de depozite pentru materiale explozibile sau inflamabile.

2) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul

4) Producţia de deşeuri:

Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte. Deşeurile rezultate in perioada de realizare a proiectului vor fi deseuri rezultate din construcţii şi demolări, respectiv: beton - cod 17 01 01; asfalturi - cod 17 03 02; fier şi oţel - cod 17 04 05; amestecuri metalice - cod 17 04 07; pământ şi pietre - cod 17 05 04; resturi de balast - cod 17 05 08. Deseurile rezultate, vor fi colectate separate de actre constructor, urmand sa fie transportate  transportate de catre firma de specialitate contractata, in scopul eliminarii/valorificarii acestora.

Deşeurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfăşoară în incinta şantierului se colectează (pe tipuri de deşeuri-selectiv) într-un container metalic amplasat în loc special, care se goleşte periodic la rampa de salubrizare.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- respectarea prevederilor Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- nivelul de zgomot  in perioada  de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental si prevederile Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- valorile indicatorilor de calitate, pentru apele pluviale colectate prin intermediul şanţurilor si podetelor tubulare proiectate - si evacuate apoi in Barzava – cod corp de apa: RW 5.2.38-B5- Barzava-cf. Fizes- frontiera - vor respecta concentratiile maxime admise de HG nr 352/ 2005 - normativul NTPA 001/2002;

- folosirea utilajelor si camioanelor de generatie noua, dotate cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanti in atmosfera, reduc considrabil emisiile de poluanti in aer.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu este cazul

b2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 7/ 20.03.2017, folosinta actuală a terenului: domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate:nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

b 3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 7/ 20.03.2017 , emis de Comuna Denta;

- Execuţia lucrărilor se va face mecanizat, cu utilaje performante, cu productivitate mare şi puţin poluante;

- Depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafeţe cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel încat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- Se va dispune pamântul excavat astfel încat să nu fie antrenat de ape de ploaie;

- In cadrul organizarii de şantier, la terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi amenajate conform folosinţei anterioare;

- Se interzice depozitarea deseurilor de constructii, a materialelor si stationarea utilajelor in albia cursurilor de apa;

- Pe parcursul executiei lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor permite – in caz de necesitate – accesul si interventia Administratiei Bazinale de Apa Banat pentru executarea unor lucrari sau actiuni necesare in caz de inundatii, poluari accidentale sau alte situatii specifice cursurilor de apa;

- Materialele de masă vor fi aduse pe şantier în mod ritmic, evitându-se depozitarea lor în afara amprizei drumului;

- Executarea lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât contaminarea potenţială a cursurilor de apă şi a pânzei freatice să fie evitată. Realizarea lucrărilor la podeţe se va face astfel încât să nu se modifice dinamica de scurgere a apelor prin reducerea secţiunii de scurgere.

- Se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Se va asigura reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi folosirea unor rute ocolitoare.

- Pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcţionării utilajelor în perioada de execuţie, în apropierea zonelor locuite programul de lucru se va stabili astfel încât să nu se desfăşoare în timpul nopţii, ci doar în perioada de zi;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Şantierul va fi semnalizat corespunzător şi vor fi stabilite drumurile pe care utilajele şi maşinile de transport vor circula.

- Traficul rutier obişnuit, va fi dirijat pe variante de ocolire, care vor fi semnalizate corespunzător.

- O atenţie deosebită se va acorda semnalizării zonelor în construcţie pe timp de noapte, obligatoriu toate semnele vor fi reflectorizante, iar pe zonele în care se execută excavaţii ale structurii rutiere vor fi montate semnale luminoase avertizoare cu lumina intermitentă;

- In perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a se evita poluarea aerului cu praf si cu emisii de noxe de la traficul greu aferent si cele de la execuţia lucrărilor (excavaţii, depozitarea pamantului rezultat din excavare, aşternerea mixturii asfaltice, etc);

- Se va realiza reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă detinută initial.

- Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficiar, prin intermediul dirigintelui de şantier. De asemenea, în timpul diferitelor faze de execuţie care sunt generatoare de praf se va asigura stropirea cu apă, pentru a se reduce concentraţia de praf din aer.

- O măsură suplimentară poate fi aceea de marcare a perimetrelor în care se execută lucrări, cu benzi de polietilena special create in acest scop.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi:

• acord tehnic nr. 187/08.05.2017 emis de ANIF- Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare

Timis Mures Inferior;

• Notificare pentru inceperea executiei nr. 38/19.06.2017 emisa de AN Apele Romane – ABA

Banat.

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier si a santierului, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA                                                                SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Camelia MUSTE