Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 361/ 04.10.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC SECUSIGIU SRL, actualmente S.C. INEU S.R.L. ( conform fuziunii prin absorbtie a SC SECUSIGIU SRL de catre SC INEU SRL), cu sediul in Timisoara, Calea Torontalului, DN 6 km 5,7, birou nr. 3,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 1792 RP din 27.02.2017,  cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr.11729 RP /22.09.2017, in baza HG nr  445 / 2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2007  privind  regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 04.10.2017, ca proiectul „ Amenajare irigaţii la S.C. SECUSIGIU S.R.L” propus a se realiza in comuna UIVAR - in cadrul amenajarii de desecare Rauti Sanmihaiul German, cod 985 (CF nr. 404220, 402334, 403745, 403846, 403853, 403843, 403248, 404737, 403679, 404167, 404090), jud Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 1-Agricultura, silvicultura si acvacultura, lit c)- proiecte de gospodarire a apelor pentru agricultura, inclusiv proiecte de irigatii si desecari;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport in criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009

b 1. Caracteristicile proiectului :                                                                                                                            1)   Mărimea proiectului :

Justificarea necesitatii proiectului

Ca urmare a realizării lucrărilor de investiţii propuse prin proiect se va asigura o stabilitate a producţiei agricole la nivel ridicat având în vedere prevenirea pierderilor de producţie ca urmare a apariţiei deficitului de umiditate în lunile de vară cu precipitaţii scăzute.

Lucrările de irigaţie propuse a se realiza asigură normele de udare propuse care, în corelare cu lucrările agro-pedoameliorative (nivelare – scarificare-amendamente), previn apariţia deficitului de umiditate în profilul de sol, factor care a dus la diminuarea recoltelor din zonă în anii anteriori.

Introducerea irigaţiilor va asigura completarea deficitului de umiditate în perioada de vegetaţie a culturilor.

Descrierea proiectului

Lucrările propuse prin prezentul proiect sunt lucrări de construcţii, respectiv: excavaţii, umpluturi, construcţii din beton.

Sursa de apă pentru alimentarea amenajării locale de irigaţii este râul Bega, apa fiind captată prin intermediul unei prize de captare existent, propusă spre reabilitare, şi prin intermediul unei staţii de pompare cu agregate termice mobile amplasate pe o platformă betonată. Apa este mai apoi transportată prin reţeaua interioară de canale către instalaţiile de irigat prin aspersiune. Pentru alimentarea cu apă a instalaţiilor se vor folosi o parte a canalelor existente în amenajarea de desecare Răuţi – Sânmihaiul German, cod 985, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Timiş – Mureş Inferior, prin redimensionarea lor şi folosirea cu dublu rol de canale de irigaţii şi desecare. Reţeaua de canale se va completa cu tronsoane de canale noi, pentru a se putea implementa proiectul de irigaţii, fără a fi afectată capacitatea de desecare a amenajării existente.

Reţeaua drumurilor de exploatare existente pe amplasament nu va fi afectată prin noua schemă de amenajare teritorială.

La intersecţia cu canalele nou proiectate se vor amplasa podeţe pentru a se asigura libera circulaţie.

Pe reţeaua interioară de canale cu dublu rol desecare-irigaţii se vor amplasa lucrări hidrotehnice (lucrări de artă) pentru direcţionarea apei şi pentru asigurarea siguranţei în exploatare, constând în podeţe tubulare, podeţe cu clapet, podeţe cu stăvilar, vane plane stăvilar, clapeţi de reţinere şi căderi din beton.

Bilantul teritorial aferent lucrarilor propuse prin proiect, si pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism nr. 1/20.02.2017, este urmatorul:

Prin proiect s-a luat în studiu suprafaţa de 990,53 ha pentru amenajarea locală de irigaţii, din care a rezultat o suprafaţă brută amenajată pentru irigaţii de 936,29 ha şi o suprafaţă netă irigată de 871,21 ha – suprafaţă pe care se efectuează lucrările de irigaţie. Prin Certificat de urbanism nr. 1 din 20.02.2017 se propun lucrări de construire în vederea realizării amenajării locale de irigaţii pe CF 402334, CF 403248, CF 403679, CF 403745, CF 403843, CF 403846, CF 403853, CF 404090, CF 404167, CF 404220, CF 404737. Urmare a lucrărilor proiectate a rezultat următorul bilanţ teritorial prezentat tabelar:

Tabel 1 Bilanţ teritorial

| Categorie | Suprafaţă |
| --- | --- |
| Suprafaţă totală CF pe care se propun lucrări de construire (CF 402334, CF 403248, CF 403679, CF 403745, CF 403843, CF 403846, CF 403853, CF 404090, CF 404167, CF 404220, CF 404737) | 648.874 mp |
| Suprafaţă afectată de lucrări de construire (aprox) conform Certificat de urbanism nr. 1 din 20.02.2017 | 120.250 mp |
| Suprafaţă efectiv afectată de lucrări de construire prin proiect, din care: | 99.036 mp |
| Suprafaţă canale: | 75.052 mp |
| Suprafaţă tronson canal nou executat | 9089 mp |
| Suprafaţă tronson canal existent reprofilat | 65963 mp |
| Suprafaţă platformă pivot 1: | 66 mp |
| Suprafaţă platformă pivot 2: | 66 mp |
| Suprafaţă platformă agregate de pompare Bega: | 48 mp |
| Suprafaţă drumuri agricole: | 23.804 mp |

LUCRARI PROPUSE PRIN PROIECT

1.	Reabilitare priza de captare din râul Bega, realizare staţie de pompare şi conducta de refulare

La km 20+130 mal drept al râului Bega a fost identificată priza inventariată sub denumirea „Proletar amonte” cu diametrul de 800 mm şi un debit de 0,120 mc/s. În momentul de faţă priza este nefuncţională, fiind astupată. Constatându-se oportunitatea folosirii acestei prize existente, atât ca alimentare gravitaţională ( în momentul în care cota de funcţionare a prizei o permite) cât şi ca subtraversare existentă a digului de protecţie, s-a considerat oportună reabilitarea acesteia.

Reabilitarea prizei de alimentare se propune a se realiza prin metoda relining, prin introducerea unei conducte de diametru mai redus din PAFSIN (Ø600 mm) în interiorul tubulaturii de beton existente de diametru DN 800 mm. Spaţiul rămas liber între cele 2 conducte se va umple prin pompare cu beton pe baza de ciment rezistent la presiune în amestec cu aditivi. Astfel va rezulta o conductă nouă care poate îndeplini cerinţele iniţiale ale prizei de alimentare.

După destuparea prizei se va realiza şi refacerea timpanului de beton existent, prin refacerea secţiunii iniţiale prin armare şi monolitizare cu beton. Între priza de captare şi albia minoră se va realiza un canal de alimentare cu adâncimea de 1,00 m şi lăţimea radierului de 1,00 m, realizat în palier şi impermeabilizat cu dale din beton.

Căminul de vizitare vane existent se va readuce la starea iniţială de funcţionare prin refacerea pereţilor şi astuparea fisurilor existente, astfel încât în interior să se poată realiza mufarea vanei la conducta nouă de subtraversare a digului. Peste căminul de vizitare se va monta o placă de acoperire prefabricată din beton armat cu capac de vizitare necarosabil din fontă. La vana cu corp plat Dn 600 mm se va mufa conducta de refulare din PAFSIN cu diametrul interior Di 600 mm, ce se va monta pe jgheabul din beton existent în lungime de 30 ml. Înaintea montării conductei de refulare se vor reface pereţii jgheabului din beton prin monolitizare şi se vor verifica elementele de structură şi rezistenţă ai acestuia. Ancorarea conductei de jgheab se va face prin suporţi speciali de prindere din piese metalice cu inserţii cauciucate.

Capătul conductei de refulare va fi protejat cu un grătar metalic aplicat direct pe tubulatură astfel încât secţiunea tubulaturii să fie protejată. Refularea apei din conductă se va realiza în canalul existent într-un bazin betonat cu dale de beton rostuite şi pinteni, pe lungimea de 10,00 ml. Canalul va deservi în continuare, cu rol de canal principal de alimentare (CPA).

Pentru funcţionalitatea prizei de alimentare şi în perioada în care cota de funcţionare a acesteia nu poate fi asigurată, se propune realizarea unei staţii de pompare cu agregate de pompare termice mobile montate pe o platformă de beton, în albia majoră a cursului, aval de canalul de alimentare al prizei, respectându-se zona de protecţie de 2,00 m.

Platforma de beton (radier) va avea dimensiunea de 6,00 x 8,00 m, cu suprafaţa totală de 48 mp, şi grosimea de 30 cm. Înspre albia minoră platforma de beton va fi protejată printr-un perete de palplanşe metalice cu lungimea de 10,00 m şi adâncimea de 6,00 m, cu o suprafaţă totală de 60 mp.

Pe platforma din beton realizată se vor monta iniţial 2 motopompe marca Scova model I22R501 de 100 CP, iar în funcţie de necesitate se pot instala până la 4 motopompe.

Motopompele vor prelua apa din cursul râului Bega, prin intermediul unor conducte de aspiraţie flexibile Dn 125 mm, dotate cu sorb. Refularea apei se va realiza prin intermediul unor conducte de refulare flexibile Dn 200 mm, ce se vor conecta la o conductă din PAFSIN Dn 400 mm cu 4 intrări şi 1 ieşire. Conducta de legătură se va monta pe radierul canalului de alimentare şi se va ancora prin intermediul unor suporţi speciali de prindere din piese metalice cu inserţii cauciucate.

Conectarea conductei de legătură la tubulatura nou realizată a prizei de alimentare se va face printr-o reducţie cu talpă plată din PAFSIN Ø600-Ø400 mm. În funcţie de numărul agregatelor de pompare termice puse în funcţiune intrările conductei de legătură nefolosite vor fi sigilate cu flanşe oarbe.

Caracteristici principale ale agregatului de pompare ( pompa):

- Motopompa I22R501 este echipată cu motor IVECO cu 4 cilindri, turbo, model N45MSSA00, 4500 cm³, 100 CP;

- Pompă ROVATTI  FS33S250E;

- Trailer cu rezervor de 300 litri încorporat, montat pe două roţi pneumatice;

- Tablou de protecţie şi control CEM 370, cu senzor de joasă presiune, timer şi baterie;

- Flanşă intrare DN 250 si elemente de sucţiune care includ o ţeavă galvanizată de 2 metri, un furtun de 2 metri si un sorb;

- Flanşă ieşire DN 250 si element de conectare (gât de lebădă);

- turaţie 1600 rot/min;

- debit  15000 l/min;

- presiune 1,1 bar;

În perioada în care nu se efectuează pompări sau în perioada de ape mari, se evacuează de pe amplasament atât agregatele de pompare termice mobile, cât şi accesoriile necesare efectuării operaţiunii de pompare. În perioadele în care priza de alimentare nu este folosită, atât gravitaţional, cât şi prin pompare, intrarea dinspre râul Bega se sigilează cu o flanşă oarbă Dn 600 mm, iar vana se manevrează pe poziţie închis.

2. Reţeaua de aducţiune  - Canale de irigaţii proiectate

Ca să se poată implementa sistemul de irigaţii prin aspersiune este necesară modificarea schemei de amenajare pentru desecare în cadrul Amenajării de desecare Răuţi – Sânmihaiul German, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) Filiala Teritorială Timiş – Mureş Inferior.

Canalele de irigatii proiectate vor îndeplini dublul rol de irigaţie şi desecare. Canalele proiectate se vor suprapune parţial peste canalele de desecare existente în cadrul Amenajării de desecare Răuţi – Sânmihaiul German. Canalele de desecare sau tronsoanele de canale peste care se suprapune schema de amenajare pentru irigaţii vor fi reprofilate şi redimensionate astfel încât acestea să poată îndeplini parametrii proiectaţi.

Cota maximă a excavaţiei pentru radierul canalelor nou proiectate va fi de 78,20 m.d.M.N.., cu excepţia canalului Cn Răuţi – CA1 pentru care se execută o reprofilare/decolmatare la elementele geometrice iniţiale conform regulament de exploatare.

Cota maximă a apei în canale în vederea efectuării lucrărilor de irigaţie va fi de maxim 79,50 m.d. MN, astfel în canalele de distribuţie CD1 – CD5 înălţimea maximă a apei va fi hapă= 1,15 – 1,30 m.

Canale de irigaţie proiectate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Denumire canal conform proiect | Denumire cadastrală | Lungime | Elemente geometrice | Elemente hidraulice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | b (m) | m | i (‰) | hcanal (m) | hapă (m) | v (m/s) | Q (mc/s) |
| CPA | Hcn1530/2, Hcn1505, A1503/2/3, Hcn1423; | 2.640 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,30 | 0,29 | 1,280 |
| CA1 | Hcn1102 | 1.250 | 1,00 | 1,50 | 0,04 | 2,00 | 1,30 | - | 1,043 |
| CD1 | Hcn1491, Hcn1492, A1385/4/4, A1385/4/3, A1385/4/2, A1385/4/1, Hcn1386; | 1.785 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,30 | 0,27 | 1,043 |
| CD2 | Hcn1103, Hcn1088, Hcn1096, Hcn1090; | 1.190 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,30 | 0,27 | 1,043 |
| CD3 | A1100/8, A1089/10, Hcn1067; | 2.110 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,30 | 0,27 | 1,043 |
| CD4 | Hcn53 | 870 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,15 | 0,25 | 0,796 |
| CD5 | Hcn1432, A1441/2/9, A1466/7; | 2.010 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,80 | 1,15 | 0,25 | 0,796 |

3. Construcţii hidrotehnice pe reţea

Au fost prevăzute construcţii hidrotehnice în vederea dirijării apei pentru irigaţii, şi în acelaşi timp pentru a se asigura funcţionalitatea amenajării pentru desecare atunci când este necesar.

Construcţiile hidrotehnice prevăzute pe reţeaua interioară au fost proiectate pe canalele de irigaţii şi pe confluenţele acestora cu canalele de desecare în cadrul Amenajării de desecare Răuţi – Sânmihaiul German. Aceste construcţii hidrotehnice constau în podeţe tubulare, podeţe tubulare cu clapet, podeţe tubulare cu stăvilar, vane plane stăvilar, clapeţi de reţinere, căderi din beton la confluenţe şi bazine din beton

►Construcţiile hidrotehnice proiectate sunt prezentate tabelar în tabelul de mai jos.

| Denumire conform proiect | Poziţionare conform situaţiei cadastrale | Poziţionare conform situaţiei proiectate | Kilometraj | Caracteristici principale ale construcţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ax) | Ø (axb) [mm] | L [m] | H [m] |
| Podeţe tubulare |
| PTB 1 | - | CA1 | 0+215 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 2 | - | CA1 | 1+240 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 3 | - | CD1 | 0+320 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 4 | - | CD3 | 0+385 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 5 | - | CD3 | 0+970 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 6 | Hcn1432 | CD5 | 0+910 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTB 7 | - | CD5 | 1+530 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| Podeţe tubulare cu clapet |
| PTC 1 | Hcn1552 | - | 0+005 | 600 | 6,00 | 2,00 |
| PTC 2 | Hc1418 | - | 0+005 | 600 | 6,00 | 2,00 |
| PTC 3 | Hc1416 | - | 0+005 | 600 | 6,00 | 2,00 |
| PTC 4 | Hcn1385/3 | - | 0+005 | 600 | 6,00 | 2,00 |
| Podeţe tubulare cu stăvilar |
| PTS 1 | Hcn1530/2 | CPA | 1+075 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 2 | Hcn1480 | - | 0+760 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 3 | Hcn1483 | - | 0+760 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 4 | Hcn1505 | CPA | 1+090 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 5 | Hcn1483 | - | 0+770 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 6 | Hcn1480 | - | 0+770 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 7 | Hcn1504 | - | 0+760 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 8 | Hcn1423 | CPA | 1+745 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 9 | Hcn1491 | - | 0+770 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 10 | Hcn1491 | CD1 | 0+005 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 11 | Hcn1423 | CPA | 2+635 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 12 | Hcn1492 | - | 0+620 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 13 | Hcn1404 | CD1 | 0+830 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 14 | - | CD3 | 0+005 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| PTS 15 | - | CD5 | 0+005 | 800 | 6,00 | 2,00 |
| Vana plană stăvilar |
| SBA 1 | Hcn1102 | CA1 | 0+000 | 1000x1000 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 2 | Hcn1102 | CA1 | 0+400 | 1000x1000 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 3 | Hcn1102 | CA1 | 1+250 | 1000x1000 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 4 | Hcn1492 | - | 0+550 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 5 | Hcn1386 | - | 0+125 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 6 | Hcn1103 | CD2 | 0+005 | 800x800 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 7 | Hcn1088 | - | 0+210 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 8 | Hcn1090 | - | 0+575 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 9 | Hcn1090 | - | 0+220 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 10 | Hcn1088 | - | 0+380 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 11 | Hcn1090 | - | 0+765 | 600x600 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 12 | Hcn53 | CD4 | 0+005 | 800x800 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 13 | Hcn1432 | - | 0+005 | 800x800 | 0,40 | 2,00 |
| SBA 14 | Hcn1432 | - | 0+325 | 800x800 | 0,40 | 2,00 |
| Clapeţi de reţinere |
| CTB 1 | Hcn1499 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 2 | Hcn1495 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 3 | Hcn1494 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 4 | Hcn1387 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 5 | Hcn1088 | - | 0+390 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 6 | Hcn1071 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 7 | Hcn1069 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 8 | Hcn1066 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 9 | Hcn1067 | CD3 | 2+110 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 10 | Hcn51 | - | 0+005 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 11 | Hcn53 | CD4 | 0+870 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 12 | Hcn1427 | - | 0+035 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| CTB 13 | Hc1433 | - | 0+020 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| Căderi din beton |
| Cădere CPA | Hcn1423 | CPA | 1+725 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CA1 | Hcn1102 | CA1 | 0+080 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD1-1 | Hcn1492 | CD1 | 0+770 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD1-2 | Hcn1492 | CD1 | 0+815 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD2 | Hcn1102 | CA1 | 0+000 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD3 | Hcn1102 | CA1 | 0+375 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD4 | Hcn1102 | CA1 | 1+230 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Cădere CD5 | Hcn1102 | CA1 | 1+215 | dale 500x80 | 5,00 | 2,00 |
| Bazine din beton |
| Bazin conductă refulare | Hcn1530/2 | CPA | 0+000 | dale 500x80 | 10,00 | 2,00 |
| Bazin aspiraţie Pivot 1 | - | CD1 | 1+785 | 3,80 | 5,40 | 2,10 |
| Bazin aspiraţie Pivot 2 | - | CD2 | 1+190 | 3,80 | 5,40 | 2,10 |

4. Instalaţii de irigat proiectate

Pentru a se asigura lucrările de irigaţie, în conformitate cu geometria terenurilor şi schema de amenajare existentă, au fost proiectate / se propun instalaţii de irigat prin aspersiune mobile, cu autodeplasare, cu un înalt randament şi de ultimă tehnologie.

Instalaţiile de irigat prin aspersiune proiectate sunt de tipul:

- instalaţie cu tambur şi furtun cu tun de capăt de mare putere (IATF) marca OCMIS model R4A 100 X 500(3 bucăţi),

- instalaţie de irigat prin aspersiune pivot central fix marca Valley model FP 630 şi FP 530,

- instalaţie de irigat prin aspersiune liniară cu autodeplasare marca Valley model EDFL 750 X 2300 (2 bucăţi) şi model EDFL 420 X 2100,

- instalaţie de irigat prin aspersiune liniară cu pivotare (universală) cu autodeplasare marca Valley model EDFL SA 366 X 3800.

►Instalaţiile de irigat prin aspersiune proiectate şi suprafeţele irigate prin aspersiune sunt prezentate tabelar mai jos.

| Denumirea instalaţie | Nr. bucăţi | Poziţionare | Suprafaţă câmpului (ha) | Suprafaţă irigată (ha) | Lungimea instalaţiei (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valley FP 630 (Pivot 1) | 1 | CD1 | 158,76 | 119,04 | 630 |
| Valley FP 530 (Pivot 2) | 1 | CD2 | 112,36 | 95,88 | 530 |
| Valley EDFL 750 X 2300 (Liniara 1) | 1 | CPA | 195,00 | 192,92 | 750 |
| Valley EDFL 750 X 2300 (Liniara 2) | 1 | CPA | 195,00 | 192,92 | 750 |
| Valley EDFL 420 X 2100 (Liniara 3) | 1 | CD3 | 88,20 | 86,52 | 420 |
| OCMIS R4A 100 X 500 (IATF) | 3 | CD4 | 36,11 | 36,11 | 500 |
| Valley EDFL SA 366 X 3800 (Universala) | 1 | CD5 | 150,86 | 147,82 | 366 |

5. Staţii de pompare pivoţi centrali

Pentru cele două instalaţii de irigat prin aspersiune marca Valley model FP 630 şi FP 530 au fost proiectate două staţii de pompare în punctul central al fiecărui pivot pentru alimentarea şi funcţionarea instalaţiilor.

| Denumirea agregatului de pompare | Nr. bucăţi | Poziţionare | Caracteristici principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Scova model I13R636 | 1 | Staţie de pompare pivot central fix 1 (FP630) | Echipata cu motor IVECO cu 4 cilindri, turbo, model N45MSTD22, 4500 cm³, 112 CP - Pompa ROVATTI F34P150KE |
| Scova model I13R636 | 1 | Staţie de pompare pivot central fix 2 (FP530) | Echipata cu motor IVECO cu 4 cilindri, turbo, model N45MSTD22, 4500 cm³, 112 CP - Pompa ROVATTI F34P150KE |

Fiecare dintre cele două staţii de pompare are în componenţă o platformă betonată tip radier din beton armat cu grosimea de 30 cm şi fundaţie din beton armat perimetrală de 40x80 cm – platforma turnului central al pivotului fix şi platforma staţiei de pompe – cu suprafaţa de 66 mp, un bazin de aspiraţie pentru pompe din beton armat 5,20 x 3,80 x 2,10 m cu suprafaţa de S=20,52 mp, şi un container metalic pentru protecţie 12,00 x 2,45 x 2,50 m.

6. Drumuri de exploatare (agricole) cu caracter temporar

Pentru a se permite circulaţia instalaţiilor de irigat prin aspersiune mobile cu autodeplasare şi pentru a se facilita accesul la acestea, s-au proiectat ( în completarea reţelei de drumuri de exploatare existente) un număr de 7 drumuri de exploatare (agricole) cu caracter temporar (sezonier) pe perioada de funcţionare a instalaţiilor. În perioadele în care instalaţiile nu funcţionează sau în sezonul de irigaţie când anumite instalaţii nu sunt folosite, aceste drumuri se desfiinţează şi se reînfiinţează atunci când este necesar.

Drumurile de exploatare (agricole) cu caracter temporar (sezonier) nu se cadastrează, reţeaua de drumuri de exploatare existentă nu este afectată de înfiinţarea/desfiinţarea acestor drumuri agricole. În perioadele în care drumurile de exploatare (agricole) cu caracter temporar (sezonier) nu sunt folosite sau nu îşi îndeplinesc rolul, accesul şi traficul pe acestea va fi restricţionat (închis).

Elementele principale ale drumurilor de exploatare (agricole) cu caracter temporar (sezonier) sunt prezentate în tabelul următor.

| Denumirea drum agricol sezonier (temporar) | Deserveşte instalaţia de irigat | Poziţionare | Lungime m | Lăţime m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA 1 | Valley EDFL 750 X 2300 (Liniara 1) | CPA | 2.625 | 4,00 |
| DA 2 | Valley EDFL 750 X 2300 (Liniara 1) | CPA | 290 | 4,00 |
| DA 3 | Valley FP 630 (Pivot 1) | CD1 | 495 | 4,00 |
| DA 4 | Valley FP 530 (Pivot 2) | Hcn1093 | 375 | 4,00 |
| DA 5 | Valley EDFL 420 X 2100 (Liniara 1) | CD3 | 2.110 | 4,00 |
| DA 6 | OCMIS R4A 100 X 500 (IATF) | CD4 | 860 | 4,00 |
| DA 7 | Valley EDFL SA 366 X 3800 (Universala) | CD5 | 1.095 | 4,00 |
| TOTAL (m) | - | 5.951 | - |
| TOTAL SUPRAFAŢĂ (mp) | 23.804 |

7. Punţi de supratraversare canale

La intersecţia instalaţiilor de irigat prin aspersiune cu canalele din cadrul Amenajării de desecare Răuţi – Sânmihaiul German, dar şi cu canalele proiectate, au fost prevăzute punţi de traversare a acestora, astfel încât să nu fie obturata secţiunea de curgere a acestora.

Soluţia pentru aceste punţi de traversare constă în fâşii cu goluri tip grindă din beton armat prefabricat.

Încastrarea în malurilor de pământ ale canalelor a acestor punţi de traversare va fi de minim 1,00 m. Poziţionarea punţilor de traversare se va face după alinierea instalaţiilor de irigat şi poziţionarea acestora la marginea canalelor de desecare. Se va avea în vedere să fie respectată planeicitatea acestora, iar la prima traversare de către instalaţiile de irigat operaţiunea va fi atent monitorizată prin grija beneficiarului.

Elementele principale ale punţilor de supratraversare a canalelor pentru instalatiile de irigat sunt prezentate în tabelul următor.

| Punte de supratraversare | Deserveşte instalaţia de irigat | Nr. bucăţi | Total bucăţi după tip | Deschidere liberă | Lungime efectiva m | Lăţime m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fâşie cu goluri tip 1 FGP 200C | Pivot 1Valley FP 630 | 2 | 83 | 4,00 | 6,00 | 1,20 |
|  | Liniara 1 Valley EDFL 750 | 40 |  |  |  |  |
|  | Liniara 2 Valley EDFL 750 | 18 |  |  |  |  |
|  | Liniara 3 Valley EDFL 420 | 15 |  |  |  |  |
|  | Universala Valley EDFL SA 366 | 8 |  |  |  |  |
| Fâşie cu goluri tip 2 FGP 265C | Pivot 1Valley FP 630 | 5 | 74 | 6,00 | 8,00 | 1,20 |
|  | Pivot 2Valley FP 530 | 5 |  |  |  |  |
|  | Liniara 1 Valley EDFL 750 | 39 |  |  |  |  |
|  | Liniara 2 Valley EDFL 750 | 21 |  |  |  |  |
|  | Universala Valley EDFL SA 366 | 4 |  |  |  |  |
| Fâşie cu goluri tip 3 FGP 320D | Pivot 1Valley FP 630 | 49 | 94 | 8,00 | 10,00 | 1,20 |
|  | Pivot 2Valley FP 530 | 17 |  |  |  |  |
|  | Liniara 2 Valley EDFL 750 | 21 |  |  |  |  |
|  | Liniara 3 Valley EDFL 420 | 7 |  |  |  |  |
| TOTAL | 251 | - | - | - | - |

Organizarea de șantier

Localizarea organizării de şantier se va stabili de către executant împreună cu beneficiarul, pe terenul acestuia din urmă. Va fi amenajată o magazie de scule şi materiale, loc pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, oţel beton, etc.) şi loc pentru parcarea utilajelor de construcţii. Incinta va fi împrejmuită şi se va asigura paza acestora. In cadrul organizarii de santier, zonele de depozitare si înmagazinare a diverselor materiale, vor fi delimitate si marcate. Organizarea de şantier va cuprinde facilităţi pentru depozitarea controlată, selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri. Parcajele pentru utilajele de construcţii şi loturile pentru materiale necesare executării lucrărilor se vor amenaja în cadrul fermei Răuţi, număr Cad- CC 400467, aflată în administrarea beneficiarului lucrării. Nu se vor efectua lucrări de reparaţii utilaje şi de depozitare materiale pe şantier.

2) Cumularea cu alte proiecte :    nu este cazul                                                                                              3) Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul                                                                                                                                                                                4) Producţia de deşeuri :

Pe durată de execuţie a lucrărilor proiectate, vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri menajere – cod 20 30 01

- deşeuri de pământ, materiale excavate, resturi vegetale, piatra şi spărturile de piatră -cod 01 04 08.

O mare parte a deşeurilor provenite de la excavaţii vor fi refolosite în umpluturi, nivelări şi ca material inert. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele, depozitate în spaţii special amenajate în incinta de şantier, si eliminate cu firme de specialitate autorizate.

Pamantul in exces, rezultat din excavatii, se va depozita în locurile indicate de administraţia locală.

5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :                                                                 - activitatea desfăşurându-se în extravilan, comunităţile din zona nu vor fi afectate de execuţia lucrărilor si nici de zgomotul produs după darea în exploatare a obiectivului de investiţie; nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009:2017;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

6) Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate :                      nu este cazul

b 2) Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului : conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 1 din 20.02.2017 emis de Primăria Comunei Uivar, terenul pe care se va realiza proiectul este teren in extravilanul  localitatii Uivar, proprietari: Mois Gheorghe Adrian si Anna Cristine si SC VITA PLANT SRL (exista acord pentru efectuarea de amenajari irigatii de catre titularul proiectului -SC INEU SRL).                                                                                                                                              2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora :        nu este cazul                                                                                                                                   3) Capacitatea de absorbtie a mediului , cu atenţie deosebită pentru :

a) zonele umede :                                  nu este cazul ;

b) zonele costiere :                                nu este cazul ;

c) zonele montane si împădurite :         nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale :     nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc :     nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :   nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite :

nu este cazul ;

h) ariile dens populate :  nu este cazul ;

i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica :   nu este cazul

b 3)  Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului : aria geografica si numărul de persoane afectate :   nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului :        nu este cazul;                                                                        3) Mărimea si complexitatea impactului :                                                                                                           - in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului :   nesemnificativa ;                                                                                               5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului :   nu este cazul ;

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:  proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt :                                                                                               - Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010 , a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1 din 20.02.2017 emis de Primăria Comunei Uivar;                     - organizarea de santier se va face în zona de execuţie a lucrărilor si se va realiza cu respectarea prevederilor

OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006  privind Protectia Mediului cu

completarile si modificarile ulterioare ;

- intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curătarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi:

- Aviz condiţionat nr. 338 din 03.03.2017 al SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 180092762/08.03.2017 al SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA;

- Notificare nr. 4067/82/C/24.03.2017 a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Timiş;

- Acord tehnic A.N.I.F. Filiala teritorială de îmbunătăţiri funciare Timiş-Mureş Inferior Nr. 179 din 03.05.2017;

- Aviz de gospodărirea Apelor A.N. Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Banat nr. ABAB-192 din 28.07.2017;

- Aviz condiţionat nr. 338 din 03.03.2017 al SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA;

- Aviz de amplasament favorabil nr. 180092762/08.03.2017 al SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA;

- Aviz favorabil emis de Directia Judeteana pentru Cultura Timis.

- se vor folosi utilaje si mijloace de transport auto conforme;

- se vor evita operatiile de incarcare/descarcare a materialelor generatoare de praf in perioadele cu vant puternic;                                                                                                                                         ;

- la executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;                                                                           - executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectarii şi asigurarii normelor de Securitate la incendiu , Securitate şi sanatate în munca ,  în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherita a accesului in zona de lucru a formatiilor de interventie a pompierilor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                - se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările.

-  in perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

- pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea a autorizaţiei de mediu pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Întocmit,

Camelia MUSTE