Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 382 /13.10.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AQUATIM S.A.,   Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11476RP/25.09.2017,  cu ultimele completari inregistrate cu nr. 12315RP din  11.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 12.10.2017, ca proiectul „Amenajare paturi de stocare temporara ”  propus a fi amplasat comuna Cenei, extravilan ( bazin stocare suprateran compus din 4 compartimente indiguite), jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2,  pct. 11 d – amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la statiile de epurare;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

b1)Marimea proiectului

Namolul obtinut la Statiile de epurare apartinand Aquatim se intentioneaza sa se stocheze temporar pe paturile de uscare amenajate in bazinele supraterane ale SNIF de la Cenei, in vederea eliminarii la Depozitul ecologic Ghizela.

Pe aceste paturi se va realiza reducerea umiditatii namolului de la 20 % SU la 35 % SU pentru a putea fi preluat la Depozitul ecologic Ghizela.

Aceste bazine  supraterane in suprafata de 83.370 mp au fost construite pentru  stocarea dejectiilor provenite de la Ferma Cenei in perioada 1985-1988. Impermeabilizarea acestor bazine, a fost realizata din folie PVC protejata impotriva actiunilor mecanice si razelor UV de un strat de pamant in grosime de 20 cm. De asemenea, pentru a mari stabilitatea taluzurilor digurilor, peste folia din PVC au fost pozate elemente tip cadru din beton care au fost umplute cu pamant.

Conform Acordului tehnic ANIF nr 452/2017 se recomanda ca aceste bazine sa fie impermeabilizate pentru a nu produce infiltratii si scurgeri catre canalele de desecare din zona.

Pe zonele de taluz interior unde se observa ravene produse prin siroirea apei, se va verifica integritatea foliei de impermeabilizare si se vor lua masurile corespunzatoare refacerii impermeabilizarii. Pentru asigurarea stabilitatii digurilor se vor verifica cadrele din beton de pe taluzul interior si se vor reface daca este cazul.

Pe amplasament sunt 4 bazine cu suprafata totala de 83.370 mp.  Se vor amenaja ca si paturi de uscare doar doua dintre compartimente, respectiv C1 si C2, avand in prezent urmatoarele caracteristici:

- 20.842,5 mp pe fiecare compartiment

- inaltimea 4 m

- volum compartiment  (aproximativ)= 83.370 mc

Lucrarile care se vor realiza pe amplasament :

- Realizarea paturilor de uscare

Conform STAS  11565/1990, aceste  paturi de uscare pentru stocare temporara a namolului  in vederea eliminarii  vor fi alcatuite dintr-un strat de pietris cu o grosime de 20 cm si apoi un strat de nisip tot de 20 cm.Pietrisul folosit va avea particule intre 3-16 mm si nisipul particule intre 0,2-3 mm.

Tuburile perforate de drenaj vor fi amplasate din 10 in 10 m,cu panta spre tubul colector de ape drenate, in santuri  cu pereti taluzati si vor fi inglobati in materialul drenant (pietris cu particule intre 3-16 mm) care  vor deversa in tubul central. Prin intermediul drenurilor se va colecta apa uzata din namol si apa de ploaie. Aceste ape vor fi  stocate in vechea statie de pompare (care este o constructie de beton) si apoi vor  fi  vidanjate  si transportate la  SEAU Timisoara pentru a fi epurate.

Distributia namolului pe suprafata patului de uscare se va realiza cu ajutorul unui utilaj de terasament, acesta deplasandu-se pe coronamentul digului.

Dupa stocarea temporara, nu mai mult de 1 an de zile, cand namolul va avea un continut de min 35% SU va fi incarcat in masini cu ajutorul unui buldoexcavator cu brat lung si transportat la depozitul ecologic Ghizela pentru depozitare definitiva.

Umplerea cu namol umed se va face pana la atingerea inaltimii de namol conform proiectului:

| Incarcare | Umiditate STAS 11565/1990 | Umiditate namol SEAU TM |
| --- | --- | --- |
|  | 94 | 90 | 88 | 80-82 |
| H luna calduroasa (cm) | 33 | 40 | 46 | 50 |
| H luna racoroasa ( cm) | 56 | 60 | 72 | 75 |

- Bazinul de colectare si stocare (vechea statie de pompare) a apelor pluviale si a apelor uzate din namol

Statia de pompare este o constructie de beton cu dimensiunile de 7x6m si inaltimea de 8 m.Volumul bazinului este de 336 mc.

In vederea impermeabilizarii chesonului statiei de pompare existenta pe amplasamentul obiectivului de investitie, se vor realiza lucrari de etansare a golurilor existente (goluri prevazute pentru fostele conductele de refulare), precum si hidroizolarea pe interior a chesonului prin aplicarea unei tencuieli de mortar hidroizolant.

- Amenajarea rampelor de access si a  coronamentului:

Se vor realiza doua rampe de acces, precum si amenajarea coronamentului digurilor, dupa cum urmeaza :

- Rampa R1, pozitionata in partea de Nord-Vest a amplasamentului, in lungime de 35,0 m, cu o panta i = 9,5%, intre cotele 79,80 m – 83,00 m.

Rampa se va realiza din material necoeziv (beton concasat sau balast) compactat in straturi de maxim 30 cm grosime.

Gradul minim de compactare va fi de 98%, iar panta taluzelor aferente rampei de acces va fi de 1 : 2.

Stratul superior al rampei de acces va fi realizat din piatra sparta impanata, in grosime de 25 cm.

Volumul de umplutura necesar realizarii rampei R1 este de : 900 mc material necoeziv (beton concasat sau balast) si 35,0 mc piatra sparta.

- Rampa R2, pozitionata in partea de Est a amplasamentului, in lungime de 52,0 m, cu o panta i = 5%, intre cotele 80,40 m – 83,00 m.

Rampa se va realiza din material necoeziv (beton concasat sau balast) compactat in straturi de maxim 30 cm grosime.

Gradul minim de compactare va fi de 98%, iar panta taluzelor aferente rampei de acces va fi de 1 : 2.

Stratul superior al rampei de acces va fi realizat din piatra sparta impanata, in grosime de 25 cm.

Volumul de umplutura necesar realizarii rampei R2 este de : 1.100 mc material necoeziv (beton concasat sau balast) si 52,0 mc piatra sparta.

Amenajarea coronamentului digurilor se va face prin decopertarea unui strat de 20 cm sol vegetal si realizarea unei structuri din doua straturi de umplutura compactata:

- stratul inferior se va realiza din material necoeziv (beton concasat sau balast) compactat minim 98%, in grosime de 20 cm;

- stratul superior se va realiza din material necoeziv (piatra sparta impanata) compactat minim 98%, in grosime de 25 cm.

- Amenajarea drumului de acces

Accesul la amplasamentul studiat se va face pe drumul judetean DJ 591 si apoi pe drumul comunal pana la bazinele de stocare ale fermei Smithfield. De la bazinele de stocare dejectii pana la amplasament exista un drum de pamant  pe o lungime de 830m care va fi pietruit pentru a permite accesul masinilor care aduc namolul.

- Realizarea  foraje de control

Se propune realizarea a doua foraje de control pe directia de curgere E-V . Pozitia acestor foraje se va stabili prin studiul hidrogeologic.

Cantitatea de namol produsa

Namolul produs in statiile de epurare are un continut de ~ 18-20% SU.

Se obtin aproximativ intre 80-200 mc/zi namol 18-20 % SU, in functie de volumul de apa uzata care intra in statiile de epurare si de incarcarea influentului statiilor.

Amplasamentul studiat se afla in extravilanul localitatii Cenei la aproximativ 1,5-2 km de localitate. La 830 m de amplasamentul studiat se afla  bazinele de stocare a dejectiilor de la ferma Cenei. In imediata vecinatate a amplasamentului, nu exista obiective de patrimoniu cultura, arheologic sau monumente istorice.

Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza in zona bazinului C2; va ocupa o suprafata  de 400 mp; va fi folosita pentru depozitarea oietrisului si nisipului.Utilajele nu vor fi parcate pe amplasament.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

In etapa de constructie, vor rezulta cantitati de deseuri:

  - deseuri metalice – 50 kg

  - resturi de conducte de drenaj- 10 kg

Namolul deshidratatcu un continut de minim 35 % SU va fi transportat la depozitul Ghizela.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale  nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta prevederile din Ordinul  nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei si anume;

- se vor respecta prevederile Ord.621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentrun apele subtwerane din Romania.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 21 din 25.09.2017 emis de Primaria Comunei Cenei, lucrarile se vor executa pe teren extravila, proprietatea SNIF.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism 21 din 25.09.2017, emis de Primaria Comunei Cenei;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor ( acord tehnic ANIF nr. 452/ 05.10.2017, accept utilizare drumuri eliberat de Comuna Cenei, adresa ABA Banat privind realizarea proiectului);

- Stocarea temporara a namolului pe cele 2 paturi de uscare este o solutie provizorie pana la implementarea unor proiecte care sa realizeze deshidratarea namolului  pana la un continut de SU care sa permita depozitarea lui la depozitul Ghizela, sau a altor solutii de valorificare a namolului;

- Transportul namolului se va face cu mijloace de transport autorizate conf. legislatiei in vigoare;

- Monitorizarea apei subterane se va face cu frecventa si pentru indicatorii stabiliti prin actul de reglementare  ABA Banat ( conform adresei nr. 15169/ 06.10.2017);

- Buletinele de analiza se vor depune la APM Timis, GNM- Comisariatul Judetean Timis si ABA Banat;

- Se va intocmi Planul de interventie in cazul  poluarilor accidentale;

- Se vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea stabilitatii digurilor atat din punct de vedere al stocarii namolului cat si a accesului utilajelor pe coronamentul digului, pe perioada de stocare temporara a namolului pana la eliminare;

- Se va respecta cu strictete inaltimea stratului de namol permis a fi stocat;

- Zonele de descarcare a namolului se vor amenaja conf. prevederilor STAS  11565/ 1990;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona ;

-  Dupa finalizarea proiectului spatiul afectat se va reface;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale  nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Stocarea temporara a namolului pe cele 2 paturi de uscare este o solutie provizorie pana la implementarea unor proiecte care sa realizezehdeshidratarea namolului  pana la un continut de SU care sa permita depozitarea lui la depozitul Ghizela;

Transportul namolului se va face cu mijloace de transport autorizate conf. Legislatiei in vigoare;

- Monitorizarea apei subterane se va face cu frecventa si pentru indicatorii stabiliti prin actul de reglementare emis de ABA Banat ( conform adresei nr. 15169/ 06.10.2017);

- Buletinele de analiza se vor depune la APM Timis, GNM- Comisariatul Judetean Timis si ABA Banat;

- Se va intocmi Planul de interventie in cazul  poluarii accidentale.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emisa  de   APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Monica MICULESCU