Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 406/ 26.10.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PECIU NOU localitatea Peciu Nou, str. Principala, nr.189, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11712RP/11.11.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 12885RP/24.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 25.10.2017, ca proiectul „ Reabilitare retea de distributie apa potabila si statie de tratare in localitatea Dinias, comuna Peciu Nou ” propus a fi amplasat in comuna Peciu Nou, satul Dinias, intravilan, domeniu public, jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10  Proiecte de infrastructura – b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcurilor auto ;  si  la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in  anexa nr.2 , deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

1. Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Sistemul de alimentare cu apă existent în localitatea Diniaș are o lungime de aproximativ 7400ml (nu acoperă întreaga lungime necesară pentru a alimenta toți consumatorii). Pe rețeaua de distribuție existentă nu au fost prevăzuți a se monta hidranți exteriori de incendiu și nu sunt cișmele de apă. Sursa de apă este constituită din două foraje  (F2 și F3) cu adâncimi de forare de peste 200 m (F2 cca. 240 m și F3 cca. 214 m). Apa captată nu este tratată. Pe baza unor analize complete s-a constatat necesitatea unei  tratari adecvate.

Proiectul propune  realizarea unei rețele de alimentare cu apă în loc. Diniaș, în vederea asigurării apei potabile pentru toți consumatorii, din țeavă cu D=75mm in lungime  L=480.00 m, ţeavă cu D=110mm  in lungime L=11094.00 m, ţeavă cu D=125mm  in lungime L=1360.00m, un număr de 35 cămine de vane pentru sectorizare cu capac și ramă carosabilă, și 69 hidranți de incendiu H80 Pn10. În localitate se dispun un numar de 17 cișmele stradale. Se vor realiza un număr de 477 branșamente (din țeavă cu D=32mm in lungime  L=4770.00m și 477 cămine apometru).

Debite de apă necesare:

Q  ZI MED     =  191,78 mc/zi = 2,219 l/s; anual 70,00mii mc.

Lucrări  propuse:

Se va realiza un sistem centralizat de alimentare cu apă din cele 2 foraje existente; apa   este pompată în statia de tratare, după tratare este înmagazinată într-un rezervor de 150 mc şi apoi pompată în reteaua de distributie a localitătii.

Proiectul urmăreşte realizarea următoarelor lucrări:

-Conducte aductiune de la foraje,

-Statie de tratare apa,

-Reabilitare gospodarie de apa,

-Conducte de legatura de la gospodaria de apa.

1. CONDUCTE ADUCTIUNE DE LA FORAJE

Sursa de apă în localitatea o reprezintă 2 foraje de adâncime F2=   240 m si F3= 200 m.  Pentru a transporta apa din foraje la statia de tratare se prevăd conducte de aductiune independente.

Conductele de aductiune fac legătura între foraje şi statia de tratare.

Conducta este realizată din polietilenă cu D=90 mm, în lungime de 138 m.

Gospodaria de apa : se va utiliza constructia existenta care se va reabilita si va adaposti statia de pompare si instalatia de tratare a apei.

2. STATIE DE TRATARE APA

- Stație de tratare și pompare

Rețelele subterane de legătură vor fi refacute sau efectuate racorduri noi pentru asigurarea unei funcționării corespunzătoare a elementelor hidraulice existente și propuse

Sistemul propus va dispune de sistem  automatizat .

- . Rezervorul de stocare va fi de tip cilindric vertical, din tole de oţel galvanizate şi impermeabilizat cu membrană EPDM, cu capacitatea de 150 mc.

Se va amplasa în incinta gospodăriei de apă alături de staţia de pompare şi staţia de potabilizare a apei.

- Rezervor de reacție cu capacitatea de 30mc, din PAFS, cilindric orizontal, complet echipat.

Se va amplasa în incinta gospodăriei de apă alături de staţia de potabilizare a apei.

- Bazin colectare ape spalare filtre V=110mc

Construcţia se va  realiza în săpătură,  bazin taluzat cu argilă şi va fi prevăzut cu guri de acees apă spălare filtre şi guri de evacuare.

Staţia de potabilizare a fost dimensionată la un debit de 15,05 mc/h, fiind dispusă într-o cladire existenta. Fluxul tehnologic aferent  gospodăriei de apă, s-a stabilit în urma studierii buletinelor de analiză realizate pentru forajele existente.

Apa brută este pompată din forajele existente F2 şi F3 direct în staţia de tratare. La intrarea in staţie,  presiunea minimă va fi de 3-4 bar deoarece filtrarea se face în filtre închise sub presiune.

Apa brută pompată din foraje, la intrarea în staţia de tratare va fi injectată cu solutie de hipoclorit în conducta de acces, pentru oxidarea fierului si  amoniului. Fluxul de apă preclorinată va intra într-un bazin de  reacţie cu clorul. Acest bazin va fi din polistif (poliester armat cu fibră de sticlă), cilindric  orizontal montat în sistem îngropat, având un volum util de 30 mc. În acest bazin va avea loc reacţia de oxidare a fierului şi amoniului cu clorul.

Apa din bazinul de contact va fi preluată de pompele de repriză pentru a fi pompata prin instalaţia de filtre sub presiune până la rezervorul de stocare apă potabilă. Pompele vor funcţiona 1A+1R şi vor fi automatizate.

Apa pompată din bazinul de contact va trece prin filtrul automat cu pat de cuarţ destinat retinerii din apa a suspensiilor solide care dau turbiditate apei : nisip, mal, rugina, etc. Acest lucru se va realiza la trecerea apei prin mediul filtrant format din mai multe straturi de nisip cuartos cu diferite granulatii.

După  parcurgerea filtrului cu pat de cuarţ apa trece prin filtrul cu cărbune activ. În filtrul de carbune activ se va absorbi excesul de clor de la oxidarea fierului si amoniului şi vor fi  corectate calităţiile organoleptice ale apei în faza de tratare finală.

Filtrele vor fi automate, ciclul de regenerare va fi comandat de un programator în funcţie de pierderea de presiune pe masă filtrantă. Regenerarea se va  face prin spălare inversă (contracurent) şi clătire finală în echicurent (de sus în jos ca la faza activă de filtrare), apele de la spălare se vor evacua într-un bazin de sedimentare exterior cu nivel liber, iar preaplinul se va evacua in rigolele stradale.

Sistem de preclorinare

Pompa dozatoare / Contor cu impulsuri / Vas stocare hipoclorit

Sistemul de clorinare  va cuprinde:

- pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica,

- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare DN80,

- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit cu volumul de 300 litri.

Sistem de postclorinare

Pompa dozatoare / Analizator clor rezidual / Vas stocare hipoclorit

Sistemul de postclorinare va cuprinde:

- pompa de dozare cu membrana cu comanda electronica prevazuta cu accesorii

- injector pentru solutia de hipoclorit de sodiu, senzor de nivel solutie, etc.

- analizator de clor rezidual (celula masurare clor rezidual + controler)

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit 100 litri;

Organizarea de santier:

Pe traseul rețelei de alimentare cu apă nu se vor crea depozite de materiale granulare sau de pământ excedentar. Materialul granular (nisipul de pozare) se va pune direct în operă, pământul excedentar se va transporta la depozitul stabilit împreună cu Primăria Peciu Nou. Atât pământul excavat, cât și cel excedentar nu se va depozita pe spațiile verzi.

Organizarea de șantier va fi pe terenul pe care va fi situată gospodăria de apă. (Suprafață parcelă Gospodărie = 4694 mp, din care aproximativ 400mp vor fi destinați Organizării de șantier). Materialele granulare folosite la infrastructură (balast, pietriș, sorturi), armăturile și lemnul folosit la cofraje vor fi amplasate pe platforme balastate provizorii în interiorul Gospodăriei de apă, care vor fi dezafectate la finalul lucrării, zonele respective se vor înierba. Pe tot parcursul lucrării, se va amplasa un container provizoriu destinat organizării de șantier si toalete ecologice în interiorul Gospodăriei, pentru satisfacerea nevoilor personalului.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017  –“Acustica; Limite admisibile ale nivelului de zgomot din nediul ambiant;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- apele rezultate de la spalarea filtrelor vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 55/05.04.2016,  ( prelungirea valabilitatii pana la 05.04.2018), lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 55/05.04.2016 ( prelungirea valabilitatii pana la 05.04.2018), emis de Primaria Comunei Peciu Nou.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia  arbori;  nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ( aviz de gospodarire a apelor nr. 240 din 26.09.2017 emis de ABA Banat);

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor (r) cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- Este interzisa parasirea incintei de catre mijloacele  de transport cu rotile/ caroseria incarcate de noroi sau supraincarcate cu material,  in vederea evitarii antrenarii acestora pe drumurile publice.

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Mihai  CEPEHA

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU