Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 421/03.11.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC DELGAZ  GRID  SA, cu sediul social in localitatea Targu Mures, Bd. Pandurilor, nr. 42, Jud. Mures, inregistrata la APM Timis cu nr. 4980RP din 24.04.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 12398RP/13.10.2017,  in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 01.11.2017, ca proiectul „Inlocuire retea gaze naturale presiune redusa, bransamente gaze naturale prin pozare subterana″ propus a fi amplasat in Timisoara, str. 16 Decembrie 1989, Emanoil Gojdu, Timotei Cipariu, Iancu Vacarescu, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  Anexa nr. 2, pct. 13 a – Orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului: proiectul prevede înlocuirea conductei de gaz de presiune redusa, existente pe strazile 16 Decembrie 1989, Emanoil Gojdu, Timotei Cipariu, Iancu Vacarescu cu o retea nouă din PE100 SDR11 pe o lungime totală de 2610,00 m si a unui numar de 71 de bransamente.

Conducta existentă este din OL cu dimensiuni diferite  (2”, (3”, (6”, (10”,  unde este amplasată suprateran este demontată si transportată la centru de reciclare. Restul conductei se blindeaza si se abandoneaza in sol.

Traseul conductei de gaze naturale proiectate pe stăzi și diametre:

| Strada | Diametrul | aerian | Carosabil | Trotuar | zona verde | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | beton | asfalt | asfalt | pavaj |  |  |
| Emanoil Gojdu | 90 mm |  |  | 242,0 m |  |  |  | 242,0 m |
| Timotei Cipariu | 90 mm |  |  | 188,0 m | 5,0 m |  | 6,0 m | 199,0 m |
| Iancu Văcărescu | 160 mm |  |  | 166 m |  |  |  | 166,0 m |
|  | 110 mm |  |  | 10,0 m |  | 4,0 m | 81,0 m | 95,0 m |
| 16 Decembrie 1989 | (2” | 52,0 m |  |  |  |  |  | 52,0 m |
|  | 63 mm |  |  | 3,0 m | 22,0 m |  |  | 25,0 m |
|  | 90 mm |  |  | 565,0 m | 441,0 m | 194,0 m | 72,0 m | 1272,0 m |
|  | 110 mm |  |  | 306,0 m |  |  |  | 306,0 m |
|  | 160 mm |  |  | 35,0 m | 125,0 m | 40,0 m | 53,0 m | 253,0 m |
| TOTAL GENERAL | 2610,0 m |

Modul constructiv de realizare a proiectului

Adâncimea de pozare a conductelor de gaze naturale va fi de minim 1,2 m, măsurată de la generatoarea superioară la cota terenului sistematizat.

Pentru reducerea riscului de afectare a conductelor în timpul lucrărilor de refacere a carosabilului, care impun 80 cm de straturi compactate de carosabil + 30 cm de pământ compactat, se impune mărirea adâncimii de pozare la 1,2 m de la generatoarea superioară a conductei la cota terenului sistematizat.

Şanţul pentru pozarea conductelor de gaze naturale are lăţimea de l= 0,4 m pentru conductele cu            D 63 mm, D90 mm si D110 mm si de l=0,56 m pentru conductele cu D160 mm, adâncimea lui fiind de cca 1,4 m. Pe fundul şanţului se aşterne un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, apoi conducta care se acoperă cu un alt strat de nisip de 10 cm grosime, în continuare şanţul acoperindu-se cu pământul rezultat din săpătură. La cca 40 cm de conductă, în şanţ se aşează o folie avertizoare inscripţionată GAZ METAN, care are rolul de a atenţiona asupra existenţei ei la pozarea altor canalizaţii subterane.

Pozarea reţelelor se va realiza la distanţe cuprinse între 6(7 m faţă de imobile. Traseul lucrărilor, nu afectează nici imobilele, nici obiectivele de interes public.

După pozarea conductei în şanţ,  urmeaza acoperirea acesteia cu pământ în straturi succesive, cu compactarea fiecărui strat, si refacerea zonei verzi sau a trotuarului afectat.

După executarea probelor de presiune reţelele şi branşamentele nou proiectate, vor fi puse în funcţiune şi exploatare. Vechea conducta se va demonta.

Recepţia lucrării va fi finalizata numai după încheierea unui proces – verbal întocmit de inspectorul de zonă al Primăriei Timisoara, care să ateste faptul ca spaţiul public a fost readus la starea iniţială.

ORGANIZAREA DE SANTIER

Ţevile, fitingurile şi armaturile necesare lucrarilor se vor aproviziona şi depozita în magazia Delgaz-Grid Timişoara. Constructorul nu va transporta pe şantier decat cantitatea de ţeava pe care o poate monta în aceiaşi zi (100-200 ml, funcţie de lungimea şanţului sapat în ziua anterioara).

Ţevile, pentru reţele (D 90 mm, 110 mm si D 160 mm), care se livreaza în bare, se vor  depozita la un capat sau la ambele capete ale şanţului sapat şi pregătit pentru lansarea conductei.

Barele de ţeavă se întind pe marginea şanţului, îmbinarea prin sudura a capetelor de ţeavă se realizează tot pe marginea şanţului.

Pentru branşamente ţevile se taie la dimensiune în magazie, se transportă pe şantier şi se depozitează în faţa imobilului pentru care se realizează branşamentul, pe marginea şanţului. Maşina de sudat prin electrofuziune se amplasează pe marginea şanţului.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Prin realizarea proiectului vor rezulta resturi din polietilenă, din pregătirea capetelor ţevii pentru sudură (şanfrenarea capetelor). Resturile din polietilenă vor fi colectate de pe teren şi depozitate în  container iar la sfârşitul zilei de lucru vor fi depozitate în magazia de materiale. Dupa terminarea lucrarii, acestea vor fi predate unui agent economic colector agreat, în vederea valorificarii/ reutilizării lor.

Deşeurile din oţel – firida de regulator existentă şi un stuţ de branşament de oţel montat suprateran, se colectează şi se predau pentru valorificare unui agent economic autorizat.

Spărturile de beton rezultate la tăierea carosabilului şi trotuarelor se adună langă bordură şi pe trotuar, lângă zona verde, iar la sfarşitul programului se transportă într-un punct indicat de Primăria Timişoara.

Pământul nefertil, rezultat din săpătură, care nu se utilizează la umplerea şanţului (diferenţa grosimii ţevii şi a nisipului utilizat în şanţ) se transportă în punctul indicat de Primăria Timisoara, prin avizul de spargere solicitat înainte de începerea lucrărilor.

Tronsoanele de ţeavă identificate la verificarea vizuală cu eventuale defecte (zgârieturi, bravuri, umflături, goluri de material, incluziuni) se elimină  prin tăiere. Ele vor fi depozitate separat într-un container special, aflat pe şantier.

Suprafeţele de îmbinat prin sudură se vor aşchia cu puţin timp înaintea sudurii cap la cap cu o sculă curată şi degresivă. Aşchiile cazute în exteriorul şi în interiorul ţevii se vor depozita în container. De asemenea resturile din polietilenă, provenite din şanfrenarea ţevilor, se vor colecta şi depozita.

La sfârşitul zilei de lucru containerul va fi transportat în depozitul de ţevi, transferate într-un container mai mare, stocate pentru a fi returnate producătorului de ţevi, în vederea reutilizării lor în procesul de fabricaţie.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009: 2017;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 4759 din 14.11.2016 emis de Primaria Timisoara, lucrarile se vor executa pe  domeniu public (cai de comunicatii)

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 4759 din 14.11.2016, emis de Primaria Timisoara.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

• aviz de pincipiu nr. 666/30.06.2017, emis de Directia Tehnica – Biroul Drumuri si Poduri;

• aviz de principiu nr. 733/05.07.2017, emis de Directia de Mediu – serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu

- La terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia sa refaca domeniul public afectat in urma spargerii, iar refacerea domeniului public se va executa numai de catre o firma specializata in lucrari de drumuri;

- Pentru a evita degajarea prafului la tăierea carosabilului şi a trotuarelor din asfalt, constructorul este obligat să folosească utilaje de tăiat cu udare concomitentă;

- La terminarea lucrărilor, conform Certificatului de urbanism emis, se impune readucerea zonelor verzi, a trotuarelor şi carosabilului la starea de dinainte de executarea lucrărilor.

- Nu se vor taia pomi pentru  realizarea proiectului; traseul tevilor din PE ( care se monteaza in zona verde) este flexibil si traseul lor va ocoli pomii existenti, distanta fata de arbori, conform normativului de gaze naturale fiind  de 0,5 m;

- Zona verde se reface prin folosirea stratului fertil depozitat separat, care se nivelează, udă şi insamanteaza cu gazon.

- Refacerea sistemului rutier al partii carosabile si/sau a trotuarelor se va executa conform structurii rutiere existente;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform  SR 10009: 2017;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.  DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,									                                                Loredana CIOCARLIE