Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 424/03.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GIROC,   Giroc, str. Semenic, nr. 54, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11901RP/03.10.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 13010RP din  26.10.2017 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 01.11.2017, ca proiectul „EXTINDERE RETEA APA POTABILA IN ZONA ALEEA CU PLOPI, COMUNA GIROC, JUD TIMIS”, propus a fi amplasat in comuna Giroc, satele Giroc si Chisoda, intravilan, CF-uri nr.: 410858, 408946, 411271, 406237, 412463, 412077, 404370, 401154, 409560, 412032, 409581, 409567, 412614, 409901, 408925, 409872, 413239, 413951, 412556 si DE 626/6, DC 616/4, DE 511/3, DJ 595, DE 624/4, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului” si 10 b – “proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune extinderea retelei de apa existenta in zona Aleea cu Plopi, situata intre comuna Giroc si localitatea Chisoda, intre calea ferata si drumul judetean ce leaga aceste doua localitati.

Retelele de alimentare cu apa potabila  vor fi extinse prin realizarea urmatoarelor lucrari principale:

- Statie de pompare apa;

- Camine noi de vane pe retele;

- Extindere retele de alimentare cu apa potabila;

- Instalare hidranti de incendiu pe retelele extinse.

Soluţiile propuse pentru alimentarea cu apa a zonei Aleea cu Plopi constau în:

- realizarea unei conducte de aducţiune din zona acces in Chişoda pe str. Somes, prin racordare la conducta Dn 300, existentă, dimensionată la 100% din debitul necesar zonei;

- interconectarea cu conducta de aductiune de la Giroc pe traseul drumului de legătură dintre Chişoda şi Giroc;

- dezvoltarea unor reţele de distribuţie in zona Aleea cu Plopi, conform tramei stradale preconizate;

- realizarea unei staţii de ridicare a presiunii apei pentru asigurarea presiunii necesare în reţele;

- instalarea unui sistem de masura (contorizare) pentru apa consumata.

Debite caracteristice alimentare cu apa

Debite caracteristice la reteaua de alimentare cu apa potabila

Debit zilnic mediu

Qzi med= 215,1 mc/zi

Debit zilnic maxim

Qzi max= Kzi x Qzi med= 290,4 mc/zi

Debit orar maxim

Qo max= Qzi max x Ko/24 = 19,4 mc/h

Cantitatea de apa necesara anual

Qan= 78.500 mc/an

Reţeaua se va echipa cu hidranţi de incendiu exteriori supraterani sau subterani, funcţie de amplasamentul acestora. Pe porţiunile de reţele avînd diametrul de minim ( 90 s-au prevăzut hidranţi de incendiu de suprafaţă DN 80 - 100.

Pentru igienizarea reţelelor de distribuţie şi spălarea reţelei de canalizare, la capetele reţelelor ramificate s-au prevăzut hidranţi subterani DN 65-80; PN 10.

În nodurile reţelei de distribuţie s-au prevăzut vane de secţionare  montate în cămine de vane pentru diametrele de Dn150,  DN 125, Dn 100 si Dn 80 mm.

Subtraversarea drumurilor comunale cu conductele de apă potabilă se va face în tuburi de protecţie din PVC.

Construcţia căminelor de vane, de debitmetrie, golire etc. Caminele se vor executa din beton simplu cu secţiune circulară avînd diametre D=1,50 m de tip carosabil amplasate în teren fără apă subterană avînd adîncimea de H=1,50 m.

In proiect nu sunt prevazute bransamente la consumatori.

Dupa finalizarea lucrarilor de extindere retele de apa potabila se pot realiza racorduri pentru consumatorii ce vor aparea ulterior, cu retelele in functiune.

Pe extinderea retelelor de apa potabila sunt prevazuti 35 hidranti supraterani si 12 hidranti subterani.

In proiect sunt prevazute:

- o subtraversare de drum judetean;

- 24 subtraversari de strazi in interiorul localitatii.

Lungimea totala a retelelor de alimentare cu apa potabila proiectate este 7348 m.

|  | Retele alimentare cu apa potabila |
| --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire strada | Diametru | Lungime retea |
|  |  | mm | m |
| 1 | BRADULUI | 110 | 664 |
| 2 | ORIZONT | 125 | 304 |
| 3 | CAISULUI | 110 | 412 |
| 4 | CAISULUI | 90 | 107 |
| 5 | MURELOR | 160 | 198 |
| 6 | MURELOR | 110 | 400 |
| 7 | FRAGILOR | 160 | 179 |
| 8 | MERISOR | 110 | 337 |
| 9 | MARULUI | 110 | 425 |
| 10 | NUCULUI | 110 | 205 |
| 11 | MACESULUI | 90 | 649 |
| 12 | CRANGULUI | 160 | 385 |
| 13 | ALEEA CU PLOPI | 125 | 592 |
| 14 | SMOCHINULUI | 90 | 163 |
| 15 | PARULUI | 90 | 47 |
| 16 | STRUGURILOR | 90 | 123 |
| 17 | CAPSUNILOR | 90 | 109 |
| 18 | B-DUL ARMATEI | 125 | 1146 |
| 19 | MIGDALULUI | 90 | 162 |
| 20 | MASLINULUI | 90 | 313 |
| 21 | VASCULUI | 90 | 245 |
| 22 | ARGESULUI | 90 | 183 |
|  | TOTAL |  | 7348 |

Reţeaua de distribuţie apa potabila se va realiza din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 17,6, PN 10, avînd lungimi/ diametrii conform listelor de cantitati de lucrari:

- ( 90 x 5,4 mm

- ( 110 x  6,6 mm

- ( 125 x  7,4 mm

- ( 160 x  9,5 mm.

Distributia pe diametre conducte PEHD:

| diametru | mm | D90 | D110 | D125 | D160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lungime | m | 2101 | 2443 | 2042 | 762 |

Statia de pompare apa potabila zona Aleea cu Plopi va fi instalata intr-o cladire noua tip container, cu dimensiunile in plan 3,5x4m. Instalatiile de pompare vor asigura un debit maxim de 40 mc/h la presiunea 20 mCA.

Statia de pompe apa potabila

Statia de pompare apa potabila zona Aleea cu Plopi este prevazuta cu grupuri de pompare de constructie compacta, formate din 2+1 electropompe de constructie verticala, montate in paralel. Grupurile de pompare sunt formate din colector de aspiratie, colector de refulare, electropompe prevazute cu armaturi de inchidere si de retinere, toate montate pe cadru metalic comun. Pe colectorul de refulare este montat un vas de preluare a socurilor cu volumul de 80 litri, de constructie metalica, inchis, cu diafragma de cauciuc, construit pentru apa potabila. Grupul de pompare aspira din un rezervorul cu volumul de 1 mc, metalic, inchis, prevazut cu diafragma de cauciuc si construit pentru a functiona cu apa potabila.

Grupul de pompare este prevazut cu tablou electric propriu montat pe acelasi sasiu si cu instalatii de comanda cu convertizor de frecventa pentru mentinerea presiunii pe refulare la valoarea prestabilita. De asemenea, instalatia este prevazuta cu senzor de presiune si automat programabil ce realizeaza secventele de pornire, mentinerea parametrilor de functionare si rotirea pompelor pentru uzura uniforma in functionare.

Construcţia căminelor de vane, de debitmetrie, golire etc. Caminele se vor executa din beton simplu cu secţiune circulară conform proiect tip ISLGC avînd diametre D=2,0 m; D=1,50 m de tip necarosabil amplasate în teren fără apă subterană avînd adîncimea de H=1,50 - 2,0 m.

Principalele utilaje de dotare a construcţiilor

- Cămine de debitmetrie

În căminul de debitmetrie se va monta un tronson complex pentru contorizare apă DN 100, PN10, care cuprinde:

- robinet de închidere cu clapa fluture

- filtru de impurităţi, din fontă

- contor apa

- vană de secţionare

- robinet de golire

Parametrii de funcţionare ai contorului sunt:

- Diametrul nominal = 100 mm

- Debitul nominal = 22 mc/h

- Debitul maxim = 40 mc/h

- Debitul minim 1,5 mc/h

- Temperatura maximă de lucru = 40°C

- Staţia de pompare apă potabilă

Grup pompare apa potabila buc=1

tip constructiv: compact

numar electropompe: 2+1

tip electropompe: vertical

debit pe fiecare pompa: 20 mc/h

Debit maxim pe grup pompare 40 mc/h

presiune: 20 mCA

fluid vehiculat: apa potabila

temperatura de lucru: 200C

dimensiuni Lxlxh= 1500x1060x1205 mm

greutate: 220 kg

date motor ( pe bucata): 1,5 kW, 2950 rpm, 380V, 50Hz, IP55

colectoare: Dn100 Pn16, otel inoxidabil

vas preluare socuri hidraulice: V=80 litri, 10 bar,

Rezervor apa potabila, buc=1

tip constructiv: vas sub presiune, inchis, metalic, vertical, cu diafragma

presiune: Pn10

volum: 1000 litri

racorduri: Dn80

fluid de lucru: apa potabila 200C.

Organizarea de santier

Pentru executia lucrarilor se vor realiza amenajari provizorii pentru organizarea de santier in zona Aleea cu Plopi, in vecinatatea drumului judetean pe o suprafata de 200 mp, teren apartinand Primariei Giroc.

Se vor amenaja magazii de scule şi materiale, spaţii pentru depozitarea materialelor (conducte, cofraje, otel beton, nisip, pietriş)  şi spaţii pentru parcarea utilajelor (în cazul în care sunt necesare).  Incinta va fi împrejmuită şi se va asigura paza acesteia.

Pe perioada lucrarilor de executie, nu se vor depozita combustibili in perimetrul lucrarilor. Intretinerea utilajelor va fi realizata la unitati specializate si autorizate in acest sens.

Accesul dinspre Timişoara la organizările de şanitier se vor face din calea Martirilor, si Calea Chisodei pe drumuri asfaltate.

Alimentarea cu energie electrică pe parcursul executării lucrării se va face de la reţeaua electrică aeriană existentă în zonă

Realizarea organizării de şantier are caracter de provizorat şi va funcţiona numai pe perioada execuţiei, fiind dezafectată la terminarea lucrărilor, când executantul va elibera suprafeţele de teren folosite pentru organizarea de şantier şi va asigura curăţarea acestora, redându-le funcţionalitatea anterioară.

Depozitarea echipamentelor, instalaţiilor şi materialelor în şantier se va realiza ordonat, evitându-se deteriorarea şi deprecierea lor înainte de punerea în operă.

Materialele necesare executării lucrărilor menţionate, procurate de executant, se vor depozita în depozitul temporar de materiale din baza sa proprie de pe şantier. Transportul acestora se va face cu mijloace auto pe drumurile existente.

## Dintre  serviciile necesare pe şantier trebuie avută în vedere asigurarea de măsuri minime igienico-sanitare pentru care în principal, se vor realiza astfel:

  - organizările de şantier vor fi dotate cu spaţii care să servească drept vestiare;

  - şantierul va fi dotat la punctele de lucru cu trusă de prim ajutor completă;

  - în cadrul grupului de executanţi va fi nominalizată o persoană care va fi instruită în acordarea primului ajutor în caz de eventuale accidente.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatul de Urbanism nr. 111 din 21.02.2017, emis de PRIMARIA COMUNEI GIROC, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  si extravilan, domeniul public UAT Giroc, teren pentru drum.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 111 din 21.02.2017, emis de Primaria Comunei Giroc;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat si se va aduce la starea initiala;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz nr. 991/09.10.2017 emis de SC GIROCEANA SRL, hotararea nr. 54/30.05.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giroc);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica – limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de emitere a autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR