Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 430 /09.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC PARK GIROC SRL, din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu, nr. 7, SAD VII, birou 10D, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 11109RP/14.09.2017, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 13112RP/31.10.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 08.11.2017, ca proiectul „Alimentare cu energie electrica, conform proiectului CEI 31/6402/2017- Realizare retea electrica pentru interes public, necesara racordarii la SEN a SC Park Giroc SRL” propus a fi amplasat în Giroc, str. Neptun, Stelei, Jupiter, CF nr. 413295, 403780, 403776, 403785, nr. top. 413295, 403780, 403776, 403785, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea retelei electrice si racordarea la SEN in comuna Giroc, judetul Timis, in scopul alimentarii cu energie electrica a noilor consumatori pentru urmatoarele valori ale puterii totale maxime simultan absorbite, calculate pe zone si etape:

-Etapa I, in zona II: 435,32 kW                                                                                                                                                                -Etapa II, in zona I: 913,58 kW;

-Etapa III, in zona III: 536,69 kW, rezultand o putere totala maxima simultan absorbita de 1885,59 kW.

Sursa de energie electrica din zona este LEA 20 kV nr.6 Fratelia, alimentata din Statia E-Distributie Banat 110/20 kV Fratelia.

Lungime totală retea– 4,57 km, astfel: LES 20 kV-1,52 km, LES 0,4 kV-3,05 km.

Principalele lucrări propuse sunt următoarele:

Etapa I (2017-2018)

-sectionare LES 20 kV existenta (racordata la LEA 20 kV nr. 6), in tronsonul dintre PT (postul de

transformare) nr. 51899 si PT nr. 52057 si mansonare cu LES 20 kV proiectata;

-realizare linie electrica subterana (LES) 20 kV cu 2 cabluri de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x1x185 mmp cu traseu în lungime totala de aprox. 1,52 km, montat în tub din polietilenă; in etapa I se va poza LES 20 kV necesara pentru toate cele 3 etape, deoarece postul proiectat va fi inseriat in LEA 20 kV nr.6;

-montare post de transformare (PT) 20/0,4 kV-630 kVA în anvelopă prefabricata de beton, amplasata pe terenul beneficiarului; PT va fi echipat cu:

-2 celule modulare de linie de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP,

-1 celulă de transformator 24kV, 400A, 16 kA(1s),cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile,

-1 transformator 20/0,4 kV - 630 kVA cu pierderi reduse;

-2 buc. tablouri de distribuţie j.t.- unul echipat cu 2 întrerupătoare de 350A si unul echipat cu un intrerupator de 250 A;

-realizare telecontrol in PT;

-realizare 3 circuite LES 0,4 kV din noul post de transformare, cu cabluri pozate in tuburi de protectie, astfel:

-circuitul 1 cu cablu de Al 3x150+95N mmp, in lungime de 55 m si montare firida o E 1+4, tablouri de distributie pentru contoare: TDC 17M si TDC 17M+1T;

-circuitul 2 cu cablu Al 3x240+150N mmp, in lungime de 50 m si montare BPMT-350A in montaj semidirect cu 3xTC 400/5A;

- circuitul 3 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lungime de 220 m, montare 1 firida E 1+4, E2+4 – 4 buc, si TDC 16M+1T – 5 buc; legatura intre firide si TDC-uri se va face cu cablu Al 3x50+25C.

Lungimea totala etapa I: LES 20 kV-1,52 km, LES 0,4 kV-325 m.

Etapa II (2019-2020)

-sectionare LES 20 kV proiectata in etapa I;

-montare si racordare doua posturi de transformare PT 1 si PT 2 de 20/0,4 kV-630 kVA în anvelope prefabricate de beton, amplasate pe terenul beneficiarului, echipate fiecare, cu:

-2 celule modulare de linie de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP;

-1 celulă de transformator 24kV, 400A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile;

-1 transformator 20/0,4 kV - 630 kVA cu pierderi reduse, conform DT796 RO ed.3;

-2 tablouri de distribuţie j.t. echipate cu cate 2 întrerupătoare de 350A; realizare telecontrol in fiecare PT;

-realizare 4 circuite LES 0,4 kV din PT 1 proiectat, cu cabluri pozate in tuburi de protectie, astfel:

-circuitul 1 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lung. de 275 m; montare 2 firide E 2+4, TDC 17M-2 buc si TDC 17M+1T-2 buc;

-circuitul 2 cu cablu Al3x240+150N mmp, in lung. de 195 m; montare 2 firide E 2+4, TDC 12M-1 buc, TDC 17M-1 buc, TDC 11M+1T-1 buc si TDC 17M+1T-1 buc;

-circuitul 3 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lung. de 388 m; montare 2 firide E 2+4, E2+4, TDC 17M – 2 buc si TDC 17M+1T – 2 buc;

-circuitul 4 cu cablu Al 3x240+150N mmp, in lung. de 283 m; montare 2 firide E 2+4, TDC 12M-1 buc, TDC 17M-1 buc, TDC 11M+1T-1 buc si TDC 17M+1T-1 buc;

-realizare 4 circuite LES 0,4 kV din PT 2 proiectat, astfel:

-circuitul 1 cu cablu de Al 3x240+150N, in lungime de 85 m; montare 2 firide E 2+4, TDC 17M-2 buc si TDC 17M+1T-2 buc;

-circuitul 2 cu cablu Al3x240+150N mmp, in lungime de 165 m; montare 2 firida E 2+4, TDC 12M-1buc, TDC 17M-1buc, TDC 11M+1T-1 buc si TDC 17M+1T-1buc;

-circuitul 3 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lungime de 160 m; montare 1 firida E 2+4, E2+4 – 2 buc, TDC 17M – 2 buc si TDC 17M+1T – 2 buc;

-circuitul 4 cu cablu Al 3x240+150N mmp, in lungime de 235 m; montare2 firide E 2+4 , TDC 12M-1buc, TDC 17M-1buc, TDC 11M+1T-1 buc si TDC 17M+1T-1 buc; legatura intre firide si TDC-uri se va face cu cablu Al 3x50+25C.

Lungimea totala etapa II: LES 0,4 kV-1,78 km.

Etapa III (pana in 2022)

-sectionare LES 20 kV proiectata in etapa I;

-montare si racordare un PT de 20/0,4 kV-630 kVA în anvelopă prefabricata de beton, amplasat pe terenul beneficiarului,  echipat cu:

-2 celule modulare de linie de 24kV, 400A, 16 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP;

-1 celulă de transformator 24kV, 400A, 16kA(1s), cu separator de sarcină combinat cu siguranţe fuzibile;

-1transformator 20/0,4 kV - 630 kVA cu pierderi reduse, cf. DT 796 RO ed.3;

-2 tablouri de distribuţie j.t. echipate cu cate 2 întrerupătoare de 350A; realizare telecontrol in PT;

-realizare 4 circuite LES 0,4 kV din PT proiectat, cu cabluri pozate in tuburi de protectie, astfel:

-circuitul 1 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lungime de 145 m; montare 4 firide E 2+4, TDC 12M-4buc si TDC 11M+1T-4buc;

-circuitul 2 cu cablu Al3x240+150N mmp, in lungime de 275 m; montare 4 firide E 2+4, TDC 12M-1buc si TDC 11M+1T-4buc;

circuitul 3 cu cablu de Al 3x240+150N mmp, in lung. de 200 m; montare 3 firide E 2+4, TDC 12M – 3 buc si TDC 11M+1T – 3 buc;

-circuitul 4 cu cablu Al3x240+150N mmp in lungime de 320 m; montare 3 firide E 2+4, TDC 12M-3buc si TDC 11M+1T-3 buc; legatura intre firide si TDC-uri se va face cu cablu Al 3x50+25C.

Lungimea totala etapa III: LES 0,4 kV-940 m.

Măsurarea energiei electrice la consumatori, se va face cu contoare electronice. Delimitarea de gestiune între instalaţiile distribuitorului şi cele ale consumatorilor se face la ieşirea din viitoarele contoare montate in BMP-uri si TDC-uri.

Branşamentele la viitoarele imobile nu fac obiectul prezentului proiect.

Pentru realizarea acestei investitii, nu se vor taia arbori.

Organizarea de şantier

Materialele necesare lucrarilor se vor aduce pe măsura punerii lor în operă si se vor depozita temporar pe amplasamentul lucrarilor propuse.

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face la statiile de distributie carburanti autorizate sau loa sediul societatii din str. Stuparilor nr. 77, Timisoara. Reparatiile mijloacelor de transport/utilajelor se vor realiza în unități autorizate. Nu se vor realiza depozite de carburanti la punctul de lucru.

- Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 828/07.09.2017, destinatia actuala: curti constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a

faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.

5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 828/07.09.2017, emis de Primăria Comunei Giroc.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 (r) privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-Nivelul de zgomot, in perioada de realizare a lucrarilor, nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| p. DIRECTOR EXECUTIV, Mihai CEPEHA | p. ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Lucia SCRIUBA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |