Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 469/29.11.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN TIMIS – DIRECTIA GENERALA TEHNICA, Timisoara, B-dul Revolutiei 1989, nr. 17,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10607RP/04.09.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 14291RP/28.11.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 28.11.2017, ca proiectul „Modernizare DJ 572 Lucaret – Limita judet Arad km 94+670 – 102+500”, propus a fi amplasat în jud. Timis, comuna Brestovat, extravilan si intravilan, DJ 572 (sectorul  km 94+670 – km 102+500), judetului Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, la pct. 13 a – orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului si 10 e) – constructia drumurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1 ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede asfaltarea drumului judeţean DJ 572, pe sectorul cuprins între ieşirea din localitatea Lucareţ (km 94+670) şi limita cu judeţul Arad (km 102+500).

Reabilitarea drumului judeţean se va face pe actualul traseu cu mici corecţii locale pentru a se asigura condiţiile de circulaţie normale. Se va prevedea realizarea unui carosabil cu lăţimea de 6,00 m, încadrat cu benzi de încadrare consolidate cu lăţimea de 0,25 m. Lăţimea platformei va fi de 8,00 m.

Pe sectorul propus pentru reabilitare, drumul judeţean DJ 572 asigură legătura între localităţile Lucareţ şi Brestovăţ, cu acces la drmul comunal DC 97 spre satul Coşari.

Pe sectorul cuprins între km 94+670 (după ieşirea din Lucareţ) şi km 100+620 (intersecţia cu DC 79 spre Coşari) drumul judeţean este numai pietruit. Lungimea acestui sector este de 5,95 km. Pietruirea este constituită din balast sau piatră spartă de 20 – 25 cm grosime, lăţimea pietruirii find de circa 4(5 m.

La trecerea din judeţul Timiş în judeţul Arad (între km 100+620 şi km 102+500) pe o lungime de circa 1,88 km traseul drumului judeţean a fost abandonat timp de mai multe zeci de ani astfel că vegetaţia a acoperit aproape în întregime platforma drumului. În cursul anului 2016, prin programul de întreţinere al Consiliului Judeţean Timiş, acest sector a fost refăcut la nivel de drum pietruit, cu lăţimea platformei de 8,00 m. Pe acest sector s-a rezolvat şi scurgerea apelor pluviale prin realizarea unor şanţuri trapezoidale din pământ şi executarea a 6 podeţe de descărcare din tuburi Dn600 prevăzute cu camere de cădere în amonte şi timpane în aval.

Partea carosabilă se va realiza prin lărgirea drumului existent cu o fundaţie din balast de 30 cm grosime, inclusiv sub benzile de încadrare consolidate, scarificarea şi reprofilarea cu balast a pietruirii existente, realizarea unui strat de bază din piatră spartă cu o grosime de 20 cm pe toată lăţimea părţii carosabile şi acoperirea cu o îmbrăcăminte asfaltică executată în două straturi (6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD20 şi 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA16).

De asemenea se prevede realizarea următoarelor lucrări:

- Un zid de sprijin cu Hmed de 2,25 m pe sectorul km 99+255 – 99+405;

- Realizarea de şanţuri pereate noi pe o lungime de circa 2.100 m;

- Împietruirea acostamentelor;

- Reabilitarea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor pluviale existente;

- Înlocuirea podeţelor necorespunzătoare;

- Lărgirea podeţelor dalate care se menţin;

- Realizarea de podeţe tubulare noi în zonele cu scurgere deficitară;

- Refacerea şi completarea semnalizării verticale şi orizontale prin amplasarea de indicatoare de circulaţie şi realizarea de marcaje rutiere,

- Amenajarea intersecţiilor cu străzile şi drumurile laterale.

Structura rutieră:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BAPC16;

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BADPC25;

- 20 cm strat de piatră spartă;

- 30 cm fundaţie din balast cilindrat;

- 7 cm substrat izolator din nisip.

Suprafaţa de teren ocupată este de 87.000 mp.

Execuţia lucrărilor se va face strict în limita platformei drumului judeţean existent, nefiind necesară ocuparea suplimentară de teren.

Lungimea sectorului pe care se face reabilitarea drumului judeţean este de 7,83 km.

În profil transversal drumul are următoarele caracteristici:

- lăţimea părţii carosabile: 6,0 m;

- lăţimea acostamentelor: 1,0 m;

- benzi de încadrare consolidate cu lăţimea de 0,25 m, în cadrul acostamentelor;

- panta transversală a părţii carosabile de 2,5%;

- taluzurile de rambleu au o înclinare de 2:3.

Colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii se va face prin şanţurile existente sau proiectate. Şanţurile proiectate vor avea o secţiune trapezoidală şi se vor amplasa la marginea platformei drumului sau la piciorul taluzurilor cu înălţimea mai mică de 0,50 m. Pe sectoarele cu declivităţi mai mari de 3% se prevede pereerea şanturilor cu un pereu realizat din pereu din beton turnat monolit în grosime de 10 cm pe un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

Podeţele existente pe traseul DJ572 se vor aduce la o stare corespunzătoare din punct de vedere al stării tehnice prin reparaţii şi extinderi a lăţimii acestora pentru a corespunde platformei drumului cât şi o îmbunătăţire a condiţiilor de scurgere a apelor în zona acestora, prin decolmatarea albiilor şi amenajarea bazinelor colectoare din amonte şi bazinelor de evacuare din aval, cu o protecţie corespunzătoare, asfel:

- podeţ km 94+917 realizat din 2 tuburi Ф600 jumelate, Gi=9,18 m, lc=3,20 m, se prevede ridicarea coronamentelor şi amenajarea albiei amonte şi aval cu incinte protectoare din saltele şi elemente gabion;

- podeţ km 95+406, dalat de 5,0 m, Gi=8,20 m, lc=6,30 m, se prevăd reparaţii la infrastructură prin torcretarea elevaţiilor, ridicarea talvegului sub podeţ şi protejarea acestuia amonte şi aval cu incinte din gabioane şi saltele gabion;

- podeţ km 96+699, tubular  Ф1000, Gi=9,30 m, lc=9,40 m, se prevede ridicarea coronamentelor, cameră de cădere amonte şi protecţie pe 5,0 m lungime a şanţului aval cu pereu din zidărie de piatră;

- podeţ km 97+087, tubular  Ф1000, Gi=10,15 m, lc=0,00 m se reface prin refolosirea tuburilor, Gi=9,12 m, lc=3,0 m, cameră de cădere amonte şi pereu pe 5,0 m lungime aval;

- podeţ km 97+716, dalat de 2,0 m pe infrastructură din zidărie de cărămidă, Gi=6,30 m, lc=4,50 m, se înlocuieşte cu podeţ P2 cu Gi=7,94 m (din cauza condiţiilor intravilane ale amplasamentului), lc=3,0 m, cameră de cădere amonte şi racord aval la profilul canalului existent betonat;

- podeţ km 98+213, dalat 2,60 m, pe 5 grinzi 20x50 cm, Gi=5,80 m, lc=6,90 m, se lărgeşte în partea dreaptă pentru a corespunde gabaritului Gi=9,60 m (inclusiv supralărgirea de 1,60 m), protecţia cu pereu amonte şi aval pe 5,0 m lungime a albiei de scurgere;

- podeţ km 98+899, tubular  Ф600, Gi=6,00 m, lc=1,00 m, se înlocuieşte cu podeţ tubular  Ф1000, Gi=9,12 m, lc=3,00 m, cameră de cădere şi protecţia şanţului aval pe 5,0 m lungime;

- podeţ km 99+573, podeţ nou tubular  Ф1000, Gi=9,12 m, lc=3,00 m, cameră de cădere şi protecţie şanţ aval pe 5,0 m lungime;

- podeţ km 100+470, dalat de 2,0 m, Gi=6,40 m, lc=6,20 m, se înlocuieşte cu podeţ casetat tip C2. Pe durata execuţiei se prevede realizarea unei variante provizorii de circulaţie. Albia pârâului se va consolida amonte şi aval cu incinte din gabioane şi saltele gabion. După înlocuirea podeţului varianta provizorie de circulaţie se va dezafecta.

Pentru îmbunătăţirea scurgerii şi evacuării apelor pluviale, în zonele depresionare şi în cele deficitare din punct de vedere al scurgerii apelor se prevede realizarea a 2 podeţe tubulare  Ф 1000, gi=9,12 m, lc=3,00 m, cameră de cădere amonte şi protecţie şanţ aval pe 5,0 m lungime. Podeţele tubulare Dn1000mm se propun a fi executate din tuburi PREMO prefabricate aşezate pe un radier din beton. La capete se vor realiza timpane din beton executate monolit.

Pe sectorul cuprins între km 99+200 şi km 99+420 între localităţile Brestovăţ şi Coşari, din cauza deficienţelor dispozitivelor de scurgere şi a lipsei lucrărilor de întreţinere apele pluviale care se scurg de pe versanţii dealului au creat o ravenă pe partea stângă a drumului, producând şi subspălarea corpului drumului. Ravena are o lăţime de până la 6 m şi o adâncime de până la 2 m. Pentru a se reface corpul drumului se vor executa anrocamente din piatră brută, după curăţarea prealabilă a albiei, şi deasupra se va realiza un şanţ de scurgere cu adâncimea de 1,00 m. Şanţul de scurgere va fi pereat. La capătul din aval se va realiza un podeţ de descărcare Ø1000 mm prevăzut cu cameră de cădere în amonte şi cu incintă de gabioane în aval.

Pentru realizarea acceselor la drumurile şi străzile laterale amonte, situate pe partea stângă a drumului judeţean, pe lângă podeţele existente, aflate în bună stare, sunt necesare 8 podeţe noi, realizate din tuburi PREMO Dn 600 mm pe fundaţie de beton şi timpane amonte şi aval.

Ca lucrări accesorii se prevăd următoarele:

- amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m prin realizarea unei îmbrăcăminţi din piatră spartă pe o fundaţie din balast,

- realizarea de podeţe (600 mm pentru asigurarea accesului la case,

- amplasarea de indicatoare de circulaţie şi realizarea de marcaje rutiere.

Apele pluviale de pe platforma drumului propus ajung in bazinul hidrografic format din: BH Repas si BH Hodos, corpul de suprafata RW5.5.16 B1 “CHIZDIA – am.cf. Hisias (Bucovat) + afluenti.

Organizarea de santier

Organizarea de şantier se reduce la amplasarea unor barăci pentru birouri, vestiare şi magazie scule şi amenajarea unei platforme pentru parcarea utilajelor de construcţii. Amplasarea acestora se va face pe un teren aparţinând Comunei Brestovăţ, situat pe partea stângă a drumului judeţean DJ572 la km 98+559 imediat după ieşirea din localitatea Brestovăţ. În vecinătatea acestora se va instala un grup sanitar ecologic.

Suprafaţa necesară a fi ocupată temporar pentru organizarea de şantier este de circa 800 mp. Suprafaţa va fi balastată pentru a se asigura şi parcarea utilajelor. Pentru a se evita parcarea necontrolată şi pentru a se asigura paza utilajelor încinta va fi împrejmuită cu un gard de sărmă şi se va amplasa un container punct de pază în vecinătatea accesului în incinta organizării de şantier.

În cadrul organizării de şantier orarul de lucru va fi între orele 600 - 2200 astfel încât să se limiteze impactul asupra mediului şi a aşezărilor umane.

După terminarea execuţiei lucrărilor terenurile pe care au fost amplasate barăcile şi parcarea utilajelor se vor reface la situaţia lor iniţială.

Materialele de masă vor fi aduse pe şantier în mod ritmic, evitându-se depozitarea lor în afara amprizei drumului.

Curăţenia pe şantier se va asigura atât pe timpul execuţiei cât şi după terminarea lucrărilor.

Prefabricatele şi semifabricatele se vor procura sau prepara în baze de producţie autorizate şi vor fi aduse pe şantier pe măsura punerii lor în operă.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 07/17.08.2017, emis de Primaria Comunei Brestovat, lucrarile se vor executa pe teren in intravilan si extravilan, domeniu public, drum judetean DJ572, proprietar comuna Brestovat;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- nu este cazul;

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 07/17.08.2017, emis de Primaria Comunei Brestovat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (aviz ANIF nr. 360/21.08.2017  eliberat de Filiala de Imbunatatiri Funciare Timis, notificare nr. 63/05.10.2017 emisa de ABA Banat, Anexa nr. 1 la Hotararea nr. 977/05.09.2002 publicata in M.O. nr. 699 bis privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brestovat);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, (r), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

p. SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Lucia SCRIUBA

INTOCMIT,

Maria PACURAR