Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 479/14.12.2017

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC EUROWINDOW SRL, Timisoara, str. Paul Constantinescu, nr. 2F (camera 2), jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 13321RP/03.11.2017 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 14682RP din  08.12.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 13.12.2017, ca proiectul „Construire corp C1 – sediu firma P+1E; corp C2 – hala mica productie nepoluanta P; corp C3 – hala depozitare P, imprejmuire teren, amenajare incinta conform PUZ aprobat prin HCL 306/28.07.2017” propus a fi amplasat în Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, CF nr. 445475, nr. cad 445475, jud. Timiş nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, 10. a  – “proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Prin proiect se propune construirea a trei corpuri de cladiri: C1- sediul firma in regim de inaltime P+1E, C2 - hala productie tamplarie aluminiu si PVC in regim de inaltime P, C3 - hala depozitare in regim de inaltime P.

CORP C1 – SEDIU FIRMA

Aconstruita parter		=  122.40 mp		Autila parter	=  106.15 mp

Aconstruita etaj		=  122.40 mp		Autila etaj 	=  98.75 mp

A construita desfasurata	=  244.80 mp 		A utila total	=  204.90 mp

CORP C2 – HALA PRODUCTIE

Aconstruita parter		=  457.15 mp		Autila parter	=  447.00 mp

CORP C3 – HALA DEPOZITARE

Aconstruita parter		=  451.30 mp		Autila parter	=  444.60 mp

Total suprafata utila  a celor trei corpuri de cladire =  1096.50 mp

Inaltimea medie a spatiilor interioare: 4.50 m,

Inaltimea maxima a constructiilor este de 7.60 m fata de cota 0,00.

Locuri de parcare =  16 locuri.

Bilant teritorial:

| Suprafete | propus |
| --- | --- |
|  | mp | % |
| Suprafata construita la sol cladiri propuse | 1030.85 | 41.67 |
| Drumuri de incinta | 948.35 | 38.33 |
| Spatii verzi | 494.80 | 20.00 |
| Suprafata totala teren | 2474.00 | 100.00 |

Constructiile vor contine din punct de vedere functional:

| Functiune | Suprafata utila (mp) |
| --- | --- |
| C1 - SEDIU FIRMA | 204.90 |
| Parter | 1. | Hol receptie+scara | 27.60 |
|  | 2. | Showroom | 51.65 |
|  | 3 | Vestiar | 16.10 |
|  | 4 | Grup sanitar | 3.90 |
|  | 5 | Grup sanitar | 3.90 |
| Etaj | 6. | Casa scarii | 12.35 |
|  | 7. | Secretariat | 23.25 |
|  | 8. | Birou | 16.00 |
|  | 9. | Grup sanitar | 5.60 |
|  | 10. | Sala de sedinte | 25.45 |
|  | 11. | Birou | 19.10 |
| C2 – HALA PRODUCTIE | 447.00 |
| Parter |  | Spatiu productie | 447.00 |
| C3 – HALA DEPOZITARE | 444.60 |
| Parter |  | Spatiu depozitare | 444.60 |
|  |  | TOTAL suprafata utila | 1096.50 |

Procentul de ocupare  al  terenului P.O.T., care reprezintã raportul dintre suprafata  ocupatã la sol  de clãdiri  si suprafata  terenului  considerat, este :

P.O.T. propus   = Sc sol /St x 100 = 1030.85 mp /2474x100 =  41.67%

unde :  S  construita la sol a constructilor propuse = 1030.85 mp

Coeficientul  de  utilizare  al  terenului  C.U.T.,  care  exprimã  raportul  dintre  suma  suprafetelor desfãsurate ale clãdirilor si suprafata terenului considerat, este:

C.U.T.propus  = Scd/St  = 1153.25 /2474 = 0.47

unde :  S  construita desfasurata a constructiilor propuse = 1153.25 mp.

AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Lucrarile rutiere proiectate constau în principal din:

-amenajarea acceselor rutiere racordate la partea carosabilă a străzii existente

-amenajarea trotuarului de protecţie din jurul clădirii realizat din dale prefabricate din beton;

Materializarea pe teren a lucrărilor rutiere se va realiza în baza elementelor geometrice de trasare specificate pe planul de situaţie, faţă de clădirea existentă şi limitele de proprietate.

Nivelitic, platformele şi drumurile de deservire din incintă se vor executa conform planului de sistematizare verticală. Cotele proiectate au fost stabilite funcţie de cota +0,00   a clădirii proiectate, de cota străzilor la care se face racordarea şi de cotele terenului natural din zonă.

Pantele transversale şi longitudinale obţinute sunt relativ mici (0,5% - 2,00%), asigurând scurgerea apelor meteorice de suprafaţă spre  zona verde.

În zona accesului rutier s-a propus amplasarea în dreptul rampelor existente a unor canale carosabile acoperite pentru asigurarea colectarii apei pluviale.

Structurile rutiere aplicate, sunt  alcătuite din:

Pentru drumurile interioare cu trafic usor si platforma de parcare:8 cm dale autoblocante din beton; 4 cm strat de nisip; 8 cm strat de bază din macadam;12  cm fundaţie piatră spartă;20 cm fundaţie balast cilindrat;  5 cm substrat izolator de nisip; 57 cm grosime.

Pentru trotuarele de protecţie: 6 cm dale prefabricate din beton; 4 cm nisip;15 cm fundaţie balast cilindrat; 5 cm substrat izolator de nisip;30 cm grosime

Drumurile şi platformele proiectate vor fi mărginite de borduri prefabricate din beton (cu muchie rotunjită) de 15x25 cm aşezate pe o fundaţie din beton C6/7,5 de 15x25 cm, cu o înălţime de pozare variabilă de 8 15 cm. Trotuarul din jurul clădirii va fi mărginit înspre zona verde de borduri prefabricate din beton de 10x15 cm aşezate pe o fundaţie din beton C6/7,5 de 10x20 cm. (vezi detalii structura rutieră,

O atentie deosebita se va acorda compactarii stratului de forma  în vederea obtinerii unui grad de compactare conform normelor tehnice în vigoare.

Imprejmuirea de va realiza  din zidarie cu corpuri prefabricate din beton intre stilpi din beton turnat in corpuri de beton , cu   soclu de beton aparent  armat  ancorat intre fundatii izolate realizate la  adincimea de fundare  impusa in studiu geotehnic.

Dupa degajarea  stratului vegetal existent  se va realiza sistematizarea terenului in vederea  amenajarii peisagere, cu gazon, arbusti, gard ornamental, trandafiri.

DESCRIEREA FLUXULULUI TEHNOLOGIC

Procesul tehnologic va functiona in regim de linie de asamblare.

Principalele materii prime utilizate:

| Materii prime | Cantitati | UM | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toc PVC | 1700 | ml/an | Profil 6m | Pe raft metalic in depozit |
| Montant PVC | 650 | ml/am | Profil 6m | Pe raft metalic in depozit |
| Cercevea PVC | 1850 | ml/an | Profil 6m | Pe raft metalic in depozit |
| Bagheta | 2500 | ml/an | Profil 6m | Pe raft metalic in depozit |
| Profile metalice de armare | 3750 | ml/an | Profil 6m | Pe raft metalic in depozit |
| Feronerie (balamale, manere, blocatoe) | 259 | set/an | cutii | Pe raft metalic in depozit |
| Tub spuma poliuretanica 750 ml | 3000 | buc./an | cutii | Pe raft metalic in depozit |

Materialele utilizate pentru fabricarea  tamplariei vor fi asezate pe stative metalice asezate perimetral spatiului de productie.

Procesul tehnologic va include urmatoarele faze:

1. Optimizarea consumului de materie prima, dimensionarea si  lansarea in executie.

Operatiunea este realizata computerizat la o unitate PC existenta dotata cu software specific si are ca scop dimensionarea cercevelelor  pentru realizarea tamplariei , calcularea volumului productiei si a necesarului de materie prima

Operatiunea are ca finalitate realizarea schitei pentru debitare a profilelor de tamplariei si minimizarea pierderilor de materie prima sau deseuri care nu pot fi valorificate in procesul de productie ( bucati prea mici forme  necorespunzatoare).

2. Debitarea profilelor PVC

Operatiunea vizeaza taierea profilelor PVC la dimensiunea si la unghiul necesar asamblarii. Profilele sunt preluate de pe rafturile invecinate , unde sunt depozitate temporar, aduse fiind din magazia de materii prime si materiale.

Debitarea profilelor se realizeaza utilizand programului de debitare Fenestro.

Profilele toc, cerceva, montanti se vor debita cu   Circular de debitat profile(2).

Circularul dispune de o masa de lucru cu incizor. Bucatile debitate se aseaza pe un palet si livrate urmatoarei faze de lucru.

In urma debitarii rezulta rumegus PVC  care se aduna in saci si resturi profile cu lungime maxima de 35cm .

3. Frezarea profilelor

In aceasta faza cercevelele vor fi frezate cu pantograful (10) pentru canale drenaj apa, pentru  gauri feronerie etc..

Rezulta Rumegus PVC care se aduna in saci.

4. Debitarea profilelor metalice de armare

Profilele metalice de armare vor fi debitate cu circularul (6). In urma procesului rezulta pilitura fier si resturi cu lungime maxima de 30cm. Profilele PVC si metalice de armare vor fi asezate pe masa de lucru unde urmeaza procesul de armare rigidizat cu autoforante de 3,9x19 si 25x19.

5. Sudarea profilelor

Dupa procesul de armare profilele vor fi sudate cu masina de sudat (4) 230ºC-237ºC.

Dupa procesul de sudare, ramele, cercevelele vor fi frezate, debavurate cu masina de frezat si debavurat (5) si vor fi puse pe masa de lucru (9). In urma procesului rezulta span PVC care se aduna in saci..

6.Frezarea montantilor

Montantii vor fi debitati cu circularul (2) si vor fi frezati cu freza de montanti (1). In urma procesului va rezulta span PVC. Montantii vor fi ansamblati pe masa de lucru (9).

7. Debitarea baghetelor

Baghetele de pe raftul 3.2 se vor debita la dimensiunea corespunzatoare, cu circularul (8)

In urma debitarii baghetelor rezulta rumegus PVC care se aduna in saci.

8. Asamblarea

Elementele tamplariei pregatite sunt montate pe masa de lucru.

Urmeaza montarea feroneriei, mecanismelor de inchidere/deschidere si a baghetelor pe masa de lucru (9)

9. Depozitarea

Produsul finit, fara sticla, va fi depozitat in depozit pentru livrare.

Modalitatea de programare a productiei urmareste mentinerea unei durate de stocare reduse.

10 . Livrarea

Tamplaria pregatita de montaj va fi livrata la locul de montaj din depozit pe mijloace de trasport adecvate.

Sticla termopan se achizitioneaza de la societati producatoare de sticla termopan si va fi livrata direct la locul de montaj a tamplariei .

In  urma procesului de fabricatie rezulta urmatoarele deseuri:

a.	rumegus si span PVC

b.	resturi profile PVC 5-35cm

c.	pilitura fier

d.	resturi profile metalice armare 5-25cm

Deseurile PVC vor fi predate societatii colectoare deseuri PVC.

Deseurile metalice vor fi predate societatii colectoare de fier vechi.

Pentru  colectarea si evacuarea surplusului de rumegus PVC sau a piliturii de fier din hala de productie se vor utiliza aspiratoare mobile cu saci textili.

Dotari (instalatii , utilaje mijloace de transport utilizate)

| Nr.crt. | Denumire | Pozitie in plan | Cantitatea buc. | Putere nominala kW | Presiune aer (barr) | Consum aer lt/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Circular de debitat profile. | 9 | 1 | 1.1 | 6 | 6 |
| 2 | Circular de debitat baghete | 8 | 1 | 1.5 | 6 | 9,5 |
| 3 | Freza pantograful | 10 | 1 | 1.47 | 6 | 2,5 |
| 4 | Masina de sudat profile PVC | 6 | 1 | 2 | 6 | 32 |
| 5 | Masina de frezat si debavurat profile PVC | 5 | 1 | 2 | 6 | 52 |
| 6 | Freza montanti | 1 | 1 | 2 | 6 | 8,5 |
| 7 | Masa de lucru 3mx5 m | 9 | 1 | - | - | - |
| 8 | Rafturi metalice de depozitare curenta | 3 | 3 | - | - | - |
| 9 | Compresor | 7 | 1 | 5,5 | 11 | 827 |

Capacitatea de productie estimata va fi de 800 mp de tamplarie PVC/an.

Alimentarea cu energie: prin bransament la reteaua de medie tensiune existenta in zona.

Pentru asigurarea parametrilor optimi interiori de confort termic, se va realiza incalzirea spatiilor cu ajutorul corpurilor statice de incalzire. Agentul termic va fi preparat cu ajutorul centralei in condensatie pe combustibil gazos, cu tiraj fortat. Se va utiliza ocentrala cu urmatoarele caracteristici: P= 35 kW.

Alimentarea cu apa in vederea asigurarii necesarului pentru scop igienico-sanitar si mentinerea curateniei in spatiile administrative se va realiza de la reteaua publica de alimenatre cu apa a municipiului Timisoara.

Reteaua de distributie a apei se va realiza din conducta de polietilena PE-HD, D 40x3,7 mm.

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 mc.

In momentul realizarii-extinderii sistemului centralizat de canalizare al municipiului Timisoara in zona obiectivului, beneficiarul este obligat sa se racordeze la acesta.

Apele pluviale provenite de pe acoperisul investitiei se vor colecta prin burlane si jgheaburi si vor fi deversate dorect in bazinul de retentie (V= 50 mc) , apoi vor fi folosite la udarea spatiilor verzi.

Apele pluviale de pe platformele betonate vor fi epurate printr-un decantor - separator de hidrocarburi cu Q= 5 l/s, dupa care vor fi stocate intr-un bazin de retentie, V=50 m3, apoi vor fi folosite la udarea spatiilor verzi.

Organizare de santier

Santierul se va organiza exclusiv pe terenul aferent investitiei propuse.

Lucrarile necesare organizarii de santier constau in stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnica corespunzatoare astfel incit sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator direct sau indirect), a containerelor pentru depozitarea deseurilor din perioada lucrarilor de constructie, deasemenea a zonei de depozitare a materialelor de constructie partial acoperite si a containerului pentru organizarea de santier.

Accesul pe parcela se va realiza din drumul de acces existent.

Suprafata ocupata de organizarea de santier va fi de 400 mp.

Pentru realizarea organizarii de santier se vor amplasa urmatoarele: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori si depozitare scule,  tablou electric, punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apa), platou depozitare materiale, platou de depozitare a containerului pentru deseuri din constructii etc.

Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera.

2) Cumularea cu alte proiecte: -;

3) Utilizarea resurselor naturale: -;

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- emisiile tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993;

- se vor respecta prevederile Ord. MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA  001/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -;

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism 4710 din 31.10.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, proprietate SC EUROWINDOW SRL.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism 4710 din 31.10.2017, emis de Primaria Municipiului Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona. Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor. Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati, cum ar fi: HCL nr. 306/28.07.2017 si plansa cu PUZ-ul aprobat vizata spre neschimbare, CF nr. 445475 emis de BCPI Timisoara, notificare nr. 22524/678/C/24.11.2017 emisa de DSP, aviz tehnic privind asigurarea utilitatilor nr. 59938/DT-ST/23.11.2017 emis de SC AQUATIM SA, Aviz ISU nr. 162/17/SU-TM/03.08.2017;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Fără instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot prevazut de SR 10009/2017 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de incadrare emisa de APM Timis se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de obtinere a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Lucia SCRIUBA

Intocmit,

Maria PACURAR