Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 70/09.03.2017

(PROIECT)

# Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SARAVALE, loc./com. Saravale, nr. 252, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 855RP/02.02.2016, cu ultimele completari depuse cu nr. 1953RP/01.03.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.03.2017, ca proiectul „Modernizare strazi, obtinere avize si acorduri necesare” propus a fi amplasat în com./loc. Saravale, intravilan, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 10 e) – constructia drumurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul presupune modernizarea unor strazi situate in intravilanul comunei Saravale, judetul Timis, pe o lungime totala de 10,397 km.

Proiectul păstrează traseul existent al părţii carosabile, nu se creeaza cai noi de acces.

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele:

- categoria drumului: străzi secundare și principale;

- clasa tehnică a drumului: V;

-  viteza de proiectare:	 25 km/h;

- lungime străzilor: 10,397 km, din care:  străzi principale (5,50 m): 0,955 km, respectiv străzi secundare (4,00 m): 9,442 km;

- lăţimea părţii carosabile: pentru străzile principale: 5,50 m, respectiv pentru străzile secundare: 4,00 m;

- lăţimea acostamentelor: pentru străzile principale: 2 x 0,75 m, respectiv pentru străzile secundare: 2 x 0,50 m;

- lăţimea platformei: pentru străzile principale: 7,00 m, respectiv pentru străzile  secundare: 5,00 m;

- suprafaţa parte carosabilă totală: 45.451 m2;

- panta transversală, în aliniament, pentru partea carosabilă: 2,5 % (acoperiş);

- panta transversală a acostamentelor: 4,0 %;

- structură rutieră: suplă.

În profil longitudinal, elementele geometrice rezultă prin urmărirea liniei terenului existent.

Profilurile transversale tip adoptate prevăd o lăţime de: 5,50 m a părţii carosabile cu 0,75 m acostamente rezultând o lăţime a platformei drumului de 7,00 m – pentru străzile principale, respectiv 4,00 m a părţii carosabile cu 0,50 m acostamente rezultând o lăţime a platformei drumului de 5,00 m - pentru străzile secundare, ambele variante cu îmbrăcăminte asfaltică.

Acostamentele sunt alcătuite din balast.

Structura rutiera se realizeaza cu păstrarea pietruirii existente ca strat de fundaţie:

•  traseu curent:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.16;

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D.25;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

- scarificare și reprofilare pietruire existentă, cu adaos de balast, grosime variabilă, 5…10 cm;

- structură rutieră existentă, conf. studiu geotehnic.

• la lărgiri:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A.16;

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D.25;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă;

- 30 cm strat inferior de fundație din balast;

- 7 cm substrat izolator din nisip.

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m, cu aceeaşi structură rutieră ca şi pe străzile modernizate.

Podeţe şi şanţuri

Podețe aflate într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere tehnic se vor mentine, iar cele aflate într-o stare nesatisfăcătoare se vor demola și se vor înlocui cu podețe noi.

De asemenea, pentru asigurarea scurgerii apelor în lungul drumului, în traseu curent și la intersecțiile cu drumurile laterale, se vor proiecta un total de 32 de podețe noi cu diametrul Ø 600 mm, având lungimi L = 6,90 m și L = 9,20 m, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Poziție kilometrică | Parte | Amplasare | Diametru (mm) | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strada S1 |
| 1 | 0 + 006,80 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |
| 2 | 0 + 393,35 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |
| Strada S2 |
| 3 | 0 + 007,30 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |
| 4 | 0 + 392,95 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |
| 5 | 0 + 409,75 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 6 | 0 + 797,45 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 7 | 0 + 813,94 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 8 | 1 + 205,75 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S3 |  |
| 9 | 0 + 006,80 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 10 | 0 + 393,00 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S4 |  |
| 11 | 0 + 400,68 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 12 | 0 + 422,23 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S5 |  |
| 13 | 0 + 004,20 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S6 |  |
| 14 | 0 + 005,30 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 15 | 0 + 399,10 |  | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S9 |  |
| 16 | 0 + 000,00 | Stânga | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| 17 | 0 + 769,05 | Stânga | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| Strada S10 |  |
| 18 | 0 + 053,15 | Stânga | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| Strada S11 |  |
| 19 | 0 + 133,50 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 20 | 0 + 151,65 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S12 |  |
| 21 | 0 + 170,95 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 22 | 0 + 189,88 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S14 |  |
| 23 | 0 + 160,00 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S15 |  |
| 24 | 0 + 177,92 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| 25 | 0 + 192,92 | Dreapta | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| 26 | 0 + 525,00 | Dreapta | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| 27 | 0 + 565,70 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S16 |  |
| 28 | 0 + 110,40 | Dreapta | Drum lateral | 600 | 6,90 |  |
| 29 | 0 + 519,00 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |
| Strada S17 |  |
| 30 | 0 + 071,85 | - | Traseu curent | 600 | 9,20 |  |
| 31 | 0 + 584,10 | - | Traseu curent | 600 | 9,20 |  |
| Strada S18 |  |
| 32 | 0 + 677,20 | - | Traseu curent | 600 | 6,90 |  |

Pentru continuitatea scurgerii apelor prin șanțuri în dreptul acceselor la proprietăți, se vor proiecta podețe cu diametrul Ø 500 mm și lungimea L = 4,60 m.

Structura rutieră proiectată peste podețe la accese, consta dintr-un strat de beton asfaltic tip B.A.16 (5 cm grosime), o dală de beton (10 cm grosime) slab armată cu o plasă de armătură Ø6/100/100 și un strat din balast cu grosime variabilă (dar minim 20 cm).

Structura rutieră proiectată pentru accese, constă dintr-un strat de beton asfaltic tip B.A.16 (5 cm grosime) așezat pe un strat de fundație din piatră spartă (15 cm grosime) și un strat din balast (20 cm gosime).

Accesele vor avea o lățime de 4,00 m și o lungime variabilă, până la intrarea proprietăți. Racordarea la strada modernizată se face prin intermediul a 2 pene de racordare cu lățimea de 1,50 m fiecare. De asemenea, pentru continuitatea șanțurilor în dreptul trotuarelor s-au proiectat podețe noi cu diametrul Ø 500 mm și cu lungimea L = 2,00 m. Peste tuburile prefabricate din beton s-a prevăzut un strat de balast cu grosime variabilă (dar minim 20 cm) și o dală de beton (10 cm grosime) slab armată cu o plasă de armătură Ø6/100/100.

La km 0+378,20 strada II traverseaza canalul Aranca, printr-un pod din beton existent asupra caruia nu se va interveni, decat la calea de rulare.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului sunt prevazute dispozitive de preepurare a apelor (patru separatoare de hidrocarburi, fiecare cu volumul de 570 l), amplasate la capetele podului (pe ambele sensuri) ce realizeaza trecerea peste canalul Aranca.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar, de mica anvergura, respectiv:

- dotarile aferente organizarii de santier vor fi minime, suprafata de care dispune organizarea de santier va fi de aproximativ 500 mp;

- locatia pe care vor fi amplasate dotarile aferente organizarii de santier se gaseste de partea centrala a comunei Saravale, pe strada Principala;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat;

- lucrarile se vor realiza atat mecanizat, cat si manual, in functie de complexitatea lor, dar numai de personal calificat.

2) Cumularea cu alte proiecte: -.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.  02/09.09.2015, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 05/16.03.2016, emise de Primaria Comunei Saravale, lucrarile se vor executa pe domeniul public, in intravilanul com. Saravale; folosinta actuala: cai de comunicatie;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:    nu este cazul;

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 02/09.09.2015, completat cu Certificatul de Urbanism nr. 05/16.03.2016, emise de Primaria Comunei Saravale;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Anexa  nr. 72 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sanpetru Mare, publicata in data de 24.09.2002, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Anul XIV - Nr. 699 bis; protocol nr. 2145/09.02.2016, incheiat intre comuna Sanpetru Mare si comuna Saravale in baza prevederilor legale privind comunele nou infiintate si reorganizarea comunelor din care se desprind comunele nou infiintate; notificare pentru inceperea executiei nr. 8 din 15.03.2016, emisa de ABA Banat; acord prealabil nr. 183/R/02.02.2016, emis de CJT – DADPJ Timis; extras CF nr. 401964/2017, proprietar comuna Saravale - pentru organizarea de santier; acord tehnic ANIF nr. 94 din 09.03.2017, emis de ANIF);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

Intocmit,

Nicoleta TABLE