Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 9/19.01.2017

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MACCHINE PER CAFFE ESPRESSO MCE SRL, cu sediul social in localitatea Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+300, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 10321RP din 03.10.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 106RP/09.01.2017, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 18.01.2017, ca proiectul „Extindere hala existenta cu spatii de productie si birouri″  propus a fi amplasat in Timisoara, CF 443334, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Obiectul de activitate al societatii MACCHINE PER CAFFE ESPRESSO MCE SRL este asamblarea de  aparate profesionale pentru preparat cafea espresso, aparate pentru prepararea băuturilor solubile (ceai, ciocolată) destinate unitatilor de alimentatie publica – baruri, restaurante. Aparatele produse sunt semiautomatice si electronice. Societatea detine autorizatia de mediu nr.11078 din 13.09.2012, valabila pana in 13.09.2022

Proiectul propune o extindere a suprafetei de productie cu o noua cladire in suprafata de 3010,00 mp care sa adaposteasca functiuni de productie, depozitare si birouri administratie.

Bilant teritorial:

| Suprafata totala | existent | % | propus | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13636 | 100 | 13636 | 100 |
| suprafata construita din care | 3304 | 24.23 | 10671 | 78.26 |
| - cladiri | 1804 |  | 4814 |  |
| - platforme, drumuri, parcari si zone tehnice | 1500 |  | 5857 |  |
| zone verzi amenajate | 2965 | 21.74 | 2965 | 21.74 |
| teren liber pt proiecte viitoare | 7367 | 54.02 | 0 | 0.00 |

Dotari aferente proiectului:

| Dotari |
| --- |
| 1 | Utilaj hidraulic pt.forfecare | 1 buc |
| 2 | Utilaj hidraulic pt.perforat | 1 buc |
| 3 | Masina debitat | 1 buc |
| 4 | Aparat sudura cu curent continuu | 1 buc |
| 5 | Aparat sudura cu puncte multiple | 1 buc |
| 6 | Masa suport sudura | 1 buc |
| 7 | Distantator | 1 buc |
| 8 | Utilaj pt.indoirea placilor | 1 buc |
| 9 | Aparat motorizat infasurat tabla | 1 buc |
| 10 | Calandra mecanica de indoit | 1 buc |
| 11 | Presa mecanica | 1 buc |
| 12 | Utilaj pentru rectificare matrite | 1 buc |
| 13 | Stanta | 1 buc |
| 14 | Stanta pt. coperta, fund cutie | 1 buc |
| 15 | Stanta pt. tastatura | 2 buc |
| 16 | Stanta pt. cutie, coperta mica | 1 buc |
| 17 | Stanta pt display model „Touch” | 1 buc |
| 18 | Stanta pt. rama | 2 buc |
| 19 | Stanta pt. cutie | 1 buc |
| 20 | Stanta pt fronton „New Touch” | 1 buc |
| 21 | Bormasina cu coloana | 1 buc |
| 22 | Aparat de nituit | 1 buc |
| 23 | Aparat pt insurubat | 1 buc |
| 24 | Pistol manual cu aer | 1 buc |
| 25 | Masina de insurubat | 2 buc |
| 26 | Banc de lucru | 1 buc |
| 27 | Mandrina | 1 buc |
| 28 | Aparat pneumatic pt. nituit cu accesorii | 2 buc |
| 29 | Matrita masina gaurit | 1 buc |
| 30 | Aparat pneumatic pentru nituri | 1 buc |
| 31 | Masa cu electroaspirator | 1 buc |
| 32 | Aparat electric pentru debavurat piese | 1 buc |
| 33 | Polizor electric fintec | 1 buc |
| 34 | Polizor electric accesorizat | 1 buc |
| 35 | Aparat de polizat | 1 buc |
| 36 | Polizor | 1 buc |
| 37 | Utilaj pentru aspirare-pilitura fier | 1 buc |
| 38 | Panou electric pt. verificare | 1 buc |
| 39 | Instrument verificare continuitate impamantare | 1 buc |
| 40 | Statie electrica de verificat aparate | 1 buc |
| 41 | Aparat electronic masurare grosime vopsea | 1 buc |
| 42 | Dispozitiv filtrare apa „Binet" | 1 buc |
| 43 | Linie automata dedurizat apa+kit filtrare | 1 buc |
| 44 | Aparat electric pentru ambalat | 1 buc |
| 45 | Sistem transfer cu electropalan | 1 buc |
| 46 | Contor cu piston | 1 buc |
| 47 | Covertor electronic | 1 buc |
| 48 | Compresor aer | 1 buc |
| 49 | Instalatie aer conditionat 9000btu | 1 buc |
| 50 | Instalatie aer conditionat 12000btu | 1 buc |
| 51 | Motostivuitor electric | 2 buc |
| 52 | Rezervor din fibra de sticla cu capacitatea V = 200 l | 1 buc |

Materii prime, energie si combustibili intrati in proces

| Nr. crt. | Materie prima | Mod de ambalare | UM | Cantitate max/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabla fier | vrac | tone | 42 |
| 2 | Tabla inox | folie PE | tone | 222 |
| 3 | Tubulatura din cupru | vrac | tone | 12 |
| 4 | Microcazane sub presiune | cutii carton | buc | 15.000 |
| 5 | Racorduri | cutii carton | buc | 90.000 |
| 6 | Cabluri | cutii carton | buc | 160.000 |
| 7 | Grupuri extragere apa | cutii carton | buc | 25500 |
| 8 | Motopompe | cutii carton | buc | 15.000 |
| 9 | Electrovalve | cutii carton | buc | 35.400 |
| 10 | Manometre | cutii carton | buc | 15.000 |
| 11 | Parti carcasa din plastic | cutii carton | buc | 36.000 |
| 12 | Parti carcasa din tabla | cutii plastic | buc | 180.000 |
| 13 | Disossidante flux Cs polvere (agent de sudura) | bidon metal | kg | 45 |
| 14 | Loctite 270 (agent de sigilare) | recipient plastic | buc | 48 |
| 15 | Selon 620 (agent de sigilare) | recipient plastic | buc | 24 |
| 16 | Ruveco BB1 (degresant) | recipient plastic | kg | 300 |
| 17 | Neutralizzazione (neutralizant alcalin) | recipient plastic | kg | 500 |
| 18 | Watershed (agent clatire) | recipient plastic | kg | 800 |

Capacitate maxima de productie: 15.000 expresoare/an.

Descrierea proceselor tehnologice:

- aprovizionarea cu materii prime

- pregatirea materiei prime

- producerea subansamblelor care cuprinde:

- debitarea tablei

- sudarea reperelor metalice

- presarea si modelarea reperelor din tabla

- decaparea si degresarea subansamblelor din fier si cupru cu o solutie de acid clorhidric

- ambutisarea reperelor

- vopsire in camp electrostatic si zincare electrolitica, care se realizeaza extern de catre un furnizor de prestari servicii.

- finisarea subansamblelor

- controlul de calitate al subansamblelor

- asamblarea

- verificarea produsului finit

- ambalarea si livrarea.

Utilitati:

Energia electrica necesara pentru desfasurarea activitatii va fi asigurata din reteaua electrica interna de joasa tensiune a societatii.

Energia termică necesară încălzirii spaţiilor, este asigurata de o  centrala termica, pe gaz metan.

      - Sistemul de încălzire este de tip bitubular realizat cu corpuri de încălzire statice (radiatoare din tablă de oţel ) si ventiloconvectoare carcasate de tavan care sunt alimentate cu agent termic (apă caldă 70/50oC).

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa in scop igenico-sanitar si tehnologic se face dintr-un foraj existent, H=120 m, Q=6,5 l/s.  Cod corp de apa, subteran: ROBA18/Banat.

Forajul este echipat cu o electropompa submersibila si 2 hidrofoare, V1=150 l si V2=700 l.

Gosporaria de apa pentru incendiu:

- Grup de pompe )1+1R) pentru hidrantii interiori, debit 15,12 mc/h;

- Grup de pompe pentru reteaua de sprinklere;

- Rezervor de inmagazinare, V=10 mc;

- Rezervor de inmagazinare suprateran, V=466 mc;

- 5 hidranti exteriori.

Reteaua de distributie a apei  pentru scop igienico-sanitar  si tehnologic este realizata din conducta PE-HD, Dn 40 mm, L=58 m.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare vor fi colectate prin reteaua de canalizare de incinta cu L=20 m si evacuate intr-un bazin etans vidanjabil, V=15 mc.

Apele uzate tehnologice (rezultate de la degresare/spalare cu agenti tensioactivi si neutralizanti) se vor colecta intr-un recipient cu V=200 l, dupa care se vor elimina cu societati specializate autorizate.

Apa pluviala:

Apele pluviale de pe platforme  se vor colecta prin rigole, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi (SH2) cu by pass, cu debit nominal de 15 l/s, dupa care se vor descarca in reteaua platformei industriale, apoi  vor fi evacuate in canalul de desecare CCP16 ANIF, conform acordului tehnic nr. 422/14.10.2016 emis de ANIF.

Organizare de santier se va amenaja  pe o suprafata de 50 mp, in vecinatatea halei existente, pe zona de implementare a proiectului propus, si consta in:

-	imprejmuirea cu gard de plasa de sarma si stalpi metalici, la interval de 2 m;

-	amplasare 3 containere pt.organizare de santier si 2 toalete ecologice;

-	platforma depozitare temporara materiale rezultate;

Spatiile destinate manevrarii si spatii pentru circulatia auto vor fi cele din incinta.

Organizarea de şantier se va face în sistemul „fluxuri în lanţ” – desfăşurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:

  - lucrari de demontare,

  - lucrări de constructie a infrastructurii,

  - lucrări de executie a hidroizolaţiilor,

  - lucrări de constructie a suprastructurii din beton armat ,

  - lucrări de anvelopare pereti si acoperis cu panouri sandwich,

  - lucrări de executie a finisajelor interioare,

  - lucrări de tâmplărie şi finisaje.

# Succesiunea lucrarilor va fi urmatoarea:

  - Pregatirea organizarii de santier

  - Amenajarea cailor de acces a lucratorilor

  - Amplasarea schelelor, scarilor mobile, a containerelor pentru deseuri

  - Efectuarea montajelor necesare pentru proiectul propus

  - Lucrari de instalatii cu energie electrica

  - Lucrari de instalatii de alimentare cu agent termic

  - Efectuarea lucrarilor de demontare

  - Readucerea spatiilor folosite temporar la starea initiala

  - Dezafectarea organizării de şantier

  - Eliberarea zonei de stocare temporara deseuri din constructii

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

Pentru perioada de executie:

| Tip deseu | Cant. totala generata | U.M | Stocare | Cod deseu cf. HG 856 / 2002 | Mod de valorificare/ eliminate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseu menajer | 10 | mc | Container | 20 03 01 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Beton | 90 | t | Container | 17 01 01 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07 | 2 | mc | Container | 17 05 08 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Fier si otel (profile, tronsoane, suruburi, tabla) | 1 | t | Vrac | 17 04 05 | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01 | 100 | mp | Container | 17 08 02 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Materiale izolante (panouri exterioare tip sandwich + termoizolatie+ hidroizolatie) | 100 | mp | Container | 17 06 04 | Eliminate prin societati specializate autorizate |
| Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 10 | mc | Vrac | 17 09 04 | Eliminate prin societati specializate autorizate |

Pentru perioada de functionare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 01 11* | lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase | productie | 600 kg/an |
| 12 01 01 | pilitura si span feros | productie | 800 kg |
| 15 01 01 | ambalaje de hartie si carton | aprovizionare | 15 t |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | aprovizionare | 2 t |
| 15 02 03 | absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie | productie | 100 kg |
| 20 01 40 | metale | productie | 115 t |
| 20 03 01 | deseuri municipale amestecate | personal | 120 mc |

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- in perioada constructiei, nu se vor folosi substante chimice periculoase;

- in perioada de functionare

| Denumire amestec | Utilizare | Cant. max/an (kg) | Fraze pericol/risc |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruveco BB1 | Degresant (acid) | 300 | H318, H315, H335 |
| Neutralizzazione | Neutralizant (alcalin) | 500 | R36/38 |
| Watershed | Agent clatire | 800 | R36/38 |

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei: acestea se vor pastra in ambalajele originale, in magazine.  Dozarea se face conform retetarului, de catre personal calificat.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în receptori naturali;

- se vor respecta valorile limita de emisie de la arderea combustibilului gazos in instalatiile de ardere, conf. Ord. MAPPM nr. 462/01.07.1993, respectiv :

Epulberi max =    5 mg/Nm3

ECO max     =    100 mg/Nm3

ESO2 xmax    =   35 mg/Nm3

ENOx max    =   350 mg/Nm3

Valorile limită se raportează la un conţinut O2 de 3% in gazele reziduale uscate.

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2766/29.06.2016, lucrarile se vor executa pe Platforma indistriala Monlandy’s;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2766/29.06.2016, emis de Primăria municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare:

- Aviv de Gospodarire a Apelor nr. ABAB 219 din 05.12.2016;

- Acord tehnic nr. 422/14.10.2016, emis de ANIF;

- extras CF nr. 443334, emise de OCPI Timisoara.

Masuri pentru:

- Protectia atmosferei, schimbarile climatice (emisii de poluanti, emisii de gaze cu efect de sera, dupa caz; calitatea aerului inconjurator) - Adoptarea unor masuri de  limitare a emisiilor de pulberi provenite din operatiile tehnologice, in vederea incadrarii in VLE din legislatia in vigoare.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- deseurilor nevalorificabile vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiş solicitarea de revizuire a autorizaţiei de mediu  nr. 11078/13.09.2012, valabila pana la data de 13.09.2022.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VITAN | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII, Mihai Danut CEPEHA |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Loredana CIOCARLIE |