Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

### AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 06 din 31.12.2012

Revizia nr. 1 din ______.2017

Titularul autorizaţiei: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Ferma zootehnica PARTA

Locaţia activităţii: extravilan localitatea Parta, jud. Timis

Categoria de activitate conf. anexei 1 a Legii nr. 278 privind emisiile industriale

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b)2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN: 0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162 – activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2: 1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Emisă de: SERVICIUL AUTORIZARE SI CONTROLUL CONFORMARII

Data emiterii: 04.04.2008

Data revizuirii 1: _____2.2017

Valabilitate: 31.12.2022

CUPRINS

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII. SCOPUL

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1. APA

7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

# 8.2. Procesul tehnologic

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

9.2. APA

9.3. SOL

9.4. ALTE DOTARI

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.2. APA

10.3. APA SUBTERANA

10.4. SOL

10.5. ZGOMOT

10.6.  MIROS

11. GESTIUNEA DESEURILOR

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

13.2. APA

13.3. SOL

13.4. DESEURI

13.5. ZGOMOT

13.6 MIROS

13.7. ALTE OBLIGATII

14. RAPORTARI LA APM TIMIS SI PERIODICITATEA ACESTORA

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

18. VALABILITATE

19. GLOSAR DE TERMENI

INTRODUCERE

Autorizaţia include condiţiile pentru:

- Luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a  poluării, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- Luarea masurilor care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

- Evitarea producerii de deşeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de  imposibililtate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- Utilizarea eficienta a energiei;

- Luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinţelor acestora;

- Luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

Sunt respectate principiile BAT.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament şi ia in considerare natura şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu in altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523, jud Timis

telefon : 0256/278800   fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J35/962/05.10.2000

Punctul de lucru:  extravilanul localitatii Parta, jud. Timis

2.  TEMEIUL LEGAL

2.1.Ca urmare a cererii de revizuire a autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. SMITHFIELD FERME  S.R.L. cu sediul in localitatea Timisoara jud. Timis,  Str. Polona, nr. 4, Corp A, cod postal 300523,  punct de lucru situat in extravilan Com. Parta, jud. Timis,  inregistrata la APM Timis cu nr. 9958RP/07.12.2015,

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării revizuirii Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică in data de 19.05.2016 şi în lipsa oricărui comentariu;

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- in baza HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

- tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries - May 2005,

se emite prezenta autorizatie de mediu

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr 265/2006, completată şi modificată prin OUG nr 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale;

• Ordin M.A.P.A.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare;

• Ordonanta de Urgenta nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicata;

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, completata prin HG nr 210/2007;

• H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificarile si completarile prin HG 1079/2011;

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- STAS 12574/1987 privind “Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate”;

- NTPA-002/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare şi direct în staţiile de epurare si HG 210/2007;

- NTPA-001/2005 aprobat prin HG nr 188/2002, modificat şi completat prin HG nr 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate si HG 210/2007;

- Legea nr. 249/2015  privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- Ord nr 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- HG nr 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ord. MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr.104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS nr 10009 /1988 privind “Acustica urbana”- limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ord MMP nr 3299/ 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- H.G. nr. 964/2000 (M. Of. nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati din surse agricole cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului,de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

## Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- Ordinul nr. 344/2004 completat si modificat de Ordinul nr. 27/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE;

- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole;

- Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative, titularul activităţii va fi obligat să respecte condiţiile impuse de noua legislaţie în vigoare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu conduce la suspendarea acesteia şi/sau la încetarea activităţii, după caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile.

3.   CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea este cuprinsa in Anexa I la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la pozitia:

6.6 – Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, avand o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de capete pentru porcii de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg ).

Cod CAEN:  0146 – cresterea porcilor pentru prasila, productie si sacrificare

0162-   activitati auxiliare pentru cresterea porcilor

3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

8129 – alte activitati de curatenie

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intreg grupul)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Cod SNAP 2:  1004 Fermentatie enterica (intreg grupul)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Capacitatea maxima de populare: – 54.945 capete/serie structurata astfel:

- 15.699 capete/serie tineret pana la 30 kg, sunt prevazute 6,5 cicluri/an, respectiv 102.044 capete/an;

- 39.246 capete/serie porci la ingrasat, sunt prevazute 3 cicluri/an, respectiv 117.738 capete/an.

Numarul de capete este egal cu numarul de locuri.

Capacitatea maxima de productie a fermei este de 117738 porci grasi/an (se livreaza la abatorul apartinand SC SMITHFIELD PROD SRL) si 102044 capete tineret /an (livrat spre alte ferme sau tot la ferma Parta, in sectorul de ingrasare).

Produse finite, subproduse

Produsele finite principale obţinute în cadrul FERMEI ZOOTEHNICE Parta  sunt:

- Porci cu o greutate de 110-120 kg care se livreaza la abatorul apartinand SC SMITHFIELD PROD SRL;

Capacitatea  maxima de productie este de 39246 locuri x3 serii/an = 117738 porci grasi/an.

- Purcei cu greutate de cca.30 kg care se livreaza la alte ferme sau tot la ferma Parta, in sectorul de ingrasare.

Capacitatea maxima de productie este de 15699 locuri × 6,5 serii/an = 102044 tineret/an.

Nivelul producţiei realizate (în anul 2014) a fost:

- Porci grasi spre abator 97302 capete;

- Tineret spre sectorul de ingrasare intern - 99179 capete.

4.   DOCUMENTATIA SOLICITARII

## Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere pentru actualizarea/revizuirea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare a autorizatiei integrate de mediu intocmit Institutul National de cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND – Timisoara;

- Raport de amplasament intocmit de Institutul National de cercetare – Dezvoltare pentru Ecologie Industriala – ECOIND – Timisoara;

- Certificat constatator emis la data de 29.01.2015, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis;

- Extrase de carte funciara nr. 400628 din 03.02.2011, 400631 din 23.05.2011, 400630 din 23.05.2011, 400629 din 23.05.2011, 400622 din 23.05.2011, 400623 din 23.05.2011, 400621 din 23.05.2011;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. 047/09.06.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru exploatatie comerciala de porcine;

- Autorizatie sanitara veterinara nr. RO – TM – 025 – INCP/2 din 09.06.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis pentru incinerator propriu (capacitate mica);

- Certificat de inregistrare sanitar – veterinara nr. 063 din 13.01.2011 emis de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Contract de prestari servicii nr. 5874 din 28.07.2009 incheiat intre S.C. PRO AIR CLEAN S.A. si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu Actele aditionale nr. 8 din 16.10.2013, nr. 9 din 11.12.2014, respectiv nr. 10 din 28.10.2015;

- Contract nr. 9545 din 04.08.2011 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a S.C. Aquatim S.A. Timisoara;

- Contract de prestari servicii nr. 8334/S din 01.10.2007 incheiat intre S.C. Retim Ecologic Service S.A. si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. privind colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor menajere si asimilabile;

- Contract de prestari servicii nr. 12191 din 30.06.2014 incheiat intre S.C. Retim Ecologic Service S.A. si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. privind preluarea deseurilor municipale nepericuloase reziduale proprii (cenusa), completat cu Actul aditional nr. 1 din 09.06.2015;

- Contract de prestari servicii (transportul deseurilor nepericuloase - cenusa) nr. 4511 din 14.07.2014, incheiat intre SC Pej Company SRL Jebel si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu actul aditional nr. 1 din 13.07.2015;

- Contract de prestari servicii nr. 2190 din 14.03.2016 incheiat intre S.C. PROTAN S.A. Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. privind neutralizarea subproduselor de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman;

- Actul aditional nr. 2 din 20.01.2014 la contractul de vanzare – cumparare nr. 5532 din 16.07.2010 incheiat intre S.C. Smithfield Ferme S.R.L. si S.C. VIELE – 2005 S.R.L. Timisoara, privind vanzarea – cumpararea de deseuri si resturi plastic, nemetalice, etc;

- Actul aditional nr. 10 din 13.11.2015 la contractul de vanzare – cumparare nr. 3384 din 08.05.2012 incheiat intre S.C. Smithfield Ferme S.R.L. si S.C. VIELE – 2005 S.R.L. Timisoara, privind vanzarea – cumpararea a materialului reciclabil sortat (fier vechi);

- Contract de prestari servicii  (vidanjare, desfundare, curatare canalizare si transport ape uzate) nr. 4611 din 15.06.2010, incheiat intre SC Hydro – Jet MV SRL Timisoara si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., completat cu Actele aditionale nr. 1 din 16.06.2011, nr. 2 din 15.06.2012, nr. 3 din 14.06.2013, respectiv nr. 4 din 11.06.2015;

- Contract nr. 9454 din 17.07.2010 de prestarea serviciilor de primire si tratare a apelor uzate menajere in Statia de Epurare a SC Aquatim SA Timisoara, incheiat intre SC Aquatim SA Timisoara (operator), SC Hydro – Jet MV SRL Timisoara (beneficiar) si S.C. Smithfield Ferme S.R.L. (beneficiar);

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 497 din 24.11.2015 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Protocol de colabrorare incheiat in data de 23.11.2010, intre Asociatia Recolamp Bucuresti si S.C. Smithfield Ferme S.R.L., privind colectarea deseurilor provenite din surse de lumina;

- Decizia etapei de incadrare nr. 47 din 03.04.2015 finala la data de 17.04.2015 pentru proiectul – Impermeabilizare, prin infoliere, paturi de uscare namol existente, emisa de APM Timis;

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 20.04.2015, intre Salajan Dorin si SC Smithfield Ferme SRL (6,25 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 29.09.2008, intre Coroama Valentin si SC Smithfield Ferme SRL (47,11 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 03.05.2012, intre Oprita Catalin Horatiu si SC Smithfield Ferme SRL (9,64 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 09.05.2013, intre Ghera Ioan si SC Smithfield Ferme SRL (55,90 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 20.04.2015, intre I.I. Petricas Florin si SC Smithfield Ferme SRL (148,31 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 18.06.2013, intre I.I. Petricas Florin si SC Smithfield Ferme SRL (16 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 29.02.2009, intre Petricas Florin si SC Smithfield Ferme SRL (33,21 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 26.05.2011, intre I.I. Petricas Florin si SC Smithfield Ferme SRL (94,27 ha ha, terenuri agricole in loc. Parta si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 23.05.2009, intre Petricas Florin si SC Smithfield Ferme SRL (43,81 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 20.04.2015, intre Jicoanb Ioana si SC Smithfield Ferme SRL (10,58 ha, terenuri agricole in loc. Parta si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 06.08.2009, intre Caza ioan si SC Smithfield Ferme SRL (20,10 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 29.01.2014, intre I.I. Radeanu Timotei si SC Smithfield Ferme SRL (70,20 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, nedatat, incheiat intre Chifan Gheorghe si SC Smithfield Ferme SRL (45,11 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 29.09.2008, intre Murariu Nicolae si SC Smithfield Ferme SRL (36,43 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 23.05.2009, intre Murariu Nicolae si SC Smithfield Ferme SRL (7,68 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 18.03.2015, intre Murariu Nicolae si SC Smithfield Ferme SRL (61,17 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 07.04.2011, intre Consiliul Local al Comunei Parta si SC Smithfield Ferme SRL (304,63 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 27.05.2011, intre Coroama Vasile si SC Smithfield Ferme SRL (41,99 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 23.05.2009, intre Coroama Vasile si SC Smithfield Ferme SRL (17,69 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 05.10.2011, intre Crisan Alexandru si SC Smithfield Ferme SRL (2,0 ha, terenuri agricole in loc. Parta si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 30.05.2011, intre I.I. Chifan Gheorghe Florin si SC Smithfield Ferme SRL (9,37 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 25.05.2011, intre Olariu Ioan si SC Smithfield Ferme SRL (19,43 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 06.04.2011, intre Nita Stefan si SC Smithfield Ferme SRL (5,40 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 12.06.2015, intre Faget Danil si SC Smithfield Ferme SRL (15,80 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 10.10.2014, intre Dunca Ioan si SC Smithfield Ferme SRL (12,17 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 14.03.2011, intre Dancila Ioan si SC Smithfield Ferme SRL (7,85 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 24.05.2013, intre I.I. Husti Iacob si SC Smithfield Ferme SRL (18,00 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 07.05.2012, intre I.I. Husti Iacob si SC Smithfield Ferme SRL (10,00 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 25.03.2009, intre I.I. Husti Iacob si SC Smithfield Ferme SRL (334,65 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 13.05.2011, intre I.I. Husti Iacob si SC Smithfield Ferme SRL (34,00 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, nedatat, incheiat intre Buzinco Gheorghe si SC Smithfield Ferme SRL (2,5 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 19.05.2009, intre Agronicula SRL Sag si SC Smithfield Ferme SRL (445,93 ha, terenuri agricole in loc. Parta si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 19.05.2011, intre Agronicula SRL Sag si SC Smithfield Ferme SRL (21 ha, terenuri agricole in loc. Parta si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 19.05.2014, intre Agronicula SRL Sag si SC Smithfield Ferme SRL (314,92 ha, terenuri agricole in loc. Parta, Padureni si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 12.06.2015, intre Agronicula SRL Sag si SC Smithfield Ferme SRL (53,04 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 19.08.2011, intre Experfil SRL Parta si SC Smithfield Ferme SRL (44,44 ha, terenuri agricole in loc. Parta, Cebza si Sag);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 22.05.2006, intre Experfil SRL Parta si SC Smithfield Ferme SRL (120,21 ha, terenuri agricole in loc. Parta);

- Contract pentru fertilizarea organica a terenurilor agricole, incheiat in data de 03.03.2015, intre Experfil SRL Parta si SC Smithfield Ferme SRL (111,45 ha, terenuri agricole in loc. Parta, Ciacova si Sag);

- Contract privind evacuarea apelor pluviale in canal de desecare Timis Mort C184,  nr. 08.12.155 din 03.12.2008 incheiat intre ANIF RA – Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior si S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.;

- Copie conforma (licenta) nr. 1270314 pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert, emisa de Ministerul Transporturilor - Autoritatea Rutiera Romana (ARR), pentru autovehiculul cu nr. de inmatriculare TM-26-MRT;

- Autorizatie Sanitara Veterinara pentru mijloacele de transport suproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman nr. RO-TM-SNCU-0046-25.09.2015, emisa de DSVSA Timis, pentru autoutilitara N3 (TM-26-MRT), aflata in proprietatea Smithfield Ferme SRL;

- Contract de prestari servicii (neutralizarea subproduselor de origine animala de categoria a II-a, ce nu sunt destinate consumului uman) nr. 1735 din 01.03.2016, incheiat intre SC Smithfield Prod SRL si SC Smithfield Ferme SRL;

- Aviz nr. R7.796/09.12.2016, emis de USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara, custode al Sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului siturilor (parcelele pe care se aplica fertilizat organic (dejectii) provenit de la Ferma Parta sunt incluse atat partial, cat si la limita sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului);

- Studii Agrochimice si Pedologice efectuate de OSPA Timisoara;

- Plan de fertilizare 2016 – 2017, intocmit de OSPA Timisoara;

- Plan de fertilizare 2015 – 2016, intocmit de OSPA Timisoara;

- Plan de fertilizare 2014 – 2015, intocmit de OSPA Timisoara;

- Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

- Rapoarte de incercare;

- Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidentierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de incadrare in zona pentru distanta si accesul de la Ferma Parta pana la terenurile pe care se face imprastierea dejectiilor;

- Buletine de analiza a solului efectuate de OSPA Timisoara;

- Adresa nr. 13601/RCP/23.06.2016 emisa de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR;

- Plan de functionare in conditii anormale

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

SCOPUL

Instalaţia va fi controlată, exploatată si întretinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

•  Autorizaţia integrată de mediu se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (art. 17, alin. 2, din O.U.G. nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Reexaminarea si in cazul in care este necesar, actualizarea conditiilor de autorizare este obligatorie în toate situaţiile prevăzute în art. 21 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

•  In cazul modificării actelor de reglementare şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizaţia, se va notifica la APM Timis.

•  Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/anularea, după caz.

•  Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Timis.

•  Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului.

• Prezenta autorizaţie se aplica tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

•  Prezenta autorizaţie se aplica activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5.   MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini.

- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 26 si nr. 27.

5.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.P.M. Timis sunt cele specificate prin prezentul document, anual. Contributia la E-PRTR va fi pregatita in conformitate cu ghidurile relevante in vigoare si va fi depusa/transmisa ca parte a raportului anual de mediu (RAM).

5.4. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.P.M. Timis.

5.5. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia in care se desfasoara activitatea. Evidenta instruirilor va fi pastrata in registre adecvate privind instruirile.

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza studiilor absolvite, a instruirilor si a experientei adecvate.

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Timis.

Respectarea Ordinului MS 119/2014 – Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei cu respectarea normelor legislative in vigoare privind urmatoarele articole:

- art. 9 - intre unitati industriale, obiective sau activitati care populeaza factorii de mediu sau produc zgomot , vibratii si teritoriile invecinate se asigura zone de protectie sanitara,

- art. 10 - nocivitatile fizice (zgomot, vibratii), substanetele poluante si alte nocivitati din aerul, apa si solul zonelor locuite nu vor putea depasi limitele maxime admisibile din standardele in vigoare,

- art.11- distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii (complexuri de porci cu peste 10000 de capete:1500 m).

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depune la A.P.M. Timis, nu mai tarziu de 31 martie in fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele transmise de catre A.P.M. Timis. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 26 si Tabelul nr.27.

6.  MATERII PRIME SI AUXILIARE

Tabel 1

Materiile prime si auxiliare utilizate pe amplasament:

| Nr. crt. | Denumire materii prime / auxiliare | Cantitate maxima, u.m. /an | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de cresterea porcilor pentru productie si sacrificare |
| 1 | Nutreturi combinate | 52.000 t | in vrac | 44 buncare metalice exterioare amplasate cate doua, langa fiecare hala de crestere a porcilor (capacitate totala 660 t, adica 15x44t) |
| 2 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) |  |  | in magazia de medicamente a fermei |
|  | - flacoane injectabile | 11400 flacoane | in ambalaje originale: flacoane de 50 ml; 100 ml; 250 ml |  |
|  | - buvabile | 7800 Kg/ 210 l buvabile | in ambalaje originale -flacoane de 250 ml |  |
|  | - flacoane - vaccin | 4400 flacoane | in ambalaje originale -flacoane de 50 ml; 100 ml; 125 ml |  |
| 3 | Apa | 400.000 mc | - |  |
| 4 | Energie electrica | 820 MWh | - |  |
| 5 | GPL (pentru filtru sanitar si incinerator) | 15.500 l 107,5 MWh | - | 3 rezervoare (1x2750 l, respectiv 2x5000 l), supraterane amplasate pe platforme betonate si ingradite, in vecinatatea incineratoarelor |
| 6 | Asternut absorbant | 15.605 Kg | ambalaje originale, saci de 20-25 kg (saci dubli de hartie si folie) | magazia de materiale auxiliare |
| 7 | Produse dezinfectie | 2.500 l/ 30 t | ambalaje originale (recipienti de plastic si saci de 20 kg) | -in magazia DDD a fermei situata in corpul administrativ |
| 8 | Produse dezinsectie | 140 Kg | ambalaje originale –cutii de 400 g si 1 kg |  |
| 9 | Produse deratizare | 350 Kg | ambalaje originale (recipienti de plastic sau alt ambalaj specific) |  |
| Alte activitati |
| 1 | Motorina (pentru incalzire hale) | 79.700 l 877 MWh | - | 2 rezervoare din polietilena amplasate pe platforma betonata in spatiu amenajat (1x5000 l, respectiv 1x3000 l); 40 bidoane de plastic care deservesc aerotermele (40x60 l). |
| 2 | Detergenti | 500 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 3 | Inalbitori | 100 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |
| 4 | Produse anticalcar | 20 kg | Ambalaje originale (saci de plastic si de carton) | In magazie, la sediul administrativ |

Tabel 2. Consumurile specifice de materii prime, auxiliare şi utilităţi şi cantităţile anuale la capacitate maxima

| Nr. crt. | Materii prime, materiale şi utilităţi | Consum specific | Cantitate /an |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Cantitate | UM | la capacitate maximă | 2014 |
| 1 | Furaje – porci tineret | kg /cap/zi | 0,2 ÷ 1,0 | t | 1146 ÷5730 | 3838 |
| 2 | Furaje – porci ingrasare | kg /cap/zi | 3,23 ÷ 3,23 | t | 19768 ÷ 46269 | 23347 |
| TOTAL FURAJE | t | 20914 ÷ 51999 | 27347 |
| 3 | Apă | Porci Tineret – 102044 cap./an | l/cap x zi | 4 | mc | 22920 | n.a. |
|  |  | Porci ingrasare – 117738 cap./an | l/cap x zi | 10 | mc | 143248 |  |
|  | TOTAL APA | mc | 166168 | 108181 |
| 4 | Energie electrică | kWh/cap/zi | 0,65 | MWh | 820 | 655,837 |
|  | TOTAL ENERGIE ELECTRICA | MWh | 820 | 655,837 |
| 5 | GPL (filtru sanitar/incinerator) | l/cap/zi | 0,06 | l | 15.500 | n.a. |
|  | TOTAL GPL | l | 15.500 | 12392 |
| 6 | Medicamente (antibiotice, vaccinuri) | - | - |  |  |  |
|  | - injectabile |  |  | flacoane | 11400 | 9426 |
|  | - buvabile |  |  | kg l | 7800 210 | 6436 176 |
|  | - vaccin |  |  | flacoane | 4400 | 3610 |
| 7 | Substanţe dezinfectante (VIROCID, POLYCAR, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP) | - | - | l t | 2160 30 | 2160 26 |
| 11 | Produse dezinsecţie (AGITA 10WG, DIMILIN, FENDONA 15 SC) | - | - | kg | 140 | 121 |
| 12 | Produse deratizare - VARAT ESCA FRESCA, RATISTOP, STRONG PASTA | - | - | kg | 350 | 285 |
| 13 | Asternut absorbant |  |  | kg | 15.605 | 15605 |
| 14 | Motorina (incalzire hale) | - | - | l | 79700 | 63768 |

GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI  PERICULOASE

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: gaz petrolier lichefiat (GPL), motorina, substante toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

7.   RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

7.1.  APA

1. Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar şi tehnologic:

1.1 Sursa:

Alimentarea cu apa a obiectivului este asigurata din 3 foraje in exploatare (F1, F2, F6), respectiv 3 foraje in conservare (F3, F4, F5) existente in incinta unitatii.

1.2. Volume şi debite de apă  autorizate

- zilnic maxim    Q zi max = 1095,900 m3/zi sau 400,000 mc/an

- zilnic mediu      Q zi mediu  = 684,932 m3/zi sau 250,000 mc/an

- zilnic minim     Qzi minim = 410,959 mc/zi sau 150,000 mc/an

Functionarea  este: 365 zile/an, 7 zile/saptamana, 24 ore/zi.

1.3 Instalatii de captare

Forajele de alimentare cu apa sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos SP 17-7, Q =17 m3/h, H=57mCA,n=2850 rot/min, P=4kW.

Tabel 3

| Forajul | Date GPS X | Date GPS Y | Adancime (m) | Diametru (mm) | Anul executiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 201229 | 465739 | 111 | 200 | 2006 |
| F2 | 201249 | 465497 | 113 | 216 | - |
| F6 | 200846 | 465352 | 162 | 200 | - |

Apa preluată din forajele de alimentare se stochează într-un rezervor de 400 mc. Distribuţia apei se face printr-o reţea inelară din PVC, care alimenteaza fiecare adăpost.

1.4. Instalatii de tratare

Apa nu se trateaza.

1.5. Instalatii de aductiune si  inmagazinare a apei

Conducta de aductiune este din PVC. Apa se  inmagazineza intr-un rezervor de 400 mc.

1.6. Reteaua de distributie a apei potabile

Distribuţia apei se face printr-o conducta PE-HD, Dn=125 mm, L=2106 m., prevazuta cu hidranti de incendiu.

Apa din foraje se utilizează pentru: nevoi igienico-sanitare, intretinere curatenie, adapat animale, spalat hale, filtru rutier si incendiu. Presiunea in retea este asigurata de trei hidrofoare, V=3x300 l; presiunea pentru reteaua de incendiu este asigurata de statia de pompare avand Q=10 l/s, H=60mCA.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se asigura din rezerva intangibila de incediu care are  V=108mc.

3. Norme de apa pentru principalele produse

##### - 200 l/om/zi, normă consum, pentru  personalul angajat (45 persoane); igienizare spatii sediu – 0,2 l/m2;

- 4 l/cap./zi, norma consum pentru adapat tineret (15699 cap.);

- 8 - 10 l/cap./zi, norma consum pentru adapat porci ingrasare  (39246 cap.);

- 0,07 m3/cap./an, norma consum pentru igienizare hale;

- 2 l/m2, norma pentru igienizare camera necropsie, incineratoare, platforma livrare mortalitati;

- 3 m3 apă/cuvă la filtrul rutier, cu schimbarea soluției la 3 zile (1 filtru rutier);

##### 4. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate evacuate de pe platforma unităţii sunt:

➣ dejectii si ape uzate rezultate de la spalarea halelor de  creştere a porcilor;

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar si de la igienizarea spatiilor administrative;

➣ ape uzate provenite de la igenizarea camerei frigorifice, spatiului de necropsie, incineratoarelor;

➣ ape uzate provenite de la igienizarea platformei de livrare mortalitati.

Volume totale autorizate anuale:

Ape menajere – 2,628 mii mc3;

Dejectii – 136,795 mii m3;

Ape uzate provenite de la camera frigorifica. Spatiu necropsie, incineratoare – 0,0058 mii m3;

Ape uzate provenite de la zona livrare mortalitati – 0,009 mii m3

Evacuarea apelor reziduale

Apele uzate rezultate de pe platforma FERMEI ZOOTEHNICE PARTA sunt evacuate diferit în funcţie de provenienţa lor, astfel:

➣ apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor sunt colectate impreuna cu dejectiile in sistemul intern de canalizare (canalele longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in cele 5 bazine de stocare dejectii tip Permastore si 6 paturi de uscare impermeabilizate amenajate pentru stocare temporara a dejectiilor. Volumul total de stocare a dejectiilor este de 5 x 10000 mc + 8200 mc = 58 200 mc.

Apele uzate impreuna cu dejectiile se folosesc la fertilizarea terenurilor agricole arondate fermei.

➣  ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt dirijate în bazinele etans vidanjabile de 2x10 mc, aflat in vecinatatea cladirii administrative.

Apele menajere sunt vidanjate şi transportate de firme specializate la staţia de epurare AQUATIM din Timisoara.

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea camerei frigorifice, spatiu necropsie, incineratoare sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 2 mc, situat in vecinatatea incineratoarelor.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de operator la statia de epurare AQUATIM din Timisoara.

➣ ape uzate rezultate de la igenizarea platformei de livrare a mortalităţilor (platforma PROTAN) sunt dirijate în bazinul vidanjabil de 1 mc, din beton armat, situat in vecinatate.  Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si transportate de operator la statia de epurare AQUATIM din Timisoara.

5. Apa pluvială

Apele pluviale sunt colectate prin intermediul receptorilor, descarcate in rigole betonate si evacuate în canalul de desecare C184  (in volum de 78360 mc/an) ce face parte din Amenajarea Timisului Mort, conform Contractului nr. 08.12.155 din 03.12.2008 incheiat cu ANIF RA – Sucursala Teritoriala Timis Mures Inferior.

Apa meteorica de pe suprafeţele libere de construcţii din fermă se inflitrează în sol.

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

# 7.2. ENERGIE, COMBUSTIBIL

# Energia electrica

Alimentarea cu energie electrică a unitatii este asigurată din reţeaua electrica de distributie Enel Distributie Banat – Directia Retea Timişoara. Unitatea este racordata la reţeaua electrica de medie/joasa tensiune, prin intermediul a două posturi de transformare:

- un postul de transformare  tip zidit, echipat cu doua transformatoare de  tip TTU20/0.4kV, cu puterea instalata de 2x400kVA;

- un postul de transformare  la sol, echipat cu un transformator de  tip TTU20/0.4kV, cu puterea instalata de 1x400kVA;

Uleiul electroizolant utilizat la racirea si izolarea electrica in interiorul transformatoarelor este de tipul TR30.

Pentru compensarea energiei electrice reactive se utilizeaza condensatori electrici care utilizeasa pentru racire si izolare electrica ulei electroizolant cu continut de PCB (4 bucati, din care 2 buc in functiune si 2 buc. functionali in rezerva).

In cadrul unitatii, energia electrică este folosită în principal pentru acţionarea instalaţiilor şi utilajelor, iluminat astfel:

- snecuri pentru alimentare cu furaje;

- pompe pentru alimentare cu apa ;

- statia de pompare dejectii;

- corpuri de iluminat pentru, iluminat interior exeterior;

- aparate electrocasnice mici (frigider, centrala termica, masină de spălat/uscat etc.);

- echipamente care deservesc incineratoarele;

- camera frig (in zona incineratorului).

Pentru contorizarea energie electrice consumate se utilizeara 2 contoare de masura electronice,  aflate in proprietatea distribuitorului de energie.

Amplasamentul nu detine generator de energie electrica pentru situatiile de avarie.

Energia termică

Energie termica pentru filtru sanitar si sediul administrativ este asigurata de la centrala termica proprie, putere 48 KW, consum nominal de GPL 4,1 kg/h. Evacuarea gazelor se face printr-un cos cu inaltimea de 6 m si diametrul de 350 mm. Alimentarea cu GPL se face din rezervorul de GPL de 2750 l amplasat pe platforma betonata, in vecinatatea filtrului sanitar.

Pentru incalzirea halelor se utilizeaza aeroterme cu functionare pe motorina. In cadrul unitatii exista 40 de butoaie de plastic avand capacitatea de 60 l fiecare. Butoaiele sunt atasate de aeroterme. Aerotermele sunt amplasate atat in halele de tineret, cat si in cele pentru grasi.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea consumului de combustibil si cresterea eficientei energetice.

Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica. Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

Rezervoarele de motorina sunt amplasate astfel:

- 2 rezervoare din polietilena amplasate pe platforma betonata in spatiu amenajat (1x5000 l, respectiv 1x3000 l);

- 40 bidoane de plastic care deservesc aerotermele (40x60 l).

Rezervoarele de GPL sunt amplasate astfel:

- 1 rezervor (1x2750 l), amplasat pe platforma betonata si ingradit, in vecinatatea filtrului sanitar;

- 2 rezervoare (2x5000 l), amplasate pe platforme betonate si ingradite, in vecinatatea incineratoarelor.

Consum de energie

- Consumul de energie, GPL si motorina la nivelul anului 2014 si la capacitate maxima este prezentat in tabelul nr. 4.

Tabel nr.4. Consumul de energie electrica,  GPL si motorina in cadrul Fermei Parta in anul 2014 si la capacitate maxima

| Nr. Crt. | Resurse energetice | Cantitate /an |
| --- | --- | --- |
|  |  | UM | estimat la capacitate maximă | masurat in anul 2014 |
| 1 | Energie electrică | MWh | 820 | 655,837 |
| 2 | GPL (pentru filtru sanitar si incinerator) | l | 15500 | 12392 |
| 3 | Motorina (incalzire hale) | litri | 79700 | 63768 |

8.   DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnica Parta este situata pe teritoriul administrativ al comunei Parta, in extravilan, la o distanta de cca. 1 km fata de localitatea Parta si cca. 2 km fata de localitatea Sag.

Ferma ocupa o suprafata de 197.576 mp, din care:

- suprafata construita - 64.764 mp;

- cai de acces - 124.390 mp;

- retele – 5.741 mp;

- teren liber – 2.681 mp.

In cadrul fermei se afla urmatoarele:

- cladirea administrativa – birouri, magazii, farmacie, sala de mese, filtru sanitar, centrala termica, spalatorie;

- 24 adaposturi, din care doua in conservare, respectiv 22 functionale organizate astfel: 4 hale pentru tineret (7-30 kg) si 18 hale pentru ingrasare (peste 30 kg);

- camera frigorifica (destinata depozitarii temporare a mortalitatilor pana la incinerare) si camera de necropsie, amplasate pe platforma betonata;

- zona de livrare a mortalitatilor catre Protan (platforma betonata – 48 mp)

- statia de pompare a dejectiilor, de tip cheson (asigura pomparea dejectiilor in bazinele de stocare temporara);

- 5 bazine metalice de stocare dejectii, supraterane, tip PERMASTORE (5 x 10.000 mc);

- 6 paturi de uscare namol reconditionate si impermeabilizate, utilizate ca bazine de stocare, cu o capacitate totala de 8200 mc;

- 2 incineratoare pentru mortalitati (capacitatea totala de incinerare 1000 - 1400 kg/sarja) amplasate pe platforma betonata;

- 2 posturi electrice de transformare;

- atelier intretinere mecanica – se executa operatii curente de intretinere si reparatii ale utilajelor cu care se lucreaza in ferma.

- parcul auto - ferma are in dotare 3 tractoare cu remorca si un ifron. Repararea, întreţinerea precum şi schimbul de ulei se fac la ateliere auto specializate.

Toate halele sunt de tip parter, impartite in compartimente si boxe. Halele dispun de culoare tehnice si canale pentru evacuarea dejectiilor. Pardoseala boxelor din halele de tineret este integral din gratare din beton, iar in halele de ingrasare este partial din placa de beton  si partial din gratare din beton.

Instalatii si utilaje aferente halelor de crestere si ingrasare a porcilor

Fiecare hala pentru cresterea si ingrasarea porcilor este prevazuta cu:

- buncare exterioare de depozitare şi alimentare nutret granulat spre sistemele de alimentare din hale; buncarele pentru depozitarea furajelor sunt constructii metalice pozitionate suprateran, amplasate in vecinatatea halelor de crestere;

- transportoare cu spira flexibila (utilizate pentru transportul furajelor spre sistemele de alimentare din hale);

- hranitori de inox sau plastic;

- sistem de adapare tip suzeta;

- sistem de iluminat;

- aeroterme pentru incalzirea halelor;

- canale longitudinale de colectare a dejectiilor;

Numarul de locuri de cazare in FERMA ZOOTEHNICA PARTA  este de 61305 locuri.

Capacitatea maxima de populare este  de 54945 capete.

Structura si repartitia pe tipuri de hale a animalelor si a locurilor de cazare este prezentata in tabelul  de mai jos.

Tabelul 5. Structura de animale si a spatiilor de cazare la Ferma Parta

| Spatii de cazare | Număr capete – efectiv maxim | Număr hale | Număr locuri/ spaţii cazare |
| --- | --- | --- | --- |
| Hale porci tineret | 15699 | 4 | 17300 |
| Hale porci ingrasare | 39246 | 18 | 44005 |
| Hale in conservare | - | 2 | - |
| Total | 54945 | 24 | 61305 |

Tabel nr.6. Centralizator cu principalele dotari pe amplasamentul fermei PARTA:

| Nr. Crt. | Denumire dotare/utilaj | Instalatie/ activitate | Capacitate maxima proiectata a activitatii | UM | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a animalelor - grasi |
| 1. | Hale crestere - grasi | Grasi | 39 246 | Buc. | 18 |
| 2. | Camere tehnice | Grasi | 0-2 buc/hala | Buc. | 18 |
| 3. | Culoare tehnice | Grasi | 2-4 buc/hala | Buc | 46 |
| 4. | Compartimente | Grasi | 4-5 buc.hala | Buc | 73 |
| 5. | Boxe comune | Grasi | 68-220 buc/hala | Buc | 2172 |
| 6. | Numar canale dejectii hala | Grasi | 3-7 buc./hala | Buc | 91 |
| 7. | Volum canale dejectii | Grasi | 270-720 mc/hala | mc | 10 620 |
| 8. | Ventilatoare hala | Grasi | Ventilatie naturala | - | - |
| 9. | Numar linii de adapare | Grasi | 3-4 buc./hala | Buc | 57 |
| 10. | Adapatori suzeta | Grasi | 2-4 buc./boxa | - | - |
| 11. | Numar linii furajare | Grasi | 2-4/hala | Buc | 45 |
| 12. | Tip de hranitori | Grasi | Inox HOGSLATsi ROTECNA ppr | - | - |
| 13. | Numar hranitori | Grasi | 1-2/boxa | - | - |
| 14. | Buncare furaj | Grasi | 2/hala | Buc. | 36 |
| 15. | Capacitate buncar | Grasi | 15 tone/buncar | tone | 540 |
| 16. | Incalzire aeroterme Diesel, 48 kw, 4.7 l/h motorina | Grasi | 4 buc./hala | Buc. | 72 |
| 17. | Pardoseala – fonta sau gratare beton | Grasi | - | - | - |
| Activitatea de crestere a animalelor - tineret |
| 18. | Hale tineret | Tineret | 15 699 | Buc. | 4 |
| 19. | Camere tehnice | Tineret | 4 buc/hala | Buc. | 16 |
| 20. | Culoare tehnice | Tineret | 4 buc/hala | Buc | 16 |
| 21. | Compartimente | Tineret | 8 buc.hala | Buc | 32 |
| 22. | Boxe comune | Tineret | 192 buc/hala | Buc | 768 |
| 23. | Numar canale dejectii hala | Tineret | 6 buc./hala | Buc | 24 |
| 24. | Volum canale dejectii | Tineret | 907 mc/hala | mc | 3 628 |
| 25. | Ventilatie | Tineret | Naturala | - | - |
| 26. | Numar linii de adapare | Tineret | 3 buc./hala | Buc | 12 |
| 27. | Adapatori suzeta | Tineret | 1 buc./boxa | Buc. | 768 |
| 28. | Numar linii furajare | Tineret | 3/hala | Buc | 12 |
| 29. | Tip de hranitori | Tineret | ROTECNA | - | - |
| 30. | Numar hranitori | Tineret | 1/boxa | Buc. | 768 |
| 31. | Buncare furaj | Tineret | 2/hala | Buc. | 8 |
| 32. | Capacitate buncar | Tineret | 15 tone/buncar | tone | 120 |
| 33. | Incalzire aeroterme Diesel, 48 kw, 4.7 l/h motorina | Tineret | 8 buc/hala | Buc | 32 |
| 34. | Pardoseala – gratare beton | Tineret | - | - | - |
| Alte activitati |
| 35. | Incineratoare Wharfe | Incinerare mortalitati | 1400 kg/sarja (10 ore) | Buc. | 2 |
| 36. | Masina de spalat rufe | Spalatorie echipamente de lucru |  | Buc. | 4 |
| 37. | Uscator de rufe | Spalatorie echipamente de lucru |  | Buc. | 2 |

# 8.2.  PROCESUL TEHNOLOGIC

FERMA ZOOTEHNICA PARTA este o ferma de crestere si ingrasare a porcilor in sistem intensiv. Activitatea desfaşurată în cadrul fermei este o succesiune ciclică specifică creşterii si ingrasarii suinelor în sistem de stabulaţie.

Procesul de crestere si ingrasare a porcilor utilizat in cadrul fermei este in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalarea periodica cu apa.  Procesul de crestere si ingrasare este structurat astfel:

- etapa de crestere (tineret)

- etapa de ingrasare (grasi).

Procesul de crestere si ingrasare a porcilor poate fi împărţit in urmatoarele secvente:

- pregătirea halelor de crestere si ingrasare prin curatirea si dezinfectia halelor (in medie 3 zile);

- popularea halelor de tineret cu purcei de cca 6 - 9 kg;

- cresterea tineretului pana la greutatea de cca. 30 kg (in medie 7 saptamani);

- depopularea halelor de tineret si popularea halelor de ingrasare a porcilor cu tineret – purceii cu greutatea de cca. 30 kg se mută  fie în aceeaşi fermă, în halele pentru îngrăşare, fie în alte ferme de îngrăşare;

- ingrasarea porcilor pana la 110-120 kg (in medie 17 saptamani);

- depopularea halelor de ingrasare (transportul porcilor la abatoare specializate).

Pregătirea halelor de crestere si ingrasare prin curatirea si dezinfectia halelor

Pregatirea halelor de crestere si ingrasare incepe imediat ce ultimul animal paraseste compartimentul. Se incepe cu o curatire mecanica a dejectiilor solide. Urmeaza spalarea propriu-zisa cu apa sub presiune. Dupa spalare se realizeaza dezinfectia si dezinsectia spatiului prin pulverizarea substanţelor de dezinfectie. După dezinfecţie si dezinsectie halele nu se mai spală cu apa. Perioada de curatire a halelor atat de tineret cat si de porci este de 3-4 zile.

Popularea halelor

Halele de tineret se populează cu purcei înţărcaţi, avand varsta de cca 4 săptămani şi o greutate de cca 6 - 9 kg (proveniţi din fermele de reproductie/scroafe). Purceii înţărcaţi sunt cazaţi în halele pentru tineret (în număr diferit în funcţie de locaţie) unde se cazează 7,6 săptămani pană la greutatea de cca. 30 kg. Se realizeaza 6,5 cicluri/an (7,6 săptămani cazare + cca. 3 zile igienizare).

Halele de ingrasare se populeaza cu tineret provenit fie din aceeasi ferma, fie din alta ferma. Tineretul mutat în halele pentru graşi este cazat pentru 17 săptămani pană la atingerea greutăţii de livrare spre abator (110-120 kg). Se realizeaza 3 cicluri/an (17 săptămani cazare + cca. 3 zile igienizare).

Halele de tineret sunt impartite in boxe cu suprafata cuprinsa intre 6,74 – 6,78 mp/boxa si incarcarea de 9 – 15 purcei/boxa.

Halele de ingrasare sunt impartite in boxe cu suprafata cuprinsa intre 7,51 – 25,65 mp/boxa si incarcarea de 4 – 16 animale/boxa.

Pardoseala boxelor din halele de tineret este integral din gratare din beton, iar in halele de ingrasare este partial din placa de beton  si partial din gratare din beton.

Cresterea si ingrasarea animalelor

Hranirea animalelor  - Asigurarea hranei porcilor se face din buncarele exterioare de furaje. Halele sunt prevazute cu cate 2 buncare de furaje (capacitate de depozitare 15 t). Alimentarea buncarului cu furaj se face din remorca cu ajutorul unui sistem mecanic etans (tip snec) ce asigura la transvazare emisii reduse de praf in mediu inconjurator.

Furajarea porcilor se face din hranitori din inox sau plastic, model hogslat sau rotecna. Alimentarea hranitorilor din hale se face din buncarul exterior, prin intermediul trasportatoarelor cu spira flexibila. Hranirea animalelor se face ad libitum, animalele au tot timpul hrana la dispozitie.

Nutreturile granulate utilizate sunt un amestec de cereale, srot, premixuri, vitamino-minerale si nu se prepara in incinta Fermei Zootehnice Parta, ci se aprovizioneaza cu nutreturi de la unitatea din Padureni.

Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate in cadrul fermei sunt prezentate in Tabelul 7

Tabelul 7. Caracteristicile nutreturilor granulate utilizate pentru scroafe si tineret

| Nutret granulat | Tip de nutret |
| --- | --- |
|  | Tineret Prestarter I - 400 | Tineret Prestarter II - 410 | Tineret Starter I - 420 | Porci ingrasare Star II - 500 | Porci ingrasare Crest. I -510 | Porci ingrasare Finis I - 520 | Porci ingrasare Finis II - 530 |
| Umiditate (U), % | 9,22 | 11,06 | 12,14 | 12,28 | 12,36 | 12,37 | 12,41 |
| Proteină brută (P.B), % | 20,65 | 19,82 | 18,71 | 17,83 | 15,74 | 13,36 | 12,52 |
| Celuloză brută (C.B) % | 1,84 | 2,22 | 2,54 | 2,86 | 2,77 | 2,66 | 2,63 |
| Grăsime brută (G.B), % | 5,87 | 4,93 | 4,99 | 4,90 | 4,76 | 4,84 | 4,73 |
| Cenuşă (CEN), % | 5,69 | 5,02 | 4,54 | 4,12 | 3,53 | 3,15 | 2,86 |
| Ca, % | 0,64 | 0,67 | 0,68 | 0,56 | 0,48 | 0,44 | 0,40 |
| P, % | 0.54 | 0,57 | 0,57 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,30 |

Nivelul proteinei brute este calculat in baza conceptului de proteină ideală, echilibrată la nivel de aminoacizi esenţiali (lizina, metionina, cistina, treonina şi triptofan) cu raport optim între nivelul proteinei digestibile şi energia netă, prin aceasta realizîndu-se o excreţie minimă de azot prin fecale, aceasta ducînd atît la scăderea costului de creştere a animalelor cît şi o protecţie a mediului înconjurator prin excretie minimă de azot prin fecale (dejecţii).

În acest scop la realizarea reţetelor sunt utilizati aminoacizi sintetici (lizina, treonina si triptofan), iar la structurarea reţetelor mai sunt utilizate si complexe enzimatice, proteolitice, lipolitice, celulozolitice si amilolitice.

În scopul evitării poluării cu fosfor sunt utilizate în structurarea reţetelor şi enzime de tip ,,fitaza’’ care  mobilizează fosforul din cereale şi din fosfatul monocalcic, astfel încît şi excreţia în fosfor să fie redusă la nivel minim, asigurînd prin aceasta o protecţie a mediului înconjurător şi o scădere a cheltuielilor cu produsele care asigură acest element.

Sistemul de adapare este de tip suzeta, necesarul de apa este in functie de necesitatile animalelor (la discretie). Numarul acestora este diferit (1, 2 sau 4 adapatori/hala) in functie de tipul halei, al boxei (comune sau individuale).

Încălzirea halelor se realizează cu termosuflante cu functionare pe motorina. Fiecare hala este prevazuta cu 4 aeroterme, in cazul halelor de ingrasare si respectiv 8 aeroterme in cazul halelor de tineret.

Asistenta veterinara – este asigurata de catre medicul veterinar, angajat in cadrul fermei. Se administreaza antibiotice si vaccinuri in functie de necesitati. Produsele comerciale din aceeasi grupa de medicamente pot varia in functie de furnizor. Medicamentele sunt depozitate in farmacia situata in cadrul fermei, fiind pastrate in vitrine frigorifice, in ambalajele originale. Medicamentele sunt gestionate doar de catre medicul veterinar, in functie de necesitati.

Asigurarea microclimatului

Iluminarea in hale se face atat natural, cat si artificial. Pe perioada caldă a anului se face natural, suplimentat de iluminatul artificial. Iluminatul artificial asigura minim 40 lucsi, cu ajutorul unor temporizatoare.

Sistemul de ventilaţie al halelor este compus din:

- 62 - 107 geamuri/hala pentru admisia naturala a aerului, cu dimensiunile medii de 1,60 x 1 m, 1,52 x 1 m, respectiv 2,2 x 1 m; acestea sunt amplasate pe peretii laterali ai halelor la inaltimea de 1,25 1,60 m;

- 20, respectiv 24 fante de aerisire sau tabachere/hala pentru evacuarea aerului din hala; fantele sunt dispuse la coama halelor.

Colectarea si evacuarea dejectiilor

In cadrul fermei se utilizeaza procesul de crestere a porcilor in sistem pe perna de apa, cu evacuare hidraulica a dejectiilor, respectiv prin spalare cu apa.

Dejectiile din hale se colecteaza in canalizarea interna formata din canale longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor care este partial cu gratare din beton armat prefabricat si partial plina. Aceste canale sunt din beton, constructiv ele au fost impermeabilizate (cu beton sclivisit si se repara fisurile aparute inainte de popularea cu animale). Spalarea canalelor se face la finalul fiecarui ciclu de productie (dupa eliberarea compartimentelor sau a halelor si mutarea animalelor in alte hale sau la plecarea acestora din ferma), cu instalatii mobile de tip Karcher (sub presiune). Ultima apa de spalare se constituie in perna de apa in canalul colector. Apa de antrenare a dejectiilor este asigurata din sursa de apa tehnologica si nu se recircula. Periodicitatea evacuarii hidraulice a dejectiilor din canalele de dejectii depinde de stadiul de dezvoltare (varsta) animalelor, cat si de gradul de ocupare al halei de adapostire, variind intre 10 si 90 zile.

Sistemul intern de canalizare a halelor este racordat la canalizarea exterioara de incinta. Evacuarea dejectiilor spre canalizarea exterioara se face prin deschiderea unor dopuri care permit scurgerea gravitationala spre canalizarea exterioara a platformei, alcatuita din canale subterane betonate, acoperite cu placi prefabricate din beton.

Din canalizarea exterioara dejectiile ajung in chesonul statiei de pompare. Din acesta dejectiile sunt pompate prin intermediul unei statii de pompare (de tip cheson si are in dotare 3 pompe tip EPEG 80, cu debit Q = 80 mc/h) in capacitatile de stocare provizorie compuse din:

- 5 bazine de stocare, metalice, supraterane cu o  capacitate totala de 5 x 10.000 mc;

- 6 paturi de uscare namol reconditionate si impermeabilizate, utilizate ca bazine de stocare, cu o capacitate totala de 8.200 mc.

Stocarea dejectiilor

Pentru stocarea dejectiilor se utilizeaza 5 bazine stocare tip „PERMASTORE“ cu V  = 5 x 10.000 m3 existente in incinta fermei, respectiv 6 paturi de uscare namol reconditionate si impermeabilizate, utilizate ca bazine de stocare, cu o capacitate totala de 8.200 mc.

Bazinele de stocare se vor umple succesiv, urmand apoi o stocare pe perioada de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic pe terenuri. Dupa trecerea periodei de stocare dejectiile se vor folosi la fertilizarea terenurilor agricole arondate fermei.

Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. Utilajul de omogenizare stationeaza pe rampa de acces in compartimentul de stocare.

Golirea bazinelor  se face prin intermediul unei conducte de suctiune. Cisterna  de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suctiune.

Apele uzate din paturile de uscare impermeabilizate (dejectii+ape de spalare) se vidanjeaza periodic, de cate ori este necesar si se utilizeaza pentru fertilizarea terenurilor, exceptand perioada de interdictie.

Colectarea cadavrelor

Cadavrele se aduna de personalul angajat din hale in urma controlului de dimineata, in fiecare zi. In urma controlului cadavrele se scot din hale si se transporta in camera frigorifica. Dupa ce sunt examinate si necropsiate (dacă este cazul) de medicul veterinar se pun in camera frigorifica sau direct în incinerator. Cadavrele se predau la SC Protan pe baza de contract si in caz de necesitate se ard in incineratoarele din cadrul fermei.

Camera frigorifica si camera de necropsie

Camera frigorifica, amplasata pe platforma betonata, este destinată depozitării temporare a mortalităţilor pană la incinerare.  Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific marca COPELAND, tip MC-D8-ZB15KE-TFD cu freon ecologic R404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un bazin etans, vidanjabil, care deserveste şi spaţiul de necropsie. Bazinul vidanjabil este realizat din beton armat monolit, impermeabilizat la interior si izolat cu membrana bituminoasa in exterior. Bazinul este ingropat si are un volum de 2  mc.

Zona de necropsie este amenajata langa camera frigorifica, pe o platformă betonată, prevazuta cu scurgere de pardosea fiind dirijată spre bazinul vidanjabil de 2 mc. Zona de necropsie este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.

Eliminarea mortalitatilor

In cadrul fermei exista 2 incineratoare, de tip  Wharfe,  amplasate pe platforma betonata, care fuctioneaza cu GPL. Capacitate totala de incinerare este de 1000 – 1400 kg pe sarja (500 – 700 kg pe sarja/ incinerator). Durata unei sarje este de maxim 10 ore. Incineratoarele Wharfe au arzatoare MaxGas 120 P si au urmatoarele caracteristici: puterea termica maxima: 120 kW (103.450 kcal/h), puterea termica minima: 49 kW (42.240 kcal/h), consum de GPL: 15 l/h. Emisiile si gazele de ardere se evacueaza prin intermediul unui cos cu dimensiunile: D = 0,3 m, H = 3 m.

Fiecare incinerator este dotata cu o camera de ardere si una de postardere, in care temperatura gazelor de ardere atinge 8500C, in minim 2 secubde.

Incineratoarele sunt deservite de 2 rezervoare de GPL (2x5000 l). Rezervoarele de GPL sunt amplasate pe platforma betonata, in vecinatatea incineratoarelor.

Cenusa care rezulta din arderea carcaselor se colecteaza temporar intr-un recipient metalic cu capac si se elimina impreuna cu deseul menajer.

Platforma pe care sunt amplasate incineratoarele este prevazuta cu canal betonat de colectare a apei pluviale. Apa pluviala este apoi dirijata spre bazinul vidanjabil de 2 mc care deserveste si camera frigorifica si camera de necropsie.

Ferma mai este dotata cu o zona de livrare a cadavrelor spre PROTAN sau alt operator autorizat, amenajata conform cerintelor sanitar-veterinare. Zona este amplasata pe un spatiu betonat (cu o suprafata de 48 mp), dotat cu bazin vidanjabil de 1 mc si cu containere metalice etanse (8 buc), aparat de spalare cu presiune.

Livrarea mortalitatilor se face de 2 ori/saptamana. Dupa fiecare livrare zona si containere se igienizeaza cu apa si substante dezinfectante, fiind astfel pregatite pentru urmatoarea livrare.

In zona incineratoarelor, a camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se realizeaza acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe.

### Alte activitati:

- descarcarea hranei din autobuncar in buncarele exterioare;

- descarcarea animalelor la popularea halelor si incarcarea animalelor in vederea transportului la punctul de sacrificare;.

- activitati de transport in interiorul fermei;

- activitati de intretinere si reparatii curente la liniile de adapare si furajare, alte instalatii mecanice si electrice;

- filtru sanitar si activitati administrative.

9.   INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. AER

Sursele de generare a emisiilor in  atmosfera sunt:

- procesele metabolice;

- managementul dejectiilor;

- incinerarea cadavrelor;

- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie si celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- bazinele de stocare a dejectiilor, in care se produce fermentarea anaeroba a acestora.

In general, se produc emisii de amoniac, metan si protoxid de azot, atat din activitatile de pe amplasamentul fermei, cat si din activitatea de imprastiere a dejectiilor pe camp. Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea si eliminarea dejectiilor.

NOx si CO apar de la activitati asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului in centrala termica si in incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot sa rezulte emisii specifice proceselor termice.

Nivelul de emisii (kg/loc animal/an) generat de procesul de crestere a porcinelor in hale este conform BAT (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs - July 2003):

Tabel 8

| Purcei | Sistem | NH3 | CH4 | N2O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purcei < 30 kg | gratare | 1,35 – 3,0 | 2,8 – 4,5 | 0,02 – 0,15 |
| Purcei > 30 kg | partial gratare | 0,9 – 2,4 | 4,2 şi 11,1 | 0,59 – 3,44 |

Emisii fugitive pot aparea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale catre bazinele de stocare si din activitatea de descarcare a hranei in buncare.

Tabel 9

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizati continu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incineratoare | Cosuri dispersie | Pulberi, CO, SO2, NOx, HCl, H2S, NH3, substante organice, metale grele si compusi lor | Nu sunt prevazute sisteme de reducere a emisiilor | Nu este necesar |

9.2. APA

Apele uzate evacuate de pe platforma unitatii sunt evacuate diferit, in functie de provenienta lor:

- apele uzate rezultate de la spalarea halelor de crestere si ingrasare a porcilor impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare (longitudinale care sunt situate sub pardoseala boxelor) racordat la canalizarea exterioara de incinta, urmand a fi descarcate prin pompare in cele 5 bazine de stocare PERMASTORE, respectiv in cele 6 paturi de uscare impermeabilizate amenajate pentru stocarea temporara a dejectiilor, de unde se preiau cu cisternele si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole arendate;

- apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar (aflat in vecinatatea cladirii administrative) sunt colectate in 2 bazine vidanjabile, de 10 mc fiecare. Apele uzate menajere colectate in cele doua bazine sunt vidanjarea periodic de unitati autorizate specializate si transportate la statia de epurare a municipiului Timisoara;

- ape uzate provenite din zona incineratoarelor, camerei frigorifice, spatiului de necropsie sunt colectate intr-un bazin etans vidanjanbil de 2 mc, de unde sunt vidanjarea periodic de unitati autorizate specializate si transportate la statia de epurare a municipiului Timisoara;

- apele uzate rezultate de la igienizarea platformei de livrare a mortalitatilor catre Protan sunt dirijate in bazinul etans vidanjabil, de 1 mc, de unde sunt vidanjarea periodic de unitati autorizate specializate si transportate la statia de epurare a municipiului Timisoara;

- bazinele metalice de stocare dejectii si ape de spalare sunt pozate suprateran, astfel incat este exclusa posibilitatea exfiltrarii de ape uzate din aceasta sursa;

- apele pluviale de pe acoperisuri sunt colectate prin intermediul receptorilor, conduse in exterior, descarcate in rigolele betonate si apoi evacuate in canalul de desecare C184 ce face parte din Amenajarea Timisului Mort, conform contractului incheiat cu ANIF.

9.3. SOL

- pubele pentru colectarea deseurilor menajere;

- platforma betonata pentru depozitarea deseurilor feroase,  rezultate din activitatiele de intretinere;

- 6 bazine de stocare dejectii impermeabilizate pentru stocarea temporara a dejectiilor;

- 5 bazine de stocare dejectii PERMASTORE (metalice supraterane, amplasate pe fundatie de beton) pentru stoacarea dejectiilor semilichide  rezultate din halele de productie.

9.4. ALTE DOTARI

- magazie inchisa si incuiata in cadrul corpului administrativ pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

10.  CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1.  Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita impuse astfel:

Tabel 10

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incineratoare | pulberi | Cos de evacuare | 10 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 10 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 50 | mg/Nm3 |

VLE se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 11%.

Concentratiile indicatorilor de poluare vor fi raportate la conditiile standard: 00C si 101,3 kPa, pentru un gaz de evacuare uscat.

Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.

Conditii privind instalatia de incinerare:

- instalatia de incinerare va asigura respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;

- instalatia de incinerare va fi folosita numai pentru eliminarea cadavrelor de animale provenite din cadrul fermei.

10.1. 2.   Concentratii de poluanti in aerul inconjurator

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Pentru amoniac si hidrogen sulfurat, rovalorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

##### Tabel 11

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 15 (g/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

##### Tabel 12

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 (g/m3 |
| hidrogen sulfurat | 8 (g/m3 |

10.2. APA

Apele uzate vidanjate descărcate în staţia de epurare vor respecta limitele maxim admise prin  NTPA 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificarile si completarile din HG nr. 352/2005 si HG 210/2007.

Tabel 13

| Indicator | Unitatea de masura | Valorile admise conform NTPA 002/ HG nr. 352/2004 |
| --- | --- | --- |
| pH | Unit. pH | 6.5-8.5 |
| Amoniu | mg/l | 30 |
| Consum chimic de oxigen | mg O2/l | 500 |
| Consum biochimic de oxigen la 5 zile | mg O2/l | 300 |
| Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| Substante extractibile | mg/l | 30 |

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare C184, trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in HG.352/2005 si Normativul NTPA 001/2005.

10.3. APE SUBTERANE

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole. Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune:

Tabel 14

| Indicator | Unitatea de masura |
| --- | --- |
| pH | unit. pH |
| Amoniu | mg/l |
| CCO Mn | mg O2/l |
| Cloruri | mg/l |
| Azotiti | mg/l |
| Azotati | mg/l |
| Fosfor total | mg/l |

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul MMSC, nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

10.4.SOLUL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos.

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 15

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 16

| Domeniu de pH | Reactia solului |
| --- | --- |
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot.

Tabel 17

| Strarea de aprovizionare | Culturi de camp | Culturi intense |
| --- | --- | --- |
|  | Azot nitric + azot amoniacal, ppm (mg/kg) |
| Scazuta | <20 | <40 |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 |
| Normala | 41-60 | 71-100 |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii  concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de  azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 18

| Sursa | Intensitatea mirosului | Masuri de control |
| --- | --- | --- |
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Putin sesizabil | Acoperite |
| Bazine de stocare dejectii | Putin sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

Monitorizarea mirosului, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si hidrogen sulfurat si compararea se va face cu limitele din STAS 12547/87.

Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel 19

| Nr. crt. | Tipuri de deseuri | Cod deşeu conf. HG 856/2002 | Periculozitate Conform Anexei 4 din Legea 211/2011 | Cantitati* rezultate pe an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cenuşă incinerator | 19 01 12 | nepericulos | 10 000 kg | Stocare: In recipienti metalici cu capac, in zona incineratoarelor Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 2 | Ambalaj sticlă medicamente | 15 01 07 | nepericulos | 1 085 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 3 | Ambalaj plastic medicamente | 15 01 02 | nepericulos | 540 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 4 | Obiecte înţepătoare | 18 02 02* | periculos | 18 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 5 | Furtun din cauciuc | 07 02 13 | nepericulos | 30 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 6 | Ambalaj plastic DDD | 15 01 10* | periculos | 295 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 7 | Surse de iluminat | 20 01 21* | periculos | 13 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 8 | Deşeuri plastic – sigilii | 20 01 39 | nepericulos | 6 kg | Stocare: In containere amplasate in diferite locuri din incinta Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 9 | Hartie carton | 15 01 01 | nepericulos | 60 kg | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 10 | Deşeuri de plastic din demolări | 17 02 03 | nepericulos | Nu sunt date | Stocare: La locul generarii loc, pe platforma betonara. Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 11 | Deşeuri metalice din demolări | 17 04 07 | nepericulos | Nu sunt date | Stocare: La locul generarii loc, pe platforma betonara. Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 12 | Deseu amestecuri beton din demolări | 17 01 07 | nepericulos | Nu sunt date | Stocare: La locul generarii loc, pe platforma betonara. Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 13 | Deseuri cu continut de azbest din lucrari de mentenanta | 17 06 05* | periculos | Nu sunt date | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |
| 14 | Dejectii | 02 01 06 | nepericuloase | 246,23 mii mc | Colectate prin canalele colectoare din interiorul halelor si dirijate in bazinele de stocare. Se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole |
| 15 | Cadavre | 02 01 02 | nepericuloase | 330 t | Stocare: temporar in camera frigorifica sau zona de necropsie de pe amplasament in vederea preluarii de unitati autorizate specializate/incinerarii |
| 16 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | nepericuloase | 180 mc | Stocare: Spatiu special amenajat Preluate periodic de unitati autorizate specializate. |

Deseurile menajere/tehnologice sunt depozitate in locuri special amenjate si preluate periodic de unitati autorizate de specialitate in vederea valorificarii/eliminarii.

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, va asigura valorificarea lor, sau, in caz de imposibilitate tehnica si economica pentru valorificare, va asigura neutralizarea, dupa caz, si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare (cu exceptia dejectiilor utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole), pot fi transportate numai de agenti economici autorizati. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitar veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu creeze stocuri, care prin  depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de “Codul bunelor practici agricole”:

Nu se aplica ingrasaminte organice si minerale cu azot la distanta mai mica de:

- minim de 5-6 m de cursurile de apa (formele solide);

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide si semilichide);

- minim 100 m de captarile de apa potabila.

Se va evita aplicarea ingrasamintelor organice si/sau minerale:

- pe timp de ploaie;

- ninsoare;

- soare puternic;

- pe terenuri cu exces de apa;

- pe solurile acoperite cu zapada si inghetate.

11.7. In instalatia de incinerare se vor incinera numai categoriile specificate in Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 a caror eliminare este prevazuta la art. 6 si Anexa III, capitolele I si III din Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011, pentru care a fost obtinuta autorizatia sanitar-veterinara conform “Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate”, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/16.03.2010, cu modificarile si completarile ulterioare

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la A.P.M. Timis.

Gestiunea substantelor toxice si  periculoase

Substantele toxice si periculoase utilizate la dezinfectia halelor sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipulare a acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta  LEGII  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.  INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIE

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgenta generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

- personalul este instruit la angajare si periodic.

În cadrul firmei este intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care  cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producţie, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare şi administrarea dejecţiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecţiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane sau de suprafaţă. Conform Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, sunt luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deşeurilor care are ca scop siguranţa în transportul, stocarea şi administrarea pe terenul agricol a dejecţiilor rezultate din creşterea porcilor.

13.  MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/ autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducatorul unitatii.

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta informatiile solicitate catre autoritatea competenta, in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii si minimizarea consumurilor de materii prime, materiale si utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta recomandare BAT a:

- cantitatilor de materii prime si auxiliare utilizate;

- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate si a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;

- activitatilor de intretinere si reparatie a instalatiilor si dotarilor aferente;

- instruiriilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamatiilor si masurilor intreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor si optimizarea circuitului ecologic se realizeaza si prin urmatoarele:

- managementul nutritional – masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;

- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. EMISII

13.1.1 Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabel 20, astfel:

# Tabel 20

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. Emisii

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabel 21

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

13.2. APA

Apa subterana din incinta fermei si apa subterana de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor se va monitoriza semestrial.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 22

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR EN ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), date indicate in Raportul de amplasament, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru cele de pe terenurile agricole.

13.3. SOL

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza studiul agrochimic si planul de management al deseurilor organice (ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare) prin contract ferm cu Oficiul Judetean de Studii Agrochimice si Pedologice.

Tabel 25

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, valorificarea si eliminarea lor conform celor specificate in Tabelul 19.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în Tabelul 19,  al prezentei Autorizatii si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de valorificare/eliminare fara a afecta negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.

13.4.5. Nu trebuie facut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreata, expediere, transport, eliminare sau valorificare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Timis.

13.4.6. Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;

- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Dejectii animaliere

Imprastierea dejectiilor va fi monitorizata tinand cont de recomandarile Ordinului MMGA nr. 296/2005, privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaboararea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, partea II-a punctul 2.4, a Anexei 1.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de obligatia de a respecta perioadele de interdictie (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform Codului de bune practici agricole.

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta, fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinand seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

Pe lângă planul de fertilizare, în exploataţie trebuie ţinut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul şi dozele de îngrăşăminte aplicate, concentraţia acestora în nutrienţi, momentele de aplicare şi producţiile obţinute. Asemenea informaţii sunt deosebit de utile la perfecţionarea permanentă a planului de fertilizare precum şi în gestionarea economică a exploataţiei.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.8 O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Timis, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată, in mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola, iar in incinta unităţii nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati.

13.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute în prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Timis, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

- Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- Se va tine evidenta cantitatilor de dejectii produse, cantitatile imprastiate pe terenuri, locul si suprafata de imprastiere.

- In cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor lua urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate forajele de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.

- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avand ca punct de  plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

- Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al agentiei pentru protectia mediului.

14.  RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE.

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18 A. Se va tine cont de anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 26 - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea concentratiilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor în aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |
| Monitorizarea masurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate ROSPA0109 Lunca Timisului | Se va respecta automonitorizarea prevazuta in Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului si se va raporta Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |

Tabel 27- Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii in care se face reclamatia |

Raportul anual de mediu ( RAM )

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii:

- date de identificare a titularului activitatii;

- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);

- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice;

- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specifice de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor );

- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;

- modul de gestionare a deseurilor;

- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;

- costuri de mediu;

- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;

- diverse notificari.

• Titularul autorizatiei trebuie sa înregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata în cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Timis în luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie agreat de APM Timis.

Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Timis în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului ( CE ) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

• Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Timis dupa evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Timis si la sediul unitatii. Acest dosar trebuie sa contina minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala) între APM Timis si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu;

- Solicitarea;

- Raportarile anuale catre APM Timis;

• Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului asupra sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului.

Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1 Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din O.U.G. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2  Instalatia va fi controlata, exploatata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatie integrata de mediu.

15.3 Operatorul este obligat sa notifice la APM Timis, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea produselor finite.

15.5 Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6 Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adecvat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adecvate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7 Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elmentele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8 Sub controlul direct al autoritatii sanitar veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9 Administrarea sistemului de management de mediu ISO 14001 inceputa in 2009.

15.10 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adecvate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11 Operatorul activitatii are obligatia de a realiza foraje de monitorizare a apei freatice de pe solele unde se imprastie dejectiile si de pe amplasamentul fermei (in vecinatatea bazinelor de stocare a dejectiilor).

15.12 Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa  pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea regionala pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Timis urmatoarele:

- plan de ferilizare (actualizat, la zi);

- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;

- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor  de la ferma pana la parcele.

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor  corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca  dupa umplerea fiecarui  bazin de stocare si inainte de imprastiere sa analizeze dejectiile.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile BAT privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 APM Timis poate impune prin sondaj efectuarea monitorizarii emisiilor de dioxine si furani de la incineratoare.

15.19 Buletinele de analiza de la vidanjarea apelor uzate se vor atasa ca parte a RAM.

15.20  Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis prin fax si/sau nota telefonica si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

a) Orice emisie în aer, care depaseste valorile limita prevazute în autorizatie, de la orice punct potential de emisie.

b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament.

c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.

d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa înregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Înregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Timis si GNM Comisariatul Judetean Timis raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Timis, GNM Comisariatul Judetean Timis, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile în apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Administratia Bazinala de Apa imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Timis:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate;

- incetarea functionarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;

- reluarea exploatarii oricarei parti sau a întregii instalatii Autorizate dupa incetarea notificata a activitatii.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator în solicitare, trebuie notificata la APM Timis, în scris, în 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final în cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);

- masuri luate privind implicarea Operatorului în administratie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

15.20. Avand in vedere ca parcelele pe care se aplica fertilizat organic (dejectii) provenit de la Ferma Parta sunt incluse partial si la limita sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timisului (sit care este atribuit in custodie catre USAMVB Timisoara), titularul Autorizatiei este obligat sa respecte urmatoarele conditii:

- Pentru protecţia  biodiversităţii din situl  Natura 2000 ROSPA0109 Lunca Timisului se vor respecta următoarele condiţii:

•	pentru protecţia speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice, subterane, care trăiesc atât în aria naturală protejată, cât şi în afara acesteia, este interzisă:

-	orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-	perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

-	deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

-	deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

-	recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-	deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

•	pentru fertilizarea terenurilor agricole din aria protejată se vor respecta prevederile Codului  de bune practici agricole şi a planurilor de fertilizare aprobate;

• se vor avea in vedere urmatoarele: perioadele de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic, conditiile meteorelogice si starea solului, respectarea distantelor minime fata de cursurile de apa, metoda de aplicare a fertilizantului organic, respectarea dozelor de nutrienti la hectar stabilite prin planurile anuale de fertilizare;

•	activitatea de fertilizare a terenurilor agricole (arabil si pasuni) se face exclusiv în limita capacității productive și de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, cu respectarea normativelor în vigoare; acolo unde, în urma monitorizării se constată o degradare a covorului vegetal se vor impune restricții suplimentare;

•	pe suprafaţa ariilor naturale protejate circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza pe drumurile existente permise accesului public, evitându-se astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenurilor agricole;

•	este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei naturale protejate;

•	se interzice accesul pe păşuni în perioadele cu exces de umiditate.

- Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului

| Nr. crt. | Denumire masura de reducere a imcatului | Implementare | Perioada de monitorizare | Parametrul monitorizat | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Respectarea perioadei de interdictie pentru aplicarea fertilizantului organic | 1 noiembrie – 1 martie pentru culturi de toamna si 1 octombrie – 15 martie pentru pasuni si alte culturi | Lunile de interdictie | Smithfield Ferme SRL |
| 2 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Evitarea aplicarii fertilizantului organic in perioade meteo nefavorabile (ploaie, vant, soare puternic) | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 3 | Respectarea Codului de bune practici agricole | Aplicarea fertilizantului organic se va face cu respectarea unei distante minime de 30 m fata de cursuri de apa (raul Timis) | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Inventarul parcelelor din vecinatatea cursurilor de apa | Smithfield Ferme SRL |
| 4 | Respectarea planului anual de fertilizare | Nedeposirea dozei de 170 kg N s.a./ha | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 5 | Managementul durabil al sitului | Circulatia utilajelor care asigura aplicarea fertilizantului se va face doar pe drumurile de exploatare existente | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |
| 6 | Managementul durabil al sitului | Igienizarea utilajelor care asigura aplicarea fertilizantului, inclusiv reparatiile la acestea, se vor realiza in afara sitului in spatii special amenajate | 16 martie – 30 septembrie pentru pasuni si alte culturi si 2 martie – 31 octombrie pentru culturi de toamna | Lunile de aplicare permise | Smithfield Ferme SRL |

III. Se vor respecta conditiile din avizul nr. R7.796/09.12.2016, emis de USAMVB „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara, custode al Sitului Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului siturilor.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, părţile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului sau solului;

- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;

- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseurilor;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

Titularul activitatii are obligatia, ca in cazul incetarii definitive a activitatii, sa ia masuri necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

17.1 In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.

17.2 Titularul/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

17.3 Titularul/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseurilor de origine animala, sa informeze autoritatea de mediu si sa se asigure ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu.

18. VALABILITATE

-  autorizaţia integrată de mediu este valabilă de la  ______ data revizuirii pana la 31.12.2022.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Timis dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis si Agentia pentru Protectia Mediului Timis.

A.P.M. Timis isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

19. GLOSAR DE TERMENI

Tabel 28

| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Timis (APM), Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.18 – 18 A |
| --- | --- | --- |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si aplicarea sanctiunilor in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean Timis al Garzii Nationale de Mediu |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului Apelor si padurilor Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5, Bucuresti |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | E-PRTR | Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati |
| 11. | IPPC | Prevenirea, Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |
| 14. | H | Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, Legii nr. 211/2011 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limita de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |

Prezenta autorizatie integrata de mediu contine 44 (patruzecisipatru) pagini si doua Anexe (o pagina) si a fost emisa in 4 exemplare originale din care 1 exemplar se elibereaza titularului,  2 exemplare pentru APM Timis si 1 exemplar pentru Garda de Mediu.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Nicoleta TABLE

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTIILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. Capete/an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Numarul | Suprafata | Perioada de imprastiere | Ingrasaminte naturale, t/an | Azot Total Kg.s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale Total tone | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a. | Potasiu Total Kg. s.a |  |

Anexa 2

| Denumire societate | Punct de prelevare probe | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*se va justifica depasirea VLE impusa, daca este cazul