Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

ACORD DE MEDIU

Proiect din data de 20.10.2023

Ca urmare a cererii adresate de SC SOLAR PHOENIX SRL, cu sediul în București, str. Maria Rosetti, nr. 6, et. 3, sector 2, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3678RP/14.04.2022 cu ultimele completari înregistrate cu nr. 7487RP/02.10.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Construire centrală electrică fotovoltaică, panouri fotovoltaice, invertoare stație transformare, linie electrică subterană pentru interconectare, drumuri pentru acces, organizare de șantier și împrejmuire” propus a fi amplasat în Recaș, localitatea Bazoș, CF-uri nr. 411690, 411714, 411704, 411702, 411706, 411692, 411698, 411700, 411715, 411705, 411697, 411707, 411701, 411691, 411696, 404406, 404692, 404662, 405226, 405234, 404706, 405239, 404771, 405229, 404388, 404390, 404461, 404386, 404449, jud. Timiș, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I.1. - proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 3 a – instalații industriale pentru producerea energiei electrice, termice și a aburului tehnologic, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate.

Proiectul prevede construirea unei centrale electrice fotovoltaice in intravilanul localitatii Bazos, oras Recas,  jud Timis, pe o suprafata  de 1.703.680 mp ce are in prezent funcțiunea de curti constructii. Terenurile sunt in proprietatea SC UNICA CBF SRL si se afla in superficia beneficiarului Solar Phoenix SRL prin contract de superficie si constituire a unor drepturi de folosinta.

Amplasamentul proiectului este situat in partea de  nord-vest, in zona de intravilan a localitatii Bazos la o distanta de aproximativ 3 km de zona locuita, si este delimitat astfel:

- Nord  : canalele de desecare HCN 3842 , HCN 4001;

- Sud    : drumul comunal DC 3865 (Bazosu Nou-Bazosu Vechi);

- Est     : canalul de desecare HCN 3857/2 ;

- Vest   : parcela agricola A3860/1/36.

Terenul este identificat prin urmatoarele carti funciare, dupa cum urmeaza:

| Nr crt | Nr .CF | Nr cad | Suprafata | Categorie de folosinta | Intravilan | Superficie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mp) |  |  |  |
| 1 | 411690 | 411690 | 108.343 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 2 | 411714 | 411714 | 135.023 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 3 | 411704 | 411704 | 72.080 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 4 | 411702 | 411702 | 63.920 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 5 | 411706 | 411706 | 396.522 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 6 | 411692 | 411692 | 66.100 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 7 | 411698 | 411698 | 1.000 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 8 | 411700 | 411700 | 31.440 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 9 | 411715 | 411715 | 59.180 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 10 | 411705 | 411705 | 15.120 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 11 | 411697 | 411697 | 20.180 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 12 | 411707 | 411707 | 353.390 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 13 | 411701 | 411701 | 47.480 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 14 | 411691 | 411691 | 43.920 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 15 | 411696 | Cc3860/1/5,6 | 32.880 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 16 | 404406 | Cc3844/2 | 25.222 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 17 | 404692 | Cc3856 | 27.966 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 18 | 404662 | Cc3860/1/7 | 19.294 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 19 | 405226 | Cc3844/1/6 | 38.240 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 20 | 405234 | Cc3862/2/1 | 3.760 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 21 | 404706 | Cc3851/2/18 | 3.560 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 22 | 405239 | Cc3851/2/3 | 940 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 23 | 404771 | Cc3851/2/19 | 4.760 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 24 | 405229 | Cc3860/1/21 | 9.560 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 25 | 404388 | Cc3860/1/37 | 41.800 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 26 | 404390 | Cc3860/1/38 | 36.500 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 27 | 404461 | Cc3860/1/39 | 34.200 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 28 | 404386 | Cc3860/1/41 | 8.700 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
| 29 | 404449 | Cc3860/1/43 | 2.600 | curti constructii | DA | Solar Phoenix SRL |
|  | TOTAL |  | 1.703.680 |  |  |  |

Situatia propusa

Accesul se va realiza prin intermediul drumului comunal DC 3865 Bazosu Vechi-Bazosu Nou situat in partea de sud a parcelelor, apoi in continuare pe drumurile de exploatare existente DE 3864, DE 3862/4.

Pe amplasamentul studiat se propune montarea unui număr de 174.810  panouri fotovoltaice cu puterea de 670 Wp fiecare, rezultand astfel o putere instalata a generatorului fotovoltaic de          117,122 MWp. Rândurile vor fi formate din șiruri de cate 30 panouri/sir si se vor monta în sistem de 2 panouri asezate vertical ( portret ), distanța dintre 2 randuri fiind de aprox 4.2 m. Pentru a prelua energia electrică generată de șirurile de panouri fotovoltaice, s-au prevăzut 583  invertoare cu puterea de 200 kW.

Panourile fotovoltaice si invertoarele aferente vor fi grupate in subzone si vor avea cate un post de transformare  ce va contine transformatorul de joasa tensiune/medie tensiune.  Se propune un numar de 18 posturi prin care se va realiza cresterea nivelului de tensiunie. Posturile de transformare JT/MT se vor conecta radial in statia de MT/IT care urmeaza a se construi pe amplasament. Cablurile electrice de legatura intre panouri vor avea sectiunea de 4 mm2, iar cablurile de legatura cu cutiile de distributie, respectiv cu invertoarele vor avea sectiuni corespunzatoare valorii intensitatii curentului care le va strabate. Toate traseele de cabluri se vor realiza prin pozarea subterana a cablurilor electrice in tuburi de protectie.

Structura de sustinere va fi formata din profile metalice si stalpi implantati in sol prin batere sau infiletare. Intre randurile de suporti ai structurii de sustinere se va pastra o  distanta de 4.2  m pentru ca panourile  sa nu se umbreasca reciproc. Aceasta zona va fi inierbata, precum si zona de sub structura de sustinere a panourilor.

Pentru centrala electrica fotovoltaica, se propune ca intreaga suprafata de teren pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice sa fie ingradita, unde accesul este permis numai personalului de serviciu special instruit.

Centrala electrica fotovoltaica se va racorda la Sistemul Energetic National prin intermediul unei statii electrice de transformare MT/IT, solutia finala fiind aprobata de operatorul de distributie din zona.

Aceasta va fi dotata cu urmatoarele instalatii:

- Instalatii de protectie (paratrasnet si prize de pamant)

- Iluminat exterior

- Supraveghere video

- Instalatii alimentare cu energie electrica a serviciilor interne.

Principalele etape de implementare a proiectului sunt urmatoarele:

- Pregatirea terenului si activitati de organizare de santier: se va indeparta vegetatia spontana, se va nivela terenul si se vor realiza compactari unde este cazul astfel incat sa rezulte platforme sistemizate, plane, pentru montarea structurii de sustinere a panourilor fotovoltaice;

- Realizarea imprejmuirii terenului; Imprejmuirea propusa se va realiza din  stalpi metalici din otel galvanizat, sectiune 60x40 cm,  cu fundatii din beton. Panourile se vor realiza cu plasa electrosudata si vor avea o inaltime de aproximativ 1,7 m. Nu se va utiliza sarma ghimpata.  Portile  de acces se realizeaza cu stalpi metalici, ancorati in fundatii  de beton armat.  Garda la sol va fi de minim 30 cm pentru a permite deplasarea animalelor specifice zonei de sub gard;

- Montare structura metalica sustinere panouri fotovoltaice: Sistemele de cadre pentru panouri vor fi alcatuite din profile  zincate si perforate prin stantare, stalpi, grinzi, pane, contravantuiri; Imbinarea pieselor subansamblurilor se face cu suruburi zincate de inalta rezistenta; De asemenea se vor utiliza cleme din aluminiu, utilizate pentru fixarea panourilor fotovoltaice si  sistem culisant ce ajuta la montajul panourilor chiar daca aceste au cote diferite. Sistemul de montaj al stalpilor este prin batere in sol sau infiletare cu ajutorul unor echipamente pneumatice. Profilele sunt livrate pregaurite si montajul se efectueaza extrem de usor si rapid la locatie;

- Montare panouri si invertoare – panourile fotovoltaice ce au dimensiunile : 2384 x 1303 x 35 mm  si greutatea de 38,7 kg / panou, se vor monta pe structura  de sustinere. Invertoarele ce au urmatoarele dimensiuni: 1035 x 700 x365 mm si greutatea de 84 kg , se vor monta  in teren in aer liber , in dreptul sirurilor de panouri . Acestea au un grad de protectie IP66 ce permite functionarea lor in exterior;

- Montare posturi de transformare joasa tensiune / medie tensiune (JT/MT): Posturile de transformare sunt livrate in anvelope prefabricate metalice sau  din beton armat. Acestea vor fi livrate in solutie containerizata a caror fundatii se vor monta pe un pat de balast si un strat de egalizare din nisip;

- Constructie statie de racord medie tensiune/ inalta tensiune MT /IT) : statia de racord electric MT / IT se propune a se amplasa pe  parcela identificata prin CF 411706;

- Realizare instalatie de racordare si trasee de cabluri: Instalatia de racord la sistem se va realiza in urma emiterii studiului de solutie de catre proiectanti specializati atestati ANRE si care va fi supus aprobarii operatorului de distributie din zona prin emiterea Avizului tehnic de racordare. Gospodariile  de cabluri vor fi realizate pe amplasamentul parcului fotovoltaic, acestea  fiind pozate la o adancime de 1,2 m, iar la subtraversarea drumurilor cablurile vor fi protejate in tub de PEHD, incastrate in beton;

- Realizare sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice :  Sistemul de protectie impotriva descarcarilor electrice este compus din tije de captare din OLZn, fiind racordat la priza de pamant prin intermediul conductoarelor de coborare cu o sectiune minima de 50mmp.; Priza de pamant va fi executata din cupru sau  otel galvanizat montaj ingropat, cota montaj -(0.5-0.8)m fata de cota terenului sistematizat;

- Realizare sistem iluminat exterior  : Sistemul de iluminat exterior se va realiza in incinta pentru iluminarea a statiei de transformare MT / IT . Instalatia de iluminat va fi alcatuita din stalpi de iluminat care sa permita interventia de inlocuire a corpului de iluminare fara scoaterea de sub tensiunie a instalatiilor adiacente.  Corpurile de iluminat se vor dimensiona conform cerintelor specifice de montaj si lampile utilizate vor avea consum redus. Stalpii de iluminat vor fi legati  la priza de la pamant in confomitate cu normele specifice locale;

- Montare sistem de supraveghere perimetral: Sistemul de supraveghere se va realiza perimetral incintei centralei electrice fotovoltaice. Instalatia  va fi alcatuita din stalpi din teava echipati cu camere video de supraveghere si va fi conectata la sistemul de monitorizare. Stalpii  vor fi legati  la priza de la pamant in confomitate cu normele specifice locale;

- La terminarea lucrarilor terenul care a fost utilizat, va fi curatat, eliberat de materiale si resturi de materiale, nivelat si adus la starea de dinaintea inceperii lucrarilor. Terenul pe care nu s-au amplasat echipamente se va nivela si  apoi insamanta cu iarba. Inierbarea se va realiza atat in zonele libere ( fara echipamente ) cat si intre spatiile dintre randurile de panouri.

Componentele principale ale acestei instalatii sunt urmatoarele:

- Panouri fotovoltaice

Capacitatea instalata de producere a energiei din surse regenerabile in generatorul fotovoltaic ( panouri fotovoltaice ) este de 117,122 MW si este format din 174.810 panouri fotovoltaice cu puterea de 670 Wp / panou . Acestea se vor monta in sistem de 2 panouri asezate vertical ( portret )  , distanta dintre 2 randuri fiind de aprox 4 m  .  Panourile fotovoltaice sunt conectate intre ele prin cabluri montate aerian pe structura metalica .

Caracteristici tehnice ale panourilor fotovoltaice  propuse:

Date electrice

Putere nominala  (PN)                     		670  Wp

Tensiune nominala (Umpp)                          	38,5  V

Curent nominal (Impp)                                	17,43  A

Tensiune  circuit deschis (Uoc)        		46,3  V

Curent de scurt circuit  (Isc)                  	18,55   A

Date mecanice

Tip celule solare				monocristaline

Numar  de celule:				132

Dimensiuni panou				2384 x 1303 x 35 mm

Greutate 					38,7 kg

Sticla frontala        			 	2,0 mm

Sticla din spate				             2,0 mm

Cadru						35 mm , aliaj din aluminiu

Cutie de jonctiune		             	 IP68

- Unitatea de invertoare

Invertoarele au rolul de a transforma curentul continuu produs de panourile foltovoltaice in curent alternativ. In cadrul prezentului proiect, panourile vor fi  grupate in siruri de 30, legate in serie si sunt conectate la 583 invertoare cu puterea de 200 kW, prin cabluri montate aerian pe suportul de metal al panourilor. Alegerea modalitatii de conectare a invertoarelor cu panourile fotovoltaice va tine  cont de lungimea cea mai mica de cabluri.

Caracteristici tehnice ale invertoarelor propuse

Date generale

Dimensiuni(LxHxl) 1035 x 700 x 365 mm

Greutate 84 kg

Plaja de temperaturi de functionare -25oC ÷+60oC

Altitudine maxima functionare 4000 m

Umiditate relativa 0 -100 %

Grad de protectie IP 66

Eficienta maxima >99,00%

Date electrice ( curent alternativ )

Putere nominala 200 kW

Putere aparenta 215 kVA

Putere nominala maxima 215 kW

Tensiune nominala 800 V

Frecventa retea 50 Hz/ 60 Hz

Curent nominal 144,4 A

- Posturi de transformare

Echipamentele de transformare sunt componentele sistemului prin care se realizeaza ridicarea nivelului tensiunii electrice alternative ( 3 x 800Vca ; 50 Hz) obtinuta la bornele de iesire ale invertorului , la nivelul tensiunii alternative de medie tensiune. In cadrul acestui proiect se propun  18 astfel de posturi de transformare  JT /MT avand puterea 6800 kVA fiecare.  Acestea vor fi livrate in solutie containerizata (anvelopa de beton prefabricat, sau anvelopa metalica ) a caror fundatii se vor monta pe un pat de balast si un strat de egalizare din nisip. Amplasarea acestora se va realiza in incinta parcului.

Date generale

Dimensiuni(LxHxl) 6058 x 2896 x 2438 mm ( solutie containerizata)

Greutate < 22 t

Plaja de temperaturi de functionare -25oC ÷+ 60oC

Altitudine maxima functionare 1000 m

Umiditate relativa 0 -95 %

Grad de protectie IP 54

Eficienta maxima >99,00%

Date electrice

Putere aparenta 6800 kVA

Tensiune nominala intrare 800 V

Tensiune nominala iesire 11 kV, 15kV, 20kV,22kV, 30kV, 33kV, 35kV

Tip transformator ulei

Frecventa retea 50 Hz

Curent nominal 144,4 A

- Statia electrica de transformare MT / IT

Aceste posturi de transformare vor fi conectate la statia electrica de transformare  medie tensiune la inalta tensiune MT / IT . Statia va fi utilata cu echipamente de monitorizate de la distanta printr-un sistem SCADA. Echipamentele de conectare si masurare sunt acele elemente componente ale sistemului prin care se asigura conectarea automata, respectiv deconectarea automata a transformatorului principal de la reteaua de distributie. De asemenea este asigurata protectia electrica atat a retelei electrice de distributie cat si a transformatorului fata de supratensiunile care pot aparea in sistem si sau retea, fata de curentii de scurtcircuit, etc. Statia electrica de transformare cuprinde: camera de comanda si exploatare a centralei electrice fotovoltaice  si a substatiei, camera statie de medie tensiune, spatii pentru personalul de exploatare si  pentru depozitare materiale si piese de schimb.

Celulele electrice de medie tensiune care echipeaza statia electrica de medie tensiune sunt prevazute in carcasa metalica, de interior, inchise, compartimentate, cu simplu sistem de bare, echipate cu intreruptor debrosabil cu camere de stingere in vid. Statia electrica este formata din 3 celule de linie, aferente conectarii celor 18 PCS-uri, 1 celula de masura, 1 celula afaternta trafo servicii proprii, 1 celula de rezerva alimentare echipament de compensare, 1 celula de trafo, cu rolul de conectare la transformatorul de putere, 1 celula de rezerva trafo putere , pe partea de medie tensiune .

Echipamentele de medie tensiune  vor fi prevazute cu rezistente de incalzire si goluri de ventilatie in fiecare compartiment pentru a evita formarea de condens in interiorul acestora si vor fi protejate  impotriva coroziunii.

Fiecare celula de medie tensiune va fi compartimentata astfel :

-	compartimentul barei colectoare (prevazut cu separator de bara);

-	compartimentul intreruptorului de medie tensiune;

-	compartimentul transformatoarelor de curent;

-	compartimentul capetelor terminale ale cablurilor de medie tensiune si descarcatori (dupa caz);

-	compartimentul de joasa tensiune (aferent montarii echipamentului de protectie , control si masura),

Cablurile de medie tensiune  utilizate in cadrul statiei  sunt monofazate cu izolatie XLPE sau HPTE, cu manta dublu strat, cu rezistenta marita la propagarea focului.

Evacuarea puterii electrice produse de centrala  fotovoltaica in Sistemul Energetic National se va face la o tensiune nominala de 220 kV.

- Structura de sustinere panouri fotovoltaice

Structura de sustinere a panourilor fotovoltaice este prefabricata, formata dintr-un sistem fix + accesorii ( cleme din aluminiu , suruburi si piulite sau nituri) , astfel incat unghiul de inclinare al panourilor sa fie de 25°.Configuratia in teren a structurii este pentru panouri tip 2P (portret)  .

Structura metalica este modulara realizata din otel galvanizat (zincat). Structura metalica va fi montata pe pilonii realizati tot din otel galvanizat (zincat).  Acesti piloni vor fi ancorati in sol prin infiletare ( insurubare )  sau batere cu echipamente hidraulice specializate . Sistemul este conceput pentru a evita distrugerea panourilor fotovoltaice datorita fenomenului de dilatare.

Echiparea edilitară

Alimentare cu apă potabilă - pentru angajați se va pune la dispoziție apă îmbuteliată. Obiectivul nu necesită alimentare cu apă.

Apele uzate menajere se propune amplasarea unor toalete ecologice.

Apele pluviale vor fi liber sistematizate conform pantei terenului.

Organizarea de șantier

Organizarea de santier, in suprafata de 4500 mp, se va amenaja in partea de sud a terenului, in incinta amplasamentului, pe parcela identificata prin CF 411690 sau CF 404406 (care va ramane spatiu verde). Accesul se va face direct din drumurile de exploatare existente DE 3864 si DE 3843.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin

realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, toaleta

ecologica;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor necesare cu

măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea

incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după

programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Poluanţii generaţi din aceste activităţi vor consta din gazele de ardere ale mijloacelor de

transport şi ale utilajelor utilizate, uleiuri de întreţinere a acestor mijloace, praf, deşeuri de la

materialele utilizate.

Executantul va prevede şi implementa măsuri corespunzătoare pentru diminuarea împrăştierii prafului generat, de colectare a uleiurilor uzate (dacă este cazul), de evitare a pierderilor de uleiuri pe sol (dotare cu material absorbant), etc.

De asemenea personalul implicat în lucrările de amenajare trebuie va fi dotat cu echipament de

protecţie şi de lucru (salopete, bocanci, manuşi de protecţie, cască de protecţie, centura de siguranţa, ochelari de protecţie).

Durata impactului va fi limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier,

urmată de refacerea terenului.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu, de exemplu:

• proiectul se regăseşte în planul/programul/strategia adoptat(ă) de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului – nu este cazul;

• motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament;

La analiza alternativelor, au fost studiate următoarele variante:

- ALTERNATIVA 0 – neutilizarea terenurilor existente - a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului ce face obiectul proiectului analizat.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:

- pierderea posibilitatii de a economisi energie prin metode eficiente energetic si inovative;

- neincadrarea societatii in programul de strategie energetica adoptat de Romania.

- ALTERNATIVA 1 – realizarea centralei fotovoltaice  - a fost considerata varianta optima de investitie din punct de vedere tehnic, economic si de mediu pentru acest teren studiat.

Principalele avantaje asociate adoptarii acestei alternative sunt:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

- asigurarea unei flexibilitati crescute in ceea ce priveste productia de energie electrica in functie de cerere si de iradierea maxima disponibila;

- crearea unor noi locuri de munca in zona pentru o perioada de cel putin 25 ani;

- varianta este judicioasa pentru factorul uman;

- varianta nu va avea un impact suplimentar semnificativ asupra mediului;

- calitatea apei, solului sau subsolului nu vor fi influentate de  implementarea  proiectului propus, deoarece procesele tehnologice ce se desfasoara nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului, in ansamblul sau.

Proiectul propus a fost conceput in concordanta cu doua obiective majore la nivel european si national:

- nevoia urgenta de investitii in domeniul energetic pentru a diminua dependenta energetica de import, a inlocui combustibilii traditionali a caror epuizare va fi iminenta in conditiile continuarii ritmului actual de consum si nu in ultimul rand, pentru combaterea schimbarilor climatice ce devin o problema tot mai acuta a societatii actuale;

- dezvoltarea durabila a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de rezidenti si de locuri de munca in viitorul apropiat, care, in caz contrar, ar induce efecte defavorabile asupra echilibrului teritorial.

- ALTERNATIVA 2: realizarea centralei fotovoltaice in alta locatie.

Aceasta varianta are urmatoarele avantaje:

- varianta este judicioasa pentru factorul uman;

- varianta nu va avea un impact suplimentar semnificativ asupra mediului;

- calitatea apei, solului sau subsolului nu vor fi influentate de implementarea proiectului propus, deoarece procesele tehnologice se desfasoara in cadrul unei instalatii inchise amplasate pe platforma betonata din hala existenta, care nu genereaza un impact semnificativ asupra mediului, in ansamblul sau;

Dezavantajele variantei:

- este posibil ca amplasamentul sa fie situat in arie naturala protejata;

- nu exista plan urbanistic zonal aprobat.

# Justificarea alternativelor

Impactul asupra factorilor de mediu in fiecare din alternativele luate in calcul sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Factor de mediu | Alternativa 0 | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Nici un impact | Lucrarile propuse prin proiect nu au impact asupra apelor de suprafata sau subterane | Lucrarile propuse prin proiect nu au impact asupra apelor de suprafata sau subterane |
| Aer | Nici un impact | Lucrarile propuse prin proiect nu au impact asupra aerului daca sunt respectate masurile propuse | Lucrarile propuse prin proiect nu au impact asupra aerului daca sunt respectate masurile propuse. |
| Sol | Nici un impact | Posibile infestari ale solului cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de reducere si interventie propuse prin RIM. | Posibile infestari ale solului cu produse petroliere pot fi evitate, sau efectele se pot minimiza prin aplicarea masurilor de reducere si interventie propuse prin RIM. |
| Peisajul | Nici un impact | Nu are impact asupra peisajului. | Impactul creste asupra peisajului, prin construirea parcului fotovoltaic dar sa propune o suprafata mare de spatiu verde. |
| Mediul social economic | Nici un impact | Impactul pozitiv prin producerea de enrgie verde si aducerea de beneficii impotriva schimbarilor climatice. | Impactul pozitiv prin producerea de enrgie verde si aducerea de beneficii impotriva schimbarilor climatice. |
| Sanatatea populatiei | Nici un impact | Impact pozitiv prin producerea de energie verde. | Impact pozitiv prin producerea de energie verde. |

• încadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz – nu este cazul;

• respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor următoarelor  acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Ordin nr. 1825/2016 privind aprobarea ghidurilor pentru evaluarea impactului asupra mediului;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20.10.2020;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023;

• cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

Amplasamentul se afla in afara zonei de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa.

• compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz;

Proiectul nu este amplasat în situri Natura 2000;

• luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

În proximitatea amplasamentului proiectului, nu au fost identificate alte proiecte sau construcții în derulare.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

a) Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora;

Pentru factorul de mediu apă

- se asigura verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor auto, iar stationarea lor se va face numai pe suprafata impermeabilizata.

- se va amenaja o magazie pentru depozitarea echipamentelor, o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii utilizate şi a deşeurilor generate. Se va avea grijă ca pe şantier să nu fie depozitate mai multe material decât cele necesare punerii în operă.

- parcarea utilajelor de construcţii se va face pe amplasamentul execuției lucrării, doar pe perioade limitate, dacă din diverse motive lucrările vor fi oprite pentru o perioadă mai îndelungată de timp acestea se vor parca la sediul firmei în parcări special amenajate.

- se interzic lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul amplasamentului.

- la ieşirea din amplasament se va asigura curaţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta. Se vor asigura utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de apă potabilă, facilităţi igienico-santiare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

- se vor utiliza tehnici şi tehnologicii de construire care să prezinte siguranţă pentru calitatea factorilor de mediu.

- este interzisă evacuarea în sol sau în ape de suprafață a apelor uzate menajere pentru a nu se produce poluarea apelor subterane si de suprafaţă sau a solului.

- se recomandă deţinerea de materiale absorbante pentru reţinerea scăpărilor accidentale de hidrocarburi.

Pentru factorul de mediu aer

Impact prognozat

Masurile de reducere a impactului lucrărilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea

emisiile de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

- se va alege traseul optim din punct de vedere al protectiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale rezultate ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestora se va face cu vehicule acoperite cu prelate;

- se vor utiliza tehnici de construire/tehnologii performante;

- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie in corelare cu factorii locali;

- alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie

carburanti iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special

amenajat din cadrul proiectului;

Etapa de funcţionare

Având în vedere faptul că după începerea funcţionării parcului fotovoltaic accesul înspre panourile

fotovoltaice va fi realizat cu frecvenţă redusă (doar în cazuri de defecţiuni majore sau pentru întreţinere periodică), măsura de reducere a impactului asupra aerului impusă în această etapă prevede adaptarea vitezei autovehiculelor în funcţie de condiţiile de trafic şi de starea drumurilor tranzitate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol

Impact prognozat

-evitarea scurgerilor de carburanti si uleiuri, prin verificarea periodica a utilajelor,

-depozitarea deseurilor in locurile special amenajate;

-întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces;

În perioada de funcţionare a centralei fotovoltaice pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu sol şi subsol se pot lua următoarele masuri:

– evitarea depozitării deşeurilor generate din activitatea de mentenanţă direct pe sol, fapt ce ar conduce la modificarea proprietăţilor fizico-chimice a cuverturii edafice;

– menţinerea covorului vegetal de la partea superioară a cuverturii de sol pentru evitarea apariţiei unor procese erozionale de suprafaţă, cu dislocarea unor cantităţi de sol.

Pentru factorul de mediu biodiversitate

în apropierea obiectivului nu există zone protejate, rezervaţii si/sau corpuri de pădure.

- deşeurile menajere şi cele industriale vor fi colectate şi gestionate prin societăți specializate autorizate;

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic

Pentru zgomot si vibrații

- utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

- se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu

modificările şi completările ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a

asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

Activitatea de captare a radiaţiei solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu este generatoare de zgomot şi vibraţii, singura sursă de zgomot pe durata funcţionării parcului fotovoltaic o reprezintă

traficul rutier spre amplasament determinat de operaţiunile de mentenanţă a instalaţiilor şi a staţiei de transformare. Prin urmare, funcţionarea parcului nu generează un impact semnificativ din punctul de vedere al zgomotului şi vibraţiilor.

Pentru radiații

-nu este cazul.

Pentru deșeuri

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- deșeurile vor fi transportate cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;

Pentru reducerea riscului pentru sănătate

-Amplasamentul este prevazut in zona industriala conform PUZ-uri aprobate.

-Se vor asigura măsuri în ceea ce privește nivelul de zgomot, limita de greutate la încărcare în mijloacele de transport, desfășurarea activității în perioada de zi, gestionarea corespuzătoare a deșeurilor, menținerea în stare bună a funcționării utilajelor, etc.

Pentru peisaj:

Se va asigura o suprafata de zona verde de 661628 mp.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric: -nu este cazul

Pentru resurse naturale

Pe durata de viata a proiectului nu vor fi folosite resurse naturale (sol, ape subterane sau de suprafata) si nici nu va fi afectata biodiversitatea.

Conform deciziei etapei de incadrare nr. 105/06.03.2023, proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a faunei si florei salbatice.

b) Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora;

Factorul de mediu apă

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apă şi pentru protecţia calităţii apelor, se vor lua următoarele măsuri:

Nu este necesara racordarea la reteua de alimentare cu apa , deoarece nu se vor executa lucrari in acest sens.

Nu se va face racordarea la reteaua de canalizare menajera si pluviala, asigurandu-se 2 toalete ecologice .

Apele pluviale de pe panourile fotovoltaice se vor deversa lubere pe sol.

Apele pluviale se vor ȋncadra ȋn prevederile NTPA 001/2002 privind stabilirea limitelor de ȋncărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea ȋn receptorii naturali.

Amplasamentul se afla in afara zonei de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica ale surselor de alimentare cu apa.

Factorul de mediu aer

Pentru reducerea poluării atmosferei, se vor adopta următoarele măsuri:

- ȋntreţinerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică şi ȋnlocuirea celor defecte;

- curatarea rotilor vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

- intreruperea lucrului in perioade cu vant puternic si folosirea sistemelor de stropire cu apa;

- viteza de deplasare a autovehiculelor in zona, va fi marcata prin indicatoare rutiere, respectandu-se limita maxima de viteza impusa, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex.imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera.

Etapa de functionare

Sursele de poluare a factorului de mediu aer in etapa de functionare a parcului fotovoltaic sunt asociate de asemenea traficului provenit de la autovehiculele implicate in activitatile de mentenanta.

- se va respecta Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare  precum şi Legea 104/2011privind calitatea aerului ȋnconjurător;

Factorul de mediu sol/subsol

Masurile de protectie a solului si subsolului in etapa de constructie vor fi:

-verificarea zilnica a starii tehnice a utilajelor;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport in statii de distributie si nu pe amplasament;

-schimbarea uleiului utilajelor in unitati specializate si nu pe amplasament;

-depozitarea temporara a deseurilor de constructie pe platforme protejate in containere, special amenajate;

-depozitarea deseurilor de tip menajer in pubele prevazute cu capace, amplasate intr-o zona  amenajata corespunzator si eliminarea periodica a acestora printr-un operator autorizat;

-eliminarea deseurilor de demolare si de constructie prin operatori autorizati;

In faza de functionare nu se intrevad riscuri de contaminare a solului/subsolului si apelor freatice.

Zgomot/vibratii:

Masurile de reducere a impactului sunt:

-	utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

-	pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel;

-	se va respecta graficul de executie a lucrarilor cu luarea in consideratie a conditiilor locale si a conditiilor meteorologice;

-	vor fi luate masuri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor produse de utilajele si instalatiile in lucru, astfel incat sa se respecte prevederile HG 321/2005 republicata in 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental si ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice si juridice au obligatia de a asigura masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot  si vibratii, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.

Activitatea de captare a radiatiei solare cu ajutorul panourilor fotovoltaice nu este generatoare de zgomot si vibratii, singura sursa de zgomot pe durata functionarii parcului fotovoltaic o reprezinta traficul rutier spre amplasament determinat de operatiunile de mentenanta a instalatiilor si a statiei de transformare.

Prin urmare, functionarea parcului nu genereaza un impact semnificativ din punctul de vedere al zgomotului si vibratiilor.

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Nu este cazul.

d) Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

Nu este cazul.

e) De asemenea, pentru proiectele pentru care studiul de evaluare adecvată a evidenţiat un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar se precizează măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situaţii (în funcţie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată):

• măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora: nu este cazul;

• soluţia alternativă care rezultă din evaluarea adecvată pentru care se emite acordul de mediu şi măsurile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia: nu este cazul;

• măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora: nu este cazul;

• considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunita: nu este cazul;

• alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului: nu este cazul.

f) Măsurile prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

- măsuri în timpul realizării proiectului: nu este cazul

b) măsuri în timpul exploatării: nu este cazul

c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare: nu este cazul.

IV. Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în avizul de gospodărire apelor emis de către ABA Banat:

- În timpul realizării proiectului:

- condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz

- titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului şi pe perioada de funcţionare/exploatare, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, planul de monitorizare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii și de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: Certificat de Urbanism nr.  01/05.01.2022, extrase CF conform CU, emise de OCPI Timiş;

- pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- executarea lucrărilor se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii aerului

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;

- o condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol”. În acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici;

- se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a emisiilor de poluanţi in atmosferă;

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate cu viteze de maximum 30 km/h;

- utilizarea combustibililor cu nivel scăzut de emisie pentru sursele staţionare şi mobile;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii solului şi subsolului

- eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor şi poluarea solului şi apelor;

- în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate;

- ocuparea unei suprafeţe minime de teren pentru amplasarea organizării de şantier;

- scurtarea duratei de executare a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

- în cazul identificării solurilor poluate, pe amplasamentul proiectului, se va notifica autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului şi va fi prezentată propunerea de remediere. În aceste cazuri investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului şi desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică se vor efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii apei

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă;

- în cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice pe cursurile de apă se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

- nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

- apele uzate se vor evacua în stație de epurare și vor respecta concentraţiile maxime admisibile stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”, respectiv ”HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate”;

- apele uzate evacuate în incintele organizărilor de şantier vor fi colectate, tratate şi eliminate, conform prevederilor legale în domeniu, operatorul economic având responsabilitatea să execute lucrările de construcţie şi reconstrucţie ecologică prevăzute în proiect;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – zgomot şi vibraţii

- interzicerea executării lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00).

Condiţii de ordin tehnic– în timpul realizării proiectului – managementul deşeurilor

- deșeurile vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de prestări servicii;

- celelalte tipuri de deșeurile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

- se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate).

Condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului - reducerea riscului pentru sănătate

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite de mijloacele tehnologice şi de transport;

- asigurarea accesului echipelor de intervenţie şi a autorităţilor specializate pentru prevenirea/remedierea unor defecţiuni ale reţelelor sau lucrărilor de interes public existente în zona organizărilor de şantier;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii.

Condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului – pentru protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

- nu se vor afecta habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente în vecinătatea amplasamentului proiectului;

- se va evita distrugerea vegetației spontane de pe marginea drumurilor;

- se interzice incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de vegetația existentă.

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului, studiul de ealuare adecvată și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate după caz;

- nu este cazul.

c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

Organizarea de santier, in suprafata de 4500 mp, se va amenaja in partea de sud a terenului, in incinta amplasamentului, pe parcela identificata prin CF 411690 sau CF 404406 (care va ramane spatiu verde). Accesul se va face direct din drumurile de exploatare existente DE 3864 si DE 3843.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj, prin

realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă potabilă, toaleta

ecologica;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor necesare cu

măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea

incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după

programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Poluanţii generaţi din aceste activităţi vor consta din gazele de ardere ale mijloacelor de

transport şi ale utilajelor utilizate, uleiuri de întreţinere a acestor mijloace, praf, deşeuri de la

materialele utilizate.

Executantul va prevede şi implementa măsuri corespunzătoare pentru diminuarea împrăştierii prafului generat, de colectare a uleiurilor uzate (dacă este cazul), de evitare a pierderilor de uleiuri pe sol (dotare cu material absorbant), etc.

De asemenea personalul implicat în lucrările de amenajare trebuie va fi dotat cu echipament de

protecţie şi de lucru (salopete, bocanci, manuşi de protecţie, cască de protecţie, centura de siguranţa, ochelari de protecţie).

Durata impactului va fi limitată, până la terminarea lucrărilor şi dezafectarea organizării de şantier,

urmată de refacerea terenului.

Suprafata organizarii de santier va fi imprejmuita.

- condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- nu este cazul.

2.  În timpul exploatării:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;

- executarea lucrărilor cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului, a măsurilor şi condiţiilor impuse pentru perioada de construcţie şi de operare impuse conform prevederilor legale;

- condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - protecţia calităţii aerului

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnica corespunzatoare;

- alegerea unor tehnici de lucru care sa minimalizeze eliminarea de praf, pulberi;

-utilizarea de mijloace de transport şi de utilaje dotate cu motoare ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- limitarea vitezei de rulare pe drumurile din incintă;

- curăţarea/umectarea periodică a drumurilor din incintă;

- determinarea periodică a nivelului emisiilor de gaze și a cantităţilor de pulberi.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - protecţia calităţii apei

-verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor, depistarea eventualelor scurgeri de combustibil şi remedierea imediată a acestora;

-alimentarea utilajelor se va face în zonă special amenajată, prevăzută cu folie, care la terminarea alimentării va fi strânsă şi depozitată;

- executarea de șanțuri și rigole pentru colectarea și surgerea naturală a apelor pluviale;

- decolmatarea, ori de câte ori va fi nevoie, a bazinelor de colectare/limpezire a apelor;

- amplasarea de toalete ecologice, asigurându-se vidanjarea;

- se interzice deversarea apelor uzate, deșeurilor lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în apele de suprafață sau subterană.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - protecţia calităţii solului /subsolului

- alimentarea utilajelor se va face numai în locuri special amenjate prevăzute cu folie de plastic și materiale absorbante;

- verificarea și întreținerea corectă a utilajelor și mijloacelor de transport pentru a se evita scurgerile de carburanți și uleiuri;

- formarea unui stoc de materiale absorbante biodegradabile în incinta perimetrului.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - zgomot şi vibraţii

- folosirea numai a utilajelor silențioase (cu amortizoare la toba de eșapament);

- capotarea utilajelor folosite.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - pentru reducerea riscului pentru sănătate

- menținerea în stare bună de funcționare a utilajelor

-  capotarea utilajelor folosite

- interzicerea desfășurării lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20,00-07,00)

- respectarea nivelul de zgomot maxim admis conform prevederile SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării pentru peisaj

- renaturalizarea terenului afectat.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – deşeuri

- în perioada de exploatare titularul va încheia contracte cu firme specializate pentru colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor generate în această perioadă

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – pentru protecția ecosistemelor terestre şi acvatice

- nu vor fi afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente în vecinătatea amplasamentului;

c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale:

- nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente - nu este cazul;

- prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră, după caz -amplasamentul se află la o distanță mare față de frontiera cu Ungaria sau Serbia;

d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- SR 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- STAS 12574/1987 – Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate;

- Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului;

- HG 1061/ 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Ordin nr. 756/1997(actualizat) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

- OUG nr. 68 / 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

e) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

3.  În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;

nu este cazul.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

Terenurile afectate de lucrări vor fi redate circuitului natural, imediat după ce vor deveni libere de

sarcini tehnologice, prin racordul la relieful și peisajul natural.

V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților responsabile în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiză tehnică)

APM Timiș a efectuat următoarele activități:

a) etapa de încadrare

- s-a transmis memoriul depus de titular membrilor CAT, în vederea exprimării punctului de vedere, însoțit de adresa nr. 3386/16.06.2023;

- s-au convocat membrii CAT la ședința din data de 08.12.2022;

- s-a afișat pe site-ul propriu, proiectul Deciziei etapei de încadrare din data de 27.12.2022.

- etapa de definire

-s-au transmis membrilor CAT, spre consultare propunerile depuse de titular privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, prin adresa nr. 2305/20.04.2023 pentru exprimarea unui punct de vedere;

- s-a afișat pe site-ul propriu al APM Timiș, îndrumarul nr. 2/15.05.2023.

- etapa de analiză a calității Raportului privind impactul asupra mediului

- s-a transmis membrilor CAT- Raportul privind impactul asupra mediului, însoțit de adresa nr. 3386/16.06.2023;

- s-a afișat pe site-ul propriu Raportul privind impactul asupra mediului;

- s-a organizat dezbaterea publică în data 27.07.2023;

- s-a organizat sedința CAT în data de 03.082023 și s-a luat decizia de emitere a acordului de mediu de către APM Timiș;

- s-a afișat proiectul acordului de mediu, pe site-ul APM Timiș în data de .....

Pe parcursul etapelor procedurale, s-au primit de la membrii CAT, în scris puncte de vedere.

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunțuri în mass media, pe site-ul APM Timiș, la sediul autorității publice locale (Primăria comunei Fârdea, județul Timiș), la sediul societății, astfel:

a) depunerea solicitării: 4054RP/26.04.2022;

- publicare anunţ în ziarul Jurnalul in data de  16.11.2022;

- afişare anunţ public pe pagina de internet a APM Timis, în data de 15.11.2022;

- afişare anunţ public la sediul titularului în data de 16.11.2022;

- afişare  anunț la sediul Primăriei Orasului Recas în data de 16.11.2022.

b) etapa de încadrare:

- publicare anunţ în ziarul Jurnalul in data de  20.12.2022;

- afişare pe pagina de internet a APM Timis a anunţului public şi a proiectului deciziei de încadrare, în data de 20.12.2022;

- afişare anunţ public la sediul titularului în data de 20.12.2022;

- afişare anunț la sediul Primăriei Orasului Recas în data de 20.12.2022;

c)  definirea domeniului evaluării

- afișare îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Timiș  în data de 15.05.2023

- afișare Raport privind impactul asupra mediului în data de 19.05.2023

d) dezbaterea publică:

- publicare anunţ în ziarul Jurnalul in data de  23.06.2023;

- afişare anunţ pe pagina de internet a APM Timiș, în data de 16.06.2023;

- afişare anunţ public la sediul titular în data de 23.06.2023;

- afişare anunț la sediul Primăriei Orasului Recas în data de 23.06.2023;

Dezbatere publică organizată:

- Primăria Orasului Recas, județul Timis, în data de 27.07.2023, începând cu orele 15.00;

e)  decizia de emitere a acordului:

- anunţ public în ziarul Jurnalul in data de  02.10.2023;

- afişare anunţ public la sediul titular în data de 29.09.2023;

- afişare anunț la sediul Primăriei Orasului Recas în data de 02.10.2023  ;

- afişare pe pagina de internet a APM Timiș în data de 26.09.2023.

Când și cum a participat publicul interest la procesul decizional privind proiectul

- la dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Orasului Recas nu a participat public interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat:

- nu a fost cazul.

S-au solicitat completări/revizuiri ale studiului de evaluare adecvată şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat: nu este cazul;

S-au solicitat completări ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat:

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: nu este cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor

a)Ȋn timpul realizării proiectului:

nu este cazul.

b)Ȋn timpul exploatarii proiectului:

nu este cazul.

c) Măsuri în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

nu este cazul.

d) Monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor

nu este cazul.

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului notifică APM TIMIȘ în vederea verificării respectării prevederilor acordului de mediu.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezentul acord de mediu nu dă dreptul titularului să desfășoare activitatea  de productie a energiei electrice.

Pentru desfășurarea activității de productie a energiei electrice, titularul are obligația să solicite și să obțină autorizație de mediu.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii – Corina MIHOC

Întocmit: Cosmina POPESCU