Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

ACORD DE MEDIU

Nr.  din  29.12.2023

PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de BANAT SUINE COOPERATIVA AGRICOLA, localitatea Fizes, comuna Berzovia, nr. 302, Judeţul Caras Severin, înregistrată la APM Timiș cu nr. 12988RP/05.12.2022,  cu ultimele completari depuse cu nr. 9886RP/29.12.2023, în urma analizarii documentelor transmise şi a verificarii, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se emite

ACORDUL DE MEDIU

pentru proiectul:

„Construire ferma reproducere suine (1520 capete) si laguna dejectii”, propus a fi amplasat in comuna Jamu Mare, CF.nr.405690, 403291, jud. Timis, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectelor care prevede:

I.1. - proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrate  în Anexa 1   punctul 17 Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puţin: c) 900 de locuri pentru scroafe.

- proiectul se încadrează în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct. 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: c) 750 de locuri pentru scroafe

- conform Legii nr. 292/2018: Art. 7 - paragraful (1) „Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau  localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului  lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

- paragraful (5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează cu respectarea dispoziţiilor respectivului act normativ şi împreună cu documentaţia  specifică ce vizează prevenirea şi controlul integrat al poluării stau la baza obţinerii autorizaţiei  integrate de mediu.”

-proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

-proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

I.2. Descrierea proiectului şi a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi resursele naturale utilizate

Prin proiect  se propune înființarea unei ferme de reproducție a suinelor, cu o capacitate de 1520 scroafe.

Bilant teritorial:

- S total teren=39300 mp;

- Cladiri propuse:

Obiectiv 1.1 Hala suine (parter inalt) (filtru sanitar , maternitate , gestatie comunala); S construita=5764 mp. S desfasurata=5764 mp.

Obiectiv 1.2. Hala suine (parter inalt) ( scrofite, vieri, inseminare, purcei-tineret), S construita=4763,35 mp, S desfasurata=4763,35 mp.

Rampa livrare +coridoare tehnologice (parter) ; S construita =132,05mp; S desfasurata =132, 05 mp;

Obiectiv 2. Carantina  (parter inalt) ; S construita=128 mp, S desfasurata=129 mp;

Obiectiv 3.Filtru sanitar uscat  (parter +1 etaj), Sconstruita =59,15mp, S desfasurata =118,30 mp;

Obiectiv 9. Necropsie(parter); S construita =12 mp; S desfasurata=12  mp;

Obiectiv 11. Camera cadavre si incinerator  (parter) ; S construita=39,10 mp; S desfasurata =39,10 mp;

Total cladiri propuse:   S construita:  10 897,65 mp, S desfasurata= 10956,80 mp.

POT propus =49,76 %;

CUT  propus=0,50

- S laguna stocare dejectii=2400 mp;

- S alei si platforme betonate=3090 mp;

- S alei  si platforme pietruite =1680 mp;

- S spatii plantate=21232,35 mp.

Ferma propusa  va fi împărțită în 3 zone distincte:

- zona curată (interiorul fermei - hale de reproducție, filtru sanitar, sala de mese, și exteriorul ei până la nivelul primului gard de biosecuritate de lânga hale);

- zona gri (drum de acces al autospecialelor pentru alimentare cu furaj, spațiile verzi,  rampe livrare);

- zona murdară (drumurile de acces comune, lagune dejecții, incinerator).

Ferma va avea 5 secţiuni distincte:

- Carantină (scrofițe și vieri) – Hala 0

- Zona administrativă, tehnică, filtrul sanitar, maternitatea şi gestaţia timpurie – Hala 1.1

- Înseminare, scrofițe, vieri și laborator, purcei-tineret – Hala 1.2

- Zona de incinerare;

- Zona de stocare a dejecțiilor (lagunele de stocare a dejecțiilor)

#### Flux tehnologic propus :

Fluxul tehnologic prevede înseminarea scroafelor, creşterea purceilor pȃnă la greutatea de 30 kg şi la final, livrarea purceilor către fermele de ȋngrăşare. Ciclul de producţie cuprinde umătoarele etape:

- Carantina: 45 zile până la 75 zile;

- Înțărcare - Însămânțare: 9-10 zile;

- Gestaţie: 110-111 zile;

- Maternitate: 28 zile;

- Tineret: 7 săptămâni;

- Numărul de serii/ cicluri/ an: 2,4 (cicluri fătări)

- Numărul de serii/ cicluri/ an: 6,1 (purcei).

Etapele procesului de reproducție sunt următoarele:

Popularea și carantina

În carantină vor fi aduse animalele hibride din fermele de origine. Din punct de vedere tehnologic, prin compartimentare, boxare și ritmul populării/achiziției de animale hibride se respectă principiul populării și depopulării totale, cu acțiuni de igienizare, dezinfectare și repaus biologic între două populări succesive. Durata carantinei este de 45 zile, dar, pentru că popularea se face cu scrofițe de vârste diferite scrofițele pot să rămână în compartiment până la 75 zile. Odată cu terminarea carantinei animalele sunt transferate în sectorul depistare montă.

Sectorul depistare montă și scrofițe

Sunt prevăzute două compartimente pentru scrofițe: scrofițe testare (cu mase corporale de 25-100 kg) și scrofițe așteptare (cu mase corporale de 100-130 kg)

Compartimentele pentru depistare montă gestionează trei categorii de animale:

- Scrofițele după dobândirea masei corporale de 150-160 kg (după vârsta de 235 zile)  urmează a fi inseminate în urma depistării căldurilor cu vierii încercători care sunt plimbați zilnic pe aleea din fața boxelor individuale (compartimentul depistare-montă, prevăzut cu 434 boxe de inseminare) ale scroafelor.

- Scroafele adulte vin din maternitate și sunt supuse depistării imediat după înţărcarea purceilor. În condițiile păstrării condiției corporale acestea au un interval înţărcare-concepție de 9-10 zile. Scroafele pot rămâne în boxele de inseminare individuale sau în cele comune (din al doilea compartiment al sectorului) până la cel mult 28 zile de la momentul inseminării.

- A treia categorie de animale sunt vierii depistatori și cei utilizaţi la inseminare; vierii depistatori (2 vieri) sunt poziționați la un capăt al compartimentului cu boxe de inseminate iar cei utilizați la înseminare artificială (12 vieri) sunt cazați într-un compartiment separat special destinat lor, în care are loc și procesarea materialului seminal în vederea inseminării.

Sectorul gestaţie

Sectorul pentru gestaţie are un compartiment si permite cazarea a 894 scroafe: în compartiment sunt prevăzute 60 boxe de 14 locuri, 4 boxe de 6 locuri și 6 boxe de 5 locuri, rezultând 894 scroafe/compartiment. Întreținerea se realizează în boxe comune, furajarea este restricționată și se realizează în standuri de furajare. Scroafele gestante rămân în sectorul de gestație timp de 110-111 zile, după care sunt transferate în maternitate. Cu 3-4 zile înainte de fătare, scroafele sunt transferate în adăpostul sectorului de maternitate, în boxe individuale de fătare, pentru a se acomoda cu noul spaţiu.

Sectorul maternitate:

Adăpostul destinat fătărilor permite cazarea a 434 scroafe mame. Scroafele aduse din sectorul de gestaţie vor fi cazate în boxele individuale pentru facilitarea parturiţiei și alăptarea purceilor.

Purceii sunt alăptați 28 zile, după care se face înţărcarea prin scoaterea scroafelor de lângă purcei. Încă din această fază se face selecţia scrofiţelor de prăsilă, în funcţie de numărul de mameloane şi calitatea lotului de purcei înțărcată (prolificitate, capacitate de alăptare, număr purei înţărcaţi și mortalitate). Pentru a putea scurta intervalul înţărcare-concepție la 9-10 zile prestarterul purceilor trebuie să conțină lapte praf.

Microclimatul din acest sector este diferit de celelalte sectoare, temperatura fiind un factor esenţial pentru bunăstarea animalelor. Astfel, spațiul destinat scroafei este delimitat prin bare care permit accesul purceilor la scroafă, dar nu şi deplasarea scroafei pe spațiul purceilor. Temperatura optimă pentru purcei în prima săptămână de viaţă este de 30 – 32°C; zona de confort a purceilor se va  realiza prin încălzirea pardoselii.

După perioada de alăptare de 28 zile, scroafele se scot din boxa de fătare/creștere pentru a se realiza înţărcarea purceilor și a se asigura repausul biologic. Purceii rămân în boxa din maternitate; dacă situația impune se practică încălzirea suplimentară a spațiului purceilor, prin încălzirea aerului cu aeroterme la o temperatură ambientală de 20-22°C.

Sectorul tineretului  porcin:

Pentru creşterea tineretului suin sunt destinate șase compartimente, cu o capacitate de 1.024 locuri/compartiment, rezultând o capacitate totală de 6.144 locuri purcei. În acest sector tineretul se creste de la greutatea de 5-8 kg pana la 25 - 30 kg, când se valorifică. Durata minimă de creștere este de 7 săptămâni.

După depopularea unui compartiment din halele de productie, se procedează la curăţarea manuală şi mecanică a compartimentului din hală şi îndepărtarea tuturor deşeurilor, după care urmează spălarea cu apă cu presiune înaltă şi dezinfecţia pe toată suprafaţa prin pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi, în concentraţii de 1-2%.

#### Obiectele prevăzute prin proiect sunt urmatoarele:

Ob. 1 – HALĂ SUINE (Parter înalt)

Sunt propuse 2 clădiri:

Hală suine 1.1:

- Clădirea va avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile 211,97 x 26,91 m (maxim 27,59 m în zona cu pad-cooling), cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

- Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

- Aceasta va fi împărțită în patru zone funcționale:

  - Filtru sanitar

  - 5 compartimente pentru maternitate;

  - 1 compartiment pentru gestație comună

  - Holuri.

- Filtrul sanitar, dispune de următoarele încăperi: vestiar haine murdare, dușuri, vestiare haine curate (toate separate pe sexe), grupuri sanitare, sală mese, spălătorie rufe, carantină UV, birou medic veterinar și farmacie, birou șef fermă, camera UV+aerosoli, magazii, vestiar și baie paznici, holuri.

- Compartimentele pentru maternitate (5 compartimente), au fiecare câte 73 de boxe individuale pentru scroafe (1 scroafă/boxă), cu o capacitate maximă de 365 scroafe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din PVC și cuve din beton armat.

- Compartimentul pentru gestație comună, are 60 boxe de 14 locuri, 4 boxe de 6 locuri și 6 boxe de 5 locuri, având o capacitate maximă de 894 scroafe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Holurile, leagă compartimentele de coridorul tehnologic care face legătura cu cealaltă hală. Acestea vor fi prevăzute cu pardoseală din beton armat sclivisit.

- În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

- Învelitoarea este realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm.

Clădirea  va dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Filtru sanitar | Hol | 10,90 |
|  | Vestiar murdar Bărbați | 12,00 |
|  | Dușuri Barbați | 16,00 |
|  | Vestiar curat Bărbați | 12,00 |
|  | Vestiar murdar Femei | 5,70 |
|  | Dușuri Femei | 8,00 |
|  | Vestiar curat Femei | 6,00 |
|  | Hol | 24,00 |
|  | Spălătorie rufe | 7,00 |
|  | G.S. Bărbați | 3,95 |
|  | G.S. Femei | 3,95 |
|  | Sală mese | 16,00 |
|  | U.V. | 1,50 |
|  | Carantină UV | 5,20 |
|  | Centrala termică | 13,25 |
|  | Birou medic veterinar | 12,20 |
|  | Farmacie | 5,30 |
|  | Birou fermier șef | 13,25 |
|  | Cameră UV+aerosoli | 10,60 |
|  | Magazie | 21,10 |
|  | Magazie | 15,65 |
|  | Hol | 19,15 |
|  | Vestiar paznici | 3,95 |
|  | Baie paznici | 3,25 |
| Maternitate | Maternitate 1 | 446,35 |
|  | Maternitate 2 | 446,35 |
|  | Maternitate 3 | 446,35 |
|  | Maternitate 4 | 446,35 |
|  | Maternitate 5 | 446,35 |
| Gestație comună | Gestație comună | 2.733,95 |
| Hol | Hol | 135,90 |
|  | Hol | 165,40 |
| Total suprafață utilă | 5.516,90 |

Hală suine 1.2:

- Clădirea va avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile 177,01 x 26,91 m, cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

- Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

- Aceasta va fi împărțită în cinci zone funcționale:

  - 2 compartimente pentru scrofițe

  - 1 compartimente pentru vieri și laborator;

  - 1 compartiment pentru înseminare;

  - 6 compartimente pentru purcei-tineret

  - Hol.

- Compartimentele pentru scrofițe (2 compartimente), au 16 de boxe de  24 locuri pentru scrofițe testare 25-100 kg, cu o capacitate maximă de 384 scrofițe și 8 de boxe de 13 locuri pentru scrofițe așteptare 100-130 kg, cu o capacitate maximă de 104 scrofițe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Compartimentul pentru vieri, cu 12 boxe individuale pentru vieri și 1 boxă pentru 1 vier depistător pentru scrofițele testare. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat. Adiacent compartimentului pentru vieri este laboratorul cu spații pentru spălare vier, manechin, laborator, farmacie și spații tehnice.

- Compartimentul pentru înseminare, are 434 de boxe individuale (1 scroafă/boxă), cu o capacitate maximă de 434 scroafe și 2 boxe pentru vieri depistători. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Compartimentele pentru purcei-tineret (6 compartimente) cu 32 de boxe comune pentru purcei fiecare (32 purcei/boxă), cu o capacitate maximă de 6.144 purcei. Acestea vor fi prevăzute cu pardoseală perforata din grătare din PVC și cuve din beton armat.

- Holul, leagă compartimentele de coridorul tehnologic care face legătura cu cealaltă hală. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală din beton armat sclivisit.

- În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

- Învelitoarea va fi  realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm.

Clădirea va dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Scrofițe | Scrofițe testare (25-100 kg) | 317,45 |
|  | Scrofițe așteptare (100-130 kg) | 223,20 |
| Vieri+laborator | Vieri | 148,80 |
|  | Sală spălare vier | 11,40 |
|  | G.S. | 2,25 |
|  | Manechin | 19,05 |
|  | Hol | 20,95 |
|  | Laborator | 11,75 |
|  | Farmacie | 11,75 |
|  | Spațiu tehnic | 11,75 |
|  | Spațiu tehnic | 21,80 |
| Înseminare | Înseminare | 1.104,30 |
| Purcei-tineret | Compartiment 1 | 416,65 |
|  | Compartiment 2 | 416,65 |
|  | Compartiment 3 | 416,65 |
|  | Compartiment 4 | 416,65 |
|  | Compartiment 5 | 416,65 |
|  | Compartiment 6 | 416,65 |
| Hol | Hol | 172,00 |
|  | Hol | 30,00 |
| Total suprafață utilă | 4.606,35 |

- Finisaje exterioare:

  - pereți exteriori vor fi realizați din soclu de beton si panouri sandwich;

  - învelitoare propusă va fi realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm;

  - jgheaburi si burlane din tabla de oţel vopsită multistrat în câmp electrostatic;

  - tâmplărie PVC sau metalică cu geam termoizolant.

  - clapeți din PVC

- Finisaje interioare:

  - Tâmplăria interioară prevăzută va fi din PVC sau metalică;

  - Pereții vor tencuiti cu tencuială pe bază de var – ciment și zugăviți cu var lavabil;

  - Tavanul va fi realizat din realizat din tablă cutată intrados.

  - Pardoselile vor fi adaptate spațiului interior – din beton sclivist / elicopterizat, combinat cu gratare din beton armat sau PVC.

Rampă încărcare/descărcare animale, coridoare tehnologice

Asigură conexiunea dintre grajdurile de reproducție a suinelor și filtrul sanitar. Structura de rezistență va fi realizată din zidărie din BCA confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat și termoizolație din polistiren expandat.

Învelitoarea va fi din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanică (tip sandwich, grosime 8 cm).

Pardoseală propusă va fi din beton.

Ob. 2 – Carantină (Parter înalt) – Hala 0

Clădirea va avea o  formă dreptunghiulară cu dimensiunile 17,16 x 7,46 m, cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

Aceasta este împărțită în două zone funcționale:

-1 compartiment pentru carantină

-Filtru sanitar.

Compartimentul pentru carantină, va avea  8 de boxe de 5 locuri pentru scrofițe și 3 boxe individuale pt vieruși. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

Clădirea va  dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Carantină | Carantină | 103,70 |
| Filtru sanitar | Vestiar haine murdare | 5,70 |
|  | Duș | 0,80 |
|  | Vestia haine curate | 5,45 |
| Total suprafață utilă | 115,65 |

- Finisaje exterioare:

  - pereții exteriori vor fi realizați din soclu de beton si panouri sandwich;

  - învelitoarea  propusă va fi realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm;

  - jgheaburi si burlane din tabla de oţel vopsită multistrat în câmp electrostatic;

  - tâmplărie PVC sau metalică cu geam termoizolant.

  - clapeți din PVC

- Finisaje interioare:

  - Tâmplăria interioară prevăzută va fi din PVC sau metalică;

  - Pereții vor tencuiti cu tencuială pe bază de var – ciment și zugăviți cu var lavabil;

  - Tavanul va fi realizat din realizat din tablă cutată intrados.

  - Pardoselile vor fi adaptate spațiului interior – din beton sclivist / elicopterizat, combinat cu gratare din beton armat sau PVC.

Ob. 3 – Filtru uscat (Parter+1 Etaj)

Corpul filtru uscat cu  dimensiunile  generale  in  plan  de  9,76 m x 6,06 m, cu o forma  dreptunghiulara  si  un regim de înălțime parter si etaj, sistemul constructiv este din containere modulare.

Ob. 4. Bazine vidanjabile

- Apele uzate menajere de la filtrul sanitar vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 10 mc.

- Apele uzate menajere de la grupul sanitar din sala de vieri vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 1 mc.

- Apele uzate menajere de la necropsie și zona incineratorului vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 2 mc.

Ob. 5. CABINĂ POARTĂ, CÂNTAR (1 BUC.)

Cabinele de poartă şi respectiv de pază vor fi din structuri ușoare, termoizolate.

Ob. 6. DEZINFECTOR RUTIER, ÎMPREJMUIRE BIOSECURITATE, ÎMPREJMUIRE FERMĂ

Dezinfectorul rutier constă dintr-un șanț din beton, umplut cu soluție dezinfectantă. Împrejmuirea de biosecuritate va fi făcută din stâlpi metalici 60x40x3 mm, cu fundații izolate și cu plasă din sârmă. Baza va fi constituită din beton, pentru a împiedica accesul mistreților din zonă.

Ob. 7- CONSTRUCȚII / INSTALAȚII ELECTRICE ÎN INCINTĂ (POST TRAFO, GENERATOR)

Energia electrica pentru iluminat exterior și acționarea utilajelor și instalațiilor electrice, a pompelor și ventilatoarelor se preia din rețeaua sistemului energetic național prin intermediul unui post de transformare.

Postul de transformare are o putere estimată la 630 kVA. În cazuri de avarie/ întrerupere accidentală a alimentarii cu energie electrică din rețea, se utilizează un grup electrogen insonorizat, cu putere electrică de 450 kVA (în regim de intervenție) si 400 KVA (în regim de producție) care funcționează cu motorină. Rezervorul de combustibil este incorporat. Capacitate aproximativ 887 litri.

Ob. 8 - CONSTRUCȚII / INSTALAȚII ALIMENTARE CU APĂ (PUȚURI FORATE, STAȚIE POMPARE, REZERVĂ INCENDIU)

Gospodăria de apă va fi compusă din:

- 2 foraje de medie adâncime, având: H = 100 m si H=40m

- electropompe submersibile;

- un rezervor suprateran metalic, protejat la îngheț, având capacitatea de 150 mc;

- grup de pompare, aferent rezervorului.

Ob. 9 – Necropsie (Parter)

Clădirea cu  forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 4,00 x 3,00 m va fi  realizată din structură metalică și pereți din panouri sandwich, cu fundații continue din beton armat sub pereți.  Învelitoarea va fi  din panouri Sandwich. Pardoseala prevăzută pentru această construcție este gresie.

Ob. 10 – Lagune dejecții – 2 buc.

Dejecțiile mixte de la hale ajung la o pompă prin intermediul conductelor de PVC cu diametrul de 315 mm, fiind apoi pompate în lagunele impermeabile propuse. Pompa va fi amplasată într-un cămin din beton armat.

Se propune construirea a două lagune de stocare dejecții semi-îngropate, cu un volum de cca. 3.500 mc fiecare (7.000 mc total) în care dorește să se realizeze stocarea dejecțiilor rezultate din activitatea de creștere și îngrijire a suinelor din ferma propusă. Lagunele vor fi realizate prin excavarea cavității principale şi prin crearea rambleului perimetral cu pământul excavat. După realizarea taluzului din pământ compactat în straturi succesive, se va realiza o protecție a cuvei interioare prin crearea unui strat de nisip cu grosimea de 5 cm. Lagunele vor fi etanșeizate prin folosirea unei membrane electrosudabile cu grosime de circa 1,5 mm.

Ob. 11 – Cameră cadavre și incinerator (Parter înalt)

Clădire cu  forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 7,82 x 5,00 m va fi  realizată din structură metalică cu pereți din panouri sandwich (pentru camera cadavrelor), cu fundații continue din beton armat sub pereți. Zona care adăpostește utilajul incineratorului nu este prevăzută cu pereți. Învelitoarea va fi din panouri sandwich. Pardoseala prevăzută pentru această construcție este din beton sclivisit (in zona incineratorului) si gresie. Incineratorul va funcționa cu GPL dintr-un rezervor standardizat de 5000 l. Cenușa incineratorului va fi predate catre societati autorizate specializate.

ALEI ȘI PLATFORME AMENAJATE

Se vor propune realizarea unor platforme și alei carosabile, dimensionate corespunzător traficului auto și pietonal, și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată.

Accesul și ieșirea autovehiculelor din incinta fermei se realizează numai prin sistemul de dezinfecție.

Pentru eliminarea apei de pe platformele carosabile, accesul carosabil și zona sistematizată au fost create pante pentru scurgerea apelor pluviale dinspre interiorul incintei spre drumurile laterale sau spre zonele verzi pentru infiltrare în sol.

#### Dotări tehnice

Halele propuse vor fi echipate cu sisteme complete de creștere (reproducție) a suinelor, prevăzute cu:

- Instalație de furajare formată din silozuri externe de furaj pentru fiecare compartiment, cu capacitate variabilă, între 10 și 30 mc, repartizate astfel:

  - Carantină – 1 siloz 10 mc

  - Maternitate – 1 siloz 20 mc

  - Gestație comună – 1 siloz 20 mc

  - Tineret – 1 siloz 30 mc și 1 siloz 20 mc;

  - Scrofițe – 1 siloz 10 mc

  - Vieri + laborator – 1 siloz 10 mc

  - Inseminare – 1 siloz 20 mc.

- Linie de furajare uscată care se face controlat, conform BAT, utilizând rețete specifice tipului și vârstei animalului.

- Instalație de adăpare formată din linie de adăpare din inox, cu suzete. Apa este asigurată la discreție.

- Instalație de ventilație. Fiecare hala va fi dotată cu un sistem de admisie a aerului format din clapete laterale și un sistem de evacuare a aerului din hală format din exhaustoare de tavan. Instalația de ventilație va fi  controlată automat. Sunt prevăzute alarme pentru atenționarea defectării sistemului;

- Sistem de iluminat. Este format din becuri LED;

- Sistem de adăpostire. Pentru diversele categorii de porci s-a proiectat un sistem de adăpostire conform BAT, normelor naționale și europene. Se asigură suprafața minimă pe cap de animal. Pardoseala va fi cu orificii de dimensiuni variabile în funcție de tipul și vârsta animalului;

- Sistem de evacuare dejecții. Dejecțiile se evacuează din hală gravitațional spre bazinul pompei de dejecții, prin intermediul conductelor de PVC, fiind apoi pompate în lagunele propuse.

- Sistem de microclimat. Încălzirea și apa caldă menajeră filtrului sanitar și a zonei de maternitate și purcei-tineret se va realiza cu ajutorul centralei termice electrice propuse, cu puterea de 1078 kW.

Produsele și subprodusele obținute sunt:

- Purcei maxim 30 kg/cap pentru livrare: 1533 tone/an

Materii prime ce vor fi utilizate in procsul tehnologic:

- Furaje: 3878 tone/an

- Apă: 42886 mc/an

Materiale auxiliare:

- Medicamente și vaccinuri: 19.57 tone/an

- Substanțe dezinfectante: 1.718 tone/an

- Detergenți: 0.1 tone/an

- Motorină – în funcție de necesități la generatorul de curent – aprox. 2 tone/an.

- GPL pentru incinerator – aprox. 3 tone/an (din rezervor standardizat de 5 mc).

### Echiparea edilitara:

- Alimentarea cu energie electrică: ferma va fi racordată la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

- Alimentarea cu gaze naturale: incineratorul va funcționa pe GPL stocat într-un rezervor de 5.000 l.

- Alimentarea cu energie termică: încălzirea și apa caldă menajeră filtrului sanitar și a zonei de maternitate și purcei-tineret se va realiza cu ajutorul centralei termice electrice propuse.

- Alimentarea cu apă: sursă subterană - se propun două puțuri forate și un rezervor metalic suprateran (capacitate stocare 150 mc) care va asigura necesarul de apa.

- Canalizarea apelor menajere: apele uzate menajere de la filtrul sanitar vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 10 mc. Apele uzate menajere de la grupul sanitar din sala de vieri vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 1 mc. Apele uzate menajere de la necropsie vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 2 mc.

- Evacuare dejecții: dejecțiile mixte (fracția solidă și  lichidă), vor fi pompate în lagunele de stocare a dejecțiilor propuse (volum total cca. 7.000 mc).

- Apele pluviale de pe platforma betonata , alei  vor fi colectate de rigole si se vor stoca in lagunele de dejectii , iar apele pluviale conventional curate de pe acoperisuri se vor evacua pe spatiul verde .

## Organizarea de şantier

Organizarea de şantier va fi amplasată pe terenul aferent proiectului , pe o suprafata de 1000 mp si va consta in :

- montare panou identificare lucrare;

- delimitarea șantierului se face pentru toată durata de funcționare a acestuia și se realizează din panglică marcatoare.

- birou șef punct lucru/inginer amenajat într-o baracă tip container

- vestiar pentru muncitori amenajat într-o baracă tip Container;

- WC ecologic pentru personalul constructorului;

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

-decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma analizarii documentatiei depuse, a verificarii amplasamentului, in urma consultarilor din cadrul Comisiei de Analiza Tehnica organizata la nivel de judet si a punctelor de vedere transmise de membrii comisiei, pe baza recomandarilor si concluziilor raportului privind impactul asupra mediului  precum si a consultarii publicului ca urmare a anunturilor publice si a dezbaterii publice;

-decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza  pe respectarea prevederilor legale privind:

-masuri ce se impun pentru protectia apei, atmosferei, solului si subsolului, biodiversitatii, gestiunea deseurilor;

-masuri adecvate de supraveghere a emisiilor;

-masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea;

II 1. Proiectul se regăseşte în planul/programul/strategia adoptat(ă) de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului;

-Nu este cazul.

II.2.Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament:

În cadrul proiectului au fost analizate următoarele alternative:

Varianata 0, care consta în existenta, in continuare, a amplasamentului la starea actuală, fara investiție, care prezinta urmatoarele:

- Avantaje:

- terenul destinat realizarii investitiei se va cultiva, în continuare

- exista un acces facil, la teren, din drumul județean DJ588;

- este la distanță față de zona locuită;

- este la distanță față de zonele protejate

- permite o conservare a terenului la actualul nivel;

- asigură o probabilitate redusă de poluare a solului şi/sau a apelor subterane.

- Dezavantaje:

- permite o conservare a terenului la actualul nivel: teren agricol slab valorificat economic;

- nu sunt create - direct si indirect locuri de munca pentru localnici;

- masa vegetală, produsă în zonă, riscă să rămână nevalorificată avantajos.

Prin urmare alegerea variantei 0 nu aduce beneficii economice, la nivelul beneficiilor generate de promovarea investiției propuse, iar lucrările agrochimice, făcute la întâmplare, fără studii de specialitate în domeniu, pot deveni surse de polare a solului și apei subterane din zonă.

Variantele 1 și 2 de realizare a proiectului pe amplasamentul studiat.

În vederea selectării celei mai bune variante de dezvoltare a proiectului din punct de vedere al impactului asupra factorilor de mediu, au fost evaluate alternativele referitoare la:

- modalități de colectare, tratare și depozitare a dejecțiilor și apelor uzate

- facilități legate de activitățile desfășurate

- facilități legate de amplasament.

În cele două alternative, problemele menționate anterior sunt aceleași și anume:

- colectarea și tratarea anaerobă a dejecțiilor se face în laguna de pământ impermeabilizată

- apele uzate menajere nu se epurează pe amplasament, ci sunt evacuate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare funcțională

- gospodărirea deșeurilor generate din activitatea fermei zootehnice se face la fel în cele două variante

- alimentarea cu apă este din sursă proprie în ambele alternative

- alimentarea cu energie electrică  în varianta 1 se face din rețeaua zonală de energie electrică, iar în varianta 2, necesarul de energie electrică este completat cu producerea de energie prin panouri solare montate pe acoperișurile halelor

- alimentarea cu GPL nu are alternative, ea făcându-se din recipienți omologați, amplasați în incintă

În ce privește terenul de implementare al proiectului, nu au existat variante alternative:

- terenul amplasamentului este proprietate privată, amplasat la distanță față de zone sensibile (localități)

- pe acest amplasament nu se desfășoară în momentul de față nici o  activitate, ne existând cadru construit

- terenul este într-o zonă accesibilă la căile rutiere din drumul județean DJ588  prin care se va asigura accesul facil la fermă, permițând o aprovizionare ritmică și ușoara cu materii prime, materiale

- terenul nu include habitate naturale, floră şi/sau faună sălbatică necesar a fi conservate

II.3. Incadrarea în BAT, BREF/conformarea la concluziile BAT, prevederile BREF aplicabile, după caz –

Conformarea cu cerințele BAT

- Adăpostire, hrănire și  ventilație

La realizarea proiectului fermei de reproducție, s-a ținut cont de prevederile documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile menționat în Secț. 2.  .

În tabelul următor sunt prezentate cele două situații și conformarea proiectului cu cerințele BAT:

TAB.1.

| Cerințele B.A.T. | Conform proiectului | Conformare (DA / NU) |
| --- | --- | --- |
| 1. Adăpostirea | DA |
| Scroafele de împerechiat sau gestante sunt ținute individual sau în grup. (BREF ILF Secțiunea 2.3.1.1.) Sistemele individuale sunt mai bune pentru sănătate și intensitatea muncii. De exemplu, scroafele ținute individual sunt limitate în mișcare, dar sunt mai ușor de controlat și sunt mai liniștite în boxe, ceea ce are un efect pozitiv în perioada de împerechere și de început de gestație. De asemenea, sunt mai ușor de hrănit, deoarece nu există competiție. Sistemele în grup sunt mai bune pentru reproducție. Pentru scroafe care fată Cu puțin timp înainte de a făta (cam o săptămână), scroafele gestante sunt mutate în boxe pentru fătare. Aceste boxe sunt de mai multe tipuri. Cel mai obișnuit sistem este cel cu podele parțal sau complet pavate și în general fără paie. Scroafele sunt adesea limitate în mișcări (BREF ILF Secțiunea 2.3.1.2.1.), dar se aplică și adăpostirea liberă. Pavarea completa se aplică des deoarece este considerata a fi mai igienică și mai ușor de întreținut. Informații din Danemarca arată că sistemul parțial pavat este mai eficient energetic și se observă o creștere a folosirii acestui sistem. Caracteristicile compartimentelor de fătare sunt : • temperatura minimă în încăpere 18°C • temperatura la scroafe 16-18°C • temperatura la purcei în jur de 33°C • circulație redusă a aerului, în special la purcei | Scroafele de împerechiat sau gestante sunt ținute individual sau în grup. Scroafele gestante (în prima perioadă de gestaţie) sunt ţinute în boxe individuale, după care sunt trecute în boxe colectve, până la fătare, ultima perioadă de gestaţie. Pentru scroafe care fată Secția de fătare este formată din boxe individuale. Aceste boxe adăpostesc scroafele, adăpostirea făcându- se cu limitarea mișcării. Sistemul de pardoseală este cu grătare, acestea acoperind rigolele longitudinale din beton pentru colectarea dejecțiilor. Boxele au despărțituri pentru fătare, pentru ca purceii sa nu fie striviți de scroafă. În conformitate cu legile de protecție a animalelor, despărțiturile de fătare pot fi folosite în acest scop. Caracteristicile compartimentelor de fătare sunt : • temperatura minimă în încăpere de 18°C • temperatura la scroafe 16-18°C • temperatura la purcei în jur de • 33°C • circulație redusă a aerului, în special la purcei |  |
| 2. Hrănirea - Pentru hrănirea porcilor nu există sisteme uniforme practicate în toată Europa. Sistemele sunt legate de practica de hrănire, aceasta depinzând de tipul producției. |
| Hrănirea și conținutul hranei Hrana administrată poate fi funcție de tipul producției: scroafe de împerechere/gestante: hrană lichidă sau uscată; scroafe fătate și purcei înțărcați: hrană uscată. (BREF ILF Secțiunea 2.3.3.1.) Sistemele de administrare a hranei, sunt alcătuite din următoarele părți: hrănirea propriu-zisă, facilități de depozitare, preparare sistem de transport, sistem de dozare. (BREF ILF Secțiunea 2.3.3.2.) | Hrănirea și conținutul hranei Furajarea se face integral cu nutrețuri combinate concentrate uscate, având compoziția dată de rețete, care asigură nivelul proteic necesar în funcție de vârsta și greutatea animalelor. Sistemele de administrare a hranei, sunt complet mecanizate și automatizate, fiind alcătuite din: hrănirea propriu-zisă facilități de depozitare preparare sistem de transport, sistem de dozare. | DA |
| 3. Ventilația adăposturilor |  | DA |
| Sistemele de ventilație variază de la sistemele naturale controlate manual, până la sistemele complet automate bazate pe ventilatoare. Cel mai des utilizate sunt: - sistemele mecanice: ventilație prin evacuare ventilație bazată pe presiune ventilație neutră (BREF ILF Secțiunea 2.3.2.2.) | Sistemele de ventilație sunt complet automate bazate pe ventilatoare, cu ventilație prin evacuare. |  |

- Folosirea apei

Tab.2.

| Cerințe BAT | Conform proiectului | Conformare (DA / NU) |
| --- | --- | --- |
| Adăparea |
| Apa potabilă poate fi obținută din puțuri adânci sau din sistemul public. Calitatea apei trebuie să fie identică cu acea utilizată în consumul uman. În interiorul fiecărui | Gospodăria de apă va fi compusă, din sursă proprie (2 puțuri H=100m și H=40m) și bazin de stocare (150 m3), urmând a fi amplasată în incinta | DA |
| adăpost sau sector pot exista rezervoare mai mici care să permită distribuția apei împreuna cu medicamente sau/și vitamine. Apa potabilă poate fi distribuită animalelor în diferite moduri: prin pipe amplasate în troc prin pipe amplasate într-o cupă prin adăpători tip suzetă | fermei zootehnice. Distribuția apei în adăposturi se va face din rețeaua exterioară prin doua racorduri la fiecare hală. Pe fiecare racord se va monta câte un filtru pentru apă și un dozator pentru medicamente. Adăpătorile vor fi tip suzetă, funcție de categoria de animale. |  |
| Consumuri de apă |
| Consum pentru adăpat animale, BREF ILF Secțiunea 3.2.2.2.1; tab. 3.13: scrofițe: 15 l/cap/zi Scroafe gestante: 15 l/cap/zi Scroafe ȋn maternitate: 35 l/cap/zi Tineret: 3 l/cap/zi Vieri: 16,5 l/cap/zi | În breviarului de calcul, necesarul de apă pentru consumul biologic al animalelor a fost determinat ținând seama de consumul indicativ din BREF ILF. | DA |
| Consum pentru curățire Conform BREF ILF Secțiunea 3.2.2.2.2; tab. 3.16, la spălarea halelor sunt următoarele consumuri specifice: scroafe montă+gestație:0,005 m3/ cap/an scroafe lactație: 340 l/cap/an tineret: 87 l/cap/an | Curățirea generala a halelor si canalelor colectoare se va face cu mașina de spălat cu apa sub presiune si cu consum redus de apa, fiecare ciclu de producție. După aceste operații, se va reface si perna de apa din canale. Apele uzate rezultate de la spălarea halelor, vor fi dirijate in canalul colector al dejecțiilor, cu care împreună formează șlamul de bălegar. Acesta va fi evacuat în laguna de stocare. În breviarului de calcul, necesarul de apa pentru spălarea halelor a fost determinat ținând seama de consumurile recomandate prin BREF ILF | DA |
| Utilizarea eficientă a apei conform BREF ILF Sectiunea 5.1.4 tab. BAT5 |
| Evidențe privind consumul de apă. | Se va ține evidenta consumului de apa pe total ferma. | DA |
| Detectarea și înlăturarea pierderilor de apă | Se va verifica permanent starea tehnică a rețelelor de apă și se va interveni pentru înlăturarea pierderilor de apă | DA |
| Utilizarea adăpătorilor adecvate pentru fiecare categorie de animale; | Sistemul de alimentare cu apă va fi automat, utilizându-se adăpători adecvate; | DA |
| Verificarea instalațiilor de alimentare cu apă și calibrarea (dacă este cazul), a instalațiilor de adăpat. | Se va verifica periodic starea instalațiilor de alimentare cu apă și se vor calibra dacă este cazul instalațiile de adăpat | DA |
| Spălarea halelor cu apa sub presiune după ciclul de producție. Păstrarea unui echilibru intre consumul de apa si menținerea curățeniei | Spălarea halelor se va face cu instalații sub presiune, păstrându-se un echilibru între consum și curățenie | DA |

- Managementul apelor uzate

Tab.3

| Cerințe BAT | Conform proiectului | Conformare (DA / NU) |
| --- | --- | --- |
| Apele uzate menajere se pot descarca în canalizarea fermei pentru a fi epurate in stația proprie sau se pot colecta și transporta în vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) | Apele uzate se vor colecta in bazinele vidanjabile si se vor descarca intr-o statie de epurare funcțională din exteriorul fermei zootehnice | DA |
| Apele pluviale care vin in contact cu dejectiile se vor gospodări la fel ca apele uzate tehnologice (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) Apele pluviale necontaminate pot fi: lăsate să se infiltreze in sol colectate in rigole si descărcate in receptori naturali colectate separat si refolosite | Apele pluviale nu vor veni in contact cu dejectiile și vor fi evacuate liber sistematizat prin infiltrare directă pe suprafetele de teren liber din incintă | DA |

- Managementul dejecțiilor

Tab.4.

| Cerințe BAT | Conform proiectului | Conformare (DA / NU) |
| --- | --- | --- |
| Stocarea dejecțiilor în lagune de pământ este BAT (BREF ILF secțiunea 2.6.5.2.) Depozitele cu pereții de pământ sau în lagune sunt in mod obișnuit aplicate in multe stocări dejecții pentru perioade mai lungi de timp. Formele pot varia de la simple gropi de depozitare fără alte facilități până la sisteme de monitorizare,iar pe fund pot pune foi de plastic groase (de exemplu din polietilenă sau din cauciuc armat) care au rolul de a proteja scurgerea in pământ. | Stocarea dejecțiilor se va face în două lagune de pământ impermeabilizate cu V = 3500 m3/buc. . | DA |

II.4. Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor,

- Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, transpusa in legislatia nationala  prin  Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului;

- STAS 12574/1987 privind „Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de des cărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți;

- Ordinul MMGA nr. 161/2006 de aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă;

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările şi modificările ulterioare, prin adoptarea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea entru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000;

- SR 10009/2017 / C91:2020 –Acustica urbană –limite admisibile ale nivelului de zgomot.

II.5.Cum răspunde/respectă zonele de protecţie sanitară, obiectivele de protecţie a mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.

Amplasamentul proiectului propus este situat la 2,0 km spre NV (distanță măsurată de la limita de proprietate), față de prima locuință din satul FERENDIA, comuna JAMU MARE și la 3,3 km spre SE (distanță măsurată de la limita de proprietate), față de prima locuință din satul ȘEMLACU MARE, comuna GĂTAIA - astfel incat respecta distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si perimetrul unitatilor care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei (de minim 1000 m pentru fermele de crestere a porcilor cu o capacitate intre 1000-10000 capete) conform prevederilor OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei. Direcția de sanatate Publica Timis a emis Notificarea nr.34686/1218/C/03.01.2023.

II.6. Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz

Amplasamentul proiectului propus  nu este situat in sit Natura  2000.

II.7. Luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc/cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate.

Nu este cazul deoarece pe o rază de cca. 500 m, nu este prevăzut și nu  fucționează un alt proiect/obiectiv, ce ar putea genera un impact cumulativ cu proiectul propus.

III.Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi a politicii de prevenire a accidentelor majore sau raportului de securitate, după caz) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Realizarea proiectului propus conduce la incadrarea activitatii sub Directiva IPPC. 
Nu sunt necesare propuneri privind modificari/imbunatatiri ale proiectului. Acesta se bazeaza pe solutii moderne ale caror performante in domeniul protectiei mediului sunt deja cunoscute si  aplicate pe plan european.

Tehnologia propusa in ceea ce priveste cresterea porcilor , cat  si cea referitoare la fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii este BAT.

Pentru asigurarea protectiei factorilor de mediu este necesar ca, alaturi de dotarea corespunzatoare a investitiei prevazuta in proiect, sa se asigure si exploatarea /intretinerea corespunzatoare cu respectarea Codului de bune practici agricole si a celor mai avansate tehnici BAT. Impactul prognozat asupra mediului este in limite acceptabile. Mediul este supus efectului uman in limitele admisibile. 
În concluzie, prin implementarea masurilor propuse pentru protectia factorilor de mediu, impactul generat de proiectul propus va fi strict local şi nu va depăşi cadrul legal privind normele de protecţie a mediului impuse de legislaţia în vigoare.

Proiectul respectă cele mai bune tehnici disponibile așa cum sunt definite în Legea  278/2013 și anume:

1.Utilizarea unei tehnologii care produce mai puține deșeuri;

2.Utilizarea substantelor mai putin periculoase;

3.Promovarea valorificarii si reciclarii substantelor generate si utilizate în  proces, precum si a deșeurilor, acolo unde este cazul;

4.Instalații și metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes  la scară industrială;

5.Utilizarea de tehnologii avansate și a nivelului de cunoștințe științifice în  domeniu;

6.Luarea în considerare a naturii, efectelor și volumului emisiilor produse pe un anumit amplasament;

7.Date confirmate și autorizate pentru instalațiile noi sau existente;

8.Perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;

9.Consumul de apă și materiile prime utilizate în proces și eficiența energetică a tehnologiilor utilizate;

10.Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului și riscurile implicate de acesta;

11.Necesitatea prevenirii accidentelor și minimizării/reducerii la minimum a consecințelor acestora pentru mediu.

a) Măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora;

Pentru factorul de mediu apă:

Masuri propuse:

-Aplicarea bunelor practici în construcție prin minimizarea suprafețelor de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf prin umectare, temporizarea lucrărilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor străbătute de rutele de transport etc.

Pentru factorul de mediu aer

-Aplicarea bunelor practici în construcție; minimizarea suprafețelor de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf, temporizarea lucrărilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor străbătute de rutele de transport etc.

-Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor. Acoperirea zonelor de lucru pe timp de vânt si ploaie, se va face  cu materiale speciale (plase de protecție, prelate);

-Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și problema se rectifică înainte de folosire. Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se conformează standardelor de emisii.

-Toate camioanele ce intră sau ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate în containere inchise sau in bene acoperite cu prelate.

-Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier.

-Prezentarea măsurilor de prevenire şi reducere a emisiilor de gaze şi praf:

-controlul lucrărilor de excavare, al autovehiculelor şi al echipamentelor de construcţii;

-spălarea roţilor vehiculelor înainte de părăsirea amplasamentului;

- umectarea suprafețelor operate prin lucrări de sistematizare orizontală a terenurilor, căi de transport

Pentru factorul de mediu sol/subsol

-Aplicarea bunelor practici în construcție; minimizarea suprafețelor de sol ocupate temporar, prevenirea emisiilor de praf, temporizarea lucrărilor pentru a reduce impactul asupra terenurilor străbătute de rutele de transport etc.

Pentru zgomot si vibrații:

- utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

- pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

- se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic; echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de mzgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

Pentru radiații

- nu este cazul.

Pentru deșeuri

-titularul are obligaţia evitării producerii de deşeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deşeuri prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract;

- operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii;

- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din activitate şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- gestionarea deşeurilor se va realiza conform cerinţelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se va realiza conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se va realiza conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se va face conform Legii nr. 249/2015, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României si ale Ordinului nr. 739/2017 privind aprobarea procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor OUG 92/2021privind regimul deseurilor;

- deşeurile vor fi colectate în spatii amenajate corespunzator şi vor fi evacuate periodic conform modului de eliminare/valorificare prevăzut în prezenta autorizaţie.

Pentru reducerea riscului pentru sănătate

- proiectul este situat la distanță semnificativă față de localități și nu influențează prin poluare populația umană datorita activitatii ce se va desfasura. Distanța relativ mare de localitățile cele mai apropiate (2 – 3 km), reduce foarte mult riscul de afectare a stării de sănătate a populației

Pentru peisaj:

Prin realizarea proiectului, peisajul actual nu va suferi un impact semnificativ.

Măsurile de amenajare peisagistică ce se vor desfăşura în cadrul proiectului propus, vor determina înbunătăţirea efectului estetic pe durata funcţionării obiectivului.

Nu sunt necesare masuri de reducere a impactului.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

- nu este cazul, nu există zone de patrimoniu şi obiective culturale demne de menţionat în zona obiectivului.

Clima, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante  pentru adaptare

-Măsuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea funcționării utilajelor, evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei de materiale și utilizarea de materiale care au o amprentă de carbon redusă.

b) Măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu apă:

Masuri propuse:

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra apei: gospodărirea apelor uzate (BREF ILF Secț.4.12.1) și apelor tehnologice-dejecțiilor(BREF ILF Secț. 2.6.5.2.), conform celor prezentate în Secț. 3.1.4. Apa – sursă și poluare pct. b.Poluarea apei de suprafață.

  - Rețelele de canalizare și laguna de stocare dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării și remedierii eventualelor avarii ce ar putea genera exfiltrații;

  - Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate. Se prevăd spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri. Sunt eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor;

  - Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din afara acestuia.

-Evitarea aplicării dejecțiilor pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă.

  - Post-operare

-Refacerea terenului după dezafectare.

Pentru factorul de mediu aer

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra aerului:

tehnici de gestiune a dejecțiilor; tehnici nutriționale - utilizarea unui regim nutrițional adecvat; tehnici de adăpostire, de colectare și evacuare periodică a dejecțiilor cu întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare, sisteme eficiente de ventilație a adăposturilor de animale;

-Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă emisii dezagreabile persistente (în speță mirosurile), sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii acestora la distante mari;

-Toate operațiile de pe amplasament să fie realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

-Aplicarea codului de bune practici agricole la împrăștierea pe sol a dejecțiilor;

Controlul emisiilor din surse fixe prin aplicarea de sisteme de reținere a poluanților sau monitorizare

Masuri de reducere a mirosurilor:

-Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

-Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

-Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, titularul utilizeaza o combinatie a tehnicilor indicate mai jos (conformare cu BAT 13):

-utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora:

-mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare);

-reducerea suprafetei emitatoare a dejectiilor animaliere (canale cu o suprafata redusa expusa la dejectiile animaliere);

-evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere situat in exterior;

-optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora:

cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare - gurile de evacuare ale sistemului de ventilatie sunt la 0,9 m deasupra coamei acoperisurilor;

- adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vântului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale)

-laguna de dejecţii respecta aceleaşi distanţe de amplasare ca şi ferma (conform Ordinul MS nr. 119/2014).

-reducerea la minimum a amestecarii dejectiilor lichide

-amestecarea (omogenizarea) dejecţiilor se realizeza doar in perioada de aplicare a fertilizantului organic (3-4 zile/campanie)

-imprastierea in fâsii, injector cu brazda de suprafata sau de adâncime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide

-in funcţie de umiditatea terenului pe care se aplica fertilizantul organic, impraştierea se face cu injectoare (cu fanta deschisa) sau aplicare la suprafaţa (impraştiere la presiune scazuta) şi incorporare prin discuire sau aratura cât mai repede posibil.

Pentru factorul de mediu sol/subsol

- Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni  efectele negative asupra solului:

- gestiunea dejecțiilor utilizând rețele de canalizare, stație de pompare și lagune de stocare, realizate în sistem etanș și impermeabilizate pentru eliminarea posibilităților de exfiltrații poluanți în sol și ape subterane; monitorizarea bazinului prin foraje de monitorizare a freaticului.

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/ fermentare de minim 6 luni.

- Efectuarea pentru terenurile agricole la care se va realiza fertilizarea a studiului pedologic şi agrochimic de către O.S.P.A., conform prevederile Ord. nr. 344/2004 și a planurilor de fertilizare anuale.

Evitarea administrării dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură.

Pentru biodiversitate/arii naturale protejate:

Nu sunt necesare masuri

Se poate considera că impactul produs asupra factorului de mediu biodiversitate este nul.

Pentru zgomot si vibrații:

- Sursele de zgomot si vibraţii pe durata funcționării lucrărilor vor fi numai pe durata zilei. Activitatea desfăşurându-se în extravilan, comunităţile din zona nu vor fi afectate de zgomotul produs după darea în exploatare a obiectivului de investiţie.

Pentru radiații

- nu este cazul.

Pentru deșeuri

- titularul are obligaţia evitării producerii de deşeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deşeuri prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract;

- operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii;

- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din activitate şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- gestionarea deşeurilor se va realiza conform cerinţelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se va realiza conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- raportarea datelor şi evidenţa gestionării deşeurilor se va realiza conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor;

- gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se va face conform Legii nr. 249/2015, cu modificările ulterioare;

- respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României si ale Ordinului nr. 739/2017 privind aprobarea procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor OUG 92/2021.

- deşeurile vor fi colectate în spatii amenajate corespunzator şi vor fi evacuate periodic conform modului de eliminare/valorificare prevăzut în prezenta autorizaţie.

- etansarea corespunzatoare a bazinelor subterane pentru a preveni contaminarea solului.

- managementul dejecțiilor:

Pentru reducerea riscului pentru sănătate

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a preveni efectele negative asupra populației: tehnici de gestiune a dejecțiilor, tehnici de minimizare a emisiilor de amoniac; tehnici de prevenire a infecțiilor – Tehnicile și tehnologiile aplicate în fermă și prevăzute în proiectul de extindere sunt conforme cu prevederile BAT specifice activităților desfășurate și prevăzute prin proiect.

-Asigurarea zonei de protecție sanitară și aplicarea de măsuri de carantină în cazul unor epidemii – odată cu punerea în funcțiune a fermei se va întocmi un plan de intervenție  în caz de epizotii, ce va  prevedea asigurarea zonei de protecție sanitară prin izolarea animalelor bolnave, dezinfectarea interioară și exterioară, pentru eliminarea propagării epidemiei atât în fermă cât și în exteriorul acesteia.

Pentru peisaj:

-includerea consideraţiilor de inginerie peisagistică în proiectarea fermei;

-orice altă măsură de întreţinere care trebuie luată în vederea refacerii zonei după închiderea fermei.

Lucrările de construcții-monaj odată finalizate, vor fi urmate de lucrări specifice de redare a amplasamentului la starea inițială. Aducerea terenului la starea inițială presupune:

- curățarea terenului de resturile de materiale, deșeuri și transportul acestora la societăți autorizate în preluarea lor

- transportul materialelor folosite la construirea obiectivului (nisip,balast, piatră), spre alte locații

- refacerea terenului în zonele unde s-au făcut săpături pentru turnarea fundațiilor, folosindu-se solul vegetal rezultat la excavații și sistematizare verticală

- amenajarea terenului liber și înierbarea acestuia.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

- nu este cazul, nu există zone de patrimoniu şi obiective culturale demne de menţionat în zona obiectivului.

Clima, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare

-Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru a minimiza emisiile de gaze cu efect de seră: tehnici de gestiune a dejecțiilor; tehnici nutriționale; tehnici de eficientizare energetică; tehnici de reducere a consumurilor specifice etc.

-Aplicarea de măsuri în vederea îmbunătățirii rezilienței la dezastre: prevenirea efectelor inundațiilor printr-o bună proiectare; eficientizare energetică etc.

  - Post-operare

-Măsuri de reducere a emisiilor de gaze de ardere: limitarea funcționării utilajelor, evitarea focurilor libere inutile, evitarea risipei de materiale și utilizarea de materiale care au o amprentă de carbon redusă;

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

Se va elabora Planul de inchidere a instalatiei in vederea aducerii amplasamentului la stadiul de functionalitatea avut anterior.

d) Măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

In ceea ce priveste impactul proiectului asupra schimbarilor climatice prin emisiile de gaze cu efect de sera, au fost luate masuri care sa asigure emisii de gaze cu efect de sera cat mai reduse:

-în ferma zootehnică, vor fi aplicate tehnici și tehnologii BAT, urmărindu-se permanent reducerea emisiilor generate de activitățile desfășurate prin utilizarea și construirea unor adăposturi eficiente din punct de vedere energetic, a utilizării pardoselelor total sau parțial cu grătare, eliminarea periodică a dejecțiilor, sisteme de hrănire adecvate tipului de porci din fiecare adăpost, sisteme de adăpare eficiente, fără pierderi de apă, siteme automate de ventilație și menținerea unui microclimat adecvat.

-gestionarea eficienta a dejectiilor pentru a se reduce degradarea solurilor.

e) De asemenea, pentru proiectele pentru care studiul de evaluare adecvată a evidenţiat un impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar se precizează măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situaţii (în funcţie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată): Nu este cazul;

f) Măsurile prevăzute în avizul  de gospodărire a apelor emis de către ABA Banat cu nr. 245/27.07.2023, astfel:

Gospodirirea apelor uzate menajere, tehnologice de spelare hale și a dejectiilor animaliere rezultate se va face strict in incinta fermei zootehnice, după cum urmează:

a. Gospădărirea apelor uzate menajere:

-  Apele uzate menajere rezultate in cladirea filtrului sanitar se vor colectea într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 m3

Apele uzate menajrede la compartimentul Vieri Nse vor evacua in bazinul etans vidanjabil V=1mc.

- Apele uzate de spălare din zona necropsie (platforma incineratorului si camera frigorifică), se vor colecta intr-un bazin etanș vidanjabil, cu capacitatea de 2,00 m3.

Apele uzate se vor evacua de pe amplasament prin vidanjare, urmând a fi epurate intr-o stație de epurare funcțională, soluție BAT (conf. BREF ILF Sectiunea 4.12.1).

b. Gospodarirea apelor tehnologice și a dejecțiilor animaliere:

- Apele tehnologice de spălarea halelor și dejecțiile animaliere generate în ferma se vor colecta împreună, în adăposturi prin intermediul sistemului intern de canalizare a acestora și în exteriorul halelor prin canalizarea tehnologică exterioară proiectată, ce se va descărca liber în stația de pompare. De aici, șlamul de bălegar (amestecul dejecții+ape tehnologice), va fi pompat în cele două lagune de stocare, cu Vutil = 3500 m3/buc.

Stocarea dejecțiilor și apelor tehnologice de spălare a adăposturilor in lagune de pămant impermeabilizate și monitorizate, este BAT (BREF ILF secliunea 2.6.5.2.1.)

c. Gospodărirea apelor pluviale:

- Apele pluviale de pe spațiul verde se vor infiltra în teren prin liberă sistematizare.

- Apele pluviale de pe construcții se vor colecta prin jgheaburi și burlane și se vor evacua in incintă liber sistematizat.

IV.Condiţii care trebuie respectate

În timpul realizării proiectului:

a)condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz :

-nu se vor utiliza alte terenuri pentru constructii  în afara perimetrului reglementat prin prezentul acord de mediu

-toate operațiile se vor realiza numai cu personal calificat și autorizat pentru executarea acestora.

-titularul trebuie să desemneze o persoană responsabilă cu protecţia mediului pe perioada realizării proiectului şi pe perioada de funcţionare/exploatare, care să urmărească respectarea măsurilor, condiţiilor din actele de reglementare, planul de monitorizare, să anunţe autorităţile responsabile în situaţia apariţiei unor evenimente neprevăzute

-la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

-lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: Certificatul de Urbanism nr. 27/19.10.2022 (valabil 24 de luni) emis de Comuna Jamu Mare  , adresa nr. 25590/31.07.2023, emisă de D.S.V.S.A. Timiș, aviz nr. 184/07.04.2023 emis de ANIF, aviz de salubritate nr.R6544/21.12.2022 emis de COMUNA JAMU MARE, notificare de asistenta de specialitate de sanatate publica  nr.34686/128/C/03.01.2023 emisa de DSP TIMIS; aviz de gospodarire a apelor nr.245/27.07.2023 emis de AN Apele Romane-ABA BANAT.

-se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

-executarea lucrărilor se face cu respectarea documentaţiei tehnice depuse, Raportul privind impactul asupra mediului, Avizului de gospodărire a apelor precum şi a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii aerului

-se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

-utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;

-o condiţie impusă va fi ca utilajele să nu funcţioneze „în gol”. În acest fel se va micşora consumul de combustibil şi emisiile de poluanţi vor fi mai mici;

-se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a emisiilor de poluanţi in atmosferă;

-deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate cu viteze de maximum 20 km/h;

-utilizarea combustibililor cu nivel scăzut de emisie pentru sursele staţionare şi mobile;

-pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

-se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii solului şi subsolului

-eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

-în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate.

- ocuparea unei suprafeţe minime de teren pentru amplasarea organizării de şantier;

-scurtarea duratei de execuţie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului - protecţia calităţii apei

-se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

-este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

-este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

-nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

-nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

-apele uzate se vor evacua în stație de epurare vor respecta concentraţiile maxime admisibile stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”, respectiv HG nr.352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate).

Condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – zgomot şi vibraţii

-interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00).

Condiţii de ordin tehnic– în timpul realizării proiectului – managementul deşeurilor

-deșeurile vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

-gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-celelalte tipuri de deșeurile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului - reducerea riscului pentru sănătate

-asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

-menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite de mijloacele tehnologice şi de transport;

-asigurarea accesului echipelor de intervenţie şi a autorităţilor specializate pentru prevenirea/remedierea unor defecţiuni ale reţelelor sau lucrărilor de interes public existente în zona organizărilor de şantier.

-în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de transport;

-executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

Condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului – pentru protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

-nu vor fi afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente în vecinătatea amplasamentului proiectelor

-se va evita distrugerea vegetației naturale de pe marginea drumurilor ;

-se interzice incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale.

b)condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată și politica de prevenire a accidentelor majore sau raportul de securitate după caz;-nu este cazul.

c)condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

Pentru organizarea de şantier se prevede dotarea cu:

- toalete ecologice;

- containere pentru muncitori;

- platforma depozitare materiale de constructii;

- containere pentru colectare deseuri.

d) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

-beneficiarul are obligatia sa mentina zona de protectie sanitara si sa instituie perimetrul de protectie hidrogeologica in jurul sursei de apa , lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa, conf.HG 930/2005 si Ordinului nr.1278/2011;

-  pentru monitorizarea calitatii apei freatice, in incinta fermei se vor realiza foraje de observatie si control;

-se interzice evacuarea apelor uzate în orice sursă de suprafață sau subterană și poluarea în orice mod a acestora;

2. În timpul exploatării:

a)condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

Nu este cazul;

b)condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - protecţia calităţii aerului

În timpul exploatării se vor efectua  măsurători la sursele de ardere: incinerator, centrală termică.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării- protecţia calităţii apei

-se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

-este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

-este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

-nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

-nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţii apei;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - protecţia calităţii solului /subsolului

-eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor subterane;

-în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - zgomot şi vibraţii

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei  recomandaţi de societăţile constructoare;

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - pentru reducerea riscului pentru sănătate

Nu e cazul.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării pentru peisaj

Nu este cazul

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – deşeuri

- deșeurile vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

-gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

-deșeurile rezultate în etapa de functionare, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-celelalte tipuri de deșeurile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

-dejectiile vor fi stocate în laguna de stocare dejecții Stotal-2400 m2 , care va asigura stocarea pentru minim 6 luni.

Condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - ecosistemelor terestre şi acvatice

- Nu este cazul.

c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind emisiile industriale:

- incadrarea consumului de apa in limita impusa de BAT/BREF atat pentru adaparea porcilor cat si pentru spalarea si ingienizarea halei;

- nu se vor evacua ape uzate tehnologic si menajere în ape de suprafata; acestea vor fi vidanjate si descarcate intr-o statie de epurare autorizata; indicatorii de calitate pentru apele uzate tehnologic si menajere vidanjate vor respecta valorile limita impuse de operatorul statiei de epurare care va prelua aceste ape;

- obiectivul va fi racordat la reteaua de canalizare a localitatii in cazul in care acesta retea va fi extinsă in zona amplasamentului.

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale;

- se vor lua măsuri astfel ca operaţiile de pe amplasament să fie realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

– emisiile de amoniac provenite din adaposturile (halele) pentru cresterea porcilor  vor respecta cerințele BAT/BREF;

- operatorul va elabora si pune in aplicare un plan de gestionare a mirosurilor pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma, care ar putea cauza neplăceri la nivelul receptorilor sensibili din vecinatatea fermei.

- intretinerea in conditii optime a forajelor de observatie existente pe amplasament,  pentru monitorizarea calitatii apei freatice prin determinarea următorilor indicatori: pH, MTS, reziduu fix, CBO5; CCOCr; amoniu, azotati, azotiti, fosfor, substante extractibile, Cu, Zn.

- Valoarea admisă a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depăşi nivelul de zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017 .

Cerinţe BAT pentru desfasurarea activitatii:

- operatorul va aplica un regim alimentar și o strategie nutriționala care include tehnici pentru a reduce fosforul total excretat, prevazute de BAT 4;

- operatorul va aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a apei in ferma, prevazute de BAT 5;

- operatorul va aplica tehnici pentru a reduce producerea de ape uzate, prevazute de BAT 6;

- operatorul va aplica tehnici pentru reducerea emisiilor in apa provenite din apele uzate, prevazute de BAT 7;

- operatorul va aplica tehnici pentru utilizarea eficientă a energiei in ferma, prevazute de BAT 8;

- operatorul va aplica tehnici pentru a reduce emisiile de zgomot, prevazute de BAT10;

- operatorul va aplica tehnici pentru a reduce emisiile de mirosuri emanate de ferma, prevazute de BAT13;

- operatorul va aplica tehnici pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, și depozitarea dejecțiilor lichide prevazute de BAT18;

- operatorul va aplica tehnici pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din halele de creștere porci, prevazute de BAT 3

- prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră, după caz-operatorul va aplica tehnicile BAT.

d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- OUG nr. 195/2005 cu completarile si modificarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- STAS 12574/1987 privind „Aer din zone protejate. Condiţii de calitate”;

- Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

- SR 10009/2017/C91:2020 – Acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea 17/2023;

- Decizia  Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin O. M. nr.1182/2005;

- Codului de bune practici în ferme aprobat prin O. M. nr.1234/2006.

- O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările şi modificările ulterioare, prin adoptarea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului.

-Legea 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.

e)condiții prevăzute în avizul  de gospodărire a apelor

Odata cu punerea in funcțiune a fermei zootehnice și producerea dejectiilor semilichide tip șlam de bălegar, acestea vor fi administrate pe terenurile agricole, după perioada de stabilizare si fermentare aeroba.

Administrarea pe sol a șlamului de bălegar, se va face utilizând mașini de aplicat asemenea îngrășăminte, având în alcătuire o cisternă tractata sau autopropulsată cu sistem de umplere și dispozitive de aplicare care pot fi:

- injector cu brazda de suprafață (deschisă)

- injector cu brazdă de adâncime (inchisă).

La administrarea acestor dejeclii pe terenurile agricole destinate fertilizarii, BAT recomandă masuri de reducere a poluării apelor prin evitarea aplicării acestora pe terenuri:

- atunci cand cîmpul este saturat cu apă, inundat, inghețat, acoperit cu zăpadă,

- aflate în pantă și la o distanța mai mică decat zona de protecție in lungul cursului de apă, stabilită prin Anexa 2 la Legea Apelor 107/1996 cu completările ulterioare,

- dacă solul este crăpat (fisurat), in adancime sau sapat in vederea instalării unor drenuri.

Alte recomandari BAT:

- impraștierea dejectiilor cat de aproape posibil momentului de maximă crestere a cerealelor și când este preluată substanta nutritivă.

- efectuarea pentru terenurile agricole la care se va realiza fertilizarea, a studiului pedologic și agrochimic de către O.S.P.A. si sau firme specializate, conform prevederilor Ordinului M. M.A. P. nr. 333/02.03.2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole precum si a Programului de acțiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniți din surse agricole.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;

Condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- funcţionarea obiectivului este pe perioadă nedeterminată. Titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare  care să permită reutilizarea lor.

Vor fi realizate şi urmărite urmatoarele acţiuni:

- deconectarea tuturor instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, apă, agent termic;

- golirea bazinelor şi traseelor de conducte, inclusiv cămine de vizitare şi spălarea acestora;

- demolarea construcţiilor dupa caz, colectarea separată a deşeurilor de construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe un depozit ecologic autorizat, funcţie de categoria de deşeuri;

- realizarea analizelor pentru sol şi apele subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

- dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare.

Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului .

- În cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic) pentru a  constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a  amplasamentului.

- Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor.

b)condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

-la incetarea activitatii  se va aduce la starea initiala  si se va inierba.

c)condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:

-nu e cazul

V. Informații cu privire la procesul de consultare a autorităților responsabile în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiză tehnică)

APM Timiș a efectuat următoarele activități:

a)etapa de încadrare

-solicitare punct de vedere membrii CAT cu privire la memoriul de prezentare în data de 28.07.2023

-consultare autorități în cadrul ședinței CAT din data de  20.09.2023

-s-a postat pe site-ul propriu, anunțul public privind decizia etapei de încadrare a proiectului in data de 09.10.2023;

b) etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului privind impactul asupra mediului.

-s-au transmis membrilor CAT spre consultare, propunerile depuse de titular privind aspectele relevante pentru protecția mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, pentru exprimarea unui punct de vedere în data de  31.10.2023.

-s-a afisat pe site-ul propriu al APM Timiș, îndrumarul nr.7/13.11.2023

c) etapa de analiză a calității Raportului privind impactul asupra mediului

-s-a transmis membrilor CAT- Raportul privind impactul asupra mediului 16.11.2023

-s-a afisat pe site-ul propriu Raportul privind impactul asupra mediului  în data de 16.11.2023

-s-a organizat dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra mediului în data de 19.12.2023

-consultarea membrilor CAT cu privire la analiza calității Raportului privind impactul asupra mediului în data de  21.12.2023 ;

- afișarea proiectului acordului de mediu, pe site-ul APM Timiș în data de 29.12.2023

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

Publicul a fost informat cu privire la parcurgerea fiecărei etape procedurale prin anunțuri în mass - media, pe site-ul APM Timiș, la sediul autorității publice administrative si la sediul societății, astfel:

a) depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:

- publicare anunţ în cotidianul Renașterea bănățeană  în data de 01.08.2023;

- afişare anunţ public pe pagina de internet a APM Timis, în data de 26.07.2023;

- afişare anunţ public la sediul titularului în data de 21.06.2023.;

- afişare anunț la sediul primăriei comunei Jamu Mare în data de 21.08.2023.

b) etapa de încadrare:

- publicare anunţ în cotidianul Renasterea Banateana 27.09.2023;

- publicare  pe pagina de internet a APM Timis a anunţului public privind deciziei de încadrare, în data de 09.10.2023;

- afişare anunţ public la sediul titularului în data de 26.09.2023;

- afişare la sediul primăriei comunei Jamu Mare  în data de 26.09.2023;

c) definirea domeniului evaluării

-afișare îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Timiș în data de 13.11.2023

-afișarea pe site-ul APM Timiș a Raportului privind impactul asupra mediului în data de 16.11.2023

d) dezbaterea publică:

- publicare anunţ în ziarul Renasterea Banateana din data de 17.11.2023

- publicare anunţ pe pagina de internet a APM Timis, în data de 16.11.2023;

- afişare anunţ public la sediul titularului în data de  16.11.2023;

- afişare anunț la sediul primăriei Jamu Mare în data de 16.112023;

Dezbatere publica organizată:

Primăria Jamu Mare,  Jud. Timis, în data de 19.12.2023, începând cu orele 14.00;

e)decizia de emitere a acordului de mediu:

-anunt public in ziarul Renașterea bănățeană in data de 22.12.2023

-anunt public la sediul Primariei  Jamu Mare  in data de 22.12.2023

-anunt public afisat la sediul titularului in data de 22.122023

-la dezbaterea publică organizată la sediul Primăriei Jamu Mare  in data de 19.12.2023 nu a participat public interesat, nefiind inregistrate propuneri si observatii justificate in ceea ce priveste Raportul privind impactul asupra mediului.

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz:

Conform adresei nr.DGEICPSC/108562/21.12.2023 emisa MINISTERUL MEDIULUI APELOR SI PADURILOR in urma consultarilor cu  partea sarba s-a stabilit ca procedura de reglementare se realizeaza la nivel national.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicității, a parametrilor și a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor

- în timpul realizării proiectului / in timpul functionarii

Monitorizarea:

În timpul implementării proiectului - în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate: respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate proiectului, buna funcţionare a utilajelor, modul de depozitare a materialelor de construcţie, modul de stocare al deşeurilor şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate, refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările desfăşurate pentru realizarea proiectului;

În perioada de funcţionare:

Se va propune un program de monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile precum si in avizul de gospodarire a apelor. Măsurile de monitorizare trebuie intotdeauna să fie proporționale cu natura impactului asupra mediului in  ceea ce privește timpul, costurile și alte resurse implicate.

## Monitorizarea calitatii AERULUI

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la sectiuni si amplasamente de mǎsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de mǎsurare.

### Monitorizarea aerului  inconjurator

Titularul activității are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in tabelul de mai jos, astfel:

Tabel 5

| Nr.crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |
| 2. | Hidrogen sulfurat | Anual* | STAS 10814 |

*in perioada calda a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vântului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

Monitorizarea emisiilor in aer si raportarea catre APM Timis se va realiza conform tabelului:

Tabel 6

| Nr. crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cos incineratoare | pulberi | anual | SR EN 13284-1 |
| 2 |  | VOCs | anual | SR EN 12619 |
| 3 |  | CO | anual | SR EN 15058 |

Nota:

Valorile limita de emisii se va raporta la procentul de oxigen al afluentilor gazosi de 11%.

Se va efectua monitorizarea pe durata unei sarje de incinerare 8h.

Se va indica locul de prelevare a probei si metoda de analiza aplicata pentru monitorizare.

## Monitorizarea APEI

Apa subterana din incinta fermei se va monitoriza conform Autorizației de gospodărire a apelor.

Pentru monitorizarea eventualelor scurgeri accidentale, in apropierea lagunei de stocare dejectii se vor executa 2 foraje de control (F1 m in coltul nord-vestic al lagunei si F2 m in coltul sud-estic al lagunei)

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform  autorizatiei de gospodarire a apelor, conform tabelului:

Tabelul nr. 7

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Forajele din incinta fermei | pH | Conform Autorizației de gospodărire a apelor |
|  | CCO-Mn |  |
|  | NH4+ |  |
|  | Azotiti |  |
|  | Azotati |  |
|  | Fosfor total |  |
|  | Cloruri |  |

Valorile se vor raporta la “proba martor” (reprezentand proba efectuata inainte de prima imprastiere), pentru forajele din incinta fermei.

## Monitorizarea SOLULUI

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona lagunei de stocare dejectii. (Punctul de prelevare a probelor de sol va fi marcat pe amplasament pentru a putea fi identificat).

Tab.8.

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | anual | SR ISO 14235 |
| pH | anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

## Monitorizarea deseurilor

-Evidenta deseurilor produse va fi tinuta lunar conform HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseurilor.

- Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina un minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, insotite de codul din Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/valorificarii deseurilor);

- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/valorificarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare.

-Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

Conform avizului de gospodărire a apelor:

o	Monitorizarea apelor subterane – prin foraje de observație executate în zona lagunei de stocare dejecții.

c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului și postînchidere

Condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- funcţionarea obiectivului este pe perioadă nedeterminată. Titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea lor.

Vor fi realizate şi urmărite urmatoarele acţiuni:

- deconectarea tuturor instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, apă, agent termic;

- golirea bazinelor şi traseelor de conducte, inclusiv cămine de vizitare şi spălarea acestora;

- demolarea construcţiilor dupa caz, colectarea separată a deşeurilor de construcţii, valorificarea lor sau depozitarea pe un depozit ecologic autorizat, funcţie de categoria de deşeuri;

- realizarea analizelor pentru sol şi apele subterane în vederea stabilirii condiţiilor amplasamentului la încetarea activităţii şi stabilirea utilizării ulterioare a amplasamentului.

- dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare.

Condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului .

- În cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

- Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor:-;

La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului va notifica APM TIMIȘ în vederea verificării respectării prevederilor acordului de mediu.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea sau anularea acestuia, după caz.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul se va adresa APM Timiş în vederea obtinerii autorizaţiei integrate  de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Verificat: Sef Serviciu AAA-Corina Mihoc

Intocmit-Monica NITU