# Nr....................../........07.2024

draft

ACORD DE MEDIU

Nr...... din ........07.2024

Ca urmare a solicitării depusă de S.C. URANUS PLUTON S.R.L., cu sediul în orașul Ovidiu, str. Națională nr.70,  județul Constanța, de obținere a acordului de mediu pentru proiectul “Deschidere exploatare de carieră perimetrul Piatra Roșie”, propus a se realiza în extravilan comuna Cerna, județul Tulcea, pe terenul identificat prin F12 extravilan, tarla 23, parcela 544, nr. cad. 130, CF 41310, înregistrată la APM Tulcea cu nr.4111/23.03.2022, a depunerii memoriului de prezentare, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 8479/28.06.2022, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011,  se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul “Deschidere exploatare de carieră perimetrul Piatra Roșie”, propus a se realiza în extravilan comuna Cerna, județul Tulcea, pe terenul identificat prin F12 extravilan, tarla 23, parcela 544, nr. cad. 130, CF 41310, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. 1. Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.1, la punctul 19. Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţă, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 hectare sau, pentru extragerea turbei, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 150 hectare;

2. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

Proiectul popune  exploatarea  resursei utile  în continuarea exploatarii deja autorizate din perimetrul ”Piatră Roșie”, ce aparține  aceluiași beneficiar.

Perimetrul de exploatare ”Traian” are o suprafață de 0,284 kmp și este situat pe teritoriul administrativ al comunei Cerna, județul Tulcea, la o distanță de aproximativ 5 km față de cele mai apropiate localități: Traian, Turcoaia și Cerna.

Accesul la amplasamentul minier se realizează prin două variante: șoseaua modernizată DN 22D, Tulcea-Horia-Cerna, iar de aici pe drumul asfaltat Cerna-Traian, din care la km 4 se desprinde spre nord drumul amenajat, cu o lungime de cca 3km, până la carieră Piatră Roșie; aceeași șosea DN 22D, Tulcea-Horia-Cerna-Măcin, până la bifurcația cu drumul comunal ce face legătură între această și comună Turcoaia, din care, la km 1,5 se desprinde spre sud drumul de acces la zona analizată, în lungime de cca 9km.

Societatea S.C. URANUS PLUTON S.R.L. deține în proprietate  un teren în suprafață de 780000 mp, cu număr cadastral 130, intabulat în cartea funciară nr. 41310, încadrat în categoria de folosință că fiind neproductiv (Certificat de Urbanism nr.2 din 01.02.2022, emis de Primăria comunei Cerna, județul Tulcea), perimetrul propus exploatării fiind de 284000 mp.(28,4 ha).

Perimetrul se va exploata sub Licență de exploatare nr. 10864 / 2008 actualizată 2024, aprobată și eliberată de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Coordonatele geografice ale perimetrului, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sunt urmatoarele:

| Nr. Crt | Coordonate pct. de contur | Nr. Crt | Coordonate pct. de contur |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 403150.000 | 755300.000 | 19 | 402691.000 | 755237.000 |
| 2 | 403150.000 | 755600.000 | 20 | 402729.000 | 755267.000 |
| 3 | 403058.000 | 755601.000 | 21 | 402772.000 | 755300.000 |
| 4 | 402831.000 | 755498.000 | 22 | 402791.000 | 755301.000 |
| 5 | 402799.000 | 755455.000 | 23 | 402839.000 | 755276.000 |
| 6 | 402781.000 | 755435.000 | 24 | 402870.000 | 755291.000 |
| 7 | 402736.000 | 755431.000 | 25 | 402911.000 | 755283.000 |
| 8 | 402688.000 | 755430.000 | 26 | 402928.000 | 755255.000 |
| 9 | 402662.000 | 755452.000 | 27 | 402944.000 | 755188.000 |
| 10 | 402558.000 | 755500.000 | 28 | 402944.000 | 755169.000 |
| 11 | 402501.000 | 755519.000 | 29 | 403001.000 | 755178.000 |
| 12 | 402446.000 | 755559.000 | 30 | 403003.000 | 755244.000 |
| 13 | 402410.000 | 755598.000 | 31 | 403037.000 | 755283.000 |
| 14 | 402350.000 | 755690.000 | 32 | 403032.000 | 755317.000 |
| 15 | 402254.000 | 755756.000 | 33 | 403057.000 | 755333.000 |
| 16 | 402327.000 | 755126.000 | 34 | 403094.000 | 755335.000 |
| 17 | 402659.000 | 755128.000 | 35 | 403125.000 | 755324.000 |
| 18 | 402659.000 | 755201.000 |  |

Obiectivul minier analizat este constituit din investiția anterioară și prezentul perimetru “TRAIAN”. Investițiile anterioare efectuate în criera actuală vor deservi și activitatea minieră ce se va derula în perimetrul ”TRAIAN”. Vatra finală a carierei actuale va constitui locul de haldare interioară a deșeurilor miniere care vor rezultă în viitor.

Investită anterioară, realizată în perioada 2001-2023, situată în afară perimetrului solicitat, în extremitatea de sud-vest a masivului, formată din:

- rețeaua de alimentare cu energie electrică și posturile de transformare aferente;

- carieră aflată în activitate pe baza de permise anuale de exploatare, situată la sud de perimetrul "Traian", instalația de prelucrare a granitului, situată la poalele sud-vestice ale masivului Piatră Roșie, la cca 250 metri nord-vest de carieră;

- halda de steril exterioară, la cca 200 metri sud de instalația de prelucrare,

- drumurile de exploatare care fac legătură între carieră, instalație și halda de steril;   sediul administrativ și atelierul mecanic, din imediată vecinătate nordică a instalației.

-  drumurile pentru transportul tehnologic spre dana de expediție Turcoaia-Gură Arman și spre  comună Cerna.

Investită viitoare va consta în următoarele:

- deshiderea zăcământului perimetrului Traian (că și continuare a perimetrului ”Piatră Roșie”)

- procurarea de noi utilaje miniere, de transport și prelucrare;

- lucrări de construcții montaj, pentru înlocuirea sau completarea fluxului de prelucrare cu noile utilaje.

Suprafata terenului concesionat este de 78 de ha. La nivelul acestuia exista deja perimetrul de exploatare ”Piatra Roșie” in suprafata de 19,3 ha si de asemenea, perimetrul pentru care se solicita acordul de mediu si anume perimetrul „Traian” in suprafata de 28.4 ha.

Pentru perimetrul ”Traian” se vor utiliza: organizarea de santier, drumurile de exploatare si platformele de depozitare existente deja in perimetrul ” Piatra Roșie”.

Descrierea amplasamentul proiectului

Masivul Piatră Roșie este o entitate geomorfologică, bine conturată, cu cele 4 vârfuri ale sale, aliniate pe direcția nord-sud, dintre care 3, situate în perimetrul analizat, mai importante că înălțime:

-       Piatră Roșie - Deal, +181,5m,

-       Piatră Roșie - Vale, +199,5m,

-       Piatră Roșie, +208,52m.

Ultimul dintre acestea se continuă spre sud-vest cu un piemont, cu înălțimea inițială de 167m, în care a fost deschisă resursă utilă și s-a continuat exploatarea granitului pe baza de permise anuale.

Masivul are o formă alungită, pe direcția nord-sud, cu lungime de cca 1.600m și lățimea ce variază între 400m în nord și 800m în sud, însumând o suprafață totală de cca 100 ha, din care investitorul a concesionat suprafață de 78 ha teren neproductiv, exclusiv pentru activități miniere de explorare și exploatare.Formă pozitivă de relief, în contrast morfologic cu câmpia ce o înconjoară, se datorează intruziunii magmatice, care prin răcire a condus la formarea granitului, roca mai dificil de erodat în timp, datorită durității sale avansate.

Pantele sunt mai abrupte în jumătatea sudică a masivului și în special pe versantul vestic, zona în care pășunea coboară până la poalele masivului, la cote de +80 sau +65m, lăsând locul terenurilor neproductive, cu frecvente aflorimente granitice.Uneori neproductivul vine în contact direct cu arabilul, la cote cuprinse între +80m și +115m  Relieful inițial al perimetrului solicitat a fost afectat de exploatările miniere antebelice, dezvoltate în special pe versantul de est al masivului; unele dintre aceste cariere au dimensiuni impresionante.

Zăcământul, recent explorat, este în general masiv, dar se remarcă în masă să și intercalații sterile nu totdeauna separabile în procesul de excavare a utilului.

Situația rezervelor de granit

La finele programului de explorare încheiat în anul 2006, cu "Raportul geologic final", au fost conturate și calculate 45.756.000 tone, rezerve geologice de bilanț, categoria de cunoaștere C1, în conformitate cu clasificarea rezervelor geologice aflată în vigoare la dată apariției Legii minelor nr. 61/1998.Încadrarea rezervelor, funcție de criteriile stabilite prin Instrucțiunile tehnice nr. 85-08/1998, se face în categoria resurselor identificate-măsurate, cod 331.Rezervele geologice din perimetrul "Traian” nu sunt deschise și nici pregătite pentru exploatare.

În urmă proiectării lucrărilor de exploatare, în cadrul Planului de dezvoltare a exploatării, parte componentă a setului de documentații tehnice pentru acordarea licenței, cele 45.756.000 tone rezerve geologice totale au fost departajate în:

· 1.082.000 tone rezerve minerale neexploatabile, imobilizate în taluzele și bermele finale ale fronturilor de carieră;

· 44.674.000 tone rezerve minerale exploatabile cu treptele de extracție programate, din care:

· treaptă 0, deasupra cotei +190m: 213.000 tone;

· treaptă I, între cota +190m și cota +175m: 1.289.000 tone;

· treaptă II, între cota +175m și cota +160m: 3.363.000 tone;

· treaptă III, între cota +160m și cota +145m: 5.746.000 tone;

· treaptă IV, între cota +145m și cota +130m: 9.487.000 tone;

· treaptă V, între cota +130m și cota +1 15m: 11.960.000 tone;

· treaptă VI, între cota +115m și cota +100m: 12.616.000 tone.

Programul lucrărilor miniere pentru viitorii 20 ani are scopul economic de exploatare și prelucrare a granitului, în vedera valorificării produselor miniere:

-       semiprocesate, livrate direct din fronturile carierei (blocuri granitice și/sau piatră brută);

-       prelucrate în fluxul: presortare-sfaramare-granulare-clasare, cu obținerea sorturilor finite în ecarturile granulometrice prevăzute de standardele în vigoare pentru domeniile de utilizare respective.

Programul pentru implementarea proiectului

Activitatea de extracție se va desfășura prin exploatări miniere de suprafață, numai în cadrul unui perimetru de exploatare delimitat prin coordonate și aprobat de către Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM), care conform Legii Minelor nr.85/2003, reprezintă “proiecția la suprafață a conturului părții din scoarță terestră în interiorul căreia, pe un interval de adâncime determinat, se realizează lucrări de exploatare“ a resurselor minerale cercetate și determinate că resurse extractibile tehnic și economic.

În urmă fluxului de prelucrare va rezultă acel material deșeu/steril ce va fi depozitat temporar, urmând a fi valorificat la întreținerea drumurilor și platformelor.

Implementarea proiectului va genera:

-            activități de exploatare a resursei minerale (forare, puscare);

-            transportul materialului derocat către stație de prelucrare;

-            livrarea de material către beneficiari;

-           activități de monitorizare a impactului asupra biodiversității/mediului în zona.

Că activități secundare vor fi cele de aprovizionare cu apă și combustibil, precum și menținerea în stare de utilizare a platformelor și drumurilor amenajate pentru desfășurarea activității principale.Implementarea proiectului propus se bazează pe utilizarea de resurse naturale neregenerabile, respectiv granițe. În vederea implementării proiectului propus nu vor fi necesare servicii şi lucrări suplimentare de dezafectare/reamplasare de conducte, linii electrice şi de telecomunicaţii, construcţii existente etc., de asemena și  racordarea la utilităţi publice (apă, canalizare şi de telecomunicaţii) sau de realizare a unor amenajări proprii.

Accesul în amplasamentul proiectului propus, în perioada de implementare, se va face atât pe drumul de exploatare existent, cât și pe bretelele de acces din incinta carierei. Atât pe perioada implementării proiectului propus, cât și în perioada de exploatare, drumurile de acces vor fi aduse şi menţinute într-o stare tehnică bună, sens în care beneficiarul va efectua reparaţii şi întreţineri pe aceste drumuri, respectiv: pietruire, nivelare, rigole de scurgere a apei, etc.

Pregătirea resursei care urmează a fi exploatată la suprafață, va constă în decopertare și formarea treptelor care trebuie să respecte, pe toată durata exploatării, limitele topografice (înălțime unghi, taluz, lățime berme) reclamate de tehnologiile de derocare, încărcare și transport. Astfel, se impun că lucrări de pregătire a rocii utile, lucrări de decopertare și recuperare a solului vegetal.

Extracția resursei utile se va realiza cu metodă de exploatare prin lucrări miniere la zi în carieră, în trepte orizontale descendente, care se caracterizează prin extragerea substanței minerale utile pe toată lungimea treptei de exploatare sau pe sectoare ale acesteia.

Încărcarea cu explozivi a găurilor de puşcare se va face  utilizând că exploziv de bază amestecul AM1 (nitramon),  iar că exploziv de iniţiere, dinamită sau echivalent acesteia produse omologate (Austrogel, Lambrex). Iniţierea exploziei se realizează cu capse electrice cu microintarziere de tip Nonel  cu elemente de întârziere tip SL (17 mls, 25mls, 42mls)  și conectarea a găurilor în mănunchi.

Deschiderea carierei va viza exploatarea substratului geologic, că resursă primară. Sterilul minier va fi haldat și stabilizat în vederea reconstrucției ecologice a zonei. Nu sunt afectate resursele naturale de apă şi aer.

Metodă de exploatare, ce urmează a fi aplicată, se alege astfel încât să fie asigurată producția necesară licenței solicitate, valorificarea rațională a resursei minerale, în condițiile realizării unor indicatori tehnico-economici pozitivi.

Pentru protejarea masivului din zona adiacentă perimetrului de exploatare se vor lua măsuri de evitare a activării și dezvoltării fisurilor naturale preexistente, precum și pentru eliminarea posibilității de apariție de noi fisuri artificiale.

În acest sens se vor întreprinse următoarele:

-  se va evita supraîncărcarea artificială a bermei superioare;

-  se vor elimina șocurile seismice date de explozivi, controlând derocarile prin adaptarea impuscarilor cu microintarzieri și prin ecranarea masivului adiacent cu un mediu cu ingrediență acustică mai mică decât cea a mediului în care se propagă undele seismice. În acest scop se va putea utiliza împușcarea de prefisurare;

-  se vor limita vibrațiile produse de funcționarea utilajelor din carieră la un nivel nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

-  se va menține în permanentă pantă taluzurilor în limite normale de siguranță;

-  se vor evita total infiltrațiile de apă, prin execuția unor drenuri de apă pe berme și vatra carierei (sau se va sigură un unghi de scurgere naturală a vetrei) pentru eliminarea apelor în cazul unor precipitații abundente.

Se va urmării exploatarea rațională a resursei minerale, în sensul pregătirii și extracției rocii utile, astfel încât să fie asigurată continuitatea activității miniere în timp și spațiu, fără a mai lasă în urmă frontului, porțiuni abandonate de resursă și fără a fi afectate zonele învecinate.

Pentru perimetrul ”Traian” se va utiliza aceeași organizare de șantier existența pe amplasamentul perimetrului de exploatare învecinat ”Piatră Roșie” în suprafață de 0.193 kmp, este delimitat de următoarele Coordonate Stereo ’70:

| Nr. Pct | X | Y |
| --- | --- | --- |
|  | 402329 | 755110 |
|  | 402254 | 755756 |
|  | 402108 | 755700 |
|  | 402019 | 755594 |
|  | 402003 | 755597 |
|  | 401979 | 755625 |
|  | 401930 | 755606 |
|  | 401942 | 755464 |
|  | 402098 | 755007 |
|  | 402154 | 754963 |
|  | 402211 | 755110 |

Perimetrul activ Piatra Roșie, va funcționa concomitent cu Perimetrul propus Traian, până la epuizarea reurselor. Depozitele temporare și haldele rezultate din activitatea de exploatare de la nivelul perimetrului traian vor fi depozitate în cadrul Perimetrului Piatră Roșie, ambele aparțînând aceluiași beneficiar. Perimetrul Traian (prezentul proiect propus), va functioan pe baza de Licență de concesiune pentru exploatare nr. 10860 /2008.

Organizarea de șantier dispune de următoarele utilități fiind deja existente în cadrul perimetrului Piatră Roșie:

-       sediu și laborator încercări mecanice (suprafață de 120mp);

-       atelier mecanic și vestiar (suprafață de 140mp);

-       depozit carburanți – 2 rezervoare de combustibil de 50 to/fiecare (unul este de rezervă);

-       punct trafo (suprafață de 112mp);

-       pod bascula – 53,52mp;

-       platforma betonată în suprafață de 3000mp;

-       1 rezervor de 7 tone pentru stocare apă (utilizat la umectare).

-       grup sanitar exterior;

-       bazin vidanjabil,  un pichet PSI;

-       un rezervor de apă industrială, cu capacitatea de 5000 l;

-       un rezervor motorină capacitate 9000 l, suprateran amplasat pe suport metalic  pe o  platforma betonată, prevăzut cu cuva de retenție.

Alimentarea utilajelor  se va face pe o platforma special amenajată, în incinta organizării de șantier.   Nu se prevăd amenajări pentru depozitarea de explozivi în cadrul carierei, transportul, manipularea și încărcarea acestora se va face de către personal de specialitate de la societăți autorizate. În carieră va fi amplasat un concasor mobil ce va prelucra masă minieră. Vor funcționa de asemenea excavatoare, buldozere, încărcătoare, autobasculante. În vederea activității de exploatare se vor realiza următoarele lucrări:

Lucrări miniere de deschidere

În cursul anului 2024 va fi realizat drumul de deschidere a rezervelor din perimetrul „Traian”  din dealul Piatră Roșie, cu atacarea lucrării din curbă de  la cota +146 m  a drumului de acces în perimetrul exploatat pe baza de premise de exploatare. Din această curbă se desprinde spre NE un drum neamenajat pentru accesul la un ochi de carieră cu suprafață de cca 5.000 m2, exploatată pe plan local, anterior obținerii licenței de exploatare pentru perimetrul “Traian”.

Amplasat pe versantul vestic al masivului, în interiorul perimetrului, drumul va avea un traiect sinuos, fără serpentine; pantă maximă de 10%, coroborată cu cota terenului în zona resectiva, face că lucrarea să deschidă rezervele situate deasupra cotei +175m, în partea mediană a zăcământului, după o lungime executată de 300-400 metri. Primul tronson al drumului ce urmează să fie amenajat are lungimea de cca 150 m, iar pe prima sută de metrii, până la intrarea în ochiul de carieră exploatată artizanal, lățimea acestuia este de cca 3 m. Că atare acesta se va largi până va junge la 4 m. În principiu carosabilul va avea, în cea mai mare parte, un fir de 4,0 m, cu zone de aşteptare de 1,0 m lăţime.

Cea mai favorabilă zona de așteptare de pe traseul drumului proiectat va fi vatra carierei artizanale unde se va face și schimbarea direcției drumului. În porţiunile de teren unde pantă depăşeşte 10o % se această se va corectă  utilizând prcedeul de săpare a semitranseelor aplicat pentru una sau două suprafețe libere, în zonele de efilare a zăcământului. În capătul primului tronson, la cca 150 m de la intrare, pe vatra carierei artizanale, se va schimbă direcția drulului de acces prin racordarea sub un unghi de cca 65o a celui de al doilea tronson orientat pe direcția NV-SE,  cu lungimea de cca 160 m .

Se estimează că din lucrările de amenajare a drumului de acces la trapta zero a viitoarei exploatări va rezultă un volum de cca 100 m3 de roca utilă alterată care va putea fi utilizat la lucrarilre de întreținere și reparații a platformelor și drumurilor tehnologice din incinta exploatării. Având în vedere faptul că metodă de exploatare utilizată în cadrul sectorului sudic al dealului Piatră Roșie rămâne aceeași și pentru perimetrul „Traian”, situat în extinderea spre nord a carierei aflată în activitate, și anume exploatare descendența cu front lung și extracție prin puscare în găuri de sondă, exploatarea zăcământului se va face  în conformitate cu proiectarea făcută în documentația pe baza căreia a fost obținută licență de exploatare; zacamamtul se va deschide prin șapte trepte de exploatare, descendente,  cu înălțimi de câte 15 m fiecare și anume:

·       treaptă 0, situația deasupra cotei +190m;

·         treaptă I, între cotele +190m și +175m;

·         treaptă II , între cotele +175m și +160m;

·         treaptă III, între cotele +160m și +145m;

·         treaptă IV, între cotele +145m și +130m;

·         treaptă V, între cotele +130m și +115m;

·         treaptă 1, între cotele +115m și +100m;

Lucrări miniere de pregătire

Lucrările constau în descopertarea zăcământului prin îndepărtarea şi evacuarea stratului de steril, format din sol vegetal±loess±depozite loessoide. În zona în care urmează să se realizeze deschiderea zăcământului, la nivelul treptelor T0 siT1 (până la cota + 175 m), coperta este aproape inexistentă. Că atare, pe suprafețele în care apare și solul vegetal acesta va avea o grosime foarte mică (max. 10 cm) și va putea fi îndepărtat, în cel mai bun caz, doar manual.

Pentru anul 2024 se programează lucrări de descopertare a zăcământului de granițe în sectorul sudic al perimetrului, pe o suprafaţă de cca 5.000 m2, aferentă treptelor T0 siT1 de util (cotele de baza +190 m și + 175 m). Volumul de sol vegetal descopertat va fi de maxim 50 m3 ; acesta va fi haldat pe platforma de sol vegetal din vecinătatea sectorului administrativ, asociată perimetrului ”Piatră Roșie”.

De remarcat că solul vegetal este mai bine reprezentat în zonele de sea, situate între vârfurile masivului și pe versantul de est al acerstuia, unde pantele sunt mai line și aflorimentele de granit sunt mai puțîn prezente.

Lucrări miniere de exploatare

La alegerea metodei de exploatare s-a ținut cont de:

·         morfologia terenurilor pe care sunt programate lucrările de excavare minieră;

·         valorificarea rațională a resursei minerale și protecția zăcământului;

·         realizarea unor indicatori economic-financiari pozitivi pentru firma investitoare;

·         masivitatea zăcământului;

·         lipsa copertei, pe cea mai mare parte a suprafeței perimetrului de exploatare;

·         frecvența mică a intercalatiilor sterile separabile din masă minerală utilă;

·         adâncimea limita de exploatare, situate la cota absolută de +100m;

·         performanțele tehnice ale utilajelor de extracție, transport și prelucrare;

·         cererea pieții.

S-a optat, astfel, pentru exploatarea resursei granitice cu fronturi lungi de 150-200m și trepte orizontale descendente, ai căror parametric geometrici sunt:

·         înălțimea treptei de exploatare, h = 15m;

·         unghiul de taluz al fronturilor de exploatare, α = 65-75⁰;

·         lățimea bermei de lucru: minim 10 m;

·         lățimea bermei de siguranță, min. 3m; se are în vedere că lățimea bermei de siguranță să fie de 6m, din două în două trepte, respectiv la fiecare 30 m măsurați pe verticală locului.

În condițiile geomorfologice existente, exploatarea descendența este cea mai indicată, fiind metodă care va asigura o peneplenizare graduală la cota finală de  +100m, cu afectarea etapizată a suprafețelor de “teren virgin”, până la epuizarea întregii resurse utile din întreg masivul Piatră Roșie, cuprinsă între suprafață morfologică și cota limita de adâncime a exploatării. Totodată, prin această metodă de exploatare se asigura legarea lucrărilor miniere viitoare de microcarierele preexistente, cu practicarea celor mai avantajoase trasee de transport tehnologic.Înălțimile moderate ale treptelor de exploatare asigura condiții de deplină siguranță pentru personalul deservent și utilaje tehnologice.

Metodă de exploatare prezentată mai sus a fost aplicată în pieimontul sud-vestic al masivului, unde au fost executate lucrările de extractive minieră a granitului în perioada de valabilitate a permiselor de exploatare “Piatră Roșie”.Pe parcursul derulării permiselor de exploatare, varianta aleasă pentru fiecare dintre cele trei etape ale activității miniere s-a dovedit a fi optimă, astfel că vor fi adoptate și pentru activitatea pe baza de licență.Lucrările de exploatare viitoare se constituie că o continuare a acestora, în interiorul perimetrului solicitat, începând cu zonele cele mai înalte ale masivului, respectiv cu treaptă 0 și continuând cu treptele subjacente, până la adâncimea finală a exploatării.

Pe măsură finalizării exploatării rocii din fiecare perimetru și se trece la următorul, la nivelul perimetrului exploatat se vor respectă toate condițiile de refacere a mediului caracteristice etapei conform Plan și Proiect tehnic de refacere a mediului, urmărindu-se refacerea amplasamentului, ecologizarea și în final redarea acestuia în circuitul natural, cu respectarea condițiilor și a procedurilor din Plan și Proiect tehnic de refacere a mediului, în vederea reducerii impactului asupra factorilor de mediu și diminuarea suprafeței în lucru  efectiv prin susținerea regenerării habitatelor.

Exploatarea la nivelul perimetrului se propune a se efectua etapizat în vederea reducerii efectelor modificărilor fizice asupra suprafeței analizate astfel: la nivelul perimetrului de exploatare, frontul de lucru se propune a se atacă în 3 etape distincte, în cadrul cărora vor fi exploatate 3 zone diferite ale perimetrului, una în continuarea celeilalte după cum urmează:

- Perimetrul I  (se va continua din actualul perimetru ”Piatră Roșie conform figurii de mai jos) –  în suprafață de aproximativ 8 ha.

- Perimetrul II în continurea periemtrului I – în suprafață de 10 ha

- Perimetrul III în continuarea perimetrului II – în suprafață de 10,4 ha

| Coordonate perimetrul I | Coordonate perimetrul II | Coordonate perimetrul III |
| --- | --- | --- |
| Nr. | X | Y | Nr. | X | Y | Nr. | X | Y |
| pct. | [m] | [m] | pct. | [m] | [m] | pct. | [m] | [m] |
| 1 | 402446.00 | 755559.00 | 1 | 402736.00 | 755431.00 | 1 | 403150.00 | 755600.00 |
| 2 | 402438.39 | 755126.67 | 2 | 402748.08 | 755432.07 | 2 | 403150.00 | 755300.00 |
| 3 | 402327.00 | 755126.00 | 3 | 402772.00 | 755300.00 | 3 | 403125.00 | 755324.00 |
| 4 | 402254.00 | 755756.00 | 4 | 402729.00 | 755267.00 | 4 | 403094.00 | 755335.00 |
| 5 | 402350.00 | 755690.00 | 5 | 402691.00 | 755237.00 | 5 | 403057.00 | 755333.00 |
| 6 | 402410.00 | 755598.00 | 6 | 402659.00 | 755201.00 | 6 | 403032.00 | 755317.00 |
|  | 7 | 402659.00 | 755128.00 | 7 | 403037.00 | 755283.00 |
|  | 8 | 402438.39 | 755126.67 | 8 | 403003.00 | 755244.00 |
|  | 9 | 402446.00 | 755559.00 | 9 | 403001.00 | 755178.00 |
|  | 10 | 402501.00 | 755519.00 | 10 | 402944.00 | 755169.00 |
|  | 11 | 402558.00 | 755500.00 | 11 | 402944.00 | 755188.00 |
|  | 12 | 402662.00 | 755452.00 | 12 | 402928.00 | 755255.00 |
|  | 13 | 402688.00 | 755430.00 | 13 | 402911.00 | 755283.00 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | 402870.00 | 755291.00 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | 402839.00 | 755276.00 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 402791.00 | 755301.00 |
|  |  |  |  |  |  | 17 | 402772.00 | 755300.00 |
|  |  |  |  |  |  | 18 | 402748.08 | 755432.07 |
|  |  |  |  |  |  | 19 | 402781.00 | 755435.00 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | 402799.00 | 755455.00 |
|  |  |  |  |  |  | 21 | 402831.00 | 755498.00 |
|  |  |  |  |  |  | 22 | 403058.00 | 755601.00 |

Descrierea componentelor importante ale proiectului

Extracția granițelor din perimetrul de exploatare ”Traian” se va realiza printr-un  cumul de tehnici și operațiuni miniere, care în final vor duce la valorificarea producției miniere realizate. Exploatarea rațională și eficientă  este în strânsă legătură cu alegerea și aplicarea celor mai adecvate metode de:

-       deschidere, pregătire și exploatare

-       gospodărirea deșeurilor

-       protecția zăcământului

-       reconstrucția ecologică

Lucrările de deschidere reprezintă ansamblul lucrărilor miniere care asigura accesul  la resursă, crearea frontului de lucru și lucrări de descopertare.

Lucrările de deschidere vor constă în principal din:

a)                  lucrări de amenajare a drumului de acces la vatra carierei

b)      lucrări de decopertare, transport și haldarea solului vegetal, de pe suprafață ce urmează  a fi exploatată

c)      lucrări auxiliare (rezervor de apă, energie electrică etc.)

Amenajarea drumului de acces

Drumul  de acces  în perimetru facilitează intrarea cu mijloace de transport  a celor interesați de achiziționarea agregatelor obținute la stația de prelucrare cât și accesul mijloacelor proprii de transport.  Lucrările pentru întreținere acestui drum vor constă în lucrări de nivelare, compactare și acoperire cu steril rezultat din prelucrare.

Lucrări de decopertare, transport și haldarea a solului și a rocilor loessoide

Pregătirea zacamantuluii de granit va constă din decaparea solului vegetal, în porțiunile de teren în care grosimea acestuia și prezența aflorimentelor granitice permit derularea operațiunii cu mijloace mecanizate. Pe terenurile neafectate de lucrările miniere anterioare intruziunea granitică este acoperită, în majoritatea cazurilor direct de o cuvertură firavă de sol, cu grosimea de 10cm, în zonele în care nu predomină aflorimentele de granit.

În această situație, singură operațiune va fi cea de decapare a solului vegetal, prin împingere cu lama buldozerului. Materialul rezultat va fi încărcat în autobasculante și transportat în depozitul amenajat pe platforma din vecinătatea sediului administrativ, pentru a fi utilizat la solificarea suprafețelor de teren care vor rezultă din reecologizarea zonelor afectate de activitatea minieră anterioară.

De remarcat că solul vegetal este mai bine reprezentat în zonele de sea, situate între vârfurile masivului și pe versantul de est al acestuia, unde pantele sunt mai line și aflorimentele de granit sunt mai puțîn prezente.

Depozitarea sterilului:

Pierderile de exploatare +transport sunt estimate la cca. 10% din totalul cantității de roca ce va fi extrasă pe perioada prezenței licențe de exploatare, iar pierderile de prelucrare la cca. 5% din alimentarea instalațiilor de prelucrare.

Sterilul rezultat prin claubare mecanică, după excavarea rocii puscate, format din granițe vor constitui pierderi de exploatare, ele valorificându-se în special la întreținerea drumurilor de carieră și a platformelor de lucru.

Surplusul de steril va fi depozitat în halde: exterioară, până când se preconizează să fie realizate condițiile pentru începerea haldarii interioare, ce reprezintă, totodată, rambleierea treptată a excavațiilor. După încetarea activității de exploatare sterilul va fi utilizat la reconstrucția ecologică a suprafețelor afectate de extracție. Activitatea de forare – derocare se va execută de către firme specializate și atestate.

Beneficiarul poate  impune varianta corespunzătoare și anume:

- granulație  și  randamentul maxim pentru 1m de gaură forată și derocată;

- costuri  reduse cu forare și derocare;

- efecte seismice reduse;

-  undă de șoc minimă.

Ulterior, schemele de forare și împușcare vor fi avizate de către un consultant de specialitate.

Se va avea în vedere: frontul unde urmează a fi executate lucrări de foraj și derocare să țînă cont de condiții de siguranță ale utilajului de front precum și măsurile de siguranță pe timpul executării și pregătirii lucrărilor de puscare.

În procesul de puscare vor fi respectate: Legea 126/1995 şi toate "Normele specifice de protecție a muncii pentru depozitarea, transportul și folosirea materiilor explozive", elaborate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 838/14.11.1997.

Extragerea cu ajutorul explozivilor comportă următoarele operații:

-           forarea găurilor de sondă  în care se vor amplasa încărcăturile de explozivi;

-           încărcarea găurilor de sondă cu materialul exploziv necesar, burarea lor și explodarea

-           spargerea la dimensiunile necesare a blocurilor supragabaritice rezultate din explozie, pentru a putea fi încărcate și transportate fără dificultăți;

-           încărcarea materialului derocat și transportul direct la beneficiari în vederea degajării frontului de lucru;

-           lichidarea prin împușcare sau utilaj cu pikon a eventualilor pinteni și praguri de dimensiuni majore apărute pe bermele de lucru, în vederea menținerii orizontalității;

-           copturirea taluzului de blocurile rămase suspendate în urmă impuscarii și îndepărtarea de pe berma a rămășițelor de material împușcat rămase în urmă impuscarilor secundare și copturirii, în scopul începerii unui nou ciclu de operații cu personal specializat  și instruit în acest scop.

-           Încărcarea și transportul materialului derocat la stația de prelucrare.

Cea mai importantă metodă aplicată în carieră va fi cea care utilizează gruparea de explozii cu microintarziere. Această metodă mărește randamentul impuscarilor, acționând în sensul reducerii efectului seismic și al creșterii efectului de derocare.

Activitatea de încărcare și transport

În frontul carierei încărcarea materialului derocat se va face cu autoincarcatoare și excavatoare, în autobasculante și se va transporta la stația de concasare-sortare sau direct la beneficiari (blocurile pentru construcţii şi piatră brută). Șorțurile de agregate de carieră rezultate prin prelucrarea rocii extrase în stația de concasare-sortare (piatră spartă, criblura, nisip concasaj) vor fi depozitate pe platforma adiacentă instalației de unde vor fi încărcate cu autoincarcatorul în autobasculante și transportate la beneficiari.

Principalele faze ale activității de prelucrare–preparare

Prelucrarea minieră are scopul de a realiza șorțurile granulare dorite. Fluxul tehnologic necesar pentru realizarea produselor finite va fi mobil amplasat integral pe vatra carierei la cota +100 m și cuprinde o instalație mobilă de concasare-sortare volumetrică a materialului brut derocat din carieră, agregatele fiind obținute la granulometrii dependențe de șorțurile de material finit care se doresc a fi obținute, funcție de cererile pieței.

Produsul finit obținut în urmă procesului de prelucrare constă în agregate cu clasa de granulometrie (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-25mm, 25-63mm,  piatră spartă mare).  Acestea vor fi stocate pe platforma de depozitare temporară a agregatelor miniere de unde vor fi încărcate pentru livrare în mijloace auto.

Prelucrarea va avea loc în cadrul perimetrului „Piatra Roșie”, în instalația de prelucrare existentă, amplasată la poatele vestice ale masivului pe 4 platforme în cascadă, situate între cotele +107 m (buncărul de alimentare) și +84 m.

Instalația este dotată cu 15 benzi transportatoare, echipate cu covoare de cauciuc care fac legătură între utilajele componente sau evaluează șorțurile clasate în conurile de produse finite. Lungimile benzilor transportatoare sunt de 20-25 m, limitele extreme fiind 15, respective 36 m.

Lățimea covoarelor de cauciuc variază între 500 și 1200 mm, în funcție de granulația și debitul materialului mineral transportat.

Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului

Informații privind producția realizată și resurse folosite

Resursele naturale, cantonate în perimetrul “Traian”, vor fi exploatate pe baza de licență de exploatare,  în conformitate cu prevederile  Art.  28-30 din Legea minelor nr 85/2003. Pentru calculul resursei a fost folosită metodă secțiunilor paralele, care poate determina o valoare apropiată de realitate.

Capacitatea de producție a carierei, luată în calcul că nivel mediu al producției prognozate, va fi de 1.500.000 tone/an, masă minieră consumată, cantitate realizabilă cu utilajele de carieră existente. În condițiile recentei creșteri a cererilor de produse miniere pe piață, se are în vedere majorarea capacității de exploatare la cca 2.000.000 tone/an masă minieră consumată. Alimentarea utilajelor se va face pe o platforma special amenajată, în incinta organizării de șantier existente. În carieră va fi amplasat un concasor mobil ce va prelucra masă minieră. Vor funcționa de asemenea excavatoare, un buldozer, încărcătoare, autobasculante.

Scopul proiectului este acela de a exploata/prelucra în agregate minerale masă minieră ce va fi excavată la nivlul perimetrului propus și a valorificării produselor de carieră.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă în timpul activităţii se va rezumă la utilizarea apei în scopuri igienico-sanitare de către muncitorii ce deservesc activitatea în zona obiectivului minier. Alimentarea cu apă se va realiza distinct pentru zona administrativă şi pentru fronturile de lucru. Pentru personalul din exploatare, necesarul de apă potabilă va fi asigurat de apă îmbuteliată.  Resursele granitice conturate prin lucrările de explorare au fost evaluate la  45.756.000 tone, repartizate pe blocuri de calcul și panouri/trepte de exploatare, încadrate în categoria resurselor identificate-măsurate, cod 331, conform Instrucțiunii tehnice nr.85-08/1998.  Pentru proiectarea lucrărilor de exploatare a fost necesară departajarea acestora în: 1.082.000 tone rezerve minerale neexploatabile, imobilizate în taluze și bermele finale ale fronturilor de carieră; 44.674.000 tone rezerve minerale exploatabile cu treptele de extracție programate.

Lucrările de exploatare se vor desfășura prin avansarea frontului de lucru la nivelul treptei de exploatare, cantitatea totală prevăzută a fi exploatată în primul an de exploatare fiind de 200 000 tone. Se va urmării exploatarea rațională a resursei minerale, în sensul pregătirii și extracției rocii utile, astfel încât să fie asigurată continuitatea activității miniere în timp și spațiu, fără a mai lasă în urmă frontului, porțiuni abandonate de resursă și fără a fi afectate zonele învecinate.Roca utilă extrasă va fi prelucrată în stația de concasare – sortare.

Producția minieră a carierei va constă în următoarele:

- cca. 10% din masă minieră excavată va fi valorificată sub formă de piatră brută;

- restul de 90% din masă minieră excavată va fi prelucrată primar în stația de concasare mobilă instalată în incinta carierei.

Excavatiile programate în perioada analizată vor afecta o suprafață totală de cca 28,0 ha teren constând în:

-       cca 2,3 ha terenri deja afectate de exploatările antebelice;

-       cca 25,7 ha terenuri afectate pentru prima dată de activitatea minieră, astfel defalcate:

-       anul I de activitate, 2024 -

-       anul II de activitate, 2025: 2,4 ha;

-       anul III de activitate, 2026: 2,1 ha,

-       anul IV de activitate, 2027: 2,0 ha,

-       anul V de activitate, 2028: 2.7 ha,

-       perioada 2029-2033:  8,1 ha,

-       perioada 2034-2038: 5,5 ha;

-       perioada 2039-2043: 2,9 ha.

Astfel, la finele perioadei analizate vor rămâne neafectate cca 7,6 ha, acestea urmând să facă obiectul exploatării în perioadele de prelungire a licenței, după epuizarea celor 20 de ani ai licenței.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu Proiectul asigură prin măsurile de diminuare a impactului generat, respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- proiectul nu se regăseşte în planul/programul/strategia adoptate de către o autoritate publică;

- amplasamentul proiectului se suprapune cu aria naturală protejată de interes comunitar  ROSPA0073 Măcin-Niculițel;

- în cadrul proiectului vor fi respectate toate reglementările tehnice în vigoare în domeniul protecției mediului;

- lucrările care se vor realiza, conform proiectului, au un impact redus asupra mediului;

- decizia de emitere a acordului a fost luată în urma analizării documentaţiei depuse, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Comisiei de Analiză Tehnică, pe baza concluziilor şi a recomandărilor din raportul privind impactul asupra mediului;

- nu au fost înregistrate observaţii ale publicului în parcurgerea procedurii de emitere a acordului de mediu.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului (inclusiv ale studiului de evaluare adecvată) şi măsurile pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Proiectul a făcut obiectul evaluării adecvate și a evaluării impactului asupra mediului. Concluziile Studiului de Evaluare Adecvată au fost că acest proiect nu va avea un impact negativ semnificativ asupra integrității siturilor, iar prin aplicarea măsurilor propuse de reducere a impactului, impactul rezidual va fi nesemnificativ. Astfel proiectul nu este de natură să fragmenteze habitatele de interes comunitar nici nu va afecta zonele de cuibarire, odihnă sau migrație.

III. 1. Măsuri de diminuare a impactului în timpul realizării proiectului:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului:

Suprafața proiectului va fi supusă unui proces de metamorfoza datorită caracteristicilor proiectului de extracție a resursei naturale (granițe). Prin urmare, solul de la suprafață terenului va fi supus decopertarii și ulterior depozitat în depozitul de sol vegetal, impactul asupra acestuia fiind direct și pe termen lung.

Acest sol va fi utiliat la finalul lucrărilor în cadrul etapelor de refacere ecologică, etape în care vatra perimetrului afectat va fi supusă ecologizarii prin nivelare și așternere sol vegetal. De asemenea, subsolul perimetrului va fi afectat direct prin extracția rocii utile, acesta fiind practic îndepărtat de pe ampalsament reprezentând s

copul proiectului, astfel că impactul asupra subsolului ireveribil.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apei de suprafață:

- suprafeţele pe care este depus materialul se vor nivela în pantă, asigurându-se astfel scurgerea apelor pluviale;

- la baza treptelor, în mod special la baza treptelor definitive, se vor executa şanţuri de colectare a apelor rezultate din precipitații;

- amplasarea depozitelor temporare de sol vegetal şi de steril pe suprafeţe diferite; se vor utiliza haldele existente pentru perimetrul Piatra Roșe.

- în incinta  organizarii de santier deja exitenta pentru perimetrul Piatra Rosie exista un grup sanitar exterior si un bazin vidanjabil;

- realizarea unui canal de drenaj la baza carierei, prevăzut cu un bazin de decantare pentru reţinerea eventualelor particule de rocă antrenate de apele meteorice care spală fronturile carierei;

- respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului:

- asigurarea şi verificarea tehnică periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport echipate cu motoare cu combustie internă în vederea reducerii poluării cu gaze de eşapament, inspecţia tehnică periodică fiind o operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare;

- stropirea fronturilor de lucru și a drumurilor de acces în carieră, în special în perioadele secetoase, pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi exploatare;

- reducerea pe cât posibil a efectuarii lucrărilor în perioade cu vânt puternic;

- restrictionarea vitezei de deplasare a utilajelor în carieră și pe drumurile de acces;

- transportul materialelor (sol, rocă) se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce înălțimile de cădere din activitățile de transfer al materialelor, cum ar fi înălțimea de descărcare a materialelor care generează praf (pământ, agregate).

- se vor implementa proceduri operaționale de management al traficului prin alegerea traseelor optime de transport, programările curselor vehiculelor și a transporturilor de utilaje și echipamente pentru a minimiza impactul asupra zonelor rezidențiale, precum și regulile de circulație specifice pentru transportul pe drumurile publice și în carieră.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

În ceea ce privește biodiversitatea de la nivelul amplasmentului natură impactului înregistrează următoarele aspecte, și anume:

-       direct pe termen lung – în ceea ce privește vegetația și flora, datorită faptului că suprafață aferentă de 28,4 ha va fi supusă decopertarii treptate.

-       direct pe termen scurt – în ceea ce privește fauna de la nivelul amplasamentului, cunoscut fiind faptul că fauna are o mobilitate ridicată, în momentul în care lucrările miniere vor înceta această va reveni la nivelul suprafetii afectate ocupând habitatele nou formate.

-       indirect pe termen scurt – în ceea ce privește vegetația și flora din vecinătatea amplasamentului, datorită emisiilor de praf din timpul exploatării ce pot fi purtate de vânt și se pot depune pe părțile vegetative ale plantelor afectându-le într-o oarecare măsură activitatea fiziologică și în ceea ce privește fauna din vecinătatea ampalsamentului ce poate fi afectată de activitate prin deranjul realizat de simplă prezența a omului în zona, a puscarilor ce provoacă zgomote și a zgomotelor din timpul lucrărilor de excavare.

Având în vedere caracteristicile proiectului, toate formele de impact prezentate anterior se vor manifesta, cu intensitate diferită, pe toată perioada de funcționare a proiectului, fiind  un impact pe termen lung.

Localizarea perimetrului într-o zona cu tradiție în ceea ce privește activitatea minieră face că impactul să fie extrem de redus pentru toate grupele taxonomice identificate în zona studiată (perimetrul PP și zonele învecinate).

Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații:

- desfășurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus implementării proiectului va

determina o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

- vor fi utilizate numai utilajele și vehiculele cu inspecția tehnică la zi;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul şi apele de suprafaţă sau cele subterane prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş, nisip, pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

- vibrația solului generată de explozie va fi diminuata prin tehnologia de iniiere (microîntârziere). Vibrația la sol în zona așezarilor umane va fi astfel foarte redusă, datorită, în special, amplasamentului carierei față de acestea.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj:

- deşeurile rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, folie de polietilenă, țeavă de înalta densitate), se vor colecta selectiv şi se preda operatorilor economici autorizaţi, astfel încât să fie evitat contactul cu componența solului;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul şi apele de suprafaţă sau cele subterane prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş, nisip, pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric: pe amplasamentul carierei, cât și în vecinătate nu au fost identificate elemente de patrimoniu cultural. Cele mai apropiate vestigii arheologice față de perimetrul studiat se află la distanță de cca 4,2 km în linie dreapta pe direcția sud-vest, către localitatea Traian - situl arheologic de la Traian sat Traian și este situl arheologic "Cetatea Troesmis" sat Turcoaia comuna Turcoaia, județul Tulcea, situat la cca 7,6 km de obiectivul analizat.

Investiția în sine nu este de natură să prejudicieze manifestările etno-culturale caracteristice comunităților din aria respectivă.

Prin urmare, se preconizează că nu va există nici un impact asupra bunurilor materiale, a patrimoniului cultural și arheologic, urmare a implementării proiectului propus, activitățile acestuia neinteractionanad cu activitățile culturale specifice zonei.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea populației:

- management eficient al proiectului pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;

- utilizarea unor utilaje de transport/execuție a căror motoare sunt ecranate acustic în vederea reducerii zgomotelor și vibrațiilor;

- evitarea unor accelerări/ambalări inutile a motoarelor pe perioada de execuție a lucrărilor și limitarea vitezelor de deplasare pe anumite sectoare de drum, în cazul în care acest lucru se impune.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

- depozitarea materialului excavat se va face strict pe amplasamentul lucrărilor astfel încât să nu afecteze alte suprafețe de teren din zonă;

- deșeurile rezultate vor fi predate unor unități specializate în preluarea, depozitarea și neutralizarea acestor tipuri de deșeuri;

- demararea unor măsuri imediate de înlăturare a poluanților rezultați ca urmare a accidentelor în care sunt implicate substanțe toxice și periculoase;

- se vor prevedea intervenții operative în caz de poluare accidentală cauzată de scurgeri semnificative a unor substanțe chimice lichide și ușor antrenabile în apele de suprafață și subterane lucrărilor executate precum și menținerea în stare bună de funcționare a obiectivului;

- se vor folosi materiale absorbante, în cazul scurgerilor de combustibil, uleiuri și alte substanțe cu potențial poluator;

- instruirea angajaților care deservesc utilajele implicate în vederea exploatării corecte a acestora și de acțiune în cazul apariției de poluări accidentale.

III. 2. Măsuri de diminuare a impactului în timpul exploatării:

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului:

- respectarea strictă a perimetrului de exploatare a carierei, conform permisului de exploatare emis de ANRM;

- decopertarea stratului de sol vegetal care precede activităţile de exploatare se face separat, înainte de excavarea stratului de rocă alterată ;

- conservarea solului fertil în depozit temporar, prin:

- depozitare la nivelul haldei deja existente ce deservește perimetrul Piatra Roșie

- compactarea materialului depus şi nivelarea lui în mai multe etape;

- crearea, si mentinerea pe suprafaţa depozitului temporar, de pante de scurgere şi drenuri;

- realizarea, pe suprafaţa depozitului temporar, a unui covor vegetal, alcătuit din plante cu creştere rapidă, în vederea protejării solului de acţiunea erozivă a vântului şi a apei cu mentiunea ca se vor utiliza plante autohtone si se vor evita in totalitate speciile de plante invazive cf.CCMESI

- îndepărtarea, de pe suprafaţa depozitului temporar, a oricărei surse de contaminare a solului.

- decopertarea stratului de rocă alterată, considerat ca steril, fără valoare economică, înainte de derocarea rocii utile. Vatra se degrevează de rezerve şi de sarcini tehnologice, pe etape, în funcţie de volumul de rocă excavat. Sterilul se transportă pe suprafeţele astfel eliberate, în vatra carierei şi pe terenuri plane special amenajate,de unde vor fi folosite pentru reconstrucţia ecologică a amplasamentului.

- sterilul rezultat din copertă și sterilul rezultat din pierderile de extracție va fi utilizat în întregime petru lucrările de refacere a mediului ;

- stropirea și umectarea drumurilor de acces și a fronturilor de lucru din carieră pentru reducerea pulberilor ;

- urmărirea în timp a fisurilor datorate lucrărilor de împușcare din carieră, inclusiv pe terenurile învecinate;

- se va asigura în permanenţă stocul de materiale şi dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanţi, uleiuri, etc.);

- verificarea zilnică a stării de funcţionare a utilajelor şi inlăturarea posibilităţilor de apariţie a avariilor în timpul staţionării acestora în incinta carierei;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor;

- stocarea temporară se va realiza în zone special amenajate, etichetate și codificate corespunzător;

- se vor respecta normele de protecția muncii și PSI.

Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor de suprafață/subterane pe perioada funcționării:

- respectarea tehnologiei de execuție a lucrărilor de exploatare;

- întreținerea șanțurilor de colectare a apelor pluviale ;

- menținerea în bună stare a utilajelor; întreținerea, reviziile periodice și reparațiile se vor realiza doar în unități autorizate;

- în situația unor scurgeri accidentale de produse petroliere se vor utiliza materiale absorbante (nisip, rumeguș,sau material tip Spill-Sorb), urmând a fi eliminate ca deșeuri prin societăți autorizate;

- stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea dispersării acestora în mediul inconjurator;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor și autovehiculelor care deservesc cariera se va desfășura numai în locurile speciale amenajate în acest sens.

Măsuri de diminuare a impactului asupra aerului pe perioada funcționării:

- asigurarea şi verificarea tehnică periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport echipate cu motoare cu combustie internă în vederea reducerii poluării cu gaze de eşapament, inspecţia tehnică periodică fiind o operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare;

- stropirea fronturilor de lucru și a drumurilor de acces în carieră, în special în perioadele secetoase, pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi exploatare;

- reducerea pe cât posibil a efectuarii lucrărilor în perioade cu vânt puternic;

- restrictionarea vitezei de deplasare a utilajelor în carieră și pe drumurile de acces;

- transportul materialelor (sol, rocă) se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce înălțimile de cădere din activitățile de transfer al materialelor, cum ar fi înălțimea de descărcare a materialelor care generează praf (pământ, agregate).

- se vor implementa proceduri operaționale de management al traficului prin alegerea traseelor optime de transport, programările curselor vehiculelor și a transporturilor de utilaje și echipamente pentru a minimiza impactul asupra zonelor rezidențiale, precum și regulile de circulație specifice pentru transportul pe drumurile publice și în carieră.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității:

- după finalizarea lucrărilor, terenul va fi curățat de orice resturi de materiale care în timp, prin degradare, ar putea afecta calitatea solului și implicit a florei locale;

- îndepărtarea deşeurilor menajere deoarece acestea atrag prezența rozătoarelor care

sunt vânate de răpitoare. Deşeurile favorizează și dezvoltarea insectelor, astfel sunt atrase și păsările insectivore în zona centralelor eoliene, crescând riscul de coliziune ;

- se va evita formarea bălților și a mlaștinilor în zona turbinelor deoarece acestea atrag păsările acvatice;

- turbinele vor fi semnalizate pe timpul nopții cu lumina intermitentă roșie cu intervale mari de timp între două aprinderi consecutive, deoarece lumina va face că păsările să fie mai prudente și să evite zona respectivă. Turbinele semnalizate cu lumina intermitentă sunt mai ușor recunoscute de păsările migratoare decât cele semnalizate cu lumina continuă;

Măsuri de reducere a impactului asupra habitatelor și speciilor de plante și

păsări protejate:

În funcție de modul de amplasare a turbinelor față de culoarele de vânt și rețelele electrice s-a evaluat poziția fiecărei turbine în vederea identificării eventualelor cuiburi sau locuri de hrănire pentru speciile de păsări identificate, rezultatul evaluării arătând că din punct de vedere al avifaunei identificate, locațiile turbinelor nu se suprapun cu cuiburi sau zone de hrănire prioritare ale păsărilor astfel încât nu a fost necesară relocarea niciunei turbine din punct de vedere al protecției avifaunei.

Pe lângă dispunerea cât mai durabilă a turbinelor, se recomandă și amplasarea unor instalații generatoare de ultrasunete, care sunt folosite cu succes pe multe aeroporturi în vederea devierii păsărilor din zona pistelor de decolare, în evitarea turbinelor eoliene de către păsările migratoare. Un al doilea beneficiu al instalațiilor generatoare de ultrasunete este că acestea vor devia și eventualele exemplare de lilieci care pot tranzita zona și care altfel ar putea intra în coliziune cu palele în mișcare a turbinelor.

Pentru speciile de reptile și mamifere din zona de studiu nu este necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului deoarece acesta este nesemnificativ, singurul moment când există un deranj minor este pe durata fazelor de construcție, dar care nu va afecta nici ireversibil și nici semnificativ populațiile locale, datorită faptului că nu există habitate de interes comunitar.

De asemenea, se recomandă că fazele de construcție a parcului eolian să fie derulate în perioade care să nu se suprapună cu perioadele de cuibarire a păsărilor și creștere a puilor (mai - august), putându-se derula inclusiv pe perioada migrației de toamna și a iernii. Se recomandă ca pentru minimizarea impactului asupra mediului, amplasamentul parcului eolian să fie respectat așa cum a fost propus, iar odată cu terminarea funcționarii acestora, se recomandă că activitățile de refacere și renaturare a habitatului de pășune să se efectueze țînând cont de particularitățile biodiversității identificate că urmare a monitorizării zonei de studiu, astfel încât starea inițială a mediului să fie restabilită.

Activitățile de transport vor utilizeza doar infrastructura de drumuri deja existente, minimizând astfel zona de influență a speciilor de păsări autohtone și păstrând la minim nivelul impactului.

În vederea evitării generării unor cantități mari de praf că urmare a transportului, pe perioada de amenajare a parcului eolian, beneficiarul va asigura umectarea drumurilor și a zonelor de amenajare a fundațiilor pentru turbine, în vederea minimizării cantităților de pulberi generate în atmosfera.

Referitor la flora, având în vedere că nici una dintre speciile și habitatele prioritare de interes conservativ din ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean nu a fost identificată în zona studiată și că nu a fost identificat nici un tip de impact asupra acestora, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului, deoarece acesta este inexistent.

- Se recomandă amplasarea unor instalații generatoare de ultrasunete, pentru evitarea turbinelor eoliene de către păsările migratoare, precum și devierea  unor exemplare de lilieci care pot tranzita zona, care ar putea intra in coliziune cu palele in mișcare a turbinelor;

- Pentru speciile de reptile și mamifere din zona de studiu nu este necesară implementarea unor măsuri de diminuare a impactului, deoarece acesta este nesemnificativ, singurul moment când există un deranj minor este pe durata fazelor de construcție, dar care nu va afecta nici ireversibil și nici semnificativ populațiile locale, datorită faptului că nu există habitate de interes comunitar.

- Fazele de construcție a parcului eolian se vor derula în perioade care să nu se suprapună cu perioadele de cuibarire a păsărilor și creștere a puilor (mai - august), putându-se derula inclusiv pe perioada migrației de toamna și a iernii;

- Pentru minimizarea impactului asupra mediului, se va respecta amplasamentul parcului eolian, iar odată cu terminarea funcționarii acestora, activitățile de refacere și renaturare a habitatului de pășune se vor efectua ținând cont de particularitățile biodiversității identificate că urmare a monitorizării zonei de studiu, astfel încât starea inițială a mediului să fie restabilită;

- În vederea evitării generării unor cantități mari de praf ca urmare a transportului, pe perioada de amenajare a parcului eolian, beneficiarul va asigura umectarea drumurilor și a zonelor de amenajare a fundațiilor pentru turbine, în vederea minimizării cantităților de pulberi generate în atmosferă;

- Referitor la floră, având în vedere că nici una dintre speciile și habitatele prioritare de interes conservativ din ROSCI 0201 Podișul Nord Dobrogean nu a fost identificată în zona studiată și că nu a fost identificat nici un tip de impact asupra acestora, nu sunt necesare măsuri de reducere a impactului, deoarece acesta este inexistent.

Măsuri de diminuare a impactului zgomotului și vibrațiilor pe perioada funcționării:

Nivelul presiunii sunetului la o distanță de 40 m de o turbină tipică este de 50-60 dB (A), ceea ce echivalează cu nivelul unei conversații umane obișnuite. La 150 m zgomotul scade la 45,5 dB (A), echivalent cu zgomotul normal dintr-o locuință. La distanță de peste 300 m zgomotul funcționarii unor turbine se confundă cu zgomotul produs de vânt. Vor fi montate turbine eoliene de ultima generație, certificate, privind  respectarea normelor europene privind nivelul de zgomot.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj: nu este cazul.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Pe teritoriul acoperit de proiect sau în vecinătatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice importante.

Măsuri de diminuare a impactului pentru peisaj: nu este cazul.

Măsuri de diminuare a impactului pentru patrimoniul cultural şi istoric:

Zona în care s-a ales amplasarea celor două turbine eoliene nu are importantă culturală și este o zona fără vestigii arheologice.

Măsuri de diminuare a impactului pentru riscul privind sănătatea:

Amplasamentul celor două turbine se află la aproximativ 1,2 km de locuințe.

Măsuri de diminuare a impactului pentru radiaţii: nu este cazul

Măsuri de diminuare a impactului pentru resurse naturale: nu este cazul.

Măsuri privind diminuarea impactului pentru deșeuri:

Deşeurile generate din activitatea de întreţinere a turbinelor eoliene vor fi eliminate prin operatori economici autorizaţi.

III. 3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Principalele lucrari de inchidere si refacere a mediului sunt urmatoarele:

Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali

Pentru protejarea masivului din zona adiacenta a perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri artificiale. In acest sens se vor intreprinde urmatoarele:

- se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare treptei de exploatare;

- se vor elimina socurile seismice date de explozivi, controland derocarile prin adaptarea impuscarilor cu microintarzieri si prin ecranarea masivului in care se propaga undele seismice.

- se vor limita vibratiile produse de functionare a utilajelor din cariera la un nivel  nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

- se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;

- se vor evita total infiltratiile prin apa, prin executia unor drenuri de apa pe berme si vatra carierei (sau se va asigura un unghi de scurgere naturala a vetrei) pentru eliminarea apelor in cazul unor precipitatii abundente; va fi realizata o panta de cca 10 % a vetrei carierei pentru asigurarea scurgerii naturale a apei din precipitatii, spre santul drenor principal, surplusul de apa din precipitatii fiind dirijat catre separatorul gravitational.

Lucrari de asigurarea stabilitatii taluzurilor treptelor carierei

Data fiind natura rocii exploatate si metoda de exploatare aplicata in perioada licentei, nu vor fi necesare taluzari, in conditiile in care:

·         roca este masiva, compacta fara pericolul desprinderii din fronturile finale;

·         unghiul de taluz al fronturilor de exploatare, α=65-75⁰;

·         treptele au inaltimi de 15m;

·         bermele de siguranta au latimi de minim 3m, iar din 30 in 30 metri, masurati pe verticala (la fiecare doua trepte), latimea lor va fi de 6 metri;

·         inaltimea totala a fronturilor finale ale carierei va fi cuprinsa intre 10 si 25 metri;

·         unghiul general al fronturilor finale va fi de cca 55-60⁰.

Lucrari de rambleiere a excavatiilor

Zacamantul cercetat se continuie in profunzime, sub cota +100, astfel ca exploatarea descendenta va continua si dupa anul 2026. Se estimeaza ca zacamantul poate fi exploatabil in conditii de rentabilitate, cel putin pana la cota +5m.

In aceste conditii nu se poate pune problema rambleierii cavului nou creeat cu lucrarile programate in perioada analizata. Atunci cand vor fi realizate conditiile pentru haldarea interioara pe vatra finala a actualei cariere, se va realiza rambleierea treptata a cavului creeat in vecinatatea sudica a perimetrului ”Traian”, utilizand material mineral steril obtinut din lucrarile de extractie si prelucrare a granitului.

In perioada de valabilitate a licentei vor fi haldati interior cca 1.543.000 mc material steril, volum insuficient pentru ramblierea intregului cav, astfel ca sarcina refacerii terenului afectat cu permisele de exploatare va reveni si perioadelor ulterioare anului 2026.

Dupa terminarea activitatii de extractie din cariera, suprafata se va rambleia cu sterilul rezultat din procesul de exploatare.

Rambleierea suprafetei afectate prin exploatare va fi prima faza de reconstructie ecologica a zonei.

Dupa rambleiere se va trece la urmatoarele faze de reconstructie ecologica (resolificare si inierbare cu ierburi perene). La finalul activitatii de exploatare din cariera sunt prevazute lucrari de rambleiere a excavatiilor, sterilul din depozitul temporar urmand a fi relocat in ampriza carierei, prin asternere si nivelare ca strat suport pentru solul vegetal.

Asternerea uniforma a solului fertil pe terenul amenajat este urmata de obicei  insamantarea terenurilor cu ierburi perene si intretinerea suprafetelor inierbate. Insa, tinand cont de istoricul zonei studiate apreciem ca fiind mult mai benefic pentru vegetatie sa se opteze pentru revegetarea naturala. Astfel, zonele impactate vor fi revegetate natural cu speci din flora spontana autohtone zonei analizate, creandu-se habitate propice faunei facilitand practic repopularea pe cale naturala.

Pentru stabilizarea suprafetelor pot fi plantate specii de arbusti autohtoni precum paducel (Crataegus monogyna), prun salbatic (Prunus spinosa), macies (Rosa canina), etc. Chiar si insamantare daca este strict necesar insa numai cu material seminal al speciilor autohtone.

In functie de suprafetele disponibilizate, in perimetrele vecine, se recomanda trecerea la haldare interioara in golurile de excavare create in anii anteriori.

Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril

Se impune intretinerea in permanenta a depozitelor si evitarea depozitarii sterilelor miniere in alte spatii decat cele prevazute prin prezenta documentatie. Dupa finalizarea lucrarilor de extractie, dupa relocarea intregii cantitati de steril se vor executa lucrari de ecologizare pe terenurile rambleiate, respectiv copertare cu sol vegetal din depozitul de sol sau din surse externe, pe terenul amenajat (strat de cca 20cm).

Deasemenea, intreaga cantitate de sol recuperata din decopertare va fi utilizata dupa incheierea lucrarilor de exploatare la reconstructia ecologica finala.

Lucrari de decontaminare a terenurilor

Nu sunt prevazute lucrari de decontaminare a terenurilor din cadrul perimetrului de exploatare. Insa, in cazul in care vor aparea scurgeri accidentale de carburanti sau uleiuri, se va actiona cu material absorbant tip Spill Sorb. Pentru reducerea riscurilor poluarii cu produse petroliere (combustibili si lubrifianti), reviziile si reparatiile utilajelor se vor face periodic conform graficelor si specificatiilor tehnice in unitati specializate.

Alimentarea cu combustibil se va face in zone special amenajate (zona organizarii de santier a carierei). Autovehiculele care vor efectua transportul in zona, vor avea inspectia tehnica obligatorie, efectuata. La reconstructia ecologica finala se vor executa decontaminarea terenurilor in cazul  in care se constata infestarea cu poduse petroliere.

Lucrari de resolificare a terenurilor

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de exploatare nu sunt prevazute lucrari de resolificare.  Sterilul din depozitul temporar va fi relocat la sfarsitul lucrarilor de exploatare in ampriza carierei, pe vatra, pentru rambleierea suprafetei, ca strat suport pentru solul vegetal. Asternerea solului vegetal se va  face in straturi de 0,20m pe toate suprafetele amenajate din zonele afectate de excavatii. Solul vegetal va fi preluat din depozitul temporar sau din depozite de imprumut din zona.

Lucrari pentru refacerea vegetatiei (plantari, inierbari)

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare in cariera  se va trece la executarea lucrarilor de reconstructie ecologica a suprafetelor de teren eliberate. Pentru reconstructia ecologica a zonelor afectate prin exploatare sunt prevazute lucrari de rambleiere cu sterile miniere din exploatare, urmate de lucrari de nivelare,  resolificarea si inierbare a suprafetelor

Pentru refacerea vegetatiei, suprafetele afectate de excavatii, incinta de organizare de santier, si suprafetele ocupate cu depozite de steril din perimetrul minier pot fi inierbate. Pentru inierbare se vor utiliza seminte de ierburi perene autohtone. Nu vor fi folosite specii de plante incadrate ca fiind invazive sau cu un potential invaziv ridicat precum: Ailanthus altissima (cenuser), Robinia pseudoacacia (salcam), etc. Prin executia acestor lucrari se urmareste pe de o parte sa se armonizeze suprafata terenurilor ecologizate cu cadrul natural inconjurator, iar pe de alta parte se va asigura cresterea stabilitatii terenului si evitarea fenomenului de eroziune de la suprafata. Lucrarile de refacerea vegetatiei vor tine cont de urmatoarele mentiuni privind cultivarea:

- lucrarile nu vor avea loc in conditii nefavorabile sau cand solurile sunt excesiv de umede;                                                                                                                                                                                              - se va evita utilizarea masinilor excesiv de grele pe o suprafata care trebuie semanata;

- toate corpurile straine: pietre si alte deseuri vor fi indeparate de pe amplasament;                                                          - in momentul in care solul este destul de uscat si poate fi lucrat, va fi nivelat in contururi line cu pante specificate pentru o drenare adecvata;

- semanarea/plantarea va avea loc in conditii adecvate, cand vremea este umeda si calda,  iar solul are rezerva suficienta de umiditate.

Măsuri de protecţie a biotopurilor si habitatelor de pe amplasament

Pentru a nu fi produse perturbari grave ale echilibrului ecologic, este necesara adoptarea de masuri de protectie a florei si faunei, precum:

-                      respectarea graficului de lucrari, in sensul limitarii traseelor si programului de lucru, pentru a limita impactul asupra florei si faunei;

-                      utlizarea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat activitatii de exploatare, precum si echiparea cu sisteme performante de retinere a poluantilor si de minimizare a emisiilor in atmosfera;

-                      mentinerea functionarii la parametrii optimi proiectati si verificarea periodica a tuturor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport specifice exploatarii;

-                      introducerea sistemului de perforare umed;

-                      stropirea drumurilor de acces, a drumurilor tehnologice, in vederea reducerii pulberilor sedimentabile generate ca urmare a activitatii de exploatare;

-                      gestionarea corespunzatoare a deseurilor: colectarea, valorificarea si transportul deseurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate si ambalaje la unitatile specializate;

-                      executia tuturor reparatiilor utilajelor si mijloacelor de transport in ateliere specializate, amplasate in afara suprafetei perimetrului de exploatare;

Masuri pentru diminuarea impactului asupra peisajului

Pentru diminuarea impactului asupra peisajului, recomandam respectarea urmatoarelor masuri:

- realizarea de inierbari ale taluzelor si bermelor carierei, precum si realizarea lucrarilor de înierbare si plantare arbusti;

- realizarea unei perdele de arbori si arbusti, din specii native preucm: paducel, prun salbatic, scumpie, liliac, pe conturul carierei si in lungul drumului principal de acces, atat pentru diminuarea impactului asupra imaginii de ansamblu a zonei si asupra vegetatiei, constituind totodata si bariera pentru diminuarea zgomotului la < 65 dB.

Principalele lucrări, privind refacerea mediului afectat de exploatarea a granitelor din perimetrul „Traian”, se vor executa la terminarea activităţii şi vor fi legate de refacerea treptelor carierei, refacerea stratului de sol şi asigurarea stabilităţii acestuia.

Masuri pentru diminuarea impactului proiectului asupra populatiei si a sanatatii umane

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, stipuleaza obligativitatea respectarii principiilor ecologice in procesul de dezvoltare social-economica, pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos pentru populatie.

Amplasarea lucrarilor de exploatare din perimetrul “Traian“, comuna Cerna, judetul Tulcea trebuie sa se realizeze fara a prejudicia in vreun fel salubritatea, ambientul, spatiile de odihna, starea de sanatate si confort ale populatiei.

In acest sens, este necesar a fi respectate urmatoarele masuri:

- functionarea, la parametrii optimi proiectati, a utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor si a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor utilajelor de extractie si mijloacelor de transport al agregatelor, astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

- limitarea cantitatilor de exploziv la detonarea rocilor si folosirea unor explozivi cu actiune brizanta redusa, pentru diminuarea vibratiilor;

- reducerea vitezei de circulatie si a capacitatii de transport, pe drumurile publice;

- stropirea zilnica a drumurilor din incinta carierei si a drumurilor de transport al rocilor utile la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

-  mentinerea masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor stabiliti de fabricant;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport prin asigurarea camioanelor cu prelate;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

Activitatea de derocare cu explozivi desfasurata în perimetrul analizat va avea efecte negative limitate asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public, având în vedere că distanţa până la cele mai apropiate aşezări umane:  Traian, Turcoaia si Cerna,  situate la cca 5 km, distanţă la care efectele seismice nu vor avea un impact negativ.De asemeni, prin adoptarea schemei de amplasare a gaurilor cat si utilizarea sistemului NONEL, se va produce o impuscare cu trepidatii foarte reduse, sfaramare foarte buna si imprastiere foarte mica a rocii si, de asemenea, se diminueaza foarte mult zgomotul si unda detonanta (ce afecteaza, de regula, vecinatatile carierei).

Masuri propuse pentru reabilitarea suprafetelor ocupate temporar si de refacere ecologica a zonelor afectate de lucrari cu folosinte ulterioare functionarii proiectului

Inchiderea perimetrului studiat presupune realizarea unui ansamblu de lucrari si masuri care au menirea de a aduce si mentine zona afectata de lucrarile miniere la o stare corespunzatoare din punct de vedere al mediului si de a preveni degradarea ei în timp.Principalele lucrari pentru refacerea mediului la terminarea activitatii vor fi cele legate de refacerea solului si de asigurarea stabilitatii acestuia. Totodata sunt necesare lucrari menite sa indeparteze din fostul perimetru minier toate potentialele surse de poluare.Lucrarile ce se impun a se executa la terminarea activitatii de exploatare din cariera  sunt:

-           retragerea tuturor utilajelor si instalatiilor din zona de exploatare;

-           depozitarea deseurilor industriale si de alta natura in locuri special amenajate ;

-           dezafectarea utilitatilor si din cadrul organizarii de santier, care au caracter provizoriu;

-           refacerea unghiurilor de taluz ale exploatarii, pentru evitarea alunecarilor de teren, pentru favorizarea acumularii paturii fertile de sol si evitarea antrenarii acestuia de catre apele de siroire;

-           nivelarea si finisarea bermelor la treptele finale;

-           executarea lucrarilor de umplutura si nivelare a terenului;

-           stabilizarea haldelor interioare (rambleuri) de steril;

-           acoperirea suprafetelor treptelor si taluzurilor cu un strat de sol vegetal;

-           ameliorarea terenului prin imbunatatirea calitativa a solului vegetal;

-          lucrari de inierbare  a zonelor haldate din interiorul excavatiei

La refacerea terenului afectat de lucrarile de exploatare, nu se utilizeaza deseuri provenite din construcţii si demolari sau alte materiale de construcţii, cu continut de substante periculoase.

Pentru speciile de pasari rapitoare (consumatoare de micromamifere si herpetofauna) si pentru specii de avifauna cuibaritoare la sol - Crearea unor adăposturi pentru reptile si micromamifere: realizate din bucăţi de lemn de dimensiuni mari (trunchiuri, crengi etc.) amplasate în locaţii stabilite din zona vestică a amplasamentului proiectului, astfel încât să permită crearea unor spaţii libere între acestea şi apoi vor fi acoperite cu crengi subţiri şi cu paie sau un strat subţire de sol pentru permiterea instalării vegetaţiei naturale.

Aceste adăposturi pot fi utilizate de reptile atât în perioada de reproducere (adăpostul creat asigură temperatura necesară dezvoltării pontelor), cât şi ca hibernacule. Micromamiferele vor putea de asemnea sa foloseasca aceste adaposturi  pentru mascarea gaurilor de vizuni/galerii. Aceste activitati vor conduce la sporirea efctivelor popualtionale ale hranei rapitoarelor.

Pentru specia Oenanthe pleshanka. In cadrul  programului de refacere ecologica se va introduce o schema de reconfigurare a terenului cu roca la zi, habitat necesar specie. După încetarea activității și abandonarea carierei, specia poate să revină la nivelul suprafetei afectate anterior.

Descrierea problemelor probabil sa apara in dezvoltarea proiectului

In perioada de exploatare a rocii utile si de constructii din cadrul proiectului propus, exista posibilitatea aparitiei unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului, generate de urmatoarele activitati:

- transportul si manipularea substantelor toxice si periculoase precum: explozivi, combustibili si uleiuri;

-  scurgeri accidentale de combustibili si uleiuri;

-  accidentele mijloacelor care transporta substante periculoase;

- accidentele cu explozii sau incendii in care sunt implicate autovehicule care transporta substante toxice si periculoase sau inflamabile.

Pentru executarea lucrarilor de puscare, unitatea va incheia un contract de prestari servicii cu o societate autorizata pentru detinerea, transportul si folosirea materiilor explozive.Siguranta in functionare a utilajelor si instalatiilor din perimetrul ”Traian”, comuna Cerna, judetul Tulcea si, implicit, realizarea capacitatilor de productie preliminate, sunt conditionate, in mare masura, de respectarea metodei de exploatare, asigurarea stabilitatii limitelor exploatarii si a zonelor de depozitare a solului, respectarea pilierilor de protectie fata de vecinatati si obiectivele din zona.

In vecinatatea perimetrului analizat, nu sunt identificate instalatii industriale cu risc major. Instalatii care intra sub incidenta Directivei Consiliului 96/82/CE, transpusa si implementata prin HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, nu sunt identificate pe distante de 5,0 km fata de perimetrul analizat.

Consecintele negative ale acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului

In urma activitatilor enumerate mai sus, pot rezulta impacturi semnificative asupra calitatii solului, apelor de suprafata si subterane, vegetatiei si faunei. Insa, daca vor fi respectate masurile de protectie pentru fiecare factor de mediu, asa cum au fost ele mentionate in prezentul raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, impactul acestor activitati nu va fi semnificativ asupra factorilor de mediu, iar riscul producerii unor evenimente cu impact negativ va fi minim.

Datorita distantelor dintre perimetrul de exploatare si asezarile umane, precum si masurilor preconizate de beneficiar, nu se prevede posibilitatea aparitiei unor accidente sau avarii cu impact major asupra populatiei si a mediului inconjurator. De asemeni, zona perimetrului analizat nu este caracterizata prin alunecari de teren, eroziuni, fenomene carstice si nici nu este o zona predispusa alunecarilor de teren. In plan socio-uman, influenta lucrarilor de exploatare a granitelor din perimetrul "Traian", comuna Cerna, judetul Tulcea este benefica, prin locurile de munca oferite locuitorilor din zona.

Amploarea efectelor negative

In urma analizei activitatilor din cadrul exploatarii preconizam faptul ca amploarea efectelor negative, in cazul in care se va produce, va fi localizata, pe suprafete mici, de scurta durata si cu un impact reversibil, in special datorita respectarii masurilor de prevenire a accidentelor.

Stadiul de pregatire in caz de accident/dezastru/situatii de urgenta

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul perimetrului, este necesara adoptarea urmatoarelor masuri:

- urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientilor de stocare a uleiurilor si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje;

- verificarea utilajelor si mijloacelor de transport, daca functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- verificarea, la perioade normate, a instalatiilor electrice, de aer comprimat, a buteliilor de oxigen sau alte containere cu materiale explozive, inflamabile si periculoase, daca functioneaza la parametrii optimi;

- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente, se vor intocmi programe de interventie care sa prevada masurile necesare, echipele, dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident;

- actionarea imediata, in caz de accidente, a autoritatilor abilitate si luarea de masuri pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate;

- realizarea de semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de lucru;

- identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea de lucrari de stabilizare;

- implementarea unui sistem de apel de urgenta, in scopul asigurarii posibilitatii de transmitere de informatii cu caracter de urgenta, precum accidentele.

Protectia zacamantului

Pentru protejarea masivului din zona adiacenta perimetrului de exploatare se vor lua masuri de evitare a activarii si dezvoltarii fisurilor naturale preexistente, precum si pentru eliminarea posibilitatii de aparitie de noi fisuri artificiale. In acest sens se vor intreprinde urmatoarele:

-           se va evita supraincarcarea artificiala a bermei superioare;

-           se vor elimina socurile seismice date de explozivi, controland derocarile prin adaptarea impuscarilor cu microintarzieri si prin ecranarea masivului adiacent cu un mediu cu ingredienta acustica mai mica decat cea a mediului in care se propaga undele seismice. In acest scop se va putea utiliza puscarea de prefisurare;

-           se vor limita vibratiile produse de functionarea utilajelor din cariera la un nivel

nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;

-           se va mentine in permanenta panta taluzurilor in limite normale de siguranta;

-           se vor evita total infiltratiile de apa, prin executia unor drenuri de apa pe berme si vatra carierei (sau se va sigura un unghi de scurgere naturala a vetrei pentru eliminarea apelor in cazul unor precipitatii abundente).

Protectia taluzurilor si a bermelor finale de cariera:

La taluzurile treptei in miscare (in exploatare) se vor lua urmatoarele masuri:

-                      se vor respecta elementele geometrice ale treptei, determinate prin proiect, si anume: unghiul si inaltimea taluzului, latimile minime ale bermelor de lucru, transport si siguranta;

-                      se va verifica vizual si prin masuratori topografice stabilitatea;

-                      se vor preciza contururile taluzurilor definitive la marginea in exploatare a carierei in functie de proprietatile fizico-mecanice ale rocilor din masiv si durata de serviciu programata pentru taluzurile respective;

-                      se va urmari periodic stabilitatea taluzurilor definitive, vizual si prin ridicari topografice;

In cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua masuri de stabilizare cu ancore sau cabluri pretensionate.

Protectia stabilitatii depozitului de sol vegetal

Pentru prevenirea pierderii stabilitatii si alunecarii depozitului de sol, se impune adoptarea unor masuri de ordin constructiv si de intretinere a acestui depozit de sol fertil, pe toata durata activitatilor de exploatare:

-           materialul haldat va fi cat mai uniform repartizat pe suprafata de depozitare;

-           se vor executa lucrari de drenare la baza depozitului, prin santuri sapate in terenul de baza, cu scurgere asigurata;

-           se vor respecta cu strictete: inaltimea depozitului, unghiul de taluz si celelalte elemente constructive, stabilite prin proiect dupa metodele de calcul ale mecanicii rocilor si in baza parametrilor  fizico-mecanici.

-           depozitul  se va compacta si nivela cu utilaje de haldare adecvate;

-           realizarea unui unghi de taluz al depozitului de maxim 25°;

-           inaltimea maxima a depozitului nu va depasi 5 m;

-           prin lucrari specifice se vor intercepta, dirija si indeparta apele superficiale din depresiuni, gropi sau alte acumulari de ape ce pot aparea, dupa precipitatii abundente.

Menționăm faptul că perioadele reprezentate sunt generale și se pot modifica, fiind influențate de variați factori precum: starea vremii, condiții climaterice, ecologia speciilor vizate, caracteristicile speciilor vizate de monitorizat (ex: hibernacule, dezvoltarea precoce/târzie a aparatului foliar și chiar a florii la unele plante, etc.)

IV.Condiţii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în Avizul de gospodărire apelor: nu este cazul.

# 1.  În timpul realizării proiectului:

# a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcate cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice.

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12.574-87;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

# b) condiţii de ordin tehnic care reies din Raportul privind impactul asupra mediului și Studiul de Evaluare Adecvată:

Se va asigura respectarea următoarelor condiţii:

# pentru factorul de mediu aer:

# se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o bună organizare de şantier, astfel încât să se asigure protecţia atmosferei;

# minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

# pentru factorul de mediu apă:

# este interzisă depozitarea de materii prime, materiale, deşeuri precum şi staţionarea utilajelor în albia cursurilor de apă;

# este interzisă eliminarea apelor uzate provenite de la organizarea de şantier înainte de a fi epurate corespunzător;

# pentru factorul de mediu sol/subsol:

# circulaţia cu mijloace auto se va face cu precădere pe căile de acces existente,

# se va evita decopertarea solului şi îndepǎrtarea vegetaţiei pe o suprafaţǎ mai mare decât cea strict necesarǎ,

# refacerea solului în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţa initială;

# pentru efectuarea lucrărilor de construcţie se recomandă folosirea de mijloace de transport a materialelor şi a deşeurilor prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva împrăştierii lor pe traseele de circulaţie, conform normelor impuse prin lege;

# se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, a utilajelor şi mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora.

# pentru gestionarea deşeurilor:

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea se interzice abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor;

- se interzice eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- de a facilita și îmbunătăţi pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, reciclarea şi alte operaţiuni de valorificare,

- să colecteze deşeurile separat şi să nu le amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite;

- de a efectua operaţiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor;

- să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens;

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decat in spatiile special amenajate;

- pentru prevenirea potenţialelor accidente rezultate ca urmare a activităţilor desfăşurate este necesară adoptarea următoarelor măsuri:

# elaborarea, în conformitate cu legislația în vigoare a unui Plan de prevenire a poluărilor accidentale şi numirea unei persoane responsabile cu protecția factorilor de mediu, atât în cadrul punctelor de lucru, cât şi în cadrul organizării de șantier;

# urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipientelor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

# realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

# realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi să acţioneze;

# verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

# verificarea la perioade normate, a instalaţiilor electrice, de aer comprimat, inflamabile, toxice şi periculoase, dacă funcţionează la parametrii optimi;

# pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluări în urma unor accidente, se vor întocmi programe de intervenţie care să prevadă măsurile necesare, echipele, dotările şi echipamentele de intervenţie în caz de accident;

# anunţarea imediată, în caz de accidente, a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

# pentru protecţia biodiversităţii:

# se va respecta strict implementarea proiectului pe amplasament, așa cum a fost stabilit în documentație;

# se va realiza monitorizarea biodiversității pe toată perioada de valabilitate a acordului de mediu și  se va  transmite Raportul anual la APM Tulcea;

# respectarea condițiilor impuse în Avizul Administrației Parcului Național Munții Măcinului nr. 33/09.07.2024:

# -   respectarea măsurilor de protecția mediului, înscrise în Planul de management integrat al APN Munţii Măcinului, ROSCI0123 Munţii Măcinului şi ROSPA0073 Măcin-Niculiţel și a prevederilor din legislația în vigoare, respectiv măsurile asumate prin memoriul tehnic și certificatul de urbanism.

# Condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# 2.  În timpul exploatării:

# a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

# respectarea legislaţiei în domeniu;

# managementul deşeurilor generate pe amplasament în perioada de funcţionare se va realiza în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

# se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor generate din activitate;

# colectarea şi stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate se va face în spaţii special amenajate;

# valorificarea/eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi specializate autorizate;

# zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească limitele prevăzute de SR 10009/2017.

# b) condiţii care reies din Raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz: beneficiarul are obligația de a respecta toate măsurile propuse de specialişti pentru reducerea potenţialului impact identificat în urma activităţilor de monitorizare.

# c) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii.

# d) condiţii prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

V.Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului

# a) etapa de încadrare:

# - adresa APM Tulcea nr. 8903/06.07.2022 privind înaintarea memoriului către membrii CAT-APM Tulcea;

# - adresa APM Tulcea nr. 9364/14.07.2022 privind convocare membrii CAT-APM Tulcea la şedinţa din data de 19.07.2022;

# - Proces verbal încheiat la şedinţa CAT-APM Tulcea, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 9608/19.07.2022;

# b) etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

# - adresa APM Tulcea nr. 10982/22.08.2022, de înaintare către membrii CAT –APM Tulcea a propunerii privind aspectele relevante pentru protecţia mediului care trebuie dezvoltate în raportul privind impactul asupra mediului, în funcţie de natura, dimensiunile şi localizarea proiectului, precum şi componenţa echipei de experţi stabilită de către titular.

# c) etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului

# - Adresa APM Tulcea nr.1371/27.10.2022 privind prin care membrii CAT sunt informați asupra datei de dezbaterii publice și prin care se solicită opinii/observații comentarii cu privire la Studiul de evaluare adecvată și Raportul de Impact asupra Mediului;

# - Adresa APM Tulcea nr.15255/06.12.2022, prin care membrii CAT sunt convocați la ședința din data de 08.12.2022;

# - Adresa APM Tulcea nr.7375/25.05.2023 prin care prin care se solicită opinii/observații comentarii cu privire la Studiul de evaluare adecvată și Raportul de Impact asupra Mediului;

# - Adresa APM Tulcea nr. 8186/11.06.2024 prin care prin care se solicită opinii/observații comentarii cu privire la Studiul de evaluare adecvată și Raportul de Impact asupra Mediului;

# - Proces verbal nr. 8610/18.06.2024 de luare a deciziei de aceptare a RIM și emitere acord de mediu.l

VI. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

# depunerea solicitării

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:  afişare pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 07.07.2022;

# Anunţul cu privire la depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: publicare în ziarul „Delta” din 09.07.2022, afişat la sediul UAT comuna Cerna, cu nr. 4505/14.07.2022.

# încadrarea solicitării:

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: afişare la sediul și pe site-ul APM Tulcea în data de 11.08.2022;

# Anunţul cu privire la decizia etapei de încadrare: publicare în ziarul „Delta” din 04.08.2022, afişat la sediul UAT comuna Cerna cu nr. 5212/04.08.2022.

# definirea domeniului evaluării

# Afişare Îndrumar privind întocmirea Raportului privind impactul asupra mediului pe site-ul APM Tulcea în data de 21.09.2022.

# dezbaterea publică:

# Afişarea Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, pe site-ul APM Tulcea în data de 27.10.2022;15.05.2024;

# Anunţul cu privire la depunerea Raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: afişat pe site-ul/avizierul APM Tulcea în data de 27.10.2022;

# Anunţul titularului cu privire la depunerea raportului privind impactul asupra mediului şi de realizare a dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului: publicare în ziarul „Delta” din 27.10.2022, afişat la sediul UAT comuna Cerna cu nr. 6824/26.10.2022;

# Dezbaterea publică desfăşurată la sediul Primăriei comunei Cerna, judeţul Tulcea în data de 29.11.2022. Nu au fost observații din partea publicului interesat.

# decizia de emitere a acordului:

# Anunţul cu privire la emiterea acordului de mediu: publicat în ziarul “Delta” din 21.06.2024, afişat la sediul Primăriei comunei Cerna cu nr. 3470/20.06.2024;

# Anunţul cu privire la emiterea acordului a fost afișat pe site –ul APM Tulcea în data de .......;

# Proiectul ......

Când și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

La dezbaterea publică desfăşurată la sediul UAT Comunei Cerna nu au fost observații din partea publicului interesat.

Cum au fost luate în considerare propunerile/observațiile justificate ale publicului interesat:

Nu au fost înregistrate alte propuneri/observaţii ale publicului interesat, pe perioada de derularii etapelor procedurale de evaluare a impactului asupra mediului.

Dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului și dacă acestea au fost puse la dispoziția publicului interesat:

- completări depuse cu adresa înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7210/23.05.2023, afișate pe site-ul APM în data de 24.05.2023;

-  completări depuse cu adresa înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7485/274.05.2024, afișate pe site-ul APM în data de 10.06.2024;

VII. Concluziile consultărilor transfrontaliere, după caz: nu este cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor:

a) în timpul realizării proiectului;

Se propune un program minim (deplasări în teren) pentru monitorizarea biodiversității, în general: Total: 18 zile/an

- Aspectul prevernal (01.03.-30.04): 3 zile

- Aspectul vernal (01.05.-15.06):      3 zile

- Aspectul estival (16.06.-15.07):      3 zile

- Aspectul serotinal (16.07-15.09):   3 zile

- Aspectul autumnal (16.09.-31.10): 3 zile

- Aspectul hiemal (01.11.-29.02):     3 zile

Monitorizarea biodiversității va fi făcută de o firmă de specialitate, în baza unui contract cu beneficiarul. Vor fi monitorizate speciile de păsări, cât și alte specii de flora, fauna și habitatele protejate.

De asemenea, vor fi monitorizate lucrările de refacere a perimetrelor afectate de activitățile miniere conform planului tehnic de refacere a mediului și în concordanță cu măsurile de conservare din planul de management al ariei protejate.

Întreaga responsabilitate în privința realizării acestor lucrări și a raportării datelor către autoritățile competențe revine beneficiarului, pe baza studiilor întocmite de consultantul de specialitate autorizat.

Program de monitorizare biodiversitate

|  | Luna |
| --- | --- |
| Grupă de monitorizat | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec |
| Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amfibieni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reptile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari cuibaritoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari sedentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari de pasaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasari oaspeti de iarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiroptere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mamifere (altele decat Chiropterele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plante/Habitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Perioada optimă

Perioada suboptimă

| Măsură | Specia/ habitatul afectat/ ă | Parametrul căruia i se adresează măsura | Impactul căruia i se adresează măsura | Calendarul de implementare a măsurilor | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| MS1-Monitorizarea elementelor de biodiversitate de la nivelul perimetrului și a zonelor învecinate conform protocoalelor de monitorizare specifice pe tot parcursul funcționării activității precum și post închidere, când va fi cazul. Monitorizarea atenta de specialisti in vederea identificarii unei posibile cuibariri ulterioare – cu precadere pentru specia Oenanthe pleshanka – specie de interes comunitar cuibaritoare la sol. Pana in prezent nu a fost identificata cuibarirea speciilor la nivelul zonei analizate | Toate speciile de pasari cu precadere Oenanthe pleshanka | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire Acoperirea tufelor si arborilor dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti | PH AH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS2 - Este interzisa detinerea de caini liberi pentru paza amplasamentului si/sau atragerea de caini comunitari, acestia afecteaza populatia de mamifere mici din zona studiata, afectand astfel indirect indivizi speciilor de avifauna pentru care mamiferele mici reprezinta resursa trofica (rapitoare). Se poate permite detinerea autorizata a cainilor de paza doar adapostiti in canise. Masura necesar a fi adoptata in special pentru specia Oenanthe pleschanka (specie de interes comunitar, cuibaritoare la sol, caracteristica habitatelor cu roca la zi). | Toate speciile de pasari cu precadere Oenanthe pleshanka | Marimea populatiei Tipar de distributie | PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS3 - Este interzisa utilizarea substantelor biocide la nivelul amplasamentului in vederea controlului asupra popualtiilor de nevertebarte si/sau mamfiere mici pe care omul le considera daunatoare, activitate ce poate afecta indirect speciile de avifauna pentru care nevertebratele si mamiferele mici reprezinta resursa trofica (rapitoare, insectivore, specii de pasari cu regim de hrana mixt-in special in perioada cuibaritului, cu precadere pentru specia Oenanthe pleshanka) | Toate speciile de pasari cu precadere Oenanthe pleshanka | Marimea populatiei Tipar de distributie | PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS4 - Este interzisa utilizare capcanelor vatamatoare pentru eliminarea speciilor de fauna considerate de o daunatoare, deoarece acestea pot afecta indirect atat fauna de mici dimensiuni ce populeaza natural zona, cat si speciile de avifauna pentru care microfauna reprezinta resursa trofica, prin reducerea disponibilitatii acesteia, dar si alte specii de pasari de interes comunitar ce pot fi prinse accidental. | Toate speciile de pasari | Marimea populatiei Tipar de distributie | PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS5 - In situatia in care se vor identifica cuiburi de pasari de interes comunitar in zonele de inaintare a frontului de lucru – in special cuiburi/ perechi si/sau indivizi cu comportament de cuibarit ale speciei Oenanthe pleshanka, nu se vor efectua derocari in acele zone pana la incheierea sezonului de reproducere. In acest sens se va contacta o societate sau asociatie de profil care sa monitorizeze zona pana la eliberare; | Toate speciile de pasari (cu exceptia celor ce pentru cuibarire necesita arbori mature, batrani si/sau corpuri de padure – habitat inexistent la nivelul amplasamanetului) cu precadere pentru Oenanthe pleshanka | Marimea populatiei Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire Acoperirea tufelor si arborilor dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti | PH AH PAS |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS6 - Colaborarea cu o societate sau asociatie de profil pentru indepartarea si relocarea in siguranta a elementelor de fauna posibil a aparea pe amplasament, cu referire speciala la amfibieni, reptile, mamifere mici; | Toate speciile de pasari | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire Acoperirea tufelor si arborilor dispersate sau aliniamente | PH AH PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS7 – pentru speciile de pasari rapitoare (consumatoare de micromamifere si herpetofauna) si pentru specii de avifauna cuibaritoare la sol - Crearea unor adăposturi pentru reptile si micromamifere: realizate din bucăţi de lemn de dimensiuni mari (trunchiuri, crengi etc.) amplasate în locaţii stabilite din zona vestică a amplasamentului proiectului, astfel încât să permită crearea unor spaţii libere între acestea şi apoi vor fi acoperite cu crengi subţiri şi cu paie sau un strat subţire de sol pentru permiterea instalării vegetaţiei naturale. Aceste adăposturi pot fi utilizate de reptile atât în perioada de reproducere (adăpostul creat asigură temperatura necesară dezvoltării pontelor), cât şi ca hibernacule. Micromamiferele vor putea de asemnea sa foloseasca aceste adaposturi pentru mascareagaurilor de vizuni/galerii. Aceste activitati vor conduce la sporirea efectivelor popualtionale ale hranei rapitoarelor. | Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila heliaca, Aquila nipalensis, Aquila pomarina,Buteo rufinus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Lanius collurio (paseriform consummator de reptile si mamifere mici) | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire | PH AH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS 8 –Pentru speciile de pasari rapitoare - instalarea unor garduri de mici dimensiuni (aproxmativ 30 cm) pentru dirijarea micromamiferelor și herpetofaunei, pentru prevenirea patrunderii acestora pe suprafata carierei, ce conduce indirect la evitarea afectarii speciilor de rapitoare ce consuma micromamifere si herpetofauna. Gardurile pot fi confectionate din material de panza tesuta, plasa de gard, etc, cu ochiuri foarte mici (max 2mm). | Aquila chrysaetos, Aquila clanga, Aquila heliaca, Aquila nipalensis, Aquila pomarina,Buteo rufinus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Lanius collurio (paseriform consummator de reptile si mamifere mici) | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire | PH AH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS 9- pentru speciile de pasari cuibaritoare la sol – posibil sa cuibareasca in vecinatatea amplasamentului: respectă perioadele de activitate maximă a păsărilor prin efectuarea activităților de derocare/împușcare în afara perioadelor de activitate maximă a acestor specii de interes comunitar (cuibarit si cresterea puilor: Aprilie-Iunie), în cazul apariției unor cuiburi ale speciei în habitatele propice situate la o distanță de pana la aproximativ 2,5 km (luând în considerare propagarea sunetului în atmosferă) conform aturoizație nr.1922 din 10.02.2020 pentru perimetrul Piatra Roșie –Traian deținut de beneficiar, perimetrul analizat reprezentând defapt o extindere a perimetrului Piatra Roșie – Traian. | Toate speciile de pasari cu precadere Oenanthe plsechanka | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire | PH AH PAS |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS 10 – pentru speciile rapitoare nocturne (Bubo bubo): este interzisa poluarea luminoasa (iluminat artificial) pe timpul noptii, in vederea evitarii deranjului provocat asupra speciilor de avifauna rapitoare de noapte posibil sa ajunga in zona analizata in cautare de hrana. | Toate speciile de pasari nocturne cu precadere pentru Bubo bubo | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire | PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS 11 – pentru specia Oenanthe pleshanka. In cadrul programului de refacere ecologica se va introduce o schema de reconfigurare a terenului cu roca la zi, habitat necesar specie. După încetarea activității și abandonarea carierei, specia poate să revină la nivelul suprafetei afectate anterior. | Oenanthe pleshanka Vor beneficia si alte specii de pasari legate direct sau indirect de habitatele cu roca la zi | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire Acoperirea tufelor si arborilor dispersate sau in forma aliniamentelor pe pajisti | PH AH PAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |
| MS12 – Interzicerea arderii vegetatiei la nivelul terenului detinut de beneficiar (24 ha – libere de exploatare) ca masura de igienizare sau stimulare a cresterii vegetatiei de pajiste, masura specifia pentru specia Oenanthe pleshanka, specie cuibaritoare la sol. | Oenanthe pleshanka Vor beneficia si alte specii de pasari legate direct sau indirect de habitatele cu roca la zi | Suprafata habitatului Tipar de distributie Suprafata habitatului de hranire | PH AH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Beneficiar SC. Uranus Pluton SRL/Societate autorizata |

b) în timpul exploatării proiectului;

Programul fazei operaționale include monitorizarea aerului, a zgomotului, a vibrațiilor și a biodiversității, astfel încât să se poată estima impactul potențial asupra mediului datorat activităților de extracție și prelucrare  (măsurători: sonometrie, pulberi sedimentabili, pulberi în suspensie).

De asemenea, vor fi efectuate inspecții regulate pe amplasamentul perimetrului de exploatare pentru a supraveghea și constată starea fizică a lucrărilor de suprafață din carieră (taluze finale, berme de lucru, transport și siguranță și taluzele treptei în lucru și a treptelor în staționare, starea vetrei carierei, starea șanțurilor de garda și a canalelor drenoare, precum și a drumurilor de acces, etc.), pentru depistarea din timp și luarea măsurilor de prevenire și refacere, în cazul apariției de fisuri, ravene, alunecări și surpări ale terenului.

Vor fi inspectate zonele adiacente carierei pentru observarea și luarea din timp de măsuri pentru evitarea activării și dezvoltării fisurilor naturale preexistente, precum și pentru eliminarea posibilității de apariție de noi fisuri. În etapele viitoare de dezvoltare a carierei, în anumite perioade, lucrările de monitorizare aferente fazelor operaționale și de închidere se vor suprapune.

Astfel pentru o parte din lucrările miniere din carieră, cu activitate tehnologică încheiată prin epuizarea resurselor (trepte, berme și taluzuri definitive)  suprafețe de teren pe care s-au încheiat activitățile miniere proiectate inițial, drumuri de acces care vor fi supuse reconstrucției ecologice, se vor aplică măsurile de monitorizare din faza de închidere și post-închidere.

c) în timpul închiderii/dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere;

Programul de urmărire  a lucrărilor realizate pentru protecția și refacerea factorilor de mediu, va începe să se deruleze după închiderea exploatării și se referă la:

a) monitorizarea stabilității fizice a lucrărilor realizate (berme definitive, taluzuri de lungă durata).

b) monitorizarea depunerii de sol și vegetație după refacere (depunerii de sol, calitatea vegetației).

Va fi realizată monitorizarea stabilității fizice a lucrărilor realizate (alunecări, ravene):

-       stabilitatea suprafeței amenajate, stabilitatatea taluzelor finale, starea drumurilor;

-       se vor preciza contururile taluzelor definitive la marginea  carierei;

-       în cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare.

Monitorizarea depunerii de sol și a creșterii plantelor de pe suprafețele recultivate va constă în urmăriri vizuale și măsurători specifice privind densitatea vegetației, analizarea stării de vegetație. Vor fi identificate zonele în care nu s-a efectuat resolificarea și cele cu deficit de vegetație, pentru a se efectua lucrări de  reinsamantari de ierburi perene.

Datele obținute din activitățile specifice de monitorizare vor fi introduse într-o baza de date, care va fi utilizată că instrument de management în sprijinul planificării și efectuării la timp a activităților de monitorizare solicitate și a identificării din timp a oricăror tendințe negative, în scopul anihilării sau atenuării acestora.

Având în vedere impactul peisagistic negativ al excavațiilor din carieră, ce vor acoperi la finalul exploatării suprafață afectate de excavații și țînându-se cont de cantitatea relativ mică, de steril ce va putea fi folosit la rambleierea acesteia, se recomandă că aceste suprafețe să fie nivelate, pentru a fi aduse, pe cât posibil, la aceeași cota (vatra carierei), iar suprafețele reabilitate să fie înierbate. Pantele relative abrupte, corespunzătoare taluzelor finale ale carierei, vor fi stabilizate prin lucrări specifice, acoperite cu sol  la partea inferioară și  fixate cu vegetație ierboasă.

În general, drumurile de acces de pe amplasament vor fi păstrate în primii ani de după închidere, pentru a permite accesul în zonele de lucru supuse operațiunilor de reabilitare. Odată cu finalizarea lucrărilor de închidere, drumurile vor fi nivelate sau reprofilate.

Personalul minier desemnat de conducerea unității va fi informat asupra obiectivelor programului de monitorizare, va vizită cu regularitate amplasamentul pentru a inspecta perimetrul aferent exploatării miniere, în timpul perioadei de închidere și va fi instruit să identifice zonele problematice (de exemplu zonele în care nu s-a efectuat resolificarea și inierbarea), zone care pot apărea între perioadele de monitorizare regulată.

d) monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor: nu este cazul.

# Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

# La finalizarea lucrărilor, titularul proiectului va notifica A.P.M. Tulcea în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu. Procesul-verbal încheiat de A.P.M. Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentului acord de mediu, se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

# După finalizarea investiţiei şi înainte de punerea în funcţiune a acesteia, se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu revizuită necesară funcţionării.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condiţiile specificate în art. 41 din Legea 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

# În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

# Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

# Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

# Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Prezentul acord de mediu conţine 25 (douăzeci şi cinci) pagini și a fost redactat în trei exemplare originale.

| Nume și Prenume | Funcția | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificat: ing. Daniela Străinu | Șef Serviciu AAA | .07.2024 |  |
| Întocmit: ing. Camelia Tuzlaru | consilier | .07.2024 |  |

Nr. AAA:              /.........07.2024