Titular,

S.C. A.M.D.T. FOREST AGREMIN S.R.L.

Elaborator,

Marian Grama – Expert atestat nivel principal

certificat de atestare nr. 379/ 22.09.2022

- 2024 -

# CUPRINS

1.	INTRODUCERE BILANŢ DE MEDIU NIVEL I	3

2.	UTILIZAREA TERENULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA	4

3.	ISTORICUL ZONEI	5

4.	POSIBILITATEA POLUĂRII SOLULUI	6

5.	DEPOZITAREA DEŞEURILOR	12

6.	CONDENSATORI SI TRANSFORMATORI ELECTRICI	12

7.	SECURITATEA ZONEI	13

8.	MĂSURI DE PAZĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	13

9.	PROTECŢIA MUNCII ŞI IGIENA LOCULULUI DE MUNCĂ	13

10.	EVACUAREA APELOR UZATE	14

11.	EMISII  ATMOSFERICE	14

12.	IMPACTUL ZgomotulUI	16

13.	Proximitatea cablurilor de înaltă tensiune	16

14.	SURSE DE INFORMARE	16

# INTRODUCERE BILANŢ DE MEDIU NIVEL I

Titularul activității:  SC A.M.D.T FOREST AGREMIN SRL

Adresă amplasament: str 1 Decembrie 1918 nr. 139, Măcin, jud. Tulcea

Telefon/Fax: 0743 561 938

E-mail: amdtforestagremin@yahoo.com

Activitatea desfășurată la punctul de lucru:

- Fabricarea betonului cod CAEN rev. 1 - 2663 (cod CAEN rev. 2 - 2363).

Lucrarea de Bilanț de mediu are scopul evaluării nivelului impactului asupra mediului, produs de activitatea titularului pe amplasamentul sus menționat cu adresa din strada 1 Decembrie 1918 nr. 139, Măcin, jud. Tulcea.

Lucrarea este elaborată în Procedura de reautorizare de mediu (conform Ordinului nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu) la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, transmisă prin adresa nr. 15121/12.01.2024.

Bilanţul de mediu nivel I reprezintă procedura de a obţine informaţii asupra cauzelor şi consecinţelor efectelor negative, anterioare, asupra mediului şi constă în identificarea surselor de informații, culegerea, analizarea şi interpretarea prin studii teoretice a informaţiilor disponibile şi elaborarea raportului la bilanţul de mediu nivel I, conform modelului din Anexa A.2 la Ordinul MAPPM nr. 184/ 1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu cu modificările şi completările în vigoare.

Secţiunile bilanţului de mediu de nivel I au urmărit identificarea domeniilor în care impactul asupra mediului, produs pe amplasamentului instalaţiei analizate, poate fi semnificativ.

# UTILIZAREA TERENULUI ÎN ZONA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI ŞI ÎN VECINĂTATEA ACESTUIA

## Descriere generală

Terenul amplasamentului este situat în zona de Sud-Est a oraşului Măcin, jud. Tulcea.

Vecinătățile directă ale amplasamentului sunt reprezentate de:

- NORD - terenuri persoane fizice, zona unitate producţie mase plastice, la cca 6.60m;

- SUD - zona unitate producţie textile, la cca 59.80 m;

- EST - zona unitate producţie furaje, la cca 15.00 m;

- VEST - zona unitate producţie mase plastice) la cca 51.50 m.

Accesul pe amplasament se face din Drumul Naţional DN 22D Măcin-Constanța.

Terenul pe care se desfăşoară activitatea este situat în intravilanul oraşului Măcin şi ocupă o suprafaţă de 8798 m2.

Terenul este utilizat pentru realizarea activităților de producţie a betonului, principalele amenajări sunt prezentate în Planul de situaţie (Anexat).

Fig 1 – Plan amplasare statie betoane [Sursa: Google maps]

Coordonatele Stereo 1970 ale amplasamentului sunt:

| X | Y |
| --- | --- |
| 747392.430 | 420605.678 |
| 747437.821 | 420637.698 |
| 747457.877 | 420609.354 |
| 747450.397 | 420604.135 |
| 747450.301 | 420603.184 |
| 747450.758 | 420602.371 |
| 747425.984 | 420585.223 |
| 747412.736 | 420576.172 |
| 747392.430 | 420605.678 |

Distanța față de așezările umane, localitățile și populația este cuprinsă între 100-1000 m.

Obiectivul se afla in intravilanul mun. Macin, jud. Tulcea, într-o zona de unități industriale şi agroindustriale.

Obiectivul nu se afla în arie protejată şi pe amplasament nu se regăsesc obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectura, zone de interes tradițional.

Fig.2 – Pozitioanre amplasament vs. arii protejate [Sursa: ANPM-Atlas Explorer]

  - ISTORICUL ZONEI

Pe terenul pe care A.M.D.T. FOREST AGREMIN S.R.L. va desfășura activitatea de fabricare a betonului (cod CAEN rev. 2 – 2363 (2663 rev.1), în suprafaţă totală de 8798 m2, s-au desfășurat în trecut (începând cu anii 1980)  activităţi specifice Secției Mecanizată a IAS Măcin, practic aici era zona de garare a utilajelor agricole (pluguri, discuri etc).

În zona analizată şi vecinătățile imediate sunt desfășurate în prezent activităţi economice de producţie sau servicii cum sunt: producția de vinuri, service-uri auto, în vecinătate se afla o stație de carburanți, o stație de asfalt.

- POSIBILITATEA POLUĂRII SOLULUI

## Descrierea activităţii desfășurate în zona analizată

Activitatea principală desfășurată de A.M.D.T FOREST AGREMIN SRL pe amplasamentul analizat localizat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 139, Măcin, jud. Tulcea este de - Fabricarea betonului cod CAEN rev. 2 - 2363 (rev.1 - 2663).

Terenul pe care se desfăşoară activitatea are o suprafață totală de 8798 mp, din care suprafeţe construite 435 mp.

Pe amplasament se regăsesc următoarele construcții:

- C2, Depozit carburanți (nefolosit, în conservare), 32 mp

- C6 Post Trafo, (nefuncțional), 16 mp

- C7, Hala reparații in prezent cu scopul de vestiar pentru salariați, 148 mp

- C8, Stație betoane, 102 mp. Staţia are în dotare: silozuri de ciment 2 x 80 tone; dozator aditiv, cantar pentru ciment, dozator pentru agregate, malaxor cu filtru aer si  aerisire forțată, pâlnie evacuare, instalație desprăfuire, benzi transportoare pentru agregate, rezervor tampon de apă)

- C9, Cabină comandă, 11 mp

- C10, WC Ecologic, 2mp

- C11, Bazine decantoare, 24 mp

- C12, Reciclator beton, 10 mp

- C13, Padocuri agregate, 90 mp

Alte dotări /echipamente:

- Generator energie electrică-1buc

- Container modular-1buc

- Compresor aer-1buc

- Rezervor combustibil 460 l – 1buc

- Încărcător frontal Volvo L110H-1 buc

- Pompa stationara-1 buc

- Autopompa beton 36 ml cu malaxor-1 buc

- Autopompa beton 32 ml cu malaxor-1 buc

- Autopompa beton 28 ml cu malaxor-1 buc

Procesul tehnologic constă în mixarea materialelor (agregate- sorturi de diverse granulații, ciment, apă şi aditivi) pentru producerea fiecărui tip de beton conform cerințelor clientului. Stația este dotată cu echipamente moderne şi este automatizată.

Principalele etape ale fluxului tehnologic presupun:

- Aprovizionarea cu materie primă (agregate- sorturi de nisip de diverse granulații în funcție de tipul de beton ce se urmărește a fi obținut, praf de ciment, aditivi și apă)

- Lansarea în producție a cantității comandate și a tipului de beton solicitat pe baza rețetei

- Încărcarea stației de betoane cu materie primă

- Amestecarea componenților (agregate, ciment, aditivi și apă) în malaxorul stației de betoane, (proces automatizat cu ajutorul sistemului informatic comandă-control care face parte din dotarea stației mobile)

- Obținerea betonului

- Descărcarea amestecului de beton în stare proaspătă (vâscoasă) din malaxorul stației în autobetoniere cu rolul de a păstra plasticitatea betonului printr-o amestecare continuă, pe timpul transportului, către locurile de punere în operă (păstrarea capabilității betonului de a fi turnat)

- Prelevarea de probe de laborator pentru verificarea calității

- Dacă este cazul, organizarea transportului (întocmire documente de însoțire, eliberarea

certificatului de conformitate etc); cântărirea autobetonierelor încărcate și imprimarea tichetelor la ieșirea de pe amplasamentul central (șantierul central) și transportarea betonului la client, descărcare cu pompe de beton direct la locul de punere în operă

- Revenirea la amplasamentul central al stației, spălarea echipamentelor cu ajutorul reciclatorului (care realizează reintroducerea în procesul de producție a apelor uzate  şi a materialelor lichide și semilichide rezultate).

Materii prime

Materiile prime folosite în procesul de fabricare a betonului sunt:

- Agregate sortate și spălate (nisip de diverse granulații, granituri etc., în funcție de tipul de

beton ce urmează a se produce)- cca. 4000 mc/an

- Ciment cca. 800 tone/an

- Apa, cca. 600 mc/an

- Aditiv, funcție de rețetă cca. 2 tone/an

Combustibil (generare energie electrică şi pentru alimentarea produsului)

- Motorină  cca. 8 tone/an

Cantitățile variază în funcţie de cerinţele calitative ale clientului specificate în comenzi / contract.

Gestionarea materialelor pe amplasament

Agregatele sortate și spălate (nisip de diverse granulații, granituri etc., în funcție de tipul de beton ce urmează a se produce) sunt aduse pe amplasament de furnizori, alimentându-se boxele intermediare cu agregatele aduse care se dozează pe o bandă cântăritor dozatoare, banda este dotată cu o cuva de cântărire echipată cu celule extensometrice pentru cântărirea agregatelor cu exactitate, de aici cu aceeași bandă transportoare se va alimenta malaxorul stației de betoane. Prin cântărirea electronica precisă a acestor agregate se vor putea folosi cantitățile de agregate exacte necesare realizării clasei de beton dorite. Pentru producerea betoanelor, în afară de agregate in proces mai intră, praf de ciment, apă și in unele cazuri aditivi, conform rețetelor de fabricație.

Praful de ciment se depozitează în două silozuri speciale, etanșe, neexistând astfel pericolul antrenării în aer, iar alimentarea se face pneumatic, în sistem închis. La partea superioară a silozurilor există filtre speciale pentru materialele pulverulente. Aceste filtre sunt din aluminiu și elemente de filtrare cu cartuș din material sintetic ondulat astfel încât să formeze o suprafață filtrantă eficientă. Sistemul de filtrare are și un sistem se curățare pneumatică, prin impulsuri temporizate de aer comprimat. Cântarul de ciment situat deasupra malaxorului este alimentat prin intermediul unui sistem etanș cu șnec, astfel cântărindu-se cantitatea exactă de ciment conform rețetei.

Apa este dozată în malaxor cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune (pentru o mai bună si mai rapidă omogenizare a betonului). Apa este cântărită în cântarul de apă (așezat deasupra malaxorului).

Aditivi în funcţie de rețetă se pot adaugă aditivi care pe de o parte îmbunătățesc calitatea betonului produs și pe de altă parte corectează erorile de calitate ale agregatelor și materialelor inerte introduse în malaxor.

Introducerea aditivilor în malaxor se face prin sisteme de aditivi preinstalate pe stația de beton (cutie de protecție a ansamblului, pompă pneumatică de dozare, contor, filtru de reglare și dozator digital de produse).

Toate componentele betonului (agregate, praf de ciment, apă și, după caz, aditivi) sunt

astfel dozate în malaxor.

Betonul fabricat se descarcă din malaxorul stației mobile direct în auto specializate de transport beton, fiind astfel livrate la punctele de punere în operă.

Pentru a evita pierderile din procesul de producție, dar si emisiile de ape uzate, praf si deșeuri în mediu, este folosită o instalaţie de recuperare-reciclare a betonului rămas după prima turnare a devenit un punct cheie al activității în stația de beton mobilă. Instalația este formată dintr-un corp metalic conic și prismatic. În interiorul unității principale este spirala cu rol de separare a agregatelor de apă.

Camioanele se racordează la reciclator si prin intermediul sistemului de jeturi de apă ale

instalației, se introduce betonul rămas în cuva, reducându-se astfel consistența betonului rămas, care se transformă în material lichid. Betonul lichid şi apa se varsă în pâlnia reciclatorului, unde se spală şi se separă particulele de ciment şi de nisip fin. Particulele de ciment şi de nisip, împreună cu apa rămasă, se canalizează spre bazinul de apă reciclată, apa care este ținută în agitare pe tot parcursul zilei. Sorturile de nisip rezultate din instalația de reciclare sunt descărcate prin partea din spate a acestuia şi ulterior sunt reintroduse în circuit ca agregate.

Bazinele cu apă reziduală mențin particulele în suspensie prin intermediul unor agitatoare. Apa reziduală este pompată de la bazine spre staţia de betoane pentru a fi reutilizată în proces, densitatea acesteia este controlată cu ajutorul unui densimetru. Se poate regla astfel cantitatea de apă curată necesare pentru modificarea densității apei în rezervoare. Prin acest proces, betonul ajunge la unitatea de reciclare şi se separă în materialele din care este compus: agregate, ciment şi apă, închizându-se astfel circuitul de materiale şi generându-se "0" reziduuri.

Produsul finit rezultat din activitate este de fapt beton, de diverse categorii, în funcție de

solicitarea clienților:

- beton C8/10, beton ușor numit și ”beton de umplutură” folosit la gropi, fundații de case ,

blocuri și elevații ușoare

- beton C12/15, un beton intermediar ce poate fi folosit atât ca beton pentru umplutură,

dar și ca beton pentru stâlpi și plăci de rezistență la construcții ușoare, în funcție de proiect.

Se prezinta în doua forme: pompabil cu diametru maxim la agregate 16mm și nepompabil

cu diametru agregate 31mm.

- beton C16/20, care este cel mai uzual beton folosit în construcțiile civile din România,

betonul de bază pentru plăci, stâlpi, elevații și alte structuri de rezistență; se produce din

patru tipuri de agregate (nisip de granulații 4-8,8-16,16-31 mm), praf de ciment, apă si

aditivi, după caz. Este folosit mai ales la elementele de rezistență pentru construcțiile de

tip P+1+M.

- beton C18/22,5 este un beton de rezistență cu un grad mare de compactare folosit în

general la construcțiile de tip P+2+M. Este un beton care împreună cu armatura din oțel

beton oferă o rezistență sporită oricărui tip de lucrare la care este folosit inclusiv stratului

de fundație la drumuri. Betonul B300 se mai folosește în funcție de proiect si la construcțiile

clasice de tip vila P+1+M fiind recomandat ca maxim de rezistent pentru aceste tipuri.

- beton C20/25 – este un beton de rezistență folosit la majoritatea construcțiilor civile și

industriale cu precădere la turnarea platformelor, parcărilor, drumurilor de acces pentru

mare tonaj, elemente de rezistență la poduri si alte lucrări importante. Betonul B350 se

caracterizează printr-o rezistență deosebită la îngheț-dezgheț, întărire omogenă,

prelucrarea ușoară a suprafețelor și reducerea timpului de execuție.

- Beton C25/30 este un beton special folosit la construcțiile industriale și civile in general ca strat de bază pentru platforme industriale și drumuri. Preparat cu un ciment special față

de tipurile de betoane de mai sus, betonul B400 se poate folosi la clădirile cu regim de

înălțime de peste 4 etaje. Prețurile la betonul B400 sunt mult mai mari față de un beton

uzual datorită cantității mai mari de praf de ciment folosit la prepararea lui, dar și datorită

tipului special de praf de ciment utilizat.

- Beton C30/37 - este un beton utilizat la planșee armate , stâlpi, fundații armate , pardoseli interioare si exterioare, drumuri.

- Beton stabilizat 4 si 6 % ciment – este un material nelipsit la fundația drumurilor, șoselelor și autostrăzilor cu întărire omogenă, densitate superioară, risc redus de capilaritate, rezistență la înghețuri/dezghețuri succesive și evitarea riscului de priză a cimentului.

- Beton Bcr 4 si 4,5 - denumit și beton rutier, folosit în majoritatea lucrărilor de drumuri ca

strat de contact pentru trafic ușor si greu. Betonul rutier este preparat cu ciment special și

agregate concasate de cariera, respectiv granit. Datorită compoziției speciale betonul

rutier Bcr 4,5 are un preș ridicat față de betoanele normale si este recomandat pentru

sistemul rutier din țara dar si la orice beneficiar ce isi dorește realizarea unui drum privat

de durată.

Tipul de beton se pregătește în concordanță cu marca betonului indicată în comanda de la

client şi ținând cont de exigențele privind rezistență la medii agresive, rezistență la îngheţ-dezgheţ şi impermeabilitate. În afară de acestea, amestecul de beton trebuie să posede anumite proprietăți tehnice care asigură transportarea lui şi ușurință la punerea în opera.

Transportul agregatelor se realizează cu autocamioane aparținând furnizorilor.

Transportul cimentului este asigurat de către auto specializatele furnizorilor de ciment.

Transportul aditivilor se realizează cu autospeciale aparținând furnizorilor.

Transportul produsului finit este asigurat cu mijloacele de transport proprii, 3 autobetoniere cu braț cu capacitatea de 9 mc şi după caz prin transport cu terți.

Combustibilul pentru alimentarea mijloacelor auto, este alimentat de la stații Peco autorizate.

Pe amplasament se găsește un rezervor omologat, cu o capacitate de 460 litri pentru alimentarea Generatorului şi a încărcătorului frontal.

Pentru a preveni orice posibile infiltrări accidentale de ulei/ motorina în cazul unor scurgeri accidentale, se asigură şi se intervine cu material absorbant (Ex. PETROABS). După folosire materialul utilizat este colectat şi eliminat ca deșeu menajer conform specificațiilor din Fișa tehnică a produsului.

Modul de asigurare cu utilități

Utilitățile necesare desfăşurării activităților din cadrul societății sunt:

Energie electrică

Energia electrică necesară desfăşurării activităţii este produsă de un generator (180 kVA, 50Hz, 380-400V) cu motor termic, alimentat cu motorină. Energia produsă este transportată prin existentă la consumatorii de pe amplasament.

Pe teren se găsește un transformator de 100 kVA, (din anul 1980-nefunctional), nu exista racordare la energie electrica. Dacă pe viitor titularul va considera util, se poate branșa la rețeaua existentă.

Energia termică (încălzire / răcire)

Pentru climatizarea spațiilor de lucru, a vestiarelor şi a spațiului de luat masa încălzirea şi răcirea se asigură prin intermediul aparatelor de aer condiționat instalate individual şi alimentate cu energie electrică.

Alimentarea cu apă – evacuare ape uzate

Alimentarea cu apa tehnologica si igienico-sanitara din rețea locala, prin contract nr. 8357  / 22.07.2022 SC AQUASERV SRL.

Apa potabilă pentru consumul personalului este aprovizionata la PET-uri.

Pentru nevoile fiziologice ale angajaților este amenajată o toaletă mobilă care este vidanjată periodic în baza contractului nr. 470/01.11.2023 SC GEMINA SERVEXIM SRL.

# DEPOZITAREA DEŞEURILOR

Din activitățile stației de producere a betonului rezultă următoarele deșeuri:

| Nr. crt | Denumire deşeu | Cod deşeu | Cantitate anuală (tone) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | 1 |
| 2 | Deşeuri ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 1 |
| 3 | Deseuri de beton | 17 01 01 | 1 |
| 4 | Deseuri feroase (amestecuri metalice) | 17 04 07 | 4 |
| 5 | Amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 (Lapte de beton) | 17 09 04 | 0.5 |
| 6 | Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 8 |

Modul de gospodărire a deșeurilor

-Deseurile menajere şi fracţiile colectate separat (ambalaje de material plastic,  sunt depozitate in pubela de 240 l si sunt predate operatorului economic cu care societatea are contract incheiat ( contract nr. 60/24.11.2023 - SC JT GRUP SRL)

-Deseurile tehnologice se reutilizeaza in procesul de fabricare a betonului si ca materiale pentru consolidarea drumurilor sau se valorifica prin societati autorizate (deseu beton contract nr. 241/01.11.2023 - SC EUROBETON 2008 COMPACT SRL) ;

-deseurile metalice se valorifica prin societati specializate, autorizate (contract nr. 845/27.11.2023 SC PROTECT COLECTOR SRL)

Toate categoriile de deșeuri colectate sunt sortate pe tipuri de deșeuri și depozitate temporar in pubela pe  platformă betonată.

În conformitate cu OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor operatorul va întocmi evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor. Raportul cu evidența gestiunii deșeurilor aferente activitatii se va depune anual la APM local în conformitate cu OUG 92/2021.

# CONDENSATORI SI TRANSFORMATORI ELECTRICI

SC A.M.D.T. FOREST AGREMIN SRL pentru amplasamentul din str 1 Decembrie 1918 nr. 139, Măcin, jud. Tulcea, se alimentează cu energie electrică se face prin intermediul rețelei interne de cablu (aerian) de la Generatorul propriu în tabloul electric ce alimentează staţia şi toţi consumatorii de pe amplasament.

Pe teren se găsește un transformator (nefuncțional), dacă pe viitor titularul va considera de util, se poate branşa la reţeaua existentă. Pe amplasament nu sunt condensatori cu PCB.

# SECURITATEA ZONEI

Accesul se realizează direct din DN 22D Măcin-Constanța. Punctul de lucru este împrejmuit cu gard metalic/. Accesul pentru persoane şi autovehicule se face prin poarta de acces. In incinta punctului de lucru sunt amplasate corpuri de iluminat care asigură iluminatul pe timp de noapte.

Paza şi monitorizarea obiectivului este permanent asigurată, pe bază de contract, de către o firmă de pază şi protecţie.

# MĂSURI DE PAZĂ ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, precum şi intervenția operativă pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.

Titularul va respecta cerinţele legale aplicabile:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Legea nr. 481/ 2004 privind protecția civilă cu modificările şi completările la zi

In caz de incendiu, la acțiunile de intervenție participă toți salariații folosind, până la sosirea pompierilor, mijloacele de stingere a incendiilor din dotare:

- stingătoare cu pulbere ABC tip P6 – 5 buc;

Societatea are sarcina de a preveni astfel de situații şi de a reduce la minim posibilitățile de producere a incendiilor.

# PROTECŢIA MUNCII ŞI IGIENA LOCULULUI DE MUNCĂ

Personalul societăţii beneficiază de:

- materiale igienico-sanitare;

- materiale de protecția muncii;

- materiale de prim ajutor (trusă medicală);

Cerinţele de securitate a muncii sunt reglementate prin Legea securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006 şi a normelor de aplicare.

Masurile de securitate în muncă se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurarea a calității muncii la nivelul fiecărui element al sistemului – executant–sarcină de muncă–mijloace de producţie-mediu de muncă, propriu proceselor din cadrul activităţii desfășurate.

Structura normelor specifice de securitate a muncii are la bază abordarea că procesul de muncă este un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacționează între ele:

- executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă;

- sarcina de muncă: totalitatea acțiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiții de mediu, pentru a realiza scopul procesului de muncă;

- mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă şi a obiectelor muncii care se utilizează în procesul de muncă;

- mediul de muncă: ansamblul condițiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulți executanți își realizează sarcina de muncă - de producţie.

Respectarea prevederilor specifice de securitate a muncii, vor duce la eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidente existente în cadrul activităţii.

SC A.M.D.T FOREST AGREMIN SRL asigură dotarea şi măsurile de securitate a muncii şi prevenire a situațiilor de urgenţă specifice activităţii desfăşurată la punctul de lucru.

# EVACUAREA APELOR UZATE

Alimentarea şi evacuarea apelor uzate este reglementată prin contractul nr. 8357/22.07.2022 încheiat cu AQUASERV S.A.

Toaletă mobilă amenajată este vidanjată periodic în baza contractului nr. 470/01.11.2023 SC GEMINA SERVEXIM SRL.

Apele pluviale de pe amplasament sunt dirijate prin pante către zona liberă a amplasamentului.

Apa rezultată din procesul tehnologic este recuperată astfel:

Pentru a evita pierderile din procesul de producție, reciclarea betonului rămas după prima turnare a devenit un punct cheie al activității în stația de beton mobilă.

Instalația este formată dintr-un corp metalic conic și prismatic. În interiorul unității principale este spirala cu rol de separare a agregatelor de apă.

Camioanele se racordează la reciclator si prin intermediul sistemului de jeturi de apă ale

instalației, se introduce betonul rămas în cuva, reducându-se astfel consistența betonului rămas, care se transformă în material lichid. Betonul lichid şi apa se varsă în pâlnia reciclatorului, unde se spală şi se separă particulele de ciment şi de nisip fin. Particulele de ciment şi de nisip, împreună cu apa rămasă, se canalizează spre bazinul de apă reciclată, apa care este ținută în agitare pe tot parcursul zilei. Sorturile de nisip rezultate din instalația de reciclare sunt descărcate prin partea din spate a acestuia şi ulterior sunt reintroduse în proces ca agregate.

Bazinele cu apă reziduală (4,7 mc fiecare) mențin particulele în suspensie prin intermediul unor agitatoare. Apa reziduală este pompată de la bazine spre staţia de betoane pentru a fi reutilizată în proces, densitatea acesteia este controlată cu ajutorul unui densimetru. Se poate regla astfel cantitatea de apă curată necesare pentru modificarea densității apei în rezervoare. Prin acest proces, betonul ajunge la unitatea de reciclare şi se separă în materialele din care este compus: agregate, ciment şi apă, închizându-se astfel circuitul de materiale şi generându-se "0" reziduuri şi apă uzată.

# EMISII ATMOSFERICE

Principalele surse de poluare în cadrul activităţii analizate sunt reprezentate de:

- generatorul cu funcționare pe motorină - arderea motorinei în motorul termic al generatorului de energie electrică (180 kVA, 50Hz, 380-400V) generează poluanţi specifici arderii combustibilului în motoarelor termice: NOx, SOx, CO, CO2, pulberi.

Evacuarea gazelor arse se face printr-un coș de eșapament cu H =0,5 m de la limita superioară a generatorului şi Ø = 100 mm.

- instalația de fabricare a betonului emulsiei – Cimentul este depozitat în două silozuri speciale, etanșe, neexistând pericolul antrenării în aer a pulberilor. Silozurile sunt alimentate pneumatic cu ajutorul mijloacelor auto de transport ciment, în sistem închis, iar în partea superioară existând filtre speciale pentru recuperarea şi reintroducerea în proces a materialele pulverulente.

Acest filtru este executat din aluminiu și elemente de filtrare cu cartuș din material sintetic ondulat astfel încât să formeze o suprafață filtrantă, ridicată cu dimensiuni minime. Acest filtru are un sistem de curățare pneumatic prin impulsuri temporizate de aer comprimat, materialul recuperat fiind reintrodus în proces. Emisiile de pulberi rezultate sunt accidentale şi difuze. Nu există surse dirijate de emisii în atmosferă.

- traficul auto. Sunt generate şi emisii datorate traficului auto la aprovizionarea materiilor prime, manipularea acestora pe amplasament (cu încărcătorul frontal) respectiv la livrarea produselor finite. Autovehiculele sunt surse de emisie mobile ce utilizează combustibili lichizi (motorina) şi care emit în atmosfera poluanţi precum SOx, NOx, CO, CO2, pulberi.

# IMPACTUL ZgomotulUI

Sursele generatoare de zgomot sunt reprezentate de instalația de fabricare, generatorul cu atenuator de zgomot, ca puncte fixe.

Totodată autovehiculele de transport care realizează aprovizionarea şi livrarea respectiv încărcătorul frontal sunt surse mobile generatoare de zgomot.

Mijloacele de transport care intră pe amplasament corespund cerinţelor tehnice ale Registrului Auto Român privind circulaţia pe drumurile publice şi au Inspecția Tehnică Periodică la zi, astfel emisiile produse de funcţionarea acestora se încadrează în limitele admise specifice transportului rutier.

Nivelul de zgomot şi de vibrații produs: se va încadra in limitele impuse de SR 10009/2017 si C91:2020.

# Proximitatea cablurilor de înaltă tensiune

Pe întreg amplasamentul nu există rețele de înaltă tensiune. Alimentarea cu energie electrică se face prin intermediul rețelei interne de la Generatorul propriu.

# SURSE DE INFORMARE

- Investigarea amplasamentului observații şi discuții directe cu responsabilii de activitate

- Extras de carte funciară nr.30865/10.10.2023

- Autorizaţie de construire nr. 9/2022

- Informaţii spațiale Google Earth şi Aplicaţia Atlas Explorer

- Consultare Listă Arii protejate şi monumente ale naturii - http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/

Anexe:

- Plan de situaţie

- Contract Aquaserv

- Contract Gemina

- Contract JT Grup

# Text boxes

BILANŢ DE MEDIU NIVEL I

SC AMDT FOREST AGREMIN SRL

FABRICAREA BETONULUI

(cod CAEN 2363 rev.2)