PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

NR. .... din ....04.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA cu sediul în mun. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 458/11.01.2024 și a depunerii memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 4639/26.03.2024 și în baza:

-  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.04.2024 că proiectul „REABILITAREA AMENAJĂRII DE IRIGAȚII SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în jud. Tulcea, comunele Mihail Kogălniceanu și Sarichioi sau identificat prin: plan cadastral comuna: Mihail Kogălniceanu și Sarichioi. Extravilan comuna Mihail Kogălniceanu- Nr. Cad. /C.F. 33929; 33930; 33934; 33936. De 798, Cc 799/1, Hc 799, Hc 793. Extravilan comuna Sarichioi- Nr. cad./C.F. 30025; 30026; 30179; 30361; 30490; 30553; 33629; 33671; 33676; 33686; 34110; 34167; 34520; 34730; 34735; 34736; 34745; 34773; 34805; 34848; 34859; 34879; 34927; 34999; 35026; 35033; 35038; 35100; 35186; 35239, 35245; 35247; 35259; 35782; 35853; 35680; 35977; 35982; 36143; 36245; 36692; 37216; 37379; 37431; 37457; 37468; 37469; 38131; 38185; 38329; 38621; 41016; 41183; 42626; 42663; 42765; 42892; 42895; 42897; 42901; 42902; 42903; 42904; 42905; 42906; 42907, 42908; 42909; 42910; 43775; 44010; 44082; 44203; 44424. De 864, Hc 916, De 918, T46 A901, DJ 229, T 48 Cc 859/3, T45 A 802, T44 A 791, T31 A 283, De 286, T32 A 287, Hc 209, Cc 864/1( SP1 Sarichioi- NC 42892) conform certificatului de urbanism  nr. 26/39/5354 din 29.11.2023, emis de Consiliul Județean Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.2, la pct. 1, lit. c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusive proiecte de irigații și desecări; pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

c) proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece  în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP nr. 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- s-au identificat ANPIC intersectate de proiect, întrucât amplasamentul se află situat parțial în RBDD, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- nu s-au identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului;

- s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului, întrucât amplasamentul se află situat parțial în RBDD, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- nu s-au identificat ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de  implementarea proiectului;

- nu există măsuri restrictive în planul de management al ANPIC care duc la respingerea proiectului.

d) proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi, județul Tulcea, în suprafață brută totală de 7.131 ha, din care viabilă 7.011 ha.

Se prevede reabilitarea următoarelor componente ale infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații Sarichioi, județul Tulcea:

- Priza de apă SP1 Sarichioi

- Stații de pompare și repompare:

- Stația de pompare de bază SP1 Sarichioi

- Stația de repompare SRP 1 Sarichioi

- Canale de aducțiune:

- Canalul de aducțiune CA

- Canalul de aducțiune CA1

- Canalul de aducțiune CA2

- Construcții hidrotehnice:

- Canalul de aducțiune CA – 1 buc.

- Canalul de aducțiune CA1 – 3 buc.

- Canalul de aducțiune CA2 – 2 buc.

Vecinătățile amenajării de irigații Sarichioi:

- nord: Amenajarea Babadag;

- sud: Lacul Babadag;

- est: O.U.A.I. Sarichioi, O.U.A.I. Sabangia;

- vest: localitatea Zebil.

Accesul la amenajarea de irigații Sarichioi din județul Tulcea se face pe următoarele accese:

- drumul european E87 Tulcea – Constanța;

- drumul județean DJ 222 – Tulcea – Jurilovca;

- drumuri de exploatare agricolă.

Amenajarea de irigații Sarichioi are două surse de apă: lacul Babadag pentru stația SP1 Sarichioi, pentru o suprafață de 3531 ha brut, respectiv 3416 ha suprafață netă; lacul Razelm pentru suprafața deservită de stația SP2 Sarichioi.

Soluția constructivă :

Lucrările propuse în cadrul investiției sunt următoarele:

- Priza de apă SP1 Sarichioi:

- execuție dig anrocamente din piatră brută (2 x 25 m);

- reabilitare diguri de jetele 2 x 150 m;

- se va realiza un batardou și se vor efectua lucrări de epuismente pentru a se putea realiza lucrările de decolmatare;

- decolmatare priză pe lungimea de 150 m cu utilaj amfibie multifuncțional;

- reabilitare platformă betonată și stâlpi susținere instalație ridicare;

- înlocuire sistem de ridicare al sitelor și grătarelor (2 tf);

- înlocuire grătare existente cu grătare cu site piscicole și sistem autocurățire;

- înlocuirea grătarelor metalice existente de la gurile de pe platformă;

- montare balustradă de protecție realizată din confecții metalice.

- Stația de pompare de bază SP1 Sarichioi:

- reabilitare și reparații clădire aferentă stației;

- se vor reface confecțiile metalice (balustrada și mâna curentă) din interiorul clădirii stației;

- se va reface împrejmuirea terenului aferent stației SP1 Sarichioi;

- se va monta balustrada si mâna curentă realizate din confecțiile metalice la treptele de pe taluz care duc spre clădirea stației SP1 Sarichioi;

- reabilitare rigolă de preluare a apelor meteorice prin decolmatare și refacerea secțiunii;

- înlocuire pasarelă peste pantalonul de refulare;

- înlocuire pasarele metalice din interiorul stației;

- înlocuire scară metalică de acces la etaj;

- înlocuire balustradă de la terasa etaj;

- montare scară de acces la acoperișul tip terasă de peste etaj;

- înlocuire electromotoare 132kW, 0.4kV, (4 buc);

- înlocuire instalație electrică de forță;

- înlocuire cabluri de forță, comandă și semnalizări;

- înlocuire instalație de servicii interne și de curent continuu;

- montare sistem SCADA + PLC la nivel local stație;

- înlocuire instalație compensare factor de putere;

- înlocuire instalație de ventilatie (2 buc);

- înlocuire instalație iluminat și prize;

- înlocuire instalație iluminat exterior;

- realizare priză de pământ;

- montare sitem  paratrăznet.

- înlocuire agregate de pompare tip Brates 500 – 4 buc cu alte agregate care vor avea aceleași caracteristici tehnice cu cele demontate, cu condiția ca randamentul fiecărui agregat să fie de minim 75%;

- se vor înlocui conductele de aspirație Dn 80 0mm, L=10m,  (4 buc);

- se vor înlocui instalațiile hidromecanice : vana fluture DN600 mm+compensatori (4buc), + vane ovale Dn 150 mm (4buc), etc;

- se vor înlocui conductele de refulare Dn 900 mm, L=35 m (2 buc), DN600 mm, L=4 m  (2 buc), DN600 mm, L = 2m (2 buc);

- se va înlocui instalația de golire conducte refulare – 2 buc (vana ovala Dn 200 mm și conducta de golire Dn 200 mm, L = 12 m);

- înlocuire instalații auxiliare (epuisment – 1 buc, amorsare – 2 buc),

- se vor monta debitmetre ultrasonice pe conductele de refulare – 2 buc;

- se va înlocui instalația de atenuare a loviturii de berbec;

- se vor monta supape DAD - 2 buc;

- se va reabilita bazinul de refulare al stației SP1 Sarichioi prin lucrări de decolmatare, știrbirea vegetației, se vor monta confecții metalice, se va monta mira hidrometrică pentru monitorizarea nivelului apei, se va reabilita pereul, se vor înlocui grătarele metalice;

- montare sistem antiefracție și supraveghere video;

- montare sistem fotovoltaic On Grid trifazat, cu panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului de energie propriu – 8 kW;

- se va înlocui+ I.S.C.I.R.  pod rulant 8 tf;

- montare container personal operativ;

- montare toaletă ecologică pentru personalul auxiliar al stației.

- Stația de repompare SRP1 Sarichioi

- reabilitare și reparații clădire aferentă stației;

- înlocuire confecții metalice din interiorul clădirii aferente stației;

- înlocuire împrejmuire teren aferent stației SRP1 Sarichioi;

- montare scară metalică de acces la etaj;

- montare balustradă de la terasa etaj;

- montare scară de acces la acoperișul tip terasă de peste etaj;

- înlocuire epectromotor 500 kW, 6 kV (3 buc);

- înlocuire celule  6kV Sosire, Trafo, Masura, Cupla, TSI și Motor;

- înlocuire transformator 20/6 kV, 1600 kVA;

- înlocuire cabluri de forță, comandă și semnalizări;

- înlocuire instalație de servicii interne și de curent continuu;

- montare sistem SCADA + PLC la nivel local stație;

- înlocuire instalație compensare factor de putere;

- înlocuire instalație de ventilație (2 buc);

- înlocuire instalații de iluminat și prize;

- înlocuire instalație iluminat exterior;

- realizare priză de pământ;

- montare sitem  paratrăznet;

- înlocuire agregate de pompare tip 14 NDS (3 buc), cu alte agregate care vor avea aceleași caracteristici tehnice cu cele demontate, cu condiția ca randamentul fiecărui agregat să fie de minim 75%;

- înlocuire instalații hidromecanice (vană plată aspirație Dn 400 mm – 3 buc, vană ovală refulare cu acționare manuală Dn 500 mm – 3 buc, etc);

- înlocuire conducte de aspirație Dn 600 mm, L = 7 m – 3 buc;

- înlocuire conducte de refulare Dn 1000 mm (L = 1210 m), Dn 800 mm (L = 925 m), Dn 800 mm (L = 1350 m), Dn 600 mm (L = 375 m), Dn 500 mm (L = 7 m);

- înlocuire instalații auxiliare (epuisment – 1 buc, golire conductă refulare Dn 200 mm – 1 buc);

- se vor monta debitmetre ultrasonice pe conductele de refulare;

- înlocuire instalație de atenuare a loviturii de berbec;

- supapa DAD - 1 buc;

- se va reabilita bazinul de aspirație al stației SRP1 Sarichioi prin lucrări de decolmatare, știrbirea vegetației, se vor monta confecții metalice, se va monta mira hidrometrică pentru monitorizarea nivelului apei, se va reabilita pereul, se vor înlocui grătarele metalice, înlocuire pasarelă metalică;

- se va reabilita bazinul de refulare al stației SRP1 Sarichioi prin lucrări de decolmatare, știrbirea vegetației, se vor monta confecții metalice, se va monta mira hidrometrică pentru monitorizarea nivelului apei, se va reabilita pereul, se vor înlocui grătarele metalice, înlocuire pasarelă metalică, reabilitare pinten sparge val;

- înlocuire + I.S.C.I.R.  pod rulant 8 tf;

- montare sistem antiefracție și supraveghere video;

- montare sistem fotovoltaic On Grid trifazat, cu panouri fotovoltaice pentru asigurarea consumului de energie propriu – 8 kW;

- montare container personal operativ;

- montare toaletă ecologică pentru personalul auxiliar al stației.

- Canale de aducțiune (L = 6449 m) CA, CA1, CA2

- se va reabilita canalul pe întreaga lungime, prin refacerea secțiunii la valorile proiectate inițial;

- se va cosi vegetația ierboasă și defrișa vegetația arboricolă și se vor îndepărta din ampriza canalului, inclusiv cioatele;

- se va decolmata canalul;

- se vor demonta dalele din pereu, se vor încărca în mijloace de transport, se vor  transporta și depozita în locuri acceptate de beneficiar și apoi vor fi concasate;

- se va reface secțiunea prin săpătură, umplutură cu pământ și politură până la cota proiectată, astfel încât în noile condiții de căptușire și impermeabilizare, canalul să transporte cel puțin debitul proiectat inițial;

- se va așterne un strat din nisip grosimea de 10 cm pe taluze și pe fundul canalului;

- se va monta geomembrana din polietilenă neagră de înaltă densitate, PEHD 0,8 mm grosime, pe taluze și fundul canalului și se va încastra la partea superioară în șanțurile săpate pe taluze deasupra cotei pereului; fâșiile alăturate vor fi îmbinate prin suprapunere și lipite cu bandă adezivă sau cu un adeziv indicat de producator în prospect pentru condițiile de utilizare în canale de irigații sub pereu plăci din beton armat;

- se va monta plasa sudată STNB Ø 5 x 100 x 100 mm;

- se va turna pereu pe fundul canalului, având continuitate și pe taluze pe o înălțime de cel puțin 30 cm până la primul rost orizontal;

- se va turna beton marca B400, clasa C25/40, clase de expunere XC4+XF3+XA1, în plăci de 10 cm grosime, placa având 2,0 – 2,50 mp, pe fundul și pe taluzurile  canalului;

- la partea superioară pereul se va încastra în taluz prin pinten de încastrare;

- se va umple cu nisip până la 4,0 cm sub linia pereului și apoi se va rostui cu mastic bituminos.

- Construcții hidrotehnice – 6 buc

- podețele tubulare se vor reabilita prin demolarea acestora, înlocuirea tuburilor degradate, execuția timpanelor din beton armat, se vor monta balustrade din țeavă din oțel galvanizat, confecții metalice îmbinate prin bride, fără sudură, protejate la coroziune;

- la podețele casetate se vor reabilita timpanele din beton armat, unde este cazul, se vor monta balustrade din confecții metalice, se va decolmata caseta din beton armat;

- deversorul se va reabilita prin decolmatare, montare dale, se va cosi și îndepărta  vegetația și se vor scoate rădăcinile plantelor din rosturile de pe taluzurile interioare;

- golirile de fund se vor decolmata;

- se va înlocui sifonul existent cu conducta metalică, având aceleași caracteristici tehnice;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Refacerea amplasamentului afectat de execuția proiectului constă în realizarea de lucrări de nivelare a terenului. Suprafețele de teren ocupate temporar de lucrări își vor recăpăta destinația inițială, după terminarea investiției, prin ecologizare. S-au prevăzut următoarele lucrări de refacere a amplasamentului: evacuarea de pe platforme a resturilor de materiale și a deșeurilor de construcții și dezafectări rezultate; dezafectarea organizarii de șantier; decopertarea solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi lubrifianţi; evacuarea de pe amplasament în vederea tratării conform prevederilor legale; nivelarea terenului, ce se va realiza cu solul vegetal rezultat prin decaparea suprafeţelor ocupate definitiv.

Utilități:

-  Alimentarea cu apă – puț forat; pentru sistemul de irigații alimentarea cu apă se va realiza din Lacul Babadag și Lacul Razelm

-  Evacuarea apelor uzate  - nu este cazul

-  Alimentarea cu energie electrică – se vor utiliza sisteme alternative

- Organizarea de șantier - se va realiza în interiorul amplasamentului, în zona SRP1 Sarichioi, pe toată durata execuției lucrărilor

b) cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității : nisip și pietriș, apă, material lemnos

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: În timpul execuției lucrărilor se estimează că vor rezulta pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (17 05 04 – 2.000 kg), sticla (17 02 02 – 150 kg), materiale plastice (17 02 03 – 500 kg), fier si otel (17 04 05  – 1.500 kg), amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 (17 09 04  – 1000kg), deșeu rezultat de la dragare (17 05 06 – 14.367 mc), deşeuri municipale amestecate (20 03 01 – 200 kg), hârtie şi carton (20 01 01 – 30 kg), sticlă (20 01 02 – 20 kg), materiale plastice (20 01 39  – 50kg). Deponiile rezultate în urma decolmatării canalelor se depozitează pe întreg coronamentul canalelor de irigații. Valorificarea/ eliminarea deșeurilor se va realiza prin agenți economici autorizați.

e) poluarea și alte efecte negative – în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – conform punctului de vedere înregistrat la APM Tulcea cu nr. 6249/23.04.2024, Direcția de Sănătate Publică – fără observații.

2) Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: amplasamentul este situat ȋn comuna Mihail Kogălniceanu- extravilan, conform Planului Urbanistic General și avizului nr. 1/16687 din 13.11.2023 emis de primar; comuna Sarichioi- extravilan, comuna Sarichioi și parțial, intravilan localitatea Zebil; amplasamentul identificat are folosință actuală: Comuna Mihail Kogălniceanu- drum, curți construcții, ape stătătoare; Comuna Sarichioi - teren arabil, drum, ape stătătoare.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

-zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – lacul Babadag, lacul Razelm;

-zone costiere și mediul marin – nu este cazul;

-zone montane și forestiere – nu este cazul;

-arii naturale protejate de interes național, comunitar, international – terenul pe care se realizează investiția este situat parțial în RBDD, ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

-zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri– terenul pe care se realizează investiția este situat parțial în ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – conform punctului de vedere al Direcției Județene pentru Cultură Tulcea nr. 2323/08.04.2024, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5408/08.04.2024, este necesar avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – lucrările se vor desfășura strict pe amplasamentul proiectului. În condițiile respectării condițiilor de mediu, nu va exista populație afectată de implementarea proiectului.

b) Natura impactului –impact nesemnificativ; efecte pozitive, de durată, pentru creșterea calității vieții comunităților locale.

c) Natura transfrontalierǎ a impactului: proiectul nu se încadrează în anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările prevăzute în proiect  nu este de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung.

e) Probabilitatea impactului: impact redus pe durata de implementare a proiectului.

f) Debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului – impactul identificat se va manifesta local pe perioada lucrărilor de construcții.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul.

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: se va urmări întreţinerea platformelor de lucru prin umidificare permanentă pentru curățarea masei de aer de pulberile antrenate și limitarea ariei afectate de depunerea acestora.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate

Amplasamentul proiectului este situat parțial în zona de influență a ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie.

Motivele pentru care nu este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată, sunt:

- Pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice: Implementarea proiectului nu conduce în mod direct, la faza de construire și funcționare, la pierderi de suprafețe ale habitatelor speciilor de interes comunitar.

- Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor: Implementarea proiectului nu conduce, la pierderi de suprafețe de habitate de reproducere, hrănire și/sau odihnă ale speciilor de interes comunitar evidențiate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona proiectului și în zona de influență a proiectului.

- Alterare/degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor): Implementarea proiectului nu conduce la faza de construire și la deteriorarea calității vreunui tip de habitat de interes comunitar sau habitete ale speciilor de interes comunitar.

- Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor: Implementarea proiectului nu conduce la alterarea sau deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire și/sau odihnă a speciilor de interes comunitar evidențiate ca fiind prezente sau potențial prezente în zona proiectului și în zona de influență a proiectului.

- Perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor: Implementarea proiectului nu conduce la perturbări ale speciilor de interes comunitar evaluate ca fiind prezente în zona proiectului și în zona de influență a proiectului și nu va conduce la strămutări ale exemplarelor speciilor și/sau modificări comportamentale ale speciilor potențial prezente pe amplasament.

- Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate: Implementarea proiectului nu conduce, la fragmentarea populației vreunei specii de interes comunitar. Nu vor fi create bariere fizice sau comportamentale pentru speciile potențial prezente în zona proiectului.

- Reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de proiect sau ca urmare a celorlalte forme de impact: Implementarea proiectului nu conduce la reduceri de efective populaționale ale vreunei specii de interes comunitar din aria protejată ROSPA0031 Delta Dunării și Complexul Razim Sinoie.

- Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului: Nu au fost identificate impacturi indirecte care să conducă la modificarea calității mediului.

- Incertitudinile identificate: Nu au fost identificate incertitudini.

Pentru proiect s-a obținut Avizul ARBDD nr. ... din ....., favorabil cu următoarele condiții:

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă – conform punctului de vedere emis de  Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea  nr. 2488/PC/15.04.2024, înregistrat la APM Tulcea cu nr. 5781/15.04.2024, proiectul deține Proiectul Avizului de gospodărire a apelor și nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

Avizul se emite cu următorele condiții:

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop.

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată pentru valorificare/eliminare.

- titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instrituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construire și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale- beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, sau :

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate, stocate temporar în pubele și valorificate prin agenți economici autorizați;

- deșeurile reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de construcții (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- deșeurile de construcții rezultate în perioada lucrărilor de construcții vor fi colectate și stocate temporar în vederea valorificării prin societăți autorizate;

- se interzice evacuarea deșeurilor în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- este interzisă îngroparea deşeurilor și eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

- organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile, astfel încât calitatea aerului să respecte STAS 12574/87 - Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/ depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 26/39/5354 din 29.11.2023, emis de Consiliul Județean Tulcea;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Avizat: Șef Serviciu			                                      Avizat: Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                        		Calitatea Factorilor deMediu

ing. Daniela STRĂINU                                                        	         ing. Elena MICU

Întocmit: cons. Perijoc Andreea/29.04.2024

Nr. A.A.A. ............/ 29.04.2024