Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

OOOO	OPIS

PROIECT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 10 din 05.02.2007

Reactualizată în 23.10.2007, revizuită în 14.08.2012

și revizuită în ..................

Operator: VARD TULCEA S.A.

Adresa: Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Judetul Tulcea

Punct de lucru: Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Judetul Tulcea

Locaţia activităţii: Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Judetul Tulcea

Categoria de activitate:

- conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.7. | Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an | 1.A.3.d.i(i) 1.A.3.d.i(ii) 1.A.3.d.ii 1.A.4.a.ii 2.B.5.b 2.C.5.f 3.A. 3.B.1 3.B.2 6.B. 7.A.4 7.A.5 7.A.6 | 0601 |
| conform Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, |
| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| 9 (c) | Instalatii pentru tratarea suprafeței materialelor, obiectelor sau produselor utilizând solvenți organici, în special pentru gresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o capacitate de consum de 150 kg pe oră sau de 200 de tone pe an |

- conform Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

CAEN rev.2 – 3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare

Activități conexe:

- producția de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din oțel – cod 2420;

- fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice – cod 2511;

- fabricarea de uși și ferestre din metal – cod 2512;

- tratarea și acoperirea metalelor – cod 2561;

- operațiuni de mecanică generală – cod 2562;

- fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel – cod 2591;

- fabricarea altor articole din metal n.c.a. – cod 2599;

- fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. – cod 2849;

- construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement – cod 3012;

- fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine – cod 3101;

- repararea articolelor din metal – cod 3311;

- repararea mașinilor – cod 3312;

- repararea și întreținerea navelor și bărcilor – cod 3315;

- repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. – cod 3317;

- repararea altor echipamente – cod 3319;

- instalarea mașinilor și echipamentelor industriale – cod 3320;

- funizarea de abur și aer condiționat – cod 3530;

- colectarea deșeurilor nepericuloase – cod 3811;

- colectarea deseurilor periculoase – cod 3812;

- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase – cod 3821;

- tratarea si eliminarea deseurilor periculoase – cod 3822;

- demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor – cod 3831 (exclusiv VSU);

- alte lucrări de instalații pentru construcții – cod 4329;

- lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri – cod 4334;

- alte lucrări de finisare – cod 4339;

- întreținerea și repararea autovehiculelor – cod 4520;

- comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente – cod 4669;

- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – cod 4677;

- comerț cu ridicata nespecializat – cod 4690;

- transporturi rutiere de mărfuri (exclusiv mărfuri periculoase) – cod 4941;

- transportul de marfă pe căi navigabile interioare (exclusiv mărfuri periculoase) – cod 5040;

- depozitări – cod 5210;

- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre – cod 5221;

- activități de servicii anexe transportului pe apă– cod 5222;

- manipulări – cod 5224;

- facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod 5520;

- alte servicii de cazare – cod 5590;

- alte servicii de alimentație n.c.a. – cod 5629;

- activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) – cod 6201;

- activități de consultanță în tehnologia informației – cod 6202;

- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe – cod 6311;

- cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii – cod 6810;

- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod 6820;

- activități de testări și analize tehnice – cod 7120;

- activități de design specializat – cod 7410;

- activități de traducere scrisă și orală (interpretare) – cod 7430;

- activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele – cod 7712 (exclusiv leasing);

- activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă – cod 7734 (exclusiv leasing);

- activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. – cod 7739 (exclusiv leasing);

- alte servicii de funizare a forței de muncă – cod 7830;

- activități combinate de secretariat – cod 8211;

- activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat – cod 8219;

- învățământ secundar, tehnic sau profesional – cod 8532;

- alte forme de învățământ n.c.a. – cod 8559;

- activități ale sindicatelor salariaților – cod 9420;

Emisă de: APM Tulcea

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data emiterii: 23.10.2007

Data expirării: 23.10.2017

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator: VARD TULCEA S.A.

Sediul social: Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Judetul Tulcea

Certificat de înregistrare: RO 2364318

Cod unic de înregistrare: 2364318

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J36/53/1991

# 2. TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de VARD TULCEA S.A. cu sediul social si punctul de lucru in Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Judetul Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr.13542/21.11.2013, în baza:

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în urma analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu, a punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii,

- în lipsa comentariilor şi observaţiilor publicului privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu,

Cu respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

- ORDIN   Nr. 1108 din  5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

- LEGE   Nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale

- Ordinul nr. 818/ 17.10.2003  pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificata la anexa prin Ordinul. nr. 1158/15.11.2005

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- STAS 12574/1987, privind conditiile de calitate pentru aerul atmosferic si de stabilire a concentratiilor maxime admisibile ale unor substante poluante din aerul zonelor protejate

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordin nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana

- Ordinul nr. 859/25.09.2005 pentru aprobarea unor ghiduri

- Legea 211/11.11.2011 privind regimul deseurilor,

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

- HG   Nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare

- HOTĂRÂRE  Nr. 570/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi

- LEGE  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

- LEGE   Nr. 481 din  8 noiembrie 2004    privind protecţia civilă cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG  Nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- HG  Nr. 398 din 21 aprilie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

- HG  Nr. 539/2016 din 27 iulie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, (REACH);

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN   Nr. 3299 din 28 august 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă

- STAS 10009/1998 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- ORDIN   Nr. 462 din  1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

- Legea  Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;

- ORDIN   Nr. 794 din  6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 5 din  2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

- HOTĂRÂRE   Nr. 173 din 13 martie 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei:

# Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an

Amplasată în: Judetul Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea,

Operator: SC VARD TULCEA S.A.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

Autorizatia se păstrează la sediul obiectivului pentru care a fost eliberată și se prezintă pentru control autorităților de mediu abilitate.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici, în special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/oră sau 200 tone/an;

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 6.7. | >200 | Tone/an |

Capacitati de productie dezafectate:

- fabrica de oxigen;

- fabrica de acetilena;

- turnul de racire, de la care s-au eliminat numai placile de azbociment;

- statie compresoare;

- stocare combustibil.

- hala sablare-vopsire

Societatea intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 datorită activității de vopsire ce se desfășoară în locatii diferite, după cum urmează:

- Statia sablare – vopsire (pasivizare) - Sectia Debitare

- Hala F.U.C.M. – Statia sablare – vopsire; Sectia tubulatura

- Complex Sablare-Vopsire: HV2 - Compartiment de vopsire, HSV1 - Compartiment sablare-vopsire, HV1 - Compartiment de vopsire (langa Fila 5) – obiectiv 402; HSV2 - Compartiment de sablare – vopsire, HV3 - Compartiment de vopsire (langa Transbordorul Mare) – obiectiv 401;

- Vopsire in spatiu deschis (cheu, pe navele in lucru (compartimente, tancuri)) si in spatii special amenajate protejate cu schele si prelate, specifica santierelor navale.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentaţia care a stat la baza revizuirii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 13 542/ 21.11.2013;

- Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

- Raportul de amplasament întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

- Dovada mediatizării solicitării: anunţ public afişat la sediul primăriei Tulcea şi în ziarul local Delta din 21.11.2013

- Dovada achitării tarifului aferent: ordin transfer nr. 13111801 – 2.500 lei;

- Adresa către titular nr. privind acceptare inițială a solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu;

- Rapoarte de teren nr. 7819/02.07.2015 și nr. 3321/21.03.2016, încheiate la verificarea amplasamentului;

- Adrese raport analiză nr.4368/12.04.2016 și 8194/29.07.2016

- Adresa nr. 6782/27.06.2016 de la titular privind depunerea completărilor solicitate de APM Tulcea;

- Convocare la şedinţa CAT din 27.09.2016 pentru analiza detaliată a solicitării și a draftului AIM revizuite;

- Decizia CAT din  privind revizuirea autorizaţiei integrate de mediu;

- Dovada mediatizării deciziei: anunț public afișat la sediul primăriei Tulcea și în ziarul ..............din......................

Anexe:

- Aviz nr. 33/07.04.2015, revizut la data de 11.01.2016 – Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

- Certificat de înregistrare şi cerificat constatator emise de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea;

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 249/25.11.2015 privind FOLOSINTA de apa „Santierul Naval Tulcea, juetul Tulcea.

- Aviz nr. 96/31.10.2011 – Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;

- Autorizatia pentru desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear nr. AI 715/2014 pentru utilizare instalatii radiologice din cadrul Laboratorului Nedistructiv RX si Gamma;

- Autorizatia pentru desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear nr. GM 1561/2015 pentru detinerea instalatiilor radiologice;

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO 3 nr. 0808 identificata prin Anexa 2 si planurile topografice cuprinse in Anexele nr. 4 si 5 din documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrata sub nr. 50/11.01.1994 la oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului al judetului Tucea;

- Declaratia locatiei nr. 3613/IV/3545338/26.04.2013 pentru operatiunile cu precursori din categoria 3 – acid clorhidric si acid sulfuric, pentru activitatea de procurare din tara, stocare – depozitare, manipulare si utilizare in scopul productie/efectuarii analizelor de laborator/prepararea electrolitilor de baterii/decapare table si profile;

- Contract de prestari servicii nr. 5300/58/21.08.2009 incheiat cu S.C. SERVICII PUBLICE S.A.;

- Contract de vanzare – cumpare nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- Contract de vanzare cumparare nr. 38MR/08.01.2013 incheiat cu S.C. MSD COM S.R.L.;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015 incheiat cu S.C. REMATHOLDING CO S.R.L.;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 52MR/18.02.2015 incheiat cu S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L.;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 51MR/29.01.2015 incheiat cu S.C. ROMRECYCLING S.R.L.;

- Contract de vanzare cumparare nr. 50MR/21.01.2015 incheiat cu S.C. PITSER S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L.;

- Contract de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- Contract de vanzare cumparare nr. 45MR/15.07.2013 incheiat cu S.C. BERG METALLCHEM S.R.L.;

- Contract nr. 39MR/13.02.2013 incheiat cu S.C. MANOX THERM S.R.L.;

- Contract prestari servicii nr. 43 DP/04.07.2013 incheiat cu S S.C. ECO FIRE SISTEM S.R.L.;

- Contract de vanzare-cumparare nr. 192/2309.2014 incheiat cu S.C. VALBERTO S.R.L.;

- Contract de prestari servicii pentru preluarea deseurilor periculoase nr. 55MR/10.07.2015 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- Contract de furnizare nr. 54MR/02.03.2015 incheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING S.R.L.;

- Contract nr. 916-2/26.09.2013 incheiat cu ECOPOINT;

- Protocol de colaborare nr. 046/09.02.2011 incheiat cu S.C. RECOLAMP S.R.L. Bucuresti;

- Registru de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, detinand numarul de inregistrare nr. RO – 2014 – 05 – EEE – 1477 – II

- Contract I.T.S.M. nr. 1157/15.01.2016 incheiat cu S.C INTERSEMAT S.R.L.;

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie;

- Fisa bunului imobil;

- Planuri amplasare;

- Schita limitei amplasamentului;

- Schema bloc a liniei tehnologice: sablare – pasivizare;

- Schema statiei sablare – vopsire (pasivizare);

- Schema procesului tehnologic de la statia sablare – vopsire (pasivizare);

- Schema sistemelor de ventilatie de la statia sablare – vopsire (pasivizare);

- Schema fluxului tehnologic de fabricatie tubulatura otel;

- Plan amplasare -cabina sablare-vopsire in sectia Tubulatura;

- Schita Atelierului Acoperiri Metalice;

- Amplasarea in cadrul Atelierului Acoperiri Metalice;

- Schita sistemelor de ventilatie din cadrul Atelierului Acoperiri Metalice;

- Schema proces si sistemelor de ventilatie din cadrul Complex Sablare Vopsire;

- Plan amplasare Statia sablare vopsire – Hala F.U.C.M.;

- Schita sistemelor de ventilatie de la cabina sablare din cadrul Hala F.U.C.M.;

- Schita sistemelor de ventilatie de la cabina grunduire din cadrul Hala F.U.C.M.;

- Zonare Hala 100;

- Plan amplasare Sectia Tubulatura;

- Plan amplasare Complex Sablare Vopsire;

- Plan amplasare propan;

- Plan amplasare retele hidrotehnice de ape pluviale, menajere si tehnologice uzate;

- Plan amplasare retele electrice;

- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale;

- Politica privind accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase;

- Plan amplasare retele hidrotehnice de ape pluviale, menajere si tehnologice uzate;

- Plan amplasare retele de alimentare cu apa potabila si industriala;

- Plan amplasare Complex Sablare Vopsire;

- Coordonatele STEREO 70

- Schema recirculare masini de debitat;

- Schema fluxului tehnologic de tratare a apelor uzate;

- Plan – Detaliu decantor particule solide si solide usoare;

- Plan – Instalatii hidrotehnice – camin de neutralizare;

- Plan – Instalatii hidrotehnice – decantor;

- Plan amplasare statie de epurare ape menajere;

- Plan amplasare bazin vidanjabil;

- Plan de reducere COV;

- Pozitionarea surselor de emisie – Atelier Acoperiri metalice (puncte emisie: A1 ÷ A7);

- Pozitionarea surselor de emisie – Statia sablare – vopsire (pasivizare) (puncte emisie: A8 ÷ A12);

- Pozitionarea surselor de emisie Complex Sablare Vopsire: vopsire (puncte emisie: A21 ÷ A23; A40 ÷ A43; A44 ÷ A47; A48 ÷ A51; A90 ÷ 92) si sablare (puncte emisie: A13 ÷ A16; A17 ÷ A20; A88; A89);

- Pozitionarea surselor de emisie – Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.): vopsire (puncte emisie: A24 ÷ A25);

- Pozitionarea surselor de emisie – Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.): sablare (punct emisie: A26);

- Pozitionarea surselor de emisie – punct emisie: A1 ÷ A136;

- Program de prevenire si de reducere a cantitatilor de deseuri;

- Plan de alarmare al Celulei de Urgenta si al subunitatilor de interventie;

- Plan de urgenta intern pentru riscurile identificare pe amplasament;

- Instructiuni proprii privind instiintarea, avertizarea si alarmarea persoanelor.

- Politica de prevenire a accidentelor majore

- Fișe cu date de Securitate pentru substanțele și preparatele periculoase utilizate

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată. 5.1.4. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM Tulcea ;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM Tulcea o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultate analize probe;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Titularul AIM trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

### 5.2.2. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.3. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005, aprobată si modificata de Legea nr. 265/ 2006, cu toate completările şi modificările ulterioare, VARD TULCEA S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

SC VARD TULCEA S.A. are formulata o Politica QHSE emisa la 01.08.2014.

5.3. Plan de acţiuni

Operatorul nu are Plan de actiuni

# 6. MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare

Cantitatile de materii si materiale prime consumate intr-un an  sunt variabile  in functie de contractele semnate

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație /Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materiale | metal | Materie primă | 45,381 | tone/ an | - | Profile, tabla | Platorma betonata/ rastele | nepericulos |
| Alte materiale | Vopsea si diluanti pentru hala sablare – vopsire uscare, Hala F.U.C.M si afara. | Materie primă | 192,813 – spatiu inchis si 735,963 – spatiu liber – „Afara” | tone/ an tone/ an | Preparat | Vopsire/ Sablare | Bidoane metalice+plastic – 20 l in depozite + magazii de tranzit | periculos INTERSHIELD 300 PART A H315;H317;H319; H411 INTERSHIELD 300 PART B H226;H312;H315; H319;H332;h335 INTERGARD 7600 PART A H315;H317;H319;H411 INTERGARD 7600 PART B H226;H302;H312;H315;H318;H332; H335;H336 INTERGARD 276 PART A H226;H302;H315; H317;H318;H319; H335;H336 INTERGARD 276 PART B H226;H302;H315;H317;H318;H319;H332;H335;H336 |
| Alte materiale | Vopsea/pasivare table navale Interplate 0 | Materie primă | 83,777 | tone/ an | Preparat | Vopsire | Bidoane metalice + plastic – 20 l in depozite + magazii de tranzit | Nepericulos INTERPLATE ZERO PART A Periculos INTERPLATE ZERO PART B H332;H373;H400;H410 |
|  | Diluant | Materiale auxiliare | 6,823 | tone/ an |  | Vopsire spatiu inchis |  | Periculos GTA 822 H226;H302;H304H;H315;H318;H332; H336 |
|  |  |  | 0,960 | tone/ an |  | Pasivizare |  |  |
|  |  |  | 31,640 | tone/an |  | Vopsire in aer liber |  |  |
|  | alice | Materie primă | 103,80 | tone/an |  | Vopsire |  |  |
|  | grit | Materie primă | 7,268 | tone/an |  | Vopsire |  |  |
|  | pasivant + vopse pe baza apa | Materie primă | 83,777 | tone/an |  | Vopsire/ Pasivizare |  |  |
|  | Oxigen | Materiale auxiliare | 892,662 mii | mc | Gaz O2 |  | Retea Rezervoare, spatii special amenajate Rezervoare 3 buc. 24 +26 + 30 t 50 butelii 8,5 mc./butelie | H270;H280 |
|  | Acetilena | Materiale auxiliare | 9,926 | t | Gaz C2H2 |  | Retea Butelii 1.736 buc. 0,009 t/butelie | H220;H280 |
|  | Propan | Materiale auxiliare | 35 | buc. | Gaz CH3-CH2-CH3 |  | Butelie 35 butelii 0,035 t/butelie | H220;H280 |
|  | Dioxid de carbon | Materiale auxiliare |  |  | Gaz CO2 |  | Retea | H240;H271;H220 |
|  | Argon | Materiale auxiliare |  |  | Gaz Ar |  | Baterii | H302 |
|  | Aer comprimat | Materiale auxiliare |  |  |  |  |  | - |
|  | acid clorhidric | Materie primă | 17,42 | tone/an | Substanta chimica HCl |  | Bidon plastic in spatiu special amenajate | H290;H314;H318; H335 |
|  | hidroxid de sodiu | Materie primă | 1,800 | tone/an | Substanta chimica NaOH |  | Recipient metalic, spatiu special amenajate | H290;H314 |
|  | clorura de amoniu | Materie primă | 1,8 | tone/an | Substanta chimica NH4Cl |  | Saci, spatiu special amenajate | H302;H319 |
|  | Clorura de zinc | Materie primă | 0,6 | tone/an | Substanta chimica ZnCl2 |  | Saci, spatiu special amenajate | H302;H314;H400; H410 |
|  | Percloretilena | Materie primă | 0,209 | l/an | Substanta chimica C2Cl4 |  | Recipient metalic – 1 butoi 200 l in spatiu special amenajat | H351;H411 |
|  | Fixator Agfa G335 | Materie primă | 0,141 | tone/an |  |  | Bidon plastic in spatiu special amenajate | H226;H314;H318 |
|  | Revelator Agfa G135 | Materie primă | 0,080 | tone/an |  |  | Bidon plastic in spatiu special amenajate | H312;H351 |
|  | MR 68 C MR 76 S MR 72 MR 70 Developant |  | 0,024 0,012 0,108 0,114 | tone/an tone/an tone/an tone/an |  |  | Spray in fisete metalice | H220;H319; EUH066;H336 |
|  | ulei | Materiale auxiliare | 44,635 | tone/an | Amestec de lubrifianti | Intretinere instalatii/ echipamente | Butoi metalic 200 l in spatiu special amenajat | H315;H412;H411 |
|  | zinc | Materie primă | 140,747 | tone/an | Zn |  |  |  |
| Combustibil | motorina | Materiale auxiliare | 605,618 | tone/an | Hidrocarburi | Transport intern masini microclimat nave in constructie | Tanc motorina 1.000 Rezervor de 40 mc Butoi metalic 200 l | H226;H332;H315; H351;H411;H373 |
| Energie | energie electrica | Utilităţi | 39.878 | Mwh/an | - | Iluminat/fnctionare echipamente | Nu se stocheaza Retea alimentare | Nepericulos |
|  | apa | Utilităţi | 115,00 mii | mc | H2O | Activitatea igienico-sanitara Spalare produs | Nu se stocheaza Retea alimentare | Nepericulos |
| Combustibil | gaz metan | Utilităţ | 1.335,00 mii | mc | Combustibil |  | Nu se stocheaza Retea alimentare | H220;H280 |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec | Cantitate | UM | Categoria - Fraza de risc | Fraza de pericol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaze tehnologice | Oxigen | 50 | Tone/an | H270;H280 | Oxidant |
|  | Acetilena | 23,5 | Tone/an | H220;H280 | Foarte inflamabil |
|  | Metan | 0,012 | Tone/an | H220;H280 | Foarte inflamabil |
|  | Propan | 1.225 | Tone/an | H220;H280 | Foarte inflamabil |
| Substante | Hidroxid de sodiu | 12 | Tone/an | H290;H314 | Coroziv |
|  | Acid clorhidric | 15 | Tone/an | H290;H314;H318;H335 | Coroziv |
|  | Clorura de amoniu | 2 | Tone/an | H302;H319 | Periculos pentru mediu |
|  | Clorura de zinc | 1 | Tone/an | H302;H314;H400;H410 | Coroziv, Periculos pentru mediu |
|  | Percloretilena | 0,5 | Tone/an | H351;H411 | Nociv, Periculos pentru mediu |
|  | Fixator Agfa G335 control nedistructiv | 0,1 | Tone/an | H226;H314;H318 | Coroziv, Iritant |
|  | Revelator Agfa G135 | 0,1 | Tone/an | H312;H351 | Nociv |
|  | MR 68 C MR 76 S MR 72 MR 70 Developant | 0,024 0,012 0,108 0,114 | Tone/an | H220;H319;EUH066; H336 | Foarte inflamabil, Irirant |
| Produse petroliere | Motorina Eurodiesel 5 | 32 | Tone/an | H226;H332;H315; H351;H411;H373 | Periculos pentru mediu, Nociv |
|  | Uleiuri motor, transmisii, etc. | 30 | Tone/an | H315;H412;H411 | Periculos pentru mediu, Nociv |
| Vopsea si diluant | Vopsea si diluant | 250 | Tone/an | H226;H302;H315;H317; H318;H319;H332;H335;H336 | Periculos pentru mediu, Nociv |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 ;

6.7.2. Titularul se va conforma la cerințele Regulamentului(CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentul(CE) nr. 1907/2006;

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale:

În perioada 1 decembrie 2010-1 iunie 2015, substanţele se clasifică atât în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, cât şi cu Regulamentul(CE) nr. 1272/2008 (CLP). Dupa 1 iunie 2015, substanţele se clasifică, se etichetează şi se ambalează în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 1272/2008.

Prin derogare de la articolul 62 al doilea paragraf din regulament, pentru amestecurile clasificate, etichetate şi ambalate în conformitate cu Directiva 1999/45/CE şi deja introduse pe piaţă înainte de 1 iunie 2015, până la 1 iunie 2017 nu este necesară reetichetarea şi reambalarea în conformitate cu regulamentul.

În cazul în care o substanţă sau un amestec au fost deja clasificate în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau cu Directiva 1999/45/CE înainte de 1 decembrie 2010 şi, respectiv, 1 iunie 2015, producătorii, importatorii şi utilizatorii din aval pot modifica acea clasificare a substanţei sau a amestecului folosind tabelul de conversie din anexa VII la regulament.

Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Titularul/operatorul activităţii va notifica A.P.M. Tulcea orice modificare substantiala de substanţe şi amestecuri chimice periculoase utilizate în instalaţie, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

6.7.3. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în laborator

| Acid acetic glacial | 100 ml |
| --- | --- |
| Acid ascorbic | 20 g |
| Acid azotic, d = 1,41 g/cmc | 1 l |
| Acid boric | 1 kg |
| Acid clorhidric, d = 1,19 g/cmc | 3 l |
| Acid sulfuric, (95 ÷ 97)% | 4 l |
| Acid orto-fosforic, d = 1,71 g/cmc | 0,8 l |
| Acid citric | 40 g |
| Acid sulfo salicylic (30%) | 200 ml |
| Acid sulfanilic | 6 g |
| Acetat de amoniu | 100 g |
| Alcool etilic | 2,2 l |
| Amoniac 25% | 0,4 l |
| Azotat de argint | 50 g |
| Azida de sodiu | 50 g |
| Dicromat de potasiu | 50 g |
| Citrat trisodic | 10 g |
| Clorura de potasiu | 500 g |
| Cromat de potasiu | 20 g |
| Difenilcarbazida | 50 g |
| Dimetilglioxima | 100 g |
| Eter de petrol | 5 l |
| 1,10 Fenantrolina hydroclorica | 10 g |
| 1,10 Fenantrolina monohidrat | 1,6 g |
| Hidroxid de sodiu, pellets | 600 g |
| Hidroxid de potasiu | 100 g |
| Hydroxylamina hydrochloride | 35 g |
| Izobutil-metil-cetona pentru extractie | 1 l |
| Metil orange | 1 g |
| Molibdat de amoniu | 40 g |
| Nitroprusid de sodiudihidrat | 1 g |
| N-Alil-tiouree | 0,125 g |
| Oxid de argint | 15 g |
| Persulfat de potasiu | 60 g |
| Permanganat de potasiu | 7 g |
| Peroxid de hydrogen (H2O2) | 0,5 l |
| Rosu de metil | 1 g |
| Sulfat dublu de fier si amoniu | 500g |
| Sulfat de argint | 6,6 g |
| Sulfat de mangan | g |
| Sulfat de mercur | 8,8 g |
| Tartrat dublu de stibiu si potasiu | 2,1 g |
| Zincon | 5 g |
| Kit Zn Merck | 10 kituri |

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 249/25.11.2015, valabila pana la data de 30.11.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Dobrogea-Litoral, S.G.A Tulcea.

7.1.1 Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă

VARD TULCEA S.A. se alimenteaza cu apa potabila din reteaua de distributie a S.C. AQUASERV S.A. Tulcea prin instalatiile de captare – 2 racorduri Dn = 200 mm si Dn = 150 mm, contorizate, cu apometre montate in camine de apometre din beton armat cu dimensiunile: 1.500 mm x 1.500 mm x 1.200 mm.

Volume şi debite de apă autorizate:

- Qzi max = 2.036,83 mc;

- Qzi mediu = 1.631,02 mc.

Funcţionarea este permanentă, 261 zile/an si 24 ore/zi.

Instalaţii de captare şi transport:

Instalatia de apa potabila cu o lungime de 5.564,00 m este compusa din:

1. teava PEHD, cu lungimea de 4.257,00 m, cu urmatoarele dimensiuni:

- Dn 200				206,00 m;

- Dn 150				1.842,00 m;

- Dn 125				355,00 m;

- Dn 100				1.424,00 m;

- Dn 80				254,00 m;

- Dn 50				176,00 m.

2. teava din otel, cu lungimea de 1.308,00 m, cu urmatoarele dimensiuni:

- Dn 200				100,00 m;

- Dn 100				851,00 m;

- Dn 50				98,00 m.

- Dn 80				259 m

Instalaţii de înmagazinare:

- Nu este cazul

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

VARD TULCEA S.A. se alimenteaza cu apa bruta din reteaua S.C. AQUASERV S.A. prin instalatia de captare – racord cu diametrul Dn = 200 mm, contorizat, cu apometru montat in camin de apometre din beton armat cu dimensiunile: 4.000 mm x 2.000mm x 1.700 mm.

La momentul actual nu se mai utilizeaza apa tehnologica (apa bruta).

Distributia apei tehnologice cu o lungime totala de 6.880,00 m este nefuctionala

Statia de hidrofoare echipata cu 4 hidrofoare si 5 pompe – neoperationala:

Apa pentru stingerea incendiilor:

Sursa de apa pentru stingerea incendiilor este apa potabila, preluata din reteaua de apa potabila a Municipiului Tulcea.

Reteaua de alimentare cu apa este de tip inelar, din conducta de otel si are o lungime de cca. 4.760,00 m. Reteaua a fost calculata pentru a transporta debitele maxime orare necesare fluxului tehnologic si pentru incendiu.

Reteaua este prevazuta cu 84 hidranti functionali (exteriori si interiori) amplasati in locurile cu pericol de incendiu si cuprind intreaga incinta a intreprinderii.

Reteaua de apa tehnologica este prevazuta cu camine de vane si este realizata din tevi OL Dn 250 mm, Dn 200 mm, Dn 125 mm - Ø 4’’ si izolate la exterior, avand o lungime totala de 4.760,00 m.

Instalatia de hidranti interiori de la hala trasaj si hala dezarmare este racordata la reteaua de apa potabila prin conducte din otel, fiind actualmente nefunctionala.

Reteaua de incendiu este prevazuta cu  hidranti operationali cu apa potabila

Regimul de lucru este sub presiune continua, presiunea de lucru fiind de 4 bari.

Debite caracteristice:

♦ debit incendiu nava: 50,00 l/s;

♦ debit pentru incendiu hala: 103,00 l/s;

♦ debit pentru splinkere: 30,00 l/s.

♦ capacitate proiectata	Qmax zi = 4.540 m3/zi,

Total = 183,00 l/s

Timpul de refacere a stocului de apa necesar stingerii incendiilor este de 3 ore.

Volume de apã asigurate din surse:

Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 419,64 | 322,80 |
| Apă tehnologică | 1.494,24 | 1.149,42 |
| Total | 1.913,86 | 1.472,22 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 446,60 | 343,53 |
| Apă tehnologică | 1.590,23 | 1.223,25 |
| Total | 2.036,83 | 1.631,05 |
| Data Revizuirii |  |  |

- Gradul de recirculare internă a apei:

- 80 ÷ 95% - Perdea de apa pentru epurarea emisiilor atmosferice de la Statia sablare – vopsire (pasivizare);

- ESAB: 350.000 l apa/an, din care se recircula ~ 281.000 l apa/an; procentul de recirculare fiind de 80%;

### - masini de debitat cu plasma: ~ 204.000 l apa/an evacuate de care se recircula. Apa se trimite prin sistemele de pompe din dotarea masinilor de debitat in bazinul de colectare ape uzate cu un volum de 45 mc. Aproximativ 130 mc-140 mc de apa se afla in permanenta intr-un circuit inchis. Aici apa se decanteaza de deseul debitare cu plasma si se recircula pentru utilizare la debitare. Cantitatile de apa uzata care nu pot fi recirculate si refolosite in procesul de debitare vor fi preluate de societati specializate. Apa se recircula 100%, pentru pierderi se completeaza cu apa de la reteaua de apa potabila si periodic se curata bazinul. Slamul rezultat ca urmare a depunerii suspensiilor se preda la societati autorizate. In caz de avarii apa uzata se colecteaza si se trateaza in statia de tratare ape uzate din cadrul atelierului de acoperiri metalice Departament Tubulatura

- BAT

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | 21,00 mc/t metal | 19,35 mc/t Recirculare ape; sistem umed de epurare emisii atmosferice |

7.1.2  Ape subterane

Avand in vedere ca suprafata libera a unitatii este in cea mai mare parte betonata cu exceptia spatiilor verzi amenajate in suprata de circa 15%, posibilitatea poluarii apelor subterane si a solului a fost mult redusa.

Pe amplasamentul VARD TULCEA S.A. exista 10 puturi de control al calitatii apelor subterane din care unul in zona din exteriorul zonei aferente constructiilor de nave, la cantina, astfel fiind posibila monitorizarea calitatii apelor subterane.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Energia electrica este asigurata prin reteaua S.C. ENEL DOBROGEA S.A., in baza Contractului nr. 03/22.05.2008 de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglemntate incheiat intre S.C. EHOL DISTRIBUTION S.R.L. si VARD TULCEA S.A.

VARD TULCEA S.A. foloseste curent electric trifazat asigurat din retea F.D.E.E. Tulcea prin linii aeriene de inalta tensiune de 110 kV pana la SRA (sistem racord adanc) din incinta societatii unde exista puncte de transformare de 110/6 KV in vederea alimentarii statiilor de conexiuni (SC) de pe platforma.

Statii au fost dimensionate pentru a putea furniza o putere absorbita de 9 Mw si s-a solicitat suplimentarea la 10 Mw.

| Nr. crt. | Specificatie | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea instalata totala, din care: - pe 0,4 kv - pe 6 kv | Kw | 34.220 30.220 4.000 |
| 2. | Puterea maxima ceruta totala (conform Aviz) | Kw | 10.000 |
| 3. | Coeficient de cerere |  | 0,28 |
| 4. | Puterea instalata in condensatoare | KVAr | 13.545 |
| 5. | Factor de putere mediu imbunatatit |  | 0,92 |
| 6. | Puterea instalata in transformatoare 6/0,4 KV | KVA | 30.980 |
| 7. | Consum de energie electrica | Mwh/an | 35.000 |

Receptoarele pe tensiunea de 6 KV sunt constituite din compresoare, iar cele pe 0,4 Kv din motoare de actionare utilaje si instalatii tehnologice, lampi iluminat.

Alimentarea cu energie electrica a VARD TULCEA S.A. se face pe tensiunea de 6,0 KV de la statia de trasnformare a sistemului 110/6KV – 2 x 16 MVA, amplasata in incinta societatii, in care sunt racordate 4 statii de conexiune de primire uzinala amplasate dupa cum urmeaza:

- SC 1 – in anexa tehnica Hala Constructii Corp;

- SC 2 – in Statia compresoare;

- SC 3 – in anexa tehnica Hala Fabricatie (F.U.C.M.);

- SC 4 – in H.C.A.

Pentru distributia energiei electrice, pe tensiunea de 0,4 KV, societatea dispune de 18 posturi de trasformare, echipate, dupa cum urmeaza:

| Nr. crt. | Denumire post | Puterea instalata in transformatoare (KVA) | Baterii condensatori (KVAr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PT 1 – 1 | 4 x 1.000 | 3 x 675 |
| 2. | PT 1 – 2 | 2 x 1.000 | 1 x 675 |
| 3. | PT 1 – 3 | 2 x 1.000 | 2 x 675 |
| 4. | PT 1 – 4 | 2 x 1.000 | 2 x 655 |
| 5. | PT 1 – 5 | 2 x 1.600 | 2 x 220 |
| 6. | PT 3 – 5 | 1 x 1.000 | 1 x 360 |
| 7. | PT 2 – 1 | 2 x 630 | 2 x 300 |
| 8. | PT 3 – 1 | 2 x 630 | 2 x 450 |
| 9. | PT 3 – 2 | 1 x 1.000 | 1 x 640 |
| 10. | PT 3 – 3 | 1 x 1.000 | 1 x 920 |
| 11. | PT 3 – 4 | 1 x 1.000 | 1 x 465 |
| 12. | PT 3 – 6 | 1 x 1.000 | 1 x 630 |
| 13. | PT 4 – 1 | 2 x 1.000 1 x 630 | 2 x 300 |
| 14. | PT 4 – 2 | 1 x 1.000 | 1 x 640 |
| 15. | PT 4 – 3 | 1 x 1.000 | 1 x 460 |
| 16. | PT 4 – 4 | 1 x 1.000 | 1 x 660 |
| 17. | PT 4 – 5 | 1 x 1.000 | 1 x 465 |
| 18. | PT 1 – 5 – 2 | 3 x 1.000 1 x 630 | 2 x 800 |

Posturile TRAFO au transformatoarele montate in boxe sau exterior, in partea de joasa tensiune formata in general din panouri tip Automatica, este montata in incaperi special amenajate.

Compensarea energiei reactive se face din baterii de condensatori statice, in general automatizate, amplasate impreuna cu distributia pe 0,4 KV.

Legaturile intre statiile de conexiune si transformatoare sunt constituite prin cabluri electrice de aluminiu de 6 KV, dublate de cabluri pilot de semnalizare, pozate dupa caz partial pe console in canale sau interiorul cladirilor, partial ingropate pe pat de nisip, protejate cu caramizi sau tub de beton la subtraversari.

Retelele de 0,4 KV sunt realizate cu cabluri de aluminiu, nearmate, pozate deasemenea dupa caz pe console ingropate.

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie sa identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Gazul natural este asigurat prin reteaua TULCEA GAZ S.A., in baza Contract nr. 27/12.12.2005 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumator industrial incheiat intre S.C. TULCEA GAZ S.A. si VARD TULCEA S.A.

Societatea dispune de urmatoarele centrale termice pentru incalzire:

- CT.1 – Centrala termina H.M.N: capacitate de 374 kw, 2 cazane PEGASUS (unul de 85 kw si unul de 289 kw), are doua cosuri de evacuare: Ø = 0,2 m si 0,350 m si h = 9,0 m (amandoua) (A28, A29);

- CT.2 – Centrala termica H.C.C:capacitate de 2.610 kw, 3 cazane tip ELPREX, cu puterea nominala de 870 kw fiecare, are un singur cos de evacuare: Ø = 0,8 m si h = 14,0 m (A27);

- CT.3 – Centrala termica H.C.A. capacitate de 404,4 Kw, 2 cazane tip HEAT MASTER 201, cu puterea nominala de 202,2 kw fiecare, are doua cosuri evacuare: Ø = Ø = 0,250 m si h = 2,085 m (A30.1, A30);

- CT.4 – Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat, capacitate de 291 Kw, cazane tip UNICAL, are un singur cos de evacuare: Ø = 0,39 m si h = 6,2 m (A 103);

- CT.5 – Centrala termica F.U.C.M. capacitate 2.094 Kw, 3 cazane tip PRK 700, cu puterea nominala de 698 Kw fiecare, are trei cosuri de evacuare: Ø = 0,450 m si h = 10,0 m (A104, A104.1, A104.2);

- CT.6 – Centrala termica zona campus Blue Container - Complex Locuinte capacitate de 838 Kw, 2 cazane tip PRK 520, cu puterea nominala de 400 Kw fiecare, are un cos de evacuare: Ø = 0,700 m si h = 9,0 m (A 105);

- CT.7 – Centrala termica Hostel 144 camere - Spatiu Cazare capacitate de 420 Kw cazane tip UNICAL, are un singur cos de evacuare: Ø = 0,6 m si h = 9,0 m (A 106);

- CT.8 – Centrala termica Complex Hale sablare si vopsire – Ob 402 capacitate de 270 Kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70, are patru cosuri de evacuare: Ø = 0,07m si L = 1,0 m (A111…114);

- CT.9 – Centrala termica Hala H.A.U. capacitate de 280 Kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70, are patru cosuri de evacuare: Ø = 0,07 m si L = 1,0 m (A 125...128);

- CT10 - Centrala termica Hala de Vopsire 2 – Ob402 capacitate de 350 kw, are 5 cosuri de evacuare (A129..132, A 132.1).

In procesul de productie gazul metan se mai utilizeaza:

- aeroterme si agregate de incalzire:

  - aeroterma TSV 6500 la Sectia Tubulatura Confectionat, capacitate de 70 Kw, cazan tip UNICAL tip Alkon 70, are un cos de evacuare: Ø = 0,4 m si h = 5,3 m (A115);

  - aeroterme UHR 350 la Sectia Tubulatura Confectionat, au 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,4 m si h = 6,73 m (A116:A119);

  - aeroterme de la H.M.N., cu capacitate 500 Kw, cate un cazan IH/AR 500, au 6 cosuri de evacuare: Ø = 0,300 m; h = 3,0 m (A36, A39, A133, A134, A135, A136) si cele cu capacitate 300 Kw, cate un cazan IH/AR 300 au 2 cosuri de evacuare: D = 0,250 m; H = 3,0 m (A37, A38);

  - aeroterme UHR 1/250, cu capacitate 110 Kw la Sectia Tubulatura Confectionat, au 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,25 m si h = 8,5 m (A93, A94, A97, A98);

  - aeroterme UHR 1/250 cu capacitate 110 Kw la Sectia Tubulatura Confectionat la cele 4 cabine uscare; au 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,4 m si h = 8,5 m (A107:A110);

  - agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV3, are 3 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14,5 m (A52:A54);

  - agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Sablare-Vopsire – HSV2, are 3 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14,5 m (A55:A57);

  - agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV1, are 3 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14,5 m (A58:A61);

  - agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire-Sablare – HSV1, are 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14,5 m (A62:A65);

  - Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV2, are 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14,5 m (A66:A69);

- la Zincare la grup termic, prevazut cu un cos de evacuare: Ø = 0,300 m, L = 8,5 m (A2.2.) si la cuptorul uscare, prevazut cu un cos de evacuare: Ø = 0,500 m, L= 7,0 m (A3);

- la Statia sablare – vopsire (pasivizare), prevazut cu un cos de evacuare: Ø = 430,00 mm, h = 4,26 m (A10; A11).

| Tip | Denumire | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică / compoziție | Destinație / Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alte materii | Gaze naturale | Combustibili | 1.335,00 mii | mc/an | Gaz | centralele termice aeroterme si agregate de incalzire Grup termic zincare Cuptor Statia sablare – vopsire (pasivizare) | Retea | inflamabil |
| Alte materii | motorină | Combustibili | 605,618 | Tone/an | produs petrolier | Transport intern masini microclimat nave in constructie | Tanc motorina 1.000 l Rezervor de 40 mc Butoi metalic 200 l | inflamabil |

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## 8.1. Descrierea amplasamentului

VARD TULCEA S.A. este amplasata in partea de NNV a Municipiului Tulcea, pe malul drept al Dunarii, la Mm 39

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Nord 45º10'48,90", Est 28º48'18,32".

VARD TULCEA S.A. detine o suprafata totala de 756.462,00 mp si este amplasata in Municipiul Tulcea, judetul Tulcea. Suprafata construita de 308.162,00 mp cuprinde:

- cladiri administrative, tehnice, auxiliare si anexe tip baraci;

- zonele spatiilor de productie, constituite din halele de productie,

- spatii in aer liber de productie (cheuri), -

- gospodaria de apa,

- zona stocatoare CO2, O2, argon, acetilena, propan;

- statie compresoare;

- puncte termice,

- P.S.I.,

- zone de depozitare si magazii de materii prime si materiale,

- zone depozite de deseuri.

Suprafata betonata aferenta cailor de transport, retelelor (electrice, hidrotehnice si gaze tehnologice) este de 393.300,00 mp.

Suprafata libera este de 55.000,00 mp, din care suprafata ierbata de 21.750,00 mp.

Accesul in societate se face prin caile de acces existente, care deservesc si celelalte activitati (din zona str. Ing. Dumitru Ivanov nr.22), pe 3 porti pentru personal si autoturisme, autocisterne, autocamioane.

Aprovizionarea cu materii prime, materiale si auxiliare se realizeaza pe cale rutiera si navala.

Terenul pe care este amplasata societatea este proprietatea. VARD TULCEA S.A.

Zonele rezidentiale din vecinatate (case de locuinte) se afla la distanta mai mari de 2,00 Km de unitate.

Suprafetele identificate din Planul de amplasament general pe corpuri de cladiri sunt:

Unităti structurale pe amplasament:

Clădiri

| Nr. crt. | Cladiri si spatii | Gr. rez. foc | Cat. per. inc. | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | La sol | Desf. |
| 1.1 | Vestiare (la etaj), Linie de transfer table (la parter) | II | E + C | 1.868,00 | 3.736,00 |
| 1.2 | Depozit central si instalatii de pregatire laminate | II | E + A | 14.745,00 | 14.745,00 |
| 1.2.a | Depozit instalatii ventilatie | IV | C | 296,00 | 296,00 |
| 1.2.b | Casa valt UBR | IV | E | 184,00 | 184,00 |
| 1.2.c | Hala alicare pasivare (statie sablare – vopsire – (pasivizare)) | II | A | 670,00 | 670,00 |
| 1.3 | Hala Constructii Corp | II | E + D | 19.319,00 | 19.319,00 |
| 1.3.a | Magazie sabloane | - | - | 528,00 | 528,00 |
| 1.3.b | Garaj (Parc) auto | - | - | 2.128,00 | 2.128,00 |
| 1.3.c | Atelier reparatii intretinere | - | - | 549,70 | 549,70 |
| 1.4 a + b | Platforma depozitare, bloc – sectii nave si subansamble | - | - | 22.010,00 | 22.010,00 |
| 1.6 | Hala Montaj Nave | II | D | 13.251,00 | 13.251,00 |
| 1.7 | Cala reparatii nave | - | - | 17.523,00 | 17.523,00 |
| 1.7.a | Cala transfer nave | - | - | 25.507,00 | 25.507,00 |
| 1.7.b | Grup sanitar cala reparatii nave | I | E | 86,00 | 86,00 |
| 1.8 | Syncrolift | II | E | 12.957,00 | 12.957,00 |
| 1.9 | Cabina comanda syncrolift | II | E | 126,00 | 126,00 |
| 2.1 | Hala completare armare si decantor pentru acoperiri metalice | II | C, D, E | 25.484,00 | 25.484,00 |
| 2.2 | Hala dezarmare | II | E + C | 4.069,00 | 4.069,00 |
| 2.5 | Bazin armare | - | - | 149.277,00 | 149.277,00 |
| 2.5.a + 107 | Cheu armare interior rest bazin armare (L = 475 ml) | - | - | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 2.6 | Cheu probe predare la Dunare (L = 143 ml) | - | - | 3.017,00 | 3.017,00 |
| 3.3 + 3.3.a | Magazie vopsele | II | A | 477,00 | 477,00 |
| 3.5 | Gospodarie combustibil lichid, lubrefianti | II | A, B, C | 1.113,00 | 1.113,00 |
| 3.5.a | Spatiu depozitare materiale | - | - | 69,00 | 69,00 |
| 4.1 | Grup tehnico social si deserviri energetice la hala montaj nave | II | E + C | 1.268,00 | 2.536,00 |
| 4.2 | Anexa tehnico – sociala HCC | II | E + C | 794,00 | 1.918,00 |
| 4.2.a | Decantor static | I | E | 60,00 | 60,00 |
| 4.3 | Anexa tehnico-sociala - HCC | II | E + C | 959,00 | 1.918,00 |
| 4.4 | Anexe tehnice, grup social sanitar si deserviri energetice la Hala completare armare si decantor pentru acoperiri metalice (corp 2.1) | II | E | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 4.7 | Grup social sanitar si deserviri energetice la hala dezarmare | II | E | 410,00 | 410,00 |
| 4.8 | Cantina (spatiu inchiriat) | II | E | 1.266,00 | 2.532,00 |
| 5.1 | Anexa tehnica depozite | II | B | 65,00 | 65,00 |
| 5.2 | Depozit substante chimice | II | A | 157,00 | 157,00 |
| 5.2.a | Depozit vopsea de apa | II | A | 179,00 | 179,00 |
| 5.2.c | Anexa tehnico – electrica | II | E | 120,00 | 120,00 |
| 5.2.d | Depozit propan | II | A | 93,00 | 93,00 |
| 5.3 | Atelier mecanic si remiza PSI | II | E | 1.072,00 | 1.072,00 |
| 5.3.a | Statie pompare apa racire | II | E | 53,00 | 53,00 |
| 5.3.b | Turnuri de racire | II | E | 82,00 | 82,00 |
| 5.4.a | Depozit materiale | II | E | 55,00 | 55,00 |
| 5.5 | Statie pompare ape menajere | II | E | 38,00 | 38,00 |
| 5.6 | Statie pompare si stati epurare ape menajere | - | - | 350,00 | 350,00 |
| 5.7 | Statie 110/6 kv - proprietar ENEL Tl | - | - | 38,00 | 38,00 |
| 5.8 | Post transformare | - | - | 38,00 | 38,00 |
| 5.11 | Cicloane talaj | II | C | 36,00 | 36,00 |
| 6.1 | Statia 1 - rezerv. O2, H2C2, CO2 | - | - | 390,00 | 390,00 |
| 6.2 | Statia 1 - rezerv. O2, H2C2, CO2 | - | - | 173,00 | 173,00 |
| 6.2.a | Depozit baterii H2C2 | - | - | 311,00 | 311,00 |
| 6.3 | Statia 3 - rezerv. H2C2 | - | - | 56,00 | 56,00 |
| 6.4 | Statia 4 - rezerv. O2, H2C2, CO2 | - | - | 158,00 | 158,00 |
| 6.5 | Cabina poarta – 1 | I | E | 19,00 | 19,00 |
| 6.5.a | Parcaj auto | - | - | 4.740,00 | 4.740,00 |
| 6.7 | Cabina poarta auto – 1A | - | - | 13,00 | 13,00 |
| 100 | Hala (F.U.C.M.): constructii metalice, sablare – pasivizare profile | II | C + D | 63.798,00 | 63.798,00 |
| 100a + b | Anexa tehnica corp A + B – F.U.C.M. | II | E | 3.039,00 | 3.039,00 |
| 100.c1 | Cabina control nedistructiv | - | - | 992,00 | 992,00 |
| 100.c2 | Cabine alicare | - | - | 178,00 | 178,00 |
| 100.c3 | Depozit vopsele | - | - | 52,00 | 52,00 |
| 100.c4 | Cabina grunduire | - | - | 168,00 | 168,00 |
| 100.c5 | Depozit deseuri vopsele | - | - | 168,00 | 168,00 |
| 100.c6 | Magazie echipamente | - | - | 270,00 | 270,00 |
| 100.c7 | Magazie echipamente | - | - | 900,00 | 900,00 |
| 100.c8 | Asamblat 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. – corp 100 | - | - | - | - |
| 100.c9 | Prefabricare – parte integranta din Hala F.U.C.M. – corp 100 | - | - | - | - |
| 100.c10 | Debitare 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. – corp 100 | - | - | - | - |
| 100.c11 | Tubulatura 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. – corp 100 | - | - | - | - |
| 100.c9 | Decantor static | - | - | 12,00 | 12,00 |
| 101 | Depozit laminate grele | - | - | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 102 | Depozit piese finite turnate | - | - | 6.380,00 | 6.380,00 |
| 102.a | Depozit sabloane | - | - | 325,00 | 325,00 |
| 103 | Depozit piese turnate | - | - | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 105 | Magazie produse finite | II | C, D, E | 1.017,00 | 1.017,00 |
| 106 | Hala unitati auxiliare – HUA | II | C + E | 9.245,00 | 9.245,00 |
| 109 | Gospodaria de apa recirculata | I | E | 146,00 | 146,00 |
| 110 | Containere modulare – Complex locuibil | - | - | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 200 | Cala montaj nave micis | - | - | 6.880,00 | 6.880,00 |
| 201 | Cala constructii nave de 15.000 TDW | - | - | 12.134,00 | 12.134,00 |
| 201.a | Grup sanitar – Cala 15000 TDW | - | - | 81,00 | 81,00 |
| 202 | Cheu probe predare la Dunare (L = 103,5 ml) | - | - | 2.184,00 | 2.184,00 |
| 203 | Cheu armare interior (L = 123 ml) |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 300 | Magazie instalatii | II | E | 246,00 | 246,00 |
| 301 | Post trafo | - | - | 29,00 | 29,00 |
| 302 | Aeroterme – 4 buc. – HMN | - | - | 21,00 | 21,00 |
| 303 | Hidrohalda | - | - | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 304 | SC1 – TR.1; TR.2; TR.3;TR.4 | - | - | 67,50 | 67,50 |
| 305 | SC2 – TR.1 | - | - | 54,00 | 54,00 |
| 306 | SC3 – TR.1; TR.2 | - | - | 136,00 | 136,00 |
| 307 | SC4 – TR.1; TR.2 | - | - | 159,00 | 159,00 |
| 308 | TR.1; TR.2 (SC1) | - | - | 64,00 | 64,00 |
| 309 | TR.1; TR2 (SC1) | - | - | 88,00 | 88,00 |
| 310 | TR.1 (SC3) | - | - | 36,00 | 36,00 |
| 311 | TR.1; TR.2 (SC1) | - | - | 36,00 | 36,00 |
| 312 | TR.1 (SC1); TR.2 (SC2) | - | - | 36,00 | 36,00 |
| 313 | Depozit intermediar de vopsea | - | - | 48,00 | 48,00 |
| 314 | Corturi depozitare | - | - | 682,00 | 682,00 |
| 315 | Cort depozitare | - | - | 341,00 | 341,00 |
| CT1 | Centrala Termica – H.M.N | - | - | 26,00 | 26,00 |
| CT2 | Centrala Termica-H.C.C. | - | - | 157,00 | 157,00 |
| CT3 | Centrala Termica – H.C.A. | - | - | 16,00 | 16,00 |
| CT4 | Centrala Vestiare – Vestiare Sectia Tubulatuta Confectionat | - | - | 42,00 | 42,00 |
| CT5 | Centrala Termica – F.U.C.M. | - | - | 81,84 | 81,84 |
| CT6 | Centrala Termica – Complex locuinte | - | - | 31,40 | 31,40 |
| CT7 | Centrala Termica – Spatiu cazare | - | - | 18,00 | 18,00 |
| CT8 | Centrala Termica- Complex sablare vopsire | - | - | 29,00 | 29,00 |
| CT9 | Centrala termina – HUA vestiare | - | - | 13,00 | 13,00 |
| CT10 | Centrala termica HV2 | - | - | 10,90 | 10,90 |
| 401 | Complex hale sablare-vopsire – ob. 401 | - | - | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 402 | Complex hale sablare-vopsire – ob. 402 | - | - | 5.220,00 | 5.220,00 |
| 403 | Transbordor mic | - | - | 3.430,00 | 3.430,00 |
| 404 | Statie conexiuni – SC 5 | - | - | 337,00 | 337,00 |
| 405 | Birouri hale sablare-vopsire | - | - | 69,00 | 69,00 |
| 406 | Baza sportiva | - | - | 21.755,00 | 21.755,00 |
| 407 | Vestiar H.U.A. | - | - | 492,00 | 492,00 |
| 408 | Pod bascula (cantar) | - | - | 90,00 | 90,00 |
| 409 | Spatiu cazare | - | - | 743,39 | 743,39 |
| 410 | Corp birou - vestiare | - | - | 205,00 | 205,00 |
| 411 | Siloz | - | - | 150,00 | 150,00 |
| 412 | Minihala F.U.C.M. | - | - | 522,00 | 522,00 |
| 413 | Depozit fier vechi | - | - | - | - |
| 414 | Magazie echipamente, materiale si furnitura client | - | - | 1.764,00 | 1.764,00 |

Amplasare în teritoriu: str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, Tulcea, Judetul Tulcea

Vecinătăţi:

- la Nord: Portul Mineralier;

- la Sud: S.C. FRIGORIFER S.A.;

- la Est: fluviul Dunarea;

- la Vest: Balta Somova, din cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunare si cu gospodaria de apa industriala a S.C. ALUM S.A. Tulcea.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Obiectivul se situează în intravilanul Municipiului Tulcea, într-o zonă industriala şi este situata la limita perimetrului Rezervaţia Biosferei Delta Dunării in partea de est si vest a amplasamentului si partial in situl de importanţă comunitară ROSCI0065 – Delta Dunării si situl de protecţie avifaunistică ROSPA0031 – Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie, respectiv aproximativ 60 ÷ 70% din acvatoriu.

Evacuarea apelor menajere epurate, a apelor uzate tehnologice preepurate local si a apelor pluviale provenite de pe intreaga platforma a societatii se realizeaza in perimetrul R.B.D.D. si in perimetrul retelei ecologice Natura 2000, care cuprinde aria de de protecţie avifaunistică ROSPA0031 – Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie si situl de importanţă comunitară ROSCI0065 – Delta Dunării.

| Tip arie | Arie protejată |
| --- | --- |

Instalații funcționale

| Nr crt | Denumirea instalaţiei | Corp | Caracteristici | Observaţii (An punere in functiune) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalatii functionale: |
|  | Cuve pentru zincare de | - | L = 6,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, respectiv, L = 3,5 x l = 1,0 x h =1,25 m |  |
|  | Linie de pregatire piese | - | Cuve pentru degresare chimica (700,00 l), degresare electrochimica (700,00 l), decapare chimica (400,00 l) si cuve pentru spalare cu apa (700,00 l) |  |
|  | Linie de zincare electrolitica | - | Cuve pentru zincare electrolitica (730,00 l), tambur pentru zincare electrolitica piese marunte (500,00 l), cuva pentru neutralizare (400,00 l), cuva pentru pasivizare (400,00 l) si cuve pentru spalare cu apa (700,00 l) |  |
|  | Camine de neutralizare: 1 buc. pentru laboratorul Chimic – F.U.C.M. | - | Volum de 0,81 mc, avand dimensiunile: 900,00 x 600,00 x 1.500,00 mm |  |
|  | Separator de grasimi: 2 buc. – cantina pentru 3.000,00 locuri (exploatate de firma care a inchiriat spatiu) | - | Volum de 3,30 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 2.000,00 x 1.500,00 mm |  |
|  | Decantoare: - 1 buc. – Atelier Acoperiri Metalice - 1 buc. – Sectia Tubulatura Confectionat - 1 buc. – Cantina: 2 x 3.000,00 locuri - 1 buc. – Hala Constructii Corp - 1 buc. – Cala transfer nave (pentru canalul colector) - 3 buc – Complex Sablare Vopsire | - | Volum de 156,00 mc, avand dimensiunile: 4.000,00 x 13000,00 x 3.000,00 mm; Volum de 30 mc, avand dimensiunile: 4.000,00 x 3000,00 x 2.500,00 mm; Volum de 2,31 mc, avand dimensiunile: 1.000,00 x 2.100,00 x 1.1 00,00 mm; Volum de 1,87 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 1.000,00 x 1.700,00 mm; Volum de 8,60 mc, avand dimensiunile: 850,00 x 1.550,00 x 1.700,00 mm; 1.700,00 x 1.700,00 x 2.200,00 mm Volum: 2,5 mc, dimensiuni: 2.500,00 x 1.000,00 x 1.000,00 mm |  |
|  | Bazine colectoare W.C.: - 1 buc. – Hala dezarmare - 1 buc. – stadion 15,00 mc | - | - Volum de 49,68 mc, avand dimensiunile: 6.900,00 x 2.400,00 x 3.000,00 mm, vidanjabil; 15,00 mc |  |
|  | Statie de pompare ape menajere retehnologizata | - | 2 electropompe submersibile tip AMAREX NF 50 – 032, cu caracteristicile: Q = 35 mc/h, H = 12 mCA, P = 3,1 Kw si 1 pompa tip ACV 150/32, cu caracteristicile: Q = 210 mc/h, H = 32 mCA, P = 45 Kw, n = 1.500 rot/min. |  |
|  | Statie pompare cantina | - | Realizata din polietilena, cu Dn = 1.110 mm, H = 4 m, dotata cu 1 + 1 pompe submersibile tip AMAREX 50-170, cu tocator, automatizate, avand caracteristicile: Q = 17,65 mc/h, H = 12 mCA, P = 1,9 Kw |  |
|  | Colector apa pluviala si accidental uzate | - | rigola din beton pe o lungime de 130 m + decantor cu un volum de 8,6 mc (doua trepte) cu dimensiunile: 850,00 x 1.700,00 x 1.550,00 mm/170 x 1.700 x 2,200 mm |  |
|  | Retea distributie apa potabila |  | L = 5.565,00 m, compusa: 1. teava PEHD, cu lungimea de 4.257,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: Dn 200 = 206,00 m; Dn 150 = 1.842,00 m; Dn 125 = 355,00 m; Dn 100 = 1.424,00 m; Dn 80 = 254,00 m; Dn 50 = 176,00 m. 2. teava din otel, cu lungimea de 1.308,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: Dn 200 = 100,00 m; Dn 100 = 851,00 m; Dn 50 = 98,00 m; Dn 80 = 259,00 m. |  |
|  | Retea de canalizare interioara menajera |  | L = 4.298,00 m, compusa: 1. teava din beton, cu lungimea de 2.520,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: Dn 200 = 1.650,00 m; Dn 250 = 145,00 m; Dn 300 = 355,00 m; Dn 400 = 370,00 m. 2.Teava din otel, Dn = 300, cu lungimea de 850,00 m 3.Teava PVC Dn 200 = 304,00 m 4.Teava PVC Dn 300 = 57,00 m 5.Teava PVD Dn 250 = 145,00 m 6.Teava PVC Dn 150 = 70,00 m 7.Teava PEHD Dn 160 = 352,00 m |  |
|  | Retea de canalizare tehnologica tratata de la statia de neutralizare la Acvatoriu |  | L = 25 m, Dn 300 mm. |  |
|  | Retea de canalizarea ape tehnologice |  | L = 175,00 m, compusa din: 1. teava din otel, cu lungimea de 175,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 50 = 75,00 m; - Dn 100 = 100,00 m. |  |
|  | Retea de canalizare pluviala |  | L = 4.368,00 m, compusa din: 1. teava din beton, cu lungimea de 3.696,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: Dn 300 = 993,00 m; Dn 400 = 478,00 m; Dn 500 = 215,00 m; Dn 600 = 690,00 m; Dn 800 = 525,00 m; Dn 1.000 = 490,00 m; Dn 1.250 = 305,00 m. 2. teava din otel, Dn = 150, cu lungimea de 50,00 m 3. teava din PVC cu lungimea de 622,00 m cu urmatoarele dimensiuni: Dn 500 = 202,00 m Dn 400 = 84,00 m Dn 250 = 128,00 m Dn 200 = 80,00 m Dn 150 = 128,00 m |  |
| Instalatii nefunctionale |
|  | Retele de hidranti interiori | - | 18 buc. |  |
|  | Retele de hidranti exteriori | - | 40 buc. |  |
|  | Camine de neutralizare: - 2 buc. fost Laborator AT – H.C.C. | - | Volum de 2,00 mc/buc., avand dimensiunile: 1.000,00 x 1.000,00 x 2.000,00 mm |  |
|  | Separatoare de produse petroliere: - Poarta nr. 1A - fost Atelier Tratament termic - 1 buc. – Sectia Lacatuserie (fost Tubulatura) | - | - Volum de 8,55 mc, avand dimensiunile: 1.900,00 x 4.500,00 x 1.000,00 mm Volum de 3,312 mc, avand dimensiunile: 1.200,00 x 1.200,00 x 2.300,00 mm 2.000,00 x 500,00 x 400,00 mm; vol = 0,4 mc |  |
|  | Statia de recirculare apa dotata cu turn de racire, destinata recircularii apei de la tratamentele termice cu turn de racire | - |  |  |
|  | Retea distributie apa industriala, | - |  |  |
|  | Stocatoare GPL, | - | V = 5,00 mc – 5 buc. (conservare) |  |
|  | Statie de recirculare de la statia de compresoare de tip 3V45/7 Resita, cu turn de racire | - | - |  |
|  | Statia de hidrofoare | - | 4 hidrofoare si 5 pompe (conservare) |  |

Dotarile tehnologice ale VARD TULCEA S.A. sunt specifice activitatii de constructii si reparatii nave maritime si fluviale pana la 15000 tdw.

In principal acestea sunt constituite din:

- instalatie de lansare – ridicare nave, tip syncrolift cu o capacitate de 6 500 tf;

- instalatie de transfer nave pe cala tip transbordor actionat de impingatori hidraulici si cremaliera;

- macarale portic cu capacitati de ridicare de 50/25 tf, 15/8 tf, 12,5/8 tf si 12,5/8 tf;

- poduri rulante cu capacitati de ridicare de 2,5 tf, 3,2 tf, 5 tf, 10 tf, 12,5 tf, 32 tf, 40 tf, 50 tf, 80 tf;

- masina de debitat table tip Intertech 2,5 (oxi-gaz);

- masina de debitat table tip Intertech 3,2 (plasma);

- masina de debitat table tip Cortina (plasma);

- masina de debitat table tip ESAB cu 3 carucioare:

  - carucior plasma – marcare;

  - carucior plasma – taiere si sanfren;

  - carucior oxi-gaz – taiere si sanfren;

- masina de debitat mecanic (ghilotina) tip ERFURT;

- presa de 500 tone NIELAND dotata cu 2 electropalane – capra de cate 6,3 tone;

- valt – presa HUGH SMITH de 800 tone – latime maxima tabla 12.000 mm;

- masina de curbat profile tip HUGH SMITH – 2 buc.;

- echipamente pentru sudura manuala, semiautomata sub flux sau gaz protector si automata sub flux;

- masini unelte (strunguri, freze, raboteze, etc.).

Lista utilajelor existente in cadrul societatii VARD TULCEA S.A.

| Denumire utilaj: | Nr. buc. |
| --- | --- |
| Sectia Debitare |
| Sectia are sediul in Hala Constructii Corp, si isi desfasoara activitatea in 6 puncte de lucru: Hala Constructii Corp, zona joasa, pe cele 3 travei pana la transbordor si traveia 3 ~ 60 mp dincolo de transbordor; Statia de sablare tabla si profile, Trasaj clasic fiind amplasate in spatele Halei Constructii Corp; Hala FUCM traveia 6 ` 1238 mp; Hala FUCM zona joasa traveea A+B+C; suprafata ~ 4.950,00 mp; Depozitul de piese debitate amplasate in spatele Halei FUPS, prevazuta cu urmatoarele echipamente de lucru: |
| – unitate de filtrare TEKA Filtercube 2H - care are rolul de captare fumuri si pulberi prin canalele de admisie sau elementele de admisie; emisiile poluante sunt separate la suprafata cartuselor, aerul curat este recirculat prin ventilator in hala prin canalele de evacuare | 1 |
| – masina de debitat table tip Intertech 1 K (oxi - gaz) | 1 |
| – masina de debitat table tip Intertech 3,2 (plasma), cu: - carucior marcare; - carucior plasma – taiere. | 1 |
| - masina de debitat table tip Cortina (plasma) - carucior marcare - carucior plasma - taiere | 1 |
| - masina de debitat table tip Maxigraph (plasma-oxi) - carucior marcare - carucior plasma – taiere - carucior oxigaz | 1 |
| masina de rotunjit muchii KRANENDONK | 1 |
| sistem de transport autopropulsat (cu carucior +masa rotire) | 1 |
| unitate de exhaustare si filtrare noxe tip TIGFS 10000/168/CTS | 1 |
| linie automata de debitat profile HGG formata din: transbordor cu lant si pat transbordor cu role; masina de frezat care prelucreaza profilele pe o latura; gripper care trimite profilele catre robotul de debitare; robotul care prelucreaz profilele dupa programe de debitare; pat tranbordor care preia profilele prelucrate si le transporta in zona de polizare; filtru care colecteaza noxele in urma debitarii profilelor; macara pod cu carlig 20,5 tone; macara pod cu carlig 12,5 tone; macara cu magneti tip tehnomagnete 2500Kg | 1 |
| – presa de 500 t NIELAND dotata cu 2 electropalane – capra de cate 6,3 t | 1 |
| – strung SNB400X750 – in functiune | 1 |
| – polizor dublu 3PH | 1 |
| – masina de gaurit GBM 16-2RE | 1 |
| – foarfeca ghilotina H483 – nefunctionala | 1 |
| – compresor aer tip ATLASCOPCO | 1 |
| – presa de 1.000,00 t NIELAND dotata cu 4 electropalane – capra de cate 3,25 t | 1 |
| – valt – presa HUGH SMITH de 800 t – latime maxima tabla 12.000,00 mm | 1 |
| – presa ABKANT 250 TF | 1 |
| – presa fasonat profile PBF-400 | 1 |
| – presa 200 TF PYE 250 | 1 |
| – masina de curbat profile tip HUGH SMITH | 3 |
| – echipament semiautomat oxi-gaz de sanfrenare si degrosare | 2 |
| – dispozitiv de sanfrenat si degrosat table compus din pat magnetic si carucior cu cap taiere oxi-gaz | 1 |
| – pat metalic pentru fasonare | 1 |
| – brenere de taiere oxi-gaz | 25 |
| – paleti si cupe pentru depozitare repere | 300 |
| – transport – manipulare – depozitare: - transbordor pentru transport repere debitate sau degrosate catre fasonare; - macara pod cu carlig 10,0 t; - macara pod cu carlig 12,5 t; - macara pod cu carlig 8,0 t; - macara pod cu electromagneti 5,0 t; - macara pod cu electromagneti 8,0 t. - macara pod cu electromagneți 10,0 t | 1 2 6 1 1 1 2 |
| – masina cu banda abraziva tip GS75 | 2 |
| – masina cu banda abraziva tip GI75 | 3 |
| – masini de sudura tip: – Kempomig 5200 – Lincoln DC 1000 – Master 2200 – Master 3500 – Kemppi 3500 – Krabbe – Minarc 150 – Minarc Mig Evo 200 | 2 1 6 1 1 2 1 2 |
| – cuptor calcinare fluxuri | 1 |
| – masina cu banda abraziva tip GS75 | 2 |
| – polizoare electrice | ~81 |
| – polizoare de aer | ~8 |
| – prese mecanice | ~4 |
| – dispozitive de prins tabla, cleme, dispozitive cu 4 brate, palane | ~14 |
| – palane | 2 |
| – gaturi pentru manevre | ~17 |
| – aspirator de praf | 2 |
| – bancuri de lucru | ~13 |
| – mijloace de transport din cadrul companiei | - |
| – parame metalice | ~10 |
| Sectia Asamblat | Sectia Asamblat |
| Sectia Asamblat isi desfasoara activitatea in doua zone: 1) Hala Constructii Corp – zona inalta, traveile 1, 2 si 3, ocupand urmatoarele spatii: - spatiu destinat activitatii de productie: cca. 7.511,00 mp; - spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 280,00 mp; - spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,00 mp, 2) Hala FUCM, intre deschiderea C si D, traveile 1, 2 si 4, respectiv intre deschiderea B-C si C-D traveia 7 si zona D, avand urmatoarele suprafete ocupate: spatiu destinat activitatii de productie: cca. 2.300,00 mp; spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 110,00 mp; spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,80 mp. avand urmatoarele echipamente: |
| – truse semiautomate oxi-gaz pentru sanfrenat si debitat table | - |
| – surse de sudura electrica semiautomate (MINARCMIG EVO 200) | - |
| – masini de debitat manual cu plasma | - |
| – surse de sudura electrica manual | - |
| – surse de sudura electrica semiautomata (KEMPPI) | - |
| – surse de sudura electrica automata | - |
| – carucioare pentru sudura automata | - |
| – arzatoare propan | - |
| – echipament sudor (ciocan sudor, perie, subler, cleste taiat sarma, debitmetru) | - |
| – paturi tip pin jig si paturi din grinzi metalice orizontale pentru asamblat sectii | - |
| – polizoare pneumatice si electrice portabile | - |
| – furtune de aer comprimat la 7 bari | - |
| – furtune oxigen si acetilena | - |
| – distribuitoare de aer si cuplare rapida | - |
| – distribuitoare acetilena si oxigen | - |
| – tablouri electrice cu prize de alimentare la 220/380V | - |
| – instalatie de aer comprimat la 7 bari | - |
| – poduri rulante cu carlig | - |
| – grinzi (cantare) pentru manevra sarcinilor agabaritice | - |
| – sufe metalice si lanturi de manevra sarcini | - |
| – gaturi, palane, chei tachelaj | - |
| – prese hidraulice si mecanice | - |
| – tiranti | - |
| – instalatii electrice | - |
| – nivele cu laser | - |
| – cumpana electronica | - |
| – platforme pentru asezarea si transportul sectiilor de volum | - |
| – trusa de scule specifice intretinerii curente | - |
| – markere pentru inscriptionat piese | - |
| – chei tachelaj | - |
| – ranga | - |
| – ciocan | - |
| – aspirator praf | - |
| – calculatoare PC | - |
| – imprimante color si alb-negru HP | - |
| – linii dotate cu carucioare pe sine pentru asamblat sectii de volum,capacitate de 100tone | 2 |
| Sectia Prefabricare |
| Sectia Prefabricare isi desfasoara activitatea in patru zone de lucru: - Zona F.U.C.M. - traveile 1, 2, 3, 4 intre deschiderea A si C - Zona F.U.C.M – traveia 5 intre deschiderea A si pana la jumatatea deschiderii C - Depozitul de prefabricate, situat in partea de nord a santierului, paralel cu cheiul bazinului - Depozitul de produse debitate, situat in spatele Halei F.U.C.M, intre traveia B si traveia C Spatiile ocupate: spatiu destinat activitatii de productie: cca. 16.920,00 mp; spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: vestiar femei (situat la etajul II al anexei F.U.C.M., axele 5a – 6a): 124,00 mp si a grupului sanitar aferent: 36,00 mp; vestiar barbati (situat la etajul II al anexei FUCM, axele 6a – 8): 234,00 mp si agrupului sanitar aferent: 36,00 mp; spatiu destinat personalului TESA: cca. 84,00 mp; spatiu destinat sculeriei: cca. 240,00 mp; spatiu destinat depozitului de repere prefabricate: cca. 3.240,00 mp. Dotarile si mijloacele de productie din cadrul sectiei sunt: |
| – truse semiautomate oxi-gaz pentru sanfrenat table groase | - |
| – surse de sudura electrica semiautomate | 70 |
| – surse de sudura electrica manuale | 40 |
| – aparate de sudura automate de colt | 15 |
| – robot de sudura automata tip Inrotech | 2 |
| – instalatie de preincalzire prin inductie magnetica tip Proheat 35 | 1 |
| – linie de confectionat osatura “T” | 1 |
| – linie de sectii plane - LSP | 1 |
| – microlinie de sectii plane MPL | 1 |
| – microlinie robotizata pe sectii plane RMPL | 1 |
| – unitate de aspirare filtrare TEKAAIRTEOP 30 | 3 |
| – perie sarma | - |
| – martagon pentru indepartat zgura dupa sudare | - |
| – bancuri de lucru | - |
| – ghilotina mecanica pentru debitare table | - |
| – paturi pentru asamblat panouri | - |
| – menghine de fixare piese debitate si profile | - |
| – polizoare pneumatice si electrice portabile | - |
| – masini de slefuit cu banda piese | 3 |
| – furtune de aer comprimat la 7 bari | - |
| – furtune oxigen si acetilena | - |
| – distribuitoare de aer si cuplare rapida | - |
| – distribuitoare acetilena si oxigen | - |
| – tablouri electrice cu prize de alimentare la 220/380V | - |
| – instalatie de aer comprimat la 7,0 bari | - |
| – poduri rulante cu carlig | - |
| – poduri rulante cu magneti | - |
| – macarale portic de cheu | - |
| – grinzi (cantare) pentru manevra sarcinilor agabaritice | - |
| – sufe metalice/sintetice si lanturi de manevra sarcini | - |
| – gaturi, palane, chei tachelaj | - |
| – prese hidraulice si mecanice | - |
| – tiranti | - |
| – instalatii electrice | - |
| – panouri mobile de protectie a locurilor unde se debiteaza cu plasma si unde se sudeaza | - |
| – cupe metalice, paleti, platforme pentru transportat/depozitat piese debitate si confectionate | - |
| – transbordoare electrice pentru manevrarea pieselor pe fluxul tehnologic | - |
| – carucioare cu roti pentru transportul pieselor usoare | - |
| – trusa de scule specifice intretinerii curente | - |
| – markere pentru inscriptionat piese | - |
| – chei | - |
| – ranga | - |
| – ciocan manual | - |
| – aspirator praf, matura | - |
| – butelii mobile cu propan | - |
| Activitatea din cadrul Sectiei se desfasoara pe 5 travei, realizeaza atat clasic cat si pe Linia de Sectii Plane care are urmatoarele puncte de lucru, cu dotarile specifice: |
| Punctul 1: |
| – masina automata de sudat cap la cap sub strat de flux pe o singura parte | 1 |
| Punctul 2: |
| – debitarea si marcarea se face cu “Esab Cutting System” model TELEREX TXB 14000 | 1 |
| Punctul 3: |
| – capuri de sudare | 2 |
| – dispozitive de avans Kempo Weld Wire 400 | 2 |
| – doua surse de sudura Kempo Weld 4000 | 2 |
| Punctul 4: |
| – posturi de sudura fiecare punct are cate doua capuri de sudare | 2 |
| – surse de sudura Weld Force KPS 5500 | 4 |
| – racitoare Weld Force KWU 10 | 4 |
| Punctul 5: |
| – surse Kempo Weld 4000 | 2 |
| – dispozitive de avans al sarmei Kempo Weld Wire 400 | 4 |
| Punctul 6, prevazut cu doua zone de lucru: |
| - Primul portal: |  |
| – surse de sudura Kempo Weld KPS 5500 | 4 |
| – aspiratoare Lincoln Electric | 4 |
| – dispozitive de avans Kempo Weld Wire 550 | 4 |
| - Al doilea portal: |  |
| – sistem de robot mobil Inrotech ce are in componenta robotul de sudare Fanuc LR Mate 200iC/5L | 1 |
| – sursa de sudare KempArc Pulse 450 | 1 |
| – derulator de sarma DT 400 | 1 |
| MPL (microlinia de panouri), localizata in Sectia Prefabricare in zona de confectionat panouri (Tv.5 pe o suprafata de 500,00 mp), cuprinde: |
| – portalul pentru montarea intariturilor si podul pentru sudarea in puncte (TWG) Sudarea in puncte (FWG) | 1 |
| – portalul pentru echipamentul MIG/MAG de sudat pe ambele parti a osaturii simple, portal dotat cu doua surse FASTMIG 400 Synergic | 1 |
| RMPL (Microlinia robotizata de panouri), cuprinde: |
| – pod pentru montarea intariturilor si sudura in puncte | 1 |
| – statie de sudare robotizata |  |
| – zona de lucru la nivelul podelei |  |
| – casete pentru aprovizionare cu intarituri |  |
| Sectia Montaj |
| Zona de activitate a Sectiei Montaj este delimitata dupa cum urmeaza: la este hale sablare-vopsire, syncrolit,bazin , la vest drumul uzinal de la hala montaj nave pana la depozitul sectiei Prefabricare ,la sud SC FRIGORIFER SA si SC ECODELTA SA, la nord depozitul sectiei Prefabricare. In H.M.N. isi desfasoara activitatea in afara lacatusilor din Montaj si alte meserii care isi aduc aportul la realizare corpurilor de nave: tubulatori, sudori, mecanici, electricieni, vopsitori, etc. |
| – poduri cu capacitate maxima de ridicare de 75 T | 2 |
| – poduri cu capacitate maxima de ridicare de 50 T | 4 |
| – palane cu lant si clichet diverse marimi | 78 |
| – gaturi automate | 10 |
| – cricuri mecanice de 10, 25, 50, si 100 tone | 50 |
| – cilindri hidraulici | 17 |
| – tiranti de 25 tone tip HOLMATRO | 43 |
| – prese de 10, 25 si 50 tone | 128 |
| – surse de sudura tip MASTER 2200 si MINARC 220 | 100 |
| – instalatii de sudat bolturi pentru pieptini de aluminiu | 4 |
| – masini de insurubat bolturi BOSCH GDS 18 E | 6 |
| – polizoare electrice si pneumatice | 79 |
| – sufe de diferite dimensiuni si sarcini de lucru | 40 |
| – chei de tachelaj | 24 |
| – nivele optice tip SOKIA si LEICA | 4 |
| – detectoare de gaze Draeger 2000 | 4 |
| – calculatoare PC | 12 |
| – imprimante color si alb negru HP | 3 |
| – macarale portal cu capacitate maxima de ridicare de 50T | 5 |
| – macarale portal cu capacitate maxima de ridicare de 15T | 2 |
| – macarale portal cu capacitate maxima de ridicare de 120T | 2 |
| Sectia Sudura |
| Sectia isi desfasoara acticitatea in H.M.N.; fila 15.000 TDW (5,6); fila 1, 2, 3, 4; syncrolift; prelungirea filei 4. Sectia dispune de urmatoarele tipuri de utileje: |
| – Masini de sudat semiautomate MIG – MAG |  |
| - model KPS 5500 | 31 |
| - model KPS 3500 | 20 |
| - model FASTMIG KMS 400 POWER | 34 |
| - model FASTMIG KMS 500 | 15 |
| - model FASTMIG KWF 200S-WIRE | 2 |
| - model KMS 400/carut MAGTRAC 61/SUPERSNACHE GT02 SC - automat sudura KBUG 5 CS M 0880 - automat sudura colt KOSTEC - automat sudura RAILTRAC - automat sudura EGW tip KOSTEC | 5 2 5 3 2 |
| – Masini de sudat manula MMA (model Master, Kempomig) |  |
| - model Master 2200 | 10 |
| - model Minarc 220 | 7 |
| - model Minarc EVO 150 | 2 |
| - model Kemppi Fitt Weld 300 | 2 |
| – carucioare mecanizate pentru sudarea MIG – MAG | 2 |
| – rezistente electrice | - |
| – arzatoare cu propan | - |
| – polizor unghiular | - |
| – biax | - |
| – polizor vertical | - |
| – echipament pentru verificat dopurile de fund | - |
| Atelier Scoala de sudura - Anexa la Sectia PREFABRICARE din zona F.U.C.M., prevazuta cu: |
| – Masini de sudat semiautomate MIG – MAG (model KPS, Kempomig, PS) | - |
| – Masini de sudat manual MMA (model MINARC) | - |
| – Polizor unghiular | - |
| – Biax | - |
| – Polizor vertical | - |
| Sectia Tubulatura Confectionat |
| Sectia este amplasata intre atelier Acoperiri Metalice, sectia Mecanica, depozit Prefabricare si platforma principala. Activitatea sectiei se desfasoara in 6 sectoare: 1. Sector confectie tubulatura otel 1 2. Sector confectie tubulatura otel 2 3. Sector confectie tubulatura inox 4. Sector sablare si vopsire tubulatura 5. Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie 6. Sector depozitare tubulatura |
| Activitatea confectia tubulaturii de otel: - Sector confectie tubulatura otel 1: activitatea se desfasoara in Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile Y - Z, Stalpii 1 - 12 si Deschiderile Z - X, Stalpii 5 – 12, cu o suprafata de 3.900,00 mp - Sector confectie tubulatura otel 2: activitatea se desfasoara in Hala F.U.C.M., Zona C - Deschiderile D - E, E - F si F – G, cu o suprafata de 6.588,00 mp si Siloz avand o suprafata de 108,00 mp - Sector confectie tubulatura inox - Hala Completare Armare - Deschiderile G - H, Stalpii 7 - 12. - Sector sablare si vopsire tubulatura - Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 9 - 12 si Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile Y - Z, Stalpii 1- 3. - Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie - Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 1 - 8. - Sector depozitare tubulatura - Zona Depozit laminate grele – Obiect 101. |
| Sector confectia tubulaturii de otel 1, dotari: |
| – pod rulant 3,2 tf | 2 |
| – pod rulant 2,0 tf | 1 |
| – Masini de indoit tip: - Tubomat DB 2060 - Transfluid 642 - MTO160 (CIF) - Schwarze Wirtz CNC 220. - GS Hydro turbo | 2 1 1 1 1 |
| – Surse de sudura tip: - KEMPI Minarc Mig Adaptive 170 - KEMPI Master Tig MLS 2000 | 8 4 |
| – Masini de debitat tevi tip: - Bomar STG 440 - Pilous FA 300 | 2 1 |
| – Masina de debitat coturi | 1 |
| – Masini de debitat inox George Fisher | 2 |
| - Strunguri tip: - SNB 400 - NA 500 | 1 1 |
| – Masini de sanfrenat tevi George Fisher | 3 |
| – Masini de canelat tevi Victaul | 2 |
| – Masina de gaurit GCO 25S | 1 |
| – Sufe, chei fixe, containere tevi de 2, 3 sau 4 tone | - |
| – Surse de sudare KEMPOMIG 5500 | 9 |
| – Derulatoare | 18 |
| – Masina de debitat cu disc abraziv | 1 |
| – Masina de debitat cu banda | 1 |
| – Foarfeca combinata | 1 |
| – Polizor cu banda de smirghel | 1 |
| – Masina de gaurit | 2 |
| – Sursa de sudare LINCOLN | 1 |
| – Sursa de sudare KEMPI KPS 3500 | 2 |
| – Sursa de sudare KEMPI MASTER 2200 | 1 |
| Punct sablare – vopsire din sector confectii tubulatura 1, amplasat in cladire cu suprafata de 200,00 mp |
| – Cabina de sablare (8,0 x 4,0 x 3,0 m) este echipata cu: - sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200; - filtru de aer OP-1/200 - filtru desprafuitor FOP - 2S; - colector de praf OK 7000 | 1 |
| – Cabina de vopsire - uscare (8,0 x 4,0 x 3,0 m) este echipata cu: - ventilator System air P= 0,9 kw, 1355 rot./min.; - boxa extractie pulberi vopsea - pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1; - pistol de vopsit cu cana | 1 1 |
| Sector confectia tubulaturii de otel 2, dotari: |
| – pod rulant de 3,2 tf | 3 |
| – pod rulant de 5,0 tf | 3 |
| – macara pivotanta DEMAG 0,5 tf | 3 |
| – siloz depozitare teava | 1 |
| – instalatie de sablare | 1 |
| – masini debitare: - panza banda. - plasma - coturi BOMAR | 4 1 1 |
| – masini sudura automata MAG TIG | 1 1 |
| – surse sudura KEMPI Minarc MIG Evo 200 | 17 |
| – surse sudura ESAB | 16 |
| – masini de indoit | 2 |
| – motostivuitor | 2 |
| – masina de gaurit SR 303087 | 1 |
| – masina de canelat tevi Victaulic | 3 |
| – masina de polizat cu banda | 1 |
| – masina de debitat tevi Pilous 0647 | 1 |
| – masina de bercuit GS Hydro | 2 |
| – masina de prelucrat tip Freza | 1 |
| – strung SNA 800 | 1 |
| – sufe, chei fixe, containere tevi de 2, 3 sau 4 tone | - |
| – cabina spalare CL S.005 are dimensiunile 7,0 x 2,5 x 2,0 m si are in componenta: - aparat de curatare prin spalare sub presiune KARCHER tip HDS 8/18 - 4C. - instalatie de tratare ape reziduale sau apelor dupa spalarea pieselor metalice Tip SDF - AC - 02 d-INOX. | 2 |
| – cabina uscare MNX CU 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 1, 2, 5, 6 are in componenta: - boxa de extractie noxe AZW 2-2 - aeroterma UHR 150 kw, 14.000 mc/h cu arzator ELCO VG 2-210 - dulap electric central de comanda si control | 4 |
| – cabina vopsire MNX CV 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 3,4 are in componenta: - Agregat TSV 18500 R, 18.500 mc/h, Thermo Air Olanda. Agregatul este compus din urmatoarele subansamble: - bloc ventilatie exhaustare - bloc ventilatie aer proaspat cu schimbator caldura UHR 250 si arzator VG2.210 - schimbator caldura cu rotor PUMO 160 - aeroterma model UHR - boxa extractie poluanti 3-3 - dulap electric central de comanda si control | 2 |
| – centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 este compusa din: - electroventilator radial 7.5 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii - sistem central de filtrare - SCS - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de punctare (aft) sudare a suportilor de tubulaturi, utilizand fitru din fibre de celuloza cu autocuratire - centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120, capacitatea de filtrare fiind de 12.000 mc/ora; Dimensiuni: 1.350,00 mm (L) x 2.340,00 mm (l) x 5.420,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm | 1 |
| – instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior in sezonul cald sau recirculare in sezonul rece, se compune din: - motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii - panou de comanda inteligent -SCP 22 - sistem central de filtrare - SCS - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras; Dimensiuni: 1,200,00 mm (L) x 1.200,00 mm (l) x 2.900,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400 mm; capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h. - brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 - cutie comanda SCS-CB-SCS comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului - modul de intrare SCS - INLET 0º - stabileste directia de intrare a aerului in SCS. - preseparator SCS – PSC - are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari. - tubulatura - SPIRO - Traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior pe timp de vara si recirculare in interior pe timp de iarna in hala cu valva manuala de reglare si accesorii - cos de evacuare (D = 500,00 mm; H= +10.000 mm) | 1 1 1 1 16 1 1 2 1 set 1 |
| – Aeroterme UHR 350 sunt destinate incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Acestea sunt dotate cu arzatoare VG 3.360D avand puterea de 360 kw - cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; Ht= + 6,73 m; H1= 1,995 m) | 4 4 |
| – Aeroterma TSV 65000 este destinata incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Aceasta este dotata cu un arzator VG 2.210 avand puterea de 210 kw - cos de evacuare (De =0,48 m; Di = 0,40 m; H= + 10,10 m; H1= 5,30 m) | 1 1 |
| – Decantor (capacitate: 30,00 mc) destinat stocarii apelor uzate tehnologice | 1 |
| Activitatea confectia tubulaturii de inox se desfasoara in hala tubulatura inox, avand o suprafata de 540,00 mp si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje p |
| – pod rulant 3,2 tf | 1 |
| – sursa de sudare KEMPPI-MASTER TIG MLS 2000 | 6 |
| – sursa de sudare orbitala ESAB ARISTO W O 1002 | 1 |
| – sursa de sudare ESAB TIG 3000i AC/DC | 3 |
| – masina de taiat si sanfrenat tevi | 1 |
| – sufe | - |
| – chei fixe | - |
| – containere tevi de 2,0 t/3,0 t/4,0 t | - |
| – instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior a fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare a tubulaturilor de inox ce se compune din: |  |
| - motoventilator FAN 200RI/LI de 22 kw, izosonorizat fonic, capsulat cu putere de cauciuc de preluare vibratii | 1 |
| - sistem central de filtrare – SCS, avand dimensiuni: 1.200,00 mm (L) x 1.200 mm (l) x 2.900 mm (H) si o capacitate filtrare: max. 9.000 mc/h si se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare. Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras. Evacuarea aerului se realizeaza printr-un cos de dispersie, cu diametru intrare/iesire: 400,00 mm | 1 |
| - brat extractie ultraflexibil – Ultraflex 4 | 4 |
| - cutie comanda CB - SCS - comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului | 1 |
| - modul de intrare SCS - INLET 0º - modul de intrare SCS - stabileste directia de intrare a aerului in SCS | 1 |
| - preseparator SCS- PSC -– are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari | 1 |
| - tubulatura- SPIRO - traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior | 1 |
| - cos de evacuare (D = 400,00 mm; H = 10.000,00 mm) | 1 |
| Sector sablare – vopsire – zincare, cladiri cu suprafata de 200,00 mp, prevazut cu: |
| – Cabina de sablare, cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m – filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13 – 5.500 mc/h – sistem recuperare, transport si curtire material abraziv 4A1-4000 – instalatie sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE – buncar alice | 1 |
| – Cabina vopsire – uscare, cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m – boxa extractie pulberi – vopsea AZW 32 – 16.000 mc/h; – aeroterma UHR 150 – 14.000 mc/h si putere termica 110 kw; – pompa vopsire Graco Mercur 48:1 – pistol de vopsit cu cana | 1 |
| Sector sablare-vopsire – confectie tubulatura otel 1 cladiri cu suprafata de 200,00 mp, prevazut cu: |
| – Cabina de sablare (8,00 x 4,00 x 3,00 m) este echipata cu: - Sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200; - Filtru de aer OP-1/200 - Filtru desprafuitor FOP - 2S; - Colector de praf OK 7000; – Cabina de vopsire - uscare (8,00 x 4,00 x 3,00 m) este echipata cu: - Ventilator System air P= 0,9 kw, 1355 rot/ min; - Boxa extractie pulberi vopsea - Pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1; - Pistol de vopsit cu cana = 1 buc. |
| Sector zincarea reperelor de tubulatura si lacatuserie, dotata cu: |
| Cladiri: - Sectiunea Zincare termica: 1.000,00 mp - Sectiunea Zincare electrolitica (Galvanizare ): 500,00 mp - Sectiunea Neutralizare: 200,00 mp |
| Sectia dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| Sectiunea Zincare termica are in dotare doua instalatii pentru zincare termica incalzite electric avand cuvele pentru zincare de L = 6,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, respectiv, L = 3,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, dotate cu cabine pentru protectia lucratorilor si captarea eficienta a emisiilor, si respectiv un filtru colector Donaldson DALAMATIC Tip DLMC - 5/4/15 pentru retinerea emisiilor rezultate in urma procesului de zincare termica. Filtrul colector este un filtru cu saci, scuturarea sacilor este secventiala, comandata de un controller electronic in functie de caderea de presiune pe saci. Filtrul este compus din 5 module verticale, fiecare cu 4 etaje, ceontine 200 elemente de filtrare (saci plic) cu o suprafata totala de filtrare de 300,00 mp. Corpul filtrului are masa de 4.845 kg, exclusiv filtrul si controlerul. Dimensiunile filtrului sunt: L = 5,12 x l = 2,285 x h = 3,065 m. |
| Linia de pregatire piese este constituita din: |
| – cuva pentru degresare chimica (5,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru decapare chimica (7,0 mc) | 2 |
| – cuva pentru racire repere zincate (5,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru fluxare (7,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru spalare cu apa (4,0 mc) | 1 |
| – cuva dubla pentru spalare cu apa (10,0 mc) | 1 |
| – cuptor de uscare si preincalzire, temperatura max. in cuptor: 165ºC; productivitate: max. 2 t/h; 1 arzator (tip KB 48 GMP, Sant' Andrea Spa); combustibil utilizat: gaz natural; debit instalat de gaz natural: 50 Nmc/h; presiune gaz natural la intrare: 0,5 bar; debit ventilator: max. 30.000 mc/h | 1 |
| – grup termic (model MK 2.129 kw) | 1 |
| Sectiunea Zincare electrolitica (Galvanizare) este constituita din: |
| Linie de pregatire piese formata din: |
| – cuva pentru degresare chimica (700,0 l) | 1 |
| – cuva degresare electrochimica (700,0 l) | 1 |
| – decapare chimica (400,0 l) | 1 |
| – cuve pentru spalare cu apa (700,0 l) | 2 |
| Linie de zincare electrolitica formata din: |
| – cuva zincare electrolitica (730,0 l) | 2 |
| – tambur pentru zincare electrolitica piese marunte (500 l) | 1 |
| – cuva pentru neutralizare (400,0 l) | 1 |
| – cuva pentru pasivizare (400,0 l) | 1 |
| – cuve pentru spalare cu apa (700,0 l) | 2 |
| Sectiunea Neutralizare, instalatia tratare a apelor se compune din: |
| – rezervor de colectare ape acido – alcaline RCA 1 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de colectare ape acido – alcaline RCA 2 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor tampon pentru ape acido – alcaline – RAA (2,5 mc) | 1 |
| – rezervor de tratare ape acido – alcaline – RTA 1 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de tratare ape acido –- alcaline – RTA 2 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de neutralizare – RN (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de corectie – RC (8,0 mc) | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RCA1 la RTA1 – P1 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RTA1 la RN – P2 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RCA2 la RTA2 – P3 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RTA2 la RN – P4 | 1 |
| – pompe transvazare ape acido – alcaline de la RAA la RN – P5, P6 | 2 |
| – rezervor pentru solutie de hidroxid de sodiu – R NaOH 1 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de acid clorhidric – R HCl 1 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de hidroxid de sodiu – R NaOH 2 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de acid clorhidric – R HCl 2 (0,4 mc ) | 1 |
| – rezervor pentru coagulant – RG ( 0,4 mc ) – nefunctional | 1 |
| – rezervor pentru preparare solutii – RP (0,6 mc) – nefunctional | 1 |
| – decantor-capacitate 24,00 mc, rezerva de depozitare de 10 ani | 1 |
| – bazine metalice pentru stocarea slamului, capacitate: 12 mc/buc. | 4 |
| – echipament pentru monitorizrea pH-ului solutiilor din rezervoarele de tratare si neutralizare | 3 |
| Dotari specifice depozitul de teava: |  |
| Suprafata depozit - Zona depozit laminate: 4.000,00 mp - Hala dezarmare: 1.000 mp |  |
| Zona depozit laminate este dotata cu: |  |
| – pod rulant 8 tf | 1 |
| –macara pivotanta 0,5 tf | 1 |
| Hala dezarmare este dotata cu: |  |
| – pod rulant 2 tf | 2 |
| Sectia Tubulatura Montaj |
| Sectia isi desfasoara activitatea in urmatoarele in doua sectoare: 1. Sector montaj tubulatura otel, inox si Cunifer cu o suprafata de 720,00 mp 2. Navele in executie si are urmatoarele tipuri de utilaje: |
| – pod rulant de 2 tf | 1 |
| – echipament sudare KEMPPI FASTMIG KM 400 | 3 |
| – echipament sudare KEMPPI MINARC EVO 150 | 6 |
| – echipament sudare FU 11 - KEMPPI | 18 |
| – echipament sudare KEMPPI PS 5000 | 4 |
| – echipament sudare KEMPPI PS 3500 | 7 |
| – echipament sudare MASTER 3500 | 1 |
| – sursa sudura MASTER 2200 | 2 |
| – sistem optic de inspectie videoendoscop | 2 |
| – palane cu clichet 1/5 tone | 28 |
| – masina de insurubat GDS 18/24 | 8 |
| – polizoare electrice/pneumatice | 96 |
| – pompa electrica testare presiuni | 1 |
| – sufe, chei fixe, containere tevi de 2, 3 sau 4 tone | - |
| Sectia Lacatuserie |
| Sectia este amplasata intre Hala Asamblat Corp si Sectia Prelucrari Mecanice si Tubulatura si isi desfasoara activitatea in hala (traveea 1 si 2) si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| – ghilotine de taiat table | 1 |
| – abkant indoit table | 11 1 |
| – masini de gaurit fixe G25 | 2 |
| – masina de gaurit fixa G 13 | 2 |
| – masina de gaurit electrica mobila | 30 |
| – masina de de roluit table | 2 |
| – masina de debitat cu disc abraziv | 1 |
| – polizoare fixe PD 500 | 1 |
| – polizoare fixe PD 300 | 5 |
| – polizoare manuale | 50 |
| – polizoare cu banda | 5 |
| – drujba MS 361/40 cm | 1 |
| – masina de indoit tevi | 1 |
| – masina de taiat tevi | 1 |
| – presa hidraulica 100 t | 1 |
| – foarfeca combinata | 1 |
| – strung SNB 400 | 1 |
| – guri de alimentare cu utilitati (O2, acetilena, aer, CO2) | - |
| – retea de alimentare cu curent electric la 220v si 380 kW | - |
| – macarale de 12,5 tf | 3 |
| – macara de 50 tf | 1 |
| – masina de sudare in CO2 | 62 |
| – masina de sudat cu electrozi | 60 |
| – masina de sudat 220v | 24 |
| – masina de zeguit table | 2 |
| – instalatie de ventilatie si filtrare cu brate flexibile AER LIQUIDE (cu un cos evacuare | 1 1 |
| – unitate de filtrare generala tip AIR LIQUIDE EDS | 1 |
| – sistem de ventilatie hala montata pe acoperis cumpusa din 18 ventilatoare de extractie | 1 |
| – dozator sifon pardoseala RMS 2100 | 1 |
| – pod rulant 12,5 tf | 1 |
| – pod rulant 5 tf | 1 |
| – pod rulant 3,2 tf | 4 |
| – retea cu guri de alimentare utilitati (O2, acetilena, aer comprimat, gaz CO2) | 1 |
| – retea alimentare curent electric 22v, 380v si 24v | 1 |
| Sectia Mecanica |
| Sectia Mecanica isi desfasoara activitatea pe doua zone distincte cu suprafetele de: 2.600,00 mp si 3.200,00 mp, in total 5.800,00 mp. si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| – unitate de filtrare TEKA Airtech P30 | 1 |
| – instalatie de captare si filtrare a gazelor de la procesul de sudura in mediu CO2 | 1 |
| – poduri rulante de 12tf | 3 |
| – poduri rulante de 50/12,5 tf | 1 |
| – poduri rulante de 32/8 tf | 1 |
| – Masini unelte diverse tipodimensiunie: |  |
| – strung paralel 1.000 x 8.000 | 1 |
| – strung paralel 1.000 x 11.000 | 1 |
| – strung frontal 4.300 | 1 |
| – masini de frezat portal FLP 1000 | 1 |
| – masini de alezat AFD 100 | 1 |
| – masina de rectificat universal 550 x 3.000 | 1 |
| – masina de gaurit radical GR 70 | 3 |
| – masina de gaurit radical GR 50 | 2 |
| – masini de alezat si frezat AF 85 S842 | 3 |
| – strung carusel 1516 | 1 |
| – masina de frezat FSS 400 | 4 |
| – strung paralel 1.000 x 5.000 | 1 |
| – strung SNB 400X1500 | 3 |
| – masini de frezat FUS 22 | 4 |
| – masina de frezat dantura m = 16 x 1.250 | 1 |
| – masina de rabotat roti conice | 1 |
| – masina de frezat dantura FD 320 | 1 |
| – strung SNA 400 x 1.500 | 3 |
| – masina de frezat pentru scule FUS 22 | 4 |
| – strung paralel SNA 560 x 2.000 | 3 |
| – masina de frezat universala FU 36 x 160 | 2 |
| – masina de rectificat plana RPO 200 | 1 |
| – masina de rectificat plana RPO 320 | 1 |
| – masina de rectificat cil. ext. RU 350 | 1 |
| – polizor dublu PD 300 | 5 |
| – masina de gaurit MGI 3 | 1 |
| – masina de mortezat 5020 | 3 |
| – masina de frezat univerala FU 32 | 1 |
| – masina de frezat FLP 2000 | 1 |
| – masina de rabotat cu masa mobila 1.000 x 4.000 | 1 |
| – surse de sudura | - |
| – aparate de masurat presiuni, lungimi, unghiuri : manometre, rulete, sublere, micrometre, comparatoare, nivele electronice si cu bula | - |
| – SDV – uri specifice activitatii de mecanica si prelucrarea prin aschiere | - |
| – dispozitive de ridicat (palane, cricuri, cilindrii hidraulici) | - |
| Sectia Sablare-Vopsitorie |
| Sectia Sablare-Vopsitorie are sediul in vecinatatea Filei de 15.000 TDW (Filei 5), si isi desfasoara activitatea pe 3 puncte de lucru: Complex Sablare-Vopsire: Obiectiv 402, formata din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV1 si doua hale de spalare/vopsire/uscare – HV1 si HV2: HV2 (L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HSV1 (L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HV1 (L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m) (langa Fila 5) Obiectiv 401, formata din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV2 si o hala de spalare/vopsire/uscare – HV3: HSV2 (L = 38,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m), HV3 (L = 37,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m) (langa Transbordorul Mare); Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7; In aer liber – pe navele in lucru (compartimente, tancuri, etc.) in functie de programul de productie VARD TULCEA S.A. si de programul de sablare - vopsire |
| Complex Sablare-Vopsire |
| – Hale Sablare/Vopsire/Uscare – HSV1 – L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m |
| – Hale Spalare/Vopsire/Uscare – HV1 – L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m – HV2 – L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m |
| Obiectiv 402, dispune de urmatoarele utilaje: |
| – boxe de extractie noxe vopsire 5,0 x 5,0 m: | 12 |
| – agregate de extractie si introducere aer cu debitul de 65.000 mc/h | 12 |
| – dezumidificatoare MNX 15000AH-C-IE | 9 |
| – post incalzitoare IE 2 x 30 kW pentru dezumidificatoare MNX 15000 | 6 |
| – pre-racitoare 250 kW putere termica pentru racirea aerului de proces care intra in Dezumidificator | 6 |
| – chiller 1.467 kW pentru alimentarea cu apa rece a pre-racitoarelor (comun pentru halele de vopsire HV1, HV2 si pentru hala de sablare si vopsire HSV1) | 1 |
| – ventilator transportabil VTR 15000 pentru ventilatia interioara a sectiunilor de nava | 4 |
| – boxe labirint de extractie praf 1,0 x 5,0 m | 4 |
| – filtre extractoare de praf model MJC 739 | 4 |
| – sistem de transport si curatare material abraziv format din: | 1 |
| - benzi colectoare | 5 |
| - elevator | 1 |
| - sisteme de curatire abraziv | 2 |
| - siloz 180,0 t | 1 |
| - filtru extractor de praf MJC-R | 1 |
| – instalatii sablare tip 98-240CE pentru siloz | 8 |
| – set centralizat de filtre aer casca | 1 |
| – instalatii de vacuum tip SI-4000-7/21-75 | 6 |
| – pre-separatoare cu ciclon cu descarcare continua | 2 |
| – pre-separatoare cu ciclon cu descarcare discontinua | 4 |
| – dulap electric central de comanda si control | 1 |
| – compresoare aer ATLAS COPCO GA 250 | 2 |
| – ventilator extractie praf 30000 | 1 |
| Obiectiv 401, dispune de urmatoarele utilaje: |
| – boxe de extractie noxe vopsire 5,0 x 5,0 m | 6 |
| – agregate de extractie si introducere aer cu debitul de 65.000 mc/h | 6 |
| – dezumidificatoare MNX 15000AH-C-IE | 6 |
| – post incalzitoare IE 2 x 30 kW pentru dezumidificatoare MNX 15000 | 2 |
| – pre-racitoare 250 kW putere termica pentru racirea aerului de proces care intra in Dezumidificator | 2 |
| – chiller 1.467 kW pentru alimentarea cu apa rece a pre-racitoarelor (comun pentru halele de vopsire HV1, HV2 si pentru hala de sablare si vopsire HSV1) | 1 |
| – ventilator transportabil VTR 15000 pentru ventilatia interioara a sectiunilor de nava | 3 |
| – ventilatoare extractoare de praf model SMKT | 4 |
| – compresor aer ATLAS COPCO GA 250 | 1 |
| – compresor aer INGERSOLL N 250 | 1 |
| – ventilator extractie praf 30000 | 1 |
| – dulap electric central de comanda si control | 1 |
| – instalatii de vacuum | 6 |
| - tip SI-4000-7/21-75 | 2 |
| - tip DELTA 55 | 2 |
| - CDUST 90 | 2 |
| Alte dotari din cadrul Complexului Sablare-Vopsire |
| – pompa de spalare cu inalta presiune MAGMA 500-30ES | 2 |
| – pompa de spalat cu inalta presiune Mazzone | 3 |
| – aspirator pentru apa si praf NEDERMAN - AB 500 NE 52 | 7 |
| – pompa de Vopsit WIWA | 5 |
| – pompa de Vopsit Hercules | 1 |
| – pompa de Vopsit Grako | 4 |
| – detectoare de gaz | 5 |
| – motostivuitor | 1 |
| – bobcat | 1 |
| – turn Sablare – TS 4 x 9 MNX 75 x 90 | 1 |
| – pompa vaccum cu pre-separator continuu si discontinuu SI 4000 – 7/21 – 75 | 1 |
| Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7 – Statia Sablare – vopsire (in conservare) |
| Statia de sablare vopsire se afla amplasata in Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7. Este compusa din trei zone distincte: |
| Zona de sablare compusa din: |
| – camera de sablare (21,0 x 8,0 x 7,0 m), prevazuta cu: – vagoneti – pod rulant de 10 tf – dispozitive de ridicare omologate compusa din urmatoarele componente: | 1 2 1 |
| – instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-240/2/CE | 1 |
| – instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-150/2/CE | 1 |
| – sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv discontinuu 4A1 compus din: | 1 |
| snec colector de aprox. 4,5 m, elevator cu cupe, separator cu sita abraziva de 400, conectie etansa la instalatia de sablare | 1 |
| filtru extractie praf abraziv tip Pat-Jet 1/8 | 1 |
| panou electric de comanda si control | 1 |
| echipament furnizare aer comprimat | 1 |
| – instalatie electrica iluminat | 1 |
| Camera de pasivizare, operationala din trimestrul IV 2009, prevazuta cu: |
| – instalatie de vopsit: pistol cu cana de 1 l racordat la un furtun (alimentare aer comprimat) | 1 |
| – mixer cu actionare pneumatica | 1 |
| Camera nr. 2 – utilizata ca Depozit de deseuri de vopsea |
| Firme subcontractante, dotari: |
| – Colector praf | 2 |
| – Ventilator | 11 |
| – Dezumidificator | 9 |
| – Vacuum | 6 |
| – Con incarcare | 3 |
| – Amoliera | 3 |
| – Separator praf | 3 |
| – Climet | 14 |
| – Aeroterma | 25 |
| – Butelie tampon | 3 |
| – Buncar grit | 3 |
| – Pompa vopsit Graco | 6 |
| – Pompa vopsit Inerta | 1 |
| – Polizor electric | 8 |
| – Pompa spalat cu piston Dynajet | 1 |
| – Compresor Atlas Copco | 2 |
| – Electrocompresor Kaiser | 3 |
| – Compresor de aer cu curub cu uscator | 1 |
| – Statie sablare autoincarcare 4 posturi | 2 |
| – buncar grit | 1 |
| – Ecologic desprafuitor | 1 |
| –Ventilatoare | 0 |
| – Vacuum | 1 |
| – Dezumidificator | 2 |
| - Climeti | 2 |
| - Aeroterma | 3 |
| - Ventilator | 2 |
| - Pompa vopsit | 2 |
| - Polizor electric | 20 |
| - Dezumidificatoare | 8 |
| - Aspiratoare electrice | 5 |
| - Aspiratoare pneumatice | 2 |
| - Colector praf | 4 |
| - Compresor | 3 |
| - Pompa vopsit | 8 |
| - Ventilator | 38 |
| Sectia Servicii Generale |
| Suprafata cladirii depozit schele si reparatii schele: reparatii schele modulare: 20,00 m x 7,00 m; atelier reparatii elemente de schela: 5,00 x 6,00 m + 11,00 x5,00 m; microateliere reparatii minore ventilatoare,distribuitoare: 2,70 m x 24,00 m - zona HMN – fila 8; magazie materiale si echipamente: 15, 60 x18,00 m - zona depozite table si profile laminate |
| Utilitati: |
| – tablouri electrice | - |
| – cabluri electice | - |
| – generator 10 kv | 1 |
| – ventilatoare portabile | - |
| – centrale de ventilatie | 10 |
| – aeroterme mobile pe combustibil lichid | 14 |
| – aeroterme electrice | 34 |
| – dezumidificatoare | 7 |
| – aspiratoare pneumatice | 14 |
| – aeroterme pe gaz IH/AR 300 | 2 |
| – aeroterme pe gaz IH/AR 500 | 6 |
| – prelata ignifuga 40000,00 mp | - |
| – distribuitoare mobile pentru aer cu 8 guri de prelevare | 89 |
| – distribuitoare mobile pentru aer cu 4 guri de prelevare | 100 |
| – distribuitoare mobile pentru oxigen acetilena | 92 |
| – distribuitoare mobile pentru CO2 | 79 |
| – Schele Kwikstage - 2145 t |  |
| – Schela Layher - 80 t |  |
| – Podine cherestea brad - 688 t |  |
| – Schele modulare - 539 t |  |
| – Ascensoare de marfori si persoane | 4 |
| – Platforma electrica bicoloana | 2 |
| – Surse de sudura tip: MINARC 150 MASTER 2200 MASTER 5001 |  |
| – Polizoare unghiulare –GWS BOSCH |
| – Masina gaurit cu percutie GSB BOSCH |  |
| – Macara Portal MPT 5*20+2*8 |  |
| – Masina de gaurit si insurubat – GSR BOSCH |  |
| – Masina de insurubat cu impulsuri GSD - 24 BOSCH |  |
| – Fierastrau sabie GSA-BOSCH |
| – Fierastrau electric –coada de vulpe – GFZ – BOSCH |  |
| – Polizor LSS 53 |  |
| – Carucior manual tip platforma 1000 Kg |  |
| – Electropalan SUM 210-40 MFT |  |
| – Tractor U650 cu remorca platforma |  |
| – Autocamion platforma |  |
| – Motostivuitor |  |
| – Automacara – la solicitare asigurate de Serv. Transporturi si Logistica |  |
| Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice |
| Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice are urmatoarele zone de lucru: |
| – atelier electric si electronic deschiderea a VI a zona C – Hala F.U.C.M. |  |
| – atelier electric H.C.A. |  |
| – atelier electronisti in H.C.C. | - |
| – atelier mecanic si lacatuserie in zona fostei statii de compresoare | - |
| – puncte de lucru in H.C.C., H.C.A. | - |
| – depozit produse petroliere |  |
| – statii de conexiuni (S.C.1, S.C.2, S.C.3, S.C.4, S.C.5) | 5 |
| – posturi de transformare, dotate cu condesatori de tip uscati, electronici, tip | 18 |
| - QRV 300 kvar | 3 |
| - QVR 200kvar | 1 |
| - TEDPE 300 kvar | 1 |
| - QVR 350 kvar | 2 |
| - QVR 400 kvar | 9 |
| - QRS 500 kvar | 1 |
| - QRS 550 kvar | 5 |
| - ICF 720 kvar | 3 |
| - ICF 800 kvar | 1 |
| – statii de furnizare a gazelor tehnologice Total oxigen = 49.000 Nmc Total dioxid de carbon = 50.200 kg Total acetilena = 6.696 kg Total argon = 73.915 l | 4 |
| Punctul de distributie nr. 1, Hala Montaj Nave Capacitate recipient: - Oxigen = 13.300 Nmc = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Dioxid de carbon = 19.600 Kg = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728 kg - Argon = 21.770 litri = 21 mc; D = 2,5m; H = 9,43 m |
| Punctul de distributie nr. 2, Hala Constructii Corp Capacitate recipient: - Oxigen = 18.500 Nmc = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Dioxid de carbon = 10.200 Kg = 10 mc; D = 2,2m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728 kg - Argon = 9.445 litri = 10 mc; D = 2,45 m; H = 5,13 m |
| Punctul de distributie nr. 3 Capacitate recipient - Dioxid de carbon = 10.200 Kg = 10 mc; D = 2,20 m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728kg - Argon = 20.930 litri = 21 mc; D = 2,5m; H = 9,43 m |
| Punctul de distributie nr. 4, F.U.C.M. Capacitate recipient: - Oxigen = 17.200 Nmc = 26 mc; D = 2,50 m; H = 11,76 m - Dioxid de carbon = 10.200 Kg = 10 mc; D = 2,20 m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 7 baterii x 108 kg/baterie = 1.512 kg - Argon = 21.770 litri = 21 mc; D = 2,5m; H = 9,43 m Total cantitate maxim depozitata in stare lichida: - Oxigen = 49.000 Nmc - Dioxid de carbon = 50.200 Kg - Acetilena = 6.696 Kg - Argon = 73.915 litri |
| Centrala termica H.C.C. – CT2, capacitate de 2.610 kw, 3 cazane tip ELPREX, cu puterea nominala de 870 kw fiecare - cos de evacuare (A27) | 1 1 |
| Centrala termica H.M.N. – CT1, capacitate de 347 kw, 2 cazane PEGASUS, unul de 85 kw si unul de 289 kw - cos de evacuare (A28, A29) | 1 2 |
| Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – CT3, capacitate de 404,4 Kw, 2 cazane tip HEAT MASTER 201, cu puterea nominala de 202,2 kw fiecare - cos de evacuare (A30.1, A30) | 1 2 |
| Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat – CT4, capacitate: 291 Kw, cazane tip UNICAL - cos de evacuare (A 103) | 1 1 |
| Centrala termica F.U.C.M. – CT5, capacitate: 2.094 Kw, 3 cazane tip PRK 700, cu puterea nominala de 698 Kw fiecare - cos de evacuare (A104, A104.1, A104.2) | 1 3 |
| Centrala termica Complex Locuinte campus Blue Container – CT6, capacitate: 838 Kw, 2 cazane tip PRK 520, cu puterea nominala de 400 Kw fiecare - cos de evacuare (A 105) | 1 1 |
| Centrala termica Spatiu Cazare Hotel 144 camere – CT7, capacitate: 420 Kw cazane tip UNICAL - cos de evacuare (A 106) | 1 1 |
| Centrala termica Hala de Vopsire 1– Ob. 402 capacitate de 270 kw – CT 8, 70 Kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70 - cosuri de evacuare (A111…114) | 1 4 |
| Centrala termica H.U.A – CT 9, capacitate 280 kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70 - cosuri de evacuare (A 125...128) | 1 4 |
| Centrala termica Hala de Vopsire 2 – Ob. 402 capacitate de 350 kw - CT10 - cosuri de evacuare (A129..132, A 132.1) | 1 5 |
| – masini de prelucrat prin aschiere (strunguri, freze, masini de danturat si rabotat, masini de rectificat, polizoare) |  |
| – pod rulant de 5 tf | 1 |
| – pod rulant de 3,2 tf | 1 |
| – compresoare pneumatice | 14 |
| – echipamente de sudura portabile si fixe | - |
| – scule si dispozitive specifice activitatii de intretinere si reparatie | - |
| – cuptor de tratamente termice pentru piese de schimb executate prin prelucrari prin aschiere, tip CE 10 – 7 x 5 x 3.5 | 1 |
| – turn de racire de la fosta statie de compresoare - nefunctional |
| – syncrolift | 1 |
| – nave: Impingator CASIMCEA - 2 x 300 CP Remorcher TOPOLNITA - 150 CP S.R. PODARUL - 65 CP Bac 100 t – nepropulsat Barca de agrement RO PRO cu motor de 6 CP | 4 |
| – cala de transfer | 1 |
| – dispozitive de transfer a navelor, 3 cu actionare cu motor termic si unul cu actionare cu motor electric | 4 |
| – Cuva pentru montaj si probe la propulsoare retractabile, situata pe Cala de transfer, in vecinatatea podului de legatura cu Syncroliftul si are urmatoarele dimensiuni: L = 6.300,00 mm; B = 7.500,00 mm si adancimea de la nivelul sinei pe cala de transfer H = 4.700,00 mm. | 1 |
| – carucioare tacada chila si gurna | 710 |
| – electropompe submersibile: – pentru debalastari nave, – pentru dragaj | 6 4 2 |
| – hidrohalda capacitate 9.500 mc (construita in scopul decantarii hidromasei dragata din cuva syncrolft) | 1 |
| – magazii materiale activitati doc, 110,00 mp | - |
| – baraj pentru delimitare extindere poluare - 12 buc. x 25 ml = 300 ml | 12 |
| – baraj absorbant - 50 buc. x 3ml = 150 ml | 1 |
| – rezervor de GPL cu capacitatea de 5.000 l, aflate in conservare - nefunctionale | 5 |
| – statie pompare plutitoare cu doua electropompe pentru evacuarea apei limpezi din hidrohalda | 1 |
| Grupa Gestiune Materiale |
| Are urmatoarele zone de lucru: |
| – Depozit tabla otel- platforma betonata si magazie table neferoase: S = 6.750,00 mp, prevazuta cu cadre lemn si rastele cu rafturi metalice, dotata cu macarale capra | 1 |
| – Depozit table, profile, teava si fittinguri neferoase: S = 1000,00 mp, prevazuta cu rastele si rafturi metalice, dotata cu pod rulant + motostivuitor | 1 1 + 1 |
| – Depozit profile - platforma betonata: S = 3.000,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu macarale capra | 1 1 |
| – Scularia 1 - magazie scule, materiale si consumabile incinta hala debitare si asamblat: S = 400,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Scularia 2 - magazie scule, materiale si consumabile - Magazia Containerizata: S = 216,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 3 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala montaj nave: S = 45,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 4 - magazie scule, materiale si consumabile -incinta cladire S.P.S.U./S.I.R.M.E.: S = 130,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 5 - magazie rechizite, materiale si consumabile Serv. Administrativ, in suprafata de 38 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice | 1 |
| – Scularia 6 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala prefabricare: S = 180,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Depozit gaze - depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: S = 311,00 mp, prevazuta cu suporturi si cadre metalice, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Depozit gaze - depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: S = 93,00 mp, prevazuta cu suporturi si cadre metalice, | 1 |
| – Depozit vopsea - magazie vopsea si diluanti: S = 477,00 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Depozit vopsea pasivant - magazie vopsea pe baza de apa: S = 179,00 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 |
| – Depozit combustibil lichid si lubrifianti pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice, deseuri periculoase: S = 1.113,00 mp, prevazuta cu: recipienti metalice (rezervoare) si plastice cu motostivuitor | 1 1 |
| – Spatiu depozitare materiale: S = 69,00 mp | 1 |
| – Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrefianti pe platforma betonata, S = 163,00 mp, prevazuta cu recipiente metalice si platice si cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia containerizata - magazie centrala de scule, materiale si consumabile: S = 1.944 mp, prevazuta cu: rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Magazia echipamente navale - magazie echipamente, materiale si furnitura client: S = 2.160,00 m, prevazuta cu: rastele cu rafturi metalice, dotata cu pod rulant + motostivuitor | 1 1 + 1 |
| – Corturi pentru depozitare material abrasive (grit) si vata minerala: S = 600,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia pentru echipamente navale,S = 600,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: S = 270,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: S = 900,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu pod rulant de 32 to | 1 1 |
| – Magazia substante periculoase - magazie substante si amestecuri chimice periculoase: S = 88,00 mp, prevazuta cu recipienti metalici si plastic, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Pod bascula ACFN 400 – 60.000,00 Kg - platforma betonata, S = 90,00 mp | 1 |
| – Magazie pentru vata minerala - cort F.U.C.M.: S = 300,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Platforma exterioara: S = 650,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, suprafata de 600 mp, prevazut cu motostivuitor | 1 1 |
| – Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, in zona dezarmare, suprafata de 288,00 mp, prevazut cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia DEEE-uri in suprafata de 12 mp. | 1 |
| – Magazie echipamente, materiale si furnitura client in suprafata de 1.764,00 mp | 1 |
| Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta |
| Serviciul privat pentru situatii de urgenta functioneaza in cadrul cladirii Statie compresoare si remiza, ocupand o suprafata de 140,84 mp si fiind dotat cu mijloace tehnice de interventie dupa cum urmeaza: |
| – autospeciala AB 22380 DFA TL – 21 AKR echipata cu pompa centrifugala de inalta presiune tip EFPH 230 A ce realizeaza: - Qmax = 3.100 l/min la P max = 8 bar de la H geodetica = 3 m - Qmax = 400 l/min la P max = 40 bar | 1 |
| – motopompa Honda MF SCR – 100 HXS ce realizeaza: - Qmax = 1.800 l/min( 60 mc/h) la Hmax = 28 m | 1 |
| – motofierastrau MS 390 | 1 |
| – motocoasa tip FS 310 | 2 |
| – Sistem de coborare - ridicare tip trepied cu dispozitiv de ridicare – troliu, amplasat pe autospeciala | 1 |
| – Targa speciala de salvare tip cos, amplasat pe autospeciala | 1 |
| – Targa de salvare tip lopata, amplasat pe autospeciala | 2 |
| – Aparate izolante cu aer comprimat tip ARIAC PLUS 2C, amplasat pe autospeciala | 2 |
| Serviciul Logistica/Transporturi |
| Isi desfasoara activitatea in trei locatii: – Depozite, platforma VARD TULCEA - partea de infrastructura a depozitelor (mijloace de manipulare, hale, platforme betonate) apartine Logistica/Transporturi, iar materialele si gestiunea lor apartine serviciului Gestiuni materiale; – Parc auto, platforma VARD TULCEA; in interiorul parcului auto este un garaj cu suprafata de 384,00 mp, avand in componenta garajului: birouri 32,00 mp, vestiar 32,00 mp si grup sanitar 8,00 mp. – Atelier reparatii intretinere cu suprafata de 553,00 mp, compus din hala propriu-zisa 330,00 mp la o inaltime de 5,00 m si anexele: magazie motoare: 42,00 mp, magazie piese: 30,00 mp, atelier sudura: 30,00 mp, atelier mecanic: 30,00 mp, vestiar: 28,00 mp, grup sanitar: 9 mp, sala de mese: 15,00 mp, atelier electric incarcare acumulatori: 19,5 mp, birou: 19,5 mp, la o inaltime de 3,00 m si platforma Vard Tulcea, suprafata 354,00 mp. Serviciul Logistica/Transporturi dispune de urmatoarele utilaje folosite pentru manipulare si transport intern si autoturisme folosite pentru transport persoane: |
| – Camion R10-215 | 5 |
| – Camion R19-256 | 2 |
| – Automacara 12,5 t AMT 125 | 1 |
| – Automacara 12,5 t Telemac | 1 |
| – Automacara 25,0 t AMT 205 | 1 |
| – Automacara 35,0 t Terex RC35 | 1 |
| – Automacara 50,0 t MDK 504 | 1 |
| – Autotun pompieri | 1 |
| – Autovehicul special pompieri | 1 |
| – Excavator 651 IF | 1 |
| – Incarcator frontal | 2 |
| – Miniincarcator frontal | 2 |
| – Platforma autoridicatoare | 2 |
| – Stivuitoare diesel | 12 |
| – Stivuitoare electrice | 6 |
| – Tractor Belarus | 2 |
| – Tractor A1800A | 3 |
| – Tractor DFH180 | 3 |
| – Tractor U445 | 12 |
| – Tractor U650 | 7 |
| – Transportor hidraulic | 4 |
| – Transpaleta electrica | 4 |
| – Autoturisme | 21 |
| – Iveco, 35S11Daily TL 11 VRD | 1 |
| Atelierul reparatii intretinere are urmatoare dotari: |
| – masina de gaurit | 2 |
| – polizor | 1 |
| – rampa pentru autovehicule | 1 |
| – truse de scule specifice activitatii de reparatii | - |
| Garalul din parcul auto este dotat cu: |
| – compresor aer pentru umflare roti | 1 |
| – redresor 12V/24V pentru incarcarea acumulatorilor auto | 1 |
| Serviciul Laboratoare isi desfasoara activitatea in cladirea F.U.C.M., suprafata totala ocupata este de 330,00 mp , astfel: etajul 1, Laboratoarele de metrologie si Laboratorul chimic, cu suprafata de 266,00 mp si parter Laboratorul Incercari mecanice cu suprafata de 64,00 mp. |
| Format din: - Laborator Chimic; - Laborator Metrologie - Laborator Incercari Mecanice |
| Laboratorul Chimic dispune de urmatoarele echipamente: |
| – balanta analitica | 1 |
| – balanta tehnica | 1 |
| – sistem CBO5 | 1 |
| – incubator CBO5 | 1 |
| – conductometru WTW si celula de conductivitate | 1 |
| – spectrofotometru UV-VIS; d = 0,0001 nm tip CINTRA 5 | 1 |
| – spectrofotometru UV-VIS; d = 0,0001 nm tip SPECORD 200 Plus | 1 |
| – pH-metru portabil; 0 ÷ 14 pH; cu electrod HA 405 DXK-S8/120 | 1 |
| – distilator | 1 |
| – etuva electrica | 1 |
| – aparat electroliza 2 posturi | 1 |
| – termohigrobarometru (-10 ÷ 50)°C; (0 ÷ 100)%RH; (710 ÷ 800) mmHg | 1 |
| Laboratorul de Metrologie dispune de urmatoarele echipamente: |
| – manometru etalon de lucru cu element elastic pentru oxigen | 4 |
| – manometru etalon sec. ordin IV cu element elastic | 6 |
| – manometru etalon de lucru cu element elastic | 4 |
| – aparat de masura | 1 |
| – trusa cale plan paralele | 2 |
| – accesorii pt.cale plan paralele | 2 |
| – cale unghiulare | 50 |
| – rigla de pentru controlul rectilinitatii si planiitatii | 2 |
| – sticle plan paralele | 8 |
| – sticla plana | 1 |
| – microscop de atelier | 1 |
| – micrometru digital de exterior | 1 |
| – lere de grosime | 1 |
| – dinamometru | 1 |
| – balanta semiautomata | 1 |
| – suport comparator | 1 |
| – calibrator digital | 1 |
| – milivoltmetru analogic | 1 |
| – termohigrobarometru | 2 |
| – megohmmetru | 1 |
| – cronometru mecanic | 1 |
| – indicator analogic de umiditate si temperatura | 1 |
| Laboratorul Incercari Mecanice dispune de urmatoarele echipamente: |
| – masina pentru incercare statica metale; clasa 1 | 1 |
| – ciocan pendul tip Charpy | 1 |
| – aparat de duritate Vickers | 1 |
| – aparat de duritate Brinell | 1 |
| – temometru din sticla cu lichid | 2 |
| Serviciul Control Nedistructiv |
| Isi desfasoara activitate in zona F.U.P.S., in Unitatea Nucleara cu o suprafata de 280,00 mp si Unitatea Speciala cu o suprafata de 90,00 mp, dispune de urmatoarele echipamente |
| Pentru metoda radiatii penetrante: |
| – instalatii de gamagrafie GDP-U2 | 2 |
| – instalatii de gamagrafie OSERIX ExertusDual 60 | 1 |
| – generator de radiatii ERESCO 42 MF2 | 1 |
| – echipament pentru radiografiere computerizata HD-CR 35 NDT Durr NDT | 1 |
| – instalatie pentru developare automata a filmelor radiografice Colenta INDX 900E | 1 |
| – instalatie pentru developare automata a filmelor radiografice Agfa Structurix NDT M eco | 1 |
| – negatoscop Cofar C82 | 1 |
| – negatoscop Kowolux X4Eco | 1 |
| – radiametre Eberline FH 40 F2 | 2 |
| – dozimetre digitale DMS 2000S | 5 |
| – monitor de radiatii tip SNR | 1 |
| Pentru metoda ultrasunete: |
| – defectoscoape USM 25S | 2 |
| – defectoscop USM 35XS | 1 |
| – defectoscop USM Go+ | 1 |
| – aparate pentru masuratori grosimi DM 4DL | 2 |
| Pentru metoda pulberi metalice: |
| – juguri metalice DA 400 S | 2 |

Ansamblul constructiilor hidrotehnice existente pe amplasamentul VARD TULCEA este format din:

a) Bazin de armare iernat avand 11,5 ha dotat cu doua cheuri de armare pe doua laturi (cca. 500,00 ml pe latura dinspre uscat si 120,00 ml pe latura dinspre Dunare), gura de acces in bazin, mol de dirijare la gura intrare si cheuri pe restul laturilor bazinului;

b) Cheu de armare – dezarmare la Dunare avand 250,00 ml;

c) Syncrolift pentru ridicat nave de 6.500,00 t avand 50 vinciuri de cate 250,00 t si 8 sine de 150,00 ml fiecare;

d) Pod de legatura intre syncrolift si cala de transfer nave (31,15 ml x 66,7 ml) avand 8 sine de 31,15 ml fiecare;

e) Cala de transfer nave (130,00 ml x 180,00 ml) cu 48 sine tip c.f. 49 + 4 cremaliere de 180,00 ml dotata cu transbordor;

f) Cale de reparatii nave:

- Filele nr. 3 si 4 cuprind 2 locuri a cate 6 sine de 162,00 ml si o cale de rulare macara;

- Filele nr. 1 si 2 cuprind 2 locuri a cate 8 sine de 115,00 ml si o cale de rulare macara;

- In prelungirea Filelor nr. 1 si 2 (capatul dinspre bazin), exista 2 locuri a cate 6 sine de 30,00 ml aflate in incinta halelor de sablare;

g) Cala de constructii nave de 15.000,00 t cuprinde Filele nr. 5 si 6 cu lungimea de 202,00 ml prevazute cu cate 8 sine, inclusiv o cale de rulare macara de 240,00 ml;

h) Cala de constructii nave din interiorul halei de montaj nave este dotata cu pod rulant si cuprinde Filele nr. 7 si 8 cu lungimea de 155,00 ml prevazute cu cate 6 sine;

i) Cala de constructii nave mici are lungimea de 500,00 ml, se afla in prelungirea Filei nr. 4 si este prevazuta cu 4 sine de rulare, precum si o cale de rulare macara (aflata in prelungirea sinei de rulare macara de pe Fila nr. 4).

j) Transbordor mic – constructie metalica;

k) cala de transfer mica

Obs: Pe sinele de macara pot rula macarale de 50 t/25 ml si de 1 5 t/25 ml.

l) hidrohalda, capacitate 9.500,00 mc (construita in scopul decantarii hidromasei dragata din cuva syncrolftului) si prevazuta cu statie pompare plutitoare cu doua electropompe pentru evacuarea apei limpezi din hidrohalda.

Capacitati de productie dezafectate:

- fabrica de oxigen;

- fabrica de acetilena;

- turnul de racire, de la care s-au eliminat placile de azbociment;

- statie compresoare;

- stocare combustibil.

- hala sablare-vopsire

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

VARD TULCEA S.A. produce si repara nave fluviale si maritime cu un deplasament echivalent de pana la 15.000,00 TDW, cu o greutate de lansare – ridicare de pana la 6.500,00 t.

Activitati specifice desfasurate pe amplasament VARD TULCEA

| COD CAEN | CLASIFICARE ACTIVITATE | ACTIVITATE COD CAEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | DIRECTIA | Departament | Sectie/ Serviciu |
| 2420 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel | PRODUCTIE | Montaj nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
| 2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
| 2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal | PRODUCTIE | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
| 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | PRODUCTIE | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
| 2562 | Operatiuni de mecanica generala | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
| 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | PRODUCTIE | Lacatuserie Mecanica | Mecanica |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
| 2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a | PRODUCTIE | Corp | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
| 3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
| 3311 | Repararea articolelor din metal | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
|  |  |  |  | SIRME |
| 3312 | Repararea masinilor | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor; | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 3317 | Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 3319 | Repararea altor echipamente | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
|  |  |  |  | SIRME |
| 3320 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Corp | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
| 3530 | Funizarea de abur si aer conditionat | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 3811 | Colectarea deseurilor nepericuloase | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
| 3812 | Colectarea deseurilor periculoase | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
| 3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 3822 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase | PRODUCTIE | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
| 3831 | Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (exclusiv VSU) | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 4329 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | PRODUCTIE | Corp | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
| 4334 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
| 4339 | Alte lucrari de finisare | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Grupa Subcontractare |
| 4520 | Intretinerea si repararea autovehiculelor | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 4677 | Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 4690 | Comert cu ridicata nespecializat | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 4941 | Transporturi rutiere de marfuri (nepericuloase) | PRODUCTIE | Service | SIRME |
|  |  | COMERCIALA |  | Serviciul Transporturi Logistica |
| 5040 | Transportul de marfa pe cai navigabile interioare (nepericuloase) | PRODUCTIE | Service | SIRME |
|  |  | COMERCIALA |  | Serviciul Transporturi Logistica |
| 5210 | Depozitari | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
|  |  |  |  | SIRME |
|  |  | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
|  |  | CALITATE | Asigurarea Calitatii | Birou Asigurarea Calitatii |
| 5221 | Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 5222 | Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 5224 | Manipulari | PRODUCTIE | Corp | Debitare |
|  |  |  |  | Asamblat |
|  |  |  |  | Prefabricare |
|  |  |  | Montaj Nave | Montaj |
|  |  |  |  | Sudura |
|  |  |  | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  |  | Tubulatura Montaj |
|  |  |  | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
|  |  |  |  | Mecanica |
|  |  |  | Sablare Vopsitorie | Sablare si Vopsire |
|  |  |  |  | Coordonatori sablare |
|  |  |  |  | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
|  |  |  |  | SIRME |
|  |  | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 5520 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 5590 | Alte servicii de cazare | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 5629 | Alte servicii de alimentatie n.c.a | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate (cantina, chioscuri) |
| 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | COMERCIALA |  | Serviciul Marketing |
|  |  | TEHNICA |  | Serviciul IT |
| 6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | PRODUCTIE | Planificare | Planificare |
|  |  |  |  | Strategii fabricatie |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe | PRODUCTIE | Planificare | Planificare |
| 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | PRODUCTIE | Sablare Vopsitorie | Grupa Subcontractare |
|  |  |  | Service | Servicii Generale |
|  |  |  |  | SIRME |
|  |  | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7120 | Activitati de testari si analize tehnice | PRODUCTIE | Planificare | Planificare |
|  |  | GENERALA | SSM/M |  |
|  |  | CALITATE | Control Tehnic al Calitatii |  |
|  |  |  | Asigurarea Calitatii |  |
| 7410 | Activitati de design specializat | PRODUCTIE | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  |  | Planificare | Planificare |
|  |  | TEHNICA | Proiectare Preliminara si Corp |  |
|  |  |  | Proiectare Armare |  |
| 7430 | Activitati de traducere scrisa si orala (interpretare | PRODUCTIE | Lacatuserie Mecanica | Lacatuserie |
| 7712 | Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7734 | Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7739 | Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7830 | Alte servicii de funizare a fortei de munca | RESURSE UMANE |  |  |
| 8211 | Activitati combinate de secretariat | RESURSE UMANE |  |  |
| 8219 | Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat | RESURSE UMANE |  |  |
|  |  | PRODUCTIE |  |  |
|  |  | COMERCIALA |  |  |
|  |  | TEHNICA |  |  |
|  |  | CALITATE |  |  |
| 8532 | Invatamant secundar, tehnic sau profesional | PRODUCTIE | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  | RESURSE UMANE | Personal |  |
| 8559 | Alte forme de invatamant n.c.a. | PRODUCTIE | Tubulatura | Tubulatura Confectionat |
|  |  | GENERALA | SSM/M |  |
|  |  | CALITATE | Asigurarea calitatii |  |
|  |  | RESURSE UMANE | Personal |  |
| 9420 | Activitati ale sindicatelor salariatilor | RESURSE UMANE |  |  |
| 7712 | exclusiv leasing | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7734 | exclusiv leasing | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 7739 | exclusiv leasing | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
| 3600 | Captarea, tratarea si distributia apei | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | GENERALA | SSM/M |  |
| 4291 | Constructii hidrotehnice | PRODUCTIE | Service | Servicii Generale |
| 4311 | Lucrari de demolare a constructiilor | COMERCIALA |  | Serviciul Comercial |
|  |  | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate |
| 4312 | Lucrari de pregatire a terenului | COMERCIALA |  | Serviciul Transporturi Logistica |
| 4321 | Lucrari de instalatii electrice | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate |
| 4391 | Amenajari hale noi | PRODUCTIE | Service | SIRME |
|  |  | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate |
| 4950 | Transporturi prin conducte | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 6110 | Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 6190 | Alte activitati de telecomunicatii | PRODUCTIE | Service | SIRME |
| 6203 | Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul | TEHNICA |  | Serviciul IT |
| 7490 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice | RESURSE UMANE | Personal |  |
| 8121 | Activitati generale de curatenie a cladirilor | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate |
| 8122 | Activitati specializate de curatenie a cladirilor | RESURSE UMANE | Administrativ | Servicii externalizate |
| 9511 | Repararea calculatoarelor si echipamentelor periferice | TEHNICA |  | Serviciul IT |
| 9512 | Repararea echipamentelor de comunicatii | PRODUCTIE | Service | SIRME |

Fluxul tehnologic este prezentat in figura de mai jos:

A. DEBITARE:

- sablare pasivizare

- debitare automata si confectionat-fasonat profile

- sortare-depozitare piese dupa debitare tabla

- sanfrenare-degrosare, fasonare table

B. PREFABRICARE:

- debitare mecanica table, confectionat osatura compusa

- confectionat sectii plane clasic, confectionat structuri speciale

- montaj structuri speciale

C. ASAMBLAT:

- confectionat module

- asambalat sectii curbe pe PIN-JIGURI,asambalat sectii pe paturi-clasic

D. PRELUCRARI MECANICE

- instalatii de propulsive,  instalatii de guvernare

confectionat, montaj

E. CONFECTIONAT REPERE

LACATUSERIE GENERALA

montaj repere lacat. Generala

F. CONFECTIONAT TUBULATURA

sablare, pasivizare, zincare

confectionat, montaj

G. MONTAJ

- montaj sectii in bloc

- sablare-vopsire sectii/blocuri nave

- cuplare blocuri

- montaj echipamente

- montaj izolatii si captuseli

- pregatire suprafete- spalare-vopsire

- prelucrare si montaj repere din lemn

- remedieri

H.TRANSFER LANSARE

I. COMPLETARE DUPA LANSARE

J. LIVRARE

NOTA: Operatiile de SUDURA si TRANSPORT UZINAL sunt permanente pe toate fazele fluxului tehnologic.

Schema proceselor tehnologice

Fazele tehnologice desfasurate in halele de productie si in spatiul liber sunt:

- depozitarea materiilor prime, materialelor;

- depozitare de materiale auxiliare;

- constructia navelor cu urmatorul flux tehnologic:

- prelucrare table si profile navale si obisnuite dupa proiecte ample de executie, teste tehnologice, prin procese mecanizate si manuale;

- indreptare laminate la valt;

- sablare si pasivizare;

- debitare oxiacetilenica, cu plasma si oxigaz;

- realizarea osaturii si a blocsectiilor prin procedee de sudura automata, semiautomata si manuala;

- asamblare sectii nave ;

- montajul bloc-sectiilor de nave ;

- protectie anticoroziva in aer liber si hala sablare – vopsire – uscare;

- transferul navei spre zona syncroliftului – balastare-debalastare;

- andorcarea – lansarea la apa, montajul echipamentelor, probe de casa si de mare;

- lucrari specifice pe syncrolift;

- predarea navei la beneficiar.

- reparatii cu urmatorul flux tehnologic:

- tractarea navei in bazinul de armare;

- pozitionarea navei pe platforma syncroliftului – balastare-debalastare;

- tragerea navei cu ajutorul transbordorului la locul de reparatie;

- efectuarea reparatiilor la nave;

- operatiuni de dragare;

- tratare deseuri – operatiuni de distilare a deseurilor rezultate din activitatea de vopsire;

- tratare ape uzate rezultate din procesul tehnologic in statia proprie de la zincare;

- tratare ape uzate menajere in statia de epurare ape menajere;

- descarcare ape uzate tehnologice in reteaua de menajere.

Sectiile de productie pe flux tehnologic, servicii si activitatile conexe direct legate de activitatea si procesul tehnologic desfasurat pe amplasamentul VARD TULCEA, sunt urmatoarele:

- Sectia Debitare are ca profil de activitate: sablarea tablelor si profilelor, debitarea tablelor, confectionare sabloane, fasonare, sanfrenare, degrosare, fasonare osatura simpla si compusa, confectionare fise de modificare, confectionat si sudat panouri care necesita fasonare, sortat si polizat repere.

Sectia isi desfasoara activitatea pe 6 puncte de lucru:

- Hala Constructii Corp, zona joasa, pe cele 3 travei pana la transbordor: suprafata de productie ~ 6.660,00 mp si traveea 3 ~ 60,00 mp dincolo de transbordor;

- Statia de sablare table si profile amplasat in spatele Halei Constructii Corp; suprafata de productie ~ 900,00 mp;

- Trasaj clasic amplasat in spatele Halei Constructii Corp: suprafata de productie ~ 300,00 mp;

- Hala F.U.C.M. traveea 6: suprafata de productie ~ 1.238,00 mp;

- Hala F.U.C.M. zona joasa traveea A + B + C: suprafata de productie ~ 4.950,00 mp;

- Depozitul de piese debitate amplasat in spatele Halei FUPS.

Sectia are in locatie si urmatoarele depozite:

- corp 102 – Depozit piese finite turnate: 6.380,00 mp;

- corp 102a – Depozit sabloane: 325,00 mp.

Din depozit tablele si profilele sunt asezate pe patul cu role, se indreapta la valtul tip SKET, se degreseaza de petele de ulei prin spalare cu mopul, cu curatitor ecologic si biodegradrabil si detergent si se curata cu peria de sarma pe patul 7, se dezgheata pe timp de iarna cu instalatia de ardere cu gaz metan alimentat la 3 x 400 V/50 HZ, formata din 2 rampe de ardere cu duze asezate fata in fata alimentate la o presiune de max 500 mbar, cu un debit maxim instalat de 30 Nmc/h, trec pe sub o suflanta cu aer cald care indeparteaza apa rezultata din topirea ghetii sau a ploilor.

Tablele si profilele intra apoi in preincalzitorul tip GIETART, alimentat la 25 kw si gaz de alimentare 800 kw, cu presiunea de flux 50 ÷ 100 mbar.

Acesta prezinta urmatoarele caracteristici: este format din 2 perechi de arzatoare opuse unul fata de celalalt, de putere 200 kw dispuse la partea superioara si inferioara a acestuia; aerul fierbinte (generat prin arderea gazului metan), se invarte in jurul materialului, acesta fiind incalzit pana la temperatura de 35,00 ~ 40,00C. Cuptorul are o lungime de 5,20 m, lungimea camerei de ardere fiind de 4,20 m. Consumul mediu este de 30,00 ÷ 35,00 mc/h.

Ventilatorul arzatorului este de 1,5 kw, iar sistemul de control este automatic.

Cosul de evacuare (A11.1) cu diametrul de 430,00 mm si o inaltime de 2,600 m nu se utilizaeaza cand se utilizeaza pasivant pe baza de apa si este conectat cand se utilizeaza pasivant pe baza de diluant.

Tablele si profilele sunt uscate de suflante si patrund in cabina de alicare unde sunt sablate la SA 2-1/2 cu alice metalice prin proiectarea acestora de catre 8 aruncatoare (turbine) de 3.000,00 rot./min dispuse in diverse unghiuri, 4 aruncatoare deasupra foii de tabla si 4 aruncatoare sub foaia de tabla.

In partea de jos a cabinei de alicare sunt colectate alicele metalice cu ajutorul a 2 melci longitudinali si sunt transmise snecului transversal de unde sunt preluate de 2 elevatoare 1 + 2, de unde se descarca in buncarul colector prin perdeaua de desprafuire, iar alicele se aduna in buncarul principal, reluandu-se circuitul.

Suprafata sablata trebuie sa fie curata, uniforma de culoare cenusie deschisa.

Dupa sablare, tablele + profilele patrund in cabina de pasivizare care este semideschisa, unde sunt vopsite cu instalatia tip REXON.

Pompele utilizate sunt tip MSU-B MULTISPRAY UNIT, WIWA-D-35633 LAHNAU, GRACO sau IWATA TIP M-250-46 INOX. Partea inferioara sablata a tablelor si profilelor este urmarita de operator pe monitor datorita montarii a 2 camere video

Deseurile de pasivant pe baza de apa se colecteaza in cuva cu capacitatea de 9,00 mc, in care se afla 7,00 mc de apa.

Deseul se preda la depozitul de deseuri din VARD Tulcea dupa care se elimina prin societati specializate, in baza contractului existent.

Deseul de pasivant pe baza de solvent se colecteaza in sistem umed in cuva cu capacitate de 9,00 mc si apoi se preda la depozitul de deseuri din VARD TULCEA, dupa care se elimina prin societati specializate, in baza contractului existent.

Gazele trec prin perdeaua de apa si sunt eliminate de ventilatorul de 28.000 mc/h la cos, prin tubul de ventilatie de 600 mm si o lungime de 3800 mm.

S-a suplimentat volumul de aer exhaustat prin montarea unui ventilator de 12.000,00 mc/h cu tub de ventilatie de 600 mm si o lungime de 1.000,00 mm.

Anual se consuma in medie 28,00 mc de apa, 80.000 l pasivant in functie de productia realizata.

Din cabina de vopsire tablele trec prin cabina de uscare, de latime 3.930,00 m si o lungime de 12,0 m, patul 3 si 10 si transportate in hala cu instalatia de transport si transfer pe orizontala tip rol – gang.

Desprafuitorul PAT JET preia praful si alicele uzate din cabina de alicare si le colecteaza in containere special amenajate si inscriptionate, depozitate pe platforma betonata de unde sunt ulterior valorificate prin firme specializate. Acest desprafuitor elimina pulberi printr-un cos de diametrul de 900 mm cu o lungime de 2.000,00 mm.

Gazele arse si aerul incalzit din preincalzitor este directionat printr-un tub de ventilatie cu diametrul de 300,00 mm in cabina de uscare de unde sunt eliminate prin doua ventilatoare 2 x 4.500,00 mc/h cu o tubulatura de 400,00 mm si o lungime de 2.900,00 mm, respectiv 1.350,00 mm prin plafonul incaperii.

Pe langa acestea mai sunt amplasate pe plafon doua ventilatoare cu diametrul de 500,00 mm si inaltimea de 700,00 mm care asigura ventilatia aerului din incinta halei 2 x 3.800,00 mc/h.

Foile de tabla se preiau si se aseaza in zona de depozitare provizorie si apoi pe patul masinii de debitat.

Dupa debitare se preiau foile de pe patul masinii de debitat si se aseaza pe patul de deblocare unde se face marcarea reperelor debitate, apoi se taie oxi-gaz puntile de legatura dintre reperele formatului.

Se face sortarea lor: LSP, PAN, OC, repere cu degrosare si repere cu fasonare si se depoziteaza in paleti, cupe si se transporta cu remorci tractate auto, in functie de dimensiunile de gabarit/numarul si greutatea lor, pe flux sau in depozitul de piese debitate.

Piesele ce necesita prelucrare, functie de desenul de executie sau procedurile de sudare, sunt directionate la sanfrenare – degrosare, unde, dupa ce se prelucreaza laturile, conform desen, sunt trimise pe flux.

Piesele ce necesita fasonare, conform desenului de executie, sunt dirijate la presa, unde, functie de gabarit sunt distribuite spre executie pe una din cele trei masini.

Piesele care au trasabilitate Pan-F sau Pan-Paj sunt trimsie in zona de confectioant si sudat panouri, cu o suprafata de 300,00 mp pe traveea 1, dupa care se fasoneaza.

Dupa fasonare, insotite de notele de predare, piesele sunt trimise pe flux.

Profilele se preiau de pe rol – gang si se aseaza in rastele pe tipodimensiuni. Apoi se debiteaza oxi-gaz (manual) la lungime, se executa noduri tipice la capete prin debitare oxi-gaz si se marcheaza.

Se efectueaza sudura de imbinare cap la cap, fasonare la rece (indoire), indreptare, se executa prin matritare decupari de scurgere/aerisire, se rotunjesc muchiile libere prin polizare, se protejeaza suprafata polizata cu pasivant pe baza de apa care se preia esalonat in galeti de 2-3 l de la statia de sablare, se sorteaza in rastele pe comanda interna si sectie corp, si se transporta cu remorci tractate auto, in functie de dimensiunile de gabarit/numarul si greutatea lor, pe flux sau in depozitul de piese debitate.

O parte din profile se transpotra in paleti special confectionati la F.U.C.M. la linia de debitat profile H.G.G. Aceasta linie de debitat profile este compusa din transbordoare cu lant si pat transbordor cu role pe care se aseaza profilele cu macaraua cu magneti.

Apoi se introduc prin masina de frezat si periat, se transfera cu patul cu lanturi spre gripperul care prinde profilul si il introduce la robotul de debitat care prelucreaza profilele dupa programele de debitare. Dupa debitare profilele sunt preluate de un pat transbordor si apoi cu macaraua pentru polizare si sortare.

Depozitul Sectiei Debitare este locul unde se trimit piesele debitate, fasonate si sanfrenat – degrosate ce nu au intrat pe flux. Aici, depozitarea se face pe comanda si sectie, in paleti, cupe sau rastele functie de gabarit si forma.

STATIA SABLARE – VOPSIRE (PASIVIZARE) capacitate aproximativ: 400 mp/ora;

- materia prima utilizata: tabla navala, alice metalice si vopsea si diluant;

- tip de vopsea utilizata: pasivant pe baza de apa sau pe baza de solvent.

Functie de cerintele unor armatori, la care se solicita utilizarea unui anumit tip de vopsea (vopsea cu continut redus de solventi), aceasta activitate nu se poate desfasura decat in Statia sablare – vopsire (pasivizare).

Amplasamentul instalatiei – in partea de vest a platformei intre Depozitul de laminate si profile si spatele Halei constructii corp, avand o suprafata de productie de ~ 900,00 mp.

Date despre instalatie:

- procesul tehnologic este inchis si controlat de calculator;

- productia este discontinua: 8 h/zi, 5 zile/saptamana (in functie de comenzi se poate lucrara si in schimburi);

- activitatea se desfasoara in hala inchisa, iar instalatia de sablare – vopsire (pasivizare) ocupa suprafata de aprox. 25,00 mp.

Schema fluxului tehnologic la sablare – vopsire (pasivizare)

Schema procesului tehnologic de la sablare – vopsire (pasivizare)

- Sectia Asamblat (cod 7320) (CAEN 3011, 2511, 2562, 2599, 3012, 3320, 3811, 3812, 4339, 5210, 5224)

Obiectul principal de activitate consta in asamblarea si sudarea semifabricatelor metalice. Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halei, iar cand este cazul la nava.

Sectia Asamblat isi desfasoara activitatea pe platforma VARD TULCEA si hale de productie

Fazele procesului tehnologic sunt:

- confectionat si sudat module;

- asamblarea si sudat sectii de volum – activitate de baza;

- premontaj sectii de volum;

- cuplari intre sectii sau blocuri la montaj;

- saturari sectii: montaj rame guri de vizita, scari in tancuri, dopuri de fund, etc.

- Sectia Prefabricare (cod 7350) (CAEN 3011, 2511, 2562, 2599, 2849, 3012, 3320, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Sectia Prefabricare are ca profil de activitate prelucrarea tablelor si profilelor prelucrate in sectiile Debitare, obtinandu-se produsul finit: osatura compusa si sectii plane.

Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halelor, iar cand este cazul pe platforma din fata halei si la nava.

Activitatile desfaurate constau in:

- confectionare si sudura de confectionare a osaturii compuse;

- confectionare si sudura de confectionare panouri;

- asamblare osatura pe panou;

- confectionare si sudura de confectionare subansamble;

- confectionare si sudura de confectionare module;

- asamblat sectii de volum;

- debitare mecanica a tablelor la ghilotina;

- depozitare, gestiune si distribuire repere prefabricate.

Activitatea sectiei se realizeaza atat clasic cat si automat, pe :

Linia de Sectii Plane cu 6 puncte de lucru,

Microlinia de panouri,

Microlinia robotizata de panouri,

- Sectia Montaj (cod 7330) (CAEN 3011, 2420, 2511, 2562, 2599, 2849, 3012, 3320, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Zona de activitate a sectiei Montaj este delimitata dupa cum urmeaza: la est hale sablare vopsire, syncrolift, bazin, la vest drumul uzinal de la hala montaj nave  pana la depozitul sectiei Prefabricare, la sud S.C FRIGORIFER S.A. si S.C ECODELTA S.A., la nord depozitul sectiei Prefabricare.

In fluxul de productiei a sectiei Montaj Interior se regasesc urmatoarele activitati:

- transportat intors sectii de volum

Sectiile de volum se preiau dupa predarea lor la C.T.C., DNV si IP din hala asamblat, F.U.C.M. sau cheu in cazul sectiilor venite din afara santierului.

In functie de amplasarea blocului de nava, sectiile de volum se intorc pe fila 4 sau pe cala de 15.000 sau se transfera in estacada sectie montaj sau intr-o alta zona de asteptare, pe platforme sau picioare. Intoarcerea se executa de catre formatia de transport si intors conform planului de montaj ocheti si schemei de intoarcere. Transportul sectiilor se face cu ajutorul a 3 platforme mobile de tip Commeta (sarcina maxima de 60,0 t), Kamag (sarcina maxima de 100,0 t) si Scheuerle (sarcina maxima de 190,0 t) pe platorme sau picioare. Operatiune de intors sau ridicat se face numai cu asistenta unei persoane autorizata I.S.C.I.R. ;

- centrat sectii de volum

Dupa efectuarea activitatii de intoarcere a sectiei de volum aceasta e transportata in zona de preluare a sectiei de pe fila unde este amplasat blocul de nava. In functie de greutatea sectiilor si pozitionarea ochetilor de ridicare se foloseste o singura macara sau doua macarale.

Operatiunea de centraj presupune urmatoarele etape:

- trasat planul diametral al navei pe sol;

- executat trasajul sectiei care urmeaza a fi ridicata;

- ridicat sectia de volum, pozitionat, asigurat;

- eliberat macaraua;

- verificat planeitate;

- masurat inaltimea de constructie de la linia de baza;

- trasat plusul de montaj,  taiat plusul de montaj;

- sanfrenat si realizat noduri tipice;

- reverificat planeitate si cote de inaltime.

Dupa centrarea unei sectii se completeaza fisa de masuratori a sectiei ce este prezentata C.T.C.-ului. La finalizarea cuplarilor se preda dimensional blocul, respectiv nava dupa cuplarea blocurilor prin completarea unei fise de masuratori.;

- cuplat sectii de volum in blocuri de nava si cuplat blocuri de nava.

Dupa finalizarea centrajului sectiei de volum, asigurarea cuplari din punct de vedere al schelei si utilitatilor (distribuitoare de oxigen – acetilena, 380 V, iluminat, ventilatie, etc.) se starteaza executia cuplari intre sectiile de volum centrate. Cuplarea sectiilor se executa cu ajutorul pieptinilor de aluminiu, iar in zonele ce prezinta dezaxari majore, iar grosimea tablei trece de 15 mm se folosesc pieptini de metal. Dupa predarea cuplarii inainte de sudura la C.T.C., sectia sudura starteaza sudura cuplarii respective, iar la final dupa eliminarea pieptinilor si montarea pieselor de completare se executa predarea tehnica finala urmata de predarea la C.T.C., respectiv la registru de clasificare si beneficiar.

- indreptat blocuri si corpuri de nave.

Operatia de eliminare a deformatiilor din structurile sudate se efectueaza in cadrul sectie montaj in 2 etape:

- indreptat in faza de bloc sectii;

- verificat si indreptat corpuri de nave dupa finalizarea cuplarilor inelare intre blocurile de nava.

Metodele de eliminare a deformatiilor aparute dupa procesul de sudare sunt:

detensionarea - consta in incalzirea tablelor in zona adiacenta elementului de rigidizare la o temperatura de 2000 ÷ 2500C;

indreptarea - consta in incalzirea elementelor la o temperatura de 6000 ÷ 6500C, cu utilizarea de rigidizari tehnologice si rigidizari suplimentare permanente, de prese mecanice, cu desprinderea cordoanelor de sudura sau desprinderi in campul tablelor.

- Sectia Sudura (cod 7341) (CAEN 3011, 2511, 2420, 2562, 2599, 2849, 3012, 3320, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Sectia Sudura isi desfasoara activitatea la Hala montaj nave (H.M.N.), fila 15000 TDW (5, 6); fila 1, 2, 3, 4; Syncrolift; Prelungirea filei 4.

Activitatea este de sudura montaj corp nave/pregatire suprafete metalice structuri de corp nave/etans tancuri corp nave.

Fazele fluxului tehnologic sunt:

- sudura de montaj sectii de volum si blocuri ce consta in sudarea de cuplari longitudinale si inelare intre sectii de volum si blocuri, taierea cu arc- aerul si polizarea cordoanelor de sudura;

- predari tehnice si remediat suprafete in tancuri, compartimente si suprafete exterioare ce consta in sudarea si polizarea suprafetelor ce trebuiesc remediate;

- predari etanse tancuri ce consta in introducerea de aer la o presiune de 0,2 bari in tanc si remedierea eventualelor defecte ce apar la controlul cu substanta lichida formata din apa si sapun;

- sudat postamenti si linii axiale ce consta in sudare, taiere cu arc aer, preincalzire cu flacara propan si polizare cordon sudură

- Sectia Tubulatura Confectionat (cod 7410) (CAEN 3011, 2511, 2562, 2599, 2849, 3012, 3320, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224, 8532, 8559, 2561)

Activitatea sectiei se desfasoara in 6 sectoare:

  - Sector confectie tubulatura otel 1

in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc.) din magaziile SC VARD Tulcea S.A., se indoaie pe masina (se spala conform tehnologiei de spalare a tevilor), se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie si se transporta la sectorul otel 1 sau 2 unde se executa urmatoarele operatii tehnologice (sudare, sablare, vopsire), numai cele din otel.

Tehnologia de spalare a tevilor: dupa indoirea tevii, uleiul depus pe peretii acesteia se scurge in standul de spalare, in tava de colectare grosiera a uleiului, ulei care se colecteaza si se refoloseste. Urmeaza spalarea tevii cu jet sub presiune de apa, la 80ºC, iar in final se lasa la uscat teava. Apa in amestec cu uleiul se colecteaza in tavile laterale standului si se trece prin cele 5 zone de decantare ale separatorului, cu capacitate de 30,00 mc. Din fiecare sectiune se indeparteaza pelicula de ulei care se depoziteaza in recipientii ce se vor preda la compartimentul Depozite. Golirea separatorului de apa fara urme de ulei, se face prin robinetul de purjare. La umplerea decantorului aceste ape sunt preluate prin reteaua de canalizare interioara si directionate catre statia de pompare si de aici sunt transportate la statie conform Minutei din data de 27.01.2015 si Adresei nr. 383/19.02.2015.

In cadrul Sectorului confectie tubulatura otel 1 se desfasoara si activitati de sablare si vopsire in:

a. Cabina de sablare cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m si este echipata cu:

- sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200;

- filtru de aer OP-1/200

- filtru desprafuitor FOP - 2S;

- colector de praf OK 7000.

b. Cabina de vopsire - uscare cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m si este echipata cu:

- ventilator System air P = 0,9 kw, 1.355 rot./min.;

- boxa extractie pulberi vopsea;

- pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1;

- pistol de vopsit cu cana.

  - Sector confectie tubulatura otel 2

in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc.) din magaziile VARD Tulcea S.A.; teava se depoziteaza in depozitul de teava; de aici trece in instalatia de sablare dupa care se debiteaza mecanic sau cu plasma; dupa debitare tevile ajung:

- 1 - direct la bancul de lucru apoi la masina automata de sudura;

- 2 - ajung la masa de indoit apoi la prelucrare ulterioara;

sau

- 3 - pe bancul de lucru apoi pe bancul de sudura; dupa sudare reperele ajung la spalare, presa, uscare vopsire sau uscare zincare. Dupa finalizarea operatiunii de protectie impuse de documentatia de executie, se predau formatiilor de montaj (la navele urgente), fie se depoziteaza in sectorul depozitare (la navele in linia a doua).

In cadrul sectorului sunt:

- 2 cabine spalare CL S.005, avand dimensiunile 7,00 x 2,50 x 2,00 m fiecare, dotate cu: aparat de curatare prin spalare sub presiune KARCHER tip HDS 8/18 - 4C si instalatie de tratare ape reziduale sau apelor dupa spalarea pieselor metalice Tip SDF - AC - 02 d-INOX;

- 4 cabine uscare MNX CU 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 1,2,5,6, dotate cu: boxa de extractie poluanti AZW 2-2, aeroterma UHR 150 kw, 14.000 mc/h cu arzator ELCO VG 2-210 si dulap electric central de comanda si control;

- 2 cabine vopsire MNX CV 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 3,4, dotate cu: agregat TSV 18500 R, 18.500 mc/h, Thermo Air Olanda. Agregatul este compus din urmatoarele subansamble: bloc ventilatie exhaustare, bloc ventilatie aer proaspat cu schimbator caldura UHR 250 si arzator VG2.210, schimbator caldura cu rotor PUMO 160, boxa extractie poluanti 3-3 si dulap electric central de comanda si control;

Blocul de exhaustare poluanti permite preluarea aerului cu poluanti din cabina de vopsire – uscare si exhaustarea acestora in exterior.

Aeroterma model UHR este echipata cu schimbator de caldura de inalta eficienta, camera de ardere din otel inoxidabil, ventilator aer proaspat, ventilator exhaustare noxe antiscanteie, filtre praf, valve automate comutare vopsire – uscare, schimbator caldura.

Schimbatorul de caldura PUMO permite recuperarea energiei termice de la aerul de exhaustare din cabina de vopsire-uscare si transferul catre aerul proaspat;

- centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120, compusa din: electroventilator radial 7.5 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii si sistem central de filtrare - SCS – ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de punctare (aft) sudare a suportilor de tubulaturi, utilizand fitru din fibre de celuloza cu autocuratire;

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras .

Centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 aspira si refuleaza in interior halei de confectie tubulatura, capacitatea de filtrare fiind de 12.000 mc/ora, ce are urmatoarele dimensiuni: 1.350,00 mm (L) x 2.340,00 mm (l) x 5.420,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm;

- instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior in sezonul cald sau recirculare in sezonul rece se compune din: motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii, panou de comanda inteligent - SCP 22, sistem central de filtrare - SCS – ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare, brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 – 16 buc., cutie comanda SCS-CB-SCS, ce comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului, modul de intrare SCS - INLET 0º ce stabileste directia de intrare a aerului in SCS, preseparator SCS – PSC - 2 buc. ce are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari, tubulatura - SPIRO ce este un traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior pe timp de vara si recirculare in interior pe timp de iarna in hala cu valva manuala de reglare si accesorii si un cos de evacuare (D = 500,00 mm; H= + 10.000,00 mm).

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras.

Dimensiunile sunt: 1.200,00 mm (L) x 1.200,00 mm (l) x 2.900,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm; capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h.

- Aeroterme UHR 350 – 4 buc. ce sunt destinate incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Acestea sunt dotate cu arzatoare VG 3.360D avand puterea de 360 kw, prevazute cu cate un cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; Ht = + 6,73 m; H1 = 1,995 m) fiecare;

- Aeroterma TSV 65000 ce este destinata incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Aceasta este dotata cu un arzator VG 2.210 avand puterea de 210 kw, cu un cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; H = + 10,10 m; H1 = 5,30 m);

- Decantor cu capacitate: 30 mc destinat stocarii apelor uzate tehnologice.

  - Sector confectie tubulatura inox

in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A., se indoaie pe masini (se spala conform tehnologiei de spalare a tevilor) se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie, se sudeaza se ambaleaza in folie de fibra de sticla dupa care se depoziteaza in rastele pe suport de lemn, in sectorul de confectie pana se livreaza la nava.

Sectorul confectie tubulatura inox este prevazut cu instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior a fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare a tubulaturilor de inox, ce se compune din: motoventilator FAN 200RI/LI –22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere de cauciuc de preluare vibratii, sistem central de filtrare - SCS ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare - automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras, ce are dimensiuni: (L) 1,20 m x (l) 1,20 m x (H) 2,90 m; Diametru intrare/iesire: 0,40 m si o capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h, brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 – 4 buc., cutie comanda CB - SCS - comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului, modul de intrare SCS - INLET 0º - modul de intrare SCS - stabileste directia de intrare a aerului in SCS, preseparator SCS - PSC ce are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari, cu o tubulatura - SPIRO - traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior si cos de evacuare (D = 0,40 m; H = 10,0 m).

  - Sector sablare si vopsire tubulatura

dupa confectia, tubulatura se sableaza in statia de sablare din incinta sectiei dupa care functie de protectia specificata de documentatia de  executie se vopseste, in cabina de vopsire.

Cabina de sablare – vopsire – uscare este proiectata pentru sablarea si vopsirea pieselor metalice si constructiilor sudate, in conditiile unei tehnologii de ultima ora, respectand normele in vigoare privind protectia muncii si protectia mediului.

Investitia a constat in montaj Cabina de sablare si cabina de vopsire – uscare in cadrul Sectia Tubulatura – Hala Completare Armare.

1. Cabina sablare – 1 buc. echipata cu:

- filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13 – 5.500 mc/h;

- sistem recuperare, transport si curtire material abraziv 4A1-4000;

- instalatie sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE;

- buncar alice.

Cabina de sablare are dimensiunile 8,0 x 4,0 x 3,0 m.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune negativa a cabinei de sablare, data de mediul exterior.

Abrazivul utilizat pentru sablare – alica metalica colturoasa, tratata termic. – 15 tone alice/an.

- debit aer exhaustare – 5.500 mc/h;

- puterea instalata – 11,5 KVA;

- alimentare aer comprimat – 7 bar, 6 mc/min;

- filtrul extractie praf tip Pat-Jet 7-13, pentru retinerea si extragerea prafului din incita prin cartuse;

- filtrante si curatire continua cu aer comprimat. – materialul filtrant se inlocuieste de 2 ori/an;

- dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø 500 mm; h =10 m;

- gradul de curatire aer – 99,9% cu emisie praf de max. 5 mg/mc (aerul este evacuat lateral in hala)

2. Cabina vopsire – uscare – 1 buc., echipata cu:

- boxa extractie pulberi – vopsea AZW 32 – 16.000 mc/h;

- aeroterma UHR 150 – 14.000 mc/h si putere termica 110 kw;

- pompa vopsire Graco Mercur 48:1;

- pistol de vopsit cu cana.

Cabina vopsire uscare – are dimensiunile 8,0 x 4,0 x 3,0 m.

In interiorul cabinei se pot realiza pe rand fie operatia de vopsire, fie operatia de uscare.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune usor negativa a cabinei de vopsire -uscare fata de mediul exterior.

Sistemul de ventilatie previne evacuarea accidentala a noxelor in spatiul halei.

Debit aer exhaustare – 16.000 mc/h.

Cantitate totala COV – 1,6 kg/h – max.100 mgC/mc (in situatia in care se utilizeaza vopsea pe baza de solvent).

Temperatura maxima uscare – 50⁰C.

Boxa de extractie – permite extragerea  pulberilor de vopsea cu eficienta de pana la 98% - 99% la o viteza de 0,75 m/s.

Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø630 mm; H = 10 m.

Aeroterma UHR 150 – functioneaza cu aer cald sau rece pe timpul operatiilor de vopsire sau uscare. Ea este dotata cu tubulatura de evacuare aer cald, care permite distribuirea cat mai uniforma a aerului in cabina.

La operatia de uscare aeroterma functioneaza cu recirculare cu consum minim  de energie termica.

Aeroterma este echipata cu schimbator de caldura aer cu o camera de combustie din otel inoxidabil si ventilator

In activitatea de sablare materialul principal introdus in fabricatie este alica metalica tip GH 40.

Cantitatea de alica metalica consumata in anul 2015 alica metalica a fost de 4,5 tone.

Aceasta cantitate se refoloseste in totalitate in mai multe cicluri de productie.

In activitatea de vopsire materialul principal introdus in fabricatie este pasivantul pe baza de apa INTERPLATE ZERO format din doi componenti: Part A ZER 010 15 LT si Part B ZER 011 2,8081 LT.

Cantitatea de pasivant consumata in anul 2015 a fost de 3,94 tone.

In unele situatii se mai foloseste si vopsea pe baza de solvent INTERGARD 269 format din doi componenti: INTERGARD 269 Part A RED EGA 088 16 LT si INTERGARD 269/276 Part B EGA 089 4 LT cu conditia incadrarii in tintele de mediu reglementate.

  - Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie

dupa confectie tubulatura sablata, functie de protectia specificata se zincheaza in atelierul de zincare.

Atelier Acoperiri metalice:

In cadrul Sectiei Tubulatura – Atelier Acoperiri metalice se executarea acoperirilor metalice de protectie ale diferitelor repere destinate echiparii navelor care datorita conditiilor de exploatare in mediul marin sunt supuse coroziunii.

De asemenea, se executa acoperiri de protectie pentru diverse lucrari pe baza comenzilor de solicitare.

Atelierul este structurat pe trei activitati specifice:

a.1. Zincare termica;

a.2. Zincare electrolitica (Galvanizare);

a.3. Neutralizare ape reziduale.

a.1. Zincarea termica are ca obiect de activitate specifica acoperirea pieselor din otel cu zinc prin imersie in baia de zinc topit dupa o pregatire prealabila a suprafetelor.

Procesul de fabricatie este urmatorul:

- degresare chimica – in solutie alcalina de hidroxid de sodiu;

- spalare in apa;

- decapare chimica – in solutie acida de acid clorhidric;

- spalare in apa;

- fluxare in solutie de clorura de zinc si clorura de amoniu;

- uscare si preincalzire in cuptorul de uscare;

- zincare propriu-zisa in cabina de zincare prin imersie in baia de zinc topit.

INCARCAREA IN DISPOZITIVE

↓

DEGRESARE CHIMICA

↓

SPALARE CU APA

↓

DECAPARE CHIMICA

↓

SPALARE IN APA

↓

FLUXARE

↓

USCARE

↓

IMERSIE IN BAIA DE ZINC TOPIT

↓

RACIRE IN APA

a.2. Zincarea electrolitica (Galvanizarea) are ca obiect de activitate zincarea electrolitica statica si rotativa.

Aceasta consta in acoperirea pieselor din otel cu filete si dimensiuni mici cu un strat protector din zinc prin metoda electrochimica alcalina necianurica.

Procesul de fabricatie are doua etape distincte:

a.1.1.- Pregatirea suprafetelor; consta in urmatoarele operatii:

- Degresare chimica – in solutie alcalina de hidroxid de sodiu;

- Clatire in apa calda;

- Degresare electrochimica – in solutie alcalina de hidroxid de sodiu;

- Spalare in apa;

- Decapare chimica – in solutie acida de acid clorhidric ;

- Spalare in apa.

a.1.2.- Depunerea zincului prin electroliza in solutie de electroliti alcalini necianurici.

INCARCARE SI LEGARE

↓

DEGRESARE CHIMICA

↓

SPALARE CU APA

↓

DEGRESARE ELECTROCHIMICA

↓

SPALARE CU APA

↓

DECAPARE CHIMICA

↓

SPALARE CU APA

↓

ZINCARE ELECTROLITICA ALCALINA NECIANURICA

↓

SPALARE CU APA

↓

NEUTRALIZARE

↓

PASIVIZARE FARA CROM HEXAVALENT

↓

SPALARE CU APA

a.3. Neutralizarea apelor reziduale este operatia de tratare a apelor uzate, impurificate chimic, care se evacueaza din atelierul acoperiri metalice.

Neutralizarea apelor acido – alcaline (care nu contin ioni de zinc) se face in sistem continuu, astfel:

- Apele acido-alcaline rezultate din cele doua activitati sunt colectate in rezervoarele RCA 1 si RCA 2, de unde sunt pompate in rezervoarele RTA 1 si RTA 2, unde se face neutralizarea. Neutralizarea consta in reglarea pH-ului prin mentinerea lui in limitele 6,5 ÷ 9,0 prin completare cu hidroxid de sodiu sau acid clorhidric; apele neutralizate sunt transferate in rezervorul de neutralizare RN si corectie RC prin sistem preaplin acestea avand rolul de decantare dupa care sunt trecute in decantor final din exteriorul halei. de productie;

Baile de decapare acide uzate care rezulta in urma impurificarii excesive se colecteaza in bazine de PVC dupa care este livrat la firme specializate pentru neutralizare si eliminare; slamul rezultat prin depunere pe fundul rezervoarelor se depoziteaza in bazine metalice urmand a fi livrat la firme specializate in vederea eliminarii

6. Sector depozitare tubulatura

dupa confectie, tubulatura vopsita sau zincata se transporta la depozit unde se pastreaza pe comenzi si instalatii in containere sau rastele urmand sa fie predata formatiilor de montaj, ale sectiei sau subcontractorilor.

- Sectia Tubulatura Montaj (cod 7420) (CAEN 3011, 2511, 2562, 2599, 2849, 3012, 3320, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Sectia isi desfasoara activitatea in urmatoarele in doua sectoare:

1. Sector montaj tubulatura otel, inox si Cunifer cu o suprafata de 720,00 mp

2. Navele in executie

Amplasamentul celor 2 sectoare este:

- sector montaj tubulatura: activitatea se desfasoara in Hala Completare Armare - Deschiderile Z – X, Stalpii 1 - 5;

- nave in executie: activitatea se desfasoara in Obiectiv 200, Obiectiv 201, Obiectiv 1.7.

Tubulatura confectionata din otel, inox si Cunifer se preia din depozitul de tubulatura in baza documentatiei – stivuita in containere standardizate, se monteaza la nava in faza de sectii/blocuri (cazul de saturari tancuri) sau pe instalatii in cazul cuplarii blocurilor. Montajul poate fi ,,la gata’’ la tronsoanele finite, sau ,,premontaj’’, urmat de reintoarcerea tubulaturii in sectorul de confectie pentru finalizare si pregatire pentru montajul definitiv (cazul sabloanelor). Personalul de montaj se ocupa si de scoaterea din magaziile de profil a armaturilor, suruburilor, piulitelor si garniturilor, conform specificatiilor. Dupa predarea tehnica a instalatiilor, acestea se predau etans la beneficiar si clasa (registru).

- Sectia Lacatuserie (cod 7430) (CAEN 3011, 2511, 2512, 2562, 2599, 2849, 3012, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Activitatea consta in executare lucrarilor de lacatuserie (confectii, sudura si montaj ansamble si subansamble) si mecanica navala, constand in:

- montare instalatii de propulsie linii axiale, propulsoare laterale, propulsoare azimutale);

- guvernare (carme, duze, arbori de carma);

- montaj echipamente de punte (vinciuri de ancorare, manevra, cabestane);

- montaj echipament tehnologic (pompe, compresoare, ventilatoare, incineratoare, etc.).

Fazele tehhologice sunt:

- confectionat - in prima faza se aprovizioneaza sectia cu materiale din depozit si cu elemente sosite de la debitare; prelucrarea materialelor in vedera obtinerii pieselor se executa prin taiere cu flacara oxiacetilenica, mecanica, fasonare tevi, sudare electrica, dupa care transport piese finite in depozitul intermediar, sablare – zincare, vopsitorie sau la nava; pentru diverse prelucrari se executa si prelucrari mecanice pe strungul SNB 400 din dotare.

- montaj - activitatea de montaj consta in pozitionarea pieselor conform documentatiei, unde sunt necesare activitati de taiere oxiacetilenica,gaurire cu masinile de gaurit, prinderea in puncte de sudura, sudarea definitiva a reperelor, iar la final pregatirea pentru predare necesita si operatii de polizare cu polizoarele electrice sau pneumatice; o alta operatie desfasurata este si activitatea de a se lucra in atelier cu macarale cu comanda la sol cu macaragii autorizati, iar la nava cu legatori de sarcina la manevrele cu macaralele portic.

- Sectia Mecanica (cod 7450) (CAEN 3011, 2511, 2562, 2591, 2599, 2849, 3012, 3811, 3812, 4329, 4339, 5210, 5224)

Sectia Mecanica are ca profil de activitate mecanica navala, lacatuserie, sudura si prelucrari mecanice prin aschiere.

Activitatea desfasurata (principalele activitati):

- prelucrare mecanica a materialelor feroase si neferoase pe masini unelte universale;

- lucrari de lacatuserie navala constand in confectie, sudura si montaj asamble si subansamble care se inglobeaza pe navele in constructie;

- lucrari de mecanica navala constand in montarea instalatiilor de propulsie (linii axiale, propulsoare laterale, propulsoare azimuthale), guvernare (carme, duze, arbori de carma, masini de carma), precum si alte echipamente de punte (vinciuri de ancorare, manevra, cabestane) si echipamente tehnologice (diverse tipuri de pompe, compresoare, ventilatoare, incinerator, etc.)

- Sectia Sablare si Vopsire (cod 7441) (CAEN 3011, 2561, 3811, 3812, 3822, 4334, 5210, 5224)

Sectia Sablare-Vopsitorie are sediul in vecinatatea Filei de 15.000 TDW (Fila 5) si isi desfasoara activitatea pe 3 puncte de lucru:

- Complex Sablare-Vopsire:

- Hala F.U.C.M

- In aer liber – pe navele in lucru (compartimente, tancuri, etc.), in functie de programul de productie VARD TULCEA S.A. si de programul de sablare - vopsire.

Profilul sectiei este pregatirea suprafetelor metalice si vopsirea.

Pregatirea suprafetei presupune cumulul de activitati si metode implicate in pregatirea suprafetelor metalice pentru aplicarea stratului de vopsea. Operatia trebuie sa reprezinte o succesiune precisa de lucrari determinata de scopul final care este obtinerea unei suprafete care sa asigure fiabilitatea sistemului de vopsire aplicat.

Complex Sablare-Vopsire

Activitate de vopsire in cadrul Complexului Sablare-Vopsire

→ Decontaminarea (Degresare)

Are ca scop indepartarea contaminantilor (ulei/grasimi, saruri, praf, etc.). Procesul se realizeaza cu detergent lichid Duo Split, ce se amesteca cu apa sub presiune (rece sau calda) si se aplica pe intreaga suprafata contaminata. Degresantul alcalin are PH-ul maxim cuprins intre 12 si 14. Imediat dupa clatire apa reziduala, de tip alcalina, se colecteaza partial prin aspirare si se directioneaza catre Statia de tratare existenta pe platforma VARD Tulcea.

→ Spalarea cu instalatie de inalta presiune

Varianta 1 - decaparea

- Se realizeaza cu instalatii a caror presiune depaseste 500 bari si este o metoda eficienta de pregatire a suprafetei, in vederea vopsirii. Metoda este folosita in compartimente, precum si in cazul tancurilor de combustibil si voiduri afectate de rugina intr-un procent ridicat. Solutia decapanta GMA 614 se aplica manual, prin intindere, pe suprafetele cu un grad ridicat de rugina, dupa care se spala cu instalatia de inalta presiune. Apa reziduala este de tip acida si este preluata prin orificii situate la nivelul sinelor si colectata in putul subteran cu care este prevazuta fiecare hala de spalare/vopsire/uscare (in total 3 puturi). De aici este pompata in bazinul de suprafata, cu ajutorul unei pompe. Fiecare bazin are o capacitate de 2,5 mc (3 bazine), iar putul subteran cu o capacitate de 1,0 mc. Aceasta apa este apoi analizata in laboratorul din cadrul Serviciului Laboratoare si in functie de rezultate este preluata de catre o firma specializata sau directionata catre Statia de tratare proprie.

Varianta 2 – spalarea propriu-zisa cu inalta presiune

- Se realizeaza cu instalatii a caror presiune depaseste 500 bari si este o metoda eficienta de pregatire a suprafetei, in vederea vopsirii. Metoda este folosita in compartimente, precum si in cazul tancurilor de combustibil si voiduri, in care suprafata afectata de rugina este intr-un procent mic. Apa reziduala de tip alcalina, este preluata prin orificii situate la nivelul sinelor si colectata in bazinul subteran cu care este prevazuta fiecare hala de spalare/vopsire/uscare (in total 3 bazine). De aici este pompata in bazinul de suprafata, cu ajutorul unei pompe; fiecare bazin are o capacitate de 2,5 mc (3 bazine), iar fiecare bazin subteran cu o capacitate de 1,0 mc (3 buc). Aceasta apa este apoi analizata in laboratorul din cadrul Serviciului Laboratoare si in functie de rezultate este preluata de catre o firma specializata sau directionata catre Statia de tratare proprie.

→ Pregatirea suprafetelor metalice

Are ca scop curatarea propriu-zisa a suprafetelor, fie cu scule manuale sau actionate mecanic, fie prin sablarea suprafetei. Operatia de pregatire trebuie sa faca obiectul unei planificari riguroase care trebuie sa ia in calcul starea suprafetei ce urmeaza a fi pregatita, in ce masura este complicata constructiv, ce metode de pregatire a suprafetei vor fi folosite, ce scule necesita, conditiile atmosferice, totul pana la executarea lucrarii la termenul stabilit.

( Metode manuale – au ca scop indepartarea ruginii cu ajutorul periilor din sarma si spaclurilor, ciocanelor, perii din metal, smirghel. Aceasta metoda este folosita la scara redusa dar este destul de eficienta in cazul zonelor mici si inaccesibile sculelor actionate electric.

( Metode mecanice – au ca scop indepartarea ruginii cu ajutorul echipamentelor electrice si pneumatice tip: biaxuri, polizoare. Pentru a obtine o calitate buna in pregatirea suprafetelor, alegerea sculelor este decisiva.

- Activitatea de sablare in cadrul Complexului Sablare-Vopsire:

Pe platforma VARD Tulcea S.A., in cele 2 hale de sablare, sablarea se face cu alica metalica WGH40. Operatiile de sablare din hala se desfasoara in conditii controlate.

Dulapul electric este dotat cu un controler de proces Siemens, un afisor HMI si permite controlul si oprirea operatiilor in cazul aparitiilor unor defecte sau daca sistemul de ventilatie se dezechilibreaza (filtre colmatate).

O lampa de avertizare montata pe dulapul electric afiseaza starea echipamentelor din hala, de sablare in lucru sau defect.

Fluxul tehnologic se desfasoara in modul urmator:

- se introduce blocul/sectia in interiorul halei;

- se inchide usa halei de sablare;

- exista 8 puncte de operare/8 manici de sablare;

- se starteaza sablarea, timp in care toate conditiile sunt asigurate de la Dulapul Electric Central;

- oprirea instalatie sablare de catre operator sau prin telecomanda de catre sablator;

- inspectie vizuala suprafete sablate (continuat sablarea daca situatia o impune);

- desprafuire repere si eliminare alica din zonele sablate;

- verificarea zilnica a sacilor de colectare praf si schimbarea acestora daca este necesar;

- curatenie la locul de munca.

→ Vopsirea – Complex Sablare-Vopsire

Se realizeaza la nava, in compartimente, tancuri sau zone deschise. In functie de zona de lucru se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie), dar si modalitatea de vopsire adecvata, manuala sau semiautomata.

( Vopsirea manuala – se poate face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula deoarece reuseste sa introduca vopseaua in toate zonele fine de pe suprafata. Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile pentru pulverizare. Se masura grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de tehnologie.

( Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici.

( Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat.

In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior, etc), se stabileste tipul de vopsea si cantitatea necesara. Se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite. Se mixeaza corespunzator vopseaua, in functie de tipul de vopsea folosit: cu un component sau cu 2 componenti. In timpul mixarii vopselei, se asigura protectia zonei pe care se afla atat pompa, cat si bidonul de vopsea. Se verifica ventilarea corespunzatoare a zonei.

Furtunele de ventilatie sunt directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor.

Schema procesului tehnologic in procesul de pregatire a suprafetelor metalice si vopsirea la Complex Sablare-Vopsire/Aer liber

Schema procesului tehnologic in procesul desfasurat in Complex Vopsire Sablare.

( Statia Sablare – Vopsire (Hala F.U.C.M.)

Activitatea consta in sablarea si grunduirea elementelor mari specifice realizarii constructiei navelor.

Executarea de lucrari de sablare si pasivizare ale diferitelor repere destinate echiparii navelor in constructie care urmeaza a fi zincate sau vopsite.

Statia este structurata pe doua activitati specifice:

- sablare manuala, cu alice metalice in cabina de sablare, inchisa ermetic;

- vopsire cu pistolul se realizeaza intr-o singura camera de grunduire, ce a fost modernizata si data in exploatare in trimestrul IV 2009; se utilizeaza numai vopsea pe baza de apa.

Fosta camera de grunduire nr. 2 este utilizata in prezent ca Depozit deseuri vopsea.

→ Sablarea fixa

Sablarea manuala are ca obiect de activitate specifica sablarea pieselor de mici dimensiuni care intra in procesul de saturare al navelor: reperelor de tubulatura, postamenti, lanturi, piese de saturare, scari, etc.

Sablarea cu alice se realizeaza dupa urmatorul flux de fabricatie:

- incarcare piese pe carucioare;

- introducere vagonet in camera de sablare;

- sablare manuala propriu-zisa;

- suflare cu aer pentru eliminarea alicelor;

- scoatere vagonet din camera de sablare;

- sortarea pieselor in vederea operatiilor ulterioare.

Zona de sablare este formata din:

1. Hala de sablare, cu dimensiunile: 21,0 x 8,0 x 7,0 m, prevazuta cu 2 vagoneti;

2. Camera buncarelor, alimentate cu 1,5 t alice (saci la 25 kg/buc.) o data la aprox. 2 luni, amolierelor; dotata cu filtru cu saci cu curatare mecanica SMT 110.

Hala de sablare este dotata cu o instalatie de sablare compusa din urmatoarele componente:

- instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-240/2/CE = 1 buc.;

- instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-150/2/CE = 1 buc.;

- sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv discontinuu 4A1 compus din:

- snec colector de aprox. 4,5 m, elevator cu cupe, separator cu sita abraziva de 400, conectie etansa la instalatia de sablare;

- 1 filtru extractie praf abraziv tip Pat-Jet 1/8;

- panou electric de comanda si control;

- echipament furnizare aer comprimat;

- instalatie electrica iluminat.

→ Pasivizare

Procesul tehnologic cadru este sablarea – pasivizarea reperelor de tubulatura, lacatuserie, etc., destinate echiparii navelor.

Pasivizarea are drept scop o protectie anticoroziva temporara pentru perioada de constructie nave precum si reducerea timpului de pregatire pentru nava incheiata.

Pasivizarea la F.U.C.M. se realizeaza dupa urmatoarele faze de fabricatie:

- amplasare repere in zona de asteptare;

- amplasare repere pe vagonet hala sablare;

- transfer vagonet in hala de sablare;

- transfer repere pe vagonet hala vopsire;

- transfer vagonet in hala de vopsire;

- pasivizarea si vopsirea propriu-zisa;

- transfer vagonet in zona de asteptare.

Pasivizarea are urmatorul flux de fabricatie:

- pregatire instalatie de vopsit;

- pregatire pasivant in vederea aplicarii prin amestecul celor 2 componenti folosind mixerul pneumatic;

- alimentare cu pasivant cana pistolului;

- aplicarea pasivizantului pe reperele sablate; grosimea stratului de pasivant este indicata in fisa tehnica a acestuia; aplicarea se face prin pulverizare;

- verificare mod aplicare pasivant, uscare pasivant, verificare grosime pasivant;

- pentru a pasiviza reperele se pot intoarce manual (repere mici) sau cu ajutor pod rulant dupa scoaterea vagonetului din hala de vopsire;

- spalarea instalatie de vopsit cu apa, in cazul pasivantului pe baza de apa, si diluant, in cazul celui pe baza de solvent.

→ Vopsirea

Vopsirea are ca obiect de activitate specifica pasivarea si vopsirea finala a reperelor de mici dimensiuni destinate saturarii navelor in constructie.

Se realizeaza dupa urmatorul flux de fabricatie:

- incarcare piese pe vagonet;

- introducere vagonet in camera de grunduire;

- pasivizare si vopsire propriu-zisa;

- scoatere vagonet din camera de grunduire;

Camera de pasivizare a fost modernizata prin dotarea cu doua instalatii de ventilatie si filtrare, utilizand numai vopseluri pe baza de apa si a fost operationala din trimestrul IV 2009.

Schema procesului tehnologic de la Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.)

Pentru depozitarea temporara a vopselurilor si diluantului, exista 3 depozite special amenajate, prevazute cu ventilatie si mijloace de combatere a incendiilor, si anume:

- depozit intermediar de vopsea – F.U.C.M.;

- depozit intermediar de vopsea – Sectia Vopsitorie;

- depozit intermediar de vopsea – Syncrolift

- un punct de colectare de deseuri, situat in zona F.U.C.M.; 21,0 x 8,0 x 7,0 m

Ca masura de reducere a cantitatii de solvent eliberat, s-a prevazut un punct de distilare, situat langa Obiectiv 402, dotat cu un distilator, unde subcontractorii si Sectia au un program de distilare a amestecului de solvent cu vopsea. In medie se introduce spre distilare o cantitate de 20 l amestec, si rezulta cca. 10 l de solvent pur, in functie de cat de diluat este amestecul; o distilare dureaza in medie 4 h.

Distilatorul pentru recuperare de solvent din resturile de diluant si vopsele, de tip Fotmeco are urmatoarele caracteristici:

- capacitate incarcare cuva = 20 ÷ 25 l;

- temperatura de lucru = 50 ÷ 1800C;

- timpul unui ciclu de distilare, in medie = 4 h;

- capacitatea medie de distilare = 9 ÷ 12 l;

- cantitate ulei cuva = 14,5 l.

- Sectia Coordonatori sablare (cod 7442) (CAEN 2561, 3811, 3812, 4334, 5210, 5224)

In cadrul Sectiei Sablare-Vopsire isi desfasoara activitatea 7 coordonatori Sablare-Vopsire.

Acestia au rolul de a organiza, monitoriza si controla intreaga activitate de sablare-vopsire; de asemenea coordonatorul reprezinta persoana de legatura dintre companie si subcontractorii care executa lucrari de sablare-vopsire.

Activitatea de monitorizare implica si stocul, respectiv, consumul de vopseluri si diluanti, acest consum fiind centralizat si transmis catre serviciul SSM/M. De asemenea, coordonatorul Sablare-Vopsire, pastreaza evidenta deseurilor rezultate in urma procesului de sablare-vopsire si monitorizeaza valorificarea si eliminarea acestora din incinta santierului.

- Grupa Subcontractare (cod 7443) (CAEN 2561, 3320, 3811, 3812, 4329, 4334, 4339, 5210, 5224, 6820)

Lucrarile de sablare specifice santierelor navale, ce nu se pot efectua in conditii controlate, se executa pe file, de catre subcontractori specializati; materia prima care se utilizeaza este grit metalic.

Pentru activitatea de sablare-vopsire exista in subcontractare doua firme specializate, care au in subcontractare, la randul lor, alte trei firme.

Subcontractorii isi desfasoara activitatea de sablare-vopsire atat in Complexul de Sablare-Vopsire, cat si in aer liber.

Desfasurarea lucrarilor de sablare-vopsire – Subcontractori, are loc dupa acelasi tipar ca in cazul Complexului Sablare-Vopsire, si anume:

- decontaminare;

- spalarea cu inalta presiune;

- pregatirea suprafetei;

- vopsire.

Ceea ce difera este procesul de sablare, ce se executa in aer liber si se foloseste grit metalic in loc de alica metalica.

Sablarea

In cadrul procesului de vopsire desfasurat pe amplasamentul VARD TULCEA S.A., lucrarile de sablare executate in aer liber, sunt subcontractate la firme specializate.

Lucrarile de sablare, ce nu se pot efectua in conditii controlate, se executa pe file, unde se utilizeaza ca material de sablare gritul metalic, iar spatiu de sablare se amenajeaza astfel:

- se monteaza schele in zona suprafetei corpului de nava sau a bloc sectiei ce urmeaza sa fie sablata;

- pe schele se fixeaza prelate impermeabile pentru izolarea zonei de lucru si reducerea impactului in zona din imediata vecinatate;

- lucrarile de sablare mobila se efectueaza de catre subcontractori, la acestea se foloseste grit;

- amplasarea lucrarilor este fie pe Fila de 15.000 TDW, fie pe Filele de reparatii, utilizand echipamente mobile pentru sablare si pentru filtrarea aerului incarcat cu pulberi.

Vopsirea

Procesul de vopsire urmareste aceeasi pasi ca in cazul Complexului Sablare-Vopsire.

Vopsirea propiu-zisa se executa cu vopsea pe baza de apa si solvent, in zone unde tehnologia permite, se utilizeaza vopsea pe baza de solventi, prin aplicarea stratului de vopsea cu echipamente semiautomate sau manual cu pensula.

Pasivizarea se executa cu pasivant pe baza de apa si solvent in situatii speciale (temperature scazute).

Decontaminarea, lucrarile de pregatire a suprafetei prin metode manuale sau mecanice, precum si vopsirea, decurg la fel ca in cazul Complexului Sablare-Vopsire.

Se realizeaza la nava in compartimente, tancuri sau zone deschise. In functie de zona de lucru se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie) cat si modalitatea de vopsire: manuala sau semiautomata.

Vopsirea manuala – se poate face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula care reuseste sa introduca vopseaua in toate accidentele fine de pe suprafata. Pensularea vizeaza zonele cele mai susceptibile de a fi insuficient protejate prin pulverizare (cordoane de sudura, treceri, bulbi, etc).

Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici.

Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat sau electrice.

In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior, etc), se stabileste tipul de vopsea si cantitatea necesara. Se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite. Se mixeaza corespunzator vopseaua, in functie de tipul de vopsea folosit: cu un component sau cu 2 componenti. In timpul mixarii vopselei, se va asigura protectia zonei pe care este asezat bidonul de vopsea. Se verifica ventilarea corespunzatoare a zonei. Furtunele de ventilatie vor fi directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor.

Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile pentru pulverizare.

Se masoara grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se va reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de tehnologie.

- Sectia Servicii Generale (cod 7520) (CAEN 3311, 3312, 3315, 3317, 3319, 3320, 3811, 3812, 3821, 3831, 4329, 5210, 5224, 6820)

Activitatea consta in montare/demontare utilitati tehnologice si schele pe zonele de lucru si lucrari de verificare si intretinere a acestora.

Activitatile se desfasoara in ateliere 5% - din total activitate, 95% pe zonele de lucru (sectii, blocuri, nave).

Suprafata cladiri depozit schele si reparatii schele:

- Reparatii schele modulare: 20,00 m x 7,00 m;

- Atelier reparatii elemente de schela: 5,00 x 6,00 + 11,00 x 5,00 m;

- Microateliere reparatii minore ventilatoare, distribuitoare: 2,7,00 m x 24,00 m – zona HMN – fila 8;

- Magazie materiale si echipamente: 15,60 x18,00 m – zona depozite table si profile laminate.

Activitatea desfasurata cuprinde:

- alimentarea cu energie electrica pentru sudura, ventilatie, microclimat, iluminat, scule de mana, etc.;

- se monteaza pe nave si blocuri retele provizorii la tensiunea de 380 v, 220 v si 24 v;

- alimentarea cu utilitati tehnologice: aer comprimat, oxigen, acetilena, bioxid de carbon;

- asigura ventilatie si microclimat pentru sudura, vopsitorie, etc.;

- elimina de pe nave apa rezultata in urma ploii;

- manevre cu containere pentru fier si deseuri;

- transportul elementelor de schela la locul de montaj;

- montarea/demontarea schelelor;

- asigura protectie cu prelate pentru sudura, sablare, vopsitorie ;

- montarea acceselor pe sectii, blocuri,nave;

- protectiia zonelor cu pericol de cadere in gol;

- montare si demontare ascensoare de santier pentru materiale si persoane;

- montare si demontare platforme autoridicatoare mono si bicoloana;

- lucrari din platforma autoridicatoare autopropulsate – tip sky worker.

- Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice (SIRME) (cod 7530) (CAEN 3311, 3319, 3530, 4520, 4941, 5040, 5210, 5221, 5222, 5224, 6820)

Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice desfasoara urmatoarele activitati principale, impartite dupa specific:

- Operatiuni desfasurate in baza Prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R., aplicabile de o persoana cu statut special.

Activitatile constau in:

- identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R. si transmiterea acestora spre inregistrare la Inspectiile I.S.C.I.R./C.N.C.I.R.;

- urmarirea respectarii planului de intretinere/revizie/autorizare functionare a instalatiilor in regim I.S.C.I.R. de exploatare;

- intocmirea programului anual de verificari tehnice oficiale, in vederea prelungirii autorizatiilor de functionare a acestora;

- urmarirea si pregatirea instalatiilor pentru verificarile tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

- luarea masurilor pentru prelungirea duratei de functionare a instalatiilor de ridicat cu durata normata de functionare la limita;

- urmareste executarea examinarii anuale a macaragiilor, manevrantilor si legatorilor de sarcina, in vederea acordarii vizei de lucru;

- Intretinere/reparatii instalatii de ridicat

- intretinerea electrica si mecanica a instalatiilor de ridicat (poduri si macarale) inclusiv cai de rulare (sine).

- Intretinere/reparatii mecanice si instalatii

- intretinerea si reparatia mecanica a masinilor unelte;

- intretinerea si reparatia polizoarelor pneumatice si a dispozitivelor si mecanismelor de ridicat (palane);

- intretinerea si reparatia mecanica a instalatiilor si echipamentelor complexe;

- confectionarea de piese de schimb prin prelucrari prin aschiere (si tratamente termice);

- furnizarea de aer comprimat, intretinerea si repararea retelelor de aer comprimat;

- furnizarea gazelor tehnologice (oxigen, acetilena, arcal), intretinerea si reparatia retelelor de utilitati;

- furnizarea gaze naturale pentru centralele termice, Complexul de Sablare si Vopsire, si intretinerea retelei de gaz natural pe platforma companiei;

- intretinerea si repararea retelei de apa potabila, menajera si pluviala;

- furnizarea de apa calda si caldura in vestiare prin centralele termice, intretinerea si repararea centralelor si retelelor termice;

- lucrari hidrotehnice la anexe si hale de productie;

- intretinere si exploatarea statiilor de producerea sifonului si apei plate.

- Operatiuni lansare nave la apa, pe Syncrolift sau cu ajutorul barjelor si transferul blocurilor sau navelor in constructie

- construirea trenurile de carucioare pentru blocuri/nave;

- legarea navelor la cheu si manevrarea in bazin;

- interventia in caz de poluare in acvatoriu.

Activitatea este axata in special pe transferul blocurilor de nava intre filele de lucru si halele de sablare, si, ulterior, pe transferul navei intregi pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil, dupa care transferul pe syncrolift sau pe barja si lansarea acesteia, iar ocazional, andocarea/lansarea unor nave propulsate/nepropulsate, altele decat cele construite de catre VARD TULCEA.

Navele care depasesc gabaritul syncroliftului se transfera de pe fila de lucru nr. 2 pe barja Atlante II. Activitatea consta in alinierea barjei ATLANTE II cu fila 2 prin intermeniul instalatiilor de manevra legare si balastarea progresisa a barjei prin transferul intern a volumelor de apa in tancurile de balast in functie de fazele de incarcare a navei pe barja.

Dupa transferul integral pe nava, barja este manevrata la cheul armare si pregatita in vederea lansarii navei la apa.

Lansarea propriu zisa se realizeaza prin pozitionarea barjei ATLANTE II in perimetrul de lansare cu ajutorul instalatiei de manevra -legare si securizarea cu elementele de fixare cu parame sintetice si metalice si  suportul remorcherelor societatii, iar dupa lansare este manevrata la cheu.

Pentru ca nava constructie noua sa fie lansata, se parcurg urmatoarele etape:

- transferul navei de pe fila de lucru pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil (valabil pentru navele care sunt prevazute cu propulsor retractabil);

- transferul navei de pe fila/sau cuva pe syncrolift;

- efectuare balastare;

- lansarea navei si intrarea in plutire;

- manevra navei cu remorchere si acostarea la dana;

- manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere/deschidere pod, asistenta remorcher la plecare;

Pentru andocarea si lansarea unor terte nave, se parcurg urmatoarele etape:

- manevra pod, asistenta la intrare si acostare la una din danele din bazin;

- pregatire nava pentru andocare, balastare, debalastare,citire pescaje, marcare repere pentru andocare;

- manevra navei cu remorchere in cuva syncrolift;

- centrare nava longitudinal si transversal, preluare pe patul de carucioare;

- transferul navei pe una din filele de lucru disponibile;

- protejarea locului de stationare pe fila impotriva poluarilor , prelata, astuparea gurilor de scurgere (peste bord) ale navei, alte interventii;

- transfer de pe fila de lucru pe syncrolift in vederea lansarii;

- verificare balastare;

- lansarea navei si intrarea in plutire;

- manevra navei cu remorchere si acostarea la dana;

- manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere/deschidere pod, asistenta remorcher la plecare;

- dragare cu pompa submersibila in zona platformei syncroliftului in scopul pastrarii adancimii de lansare a navelor

- dragarea bazinului, gura si intrarea in bazin, a cheiurilor armare, dezarmare interior si dezarmare Dunare.

Activitatea de dragaj are ca scop mentinerea permanenta a adancimilor de siguranta la     -6,50 m, raportata la cota “0” (mira hidrologica Tulcea) pentru a permite navigatia in siguranta a navelor maritime, remorcherelor de linie si a convoaielor agabaritice a navelor constructie noua.

Aceasta activitate este subcontractata firmelor specializate si acreditate pentru desfasurarea acestor lucrari si care au avizele de mediu si actele normative specifice activitatii valabile.

In plus pentru aceasta activitate VARD solicita obtinerea de avize si aprobari de la urmatoarele institutii:

- A.F.D.J. – aviz de deversare a hidromasei in locurile aprobate;

- A.R.B.D.D. – aviz privind respectarea legislatiei biosferei in delta Dunarii;

- S.G.A. – aviz in temeiul Legii Apelor.

Practic, dragarea bazinului si a cheiurilor de armare se efectueaza anual prin inlaturarea aluviunilor aduse natural de fluviul Dunarea din amonte si care contribuie la colmarea rapida a zonelor in care navigatia navelor maritime trebuie sa se desfasoare la adancimi minime de siguranta.

Monitorizeaza si incheie documente cu reprezentantii navelor care stationeaza la cheurile VARD TULCEA S.A.

- Repartizarea macaragiilor pe zonele de productie in functie de incarcare.

- Intretinere/reparatii electrice

- intretinerea si reparatia electrica a masinilor unelte;

- intretinerea si reparatia electrica a instalatiilor si echipamentelor complexe;

- intretinerea si reparatia echipamentelor de sudura, a masinilor de debitat si a echipamentelor IT;

- intretinerea si repararea instalatiei de iluminat interior hale de productie.

- Intretinere/reparatii retele electrice medie si joasa tensiune

- primirea si distributia energiei electrice prin posturi de conexiuni si posturi de transformare catre consumatori. Energia electrica este este furnizata de catre Enel Dobrogea printr-o Statie de Racord Adanc de 110/6 KV aflata in proprietatea si exploatarea exclusiv Enel Dobrogea. Delimitarea instalatiilor se face in baza unei conventii de exploatare incheiata intre Enel Dobrogea si VARD TULCEA;

- intretinerea si repararea instalatiei de iluminat exterior

- Proiectare, executie, monitorizare lucrari de modernizare si investitii constructii, instalatii tehnologice, utilaje.

- Monitorizare consumuri utilitati.

- activitatea este prestata de o persoana autorizata ANRE conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica.

- Monitorizare instalatii de climatizare.

Activitatea de mentenanta a instalatiilor de climatizare este asigurata de o societate autorizata cu care a fost incheiat un contract de prestari servicii. Persoana desemnata din cadrul Sectiei SIRME sesizeaza aceasta societate cu privire la defectiunile aparute si verifica efectuarea intretinerii acestor agregate.

In spatiile destinate personalului VARD TULCEA sunt montate un numar de 252 aparate de climatizare si 22 instalatii de racit apa. Agentul de racire folosit de aceste aparate este Freonul de tip R22, R410A, R407C sau R134A in cantitate totala de 457 Kg.

- Serviciul Planificare:

Profil de activitate al sectiei consta in activitate de birou de estimare tehnologica, planificare, strategie, secventionare, laborator sudura, multiplicare.

- Serviciul Marketing (cod 3200) (CAEN 6201)

Activitatile Serviciului Marketing constau in:

- intocmire calculatii nave/lucrari diverse;

- intocmire contracte nave & anexe;

- intocmire formalitati livrare nave;

- stabilire bugete materiale/manopera pe proiecte;

- subcontractare externa lucrari corp/lacatuserie/tubulatura;

- contractare lucrari reparatii nave & urmarire lucrari;

- contracte confectie/montaj tubulatura catre terti, lucrari diverse;

- contracte inchirieri;

- intocmire prezentari, materiale promotionale.

- Serviciul Comercial (cod 9010): (CAEN 4669, 4677, 4690, 5210, 5224, 5520, 5590 6810, 6820, 7712, 7734, 7739)

In cadrul Biroului Aprovizionare se desfasoara urmatoarele activitati:

- Identificarea de noi furnizori pentru materialele si echipamentele utilizate in procesul tehnologic;

- Comandarea materiilor prime si a echipamentelor utilizate in procesul tehnologic si urmarirea comenzilor si contractelor in derulare; pentru toate substantele si amestecurile utilizate in santier se vor solicita Fise cu Date de Securitate, completate in conformitate cu REACH, inainte de lansarea comenzilor.

- Coordoneaza aplicarea procedurii referitoare le echipamentele si deseurile electrice.

- Mentinerea evidentelor cu privire la echipamentele trimise ca furnitura client si raportarea stadiului livrarii acestora pe organigrama de proiect;

- Verificarea din punct de vedere comercial a materialelor si echipamentelor, la momentul receptiei in santier.

- Urmarirea nivelului stocurilor.

- Raportarea intrarilor, iesirilor si stocurilor de substante, amestecuri periculoase sau a altor materiale sub incidenta REACH.

Grupa Gestiune materiale are in gestiune depozitele (tabla, profile, gaze tehnologice, vopsea, carburanti si lubrifianti, deseuri), magaziile (centrala, echipamente navale, fiting-uri si neferoase, abrazive-grit, substante si amestecuri chimice periculoase) si sculariile (nr. 1, 2, 3, 4 si 6) din cadrul platformei societatii

Isi desfasoara activitatea in depozite, magazii si scularii in cadrul platformei societatii si are ca profil de activitate: receptia, depozitarea si eliberarea materii prime, materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar, deseuri si substante periculoase.

Grupa Gestiune materiale are in gestiune urmatoarele depozite, cu urmatoarele suprafete utile:

- Depozit table otel – platforma betonata si magazie table neferoase: 6.750,00 mp;

- Depozit table, profile, teava si fittinguri neferoase: 1.000,00 mp;

- Depozit profile – platforma betonata: 3.000,00 mp;

- Scularia 1 – magazie scule, materiale si consumabile incinta hala debitare si asamblat: 400,00 mp;

- Scularia 2 – magazie scule, materiale si consumabile – Magazia Containerizata: 216,00 mp;

- Scularia 3 – magazie scule, materiale si consumabile – incinta Hala Montaj Nave: 45,00 mp;

- Scularia 4 – magazie scule, materiale si consumabile – incinta cladire SPSU/SIRME: 130 mp;

- Scularia 5 – magazie rechizite, materiale si consumabile Serviciu Administrativ, la perterul nr. 1.1 si in incinta halei nr. 2.1, in suprafata de 38,00 mp;

- Scularia 6 – magazie scule, materiale si consumabile – incinta hala prefabricare: 180,00 mp;

- Depozit gaze – depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: 311,00 mp;

- Depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: 93,00 mp;

- Depozit vopsea – magazie vopsea si diluanti: 477,00 mp;

- Depozit vopsea pasivant - magazie vopsea pe baza de apa: 179,00 mp;

- Depozit carburanti – carburanti si lubrifianti pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice, deseuri periculoase: 1.113,00 mp;

- Statie pompare combustibil (dezafectata – nefunctionala): 69,00 mp;

- Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrifianti pe platforma betonata: 163,00 mp;

- Magazia containerizata – magazie centrala de scule, materiale si consumabile: 1.944,00 mp;

- Magazia echipamente navale – magazie echipamente, materiale si furnitura client: 2.160,00 mp;

- Corturi pentru depozitare materiale abrazive (grit) si vata minerala: 600,00 mp;

- Magazia pentru echipamente navale: 600,00 mp;

- Magazie echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: 270 mp;

- Magazie echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: 900 mp;

- Magazia substante periculoase - magazie substante si amestecuri chimice periculoase: 88,00 mp;

- Pod bascula ACFN 400-60000 Kg - platforma betonata: 90,00 mp;

- Magazie pentru vata minerala – cort F.U.C.M.: 300,00 mp;

- Platforma exterioara: 650,00 mp.

- Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, la vest si in incinta nr. 3.3; 3.3a, in suprafata de 600,00 mp;

- Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, la est de incinta nr. 2.2, zona dezarmare, in suprafata de 288,00 mp;

- Magazia DEEE-uri, in incinta nr. 5.2; in suprafata de 12,00 mp;

Activitatea consta in:

- gestionarea materiilor prime si materiale, a materialelor, echipamentelor navale, sculelor de lucru, echipamentelor individuale de protectie si materiilor prime, ce se realizeaza prin intermediul softului IFS Distribution si Efecte: primire – predare catre sectiile/servicii; tabla, substante si amestecuri periculoase (combustibil, vopsea, diluant, etc.);

- gestionare deseuri periculoase (produse petroliere, solvent uzat, vopsea, etc.), nepericuloase reciclabile (feroase, neferoase, etc.);

- depozitare materii prime si materiale;

- eliberare materiale;

- eliberare scule si consumabile din sculerie;

- monitorizeza permanent marcajele de pe produse si raspunde de conservarea datelor de indentificare fizica;

- inventariere anuala a bunurilor din depozite si magazii alaturi de comisia de inventariere;

- activitatea de cantarire si emitere de tichet de cantar pentru marfuri sosite sau expediate;

- in cazul in care marfa nu corespunde calitativ (sau lipsesc certificatele calitate si marcajul) responsabilul primire materiale intocmeste o Nota de Constatare Tehnica la Primire (NCTS) si gestionarul receptioneaza scriptic produsele in locatii distincte; produsele neconforme sunt marcate pentru a preveni producerea de confuzii asupra identitatii si destinatiei,  prin depozitarea in locatii clar stabilite constituite in acest scop, separate de locatiile pentru produsele conforme;

- previne producerea de confuzii asupra identitatii produselor conforme si a destinatiei acestora prin aplicarea unor marcaje corespunzatoare si prin atenta depozitare in locatiile stabilite si urmareste pastrarea conformitatii pana la intrarea pe flux.

- gestionarea scriptica si fizica a deseurilor stocabile predate la depozitul de deseuri conform celor doua grupe: periculoase si nepericuloase;

- transmite Dep. SSM/M/SU lunar, pana in data de 6, informatiile necesare pentru intocmirea raportarilor la Fondul pentru Mediu (Cantitatile de ambalaje aferente produselor introduse pe piata nationala).

Grupa Import – Export urmareste activitatea de aprovizionare cu materii prime si materiale, respectiv efectuarea formalitatilor de import – export la materiale si produse finite, se desfasoara pe Platforma VARD – Anexa de birouri de langa Hala Asamblat.

Activitatile desfasurate constau in:

- indeplinirea formalitatilor de import, export, livrari intracomunitare;

- raportarea INTRASTAT;

- obtinerea autorizatiilor, avizelor si licentelor de import pentru produsele contractate/comandate si pentru cele aprovizionate de client;

- Urmarirea indeplinirii conditiilor prevazute in declaratia vamala, si informeaza autoritatea vamala despre modificarile survenite (termen de valabilitate, modalitati de plata, destinatia produselor).

- Serviciul Transporturi Logistica (cod 9600): (CAEN 4941, 5040)

Serviciul Logistica/transporturi cuprinde:

-Depozite, platforma VARD TULCEA - partea de infrastructura a depozitelor (mijloace de manipulare, hale, platforme betonate) apartine serviciului Transporturi Logistica, iar materialele si gestiunea lor apartine serviciului Gestiuni materiale (a se vedea Tabel nr. 6);

-Parc auto (nr. 1.3b pe plan – Fig. nr. 46 suprafata 2.128,00 mp), platforma VARD TULCEA – in interiorul parcului auto este un garaj cu suprafata de 390,00 mp si suprafata utila de 384,00 mp, avand in in componenta garajului sunt birouri 32,00 mp, vestiar 32,00 mp si grup sanitar 8,00 mp);

-Atelierul reparatii/intretinere (nr. 1.3c pe plan – Fig. nr. 46) cu o suprafata de 553,00 mp, compus din hala propriu-zisa cu o suprafata de 330,00 mp la o inaltime de 5,00 m si anexe (magazie motoare: 42,00 mp, magazie piese: 30,00 mp, atelier sudura: 30,00 mp, atelier mecanic: 30,00 mp, vestiar: 28 mp, grup sanitar: 9,00 mp, sala de mese: 15,00 mp, atelier electric incarcare acumulatori: 19,5 mp, birou: 19,5 mp) la o inaltime de 3,00 m, platforma VARD TULCEA, suprafata 354,00 mp.

Activitatea consta in:

→ Manipularea materiilor prime si materialelor:

- asigurarea transportului materiilor prime/materialelor la sediul companiei; transportul mafurilor periculoase se face conform normelor A.D.R. in vigoare;

- descarcarea materiilor prime/materialelor de pe mijloacele de transport si introducerea lor in depozite; materiile prime/materialele periculoase (vopsea, diluanti, carburanti) se manipuleaza si depoziteaza conform instructiunilor din fisele de securitate ale respectivelor produse;

- eliberarea lor din depozite si transportarea catre sectia care are nevoie pentru transformare in produs finit.

→ Logistica deseurilor nepericuloase/periculoase:

- deseurile nepericuloase se depoziteaza in containere special amenanjate (cupe pentru deseuri metalice, containere pentru deseuri de lemn, tonete pentru ambalaje din plastic, carton, etc.) pentru fiecare tip de deseu pana la ridicarea acestora de catre firme specializate de pe amplasamentul VARD;

- deseurile periculoase (petrol, solvent uzat, vopsea) se depoziteaza in locuri, butoaie, ambalaje, paleti marcate corespunzator tipului de deseu care il contin.

→ Transport persoane:

- activitatea se desfasoara cu ajutorul autoturismelor din dotare; presupune transportul persoanelor din cadrul companiei sau care au legatura cu activitatea companiei;

- garajul din interiorul parcului auto este folosit pentru parcarea autoturismelor

→ Revizii si reparatii utilaje:

- toate utilajele din cadrul companiei sunt supuse activitatii de mentenanta conform unui grafic prestabilit; aceasta activitate se desfasoara in cadrul atelierului de reparatii/intretinere;

- deseurile rezultate in urma procesului de mentenanta sunt depozitate conform normelor in vigoare:

- uleiurile uzate in butoaie cu marcaje specifice deseului (ulei hidraulic, de motor, de transmisie, lichid de frana, lichid pentru servodirectie);

- motorina folosita pentru degresarea pieselor in butoaie cu marcaje specifice;

- lichide de racire in bidoane marcate corespunzator deseului (antigel cu/fara continut de substante periculoase);

- filtrele in containerul marcat corespunzator filtrelor uzate;

- baterii cu plumb, se dau la schimb cu cele noi;

- anvelopele uzate pe paleti de lemn.

Depozite, magaziile si sculariile de pe platforma VARD

| Nr. crt. | Locatia fizica | Gestiune materiala/deseuri/ambalaje | Suprafata utila (mp) | Supraf. constr. din Plan amplasament (Anexa nr. 10) (mp) | Modalitate de depozitare | Mijloace de manipulare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Depozit tabla - platforma betonata si magazie table neferoase | Gestionare table feroase si neferoase diferite tipodimensiuni | 6.750,00 | In incinta corp 1.2 (14.745,00) | Pe orizontala pe cadre lemn si pe rastele cu rafturi metalice | macarale capra |
| 2. | Depozit table, profile, teava si fittinguri neferoase | Gestionare table, profile, teava si fittinguri neferoase diferite tipodimensiuni | 1.000,00 | corp 2.1 – in incinta halei (25.484,00) | Pe rastele si rafturi metalice | pod rulant + motostivuitor |
| 3. | Depozit profile - platforma betonata | Gestionare profile si teava feroase si neferoase diferite tipodimensiuni | 3.000,00 | In incinta corp 1.2 – (14745,00) | Pe rastele metalice | macarale capra |
| 4. | Scularia 1 - magazie scule, materiale si consumabile | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel | 400,00 | La parter corp 1.1 -si in incinta halei corp 2.1 (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostiv. + transpaleta |
| 5. | Scularia 2 - magazie scule, materiale si consumabile - Magazia Containerizata | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel | 216,00 | Intre anexele corp 4.4 - in incinta halei corp 2.1 (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | transpaleta |
| 6. | Scularia 3 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala montaj nave | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel | 45,00 | In incinta halei corp 1.6 (13.251,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | transpaleta |
| 7. | Scularia 4 - magazie scule, materiale si consumabile -incinta cladire SPSU/SIRME | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel | 130,00 | In incinta halei atelier mecanic si remiza corp 5.3 (1075,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | transpaleta |
| 8 | Scularia 5- magazie rechizite, materiale si consumabile Serv. Administrativ | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala,dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale din categoria rechizitelor si produselor pentru birotica | 38 | La parterul nr. 1.1 -si in incinta halei nr. 2.1- (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | manuala |
| 9. | Scularia 6 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala prefabricare | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel | 180,00 | Intre corp 306 si corp 100.a incinta anexa tehnica F.U.C.M. corp 100a + b (3.039,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | transpaleta |
| 10. | Depozit gaze - depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice | Gestionare gaze tehnologice- Oxigen, CO2, Azot, Argon, Acetilena, Arcal, Atal | 311,00 | Corp 6.2a (311,00) | Pe suporturi si cadre metalice | motostivuitor |
| 11. | Depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice | Gestionare gaze tehnologice- Propan, G.P.L. | 93,00 | Corp 5.2d (93,00) | Pe suporturi si cadre metalice | - |
| 12. | Depozit vopsea - magazie vopsea si diluanti | Gestionare Vopsele, Lacuri, Emailuri, Grunduri, Diluanti, Pasivant. | 477,00 | Corp 3.3 +3.3a (477,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostiv.+ transpaleta |
| 13. | Depozit vopsea pasivant - magazie vopsea pe baza de apa | Gestionare pasivant | 179,00 | Corp 5.2b (179,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostiv.+ transpaleta |
| 14. | Depozit combustibil lichid si lubrifianti pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice, deseuri periculoase. | Gestionare carburanti(motorina, benzina, combustibil lichid usor), lubrifianti (ulei, vaselina) si deseuri periculoase | 1.113,00 | Corp 3.5 – 1.113 | In recipiente metalice (rezervoare) si plastice | motostivuitor |
| 15. | Spatiu depozitare materiale | Gestionare echipamente si materiale | 69,00 | In incinta corp 3.5-(1.113,00) - reprezinta corp 3.5a – (69,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostivuitor |
| 16. | Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrifianti pe platforma betonata | Gestionare deseri rezultate de la carburanti si lubrifianti uzate | 163,00 | In incinta corp 3.5 (1.113,00) | In recipiente metalice si plastice | motostivuitor |
| 17. | Magazia containerizata - magazie centrala de scule, materiale si consumabile | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel si ocazional echipamente navale si material, izolatii | 1.944,00 | Intre anexele corp 4.4 - in incinta halei corp 2.1 (2.5484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostiv. + transpaleta |
| 18. | Magazia echipamente navale - magazie echipamente, materiale si furnitura client | Gestionare echipamente si materiale navale | 2.160,00 | Intre anexele corp 4.4 - in incinta halei corp 2.1 (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | pod rulant + motostiv. |
| 19. | Corturi pentru depozitare echipamente navale | Gestionare echipamente si materiale navale | 600,00 | Corp 314 (682,00) | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 20. | Magazia pentru materiale abrazive (grit) si echipamente navale | Gestionare materiale si echipamente navale | 600,00 | In incinta corp 2.2 (4.069,00) | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 21. | Magazie echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala FUCM | Gestionare echipamente navale | 270,00 | Corp 100.c6 (270,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor |
| 22. | Magazie echipamente,materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala FUCM | Gestionare echipamente navale | 900,00 | Corp 100.c7 (900,00) | Pe suporti de lemn | pod rulant 32 t |
| 23. | Magazia substante si amestecuri chimice periculoase | Gestionare substante si amestecuri chimice periculoase utilizate in procesul de productie nave | 102,00 | Corp 5.2 (157,00) | In recipiente metalice si plastice | motostivuitor |
| 24. | Pod bascula ACFN 400-60000 Kg - platforma betonata | Activitati de cantarire | 90,00 | Corp 408 (90,00) | - | - |
| 25. | Magazie pentru vata minerala - cort F.U.C.M. | Gestionarea materialelor pentru izolatii navale - vata minerala | 300,00 | Corp 315 (341,00) | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 26. | Platforma exterioara | Gestionare echipamente navale | 650,00 | Intre corp 4.2a si corp 312 | Pe suporti de lemn | motostivuitor |
| 27. | Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn | Depozitarea temporara in vederea predarii ca deseu lemnos catre firmele autorizate | 600,00 | La vest de incinta Nr.3.3, 3.3a (600,00) | - | motostivuitor |
| 28 | Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn | Depozitarea temporara in vederea predarii ca deseu lemnos catre firmele autorizate | 288,00 | La est de incinta nr. 2.2 (288,00) zona dezarmare | - | motostivuitor |
| 29 | Magazia DEEE-uri | Gestionare deseuri de echipamente electrice si electronice | 12,00 | Nr. 5.2 (157,00) | Pe suporti de lemn | - |
| 30 | Magazie echipamente materiale si furnitura client – platforma betonata in spatiu acoperit inprejmuire cu pereti beton zona Hala Dezarmare | Gestionare echipamente navale | 1.764,00 | Nr. 414 (1,764,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor |

DIRECTIE TEHNICA cuprinde:

- Departament Proiectare Preliminara si Corp (CAEN 7410)

Activitatea consta in proiectare sectii corp (creare documentatie plan etnic, creare documentatie plan de executie) și in acordarea de asistenta tehnica la nava si emiterea de documentatie de executie datorita modificarilor care apar pe parcursul desfasurarii proiectelor.

- Departament Proiectare Armare (CAEN 7410)

Activitatea desfasurata in cadrul serviciului:

- proiectare (proiect tehnic si de executie);

- intocmirea de instructiuni tehnologice.

- Proiectare Tubulatura (cod 8500)

-Serviciul IT (CAEN 6201)

Activitatea desfasurata: este legata de urmatoarele:

- infrastructura de comunicatii retea locala si conexiunile la Internet;

- componentele hardware: servere de aplicatii, stocarea datelor, intretinerea calculatoarelor, imprimante, copiatoare si alte periferice;

- intretinerea sistemelor de operare a serverelor si calculatoarelor;

- updateurile de securitate Windows si protectia antivirus;

- backupul datelor;

- asigurarea/restrictionarea accesului la informatiile stocate in servere sau pe calculatoare;

- administrarea bazelor de date si a aplicatiilor instalate pe servere;

- acordare asistenta utilizatorilor in utilizarea Windows, Office;

- implementarea politicilor de securitate.

Departament Sanatate si Securitate a Muncii/Mediu: (CAEN 7120, 8559)

- Compartiment Sanatate si Securitate a Muncii

- Compartiment Mediu

Activitatea desfasurata consta in:

- protectia muncii;

- protectia mediului;

- verificarea - folosirii E.I.P pe platforma VARD TULCEA;

- ordinei si curateniei la locul de munca;

- ventilatiei si iluminatul la bord;

- cailor de acces;

- uneltelor de ridicare;

- lucrului la inaltime;

- intocmire documentatie pentru Autorizatia de Mediu;

- audituri interne/externe;

- rapoarte de inspectie.

- Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta

Serviciul desfasoara activitati de prevenire si reducere a producerii factorilor de risc, de protejare a salariatilor, bunurilor si mediului din sectorul de competenta impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta si inlaturarea operativa a urmarilor acestora.

Activitate de prevenire consta:

- controlul;

- serviciul de rond;

- supravegherea;

- instruirea preventiva a salariatilor.

Pentru asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari interne ale operatorului economic S.C. VARD TULCEA S.A. privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila executand:

- identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii salariatilor, mediului si bunurilor materiale din sectorul de competenta;

- constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul operativ al serviciului privat pentru situatii de urgenta care executa controlul de prevenire in sectorul de competenta, factorii de decizie, salariati si alte persoane interesate sau implicate;

- informarea persoanelor juridice si salariatilor acestora ce desfasoara activitatea pe teritoriul VARD TULCEA S.A. (sectorul de competenta) privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare in situatii de urgenta.

Activitate de interventie a personalului serviciului privat pentru situatii de urgenta specifica situatiilor de urgenta aparute, astfel:

- executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor din sectorul de competenta periclitate de incendii;

- acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in cazul altor dezastre;

- in cazul aparitiei unor situatii de urgenta, anunta imediat conducerea serviciului pentru situatii de urgenta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DELTA” al judetului Tulcea,dupa caz, stabilind impreuna cu conducatorii locurilor de munca masurile necesare imediate ce se impun;

- cerceteaza, identifica si evalueaza efectele dezastrului care s-a produs in sectorul de competenta;

- culege date si informatii in vederea transmiterii catre celula de urgenta;

- organizeaza cautarea si salvarea oamenilor surprinsi sub daramaturi – salvarea victimelor rezultate in urma incendiilor, exploziilor sau avariilor tehnologice din sectorul de competenta;

- salvarea persoanelor din sectorul de competenta in cazul unor accidente in care au fost implicate substante chimice sau radioactive;

- participa la asigurarea cu apa potabila a persoanelor din zona dezastrului sau a accidentului major pentru sectorul de competenta;

- participa la distribuirea hranei si a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele din sectorul de competenta in cazul aparitiei unor situatii de urgenta ce impun aceasta;

- participa la actiunile de refacere a constructiilor si a unor lucrari de mica dimensiune.

- participa la instalarea taberelor pentru persoanele din sectorul de competenta in cazul evacuarii si la actiunile ce se desfasoara pentru asigurarea conditiilor de trai ale acestora;

- asigura iluminatul pe timp de noapte pentru necesitati proprii de interventie sau la cererea altor servicii de urgenta.

- Statia de epurare ape menajere si laborator

Activitatea consta in urmarirea parametrilor de functionare a statiei si controlul monitorizarii parametrilor de calitate ai influentului/efluentului, astfel încât aceste ape uzate să se înscrie în limitele admise.

DIRECTIA CALITATE (cod 5000):

Departament Control Tehnic al Calitatii: (cod 5100) si Monitorizare (cod 5120) (CAEN 7120)

Departamentul Control Tehnic al Calitatii si cel de Monitorizare, urmaresc parametrii stabiliti in proiectele de executie, participa la puncte de asistare stationare stabilite in planul calitatii si fisele de executie.

Laboratorul Control Nedistructiv isi desfasoara activitatea in zona F.U.P.S.

Activitatile desfasurate sunt :

- Examinari nedistructive se efectueaza prin metodele:

- radiatii penetrante (gamma si X);

- ultrasunete;

- pulberi magnetice;

- lichide penetrante.

Serviciul Laboratoare cuprinde:

- Laboratorul Chimic realizeaza:

analize chimice ape uzate evacuate, prelevate din urmatoarele sectiuni de control:

- statia de epurare - efluent, analizele chimice se efectueaza la cerere, respectiv: pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, fosfor total, substante extractibile cu solventi organici SET, reziduu fix, Zn2+, nitriti, nitrati, CrTotal, FeTotal, NiTotal, cloruri;

- decantorul aferent Atelierului Acoperiri Metalice, analizele chimice se efectueaza lunar: pH, reziduu fix, conductivitate, salinitate, CCO-Cr, SET, CrTotal, FeTotal, NiTotal, Produs petrolier, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-;

- decantorul aferent Atelierului Acoperiri Metalice, analizele chimice se efectueaza zilnic, respectiv: pH, reziduu fix, conductivitate, salinitate, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-;

- analize chimice ape uzate tehologice de pe amplasamentul VARD TULCEA rezultate din urmatoarele procese tehnologice: racire zgura rezultata din taierea cu masini de debitat cu plasma si oxigaz, spalare tubulatura dupa confectionat tubulatura, spalare/decontaminare bloc sectii Sectia Sablare-Vopsitorie, spalare filme radiologice, purjele compresoarelor de aer, respectiv: pH, reziduu fix, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-, FeTotal, CrTotal, CCO-Cr, CBO5, SET;

- analize chimice puturi de control ape subterane, se efectueaza anual, respectiv: pH, reziduu fix, Zn2+, NH4+, Cl-, FeTotal, CrTotal, NiTotal , CCO-Cr, PTotal;

- indicatori de calitate pentru apele uzate evacuate, prelevate in sectiunile de control respectiv: statia de pompare ape menajere; decantorul din statia de neutralizare aferenta Atelierului de Acoperiri Metalice; ape uzate tehnologice si puturi de control ape subterane sunt cei stabiliti in autorizatiile de mediu, normativele NTPA 001 si autorizatia de gospodarire a apelor; raportarea se face lunar;

- analize chimice ale solutiilor si apelor de spalare din baile de pregatire ale suprafetelor in vederea acoperirilor metalice prin procedeele de zincare termica si zincare electrolitica din cadrul Atelierului Acoperiri Metalice

- analize chimice pentru baile de zincare termica din cadrul Atelierului de Acoperiri Metalice, se efectueaza lunar, respectiv: Pb, Fe, Zn;

- analize chimice ape uzate Rezervoare tratare ape acido-alcaline RTA1, RTA2 si RC din statia de neutralizare aferenta Atelierului Acoperiri Metalice, analizele chimice se efectueaza la saptamanal, inainte de evacuare, respectiv: pH, Zn2+;

- analize chimice pentru baia de zincare electrolitica din cadrul Atelierului de Acoperiri Metalice, se efectueaza zilnic, respectiv: NaOH, Zn2+,  ZnO.

Laborator Metrologie: efectueaza: etalonari, ajustari si reparatii pentru echipamente de masurare, in domeniile:

- lungimi: sublere de exterior, interior, adancime (mecanice sau digitale), sublere de sudura, micrometre mecanice sau digitale, comparatoare mecanice sau digitale, raportoare;

- presiuni: manometre si dispozitive auxiliare ale manometrelor;

- electrice: ampermetre, voltmetre, megohmmetre, voltampermetre cleste, multimetre digitale si analogice.

Laborator Incercari Mecanice: efectueaza incercari mecanice pe epruvete prelucrate din materiale metalice si imbinari sudate in vederea reclasificarii materialelor, omologarea procedeelor de sudare, autorizarea sudorilor, si anume:

- incercarea la tractiune;

- incercarea la indoire;

- incercarea la incovioere prin soc la temperatura mediului si la temperaturi scazute;

- incercari de duritate prin metoda Brinell si metoda Vickers;

- incercari tehnologice pentru tevi (aplatizare, largire, tractiune pe inel);

- metalografie.

→ Bilantul de materiale- Laborator Incercari mecanice

DIRECTIA RESURSE UMANE (cod 4000) (CAEN 7830, 8211, 8532, 8559, 9420)

-coordonează activitati administrative;

-coordonează mentenanta

-coordoneaza lucrari de curatenie si mentenanta la cladirile administrative (birouri, vestiare, grupuri sanitare) executate prin subcontractarea acestora unor firme de specialitate.

DIRECTIA FINANCIARA (cod 2000)cuprinde:

-Manager cost control (cod 2300)

-Serviciul financiar (cod 2100)

-Manager economic (cod 2010)

-Serviciu Contabilitate (cod 2200)

SERVICII EXTERNALIZATE:

- Cantina;

- Paza;

- Curatenie;

- Cabinet Medical;

- Izolatii.

ACTIVITATEA DE REPARATII

Activitatea de reparatii se face la nave propulsate sau nepropulsate.

Functie de natura reparatiei si de durata de stationare a navei in santier, activitatea de reparatii se poate desfasura in urmatoarele locatii:

- fara andocare, la cheiul bazinului;

- cu andocare, pe platforma syncroliftului sau pe una din cele 4 (patru) file de lucru.

Activitatea de reparatii poate include:

- lucrari de spalare si degazare tancuri – aceasta activitate se subcontracteaza la terte firme specializate in acest fel de lucrari;

- lucrari de sablare – vopsire – la interior sau exterior; aceste lucrari se desfasoara dupa andocarea navei afara, pe una din filele de lucru, cu luarea unor masuri specifice de asigurare a conditiilor de mediu, identice ca pentru navele constructie noua.

- lucrari de lacatuserie corp/sudura – inlocuire de structuri metalice;

- lucrari de mecanica: reparatia sau inlocuirea de echipamente.

- lucrari de tubulatura;

- lucrari de lacatuserie generala;

- lucrari cu specific electric – electronic – se subcontracteaza;

- amenajari interioare: izolatii, captuseli, mobilier – se subcontracteaza;

- amenajari exterioare: captusire punti cu lemn – se subcontracteaza;

- probe functionale de cheu in bazin, sau la cheiul Dunari, sau probe de mars pe Dunare sau in mare.

Lucrarile se executa in limita capacitatilor de ridicare cu macaralele existente, de diferite capacitati si utilizand dispozitive specifice.

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

A. Acoperiri metalice:

1. Degresare – nu este cazul; materiile prime (piesele) nu sunt incarcate cu cantitati relevante de emulsii uleioase, care sa impuna o tehnica speciala de regenerare;

2. Spalarile sunt semistationare (tehnica BAT), solutia constructiva a liniei de tratament nepermitand spalarea in cascade;

3. Fluxare – cerinta de regenerare a bai de fluxare prin aerare nu reduce fierul la un nivel satisfacator, iar tratarea solutiei nu ridica probleme speciale;

4. Zincare – incalzirea baii cu zinc se face electric, metoda indicata si in tehnicile BAT; uscare si preincalzire in cuptorul de uscare; incapsularea cuvei de zincare – metoda B.A.T.(capacitate cuve : sub 30 mc)

B. Vopsire:

1. Echipamente automatizate de aplicare a vopselei care pot reduce consumul de vopsea si deseuri. Vopsirea automata se aplica in special structurilor de mici dimensiuni – procesul de vopsire automata se aplica in cadrul statiei sablare – vopsire (pasivizare); in rest, procesul de vopsire se realizeaza semiautomat sau manual, deoarece avem de-a face cu structuri de mari dimensiuni, specifice activitatilor de constructie a navelor si structurilor plutitoare;

2. In practica exista diferite metode de tratare a efluentului uzat incarcat cu solvent, evacuat din cadrul instalatiilor tehnologice – instalatiile tehnologice nu sunt prevazute cu sisteme de epurare a COV, neputand sa se aplice in acesta situatie.

C. Apele uzate

Sistemul de canalizare proiectat la nivelul anului 1974 a fost in sistem unitar pana la nivelul anului 2012; prin investitiile realizate pe amplasament s-au sistematizat separat apele meteorice si s-au efectuat modificari ale reteaua de canalizare ape menajere; pe amplasament sunt prevazute sisteme locale de preepurare si sisteme de decantare cu evacuare discontinua, ceea ce reduce incarcarile apelor uzate evacuate din procesele tehnologice; evacuarile discontinue sunt monitorizate.

D. Tehnici de management

1. Implementarea sistemului de management de mediu si tehnici de management – exista un management de mediu si de sanatate si securitate ocupationala si sunt incluse cerintele de management analizate; sunt implementate si proceduri specifice cerintelor de mediu; pentru asigurarea unui management al activitatii sunt implementate ca instructiuni de lucru si proceduri operationale, proceduri identificate ca fiind necesare; auditurile de mediu se vor realiza atat prin audituri interne, cat si prin auditori externi.

Referitor la intrarile de materiale BAT-urile specifice prevad:

- implementarea unui sistem de management de mediu;

utilizarea de vopsele cu continut redus de COV sau pe baza de apa; pentru vopselele cu COV se recomanda utilizarea celor ce nu contin compusi ce depreciaza ozonul (ex. toluen, xilen, solvent nafta, etc);

eficientizarea consumurilor de materii prime, prin utilizare de statii de vopsire cu pilot;

- eficientizarea consumurilor de energie si de apa cu recircularea acesteia;

- utilizarea sablarii in jet de apa, cu epurarea eficienta a apelor uzate rezultate sau sablare uscata cu retinerea eficienta a pulberilor prin filtrare;

- depozitarea materiilor prime si a deseurilor in containere inchise pentru reducerea emisiilor fugitive.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

| Activitate IED | Denumire coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | 11,046 | Ø 0,700 | 0,700 | pulberi | - | Filtru retinere pulberi |  | 797292,679 | 417502,477 |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | 1,430 | L = 1,200 l = 0,650 | - | pulberi | - | Fara filtrare |  | 797270,780 | 417521,848 |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | 1,020 | L = 1,200,00 l = 0,650,00 | - | pulberi | - | Fara filtrare |  | 797273,484 | 417520,121 |
|  | Cos dispersie gaze arse grup termic - A2.2 | 1,000 | Ø0,300 | 0,300 | pulberi, NOx, SO2 | - | Fara filtrare | 98,00 | 797291,893 | 417519,135 |
|  | Cos dispersie gaze arse cuptor uscare – A3 | 1,000 | Ø0,500 | 0,500 | pulberi, NOx, SO2 |  | Fara filtrare |  | 797247,136 | 417522,586 |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linie de pregatire piese pentru zincare electrolitica (degresare + decapare) – A4 | 1,950 | L = 0,490 l = 0,310 | - | HCl |  | Fara filtrare |  | 797291,893 | 417519,135 |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linia de zincare electrolitica – A4.1 | 1,400 | L = 0,500 l = 0,400 | - | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797262,375 | 417523,924 |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | 0,770 | L = 0,500 l = 0,450 | - | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797265,108 | 417530,855 |
|  | Cos dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | 1,190 | Ø 0250 | 0250 | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797264,890 797264,657 797262,578 | 417530,844 417531,143 417528,880 |
| Confectionare tubulatura | Cos dispersie cabina uscare -Sectia Tubulatura Confectiona – A7 | 10 | Ø 0,630 | 0,630 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797168,705 | 417517,029 |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat) – A31 | 10,00 | Ø 0,500 | 0,500 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797243,535 | 417821,064 |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat)- A32 | 10,00 | Ø 0,400 | 0,400 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797266,244 | 417506,794 |
| Lacatuserie generala (sudura) | Cos dispersie, Lacatuserie Generala (sudura) - HCA – sudura (Lacatuserie G) – A33 | 10,00 | Ø 0,630 | 0,630 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797304,814 | 417412,158 |
| SIRME reconditionare piese | Cos dispersie, sudura electrica - evacuare orinzotala – functionare discontinua - SIRME - Reconditionat piese prin sudura electrica – A34 | 1,00 | Ø 0,120 | 0,120 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797305,320 | 417633,720 |
| Sablare cu alice | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A8 | 4,0 | Ø 0,900 | 0,900 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797148,736 | 417356,561 |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | 22,30 | Ø 1,200 | 1,200 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797540,920 797545,021 797556,799 797558,195 | 417245,236 417241,720 417242,276 417240,487 |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | 27,70 | Ø 1,100 | 1,100 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797489,024 797495,743 797504,816 797514,152 | 417094,387 417090,995 417093,278 417090,009 |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A88 | 9,10 | Ø 0,800 | 0,800 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 79550,861 | 417238,935 |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | 9,10 | Ø 0,800 | 0,800 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797516.328 | 417089,109 |
|  | Cos de dispersie, Hala F.U.C.M. – sablare cu alice - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 | 4,50 | Ø 0,450 | 0,450 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797219,237 | 418201,419 |
| Pasivare | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A9 | 16,00 | Ø 0,600 | 0,600 | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797142,453 | 417378,523 |
| Camera preparare vopsea | Cos dispersie, adicent hala sablare – vopsire (pasivizare) – camera preparare vopsea - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A12 | 15,00 | Ø 0,400 | 0,400 | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797135,989 | 417390,951 |
| Vopsire | Cos dispersie cabina sablare - Sectia Tubulatura Confectionat - A6 | 10 | Ø 0,500 | 0,500 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797168,705 | 417517,029 |
|  | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A24 ÷ 25 | 16,00 | Ø 0,520 | 0,520 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797247,340 797254,145 | 418212,639 418207,395 |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 - Hala Vopsire HV3 – A21 ÷ A23 | 9,57 | L = 1,400 l = 1,400 | - | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797511,866 797515,879 797535,772 | 417249,428 417247,762 417243,138 |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 - Hala Sablare–Vopsire HV1 – A40 ÷ A43 | 16,57 | L = 1,400 l = 1,400 | - | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797462,762 797467,822 797478,379 797486,319 | 417095,001 417098,950 417097,594 417096,114 |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire HSV1 – A44 ÷ A47 | 16,57 | L = 1,400 l = 1,400 | - | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797493,038 797499,581 797512,669 797519,387 | 417092,722 417093,031 417093,649 417090,257 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - Hala Vopsire – HV2 – A48 ÷ A51 | 8,00 | Ø 0,480 | 0,480 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797524,447 797532,387 797544,253 797548,180 | 417094,206 417092,726 417091,432 417091,617 |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A90 ÷ A92 | 9,57 | L = 1,400 l = 1,400 | - | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797542,316 797551,477 797564,826 | 417243,447 417243,880 417238,946 |
|  | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A100; A102 | 8,5 | Ø 0,600 | 0,600 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797250,513 797251,015 797251,970 | 417839,943 417819,943 417809,096 |
| Uscare | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A10 ÷ A11 | 16,00 | Ø 0,600 | 0,600 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797143,762 797142,366 | 417378,585 417380,374 |
|  | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A11.1 | 4,26 | Ø 0,430 | Ø 0,430 | pulberi |  | Fara filtrare |  | 797140,318 | 417365,136 |
|  | Aeroterme UHR – Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A107 ÷ A110 | 8,5 | Ø 0,25 | 0,25 | pulberi |  | Filtru retinere pulberi |  | 797245,279 797247,896 797251,822 797258,452 | 417839,696 417839,819 417840,005 417838,463 |
| Instalatii de ardere | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A28 | 9,00 | Ø 0,200 | 0,200 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797196,916 | 417039,783 |
|  | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A29 | 9,00 | Ø 0,350 | 0,350 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797196,916 | 417039,783 |
|  | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.C.C. – A27 | 14,00 | Ø 0,800 | 0,800 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797178,049 | 417374,639 |
|  | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | 2,085 | Ø 0,250 | 0,250 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797163,468 797163,468 | 417544,606 417544,606 |
|  | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | 6,2 | Ø 0,30 | 0,30 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797208,105 | 417807,160 |
|  | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | 10 | Ø 0,35 | 0,35 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797115,000 797124,800 797123,800 | 418064,800 418063,600 418054,400 |
|  | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | 9 | Ø 0,6 | 0,6 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797051,400 | 417303,800 |
|  | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | 9,0 | Ø 0,600 | 0,600 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797965,421 | 417736,017 |
|  | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | 1 | Ø 0,06 | 0,06 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797115,000 797124,800 797123,800 797114,000 | 418064,800 418063,600 418054,400 418055,600 |
|  | Centrala termica Centrala termica Hala H.U.A. - CT9 - A125:A128 | 2 | Ø 0,06 | 0,06 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797114,000 797114,000 797114,000 797114,000 | 418055,600 418055,600 418055,600 418055,600 |
|  | Centrala termica Complex H.S.V. - CT10 - A129:A132; A131.1 | 5,3 | Ø 0,4 | 0,4 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797523,420 797523,430 797523,440 797523,450 797523,460 | 417082,100 417082,110 417082,120 417082,130 417082,140 |
|  | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A115 | 5,3 | Ø 0,4 | 0,4 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797264,087 | 417780,272 |
|  | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | 6,73 | Ø 0,4 | 0,4 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797290,275 797265,087 797192,158 797195,167 | 417773,183 417778,272 417798,318 417820,255 |
|  | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | 10,00 | Ø 0,300 | 0,300 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797371,272 797406,862 797446,000 797450,000 797454,000 797458,000 | 417023,283 417112,147 417094,570 417094,570 417094,570 417094,570 |
|  | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | 10,00 | Ø 0,250 | 0,250 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797372,896 797381,834 | 417081,481 417132,915 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - Hala Vopsire – HV3 – A52 ÷ A54 | 8,00 | Ø 0,480 | 0,480 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797506,981 797513,612 797533,417 | 417241,777 417240,235 417237,461 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Vopsire – HSV2 – A55 ÷ A57 | 14,50 | Ø 0,480 | 0,480 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797545,283 797550,518 797565,089 | 417236,167 417236,415 417233,393 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 - Hala Vopsire – HV1 – A58 ÷ A61 | 14,50 | Ø 0,480 | 0,480 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797463,633 797472,882 797482,043 797488,674 | 417104,317 417102,899 417103,332 417101,790 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A62 ÷ A65 | 14,50 | Ø 0,480 | 0,480 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797493,909 797500,453 797511,098 797520,259 | 417102,038 417102,347 417099,140 417099,573 |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - Hala Vopsire – HV2 – A66 ÷ A69 | 14,50 | Ø 0,480 | 0,480 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797525,406 797532,037 797543,904 797550,535 | 417101,671 417100,129 417098,835 417097,294 |
|  | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A93; A94; A97; A98 | 8,5 | Ø 0,25 | 0,25 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797272,934 797276,860 797328,331 797323,359 | 417837,292 417837,477 417830,633 417824,833 |
|  | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | 6,73 | Ø 0,4 | 0,4 | gaze de ardere (CO, NOx, SO2) PST |  | Fara filtrare |  | 797280,785 797282,094 | 417837,662 417837,724 |
| - Tubulatura introducere aer proaspat | Introducere aer proaspat TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - Hala Vopsire – HV3 – A70 ÷ A72 | 23,5 | L = 1,400 l = 1,400 |  |  |  |  |  | 797501,280 797521,162 797542,358 | 417244,737 417244,706 417244,112 |
|  | Introducere aer proaspat TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A73 ÷ A75 | 23,5 | L = 1,400 l = 1,400 |  |  |  |  |  | 797551,258 797557,367 797566,126 | 417239,136 417239,342 417239,546 |
|  | Introducere aer proaspat TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 - Hala Vopsire – HV1 – A76 ÷ A79 | 23,5 | L = 1,400 l = 1,400 |  |  |  |  |  | 797463,762 797471,212 797480,225 797489,352 | 417093,001 417092,986 417092,325 417091,965 |
|  | Introducere aer proaspat TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A80 ÷ A83 | 23,5 | L = 1,400 l = 1,400 |  |  |  |  |  | 797498,202 797507,551 797525,412 797531,765 | 417091,765 417091,565 417091,365 417091,058 |
|  | Introducere aer aer proaspat TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - Hala Vopsire – HV2 – A84 ÷ A87 | 23,5 | L = 1,400 l = 1,400 |  |  |  |  |  | 797536,765 797542,765 797550,765 797558,765 | 417094,958 417094,758 417094,558 417094,358 |
|  | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A100 A102 | 8,5 | Ø 0,60 | Ø 0,60 |  |  |  |  | 797250,513 797251,970 | 417839,943 417838,096 |
|  | Introducere aer proaspat cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A99 A101 | 8,5 | Ø 0,60 | Ø 0,60 |  |  |  |  | 797250,321 797252,321 | 417840,138 417840,008 |
|  | Cos introducere aer proaspat TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat - A121 | 5,3 | 1,8/0,8 |  |  |  |  |  | 797320,087 | 417812,272 |
| Asigurare climat hala | Cos dispersie – ventilatie TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat - A120 | 3,4 | 1,1/1,1 |  |  |  |  |  | 797320,087 | 417811,272 |
| Spalare | Cosuri dispersie – ventilatie cabina uscare Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat - A122, A123 | 3,4 | 1,4/0,445 |  |  |  |  |  | 797320,087 797320,087 | 417813,272 417814,272 |

9.1.2. Emisii difuze

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- |
| 1. Procesul de vopsire al navelor in aer liber | Lucrari de sablare si vopsire specifice santierelor navale ce se executa pe cheiuri | COV, pulberi |
| 2.Statie de epuraree | Statie de epurare | NH3, CH4, N2O, pulberi, H2S |
| 3. Mijloace transport intern | Caile de rulare interioare din santier | CO, NOx, SOx, pulberi, hidrocarburi, aldehide |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6.  In spatiile inchise este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean ..., în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apă uzată menajeră | Materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, azot amoniacal, fosfor, detergenti | - Staţia de epurare |
| Apa uzata tehnologica - activitatile sectiilor de productie |  | - separatoare de produse petroliere - decantoare - camine neutralizare |
| Sectia Debitare - statia sablare – vopsire (pasivizare) | Materii in suspensie, substante extractibile, CCO-Cr, CBO5, Zn | - cuva, reciculata (numai in cazul in care se folosesc vopselurile pe baza de solvent) - statia de tratare ape uzate tehnologice - Eliminata |
| - masini de debitat ESAB | Materii in suspensie, substante extractibile | - Bazine – recirculata 100% |
| - masini de debitat | Materii in suspensie, substante extractibile | - Bazine - Decantor - statia de tratare ape uzate tehnologice - Eliminata |
| - Sectia Tubulatura Confectionat si Sectia Tubulatura Montaj | Materii in suspensie, substante extractibile | - Recirculata in decantor - Statia de epurare |
| - Sectia Sablare si Vopsitorie - Complex Sablare-Vopsire | Materii in suspensie, substante extractibile, CCOCr, CBO5, Zn | - Bazine - Statia de epurare |
| - procesele de acoperiri metalice – zincare termica si zincare electrolitica (necianurica) | Materii in suspensie, CCO-Cr, Zn, azot amoniacal, extractibile, cloruri, fier, fosfor | - Statia de neutralizare - Decantor |
| - activitati conexe – cantina | Materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, detergenti | - Separatoarele de grasimi - Staţia de epurare |
| Cala de reparatii si transfer nave | Materii in suspensie, substante extractibile | - rigola din beton - decantor - separator de grasimi - colectorul constituit dintr-un compartiment care are la partea inferioara doua straturi de piatra sparta |

Apele meteorice de pe intreaga suprafata a unitatii sunt colectate si deversate prin 8 puncte de descarcare, respectiv:

- 6 puncte de descarcare in acvator (Puncte: 1 ÷ 3; 5 ÷ 6; 8; – Plan retele hidrotehnice de ape pluviale, menajere si tehnologice);

cu evacuare in emisar – fluviul Dunarea

- 2 puncte de descarcare direct in emisar. (Punctele: 7 – in dreptul Halei Dezarmare; 9 – la intrare – iesire din Acvatoriu – Plan retele hidrotehnice de ape pluviale, menajere si tehnologice)

Canalizarea pluviala a fost calculata pentru o frecventa de calcul a ploii de 1/3 in situatia ca apele Dunarii sunt sub cota de asigurare de 5% = + 5,90 RMN

Apele de suprafaţă nu pot fi contaminate de apele meteorice pentru că acestea nu pot fi contaminate de cele menajere şi cele tehnologice.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 249/25.11.2015, cu termen de valabilitate pana in 30.11.2017, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, Dobrogea-Litoral, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Menajere + tehnologice epurare si tehnologice preepurate (provenite de la atelierul de acoperiri metalice si sectiile de productie – debitate, tubulatura, vopsitorie) | Fluviul Dunarea Mn 39 + 100 sau acvatoriu | 1.709,65 | 1.315,12 | 343,24 |  |

Apele evacuate in emisar reprezinta:

- 80% din cerinta de apa potabila si tehnologica;

- Ape evacuate de la cantina: 2.648,4 (10,28 mc/zi);

- Pierderi de apa admisibile in reteaua de distributie: 0,4%.

Evacuarea apelor uzate in fluviul Dunarea si in acvatoriul portuar se face pe baza Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 121/2011 si Acte Aditionale 1 ÷ 6, incheiate cu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.

Retele de canalizare din incinta santierului:

1. Retea de canalizare menajera, L total = 4.298 m, realizata din tuburi de beton cu Dn = 200 ÷ 400 mm cu lungimea de 2.520,00 m:

- Dn 200 mm cu lungimea de 1.650,00 m;

- Dn 250 mm cu lungimea de 145,00 m;

- Dn 300 mm cu lungimea de 355,00 m;

- Dn 400 mm cu lungimea de 370,00 m,

directionate catre statia de pompare, epurate in statia de epurare ape uzate, apoi prin conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare din PEHD, cu Dn 160 mm, L = 50 m, prin robinetul efluent RED se evacuaza in reteaua de canalizare din exteriorul amplasamentului printr-o conducta cu L = 1.778,00 m formata din mai multe tronsoane:

- teava din otel, Dn = 300 mm, cu lungimea de 850,00 m;

- teava PVC Dn 200 mm cu lungimea de 304,00 m;

- teava PVC Dn 300 mm cu lungimea de 57,00 m;

- teava PVD Dn 250 mm cu lungimea de 145,00 m;

- teava PVC Dn 150 mm cu lungimea de 70,00 m;

- teava PEHD Dn 160 mm cu lungimea de 352,00 m)

si apoi deversate in emisar – fluviul Dunarea in punctul S2 (in dreptul Mm 39 + 100) sau acvatoriu (S1), numai in cazuri exceptionale.

2. Reteaua de canalizare ape pluviale are o lungime 4.368,00 m si este compusa din urmatoarele tronsoane:

- teava din beton cu lungimea de 3.696,00 m, cu urmatoarele dimensiuni:

Dn 300 mm: 993,00 m;

Dn 400 mm: 478,00 m;

Dn 500 mm: 215,00 m;

Dn 600 mm: 690,00 m;

Dn 800 mm: 525,00 m;

Dn 1000 mm: 490,00 m;

Dn 1250 mm: 305,00 m

- teava din otel

Dn 150 mm: 50,00 m;

- teava PVC cu lungimea de 622 m, cu urmatoarele dimensiuni:

Dn 500 mm: 202,00 m;

Dn 400 mm: 84,00 m;

Dn 250 mm: 128,00 m;

Dn 200 mm: 80,00 m;

Dn 150 mm: 128,00 m.

3. Reteaua de canalizarea apelor tehnologice este teava din otel are o lungime 175,00 m si este compusa din:

- Dn 50 mm: 75 m;

- Dn 100 mm: 100 m.

4. Reteaua de apa tehnologica tratata de la decantorul statie de neutralizare aferent atelierului zincare este o conducta din b.a. cu Dn 300 mm si L = 25 m, evacuarea realizandu-se in reteaua de canalizare pluviala prin intermediul unei statii de pompare si deversata prin colectorul R1 in acvatoriu si apoi in Dunare in dreptul Mm 39 + 100.

Apele uzate rezultate din activitatile desfasurate in cadrul societatii:

- ape uzate menajere, provenite din sectiile de productie, sediu administrativ si cantita sunt preluate de reteaua de canalizare interna si directionate catre statia de pompare, iar de aici sunt transportate la statia de epurare;

- apele uzate tehnologice, provenite de la Departamentul vopsitorie si Departamentul Tubulatura (ape tehnologice provenite din procesul de spalare a suprafetelor metalice) sunt preluate de reteaua de canalizare interna si directionate catre statia de pompare, iar de aici sunt transportate la statia de epurare, conform Minutei din data de 27.01.2015 si Adresei nr. 383/19.02.2015.

Evacuarea apelor menajere se face in fluviul Dunarea (S2, in dreptul Mn 39 + 100) si in situatii exceptionale, in acvatoriu (S1), prin reteaua pluviala.

Evacuarea in acvatori, prin reteaua pluviala, se face numai in cazul in care reteaua de evacuare spre Dunare nu poate fi folosita (ex. inghet, colmatari, avarii, etc.). Evacuarea se face numai prin actionarea unei vane (ce a fost sisgilata in prealabil de reprezentantii Apelor Romane, respetiv S.G.A. Tulcea)

- apele uzate tehnologice provenite de la atelierele de acoperiri metalice sunt tratate in statia de neutralizare proprie (preepurate) si apoi evacuate in acvatoriu prin reteaua de pluvial;

- apele uzate tehnologice provenite de la sectiile: debitare – fasonare, debitare si profile, sablare sunt colectare in bazine, de unde sunt transportate la statia de ape uzate tehnologice sau se predau la societati de profil, conform Contractului de prestari servicii incheiat cu S.C. SETCAR S.A. Braila nr. 6331/24.02.2014;

- apele menajere sprovenite din zona de dezarmare (in prezent nu functioneaza) sunt evacuate intr-un decantor bicompartimentat, de unde sunt evacuate in Dunare;

- apele pluviale de pe platforma santierului sunt colectate prin intermediul retelei de ape pluviale si evacuate prin 8 guri de descarcare, din care 6 guri direct in acvatoriu (1, 2, 3, 5, 6 si 8) si 2 guri direct in fluviul Dunarea (7 – in dreptul halei de dezarmare si 9 – la intrare-iesire din acvatoriu).

Ape pluviale evacuate in emisar:

- V zi maxim = 148,2 mc/zi

- V zi mediu = 50,16 mc/zi

- V anual mediu = 18,31 mii mc

Pentru eliminarea stationarii apei pe cala de reparatii si transfer nave este eexcutata o rigola din beton in lungime de 130 m, care preia de pe cala de reparatii si o transporta spre un decantor, un separator de produse petroliere si apoi in al treilea compartiment se filtreaza prin 2 traturi de piatra sparta.

9.2.3. Pretratare

Statia de neutralizare a apelor provenite de la atelierele de acoperiri metalice, avand o capacitate de 4,5 l/s, este compusa din:

- 7 rezervoare de colectare si tratare a apelor uzate;

- 6 rezervoare pentru preparare reactivi;

- 6 pompe;

- un bazin decantor, cu capacitatea de 24 mc.

Apele uzate din bazinul decantor sunt evacuate in acvatori prin reteaua de ape pluviale.

Camine de neutralizare sunt montate la: statiile electrice de conexiune (5 buc.), laboratorul chimic (1 buc.)

Namolul (slamul) rezultat din decantarea apelor neutralizate si colectat in caminele de netralizate este predat catre firme specializate in domeniu, conform Contractului de prestari servicii nr. 43 DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEMS S.R.L. Constanta.

Cantitatea lunara de slamuri rezultate este de cca. 1.000 kg.

Separatoare de grasimi sunt montate la cantina, 4 buc., cu capacitatea de 2 l/s.

Decantor de ape menajere (1 buc.), bicompatimentat, montat la hala de dezarmare.

Decantorul de la parcul auto este conectat la reteaua de ape menajere.

Statia de pompare ape menajere, retehnologizata, este echipata cu:

- 2 electropompe submersibile tip AMAREX NF 50-032, cu urmatoarele caracteristici: Q = 35 mc/h, H = 12 mCa, P = 3,1 Kw;

- 1 pompa tip ACV 150/32, cu urmatoarele caracteristici: Q = 210 mc/h, H = 32 mCa, P = 45 Kw; n = 1.500 rotatii/min.

In aceasta statie de pompare sunt colectate toate apele menajere de pe platforma VARD. Prin pompare, apele uzate sunt evacuate in statia de epurare prin conducta PEHD, cu Dn = 160 mm si lungime de 20 m.

Statia de pompare noua deserveste cantina, este realizata din polipropilena, cu Dn = 1.100 mm si H = 4 m, fiind dotata cu 1 + 1 pompe submersibile tip AMAREX 50-170, cu tocator, automatizate, avand urmatoarele caracteristici: Q = 17,65 mc/h, H = 12 mCa, P = 1,9 Kw.

Conducta de refulare este executata din PEHD, cu Dn = 160 mm si lungime de 352 m.

Statia de epurare biologice este finalizata si pusa in functiune la data de 30.01.2015, epurand ape uzata menajera. Statia este de tipul STAINLESS CLEANER SC 3500 si ate capacitatea de 525 mc/zi.

Statia cuprinde: preepurare mecanica si reactor viologc cu bazin de denitrificare, bazin de oxidare – nitrificare, zona de separare, ingrosator si depozit de namol, sistem de aerare, precipitare chimica a fosforului, statie de pompare efluent si dezinfectie efluent cu UV.

Namol deshidratat este depozitat intr-un container si preluat de o societate specializata.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Pretratare ape industriale în amplasament | DA |
| Stație epurare | Pe amplasamentul instalației |
| Management sedimente rezultate din pretratare | Extern |

9.2.4. Tratare

1. Apele uzate provenite de la Atelierul Acoperiri Metalice din procesul de zincare termica si zincare electrolitica (necianurica) sunt tratate in Statia de neutralizare a apelor tehnologice.

Statia de neutralizare a fost proiectata pentru denocivizarea apelor cianurice, cromice si acido – alcaline.

Activitatea de galvanizare cu electroliti pe baza de crom hexavalent a fost desfiintata nemaiexistand nici deseuri cu continut de ioni ai acestui metal.

Neutralizarea apelor acido – alcaline se face in sistem continuu, astfel:

- apele acido – alcaline rezultate din cele doua activitati sunt colectate in rezervoarele RCA 1 si RCA 2, de unde sunt pompate in rezervoarele RTA 1 si RTA 2, unde se face neutralizarea; neutralizarea consta in reglarea pH-ului prin mentinerea lui in limitele 6,5 ÷ 8,5 prin completare cu hidroxid de sodiu sau acid clorhidric; apele neutralizate sunt transferate in rezervorul neutralizare RN si corectie RC prin sistem preaplin, dupa care sunt trecute in decantor, deversate in reteaua pluviala si apoi in acvator;

- solutiile uzate de la baile de decapare acide care rezulta in urma impurificarii excesive (datorita faptului ca sunt multe tevi care se rezincheaza) se neutralizeaza prin tratarea in cuvele aferente cu hidroxid de sodiu, pana la un pH min = 7,5; se lasa sa se decanteze; apa de la suprafata se elimina prin statia de neutralizare, iar slamul rezultat se depoziteaza in bazine metalice urmand a fi predat la societati specializate in eliminarea deseurilor periculoase;

- namolurile ramase pe fundul rezervoarelor se depoziteaza in bazine metalice si se elimina prin firme specializate.

Apele tratate ajung in decantorul final cu V = 156,00 mc, aferent Atelierului Acoperiri Metalice, unde se depun suspensiile, iar de aici apele ajung in reteaua de ape pluviale cu descarcare in bazinul de armare, care comunica cu fluviul Dunarea, prin conducta de beton armat Dn 300 cu o lungime de 25 m.

Zincul dur si cenusa de zinc rezulta din procesul de acoperiri metalice si se stocheaza in containere transportabile. Se valorifica prin diversi beneficiari (ROOL Ploiesti sau alti operatori autorizati (MER INVEST; BERG METALLCHEM; MANOX THERM), utilizandu-se pentru transport autovehicule autorizate ale acestora.

Slamul din procesul de zincare este namolul rezultat din decantarea apelor neutralizate. Este un namol de precipitare cu compozitie predominat anorganica si contine hidroxizi de fier, zinc, etc.

Se depoziteaza provizoriu intr-un decantor final, avand fundul si peretii impermeabilizati pentru evitarea impurificarii apelor subterane prin infiltratii sau in bazine metalice special construite pentru evitarea oricaror impurificari. Se elimina prin firme specializate (S.C. ECO FIRE SISTEM S.R.L.).

Capacitatea bazinului = 24 mc.

Bazine metalice: 4 buc.; Capacitate: 12 mc/buc.

Dupa saturarea decantorului si bazinelor metalice se va proceda la predare pentru eliminare la firme specializate in domeniu actualmente la S.C. ECO FIRE SISTEM S.R.L.

Praful rezultat in urma filtrarii se colecteaza in saci si bidoane metalice urmand a fi livrat catre firme specializate pentru eliminare.

Acidul clorhidric uzat – solutiile uzate sunt preluate de societati specializate pentru eliminare. (S.C. ECO FIRE S.R.L. Constanta)

2. Pe amplasament pentru epurarea apelor menajere este montata o statie de epurare pentru ape menajere, are o capacitate de Q = 400 mc/zi. Evacuarea apelor uzate epurate se descarca in actuala conducta de evacuare ape menajere in Dunare, zona S.C. FRIGORIFER S.R.L. si in al doilea punct - camin, cu descarcare in acvatoriu, numai in cazuri exceptionale.

In statia de epurare sunt descarcate de apele de spalare a suprafetelor metalice pentru cresterea aportului de CCOCr.

Transportul apei uzate menajere de pe platformase realizeaza prin:

- conducta de legatura din PVC SN4 Dn 250 mm, L = 95,00 m, intre caminele existente si statia de pompare proiectata;

- conducta de refulare din PEHD Dn 160 mm, L = 190,00 m, de la statia de pompare proiectata (de langa cladirea cantinei) pana la caminul retelei de canalizare existente.

Apele uzate menajere de la cantina sunt pompate prin noua statie de pompare montata la cantina, iar colectarea apelor uzate rezultate se realizeaza prin 3 trasee separate, cu evacuare in:

- deznisipator;

- la un separator de grasimi;

- la cel de-al doilea separator de grasimi.

Din separatoarele de grasimi si deznisipator, apele menajere sunt colectate intr-un singur colector si transportate la noua statie de pompare.

Statia de pompare s-a executat semiingropata si este dotata cu mixer de omogenizare si pompe submersibile cu tocator, automatizate

Caracteristicile pompelor sunt:

- Q = 16 mc/h;

- H = 10 mCA.

Statia este automatizata, pompele intrand in functiune, respectiv oprindu-se in functie de nivelul apei in statie.

Caracteristicile statiei de epurare ape menajere

Statia de epurare poate functiona in parametri chiar si cand incarcarile apei uzate sunt de numai 30% din capacitatea proiectata, in conditiile in care concentratia namolului din sistem sa se incadreze in intervalul 40% ÷ 60%.

Parametrii apei tratate - cu grad mediu de epurare de 90 ÷ 95%, iar gradul minim de epurare este de 85% sunt conform aviz A.N.A.R.

Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in suspensie (Bv ≤ 0, 4 kg/mc,zi, Bx ≤ 0,08 kg/kg,zi), cu denitrificare frontala si recircularea biomasei din decantoarele secundare, si stabilizarea aeroba a namolului

Tehnologia statiei de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- pre-epurarea mecanica;

- epurarea biologica cu denitritlcare frontala si recirculare;

- nitrificarea si stabilizarea namolului;

- decantare secundara;

- deshidratarea namolului;

- masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv;

- statie de pompare efluent;

- dezinfectie efluent.

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton.

Apele menajere intra in treapta de pre-epurare mecanica. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax si deversate intr-un container. Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia. Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare - nitrificare) in interiorul careia sunt situate cele doua decantoare secundare tip Dortmund. In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, populatia de bacterii din namolul activat folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in pracesuI de respiratie. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera. Omogenizarea namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare. In zonele de aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de ammoniac. Pe radierul bazinelor de aerare sunt fixate elementele de aerare. Elementele de aerare cu bule fine sunt formate dintr-o membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Asigurarea cantitatii de aer necesar este reglata de un comutator cu timer, sau poate fi reglata automat de sonda de oxigen. Aerul sub presiune necesar pentru aerare a zonelor de oxidare – nitrificare este asigurat de trei suflante (Q = 5,59 mc/min, (p = 50 kPa). Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen sau manual din tabloul de comanda.

Pompele submersibile tip HCP 80AFU 21.5 pentru recirculare sunt alimentate de suflantele principale pe durata acestora de functionare. Cand suflantele principale sunt oprite alimentarea este realizata de doua suflante (Q = 0,17 mc/min, (p = 50 kPa, P = 4 kW, alimentare electrica 380 V, 50 Hz). Timpul de functionare poate fi setat pentru functionare continua sau cu pauze.

Decantoarele secundare sunt dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea hidraulica permisa este de 1,1 mc/mch. In partea inferioara ingustata a decantoarelor secundare este pozitionata admisia unor pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului) sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantoarele secundare sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire.

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare montate la suprafata decantoarelor secundare sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrilorde linistire este evacuata in depozitul de namol.

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona aerata asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata.

Cele doua pompe, fixate pe bare de ghidaj pompeaza apa epurata in conductele de evacuare efluent.

Controlul pompelor se realizeaza automat cu un sistem flotor. In cazul unui nivel de apa necorespunzator (sau al avariei pompelor) statia de pompare este prevazuta cu sistem de alarma. Apele epurate sunt pompate intr-un camin existent, de aici fiind evacuate in Dunare.

Echipamentul este alcatuit dintr-o camera cilindrica (reactorul principal) si tabloul pentru alimentare eletrica.

Reactorul este echipat cu mufe de intrare/iesire pozitionate tangential sau perpendicular pe axa lui. Ambele mufe sunt dotate cu robineti pentru a putea preleva probe inainte si dupa sistemul de dezinfectie. Robinetul de la baza reactorului este utilizat in cazul in care se doreste golirea reactorului.

In interiorul reactorului sunt montati emitatori de joasa presiune, care sunt sursa radiatiei cu UV. Emitatorii sunt protejati cu tuburi de sticla silicica care permite razelor UV sa treaca. Tuburile de protectie din sticla sunt prinse etans in capacul camerei cu inele de teflon si silicon. Capacul reactorului este acoperit de controleri electronici pentru fiecare emitator.

Tabloul pentru alimentarea electrica este un echipament separat pozitionat similar ca orice alt tablou de comanda si este legat la reactor cu ajutorului unui conductor. Contine intrerupatorul general, protectia electrica, contor ore de operare si semnalizarea luminoasa a functionarii echipamentului.

Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament fizico chimic.

Indepartare fosforului este realizata prin adaugarea unui coagulant (solutie de sulfat feric cu concentratie 40%) in bazinul de aerare, printr-o instalatie de dozare care este formata dintr-un recipient de depozitate a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de dozare. Recipientul cu coagulant se afla in interiorul cladirii (in camera de operare).

Pompa dozatoare se afla pe o consola fixata pe perete deasupra recipientului cu coagulant, de unde pleaca conducta de dozare pana in bazinul de aerare. Pompa de dozare este controlata de un intrerupator cu timer, care va fi setat in functie de influentul in statie (program de zi si de noapte).

Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care este instalata o pompa (P = 0,7 kW, Q = 3,5 I/s) care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol.

Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. O sursa de aerare pentru bazinul de namol este suflanta (Q = 1,9 mc/min., (p = 50 kPa, P = 4 kW, alimentare electrica 380 V, 50 Hz). Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda.

Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului.

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului de tip filtru presa.

Instalatia este formata dinr-o presa filtru, bazin de omogenisare cu pompa de dozare a floculantului, pompa de namol, teava de aductie a namolului si partea de omogenizare.

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. Namolul floculat curge in filtrul presa si este condus printr-un sistem de cilindre care preseaza Centura si astfel apa este eliminata din namol. Namolul deshidratat se varsa pe o curea de transmisie si transportat intr-un container. Apa filtrata curge printr-o teava inapoi in reactorul biologic (zona de denitrificare).

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape industriale în amplasament | DA |
| Epurare mecanică | DA |
| Detalii tehnice epurare mecanica | site, deznisipator; decantoare secundare, bazin de denitrificare (recircularea namolului); ingrosator de namol; depozit de namol; ingrosator namol; fitru presa |
| Epurare fizico-chimică | DA |
| Detalii tehnice epurare fizica | site; bazin denitrificare; bazin oxidare – nitrificare; recipient stocare coagulant; coagulant; recipient stocare floculant; floculant; bazin omogenizare; unitate de flotaţie; camera dezifebtie cu emitatori de joasa presiune - sursa radiatiei cu UV |
| Epurare biologică | DA |
| Detalii tehnice epurare biologica | bazin reactor, cu zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare - nitrificare) si decantoare secundare tip Dortmund, mixer, elementele de aerare cu bule fine - membrana perforata fixata pe conducta de aerare |
| Epurare avansată | NU |

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

Avand in vedere ca suprafata libera a unitatii este in cea mai mare parte betonata cu exceptia spatiilor verzi amenajate in suprata de circa 20% fata de suprafata libera, posibilitatea poluarii solului a fost mult redusa.

Pe amplasamentul VARD TULCEA S.A. exista 10 puturi de control al calitatii apelor subterane, din care 1 put este in exteriorul zonei aferente constructiilor de nave (cantina), astfel fiind posibila monitorizarea calitatii apelor subterane.

La momentul actual, zona din exteriorul zonei aferente constructiilor de nave se monitorizeaza doar intr-un singur punct, la cantina.

Calitatea solului se monitorizeaza in zona fostei Hale Sablare-Vospire, unde actualemente se desfasoara activitati de lacatuserie generala si in fosta zona fosta Gospodarie Anexa – zona in care s-a amenajat Baza sportiva.

9.3.1. Surse posibile de poluare

- zonele de depozitare a materiei prime si materialelor;

- platformele de productie;

- zonele de depozitare a deseurilor rezultate din procesul tehnologic si din activitatile igienico – sanitare ale personalului;

- deşeurile de materiale de construcţii (numai atunci cînd se desfăşoară lucrări de investiţii sau de mentenanţă a clădirilor);

- namol rezultat din decantor static – neutralizare;

- statie pompare ape menajere si statia de epurare ape menajere;

- zonele de depozitare a gazelor tehnologice;

- post trafo;

- gospodaria recirculare apa;

- depozit de combustibil lichid, lubrefianti – rezervor de combustibil suprateran, zona depozitare recipienti metalici  - poluanți: hidrocarburi din petrol;

- sisteme de conducte şi canale - poluanți: ape uzate cu conținut de poluanți specifici apelor uzate menajere: materii in suspensie, substante organice, compusi cu azot, compusi cu fosfor, extractibile, detergenti si ape uzate tehnologice: materii in suspensie, substante organice, compusi cu azot, extractibile si metale: zinc, fier.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi subsolului sunt :

- se urmareste mentinerea curateniei pe platformele unitatii si evitarea depozitarii unor produse, materiale, deseuri, direct pe platforma de beton;

- constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare sunt executate cu materiale speciale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului;

- lucrarile hidroedilitare sunt prevazute cu canalizari etanse si nu prezinta un pericol de poluare a solului si a apei din panza freatica;

- constructiile si instalatiile prevazute, inclusiv conductele din cadrul unitatii, sunt executate cu lucrari speciale, pentru a preveni eventualele infiltratii de apa in sol. In caz de avarie, personalul de exploatare este instruit pentru remedierea intr-un timp foarte scurt, fara a polua zona;

- la constatarea unei avarii de canalizare sa iau imediat masurile de remediere;

- societate detine la acest moment, 300 ml baraj delimitare, 150 ml baraj absorbant, 110 kg material absorbant, 3 buc. kit-uri de interventie, precum si o barca de interventie rapida;

- se efectueaza si simulari pentru testarea capacitatii de raspuns a pesonaliuli societatii;

- constructiile si instalatiile existente asigura protectia calitatii solului:

- statia de tratare ape uzate este o constructie alcatuita din bazine supraterane;

- deseurile sunt depozitate selectiv in bene, cupe sau containere, pe platforme betonate;

- uleiul hidraulic necesar utilajelor din dotare se schimba periodic, cel uzat fiind colectat controlat si depozitat temporar in recipienti metalici acoperiti pana la predare in vederea regenerarii;

- reziduurile petroliere sunt colectate in recipiente inchise si depozitate pe platforma betonata sau spatii special amenajate;

- namolul rezultat din decantarea apelor neutralizate este un namol cu compozitie predominant anorganica; namolurile de precipitare contin, in functie de procesul tehnologic, hidroxizi de fier, zinc, etc.; se depoziteaza provizoriu intr-un decantor final de 156,00 mc; in decantorul final compus din 2 alveole sunt montate cate un bazin metalic cu o capacitatea de 24,00 mc, cu rezerva de depozitare = 8 ani avand fundul si peretii impermeabilizati pentru evitarea impurificarii apelor subterane prin infiltratii; namolul se colecteaza si in cele 4 bazine metalice (capacitate: 12,00 mc/buc. si o rezerva de depozitare: 1,5 ani) special construite pentru evitarea oricaror impurificari.

- apele uzate sunt epurate local si tratate in vederea respectarii parametrilor prevazuti in NTPA 001/2002, apoi evacuate in emisar – fluviul Dunarea;

- toate tipurile de deşeuri sunt preluate periodic sau la cerere de firme specializate în vederea eliminării sau valorificării, pe bază de contracte.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile pentru incinerator, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie gaze arse grup termic - A2.2 | NOx SO2 PST | 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie gaze arse cuptor uscare – A3 | NOx SO2 PST | 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linie de pregatire piese pentru zincare electrolitica (degresare + decapare) – A4 | HCl | 30 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linia de zincare electrolitica – A4.1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Confectionare tubulatura | Cos dispersie cabina uscare -Sectia Tubulatura Confectiona – A7 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat) – A31 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat)- A32 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Lacatuserie generala (sudura) | Cos dispersie, Lacatuserie Generala (sudura) - HCA – sudura (Lacatuserie G) – A33 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| SIRME reconditionare piese | Cos dispersie, sudura electrica - evacuare orinzotala – functionare discontinua - SIRME - Reconditionat piese prin sudura electrica – A34 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Sablare cu alice | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A8 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A88 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie, Hala F.U.C.M. – sablare cu alice - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Pasivare | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A9 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Camera preparare vopsea | Cos dispersie, adicent hala sablare – vopsire (pasivizare) – camera preparare vopsea - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A12 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Vopsire | Cos dispersie cabina sablare - Sectia Tubulatura Confectionat - A6 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A24 ÷ 25 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 - A21 ÷ A23 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 - Hala Sablare –Vopsire HV1 – A40 ÷ A43 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A44 ÷ A47 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - A48 ÷ A51 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A90 ÷ A92 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - A100; A102 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Uscare | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A10 ÷ A11 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A11.1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Aeroterme UHR – Sectia Tubulatura Confectionat - A107 ÷ A110 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
| Instalatii de ardere | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A28 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A29 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.C.C. – A27 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Centrala termica Hala H.U.A. - CT9 - A125:A128 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Centrala termica Complex H.S.V. - CT10 - A129:A132; A131.1 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A115 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuro evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - A52 ÷ A54 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - A55 ÷ A57 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 – A58 ÷ A61 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - A62 ÷ A65 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - A66 ÷ A69 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - A93; A94; A97; A98 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |
|  | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | CO NOx SO2 PST | 100 350 35 5 | mg/Nmc | T = 273K; P = 101,3kPa. Continut in oxigen al efluentilor gazosi: 3% O2 pentru focare alimentate cu gaze naturale |

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale: nu este cazul.

| Categorie de condiţii de funcţionare altele decît cele normale | Descriere | Măsuri stabilite |
| --- | --- | --- |
| Planificate |  |  |
| Neplanificate |  |  |

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 249/25.11.2015, cu termen de valabilitate pana in 30.11.2017, valorile limita in in punctele de evacuare in receptor, fluviul Dunarea si acvatoriu sunt:

| Nr. crt. | Natura apei/Loc de prelevare | Indicatori de calitate | U.M. | C.M.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape uzate menajere si tehnologice epurate evacuate in fluviul Dunarea | pH | unit. | 6,5 ÷ 9,0 |
| 2. |  | Materii in suspensie | mg/L | 60 |
| 3. |  | CBO5 | mgO2/L | 20 |
| 4. |  | CCO-Cr | mgO2/L | 70 |
| 5. |  | Amoniu | mg/L | 2 |
| 6. |  | Azot total | mg/L | 10 |
| 7. |  | Fosfor total | mg/L | 1 |
| 8. |  | Substante extractibile | mg/L | 20 |
| 9. |  | Reziduu fix | mg/L | 1.000 |
|  |  | detergent | Mg/l | 0,5 |
| 1. | Ape uzate tehnologice preepurate evacuate in fluviul Dunarea si acvatoriu | pH | unit. | 6,5 ÷ 9,0 |
| 2. |  | Materii in suspensie | mg/L | 60 |
| 3. |  | CCO-Cr | mgO2/L | 70 |
| 4. |  | Substante extractibile | mg/L | 20 |
| 5. |  | Cloruri | mg/L | 500 |
| 6. |  | Zn | mg/L | 0,5 |
| 7. |  | Crom total | mg/L | 1,0 |
| 8. |  | Produs petrolier | mg/L | 3 (fara pelicula) |

Fata de indicatori prevazuti in tabelul de mai sus, beneficarul va realiza un screening calitattic privind identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate epuraye specifici tipului de activitate, conform Ordinului nr. 31/2006.

Monitorizare semestriala: poluanti – pesticide viclodiene si bez(g,h,i)perilen – probe de apa pe efluent, din camine, inainte de evacuarea in fluviul Dunarea sau acvatoriul portuar.

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Pentru urmarirea calitatii apei in panza freatica, pe plaftorma VARD TULCEA S.A. sunt executate 10 foraje de observatie cu Dn – 63 mm, cu adancimi ce variaza intre 8 ÷ 10 m

Pentru determinarea influentei activitatii societatii asupra statului freatic, se vor efectua analiza la urmatorii indicatori de calitate: pH, CCO-Cr, amoniu (NH4+), reziduu filtrabil la 1050C, cloruri, nitriti, fosfor total, crom total, zinc, nichel, fier.

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apei din forajele de monitorizare vor fi mai mici sau egale cu valorile de referinta (proba martor) – se vor compara cu probele martor realizate initial, la executatea forajelor.

10.4. Sol

10.4.1. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.4.2. Valori admise pentru sol:

Se va realiza monitorizarea solului, cel puţin o dată la 10 ani, cu excepţia cazului în care această monitorizare se bazează pe o evaluare sistematică a riscului de contaminare, in punctele:

- Zona Gospodaria Anexa - langa terenul de fotbal – poluanti: Zn, hidrocarburi din petrol

- Zona Halei Sablare – Vopsire – Uscare – Cheu – poluanti: Cr, Cd, Zn, Ni, cianuri totale

| Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) |
| --- | --- |
|  | Mai puțin sensibil |
| Crtotal | 300 |
| Cd | 3 |
| Zn | 700 |
| Ni | 200 |
| Cianuri totale | 200 |
| Total hidrocarburi din petrol | 1.000 |

## 10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii-  Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis: 1.000 m, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

....

# 11. GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Sectii de productie/ Indirect productivi | 317,620 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 15 01 01 | Deseuri hartie si carton si ambalaje din hartie si carton | Birouri/Sectii de productie | 50,120 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 16 01 03 | Deseuri anvelope | Serviciu Logistica | 2,280 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 99 | Deseuri cauciuc | Serviciu Logistica | 5.898 | tone/an |  |  |  |
| 15 01 02 | Deseu plastic, PP, P.V.C. | Birouri/Sectii de productie | 58,193 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Birouri/Sectii de productie | 20,783 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 01 | Deseuri metalice feroase | Sectii de productie | 7851,006 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 01 | Span | Sectii de productie | 85,84 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 03 | Span neferos | S. Prelucrari mecanice/ S. Tubulatura | 1,100 | tone/an |  |  |  |
| 12 01 03 | Deseuri metal neferoas (Al, alama, bronz, Cu) | S. Debitare/SIRME | 7,071 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 11 05 01 | Zinc dur | S. Tubulatura/ At. Zincare | 32,470 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 11 05 02 | Cenusi de zinc | S. Tubulatura/ At. Zincare | 48,565 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | Dezafectare/ demolari/ constructii | 312,940 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | SIRME | 0,766 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 99 | Alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) | Sectii productie | 1236,76 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare | Sectii productie | 10,420 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 11 01 99 | Praf creta | S. Tubulatura/ At. Zincare | 1,235 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | Laborator CND | 0,115 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 13 04 01* | Reziduuri petroliere (santina) | S. Utilitati/DOC | 11,060 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 12 01 09* | Uleiuri de ungere usor biodegradabile | S.Mecanica/ SIRME | 0,790 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | S. Mecanica/ SIRME | 2,380 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | S. Mecanica/ Parc Auto/SIRME | 2,850 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 13 01 10* | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | Parc Auto/S. Mecanica/ SIRME | 1,560 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 13 04 01* | Uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | S. Utilitati/DOC | 11,060 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 13 07 03* | Alti combustibili (inclusiv amestecuri) | S. Utilitati | 0,360 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 11 01 98* | Slam zincare | S. Tubulatura/ At. Zincare | 2,000 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici | S.Vopsitorie/ Subcontractori | 47,664 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 09 01 04* | Solutie fixator | Laborator CND | 0,141 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 09 01 01* | Developanti pe baza de apa si solutii de activare | Laborator CND | 0,081 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici | S.Vopsitorie/ Subcontractori | 29,390 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 15 01 10* | Butelie tip spray | Laborator CND/ S. Lacatuserie | 1,248 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S. Mecanica, S. Utilitati, S. Vopsire | 1,248 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 11 01 05* | Acid decapare | At. Zincare | 21,580 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 15 02 02* | Absorbanti, imbracaminte protectie contaminate | Sectii productie | 3,738 | tone/an | Eliminare | D15 | stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor |
| 15 02 02* | Materiale filtrante | Sectii productie | 3,525 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |
| 15 02 02* | Filtre de ulei | Sectii productie | 0,230 | tone/an | Valorificare | R13 | stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R1 la R12 (excluzand stocarea temporara inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul) |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

Din activitatile care se desfasoara in cadrul societatii VARD TULCEA, rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri municipale amestecate, din activitatile personalului de exploatare a obiectivului;

- deseuri industriale rezultate din:

  - activitatile productive, deseuri de tip: deseu metal – feroase si neferoase, zinc dur, cenusi de zinc, praf si zgura alice, deseu debitare plasma, zgura debitare oxi-gaz, deseu pasivizare, grit uzat, solutie fixator, slam zincare, amestec solventi, vopsea solidificata, rumegus, solutie relevator uzat;

  - depozitare si transport materii prime si auxiliare, activitati de birou: deseuri de hartie si carton;

  - uzura echipamentelor de protectie: textile;

  - transport materii prime si materiale: material lemnos, de tipul europaleti uzati;

  - activitate de laborator: ambalaje substante chimice de la laborator si solutiile uzate;

  - metalice rezultate din lucrari de dezafectare/reparatii a spatiilor tehnologice: deseuri de constructii, deseuri metalice (fier vechi);

  - depozitare si transport materii prime si auxiliare: ambalaje si deseuri de ambalaje, de tipul: plastic PP (deseuri de ambalaje), P.V.C., PE; cutii metalice de la vopseluri; alte deseuri de ambalaje metalice;

  - intretinerea si curatarea utilajelor si echipamentelor: uleiuri de tip hidraulic, motor, transmisie si ungere, ulei compresor, ulei T90, vaseline uzate, lavete imbibate cu produse petroliere si lubrifianti, etc.;

  - intretinerea si curatarea santinelor: produse petroliere;

  - curatarea instalatiilor de canalizare interioare (retea de canalizare, separator de grasimi): material sedimentat/namol;

  - functionarea motostivuitoarelor/mijloacelor de transport proprii: acumulatori prin service-uri autorizate;

  - utilizarea mijloacelor de transport auto proprii: anvelope uzate prin service-uri autorizate;

  - casarea echipamentelor electrice si electronice: deseuri de echipamente electrice si electronice (incluzand becurile si tuburile fluorescente si alte deseuri pentru surse de iluminat);

  - deseurile rezultate din activitatea specifica subcontractorilor sunt gestionate si valorificate/eliminate de VARD TULCEA;

  - alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) ce rezulta din lucrarile realizate in interiorul navelor si nu pot si colectate selectiv la locul de generare.

Deseurile generate in cadrul societatii sunt colectate separat si stocate selectiv in vederea valorificarii prin intermediul societatilor de profil sau pentru eliminarea finala in facilitati conforme cu prevederile legale in vigoare.

Depozitarea deseurilor:

      - deseurile municipale amestecate - 20 03 01 - sunt colectate in containere metalice – tip pubela (240 l) si container de 1,1 mc, amplasate pe platforma betonata pentru o depozitare temporara; preluarea se realizeaza de catre firma S.C. SERVICII PUBLICE S.A. conform Contract de prestari servicii nr. 5300/58/21.08.2009;

- deseurile de hartie si carton, ambalajele de hartie si carton - 15 01 01 - sunt colectate si depozitate temporar in containere metalice pe platforma betonata, acoperita situata intr-un spatiu special amenajat, in vederea valorificarii prin reciclare de catre firma S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseuri metalice - 12 01 21 - provenite din operatiile de intretinere/reparatii – piese de schimb uzate, dezmembrari – operatii sporadice, sunt colectate, depozitate temporar in containere metalice si eliminate in vederea valorificarii prin firme autorizate, S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseuri metalice feroase - 12 01 01, 12 01 01, 12 01 17, 12 01 02, 12 01 13, 12 01 17 - din procesul de productie, de tip deseuri metalice fier pregatit, pilitura si span feros, praf si suspensii de metale feroase, de tipul: zgura debitare oxigaz, zgura debitare plasma, zgura sudura automata, grit – sunt colectate, depozitate temporar in containere sau bene metalice si eliminate in vederea valorificarii prin S.C. MSD COM S.R.L. in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 38MR/08.01.2013, in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A. sau alti operatori autorizati: S.C. REMATHOLDING CO S.R.L., in baza Contractului de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015;; S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L., in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 52MR/18.02.2015; S.C. ROMRECYCLING S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 51MR/29.01.2015; \

- deseuri metalice neferoase - 12 01 03 - din procesul de productie, de tipul span neferos, deseu de Al, alama, bronz, Cu – sunt colectate, depozitate temporar in containere sau bene metalice si eliminate in vederea valorificarii prin S.C. PITSER S.R.L. in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 50MR/21.01.2015, in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.; sau alti operatori economici cum ar fi: S.C REMATHOLDING CO S.R.L prin Contractul de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015 (Anexa nr. 125); S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L, prin Contractul de vanzare-cumparare nr. 52MR/18.02.2015;

- deseurile textile - 15 02 03, 15 02 02* - care provin din lavete si echipament de protectie sunt colectate si depozitate temporar in spatiu inchis (magazie), ambalate in saci de plastic si eliminate in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L. sau a Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- deseuri metalice de drojdie de zinc si cenusa de zinc - 11 05 01, 11 05 02 - rezultate din procesul de acoperiri metalice sunt depozitate temporar in containere sau bene metalice sunt valorificate prin S.C. BERG METALLCHEM S.R.L. in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 45MR/15.07.2013, S.C. MANOX THERM S.R.L. in baza Contractului nr. 39MR/13.02.2013;

- deseurile de tip slam zincare - 11 01 98* - este depozitat in rezervoare din cadrul statiei de tratare se elimina in baza Contractului prestari servicii nr. 43 DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. ECO FIRE SISTEM S.R.L.;

- deseurile de tip acizi de decapare - 11 01 05* - se neutralizeaza in cuvele aferente prin tratare cu hidroxid de sodiu sau se elimina in baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A. si prin S.C ECO FIRE SISTEMS S.R.L. in baza Contractului de prestari servicii nr. 43DP/04.07.2013;

- uleiurile uzate - 12 01 09*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 04 01*, 13 07 03*, 13 03 07*, -  rezultate in urma operatiilor de intretinere utilaje tehnologice, sunt colectate pe tipuri de uleiuri in recipienti metalici, inchisi ermetic, depozitati temporar pe spatii betonate in zone special amenajate; dupa o depozitare temporara, aceste deseuri sunt predate pentru valorificare S.C. VALBERTO S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 192/2309.2014;

- uleiurile de santina - 13 04 01* - rezultate din exploatarea acestora sunt valorificate prin S.C. VALBERTO S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 192/2309.2014;

- filtrele de ulei - 15 02 02* - rezultate din activitatea de intretinere si reparatii autovehicule sunt predate spre valorificare in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L.; VALBERTO S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 192/2309.2014;

- suspensiile apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici - 08 01 19* - rezultate din activitatea de vopsire sunt predate pentru valorificare in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L. sau alti operatori autorizati (DISTILOR VARD);

- deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase - 08 01 11* - sunt predate spre valorificare la S.C. OLI DEPOL SERVICE S.R.L. in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 si in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor periculoase nr. 55MR/10.07.2015 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- deseuri inerte rezultate din procesul de sablare table si profile, debitare tabla pasivizata si sablare blocuri/nave - 08 01 12, 11 01 99, - rezultate din procesele de sablare si debitare sunt valorificate in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- deseurile de laborator, tip de ambalaje din mase plastice contaminate si substante chimice expirate - 15 01 05, 08 01 19*, 15 01 10*, 15 01 10* - sunt predate in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013 incheiat cu S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L.;

- deseurile de tip developanti - 09 01 01* - sunt valorificate in baza baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- deseurile de tip solutiile de fixare - 09 01 04* - sunt valorificate in baza Contractului de furnizare nr. 54MR/02.03.2015 incheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING S.R.L.;

- deseurile de tip solutii revelator - - sunt valorificate in baza Contractului de furnizare nr. 54RM/02.03.2015 incheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING S.R.L.;

- bateriile si acumulatorii auto uzati - 16 06 02*, 16 06 04, 16 06 01* - sunt valorificate in baza Contractului de prestari servicii nr. 55MR/10.07.2015 incheiate cu S.C. REMAT TULCEA S.A. sau se schimba prin service-urile autorizate;

- anvelopele uzate - 16 01 03, 12 01 99 - sunt colectate, depozitate temporar si eliminate in vederea valorificarii prin firme autorizate, S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- europaletii uzati, ambalajele din material lemnos, lemnul, rumegusul - 03 01 05, 15 01 03, 20 01 03, 20 01 38 - sunt colectate separat si depozitate temporar pe platforma betonata intr-un spatii special amenajat, in vederea valorificarii prin reciclare, conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 sau vandute la persoane fizice;

- ambalajele metalice - 15 01 04 - rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament sunt depozitate temporar in bene metalice in spatiu special amenajat pe paltforma betonata si valorificate la S.C. REMAT TULCEA S.A. in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 si prin S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L, in baza Contractului de vanzare-cumparare nr.52MR/18.02.2015;

- masele plastice, ambalajele de plastic, ambalaje de materiale plastice (PE) - 15 01 02, 20 01 39 - rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament sunt depozitate in spatiii special amenajat pe paltforma betonata si valorificate la S.C. REMAT TULCEA S.A. in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseuri de echipamente electrice si electronice - 20 01 36 - provenite din activitatile specifice de birou, IT sunt colectate separat, intr-un spatiu special amenjat din cadrul magazie de materiale si predate la S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 si in baza Contractului nr. 916-2/26.09.2013 incheiat cu ECOPOINT;

- deseurile provenite din surse de iluminat - 20 01 21* - sunt colectate in cutii de carton si containere metalice si depozitate in magazie, intr-un spatiu special amenajat si predate in baza Protocolului de colaborare nr. 046/09.02.2011 incheiat cu S.C. RECOLAMP S.R.L. Bucuresti;

- alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) - 12 01 99 - sunt colectate in interiorul navelor si eliminate in vederea sortarii pe categorii de deseuri si a valorificarii acestora de catre S.C. REMAT Tulcea S.A. conform conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012; S.C. REMATHOLDING CO S.R.L, in baza Contractului de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015; S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L, in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 52MR/18.02.2015; prin S.C. MSD COM S.R.L. in baza Contractului de vanzare cumparare nr. 38MR/08.01.2013;

- deseurile de beton, materiale de constructii - 17 09 04, 17 02 02, 17 05 03* - rezultate din activitatea de demolare, modernizare sunt depozitate separat si valorificate in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 la S.C. REMAT Tulcea S.R.L. si la S.C. OIL DEPOL SERVICE S.R.L. in baza Contractului de prestari servicii nr. 44DP/04.07.2013.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 317,620 | t | Containere metalice, pe platforma betonata |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaje din hartie si carton | 50,120 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 16 01 03 | Deseuri anvelope | 2,280 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 13 01 10* | Deseuri uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 2,380 t | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 15 01 02 | Deseu plastic, PP, P.V.C. | 58,193 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 20,783 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 01 | Deseuri metalice feroase | 7851,006 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 01 | Span | 85,84 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 03 | Span neferos | 1,100 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 03 | Deseuri metal neferoas (Al, alama, bronz, Cu) | 7,071 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 11 05 01 | Zinc dur | 32,470 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 11 05 02 | Cenusi de zinc | 48,565 | t | Containere metalice in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 17 | Praf alice | 108,740 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 12 01 02 | Deseuri debitare plasma | 404,630 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 12 01 02 | Debitare oxigaz | 85,740 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 12 01 13 | Zgura sudura | 36,010 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 12 01 17 | Grit | 7.656,000 | t | Saci rafie sau in bena metalica in spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 15 02 03 | Absorbanti, imbracaminte protectie | 34,118 | t | Saci de plastic, depozitat in spatiu inchis |
| 08 01 12 | Namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri (deseu Pasivizare) | 15,562 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 15 01 04 | Deseu ambalaj metalice | 204,154 | t | Bene metalice in spatiu special amenajat pe paltforma betonata |
| 03 01 05 | Rumegus | 0,051 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 15 01 03 | Deseu din lemn, ambalaj, europaleti | 230,293 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 20 01 03 | Deseu ambalaj din lemn | 6.720 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 20 01 38 | Deseu lemn | 6 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 20 01 36 | Deseuri DEEE | 2,001 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 16 06 02* | Baterii cu cu Ni-Cd | 0,047 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 16 06 04 | Baterii alcaline | 2,046 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | 0,584 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | 312,940 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 0,766 | t | Containere metalice pe platforma betonata |
| 12 01 99 | Alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) | 1236,76 t | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare | 10,420 |  | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 11 01 99 | Praf creta | 1,300 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 0,100 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 13 04 01* | Reziduuri petroliere (santina) | 10,560 | t | Rezervor metalic |
| 12 01 09* | Uleiuri de ungere usor biodegradabile | 0,790 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 2,380 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 3,210 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 13 01 10* | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 2,380 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 13 04 01* | Uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | 10,560 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 13 07 03* | Alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 0,540 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 11 01 98* | Slam zincare | 2,000 | t | Decantor final de 156 mc, cu 2 alveole cu capacitate de 24 mc si recipienti metalici de 12 mc |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici | 47,664 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 09 01 04* | Solutie fixator | 0,141 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 09 01 01* | Developanti pe baza de apa si solutii de activare | 0,081 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici | 29,390 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 15 01 10* | Butelie tip spray | 1,248 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 1,248 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 11 01 05* | Acid decapare | 21,580 | t | Recipient metalic pe platforma betonata |
| 15 02 02* | Absorbanti, imbracaminte protectie contaminate | 3,738 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 15 02 02* | Materiale filtrante | 3,525 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 15 02 02* | Filtre de ulei | 0,230 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 19 08 05 | Namol de la epurarea apelor uzate | 24,860 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 17 02 02 | Deseu sticla rezultat din demolari | 0,560 | t | Spatiu special amenjat pe platforma betonata |
| 17 05 03* | Deseu pamant si pietre cu continut de substante periculoase | 0,200 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 19 08 01 | Deseu menajer retinut la sitare | 0,770 | t | Bene metalice in spatiu amenjat |
| 12 01 99 | Deseu cauciuc | 5,898 | t | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata |
| 13 03 07* | uleiuri minerale neclorurate izolate si de transmitere a caldurii | 5,230 | t | Recipient metalic Spatiu special amenjat pe platforma betonata |

In cadrul societatii VARD TULCEA S.A. nu exista zone special amenajate pentru depozitarea definitiva a deseurilor.

In cadrul amplasamentului analizat sunt amenajate urmatoarele spatii de depozitare:

- Depozit central si instalatii de pregatire laminate in suprafata de14.745,00 mp;

- Platforma depozitare, vopsire bloc – sectii nave si subansamble in suprafata de 22.010,00 mp;

- Depozit vopsea de apa in suprafata de 179,00 mp;

- Depozit vopsele in suprafata	 52 mp

- Depozit Vopsea – pasivizare	 in suprafata de 2.00,00 mp

- Magazie vopsele in suprafata de 477,00 mp;

- Gospodarie combustibil lichid, lubrefianti in suprafata de 1.113,00 mp;

- Depozit combustibil in suprafata de	 296,00 mp;

- Decantor static in suprafata de 60,00 mp;

- Depozit substante chimice in suprafata de 157,00 mp;

- Depozit vopsea de apa in suprafata de 179,00 mp;

- Depozit propan in suprafata de 93,00 mp;

- Depozit materiale in suprafata de 55,00 mp;

- Depozit vopsele in suprafata de 52,00 mp;

- Depozit deseuri vopsele in suprafata de 168,00 mp;

- Depozit laminate grele in suprafata de 17.500,00 mp;

- Depozit piese finite si expeditie in suprafata de 6.380,00 mp;

- Depozit sabloane in suprafata de 325,00 mp;

- Depozit schele in suprafata de 4.450,00 mp;

- Magazie produse finite, piese de schimb si forja in suprafata de 1.017,00 mp;

- Magazie instalatii in suprafata de 246,00 mp;

- Depozit intermediar de vopsea in suprafata de 48,00 mp;

- Depozitul de piese debitate amplasat in spatele Halei F.U.P.S. in suprafata de 	3.300,00 mp;

- Magazia centrala in suprafata de 2.230,00 mp;

- Magazia fosta containerizata in suprafata de	 2.230,00 mp;

- Magazia de vopsele in suprafata de 470,00 mp;

- Magazia echipamente in suprafata de	 270,00 mp;

- Magazia echipamente in suprafata de	 900,00 mp

- Magazia neferoase in suprafata de 1.115,00 mp;

- Magazia dotari nave in suprafata de	 912,00 mp;

- Magazia substante si amestecuri periculoase in suprafata de 	112,00 mp;

- Magazie echipamente, materiale si furnitura client in suprafata de 1.764,00 mp;

- Depozit de motorina si lubrifianti: platforma betonata; 40 mc; statie de pompe; statie de motorina; produse petrolier in suprafata de 1.915,00 mp

- Depozit Vopsea – pasivizare capacitate 200,00 tone in suprafata de 2.000,00 mp

- Magazia substante si amestecuri periculoase (zona – fosta fabrica de acetilena) in suprafata de 112,00 mp;

- Scularie in suprafata de 350,00 mp;

- Depozit deseuri periculoase – reziduuri petrol, slam de la zincare termica si electrolitica cu o capacitate

de stocare de 732,00 tone in suprafata de 1.710,00 mp;

- Decantor final aferent statiei de neutralizare pentru slamul rezultat din procesul de zincare termica si electrolitica, cu un volum de 156,00 mc, 60 mp, avand dimensiunile de: 4.000,00 x 13.000,00 x 3.000 mm; in interior sunt 2 alveole in care sunt montate cate un bazin metalic

11.3. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 317,620 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 15 01 01 | Deseuri hartie si carton si ambalaje din hartie si carton | 50,120 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 16 01 03 | Deseuri anvelope | 2,280 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 99 | Deseuri cauciuc | 5.898 | t/an |  |  |  |
| 15 01 02 | Deseu plastic, PP, P.V.C. | 58,193 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 20 01 39 | Materiale plastice | 20,783 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 17 04 05 | Deseuri metalice feroase | 7851,006 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 01 | Span | 85,84 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 03 | Span neferos | 1,100 | t/an |  |  |  |
| 17 04 01 | Deseuri metal neferoas (Al, alama, bronz, Cu) | 7,071 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 11 05 01 | Zinc dur | 32,470 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 11 05 02 | Cenusi de zinc | 48,565 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 17 09 04 | Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari | 312,940 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | 0,766 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 99 | Alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) | 1236,76 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 21 | Piese uzate de polizare | 10,420 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 11 01 99 | Praf creta | 1,235 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | 0,115 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 13 04 01* | Reziduuri petroliere (santina) | 11,060 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 12 01 09* | Uleiuri de ungere usor biodegradabile | 0,790 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 2,380 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | 2,850 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 13 01 10* | Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere | 1,560 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 13 04 01* | Uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | 11,060 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 13 07 03* | Alti combustibili (inclusiv amestecuri) | 0,360 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 11 01 98* | Slam zincare | 2,000 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici | 47,664 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 09 01 04* | Solutie fixator | 0,141 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 09 01 01* | Developanti pe baza de apa si solutii de activare | 0,081 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici | 29,390 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 15 01 10* | Butelie tip spray | 1,248 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 1,248 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 11 01 05* | Acid decapare | 21,580 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 15 02 02* | Absorbanti, imbracaminte protectie contaminate | 3,738 | t/an | Eliminare | D15 |  |
| 15 02 02* | Materiale filtrante | 3,525 | t/an | Valorificare | R13 |  |
| 15 02 02* | Filtre de ulei | 0,230 | t/an | Valorificare | R13 |  |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca, conform art. 14, alin. (1): “Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă”;

- conform Lg. nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, art. 43, alin (1): “Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor”

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.9. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.10. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.11. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO – risc minor – acetilena

| Denumirea substanței periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, H.G. nr. 804/2007, tone | Cantitatea relevantă (tone) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa si categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la H.G. nr. 804/2007 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la H.G. nr. 804/2007 |  |
| Acetilena | F+ | H220;H280 | 23,5 | 5 | 50 |  |

| Instalatii relevante din punct de vedere al securitătii | Cauze | Efecte | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetilena |

12.1. Pe amplasament se utilizează gaze tehnologice, substanţe chimice periculoase în in procesul de vopsire/pasivizare, in cadrul laboratoarelor şi staţiei de epurare, dar, prin cantităţile prezente, intră sub incidenţa LEGE  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru care exista „Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase” ce va fi reactualizata.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

- Dotari, intretinere, mijloace de alarmare:

- autospeciale si utilaje de interventie:

- autospeciala AB 22380 DFA TL – 21 AKR;

- motopompa Honda MF SSCH – 5050H;

- sisteme de detectare a incendiilor:

- supraveghere partiala – magazia vopsele;

- supraveghere totala – spatii cazare campus;

- sistem de alarma si avertizare:

- magazia Vopsele,

- statia pompe,

- magazia Containerizata,

- centrala termica;

- sistem de detectare a gazelor:

- centrala termica pe gaz metan;

- iluminat de siguranta:

- vestiare,

- magazia vopsele,

- magazia containerizata;

- alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor (rezerva de apa, pompe):

- motopompa Honda MFSVT – 100 HXS 0389873;

- retele de hidranti interiori:

- Hala Montaj Nave – neoperationali	: 18 buc.;

- magazia containerizata – operationali cu apa potabila	: 10 buc.;

- magazia centrala: 10 buc.;

- Spatiu inchiriat VARD ACCOMMODATION: 11 buc.;

- magazia profile usoare: 1 buc.;

- Hala Tubulatura inox	: 1 buc.;

- magazie neferoase: 	6 buc.;

- magazie Brodrene: 8 buc.;

- vestiare: 4 buc.;

- retele de hidranti exteriori – operationali: 84 buc.

- mijloace primare de interventie (stingatoare – tip, numar) prezentate in tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Tip stingator | Numar |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stingator cu pulbere si CO2: P 1 P 2 P 3 P 5 P 6 P 10 P 50 P 125 | 4 buc. 1 buc. 36 buc. 12 buc. 167 buc. 16 buc. 10 buc. 2 buc. |
| 2. | Stingator cu CO2: G 2 G 3 G 5 G 6 | 14 buc. 50 buc. 40 buc. 23 buc. |
| 3. | Stingator tip SM 9 | 8 buc. |

Nota: Stingatoarele mentionate mai sus sunt amplasate la constructiile civile si de productie, precum si la navele in constructie.

Pentru activitatea de intretinere, verificare si incarcare a stingatoarelor din dotarea VARD TULCEA S.A. exista Contractul de prestari servicii nr. 63/11.12.2008 incheiat cu persoana juridica atestata S.C. GENERAL STING S.R.L.

Pentru interventii rapide in caz de poluari accidentale, societatea detine:

| Denumire material/echipament | Denumire locatie de depozitare | Cant. kg/lung./ml existent |
| --- | --- | --- |
| Baraje delimitare | Bazin VARD | 300 ml |
| Baraje absorbante | Dana remorchere | 120 ml |
| Material absorbant | Dana remorchere | 100 Kg |
| Material absorbant | MAGAZIA . Nr. 5 | 125 Kg |
| Kit de interventie | Dana remorchere | 3 buc. |
| Barca, interventii rapide | Dana remorchere | 1 buc. |

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului conform precizărilor de la cap. 14.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile (verificare metrologică, calibrare etc.).

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.7. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

13.1.10. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor tehnologice si gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

Vor fi prelevate probe din emisile tehnologice si gazele de ardere emise de coşurile din tabelul de mai jos şi vor fi analizate de laboratoare specializate.

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | Tip de monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie gaze arse grup termic - A2.2 | CO | Semestru | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie gaze arse cuptor uscare – A3 | CO | Semestru | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linie de pregatire piese pentru zincare electrolitica (degresare + decapare) – A4 | HCl | Anual | SR EN 1911 |  | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linia de zincare electrolitica – A4.1 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cosuri dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Confectionare tubulatura | Cos dispersie cabina uscare -Sectia Tubulatura Confectiona – A7 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat) – A31 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat)- A32 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Lacatuserie generala (sudura) | Cos dispersie, Lacatuserie Generala (sudura) - HCA – sudura (Lacatuserie G) – A33 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| SIRME reconditionare piese | Cos dispersie, sudura electrica - evacuare orinzotala – functionare discontinua - SIRME - Reconditionat piese prin sudura electrica – A34 | pulberi | Anual | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Sablare cu alice | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A8 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A88 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cos de dispersie, Hala F.U.C.M. – sablare cu alice - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Pasivare | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A9 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Vopsire | Cos dispersie, adicent hala sablare – vopsire (pasivizare) – camera preparare vopsea - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A12 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cos dispersie cabina sablare - Sectia Tubulatura Confectionat - A6 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A24 ÷ 25 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 - A21 ÷ A23 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 - Hala Sablare –Vopsire HV1 – A40 ÷ A43 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A44 ÷ A47 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - A48 ÷ A51 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A90 ÷ A92 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
|  | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - A100; A102 | - | Plan de gestionare solventi | - |  | - |
| Uscare | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A10 ÷ A11 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A11.1 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
|  | Aeroterme UHR – Sectia Tubulatura Confectionat - A107 ÷ A110 | pulberi | Semestrial | SR EN 13284/1-2002 |  | - |
| Instalatii de ardere | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A28 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A29 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.C.C. – A27 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | CO | An | SR EN 15058 |  | Temperatură – 273,1 K şi presiune 101,3 KPa |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A115 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - A52 ÷ A54 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - A55 ÷ A57 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 – A58 ÷ A61 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - A62 ÷ A65 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - A66 ÷ A69 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - A93; A94; A97; A98 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |
|  | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | CO | An | SR EN 15058 |  |  |
|  |  | SOx (exprimaţi SO2) |  |  |  |  |
|  |  | NOx (exprimaţi NO2) |  |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evacuare in fluviul Dunarea | Ape uzate menajere si tehnologice epurate | pH | Discontinua | La 2 luni | SR EN ISO 10523 |
|  |  | Materii in suspensie |  |  | STAS 693 |
|  |  | CBO5 |  |  | STAS 6560 |
|  |  | CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 |
|  |  | Amoniu |  |  | SR ISO 7150-1 |
|  |  | Azot total |  |  | SR EN 12260 |
|  |  | Fosfor total |  |  | SR EN ISO 6878 |
|  |  | Substante extractibile |  |  | SR 7587 |
|  |  | Reziduu fix |  |  | STAS 9187 |
|  |  | detergent |  |  |  |
| Evacuare fluviul Dunarea si acvatoriu | Ape uzate tehnologice preepurate | pH | Discontinua | La 2 luni | SR EN ISO 10523 |
|  |  | Materii in suspensie |  |  | STAS 693 |
|  |  | CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 |
|  |  | Substante extractibile |  |  | SR 7587 |
|  |  | Cloruri |  |  | SR ISO 9297 |
|  |  | Zn |  |  | SR ISO 8288 |
|  |  | Crom total |  |  | SR EN 1233 |
|  |  | Produs petrolier |  |  | SR 7877-1 |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

| Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Discontinua | An | SR EN ISO 10523 |
| CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 |
| Amoniu |  |  | SR ISO 7150-1 |
| Reziduu filtrabil |  |  | STAS 9187 |
| Cloruri |  |  | SR ISO 9297 |
| Nitriti |  |  | SR EN 26777 |
| Fosfor total |  |  | SR EN ISO 6878 |
| Crom total |  |  | SR EN 1233 |
| Zinc |  |  | SR ISO 8288 |
| Fier |  |  | SR ISO 6332 |

13.5. Monitorizarea solului

Se va realiza în zonele stabilite la punctul 10.4.2

| Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | Discontinuă | An | SR ISO 11047 |
| Cd |  |  | SR ISO 11047 |
| Zn |  |  | SR ISO 11047 |
| Ni |  |  | SR ISO 11047 |
| Total hidrocarburi din petrol |  |  | SR ISO 13877 |

13.6. Monitorizare tehnologică

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.2. Parametrii tehnologici monitorizați/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.7.  Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Deşeurile de ambalaje generate sunt redate în tabelul de mai jos( date aferente anului 2015):

| Material | Deșeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie-kg/an |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetica | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalatii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastic | 16,375 | 13,4 | 0 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hârtie - carton | 3,916 | 3,917 | 0 | 3,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 110,305 | 55,153 | 0 | 55,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
|  | 110,305 | 55,153 | 0 | 55,153 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Lemn | 198,367 | 110,423 | 14,489 | 124,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 328,964 | 175,074 | 14,489 | 189,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.8. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| limita amplasamentului - directia sudica zona poarta 1A | Emisii de zgomot | Anual | Conform standardelor în vigoare |

Instalațiile și echipamentele din cadrul punctului de lucru nu produc impact din punct de vedere al nivelului de zgomot la limita amplasamentului, valorile măsurate situându-se în mod constant sub nivelul admis.

13.9. Monitorizare miros - Nu este cazul

Nu sunt receptori in zona la o distanta mai mica de 500 m.

13.10. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.10.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.11. Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Masurile propuse la incetarea activitatii desfasurate pe amplasament sunt:

- solicitarea actului de reglementare pentru incetarea activitatii;

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor de tip menajer si industrial;

- curatarea si spalarea spatiilor de productie;

- eliminarea substantelor constinute in instalatii, rezervoare, neutralizare sau eliminarea prin firme specializate;

- curatarea si spălarea instalatiilor si rezervoarelor;

- vidanjarea instalatiilor locale de preepurare si bazinelor in care sunt colectare apele uzate;

- spalarea si dezinfectia instalatiilor de canalizare si bazinelor vidanjabile;

- evacuarea prin vidajare a apelor uzate rezultate din spalarea instalatiilor de canalizare si a bazinelor vidanjabile;

- evacuarea din incinta a tuturor instalatilor care au deservit in activitatea desfasurata pe amplasament;

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum a fost definita in raportul de amplasament.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Tulcea, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: ACPM şi la primăria Tulcea.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

•- date privind operatorul: nume, sediu;

•- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată): - numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în

momentul măsurătorii;

•- pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de

prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare,

valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi / substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (mg/Nm3) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
|  | Azot total (ca N) |  | 50.000 |  |
|  | Fosfor total |  | 5.000 |  |
|  | Cloruri |  | 2.000.000 |  |
|  | Crom |  | 50 |  |
|  | Zinc |  | 100 |  |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului demediu  va fi transmis la ACPM.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la ACPM, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamaţii (dacă ele există) - in luna următoare primirii acestora

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu -in luna următoare realizării acestora

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare - când se produc

- raportarea incidentelor semnificative - prin notificare în maxim 2 ore de la producere

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei - odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

14.6. Mod de raportare

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 14.2.; Tabel 14.3. Rapoarte singulare; Tabel 14.4. Model notificare.

Tabel 14.2 Raportări

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea |  |
| 2 | Raport anual pentru Registrul european al poluanților emiși și transferați (PRTR) | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an | da |
| 3 | Raport anual pentru Registrul IPPC | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an | da |
| 4 | Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de COV | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an | da |
| 5 | Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În 24 de ore de la producere |  |
| 6 | Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |  |
| 8 | Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) -Ca parte a R.A.M. |  |
| 9 | Monitorizarea emisiilor în apa | lunar | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) |  |
| 10 | Monitorizare imisii cf. STAS 12574/87 | anual | --buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) |  |
| 11 | Monitorizare zgomot | anual | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) |  |
| 12 | Monitorizare sol | 10 ani | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) |  |
| 13 | Reclamaţii | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. |  |
| 14 | Raportare chestionare pentru inventarul emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | anual | Până la 10 martie al fiecărui an pentru anul anterior | DA |
| 15 | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |  |
| 16 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | da |
| 17 | Situatia gestionarii uleiurilor prospete cosumate si a uleiurilor uzate produse | Semestrial | 30 iulie 30 ianuarie | da |
| 18 | Raportare privind ambalajele introduse pe piata | Anual | 25 februarie | da |
| 19 | Chestionarul statistic privind deseurile generate/valorificate /eliminate | Anual | La solicitarea ACPM | da |
| 21 | Raport utilizare gaze care diminuează stratul de ozon(ODS) | Anual | La solicitarea ACPM | da |

-Titularul activităţii este obligat să raporteze orice alte date solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului sau prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.

Tabel 14.3. Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare |

Tabel 14.4. Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

- luarea măsurilor necesare (evaluarea intrarilor de CCO-Cr si NH4-N, evaluarea procesului de nitrificare si denitrificare, identificarea biopreparatelor necesare pentru stabilirea echilibrului procesului de nitrificare si denitrificare, testarea biopreparatului, stabilirea tramentului necesar pentru reducerea azotului total și azotului amoniacal, validarea tramentului necesar pentru reducerea azotului total și azotului amoniacal, evaluarea finală a tramentului aplicat) în cadrul noii stații de epurare, pentru încadrarea indicatorului azot total în VLE, la termenul de 31.12.2018.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Tulcea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor.Tulcea;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea;

- în caz de îmbolnăviri, accidente de muncă ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC VARD TULCEA SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18).

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

    - planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

    - orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

    - măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

    - eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

    - oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

    - demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

    - dezafectarea depozitelor;

    - determinarea gradului de afectare a solului;

    - măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr de  .............. pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

ŞEF SERVICIU				ŞEF SERVICIU			       ŞEF SERVICIU

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZAŢII   MONITORIZARE ŞI LABORATOARE        CALITATEA FACTORILOR DE

Camelia MICU		                Nicoleta RUSU		                    MEDIU

Elena MICU

Întocmit

Consilier superior Valentin TOPAL

Nr.AAA               / 08.09.2016

# Text boxes

Vopsea pe baza de apa

Pulberi

Pulberi metalice, tunder

USCARE

Aer cald

Pulberi metalice

### INDREPTARE

### PERIERE

Pulberi

### DEGRESARE

ACOPERIRE CU VOPSEA

SABLARE CU ALICE

PREINCALZIRE

Pulberi metalice

Gaze de ardere

Sablare

Intrare piese in incinta cabinei de sablare

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

1 cos (Ø 600 mm; h = 8,5 m)

Vopsire/uscare

Emisie in atmosfera pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

1 cos (Ø 600 mm; h = 8,5 m)

Emisie in atmosfera

gaze de ardere si pulberi, fara epurare-- aeroterma

1 cos (Ø250 mm; h = 8,5 m)

Sablare

Spalare

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

4 cosuri (Ø 250 mm; h = 8,5 m)

Vopsire/uscare

Emisie in atmosfera pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

2 cos (Ø 250 mm; h = 8,5 m)

Emisie in atmosfera

gaze de ardere si pulberi, fara epurare-- aeroterma

4 cosuri (Ø400 mm; h = 8,5 m)

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare

(filtru praf)

2 cosuri (L = 1,4 m; l = 0,445m; h = 2 m)

Apa uzata

Decantor cu capacitate: 30 mc

Emisie dirijata in atmosfera

prin 10 cosuri astfel:

cate 3 cosuri provenite de la vopsire HV1, HV2, HV3

cate 3 cosuri provenite de la sablare-vopsire HSV1, HSV2

cate 4 cosuri provenite de la uscare HV1, HV2; HV3, HSV1, HSV2

Sablare

Uscare

Vopsire

Spalare

Decontaminare

Ape uzate – decantor/statie de epurare

Emisie in atmosfera

pulberi, dupa epurare (ciclon)

Formeco

1 cos

Sablare

Evacuare piese vopsite

Intrare piese in incinta cabinei de sablare

Vopsire piese

Emisie in atmosfera, pulberi, dupa epurare

2 cosuri