INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA” CUI: RO 34638446, J23/1947/2015 STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI EXPERIMENTARE - PRODUCŢIE PITEŞTI Str. Trivale, Nr. 82 bis, 110058 Piteşti, jud.Argeş Tel./Fax: 0248-220397, 0248-223077 http://www.icas.ro; icas.pitesti@ yahoo.com Nr. RAPORT DE MEDIU PENTRU AMENAJAMENTUL O.S. CERNA DIRECŢIA SILVICĂ TULCEA 2016

CUPRINS

Date introductive	5

- Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale amenajamentului

silvic precum şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante	5

  - Conţinutul amenajamentului silvic               	5

  - Obiectivele amenajamentului silvic                	6

  - Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante	8

- Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile

în situaţia neimplementării amenajamenului silvic	9

- Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ    	12

  - Aspecte generale	12

  - Poziţia geografică	12

  - Limite    	12

  - Geologia 	12

  - Geomorfologie	15

  - Hidrografie	16

  - Climatologie	16

    - Regimul termic	16

    - Regimul pluviometric	17

    - Regimul eolian	17

    - Date fenologice		17

    - Indicatori sintetici ai datelor climatice	 18

- Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau program

(ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale de conservare

reglementate conform  actelor normative privind regimul  ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice)	19

- Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau

internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut cont

de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul pregătirii

planului 	20

- Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Ocolului Silvic Cerna	22

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar  22

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele

din cadrul Ocolului Silvic Cerna	22

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice  asupra habitatelor de

interes comunitar existente în cadrul Ocolului Silvic Cerna	58

6.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din

siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale

Ocolului Silvic Cerna	68

6.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere	  68

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile	71

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti	74

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate	74

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări	77

6.1.3.6. Impactul  asupra speciilor de plante	77

6.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar	 80

6.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar		80

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi speciilor de interes

comunitar	80

6.5. Analiza impactului asupra populaţiei	80

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	80

6.7. Analiza impactului asupra solului	80

6.8. Analiza impactului asupra apelor	81

6.9. Analiza impactului asupra aerului	81

6.10. Analiza impactului asupra biodiversităţii	  81

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici	  81

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural,

arhitectonic şi arheologic	  81

- Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii,

în context transfrontieră	  82

- Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers

asupra mediului al implementării amenajamentului silvic	  83

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor prezente pe suprafaţa

care face obiectul amenajamentului silvic	  85

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere	  92

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni şi reptile	  93

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de peşti	  93

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate	  94

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de păsări	  94

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de plante	  95

  - Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva doborâturilor şi rupturilor de

vânt şi zăpadă	  95

  - Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu - apă	  96

8.10. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – sol	  96

8.11. Măsuri pentru reducerea impactului asupra factorului de mediu – aer	  97

8.12. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii	  98

8.13. Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru menţinerea statusului

de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi

pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului	 101

9. Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă	102

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor

seminificative ale implementării amenajamentului	103

11. Rezumat fără caracter al informaţiei furnizate de prezentul studiu	106

11.1. Conţinutul şi obiectivele amenajamentului	106

11.1.1. Conţinutul amenajamentului silvic	106

11.1.2. Obiectivele amenajamentului silvic	106

11.1.3. Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante	106

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia

neimplementării amenajamentului	106

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ	107

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament	107

11.5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau

internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în care s-a ţinut

cont de aceste obiective	107

11.6. Potenţiale efecte seminificative asupra mediului asociate amenajamentului	107

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar	107

11.6.2. Analiza impactului asupra populaţiei	107

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătăţii umane	107

11.6.4. Analiza impactului asupra soluluim apelor, aerului, biodiversităţii şi factorilor

climatici	108

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural,

architectonic şi arheoloic	108

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră	108

11.8. Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu	108

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale

implementării amenajamentului	108

12. Concluzii	109

Bibliografie											  112

Anexe											  113

Date introductive

Prezentul Raport de Mediu este elaborat de I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”, înscris în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia 366 (conform Anexa 1).

Beneficiar: Ocolul silvic Cerna, Direcţia silvică Tulcea.

Amenajamentul Ocolului silvic Cerna s-a realizat pentru suprafaţa de 13751,08 ha, fond forestier proprietate publică a statului. Indicele de utilizare a fondului forestier este de 92%.

Conform Legii nr. 46/2008 (Codul Silvic al României), cu modificările şi completările ulterioare, amenajamentul silvic reprezintă studiul de bază în gestionarea şi gospodărirea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări şi măsuri menite să asigure aducerea şi păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcţiilor ecologice, economice şi sociale pe care acestea le îndeplinesc.

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale  ale

amenajamentului silvic  precum şi a relaţiei  cu alte planuri  şi

programe relevante

1.1. Conţinutul amenajamentului silvic

Elaborarea studiului de amenajare presupune următoarele etape:

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere

- definirea stării normale (optime) a pădurii

- planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare (optimizare) a pădurii.

1. Studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren şi al celor de redactare a amenajamentului şi are ca scop determinarea şi valorificarea  informaţiilor care contribuie la:

a. Cunoaşterea condiţiilor naturale de vegetaţie, a caracteristicilor  arboretului actual, a potenţialului productiv al staţiunii şi a capacităţii de producţie şi protecţie a arboretului;

b. Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condiţiile ecologice şi cu cerinţele social-ecologice;

c. Realizarea controlului prin amenajament privind  exercitarea de către pădure în ansamblu şi de către fiecare arboret în parte a funcţiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conţine studii pentru caracterizarea condiţiilor staţionale şi de vegetaţie, cuprinzând evidenţe cu date statistice, caracterizări, diagnoze precum şi măsuri de gospodărire corespunzătoare condiţiilor respective.

2. Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală (optimă) presupune:

- stabilirea funcţiilor  pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcţie  de obiectivele ecologice, economice şi sociale);

- stabilirea caracteristicilor pădurii cu structura optimă, capabilă să îndeplinească funcţiile social-economice şi ecologice atribuite.

3. Prin planificarea  recoltelor se urmăresc două obiective: recoltarea produselor pădurii şi îndrumarea fondului de producţie spre starea normală (optimă). Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:

- stabilirea posibilităţii;

- întocmirea planului de recoltare.

După parcurgerea etapelor menţionate  mai sus pentru  unitatea de producţie  studiată  a fost elaborat   un amenajament silvic ce cuprinde următoarele capitole:

- situaţia teritorial – administrativă;

- organizarea teritoriului;

- gospodărirea din trecut a pădurilor;

- studiul staţiunii şi al vegetaţiei forestiere;

- stabilirea funcţiilor social – economice şi ecologice ale pădurii şi a bazelor de amenajare;

- reglementarea procesului de producţie lemnoasă şi măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcţii speciale de protecţie;

- valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului;

- protecţia fondului forestier;

- instalaţii de transport, tehnologii de exploatare şi construcţii forestiere;

- analiza eficacităţii modului de gospodărire a pădurilor;

- diverse;

- planuri de recoltare şi cultură;

- planuri privind instalaţiile de transport şi construcţiile silvice;

- prognoza dezvoltării fondului forestier;

- evidenţe de caracterizare a fondului forestier;

- evidenţe privind aplicarea amenajamentului.

1.2. Obiectivele amenajamentului silvic

În conformitate cu cerinţele social-economice, ecologice şi informaţionale, amenajamentul Ocolului Silvic Cerna îmbină strategia  ecosistemelor forestiere din zonă cu strategia dezvoltării societăţii.

Cea mai importantă direcţie în care s-a acţionat o constituie creşterea protecţiei mediului înconjurător, creşterea calităţii factorilor de mediu (aer, apă, sol, floră şi faună) şi ridicarea calităţii vieţii individuale şi sociale a locuitorilor din zonă.

Pentru pădurile din cadrul Ocolului Silvic Cerna obiectivele social-economice şi ecologice  avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea ţelurilor de producţie şi de protecţie la nivelul unităţilor de amenajament (parcelă, subparcelă, etc.) sunt prezentate în tabelul următor.

Obiective social-economice şi ecologice

Tabelul 1.

| Grupa de obiective şi servicii | Denumirea obiectivului de protejat sau a serviciului de realizat |
| --- | --- |
| Protecţia terenurilor şi a solurilor | - protecţia terenurilor şi a solului de pe stâncării, pe terenuri cu eroziune în adâncime, pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, precum şi pe terenurile situate pe substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziune şi alunecări, cu înclinare mai mare de 30 grade; - protejarea plantaţiilor forestiere şi a vegetaţiei spontane de pe terenurile degradate; |
| Servicii de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier | - rezervaţie pentru ocrotirea integrală a naturii; - păduri constituite în zona tampon a resurselor genetice forestiere şi păduri constituite în zona tampon a „Parcului Naţional Munţii Măcinului”; - păduri incluse în ariile naturale protejate cuprinse în „Natura 2000”; - păduri constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de conservare specială a „Parcului Naţional Munţii Măcinului”; - producerea de seminţe şi conservarea genofondului forestier; |
| Produse lemnoase | - asigurarea producţiei de masă lemnoasă atât cantitativ cât şi calitativ: - lemn pentru cherestea (GO, FR, TE) - lemn pentru construcţii şi celuloză (CA, SC ) |
| Alte produse în afara lemnului şi serviciilor | - vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, etc. |

Obiectivele  asumate de amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Cerna susţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar din zonă şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere de interes comunitar din zonă.

Evidenţa instalaţiilor de transport (drumuri publice şi forestiere) utilizate pentru gospodărirea în condiţii de eficienţă a fondului forestier poate fi urmărită în tabelul următor.

Tabelul 2

| Codul dru-mului | Denumirea drumului | Supra- structura | Lungime (km) | Suprafaţa deservită (ha) | U.P. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | În f.f. | Total |  |  |
| Drumuri publice |  |
| DP002 | D.N. Tulcea-Măcin-Brăila – Bucureşti | asfaltat | - | 14,0 | 1377,21 | I,II |
| DP003 | D.C.Horia-Nifon- Luncaviţa | asfaltat | 6,5 | 15,9 | 1136,63 | II,III, IV |
| DP004 | D.C.Nifon-Niculiţel | asfaltat | 4,2 | 5,0 | 626,61 | V,VI |
| DP005 | Cârlejari-Topolog | asfaltat | 4,2 | 7,6 | 769,58 | I |
| DP006 | Meşteru-Luminiţa | asfaltat | - | 8,0 | 279,61 | I |
| TOTAL DRUMURI PUBLICE |  | 14,9 | 50,5 | 4189,64 | - |
| Drumuri forestiere |  |
| FE001 | Valea Morilor-Călugăru | pietruit | 7,0 | 7,0 | 859,71 | III,IV |
| FE002 | Culmea Grecilor-Piscul Livezii | pietruit | 1,1 | 1,1 | 275,59 | III |
| FE003 | V.Taiţa-V.Meterezul Mare | pietruit | 2,7 | 2,7 | 181,94 | III |
| FE004 | Valea Sărăturii | pietruit | 6,9 | 6,9 | 435,14 | IV |
| FE005 | Valea Mitrofanului | pietruit | 3,2 | 3,2 | 346,63 | IV |
| FE006 | Valea Văcăria | pietruit | 1,9 | 1,9 | 80,88 | IV |
| FE007 | Valea Strâmbele | pietruit | 2,0 | 2,0 | 602,19 | IV |
| FE008 | Valea Covan Dere | pietruit | 4,0 | 4,0 | 876,81 | V |
| FE009 | Valea Franţuzu Mare | pietruit | 2,5 | 2,5 | 196,67 | V |
| FE010 | Valea Piersicilor | pietruit | 1,0 | 1,0 | 103,14 | V |
| FE011 | Valea Pârlita | pietruit | 3,5 | 3,5 | 640,47 | VI |
| FE012 | Valea Crudului | pietruit | 1,6 | 1,6 | 263,40 | VI |
| FE013 | Valea Gioferca | pietruit | 2,5 | 2,5 | 446,53 | VI |
| FE014 | Drum auto-forestier Coasta Dealul Ţigăncii-V. Ulucilor | pietruit | 4,7 | 4,7 | 285,54 | II |
| TOTAL DRUMURI FORESTIERE |  | 44,6 | 44,6 | 5594,64 | - |
| Total drumuri existente |  | 59,5 | 95,1 | 9784,28 | - |
| Drumuri necesare |  |
| FN001 | Valea Omârlari |  | 5,6 | 6,6 | 595,79 | I |
| FN002 | Valea Cârlejari |  | 3,8 | 5,0 | 461,17 | I |
| FN003 | Valea Neamţului |  | 7,0 | 8,2 | 581,04 | I |
| FN004 | Valea Bordeiu lui Bratu |  | 2,2 | 8,2 | 501,33 | II |
| FN005 | Valea la Izvoare |  | 1,6 | 4,4 | 542,49 | II |
| FN006 | Valea cu Frăsiniş |  | 4,1 | 5,2 | 237,57 | II |
| FN007 | Valea Pârâul Sărat |  | 2,3 | 3,9 | 322,71 | III |
| FN008 | Nifon-Culmea Grecilor |  | 4,0 | 6,2 | 387,49 | III |
| FN009 | Valea Cazanului |  | 1,1 | 1,1 | 337,21 | VI |
| TOTAL DRUMURI NECESARE |  | 31,7 | 48,8 | 3969,70 | - |
| TOTAL GENERAL |  | 91,2 | 143,9 | 13751,08 | - |

Lungimea actuală a drumurilor existente în suprafaţa teritorială a Ocolului silvic Cerna este de 95,1 km, din care:

- drumuri publice – 50,5 km, din care în fond forestier 14,9 km;

- drumuri forestiere – 44,6 km.

Indicele de densitate care este de 4,33 m/ha (3,25 m/ha - drumuri forestiere şi 1,08 m/ha drumuri publice). Reţeaua instalaţiilor de transport este destul de bine reprezentată la nivelul ocolului silvic pentru U.P.III, IV şi V şi slab reprezentată pentru U.P.I, II şi VI.

Accesibilitatea realizată de instalaţiile de transport existente este de 67% pentru întreg fondul forestier productiv, 76% pentru produse principale şi 94% pentru produse secundare.

Pentru ca suprafaţa fondului forestier din acest ocol să fie accesibilă prin drumuri publice sau forestiere ar fi nevoie de un număr apreciabil de drumuri necesare (tabelul 2) , în lungime de aproximativ 48,8 km.

Având în vedere că în cadrul unităţilor de producţie I, II, III şi VI sunt drumuri de pământ, care pe timp uscat pot servi la transportul materialului lemnos, se poate spune că accesibilitatea fondului forestier este în jur de 95%,practic, accesibilitatea fiind asigurată.

În cadrul Ocolului silvic Cerna există un număr de 6 construcţii forestiere, a căror evidenţă poate fi urmărită în tabelul 3. Starea lor este,  în general bună, necesitând lucrări de întreţinere şi mici reparaţii.

Pentru cazarea muncitorilor ocazionali folosiţi la lucrările cu caracter sezonier, se propune a se achiziţiona remorci dormitoare care se pot tracta şi amplasa cât mai aproape de punctele de lucru.

Tabelul  3

| Natura construcţiei | Unitatea amenajistică în care se află construcţia existentă sau propusă | Suprafaţa clădită m2 | Materiale din care sunt clădite | Starea clădirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fundaţia | Pereţii | Acoperişul |  |
| U.P.I – nu sunt construcţii silvice |
| U.P.II |
| Sediu ocol | 42C1 | 283 | piatră | cărămidă | ţiglă | bună |
| Bloc locuinţe | 42C1 | 222 | piatră | cărămidă | ţiglă | bună |
| Canton silvic | 71C | 64 | piatră | cărămidă | azbociment | bună |
| U.P.III |
| Canton silvic | 32C | 200 | beton | cărămidă | azbociment | bună |
| U.P.IV – nu sunt construcţii silvice |
| U.P.V |
| Canton silvic | 44C | 144 | beton | cărămidă | ţiglă | bună |
| U.P.VI |
| Canton silvic | 7C | 75 | beton | cărămidă | ţiglă | bună |

1.3. Relaţia amenajamentului silvic cu alte planuri  şi programe relevante

Amenajamentele silvice pentru fondurile forestiere incluse în ariile naturale protejate de interes naţional sunt parte a planurilor de  management.

Lucrarea elaborată nu influenţează negativ studiile şi proiectele elaborate anterior, chiar le completează prin valorificarea eficientă a resurselor, în condiţiile dezvoltării durabile.

Zona studiată se situează în afara intravilanului şi are folosinţă forestieră.

Obiectivele amenajamentului silvic sunt in concordanta cu obiectivele Planului de Management al Parcului Naţional Munţii Măcinului :

- stoparea declinului diversitatii biologice si conservarea patrimoniului natural;

- mentinerea si restaurarea starii ecologice bune a ecosistemelor;

- reconstructia ecologica a terenurilor degradate;

- utilizarea durabila a resurselor naturale si a serviciilor asigurate de ecosisteme;

- cresterea standardului de viata al populatiei.

Deasemenea, amenajamentul nu este antagonic planului de construire a drumului forestier „Trei ocoale”. Studiul de evaluare adecvată pentru planul ” drum forestier Trei Ocoale ” a fost aprobat de A.P.M. Tulcea. Din acest studiu rezultă faptul că proiectul respectiv nu ere impact cumulativ cu alte proiecte din zonă, implicit nici cu amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cerna.

Pentru accesibilizarea fondului forestier, prin drumuri publice şi forestiere, amenajamentul a propus 9 drumuri necesare care ar putea deservi o suprafata de 3969,70 ha, din U.P. : I, II, III, VI. Traseul lor este transpus orientativ pe hartile amenajistie urmand ca,numai dacă se consideră necesar, dupa obtinerea aprobarilor si finantarilor corespunzătoare , pentru acestea sa se execute proiecte separate care sa fie prezentate autoritatii de mediu in vederea obtinerii avizelor. Pentru drumul forestier „trei ocoale” care se afla si in Ocolul silvic Cerna, a fost emis de APM Tulcea Avizul Natura 2000,  nr. 08/01.10.2014.

2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei

sale probabile în situaţia neimplementării amenajamentului silvic

Pe suprafaţa administrată de Ocolul Silvic Cerna şi în imediata  apropiere nu sunt amplasate industrii poluatoare. Starea factorilor de mediu este bună, un argument în acest sens este însăşi delimitarea ariilor naturale protejate de interes naţional sau comunitar.

În general, arboretele de tip natural din cadrul Ocolului Silvic Cerna nu au suferit din cauza uscării sau a doborâturilor şi rupturilor masive de vânt şi zăpadă.

În perioada expirată, s-au semnalat doborâturi de vânt pe o suprafaţă de 7,33 ha, în arboretele afectate manifestarea fenomenelor fiind  slabă , iar uscarea s-a manifestat pe 40,67 ha, cu intensitaţi slabe şi medii.

Crearea de arborete din specii autohtone corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure este indicată pentru mărirea rezistenţei arboretelor la acţiunea mecanică negativă a uscarii, vântului şi a zăpezii.

Executarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor este obligatorie, prin aceasta mărindu-se rezistenţa arboretelor la factori destabilizatori.

Regenerarea pădurilor se va realiza pe cât posibil, pe cale naturală, urmărindu-se proporţionarea speciilor astfel încât viitoarele arborete să fie rezistente la acţiunea factorilor externi dăunători.

În ultima perioadă, în cadrul Ocolului Silvic Cerna, nu s-au semnalat incendieri care să afecteze fondul forestier.

Datele statistice cu privire la intensitatea şi frecvenţa incendiilor în păduri, arată că acestea se înregistrează în lunile martie – aprilie, când intensitatea vânturilor este mare şi în lunile august-septembrie, perioadă cu uscăciune puternică şi căldură solară mare.

Pentru evitarea consecinţelor negative ce se înregistrează în urma acţiunii focului este necesar ca ocolul silvic să revizuiască şi să organizeze paza contra incendiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

În acest sens se vor lua următoarele măsuri:

- întocmirea planurilor de prevenire şi stingerea incendiilor;

- procurarea şi verificarea aparaturii pentru stingerea incendiilor;

- amenajarea punctelor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea şi instruirea formaţiunilor pentru stingerea incendiilor;

- organizarea pădurii în scopul prevenirii şi limitării extinderii incendiilor, curăţirea căilor de acces şi eliberarea de materiale lemnoase a căilor şi drumurilor utile desfăşurării activităţii în pădure şi a văilor din interiorul pădurii, crearea de fâşii şi şanţuri contra incendiilor;

- reglementarea trecerii prin pădure;

- amenajarea locurilor de odihnă şi fumat; În fondul forestier fumatul este interzis, cu excepţia curţilor cantoanelor silvice unde sunt locuri special amenajate: u.a. 71C din U.P. II Cerna, u.a. 32 C din U.P. III Ţiganca, u.a. 44C din U.P. V Covan Dere şi u.a. 7C din U.P. VI Hamcearca. Tot în aceste curţi sunt amenajate locuri de odihnă.

- afişarea de indicatoare şi pancarte privind pericolul ce-l prezintă focul în pădure sau în apropierea acesteia;

- paza foarte atentă a fondului forestier în perioada de secetă când litiera se aprinde uşor;

- organizarea tuturor lucrărilor ce se execută în pădure în conformitate cu normele de pază şi stingere a incendiilor.

Pentru combaterea propriu-zisă a incendiilor şi pentru ca intervenţia să fie cât mai eficace, orice incendiu trebuie să fie depistat şi anunţat în timp util. Anunţarea incendiilor prin mijloace cât mai rapide (telefon, radio) se impune ca o măsură de necesitate.

Pentru intervenţia la un incendiu de pădure trebuie să se asigure materialul şi mijloacele de stingere necesare, să se pregătească (prin conferinţe, instructaje) populaţia spre a interveni în cazul în care au loc incendii (populaţia trebuie să cunoască sistemul de alarmare şi să intervină cu mijloace proprii de stingere).

Modul de intervenţie pentru stingerea unui incendiu de pădure depinde de caracterul acestuia (de litieră, de coronament, subteran, total) şi de gradul de manifestare al acestuia.

Astfel, în cazul incendiului de litieră care se produce la suprafaţa terenului, arzând iarba şi litiera, să atacă din flancuri cu vântul în spate, ghidându-l, pe cât posibil, spre un obstacol natural sau artificial, aplicându-se principiul gâtuirii.

În cazul incendiului  de coronament, care se produce la nivelul trunchiului şi coronamentului, stingerea devine mai greoaie. După caz, se iau măsuri de izolare, creând “spaţii de izolare” prin tăierea de arbori şi aşezarea lor cu vârful către incendiu şi stropirea parţială a pământului cu substanţe chimice în spaţiile create. Apa va fi folosită numai la arboretele cu înălţimi mici

# În cadrul Ocolului silvic Cerna nu s-au constatat prejudicii ale vegetaţiei forestiere din cauza poluării.

În cadrul teritoriului Ocolului Silvic Cerna nu s-au semnalat atacuri în masă de insecte sau alţi dăunători.

Protecţia împotriva bolilor şi dăunătorilor se realizează prin asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii.

Pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii se recomandă măsuri preventive şi măsuri represive de combatere a bolilor şi dăunătorilor atunci când aceste adversităţi depăşesc limitele capacităţii de suport a pădurii.

În privinţa măsurilor preventive vor fi avute în vedere următoarele:

-    promovarea arboretelor de tip natural;

- promovarea speciilor forestiere autohtone, corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure şi a formelor genetice rezistente;

- menţinerea arboretelor la densităţi normale;

- împădurirea golurilor;

- efectuarea la timp şi în mod corespunzător din punct de vedere tehnic a sistemului de lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor propus prin amenajamente (degajări, curăţiri, rărituri, tăieri de igienă);

- respectarea regulilor de exploatare a masei lemnoase;

- protecţia plantaţiilor şi seminţişurilor;

- protecţia populaţiilor de păsări folositoare, a furnicilor din genul Formica;

- interzicerea păşunatului în pădure;

- normalizarea efectivelor de vânat.

Pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se vor lua măsuri de combatere biologică şi integrată, bazate pe îmbinarea măsurilor silvotehnice şi ecologice şi cele specifice protecţiei pădurilor folosind în principal substanţe selective biodegradabile şi cu toxicitate redusă.

Ocolul silvic are obligaţia de a semnala atacul bolilor şi dăunătorilor şi natura lor pentru a se lua măsuri urgente de combatere.

Fenomenul de uscare anormală s-a semnalat, în principal, în arboretele de cvercinee.

Manifestarea fenomenului de uscare anormală a fost de la slabă la moderată. Pe grade de manifestare situaţia se prezintă astfel:

- manifestare slabă:          35,44 ha;

- manifestare moderată:     5,23 ha.

În arboretele afectate de uscare anormală sunt necesare să se execute şi lucrări de reconstrucţie ecologică. În raport de starea de vătămare a arboretelor afectate, lucrările de reconstrucţie ecologică ce se impun, constau în:

- ameliorarea compoziţiei arboretelor prin introducerea de specii de amestec, de ajutor şi arbuşti în suprafeţele cu consistenţă redusă, în cazurile în care specia principală este suficient reprezentată;

- refacerea integrală a arboretelor afectate de uscare în cazurile în care ponderea speciei principale este puternic diminuată şi nu mai poate asigura compoziţia – ţel.

Unele dintre ecosistemele forestiere administrate de Ocolul Silvic Cerna prezintă elemente importante din punct de vedere al biodiversităţii forestiere.

Neimplementarea reglementărilor amenajamentului silvic nu ar duce  în nici un caz la ameliorarea stării factorilor de mediu ci dimpotrivă la neîndeplinirea  obiectivelor  social-ecologice şi economice ale pădurii.

În continuare sunt prezentate câteva din consecinţele neimplementării reglementărilor amenajamentului:

- dezvoltarea haotică a arboretelor, cu proliferarea speciilor invazive, puţin productive şi de calitate inferioară;

- îmbătrânirea arboretelor, fapt care ar face dificilă regenerarea şi dezvoltarea  seminţişului precum şi îndeplinirea funcţiilor atribuite;

- deteriorarea aspectului peisagistic;

- orice perturbare în viaţa pădurii ar avea efecte şi asupra celorlalţi factori ai mediului (apă, sol, climă, biodiversitate) dar şi asupra speciilor ce îşi au habitatul sau îşi procură hrana din pădure;

- neasigurarea satisfacerii neîntrerupte a nevoilor de lemn.

3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ

3.1. Aspecte generale

Teritoriul Ocolului Silvic Cerna care face subiectul prezentului studiu având o suprafaţă relativ redusă obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unităţi teritoriale, domenii sau regiuni mai extinse, fără însă a omite particularităţile locale.

3.2. Poziţia geografică

Ocolul Silvic Cerna, are o suprafaţă de 13751,08 ha face parte din Direcţia Silvică  Tulcea.

Din punct de vedere teritorial, ocolul silvic este situat în partea de nord a judeţului Tulcea, pe raza comunelor Dorobanţu (U.P.I) şi comunelor Cerna, Hamcearca, Greci, un trup compact de pădure format din U.P.II-VI.

Geografic, suprafaţa fondului forestier proprietate publică a statului  este situată în Podişul Dobrogei de Nord şi Munţii Măcinului.

Ocolul silvic Cerna face parte din Direcţia silvică Tulcea, având sediul în comuna  Cerna, judeţul Tulcea.

Fitoclimatic, pădurile sunt situate în etajele de vegetaţie S.s.- Silvostepă şi FD1 -Deluros de cvercete cu stejar (şi cer, gârniţă,gorun şi amestecuri dintre acestea).

3.3. Limite

Limitele fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolului Silvic Cerna sunt prezentate în tabelul următor.

Limitele fondului forestier administrat de O.S. Cerna

Tabelul 4.

| Puncte cardinale | Vecinătăţi | Limite | Hotare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumirea | Felul |  |
| Nord | O.S.Măcin O.S.Niculiţel | Culmea Poiana Corbului Piscul Capul Lejniţei Plaiul Niculiţelului | naturală | Liziera pădurii şi borne |
| Est | O.S. Niculiţel | Culmea Jurnalelor Culmea Crudului | naturală | Liziera pădurii şi borne |
| Sud | O.S.Ciucurova O.S. Stejaru | D.N. Horia -Izvoarelor Dealul Topolog Drum comunal Ostrov-Topologul | artificială naturale artificiale | Liziera pădurii şi borne |
| Vest | O.S. Măcin | Culmea Grecilor Drumul comunal : Ostrov-Pecineaga | naturală artificială | Liziera pădurii şi borne |

Limitele teritoriale naturale şi artificiale (drumuri publice) sunt bine definite.

Hotarele pădurii sunt materializate pe teren cu limite şi borne amenajistice.

3.4. Geologia

Ocolul silvic Cerna, se află situat în Dobrogea de Nord, o regiune relativ completă din punct de vedere geologic. Partea de nord a acestei regiuni în care se găseşte Ocolul silvic Cerna cuprinde următoarele formaţiuni:

1. Formaţiuni eruptive de vârstă paleozoică reprezentate prin:

- riolite (profire cuarţifere) de Cârjelari (simbol de hartă geologică P.Z.3.). Se întind pe aproape toată suprafaţa păduroasă a U.P.I Cârjelari, la est de comuna Cârjelari;

- granite (simbol P.Z.2) pe o fâşie îngustă în extremitatea nord-vestică a ocolului şi insular în sud-estul localităţii Hamcearca;

- granite gnaisice fg (simbol P.Z.2) pe areale reduse de formă insulară în sud-estul localităţilor Cerna şi Mircea Vodă şi în nord-vestul localităţii Hamcearca.

2. Formaţiuni metamorfice de vârstă paleozoică, presilviană, reprezentate prin:

- formaţiunea şisturilor verzi, (silite, şisturi verzi şi filite cloritoase) în sudul ocolului între localităţile Topolog şi Dorobanţu pe zona U.P.I Cârjelari.

- micaşisturi cuarţite, amfibolite (Scriade Cianuerlina, Seria de Orliga, P.t.s. sub formă insulară) între localităţile Cerna şi Mircea Vodă;

- filite, cuarţite roci frifogene şi metagronwacke (P.t.s. = Pz), la sud-est de localitatea Hamcearca şi sub formă insulară în nord-vestul localităţii Ţiganca, pe raza unităţilor de producţie IV, V Valea Mitrofanului.

3. Carboniferul inferior este reprezentat prin:

- formaţiunea de carpalit (cl) (şisturi groswache, conglomerate) sub formă insulară între localităţile Horia şi Mircea Vodă şi pe suprafaţa masivă între localităţile Hamcearca şi Cerna.

4. Formaţiuni sedimentare de vârstă mezozoică (triasic) constituite din:

- calcar cu accidente silicioase, marno-calcare cu halahii (or) sub formă insulară la nord-estul localităţii Ţiganca;

- calcare cu amoniţii (T2) în nord-estul localităţii Hamcearca , sub formă insulară.

5. Cuaternarul este reprezentat prin:

- nisipuri şi mâluri (g.h.2.) din Holocenul superior, în lungul talvegului Văii Taiţa.

6. Cretacicul superior este reprezentat prin :

- calcare marnoase (Ca) din epoca eoniană sub forma unei insule situată între localităţile Traian şi Cârjelari;

- calcare grezoase din epoca turamiană (tu) instalate de asemenea sub formă insulară între localităţile Mircea Vodă şi Cârjelari;

- calcare grezoase şi conglomeratice (em) sub formă insulară între localităţile Traian, Cerna, Mircea Vodă, Horia şi Cârjelari.

Toate aceste formaţiuni constituie rocile de fundament. Ele sunt acoperite în cea mai mare parte a lor de formaţiuni cuaternare, pleistocene, loessuri, depozite loessoide, diverse remaniate şi diverse amestecuri de loess sau materiale detritice rezultate din dezagregarea rocilor parentale.

În studiul solului interesează în primul rând rocile de suprafaţă, din care prin procese de dezagregare rezultă materialele parentale de sol (amestecuri diverse de pietriş, nisip, praf şi argilă precum şi rocile sedimentare noi (afânate) de suprafaţă care fără alte transformări, au şi caracter de materiale parentale.

Produsele de dezagregare a rocilor tari (compacte), rocile mari (afânate) şi amestecurile de roci moi, rămase pe loc sau divers transportabile şi depuse în timpul cuaternarului formează următoarele categorii de depozite de roci şi materiale parentale.

Eluvii – depozite de dezagregare (pietre, pietrişuri rămase pe loc), situate în general pe culmi şi sub culmi, pe culmi înguste. Aceste depozite au pierdut prin eroziune şi transport spre vale o parte din materialele lor.

Deluvii – depozite de pantă rezultate prin transport şi depunere a materialelor de dezagregare din părţile mai înalte ale reliefului.

Coluvii – depozite de materiale în general fine, transportate şi depuse la baza versanţilor şi pe funduri de văi înguste.

Aluvii – depozite predominant nisipoase, din văile în general înguste, supuse inundaţiilor.

În legătură cu natura materialelor parentale, rocile s-au grupat în două mari categorii:

1. roci compacte (tari);

2. roci afânate (moi).

1. Rocile compacte se întâlnesc de obicei pe culmi înguste, pe mameloane, sub culmi şi pe versanţi repezi – abrupţi ai dealurilor şi munţilor joşi, apariţia lor la zi fiind legată de procesul de eroziune a cuverturii de loess care le acoperă iniţial.

Materialul parental al solurilor situate pe aceste roci, este constituit din fragmente grosiere colţuroase sau rotunjite, amestecat cu material mai fin, de obicei de aceeaşi provenienţă.

Uneori, din materialul fin provenit din dezagregarea înaintată şi alterarea rocii, apare materialul loessoid remanent sau adus din amonte. Solurile care se formează pe astfel de roci sunt în general superficiale, cu un volum fiziologic util mic (în medie 0,2-0,4), o capacitate de reţinere a apei scăzută, având o umiditate satisfăcătoare numai primăvara şi uscându-se odată cu începerea verii.

În cadrul rocilor compacte s-au deosebit, în funcţie de originea lor mineralogică şi de compoziţia lor chimică, următoarele grupe de roci:

- roci eruptive acide, din care fac parte: granite, întâlnite pe un areal redus, constituind apariţii insulare pe dealul Cerna din unităţile de producţie III şi IV;

- profire cuarţifere (riolite de corsul) apar la zi pe Culmea Ciucurova din U.P.I Cârjelari, pe întreaga suprafaţă păduroasă.

Materialul parental este alcătuit din aluviile şi de deluviile acestor roci, iar materialul fin rezultat din dezagregare, cu textură nisipoasă;

- roci eruptive bazice, dolorite (diabaze) alcătuiesc masa de fundament a dealurilor şi unde apar la zi în condiţii de eroziune excesivă. Sunt roci bogate în fier, care este eliberat la alterare şi impregnează orizontul B al solurilor o culoare ruginie roşcată, sunt foarte bogate în baze;

- roci metamorfice: filite, cuarţite şi roci hologene, constituind aşa numita serie de Becheges.

Prin alterare, eliberează hidroacizi de fier. Materialul fin are o textură nisipoasă, până la luto-nisipoasă, cu excepţia calcarilor când roca este impusă de un material argilos. Sunt fără excepţie necarbonatice.

- roci sedimentare: gresii în argilite (de tipul stratelor de Nalbant), apar la zi pe majoritatea culmilor excesiv erodate.

Sunt în general mai uşor alterabile decât celelalte roci dure descrise mai sus. Au un conţinut însemnat de fier şi prin alterare, imprimă materialului culori de la gălbui ruginiu, până la ocru sau roz pal.

Datorită caracterului lor poliger, au soluri bogate în baze, pot fi carbonatice sau lipsite de carbonaţi. Materialul fin rezultat din dezagregare şi alterare poate avea texturi ce variază de la nisipoasă până la luto-argiloasă.

2. Rocile afânate. Sub denumirea de roci afânate, s-au încadrat toate sedimentele din materialul fin sau grosier, neconsolidate şi aflate în depozit cu grosimea de minimum 1 m. Aceste roci au o importanţă deosebită ca material parental, deoarece dau naştere la soluri profunde, uşor permeabile pentru apă şi aer, bogate în substanţe nutritive, care permit pătrunderea rădăcinilor până la 1,5 - 2 m adâncime, asigurându-se astfel un potenţial de fertilitate ridicat.

În cadrul Ocolului Silvic Cerna s-au deosebit următoarele roci afânate:

- loessurile, cu răspândire mai largă în zonele de câmpie sau terase, care nu au fost expuse eroziunii. Ocupă suprafaţă mică, pe culmile largi şi plane ce domină dealurile peneplanizate şi pe versanţi cu pante line, unde se întâlnesc sub formă de eluvii. Au o textură predominant luto-nisipoasă,  dar mineralogic sunt alcătuite din cuarţ şi argilă, cu un conţinut mare de carbonaţi;

- materiale şi depozite loessoide sunt loessuri remaniate prin eroziune de către apele de scurgere şi depuse de acestea în concavităţile de pe versanţi, la baza acestora şi în văi, îngroşând depozitele preexistente, de care se deosebesc totuşi fie prin alcătuirea granulometrică, fie prin incluziunile de mici fragmente de rocă dură pe care le conţin, materialul loessoid a fost remaniat prin decarbonatare şi liberare de hidroxise ferie, evoluând astfel spre lutul loessoid. Materialul loessoid apare brun sau uşor ruginiu.

Se întâlnesc în depozite deluviale şi coluviale, care au în general textură luto-nisipoasă până la lutoasă şi un conţinut ridicat de carbonaţi.

Materialele şi depozitele  aluviale, ocupă suprafeţe mici situate în luncile pâraielor care străbat suprafaţa ocolului, fragmentând-o în numeroase bazinete.

Au în general o textură nisipo-lutoasă până la lutoasă şi chiar luto-argiloasă şi sunt carbonatice. În rare cazuri ele conţin săruri solubile în cantităţi mici până la moderate.

3.5. Geomorfologie

Teritoriul studiat prezintă o mare complexitate geomorfologică. Fiind situat în unitatea geomorfologică denumită Dobrogea de Nord, delimitată la nord de Dunăre, iar la sud de falia Pecineaga-Camena, aici se îmbină cele mai noi unităţi de relief cu cele mai vechi unităţi de relief (Lunca Dunării fiind cuaternară, iar Podişul Cernei făcând parte din resturile lanţului muntos hercinic- chimeric).

În cuprinsul Ocolului Silvic Cerna întâlnim următoarele unităţi geomorfologice:

- dealurile joase, sunt dealuri larg vălurate, uneori puternic planizate, cu culmi înguste sau largi şi versanţi cu înclinări, expoziţii şi forme variate. Văile care brăzdează sectorul din regiunea de dealuri joase sunt de asemenea diferite ca formă, lăţime, lungime şi ramificaţii. Acest relief este acoperit de o manta de loess de grosimi diferite cu excepţia culmilor înguste şi parţial a versanţilor repezi şi abrupţi pe care apar la zi roci dure de tipul calcarelor, diabazelor şi granitelor. Altitudinal sunt cuprinse între 100 şi 600 m, cu panta cuprinsă între 5-40 grade, media fiind de 20 grade. Această formă de relief reprezintă aproximativ 70-80 % din suprafaţa ocolului silvic.

- munţii din raza ocolului silvic sunt relicve ale munţilor dobrogeni, cu creste ascuţite sau rotunjite şi versanţi abrupţi, panta terenului variind între 25-40 grade, media fiind de 30 grade, iar altitudinea este cuprinsă între 300-400 m. Sub raport litologic sunt alcătuiţi exclusiv din diabaze, cu apariţii rare de gresii şi calcare cristaline triasice. Suprafaţa ocupată de această unitate geomorfologică este de 10-15 % din suprafaţa ocolului.

Din punct de vedere altitudinal, pădurile din acest ocol variază între 100 m şi 400 m, dominând cea cuprinsă între 200-400 m.

Repartiţia suprafeţelor pe categorii altitudinale este următoarea:

- între  100 -200 m   -   3697,45 ha  (27%);

- între   201-400 m   - 10053,63ha  (73%);

Total ocol               - 13751,08 ha (100%).

Expoziţia generală a teritoriului, este determinată de direcţia de scurgere a principalelor văi care străbat pădurile Ocolului Silvic Cerna şi anume: Valea Taiţei, Valea Cerna şi Valea Pecineaga. Astfel, expoziţia generală este sudică pentru U.P.IV şi V, estică pentru U.P.III, vestică pentru U.P.II şi U.P.VI.

Pe categorii de expoziţie situaţia este următoarea:

- însorită –             6175,82 ha (44%);

- parţial însorită –  5166,94 ha (38%);

- umbrită –             2408,32 ha (18%).

Total ocol –        13751,08 ha (100%).

Panta terenului este un caracter fizico-geografic, cu rol determinant ecologic pentru sol şi vegetaţie, aducând modificări importante în scurgerile de suprafaţă. Cantitatea de apă infiltrată în sol influenţează intensitatea şi profunzimea curentului percolativ descendent, deci procesul de levigare, adâncimea orizontului cu acumulări de carbonat de calciu şi rezervele de umiditate ale solului (condiţionate puternic şi de expoziţie).

Repartiţia suprafeţei în funcţie de înclinare este următoarea:

-  cu înclinări mai mici de 16 grade –             10007,98 ha (73%);

-  cu înclinări cuprinse între 16-30 grade –       3542,42 ha (26%);

-  cu înclinări cuprinse între 31-40 grade –         188,63 ha (1%);

-  cu înclinări mai mari de 40 grade –                   12,05 ha (-%);

Total ocol   -  13751,08 ha (100%).

3.6. Hidrografie

Văile cele mai importante din Ocolul Silvic Cerna sunt: Valea Comorii, Valea Cârjelari şi Valea Neamţului în U.P.I; Valea Cerna în U.P.II; Valea Timului, Pustnicului şi Tăiţa în U.P.III; Valea Călugărului, Valea Mitrofanului şi Valea Strâmbelor în U.P.IV; Valea Covan-Dere în U.P.V; Valea Pârlita în U.P.VI.

Toate aceste văi au numeroşi afluenţi care fragmentează teritoriul ocolului.

Pâraiele din U.P.I se varsă în Valea Pecineaga, o  parte din pâraiele din U.P.II în Valea Cerna, iar  o parte din U.P.II şi toate din U.P.III,IV,V şi VI se varsă în Valea Tăiţa.

Dintre acestea numai cursul principal al văilor au apă în tot cursul anului, dar cu un debit foarte mic vara.

Regimul hidrologic al ocolului se caracterizează prin viituri în toate anotimpurile, predominante fiind cele de primăvară care pot atinge până la 40% din volumul scurgerilor anuale. Viiturile pluviale sunt întinse şi de scurtă durată, iar în perioadele dintre viituri, scurgerile sunt neînsemnate cantitativ şi multe dintre pâraie seacă.

# 3.7. Climatologie

Climatul zonei studiate se încadrează după “Enciclopedia geografică a României” în sectorul de climă continentală cu regiunea de climă a dealurilor şi podişurilor (ţinutul climatic al Podişului Dobrogei – districtul nordic) şi regiunea de climă a câmpiilor (ţinutul climatic al Câmpiei Române (D.f.x.).

Condiţiile climatice de ansamblu sunt cele intermediare între cele de deal şi cele de câmpie, prezentând contraste mari de temperatură în decursul anului. Temperatura medie anuală prezintă valori cuprinse între 9,5-11,0o C, iar precipitaţiile medii anuale între 450 şi 600 mm. Iernile sunt însoţite de ninsori care generează un strat de zăpadă de 15-30 cm. Vânturile dominante sunt cele din direcţia nord-estică şi nordică, a căror frecvenţă este de 20-25%.

3.7.1. Regimul termic

Valorile medii lunare şi anuale sunt date în tabelul 3. şi au fost preluate de la  staţiile meteorologice Isaccea, Tulcea şi Mircea Vodă.

Tabelul 5.

| Staţia | Alt. (m) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anu-ală | Ampli-tudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isaccea | 20 | -1,8 | -0,1 | 4,5 | 10,6 | 16,8 | 20,8 | 23,2 | 22,3 | 17,6 | 11,8 | 6,0 | 1,2 | 11,1 | 25,0 |
| Tulcea | 33 | -1,5 | -0,2 | 4,4 | 10,4 | 16,5 | 20,4 | 22,9 | 22,2 | 17,6 | 11,8 | 6,0 | 1,5 | 11,0 | 24,4 |
| Mircea Vodă | 185 | -1,8 | -0,5 | 4,5 | 10,5 | 16,3 | 20,1 | 22,6 | 22,0 | 17,9 | 12,1 | 5,9 | 0,9 | 10,9 | 24,4 |

Temperatura medie anuală este de 11,0(C , luna cu temperatura cea mai ridicată este iulie (23,0(C), iar temperatura medie lunară cea mai scăzută se realizează în luna ianuarie (-1,8(C). Îngheţurile timpurii se înregistrează în a doua jumătate a lunii octombrie, iar cele târzii în a doua jumătate a lunii aprilie.

Pe anotimpuri temperaturile medii sunt următoarele.

Tabelul 6.

| Anotimpul | primăvara | vara | toamna | iarna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura medie (°C) | 10,6 | 22,1 | 11,8 | 0,7 |

Lungimea sezonului de vegetaţie (perioada din an cu temperaturi medii de peste 10oC) este de peste 7 luni, astfel se poate spune că perioada de vegetaţie este normală, iar regimul termic este favorabil speciilor principale (TE,GO,FR,STB,STP), zona respectivă intrând în arealul de răspândire al acestora.

Durata medie a intervalului de timp fără îngheţ este de 209 zile.

3.7.2. Regimul pluviometric

In tabelul de mai jos se dau date referitoare la regimul pluviometric al zonei şi anume cantităţile medii lunare şi anuale de precipitaţii culese de la staţiile meteorologice Isaccea, Tulcea, Mircea Vodă şi Topolog.

Tabelul 7.

| Staţia | Alt. (m) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anu-ală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isaccea | 20 | 24,7 | 23,5 | 28,5 | 36,0 | 46,3 | 52,5 | 40,6 | 48,8 | 34,2 | 42,0 | 23,5 | 34,4 | 445,0 |
| Tulcea | 33 | 32,4 | 27,6 | 27,2 | 33,4 | 28,7 | 52,2 | 46,7 | 41,1 | 31,9 | 38,0 | 34,2 | 35,6 | 439,0 |
| Topolog | 200 | 33,6 | 23,8 | 32,7 | 31,1 | 58,1 | 65,8 | 52,7 | 39,4 | 46,0 | 32,1 | 31,3 | 32,4 | 480,0 |
| Mircea Vodă | 185 | 39,5 | 24,0 | 32,7 | 32,0 | 46,9 | 63,0 | 53,5 | 47,6 | 36,0 | 33,1 | 26,0 | 32,7 | 465,0 |

În zona studiată media anuală a precipitaţiilor este de 445,0 mm, maxima înregistrându-se în luna iunie (52,5 mm), iar cea minimă în luna februarie (23,5 mm).

Pe anotimpuri, precipitaţiile medii sunt următoarele:

Tabelul 8.

| Anotimpul | primăvara | vara | toamna | iarna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitaţii medii (mm) | 110,8 | 141,9 | 99,7 | 82,6 |

Diferenţele între ani sunt destul de mari: în anii ploioşi cantitatea ajunge la 600 mm, iar în cei secetoşi scad până la 400 mm şi excepţional până la 350 mm.

S-au înregistrat anual în medie 25-30 zile cu strat de zăpadă cu o grosime medie în jur de 15-30 cm.

Apa este factor limitativ pentru speciile care vegetează în aceast ocol. Totuşi, ele prezintă adaptări specifice care le sporesc rezistenţa la uscăciune. Astfel, cea mai răspândită specie, teiul argintiu are un caracter mezoxerofit suportând destul de bine uscăciunea. Tot mezoxerofite sunt frasinul şi mojdreanul. Cele mai bine adaptate la uscăciune (xerofite) sunt stejarul pufos (în fruntea tuturor speciilor), cărpiniţa (caracter pronunţat xerofit) şi stejarul brumăriu. Gorunul are un caracter mezofit evitând coastele însorite şi zonele calcaroase.

3.7.3. Regimul eolian

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din sectorul nordic şi nord-estic care deţin 75% din frecvenţa lor pe direcţii. Aceste mase de aer pierd o bună parte din umiditatea lor deasupra continentului european şi ajung în Dobrogea sărace în precipitaţii.

În afara acestor fronturi de aer, o mare importanţă pentru Dobrogea de Nord o au şi masele de aer termoconvective care se dezvoltă mai ales în perioada caldă a anului şi care pot da naştere la ploi.

Nu s-au semnalat doborâturi de vânt în deceniul expirat. Vătămări se pot produce în treimea superioară a versanţilor în combinaţie cu poleiul şi chiciura care apar frecvent în nordul Dobrogei.

3.7.4. Date fenologice

Datele fenologice pentru principalele specii care vegetează în cuprinsul unităţii de producţie sunt prezentate în tabelul 9:

Tabelul 9.

| Specia | Înfrunzirea | Înflorirea | Coacerea seminţelor | Periodicitatea fructificaţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorun | 17.IV | 18.IV | 15.IX | 6-7 ani |
| Stejar brumăriu | 17.IV | 29.IV | 20.IX | 6-7 ani |
| Stejar pufos | 26.IV | 29.IV | 20.IX | 6-7 ani |
| Tei | 1.IV | 15.VI | 4.IX | anual |
| Mojdrean | 5-9.IV | 15.IV | 4.IX | anual |
| Frasin | 5-9.IV | 15.IV | 4.IX | anual |
| Carpen | 9.IV | 15.IV | 1.IX | anual |

Se remarcă gradul ridicat de continentalism, îndeosebi datorită amplitudinilor termice foarte mari (temperaturi medii duble vara faţă de primăvară sau toamnă).

3.7.5. Indicatori sintetici ai datelor climatice

Indicatorii sintetici ai datelor climatice sunt daţi în tabelul 8.

Tabelul 10.

| Indicatori sintetici | Staţia | anual | primăvara | vara | toamna | iarna | în sezonul de vegetaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicele de umiditate R=P/T | Isaccea | 39,2 | 41,8 | 25,7 | 33,8 | - | 29,3 |
| Indicele de ariditate I=P/(T+10) | Isaccea | 20,6 | 21,5 | 17,7 | 18,3 | 35,5 | 18,7 |

4. Probleme de mediu existente care sunt relevante pentru plan sau

program (ariile de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale

de conservare reglementate conform actelor  normative privind

regimul ariilor  naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,

a florei şi faunei sălbatice)

Cadrul legislativ european care reglementează activităţile din cadrul Reţelei Natura 2000 este format  din Directiva Păsări 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva Habitate 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale  şi a speciilor  de floră şi faună sălbatice.

La noi în ţară cele două directive au fost transpuse iniţial  în legislaţia româneasca prin Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. În cea de a două etapă mai precis în luna iunie a anului 2007 a fost promulgată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, care abrogă Legea nr. 462/2001 şi care conţine prevederi mai detaliate referitoare atât la constituirea reţelei Natura 2000, cât şi la administrarea siturilor şi exercitarea controlului aplicării reglementărilor legale instituite pentru acestea.

Siturile de importanţă comunitară avizate de Comisia Europeană şi ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „Situri Natura 2000”. Acestea se împart în doua categorii, în funcţie de directiva europeană care a stat la baza declarării lor: arii de protecţie specială avifaunistică pentru protecţia păsărilor sălbatice incluse în Directiva Păsări şi situri de importanţă comunitară  pentru protecţia  unor specii de floră şi faună dar şi a habitatelor sălbatice incluse în Directiva Habitate.

În limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Cerna există siturile de interes comunitar ROSPA 0073 Măcin – Niculiţel, ROSPA 0091 Padurea Babadag , ROSCI 0123 Munţii Măcin  şi  ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean .

Deasemenea, pe teritoriul ocolului sunt şi urmatoarele arii naturale protejate de interes naţional: Rezervaţia naturală "Dealul Ghiunghiurmez, Rezervaţia naturală "Chervant-Priopcea", Rezervaţia naturală "Valea Ostrovului" si Parcul  Naţional Munţii Măcinului.

5. Obiective de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut

cont de aceste obiective şi de orice alte consideraţii de mediu în timpul

pregătirii planului

Obiectivele de protecţie a mediului, la nivel comunitar, relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Cerna sunt:

- protecţia fondului forestier, care constituie principalul obiectiv de protecţie a mediului al amenajamentului studiat;

- protecţia calităţii aerului, în special în zonele locuite;

- protecţia calităţii solului, pentru toate categoriile de folosinţă, în special pentru terenurile cu vegetaţie forestieră;

- protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi freatice;

- protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul Ocolului Silvic Cerna, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecţie a mediului de mai sus.

Ţinând cont de ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în plan, precum şi de impactul produs la execuţia lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influenţează biodiversitatea, solul, aerul şi climatul, nefiind necesare măsuri speciale  de prevenire şi combatere a poluării.

Deasemenea nici  comunităţile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea şi conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, tăierile de conservare.

Modul în care s-a ţinut cont de obiectivele de protecţie a factorilor de mediu stabilite la nivel naţional şi relevante pentru amenajamentul Ocolului Silvic Cerna se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

- Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia calităţii apelor:

- Legea apelor nr. 107/1996, cu completările  şi modificările ulterioare, inclusiv         Legea nr. 112/2006;

- Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, modificat şi completat de              Ord. nr. 161/2006;

- Ordinele comune ale Ministerului mediului şi gospodăririi apelor şi Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale şi pădurilor nr. 1182/22.11.2005 şi nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecţia apelor împotriva  poluării cu nitraţi din surse agricole.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Cerna, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus,          armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii apelor de suprafaţă şi subterane.

b. Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele  acte normative din legislaţia românească privitoare la protecţia  calităţii aerului:

- O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2001;

- HG nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei;

- HG nr. 738/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei;

- HG nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei  naţionale a României privind schimbările climatice 2005;

- HG nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului naţional  de acţiune privind schimbările climatice (PNASC);

- STAS 12574/1987 - ,,Aer din zonele protejate”.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Cerna, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de protecţie a calităţii atmosferei.

c. Planul naţional de gestionare a deşeurilor

În  activitatea de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile umane (locuinţele situate în apropierea  amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislaţia românească şi europeană:

- Gestionarea deşeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HG 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deşeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor, cap.3 valorificare deşeurilor, cap.4 eliminarea deşeurilor) titularul având  obligaţia ţinerii acestor  evidenţe precum şi raportarea acestora la organele abilitate;

- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deşeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul Ocolului Silvic Cerna, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele şi legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

6. Potenţialele efecte  semnificative asupra mediului asociate

amenajamentului Ocolului Silvic Cerna

6.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar

6.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica  în arboretele din cadrul Ocolului Silvic Cerna

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar  şi speciilor din ariile naturale protejate de interes comunitar  în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin  amenajamentul Ocolului Silvic Cerna în acestea.

1. Tratamente

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generaţie la alta.

Gospodărirea intensivă, raţională şi multifuncţională a fondului forestier impune  cu necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menţinerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înţelege modul special cum se face  se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiaşi regim, în vederea realizării unei structuri optime atât pe orizontală cât şi pe verticală.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale  cu cele mai reduse cheltuieli şi pierderi, dar care reuşeşte în acelaşi timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire şi mai ales regenerarea mai valoroasă şi mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura ţel fixată pentru fiecare arboret şi ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ţine seama de o serie de criterii şi recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităţilor ecologice, a stării arboretelor respective, a funcţiilor social-economice ale acestora, a accesibilităţii lor actuale şi de perspectivă, precum şi în raport de condiţiile tehnice şi economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;

- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse  a unor arborete capabile  să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic şi deci mai valoroase;

- promovarea de câte ori este posibil ecologic şi justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate şi valoroase;

- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcţiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanşarea unor fenomene torenţiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăştinare permanentă etc;

- tratamentele ce prevăd  tăieri rase se pot adopta doar în arboretele slab productive şi derivate şi în cazul regimului crâng la speciile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2000) – salcâm, salcie, plop şi se vor aplica pe suprafeţe mici (maxim 3 ha);

- în cazul pădurilor cu rol de protecţie deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric  la adoptarea  tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv şi cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile  cu rol de protecţie se pot adopta şi la alte tipuri  de intervenţii, respectiv, lucrări speciale de conservare;

- trecerea de la o generaţie la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu reduce din capacitatea  bioecologică de regenerare a pădurii respective şi a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade  mai scurte de timp rolul său protector sau estetic;

- în pădurile situate în condiţii extreme (de pe terenuri cu înmlăştinare permanentă etc.) se va acorda prioritate asigurării continuităţii pădurii, renunţându-se chiar la aplicarea tratamentelor. Se vor executa după caz, lucrări speciale  de conservare.

a. Tratamentul tăierilor progresive

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăştiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea şi dezvoltarea seminţişului natural sub masiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu, tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalităţi:

- punerea treptată în lumină a seminţişurilor utilizabile existente precum şi a celor instalate artificial prin semănături sau plantaţii sub masiv sau în margine de masiv;

- provocarea însămânţării naturale prin rărirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a declanşat încă instalarea regenerării naturale.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menţionat trei genuri de tăieri: tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânţare, tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină precum şi tăieri de racordare.

Tăierile de deschidere de ochiuri sau de însămânţare urmăresc în principal să asigure instalarea şi dezvoltarea seminţişului utilizabil şi se aplică în anii de fructificaţie a speciei sau speciilor valoroase, în porţiunile de pădure în care seminţişul este sau se poate instala fără dificultăţi.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea şi numărul ochiurilor, precum şi la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcţie de starea arboretelor şi a seminţişului, cât şi de posibilităţile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces şi din partea superioară a versanţilor, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin porţiunile regenerate. Distanţa dintre ochiuri, ocupată deci de pădure netăiată, să aibă o lăţime de cel puţin 1-2 înălţimi medii ale

arboretului, astfel încât în cadrul fiecărui ochi regenerarea să se desfăşoare independent de ochiurile alăturate.

Forma ochiurilor poate fi după caz: circulară, ovală, eliptică, putând diferi de la un ochi la altul, în funcţie de condiţiile staţionale şi de specia ce va fi promovată în regenerare. Forma ochiurilor va trebui astfel aleasă încât suprafaţa fertilă pentru regenerare să fie maximă. Astfel ochiurile cu condiţii mai puţin prielnice pentru regenerare vor căpăta de regulă forma eliptică sau ovală şi se va pune accent deosebit pe orientarea acestora. Se recomandă astfel ca în cazul regiunilor mai călduroase, mai uscate, în care suprafaţa fertilă este situată în partea sudică a ochiului, deschiderea de ochiuri eliptice cu orientare est-vest iar în regiunile mai reci şi suficient de umede se preferă ochiurile cu orientare nord-sud.

Mărimea ochiurilor şi intensitatea răririi în ochiuri a arboretului bătrân depind în primul rând de exigenţele faţă de lumină a speciilor ce se doresc a fi regenerate. Astfel la speciile de umbră cu seminţiş sensibil la îngheţuri sau secetă (fag) care au nevoie de protecţia arboretului bătrân ochiurile au mărimi de la suprafaţa proiecţiei a 2-3 arbori până la 0,5H sau chiar 0,75H (unde H reprezintă înălţimea medie a arboretului). În aceste ochiuri nu se intervine cu tăieri rase ci se procedează la rărirea arboretului în jurul arborilor seminceri care se păstrează în ochi. În arboretele constituite din specii de lumină (stejar şi gorun) ochiurile vor fi mai mari, ajungând la 1- 1,5H la gorun şi chiar 2H la stejar. În ochi în cazul acestor specii se recomandă să se extragă arborii integral ori consistenţa să se reducă până la 0,4-0,5.

Numărul ochiurilor nu se poate fixa anticipat, ci rezultă pe teren în funcţie de mărimea acestora şi de intensitatea tăierilor aplicate în fiecare ochi. Cu cât ochiurile sunt mai mari şi intensitatea tăierilor din ochiuri mai intensă cu atât numărul lor poate fi mai mic (de pildă la speciile de lumină). Dîmpotrivă în cazul arboretelor constituite din specii de umbră, unde ochiurile deschise şi intensitatea tăierii în ochiuri sunt mai mici, numărul acestora va fi mai mare.

În ochiurile deschise se va urmări extragerea celor mai groşi arbori şi cu coroane bogate care extrase ulterior, după instalarea seminţişului, ar putea aduce prejudicii grave acestuia.

Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină urmăresc iluminarea seminţişului din ochiurile deschise şi lărgirea lor progresivă.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creştere şi nevoile de lumină ale seminţişului se face moderat şi treptat (prin mai multe tăieri) la speciile de umbră respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an cu fructificaţie abundentă. Lărgirea ochiurilor în porţiunile regenerate se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condiţiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice se lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură, unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri orientate E-V. Lăţimea benzilor poate varia între 1-2 înălţimi medii ale arboretului, în funcţie de temperamentul speciilor.

Tăierile de racordare constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămaşi în ochiurile regenerate. Aceste tăieri se execută de regulă după ce s-a regenerat şi porţiunea dintre ochiuri sau când seminţişul ocupă cel puţin 70% din suprafaţă şi are o înălţime de 30-80 cm.

Dacă însă regenerarea este îngreunată sau seminţişul instalat este puternic vătămat tăierea de racordare se poate executa fiind însă urmată imediată de completări în porţiunile neregenerate.

În arboretele parcurse cu acest tip de tratament perioada generală de regenerare a fost adoptată la 20 ani, însă tratamentul se poate aplica fie în variata cu perioadă normală (15-20 ani la gorun şi stejar), fie cu perioadă lungă de regenerare (30 ani la fag).

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversităţii genetice actualelor şi viitoarelor cerinţe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea şi ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

b. Tratamentul crângului simplu

Acest tratament se va aplica în arboretele de salcâm cu o structură şi o stare de vegetaţie bună în care se poate conta pe obţinerea unei regenerări satisfăcătoare din lăstari ori drajoni asfel încât costurile de instalare a unei noi generaţii arborescente să fie minime.

Amenajamentul Ocolului silvic Cerna a prevăzut crângul simplu cu tăieri de jos pentru salcâmete, încadrate în S.U.P. Q. Unitatile amenajistice in care se va aplica tratamentul taierilor in crang sunt: U.P. I - 1A,1D, 5B,12E, 18D, 18E, 35A, 36D, 37A, 37G, 45C, 46J, 46K, 49A, 63C, 69D, 71A, 72A, 76E; U.P. III - 33F, 49E, 59E;          U.P.V - 7B, U.P.VI - 8B.

Datorită faptului că salcâmetele sunt situate deseori pe terenuri în pantă se va aplica varianta crângului simplu cu tăiere de jos, în vederea diminuării fenomenelor de eroziune şi alunecări de teren. Suprafaţa maximă a parchetelor va fi de 3,0 ha.

Restricţiile privind mărimea parchetelor ori orientarea benzilor şi alăturarea parchetelor sunt similare cu cele de la tăierile rase. După execuţia tratamentului s-au prevăzut şi lucrări de ajutorare a regenerării naturale.

Exploatarea se va face prin tăierea arborilor cu toporul cât mai aproape de suprafaţa solului. Recoltarea arboretului de pe suprafaţa de regenerare se va face printr-o tăiere unică, executată în perioada de repaus vegetativ, pe cât posibil spre sfârşitul acesteia.

Regenerarea se va realiza pe cale vegetativă prin lăstari şi drajoni.

Pentru obţinerea regenerării din drajoni (în cazul arboretelor în a doua şi a treia generaţie), acolo unde este posibil, după tăiere se va face o arătură cu plugul printre cioate, iar lăstarii din primul an vor fi înlăturaţi de la cioată în lunile iulie-agust. După caz, în anumite situaţii în care regenerare din lăstari nu acoperă deplin întraga suprafaţă, se va interveni cu împăduri, în completarea regenerării naturale vegetative.

Parchetele vor avea forma unor benzi orientate pe curba de nivel sau cu înclinări care să permită execuţia lucrărilor de recoltare şi colectare a lemnului.

Prin actualul amenajament nu s-a prevazut tratamentul tăierilor rase.

2. Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor

Prin îngrijirea şi conducerea  pădurii se înţelege sistemul de lucrări şi intervenţii silvotehnice prin care se dirijează creşterea şi dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea  termenului exploatării sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acţionează  asupra pădurii în următoarele direcţii principale:

- ameliorează permanent compoziţia şi structura genetică a populaţiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;

- reduc convenabil consistenţa, astfel încât spaţiul de nutriţie dintre arborii valoroşi   să crească treptat oferind astfel condiţii optime pentru creşterea arborilor în grosime şi înălţime;

- ameliorează treptat mediul pădurii  conducând la intensificarea  funcţiilor productive şi protectoare a acesteia;

- reglează raporturile inter- şi intraspecifice la nivelul arboretului şi între diferitele etaje de vegetaţie ale pădurii;

- permit recoltarea unei cantităţi de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

În cadrul Ocolului Silvic Cerna lucrările de îngrijire se diferenţiază în funcţie de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare, de obiectivele urmărite prin aplicare în: curăţiri, rărituri, tăieri de igienă.

a. Curăţirile

Curăţirile, lucrări de îngrijire cu caracter negativ, se vor executa în arboretele aflate în stadiile de nuieliş-prăjiniş, în scopul îmbunătăţirii calităţii, creşterii şi compoziţiei arboretelor prin extragerea arborilor rău conformaţi, accidentaţi, bolnavi, deperisanţi sau uscaţi, înghesuiţi şi copleşiţi sau aparţinând unor specii sau forme genetice mai puţin valoroase şi care nu corespund ţelului de gospodărire şi exigenţelor ecologice.

În planurile lucrărilor de îngrijire a arboretelor au fost incluse toate arboretele care, potrivit normelor tehnice în vigoare, necesită asfel de lucrari, indiferent de panta terenului, chiar şi atunci când consistenţa arboretului este de numai 0,8 sau mai mică.

S-au luat în considerare trecerea şi ieşirea arboretelor din şi în alte stadii de dezvoltare decât cele în care se află fiecare arboret în anul amenajării, astfel încât prevederile din planul lucrărilor de îngrijire să corespundă situaţiei reale pe deceniu.

b. Răriturile

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriş, codrişor şi codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul  de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive şi protectoare a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecţie individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroşi care rămân în arboret până  la termenul exploatării şi nu a celor extraşi prin intervenţia respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretenţioase, mai complexe şi mai intensive  lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra  generaţiei existente cât şi asupra viitorului arboret.

Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziţiei, al calităţii tulpinilor şi coroanelor arborilor, al distribuţiei lor spaţiale, precum şi al însuşirilor  tehnologice ale lemnului acestora;

- ameliorarea structurii genetice a populaţiilor arborescente;

- activarea creşterii în grosime a arborilor valoroşi, ca urmare a răririi treptate  a arboretului, fără însă a afecta creşterea în înălţime şi producerea elagajului natural;

- luminarea mai pronunţată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiţii mai favorabile pentru fructificaţie şi deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;

- mărirea rezistenţei pădurii la acţiunea  vătămătoare a factorilor biotici şi abiotici, menţinerea unei stări fitosanitare cât mai bune şi a unei stări de vegetaţie cât mai active  a arboretului rămas;

- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;

- recoltarea şi valorificarea  completă a arborilor care trebuie să „cadă” din pădure.

Răriturile vor avea o periodicitate de 5-6 ani în stadiul de păriş şi de 7-10 ani în stadiile de codrişor şi codru mijlociu.

În privinţa alegerii arboretelor de parcurs cu rărituri s-au avut în vedere următoarele:

- nu s-au prevăzut rărituri în arboretele cu consistenţa de 0,8 şi mai mici decât în cazul arboretelor pentru care s-a apreciat pe teren că în perioada de aplicare a amenajamentului, acestea îşi vor împlini consistenţa până la 0,95-1,0;

- în ultimul sfert al ciclului de viaţă a arboretelor, stabilit până la vârsta exploatabilităţii, nu s-au prevăzut rărituri.

La ultimele rărituri se va acorda o atenţie deosebită extragerii cireşului, întrucât acesta este ajuns la vârsta exploatabilităţii fizice.

c. Tăieri de igienă

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, obiectiv ce se realizează  prin extragerea arborilor  uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum şi a arborilor cursă şi de control folosiţi în lucrările de protecţia pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul  lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepţia răşinoaselor  afectate de gândaci de scoarţă, care este de preferat să se extragă  înainte de zborul adulţilor.

Masa lemnoasă de extras prin tăieri de igienă este inclusă în categoria  produselor accidentale neprecomptabile (care nu depăşesc 5 m3/an/ha raportat la suprafaţa unităţii de producţie din care fac parte arboretele parcurse, micşorată cu mărimea suprafeţei periodice în rând a arboretelor în care se va interveni cu tratamente în deceniul următor).

Dacă volumul de extras prin tăieri de igienă depăşeşte valoarea menţionată, acesta este inclus în categoria produselor lemnoase precomtabile şi se scade fie din posibilitatea de produse secundare (produse accidentale II – când arboretele parcurse au vârste mai mici decât ¾ din vârsta exploatabilităţii ), fie din cea  de produse principale (produse accidentale I –  în cazul arboretelor afectate de factori destabilizatori a căror vârstă este  mai mare decât ¾ din vârsta exploatabilităţii).

3. Măsuri de gospodărire a arboretelor din tipul I de categorii funcţionale

În tipul I funcţional au fost încadrate arboretele din categoria funcţională 1.5A  păduri  cuprinse în zona de conservare specială a „Parcului Naţional Munţii Măcinului” ce ocupă o suprafaţă de 574,44 ha (5%) şi păduri cuprinse în „Rezervaţia naturală Dealul Ghiunghiurmuz”, Rezervaţia naturală  Valea Ostrovului” şi  „Rezervaţia naturală Chervant – Priopcea” ocupă o suprafaţă de 487,40 ha (4%) ce cuprinde suprafeţe de teren şi de ape, de întinderi variate, destinate conservării unor medii de viaţă, a genofondului şi ecofondului forestier.

În aceste păduri sunt interzise, prin lege, recoltarea de masă lemnoasă, inclusiv tăierile de igienă şi lucrările de îngrijire, precum şi alte activităţi care ar putea deregla echilibrul ecologic (păşunatul, turismul, fertilizările, etc.).

Asemenea activităţi pot fi întreprinse numai în baza unor cercetări de specialitate, aprobate de organul prevăzut de lege.

În consecinţă, aceste păduri nu vor fi incluse nici la reglementarea procesului de producţie lemnoasă.

Eventualele lucrări de împădurire, pentru care se obţin aprobările legale, se vor efectua numai cu material de împădurire de provenienţă locală. Se vor face recomandări referitoare la reglementarea accesului publicului în pădure.

De fiecare dată, prin amenajament, vor fi sesizate şi propuse spre cercetare toate problemele legate de menţinerea echilibrului ecologic şi de mai buna gospodărire a rezervaţiei.

Totodată se pot face propuneri de lărgire a suprafeţei rezervaţiilor şi de constituire a altora noi.

4. Lucrări speciale de conservare

Pentru îndeplinirea optimă a funcţiilor de protecţie, în arboretele supuse regimului de conservare deosebită, amenajamentul Ocolului Silvic Cerna a prevăzut a  se  aplica, după caz, următoarele lucrări:

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere;

- lucrări speciale de conservare în arboretele mature cu seminţiş utilizabil şi în cele în care funcţia de protecţie începe să scadă.

Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor supuse regimului de conservare deosebită sunt tratate la nivelul fiecărei unităţi de producţie pe total cu menţiunea că pentru aceste arborete

se va urmări realizarea compoziţiei şi structurii pe verticală, corespunzătoare funcţiilor de protecţie atribuite. În arboretele mature se vor  executa tăieri de igienă şi lucrări de conservare.

Lucrările de conservare constituie un ansamblu de intervenţii ce se vor aplica arboretelor cu vârstă înaintată. Aceste lucrări au scopul de a păstra nealterată sau de a ameliora starea fitosanitară a arboretelor, asigurarea continuităţii şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie şi a potenţialului silvoproductiv, asigurarea permanenţei pădurii prin urmărirea procesului de regenerare naturală.

Ansamblul lucrărilor de conservare cuprinde următoarele intervenţii:

- tăieri de conservare pe 644,41 ha;

- descopleşirea seminţişului;

- introducerea speciilor de amestec şi ajutor corespunzătoare tipului natural fundamental

de pădure;

- lucrări de igienă;

- combaterea bolilor şi dăunătorilor şi normalizarea efectivelor de vânat.

Extracţiile cu caracter de igienă se vor executa ori de câte ori este necesar şi vor consta în principal în recoltarea arborilor uscaţi, în curs de uscare, rupţi de vânt şi zăpadă.

În situaţia în care prin lucrările speciale de conservare şi prin tăierile de igienă se creează goluri, acestea vor fi împădurite.

5. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale şi de împădurire

În porţiunile dintr-un arboret în care s-a declanşat procesele de exploatare-regenerare dar în care, din anumite motive, este îngreunat procesul de instalare a seminţişului amenajamentul Ocolului Silvic Cerna a prevăzut lucrări sau complexe de lucrări specifice denumite lucrări de ajutorarea regenerării naturale şi de împădurire.Procentul suprafeţei de împădurit, inclusiv completări, faţă de suprafaţa totală, este de 1%.

a. Lucrări de ajutorarea regenerărilor naturale

În această grupă de lucrări se disting două tipuri de lucrări:

- lucrări pentru favorizarea instalării seminţişului;

- lucrări pentru asigurarea dezvoltării seminţişului.

Lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului se execută pe porţiuni de arboret, acolo unde instalarea seminţişului aparţinând speciilor de valoare este uneori imposibilă sau îngreunată de condiţiile grele de sol. Acestea constau în mobilizarea solului.

Lucrările pentru asigurarea dezvoltării seminţişului se execută în seminţişurile naturale din momentul instalării până când arboretul realizează starea de masiv şi constau din:

- receparea seminţişului de foioase rănit şi extragerea exemplarelor de răşinoase vătămate prin lucrările de exploatare;

- descopleşirea seminţişurilor;

- împrejmuirea suprafeţelor.

b. Lucrări de împădurire

Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna a prevăzut a  se  aplica următoarele lucrări de împădurire:

- împăduriri în terenuri degradate;

- împăduriri după tăieri progresive;

- împăduriri după tăieri de conservare;

- împăduriri după taieri în crâng;

- completări în arborete tinere existente;

- completări în arboretele nou create.

La împădurire se vor folosi specii autohtone valoroase din punct de vedere economic şi ecologic: gorun, stejar brumăriu, stejar pufos, tei,salcâm, diverse tari. Ca material de împădurit vor fi folosiţi puieţi produşi în pepinierele şi solariile ocolului silvic sau proveniţi din regenerări naturale.

Situaţia detaliată a lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale şi de împădurire este prezentată în continuare

A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale

Tabelul 11

| Nr U.P. | A1. Lucrări de ajutorarea regenerării naturale | A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale | Total su-prafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A1.1. Strân-gerea şi înde-părta-rea litierei groase | A1.2. Înde-părta-rea hu-musului brut | A1.3. Distru-gerea şi înde-părta-rea păturii vii | A1.4. Mobili-zarea solului | A1.5. Extra-gerea subar-boretu-lui | A1.6. Extra-gerea semin-ţişului şi ti-neretu-lui neutili-zabil pre-exis-tent | A1.7. Provo-carea drajo-nării la arbore-tele de salcâm | A2.1. Recepa-rea se-minţi-şurilor sau tinere-turilor vătă-mate | A2.2. Desco-pleşirea semin-ţişuri-lor | A2.3. Inlătu-rarea lăstari-lor care cople-şesc semin-ţişurile şi drajonii |  |
| I | - | - | - | 58,82 | 39,87 | - | 87,08 | 54,34 | 54,34 | - | 294,45 |
| II | - | - | - | 33,42 | - | - | 0,50 | - | 0,44 | - | 34,36 |
| III | - | - | - | - | - | 15,14 | 0,70 | 2,30 | 15,14 | - | 33,28 |
| IV | - | - | - | - | - | 408,11 | - | 18,14 | 92,00 | - | 518,25 |
| V | - | - | - | - | - | 3,92 | 0,10 | 12,23 | - | - | 16,25 |
| VI | - | - | - | - | - | 69,60 | 0,44 | 20,54 | 69,60 | 69,60 | 229,78 |
| O.S. | - | - | - | 92,24 | 39,87 | 496,77 | 88,82 | 107,55 | 231,52 | 69,60 | 1126,37 |

B. Lucrări de regenerare

| Nr. U.P. | Specii | Total |
| --- | --- | --- |
|  | GO | STB | STP | TE | DT | PLZ | GL | SC | DM |  |
| hectare |
| B.1. Impăduriri în terenuri goale din fondul forestier |
| B.1.2. Impăduriri în terenuri degradate |
| II | - | - | - | - | 0,72 | - | 1,19 | 19,74 | 0,47 | 22,12 |
| Total B.1.2 | - | - | - | - | 0,72 | - | 1,19 | 19,74 | 0,47 | 22,12 |
| B.1 | - | - | - | - | 0,72 | - | 1,19 | 19,74 | 0,47 | 22,12 |
| B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare |
| B.2.3. Împăduriri după tăieri progresive |
| I | 31,16 | 7,33 | 0,35 | 6,35 | 3,22 | - | - | - | - | 48,41 |
| III | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
| IV | 9,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,71 |
| V | 6,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,11 |
| VI | 10,15 | 0,70 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 10,94 |
| Total B.2.3 | 58,64 | 8,03 | 0,35 | 6,35 | 3,31 | - | - | - | - | 76,68 |
| B.2.5. Împăduriri după tăieri de conservare |
| I | 1,57 | 0,97 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 2,77 |
| II | - | - | - | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - | 1,20 |
| IV | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 |
| VI | 0,23 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 |
| Total B.2.5 | 4,05 | 1,18 | 0,23 | 0,6 | 0,60 | - | - | - | - | 6,66 |
| B.2.6. Împăduriri în golurile din arboretele parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri în crâng |
| I | - | - | - | - | 2,09 | - | - | - | - | 2,09 |
| III | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 0,30 |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | 0,66 | - | 0,66 |
| Total B.2.6 | - | - | - | - | 2,09 | - | - | 0,96 | - | 3,05 |
| B.2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare |
| I | 32,73 | 8,30 | 0,58 | 6,35 | 5,31 | - | - | - | - | 53,27 |
| II | - | - | - | 0,6 | 0,60 | - | - | - | - | 1,20 |
| III | 1,51 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 1,81 |
| IV | 11,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,96 |
| V | 6,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,11 |
| VI | 10,38 | 0,91 | - | - | 0,09 | - | - | 0,66 | - | 12,04 |
| Total B.2 | 62,69 | 9,21 | 0,58 | 6,95 | 6,0 | - | - | 0,96 | - | 86,39 |
| I | 32,73 | 8,30 | 0,58 | 6,35 | 5,31 | - | - | - | - | 53,27 |
| II | - | - | - | 0,60 | 1,32 | - | 1,19 | 19,74 | 0,47 | 23,32 |
| III | 1,51 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | 1,81 |
| IV | 11,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,96 |
| V | 6,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,11 |
| VI | 10,38 | 0,91 | - | - | 0,09 | - | - | 0,66 | - | 12,04 |
| Total B | 62,69 | 9,21 | 0,58 | 6,95 | 6,72 | - | 1,19 | 20,70 | 0,47 | 108,51 |
| C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv |
| C1. Completări în arboretele tinere existente |
| I | 0,28 | - | - | - | 0,28 | 0,12 | - | - | - | 0,68 |
| II | - | - | - | - | 0,79 | - | - | 2,02 | - | 2,81 |
| III | 2,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,35 |
| VI | - | 0,36 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,46 |
| Total C1 | 2,63 | 0,36 | - | - | 1,17 | 0,12 | - | 2,02 | - | 6,3 |
| C2. Completări în arborete nou create (20% din B) |
| I | 6,55 | 1,66 | 0,12 | 1,27 | 1,06 | - | - | - | - | 10,66 |
| II | - | - | - | 0,12 | 0,26 | - | 0,24 | 3,95 | 0,09 | 4,66 |
| III | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | 0,36 |
| IV | 2,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,39 |
| V | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 |
| VI | 2,07 | 0,18 | - | - | 0,02 | - | - | 0,13 | - | 2,40 |
| Total C2 | 12,53 | 1,84 | 0,12 | 1,39 | 1,34 | - | 0,24 | 4,14 | 0,09 | 21,69 |

| Nr. U.P. | Specii | Total |
| --- | --- | --- |
|  | GO | STB | STP | TE | DT | PLZ | GL | SC | DM |  |
| hectare |
| I | 6,83 | 1,66 | 0,12 | 1,27 | 1,34 | 0,12 | - | - | - | 11,34 |
| II | - | - | - | 0,12 | 1,05 | - | 0,24 | 5,97 | 0,09 | 7,47 |
| III | 2,65 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | 2,71 |
| IV | 2,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,39 |
| V | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 |
| VI | 2,07 | 0,54 | - | - | 0,12 | - | - | 0,13 | - | 2,86 |
| Total C | 15,16 | 2,20 | 0,12 | 1,39 | 2,51 | 0,12 | 0,24 | 6,16 | 0,09 | 27,99 |
| D. Îngrijirea culturilor tinere |
| D1. Îngrijirea culturilor tinere existente |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 |
| II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,76 |
| Total D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128,98 |
| D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,31 |
| II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,79 |
| III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,52 |
| IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,96 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,33 |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,89 |
| Total D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,8 |
| I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,53 |
| II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,55 |
| III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,52 |
| IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,96 |
| V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,33 |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,89 |
| Total D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,78 |

Recapitulaţie

| Nr. U.P. | Specii | Total |
| --- | --- | --- |
|  | GO | STB | STP | TE | DT | PLZ | GL | SC | DM |  |
| hectare |
| A1. Lucrări de ajutorare a regenerării naturale | 717,70 |
| A2. Lucrări de îngrijire a regenerării naturale | 408,67 |
| TOTAL A – Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale | 1126,37 |
| B1. Impăduriri în terenuri goale din fondul forestier |
| Total | - | - | - | - | 0,72 | - | 1,19 | 19,74 | 0,47 | 22,12 |
| B2. Împăduriri în suprafeţe parcurse sau prevăzute a fi parcurse cu tăieri de regenerare |
| Total | 62,69 | 9,21 | 0,58 | 6.95 | 6,0 | - | - | 0,96 | - | 86,39 |
| TOTAL B – Lucrări de regenerare |
| Total | 62,69 | 9,21 | 0,58 | 6.95 | 6,72 | - | 1,19 | 20,70 | 0,47 | 108,51 |
| C1. Completări în arboretele tinere existente |
| Total | 2,63 | 0,36 | - | - | 1,17 | 0,12 | - | 2,02 | - | 6,3 |
| C2. Completări în arboretele nou create (20%) |
| Total | 12,53 | 1,84 | 0,12 | 1,39 | 1,34 | - | 0,24 | 4,14 | 0,09 | 21,69 |
| TOTAL C – Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv |
| Total | 15,16 | 2,20 | 0,12 | 1,39 | 2,51 | 0,12 | 0,24 | 6,16 | 0,09 | 27,99 |
| D1. Îngrijirea culturilor tinere existente | 128,98 |
| D2. Îngrijirea culturilor tinere nou create | 90,8 |
| TOTAL D – Îngrijirea culturilor | 219,78 |

| Nr. U.P. | Specii | Total |
| --- | --- | --- |
|  | GO | STB | STP | TE | DT | PLZ | GL | SC | DM |  |
| hectare |
| TOTAL DE IMPĂDURIT (B+C) |
| Total | 77,85 | 11,41 | 0,7 | 8,34 | 9,23 | 0,12 | 1,43 | 26,86 | 0,56 | 136,50 |
| Nr .de puieţi la ha |
| Total | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - |
| TOTAL PUIEŢI NECESARE (mii buc.) |
| Total | 389,25 | 57,05 | 3,50 | 41,7 | 46,15 | 0,60 | 7,15 | 134,30 | 3,60 | 682,5 |

c. Lucrări de îngrijire a culturilor tinere

Pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de mediu, pentru evitarea pierderilor, crearea şi menţinerea unor condiţii de creştere şi dezvoltare favorabile tuturor puieţilor amenajamentul Ocolului Silvic Cerna a prevăzut pentru culturile forestiere tinere lucrări de îngrijire a acestora. Scopul acestora fiind acela de a înlătura unele defecţiuni şi omogenizarea condiţiilor de vegetaţie la nivelul întregii populaţii.

Lucrările de îngrijire a culturilor tinere constau în: revizuiri, recepări, mobilizări ale solului, descopleşiri ş.a.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările silvotehnice prevăzute de amenajamentul ocolului silvic pentru arboretele din habitatele forestiere din fondul forestier al Ocolului Silvic Cerna ce se suprapune peste ariile naturale protejate de interes comunitar.

Tabelul 12.

| U.P. | Natura lucrării | Suprafaţa – ha | Volum –mc |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | totală | anuală | total | anual |
| ROSCI 0123 Munţii Macinului/ %ROSPA0073 Macin-Niculitel |
| II,III,IV | Curăţiri | 219,57 | 21,95 | 1960 | 196 |
|  | Rărituri | 2309,34 | 230,93 | 44348 | 4435 |
|  | T. igienă | 1837,43 | 183,75 | 17180 | 1718 |
|  | T. conservare | 459,98 | 46,00 | 6903 | 691 |
|  | T. prod. principale | 578,84 | 57,89 | 80600 | 8060 |
| ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean/%ROSPA0073 Macin-Niculitel/ ROSPA0091 Padurea Babadag |
| I,II, IV,V, VI | Curăţiri | 311,76 | 31,18 | 1454 | 145 |
|  | Rărituri | 1226,25 | 122,63 | 21872 | 2187 |
|  | T. igienă | 2676,04 | 267,60 | 21161 | 2116 |
|  | T. conservare | 184,43 | 18,44 | 1723 | 172 |
|  | T. prod. principale | 1432,61 | 143,26 | 129011 | 12901 |
| TOTAL |
| I-VI | Curăţiri | 531,33 | 53,13 | 3414 | 341 |
|  | Rărituri | 3535,59 | 353,56 | 66220 | 6622 |
|  | T. igienă | 4513,47 | 451,35 | 38341 | 3834 |
|  | T. conservare | 644,41 | 64,44 | 8626 | 863 |
|  | T. prod. principale | 2011,45 | 201,15 | 209611 | 20961 |

În tabelele următoare sunt prezentate pe  pe unităţi de producţie şi unităţi amenajistice: suprafaţa acestora, compoziţia şi caracterul actual al arboretelor cuprinse în aceste unităţi amenajistice, lucrările propuse prin amenajamente a se executa în aceste arborete şi compoziţia ţel, compoziţie ce îmbină în modul cel mai favorabil, exigenţele biologice ale pădurii cu cerinţele ecologice şi social-economice şi la care se va ajunge prin aplicarea prevederilor amenajamentelor.

Evidenţa unităţilor amenajistice, cu tipul natural fundamental de pădure, caracterul actual al arboretelor şi lucrările propuse:

Tabelul 13

| U.P. | U.a. | Suprafaţa | Tip de pădure | Caracterul actual | Lucrări propuse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | A | 1,79 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 1 | B | 3,58 | 8521 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 1 | C | 6 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 1 | D | 1,29 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 1 | E | 14,9 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 1 | F | 0,31 | 6333 | A | 54 |  |  |
| 1 | 1 | V1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | V2 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 20,93 | 5325 | 4 | 46 |  |  |
| 1 | 3 | A | 29,01 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 3 | B | 20,22 | 5325 | 4 | 46 |  |  |
| 1 | 3 | N1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | N2 | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | N3 | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | N4 | 1,38 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  | 42,81 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 5 | A | 10,99 | 5332 | A | 48 |  |  |
| 1 | 5 | B | 2,03 | 5332 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 5 | C | 34 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 5 | D | 2,1 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 5 | E | 1,28 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 6 | A | 4,06 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 6 | B | 0,42 | 5333 | 5 | 46 |  |  |
| 1 | 6 | C | 4,6 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 6 | D | 17,19 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 6 | E | 4,09 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 6 | F | 10,48 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 7 | A | 19,64 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 7 | B | 4,09 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 8 | A | 29,43 | 5325 | 2 | 46 |  |  |
| 1 | 8 | N1 | 0,69 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | N2 | 1,19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | A | 29,59 |  | 4 | 46 |  |  |
| 1 | 9 | B | 2,24 | 5325 | 4 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 9 | N1 | 2,29 |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 | N2 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | A | 18,71 | 5332 | 5 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 10 | B | 1,16 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 10 | C | 1,11 | 5332 | B | 54 |  |  |
| 1 | 10 | N | 2,63 |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | A | 10,61 | 5333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 11 | B | 10,23 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 11 | N | 1,61 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | A | 6,31 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 12 | B | 4,81 | 5333 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 1 | 12 | C | 14,5 | 5333 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 12 | D | 10,19 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 12 | E | 0,38 | 5333 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 12 | F | 3,07 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 12 | N1 | 3,79 |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 | A | 13,67 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 13 | B | 14,35 | 5333 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 1 | 13 | N | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | A | 42,2 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 14 | N1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | N2 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | A | 7,76 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 15 | B | 15,95 | 5332 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 16 | A | 4,32 | 5333 | A | 48 |  |  |
| 1 | 16 | B | 3,6 | 5333 | A | 48 |  |  |
| 1 | 16 | C | 20,06 | 5333 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 16 | N | 3,92 |  |  |  |  |  |
| 1 | 17 | A | 1,6 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 17 | B | 0,77 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 17 | C | 13,29 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 17 | N | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | A | 4,99 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 18 | B | 18,27 | 5332 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 18 | C | 1,21 | 6333 | 8 | 46 |  |  |
| 1 | 18 | D | 2,47 | 6333 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 18 | E | 0,29 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 18 | F | 0,64 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 18 | N1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | N2 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 | N3 | 2,44 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | A | 3,54 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 19 | B | 17,62 | 8423 | B | P0 |  |  |
| 1 | 19 | C | 11,96 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 19 | D | 1,79 | 8423 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 19 | E | 5,9 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 19 | A | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | N1 | 1,29 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | N2 | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | N3 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | N4 | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19 | N5 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | A | 7,27 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 20 | B | 10,56 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 20 | C | 4,21 | 5333 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 20 | D | 5,17 | 5332 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 20 | N1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | N2 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | A | 24,61 | 5325 | 4 | P0 |  |  |
| 1 | 21 | B | 6,92 | 5325 | B | 46 |  |  |
| 1 | 21 | C | 0,89 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 21 | D | 1,92 | 5333 | B | 48 |  |  |
| 1 | 21 | N1 | 3,21 |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | N2 | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | V | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | A | 6,73 | 5325 | 2 | 46 |  |  |
| 1 | 22 | B | 17,24 | 5325 | 4 | P0 |  |  |
| 1 | 22 | C | 2,51 | 5325 | 4 | P0 |  |  |
| 1 | 22 | D | 10,57 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 22 | N | 9,01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | A | 6,05 | 5325 | 4 | P0 |  |  |
| 1 | 23 | B | 11,96 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 24 | A | 33,36 | 5332 | 3 | P1 | 51 |  |
| 1 | 24 | N1 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 | N2 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 | N3 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 |  | 13,84 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 26 | A | 27,23 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 26 | N | 0,91 |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | A | 20,88 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 27 | N1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | N2 | 0,94 |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | N3 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 27 | N4 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 1 | 28 | A | 20,77 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 28 | B | 0,6 | 5332 | 3 | 41 |  |  |
| 1 | 28 | N | 2,94 |  |  |  |  |  |
| 1 | 29 | A | 29,76 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 29 | B | 2,26 | 8521 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 1 | 29 | N1 | 1,17 |  |  |  |  |  |
| 1 | 29 | N2 | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 29 | N3 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 1 | 30 | A | 18,57 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 30 | N | 1,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | 31 | A | 7,92 | 8423 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 31 | B | 5,11 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 31 | N | 5,18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 | A | 25,02 | 8423 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 32 | B | 8,9 | 5325 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 32 | N1 | 2,25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 | N2 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 | N3 | 2,45 |  |  |  |  |  |
| 1 | 33 | A | 45,85 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 33 | N | 2,09 |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | A | 6,24 | 8423 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 34 | B | 9,37 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 34 | N1 | 1,57 |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | N2 | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 1 | 35 | A | 15,33 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 35 | B | 1,5 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 35 | C | 0,68 | 8521 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 35 | D | 4,04 | 8521 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 35 | N | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | 36 | A | 6,02 | 8521 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 36 | B | 1,22 | 8521 | A | 48 |  |  |
| 1 | 36 | C | 9,02 | 8521 | A | 48 |  |  |
| 1 | 36 | D | 3,11 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 36 | E | 1,21 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 36 | V | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 37 | A | 9,6 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 37 | B | 0,68 | 8521 | A | 46 |  |  |
| 1 | 37 | C | 9,88 | 8521 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 37 | D | 2,68 | 6333 | A | P0 |  |  |
| 1 | 37 | E | 1,11 | 8521 | A | 46 |  |  |
| 1 | 37 | F | 3,25 | 8521 | 3 | P5 | 51 | 58 |
| 1 | 37 | G | 7,49 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 37 | H | 0,71 | 6333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 38 | A | 13,41 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 38 | B | 2,5 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 38 | C | 1,27 | 8521 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 1 | 38 | D | 4,36 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 38 | E | 0,82 | 5332 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 39 | A | 27,9 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 39 | N1 | 2,73 |  |  |  |  |  |
| 1 | 39 | N2 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 | A | 36,76 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 40 | N | 1,25 |  |  |  |  |  |
| 1 | 41 | A | 1,58 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 41 | B | 25 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 42 | A | 2,33 | 5333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 42 | B | 16,84 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 42 | C | 11,86 | 5332 | 3 | P7 | 51 | 58 |
| 1 | 43 | A | 25,15 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 43 | B | 2,38 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 43 | C | 5,91 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 43 | D | 0,39 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 43 | V1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 43 | V2 | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 44 | A | 0,65 | 8423 | B | 48 |  |  |
| 1 | 44 | B | 1,43 | 8423 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 44 | C | 18,85 | 8423 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 44 | E | 1,13 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 44 | F | 1,04 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 44 | G | 1,05 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 44 | N1 | 1,55 |  |  |  |  |  |
| 1 | 44 | N2 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 1 | 45 | A | 5,84 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 45 | B | 1,52 | 8521 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 45 | C | 2,71 | 8521 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 45 | D | 1,37 | 8521 | B | 47 |  |  |
| 1 | 45 | E | 3,61 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 45 | F | 20,88 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 45 | G | 1,07 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 45 | H | 1,34 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 45 | N | 1,18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 46 | A | 7,14 | 8521 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 46 | B | 5,26 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 46 | C | 1,95 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 46 | D | 0,3 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 46 | E | 9,05 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 46 | F | 2,35 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 46 | G | 0,64 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 46 | H | 0,84 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 46 | I | 0,54 | 8423 | A | 41 | 47 |  |
| 1 | 46 | J | 1,69 | 8423 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 46 | K | 6,43 | 8423 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 46 | L | 0,69 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 47 | A | 1,45 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 47 | B | 2,94 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 47 | C | 10,58 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 47 | D | 1,07 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 47 | E | 4,67 | 8423 | A | 48 |  |  |
| 1 | 48 | A | 11,19 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 48 | B | 1,93 | 8423 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 48 | C | 0,77 | 8423 | B | 48 |  |  |
| 1 | 48 | D | 0,96 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 48 | E | 1,16 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 48 | F | 2,28 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 49 | A | 19,81 | 8423 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 49 | B | 9,39 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 49 | C | 0,42 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 49 | D | 3,55 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 49 | E | 11,85 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 49 | F | 1,21 | 8423 | A | 47 |  |  |
| 1 | 49 | G | 2,82 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 49 | I | 0,65 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 49 | N | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 | A | 16,49 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 50 | B | 10,58 | 5332 | B | 48 |  |  |
| 1 | 50 | C | 1,21 | 5332 | B | 47 |  |  |
| 1 | 50 | D | 2,11 | 5332 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 50 | E | 9,23 | 5332 | B | 46 |  |  |
| 1 | 51 | A | 15,7 | 5332 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 51 | B | 17,28 | 5332 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 52 | A | 13,91 | 5332 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 52 | B | 11,74 | 5332 | A | 46 |  |  |
| 1 | 53 | A | 3,58 | 8423 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 53 | B | 1,2 | 8423 | A | 47 |  |  |
| 1 | 53 | C | 2,16 | 5333 | B |  |  |  |
| 1 | 53 | D | 1,48 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 53 | E | 1,33 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 53 | F | 0,52 | 8423 | A | 47 |  |  |
| 1 | 53 | G | 1,48 | 8423 | B | 46 |  |  |
| 1 | 53 | H | 1,03 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 53 | I | 0,39 | 8423 | B | 47 |  |  |
| 1 | 53 | J | 14,67 | 5332 | 3 |  |  |  |
| 1 | 53 | N | 3,23 |  |  |  |  |  |
| 1 | 53 | V | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 54 | A | 4,55 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 54 | B | 43,44 | 5332 | 3 |  |  |  |
| 1 | 54 | N | 3,49 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55 | A | 7,75 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 55 | B | 6,62 | 8423 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 55 | C | 3,95 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 55 | D | 1,49 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 55 | E | 0,36 | 5332 | A | 46 |  |  |
| 1 | 55 | F | 1,39 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 55 | G | 3,34 | 5333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 55 | H | 2,45 | 5332 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 55 | I | 0,67 | 5332 | B | 48 |  |  |
| 1 | 55 | J | 1,44 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 55 | K | 0,34 | 8521 | 3 | 48 |  |  |
| 1 | 55 | L | 0,95 | 5332 | A | 48 |  |  |
| 1 | 55 | M | 0,55 | 5333 | A | P0 |  |  |
| 1 | 55 | N | 0,7 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 56 | A | 18,95 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 56 | B | 2,29 | 5333 | A | 47 |  |  |
| 1 | 56 | C | 1,85 | 8521 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 56 | N | 1,97 |  |  |  |  |  |
| 1 | 57 | A | 29,05 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 57 | B | 3,84 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 58 | A | 20,57 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 58 | B | 0,58 | 5333 | B | 47 |  |  |
| 1 | 58 | C | 2,07 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 58 | D | 1,94 | 8423 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 59 | A | 48,05 | 8423 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 59 | B | 2,11 | 6333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 59 | N | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 1 | 60 | A | 31 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 60 | B | 9,45 | 6333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 60 | C | 2,97 | 8521 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 1 | 61 | A | 1,89 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 61 | B | 7,28 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 62 | A | 1,44 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 62 | B | 16,64 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 63 | A | 3,69 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 63 | B | 27,41 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 63 | C | 0,23 | 5333 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 63 | D | 0,51 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 63 | N | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 64 | A | 60,53 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 64 | B | 9,18 | 5333 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 64 | C | 0,81 | 5333 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 65 | A | 22,73 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 65 | B | 2,65 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 65 | C | 1,41 | 5333 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 65 | D | 4,65 | 5332 | B | 48 |  |  |
| 1 | 66 | A | 8,65 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 66 | B | 1,61 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 66 | C | 0,22 | 5332 | B | 48 |  |  |
| 1 | 67 | A | 11,55 | 5332 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 67 | B | 0,76 | 5333 | A | 47 |  |  |
| 1 | 67 | C | 2,94 | 5332 | B | 46 |  |  |
| 1 | 67 | D | 2,08 | 5333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 68 | A | 14,89 | 5332 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 68 | B | 10,01 | 5333 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 69 | A | 24,03 | 5333 | 5 | P0 |  |  |
| 1 | 69 | B | 1,5 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 69 | C | 0,53 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 69 | D | 5,23 | 8521 | A | Z5 |  |  |
| 1 | 69 | E | 1,83 | 8521 | A | P0 |  |  |
| 1 | 69 | F | 0,74 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 69 | G | 0,98 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 69 | H | 2,02 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 70 | A | 0,34 | 8521 | B | P0 |  |  |
| 1 | 70 | B | 0,78 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 70 | C | 1,15 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 70 | D | 1,69 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 70 | E | 3,05 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 70 | F | 9,54 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 70 | G | 0,93 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 70 | H | 0,86 | 8521 | B | P0 |  |  |
| 1 | 70 | I | 3,99 | 8521 | B | 47 |  |  |
| 1 | 70 | J | 0,36 | 8521 | A | 47 | 47 |  |
| 1 | 70 | K | 0,55 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 70 | L | 1,98 | 8521 | A | P0 |  |  |
| 1 | 70 | M | 1,1 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 70 | N | 0,7 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 70 | O | 0,68 | 8521 | A | 46 |  |  |
| 1 | 70 | A | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1 | 71 | A | 10,88 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 71 | B | 1,31 | 8521 | B | P0 |  |  |
| 1 | 71 | C | 1,58 | 8521 | B | P0 |  |  |
| 1 | 71 | D | 1,77 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 71 | E | 9,5 | 8521 | B | 47 |  |  |
| 1 | 71 | F | 12,58 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 71 | G | 1,22 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 72 | A | 1,47 | 8521 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 72 | B | 23,73 | 8521 | 3 | P8 | 51 | 56 |
| 1 | 72 | C | 8,63 | 8521 | 3 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 72 | D | 0,76 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 72 | E | 0,97 | 8521 | A | 48 |  |  |
| 1 | 72 | F | 3,83 | 8521 | A | 46 |  |  |
| 1 | 73 | A | 4,62 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 73 | B | 18,33 | 8521 | 5 | P2 | 51 | 58 |
| 1 | 73 | C | 2,86 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 73 | D | 6,13 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 73 | E | 0,44 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 73 | F | 2,98 | 8521 | A | 46 |  |  |
| 1 | 73 | G | 0,75 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 73 | H | 3 | 8521 | B | 48 |  |  |
| 1 | 73 | I | 1,25 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 73 | N1 | 0,92 |  |  |  |  |  |
| 1 | 73 | N2 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 1 | 74 | A | 17,69 | 8521 | 3 | P0 |  |  |
| 1 | 74 | B | 8,57 | 6333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 74 | C | 3,11 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 74 | D | 1,89 | 8521 | 3 | 46 |  |  |
| 1 | 74 | E | 0,97 | 8521 | B | 47 |  |  |
| 1 | 74 | F | 0,32 | 8521 | B | P0 |  |  |
| 1 | 75 | A | 1,41 | 8521 | A | 48 |  |  |
| 1 | 75 | B | 10,17 | 8521 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 1 | 75 | C | 5,01 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 1 | 75 | D | 1,16 | 8521 | B | 47 |  |  |
| 1 | 75 | E | 1,19 | 8521 | 5 | TC | 52 | 58 |
| 1 | 75 | F | 0,94 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 75 | G | 0,65 | 8521 | 5 | P8 | 51 | 58 |
| 1 | 75 | H | 0,85 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 75 | I | 1,07 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 75 | J | 0,44 | 8521 | A | 47 |  |  |
| 1 | 75 | N | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | 76 | A | 8,43 | 8521 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 1 | 76 | B | 1,12 | 6333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 76 | C | 6,93 | 8521 | B | 46 |  |  |
| 1 | 76 | D | 5,91 | 6333 | B | 46 |  |  |
| 1 | 76 | E | 0,84 | 6333 | B | CJ | 51 |  |
| 1 | 76 | F | 2,23 | 6333 | A | 47 |  |  |
| 1 | 76 | A | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 77 | A | 3,43 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | B | 1,3 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | C | 13,79 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | D | 16,82 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | E | 0,96 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | F | 0,43 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | H | 9,51 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | I | 9,25 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | J | 10,16 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | L | 8,24 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 77 | N1 | 26,14 |  |  |  |  |  |
| 1 | 77 | N2 | 5,49 |  |  |  |  |  |
| 1 | 77 | N3 | 3,93 |  |  |  |  |  |
| 1 | 77 | N4 | 7,48 |  |  |  |  |  |
| 1 | 77 | N5 | 5,01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 78 | A | 15,47 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 78 | B | 11,33 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 78 | C | 5,74 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 78 | N | 46,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 79 | A | 2,43 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 79 | B | 2,37 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 79 | N | 28,27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | A | 28,62 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 80 | B | 7,89 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 80 | C | 1,08 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 80 | N1 | 1,35 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | N2 | 7,19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | N3 | 4,05 |  |  |  |  |  |
| 1 | 80 | N4 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | A | 0,81 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 81 | B | 9,61 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 81 | C | 26,02 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 81 | D | 4,22 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 81 | N1 | 11,42 |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | N2 | 3,15 |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | N3 | 2,93 |  |  |  |  |  |
| 1 | 81 | N4 | 1,03 |  |  |  |  |  |
| 1 | 82 | A | 5,4 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 82 | B | 7,91 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 82 | C | 9,28 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 82 | D | 7,02 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 82 | N1 | 1,93 |  |  |  |  |  |
| 1 | 82 | N2 | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 1 | 83 | A | 8,4 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 83 | N | 6,75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 84 | A | 10,16 | 8223 | B |  |  |  |
| 1 | 84 | N | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 94 | A | 6,12 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 94 | N1 | 15,04 |  |  |  |  |  |
| 1 | 94 | N2 | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 1 | 94 | R1 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 94 | R2 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 95 | A | 27,59 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 95 | B | 8,21 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 95 | N1 | 21,01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 95 | N2 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 96 | A | 14,23 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 96 | B | 10,31 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 96 | C | 1,6 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 96 | D | 1,04 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 96 | N1 | 2,91 |  |  |  |  |  |
| 1 | 96 | N2 | 12,61 |  |  |  |  |  |
| 1 | 96 | N3 | 7,48 |  |  |  |  |  |
| 1 | 96 | R | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 1 | 97 | A | 9,13 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | B | 3,58 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | C | 0,82 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | D | 2,66 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | E | 5,42 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | F | 0,73 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 1 | 97 | N1 | 3,33 |  |  |  |  |  |
| 1 | 97 | N2 | 9,8 |  |  |  |  |  |
| 1 | 97 | N3 | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | A | 4,78 | 8512 | B |  |  |  |
| 1 | 1 | B | 1,63 | 8512 | 4 |  |  |  |
| 2 | 1 | C | 31,34 | 8512 | 4 |  |  |  |
| 2 | 1 | D | 4,56 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 1 | N | 9,49 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | A | 11,1 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2 | B | 14,12 | 8512 | 4 |  |  |  |
| 2 | 2 | N | 3,02 |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 | A | 1,99 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 3 | B | 25,69 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3 | N | 6,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | A | 35,29 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4 | A | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | A | 17,68 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 5 | N | 3,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | A | 1,36 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 6 | B | 11,1 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 6 | C | 1,86 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 6 | D | 6,82 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 6 | N | 2,83 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | A | 2,3 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 7 | B | 28,83 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 7 | C | 1,6 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 7 | N1 | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | N2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 8 | A | 10,61 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 8 | B | 3,88 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 8 | N | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 9 | A | 16,77 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 9 | B | 4,73 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 9 | C | 2,58 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 9 | D | 0,69 | 8223 | 3 |  |  |  |
| 2 | 9 | N | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | A | 7,6 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 10 | B | 4,24 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 10 | C | 13,7 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 10 | D | 3,14 | 8512 | B |  |  |  |
| 2 | 11 | A | 2,72 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 11 | B | 20,66 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 11 | C | 1,18 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 11 | N | 0,43 |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 | A | 2,37 | 5333 | 3 |  |  |  |
| 2 | 12 | B | 9,84 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 12 | C | 0,43 | 8512 | 9 |  |  |  |
| 2 | 12 | N1 | 1,34 |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 | N2 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | A | 14,79 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 13 | B | 2,47 | 8223 | 3 |  |  |  |
| 2 | 13 | C | 2,19 | 8512 | 4 |  |  |  |
| 2 | 13 | N | 3,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | A | 3,99 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 14 | B | 1,76 | 6333 | 4 |  |  |  |
| 2 | 14 | C | 0,91 | 8512 | 9 |  |  |  |
| 2 | 14 | D | 42,31 | 8512 | 2 |  |  |  |
| 2 | 14 | N1 | 1,54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | N2 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | N3 | 0,92 |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | A | 23,8 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 15 | B | 0,68 | 8512 | B | 46 |  |  |
| 2 | 15 | N1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | N2 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | N3 | 1,07 |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | N4 | 0,61 |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | A | 9,79 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 16 | B | 0,32 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 16 | C | 0,72 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 16 | D | 1,72 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 2 | 16 | E | 17,41 | 8223 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 16 | N | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | A | 33,7 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 17 | N1 | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N2 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N3 | 3,67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N4 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N5 | 0,71 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N6 | 0,87 |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | N7 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | A | 3,75 | 8223 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 18 | B | 15,9 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 18 | C | 1,68 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 18 | N1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | N2 | 5,29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | N3 | 3,28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | A | 10,19 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 19 | B | 1,21 | 8512 | B | 46 |  |  |
| 2 | 19 | C | 8,98 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 19 | D | 13,04 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 19 | N1 | 2,51 |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | N2 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | N3 | 1,98 |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | N4 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | A | 16 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 20 | B | 5,29 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 20 | C | 1,5 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 20 | D | 2,36 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 20 | N1 | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 20 | N2 | 2,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 | A | 7,61 | 6333 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 21 | B | 11,03 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 21 | C | 14,91 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 21 | D | 3,61 | 8223 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 21 | N1 | 4,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 | N2 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | A | 0,51 | 8223 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 22 | B | 11,04 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 22 | C | 2,28 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 2 | 22 | N1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | N2 | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 22 | N3 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 23 | A | 0,92 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 23 | B | 1,13 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 23 | C | 0,89 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 2 | 23 | D | 17,62 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 23 | N | 3,07 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 | A | 0,61 | 6333 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 24 | B | 16,18 | 8512 | 4 | TC | 51 |  |
| 2 | 24 | C | 1,44 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 24 | N1 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 24 | N2 | 1,31 |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 | A | 6,14 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 25 | B | 8,44 | 5333 | 5 | 48 |  |  |
| 2 | 25 | C | 3,1 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 2 | 25 | D | 3,13 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 25 | E | 2,04 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 25 | F | 4,76 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 25 | N | 2,42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 26 | A | 24,74 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 35 | C | 8,96 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 36 | A | 21,65 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 36 | B | 0,53 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 36 | C | 2,43 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 36 | D | 3,42 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 36 | N1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 2 | 36 | N2 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 36 | N3 | 0,92 |  |  |  |  |  |
| 2 | 36 | N4 | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 37 | A | 16,97 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 37 | B | 4,26 | 8512 | 7 | 48 |  |  |
| 2 | 37 | N | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 38 | A | 18,98 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 38 | B | 4,64 | 8512 | 2 | 48 |  |  |
| 2 | 38 | N | 1,16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 39 | A | 15,52 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 39 | B | 6,69 | 8512 | B | 48 |  |  |
| 2 | 39 | N | 5,76 |  |  |  |  |  |
| 2 | 40 | A | 1,44 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 40 | B | 24,1 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 40 | A | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 40 | N1 | 1,33 |  |  |  |  |  |
| 2 | 40 | N2 | 4,68 |  |  |  |  |  |
| 2 | 41 | A | 6,36 | 8223 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 41 | B | 0,87 | 6333 | 2 | 48 |  |  |
| 2 | 41 | C | 1,66 | 6333 | B | 47 | 48 |  |
| 2 | 41 | D | 3,73 | 8512 | 2 | 48 |  |  |
| 2 | 41 | E | 0,88 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 2 | 41 | F | 1,06 | 6333 | A | 46 |  |  |
| 2 | 41 | G | 2,24 | 6333 | A | 48 |  |  |
| 2 | 41 | N1 | 1,45 |  |  |  |  |  |
| 2 | 41 | N2 | 1,74 |  |  |  |  |  |
| 2 | 43 | A | 19,27 | 8223 | 5 | TC | 51 |  |
| 2 | 43 | N | 1,55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 44 | A | 8,15 | 8223 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 44 | B | 0,68 | 8223 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 44 | C | 4,82 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 44 | D | 2,95 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 44 | E | 3,17 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 44 | N | 1,75 |  |  |  |  |  |
| 2 | 45 | A | 7,24 | 8223 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 45 | B | 2,07 | 8223 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 45 | C | 3,54 | 8512 | B | 46 |  |  |
| 2 | 45 | D | 3,36 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 45 | E | 8,54 | 8512 | B | 48 |  |  |
| 2 | 45 | F | 0,3 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 46 | A | 11,41 | 8223 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 46 | B | 1,04 | 6333 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 46 | C | 3,23 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 46 | D | 3,75 | 8223 | 8 | TC | 51 | 52 |
| 2 | 46 | E | 1,48 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 46 | F | 1,23 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 47 | A | 1,99 | 6333 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 47 | B | 5,69 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 47 | C | 7,55 | 8223 | 8 | TC | 51 | 52 |
| 2 | 47 | N1 | 2,97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 47 | N2 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 48 | A | 1,44 | 6333 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 48 | B | 10,14 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 48 | C | 6,15 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 48 | N1 | 0,91 |  |  |  |  |  |
| 2 | 48 | N2 | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 49 | A | 1,91 | 6333 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 49 | B | 7,4 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 49 | C | 3,26 | 8512 | 2 | TC | 51 |  |
| 2 | 49 | D | 3,82 | 8512 | 4 | TC | 51 |  |
| 2 | 49 | N1 | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 2 | 49 | N2 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 | A | 0,68 | 6333 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 50 | B | 5,57 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 50 | C | 5,91 | 8512 | 4 | TC | 51 |  |
| 2 | 50 | D | 5,2 | 8512 | 2 | 47 |  |  |
| 2 | 50 | N1 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 | N2 | 5,67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 51 | A | 10,69 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 51 | B | 2,91 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 51 | C | 0,61 | 8114 | B | 46 |  |  |
| 2 | 51 | N1 | 1,98 |  |  |  |  |  |
| 2 | 51 | N2 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 52 | A | 3,27 | 6333 | 8 | 46 |  |  |
| 2 | 52 | B | 8,48 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 52 | C | 18,61 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 52 | D | 2,08 | 8114 | B | 46 |  |  |
| 2 | 52 | N1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 52 | N2 | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 53 | A | 0,45 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 53 | B | 6,04 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 53 | C | 8,69 | 6333 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 53 | D | 5,06 | 8114 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 53 | N | 0,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 54 | A | 12,45 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 54 | B | 3,01 | 8512 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 54 | C | 16 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 54 | D | 2,29 | 8114 | B | 46 |  |  |
| 2 | 54 | N1 | 1,33 |  |  |  |  |  |
| 2 | 54 | N2 | 1,99 |  |  |  |  |  |
| 2 | 54 | N3 | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 54 | N4 | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 2 | 55 | A | 14,75 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 55 | B | 6,96 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 55 | C | 0,21 | 8114 | A | 46 |  |  |
| 2 | 55 | N1 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 55 | N2 | 1,21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 55 | N3 | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 2 | 56 | A | 6,27 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 56 | B | 12,6 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 56 | N1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 2 | 56 | N2 | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 57 | A | 16,32 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 57 | N1 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 57 | N2 | 1,41 |  |  |  |  |  |
| 2 | 57 | N3 | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 2 | 58 | A | 7,33 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 58 | B | 0,38 | 8114 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 58 | C | 6,11 | 8114 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 58 | N | 0,62 |  |  |  |  |  |
| 2 | 59 | A | 21,94 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 59 | B | 6,39 | 8114 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 59 | C | 2,52 | 8512 | 4 | 47 | 48 |  |
| 2 | 59 | D | 2,35 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 59 | N1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 2 | 59 | N2 | 2,02 |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 | A | 3,08 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 60 | B | 8,72 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 60 | N1 | 1,93 |  |  |  |  |  |
| 2 | 60 | N2 | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | 61 | A | 6,39 | 8512 | 5 | 46 |  |  |
| 2 | 61 | B | 15,54 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 61 | N1 | 2,13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 61 | N2 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 62 | A | 8,15 | 8512 | 2 | 46 |  |  |
| 2 | 62 | B | 13,07 | 8114 | 3 | TC | 51 |  |
| 2 | 62 | C | 3,89 | 8114 | A | 46 |  |  |
| 2 | 62 | N1 | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 2 | 62 | N2 | 2,55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 63 | A | 5,14 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 63 | B | 5,61 | 8512 | A | 48 |  |  |
| 2 | 63 | C | 19,26 | 8114 | 3 | 46 |  |  |
| 2 | 63 | D | 0,24 | 8114 | A | 46 |  |  |
| 2 | 63 | N1 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| 2 | 63 | N2 | 1,46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 63 | N3 | 0,82 |  |  |  |  |  |
| 2 | 64 | A | 1,58 | 8512 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 64 | B | 12,65 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 64 | C | 7,24 | 8512 | A | 46 |  |  |
| 2 | 64 | D | 19,49 | 8114 | 3 | TC | 51 | 52 |
| 2 | 64 | N1 | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 2 | 64 | N2 | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 2 | 64 | N3 | 1,16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 65 | A | 1,21 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 65 | B | 2,85 | 8114 | A | 46 |  |  |
| 2 | 65 | C | 14,66 | 8512 | 4 | 46 |  |  |
| 2 | 65 | D | 3,83 | 8114 | A | 46 |  |  |
| 2 | 65 | N1 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 2 | 65 | N2 | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2 | 66 | A | 5,51 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 66 | B | 0,5 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 66 | N1 | 9,66 |  |  |  |  |  |
| 2 | 66 | N2 | 1,01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 67 | A | 2,3 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 67 | N | 10,79 |  |  |  |  |  |
| 2 | 68 | A | 0,95 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 68 | B | 1,17 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 68 | N | 6,14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 69 | A | 6,14 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 69 | B | 0,34 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 69 | N1 | 3,08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 69 | N2 | 10,43 |  |  |  |  |  |
| 2 | 70 | A | 3,87 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 70 | B | 1,29 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 70 | C | 3,94 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 70 | D | 0,26 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 70 | E | 2,76 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 70 | N1 | 10,97 |  |  |  |  |  |
| 2 | 70 | N2 | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 70 | N3 | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 71 | A | 5,83 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 71 | B | 1,37 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 71 | C | 0,63 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 71 | D | 0,3 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 71 | A | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 71 | C | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 2 | 71 | N | 7,78 |  |  |  |  |  |
| 2 | 72 | A | 4,38 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 72 | B | 9,94 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 72 | C | 0,46 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 72 | D | 0,41 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 72 | N1 | 14,42 |  |  |  |  |  |
| 2 | 72 | N2 | 1,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 73 | A | 2,75 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 73 | B | 2,08 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 73 | C | 3,38 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 73 | D | 1,04 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 73 | E | 1,56 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 73 | N1 | 18,92 |  |  |  |  |  |
| 2 | 73 | N2 | 1,54 |  |  |  |  |  |
| 2 | 74 | A | 5,63 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 74 | B | 9,2 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 74 | C | 9,43 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 74 | D | 0,75 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 74 | N | 9,14 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75 | A | 4,48 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 75 | B | 4,57 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 75 | C | 0,73 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 75 | N | 18,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 76 | A | 4,24 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 76 | B | 14,33 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 76 | C | 8,77 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 76 | D | 3,69 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 76 | N | 4,43 |  |  |  |  |  |
| 2 | 77 | A | 3,82 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 77 | B | 0,21 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 77 | N | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 78 | A | 2 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 78 | B | 5,67 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 78 | N1 | 3,58 |  |  |  |  |  |
| 2 | 78 | N2 | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 79 | A | 2,77 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 79 | B | 4,1 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 79 | N | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 80 | A | 1,97 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 80 | B | 1,96 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 80 | C | 0,98 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 80 | N1 | 0,62 |  |  |  |  |  |
| 2 | 80 | N2 | 2,86 |  |  |  |  |  |
| 2 | 81 | A | 3,72 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 81 | B | 1,49 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 81 | N | 2,65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 82 | A | 16,8 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 82 | N | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 2 | 83 | A | 10,26 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 83 | N | 2,65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 84 | A | 4,75 | 8223 | A |  |  |  |
| 2 | 84 | N | 5,46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 85 | A | 4,43 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 85 | B | 1,24 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 85 | C | 12,74 | 8223 | B | 46 |  |  |
| 2 | 85 | D | 8,04 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 85 | E | 1,1 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 85 | N1 | 5,64 |  |  |  |  |  |
| 2 | 85 | N2 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | 86 | A | 4,36 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 86 | N | 15,65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 87 | A | 3,04 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 87 | B | 0,28 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 87 | N | 9,26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 88 | A | 0,54 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 88 | B | 3,64 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 88 | C | 6,16 | 8223 | 7 | 46 |  |  |
| 2 | 88 | D | 3,82 | 8223 | B | TC | 51 |  |
| 2 | 88 | N | 6,94 |  |  |  |  |  |
| 2 | 89 | A | 0,42 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 89 | B | 5,02 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 89 | C | 2,91 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 89 | D | 2,23 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 89 | N | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 2 | 90 | A | 4,59 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 90 | B | 0,81 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 90 | C | 3,54 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 90 | D | 1,31 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 90 | E | 2,45 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 90 | N | 6,85 |  |  |  |  |  |
| 2 | 91 | A | 1,48 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 91 | B | 0,55 | 8223 | A | TC | 51 |  |
| 2 | 91 | C | 2,59 | 8223 | A | 46 |  |  |
| 2 | 91 | N | 4,06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 92 | D | 1,9 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | A | 30,67 | 5324 | 2 | P0 |  |  |
| 3 | 1 | B | 2,3 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 1 | N | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | A | 11,54 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 2 | B | 0,52 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 2 | C | 0,65 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 3 | A | 22,53 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 3 | N | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | A | 24,16 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 3 | 4 | B | 8 | 5324 | 5 | 46 |  |  |
| 3 | 4 | C | 0,36 | 5324 | 5 | 46 |  |  |
| 3 | 4 | D | 0,55 | 5324 | B | 46 |  |  |
| 3 | 4 | E | 0,42 | 5324 | B | 46 |  |  |
| 3 | 4 | A | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | N | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | A | 0,97 | 5324 | A | 46 |  |  |
| 3 | 5 | B | 19,2 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 5 | C | 1,8 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 5 | N | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 |  | 16,09 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 7 |  | 17,46 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 8 | A | 38,27 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 8 | N | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 | A | 26,97 | 5324 | 4 | 46 |  |  |
| 3 | 9 | B | 0,66 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 10 | A | 40,3 | 5324 | 5 | 46 |  |  |
| 3 | 10 | B | 0,74 | 5324 | A | 46 |  |  |
| 3 | 10 | C | 0,88 | 5324 | A | 46 |  |  |
| 3 | 10 | D | 1,66 | 5324 | B | 47 |  |  |
| 3 | 10 | E | 0,3 | 5324 | B | 47 |  |  |
| 3 | 10 | A | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 11 | A | 35,05 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 11 | B | 5,74 | 5324 | 2 | P0 |  |  |
| 3 | 11 | C | 2 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 12 | A | 25,87 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 12 | B | 4,49 | 5324 | 2 | P0 |  |  |
| 3 | 12 | N | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 13 |  | 27,43 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 14 | A | 26,43 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 14 | B | 3,37 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 15 | A | 39,06 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 15 | B | 1,91 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 15 | N1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 | N2 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 3 | 16 | A | 17,89 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 16 | B | 3,4 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 16 | N | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 17 | A | 43,21 | 5324 | 4 | 46 |  |  |
| 3 | 17 | B | 0,93 | 5324 | B | 46 |  |  |
| 3 | 17 | C | 0,67 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 17 | N | 1,67 |  |  |  |  |  |
| 3 | 18 |  | 23,71 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 19 |  | 22,27 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 20 |  | 25,6 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 21 |  | 43,68 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 22 | A | 12,17 | 5324 | 2 | P0 |  |  |
| 3 | 22 | B | 6,58 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 22 | C | 1,16 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 23 | A | 15,58 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 23 | B | 15,38 | 5333 | B | 46 |  |  |
| 3 | 24 | A | 46,5 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 24 | B | 0,6 | 5324 | B | 47 |  |  |
| 3 | 24 | N | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 24 | V | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 25 | A | 40,68 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 25 | B | 1,49 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 26 | A | 10,4 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 26 | B | 6,05 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 26 | C | 5,88 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 26 | D | 1,24 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 27 | A | 23,12 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 27 | B | 4,42 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 27 | C | 0,99 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 27 | N1 | 1,38 |  |  |  |  |  |
| 3 | 27 | N2 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 3 | 28 |  | 23,61 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 29 | A | 12,93 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 29 | B | 1,78 | 5324 | 4 | 46 |  |  |
| 3 | 29 | V | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 30 | A | 0,68 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 30 | B | 35,37 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 30 | C | 6,03 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 3 | 31 |  | 22,98 | 5324 | 5 | 48 |  |  |
| 3 | 32 | A | 43,08 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 32 | B | 0,52 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 3 | 32 | A | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 32 | C | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 33 | A | 3,36 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 33 | B | 13,63 | 5324 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 33 | C | 6,39 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 33 | D | 1,58 | 5324 | 5 | 47 |  |  |
| 3 | 33 | E | 1,06 | 5324 | 9 | 48 |  |  |
| 3 | 33 | F | 0,73 | 5331 | B | CJ | 51 |  |
| 3 | 33 | G | 2,65 | 5331 | 8 | 48 |  |  |
| 3 | 33 | H | 0,49 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 3 | 33 | A | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 34 | A | 20,64 | 5324 | B | 48 |  |  |
| 3 | 34 | B | 1,43 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 3 | 34 | V | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 35 | A | 2,24 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 35 | B | 34,42 | 5331 | 8 | 48 |  |  |
| 3 | 35 | C | 1,3 | 5331 | 9 | 46 |  |  |
| 3 | 35 | V | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 36 |  | 39,91 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 37 | A | 31,78 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 37 | N | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 3 | 38 |  | 25,69 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 39 |  | 16,84 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 40 | A | 30,68 | 5324 | 5 | 48 |  |  |
| 3 | 40 | B | 4,2 | 5324 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 3 | 41 | A | 23,89 | 5324 | 5 | 48 |  |  |
| 3 | 41 | B | 3,84 | 5331 | C | 59 |  |  |
| 3 | 42 | A | 17,04 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 42 | B | 1,61 | 5331 | 5 | P3 | 51 | 58 |
| 3 | 42 | C | 1,92 | 5331 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 3 | 42 | C | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 43 | A | 29,4 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 43 | B | 2,27 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 43 | C | 1,37 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 3 | 44 |  | 27,22 | 5324 | 5 | 48 |  |  |
| 3 | 45 | A | 18,77 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 45 | B | 5,69 | 5324 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 3 | 45 | C | 1,06 | 5331 | A | 48 |  |  |
| 3 | 46 |  | 21,36 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 47 | A | 17,7 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 47 | C | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 47 | N | 0,51 |  |  |  |  |  |
| 3 | 48 | A | 13,6 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 48 | B | 0,22 | 5331 | C | 59 |  |  |
| 3 | 48 | C | 0,72 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 3 | 48 | D | 2,16 | 5324 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 3 | 49 | A | 15 | 5331 | 5 | P2 | 51 | 58 |
| 3 | 49 | B | 7,8 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 49 | C | 1,53 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 49 | D | 0,73 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 49 | E | 2,11 | 5331 | B | Z5 | 51 |  |
| 3 | 49 | F | 0,35 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 3 | 49 | G | 0,26 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 3 | 50 | A | 38,15 | 5331 | 4 | 47 | 48 |  |
| 3 | 50 | B | 2,58 | 5331 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 3 | 51 | A | 14,07 | 5324 | C | 47 | 47 |  |
| 3 | 51 | B | 7,74 | 5331 | C | 59 |  |  |
| 3 | 52 |  | 17,77 | 5331 | 4 | 47 | 48 |  |
| 3 | 53 |  | 42,54 | 5331 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 3 | 54 | A | 51,1 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 3 | 54 | N | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 3 | 55 |  | 19,17 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 56 | A | 26,8 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 56 | V | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 57 |  | 28,59 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 58 |  | 37,4 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 59 | A | 8,14 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 3 | 59 | B | 0,66 | 5324 | B | Z5 | 51 |  |
| 4 | 1 | A | 32,25 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 1 | C | 0,24 | 5331 | A | 47 | 48 |  |
| 4 | 2 |  | 28,69 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 3 |  | 13,96 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 4 | A | 16,52 | 5324 | 2 | P1 | 51 |  |
| 4 | 4 | B | 13,76 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 5 |  | 15,6 | 5324 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 6 | A | 19,76 | 5324 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 6 | B | 11,8 | 5324 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 7 |  | 16,43 | 5324 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 8 |  | 23,3 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 9 | A | 26,24 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 9 | N | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10 |  | 49,04 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 11 |  | 26,28 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 12 |  | 25,1 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 13 |  | 34,72 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 14 |  | 19,84 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 15 | A | 22,51 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 15 | B | 15,13 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 16 |  | 33,15 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 17 |  | 31,33 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 18 | A | 7,08 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 18 | B | 16,25 | 5324 | 4 | TC | 51 | 58 |
| 4 | 19 |  | 17,3 | 5324 | 4 |  |  |  |
| 4 | 20 |  | 28,63 | 5324 | 4 |  |  |  |
| 4 | 21 | A | 7,98 | 5331 | 4 |  |  |  |
| 4 | 21 | B | 15,18 | 5324 | 4 |  |  |  |
| 4 | 21 | C | 2,96 | 5323 | 4 |  |  |  |
| 4 | 22 | A | 8,85 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 22 | B | 5,23 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 4 | 22 | C | 18,94 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 22 | N | 3,42 |  |  |  |  |  |
| 4 | 23 | A | 11,65 | 5331 | 2 | P7 | 58 | 41 |
| 4 | 23 | B | 2,74 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 24 | A | 34,37 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 24 | V | 1,73 |  |  |  |  |  |
| 4 | 25 | A | 25,05 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 25 | N | 0,88 |  |  |  |  |  |
| 4 | 26 |  | 29,38 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 27 |  | 37,74 | 5324 | 2 |  |  |  |
| 4 | 28 |  | 17,9 | 5324 | 2 |  |  |  |
| 4 | 29 |  | 29,63 | 5324 | 2 |  |  |  |
| 4 | 30 |  | 27,82 | 5324 | 2 |  |  |  |
| 4 | 31 |  | 13,69 | 5324 | 4 |  |  |  |
| 4 | 32 |  | 16,55 | 5324 | 4 | TC | 51 |  |
| 4 | 33 | A | 15,53 | 5324 | 4 | TC | 51 | 52 |
| 4 | 33 | B | 1,41 | 5323 | 4 | TC | 51 | 58 |
| 4 | 34 |  | 28,8 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 35 | A | 21,52 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 35 | N | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 36 |  | 11,18 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 37 |  | 12,42 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 38 | A | 21,57 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 38 | C | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 4 | 39 |  | 15,14 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 40 | A | 28,55 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 40 | C | 1,24 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 40 | A | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 40 | C | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 4 | 41 | A | 13,3 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 41 | B | 12,58 | 5331 | 2 | P1 | 51 |  |
| 4 | 42 | A | 5,3 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 42 | B | 9,47 | 5331 | 2 | P5 | 58 | 41 |
| 4 | 43 | A | 6,1 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 43 | B | 2,82 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 43 | C | 11,77 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 44 | A | 4 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 44 | B | 17,8 | 5331 | 2 | P1 | 51 |  |
| 4 | 44 | C | 12,61 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 45 | A | 1,92 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 45 | B | 3,02 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 45 | C | 2,11 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 45 | D | 22,07 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 46 | A | 8,2 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 46 | B | 18,27 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 47 | A | 9,68 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 47 | B | 7,52 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 47 | C | 0,52 | 5331 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 4 | 48 | A | 14,75 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 48 | B | 2,36 | 5331 | 2 | 41 |  |  |
| 4 | 49 |  | 13,51 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 50 |  | 19,78 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 4 | 51 | A | 22,55 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 51 | V | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 52 | A | 17,18 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 52 | V | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 53 |  | 24,51 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 54 | A | 6,95 | 5331 | 8 | TC | 51 | 52 |
| 4 | 54 | B | 24,64 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 55 |  | 37,46 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 56 |  | 17,32 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 57 | A | 8,61 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 57 | B | 9,19 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 57 | C | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 57 | V | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 58 |  | 19,15 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 59 |  | 11,59 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 60 |  | 4,86 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 61 | A | 4,5 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 61 | B | 11,26 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 61 | A | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 62 | A | 10,27 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 62 | B | 14,59 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 63 | A | 3,71 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 63 | B | 14,49 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 64 | A | 3,56 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 64 | B | 26,62 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 65 | A | 6,49 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 65 | B | 31,07 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 66 | A | 35,61 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 4 | 66 | C | 1,32 |  |  |  |  |  |
| 4 | 67 |  | 11,7 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 4 | 68 |  | 25,35 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 4 | 69 |  | 39,95 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 70 | A | 36,08 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 70 | B | 3,11 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 71 | A | 16,47 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 71 | B | 11,06 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 72 | A | 2,76 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 72 | B | 5,24 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 73 | A | 27,85 | 5331 | 2 | P5 | 58 | 41 |
| 4 | 73 | B | 8,64 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 74 | A | 16,62 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 74 | B | 5,45 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 75 |  | 15,73 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 76 | A | 21,61 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 76 | B | 12,06 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 77 | A | 19,29 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 4 | 77 | B | 4,62 | 5331 | 2 | P5 | 58 | 41 |
| 4 | 77 | C | 15,07 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 78 | A | 4,72 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 78 | B | 13,41 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 79 | A | 3,19 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 79 | B | 16,52 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 4 | 80 |  | 10,66 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 81 |  | 61,8 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 4 | 82 | A | 4,89 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 4 | 82 | B | 32,47 | 5323 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 83 | A | 18,7 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 83 | B | 12,19 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 84 | A | 4,41 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 84 | B | 13,83 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 4 | 85 | A | 2,56 | 5331 | 2 | TC | 51 |  |
| 4 | 85 | B | 30,58 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 4 | 86 |  | 23,39 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 87 | A | 10,6 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 87 | B | 15,09 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 4 | 88 |  | 43,52 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 89 | A | 37,94 | 5331 | 2 | P7 | 58 | 41 |
| 4 | 89 | B | 5,49 | 5331 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 4 | 90 |  | 32,31 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 4 | 91 | A | 6,87 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 4 | 91 | B | 19,97 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 4 | 91 | C | 0,85 | 5331 | 4 | P1 | 51 | 58 |
| 4 | 92 |  | 20,45 | 6321 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 93 | A | 1,33 | 6321 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 93 | B | 39,58 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 93 | C | 0,63 | 6321 | A | 48 |  |  |
| 4 | 93 | N | 0,66 |  |  |  |  |  |
| 4 | 94 | A | 30 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 94 | A1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 94 | A2 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 4 | 95 | A | 28,89 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 95 | B | 1,16 | 6321 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 96 |  | 21,62 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 97 | A | 19,22 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 97 | B | 0,59 | 6321 | A | 46 |  |  |
| 4 | 98 | A | 35,15 | 5331 | 5 | 48 | 48 |  |
| 4 | 98 | B | 1,54 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 4 | 99 | A | 13,6 | 5331 | 5 | 48 | 48 |  |
| 4 | 99 | B | 0,86 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 4 | 100 | A | 0,74 | 5331 | 5 | 46 |  |  |
| 4 | 100 | B | 25,58 | 5331 | 5 | 48 |  |  |
| 4 | 101 | A | 15,89 | 5331 | 2 | P1 | 51 |  |
| 4 | 101 | B | 0,5 | 5331 | B | 46 |  |  |
| 4 | 101 | C | 0,37 | 5331 | B | 46 |  |  |
| 4 | 102 | D | 1,43 |  |  |  |  |  |
| 4 | 103 | D | 2,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 104 | D | 1,34 |  |  |  |  |  |
| 4 | 105 | D | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 106 | D | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 |  | 7,38 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 2 | A | 28,51 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 2 | V | 0,34 |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 |  | 17,32 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 4 | A | 26,05 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 4 | B | 2,53 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 5 | 5 | A | 0,9 | 5331 | 9 | 46 |  |  |
| 5 | 5 | B | 36,44 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 6 | A | 0,74 | 5331 | 9 | 46 |  |  |
| 5 | 6 | B | 31,78 | 5324 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 6 | C | 3,23 | 5324 | A | 46 |  |  |
| 5 | 6 | V | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7 | A | 36,4 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 7 | B | 0,22 | 5331 | A | CJ | 51 |  |
| 5 | 7 | V | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 5 | 8 | A | 33,99 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 8 | V | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 |  | 36,17 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 10 |  | 16,06 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 11 | A | 46,98 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 11 | V | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 5 | 12 | A | 38,39 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 12 | V | 0,18 |  |  |  |  |  |
| 5 | 13 | A | 22,6 | 5324 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 13 | V | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 | A | 20,62 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 14 | V | 0,58 |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | A | 24,41 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 15 | B | 0,86 | 5331 | 2 | 47 | 47 |  |
| 5 | 15 | C | 3,19 | 5331 | 4 | TC | 51 | 58 |
| 5 | 15 | V | 0,14 |  |  |  |  |  |
| 5 | 16 | A | 33,52 | 5331 | 2 | 48 | 48 |  |
| 5 | 16 | B | 3,3 | 5331 | 2 | P2 | 51 | 58 |
| 5 | 16 | C | 0,83 | 5331 | 4 | TC | 51 | 58 |
| 5 | 17 | A | 24,47 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 17 | B | 12,5 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 18 |  | 37,41 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 19 | A | 36,55 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 19 | B | 5,83 | 5331 | 2 | P7 | 51 | 58 |
| 5 | 20 | A | 14,77 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 20 | B | 11,8 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 20 | C | 19,81 | 5331 | 2 | P5 | 51 | 58 |
| 5 | 21 |  | 17,09 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 22 | A | 3,37 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 22 | B | 16,21 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 5 | 22 | C | 9,66 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 23 | A | 22,41 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 23 | B | 11,74 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 23 | C | 18,49 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 5 | 24 | A | 4,95 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 5 | 24 | B | 13,6 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 5 | 24 | C | 7,84 | 5331 | 4 | P5 | 51 | 58 |
| 5 | 25 | A | 17,73 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 5 | 25 | B | 3,89 | 5324 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 26 | A | 17,45 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 5 | 26 | B | 0,96 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 5 | 26 | C | 5,46 | 5331 | 4 | P7 | 51 | 58 |
| 5 | 26 | D | 0,42 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 5 | 27 | A | 26,65 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 5 | 27 | B | 1,55 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 28 | A | 10,11 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 28 | B | 16,1 | 5324 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 29 | A | 2,64 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 29 | B | 9,97 | 5324 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 29 | C | 10,97 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 30 | A | 19,43 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 30 | B | 8,9 | 5331 | 4 | P5 | 51 | 58 |
| 5 | 30 | C | 3,84 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 30 | D | 0,5 | 5324 | A | 46 |  |  |
| 5 | 31 |  | 38,55 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 32 | A | 34,17 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 32 | V | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 33 |  | 27,99 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 34 | A | 34,66 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 34 | B | 0,5 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 5 | 35 |  | 43,62 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 36 |  | 12,28 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 37 | A | 16,05 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 37 | B | 16,17 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 38 | A | 20,38 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 5 | 38 | B | 0,22 | 5331 | A | 48 |  |  |
| 5 | 39 | A | 20,33 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 39 | B | 0,18 | 5331 | A | 46 |  |  |
| 5 | 40 | A | 9,79 | 5331 | 2 | P2 | 58 |  |
| 5 | 40 | B | 10,68 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 41 |  | 21,7 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 42 | A | 30,9 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 5 | 42 | B | 9,1 | 5331 | 2 | 47 |  |  |
| 5 | 43 | A | 26,09 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 43 | B | 13,32 | 5331 | 4 | P5 | 51 | 58 |
| 5 | 44 | A | 24,15 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 5 | 44 | B | 0,94 | 5324 | 9 | P0 |  |  |
| 5 | 44 | C | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 5 | 45 |  | 21,75 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 5 | 46 |  | 20,14 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 47 | A | 20,8 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 47 | B | 0,2 | 5324 | A | 47 |  |  |
| 5 | 48 |  | 8,13 | 5331 | 2 | P1 | 51 | 58 |
| 5 | 49 |  | 13,79 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 1 | A | 20,39 | 5323 | 5 | 48 |  |  |
| 6 | 1 | B | 1,48 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 1 | C | 0,6 | 5323 | A | 46 |  |  |
| 6 | 1 | N | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2 | A | 14,58 | 5323 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 2 | B | 1,27 | 5323 | A | 46 |  |  |
| 6 | 2 | C | 1,27 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 2 | D | 2,84 | 5323 | 4 | P7 | 58 | 51 |
| 6 | 3 | A | 9 | 5324 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 3 | B | 1,05 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 3 | C | 14,73 | 5323 | 4 | P1 | 58 | 51 |
| 6 | 3 | R | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 | A | 7,31 | 5323 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 4 | B | 7,3 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 4 | C | 1,68 | 8211 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 4 | D | 0,69 | 8211 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 4 | R | 0,96 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | A | 18,6 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 5 | B | 1,09 | 5323 | A | 48 |  |  |
| 6 | 5 | C | 1,09 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 5 | D | 5,29 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 5 | E | 0,38 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 5 | N | 1,93 |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 | R | 2,34 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | A | 11,49 | 5323 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 6 | B | 1,03 | 5323 | B | 48 |  |  |
| 6 | 6 | C | 2,83 | 5323 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 6 | R | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | A | 12,72 | 5324 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 7 | B | 4,06 | 5323 | A | 48 |  |  |
| 6 | 7 | C | 0,85 | 5323 | A | 47 | 47 |  |
| 6 | 7 | D | 0,21 | 5324 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 7 | E | 1,29 | 5331 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 7 | A | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | C | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | R | 5,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | A | 1,4 | 5323 | A | 47 | 47 |  |
| 6 | 8 | B | 2,2 | 6321 | A | Z5 | 51 |  |
| 6 | 8 | C | 8,78 | 5324 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 8 | D | 15,7 | 5324 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 8 | E | 0,45 | 6321 | B | 46 |  |  |
| 6 | 8 | F | 0,93 | 6321 | B | 46 |  |  |
| 6 | 8 | A1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | A2 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 6 | 8 | R | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 6 | 9 | A | 13,97 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 9 | B | 1,91 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 9 | R | 2,44 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | A | 18,36 | 5323 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 10 | B | 1,79 | 8211 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 10 | C | 3,19 | 8422 | 4 | P5 | 58 | 51 |
| 6 | 11 | A | 13,21 | 5324 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 11 | B | 0,52 | 6321 | B | 46 |  |  |
| 6 | 11 | A | 5,98 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12 | A | 11,59 | 5324 | 2 | 47 | 47 |  |
| 6 | 12 | B | 4,06 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 13 | A | 8,54 | 5324 | 2 | 47 | 47 |  |
| 6 | 13 | B | 3,7 | 8211 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 13 | C | 7,61 | 5323 | 4 | 47 | 47 |  |
| 6 | 13 | D | 1,21 | 6321 | C | 40 |  |  |
| 6 | 13 | N | 0,72 |  |  |  |  |  |
| 6 | 13 | P | 8,68 |  |  |  |  |  |
| 6 | 14 | A | 23,22 | 5331 | 5 | P0 |  |  |
| 6 | 14 | B | 2,87 | 8211 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 15 |  | 5,68 | 5331 | 5 | P0 |  |  |
| 6 | 16 | A | 9,91 | 5331 | 5 | P0 |  |  |
| 6 | 16 | B | 39,39 | 5331 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 16 | R | 1,21 |  |  |  |  |  |
| 6 | 17 | A | 8,81 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 17 | R | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 6 | 18 | A | 28,86 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 18 | B | 0,78 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 19 | A | 11,82 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 19 | B | 0,36 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 19 | C | 1,83 | 8211 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 19 | R | 0,19 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20 | A | 13,9 | 5324 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 20 | B | 3,66 | 5331 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 20 | C | 0,18 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 20 | R | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 21 | A | 6,95 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 21 | B | 21,75 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 21 | C | 0,74 | 5331 | A | 47 | 47 |  |
| 6 | 21 | D | 0,33 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 21 | R | 4,13 |  |  |  |  |  |
| 6 | 22 | A | 39,26 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 22 | B | 0,14 | 5331 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 22 | C | 0,39 | 5331 | 4 | 47 | 47 |  |
| 6 | 22 | D | 0,17 | 5331 | A | 47 |  |  |
| 6 | 22 | R | 1,26 |  |  |  |  |  |
| 6 | 23 |  | 22,98 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 24 | A | 8,87 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 24 | B | 0,55 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 24 | R | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 6 | 25 | A | 0,98 | 6321 | 5 | P0 |  |  |
| 6 | 25 | B | 20,71 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 25 | R | 1,94 |  |  |  |  |  |
| 6 | 26 | A | 23,75 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 26 | B | 0,58 | 6321 | 9 | P0 |  |  |
| 6 | 26 | V | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 6 | 27 | A | 9,85 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 27 | B | 7,26 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 27 | R | 3,32 |  |  |  |  |  |
| 6 | 27 | V | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 28 | A | 10,68 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 28 | B | 0,45 | 5324 | A | 48 |  |  |
| 6 | 29 | A | 18,97 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 29 | B | 4,07 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 29 | R | 2,57 |  |  |  |  |  |
| 6 | 30 | A | 16,72 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 30 | B | 1,16 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 30 | R | 0,61 |  |  |  |  |  |
| 6 | 30 | V | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 6 | 31 |  | 2,16 | 5331 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 32 | A | 22,04 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 32 | B | 1,41 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 32 | C | 3,3 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 32 | D | 7,74 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 32 | E | 1,97 | 6321 | 8 | P0 |  |  |
| 6 | 32 | N | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33 |  | 21,78 | 5323 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 34 | A | 32,14 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 34 | V | 0,45 |  |  |  |  |  |
| 6 | 35 | A | 20,73 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 35 | B | 8,57 | 5331 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 35 | C | 0,43 | 6321 | A | 47 | 47 |  |
| 6 | 35 | D | 0,27 | 6321 | 9 | 46 |  |  |
| 6 | 36 |  | 0,95 | 6321 | A | 47 |  |  |
| 6 | 37 | A | 17,13 | 5324 | 2 | 48 | 48 |  |
| 6 | 37 | B | 16,05 | 5331 | 5 | P2 | 51 | 58 |
| 6 | 37 | C | 0,48 | 5332 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 37 | D | 0,4 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 38 | A | 2,33 | 5333 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 6 | 38 | B | 18,17 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 6 | 39 | A | 1,77 | 5324 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 39 | B | 2,62 | 5324 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 39 | C | 0,87 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 39 | D | 0,84 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 39 | E | 16,59 | 5331 | 5 | P5 | 51 | 58 |
| 6 | 39 | V | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 6 | 40 | A | 18,47 | 5331 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 40 | B | 1,42 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 41 | A | 5,56 | 5331 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 41 | B | 10,71 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 41 | C | 9,89 | 5331 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 42 | A | 11,03 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 42 | B | 15,69 | 5324 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 42 | C | 1,41 | 5333 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 42 | D | 1,36 | 5333 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 43 | A | 9,51 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 43 | B | 3,17 | 5331 | 2 | 47 | 48 |  |
| 6 | 43 | C | 1,67 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 43 | D | 0,69 | 5333 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 44 | A | 17,73 | 5324 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 44 | B | 5,23 | 5324 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 44 | C | 0,96 | 5333 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 44 | D | 3,97 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 45 | A | 8,06 | 5331 | 5 | P5 | 58 | 51 |
| 6 | 45 | B | 7,18 | 5331 | 4 | P5 | 58 | 51 |
| 6 | 45 | C | 10,09 | 5331 | 4 | P7 | 58 | 51 |
| 6 | 46 | A | 17,07 | 5331 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 46 | B | 1,06 | 6321 | 1 | 46 |  |  |
| 6 | 46 | C | 2,27 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 46 | D | 7,33 | 5331 | 4 | P5 | 58 | 51 |
| 6 | 46 | E | 1,46 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 47 | A | 0,98 | 6321 | A | 41 |  |  |
| 6 | 47 | B | 16,37 | 5331 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 47 | C | 1,52 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 47 | D | 1,62 | 6321 | A | 41 |  |  |
| 6 | 48 | A | 4,52 | 5323 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 48 | B | 2,33 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 48 | C | 1,28 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 48 | D | 2,53 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 48 | E | 1,75 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 48 | F | 0,88 | 6321 | A | 41 |  |  |
| 6 | 49 | A | 2,37 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 49 | B | 7,26 | 5331 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 6 | 49 | C | 3,71 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 50 | A | 18,51 | 5331 | 4 | P5 | 58 | 51 |
| 6 | 50 | B | 2,76 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 50 | C | 2,95 | 5332 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 50 | D | 1,25 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 50 | E | 2,99 | 6321 | A | 41 |  |  |
| 6 | 50 | F | 2,39 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 50 | A | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 6 | 51 | A | 5,75 | 5324 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 51 | B | 0,19 | 6321 | A | 46 |  |  |
| 6 | 51 | C | 1,18 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 51 | D | 5,04 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 51 | E | 1,32 | 5323 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 51 | F | 0,4 | 5331 | 5 | 47 |  |  |
| 6 | 51 | N | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 6 | 52 | A | 15,76 | 5323 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 52 | B | 1,92 | 5333 | 8 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 52 | C | 3,51 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 52 | D | 9,94 | 5331 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 52 | E | 0,64 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 52 | V | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 53 | A | 32,8 | 5331 | 4 | P1 | 51 | 58 |
| 6 | 53 | B | 3,43 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 54 | A | 16,53 | 8422 | 5 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 54 | B | 1,04 | 8422 | 5 | P0 |  |  |
| 6 | 54 | C | 0,24 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 55 | A | 10,96 | 8422 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 55 | B | 1,4 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 56 | A | 13,89 | 8422 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 56 | B | 6,28 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 57 | A | 1,9 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 57 | B | 5,86 | 8422 | 4 | P2 | 58 | 51 |
| 6 | 57 | C | 1,01 | 8423 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 57 | D | 4,22 | 8423 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 58 | A | 10,51 | 8422 | 4 | P7 | 58 | 51 |
| 6 | 58 | B | 5,86 | 8423 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 58 | C | 1,94 | 8422 | 2 | P0 |  |  |
| 6 | 59 | A | 24,14 | 8422 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 59 | B | 2,41 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 59 | C | 0,8 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 59 | D | 0,45 | 6321 | 1 | 47 |  |  |
| 6 | 59 | E | 0,64 | 6321 | A | 47 |  |  |
| 6 | 60 | A | 16,07 | 8422 | 4 | P1 | 51 | 58 |
| 6 | 60 | B | 3,77 | 5324 | 2 | 41 |  |  |
| 6 | 60 | C | 1,4 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 61 | A | 16,2 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 61 | B | 1,07 | 5333 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 61 | C | 1,03 | 5333 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 61 | D | 2,3 | 5323 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 62 | A | 16,96 | 5323 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 62 | B | 5,82 | 5333 | 5 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 62 | C | 10,57 | 5323 | 4 | P7 | 58 | 51 |
| 6 | 62 | N1 | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 6 | 62 | N2 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | 63 | A | 3,41 | 6321 | 1 | 41 |  |  |
| 6 | 63 | B | 14,78 | 5323 | 4 | 48 |  |  |
| 6 | 64 | A | 0,21 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 64 | B | 19,24 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 64 | C | 0,61 | 8211 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 64 | D | 0,2 | 6321 | A | 40 |  |  |
| 6 | 65 | A | 16,1 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 65 | B | 2,3 | 6321 | A | 48 |  |  |
| 6 | 65 | C | 1,5 | 5323 | C | 41 |  |  |
| 6 | 65 | D | 0,87 | 5323 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 66 | A | 0,43 | 8422 | 4 | P8 | 56 |  |
| 6 | 66 | B | 1,68 | 5333 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 66 | C | 3,46 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 66 | D | 1,97 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 66 | N | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 67 |  | 10,42 | 5323 | 2 | 47 |  |  |
| 6 | 68 | A | 17,49 | 5323 | A | 48 |  |  |
| 6 | 68 | B | 12,22 | 5323 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 68 | C | 4,13 | 5333 | 8 | 46 |  |  |
| 6 | 68 | D | 1,2 | 5331 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 68 | N | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 6 | 69 | A | 16,46 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 69 | B | 1,21 | 5331 | 5 | P5 | 51 | 58 |
| 6 | 70 |  | 11,33 | 5324 | 2 | 47 | 48 |  |
| 6 | 71 |  | 22,21 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 72 | A | 3,03 | 5331 | C | 41 | 47 |  |
| 6 | 72 | B | 4,86 | 5331 | 4 | P7 | 58 | 51 |
| 6 | 72 | C | 0,31 | 5331 | 2 | 47 | 47 |  |
| 6 | 73 | A | 21,94 | 5331 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 73 | B | 1,69 | 5331 | 2 | P3 | 51 | 58 |
| 6 | 73 | C | 3,4 | 5333 | 3 | 47 | 48 |  |
| 6 | 73 | D | 3,09 | 5333 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 73 | N | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 6 | 74 | A | 24,93 | 5324 | 2 | 46 |  |  |
| 6 | 74 | B | 2,31 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 74 | C | 1,21 | 5332 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 74 | N | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 6 | 75 | A | 13,94 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 75 | B | 8,38 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 75 | N | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 76 | A | 22,48 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 76 | B | 6,42 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 77 | A | 11,43 | 5323 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 6 | 77 | B | 3,59 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 77 | C | 2,53 | 5324 | 2 | 48 |  |  |
| 6 | 78 | A | 0,79 | 5324 | B | P0 |  |  |
| 6 | 78 | B | 2,74 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 78 | C | 9,36 | 5324 | 4 | P2 | 51 | 58 |
| 6 | 78 | D | 4,28 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 78 | E | 3,95 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 79 | A | 22,3 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 79 | B | 2,07 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 80 | A | 27 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 80 | B | 2,11 | 8423 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 6 | 80 | C | 3,47 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 81 | A | 9,5 | 8422 | 4 | P3 | 51 | 58 |
| 6 | 81 | B | 3,22 | 8423 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 6 | 82 | A | 11,89 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 82 | B | 5,76 | 8423 | 3 | TC | 52 | 58 |
| 6 | 82 | C | 4,01 | 5323 | 4 | P7 | 51 | 58 |
| 6 | 82 | N | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 6 | 83 | A | 1,96 | 5323 | 4 | P3 | 58 | 51 |
| 6 | 83 | B | 17,78 | 5323 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 83 | C | 11,29 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 83 | N | 0,31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 84 | A | 20,14 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 84 | B | 7,41 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 84 | C | 0,18 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 85 | A | 9,03 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 85 | B | 2,34 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 86 | A | 16,7 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 86 | B | 2,36 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 86 | N | 0,49 |  |  |  |  |  |
| 6 | 87 |  | 12,4 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 88 | A | 9,35 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 88 | B | 5,95 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 88 | C | 4,56 | 8423 | 3 | 46 |  |  |
| 6 | 88 | D | 3,42 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 88 | N | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 6 | 89 | A | 25,8 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 89 | B | 0,96 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 89 | C | 2,99 | 8423 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 89 | N | 1,91 |  |  |  |  |  |
| 6 | 90 | A | 11,93 | 5323 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 90 | B | 0,57 | 5332 | 5 | 46 |  |  |
| 6 | 90 | N | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 91 | A | 1,02 | 8422 | 4 | P0 |  |  |
| 6 | 91 | B | 9,38 | 8423 | 3 | TC | 51 | 58 |
| 6 | 91 | C | 1,3 | 5323 | B | 46 |  |  |
| 6 | 91 | D | 1,44 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 91 | N | 5,31 |  |  |  |  |  |
| 6 | 92 | A | 22,75 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 92 | B | 1,12 | 8422 | B | 46 |  |  |
| 6 | 92 | C | 0,5 | 8422 | B | P0 |  |  |
| 6 | 92 | N | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 6 | 93 | A | 23,45 | 8422 | 4 | 46 |  |  |
| 6 | 93 | B | 0,32 | 8422 | B | 46 |  |  |
| 6 | 93 | C | 0,77 | 8422 | B | 46 |  |  |
| 6 | 93 | D | 0,69 | 8422 | B | 46 |  |  |
| 6 | 93 | N | 5,39 |  |  |  |  |  |

LEGENDA:

Caracterul actual al tipului de pădure:

Cod                          Denumire

1	Natural fundamental prod.sup.

- Natural fundamental prod.mijl.

- Natural fundamental prod.inf.

- Natural fundamental subprod.

- Parţial derivat

- Total derivat de prod.sup.

- Total derivat de prod.mijl.

- Total derivat de prod.inf.

- Artificial de prod.sup.

A                	Artificial de prod.mijl.

B               	Artificial de prod.inf.

C                	Tânăr nedefinit

Lucrări propuse:

Cod                          Denumire

- Degajări,Completări

- Degajări

- Degajări întârziate

- Emondaj

- Elagaj artificial

- Tăieri igienă

- Curăţiri

- Rărituri

51    		Ajutorarea reg.naturale.

52                	Împăduriri (după t.de regen.)

53                	Împăduriri (fără t.de regen.)

54                	Completări

55                	Împăduriri (poieni şi goluri.)

56                	Îngrijirea culturilor

57                	Îngrijirea culturilor, Completari

58                	Îngrijirea seminţişului

59                	Îngrijirea seminţişului, Împăd.

CJ               	Crâng – T.de jos

CZ               	Crâng – T.căzănire

R0		T.igienă (T.rase, benzi dec.II)

R1               	T.rase, Împăd

TC               	T.de conservare

Z0                	T.igienă (T.crâng, dec II)

Z5                	T.crâng, Împăd.

P0                	T. progressive în dec. II

P1                	T. progressive însămânţare

P2                	T. progressive (p. în lumină)

P3                	T. progressive (însămânţare, p.în lumină)

P5                	T. progressive (racordare), împăduriri

P7                	T. progressive (p.în lumină, racordare), împăduriri

6.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de

interes comunitar  existente în cadrul Ocolului Silvic Cerna

Starea de conservare favorabilă a unui habitat de interes comunitar este dată de totalitatea factorilor ce acţionează  asupra speciilor caracteristice şi care îi poate afecta pe termen lung răspândirea, structura şi funcţiile precum şi supravieţuirea speciilor caracteristice. Această stare se consideră „favorabilă” atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- arealul natural al habitatului şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere;

- habitatul are structura şi funcţiile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora  în viitorul previzibil este mare;

- speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate la punctul 1.2. Obiectivele amenajamentului, coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuităţii pădurii;

- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;

- menţinerea funcţiilor ecologice, economice şi sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcţie de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziţia, consistenţa şi funcţiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvice asupra ecosistemelor forestiere s-a realizat prin analiza  efectelor acestora  asupra:

- suprafeţei şi dinamicii ei;

- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, consistenţei, numărul de arbori uscaţi pe picior, numărului de arbori căzuţi pe sol;

- seminţişului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;

- subarboretului cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone;

- stratului ierbos şi subarbustiv cu luarea în considerare a compoziţiei, prezenţei speciilor alohtone.

În continuare va fi prezentată tabelar matricea de evaluare a impactului lucrărilor silvotehnice aplicate în arboretele existente în habitatele de interes comunitar, identificate în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Cerna.

Impactul lucrărilor asupra habitatelor prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

Tabelul 14

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| 91AA – Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 91IO-Paduri stepice euro-siberiene de stejar Quercus spp |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se ameliorează compoziţia arboretului , în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Îmbunătăţirea calităţii arboretului sub raportul compoziţiei şi calităţii | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | Se promovează regenerarea natural vegetativă a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | NU E CAZUL | Se promovează regenerarea natural ă a speciilor caracteristice habitatului precum şi promovarea seminţişului natural în mai multe etape |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se inlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fară schimbări | Fară schimbări | Nefavorabil | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Promovează regenerarea artificial pe cale generativă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale vegetativă | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşteri în grosime şi în înălţime precum ţi a configuraţie coroanei | Reduce desimea, ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţie lor spaţiale, activând creşterea în grosime a arborilor valoroşi | Fară schimbări | Fară schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării vegetative satisfăcătoare din punct de vedere al consistenţei şi compoziţiei | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Fară schimbări | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Fară schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului | Se ajustează compoziţia în funcţie de tipul natural de pădure | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros de lăstari format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.2 Specii alohtone | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Se utilizează puieţi autohtoni | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Se folosesc puieţi obţinuţi pe cale generativă di surse controlate | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea vegetativă | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.4 Grad de acoperire | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Se ameliorează prin completarea golurilor în care puieţii sau uscat au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din lăstari care să acopere deplin întreaga suprafaţă | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Se extrag exemplarele de subarboret din porşiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| d.2 Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor | Se modifică microclimatul | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru |  | Impact pozitiv nesemificativ | NU E CAZUL |  |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| 91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se ameliorează compoziţia arboretului , în concordanţă cu tipul natural de pădure | Ameliorează calitativ arboretele sub raportul compoziţiei | Îmbunătăţirea calităţii arboretului sub raportul compoziţiei şi calităţii | Se promovează regenerarea naturală a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | Se promovează regenerarea natural vegetativă a speciilor caracteristice tipului natural de pădure | NU E CAZUL | Se promovează regenerarea natural ă a speciilor caracteristice habitatului precum şi promovarea seminţişului natural în mai multe etape |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se inlătură exemplarele necorespunzătoare ca specie şi conformare | Se înlătură arborii din orice specie şi orice plafon care prin poziţia lor împiedică creşterea şi dezvoltarea coroanelor arborilor de viitor | Fară schimbări | Fară schimbări | Nefavorabil | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Promovează regenerarea artificial pe cale generativă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea naturală pe cale vegetativă | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Reduce desimea arboretelor pentru a permite regularizarea creşteri în grosime şi în înălţime precum ţi a configuraţie coroanei | Reduce desimea, ameliorează calitativ arboretele sub raportul distribuţie lor spaţiale, activând creşterea în grosime a arborilor valoroşi | Fară schimbări | Fară schimbări | Se urmăreşte obţinerea regenerării vegetative satisfăcătoare din punct de vedere al consistenţei şi compoziţiei | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Elimină exemplarele uscate | Se înlătură arborii uscaţi sau în curs de uscare | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | Fară schimbări | Se extrag arborii uscaţi sau în curs de uscare, căzuţi, rupţi sau doborâţi de vânt sau zăpadă, puternic atacaţi de insecte | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | Fară schimbări | Se reduce numărul arborilor aflaţi în curs de descompunere | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului | Se ajustează compoziţia în funcţie de tipul natural de pădure | Crează condiţii corespunzătoare favorizării instalării seminţişului natural format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros de lăstari format din specii proprii compoziţiei tipului natural de pădure | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.2 Specii alohtone | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Se utilizează puieţi autohtoni | Selecţionează puieţii corespunzători tipului natural de pădure | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor alohtone | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Se folosesc puieţi obţinuţi pe cale generativă di surse controlate | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Promovează regenerarea vegetativă | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| c.4 Grad de acoperire | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Se ameliorează prin completarea golurilor în care puieţii sau uscat au dispărut sau au fost afectaţi de diverşi factori dăunători | Favorizează instalarea seminţişului în zonele greu regenerabile natural | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Urmăreşte obţinerea unui tineret viguros din lăstari care să acopere deplin întreaga suprafaţă | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Se extrag exemplarele de subarboret din porşiunile de arboret unde se apreciază că ar afecta instalarea şi dezvoltarea seminţişului de viitor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | NU E CAZUL | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| d.2 Specii alohtone | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Nefavorabil instalării arbuştilor | Fară schimbări | Nefavorabil instalării arbuştilor | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează dezvoltarea seminţişului şi a culturilor | Se modifică microclimatul | Se înlătură pătura vie invadatoare care prin desimea ei îngreunează regenerarea | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Fară schimbări | Se modifică microclimatul | Se modifică microclimatul | Favorabil instalării speciilor ierboase | Fară schimbări | Favorabil instalării speciilor ierboase | NU E CAZUL | Fară schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru | Impact pozitiv nesemificativ | Impact pozitiv nesemificativ | Neutru |  | Impact pozitiv nesemificativ | NU E CAZUL |  |

Prin lucrările propuse prin prezentul amenajament silvic, se doreşte atât menţinerea stării de conservare actuale cât şi îmbunătăţirea acesteia.

Concluzionăm că lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung.

6.1.3. Analiza impactului direct  asupra speciilor de interes comunitar

din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale

Ocolului Silvic Cerna

6.1. 3 .1. Impactul asupra speciilor de mamifere

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice  prevăzute de amenajament  s-a constatat că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor de carnivore, suprafaţa habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a  asigura menţinerea şi dezvoltarea pe termen lung a acestora. De altfel principala cauză  a reducerii efectivelor lor o constituie fragmentarea habitatelor, lucru ce nu se realizează prin implementarea măsurilor prezentului amenajament.

Producţia cinegetică

Suprafaţa ocolului este cuprinsă în cinci fonduri cinegetice, numerotate de la  21 la 25. Datele statistice privind vânatul, au fost luate din evidenţele existente la ocolul silvic Cerna.

Din punct de vedere al administraţiei, un fond cinegetic, respectiv 21 Cârjelari este administrat în regie proprie de către O.S. Cerna, iar celelalte sunt administrate după cum urmează: fondul cinegetic nr. 22 Mircea Vodă, administrat de către A.V.P.S. Mistreţu Bucureşti, 23 Cerna este administrat de către A.V.P.S. Predeşti Habud, fondul cinegetic nr.24 Hamcearca, administrat de către A.V.P.S. Tulcea şi fondul cinegetic nr. 25 Ţiganca  fond administrat de către A.V.P.S. Bendis Bucureşti.

Principalele specii de vânat existente pe aceste fonduri sunt căpriorul, mistreţul, iepurele, fazanul, potârnichia, iar ca specii secundare: cerbul lopătar, vulpea, viezurele.

Pentru hrana vânatului în cadrul ocolului silvic există o suprafaţă de 18,87 ha destinată acestui scop. Această suprafaţă va fi cultivată cu cereale şi furaje necesare hrănirii pe timp de iarnă a vânatului, dar şi în restul timpului, în aşa fel încât vânatul să nu producă pagube culturilor agricole. În vederea conservării şi dezvoltării calitative şi cantitative a efectivelor de vânat, ocolul silvic va avea în vedere următoarele:

- optimizarea efectivelor de vânat;

- asigurarea liniştii vânatului;

- asigurarea hranei;

- combaterea braconajului şi a răpitoarelor;

- prevenirea şi combaterea bolilor vânatului;

- prevenirea pagubelor produse de vânat în fondul forestier folosind substanţe repelente în plantaţiile tinere, precum şi în terenurile agricole;

- selecţia vânatului.

Pentru a se hrăni şi pentru odihnă, vânatul are nevoie de linişte, mai ales în perioada de împerechere şi a creşterii puilor.

Unele specii, cum este căpriorul şi iepurele, se acomodează relativ repede zgomotelor, mistreţul se retrage din zonele cu zgomot sau cu circulaţie intensă. Pentru a asigura speciilor mai sensibile liniştea necesară, se impun unele măsuri restrictive privind circulaţia în pădure, culegerea fructelor de pădure, dublate de o pază intensă.

Combaterea braconajului este o măsură permanentă, care vizează, pe de o parte, asigurarea liniştii vânatului, iar pe de altă parte, asigurarea protecţiei lui.

Un mare pericol, în ultima vreme, îl constituie pentru vânat câinii vagabonzi, care pe lângă faptul că atacă vânatul, reprezintă un mare pericol, în transmiterea unor boli, dintre care cea mai periculoasă este turbarea.

De aceea personalul de teren va lua toate măsurile pentru combaterea acestor câini vagabonzi.

În subcapitolul 13.2, din amenajament, sunt înscrise toate datele necesare privind caracteristicile acestor fonduri de vânătoare. Aceste date au fost luate de la ocolul silvic, unde specialiştii în domeniu au efectuat observaţii directe în teren şi ţin o evidenţă la zi cu toate datele necesare unei gospodăriri raţionale a vânatului.

Obiectivul gospodăririi fondurilor de vânătoare îl constituie menţinerea efectivelor de vânat în limitele optime şi selecţionarea acestora în vederea obţinerii de recolte sporite şi a unui vânat de calitate. În acest scop, ocolul silvic, pe baza observaţiilor anuale, va lua următoarele măsuri:

- asigurarea liniştii vânatului prin limitarea accesului în pădure, imprimarea unei educaţii silvice muncitorilor şi turiştilor;

- întreţinerea în condiţii cât mai bune a izvoarelor şi surselor de apă existente;

- curăţirea şi îngrijirea terenurilor rezervate pentru hrana vânatului, însămânţarea lor cu plante perene productive căutate de vânat;

- amplasarea unui număr mai mare de hrănitori şi sărării în punctele des frecventate de vânat;

- combaterea susţinută a răpitorilor şi a dăunătorilor;

- combaterea şi eradicarea braconajului;

- îndesirea reţelei instalaţiilor şi potecilor de vânătoare;

- efectuarea selecţiei artificiale prin eliminarea exemplarelor bolnave şi necores-punzătoare.

Pe baza acestor date se vor stabili măsuri corespunzătoare în ceea ce priveşte terenurile de hrană, hrănitoarele, combaterea şi selecţia, precum şi cantităţile posibil de recoltat.

Vânatul

Pentru fondul cinegetic 21 Cârjelari care se află în administrarea (arondarea) Ocolului silvic Cerna se prezintă date referitoare la gospodărirea acestui fond cât şi recoltele ce se pot realiza anual.

Suprafaţa fondului cinegetic pe categorii de folosinţă

Tabelul 15

| U.M. | Productivă cinegetic pentru: | Neproductivă cinegetic | Total General Col.1+6+7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vânatul de baltă | Restul speciilor de vânat |  |  |
|  | Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri, etc.) | Pădure | Arabil, fâneţe, vii, livezi, etc.) | (Păşuni, izlazuri) | Gol de munte | Total col. 2+3+4+5 |  |  |
| Fondul cinegetic nr. 21 Cârlejari |
| Ha | - | 2654 | 6273 | 605 | 0 | 9532 | 0 | 9532 |
| % | - | 28 | 66 | 6 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Structura suprafeţei cinegetic productive

| Număr de identificare pe natura (structura) de suprafaţă | Modul de folosinţă (inclusiv luciul de apă) | Proprietăţi (de peste 100 ha) de stat, comunale, asociaţii particulare sau particulari neasociaţi | Denumirea proprietarului, a unităţii de stat, a comunei, a asociaţiei de particulari sau a comunei de care aparţin proprietăţile neasociate | Suprafaţa (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul de vânătoare nr. 21 Cârlejari |
| I | Padure | R.N.P | O.S. Cerna | 2654 |
| II | Arabil | Asociati particulari | Primaria Dorobantu | 6178 |
| II | Arabil | S.C.Lent Pawer S.R.L | Constanta | 95 |
| III | Izlaz | Primaria Dorobantu | Primaria Dorobantu | 605 |

Construcţii şi instalaţii vânătoreşti, în bucăţi

| Specificarea | Nece-sarul funcţie de ef. optim | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul de vânătoare nr. 21 Cârlejari |
| Depozite hrană |  | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hră- ni-tori | Cervide |  | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|  | Iepuri |  | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
|  | Fazani |  | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Observ. acoper. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Hofstanduri |  | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Scăldători | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sărării |  | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |

Hrana pentru vânat, pe sezoane de vânătoare

| Specificaţie | Sezon de vânătoare |
| --- | --- |
|  | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Fondul de vânătoare nr. 21Cârlejari |
| Furaje (lucernă, trifoi, fân) | Depozitat | 7 | 7 | 9 | 10 | 6,8 | 6,7 | 7 | 8 | 9 | 7,3 |
|  | Consumat | 7 | 7 | 9 | 10 | 6,8 | 6,7 | 7 | 8 | 9 | 7,3 |
| Frunzare | Depozitat | 5 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 2 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 |
|  | Consumat | 5 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 2 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 |
| Seminţe şi fructe | Depozitat | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
|  | Consumat | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Suculente | Depozitat | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 7,5 | 4 | 5 | 5,5 | 5 |
|  | Consumat | 3 | 4 | 5 | 5 | - | 7,5 | 4 | 5 | 5,5 | 5 |
| Concentrate | Depozitat | 3 | 4 | 5 | 5 | 2,3 | 7,5 | 4 | 6 | 5,5 | 5 |
|  | Consumat | 3 | 4 | 5 | 5 | 2,3 | 7,5 | 4 | 6 | 5,5 | 5 |

Culturi speciale pentru vânat

| Sezon vânătoare | Suprafeţe (ha) cultivate cu: | Din care pe linii parcelare: |
| --- | --- | --- |
|  | Lucernă | Trifoi | Porumb | Sorg | Ovăz |  |
| Fondul de vânătoare nr. 21 Cârlejari |
| 2007-2008 | 0,5 | - | 1,5 | - | 1 |  |
| 2008-2009 | 0,5 | - | 1,5 | - | 1 |  |
| 2009-2010 | 0,5 | - | 1,5 | - | 1 |  |
| 2010-2011 | 0,5 | - | - | - | 2 |  |
| 2011-2012 | 0,6 | - | 2,1 | 1 | 2,4 |  |
| 2012-2013 | 0,6 | - | 2,4 | - | 3 |  |
| 2013-2014 | 0,5 | - | 1,5 | - | 1,6 |  |
| 2014-2015 | - | - | 1,5 | - | 1,4 |  |
| 2015-2016 | - | - | 2 | - | 2 |  |
| 2016-2017 | - | - | 2 | - | 2 |  |

Efectivele de primăvară (pe ani), cotele de extras aprobate şi recoltele

pe sezoane de vânătoare la speciile (în buc.)

| Specia | Specificaţie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul de vânătoare nr. 21 Cârlejari |
| Cerb lopătar | Efectiv | 139 | 163 | 123 | 111 | 105 | 114 | 100 |  | 6-9 | 69 |
|  | Cota de extras | 29 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23 | 12 |  | 7 |  |
|  | Recolta | 29 | 15 | 18 | 17 | 2 | 23 | 12 |  | 7 |  |
| Căprior | Efectiv | 61 | 66 | 43 | 49 | 42 | 49 | 67 |  | 70 | 69 |
|  | Cota de extras | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 |  | 3 |  |
|  | Recolta | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 |  | 2 |  |
| Mistreţ | Efectiv | 10 | 10 | 20 | 8 | 10 | 13 | 14 |  | 17 | 23 |
|  | Cota de extras | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - |  | 4 |  |
|  | Recolta | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |  | 4 |  |
| Iepure comun | Efectiv | 300 | 276 | 350 | 320 | 340 | 370 | 360 |  | 360 | 390 |
|  | Cota de extras | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 |  | 10 |  |
|  | Recolta | 20 | 10 | 25 | - | - | 9 | - |  | 10 |  |
| Pisică sălbatică | Efectiv | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Cota de extras | 2 | - | 1 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Recolta | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Fazan | Efectiv | 76 | 71 | 125 | 100 | 100 | 180 | 170 |  | 80 | 85 |
|  | Cota de extras | 10 | 5 | 5 | - | 15 | 20 | 15 |  | 5 |  |
|  | Recolta | - | - | - | - | - | - | - |  | 5 |  |
| Potârniche | Efectiv | 30 | 24 | 85 | 80 | 90 | 115 | 100 |  | 50 | 55 |
|  | Cota de extras | 5 | - | - | - | - | 20 | 10 |  | 0 |  |
|  | Recolta | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |
| Vulpe | Efectiv | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 11 | 17 |  | 28 | 27 |
|  | Cota de extras | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |  | 15 |  |
|  | Recolta | 5 | 8 | 6 | 8 | - | 6 | 8 |  | 15 |  |
| Viezure | Efectiv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
|  | Cota de extras | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |
|  | Recolta | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |
| Jder de copac | Efectiv | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |  | 0 | 0 |
|  | Cota de extras | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Recolta | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Şacal | Efectiv | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 17 |  | 26 | 25 |
|  | Cota de extras | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |  | 15 |  |
|  | Recolta | 2 | 6 | 2 | 5 | - | 6 | 8 |  | 15 |  |

Alte specii dăunătoare recoltate (fără cote)

| Specia | Specificaţie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fondul de vânătoare nr. 21 Cârlejari |
| Ciori | Recolta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grive | Recolta | 15 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 30 | 20 | 70 |
| Coţofene | Recolta | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 10 | - | - | - |
| Gaiţe | Recolta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Câini hoinari | Recolta | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Pisici hoinare | Recolta | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - |

6.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni şi reptile

Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar – Bombina bombina, Testudo graeca, Elaphe quatuorlineata, prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.4 Grad de acoperire | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Impact pozitiv datorat interzicerii cositului, păşunatului, în interiorul sitului de interes comunitar, factori ce pot perurba starea de conservare a speciilor de nevertebrate |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Nu e cazul | Neutru fără schimbări |

Populaţiile acestor specii dispun pe teritoriul Ocolului Silvic Cerna de o reţea foarte bogată de habitate disponibile. De la cele mai comune bălţi sau băltoace ce se formează primăvara odată cu topirea zăpezilor până la reţeaua hidrografică descrisă anterior, toate constituie pentru amfibieni şi reptile habitate. Ca urmare efectul eventualelor lucrări silvotehnice asupra populaţiilor acestor specii este aproape nul, acestea reuşind să se păstreze la nivelul siturilor Natura 2000 din zonă într-o stare bună de conservare.

6.1.3.3. Impactul asupra speciilor de peşti

Lucrările silvotehnice preconizate a se executa în arboretele Ocolului Silvic Cerna nu vor avea o influenţă directă asupra populaţiilor de peşti din siturile menţionate acestea având o stare de conservare bună. Totuşi pentru evitarea oricărei dereglări menite să afecteze populaţiile de peşti în unităţile amenajistice învecinate cu cursurile de apă în care s-au propus lucrări silvotehnice se va crea o zonă tampon de minim 50 m pe ambele maluri.

6.1.3.4. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

Măsurile prevăzute de amenajament nu au impact asupra acestor specii.

Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar - Cerambyx cerdo, Morimus funereus, Lycaena dispar, Bolbelamus unicornis, Lucanus cervus, Osmoderma eremite, Euphydryas maturna şi Pholidoptera transsylvanica, prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi | Fară schimbări | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) | Fară schimbări | Nu e cazul | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi | Fară schimbări | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) | Fară schimbări | Nu e cazul | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Impact pozitiv generat prin nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi | Fară schimbări | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) | Fară schimbări | Nu e cazul | Impact pozitiv prin păstrarea menţinerea unor arbori uscaţi (3-5 exemplare pe ha) |
| Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.4 Grad de acoperire | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Impact pozitiv datorat interzicerii cositului, păşunatului, în interiorul sitului de interes comunitar, factori ce pot perurba starea de conservare a speciilor de nevertebrate |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Pozitiv nesimificativ | Pozitiv nesimificativ | Neutru fără schimbări | Pozitiv nesimificativ | Neutru fără schimbări | Nu e cazul | Pozitiv nesimificativ |

6.1.3.5. Impactul asupra speciilor de păsări

Speciile de păsări sunt sensibile la deranjare, dar lucrările silvotehnice preconizate prin prezentul amenajament nu vor duce la modificări  ale populaţiilor de păsări existente în zonă. Principalele ameninţări la adresa păsărilor din păduri sunt reprezentate de pierderea adăposturilor, în special cele din scorburi. O altă ameminţare este reprezentată de utilizarea insecticidelor, care afectează populaţiile de păsări atât direct, cât şi indirect, prin scăderea resurselor de hrană. Structura coronamentului influenţează păsările care se hrănesc în pădure. Speciile migratoare sunt afectate şi de distrugerea pădurilor de luncă situate de-a lungul rutei lor de migraţie.

6.1.3.6. Impactul asupra speciilor de plante

Aceste specii au o prezenţă foarte rară în habitatele forestiere  deoarece habitatul lor este reprezentat de fâneţe, păşuni. Ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un impact asupra acestor specii, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.

Impactul lucrărilor silvice asupra speciilor de interes comunitar –

Campanula romanica, Echium russicun,  Moehringia jankae,  Himantoglossum caprinum, Agrimonia pilosa,  Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae şi Iris aphylla ssp. hungarica

prin analiza efectelor asupra criteriilor ce definesc starea favorabilă de conservare

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| Suprafaţa |
| a.1 Suprafaţa minimă | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| a.2. Dinamica suprafeţei | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| Etajul arborilor |
| b.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.4 Consistenţa cu excepţia arboretelor în curs de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| b.5 Numărul de arbori uscaţi pe picior (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |

| Indicatorul supus evaluării | Măsuri de management (lucrări silvice) prevăzute în amenajamentele silvice |
| --- | --- |
|  | Îngrijirea seminţişului/ culturilor | Împăduriri/ Completări | Ajutorarea regenerărilor naturale | Curăţiri | Rărituri | Tăieri igiena | Tăieri progresive | Tăieri în crâng | Tăieri rase | Tăieri de conservare |
| b.6 Numărul de arbori aflaţi în descompunere pe sol (cu excepţia arboretelor sub 20 ani) | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| Seminţişul (doar în arboree sau terenuri în curs de regenerare) |
| c.1 Compoziţia | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.3 Mod de regenerare | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| c.4 Grad de acoperire | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d. Subarboretul |
| d.1 Compoziţia floristica | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| d.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Nu e cazul | Fară schimbări |
| e. Stratul ierbos |
| e.1 Compoziţia | Impact pozitiv datorat inspectării zonelor în care se vor implementa lucrările prezentului amenajamet silvic de către o persoană specializată (biolog) cu indicarea, protejarea şi conservarea speciilor de interes comunitar precum Campanula romanica, Echium russicun, Moehringia jankae, Himantoglossum caprinum, Agrimonia pilosa, Potentilla emilii-popii, Centaurea jankae şi Iris aphylla ssp. hungarica |
| e.2 Specii alohtone | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări | Fară schimbări |
| Evaluare impact pe categorii de lucrări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Neutru fără schimbări | Nu e cazul | Neutru fără schimbări |

6.2. Analiza impactul indirect asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Întrucât prin amenajament nu au fost propuse alte activităţi în siturile Natura 2000 din cadrul Ocolului Silvic Cerna cum ar fi de pildă dezvoltarea reţelei de drumuri, construcţii etc.,  considerăm că nu există un impact indirect asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar prin implementarea  prevederilor actualului amenajament.

Studiul de evaluare adecvată pentru planul ” drum forestier Trei Ocoale ” a fost aprobat de A.P.M. Tulcea. Din acest studiu rezultă faptul că proiectul respectiv nu ere impact cumulativ cu alte proiecte din zonă, implicit nici cu amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cerna.

6.3. Analiza impactului  cumulativ asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Cele mai apropiate locaţii pentru alte amenajamente silvice existente în zonă sunt situate pe raza ocoalelor silvice Măcin, Niculiţel, Stejaru şi Ciucurova. Soluţiile tehnice cuprinse în amenajamentele acestor ocoale silvice au la bază aceleaşi principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice şi ţin seama de realităţile din teren, ca urmare putem estima că impactul cumulativ al lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele ocoalelor menţionate  asupra integrităţii siturilor Natura 2000 existent pe raza Ocolului Silvic Cerna este foarte putin semnificativ.

6.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor şi

speciilor de interes comunitar

Impactul rezidual este minim  şi este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condiţiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală şi verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenţie a apei pluviale, modificarea cantităţii de lumină ce ajunge la suprafaţa solului, circulaţie diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient.

6.5. Analiza impactului asupra populatiei

Efectul direct al implementarii amenajamentului consta in crearea de locuri de munca de care vor beneficia locuitorii din zona care vor participa la executarea lucrarilor silvotehnice si de exploatari forestiere. Efectul indirect rezida din cresterea nivelului de educatie forestiera. Rezuta ca impactul este pozitiv, pe termen lung.

6.6. Analiza impactului asupra sănătăţii umane

Efectul consta in generarea de poluare, zgomot si vibratii ca urmare a utilizarii unor masini si utilaje la executarea lucrarilor de ingrijire a arboretelor, a aplicarii taierilor de regenerare si a lucrarilor de impaduriri.Impactul este de scurta durata si , avand in vedere faptul ca zonele locuite sunt relativ indepartate de fondul forestier, impactul negativ  este redus.

Prin utilizarea unor masini si utilaje performante,de ultima generatie, aceste efecte vor fi reduse si compensate.

6.7. Analiza impactului asupra solului

Prin asigurarea permanentei padurii, cu structuri optime atat pe verticala cat si pe orizontala, impactul asupra solului este pozitiv si de lunga durata, procesele de solificare fiind dinamizate, iar eroziunea diminuata. Posibilul impact negativ, dar care este nesemnificativ si de scurta durata, apare odata cu utilizarea utilajelor si a mijloacelor auto la exploatarea masei lemnoase.

Reducerea acestui impact  se face prin evitarea executarii acestor lucrari in perioade ploioase.

6.8. Analiza impactului asupra apelor

Efectul  implementarii amenajamentului silvic  consta in crearea si mentinerea unor arborete capabile sa asigure protectia antierozionala a malurilor si a digurilor, precum si a drenarii solurilor, cu  rezultate pozitive asupra apelor supra- si subterane.Efectul este pozitiv si de lunga durata. Un posibil efect negativ este generat de evacuarea apelor menajere rezultate in urma santierelor de exploatari forestiere sau de impaduriri.Deoarece cantitatea de apa uzata va fi foarte redusa, impactul este nesemnificativ si de scurta durata.

Principalele ape curgatoare care străbat Ocolul silvic Cerna sunt Pârâul Taiţa cu afluenţii săi. Bazinul superior al acestuia, în cea mai mare parte este situat în Parcul Naţional Munţii Măcinului care are plan de management. Lucrările prevăzute de amenajament nu sunt antagonice măsurilor din planul de management referitoare la impactul asupra apelor.

6.9. Analiza impactului asupra aerului

Implementarea amenajamentului va genera un impact pozitiv evident si de lunga durata, prin crearea si mentinerea unor paduri cu densitati optime, capabile sa absoarba dioxidul de carbon si diverse noxe din atmosfera si sa emane oxigenul indispensabil vietii.

Efectul negativ consta in emisiile de gaze si de praf ca urmare a utilizarii utilajelor si a mijloacelor auto, odata cu executarea unor lucrari silvice si de exploatari forestiere.El va fi redus si de scurta durata.Diminuarea acestuia se va face prin folosirea unor utilaje performante.

6.10. Analiza impactului asupra biodiversitatii

Din cele prezentate anterior,rezulta ca lucrarile silviculturale propuse de amenajament au ca rezultat crearea  si mentinerea unor arborete diversificate, cat mai apropiate de cele natural-fundamentalec capabile sa ofere conditii optime de viata pentru animale. Deasemenea, unul din obiectivele amenajamentului este conservarea genofondului si ecofondului forestier. Prin urmare,impactul asupra biodiversitatii este pozitiv si de lunga durata.

Efectul negativ de durata scurta spre medie , consta in  aplicarea tratamentului taierilor rase, oportun pentru regenerarea unor arborete artificiale.Diminuarea acestuia se face prin adoptarea unor parchete mici care nu se vor alatura decat dupa perioade de 2-5 ani.

6.11. Analiza impactului asupra factorilor climatici

Este evident efectul pozitiv al padurii asupra factorilor climatici. Amenajamentul are ca obiectiv asigurarea permanentei padurilor, cu structuri diversificate si stabile.Impactul este pozitiv si de lunga durata.

6.12. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic si arheologic

Amenajamentul s-a realizat pentru fondul forestier proprietate publica a statului.Aceste terenuri sunt situate in afara intravilanului, prin urmare impactul este nesemnificativ.

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului,

inclusiv asupra sanatatii, in context transfrontiera

Avand in vedere ca implementarea amenajamentului are efecte semnificative pozitive asupra mediului, inclusiv asupra sanatatii rezulta ca in context transfrontiera, impactul este cel mult neutru. Eventualele efecte negative ,expuse mai sus, nu sunt resimtite in context transfrontiera, deoarece distantele sunt semnificative.

- Măsuri propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului al implementarii amenajamentului silvic

Măsuri de reducere a impactului cu caracter general propuse pentru amenajamentul silvic al Ocolului silvic Cerna

Conform Comisiei Europene, Directoratul General pentru Mediu, Unitatea Natură şi Biodiversitate, Secţia Păduri şi Agricultură, 2003, Natura 2000 şi Pădurile – Provocări şi oportunităţi, se disting următoarele măsuri conform obiectivelor următoare:

- menţinerea sănătăţii şi vitalităţii ecosistemelor de pădure – practicile de gospodărie a pădurilor trebuie să utilizeze cât mai bine structurile şi procesele naturale şi să folosească măsuri biologice preventive ori de câte ori este posibil. Existenţa unei diversităţi genetice, specifice şi structurale adecvate întăreşte stabilitatea, vitalitatea şi rezistenţa pădurilor la factorii de mediu adverşi şi aduce la întărirea mecanismelor naturale de reglare. Se vor utila practici de gospodărie a pădurilor corespunzătoare ca reîmpădurirea şi împădurirea cu specii şi provenienţe de arbori adaptate sitului precum şi tratamente, tehnici de recoltare şi transport care să reducă la minim degradarea arborilor şi/sau a solului. Scurgerile de ulei în cursul operaţiunilor forestiere sau depozitarea nereglementară a deşeurilor trebuie stric interzise.

- menţinerea şi încurajarea funcţiilor productive ale pădurilor (lemnoase şi nelemnoase) – operaţiunile de regenerare, îngrijire şi recoltare trebuie executate la timp şi în aşa fel încât să nu scadă capacitatea productivă a sitului, de exemplu prin evitarea degradării arboretului şi arborilor rămaşi, ca şi a solului şi prin utilizarea sistemelor corespunzătoare. Recoltarea produselor, atât lemnoase cât şi nelemnoase, nu trebuie să depăşească nivelul durabil pe termen lung iar produsele recoltate trebuie utilizate în mod optim, urmărindu-se rata de reciclare a nutrienţilor;

- menţinerea, conservarea şi extinderea diversităţii biologice în ecosistemele de pădure – planificarea gospodăriei pădurilor trebuie să urmărească menţinerea, conservarea şi sporirea biodiversităţii ecosistemice, specifice şi genetice, ca şi menţinerea diversităţii peisajului. Amenajamentele silvice, inventarierea terestră şi cartarea resurselor pădurii trebuie să includă biotopurile forestiere importante din punct de vedere ecologic şi să ţină seama de ecosistemele forestiere protejate, rare, sensibile sau reprezentative ca suprafeţele ripariene şi zonele umede, arii ce conţin specii endemice şi habitate ale speciilor ameninţate ca şi resursele genetice în siturile periclitate sau protejate. Se va prefera regenerarea naturală cu condiţia existenţei unor condiţii adecvate care să asigure cantitatea şi calitatea resurselor pădurii şi ca soiurile indigene existente să aibă calitatea necesară sitului. Pentru împăduriri şi reîmpăduriri vor fi preferate specii indigene şi provenienţe locale bine adaptate la condiţiile sitului. Practicile de management forestier trebuie să promoveze, acolo unde este cazul, diversitatea structurilor, atât orizontale cât şi verticale, ca de exemplu arboretul de vârste inegale, şi diversitatea speciilor, arboret mixt, de pildă. Unele este posibil, aceste practici vor urmări menţinerea şi refacerea diversităţii peisajului. Arborii uscaţi, căzuţi sau în picioare, arbori scorburoşi, pâlcuri de arbori bătrâni şi specii deosebit de rare de arbori trebuie păstrate în cantitatea şi distribuţia necesare protejării biodiversităţii luându-se în calcul efectul posibil asupra sănătăţii şi stabilităţii pădurii şi ecosistemelor înconjurătoare;

- menţinerea şi îmbunătăţirea funcţiilor de protecţie prin gospodărirea pădurii (mai ales solul şi apa) - se va acorda o atenţie sporită operaţiunilor silvice desfăşurate pe soluri sensibile/instabile sau zone predispuse la eroziune ca şi celor efectuate în zone în care se poate provoca o eroziune excesivă a solului în cursurile de apă. Se va acorda o atenţie deosebită practicilor forestiere din zonele forestiere cu funcţie de protecţie a apei, pentru evitarea efectelor adverse asupra calităţii şi cantităţii surselor de apă. Se va evita de asemenea utilizarea necorespunzătoare a chimicalelor sau a altor substanţe dăunătoare ori a practicilor silviculturale neadecvate ce pot influenţa negativ calitatea apei.

Pentru menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor de interes comunitar din interiorul ocolului silvic Cerna, recomandăm ca măsuri de reducere a impactului următoarele:

- măsuri propuse pentru gospodărirea durabilă a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din perimetrul amenajamentului

Pentru menţinerea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar la nivelul unităţii administrate recomandăm următoarele:

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici - în toate unităţile amenajistice;

- arboretele ce au fost identificate ca fiind arborete cu stare nefavorabilă sau parţial favorabilă, în care au fost propuse lucrări de curăţiri sau rărituri, vor fi conduse pentru a asigura îmbunătăţirea stării de conservare. Aceste arborete necesită intervenţii pentru reconstrucţie ecologică, prin promovarea speciilor specifice habitatului, aflate diseminat sau în proporţie redusă în arborete – în

- toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curăţiri;

- compoziţiile ţel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compoziţia tipică a habitatelor – în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale;

- păstrarea a minim 3-5 arbori maturi, uscaţi sau în descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte – în toate unităţile amenajistice;

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere aşa încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unităţile amenajistice;

- menţinerea pâraielor din interiorul pădurii, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al amfibienilor, insectelor etc.;

- menţinerea terenurilor pentru hrana vânatului şi a terenurilor administrative la stadiul actual evitându-se împădurirea/degradarea acestora;

- reconstrucţia terenurilor a căror suprafaţa a fost afectată (învelişul vegetal) la finalizarea lucrărilor de exploatare şi redarea terenurilor folosinţelor iniţiale;

- valorificarea la maximum a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă;

- conducerea arboretelor numai în regimul impus prin amenajamentul silvic propus (codru);

- executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să de aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente;

- evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase;

- folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală care se pretează la condiţiile climatice şi pedologice din zona analizată;

- respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi;

- eliminarea tăierilor în delict;

- evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete;

- respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni, combaterea promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate, executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni;

- evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare, evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate, intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate;

- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea biodiversităţii;

- în ceea ce priveşte zonele în care se vor planta puieţi, se recomandă evitarea lucrărilor mecanice, realizarea găurilor pentru plantarea puieţilor să se realizeze manual;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie, prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- conştientizarea turiştilor asupra necesităţii şi beneficiile protejării habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a cestora, fie prin amplasarea unor bannere fie prin puncte de informare;

- educarea celor care intra în pădure în zona de agrement asupra posibilităţii declanşării unor incendii şi întocmirea unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu în interiorul pădurii;

- menţinerea căilor de acces actuale din interiorul zonei analizate şi interzicerea creării unor noi căi de acces;

- pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi din activităţile specifice. Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deşeurilor şi se va asigura transportul acestor cât mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru fauna din zonă.

În vederea prevenirii proceselor de degradare a solului (care ar putea fi generate în perioada tehnologiei de exploatare impusă prin prezentul amenajament silvic) şi asigurării instalării şi dezvoltării seminţişurilor utile, se impune luarea unor măsuri corespunzătoare în ce priveşte menţinerea integrităţii ecosistemului forestier . În acest sens, în toate cazurile, vor fi respectate întocmai termenele şi restricţiile silviculturale privind recoltarea materialului lemnos, aşa cum sunt ele înscrise în “Ordinul nr. 1540/2011 Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare, colectare şi transportul lemnului”.

Pentru realizarea în condiţii bune a acestei tehnologii este necesară respectarea următoarelor reguli:

- exploatarea să se facă iarna pe un strat de zăpadă suficient de gros, care să asigure protecţia seminţişului;

- durata de recoltare şi scoatere a masei lemnoase din parchetele exploatate să nu fie mai mare de două luni şi jumătate;

- tăierea arborilor se va face cât mai de jos, astfel încât înălţimea cioatelor să nu depăşească 1/3 din diametru, iar la arborii mai groşi să nu depăşească 20 cm;

- doborârea arborilor se va face în afara ochiurilor sau a punctelor de regenerare, iar colectarea lemnului se va face pe trasee prestabilite.

8.1. Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor

prezente pe suprafaţa care face obiectul amenajamentului silvic

În vederea reducerii impactului asupra habitatelor forestiere de interes comunitar şi pentru păstrarea şi ameliorarea biodiversităţii se vor avea în vedere următoarele:

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se menţină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea naturală;

- executarea lucrărilor de îngrijire la timp;

- se va urmări conducerea arboretelor în regimul codru;

- se va urmări promovarea celui mai intensiv tratament posibil de aplicat, în cazul arboretelor ajunse la vârsta exploatabilităţii, tratament ce permite totodată şi conservarea biodiversităţii;

- se va urmări promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- se va acorda o atenţie deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare  de conservare nefavorabilă sau parţial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situaţie şi încercând dacă se poate remedierea acestei stări;

- o atenţie sporită se va acorda arboretelor din grupa I funcţională, de protecţie,  prin creşterea stabilităţii ecosistemice şi asigurarea permanenţei pădurii în spaţiu şi timp;

- ameliorarea permanentă a stării fitosanitare a arboretelor şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor;

- recoltarea raţională şi ecologică a ciupercilor şi fructelor de pădure comestibile şi a speciilor de plante medicinale;

- reconstrucţia ecologică a unor arborete necorespunzătoare în raport cu noile funcţii pe care trebuie  să le exercite, refacerea desimii arboretelor rărite sub acţiunea  factorilor vătămători periculoşi, ameliorarea compoziţiei arboretelor artificiale sau parţial derivate;

- respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase şi evitarea pe cât posibil a rănirii  arborilor rămaşi pe picior sau a seminţişului în cazul tratamentelor;

- în paralel cu măsurile silvotehnice ce vizează arboretul se va ţine cont şi de celelalte specii de interes comunitar astfel: se recomandă păstrarea a 1-2 arbori uscaţi/ha (căzuţi la sol sau în picioare) pentru menţinerea biodiversităţii descompunătorilor şi pentru ca păsările să-şi poată instala cuiburile, se vor menţine bălţile, pâraiele, izvoarele etc. într-o stare care să le permită să îşi exercite rolul  în ciclul de reproducere al peştilor, amfibienilor, insectelor;

- în măsura în care normele tehnice o permit, perioada de executare a lucrărilor silvotehnice să nu se suprapună cu perioada de reproducere a speciilor de animale sau a perioadei de cuibărit a păsărilor ce habitează în pădure;

- se vor menţine terenurile pentru hrana vânatului şi cele administrative la nivelul actual.

Măsuri particulare referitoare la habitatele forestiere de interes comunitar existente în cadrul

Ocolului silvic Cerna

| Indicatori ai stării de consevare | 91AA, 91I0 | 91Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La nivel de arboret | Compoziţia | - interzicerea substituirii speciilor de Quercus ce formează habitatul Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos, cu specii de tei, salcâm ori alte specii; - substituirea arboretelor artificiale formate din specii alohtone cu arborete formate din specii caracteristice tipului natural fundamental - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale – spp Quercus; -menţinerea/interzicerea tăierilor sau distrugerii speciilor de Quercus seculari din cadrul habitatului; - conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor invazive din cadrul pădurii (salcâm, oţetar), către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure; - conducerea arboretelor astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora; - conservarea pădurilor naturale stabile şi menţinerea echilibrului în cadrul habitatelor 91AA şi 91I0; - promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase (Quercus), prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă. Aceste extracţii vor viza, în primul rând, arborii cu defecte, unele exemplare din specii de valoare scăzută, recoltări din alte categorii de arbori limitându-se la strictul necesar impus de crearea condiţiilor de menţinere sau de dezvoltare a seminţişurilor instalate | -interzicerea substituirii speciilor de Quercus ce formează habitatul Păduri dacice de stejar şi carpen, cu specii de tei, salcâm ori alte specii; - substituirea arboretelor artificiale formate din specii alohtone cu arborete formate din specii caracteristice tipului natural fundamental - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere; - valorificarea la maxim a posibilităţilor de regenerare naturală din sămânţă, a speciilor principale – spp Quercus; -menţinerea/interzicerea tăierilor sau distrugerii speciilor de Quercus seculari din cadrul habitatului; - conducerea arboretelor, cu o pondere excesivă a speciilor invazive din cadrul pădurii (salcâm, oţetar), către o compoziţie apropiată de cea a tipului natural de pădure; - conducerea arboretelor astfel încât să fie asigurată stabilitatea acestora; - conservarea pădurilor naturale stabile şi menţinerea echilibrului în cadrul habitatelor 91Y0, 91M0 şi 91X0 -promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase (Quercus), prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă. Aceste extracţii vor viza, în primul rând, arborii cu defecte, unele exemplare din specii de valoare scăzută, recoltări din alte categorii de arbori limitându-se la strictul necesar impus de crearea condiţiilor de menţinere sau de dezvoltare a seminţişurilor instalate |  |

| Indicatori ai stării de consevare | 91AA, 91I0 | 91Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La nivel de arboret | Modul de regenerare | - să recurgă la regenerarea din lăstari doar în cazul arboretelor viguroase cu o compoziţie consistenţă satisfăcătoare din punct de vedere al tipului natural fundamental - în cazul lucrărilor de împădurire pentru habitatele 91AA şi 91I0 se vor utiliza doar specii de Quercus, fiind interzise alte specii; - pentru crearea unor condiţii bune de regenerare, în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, solul va fi mobilizat pe 30 – 40 % din suprafaţa ce se urmăreşte a fi însămânţată, cu atenţie însă pentru protejarea speciilor rare; - în cazul plantaţiilor executate în zone şi/sau perioade secetoase se recomandă receparea acestora, cu excepţia plantaţiilor realizate cu puieţi cu rădăcina protejată; | - să recurgă la regenerarea din lăstari doar în cazul arboretelor viguroase cu o compoziţie consistenţă satisfăcătoare din punct de vedere al tipului natural fundamental - în cazul lucrărilor de împădurire pentru habitatele 91Y0, 91M0 şi 91X0 se vor utiliza specii de Quercus, şi specii de amestec valoroase din punct de vedere economic; - pentru crearea unor condiţii bune de regenerare, în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, solul va fi mobilizat pe 30 – 40 % din suprafaţa ce se urmăreşte a fi însămânţată, cu atenţie însă pentru protejarea speciilor rare; - în cazul plantaţiilor executate în zone şi/sau perioade secetoase se recomandă receparea acestora, cu excepţia plantaţiilor realizate cu puieţi cu rădăcina protejată |  |
|  | Consistenţa | - folosirea la plantare a unor scheme reale de puieţi la hectar în funcţie de necesarul real şi valorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; -executarea plantaţiilor la momentul optim; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase şi păstrarea speciilor de Quercus seculari din cadrul habitatelor 91AA şi 91I0; - respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni şi combaterea promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate plus executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; -interzicerea păşunatului în cadrul pădurii; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase | - folosirea la plantare a unor scheme reale de puieţi la hectar în funcţie de necesarul real şi valorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp, să aplice intervenţii de intensitate redusă dar mai frecvente; - executarea plantaţiilor la momentul optim; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase şi păstrarea speciilor de Quercus seculari din cadrul habitatelor 91Y0, 91M0 şi 91X0; - respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni şi combaterea promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate plus executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; -interzicerea păşunatului în cadrul pădurii; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase |  |

| Indicatori ai stării de consevare | 91AA, 91I0 | 91Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La nivel de seminţiş | Compoziţia | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; -executarea plantaţiilor la momentul optim; - alegerea speciilor în funcţie de tipul natural de pădurea, în cazul habitatelor 91AA şi 91I0 se vor folosi doar specii de Quercus fiind interzise plantarea altor specii; -plantarea se va realize în urma unor verificări în teren de personal specializat (biolog/silvicultor) cu indicarea caracteristicilor specific habitatului natural; | - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; -executarea plantaţiilor la momentul optim; - alegerea speciilor în funcţie de tipul natural de pădurea, în cazul habitatelor 91Y0 , 91M0 şi 91X0 se vor folosi specii de Quercus şi specii de amestec valoroase; -plantarea se va realize în urma unor verificări în teren de personal specializat (biolog/ silvicultor) cu indicarea caracteristicilor specific habitatului natural; |  |
|  | Modul de regenerare | - pentru protejarea seminţişurilor de concurenţa speciilor ierboase şi arbustive, se vor executa descopleşiri. Se recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de condiţiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte două descopleşiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaţie (luna mai) şi alta spre sfârşitul acestuia (lunile septembrie – octombrie); - este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zãpadă, pentru a nu se vătăma seminţişul existent, solul şi anumite specii cu valoare conservativă ridicată; - îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase, se vor efectua doar prin lucrări adecvate (descopleşire, recepare, degajare etc.) - potrivit stadiului lor de dezvoltare; - pentru menţinerea unui echilibru la nivelul seminţişului se recomandă o atenţie deosebită asupra factorilor biotici din imediata vecinătate a seminţişului, prin eliminarea/diminuarea buruienlor şi paraziţilor vegetali ce pot afecta seminţişurile, precum şi o atenţie deosebită asupra insectelor şi animalelor mici vătămătoare ale pădurii, dar şi asupra animalelor mari care produc vătămări prin păşunat (bătătoresc solul, rup sau smulg seminţişul); - interzicerea păşunatului în cadrul pădurii; -în cazul în care se vor realiza lucrări de doborâre a arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se răneascã arborii remanenţi şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja instalat | - pentru protejarea seminţişurilor de concurenţa speciilor ierboase şi arbustive, se vor executa descopleşiri. Se recomandă ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de condiţiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte două descopleşiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaţie (luna mai) şi alta spre sfârşitul acestuia (lunile septembrie – octombrie); - este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zãpadă, pentru a nu se vătăma seminţişul existent, solul şi anumite specii cu valoare conservativă ridicată; - îngrijirea seminţişurilor şi tinereturilor naturale valoroase, se vor efectua doar prin lucrări adecvate (descopleşire, recepare, degajare etc.) - potrivit stadiului lor de dezvoltare; - pentru menţinerea unui echilibru la nivelul seminţişului se recomandă o atenţie deosebită asupra factorilor biotici din imediata vecinătate a seminţişului, prin eliminarea/diminuarea buruienlor şi paraziţilor vegetali ce pot afecta seminţişurile, precum şi o atenţie deosebită asupra insectelor şi animalelor mici vătămătoare ale pădurii, dar şi asupra animalelor mari care produc vătămări prin păşunat (bătătoresc solul, rup sau smulg seminţişul); - interzicerea păşunatului în cadrul pădurii; -în cazul în care se vor realiza lucrări de doborâre a arborilor şi colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se răneascã arborii remanenţi şi să nu se distrugă porţiunile cu seminţiş deja instalat |  |

| Indicatori ai stării de consevare | 91AA, 91I0 | 91Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La nivel de seminţiş | Gradul de acoperire | - executarea plantaţiilor la momentul optim; - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special cervide) la valori optime şi protejarea seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile; - gradul de acoperire se va realiza în urma unor investigaţii amanunţite de persoane abilitate/specializate (biologi /silvicultori) care vor indica zonele, densitatea şi speciile folosite pentru lucrările de regenerare la nivelul habitatului analizat. În cadrul habitatelor 91AA şi 91I0 se vor folosi doar specii tipului natural de pădure şi anume specii de Quercus, fiind intersise introducerea altor specii. | - executarea plantaţiilor la momentul optim de vegetaţie; - executarea la timp a lucrărilor de îngrijire; - menţinerea efectivelor de mamifere sălbatice (în special cervide) la valori optime şi protejarea seminţişurilor şi puieţilor în zonele sensibile; - gradul de acoperire se va realiza în urma unor investigaţii amanunţite de persoane abilitate/specializate (biologi/ silvicultori) care vor indica zonele, densitatea şi speciile folosite pentru lucrările de regenerare la nivelul habitatului analizat. În cadrul habitatelor 91Y0, 91M0 şi 91X0 se vor folosi doar specii tipului natural de pădure şi anume specii de Quercus, şi specii de amestec valoroase. |  |
| La nivel de subarboret | Gradul de acoperire |  |  |  |
| La nivel de strat ierbos | Gradul de acoperire | -pentru protejarea atât a stratului ierbos cât şi a speciilor de interes comunitar existente în aria naturală protejată analizată, înainte de începerea unor lucrări prevăzute în prezentul amenajament silvic, recomandăm insepctarea zonelor de lucru de către o persoană specializată (biolog/ silvicultuor) cu indicarea, protejarea, marcarea speciilor de interes comunitar existente în cadrul siturilor de interes comunitar; -în cazul în care se vor identifica specii de interes comunitar în cadrul unei UA ce urmează a se interveni, acestea vor fi gospodărite conform cerinţelor de conservare ale acestora; -se recomandã ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de condiţiile caracteristice fiecărui arboret din cadrul habitatelor 91AA şi 91I0, să se efectueze câte două descopleşiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaţie (luna mai) şi alta spre sfârşitul acestuia (lunile septembrie – octombrie); - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete. | -pentru protejarea atât a stratului ierbos cât şi a speciilor de interes comunitar existente în aria naturală protejată analizată, înainte de începerea unor lucrări prevăzute în prezentul amenajament silvic, recomandăm insepctarea zonelor de lucru de către o persoană specializată (biolog/ silvicultuor) cu indicarea, protejarea, marcarea speciilor de interes comunitar existente în cadrul siturilor de interes comunitar; -în cazul în care se vor identifica specii de interes comunitar în cadrul unei UA ce urmează a se interveni, acestea vor fi gospodărite conform cerinţelor de conservare ale acestora; -se recomandã ca în primii 2 – 3 ani de la instalare (până la atingerea unei înălţimi de 40 – 50 cm), în funcţie de condiţiile caracteristice fiecărui arboret din cadrul habitatului 91Y0, să se efectueze câte două descopleşiri pe an, una la începutul sezonului de vegetaţie (luna mai) şi alta spre sfârşitul acestuia (lunile septembrie – octombrie); - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete. |  |

| Indicatori ai stării de consevare | 91AA, 91I0 | 91Y0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Factori destabilizatori de intensitate ridicată | -folosirea la plantare a unor scheme greşite, neţinând cont de gradul de suportabilitate a habitatului plus nevalorificarea la maxim a seminţişurilor naturale existente; - neexecutarea la timp a lucrărilor de îngrijire şi conducere, iar în cazul arboretelor în care nu s-a intervenit de mult timp; - neaplicarea intervenţiilor de intensitate redusă; - evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi cu ocazia recoltării masei lemnoase; executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; - aplicarea unor lucrări de intensitate ridicată în arboretele tinere; - păşunatul în interioru pădurii |  |
| Măsuri particulare referitoare la factori cu potenţial perturbator care trebuie avute în vedere pentru evitarea deteriorării stării de conservare a habitatelor forestiere |
| Măsura necesară | - respectarea regulilor de recoltare a masei lemnoase şi evitarea la maximum a rănirii arborilor remanenţi; - folosirea în cazul regenerărilor artificiale numai de puieţi produşi cu material seminologic de origine locală, specifice fondului natural de pădure. În cadrul habitatului analizat se vor utiliza doar specii de Quercus; - eliminarea tăierilor în delict; - conştientizarea turişilor ce frecventează pădurea (în special a tinerilor) asupra necesităţii şi beneficiile protejări habitatelor forestiere şi informarea corespunzătoare a acestora; - evitarea păşunatului în pădure şi reducerea la minim a trecerii turmelor de animale prin arborete; - respectarea măsurilor de identificare şi prognoză a evoluţiei populaţiilor principalelor insecte dăunătoare şi agenţi fitopatogeni plus combaterea promptă (pe cât posibil pe cale biologică sau integrată) în caz de necesitate şi executarea tuturor măsurilor fitosanitare necesare prevenirii înmulţirii în masă a insectelor dăunătoare şi a proliferării agenţilor fitopatogeni; - educarea celor care intră în pădure asupra posibilităţii declanşării unor incendii şi existenţa unor planuri de intervenţie rapidă în caz de incendiu şi existenţa unei echipări corespunzătoare stingerii incendiilor din zonă; - evitarea colectării concentrate şi pe o durată lungă a arborilor prin târâre, pe linia de cea mai mare pantă, pe terenurile cu înclinare mare plus evitarea menţinerii fără vegetaţie forestieră, pentru o perioadă îndelungată, a terenurilor înclinate şi intervenţia operativă în cazul apariţiei unor semne de torenţialitate; - perioada de regenerare a fiecărui arboret va fi de minim 20 ani, cu 3 – 4 tăieri. Se vor deschide treptat ochiuri care vor fi lărgite pe măsură ce seminţişul se dezvoltă. Ochiurile vor avea diametrul de 1.0 – 1.5 (2.0) înălţimi de arbore. Sunt de preferat ochiurile de formă eliptică şi cu axa mare pe direcţia est-vest (caracteristic pentru staţiunile cu deficit de umiditate cum este cazul pădurilor din OS Cerna); - în staţiunile cu uscăciune ridicată, pentru diminuarea evapotranspiraţiei produse de vânturile calde şi uscate, se recomandă menţinerea unor liziere bogate în subarboret şi specii arborescente secundare; - în arboretele ajunse la vârsta exploatabilităţii tehnice se recomandă aplicarea tratamentului tăierilor progresive. Este de dorit ca pentru arboretele de stejar brumăriu de productivitate superioară şi mijlocie să se adopte vârste ale exploatabilităţii tehnice. Pentru stejarul pufos, faţă de prevederile normativelor în vigoare, se recomandă majorarea acestor vârste cu 10 – 20 ani; - în ultima pătrime a ciclului de viaţă al arboretelor, până la începutul tăierilor de produse principale, se vor aplica numai tăieri de igienă, cu recomandarea de a menţine arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), pentru conservarea biodiversităţii (pânã la 5 exemplare la hectar); - periodicitatea lucrărilor va fi adaptată caracteristicilor structurale ale fiecărui arboret (de la 7 – 8 ani la arboretele tinere, amestecate şi de productivitate mijlocie/ superioară şi pânã la 12 ani în cele mature, pure şi de productivitate inferioară); - promovarea fenotipurilor valoroase din speciile principale (în primul rând sub raport biologic, dar şi economic); - proporţionarea optimă a compoziţiei (promovarea stejarului brumăriu, şi stejarilor pufoşi fiind mereu obiectivul prioritar de realizat); - pentru eficientizarea lucrărilor de rărituri, acestea se pot limita doar la promovarea unui anumit număr de arbori din speciile principale, răspândiþi pe cât posibil uniform pe suprafaţa întregului arboret. Astfel, în funcţie de numărul de exemplare care se doresc a fi obţinute la vârsta exploatabilităţii pe hectar şi de stadiul de dezvoltare în care se află arboretul în momentul aplicării lucrşrii, arborii de viitor pot fi însemnaţi (cel puţin în arboretele de productivitate superioară şi mijlocie) şi lucrările se pot aplica doar în jurul lor; |

8.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de  mamifere

Măsurile de reducere impactului asupra speciilor de mamifere semnalate în Ocolul Silvic Cerna sunt:

- conservarea unor arbori cu scorburi, care pot fi utilizaţi de mamifere mici pentru vizuini;

-menţinerea condiţiilor de habitat pentru speciile de mamifere existente în cadrul Ocolului silvic Cerna;

- beneficiarul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase pentru a evita disturbarea speciilor mamifere prezente în zonă;

- pentru a evita disturbarea mamiferelor din zona lucrarile se vor efectua pe arii cât mai restrânse, evitându-se astfel un posibil deranj asupra speciilor;

-evitarea organizării  unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenţei habitatelor asestor specii în perioadele de reproducere;

- interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici;

- interzicerea repărării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor în cadrul amenajamentului Ocolului silvic Cerna;

- interzicerea/limitarea folosirii de insecticide chimice sau ale altor tratamente chimice în pădure, care ar putea efect negativ asupra faunei din cadrul Ocolului silvic Cerna;

- creşterea capacităţii biogenice a habitatelor forestiere pentru mamiferele de interes cinegetic;

- interzicerea/limitarea încendiilor la nivelul pădurii, respectiv arderii vegetaţiei;

- interzicerea cositului şi a păşunatului în interiorul ariei naturale protejate;

- interzicerea drenării/obturării zonelor umede existente la nivelul pădurii;

- interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic;

- respectarea căilor de acces existente din interiorul zonelor de impact;

- să asigure existenţa unor populaţii viabile;

- să protejeze adăposturile acestora (ex. locurile cu vizuini pentru speciile de mamifere mici), locurile de concentrare temporară;

- interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- interzicerea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a peciilor de mamifere semnalate în aria naturală protejată din Ocolului silvic Cerna;

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de mamifere se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

-  în cazul carnivorelor:

- se vor evita exploatările masive a exemplarelor mature de arbori care fructifică abundent;

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere şi creştere a puilor, în perioada  noiembrie-martie;

- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafeţe învecinate;

- reducerea activităţii de turism;

- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;

- păstrarea arborilor bătrâni şi scorburoşi în pădure;

- asigurarea unei reţele de arbori scorburoşi, iar distanţa dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depăşească 1 km;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii; luminişurile şi zonele cu consistenţe reduse să nu depăşească 0,5-1,0 ha;

- rărirea parţială a coronamentului (până la 80%) pentru a mări intensitatea luminii şi a facilita dezvoltarea substratului ierbos şi arbustiv (până la o pondere a suprafeţei de acoperire de 20-30%);

- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;

- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte;

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor.

8.3. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de amfibieni şi reptile

Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de amfibieni şi reptile semnalate în ariile naturale protejate din Ocolul silvic Cerna, se vor avea în vedere pe cât posibil următoarele:

- recomandăm ca înainte de derularea unei lucrări prevăzute prin prezentul amenajament silvic, inspectarea unităţii amenajistice de către o persoană abilitată/specializată pentru indicarea, eventual relocarea unor posibile specii de amfibieni şi reptile care ar putea fi afectate de lucrările de conservare prevăzute;

- interzicerea depozitării rumeguşului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;

- interzicerea/limitarea folosirii de insecticide chimice sau ale altor tratamente chimice în pădure, care ar putea efect negativ asupra faunei din cadrul pădurilor Ocolului silvic Cerna;

- interzicerea/limitarea poluării fonice mai ales pentru mamiferele mari şi mici;

- interzicerea repărării şi alimentării cu carburant a utilajelor angrenate în implementarea obiectivelor în cadrul amenajamentului silvic al  pădurii Ocolul silvic Cerna;

- interzicerea abandonării deşeurilor de orice natură rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în prezentul amenajament silvic;

- degradarea cursurilor de apă ale celor două pârâuri ce străbat arealul analizat de la nord la sud;

- respectarea căilor de acces existente din interiorul ariei naturale protejate;

- interzicea sub orice formă recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- interzicerea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare;

- interzicerea uciderii sau capturarea intenţionată, a peciilor de amfibieni şi reptile semnalate în aria naturală protejată din Ocolul silvic Cerna;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

.

8.4. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de peşti

Se vor evita următoarele activităţi, ce pot avea un impact negativ asupra populaţiilor de peşti:

- tăierile  în arborete situate pe malul râurilor şi pâraielor în care trăiesc speciile de interes comunitar. În situaţia în care acest lucru nu este posibil se va păstra o bandă, aşa numita zona tampon, de cel puţin 50 m pe ambele maluri în care nu se intervine cu tăieri;

- traversarea cursurilor de apă de către utilajele folosite în procesul de exploatare lemnoasă;

- depozitarea rumeguşului, a resturilor de exploatare în albia râurilor şi a pâraielor;

- bararea cursurilor de apă;

- astuparea podurilor sau  a podeţelor cu resturi de exploatare;

- utilizarea de substanţe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii.

8.5. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de nevertebrate

Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de nevertebrate semnalate în ariile naturale protejate din O.S. Cerna, se vor avea în vedere pe cât posibil următoarele:

- nu se vor amenaja depozite de carburanţi în pădure şi în apropierea cursurilor de apă;

- nu se vor executa în pădure lucrări de reparaţii a motoarelor, de schimbare a uleiului şi încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;

- se interzice deversarea în apele de suprafaţă, apele subterane, evacuarea pe sol şi depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate;

- este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure;

- interzicerea arderii vegetaţiei din cadrul pădurii;

- menţinerea unor arbori uscaţi (căzuţi şi/sau în picioare), până la 3-5 exemplare la hectar. De asemenea se vor semnala şi menţine diversele forme genetice, a tuturor speciilor existente (indiferent de proporţia arboretelor), a speciilor arbustive care prezintă particularităţi privind forma, fenologia, etc;

- nerecoltarea în totalitate a trunchiurilor de lemn şi menţinerea în zonă a unor exemplare de arbori bătrâni şi scorburoşi;

- evitarea cositului în interiorul ariei naturale protejate precum şi evitarea păşunatului;

- în cazul unor aplicări de tratamente fitosanitare, recomandă consultarea unui specialist în domeniu;

- respectarea căilor de acces existente la nivelul unităţii studiate.

-  se vor evita: fragmentarea, distrugerea, degradarea habitatelor;

8.6. Măsuri pentru reducerea impactului asupra

speciilor de  păsări

Pentru menţinerea stării de conservare favorabilă a populaţiilor de păsări semnalate în ariile naturale protejate, se vor avea în vedere pe cât posibil următoarele:

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/odihnă de către păsările semnalate atât în interiorul cât şi în vecinătatea ariei naturale protejate;

- păstrarea a minim 3-5 arbori maturi, uscaţi sau în descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, etc – în toate unităţile amenajistice;

- adaptarea periodizării operaţiunilor silviculturale şi de tăiere astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure – în toate unităţile amenajistice;

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- interzicea perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- sunt interzise activităţi care conduc la deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- sunt interzise culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

În scopul menţinerii stării de conservare a populaţiilor de păsări se vor lua pe cât posibil, următoarele măsuri:

- identificarea zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor în vederea protejării acestora în perioadele în care în pădure se execută lucrări silvice;

- evitarea exploatărilor forestiere în perioadele de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- reducerea activităţii de turism în pădure;

- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor şi a zonelor de împerechere, cuibărit şi creştere a puilor;

- păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi şi cu cuiburi în pădure;

- reconstrucţia cuiburilor a căror distrugere prin lucrările de exploatare nu poate fi evitată, cunoscut fiind, că păsările care au plecat nestingherite, revin la cuiburi în cazul în care acestea sunt reconstruite;

Interzicerea păşunatului şi accesului câinilor în pădure, aceştia putând provoca perturbări semnificative în masa păsărilor, în mod deosebit, a acelora care cuibăresc la nivelul solului;

- asigurarea unei structuri relativ compacte a pădurii;

- extragerea arborilor să se facă prin tehnici de rărire şi nu prin tăieri rase;

- instalarea de adăposturi şi cuiburi artificiale în arboretele tinere;

- dezvoltarea zonelor de lizieră (minim 30 m de lizieră până la intrarea în pădure) şi organizarea de limite naturale de-a lungul drumurilor şi potecilor din pădure prin menţinerea plantelor ierboase perene înalte;

- excluderea folosirii pesticidelor, măcar în vecinătatea adăposturilor.

8.7. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

speciilor de plante

Chiar dacă speciile de plante de interes comunitar prezente în siturile Natura 2000 nu sunt specii caracteristice habitatelor forestiere, se fac câteva precizări ce trebuie respectate în procesul de exploatare a masei lemnoase şi în conţinutul actelor de reglementare:

- se vor face referiri în actele de reglementare a procesului de exploatare la interzicerea depozitării masei lemnoase exploatate în zone în care aceste specii au fost identificate;

- se va evita colectarea materialului lemnos pe trasee în care au fost identificate respectivele specii;

- se va interzice amplasarea de rampe de încărcare în zone în care a fost raportată prezenţa speciilor de interes comunitar.

8.8. Măsuri recomandate pentru protecţia împotriva

doborâturilor şi rupturilor de vânt şi zăpadă

Arboretele din cadrul Ocolului Silvic Cerna nu sunt afectate semnificativ de doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecţie adecvate ce vizează atât mărirea rezistenţei individuale a arboretelor periclitate cât şi asigurarea unei stabilităţi mai mari a întregului fond forestier. În scopul creşterii rezistenţei arboretelor la acţiunile destabilizatoare ale vântului şi zăpezii, prin amenajamente s-au prevăzut o serie de măsuri, cum ar fi:

- adoptarea de compoziţii-ţel cât mai apropiate de cele ale tipurilor natural-fundamentale de pădure, solicitându-se utilizarea, în plantaţiile integrale sau la completări, a materialelor  forestiere  de  reproducere  de  provenienţe  locale  (puieţi  produşi din sămânţă

recoltată din rezervaţiile de seminţe şi arboretele valoroase existente în zonă). În general, s-au prevăzut compoziţii-ţel ce urmăresc crearea unor arborete amestecate, rezistente la adversităţi;

- împădurirea tuturor golurilor formate în arborete şi realizarea unor consistenţe normale în arboretele tinere cu starea de masiv încheiată, prin completări cu specii mai rezistente la vânt şi zăpadă. În acest sens în arboretele ocolului silvic s-a prevăzut introducerea speciilor de amestec şi de ajutor;

- realizarea unor margini de masiv rezistente la vânturile puternice, acţiune ce se va demara încă din primele stadii de dezvoltare prin aplicarea unor scheme mai largi de plantare, exemplarele cu coroane mai dezvoltate astfel obţinute fiind mai rezistente la acţiunea vântului. În arboretele tinere existente astfel de margini se vor realiza printr-o intensitate mai mare a lucrărilor de îngrijire (curăţiri şi rărituri);

-  intensitatea curăţirilor şi răriturilor va fi mai puternică la primele intervenţii, şi mai redusă la următoarele. În arboretele neparcurse la timp cu lucrări de îngrijire (îndeosebi curăţiri), răriturile vor avea un caracter „de jos", urmărindu-se, în primul rând, extragerea exemplarelor afectate de diverşi factori (bolnave, atacate de insecte, cu vârful rupt, rănite, ş.a.);

- s-au prevăzut tratamente intensive, bazate pe regenerarea naturală a speciilor principale din zonă, cu perioade lungi de regenerare, cu intensităţi ale intervenţiilor relativ mici în scopul realizării unor structuri verticale diversificate;

- în arboretele afectate de doborâturi sau rupturi, nu s-a prevăzut extragerea, din micile „ochiuri” formate, a pâlcurilor de arbori sau a exemplarelor rămase pe picior, întregi, întrucât aceşti arbori şi-au probat în timp rezistenţa la adversităţi, constituind un nucleu de protecţie pentru arboretul rămas şi o sursă genetică de seminţe forestiere de recoltat pentru obţinerea de puieţi în vederea realizării de noi arborete rezistente la vânt şi zăpadă. Din aceleaşi considerente, în unele situaţii, nu s-a prevăzut extragerea nici a exemplarelor rămase pe picior după doborâturi izolate şi care concură la formarea neregulată a marginilor suprafeţelor respective;

- direcţia de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcţiei vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de îngrijire şi menţinerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

8.9. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- apa

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu apa se impun          urmatoarele masuri:

-stabilirea cailor de acces provizorii la o distanta de minim 1,5m fata de orice apa;

-depozitarea masei lemnoase, a resturilor de exploatare si a rumegusului in asa fel                 incat sa nu existe pericolul ca acestea sa ajunga in apa;

-amplasarea platformelor de colectare in zone accesibile mijloacelor auto pentru    incarcare,situate cat mai aproape de drumurile publice;

-interzicerea executarii lucrarilor de intretinere si reparatii a mijloacelor auto sau a utilajelor in zonele limitrofe apelor;

-evitarea traversarii cursurilor de apa de utilajele si mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;

8.10. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- sol

După cum s-a mai menţionat şi în paragrafele anterioare  singurele emisii sunt provocate de utilajele de tăiere, recoltare, colectare şi transport al materialului lemnos, dar acestea se încadrează în limitele admise . De asemenea singurul deşeu generat prin implementarea planului este  rumeguşul rezultat în procesul de fasonare a materialului lemnos. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre. Pe lângă rumeguş mai pot apărea şi deşeuri menajere şi petroliere care însă pot fi colectate corespunzător, eliminând astfel orice sursă de poluare.

Deseurile rezultate in perioada de executie a lucrarilor silvotehnice sunt de  natura menajera, provenind de la muncitori. Acestea vor fi colectate  in saci de plastic si vor fi depozitate la ocolul silvic, de unde vor fi predate unitatilor autorizate pentru valorificare sau eliminare. Evidenta deseurilor se va intocmi la ocolul silvic, respectandu-se prevederile           H.G. 856/2002 şi a Legii 211/2011.

Deasemenea, in urma procesului de fasonare a materialului lemnos, va rezulta rumegus. Cantitatea rezultată este însă foarte mică putând fi reintegrată în circuitul biologic al naturii fără a produce dezechilibre

In vederea diminuarii impactului lucrarilor de exploatare forestiera asupra solului se recomanda urmatoarele masuri:

-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere a masei lemnoase astfel incat sa se evite solurile cu portanta redusa;

-alegerea de trasee ale cailor provizorii de scoatere amasei lemnoase astfel incat distantele sa fie cat mai scurte;

-spatiile pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilorvor fi realizate in sistem impermeabil;

8.11. Măsuri pentru reducerea  impactului asupra

factorului de mediu- aer

Emisii in aer- se vor produce ca urmare a folosirii masinilor si utilajelor la executarea lucrarilor silvotehnice prevazute de amenajament.Ele se vor incadra in limitele admise prin folosirea unor masini si utilaje performante, cu inspectiile tehnice la zi. Conform legislatiei in vigoare,valorile limita pentru eventualii poluanti relevanti sunt:

- dioxid de sulf

-valoarea limita orara pentru sanatatea umana =350µg/mc.

-valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si  iarna) =20µg/mc.

- dioxid si oxizi de azot

-valoarea limita orara pentru sanatatea umana =200µg/mc.

-valoarea limita pentru protectia ecosistemelor ( an calendaristic si  iarna) =30µg/mc.

- pulberi in suspensie PM10

-valoarea limita orara pentru sanatatea umana=50µg/mc.

- monoxid de carbon

-valoarea limita orara pentru sanatatea umana=10 mg/mc.

- benzen

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana=5µg/mc.

- plumb

- valoarea limita orara pentru sanatatea umana= 0,5µg/mc.

Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun          urmatoarele masuri:

-folosirea unor masini si utilaje performante, de ultima generatie, pentru executarea lucarilor silvotehnice si de exploatari forestiere;

-aplicarea unor restrictii de viteza pentru mijloacele auto, astfel incat sa se diminueze cantitatile de praf generate.

8.12. Masuri pentru conservarea biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii este unul dintre obiectivele de gospodărire prioritare avute în vedere la amenajarea pădurilor. El răspunde cerinţelor unei gospodăriri durabile a pădurilor, contribuind la conservarea speciilor şi habitatelor naturale.

Conservarea biodiversităţii vizează realizarea mai multor obiective ce conduc la adoptarea următoarelor tipuri de măsuri:

- măsuri generale favorabile biodiversităţii, urmărite la nivelul fiecărui arboret, oricare ar fi funcţiile atribuite pe care acesta le îndeplineşte, respectiv unitatea de gospodărire din care face parte;

- măsuri specifice, urmărite la nivelul pădurilor cu rol de ocrotire a ecofondului şi genofondului forestier.

Măsuri generale favorabile biodiversităţii

Măsurile generale favorabile biodiversităţii sunt acele măsuri menite să asigure conservarea diversităţii biologice la nivelul tuturor ecosistemelor forestiere în vederea maximizării funcţiei ecoprotective prin conservarea diversităţii genetice şi specifice.

În pădurile Ocolului silvic Cerna în studiu se vor avea în vedere următoarele măsuri pentru asigurarea biodiversităţii:

- promovarea cu prioritate a regenerării naturale a arboretelor cu prilejul aplicării tratamentelor silviculturale, prin alegerea tratamentelor cu perioade medii şi lungi de regenerare, în funcţie de speciile din compoziţia arboretelor respective, conform criteriilor de alegere a tratamentelor din normele tehnice în vigoare;

- în cazul în care regenerarea naturală nu este posibilă din diferite cauze, regenerarea artificială se va face numai cu puieţi de provenienţe locale, aceştia fiind mai bine adaptaţi la condiţiile staţionale respective, astfel asigurându-se conservarea genofondului forestier local;

- la constituirea subparcelelor, conform criteriilor de constituire a subparcelelor, trebuie să se acorde o atenţie sporită suprafeţelor pe care se găsesc arbori din aceeaşi specie şi populaţie (provenienţă) şi de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate;

- pentru conservarea ecotipurilor (climatice, edafice, biotice), este necesară includerea lor în subparcele distincte în vederea stabilirii de ţeluri de gospodărire corespunzătoare;

- prin aplicarea lucrărilor silvotehnice se impune menţinerea unui amestec bogat de specii la nivelul fiecărui arboret prin promovarea tuturor speciilor adaptate condiţiilor staţionale locale, potrivit tipului natural fundamental de pădure, în proporţii corespunzătoare ecologic şi economic ce păstrează, din punct de vedere al bogăţiei de specii, caracterul natural al ecosistemelor;

- extragerea speciilor alohtone (specii introduse artificial sau regenerate natural, necorespunzătoare tipului natural fundamental al ecosistemului respectiv) prin intervenţiile silvotehnice, atunci când acestea devin invazive;

- în arboretele în care este prezent subarboretul, acesta nu trebuie extras prin lucrările silvotehnice, cu excepţia situaţiilor în care acesta afectează instalarea seminţişului, în arboretele parcurse cu tăieri de regenerare, în care se va extrage un procent din subarboret măsură ce face parte din lucrările de ajutorare a regenerării naturale, sau situaţiei în care speciile arbustive respective stânjenesc dezvoltarea arboretelor tinere, exemplarele respective fiind extrase prin degajări;

- de asemenea speciile arbustive vor fi protejate în culturile instalate pe terenuri degradate sau în liziere şi luminişuri, unde vânatul găseşte adăpost şi hrană;

- se vor menţine şi întreţine terenurile pentru hrana vânatului constituite din poieni şi luminişuri, în vederea conservării păturii erbacee, respectiv păstrarea unei suprafeţe cu aspect mozaicat, diversificat;

- se vor păstra arborii morţi ”pe picior” şi ”la sol”, cu prilejul efectuării tăierilor de regenerare şi a lucrărilor de îngrijire şi conducere, în vederea conservării microflorei şi microfaunei, dar şi pentru protejarea unor specii de insecte şi păsări care cuibăresc în aceşti arbori;

- în cuprinsul arboretelor se vor păstra aşa numiţii ”arbori pentru biodiversitate”, constituiţi în buchete, grupe de arbori sau porţiuni mai mari, reprezentative sub aspectul biodiversităţii. Aceste porţiuni se pot constitui şi ca subparcele distincte ce urmează să fie conduse până la limita longevităţii, urmând a fi apoi înlocuite, progresiv, cu alte porţiuni asemănătoare, cu prilejul tăierilor de regenerare şi este de dorit să fie cât mai dispersate pe cuprinsul unităţii de gospodărire. În acest scop pot fi selectaţi arbori care prezintă putregai, scorburi, arbori cu lemn aflat într-un stadiu avansat de descompunere, dar nu în arborete afectate de factori destabilizatori sau vulnerabile din acest punct de vedere.

- prin aplicarea măsurilor silviculturale prevăzute în amenajament cu privire la echilibrarea structurii pe clase de vârstă se va asigura conservarea biodiversităţii, întrucât fiecare clasă de vârstă este însoţită de un anume nivel de biodiversitate;

- conducerea arboretelor la vârste mari, potrivit exploatabilităţii tehnice care sa favorizeze adoptarea de cicluri de producţie lungi, creează premisele sporiri biodiversităţii. Faptul că în aceaastă unitate de producţie există arborete exploatabile cu vârste înaintate denotă un nivel ridicat al biodiversităţii.

Măsuri specifice favorabile biodiversităţii

După cum s-a prezentat anterior , peste suprafaţa Ocolului silvic Cerna se suprapun ariile protejate de interes comunitar ROSPA 0073 Măcin – Niculiţel, ROSPA 0091 Padurea Babadag , ROSCI 0123 Munţii Măcin  şi  ROSCI 0201 Podişul Nord Dobrogean

Deasemenea, in cadrul Ocolului silvic Cerna exista 1061,84 ha păduri cuprinse în “Rezervaţia naturală Dealul Ghiunghiurmuz”, “Rezervaţia naturală Valea Ostrovului”, “Rezervaţia naturală Chervant - Preopcea” şi în zona de conservare specială a “Parcului Naţional Muncii Măcinului”, încadrându-se în S.U.P. “E” – rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii (T.I). Aceste suprafeţe sunt zone strict protejate. În aceste arborete nu s-a  prevăzut nicio lucrare silviculturală, fiind excluse de la orice fel de tăieri.

În cadrul Ocolului silvic Cerna se mai găseşte o suprafaţă de 2049,02 ha păduri constituite din primul rând de parcele limitrofe zonei de conservare a “Parcului Naţional Muncii Măcinului” (T.II).

Având în vedere cele arătate anterior, fiecare unitate amenajistică are o categorie funcţională principală, iar în secundar avem una sau două categorii.

Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Parcul Naţional Muncii Măcinului se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de amenajare, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zona Parcul Naţional Munţii Măcinului şi zonarea funcţională a pădurilor.

În zonele cu protecţie strictă nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic executând doar paza acestor păduri şi după caz, stingerea incendiilor.

În zonele de protecţie integrală nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor,  personalul silvic efectuând doar paza acestor păduri, acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi la propunerea administraţiei parcului, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centale care răspunde de silvicultură, acţiuni de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea administraţiei parcului, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, localizarea şi stingerea operativă a incendiilor.

În zonele de conservare durabilă se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice cu respectarea şi promovarea prioritară a regenerării naturale şi numai după ce prevederile din amenajament au fost armonizate cu cele din prezentul plan de management, respectiv : lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada lungă de regenerare, de minim 21 ani, iar la procesul de inventariere în teren vor fi şi reprezentanţi ai Administraţiei parcului.

Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu avizul Consiliului Ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, atunci când nu există alternativă pentru menţinerea unei stări fitosanitare sau a funcţiilor pentru care s-a instituit regimul de protecţie.

În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii, etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţăriiAPNMM, care va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente, după obţinerea acordului Autorităţii centrale care răspunde de silvicultură şi avizul prealabil al Consiliului Ştiinţific.

Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi, sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane, cu excepţia tratamentelor silvice prevăzute de reglementările în vigoare, pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare şi promovarea seminţişului autohton.

Sintetic, măsurile pentru menţinerea stabilităţii şi biodiversităţii ecosistemelor şi speciilor:

- conducerea arboretelor la vârste de peste 100 ani, urmărindu-se îndeosebi regenerarea lor naturală din sământă;

- conservarea unor arborete cu un potential genetic deosebit, în sistemul rezervaţiilor de seminte forestiere şi al resurselor genetice forestiere;

- recoltarea raţională a masei lemnoase, astfel încât să nu fie afectată stabilitatea şi continuitatea pădurii şi a ecosistemelor pe care le găzduieste;

- realizarea unor lucrări de îngrijire şi conducere prin care să se mentină şi să se îmbunătăţească starea de sănătate, stabilitatea şi biodiversitatea natural;

- promovarea compoziţiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor natural fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de provenienţă locală;

- luarea unor masuri pentru prevenirea incendiilor;

- păstrarea a minim 5 arbori maturi, uscati sau in descompunere pe hectar, pentru a asigura un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte şi numeroase plante inferioare (fungi, briofite, etc);

- păstrarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări şi mamifere mici;

- mentinerea băIţilor, a altor corpuri mici de apă, mlaştini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să îşi exercite rolul în ciclul de reproducere al amfibienilor, reptilelor, insectelor etc. prin evitarea fluctuaţiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale şi poluării apei;

- adaptarea periodizării operatiunilor silviculturale şi de tăiere astfel încăt să se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile;

- în toate arboretele în care s-au propus rărituri sau curatiri, compozitiile tel şi compoziţiile de regenerare vor fi adaptate pentru a asigura compozitia tipică a habitatelor - în unităţile amenajistice propuse pentru completări, împăduriri sau promovarea regenerării naturale;

- toate arboretele vor fi gospodarite pentru a asigura permanenta habitatatelor prioritare;

- pentru specile de animate strict protejate,se interzice deteriorarea şi/sau  distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

- se vor adopta măsuri pentru a limita impactul speciilor străine, invazive  măsuri de prevenire a expansiunii acestor specii în comunitatile vegetale;

- evitarea exploatării masive a exemplarelor mature de arbori care fructifică abundent;

- se interzice depozitarea rumegusului sau a resturilor de exploatare în zone umede;

- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zona tampon pe ambele maluri;

- nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din exploatare şi nu se vor abandona în albia raurilor crengi provenite din activitatea de exploatare forestieră sau alte materiale;

Pentru specii de animate pentru care au fost desemnate siturile de tip SCI se vor respecta urmatoarele masuri :

- reducerea impactului antropic în proximitatea băIţiilor;

- evitarea poluarii de orice natura a habitatului

- mentinerea în stare naturală a malurilor ;

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intentionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere ;

- evitarea activitătilor care distrug sau degradează habitatul speciilor;

- interzicerea distrugerii, arderii şi taierii vegetatiei ierboase şi lemnoase din vecinatatea apelor precum şi interzicerea folosirii tratamentelor chimice în interiorul şi în vecinătatea habitatelor frecventate de speciile pentru care au fost desemnate siturile.

8.13.   Măsuri care se pot lua în caz de calamităţi, pentru menţinerea statusului de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi pentru evitarea reluării procedurii, în caz de modificare a amenajamentului

Precizăm că, în caz de calamităţi (incendii, alunecări de teren, uscări anormale, doborâturi şi rupturi de vânt şi de zăpadă etc.), măsurile de gospodărire vor fi în conformitate cu O.M.3814/2012, cu modificările şi completările ulterioare, privind modificarea şi completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor. Acesta reglementează procedura şi situaţiile în care se solicită modificarea prevederilor amenajamentelor silvice.

În sinteză, în funcţie de gradul de vătămare a arboretelor din cauza factorilor destabilizatori (biotici sau abiotici), vor fi prevăzute următoarele măsuri:

a) extragerea arborilor afectaţi (prin tăieri de igienă sau prin tăieri accidentale);

b) extragerea integrală a materialului lemnos, urmată de împăduriri cu specii aparţinând tipului natural fundamental de pădure;

c) schimbarea compoziţiei-ţel de regenerare.

În toate situaţiile, lucrările vor avea în vedere ca biodiversitatea pădurilor să fie cât mai puţin diminuată.

- Expunerea motivelor care au condus la varianta aleasă

Nu se pune problema selectarii unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentata este conforma cu legislatia,cu normele si normativele in vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, receptionate de beneficiar si preavizate in cadrul Conferintei a II-a de amenajare a padurilor cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

In cadrul Conferinţei a II-a de Amenajare a Pădurilor pentru Ocolul silvic Cerna la care au participat:

- Reprezentanţii M.M.P.;

- Reprezentanţii R.N.P. – Romsilva;

- Reprezentanţii P.N. Munţii Măcinului;

- Reprezentanţii D.S. Tulcea;

- Reprezentanţii O.S. Cerna;

- Reprezentanţii I.C.A.S. Piteşti.

- Descrierea masurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale  implementării amenajamentului

Monitorizarea efectelor implementarii amenajamentului silvic se refera la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte: pozitive, adverse,prevazute sau neprevazute. Monitorizarea se refera atat la rezultatele amenajamentului ,cat si la efectele asupra mediului generate de implementarea amenajamentului.

Monitorizarea rezultatelor amenajamentului se face prin controlul acestuia,conform legislatiei si normelor tehnice in vigoare si are ca scop următoarele:

- să respecte prevederile amenajamentelor;

- să opereze evidenţele amenajamentelor la zi, conform datelor cerute de formularele privind aplicarea lor;

- să noteze toate evenimentele importante survenite în cursul aplicării amenajamentelor, schimbări de folosinţă, construcţii, date fenologice, calamităţi, lucrări de combatere a dăunătorilor şi bolilor, etc.;

- să refacă bornele deteriorate sau distruse şi să împrospăteze pichetajul limitelor parcelare înainte de începerea lucrărilor de amenajare de teren;

- să păstreze în bună stare amenajamentele şi hărţile ce le însoţesc precum şi amenajamentele vechi existente la ocol;

- să raporteze eventualele ridicări în plan executate în decursul aplicării amenajamentului, păstrând la arhivă carnetele de teren;

- să respecte ordinele şi indicaţiile privitoare la gospodărirea pădurilor.

Monitorizarea potentialelor efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a implementarii amenajamentului se face dupa urmatoarele recomandari :

- Gestionarea deseurilor

- Se vor monitoriza toate deseurile industriale si menajere generate de santierele constituite pentru executarea lucrarilor de exploatare si cultura;

- Managementul apelor

- Se va monitoriza calitatea apei uzate menajere generate de santierele constituite pentru executarea lucrarilor de exploatare si cultura;

- Se vor contabiliza toate incidentele de poluare accidentala;

3)   Calitatea vietii

- Se va monitoriza periodic nivelul de zgomot si vibratii, la utilizarea masinilor si                            utilajelor;

- Se va raporta anual numarul de locuri de munca ocupate de locuitorii din zonele apropiate,in cadrul activitatilor forestiere;

4) Calitatea aerului

- se va monitoriza periodic calitatea aerului, in timpul executarii mecanizate a lucrarilor;

5) Calitatea solului

- Se va monitoriza periodic  calitatea solului, in timpul executarii mecanizate a lucrarilor silvice;

Responsabilitatea monitorizarii efectelor implementarii amenajamentului revine titularului acestuia, respectiv ocolului silvic,prin seful de ocol, care va depune anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea de mediu.

Programul de monitorizare va fi trimestrial, prin sefii de districte,deoarece fiecarui anotimp ii sunt specifice diverse lucrari.

Suprafetele monitorizate difera de la an la an, in functie de lucrarile silvice prevazute.

Monitorizarea Amenajamentului silvic al Ocolului silvic Cerna se va realiza conform următorului program de monitorizare.

| Obiective | Indicatori de monitorizare | Frecvenţa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare a regenerărilor naturale | 1.Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de ajutorare a regenerărilor naturale | anual |
| Monitorizarea suprafeţelor regenerate | 1.Suprafaţa regenerată anual, din care: - Regenerări naturale - Regenerări artificiale (împăduriri+completări | anual |
| Monitorizarea lucrărilor de ajutorare şi conducere a arboretelor tinere | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu degajări 2. Suprafaţa anuală parcursă cu curăţiri 3. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea curăţirilor 4. Suprafaţa anuală parcursă cu rărituri 5. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea răriturilor. | anual |
| Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de conservare 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea lucrărilor de conservare. | anual |
| Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu lucrări de produse principale 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de produse principale. | anual |
| Monitorizarea tăierilor de igienizare a pădurilor | 1. Suprafaţa anuală parcursă cu tăieri de igienizare 2. Volumul de masă lemnoasă recoltat prin aplicarea tăierilor de igienizare. | anual |
| Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor | 1. Suprafeţe infestate cu dăunători. | anual |
| Monitorizarea impactului presiunii antropice asupra arboretelor | 1. Volumul de masă lemnoasă tăiată ilegal. | anual |

Monitorizarea va avea ca scop:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor Amenajamentului silvic;

- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările  evaluării adecvate;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederilor Amenajamentului silvic corelate cu recomandările evaluării adecvate;

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederilor legislaţiei de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale şi intervenţia în astfel de cazuri.

În condiţiile în care ocolul silvic va contracta cu terţi diverse lucrări care se vor executa în cadrul Amenajamentului silvic, este direct răspunzător de respectarea de către aceştia a prevederilor amenajamentului şi a recomandărilor prezentei evaluări adecvate.

Beneficiarul va împuternici/subcontracta o persoana abilitată/specializată din cadrul unităţii/firme specializate/persoane fizice cu cunoştinţe vaste atât în biologie cât şi în silvicultură pentru implementarea eventualelor măsuri de reducere a impactului.

Planul de implementare a măsurilor de reducere a impactului asupra mediului

| Factor monitorizat | Parametri monitorizaţi | Perimetrul analizat | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| Succesiunea vegetaţiei în ariile exploatate | Tipuri de vegetaţie | Unitatea amenajistică din amenajament | Respectarea planurilor de exploatare conform cu prevederile amenajamentului silvic |
| Metoda de exploatare | Tipul de exploatare aplicat | Unitatea amenajistică din amenajament | Respectarea metodei de exploatare conform cu prevederile amenajamentului silvic |
| Floră/ habitate | Starea de conservare | Unitatea amenajistică din amenajament | Respectarea condiţiilor şi măsurilor impuse atât prin amenajamentul silvic analizat cât şi prin măsurile de reducere a impactului prevăzute în evaluarea adecvată întocmită pentru aria naturală protejată |
| Deşeuri | Cantităţi de deşeuri generate, mod de eliminare/valorificare | Unitatea amenajistică din amenajament | Minimizarea cantităţilor de deşeuri rezultate în urma implementării obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat |

11. Rezumat fără caracter tehnic al informaţiei furnizate de

prezentul studiu

Raportul de mediu a fost elaborat conform H.G. 1076/2005 care transpune Directiva 2001/42/EC (SEA). El tratează evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a implementării amenajamentului silvic. Nu se pune problema evoluţiei factorilor de mediu în cazul neimplementării amenajamentului silvic, deoarece, conform legislaţiei în vigoare acesta este obligatoriu. Deasemenea, nu se pune problema selectării unei variante de amenajament, deoarece varianta prezentată este conformă cu legislaţia,cu normele şi normativele în vigoare, fiind rezultatul unor etape reglementate legislativ, recepţionate de beneficiar şi preavizate în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare a pădurilor, cu participarea factorilor de decizie, inclusiv a reprezentantului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

11.1 Conţinutul şi obiectivele amenajamentului

11.1.1.Conţinutul amenajamentului silvic

Amenajamentul silvic este un studiu de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic. Faţă de starea actuală a pădurilor şi în funcţie de obiectivele social-economice şi ecologice pe care trebuie să le îndeplinească pădurile, amenajamentul are drept scop crearea unor păduri cu structuri optime, cât mai apropiate de structurile naturale, capabile să îndeplinească aceste obiective. Pentru a ajunge la aceste structuri, amenajamentul propune o serie de lucrări de cultură şi exploatare: împăduriri, curăţiri, rărituri, tratamente, lucrări de conservare, tăieri de igienă. În principiu, amenajamentul cuprinde următoarele etape: analiza condiţiilor naturale şi de vegetaţie, stabilirea structurilor optime ale pădurilor şi planificarea lucrărilor de cultură şi de recoltare.

11.1.2.Obiectivele amemajamentului silvic

Obiectivele amenajamentului silvic sunt în concordanţă cu cele ale Planului de Management al Parcului Naţional Munţii Măcinului şi cu cele care privesc celelalte arii naturale protejate din zona: conservarea genofondului şi ecofondului forestier, protecţia terenurilor şi a solurilor, crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic deosebit, conservarea şi protecţia ariilor naturale protejate, asigurarea producţiei de masă lemnoasă. Principiul de bază al amenajamentului este acela ca pădurea să asigure  generaţiilor următoare  cel puţin atatea beneficii ca şi societăţii actuale.

11.1.3.Relaţia amenajamentului cu alte planuri şi programe relevante

Principalele planuri şi programe cu care are legatură amenajamentul silvic sunt planurile de management ale ariilor naturale protejate, ale căror obiective sunt în concordanţă cu cele ale amenajamentului.

11.2. Starea actuală a mediului şi evoluţia probabilă în situaţia neimplementării amenajamentului

Starea actuală a factorilor de mediu din suprafaţa studiată este bună, în zona nefiind amplasate obiective industriale poluatoare. Neimplementarea amenajamentului silvic ar putea duce la degradarea pădurilor, fapt care ar avea drept consecinţă scăderea capacitaţii acesteia de a proteja şi îmbunătăţi mediul înconjurator

11.3. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ

Teritoriul ocolului silvic, pentru care s-a realizat amenajamentul, este situat în Podişul Dobrogei de Nord şi Munţii Măcinului, condiţiile geomorfologice, pedologice, hidrologice şi climatice fiind caracteristice acestei zone.

11.4. Probleme de mediu existente, relevante pentru amenajament

Amenajamentul silvic a avut în vedere prevederile actelor normative cu privire la regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice.

11.5. Obiective de protectie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar sau internaţional care sunt relevante pentru amenajament şi modul în

care s-a ţinut cont de aceste obiective

Legislaţia privind obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel internaţional, naţional şi comunitar (protecţia calităţii apelor, atmosferei, solurilor, etc.) a fost avută în vedere la realizarea amenajamentului, de aceasta ţinându-se cont la elaborarea legislaţiei silvice, a normelor şi normativelor care stau la baza activităţii de amenajare a pădurilor.

11.6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului asociate amenajamentului

Raportul de mediu, pornind de la starea actuală a factorilor de mediu, a evaluat impactul lucrărilor prevăzute de amenajament asupra acestor factori şi evoluţia lor.

Este de înţeles faptul că, amenajamentul având ca obiectiv menţinerea şi crearea unor păduri stabile, diversificate, cât mai apropiate de starea natural-fundamentală a acesteia, are un impact  pozitiv asupra factorilor de mediu. Impactul negativ este nesemnificativ şi de scurtă durată, manifestându-se în perioadele când se execută unele lucrări silvice (de exploatare şi cultură), fiind rezultatul acţiunii umane (generarea de deşeuri, poluare fonică, vibraţii,etc.).

11.6.1. Analiza impactului direct, indirect, cumulativ şi rezidual asupra

habitatelor şi speciilor de interes comunitar

Impactul lucrărilor silvotehnice, propuse de amenajament, asupra habitatelor şi speciillor de interes comunitar este pozitiv deoarece acestea asigură continuitatea pădurii, promovarea speciilor autohtone, natural-fundamentale, crearea unor arborete cu structuri diversificate, etc. În timpul execuţiei unor lucrări silvotehnice impactul direct poate fi negativ, însă el este nesemnificativ şi de scurtă durată.

11.6.2.Analiza impactului asupra populaţiei

Implementarea amenajamentului silvic are un efect direct pozitiv asupra populaţiei prin  crearea locurilor de muncă şi prin asigurarea resurselor lemnoase.

11.6.3. Analiza impactului asupra sănătaţii umane

Asupra sănătăţii umane, efectul aplicării amenajamentului poate fi, pentru scurtă durată, uşor negativ prin generare de poluare, zgomot şi vibraţii ca urmare a utilizării de maşini şi utilaje la executarea lucrărilor silviculturale. Aceste efecte vor fi reduse şi compensate prin utilizarea de maşini performante, de ultimă generaţie.

11.6.4.Analiza impactului asupra solului, apelor, aerului, biodiversităţii

şi factorilor climatici

Prin asigurarea permanenţei pădurii, cu structuri optime atât pe verticală, cât şi pe orizontală, stabile şi diversificate, în concordanţă cu condiţiile naturale din zonă, impactul amenajamentului silvic asupra solului, apelor, aerului şi a factorilor climatici este pozitiv. 	Deasemenea, amenajamentul având ca obiectiv conservarea biodiversităţii, impactul asupra acesteia este pozitiv.

11.6.5. Analiza impactului asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, architectonic şi arheologic

Impactul asupra valorilor materiale, a patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic este nesemnificativ, terenurile care fac obiectul amenajamentului fiind situate în afara intravilanului, departe de aceste obiective.

11.7. Posibile efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră

Aplicarea amenajamentului nu produce efecte semnificative asupra mediului în context transfrontieră, deoarece distanţele sunt mari.

11.8. Masurile propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu

Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa orice efect advers asupra mediului rezultă din aplicarea corectă, în conformitate cu legislaţia actuală cu normele şi normativele în vigoare, a lucrărilor silviculturale prevăzute de amenajament şi din utilizarea, la efectuarea lucrărilor silvotehnice, a unor maşini şi utilaje moderne, de ultimă generaţie. Deasemenea, în timpul executării acestor lucrări, se va avea în vedere o gestionare corectă a deşeurilor şi a apelor menajere rezultate în urma şantierelor de lucrări.

11.9. Măsurile propuse pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării amenajamentului

Programul de monitorizare se bazează pe monitorizarea aplicării amenajamentului şi a efectelor semnificative ale implementării acestuia, indicând dacă sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a impactului. Responsabilitatea monitorizării revine titularului amenajamentului, care, prin  şefului ocolului silvic, va depune anual rezultatele programului de monitorizare.

În concluzie,  implementarea amenajamentului silvic al Ocolului silvic Cerna va avea un impact pozitiv asupra mediului, ducând la gospodărirea durabilă a pădurilor.

12. Concluzii

Concluziile  din Studiul de evaluare adecvată sunt următoarele:

Ecosistemele naturale trebuie privite ca sisteme dinamice. Chiar şi în cazul celor care au durată de viaţă îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziţia şi structura acestora şi implicit influenţează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situaţii, perioada necesară reinstalării aceluiaşi tip de pădure este variabilă, în funcţie de amploarea perturbării şi de capacitatea de rezilienţă a ecosistemului (capacitatea acestuia de a reveni la structura iniţială după o anumită perturbare - Larsen 1995). Reţeaua Ecologică Natura 2000 urmăreşte menţinerea sau refacerea stării de conservare favorabilă a habitatelor forestiere de interes comunitar pentru care a fost desemnat un sit.

Aşa cum reiese şi din lucrarea de faţă, în fiecare caz în parte, măsurile de gospodărire au fost direct corelate cu funcţia prioritară atribuită pădurii. Bineînţeles, că acolo unde a fost cazul, acestea s-au adaptat necesităţilor speciale de conservare ale speciilor de interes comunitar pentru care siturile au fost desemnate. Ca urmare, eventualele restricţii în gospodărire se datorează unor cerinţe speciale privind conservarea speciilor de interes comunitar. Aceste restricţii au fost atent analizate pentru a nu crea tensiuni între factorii interesaţi şi mai ales pentru a nu cauza pierderi inutile proprietarilor de terenuri.

În ceea ce priveşte habitatele, Amenajamentul silvic urmăreşte o conservare (prin gospodărire durabilă) a tipurilor de ecosisteme existente. Aşadar este vorba de perpetuarea aceluiaşi tip de ecosistem natural (menţinerea, refacerea sau îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor lui). Lipsa măsurilor de gospodărire putând duce la declanşarea unor succesiuni nedorite, către alte tipuri de habitate. Astfel, măsurile de gospodărire propuse vin pentru a dirija dinamica pădurilor în sensul perpetuării acestora nu numai ca ca tip de ecosistem (ecosistem forestier) dar mai ales ca ecosistem cu o anumită compoziţie şi structură.

Prevederile Amenajamanetului silvic în ce priveşte dinamica arboretelor pe termen lung, indică păstrarea caracteristicilor actuale ale habitatelor sau îmbunătăţirea lor.

Astfel se estimează:

- menţinerea diversităţi structurale - atât pe verticală (structuri relativ pluriene) cât şi pe orizontală (structură mozaicată - existenţa de arborete în faze de dezvoltare diferită),

- creşterea consistenţei medii a arboretelor:

- menţinerea compoziţiei conform specificului ecologic al zonei.

De asemenea, din analiza obiectivelor amenajamentului silvic se mai poate concluziona că:

- acestea coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale şi subunităţi de producţie;

- obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru păduriile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată;

- lucrările propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termene mediu şi lung;

- prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar;

- anumite lucrări precum completăriile, curăţiriile, răriturile au un caracter ajutător în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare;

- pe termen scurt măsurile de management alese contribuie la modificarea

microclimatului local, respectiv al condiţiilor de biotop, datorită, modificărilor structurilor orizontale şi verticale (retenţie diferită a apei pluviale, regim de lumină diferenţiat, circulaţia diferită a aerului);

- în condiţiile în care amenajamentele vecine (din cadrul ocoalelor silvice: Măcin, Niculiţel şi Ciucurova (Direcţia Silvică Tulcea), au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi ţinând cont de realităţiile existente în teren, putem estima că impactul cumulat al acestor amenajamente  este de asemenea nesemnificativ;

- având în vedere etologia speciilor din cadrul habitatelor şi regimul trofic specific nu se poate afirma că gospodărirea fondului forestier poate cauza schimbări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere;

- în perimetrul considerat, echilibrul ecologic al populaţiilor de amfibieni şi reptile se menţine deocamdată într-o stare relativ bună, fără a fi supus unor factori disturbatori majori. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune, ca tipuri majore de ecosisteme, precum şi păstrarea conectivităţii în cadrul habitatelor vor putea asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale, inclusiv a comunităţilor de amfibieni;

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizate nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiei de nevertebrate deoarece se propune conservarea arboretelor bătâne pe bază de stejar şi păstrarea unei cantităţi de lemn mort în pădure, habitatul preferat al acestor specii;

- aplicarea planului de amenajare al pădurilor analizat nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiilor de peşti întrucât în aplicarea lucrărilor silvice se i-au măsuri de a nu se polua apele cu carburanţi, uleiuri resturi de exploatare, rumeguş, măsuri de protecţie a malurilor.

Aplicarea planului de amenajarea pădurilor analizate nu va avea un impact semnificativ asupra populaţiei de păsări dat fiind că:

- pădurile prinse în prezentul studiu reprezintă sub 4% din suprafeţele deţinute de siturile ROSCI0123 – Munţii Măcinului şi ROSCI0201 – Podişul Nord Dobrogean;

- în cvasitotalitate habitatele vieţuitoarelor enumerate în anexele I -a Directivei Consiliului 2009/147/EC pentru ROSPA0073 Măcin Niculiţel si ROSPA0091 Padurea Babadag au legătură cu habitatele de pădure;

- la organizarea şantierelor privind lucrările prevăzute de amenajament se va ţine cont de perioadele de cuibărit a populaţiilor de specii astfel încât în respectivele perioade să nu se efectueze lucrări în vecinătatea locurilor de cuibărit;

- la lucrările silvice prevăzute de amenajament nu se folosesc substanţe chimice iar noxele emanate de utilajele folosite sunt nesemnificative;

- poluarea fonică este nesemnificativă;

- se iau măsuri pentru a nu se polua apele cu carburanţi, lubrifianţi şi resturi de exploatare;

Pentru suprafeţele ce nu se suprapun peste ariile protejate, amenajamentele silvice prin măsurile de gospodărire propuse menţin sau refac starea de conservare favorabilă a habitatelor naturale, prin gospodărirea durabilă a pădurilor.

Amenajamentul silvic are ca bază următoarele principii:

- Principiul continuităţii exercitării funcţiilor atribuite pădurii;

- Principiul exercitării optimale şi durabile a funcţiilor multiple de producţie ori protecţie;

- Principiul valorificării optimale şi durabile a resurselor pădurii;

- Principiul conservării şi ameliorării biodiversităţii;

- Principiul estetic, etc.

Din cele expuse în capitolele anterioare, putem concluziona că, măsurile de gospodărire a pădurilor, prescrise de amenajamentele silvice elaborate, coroborate cu măsurile de reducere a impactului propuse de prezentul studiu de evaluare adecvată, sunt în spiritul administrării durabile a acestor resurse, fiind acoperitoare pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare atât a habitatelor forestiere luate în studiu, cât şi a speciilor de interes comunitar ce se regăsesc în suprafaţa cuprinsă de el, fiind respectate condiţiile şi prevederile legislaţiei de mediu.

Sintetic, concluziile raportului de mediu sunt:

1. Obiectivelor amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale reţelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuităţii pădurii, promovarea tipurilor fundamentale de pădure, menţinerea funcţiilor  ecologice şi economice ale pădurii aşa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcţionale  şi subunităţi de producţie.

2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme şi susţin integritatea reţelei Natura 2000 şi conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.

3. Amenajamentul Ocolului Silvic Cerna va fi integrat în planurile de management ale ariilor naturale protejate.

4. Lucrările silvotehnice propuse nu afectează negativ semnificativ starea de conservare  a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu şi lung.

5. Prevederile amenajamentului silvic nu conduc la pierderi de suprafaţă din habitatele de interes comunitar.

6. Unele dintre lucrări precum completările, degajările, curăţirile, răriturile au un caracter de ajutor în menţinerea sau îmbunătăţirea după caz a stării de conservare.

7. Aplicarea corectă şi la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse  ulterior  în această categorie.

8. Amenajamentele unităţilor vecine  au fost realizate în conformitate cu normele tehnice şi au ţinut cont de realitatea din teren ca urmare  impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Cerna, este unul nesemnificativ.

9. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce priveşte starea de conservare a populaţiilor de mamifere.

10. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajament nu va conduce la  dereglarea populaţiilor de amfibieni şi reptile, acestea reuşind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reuşită contribuind şi reţeaua foarte bogată de habitate disponibile pentru aceste specii.

11. Impactul lucrărilor silvotehnice prevăzute în prezentul plan pentru speciile de peşti de interes comunitar este nesemnificativ.

12. Şi impactul asupra creşterii şi dezvoltării populaţiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a prevederilor amenajamentului este unul nesemnificativ.

13. Speciile de plante de interes comunitar nu sunt caracteristice habitatelor forestiere, ca urmare lucrările silvotehnice nu vor avea nici un impact asupra acestora, reuşind astfel să-şi păstreze statutul de conservare.

14. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafeţele ocupate la ora actuală de pădure şi păşune ca tipuri majore de ecosisteme precum şi  să păstreze conectivitatea  în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.

15. Reglementările şi măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ asupra ariilor naturale protejate existente în limitele teritoriale ale Ocolului Silvic Cerna.

BIBLIOGRAFIE

Doniţă, N., Popescu, A., şi alţii, Habitatele din România, Editura tehnică silvică, Bucureşti, 2005;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. I – Studiul pădurii, Editura Lux Libris, Braşov, 1996;

Florescu, I., Nicolescu, N., Silvicultura – vol. II – Silvotehnica, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 1998;

* * * Amenajamentul O.S.Cerna, 2012;

* * * HG nr. 1076 / 2004, Anexa 2, Conţinutul cadru al Raportului de mediu;

* * * Natura 2000 în România, Species  fact sheets, 2008.

ANEXE