AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. ……….. din .........../......2020

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Adresa: Nuntași, jud. Constanța

Punct de lucru: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Locaţia activităţii: intravilan oraș Babadag, jud. Tulcea, nr. cadastral 30102

(parcela Cc17, tarlaua 2).

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NFR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.6, litera „a” | „cresterea intensiva a pasarilor de curte, cu capacitatea de peste 40.000 locuri pentru pasari de curte” | 1005 | - | - |

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Creşterea intensivă a şeptelului şi Acvacultură | - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor -(i) Cu 40.000 de locuri pentru păsări | - |

Cod CAEN conform certificatului de înregistrare 0147 (Creşterea păsărilor)

Emisă de: APM TULCEA

Data emiterii: ............../........2020

Data expirării: ............/.........2030

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 ( trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr 58 pagini ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela Aurelia RAICU

ŞEF SERVICIU                                                                                   ȘEF SERVICIU

AVIZE,ACORDURI ,AUTORIZAȚII,                                                    CALITATEA FACTORILOR  DE MEDIU

ing.Simona CONSTANTINESCU                                                      ing.Elena MICU

COORDONATOR SERVICIU

MONITORIZARE ȘI LABORATOARE,

ing. Nicoleta RUSU

Întocmit: ing.Huțuțui-Charena Daniela-Maria

Nr.A.A.A:.........../......01.2020

# DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Sediul social: Nuntasi , jud Constanta.

Certificat de înregistrare: Seria B, Nr. 3309955

Cod unic de înregistrare: 26111207

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J13/2254/2009

Email: avi.pui2014@gmail.com

# TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. DIMAS ACTIV S.R.L. cu punctul de lucru în intravilanul orașului Babadag, jud Tulcea, nr. cadastral 30102 (parcela Cc 17, tarlaua 2), înregistrată la APM Tulcea cu 6399/23.04.2019

- în baza analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru obţinerea Autorizaţiei  integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în urma consultării publicului şi a organizării şedinţei de dezbatere publică:din data de 04.12.2019 şi în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor şi observaţiilor publicului privind formularul de solicitare și raportul de amplasament.

- în urma evaluării condiţiilor de operare şi a respectării cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

- ținând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF): Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor si porcilor, ediţia IULIE 2013, în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii,

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru funcţionarea instalaţiei: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Amplasată în: intravilan oraș Babadag, jud. Tulcea, nr. cadastral 30102 (parcela Cc17, tarlaua 2).

Operator: S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Autorizaţia se păstrează la sediul obiectivului pentru care a fost eliberată şi se prezintă pentru control autorităţilor de mediu abilitate.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

# CATEGORIA DE ACTIVITATE

# Activitatea conform anexei 1 din legea 278/2013 privind emisiile industriale se încadrează la punctul 6.6, litera a: creșterea intensivă a păsărilor de curte, cu capacitatea de peste 40000 locuri pentru păsări de curte - cod CAEN rev. 2-0147(rev.1-0124).

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6, litera „a” | 504 000 | Capete/an | - |

Activitatea de creștere a puilor pentru carne se va desfăsura în 6 hale.

În cele 6 hale adăpost vor fi crescuți, în sistem intensiv, pe așternut de paie permanent, puii de o zi. Ciclu de creștere a puilor durează 8 săptămâni (42 de zile pentru creștere și 14-18 zile pentru igienizare).

Capacitatea  fermei de pui este:

6 hale x 14 000 pui/hala/ciclu = 84 000 pui/ciclu;

Numar cicluri de productie/an:cca. 6;

84 000 pui/ciclu x 6 cicluri = 504 000 pui/an;

Densitatea medie:33 kg pui/mp;

Rata mortalitatii: cca. 2%;

Greutate medie la finalul ciclului: cca 2,2 kg;

Producție anuală estimată: 1 086 624 kg pui în viu livrați pentru abatorizare.

Alte activități cu impact semnificativ desfășurate pe amplasament:

|  | Fermentație enterică; Managementul dejecțiilor animaliere; |
| --- | --- |

Cod CAEN:0147

Cod NOSE-P: 110.04 - Fermentație enterică

110.05 - Managementul dejecțiilor animaliere

Cod SNAP: 1004 - Fermentație enterică

1005 - Managementul dejecțiilor animaliere

- DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentația de solicitare conține:

- cerere înregistrată la APM Tulcea cu nr. 6399/23.04.2019

- formular de solicitare autorizație integrată de mediu, elaborat de PFA Chircu Elena

- raport de amplasament, elaborat de PFA Chircu Elena.

- dovadă achitare tarife ( tarif 1000 lei achitat prin ordinul de plată 31/22.04.2019 și tarif 5000 lei achitat prin ordinul de plată nr.77/25.11.2019)

- certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța

- adresa nr 6881/07.05.2019, depusă de titular

- adresa nr. 7057/08.05.2019, emisă de APM Tulcea, privind acceptarea solicitării inițiale de obținere a autorizației inegrate de mediu.

- adresă către Sistemul de Gospodărire a Apelor, de informare/participare la verificarea amplasamentului

- adresă nr. 8747/10.06.2019 de stabilire de comun acord a datei de verificare a amplasamentului

- copie acord de mediu nr. 2445/14.09.2016 emis de Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea.

- dovadă mediatizare solicitare( 10 anunțuri publice în ziarul Delta din intervalul 18.04-04.05.2019-mediatizare presă, factura S.C. DELTA S.A.-seria DT număr 9383/17.04.2019 și dovada de mediatizare radio/TV, factură Mediaset International S.R.L.-seria MSI 2559/17.04.2019)

- proces verbal nr.8645/10.07.2014 de constatare a respectării condițiilor impuse prin acordul de mediu nr. 2445/14.09.2016

- raport de teren nr. 9336/20.06.2019, nr. 15915/18.11.2019 și nr. 160/22.11.2019 pentru indeplinirea condițiilor din acordul de mediu

- raport de teren nr. 16089/22.11.2019, pentru reglementare prin autorizație integrată de mediu

- notificare nr. 15928/19.11.2019, depusă de titular, prin care ne informează de finalizarea obiecțiilor din procesul verbal nr. 15915/18.11.2019

- adresa nr. 16111/26.11.2019, emisă de APM Tulcea pentru stabilirea dezbaterii publice

- adresa nr. 16571/03.12.2019, emisă de APM Tulcea pentru refacerea Formularului de solicitare/Raportul de amplasament.

- adresa nr. 174971/24.12.2019, emisă de APM Tulcea pentru completarea documentației

- dovadă mediatizare de către titular a dezbaterii publice ( ziarul Delta/26.11.2019)

- dovadă mediatizare de către APM Tulcea a dezbaterii publice ( anunț APM Tulcea)

- dovadă mediatizare de către S.C. DIMAS ACTIV S.R.L. a dezbaterii publice

( anunț S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.).

- dovezi convocare la ședința dezbaterii publice, transmise de către titular.

- proces verbal nr. 16687/04.12.2019 al dezbaterii publice din data de 04.12.2019

- Raport de încercare nr.6573/29.12.2019 analiză sol la 30cm

- Raport de încercare nr.6572/29.12.2019 analiză sol la 5cm

- Raport de încercare nr.6571/29.12.2019 analiză apă subterană

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 75/20.11.2019

- fișe tehnice de securitate – Prodiorat Pelet, Viroshield, Rattidion Paste, TH5, Deterstirm, Motorina euro 5

- dovadă mediatizare de către titular a Deciziei de emitere a Autorizației Integrate de Mediu ( ziarul Delta din 000000000, Primăria Oraș Babadag din 000000, sediu titular din 000000).

Anexe:

- plan de situatie

- plan retea exterioara de canalizare

- plan de urgență în caz de cutremur

- plan de intervenție

- plan de alarmare

- plan de închiderea instalației și refacerea mediului

- plan de intervenție/revizie

- plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- plan de biosecuritate

- Aviz de Securitate la incendii nr. 160/16/SU-TL/08.11.2016.

- Autorizație Sanitar Veterină nr. 237/01.02.2019.

- Notificarea nr. H15/231/06.08.2019, emisă de Direcția de Sănătate Publică Tulcea.

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.196/18.11.2019, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

- Contract de prestări servicii nr.01/22.11.2018, încheiat cu S.C. BiocarnicESCO, pentru neutralizarea/valorificarea de țesuturi animaliere și subproduse de origine animală nedestinate consumului uman din categoria III, dejecții solide de la ferma de pui.

- Contract prestări servicii transport dejecții solide, încheiat cu SC VÂNT DIN PUPA SRL. (IN CURS DE AUTORIZARE ȘI SEMNARE CONTRACT)

- Contract de prestări servicii nr.385/08.07.2019, încheiat cu SC. CAZACIOC & CO SRL, pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală.

- Contract de prestări servicii deratizare din 20.06.2019, încheiat cu USTINESCU TRAIAN PFA Tulcea.

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de vidanjare nr.4764/18.04.2019, încheiat cu SC. AQUASERV SA.

- Contract de colectare și eliminare deșeuri periculoase nr.190/28.11.2017, încheiat cu SC. ECO DIOTTI SRL.

- Contract de colectare și transport a deșeurilor municipale nr.TLJTG3239/09.08,2019, încheiat cu SC. J. T. GRUP SRL.

- Contract de furnizare curent electric, încheiat cu ENEL ENERGIE S.A.

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat APM TULCEA cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care APM TULCEA o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere:

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

Referitor la programele preventive de întreținere pentru instalațiile și echipamentele relevante, titularul are un program de revizii tehnice și reparații ( responsabil mecanic instalații electrice, sanitare, linii hrănire și adăpare), iar evidențele de întreținere se vor păstra la dosarele utilajelor, putând fi indentificate prin procesele verbale de întreținere și fișa utilajului ( responsabil de mediu).

Monitorizarea și măsurarea se realizează în baza unui program de control tehnologic, iar registrele de monitorizare sunt păstrate la sediul societății (responsabil de mediu).

Rezultateale auditurilor sunt păstrate la dosarele de audit, fiind identificate prin auditul intern ( responsabil administrator).

Evidența privind sesizările și incidentele: Acestea se vor păstra la sediul societății într-un registru de sesizări/ incidente ( responsabil de mediu). Titularul a elaborat un plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.va începe în intervalul de 2 luni de la emiterea autorizației integrate un sistem de instruire pentru întreg personalul relevant, cu redactarea unui plan anual de instruire. Fiecare proces verbal care atestă desfășurarea instruirii este păstrat la dosarul personal al persoanelor instruite. ( responsabil „resurse umane”).

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Titularul va elabora anual un plan de instruire al personalului relevant și va ține o evidență a acestora prin intermediul responsabilului cu resursele umane. Procesele verbale de instruire se vor regăsi la dosarul de personal al persoanelor instruite.

5.3. Plan de acţiuni

5.3.1. Operatorul instalației trebuiesă se asigure că o persoană desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

5.3.2. Politica de mediu va fi implementată la SC DIMAS ACTIV SRL pe baza procedurilor de sistem și operaționale stabilite și va fi adusă la cunoștința întregului personal al unității prin informările prezentate în cadrul ședinței operative și prin notele interne difuzate și prin alte metode de comunicare internă.

5.3.3. În termen de 2 luni de la emiterea AIM, sarcinile care decurg din condițiile din autorizație sunt incluse în fișa postului fiecăruia dintre toți factorii responsabili.

5.3.4. Operatorul instalației va planifica anual o analiză a calității factorilor de mediu ce va fi inclusă în Raportul anual de mediu.

6. MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

6.1. Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât şi modul de depozitare

| Materii prime/ auxiliare | Încadrare | Cantitate | UM | Natura chimică/ compoziţie | Destinaţie/ Utilizare | Mod de depozitare | Periculozitate | Data Revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pui de 1 zi | Materie primă | 504000 | buc/an | - | Consumul uman | Halele de creștere | N | - |
| Furaje uscate | Materie auxiliară | 1915 | tone/an | - | Hrană pui | Buncăre metalice exterioare, cu o capacitate de 17 t, poziționate la capetele halelor. | N | - |
| Apa | Materie auxiliară | 9701 | mc/an | - | Alimentare cu apă potabilă pentru nevoi tehnologice, menajere si stingerea incendiilor | Rezerva de apă utilizată în scopuri tehnologice, menajere și pentru stingerea incendiilor, se asigură prin gospodărire de apă compusă din rezervor semiîngropat, cu capacitate de 200 mc. | N | - |
| Paie | Materie auxiliară | 82,5 | t/an | - | Așternut, cu rol de a nu permite contactul direct al puiului cu pardoseala, , de a absorbi umiditatea provenită din dejecții | Se depozitează în magazii și se aprovizionează direct de la furnizor. | N |  |
| Energie electrică | Materie auxiliară | 60022 | kWh/an | - | Alimentare fermă de păsari, filtru sanitar și tocător paie. | Se preia din Sistemul Energetic National. Pe amplasament se regăsește și un grup electrogen folosit în caz de avarii la rețeaua Națională. Tocătorul are un consum de 18 kW/h. | N | - |
| Combustibil solid | Materie auxiliară | 78 | t/an | - . | Funcționarea centralelor termice, aferente fiecărei hale. | Se depozitează în fermă și se aprovizionează direct de la furnizor. | N | - |
| Motorina | Materie auxiliară | 816 | t/an | - | Funcționare grup electrogen. Alimentare încărcător fronal | Grupul electrogen este prevăzut cu un rezervor, care are o capacitate de 600 l motorină, capacitate ce asigură o independență energetică mai mare de 24h(consum 17 l). Alimentarea cu combustibil a încărcătorului frontal, se face de la statiile de distributie carburanți după necesitate. Are un consum de 2 l/h. Seconsumă 144 l pentru aducereaașternutului în hale și 72 l pentru incărcarea patului uzat Nu se depozitează. | P | - |
| Antibiotice Vaccinuri Vitamine | Materie auxiliară | 550 270 1500000 | kg/an l/an doze/an | - | Tratament pui. | Se aduc de la furnizor și se păstrează temporar în spațiul special amenajat. | N | - |
| Substanțe dezinfectante/ detergenți: Sanocidex TH5 Deterstorm | Materie auxiliară | 200 400 200 | l/an | - | Dezinfecția și curățenia halelor și echipamentelor. | Se aduc de la furnizor și se păstrează temporar în spatiul special amenajat. | P | - |
| Substanțe de deratizare: Prodiorat pellet Rattidion paste | Materie auxiliară | 30 6 | kg/an kg/an | - | Deratizarea fermei de creștere pui | Nu se depoziteaza. Acest serviciu este externalizat (USTINESCU TRAIAN PFA). | P | - |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în procesul de producţie

În procesul de producție sunt utilizate substanțe cu activitate de dezinfecție/dezinsecție/ deratizare și care sunt preparate chimice periculoase. Activitatea de deratizare a fost externalizată către USTINESCU TRAIAN P.F.A., conform contractului încheiat în 20.06.2019. Conform acestui contract USTINESCU TRAIAN P.F.A. va efectua la Ferma de creștere pui lucrări de deratizare utilizând “ mijloace chimice cu substanțe eficiente avizate de Ministerul Sănătății “.

Pentru curățenie și igienizare se vor folosi soluții de detergenți și dezinfectanți, după cum urmează Sanocidex, TH5 și Deterstorm.

| Tip | Substanță chimică periculoasă/ categorie amestec | Cantitate anuala | UM | Categorie-Fraza de risc | Fraza de siguranta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanocidex | Acid peracetic Peroxid de hidrogen | 200 | l | R34;R52;R8 | S2;S23;S26;S3/7; S35;S51; S36/37/39;S45 |
| TH5 | Clorura de alchil-dimetil- benzil-amina; Glutaraldehida | 400 | l | N/A | N/A |
| Deterstorm | Hidroxid de potasiu Surfactant | 200 | l | R22-35 | S26-36/37 /39-45 |
| Motorina | Fracțiuni petroliere provenite de la distilarea țieiului | 816 | l | R20,R40,R51/53 | Xn,N |

Aceste substanțe prin concentrațiile utilizate, nu prezintă un potențial pericol de contaminare al solului şi pȃnzei freatice, ca urmare a soluțiilor diluate utilizate la igienizări ȋn perioada de vid sanitar.

Referitor la tratamentele care se recomandă a se realiza la specia pui carne :

pentru puii de carne nu se fac tratamente injectabile pe fiecare pasăre, datorită                numarului mare de exemplare, timpului de acțiune, manoperei greoaie și stresul la care pot fi supuse păsările injectate.

Aplicarea de vitamine și medicamente se face în furaj sau în apă ( achizitionare de la producători autorizați de nutrețuri ).

6.7.1. Substanţe şi preparate chimice periculoase folosite în laborator –nu este cazul

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.196 /18.11.2019, valabilă până la 30.11.2022, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Serviciul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

7.1.1. Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă pentru nevoile tehnologice, menajere și pentru stingerea incendiilor se, face din sursa existentă și anume dintr-un foraj subteran prevăzut cu cabină.

Are următoarele caracteristici (F1): Q(mc/h)=5,5;

H(m)=100;

NHs(m)=14;

NHd(m)=20;

Dn(m)=140.

Forajul este echipat cu o electropompă tip GRUNDFOS, amplasată în cabină betonată și care are următoarele caracteristici: Q(mc/h)=5;

H(mcA)=86;

P(kw)=2,2;

N(rot/min)=3000;

Volume şi debite de apă autorizate: debit zilnic maxim: 34,90 mc/zi

debit zilnic mediu: 29,29 mc/zi

Funcţionarea este permanentă, 365 zile/an, 24h/zi.

Instalaţii de captare şi transport: aducțiunea apei de la foraj se face printr-o conductă de Dn=110 mm, realizată din PEHD în lungime de 100ml. Rețeaua de distribuție este în lungime de 558 ml distribuită astfel:

-conductă de polietilenă cu diametru de 32 ml în lungime de 102,00 mp;

-conductă de polietilenă cu diametru de 50 ml în lungime de 54,00 mp;

-conductă de polietilenă cu diametru de 63 ml în lungime de 44,00 mp;

-conductă de polietilenă cu diametru de 110 ml în lungime de 358,00 mp;

Distribuția apei de la rezervor la consumarori se va face prin intermediul unui grup de pompare hidrofor, GRUNDFOS cu următoarele caracteristici:

Q=30 mc/h;

H=59-77 mcA;

P=7,5 kw;

Instalaţii de înmagazinare: se va face într-un rezervor din beton armat cu un volumul de 200 mc.

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă pentru nevoile tehnologice se realizează din același foraj, apa folosindu-se pentru adăparea puilor, răcirea aerului pentru asigurarea microclimatului în anotimpul călduros, alimentarea centralelor termice pentru producerea apei calde menajere și încălzirea spațiilor aferente filtrului sanitar, spălarea și igienizarea spațiilor tehnologice. Rezerva de apă în scopuri tehnologice se asigură prin gospodăria de apă compusă din rezervor semiîngropat , cu capacitatea de 200 mc.

Prin sistemul de aducție (format din conducte de polipropilenă) apa ajunge în hale , trece prin filtrul de apă, apoi este distribuită în cele 5 linii de adapare/hală, pe care sunt montate adapătorile cu picurător. Adăparea se realizează cu picurătoare care sunt puse în funcțiune la atingere de către ciocul păsării. Sistemul de alimentare a dispozitivelor se face printr-un sistem de țevi de distribuție a apei în lungul halei.

Fiecare hala va fi dotată cu un numar de 1584 picurători (317 picurători/line). Adăparea puilor se face cu adăpători tip niplu cu picurător. Adăpătorile asigură permanent apă proaspată.

Apa pentru stingerea incendiilor:

Rezerva de apă pentru stingerea incendiilor se asigură prin gospodăria de apă compusă din rezervor semiîngropat din beton armat cu un volumul de 200 mc.

Rezerva intangibilă pentru incendii=10 mc.

Volume de apă asigurate din rețea: pentru alimentarea cu apă potabilă şi apă tehnologică a folosinţei: Q zi maxim = 31,67 mc/zi; 0,36 l/s.

V anual max = 9,701 mii mc/zi

- Q zi mediu = 26,58 mc/zi; 0,31 l/s.

- Modul de folosire a apei:

- Necesarul total de ape:

Consumul total de apă este de 9701 mc/an, din care apa folosită pentru consumul menajer este de 1011 mc/an.

| Tip apă | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 2,77 mc/zi | 2,18 mc/zi |
| Apa necesară preparării apei calde menajere | 1,5 mc/zi | 1 mc/zi |
| Apă tehnologică: -pentru adapare - pentru spalare hale | 28,4mc/zi 0,5 mc/zi | 24,2 mc/zi 0,2 mc/zi |
| Total | 31,67.38 mc/zi | 26.58 mc/zi |
| Data Revizuirii | - | - |

- Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă potabilă | 2,77 mc/zi | 2,18 mc/zi |
| Apă tehnologică | 28,9 mc/zi | 24,4 mc/zi |
| Total | 31,67 mc/zi | 26,58 mc/zi |
| Data Revizuirii | - | - |

Gradul de recirculare internă a apei: Apa folosită la răcirea aerului este o apă curată, fără nici un aport de substanţe poluante, ceea ce permite recircularea ei. Se recirculă cca. 95% din apa utilizată pentru răcirea aerului. Diferența este data de apa evaporată .

Recircularea apei nu este posibilă, datorită faptului că apa uzată este vidanjată de catre o firmă autorizată și transportată către o stație de epurare ce nu aparține firmei solicitante.

7.1.2 Ape subterane

În zona Babadag au fost executate două foraje –F1 si F2 – de către S.C. FORADEX S.A.

Forajul F1 a fost executat la adâncimea de 107,7 m și a captat intervalul 19,4-65,4 m; la execuție, debitul a fost de 4,4 l/s, la o denivelare de 1,74 m, adâncimea nivelului hidrostatic fiind de 2 m, conductivitatea hidraulică de 1,78 m/zi, iar raza de influentă de 324 m.

Din rezultatele analizelor fizico-chimice nu au fost constatate depășiri ale limitelor impuse de Legea 458/2002 (legea privind calitatea apei potabile), modificată și completată cu Legea 311/2004.

Forajul F2 a fost executat la adâncimea de 104,7 m și a captat intervalul 57,5-78,5 m. La execuție, debitul a fost de 14 l/s, la o denivelare de 8,4 m, adâncimea nivelului piezometric fiind de 13,85 m, conductivitatea hidraulică de 1,78 m/zi, iar raza de influentă de 324 m.

Trebuie precizat că în vecinatatea amplasamentului nu există corpuri de apă de suprafată.

Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1. Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate) utilizată pe amplasament.

S.C. DIMAS ACTIV S.R.L. estimează un consum anual de electricitate de cca.60.022 kWh .

Pentru o utilizare eficientă a resurselor energetice, titularul a luat urmatoarele măsuri:

- Se asigură în principal iluminarea artificială a halelor prin aplicarea unor   programe de lumina ( computerizată ) funcție de etapa de dezvoltare a păsărilor.

- Parametrii climatici în hale sunt controlați printr-un sistem computerizat.

- Halele sunt izolate foarte bine.

- Automatizarea controlată a tuturor sistemelor din dotare ( climatizare , încălzire, instalații de hrănire și adăpare, iluminator).

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili

Gazele naturale – nu există sursă de alimentare în zona amplasamentului.

Combustibilul solid (material lemnos), este folosit pentru alimentarea centralelor termice și se estimează un consum anual 78 t/an. Centralele termice sunt de tip TERMOSTHAL MCL BIO (150kW) și sunt formate dintr-un cazan de oțel pentru apă caldă, cu canale tubulare orizontale de aer, cu suprapresiunea în camera de ardere. Este proiectat să functioneze pentru arderea combustibililor solizi .

Reglarea combustiei este realizata la arzător, prin reglarea volumului aerului de ardere.

Motorina este un alt combustibil utilizat pentru buna funcționare a grupului electrogene, pentru alimentarea tocătorului și a încărcătorlui frontal. Se estimează un consum anual de 816 l/an.

Pe amplasament nu se depozitează motorină, aprovizionarea realizându-se de la stațiile de distribuție carburanți.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine |  | 792233 792210 792225 792169 792232 792259 792264 792277 792331 79238 792278 792270 792241 |
| Latitudine |  | 384429 384377 384370 384248 384220 384208 384217 384211 384331 384441 384484 384488 384425 |

Amplasare în teritoriu: intravilanul orașului Babadag,( partea de NV), parcela Cc17, tarlaua 2 și are o suprafată de 30 811,28 mp. Terenul este împrejmuit cu un gard din panouri din beton.

Vecinătăţi:

- la nord – Consiliul local Babadag;

- la sud – drum de exploatare (acces din str. Ciucurovei);

- la est – Consiliul local Babadag;

- la vest – Consiliul local Babadag.

Accesul la amplasament se va asigura din strada Ciucurova, pe drumul de exploatare.

Folosirea actuală a terenului din împrejurimile fermei constă în principal din activitati agricole.

În partea de N a fermei la cca 500 m, își desfășoară activitatea firma S.C. Cereal Colect Distribution S.R.L., ce are ca obiect de activitate depozitarea cerealelor .

Tot în partea de N își desfașoară activitatea firma S.C. Banateana S.R.L. a cărui obiect de activitate îl constituie comercializarea lemnelor pentru foc.

În partea de S a fermei, la cca 400 m, se află construcțiile rămase de la o fostĂ fermă avicolă, care în prezent aparțin firmei S.C. AVI BABADAG S.R.L. Pe acest amplasament nu se desfasoară nici o activitate.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu este localizat în interiorul ariilor naturale protejate.

Unități structurale pe amplasament:

- șase hale (C10, C14, C16, C18, C20, C22), reabilitate pentru a putea fi folosite ca adapost pentru pui.

Halele existente au o suprafață de 1105 mp (L= 87 m;l= 12,7 m) fiecare, cu o suprafață utilă de 994,5 mp.

O suprafață de 915 mp este alocată creșterii puilor, restul de 79,5 mp fiind folosiți pentru camera tehnică, amplasată la intrarea în fiecare hală.

În camera tehnică, fiecare hala este dotată cu calculator care controleaza:

-microclimatul din hală (temperatura, umiditatea, calitatea aerului, etc)

-activitatea de furajare;

-activitatea de adăpare ;

-funcționarea ventilatoarelor și a admisiei de aer;

-sistemul de încălzire;

-sistemul de iluminat.

Calculatorul este prevăzut cu alarmă pentru cazul în care, oricare din aceste sisteme, ar funcționa defectuos.

Fiecare hală de creștere are amplasată în capătul ei, câte un siloz, pentru furajele concentrate, cu capacitatea de cca. 17 t fiecare.

-o hala (C25), reabilitată și compartimentată, pentru a fi folosită ca sediu administrativ. Construcția are o suprafată de 258 mp.

Pentru îndeplinirea funcțiunilor necesare a fost facută compartimentarea, astfel:

- filtru sanitar (pentru personalul angajat) - 68,94 mp

- birou medic veterinar - 44 mp

- laborator și depozit medicamente - 56,99 mp

-încăpere pentru pază și holuri de acces - 43,0 mp.

- patru hale (C1, C4, C6, C8), reabilitate pentru a fi folosite ca magazii ( pentru depozitarea paielor și a combustibilului solid) cu suprafață de 1105 mp fiecare și cu o suprafață utilă de 994,5 mp fiecare.

- trei clădiri anexă – în care au fost amplasate câte două centrale termice (câte una pentru fiecare hală). Aceste noi construcții au suprafața de 24 mp fiecare și sunt amplasate între două hale adăpost (C10-C14, C16-C18,C20-C22), în partea de S a acestora.

- rezervorul de apa semiîngropat, reabilitat.

Bazinul este betonat, semiîngropat, cu o capacitate de cca. 200 mc și va fi folosit pentru menținerea rezervei de apă.

- bazin betonat de colectare apă uzată tehnologică (constructie nouă). Este executat subteran, din beton armat. Are o capacitate de 60 mc.

- bazin betonat pentru colectarea apei uzate menajere (construcție nouă). Este executat subteran, din beton armat. Are o capacitate de cca 2 mc.

- platforma de dejectii, reabilitată și extinsă. Din calcule a rezultat că suprafața platformei deja existente, nu va face fată capacității fermei astfel că necesită o extindere. Dimensiunile platformei extise sunt: 68,9m x 14,2 m, ceea ce înseamnă o suprafată de 978 mp.

Platforma este impermeabilizată, are pantă (de cca 2grd.) către rigola de colectare ape, bazin pentru colectarea levigatului dirijate către bazinul de colectare apă uzată tehnologică.

Platforma este împrejmuită pe patru laturi cu BCA, până la înălțimea de 1,8 m, și are o capacitate de stocare pentru o perioadă de cca. 5,5 luni.

În perioadele ploioase, dejectiile depozitate pe platformă se acoperă cu prelate.

- împrejmuirea fermei cu o lungime de cca. 800 ml.

- aleile de acces sunt executate din beton, cu o suprafață totală de 1000 mp, și sunt:

- aleea principală - de la poarta fermei către cele 6 adăposturi;

- alei secundare - de acces către sediul administrativ, hale de depozitare, platforma de depozitare a dejectiilor, gospodaria de apa.

La intrarea în ferma este amenajat filtrul sanitar auto. 
Utilizarea terenului pe amplasament:

- Suprafața totală: 30811,28 mp

- Suprafața construită: 12006,00 mp

- Spații verzi: 10 170,00 mp.

## 8.2. Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activitatea specifică în cadrul fermei este:

- Creșterea de pui pentru abatorizare (pui carne)

Capacitatea totală a fermei este de 504.000 capete, corespunzator a 6 serii/an, iar principiul de funcționare este „totul plin-totul gol”. Sistemul de creștere pui de carne aplicat este „la sol, pe așternut permanent”.

În ferma de creștere a păsărilor se preiau pui la vârsta de 1 zi și se cresc până la 42 de zile.

În cadrul fermei se vor desfășura următoarele activități:

- Procese biologice de creștere a greutății corporale a animalelor care se bazează pe procese metabolice

- Activități de asistență și suport a proceselor biologice care constau în :

- adăpostire și curățare hale

  - colectarea și transferul dejecțiilor

  - dministrarea hranei

  - administrarea apei de băut

  - asistență medicală de specialitate

- Activități de eliminare a așternutului și dejecțiilor.

Etapele fluxului tehnologic în ferma de creștere a păsărilor sunt:

-aprovizionarea cu pui de 1 zi

-aprovizionarea cu furaje concentrate

-aprovizionarea cu premixuri și vitamine

-creșterea păsărilor ( îngrijirea zilnică a animalelor)

-hrănire/administrare corectă a rețetei de furaje, în concordanță cu stadiul de dezvoltare a păsărilor ( în funcție de vârstă)

-adăpare

-supraveghere stare de sănătate a animalelor

-administrare vitamine

-supraveghere sistem de ventilație hală

-pregatire depopulare hală la 42 zile ( 6 săptămâni)

-transport păsări către abator

-supraveghere evacuare și expediere așternut și dejecții

-pregatire hală pentru un nou ciclu de de producție

-curățare, dezinfecție, verificare funcționare instalații

Pregătirea adapostului

Una din cele mai importante măsuri pentru menținerea stării de sănătate a efectivelor de păsări este pregatirea adăpostului pentru populare.

În acest sens, cea mai importantă măsură profilactică nespecifică este decontaminarea adăpostului, în perioada de „odihnă” a acestuia, respectiv între seriile de pui.

Etapele de pregătire și de decontaminare a adăpostului:

- evacuarea mecanică a așternutului existent;

- spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală, buncare de furajare, ventilatoare, alei de deservire);

- repararea și inspectarea echipamentului tehnologic;

- aspersie cu soluție decontaminantă (stropire cu soluție decontaminantă);

- introducerea așternutului de paie în adapost;

- termonebulizare (stropirea în ‘ceată caldă ‘a soluției dezinfectante);

La finalul lucrarilor ,hala trebuie lasată într-o perioada de vid sanitar de cel putin 2 zile.

Accesul în adăpost pe perioada creşterii şi exploatării puilor se face doar cu echipament specific, care este folosit numai pentru categoria respectivă de pui.              Accesul persoanelor străine este strict interzis, iar personalul care deserveşte adăpostul intră doar de câte ori este nevoie (de trei ori pe zi) pentru a verifica temperatura din adăpost, alimentarea cu apă şi cantitatea de furaj existentă în hrănitori.

Aplicarea aşternutului

Aşternutul are rolul de a nu permite contactul direct al puiului cu pardoseala, de a menţine o temperatura constantă și de a absorbi umiditatea provenită din dejecţii. Din punct de vedere calitativ trebuie să fie curat și să nu conţină germeni patogeni. De aceea, în adăpostul aerisit şi curat se introduce un strat de aşternut de cca. 10 cm, pe toată suprafaţa halei. Acesta trebuie să fie întins uniform, curat, uscat, să nu fie infectat cu mucegai și nici prea mărunt pentru a preveni ingerarea de către pui. Ca aşternut se vor folosi paie tocate, cu o putere de absorbţie şi biodegradare bună și contaminare scăzută.

Aprivizionarea cu pui de 1 zi

Preluarea de la terți a puilor de o zi și transportul acestora de la stația de incubație în halele de producție, se face cu autospeciale prevăzute cu sursă proprie de încălzire și ventilație, în lădițe speciale.

Mijloacele de transport sunt ale furnizorului puilor de o zi.

Puii se introduc în halele de creștere, la vârsta de o zi. Aceștia se repartizează în halele pregatite corespunzator, respectînd densitățile.

Creșterea puilor destinați producției de carne, pe toată perioada de viață, pâna la livrare, se face în sistem intensiv, la sol, pe așternut permanent.

Toate halele sunt dotate cu instalții automate pentru furajare, adăpare, administrare medicamente, reglare parametri microclimat: temperatură, ventilație, umiditate și lumină. Puilor de o zi li se asigură creșterea până la 42 de zile, cănd ating greutatea de cca.2,2 kg, apoi sunt transferați la abator pentru sacrificare.

De asemenea, transportul trebuie să fie cât mai scurt şi mai putin stresant.

Microclimatul în adăpost

Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale, inclusiv în condiţii de turaţie variabilă şi geometrie diferenţiată a paletelor, adaptată după viteza acestora. Iluminatul se asigură prin lămpi electrice cu lumină fluorescentă, amplasate pe linii dispuse sub tavan.

Alimentaţia puilor pentru carne

Creşterea puilor pentru carne reprezintă unul din cele mai eficiente sisteme pentru producerea pe scară largă a cărnii pentru consum. Ritmul de creştere a puilor depinde de factorii ereditari, de condiţiile de micro-climat, de cantitatea şi calitatea hranei. Nutreţurile combinate ce se utilizează în alimentaţia acestei categorii de pasări trebuie să conţină substanţe nutritive necesare, la nivelul cerinţelor pasărilor, pentru a se obţine o creştere maximă.

Sistemul de furajare al puilor va fi cel pe bază de rețete corespunzatoare perioadei de creștere a puilor, reșete ce conșin furaj concentrat .

Conform literaturii de specialitate,consumul maxim in cazul furajarii controlate este de 3,8 kg/pui/ciclu. Din calcul reiese ca sunt necesare:

6 x 14 000 x 3,8 x 6 cicluri = 1 915 200 kg /an furaj concentrat

Rețetele de furajare, se fabrică în funcție de vârsta puilor.

Pe parcursul creșterii, puiul va primi urmatoarele rețete de furaj :

a. « demaraj » furaj ce se dă puilor în prima perioadă de creștere și care constituie aproximativ 20 % din cantitatea de furaje a întregii perioade;

b. « crestere » furaj ce se dă puilor în perioada cea mai lungă și care constituie 60% din cantitatea de furajare a întregii perioade;

c. « finisare » furaj ce se dă puilor în ultima parte a ciclului de creștere și îngrașare și reprezintă 20 % din cantitatea totală de furaje ce revin pe cap de pui broiler.

Furajul concentrat este depozitat în buncărele metalice exterioare, cu o capacitate de 17 t , poziționate la capetele halelor.

Instalația de furajare este alimentată cu ajutorul unui transportor spiralat care aduce furajul în cele 3 linii de furajare/hala, fiecare având câte 109 hrănitori. Liniile de furajare sunt conectate la un computer care controlează numărul zilnic de furajari.

Livrarea puilor de carne

La sfârşitul perioadei de finisare, respectiv 6 săptămâni (42 de zile), puii de carne ajung la greutatea optimă din punct de vedere economic de ~2,2 kg/pui, încheindu-se astfel ciclul de creştere și de producţie. Puii se livrează către unităţile de sacrificare în cuşti speciale care asigură condiţii optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate și autorizate. În vederea circulaţiei pentru abatorizare se monitorizează fiecare mijloc de transport cu privire la ferma de origine, destinaţia și traseul ce urmează a fi parcurs. Se aplică totodată procedura scrisă cu privire la documentele ce se vor elibera de DSVSA. Astfel, se încheie ciclul de producţie și se încep pregătirile necesare pentru reluarea unui nou ciclu de producţie. În vederea reluării ciclului de producţie se îndepărtează aşternutul permanent în amestec cu dejecţiile, după care se recurge la aplicarea și respectarea tuturor operaţiunilor tehnologice în succesiunea descrisă anterior.

Evacuarea aşternutului.

Din punct de vedere al evacuării aşternutului (amestecat cu dejecţii) acesta se scoate mecanizat din adăpost cu un încărcător frontal și se încarcă direct în mijlocul de transport apaținând SC VÂNT DIN PUPA SRL. Transportul dejecţiilor se realizează folosind mijloace de transport acoperite cu prelată pentru a preveni împrăştierea acestora pe traseul de la adăpost către unităţile specializate și autorizate în valorificare. Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de pregătire a adăpostului în vederea repopulării cu o nouă serie de pui și respectiv reluarea ciclului de producţie.

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Instalații / Echipamente / Parametri specifici de operare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| aprovizionarea cu pui de 1 zi | Puii sunt comandați la ferme specializate în incubația puilor de o zi și sunt transportați cu mijloacele producatorilor, ajung în fermă, unde se face recepția și se introduc în hale. | mijloace de transport specializate și autorizate ale producatorilor. | - |
| aprovizionarea cu furaje concentrate | Buncărele vor fi aprovizionate cu furaje achizionate de la unitați specializate destinate producerii hranei pentru pui de carne prin din miloacele de transport ale producătorului și de aici, furajele ajung în interiorul halelor, la sistemul de furajare în linie și în final,la hrănitori. | Mijloace de transport specializate și autorizate ale producătorilor însoțite de documente contabile ( facturi-avize și declarații de conformitate privind salubritatea furajelor) Buncăre amplasate la exteriorul fiecarei hale, sistem de transport de la buncăr la sitemul de furajare, sistem de furajare în linie. | - |
| aprovizionarea cu premixuri și vitamine | Se aduc de la furnizor, atunci când este cazul | Se păstrează temporar în spatial alocat asistentului veterinar. | - |
| creșterea păsărilor (îngrijirea zilnică a acestora) | În fermă se preiau pui de la varsta de 1 zi și se cresc până la 42 zile. În acest interval puii sunt crescuți în condiții optime, astfel încât la vârsta de de 6 săptămâni să se ajungă la 2,2 kg. Pentru realizarea acestui deziderat se folosesc trei formule de nutrețuri combinate, destinate fiecărei perioade de creștere. | Sistem de furajare în linie, sistem adăpare cu picurător, utilaje pentru încălzire și ventilație. | - |
| hrănire / administrare corectă a rețetei de furaje, în concordanța cu stadiul de dezvoltare a păsărilor (în funcție de vârstă) | Se folosesc trei formule de nutreţuri combinate destinate puilor și anume: -o formulă de demaraj; -o formula de creştere; -o formulă de finisare. | Sistem de furajare în linie | - |
| adăpare | Pentru asigurarea frontului de adăpare a puilor sunt necesare adăptori adecvate fiecărei perioade de creştere ţinându-se cont ca înălţimea marginilor adăpătorilor să fie tot timpul la nivelul spatelui puiului. Acest aspect trebuie avut în vedere pe toată perioada de creştere, pentru ca puii să nu depună un efort suplimentar la adăpare. Pentru adăpare este folosit un sistem de adăpare cu picurător. | Pentru adăpare este folosit un sistem de adăpare cu picurător. | - |
| supraveghere stare de sănătate a animalelor-administrare vitamine | Toate tratamentele necesare vor fi administrate prin alimentație. | Pe amplasament, în clădirea filtrului sanitar este amenajat un spațiu destinat medicului veterinar. | - |
| supraveghere sistem de ventilație hală | Toate sistemele sunt controlate prin panoul de control amplasat în camera tampon al halei. | Sistem computerizat care comandă pornirea și oprirea automată a ventilatoarelor și admisiilor de aer laterale. | - |
| pregatire depopulare hală la 42 zile ( 6 săptămâni) | La sfărșitul perioadei de finisare, puii de carne ajung la greutatea optima din punct de vedere economic, încheindu-se astfel ciclul de creștere și de producție. Puii se livreaza către unitățile de sacrificare în cuști special care asigură condiții optime pe durata transportului efectuat cu mijloace de transport specializate și autorizate. | mijloace de transport specializate și autorizate. | - |
| supraveghere evacuare și expediere așternut și dejecții | Din punct de vedere al evacuării aşternutului (amestecat cu dejecţii) acesta se scoate mecanizat din adăpost cu un încărcător frontal și se încarcă direct în mijlocul de transport. Transportul dejecţiilor se realizeaza folosind mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni împrăştierea acestora pe traseul de la adăpost către unităţile specializate și autorizate în valorificare. Evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, după care se reiau operaţiunile de pregătire a adăpostului în vederea repopulării cu o nouă serie de pui și respectiv reluarea ciclului de producţie. | încărcător frontal mijloace de transport acoperite cu prelată pentru a preveni împrăştierea acestora pe traseul de la adăpost către unităţile specializate si autorizate in valorificare |  |
| pregatire hală pentru un nou ciclu de de producție | Etapele de pregatire și de decontaminare a adăpostului: -evacuarea mecanică a așternutului existent; -spălarea halei (tavan, utilaje, pardoseală, buncare de furajare, ventilatoare, alei de deservire); -repararea și inspectarea echipamentului tehnologic; -aspersie cu soluție decontaminantă (stropire cu soluție decontaminantă); -introducerea asternutului de paie în adapost; -termonebulizare (stropirea în ‘ceata calda ‘a solutiei dezinfectante); | încărcător frontal | - |
| curățare, dezinfecție, verificare funcționare instalații | Deratizarea este realizată de către USTINESCU TRAIAN PFA, în baza contractului încheiat cu aceasta. | - | - |

8.2.2. Activităţi conexe- Managementul deşeurilor (gestionarea dejectiilor): -transportul către beneficiari – S.C BiocarniESCO, se realizează cu mijloace de transport acoperite pentru a se evita eventuale pierderi Evacuarea

8.2.3. Alte condiţii de funcţionare decît cele normale

În cazul în care se va întrerupe furnizarea energiei electrice s-a achiziționat un generator electric de 100 kVA alimentat diesel (consum 17l/h) amplasat la capătul unei hale (C10 ). Generatorul are încorporat un rezervor de motorină, cu o capacitate de cca. 600 l. Acesta permite continuarea activitatii pe o perioada mai mare de 24 h (consum 17 l/h) , în cazul unei căderi a sistemului national.

Alimentarea generatorului cu combustibil se va face în funcție de necesități (se va achiziționa motorină din stații PECO ) .

La producerea de mortalități în efectiv se evacuează imediat cadavrele din hale, medicul veterinar identifică motivul decesului. În cazul unor boli infecțioase se instituie carantină și se anunță autoritățile responsabile. Deseurile de țesuturi animaliere (mortalități) sunt colectate în saci de plastic și depozitate temporar în lada frigorifică ,pana la preluarea de către o firmă autorizată în eliminarea lor.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Creșterea păsărilor (pui pentru carne) la sol, timp de cca. 40-45 zile, se face prin asigurarea condițiilor de microclimat în hale, asigurarea necesarului de hrană și apă, a unei bune organizări interne, conform recomandărilor BAT:

| Cerința caracteristică BAT | Tehnici aplicate în cadrul unității | Comentarii privind conformarea cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnici de productie a)Amplasarea corespunzătoare a instalatiei/fermei și o bună amenajare spațială a activităților pentru: -a reduce transporturile de animale și de materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); -a asigura distanțe adecvate față de receptorii sensibili care au nevoie de protectie; -a lua în considerare conditiile climatice existente (de exemplu vântul și precipitațiile); -a lua în considerare capacitatea potențială de dezvoltare ulterioara a fermei; | Aceste aspecte au fost luate în considerare încă din faza la proiectare a vechii ferme si, ceea ce era necesar de completat, în faza de reabilitare și proiectare a noilor constructii; | Conform BAT |
| b)Educarea și formarea personalului, în special pentru: -reglementări relevante, creșterea animalelor, sănatatea și bunăstarea animalelor, gestionarea dejecțiilor animaliere, siguranța lucratorilor; -planificarea activităților; -planificarea și gestionarea situțătiilor de urgenta; -repararea și întreținerea echipamentelor. | Personalul ce va lucra în fermă va fi instruit în mod adecvat; Vor fi întocmite proceduri de lucru; Situațiile de urgentă vor fi tratate în conformitate cu “Planul de intervenție în situații de urgentă”; Echipamentele vor fi verificate/reparate în perioadele de vid sanitar | Conform BAT |
| Pregatirea unui plan de urgentă pentru a face față emisiilor și incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. | Va fi intocmit un “Plan de interventie in situatii de urgenta” |  |
| Management nutritional a)Reducerea continutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesitatile de energie si aminoacizi digestibili. b)Hranirea in mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerintelor specifice ale perioadei de productie. c)Utilizarea de aditivi furajeri autorizati care reduc azotul/fosforul total excretat. | Se va aplica furajarea pe etape , functie de vârstă și necesitațile puilor. | Conform BAT |
| Tehnici de utilizare eficientă a apei a)Menținerea unei evidențe a utilizării apei. b)Detectarea și repararea scurgerilor de apă. c)Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă presiune pentru curățarea adaposturilor pentru animale și a echipamentelor. d)Selectarea și utilizarea echipamentului corespunzator (de exemplu adăpatori de tip biberon, adapatori circulare, jgheaburi cu apa) pentru anumite categorii de animale, garantand, în acelați timp, disponibilitatea apei (ad libitum). e)Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile. | Consumul de apă este contorizat permanent; Integritatea traseelor /echipamentelor folosite în circuitul apei vor fi permanent verificate; Igienizarea halelor se face cu aparate de curățare ce folosesc apă sub presiune; Adăpatorile folosite sunt de tip niplu cu picurător. În perioadele de vid sanitar sunt verificate toate echipamentele . | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor provenite din ape uzate a)Mentinerea suprafeței zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil. b)Reducerea la minimum a consumului de apă. c)Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate. | În afara căilor de acces betonate, care vor fi menținute permanent în stare de curățenie, restul terenului va fi zonă verde; Igienizarea halelor se va face cu aparate ce folosesc apă sub presiune. Apa pluviala va fi colectată printr-un sistem de rigole și va fi direcționată către șanurile din zonă. | Conform BAT |
| Tehnici de utilizare eficientă a energiei a)Sisteme de încălzire/răcire și de vențilație cu eficiență ridicată. b)Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și de ventilație și gestionarea acestora, în special în cazul în care se vor utilizeaza sisteme de purificare a aerului. c)Izolarea pereților, a podelelor și/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale. d)Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic. | Cladirile au sistem de încălzire prin convectoare. Agentul termic este asigurat de centralele cu combustibil solid; Sistemul de ventilatie va fi de ultimă generatie; Prin proiect s-a prevăzut izolarea cladirilor; În hale există iluminat artificial, asigurat de becuri cu consum redus. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de zgomot a)Asigurarea unor distante adecvate între instalatie/ ferma si receptorii sensibili ; b)Amplasarea echipamentelor: -marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili); -reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor; -amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei. c)Echipamente de control al zgomotului. Acestea includ: -amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice); -izolarea fonica a cladirilor. d)Reducerea zgomotului: Propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori | Toate aceste tehnici sunt prevăzute din faza de proiectare pentru a fi aplicate in activitatea fermei. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi a)Reducerea formării pulberii în interiorul clădirilor destinate creșterii animalelor. În acest scop se poate utiliza o combinație între urmatoarele tehnici: -aplicarea unui așternut proaspăt prin utilizarea unei tehnici de presare a așternutului care generează un nivel scăzut de pulberi (de exemplu cu mana); -alimentarea ad libitum; -utilizarea hranei umede, a hranei sub formă de pelete sau adăugarea unor materii prime uleioase sau lianți în sistemele de furajare uscate; -proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteză mica a aerului în adapost. | Toate aceste tehnici sunt prevăzute a se aplica în activitatea fermei. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de mirosuri a)Asigurarea unei distanțe adecvate între fermă/insalație și receptorii sensibili. b)Utilizarea unui sistem de adăposturi care pune în aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinație a acestora: -menținerea animalelor și a suprafetelor uscate și curate; -scaderea fluxului și a vitezei aerului pe suprafața dejecțiilor animaliere -mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut. c)Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora: 1.acoperirea dejectiilor lichide sau solide in timpul depozitarii; 2.amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale); | S-au prevăzut măsuri pentru menținerea în stare cât mai uscată a patului (adăpare cu nipluri, viteză mică a aerului) când dejecțiile sunt depozitate pe platforma betonata ,cu panta de scurgere. Dejectiile depozitate pe platformă sunt acoperite în perioada ploilor sau ninsorilor. Va fi plantata perdea verde pe latura dinspre zona rezidentiala. | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor provenite din depozitarea dejecțiilor solide Reducerea raportului dintre suprafața emitatoare și volumul grămezii de dejectii solide. Acoperirea grămezilor de dejectii solide; Depozitarea dejectiilor solide pe o podea solidă impermeabila echipată cu sistem de scurgere și rezervor de captare a scurgerilor. Alegerea unei instalații de depozitare cu o capacitate suficientă pentru a păstra dejecțiile solide în timpul perioadelor în care nu este posibil transportul către firma autorizată de colectare. | Dejecțiile uscate sunt depozitate pe o platformă betonată ,cu pantă pentru scurgerea eventualelor lichide și a levigatului, catre bazinul de colectare a apelor uzate tehnologice Acest bazin este vidanjat periodic de către o firmă autorizată. În perioada ploilor și a ninsorilor, dejecțiile sunt acoperite. Platforma de depozitare a fost proiectă să poata prelua patul uzat rezultat în cca 5,5 luni | Conform BAT |
| Tehnici de reducere a emisiilor de amoniac a)Ventilație forșată și un sistem de adăpare anti-scurgere (în cazul unei podele solide cu așternut adânc). | Proiectul prevede folosirea adăpătorilor cu niplu ; Este prevăzut un sistem de ventilație combinat: tunel și coamă | Conform BAT |

9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Sursele generatoare de emisii de noxe ale atmosferei în cadrul fermei avicole Babadag sunt:

-emisii dirijate de la arderea combustibilului solid în centralele termice ce conțin CO, NOx, SO2 și pulberi

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant | Echipament depoluare recomandat BREF | Echipament depoluare | Eficiență (%) | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H1(aferent halei C22) | 4 | 0,350 |  | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural |  | 384335,167 384334,883 384334,392 384334,675 | 792312,633 792313,251 79313,025 792312,408 |  |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H2(aferent halei C20) | 4 | 0,350 |  | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural |  | 384336,283 384336,000 384335,509 384335,792 | 792310,197 792310,815 792310,589 792309,972 |  |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H3(aferent halei C18) | 4 | 0,350 |  | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural |  | 384290,524 384290,241 384289,750 384290,033 | 792292,695 792293,313 792293,088 792292,470 |  |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H4(aferent halei C16) | 4 | 0,350 |  | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural |  | 384291,640 384291,357 384290,866 384291,149 | 792290,259 792290,877 792290,652 792290,034 |  |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H5(aferent halei C14) | 4 | 0,350 |  | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural |  | 384246,040 384245,756 384245,265 384245,549 | 792273,144 792273,762 792273,537 792272,919 |  |
| 6.6, litera “a” | Coș de evacuare centrală termică H6(aferent halei C10) | 4 m | 0,350 | - | CO, NOx, SO2 și pulberi |  | Evacuarea gazelor arse se realizează prin tiraj natural | - | 384247,156 384246,873 384246,382 384246,665 | 792270,708 792271,325 792271,101 792270,483 | - |

9.1.2. Emisii difuze

Sistemul de microclimat este compus dintr-un sistem de ventilație tip coamă. Fiecare hală este dotată cu: 4 ventilatoare axiale de perete de 43000 mc/h; D=600 mm, viteză variabilă comandată și 2 ventilatoare de coamă de 20 000 mc/h. Se realizează evacuarea aerului în mod automat. Aerisirea naturală a halelor este asigurată prin guri de aerisire – 48 buc/hală .

Ca și surse de emisii difuze sunt:

-sistemul de ventilație a halelor de creștere a păsărilor prin sistemul alternativ de creștere la sol ce generează emisii de amoniac, metan, hidrogen sulfurat, COV nemetanic si pulberi vegetale;

-circulatia auto din încinta fermei ce generează gaze de eșapament ce conțin CO2, NOx și CO.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM TULCEA şi GNM- Comisariatul Judeţean TULCEA, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de igienizare a halelor și de vid sanitar, igienizarea filtrului sanitar și din activitatea administrativă | PH, suspensii, CCOCr, CBO5, P total, N total, NH4, Cu, Zn, detergenți, sulfuri si H2S. | Colectare prin rețeaua de canalizare interna, a obiectivului și evacuare în rețeaua de canalizare internă. Bazin betonat vidanjabil cu volumul de 60 mc, pentru evacuarea apelor uzate tehnologice și un bazin betonat vidanjabil de 2 mc, pentru evacuarea apelor uzate menajere. | - |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 196/18.11.2019, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii | Data revizuiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |  |
|  |  | Maxim (mc) | Medi (mc) |  |  |  |
| Ape uzate epurate: -Menajere (igienico-sanitar). -Tehnologice (de la igienizari hale de crestere) | Rețea de canalizare interna a amplasamentului | 4,216 3,716 05 | 3,440 3,120 0,32 | 0,126mii mc/an | - | - |

9.2.3. Pretratare

Apele uzate rezultate de pe amplasament nu sunt pretratate.

9.2.4. Tratare

Apele uzate rezultate de pe amplasament nu sunt tratate.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Din activitatea de creștere a păsărilor aparținand S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.- intravilan oraș Babadag, jud. Tulcea, nr. cadastral 30102 (parcela Cc17, tarlaua 2) nu se vor evacua ape uzate în ape de suprafață, ape subterane și sol.

Se vor respecta prevederile Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 196/18.11.2019 eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, valabilă până la 30.11.2022.

9.3.2. Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.1.1. Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, stabilite pe baza valorilor de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile care se aplică în cadrul fermelor de păsări, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.6, litera „a” | Coș de evacuare centrale termice | NO2 | 350 | mg/Nm3 | T= 273 K; P= 101,3 kPa Valorile limită se raportează la un conținut în oxygen al efluenților gazoși de 3 % vol. | - |
|  |  | CO | 100 | mg/Nm3 |  |  |
|  |  | pulberi | 5 | mg/Nm3 |  |  |
|  |  | SO2 | 35 | mg/Nm3 |  |  |

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare speciale* (porniri, opriri, etc.) –nu este cazul

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Imisiile privind calitatea aerului atmosferic vor fi monitorizate în puncte aflate la limita amplasamentului. Valorile obținute în urma analizelor folosind metode de încercare standardizate trebuie să se încadreze sub valorile limită admisibile conform STAS 12574/87.

| Nr. crt | Indicatori | Valori conform STAS 12574/87(medie de scurtă durată – 30 min) | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hidrogen sulfurat | 0,015 | STAS 10814-76 |
| 2. | Dioxid de azot | 0,3 | STAS 10329-75 |
| 3. | Amoniac | 0,3 | STAS 10812-76 |
| 4. | Pulbere în suspensie PM 10 | 0,5 | STAS 10813-76 |

Coordonatele punctelor de monitorizare a imisiilor sunt:

Punct 1: Y-792263,449

X-384206,148

Punct 2: Y-792271,596

X-384202,324

10.3. Apa

10.3.1. Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice şi menajere

Indicatorii de calitate al apelor uzate tehnologice şi menajere vidanjate se vor încadra în valorile impuse de administratorul stației de epurare în care se descarcă vidanja;

Există un foraj de hidroobservație, urmatoarele valori vor reprezenta probe martor pentru urmatoarele determinări

|  | Nr. crt. | Indicatori determinați | UM | Valoarea determinată |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | PH | unit.pH | 6,8 |  |
|  | 2 | Azotiti | mg/l | 0,05 |  |
|  | 3 | Azotati | mg/l | <4,4 |  |
|  | 4 | Conținut chimic de oxigen | mg/l | 3,49 |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Societatea nu deversează în ape de suprafață sau canalizare orășenească.

Apele uzate sunt vidanjate de către o firmă autorizată.

| Loc de prelevare | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observație | pH |  |  |
| Foraj de observație | CCOCr |  |  |
| Foraj de observație | + Amoniu (NH4 ) |  |  |
| Foraj de observație | Azotați (NO3 |  |  |
| Foraj de observație | Azotiți (NO2 ) |  |  |
| Foraj de observație | Fosfați (PO4 ) |  |  |
| Foraj de observație | Reziduu filtrat la 105°C |  |  |

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană

Ca urmare a studiului geotehnic efectuat de S.C. FORADEX S.A. a rezultat că apa subterană se află la adâncimi mai mari de 100 m. Cele 2 foraje executate la adâncimi de 108 m nu au interceptat ape subterane.

10.4. Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

Activitatea în ferma de păsări se va  realiza doar în halele de producție, care sunt închise, cu suprafețe betonate impermeabilizate. Singurele suprafețe descoperite sunt cele aferente spațiilor verzi.

Așternutul din hale amestecat cu dejecțiile de la este încărcat direct în mijloace de transport și dus la SC  BiocarniESCO SRL în vederea eliminării, astfel încât probabilitatea de a impurifica solul cu aceste deșeuri este nulă.

| Loc de prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Prag de alertă (mg/kg substanță uscată) | Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sensibil | Mai puțin sensibil | Sensibil | Mai puțin sensibil |  |
| Spațiu verde din imediata vecinătate a platformei de gunoi | probă 30 cm probă 5 cm | pH, Cu, Pb, Zn,. carbon organic | 100 pentru Cu 300 pentru Zn 50 pentru Pb | 250 mg/kg valoare limita, folosinte pentru Cu 700 mg/kg valoare limita, folosinte, pentru Zn | 200 pentru Cu 600 pentru Zn 100 pentru Pb | 500 mg/kg pentru Cu 1.500 mg/kg, pentru Zn. 100 mg/kg pentru Pb | - |

10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

10.5. Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform STAS 10009/88- Acustica în construcţii- Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: CMA pentru om și mediu- 50Db (A), conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

În timpul funcționării valoarea zgomotului produs va fi de 40-50Db (A).

Nivelul de intensitate al zgomotului este diminuat în condițiile în care obiectivul este echipat cu pompe, ventilatoare, benzi transportoare, transportoare cu snec performante și silențioase, amplasate pe fundații prevăzute cu strat atenuator de zgomot.

În cazul mijloacelor auto, căile de acces sunt betonate continuu, motoarele fiind oprite pe perioada staționării în fermă.

Coordonatele punctelor de monitorizare a zgomotului sunt:

Punct 1: Y-792263,449

X-384206,148

Punct 2: Y-792271,596

X-384202,324

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Deseurile produse: deșeuri menajere și asimilabile, deșeuri de șesuturi animaliere, deșeuri de dejectii animaliere, flacoane de medicamente rezultate de la livrarea medicamentelor și vitaminelor.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Întreaga unitate | 0,864 | Tone/an | Depozitare temporară în incinta fermei în containere/saci de plastic, pe un spațiu special amenajat si predate SC. JT GRUP SRL Babadag | - |
| 02 01 06 | Dejecții animaliere | Activitatea de igienizare și vid sanitar | 840 | Tone/an | Se încarcă direct din hala în mijlocul de transport si se livrează către SC. BiocarnicESCO SRL Tulcea |  |
| 02 01 02 | Deșeuri de tesuturi animaliere | Activitate de creștere a puilor | 5-6 | Tone/an | În saci de plastic, păstrați în container frigorific (300l), amplasat în laborator și predați la SC. CAZACIOC SRL Smârdan |  |
| 18 02 03 | Flacoane de medicamente, rezultate de la livrarea medicamentelor si a vitaminelor | Activitatea veterinara | 0,006 | t/an | Depozitate temporară într-un recipient special, etans, și transportate catre SC. ECO DIOTTI SRL TULCEA |  |
| 15 01 10** | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Activitatea veterinara | 0,020 | t/an | Depozitare temporara în incintă și valorificare prin societati autorizate |  |
| 15 01 01 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje din hartie-carton,plastic din activitatea administrativă | Activitatea administrativă | 00000 | t/an | Depozitare temporară în incintă și valorificare prin societați autorizate |  |

11.2.	 Deşeuri stocate temporar

Așternutul din hale amestecat cu dejectiile de la păsari nu este depozitat în perimetrul fermei și este încărcat direct în mijloace de transport și transportate la BiocarnicESCO, în stația de biogaz

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod gestionare | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | Întreaga unitate | 0,864 | Tone/an | Depozitare temporară în incinta fermei în containere/saci de plastic, pe un spațiu special amenajat si predate SC. JT GRUP SRL Babadag | - |
| 02 01 06 | Dejecții animaliere | Activitatea de igienizare și vid sanitar | 840 | Tone/an | Se încarcă direct din hala în mijlocul de transport si se livrează către SC. BiocarnicESCO SRL Tulcea |  |
| 02 01 02 | Deșeuri de tesuturi animaliere | Activitate de creștere a puilor | 5-6 | Tone/an | În saci de plastic, păstrați în container frigorific (300l), amplasat în laborator și predați la SC. CAZACIOC SRL Smârdan |  |
| 18 02 03 | Flacoane de medicamente, rezultate de la livrarea medicamentelor si a vitaminelor | Activitatea veterinara | 0,006 | t/an | Depozitate temporară într-un recipient special, etans, și transportate catre SC. ECO DIOTTI SRL TULCEA |  |
| 15 01 10** | Ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | Activitatea veterinara | 0,020 | t/an | Depozitare temporara în incintă și valorificare prin societati autorizate |  |
| 15 01 01 15 01 02 | Deșeuri de ambalaje din hartie-carton,plastic din activitatea administrativă | Activitatea administrativă | 00000 | t/an | Depozitare temporară în incintă și valorificare prin societați autorizate |  |

11.3. Deşeuri tratate – titularul nu valorifică și nici nu elimină pe amplasament deșeurile produse și depozitate temporar. Toate deșeurile produse sunt preluate de către firme specializate/autorizate, conform contractelor încheiate de către titular.

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje- vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia în vigoare:

- HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

- HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

Pentru transportul deșeurilor animaliere, mijloacele de transport vor fi dotate corspunzător, conform prevederilor legale.

11.11. Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a).  fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră

b).  fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor

c).  fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special

11.12. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii de deşeuri, fără a se amesteca.

11.13.Este interzisă stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioada mai mare de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioada mai mare de un an.

11.14. Titularul/operatorul de activitate are obligaţia ca la începutul fiecărui an să realizeze un Plan de management al dejecţiilor care va fi inclus în RAM.

11.15. Abandonarea deşeurilor este interzisă.

11.16. Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 la H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Titularul activităţii/operatorul are obligaţia să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO cu raport de securitate – întrucât nu sunt implicate substanțe periculoase în desfășurarea activității, conform HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanțe periculoase.

Instalaţia intră sub DirectivaSEVESO cu politică de prevenire – nu este cazul

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă este elaborat de catre titular și anexat documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu, împreună cu planul reţelelor de alimentare cu apǎ și planul reţelelor de canalizare.

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

Operatorul deține un Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și un Plan de intervenție în caz de incendiu.

În planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale sunt anexate dotările titularului (mijloacele materiale) necesare pentru sistarea poluării accidentale: truse de scule și material necesare, stingatoare cu praf și CO2, rețea de hidranți și rețea apă pentru incendiu, echipament de protecție.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare – este elaborat de către titular și anexat documentației de solicitare a autorizației integrate de mediu.

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmească şi să implementeze un Program anual de revizii şi reparații pentru utilajele și instalațiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime și auxiliare, instalații de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalații de ventilație, încălzire și iluminat, depozite de deșeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Monitorizarea factorilor de mediu constă în prelevarea și analizarea calității în punctele de monitorizare a:

-emisiilor în aer, monitorizare:

  - anuală-la coşul de evacuare a gazelor arse de la centralele termice, de la filtru sanitar, pentru indicatorii CO, SO2, Nox, pulberi.

- imisiilor în aer, monitorizare

  - anuală-în cele patru puncte de la limita amplasamentului, conform tabelului de la capitolul Monitorizarea calității aerului.

- emisilor în apă: ori de cîte ori se face vidanjarea, conform tabelului de la capitolul Monitorizarea apei.

- nivelul zgomotului la limita amplasamentului va fi monitorizat anual de către titularul activităţii printr-un laborator autorizat.

-monitorizare a solului, cel puțin o dată la 10 ani.

Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia să înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite APM Tulcea să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura și monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activitatii.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Denumire și descriere coș | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză | Perioada de mediere | Condiții de referință | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .6, litera” a” | Cos centraLe termice | NOx, |  | ISO 7934/89 ISO11632/98 | Media de scurtă durată 30 min. (mg/mc Media zilnică (mg/mc) |  | - |
|  |  | CO, |  | CEN/TC 264 WG16 |  |  |  |
|  |  | pulberi |  | SR EN 13284/1-2002 |  |  |  |
|  |  | SO2 |  | ISO 7934/89 ISO 11632/98 |  |  |  |

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3.Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

13.2.2.1 Operatorul va măsura, prin metode standardizate, nivelul poluanţilor în aer conform condiţiilor stabilite în tabelul de mai jos:

| punct de prelevare | parametru | Frecvența de monitorizare | Metoda de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Coș evacuare gaze arse centrale termice | NOx, CO, SO2, pulberi | anual | SR EN 15259:2008, SR CEN /TS 15675:2009, 5 SR EN 15259:2008, SR EN 13284/1-2002 |
| Punctele de monitorizare a imisiilor aflate la limita amplasamentului | Hidrogen sulfurat, dioxid de azot, amoniac, pulberi in suspensie | anual | Metoda de încercare: STAS 10814-76, 10329-75, 10812-76, 10813-76 |

13.2.2.2.Condiţii de realizare a monitorizării:

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite;

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului, în condiţii de activitate normală pe amplasament;

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme.

## 13.3. Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -bazin betonat vidanjabil cu volumul de 60 mc, pentru evacuarea apelor uzate tehnologice -bazin betonat vidanjabil de 2 mc, pentru evacuarea apelor uzate menajere. | Apa uzată provenită de la toate unitățile de pe amplasament | pH |  | la vidanjare | SR ISO 10523-1997 | - |
|  |  | temperatura |  | la vidanjare |  |  |
|  |  | CCO-Cr/CBO5 | Probe ponderate cu debitul sau probe mediu alcatuite din probe momentane | Raportare ca medii lunare ponderate cu debitul | CCO-Cr-SR ISO6060/96 CBO5-SR EN 1899-2/2002 | - |
|  |  | turbiditate |  | la vidanjare |  |  |

13.4. Monitorizarea pânzei freatice-nu este cazul, având în vedere că în urma forajului executat la adâncimi de 108 m nu au fost interceptate ape subterane.

13.5. Monitorizarea solului

Pentru a stabili un punct referință, titularul a realizat o analiză a solului din incinta amplasamentului, buletinul de analiză obținut fiind parte componentă din dosarul depus de titular în vederea obținerii autorizației integrate de mediu.

| Loc prelevare | Adâncime (m) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spațiu verde din imediata vecinătate a platformei de gunoi | probă 30 cm probă 5 cm | pH, Cu, Pb, Zn,. carbon organic | directă, prin prelevare probe de sol . | În vederea analizării infuenței activității desfășurate asupra calității solului, se va realiza monitorizarea calității solului de pe amplasament o data la 10 ani asa cum prevede Legea 278/2013, având în vedere că activitatea se desfășoară în hale închise | SR EN SO 118885-2009, SR ISO 11466-1999 | - |

13.6. Monitorizare tehnologică-

13.6.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

Asigurarea microclimatului optim se realizează printr-un sistem computerizat care comandă pornirea şi oprirea automată a ventilatoarelor şi a admisiilor de aer laterale, inclusiv în condiţii de turaţie variabilă şi geometrie diferenţiată a paletelor, adaptată după viteza acestora. Iluminatul se asigură prin lămpi electrice cu lumină fluorescentă, amplasate pe linii dispuse sub tavan.

13.6.2 Parametrii tehnologici monitorizați/frecvența de monitorizare a acestora: permanent, prin sistemul computerizat, se afișează: temperatura, umiditate, iluminatul halelor. Monitorizat permanent este și consumul de energie electrică ( contor ).

- Se vor înregistra consumurile lunare de furaje, apă, energie electrică, combustibili;

- Se va ține evidența reviziilor și reparațiilor efectuate în instalații;

- Se vor înregistra ieșirile din instalație: ape uzate (vidanjari, evacuări), dejecții, deșeuri.

- Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa, energie electrica, furaje și se vor compara cu valorile recomandate BAT.

## 13.7. Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare .

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate la APM TULCEA, ca parte a RAM.

13.7.1.3 Operatorul are obligaţia să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului. Pe lângă evidența gestiunii deșeurilor, trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autoritaților competente pentru protecția mediului.

13.7.1.4 Operatorul are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmarească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

| Tip ambalaj | Descriere | Cantitate | UM | Operație | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| plastic | Cutii vitamine, medicamente | 0,03 | t/an | Depozitate temporar pe amplasament, în spațiu special amenajat și predate la ECO DIOTTI SRL TULCEA în vederea eliminării | - |
| hărtie/ carton | Cutii vitamine, medicamente | 0,05 | t/an | Depozitate temporar pe amplasament, în spațiu special amenajat și predate la ECO DIOTTI SRL TULCEA în vederea eliminarii |  |

13.9. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita amplasamentului fermei | Nivel zgomot | Anuala conform STAS 10 009/ 1988 | - | - |

Nivelul de intensitate a zgomotului este diminuat în condițiile în care obiectivul va fi echipat cu pompe, ventilatoare, benzi transportoare, transportoare cu snec performante și silențioase, amplasate pe fundații prevăzute cu strat atenuator de zgomot.

În cazul mijloacelor auto, căile de acces vor fi betonate continuu, motoarele fiind oprite pe perioada staționării în fermă.

Zgomotul de fond are o valoare cuprinsă între 40-50 Db 9( A) și respectă CAM pentru om și mediu de 50 Db 9( A).

Coordonatele punctelor de monitorizare a zgomotului sunt:

Punct 1: Y-792263,449

X-384206,148

Punct 2: Y-792271,596

X-384202,324

13.10. Monitorizare miros

Prin modul de realizarea a halelor de creștere se asigură o izolație termică cu ventilație forțată, păsările fiind ținute în grupuri mari. Ventilația naturală asigură necesarul de aer, aceasta fiind completată prin ventilație forțată cu presiune scazută.

Sistemul de construcție a clădirilor cu izolație termică și ventilație forțată, cu jaluzele pentru admisia aerului conform programelor speciale asigură păsărilor un nivel de ventilație corespunzator, dejecțiile fiind îndepărtate mecanizat (cu un incărcător frontal ), direct în mijlocul de transport .

Densitatea de creștere pe metru patrat este de 16 păsări/mp, revenind fiecărei pasăre un debit de aer de 6-12mc/h/pasăre vie, funcție de sezon și de parametrii de climă din hală.

Referitor la modul de eliminare a dejectiilor, SC DIMAS ACTIV SRL a propus o variantă care minimizează eliminarea mirosurilor prin faptul că evacuarea aşternutului folosit se realizează la sfârşitul fiecărei serii, acesta se scoate mecanizat din adăpost cu un încărcător frontal și se încarcă direct în mijlocul de transport. Dejecțiile solide formate din așternutul de paie îmbibat cu găinaț de pasăre, apă și resturi de hrană se adună din hale, se colectează prin curațire mecanică sau manuală și se transportă la capătul halelor de unde sunt preluate de mijloacele auto și transportate la BiocarnicESCO , în stația de biogaz.

Având în vedere cele precizate se poate afirma ca investiția SC DIMAS ACTIV SRL se încadreaza în prevederile BAT, iar mirosurile degajate nu vor duce la un disconfort pentru locuitorii din zona în care este amplasat complexul de creștere a pasărilor.

Se vor respecta prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului și ale Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase- nu este cazul

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi și tipuri de substanțe folosite.

13.12. Monitorizarea post – închidere

13.12.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate și urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Titularul a eleborat Planul de închidere definitivă a fermei de păsări și de refacere a zonelor afectate.

La încetarea activității în cadrul fermei de păsări se vor parcurge cel puțin urmatoarele etape, prevăzute în Planul de închidere definitiva a fermei de păsări și de refacere a zonelor afectate.

Oprirea funcționării instalașiilor de hrănire și de adăptare

- Evacuarea pasărilor din hale

- Oprirea alimentării cu energie electrică, apă si a rețelei de canalizare

- Igienizarea halelor și a instalațiilor din hale

- Dezafectarea instalațiilor de adăpare, hrănire, încălzire, ventilare

- Colectarea selectivă și recuperarea materialelor refolosibile

- Dezafectarea construcțiilor și stocarea corespunzatoare a deșeurilor în vederea valorificării/eliminării

- Evacuarea tuturor dețeurilor generate prin dezafectare/ demolare

- Analiza solului și luarea eventualelor măsuri de remediere

- Ecologizarea perimetrului fermei.

14.RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate, în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite APM Tulcea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediile: APM Tulcea şi GNM – Comisariatul judeţean TULCEA, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM TULCEA şi la primăria Babadag.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3. Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la APM TULCEA, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe măsurători, calcule sau estimări a următoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea. Creşterea intensivă a şeptelului şi acvacultură- Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor-(i) Cu 40.000 de locuri pentru păsări sau a porcilor, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi /substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (kg/an) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
| 74-82-8 | Metan (CH4) | 100.000 | - | - |
| 7664-41- 7 | Amoniac (NH3) | 10.000 | - | - |

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, împreună cu celelalte informaţii solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul anual de mediu

14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului ( date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la APM TULCEA.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la APM TULCEA, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an | - | - |
| 2. | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară | Nu | - |
| 3. | Evidenta gestiunii deșeurilor în conformitate cu Anexa 1, HG 856/2002 | Anual | Până la 30 ianuarie | Nu | - |
| 4. | Chestionarul statistic privind deșeurile generate/valorificate / eliminate | Anual | La solicitarea APM Tulcea | Da | - |
| 5. | Monitorizarea solului | anual | Ca parte a RAM | Nu | - |
| 6. | Monitorizarea emisiilor în aer aerului | anual | Ca parte a RAM |  |  |
| 7. | Monitorizarea calității apei | anual | Ca parte a RAM |  |  |
| 8. | Inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie | anual | Până pe 15 martie. | Da | - |
| 9. | Reclamaţii | Ori de câte ori apar | - | Nu | - |
| 10. | Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii | - | - | - |
| 11. | Plan de închidere definitiva (dezafectare a instalației) | Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare | - | - | - |
| 12. | Raportarea accidentelor de mediu. | Cu ocazia producerii | In 24 de ore de la producere |  |  |
| 13. | Raportarea investițiilor și cheltuielilor de mediu | lunar | Până pe data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară. |  |  |

Titularul activităţii este obligat să raporteze orice alte date solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului sau prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.

# 15.OBLIGAŢIILE TITULARULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

-modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

-modificări privind deţinătorul instalaţiei;

-măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a APM TULCEA.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă APM TULCEA, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean TULCEA:

-încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

-reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice APM TULCEA şi GNM – CJ TULCEA prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională „Apele Romane” Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea;

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă TULCEA;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

15.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC DIMAS ACTIV SRL, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la APM TULCEA şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.13. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul APM TULCEA sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.14. Respectarea cerinţelor legale prevăzute de:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- STAS 10009/1988 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

- Hotărârea de Guvern nr.621/2005, privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin M.M.P. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile și completările ulterioare;

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul M.A.P.M nr.1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 124/2003, privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Titularul/operatorul autorizaţiei integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare, cu toate modificările/completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare până la expirarea valabilităţii acestuia.

# 16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL      REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte ,,Planul de închidere a instalaţiei,, întocmit şi agreat de APM TULCEA. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel putin următoarele:

-planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

-orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

-măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

-eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

-oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

-demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

-dezafectarea depozitelor;

-determinarea gradului de afectare a solului;

-măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a ,,Planului de închidere,, şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului autorizaţiei.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean TULCEA şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului TULCEA

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizație conduce la suspendarea activității, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, A.P.M. Tulcea dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației integrate de mediu.

A.P.M. Tulcea își rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile și imisiile de poluanți datorate activității, în functie de evoluția procesului de transpunere a legislației Comunității Europene în legislația națională.