AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. …………./…………………….2020

Titularul autorizației: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

Locația activității: extravilan comuna Mihai Bravu, județul Tulcea

Categorii de activități conform Anexei 1 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități:

(i)  tratarea biologică

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1): 3821 (9002): Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1):  3700 (   9001): Colectarea și tratarea apelor uzate

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1): 4677 (5157): Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA

Emisă de: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Data emiterii:  07.09.2020

Valabilitate: Prezenta autorizație integtată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5, alin. (4) – ”Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială„ .

INTRODUCERE

Prezenta autorizație integrată de mediu conține ,,87” pagini și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2 din OUG nr. 75/19.07.2018 și Ordinului MM nr. 1171/2018).

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art. 17 din OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decât cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se aduca amplasamentul la o stare de depozit închis definitiv, conform conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cum modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz .

### Scopul autorizaţiei

Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

Reexaminarea şi actualizarea condiţiilor de autorizare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului se realizează în baza art. 21 din Legea nr. 278/2013, care prevede:

„Autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează şi, în cazul în care este necesar, actualizează condiţiile de autorizare, cel puţin în următoarele situaţii:

- poluarea produsă de instalaţie este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizaţia integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alţi poluanţi;

- din motive de siguranţă în funcţionare, este necesară utilizarea altor tehnici;

- este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

- prevederile unor noi reglementări legale o impun.”

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se aduca amplasamentul la o stare de depozit închis definitiv, conform conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cum modificările și completările ulterioare  și ale Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor ;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

1.1. Numele titularului : CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA.

1.2. Adresa sediului social: municipiul Tulcea, str. Păcii, nr.20,  jud. Tulcea;

1.3. Telefon: 0240511960;

1.4. Fax: 0240513071

1.5. E-mail: office@cjtulcea.ro

1.6. Numar de înregistrare la Registrul Comertului: CIF 4321607

1.7. Titularul activității /Operatorul: SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL

1.8. Obiectul autorizării:

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deșeuri inerte.

5.3. b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările si completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități:

(i) tratarea biologică,

1.9. Capacitatea autorizată:

STAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ (TMB) – 40.000 t/an

DEPOZIT DE DEȘEURI NEPERICULOASE – 30.000 t/an

1.10. Program de funcționare Luni – Vineri: 08.00-18.00

1.11. Amplasament și proprietatea terenului: amplasamentul este situat în partea centrala a județului Tulcea, în extravilanul localității Mihai Bravu,  la o distanță de cca. 1000 m de zona rezidențială a localității Mihai Bravu și 1000 m de zona rezidențială a satului Turda, în partea de Nord a drumului DJ 229.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Mihai Bravu este amplasat pe un teren aparținând domeniului public cu suprafața totală de 13,38 ha, dat în administrarea

Consiliului Județean Tulcea în baza HCL Mihai Bravu nr. 6/26.02.2010. Folosința terenului era „teren arabil” fiind situat în vecinatatea râului Taița, inclusiv stația de tratare mecano-biologică cu suprafața de 5,01 ha reprezintă suprafața proiectată.

Celula I are o suprafața de 2,1 ha și o capacitate de 181.755 mc - celula construită.

Vecinătăti:

- la Nord – teren Primăria Mihai Bravu tarla A213,

- la Est - teren Primăria Mihai Bravu tarla A213,

- la Sud – drum exploatare – pârâul Taița,

- la Vest – teren  sat Turda.

Localitățile învecinate sunt:

- la sud-est- localitatea Mihai Bravu la o distanță de cca. 1 km până la prima locuință;

- la vest-localitatea Turda la o distanță de 1 km până la prima locuință.

- la est -localitatea Satu Nou la o distanță de 2 km până la prima locuință.

- la nord-localitatea Lăstuni la o distanță de 7 km până la prima locuință.

Accesul se realizeaza din DJ 229 prin intermediul unui drum de exploatare cu lungimea de 700 m.

Coordonatele amplasamentului:

| Nr. Crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 787631.2488 | 391419.9563 |
| 2 | 787625.3809 | 391415.2463 |
| 3 | 787619.1593 | 391410.2524 |
| 4 | 787611.3929 | 391404.0162 |
| 5 | 787691.1021 | 391922.9072 |
| 6 | 787742.0058 | 391911.4354 |
| 7 | 787534.8348 | 391922.1029 |
| 8 | 787391.7091 | 391921.3662 |
| 9 | 787293.6321 | 391799.5660 |

2. TEMEIUL LEGAL

Urmare cererii adresate de CONSILIUL JUDEȚEA TULCEA cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea, înregistrată la APM Tulcea cu nr. 31/

06.01.2020, privind solicitarea emiterii autorizației integrate de mediu pentru obiectivul „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA” amplasat în com. Mihai Bravu, jud.Tulcea, în baza prevederilor legislației de mediu în vigoare; după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de Ord. MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, modificat și completat prin Ord. MMGA nr. 1158/2005 si Ord. MMP nr. 3970/2012;

APM TULCEA EMITE:

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU PENTRU

„CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA” amplasat în com. Mihai Bravu, jud. Tulcea

În desfășurarea activității, operatorul S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.

va respecta prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ord. MAPM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu ;

- Ordinul nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare ;

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare ;

- Ordinul MMGA nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- Ordinul nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozite de deşeuri;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase ;

- H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;

- Decizia 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European și a Consiliului ;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje ;

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- ORDIN  nr. 269/2019 din 20 martie 2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 235/07.03.2007  privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- HG   nr. 1132 / 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificarile și completările ulterioare;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr. 166/2006 privind înființarea "Registrului european al poluanților emiși si transferați";

- HG nr. 878/2005, privind accesul publicului la informația privind mediul;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordin MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Decizia de punere în aplicare (UE)2018/1147 a comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE a parlamentului European și a Consiliului

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată cu Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor

67/548/CEE si 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor periculoase , cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin MMP nr. 3299 /2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare  a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

- Ordin MAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică prind mediu de viață al populației, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- Ordinul MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea  Nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

3.1 Categoria de activitate, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.4. Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte.

5.3. b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități:

(i) tratarea biologică;

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | 30000 | t/an |
|  | 181 755 | mc |
| 5.3.b) | 40000 | t/an |

Conform Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, clasificarea activității este:

cod NFR (revizuit) 6.A.1

Conform H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului European 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați, activitățile se încadrează astfel:

Cod EPRTR: 5(4) – Depozitele care primesc 10 t/zi sau cu o capacitate totala de 25.000 t;

Cod SNAP 2: 0904

Încadrarea activității conform COD CAEN REV.2 (REV.1):

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1): 3821 (9002): Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1):  3700 (   9001): Colectarea și tratarea apelor uzate

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1): 4677 (5157): Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE

- Formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr. 1 la Ord. MMGA nr. 818/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, aprobat prin Ordinul MAPM nr. 36/2004;

- Certificat de înregistrare fiscală seria B nr.3309406 – CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA;

- Autorizație de Securitate la Incendiu nr. 938/16/SU-TL din 22.12.2016;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 33522  Mihai Bravu;

- Extras de carte funciara pentru informare nr. 33519 Mihai Bravu;

- Dovada publicării anunțurilor privind depunerea solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu (10 anunțuri în mass-media în perioada 06.01-15.01.2020;

- Dovada achitării tarifelor pentru verificarea/ analiza preliminară și propriu zisă a solicitării emiterii autorizației integrate de mediu;

- Acord de mediu nr. 20/15.11.2013 emis de ARPM Galați;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 111/13.07.2020 emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral  Constanța;

- Notificare nr. 15/242/29.06.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică  Tulcea;

- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale;

- Plan de intervenție rapidă în caz de situații de urgență;

- Plan de revizie instalații;

- Plan de închidere;

- Fișe de securitate ale substanțelor periculoase;

- Hotărârea nr.17 din 22.02.2013 privind darea în administrarea Consiliului Județean Tulcea;

- Contract nr. 155/02.04.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea și S.C. Iridex Grup Salubrizare S.R.L.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Acţiuni  de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat A.P.M. Tulcea;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din A.I.M.;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea de protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Operatorul are implementat și certificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, fiind administrat în sistemul ISO de către organismul de certificare SRAC, precum și un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS), după cum urmează:

- Certificat SR EN ISO 9001: 2015 nr.7089 din 03.04.2009;

- Certificat SR EN ISO 14001: 2015 nr. 2442 din 03.04.2009;

- Certificat ISO 14001: 2015  nr. RO-2442 din 03.04.2009

- Certificat SR OHSAS 18001: 2007;

5.1.8. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.9. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.10. Operatorul va asigura măsurile corective în cazul în care cerințele impuse de prezenta autorizație nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile  autorizației, trebuie declarate responsabilitatea și autoritatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 5.2.4. Titularul Autorizaţiei Integrate de mediu trebuie să aducă la cunoștința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii, conținutul și condițiile prezentei Autorizații.

### 5.2.5. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

  - Responsabilități

    - Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale operatorul prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

    - În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.4. Raportări

5.4.1. Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.2. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.4.3. Un raport privind îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Tulcea ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.).

5.4.4. Titularul autorizației /operatorul trebuie să păstreze în registre:

- înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, în cazul deşeurilor municipale; aceste date se introduc şi pe suport electronic tip bază de date;

- determinările pentru automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare.

5.4.5. Registrele și rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pe toată perioada de monitorizare şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.6. Operatorul depozitului, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite către APM Tulcea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

5.4.3. Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii, precum şi ca parte a RAM, conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

5.5. Notificarea autorităţilor

5.5.1. În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.2. Titularul activităţii/operatorul are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore:

- funcţionarea defectuoasă a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- modificările planificate în exploatarea instalaţiei.

5.5.3. În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

5.5.4. În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea în termen de 10 zile de la producere:

– încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate; – încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

– reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

– schimbarea operatorului instalaţiei;

– modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

– revizuirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

5.5.5. Prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile iniţiale producerii prejudiciului, conform principiului „poluatorul plăteşte”. Se vor efectua notificările ce se impun conform art. 10 şi art. 13 din O.U.G. nr. 68/2007, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare:

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului:

(1) În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea.

(2) Informaţiile pe care operatorul este obligat să le aducă la cunoştinţa autorităţilor, conform prevederilor alin.(1) se referă la: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente, elementele de mediu posibil a fi afectate, măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului, alte informaţii considerate relevante de operator.

(3) Măsurile preventive prevăzute la alin. (1), trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

(4) În termen de o oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează autorităţile prevăzute la alin (1) despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

(5) În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Tulcea despre: măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului, evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive, alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului:

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Tulcea despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

5.5.6. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

- Materiile prime și substanțe chimice necesare:

Principala materie primă este reprezentată de deșeurile nepericuloase recepționate în vederea tratării în stația TMB și depozitării în depozitul de deșeuri nepericuloase, conform codurilor din tabele:

Lista deșeurilor acceptate la stația TMB

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine |
| 20 01 38 | lemn altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deșeuri din piete |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specifiție |

Lista deșeurilor acceptate la depozitare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 | Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01) |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenti, altii decât cei specificați la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele mentionate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 01 99 | alte fracții, nespecificate |
| 20 02 | deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile care nu se încadrează în lista deșeurilor periculoase |
| 20 03 | alte deșeuri municipale |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |
| 19 | Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor |
| 19 05 | deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
| 19 08 | deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 17 | Deșeuri din construcții și demolări |
| 17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |

În ceea ce privește codurile acceptate la depozitare, codurile de 19 sunt cele rezultate atât din stația TMB de pe amplasament cât și din instalțtiile de tratare apă uzată iar cele din cod 17 09 04 sunt cele care pot fi acceptate ca material de acoperire.

Bilanț de materiale:

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate/ capacitate maxima | Mod de stocare | Proces tehnologic | Natura Chimică/Compoziție | Destinație |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deșeuri | >75 t/zi >10 t/zi | Spațiu special destinat | Stație TMB/ Depozitare finală | deșeuri municipale, deșeuri nepericuloase cuprinse în lista națională de deșeuri acceptate la depozitare în depozite de dețeuri nepericuloase, deșeuri periculoase stabile nereactive, care îndeplinesc condițiile de acceptare la depozitare in depozite de deseurine periculoase, conform Ordinului MMGA nr 95/2005 | Tratare TMB/ Depozitare finală |
| 2. | Motorină | Cca. 85 t/an | Rezervor metalic suprateran având capacítate de 9000 litri | Alimentarea utilajelor | produs petrolier | 100% în aer sub formă de gaze arse |
| 3. | Acid sulfuric | Cca. 4 t/an | Rezervor special | Epurare levigat | Substanță toxică și coroziva | 100% înglobat în levigat |
| 4. | Material biostabilizat (CLO) | Cca. 1700 to/an | Spațiu special destinat | Statie TMB | Deșeu biostabilizat | Acoperire deșeuri |
| 5. | Substanțe curățare membrane stație epurare (Cleaner Eco) | Cca. 1t/an | Rezervor special | Epurare levigat | Substanța iritantă | 100% înglobat în levigat |
| 6. | Agenți antiscalanți | Cca.1 t/an | Rezervor special | Epurare levigat | Substanța iritantă | 100% inglobat în levigat |
| 7. | Apa | Q igienico-sanitar= 2 mc/zi; Q spalare roti= 1,5 mc/zi; Q spalare pardoseli= 2,09 mc/zi. | Sursă subterană | Activități principale și conexe | - | 100% evacuat |
| 8. | Sol/material inert | Cantități variabile Cca. 10 000 mc | Pe amplasament | Acoperire deșeuri | Material inert | 100% înglobat în depozit |
| 9. | Lubrifianți/uleiuri | Cantități variabile în funcție de necesar Cca. 0.3 t/an | Recipiente adecvate conform fișelor tehnice | Funcționarea utilajelor | Produs iritant | Predare catre operatori autorizați |
| 10. | Hipoclorit de sodiu 10% | Cca.0.5 t/an | Recipiente adecvate conform fișei tehnice | Clorare apă | Substanță corozivă | 100% evacuat |
| 11. | Soluții/ substanțe de igienizare suprafețe | Cca.0.05 t/an | Recipiente adecvate conform fișei tehnice | Igienizare suprafețe de lucru | Produs iritant | 100% evacuat |
| 12. | Energie electrică | Cca.200 Mwh/an | rețea | Funcționare instalații | - | - |

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, tehnologic, se face din sursa  subterană, printr-un foraj H= 55 m, D = 250 M, Nhs = 38 m, Nhd = 55 m, echipat cu electropompă submerisibilă amplasat în partea de vest a incintei.

Rețeaua de distribuție are o lungime de 968 m și un diametru de 40 mm.

Coordonatele stereo pentru forajul de alimentare apă:

x (N) = 787268 m;          y (E) = 391771 m.

Necesarul de apă:

Q igienico-sanitar = 2 mc/ zi;

Q spălare roți = 1,5 mc/zi;

Q spălare pardoseli= 2,09 mc/zi.

Pentru consumul tehnologic de apă, constituit din spălare pardoseli hale, se vor folosi spălătoare sub presiune, care vor avea un consum de apa de 0,13-2,00 l/s.

Apa necesară pentru stingerea unor eventuale incendii este asigurată din 2 rezervoare fiecare cu capacitatea de 60 mc.

Volume și debite de apă autorizate:

Qzilnic mediu = 6,36 mc/zi

Qzilnic maxim = 8,59 mc/zi

V anual mediu=2.321,65 mc

Volumul minim de apă asigurat în sursa subterană este de 6,36 mc/zi.

Alimentarea cu apă se realizeaza prin următoarele echipamente:

- pompa de put- 1 buc.;

Q=1,64 l/s, H=70 mCA;

- debitmetru electromagnetic Dn=50 mm;

- modul compact de tratare (filtru automat pentru absorție fier și mangan) și instalație de clorinare;

- grup pompare apă pentru nevoi igienico-sanitare (1+1 electropompe);

Q=1 l/s, H=20 mCA; recipient hidrofor V=100 l- 1 buc.;

- grup pompare apă pentru nevoi incendiu (1+1 electropompe);

Q=10 l/s, H=60 mCA; recipient hidrofor V=1000 l- 1 buc.;

- separator de hidrocarburi 30l/s;

- grup pompare apă  pentru evacuare ape pluviale (1+1 electropompe);

Q=30 l/s, H=17 mCA;

Gospodăria de apă este compusă din următoarele:

- puț forat;

- rezervor de înmagazinare apă potabilă prefabricat, V= 3 mc;

- rezervor înmagazinare apă rezervă incendiu de capacitate 60 mc - 2 buc;

-         container tehnologic pentru : instalația de tratare apă și stația de pompare apă pentru nevoi igienico-sanitare.

Zona de protecție sanitară

Zona de protecție are forma pătrată cu latura de 20 m împrejmuita cu gard metalic cu înalțimea de 2,00 m în care este inclusă o poartă dublă cu deschiderea de 4,0 m.

Rețeaua de distribuție apă nevoi igienico-sanitare

Rețeaua de distribuție nevoi igienico-sanitare este realizată din conducte cu diametrul 50 mm și va deservi clădirea administrativă.

Căminele de vane pe rețeaua de distribuție

Căminele de vane sunt construcții îngropate în pământ, executate din beton armat, prevăzute cu base și coșuri de acces montate pe peretele căminului. La partea superioară, coșul de acces este prevăzut cu capac carosabil.

Rețeaua de distribuție apă pentru incendiu

Alimentarea rețelei de apă de incendiu se realizează din conductă de refulare a forajului de alimentare cu apă, printr-un by-pas.

Rețeaua de incendiu asigură de asemenea, alimentarea hidranților interior din hala de tratare mecanică și a incintei tehnice pentru ventilator.

În dreptul halei de tratare mecanice și a șopronului de maturare, pe rețeaua de incendiu sunt prevăzute racorduri cu șuturi speciale montate în interior pentru alimentarea cu apă a instalației de spălare cu jet de apă sub presiune.

7.1.2 Colectarea și evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se realizeaza în sistem separativ astfel:

• Sistemul de colectare ape uzate este format din următoarele componente:

- conductă canalizare De 250 mm PEID PN 10-120 m;

- conductă colectoare De 315 mm PEID PN 10-140 m;

- conductă De 75 mm PEID PN 10-97 m;

- conductă perforată de drenaj De 250 mm PEID PN 10-640 m;

- rețea canalizare ape reziduale;

- rețea canalizare ape menajere;

- cămine ape reziduale;

- cămine ape menajere;

- guri de scurgere reziduale;

- vane de izolare DN 250mm din PEID - 4 buc.;

- cămine levigat - 4 buc.;

- pompă submersibilă levigat- 4 buc.;

- podeț din beton acces cămine levigat- 4 buc.;

- rigola prefabricate din beton celula 1- 672 m;

- spălătorie cu jet stație TMB - 2 buc.;

- bazin de retenție levigat:  310 mc;

- bazin de retenție levigat: 30 mc.

##### Canalizarea apelor uzate menajere

Apele menajere provenite de la pavilionul administrativ (grupuri sanitare) sunt preluate prin tronsoane cu d=110 mm și d= 125 mm și duse spre cămine de racord canalizare, mai departe prin tronsoane cu d=160 mm, d=250 mm și d= 315 mm către un colector de canalizare PVC Dn 20 cm și conduse gravitațional la bazinul delevigat și stația de epurare ape uzate. Apele menajere provenite de la clădire intervenție utilaje sunt preluate prin tronsoane cu d=110 mm și duse spre căminul de racord canalizare, mai departe prin tronsoane cu d=160 mm, d=250 mm și d= 315 mm către un colector de canalizare și conduse gravitațional la bazinul de levigat și stația de epurare ape uzate.

Pe colector au fost prevăzute cămine de vizitare la schimbările de direcție. Căminele de vizitare sunt construcții subterane din elemente prefabricate din beton, cu etanșare cu garnitură de cauciuc.

- Colectarea apelor pluviale

Sistemul de canalizare ape pluviale este format din:

• rigola prefabricate din beton 668 m;

• conducta Dn 800 mm de 20 m (între șanț perimetral și bazin retenție ape pluviale);

• conducta Dn 800 mm de 42 m (sub rampă de acces în celula și sub drum);

• conducta Dn 800 mm de 22 m (subtraversare pe sub drum);

• rețea canalizare ape pluviale;

• cămine ape pluviale;

• rigola colectare ape pluviale;

• guri de scurgere ape pluviale;

• podeț din beton- 1 buc.;

• stație de pompare ape pluviale;

• bazin de retenție din beton armat pentru retenția și pomparea apelor pluviale curate cu V= 1410 mc.

Apa meteorică provenită de pe suprafața celulei de depozitare este colectată prin

intermediul a trei sisteme, astfel:

• colectarea apei meteorice convențional curate provenită de pe suprafața exterioară a digului aferent celulei de depozitare se face prin intermediul șanțurilor de pământ amplasate la baza acestuia și apoi evacuare în bazinul de retenție ape pluviale;

• colectarea apei meteorice drenată de pe suprafața interioară a celulei de depozit, reprezentând apa cu potențial contaminat (levigat) se face prin intermediul stratului de drenaj și a conductelor de drenaj;

• colectarea apei din zona interioară a celulei de depozit, se realizează prin colectoarele de canalizare levigat și se evacuează în stația de epurare.

Epurare ape uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate din tratarea mecanică este colectată în instalația interioară de canalizare și se descarcă apoi în sistemul de canalizare prin cămine de vane. De aici, vor fi direcționate către bazinul de stocare levigat și apoi către stația de epurare.

Apele uzate rezultate din tratarea biologică se colectează într-un sistem de drenaj format din rigole de beton în care au fost pozate tuburi de drenaj. Rigolele sunt amplasate câte 4 în fiecare padoc, la capătul aval fiind prevăzute cu bașe sifonate care să nu permită aerului să iasă. În exterior este prevăzută o rigolă exterioară care preia eventualele scurgeri de levigat de sub brazde. Levigatul colectat este retransmis în bașă, de aici printr-un prea- plin în rețeaua de colectare și mai departe către stația de epurare prin canalizarea pentru ape tehnologice.

Apa uzată rezultată din igienizarea pardoselii în zona de maturare este colectata prin pante adecvate pardoselii și descărcate ulterior în rețeaua de canalizare levigat și apoi, în stația de epurare existentă pe amplasament.

##### Bazinul de retenție a levigatului

Volumul util al bazinului de retenție a levigatului, incluzând și volumele aferente consumului tehnologic și menajer este de 166.20 mc.

Construcția bazinului de retenție levigat, este tip cheson circular din beton armat, turnat monolit, cu diametrul interior de 6,00 m și înălțimea totală de 11,55 m. Pentru situația suplimentării cantității de levigat rezultată, a fost prevăzut un al doilea bazin de retenție levigat cu capacitatea de 30 mc (rol de preluare cantitate suplimentară de levigat).

Capacitatea stației de epurare a levigatului generat în cadrul activității de depozitare, a apei menajere provenite din clădirea administrativă și zona de intervenții utilaje, a apei de spălare din zona desortare și TMB și a levigatului produs de instalația TMB este de 24,50 mc/zi.

Echipamentul de epurare este instalat într-un container cu dimensiunea de 12,00 x 2,50 m și 2,60 m înălțime, ventilat și încălzit, și asigură o funcționare de 24 h/zi.

Instalația de epurare are următoarele componente:

- Panoul de control local;

- Sistemul de distribuție a curentului de joasă tensiune;

- Control procesor;

- Panou de control;

- Dispozitive de măsurare;

- Pompă de înaltă presiune;

- Secțiunea de module cu osmoză inversă cu pompă liniară;

- Valvele de control a presiunii;

- Tancuri de stocare permeat cu pompă de spălare cu permeat;

- Tancuri de curățare cu pompa de spălare;

- Valvele de control pneumatic;

- Conducte (materiale de joasă presiune: PVC, materiale de înaltă presiune: oțel 1.4571);

- Sistemul de furnizare a aerului sub presiune;

- Sistemul de dozare a agenților de curățare.

Stația modulară compactă de epurare cu osmoză inversă are o capacitate de 24,5 mc/zi în prima fază și posibilitatea de extindere a capacității, iar randamentul tehnologiei de osmoză inversa va fi de 95%.

Descărcarea permeatului: debitul mediu de permeat (după epurare) provenit din zona de depozitare este descărcat în bazinul de retenție a apelor pluviale cu capacitatea de 1410 mc, de aici în separatorul de produse petroliere și apoi în Pârul Taița. Lungimea conductei de evacuare a apelor convențional curate evacuate din separatorul de produse petroliere în pârâul Taița este de 170 m.

##### Descărcarea concentratului:

Concentratul este pompat în rezervorul cilindric semiîngropat amplasat în imediata vecinătate a stației de epurare. La un ciclu de tratare cantitatea de concentrat rezultată reprezintă circa 23% din cantitatea de levigat intrată în stație.

Concentratul rezultat din procesul de epurare - 2054 mc/ an este descărcat într-un bazin de 20 mc și de aici transportat în vederea incinerării la un operator autorizat.

##### Rigole prefabricate din beton

Rigolele amplasate la baza digului perimetral aferent celulei de depozit sunt realizate din casete prefabricate din beton, având secțiune trapezoidală, fiind destinate colectării și transportului apei de ploaie convențional curate colectate de pe suprafața digului și a celulelor acoperite.

Dimensiunile rigolei sunt:

- lățimea bazei mici: 0,50 m;

- lățimea bazei mari: 1,50 m;

- pantele taluzelor: 1:1;

- adâncimea: 0,50 m.

În bazinul de retenție a apelor pluviale sunt colectate:

- ape pluviale din zonele tehnice, platforme si dumuri;

- ape meteorice convențional curate provenite de pe suprafața exterioara a digului aferent celulei de depozit;

- permeatul evacuat din stația de epurare.

Din bazinul de retenție a apei convențional curate, apa este evacuată în separatorul de produse petrolire și apoi prin intermediul unei conducte de refulare în Râul Taița.

##### Separatorul de hidrocarburi

Apele pluviale colectate de pe suprafața platformelor tehnice și parcari sunt captate printr-o rigolă cu o lungime de 174 m.

Apele pluviale și apele evacuate din stația de epurare sunt descărcate în bazinul de retenție ape pluviale și apoi trecute prin separatorul de produse petroliere înainte de evacuarea în râul Taița

Separatorul de hidrocarburi este dimensionat pentru un debit Q= 40 l/s. Instalația de separare este impermeabilizată la interior cu un strat protectiv rezistent la hidrocarburi. Toate echipamentele sunt prevăzute cu element de coalescență și dispozitiv de închidere automată pentru blocarea evacuării, în cazul în care se atinge capacitatea maximă de stocare a lichidelor ușoare. Accesoriile constau în tubul de prelevare, trusă de prelevare probe și dispozitivul de închidere automată.

Alimentarea cu energie electrică: se face din rețeaua existentă în zonă pe baza de contract. Pe amplasament se regăsește și un post de transformare.

Alimentarea cu motorină: se face de la rezervorul metalic de motorină existent pe amplasament de capacitate 9000 litri, prevăzut cu pompă și pereți dubli, cu cuvă de retenție, amplasat pe suprafața betonată.

Aprovizionarea cu motorină pentru rezervorul metalic existent pe amplasament se face prin distribuitori autorizați, pe baza de comandă.

Asigurarea agentului termic

Spațiul administrativ este încalzit cu ajutorul unei centrale formată din două cazane de încalzire care vor funcționa cu energie electrică și vor avea o putere termică de 57.6 kW fiecare. Centrala termică este electrică și nu este prevazută cu coș de evacuare gaze.

Coordonate STEREO 70 pentru centrala termică: X 787581.4546,     Y 391473.5552

Centrala este prevăzută cu:

- corp de încalzire izolat termic                
- unitate electronică de control                
- pompă de circulație

- vas de expansiune 
- manometru                
- filtru de apă                
- supapă de siguranță 2.5 bar/ 1/2"                
- carcasa din tablă de oțel vopsită electrostatic

Instalații de climatizare

În cadrul corpului administrativ pe timp de vară, climatizarea este asigurată cu ajutorul aparatelor de aer condiționat.

În cadrul Stației TMB, pentru evitarea condensului pe tubulatura și filtrul de desprăfuire, pe timpul iernii se asigură încalzirea spațiului tehnic printr-o instalație de încălzire care cuprinde o baterie electrică montată pe tubulatura între ventilator și intrarea în biofiltru, asigurându-se o temperatura de min. 5 °C la intrarea în biofiltru.

Captarea și arderea biogazului rezultat din depozit.

Sistemul de management al gazului va fi instalat ulterior începerii activității, după apariția gazului de depozit, și va fi dezvoltat etapizat, pe măsura apariției gazului de depozit, asigurând colectarea, tratarea și arderea gazului în mod corespunzător cerințelor legislative în vigoare.

Gazele de depozit se vor capta și se vor evacua controlat din masa deșeurilor conform proiectului tehnic, cu respectarea Ordin M.M.G.A. nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Drumuri și platforme interioare: căile de acces și platforma de staționare din incintă sunt executate din beton. Au fost prevăzute drumuri de acces cu două benzi carosabile, câte una pe sens atât pentru stația de tratare mecano biologică cât și pentru zona de depozitare.

Imprejmuirea amplasamentului: incinta amplasamentului s-a împrejmuit cu un gard de înălțime 2.30 m.

7.1.3. Ape subterane

Principalele surse de poluare a apei subterane și poluanții caracteristici pot fi reprezentate de:

• operarea necorespunzătoare a instalațiilor existente pe amplasament;

• manevrarea si stocarea necorespunzatoare a substantelor chimice;

• manevrarea si stocarea necorespunzatoare a materiilor prime/auxiliare;

• gestionarea necorespunzatoare a deseurilor receptionate/rezultate din activitatile desfasurate in obiectivul analizat;

• evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate;

• avarii ale sistemului de canalizare;

• avarii ale sistemului de impermeabilizare;

• bazinele colectoare ape uzate existente pe amplasament;

• poluantii generati de traficul auto intern.

Conformarea cu cerințele BAT pentru utilizarea apei

În desfășurarea activității se va avea în vedere reducerea consumului de apă proaspătă aplicând următoarele recomandări BAT:

- contorizarea lunară a consumului de apă potabilă și înregistrarea datelor într-un registru special privind consumul de utilități;

- urmărirea permanentă, detectarea scurgerilor și repararea imediată a defecțiunilor constatate.

- operatorul are obligaţia realizării unui studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani. Prima raportare în RAM aferent anului 2023. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienței utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

7.2 UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI

Alimentarea cu energie electrică pe amplasament se face din rețeaua existentă în zonă pe baza de contract. Pe amplasament se regăsește și un post de transformare.

Consumul de energie este contorizat, acesta fiind de cca. 200 Mwh/an

Eficiență energetică

Obligațiile titularului privind conformarea cu cerințele BAT de utilizare eficientă a energiei termice și electrice sunt:

- Utilizarea energiei termice și electrice cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Analiza oportunităților pentru reducerea energiei utilizate si creșterea eficientei energetice;

- Urmărirea periodică și înregistrarea cantității de energie consumată;

- Izolarea corespunzătoare a clădirilor și a birourilor necesare desfășurării activităților pe amplasament pentru diminuarea necesarului de energie pentru încălzire;

- Iluminarea spațiilor  cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

- Realizarea unui plan de eficiență energetică care să identifice și să evalueze toate tehnicile de eficiență energetică, aplicabile activității desfășurate pe amplasament;

- Stabilirea anuală a unor indicatori cheie de performanță energetică;

- Operatorul instalației va menține și utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;

- Operatorul instalației va înregistra anual consumul total pentru energie și ape utilizate pe amplasament. Cifrele vor fi revizuite periodic în cadrul fiecarui raport Anual de Mediu, pentru fiecare instalație în parte și se vor raporta ca parte la raportului Anual de Mediu;

- Transportul cu benzi transportoare în locul celui pneumatic;

- Valve automate pentru filtru aer exhaustor al TMB;

- Utilizarea transportului gravitațional al levigatului pentru diminuarea consumului de energie;

- Asigurarea verificărilor și intreținerilor periodice ale echipamentelor;

- Asigurarea deplasărilor minime ale vehiculelor pe amplasament și oprirea motoarelor în momentul staționării;

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2024.

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Dotări

CMID Mihai Bravu este amplasat pe un teren aparținând domeniului public cu suprafața totală de 13,38 ha, dat în administrarea Consiliului Județean Tulcea în baza HCL Mihai Bravu nr. 6/26.02.2010.

Pe amplasamentul CMID Mihai Bravu se regăsesc următoarele instalații de gestionare a deșeurilor:

- Stație de tratare mecano-biologică cu o capacitate proiectată de 40.000 t/an respectiv 109 t/zi.

- Depozit de deșeuri, clasa b - depozit de deșeuri nepericuloase cu o capacitate proiectată de 30000 t/an, 117 t/zi.  Celula I cu o suprafață de 2,1 ha și o capacitate de 181.755 mc.

CMID Mihai Bravu va deservi populația și agenții economici din următoarele zone de colectare: Zona 2 Mihai Bravu, Zona 3 Măcin și respectiv, Zona 4 Delta Dunării și municipiul Tulcea doar pentru tratarea deșeurilor biodegradabile în cadrul TMB.

| Zona | Localități urbane | Localități rurale (comune) |
| --- | --- | --- |
| Zona 2 – Mihai Bravu | Isaccea și Babadag | Luncavița, Niculițel, Somova, Topolog, Casimcea, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele, Frecăței, Hamcearca, Horia, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Valea Teilor, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Valea Nucarilor. |
| Zona 3 – Măcin | Măcin | Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Văcăreni. |
| Zona 4 – Delta Dunării | Sulina | C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Maliuc, Pardina, Sfântu Gheorghe, Ceatalchioi |

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Mihai Bravu are în componență următoarele instalații și echipamente principale:

- zona de acces, zona de staționare, împrejmuire cu gard;

- cântar și echipament de înregistrare a cantităților de deșeuri, birou de intrare, zona de livrare a cantităților mici de deșeuri;

- echipamente de verificare și prelevare a probelor de deșeuri, laborator;

- echipament de monitorizare a radioactivității: monitor portabil de detecție a radiațiilor tip radiodebitmetru;

- drumuri interioare;

- garaj, atelier și locuri de parcare pentru utilaje;

- echipament de curățare a roților utilajelor de transport;

- birouri administrative, vestiare și grupuri sanitare.

- Echipamente administrative:

Poarta de acces și sistem de pază și supraveghere

Intrarea în incinta CMID Mihai Bravu se face prin intermediul unei porți de acces din plasă de oțel cu înălțimea de 2,00 m, având  lățimea de 8,00 m, fiind prevazută cu  dublă deschidere.

Aceasta poartă reprezintă singura poartă de acces în cadrul CMID Mihai Bravu la cca. un metru în interior sunt amplasate două bariere de acces automate cu lungimea de 4,0 m fiecare.

Incinta este împrejmuită perimetral cu ajutorul unui gard realizat din plasă de oțel de 2,30 m și perdea vegetală.

Sistem de supraveghere care prezintă următoarele caracteristici:

- amplasamentul este îngrădit cu gard din plasă de oțel, cu înălțimea de 2,30 m;

- poarta de acces din plasă de oțel cu înălțimea de 2,00 m, având  lățimea de 8,00 m, fiind prevazută cu  dublă deschidere și  cu sisteme de închidere și asigurare;

- panouri de avertizare montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafața depozitului este interzisă»;

- panouri de avertizare asupra interdicțiilor legate de fumat și de foc;

- panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video»;

- instalații de alarmă în caz de acces neautorizat;

- sistem de supraveghere video care permite păstrarea înregistrărilor pentru cel puțin 7 zile; sistemul de supraveghere este un sistem compus din camere video dispuse în cadrul amplasamentului, la fiecare instalație de tratare deșeuri în parte, la intrarea/ieșirea din locație.

Echipament de cântărire (pod basculă)

La intrarea în incinta CMID Mihai Bravu, imediat dupa poarta de acces a fost prevăzut  un cântar pentru autovehiculele care aduc deșeuri, prin care se stabilește cantitatea de deșeuri recepționate și expediate din incintă.

Acesta are capacitatea maximă de cântărire de 60 tone, lungimea L = 18,0 m și lățimea  l= 3,0 m.

Utilajele sunt dirijate obligatoriu către cântar (prin marcarea traseului, garduri, panouri, bariere). Cântarul este conectat la un sistem de înregistrare a cantității de deșeuri care intră/iese în/din amplasament.

Clădire administrativă: Sc =163.51mp

Cladirea administrativă este amplasată aproape de zona de acces, lângă cântar și cuprinde: camera de control acces și cântar, birouri, vestiare, grupuri sanitare, spații de igienizare (spălătoare și dușuri), cabinet de prim ajutor, spații tehnice (centrala termică), spații administrative, laborator.

Facilitati pentru verificarea deșeurilor, laborator analize și stație meteo: Sc =21.43 mp

În vederea stabilirii parametrilor fizico-chimici ai deșeurilor, în interiorul pavilionul administrativ a fost realizat un laborator de analize dotat cu aparatură specifică de laborator (balanță tehnică/analitică, etuva, conductometru, pH-metru, microscop, spectrofotometru, sticlărie și mobilier de laborator, radiodebitmetru, etc.),  inclusiv cu echipament pentru recoltat probe.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu din zona depozitului de deșeuri, în pavilionul administrativ a fost montată o stație de măsurători și monitorizare meteorologică pentru măsurare precipitații, temperatură, umiditate, vânt (valori medii, maxime, minime). Aceasta are o  interfață digitală și senzori de masură de precizie ridicată.

Amplasamentul este dotat cu monitor portabil de detecție a radiațiilor tip radiodebitmetru.

Spațiu de stationare (stocare temporară ) deșeuri neconforme: Sc =220 mp

După zona de acces este amenajată o zonă de securitate betonată pentru deșeurile care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt corespunzatoare sau tipurile respective de deșeuri nu sunt incluse în lista prevazută de autorizația de mediu).

Dacă deșeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează imediat generatorul și autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deșeurile răman în zona de securitate.

Capacitatea de stocare temporară în zona de securitate este de cca. 110 tone. Deșeurile vor fi stocate pe suprafața betonată, în recipientele în care au fost transportate, până la aplicarea măsurilor decise de către autoritatea competentă.

Drumurile din incinta depozitului

În incinta CMID MIHAI BRAVU este asigurat accesul la compartimentele de  depozitare și la facilitățile existente pe amplasament prin amenajarea drumurilor tehnologice betonate cu fundație din balast de cca. 0,25 m grosime. Zonele de circulație între cântar, zona de control și zona de livrare a cantităților de deșeuri sunt betonate.

Drumul perimetral care asigură accesul pe timpul funcționării către celulele de depozitare, controlul gardului,  controlul și întreținerea rigolei perimetrale de colectare a apei din precipitații, controlul taluzului final al depozitului, controlul și întreținerea conductelor pentru levigat, controlul și întreținerea sistemului video de supraveghere perimetrală. Drumul perimetral este cu dublu sens având o lățime de cca. 6 m. și  prevăzut pe părțile laterale cu rigole pentru colectarea apelor din precipitații.

Drumul de acces în incinta depozitului este asfaltat, cu dublu sens, având o lățime de cca.7 m.

Drumul de acces către zona de depozitare se realizează prin dublu sens, cu o lățime de cca. 6 m.

Drumul pentru compactor și alte utilaje cu șenile este realizat separat, cu o lățime de 5 m, iar stabilitatea sa este controlată cu regularitate.

Zona de spălare roți

În zona de amplasare a containerelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor din incinta depozitului, se află o instalație de spălare a roților autocamioanelor care  părăsesc incinta.

Aceasta instalație are următoarele componente:

- Sistem de spălare cu jeturi de mare presiune;

- Senzori detectare prezență autocamion;

- Panouri verticale metalice pentru amplasarea sistemului de spălare;

- Decantor îngropat;

- Pompă de ridicare a presiunii;

- Racord la rețeaua de alimentare din incintă;

- Racord la rețeaua de canalizare din incintă;

- Racord la rețeaua electrică din incintă.

Adiacent instalației de spălare este montat un separator de hidrocarburi cu capacitatea de cca. 80 l/s.

Stație mobilă de carburant

În zona de amplasare a containerelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor din incinta depozitului, se află o stație de alimentare cu carburant (motorină) a utilajelor care  vor deservi CMID Mihai Bravu.

Această stație mobilă are un  volum util de 9000 l și are următoarele caracteristici:

- Rezervor cu pereți dubli;

- Afișaj digital;

- Senzor scurgere combustibil;

- Cuvă de retenție pentru preluare scurgeri accidentale de combustibil.

Pe amplasament se mai află o stație mobilă de motorină care are un volum util de  5000 l care este în conservare și are următoarele caracteristici:

- Rezervor cu pereți dubli;

- Senzor scurgere combustibil;

- Cuvă de retentive pentru preluare scurgeri accidentale de combustibil.

Spațiu de intreținere a vehiculelor.

În cadrul CMID Mihai Bravu există un spațiu de întreținere vehicule (atelier auto) cu Sc =189.45 mp prevăzut cu suprafață betonată. În acest spațiu se execută activități de verificare, control și mentenanță a  echipamentelor din dotare: înlocuire ulei de motor, înlocuire ulei de transmisie și/sau hidraulic, schimbare anvelope, înlocuire filtre.

Pe amplasament se găsesc următoarele utilaje:

- Vehicule transport și manipulare containere: 4 buc.;

- Incărcător frontal: 3 buc.;

- Compactor : 1 buc.

Spațiu de parcare:  Sc = 150 mp

Zona destinată parcării autovehiculele  personalului este o suprafață betonată.Apele pluviale colectate de pe suprafața acesteia sunt captate printr-o rigolă cu o lungimea de 174 m și conduse la bazinul de retenție ape pluviale, de aici în separatorul de produse petroliere fiind apoi evacuate în râul Taița.

Zona de utilitate

Zona de utilitate publică care cuprinde următoarele:

- platforma betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu deșeuri periculoase din deșeurile menajere (ajunse accidental în acestea) cu suprafața de 125 mp; Depozitarea temporară se va efectua pe sortimente în containere specifice și etichetate conform tipului de deșeu, având dimensiuni cuprinse între 2 - 48 mc. Capacitatea de stocare temporară a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere este de cca. 50 tone, depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim un an.

- platforma betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu deșeuri voluminoase pe care sunt amplasate 3 containere de 14 mc; Depozitarea temporara se va efectua pe sortimente în cele 3 containere de 14 mc specifice și etichetate conform tipului de deșeu. Capacitatea de stocare temporară a deșeurilor voluminoase este de cca. 60 tone, depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim un an.

- platforma betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu DEEE cu suprafața de 300 mp. Depozitarea temporară se va efectua pe sortimente în containere specifice și etichetate conform tipului de deșeu, având dimensiuni cuprinse între 2 - 48 mc. Capacitatea de stocare temporară a DEEE  este de cca. 100 tone, depozitarea temporară realizându-se pentru o perioada de maxim un an.

Conform contractului de delegare, CMID va primi accidental fluxuri speciale de deșeuri din deșeurile municipale cum sunt: deșeuri menajere periculoase, DEEE și voluminoase. Deșeurile vor fi recepționate direct în Zona de utilitate publică, pe coduri distincte aferente fiecarui tip de deșeu. Deșeurile recepționate sunt depozitate temporar în cadrul amplasamentului în containere adecvate, în vederea livrării către operatori economici autorizați pentru tratarea/reutilizarea/valorificarea/ reciclarea/ eliminarea acestora.

Instalații de tratare a deșeurilor menajere

Stația de tratare mecano-biologică (TMB)

Stația de tratare mecano-biologică are o capacitate proiectată de 40.000 t/an, 109 t/zi. Aceasta va deservi populația și agenții economici din următoarele zone de colectare: Zona 2 Mihai Bravu, Zona 3 Măcin și respectiv, Zona 4 Delta Dunării și fracția biodegradabilă din municipiul Tulcea.

Caracteristicile principale ale stației TMB Mihai Bravu:

| Parametru | UM | Parametrii tehnici aproximativi |
| --- | --- | --- |
| Intrare TMB | Tone/an | 40 000 |
| Cantitate de tratat/zi lucratoare | Tone/zi | 109 |
| Refuz de sitare 20% | Tone/an | 8000 |
| Intrare TMB dupa sitare | Tone/an | 32000 |
| Reducere de masa 35 % | Tone/an | 11200 |
| Intrare in etapa de maturare | Tone/an | 20800 |
| Reducere de masa 5 % | Tone/an | 1040 |
| Rezultat material biostabilizat CLO | Tone/an | 19760 |
| Material biodegradabile deviat de la depozitare | Tone/an | 25753 |
| Numar de biocelule | Buc | 9 |

Dotarile stației TMB Mihai Bravu:

- buncăr de primire;

- tocător;

- bandă deferare;

- bandă de alimentare;

- tambur rotativ (ciur);

- containere rolo de colectare refuz;

- nouă biocelule;

- sisteme aerare intensivă;

- bazin retenție levigat provenit atât de la stația TMB cât și de la depozit, ape uzate menajere și ape uzate tehnologice;

- încarcătoare frontale;

- camion cu macara pentru transport containere.

- Hala de tratare mecanică are o suprafață de 1400 mp, este o construcție metalică în care sunt amplasate linia cu utilaje și echipamente.

În zona aferentă stației TMB Mihai Bravu este construită o platformă betonată pentru trafic greu cu suprafața de 7264,39 mp.

Stația TMB Mihai Bravu este prevazută cu:

- zona de recepție și pregătire deșeuri pentru biostabilizare cu o capacitate de stocare temporară până la intrarea în TMB  de cca. 600 tone;

- zona de tratare biologică a deșeurilor - etapa 1;

- zona de maturare (etapa 2) și expeditie;

- sistem de alimentare cu apă și canalizare.

Zona de tratare biologică

- Dimensiuni biocelule/gramadă de compostare: L= 30 m; B=8 m; b= 2 m; H= 3 m;

- Volum gramadă de compostare: 543 mc;

- Număr de zile pentru umplerea fiecărei biocelule: 2,2 zile

- Număr de zile în care fracțiunea umedă rămâne în grămezi: 28 zile;

- Număr de zile fermentare/an: 365 zile; zile de fermentare pe ciclu: 28 zile.

- Numărul de zile în care biocelula primește deșeuri: 260 zile

- Cicluri de tratare anual pentru fiecare biocelulă: 13 cicluri/an.

- Zona de maturare

- Dimensiuni gramada de maturare: L= 29 m; B=5 m; b= 2,4 m; H= 2 m.

- Volum gramadă de maturare: 215 mc;

- Număr de zile pentru umplereaă: 1,1 zile

- Număr de zile în care fracțiunea umedă rămâne în grămezi: 15 zile;

- Număr de zile maturare/an: 365 zile;

- Numărul de zile în care se primește material: 260 zile

- Cicluri de tratare anual pentru fiecare padoc: 24,3 cicluri/an.

- Numarul de grămezi: 10

Depozitul de deșeuri nepericuloase

Depozitul de deșeuri este clasa b) – depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificării din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările ulterioare.

Caracteristicile tehnice generale ale Celulei I din cadrul depozitului sunt:

- suprafața ocupată este de 2,1 ha.

- volumul util total este de cca. 181755 mc;

- capacitate de depozitare: 177446 to;

- durata totală de funcționare anticipată este de aprox. 6 ani;

- durata perioadei de monitorizare post-închidere: minimum 30 de ani;

- depozitul va deservi zonele de colectare: 2 - Mihai Bravu, 3 - Măcin și 4 - Delta Dunării, respectiv o populație de 150.881 de locuitori (reprezentând cca. 63% din populația județului).

Caracteristicile tehnice ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Mihai Bravu:

| Celula nr. | Suprafața la baza (ha) | Cantități depozitate (tone) | Volum util deșeu (mc) | Materil acoperire biostabilizat TMB (mc) | Capacitate celulă (mc) | Durata de exploatare (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2,1 | 177.446 | 173.609 | 8146 | 181.755 | 6 |

Instalațiile pentru tratarea reziduurilor generate de gestionarea deseurilor

- Instalația pentru colectarea și tratarea apelor uzate tehnologice și a levigatului

Sistemul de colectare ape uzate este format din următoarele componente:

- conductă canalizare De 250 mm PEID PN 10-120m;

- conductă colectoare De 315 mm PEID PN 10-140m;

- conductă De 75 mm PEID PN 10-97m;

- conductă perforată de drenaj De 250 mm PEID PN 10-640m;

- rețea canalizare ape reziduale;

- rețea canalizare ape menajere;

- camine ape reziduale;

- camine ape menajere;

- guri de scurgere reziduale;

- vane de izolare DN 250mm din PEID – 4 buc.;

- camine levigat-4 buc.;

- pompa submersibilă levigat- 4 buc.;

- podeț din beton acces cămine levigat- 4 buc.;

- rigola prefabricate din beton celula 1- 672 m;

- spălătorie cu jet stație TMB- 2 buc.;

- bazin de retenție levigat: 310 mc

- bazin retenție levigat: 30 mc.

Stația de epurare a levigatului generat în cadrul activității de depozitare, a apei menajere provenite din clădirea administrativă și zona de intervenții utilaje, a apei de spălare din zona TMB și a levigatului produs de instalația TMB. Stația de epurare este o stație cu osmoză inversă cu  o capacitate de 24,5 mc/zi în prima făza și posibilitatea de extindere a capacității (dacă va fi necesar), iar randamentul tehnologiei de osmoză inversă este  de 95%.

Echipamentul de epurare este instalat într-un container cu dimensiunea de 12,00 x 2,50 m și 2,60 m înălțime, ventilat și încălzit și va asigura o funcționare de 24 h/zi.

Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit

Operatorul va dezvolta și instala etapizat sistemul de management al gazului care va fi instalat ulterior începerii activității, după apariția gazului de depozit, și va fi dezvoltat etapizat, pe măsura apariției gazului de depozit, asigurând colectarea, tratarea și arderea gazului în mod corespunzator cerintelor legislative în vigoare.

Instalarea puțurilor de gaz se va efectua după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m. Baza puțului va fi amplasată la cel puțin 2 - 3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Colectarea activă a gazelor se estimează să înceapă la finalul anului trei de operare a depozitului. Puțurile pentru extracția gazului de depozit vor fi poziționate uniform în masa de dșseuri, la o distanță egală între ele, de maxim 50 m și pe cât posibil simetric. Pentru Celula I se estimeaza un număr de cca. 10 puțuri de gaz.

Sistemul de gestionare a gazelor din depozit va cuprinde următoarele elemente:

- puțuri de colectare;

- rețeaua de conducte de transfer al biogazului;

- stațiile de colectare a biogazului;

- conducta principală de biogaz (conducta perimetrală);

- unitatea de ardere.

8.2 Flux tehnologic

Activitățile care se desfășoară în cadrul CMID Mihai Bravu au drept scop realizarea:

- Tratării și eliminării deșeurilor nepericuloase

- Recuperării materialelor reciclabile sortate

- Comerțului cu ridicata al deșeurilor și resturilor

și se vor realiza prin intermediul stației de tratare mecano-biologică cu o capacitate de 40.000 t/an și a depozitului de deșeuri nepericuloase cu capacitatea de depozitare de 30000 t/an.

8.2.1 Flux tehnologic în stația TMB:

- Recepția preliminară a deșeurilor: verificare documente însoțitoare, cântărire;

- Primire/receptive vizuală/depozitare temporară;

- Tratare mecanică: tocare, extragere metale, sitare;

- Tratare biologică: Faza 1 de descompunere intensă și Faza 2 de maturare.

Recepția preliminară are loc în zona de cântar de la intrarea în CMID Mihai Bravu și constă în: verificarea documentelor de proveniență; cântărirea transportului; înregistrarea intrărilor.

Recepția vizuală/depozitarea temporară începe atunci când deșeurile sunt descărcate pe pardoseală în zona special amenajată (suprafața efectivă de 500 mp; volum de depozitare temporară = cca. 1550 mc). Încărcătorul frontal așează deșeurile sub formă de gramadă, separat deșeurile reziduale și separat deșeurile verzi. Înălțimea totală a grămezii nu va depăși 2.7-3 m.

Alimentarea buncărului instalației se realizează cu ajutorul încărcătorului frontal, deșeurile sunt preluate din zona de stocare temporară și încărcate în buncărul de alimentare al tocătorului.

Tratarea mecanică (tocare, extragere metal, sitare) este asigurată de următoarele utilaje: tocător, extractor de metale, ciur rotativ. Din tocător, deșeurile sunt transportate către ciurul rotativ pe banda de transport integrată în tocător. Înainte de intrarea în ciur, deasupra benzii de transport este montat un extractor de metale care preia fracțiunile metalice și le elimină într-un container basculabil de 2 mc. După aceea, are loc separarea deșeurilor cu ajutorul ciurului care separă mecanic fracția biodegaradabilă cu diametrul mai mic de 80 mm și respectiv, fracția mai mare de 80 mm, care reprezintă refuz din sitare.

Fracția mai mică de 80 mm, care reprezintă fracția compostabilă este descarcată direct pe pardoseală, sub ciur, în spațiul special destinat amenajat sub formă de buncăr. De aici, fracția compostabilă se transportă direct în zona de fermentare aerobă (biostabilizare etapa I-a) cu ajutorul încărcătorului frontal. Fracția mai mare de 80 mm, care reprezintă refuz din sitare este evacuată pe o bandă de evacuare într-un container. Containerul este transportat ulterior direct în depozitul de deșeuri existent pe amplasament.

Tratarea biologică se desfașoară pe o platfomă betonată cu suprafața totală de cca. 4639 mp și parcurge două faze:

Faza 1 de descompunere aerobă (biostabilizare) care are loc pe o suprafață de cca. 2804 mp (9 biocelule existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile și prevăzute cu sistem de aerare prin pardoseală);

Faza 2 de maturare care are loc pe o suprafață de cca. 1835 mp.

Faza 1, etapa de descompunere aerobă (biostabilizare) care are loc în cele 9 biocelule existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile și prevăzute cu sistem de aerare prin pardoseală. Fiecare biocelulă are dimensiunea de 10 x15 m și este echipată cu sistem de ventilație și dezodorizare. Sistemul de ventilație este prevăzut cu un ventilator cu rol de aspirare posibile emisii și de evacuare a acestora intr-un filtru de praf unde este colectat aerul evacuat și praful degajat. Din filtrul de praf aerul va trece apoi printr-un biofiltru, fiind ulterior degajat în atmosferă.

Zona de fermentare reprezintă o platformă din beton pe care se vor depune deșeurile rezultate după tratarea mecanică, astfel:

- La capătul fiecarei grămezi este prevăzut un perete de beton de 3 m înălțime, fixarea membranei de acoperire se face cu un sistem de ancorare. Pe peretele din spate sunt fixate dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigură aerarea, prin pardoseală a materialului supus procesului de fermentare aerobă și dispozitivul de manevrare membrană.

Procesul durează în total 28 zile, iar în timpul procesului, volumul și greutatea materialului sunt reduse. La sfârșitul perioadei de 28 zile aferente descompunerii intense, deșeurile sunt transportate cu ajutorul încărcatorului frontal în zona de maturare.

Faza 2 de maturare  se realizează într-o construcție metalică fără închideri laterale, tip șopron, cu o suprafață de 1835 mp, în care vor fi realizate grămezi neacoperite de materiale. Faza de maturare durează cca. 15 zile. Procesul de maturare se consideră finalizat când activitatea biologică a materialului s-a încheiat, iar substanțele ce se pot descompune ușor au fost stabilizate.

LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE  LA  STAȚIA  DE  TMB:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine |
| 20 01 38 | lemn altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deșeuri din piete |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specifiție |

LISTA DEȘEURILOR  REZULTATE  DE LA STAȚIA TMB:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |
| 19 05 03 | compost de calitate inferioară |
| 19 12 02 | metale feroase |
| 19 12 03 | metale neferoase |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |

SCHEMA FLUXULUI  TEHNOLOGIC AL   DEȘEURILOR ÎN STAȚIA TMB:

8.2.2 Flux tehnologic pentru depozitarea deșeurilor

Depozitul de deșeuri este din clasa b) – depozit de deșeuri nepericuloase, cu o suprafață de 2.1 ha și o capacitate de depozitare de 30.000 to/an.

Fluxurile și tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele:

- Refuzul de la stația de sortare Măcin și cele 4 stații de sortare din Delta Dunării (Sulina, Chilia Veche, Sfântu Gheorghe și Crișan);

- Refuzul de la stația de tratatare mecano-biologică Mihai Bravu;

- Deșeurile reziduale colectate de la populație;

- Deșeurile stradale și fracția de deșeuri mixte din parcuri, grădini și piețe din zonele 2, 3 si 4;

- Deșeurile reziduale colectate din zonele 2, 3 si 4;

- Deșeurile biostabilizate de la Stația TMB Mihai Bravu, cu excepția cantiățtii de material biostabilizat (CLO) aferente cantității de dșseuri biodegradabile generate în municipiul Tulcea (cca. 10 800 tone/an). Acesta va fi transportată la depozitul de deșeuri nepericuloase Ecorec SA - punct de lucru Tulcea.

Lista deșeurilor acceptate la depozitare:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 | Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01) |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 01 99 | alte fracții, nespecificate |
| 20 02 | deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile care nu se încadrează în lista deșeurilor periculoase |
| 20 03 | alte deșeuri municipale |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |
| 19 | Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor |
| 19 05 | deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
| 19 08 | deșeuri de la instalațiile de epurare a apelor reziduale |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 17 | Deșeuri din construcții și demolări |
| 17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |

În ceea ce privește codurile acceptate la depozitare, codurile de 19 sunt cele rezultate atât din stația TMB de pe amplasament cât și din instalțtiile de tratare apă uzată, iar cele din cod 17 09 04 sunt cele care pot fi acceptate ca material de acoperire.

Se vor accepta la depozitare și alte deșeuri nepericuloase provenite din domenii industriale sau de la populație, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase, stabilite în conformitate cu anexa nr. 3 din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu acceptul autorității competente pentru protecția mediului și a operatorului și conform Ordinului MMGA nr. 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri.

Nu vor fi acceptate la depozitare următoarele categorii de deșeuri:

- deșeuri lichide;

- deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile;

- deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare;

- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate,

- orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor anexei nr. 3 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;

- deșeuri de echipamente electrice și electronice;

- deșeuri de baterii și acumulatori industriali.

Fluxul tehnologic de depozitare va fi:

- Recepția deșeurilor în depozit.

- Așezarea desșurilor în celula de depozitare.

- Nivelarea și compactarea.

- Acoperirea zilnică cu material inert.

Recepția deșeurilor în depozit

În cadrul acestei etape, are loc verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor,  inspecția vizuală a deșeurilor la intrare, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător,  cântărirea deșeurilor.

Așezarea deșeurilor în celula de depozitare

Deșeurile se vor depozita sub forma unei grămezi ce va atinge cca. 23 m înălțime de la bază până la suprafața acestuia, la închiderea primei celule. Corpul depozitului în rambleu va avea taluzuri cu înclinarea 1:3, cu berne de 3 m înălțime la fiecare 10 m înălțime a stratului de deșeuri.

Având în vedere că depozitul este amplasat pe o suprafață relativ plană, se va folosi depozitarea pe suprafață care este o metodă ce permite realizarea facilă a compactării și acoperirii zilnice. Prin descărcarea și compactarea deșeurilor se va forma o platformă relativ orizontală a carei înălțime maximă nu depășește 2,5 m. Așezarea deșeurilor în celulă se va face în subcelule, ținând cont de cantitatea zilnică de deșeu și de înălțimea stratului de compactat.

La împărțirea pe subcelule se va ține cont ca:

- deșeurile să fie depuse o singură dată, fără alte manipulări;

- accesul utilajelor la descărcare să fie cât mai rapid și ușor.

Suprafața celulei va fi împărțită în două subcelule care vor fi împărțite la rândul lor în zone de depozitare (sectoare de lucru). Sectoarele de lucru vor avea maxim 700 mp și o înălțime de max. 1 m după compactare pentru a permite o bună împraștiere și compactare a deșeurilor, limitarea curenților de aer care pot antrena materiale ușoare, limitarea mirosurilor, diminuarea cantitatii de levigat formata. In plan orizontal, sectoarele de depozitare vor avea o fromă rectangulară cu laturile de cca. 35m x 20 m și vor ocupa toată suprafața bazei depozitului. În zona digului perimetral și în zona în care din cauza geometriei depozitului nu se poate realiza un sector rectangular, se va avea în vedere că lungimea de împrăștiere să fie cea optimă, de 35 m și lățimea de lucru de 10 m, rezultând un sector de depozitare cu o formă de trapez dreptunghic.

Cel puțin 2 sectoare de depozitare vor fi operaționale alternativ.

Dispunerea sectoarelor de depozitare se va face între țesut, pentru a asigura atât o stabilitate cât mai bună a corpului depozitului în rambleu cât și pentru a permite infiltrarea apei din precipitații către sistemul de drenaj.

Primul strat de deșeuri de deasupra stratului de drenaj, în grosime de 1 m se va depune fără compactare, fiind împrăștiat cu buldozerul. Compactarea deșeurilor depozitate se va face numai după ce stratul de deșeuri va depăși 1 m grosime.

Pentru distribuirea deșeurilor în vederea compactării și pentru aplicarea  straturilor de acoperire se va utiliza un buldozer. Acest strat se depozitează prin avansare de la platformele de descărcare, protejandu-se sistemul de impermeabilizare și cel de drenaj.

Nivelarea și compactarea

După distribuire, deșeurile vor fi compactate prin treceri succesive cu compactorul de deșeuri. La acest nivel se va realiza o acoperire provizorie cu material de concasaj, strat ce va fi utilizat ulterior ca strat de bază pentru drumuri provizorii pe celulă.

Pentru împiedicarea împrăștierii deșeurilor ușoare de către vânt, se va monta o plasă de protecție care va fi fixată în masa deșeurilor deja depuse. Această plasă se va repoziționa și curăța pe măsura creșterii deșeurilor depuse.

Pentru depunerea deșeurilor se va opta pentru metoda depozitare prin înaintarea frontului de lucru, prin depunerea și compactarea deșeurilor, formându-se o suprafață înclinată care va avansa treptat pe măsura depozitării, dinspre marginile subcelulei de depozitare.

Zonele de descărcare și împrăștiere vor fi stabilite astfel încât să fie alternate cu zone de compactare. Descărcarea se va face numai în zona în care compactarea s-a realizat la parametrii stabiliți.

Acoperirea zilnică cu  deșeuri biostabilizate de la TMB

Deșeurile descărcate și compactate se vor acoperi periodic, în funcție de condițiile de operare, pentru evitarea mirosurilor, împiedicarea împrăștierii de către vânt a deșeurilor ușoare, pentru împiedicarea apariției dăunătorilor, etc.

Acoperirea se va realiza cu material rezultat din stația TMB, sol obișnuit de la excavări, deșeuri nepericuloase rezultate din demolările din construcții sau cu membrane speciale,  în funcție de disponibilități (cu acordul autorității de reglementare- utilizarea altor tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice și țesăturile fibroase, trebuie aprobată în fiecare caz de către autoritatea competentă pentru protecția mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitării, ele putând fi reutilizate).

FLUX TEHNOLOGIC DEȘEURI DEPOZIT:

# INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Pentru evacuarea, reținerea și dispersia poluanților în atmosferă se vor utiliza următoarele instalații:

# Sistem de aspiratie, desprăfuire, biofiltrare și exhaustare a aerului din hala de tratare mecanică și din biocelulele pentru descompunerea aerobă a deșeurilor

- Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit – activitatea nu a fost inițiată. Sistemul de management al gazului va fi instalat etapizat, pe măsura apariției gazului de depozit și va asigura colectarea, tratarea și arderea gazului.

| Activitate IED | Echipament depoluare | Suprafața (m2) | Poluant | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Instalație de desprăfuire, Biofiltru | 120 | -Compuși organici și mirositori, inclusiv H2S și NH3 -Pulberi | 787302.040 | 391804.420 |  |
| 5.4 | Instalaţie de captare şi ardere a gazelor de depozit | - | CH4, CO2, H2S, H2, etc | - | - | Activitatea nu a fost inițiată |

9.1.2. Emisii difuze

În vederea reducerii emisiilor difuze în aer, rezultate din etapele de tratare a deșeurilor în aer liber, se va utiliza tehnica de acoperire a biocelulelor cu membrane semipermebile.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- |
| Procesul de depozitare al deșeurilor | Celula de depozitare | CH4, CO2, CO, H2S, H2, NMVOC, pulberi în suspensie, mirosuri |
| Procesul de tratare al deșeurilor în aer liber | Biocelule | Pulberi, mirosuri, bioaerosoli |
| Mijloace transport intern, utilaje | Căile de rulare interioare | CO2, CO, NOx, SOx, pulberi |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Titularul de activitate este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Tulcea şi GNM- Comisariatul Judeţean Tulcea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi principali | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere | pH, materii totale în suspensie, CCO-Cr, CBO5, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici, amoniu, fosfor total, reziduu filtrat la 105 0 C, fier total ionic, crom total, cadmiu, mangan total, cupru, plumb, zinc, nichel. | Rețea de canalizare/ stație de epurare cu osmoză inversă |
| Ape uzate tehnologice | pH, materii totale în suspensie, CCO-Cr, CBO5, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici, amoniu, fosfor total, reziduu filtrat la 105 0 C, fier total ionic, crom total, cadmiu, mangan total, cupru, plumb, zinc, nichel. | Rețea de canalizare/ stație de epurare cu osmoză inversă |
| Ape pluviale | pH, produse petroliere, CCO-Cr. | Rețea de canalizare/ bazin retenție/ stație de epurare cu osmoză inversă |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111/13.07.2020, valabilă până la 31.12.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mc) |  |
|  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) |  |  |
| Menajere | Râul Taița | 8,58 | 6,36 | 2321,65 | Qlevigat=3078,75 mc/an Qpluvial=7308 mc/an |

9.2.3. Pretratare

Apele pluviale și apele evacuate din stația de epurare sunt descărcate în bazinul de retenție ape pluviale și apoi trecute prin separatorul de produse petroliere, înainte de evacuarea în pârâul Taița.

9.2.4. Tratare

Instalația de epurare funcționează prin osmoza inversă, are o capacitate de 24,5 mc/zi în prima faza cu posibilitatea de extindere a capacității (dacă va fi necesar). Randamentul tehnologiei de osmoză inversă este  de 95%.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Sursele posibile de poluare a solului și apelor subterane, pot fi:

-  manipularea și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor;

- distrugerea stratului de impermeabilizare a celulelor depozitului, a biocelulelor destinate tratării biologice;

-scurgeri accidentale din conductele de colectare și evacuare ape uzate și levigat.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

10.1.1. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Echipament depoluare | Poluant | VLE (media pe periada de prelevare) | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Biofiltru | TCOV Pulberi NH3(1) Concentrația de miros(1) | 40 5 20 1000 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 OUE/Nm3 | 273,15 oK, 101,3kPa |

(1) Se aplică fie VLE pentru NH3, fie VLE pentru concentrația de miros.

10.1.3 Miros

Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare:

- Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 10.3. Apa

10.3.1. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Se vor respecta toate condițiile impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor valabilă.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în pârâul Taița, nespecificați în Autorizația de gospodărire a apelor, se vor încadra în prevederile anexei 3 – NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu completările și modificările ulterioare.

Analiza apelor evacuate în pârâul Taița se va face la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111/13.07.2020, valabilă până la 31.12.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral, prevede analiza lunară a următorilor indicatori:

| Loc prelevare (coordonate stereo 70) | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | pH | 6,5-8,5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Materii totale în suspensii | 35 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | CCO-Cr | 125 | mg O2/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | CB05 | 25 | mg O2/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Substante extractibile cu solvenți organici | 20 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Detergenți sintetici | 0,5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Amoniu | 2 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Fosfor total | 1 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Reziduu filtrat la 1050C | 2000 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Fier total ionic | 5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Crom total | 0,2 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Cadmiu | 0,2 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Mangan total | 1 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Cupru | 0,1 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Plumb | 0,2 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Zinc | 0,5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Nichel | 0,5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | pH | 6,5-8,5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | Produse petroliere | 5 | mg/l |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | CCO-Cr | 125 | mg O2/l |

APA SUBTERANĂ

Monitorizarea calității apelor freatice din zonele adiacente depozitului se realizează prin cele 4 foraje de observație, la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111/13.07.2020, valabilă până la 31.12.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral, prevede analiza trimestrială a următorilor indicatori:

| Loc prelevare (coordonate stereo 70) | Natura apei | Indicator de calitate |
| --- | --- | --- |
| F1: X 787728.7145 Y 391904.8533 | Apă freatică | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) |
| F2: X 787405.1662 Y 391912.3112 | Apă freatică | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) |
| F3: X 787304.0530 Y 39179.9240 | Apă freatică | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) |
| F4 X 787619.2400 Y 391453.1280 | Apă freatică | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) |

Valorile concentrațiilor indicatorilor de calitate determinate la prima analiză efectuată, vor constitui valori de referință pentru monitorizările ulterioare ale calității apei subterane.

10.4.  Sol

10.4.1. Valori admise pentru sol

. Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în tabelul 10.5.1 trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

Se vor respecta următoarele măsuri de protecția a solului :

- Se va păstra integritatea impermeabilizării cuvelor depozitului.

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

- Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

- Operatorul trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

- Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

- Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

- Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Tabel 10.5.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 punct de prelevare situat în vecinătatea colectoarelor de levigat la adâncime de 5cm si respectiv 30 cm | Cd | 5 | Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori limită folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| 1 punct de prelevare situat în vecinătatea colectoarelor de levigat la adâncime de 5cm si respectiv 30 cm | Cd | 5 | Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
|  | Cr | 300 |  |
|  | Zn | 700 |  |
|  | Ni | 200 |  |
|  | Pb | 250 |  |
|  | Cu | 250 |  |
|  | Hg | 2000 |  |

## 10.4.2. Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor   aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), conform STAS 10009/2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis, conform OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu completările și modificările ulterioare.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

- GESTIUNEA DEȘEURILOR

Operatorul activității desfășurate pe amplasament trebuie să respecte următoarele condiţii:

## - Să evite producerea deşeurilor, iar în cazul producerii acestea vor fi gestionate astfel încât să se evite impactul asupra mediului;

- Operatorul  are obligaţia de a colecta separat cel putin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Deşeurile tehnologice rezultate din activităţile de exploatare a instalațiilor de pe amplasament vor fi gestionate în conformitate cu natura lor:

- deşeurile generate de societate vor fi colectate selectiv, pe tipuri în conformitate cu legislaţia de mediu în vigoare;

- deşeurile reciclabile vor fi predate spre valorificare agenţilor economici autorizaţi;

- deşeurile nevalorificabile, nepericuloase vor fi depozitate în depozit;

- deşeurile nevalorificabile vor fi predate pentru valorificare/eliminare agenților economici autorizați;

## - Operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone şi locuri special amenajate şi protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu;

## - Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

## - Operatorul trebuie să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru verificare. Acest registru trebuie păstrat de titularul autorizaţiei şi să conţină minimum de detalii cu privire la:

## tipul deşeului;

## codul deşeului;

## instalaţia producătoare;

## cantitatea generată/valorificată/eliminată/stoc;

## modul de stocare provizorie/tratare/transport;

- cantitatea predată către agentul economic valorificator/eliminator;

## date privind transportatorul deşeurilor, detalii privind atestarea/autorizarea acestuia;

- date de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/ eliminare deşeurilor şi  autorizarea acestuia;

- documentele de aprobare/transport ale deşeurilor conform prevederilor legale.

## - Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

## - Gestionarea deşeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

## - Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

11.1 Deşeuri produse pe amplasament/mod de gestionare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | 1 | To/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | 0,05 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 0,05 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 0.05 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | 0,05 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 0,05 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0,1 | To/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate | 10 | To/an | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 19 08 10* | Amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09 (de la separatoare produse petroliere) | 0,1 | To/an | Eliminare | D15 | Stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D1 la D14 |
| Deșeuri rezultate de la stația TMB |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile | 117 | To/zi | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |  |  | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |  |  | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 19 12 02 | metale feroase |  |  | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 03 | metale neferoase |  |  | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | alte deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele de la 19 12 11 |  |  | Eliminare | D 5 | Depozitarea în depozite special amenajate |

11.2 Deşeuri acceptate  în instalațiile de pe amplasament/mod de gestionare

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri care intră în stația TMB |
| 20 01 01 | hârtie și carton |  |  |  |  |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine |  |  |  |  |
| 20 01 38 | lemn altul decât cel specificat la 20 01 37 |  |  |  |  |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |  |  |  |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |  |  |  |  |
| 20 03 02 | deșeuri din piete |  |  |  |  |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |  |  |  |  |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specifiție |  |  |  |  |
| Deșeuri colectate accidental cu deșeurile menajere |
| 20 01 36 | echipamente electrice și electronice casate | Cantități necuantificabile |  | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 20 03 07 | deșeuri voluminoase |  |  | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| Deșeuri acceptate la depozitare |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decât cele specificate la 20 01 27 | 30000 | t/an | D5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 20 01 30 | detergenti, altii decât cei specificați la 20 01 29 |  |  |  |  |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele mentionate la 20 01 31 |  |  |  |  |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |  |  |  |  |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |  |  |  |  |
| 20 01 99 | alte fracții, nespecificate |  |  |  |  |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile care nu se încadrează în lista deșeurilor periculoase |  |  |  |  |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |  |  |  |  |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |  |  |  |  |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |  |  |  |  |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |  |  |  |  |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |  |  |  |  |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile | 76 | t/zi | D5 | Depozitarea în depozite special amenajate |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |  |  |  |  |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |  |  |  |  |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate |  |  |  |  |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |  |  |  |  |
| 17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |  |  |  |  |

Este permisă depozitarea deșeurilor municipale și a deșeurilor nepericuloase de altă origine care satisfac criteriile de  acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase, stabilite în conformitate cu anexa nr.3 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile ulterioare, și conform Ordinului MMGA nr.95/2005,  pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deșeuri.

11.3 Procedura de acceptare a deşeurilor în CIMD Mihai Bravu

Deşeurile acceptate  trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să se regăsească în lista deşeurilor acceptate pe amplasament;

- să fie livrate numai de transportatori autorizaţi;

- să fie însoţite de documente doveditoare, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României şi criteriilor de recepţie prevăzute de operatorul CIMD;

- La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie, numai de către persoane specializate. Toate rezultatele controalelor de recepţie se înregistrează în Jurnalul de funcţionare (în formă electronică sau scrisă) şi va fi pus la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Jurnalul de funcţionare conţine datele pentru funcţionarea zilnică a depozitului, în special:

- date despre deşeurile preluate (determinarea greutăţii, stabilirea tipului de deşeuri inclusiv codul deşeurilor, rezultatele controalelor vizuale şi ale analizelor efectuate);

- formularul de înregistrare (confirmarea de primire) pentru recepţia deşeurilor;

- cazurile de neacceptare a deşeurilor la depozitare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse;

- rezultatele controalelor proprii şi a celor efectuate de autorităţi;

- evenimente deosebite, defecţiuni de funcţionare, inclusiv cauzele şi măsurile întreprinse;

- programul de funcţionare al depozitului;

- rezultatele programului de monitorizare.

Înregistrarea deşeurilor acceptate la depozitare se face conform formularului de înregistrare a transportului de deşeuri prevăzut în REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 privind transferul de deşeuri.

- Procedura de acceptare a deşeurilor va fi adaptată schimbărilor legislative care sunt impuse de strategia naţională privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile aduse spre depozitare.

Operatorul are obligația de a accepta la  stația TMB din comuna Mihai Bravu doar deșeurile biodegradabile  provenite din județul Tulcea, respectuv 1 municipiul Tulcea, 4 orașe (Măcin, Sulina, Isaccea, Babadag) și 45 de commune( cu excepția comunei Murighiol).

Operatorul va transporta și preda la depozitul ECOREC, CLO-ul obținut din tratarea deșeurilor din municipiul Tulcea în cadrul TMB Mihai Bravu.

- INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENTIVĂ SI MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI

Titularul prin operator va întocmi, în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997, « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale », care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

Planul va fi revizuit și actualizat în funcție de condițiile nou apărute și va fi disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Titularul activităţii are obligația revizuirii și actualizării planului ori de câte ori situația o impune.

Pentru asigurarea managementului accidentelor, titularul activităţii are următoarele obligații:

- identificarea pericolelor posibile în instalație/activitate;

- evaluarea riscurilor (pericol, probabilitate), a  accidentelor și a consecințelor lor posibile;

- implementarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente și planuri pentru orice accidente care ar putea să apară.

Prevenirea și managementul situațiilor de urgență

12.1. Se vor respecta prevederile din procedurile specifice pentru prevenirea și managementul situațiilor de urgență și pentru siguranţa instalației pe care societatea trebuie să le dețină:

- Procedura privind fluxul operațional și informațional;

- Diagrama privind fluxul operațional și informațional;

- Procedura privind modul de acțiune în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare;

12.1.1Factori de risc

Instalațiile existente pe amplasament nu prezintă riscuri de producere a  accidentelor.

Se vor lua permanent măsuri pentru:

- întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor din dotare, respectarea planului de revizii și reparații;

- prevenirea incendiilor,

- prevenirea poluarii accidentale a apelor.

    - .Obligațiile titularului activității:

În vederea prevenirii accidentelor, operatorul va respecta minim următoarele:

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea producerii de accidente și pentru a limita, în cazul producerii lor, consecintele acestora asupra sănătăţii populatiei și a calităţii mediului;

- aducerea la cunoştinţa personalului a prevederilor politicii de prevenire a accidentelor;

- asigurarea mijloacelor financiare și de personal pentru îndeplinirea obiectivelor  privind siguranța instalațiilor;

- înregistrarea în registru special instituit a tuturor defecțiunilor apărute în funcționarea și exploatarea instalațiilor, care pot avea efecte asupra mediului, cu înscrirea: instalației, datei și duratei defecțiunii, a tipului defecțiunii, urmările defecțiunii apărute, măsurile imediate luate pentru remediere, măsuri luate pentru prevenirea situațiilor similare, alte date dacă sunt necesare.

    - Funcționarea în afara condițiilor normale de operare

În cazuri de incidente, avarii, care pot produce sau au produs accidente, operatorul va reduce sau va opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcționării normale. Intervențiile în instalații se vor face numai de personal specializat, instruit și testat periodic.

# 13.MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților de mediu competente să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Echipament depoluare | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Biofiltru | TCOV Pulberi Miros (1) NH3 (1) H2S (1) | Discontinuă (1 dată la 6 luni) | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă |

1) Se poate utiliza monitorizarea NH3 și a H2S ca alternativă la monitorizarea concentrației de miros.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conținutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 273,15 K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Analiza apelor evacuate în pârâul Taița se va face la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111/13.07.2020, valabilă până la 31.12.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral, prevede analiza lunară a următorilor indicatori:

| Loc prelevare (coordonate stereo 70) | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | pH | discontinuă | lunar | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Materii totale în suspensii | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | CCO-Cr | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | CB05 | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Substante extractibile cu solvenți organici | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Detergenți sintetici | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Amoniu | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Fosfor total | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Reziduu filtrat la 1050C | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Fier total ionic | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Crom total | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Cadmiu | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Mangan total | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Cupru | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Plumb | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Zinc | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape menajere și tehnologice epurate | Nichel | discontinuă | lunar |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | pH | discontinuă | trimestrial |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | Produse petroliere | discontinuă | trimestrial |  |
| X 787643,6260 Y 391532,9070 | Ape pluviale | CCO-Cr | discontinuă | trimestrial |  |

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 111/13.07.2020, valabilă până la 31.12.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, ABA Dobrogea Litoral, prevede analiza trimestrială a următorilor indicatori:

| Loc prelevare (coordonate stereo 70) | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1: X 787728.7145 Y 391904.8533 | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) | discontinuă | trimestrial | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislați; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă |
| F2: X 787405.1662 Y 391912.3112 | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) | discontinuă | trimestrial |  |
| F3: X 787304.0530 Y 39179.9240 | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) | discontinuă | trimestrial |  |
| F4 X 787619.2400 Y 391453.1280 | pH, amoniu, azotați, sulfați, cloruri, metale grele dizolvate (Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn) | discontinuă | trimestrial |  |

13.5. Monitorizarea solului

| Punct monitorizare | Indicator | Prag de alerta folosinte mai putin sensibile Ordinul MAPPM 756/1997 (mg/kg substanta uscata) | Frecvența | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 punct de prelevare în vecinătatea bazinelor de colectare a levigatului, la o adâncime de 5 cm și 30 cm | Cd | 5 | cel puțin o dată la 10 ani | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate stiințifică echivalentă |
|  | Cr | 300 |  |  |
|  | Zn | 700 |  |  |
|  | Ni | 200 |  |  |
|  | Pb | 250 |  |  |
|  | Cu | 250 |  |  |
|  | Hg | 2000 |  |  |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat, conform legislație de mediu în vigoare.

Notă: Rapoartele de încercare depuse la documentația de autorizare, reprezintă indicatorii de referință.

13.6. Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.7. Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Proceduri de control si urmărirea depozitelor de deşeuri în exploatare şi după închidere 
 Prin activitatea de urmărire și control trebuie să garanteze că:
a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral;
b) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie;
c) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria de depozit.

Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea și analiza probelor sunt cele standardizate la nivel național sau european ori sunt metodologii cuprinse în Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor.

Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
Sistemul de control și urmărire a calității factorilor de mediu va pune accentul pe:

- cantitatea și calitatea levigatului evacuat, pâna la epuizarea producerii acestuia;

- analiza principalilor indicatori caracteristici ai apelor subterane – se vor preleva probe din forajele de observație situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcţia de curgere a apei subterane;

- calitatea aerului și producția de biogaz;

- regimul de tasare și comportarea straturilor din depozit;

- calitatea solului în zona de influență a depozitului.

Sistemul de control și urmărire va cuprinde datele meteorologice care vor servi la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.
Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează de la cea mai apropiată stație meteorologică sau prin monitorizarea depozitului. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul 13.1.

Tabel 13.9.

| Nr. crt. | Date meteorologice | În faza de funcţionare | În faza de urmărire postînchidere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cantitatea de precipitaţii | zilnic | zilnic, dar și ca valori lunare medii |
| 2 | Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00 | zilnic | medie lunară |
| 3 | Direcţia și viteza dominantă a vântului | zilnic | nu este necesar |
| 4 | Evapotranspirația | zilnic | zilnic, dar și ca valori lunare medii |
| 5 | Umiditatea atmosferică, la ora 15.00 | zilnic | medie lunară |

Rezultatele determinărilor sunt consemnate într-un registru și vor fi arhivate pe toată durata monitorizării. Ele vor demonstra evoluţia procesului de reconstrucţie ecologică și vor permite stabilirea momentului finalizării acestuia.

- Utilizarea ulterioară a amplasamentului se va face ținând seama de condițiile și restricțiile specifice impuse de existența depozitului acoperit, în funcție de stabilitatea terenului și a gradului de risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu și sănătatea umană.

- Suprafețele care au fost ocupate de depozite de deșeuri se înregistrează în registrul de cadastru și se marchează vizibil pe documentele cadastrale.

## Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la următoarele puncte de prelevare şi monitorizare:

- Puncte de prelevare a emisiilor în aer,

- Sursele de zgomot pe amplasament,

- Zone de depozitare a deşeurilor pe amplasament,

- Evacuarea apelor meteorice,

- Puţuri de monitorizare a apei subterane pe amplasament,

- Puncte de prelevare a probelor de apa potabilă, uzată tehnologic și meteorică.

13.10. Monitorizare zgomot

| Punct de monitorizare | Parametru | Frecvență de monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1: X 787302.040 Y 391804.420 | Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | anual | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă |
| Z2: X 787611.3929 Y 391404.0162 | Nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A | anual |  |

13.11. Monitorizare miros

Monitorizarea emisiilor de miros ca urmare a desfășurării activităților pe amplasament se va face doar la solicitarea APM și/sau GNM – CJ Tulcea, în punctele și în condițiile stabilite pentru fiecare solicitare în parte. Determinarile emisiilor de miros se vor efectua în conformitate cu prevederile Standardului European EN 13725: 2003, ce defineşte metodologia pentru determinarea concentrației de miros prin olfactometria dinamică.

13.12. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.12.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanțelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.13.   Monitorizarea post – închidere

13.13.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

- Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

- Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite A.P.M. Tulcea, raportările solicitate la datele stabilite.

-Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: A.P.M .Tulcea şi GNM – Comisariatul Judeţean Tulcea, raportul privind incidentul.

- Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalației. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

- Operatorul va raporta anual la APM Tulcea datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13.

- Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE ;

- Datele de raportare vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

- Operatorul are obligaţia de a raporta la A.P.M., conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

- Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea - Depozit de deşeuri care primeşte mai mult de 10 tone de deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone de deşeuri, trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

- Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare.

- La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

- Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

- Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.4. Raportul  Anual de Mediu

Raportului de mediu (R.A.M.) va cuprinde date privind:

- activitatea desfășurată în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- evidența gestiunii deşeurilor;

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M Tulcea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul R.A.M.:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31 ianuarie | Nu |
| 2 | Raport privind monitorizarea emisiilor în aer | semestrial anual | În 10 zile de la obținerea raportului de încercare La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 3 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apa | Conform prevederilor Autorizației G.A. anual | În 10 zile de la obținerea raportului de încercare La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 4 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană | Conform prevederilor Autorizației G.A. anual | În 10 zile de la obținerea raportului de încercare La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 5 | Raport privind monitorizarea zgomotului | anual | În 10 zile de la obținerea raportului de încercare La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 6 | Raport privind monitorizarea solului | O dată la 10 ani | În 10 zile de la obținerea raportului de încercare La 31 ianuarie ca parte a RAM |  |
| 7 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi și Transferați conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 8 | Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | semestrial anual | Ianuarie/iulie La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 9 | Date despre corpul depozitului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 10 | Reclamaţii | ori de câte ori apar | Imediat | Nu |
| 11 | Raportarea lunară cu privire la cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament | lunar | Data de 15 a lunii următoare pentru care se face raportarea | Nu |
| 12 | Evidența gestiunii deşeurilor | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | SIM SD Chestionar COL-TRAT |
| 13 | Chestionare statistice privind deşeurile tratate | anual | La solicitarea APM Tulcea | SIM SD - Chestionar TRAT |
| 14 | Orice evenimente cu impact semnificativ negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | ori de câte ori apar | În maxim 2 ore de la constatare | Nu |
| 15 | Raportare chestionare pentru inventarul de emisii, în conformitate cu Ordinul 3299/2012 | anual | 15 ianuarie -15 martie | Inventar local de emisii |
| 16 | Raportare uleiuri uzate conform HG nr. 235/2007 | semestrial | Ianuarie și iulie | SIM SD - Chestionar Ulei uzat |
| 17 | Efectuarea auditului privind eficiența energetică | la 4 ani | La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 18 | Planul de management al mirosului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |

14.6. EVIDENȚE

Titularul activității va înregistra:

- datele privind desfăşurarea activităţii;

- toate procedurile scrise, aplicate pe amplasament;

- măsurile prevăzute pentru supravegherea emisiilor în mediu;

- măsurile luate pentru utilizarea eficientă a apei  prin examinarea bilanțului material total al instalației. Consumul  va fi comparat cu recomandările prevăzute de documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile din sectorul corespunzător

- măsurile prevăzute pentru prevenirea accidentelor, care pot avea consecințe asupra mediului și limitarea consecințelor acestora. Pentru managementul accidentelor titularul activităţii va identifica pericolele posibile în instalație/ activitate, va evalua riscurile (pericol, probabilitate) accidentelor și a consecințelor lor posibile, va implementa măsuri de reducere a riscurilor de accidente și planuri pentru orice accidente care ar putea sa apară.

- reclamațiile/sesizările/observațiile primite de la publicul interesat, ONG-uri, etc. pe problematica protecției mediului;

- măsurile dispuse în urma acțiunilor de control de către APM Tulcea/GNM  - CJ Tulcea și modul de rezolvare

Registrele de evidențe vor fi păstrate de persoana desemnată de conducerea unităţii.

Registrele și procedurile vor fi disponibile pe amplasament în orice moment pentru inspecție de către APM Tulcea sau GNM - CJ Tulcea și vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de minim 5 ani.

Titularul autorizației trebuie să mențină la punctul de lucru un dosar de informare publică, care trebuie să fie disponibil publicului interesat, la cerere.

Dosarul de informare publică va cuprinde cel putin:

- documentaţia de solicitare a autorizației integrate de mediu;

- informații privind conținutul documentațiilor tehnice referitoare la instalaţie (dacă titularul de activitate/operatorul le consideră neconfidențiale)

- autorizația integrată de mediu

- datele de monitorizare, detalii legate de măsurile adoptate pentru respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare şi a autorizaţiei integrate de mediu.

Titularul activităţii va menține la punctul de lucru un exemplar din:

- raportările transmise autorităţilor de mediu;

- procesele verbale de control efectuate de autoritățile competente privind protecția mediului si de gospodarire a apelor

- corespondența cu autoritățile de mediu și cu alte autorități.

Notificări

Titularul activității este obligat să notifice APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea, astfel:

Notificări

| Nr. crt. | Notificare | Termen |
| --- | --- | --- |
|  | Notificare în caz de funcționare defectuoasă a instalațiilor de reducere a poluării | În cel mai scurt timp posibil de la producerea evenimentului |
|  | Notificare privind poluările accidentale | Maxim 2 ore de la producere |
|  | Raport privind reclamațiile de mediu | Luna următoare primirii reclamației |
|  | Notificare privind modificări în desfășurarea activității | Înainte de producerea modificării |

15. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

15.1. În conformitate cu art. 10 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 din 29 06 2006, în caz de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu privind refacerea calităţii mediului în zona de impact a activităţilor desfăşurate pe amplasament.

La încetarea operării pe depozit se va solicita la APM Tulcea Avizul de mediu pentru închiderea depozitului care se va emite în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

15.2. Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor si ale Ordin MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

## 15.3. Proceduri de închidere a depozitelor de deșeuri și urmărirea post-închidere

## a acestora:

- Depozitul sau o secțiune a depozitului se închide în următoarele situații:
a) când sunt îndeplinite condițiile cuprinse în autorizația integrată de mediu referitoare la perioada de funcționare;
b) la cererea operatorului depozitului și după analiza și aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
c) prin decizie motivată a autorității competente pentru protecția mediului.

- Închiderea depozitului se realizează după ce autoritatea competentă pentru protecția mediului comunică operatorului depozitului decizia de închidere luată în urma inspecţiei finale a amplasamentului şi a evaluării tuturor rapoartelor înaintate de operator;

15.4. Operatorul depozitului are obligaţia să îşi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea post-închidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere. Titularul autorizației depozitului are constituită garanţia financiară, conform legislației în vigoare, pentru  asigurarea îndeplinirii obligaţiilor privind siguranța depozitului, pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, care decurg din autorizaţie.

Această garanţie va fi menţinută pe toată perioada de operare, închidere şi urmărire post-închidere a depozitului.

- Fondul prevazut la 15.4. se păstrează într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială. Dobânda obținută constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

- Fondul se constituie în limita sumei stabilite prin proiectul depozitului pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului şi se realizează prin eşalonarea anuală a acestei sume, astfel:
a) din cota-parte din tarifele de depozitare percepute de operator din prima zi a intrării în funcțiune a depozitului unde se realizează depozitarea deşeurilor pentru terţa persoană;
b) cota-parte anuală din suma stabilită prin proiectul depozitului la depozitele unde operatorii realizează eliminarea propriilor deșeuri.
- Cota-parte din tarifele de depozitare care alimenteaza fondul stabilit prin proiect se recalculeaza la cel mult 3 ani în vederea asigurării sumei stabilite prin proiectul depozitului ;

- -Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operațiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.
-Consumul fondului se face pe baza situațiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părți a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situațiilor de lucrări justificative.
-Fondul nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.
-Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
-Autoritățile administrației publice locale asigură transparența informației privind costul depozitării deşeurilor şi al implicaţiilor realizării depozitului de deşeuri.

## 15.5.  Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului Autorizaţiei.

15.6. Cerinţe pentru închiderea depozitelor pentru deşeuri nepericuloase/ municipale

Se vor respecta prevederile Ordinului MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat prin Ordinul MMGA nr. 1230/2005 pct. 3.7.2.

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în Ordinul MMGA nr. 757/2005.
-Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie rezistent pe termen lung și etanș față de gazul de depozit,

- să rețină și să asigure scurgerea apei din precipitații,

- să formeze o bază stabilă și rezistentă pentru vegetație,

- să prezinte siguranța împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variații mari de temperatură (îngheț, temperaturi ridicate),

- să împiedice înmulțirea animalelor (șoareci, cârtițe),

- să fie circulabil,

- să fie ușor de întreținut.

Așezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafață se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem. În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară conform cerințelor minime prevazute în Ordinul MMGA nr. 757/2005.
15.7. Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deșeuri. Operatorul depozitului este responsabil de întreținerea, supravegherea, monitorizarea și controlul post-închidere al depozitului.
Perioada de urmărire post-închidere se stabileşte de autoritatea competentă pentru protecția mediului şi este de minimum 30 de ani și poate fi prelungită dacă prin programul de monitorizare post-închidere se constată că sunt afectați factorii de mediu.
Monitorizarea postînchidere va fi efectuată conform procedurilor prevăzute în anexa 4 din H.G. nr. 349/2005, Cap.13 Monitorizare, iar rezultatele determinărilor efectuate vor fi păstrate de operator într-un registru pe toată perioada de monitorizare.
Operatorul depozitului este obligat să anunţe în mod operativ autorităţii competente pentru protecţia mediului, producerea de efecte semnificativ negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control, şi să respecte decizia autorității teritoriale pentru protecţia mediului privind măsurile de remediere impuse în perioada post-închidere.

16. OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII/OPERATORULUI

16.1. Obligațiile titularului activității/operatorului privind exploatarea instalației, conform prevederilor Directivei 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deșeuri și în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităților, pentru evitarea oricărui risc de poluare și pentru aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

16.2. Orice modificare administrativă față de datele din documentația depusă de titular la solicitarea autorizației integrate trebuie notificată către APM Tulcea, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerțului,

- adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deținătorul instalației;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, acesta este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului cu elementele noi intervenite, în vederea stabilirii obligațiilor de mediu care trebuie asumate de părțile implicate.

În conformitate cu art. 10 (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activității, precum și în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, părțile implicate transmit în scris la APM Tulcea obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.3. Schimbarea modului de exploatare a instalației, prevăzută de titularul activității poate fi întreprinsă numai după solicitarea și obținerea acordului de mediu, respectiv numai după solicitarea și obținerea autorizației integrate de mediu revizuite.

16.4. În cazul oricărei din următoarele situații, titularul activității va transmite o notificare la APM Tulcea:

- încetarea definitivă a exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate;

- încetarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate pentru o perioadă care poate depăși un an;

- reluarea exploatării oricărei părți sau a întregii instalații autorizate după oprire.

16.5. Titularul activității este obligat să informeze APM Tulcea și GNM-CJ Tulcea în legătură cu orice schimbare adusă instalației sau procesului tehnologic.

16.6. Titularul activității trebuie să notifice APM Tulcea și GNM-CJ Tulcea, prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie.

- orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției.

- orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației integrate de mediu.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

16.7. În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de titularul activității vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Romane”– Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: DSP Tulcea și  Inspectoratul Teritorial de Muncă.

16.8. Titularul/operatorul este obligat să asiste și să pună la dispoziție autorității competente pentru protecția mediului toate actele necesare pentru desfășurarea controlului instalației și pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informații pentru respectarea prevederilor AIM.

16.9. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată și modificată prin Legea nr. 265/2006 și O.U.G. nr. 164/2008, titularul/operatorul AIM, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de inspecție punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe.

Titularul /operatorul va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice, la echipamentele și instalațiile de depoluare precum și în spațiile sau în zonele potențial generatoare de impact asupra mediului. Titularul/operatorul activității are obligația de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecția. Măsurile impuse de aceste autorități, modul de realizare și data realizării acestora vor fi raportate la APM Tulcea și la autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

16.10. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, titularul are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului de mediu.

16.11. Obligaţiile titularului activitǎţii/ operatorului în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 68/2007

În cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia mediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Tulcea şi GNM-CJ Tulcea cu privire la:

- Datele de identificare ale operatorului;

- Momentul şi locul apariţiei ameninţării iminente;

- Elementele de mediu posibil a fi afectate;

- Măsurile demarate pentru prevenirea prejudiciului. Măsurile preventive trebuie să fie proporţionale cu ameninţarea iminentă şi să conducă la evitarea producerii prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

- Alte informaţii considerate relevante de operator.

În termen de 1 oră de la finalizarea măsurilor preventive operatorul informează APM Tulcea şi GNM-CJ Tulcea despre măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului şi eficienţa acestora.

În cazul în care ameninţarea iminentă persistă în ciuda măsurilor preventive adoptate, operatorul informează, în termen de 6 ore de la momentul la care a constatat ineficienţa măsurilor luate, APM Tulcea şi GNM-CJ Tulcea despre:

a) măsurile întreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evoluţia situaţiei în urma aplicării măsurilor preventive;

c) alte măsuri suplimentare, după caz, care se iau pentru prevenirea înrăutăţirii situaţiei.

Operatorul (titularul activitatii) are obligaţia de a identifica măsurile reparatorii posibile  şi de a le transmite la APM Tulcea spre aprobare, în termen de 15 zile de la data producerii prejudiciului, cu excepţia cazului în care APM Tulcea a luat măsurile reparatorii respective conform prevederilor art. 15 lit. e) şi ale art. 16 din O.U.G. nr. 68/2007.

Măsurile reparatorii trebuie să fie proporţionale cu prejudiciul cauzat şi să conducă la îndepărtarea efectelor prejudiciului, luând în considerare principiul precauţiei în luarea deciziilor.

16.12 Operatorul are obligația de a accepta la  stația TMB din comuna Mihai Bravu doar deșeurile biodegradabile  provenite din județul Tulcea, respectiv municipiul Tulcea, 4 orașe (Măcin, Sulina, Isaccea, Babadag) și 45 de comune ( cu excepția comunei Murighiol).

16.13. Operatorul va transporta și preda la depozitul ECOREC, CLO-ul obținut din tratarea deșeurilor din municipiul Tulcea în cadrul TMB Mihai Bravu

Revizuirea autorizației integrate de mediu este obligatorie în  situațiile în care :

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizația integrată de mediu;

b) schimbările substanțiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

c) siguranță în exploatare a proceselor sau activităților presupun utilizarea altor tehnici;

d) rezultatele acțiunilor de inspecție și control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentația depusă pentru susținerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

e) prevederile unor noi reglementări legale o impun .

Dispoziții finale

Verificarea conformării cu prevederile Autorizației Integrate de Mediu se va face de către Garda Națională de Mediu- Serviciul Comisariatul Județean Tulcea.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin OU nr. 164/2008 (art. 17 (3), nerespectarea prevederilor AUTORIZAȚIEI INTEGRATE DE MEDIU  conduce la suspendarea acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligațiilor.

Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității pe amplasament este interzisă.

DIRECTOR   EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Ing. Simona Constantinescu

Întocmit: cons.Radu Alina

Nr.AAA.             /

# Anexe

ANEXA I – Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalației |  |
| Cod poştal/Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Coduri CAEN |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax. nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maximă proiectată | Producţie anuală realizată |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Polu-ant | VLE (mg/ Nm3) | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

GLOSAR DE TERMENI

| 1 | Autoritatea pentru protecţia mediului (A.P.M.) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Tulcea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | B.A.T. (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | C.A.T. | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 16 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 17 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 18 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 19 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |