PROIECT

AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Nr. 02/07.09.2020

revizuită la data de .......................2023

Titularul autorizației: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

Locația activității: extravilan comuna Mihai Bravu, județul Tulcea

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | Depozite de deşeuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 6.A | 0904 |
| 2 | 5.3 b) | Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități: (i) tratarea biologică |  |  |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.c | Instalaţii de eliminare a deşeurilor (tratarea mecano-biologică a deşeurilor) |
| 5.(d) | Depozite de deşeuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte |

Clasificării activităților din economia națională CAEN Rev 2:

3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod NOSE-P: 109.06 Depozite de deșeuri (evacuarea deșeurilor solide în depozite de deșeuri)

Cod SNAP2: 0904

Alte activităţi desfăşurate pe amplasament:

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1):  3700 (9001): Colectarea și tratarea apelor uzate

Codul CAEN Rev. 2 (Rev. 1): 4677 (5157): Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA

Emisă de: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Data emiterii:  07.09.2020

Valabilitate: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5, alin. (4) – ”Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială„.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art. 17 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

Ing. Daniela STRĂINU

Întocmit:  Gabriel IOAN

Nr. A.A.A: ...../............2023

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

1.1. Numele titularului : CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA.

1.2. Adresa sediului social: municipiul Tulcea, str. Păcii, nr.20,  jud. Tulcea;

1.3. Telefon: 0240511960;

1.4. Fax: 0240513071

1.5. E-mail: office@cjtulcea.ro

1.6. Numar de înregistrare la Registrul Comertului: CIF 4321607

1.7. Titularul activității /Operatorul: S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.

Adresa amplasament autorizat : Extravilan Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, Judeţul Tulcea.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA,  cu punctul de lucru în extravilan sat Mihai Bravu, comuna Mihai Bravu, judeţul Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 15674/14.12.2022,

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- în urma asumării obligaţiilor de mediu de către titularul punctului de lucru,

- în urma analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autoritățile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condițiilor de operare a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

Emiterea autorizației integrate de mediu revizuită se face cu respectarea de către titular a legislaţiei de mediu în vigoare:

- Ordonanţa nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordin M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare  ;

- Ordin M.M.G.A. nr. 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea  nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 ,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 578/06.06.2006 pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

Tinând cont de:

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 1147/2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru tratarea deşeurilor, în temeiul directivei 2010/75/UE a parlamentului European şi a Consiliului;

şi în conditiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate și nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene și prevederile prezentei autorizaţii integrate de mediu,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: „CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA”

Amplasată în: Extravilan Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, Judeţul Tulcea

Operator: S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că :

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se aducă amplasamentul la o stare de depozit închis definitiv, conform Ordonanţei nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor și ale Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor ;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Autorizația integrată de mediu se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament, sub controlul operatorului, care presupune următoarele activităţi:

Cod CAEN Rev. 2 - 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN Rev. 2 – 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Cod CAEN Rev. 2 – 4677 – Comerț  cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv:

5.4. Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte.

5.3. b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități:

(i) tratarea biologică;

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | 30000 | t/an |
|  | 181 755 | mc |
| 5.3.b) | 40000 | t/an |

Până în prezent pe celula 1 a fost depusa o cantitate de cca. 30 000 tone, respectiv,                cca. 40 000 mc. În prezent, înălţimea medie a stratului de deşeuri depozitate este de 2 metri.

4. DOCUMENTAȚIA DE SOLICITARE

- cerere pentru revizuirea autorizației integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 15674/14.12.2022.

- formular de solicitare a autorizației integrate de mediu, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 15674/14.12.2022, 2805/27.02.2023 și 6302/03.05.2023;

- raport de amplasament, elaborat de Florentina Ligia MILEA - Certificat atestare seria RGX nr. 251/07.06.2022, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 15674/14.12.2022, 2805/27.02.2023 și 6302/03.05.2023;

- ordin de plată achitare contravaloare revizuire autorizație integrată de mediu;

- dovada mediatizării anunţului public în ziarul „Delta” din data de 15.12.2022;

- adrese A.P.M. Tulcea către CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA cu nr. 1025/26.01.2023 şi  4853/31.03.2023 ;

- dovadă postare pe site-ul A.P.M. Tulcea a Formularului de Solicitare și a Raportului de Amplasament ;

- raport de teren în vederea emiterii autorizației integrate de mediu revizuite înregistrat cu nr. 392/11.01.2023, întocmit de A.P.M. Tulcea ;

- acordul de mediu nr. 20/15.11.2013 emis de A.R.P.M. Galaţi pentru proiectul ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL TULCEA”, titular CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA;

- decizia de emitere a autorizației integrate de mediu revizuită nr. ..........................

ANEXE :

- Hotărârea nr.17 din 22.02.2013 privind darea în administrarea Consiliului Județean Tulcea;

- Contract nr. 155/02.04.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea și S.C. Iridex Grup Salubrizare S.R.L.

- certificat de înregistrare fiscală seria B nr.3309406 – CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA;

- Notificare nr. 15/242/29.06.2020 emisă de Direcția de Sănătate Publică  Tulcea;

- Autorizație de Securitate la Incendiu nr. 938/16/SU-TL din 22.12.2016;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 33522  Mihai Bravu;

- Extras de carte funciară pentru informare nr. 33519 Mihai Bravu;

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 27/21.02.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral  Constanța (S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.);

- Ordin nr. 269/20.04.2023 emis de Presedintele A.N.R.S.C. privind Licenţa                             nr. 6274/20.04.2023 (S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.);

- Licenţa nr. 6274/20.04.2023 Clasa 1 pentru Serviviul public de salubrizare a localităţilor (S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.);

- Plan management miros;

- Plan de gestionare a zgomotelor şi vibraţiilor;

- Plan de prevenire și combatere a poluării accidentale;

- Plan de intervenție rapidă în caz de situații de urgență;

- Plan de revizie instalații;

- Plan de închidere;

- Fișe de securitate ale substanțelor periculoase;

- Certificat ISO 9001: 2015 nr. 7809 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 02.04.2024 (cu condiţia obţinerii vizei anuale) - S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.;

- Certificat ISO 14001: 2015 nr. 2442 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 02.04.2024 (cu condiţia obţinerii vizei anuale) - S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.;

- Certificat ISO 45001: 2018 nr. 1487 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale) - S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L.;

- Dovada constituirii garanţiei financiare de mediu;

- Dovada existenţei fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi monitorizarea acestuia post-închidere;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

5.1. Acţiuni  de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile A.I.M., operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat A.P.M. Tulcea şi GNM – CJ Tulcea;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din A.I.M.;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea de protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. are implementat si certificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, fiind administrat în sistemul ISO de către organismul de certificare SRAC, după cum urmează:

- Certificat ISO 9001: 2015 nr. 7809 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 02.04.2024 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

- Certificat ISO 14001: 2015 nr. 2442 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 02.04.2024 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

- Certificat ISO 45001: 2018 nr. 1487 din 03.04.2009, recertificat la data de 01.04.2021, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

5.1.8. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.9. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.10. Operatorul va asigura măsurile corective în cazul în care cerințele impuse de prezenta autorizație nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile  autorizației integrate de mediu, trebuie declarate responsabilitatea și autoritatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Titularul Autorizaţiei Integrate de mediu trebuie să aducă la cunoștința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii, conținutul și condițiile prezentei Autorizații.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

### 5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

### 5.2.5. Un exemplar din prezenta autorizaţie integrată de mediu trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

  - Responsabilități

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul are obligația de a informa APM si GNM - CJ Tulcea, în maxim 12 ore de la producerea prejudiciului. Operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

# 5.4. Raportări

5.4.1. Un raport privind îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Tulcea ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.).

5.4.2. Titularul autorizației  trebuie să păstreze în registre:

- înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, în cazul deşeurilor municipale; aceste date se introduc şi pe suport electronic tip bază de date;

- determinările pentru automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare.

5.4.3. Registrele și rapoartele vor fi păstrate pe amplasament  pe toată perioada de monitorizare şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.4. Operatorul depozitului, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite către APM Tulcea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii integrate de mediu, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.5. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţia integrată de mediu pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.5.  Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului în maximum 12 ore de la constatarea oricăror efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Titularul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Tulcea raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie inclus ca parte integrantă a RAM.

5.5.3. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Tulcea) şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local ( G.N.M. – C.J. Tulcea)’’.

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.4. Titularul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore despre:

- funcţionarea defectuoasă a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- modificările planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a fi reglementată conform prevederilor legislației din domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din Legea nr. 278/2013.

5.5.5. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit. a), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu (A.P.M. Tulcea)’’.

5.5.6 În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.7. Titularul are obligatia notificării autorităţilor competente pentru protecţia mediului, in cazul  modificarii actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

5.5.8. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea                    nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

6. MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

- Materiile prime și substanțe chimice necesare:

Operatorul va utiliza în afară de deşeurile acceptate pe amplasament (în instalaţia de tratare mecano-biologică şi în depozitul de deşeuri în vederea eliminării prin depozitare) diverse materiale în cadrul anumitor fluxuri tehnologice.

Materiale utilizate în activitate sunt:

| Materiale | Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează | Natura chimică/ Compoziţia | Cantităţi anuale | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (datorită naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol/Deşeuri inerte/Deşeuri nepericuloase din construcţii şi demolări | Acoperirea deşeurilor depuse zilnic | Material inert | 10000 m3 | 100% înglobat în depozit | Nepericulos |
| Material biostabilizat (CLO) | Acoperirea deşeurilor depuse zilnic | Material inert | 1700 to | 100% înglobat în depozit | Nepericulos |
| Hipoclorit de sodiu 12,5 % | Clorare apă | hiploclorit de sodiu (min. 12,5 % clor activ) | 500 kg | Magazia de produse chimice (recipiente adecvate conform fişei tehnice) | Periculos |
| Acid sulfuric | Epurarea levigatului | Acid sulfuric tehnic 94/96/98% | 4 to | Magazia de produse chimice (rezervor) | Periculos |
| Cleaner Eco | substanţă de curăţare membrane staţie de epurare | sodium hydroxide (1 - < 5 %) etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu (1 - < 5 %) D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (no-longer polymere) (1 - < 5 %) | 1 to | Magazia de produse chimice | Periculos |
| Domestos Professional Detergent & Detartrant Pentru Vasul De Toaletă | igienizare suprafeţe de lucru | acid amidosulfonic (3-10 %) acid alchilbenzensulfonic (3-10 %) acid citric (3-10 %) | 200 kg | Magazia de produse chimice | Periculos |
| Antiscalant | Preepurare levigat (soluţie antiprecipitare) | 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic acid (<20 %) Hidroxid de sodiu (<20 %) | 1 to | Magazia de produse chimice (bidoane) | Nepericulos |
| Motorină | Pentru funcţionarea utilajelor | Hidrocarburi | 85 to | Rezervor suprateran de 9000 l amplasat pe platformă betonată | Periculos |

- Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime (deşeuri), a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

- Operatorul are obligația menținerii evidenței deșeurilor gestionate în cadrul amplasamentului pe fiecare activitate pe care o desfășoară (depozitare și tratare).

- Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

- Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

- Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.2. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

| Nr. crt. | Denumire substanţă/preparat | Fraza de precauţie | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hipoclorit de sodiu 12,5 % | P 260, P 273, P 280, P 303+P361+P353, P 305+P351+P338, P 310, P 390, P 403+P 233, P 501 | H 290, H 314, H 318, H 400, EUH 031 |
| 2. | Acid sulfuric | P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338 | H314 |
| 3. | Cleaner Eco | P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310 | H290, H302, H314, H318, H332, H373 |
| 4. | Domestos Professional Detergent & Detartrant Pentru Vasul De Toaletă | P101, P102 | H315 + H319, H290 |
| 5. | Motorină | P210, P260, P261, P280, P201, P202, P233, P240, P241, P242, P301+P310, P302+P352, P303+P361+P353, P314, P331, P332+P313, P362+P364, P370+P378, P391, P403+P235, P405, P501 | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 |

- Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)                               nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale.

- Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica A.P.M. Tulcea orice modificare substanţială de substanţe şi amestecuri chimice periculoase utilizate în instalaţie, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

- Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

- Gestiunea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase utilizate se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

- Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 27/21.02.2022, valabilă până la 09.01.2025, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

7.1.1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, tehnologic, se face din sursa  subterană, prin intermediul unui foraj amplasat în partea de vest a incintei, cu următoarele caracteristici tehnice: H = 55 m, D = 250 m, Nhs = 38 m, Nhd = 55 m. Forajul este echipat cu o electropompă submerisibilă cu următoarele caracteristici: Q = 1,64 l/s şi H = 70 mCA.

Coordonatele stereo pentru forajul de alimentare apă:

X (N) = 787268;          Y (E) = 391771;

Tratarea apei se face într-un modul compact de tratare (filtru automat pentru absorbţie fier şi mangan) şi instalaţie de clorinare.

Înmagazinarea apei se face într-un rezervor, prefabricate, suprateran cu volumul de                3 m3.

Rețeaua de distribuție a apei are o lungime de 968 m și un diametru de 40 mm.

Gospodăria de apă mai cuprinde:

- grup pompare apă pentru nevoi igienico-sanitare (1+1 electropompe) cu următoarele caracteristici: Q = 1 l/s, H = 60 mCA, recipient hidrofor, V = 100 l;

- grup pompare apă pentru incendiu (1+1 electropompe) cu următoarele caracteristici: Q = 10 l/s, H=60 mCA, recipient hidrofor, V=1000 l.

Necesarul de apă:

Q igienico-sanitar = 2 m3/ zi;

Q spălare roți = 1,5 m3/zi;

Q spălare pardoseli = 2,09 m3/zi.

Pentru consumul tehnologic de apă, constituit din spălare pardoseli hale, se vor folosi spălătoare sub presiune, care vor avea un consum de apă de 0,13-2,00 l/s.

Apa necesară pentru stingerea incendiilor este asigurată din 2 rezervoare de înmagazinare, subterane, cu capacitatea de 60 mc fiecare.

Volume și debite de apă autorizate:

Q zilnic mediu = 6,36 m3/zi

Q zilnic maxim = 8,59 m3/zi

V anual mediu = 2321,65 m3

V anual maxim = 3134,23 mc

Volumul minim de apă asigurat în sursa subterană este de 6,36 m3/zi.

Funcţionarea este permanent: 365zile/an, 18 ore/zi.

7.1.2. Eficienta utilizării apei

- Operatorul va face un studiu privind utilizarea apei şi eficientizarea consumului de apă la fiecare 3 ani. Prima raportare în RAM aferent anului 2023. Studiul va identifica toate oportunitățile pentru creșterea eficienței utilizării apei pe amplasament, iar recomandările acestuia vor face obiectul unui plan de modernizare, după caz.

- Vor fi contorizate lunar consumurile de apă potabilă și se vor înregistra datele într-un registru special privind consumul de utilități de apă.

- Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunurile şi pentru echipamentul de spălare.

- Se va urmări permanent consumul de apă proaspătă, se vor detecta eventualele scurgeri și se vor repara imediat defecțiunile constatate.

7.2 UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR ENERGETICE

Alimentarea cu energie electrică pe amplasament se face din rețeaua existentă în zonă pe baza de contract. Pe amplasament se regăsește și un post de transformare.

Consumul de energie este contorizat, acesta fiind de cca. 200 Mwh/an.

Au fost implementate măsuri de eficientizare pentru funcţionarea utilajelor, instalaţiilor şi pentru încălzirea clădirii.

Respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, priveşte:

- Utilizarea energiei termice și electrice cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Analiza oportunităților pentru reducerea energiei utilizate si creșterea eficientei energetice;

- Urmărirea periodică și înregistrarea cantității de energie consumată;

- Izolarea corespunzătoare a clădirilor și a birourilor necesare desfășurării activităților pe amplasament pentru diminuarea necesarului de energie pentru încălzire;

- Iluminarea spațiilor  cu sisteme ce asigură consum mic de energie;

- Realizarea unui plan de eficiență energetică care să identifice și să evalueze toate tehnicile de eficiență energetică, aplicabile activității desfășurate pe amplasament;

- Stabilirea anuală a unor indicatori cheie de performanță energetică;

- Operatorul instalației va menține și utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru eficientizarea energetică;

- Operatorul instalației va înregistra anual consumul total pentru energie și ape utilizate pe amplasament. Cifrele vor fi revizuite periodic în cadrul fiecarui raport Anual de Mediu, pentru fiecare instalație în parte și se vor raporta ca parte la raportului Anual de Mediu;

- Transportul cu benzi transportoare în locul celui pneumatic;

- Valve automate pentru filtru aer exhaustor al TMB;

- Utilizarea transportului gravitațional al levigatului pentru diminuarea consumului de energie;

- Asigurarea verificărilor și intreținerilor periodice ale echipamentelor;

- Asigurarea deplasărilor minime ale vehiculelor pe amplasament și oprirea motoarelor în momentul staționării;

- Operatorul are obligaţia să realizeze la fiecare 4 ani un audit privind eficienţa energetică a amplasamentului. Un rezumat al concluziilor auditului se va ataşa Raportului Anual de Mediu. O copie a auditului trebuie sa fie disponibilă pe amplasament, pentru controlul conformării de către împuterniciţi ai autorităţilor cu atribuţii de verificare şi control. Acesta trebuie să identifice toate oportunităţile pentru reducerea energiei folosite şi creşterea eficienţei energetice, iar recomandările vor face obiectul unui plan de modernizare. Primul audit va fi prezentat în Raportul Anual de Mediu pentru anul 2024.

7.3. Combustibili

Pentru alimentarea autovehiculelor şi utilajelor din dotare este utilizat combustibil lichid (motorină). Societatea are în dotare un rezervor de combustibil cu o capacitate de 9.000 litri, prevăzut cu pompă și pereți dubli, cu cuvă de retenție, amplasat pe suprafața betonată..

Consumul de combustibil este de aproximativ 85 t/an.

Aprovizionarea cu motorină pentru rezervorul metalic existent pe amplasament se face prin distribuitori autorizați, pe baza de comandă.

7.4. Gaze naturale

Nu este cazul

8. DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Mihai Bravu este amplasat pe un teren aparținând domeniului public cu suprafața totală de 13,38 ha, situat în partea centrală a județului Tulcea, în extravilanul localității Mihai Bravu,  la o distanță de cca. 1000 m de zona rezidențială a localității Mihai Bravu și 1000 m de zona rezidențială a satului Turda, în partea de Nord a drumului DJ 229.

Coordonatele geografice ale amplasamentului  (STEREO 70):

| Nr. Crt. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 787631.2488 | 391419.9563 |
| 2 | 787625.3809 | 391415.2463 |
| 3 | 787619.1593 | 391410.2524 |
| 4 | 787611.3929 | 391404.0162 |
| 5 | 787691.1021 | 391922.9072 |
| 6 | 787742.0058 | 391911.4354 |
| 7 | 787534.8348 | 391922.1029 |
| 8 | 787391.7091 | 391921.3662 |
| 9 | 787293.6321 | 391799.5660 |

Vecinătăti:

Terenurile din imediata vecinătate sunt lipsite de activităţi comerciale şi industriale. La o distanţă de cca. 50 m de limita estică se află o conducta de transport gaze, aparţinând Transgaz.

Terenul este încadrat la limita amplasamentului cu următorii vecini direcţi:

- la Nord – teren Primăria Mihai Bravu tarla A213,

- la Est - teren Primăria Mihai Bravu tarla A213,

- la Sud – drum exploatare – pârâul Taița,

- la Vest – teren  sat Turda.

Localitățile învecinate sunt:

- la sud-est - localitatea Mihai Bravu la o distanță de cca. 1 km până la prima locuință;

- la vest - localitatea Turda la o distanță de 1 km până la prima locuință.

- la est - localitatea Satu Nou la o distanță de 2 km până la prima locuință.

- la nord - localitatea Lăstuni la o distanță de 7 km până la prima locuință.

Accesul se realizeaza din DJ 229 prin intermediul unui drum de exploatare cu lungimea de 700 m.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Depozitul de deșeuri nepericuloase Tulcea nu este situat în interiorul unei arii protejate.

Unităţi structurale pe amplasament:

Pe amplasamentul CMID Mihai Bravu se regăsesc următoarele instalații de gestionare a deșeurilor:

- Stație de tratare mecano-biologică cu o capacitate proiectată de 40.000 t/an respectiv 109 t/zi (cca. 287 mc/zi).

- Depozit de deșeuri, clasa b - depozit de deșeuri nepericuloase cu o capacitate proiectată de 30000 t/an, 117 t/zi.  Capacitatea totală estimată este de 554198 mc pentru cele trei celule .

Celula I cu o suprafață de 2,1 ha și o capacitate de 181.755 mc.

CMID Mihai Bravu va deservi populația și agenții economici din următoarele zone de colectare: Zona 2 Mihai Bravu, Zona 3 Măcin și respectiv, Zona 4 Delta Dunării și municipiul Tulcea doar pentru tratarea deșeurilor biodegradabile în cadrul TMB.

| Zona | Localități urbane | Localități rurale (comune) |
| --- | --- | --- |
| Zona 2 – Mihai Bravu | Isaccea și Babadag | Luncavița, Niculițel, Somova, Topolog, Casimcea, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele, Frecăței, Hamcearca, Horia, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Valea Teilor, Baia, Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Valea Nucarilor. |
| Zona 3 – Măcin | Măcin | Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Peceneaga, Smârdan, Turcoaia, Văcăreni. |
| Zona 4 – Delta Dunării | Sulina | C.A. Rosetti, Chilia Veche, Crișan, Maliuc, Pardina, Sfântu Gheorghe, Ceatalchioi |

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Mihai Bravu are în componență următoarele instalații și echipamente principale:

- zona de acces, zona de staționare, împrejmuire cu gard;

- cântar și echipament de înregistrare a cantităților de deșeuri, birou de intrare, zona de livrare a cantităților mici de deșeuri;

- echipamente de verificare și prelevare a probelor de deșeuri, laborator;

- echipament de monitorizare a radioactivității: monitor portabil de detecție a radiațiilor tip radiodebitmetru;

- drumuri interioare;

- garaj, atelier și locuri de parcare pentru utilaje;

- echipament de curățare a roților utilajelor de transport;

- birouri administrative, vestiare și grupuri sanitare.

- Echipamente administrative:

Poarta de acces și sistem de pază și supraveghere

Intrarea în incinta CMID Mihai Bravu se face prin intermediul unei porți de acces din plasă de oțel cu înălțimea de 2,00 m, având  lățimea de 8,00 m, fiind prevazută cu  dublă deschidere.

Aceasta poartă reprezintă singura poartă de acces în cadrul CMID Mihai Bravu,                     la cca. un metru în interior sunt amplasate două bariere de acces automate cu lungimea de 4,0 m fiecare.

Incinta este împrejmuită perimetral cu ajutorul unui gard realizat din plasă de oțel, cu înălțimea de 2,30 m și perdea vegetală.

Sistem de supraveghere care prezintă următoarele caracteristici:

- amplasamentul este îngrădit cu gard din plasă de oțel, cu înălțimea de 2,30 m;

- poarta de acces din plasă de oțel cu înălțimea de 2,00 m, având  lățimea de                  8,00 m, fiind prevăzută cu  dublă deschidere și cu sisteme de închidere și asigurare;

- panouri de avertizare montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Accesul persoanelor neautorizate pe suprafața depozitului este interzisă»;

- panouri de avertizare asupra interdicțiilor legate de fumat și de foc;

- panouri de avertizare, montate în locuri vizibile, cu mesajul: «Dispozitiv supravegheat video»;

- instalații de alarmă în caz de acces neautorizat;

- sistem de supraveghere video care permite păstrarea înregistrărilor pentru cel puțin 7 zile; sistemul de supraveghere este un sistem compus din camere video dispuse în cadrul amplasamentului, la fiecare instalație de tratare deșeuri în parte, la intrarea/ieșirea din locație.

Echipament de cântărire (pod basculă)

La intrarea în incinta CMID Mihai Bravu, imediat dupa poarta de acces, a fost prevăzut un cântar pentru autovehiculele care aduc deșeuri, prin care se stabilește cantitatea de deșeuri recepționate și expediate din incintă.

Acesta are capacitatea maximă de cântărire de 60 tone, lungimea L = 18,0 m și lățimea  l = 3,0 m.

Utilajele sunt dirijate obligatoriu către cântar (prin marcarea traseului, garduri, panouri, bariere). Cântarul este conectat la un sistem de înregistrare a cantității de deșeuri care intră/iese în/din amplasament.

Clădire administrativă: Sc =163,51mp

Cladirea administrativă este amplasată aproape de zona de acces, lângă cântar și cuprinde: camera de control acces și cântar, birouri, vestiare, grupuri sanitare, spații de igienizare (spălătoare și dușuri), cabinet de prim ajutor, spații tehnice (centrala termică), spații administrative, laborator.

Facilitati pentru verificarea deșeurilor, laborator analize și stație meteo:                       Sc = 21,43 mp

În vederea stabilirii parametrilor fizico-chimici ai deșeurilor, în interiorul pavilionul administrativ a fost realizat un laborator de analize dotat cu aparatură specifică de laborator (balanță tehnică/analitică, etuvă, conductometru, pH-metru, microscop, spectrofotometru, sticlărie și mobilier de laborator, radiodebitmetru, etc.),  inclusiv cu echipament pentru recoltat probe.

Pentru monitorizarea factorilor de mediu din zona depozitului de deșeuri, în pavilionul administrativ a fost montată o stație de măsurători și monitorizare meteorologică pentru măsurare precipitații, temperatură, umiditate, vânt (valori medii, maxime, minime). Aceasta are o  interfață digitală și senzori de masură de precizie ridicată.

Amplasamentul este dotat cu monitor portabil de detecție a radiațiilor tip radiodebitmetru.

Spațiu de stationare (stocare temporară ) deșeuri neconforme: Sc = 220 mp

După zona de acces, este amenajată o zonă de securitate betonată pentru deșeurile care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt corespunzatoare sau tipurile respective de deșeuri nu sunt incluse în lista prevazută de autorizația de mediu).

Dacă deșeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează imediat generatorul și autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deșeurile răman în zona de securitate.

Capacitatea de stocare temporară în zona de securitate este de cca. 110 tone (cca. 360 mc). Deșeurile vor fi stocate pe suprafața betonată, în recipientele în care au fost transportate, până la aplicarea măsurilor decise de către autoritatea competentă.

Drumurile din incinta depozitului

În incinta CMID MIHAI BRAVU este asigurat accesul la compartimentele de  depozitare și la facilitățile existente pe amplasament prin amenajarea drumurilor tehnologice betonate cu fundație din balast de cca. 0,25 m grosime. Zonele de circulație între cântar, zona de control și zona de livrare a cantităților de deșeuri sunt betonate.

Drumul perimetral care asigură accesul pe timpul funcționării către celulele de depozitare, controlul gardului,  controlul și întreținerea rigolei perimetrale de colectare a apei din precipitații, controlul taluzului final al depozitului, controlul și întreținerea conductelor pentru levigat, controlul și întreținerea sistemului video de supraveghere perimetrală. Drumul perimetral este cu dublu sens având o lățime de cca. 6 m. și  prevăzut pe părțile laterale cu rigole pentru colectarea apelor din precipitații.

Drumul de acces în incinta depozitului este asfaltat, cu dublu sens, având o lățime de cca.7 m.

Drumul de acces către zona de depozitare se realizează prin dublu sens, cu o lățime de cca. 6 m.

Drumul pentru compactor și alte utilaje cu șenile este realizat separat, cu o lățime de 5 m, iar stabilitatea sa este controlată cu regularitate.

Zona de spălare roți

În zona de amplasare a containerelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor din incinta depozitului, se află o instalație de spălare a roților autocamioanelor care  părăsesc incinta.

Aceasta instalație are următoarele componente:

- Sistem de spălare cu jeturi de mare presiune;

- Senzori detectare prezență autocamion;

- Panouri verticale metalice pentru amplasarea sistemului de spălare;

- Decantor îngropat;

- Pompă de ridicare a presiunii;

- Racord la rețeaua de alimentare din incintă;

- Racord la rețeaua de canalizare din incintă;

- Racord la rețeaua electrică din incintă.

Adiacent instalației de spălare este montat un separator de hidrocarburi cu capacitatea de cca. 80 l/s cu rol de recirculare a apei.

Sistemul foloseste apa acumulată în separator, apa fiind filtrată şi curaţată prin procedeul de separare şi decantare nămol/hidrocarburi pentru reutilizare în procesul de spălare, în acest fel reducându-se volumul de apă tratat în staţia de epurare existentă pe amplasament.

Stație mobilă de carburant

În zona de amplasare a containerelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor din incinta depozitului, se află o stație de alimentare cu carburant (motorină) a utilajelor care  vor deservi CMID Mihai Bravu.

Această stație mobilă are un  volum util de 9000 l și are următoarele caracteristici:

- Rezervor cu pereți dubli;

- Afișaj digital;

- Senzor scurgere combustibil;

- Cuvă de retenție pentru preluare scurgeri accidentale de combustibil.

Pe amplasament se mai află o stație mobilă de motorină care are un volum util de  5000 l care este în conservare și are următoarele caracteristici:

- Rezervor cu pereți dubli;

- Senzor scurgere combustibil;

- Cuvă de retentive pentru preluare scurgeri accidentale de combustibil.

Spațiu de intreținere a vehiculelor.

În cadrul CMID Mihai Bravu există un spațiu de întreținere vehicule (atelier auto), cu Sc =189,45 mp, prevăzut cu suprafață betonată. În acest spațiu se execută activități de verificare, control și mentenanță a  echipamentelor din dotare: înlocuire ulei de motor, înlocuire ulei de transmisie și/sau hidraulic, schimbare anvelope, înlocuire filtre.

Pe amplasament se găsesc următoarele utilaje:

- Vehicule transport și manipulare containere: 4 buc.;

- Încărcător frontal: 3 buc.;

- Compactor : 1 buc.

Spațiu de parcare:  Sc = 150 mp

Zona destinată parcării autovehiculele personalului este o suprafață betonată. Apele pluviale colectate de pe suprafața acesteia sunt captate printr-o rigolă cu lungimea de 174 m în separatorul de produse petroliere și conduse la bazinul de retenție ape pluviale, de aici fiind apoi evacuate în râul Taița.

Zona de utilitate publică (containere pentru depozitare deşeuri voluminoase, deşeuri periculoase, DEEE)

Zona de utilitate publică cuprinde următoarele:

- platformă betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu deșeuri periculoase din deșeurile menajere (ajunse accidental în acestea) cu suprafața de 125 mp; Depozitarea temporară se va efectua pe sortimente în containere specifice și etichetate conform tipului de deșeu, având dimensiuni cuprinse între 2 - 48 mc. Capacitatea de stocare temporară a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere este de cca. 50 tone (cca. 140 mc), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim un an.

- platformă betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu deșeuri voluminoase, pe care sunt amplasate 3 containere de 14 mc; Depozitarea temporara se va efectua pe sortimente în cele 3 containere de 14 mc specifice și etichetate conform tipului de deșeu. Capacitatea de stocare temporară a deșeurilor voluminoase este de cca. 60 tone (cca. 42 mc), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim un an.

- platformă betonată pentru depozitarea temporară a containerelor cu DEEE, cu suprafața de 300 mp. Depozitarea temporară se va efectua pe sortimente în containere specifice și etichetate conform tipului de deșeu, având dimensiuni cuprinse între 2 - 48 mc. Capacitatea de stocare temporară a DEEE  este de cca. 100 tone (cca. 300 mc), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioada de maxim un an.

Conform contractului de delegare, CMID va primi accidental fluxuri speciale de deșeuri din deșeurile municipale cum sunt: deșeuri menajere periculoase, DEEE și voluminoase. Deșeurile vor fi recepționate direct în Zona de utilitate publică, pe coduri distincte aferente fiecarui tip de deșeu. Deșeurile recepționate sunt depozitate temporar în cadrul amplasamentului în containere adecvate, în vederea livrării către operatori economici autorizați pentru tratarea/reutilizarea/valorificarea/reciclarea/ eliminarea acestora.

Instalații de tratare a deșeurilor menajere

Stația de tratare mecano-biologică (TMB)

Stația de tratare mecano-biologică are o capacitate proiectată de 40.000 t/an, 109 t/zi (cca. 287 mc/zi). Aceasta va deservi populația și agenții economici din următoarele zone de colectare: Zona 2 Mihai Bravu, Zona 3 Măcin și respectiv, Zona 4 Delta Dunării și fracția biodegradabilă din municipiul Tulcea.

Caracteristicile principale ale stației TMB Mihai Bravu:

| Parametru | UM | Parametrii tehnici aproximativi |
| --- | --- | --- |
| Intrare TMB | Tone/an | 40 000 |
| Cantitate de tratat/zi lucratoare | Tone/zi | 109 |
| Refuz de sitare 20% | Tone/an | 8000 |
| Intrare TMB dupa sitare | Tone/an | 32000 |
| Reducere de masa 35 % | Tone/an | 11200 |
| Intrare in etapa de maturare | Tone/an | 20800 |
| Reducere de masa 5 % | Tone/an | 1040 |
| Rezultat material biostabilizat CLO | Tone/an | 19760 |
| Material biodegradabile deviat de la depozitare | Tone/an | 25753 |
| Numar de biocelule | Bucăţi | 9 |

Dotările stației TMB Mihai Bravu:

- buncăr de primire;

- tocător;

- bandă deferare;

- bandă de alimentare;

- tambur rotativ (ciur);

- containere rolo de colectare refuz;

- nouă biocelule;

- sisteme aerare intensivă;

- bazin retenție levigat provenit atât de la stația TMB cât și de la depozit, ape uzate menajere și ape uzate tehnologice;

- încarcătoare frontale;

- camion cu macara pentru transport containere.

- hala de tratare mecanică are o suprafață de 1400 mp, este o construcție metalică în care sunt amplasate linia cu utilaje și echipamente.

În zona aferentă stației TMB Mihai Bravu este construită o platformă betonată pentru trafic greu cu suprafața de 7264,39 mp.

Stația TMB Mihai Bravu este prevăzută cu:

- zona de recepție și pregătire deșeuri pentru biostabilizare cu o capacitate de stocare temporară până la intrarea în TMB  de cca. 600 tone (cca. 1500 mc) ;

- zona de tratare biologică a deșeurilor - etapa 1;

- zona de maturare (etapa 2) și expeditie;

- sistem de alimentare cu apă și canalizare.

Zona de tratare biologică

- Dimensiuni biocelule/grămadă de compostare: L = 30 m; B = 8 m; b = 2 m;               H= 3 m;

- Volum grămadă de compostare: 543 mc;

- Număr de zile pentru umplerea fiecărei biocelule: 2,2 zile

- Număr de zile în care fracțiunea umedă rămâne în grămezi: 28 zile;

- Număr de zile fermentare/an: 365 zile; zile de fermentare pe ciclu: 28 zile.

- Numărul de zile în care biocelula primește deșeuri: 260 zile

- Cicluri de tratare anual pentru fiecare biocelulă: 13 cicluri/an.

Zona de maturare

- Dimensiuni grămada de maturare: L = 29 m; B = 5 m; b = 2,4 m; H= 2 m.

- Volum grămadă de maturare: 215 mc;

- Număr de zile pentru umplere: 1,1 zile

- Număr de zile în care fracțiunea umedă rămâne în grămezi: 15 zile;

- Număr de zile maturare/an: 365 zile;

- Numărul de zile în care se primește material: 260 zile

- Cicluri de tratare anual pentru fiecare padoc: 24,3 cicluri/an.

- Numărul de grămezi: 10

Depozitul de deșeuri nepericuloase

Depozitul de deșeuri este clasa b) – depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificării din Ordonanţa Nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Caracteristicile tehnice generale ale Celulei I din cadrul depozitului sunt:

- suprafața ocupată este de 2,1 ha.

- volumul util total este de cca. 181755 mc;

- capacitate de depozitare: 177446 to;

- durata totală de funcționare anticipată este de aprox. 6 ani;

- durata perioadei de monitorizare post-închidere: minimum 30 de ani;

- depozitul va deservi zonele de colectare: 2 - Mihai Bravu, 3 - Măcin și 4 - Delta Dunării, respectiv o populație de 150.881 de locuitori (reprezentând cca. 63% din populația județului).

Caracteristicile tehnice ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Mihai Bravu:

| Celula nr. | Suprafața la baza (ha) | Cantități depozitate (tone) | Volum util deșeu (mc) | Materil acoperire biostabilizat TMB (mc) | Capacitate celulă (mc) | Durata de exploatare (ani) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2,1 | 177.446 | 173.609 | 8146 | 181.755 | 6 |

Instalațiile pentru tratarea reziduurilor generate de gestionarea deşeurilor

- Instalația pentru colectarea și tratarea apelor uzate tehnologice și a levigatului

Sistemul de colectare ape uzate este format din următoarele componente:

- conductă canalizare De 250 mm PEID PN 10 - 120m;

- conductă colectoare De 315 mm PEID PN 10 - 140m;

- conductă De 75 mm PEID PN 10 - 97m;

- conductă perforată de drenaj De 250 mm PEID PN 10 - 640m;

- rețea canalizare ape reziduale;

- rețea canalizare ape menajere;

- cămine ape reziduale;

- cămine ape menajere;

- guri de scurgere reziduale;

- vane de izolare DN 250mm din PEID – 4 buc.;

- cămine levigat - 4 buc.;

- pompă submersibilă levigat - 4 buc.;

- podeț din beton acces cămine levigat - 4 buc.;

- rigola prefabricate din beton celula 1 - 672 m;

- spălătorie cu jet stație TMB - 2 buc.;

- bazin de retenție levigat: 310 mc

- bazin retenție levigat: 30 mc.

Stația de epurare a levigatului generat în cadrul activității de depozitare, a apei menajere provenite din clădirea administrativă și zona de intervenții utilaje, a apei de spălare din zona TMB și a levigatului produs de instalația TMB.

Stația de epurare este o stație cu osmoză inversă cu  o capacitate de 24,5 mc/zi în prima fază și posibilitatea de extindere a capacității (dacă va fi necesar), iar randamentul tehnologiei de osmoză inversă este  de 95 %.

Echipamentul de epurare este instalat într-un container cu dimensiunea de                     12,00 x 2,50 m și 2,60 m înălțime, ventilat și încălzit și asigură o funcționare de                  24 h/zi.

Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit

Instalarea puțurilor de gaz se va efectua după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m (În prezent, înălţimea medie a stratului de deşeuri depozitate este de 2 metri).

Baza puțului va fi amplasată la cel puțin 2 - 3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului.

Puțurile pentru extracția gazului de depozit vor fi poziționate uniform în masa de deşeuri, la o distanță egală între ele, de maxim 50 m și pe cât posibil simetric. Pentru Celula I se estimeaza un număr de cca. 10 puțuri de gaz.

Sistemul de gestionare a gazelor din depozit va cuprinde următoarele elemente:

- puțuri de colectare;

- rețeaua de conducte de transfer al biogazului;

- stațiile de colectare a biogazului;

- conducta principală de biogaz (conducta perimetrală);

- unitatea de ardere.

8.2 Flux tehnologic

Activitățile care se desfășoară în cadrul CMID Mihai Bravu au drept scop realizarea:

- Tratării și eliminării deșeurilor nepericuloase

- Recuperării materialelor reciclabile sortate

- Comerțului cu ridicata al deșeurilor și resturilor

și se vor realiza prin intermediul stației de tratare mecano-biologică cu o capacitate de 40.000 t/an și a depozitului de deșeuri nepericuloase cu capacitatea de depozitare de 30000 t/an.

FLUX TEHNOLOGIC CMID MIHAI BRAVU:

• primirea şi receptia deşeurilor;

• cântărire pe platforma electronică de cântărire a autovehiculelor încărcate cu deşeuri;

• transportul deşeurilor către facilităţile existente, în functie de tipul deşeurilor recepţionate, fie către Staţia TMB, fie către zona de depozitare, fie către Zona de utilitate publică;

• gestionarea deşeurilor recepţionate în instalaţiile de tratare deşeuri (TMB si/sau depozitarea deşeurilor în zona de depozitare);

• gestionarea deşeurilor recepţionate în Zona de utilitate publică;

• curăţarea roţilor mijloacelor de transport deşeuri care părăsesc incinta CMID;

• cântărirea la ieşire a autovehiculului de transport fără încărcătură;

• valorificarea prin firme autorizate a deşeurilor rezultate din Staţia TMB (fracţia metalică).

• eliminarea refuzului rezultat din Staţia TMB prin depozitare;

• descompunerea aerobă a deşeurilor în depozitul de deşeuri.

8.2.1 Flux tehnologic în stația TMB

Fluxul activităţii cuprinde următoarele etape:

- Recepția preliminară a deșeurilor: verificare documente însoțitoare, cântărire;

- Primire/recepţie vizuală/depozitare temporară;

- Tratare mecanică: tocare, extragere metale, sitare;

- Tratare biologică: Faza 1 de descompunere intensă și Faza 2 de maturare.

Recepția preliminară are loc în zona de cântar de la intrarea în CMID Mihai Bravu și constă în: verificarea documentelor de proveniență; cântărirea transportului; înregistrarea intrărilor.

Recepția vizuală/depozitarea temporară începe atunci când deșeurile sunt descărcate pe pardoseală în zona special amenajată (suprafața efectivă de 500 mp; volum de depozitare temporară = cca. 1550 mc). Încărcătorul frontal așează deșeurile sub formă de gramadă, separat deșeurile reziduale și separat deșeurile verzi. Înălțimea totală a grămezii nu va depăși 2,7 - 3 m.

Alimentarea buncărului instalației se realizează cu ajutorul încărcătorului frontal, deșeurile sunt preluate din zona de stocare temporară și încărcate în buncărul de alimentare al tocătorului.

Tratarea mecanică (tocare, extragere metal, sitare) este asigurată de următoarele utilaje: tocător, extractor de metale, ciur rotativ. Din tocător, deșeurile sunt transportate către ciurul rotativ pe banda de transport integrată în tocător. Înainte de intrarea în ciur, deasupra benzii de transport, este montat un extractor de metale care preia fracțiunile metalice și le elimină într-un container basculabil de 2 mc. După aceea, are loc separarea deșeurilor cu ajutorul ciurului care separă mecanic fracția biodegaradabilă cu diametrul mai mic de 80 mm și respectiv, fracția mai mare de 80 mm, care reprezintă refuz din sitare.

Fracția mai mică de 80 mm, care reprezintă fracția compostabilă este descărcată direct pe pardoseală, sub ciur, în spațiul special destinat amenajat sub formă de buncăr. De aici, fracția compostabilă se transportă direct în zona de fermentare aerobă (biostabilizare etapa I-a) cu ajutorul încărcătorului frontal. Fracția mai mare de 80 mm, care reprezintă refuz din sitare este evacuată pe o bandă de evacuare într-un container. Containerul este transportat ulterior direct în depozitul de deșeuri existent pe amplasament.

Tratarea biologică se desfășoară pe o platfomă betonată cu suprafața totală de                     cca. 4639 mp și parcurge două faze:

Faza 1 de descompunere aerobă (biostabilizare) care are loc pe o suprafață de cca. 2804 mp (9 biocelule existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile și prevăzute cu sistem de aerare prin pardoseală);

Faza 2 de maturare care are loc pe o suprafață de cca. 1835 mp.

Faza 1, etapa de descompunere aerobă (biostabilizare) care are loc în cele 9 biocelule existente construite din beton armat, acoperite cu membrane semipermeabile și prevăzute cu sistem de aerare prin pardoseală. Fiecare biocelulă are dimensiunea de 10 x 15 m și este echipată cu sistem de ventilație și dezodorizare. Sistemul de ventilație este prevăzut cu un ventilator cu rol de aspirare posibile emisii și de evacuare a acestora într-un filtru de praf unde este colectat aerul evacuat și praful degajat. Din filtrul de praf aerul va trece apoi printr-un biofiltru, fiind ulterior degajat în atmosferă.

Zona de fermentare reprezintă o platformă din beton pe care se vor depune deșeurile rezultate după tratarea mecanică, astfel:

- La capătul fiecarei grămezi este prevăzut un perete de beton de 3 m înălțime, fixarea membranei de acoperire se face cu un sistem de ancorare. Pe peretele din spate sunt fixate dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigură aerarea, prin pardoseală a materialului supus procesului de fermentare aerobă și dispozitivul de manevrare membrană.

Procesul durează în total 28 zile, iar în timpul procesului, volumul și greutatea materialului sunt reduse. La sfârșitul perioadei de 28 zile aferente descompunerii intense, deșeurile sunt transportate cu ajutorul încărcatorului frontal în zona de maturare.

Faza 2 de maturare  se realizează într-o construcție metalică fără închideri laterale, tip șopron, cu o suprafață de 1835 mp, în care vor fi realizate grămezi neacoperite de materiale. Faza de maturare durează cca. 15 zile. Procesul de maturare se consideră finalizat când activitatea biologică a materialului s-a încheiat, iar substanțele ce se pot descompune ușor au fost stabilizate.

LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE  LA  STAȚIA  DE  TMB:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine |
| 20 01 38 | lemn altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deșeuri din piete |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |

8.2.2 Flux tehnologic pentru depozitarea deșeurilor

8.2.2.1.Tipuri de deşeuri acceptate la depozitul de deşeuri nepericuloase

Fluxurile și tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele:

- Refuzul de la stația de sortare Măcin și cele 4 stații de sortare din Delta Dunării (Sulina, Chilia Veche, Sfântu Gheorghe și Crișan);

- Refuzul de la stația de tratatare mecano-biologică Mihai Bravu;

- Deșeurile reziduale colectate de la populație;

- Deșeurile stradale și fracția de deșeuri mixte din parcuri, grădini și piețe din zonele 2, 3 şi 4;

- Deșeurile reziduale colectate din zonele 2, 3 si 4;

- Deșeurile biostabilizate de la Stația TMB Mihai Bravu.

Conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Ordonanţa  nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor se vor accepta la depozitare:

a) deşeuri municipale;

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de  acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase;

Acceptarea deşeurilor se face conform criteriilor din Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, definite după natură şi origine, caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate.

Deşeurile acceptate trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să fie codificate ca deșeuri nepericuloase și să îndeplinească criteriile de acceptare la depozitare;

- să fie livrate de transportatori autorizati;

- să fie însoţite de documentele necesare în conformitate cu prevederile legale sau cu criteriile de recepţie impuse de operatorul  depozitului;

Depozitarea deşeurilor este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în legislaţia în vigoare.

8.2.2.2. Lista deşeurilor acceptate la depozitare

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 17 | Deșeuri din construcții și demolări |
| 17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |
| 19 | Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 20 | Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01) |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 01 99 | alte fracții, nespecificate |
| 20 02 | deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile |
| 20 03 | alte deșeuri municipale |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |

8.2.2.3.Nu este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile (deşeuri  care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4  a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 a Ordonanţei  nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

f) deşeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) şi art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni ulterioare de tratare a deşeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Operatorul depozitului trebuie să se asigure ca deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

8.2.2.4.Fluxul activităţii cuprinde următoarele etape:

- Recepția deșeurilor (supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic) în depozit;

- Așezarea deșeurilor în celula de depozitare;

- Nivelarea și compactarea;

- Acoperirea zilnică cu material inert.

8.2.2.4.1 Recepția deșeurilor în depozit

În cadrul acestei etape, are loc verificarea documentației privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, inspecția vizuală a deșeurilor la intrare, verificarea conformității cu descrierea prezentată în documentația înaintată de deținător,  cântărirea deșeurilor.

Procedura de recepţie a deşeurilor

Operatorul depozitului are obligaţia să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie în conformitate cu cerinţele BAT:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deşeurile municipale, când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a destinatarului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 2 la Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

c) cântărirea deşeurilor;

d) păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 2 la Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;

e) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului.

Operatorul de la recepţia deşeurilor trebuie să fie instruit astfel încât să aibă competenţa necesară pentru verificarea transporturilor de deşeuri şi a documentelor însoţitoare şi pentru a sesiza neconformităţile, de exemplu:

• documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

• deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise în documentele însoţitoare, sau nu se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu sau de normele legislative în vigoare.

În caz de neconformare, operatorul trebuie să aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind direcţionat către o zonă special amenajată, unde va rămâne până ce autoritatea competentă de control a depozitului ia o decizie în ceea ce priveşte deşeurile transportate. În cazul în care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cât posibil, iar vehiculul de transport va rămâne în depozit până la luarea unei decizii.

În Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformităţile înregistrate, împreună cu date referitoare la acţiunile întreprinse, cine a luat deciziile şi dacă au fost înregistrate daune.

Procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare

I. Teste pentru verificarea conformǎrii

În vederea verificării periodice a fluxurilor de deşeuri care vin la depozitare, în cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu nu îndeplineşte criteriile de acceptare în depozit, se va proceda la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deșeul respectiv este conform cu datelor de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare din Ordinul MMGA nr. 95/2005, Secţiunea 2.

Pot fi acceptate fără a fi supuse unei testări, deşeurile municipale care îndeplinesc criteriile definite conform O.G. nr. 2 privind depozitarea deşeurilor, care se regăsesc în Categoria 20 a Listei Europene a Deşeurilor "Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat" precum şi alte deşeuri similare acestora din alte surse.

Aceste tipuri de deşeuri nu sunt admise la depozitare dacă sunt contaminate la un nivel suficient de ridicat încât să determine apariţia de riscuri asociate şi deci să justifice eliminarea lor în alt mod.

II. Verificarea la locul de depozitare

• Fiecare transport de deşeuri adus la depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare. Se verifică documentaţia însoţitoare.

• Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

• Dacă în urma caracterizării generale a deşeului rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, se consideră că deşeul poate fi depozitat.

• Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

• După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, timp de 1 lună.

• La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile din autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile pentru clasa de depozit.

• În cazul în care deşeurile nu sunt acceptate în depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat generatorul şi autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile, aceasta din urmă stabilind măsurile ce trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deşeurile rămân în zona de securitate.

• Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasa de depozite.

• Este interzisă recircularea levigatului în corpul depozitului.

Operatorul depozitului păstrează înregistrările cu privire la fiecare tip de deşeu, o perioadă de cel puţin 3 ani.

8.2.2.4.2. Așezarea deșeurilor în celula de depozitare

Deșeurile se vor depozita sub forma unei grămezi ce va atinge cca. 23 m înălțime de la bază până la suprafața acestuia, la închiderea primei celule. Corpul depozitului în rambleu va avea taluzuri cu înclinarea 1:3, cu berne de 3 m lățime la fiecare 10 m înălțime a stratului de deșeuri.

Având în vedere că depozitul este amplasat pe o suprafață relativ plană, se va folosi depozitarea pe suprafață care este o metodă ce permite realizarea facilă a compactării și acoperirii zilnice. Prin descărcarea și compactarea deșeurilor se va forma o platformă relativ orizontală a carei înălțime maximă nu depășește 2,5 m. Așezarea deșeurilor în celulă se va face în subcelule, ținând cont de cantitatea zilnică de deșeu și de înălțimea stratului de compactat.

La împărțirea pe subcelule se va ține cont ca:

- deșeurile să fie depuse o singură dată, fără alte manipulări;

- accesul utilajelor la descărcare să fie cât mai rapid și ușor.

Suprafața celulei va fi împărțită în două subcelule care vor fi împărțite la rândul lor în zone de depozitare (sectoare de lucru). Sectoarele de lucru vor avea maxim 700 mp și o înălțime de max. 1 m după compactare pentru a permite o bună împrăștiere și compactare a deșeurilor, limitarea curenților de aer care pot antrena materiale ușoare, limitarea mirosurilor, diminuarea cantităţii de levigat formată. În plan orizontal, sectoarele de depozitare vor avea o formă rectangulară cu laturile de cca. 35m x 20 m și vor ocupa toată suprafața bazei depozitului. În zona digului perimetral și în zona în care din cauza geometriei depozitului nu se poate realiza un sector rectangular, se va avea în vedere că lungimea de împrăștiere să fie cea optimă, de 35 m și lățimea de lucru de 10 m, rezultând un sector de depozitare cu o formă de trapez dreptunghic.

Cel puțin 2 sectoare de depozitare vor fi operaționale alternativ.

Dispunerea sectoarelor de depozitare se va face între țesut, pentru a asigura atât o stabilitate cât mai bună a corpului depozitului în rambleu cât și pentru a permite infiltrarea apei din precipitații către sistemul de drenaj.

Primul strat de deșeuri de deasupra stratului de drenaj, în grosime de 1 m se va depune fără compactare, fiind împrăștiat cu buldozerul. Compactarea deșeurilor depozitate se va face numai după ce stratul de deșeuri va depăși 1 m grosime.

Pentru distribuirea deșeurilor în vederea compactării și pentru aplicarea  straturilor de acoperire se va utiliza un buldozer. Acest strat se depozitează prin avansare de la platformele de descărcare, protejandu-se sistemul de impermeabilizare și cel de drenaj.

8.2.2.4.3 Nivelarea și compactarea

După distribuire, deșeurile vor fi compactate prin treceri succesive cu compactorul de deșeuri. La acest nivel se va realiza o acoperire provizorie cu material de concasaj, strat ce va fi utilizat ulterior ca strat de bază pentru drumuri provizorii pe celulă.

Pentru împiedicarea împrăștierii deșeurilor ușoare de către vânt, se va monta o plasă de protecție care va fi fixată în masa deșeurilor deja depuse. Această plasă se va repoziționa și curăța pe măsura creșterii deșeurilor depuse.

Pentru depunerea deșeurilor se va opta pentru metoda depozitare prin înaintarea frontului de lucru, prin depunerea și compactarea deșeurilor, formându-se o suprafață înclinată care va avansa treptat pe măsura depozitării, dinspre marginile subcelulei de depozitare.

Zonele de descărcare și împrăștiere vor fi stabilite astfel încât să fie alternate cu zone de compactare. Descărcarea se va face numai în zona în care compactarea s-a realizat la parametrii stabiliți.

8.2.2.4.4 Acoperirea zilnică cu material inert

Deșeurile descărcate și compactate se vor acoperi periodic, în funcție de condițiile de operare, pentru evitarea mirosurilor, împiedicarea împrăștierii de către vânt a deșeurilor ușoare, pentru împiedicarea apariției dăunătorilor, etc.

Conform Normativului de depozitare, drept material pentru acoperire se pot utiliza deşeuri solide minerale, cum ar fi sol, deşeuri din construcţii si demolări, cenuşă, compost (CLO - material rezultat din stația TMB). De asemenea, se pot utiliza în acest scop şi alte tipuri de materiale de acoperire, cum ar fi foliile plastice şi ţesăturile fibroase, cu aprobarea autorităţii competente pentru protecţia mediului. Aceste tipuri de acoperiri se îndepărtează înainte de continuarea depozitării, ele putând fi reutilizate.

8.2.3. Activitatea în ZONA DE UTILITATE PUBLICĂ (Z.U.P.)

Zona de utilitate publică este destinată colectării fluxurilor speciale de deşeuri municipale, (deşeuri voluminoase, baterii, tuburi neon, etc. incluse în categoria 20 din Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare).

Conform contractului de delegare semnat, Centrul de utilitate publică (C.U.P.) va colecta fluxuri speciale de deşeuri municipale: deşeuri menajere periculoase, DEEE (cod de deşeu periculos şi nepericulos), baterii si acumulatori (cod de deşeu periculos si nepericulos) şi voluminoase. Deşeurile vor fi recepţionate direct în Zona de utilitate publică, pe coduri distincte unde vor fi manipulate, depozitate temporar şi livrate ulterior către unităţi autorizate pentru valorificare/eliminare.

Deşeurile periculoase, deşeurile voluminoase şi DEEE colectate sunt depozitate temporar în cadrul amplasamentului în containere adecvate, inscripţionate, amplasate pe platforma betonată, impermeabilă, protejate de intemperii prin acoperire (prelate), în vederea predării lor către firme autorizate pentru tratarea/reutilizarea/valorificarea /reciclarea/eliminarea ulterioara a acestora.

FLUXUL TEHNOLOGIC:

- receptia deseurilor (cântărire, înregistrare-cântar, cabina poartă);

- manipularea deşeurilor în C.U.P. (descărcarea deşeurilor, stocarea propriu-zisă, încărcarea în vederea transportului);

- livrarea deşeurilor.

În funcţie de tipul deşeurilor care ajung în C.U.P., acestea sunt direcţionate:

- către unităţi de valorificare energetică;

- către centre de recuperare materiale reciclabile;

- către centre de tratare în vederea eliminaării prin incinerare/depozitare.

Cantităţile şi tipurile de deşeuri recepţionate şi livrate vor fi înregistrate permanent de către personalul societăţii.

Deşeurile periculoase municipale vor fi acceptate şi depozitate temporar sub supravegherea personalului desemnat, în containerele destinate special fiecărui tip de deşeuri.

La anumite intervale, operatorii sistemelor de colectare a fluxurilor speciale de deşeuri vor colecta containerele pline şi le vor duce la reciclare/valorificare. Containerele goale vor fi aduse înapoi şi pozitionate la Centrul de utilitate publica.

Deşeurile periculoase municipale vor fi predate către operatori economici autorizaţi în vederea gestionării corespunzătoare.

Gestionarea DEEE se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

Gestionarea bateriilor şi acumulatorilor din deşeurile municipale se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Toate livrările de deşeuri/materiale reciclabile vor fi inspectate la punctul de recepţie de către operatorul acestuia pentru a se asigura că:

- tipurile de materiale pot fi acceptate la C.U.P.;

- livrările sunt conform actelor de reglementare.

Lista deşeurilor acceptate la Centrul de Utilitate Publică (C.U.P):

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 | DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01) |
| 20 01 19* | pesticide |
| 20 01 21* | tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur |
| 20 01 23* | echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi |
| 20 01 27* | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 29* | detergenți cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 01 33* | baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii |
| 20 01 34 | baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33 |
| 20 01 35* | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase |
| 20 01 36 | echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 |
| 20 01 37* | deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase |
| 20 03 07 | deseuri voluminoase |

8.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

- Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

- Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

- În caz de avarii si accidente neprevăzute (întreruperea curentului electric, oprirea staţiei de epurare pentru perioade mari de timp), excedentul de levigat brut va fi vidanjat, stocat în recipiente etanșe și în condiții de siguranță pe amplasament până la remedierea situației, sau transportat şi  predat la o stație de preepurare/epurare a apelor uzate, cu condiția ca operatorul acesteia să-și dea acceptul prin care să stabilească condițiile de descărcare a levigatului și să asigure respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare deținute (autorizația de mediu, autorizația de gospodărirea apelor, după caz), inclusiv cele privind calitatea efluentului.

- Măsurile necesare în cazurile neobişnuite se corelează cu planul de prevenire a situaţiilor accidentale.

# 8.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate :

- Instruirea personalului care deserveşte activitatea;

- Pentru desfăşurarea proceselor de depozitare şi tratare a deşeurilor nepericuloase, manevrare a materiilor prime, exploatarea instalaţiilor, personalul este instruit periodic;

- Sunt amplasate  echipamente de măsura pentru volumul de apă consumată, pentru cantitatea de energie electrică consumată, pentru cantitatea materialelor reciclabile;

Planul de intervenţie include:

- un plan al societăţii pe care sunt marcate conductele de canalizare şi sursele de alimentare cu apă;

- detalii despre echipamentele din societatate, care pot fi utilizate în cazul unor poluări accidentale: pompe, materiale de depoluare (substanţe absorbante, baraje absorbante, etc);

- telefoanele serviciilor de urgenţă;

- mod de acţiune în cazul unor evenimente specifice, cum ar fi scurgeri de poluanţi, incendii, etc.

Operaţiile de întreţinere şi reparaţie sunt planificate conform programului de mentenanţă. Termenele de planificare a mentenanţei sunt  conforme cu prescripţiile tehnice ale instalaţiilor;

Toate activităţile importante din societate se desfăşoara conform unei planificări riguroase aprobată de conducerea societăţii;

Există amenajările şi dotările corespunzătoare pentru a asigura minimizarea consumului de apă și pentru a asigura minimizarea consumului de energie.

# INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

Poluarea  este posibilă doar în cazul nerespectării tehnologiei de tratare mecano-biologică şi de depozitare a deşeurilor sau în caz de accidente şi anume:

- infiltrarea levigatului în sol şi în pânza freatică în cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor;

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor în cazul nefuncţionării corespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Pentru evacuarea, reținerea și dispersia poluanților în atmosferă se vor utiliza următoarele instalații:

# Sistem de aspiratie, desprăfuire, biofiltrare și exhaustare a aerului din hala de tratare mecanică și din biocelulele pentru descompunerea aerobă a deșeurilor

| Activitate IED | Echipament depoluare | Suprafața (m2) | Poluant | X (Stereo 70) | Y (Stereo 70) | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Instalație de desprăfuire, Biofiltru | 120 | - Compuși organici și mirositori, inclusiv H2S și NH3 - Pulberi | 787302.040 | 391804.420 |  |

- Sistemul de colectare și evacuare a gazului de depozit – activitatea nu a fost inițiată. Sistemul de management al gazului va fi instalat etapizat, pe măsura apariției gazului de depozit și va asigura colectarea, tratarea și arderea gazului.

Implementarea măsurilor de prevenire şi control legate de emisia de biogaz.

Operatorul economic are obligaţia de a începe instalarea puţurilor de gaz după ce stratul de deşeuri a atins înălţimea de aproximativ 4 m, puţuri ce se vor realiza în baza unui proiect tehnic realizat în conformitate cu cerinţele Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin O.M. nr. 757/2004, proiect ce va fi realizat de persoane fizice sau juridice autorizate.

Baza puţului trebuie să fie amplasată la cel puţin 2 - 3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se evita apariţia unor forţe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat şi pe stratul de impermeabilizare a bazei depozitului. Cu ajutorul unor dispozitive de tragere în formă de cupolă puţurile de gaz vor fi înălţate o dată cu creşterea în înălţime a corpului depozitului până la nivelul maxim de umplere a acestuia.

Se vor monta biofiltre  pe puţurile de extracţie a biogazului rezultat, iar la o concentraţie a metanului din biogazul rezultat de maxim 25%, înregistrată pe oricare dintre puţuri, toate acestea se vor racorda la o instalaţie de ardere controlată capabilă să realizeze temperaturi mai mari de 1100 oC.

La momentul închiderii celulei, sistemul de colectare al gazului acesteia va fi conectat la stația de colectare și filtrare biologică/ardere a biogazului

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:

- gaze de fermentare din depozit din procesele de fermentare, cȃnd deșeurile din depozit se descompun;

- operaţiuni de încǎrcare şi descǎrcare ale utilajelor care transportǎ deșeurile;

- pulberi, bioaerosoli din etapele de tratare a deșeurilor în aer liber;

- pulberi, gaze de ardere specifice motoarelor Diesel (CO2, NOx, COV, SO2, CO) de la mijloacele de transport și de lucru;

- emisii de la staţia de tratare levigat;

- mirosuri.

Tehnicile şi măsurile de reducere sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Sursa | Tip emisie | Măsuri /tehnici de reducere |
| --- | --- | --- |
| Circulaţia utilajelor | pulberi, gaze de ardere | - minimizarea timpului de funcţionare a utilajelor - respectarea regimului de mentenanţă a utilajelor - umectarea (stropirea) drumurilor de acces |
| Tratarea biologică a deşeurilor | pulberi, bioaerosoli | - acoperirea biocelulelor cu membrane semipermeabile |
| Depozitarea deşeurilor | gaze de fermentare | - acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate; - colectare/tratare gaz depozit |

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Titularul de activitate este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.5. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.6. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: A.P.M. Tulcea şi G.N.M. - CJ Tulcea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.7. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.9. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Categoriile de ape uzate sunt:

-	ape uzate menajere provenite de la clădirea administrativă şi zona întreţinere utilaje;

-	ape uzate tehnologice (ape uzate rezultate din corpul depozitului - levigatul, ape reziduale provenite de la statia TMB, ape reziduale provenite de la spălare roţi autovehicule, ape reziduale spalare pardoseli);

- ape uzate de la separatoarele de condensat;

- apele pluviale de pe platformele instalaţiilor şi echipamentelor;

9.2.1.1. Evacuarea apelor uzate menajere

Apele menajere provenite de la pavilionul administrativ (grupuri sanitare) sunt preluate prin tronsoane cu d=110 mm și d= 125 mm și duse spre cămine de racord canalizare, mai departe prin tronsoane cu d=160 mm, d=250 mm și d= 315 mm către un colector de canalizare PVC Dn 20 cm și conduse gravitațional la bazinul delevigat și stația de epurare ape uzate. Apele menajere provenite de la zona întreţinere utilaje sunt preluate prin tronsoane cu d=110 mm și duse spre căminul de racord canalizare, mai departe prin tronsoane cu d=160 mm, d=250 mm și d= 315 mm către un colector de canalizare și conduse gravitațional la bazinul de levigat și stația de epurare ape uzate.

Pe colector au fost prevăzute cămine de vizitare la schimbările de direcție. Căminele de vizitare sunt construcții subterane din elemente prefabricate din beton, cu etanșare cu garnitură de cauciuc.

9.2.1.2. Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice sunt direcţionate prin pompare în bazinul de levigat şi de aici către staţia de epurare existentă pe amplasament. Dupa epurare, permeatul va fi descărcat în bazinul de retenţie a apelor pluviale cu capacitatea de 1410 mc şi apoi în pârâul Taiţa

9.2.1.3 Evacuarea apelor pluviale

Sistemul de canalizare ape pluviale este format din:

• rigola prefabricate din beton 668 m;

• conducta Dn 800 mm de 20 m (intre sant perimetral si bazin retentie ape pluviale);

• conducta Dn 800 mm de 42 m (sub rampa de acces in celula si sub drum);

• conducta Dn 800 mm de 22 m (subtraversare pe sub drum);

• retea canalizare ape pluviale;

• camine ape pluviale;

• rigola colectare ape pluviale;

• guri de scurgere ape pluviale;

• podet din beton- 1 buc.;

• statie de pompare ape pluviale;

• bazin de retentie din beton armat pentru retentia si pomparea apelor pluviale curate cu V= 1410 mc.

Apa meteorica provenita de pe suprafata celulei de depozitare este colectata prin intermediul a trei sisteme, astfel:

• colectarea apei meteorice conventional curate provenita de pe suprafata exterioara a digului aferent celulei de depozitare se face prin intermediul santurilor de pamant amplasate la baza acestuia si apoi evacuare in bazinul de retentie ape pluviale;

• colectarea apei meteorice drenata de pe suprafata interioara a celulei de depozit, reprezentand apa cu potential contaminat (levigat) se face prin intermediul stratului de drenaj si a conductelor de drenaj;

• colectarea apei din zona interioara interioara a celulei de depozit, se realizeaza colectoarele de canalizare levigat si se evacueaza in statia de epurare.

9.2.1.4. Evacuarea levigatului

Sistemul de colectare levigat cuprinde:

- stratul de drenaj pentru levigat;

- conductele de drenaj;

- conducte de colectare levigat;

- cămine levigat;

- staţia de pompare;

- bazinul de retenţie levigat;

- staţia de epurare;

- conducta de evacuare ape convenţional curate în pârâul Taiţa.

Apele meteorice infiltrate prin masa de deşeuri vor fi colectate prin sistemele de drenare şi colectare de pe pantele interioare şi de la baza celulei.

Levigatul colectat din interiorul depozitului este drenat prin intermediul stratului de

drenaj şi a conductelor de drenaj şi condus prin intermediul unor colectoare, către bazinul de retenţie levigat.

Levigatul colectat prin sistemul de drenare şi colectare de la baza depozitului va fi tratat prin intermediul statiei de epurare.

Conductele de drenaj sunt înglobate într-un strat drenant cu granulaţia 16/32 mm, realizat din pietriş spălat cu conţinut de carbonat de calciu < 10%. În exteriorul părţii orizontale, stratul drenant are panta de 3%.

Levigatul va fi colectat într-un bazin de retenţie cu capacitatea de 166.20 mc şi apoi va fi deversat în staţia de epurare. Pentru situaţia suplimentării cantităţii de levigat rezultată, a fost prevăzut un al doilea bazin de retenţie levigat cu capacitatea de 30 mc (rol de preluare cantitate suplimentară de levigat).

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 27/21.02.2022, valabilă până la 09.01.2025, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Admistraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mc) |  |
|  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) |  |  |
| Menajere | Râul Taița | 8,58 | 6,36 | 2321,65 | Qlevigat = 8,43 mc/zi (3078,75 mc/an); Qpluvial = 20,02 mc/zi (7308,00 mc/an) |

9.2.3. Pretratare

Apele pluviale și apele evacuate din stația de epurare sunt trecute prin separatorul de produse petroliere şi ulterior descărcate în bazinul de retenție ape pluviale, înainte de evacuarea în pârâul Taița.

9.2.4. Tratare

Staţia de epurare are capacitatea de 24,5 mc/zi, funcţionează pe principiul osmozei inverse şi are un randament de 95 %.

Echipamentul de epurare este instalat într-un container cu dimensiunea de                      12,00 x 2,50 m şi 2,60 m înăltime, ventilat şi încălzit, şi asigură o funcţionare de                    24 h/zi.

În staţia de epurare vor intra următoarele debite:

- levigat de la celula aflată în exploatare;

- levigat de la staţia TMB;

- ape uzate menajere de la clădirea administrativă şi zona întreţinere utilaje;

- ape uzate tehnologice de la zona spălare roţi şi de la spălarea platformelor din zona staţiei TMB;

- ape uzate de la separatoarele de condensat.

Dupa epurare, permeatul va fi descărcat în bazinul de retenţie a apelor pluviale cu capacitatea de 1410 mc şi apoi în pârâul Taiţa. Concentratul este pompat într-un rezervor cilindric semiîngropat amplasat în imediata vecinătate a staţiei de epurare, descărcat apoi într-un bazin de 20 mc şi transportat de aici în vederea incinerării la un operator autorizat.

9.2.5. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.6. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Sursele posibile de poluare a solului și apelor subterane, pot fi:

-  operarea necorespunzătoare a înstalaţiilor existente pe amplasament;

- manevrarea şi stocarea necorespunzătoare a materiilor prime/auxiliare;

- gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor recepţionate/rezultate din activităţile desfăşurate;

- evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate tehnologice şi a apelor pluviale;

- avarii ale sistemului de canalizare;

- avarii ale sistemului de impermeabilizare;

- bazinele colectoare ape uzate existente pe amplasament;

- poluanţii generaţi de traficul auto intern.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.;

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE  ZGOMOT

10.1.  Aer

Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.1. Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie, caracteristicilor tehnice ale instalaţiilor şi condiţiilor locale de mediu:

| Activitate IED | Echipament depoluare | Poluant | VLE (media pe perioada de prelevare) | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Biofiltru | TCOV Pulberi NH3* Concentrația de miros* | 40 5 20 1000 | mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 OUE/Nm3 | 273,15 oK, 101,3 kPa |

* Se aplică fie VLE pentru NH3, fie VLE pentru concentrația de miros.

10.1.3 Emisii fugitive și mirosuri

Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare:

- Operatorul economic/titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- Operatorul economic/titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

## 10.3. Apa

10.3.1. Nicio emisie nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

10.3.2. Se vor respecta toate condițiile impuse prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor valabilă.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în pârâul Taița, nespecificați în Autorizația de gospodărire a apelor, se vor încadra în prevederile anexei 3 – NTPA 001/2002 din H.G. nr. 188/2002 cu completările și modificările ulterioare.

Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

Analiza apelor evacuate în pârâul Taița se va face la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 27/21.02.2022, valabilă până la 09.01.2025, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Admistraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, prevede analiza următorilor indicatori:

| Categoria apei | Indicator de calitate | Valori maxime admise (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Menajere şi tehnologice şi epurate evacuate în pârâul Taiţa | pH | 6,5-8,5 |
|  | Materii totale în suspensii | 35 |
|  | CCO-Cr | 125 |
|  | CB05 | 25 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenți organici | 20 |
|  | Detergenți sintetici | 0,5 |
|  | Amoniu | 2 |
|  | Fosfor total | 1 |
|  | Reziduu filtrat la 1050C | 2000 |
|  | Fier total ionic | 5 |
|  | Crom total | 0,2 |
|  | Cadmiu | 0,2 |
|  | Mangan total | 1 |
|  | Cupru | 0,1 |
|  | Plumb | 0,2 |
|  | Zinc | 0,5 |
|  | Nichel | 0,5 |
| Pluviale necontaminate evacuate în pârâul Taiţa | pH | 6,5-8,5 |
|  | produse petroliere | 5 |
|  | CCO-Cr | 125 |

Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se va face prin analize de un laborator acreditat, conform Anexa 3, art. 14 din Ordinul 798/2005 modificat şi completat cu Ordinul 1028/2009 şi Ordinul 1725/2010.

APA SUBTERANĂ

Monitorizarea calității apelor freatice din zonele adiacente depozitului se realizează prin cele 4 foraje de observație, la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 27/21.02.2022, valabilă până la 09.01.2025, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Admistraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, valorile limită admisibile ale indicatorilor de calitate a apei din forajele de monitorizare vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referință (proba martor).

Valorile concentraţiilor indicatorilor de calitate determinate la prima analiză după execuţia forajelor constituie valori de referinţă (proba martor) pentru monitorizările ulterioare ale calităţii apei subterane

Coordonatele în sistem STEREO 70 ale forajelor sunt:

Foraj 1 (F1): X = 787728,7145 	Y = 391904,8533

Foraj 2 (F2): X = 787405,1662 	Y = 391912,3112

Foraj 3 (F3): X = 787304,0530 	Y = 39179,9240

Foraj 4 (F4): X = 787619,2400	Y = 391453,1280

Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării | Indicator de calitate analizat | U.M. | Valoarea înregistrată la momentul autorizării | Valori de prag Ordinul MMSC nr. 621/2014 RODL09 (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie 1 | pH |  | 7,80 | - |
|  | CBO5 | mg/l | 2,3 | - |
|  | CCO-Cr | mg/l | <30 | - |
|  | Amoniu | mg/l | 0,025 | 1,0 |
|  | Azotaţi | mg/l | 3 | - |
|  | Azotiţi | mg/l | <0,01 | 0,5 |
|  | Fosfaţi | mg/l | 0,06 | 0,5 |
|  | Sulfaţi | mg/l | 21 | 250 |
|  | Cloruri | mg/l | 121,958 | 250 |
|  | Fenoli | mg/l | <0,14 | 0,008 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | - |
|  | Cupru | μg/l | <0,08 | 0,1 |
|  | Cadmiu | μg/l | <0,02 | 0,005 |
|  | Crom total | μg/l | <0,06 | - |
|  | Nichel | μg/l | <0,02 | 0,02 |
|  | Plumb | μg/l | <0,07 | 0,01 |
| Foraj de observaţie 2 | pH |  | 7,57 | - |
|  | CBO5 | mg/l | 4,6 | - |
|  | CCO-Cr | mg/l | <30 | - |
|  | Amoniu | mg/l | 0,115 | 1,0 |
|  | Azotaţi | mg/l | 4 | - |
|  | Azotiţi | mg/l | 0,178 | 0,5 |
|  | Fosfaţi | mg/l | 0,370 | 0,5 |
|  | Sulfaţi | mg/l | 68 | 250 |
|  | Cloruri | mg/l | 232,572 | 250 |
|  | Fenoli | mg/l | <0,14 | 0,008 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | - |
|  | Cupru | μg/l | <0,08 | 0,1 |
|  | Cadmiu | μg/l | <0,02 | 0,005 |
|  | Crom total | μg/l | <0,06 | - |
|  | Nichel | μg/l | <0,02 | 0,02 |
|  | Plumb | μg/l | <0,07 | 0,01 |
| Foraj de observaţie 3 | pH |  | 7,84 | - |
|  | CBO5 | mg/l | 3,5 | - |
|  | CCO-Cr | mg/l | <30 | - |
|  | Amoniu | mg/l | 0,035 | 1,0 |
|  | Azotaţi | mg/l | 2 | - |
|  | Azotiţi | mg/l | 0,014 | 0,5 |
|  | Fosfaţi | mg/l | 0,370 | 0,5 |
|  | Sulfaţi | mg/l | 86 | 250 |
|  | Cloruri | mg/l | 246,753 | 250 |
|  | Fenoli | mg/l | <0,14 | 0,008 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | - |
|  | Cupru | μg/l | <0,08 | 0,1 |
|  | Cadmiu | μg/l | <0,02 | 0,005 |
|  | Crom total | μg/l | <0,06 | - |
|  | Nichel | μg/l | <0,02 | 0,02 |
|  | Plumb | μg/l | <0,07 | 0,01 |
| Foraj de observaţie 4 | pH |  | 7,89 | - |
|  | CBO5 | mg/l | 7,5 | - |
|  | CCO-Cr | mg/l | <30 | - |
|  | Amoniu | mg/l | 0,025 | 1,0 |
|  | Azotaţi | mg/l | 4 | - |
|  | Azotiţi | mg/l | 0,013 | 0,5 |
|  | Fosfaţi | mg/l | 0,350 | 0,5 |
|  | Sulfaţi | mg/l | 18 | 250 |
|  | Cloruri | mg/l | 107,068 | 250 |
|  | Fenoli | mg/l | <0,14 | 0,008 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/l | <20 | - |
|  | Cupru | μg/l | <0,08 | 0,1 |
|  | Cadmiu | μg/l | <0,02 | 0,005 |
|  | Crom total | μg/l | <0,06 | - |
|  | Nichel | μg/l | <0,02 | 0,02 |
|  | Plumb | μg/l | <0,07 | 0,01 |

10.4.  Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

(U.M. - mg/kg substanta uscata)

| Nr. crt. | Parametru | Valori normale | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cadmiu (Cd) | 1 | 5 | 10 |
| 2. | Crom (Cr) total | 30 | 300 | 600 |
| 3. | Zinc (Zn) | 100 | 700 | 1500 |
| 4. | Nichel (Ni) | 20 | 200 | 500 |
| 5. | Plumb (Pb) | 20 | 250 | 1000 |
| 6. | Cupru (Cu) | 20 | 250 | 500 |
| 7. | Mercur (Hg) | 0,1 | 4 | 10 |

## 10.5.    Zgomot

10.5.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

10.5.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

10.5.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

- GESTIUNEA DEȘEURILOR

Deşeurile produse pe amplasament provin din:

- Activitatea de management a instalaţiei (activitatea de birou şi întreţinere);

- Activitatea instalaţiei de tratare mecano-biologică;

- Activitatea staţiei de epurare;

11.1 Deşeuri produse din activitatea de management a instalaţiei

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | Activităţi de reparaţii curente sau capitale mijloace de transport | 0,1 | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Activitatea desfăşurată | 0,05 | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activitatea desfăşurată | 0,05 | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Activitatea desfăşurată | 0.05 | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Activităţi de reparaţii la autovehicule din dotare | 0,05 | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 01 07* | filtre de ulei | Activităţi de reparaţii curente mijloace de transport | 0,00* | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | Activităţi de reparaţii curente mijloace de transport | 0,00* | to/an | Valorificare | R 12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 | nămol bazin levigat | 10 | to/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate | cartuşe filtrante uzate staţie epurare | 0,100 | to/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 08 10* | Amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09 (de la separatoare produse petroliere) | separatoare produse petroliere | 0,00* | to/an | Eliminare | D14 | Reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D13 |
| 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05 | concentrat staţie epurare | 1000 | to/an | Eliminare | D14 | Reambalarea anterioară oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D13 |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea desfăşurată | 1 | to/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| * cantităţi variabile, în funcţie de volumul lucrărilor efectuate |
| Deșeuri rezultate de la stația TMB |
| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile | tratare biologică | 117 | To/zi | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale | tratare biologică |  |  | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței | tratare biologică |  |  | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 12 02 | metale feroase | tratare mecanică |  |  | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 03 | metale neferoase | tratare mecanică |  |  | Valorificare | R12 | Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11 |
| 19 12 12 | alte deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele de la 19 12 11 | tratare mecanică |  |  | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |

11.2. Deşeuri stocate temporar

Deşeuri produse din activitatea de management a instalaţiei

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | U.M. | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | 200 | litri | Butoi metalic pe platformă betonată |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 0,100 | tone | Spaţiu special amenajat |
| 16 01 07* | filtre de ulei | 0,050 | tone | Container metalic |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0,100 | tone | Spaţiu special amenajat |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate | 0,050 | tone | Container metalic |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 1,1 | m3 | Container metalic |

Deşeurile recepţionate în vederea tratării mecano-biologice sunt stocate temporar pe platformă betonată în interiorul halei bicompartimentate aferentă tratării mecanice, în suprafaţa de 500 m2. Platforma are un volum de depozitare de cca. 1550 m3. Capacitatea corespunzătoare, la un coeficient de 0,4 tone/m3, este 600 tone.

Stocarea temporară a deşeurilor recepţionate, înainte de procesul de tratare mecanică, nu va depăşi 3 zile calendaristice.

Deşeurile acceptate în zona de utilitate publică sunt stocate temporar astfel:

- deşeurile periculoase din deşeurile menajere (ajunse accidental în acestea) sunt stocate temporar în containere amplasate pe platformă betonată cu suprafaţa de 125 m2, având capacităţi cuprinse între 2 - 48 m3. Capacitatea de stocare temporară este de cca. 50 tone (cca. 140 m3), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim 1 an;

- deşeurile voluminoase sunt stocate temporar în 3 containere cu capacitatea de 14 m3 fiecare, amplasate pe platformă betonată. Capacitatea de stocare temporară este de cca. 60 tone (cca. 42 m3), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim 1 an;

- deşeurile de echipamente electrice şi electonice (DEEE)  sunt stocate temporar în containere amplasate pe platformă betonată cu suprafaţa de 300 m2, având capacităţi cuprinse între 2 - 48 m3. Capacitatea de stocare temporară este de cca. 100 tone (cca. 300 m3), depozitarea temporară realizându-se pentru o perioadă de maxim 1 an;

11.3. Deşeuri tratate

LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE  LA  STAȚIA  DE  TMB:

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 08 | deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine |
| 20 01 38 | lemn altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 02 01 | deșeuri biodegradabile |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 02 | deșeuri din piete |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |

Lista deşeurilor acceptate la depozitare

| Cod deșeu | Denumire deșeu |
| --- | --- |
| 17 | Deșeuri din construcții și demolări |
| 17 09 04 | amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 |
| 19 | Deșeuri provenite de la instalații de tratare a reziduurilor |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
| 19 02 99 | deșeuri nespecificate |
| 19 05 01 | fracție necompostată din deșeuri municipale și asimilabile |
| 19 05 02 | fracție necompostată din deșeuri vegetale |
| 19 05 03 | compost fără specificarea provenienței |
| 19 08 05 | deșeuri nămoluri de la epurarea apelor uzate |
| 19 12 12 | alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
| 20 | Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat |
| 20 01 | fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01) |
| 20 01 28 | vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27 |
| 20 01 30 | detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29 |
| 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31 |
| 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
| 20 01 41 | deșeuri de la curățatul coșurilor |
| 20 01 99 | alte fracții, nespecificate |
| 20 02 | deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire) |
| 20 02 03 | alte deșeuri nebiodegradabile |
| 20 03 | alte deșeuri municipale |
| 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate |
| 20 03 03 | deșeuri stradale |
| 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
| 20 03 06 | deșeuri de la curățarea canalizării |
| 20 03 99 | deșeuri municipale, fără altă specificație |

11.4. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care

aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.5. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.6. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.7. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.8. Deşeurile transportate în afara amplasamentului, pentru recuperare sau eliminare, trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.9. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către alt operator economic autorizat sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.2. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.3. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament, pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.2.4. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.5. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii vor fi consemnate               într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

## 12.4. Proceduri de urgenţă

În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

- Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

- Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor.

12.4.1. Protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe depozitele de deşeuri

Activitatea legată de exploatarea depozitului se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor şi procedura în caz de accidente.

12.4.2. Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzator în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protectia muncii.

12.4.3. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi reglementări legate de funcţionarea depozitului:

- organizarea activităţilor pe depozit (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.)

- modificarea obligaţtiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.
12.4.4. În funcţie de tipul deşeurilor acceptate şi de mărimea depozitului, şi conform prevederilor legale, administratorul depozitului asigură funcţionarea în incinta depozitului a unei unităţi PSI.

12.5 Notificarea autorităţilor

## 12.5.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, A.P.M. Tulcea, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

### Orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

### Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

### Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea Autorităţii Locale;

### Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

## Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

## Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

## 12.5.2. Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la  APM Tulcea raportul privind incidentul.

## 12.5.3. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la  A.P.M. Tulcea ca parte a RAM.

## 12.5.4. În cazul oricărui incident care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

12.5.5. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunta, după caz, şi alte autorităti, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă:  Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Tulcea.

- în cazul susceptibilitătii unei îmbolnăviri sau mortalitătii unui număr mare a animalelor din zonă:  Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea.

## 12.5.6. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către A.P.M.  Tulcea:

- Încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- Încetarea oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

# 13.MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încât valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităților de mediu competente să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.

13.1.9. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

13.1.10. Operatorul va asigura monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activității.

13.1.11. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

13.2.1. emisii din surse dirijate

| Activitate IED | Echipament depoluare | Poluant | Tip monitorizare | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.b | Biofiltru | TCOV Pulberi Miros (1) NH3 (1) H2S (1) | Discontinuă (o dată la 6 luni) | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislație; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă |

1) Se poate utiliza monitorizarea NH3 și a H2S ca alternativă la monitorizarea concentrației de miros.

13.2.1.1. La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, conținutul în umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

13.2.1.3. Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 273,15 K şi 101,3 kPa.

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea nr. 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea apei

Analiza apelor evacuate în pârâul Taița se va face la indicatorii și cu frecvența impuse de Autorizația de gospodărire a apelor valabilă.

Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 27/21.02.2022, valabilă până la 09.01.2025, eliberată de Administraţia Naţională „Apele Române”, Admistraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, prevede analiza următorilor indicatori:

| Categoria apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menajere şi tehnologice şi epurate evacuate în pârâul Taiţa | pH | discontinuă | lunară | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | Materii totale în suspensii |  |  |  |
|  | CCO-Cr |  |  |  |
|  | CB05 |  |  |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenți organici |  |  |  |
|  | Detergenți sintetici |  |  |  |
|  | Amoniu |  |  |  |
|  | Fosfor total |  |  |  |
|  | Reziduu filtrat la 1050C |  |  |  |
|  | Fier total ionic |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |
|  | Cadmiu |  |  |  |
|  | Mangan total |  |  |  |
|  | Cupru |  |  |  |
|  | Plumb |  |  |  |
|  | Zinc |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |
| Pluviale necontaminate evacuate în pârâul Taiţa | pH | discontinuă | lunară |  |
|  | produse petroliere |  |  |  |
|  | CCO-Cr |  |  |  |

Punct de monitorizare emisii poluanţi apa evacuată pârâul Taiţa: Punctul de evacuare al apelor în pârâul Taiţa (coordonate stereo 70 - X: 787643,6260; Y: 391532,9070)

Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se va face prin analize de un laborator acreditat, conform Anexa 3, art. 14 din Ordinul 798/2005 modificat şi completat cu Ordinul 1028/2009 şi Ordinul 1725/2010.

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin cele 4 foraje de observaţie, 2 în amonte şi 2 în aval pe direcţia de curgere a apei subterane. Rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte. Orice creștere semnificativă a poluanților specifici va fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului, operatorul având obligația luării măsurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

Pentru determinarea influenţei depozitului asupra stratului freatic se vor realiza semestrial analize pentru monitorizarea principalilor indicatori de calitate a apei subterane (pH, amoniu, azotaţi, sulfaţi, cloruri, metale grele - Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn). Metalele se vor determina în formă dizolvată.

Campaniile de monitorizare se vor desfăşura primăvara şi toamna.

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă freatică: 4 foraje de observaţie: 2 amonte  şi 2 aval pe direcţia predominantă de curgere a apei subterane.

13.5. Monitorizarea solului

| Punct monitorizare | Indicator | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 punct de prelevare în vecinătatea bazinelor de colectare a levigatului, la o adâncime de 5 cm și 30 cm | Cadmiu (Cd) | o dată la 10 ani | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | Crom (Cr) total |  |  |
|  | Zinc (Zn) |  |  |
|  | Nichel (Ni) |  |  |
|  | Plumb (Pb) |  |  |
|  | Cupru (Cu) |  |  |
|  | Mercur (Hg) |  |  |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat, conform legislație de mediu în vigoare.

Rezultatele monitorizărilor viitoare pentru urme de poluanți în sol se vor compara cu valorile de referință, prevăzute la pct. 10.4. Orice creștere semnificativă a poluanților specifici va fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului, operatorul având obligația luării măsurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

Notă: Rapoartele de încercare depuse la documentația de autorizare, reprezintă indicatorii de referință.

13.6. Monitorizarea activităţii curente a depozitului
 Prin activitatea de urmărire și control trebuie să garanteze că:
a) depozitul este realizat conform proiectului și sistemele de protecţie a mediului funcţionează integral;
b) depozitul îndeplineşte condiţiile din autorizaţie;
c) deşeurile acceptate la depozitare sunt cele ce îndeplinesc criteriile pentru categoria de depozit.

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.1. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediu în faza de exploatare cuprinde:

1. Date meteorologice colectate de la cea mai apropriată staţie meteorologică sau din monitorizarea depozitului, necesare stabilirii balanţei de apă:

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | cantitatea de precipitaţii | Zilnic şi valori lunare medii |
| 2. | temperatura minimă, maximă, la ora 15:00 | Zilnic şi valori lunare medii |
| 3. | direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic |
| 4. | evapotranspiraţia | Zilnic şi valori lunare medii |
| 5. | umiditatea atmosferică la ora 15:00 | Zilnic şi valori lunare medii |

2. Controlul calităţii apei epurate la ieşirea din staţia de epurare, a apei de suprafaţă,

al levigatului şi a gazului de depozit şi frecvenţa determinărilor:

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Volum levigat | Lunar |
| 2. | Compoziţie levigat | Trimestrial |
| 3. | Posibile emisii de gaz şi presiune atmosferică (CH4, CO2, H2S, H2) | Lunar* |

* după instalarea puţurilor de gaz

3. Topografia depozitului, urmărindu-se :

- structura şi compoziţia deşeurilor depuse în depozit – anual;

- comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului – anual.

13.6.2. Automonitorizarea tehnologică este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozit în scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

Urmărirea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi  anume:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării în zonele de ancorare;

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri – prin monitorizarea calităţii apei freatice şi a levigatului;

- funcţionarea drenurilor de gaze din masa deşeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

- funcţionarea instalaţiilor de epurare a levigatului;

- funcţionarea reţelei de canalizare şi a instalaţiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;

- funcţionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

Urmărirea gradului de tasare şi a stabilităţii depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a acestora;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri.

13.6.3. Controlul capacităţii de funcţionare a sistemelor de etanşare a depozitului de deşeuri se realizează prin controlul anual al capacităţii de funcţionare a conductelor de levigat.

Operatorul depozitului are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă asupra deficienţelor de funcţionare a sistemului de colectare a levigatului.

13.6.4. Monitorizarea morfologiei depozitului, ca factor de evaluare a stabilităţii mecanice, se realizează prin verificări vizuale ale digurilor şi pereţilor depozitului în vederea identificării de fisuri/alunecări sau ruperi ale acestora şi dacă este cazul prin  măsurători topografice anuale pentru evidenţierea deplasărilor şi a tasărilor diferenţiale

## 13.7. Monitorizarea deşeurilor

13.7.1. deşeuri tehnologice

13.7.1.1 Operatorul are obligația să țină pentru deșeurile periculoase și nepericuloase o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 3 și 7 din O.U.G. nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri gestionate în conformitate cu prevederile DECIZIEI 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European și a Consiliului.

13.7.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/valorificarea oricăror transporturi de deşeuri în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate A.P.M., ca parte a RAM.

13.8. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot conform SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient, iar monitorizarea (evaluarea) acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.

Puncte monitorizare nivel zgomot: 2 puncte la limita incintei (laturi situate în vecinătatea aşezărilor umane).

Coordonate stereo 70 ale punctelor de monitorizare a nivelului de zgomot:

- punctul 1 - X: 787302,040; Y: 391804,420;

- punctul 2 - X: 787611,3929; Y 391404,0162

Măsuratorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, în punctele stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

13.10. Monitorizare miros

Monitorizarea emisiilor de miros ca urmare a desfășurării activităților pe amplasament se va face la solicitarea APM și/sau GNM – CJ Tulcea, în punctele și în condițiile stabilite pentru fiecare solicitare în parte. Determinările emisiilor de miros se vor efectua în conformitate cu prevederile Standardului European EN 13725:2003, ce defineşte metodologia pentru determinarea concentrației de miros prin olfactometria dinamică.

13.11. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite și va tine evidența acestora. Evidența utilizării substanțelor chimice periculoase va fi raportată la APM ca parte a RAM.

## 13.12. Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Monitorizarea post – închidere se va realiza conform prevederilor din Ordinul M.M.G.A. nr. 757/2004 şi a Ordonanţei nr. 2/2021.

Operatorul depozitului este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioada stabilită de către autoritatea de mediu competentă, de minim 30 ani. 	Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul depozitului pe toata durata programului şi după închiderea acestuia.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite A.P.M. Tulcea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: A.P.M. Tulcea şi GNM – Comisariatul Judeţean Tulcea, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la A.P.M. Tulcea în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual la APM Tulcea datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la A.P.M. Tulcea, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare .

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea - Depozit de deşeuri care primeşte mai mult de 10 tone de deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone de deşeuri, trebuiesc raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (R.A.M.) va cuprinde date privind:

- activitatea desfășurată în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- evidența gestiunii deşeurilor;

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la A.P.M.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M. Tulcea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul R.A.M.:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31 ianuarie | Nu |
| 2 | Raport privind monitorizarea emisiilor în aer |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 3 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apă |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 4 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 5 | Raport privind monitorizarea zgomotului |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 6 | Raport privind monitorizarea solului | o dată la 10 ani | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
| 7 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi și Transferați conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 8 | Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | trimestrial anual | Ianuarie/iulie La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 9 | Date despre corpul depozitului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 10 | Reclamaţii | ori de câte ori apar | Imediat | Nu |
| 11 | Raportarea lunară cu privire la cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament | lunar | Data de 15 a lunii următoare pentru care se face raportarea | Nu |
| 12 | Evidența gestiunii deşeurilor | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | SIM SD |
| 13 | Chestionare statistice privind deşeurile colectate/sortate/depozitate | anual | La solicitarea APM Tulcea | SIM SD |
| 14 | Orice evenimente cu impact semnificativ negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | ori de câte ori apar | În maxim 12 ore de la constatare | - |
| 15 | Raportare chestionare pentru inventarul de emisii, in conformitate cu Ordinul 3299/2012 | anual | 15 martie | Inventar local de emisii |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a A.P.M. Tulcea.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă A.P.M. Tulcea, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice A.P.M. Tulcea şi GNM – Comisariatul Județean Tulcea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.9. În conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.10. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  A.P.M. Tulcea şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.11. În conformitate cu O.U.G. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu .

15.132. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.13. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul A.P.M .Tulcea sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ordinul 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.14 Titularul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile din O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, şi modificată prin O.U.G. nr.15/2009.

15.15. Operatorul depozitului este obligat să îşi menţină fondul pentru închiderea şi urmărirea post închidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere.

Fondul trebuie să se păstreze într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială. Dobânda obţinuta constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative.

Fondul prevăzut mai sus nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

15.16. Operatorul depozitului este obligat să actualizeze fondul prin completarea sumelor până la valoarea indicată prin graficul trimestrial privind constituirea fondului, ataşat proiectului tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere.

15.17. Operatorul depozitului este obligat să actualizeze proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere cu explicitarea/detalierea sumelor aferente fondului pentru închiderea depozitului, inclusiv a unui grafic trimestrial privind completarea acestuia până la valoarea stabilită prin proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere actualizat, pe care îl înaintează agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, după avizarea favorabilă a acestuia de către Administraţia Fondului pentru Mediu;

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. În conformitate cu art. 10 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, în caz de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, operatorul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie să fie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedure, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificate pentru conformitate cu originalul.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității..

La încetarea operării în cadrul unei celule de depozitare sau încetarea totală a operării pe depozit se va solicita la APM Tulcea, Avizul de mediu pentru închiderea depozitului care se va emite în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

16.2. Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor Ordonanţei nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor şi ale Ordinului M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare .

## În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalației întocmit în acest scop și agreat de A.P.M. Tulcea.

## Lucrările de închidere definitive se vor face în baza unui proiect de inchidere.

## Documentația va fi depusă la A.P.M. Tulcea și se va urma procedura specifică în vederea obținerii actului de reglementare la închidere.

## 16.3. Proceduri de inchidere a depozitelor de deşeuri şi urmărirea postînchidere a acestora.

Depozitul sau o secţiune a depozitului se închide în următoarele situaţii:
a) când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în autorizaţia integrată de mediu referitoare la perioada de funcţionare;

b) la cererea operatorului depozitului şi dupa analiza şi aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

c) prin decizie motivată a autorităţii competente pentru protecţia mediului, pe baza notei de constatare a Gărzii Naţionale de Mediu.
	Închiderea depozitului sau a unei părți acestuia se realizează după ce  autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunică operatorului depozitului, decizia de închidere luată în urma inspecţiei finale a amplasamentului şi a evaluării tuturor rapoartelor înaintate de operator conform Ordonanţei nr. 2/2021, art. 25.
16.4. Cerinţe pentru închiderea depozitelor (celulelor) pentru deşeuri  nepericuloase (clasa b)

Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în Ordinul M.M.G.A. nr.  757/2004.

16.4.1. Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,

- să reţină şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,

- să formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţă împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatură (îngheţ, temperaturi ridicate),

- să împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtiţe),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţă se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

16.4.2.  Stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie mai mare sau egal cu 1 x 10-3 m/s, proporţia de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masa). Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului.

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie cuprinsă între 4 mm şi 32 mm.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se probeze funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialului.

16.4.3. Geotextilele ca strat separator

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de înaltă densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafaţă mai mare sau egală cu 400 gr/m2.

Geotextilele trebuie să permită pătrunderea apei şi să respecte cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.

16.4.4. Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală minimă 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulaţie amenajate în acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează.

Stratul de recultivare constă dintr-un strat de reţinere a apei (d >/= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >/= 15 cm), precum şi din vegetaţie (gazon).

Plantarea tufişurilor este permisă numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufişuri cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reţinere a apei constă din nisip uşor coeziv şi din pietriş.

16.5. Operatorul este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere ale depozitului;

Perioada de urmărire postînchidere stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil şi/sau prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

Operatorul depozitului trebuie sa închidă şi să refacă celulele pe măsura epuizării capacităţii acestora. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de depozit şi a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

16.6. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament/referinţa, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.7. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie în  situaţiile în care :

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu;

b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor presupun utilizarea altor tehnici;

d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

e) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integratate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 89 (optzeci şi nouă) pagini plus Anexe .

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Daniela STRĂINU

Întocmit: Gabriel IOAN

Nr.A.A.A.: ......../ ......07.2023

# 17. Anexe

# Model

# Raportul ANUAL DE Mediu

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) |  |
| Codul CAEN |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime și auxiliare

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei GA (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Nr. crt. | Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Deciziei 2000/532/CE | Generare(t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Registru substanțe periculoase

| Nr. Crt | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea pentru protecţia mediului (A.P.M.) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Tulcea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | B.A.T. (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | C.A.T. | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 16 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 17 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 18 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 19 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL |  |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI |  |
| 17 | ANEXE |  |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | CUPRINS |  |