#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

MEMORIU DE PREZENTARE

Pentru activitatea:

“FABRICA NUTRETURI PE BAZA DE CEREALE SI PLANTE FURAJERE”

Proiect finantat prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

MASURA 4.2 –  Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

BENEFICIAR

SC DELTANAV SA

Cuprins:

I	Denumirea proiectului	3

II	Titular	3

III	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	3

IV	Descrierea lucrarilor de demolare necesare:	19

V	Descrierea amplasarii proiectului:	19

VI	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:	21

A.	Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:	21

a)	Protectia calitatii apelor	21

b)	Protectia aerului	21

c)	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	23

d)	Protectia impotriva radiatiilor	23

e)	Protectia solului si subsolului	23

f)	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice	23

g)	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:	23

i)	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:	25

VII	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:	25

VIII	.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.	25

IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:	25

X.	Lucrari necesare organizarii de santier:	26

XI.	Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:	26

XII.	Anexe - piese desenate:	26

XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:	27

XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:	29

XV.	Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV	29

# Denumirea proiectului

FABRICA NUTRETURI PE BAZA DE CEREALE SI PLANTE FURAJERE

# Titular

| Numele companiei | SC DELTANAV SA |
| --- | --- |
| Adresa postala | Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 26, judetul Tulcea |
| Nr. tel. | 0240534017 |
| Fax |  |
| E-mail | port@deltanav.ro |
| Numele persoanelor de contact | Alexandra Ipate |

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

- Rezumat al proiectului:

Investitia este structurata pe urmatoarele directii principale:

- modernizarea activitatii de receptie, conditionare si depozitare a cerealelor prin dotarea cu echipamente a silozului existent

- realizarea unui lant integrat prin adaugarea unei sectii de nutreturi combinate (FNC)  cu o capacitate de procesare furaje granulate de 10 to/h, exploatabil in 2 schimburi, rezultand o capacitate de procesare de circa 40.000 to pe an si a unui punct de desfacere.

- Diversificarea activitatii prin realizarea unui lant alimentar secundar pe baza productiei locale de plante furajere (lucerna) : colectare productia de  furaje pentru rumegatoare in baloti si granule si comercializare , cu o capacitate de prelucrare de 20to/h, operabila in 2 schimburi  pe intreaga  perioada de recoltare lucerna ( circa 28.000 to de materie prima prelucrata anual)

Componentele investitiei (obiecte) sunt urmatoarele:

Fluxul tehnologic propus va fi organizat integral in punctul de lucru Localitatea Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea, T 45, Parcela 709/1, NC 31972, unde vor fi amplasate investitiile propuse :

Instalatii tehnologice necesare

# Modificarile aduse proiectului sunt urmatoarele:

# Schimbarea partiala a solutiei tehnice prin diferente de compartimentare, lungimi si/sau solutii constructive fata de suprafetele si solutiile constructive propuse la faza SF in urma adaptarii si optimizarii solutiilor tehnice  dupa cum urmeaza:

OBIECT 1 – Sectie producere nutreturi combinate pe baza de cereale cu magazie si punct de desfacere

Modificari datorate reconfigurarii si optimizarii instalatiei tehnologice. In urma castigarii licitatei, am primit teme noi de proiectare pentru cladirea care adaposteste FNC ul . Intrucat noua furnitura vine deja cu structura proprie pentru utilaje, nu au fost necesare placi de delimitare intre nivelele /cotele tehnologice . Noua constructie este un volum gol, iar cotele tehnologice sunt direct din asezarea utilajelor la interior.

Caracteristici constructive rezultate:

  - Arie construita =1 400 mp

  - Arie desfasurata=1 400 mp

latime=38.94 m, lungime=54.46 m;

Regim de inaltime PARTER INALT

inaltime maxima = 23.18 m

Cladirea este compusa din:

- Zona magazie

- Silozuri materie prima

- Buncare aprovizionare

- Zona FNC

Infrastructura va fi realizata din beton armat.

Structura va fi realizata din profile metalice.

Dimensiunile generale sunt 54.46m x 38.94 m

- circulatia verticala - scari, lifturi: este proiectata o scara interioara din beton armat care face legatura intre co ta 0.00 si co ta +1.80 m, intr-o singura rampa, dreapta si fara podest intermediar, cu latimea de 1.20 m. In cadrul acestei cladiri vom gasi urmatoarele incaperi:

| Nr.cod | Denumire incapere | Suprafata utila (mp) | Inaltimea libera (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | BUNCAR APROVIZIONARE | 169 | 13.6-14.7 |  |
| P-02 | CAMERA DE COMANDA | 65 | 4.7-5.6 |  |
| P-03 | SPATIU PRODUCTIE SI DOZARE 1 | 385 | 21.65-23 |  |
| P-04 | CENTRALA ABUR | 67 | 6.18-7.15 |  |
| P-05 | CAMERA COMPRESOARE | 36 | 6.18-7.15 |  |
| P-06 | SPATIU PRODUCTIE SI DOZARE 2 | 325 | 14.15-15.6 |  |
| P-07 | RAMPA LIVRARE | 247 | 6.37-8.12 |  |
| P-08 | PUNCT COMERCIALIZARE | 22 | 3.50 |  |
| P-09 | TGD | 9 | 3.50 |  |
| P-10 | HOL | 4 | 3.50 |  |
| P-11 | VESTIAR 1 | 9 | 3.50 |  |
| P-12 | VESTIAR 2 | 8 | 3.50 |  |
| P-13 | WC | 2 | 3.50 |  |
| P-14 | HOL | 6 | 3.50 |  |
| P-15 | LOC SERVIT MASA | 9 | 3.50 |  |
| P-16 | LAVOARE | 3 | 3.50 |  |
| P-17 | WC 1 | 1 | 3.50 |  |
| P-18 | WC 2 | 1 | 3.50 |  |

Cladirile aferente Obiect 2 si Obiect 3 au fost concatenate rezultand o singura cladire. Modificari datorate reconfigurarii si optimizarii instalatiei tehnologice. In urma castigarii licitatei, am primit teme noi de proiectare pentru cladirea care adaposteste instalatia de deshidratare, dar si pentru partea de sopron depozitare materie prima. Gabaritul utilajelor este ceva mai mare decat cel prognozat anterior, fiind necesara o suplimentare mica de suprafata. Cladirea va fi execuatata intr-o singura cota de elevatie si nu in 3 cote asa, cum s-a prognozat in PT.

Caracteristici constructive rezultate:

OBIECT 2  - SOPRON COLECTARE /DEPOZITARE MATERIE PRIMA SI OBIECT 3 – SECTIE PRODUCERE NUTRETURI PE BAZA DE PLANTE FURAJERE SI PUNCT DE DESFACERE

Infrastructura va fi realizata din beton armat. Structura va fi realizata din profile metalice. Dimensiunile generale sunt 78.54 m x 32.26 m.

Obiect 2 - SOPRON COLECTARE /DEPOZITARE MATERIE PRIMA

Aria construita: Sc = 1243 mp.

Aria desfasurata: Scd = 1243 mp.

Volumul: V = 16159 mc.

Regimul de inaltime: Parter

Inaltimea maxima a cladirii: H = 13.80 m fata de cota 0.

Inaltimea la streasina a cladirii: H = 12.24 m fata de cota 0.

Obiect 3 - SECTIE PRODUCERE NUTRETURI PE BAZA DE PLANTE FURAJERE SI PUNCT DE DESFACERE

Aria construita: Sc = 1300 mp.

Aria desfasurata: Scd = 1300 mp.

Volumul: V = 16900 mc.

Regimul de inaltime: Parter

Inaltimea maxima a cladirii: H = 13.80 m fata de cota 0.

Inaltimea la streasina a cladirii: H = 12.24 m fata de cota 0.

| Nr.cod | Denumire incapere | Suprafata utila (mp) | Inaltimea libera (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Punct desfacere | 7 | 3.60 |
| P-02 | Vestiar | 10 | 3.60 |
| P-03 | Hol | 2 | 3.60 |
| P-04 | Hol | 2 | 3.60 |
| P-05 | WC | 2 | 3.60 |
| P-06 | TEG | 5 | 3.60 |
| P-07 | Centrala detectie | 5 | 3.60 |
| P-08 | Camera supraveghere | 6 | 3.60 |
| P-09 | Camera automatizare | 8 | 3.60 |
| P-10 | Sectie producere nutreturi pe baza de plante furajere | 1221 | 12.24-13.75 |
| P-11 | Sopron colectare / depozitare materie prima | 1307 | 12.24-13.75 |
| P-12 | ACS | 6 | 3.60 |

Obiect 4. Dotare cu echipamente- siloz colectare cereale

Nu se prevad lucrari de construire.

Obiect 5. Post transformare

Echipament aferent constructiei, capacitate  2 x 1000 KVA, in anvelopa monobloc. Se monteaza pe o placa din BA si nu intra la calculul suprafetei construite. Ca solutie de back-up se va achizitiona grup electrogen 200 kVA.

Obiect 6. Gospodarie de incendiu

constructie subterana din beton armat-latime = 11.95m, lungime = 21.80m, inaltime interna utila = 4.50m

cu 2 grupuri de pompare 2+1 la hidranti si 2+1+PJ la sprinklere , unul pentru reteaua de hidranti si unul pentru reteaua de sprinklere. Rezerva de apa pentru hidranti 170 mc, in bazin subteran din BA izolat. Rezerva intangibila de apa pentru sprinklere 470 mc, in bazin subteran din BA izolat. Alimentarea se face din reteaua publica.

Obiect 7. Gospodarie GPL

Caracteristici: este o constructie de tip platform betonata cu pereti antiincendiu de 2.10m inaltime, cu urmatoarele caracteristici

  - Lungime = 8.55 m, latime=7.5 m

  - Arie construita =58 mp

  - Regim de inaltime: P

  - H pereti antifoc = + 2.10 m

Din punct de vedere functional se definesc doua zone, una este prevazut doua butelii de GPL de 4850 l si a doua este prevazuta cu instalatia de alimentare si distributie GPL.

Obiect 8. Bazin vidanjabil

S-au prevazut 2 bazine vidanjabile, constructii hidroedilitare subterane cu capacitate totala de 10 mc. Constructiile sunt tip cuva din beton armat cu radier de 20cm grosime si pereti de 30 cm.

- Justificarea necesitatii proiectului

- Disponibilitatea materiei prime la nivel local;

- Dezvoltarea agriculturii si zootehniei si implicit cresterea efectivelor de animale la nivel local si regional;

- Insuficienta conexare a producatorilor de cereale si a procesatorilor in lantul valorii adaugate

- Cerintele crescande pentru nutreturi combinate de calitate superioara.

- Cofinantarea investitiei prin PNDR, oportunitatea care ofera posibilitatea extinderii capacitatii unei unitati de procesare conforma cu normele UE, in conditiile unei durate mai mici de recuperare a investitiei si un cost mai mic al capitalului investit.

- Valoarea investitiei

Valoarea totala a proiectului este 5 mil. euro.

- Perioada de implementare propusa

33 de luni.

- Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar

Investitia se va realiza pe terenul intravilan in suprafata de 36139 mp  situat  in orasul Babeni, Calea lui Traian, nr.176, NC 36091 IN SUPRAFATA DE 2477 MP, NC36775 IN SUPRAFATA DE 23247 MP, NC36094 IN SUPRAFAT DE 949 MP SI NC36087 IN SUPRAFATA DE 721 MP SI NC 36090 IN SUPRAFATA DE 8745 MP.

| BILANT SUPRAFERE EXISTENTE |
| --- |
| Suprafata terenului | 46975.79 |
| Aria construita | 7261.00 |
| Aria desfasurata | 7376.00 |
| INDICATORI URBANISTICI EXISTENTI |
| Procentul de ocupare a terenului (%) | 15.46 |
| Coeficientul de utilizare a terenului | 0.16 |
| BILANT SUPRAFERE PROPUSE |
| Suprafata terenului | 46975.79 |
| Aria construita | 11211.00 |
| Aria desfasurata | 11326.00 |
| INDICATORI URBANISTICI PROPUSI |
| Procentul de ocupare a terenului (%) | 23.87 |
| Coeficientul de utilizare a terenului | 0.24 |

- O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele). Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

CLADIRI EXISTENTE:

| TABLE CENTRALIZATOR CLADIRI EXISTENTE |
| --- |
| Nr Crt | Destinatie | Observatii | Suprafata construita | Suprafata desfasurata |
| C1 | Statie primire auto cu 4 buncare si 2 transportoare |  | 360 | 360 |
| C2 | Tablou electric instalatie uscare |  | 9 | 9 |
| C3 | Siloz cereale |  | 2411 | 2411 |
| C4 | Linie CF deservire peste care este amplasata o copertina materializata pe PAD cu linie intrerupta |  | 182 | 182 |
| C5 | Linie CF deservire |  |  | 0 |
| C6 | Moara |  | 225 | 225 |
| C7 | Linie CF deservire |  |  | 0 |
| C8 | Linie CF deservire peste care este amplasata o copertina materializata pe PAD cu linie |  |  | 0 |
| C9 | Pod bascula CF |  |  | 0 |
| C10 | WC (C3 din actul de adjudecare) |  | 4 | 4 |
| C11 | Atelier mecanic (C8 din actul de adjudecare) |  | 122 | 122 |
| C12 | Sediu administrativ P+1,conform AC 10/1175/12.07.2005, inscris din eroare in CF30121 cu nr.C4 fosta C30 |  | 115 | 230 |
| C13 | Magazie-atelier (C9 din actul de adjudecare) |  | 56 | 56 |
| C14 | Imprejmuire rezervor GPL |  | 12 | 12 |
| C15 | Magazie cu buncar mecanizare (C24 din actul de adjudecare) |  | 194 | 194 |
| C16 | Pod bascula auto (C36 diin actul de adjudecare) |  |  | 0 |
| C17 | Anexa uscator |  | 10 | 10 |
| C18 | WC (C3 din actul de adjudecare) |  | 3 | 3 |
| C19 | Anexa rezervor combustibil |  | 6 | 6 |
| C20 | Sopron multifunctional |  | 1734 | 1734 |
| C21 | Rezervor combustibil |  | 120 | 120 |
| C22 | Magazie cereale |  | 1569 | 1569 |
| C23 | Laborator analize pentru produse agricole |  | 120 | 120 |
| C24 | Cabina poarta |  | 9 | 9 |
| BILANT SUPRAFETE EXISTENTE | 7261 | 7376 |

SITUATIA PROPUSA:

| TABEL OBIECTE DE INVESTITIE |
| --- |
| Nr.crt | Destinatie | observatii | Sconstr. | Sdesf. |
| 1 | Sectie producere nutreturi combinate pe baza de cereale cu magazie si punct de desfacere | PARTER INALT | 1400 | 1400 |
| 2 | Sopron colectare / depozitare materie prima |  | 1243 | 1243 |
| 3 | Sectie producere nutreturi pe baza de plante furajere si punct desfacere |  | 1300 | 1300 |
| 4 | Siloz existent colectare cereale (dotare echipamente)-C3 | dotare cu echipamente | existent | existent |
| 5 | Post transformare | EDILITARA TIP ANVELOPA | 3.5 | 3.5 |
| 6 | Gospodarie de incendiu | Constructie edilitara subterana | 3.5 | 3.5 |
| 7 | Gospodarie GPL | Platforma + rezervoare | - | - |
| 8 | bazin vidanjabil | Constructie edilitara subterana | - | - |
| BILANT SUPRAFETE PROPUSE | 6361 | 6361 |

– profilul si capacitatile de productie

Activitate conform codificarii (ordin 337/2007) Rev. Caen (2) :

1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.

5210 – “Depozitari”

Ansamblul de echipamente necesare pentru stocarea, tratarea, prelucrarea si ambalarea

materiilor prime de origine vegetala in produse combinate, cu o capacitate a instalatiei de:

nutreturi combinate granulate ( FNC)  cu o capacitate de procesare de 10 to/h, exploatabil in 2 schimburi, rezultand o capacitate de procesare de circa 40.000 to pe an;

prelucarea lucerna in baloturi si granule, cu o capacitate de prelucrare de 20to/h, operabila in 2 schimburi  pe intreaga  perioada de recoltare lucerna ( circa 28.000 to de materie prima prelucrata anual).

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Activitatea existenta desfasurata la Siloz cereale de la Cataloi este autorizata prin Autorizatie de mediu nr. 8210 / 09.06.2011, revizuita in data de 16.03.2015, emisa de APM Tulcea.

Capacitati existente:

Siloz cereale cu 84 celule amplasate in 3 baterii, avand capacitate tolala de depozitare de 48.000 tone, capacitate de receptie livrare -auto -50 tone, uscare-25 tone, aerare-8300 tone.

Prin proiect se propune modernizarea activitatii de receptie, conditionare si depozitare a cerealelor prin dotarea cu echipamente a silozului existent astfel:

Descrierea principalelor faze ale activitatii existente:

- receptia calitativa prin prelevare de probe reprezentative din fiecare mijloc de transport;

- receptie cantitativa prin cantarire pe bascule;

- descarcare in buncarele de primire si manipulare cu utilaje specifice;

- curatirea : bruta se realizeaza in fluxul de primire iar cea fina cu aspiratoare Combi

Delta echipate si reglate corespunzator;

- depozitarea prin asigurarea unei conservari corespunzatoare in functie de calitate;

- conservarea prin masuri specifice, aerare activa, uscare, combaterea daunatorilor

-Transferul produselor agricole din celule pe banda;

- livrarea produselor agricole in mijloace de transport;

- Depozitare substantelor fitosanitatre clin grupele I,II,UI,IV de toxicitate ,materialul

semincer tratat si depozitarea ingrasamintelor chimic se efectueaza in spatii amenajate

special

Depozitarea se face in stive de maxim 10-I2 randuri pentru sacii de 50 kg si de 3

randuri pentru sacii de 500 kg sau 1000kg ,in magazia inchisa ,curata si uscata.Stivele

se construiesc la o distanta de 70 cm de peretii depozitului .

-Transportul auto al produselor chimice se realizeaza cu doua autospeciale de capacirate 20 t/auto si autoutilitara de capacitate 1,4 tone dotate conllorm cerintelor tegale.Mijloacele de transport sunt utilizate pentru livrarea azotatului catre producatorii agricoli .Transportul azotatului de anomiu de la distribuitor la magazia slloz Cataloi se face de catre cei care livreaza marfa cu mijloace de transport proprii autorizate ADR si pe cheltuiala lor

-      descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, în functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC PROPUS:

Dotari Sectia de productie nutret combinate din cereal:

capacitate de prelucrare cereale de circa 40.000 to / an rezultand circa 39800 to furaje combinate

SITUATIE PROPUSA

FIŞA TEHNICĂ nr. 1 - LINIE RECEPTIE MATERIE PRIMA Parametri tehnici si functionali: Compusa din: - recipient receptie de min. 20 mc, - 3 buc- transportoare cu capacitate de min 75 mc/h, -transportoare de min. 14 m ( min 70 mc/h), - transportoare de min. 18 m ( min 70 mc/h), -transportor de min. 5 m ( min. 75 mc/h) -elevator de min. 15 m, -magnet tubular, -elevator de min.19 m, -8 buc - siloz receptie materie prima cu o capacitate de min. 39 mc, -8 buc – transportor elicoidal de min. 6 m, - curatator de corpuri straine Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 2 – LINIE DOZARE Parametri tehnici si functionali: Compusa din: -cantar dozare – min. 1 mc, - 2 buc - transportor elicoidal de min. 4 m, -elevator de min. 14 m, -Executie conform normelor CEE in vigoare

TEHNICĂ nr. 3 – LINIE MACINARE Parametri tehnici si functionali: Compusa din: - recipient de primire, -moara cu ciocane cu o capacitate de 17-22 tone/h, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 4 – LINIE MIXARE Parametri tehnici si functionali: Compusa din: -mixer cu o capacitate de min.2000 kg, -unitate premix cu 8 celule de 0.2 mc fiecare, -sistem de adaugare ulei in mixer: include rezervor de ulei, pompa de ulei, -transportor elicoidal de min. 3 m, -elevator de min. 14.5 m, -mixer cu instalatie melasa de min 10 to/h, inclusiv rezervor melasa si pompa melasa, -tranportor elicoidal de min. 2 m, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 5 – LINIE GRANULARE Parametri tehnici si functionali: Compusa din: -presa granule cu o capacitate de 20-22 tone / h, -racitor granule, - ciclon: diametru min. 2000 mm, - ventilator de min. 37.000 mc/h -obturator aer, -elevator de min. 14.5 m, -transportor de min. 3 m, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 6 – LINIE PRODUSE FINITE Parametri tehnici si functionali: Compusa din: -3 buc – siloz produs finit de min. 33 mc, -transportor min. 2 m, -transportor min. 7 m, -transportor min. 8 m, -elevator min. 12 m, - linie de insacuire cu cantar electronic, de min. 15 tone/h, greutate sac 25-50 kg, cu masina cusut saci, -banda incarcare de min. 7.5 m, -instalatie de abur ( capacitate cazan de abur de min. 1000 kg/h), Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 7 – TUBULATURA Parametri tehnici si functionali: Tubulaturi diverse /conducte de evacuare, - adaptoare, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 8 – UNITATE ASPIRARE Parametri tehnici si functionali: Adaptata liniei, continand : ventilatoare, cicloane, tevi de aspirare, etc, in configurare cu linia de productie, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 9 – SISTEM CONTROL SI AUTOMATIZARE Parametri tehnici si functionali: -Panou de control, inclusiv unitate PC si softul necesar, Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 10 – Unitate aer Parametri tehnici si functionali: Include: -Compresor aer, uscator aer, -Presiune min. 6 bar, -Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 11 – Suporti tehnologici structurali. Parametri tehnici si functionali: Suporti sustinere si legatura intre liniile FNC-ului, Executie conform normelor CEE in vigoare

Modul de procesare este reprezentat de cantarirea ingredientelor necesare pentru fiecare

sarja conform cu specificatiile retetei de nutret combinat, separat si simultan;

in continuare, materiile prime din cantarul principal, cu capacitatea de 2000kg, sunt macinate in moara cu ciocanele, asigurandu-se astfel o foarte buna uniformitate a marimii de particula. Dupa macinare, materialul macinat cat si microelementele dozate cu ajutorul unor instalatii de microdozare sunt amestecate in mixerul fabricii. De la mixer, sistemul de transport permite transportul furajului la buncarele de materii finite.

Ambalarea in saci

Fabrica de nutreturi combinate are posibilitatea de a livra nutreturile combinate si insacuit. In cadrul acestui proiect a fost gandita o instalatie de ambalat la saci cu coaserea automata a sacilor. Masina de insacuit este dotata cu un cantar automatic cu afisaj electronic si o valva de inchidere pneumatica pentru prevenirea scurgerilor de furaj dupa cantarire. Pe fiecare sac se aplica o eticheta care trebuie sa contina toate elementele necesare asigurarii trasabilitatii lotului.

Stocarea si livrarea produselor finite:

Nutreturile combinate sunt trimise catre celule de produse finite si depozitate pe sarje, asigurandu-se astfel trasabilitatea. La livrarea nutreturilor combinate se elibereaza si buletinul privind calitatea nutreturi combinat.

FLUX PRODUCTIE NUTRETURI COMBINATE

FLUX TEHNOLOGIC SECTIE NUTRETURI PE BAZA DE PLANTE FURAJERE:

capacitate de prelucrare a circa 28000 to lucerna la o umiditate medie de 35% , rezultand circa 21.000-22.000 to produs finit , furaje in baloti si furaje granulate pe baza de lucerna , cu o umiditate de 12 %.

Proiectul urmareste realizarea unei linii tehnologice ce are ca scop uscarea, balotarea lucernei si peletizare lucernei cu pastrarea valorilor nutritive, cu o capacitatea de procesare a liniei este de 20 tone/ora.

Lucerna recoltata cu o umiditate de 35-40% prin procesul de deshidratare ajunge la o umiditate de 12- 13% (optima pentru pastrarea calitatilor nutritionale), cu pastrarea frunzelor intregi si cu blocarea proceselor de mucegaire. Temperatura de uscare stabilita in cuptorul de deshidratare se stabileste in functie de gradul de umiditate al materiei prime. Procesul de uscare si balotare dureaza 10-12 minute.

Randamentul depinde foarte mult de umiditatea materiei prime. Sistemul asigura un flux constant de lucerna introdusa cu temperatura constat controlata astfel incat sa se respecte cerinta esentiala de calitate: umiditatea care se verifica in mai multe zone ale balotilor.

FIŞA TEHNICĂ nr. 12 – TRANSPORTOR + SNEC ALIMENTARE ( Dispozitiv alimentare produs umed) Parametri tehnici si functionali: Transportor - Lungime 12 m, Latime 2,5 m, Latime intrare 3,5 m . Alimentare motor actionare 12-18 KW -Executie conform normelor CEE in vigoare Snec alimentare Diametru 1150 mm Motoreductor minim 20 kw

FIŞA TEHNICĂ nr. 13 –DESHIDRATOR ROTATIV - compus din:

13.1 –Snec alimentare biomasa Parametri tehnici si functionali: Snec alimentare cu motoreductor si cuplaj elastic, cu viteza adaptata necesarului arzatorului

13.2 - Generator de aer cald ( SISTEM DE GENERARE A GAZELOR FIERBINTI) Parametri tehnici si functionali: -putere nominala: min. 10 MW/h, -dotat cu camera de combustie, -valoare caldura minima ( LHV): min. 2800 kcal/kg, -umiditatea peletilor: <10% -continut de cenusa: <4%, Functionare cu biomasa -Executie conform normelor CEE in vigoare

13.3 – USCATOR ROTATIV ORIZONTAL dotat cu: - tambur cu un diametru de min 4 m, si lungime 18-27 m. - role de tractiune/impingere, - doua motoreductoare 15-20 kw - Executie conform normelor CEE in vigoare normelor CEE in vigoare

13.4/5 – INSTALATIE DE DESPRAFUIRE ( Decantor grosiere+particule fine) -diametru ciclon 2750-4750 mm -cu supapa/valva rotativa 15-30 kw

13.6 – VENTILATOR: - putere instalata: 200-250 kw, - cos de evacuare lungime 20-30 m, - Executie conform normelor CEE in vigoare

13.7 – Structuri si cadre (platforme): -Balustrade de protectie, -Scari de acces - Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 14 – LINIE DE RACIRE A FIBREI Parametri tehnici si functionali: - Capacitate: min. 20 to/h, Dotat cu: -transportor, -ciclon, -ventilator, -Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 15 – PRESA BALOTAT Parametri tehnici si functionali: Presiune maxima de presare 105-140 Mt Dimensiuni baloti 1.150-1200 x 800 x lung. variabila. Capacitate de balotat lucerna min 20 t/h Legatura baloti cu polipropilena,ata sau sarma Executie conform normelor CEE in vigoare

FIŞA TEHNICĂ nr. 16 – PANOU CONTROL/AUTOMATIZARE Parametri tehnici si functionali: - PLC cu ecran tactil pentru control instalatie - panouri/dulapuri electrice de putere si control al tuturor elementelor liniei -software necesar

FIŞA TEHNICĂ nr. 19 – MOARA CU CIOCANELE ( inclusiv desprafuire si mixare) Parametri tehnici si functionali: Moara cu cioncane cu minim 120 ciocane si doua site, alimentata de un motor electric de minim 250 kw Ciclon de decantare( instalatie desprafuire) Ventilator de aspiratie Obturator aer Furnitura montaj ( tevi) Buncar de alimentare granulator ( presa) cu omogenizare Snec alimentare si ecluza rotativa

FIŞA TEHNICĂ nr. 20 – PRESA GRANULARE (PELETIZARE) 5-6 to/h Parametri tehnici si functionali: - Presa de granulare pentru lucerna - Racitor peleti. - Curatitor peleti.( sita) - Cadre + structuri

FIŞA TEHNICĂ nr. 21 – PANOU CONTROL Parametri tehnici si functionali: Panou electric de putere si control Include: dulapuri metalice cu invertroare de frecventa , relee de pronire si comutatoare pentru operarea motoarelor fabricii . Dotat cu un PLC cu ecran tactil pentru controlul instalatiei . Include Software-ul de operare .

Flux - Circuit de procesare este compus de mai multe etape :

- Receptie materie prima

- Uscare si racire

- Presare

- Peletizare

- Depozitare

- livrare

Receptie materie prima: Materia prima lucerna verde este transportata in forma de lucerna in vrac cu umiditate de 35% cu camioane. In fabrica lucerna sa duce spre Sopron colectare materii prime, unde sa descarca materia prima in vrac ce urmeaza apoi a fi introdusa in proces de uscare.

Uscare si racire: Apoi, materialul este distribuit uniform pe transpotator de alimentare cu lant care duce materialul spre linia de uscare. Incarcarea uniform distribuita a benzii de transport este necesara pentru a nu exista fluctuatii de debit de material de uscat prin uscator si astfel sa se poata mentine parametrii finali in marje constante. Un alt rol al incarcarii uniforme este ca la palnia de intrare in uscator sa se asigure o etansare intre mediul intern din uscator si exteriorul acestuia in asa fel incat pe aici sa nu patrunda aer neincalzit.

Masa vegetala trece prin instalatia pentru uscare, aceasta fiind adusa pana la umiditatea de 12%.

Presare: Dupa racire lucerna este aspirata catre presa de balotat, unde este presata in forma de balot.

In uscator, care este rotativ, sunt dispuse diverse elemente metalice care faciliteaza mentinerea in fluxul de aer fierbinte a materialului destinat uscarii. In acelasi timp, se imprima si un sens de parcurgere axiala prin tamburul de uscare in asa fel incat sa nu ramana material agatat prin colturi si astfel sa se compromita parti din materialul destinat uscarii. La iesirea din tamburul de uscare, se produce separarea grosiera a materialului uscat de aerul de uscare. In aerul de uscare se pot regasi parti mai mici sau mai mari din materialul uscat astfel ca separarea completa se face prin ventilator de aspirare.

Dupa filtarea finala, aerul de uscare incarcat cu aburul rezultat din procesul de deshidratare, se elibereaza in atmosfera printr-un cos de evacuare cu H=25 m.

Dupa iesirea materialului uscat din uscator, acesta trebuie racit si caldura remanenta este si aceasta recirculata prin uscator. Apoi toata masa uscata, inclusiv cea obtinuta dupa filtrarea aerului de uscare, este transportata spre presa de peletizat, respectiv presa de balotat (in functie de programul de productie). Aceasa produce baloti de 1.150 mm x 800 mm x lung. variabila compacti, care sunt adecvati pentru hranirea directa a animalelor rumegatoare.

Concasor rotativ si transportor                            Presa granulare

Presa de balotat

Intrucat in procesul de peletizare acestea ies fierbinti, urmeaza o racire a acestora respectiv desprafuire, urmand ca in final peletii sa fie depozitati.

Expedierea se face in bene de camion sau in cisterne specializate pentru transport furaje cereale sau prin punctul de desfacere de pe amplasament

–   materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

| Denumire | Cantitati | Mod de depozitare/mod de asigurare a acestora |
| --- | --- | --- |
| Cereale | 27.400 to/an | Silozuri /De la fermele vegetale din zona |
| Premixuri+ soia | 12.500 to/an | Buncar depozitare |
| Lucerna | 28,160 to/an | Sopron colectare -depozitare materie prima/ De la fermele vegetale din zona |
| Energia electrica | 8,303,761 Kw/an | Post de transformare |
| Echipamente de lucru | 22 buc/an | Vestiare. Echipamentele de lucru si protectie sunt achizitionate de la furnizori de profil. |

Energia si combustibilii

Nu se modifica instalatiile de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa, evacuarea apelor uzate, alimentare cu combustibil necesar incalzirii, alimentarea cu energie electrica) si nici parametrii acestora.

| Electrice exterior | consumatori normali | post trafo 2 X 1000 kVA |
| --- | --- | --- |
|  | consumatori vitali | grup electrogen 200 kVA |
| Conducta apa incendiu hidranti exteriori | lungime | 660 m |
| Conducta apa rece | lungime | 435 m |
| Conducta instalatie sprinklere | lungime | 100 m |
| Canalizare exterior | lungime | 110 m |
| Hidranti exteriori | buc | 10 buc |

A.Alimentarea cu apa - Situatia existenta

Pe amplasament exista sursa de apa din reteaua comunala. Sursa deserveste activitatea curenta si poate asigura si extinderea de activitate. Din sursa respectiva pe amplasament exista si o rezerva de apa pentru situatii speciale cu o capacitate de 100 mc, care deserveste un alt obiectiv de pe amplasament, care nu face obiectul proiectului, fiind necesara realizarea unei alte gospodarii de incendiu.

B.Colectarea si evacuarea  apelor uzate -Situatia existenta

Pe amplasament exista patru bazine betonate vidanjabile cu urmatoarele volume: 63 mc, 20mc, 63rnc, 14mc apelor uzate si bransamentele necesare functionarii , care deserveste obiectivele curente. Pentru extinderea de activitate sunt necesare 2 bazine vidanjabile cu o capcitate totala de 10 mc.

C.Alimentarea cu energie electrica - Situatia existenta

In proximitatea  amplasamentului  exista  un post de transformare de 1000 KVA care alimenteaza mai multi consuimatori zonali, inclusiv Deltanav si bransamentele necesare functionarii . Cu toate acestea, extinderea de activitate , necesita un consum suplim,entar foarte mare, asa cum rezulta din tabelele de la punctul urmator, neputnd fi asigurate din sursa existenta.

D.Alimentarea cu gaze - Situatia existenta

Pe amplasament nu exista  gopsodarie GPL si/sau  bransamentele necesare functionarii. De asemenea nu exista racord la reteaua de gaze naturale, extinderea zonala a acesteia fiind doar la nivel de proiect al autoritatilor locale. Este necesara organizarea unei gospodarii GPL pe amplasament.

–    racordarea la retelele utilitare existente în zona:

Unitatea este in functiune, avand toate utilitatile asigurate in incinta amplasamentului.

–   descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei;

Pentru prevenirea, reducerea si minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua urmatoarele lucrari directe:

- lucrari de nivelare a terenului (unde este cazul);

- terenul ocupat de lucrari provizorii va fi curatat.

–   cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Nu se creaza cai de acces noi si nu se aduc modificari celor existente.

–   resursele naturale folosite în constructie si functionare;

Nu este cazul exploatarii unor resurse naturale din surse locale pe parcursul executiei lucrarilor din organizarea de santier. Materialele de constructii in special agregatele minerale, sunt aduse pe amplasament de la furnizori specializati.

Apa necesara in organizarea de santier este utilizata din reteaua comunala.

–    metode folosite în constructie/demolare;

Metodele folosite in constructie sunt metode uzuale pentru constructia si renovarea diferitelor structuri civile si industriale. Se vor respecta normativele si legislatia in vigoare.

–  planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Fazele de desfasurare a proiectului sunt urmatoarele:

- amenajarea organizarii de santier

- realizarea constructiilor

- indepartarea resturilor de materiale si a deseurilor rezultate in urma constructiei

- montarea utilajelor si dotarilor.

-punerea in functiune.

–  relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu exista proiecte planificate si nici alte proiecte in curs.

–  detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

alternativa 0- in care unitatea ar ramane cu actualul sistem de functionare, fara a moderniza silozul.

alternativa 1- Modernizarea si extinderea incluzand : adaugare adaugarea unei sectii de nutreturi combinate ( FNC)  cu o capacitate de procesare furaje granulate de 10 to/h, exploatabil in 2 schimburi, rezultand o capacitate de procesare de circa 40.000 to pe an si a unui punct de desfacere. Realizarea unui lant alimentar secundar pe baza productiei locale de plante furajere (lucerna) : colectare productia de  furaje pentru rumegatoare in baloti si granule si comercializare , cu o capacitate de prelucrare de 20to/h, operabila in 2 schimburi  pe intreaga  perioada de recoltare lucerna ( circa 28.000 to de materie prima prelucrata anual)

S-a optat pentru alternativa nr 1 intrucat prin suplimentarea capacitatii, SC DELTANAV SA poate satisface mai usor cererea de oferta dar are si o flexibilitatea mult mai mare pentru a se plia pe fluctuatiile pietei. In plus se propune modernizarea silozului, ce va contribui la impact redus asupra factorilor de mediu.

–   alte autorizatii cerute pentru proiect.

Unitatea de la Cataloi functioneaza cu urmatoarele autorizatii :

•	Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor nr 4/ 02.02.2007 , emisa de DSVSA Tulcea.

•	NOTIFICARE de constatare a conformitatii cu legislatia sanitara (emisa cu cel mult un an inaintea depunerii Cererii de Finantare) nr. 403 / 29.11.2016 emisa de DSP  Tulcea.

–  alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

# Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului;  Nu este cazul

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului; Nu este cazul

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz; - Nu este cazul

- metode folosite în demolare;

- alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor). Nu este cazul.

# Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; -

executia lucrarilor de modernizare si functionarea obiectivului nu au efecte transfrontiere

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In zona nu exista monumente istorice sau de arhitectura sau situri arheologice cu care prezenta investitie ar putea interfera. Terenul nu se afla in zona protejata a vreunui astfel de monument.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât si artificiale, si alte informatii privind:

  - folosintele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cât si pe zone adiacente acestuia - teren cu functiune intravilan - curti constructii;

  - politici de zonare si de folosire a terenului; teren intravilan cu functiune curti constructii

  - arealele sensibile; - Nu este cazul, unitatea este in functiune si detine autorizatiile de functionare.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata în considerare.

Unitatea este in functiune. Nu este cazul, nu a fost luata in calcul o alta varianta de amplasament.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informatiilor disponibile:

## Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu:

Implementarea proiectului se prevede a fi  executata cu un impact redus asupra mediului.

## Protectia calitatii apelor

Apa se preia din sistemul centralizat de distributie a apei potabile din localitatea Cataloi cu care unitatea are incheiat contract de furnizare apa potabila. Apa se foloseste in scop menajer fiind distribuita direct in reteaua de apa potabila din incinta la corpul administrative.

Este  necesara realizarea unei alte gospodarii de incendiu  , continand o camera de pompe 7 m x 7,35 x H4m cu 2 grupuri de pompare 2+1 la hidranti si 2+1+PJ la sprinklere , unul pentru reteaua de hidranti si unul pentru reteaua de sprinklere, ambele prevazute in proiect in sectiunea parti desenate. Rezerva de apa pentru hidranti 170 mc, in bazin subteran din BA izolat.  Rezerva intangibila de apa pentru sprinklere 470 mc, in bazin subteran din BA izolat.

Apa este folosita in scop menajer pentru personalul angajat;

In procesul tehnologic de uscare lucerna si nutreturi combinate nu se utilizeaza apa.

Necesar de apa

Qn zi med    =  19 x 50 l/om = 950 l/zi = 0,95 mc/zi

Qn zi max    =  1.05 mc/zi

Qn orar max = 0,22 mc/h

Canalizarea apelor din incinta:

Apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare sunt colectate printr-o retea de canalizare din conducte PVC-KG Dn 160 mm si evacuate in 2 bazine vidanjabile Vtotal = 10 mc. Vidanjarea se va face de o societate specializata in baza unui contract de prestari servicii.

- Apele pluviale din incinta unitatii, conventional curate, vor fi deversate pe spatiile verzi.

Instalatiile interioare de canalizare menajera preiau toate apele uzate provenite de la spatii sociale.

Debite ape uzate :

- Qu zi med  =  0,95 mc/zi

- Qu zi max  =  1.05 mc/zi.

## Protectia aerului

In timpul organizarii de santier:

Emisiile din organizarile de santier sunt asociate cu lucrarile de: decopertari, excavatii, sapaturi, transport-manipulare materiale de constructii si echipamente, turnare betoane, lucrari de acoperiri prin vopsire si ulterior, nivelarea terenurilor si turnare platforme din beton.

Emisile de pulberi sunt predominante in organizarile de santier si sunt influentate de operatiile specifice, conditiile meteo din momentul in care se executa lucrarile, modul de manipulare si transport al materialelor.

Transportul materialelor si echipamentelor, lucrarile de turnare betoane si excavatii, presupun folosirea unui parc de utilaje care sunt surse de poluare a aerului. Substantele poluante specifice sunt gazele de esapament: CO, NOx, SO2, COV (compusi organici volatili), CH4, CO2, etc. si pulberi in suspensie si sedimentabile. De asemenea, particulele antrenate de pe drumurile de exploatare din pamant pot avea efecte semnificative dar de scurta durata.

In timpul exploatarii sursele de poluare pot fi datorate:

- activitatea din cadrul FNC-ului si sectia de prelucrare lucerna.

Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera:

- Pentru perioada de functionare a obiectivului sunt prevazute filtre/ciclofiltre pentru retinerea pulberilor (praf) rezultate. Utilajele si echipamentele sunt prevazute cu elemente de etanseizare in scopul prevenirii degajarii pulberilor. Se apreciaza ca, in conditiile respectarii prevederilor proiectului, nu sunt necesare masuri suplimentare pentru protectia calitatii aerului.

- In cadrul spatiilor principale de productie din sectia de prelucrare soia, FNC si silozuri sunt prevazute instalatii tehnologice, de ventilatie, instalatii electrice si de automatizare, necesare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului tehnologic. Materia prima vehiculata in zona sectiei de prelucrare soia, FNC o constituie cerealele si oleaginoase (soia, grau, porumb). Acestea provin din afluirea de la silozurile proprii. Instalatiile tehnologice de preluare si transfer (elevatoare, transportoare) vor fi echipate cu instalatii de ventilare tehnologica de aspiratie (desprafuire) performante, echipate cu utilaje de filtrare carcasate care au randamente de retinere a noxelor (praf fin) de 95-98%.

| Operatii | Poluant | Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor/tehnici aplicate |
| --- | --- | --- |
| Procese de incarcare si descarcarea materiilor prime si produs finit | Materii in suspensie | Autovehicule acoperite |
| Insilozare | praf | Folosirea silozurilor metalice inchise. Dotarea cu filtre saci pentru retinerea pulberilor. |
| Mixare/amestecare, omogenizare | praf tip nutret combinat | Controlul proceselor. Filtre saci pentru retinerea pulberilor |
| Ambalare si umplere | praf |  |
| Sectia de prelucrare lucerna | Particule | In linia de uscare, la iesire din uscator rotativ este un ciclon de inalt randament care este destinat ca sa retina particulele de mici dimensiuni in partea inferioara, particule reindroduse in flux. In partea de racitor exista alt ciclon, care de asemnea faci ca sa scade particule de mici dimensiuni la partea inferioara, si ulterior s reindroduse in flux. De asemenea si presa de balotat este dotata cu aspirator si transportator pneumatic care colecteaza particule de mici dimensiuni rezultate din proces de presare si care vor fi introduse din nou in parte de racitor si ulterior la presare. Pentru evacuare gaze se propune un cos de evacuare cu H=25 m. Uscatorul functioneaza pe baza de GPL. |

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Potentiale surse de poluare fonica pe perioada de functionare pot proveni de la:

- transportul auto;

- descarcarea materiilor prime;

- inmagazinare cu ajutorul elevatoarelor;

- operatiuni de dozare;

- operatiuni de macinare;

- operatiuni de uscare lucerna

- descarcare

- insacuire

- transport prodduse finite.

Pentru reducerea zgomotelor sau vibratii, s-au prevazut in cadrul proiectului urmatoarele:

- Utilizarea de motoare de antrenare cu zgomote si vibratii reduse in toate sectiunile unde se utilizeaza:  dozare, macinare, mixare, microdozare, ambalare.

- Automatizarea proceselor, pentru evitarea functionarii in  suprasarcina care ar putea produce vibratii.

Sisteme de transport pe verticala si orizontala (transportoare, elevatoare) cu grad mare de silentiozitate.

## Protectia impotriva radiatiilor

Nu exista surse generatoare de radiatii.

## Protectia solului si subsolului

In incinta sunt amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor (ambalaje, deseuri provenite din resturi de productie, rebuturi), astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor incheiate cu firme specializate.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Lucrarile prevazute in proiect nu vor afecta ecosistemele terestre si acvatice, intrucat instalatiile sunt amplasate in interiorul incintei societatii.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Atat pe amplasament cat si in vecinatatea acestuia nu sunt obiective de interes public, respectiv monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie si nici zone de interes traditional.

- Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament în timpul realizarii proiectului/în timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

Faza de executie

Deseurile rezultate din activitatea desfasurata in cadrul Organizarii de santier sunt:

- menajere de la:		- personalul angajat;

- reziduuri industriale. 	- slamuri de beton, deseuri metalice;

- reziduuri curente:  	- hartii, ambalaje, cauciucuri uzate, plastic, sticla:

- reziduuri specifice periculoase:- uleiuri folosite de la masini si echipamente de constructie.

- Deseurile menajere din cadrul Organizarii de santier – generate de personalul angajat.

Colectarea deseurilor menajere rezultate in urma activitatilor  de construire se va efectua in pubele special destinate. Eliminarea va fi efectuata la cel mai apropiat depozit de deseuri menajere.

- Deseurile curente, cat si cele specifice vor fi precolectate si depozitate pe o platforma.

Deseurile vor fi depozitate pe sorturi (tipuri) si vor fi predate periodic, pe baza de bon sau contract, agentilor economici atestati pentru acest gen de activitate (colectare si preluare).

Slamurile de beton se vor depozita temporar pe o platforma betonata dupa care se va utiliza la amenajarea drumurilor interioare iar surplusul se evacueaza impreuna cu deseurile menajere la cea mai apropiata platforma de deseuri.

- Deseurile tehnologice rezultate din activitatile de constructie vor fi gestionate in conformitate cu natura lor: deseurile reciclabile vor fi recuperate si revalorificate prin unitati specializate, iar deseurile nevalorificabile nepericuloase vor fi depozitate in containere special amenajate si vor fi evacuate in depozitul de deseuri nepericuloase.

Faza de exploatare:

Deseurile menajere rezultate dupa punerea in functiune a obiectivului se vor depozita in pubele inchise ermetic intr-un spatiu special amenajat situat in incinta amplasamentului.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cantitati de deseuri

| Denumirea deseului | Cantitatea prevazuta a fi generata | Starea fizica (S, L, semisol– SS) | Codul deseului | Codul privind principala proprietate periculoasa | Colectare | Managemetul deseurilor - cantitatea prevazuta a fi generata – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificata | Eliminata | Ramasa in stoc |
| Deseuri rezultate in perioada de functionare a obiectivului |
| Deseuri menajere | 500 kg/an | S | 20 03 01 | - | europubele | - | 500 kg/an | - |
| Baterii si acumulatori uzati | Se vor cuantifica anual | S | 16 06 05 | H8; H6 | spatii special amenajate | - | integral | - |
| Deseuri metalice | 100 | S | 12 01 01 | - | spatii special amenajate | - | - | - |
| Ambalaje | Se vor cuantifica anual | S | 15 01 01 15 01 02 15 01 06 | - | spatii special amenajate |  | integral |  |
| Deseuri rezultate in perioada de executie |
| Moloz, pamant excavat | 1500 kg/an | S | 17 01 04 | - | - | Reintroducere in lucrarile de sistematizare a terenului | - | - |
| Deseuri menajere | 1000 kg/an | S | 20 03 01 | - | europubele | - | 1000 kg/an | - |
| Deseuri metalice | 500 kg/an | S | 17 04 07 17 04 05 | - | spatii special amenajate | 500kg/an | - | - |
| Ambalaje | 200 kg/an | S | 15 01 02 | - | spatii special amenajate | 200 kg/an | - | - |

Masuri pentru minimizarea deseurilor produse:

- se va realiza monitorizarea utilizarii eficiente a materialelor

- identificarea continua si punerea in practica a posibilitafilor de prevenire a generarii deseurilor

- participarea activa si angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generarii deseurilor.

Gestionarea colectarii si evacuarii deseurilor si resturilor de orice natura se va face strict in conformitate cu legislatia in vigoare.

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Apa necesara functionarii obiectivului se obtine prin bransament existent.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Impactul asupra componentelor de mediu va fi strict local în perioada de executie, iar în perioada de functionare prin respectarea manualelor de operare ale instalatiilor nu vor fi afectate componentele de mediu.

Datorita tuturor masurilor luate in toate fazele de constructie si functionare ulterioara, se estimeaza ca impactul de mediu va fi strict local si de nivel redus.

# .Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea aerului în zona.

- monitorizarea parametrilor calitativi ai apei potabile;

- monitorizarea restitutiei apei uzate;

- colectarea si depozitarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri generate;

- realizarea etanseitatii corespunzatoare a instalatiilor de colectare al apelor uzate si intretinerea adecvata a acestora in vederea evitarii poluarii subsolului si a apelor subterane;

- gestionarea cu maxima atentie a tuturor substantelor periculoase folosite in procesele de fabricatie, mentenanta si igienizare.

- automonitorizarea emisiilor in faza de realizare (urmarirea concentratiilor de poluanti) are ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse de autoritatile competente si se va executa de persoana insarcinata cu problemele de mediu in cadrul societatii.

# IX.	Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A.	Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele).  Nu este cazul.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  Nu este cazul.

# X.	Lucrari necesare organizarii de santier:

In timpul procesului de realizare a proiectului nu vor fi aduse modificari constructive cladirilor sau incintelor unde aceste utilaje/echipamente vor fi pozitionate.

Diversele deseurile rezultate in perioada de manipula si montaj a utilajelor ,vor fi colectate si depozitate temporar in spatiile special destinate acestui scop din cadrul organizarii de santier. Depozitarea temporara a acestora va fi facuta numai in recipienti standardizati si adecvati tipului de deseu colectat. Aceste deseuri, periodic, vor fi predate catre societati autorizate.

Va fi evitata utilizarea unor utilaje cu defectiuni si/sau exploatare in conditii anormale de functionare in vederea reducerii emisiilor atmosferice si a pulberilor de praf.

Pe amplasament nu se vor depozita carburanti, alimentarea utilajelor se va realiza la statiile Peco.

Avand in vedere masurile luate in cadrul organizarii de santier cat si caracterul temporar al acesteia se poate aprecia ca impactul generat de organizarea de santier va fi nesemnificativ pentru factori de mediu.

# Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

Organizarea de santier si managementul lucrarilor au in vedere respectarea normelor de intretinere si reglare a parametrilor tehnici de functionare a echipamentelor si utilajelor utilizate si  limiteaza impactul acestora asupra mediului.

# Anexe - piese desenate:

1.	planul de încadrare în zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor; formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele); planse reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);-plan de situatie atasat

2.	 schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Planul de situatie este anexat prezentului document

3.	schema-flux a gestionarii deseurilor;

Faza de executie:

| Deseuri rezultate in perioada de executie |
| --- |
| Moloz, pamant excavat | 1500 kg/an | S | 17 01 04 | - | - | Reintroducere in lucrarile de sistematizare a terenului | - | - |
| Deseuri menajere | 1000 kg/an | S | 20 03 01 | - | europubele | - | 1000 kg/an | - |
| Deseuri metalice | 500 kg/an | S | 17 04 07 17 04 05 | - | spatii special amenajate | 500kg/an | - | - |
| Ambalaje | 200 kg/an | S | 15 01 02 | - | spatii special amenajate | 200 kg/an | - | - |

Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii, astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minimum. De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea lor, in incinta organizarii de santier. Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre destinatiile de valorificare/eliminare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri

4.	alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului- nu este cazul.

# XIII.	Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu urmatoarele:

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinta geografica, în sistem de proiectie nationala Stereo 1970, sau de tabel în format electronic continând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiectie nationala Stereo 1970; Prin proiect nu vor fi afectate ecosistemele terestre si acvatice. Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

b)	numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar; - Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

c)	prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar în zona proiectului; Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

d)	se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar; - Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

e)	se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar; - Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

f)	alte informatii prevazute în legislatia în vigoare. - Amplasamentul proiectului este în afara ariilor nataurale protejate.

# XIV.	Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1.	Localizarea proiectului:

Terenul in suprafata de 46976 mp este situat in Judetul Tulcea, Comuna Frecatei,localitate Cataloi, NC 31972  si se afla in folosinta SC DELTANAV SA.

NORD    –  Domeniu public comuna Frecatei

EST       –  Domeniu public comuna Frecatei + SC Comit SA

SUD      –  drum acces + proprietate privata

VEST    –   SNCFR

2.	Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafata;

Nu este cazul.

3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Nu este cazul.

Sursa de alimentare cu apă: se face din sistemul centralizat de alimentare comunal.

# XV.	Criteriile prevazute în anexa nr. 3 la Legea privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau în considerare, daca este cazul, în momentul compilarii informatiilor în conformitate cu punctele III-XIV

a) dimensiunea si conceptia întregului proiect;

Investitia este structurata pe urmatoarele directii principale:

- modernizarea activitatii de receptie, conditionare si depozitare a cerealelor prin dotarea cu echipamente a silozului existent

- realizarea unui lant integrat prin adaugarea unei sectii de nutreturi combinate ( FNC)  cu o capacitate de procesare furaje granulate de 10 to/h, exploatabil in 2 schimburi, rezultand o capacitate de procesare de circa 40.000 to pe an si a unui punct de desfacere.

- Diversificarea activitatii prin realizarea unui lant alimentar secundar pe baza productiei locale de plante furajere (lucerna) : colectare productia de  furaje pentru rumegatoare in baloti si granule si comercializare , cu o capacitate de prelucrare de 20to/h, operabila in 2 schimburi  pe intreaga  perioada de recoltare lucerna ( circa 28.000 to de materie prima prelucrata anual)

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte existente/aprobate.

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii;

Apa necesara functionarii obiectivului se obtine din sursa existenta in zona conform descrierii de la capitolele anterioare

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

Lucrarile vor fi realizate dupa normele de calitate in constructii, astfel incat cantitatile de deseuri rezultate sa fie limitate la minimum. De asemenea, se vor lua masuri ca aceste tipuri de deseuri sa nu fie depozitate in alte locuri decat cele special amenajate pentru depozitarea lor, in incinta organizarii de santier. Este important sa se urmareasca transferul cat mai rapid al deseurilor din zona de generare catre destinatiile de valorificare/eliminare, evitandu-se stocarea acestora un timp mai indelungat in zona de producere si aparitia unor depozite neorganizate si necontrolate de deseuri

e) poluarea si alte efecte negative;

In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: depozitarea deseurilor, mijloacelor de transport. Se vor aplica proceduri de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protectia solului in vederea prevenirii producerii de poluari accidentale pe parcursul realizarii lucrarilor propuse. In etapa de executie impact redus asupra mediului.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu va exista risc de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza.

g) riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice.

Proiectul nu va genera contaminari ale apei sau poluarii atmosferice care sa prezinte riscuri majore pentru sanatatea umana.

2. TIPURILE SI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

- zona rezidentiala sa afla la o distanta considerabila – nu va fi afectata;

- sanatatea umana: distanta nu se pune problema sanatatii umane a populatiei din zona; personalul care va lucra cu instalatia se va supune prevederilor DSP si al Ministerului Muncii;

- flora si fauna: in zona limitrofa este teren arabil care nu vor fi influentate negativ de activitatea de propusa;

- solul: terenul din incinta va fi betonat, avand scurgerea pluviala asigurata; nu se prevede un impact semnificativ asupra solului pentru zona limitrofa;

- apa: sursele de apa nu pot fi afectate negativ, beneficiarul luand masuri preventive: apele uzate sunt evacuate in bazin vidanjabil;

- aer si clima: linia de productie furaj din cereale cu uscator - emisii vizibile de abur si pulberi in suspensie si sedimentabile;

In linia de uscare, la iesire din uscator rotativ este un ciclon de inalt randament care este destinat ca sa retina particulele de mici dimensiuni in partea inferioara, particule reindroduse in flux.

In partea de racitor exista alt ciclon, care de asemnea faci ca sa scade particule de mici dimensiuni la partea inferioara, si ulterior s reindroduse in flux.

De asemenea si presa de balotat este dotata cu aspirator si transportator pneumatic care colecteaza particule de mici dimensiuni rezultate din proces de presare si care vor fi introduse din nou in parte de racitor si ulterior la presare.

Pentru evacuare gaze se propune un cos de evacuare cu H=25 m.

Uscatorul functioneaza pe baza de GPL.

- zgomote si vibratii: utilajele nu produc zgomot si vibratii.

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)- nu este cazul terenul se afla la o distanta suficienta fata de localitate.

Extinderea impactului-local, numai in zona de lucru, pe perioada executiei si functionarii obiectivului.

Marimea si complexitatea impactului: impact redus pe perioada de executie a lucrarilor de modernizare si a functionarii obiectivului.

Probabilitatea impactului: este redusa, numai pe perioada functionarii obiectivelor aferente proiectului de investitie

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului-nu este cazul

Natura transfrontiera a impactului –lucrarile de modernizare si functionarea obiectivului nu au efecte transfrontiere.

Semnatura si stampila titularului

………………………………….

# Text boxes

Sprayere ulei din extrudare

Materii prime auxiliare: premixuri,

Livrare

Depozitare

Ambalare la saci

In malaxor

Malaxare nutreturi combinate

Macinare materii prime

Dozarea

Depozitare materii prime

Receptie

Receptie cereale

Elaborare receptura de fabricatie