Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

DE STAT

PROIECT

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR. 3 / 26.11.2018

revizuită în data de .....................................

Operator: S.C. ECOREC S.A.

Adresă sediu: Șoseaua de Centură, Nr. 2, oraș Popești Leordeni, Județul Ilfov

Locaţia activităţii: Municipiul Tulcea, Dealul Ciuperca, Zona Vărăriei,                             str. Taberei, F.N, județul Tulcea

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare:

| Nr. Crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | NFR | SNAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4 | Depozite de deşeuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte | 6.A | 0904 |

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi:

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 5.(d) | Depozite de deşeuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte |

Clasificării activităților din economia națională CAEN Rev 2:

3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod NOSE-P: 109.06 Depozite de deșeuri (evacuarea deșeurilor solide în depozite de deșeuri)

Cod SNAP2: 0904

Alte activităţi desfăşurate pe amplasament:

Cod CAEN Rev. 2 – 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN Rev. 2 – 4677 – Comerț  cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Cod CAEN Rev. 2 – 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Emisă de: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TULCEA

Data emiterii: 26.11.2018

Valabilitate: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, art. 5, alin. (4) – ”Termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială„.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu conduce la suspendarea/anularea acesteia, respectiv la încetarea activităţii, după caz, conform art. 17 din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela – Aurelia RAICU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

Ing. Daniela STRĂINU

Întocmit:  Gabriel IOAN

Nr. A.A.A: ............/........01.2023

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator:  S.C. ECOREC S.A.

Sediul social: Șoseaua de Centură, Nr. 2, oraș Popești Leordeni, Județul Ilfov

Telefon/fax : 0212016627/0212117024

Cod unic de înregistrare: 13894301

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J23/367/2001

Adresa amplasament autorizat : Municipiul Tulcea, Dealul Ciuperca, Zona Vărăriei,                             str. Taberei, F.N, județul Tulcea

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de S.C. ECOREC S.A,  cu punctul de lucru în Municipiul Tulcea, Dealul Ciuperca, Zona Vărăriei, str. Taberei, FN, județul Tulcea,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 256/10.01.2022,

- în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- în baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- în baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- în urma asumării obligaţiilor de mediu de către titularul punctului de lucru,

- în urma analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;

- în baza comentariilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autoritățile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condițiilor de operare a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în baza Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Emiterea autorizației integrate de mediu revizuită se face cu respectarea de către titular a legislaţiei de mediu în vigoare:

- Ordonanţa nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor;

- Ordin M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare  ;

- Ordin M.M.G.A. nr. 95/2005 pentru stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Legea nr. 278/01.11.2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Legea nr. 104/2011  privind calitatea aerului înconjurător;

- H.G. nr. 140/06.02.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea  nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant;

- SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.S.C. nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/03.11.1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/25.04.2006 ,  cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006 pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007  privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 cu modificările ulterioare;

Tinând cont de:

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- Documente de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile  - BREF/BAT: BAT privind utilizarea eficientă a energiei;

şi în conditiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate și nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene și prevederile prezentei autorizaţii integrate de mediu,

se  emite:

AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE  MEDIU

# Pentru funcţionarea instalaţiei: Depozit de deșeuri nepericuloase

Amplasată în: Tulcea, Dealul Ciuperca, Zona Vărăriei, str. Taberei, f.n., județul Tulcea

Operator: S.C. ECOREC S.A Popești Leordeni

Clasa depozitului : clasa b – depozit de deșeuri nepericuloase conform prevederilor  Ordonanţei nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor.

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că :

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se aducă amplasamentul la o stare de depozit închis definitiv, conform Ordonanţei nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deşeurilor și ale Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deșeurilor ;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Autorizația integrată de mediu se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament, sub controlul operatorului, care presupune următoarele activităţi :

Cod CAEN Rev. 2 - 3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Cod CAEN Rev. 2 – 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod CAEN Rev. 2 – 4677 – Comerț  cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Cod CAEN Rev. 2 – 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate

Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv:

- pct. 5.4. Depozite de deşeuri, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte

Autorizaţia integrată de mediu se referă la un depozit de deşeuri nepericuloase cu următoarele caracteristici:

- Depozitul a fost înființat în anul 2008, fiind construite două celule din cele 8 pentru care s-a emis Acordul de mediu nr 04/29.05.2007 de către ARPM Galați;

- Lista localităților arondate: orașele și comunele din județul Tulcea (în baza contractelor de delegare încheiate cu unităţile administrativ-teritoriale de pe raza cărora provin deşeurile);

- Suprafaţa totală concesionată aferentă depozitului  – 22 ha (8 celule);

- Suprafața ocupată de cele două celule construite:

  - Celula nr.1 are o suprafață ocupată pe ampriză de 27.041 mp ; suprafața digurilor, pe ampriză de 1,57 ha; suprafata bazei este 1,28 ha; cota bazei : +30,0 m ; cota digurilor perimetrale : +49,5 m (celula a ajuns la capacitatea maximă de depozitare, pentru care s-a obținut Avizul de mediu la încetarea activității nr. 3 din 23.03.2022)

  - Celula nr. 2 are o suprafață ocupată pe ampriza de 13.522 mp ; suprafața digurilor  pe ampriză: 1,06 ha; suprafata bazei : 0,29 ha

- Capacitatea de depozitare a celulei nr. 1 este de 378.580 mc şi a fost atinsă în anul 2019. Aceasta se află în prezent în perioada de acoperire provizorie şi de monitorizare a tasărilor. Celula este acoperită cu un strat de pamânt cu grosime minimă de 30-50 cm pe care a fost plantat gazon. Pe suprafaţa acesteia sunt montate 6 borne de monitorizare a tasărilor din corpul celulei.

- Capacitatea de depozitare a celulei nr.2 este de : 180.314 mc (167.000 to). La data emiterii autorizației de mediu Celula nr. 2 este ocupată cu deșeuri în proporţie de 90 % fiind depozitate aproximativ 150.000 tone.

Durata de exploatare a depozitului : 20 ani, în condiţiile de depozitare actuale, şi 25-30 ani, în condiţiile implementării obiectivelor Strategiei Naţionale de Gestionare a Deșeurilor şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.

- Înălţimea stratului de deşeu depozitat : 14 m;

- Durata de monitorizare post închidere : 30 ani

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | 1.700.000 ( conform Acordului de mediu nr. 04/29.05.2007 ) | mc |

Capacitate maximă proiectată a instalației este de aproximativ 2.940.000 to.

# 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

- cerere pentru revizuirea autorizației integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 256/10.01.2022.

- formular de solicitare a autorizației integrate de mediu, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu                nr. 256/10.01.2022, și nr. 3696/16.03.2022;

- raport de amplasament, elaborat de S.C. GEOMATHICS ONE S.R.L înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 256/10.01.2022, și nr. 3696/16.03.2022;

- ordin de plată achitare contravaloare revizuire autorizație integrată de mediu;

- dovada mediatizării anunţului public în ziarul „Delta” din data de 06.01.2022;

  - adrese A.P.M. Tulcea către S.C. ECOREC S.A. cu nr. 2285/17.02.2022 şi  3696/14.04.2022 ;

  - dovadă postare pe site-ul A.P.M. Tulcea a Formularului de Solicitare și a Raportului de Amplasament ;

  - raport de teren în vederea emiterii autorizației integrate de mediu revizuite înregistrat cu nr. 1140/27.01.2022, întocmit de A.P.M. Tulcea ;

  - acordul de mediu nr. 04/29.05.2007 emis de A.R.P.M. Galaţi pentru proiectul ”Depozit zonal pentru deşeuri nepericuloase şi periculoase stabile nereactive - judeţul Tulcea”, titular S.C. ECOREC S.A.;

ANEXE :

  - Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 201/26.08.2021, valabilă până la 26.08.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral;

  - Ordin nr. 248/23.06.2020 emis de Presedintele A.N.R.S.C. privind Licenţa                             nr. 4981/23.06.2020;

  - Licenţa nr. 4981/23.06.2020 Clasa 1 pentru Activitatea de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

  - Certificat ISO 9001: 2015 nr. 2306 din 11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

  - Certificat ISO 14001: 2015 nr. 179 din 11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale)

  - Certificat ISO 45001: 2018 nr. 28/11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

  - Hotărârea nr. 340/2005 privind includerea în domeniul privat al municipiului Tulcea a unor terenuri în suprafaţă de 17,45 ha, situate în zona Vărăriei , întocmit de Consiul Local al Municipiului Tulcea;

  - Hotărârea nr. 171/2006 privind aprobarea PUD ” Depozit ecologic deşeuri nepericuloase şi periculoase stabile nereactive”, situat în Tulcea, zona Vărăriei, str. Taberei, FN, întocmit de Consiul Local al Municipiului Tulcea;

  - Autorizaţie de construire nr. 273/16000 din 02.05.2007 privind ”Depozitul de deşeuri nepericuloase şi periculoase stabile nereactive – etapa I” situat în Tulcea, zona Vărăriei, str. Taberei, FN;

  - Contract de delegare prin concesiune a activităţii de înfiinţare şi administrare a unui depozit ecologic în municipiul Tulcea şi asanarea şi închiderea ecologică a depozitului de deşeuri existent al Municipiului Tulcea cu nr. 29865/05.10.2005 între S.C. ECOREC S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Tulcea;

  - Contract de prestări servicii nr. 509/2014 încheiat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea pentru monitorizarea factorilor de mediu;

  - Contract de concesiune nr. 1/2010 încheiat cu CIMEX SA pentru utilizarea postului de transformare nr. 233/400 kWA, în putere de 150 kW;

  - Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 8242/14.08.2009 încheiat între S.C. AQUASERV S.A. şi S.C. ECOREC S.A.;

  - Contract de prestări servicii nr. 2622/16.03.2010 încheiat cu S.C. AQUASERV S.A. pentru servicii de vidanjare şi evacuare a apei epurate în canalizarea municipală;

  - Plan de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri rezultate din activitatea proprie;

  - Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

  - Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 199/17.07.2008 emisă de Autoritatea de Sănătate Publică;

  - Dovada constituirii garanţiei financiare de mediu;

  - Dovada existenţei fondului pentru închiderea depozitului de deşeuri şi monitorizarea acestuia post-închidere;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni  de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. În cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile A.I.M., operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat A.P.M. Tulcea şi GNM – CJ Tulcea;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din A.I.M.;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care autoritatea de protecția mediului o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, până la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (S.M.A.), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. S.M.A. va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Societatea are implementat si certificat Sistemul de Management Integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, fiind administrat în sistemul ISO de către organismul de certificare SRAC, după cum urmează:

- Certificat ISO 9001: 2015 nr. 2306 din 11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

- Certificat ISO 14001: 2015 nr. 179 din 11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale)

- Certificat ISO 45001: 2018 nr. 28/11.11.2004, recertificat la data de 06.03.2020, valabil până la data de 29.01.2023 (cu condiţia obţinerii vizei anuale);

5.1.8. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.9. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.1.10. Operatorul va asigura măsurile corective în cazul în care cerințele impuse de prezenta autorizație nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile  autorizației integrate de mediu, trebuie declarate responsabilitatea și autoritatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare.

5.2. Conştientizare şi instruire

5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

5.2.2. Titularul Autorizaţiei Integrate de mediu trebuie să aducă la cunoștința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii, conținutul și condițiile prezentei Autorizații.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

### 5.2.4. Activitatea autorizată trebuie supravegheată de un personal care are sarcini clar desemnate, cu calificarea corespunzătoare (studii de specialitate, instruiri şi/sau experienţa necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei autorizaţii.

### 5.2.5. Un exemplar din prezenta autorizaţie integrată de mediu trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

5.3. Responsabilităţi

5.3.1. Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligaţia de a realiza în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activităţi de verificare, inspecţie şi control.

5.3.2. În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul are obligația de a informa APM si GNM - CJ Tulcea, în maxim 12 ore de la producerea prejudiciului. Operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

5.3.3. Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

5.3.4. Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

5.3.5. În cazul în care, pe parcursul desfăşurării oricăror categorii de lucrări, vor rezulta descoperiri arheologice întâmplătoare, beneficiarul şi executantul au obligaţia să întrerupă lucrările şi să anunţe imediat DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ TULCEA ŞI A.P.M. TULCEA.

# 5.4. Raportări

5.4.1. Un raport privind îndeplinirea sarcinilor stabilite, precum şi modificările intervenite, trebuie pregătit şi depus la A.P.M. Tulcea ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.).

5.4.2. Titularul autorizației  trebuie să păstreze în registre:

- înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului, în cazul deşeurilor municipale; aceste date se introduc şi pe suport electronic tip bază de date;

- determinările pentru automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare.

5.4.3. Registrele și rapoartele vor fi păstrate pe amplasament  pe toată perioada de monitorizare şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

5.4.4. Operatorul depozitului, prin persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite către APM Tulcea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii integrate de mediu, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor publicului privind activitatea desfăşurată.

5.4.5. Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţia integrată de mediu pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

5.5.  Notificarea autorităţilor

5.5.1. Operatorul depozitului este obligat să raporteze autorităţii competente pentru protecţia mediului în maximum 12 ore de la constatarea oricăror efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare.

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.2. Titularul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Tulcea raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie inclus ca parte integrantă a RAM.

5.5.3. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Tulcea) şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local ( G.N.M. – C.J. Tulcea)’’.

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.5.4. Titularul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore despre:

- funcţionarea defectuoasă a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- modificările planificate în exploatarea instalaţiei. Orice modificare substanțială planificată în exploatarea instalației nu va fi realizată fără a fi reglementată conform prevederilor legislației din domeniul evaluării impactului asupra mediului și celor din Legea nr. 278/2013.

5.5.5. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit. a), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu (A.P.M. Tulcea)’’.

5.5.6 În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.7. Titularul are obligatia notificării autorităţilor competente pentru protecţia mediului, in cazul  modificarii actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

5.5.8. Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI AUXILIARE

6.1.  Materii prime și materiale auxiliare

Operatorul va utiliza în afară de deşeurile acceptate pe amplasament (în instalaţia de sortare în vederea recuperării deşeurilor reciclabile/valorificabile şi în depozitul de deşeuri în vederea eliminării prin depozitare) diverse materiale în cadrul anumitor fluxuri tehnologice.

Materiale utilizate în activitate sunt:

| Materiale | Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează | Natura chimică/ Compoziţia | Cantităţi anuale | Mod de depozitare | Periculozitate pentru mediu (datorită naturii chimice sau modului de depozitare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol/Deşeuri inerte/Deşeuri nepericuloase din construcţii şi demolări | Acoperirea deşeurilor depuse zilnic | Material inert | 20000 m3 | 100% înglobat în depozit | Nepericulos |
| Pietriş sort 16 - 32 mm | Utilizat ca filtru mineral în: - coşuri captare gaz de depozit - strat drenant levigat | Material inert | 11-12 m3/coș straturi de 0,5 m grosime | 100% înglobat în depozit | Nepericulos |
| Vopsele, grunduri | Întreținerea clădirilor, gardurilor | Vopsea comercială pentru metal, grund | 130 kg | Nu se depozitează | Nepericulos |
| Clorură de var | Dezinfecția roților autospecialelor | Hipoclorit de calciu (26,2-32,3%) Hidroxid de calciu (6,8-22,4%) Clorură de calciu (2,5-7,5%) | 500 kg | Magazia de produse chimice amplasată pe platforma betonată (saci) | Periculos |
| Acid sulfuric | Epurarea levigatului pentru corecţia pH-ului | Acid sulfuric 98% | 10-15 m3 | Magazia de produse chimice amplasată pe platforma betonată | Periculos |
| P3-Ultrasil 11 | soluţie de curăţare/spălare staţie de epurare | Hidroxid de sodiu (30-50%) EDTA (30- 50%) Carbonat de sodiu (5-10%) Dodecilbenzen de sodiu sulfonat (3-5%) Propilen glicol (2,5-5%) | 600 kg | Magazia de produse chimice amplasată pe platforma betonată (saci) | Periculos |
| Acid citric | soluţie de curăţare/spălare staţie de epurare | Acid citric monohidrat ≤100% | 200 kg | Magazia de produse chimice amplasată pe platforma betonată (saci) | Periculos |
| Antiscalant | Preepurare levigat (soluţie antiprecipitare) | Diethyenetriaminepenta (3 - 9,99 %) Polymaleic acid (3 - 9,99 %) 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid (1 - 9,99 %) acid maleic (0,1 - 9,99 %) | 185 litri | Magazia de produse chimice amplasată pe platforma betonată (bidoane) | Periculos |
| Motorină | Pentru funcţionarea utilajelor și a generatorului de curent electric | Hidrocarburi | 3 to | Rezervor suprateran de 2000 l amplasat pe platformă betonată – în conservare; Alimentarea cu motorină se face din staţii autorizate | Periculos |

- Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime (deşeuri), a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

- Operatorul are obligația menținerii evidenței deșeurilor gestionate în cadrul amplasamentului pe fiecare activitate pe care o desfășoară (depozitare și tratare).

- Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

- Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

- Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.2. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie:

| Nr. crt. | Denumire substanţă/preparat | Fraza de precauţie | Fraze de pericol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clorură de var | P273, P280, P301+312, P305+P351+P338, P403 + P233 | H272, H302, H314, H400, EUH031, EUH206 |
| 2. | Acid sulfuric | P201, P202, P234, P260, P264, P271, P273, P280, P284, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P308+P313, P310, P320, P321, P363, P390, P403+P233, P405, P406, P501 | H290, H314, H318, H350, H402 |
| 3. | P3-Ultrasil 11 | P280, P303+ P361+P353, P305+P351+P338, P310 | H314, H318 |
| 4. | Acid citric | P261, P264, P271, P280, P304+P340+P312, P305+ P351+P338 | H319, H335 |
| 5. | CHEMIPOL WT 679 (Antiscalant) | P280, P302+P352, P305+P351+P338, P333+P313, P362+P364, P501 | H315, H317, H318 |
| 6. | Motorină | P210, P260, P273, P280, P301 | H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411 |

- Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE)                               nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale.

- Titularul/operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica A.P.M. Tulcea orice modificare substanţială de substanţe şi amestecuri chimice periculoase utilizate în instalaţie, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

- Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

- Gestiunea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase utilizate se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

- Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

- Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 201/26.08.2021, valabilă până la 26.08.2023, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.

7.1.1  Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin racord la reţeaua de alimentare a zonei industriale, aflată la cca 60 m de aplasament, prin conducta PVC cu D=200 mm.

Volum zilnic mediu = 4 m3

Volum anual = 1000 m3

Apa necesară pentru stingerea incendiilor provine din producţia internă de permeat (apă convenţional curată produsă pe amplasament prin epurarea levigatului şi a apelor uzate) şi este înmagazinată în două rezervoare metalice supraterane, cilindrice, amplasate în poziţie orizontală, cu capacitatea totala de 28000 litri. Rezervoarele sunt amplasate în interiorul celulei de depozitare şi lângă staţia de sortare.

7.1.2. Eficienta utilizării apei

- Operatorul va face un bilanţ de utilizare a apei cel puţin o dată la 5 ani.

- Vor fi contorizate intrările de apă.

- Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunurile şi pentru echipamentul de spălare.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Energia electrică este consumată pentru servicii proprii tehnologice şi pentru încălzirea incintelor.

Alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua existentă în zonă, cu punct de racordare la reţeaua societătii S.C. CIMEX S.A.; ca mod alternativ, se foloseşte un grup electrogen.

Consumul mediu anual din reţeaua publică - 133 MWh.

Consumul mediu anual de la grupul electrogen - 60 MWh.

Au fost implementate măsuri de eficientizare pentru funcţionarea utilajelor, instalaţiilor şi pentru încălzirea clădirii.

Respectarea recomandărilor BAT privind utilizarea eficientă a energiei, priveşte:

- contorizarea energiei consumate;

- funcţionarea raţionala a sistemului de încălzire

- asigurarea iluminării spaţiilor interioare şi exterioare cu sisteme care au consum mic de energie.

Anual, operatorul va întocmi ca parte a R.A.M. un raport privind consumul de energie. De asemenea va identifica şi va aplica măsurile de utilizare eficientă a energiei.

# 7.3. Combustibili

Pentru alimentarea autovehiculelor şi utilajelor din dotare este utilizat combustibil lichid (motorină). Societatea are în dotare un rezervor de combustibil cu o capacitate de 2.000 litri, dotat cu pompă de alimentare cu înregistrare automată. În prezent rezervorul de combustibil nu este utilizat, fiind în conservare.

Alimentarea utilajelor se face periodic, direct de la staţii de alimentare tip PECO.

Consumul de combustibil este de aproximativ 3 t/an.

7.4. Gaze naturale

Nu este cazul

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Date generale, descrierea instalaţiei, sistem constructiv

Amplasare în teritoriu:

## Depozitul pentru deșeuri nepericuloase Tulcea, este situat la cca. 1 km nord-vest de municipiul Tulcea, în zona Vărărie (anexa nr. 1) şi funcţioneaza din anul 2009.

Coordonatele geografice ale amplasamentului  (STEREO 70):

| Nr. pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 797534.546 | 417656.525 |
| 2 | 797604.620 | 417319.139 |
| 3 | 797683.739 | 416967.769 |
| 4 | 797619.820 | 416723.041 |
| 5 | 797225.319 | 416341.286 |
| 6 | 796646.743 | 416039.818 |
| 7 | 796312.616 | 415873.641 |
| 8 | 795792.193 | 415729.179 |
| 9 | 795243.323 | 415911.383 |
| 10 | 794699.225 | 416430.583 |
| 11 | 794685.828 | 416878.365 |
| 12 | 794662.581 | 417439.869 |
| 13 | 794935.491 | 417860.067 |
| 14 | 795330.460 | 418168.363 |
| 15 | 796084.497 | 418196.839 |
| 16 | 796634.291 | 418186.155 |
| 17 | 797022.956 | 418142.877 |

Vecinătăţi:

Vecinatățile instalației de depozitare a deșeurilor nepericuloase  sunt:

- NORD - teren aflat în proprietatea UAT Municipiul Tulcea situat în U.T.R. 24 subzona pp – subzona perdele de protecţie şi altele, zona Cef – subzona căi de comunicaţie feroviară şi construcţii aferente, zona TAG – zona terenuri agricole şi în UTR 33 zona TAG – zona terenuri agricole, zona Tno – zona alte terenuri neproductive, zona Tril – subzona cu terenuri inundabile din Lunca Dunării şi drum de exploatare

- EST - drum de exploatare De196

- SUD - drum de exploatare De202 şi zona industrială (S.C.FERAL S.A.; S.C.CIMEX S.A. Tulcea; S.C.ALUM S.A.; S.C.TIAB S.A. Bucuresti-Sectia Tulcea)

- VEST - păşune aparţinând UAT Municipiul Tulcea

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Depozitul de deșeuri nepericuloase Tulcea nu este situat în interiorul unei arii protejate dar se află în apropierea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (cca. 500 m).

Unităţi structurale pe amplasament:

Amplasamentul depozitului de deşeuri nepericuloase stabile şi nereactive Tulcea are o suprafaţa totală de 22 hectare.

Din cele 8 celule prevăzute în acordul de mediu au fost construite 2 celule cu suprafeţe de  27.041 m2 (celula nr. 1) si 13.522 m2 (celula 2). Capacitatea celor 2 celule construite este de 378.580 mc (celula 1), respectiv 180.341 mc (celula 2).

Celula nr. 1 are o suprafaţa ocupată, pe ampriză, de 27.041 mp :

- suprafaţa digurilor, pe ampriză: 1,57 ha;

- suprafaţa bazei : 1,28 ha

- cota bazei : +30,0 m

- cota digurilor perimetrale : +49,5 m.

Celula nr. 2 are o suprafata ocupata pe ampriza de 13.522 mp :

- suprafaţa digurilor, pe ampriză: 1,06 ha;

- suprafaţa bazei : 0,29 ha

- cota bazei : +30,0 m

- cota digurilor perimetrale : +49,5 m.

Capacitatea de depozitare maximă a celulei nr. 1 a fost atinsă în anul 2019 şi se află în prezent în perioada de acoperire provizorie şi de monitorizare a tasărilor. Celula este acoperită cu un strat de pământ cu grosime minimă de 30 - 50 cm, pe care a fost plantat gazon. În corpul celulei există montate 8 foraje pentru captarea gazului de depozit. Pe suprafaţa acesteia sunt montate 6 borne de monitorizare a tasărilor din corpul celulei.

Depozitarea deşeurilor se face în prezent în celula nr. 2.

Caracteristicile principalelor elemente ale obiectivului

Depozitul de deşeuri este format din şase zone principale, organizate astfel:

Zona 1. Zona celulelor de depozitare (A)

- celula nr. 1 – activitate sistată

- celula nr. 2 – în uz

- împrejmuirea incintei de depozitare a celulei nr. 2 este realizată în întregime cu gard din plasă metalică de 2 m înălţime, montată pe stâlpi metalici pentru reţinerea deşeurilor uşoare împrăştiate de vânt;

Zona 2. Zona tehnică:

- cabina poarta 16 m2;

- zona de cântărire, intrare/ieşire a autocamioanelor, cântar basculă 35 m2 (B), ;

- platforma instalaţiei de sortare a deseurilor 3.036 m2 (C), alcatuita din:

- hală acoperită - instalaţie sortare cu o capacitate de 9 tone/oră cu următoarele dotari:

-	cămin de scurgere prevăzut cu un sistem de canalizare poziţionat la baza inferioară, necesar pentru eliminarea lichidelor conţinute de deşeurile solide urbane în momentul alimentării;

-	benzi transportoare prevăzute cu covoare metalice;

-	desfăcător de saci;

-	tambur rotativ separare umed/uscat;

-	benzile de recoltare sub tambur, pe care cad deşeurile de dimensiuni mici, umede, biodegradabile;

-	banda de ieşire din tambur;

-	platforma cu camere de selectare;

-	banda ieşire material feros, prevăzuta cu deferizator;

-	banda ieşire final deşeuri neselectate;

-	benzi de selectare;

-	boxe de acumulare în care se colectează materialele selectate de către operatori;

-	pompe hidraulice pentru deschiderea boxelor de acumulare;

-	bandă transportoare pentru deşeurile selectate, din boxe, la presa de balotat;

-	presa de balotat;

-    cabina de control.;

- platformă betonată acoperită şi cu pereţi laterali în suprafaţa de 228 m2 (pentru recepţia deşeurilor). Platforma are un volum de 456 m3 (la o înălţime de 2 m). Capacitatea corespunzătoare la un coeficient de 0,5 tone/m3 este 228 tone;

- platformă betonată acoperită în suprafaţă de 250 m2 (pentru stocarea deşeurilor valorificabile);

- platformă betonată în suprafaţa de 500 m2 (pentru stocarea temporară a deşeurilor valorificabile);

- platformă betonată în suprafaţa de 900 m2 (pentru stocare temporara a deşeurilor valorificabile);

- drumuri de acces;

- clădire administrativă 50 m2 (E);

- parcare personal 200 m2;

- garaj 100 m2;

- atelier mecanic 40 m2;

- magazie 40 m2;

- depozit de carburanţi  - în conservare;

- zone de spălare a roţilor autocamioanelor 35 m2 (D);

- canalizare interioară/exterioară ape contaminate provenite din zonele (A,B,C,D,E)

- zonă de securitate 200 m2;

- alimentarea cu energie electrică - grup electrogen de 250 KVA - tip DEUTZ

- rigole perimetrale pentru colectarea apelor pluviale – 1430 ml;

- drum pietruit – 4400 m2;

- foraje de control a apelor subterane;

- sistem de supraveghere video;

- gard de împrejmuire a incintei;

- perdea vegetală 9800 m2.

Zona 3. Zona gospodăriei de apă

- racord la reţeaua municipală de alimentare cu apă;

- rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare apă tehnologică şi pentru stingerea incendiilor;

Zona 4. Zona staţiei de epurare a apelor uzate

- reţea de colectare şi transport levigat;

- staţie de epurare – 2 module osmoză inversă - 30 m2;

- reţea de colectare ape uzate menajere provenite de la grupul sanitar din zona administrativă;

- reţea de colectare ape uzate menajere provenite de la grupul sanitar din incinta staţiei de sortare;

- reţea de colectare ape uzate tehnologice de la rampa de spălare;

- un bazin decantor, tricompartimentat pentru preluare ape uzate, V=32 m3;

- 2 bazine decantoare subterane, cu capacitate individuală de 100 m3;

- 2 bazine de aerare cu capacitate de 224 m3 fiecare;

- 2 bazine de decantare bicompartimentate supraterane, cu capacitatea de 100 m3 fiecare;

- bazin betonat apă epurată cu capacitatea de 50 m3.

Zona 5. Sistem de colectare a gazului de depozit

- 8 puţuri de colectare (existente);

- conducte de transport.

Zona 6. Teren extindere depozit

- teren în suprafaţa de 174.785 m2;

• Echipamente mobile, vehicule si utilaje:

- compactor tip “picior de oaie” – Caterpilar – 1 buc.;

- încărcător frontal – Wolla  – 1 buc.;

- buldozer S150 - 1 buc.;

- încărcător frontal Bobcat – 1 buc.;

- minidumper – 3t - 2 buc.;

- motostivuitor – 1 buc;

- camion 40 tone;

- cisternă/vidanjă - 1 buc.;

- generator energie electrică (grup electrogen) – 1 buc.;

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Activităţile şi procesele desfăşurate pe depozit se pot urmări pe diagrama activităţilor şi proceselor desfăşurate pe amplasamentul depozitului, iar descrierea acestora se prezintă în tabelul nr. 8.2.a

Tabel nr.8.2.a – Descrierea activităţilor şi proceselor

| Denumirea procesului | Descrierea procesului şi a etapelor / fazelor | Capacitate |
| --- | --- | --- |
| Recepţia transporturilor de deşeuri (Accesul în incintă, înregistrare şi verificare documente, cântărirea deşeurilor, direcţionarea transporturilor de deşeuri) | Transport de la poartă până la cântar. Înregistrarea transporturilor. Control vizual pentru verificarea conformării cu documentele ce însoţesc transportul. Cântar electronic rutier tip bascula 20 kg – 80 tone. În funcţie de natura deşeurilor, mijloacele de transport deşeuri sunt direcţionate spre staţia de sortare sau spre celula de depozitare. Deşeurile colectate selectiv (provenite din recipiente de colectare separată pe categorii de deşeuri sau fracţie uscata) şi deşeurile colectate în amestec (în afara programului de colectare selectivă, de la birouri, industrie, comerţ, zone de colectare individuală - locuinţe) dar care au un conţinut ridicat de deşeuri potenţial valorificabile sunt direcţionate către staţia de sortare. Deşeurile colectate amestecat care nu pot fi supuse sortării (gradul de deşeuri valorificabile prezent este mic în comparaţie cu deşeurile/resturile menajere, deşeurile sunt amestecate cu deşeuri din bucătărie/alimentare/umede care au dus la contaminarea/murdărirea deşeurilor valorificabile), sunt deşeuri pentru care tratarea/sortarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi sunt direcţionate către eliminare prin depozitare. | 150 – 170 t/zi (valoare medie) |
| Transport intern deşeuri | Transport de la cântar până la punctul de descărcare (în funcţie de tipul deşeului): staţia de sortare/celula de depozitare | 150 - 170 t/zi (valoare medie) |
| Sortarea deşeurilor | Etapele fluxului de producţie în staţia de sortare: Descărcarea deşeurilor pe platforma betonată; Împingerea deşeurilor pe banda de alimentare; Preluarea deşeurilor pe banda transportoare spre tamburul rotativ; Separarea deşeurilor biodegradabile de deşeurile care urmează a fi sortate; Sortarea manuală a deşeurilor pe categorii (PET-uri, carton, plastic, aluminiu, materiale feroase, alte deşeuri reciclabile); Balotarea deşeurilor sortate; Transportul materialelor reciclabile şi RDF pe platforma de stocare; Transportul materialelor reciclabile şi RDF către instalaţii de valorificare; Transportul materialelor biodegradabile rezultate din sortarea cu tamburul rotativ în celula de depozitare. | 216 t/zi (valoare maximă) |
| Balotare deşeuri | Balotare deşeuri reciclabile şi valorificabile energetic | 50 t/zi (valoare maximă) |
| Stocare temporară deseuri reciclabile /valorificabile până la expediere către operatori autorizaţi pentru valorificare | Depozitarea temporară a deşeurilor pe platforma betonată acoperită/neacoperită | 216 t (valoare maximă) |
| Expediere deşeuri reciclabile către operatori autorizaţi pentru valorificare | Încărcarea deşeurilor reciclabile sortate în autovehicule de transport şi expedierea către valorificare | În funcţie de stocul existent şi de comenzi |
| Depunerea deşeurilor în celulă/zilnic | Împrăştierea cu buldozerul şi nivelarea în straturi de 0,8 – 1,0 m grosime. Compactarea cu un compactor tip “picior de oaie” prin treceri repetate ale utilajului pe două direcţii | 120 – 150 tone/zi |
| Acoperirea stratului de deşeuri depuse zilnic/periodic | Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic cu un strat de material inert din pământ, deşeuri din construcţii şi demolări, zguri, în grosime de cca.15-20 cm; periodicitatea acoperirii este în funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenţă) şi a condiţiilor atmosferice şi daca se continuă depozitarea în ziua următoare. | 100 – 150 mc/zi |
| Dezinfecţia roţilor mijloacelor de transport deşeuri care părăsesc incinta depozitului/ zilnic | Înainte de părăsirea incintei, mijloacele de transport deşeuri trec prin bazinul de dezinfecţie care conţine soluţie de clorură de var | nelimitat, medie – 35 curse/zi |
| Descompunerea anaerobă a deşeurilor | Proces natural permanent | - |
| Colectarea apelor uzate menajere de la pavilionul administrativ şi de la staţia de sortare / permanent | Apele sunt evacuate prin intermediul rigolelor într-un bazin colector din poliester armat cu fibră de sticlă, vidanjabil, cu V = 32 m3 şi din bazin la staţia de epurare. | Debit maxim evacuat = 35 m3/zi |
| Evacuarea apei epurate | Permeatul este evacuat într-un decantor cu V = 50 m3 şi de aici este reutilizat pentru spălare spaţii şi utilaje şi pentru stropirea drumului intern; în mod excepţional este vidanjat în canalizarea orăşenească | Debitul maxim evacuat = 50 m3/zi |
| Colectarea levigatului prin sistemul de drenaj şi pomparea acestuia în bazinul de levigat/ periodic | Sistem de drenaj propriu fiecărei celule: Pozat la baza depozitului în stratul drenant de 50 cm grosime aşternut peste stratul de impermeabilizare; Format dintr-o reţea de tuburi riflate PEHD cu diametrul de 200-350 mm; Reţeaua de drenaj urmează pantele fundului celulei (1% panta longitudinal si 0,3-0,5% panta transversal) iar levigatul colectat în reţea se scurge gravitaţional în bazine colectoare, betonate. Din bazinul colector levigatul este pompat în bazinul de aerare şi decantare şi ulterior în staţia de epurare. | Proces permanent |
| Epurarea levigatului/permanent | Instalatia este compusă din părţi modulare ale etapei de tratare levigat(osmoză inversă) legate în serie, într-o construcţie cadru, amplasată într-un container standardizat şi este compusă din: Prefiltrare - filtru cu nisip şi filtre cartuş Etapa de filtrare levigat - osmoză inversă treapta I şi II Echipament de dozare a acidului Rezervor conditionare pentru ajustare pH Rezervor de curăţare Concentratul rezultat din prima treaptă de osmoză se va pompa pe depozit Permeatul este evacuat într-un bazin tricompartimentat | Volum maxim 144 m3/zi |
| Stocarea apei epurate (permeat) şi folosirea ei când este cazul | Colectarea automată (din rezervorul instalaţiei de osmoză) a apei epurate (permeat) într-un bazin de stocare pentru stropit spaţii verzi şi spălare platforme, în caz de necesitate; dacă este cazul, surplusul este vidanjat de către operatorii zonali şi descărcat în canalizarea municipală. | 50 mc |
| Colectarea nămolului din bazinele decantare levigat, când e cazul | Colectarea mecanică prin pompare şi transport înapoi pe depozit | - |
| Alimentarea cu apă/permanent | Alimentarea cu apă în scopuri sanitare se realizează din reţeaua municipiului Alimentarea cu apa potabilă – apă îmbuteliată | Vmed/zi= 4 mc Vmed/an= 1000 mc |
| Evacuarea apelor meteorice/ când este cazul | Apele meteorice căzute pe suprafaţa exterioară a celulelor depozitului se colectează în canale/şanţuri perimetrale şi evacuate în canalizarea pluvială a municipiului | - |

8.2.1. Flux tehnologic în stația de sortare:

Fluxul activităţii cuprinde:

- accesul în incintă, verificarea vizuală şi cântărirea deşeurilor;

- direcţionarea transportului de deşeuri spre staţia de sortare;

- sortarea deşeurilor în instalaţia de sortare;

- transportul deşeurilor care nu pot fi supuse sortării în incinta depozitului;

- stocarea temporară a deşeurilor reciclabile/valorificabile recuperate;

- expediţia deşeurilor reciclabile/valorificabile recuperate;

Fluxul activităţii în incinta staţiei de sortare:

- Deşeurile direcţionate către staţia de sortare sunt descărcate pe o platformă betonată, de unde cu ajutorul utilajelor sunt încărcate pe benzile transportoare.

- Benzile transportoare de încărcare sunt dispuse înclinat şi alimentează desfăcătoarele de saci cu deşeuri. Acestea au o capacitate de procesare de 9 t/h.

- Din desfăcătorul de saci deşeurile sunt preluate de o bandă transportoare înclinată la 25 - 30 grade şi descărcate în tamburul rotativ. Tamburul este prevăzut la interior cu caneluri cu dimensiuni între 60 x 120 mm, palete de ghidare spre exterior şi are funcţia de separare a părtii uscate şi voluminoase, de cea organică şi fină. Tamburul este prevăzut la partea inferioară cu un sistem de extragere şi evacuare la exterior a materialelor cernute.

- Fracţia umedă şi fină care rezultă în urma procesului de cernere din tamburul rotativ este preluată de un sistem de benzi, care conduc materialul extras către un container transportabil poziţionat în afara instalaţiei. La umplere, deşeurile sunt transportate şi descărcate în celula de depozitare.

- La ieşirea din tamburul rotativ deşeurile (fracţia uscata) sunt transportate prin benzi transportoare în cabina de selectare. Cabina este aşezată pe o platformă cu posturi de selectare pe fiecare parte, prevăzute cu tobogane de direcţionare a materialelor selectate către boxele de acumulare. Deşeurile sunt selectate manual şi sunt aruncate  prin aceste tobogane în camerele de acumulare.

- Instalaţia este prevăzută cu boxe de acumulare poziţionate sub platforma de selectare. Umplerea lor se realizează prin toboganele de selectare. În momentul umplerii, materialele sunt evacuate pe o banda transportoare către presa de balotat. Presa de balotat are o forţa de presare de 75 tone. Capacitatea de  presare este de 220 m3/h. Timpul de presare necesar pentru fiecare balot este de 12 - 15 sec. Baloţii generati au dimensiuni de 0,8 x 1,1 m.

- Materialele metalice conţinute de deşeurile procesate sunt selectate la ieşirea din cabinele de sortare de un utilaj tip magnet instalat transversal deasupra benzii de selectare, la distanţa de 130 - 230 mm.  Acest utilaj crează un câmp magnetic prin care toate materialele feroase sunt atrase şi conduse către banda transportoare de material feros cu descărcare într-un container de acumulare.

- Resturile neselectate din deşeurile fracţie uscată sunt evacuate din camera de sortare fie către un container transportabil, la exterior,  fie către presa de balotat. Deşeurile balotate sunt depozitate pe platforma de stocare temporară a staţiei şi vor fi transportate către instalaţii de valorificare energetică. Deşeurile evacuate în container, la umplerea acestuia, sunt transportate şi descărcate în celula de depozitare.

8.2.1.1. Lista deşeurilor şi criterii privind acceptarea deşeurilor pentru sortare

Lista deşeurilor acceptate la instalaţia de sortare este prezentată în anexa           nr. 3 la autorizaţie.

În instalaţia de sortare a deşeurilor sunt recepţionate, în vederea sortării acestora şi recuperării materialelor reciclabile valorificabile, deşeurile de ambalaje, fracţiuni colectate separat sau în amestec, inclusiv sub formă de deşeuri municipale (deşeuri menajere si deseuri asimilabile, provenite din comerţ, industrie şi instituţii), în principal deşeuri cu conţinut mare de materialele reciclabile.

Sunt acceptate în instalaţia de sortare următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri provenite de la platformele de colectare selectivă (hârtie-carton, plastic, sticlă, metal)

- deşeuri colectate separat provenite de la instituţii sau din industrie;

- fracţia uscată a deşeurilor municipale (deşeuri colectate în amestec de la birouri, industrie, comerţ, zone de colectare individuală - locuinţe, care au un conţinut ridicat de deşeuri potenţial valorificabile şi care nu sunt amestecate cu deşeuri alimentare/menajere/umede/de bucătarie care pot duce la contaminarea deşeurilor valorificabile)

Este interzisă acceptarea în instalaţia de sortare a deşeurilor biodegradabile sau fracţia umedă a deşeurilor municipale.

8.2.2. Planul de operare al depozitului

Fluxul activităţii cuprinde:

- accesul în incintă, verificarea vizuală şi cântărirea deşeurilor;

- direcţionarea transportului de deşeuri spre celula de depozitare;

- depunerea deşeurilor în celula (compartimentul) de depozitare;

- acoperirea periodică a deşeurilor depuse;

- spălarea roţilor autovehiculelor care părăsesc incinta depozitului;

- colectarea apelor uzate şi a levigatului;

- epurarea levigatului;

- evacuarea apei pluviale;

- colectarea şi utilizarea apei epurate;

- colectarea şi evacuarea nămolului de epurare;

- colectarea gazului de depozit;

- monitorizarea periodică a activităţii şi a factorilor de mediu;

8.2.2.1 Tipuri de deşeuri acceptate la depozitul de deşeuri nepericuloase

Conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Ordonanţa  nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor se vor accepta la depozitare:

a) deşeuri municipale;

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de  acceptare a deşeurilor la depozitul pentru deşeuri nepericuloase;

Acceptarea deşeurilor se face conform criteriilor din Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, definite după natură şi origine, caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate.

Deşeurile acceptate trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

- să fie codificate ca deșeuri nepericuloase și să îndeplinească criteriile de acceptare la depozitare;

- să fie livrate de transportatori autorizati;

- să fie însoţite de documentele necesare în conformitate cu prevederile legale sau cu criteriile de recepţie impuse de operatorul  depozitului;

Depozitarea deşeurilor este permisă numai dacă deşeurile sunt supuse în prealabil unor operaţii de tratare fezabile tehnic şi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în legislaţia în vigoare.

8.2.2.2. Lista deşeurilor acceptate la depozitare este prezentată în anexa nr. 2 la autorizaţie.

8.2.2.3. Nu este permisă depozitarea următoarelor deşeuri:

a) deşeuri lichide;

b) deşeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile (deşeuri  care prezintă una sau mai multe dintre proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4  a O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

c) deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale sau veterinare cu proprietatea HP 9;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru construcţii într-un depozit;

e) orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 a Ordonanţei  nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

f) deşeurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare şi a reciclării, în temeiul art. 11 alin. (1) şi art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu excepţia deşeurilor care provin din operaţiuni ulterioare de tratare a deşeurilor colectate separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privinţa mediului, în conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Operatorul depozitului trebuie să se asigure ca deşeurile pe care le primeşte la depozitare se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu şi respectă cerinţele legate de protecţia mediului şi a sănătăţii umane.

8.2.2.4. Procedura de recepţie a deşeurilor

Operatorul depozitului are obligaţia să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, următoarele proceduri de recepţie în conformitate cu cerinţele BAT:

a) verificarea documentaţiei privind cantităţile şi caracteristicile deşeurilor, originea şi natura lor, inclusiv buletine de analiză pentru deşeurile industriale, iar pentru deşeurile municipale, când există suspiciuni, precum şi date privind identitatea producătorului sau a destinatarului deşeurilor;

b) inspecţia vizuală a deşeurilor la intrare şi la punctul de depozitare şi, după caz, verificarea conformităţii cu descrierea prezentată în documentaţia înaintată de deţinător, conform procedurii stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din anexa 2 la Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

c) cântărirea deşeurilor;

d) păstrarea, cel puţin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din anexa 2 la Ordonanţa nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, precum şi înregistrarea rezultatelor determinărilor;

e) păstrarea unui registru cu înregistrările privind cantităţile, caracteristicile deşeurilor depozitate, originea şi natura, data livrării, identitatea producătorului, a deţinătorului sau, după caz, a colectorului.

Deşeurile nepericuloase (cu excepţia deşeurilor municipale) se controleazǎ pe baza formularului de încǎrcare – descǎrcare deşeuri nepericuloase tipizat, cu regim special, al cǎrui model este prevǎzut în anexa 3 a H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Dupǎ semnarea şi ştampilarea formularului de cǎtre operatorul depozitului, acesta îl transmite expeditorului deşeurilor prin fax sau prin poştǎ, cu confirmare de primire. Formularul de încǎrcare – descǎrcare deşeuri nepericuloase este înregistrat într-un registru securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare paginǎ.

Operatorul de la recepţia deşeurilor trebuie să fie instruit astfel încât să aibă competenţa necesară pentru verificarea transporturilor de deşeuri şi a documentelor însoţitoare şi pentru a sesiza neconformităţile, de exemplu:

• documentele însoţitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare;

• deşeurile transportate nu corespund cu cele descrise în documentele însoţitoare, sau nu se încadrează în condiţiile impuse de autorizaţia de mediu sau de normele legislative în vigoare.

În caz de neconformare, operatorul trebuie să aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind direcţionat către o zonă special amenajată, unde va rămâne până ce autoritatea competentă de control a depozitului ia o decizie în ceea ce priveşte deşeurile transportate. În cazul în care deşeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cât posibil, iar vehiculul de transport va rămâne în depozit până la luarea unei decizii.

În Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformităţile înregistrate, împreună cu date referitoare la acţiunile întreprinse, cine a luat deciziile şi dacă au fost înregistrate daune.

8.2.2.5. Procedura de acceptare a deşeurilor la depozitare

I. Teste pentru verificarea conformǎrii

În vederea verificării periodice a fluxurilor de deşeuri care vin la depozitare, în cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu nu îndeplineşte criteriile de acceptare în depozit, se va proceda la teste ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deșeul respectiv este conform cu datelor de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare din Ordinul MMGA 95/2005, Secţiunea 2.

Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală, conform Ordinului MMGA 95/2005 sunt exceptate şi de la efectuarea testelor de conformare.

Pentru alte deşeuri nepericuloase provenite din domenii industriale, se vor verifica:

- Indicatorii relevanţi, specifici, care trebuie analizaţi sunt stabiliţi în cadrul caracterizării generale şi ei diferă în funcţie de natura deşeului. Verificarea trebuie să arate că deşeurile se încadrează în valorile limită stabilite pentru indicatorii critici.

- Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare discontinuă.

Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Ordinul MMGA 95/2005, Secţiunea 3 sau orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară.

- Testele de verificare a conformării deşeului se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilită în cadrul caracterizării generale.

- Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an.

II. Verificarea la locul de depozitare

• Fiecare transport de deşeuri adus la depozit se inspectează vizual înainte şi după descărcare. Se verifică documentaţia însoţitoare.

• Deşeul se acceptă la depozitare numai dacă este conform cu cel descris în cadrul caracterizării generale şi testării de conformare, respectiv cu cel pentru care sunt prezentate documente însoţitoare. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, deşeul nu este acceptat în depozit.

• Dacă în urma caracterizării generale a deşeului rezultă că acesta îndeplineşte criteriile stabilite pentru clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, se consideră că deşeul poate fi depozitat.

• Este necesară testarea aleatoare a deşeului înainte ca acesta să fie depozitat. În acest scop, se utilizează metode corespunzătoare de testare rapidă.

• După depozitarea deşeului, probele se prelevează periodic. Probele prelevate se păstrează după acceptarea deşeului, timp de 1 lună.

• La controlul efectuat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, operatorul depozitului este obligat să demonstreze cu documente că deşeurile au fost acceptate în conformitate cu condiţiile din autorizaţie şi că îndeplinesc criteriile pentru clasa de depozit.

• În cazul în care deşeurile nu sunt acceptate în depozit, operatorul are obligaţia de a informa imediat generatorul şi autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu privire la refuzul de a accepta deşeurile, aceasta din urmă stabilind măsurile ce trebuie luate. Până la aplicarea măsurilor decise, deşeurile rămân în zona de securitate.

• Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasa de depozite.

• Este interzisă recircularea levigatului în corpul depozitului.

Operatorul depozitului păstrează înregistrările cu privire la fiecare tip de deşeu, o perioadă de cel puţin 3 ani.

8.2.2.6. Operaţiile de depozitare

Titularul de activitate trebuie să asigure gestionarea deşeurilor în conformitate cu legislația în vigoare :

  - depozitarea deşeurilor se va face în celule, ce se vor acoperi periodic (zilnic, dacă condiţiile climatice şi mirosul degajat o impun) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

  - deşeurile se vor compacta imediat după depozitare, urmărindu-se obţinerea unui grad de compactare de minim 0,8 t/mc.

  - panta deşeurilor depozitate nu trebuie să depăşească panta digului prevăzută în proiect

8.3. Alte condiţii de funcţionare decât cele normale

- Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

- În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepărtarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

- Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

- În caz de avarii si accidente neprevăzute (întreruperea curentului electric, oprirea staţiei de epurare pentru perioade mari de timp), excedentul de levigat brut va fi vidanjat, stocat în recipiente etanșe și în condiții de siguranță pe amplasament până la remedierea situației, sau transportat şi  predat la o stație de preepurare / epurare a apelor uzate, cu condiția ca operatorul acesteia să-și dea acceptul prin care să stabilească condițiile de descărcare a levigatului și să asigure respectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare deținute (autorizația de mediu, autorizația de gospodărirea apelor, după caz), inclusiv cele privind calitatea efluentului.

- Măsurile necesare în cazurile neobişnuite se corelează cu planul de prevenire a situaţiilor accidentale.

# 8.4. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate :

- Instruirea personalului care deserveşte activitatea;

- Pentru desfăşurarea proceselor de depozitare şi tratare a deşeurilor nepericuloase, manevrare a materiilor prime, exploatarea instalaţiilor, personalul este instruit periodic;

- Sunt amplasate  echipamente de măsura pentru volumul de apă consumată, pentru cantitatea de energie electrică consumată, pentru cantitatea materialelor reciclabile sau pentru cele trimise la coincinerare;

Planul de intervenţie include:

- un plan al societăţii pe care sunt marcate conductele de canalizare şi sursele de alimentare cu apă;

- detalii despre echipamentele din societatate, care pot fi utilizate în cazul unor poluări accidentale: pompe, materiale de depoluare (substanţe absorbante, baraje absorbante, etc);

- telefoanele serviciilor de urgenţă;

- mod de acţiune în cazul unor evenimente specifice, cum ar fi scurgeri de poluanţi, incendii, etc.

Operaţiile de întreţinere şi reparaţie sunt planificate conform programului de mentenanţă. Termenele de planificare a mentenanţei sunt  conforme cu prescripţiile tehnice ale instalaţiilor;

Toate activităţile importante din societate se desfăşoara conform unei planificări riguroase aprobată de conducerea societăţii;

Există amenajările şi dotările corespunzătoare pentru a asigura minimizarea consumului de apă și pentru a asigura minimizarea consumului de energie.

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

Poluarea  este posibilă doar în cazul nerespectării tehnologiei de depozitare sau în caz de accidente şi anume:

- infiltrarea levigatului în sol şi în pânza freatică în cazul unei neetanşeităţi a impermeabilizării sau a defecţiunii drenurilor;

- producerea de explozii sau de arderi necontrolate ale deşeurilor în cazul nefuncţionării corespunzătoare a sistemului de colectare a gazelor de depozit;

# 9.1.   Emisii în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Gazele de fermentaţie din celula 1 se evacuează din masa deşeurilor prin intermediul tuburilor de evacuare amplasate conform proiectului tehnic. Puţurile sunt realizate din tuburi PVC, perforate, introduse în masa de deşeuri. Acestea  vor  fi prevăzute cu arzătoare cu ventil, cu protecţie metalică sub formă de con, racordate la o  instalație de cogenerare, odată cu închiderea celulelor de depozitare.

Descompunerea deşeurilor menajere conduce la formarea, în cantităti apreciabile de biogaz (gaz de fermentare) format în principal din CH4, CO2 si H2S (în total cca 99% din gazul generat).

Coordonatele geografice ale tuburilor de evacuare a gazelor de fermentaţie din celula 1 (STEREO 70):

| Nr. puţ | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 796122.999 | 417130.469 |
| 2 | 796078.764 | 417132.098 |
| 3 | 796130.585 | 417094.655 |
| 4 | 796078.774 | 417094.691 |
| 5 | 796128.662 | 417056.538 |
| 6 | 796081.314 | 417054.621 |
| 7 | 796127.581 | 417009.805 |
| 8 | 796088.872 | 417019.423 |

Implementarea măsurilor de prevenire şi control legate de emisia de biogaz.

În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol) sau arderea controlată (peste 15% vol), după caz cu recuperarea căldurii.

La momentul închiderii celulelor, sistemul de colectarea gazului al acestora va fi conectat la stația de colectare și filtrare biologică/ardere a biogazului.

9.1.2. Emisii difuze

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:

- gaze de fermentare din depozit din procesele de fermentare, cȃnd deșeurile din depozit se descompun;

- operaţiuni de încǎrcare şi descǎrcare ale utilajelor care transportǎ deșeurile;

- pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile din manipularea deșeurilor la sortare și

pregătire pentru depozitare;

- pulberi, gaze de ardere specifice motoarelor Diesel (CO2, NOx, COV, SO2, CO) de la mijloacele de transport și de lucru;

- emisii de la staţia de tratare levigat

- mirosuri

Tehnicile şi măsurile de reducere sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Sursa | Tip emisie | Măsuri /tehnici de reducere |
| --- | --- | --- |
| Circulaţia utilajelor | pulberi, gaze de ardere | - minimizarea timpului de funcţionare a utilajelor - respectarea regimului de mentenanţă a utilajelor - umectarea (stropirea) drumurilor de acces |
| Depozitarea deşeurilor | gaze de fermentare | - acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate; - colectare/tratare gaz depozit |

9.1.3. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.4. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: A.P.M. Tulcea şi G.N.M. - CJ Tulcea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.5. Operatorul se va asigura că toate operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.6. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.1.7. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

Categoriile de ape uzate sunt:

-	ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;

-	ape uzate tehnologice provenite de la spălarea vehiculelor de transport deşeuri, precum şi cele rezultate din spălarea componentelor staţiei de sortare a deşeurilor revalorificabile;

- apele pluviale de pe platformele instalaţiilor şi echipamentelor;

-	levigatul generat de deşeurile depozitate în celulă;

9.2.1.1. Evacuarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt preluate de canalizarea menajeră executată din conducta cu Dn = 110 mm şi L = 100 m, fiind conduse către decantorul tricompartimentat cu V =32 m3, iar de aici către staţia de epurare.

9.2.1.2. Evacuarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice rezultate de la rampa de spălare, staţia de sortare şi apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, sunt preluate de drenul colector de ape uzate şi conduse în decantorul betonat cu capacitatea de 32 m3, prevăzut cu 3 compartimente.

9.2.1.3 Evacuarea apelor pluviale

Apele provenite de pe terenurile din zona depozitului sunt colectate de sistemul perimetral de rigole de unde sunt dirijate în canalizarea pluvială de pe str. Taberei, fără a se amesteca cu apele uzate.

9.2.1.4. Evacuarea levigatului

Levigatul generat prin depozitarea deşeurilor este evacuat prin curgere gravitaţională printr-un sistem de drenuri. Levigatul este colectat în două bazine decantoare subterane, cu volumul de 100 m3 fiecare. După decantare, levigatul este pompat într-una din cele două  lagune de aerare cu V = 224 m3 fiecare, unde are loc oxidarea materiilor organice, necesarul de oxigen fiind asigurat de o baterie de aerare automată. De aici, levigatul este pompat în două bazine supraterane betonate de câte 100 m3, bicompartimentate, unde are loc o nouă decantare. Urmează trecerea prin staţia de epurare, iar permeatul rezultat după tratare este evacuat într-un bazin de stocare betonat, cu volumul  V = 50 m3.  Din acest bazin, permeatul este utilizat ca apă tehnologică în activitaţile desfăşurate pe amplasament; dacă este cazul, surplusul este vidanjat de către operatorii zonali şi descărcat în canalizarea municipală.

9.2.2.	Instalaţii de tratare a apelor uzate

Staţii de epurare levigat

Staţia de epurare marca HAASE (prevăzută cu 2 module osmoză inversă) este automată, debitul de alimentare levigat este de aproximativ 72 m3/zi, 3 m3/h, având o presiune la pompa de alimentare cu levigat de 69 bari, presiune de evacuare permeat - minim 5 bari.

Instalaţia este compusă din următoarele părţi modulare ale etapei de osmoză inversă legate în serie, amplasate într-un container standardizat:

- Segment de prefiltrare format din filtru nisip şi filtru cartuş;

- Nivel fază de levigat RO I, inclusiv un sistem de control;

- Nivel fază permeat RO II;

- Sistemul de bazine pentru dozarea acidului, dezincrustant, rezervor ajustare pH, rezervor de curăţare.

Instalaţia asigură o funcţionare continuă 24 h/zi cu un minim necesar de întreţinere.

Nămolul rezultat din prima treaptă de osmoză inversă este recirculat şi apoi evacuat automat prin pompare în celula de depozitare.

Staţia de epurare a levigatului funcţioneaza pe principiul osmozei inverse, proces prin care sunt îndepărtate toate elementele de contaminare cu molecule mari, din levigat, în procent de peste 98 %.

Calitatea apei tratate poate fi evaluată online, fără intervenţia omului, prin măsurarea conductivităţii. Valoarea conductivităţii nu este o valoare limitativă în tratarea levigatului în depozite, dar oferă informaţii despre integritatea membranei, reducând astfel la minim riscul contaminării mediului.

Tratare levigatului se realizeaza în două trepte:

- treapta mecanică, în care are loc o reducere a valorii pH şi o prefiltrare.

- treapta biologică, în care are loc procesul de tratare propriu - zis prin osmoza inversă şi nanofiltrare.

Treapta mecanică

Lichidul trece prin filtre, primul din nisip, urmat de un filtru cartuş, după care este dirijat în pompa de înaltă presiune care injecteaza direct acid sulfuric; în conducta de alimentare dintre cele două filtre este executată ajustarea nivelului pH-ului.

Cartuşele filtrante sunt întodeauna instalate în aval, ca filtre simple şi garantează o protecţie optimă pentru treapta de osmoză inversă. Presiunea necesară din amonte este generată de o pompă de presiune.

Valoarea pH-lui din levigat este ajustată la 6,0 - 7,0 prin dozare de acid sulfuric.

Pentru a evita precipitarea necontrolată în sistem se folosesc substanţe anti precipitare şi acumulare (antiscalant).

Apa care a trecut de filtrul de nisip pleacă din staţie în combinaţie cu concentratul din prima etapă. Lichidul pretratat este presurizat de o pompă de înaltă presiune şi trimis la prima etapă a osmozei inverse.

Treapta biologică

Prima etapă a unei staţii de epurare cu osmoză inversă este constituită din până la 5 blocuri, în funcţie de capacitatea dorită a staţiei. Lichidul este pompat în membranele de filtrare de către o pompă de presiune care asigură o presiune maximă de 60 bar. Lichidul este recirculat la debite de până la 40 m3/h prin membrane cu ajutorul unor pompe de recirculare instalate pe blocurile de presiune. În modul, fiecare membrană separă anumiţi compusi din soluţie. O parte din lichid este direcţionată către blocul următor, iar o altă parte sub formă de concentrat este recirculat (întors) în bazinul de alimentare al statiei înainte de treapta mecanică. Acest procedeu se repetă în blocurile următoare.

A doua etapă a osmozei inverse  este similară primei etape, exceptând faptul că aici nu există recircularea lichidului. Lichidul concentrat este controlat în acelaşi fel ca şi la prima etapă.

Concentratul din ultimul bloc trece printr-o valva de control şi un apometru şi este evacuat pe depozit unde reintră în procesul de colectare, aerare, decantare, epurare. Cantitatea de concentrat rezultată variază între 23% - 40% din cantitatea de levigat intrată în staţie.

Permeatul (levigatul tratat) este stocat în bazinul de stocare permeat. Din acest bazin, permeatul este utilizat ca apă tehnologică în activitaţile desfăşurate pe amplasament; dacă este cazul, surplusul este vidanjat de către operatorii zonali şi descărcat în canalizarea municipală. În timpul opririlor şi înainte de curăţarea chimică a membranelor, instalaţia cu osmoză inversă este spălată cu permeat din acest bazin.

Parametrii de calitate ai permeatului sunt controlaţi automat pe principiul conductivităţii şi acesta nu poate fi evacuat din tancul de stocare decât dacă îndeplineşte condiţiile de calitate impuse.

9.2.3. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.4. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3. Emisii în sol, ape subterane

Protecţia solului şi a apelor subterane este asigurată prin:

- sistem de impermeabilizare

Celulele de depozitare a deşeurilor nepericuloase sunt impermeabilizate în sistem dublu, compus din:

- strat mineral (mixt) pentru celula nr. 1, având grosime de 1 m, constituit                   dintr-un strat de loess cu grosimea de 0,5 m, urmat de două straturi de argilă compactată, cu grosime de 0,25 m fiecare, cu coeficient de permeabilitate <10-9 m/s;

- strat mineral (argilă compactată) pentru celula nr. 2, având o grosime de 1,5 m, format dintr-un strat compactat de 1 m urmat de două straturi cu grosime de 0,25 m fiecare, cu coeficient de permeabilitate <10-9 m/s;

- folie din HDPE, cu grosime de 2 mm pentru celula nr. 1 şi de 2,5 mm pentru celula nr. 2;

- strat de protecţie din material geotextil, pentru creşterea rezistenţei mecanice la solicitări;

- sistem de drenaj şi colectare a levigatului, format din:

-  strat drenant al levigatului din corpul celulelor format din drenuri riflate 2/3 din suprafaţă şi 1/3 suprafaţa de transport dispuse cu panta longitudinală de 1% şi pantă transversală de scurgere 0,3%-0,5% într-un strat de pietriş sort 16-32 mm (filtru).

- bazine betonate, de stocare temporară a levigatului şi a altor ape reziduale rezultate în urma procesului tehnologic (două bazine decantoare îngropate cu volumul de 100 m3 fiecare, două  lagune de aerare cu V = 224 m3 fiecare, două bazine supraterane betonate bicompartimentate de câte 100 m3).

- sistem de colectare şi transport al apelor uzate tehnologice şi de la grupurile sanitare:

- rigole pentru colectarea apelor uzate

- dren colector ape uzate Dn = 110 mm şi L = 100 m

- decantor betonat tricompartimentat cu capacitatea de 32 m3

- rigola de colectare şi evacuare ape pluviale:

- rigola perimetrală betonată, construită pentru preluarea apelor pluviale şi evacuarea în rigola stradală

- platforme de lucru şi zone de acces auto şi pietonal, betonate.

9.3.1. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- măsuri constructive adoptate pentru depozit care asigură o protecţie corespunzatoare pentru sol şi subsol;

- colectarea, epurarea şi evacuarea controlată a levigatului;

- colectarea apelor pluviale prin rigole impermeabilizate;

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri, trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane, respectiv reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare, vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc.;

- rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.  AER

10.1.1. Nicio emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Operatorul se va asigura că operaţiile de pe amplasament vor fi realizate în aşa fel încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

10.1.1. Emisii din surse dirijate

Determinarea cantităţii de gaz de depozit nu este posibilă în această fază de dezvoltare a depozitului deoarece puţurile de extracţie nu sunt conectate la o instalatie de extracţie şi captare a gazului. Forajele existente pe amplasament sunt realizate din conducte prevăzute cu fante pe corpul acestora, iar la partea superioară sunt redirecţionate cu ajutorul unui tub metalic flexibil înapoi în stratul de deşeuri. Construcţia actuală a acestor puţuri nu permite măsurarea corectă a concentraţiilor de componenţi principali ai gazului de depozit şi nici debitele volumice/masice de gaz evacuat, pentru a permite calculul cantităţilor de CH4, CO2 şi H2S emise din depozit.

10.1.2 Emisii fugitive și mirosuri

Conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare:

- Operatorul economic/Titularul care desfăşoară activităţi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- În situaţia în care prevenirea emisiilor de substanţe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi economic, operatorul economic/titularul activităţii ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

- Operatorul economic/Titularul activităţilor care pot produce disconfort olfactiv şi pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.

10.1.3. Calitatea aerului

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

## 10.2. APA

10.2.1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate provenite de la staţia de epurare, grupul sanitar de la intrarea în incinta obiectivului şi apele tehnologice rezultate de la rampa de spălare, evacuate prin intermediul reţelei de canalizare în canalizarea municipală, se vor încadra în prevederile NTPA002 – HG nr. 188/2002, cu modificările ulterioare.

Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

Operatorul are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

10.2.2 Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor subterane

Pentru monitorizarea calităţii apei subterane din zona depozitului de deşeuri s-au realizat 3 foraje de observaţie, 1 în amonte şi 2 în aval pe direcţia de curgere a apei subterane.

În corelaţie cu caracteristicile depozitului şi cu condiţiile meteorologice se vor asigura permanent prin măsuri corespunzătoare:

a) controlul cantităţii de apă din precipitaţiile care pătrund în corpul depozitului;

b) prevenirea pătrunderii apei de suprafaţă şi/sau subterane în deşeurile depozitate;

c) colectarea apei contaminate şi a levigatului;

d) preepurarea apei contaminate şi a levigatului colectat din depozit.

Conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor  nr. 201/26.08.2021, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral valorile limită admisibile ale indicatorilor de calitate a apei din forajele de monitorizare vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referință (proba martor).

Valorile concentraţiilor indicatorilor de calitate determinate la prima analiză după execuţia forajelor constituie valori de referinţă (proba martor) pentru monitorizările ulterioare ale calităţii apei subterane

Coordonatele în sistem STEREO 70 ale forajelor sunt:

Foraj 1 (F1): X = 417424,720 	Y = 796178,758

Foraj 2 (F2): X = 417395,328 	Y = 796127,759

Foraj 3 (F3): X = 417129,954 	Y = 796423,793

Valorile de referinţă pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valori de referinţă conform primului buletin de analiză (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie 1 | pH | 8,87 |  |
|  | CCO-Cr | 44,860 |  |
|  | CBO5 | 1,778 |  |
|  | Fenoli | - | 0,015 |
|  | NH4 | 0,148 |  |
|  | Cl | 42,547 |  |
|  | SO4 | 79,259 |  |
|  | NO2 | 0,022 |  |
|  | PO4 | - | 0,03 |
|  | As | - | 0,008 |
|  | Cd | 0,008 (ppm) |  |
|  | Pb | 0,048 (ppm) |  |
|  | Hg | - | 0,062 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | - | 21 |
|  | Substanţe active din pesticide (inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi) | - | * |
| Foraj de observaţie 2 | pH | 7,75 |  |
|  | CCO-Cr | 17,944 |  |
|  | CBO5 | 3,410 |  |
|  | Fenoli | - | 0,012 |
|  | NH4 | 0,329 |  |
|  | Cl | 42,547 |  |
|  | SO4 | 40,810 |  |
|  | NO2 | 0,027 |  |
|  | PO4 | - | 0,116 |
|  | As | - | 0,012 |
|  | Cd | 0,006 (ppm) |  |
|  | Pb | 0,076 (ppm) |  |
|  | Hg | - | 0,042 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | - | 18 |
|  | Substanţe active din pesticide (inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi) | - | * |
| Foraj de observaţie 3 | pH | 7,44 |  |
|  | CCO-Cr | 29,916 |  |
|  | CBO5 | 2,681 |  |
|  | Fenoli | - | 0,013 |
|  | NH4 | 0,182 |  |
|  | Cl | 42,547 |  |
|  | SO4 | 117,017 |  |
|  | NO2 | 0,487 |  |
|  | PO4 | - | 0,024 |
|  | As | - | 0,014 |
|  | Cd | 0,004 (ppm) |  |
|  | Pb | 0,066 (ppm) |  |
|  | Hg | - | 0,028 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | - | 16 |
|  | Substanţe active din pesticide (inclusiv metaboliţii, produşii de degradare şi de reacţie relevanţi) | - | * |

Nota : * valorile din primul buletin de analiză vor constitui referinţa pentru măsurătorile ulterioare.

10.3. Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997.

(U.M. - mg/kg substanta uscata)

| Nr. crt. | Parametru | Valori normale | Prag de alertă | Prag de intervenţie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cadmiu (Cd) | 1 | 5 | 10 |
| 2. | Crom (Cr) total | 30 | 300 | 600 |
| 3. | Zinc (Zn) | 100 | 700 | 1500 |
| 4. | Nichel (Ni) | 20 | 200 | 500 |
| 5. | Plumb (Pb) | 20 | 250 | 1000 |
| 6. | Cupru (Cu) | 20 | 250 | 500 |
| 7. | Mercur (Hg) | 0,1 | 4 | 10 |

## 10.4.    Zgomot

Surse posibile de zgomot și vibrații generate de activitate:

- traficul greu datorat transportului de deşeuri,

- funcţionarea utilajelor care lucrează la depozitarea deşeurilor,

- funcţionarea utilajelor care lucrează la stația de sortare,

- staţia de epurare levigat.

10.4.1. Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.;

10.4.2. La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentul autorizat nu va depăşi nivelul admis: conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei..

10.4.3. în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

Deşeurile produse pe amplasament provin din:

- Activitatea de management a instalaţiei (activitatea de birou şi întreţinere);

- Activitatea instalaţiei de sortare;

- Activitatea staţiei de epurare;

Deşeuri produse din activitatea de management a instalaţiei

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursa generatoare | Cantitate | U.M. | Operatiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | Activităţi de reparaţii curente sau capitale mijloace de transport | 0,5 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Activitatea desfăşurată | 0,06 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Activitatea desfăşurată | 1,70 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | Activitatea desfăşurată | 0,1 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Activitatea desfăşurată | 0,1 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | Activitatea desfăşurată | 0,2 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | Activităţi de reparaţii la autovehicule din dotare | 0,1 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | Activităţi de reparaţii curente sau capitale mijloace de transport | 0,1 | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05* | Activitatea desfăşurată | 100 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei | Activitatea desfăşurată | 10 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | Activitatea desfăşurată | 3 | Tone/an | Eliminare | D 5 | Depozite special construite |

Deşeuri produse din activitatea instalaţiei de sortare

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursa generatoare | Cantitate | U.M. | Operatiune valorificare/ eliminare | Cod operaţiune | Denumire operaţiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | Staţia de sortare | 400* | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | Staţia de sortare | 400* | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | Staţia de sortare | 50* | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | Staţia de sortare | 200* | Tone/an | Valorificare | R 12 | Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11 |
| 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* | Staţia de sortare | 3500* | Tone/an | Valorificare/Eliminare | R1/R12/D5 | Întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie/ Schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11/Depozite special construite |

* cantităţile pot varia în funcţie de cantitatea şi calitatea deşeurilor recepţionate în instalaţia de sortare.

11.2. Deşeuri colectate

Sunt colectate următoarele categorii de deşeuri:

- deşeuri provenite de la platformele de colectare selectivă (hârtie-carton, plastic, sticlă, metal)

- deşeuri colectate separat provenite de la instituţii sau din industrie;

| Cod deşeu | Denumire deşeu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 20 01 01 | hârtie și carton |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | materiale textile |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 40 | metale |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Deşeuri produse din activitatea de management a instalaţiei

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Cantitate | U.M. | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere | 400 | litri | Butoi metalic pe platformă betonată |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie și carton | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn | 0,2 | tone | Spaţiu special amenajat |
| 15 01 04 | ambalaje metalice | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă | 0,24 | m3 | Pubelă de 240 litri |
| 16 01 03 | anvelope scoase din uz | 0,100 | tone | Spaţiu special amenajat |
| 16 06 01* | baterii cu plumb | 0,100 | tone | Spaţiu special amenajat |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate | 1,1 | m3 | Container metalic |

Deşeurile recepţionate în vederea sortării sunt stocate temporar pe platformă betonată acoperită şi cu pereţi laterali în suprafaţa de 228 m2. Platforma are un volum de 456 m3 (la o înălţime de 2 m). Capacitatea corespunzătoare, la un coeficient de 0,5 tone/m3, este 228 tone.

Stocarea temporară a deşeurilor recepţionate, înainte de procesul de sortare, nu va depăşi 5 zile calendaristice.

Deșeurile reciclabile sortate și balotate sunt depozitate temporar în incinta staţiei de sortare, pe platformele betonate destinate acestui scop, până la valorificarea acestora prin operatori autorizati, conform contractelor.

Stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma sortării se realizează în următoarele spaţii şi zone special amenajate:

- platformă betonată acoperită în suprafaţa de 250 m2 - pentru stocarea temporară a deşeurilor de ambalaje de hârtie şi carton şi a deşeurilor de ambalaje de materiale plastice (folie) sub formă de baloţi - înălţime cca 2 m/3 baloţi suprapuşi pe rând (volum 500 m3 - capacitate maximă 500 to);

- platformă betonată în suprafaţă de 500 m2 - pentru stocarea temporară a deşeurilor de ambalaje de materiale plastice (PET, folie, hdpe, pp) sub formă de baloţi - înălţime cca 2 m/3 baloţi suprapuşi pe rând, a deşeurilor de ambalaje metalice sub formă de baloţi - înălţime cca 2 m/3 baloţi suprapuşi pe rând, a deşeurilor de ambalaje de sticlă în vrac şi a deşeurilor de la sortare - valorificabile energetic RDF sub formă de baloţi (volum 1000 m3 - capacitate maximă 800 to);

- platformă betonată în suprafaţă de 900 m2 - pentru stocarea temporară a deşeurilor valorificabile (de orice natură) sub formă de baloţi - înălţime cca 2 m/3 baloţi suprapuşi pe rând (volum 1800 m3 - capacitate maximă 1440 to);

- container abroll de 40 m3 - 2 bucăţi - pentru stocarea temporară a deşeurilor de ambalaje de sticlă în vrac (capacitate maximă 54 to)

11.4. Deşeuri tratate

Categoriile de deșeuri tratate sunt prezentate în anexele la prezenta autorizaţie:

- ANEXA nr. 2 - deșeuri acceptate la depozitare în depozitele de deșeuri

nepericuloase;

- ANEXA nr. 3 - deșeuri acceptate la stația de sortare

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care

aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Deşeurile vor fi colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile transportate în afara amplasamentului, pentru recuperare sau eliminare, trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.10. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către alt operator economic autorizat sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

12.1. Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.2. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.3. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament, pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional.

12.2.4. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.5. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.3.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.3.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, încălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.3.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.3.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii vor fi consemnate               într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

## 12.4. Proceduri de urgenţă

În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

- Componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale;

- Lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale;

- Fişa poluantului potenţial;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa echipelor de intervenţie;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale;

- Programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie;

- Responsabilităţile conducătorilor.

12.4.1. Protecţia muncii şi prevenirea incendiilor pe depozitele de deşeuri

Activitatea legată de exploatarea depozitului se va desfăşura în conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor şi procedura în caz de accidente.

12.4.2. Toate persoanele care desfăşoară o activitate pe depozit trebuie să fie instruite corespunzator în ceea ce priveşte prevenirea incendiilor şi protectia muncii.

12.4.3. Personalul angajat trebuie să fie instruit anual în următoarele domenii şi să fie informat imediat la apariţia de noi reglementări legate de funcţionarea depozitului:

- organizarea activităţilor pe depozit (planul de funcţionare, instrucţiuni de funcţionare, planul de alarmă etc.)

- modificarea obligaţtiilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat, în vederea asigurării condiţiilor de protecţie a mediului;

- modul de comportare şi acţiune în caz de accidente şi în cazuri de urgenţă.

12.4.4. În funcţie de tipul deşeurilor acceptate şi de mărimea depozitului, şi conform prevederilor legale, administratorul depozitului asigură funcţionarea în incinta depozitului a unei unităţi PSI.

12.5 Notificarea autorităţilor

## 12.5.1. Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice fără întârziere prin fax şi/sau notă telefonică şi electronic, dacă este posibil, A.P.M. Tulcea, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

### Orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

### Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

### Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea Autorităţii Locale;

### Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii.

## Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

## Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte măsurile de remediere care se impun din analiza informărilor prezentate de operator, în urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator.

## 12.5.2. Titularul Autorizaţiei trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei. După notificarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la  APM Tulcea raportul privind incidentul.

## 12.5.3. Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la  A.P.M. Tulcea ca parte a RAM.

## 12.5.4. În cazul oricărui incident care are legătură cu deversările în apă, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

12.5.5. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de titularul activităţii vor anunta, după caz, şi alte autorităti, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă:  Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea.

- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Tulcea.

- în cazul susceptibilitătii unei îmbolnăviri sau mortalitătii unui număr mare a animalelor din zonă:  Direcţia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea.

- în caz de  îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică Tulcea.

## 12.5.6. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă către A.P.M.  Tulcea:

- Încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- Încetarea oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.   Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile sau evacuările.

13.1.5. Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

13.1.6. Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi să arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

13.1.7. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

13.1.8. Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite A.P.M. să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

13.2.  Monitorizarea emisiilor în aer

13.2.1. emisii din surse dirijate

## Monitorizarea emisiilor gazoase (CH4, CO2, H2S, H2) se va face lunar, în conformitate cu prevederile SR EN 15259:2008 Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare.

Puncte monitorizare a emisiilor în aer:

• secţiuni reprezentative ale sistemelor de evacuare a gazelor de depozit ale celulelor (după aparitia gazului de depozit)

## 13.2.2. Monitorizarea calităţii aerului

## Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87.

## 13.3.   Monitorizarea emisiilor în apă

13.3.1. Monitorizarea compoziţiei levigatului

| Tipul apei uzate | Indicatori | Frecvenţa | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Levigat | Volum | Lunar | Conform standardelor in vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | pH | Trimestrial |  |
|  | Materii în suspensie (MTS) |  |  |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) |  |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  |  |
|  | Ioni metale grele |  |  |

13.3.2. Monitorizarea permeatului

| Tipul apei | Indicatori | Frecvenţa | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa epurată (permeat) şi ape menajere | pH | Trimestrial | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | Materii în suspensie (MTS) |  |  |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) |  |  |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  |  |
|  | Fosfor total (P) |  |  |
|  | Cianuri totale (CN) |  |  |
|  | Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2 -) |  |  |
|  | Sulfiţi (SO32-) |  |  |
|  | Sulfaţi (SO42-) |  |  |
|  | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) |  |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  |  |
|  | Ioni metale grele |  |  |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  |  |

Puncte monitorizare emisii poluanţi în apă uzată: bazin vidanjabil ape epurate

13.4.  Monitorizarea pânzei freatice

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin cele 3 foraje de observaţie, 1 în amonte şi 2 în aval pe direcţia de curgere a apei subterane. Rezultatele analizelor se vor compara cu probele martor reprezentate de prima analiză efectuată pentru fiecare indicator în parte. Orice creștere semnificativă a poluanților specifici va fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului, operatorul având obligația luării măsurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

| Punct de prelevare | Indicatori | Frecvenţa | Metoda de încercare |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje observaţie P1, P2, P3 | Nivelul apei subterane | Semestrial | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | pH |  |  |
|  | Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr) |  |  |
|  | Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) |  |  |
|  | Fosfaţi (PO4) |  |  |
|  | Sulfaţi (SO4) |  |  |
|  | NO2 |  |  |
|  | Fenoli |  |  |
|  | Cl |  |  |
|  | Cd |  |  |
|  | Hg |  |  |
|  | Pb |  |  |
|  | As |  |  |
|  | Substante extractibile cu solventi organici |  |  |
|  | Substante active din pesticide |  |  |

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă freatică: 3 foraje de observaţie: 1 amonte (în incinta obiectivului, la S de depozit) şi 2 aval pe direcţia predominantă de curgere a apei subterane (la baza versantului nordic al Dealului Ciuperca).

13.5. Monitorizarea solului

| Punct monitorizare | Indicator | Frecvenţa | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 punct de prelevare în vecinătatea bazinelor de colectare a levigatului şi bazinelor de aerare, la o adâncime de 5 cm și 30 cm | Cadmiu (Cd) | o dată la 10 ani | Conform standardelor în vigoare, recomandate de BAT/legislaţie; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că asigură furnizarea de date de o calitate ştiinţifică echivalentă |
|  | Crom (Cr) total |  |  |
|  | Zinc (Zn) |  |  |
|  | Nichel (Ni) |  |  |
|  | Plumb (Pb) |  |  |
|  | Cupru (Cu) |  |  |
|  | Mercur (Hg) |  |  |

Monitorizarea calităţii solului se va face printr-un laborator specializat.

Rezultatele monitorizărilor viitoare pentru urme de poluanți în sol se vor compara cu valorile de referință, prevăzute la pct. 10.3. Orice creștere semnificativă a poluanților specifici va fi raportată autorităților competente pentru protecția mediului, operatorul având obligația luării măsurilor necesare de remediere. Rezultatele vor fi transmise ca parte a RAM.

13.6. Monitorizarea activităţii curente a depozitului

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

13.6.1. Sistemul de control şi urmărire a calităţii factorilor de mediu în faza de exploatare cuprinde:

1. Date meteorologice colectate de la cea mai apropriată staţie meteorologică sau din monitorizarea depozitului, necesare stabilirii balanţei de apă:

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | cantitatea de precipitaţii | Zilnic şi valori lunare medii |
| 2. | temperatura minimă, maximă, la ora 15:00 | Zilnic şi valori lunare medii |
| 3. | direcţia şi viteza dominantă a vântului | Zilnic |
| 4. | evapotranspiraţia | Zilnic şi valori lunare medii |
| 5. | umiditatea atmosferică la ora 15:00 | Zilnic şi valori lunare medii |

2. Controlul calităţii apei epurate la ieşirea din staţia de epurare, a apei de suprafaţă,

al levigatului şi a gazului de depozit şi frecvenţa determinărilor:

| Nr. crt. | Parametru | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Volum levigat | Lunar |
| 2. | Compoziţie levigat | Trimestrial |
| 3. | Emisii de gaz (CH4, CO2, H2S, H2) | Lunar |
| 4. | Compozitia apei epurate (permeat) | Trimestrial |

3. Topografia depozitului, urmărindu-se :

- structura şi compoziţia deşeurilor depuse în depozit – anual;

- comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului – anual.

13.6.2.Automonitorizarea tehnologică este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din depozit în scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

Urmărirea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi  anume:

- starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă;

- starea impermeabilizării în zonele de ancorare;

- funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri – prin monitorizarea calităţii apei freatice şi a levigatului;

- funcţionarea drenurilor de gaze din masa deşeurilor, a sistemelor de captare, utilizarea acestora în condiţii de siguranţă pentru personal şi mediu;

- starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă;

- funcţionarea instalaţiilor de epurare a levigatului;

- funcţionarea reţelei de canalizare şi a instalaţiilor de vidanjare a apelor uzate menajere;

- funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului;

- funcţionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

Urmărirea gradului de tasare şi a stabilităţii depozitului:

- comportarea taluzurilor şi digurilor;

- apariţia unor tasări diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a acestora;

- aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a straturilor de deşeuri.

Gradul de tasare se va monitoriza cu ajutorul bornelor de pe acoperişul şi taluzurile depozitului, una la fiecare 5000 m2 - în perioada de monitorizare a tasărilor, dupa închiderea şi acoperirea celulelor/secţiunilor.

13.6.3 Controlul capacităţii de funcţionare a sistemelor de etanşare a depozitului de deşeuri se realizează prin:

  - măsuratori anuale ale înălţimii şi poziţionării conductelor de levigat din sistemul de drenare. Deformările măsurate se compară cu rezultatele calculelor tasărilor şi deformărilor.

  - control anual al capacităţii de funcţionare a conductelor de levigat. Operatorul depozitului are obligaţia să informeze imediat autoritatea competentă asupra deficienţelor de funcţionare a sistemului de colectare a levigatului.

13.6.4. Monitorizarea morfologiei depozitului, ca factor de evaluare a stabilităţii mecanice, se realizează prin verificări vizuale ale digurilor şi pereţilor depozitului în vederea identificării de fisuri/alunecări sau ruperi ale acestora şi dacă este cazul prin  măsurători topografice anuale pentru evidenţierea deplasărilor şi a tasărilor diferenţiale (măsurătorile topografice sunt relevante doar dacă urmărim ceva, o deplasare laterală, o rupere de dig, dacă aceastea nu există vizual, o determinare nu îşi are rostul).

## 13.8.  Monitorizarea deşeurilor

13.8.1. deşeuri tehnologice

13.8.1.1 Operatorul are obligația să țină pentru deșeurile periculoase și nepericuloase o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în Anexele 3 și 7 din O.U.G. nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri gestionate în conformitate cu prevederile DECIZIEI 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei  liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European și a Consiliului .

13.8.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

- cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/valorificarea oricăror transporturi de deşeuri în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate A.P.M., ca parte a RAM.

13.9. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015, privind privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

13.10. Monitorizare zgomot

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot conform SR 10009:2017 – Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient, iar monitorizarea (evaluarea) acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  nr. 121/2019 din 3 iulie 2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.

Puncte monitorizare nivel zgomot: limita incintei

Măsuratorile de zgomot se efectuează de către laboratoare specializate, o dată pe an, la limita proprietăţii.

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

13.11. Monitorizare miros

Monitorizarea emisiilor de miros ca urmare a desfășurării activităților pe amplasament se va face la solicitarea APM și/sau GNM – CJ Tulcea, în punctele și în condițiile stabilite pentru fiecare solicitare în parte. Determinările emisiilor de miros se vor efectua în conformitate cu prevederile Standardului European EN 13725:2003, ce defineşte metodologia pentru determinarea concentrației de miros prin olfactometria dinamică.

13.12. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite și va tine evidența acestora. Evidența utilizării substanțelor chimice periculoase va fi raportată la APM ca parte a RAM.

## 13.13.   Monitorizarea post – închidere

Monitorizarea post – închidere se va realiza conform prevederilor din Ordinul M.M.G.A. nr. 757/2004 şi a Ordonanţei nr. 2/2021.

Operatorul depozitului este obligat să efectueze monitorizarea post-închidere, pe o perioada stabilită de către autoritatea de mediu competentă, de minim 30 ani. Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul depozitului pe toata durata programului şi după închiderea acestuia, conform prevederilor Autorizaţiei integrate de mediu.

13.13.1. Planul de închidere a instalaţiei

Suprafaţa pe care s-a sistat depozitarea trebuie acoperită provizoriu, până la încetarea tasării, şi se instalează dispozitivele de monitorizare a tasării. Acest interval de timp durează 3-5 ani, după care se execută impermeabilizarea suprafeţei superioare a celulei de depozitare, conform prevederilor Ordinului nr. 757/2004 în baza unui proiect tehnic.

Scopul sistemului de impermeabilizare a suprafeţei superioare a depozitului este protecţia de durată împotriva:

- formării de miros şi praf;

- împrăştierii de către vânt a deşeurilor;

- pătrunderii apei de precipitaţii în corpul depozitului;

- scurgerii poluanţilor în apa subterană;

- migrării gazului în atmosferă;

- apariţiei incendiilor pe depozit;

- deteriorării stratului de vegetaţie de la suprafaţă din cauza gazului de depozit;

- înmulţirii păsărilor şi altor animale.

Structuri subterane

Pentru fiecare structură subterană identificată se prezintă pe scurt detalii privind modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie.

| Structuri subterane | Conţinut | Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de siguranţă |
| --- | --- | --- |
| Reţea de canalizare. Cămine de vizitare. Bazine de colectare ape uzate impurificate Fundaţii | Conducte PEHD Conducte PVC Beton | Golirea preliminară, spălarea reţelei de canalizare şi curăţarea radierului şi pereţilor bazinului |

Structuri supraterane

Pentru fiecare structură supraterană se vor identifica materialele periculoase pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare, precum şi orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera.

Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă.

| Clădire sau altă structură | Materiale periculoase | Alte pericole potenţiale |
| --- | --- | --- |
| Fundaţii şi construcţii cu caracter provizoriu (clădiri, bazine) Instalaţie sortare deşeuri | Nu Nu | Nu există pericole potenţiale pentru mediu |

Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Nu este cazul.

Depozite de deşeuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a funcţionării | Închidere depozit în conformitate cu prevederile legale, obţinerea aprobărilor necesare de la autorităţile competente |
| Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă? | Da |
| Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafaţa depozitelor? | Da |

Puncte de monitorizare post-închidere

| Ce se analizează | Numărul de puncte de recoltare/ supraveghere |
| --- | --- |
| Apa subterană | 3 puncte de recoltare în prezent, 1 amonte şi 2 în aval pe direcţia de curgere a apei subterane. |
| Gazul de fermentare | Cămin reprezentativ din fiecare celulă, prin rotaţie. |
| Gradul de tasare | 4 borne pe acoperişul şi taluzurile depozitului, câte 1 la fiecare 5000 m2 |

Principalii indicatori care trebuie urmăriţi în cadrul activităţii de monitorizare                      post-închidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane şi a gazului de depozit sunt:

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Volumul levigatului si compoziţia levigatului | o dată la 6 luni |
| Compoziţia apei subterane | o dată la 6 luni |
| Volumul si compoziţia gazului de depozit (CH4, CO2, H2S, etc.) | o dată la 6 luni |

Datele meteorologice necesare pentru întocmirea balanţei apei

| Parametrii urmăriţi | Frecvenţa de analiză |
| --- | --- |
| Cantitatea de precipitaţii | zilnic + valori medii lunare |
| Temperatura minimă şi maximă la ora 15.00 | valori medii lunare |
| Direcţia dominantă şi viteza vântului | conform practicilor de urmărire meteorologică |
| Evapotranspiraţia | valori medii lunare |
| Umiditatea atmosferică la ora 15.00 | valori medii lunare |

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale

14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite A.P.M. Tulcea raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: A.P.M. Tulcea şi GNM – Comisariatul Judeţean Tulcea, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalaţiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la A.P.M. Tulcea în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul va raporta anual la APM Tulcea datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13.

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

- date privind operatorul: nume, sediu;

- date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată):

  - numele instalaţiei;

  - locaţia instalaţiei;

  - sursa de emisie;

  - condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

  - instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în momentul măsurătorii;

- pentru fiecare poluant monitorizat:

  - tipul poluantului;

  - felul măsurătorii: continuu, momentan;

  - cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

  - metoda de măsurare utilizată - descriere conceptuală;

  - condiţii de prelevare: locul prelevării, condiţii meteorologice; metoda de prelevare; etc.

  - aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

  - rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare, valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

14.3.  Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

14.3.1. Operatorul are obligaţia de a raporta la A.P.M. Tulcea, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor:

a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită;

b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare .

14.3.3. La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

14.3.5. Operatorul  trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, la activitatea - Depozit de deşeuri care primeşte mai mult de 10 tone de deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone de deşeuri, trebuiesc raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite.

14.3.7. Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează  de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

14.4. Raportul  anual de mediu

14.4.1. Raportul anual de mediu (R.A.M.) va cuprinde date privind:

- activitatea desfășurată în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- evidența gestiunii deşeurilor;

14.4.2. Raportul anual  de mediu  va fi transmis la A.P.M.

14.5. Alte raportări

Operatorul va transmite la A.P.M. Tulcea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul R.A.M.:

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport anual asupra calităţii mediului (RAM) | anual | 31 ianuarie | Nu |
| 2 | Raport privind monitorizarea emisiilor în aer |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 3 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apă |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 4 | Raport privind monitorizarea emisiilor în apa subterană |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 5 | Raport privind monitorizarea zgomotului |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
|  |  | anual, ca parte a RAM | 31 ianuarie |  |
| 6 | Raport privind monitorizarea solului |  | în 10 zile de la obținerea raportului de încercare | Nu |
| 7 | Raportul anual pentru Registrul European al Poluantilor Emisi și Transferați conform HG nr. 140/2008 - Registrul EPRTR | anual | Perioada 1aprilie - 30 mai pentru anul de raportare n-1 | Registrul Integrat: EPRTR |
| 8 | Date despre nivelul, cantitatea şi compoziţia levigatului | trimestrial anual | Ianuarie/iulie La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 9 | Date despre corpul depozitului | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | Nu |
| 10 | Reclamaţii | ori de câte ori apar | Imediat | Nu |
| 11 | Raportarea lunară cu privire la cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament | lunar | Data de 15 a lunii următoare pentru care se face raportarea | Nu |
| 12 | Evidența gestiunii deşeurilor | anual | La 31 ianuarie ca parte a RAM | SIM SD |
| 13 | Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Anexa 3 (C) - Operatori economici colectori/comercianți de deșeuri de ambalaje | anual | 28 februarie pentru anul de raportare n-1 | Ambalaje |
| 14 | Chestionare statistice privind deşeurile colectate/sortate/depozitate | anual | La solicitarea APM Tulcea | SIM SD |
| 15 | Orice evenimente cu impact semnificativ negative asupra mediului constatate prin programul de monitorizare. | ori de câte ori apar | În maxim 2 ore de la constatare | - |
| 16 | Raportare chestionare pentru inventarul de emisii, in conformitate cu Ordinul 3299/2012 | anual | 15 martie | Inventar local de emisii |

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

În conformitate cu prevederile art. 10 (2) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nicio modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a A.P.M. Tulcea.

15.5. În cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă A.P.M. Tulcea, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea:

- încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să realizeze măsurile stabilite în Avizul de mediu la încetarea activităţii nr. 3 din 22.03.2022, la termenele stabilite de acesta, cu respectarea condiţiile impuse şi să notifice în scris A.P.M. Tulcea cu privire la stadiul fiecărei măsuri stabilite în planul de conformare.

15.7. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.8. Operatorul trebuie să notifice A.P.M. Tulcea şi GNM – Comisariatul Județean Tulcea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  A.P.M. Tulcea şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12. În conformitate cu O.U.G. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu .

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispoziţia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul A.P.M .Tulcea sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ordinul 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15 Titularul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile din O.U.G. nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, şi modificată prin O.U.G. nr.15/2009.

15.16. Operatorul depozitului este obligat să îşi menţină fondul pentru închiderea şi urmărirea post închidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere.

Fondul trebuie să se păstreze într-un cont purtător de dobândă deschis la o bancă comercială. Dobânda obţinuta constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.

Fondul se alimentează trimestrial, după finalizarea încasărilor contravalorii operaţiunilor de depozitare pe perioada acelui trimestru, iar controlul depunerii sumelor previzionate se face anual pe toată perioada exploatării depozitului; aceste sume sunt previzionate.

Consumul fondului se face pe baza situaţiilor de lucrări care se întocmesc o dată cu realizarea lucrărilor, la închiderea depozitului sau a unei părţi a depozitului. Operatorul utilizează fondurile previzionate constituite în acest scop pe baza situaţiilor de lucrări justificative.

Fondul prevăzut mai sus nu se include la masa credală în caz de lichidare judiciară, el urmând să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.

Controlul alimentării şi utilizării fondului se realizează de către autorităţile competente ale administraţiei publice locale pentru finanţe publice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

15.17. Operatorul depozitului este obligat să actualizeze fondul prin completarea sumelor până la valoarea indicată prin graficul trimestrial privind constituirea fondului, ataşat proiectului tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere.

15.18. Operatorul depozitului este obligat să actualizeze proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere cu explicitarea/detalierea sumelor aferente fondului pentru închiderea depozitului, inclusiv a unui grafic trimestrial privind completarea acestuia până la valoarea stabilită prin proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere actualizat, pe care îl înaintează agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, după avizarea favorabilă a acestuia de către Administraţia Fondului pentru Mediu;

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI

16.1. În conformitate cu art. 10 din O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, în caz de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzarea de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, operatorul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului. Autoritatea competentă pentru protecția mediului informează operatorul cu privire la obligațiile de mediu care trebuie să fie asumate de părțile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedure, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificate pentru conformitate cu originalul.

Îndeplinirea obligațiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității..

La încetarea operării în cadrul unei celule de depozitare sau încetarea totală a operării pe depozit se va solicita la APM Tulcea, Avizul de mediu pentru închiderea depozitului care se va emite în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

16.2. Închiderea depozitelor se realizează conform prevederilor Ordonanţei nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor şi ale Ordinului M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare .

## În cazul încetării temporare sau definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalației întocmit în acest scop și agreat de A.P.M. Tulcea.

## Lucrările de închidere definitive se vor face în baza unui proiect de inchidere.

## Documentația va fi depusă la A.P.M. Tulcea și se va urma procedura specifică în vederea obținerii actului de reglementare la închidere.

## 16.3. Proceduri de inchidere a depozitelor de deşeuri şi urmărirea postînchidere a acestora.

Depozitul sau o secţiune a depozitului se închide în următoarele situaţii:
a) când sunt îndeplinite condiţiile cuprinse în autorizaţia integrată de mediu referitoare la perioada de funcţionare;

b) la cererea operatorului depozitului şi dupa analiza şi aprobarea acesteia de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

c) prin decizie motivată a autorităţii competente pentru protecţia mediului, pe baza notei de constatare a Gărzii Naţionale de Mediu.

Închiderea depozitului sau a unei părți acestuia se realizează după ce  autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunică operatorului depozitului, decizia de închidere luată în urma inspecţiei finale a amplasamentului şi a evaluării tuturor rapoartelor înaintate de operator conform Ordonanţei nr. 2/2021, art. 25.

16.4. Cerinţe pentru închiderea depozitelor (celulelor) pentru deşeuri  nepericuloase (clasa b)

Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.G.A. nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Imediat după umplerea completă şi nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în Ordinul M.M.G.A. nr.  757/2004.

16.4.1. Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie rezistent pe termen lung şi etanş faţă de gazul de depozit,

- să reţină şi să asigure scurgerea apei din precipitaţii,

- să formeze o bază stabilă şi rezistentă pentru vegetaţie,

- să prezinte siguranţă împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,

- să fie rezistent la variaţii mari de temperatură (îngheţ, temperaturi ridicate),

- să împiedice înmulţirea animalelor (şoareci, cârtiţe),

- să fie circulabil,

- să fie uşor de întreţinut.

Aşezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafaţă se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

16.4.2.  Stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii

Stratul de drenaj se realizează cu o grosime minimă de 0,30 m. Coeficientul de permeabilitate trebuie să fie mai mare sau egal cu 1 x 10-3 m/s, proporţia de carbonat de calciu nu poate depăşi 10% (masa). Materialul de drenare trebuie să fie stabil pe taluzuri şi să se aplice uniform pe întreaga suprafaţă a depozitului.

Mărimea granulelor materialului de drenare trebuie să fie cuprinsă între 4 mm şi 32 mm.

La utilizarea materialelor de drenare artificiale trebuie să se probeze funcţionalitatea hidraulică şi rezistenţa pe termen lung a materialului.

16.4.3. Geotextilele ca strat separator

Pe stratul de drenaj pentru apa din precipitaţii se aplică un strat separator, pentru a împiedica pătrunderea componentelor din stratul de recultivare în stratul de drenaj. Geotextilele utilizate sunt din materiale rezistente pe termen lung, cum ar fi polipropilena (PP) sau polietilena de înaltă densitate (PEHD), cu masa pe unitatea de suprafaţă mai mare sau egală cu 400 gr/m2.

Geotextilele trebuie să permită pătrunderea apei şi să respecte cerinţele de calitate conform prevederilor standardelor în vigoare.

16.4.4. Stratul de recultivare

Stratul de recultivare se realizează cu o grosime totală minimă 1,00 m. La realizarea stratului de recultivare, utilajele pot circula numai pe căile de circulaţie amenajate în acest scop. Stratul de recultivare nu se compactează.

Stratul de recultivare constă dintr-un strat de reţinere a apei (d >/= 85 cm), din stratul de sol vegetal (d >/= 15 cm), precum şi din vegetaţie (gazon).

Plantarea tufişurilor este permisă numai după 2 ani de la plantarea gazonului. Pot fi plantate numai specii de tufişuri cu rădăcini scurte.

Materialul pentru stratul de reţinere a apei constă din nisip uşor coeziv şi din pietriş.

16.5. Operatorul este responsabil de întreţinerea, supravegherea, monitorizarea şi controlul postînchidere ale depozitului;

Perioada de urmărire postînchidere stabilită de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă se constată că depozitul nu este încă stabil şi/sau prezintă un risc potenţial pentru factorii de mediu.

Operatorul depozitului trebuie sa închidă şi să refacă celulele pe măsura epuizării capacităţii acestora. După atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizată acoperirea finală cu continuarea acţiunii de captare a gazelor de depozit şi a drenării apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

16.6. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament/referinţa, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

16.7. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie în  situaţiile în care :

a) poluarea produsă de instalaţie este semnificativă încât necesită revizuirea valorilor limită de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu;

b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibilă reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive ;

c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor presupun utilizarea altor tehnici;

d) rezultatele acţiunilor de inspecţie şi control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentaţia depusă pentru susţinerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de autorizare ;

e) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integratate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 exemplare, fiecare exemplar având un număr 67 (şaizeci şi şapte) pagini plus Anexe .

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Ing. Daniela STRĂINU

Intocmit: Gabriel IOAN

Nr.A.A.A……….…../ …………2022

# 17. Anexe

# ANEXA 1

PLANUL GENERAL AL DEPOZITULUI  DE DEŞEURI URBANE TULCEA

# ANEXA 2

# Lista deşeurilor acceptate la depozitare ÎN DEPOZITUL DE DEŞEURI NEPERICULOASE

|  | Cod deşeu | Denumire deşeu |
| --- | --- | --- |
|  | 01 01 01 | deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere |
|  | 01 01 02 | deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere |
|  | 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05 |
|  | 01 03 08 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
|  | 01 03 09 | nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 |
|  | 01 04 08 | deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
|  | 01 04 09 | deşeuri de nisip şi argilă |
|  | 01 04 10 | deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
|  | 01 04 11 | deșeuri rezultate din prelucrarea potasei și a sărurilor minerale, altele decât cele menționate la 01 04 07 |
|  | 01 04 12 | reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11 |
|  | 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 |
|  | 01 05 04 | nămoluri și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce |
|  | 01 05 07 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
|  | 01 05 08 | noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 |
|  | 02 01 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
|  | 02 01 02 | deşeuri de ţesuturi animale |
|  | 02 01 03 | deşeuri de ţesuturi vegetale |
|  | 02 01 04 | deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor) |
|  | 02 01 07 | deşeuri din exploatarea forestieră |
|  | 02 01 09 | deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08 |
|  | 02 01 10 | deşeuri de metal |
|  | 02 02 01 | nămoluri de la spălare şi curăţare |
|  | 02 02 02 | deşeuri de ţesuturi animale |
|  | 02 02 03 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
|  | 02 02 04 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 02 03 01 | nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare |
|  | 02 03 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
|  | 02 03 03 | deşeuri de la extracţia cu solvenţi |
|  | 02 03 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
|  | 02 03 05 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 02 04 01 | pământ rezultat din curățarea și spălarea sfeclei de zahăr |
|  | 02 04 02 | carbonat de calciu fără altă specificație |
|  | 02 04 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 02 05 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
|  | 02 05 02 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 02 06 01 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
|  | 02 06 02 | deşeuri de agenţi de conservare |
|  | 02 06 03 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 02 07 01 | deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime |
|  | 02 07 02 | deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice |
|  | 02 07 03 | deşeuri de la tratamente chimice |
|  | 02 07 04 | materii care sunt improprii pentru consum ori procesare |
|  | 02 07 05 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă |
|  | 03 01 01 | deşeuri de scoarţă şi de plută |
|  | 03 01 05 | rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 |
|  | 03 03 01 | deșeuri de scoarță și de lemn |
|  | 03 03 02 | nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) |
|  | 03 03 05 | nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei |
|  | 03 03 07 | deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate |
|  | 03 03 08 | deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării |
|  | 03 03 09 | deşeuri de nămol de caustificare |
|  | 03 03 10 | rebuturi de fibre, nămoluri de fibre, materiale de etanșare și de acoperire rezultate din separare mecanică |
|  | 03 03 11 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10 |
|  | 04 01 01 | deşeuri de la şeruire |
|  | 04 01 02 | deşeuri de la cenuşărit |
|  | 04 01 04 | flota de tăbăcire cu conţinut de crom |
|  | 04 01 05 | flota de tăbăcire fără crom |
|  | 04 01 06 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de crom |
|  | 04 01 07 | nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă, fără conţinut de crom |
|  | 04 01 08 | deşeuri de piele tăbăcită (răzături, ştuţuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom |
|  | 04 01 09 | deşeuri de la apretare şi finisare |
|  | 04 02 09 | deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) |
|  | 04 02 10 | materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grăsime, ceară) |
|  | 04 02 15 | deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14 |
|  | 04 02 17 | coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16 |
|  | 04 02 20 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19 |
|  | 04 02 21 | deşeuri de fibre textile neprocesate |
|  | 04 02 22 | deşeuri de fibre textile procesate |
|  | 05 01 10 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09 |
|  | 05 01 13 | nămoluri de la apa de alimentare a cazanului |
|  | 05 01 14 | deşeuri de la coloanele de răcire |
|  | 05 01 16 | deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului |
|  | 05 01 17 | bitum |
|  | 05 01 99 | alte deşeuri nespecificate |
|  | 05 06 04 | deşeuri de la coloanele de răcire |
|  | 05 07 02 | deşeuri cu conţinut de sulf |
|  | 05 07 99 | deşeuri nespecificate |
|  | 06 03 14 | săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13 |
|  | 06 03 16 | oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15 |
|  | 06 05 03 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02 |
|  | 06 06 03 | deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02 |
|  | 06 09 02 | zgura fosforoasă |
|  | 06 09 04 | deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03 |
|  | 06 11 01 | deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan |
|  | 06 13 03 | negru de fum |
|  | 07 01 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11 |
|  | 07 02 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11 |
|  | 07 02 13 | deşeuri de materiale plastice |
|  | 07 02 15 | deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14 |
|  | 07 02 17 | deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16 |
|  | 07 03 12 | nămoluri de la epurarea afluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11 |
|  | 07 04 12 | nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11 |
|  | 07 05 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11 |
|  | 07 05 14 | deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13 |
|  | 07 06 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11 |
|  | 07 07 12 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11 |
|  | 08 01 12 | deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 |
|  | 08 01 14 | nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13 |
|  | 08 01 16 | nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15 |
|  | 08 01 18 | deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17 |
|  | 08 02 01 | deşeuri de pulberi de acoperire |
|  | 08 03 13 | deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12 |
|  | 08 03 15 | nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14 |
|  | 08 03 18 | deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17 |
|  | 08 04 10 | deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09 |
|  | 08 04 12 | nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11 |
|  | 09 01 07 | film și hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint |
|  | 09 01 08 | film și hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint |
|  | 10 01 01 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04) |
|  | 10 01 02 | cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui |
|  | 10 01 03 | cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat |
|  | 10 01 05 | deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
|  | 10 01 07 | nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere |
|  | 10 01 15 | cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decât cele specificate la 10 01 14 |
|  | 10 01 17 | cenuşă zburătoare de la coincinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 |
|  | 10 01 19 | deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18 |
|  | 10 01 21 | nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20 |
|  | 10 01 23 | nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22 |
|  | 10 01 24 | nisipuri de la paturile fluidizate |
|  | 10 01 25 | deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice |
|  | 10 01 26 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire |
|  | 10 02 01 | deşeuri de la procesarea zgurii |
|  | 10 02 02 | zgură neprocesată |
|  | 10 02 08 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07 |
|  | 10 02 10 | cruste de ţunder |
|  | 10 02 12 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11 |
|  | 10 02 14 | nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 13 |
|  | 10 02 15 | alte nămoluri şi turte de filtrare |
|  | 10 03 02 | resturi de anozi |
|  | 10 03 05 | deşeuri de alumină |
|  | 10 03 16 | cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15 |
|  | 10 03 18 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17 |
|  | 10 03 20 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19 |
|  | 10 03 22 | alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21 |
|  | 10 03 24 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23 |
|  | 10 03 26 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25 |
|  | 10 03 28 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27 |
|  | 10 03 30 | deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29 |
|  | 10 04 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09 |
|  | 10 05 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
|  | 10 05 04 | alte particule şi praf |
|  | 10 05 09 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08 |
|  | 10 05 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10 |
|  | 10 06 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
|  | 10 06 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
|  | 10 06 04 | alte particule şi praf |
|  | 10 06 10 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09 |
|  | 10 07 01 | zguri de la topirea primară şi secundară |
|  | 10 07 02 | scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară |
|  | 10 07 03 | deşeuri solide de la epurarea gazelor |
|  | 10 07 04 | alte particule şi praf |
|  | 10 07 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
|  | 10 07 08 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07 |
|  | 10 08 04 | particule şi praf |
|  | 10 08 09 | alte zguri |
|  | 10 08 11 | scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10 |
|  | 10 08 13 | deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12 |
|  | 10 08 14 | resturi de anozi |
|  | 10 08 16 | praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15 |
|  | 10 08 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17 |
|  | 10 08 20 | deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19 |
|  | 10 09 03 | zgură de topitorie |
|  | 10 09 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05 |
|  | 10 09 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07 |
|  | 10 09 10 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09 |
|  | 10 09 12 | alte particule decât cele specificate la 10 09 11 |
|  | 10 09 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13 |
|  | 10 09 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15 |
|  | 10 10 03 | zgură de topitorie |
|  | 10 10 06 | miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05 |
|  | 10 10 08 | miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07 |
|  | 10 10 10 | praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09 |
|  | 10 10 12 | alte particule, decât cele specificate la 10 10 11 |
|  | 10 10 14 | deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13 |
|  | 10 10 16 | deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15 |
|  | 10 11 03 | deșeuri din fibre de sticlă |
|  | 10 11 05 | particule și praf |
|  | 10 11 10 | deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09 |
|  | 10 11 14 | nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13 |
|  | 10 11 16 | deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15 |
|  | 10 11 18 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17 |
|  | 10 11 20 | deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decît cele specificate la 10 11 19 |
|  | 10 12 05 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
|  | 10 12 06 | forme declasate |
|  | 10 12 08 | deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică) |
|  | 10 12 10 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09 |
|  | 10 12 12 | deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11 |
|  | 10 12 13 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă |
|  | 10 13 01 | deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice |
|  | 10 13 04 | deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului |
|  | 10 13 07 | nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor |
|  | 10 13 10 | deşeuri de la producerea azbestocimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09 |
|  | 10 13 11 | deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10 |
|  | 10 13 13 | deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12 |
|  | 10 13 14 | deşeuri de beton şi nămoluri cu beton |
|  | 11 01 10 | nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09 |
|  | 11 01 14 | deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 |
|  | 11 02 03 | deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie |
|  | 11 02 06 | deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05 |
|  | 11 05 01 | zinc dur |
|  | 11 05 02 | cenuşă de zinc |
|  | 12 01 01 | pilitură şi şpan feros |
|  | 12 01 02 | praf şi suspensii de metale feroase |
|  | 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos |
|  | 12 01 04 | praf şi particule de metale neferoase |
|  | 12 01 05 | pilitura şi şpan de materiale plastice |
|  | 12 01 13 | deşeuri de la sudură |
|  | 12 01 15 | nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14 |
|  | 12 01 17 | deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 |
|  | 12 01 21 | piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20 |
|  | 15 02 03 | absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02 |
|  | 16 01 17 | metale feroase |
|  | 16 01 18 | metale neferoase |
|  | 16 01 19 | materiale plastice |
|  | 16 01 20 | sticlă |
|  | 16 01 22 | alte componente nespecificate |
|  | 16 02 14 | echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13 |
|  | 16 02 16 | componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15 |
|  | 16 03 04 | deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03 |
|  | 16 03 06 | deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05 |
|  | 16 05 05 | butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04 |
|  | 16 05 09 | substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08 |
|  | 16 11 02 | materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01 |
|  | 16 11 04 | alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03 |
|  | 16 11 06 | materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05 |
|  | 17 02 01 | lemn |
|  | 17 02 02 | sticlă |
|  | 17 02 03 | materiale plastice |
|  | 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 |
|  | 17 04 01 | cupru, bronz, alamă |
|  | 17 04 02 | aluminiu |
|  | 17 04 03 | plumb |
|  | 17 04 04 | zinc |
|  | 17 04 05 | fier şi oţel |
|  | 17 04 06 | staniu |
|  | 17 04 07 | amestecuri metalice |
|  | 17 04 11 | cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 |
|  | 17 05 04 | pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 |
|  | 17 05 06 | deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 |
|  | 17 05 08 | resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 |
|  | 17 06 04 | materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 |
|  | 17 08 02 | materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
|  | 17 09 04 | amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 |
|  | 18 01 01 | obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03) |
|  | 18 01 04 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) |
|  | 18 01 07 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 |
|  | 18 01 09 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 |
|  | 18 02 01 | obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02) |
|  | 18 02 03 | deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor |
|  | 18 02 06 | chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05 |
|  | 18 02 08 | medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07 |
|  | 19 01 02 | materiale feroase din cenuşile de ardere |
|  | 19 01 12 | cenușă de vatră și zgură, alta decât cea specificată la 19 01 11 |
|  | 19 01 14 | cenușă zburătoare, alta decât cea specificată la 19 01 13 |
|  | 19 01 16 | praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15 |
|  | 19 01 18 | deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17 |
|  | 19 01 19 | nisipuri de la paturile fluidizate |
|  | 19 02 03 | deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase |
|  | 19 02 06 | nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05 |
|  | 19 02 10 | deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09 |
|  | 19 03 05 | deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04 |
|  | 19 03 07 | deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06 |
|  | 19 04 01 | deşeuri vitrificate |
|  | 19 04 04 | deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor |
|  | 19 05 01 | fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile |
|  | 19 05 02 | fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale |
|  | 19 05 03 | compost fără specificarea provenienţei |
|  | 19 06 04 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale |
|  | 19 06 06 | faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale |
|  | 19 08 01 | reziduuri de cernere |
|  | 19 08 02 | deşeuri de la deznisipatoare |
|  | 19 08 05 | nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti |
|  | 19 08 12 | nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11 |
|  | 19 08 14 | nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 |
|  | 19 09 01 | deșeuri solide de primă filtrare și de declorurare |
|  | 19 09 02 | nămoluri de la limpezirea apei |
|  | 19 09 03 | nămoluri de la decarbonatare |
|  | 19 09 04 | cărbune activ epuizat |
|  | 19 09 05 | răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate |
|  | 19 09 06 | soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni |
|  | 19 10 01 | deşeuri de fier şi oţel |
|  | 19 10 02 | deşeuri neferoase |
|  | 19 10 04 | fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03 |
|  | 19 10 06 | alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05 |
|  | 19 11 06 | nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05 |
|  | 19 12 01 | hârtie şi carton |
|  | 19 12 02 | metale feroase |
|  | 19 12 03 | metale neferoase |
|  | 19 12 04 | materiale plastice şi de cauciuc |
|  | 19 12 05 | sticlă |
|  | 19 12 07 | lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06 |
|  | 19 12 08 | materiale textile |
|  | 19 12 10 | deşeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi) |
|  | 19 12 12 | alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11 |
|  | 19 12 09 | minerale (de ex: nisip, pietre) |
|  | 19 13 02 | deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01 |
|  | 19 13 04 | nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03 |
|  | 19 13 06 | nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05 |
|  | 19 13 08 | deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07 |
|  | 20 01 01 | hârtie şi carton |
|  | 20 01 02 | sticlă |
|  | 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine |
|  | 20 01 10 | îmbrăcăminte |
|  | 20 01 11 | materiale textile |
|  | 20 01 30 | detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29 |
|  | 20 01 32 | medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31 |
|  | 20 01 36 | echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35 |
|  | 20 01 38 | lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 |
|  | 20 01 39 | materiale plastice |
|  | 20 01 40 | metale |
|  | 20 01 41 | deşeuri de la curăţatul coşurilor |
|  | 20 01 99 | alte fracții nespecificate |
|  | 20 02 01 | deşeuri biodegradabile |
|  | 20 02 02 | pământ și pietre |
|  | 20 02 03 | alte deşeuri nebiodegradabile |
|  | 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |
|  | 20 03 02 | deşeuri din pieţe |
|  | 20 03 03 | reziduuri stradale |
|  | 20 03 04 | nămoluri din fosele septice |
|  | 20 03 06 | deşeuri de la curăţarea canalizării |
|  | 20 03 07 | deşeuri voluminoase |
|  | 20 03 99 | deşeuri municipale, fără altă specificaţie |

# ANEXA 3

# LISTA DEȘEURILOR ACCEPTATE LA STAȚIA DE SORTARE

| Cod deşeu | Denumire deşeu |
| --- | --- |
| 15 01 01 | ambalaje de hârtie şi carton |
| 15 01 02 | ambalaje de materiale plastice |
| 15 01 03 | ambalaje de lemn |
| 15 01 04 | ambalaje metalice |
| 15 01 05 | ambalaje de materiale compozite |
| 15 01 06 | ambalaje amestecate |
| 15 01 07 | ambalaje de sticlă |
| 15 01 09 | ambalaje din materiale textile |
| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 10 | îmbrăcăminte |
| 20 01 11 | materiale textile |
| 20 01 39 | materiale plastice |
| 20 01 40 | metale |
| 20 03 01 | deşeuri municipale amestecate |
| 20 03 03 | reziduuri stradale |
| 20 03 99 | deşeuri municipale, fără altă specificaţie |

# aNEXA 4

# Model

# Raportul ANUAL DE Mediu

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) |  |
| Codul CAEN |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

| CLASIFICARE |
| --- |
| Activitatea 1 | Descriere |

Consumuri de materii prime și auxiliare

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum lunar realizat | Total consum anual realizat |
| --- | --- | --- | --- |

Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie lunara realizata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica si combustibili utilizaţi | Conţinutul de sulf | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Reclamaţii care cer o acţiune corectivă |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum lunar | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Emisii in aer

| Nr. crt. | Sursa / Echipament de depoluare | Coş | Combustibilul utilizat | Poluant | VLE (mg/Nm3) | Valoare masurată (mg/Nm3) | Tip monitorizare continuă/ discontinuă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Emisii in apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. conf Autorizatiei GA (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea apei subterane

| Nr. crt. | Locul de prelevare | Indicatorul analizat | Valori limita folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţa uscata) | Valori măsurate (mg/Kg substanţa uscata) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calitatea solului:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform Deciziei 2000/532/CE | Generare(t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

Registru substanțe periculoase

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 18. DICŢIONAR     DE    TERMENI

| 1 | Autoritatea pentru protecţia mediului (A.P.M.) | Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea |
| --- | --- | --- |
| 2 | Autoritatea cu atribuţii de control, inspecţie şi sancţionare în domeniul protecţiei mediului | Comisariatul Judeţean Tulcea al Gărzii Naţionale de Mediu |
| 3 | Autoritatea centrală de protecţie a mediului | Ministerul Mediului |
| 4 | Operator | Persoană fizică sau juridică, care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei, respectiv |
| 5 | B.A.T. (cele mai bune tehnici disponibile) | Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului, în întregul său |
| 6 | C.A.T. | Colectiv tehnic de avizare |
| 7 | CBO5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 8 | CCOCr | Consumul chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu |
| 9 | COV | Compuşi organici volatili |
| 10 | dB(A) | Decibeli (curba de zgomot A). |
| 11 | IPPC | Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării |
| 12 | Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa 1 din Legea 278/2013, precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, de activităţile desfăşurate pe acelaşi amplasament, susceptibilă de a avea efecte asupra emisiilor şi poluării |
| 13 | RAM | Raport anual de mediu |
| 14 | PRTR | H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE. |
| 15 | SMA | Sistem de management al autorizaţiei |
| 16 | Cod CAEN | Clasificarea activităţilor din economia naţională |
| 17 | Prejudiciu | O schimbare negativă măsurabilă a unei resurse naturale sau o deteriorare măsurabilă a unui serviciu legat de resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect |
| 18 | Ameninţare iminentă cu un prejudiciu | O probabilitate suficientă de producere a unui prejudiciu asupra mediului în viitorul apropriat |
| 19 | Prejudiciul asupra mediului | a) prejudiciul asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat în mod expres de autorităţile competente în concordanţă cu prevederile legale în vigoare b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are efecte adverse semnificative asupra stării ecologice chimice si/sau cantitative şi/sau potenţialului ecologic al apelor în cauză, astfel cum au fost definite în Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului, care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau în subsol. |

19. C U P R I N S

| 1 | DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TEMEIUL LEGAL | 3 |
| 3 | CATEGORIA DE ACTIVITATE | 6 |
| 4 | DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI | 7 |
| 5 | MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII | 8 |
| 6 | MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE | 13 |
| 7 | RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE | 16 |
| 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT | 17 |
| 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU | 32 |
| 10 | CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT | 37 |
| 11 | GESTIUNEA DEŞEURILOR | 41 |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ | 45 |
| 13 | MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII | 48 |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA | 56 |
| 15 | OBLIGAŢIILE OPERATORULUI | 61 |
| 16 | MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI | 63 |
| 17 | ANEXE | 68 |
| 18 | DICŢIONAR DE TERMENI | 85 |
| 19 | CUPRINS | 87 |