DRAFT                      AUTORIZAŢIA  INTEGRATĂ  DE MEDIU

Nr. 2 din 20.06.2018

Revizuită la data de  .06.2023

Operator:  S.C. VARD TULCEA S.A.

Adresa sediu: municipiul Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, județul Tulcea

Punct de lucru/Locaţia activităţii: municipiul Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, județul Tulcea

Categoria de activitate conform:

- Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare și Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (IED)

| Nr. crt. | Cod activitate IED | Denumire activitate IED | SNAP | NOSE-P | NFR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.7 | Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an | 0601 | - | 1.A.3.d.i(i) 1.A.3.d.i(ii) 1.A.3.d.ii 1.A.4.a.ii 2.B.5.b 2.C.5.f 3.A. 3.B.1 3.B.2 6.B. 7.A.4 7.A.5 7.A.6 |

- Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Transferați

| Activitate IED | Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | 9(c) | Instalatii pentru tratarea suprafetei materialelor, obiectelor sau produselor utilizand solventi organici, in special pentru gresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de 150 kg pe ora sau de 200 de tone pe an. |

- Amplasamentul obiectivului intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat ca amplasament tip SEVESO de nivel inferior.

- Anexa 1 la Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu – activități non-IED-activitățile principale sunt

cod CAEN rev. 2: 3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare

Cod CAEN rev.2: 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor

Emisă de: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TULCEA

Data emiterii:   20.06.2018

Data emiterii AIM nr. 2/20.06.2018 revizuită:     .06.2023

Valabilitate: Prezenta autorizație integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine.

Autorizația de mediu integrată pentru care nu se obține viză anuală își încetează efectele juridice.

DIRECTOR EXECUTIV

chim. Mirela Aurelia RAICU

Nr. A.A.A:

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

# Operator: S.C. VARD TULCEA S.A.

Sediul social: Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, județul Tulcea

Tel: 0240434026; Fax: 0240534062; e-mail: tulcea@vard.com; office@vard.com

Certificat de înregistrare: RO 2364318

Cod unic de înregistrare: 2364318

Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J36/53/1991

2. TEMEIUL LEGAL

Scopul solicitării revizuirii Autorizației Integrate de Mediu nr. 02/20.06.2018, îl reprezintă modificările care s-au adus în instalația VARD Tulcea:

( Cu privire la sursele de emisii:

Urmare cerințlor din producție, au fost dezafectate, conservate, instalate noi facilități, astfel:

- Dezafectarea liniei de zincare electrolitică și a instalațiilor de captare și dirijare poluanți, respectiv coșurile A4 și A4.1 din cadrul Atelierului de zincare;

- Dezafectarea cuptorului de uscare din cadrul Atelierului de zincare șsi a instalațtiei de captare și dirijare noxe, respectiv coșul A3;

- Conservarea cabinei de desprăfuit surse sudurăa, respectiv coșul A34 șsi îmbunătățirea echipamentului de captare și reținere noxe de la mașina de recondiționat piese prin sudură;

- Conservarea:

- facilităților de vopsire și sablare din cadrul Halei FUCM cu coșurile aferente A24, A25 și A26, capacitățile actuale fiind suficiente pentru acoperirea necesarului de sablare și vopsire;

- facilității de vopsire aferentă cabinei de vopsire Tubulatură Confecționat cu coșul aferent A124;

- traseelor de captare și dirijare noxe provenite de la pasivizarea cu pasivant pe bază de apă, respectiv coșurile A9 și A11.1, datorită realizării investiției „INSTALARE ECHIPAMENT RTO PENTRU TRATAREA EMISIILOR ATMOSFERICE CARE CONȚIN SOLVENȚI PENTRU PROCESELE DE VOPSIRE”

- Instalarea de noi echipamente de captare și dirijare a emisiilor și noi puncte termice:

  - 2 echipamente de exhaustare tip UniAir pentru captarea și reținerea poluanților de sudură cu coșurile A147 și A148;

  - instalării ECHIPAMENTULUI RTO cu coșul aferent A11.2, pus în funcțiune în luna octombrie 2018;

Investiția a fost realizată în scopul reducerii emisiilor de COV și încadrarea acestora în valorile limită de emisie în gazele reziduale și valorile limită pentru emisiile fugitive sau valorile limită pentru emisiile totale menționate în Anexa nr. 7, părțile nr. 2 și 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

  - instalării și punerilor în funcțiune a centralelor termice:

  - Centrala termică CT 12 birouri Secția Montaj – coșs A140;

  - Centrala termică CT 13 spațiu cazare 2 – coș A141;

  - Centrala termică CT 14 atelier zincare – coșuri A2.2 și A2.3

  - Înlocuirii cazanelor aferente centralei termice CT 1 Hala Montaj nave – coșuri A28, A29 și A29.1;

  - Achiziției instalațiilor de debitare:

    - 2 mașini pentru debitat table tip ECKERT 1 – coșuri A142 și A143;

    - 2 mașini pentru debitat table tip ECKERT 2 – coșuri A144 și A145;

    - 1 mașina pentru debitat table tip ESAB – coș A146;

( Cu privire la deșeurile generate:

Coduri noi care au fost adăugate datorită:

- Modificărilor legislative care au impus înlocuirea codurilor din grupa „20”, astfel:

Modificare deșeuri generate – grupa „20”

| Nr.crt. | Incadrare cf. AIM 02/20.06.2018 | Reincadrare |
| --- | --- | --- |
|  | COD deseu | Denumire deseu | COD deseu | Denumire deseu |
| 1 | 20 01 01 | Hartie si carton | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton |
| 2 | 20 01 02 | Sticla | 17 02 02 | Sticla |
| 3 | 20 01 37* | Lemn cu continut de substante periculoase | 17 02 04* | Sticla, materiale plastice si lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase |
| 4 | 20 01 38 | Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* | 17 02 01 | Lemn |
| 5 | 20 01 39 | Materiale plastice | 19 12 04 | Materiale plastice si de cauciuc |
| 6 | - | Materiale plastice | 17 02 03 | Materiale plastice |

- Reconsiderării atribuirii codurilor pentru deșeurile metalice, cât și de noile categorii de deșeuri rezultate din procesul tehnologic:

Modificare deșeuri generate

| Nr.crt. | Incadrare cf. AIM 02/20.06.2018 | Reincadrare/adaugare |
| --- | --- | --- |
|  | COD deseu | Denumire deseu | COD deseu | Denumire deseu |
| 1 | 12 01 01 | Pilitura si span feros | 17 04 05 | Fier si otel |
|  |  |  | 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 2 | 12 01 03 | Pilitura si span neferos | 17 04 01 | Cu, Br, Alama |
|  |  |  | 17 04 02 | Aluminiu |
|  |  |  | 17 04 11 | Cabluri, alte decat cele specificate la 17 04 10* |
| 3 | 12 01 99 | Alte deseuri nespecificate | 17 02 03 | Materiale plastice |
| 4 | 16 01 17 | Deseu metalic feros din dezmembrarea vehiculelor | 17 04 05 | Fier si otel |
| 5 |  |  | 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 6 | 16 01 99 | Deseuri nespecificate | 17 04 07 | Amestecuri metalice |
| 7 | - | - | 03 01 04* | Rumegus, aschii, resturi, lemn, placi din aschii de lemn si furnir cu continut de substante periculoase |
| 8 | - | - | 08 04 09* | Adezivi si masticuri care contin solventi organici sau alte substante periculoase |
| 9 |  |  | 10 11 03 | deseuri din fibre de sticla |
| 10 |  |  | 10 11 05 | deseu particule si praf |
| 11 | - | - | 12 01 12* | Ceruri si grasimi uzate |
| 12 |  |  | 13 01 13* | alte uleiuri hidraulice |
| 13 | - | - | 13 05 02* | Namoluri de la separatoarele ulei/apa |
| 14 | - | - | 16 02 14 | Echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 09-16 02 13 |
| 15 | - | - | 17 01 01 | Beton |
| 16 | - | - | 17 06 05* | Materiale de constructii cu continut de azbest |
| 17 | - | - | 19 08 11* | Namoluri cu continut de substante periculoase din epurarea biologica a apelor reziduale industriale |
| 18 | - | - | 19 08 12 | Namoluri rezultate din epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat 19 08 11* |
| 19 | - | - | 19 08 13* | Namoluri cu continut de substante periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |
| 20 | - | - | 19 08 14 | Namoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale , altele decat cele specificate la 190813* |
| 21 |  |  | 20 01 11 | Materiale textile |
| 22 | - | - | 20 01 23* | Deseu echipamente casate cu continut de clorofluorocarburi |

Prin instalarea și punerea în funcțiune a Echipamentului RTO, s-a asigurat funcționarea în limitele de emisii COV reglementate pentru activitățile de acoperiri metalice desfășurate pe amplasamentul VARD TULCEA S.A.

Investiții realizate în perioada 2018 – iulie 2022

| Nr. Crt. | Denumire investitie/modificare | Certificat de Urbanism | Reglementare | Data finalizarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extindere file de lucru, cai de rulare macara portic si macara portal in bazin vard | Nr. 38/ 19.01.2018 | D.E.I. Nr. 505/ 26.06.2018 | 17.01.2020 |
| 2. | Construire spatiu de cazare | Nr. 57/ 26.01.2018 | D.E.I. Nr. 500/ 26.06.2018 | 07.02.2019 |
| 3. | Ancorare cheu perete mulat latura nord si latura est | Nr. 39/ 19.01.2018 | D.E.I. Nr. 501/ 26.06.2018 | 18.03.2019 |
| 4. | Instalare echipament „rto” pentru tratarea emisiilor atmosferice care contin solventi pentru procesele de vopsire | Nr. 654/ 02.07.2018 | D.E.I. Nr. 763/ 17.09.2018 | 04.10.2018 |
| 5. | Construire anexa – magazie depozitare echipamente | Nr. 201/ 05.03.2018 | D.E.I. Nr. 302/ 04.05. 2018 | 06.02.2019 |
| 6. | Construire magazie depozitare echipamente (dezarmare) | Nr. 671/ 18.07.2019 | D.E.I. Nr. 79/ 20.03.2020 | 30.07.2021 |
| 7. | Extindere file de lucru in cala de transfer transbordor | Nr. 1142/ 07.12.2018 | D.E.I. Nr. 310/ 21.06.2018 | 15.05.2020 |
| 8. | Amenajare platforma ecologizare echipamente | Nr. 377/ 13.05.2020 | CLASARE Nr. 8080/ 29.06.2020 | 25.10.2021 |
| 9. | Fundatie amplasare statie nr.5 gaze tehnice | Nr. 26/ 15.01.2021 | D.E.I. Nr. 288/ 09.09.2021 | 11.02.2022 |
| 10. | Instalatia de stins incendiu (cheu dezarmare) | - | Autorizatie nr.38/20/SU-TL din 17.12.2020 | 19.01.2021 |

În luna septembrie 2022, VARD Tulcea a achiziționat un Evaporator ape uzate, în vederea îmbunătățirii calității apelor deversate în rețeaua de ape menajere și a reducerii costurilor generate de tratarea acestora prin firme specializate.

Ca urmare a cererii de revizuire a Autorizației integrate de mediu nr. 2/20.06.20218, adresată de VARD TULCEA S.A. cu sediul social și punctul de lucru în Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr. 22, județul Tulcea, înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 9493/18.07.2022 și a completărilor ulterioare, în baza:

- analizării documentaţiei de susţinere a solicitării pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 2/20.06.2018, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere, înregistrate în timpul derulării procedurii

- verificării amplasamentului în data de 04.08.2022 şi întocmirii Raportului de teren înregistrat cu nr.  10383/04.08.2022

- consultării publicului prin afişarea în mass-media locală (ziarul Delta-25.07.2022), la sediul UAT Mun. Tulcea nr. 32588/25.07.2022, la sediul societății și pe site-ul acesteia;

- comentariilor punctelor de vedere înregistrate în timpul consultărilor cu autoritățile membre ale Colectivului de Analiză Tehnică;

- în urma evaluării condițiilor de operare a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- O. M.  nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale pentru modificarea completarea unor acte normative;

- Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- O.M. nr. 169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- în lipsa comentariilor şi observaţiilor publicului privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu;

Emiterea autorizaţiei integrate de mediu se face cu respectarea de către titular a legislaţiei de mediu în vigoare:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările  şi completările ulterioare;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;

- Decizia Comisiei Europene nr. 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE;

- Decizia Comisiei Europene C(2016)1249 din 03.03.2016 privind notificarea de către România a P.N.T modificat prevazut la art.32, alin. (6) din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale;

- Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G.nr. 140/06.02.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emisii și Transferaţi și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Legea nr.17/2023 pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 (2014/955/UE) de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

- H.G.nr. 856/16.08.2002 privind evidenţa  gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare  clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;

- Ordin nr. 756/1997pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului

- Ordin nr. 794 din 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 5 din 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărâre   nr. 173 din 13 martie 2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari, ;

- Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Ordin  nr. 3299 din 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- Ordin nr. 462 din 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE;

- Legea Apelor nr.107 /1996 cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea nr. 49 din 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- H.G. nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;

- O.U.G nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- STAS 10009/2017 Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Ordin M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului;

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice,de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93  al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,bprecum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006, Regulamentul (CE) nr.453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea,autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

- Ordonanţa Guvernului nr. 9/2011 aprobata prin Legea nr. 252/ 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/ 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

- Directiva nr. 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.

- H.G.  nr. 398 din 21 aprilie 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- H.G.  nr. 539/2016 din 27 iulie 2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase;

- Regulamentul(CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice de infiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului(CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei (REACH);

- H.G. nr. 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului(CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);

- O.U.G. nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru incălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

- Ordinul M.M.D.D. nr. 1108/05.07.2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

Ținând cont  de:

Documente de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT/BREF):

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2009 A COMISIEI din 22 iunie 2020 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea de suprafață utilizând solvenți organici, inclusiv conservarea lemnului și a produselor din lemn cu produse chimice

- DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/902 A COMISIEI din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sistemele comune de tratare/gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals- Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control-2020

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector-  Industrial Emissions Directive 2010/75/EU-2016

și în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații:

se emite:

AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Pentru categoria de activitate:

-conform Anexa nr.1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale,cu modificarile si completarile ulterioare: cod 6.7.–,,Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră, sau mai mare de 200 de tone pe an”.

Amplasată în: mun. Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 22, județul Tulcea

Operator: S.C. VARD TULCEA S.A.

Documentația este elaborată pentru:

      - capacitate nave vopsite – 15 buc./an

      - capacitate acoperire utilizând solvenți organici: > 200 tone/an

- capacitatea de metal prelucrat: 65000 tone/an (metal);

- capacitate maximă proiectată – debitare: tablă + profile – 65000 t/an;

- capacitatea instalației de acoperire- zincare termică: 0,83 tone /oră.

- capacitatea instalației de galvanizare (volum cuve de tratare): 2 x 0,73 mc; zincarea electrolitică se face în 2 cuve – una lucrează, una este rezervă: baie mare de zincare – 0,45 t/h (2000 tone repere zincate/an) și baia mică de zincare – 0,38 t/h (500 tone repere zincate/an).

- capabilitatea șantierului pentru activitatea de reparații:

-fără andocare, nave cu lungimi de până la 160 m, lățime maximă de 40 m și pescaj maxim de ~ 4 m;

-cu andocare, nave cu lungime de până la 160 m, lățime maximă de 27 m pe Syncrolift, respectiv 50 m pe DOC Atlante II, greutate de 6500 tone pe Syncrolift, respectiv 27000 tone pe DOC Atlante II  sau cu sarcina liniară maximă pe platforma syncroliftului de 66,7 t/m2, respectiv 20 t/m2 pe platforma DOC Atlante II;

- produce și repară nave fluviale și maritime cu un deplasament echivalent de până la 15000 TDW cu Syncroliftul, respectiv cu un deplasament echivalent de până la 27000 TDW cu Doc plutitor Atlante II, cu o greutate de lansare – ridicare de până la 6500 t.

-    capacitatea maximă proiectată pentru tratarea apelor uzate – 4,5 l/s ( 525 mc/zi)

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;

- este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, ele sunt recuperate, sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând impactul asupra mediului;

- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele decît cele normale de funcţionare;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;

- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Autorizația se păstrează la sediul obiectivului pentru care a fost eliberată și se prezintă pentru control autorităților de mediu abilitate.

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Încadrarea activității IED:

-conform Anexa nr.1 a Legii nr.278/2013privind emisiile industriale: cod activitate 6.7. – ,,Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră, sau mai mare de 200 de tone pe an”.

Sablarea și acoperirile metalice se execută în cadrul Platformei VARD Tulcea în următoarele locatii – în spații îinchise sau în aer liber:

- Stația de sablare/pasivizare din cadrul secției Debitare&Prefabricare, pentru sablarea și pasivizarea tablelor și profilelor;

- Cabinele de sablare și pasivizare din cadrul Secției Tubulatură Confecționat, sablare repere de tubulatură cu manica și pasivizare cu pistol vopsire sau la pensulă și acoperiri metalice în baie de zincare, în cadrul Atelierului de zincare;

- Halele de sablare și vopsire, sablare cu manica și aplicare vopsea cu pistol vopsire sau pensula;

- Vopsire în aer liber, aplicare cu pistolul sau cu pensula – lucrări de mică anvergură (retușări).

Vopsirea se realizează în cadrul halelor și în afara acestora.  În funcție de suprafața de lucru (tanc, compartiment, zone exterioare,etc ) se vor asigura condițiile necesare (iluminat, temperatura, ventilație) dar și modalitatea de vopsire adecvată: manuală sau semiautomată.

Vopsirea manuală – se face cu pensula sau rola. Aplicarea manuală se face pe cordoane de sudură, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi și unghiuri, la partea din spate a structurilor și în orice alte locuri greu accesibile prin pulverizare. Vopsirea cu rola este utilizată pe suprafețe de dimensiuni mici.

Vopsirea semiautomată – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazează pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duză de dimensiuni mici (fără a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obținută cu pompe speciale. Pompele sunt acționate cu motoare cu aer comprimat.

Complex Sablare-Vopsire:

Obiectiv 402- format din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV1 și două hale de spălare/vopsire/uscare – HV1 si HV2: HV2 (L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HSV1 (L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HV1 (L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m) (lângă Fila 5)

Obiectiv 401- format din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV2 și o hală de spălare/vopsire/uscare – HV3: HSV2 (L = 38,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m), HV3 (L = 37,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m) (lângă Transbordorul Mare);

Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7 – momentan spațiile sunt în conservare;

În aer liber – pe navele în lucru (compartimente, tancuri, etc.) în funcție de programul de producție VARD TULCEA S.A. și de programul de sablare – vopsire.

Obiective dezafectate

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv dezafectat | Reper monitorizat | Referat casare | PV casare | Data casării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie de zincare electrolitică linie de degresare chimică | Coșuri dispersie A4 și A4.1 | Nr. 7410/36/30.08.2019 | Nr. 5500/789/12.11.2019 | 12.11.2019 |
| 2 | Cuptor preîncălzire - zincare | Coș dispersie A3 | Nr. 7540/179/09.12.2020 | Nr. 7540/06/10.02.2022 | 10.02.2022 |

Obiective în conservare

| Nr. Crt. | Denumire obiectiv/proces în conservare | Reper monitorizat | Explicații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incinta vopsire FUCM | Coșuri dispersie A24 si A25 | Capacitatile actuale de vopsire sunt suficiente, nefiind necesara utilizarea spatiului respectiv |
| 2 | Incinta sablare FUCM | Coș evacuare A26 | Capacitatile actuale de sablare sunt suficiente, nefiind necesara utilizarea spatiului respectiv |
| 3 | Cabina vopsire Tubulatură Confecționat | Coș dispersie A124 | Capacitatile actuale de vopsire sunt suficiente, nefiind necesara utilizarea spatiului respectiv |
| 5 | Pasivizare pe baza de apă | Coș dispersie A9 și A11.1 | Specificatiile de vopsire din perioada 2018 – iulie 2022 nu cuprind pasivanti pe baza de apa. Cosurile pot fi insa reactivate pentru cazurile in care se vor utiliza pasivanti pe baza de apa. |

# Activităţi NON IED:

-activităţi principale

- cod CAEN rev.2 – 3011 – Construcția de nave și structuri plutitoare

- cod CAEN rev.2 – 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

Conform Legii nr. 278/2013, art. 59, alin. 6.,, Activitățile de acoperire care nu se pot efectua în condiții controlate (de exemplu, construcții navale, vopsirea aeronavelor) se exceptează, după caz, de la aplicarea acestor valori, iar din analiza conformării activității, se demonstrează că sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile și se solicită exceptarea de la aplicarea valorilor limită de emisie COV in gazele reziduale, respectiv a valorilor la emisile fugitive de COV (procent din cantitatea de solvent utilizată”.

-activități conexe:

| 1610 | Tăierea și rindeluirea lemnului |
| --- | --- |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie, pentru construcții |
| 2011 | Fabricarea gazelor industriale |
| 2420 | Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal |
| 2562 | Operațiuni de mecanică generală |
| 2591 | Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a |
| 2849 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a |
| 3012 | Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement |
| 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal |
| 3312 | Repararea mașinilor |
| 3315 | Repararea și întreținerea navelor și bărcilor |
| 3317 | Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a |
| 3319 | Repararea altor echipamente |
| 3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale |
| 3530 | Furnizarea de abur și aer condiționat |
| 3600 | Captarea, tratarea și distribuția apei |
| 3811 | Colectarea deșeurilor nepericuloase |
| 3812 | Colectarea dețeurilor periculoase |
| 3821 | Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase |
| 3822 | Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase |
| 3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor |
| 4291 | Construcții hidrotehnice |
| 4311 | Lucrări de demolare a construcțiilor |
| 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
| 4321 | Lucrări de instalații electrice |
| 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat |
| 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții |
| 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri |
| 4339 | Alte lucrări de finisare |
| 4391 | Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii |
| 4520 | Întretinerea și repararea autovehiculelor |
| 4669 | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| 4677 | Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor |
| 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 4950 | Transporturi prin conducte |
| 5040 | Transportul de marfă pe căi navigabile interioare |
| 5210 | Depozitări |
| 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre |
| 5222 | Activități de servicii anexe transporturilor pe apă |
| 5224 | Manipulări |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată |
| 5590 | Alte servicii de cazare |
| 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a |
| 6110 | Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu |
| 6190 | Alte activități de telecomunicații |
| 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației |
| 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| 6810 | Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 7120 | Activități de testări și analize tehnice |
| 7410 | Activități de design specializat |
| 7430 | Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) |
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice |
| 7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele |
| 7734 | Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă |
| 7739 | Activități de închiriere șsi leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. |
| 7830 | Alte servicii de funizare a forței de muncă |
| 8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor |
| 8122 | Activități specializate de curățenie |
| 8211 | Activități combinate de secretariat |
| 8219 | Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat |
| 8532 | Învățământ secundar, tehnic sau profesional |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. |
| 9420 | Activități ale sindicatelor salariaților |
| 9511 | Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice |
| 9512 | Repararea echipamentelor de comunicații |

Regim de lucru:

Secțiile de producție își desfășoară activitatea pe parcursul a 260 zile/an, 5 zile/săptămână, discontinuu, pe șarje (aprox 8 ore/3 schimburi/zi).

Personalul tehnico – administrativ are program de lucru de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Număr angajați: 2.908, din care 611 personal indirect productiv și 2.297 personal producție  (mai există personal aparținând subcontractanților și personal de la serviciile externalizate: paza și curățenie).

# 4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza solicitării  autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere înregistrată la A.P.M. Tulcea cu nr. 9496/18.07.2022;

- Formularul de solicitare (F.S) a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L.;

- Raportul de amplasament (R.A), întocmit de S.C. CP MED LABORATORY S.R.L. ing. Ligia Milea - Certificat atestare seria RGX nr. 251/07.06.2022, ing.Luminita Zamfirescu - Certificat atestare seria RGX nr. 154/10.03.2022, ing. Irina Melicianu - Certificat atestare seria RGX nr. 246/31.05.2022;

- Dovada mediatizării solicitării: anunţ public afişat în ziarul în ziarul “Delta” din data de 25.07.2022, la sediul societății și la sediul U.A.T. Municipiul Tulcea, înregistrat cu nr. 32588/25.07.2022;

- Dovada achitării tarifului aferent revizuirii autorizației integrate de mediu: ordin transfer UniCredit Bank din 19.07.2022– 2500 lei;

- Adresa APM Tulcea de acceptare a solicitării înregistrată cu nr. 9493/29.07.2022;

- Adresa nr. 10173/02.08.2022 către membrii CAT pentru solicitare puncte de vedere privind solicitarea de revizuire a autorizației integrate de mediu;

- Raport de teren nr. 10383/04.08.2022, pentru reglementare prin autorizație integrată de mediu;

- Adresă nr. 10831/17.08.2022 convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 22.08.2022;

- Adresă nr. 10837/17.08.2022 convocare titular pentru derulare ședință în data de 22.08.2022;

- Raport de analiză CAT (Proces Verbal încheiat în Comisia de Analiză Tehnică) nr. 10988/22.08.2022;

- Adresă nr. 11371/01.09.2022 de transmitere a Raportului de analiză CAT și solicitare de refacere a Formularului de Solicitare (F.S) şi Raportului de  Amplasament(R.A);

- Depunere completări înregistrate cu nr. 12573/30.09.2022;

- Formular de solicitare și Raport de amplasament refăcute, depuse cu nr. înregistrare 13016/10.10.2022;

- Adresa nr. 13236/14.10.2022 către membrii CAT pentru solicitare puncte de vedere privind FS și RA refăcute;

- Adresă nr. 14016/04.11.2022 convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 10.11.2022;

- Adresă nr. 14027/04.11.2022 convocare titular pentru derulare ședință în data de 10.11.2022;

- Raport de analiză CAT (Proces Verbal încheiat în Comisia de Analiză Tehnică) nr. 14303/10.11.2022;

- Adresă nr. 13016/11.11.2022 de transmitere a Raportului de analiză CAT și solicitare de refacere a Formularului de Solicitare (F.S) şi Raportului de  Amplasament(R.A);

- Depunere completări înregistrate cu nr. 15445/09.12.2022;

- Formular de solicitare și Raport de amplasament refăcute, depuse cu nr. înregistrare 1224/31.01.2023;

- Adresă nr. 3361/09.03.2023 solicitare pdv și convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 14.03.2023;

- Adresă nr. 3366/09.03.2023 convocare titular pentru derulare ședință în data de 14.03.2023;

- Raport de analiză CAT (Proces Verbal încheiat în Comisia de Analiză Tehnică) nr. 3727/14.03.2023;

- Adresă nr. 4392/23.03.2023 de solicitare de refacere a Formularului de Solicitare (F.S) şi Raportului de  Amplasament(R.A);

- Formular de solicitare și Raport de amplasament refăcute, depuse cu nr. înregistrare 5420/11.04.2023;

- Adresa nr. 5996/26.04.2023 către membrii CAT pentru solicitare puncte de vedere privind FS și RA refăcute;

- Adresă nr. 6681/11.05.2023 convocare membri CAT pentru derulare ședință în data de 16.05.2023;

- Adresă nr. 5420/11.05.2023 convocare titular pentru derulare ședință în data de 16.05.2023;

- Proces Verbal încheiat în Comisia de Analiză Tehnică nr. 6951/16.05.2023 în care s-a luat decizia de redactare a proiectului de AIM;

- Adresa APM Tulcea nr. 5420/23.05.2023 către titular  de continuare a procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu şi de redactare proiectului de AIM;

- Adresă nr. /.06.2023 de transmitere către membrii C.A.T a proiectului A.I.M pentru consultare și analiză;

- Adresă nr. /.06.2023 de informare a titularului privind acţiunea de înaintare a proiectului de autorizaţie integrată de mediu membrilor C.A.T;

- Adresă nr. /.06.2023 de informare a A.N.P.M privind realizarea proiectului de autorizaţie integrată de mediu;

- Adresă nr. / .2023 convocare membri C.A.T pentru derulare ședință în data de ….;

- Adresă nr. /  .2023 invitație participare titular la ședința C.A.T din data de …..;

- Proces-verbal nr. / .2023 al C.A.T pentru etapa deciziei finale de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Decizie privind emiterea autorizației integrate de mediu nr. … din….2023, înregistrată cu nr. /   .2023;

- Anunț privind emiterea autorizației integrate de mediu publicat în ziarul Delta din data de….2023 și înregistrat la sediul U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. /….2023, transmise și înregistrate la A.P.M Tulcea cu nr.  /….2023;

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 12/27.04.2023, emisă de emisă de Administrația Națională Apele Române, valabilă pănă la data 30.04.2025 privind folosința de apă;

- Aviz nr. 184/27.09.2022 emis de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării;

- Certificat de înregistrare şi cerificat constatator nr. 14255/20.04.2022 emise de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea;

- Organigrama Vard Tulcea S.A.

- Scheme flux tehnologic

- Planuri de situație, de încadrare în zonă și de amplasament; planuri de amplasare utilaje

- Declarația locațiilor nr. 3613/IV/3545338/26.04.2013 pentru operațiunile cu substanțe clasificate din categoria 3 – acid clorhidric și acid sulfuric, pentru activitatea de procurare din țară, stocare – depozitare, manipulare și utilizare în scopul producție/efectuare analize de laborator/prepararea electroliților de baterii/decapare table și profile;

- Bilanțul solvenților- monitorizare emisii COV anul 2021

- Rapoarte de încercare

- Formular de înscriere în Registrul de punere pe piață a echipamentelor electrice și electronice nr. RO-2017-05-SSS-1477-III

- Scheme flux și coordonate puncte de monitorizare

- Planul de prevenire a scurgerilor accidentale nr. 5500/319/21.05.2021

- Procedura operațională Gestionarea uleiurilor

- Politica privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase nr. 5500/478/06.06.2022

- Plan de revizie a instalațiilor

- Plan de închidere a zonei

- Procedura operațională Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare

- Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluante din cadrul Vard Tulcea S.A.

- Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în perioada aprilie 2022-martie 2023

- Plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență nr. 1000/38/09.07.2021

- Plan de gestionare a deșeurilor pe platforma Vard Tulcea S.A. nr. 5500/328/19.03.2022

- Procedura operațională Managementul deșeurilor

- Procedura operațională Managementul substanțelor și amestecuilor periculoase

- Instrucțiune privind operațiunile de buncheraj pentru nave externe

- Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate pe platforma Vard Tulcea S.A.

- Certificat sistemul de management al calității în conformitate cu ISO 9001:2015 nr. RO2021.008.011Q, emis de Bureau veritas pentru Proiectare și construcția de nave offshore, specializate, maritime și fluviale

- Certificat sistemul de management de mediu în conformitate cu ISO 14001:2015 nr. RO2021.008.011E, emis de Bureau veritas pentru Proiectare și construcția de nave offshore, specializate, maritime și fluviale

- Certificat sistemul de management al sănătății și securității în muncă în conformitate cu ISO 45001:2015 nr. RO2021.008.011S, emis de Bureau veritas pentru Proiectare și construcția de nave offshore, specializate, maritime și fluviale

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Societatea VARD TULCEA S.A. are implementate și certificate sistemele de management de mediu,  sănătate și securitate în muncă și calitate, conform SR ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018 și SR ISO 9001:2015.

Managementul este angajat să îmbunătățească permanent procesele și sistemele pentru ridicarea standardelor în controlul poluăarii, de aceea s-au demarat și finalizat proiecte de investiție în perioada 2018 ÷ iulie 2022.

Acţiuni de control

Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

În cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat A.P.M Tulcea ;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din A.I.M;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care A.P.M Tulcea o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (S.M.A), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. S.M.A va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

Sistemul de management de mediu este certificat în conformitate cu ISO 14001:2015 și include:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

Operatorul a stabilit şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultate analize probe;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

Conştientizare şi instruire - Titularul AIM trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

### Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată. Operatorul trebuie să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional.

### Un exemplar din prezenta autorizaţie integrata de mediu (AIM) trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Responsabilități - Operatorul trebuie să se asigure că o persoană cu responsabilități în domeniul protecției mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, operatorul prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității precum și prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora. Operatorul are obligația de a realiza în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control.

În cazul producerii unui prejudiciu, operatorul suportă costul pentru repararea prejudiciului şi înlătură urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plăteşte”.

Operatorul va lua măsuri de prevenire a poluării accidentale şi de limitare a consecinţelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

Operatorul trebuie să înregistreze şi să păstreze în registre pentru toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările şi toate cerinţele înscrise în prezenta autorizaţie. Registrele vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control pentru verificări.

Raportări - Persoana împuternicită va transmite Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, raportările solicitate în autorizaţie, prevăzute în Cap.14 - Raportări către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, de asemenea, va răspunde în scris solicitărilor autorităților  de mediu și a publicului privind activitatea desfăşurată.

Frecvenţa şi scopul raportărilor prevăzute în autorizaţie pot fi modificate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va urmări şi centraliza datele transmise.

Contribuţia la Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (P.R.T.R.) va fi depusă la termenul stabilit în cap.14 al prezentei autorizaţii. Poluanţii care trebuie incluşi în raportul către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor fi cei menţionaţi în Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006, Anexa II.

Notificarea autorităţilor - În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fară a aduce atingere prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

În cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului operatorul informează în maximum 2 ore de la producerea prejudiciului Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea şi Garda Naţională de Mediu - Comisariatului Judeţean Tulcea despre: datele de identificare ale operatorului, momentul şi locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului adus mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravării prejudiciului adus mediului, alte informaţii considerate relevante de operator.

În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

În cazul oricărei situaţii de mai jos, operatorul va trimite o notificare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea în termen de 10 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire;

- schimbarea operatorului instalaţiei;

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului sau documente legate de privatizarea societăţii;

- revizuirea/reînoirea autorizaţiei de gospodărire a apelor.

Conformarea cu cerinte BAT aplicabile

| Cerinta BAT | Conformitate VARD TULCEA |
| --- | --- |
| 1. Sisteme de management de mediu |
| BAT 1 – Pentru a imbunatati performanta generala de mediu, trebuie sa se implementeze si sa adere la un sistem de management de mediu (EMS) CWW Un EMS poate contine urmatoarele componente: I. Angajamentul personalului de conducere, inclusiv al conducerii superioare; II. O politica de mediu care sa includa imbunatatirea continua a managementului instalatiilor; III. Planificarea si stabilirea procedurilor necesare, a obiectivelor si tintelor, in concordanta cu planificarea financiara si a investitiilor; IV. Implementarea procedurilor trebuie sa acorde o atentie deosebita la: a) structura si responsibilitati b) recrutare, instruire, constientizare si competenta c) comunicarea d) implicarea angajatilor e) documentatia f) controlul eficient al procesului g) programe de intretinere h) pregatirea si raspunsul in situttii de urgenta i) garantarea respectarii legislatiei de mediu; V. Verificarea performantelor si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita la: a) monitorizarea si masurarea b) actiuni corective si preventive c) mentinerea inregistrarilor d) (Daca este posibil) audit intern si extern pentru a stabili daca EMS este sau nu conform cu dispozitiile planificate si daca a fost implementat si mentinut corespunzator; VI. Revizuirea EMS si verificarea sa continua de catre manager senior; VII. Dezvoltarea de tehnologii mai curate; VIII. Luarea in considerare a impactului asupra mediului al eventualei dezafectari a instalatiei in etapa de proiectare a unei noi centrale si pe intreaga durata de functionare; IX. aplicarea benchmarkingului sectorial in mod regulatValidarea EMS de catre un organism de certificare sau de un verificator extern; | Sunt implementate toate cerintele ce deriva din standardul ISO 14001, precum si cele din ISO 9001 si ISO 45001. Sistem implementat la nivelul VARD TULCEA S.A. Regulamentele de fabricatie pe instalatii sunt intocmite in conformitate cu cerintele solicitate. Prin regulamentele de fabricatie, procedurile operationale: Instruire, Controlul instalatiilor, Controlul proceselor, Pregatirea pentru situatii de urgenta, Monitorizare si masurare sunt asigurate toate cerintele necesare unei bune exploari a instalatii, in vederea preveniri poluarii. Sunt stabilite programe de control a calitatii, aerului, apei, depozitare deseuri. Sunt identificate si evaluate riscurile si aspectele de mediu pentru fiecare proces in parte. Se aplica si sunt implementate principiile pentru prevenirea si evaluarea celor mai bune tehnici aplicabile. |
| 2. Sistemele de management de mediu |
| BAT 1. Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu STS BAT consta in elaborarea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile urmatoare: (i) angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii, superioare, in ceea ce priveste punerea in aplicare a unui EMS eficient; (ii) o analiza care sa includa determinarea contextului organizatiei, identificarea nevoilor si a asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor instalatiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sanatatea umana), precum si a cerintelor legale aplicabile in ceea ce priveste mediul; (iii) elaborarea unei politici de mediu care sa includa imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; (iv) stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectarii cerintelor legale aplicabile; (v) planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare (inclusiv actiuni corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu si a evita riscurile de mediu, (vi) determinarea structurilor, a rolurilor si a responsabilitatilor legate de aspectele si obiectivele de mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare; (vii) asigurarea faptului ca personalul a carui activitate poate afecta performanta de mediu a instalatiei este competent si constient de rolul sau (de exemplu, prin furnizarea de informatii si formare profesionala); (viii) comunicarea interna si externa; (ix) incurajarea implicarii angajatilor in bune practici de management de mediu; (x) stabilirea si pastrarea a unui manual de management si a unor proceduri scrise pentru controlul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum si a unor inregistrari relevante; (xi) planificare operationala si control al proceselor, eficace; (xii) punerea in aplicare a unor programe de intretinere corespunzatoare; (xiii) protocoalele de pregatire si raspuns la situatii de urgenta, inclusiv de prevenire si/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situatiilor de urgenta; (xiv) la (re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarea in considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata, care include construirea, intretinerea, exploatarea si dezafectarea; (xv) punerea in aplicare a unui program de monitorizare si de masurare; daca este necesar, se pot gasi informatii in Raportul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile prevazute in Directiva privind emisiile industriale; (xvi) realizarea, cu regularitate, a unor evaluari comparative sectoriale; (xvii) audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern periodic independent pentru a evalua performantele de mediu si pentru a determina daca EMS este sau nu conform cu masurile planificate si a fost pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator; (xviii) evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor corective ca raspuns la neconformitati, revizuirea eficacitatii actiunilor corective si stabilirea existentei sau a posibilitatii de aparitie a unor neconformitati similare; (xix) revizuirea periodica, de catre conducerea superioara, a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii; (xx) urmarirea si luarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate. | Aplicabil – proceduri SIM |
| In mod specific, pentru tratarea de suprafata utilizand solventi organici, BAT consta in integrarea, de asemenea, a urmatoarelor caracteristici in EMS: (i) interactiunea cu considerente de control al calitatii si asigurare a calitatii, precum si de sanatate si siguranta; (ii) planificarea reducerii amprentei de mediu a unei instalatii. Acest lucru implica, in special, urmatoarele: (a) evaluarea performantei generale de mediu a instalatiei (a se vedea BAT 2); (b) luarea in considerare a considerentelor intersectoriale, in special mentinerea unui echilibru adecvat intre reducerea emisiilor de solventi si consumul de energie (a se vedea BAT 19), apa (a se vedea BAT 20) si materii prime (a se vedea BAT 6); (c) reducerea emisiilor de COV din procesele de curatare (a se vedea BAT 9); (iii) includerea urmatoarelor elemente: (a) un plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor [a se vedea BAT 5 (a)]; (b) un sistem de evaluare a materiilor prime pentru a utiliza materii prime cu impact scazut asupra; (c) un bilant masic al solventilor (a se vedea BAT 10); (d) un program de intretinere pentru a reduce frecventa si consecintele OTNOC asupra mediului (a se vedea BAT 13); (e) un plan pentru eficienta energetica [a se vedea BAT 19 (a)]; (f) un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 20 (a)]; (g) un plan de gestionare a deseurilor [a se vedea BAT 22 (a)]; (h) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 23). | Aplicabil – proceduri SIM S-a implementat procedura pentru plan de gestionare miros. |
| 3. Performanta generala de mediu |
| BAT 2. In vederea imbunatatirii performantei generale de mediu a instalatiei, in special in ceea ce priveste emisiile de COV si consumul de energie STS BAT consta in: - identificarea zonelor/sectiunilor/etapelor de activitate care contribuie cel mai mult la emisiile de COV si consumul de energie si care prezinta cel mai mare potential de imbunatatire (a se vedea, de asemenea, BAT 1); - identificarea si punerea in aplicare a unor actiuni de reducere la minimum a emisiilor de COV si a consumului de energie; - actualizarea periodica (cel putin o data pe an) a situatiei si monitorizarea punerii in aplicare a actiunilor identificate. | Se aplica |

# MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE

## Alegerea materiilor prime

Materialele de intrare sunt in conformitate cu tehnologia de fabricatie, fiind urmarite si verificate din punct de vedere tehnico-economic.

In tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile, natura si modul de stocare a materiilor prime si a materialelor auxiliare utilizate in procesul de productie pe platforma VARD TULCEA.

| Principalele materiale / utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze pericol) | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxigen | H270 H280 H281 | 1.582,584 mii mc/an | Se transforma in monoxid de carbon, oxizi de azot si ozon 100% - aer | Intretine arderea Oxidant | Nu, specific activitatii in care este utilizata (sudura) | Rezervoare, spatii special amenajate A, B |
| Acetilena | H220 H280 | 285,6 t/an | Se transforma in monoxid de carbon, oxizi de azot si ozon 100% - aer | Extrem de inflamabil | Nu, specific activitatii in care este utilizata (sudura) | Tuburi 16 buc./baterie 62 baterii, spatii special amenajate A, B |
| Propan | H220 H280 | 12,365 t/an | Se transforma in monoxid de carbon, oxizi de azot si ozon 100% - aer | Extrem de inflamabil | Nu, specific activitatii in care este utilizata (sudura) | Butelii 35 Kg, in spatii special amenajate |
| Metan | H220 H280 | 1.512,732 mii mc/an | 100% in aer sub forma de produsi de combustie | Combustibil mai putin poluant decat C.L.U. sau cei solizi. | Nu este necesara inlocuirea | In retea |
| Alcool metilic | H225 H301 H311 H331 H370 | 6,5 t/an | 100% in produs | Impact pozitiv, folosit ca nutrient pentru incadrarea nitratilor in NTPA001 | Deocamdata nutrientul da rezultatele scontate, nefiind necesara inlocuirea lui | Cubitmetre de 1 mc |
| Sulfat feric | H302 H315 H318 H290 | 12,680 t/an | 100% in produs | Impact pozitiv, folosit ca nutrient pentru incadrarea fosforului in NTPA001 | Deocamdata nutrientul da rezultatele scontate, nefiind necesara inlocuirea lui | Cubitmetre de 1mc |
| Hidroxid de sodiu | H290 H314 | 2,050 t/an | Se consuma in reactie | Substanta nenominalizata , coroziva, periculoasa pentru mediu LDI0 oral (iepure) = 500 mg/kg LD50 oral (iepure ) = 40 mg/kg LC50 (pesti) 96h = 125 mg/L EC50 (daphnia magna) 24h = 150 mg/L Produsul este usor biodegradabil in cazul diluarii cu multa apa | Nu, specific procesului tehnologic de tratare | Recipient metalic, spatiu special amenajate A, B, C |
| Acid clorhidric | H290 H314 H318 H335 | 0 t/an | Se consuma in reactie | Coroziv Cauzeaza arsuri Iritant pentru caile respiratorii Toxicitate: LD50 – iepure – oral: 900 mg/Kg LD50 – sobolan – oral: 700 mg/Kg LD50 – soarece – oral: 1.449 mg/Kg LD50 – iepure – dermal:> 5.10 mg/Kg LD50 – sobolan – inhalare: 3.124 ppm/ora LD50 – soarece – inhalare: 1.108 ppm/30 min. Ecotoxicitatea: Pesti: - Leuciscus idus: LC50 – 862 mg/l/48 h - Gambusia affinis: LC50 – 282 mg/l/96 h Daphnia: Daphnia magna: LC50 – 56 mg/l/72 h Alge: Selenestrum capricormutum: EC50 – pH = 5,1 In aer, absorbit in umiditatea de suprafata, in apa de ploaie, se produce ionizarea acestuia In apa ionizeaza si este neutralizat in functie de capacitatea de neutralizare a apei impurificate In sol se inflitreaza repede; poate dizolva substante din sol, care vor fi transportate catre apele freatice Timp de injumatatire in aer: 11 zile Nu se bioacumuleaza, datorita solubilitatii mari in apa; coeficient octanol apa: Kow = 0,25 Toxicitate asupra mediului acvatic, prin scaderea pH-ului apei; mortalitatea in mediul acvatic survire la o valoare a pH-ului de 5; considerat impurificator slab pentru mediul acvatic | Nu, specific procesului tehnologic de tratare | Bidon plastic in spatiu special amenajate A, B, C |
| Clorura de amoniu | H302 H319 | 3,125 t/an | 85% - in aer ca HCl 79% - in aer ca NH3 | Toxic prin inghitire Produce irtitarea ochilor Toxicitate acuta: Toxic pentru pesti DL50/oral/sobolan – 1.650 mg/Kg LLD0/oral/iepure – 1 g/Kg | Nu, specific procesului de zincare | Saci, spatiu special amenajate A, B, C |
| Clorura de zinc | H302 H314 H400 H410 | 2.475 kg/an | 85% - in aer ca HCl 79% - in aer ca NH3 100% - in produs ca Zn | Provoaca arsuri Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce la efecte nefaste, pe termen lung Toxicitate cronica: Pesti: CL50/96 h – 1 ÷ 10 mg/l Daphnia: CE50/48 h – 1 ÷ 10 mg/l Alge – CI5072 h – – 1 ÷ 10 mg/l | Nu, specific procesului de zincare | Saci, spatiu special amenajate A, B, C |
| Zinc | - | 133,357 t/an | 45% - produs 54,5% - deseu 0,5% - pierderi | - | Nu, specific procesului tehnologic | A |
| Fixator Agfa G335 | H226 H314 H318 | 0 t/an | Se consuma in reactie | - | Nu, specific analizelor de laborator | Bidon plastic in spatiu special amenajate A, B |
| Revelator Agfa G135 | H350 H312 | 0 t/an | Se consuma in reactie | - | Nu, specific analizelor de laborator | Bidon plastic in spatiu special amenajate A, B |
| MR 68 C MR 76 S MR 72 | H220 H319 H317 H366 | 1,19 t/an 1,98 t/an 4,10 t/an | Se consuma in reactie | - | Nu, specific analizelor de laborator | Materiale utilizate sub forma de spray in fisete metalice A, B |
| MR 70 Developant | H222 H229 H319 H336 H317 | 5,96 t/an | Se consuma in reactie | - | Nu, specific analizelor de laborator | Materiale utilizate sub forma de spray in fisete metalice A, B |
| Motorina Euro 3 | H351 H226 H304 H315 H332 H373 H411 | 328.41 t/an | 2% – in aer ca COV | Inflamabil Risc potential de efecte ireversibile Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic Nociv, poate provoca afectiuni pulmonare in gaz de inghitire Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii Boacumulare in sedimente Biodegradabil in timp Substanta cancerigena categoria 3 Toxicitatea acuta orala si dermala, LD50 > 200 mg/Kg | Nu, combustibil | Rezervor |
| Uleiuri -motor, transmisii, etc. | H312 H412 H411 | 74,063 t/an | 4,5% - in aer ca COV | Nemiscibil cu apa Nu este biodegradabil Cu oxidanti puternici creeaza conditii de explozie: tuburi de oxigen, apa oxgienata, peroxizi | Nu, specific activitatii | Butoi metalic in spatiu special amenajat |
| Pasivant si vopsea pe baza de solvent | H225 H226 H315 H317 H318 H319 H335 H412 | 743,481 t/an | 0% - in aer | Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de lunga durata in mediul acvatic | Aceasta vopsea constituie alternativa la utilizarea voselelor pe baza de solventi | Bidoane metalice in spatiu special amenajat |
| Diluant | H226 H312 H315 H332 H373 | 46,954 t/an | 100% - in aer pentru diluanti 2,3 ÷ 36,4% - in aer pentru vopsele | Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse de lunga durata in mediul acvatic | Vopsea pe baza de apa constituie o alternativa, dar nu poate inlocui diluantii, datorita specificului activitatii santierelor navale si cerintele clientilor. | Bidoane metalice in spatiu special amenajat |

## Stocarea materiilor prime

Zonele de depozitare identificate:

- corp 1.2 – Depozit central si instalatii de pregatire laminate: 14.745,00 mp, cu Depozit tabla otel - platforma betonata si magazie table neferoase in suprafata de 6.750,00 mp si Depozit profile - platforma betonata in suprafata de 3.000,00 mp amplasate in incinta cladirii;

- corp 1.2.a – Depozit instalatii ventilatie (ventilatoare, furtunuri, agregate pentru ventilatie): 296,00 mp;

- corp 1.3.a – Magazie sabloane: 528,00 mp;

- corp 1.4 a + b – Platforma depozitare, bloc – sectii nave si subansamble: 22.010,00 mp;

- corp 3.5 – Gospodarie combustibil lichid, lubrefianti: 1.113,00 mp si cu Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrifianti pe platforma betonata in suprafata de 163,00 mp;

- corp 4.2.a – Decantor static neutralizare: 60,00 mp;

- corp 5.2 – Depozite substante chimice: 157,00 mp si o suprafata utila de 102,00 mp;

- corp 5.2.a – Depozit vopsea de apa: 179,00 mp;

- corp 5.2.c – Depozit propan: 93,00 mp;

- corp 5.4.a – Depozit materiale: 55,00 mp;

- corp 6.1 – Statia 1 - rezerv. O2, H2C2, CO2: 390,00 mp;

- corp 6.2 – Statia 2 - rezerv. O2, H2C2, CO2: 173,00 mp;

- corp 6.2.a – Depozit baterii H2C2: 311,00 mp;

- corp 6.3 – Statia 3 - rezerv. H2C2: 56,00 mp;

- corp 6.4 – Statia 4 - rezerv. O2, H2C2, CO2: 158,00 mp;

- corp 100.c.3 – Depozit vopsele: 52,00 mp;

- corp 100.c.5 – Depozit deseuri vopsele: 168,00 mp;

- corp 100.c.6 – Magazie echipamente: 270,00 mp;

- corp 100.c.7 – Magazie echipamente 900,00 mp;

- corp 101 – Depozit laminate grele: 17.500,00 mp;

- corp 102 – Depozit piese finite turnate: 6.380,00 mp;

- corp 103 – Depozit schele: 4.450,00 mp;

- corp 105 – Magazie produse finite: 1.017,00 mp;

- corp 300 – Magazie instalatii: 246,00 mp;

- corp 313 – Depozit intermediar de vopsea: 48,00 mp;

- corp 314 – Corturi depozitare: 682,00 mp si o suprafata utila de 600,00 mp;

- corp 315 – Cort depozitare: 341,00 mp si o suprafata utila de 300,00 mp;

- corp 413 – Depozit fier vechi;

- corp 414 – Magazie echipamente, materiale si furnitura client: S = 1.764,00 mp;

- Depozit table, profile, teava si fitinguri neferoase: 1.000,00 mp – din incinta Halei Completare Armare nr. 2.1 ce are o suprafata de 25.484,00 mp;

- Sculeria 1 - magazie scule, materiale si consumabile: 400,00 mp amplasata la parterul cladirii nr. 1.1 si in incinta halei nr. 2.1 ce are o suprafata de 25.484,00 mp;

- Sculeria 2 - magazie scule, materiale si consumabile - Magazia Containerizata: 216,00 mp amplasata intre anexele cladirii nr. 4.4 si in incinta halei nr. 2.1 ce are o suprafata de 25.484,00 mp;

- Sculeria 3 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala montaj nave: 45,00 mp amplasata in incinta halei nr. 1.6 ce are o suprafata de 13.251,00 mp;

- Sculeria 4 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta cladire SPSU/SIRME: 130,00 mp amplasata in incinta halei atelier mecanic si remiza cladire nr. 5.3 ce are o suprafata de 1.075 mp;

- Sculeria 6 - magazie scule, materiale si consumabile: 180,00 mp amplasata intre cladirile 306 si 100.a - incinta anexa tehnica F.U.C.M. Nr. 100a+b ce are o suprafata de 3.039,00 mp;

- Magazia containerizata - magazie centrala de scule, materiale si consumabile: 1.944,00 mp, ampalsata intre anexele nr. 4.4 - in incinta halei nr. 2.1 ce are o suprafata de 25.484,00 mp;

- Magazia echipamente navale - magazie echipamente, materiale si furnitura client: 2.160,00 mp amplasata intre anexele nr. 4.4 - in incinta halei nr. 2.1 ce are o suprafata de 25.484,00 mp;

- Magazia pentru echipamente navale: 600,00 mp amplasata in incinta cladirii nr. 2.2 ce are o suprafata de 4.069,00 mp;

- Platforma exterioara: 650,00 mp amplasata intre cladirile nr. 4.2a si nr. 312;

- Scularie Sectia Prefabricare: 240,00 mp amplasata in zona de nord a amplasamentului, paralel cu cheiul bazinului;

- Depozit repere prefabricate: cca. 3.240,00 mp amplasat in Sectia Debitare 2;

- Magazia echipamente, S = 1.115,00 mp (spatiu inchiriat inchiriata);

- Magazia neferoase, S = 1.115,00 mp;

- Magazia dotari nave, S = 912,00 mp;

- Depozit de motorina si lubrifianti (platforma betonata; rezervoare de combustibil), S = 1.915,00 mp;

- Depozit combustibil, S = 296,00 mp;

- Depozitul de piese debitate amplasat in spatele Halei F.U.P.S., S = de 3.300,00 mp;

- Magazia substante si amestecuri periculoase, S = 112,00 mp (zona-fosta fabrica de acetilena);

- Scularie, S = 350,00 mp;

- Depozit deseuri periculoase pentru reziduuri petroliere, slam de la zincare termica, S = 1.710,00 mp;

- Decantor final aferent statiei de neutralizare pentru slamul rezultat din procesul de zincare termica cu un volum de 156,00 mc, avand dimensiunile de: 4.000,00 x 13.000,00 x 3.000 mc; in interior sunt 2 alveole in care sunt montate cate un bazin metalic, cu capacitate de 24 mc;

- Bazine metalice special construite, in numar de 4 buc. cu o capacitate de 12 mc/buc. – slam zincare.

Respectarea cerintelor BAT referitoare la materii prime si materiale

| BAT | Cerinta BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| Selectarea materiilor prime |
| BAT 3. Pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului pe care il au materiile prime utilizate | BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Utilizarea unor materii prime cu impact scazut asupra mediului Ca parte a EMS (a se vedea BAT 1), evaluarea sistematica a impactului negativ asupra mediului pe care il au materialele utilizate (in special substantele care sunt cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere, precum si substantele care prezinta motive de ingrijorare deosebita) si inlocuirea lor cu alte materiale care nu afecteaza mediul sau sanatatea sau care au un impact scazut asupra mediului si sanatatii, daca este posibil, tinand seama de cerintele privind calitatea produselor sau de specificatiile produsului. General aplicabila. Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) si natura evaluarii vor fi, in general, corelate cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului, precum si cu tipul si cantitatea de materiale utilizate. (b) Optimizarea utilizarii solventilor in proces Optimizarea utilizarii solventilor in proces printr-un plan de management [ca parte a EMS (a se vedea BAT 1)] care vizeaza identificarea si punerea in aplicare a actiunilor necesare (de exemplu, dozarea culorilor, optimizarea pulverizarii). General aplicabila. | Se aplica – in functie de cerintele armatorilor Ca masura de reducere a cantitatii de solvent eliberat, s-a prevazut un punct de distilare, situat langa Obiectiv 402, dotat cu un distilator, unde subcontractorii si Sectia au un program de distilare a amestecului de solvent cu vopsea. In medie se introduce spre distilare o cantitate de 20 l amestec, si rezulta cca. 10 l de solvent pur, in functie de cat de diluat este amestecul; o distilare dureaza in medie 4 h In anul 2021 din cantitatea de diluant utilizata de 46,954 t s-a recuperat 6,788 t obtinut prin distilare, iar in anul 2022, din 34,410t, s-au recuperat 5,611t. |
| BAT 4. Pentru reducerea consumului de solventi, a emisiilor de COV si a impactului general asupra mediului pe care il au materiile prime utilizate | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Utilizarea unor vopsele/preparate de acoperire/lacuri/cerneluri/adezivi pe baza de solventi cu un continut ridicat de materii solide Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi care contin o cantitate mica de solventi si au un continut ridicat de materii solide. Selectarea tehnicilor de tratare de suprafata poate fi restrictionata de tipul de activitate, de tipul si forma substratului, de cerintele privind calitatea produselor, precum si de nevoia de a asigura faptul ca materialele utilizate, tehnicile de aplicare a preparatului de acoperire, tehnicile de uscare/intarire si sistemele de tratare a efluentilor gazosi sunt compatibile reciproc. (b) Utilizarea unor vopsele/preparate de acoperire/ cerneluri/lacuri/adezivi pe baza de apa Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi in care solventul organic este inlocuit partial cu apa. (c) Utilizarea unor cerneluri/preparate de acoperire/vopsele/ lacuri/adezivi intarite (intariti) prin utilizarea radiatiilor Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi care pot fi intarite (intariti) prin activarea unor grupuri specifice de produse chimice cu radiatii UV sau IR sau cu elec­troni rapizi, fara caldura si fara emisii de COV. (d) Utilizarea unor adezivi cu doua componente, fara solventi Utilizarea unor materiale adezive cu doua componente, fara solventi, formate dintr-o rasina si un agent de intarire. (e) Utilizarea unor adezivi termofuzibili Utilizarea acoperirii cu adezivi obtinuti din extru­darea la cald a cauciucurilor sintetice, a rasinilor hidrocarbonate si a diversilor aditivi. Nu se utili­zeaza solventi. (f) Utilizarea preparatelor de acoperire sub forma de pulbere Utilizarea preparatelor de acoperire fara solventi, care sunt aplicate ca o pulbere foarte fina si sunt intarite in cuptoare termice. (g) Utilizarea unei pelicule laminate pentru acope­rirea materialelor sub forma de foaie sau de rola Utilizarea unor pelicule polimerice aplicate pe material, sub forma de rola sau foaie, pentru a-i oferi proprietati estetice sau functionale, ceea ce reduce numarul de straturi de acoperire necesare. (h) Utilizarea unor substante care nu sunt COV sau care sunt COV cu volatilitate mai scazuta Inlocuirea substantelor COV cu volatilitate ridicata cu alte substante care contin compusi organici care nu sunt COV sau sunt COV cu volatilitate mai sca­zuta (de exemplu, esterii). | Se aplica – in functie de cerintele armatorilor – se utilizeaza tehnicile a, b si h. Se analizeaza solutii de aplicare a vopselurilor cu continut scazut de COV – se aplica tehnica (a) si (b) si se analizea tehnica (h) Se calculeaza anual Bilant COV |
| Depozitarea si manipularea de materii prime |
| BAT 5. Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor fugitive de COV in timpul depozitarii si al manipularii materialelor care contin solventi si/sau a materialelor periculoase | BAT consta in aplicarea principiilor bunei organizari interne, prin utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici de gestionare (a) Elaborarea si punerea in aplicare a unui plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor Un plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor face parte din EMS (a se vedea BAT 1) si include urmatoarele elemente, fara a se limita la acestea: — planuri pentru incidente pe amplasament, pentru deversari mici si mari; — identificarea rolurilor si a responsabilitatilor persoanelor implicate; — asigurarea faptului ca personalul constienti zeaza aspectele legate de mediu si este instruit pentru a preveni/a gestiona incidentele de deversare; — identificarea zonelor cu risc de deversari si/sau scurgeri de materiale periculoase si clasificarea acestora in functie de risc; — in zonele identificate, asigurarea faptului ca exista sisteme de izolare adecvate, de exemplu, podele impermeabile; — identificarea echipamentelor adecvate de izolare si curatare a deversarilor si asigurarea periodica a faptului ca acestea sunt disponibile, sunt in buna stare de functionare si se afla aproape de punctele in care se pot produce aceste incidente; — orientari privind gestionarea deseurilor pentru deseurile rezultate din controlul deversarilor; — inspectii periodice (cel putin o data pe an) ale zonelor de depozitare si de productie, testarea si calibrarea echipamentelor de detectare a scurgerilor si eliminarea rapida a scurgerilor de la supape, presetupe, flanse etc. (a se vedea BAT 13). General aplicabila. Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de deta­liere) al planului va fi, in general, corelat cu natura, dimensiunea si comple­xitatea instalatiei, precum si cu tipul si cantitatea de materiale utilizate. Tehnici de depozitare (b) Sigilarea sau acoperirea recipientelor si zona de depozitare ingradita Depozitarea solventilor, a materialelor periculoase, a solventilor uzati si a agentilor de curatare uzati in recipiente sigilate sau acoperite, adecvate pentru riscul asociat si menite sa reduca emisiile la mini­mum. Zona de depozitare a recipientelor este ingradita si are o capacitate adecvata. General aplicabila. (c) Reducerea la minimum a depozitarii materialelor periculoase in zonele de productie Materialele periculoase sunt prezente in zonele de productie numai in cantitatile necesare pentru productie; cantitatile mai mari sunt depozitate separat. Tehnici pentru pomparea si manipularea lichidelor (d) Tehnici pentru prevenirea scurgerilor si a deversarilor in timpul pomparii Scurgerile si deversarile se previn prin utilizarea unor pompe si garnituri adecvate pentru materialul manipulat si care asigura o etanseitate adecvata. Acest lucru include echipamente precum motopompe incapsulate, pompe cu cuplaj magnetic, pompe cu mai multe etansari mecanice si cu sistem de racire sau tampon, pompe cu mai multe etansari mecanice si etansari uscate, pompe cu membrana sau pompe cu burduf. General aplicabila. (e) Tehnici pentru prevenirea debordarilor in timpul pomparii Acest lucru include asigurarea, de exemplu, a fap­tului ca: — operatiunea de pompare este supravegheata; — pentru cantitati mai mari, rezervoarele de depozitare in vrac sunt prevazute cu alarme acustice si/sau optice de inalt nivel, cu sisteme de inchidere, daca este necesar. (f) Captarea vaporilor de COV in timpul livrarii de materiale care contin solventi Atunci cand se livreaza materiale in vrac ce contin solventi (de exemplu, incarcarea sau descarcarea rezervoarelor), vaporii evacuati din rezervoarele receptoare sunt captati, de obicei folosind un sistem antiretur. Poate sa nu se aplice pentru solventii cu presiune scazuta a vaporilor sau din considerente de cost. (g) Izolarea pentru dever­sari si/sau absorbtia rapida atunci cand sunt manipulate materiale care contin solventi Atunci cand sunt manipulate materiale care contin solventi din recipiente, posibilele deversari se evita prin asigurarea izolarii, de exemplu, utilizand carucioare, paleti si/sau stative cu izolare incorpo­rata (de exemplu, „recipiente colectoare”) si/sau cu absorbtie rapida utilizand materiale absorbante. General aplicabila. | Se aplica. Exista Plan de prevenire a scurgerilor accidentale – nr. 5500/891/08.11.2021, – Anexa nr. 47 – RA. Planul de prevenire si combatere poluari accidentale – Anexa nr. 56 - RA, contine inclusiv scurgerile accidentale, iar in Procedura pentru gestionarea uleiurilor, POM 06 - Anexa nr. 48 – RA se regasesc masuri de prevenire a scurgerilor si in Politica de prevenire a accidentelor majore nr. 5500/478/06.06.2022 - Anexa nr. 49 – RA cuprinde si masuri pentru prevenirea poluarilor accidentale. Spatiile de depozitare sunt acoperite, betonate, impermeabilizate si prevazute de materiale de interventie, in caz de aparitie a scurgerilor accidentale. In spatiile de productie se utilizeaza numai materiale necesare pentru o perioada delimitate si sunt amplasate in zone delimitate, in recipienti adecvati tipul de material utilizat. Exista procedura ce stabileste modalitatea de gestionare a vopselelor utilizate in activitatile de vopsitorie. La transvazare se utilizeaza sisteme de tip pompa electrica cu autoamorsare bisens, pompe cu membrana, pompe cu burduf. Spatiile de depozitare sunt betonate, cu posibilitate de colectare a scurgerilor accidentale si sunt prevazute materiale adsorbante/interventie. In cazul aparitiei scugerilor, zonele de depozitare sunt prevazute si cu recipienti de colectare. In cadrul inspectiilor periodice efectuate se evalueaza si zonele de depozitare si se stabillesc masuri suplimentare, daca este cazul. |
| Distributia materiilor prime |
| BAT 6. Pentru reducerea consumului de materii prime si a emisiilor de COV | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Furnizarea centralizata de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) Furnizarea de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) in zona de aplicare prin con­ducte directe cu tubulaturi circulare, inclusiv cu o curatare a sistemului, cum ar fi godevilarea sau curatarea cu jet de aer. Poate sa nu se aplice in cazul unor schimbari frecvente ale cernelurilor/ vopselelor/preparatelor de acoperire/adezivilor sau solventilor. (b) Sisteme de amestecare avansate Echipamente de amestecare controlate prin inter­mediul computerului pentru a obtine vopseaua/ preparatul de acoperire/cerneala/adezivul dorit/ dorita. General aplicabila. (c) Furnizarea de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) la punctul de apli­care utilizand un sistem inchis In cazul unor schimbari frecvente ale cernelurilor/ vopselelor/preparatelor de acoperire/adezivilor sau solventilor ori pentru utilizare la scara mica, furnizarea de cerneluri/vopsele/preparate de acoperire/adezivi si solventi din mici recipiente de transport amplasate in apropierea zonei de aplicare, utilizand un sistem inchis. (d) Automatizarea schimbarii culorii Schimbarea automata a culorii si purjarea liniei de cerneala/vopsea/preparat de acoperire, cu captarea solventilor. (e) Gruparea culorilor Modificarea secventei de produse pentru a obtine secvente mari cu aceeasi culoare. (f) Purjarea usoara in pulverizare Reumplerea pistolului de pulverizare cu o noua vopsea, fara clatire intermediara. | Se aplica – sunt centralizate produsele utilizate pe fiecare proiect in parte. Distributia si gestionarea materilelor si a deseurilor care contin COV se realiyeaza conform procedurii eliberare/gestionare vopsea magazie HSV, stocurile/consumurile sunt centralizate in Situatie consumuri+deseuri lunare. In spatiile de productie, in spatiile special amenajate si delimitate de depozitea doar cantitatile pentru o perioada delimitate, stocati in recipienti adecvati tipul de material utilizat. (a) Furnizarea centralizata a vopselurilor, prin emiterea Specificatiilor de vopsire personalizate pentru fiecare proiect in parte. (b) Vopseaua este scoasa din magazia centrala, conform procedurii “Procedura gestionare vopsea”. Din magazia centrala se scot doar cantitatile de vopsea necesare(se face un calcul pentru necesarul de vopsea in functie de suprafata care urmeaza sa fie acoperita) pentru activitatile de vopsire planificate in prealabil si depozitate in depozitele temporare de vopsea din cadrul Sectiilor de Vopsire, Debitare si Tubulatura, situate in vecinatatea punctelor de aplicare, evitandu-se astfel manipularea unor cantitati de vopsea mai mari decat cele necesare. (f) Se aplica vopsirea automata cu instaltia REXTON din cabina de vopsire de la Sectia Debitare 1. |

## Audit de minimizare a deseurilor (prin minimizarea consumului de materii prime)

Monitorizarea consumurilor de materii prime se realizeaza zilnic/lunar/anual; de asemenea, lunar se inventariaza si raporteaza gestiunea stocurilor de deseuri rezultate.

In cadrul analizei sistemului de managemement ce se va implementa, se analizeaza rata de generare a deseurilor si se identifica oportunitatile de minimizare a generarii acestora.

Operarea instalatiilor de tratare si epurare a apelor uzate astfel incat sa se minimizeze cantitatea de namol chimic rezultat.

Minimizarea scurgerilor de produse chimice si materiale, motorina si produse petroliere, alte substante chimice lichide in scopul protejarii solului.

Ca masura de reducere a cantitatii de solvent eliberat, s-a prevazut un punct de distilare, situat langa Obiectiv 402, dotat cu un distilator, unde subcontractorii si Sectia au un program de distilare a amestecului de solvent cu vopsea. In medie se introduce spre distilare o cantitate de 20 l amestec, si rezulta cca. 10 l de solvent pur, in functie de cat de diluat este amestecul; o distilare dureaza in medie 4 h

In anul 2021 din cantitatea de diluant utilizata de 46,954 s-a recuperat 6,788 obtinut prin distilare.

Consumuri de materii prime si auxiliare pe sectii

În procesele de producție din cadrul VARD TULCEA S.A. se utilizează materii prime și auxiliare în conformitate cu cele mai bune practici disponibile aplicabile cu privire la cantitățile depozitate și la modul de depozitare al acestora.

Substanțele chimice și preparate chimice utilizate în laboratoare se stochează și se manipulează în spațiile amenajate din cadrul laboratoarelor sau spații special amenajate în magazii.

Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

Orice modificare substantiala a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 ;

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

- să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale.

Titularul activităţii va utiliza informaţiile din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Titularul activităţii va notifica A.P.M. Tulcea orice modificare substanțială de substanţe şi amestecuri chimice periculoase utilizate în instalaţie, altele decât cele menţionate în această autorizaţie.

Se vor lua următoarele măsuri generale:

- depozitarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, nu vor avea racord la canalizare, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.

Gestiunea acestor substanţe se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaşte măsurile ce trebuiesc luate în cazul unui accident.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Se vor folosi echipamentele de protecţie a personalului, impuse de legislaţia de protecţie a muncii.

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 12/27.04.2023, emisă de Administrația Națională Apele Române, valabilă pănă la data 30.04.2025.

Sunt stabililte norme de consum:

- industrial – 21 mc/tona metal (norma interna precizata si in AGA)

- potabil - 20:60 l/om/zi

Apa pentru stingerea incendiilor:

Sursa de apă pentru stingerea incendiilor o constituie  rețeaua de apă potabilă a Municipiului Tulcea.

Rețeaua este prevazută cu hidranți funcționali (exteriori și interiori) amplasați pe cheiuri, în zona platformelor de  montaj și a syncroliftului. În zona Dezarmare a fost construit un punct de stins incendii, cu 6 hidranți amplasați de-a lungul cheului de la Dunăre, rezervor metalic și stație de pompare.

Debite caracteristice:

♦ pentru incendiu la nava: 50 l/s;

♦ pentru  incendiu în hala: 103 l/s;

♦  pentru sprinklere: 30 l/s.

7.1.1 Alimentarea cu apă

VARD TULCEA S.A. se alimentează cu apă potabilă din rețeaua de distribuție a AQUASERV S.A. Tulcea. Instalațiile de captare – 2 racorduri cu Dn = 150 mm și Dn = 200 mm. Apa este utilizată în scopuri menajere, în procesul tehnologic, în procesul de neutralizare de la stația de neutralizare, la laboratoare, sistemul de reținere a poluanților de la Secția sablare – vopsire (pasivizare) și pentru alimentarea hidranților de incendiu.

VARD TULCEA S.A. se alimentează cu apă brută industrială din sistemul central de alimentare cu apă din rețeaua AQUASERV S.A. Tulcea. Instalața de captare – racord cu diametrul Dn = 200 mm. La momentul actual nu se mai utilizează apa tehnologică (apa brută). Debitele sunt contorizate cu cele 5 apometre (2 pentru apa potabilă platformă, 2 apa potabila anexe  și 1 pentru apa brută) existente.

VARD TULCEA S.A. monitorizează consumul de apă, calitatea apelor uzate evacuate, calitatea apelor subterane și transmite situatia lunar la Direcției Apelor Dobrogea Litoral. Pe secții/hale de producție se realizează contorizarea consumurilor de apă.

Cerința BAT

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| Norma interna | 21,00 mc/t metal apa tehnologica | 19,35 mc/t Recirculare ape; sistem umed de epurare emisii atmosferice |
| BAT, STS 3.3.1.3, pag. 123 | 0,26 mc/tona de produs | 0,15 mc/t |

### Consumul de apa

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, retea urbana) | Cantitate (mii m3/an) 2021 | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa din retea AQUASERV S.A. Tulcea | 319,548 | Apa tehnologica + consum menajer | Perdea de apa pentru epurarea emisiilor atmosferice de la Statia sablare – vopsire (pasivizare) | 80 - 95% |

Cerinte BAT consum de apa

| BAT | Referinta BAT | Descrierea cerintei | Tehnici aplicabile |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals | STS, 4.3.2. pag. 142 | In santierele de reparatii si intretinere, consumul de apa proaspata pentru curatarea la presiune inalta (intre 220 si 340 bar) a corpului complet variaza intre 500 de tone si 2 000 de tone pentru navele de dimensiuni medii (> 15 000 GT). Datele raportate privind consumul de apa indica un consum specific de apa care variaza intre 0,1 m3/m2 si 1,1 m3/m2 de suprafata acoperita. | Tehnicile raportate pentru reducerea consumului de apa sunt: ( controlul utilizarii apei prin aplicarea de spalare cu apa (U)HP (ultra) inalta presiune a vaselor inainte de acoperire; ( skimer de ulei pentru tratarea apelor uzate din curatare care poate facilita reutilizarea acesteia. |

### Compararea cu limitele disponibile

| Documentul dupa care s-a stabilit valoarea limita | Valoarea limitei | Cat consuma de fapt operatorul |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12 din 27.04.2021 | - Apa potabila + apa tehnologica |  | 319,548 mii mc/an, conform calculelor efectuate de societate (an referinta 2021) |  |
| Degresare + spalare |  | 0 ÷ 20 l/tona | Apa de dilutie: 1,2 l/t Apa de spalare: 1,3 l/t |  |
| Decapare + spalare |  | - | Apa de dilutie: 2,2 l/t Apa spalare: 0,55 l/t |  |
| Fluxare |  | 1 ÷ 6 l/tona | Apa de dilutie: 1,32 l/t |  |
| Pasivare |  | - | Apa de dilutie: 3,24 l/t Apa de spalare: 1,3 l/t |  |

### 7.1.2. Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere – provenite din incinta unitatii sunt preluate prin intermediul retelei de canalizare, in lungime totala de 3.734 m, realizata:

- conducte din beton cu diametre intre 200 – 400 mm, L = 2520 m;

- conducte din otel cu Dn 300 mm, L = 850 m;

- conducte din PVC cu diametre intre 150 – 300 mm, L = 364 m.

directionate catre statia de pompare, epurate in statia de epurare ape uzate, apoi prin conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare din PEHD, cu Dn 160 mm, L = 50 m, prin robinetul efluent RED se evacuaza in reteaua de canalizare din exteriorul amplasamentului printr-o conducta cu L = 1.778,00 m formata din mai multe tronsoane:

- teava din otel, Dn = 300 mm, cu lungimea de 850,00 m;

- teava PVC Dn 200 mm cu lungimea de 304,00 m;

- teava PVC Dn 300 mm cu lungimea de 57,00 m;

- teava PVD Dn 250 mm cu lungimea de 145,00 m;

- teava PVC Dn 150 mm cu lungimea de 70,00 m;

- teava PEHD Dn 160 mm cu lungimea de 352,00 m)

si apoi deversate in emisar – fluviul Dunarea in punctul S2 (in dreptul Mm 39 + 100)

Apele tratate de la statia de netralizare dupa decantarea in decantorul final sunt deversate in reteaua de canalizare pluviala prin preaplinul decantorului si apoi in acvatoriu, prin intermediul unei conducte din b.a. cu Dn 300 mm si L = 25 m.

Apele tehnologice uzate dupa epurarea in instalatiile de preepurare locale se deverseaza in canalizarea menajera, prin conducte din OL cu Dn = 50-100 mm. Lungimea retele de canalizare ape tehnoligice este de 175 m.

Apele incarcate cu hidrocarburi de la nave si slamurile rezultate din operatiunile de curatire a navelor – sunt colectate in cubitmetre si trimise la Sectia Tubulatura Confectionat, pentru a fi neutralizate prin Evaporatorul in vid, sau sunt trimise catre firme specializate in vederea neutralizarii.

Apele de pe cala de reparatii 15 000 tdw si transfer nave – sunt evacuate prin infiltratie prin intermediul unui colector. Apa colectata printr-o rigola din beton cu lungimea de 130 m este condusa intr-un decantor, iar de aici intr-un separator de produse petroliere si apoi in colectorul construit dintr-un compartiment care are la partea inferioara doua straturi de piatra sparta.

Apele pluviale sunt colectate printr-o retea de conducte, L total = 3686 m, formata din:

- conducte din beton cu Dn 300-1250 mm, L = 3636 m

- conducte din OL cu Dn 150 mm, L = 50 m

si sunt deversate prin 9 puncte de evacuare, respectiv:

- 6 puncte de evacuare in acvator (Puncte: 1 ÷ 4; 6 si 8);

- 1 punct de descarcare in dreptul Halei Dezarmare, apoi evacuate in Dunare (Punct 5)

- 2 puncte de descarcare direct in Dunare (Punctul: 7 – cheu Dunare si punctul 9 – la intrarea si iesirea din acvatoriu).

### Recircularea apei

Apa tehnologica uzata de la Sectia Debitare este reciculata pana la evaporare. Periodic, decantoarele sunt curatate, slamul fiind predat la societatile de profil.

Apa tehnologica uzata de la Sectia Tubulatura Confectionat este gestionata conform procedurii.

La operatia de uscare aeroterma (Aeroterma UHR 150) functioneaza cu recirculare cu consum minim de energie termica. Aeroterma este echipata cu schimbator de caldura aer cu o camera de combustie din otel inoxidabil si ventilator.

### Alte tehnici de minimizare

( Inlocuirea sistemului de retinere umeda a pulberilor cu un sistem uscat.

( Verificarea periodica si intretinerea retelei de apa industriala si potabila.

( Refacerea portiunii retelei de alimentare cu apa deteriorata.

( Separarea retelei de apa uzata menajera de reteaua de apa pluviala.

( Tehnologia de spalare in cascada.

Acolo unde apa este folosita pentru curatire si spalare, cantitatea utilizata trebuie minimizata prin:

- aspirare, frecare sau stergere mai degraba decat prin spalare cu furtunul;

Volume si debite de ape uzate  evacuate

| Nr. crt | Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zilnic (mc) | Anual mediu (mii mc) |
|  |  |  | Maxim (mc/zi) | Mediu (mc/zi) |  |
| 1. | Menajere si tehnologice care necesita epurare (provenite de la atelierele de acoperiri metalice) | Fluviul Dunarea – Mm 39 + 100 in acvatoriu ( 5 guri de evacuare) | 1709,5 | 1.315,00 | 446,2 |
| 2. | Ape pluviale | Fluviul Dunarea prin 7 guri de evacuare, din care gura 1 este in Dunare in dreptul halei de dezmembrare iar 6 in acvatoriu | - | 50,16 | 18,31 |

7.1.3 Ape subterane

Având în vedere că suprafața liberă a unității este in cea mai mare parte betonata, cu exceptia spațiilor verzi amenajate în suprafață de circa 15%, posibilitatea poluarii apelor subterane si a solului a fost mult redusa. Pe amplasamentul S.C VARD TULCEA S.A. există 10 puţuri de control al calității apelor subterane.

Cele 10 foraje de observaţie cu Dn – 63 mm sunt executate la adâncimi ce variază între 8÷ 10 m, fiind amplasate:

􀁯 FGA 1, FGA 2 si FGA 13 – în zona spatiu agrement;

􀁯 FS 3 –în zona de sablare F.U.C.M.;

􀁯 FGC 4 –la  staţia de pompare ape menajere şi depozitul de combustibil;

􀁯 FS 5 – la staţia de sablare;

􀁯 FD 6 si FD 7 – în zona dezarmare;

􀁯 FD 10 – în zona atelier acoperiri metalice;

􀁯 FD 11 –în  zona cantinei.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

Energia electrică este asigurată prin rețeaua S.C. ENEL DOBROGEA S.A., în baza contractelor incheiate cu furnizorii selectati de pe piata libera de energie.

S.C. VARD TULCEA S.A. foloseste curent electric trifazat asigurat din reţeaua F.D.E.E. Tulcea prin linii aeriene de înalta tensiune de 110 kV pănă la SRA (sistem racord adanc) din incinta societăţii ,unde există puncte de transformare de 110/6 KV în vederea alimentării staţiilor de conexiuni (SC) de pe platformă.

Staţiile au fost dimensionate pentru a putea furniza o putere absorbită de 9 Mw şi s-a solicitat suplimentarea la 10 Mw.

Bilanţul electroenergetic

| Nr. crt. | Specificatie | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea instalata totală, din care: -pe 0,4 kv | KVAr | 43180 43180 |
| 2. | Puterea maxima ceruta totala (conform Aviz) | Kw | 13.000 |
| 3. | Coeficient de cerere |  | 0,28 |
| 4. | Puterea instalata in condensatoare | KVAr | 14580 |
| 5. | Factor de putere mediu imbunatatit |  | 0,92 |
| 6. | Puterea instalata in transformatoare 6/0,4 KV | KVA | 43180 |
| 7. | Consum de energie electrica | Mwh/an | 40.000 |

Receptoarele pe tensiunea de 6 kv sunt constituite din compresoare iar cele racordate pe 0,4 KV sunt motoare de actionare utilaje (motoare de acţionare utilaje de ridicat,maşini unelte,instalaţii de sudură) şi instalaţii tehnologice, lămpi iluminat etc.

Alimentarea cu energie electrică şi distributia ei

Alimentarea cu energie electrică a SC VARD Tulcea SA se face pe tensiunea de 6 KV de la staţia de transformare a sistemului 110/6 KV – 2 x 16 MVA, amplasată în incinta societăţii(proprietate Enel Dobrogea) la care sunt racordate 4  staţii de conexiuni de primire uzinale amplasate după cum urmează:

- SC1 – în anexa tehnică aferentă Halei Construcţii Corp

- SC2 – în Staţia de compresoare

- SC3 – în anexa tehnică aferentă Halei Fabricaţie (FUCM)

- SC4 – în Hala Unităţi Auxiliare

Pentru distribuţia energiei electrice, pe tensiunea de 0,4 KV, societatea dispune de 21 posturi de transformare.

Posturile TRAFO au transformatoarele montate în boxe sau exterior, iar partea de joasă tensiune formată în general din panouri tip Automatica, este montată în încăperi special amenajate.

Compensarea energiei reactive se face prin baterii de condensatori statice (ecologice), automatizate, amplasate împreună cu distributia pe 0,4 KV.

Legăturile între staţiile de conexiuni şi transformatoare sunt constituite prin cabluri electrice din aluminiu de 6 KV, dublate de cabluri pilot de semnalizare, pozate după caz, parţial pe console în canale sau în interiorul clădirilor, parţial îngropate pe pat de nisip, protejate cu cărămizi sau în tub de beton la subtraversări.

Reţelele de 0,4 KV sunt realizate cu cabluri de aluminiu, nearmate, pozate, deasemenea ,după caz pe console îngropate.

Conform planului de inlocuire a bateriilor de condensatori ce contin PCB inceput in anul 2000, au fost inlocuite bateriile de condensatori in proportie de 100%, cu baterii ecologice uscate, amplasate in panouri automate de conectare.

VARD Tulcea inregistreaza anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata pe amplasament, conform datelor inscrise in RAM.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de caldură.

Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Cerinte BAT consum de energie

| BAT | Referinta BAT | Descrierea cerintei | Activitatile | Consum specific de energie (CSE) | Descrierea fundamentelor CSE | Compararea cu limitele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals | STS, 4.3.3. pag. 143 | Datele transmise privind consumul de energie arata un interval specific de consum de energie care variaza intre 0,01 MWh/m2 si 0,67 MWh/m2 de suprafata acoperita. Exista doi parametri importanti care trebuie luati in considerare: ( consumul specific de energie este direct legat de gradul de utilizare a capacitatii de productie: cu cat debitul este mai mare, cu atat valoarea consumului specific de energie este mai mica; si ( incertitudinea daca datele raportate privind consumul de energie se refera numai la activitatea STS sau daca includ alte activitati neasociate (definirea limitelor energetice ale activitatii STS, a se vedea, de asemenea, sectiunea 17.5.2). | Atelier acoperiri metalice Degresare + spalare | Energie electrica: 1,5 Mw Apa potabila: 3,1 mc |  | 44,6 KWh/t |
|  |  |  | Decapare + spalare |  |  | 25 KWh/t |
|  |  |  | Fluxare |  |  | - |
|  |  |  | Zincare + racire |  |  | 180 ÷ 1.000 KWh/t |
|  |  |  | Statie neutralizare |  |  | - |
|  |  |  | Sistem de ventilatie |  |  | - |
|  |  |  | Statia Sablare – vopsire (pasivizare) | Energie electrica: 2,5 Kw Apa potabila: 28 mc Gaze naturale: 800,00 kw | 2.471 MWh/400,000 mp cable = 0,006 MWh/mp tabla | - |
|  |  |  | Complex Sablare Vospire | Energie electrica: nu se poate estima – nu functioneaza Gaze naturale: nu se poate estima – nu functioneaza | - Gaze naturale: 93.093 mc | - - |
|  |  |  | Cabina sablare | aer comprimat -360 mc/h | - | - |
|  |  |  | Cabina vopsire - uscare | gaz metan -13 mc/h | - | - |
|  |  |  | Centrala termica H.C.C. | Gaze naturale: 1.569,87 Mwh | Gaze naturale: 151.678 mc (2.610 kw) |  |
|  |  |  | Centrala termica H.M.N. | Gaze naturale: 433,06 Mwh | Gaze naturale: 41.842 mc (347 kw) | - |
|  |  |  | Centrala termica Sectia Tubulatura | Gaze naturale: 582,05 Mwh | Gaze naturale: 56.237 mc (436 kw) | - |

Cerinte BAT eficienta energetica_stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind emisiile industriale, pentru tratarea de suprafata utilizand solventi organici, inclusiv conservarea lemnului si a produselor din lemn cu produse chimice

| BAT | Cerinta BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| BAT 19. In vederea utilizarii eficiente a energiei | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a unei combinatii adecvate a tehnicilor (c)-(h) indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici de gestionare (a) Plan pentru eficienta energetica Un plan pentru eficienta energetica face parte din EMS (a se vedea BAT 1) si implica definirea si cal­cularea consumului specific de energie al activitatii, stabilirea anuala a indicatorilor-cheie de perfor­manta (de exemplu MWh/tona de produse) si pla­nificarea obiectivelor de imbunatatire periodica si a actiunilor conexe. Planul se adapteaza la particularitatile instalatiei in ceea ce priveste procesul (procesele) realizate, materialele, produsele etc. Nivelul de detaliere si natura planului pentru eficienta energetica si a intocmirii bilantului energetic vor fi legate, in general, de natura, dimensiunea si comple­xitatea instalatiei si de tipurile de surse de ener­gie utilizate. Poate sa nu se aplice daca activitatea de TSSO este realizata intr-o instalatie mai mare, cu conditia ca planul pentru eficienta energetica si intocmirea bilantului energetic pentru instala­tia mai mare sa acopere suficient activitatea de TSSO. (b) Intocmirea bilantului energetic Intocmirea o data pe an a unui bilant energetic care prezinta o defalcare a consumului si a producerii de energie (inclusiv a exportului de energie) pe tipuri de surse (de exemplu, energie electrica, combusti­bili fosili, energie din surse regenerabile, caldura si/sau racire importata). Aceasta include: (i) definirea limitei de energie a activitatii de TSSO; (ii) informatii privind consumul de energie, exprimat ca energie furnizata; (iii) informatii privind energia exportata din instalatie; (iv) informatii privind fluxul energetic (de exemplu, diagrame Sankey sau bilanturi energetice) care indica modul de utilizare a energiei pe tot parcursul procesului. Intocmirea bilantului energetic se adapteaza la par­ticularitatile instalatiei in ceea ce priveste procesul (procesele) realizat(e), materialele etc. Tehnici legate de procese (c) Izolarea termica a rezervoarelor si a cuvelor care contin lichide racite sau incalzite, precum si a sistemelor de ardere si de abur Acest lucru se poate realiza, de exemplu: — utilizand rezervoare cu pereti dubli; — utilizand rezervoare preizolate; — efectuand izolarea echipamentelor de ardere, a conductelor de abur si a conductelor care con­tin lichide racite sau incalzite. General aplicabila. (d) Recuperare de caldura prin cogenerare – CHP (producere combinata de energie electrica si energie termica) sau CCHP (trigenerare) Recuperare de caldura (in principal de la sistemul de abur) pentru a produce apa calda/abur care sa fie utilizat(a) in procesele/activitatile industriale. CCHP (denumita, de asemenea, trigenerare) este un sistem de cogenerare cu un racitor cu absorbtie care utilizeaza caldura la temperatura joasa pentru a produce apa racita. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de configu­ratia instalatiei, de carac­teristicile fluxului de gaze fierbinti (de exemplu, debit, temperatura) sau de lipsa unei cereri adecvate de energie termica. (e) Recuperare de caldura de la fluxurile de gaze fierbinti Recuperarea de caldura de la fluxurile de gaze fierbinti (de exemplu, de la uscatoare sau din zonele de racire), de exemplu, prin recircularea lor ca aer de proces, prin utilizarea unor schimbatoare de caldura, in procese sau la nivel extern. (f) Reglarea debitului aerului de proces si al efluentilor gazosi Reglarea debitului aerului de proces si al efluentilor gazosi in functie de nevoi. Acest lucru include reducerea ventilarii aerului in timpul functionarii la ralanti sau al lucrarilor de intretinere. General aplicabila. (g) Recircularea efluentilor gazosi proveniti de la cabina de vopsire prin pulverizare Captarea si recircularea efluentilor gazosi proveniti de la cabina de vopsire prin pulverizare in combi­natie cu separarea eficienta a surplusului de pulve­rizare cu vopsea. Consumul de energie este mai mic decat in cazul utilizarii aerului proaspat. Aplicabilitatea poate fi restrictionata din considerente de sanatate si siguranta. (h) Circulatia optimizata a aerului cald intr-o cabina de intarire cu volum mare, utilizand un generator de aer turbulent Aerul este suflat intr-o singura parte a cabinei de intarire si este distribuit utilizand un generator de turbulenta de aer, care transforma fluxul de aer laminar in fluxul turbulent dorit. Se aplica numai pentru sectoarele de acoperire prin pulverizare. Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de energie | Se tin evidente ale consumurilor energetice. Sistemele de ventilatie au posibilitati de reglaz/oprire. Cabinele de vopsire sunt prevazute cu generoatoare de aer. . |

# 7.3. Gaze naturale/Combustibili (coşurile sunt numerotate începand de la A 1..A132.1)

Gazul natural este asigurat prin rețeaua TULCEA GAZ S.A., în baza contractelor încheiate cu furnizorii selectați de pe piața liberă de energie.

Energia termică este folosită pentru încălzirea spațtiilor (birouri, spații de producție, hale) prin următoarele surse de ardere:

( Centrale termice:

- CT.1 – Centrala termina H.M.N: capacitate de 345 kw, 3 cazane FONDITAL ITACA KR 120 de cate 115 kw fiecare, cu trei cosuri de evacuare: Ø = 0,25 m, L=1 m si H = 3 m de la sol (A28, A29, A29.1);

- CT.2 – Centrala termica H.C.C: capacitate de 2.610 kw, 3 cazane tip ELPREX, cu puterea nominala de 870 kw fiecare, un cos de evacuare: Ø = 0,8 m si h = 14,0 m (A27);

- CT.3 – Centrala termica H.C.A Sectia tubulatura. capacitate de 404,4 Kw, 2 cazane tip HEAT MASTER 201, cu puterea nominala de 202,2 kw fiecare, cu doua cosuri de evacuare: Ø = 0,250 m si h = 2,085 m (A30, A30.1);

- CT.4 – Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat: capacitate de 291 Kw, cazane tip UNICAL, cu un cos de evacuare: Ø = 0,39 m si h = 6,2 m (A103);

- CT.5 – Centrala termica F.U.C.M. capacitate 2.094 Kw, 3 cazane tip PRK 700, cu puterea nominala de 698 Kw fiecare, cu trei cosuri de evacuare: Ø = 0,450 m si h = 10,0 m (A104, A104.1, A104.2);

- CT.6 – Centrala termica zona campus Blue Container - Complex Locuinte capacitate de 838 Kw, 2 cazane tip PRK 520, cu puterea nominala de 419 Kw fiecare, un cos de evacuare: Ø = 0,700 m si h = 9,0 m (A105);

- CT.7 – Centrala termica Spatiu Cazare 1: capacitate de 420 Kw cazane tip UNICAL, un cos de evacuare: Ø = 0,6 m si h = 9,0 m (A106);

- CT.8 – Centrala termica Complex Hale sablare si vopsire – Ob 402 capacitate de 270 Kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70 cu puterea nominala de 70 Kw fiecare, cu patru cosuri de evacuare: Ø = 0,07m, L = 1,0 m si H = 2 m de la sol (A11, A112, A113, A114);

- CT.9 – Centrala termica Hala H.U.A. capacitate de 280 Kw cu 4 cazane UNICAL tip Alkon 70 cu puterea nominala de 70 Kw fiecare, cu patru cosuri de evacuare: Ø = 0,07 m, L = 1,0 m si H = 2m de la sol (A125, A126, A127, A128);

- CT10 - Centrala termica Hala de Vopsire 2 – Ob402 capacitate de 350 kw, cu 5 cazane UNICAL tip Alkon 70 cu puterea nominala de 70 Kw fiecare, 5 cosuri de evacuare: Ø = 0,07 m, L = 1,0 m si H = 2m de la sol (A129, A130, A131, A132, A132.1).

- CT 11 – Centrala termica Anexa Mecano - Energetic: capacitate de 170 Kw, cu 2 cazane tip TAHITI 85 KR cu putere nominala de 85 Kw fiecare, 2 cosuri de evacuare: Ø = 0,07 m, L = 0,7 m si H = 2m de la sol (A137, A138) ;

- CT 12 – Centrala termica birouri HSV: capacitate 32 Kw, un cazan tip ITACA KRB 32, un cos de evacuare Ø = 0,07 m, L = 1,0 m si h = 2m de la sol (A140);

- CT 13 – Centrala termica Spatiu cazare 2 : capacitate 465 Kw, un cazan tip tip THERMOSTAL cu un cos de evacuare : Ø = 0,45 m si h = 2m;

- CT 14 – Centrala termica Atelier Zincare: capacitate 170 Kw, cu doua cazane tip FONDAL ITACA cu putere putere nominala de 85 Kw fiecare, 2 cosuri de evacuare: Ø = 0,14 m, L = 2 / 0.7m si H = 2.5 / 3 m de la sol (A2.2, A2.3).

( Aeroterme si echipamente de incalzire spatii de productie:

- Aeroterma TSV 6500 la Sectia Tubulatura Confectionat, capacitate de 70 Kw, cazan tip UNICAL tip Alkon 70, are un cos de evacuare: Ø = 0,4 m si h = 5,3 m (A115);

- Aeroterme UHR 350 la Sectia Tubulatura Confectionat, cu arzatoare tip ELCO VG 3360D, capacitate de 360 Kw fiecare, 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,4 m si h = 6,73 m (A116, A117, A118, A119);

- Aeroterme H.M.N:

    - 6 aeroterme cu capacitate 500 Kw fiecare, cazane tip IH/AR 500, cosuri de evacuare: Ø = 0,300 m, h = 3,0 m (A36, A39, A133, A134, A135, A136);

    - 2 aeroterme cu capacitate 300 Kw fiecare,cazane tip IH/AR 300, cosuri de evacuare: D = 0,250 m h = 3,0 m (A37, A38);

- Aeroterma UHR 150, la Sectia Tubulatura Confectionat cu capacitate de 840 Kw cu arzatoare tip ELGO VG 2210D cu capacitate de 210 Kw fiecare, 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,3 m si h = 8,5 m (A93, A94, A97, A98);

- Aeroterma UHR 150, la Sectia Tubulatura Confectionat cu capacitate de 420 Kw cu arzatoare tip ELGO VG 2210D cu capacitate de 210 Kw fiecare, 2 cosuri de evacuare: Ø = 0, m si h = 6,73 m (A95, A96);

- Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV3, Obiectiv 401, capacitate de 1290 Kw cu 3 arzatoare tip ELGO VG 4460D capacitate de 430 Kw fiecare, 3 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 8 m si H = 14,5 m de la sol (A52, A53, A54);

- Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Sablare-Vopsire – HSV2, Obiectiv 401 capacitate de 1290 Kw cu 3 arzatoare tip ELGO VG 4460D capacitate de 430 Kw fiecare, 3 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 8 m si H = 28,07 m de la sol (A55, A56, A57);

- Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV1, Obiectiv 402, capacitate de 1720 Kw cu 4 arzatoare tip ELGO VG 4460D capacitate de 430 Kw fiecare, 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14.5 m si H = 35,57 m de la sol (A58, A59, A60, A61);

- Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire-Sablare – HSV1, Obiectiv 402 capacitate de 1720 Kw cu 4 arzatoare tip ELGO VG 4460D capacitate de 430 Kw fiecare, 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14.5 m si H = 35,57 m de la sol (A62, A63, A64, A65);

- Agregat incalzire exhaustare TSV65000 de la Hala Vopsire – HV2, Obiectiv 402 capacitate de 1720 Kw cu 4 arzatoare tip ELGO VG 4460D capacitate de 430 Kw fiecare, 4 cosuri de evacuare: Ø = 0,48 m; h = 14.5 m si H = 35,57 m de la sol (A66, A67, A68, A69).

| Nr. crt. | Instalatii NEFUNCTIONALE |
| --- | --- |
|  | Retele de hidranti interiori: 18 buc. |
|  | Retele de hidranti exteriori: 40 buc. |
|  | Camine de neutralizare: - 2 buc. fost Laborator AT – H.C.C., cu un volum de 2,00 mc/buc., avand dimensiunile: 1.000,00 x 1.000,00 x 2.000,00 mm |
|  | Separatoare de produse petroliere: Nota 1) - Poarta nr. 2, cu un volum de 8,55 mc, avand dimensiunile: 1.900,00 x 4.500,00 x 1.000,00 mm - fost Atelier Tratament termic, cu un volum de 3,312 mc, avand dimensiunile: 1.200,00 x 1.200,00 x 2.300,00 mm - 1 buc. - Sectia Lacatuserie (fost Tubulatura) 2.000,00 x 500,00 x 400,00 mm; vol = 0,4 mc |
|  | Statia de recirculare apa dotata cu turn de racire, destinata recircularii apei de la tratamentele termice cu turn de racire |
|  | Retea distributie apa industriala, cu L = 6.604,00 m |
|  | Stocatoare GPL, V = 5,00 mc - 5 buc. (conservare) |
|  | Statie de recirculare de la statia de compresoare de tip 3V45/7 Resita, cu turn de racire |

# 8.DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

## Descrierea amplasamentului

S.C. VARD TULCEA S.A. este amplasată în partea de NNV a Municipiului Tulcea, pe malul drept al Dunării, la Mm 39, la o distanta de cca. 2,00 km fata de zona rezidentiala a municipiului Tulcea.

Coordonatele STEREO 70 ale terenului:

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] | Nr. Pct. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 418174.822 | 797703.702 | 55 | 416898.89 | 797332.069 | 71 | 417067.006 | 797505.139 |
| 15 | 418210.638 | 797165.239 | 58 | 416902.717 | 797424.090 | 73 | 417087.201 | 797562.412 |
| 32 | 417341.500 | 797010.234 | 61 | 416973.951 | 797420.337 | 81 | 417249.628 | 797734.597 |
| 42 | 416965.208 | 797257.818 | 68 | 416987.66 | 797526.420 | 114 | 418168.970 | 797705.999 |

Vecinătăţile amplasamentului:

- la Nord: Portul Mineralier;

- la Sud: S.C. FRIGORIFER S.A.;

- la Est: fluviul Dunărea;

- la Vest: Balta Somova, din cadrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunării  şi  Gospodaria de apă industrială a S.C. ALUM S.A. Tulcea.

VARD TULCEA S.A. detine Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria MO 3 nr. 0808 identificata prin planul cadastral inregistrat sub nr. 50/11.01.1994 la oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului al judetului Tucea.

- Terenul in proprietate este identificat in Fisa bunului imobil, intabulat in Cartea funciara cu nr. 216/N/09.08.1999

Amplasamentul VARD TULCEA ocupa o suprafata de 759.735 m2:

- suprafata construita reprezinta 346.447 m2 cuprinde:

- cladiri administrative, tehnice, auxiliare si anexe;

- zonele spatiilor de productie, constituite din hale de productie, spatii in aer liber de productie (cheuri);

- depozite si magazii de materii prime si materiale;

- zone de depozitare temporara a deseurilor;

- gospodaria de apa;

- statie de pompare si statie de epurare ape menajere

- magazie;

- zone de stocare gaze tehnologice

- puncte termice, Remiza P.S.I.

- suprafata betonata aferenta cailor de transport, retelelor, aleilor si parcarilor este de 395.800 m2;

- suprafata libera este de 17.488 m2, din care 7 009 m2 suprafata ierbata.

Accesul in societate se face prin caile de acces existente, care deservesc si celelalte activitati din zona, pe 4 porti pentru personal si autoturisme, autocisterne, autocamioane.

Aprovizionarea cu materii prime, materiale si auxiliare se realizeaza pe cale rutiera si navala.

In zona invecinata amplasamentului, vegetatia este formata din paduri, culturi agricole si vegetatie erbacee de stepa. Fauna zonala se incadreaza in fauna caracteristica zonelor joase de campie.

In incinta amplasamentului, datorita destinatiei acestuia, nu se poate vorbi de vegetatie si nici de fauna terestra si acvatica.

In zona amplasamentului nu sunt suprafete impadurite, habitate ale speciilor de plante si animale incluse in Cartea Rosie, rute de migrare a pasarilor si animalelor.

Amenajari viitoare in zona amplasamentului VARD TULCEA S.A. sunt considerate improbabille si nu sunt previziuni in Planul General de Urbanism al Municipiului Tulcea.

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul este în intravilanul municipiului Tulcea, într-o zonă industriala şi este situată la limita perimetrului Rezervaţiei Biosferei ,,Delta Dunării”, în partea de est şi vest a amplasamentului şi partial în situl de importanţă comunitară ROSCI0065 – Delta Dunării şi situl de protecţie avifaunistică ROSPA0031 – Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie (aproximativ 60 ÷ 70% din acvatoriu).

Evacuarea apelor menajere epurate, a apelor uzate tehnologice, preepurate local şi a apelor pluviale provenite de pe întreaga platformă a societăţii, se realizează în perimetrul R.B.D.D. şi în  ROSPA0031 – Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoie şi situl de importanţă comunitară ROSCI0065 – Delta Dunării.

In incinta VARD TULCEA S.A. se afla urmatoarele obiective, cladiri si amplasamente:

| Denumire utilaj: | Nr. buc. |
| --- | --- |
| Sectia Debitare & Prefabricare |
| Sectorul de Debitare are sediul in Hala Constructii Corp, si isi desfasoara activitatea in 6 puncte de lucru: Hala Constructii Corp, zona joasa, pe cele 3 travei pana la transbordor si traveia 3 ~ 60 mp dincolo de transbordor; Statia de Sablare tabla si profile; Trasaj clasic fiind amplasat in spatele Halei Constructii Corp; Hala FUCM traveia 6 ~ 1238 mp; Hala FUCM zona joasa traveea A+B+C; suprafata ~ 4.950 mp; Depozitul de piese debitate amplasate in spatele Halei FUPS. Sectorul de Prefabricare isi desfasoara activitatea in patru zone de lucru: - Zona F.U.C.M. - traveile 1, 2, 3, 4 intre deschiderea A si C - Zona F.U.C.M – traveia 5 intre deschiderea A si pana la jumatatea deschiderii C - Depozitul de prefabricate, situat in partea de nord a santierului, paralel cu cheiul bazinului - Depozitul de produse debitate, situat in spatele Halei F.U.C.M, intre traveia B si traveia C Spatiile ocupate: spatiu destinat activitatii de productie: cca. 16.920 mp; spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: vestiar femei (situat la etajul II al anexei F.U.C.M., axele 5a – 6a): 124,00 mp si a grupului sanitar aferent: 36,00 mp; vestiar barbati (situat la etajul II al anexei FUCM, axele 6a – 8): 234,00 mp si agrupului sanitar aferent: 36,00 mp; spatiu destinat personalului TESA: cca. 84,00 mp; spatiu destinat sculeriei: cca. 240,00 mp; spatiu destinat depozitului de repere prefabricate: cca. 3240,00 mp. |
| – echipament RTO pentru tratarea emisiilor atmosferice care contin solvent | 1 |
| – instalatie de indreptat table inainte de sablare tip SKET-UBR | 1 |
| – instalatie de ardere pentru uscare table | 1 |
| – cuptor de incalzire alimentat cu gaze naturale | 1 |
| – instalatie automatizata de sablare, cu aruncatoare pentru alice metalice – STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL | 1 |
| – instalatie de pasivizare compusa din pompa pentru pasivant | 1 |
| – instalatie de transport si transfer pe orizontala table si profile tip rol – gang | 1 |
| – transportor fix cu role pentru tabla si profile | 1 |
| – magazie pentru vopsea-pasivant | 1 |
| – masina de tamplarie MUT 400 | 1 |
| – ferastrau BOSH | 2 |
| – unitate de filtrare TEKA Filtercube 2H - care are rolul de captare fumuri si pulberi prin canalele de admisie sau elementele de admisie; emisiile poluante sunt separate la suprafata cartuselor, aerul curat este recirculat prin ventilator in hala prin canalele de evacuare | 1 |
| – masina de debitat table DAMI (plasma si oxi-gaz) | 1 |
| – masina de debitat tip ESAB cu 3 carucioare: - carucior plasma – marcare; - carucior plasma – taiere si sanfren; - carucior oxi-gaz – taiere si sanfren. | 1 |
| – masina de debitat table tip Eckert I (plasma in bevel) | 1 |
| – masina de debitat table tip Eckert II (plasma in bevel) | 1 |
| – masina de debitat table tip Maxigraph (plasma) | 1 |
| – masina de debitat table tip ESAB II (plasma in bevel) | 1 |
| – grinda cu magneti tip tehnomagnete 10000 kg | 1 |
| – masina de rotunjit muchii Kranendonk mare | 1 |
| – masina de rotunjit muchii Kranendonk mic | 1 |
| – sistem de transport autopropulsat cu carucioare + masa rotire | 1 |
| – unitate de exhaustare si filtrare a poluantilor tip TIGFS 10000/168/CTS cu o iesire de evacuare – A146 | 1 |
| – brenere de taiere oxi-gaz | - |
| – echipament semiautomat oxi-gaz de sanfrenare si degrosare | 1 |
| – macara pod cu carlig 12.5t | 3 |
| – macara cu magneti 10t | 3 |
| – macara pod cu carlig 5t | 2 |
| – masina cu banda abraziva tip GI75 | 3 |
| – Linie automata de debitat profile HGG | 1 |
| – masina de indreptat profile | 1 |
| – macara pod cu carlig 20.5t | 1 |
| – macara pod cu carlig 12.5t | 1 |
| – grinda cu magneti tip tehnomagnete 2500 kg | 1 |
| – macara pod cu carlig 20t | 1 |
| – strung SNB400X750 | 1 |
| – polizor dublu 3PH | 1 |
| – masina de gaurit GBM 16-2RE | 1 |
| – foarfeca ghilotina H483 – nefunctionala | 1 |
| – compresor aer tip ATLASCOPCO | 1 |
| – presa de 500 t NIELAND dotata cu 2 electropalane – capra de cate 6,3 t | 1 |
| – presa de 1.000,00 t NIELAND dotata cu 4 electropalane – capra de cate 3,25 t | 1 |
| – valt – presa HUGH SMITH de 800 t – latime maxima tabla 12.000,00 mm | 1 |
| – masina polizat suprafete Fein GIMS 150 2H | 1 |
| – presa ABKANT 250 TF | 1 |
| – presa fasonat profile PBF-400 | 1 |
| – presa 200 TF PYE 250 | 1 |
| – masina de curbat profile tip HUGH SMITH | 2 |
| – echipament semiautomat oxi-gaz de sanfrenare si degrosare | 1 |
| – dispozitiv de sanfrenat si degrosat table compus din pat magnetic si carucior cu cap taiere oxi-gaz | 1 |
| – pat metalic pentru fasonare | 1 |
| – brenere de taiere oxi-gaz | 1 |
| – paleti si cupe pentru depozitare repere | 1 |
| – transport – manipulare – depozitare: - transbordor pentru transport repere debitate sau degrosate catre fasonare; - macara pod cu carlig 10,0 t; - macara pod cu carlig 12,5 t; - macara pod cu carlig 8,0 t; - macara pod cu electromagneti 5,0 t; - macara pod cu electromagneti 8,0 t. | 2 3 1 1 1 |
| – masina cu banda abraziva tip GS75 | 2 |
| – masini de sudura tip: – Kempomig 5200 – Lincoln DC 1000 – Master 2200 – Master 3500 – Kemppi 3500 – Krabbe – Minarc 150 – Minarc Mig Evo 200 | 2 1 6 1 1 2 1 2 |
| – cuptor calcinare fluxuri | 1 |
| – masina cu banda abraziva tip GS75 | 2 |
| – polizoare electrice |  |
| – polizoare de aer |  |
| – prese mecanice |  |
| – dispozitive de prins tabla, cleme, dispozitive cu 4 brate, palane |  |
| – aspirator de praf |  |
| – bancuri de lucru |  |
| – mijloace de transport din cadrul companiei |  |
| – parame metalice si cleme pentru manevre |  |
| – truse semiautomate oxi-gaz pentru sanfrenat table groase | - |
| – surse de sudura electrica semiautomate | 70 |
| – surse de sudura electrica manuale | 40 |
| – aparate de sudura automate de colt | 15 |
| – robot de sudura automata tip Inrotech | 2 |
| – instalatie de preincalzire prin inductie magnetica tip Proheat 35 | 1 |
| – linie de confectionat osatura “T” | 1 |
| – linie de sectii plane - LSP | 2 |
| – microlinie de sectii plane MPL | 1 |
| – microlinie robotizata pe sectii plane RMPL | 1 |
| – unitate de aspirare filtrare TEKAAIRTEOP 30 | 3 |
| – perie sarma | - |
| – martagon pentru indepartat zgura dupa sudare | - |
| – bancuri de lucru | - |
| – ghilotina mecanica pentru debitare table | - |
| – paturi pentru asamblat panouri | - |
| – menghine de fixare piese debitate si profile | - |
| – polizoare pneumatice si electrice portabile | - |
| – masini de slefuit cu banda piese | 3 |
| – furtune de aer comprimat la 7 bari | - |
| – furtune oxigen si acetilena | - |
| – distribuitoare de ae si cuplare rapida | - |
| – distribuitoare acetilena si oxigen | - |
| – tablouri electrice cu prize de alimentare la 220/380V | - |
| – instalatie de aer comprimat la 7,0 bari | - |
| – poduri rulante cu carlig | - |
| – poduri rulante cu magneti | - |
| – macarale portic de cheu | - |
| – grinzi (cantare) pentru manevra sarcinilor agabaritice | - |
| – sufe metalice/sintetice si lanturi de manevra sarcini | - |
| – gaturi, palane, chei tachelaj | - |
| – prese hidraulice si mecanice | - |
| – tiranti | - |
| – instalatii electrice | - |
| – panouri mobile de protectie a locurilor unde se debiteaza cu plasma si unde se sudeaza | - |
| – cupe metalice, paleti, platforme pentru transportat/depozitat piese debitate si confectionate | - |
| – transbordoare electrice pentru manevrarea pieselor pe fluxul tehnologic | - |
| – carucioare cu roti pentru transportul pieselor usoare | - |
| – trusa de scule specifice intretinerii curente | - |
| – markere pentru inscriptionat piese | - |
| – chei | - |
| – ranga | - |
| – markere pentru inscriptionat piese | - |
| – ciocan manual | - |
| – aspirator praf, matura | - |
| – butelii mobile cu propan | - |
| Activitatea din cadrul Sectiei Prefabricare, se desfasoara pe 5 travei, realizeaza atat clasic cat si pe Liniile de Sectii Plane care are urmatoarele puncte de lucru, cu dotarile specifice: |
| Linia de sectii plane IMG |  |
| Punctul 1: |  |
| – masina automata de sudat cap la cap sub strat de flux pe o singura parte | 1 |
| Punctul 2: |  |
| – debitarea si marcarea se face cu “Esab Cutting System” model TELEREX TXB 14000 | 1 |
| Punctul 3: |  |
| – capuri de sudare | 2 |
| – dispozitive de avans Kempo Weld Wire 400 | 2 |
| – doua surse de sudura Kempo Weld 4000 | 2 |
| Punctul 4: |  |
| – posturi de sudura fiecare punct are cate doua capuri de sudare | 2 |
| – surse de sudura Weld Force KPS 5500 | 4 |
| – racitoare Weld Force KWU 10 | 4 |
| Punctul 5: |  |
| – surse Kempo Weld 4000 | 2 |
| – dispozitive de avans al sarmei Kempo Weld Wire 400 | 4 |
| Punctul 6, prevazut cu doua zone de lucru: |  |
| - Primul portal: – surse de sudura Kempo Weld KPS 5500 – aspiratoare Lincoln Electric – dispozitive de avans Kempo Weld Wire 550 | 4 4 4 |
| - Al doilea portal: – sistem de robot mobil Inrotech ce are in componenta robotul de sudare Fanuc LR Mate 200iC/5L – sursa de sudare KempArc Pulse 450 – derulator de sarma DT 400 | 1 1 1 |
| Linia de sectii plane PEMA |  |
| Punctul 1: |  |
| – masina automata de sudat cap la cap sub strat de flux pe o singura parte | 1 |
| Punctul 2: |  |
| – debitarea si marcarea se face cu Microstep model MS 12000 | 1 |
| Punctul 3: |  |
| – surse de sudura Lincoln | 8 |
| Punctul 4: |  |
| Surse de sudura Lincoln Speedtec 405S | 4 |
| Punctul 5: |  |
| Robot : surse Lincoln S500 CE | 2 |
| Punctul 6: |  |
| Surse de sudura Lincoln Speedtec 405S | 6 |
| MPL (microlinia de panouri), localizata in Sectia Prefabricare in zona de confectionat panouri (Tv.5 pe o suprafata de 500,00 mp), cuprinde: |
| – portalul pentru montarea intariturilor si podul pentru sudarea in puncte (TWG) Sudarea in puncte (FWG) | 1 |
| – portalul pentru echipamentul MIG/MAG de sudat pe ambele parti a osaturii simple, portal dotat cu doua surse FASTMIG 400 Synergic | 1 |
| RMPL (Microlinia robotizata de panouri), cuprinde: |
| – pod pentru montarea intariturilor si sudura in puncta – statie de sudare robotizata – zona de lucru la nivelul podelei – casete pentru aprovizionare cu intarituri | 1 |
| Sectia Asamblat |
| Sectia Asamblat isi desfasoara activitatea in doua zone: 1) Hala Constructii Corp – zona inalta, traveile 1, 2 si 3, ocupand urmatoarele spatii: - spatiu destinat activitatii de productie: cca. 7.511,00 mp; - spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 280,00 mp; - spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,00 mp, 2) Hala FUCM, intre deschiderea C si D, traveile 1, 2 si 4, respectiv intre deschiderea B-C si C-D traveia 7 si zona D, avand urmatoarele suprafete ocupate: spatiu destinat activitatii de productie: cca. 2.300,00 mp; spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 110,00 mp; spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,80 mp. avand urmatoarele echipamente: |
| – truse semiautomate oxi-gaz pentru sanfrenat si debitat table | 90 |
| – surse de sudura electrica semiautomate (MINARCMIG EVO 200) | 80 |
| – masini de debitat manual cu plasma | 2 |
| – surse de sudura electrica manual | 20 |
| – surse de sudura electrica semiautomata (KEMPPI) | 120 |
| – surse de sudura electrica automata | 1 |
| – carucioare pentru sudura automata | 30 |
| – arzatoare propan | 50 |
| – echipament sudor (ciocan sudor, perie, subler, cleste taiat sarma, debitmetru) | 110 |
| – paturi tip pin jig si paturi din grinzi metalice orizontale pentru asamblat sectii | 14 |
| – polizoare pneumatice si electrice portabile | 120 |
| – furtune de aer comprimat la 7 bari | 65 |
| – furtune oxigen si acetilena | 70 |
| – distribuitoare de aer si cuplare rapida | 70 |
| – distribuitoare acetilena si oxigen | 70 |
| – tablouri electrice cu prize de alimentare la 220/380V | 70 |
| – instalatie de aer comprimat la 7 bari | 5 |
| – poduri rulante cu carlig | 26 |
| – grinzi (cantare) pentru manevra sarcinilor agabaritice | 6 |
| – sufe metalice si lanturi de manevra sarcini | 60 |
| – gaturi, palane, chei tachelaj | 50 |
| – prese hidraulice si mecanice | 60 |
| – tiranti | 80 |
| – instalatii electrice | - |
| – nivele cu laser | 10 |
| – cumpana electronica | 12 |
| – platforme pentru asezarea si transportul sectiilor de volum | 15 |
| – trusa de scule specifice intretinerii curente | 20 |
| – markere pentru inscriptionat piese | 200 |
| – chei tachelaj | 80 |
| – ranga | 50 |
| – ciocan | 120 |
| – aspirator praf | 2 |
| – calculatoare PC | 15 |
| – imprimante color si alb-negru HP | 3 |
| – linii dotate cu carucioare pe sine pentru asamblat sectii de volum,capacitate de 100tone | 2 |
| Sectia Montaj |
| Sectia Montaj isi desfasoara activitatea pe fila 15.000 TDW( fila 5,fila 6); fila 1, 2, 4, syncrolift ; cheu dezarmare. In aceste sectoare desfasoara activitatea in afara lacatusilor si sudorilor din Montaj si alte meserii care isi aduc aportul la realizare corpurilor de nave: tubulatori, mecanici, electricieni, vopsitori, etc. |
| – poduri cu capacitate maxima de ridicare de 75 T | 2 |
| – poduri cu capacitate maxima de ridicare de 50 T | 4 |
| – palane cu lant si clichet diverse marimi | 11 |
| – gaturi automate | 0 |
| – cricuri mecanice de 10, 25, 50, si 100 tone | 29 |
| – cilindri hidraulici | 19 |
| – tiranti de 25 tone tip HOLMATRO | 25 |
| – prese de 10, 25 si 50 tone | 19 |
| _ sistem centrare corpuri nava 150 tf | 10 |
| – surse de sudura tip MASTER 2200; | 50 |
| – surse de sudura tip MASTER 3500; | 1 |
| – surse de sudura tip MASTER 5001; | 2 |
| – surse de sudura tip MINARC 220; | 19 |
| – surse de sudura tip MINARC EVO 200; | 58 |
| – surse de sudura tip MINARC 150; | 4 |
| – instalatii de sudat bolturi pentru pieptini de aluminiu | 2 |
| – masini de insurubat bolturi BOSCH GDS 18 E | 0 |
| – polizoare electrice si pneumatice | 24 |
| – sufe de diferite dimensiuni si sarcini de lucru | 0 |
| – chei de tachelaj | 0 |
| – nivele optice tip SOKIA si LEICA | 7 |
| – detectoare de gaze Draeger 2000 | 4 |
| – calculatoare PC | 15 |
| – imprimante color si alb negru HP | 1 |
| – macarale portic cu capacitate maxima de ridicare de 50T | 5 |
| – macarale portic cu capacitate maxima de ridicare de 15T | 2 |
| – macarale portic cu capacitate maxima de ridicare de 120T | 2 |
| – macara Goliath cu capacitate maxima de ridicare de 700T | 1 |
| Sectia Premontaj |
| Sectia isi desfasoara activitatea in H.M.N.; fila 15.000 TDW (5,6); fila 1, 2, 3, 4; syncrolift; prelungirea filei 4. Sectia dispune de urmatoarele tipuri de utileje: |
| – Masini de sudat semiautomate MIG – MAG |  |
| - model KPS 5500 | 10 |
| - model KPS 3500 | 8 |
| - model FASTMIG KMS 400 POWER | 12 |
| - model FASTMIG KMS 500 | 4 |
| - model FASTMIG KWF 200S-WIRE | - |
| - model KMS 400/carut MAGTRAC 61/SUPERSNACHE GT02 SC - automat sudura KBUG 5 CS M 0880 - automat sudura colt KOSTEC - automat sudura RAILTRAC - automat sudura EGW tip KOSTEC | 5 2 5 3 - |
| – Masini de sudat manula MMA (model Master, Kempomig) |  |
| - model Master 2200 | 10 |
| - model Minarc 220 | 7 |
| - model Minarc EVO 150 | 2 |
| - model Kemppi Fitt Weld 300 | 2 |
| – carucioare mecanizate pentru sudarea MIG – MAG | 2 |
| – rezistente electrice | - |
| – arzatoare cu propan | - |
| – polizor unghiular | - |
| – biax | - |
| – polizor vertical | - |
| – echipament pentru verificat dopurile de fund | - |
| Atelier Scoala de sudura - Anexa la Sectia PREFABRICARE din zona F.U.C.M., prevazuta cu: |
| – Masini de sudat semiautomate MIG – MAG (model KPS, Kempomig, PS) | - |
| – Masini de sudat manual MMA (model MINARC) | - |
| – Polizor unghiular | - |
| – Biax | - |
| – Polizor vertical | - |
| Sectia Tubulatura Confectionat |
| Sectia este amplasata intre atelier Acoperiri Metalice, sectia Mecanica, depozit Prefabricare si platforma principala. Activitatea sectiei se desfasoara in 6 sectoare: 1. Sector confectie tubulatura otel 1 2. Sector confectie tubulatura otel 2 3. Sector confectie tubulatura inox 4. Sector sablare si vopsire tubulatura 5. Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie 6. Sector depozitare tubulatura |
| Activitatea confectia tubulaturii de otel: - Sector confectie tubulatura otel 1: activitatea se desfasoara in Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile Y - Z, Stalpii 1 - 12 si Deschiderile Z - X, Stalpii 5 – 12, cu o suprafata de 3.900,00 mp - Sector confectie tubulatura otel 2: activitatea se desfasoara in Hala F.U.C.M., Zona C - Deschiderile D - E, E - F si F – G, cu o suprafata de 6.588,00 mp si Siloz avand o suprafata de 108,00 mp - Sector confectie tubulatura inox - Hala Completare Armare - Deschiderile G - H, Stalpii 7 - 12. - Sector sablare si vopsire tubulatura - Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 9 - 12 si Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile Y - Z, Stalpii 1- 3. - Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie - Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 1 - 8. - Sector depozitare tubulatura - Zona Depozit laminate grele – Obiect 101. |
| Sector confectia tubulaturii de otel 1, (Clasic) dotari: |
| – pod rulant 3,2 tf | 2 |
| – pod rulant 2,0 tf | 1 |
| – Masini de indoit tip: - Tubomat DB 2060 - Transfluid 642 - MTO160 (CIF) - Schwarze Wirtz CNC 220. - GS Hydro turbo | 2 1 1 1 1 |
| – Surse de sudura tip: - KEMPI Minarc Mig Adaptive 170 - KEMPI Master Tig MLS 2000 | 8 4 |
| – Masini de debitat tevi tip: - Bomar STG 440 - Pilous FA 300 | 2 1 |
| – Masina de debitat coturi | 1 |
| – Masini de debitat inox George Fisher | 2 |
| - Strunguri tip: - SNB 400 - NA 500 | 1 1 |
| – Masini de sanfrenat tevi George Fisher | 3 |
| – Masini de canelat tevi Victaul | 2 |
| – Masina de gaurit GCO 25S | 1 |
| – Surse de sudare KEMPOMIG 5500 | 9 |
| – Derulatoare | 18 |
| – Masina de debitat cu disc abraziv | 1 |
| – Masina de debitat cu banda | 1 |
| – Foarfeca combinata | 1 |
| – Polizor cu banda de smirghel | 1 |
| – Masina de gaurit | 2 |
| – Sursa de sudare LINCOLN | 1 |
| – Sursa de sudare KEMPI KPS 3500 | 2 |
| – Sursa de sudare KEMPI MASTER 2200 | 1 |
| Punct sablare – vopsire din sector confectii tubulatura 1, amplasat in cladire cu suprafata de 200,00 mp |
| – Cabina de sablare (8,0 x 4,0 x 3,0 m) este echipata cu: - sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200; - filtru de aer OP-1/200 - filtru desprafuitor FOP - 2S; - colector de praf OK 7000 | 1 |
| – Cabina de vopsire - uscare (8,0 x 4,0 x 3,0 m) este echipata cu: - ventilator System air P= 0,9 kw, 1355 rot./min.; - boxa extractie pulberi vopsea - pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1; - pistol de vopsit cu cana | 1 1 |
| Sector confectia tubulaturii de otel 1, (Clasic) dotari: |
| – pod rulant de 3,2 tf | 3 |
| – pod rulant de 5,0 tf | 3 |
| – macara pivotanta DEMAG 0,5 tf | 2 |
| – siloz depozitare teava | 1 |
| – instalatie de sablare | 1 |
| – masini debitare: - panza banda. - plasma+oxi/gaz - plasma portabila - coturi BOMAR | 5 1 1 2 |
| – masini sudura automata MAG | 1 |
| – surse sudura KEMPI Minarc MIG Evo 200 | 17 |
| – surse sudura ESAB | 16 |
| – masini de indoit | 3 |
| – motostivuitor | 1 |
| – masina de gaurit SR 303087 | 1 |
| – masina de canelat tevi Victaulic | 3 |
| – masina de polizat cu banda | 1 |
| – masina de debitat tevi Pilous 0647 | 1 |
| – masina de bercuit GS Hydro | 2 |
| – masina de prelucrat tip Freza | 1 |
| – strung SNA 800 | 1 |
| – cabina spalare CL S.005 are dimensiunile 7,0 x 2,5 x 2,0 m si are in componenta: - aparat de curatare prin spalare sub presiune KARCHER tip HDS 8/18 - 4C. - instalatie de tratare ape reziduale sau apelor dupa spalarea pieselor metalice Tip SDF - AC - 02 d-INOX. | 2 |
| – cabina uscare MNX CU 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 1, 2, 5, 6 are in componenta: - boxa de extractie noxe AZW 2-2 - aeroterma UHR 150 kw, 14.000 mc/h cu arzator ELCO VG 2-210 - dulap electric central de comanda si control | 4 |
| – cabina vopsire MNX CV 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 3,4 are in componenta: - Agregat TSV 18500 R, 18.500 mc/h, Thermo Air Olanda. Agregatul este compus din urmatoarele subansamble: - bloc ventilatie exhaustare - bloc ventilatie aer proaspat cu schimbator caldura UHR 250 si arzator VG2.210 - schimbator caldura cu rotor PUMO 160 - aeroterma model UHR - boxa extractie poluanti 3-3 - dulap electric central de comanda si control | 2 |
| – centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 este compusa din: - electroventilator radial 7.5 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii - sistem central de filtrare - SCS - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de punctare (aft) sudare a suportilor de tubulaturi, utilizand fitru din fibre de celuloza cu autocuratire - centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120, capacitatea de filtrare fiind de 12.000 mc/ora; Dimensiuni: 1.350,00 mm (L) x 2.340,00 mm (l) x 5.420,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm | 1 |
| – instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior in sezonul cald sau recirculare in sezonul rece, se compune din: - motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii - panou de comanda inteligent -SCP 22 - sistem central de filtrare - SCS - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras; Dimensiuni: 1,200,00 mm (L) x 1.200,00 mm (l) x 2.900,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400 mm; capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h. - brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 - cutie comanda SCS-CB-SCS comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului - modul de intrare SCS - INLET 0º - stabileste directia de intrare a aerului in SCS. - preseparator SCS – PSC - are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari. - tubulatura - SPIRO - Traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior pe timp de vara si recirculare in interior pe timp de iarna in hala cu valva manuala de reglare si accesorii - cos de evacuare (D = 500,00 mm; H= +10.000 mm) | 1 16 1 1 2 1 set 1 |
| – Aeroterme UHR 350 sunt destinate incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Acestea sunt dotate cu arzatoare VG 3.360D avand puterea de 360 kw - cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; Ht= + 6,73 m; H1= 1,995 m) | 4 4 |
| – Aeroterma TSV 65000 este destinata incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Aceasta este dotata cu un arzator VG 2.210 avand puterea de 210 kw - cos de evacuare (De =0,48 m; Di = 0,40 m; H= + 10,10 m; H1= 5,30 m) | 1 1 |
| – Decantor (capacitate: 30,00 mc) destinat stocarii apelor uzate tehnologice | 1 |
| Activitatea confectia tubulaturii de inox se desfasoara in hala tubulatura inox, avand o suprafata de 540,00 mp si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje p |
| – pod rulant 3,2 tf | 1 |
| – sursa de sudare KEMPPI-MASTER TIG MLS 2000 | 6 |
| – sursa de sudare orbitala ESAB ARISTO W O 1002 | 1 |
| – sursa de sudare ESAB TIG 3000i AC/DC | 3 |
| – masina de taiat si sanfrenat tevi | 1 |
| – sufe | - |
| – chei fixe | - |
| – containere tevi de 2,0 t/3,0 t/4,0 t | - |
| – instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior a fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare a tubulaturilor de inox ce se compune din: |  |
| - motoventilator FAN 200RI/LI de 22 kw, izosonorizat fonic, capsulat cu putere de cauciuc de preluare vibratii | 1 |
| - sistem central de filtrare – SCS, avand dimensiuni: 1.200,00 mm (L) x 1.200 mm (l) x 2.900 mm (H) si o capacitate filtrare: max. 9.000 mc/h si se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare. Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras. Evacuarea aerului se realizeaza printr-un cos de dispersie, cu diametru intrare/iesire: 400,00 mm | 1 |
| - brat extractie ultraflexibil – Ultraflex 4 | 4 |
| - cutie comanda CB - SCS - comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului | 1 |
| - modul de intrare SCS - INLET 0º - modul de intrare SCS - stabileste directia de intrare a aerului in SCS | 1 |
| - preseparator SCS- PSC -– are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari | 1 |
| - tubulatura- SPIRO - traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior | 1 |
| - cos de evacuare (D = 400,00 mm; H = 10.000,00 mm) | 1 |
| Sector sablare – vopsire – zincare, cladiri cu suprafata de 200,00 mp, prevazut cu: |
| – Cabina de sablare, cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m – filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13 – 5.500 mc/h – sistem recuperare, transport si curtire material abraziv 4A1-4000 – instalatie sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE – buncar alice | 1 |
| – Cabina vopsire – uscare, cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m – boxa extractie pulberi – vopsea AZW 32 – 16.000 mc/h; – aeroterma UHR 150 – 14.000 mc/h si putere termica 110 kw; – pompa vopsire Graco Mercur 48:1 – pistol de vopsit cu cana | 1 |
| Sector sablare-vopsire – confectie tubulatura otel 1 cladiri cu suprafata de 200,00 mp, prevazut cu: |
| – Cabina de sablare (8,00 x 4,00 x 3,00 m) este echipata cu: - Sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200; - Filtru de aer OP-1/200 - Filtru desprafuitor FOP - 2S; - Colector de praf OK 7000; – Cabina de vopsire - uscare (8,00 x 4,00 x 3,00 m) este echipata cu: - Ventilator System air P= 0,9 kw, 1355 rot/ min; - Boxa extractie pulberi vopsea - Pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1; - Pistol de vopsit cu cana = 1 buc. |
| Sector zincarea reperelor de tubulatura si lacatuserie, dotata cu: |
| Cladiri: - Sectiunea Zincare termica: 1.000,00 mp - Sectiunea Neutralizare: 200,00 mp |
| Sectia dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| Sectiunea Zincare termica are in dotare doua instalatii pentru zincare termica incalzite electric avand cuvele pentru zincare de L = 6,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, respectiv, L = 3,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, dotate cu cabine pentru protectia lucratorilor si captarea eficienta a emisiilor, si respectiv un filtru colector Donaldson DALAMATIC Tip DLMC - 5/4/15 pentru retinerea emisiilor rezultate in urma procesului de zincare termica. Filtrul colector este un filtru cu saci, scuturarea sacilor este secventiala, comandata de un controller electronic in functie de caderea de presiune pe saci. Filtrul este compus din 5 module verticale, fiecare cu 4 etaje, ceontine 200 elemente de filtrare (saci plic) cu o suprafata totala de filtrare de 300,00 mp. Corpul filtrului are masa de 4.845 kg, exclusiv filtrul si controlerul. Dimensiunile filtrului sunt: L = 5,12 x l = 2,285 x h = 3,065 m. |
| Linia de pregatire piese este constituita din: |
| – cuva pentru degresare chimica (5,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru decapare chimica (7,0 mc) | 2 |
| – cuva pentru racire repere zincate (5,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru fluxare (7,0 mc) | 1 |
| – cuva pentru spalare cu apa (4,0 mc) | 1 |
| – cuva dubla pentru spalare cu apa (10,0 mc) | 1 |
| – cuptor de uscare si preincalzire, temperatura max. in cuptor: 165ºC; productivitate: max. 2 t/h; 1 arzator (tip KB 48 GMP, Sant' Andrea Spa); combustibil utilizat: gaz natural; debit instalat de gaz natural: 50 Nmc/h; presiune gaz natural la intrare: 0,5 bar; debit ventilator: max. 30.000 mc/h | 1 |
| – grup termic (model MK 2.129 kw) | 1 |
| Sectiunea Neutralizare, instalatia tratare a apelor se compune din: |
| – rezervor de colectare ape acido – alcaline RCA 1 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de colectare ape acido – alcaline RCA 2 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor tampon pentru ape acido – alcaline – RAA (2,5 mc) | 1 |
| – rezervor de tratare ape acido – alcaline – RTA 1 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de tratare ape acido –- alcaline – RTA 2 (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de neutralizare – RN (8,0 mc) | 1 |
| – rezervor de corectie – RC (8,0 mc) | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RCA1 la RTA1 – P1 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RTA1 la RN – P2 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RCA2 la RTA2 – P3 | 1 |
| – pompa transvazare ape acido – alcaline de la RTA2 la RN – P4 | 1 |
| – pompe transvazare ape acido – alcaline de la RAA la RN – P5, P6 | 2 |
| – rezervor pentru solutie de hidroxid de sodiu – R NaOH 1 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de acid clorhidric – R HCl 1 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de hidroxid de sodiu – R NaOH 2 (0,4 mc) | 1 |
| – rezervor pentru solutie de acid clorhidric – R HCl 2 (0,4 mc ) | 1 |
| – rezervor pentru coagulant – RG ( 0,4 mc ) – nefunctional | 1 |
| – rezervor pentru preparare solutii – RP (0,6 mc) – nefunctional | 1 |
| – decantor-capacitate 24,00 mc, rezerva de depozitare de 10 ani | 1 |
| – bazine metalice pentru stocarea slamului, capacitate: 12 mc/buc. | 4 |
| – echipament pentru monitorizrea pH-ului solutiilor din rezervoarele de tratare si neutralizare | 3 |
| Dotari specifice depozitul de teava: |  |
| Suprafata depozit - Zona depozit laminate: 4.000,00 mp - Hala dezarmare: 1.000 mp |  |
| Zona depozit laminate este dotata cu: |  |
| – pod rulant 8 tf | 1 |
| –macara pivotanta 0,5 tf | 1 |
| Hala dezarmare este dotata cu: |  |
| – pod rulant 2 tf | 2 |
| Sectia Tubulatura Montaj |
| Sectia isi desfasoara activitatea in urmatoarele sectoare: 1. Sector montaj tubulatura otel, Hala Completare/Armare, inox si Cunifer 2. Navele in executie si are urmatoarele tipuri de utilaje: |
| - sistem optic de inspectie videoendoscop | 2 |
| - palane cu clichet 1/5 tone | 28 |
| - distribuitoare de aer si cuplare rapida | - |
| - distribuitoare acetilena si oxigen | - |
| - tablouri electrice cu prize de alimentare la 220/380v | - |
| - mas.de gaurit 4gco 25 | 1 |
| - masina de debitat mda 120 | 1 |
| - echipament sudura co2 | 50 |
| - echipament sudura master 2200 | 45 |
| - echip.sudura kemppi -minarc evo 150 | 10 |
| - ap.sud.kemppi minarc 150 | 42 |
| - echipament sudura kemppi minarcmig evo 200 | 5 |
| - sursa sud.master 2000 mls | 4 |
| - presa holmatro -10t | 1 |
| - masina de insurubat gds 18e | 2 |
| - masina de insurubat gds 24 | 1 |
| - pompa electrica testare presiune rp pro ii | 1 |
| - ciocan rotopercutor gds 30 | 1 |
| - pompa presiune electrica 115100 rems | 1 |
| - masina de insurubat | 2 |
| - masina de insurubat gds 30 | 1 |
| - cilindru hidraulic 15 to (pompa+adaptor+man.+furt | 2 |
| - pompa pneumatica versamatic al 1 | 1 |
| - masina de debitat cu panza | 1 |
| - masina de gaurit cu talpa magnetica | 1 |
| - masina de indoit teva + paravan | 1 |
| - instalatie spalare tevi | 1 |
| - instalatie uleiere | 1 |
| - polizor cu banda abraziva | 1 |
| - masina de gaurit cu talpa magn. kbm 50q -s. 201401 | 1 |
| - pompa el.ptr.testarepresiune rems e-push2-012113 | 8 |
| - aparat de electrofuziune msa multi 230v -s. 156e | 1 |
| - dispozitiv ptr. sudura prin mufare +accesorii bucs | 1 |
| - dispozitiv raschetat tevi ks 355 - s.g202a670200 | 1 |
| - ap.de curatat tevi cu jet de apa 201gs - s.161006 | 1 |
| - agregat de filtrare fcm 100 -sk5dk5 | 1 |
| - filtru cu autocuratare rf3-2-ept1-nm-n-5-1-2/ks100 | 1 |
| - masina indoit tubulatura amga mini 42 (cu 10 setur | 1 |
| - masina presare 5/15-28 cod 22931 cu accesorii | 1 |
| - presa hidraulica ys 15/100 | 1 |
| - masina presare 5/15-28 -22931 cu set bacuri 76-89- | 1 |
| - sistem profesional de pasivizare electrochimica in | 1 |
| - nivela laser lar 250 set cu trepied si stadie | 1 |
| - aparat de ascutit electrozi ultima - tig 514.00641 | 1 |
| - pompa submersibila inox asl150 | 2 |
| - pompa test presiune cod e01000 | 1 |
| - pompa electrica e-push 2 115500 | 1 |
| - masina electrofusion msa multi 230v | 1 |
| - masina de insurubat cu impulsuri gds 30 | 1 |
| - polizor pneumatic | 70 |
| - cuptor pentru uscat electrozi | 1 |
| Sectia Lacatuserie |
| Sectia este amplasata intre Hala Asamblat Corp si Sectia Prelucrari Mecanice si Tubulatura si isi desfasoara activitatea in hala (traveea 1 si 2) si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| – ghilotine de taiat table | 1 |
| – abkant indoit table | 11 |
| – masini de gaurit fixe G25 | 2 |
| – masina de gaurit fixa G 13 | 2 |
| – masina de gaurit electrica mobila | 30 |
| – masina de de roluit table | 2 |
| – masina de debitat cu disc abraziv | 1 |
| – polizoare fixe PD 500 | 1 |
| – polizoare manuale | 50 |
| – polizoare cu banda | 4 |
| – masina de taiat tevi | 1 |
| – presa hidraulica 100 t | 1 |
| – foarfeca combinata | 1 |
| – macarale de 12,5 tf | 3 |
| – macara de 50 tf | 1 |
| – masina de sudare in CO2 | 62 |
| – masina de sudat cu electrozi | 60 |
| – masina de sudat 220v | 24 |
| – masina de zeguit table | 2 |
| – instalatie de ventilatie si filtrare cu brate flexibile AER LIQUIDE (cu un cos evacuare | 1 |
| – unitate de filtrare generala tip AIR LIQUIDE EDS | 1 |
| – sistem de ventilatie hala montata pe acoperis cumpusa din 18 ventilatoare de extractie | 1 |
| – dozator sifon pardoseala RMS 2100 | 1 |
| – pod rulant 12,5 tf | 1 |
| – pod rulant 5 tf | 1 |
| – pod rulant 3,2 tf | 4 |
| – retea cu guri de alimentare utilitati (O2, acetilena, aer comprimat, gaz CO2) | 1 |
| – retea alimentare curent electric 22v, 380v si 24v | 1 |
| Sectia Mecanica |
| Sectia Mecanica isi desfasoara activitatea pe doua zone distincte cu suprafetele de: 2.600,00 mp si 3.200,00 mp, in total 5.800,00 mp. si dispune de urmatoarele tipuri de utilaje: |
| – unitate de filtrare TEKA Airtech P30 | 1 |
| – instalatie de captare si filtrare a gazelor de la procesul de sudura in mediu CO2 | 1 |
| – poduri rulante de 12tf | 3 |
| – poduri rulante de 50/12,5 tf | 1 |
| – poduri rulante de 32/8 tf | 1 |
| – Masini unelte diverse tipodimensiunie: |  |
| – strung paralel 1.000 x 8.000 | 1 |
| – strung paralel 1.000 x 11.000 | 1 |
| – strung frontal 4.300 | 1 |
| – masini de frezat portal FLP 1000 | 1 |
| – masini de alezat AFD 100 | 2 |
| – masina de rectificat universal 550 x 3.000 | 1 |
| – masina de gaurit radical GR 70 | 1 |
| – masina de gaurit radical GR 50 | 3 |
| – masini de alezat si frezat AF 85 S842 | 1 |
| – strung carusel 1516 | 1 |
| – masina de frezat FSS 400 | 4 |
| – strung paralel 1.000 x 5.000 | 1 |
| – strung SNB 400X1500 | 2 |
| – masini de frezat FUS 22 | 4 |
| – masina de frezat dantura m = 16 x 1.250 | 3 |
| – masina de rabotat roti conice | 1 |
| – masina de frezat dantura FD 320 | 1 |
| – strung SNA 400 x 1.500 | 3 |
| – masina de frezat pentru scule FUS 250 | 1 |
| – strung paralel SNA 560 x 2.000 | 3 |
| – masina de frezat universala FU 36 x 160 | 2 |
| – masina de rectificat plana RPO 200 | 1 |
| – masina de rectificat plana RPO 320 | 1 |
| – masina de rectificat cil. ext. RU 350 | 1 |
| – polizor dublu PD 300 | 4 |
| – masina de gaurit MGI 3 | 1 |
| – masina de mortezat 5020 | 2 |
| – masina de frezat univerala FU 32 | 1 |
| – masina de frezat FLP 2000 | 1 |
| – masina de rabotat cu masa mobila 1.000 x 4.000 | 1 |
| Sectia Sablare-Vopsitorie |
| Sectia Sablare-Vopsitorie are sediul in vecinatatea Filei de 15.000 TDW (Filei 5), si isi desfasoara activitatea pe 3 puncte de lucru: Complex Sablare-Vopsire: Obiectiv 402, formata din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV1 si doua hale de spalare/vopsire/uscare – HV1 si HV2: HV2 (L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HSV1 (L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m), HV1 (L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m) (langa Fila 5) Obiectiv 401, formata din hala de sablare/vopsire/uscare – HSV2 si o hala de spalare/vopsire/uscare – HV3: HSV2 (L = 38,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m), HV3 (L = 37,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m) (langa Transbordorul Mare); Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7 – momentan spatiile sunt in conservare; In aer liber – pe navele in lucru (compartimente, tancuri, etc.) in functie de programul de productie VARD TULCEA S.A. si de programul de sablare - vopsire |
| Complex Sablare-Vopsire |
| – Hale Sablare/Vopsire/Uscare – HSV1 – L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m |
| – Hale Spalare/Vopsire/Uscare – HV1 – L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m – HV2 – L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m |
| Obiectiv 402, dispune de urmatoarele utilaje: |
| – boxe de extractie noxe vopsire 5,0 x 5,0 m: | 12 |
| – agregate de extractie si introducere aer cu debitul de 65.000 mc/h | 12 |
| – dezumidificatoare MNX 15000AH-C-IE | 9 |
| – post incalzitoare IE 2 x 30 kW pentru dezumidificatoare MNX 15000 | 6 |
| – pre-racitoare 250 kW putere termica pentru racirea aerului de proces care intra in Dezumidificator | 6 |
| – chiller 1.467 kW pentru alimentarea cu apa rece a pre-racitoarelor (comun pentru halele de vopsire HV1, HV2 si pentru hala de sablare si vopsire HSV1) | 1 |
| – ventilator transportabil VTR 15000 pentru ventilatia interioara a sectiunilor de nava | 4 |
| – boxe labirint de extractie praf 1,0 x 5,0 m | 4 |
| – filtre extractoare de praf model MJC 739 | 4 |
| – sistem de transport si curatare material abraziv format din: | 1 |
| - benzi colectoare | 5 |
| - elevator | 1 |
| - sisteme de curatire abraziv | 2 |
| - siloz 180,0 t | 1 |
| - filtru extractor de praf MJC-R | 1 |
| – instalatii sablare tip 98-240CE pentru siloz | 8 |
| – set centralizat de filtre aer casca | 1 |
| – instalatii de vacuum tip SI-4000-7/21-75 | 6 |
| – pre-separatoare cu ciclon cu descarcare continua | 2 |
| – pre-separatoare cu ciclon cu descarcare discontinua | 4 |
| – dulap electric central de comanda si control | 1 |
| – compresoare aer ATLAS COPCO GA 250 | 2 |
| – ventilator extractie praf 30000 | 1 |
| Obiectiv 401, dispune de urmatoarele utilaje: |
| – boxe de extractie noxe vopsire 5,0 x 5,0 m | 6 |
| – agregate de extractie si introducere aer cu debitul de 65.000 mc/h | 6 |
| – dezumidificatoare MNX 15000AH-C-IE | 6 |
| – post incalzitoare IE 2 x 30 kW pentru dezumidificatoare MNX 15000 | 2 |
| – pre-racitoare 250 kW putere termica pentru racirea aerului de proces care intra in Dezumidificator | 2 |
| – chiller 1.467 kW pentru alimentarea cu apa rece a pre-racitoarelor (comun pentru halele de vopsire HV1, HV2 si pentru hala de sablare si vopsire HSV1) | 1 |
| – ventilator transportabil VTR 15000 pentru ventilatia interioara a sectiunilor de nava | 3 |
| – ventilatoare extractoare de praf model SMKT | 4 |
| – compresor aer ATLAS COPCO GA 250 | 1 |
| – compresor aer INGERSOLL N 250 | 1 |
| – ventilator extractie praf 30000 | 1 |
| – dulap electric central de comanda si control | 1 |
| – instalatii de vacuum | 6 |
| - tip SI-4000-7/21-75 | 2 |
| - tip DELTA 55 | 2 |
| - CDUST 90 | 2 |
| Alte dotari din cadrul Complexului Sablare-Vopsire |
| – pompa de spalare cu inalta presiune MAGMA 500-30ES | 2 |
| – pompa de spalat cu inalta presiune Mazzone | 3 |
| – aspirator pentru apa si praf NEDERMAN - AB 500 NE 52 | 11 |
| – pompa de Vopsit WIWA | 3 |
| – distilator vopsea tip D25AX, si DXY 25100030 | 2 |
| – pompa de Vopsit Grako | 5 |
| – detectoare de gaz | 5 |
| – motostivuitor | 1 |
| – bobcat | 1 |
| – turn Sablare – TS 4 x 9 MNX 75 x 90 | 1 |
| – pompa vaccum cu pre-separator continuu si discontinuu SI 4000 – 7/21 – 75 | 1 |
| Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7 – Statia Sablare – vopsire (in conservare) |
| Statia de sablare vopsire se afla amplasata in Hala F.U.C.M.: Zona D, Traveea 6 si 7. Este compusa din trei zone distincte: |
| Zona de sablare compusa din: |
| – camera de sablare (21,0 x 8,0 x 7,0 m), prevazuta cu: – vagoneti – pod rulant de 10 tf – dispozitive de ridicare omologate compusa din urmatoarele componente: | 1 2 1 |
| – instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-240/2/CE | 1 |
| – instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-150/2/CE | 1 |
| – sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv discontinuu 4A1 compus din: | 1 |
| snec colector de aprox. 4,5 m, elevator cu cupe, separator cu sita abraziva de 400, conectie etansa la instalatia de sablare | 1 |
| filtru extractie praf abraziv tip Pat-Jet 1/8 | 1 |
| panou electric de comanda si control | 1 |
| echipament furnizare aer comprimat | 1 |
| – instalatie electrica iluminat | 1 |
| Camera de pasivizare, operationala din trimestrul IV 2009, prevazuta cu: |
| – instalatie de vopsit: pistol cu cana de 1 l racordat la un furtun (alimentare aer comprimat) | 1 |
| – mixer cu actionare pneumatica | 1 |
| Camera nr. 2 – utilizata ca Depozit de deseuri de vopsea |
| Firme subcontractante, dotari: |
| – Colector praf | 2 |
| – Ventilator | 11 |
| – Dezumidificator | 9 |
| – Vacuum | 6 |
| – Con incarcare | 3 |
| – Amoliera | 3 |
| – Separator praf | 3 |
| – Climet | 14 |
| – Aeroterma | 25 |
| – Butelie tampon | 3 |
| – Buncar grit | 3 |
| – Pompa vopsit Graco | 6 |
| – Pompa vopsit Inerta | 1 |
| – Polizor electric | 8 |
| – Pompa spalat cu piston Dynajet | 1 |
| – Compresor Atlas Copco | 2 |
| – Electrocompresor Kaiser | 3 |
| – Compresor de aer cu curub cu uscator | 1 |
| – Statie sablare autoincarcare 4 posturi | 2 |
| – buncar grit | 1 |
| – Ecologic desprafuitor | 1 |
| –Ventilatoare | 0 |
| – Vacuum | 1 |
| – Dezumidificator | 2 |
| - Climeti | 2 |
| - Aeroterma | 3 |
| - Ventilator | 2 |
| - Pompa vopsit | 2 |
| - Polizor electric | 20 |
| - Dezumidificatoare | 8 |
| - Aspiratoare electrice | 5 |
| - Aspiratoare pneumatice | 2 |
| - Colector praf | 4 |
| - Compresor | 3 |
| - Pompa vopsit | 8 |
| - Ventilator | 38 |
| Sectia Utilitati&Schele |
| Suprafata cladirii depozit schele si reparatii schele: reparatii schele modulare: 20,00 m x 7,00 m; atelier reparatii elemente de schela: 5,00 x 6,00 m + 11,00 x5,00 m; microateliere reparatii minore ventilatoare,distribuitoare: 2,70 m x 24,00 m - zona HMN – fila 8; magazie materiale si echipamente: 15, 60 x18,00 m - zona depozite table si profile laminate |
| Utilitati: |
| – tablouri electrice | 1120 |
| – generator 10 kv | 1 |
| – ventilatoare portabile | 182 |
| – centrale de ventilatie | 48 |
| – aeroterme mobile pe combustibil lichid | 22 |
| – aeroterme electrice | 34 |
| – dezumidificatoare | 10 |
| – aspiratoare pneumatice | 33 |
| – aeroterme pe gaz IH/AR 300 | 2 |
| – aeroterme pe gaz IH/AR 500 | 6 |
| – distribuitoare mobile pentru aer cu 8 guri de prelevare | 135 |
| – distribuitoare mobile pentru aer cu 4 guri de prelevare | 101 |
| – distribuitoare mobile pentru oxigen acetilena | 230 |
| – distribuitoare mobile pentru CO2 | 223 |
| – Schele Kwikstage | 1940 tone |
| – Schela Layher | 237 tone |
| – Schele modulare | 520 tone |
| – Platforma electrica bicoloana | 2 |
| – Surse de sudura tip: MINARC 150 MASTER 2200 MASTER 3500 | 5 14 1 |
| – Polizoare unghiulare –GWS BOSCH | 5 |
| – Masina gaurit cu percutie GSB BOSCH | 1 |
| – Macara Portal MPT 5*20+2*8 | 1 |
| – Masina de gaurit si insurubat – GSR BOSCH | 1 |
| – Masina de insurubat cu impulsuri GSD - 24 BOSCH | 1 |
| – Fierastrau sabie GSA-BOSCH | 1 |
| – Fierastrau electric –coada de vulpe – GFZ – BOSCH | 1 |
| – Polizor LSS 53 | 4 |
| – Carucior manual tip platforma 1000 Kg | 1 |
| – Electropalan SUM 210-40 MFT | 2 |
| Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice |
| Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice are urmatoarele zone de lucru: |
| – atelier electric si electronic deschiderea a VI a zona C – Hala F.U.C.M. |  |
| – atelier electric H.C.A. |  |
| – atelier electronisti in H.C.C. | - |
| – atelier mecanic si lacatuserie in zona fostei statii de compresoare | - |
| – puncte de lucru in H.C.C., H.C.A. | - |
| – depozit produse petroliere |  |
| – statii de conexiuni (S.C.1, S.C.2, S.C.3, S.C.4, S.C.5) | 5 |
| – posturi de transformare, dotate cu condesatori de tip uscati, electronici, tip | 21 |
| - QRV 400 kvar/5TR | 4 |
| QA2 700 kvar/8TR | 3 |
| - QRV 300 kvar/6TR | 3 |
| - QN 800 kvar/12TR | 1 |
| - QRV 350 kvar/6TR | 2 |
| - QA2 870 kvar/12TR | 2 |
| - QRS 550 kvar/12TR | 4 |
| - QA2 725 kvar/12TR | 1 |
| - QAR2 725 kvar/12TR | 1 |
| - QRS 500 kvar/12TR | 1 |
| - QRS 400 kvar/6TR | 5 |
| - QRV 400 kvar/6TR | 1 |
| - ICF 720 kvar/12TR | 3 |
| - ICF 900 kvar/12TR | 3 |
| – statii de furnizare a gazelor tehnologice Total oxigen = 68.109 Nmc Total dioxid de carbon = 91.208 kg Total acetilena = 8.208 kg Total argon = 31.215 litri | 4 |
| Punctul de distributie nr. 1, Hala Montaj Nave Capacitate recipient: - Oxigen = 15.596 Nmc = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Dioxid de carbon = 22.830 Kg = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728 kg - Argon = 21.770 litri = 21 mc; D = 2,5m; H = 9,43 m - recipient neutilizat, se afla in conservare |
| Punctul de distributie nr. 2, Hala Constructii Corp Capacitate recipient: - Oxigen = 16.515 Nmc = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,43 m - Dioxid de carbon = 11.184 Kg = 10 mc; D = 2,2m; H = 7,53 m - Dioxid de carbon = 11.184 Kg = 10 mc; D = 2,2m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728 kg - Argon = 9.445 litri = 10 mc; D = 2,45 m; H = 5,13 m |
| Punctul de distributie nr. 3, Fila III Capacitate recipient - Dioxid de carbon = 22.516 Kg = 21 mc; D = 2,50 m; H = 9,53 m - Acetilena = 2 linii x 8 baterii x 108 kg/baterie = 1.728kg |
| Punctul de distributie nr. 4, F.U.C.M. Capacitate recipient: - Oxigen = 20.525 Nmc = 26 mc; D = 2,50 m; H = 11,76 m - Dioxid de carbon = 11.184 Kg = 10 mc; D = 2,20 m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 7 baterii x 108 kg/baterie = 1.512 kg - Argon = 21.770 litri = 21 mc; D = 2,5m; H = 9,43 m |
| Punctul de distributie nr. 5, HSV Capacitate recipient: - Oxigen = 15.877 Nmc = 26 mc; D = 2,50 m; H = 11,76 m - Dioxid de carbon = 12.310 Kg = 10 mc; D = 2,20 m; H = 7,53 m - Acetilena = 2 linii x 7 baterii x 108 kg/baterie = 1.512 kg Total cantitate maxim depozitata in stare lichida: - Oxigen = 68.109 Nmc - Dioxid de carbon = 91.208 Kg - Acetilena = 8.208 Kg - Argon = 31.215 litri |
| Centrala termica H.M.N. – CT1, capacitate de 345 kw, 3 cazane FONDITAL cu puterea nominala 115 kw fiecare - cos de evacuare (A28, A29, A29.1) | 1 3 |
| Centrala termica H.C.C. – CT2, capacitate de 2.610 kw, 3 cazane tip ELPREX, cu puterea nominala de 870 kw fiecare - cos de evacuare (A27) | 1 1 |
| Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – CT3, capacitate de 404,4 Kw, 2 cazane tip HEAT MASTER 201, cu puterea nominala de 202,2 kw fiecare - cos de evacuare (A30.1, A30) | 1 2 |
| Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat – CT4, capacitate: 291 Kw, cazane tip UNICAL - cos de evacuare (A103) | 1 1 |
| Centrala termica F.U.C.M. – CT5, capacitate: 2.094 Kw, 3 cazane tip PRK 700, cu puterea nominala de 698 Kw fiecare - cos de evacuare (A104, A104.1, A104.2) | 1 3 |
| Centrala termica Spatiu Cazare Campus1 – CT6, capacitate: 838 Kw, 2 cazane tip PRK 520, cu puterea nominala de 400 Kw fiecare - cos de evacuare (A105) | 1 1 |
| Centrala termica Spatiu Cazare Campus2 – CT7, capacitate: 420 Kw cazane tip UNICAL - cos de evacuare (A106) | 1 1 |
| Centrala termica Hala de Vopsire 1 CT8– Ob. 402 capacitate de 270 kw, 70 Kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70 - cosuri de evacuare (A111…114) | 1 4 |
| Centrala termica H.U.A – CT 9, capacitate 280 kw cazane tip UNICAL tip Alkon 70 - cosuri de evacuare (A125...128) | 1 4 |
| Centrala termica Hala de Vopsire 2 CT10– Ob. 402 capacitate de 350 kw - cosuri de evacuare (A129…132, A132.1) | 1 5 |
| Centrala termica Anexa Mecano CT11– capacitate de 170 kw, 2 cazane tip TAHITI KR85 cu puterea nominala 85 kW fiecare - cosuri de evacuare (A137, A138) | 1 2 |
| Centrala termica Birouri Montaj CT12– capacitate de 32 kw, un cazan tip ITACA KRB32 - cos de evacuare (A140) | 1 1 |
| Centrala termica Spatiu Cazare Campus3 CT13– capacitate de 465 kw, un cazan tip THERMOSTAHL - cos de evacuare (A141) | 1 1 |
| Centrala termica Zincare CT14– capacitate de 170 kw, 2 cazane tip FONDITAL ITACA cu puterea nominala 85 kW fiecare - cosuri de evacuare (A2.2, A2.3) | 1 2 |
| – masini de prelucrat prin aschiere (strunguri, freze, masini de danturat si rabotat, masini de rectificat, polizoare) |  |
| – pod rulant de 5 tf | 1 |
| – pod rulant de 3,2 tf | 1 |
| – compresoare pneumatice | 14 |
| – echipamente de sudura portabile si fixe | - |
| – scule si dispozitive specifice activitatii de intretinere si reparatie | - |
| – cuptor de tratamente termice pentru piese de schimb executate prin prelucrari prin aschiere, tip CE 10 – 7 x 5 x 3.5 | 1 |
| – turn de racire de la fosta statie de compresoare - nefunctional |
| Sectia Transport&Syncrolift |
| Isi desfasoara activitatea in trei locatii: – Depozite, platforma VARD TULCEA - partea de infrastructura a depozitelor (mijloace de manipulare, hale, platforme betonate); – Parc auto, platforma VARD TULCEA; in interiorul parcului auto este un garaj cu suprafata de 384,00 mp, avand in componenta garajului: birouri 32,00 mp, vestiar 32,00 mp si grup sanitar 8,00 mp. – Atelier reparatii intretinere cu suprafata de 553,00 mp, compus din hala propriu-zisa 330,00 mp la o inaltime de 5,00 m si anexele: magazie motoare: 42,00 mp, magazie piese: 30,00 mp, atelier sudura: 30,00 mp, atelier mecanic: 30,00 mp, vestiar: 28,00 mp, grup sanitar: 9 mp, sala de mese: 15,00 mp, atelier electric incarcare acumulatori: 19,5 mp, birou: 19,5 mp, la o inaltime de 3,00 m si platforma Vard Tulcea, suprafata 354,00 mp. Serviciul Transporturi dispune de urmatoarele utilaje folosite pentru manipulare si transport intern si autoturisme folosite pentru transport persoane: |
| – Camion R10-215 | 5 |
| – Camion R19-256 | 2 |
| – Automacara 35,0 t Terex RC35 | 1 |
| – Autovehicul special pompieri | 2 |
| – Incarcator frontal | 2 |
| – Miniincarcator frontal | 2 |
| – Platforma autoridicatoare | 2 |
| – Stivuitoare diesel | 11 |
| – Stivuitoare electrice | 5 |
| – Tractor Belarus | 2 |
| – Tractor U445 | 12 |
| – Tractor U650 | 7 |
| – Transportor hidraulic | 6 |
| – Transpaleta electrica | 3 |
| – Volkswagen Passat TL 10 VRD | 1 |
| – Iveco, 35S11Daily TL 11 VRD | 1 |
| – Dacia Logan TL 14 VRD | 1 |
| – Dacia Logan TL 15 VRD | 1 |
| – Dacia Logan TL 16 VRD | 1 |
| – Dacia Logan TL 23 VRD | 1 |
| – Volkswagen Touareg TL 18 VRD | 1 |
| – Skoda Superb 820 TL 06 VRD | 1 |
| – Skoda Superb 689 TL 04 VRD | 1 |
| – Skoda Superb TL 09 VRD | 1 |
| – Volkswagen Caddy TL 25 VRD | 1 |
| – Volkswagen Caddy TL 26 VRD | 1 |
| Atelierul reparatii intretinere are urmatoarele dotari: |
| – masina de gaurit | 2 |
| – polizor | 1 |
| – rampa pentru autovehicule | 1 |
| – rampa cu pompa de spalat auto | 1 |
| Garajul din parcul auto este dotat cu: |
| – compresor aer pentru umflare roti | 1 |
| – redresor 12V/24V pentru incarcarea acumulatorilor auto | 1 |
| – syncrolift | 1 |
| – nave: Impingator CASIMCEA - 2 x 300 CP Remorcher TOPOLNITA - 150 CP S.R. PODARUL - 65 CP Bac 100 t – nepropulsat Barca de agrement RO PRO cu motor de 6 CP | 4 |
| – cala de transfer | 1 |
| – dispozitive de transfer a navelor, 3 cu actionare cu motor termic si unul cu actionare cu motor electric | 4 |
| – Cuva pentru montaj si probe la propulsoare retractabile, situata pe Cala de transfer, in vecinatatea podului de legatura cu Syncroliftul si are urmatoarele dimensiuni: L = 6.300,00 mm; B = 7.500,00 mm si adancimea de la nivelul sinei pe cala de transfer H = 4.700,00 mm. | 1 |
| – carucioare tacada chila si gurna | 710 |
| – electropompe submersibile: – pentru debalastari nave, – pentru dragaj | 6 4 2 |
| – magazii materiale activitati doc, 110,00 mp | - |
| – baraj pentru delimitare extindere poluare - 12 buc. x 25 ml = 300 ml | 12 |
| – baraj absorbant - 50 buc. x 3ml = 150 ml | 1 |
| Serv.Magazii |
| Are urmatoarele zone de lucru: |
| – Depozit tabla otel- platforma betonata si magazie table neferoase: S = 6.750,00 mp, prevazuta cu cadre lemn si rastele cu rafturi metalice, dotata cu macarale capra | 1 |
| – Depozit table, profile, teava si fittinguri neferoase: S = 1000,00 mp, prevazuta cu rastele si rafturi metalice, dotata cu pod rulant + motostivuitor | 1 1 + 1 |
| – Depozit profile - platforma betonata: S = 3.000,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu macarale capra | 1 1 |
| – Depozit gaze - depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: S = 311,00 mp, prevazuta cu suporturi si cadre metalice, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Depozit gaze - depozit gaze tehnologice pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice: S = 93,00 mp, prevazuta cu suporturi si cadre metalice | 1 |
| – Depozit vopsea - magazie vopsea si diluanti: S = 477,00 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Depozit vopsea pasivant - magazie vopsea pe baza de apa: S = 179,00 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Depozit combustibil lichid si lubrifianti pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice, deseuri periculoase: S = 1.113,00 mp, prevazuta cu: recipienti metalice (rezervoare) si plastice cu motostivuitor | 1 1 |
| – Spatiu depozitare materiale: S = 69,00 mp | 1 |
| – Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrefianti pe platforma betonata, S = 163,00 mp, prevazuta cu recipiente metalice si platice si cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia containerizata - magazie centrala de scule, materiale si consumabile: S = 1.944 mp, prevazuta cu: rastele cu rafturi metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Magazia echipamente navale - magazie echipamente, materiale si furnitura client: S = 2.160,00 m, prevazuta cu: rastele cu rafturi metalice, dotata cu pod rulant + motostivuitor | 1 1 + 1 |
| – Corturi pentru depozitare material abrasive (grit) si vata minerala: S = 600,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia pentru echipamente navale,S = 600,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: S = 270,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia echipamente, materiale si furnitura client - platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice - zona Hala F.U.C.M.: S = 900,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu pod rulant de 32 to | 1 1 |
| – Magazia substante periculoase - magazie substante si amestecuri chimice periculoase: S = 88,00 mp, prevazuta cu recipienti metalici si plastic, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Pod bascula ACFN 400 – 60.000,00 Kg - platforma betonata, S = 90,00 mp | 1 |
| – Magazie pentru vata minerala - cort F.U.C.M.: S = 300,00 mp, prevazuta cu suporturi lemn pe platforma betonata, dotata cu motostivuitor | 1 1 |
| – Platforma exterioara: S = 650,00 mp, prevazuta cu suporti de lemn, dotata cu motostivuitor | 1 + 1 |
| – Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, suprafata de 600 mp, prevazut cu motostivuitor | 1 1 |
| – Spatiu de depozitare temporara a deseurilor provenite din ambalajele de lemn, in zona dezarmare, suprafata de 288,00 mp, prevazut cu motostivuitor | 1 1 |
| – Magazia DEEE-uri in suprafata de 12 mp. | 1 |
| – Magazie echipamente, materiale si furnitura client in suprafata de 1.764,00 mp | 1 |
| Grupa gestiune magazii – magazii arondate sectiilor |
| – Scularia 1 - magazie scule, materiale si consumabile incinta hala debitare si asamblat: S = 400,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu motostivuitor + transpaleta | 1 1 + 1 |
| – Scularia 2 - magazie scule, materiale si consumabile - Magazia Containerizata: S = 216,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 3 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala montaj nave: S = 45,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 4 - magazie scule, materiale si consumabile -incinta cladire S.P.S.U./S.I.R.M.E.: S = 130,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| – Scularia 5 - magazie rechizite, materiale si consumabile Serv. Administrativ, in suprafata de 38 mp, prevazuta cu rastele cu rafturi metalice | 1 |
| – Scularia 6 - magazie scule, materiale si consumabile - incinta hala prefabricare: S = 180,00 mp, prevazuta cu rastele metalice, dotata cu transpaleta | 1 1 |
| Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta |
| Serviciul privat pentru situatii de urgenta functioneaza in cadrul cladirii Statie compresoare si remiza, ocupand o suprafata de 140,84 mp si fiind dotat cu mijloace tehnice de interventie dupa cum urmeaza: |
| – autospeciala AB 22380 DFA TL – 21 AKR echipata cu pompa centrifugala de inalta presiune tip EFPH 230 A ce realizeaza: - Capacitate 5000 litri - Qmax = 3.100 l/min la P max = 8 bar de la H geodetica = 3 m - Qmax = 400 l/min la P max = 40 bar | 1 |
| – autospeciala MAN echipata cu pompa centrifugala de inalta presiune - capacitate 1800 litri | 1 |
| – motopompa Honda MF SCR – 100 HXS ce realizeaza: - Qmax = 1.800 l/min( 60 mc/h) la Hmax = 28 m | 1 |
| – motofierastrau MS 390 | 1 |
| – motocoasa tip FS 310 | 2 |
| – Sistem de coborare - ridicare tip trepied cu dispozitiv de ridicare – troliu, amplasat pe autospeciala | 1 |
| – Targa speciala de salvare tip cos, amplasat pe autospeciala | 1 |
| – Targa de salvare tip lopata, amplasat pe autospeciala | 2 |
| – Aparate izolante cu aer comprimat tip ARIAC PLUS 2C, ARIAC D, DRAGER amplasate pe autospeciala / VW Caddy | 5 / 2 = 7 |
| - Camera video cu termo-viziune DRAGER UCF 9000 | 1 |
| Serviciul Laboratoare isi desfasoara activitatea in cladirea F.U.C.M., suprafata totala ocupata este de 330,00 mp , astfel: etajul 1, Laboratoarele de metrologie si Laboratorul chimic, cu suprafata de 266,00 mp si parter Laboratorul Incercari mecanice cu suprafata de 64,00 mp. |
| Format din: - Laborator Chimic; - Laborator Metrologie - Laborator Incercari Mecanice |
| Laboratorul Chimic dispune de urmatoarele echipamente: |
| – balanta analitica | 1 |
| – balanta tehnica | 1 |
| – sistem CBO5 | 1 |
| – incubator CBO5 | 1 |
| – conductometru WTW si celula de conductivitate | 2 |
| – spectrofotometru UV-VIS; d = 0,0001 nm tip CINTRA 5 | 1 |
| – spectrofotometru UV-VIS; d = 0,0001 nm tip SPECORD 200 Plus | 1 |
| – pH-metru portabil; 0 ÷ 14 pH; cu electrod HA 405 DXK-S8/120 | 1 |
| – distilator | 1 |
| – etuva electrica | 2 |
| – aparat electroliza 2 posturi | 1 |
| – termohigrobarometru (-10 ÷ 50)°C; (0 ÷ 100)%RH; (710 ÷ 800) mmHg | 1 |
| Laboratorul de Metrologie dispune de urmatoarele echipamente: |
| – manometru etalon de lucru cu element elastic pentru oxigen | 4 |
| – manometru etalon sec. ordin IV cu element elastic | 6 |
| – manometru etalon de lucru cu element elastic | 4 |
| – trusa cale plan paralele | 3 |
| – accesorii pt.cale plan paralele | 3 |
| – cale unghiulare | 50 |
| – rigla de pentru controlul rectilinitatii si planiitatii | 2 |
| – sticle plan paralele | 8 |
| – sticla plana | 1 |
| – microscop de atelier | 1 |
| – micrometru digital de exterior | 1 |
| – lere de grosime | 1 |
| – dinamometru | 1 |
| – balanta semiautomata | 1 |
| – upport comparator | 1 |
| – calibrator digital | 1 |
| – milivoltmetru analogic | 1 |
| – termohigrobarometru | 2 |
| – megohmmetru | 1 |
| – cronometru mecanic | 1 |
| -multimetru digital Fluke 87 V | 1 |
| – indicator analogic de umiditate si temperatura | 1 |
| Laboratorul Incercari Mecanice dispune de urmatoarele echipamente: |
| – masina pentru incercare statica metale; clasa 1 | 1 |
| – ciocan pendul tip Charpy | 1 |
| – aparat de duritate Vickers | 1 |
| – aparat de duritate Brinell | 1 |
| -microscop HUD CNC 3020 | 1 |
| -aparat duritati Vickerss -Brinell | 1 |
| -masina de slefuit LAbopol 30 | 1 |
| – termometru din sticla cu lichid | 2 |
| Serviciul Control Nedistructiv |
| Isi desfasoara activitate in zona F.U.P.S., in Unitatea Nucleara cu o suprafata de 280,00 mp si Unitatea Speciala cu o suprafata de 90,00 mp, dispune de urmatoarele echipamente |
| Pentru metoda radiatii penetrante: |
| – instalatii de gamagrafie GDP-U2 | 2 |
| – instalatii de gamagrafie OSERIX ExertusDual 60 | 1 |
| – generator de radiatii SITE X CP200D | 2 |
| – echipament pentru radiografiere computerizata HD-CR 35 NDT Durr NDT | 1 |
| – instalatie pentru developare automata a filmelor radiografice Colenta INDX 900E | 1 |
| – instalatie pentru developare automata a filmelor radiografice Agfa Structurix NDT M eco | 1 |
| – negatoscop Cofar C82 | 1 |
| – negatoscop Kowolux X4Eco | 1 |
| – radiametre Eberline FH 40 F2 | 2 |
| – dozimetre digitale DMS 2000S | 5 |
| – monitor de radiatii tip SNR | 1 |
| Pentru metoda ultrasunete: |
| – defectoscoape USM 25S | 2 |
| – defectoscop USM 35XS | 1 |
| – defectoscop USM Go+ | 1 |
| – defectoscop USM 36 | 2 |
| – aparate pentru masuratori grosimi DM 4DL | 2 |
| Pentru metoda pulberi metalice: |
| – juguri metalice WC – 6K | 1 |

Unitati structurale pe amplasament

| Nr. crt. | Instalatii/Amplasamente FUNCTIONALE |
| --- | --- |
|  | Corp | Cladire, suprafata la sol |
|  | 1.1 | Vestiar P + E; S = 1.868,00 mp |
|  | 1.2 | Depozit central si instalatii de pregatire laminate; S = 14.745,00 mp |
|  | 1.2.a | Depozit instalatii ventilatie; S = 296,00 mp |
|  | 1.2.b | Casa valt; S = 184,00 mp |
|  | 1.2.c | Hala alicare pasivizare (statie sablare – vopsire – (pasivizare)); S = 670,00 mp |
|  | 1.3 | Hala constructii corp; S = 19.319,00 mp |
|  | 1.3.a | Magazie sabloane; S = 528,00 mp |
|  | 1.3.b | Parc auto; S = 2.128,00 mp |
|  | 13.c | Atelier reparatii intretinere – pac auto; S = 549,70 mp |
|  | 1.4 a+b | Platforma depozitare, vopsire bloc – sectii nave si subansamble; S = 22.010,00 mp |
|  | 1.6 | Hala montaj nave; S = 13.251,00 mp |
|  | 1.7 | Cala reparatii; S =19928,00 mp |
|  | 1.7.a | Cala transfer nave; S = 25.507,00 |
|  | 1.7.c | Grup sanitar cala reparatii nave; S= 43,91 mp |
|  | 1.8 | Sincrolift; S = 12.957,00 mp |
|  | 1.9 | Cabina comanda sincrolift; S = 126,00 mp |
|  | 2.1 | Hala completare armare si decantor pentru acoperiri metalice; S =25.484,00 m |
|  | 2.2 | Hala dezarmare si atelier probe predari; S = 4.069,00 mp |
|  | 2.5 | Bazin armare; S = 149.277,00 mp |
|  | 2.5.a+107 | Cheu armare interior + bazin armare (L = 475 ml); S = 8.700,00 mp |
|  | 2.6 | Cheu probe predare la Dunare (L = 143 ml); S = 3.017,00 mp |
|  | 3.3+3.3.a | Magazie vopsele; S = 477,00 mp |
|  | 3.5 | Gospodarie combustibil lichid, lubrefianti; S = 1.113,00 mp |
|  | 3.5.a | Incinta depozitare materiale; S = 69,00 mp |
|  | 4.1 | Grup tehnico- social si deserviri energetice la hala montaj nave; S = 1.268,00 mp |
|  | 4.2 | Anexa tehnico – sociala – H.C.C.; S= 794,00 mp |
|  | 4.2.a | Decantor static neutralizare; S = 60,00 mp |
|  | 4.3 | Anexa tehnico-sociala– H.C.C.; S = 959 mp |
|  | 4.4 | Anexe tehnice, grup social sanitar si deserviri energetice la Hala completare armare si decantor pentru acoperiri metalice (corp 2.1); S = 1.375,00 mp |
|  | 4.7 | Grup social sanitar si deserviri energetice la hala dezarmare S = 410,00 mp, |
|  | 4.8 | Cantina (spatiu inchiriat si exploatat de firma care desfasoara activitatea); S= 1.266,00 mp |
|  | 5.1 | Anexa tehnica depozite; S = 65,00 mp |
|  | 5.2 | Depozit substante chimice; S = 157,00 mp |
|  | 5.2.a | Depozit vopsea de apa; S = 179,00 mp |
|  | 5.2.b | Anexa tehnico – electrica; S = 120,00 mp |
|  | 5.2.c | Depozit propan; S = 93,00 mp |
|  | 5.3 | Atelier mecanic si remiza PSI; S = 1075,00 mp |
|  | 5.3.a | Statie pompare apa racire; S = 53,00 mp |
|  | 5.3.b | Turnuri de racire; S = 82,00 mp |
|  | 5.4.a | Depozit materiale; S = 55,00 mp |
|  | 5.5 | Statie pompare ape menajere; S = 38,00 mp |
|  | 5.6 | Statie de pompare si statie epurare ape uzate menejere; S = 350,00 mp |
|  | 5.7 | Statie 110/6 kv - proprietar ENEL Tl; S = 38,00 mp |
|  | 5.8 | Post transformare; S = 38,00 mp |
|  | 5.11 | Cicloane talaj; S = 36,00 mp |
|  | 6.1 | Statia 1 - rezerv. O2, H2C2, CO2; S = 390,00 mp |
|  | 6.2 | Statia 2 - rezerv. O2, H2C2, CO2; S = 173,00 mp |
|  | 6.2.a | Depozit baterii H2C2; S = 311,00 mp |
|  | 6.3 | Statia 3 - rezerv. H2C2; S = 56,00 mp |
|  | 6.4 | Statia 4 - rezerv. O2, C2H2, CO2; S = 158,00 mp |
|  | 6.5 | Cabina poarta– 1; S = 19,00 mp |
|  | 6.5.a | Parcaj auto; S = 4.740,00 mp |
|  | 6.7 | Poarta auto-2; S = 13,00 mp |
|  | 100 | Hala F.U.C.M.: constructii metalice, sablare – pasivizare profile; S = 63.798,00 mp |
|  | 100.a + b | Anexa tehnica corp A + B; S = 3.039,00 mp |
|  | 100.c1 | Cabina control nedistructiv; S = 992,00 mp |
|  | 100.c2 | Cabine alicare; S = 178,00 mp |
|  | 100.c3 | Depozit vopsele; S = 52,00 mp |
|  | 100.c4 | Cabina grunduire; S = 168,00 mp |
|  | 100.c5 | Depozit deseuri vopsele; S = 168,00 mp |
|  | 100.c6 | Magazie echipamente; S = 270,00 mp |
|  | 100.c8 | Asamblat 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. |
|  | 100.c9 | Prefabricare – parte integranta din Hala F.U.C.M. |
|  | 100.c10 | Debitare 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. |
|  | 100.c11 | Tubulatura 2 – parte integranta din Hala F.U.C.M. |
|  | 100.c12 | Decantor static: S =16,00 mp |
|  | 100.c13 | Atelier Confectie tubulatura PE =320 mp |
|  | 100.c14 | Atelier Confectie tubulatura fibra de sticla = 350 mp |
|  | 100.c21 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 100.c22 | Spatiu depozitare-platforma exterioara pietruita |
|  | 100.c23 | Magazie echipamente navale |
|  | 101 | Depozit laminate grele; S = 17.500,00 mp |
|  | 102 | Depozit piese finite S = 6.380,00 mp |
|  | 103 | Depozit schele; S = 4.450,00 mp |
|  | 105 | Magazie produse finite, S = 1.017,00 mp |
|  | 106 | Hala unitati auxiliare; S = 9.245,00 mp |
|  | 109 | Gospodaria de apa recirculata cu tratament termic; S = 146,00 mp |
|  | 110 | Containere modulare – Complex locuibil; S = 1.050,00 mp |
|  | 200 | Cala montaj nave mici; S = 6.880,00 mp |
|  | 201 | Cala constructii nave de 15.000 TDW; S = 12.134,00 mp |
|  | 201.a | Grup sanitar - Cala 15000 TDW; S = 81,00 mp |
|  | 202 | Cheu probe predare la Dunare (L = 103,5 ml); S = 2.184,00 mp |
|  | 203 | Cheu armare interior (L = 123 ml); S = 2.500,00 mp |
|  | 300 | Magazie instalatii; S = 246,00 mp |
|  | 301 | Post trafo; S = 57,00 mp |
|  | 302 | Aeroterme - 6 buc. - HMN; S = 21,00 mp |
|  | 303 | Statia nr.5 – gaze tehnice; S = 116 mp |
|  | 304 | SC1 - TR.1; TR.2; TR.3;TR.4; S = 67,50 mp |
|  | 305 | SC2 - TR.1; S = 54,00 mp |
|  | 306 | SC3 - TR.1; TR.2; S = 136,00 mp |
|  | 307 | SC4 - TR.1; TR.2; S = 159,00 mp |
|  | 308 | TR.1; TR.2 (SC1); S = 64,00 mp |
|  | 309 | TR.1; TR2 (SC1); S = 88,00 mp |
|  | 310 | TR.1 (SC3); S = 39,00 mp |
|  | 311 | TR.1; TR.2 (SC1); S = 36,00 mp |
|  | 312 | TR.1 (SC1); TR.2( SC2); S= 36,00 mp |
|  | 313 | Depozit intermediar de vopsea; S = 48,00 mp |
|  | CT1 | Centrala Termica - H.M.N; S = 26,00 mp |
|  | CT2 | Centrala Termica - H.C.C; S = 157,00 mp |
|  | CT3 | Centrala Termica – H.C.A.; S = 16,00 mp |
|  | CT4 | Central Termica – Tubulatura Confectii (2); S = 42,00 mp |
|  | CT5 | Centrala Termica – Anexa tehnica F.U.C.M.; S = 81,84 mp |
|  | CT6 | Centrala Termica – Complex locuinte containere (langa Statia de 110 KV); S = 31,40 mp |
|  | CT7 | Centrala Termica – Spatiu cazare 144 locuri ; S = 18,00 mp |
|  | CT8 | Centrala Termica – Complex sablare vopsire Ob.402; S = 29,00 mp |
|  | CT9 | Centrala Termica – H.U.A - vestiare (fost at. Transporturi); S = 13,00 mp |
|  | CT10 | Centrala Termica – VH2; S = 10,90 mp |
|  | CT11 | Centrala Termica – Anexa Mecano-Energetic S = 6,00 mp |
|  | CT12 | Centrala Termica – Birouri HSV; S = 8,00 mp; |
|  | CT13 | Centrala Termica – Spatiu cazare 2; S = 18,00 mp; |
|  | CT14 | Centrala Termica – Zincare; S = 8.5,00 mp |
|  | 314 | Corturi depozitare; S = 682,00 mp |
|  | 315 | Cort depozitare; S = 341,00 mp |
|  | 100c15 | Platforma exterioara betonata |
|  | 100c16 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 100c17 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 100c18 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 100c19 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 100c20 | Platforma exterioara pietruita |
|  | 401 | Complex hale sablare-vopsire; S = 3.400,00 mp, cuprinde o hala de sablare/vopsire/uscare – HSV2 (L = 38,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00m) si o hala de spalare/vopsire/uscare – HV3 (L = 37,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m) |
|  | 402 | Complex hale sablare-vopsire; S = 5.220,00 mp, cuprinde o hala de sablare/vopsire/uscare – HSV1 (L = 40,7 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m) si doua hale de spalare/vopsire/uscare – HV1 (L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m) si HV2 (L = 38,30 m, l = 27,5 m, h = 25,50 m) |
|  | 403 | Transbordor mic; S = 3.430,00 mp |
|  | 404 | Statie conexiuni - SC 5; S = 337,00 mp |
|  | 405 | Birouri hale sablare-vopsire; S = 69,00 mp |
|  | 406 | Baza sportiva; S = 21.755,00 mp |
|  | 407 | Vestiar H.U.A.; S = 492,00 mp |
|  | 408 | Pod Bascula (cantar); S = 90,00 mp |
|  | 409 | Spatiu cazare 144 locuri; S = 743,39 mp |
|  | 410 | Corp birou- Vestiar –Tubulatura Confectionat; S = 205,00 mp |
|  | 411 | Siloz Teava – Tubulatura Confectionat; S = 150,00 mp |
|  | 412 | Minihala F.U.C.M.: S = 522,00 mp |
|  | 413 | Depozit fier vechi |
|  | 414 | Magazie echipamente, materiale si furnitura client: S = 1764,00 mp |
|  | - | Cuve pentru zincare de L = 6,5 x l = 1,0 x h = 1,25 m, respectiv, L = 3,5 x l = 1,0 x h =1,25 m |
|  | - | Linie de pregatire piese formata din cuve pentru degresare chimica (700,00 l), degresare electrochimica (700,00 l), decapare chimica (400,00 l) si cuve pentru spalare cu apa (700,00 l) |
|  | - | Separator de grasimi: 2 buc., sunt prevazute la cantina pentru 3.000,00 locuri (exploatate de firma care a inchiriat spatiu), cu un volum de 3,30 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 2.000,00 x 1.500,00 mm |
|  | - | Decantoare: - 1 buc. – Atelier Acoperiri Metalice, cu un volum de 156,00 mc, avand dimensiunile: 4.000,00 x 13000,00 x 3.000,00 mm; - 1 buc. – Sectia Tubulatura Confectionat, cu un volum de 30 mc, avand dimensiunile: 4.000,00 x 3000,00 x 2.500,00 mm; - 1 buc. – Cantina: 2 x 3.000,00 locuri, cu un volum de 2,31 mc, avand dimensiunile: 1.000,00 x 2.100,00 x 1.1 00,00 mm; - 1 buc. – Hala Constructii Corp, cu un volum de 1,87 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 1.000,00 x 1.700,00 mm; - 1 buc. – Cala transfer nave (pentru canalul colector), cu un volum de 8,60 mc, avand dimensiunile: 850,00 x 1.550,00 x 1.700,00 mm; 1.700,00 x 1.700,00 x 2.200,00 mm - 3 buc – Complex Sablare Vopsire, volum: 2,5 mc, dimensiuni: 2.500,00 x 1.000,00 x 1.000,00 mm |
|  | - | Bazine colectoare W.C.: - 2 buc. – Cala reparatii, cu un volum de 22,50 mc/buc., avand dimensiunile: 3.000,00 x 2.500,00 x 3.000,00 mm, ce se evacueaza in reteaua de ape menajere; - 1 buc. – Hala dezarmare, cu un volum de 49,68 mc, avand dimensiunile: 6.900,00 x 2.400,00 x 3.000,00 mm, vidanjabil; - 1 buc. – stadion 15,00 mc |
|  | - | Statie de pompare ape menajere retehnologizata: 2 electropompe submersibile tip AMAREX NF 50 – 032, cu caracteristicile: Q = 35 mc/h, H = 12 mCA, P = 3,1 Kw si 1 pompa tip ACV 150/32, cu caracteristicile: Q = 210 mc/h, H = 32 mCA, P = 45 Kw, n = 1.500 rot/min. |
|  | - | Statie pompare cantina, realizata din polietilena, cu Dn = 1.110 mm, H = 4 m, dotata cu 1 + 1 pompe submersibile tip AMAREX 50-170, cu tocator, automatizate, avand caracteristicile: Q = 17,65 mc/h, H = 12 mCA, P = 1,9 Kw |
|  | - | Colector apa pluviala si accidental uzate: rigola din beton pe o lungime de 130 m + decantor cu un volum de 8,6 mc (doua trepte) cu dimensiunile: 850,00 x 1.700,00 x 1.550,00 mm/170 x 1.700 x 2,200 mm |
|  | - | Retea distributie apa potabila, L = 5565,00 m , compusa: 1. teava PEHD, cu lungimea de 4.257,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 200 = 206,00 m; - Dn 150 = 1.842,00 m; - Dn 125 = 355,00 m; - Dn 100 = 1.424,00 m; - Dn 80 = 254,00 m; - Dn 50 = 176,00 m. 2. teava din otel, cu lungimea de 1.308,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 200 = 100,00 m; - Dn 100 = 851,00 m; - Dn 50 = 98,00 m; - Dn 80 = 259,00 m. |
|  | - | Retea distributie apa industriala, cu L = 276,00 m, compusa din: 1. teava PEHD, cu Dn 200 = 40,00 m. 2. teava din otel, cu lungimea de 236,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 400 = 70,00 m; - Dn 200 = 166,00 m. |
|  | - | Retea de canalizare interioara menajera, L = 4.298,00 m, compusa: 1. teava din beton, cu lungimea de 2.520,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 200 = 1.650,00 m; - Dn 250 = 145,00 m; - Dn 300 = 355,00 m; - Dn 400 = 370,00 m. 2. teavadin otel, Dn = 300, cu lungimea de 850,00 m 3. teava PVC Dn 200 = 304,00 m 4. teava PVC Dn 300 = 57,00 m 5. teava PVD Dn 250 = 145,00 m 6. teava PVC Dn 150 = 70,00 m 7. teava PEHD Dn 160 = 352,00 m |
|  | - | Retea de canalizare tehnologica tratata de la statia de neutralizare la Acvatoriu: L = 25 m, Dn 300 mm. |
|  | - | Retea de canalizarea ape tehnologice cu L = 175,00 m, compusa din: 1. teava din otel, cu lungimea de 175,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 50 = 75,00 m; - Dn 100 = 100,00 m. |
|  | - | Retea de canalizare pluviala cu L = 4.368,00 m, compusa din: 1. teava din beton, cu lungimea de 3.696,00 m, cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 300 = 993,00 m; - Dn 400 = 478,00 m; - Dn 500 = 215,00 m; - Dn 600 = 690,00 m; - Dn 800 = 525,00 m; - Dn 1.000 = 490,00 m; - Dn 1.250 = 305,00 m. 2. teava din otel, Dn = 150, cu lungimea de 50,00 m 3. teava din PVC cu lungimea de 622,00 m cu urmatoarele dimensiuni: - Dn 500 = 202,00 m - Dn 400 = 84,00 m - Dn 250 = 128,00 m - Dn 200 = 80,00 m - Dn 150 = 128,00 m |

DOTĂRILE TEHNOLOGICE - sunt specifice activităţii de construcţii şi reparaţii nave maritime şi fluviale pănă la 15000 tdw.

În principal acestea sunt constituite din:

- instalaţie de lansare – ridicare nave, tip syncrolift cu o capacitate de 6 500 tf;

- instalaţie de transfer nave pe cala tip transbordor acţionat de impingători hidraulici şi cremalieră;

- macara portal Goliat cu capacităţi de ridicare de 400/250/250 tf;

- macarale portic cu capacităţi de ridicare de 50/25 tf, 15/8 tf, 12,5/8 tf si 12,5/8 tf;

- poduri rulante cu capacităţi de ridicare de 2,5 tf, 3,2 tf, 5 tf, 10 tf, 12,5 tf, 32 tf, 40 tf, 50 tf, 80 tf;

- maşină de debitat table tip Intertech 1K (oxi-gaz);

- maşină de debitat table tip Intertech 2,5 (oxi-gaz);

- maşină de debitat table tip Intertech 3,5 (plasma);

  - cărucior marcare;

  - cărucior plasma – tăiere;

- maşină de debitat table tip Cortina (plasma);

- maşină de debitat table tip ESAB cu 3 cărucioare:

  - cărucior plasma – marcare;

  - cărucior plasma – tăiere şi şanfren;

  - cărucior oxi-gaz – tăiere şi şanfren;

- maşină de debitat table tip ECKERT (plasma);

  - cărucior inscriptionar;

  - cărucior plasma marcare-tăiere

  - unitate de filtrare PFC;

- maşină de debitat table tip MAXIGRAPH (plasma-oxi)

  - cărucior marcare;

  - cărucior plasma-taiere;

  - cărucior oxi-gaz;

- maşină de debitat mecanic (ghilotina) tip ERFURT;

- presă de 500 tone NIELAND dotată cu 2 electropalane – capră de câte 6,3 tone;

- valţ – presă HUGH SMITH de 800 tone – lăţime maximă tablă 12.000 mm;

- maşină de curbat profile tip HUGH SMITH – 2 buc.;

- echipamente pentru sudura manuală, semiautomată sub flux sau gaz protector şi automată sub flux;

- maşini unelte (strunguri, freze, raboteze, etc.).

## Descrierea principalelor activităţi şi procese

S.C. VARD TULCEA S.A. produce şi repară nave fluviale şi maritime cu un deplasament echivalent de pănă la 15.000,00 TDW, cu o greutate de lansare – ridicare de pănă la 6.500,00 t.

A. DEBITARE

- debitare automata si confectionat-fasonat profile

- sablare pasivizare

- sortare-depozitare piese dupa debitare/pasivizare tabla

- sanfrenare-degrosare, fasonare table

B. PREFABRICARE

- debitare mecanica table, confectionat osatura compusa

- confectionat sectii plane clasic, confectionat structuri speciale

- montaj structuri speciale

C. ASAMBLAT

- confectionat module

- asambalat sectii curbe pe PIN-JIGURI,asambalat sectii pe paturi-clasic

D. PRELUCRARI MECANICE

- instalatii de propulsie

- confectionat, montaj

- instalatii de guvernare

E. CONFECTIONAT REPERE LACATUSERIE GENERALA

- confectionare si montare repere lacatuserie generala

F. TUBULATURA CONFECTIONAT

- sablare, pasivizare, zincare, confectionare tubulatura

G. MONTAJ

- montaj sectii in bloc

- sablare-vopsire sectii/blocuri nave

- cuplare blocuri

- montaj echipamente

- montaj izolatii si captuseli

- pregatire suprafete- spalare-vopsire

- prelucrare si montaj repere din lemn

- remedieri

H.TRANSFER LANSARE

I. COMPLETARE DUPA LANSARE

J. LIVRARE

NOTA: Operatiile de sudura si transport uzinal sunt permanente pe toate fazele fluxului tehnologic.

Fazele tehnologice desfasurate in halele de productie si in spatiul liber sunt:

- depozitarea materiilor prime, a materialelor si echipamentelor;

- depozitare de materiale auxiliare;

- constructia navelor cu urmatorul flux tehnologic – Anexa nr. 53 – RA – Flux tehnologic: plan + logigrama;

- prelucrare table si profile navale si obisnuite dupa proiecte ample de executie, teste tehnologice, prin procese mecanizate si manuale;

- indreptare laminate la valt;

- sablare si pasivizare;

- debitare oxiacetilenica, cu plasma si oxigaz;

- realizarea osaturii si a blocsectiilor prin procedee de sudura automata, semiautomata si manuala;

- asamblare sectii nave;

- montajul bloc-sectiilor de nave;

- protectie anticoroziva in aer liber si hala sablare – vopsire – uscare;

- transferul navei pe syncrolift / doc plutitor - balastare-debalastare;

- andocarea - lansarea la apa, montajul echipamentelor, probe de casa si de mare;

- lucrari specifice pe syncrolift / doc plutitor;

- predarea navei la beneficiar.

- reparatii cu urmatorul flux tehnologic:

- tractarea navei in bazinul de armare;

- pozitionarea navei pe platforma syncroliftului / docului plutitor - balastare-debalastare;

- tragerea navei cu ajutorul transbordorului la locul de reparatie;

- efectuarea reparatiilor la nave;

- operatiuni de dragare;

- tratare deseuri – operatiuni de distilare a deseurilor rezultate din activitatea de vopsire;

- tratare ape uzate rezultate din procesul tehnologic in statia proprie de la zincare;

- tratare ape uzate rezultate din procesul tehnologic fabricatie tevi din cadrul Sectiei Tubulatura Confectionat prin echipamentul cu evaporare in vid;

- tratare ape uzate menajere in statia de epurare ape menajere;

- descarcare ape uzate tehnologice tratate in reteaua de menajere.

Navele sunt construite si finalizate in functie de conventiile contractuale, fiind lansate si predate catre beneficiari la diferite stadii de armare.

Etape flux tehnologic constructie nave noi

| Nr. Crt. | Operatii | Descriere etapa flux |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aprovizionarea si depozitarea materiilor prime, a materialelor si echipamentelor | Materiile prime, materialele si echipamentele sunt aprovizionate atat naval, cat si terestru. Dupa receptia acestora, sunt depozitate in incinta santierului, in cele 27 de locatii special amenajate din cadrul Departamentului Sisteme Industriale / Grupa Depozite-Magazii (depozite, magazii, corturi si platforme descoperite). Lista detaliata este prezentata in tabelul de mai jos. |
| 2 | Prelucrarea tablelor si profilelor navale si obisnuite dupa proiecte ample de executie, teste tehnologice, prin procese mecanizate si manuale | Prelucrarea tablelor si profilelor navale se face in zonele Debitare si Prefabricare. Zona Debitare are ca profil de activitate sablarea tablelor si profilelor, debitarea tablelor, confectionare sabloane, fasonare, sanfrenare, degrosare, confectionarea de osatura simpla si compusa,confectionat fise de modificare, confectionat si sudat panouri care necesita fasonare, sortare si polizare repere. Din depozit, tablele si profilele sunt asezate pe patul cu role 4 si 5, se indreapta la valtul tip SKET, se degreseaza de petele de ulei prin spalare cu mopul, cu curatitor ecologic si biodegradrabil si detergent, se curata cu peria de sarma pe patul 7, se dezgheata pe timp de iarna cu instalatia de ardere cu gaz metan alimentat la 3x400V/50HZ, format din 2 rampe de ardere cu duze asezate fata in fata alimentate la o presiune de max 500 mbar, cu un debit maxim instalat de 30N m³/h, trec pe sub o suflanta cu aer cald care indeparteaza apa rezultata din topirea ghetii sau a ploilor, prin cuptorul de incalzire tip GIETART alimentat la 25 kw si gaz de alimentare 800 kw, cu presiunea de flux 50-100 mbar, format din 2 perechi de arzatoare opuse unul fata de celalalt, 2 arzatoare 200 KW la partea inferioara si 2 arzatoare 200 KW la partea superioara de aceea aerul fierbinte se invirte in jurul materialului, unde sunt incalzite pana la temperatura de 35~40 grade Celsius prin arderea gazelor naturale de la retea. Cuptorul are o lungime de 5200 mm lungimea camerei de ardere fiind de 4200 mm. Consumul mediu este de 30- 35%. Ventilatorul arzatorului este de 1.5 kw iar sistemul de control este automatic. Cosul de evacuare cu diametrul de 430 mm si o inaltime de 26000 mm suspendat. Tablele si profilele sunt uscate de suflante si patrund in cabina de alicare unde sunt sablate la SA 2-1/2 cu alice metalice prin proiectarea acestora de catre 8 aruncatoare (turbine) de 3000 rot/min dispuse in diverse unghiuri, 4 aruncatoare deasupra foii de tabla si 4 aruncatoare sub foaia de tabla. In partea de jos a cabinei de alicare sint colectate alicele metalice cu ajutorul a 2 melci longitudinali sint transmise snecului transversal de unde sant preluate de 2 elevatoare 1+2 si se descarca in buncarul colector prin perdeaua de desprafuire si alicele se aduna in buncarul principal reluandu-se circuitul. Suprafata sablata trebuie sa fie curata, uniforma de culoare cenusie deschisa. Dupa sablare, tablele+profilele patrund in cabina de pasivizare care este semideschisa,unde sunt vopsite cu instalatia tip REXON. Pompele utilizate sint tip MSU-B MULTISPRAY UNIT, WIWA-D-35633 LAHNAU, GRACO sau IWATA TIP M250-46 INOX. Partea inferioara sablata a tablelor si profilelor este urmarita de operator pe monitor prin montarea a doua camere video. Deseurile de pasivant pe baza de apa si solvent se coleteaza in sistem umed in cuva cu capacitatea de 9 metri cubi. Deseul se preda la depozitul de deseuri din Vard Tulcea dupa care se elimina prin societati specializate, in baza contractului existent. Apa utilizata la perdeaua de apa la colectarea deseului de pasivant se scoate cu pompa in recipienti dupa care este reutilizata. Gazele rezultate in urma pasivizarii cu pasivant pe baza de solvent trec prin perdeaua de apa si patrund in instalatia de ardere COV apoi eliminate in atmosfera. Zona Prefabricare are ca profil de activitate prelucrarea tablelor si profilelor prelucrate de zona Debitare obtinand produsul finit osatura compusa si sectii plane. Obiectul principal de activitate consta in prelucrarea materialelor metalice. Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halei iar cand este cazul pe platforma din fata halei si la nava. Lucratorii sunt calificati in meseria de lacatusi, sudori, legatori de sarcina si macaragii, pe diverse nivele de pregatire, autorizati si cu examenul medical periodic efectuat anual. Activitatile desfasurate constau in: confectionare si sudura de confectionare a osaturii compuse, confectionare si sudura de confectionare panouri, asamblare osatura pe panou, confectionare si sudura de confectionare subansamble, confectionare si sudura de confectionare module, asamblat sectii de volum, depozitare, gestionare si distribuire repere prefabricate |
| 3 | Confectionare si montare tubulatura navala din inox, otel, plastic si fibra de sticla | Activitatile de confectionare si montare a elementelor de tubulatura navala se face in conformitate cu cerintele clientilor prin specificatiile si planurile de executie furnizate. Activitatile se desfasoara in cadrul Departamentului Armare, Sectiile Tubulatura Confectionat si Tubulatura Montaj. Activitatea in Sectia Tubulatura Confectionat se executa pe 6 sectoare: 1. Sector confectie tubulatura otel 1: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele ( teava si corniere) din magaziile VARD Tulcea S.A., se indoaie pe masini, se transporta la sectorul otel 2 unde se executa urmatoarele operatii tehnologice (sudare, sablare, vopsire), numai cele din otel. De asemenea, se confectioneaza suporti necesari montarii tubulaturii pe nava. Tehnologia de spalare a tevilor: dupa indoirea tevii, uleiul depus pe peretii acesteia se scurge in standul de spalare, in tava de colectare grosiera a uleiului, ulei care se colecteaza si se refoloseste. Urmeaza spalarea tevii cu jet sub presiune de apa, la 80ºC iar in final se lasa la uscat teava. Apa in amestec cu uleiul se colecteaza in tavile laterale standului si se trece prin cele 5 zone de decantare ale separatorului. Din fiecare sectiune se indeparteaza pelicula de ulei care se depoziteaza in recipientii ce se vor preda la compartimentul Depozite. Golirea separatorului de apa fara urme de ulei, se face prin robinetul de purjare, in reteaua de ape menajere a societatii. 2. Sector confectie tubulatura otel 2: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile SC VARD Tulcea S.A.; teava se depoziteaza in depozitul de teava; de aici trece in instalatia de sablare dupa care se debiteaza mecanic sau cu plasma; dupa debitare tevile ajung : 1- direct la bancul de lucru apoi la masina automata de sudura, 2- ajung la masa de indoit apoi la prelucrare ulterioara sau 3- pe bancul de lucru apoi pe bancul de sudura; dupa sudare reperele ajung la spalare, presa, uscare - vopsire sau uscare - zincare. Dupa finalizarea operatiunii de protectie impuse de documentatia de executie, se predau formatiilor de montaj (la navele urgente), fie se depoziteaza in sectorul depozitare (la navele in linia a doua). A se vedea Anexa nr. 1 (Flux tehnologic tubulatura confectionat 2) 3. Sector confectie tubulatura inox: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A.,se indoaie pe masini,(se spala conform tehnologiei de spalare a tevilor) se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie, se sudeaza se ambaleaza in folie de fibra de sticla dupa care se depoziteaza in rastele pe suport de lemn, in sectorul de confectie pana se livreaza la nava 4. Sector confectie tubulatura din plastic si fibra de sticla: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A., se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie, se sudeaza prin lipire cap la cap, se ambaleaza dupa care se depoziteaza in rastele in sectorul de depozitare a tubulaturii confectionate pana se livreaza la nava 5. Sector sablare si vopsire tubulatura: dupa confectie, tubulatura se sableaza in statiile de sablare din incinta sectiei dupa care functie de protectia specificata de documentatia de executie se vopseste, in cabinele de vopsire ( Nota: Se vopseste doar in cabina de vopsire de la Punctul sablare – vopsire – zincare) 6. Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie: dupa confectie tubulatura sablata, functie de protectia specificata se zincheaza in atelierul de zincare. Procesul tehnologic consta in operatii pregatitoare si operatii propriu – zise de acoperire si tratare ape uzate. Operatiile pregatitoare si cele propriu-zise sunt urmate de operatii de spalare pentru indepartarea precipitatelor si finisarea suprafetelor tratate. Operatiile pregatitoare sunt: degresarea, decaparea chimica si fluxarea. Degresarea chimica - consta in introducerea pieselor intr-o solutie alcalina incalzita si are ca scop eliminarea grasimilor, uleiurilor si vopselurilor de pe suprafata pieselor. Spalarea - Dupa operatia de degresare piesele se spala cu apa rece. Apele de spalare au un caracter slab alcalin si prezinta urme de grasimi si namoluri, care se depun sub forma de namol pe fundul rezervoarelor. Decaparea chimica – consta in introducerea pieselor intr-o solutie acida si are ca scop eliminarea oxizilor metalici de pe suprafata pieselor. Dupa decapare, piesele sunt spalate cu apa. Din procesul de decapare rezulta solutii uzate de decapare si ape de spalare. Apele de spalare, cu evacuare continua sau discontinua, contin solutii diluate de decapare, compozitia lor variind in functie de procesul tehnologic aplicat (in cazul nostru – acid clorhidric). Fluxarea – are ca scop preintampinarea oxidarii pieselor decapate si umectarea mai usoara a suprafetei de fier cu zincul si se poate realiza prin doua procedee: - Procedeul „uscat” care consta in introducerea pieselor in solutie incalzita de clorura de zinc si clorura de amoniu; - Procedeul „umed” care consta in presararea de clorura de amoniu pe suprafata pieselor ce urmeaza a fi zincate termic Tratarea ape uzate. Apele de spalare sunt colectate in rezervorul de colectare RCA 1 sau RCA 2 dupa care sunt trimise in rezervoarele de tratare RTA 1 sau RTA 2 unde se realizeaza reglarea pH-ului (neutralizarea). Dupa neutralizare se presara floculant FERROCRYL 8723 care este un agent organic de floculare si are rolul de depunere a sedimentelor. (Consumul anual de floculant FERROCRYL 8723 este de cca. 25 kg). Dupa tratare apele sunt trimise in rezervorul de neutralizare RN dupa care prin sistem preaplin sunt trecute in rezervorul de corectie RC: aceste bazine au rolul de decantare. De aici sunt trecute tot prin sistem preaplin in decantor. Din procesele tehnologice de zincare termica rezulta in final doua categorii de ape uzate: - Solutii concentrate epuizate cu concentratii mari, cu evacuare intermitenta; aceste ape sunt incarcate cu acid clorhidric, hidroxizi de zinc si fier. - Ape de spalare cu evacuare continua sau intermitenta, avand volume mari de ape si concentratii reduse; aceste ape sunt incarcate cu ioni fier si zinc. Apele uzate rezultate in urma procesulor de acoperire metalica sunt tratate in Statia de neutralizare a atelierului, inainte de evacuarea in emisar (procesele tehnologice sunt detaliate in anexe). Descarcarea apelor neutralizate ( 40 m³/zi) se face prin reteaua de ape pluviale in acvatoriu. Solutiile concentrate uzate (in cazul nostru solutiile de decapare acide uzate) se colecteaza in bazine de PVC dupa care este livrat la firme specializate pentru neutralizare si eliminare. Namolurile ramase pe fundul rezervoarelor se depoziteaza in bazine metalice urmand a fi predate pentru eliminare la firme specializate in domeniu. Apele menajere provenite de la grupul sanitar al atelierului sunt descarcate in reteaua de ape menajere. Activitatea in Sectia Tubulatura Montaj: Tubulatura confectionata din otel, inox si cunifer ,fibra de sticla,cupru si plastic se preia din depozitul de tubulatura in baza documentatiei – stivuita in containere standardizate, se monteaza la nava in faza de sectii/blocuri (cazul de saturari tancuri) sau pe instalatii in cazul cuplarii blocurilor. Montajul poate fi ,, la gata’’ la tronsoanele finite, sau ,, premontaj’’, urmat de reintoarcerea tubulaturii in sectorul de confectie pentru finalizare si pregatire pentru montajul definitiv (cazul sabloanelor). Personalul de montaj se ocupa si de scoaterea din magaziile de profil a armaturilor, suruburilor, piulitelor si garniturilor, conform specificatiilor. Dupa predarea tehnica a instalatiilor, acestea se predau etans la beneficiar si clasa (registru). |
| 4 | Sablare si acoperiri metalice | Sablarea si acoperirile metalice se executa in cadrul Platformei VARD Tulcea in urmatoarele locatii: - Statia de Sablare/pasivizare din cadrul sectiei Debitare&Prefabricare, pentru sablarea si pasivizarea tablelor si profilelor; - Cabinele de sablare si pasivizare din cadrul Sectiei Tubulatura Confectionat, sablare repere de tubulatura cu manica si pasivizare cu pistol vopsire sau la pensula si acoperiri metalice in baie de zincare, in cadrul Atelierului de zincare; - Halele de sablare si vopsire, sablare cu manica si aplicare vopsea cu pistol vopsire sau pensula; - Vopsire in aer liber, aplicare cu pistolul sau cu pensula. Activitatile de vopsire se efectueaza in conformitate cu specificatiile de vopsire specifice proiectelor, primite de la client. Vopsirea se realizeaza in cadrul halelor si in afara acestora. In functie de suprafata de lucru (tanc, compartiment, zone exterioare,etc ) se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie) dar si modalitatea de vopsire adecvata: manuala sau semiautomata. Vopsirea manuala – se face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula deoarece reuseste sa introduca vopseaua in toate zonele fine de pe suprafata. Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile prin pulverizare. Se va masura grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se va reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de specificatia de vopsitorie. Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici. Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat. In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior), se stabileste tipul de vopsea conform specificatiei de vopsitorie corespunzatoare fiecarie nave in parte si se calculeaza cantitatea necesara de vopsea pentru fiecare zona. Se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite in cazul cand se vopseste afara . Se mixeaza corespunzator vopseaua, in functie de tipul de vopsea folosit: cu un component sau cu 2 componenti. In timpul mixarii vopselei, se va asigura protectia zonei unde se afla atat pompa, cat si bidonul de vopsea. Se va asigura o ventilare corespunzatoare a zonei. Furtunele de ventilatie vor fi directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor. Dupa finalizarea operatiunii de vopsire, indiferent de tipul acesteia (manuala sau semiautomata), curatenia la locul de munca este obligatorie. |
| 5 | Asamblarea / montajul sectiilor de volum si a blocsectiilor | Activitate consta in asamblarea si sudarea semifabricatelor metalice. Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halei iar cand este cazul si la nava. Lucratorii sunt calificati in meseria de lacatusi, sudori, legatori de sarcina, macaragii cu comanda la sol pe diverse nivele de pregatire, autorizati si cu examenul medical periodic efectuat. Activitatile desfasurate constau in: - confectionat si sudat subansamble; - confectionat si sudat module; - asamblat si sudat sectii de volum+executie fise de modificare; - premontaje sectii de volum; - cuplari intre sectii sau blocuri la Montaj; - saturari sectii :montaj rame guri de vizita, scari in tancuri, dopuri de fund etc. |
| 6 | Transfer / Lansare | Sectia Transport&Syncrolift asigura serviciile tehnice de transport intern, operare macarale, andocare / lansare nave. In cadrul sectiei, se desfasoara urmatoarele activitati: - Operarea macaralelor de pe platforma VARD TULCEA SA; - Transportul intern al sectiilor de volum, al modulelor corp nava, al echipamente navale, al materiei prime si al materialelor. O parte din aceste transporturi (pe uscat, pe apa) sunt realizate sau dispecerizate de catre personalul sectiei; - Asigurarea utilajelor de transport, de ridicat, al platformelor autoridicatoare, cat si a diverse alte tipuri de utilaje in interiorul companiei, atat pentru departamentele specifice, cat si pentru subcontractori; - Inchirierea de utilaje de transport, utilaje de ridicat, turisme pentru transport persoane, de la companii specializate. Pentru unele autovehicule, inchirierea se face cu operator. - Transportul persoanelor, atat cu ajutorul mijloacelor de transport din dotare cat si cu turisme inchiriate cu sofer, atat pentru angajatii companiei cat si pentru cei aflati in relatii comerciale cu VARD TULCEA SA. Parcul auto dispune de parcare betonata cat si de garaj prevazut cu grup sanitar, birouri si vestiar; - Transferul blocurilor si navelor in constructie; - Operatiunile de andocare / lansare nave la apa, care se pot efectua pe Syncrolift sau cu docul plutitor ATLANTE II; Activitatea sectiei este axata in special pe transferul blocurilor de nava intre filele de lucru si halele de sablare, si ulterior, pe transferul navei intregi pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil, dupa care se efectueaza transferul navei pe Syncrolift sau pe docul plutitor ATLANTE II, in functie de caracteristicile navei, si lansarea acesteia. Ocazional, andocarea / lansarea unor nave propulsate / nepropulsate, altele decat cele construite in societatea noastra. Navele care depasesc capabilitatile Syncroliftului se transfera de pe fila de lucru pe docul plutitor ATLANTE II, lansarile in functie de capabiliati, efectuandu-se astfel: - Cu Syncroliftul, nave cu lungimi de pana la 160m, latime maxima de 27m, max. 15.000tdw, masa neta de maxima 6.500,00 tone, cu sarcina liniara maxima de 66,7 t/m; - Cu docul plutitor Atlante II, navele a caror dimensiuni depasesc valorile enumerate mai sus, cu o latime de pana la 50m si pana la o masa neta maxima de 27.000,00 tone, cu sarcina maxima de 20t/m2, cu centrul de greutate de pana la maxim 13,2m inaltime fata de linia de baza a navei contructie noua. In vederea lansarii, se parcurg urmatoarele etape: • transferul navei de pe fila de lucru pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil (valabil pentru navele care sunt prevazute cu propulsor retractabil); • transferul navei de pe fila / cuva pe Syncrolift / Doc Plutitor Atlante II; • efectuarea balastarii navei constructie noua; • lansarea navei si intrarea in plutire; • manevra de extragere a navei de pe Syncrolift / Doc Plutitor Atlante II cu remorchere si acostarea la dana; • manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere / deschidere pod, asistenta remorchere la plecare; Pentru andocarea navelor, se parcurg urmatoarele etape: • manevra pod, asistenta la intrare si acostare la una din danele din bazin; • pregatire nava pentru andocare, balastare, debalastare, citire pescaje, marcare repere pentru andocare; • manevra navei cu remorchere in cuva Syncrolift; • centrare nava longitudinal si transversal, preluare pe patul de carucioare; • transferul navei pe una din filele de lucru disponibile; • protejarea locului de stationare pe fila impotriva poluarilor accidentale, asigurare protectie cu prelata, astuparea gurilor de scurgere (peste bord) ale navei, alte interventii; • transfer de pe fila de lucru pe Syncrolift in vederea lansarii; • efectuarea balastarii navei reparate; • lansarea navei si intrarea in plutire; • manevrarea navei cu remorchere si acostarea la dana; • manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere / deschidere pod, asistenta remorcher la plecare; • dragare cu pompa submersibila in zona platformei syncroliftului in scopul pastrarii adancimii de lansare a navelor; • dragare in bazin, canal intrare bazin, cheuri bazin si cheu Dunare in scopul pastrarii adancimii de manevra a navelor; • monitorizarea si incheierea documentelor cu reprezentantii navelor care stationeaza la cheurile SC VARD Tulcea SA |
| 7 | Completare dupa lansare | In functie de solicitarile armatorilor conform fiselor de modificare transmise catre Santier, pot exista situatii in care sa fie necesare completarea executiei cu diverse lucrari de armare. Lucrarile sunt de regula specifice activitatilor de montare izolatii si echipamente, sudura, lacatuserie, tubulatura, vopsire spatii interioare. |
| 8 | Livrare | Dupa finalizarea lucrarilor, receptionarea acestora si efectuarea probelor de mare (pentru navele echipate cu echipament de navigatie), nava este livrata catre client. |

Etape flux tehnologic reparatii nave

| Nr. Crt. | Operatii | Descriere etapa flux |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reparatii nave | Activitatile de reparatii nave se efectueaza doar ocazional, in functie de incarcarea Santierului cu activitatile de constructii nave noi. Fluxul de reparatii cuprinde urmatoarele etape: 1.tractarea navei in bazinul de armare 2. pozitionarea navei pe platforma syncroliftului/barjei - balastare-debalastare 3. tragerea navei cu ajutorul transbordorului la locul de reparatie 4. efectuarea reparatiilor la nave in functie de lucrarile mentionate in contractul de raparatii 5.Livrarea navei catre beneficiar |

Procesele tehnologice aplicate in cadrul halelor si sectiilor de productie:

( DIRECTIA PRODUCTIE

( Departament Corp

( Sectia Debitare

Sectia Debitare isi desfasoara activitatea pe 6 puncte de lucru:

- Hala Constructii Corp, zona joasa, pe cele 3 travei pana la transbordor: suprafata de productie ~ 6.660,00 mp si traveea 3 ~ 60,00 mp dincolo de transbordor;

- Statia de sablare table si profile amplasat in spatele Halei Constructii Corp; suprafata de productie ~ 900,00 mp;

- Trasaj clasic amplasat in spatele Halei Constructii Corp: suprafata de productie ~ 300,00 mp;

- Hala F.U.C.M. traveea 6: suprafata de productie ~ 1.238,00 mp;

- Hala F.U.C.M. zona joasa traveea A + B + C: suprafata de productie ~ 4.950,00 mp;

- Depozitul de piese debitate amplasat in spatele Halei FUPS.

Sectia are in locatie si urmatoarele depozite:

- corp 102 – Depozit piese finite turnate: 6.380,00 mp;

- corp 102a – Depozit sabloane: 325,00 mp.

Sectia Prefabricare are ca profil de activitate debitarea, sablarea si pasivizarea tablelor si profilelor,  confectionare sabloane, fasonare, sanfrenare, degrosare, fasonare osatura simpla si compusa, confectionare fise de modificare, confectionat si sudat panouri care necesita fasonare, sortat si polizat repere.

Din depozit tablele si profilele sunt asezate pe patul cu role 4 si 5, se indreapta la valtul tip SKET, se degreseaza de petele de ulei prin spalare cu mopul, cu curatitor ecologic si biodegradrabil si detergent si se curata cu peria de sarma pe patul 7, se dezgheata pe timp de iarna cu instalatia de ardere cu gaz metan alimentat la 3 x 400 V/50 HZ, formata din 2 rampe de ardere cu duze asezate fata in fata alimentate la o presiune de max 500 mbar, cu un debit maxim instalat de 30 Nmc/h, trec pe sub o suflanta cu aer cald care indeparteaza apa rezultata din topirea ghetii sau a ploilor.

Tablele si profilele intra apoi in preincalzitorul tip GIETART, alimentat la 25 kw si gaz de alimentare 800 kw, cu presiunea de flux 50 ÷ 100 mbar.

Acesta prezinta urmatoarele caracteristici: este format din 2 perechi de arzatoare opuse unul fata de celalalt, de putere 200 kw dispuse la partea superioara si inferioara a acestuia; aerul fierbinte (generat prin arderea gazului metan), se invarte in jurul materialului, acesta fiind incalzit pana la temperatura de 35,00 ~ 40,00C.

Cuptorul are o lungime de 5,20 m, lungimea camerei de ardere fiind de 4,20 m. Consumul mediu este de 30,00 ÷ 35,00 mc/h.

Ventilatorul arzatorului este de 1,5 kw, iar sistemul de control este automatic.

Cosul de evacuare (A11.1) cu diametrul de 430,00 mm si o inaltime de 2,600 m nu mai este utilizat pentru evacuare, fiind folosit in prezent ca tubulatura de directionare a aerului cald catre camera de uscare.

Tablele si profilele sunt uscate de suflante si patrund in cabina de alicare unde sunt sablate la SA 2-1/2 cu alice metalice prin proiectarea acestora de catre 8 aruncatoare (turbine) de 3.000,00 rot./min dispuse in diverse unghiuri, 4 aruncatoare deasupra foii de tabla si 4 aruncatoare sub foaia de tabla.

In partea de jos a cabinei de alicare sunt colectate alicele metalice cu ajutorul a 2 melci longitudinali si sunt transmise snecului transversal de unde sunt preluate de 2 elevatoare 1 + 2, de unde se descarca in buncarul colector prin perdeaua de desprafuire, iar alicele se aduna in buncarul principal, reluandu-se circuitul.

Suprafata sablata trebuie sa fie curata, uniforma de culoare cenusie deschisa.

Dupa sablare, tablele + profilele patrund in cabina de pasivizare care este semideschisa, unde sunt vopsite cu instalatia tip REXON.

Pompele utilizate sunt tip MSU-B MULTISPRAY UNIT, WIWA-D-35633 LAHNAU, GRACO sau IWATA TIP M-250-46 INOX. Partea inferioara sablata a tablelor si profilelor este urmarita de operator pe monitor datorita montarii a 2 camere video

Deseurile de pasivant se colecteaza in sistem umed in cuva cu capacitate de 9,00 mc si apoi se predau la depozitul de deseuri din VARD TULCEA si apoi catre societati specializate, in baza agrementelor contractuale.

Gazele rezultate in urma pasivizarii, trec prin perdeaua de apa si patrund in Echipamentul RTO, unde sunt tratate prin oxidarea termica a COV-urilor pe placute ceramice la temperaturi de 700-9000C si eliminate in atmosfera prin cosul A2.2.

Anual se consuma in medie 28,00 mc de apa, 80.000 l pasivant in functie de productia realizata.

Din cabina de vopsire tablele trec prin cabina de uscare, de latime 3.930,00 m si o lungime de 12,0 m, patul 3 si 10 si transportate in hala cu transportorul fix cu role pentru tabla si profile si cu instalatia de transport si transfer pe orizontala tip rol – gang.

Desprafuitorul PAT JET preia praful si alicele uzate din cabina de alicare si le colecteaza in containere special amenajate si inscriptionate, depozitate pe platforma betonata de unde sunt ulterior valorificate prin firme specializate. Acest desprafuitor elimina pulberi printr-un cos de diametrul de 900 mm cu o lungime de 2.000,00 mm.

Gazele arse si aerul incalzit din preincalzitor este directionat printr-un tub de ventilatie cu diametrul de 300,00 mm in cabina de uscare de unde sunt eliminate prin doua ventilatoare 2 x 4.500,00 mc/h cu o tubulatura de 400,00 mm si o lungime de 2.900,00 mm, respectiv 1.350,00 mm prin plafonul incaperii.

Pe langa acestea mai sunt amplasate pe plafon doua ventilatoare cu diametrul de 500,00 mm si inaltimea de 700,00 mm care asigura ventilatia aerului din incinta halei 2 x 3.800,00 mc/h.

Foile de tabla se preiau si se aseaza in zona de depozitare provizorie si apoi pe patul masinii de debitat.

Dupa debitare se preiau foile de pe patul masinii de debitat si se aseaza pe patul de deblocare unde se face marcarea reperelor debitate, apoi se taie oxi-gaz puntile de legatura dintre reperele formatului.

Se face sortarea lor: LSP, PAN, OC, repere cu degrosare si repere cu fasonare si se depoziteaza in paleti, cupe si se transporta cu remorci tractate auto, in functie de dimensiunile de gabarit/numarul si greutatea lor, pe flux sau in depozitul de piese debitate.

Piesele ce necesita prelucrare, functie de desenul de executie sau procedurile de sudare, sunt directionate la sanfrenare – degrosare, unde, dupa ce se prelucreaza laturile, conform desen, sunt trimise pe flux.

Piesele ce necesita fasonare, conform desenului de executie, sunt dirijate la presa, unde, functie de gabarit sunt distribuite spre executie pe una din cele trei masini.

Piesele care au trasabilitate Pan-F sau Pan-Paj sunt trimsie in zona de confectioant si sudat panouri, cu o suprafata de 300,00 mp pe traveea 1, dupa care se fasoneaza.

Dupa fasonare, insotite de notele de predare, piesele sunt trimise pe flux.

Profilele se preiau de pe rol – gang si se aseaza in rastele pe tipodimensiuni. Apoi se debiteaza oxi-gaz (manual) la lungime, se executa noduri tipice la capete prin debitare oxi-gaz si se marcheaza.

Se efectueaza sudura de imbinare cap la cap, fasonare la rece (indoire), indreptare, se executa prin matritare decupari de scurgere/aerisire, se rotunjesc muchiile libere prin polizare, se protejeaza suprafata polizata cu pasivant pe baza de apa care se preia esalonat in galeti de 2-3 l de la statia de sablare, se sorteaza in rastele pe comanda interna si sectie corp, si se transporta cu remorci tractate auto, in functie de dimensiunile de gabarit/numarul si greutatea lor, pe flux sau in depozitul de piese debitate.

O parte din profile se transpotra in paleti special confectionati la F.U.C.M. la linia de debitat profile H.G.G. Aceasta linie de debitat profile este compusa din transbordoare cu lant si pat transbordor cu role pe care se aseaza profilele cu macaraua cu magneti.

Apoi se introduc prin masina de frezat si periat, se transfera cu patul cu lanturi spre gripperul care prinde profilul si il introduce la robotul de debitat care prelucreaza profilele dupa programele de debitare. Dupa debitare profilele sunt preluate de un pat transbordor si apoi cu macaraua pentru polizare si sortare.

Depozitul Sectiei Debitare este locul unde se trimit piesele debitate, fasonate si sanfrenat – degrosate ce nu au intrat pe flux. Aici, depozitarea se face pe comanda si sectie, in paleti, cupe sau rastele functie de gabarit si forma.

( STATIA SABLARE – VOPSIRE (PASIVIZARE) a fost modernizata in 2018 prin instalarea echipamentului RTO - de captare si epurare a gazelor rezultate din activitatea de pasivizare.

- capacitatea statiei: ~ 400 mp/ora;

- materia prima utilizata: tabla navala, alice metalice si vopsea si diluant;

- tip de vopsea utilizata: vopseluri pe baza de solventi di diluanti:

  - Vopsele: Interplate 937, Epicon Part A, Epicon Part B, Cerabond 2000 Base, Cerabond 2000 Paste,

  - Diluanti: Inorganic Shop Thinner, GTA 840

Amplasamentul instalatiei – in partea de vest a platformei intre Depozitul de laminate si profile si spatele Halei constructii corp, avand o suprafata de productie de ~ 900,00 mp.

Date despre instalatie:

- procesul tehnologic este inchis si controlat de calculator;

- productia este discontinua: 8 h/zi, 5 zile/saptamana (in functie de comenzi se poate lucra si in schimburi);

- activitatea se desfasoara in hala inchisa, iar instalatia de sablare – vopsire (pasivizare) ocupa suprafata de aprox. 25,00 mp.

( ECHIPAMENT „RTO”

Echipamentul reprezinta un sistem de epurare a gazelor cu continut de COV captate prin sistemul de exhaustare din cabina de pasivizare. Epurarea gazelor se realizeaza printr-un proces de oxidare termica regenerativa.

Instalatia ocupa o suprafata de 60 m2, avand urmatoarele dimensiuni: Lungime-12 m, Latime-5 m, Inaltime-6,5 m si Greutate ~30 t.

Oxidarea termica regenerativa permite reducerea COV prin urmatoarea reactie:

VOC + O2 + energia de activare -> CO2 + H2O + caldura

Reactia are loc in cele 3 camere de combustie, la temperaturi adecvate (temperatura optima de functionare este de 8500C), in conditii de turbulenta si timp de stationare.

Aerul poluat este preincalzit prin straturi de umplutura ceramica, care sunt incalzite sau racite in functie de directia debitului de aer care trece prin ele, actionand ca un acumulator de caldura.

Instalatia RTO va avea urmatoarele vecinatati:

- La EST: Statia de Sablare/Pasivizare;

- La VEST: Centrala termica CT2 si Hala Constructii Corp;

- La SUD: Cabina de comanda Statia de Sablare/Pasivizare si Atelierul de reparatii si intretinere Parc Auto;

- La NORD: Magazie vopsea Sectia Debitare.

Instalatia este proiectata sa purifice aerul cu continut de solventi absorbiti din cabina de pasivizare, pana la o concentratie de COV la iesirea pe cos de max. 20 mg/Nm3.

( ETAPELE PROCESULUI DE OXIDARE TERMICA

( Aspiratia

Dupa procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in Statia de Pasivizare, realizat prin vopsire in cabina de pasivizare cu instalatia de vopsire de tip REXON, aerul incarcat cu solventi care provin din procesul de pasivizare, este aspirat de ventilatorul principal (1)) si apoi trimis prin coloana de aspiratie din otel-carbon(2) catre echipamentul RTO. Aspiratia este garantata prin intermediul unei bucle de reglare care actioneaza viteza de antrenare a frecventei ventilatorului si a celor 3 supape de admisie (3). In acest fel, este intotdeauna posibila aspiratia corecta a debitului de aer in functie de conditiile de productie  si de curentul de aer necesar.

Inainte de patrunderea aerului in echipamentul RTO, in vederea retinerii pulberilor de vopsea, acesta este prefiltrat cu ajutorul a 4 filtre de tip PFO/M si 4 filtre cu saci filtranti sintetici tip „Filtra-Pak S tip P8S cu caracteristicile urmatoare:

Filtrul PFO/M cu panouri filtrante metalice din plasa metalica cu fir din sarma otelita galvanizata  cu cadru de otel zincat sudat electric si grile pe ambele parti:

- Clasificare EN 779: G2;

- Clasificare EUROVENT: EU2

- Temperatura maxima de operare: 2500C;

- Debit: 3000: m3/h;

- Suprafata de filtrare: 0,66 m2;

- Caderea initiala de presiune: 25 Pa;

- Dimensiuni: 592 x 592 x 48 mm;

Filtru Pak S / P8S cu saci filtranti din materiale sintetice ignifuge cu microfibre structurate progresiv (F1 – DIN 53438), sudate termic pe un cadru din otel galvanizat care poate fi deschis pentru inlocuirea sacilor la sfarsitul duratei de viata:

- Clasificare EN 779: F7;

- Clasificare EUROVENT: EU7;

- Temperatura maxima de operare: 800C;

- Debit: 4250: m3/h;

- Suprafata de filtrare: 8,2 m2

- Caderea initiala de presiune: 100 Pa;

- Dimensiuni: 592 x 592 x 635 mm;

Preincalzirea

Fluxul de aer incarcat cu COV, „curge” vertical pe straturile ceramice din camerele de ardere A, B, C, care au fost preincalzite anterior de catre gazele fierbinti din faza anterioara. Caldura este transferata din blocul ceramic in aerul cu COV introdus in instalatie, atingandu-se o temperatura apropiata de cea necesara pentru oxidarea COV-ului (Carbon Organic Volatil), finalizata in camera de ardere (4).

( Oxidarea termica

In camera de combustie (4), temperatura optima este garantata de prezenta unui arzator (5), utilizat pentru a creste temperatura in cazul in care cantitatea de COV nu ar putea genera suficienta caldura pentru a mentine conditiile de auto - sustinere.

( Evacuarea

Gazele purificate curg vertical in cel de-al doilea strat ceramic (B), care transfera caldura in placile ceramice si apoi sunt eliberate prin cele 3 supape de refulare (3’) si coloana de refulare (2’) in atmosfera prin cosul de evacuare (6). Cosul de evacuare este confectionat din otel-carbon, cu diametrul-700 mm si inaltimea-10 m, pentru eliberarea finala in atmosfera fiind  prevazut cu punct de prelevare noxe pentru diametrele mai mari de 500 mm.

In mod regulat (la fiecare 90-120 sec), directia fluxului este inversata, pentru a asigura transferul de caldura intre racordul de iesire si aerul de intrare prin masa ceramica.

( Purjarea

Pentru a preveni eliberarea unei parti din aer in atmosfera la fiecare inversiune de flux, fara a fi complet purificata si pentru a spori eficienta purificarii, sistemul este echipat cu un al treilea strat ceramic (C), care permite retrimiterea, prin mijloacele unui circuit de purjare (2”), fluxurile purificate incomplet in partea de sus a instalatiei.

Functionarea centralei este complet automata, gestionata printr-un soft de noua generatie cu  interfata de utilizare.

( Sectia Asamblat

Sectia Asamblat isi desfasoara activitatea pe platforma VARD TULCEA si hale de productie, in doua zone de activitate:

- Hala Constructii Corp – zona inalta, traveile 1, 2 si 3, avand urmatoarele suprafete ocupate:

- spatiu destinat activitatii de productie: cca. 7.511,00 mp;

- spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 280,00 mp;

- spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,00 mp.

- Hala F.U.C.M., intre deschiderea C si D, traveile 1, 2 si 4, respectiv intre deschiderea B-C si C-D traveia 7 si zona D, avand urmatoarele suprafete ocupate:

- spatiu destinat activitatii de productie: cca. 2.300,00 mp;

- spatiu destinat vestiarelor lucratorilor: cca. 110,00 mp;

- spatiu destinat personalului TESA: cca. 46,80 mp.

Obiectul principal de activitate consta in asamblarea si sudarea semifabricatelor metalice. Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halei, iar cand este cazul la nava.

Fazele procesului tehnologic sunt:

- confectionat si sudat module;

- asamblarea si sudat sectii de volum – activitate de baza;

- premontaj sectii de volum;

- cuplari intre sectii sau blocuri la Montaj;

- saturari sectii: montaj rame guri de vizita, scari in tancuri, dopuri de fund, etc.

Asamblarea sectiilor de volum in functie de patul de asamblare poate fi:

- asamblare sectii volum pe cele 2 linii amplasate pe Travea 1 si Travea 2 intre deschiderea C si D;

- asamblare pe pat de grinzi - Travea 4 (intre deschiderea C si D) si travea 7 intre deschiderea B si D;

- confectionat si sudat module;

- asamblat si sudat sectii de volum – activitate de baza;

- premontaje sectii de volum;

- cuplari intre sectii sau blocuri la Montaj;

- saturari sectii: montaj rame guri de vizita, scari in tancuri, dopuri de fund, etc.

( Sectia Prefabricare

Sectia Prefabricare isi desfasoara activitatea in 4 zone de lucru:

- Hala F.U.C.M. – traveile 1, 2, 3, 4 intre deschiderea A si deschiderea C;

- Hala F.U.C.M - traveia 5 intre deschiderea A si pana la jumatatea deschiderii C;

- Depozitul de prefabricate situat in partea de nord a santierului, paralel cu cheiul bazinului;

- Depozit de produse debitate – situat in spatele halei F.U.C.M., intre traveia B si traveia C.

Sectia Prefabricate detine urmatoarele spatii:

- spatiu destinat activitatii de productie: cca. 16.000,00 mp

- spatiu destinat vestiarelor lucratorilor:

- vestiar femei (situat la etajul II al anexei F.U.C.M., axele 5a-6a): 124,00 mp si a grupului sanitar aferent: 36,00 mp;

- vestiar barbati (situat la etajul II al anexei F.U.C.M., axele 6a-8): 234,00 mp si a grupului sanitar aferent: 36,00 mp;

- spatiu destinat personalului TESA: cca. 84,00 mp;

- spatiu destinat sculeriei: cca. 240,00 mp;

- spatiu destinat depozitului de repere prefabricate: cca. 3.240,00 mp.

Sectia Prefabricare are ca profil de activitate prelucrarea tablelor si profilelor prelucrate in Sectia Debitare, obtinandu-se produsul finit: osatura compusa si sectii plane.

Obiectul principal de activitate consta in prelucrarea materialelor. Activitatea se desfasoara preponderent in interiorul halelor, iar cand este cazul pe platforma din fata halei si la nava.

Activitatile desfașurate constau in:

- confectionare si sudura de confectionare a osaturii compuse;

- confectionare si sudura de confectionare panouri;

- asamblare osatura pe panou;

- confectionare si sudura de confectionare subansamble;

- confectionare si sudura de confectionare module;

- asamblat sectii de volum;

- debitare mecanica a tablelor la ghilotina;

- depozitare, gestiune si distribuire repere prefabricate.

Activitatea sectiei se desfasoara pe 5 travei, fiecare travee avand configurat cate un flux tehnologic de productie, iar in functie de dotarile tehnice de pe aceste zone, activitatea de prefabricare se realizeaza atat clasic cat si automat, pe Linia de Sectii Plane care are urmatoarele puncte de lucru, cu dotarile specifice:

→ Linia de Sectii Plane

Punctul 1:

Zona de sudura cap la cap a tablelor componente ale panoului. Sudura este realizata cu ajutorul unei masini automate de sudat cap la cap sub strat de flux pe o singura parte.

Punctul 2:

Zona de debitare si marcare a panoului rezultat in urma sudurii cap la cap a tablelor componente. Debitarea si marcarea se face cu “Esab Cutting System” model TELEREX TXB 14000.

Operatii care se executa pe acest tact tehnologic:

- pozitionarea panoului pe masa de debitare;

- marcarea panoului;

- debitarea decuparilor din interiorul panoului;

- debitarea pe contur cu bevel a panoului;

- transferul spre urmatorul tact tehnologic.

Punctul 3:

Zona de pozitionare si sudura in puncte a profilelor pe panou.

Operatii care se executa pe acest tact tehnologic:

- manipularea profilelor din paletul cu profile;

- pozitionarea profilelor pe marcajul panoului;

- sudarea in puncte de sudura a profilelor;

- transferul spre urmatorul tact tehnologic.

Punctul 4:

Zona de sudura automata a profilelor pe panou.

Operatii care se executa pe acest tact tehnologic:

- sudura automata continua sau discontinua a profilelor pe panou;

- transferul spre urmatorul tact tehnologic.

Punctul 5:

Zona de montare a celorlalte elemente componente ale panoului (osaturi compuse, platbenzi, gusee, profile pe alte directii, piese de completare, etc.).

Operatii care se executa pe acest tact tehnologic:

- pozitionarea si sudura in puncte de sudura a elementelor de compelatre ale panoului;

- transferul spre urmatorul tact tehnologic.

Punctul 6:

Zona de sudare a celorlalte elemente componente ale panoului (osaturi compuse, platbenzi, gusee, profile pe alte directii, piese de completare, etc), prevazut cu doua zone de lucru:

( Primul portal este echipat cu patru surse de sudura Kempo Weld KPS 5500, patru aspiratoare Lincoln Electric, patru dispozitive de avans Kempo Weld Wire 550.

( Portalul al doilea este echipat cu un sistem de robot mobil Inrotech ce are in componenta robotul de sudare Fanuc LR Mate 200iC/5L, o sursa de sudare KempArc Pulse 450 si un derulator de sarma DT 400.

→ MPL (microlinia de panouri)

Linia de micro productie a panourilor este localizata in Sectia Prefabricare in zona de confectionat panouri (Traveia 5 pe o suprafata de 500,00 mp) si cuprinde:

- portalul pentru montarea intariturilor si podul pentru sudarea in puncte (TWG); sudarea in puncte (FWG);

- portalul pentru echipamentul MIG/MAG de sudat pe ambele parti a osaturii simple, portal dotat cu doua surse FASTMIG 400 Synergic.

→ RMPL (microlinia robotizata de panouri)

Microlinia robotizata cuprinde:

- portal cu manipulator pentru montarea intariturilor si sudura in puncte;

- statie de sudare robotizare;

- zona de lucru la nivelul podelei;

- casete pentru aprovizionare cu intarituri.

In afara de cele doua zone in care activitatea de prefabricare se desfasoara automat sunt amenajate pe traveie 2, 4 si 7 flux clasic de confectie sectii plane care cuprinde urmatorii pasi:

- confectionat si sudat panouri pe stenduri clasice;

- montat osatura simpla pe panou;

- sudat automat si semiautomat osatura simpla pe panou;

- montat celelalte elemente componente ale panoului;

- sudat semiautomat si automat elementele de osatura montate pe panou;

- predarea tehnica si predare la C.T.C. si beneficiar a panourilor finite.

Linia de profile T amenajata pe traveea 2 poate executa repere de osatura compusa profile T si L prin sudura automata; piesele se asigura impotriva caderii cu dispozitive cu actionare hidraulica

LSP PEMA este destinata confectionarii si sudarii osaturii compuse si executarii lucrarilor atipice: postamenti, extensii bouthrustere, ocheti de remorcare si de avarie, cai rulare. Aici pe traveia 3 este amplasata linia de sudare automata a osaturii compuse.

- Punctul 1 -Zona de sudura cap la cap a tablelor componente ale panoului, se realizeaza cu instalatie de sudura automata sub strat de flux cap la cap pe o singura parte LINCOLN;

- Punctul 2- Zona de sablare, debitare si marcare a panoului rezultat in urma sudurii cap la cap a tablelor componente. Debitarea si marcarea se face cu “MicroStep”

- Punctul 3- Zona de montat si sudat osatura simpla

- Punctul 4- Zona de montat osatura compusa si diferenta de osatura simpla

- Punctul 5- Zona de sudat osatura compusa si diferenta de osatura simpla cu ROBOTII YASKAWA

Punctul 6- Zona de finalizat sudurile osaturilor compuse si predarea finala a sectiei plane

Departament Montaj Nave

- Sectia Premontaj Nave

- Montaj Nave

- Sectia Utilitati & Schele

( Sectia Montaj nave

Zona de activitate a sectiei Montaj este delimitata dupa cum urmeaza: la est hale sablare vopsire, syncrolit, bazin, la vest drumul uzinal de la hala montaj nave pana la depozitul sectiei Prefabricare, la sud FRIGORIFER S.A. si ECODELTA S.A., la nord depozitul sectiei Prefabricare.

Sectia Montaj detine urmatoarele zone de lucru:

- cala de 15000 (fila 5, 6) = 15.300,00 mp;

- hala montaj nave (fila 7, 8) = 11.220,00 mp;

- fila 1+ fila 2;

- fila 3 + fila 4 = 8.320,00 mp;

- fila nave mici = 4420,00 mp.

In fluxul de productiei a sectiei Montaj Interior se regasesc urmatoarele activitati:

- centrat module/grandmodule si blocuri;

- cuplat module/grandmodule in blocuri de nava si cuplat blocuri de nava.

- indreptat blocuri si corpuri de nave.

( Centrat module/grandmodule si blocuri

Dupa efectuarea activitatii de intoarcere a sectiei de volum aceasta e transportata in zona de preluare a sectiei de pe fila unde este amplasat blocul de nava. In functie de greutatea sectiilor si pozitionarea ochetilor de ridicare se foloseste o singura macara sau doua macarale.

Operatiunea de centraj presupune urmatoarele etape:

- trasat planul diametral al navei pe sol;

- executat trasajul sectiei care urmeaza a fi ridicata;

- ridicat sectia de volum, pozitionat, asigurat;

- eliberat macaraua;

- verificat planeitate;

- masurat inaltimea de constructie de la linia de baza;

- trasat plusul de montaj,  taiat plusul de montaj;

- sanfrenat si realizat noduri tipice;

- reverificat planeitate si cote de inaltime.

Dupa centrarea unei sectii se completeaza fisa de masuratori a sectiei ce este prezentata C.T.C.-ului. La finalizarea cuplarilor se preda dimensional blocul, respectiv nava dupa cuplarea blocurilor prin completarea unei fise de masuratori.

( Cuplat sectii de volum si blocuri de nava

Dupa finalizarea centrajului sectiei de volum, asigurarea cuplari din punct de vedere al schelei si utilitatilor (distribuitoare de oxigen – acetilena, 380 V, iluminat, ventilatie, etc.) se starteaza executia cuplari intre sectiile de volum centrate. Cuplarea sectiilor se executa cu ajutorul pieptinilor de aluminiu, iar in zonele ce prezinta dezaxari majore, iar grosimea tablei trece de 15 mm se folosesc pieptini de metal. Dupa predarea cuplarii inainte de sudura la C.T.C., sectia sudura starteaza sudura cuplarii respective, iar la final dupa eliminarea pieptinilor si montarea pieselor de completare se executa predarea tehnica finala urmata de predarea la C.T.C., respectiv la registru de clasificare si beneficiar.

( Indreptat blocuri si corpuri de nava

Operatia de eliminare a deformatiilor din structurile sudate se efectueaza in cadrul sectie montaj in 2 etape:

- indreptat in faza de bloc sectii;

- verificat si indreptat corpuri de nave dupa finalizarea cuplarilor inelare intre blocurile de nava.

Metodele de eliminare a deformatiilor aparute dupa procesul de sudare sunt:

- detensionarea - consta in incalzirea tablelor in zona adiacenta elementului de rigidizare la o temperatura de 2000 ÷ 2500C;

- indreptarea - consta in incalzirea elementelor la o temperatura de 6000 ÷ 6500C, cu utilizarea de rigidizari tehnologice si rigidizari suplimentare permanente, de prese mecanice, cu desprinderea cordoanelor de sudura sau desprinderi in campul tablelor.

In principiu metodele folosite sunt metode termice.

Sursele de energie termica sunt:

- flacara oxiacetilenica neutra;

- curentii de inductie.

- Sectia Pre-Montaj

- Zona de activitate a sectiei Pre-montaj este delimitata dupa cum urmeaza: la est hale sablare vopsire,syncrolit,bazin , la vest drumul uzinal de la hala montaj nave  pana la depozitul sectiei Prefabricare, la sud FRIGORIFER S.A. si ECODELTA S.A., la nord depozitul sectiei Prefabricare.

Activitatea este de sudura montaj corp nave/pregatire suprafete metalice structuri de corp nave/etans tancuri corp nave.

Fazele fluxului tehnologic sunt:

- ridicare sectii;

- centrat sectii ;

- control dimensional ;

- premontaj sectii (lacatuserie, sudura) ;

- etans tancuri ;

- marcaje corp exterior ;

- predare finala Clasa/Client.

Obiectul prezentului proces este obtinerea de corpuri de nava prin montarea de sectii de volum, piese de completare, fise de modificare si structuri speciale.

In cadrul procesului tehnologic “Premontaj corp nava” se utilizeaza urmatoarea documentatie tehnica suport:

•	documentatie de executie;

•	fise de modificare;

•	fise de masuratori blocuri/module  ;

•	plan inspectii si testari;

•	fisa amplasare ocheti

•	strategia de fabricatie specifica fiecarui corp de nava;

•	plan pentru tren de carucioare;

•	plan pentru amplasare pe megapalet.

•	Instructiuni Tehnologice Cadru;

•	WPS;

•	WPM;

•	NDT Plan;

•	Grinding plan;

•	Plan de izolatii;

•	Tabel de suduri;

•	Standard de fabricatie, IACS;

•	Plan de tank-uri;

Dupa efectuarea manevrei de intors,sectiile sunt aduse in apropierea blocului/modulului pentru a fi ridicate. Sectiile se ridica cu muncitori calificati,cu ajutorul macaralelor de tip Portic 50/120TF sau Portal Goliath 700TF.

Dupa efectuarea activitatii de intoarcere a sectiei de volum aceasta e  transportata  in zona de preluare a sectiei de pe fila unde este amplasat blocul de nava. In functie de greutatea sectiilor si pozitionarea ochetilor de ridicare se foloseste o singura macara sau doua  macarale.Pe scurt operatiunea de centraj presupune urmatoarele etape:

•	trasat planul diametral al navei pe sol;

•	executat trasajul sectiei care urmeaza a fi ridicata;

•	ridicat sectia de volum, pozitionat, asigurat;

•	eliberat macaraua;

•	verificat planeitate;

•	masurat inaltimea de constructie de la linia de baza;

•	trasat plusul de montaj,  taiat plusul de montaj;

•	sanfrenat si realizat noduri tipice;

•	reverificat planeitate si cote de inaltime.

Dupa centrarea unei sectii se completeaza fisa de masuratori a sectiei ce este prezentata CTC-ului. La finalizarea cuplarilor se preda dimensional blocul, respectiv nava dupa cuplarea blocurilor prin completarea unei fise de masuratori.

Prinderea sectiilor de volum se face cu ajutorul pieptinilor de aluminiu sau in puncte de sudura, iar in zonele ce prezinta dezaxari majore iar grosimea tablei trece de 15 mm se folosesc pieptini ajutatori de metal din recuperari. Avantajul folosirii pieptinilor de aluminiu apare la predarea tehnica finala unde se polizeaza cu app. 40% fata de un pieptan de metal. Dezavantajul apare in zona de gurna si zonele dezaxate unde nu se pot folosii datorita rezistentei limitate a bolturilor de prindere. Prinderea cuplarii cu ajutorul pieptinilor de aluminiu, presupune urmatoarele etape :

- Amorsarea se face pe piepten. Se respecta un regim de sudare care sa nu produca arsuri marginale sau cratere pe tabla;

- Electrodul se inclina astfel incat sudura sa topeasca mai mult tabla corpului decat pieptenul;

- La desprinderea pieptenului, sudura va ramane pe tabla corpului. Se evita astfel ciupiturile ce trebuie incarcate cu sudura si polizate.

-	Daca sudura ramane pe piepten, la desprinderea acestuia, pe tabla raman ciupituri.

-	Daca sudura de prindere este grosolana atunci trebuie executata o taietura cu polizorul pentru a se desprinde mai usor.

-	 Pieptenii nu se indeparteaza prin taiere oxigaz, datorita incalzirii locale care conduce la contractii si deformatii.

Prinderea in puncte de sudura trebuie sa asigure corecta pozitionare si rigidizare a reperelor de asamblat inainte si/sau in timpul sudarii continue.

Punctele de prindere pot ramane in sudura finala numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

•	sudura se executa conform unei proceduri de sudare autorizate cu societatea de clasificare sub incidenta careia se realizeaza lucrarea;

•	punctele se executa de sudori de prins atestati pentru procedeul, materialul si pozitia de sudare la care se executa prinderea;

•	punctele de prindere se executa cu consumabile uscate (electrozi), conform instructiunii de depozitare si manipulare a electrozilor inveliti sau sarme in cazul sudarii MAG;

•	orice defecte (arsuri, fisuri, zgura, pori, etc) se elimina de catre executant inainte de sudura continua;

•	daca sudura continua trebuie executata cu preincalzire, punctele de prindere se vor executa de asemenea cu preincalzire la temperatura cu 50 °C mai mare decat cea specificata pentru sudura continua;

•	la executia punctelor de prindere se impun aceleasi conditii referitoare la sudarea in conditii meteo nefavorabile ca la sudura continua.

Punctele de prindere ce au rol de fixare a ansamblului (si care nu raman in sudura finala) nu se elimina pana cand sudura continua nu a ajuns intr-un stadiu care sa evite fisurarea hafturilor ramase, descentrarea ansamblului sau deformarea peste limitele admise.

Departament Armare

( Sectia Confectionat Tubulatura

Activitatea sectiei se desfasoara in 6 sectoare:

1. Sector confectie tubulatura otel 1

2. Sector confectie tubulatura otel 2

3. Sector confectie tubulatura inox

4. Sector confectie tubulatura din fibra de sticla

5. Sector confectie tubulatura din plastic

6. Sector sablare si vopsire tubulatura

7. Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie

8. Sector depozitare tubulatura

Cele opt sectoare de activitate sunt amplasate in felul urmator:

1. Sector confectie tubulatura otel 1: activitatea se desfasoara in Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile V - Z, Stalpii 1 - 12 si Deschiderile Z - X, Stalpii 5 – 12.

2. Sector confectie tubulatura otel 2: activitatea se desfasoara in Hala F.U.C.M., zona C - Deschiderile D - E, E - F si F - G.

3. Sector confectie tubulatura inox: activitatea se desfasoara in Hala Completare Armare - Deschiderile G - H, Stalpii 7 - 12.

4. Sector confectie tubulatura din fibra de sticla: activitatea se desfasoara in Hala Utilitati Auxiliare – Deschiderile V – X, Stalpii 6 – 9.

5. Sector confectie tubulatura din plastic: activitatea se desfasoara in Hala Utilitati Auxiliare – Deschiderile V – Z, Stalpii 1 – 6.

6. Sector sablare si vopsire tubulatura: activitatea se desfasoara in Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 9 - 12 si Hala Utilitati Auxiliare - Deschiderile V - Z, Stalpii 1 - 3.

7. Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie: activitatea se desfasoara in Hala Completare Armare - Deschiderile F - G, Stalpii 1 - 8.

8. Sector depozitare tubulatura: activitatea se desfasoara in zona Depozit laminate grele – Obiect 101.

Sectia ocupa urmatoarele suprafete:

- Sector confectie tubulatura otel 1: 3.900,00 mp

- Sector confectie tubulatura otel 2:

- Siloz: 108,00 mp

- Hala confectionat: 6.588,00 mp;

- Sector sablare si vopsire tubulatura:

- Punct sablare – vopsire – zincare: 200,00 mp

- Punct sablare – vopsire - confectie tubulatura otel 1: 200,00 mp;

- Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie:

- Sectiunea Zincare termica: 1.000,00 mp

- Sectiunea Neutralizare: 200,00 mp

- Sector depozitare tubulatura

- Zona depozit laminate: 4.000,00 mp

- Hala dezarmare: 1.000,00 mp

( Sector confectie tubulatura otel 1: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc.) din magaziile SC VARD Tulcea S.A., se indoaie pe masina (se spala conform tehnologiei de spalare a tevilor), se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie si se transporta la sectorul otel 1 sau 2 unde se executa urmatoarele operatii tehnologice (sudare, sablare, vopsire), numai cele din otel.

Tehnologia de spalare a tevilor: dupa indoirea tevii, uleiul depus pe peretii acesteia se scurge in standul de spalare, in tava de colectare grosiera a uleiului, ulei care se colecteaza si se refoloseste. Urmeaza spalarea tevii cu jet sub presiune de apa, la 80ºC, iar in final se lasa la uscat teava. Apa in amestec cu uleiul se colecteaza in tavile laterale standului si se trece prin cele 5 zone de decantare ale separatorului, cu capacitate de 30,00 mc. Din fiecare sectiune se indeparteaza pelicula de ulei care se depoziteaza in recipientii ce se vor preda la compartimentul Depozite.

La umplerea decantorului aceste ape sunt preluate prin reteaua de canalizare interioara si directionate catre statia de pompare si de aici sunt transportate la statie conform Minutei din data de 27.01.2015 si Adresei nr. 383/19.02.2015.

In cadrul Sectorului confectie tubulatura otel 1 se desfasoara si activitati de sablare si vopsire in:

1. Cabina de sablare cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m si este echipata cu:

- sistem de recirculare abraziv Szatkowski SRS-1K-1OP-1/200;

- filtru de aer OP-1/200

- filtru desprafuitor FOP - 2S;

- colector de praf OK 7000.

2. Cabina de vopsire - uscare cu dimensiunile: 8,0 x 4,0 x 3,0 m si este echipata cu:

- ventilator System air P = 0,9 kw, 1.355 rot./min.;

- boxa extractie pulberi vopsea;

- pompa vopsire GRACO MERCUR 48:1;

- pistol de vopsit cu cana.

( Sector confectie tubulatura otel 2: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc.) din magaziile VARD Tulcea S.A.; teava se depoziteaza in depozitul de teava; de aici trece in instalatia de sablare dupa care se debiteaza mecanic sau cu plasma; dupa debitare tevile ajung:

- 1 - direct la bancul de lucru apoi la masina automata de sudura;

- 2 - ajung la masa de indoit apoi la prelucrare ulterioara;

sau

- 3 - pe bancul de lucru apoi pe bancul de sudura; dupa sudare reperele ajung la spalare, presa, uscare vopsire sau uscare zincare. Dupa finalizarea operatiunii de protectie impuse de documentatia de executie, se predau formatiilor de montaj (la navele urgente), fie se depoziteaza in sectorul depozitare (la navele in linia a doua).

In cadrul sectorului sunt:

- 2 cabine spalare CL S.005, avand dimensiunile 7,00 x 2,50 x 2,00 m fiecare, dotate cu: aparat de curatare prin spalare sub presiune KARCHER tip HDS 8/18 - 4C si instalatie de tratare ape reziduale sau apelor dupa spalarea pieselor metalice Tip SDF - AC - 02 d-INOX;

- 4 cabine uscare MNX CU 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 1,2,5,6, dotate cu: boxa de extractie poluanti AZW 2-2, aeroterma UHR 150 kw, 14.000 mc/h cu arzator ELCO VG 2-210 si dulap electric central de comanda si control;

- 2 cabine vopsire MNX CV 10 x 4,5 x 3,2 Sn 3170 - 3,4, dotate cu: agregat TSV 18500 R, 18.500 mc/h, Thermo Air Olanda. Agregatul este compus din urmatoarele subansamble: bloc ventilatie exhaustare, bloc ventilatie aer proaspat cu schimbator caldura UHR 250 si arzator VG2.210, schimbator caldura cu rotor PUMO 160, boxa extractie poluanti 3-3 si dulap electric central de comanda si control;

Blocul de exhaustare poluanti permite preluarea aerului cu poluanti din cabina de vopsire – uscare si exhaustarea acestora in exterior.

Aeroterma model UHR este echipata cu schimbator de caldura de inalta eficienta, camera de ardere din otel inoxidabil, ventilator aer proaspat, ventilator exhaustare noxe antiscanteie, filtre praf, valve automate comutare vopsire – uscare, schimbator caldura.

Schimbatorul de caldura PUMO permite recuperarea energiei termice de la aerul de exhaustare din cabina de vopsire-uscare si transferul catre aerul proaspat;

- centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120, compusa din: electroventilator radial 7.5 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii si sistem central de filtrare - SCS – ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de punctare (aft) sudare a suportilor de tubulaturi, utilizand fitru din fibre de celuloza cu autocuratire;

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras .

Centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 aspira si refuleaza in interior halei de confectie tubulatura, capacitatea de filtrare fiind de 12.000 mc/ora, ce are urmatoarele dimensiuni: 1.350,00 mm (L) x 2.340,00 mm (l) x 5.420,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm;

- instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior in sezonul cald sau recirculare in sezonul rece se compune din: motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pentru preluare vibratii, panou de comanda inteligent - SCP 22, sistem central de filtrare - SCS – ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare, brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 – 16 buc., cutie comanda SCS-CB-SCS, ce comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului, modul de intrare SCS - INLET 0º ce stabileste directia de intrare a aerului in SCS, preseparator SCS – PSC - 2 buc. ce are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari, tubulatura - SPIRO ce este un traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior pe timp de vara si recirculare in interior pe timp de iarna in hala cu valva manuala de reglare si accesorii si un cos de evacuare (D = 500,00 mm; H= + 10.000,00 mm);

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras.

Dimensiunile sunt: 1.200,00 mm (L) x 1.200,00 mm (l) x 2.900,00 mm (H); Diametru intrare/iesire: Ø 400,00 mm; capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h.

- Aeroterme UHR 350 – 4 buc. ce sunt destinate incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Acestea sunt dotate cu arzatoare VG 3.360D avand puterea de 360 kw, prevazute cu cate un cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; Ht = + 6,73 m; H1 = 1,995 m) fiecare;

- Aeroterma TSV 65000 ce este destinata incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Aceasta este dotata cu un arzator VG 2.210 avand puterea de 210 kw, cu un cos de evacuare (De = 0,48 m; Di = 0,40 m; H = + 10,10 m; H1 = 5,30 m);

- Decantor cu capacitate: 30 mc destinat stocarii apelor uzate tehnologice.

( Sector confectie tubulatura otel 1: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava si corniere) din magaziile VARD Tulcea S.A., se indoaie pe masini, se transporta la sectorul otel 2 unde se executa urmatoarele operatii tehnologice (sudare, sablare, vopsire), numai cele din otel. De asemenea, se confectioneaza suporti necesari montarii tubulaturii pe nava.

( Sector confectie tubulatura otel 2: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A.; teava se depoziteaza in depozitul de teava; de aici trece in instalatia de sablare dupa care se debiteaza mecanic sau cu plasma; dupa debitare tevile ajung : 1- direct la bancul de lucru apoi la masina automata de sudura, 2- ajung la masa de indoit apoi la prelucrare ulterioara  sau 3- pe bancul de lucru apoi pe bancul de sudura; dupa sudare reperele ajung la spalare, presa, uscare - vopsire sau uscare - zincare. Dupa finalizarea operatiunii de protectie impuse de documentatia de executie, se predau formatiilor de montaj (la navele urgente), fie se depoziteaza in sectorul depozitare (la navele in linia a doua).

( Sectorul confectie tubulatura inox este prevazut cu instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior a fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare a tubulaturilor de inox, ce se compune din: motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere de cauciuc de preluare vibratii, sistem central de filtrare - SCS ce se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare - automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras, ce are dimensiuni: (L) 1,20 m x (l) 1,20 m x (H) 2,90 m; Diametru intrare/iesire: 0,40 m si o capacitate filtrare: max. 9.000,00 mc/h, brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 – 4 buc., cutie comanda CB - SCS - comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului, modul de intrare SCS - INLET 0º - modul de intrare SCS - stabileste directia de intrare a aerului in SCS, preseparator SCS - PSC ce are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari, cu o tubulatura - SPIRO - traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior si cos de evacuare (D = 0,40 m; H = 10,0 m).

( Sector confectie tubulatura din fibra de sticla: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, flanse, coturi, reductii, T-uri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A., se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza conform documentatiei de executie, se sudeaza prin lipire cap la cap, se ambaleaza dupa care se depoziteaza in rastele in sectorul de depozitare a tubulaturii confectionate pana se livreaza la nava.

( Sector confectie tubulatura din plastic: in baza specificatiilor de materiale si a desenelor de executie se scot materialele (teava, fitinguri, etc) din magaziile VARD Tulcea S.A., se traseaza, se debiteaza mecanic, se asambleaza, se debavureaza, se sudeaza prin lipire cap la cap, dupa care se depoziteaza in containere in sectorul de depozitare a tubulaturii confectionate pana se livreaza la nava.

( Sector sablare si vopsire otel: dupa confectia, tubulatura se sableaza in statia de sablare din incinta sectiei dupa care functie de protectia specificata de documentatia de executie se vopseste, in cabina de vopsire (Nota:  Se vopseste doar in cabina de vopsire de la Punctul sablare – vopsire – zincare).

Cabina de sablare – vopsire – uscare este proiectata pentru sablarea si vopsirea pieselor metalice si constructiilor sudate, in conditiile unei tehnologii de ultima ora, respectand normele in vigoare privind protectia muncii si protectia mediului.

Investitia a constat in montaj Cabina de sablare si cabina de vopsire – uscare in cadrul Sectia Tubulatura – Hala Completare Armare. (Anexa nr. 4)

1. Cabina sablare – 1 buc. echipata cu:

- filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13 – 5.500 mc/h;

- sistem recuperare, transport si curtire material abraziv 4A1-4000;

- instalatie sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE;

- buncar alice.

Cabina de sablare are dimensiunile 8,0 x 4,0 x 3,0 m.

Cabina de sablare are dimensiunile 8,0 x 4,0 x 3,0 m.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune negativa a cabinei de sablare, data de mediul exterior.

Abrazivul utilizat pentru sablare – alica metalica colturoasa, tratata termic. – 15 tone alice/an.

- debit aer exhaustare – 5.500 mc/h;

- puterea instalata – 11,5 KVA;

- alimentare aer comprimat – 7 bar, 6 mc/min;

- filtrul extractie praf tip Pat-Jet 7-13, pentru retinerea si extragerea prafului din incita prin cartuse;

- filtrante si curatire continua cu aer comprimat. – materialul filtrant se inlocuieste de 2 ori/an;

- dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø 500 mm; h =10 m;

- gradul de curatire aer – 99,9% cu emisie praf de max. 5 mg/mc (aerul este evacuat lateral in hala).

2. Cabina vopsire – uscare – 1 buc., echipata cu:

- boxa extractie pulberi – vopsea AZW 32 – 16.000 mc/h;

- aeroterma UHR 150 – 14.000 mc/h si putere termica 110 kw;

- pompa vopsire Graco Mercur 48:1;

- pistol de vopsit cu cana.

Cabina vopsire uscare – are dimensiunile 8,0 x 4,0 x 3,0 m.

In interiorul cabinei se pot realiza pe rand fie operatia de vopsire, fie operatia de uscare.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune usor negativa a cabinei de vopsire -uscare fata de mediul exterior.

Sistemul de ventilatie previne evacuarea accidentala a noxelor in spatiul halei.

Debit aer exhaustare – 16.000 mc/h.

Cantitate totala COV – 1,6 kg/h – max.100 mgC/mc (in situatia in care se utilizeaza vopsea pe baza de solvent).

Temperatura maxima uscare – 50⁰C.

Boxa de extractie – permite extragerea  pulberilor de vopsea cu eficienta de pana la 98% - 99% la o viteza de 0,75 m/s.

Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø630 mm; H = 10 m.

Aeroterma UHR 150 – functioneaza cu aer cald sau rece pe timpul operatiilor de vopsire sau uscare. Ea este dotata cu tubulatura de evacuare aer cald, care permite distribuirea cat mai uniforma a aerului in cabina.

La operatia de uscare aeroterma functioneaza cu recirculare cu consum minim  de energie termica.

Aeroterma este echipata cu schimbator de caldura aer cu o camera de combustie din otel inoxidabil si ventilator.

( Sector zincare tubulatura si repere de lacatuserie: dupa confectie tubulatura sablata, functie de protectia specificata se zincheaza in atelierul de zincare.

( Atelier Acoperiri metalice:

In cadrul Sectiei Tubulatura – Atelier Acoperiri metalice se executarea acoperirilor metalice de protectie ale diferitelor repere destinate echiparii navelor care datorita conditiilor de exploatare in mediul marin sunt supuse coroziunii.

De asemenea, se executa acoperiri de protectie pentru diverse lucrari pe baza comenzilor de solicitare.

Atelierul este structurat pe trei activitati specifice:

a.1. Zincare termica;

a.2. Neutralizare ape reziduale.

a.1. Zincarea termica are ca obiect de activitate specifica acoperirea pieselor din otel cu zinc prin imersie in baia de zinc topit dupa o pregatire prealabila a suprafetelor.

Procesul de fabricatie este urmatorul:

- degresare chimica – in solutie alcalina de hidroxid de sodiu;

- spalare in apa;

- decapare chimica – in solutie acida de acid clorhidric;

- spalare in apa;

- fluxare in solutie de clorura de zinc si clorura de amoniu;

- uscare si preincalzire in cuptorul de uscare;

- zincare propriu-zisa in cabina de zincare prin imersie in baia de zinc topit.

a.2. Neutralizarea apelor reziduale este operatia de tratare a apelor uzate, impurificate chimic, care se evacueaza din atelierul acoperiri metalice.

Neutralizarea apelor acido – alcaline (care nu contin ioni de zinc) se face in sistem continuu, astfel:

- Apele acido-alcaline rezultate din cele doua activitati sunt colectate in rezervoarele RCA 1 si RCA 2, de unde sunt pompate in rezervoarele RTA 1 si RTA 2, unde se face neutralizarea. Neutralizarea consta in reglarea pH-ului prin mentinerea lui in limitele 6,5 ÷ 9,0 prin completare cu hidroxid de sodiu sau acid clorhidric; apele neutralizate sunt transferate in rezervorul de neutralizare RN si corectie RC prin sistem preaplin acestea avand rolul de decantare dupa care sunt trecute in decantor final din exteriorul halei. de productie;

- Baile de decapare acide uzate care rezulta in urma impurificarii excesive se colecteaza in bazine de PVC dupa care este livrat la firme specializate pentru neutralizare si eliminare; slamul rezultat prin depunere pe fundul rezervoarelor se depoziteaza in bazine metalice urmand a fi livrat la firme specializate in vederea eliminarii

( Sector depozitare tubulatura otel: dupa confectie, tubulatura vopsita sau zincata se transporta la depozit unde se pastreaza pe comenzi si instalatii in containere sau rastele urmand sa fie predata formatiilor de montaj, ale sectiei sau subcontractorilor.

( Sectia Tubulatura Montaj

Sectia isi desfasoara activitatea in urmatoarele in doua sectoare:

1. Sector montaj tubulatura otel, inox si Cunifer cu o suprafata de 720,00 mp

2. Navele in executie

Amplasamentul celor 2 sectoare este:

- sector montaj tubulatura: activitatea se desfasoara in Hala Completare Armare - Deschiderile Z – X, Stalpii 1 - 5;

- nave in executie: activitatea se desfasoara in Obiectiv 200, Obiectiv 201, Obiectiv 1.7.

Tubulatura confectionata din otel, inox si Cunifer se preia din depozitul de tubulatura in baza documentatiei – stivuita in containere standardizate, se monteaza la nava in faza de sectii/blocuri (cazul de saturari tancuri) sau pe instalatii in cazul cuplarii blocurilor. Montajul poate fi ,,la gata’’ la tronsoanele finite, sau ,,premontaj’’, urmat de reintoarcerea tubulaturii in sectorul de confectie pentru finalizare si pregatire pentru montajul definitiv (cazul sabloanelor). Personalul de montaj se ocupa si de scoaterea din magaziile de profil a armaturilor, suruburilor, piulitelor si garniturilor, conform specificatiilor. Dupa predarea tehnica a instalatiilor, acestea se predau etans la beneficiar si clasa (registru).

( Sectia Lacatuserie Mecanica

( Sectia Lacatuserie

Sectia Lacatuserie este amplasata intre Hala Sectia Mecanica – Atelier zincare – Anexa tehnica.

Activitatea este de confectie si montaj repere de lacatuserie generala, constand in aschierea mecanica a materialelor feroase si neferoase pe masini unelte universale. Activitatea consta in lucrari de lacatuserie navala constand in confectie, sudura si montaj ansamble si subansamble care se inglobeaza pe navele in constructie. Activitatea de confectie se desfasoara in atelier (30% din total activitate), montajul se desfasoara la  nava (70% din total activitate).

Activitatea consta in prelucrarea materialelor metalice utilizand flacara oxi-gaz (acetilena), masini de debitat mecanice, masini de gaurit, prese, masina de indoit teava. Aproximativ 1/3 din activitatea de lacatuserie o reprezinta sudura manuala cu electrozi inveliti sau semiautomata in mediu de gaz protector (CO2).

Fazele tehhologice sunt:

- confectionat - in prima faza se aprovizioneaza sectia cu materiale din depozit si cu elemente sosite de la debitare; prelucrarea materialelor in vedera obtinerii pieselor se executa prin taiere cu flacara oxiacetilenica, mecanica, fasonare tevi, sudare electrica, dupa care transport piese finite in depozitul intermediar, sablare – zincare, vopsitorie sau la nava; pentru diverse prelucrari se executa si prelucrari mecanice pe strungul SNB 400 din dotare.

- montaj - activitatea de montaj consta in pozitionarea pieselor conform documentatiei, unde sunt necesare activitati de taiere oxiacetilenica,gaurire cu masinile de gaurit, prinderea in puncte de sudura, sudarea definitiva a reperelor, iar la final pregatirea pentru predare necesita si operatii de polizare cu polizoarele electrice sau pneumatice; o alta operatie desfasurata este si activitatea de a se lucra in atelier cu macarale cu comanda la sol cu macaragii autorizati, iar la nava cu legatori de sarcina la manevrele cu macaralele portic.

Activitatea consta in executare lucrarilor de lacatuserie (confectii, sudura si montaj ansamble si subansamble) si mecanica navala, constand in:

- montare instalatii de propulsie linii axiale, propulsoare laterale, propulsoare azimutale);

- guvernare (carme, duze, arbori de carma);

- montaj echipamente de punte (vinciuri de ancorare, manevra, cabestane);

- montaj echipament tehnologic (pompe, compresoare, ventilatoare, incineratoare, etc.).

( Sectia Mecanica

Sectia Mecanica este amplasata pe doua zone distincte cu sprafete de 2.600,00 mp; si 3.200,00 mp (un total de 5.800,00 mp), avand ca profil de activitate mecanica navala, lacatuserie, sudura si prelucrari mecanice prin aschiere.

Activitatea desfasurata (principalele activitati):

- prelucrare mecanica a materialelor feroase si neferoase pe masini unelte universale;

- lucrari de lacatuserie navala constand in confectie, sudura si montaj asamble si subansamble care se inglobeaza pe navele in constructie;

- lucrari de mecanica navala constand in montarea instalatiilor de propulsie (linii axiale, propulsoare laterale, propulsoare azimuthale), guvernare (carme, duze, arbori de carma, masini de carma), precum si alte echipamente de punte (vinciuri de ancorare, manevra, cabestane) si echipamente tehnologice (diverse tipuri de pompe, compresoare, ventilatoare, incinerator, etc.)

( Departament Sablare Vopsitorie

( Coordonatori Sablare si Vopsitorie

( Sectia Sablare si Vopsitorie

Sectia Sablare-Vopsitorie are sediul in vecinatatea Filei de 15.000 TDW (Fila 5) si isi desfasoara activitatea pe 3 puncte de lucru:

- Complex Sablare-Vopsire:

- Obiectiv 402, ce cuprinde o hala de sablare/vopsire/uscare – HSV1 si doua hale de spalare/vopsire/uscare – HV1 si HV2: HV2, cu dimensiunile: L = 38,30 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m, HSV1, cu dimensiunile: L = 40,70 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m, HV1 cu dimensiunile: L = 41,00 m, l = 27,50 m, h = 25,50 m (langa Fila 5);

- Obiectiv 401, ce cuprinde o hala de sablare/vopsire/uscare – HSV2 si o hala de spalare/vopsire/uscare – HV3: HSV2 cu dimensiunile: L = 38,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m, HV3, cu dimensiunile: L = 37,00 m, l = 27,50 m, h = 18,00 m (langa Transbordorul Mare);-

- Afara, pe filele de montaj : pe structuri metalice, blocuri si nave, in compartimente, tancuri, corp exterior, etc, in functie de programul de productie Vard Tulcea si programele de sablare – vopsire valabile fiecarei comenzi in parte.

- In incinta halelor de productie de pe segmentul corp si armare: – pe structuri metalice, sectii de volum, blocuri, in functie de cerintele emise de celelate sectii de productie

Punctul de lucru detinut anterior in Hala FUCM Zona D Traveea 6 si 7 este in prezent inchis in conservare datorita programului de livrare comenzi, incarcarea fiind suficienta doar pentru Obiectivele 402 si 401.

Profilul sectiei este pregatirea suprafetelor metalice si vopsirea acestora la sistem conform specificatiei de vopsire emisa pe fiecare comanda in parte.

Pregatirea suprafetei presupune cumulul de activitati si metode implicate in pregatirea suprafetelor metalice pentru aplicarea stratului de vopsea. Operatia trebuie sa reprezinte o succesiune precisa de lucrari determinata de scopul final care este obtinerea unei suprafete care sa asigure fiabilitatea sistemului de vopsire aplicat.

( Complex Sablare-Vopsire

( Activitate de vopsire in cadrul Complexului Sablare-Vopsire

→ Decontaminarea (Degresare)

Are ca scop indepartarea contaminantilor (ulei/grasimi, saruri, praf, etc.). Procesul se realizeaza cu detergent lichid Duo Split, ce se amesteca cu apa sub presiune (rece sau calda) si se aplica pe intreaga suprafata contaminata. Degresantul alcalin are PH-ul maxim cuprins intre 12 si 14. Imediat dupa clatire apa reziduala, de tip alcalina, se colecteaza partial prin aspirare si se directioneaza catre Statia de tratare existenta pe platforma VARD Tulcea.

→ Spalarea cu instalatie de inalta presiune

Varianta 1 - decaparea

- Se realizeaza cu instalatii a caror presiune depaseste 500 bari si este o metoda eficienta de pregatire a suprafetei, in vederea vopsirii. Metoda este folosita in compartimente, precum si in cazul tancurilor de combustibil si voiduri afectate de rugina intr-un procent ridicat. Solutia decapanta GMA 614 se aplica manual, prin intindere, pe suprafetele cu un grad ridicat de rugina, dupa care se spala cu instalatia de inalta presiune.

Apa reziduala este de tip acida si este preluata prin orificii situate la nivelul sinelor si colectata in putul subteran cu care este prevazuta fiecare hala de spalare/vopsire/uscare (in total 3 puturi). De aici este pompata in bazinul de suprafata, cu ajutorul unei pompe. Fiecare bazin are o capacitate de 2,5 mc (3 bazine), iar putul subteran cu o capacitate de 1,0 mc. Aceasta apa este apoi analizata in laboratorul din cadrul Serviciului Laboratoare si in functie de rezultate este preluata de catre o firma specializata sau directionata catre Statia de tratare proprie.

Varianta 2 – spalarea propriu-zisa cu inalta presiune

- Se realizeaza cu instalatii a caror presiune depaseste 500 bari si este o metoda eficienta de pregatire a suprafetei, in vederea vopsirii. Metoda este folosita in compartimente, precum si in cazul tancurilor de combustibil si voiduri, in care suprafata afectata de rugina este intr-un procent mic. Apa reziduala de tip alcalina, este preluata prin orificii situate la nivelul sinelor si colectata in bazinul subteran cu care este prevazuta fiecare hala de spalare/vopsire/uscare (in total 3 bazine). De aici este pompata in bazinul de suprafata, cu ajutorul unei pompe; fiecare bazin are o capacitate de 2,5 mc (3 bazine), iar fiecare bazin subteran cu o capacitate de 1,0 mc (3 buc). Aceasta apa este apoi analizata in laboratorul din cadrul Serviciului Laboratoare si in functie de rezultate este preluata de catre o firma specializata sau directionata catre Statia de tratare proprie.

→ Pregatirea suprafetelor metalice

Are ca scop curatarea propriu-zisa a suprafetelor, fie cu scule manuale sau actionate mecanic, fie prin sablarea suprafetei.

Operatia de pregatire trebuie sa faca obiectul unei planificari riguroase care trebuie sa ia in calcul starea suprafetei ce urmeaza a fi pregatita, in ce masura este complicata constructiv, ce metode de pregatire a suprafetei vor fi folosite, ce scule necesita, conditiile atmosferice, totul pana la executarea lucrarii la termenul stabilit.

( Metode manuale – au ca scop indepartarea ruginii cu ajutorul periilor din sarma si spaclurilor, ciocanelor, perii din metal, smirghel. Aceasta metoda este folosita la scara redusa dar este destul de eficienta in cazul zonelor mici si inaccesibile sculelor actionate ( Metode mecanice – au ca scop indepartarea ruginii cu ajutorul echipamentelor electrice si pneumatice tip: biaxuri, polizoare. Pentru a obtine o calitate buna in pregatirea suprafetelor, alegerea sculelor este decisiva.

( Activitatea de sablare in cadrul Complexului Sablare-Vopsire

Pe platforma VARD Tulcea S.A., in cele 2 hale de sablare, sablarea se face cu alica metalica WGH40. Operatiile de sablare din hala se desfasoara in conditii controlate.

Dulapul electric este dotat cu un controler de proces Siemens, un afisor HMI si permite controlul si oprirea operatiilor in cazul aparitiilor unor defecte sau daca sistemul de ventilatie se dezechilibreaza (filtre colmatate).

O lampa de avertizare montata pe dulapul electric afiseaza starea echipamentelor din hala, de sablare in lucru sau defect.

Fluxul tehnologic se desfasoara in modul urmator:

- se introduce blocul/sectia in interiorul halei;

- se inchide usa halei de sablare;

- exista 8 puncte de operare/8 manici de sablare;

- se starteaza sablarea, timp in care toate conditiile sunt asigurate de la Dulapul Electric Central;

- oprirea instalatie sablare de catre operator sau prin telecomanda de catre sablator;

- inspectie vizuala suprafete sablate (continuat sablarea daca situatia o impune);

- desprafuire repere si eliminare alica din zonele sablate;

- verificarea zilnica a sacilor de colectare praf si schimbarea acestora daca este necesar;

- curatenie la locul de munca.

→ Vopsirea – Complex Sablare-Vopsire

Se realizeaza la nava, in compartimente, tancuri sau zone deschise. In functie de zona de lucru se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie), dar si modalitatea de vopsire adecvata, manuala sau semiautomata.

( Vopsirea manuala – se poate face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula deoarece reuseste sa introduca vopseaua in toate zonele fine de pe suprafata.

Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile pentru pulverizare. Se masura grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de tehnologie.

( Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici.

( Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat.

In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior, etc), se stabileste tipul de vopsea si cantitatea necesara. Se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite. Se mixeaza corespunzator vopseaua, in functie de tipul de vopsea folosit: cu un component sau cu 2 componenti.In timpul mixarii vopselei, se asigura protectia zonei pe care se afla atat pompa, cat si bidonul de vopsea. Se verifica ventilarea corespunzatoare a zonei.

Furtunele de ventilatie sunt directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor.

( Statia Sablare – Vopsire (Hala F.U.C.M.) – in conservare din anul 2019

Punctul de lucru detinut anterior in Hala FUCM Zona D Traveea 6 si 7, care cuprinde Cos numar 24,25 pentru vopsire si Cos numar 26 pentru sablare sunt in prezent inchise, in conservare datorita  programului de livrare comenzi, incarcarea fiind suficienta doar pentru Obiectivele 402 si 401

In perioada in care a functionat, activitatea consta in sablarea si grunduirea elementelor mari specifice realizarii constructiei navelor.

Statia este structurata pe doua activitati specifice:

- sablare manuala, cu alice metalice in cabina de sablare, inchisa ermetic;

- vopsire cu pistolul se realizeaza intr-o singura camera de grunduire, ce a fost modernizata si data in exploatare in trimestrul IV 2009; se utiliza numai vopsea pe baza de apa.

Fosta camera de grunduire nr. 2 este utilizata in prezent ca Depozit deseuri vopsea.

→ Sablarea fixa

Sablarea manuala are ca obiect de activitate specifica sablarea pieselor de mici dimensiuni care intra in procesul de saturare al navelor: reperelor de tubulatura, postamenti, lanturi, piese de saturare, scari, etc.

Sablarea cu alice se realizeaza dupa urmatorul flux de fabricatie:

- incarcare piese pe carucioare;

- introducere vagonet in camera de sablare;

- sablare manuala propriu-zisa;

- suflare cu aer pentru eliminarea alicelor;

- scoatere vagonet din camera de sablare;

- sortarea pieselor in vederea operatiilor ulterioare.

Zona de sablare este formata din:

1. Hala de sablare, cu dimensiunile: 21,0 x 8,0 x 7,0 m, prevazuta cu 2 vagoneti;

2. Camera buncarelor, alimentate cu 1,5 t alice (saci la 25 kg/buc.) o data la aprox. 2 luni, amolierelor; dotata cu filtru cu saci cu curatare mecanica SMT 110.

Hala de sablare este dotata cu o instalatie de sablare compusa din urmatoarele componente:

- instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-240/2/CE = 1 buc.;

- instalatie de sablare BLAST WIZARD TIP 98-150/2/CE = 1 buc.;

- sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv discontinuu 4A1 compus din:

- snec colector de aprox. 4,5 m, elevator cu cupe, separator cu sita abraziva de 400, conectie etansa la instalatia de sablare;

- 1 filtru extractie praf abraziv tip Pat-Jet 1/8;

- panou electric de comanda si control;

- echipament furnizare aer comprimat;

- instalatie electrica iluminat.

→ Pasivizare

Procesul tehnologic cadru este sablarea – pasivizarea reperelor de tubulatura, lacatuserie, etc., destinate echiparii navelor.

Pasivizarea are drept scop o protectie anticoroziva temporara pentru perioada de constructie nave precum si reducerea timpului de pregatire pentru nava incheiata.

Pasivizarea la F.U.C.M. se realizeaza dupa urmatoarele faze de fabricatie:

- amplasare repere in zona de asteptare;

- amplasare repere pe vagonet hala sablare;

- transfer vagonet in hala de sablare;

- transfer repere pe vagonet hala vopsire;

- transfer vagonet in hala de vopsire;

- pasivizarea si vopsirea propriu-zisa;

- transfer vagonet in zona de asteptare.

Pasivizarea are urmatorul flux de fabricatie:

- pregatire instalatie de vopsit;

- pregatire pasivant in vederea aplicarii prin amestecul celor 2 componenti folosind mixerul pneumatic;

- alimentare cu pasivant cana pistolului;

- aplicarea pasivizantului pe reperele sablate; grosimea stratului de pasivant este indicata in fisa tehnica a acestuia; aplicarea se face prin pulverizare;

- verificare mod aplicare pasivant, uscare pasivant, verificare grosime pasivant;

- pentru a pasiviza reperele se pot intoarce manual (repere mici) sau cu ajutor pod rulant dupa scoaterea vagonetului din hala de vopsire;

- spalarea instalatie de vopsit cu apa, in cazul pasivantului pe baza de apa, si diluant, in cazul celui pe baza de solvent.

( Sectia Coordonatori Sablare

In cadrul Sectiei Sablare-Vopsire isi desfasoara activitatea 2 coordonatori Sablare-Vopsire.

Acestia au rolul de a organiza, monitoriza si controla intreaga activitate de sablare-vopsire; de asemenea coordonatorul reprezinta persoana de legatura dintre companie si subcontractorii care executa lucrari de sablare-vopsire.

Activitatea de monitorizare implica si stocul, respectiv, consumul de vopseluri si diluanti, acest consum fiind centralizat si transmis catre serviciul SSM/M. De asemenea, coordonatorul Sablare-Vopsire, pastreaza evidenta deseurilor rezultate in urma procesului de sablare-vopsire si monitorizeaza valorificarea si eliminarea acestora din incinta santierului.

( Sablarea

In cadrul procesului de vopsire desfasurat pe amplasamentul VARD TULCEA S.A., lucrarile de sablare executate in aer liber, sunt subcontractate la firme specializate.

Lucrarile de sablare, ce nu se pot efectua in conditii controlate, se executa pe file, unde se utilizeaza ca material de sablare gritul metalic, iar spatiu de sablare se amenajeaza astfel:

- se monteaza schele in zona suprafetei corpului de nava sau a bloc sectiei ce urmeaza sa fie sablata;

- pe schele se fixeaza prelate impermeabile pentru izolarea zonei de lucru si reducerea impactului in zona din imediata vecinatate;

- lucrarile de sablare mobila se efectueaza de catre subcontractori, la acestea se foloseste grit;

- amplasarea lucrarilor este fie pe Fila de 15.000 TDW, fie pe Filele de reparatii, utilizand echipamente mobile pentru sablare si pentru filtrarea aerului incarcat cu pulberi.

( Vopsirea

Procesul de vopsire urmareste aceeasi pasi ca in cazul Complexului Sablare-Vopsire.

Vopsirea propiu-zisa se executa cu vopsea pe baza de apa si solvent, in zone unde tehnologia permite, se utilizeaza vopsea pe baza de solventi, prin aplicarea stratului de vopsea cu echipamente semiautomate sau manual cu pensula.

Pasivizarea se executa cu pasivant pe baza de apa si solvent in situatii speciale (temperature scazute).

Decontaminarea, lucrarile de pregatire a suprafetei prin metode manuale sau mecanice, precum si vopsirea, decurg la fel ca in cazul Complexului Sablare-Vopsire.

Se realizeaza la nava in compartimente, tancuri sau zone deschise. In functie de zona de lucru se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie) cat si modalitatea de vopsire: manuala sau semiautomata.

( Vopsirea manuala – se poate face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula care reuseste sa introduca vopseaua in toate accidentele fine de pe suprafata. Pensularea vizeaza zonele cele mai susceptibile de a fi insuficient protejate prin pulverizare (cordoane de sudura, treceri, bulbi, etc).

Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici.

( Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat sau electrice.

In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior, etc), se stabileste tipul de vopsea si cantitatea necesara. Se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite. Se mixeaza corespunzator vopseaua, in functie de tipul de vopsea folosit: cu un component sau cu 2 componenti. In timpul mixarii vopselei, se va asigura protectia zonei pe care este asezat bidonul de vopsea. Se verifica ventilarea corespunzatoare a zonei. Furtunele de ventilatie vor fi directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor.

Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile pentru pulverizare.

Se masoara grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se va reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de tehnologie.

( Departament Service

( Sectia Transport & Syncrolift

Activitatea consta in asigurarea serviciilor tehnice de transport intern, operare macarale, andocare / lansare nave.

Regimul de lucru (ore / zi, zile / saptamana, zile / an): 8 ore / zi, 5 zile / saptamana si de cate ori se impune lucru in regim de munca suplimentara,

52 saptamani / an); Acolo unde activitatea presupune supraveghere permanenta (Nave), se lucreaza in turnus de 12 ore.

Activitatea desfasurata cuprinde:

- Operarea macaralelor de pe platforma VARD TULCEA S.A.;

- Transportul intern al sectiilor de volum, al modulelor corp nava, al echipamente navale, al materiei prime si al materialelor. O parte din aceste transporturi (pe uscat, pe apa) sunt realizate sau dispecerizate de catre personalul sectiei;

- Asigurarea utilajelor de transport, de ridicat, al platformelor autoridicatoare, cat si alte tipuri de utilaje in interiorul companiei, atat pentru departamentele specifice, cat si pentru subcontractori;

- Inchirierea de utilaje de transport, utilaje de ridicat, turisme pentru transport persoane, de la companii specializate. Pentru unele autovehicule, inchirierea se face cu operator;

- Transportul persoanelor, atat cu ajutorul mijloacelor de transport din dotare cat si cu turisme inchiriate cu sofer, atat pentru angajatii companiei cat si pentru cei aflati in relatii comerciale cu VARD TULCEA SA. Parcul auto dispune de parcare betonata cat si de garaj prevazut cu grup sanitar, birouri si vestiar;

- Operatiuni de andocare / lansare nave la apa, pe Syncrolift sau cu docul plutitor ATLANTE II,  precum si transferul blocurilor si navelor in constructie:

- Construirea trenurilor de carucioare pentru deplasarea blocurilor / navelor;

- Legarea navelor la cheu si manevrarea acestora in acvatoriul VARD TULCEA SA;

- Interventie in caz de poluare accidentala in acvatoriu;

VARD Tulcea S.A. produce si repara nave fluviale si maritime cu o masa neta de pana la 27.000,00 tone, dupa cum urmeaza:

- Capabilitatea santierului pentru activitatea de lansare nave noi:

- Cu Syncroliftul, nave cu lungimi de pana la 160m, latime maxima de 27 m, max. 15.000 tdw, masa neta de maxima 6.500,00 tone, cu sarcina liniara maxima pe de 66,7 t/m;

- Doc Plutitor Atlante II, navele a caror dimensiuni depasesc valorile enumerate mai sus, cu o latime de pana la 50m si pana la o masa neta maxima de 27.000,00 tone, cu sarcina maxima de 20 t/m2, cu centrul de greutate de pana la maxim 13,2m inaltime fata de linia de baza a navei contructie noua.

- Capabilitatea santierului pentru activitatea de reparatii:

- fara andocare, nave cu lungimi de pana la 160 m, latime maxima de 40 m si pescaj maxim de ~4 m;

- cu andocare (doar cu Syncroliftul), nave cu lungime de pana la 160m, latime maxima de 27m, greutate de 6.500,00 tone sau cu sarcina liniara maxima pe platforma syncroliftului de 66,7 t/m.

Activitatea este axata in special pe transferul blocurilor de nava intre filele de lucru si halele de sablare, si ulterior, pe transferul navei intregi pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil, dupa care se efectueaza transferul navei pe Syncrolift sau pe docul plutitor ATLANTE II, in functie de caracteristicile navei, si lansarea acesteia. Ocazional, andocarea / lansarea unor nave propulsate / nepropulsate, altele decat cele construite in societatea noastra. Navele care depasesc capabilitatile Syncroliftului se transfera de pe fila de lucru pe docul plutitor ATLANTE II.

Pentru ca nava constructie noua sa fie lansata, se parcurg urmatoarele etape:

- transferul navei de pe fila de lucru pe cuva pentru montaj si probe la propulsor retractabil (valabil pentru navele care sunt prevazute cu propulsor retractabil);

- transferul navei de pe fila / cuva pe Syncrolift / Doc Plutitor Atlante II;

- efectuarea balastarii navei constructie noua;

- lansarea navei si intrarea in plutire;

- manevra de extragere a navei de pe Syncrolift / Doc Plutitor Atlante II cu remorchere si acostarea la dana;

- manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere / deschidere pod, asistenta remorchere la plecare;

Pentru andocarea navelor, se parcurg urmatoarele etape:

- manevra pod, asistenta la intrare si acostare la una din danele din bazin;

- pregatire nava pentru andocare, balastare, debalastare, citire pescaje, marcare repere pentru andocare;

- manevra navei cu remorchere in cuva Syncrolift;

- centrare nava longitudinal si transversal, preluare pe patul de carucioare;

- transferul navei pe una din filele de lucru disponibile;

- protejarea locului de stationare pe fila impotriva poluarilor accidentale, asigurare protectie cu prelata, astuparea gurilor de scurgere (peste bord) ale navei, alte interventii;

- transfer de pe fila de lucru pe Syncrolift in vederea lansarii;

- efectuarea balastarii navei reparate;

- lansarea navei si intrarea in plutire;

- manevrarea navei cu remorchere si acostarea la dana;

- manevre efectuate pentru plecarea navei, manevre de inchidere / deschidere pod, asistenta remorcher la plecare;

- dragare cu pompa submersibila in zona platformei syncroliftului in scopul pastrarii adancimii de lansare a navelor;

- dragare in bazin, canal intrare bazin, cheuri bazin si cheu Dunare in scopul pastrarii adancimii de manevra a navelor;

- monitorizarea si incheierea documentelor cu reprezentantii navelor care stationeaza la cheurile VARD Tulcea S.A.

( Sectia SIRME

Zone de lucru ale Sectiei Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice sunt:

- atelier reparatii electrice;

- instalatii de ridicat si dispecerat energetic in HCA traveea Service;

- birouri in Anexa tehnica nr. 2;

- cladire Syncrolift;

- atelier prelucrari/reparatii mecanice langa remiza PSI;

- atelier reparatii surse sudura HCC;

- atelier reparatii electrice F.U.C.M.

Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice desfasoara urmatoarele activitati principale, impartite dupa specific:

- Operatiuni RSVTI, cod: COR315218, cu obligatii si responsabilitati RVSTI, conform Prescriptiei tehnice I.S.C.I.R. PT R1-2010, art. 131. Activitatea este desfasurata in baza Prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R., aplicabile de o persoana cu statut special.

Activitatile constau in:

- identificarea si inregistrarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R. si transmiterea acestora spre inregistrare la Inspectiile I.S.C.I.R./C.N.C.I.R.;

- urmarirea respectarii planului de intretinere/revizie/autorizare functionare a instalatiilor in regim I.S.C.I.R. de exploatare;

- intocmirea programului anual de verificari tehnice oficiale, in vederea prelungirii autorizatiilor de functionare a acestora;

- urmarirea si pregatirea instalatiilor pentru verificarile tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;

- luarea masurilor pentru prelungirea duratei de functionare a instalatiilor de ridicat cu durata normata de functionare la limita;

- urmareste executarea examinarii anuale a macaragiilor, manevrantilor si legatorilor de sarcina, in vederea acordarii vizei de lucru;

- Intretinere/reparatii instalatii de ridicat

- intretinerea electrica si mecanica a instalatiilor de ridicat (poduri si macarale) inclusiv cai de rulare (sine).

- Intretinere/reparatii mecanice si instalatii

- intretinerea si reparatia mecanica a masinilor unelte;

- intretinerea si reparatia polizoarelor pneumatice si a dispozitivelor si mecanismelor de ridicat (palane);

- intretinerea si reparatia mecanica a instalatiilor si echipamentelor complexe;

- confectionarea de piese de schimb prin prelucrari prin aschiere (si tratamente termice);

- furnizarea de aer comprimat, intretinerea si repararea retelelor de aer comprimat;

- furnizarea gazelor tehnologice (oxigen, acetilena, arcal), intretinerea si reparatia retelelor de utilitati;

- furnizarea gaze naturale pentru centralele termice, Complexul de Sablare si Vopsire, si intretinerea retelei de gaz natural pe platforma companiei;

- intretinerea si repararea retelei de apa potabila, menajera si pluviala;

- furnizarea de apa calda si caldura in vestiare prin centralele termice, intretinerea si repararea centralelor si retelelor termice;

- lucrari hidrotehnice la anexe si hale de productie;

- intretinere si exploatarea statiilor de producerea sifonului si apei plate.

- Intretinere/reparatii electrice

- intretinerea si reparatia electrica a masinilor unelte;

- intretinerea si reparatia electrica a instalatiilor si echipamentelor complexe;

- intretinerea si reparatia echipamentelor de sudura, a masinilor de debitat si a echipamentelor IT;

- intretinerea si repararea instalatiei de iluminat interior hale de productie.

- Intretinere/reparatii retele electrice medie si joasa tensiune

- primirea si distributia energiei electrice prin posturi de conexiuni si posturi de transformare catre consumatori. Energia electrica este este furnizata de catre Enel Dobrogea printr-o Statie de Racord Adanc de 110/6 KV aflata in proprietatea si exploatarea exclusiv Enel Dobrogea. Delimitarea instalatiilor se face in baza unei conventii de exploatare incheiata intre Enel Dobrogea si VARD TULCEA;

- intretinerea si repararea instalatiei de iluminat exterior.

- Proiectare, executie, monitorizare lucrari de modernizare si investitii constructii, instalatii tehnologice, utilaje.

- Monitorizare parametrii de functionare ai statiei de epurare ape menajere.

Activitatea consta in urmarirea parametrilor de functionare a statiei si controlul monitorizarii parametrilor de calitate ai influentului/efluentului.

- Monitorizare consumuri utilitati.

- activitatea este prestata de o persoana autorizata ANRE conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica.

- Monitorizare instalatii de climatizare.

VARD Tulcea nu desfasoara activitati cu agenti frigorifici si nu detine stocator pentru acestia. Agentii de racire sunt prezenti doar in instalatiile de racire de pe amplasament, in 252 aparate de climatizare si 22 instalatii de racit apa, prezentate mai jos. Activitatea de mentenanta a instalatiilor de climatizare este asigurata prin contract nr. 263 din 06.07.2017 cu societatea PRO CONFORT SERVICE. Persoana desemnata din cadrul Sectiei SIRME sesizeaza aceasta societate cu privire la defectiunile aparute si verifica efectuarea intretinerii acestor agregate.

( DIRECTIA SISTEME DE MANAGEMENT INDUSTRIALE

( Serv. Magazii

Serv. Magazii are in gestiune depozitele (tabla, profile, gaze tehnologice, vopsea, carburanti si lubrifianti, deseuri), magaziile (centrala, echipamente navale, fitting-uri si neferoase, abrazive-grit, substante si amestecuri chimice periculoase) si sculariile (nr.1, 2, 3, 4 si 6) din cadrul platformei societatii.

Isi desfasoara activitatea in depozite, magazii si scularii in cadrul platformei societatii si are ca profil de activitate: receptia, depozitarea si eliberarea materiilor prime, materialelor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, deseurilor si substantelor periculoase.

Activitatea consta in:

- raspunde de evidenta, integritatea si securitatea produselor pe care le gestioneaza in conformitate cu legislatia de gestiune a stocurilor  precum si de eficienta utilizarii spatiilor de depozitare.

- gestionarea scriptica si fizica a materialelor, echipamentelor navale, sculelor de lucru, echipamentelor individuale de protectie, gazelor tehnologice  si materiilor prime.

- gestionarea scriptica se realizeaza prin intermediul softului  IFS Distribution si SAP.

- receptie si eliberare scule si consumabile din depozite/magazii catre sectiile de productie si utilizatori.

- manipuleaza si aranjeaza bunurile in depozit/magazii cu ajutorul legatorilor de sarcina astfel incit sa previna degradarile si sa utilizeze eficient spatiile de depozitare.

- monitorizeza permanent marcajele de pe produse  si raspunde de conservarea datelor de indentificare fizica.

- inventarierea anuala a bunurilor din depozite si magazii alaturi de comisia de inventariere.

- activitatea de cantarire si emitere de tichet de cantar pentru marfuri sosite sau expediate.

- in cazul in care marfa nu corespunde calitativ (sau lipsesc certificatele calitate si marcajul) responsabilul primire materiale intocmeste o Nota de Constatare Tehnica la Primire (NCTS) si gestionarul receptioneaza scriptic produsele in locatii distincte; produsele neconforme sunt marcate pentru a preveni producerea de confuzii asupra identitatii si destinatiei,  prin depozitarea in locatii clar stabilite constituite in acest scop, separate de locatiile pentru produsele conforme.

- previne producerea de confuzii asupra identitatii produselor conforme si a destinatiei acestora prin aplicarea unor marcaje corespunzatoare si prin atenta depozitare in locatiile stabilite si urmareste pastrarea conformitatii pana la intrarea pe flux.

- gestionarea scriptica si fizica a deseurilor stocabile predate la depozitul de deseuri conform celor doua grupe: periculoase si nepericuloase.

- transmite Dep. SSM/M/SU lunar, pana in data de 6, informatiile necesare pentru intocmirea raportarilor la Fondul pentru Mediu (Cantitatile de ambalaje aferente produselor introduse pe piata nationala).

Depozite, magaziile si sculariile de pe platforma VARD

| Nr. crt. | Locatia fizica | Gestiune materiala/deseuri/ambalaje | Suprafata utila (mp) | Supraf. constr. din (mp) | Modalitate de depozitare | Mijloace de manipulare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Depozit tabla - platforma betonata si magazie table neferoase | Gestionare table feroase si neferoase diferite tipodimensiuni | 6.750,00 | In incinta corp 1.2 (14.745,00) | Pe orizontala pe cadre lemn si pe rastele cu rafturi metalice | macarale capra |
| 2. | Depozit table, profile, teava | Gestionare table, profile, teava si fittinguri neferoase diferite tipodimensiuni | 2.000,00 | corp 2.1 – in incinta halei (25.484,00) | Pe rastele si rafturi metalice | pod rulant + motostivuitor |
| 3. | Depozit profile - platforma betonata | Gestionare profile si teava feroase si neferoase diferite tipodimensiuni | 4.000,00 | In incinta corp 1.2 – (14745,00) | Pe rastele metalice | macarale capra |
| 4 | Scularia 5- magazie rechizite, materiale si consumabile Serv. Administrativ | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala,dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale din categoria rechizitelor si produselor pentru birotica | 38 | La parterul nr. 1.1 si in incinta halei nr. 2.1 - (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | manuala |
| 5 | Depozit vopsea - magazie vopsea si diluanti | Gestionare Vopsele, Lacuri, Emailuri, Grunduri, Diluanti, Pasivant. | 477,00 | Corp 3.3 +3.3a (477,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostivuitor+ transpaleta |
| 6 | Depozit vopsea pasivant - magazie vopsea pe baza de apa | Gestionare pasivant | 120,00 | Corp 5.2b (179,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostivuitor+ transpaleta |
| 7 | Depozit combustibil lichid si lubrifianti pe platforma betonata in spatiu acoperit si imprejmuit cu grilaje metalice, deseuri periculoase. | Gestionare carburanti(motorina, benzina, combustibil lichid usor), lubrifianti (ulei, vaselina) si deseuri periculoase | 1.113,00 | Corp 3.5 (1.113,00) | In recipiente metalice (rezervoare) si plastice | motostivuitor |
| 8 | Statie pompare combustibil | Dezafectata/nefunctionala | 69,00 | In incinta corp 3.5-(1.113,00) - reprezinta corp 3.5a – (69,00) | Dezafectata/ nefunctionala | - |
| 9 | Depozit deseuri vopsea, carburanti si lubrifianti pe platforma betonata | Gestionare deseri rezultate de la carburanti si lubrifianti uzate | 163,00 | In incinta corp 3.5 (1.113,00) | In recipiente metalice si plastice | motostivuitor |
| 10 | Magazia containerizata - magazie centrala de scule, materiale si consumabile | Gestionare echipamente de protectie individuala si generala, scule si dispozitive pentru constructia de nave, electrice, electronice si materiale pentru sudura si prelucrat otel si ocazional echipamente navale si material, izolatii,accesorii montaj tubulatura | 1.944,00 | Intre anexele corp 4.4 - in incinta halei corp 2.1 (2.5484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostivuitor + transpaleta+electrica |
| 11 | Magazia echipamente navale - magazie echipamente, materiale si furnitura client | Gestionare echipamente si materiale navale | 2.160,00 | Intre anexele corp 4.4 - in incinta halei corp 2.1 (25.484,00) | Pe rastele cu rafturi metalice | motostivuitoare |
| 12 | Corturi pentru depozitare materiale abrazive (grit) | Gestionare materiale | 600,00 | Corp 314 (682,00) | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 13 | Magazia pentru echipamente navale | Gestionare materiale si echipamente navale | 3600,00 | In incinta corp 2.2 (4.069,00)109.101.102 | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 14 | Platforma exterioara pietruita 2 | Gestionare echipamente navale | 440 | La vest de statia de 100kv/6v (450,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 15 | Platforma exterioara pietruita 3, Cort nr. 1 | Gestionare echipamente navale Cort Enel | 450 | Intre 5.7 si 5.2a (1.000,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 16 | Platforma exterioara pietruita 4, Cort nr. 2 | Gestionare echipamente navale,Cort Pompieri | 450 | Intre 5.2 si 5.3 (850,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 17 | Platforma exterioara pietruita 5 | Gestionare echipamente navale | 600 | La vest de 316 si 3.3 (700,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 18 | Platforma exterioara pietruita 6, Cort nr. 3 | Gestionare echipamente navale | 1000 | intre 3.3 si 3.5 (1.200,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 19 | Platforma exterioara pietruita 7 | Gestionare echipamente navale | 400 | intre 5.6 si 6.4 (400,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor, macara auto |
| 20 | Magazia substante si deseuri periculoase - magazie substante si preparate chimice periculoase | Gestionare substante si preparate chimice periculoase utilizate in procesul de productie nave | 167 | Nr. 5.2 (157,00) | In recipiente metalice si plastice | motostivuitor |
| 21 | Pod bascula ACFN 400-60000 Kg - platforma betonata | Activitati de cantarire | 90,00 | Corp 408 (90,00) | - | - |
| 22 | Magazie pentru vata minerala - cort FUCM .Cort nr 5 | Gestionarea materialelor pentru izolatii navale - vata minerala. Cort fara miscare casare marfa | 300,00 | Corp 315 (341,00) | Suporturi lemn si pe platforma betonata | motostivuitor |
| 23 | Platforma exterioara .Cort nr 4 | Gestionare echipamente navale.Cort tehnic | 400,00 | Intre corp 4.2a si corp 312 | Pe suporti de lemn | motostivuitor |
| 24 | Magazia DEEE-uri | Gestionare deseuri de echipamente electrice si electronice | 160 | Nr. 5.2 (157,00) | Pe suporti de lemn | motostivuitor |
| 25 | Magazia pentru material si echipamente navale, (dezarmare) | Gestionare materiale si echipamente navale. | 4000 | Incinta nr. 2.2 | Pe suporti de lemn | Pod rulant + motostivuitor |
| 26 | Magazie exotice pentru fitinguri, teava exotica | Gestionare materiale tubulatura + fitinguri | 1000 | Nr. 4.4- 5.1 | Rafturi metalice | motostivuitor |
| 27 | Magazie fitinguri inox | Gestionare materiale, produse Cuni otel carbon | 1500 | Corp 407-106 | Rafturi metalice | motostivuitor |

( Departament Planificare

( Serviciul Planificare

Acest serviciu isi desfasoara activitatea in:

- Anexa tehnico-sociala Hala Asamblat;

- Anexa tehnico-sociala Hala Prefabricare.

Profil de activitate al sectiei consta in activitate de birou de estimare tehnologica, planificare, strategie, secventionare, laborator sudura, multiplicare.

Activitatea desfasurata in cadrul Serviciului Planificare:

- Estimare:

- estimeaza consumurile de manopera;

- reactualizeaza programele;

- elaboreaza cotatii;

- creaza baza de date privind consumurile;

- intocmeste norme de lucru, etc.

- Planificare:

- intocmire program;

- raportari, re/actualizari;

- prognoza;

- functionare softuri;

- asigura datele pentru KPI, etc.

- Strategie:

- intocmire si actualizare strategie de fabricatie;

- analiza flux productie, etc.

- Secventionare:

- stabileste metoda de executie;

- secventele de asamblare;

- optimizarea fluxurilor tehnologice, etc.

- Multiplicare:

- multiplica si preda documentatia.

( Serviciul Strategii Fabricatie

Profil de activitate al sectiei consta in activitate de birou de estimare stabilire si evaluare a strategiilor.

- Laboratorul de sudura din cadrul Serv.Strategii Fabricatie:

- asigura asistenta si instruire pt autorizare sudori;

- efectueaza evaluari si teste de sudabilitate;

- monitorizare sudori;

- teste de omologare proceduri sudare;

- testare interna sudori;

- testare echipamente de sudare, etc.

(Serviciul Asistenta Tehnica Corp si Armare

Activitatea se desfasoara in cladirea de birouri parter si etaj aflate in cadrul constructiei Asistenta Tehnica HCA.

Activitatea desfasurata in cadrul acestui serviciu consta in acordarea de asistenta tehnica la nava si emiterea de documentatie de executie datorita modificarilor care apar pe parcursul desfasurarii proiectelor.

( DIRECTIA TEHNICA

Coordonatori tehnici

( Departament Proiectare Preliminara si Corp

( Serviciul Proiectare Preliminara

( Serviciul Proiectare Corp

( Departament Proiectare Armare

( Serviciul Proiectare Lacatuserie

( Serviciul Proiectare Tubulatura

( Departament IT

( Serviciul Dezvoltare si Intretinere Software

( Coordonatori tehnici

( Departament Proiectare Preliminara si Corp

( Departament Proiectare Armare

( Departament IT

( Serviciul Proiectare Preliminara

( Serviciul Proiectare Corp

Activitatea de creare documentatie plan tehnic, creare documentatie plan de executie, se desfasoara in hala F.U.C.M., parter si etajul 1, suprafata ocupata fiind de 405,00 mp

Activitatea desfasurata in cadrul serviciului consta in proiectare preliminara si proiectare sectii corp (creare documentatie plan etnic, creare documentatie plan de executie).

( Departament Proiectare Armare

( Serviciul Proiectare Lacatuserie

( Serviciul Proiectare Tubulatura

Serviciiile isi desfasoara activitatea in Zona FUCM, etaj 2.

Activitatea desfasurata in cadrul serviciilor:

- proiectare (proiect tehnic si de executie);

- intocmirea de instructiuni tehnologice.

( Departament IT

( Serviciul IT

Activitatea desfasurata: este legata de urmatoarele:

- infrastructura de comunicatii retea locala si conexiunile la Internet;

- componentele hardware: servere de aplicatii, stocarea datelor, intretinerea calculatoarelor, imprimante, copiatoare si alte periferice;

- intretinerea sistemelor de operare a serverelor si calculatoarelor;

- updateurile de securitate Windows si protectia antivirus;

- backupul datelor;

- asigurarea/restrictionarea accesului la informatiile stocate in servere sau pe calculatoare;

- administrarea bazelor de date si a aplicatiilor instalate pe servere;

- acordare asistenta utilizatorilor in utilizarea Windows, Office;

- implementarea politicilor de securitate.

In santierul naval este instalata o centrala Telefonica de tip Alcatel OmniPCX Enterprise 4400.

Centrala are in component urmatoarele:

- 2 cartele NPRAE fiecare a 2 porturi ISDN PRA folosite pentru fluxurile de la Romtelecom si Orange;

- 2 cartele eUA32 fiecare a 32 porturi interioare digitale = 64 porturi interioare digitale;

- 17 cartele eZ32 fiecare a 32 porturi interioare analogice = 544 porturi interioare analogice.

Activitatea de reparatie, intretinere telefoanelor mobile si fixe si a retelei de telefonie din santier naval se desfasoara local.

Activitatea de modificare si configurare software a centralalei este asigurata de firma S.C. LECOM S.R.L.

Serviciului IT are in dotare umatoarele:

- birou cu o capacitate de 10 persoane la F.U.C.M. in cadrul directiei tehnice;

- birou de capacitate 1 persoana la sediul vechi al Directiei tehnice;

- incinta servere la sediul vechi al Directiei tehnice;

- magazie depozitare echipamente defecte in vederea casarii.

( Serviciul Dezvoltare si Intretinere Software

( DIRECTIA COMERCIALA

- Serviciul Subcontractare Corp

- Serviciul Subcontractare Armare

- Serviciul Aprovizionare

- Grupa Import-Export

- Grupa Suport Achizitii

( Serviciul Aprovizionare

In cadrul Biroului Aprovizionare se desfasoara urmatoarele activitati:

- Identificarea de noi furnizori pentru materialele si echipamentele utilizate in procesul tehnologic;

- Comandarea materiilor prime si a echipamentelor utilizate in procesul tehnologic si urmarirea comenzilor si contractelor in derulare; pentru toate substantele si amestecurile utilizate in santier se vor solicita Fise cu Date de Securitate, completate in conformitate cu REACH, inainte de lansarea comenzilor.

- Coordoneaza aplicarea procedurii referitoare le echipamentele si deseurile electrice.

- Mentinerea evidentelor cu privire la echipamentele trimise ca furnitura client si raportarea stadiului livrarii acestora pe organigrama de proiect;

- Verificarea din punct de vedere comercial a materialelor si echipamentelor, la momentul receptiei in santier.

- Urmarirea nivelului stocurilor.

- Raportarea intrarilor, iesirilor si stocurilor de substante, amestecuri periculoase sau a altor materiale sub incidenta REACH.

(Serviciul Import – Export

Serviciul Import – Export urmareste activitatea de aprovizionare cu materii prime si materiale, respectiv efectuarea formalitatilor de import – export la materiale si produse finite, se desfasoara pe Platforma VARD – Anexa de birouri de langa Hala Asamblat.

Activitatile desfasurate constau in:

- indeplinirea formalitatilor de import, export, livrari intracomunitare;

- raportarea INTRASTAT;

- obtinerea autorizatiilor, avizelor si licentelor de import pentru produsele contractate/comandate si pentru cele aprovizionate de client;

- urmarirea indeplinirii conditiilor prevazute in declaratia vamala, si informeaza autoritatea vamala despre modificarile survenite (termen de valabilitate, modalitati de plata, destinatia produselor).

( DIRECTIA GENERALA:

( Departament SSM/M

Activitatea se desfasoara pe Platforma VARD TULCEA – Anexa de birouri de langa Hala Montaj, avand ca profil de activitate protectia muncii si a mediului.

Activitatea desfasurata consta in:

- protectia muncii – intocmire ISSM-uri, verificarea respectarii legislatiei SSM;

- protectia mediului – intocmire POM-uri, verificarea respectarii legislatiei de Mediu;

- intretinerea Sistemelor de Management SSM si de Mediu – intocmire HSEP-uri, verificarea respectarii cerintelor de standard ISO 45001 si ISO 14001;

- verificarea - folosirii E.I.P pe platforma VARD TULCEA;

- ordinei si curateniei la locul de munca;

- ventilatiei si iluminatul la bord;

- cailor de acces;

- uneltelor de ridicare;

- lucrului la inaltime;

- intocmire documentatie pentru:  Autorizatia Integrata de Mediu, Autorizatia de Gospodarire a Apelor; Certificat Sisteme de Management ISO 45001 si ISO 14001;

- audituri interne/externe;

- rapoarte de inspectie;

( Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta, isi desfasoara activitatea in zona de sud a constructiei ”Statie compresoare si remiza” pe o suprafata construita de 140,84 mp.

Sectia desfasoara activitati de prevenire si reducere a producerii factorilor de risc, de protejare a salariatilor, bunurilor si mediului din sectorul de competenta impotriva efectelor negative ale situatiilor de urgenta si inlaturarea operativa a urmarilor acestora.

Activitate de prevenire consta:

- controlul;

- serviciul de rond;

- supravegherea;

- instruirea preventiva a salariatilor.

Pentru asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari interne ale operatorului economic S.C. VARD TULCEA S.A. privind apararea impotriva incendiilor si protectia civila executand:

- identificarea, evaluarea si analizarea pericolelor potentiale prin aprecierea posibilitatilor de aparitie a lor si a consecintelor acestora asupra vietii salariatilor, mediului si bunurilor materiale din sectorul de competenta;

- constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul operativ al serviciului privat pentru situatii de urgenta care executa controlul de prevenire in sectorul de competenta, factorii de decizie, salariati si alte persoane interesate sau implicate;

- informarea persoanelor juridice si salariatilor acestora ce desfasoara activitatea pe teritoriul VARD TULCEA S.A. (sectorul de competenta) privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare in situatii de urgenta.

Activitate de interventie a personalului serviciului privat pentru situatii de urgenta specifica situatiilor de urgenta aparute, astfel:

- executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor din sectorul de competenta periclitate de incendii;

- acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozii, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in cazul altor dezastre;

- in cazul aparitiei unor situatii de urgenta, anunta imediat conducerea serviciului pentru situatii de urgenta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DELTA” al judetului Tulcea,dupa caz, stabilind impreuna cu conducatorii locurilor de munca masurile necesare imediate ce se impun;

- cerceteaza, identifica si evalueaza efectele dezastrului care s-a produs in sectorul de competenta;

- culege date si informatii in vederea transmiterii catre celula de urgenta;

- organizeaza cautarea si salvarea oamenilor surprinsi sub daramaturi – salvarea victimelor rezultate in urma incendiilor, exploziilor sau avariilor tehnologice din sectorul de competenta;

- salvarea persoanelor din sectorul de competenta in cazul unor accidente in care au fost implicate substante chimice sau radioactive;

- participa la asigurarea cu apa potabila a persoanelor din zona dezastrului sau a accidentului major pentru sectorul de competenta;

- participa la distribuirea hranei si a bunurilor de prima necesitate pentru persoanele din sectorul de competenta in cazul aparitiei unor situatii de urgenta ce impun aceasta;

- participa la actiunile de refacere a constructiilor si a unor lucrari de mica dimensiune.

- participa la instalarea taberelor pentru persoanele din sectorul de competenta in cazul evacuarii si la actiunile ce se desfasoara pentru asigurarea conditiilor de trai ale acestora;

- asigura iluminatul pe timp de noapte pentru necesitati proprii de interventie sau la cererea altor servicii de urgenta.

( DIRECTIA CALITATE:

( Departament Control Calitate

Departamentul Control Calitate urmaresc parametrii stabiliti in proiectele de executie, participa la puncte de asistare stationare stabilite in planul calitatii si fisele de executie.

( Laborator Control Nedistructiv

Laboratorul Control Nedistructiv isi desfasoara activitatea in zona F.U.P.S.

Activitatile desfasurate sunt:

- Examinari nedistructive se efectueaza prin metodele: radiatii penetrante (gamma si X); ultrasunete; pulberi magnetice; lichide penetrante.

( Examinari nedistructive cu radiatii penetrante: constau in radiografierea cordoanelor de sudura ale corpurilor de nava si a tubulaturilor in baza planului de control nedistructiv. Responsabilul cu securitatea radiologica din schimbul III,scoate din depozitul de surse instalatia de gamagrafiere sau generatorul de radiatii si se deplaseaza impreuna cu echipa operativa in zona unde urmeaza sa se realizeze examinarile. Dupa identificarea pozitiilor din plan care urmeaza a fi examinate se stabilesc cele doua zone, respectiv zona controlata si zona supravegheata si sunt delimitatea prin bariere din panglici avertizoare cu insemne «Pericol de radiatii» si lampi cu lumina rosie intermitenta.

Pe una din fetele cordonului de sudura se prind cu ajutorul magnetilor filmul radiografic iar in cealalta parte este pozitionat capul de iradiere (colimatorul) sau generatorul de radiatii prevazut cu fanta pentru colimarea fascicolului de radiatii. Iradierea filmului se realizeaza prin transferul sursei radioactive din container in colimator, realizat cu ajutorul dispozitivului de telecomada sau cu ajutorul pupitrului de comanda in cazul generatorului de radiatii. Dupa terminarea expunerilor instalatiile sunt reintroduse in depozitul de surse.

Filmele radiografice care au fost expuse la radiatii sunt introduse in camera obscura, unde le este indepartat ambalajul acesta fiind colectat in vederea predarii ca deseu, dupa care sunt introduse in masina automata de developat, unde acesta este trecut prin revelator, fixator, apa pentru spalare si apoi este uscat.Dupa finalizarea developarii filmele sunt interpretate cu ajutorul negatoscopului si sunt pastrate  in arhiva unitatii nucleare.

( Examinari nedistructive cu ultrasunete: constau in scanarea cordoanelor de sudura cu ajutorul undelor ultrasonice. Operatorii realizeaza in laborator verificarea si etalonarea aparaturii (defectoscoape si palpatori) dupa care se deplaseaza pentru efectuarea controlului.

Cordonul de sudura este inspectat vizual dupa care se delimiteaza zona de palpare adiacenta cordonului, pe care se aplica cuplantul realizat din solutie de amidon si se realizeaza examinarea prin deplasarea palpatorului in interiorul acestei zone, defectoscopul semnaland prezenta unor eventuale discontinuitati in materialul cordonului de sudura.

( Examinari cu pulberi magnetice: constau in depistarea defectelor de suprafata realizate cu ajutorul unui camp magnetic. Dupa examinarea vizuala a cordonului de sudura, operatorul aplica pe acesta fondul alb de contrat dupa care realizeaza magnetizarea cu ajutorul jugului magnetic realizeaza magnetizarea plasand polii jugului de o parte si alta a cordonului de sudura si aplicand concomitent suspensia cu pulbere magnetica. In zonele cu defecte se v-a observa o aglomerare de pulbere.

( Examinari cu lichide penetrante: constau in depistarea defectelor de suprafata folosind lichide penetrante.Principalele etape ale acestui control constau in degresarea suprafetelor cu ajutorul diluantului, aplicarea lichidului penetrant, spalarea cu apa a surplusului de penetrant si aplicarea developantului care are rolul de a absorbi din interiorul defectelor penetrantul, astfel defectele vor aparea niste pete rosii pe fondul alb al developantului.

- Serv. Monitorizare – are ca obiect de activitate realizarea inspectiilor la nava pe lucrarile pentru care se solicita.

( Departament Asigurarea Calitatii:

- Birou Asigurarea Calitatii- proiecteaza si implementeaza sistemul de management al calitatii .

( Serviciul Laboratoare:

Serviciul Laboratoare cuprinde: Laborator Chimic; Laborator Metrologie; Laborator Incercari Mecanice.

( Serviciul Laboratoare isi desfasoara activitatea in cladirea F.U.C.M., suprafata totala ocupata este de 330,00 mp, astfel:

- etajul 1: Laboratoarele de metrologie si Laboratorul chimic, cu suprafata de 266,00 mp;

- parter: Laboratorul Incercari mecanice cu suprafata de 64,00 mp.

Are ca profil de activitate: analize chimice, etalonari, ajustari si reparatii echipamente de masurare, incercari mecanice si isi desfasoara activitatea in cladirea F.U.C.M., suprafata totala ocupata este de 330,00 mp, astfel: etajul 1, Laboratoarele de metrologie si Laboratorul chimic, cu suprafata de 266,00 mp si parter Laboratorul Incercari mecanice cu suprafata de 64,00 mp.

( Laboratorul Chimic realizeaza:

-analize chimice ape uzate evacuate, prelevate din urmatoarele sectiuni de control:

- statia de epurare - efluent, analizele chimice se efectueaza la cerere, respectiv: pH, MTS, CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, fosfor total, substante extractibile cu solventi organici SET, reziduu fix, Zn2+, nitriti, nitrati, CrTotal, FeTotal, NiTotal, cloruri;

- decantorul aferent Atelierului Acoperiri Metalice, analizele chimice se efectueaza lunar si la cerere: pH, reziduu fix, conductivitate, salinitate, CCO-Cr, SET, CrTotal, FeTotal, NiTotal, Produs petrolier, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-;

- decantorul aferent Sectiei confectionare tubulatura, analizele chimice se efectueaza de 2 ori/luna si la cerere, respectiv: pH, reziduu fix, conductivitate, salinitate, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-

- Evaporator - efluent, analizele chimice se efectueaza de 2 ori/luna si la cerere, respectiv: pH, reziduu fix, conductivitate, salinitate, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-;

- analize chimice ape uzate tehologice de pe amplasamentul VARD TULCEA rezultate din urmatoarele procese tehnologice: racire zgura rezultata din taierea cu masini de debitat cu plasma si oxigaz, spalare tubulatura dupa confectionat tubulatura, spalare/decontaminare bloc sectii Sectia Sablare-Vopsitorie, spalare filme radiologice, purjele compresoarelor de aer, respectiv: pH, reziduu fix, Zn2+, MTS, NH4+, Cl-, FeTotal, CrTotal, CCO-Cr, CBO5, SET;

- analize chimice puturi de control ape subterane, se efectueaza trimestrial, respectiv: pH, reziduu fix, Zn2+, NH4+, Cl-, FeTotal ionic, CrTotal, NiTotal , CCO-Cr, PTotal;

- indicatori de calitate pentru apele uzate evacuate, prelevate in sectiunile de control respectiv: statia de pompare ape menajere; decantorul aferent Atelierului de Acoperiri Metalice; ape uzate tehnologice si puturi de control ape subterane sunt cei stabiliti in autorizatiile de mediu, normativele NTPA 001 si autorizatia de gospodarire a apelor; raportarea se face lunar/trimestrial;

- analize chimice ale solutiilor si apelor de spalare din baile de pregatire ale suprafetelor in vederea acoperirilor metalice prin procedeele de zincare termica din cadrul Atelierului Acoperiri Metalice:

- bai decapare cu solutie acida de acid clorhidric, analizele chimice se efectueaza saptamanal, respectiv: HCl, Fe2+;

- bai degresare chimica cu solutii alcaline de NaOH, analizele chimice se efectueaza saptamanal, respectiv:NaOH;

- bai fluxare cu solutie de clorura de zinc ZnCl2 si clorura de amoniu NH4Cl, analizele chimice se efectueaza saptamanal, respectiv: pH, Zn2+, ClTotal, FeTotal;

- bai spalare cu apa, tratate si netratate, analizele chimice se efectueaza la umplere, respectiv: pH, Zn2+;

- bai racire cu apa, tratate si netratate, analizele chimice se efectueaza la umplere, respectiv: pH, Zn2+;

- analize chimice pentru baile de zincare termica din cadrul Atelierului de Acoperiri Metalice, se efectueaza lunar, respectiv: Pb, Fe, Zn;

- analize chimice ape uzate Rezervoare tratare ape acido-alcaline RTA1, RTA2 si RC din statia de neutralizare aferenta Atelierului Acoperiri Metalice, analizele chimice se efectueaza la saptamanal, inainte de evacuare, respectiv: pH, Zn2+.

( Laborator Metrologie: efectueaza: etalonari, ajustari si reparatii pentru echipamente de masurare, in domeniile:

- lungimi: sublere de exterior, interior, adancime (mecanice sau digitale), sublere de sudura, micrometre mecanice sau digitale, comparatoare mecanice sau digitale, raportoare;

- presiuni: manometre si dispozitive auxiliare ale manometrelor;

- electrice: ampermetre, voltmetre, megohmmetre, voltampermetre cleste, multimetre digitale si analogice.

( Laborator Incercari Mecanice: efectueaza incercari mecanice pe epruvete prelucrate din materiale metalice si imbinari sudate in vederea reclasificarii materialelor, omologarea procedeelor de sudare, autorizarea sudorilor, si anume:

- incercarea la tractiune;

- incercarea la indoire;

- incercarea la incovioere prin soc la temperatura mediului si la temperaturi scazute;

- incercari de duritate prin metoda Brinell si metoda Vickers;

- incercari tehnologice pentru tevi (aplatizare, largire, tractiune pe inel);

- metalografie.

( DIRECTIA RESURSE UMANE:

(Serviciul Administrare Personal

( Calcul Salarii

( Serviciul Administrativ

( Oficiul Juridic

( Departament Administrativ

Isi desfasoara activitatea pe platforma VARD, in anexa H.M.N., avand ca obiect de activitate coordonarea serviciilor de paza, coordonare servicii de cazare, coordonare servicii de transport navetisti, coordonare investitii sociale.

- Corp locuinta provizorie containere modulare Trimo (numit Caminul nr. 1), capacitate 108 locuri, Tulcea pentru a desfasura activitatea de cazare.

- Spatii de cazare muncitori (numit Caminul nr. 2/3), capacitate 700 locuri, pentru a desfasura activitatea de cazare.

( Departament Personal

Activitatea consta in identificarea, asigurare si programarea in vederea specializarii si instruirii pe obiecte de studiu, care combina cunostintele teoretice de baza cu abilitatile practice necesare in actuala sau viitoarea meserie pentru angajatii ce isi desfasoara activitatea pe platforma VARD, precum si activitati de instruire si formare la locul de munca.

( Oficiul juridic

( ACTIVITATEA DE REPARATII

Activitatea de reparatii se face la nave propulsate sau nepropulsate.

Functie de natura reparatiei si de durata de stationare a navei in santier, activitatea de reparatii se poate desfasura in urmatoarele locatii:

- fara andocare, la cheiul bazinului;

- cu andocare, pe docul plutitor Atlante II, pe platforma syncroliftului sau pe una din cele 4 (patru) file de lucru.

Activitatea de reparatii poate include:

- lucrari de spalare si degazare tancuri – aceasta activitate se subcontracteaza la terte firme specializate in acest fel de lucrari;

- lucrari de sablare – vopsire – la interior sau exterior; aceste lucrari se desfasoara dupa andocarea navei afara, pe una din filele de lucru, cu luarea unor masuri specifice de asigurare a conditiilor de mediu, identice ca pentru navele constructie noua;

- lucrari de lacatuserie corp/sudura – inlocuire de structuri metalice;

- lucrari de mecanica: reparatia sau inlocuirea de echipamente, linii de axe, guvernare, thrustere, motoare, electropompe, alte echipamente;

- lucrari de tubulatura;

- lucrari de lacatuserie generala;

- lucrari cu specific electric – electronic – se subcontracteaza;

- amenajari interioare: izolatii, captuseli, mobilier – se subcontracteaza;

- amenajari exterioare: captusire punti cu lemn – se subcontracteaza;

- probe functionale de cheu in bazin, sau la cheiul Dunari, sau probe de mars pe Dunare sau in mare.

Lucrarile se executa in limita capacitatilor de ridicare cu macaralele existente si utilizand dispozitive specifice.

### Conditii anormale de functionare

Daca se opreste energia electrica din sistemul national, activitatea se opreste, proceselor de productie, utilajele folosite nu sunt generatoare de poluanti care sa se degaje si dupa oprirea acestora

Procesele din statiile de sablare – pasivare si vopsire – uscare sunt discontinue. Oprirea si pornirea nu au o influenta semnificativa din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Oprirea utilitatilor nu afecteaza factorii de mediu apa, aer, sol sau siguranta in exploatare a utilajelor. Privitor la sistemele de depoluare, acestea sunt periodic intretinute de catre Departamentul Service prin revizii, reparatii, mentenanta, schimbarea filtrelor, etc, planul de monitorizare si rezultatele masuratorilor, relevand faptul ca sistemele sunt intretinute corespunzator.

Pentru avariile de la sistemele de retinere emisii, mentionam ca sistemele de retinere emisii functioneaza unitar cu pornirea utilajelor. La echipamentele noi (de la Halele de Sablare/Vopsire, RTO, Confectionare Tubulatura, Debitare), orice defectiune aparuta in sistemele de depoluare sunt semnalizate pe panourile de comanda conducand la opirea functionarii utilajelor sau/si la obligativitatea operatorilor de a opri functionarea utilajului si a anunta Departamentul Service pentru remediere. Pentru echipamentele a caror functionare nu este conditionata de functionarea sistemelor de depoluare, operatorii sunt instruiti cu obligativitatea de a opri utilajele si a anunta Departamentul Service pentru remediere

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Analiza conformarii cu cerintele BAT aplicabile pentru activitatile si procesele desfasurate in amplasament VARD TULCEA

| BAT nr. | Tehnica/Cerinta BAT | Tehnica aplicata in instalatie | Grad conformare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistemele de management de mediu |
| BAT 1. Sistemele de management de mediu STS | BAT consta in elaborarea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile urmatoare: (i) angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii, superioare, in ceea ce priveste punerea in aplicare a unui EMS eficient; (ii) o analiza care sa includa determinarea contextului organizatiei, identificarea nevoilor si a asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor instalatiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sanatatea umana), precum si a cerintelor legale aplicabile in ceea ce priveste mediul; (iii) elaborarea unei politici de mediu care sa includa imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; (iv) stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectarii cerintelor legale aplicabile; (v) planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare (inclusiv actiuni corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu si a evita riscurile de mediu, (vi) determinarea structurilor, a rolurilor si a responsabilitatilor legate de aspectele si obiectivele de mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare; (vii) asigurarea faptului ca personalul a carui activitate poate afecta performanta de mediu a instalatiei este competent si constient de rolul sau (de exemplu, prin furnizarea de informatii si formare profesionala); (viii) comunicarea interna si externa; (ix) incurajarea implicarii angajatilor in bune practici de management de mediu; (x) stabilirea si pastrarea a unui manual de management si a unor proceduri scrise pentru controlul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum si a unor inregistrari relevante; (xi) planificare operationala si control al proceselor, eficace; (xii) punerea in aplicare a unor programe de intretinere corespunzatoare; (xiii) protocoalele de pregatire si raspuns la situatii de urgenta, inclusiv de prevenire si/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situatiilor de urgenta; (xiv) la (re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarea in considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata, care include construirea, intretinerea, exploatarea si dezafectarea; (xv) punerea in aplicare a unui program de monitorizare si de masurare; daca este necesar, se pot gasi informatii in Raportul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile prevazute in Directiva privind emisiile industriale; (xvi) realizarea, cu regularitate, a unor evaluari comparative sectoriale; (xvii) audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern periodic independent pentru a evalua performantele de mediu si pentru a determina daca EMS este sau nu conform cu masurile planificate si a fost pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator; (xviii) evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor corective ca raspuns la neconformitati, revizuirea eficacitatii actiunilor corective si stabilirea existentei sau a posibilitatii de aparitie a unor neconformitati similare; (xix) revizuirea periodica, de catre conducerea superioara, a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii; (xx) urmarirea si luarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate. | Aplicabil – proceduri SIM Sunt implementate toate cerintele ce deriva din standardul ISO 14001, precum si cele din ISO 9001 – nr. RO2021.008.011Q, ISO 14001 - RO2021.008.011E si ISO 45001. – nr. RO2021.008.011S. VARD TULCEA SA detine un sistem de management integrat Calitate- Sanatate si securitate in munca- Protectia Mediului. In anul 2021, VARD TULCEA SA a obtinut recertificarea pe standardul ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu, din partea auditorului Bureau Veritas. Anual, BV verifica gradul de indeplinire a cerintelor standardului ISO 14001:2015. In cadrul auditurilor de mentinere, este verificata implementarea procedurilor de sistem si a celor operationale si performantele obtinute. In cadrul sistemului de management de mediu, VARD TULCEA SA detine un numar de 10 proceduri de sistem si 7 proceduri operationale de mediu. In anul 2022, Presedintele Grupului a impus implementarea Manualului de management HSE (HSEQ Manual - Doc.id.:HQ-000-M/ 10.06.2022 Revizia 1) in toate santierele VARD. Pentru conformare, VARD TULCEA SA a verificat daca Sistemul de management de mediu implementat respecta cerintele Manualului. - inregistrarea documentelor relevante in sistemul SharePoint- VMS - Politica QHSE este implementata la nivel de grup si include imbunatatirea continua a performantei de mediu a organizatiei. - In baza politicii QHSE se stabilesc indicatorii de performanta si obiectivele la nivelul sistemului de management de mediu. Atat obiectivele, cat si indicatorii de performanta se stabilesc avand ca punct de plecare procedura de sistem HSE 04- Aspecte de mediu, prin care se face identificarea aspectelor de mediu si clasificarea acestora prin intocmirea matricei de evaluare. - Intr-o abordare unitara, toate aspectele de mediu pot deveni semnificative intr-un anumit context, daca acestea sunt impuse explicit pentru monitorizare, prin reglementarile din AIM; - Organizatia si-a stabilit in programul de management de mediu, masurile si activitatile necesare pentru indeplinirea obiectivelor si evitarea riscurilor de mediu; - In Analiza anuala de management „Management Review” se reflecta oglinda rezultatelor obtinute in cursul anului anterior, fata de obiectivele si indicatorii de performanta obtinuti si se stabilesc masurile si actiunile ce se impun pentru mentinerea unui SMI performant; Pentru asigurarea competentei si constientizarii necesare personalului, VARD TULCEA SA asigura instruirea periodica a personalului, dar si orice instruire suplimentara care se impune. In cadrul instruirilor mentionate, sunt urmarite: - imbunatatirea comunicarii interne; - incurajarea implicarii angajatilor in bunele practici de management de mediu; - respectarea cerintelor din procedurilor de sistem si operationale; - formarea unei conduite preventive care sa asigure un grad ridicat de protectie a mediului; - intocmirea rapoartelor de inspectie si a rapoartelor de audit care au rolul de a verifica indeplinirea procedurilor de sistem si de mediu atat pe teren, cat si din punct de vedere al documentatiei inregistrate in VMS; - In fiecare etapa a ciclului de viata al unei instalatii/produs se va analiza impactul asupra mediului, atat din punct de vedere al resurselor consumate, cat si din punct de vedere al deseurilor generate; - In baza Procedurii HSEP 10- Audit intern, VARD TULCEA SA, prin Serviciul SSM/M, organizeaza rapoarte de audit intern cu scopul de a verifica respectarea cerintelor si procedurilor de sistem. In baza rapoartelor de audit, se analizeaza cauzele neconformitatilor, se implementeaza actiunile corective/ masurile ce se impun pentru rezolvarea neconformitatilor si se evalueaza eficacitatea actiunilor corective/ masurilor intreprinse. Pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor, VARD TULCEA a implementat Procedura POM 04- Managementul deseurilor, in care sunt stabilite responsabilitatile fiecarui departament/sectie/serviciu implicat. Este implementa procedura pentru plan de gestionare miros. - S-au efectuat masurari ale componentilor surselor de emisii difuze, in puncte idenficate ca susceptibile generatoare de miros - Depozitul de carburanti - Depozit deseuri vopsea (FUCM) - Halele de vopsire - 3 - filele de reparatii - 1 - Parcul auto - Statia de epurare si statia de pompare ape uzate menajere - Grupurile sanitare – 2 - Puncte de colectare a deseurilor menajere-2 - Statia de sablare pasivizare - S-a realizat evaluarea emisiilor de la surse fixe si difuze si se s-a realizat modelara poluantilor emisi in atmosfera de la sursele de emisie si evaluarea mirosurilor in receptorii sensibili - S-a evaluat starea limita a mirosului a amplasamentului si evaluat nivelul de miros. S-a stabilit un program de actiuni si calendarele corespunzatoare si un protocol pentru monitorizare utilizand ca evaluare metoda grila, conform EN 16841-1: 2016 un vederea determinarilor, tip screening. S-a elaborat un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca mirosuri si s-a stabilit un program de prevenire si reducere a mirorsurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a masura/estima gradul de expunere a mirosurilor, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau de reducere. | Conform |
|  | In mod specific, pentru tratarea de suprafata utilizand solventi organici, BAT consta in integrarea, de asemenea, a urmatoarelor caracteristici in EMS: (i) interactiunea cu considerente de control al calitatii si asigurare a calitatii, precum si de sanatate si siguranta; (ii) planificarea reducerii amprentei de mediu a unei instalatii. Acest lucru implica, in special, urmatoarele: (a) evaluarea performantei generale de mediu a instalatiei (a se vedea BAT 2); (b) luarea in considerare a considerentelor intersectoriale, in special mentinerea unui echilibru adecvat intre reducerea emisiilor de solventi si consumul de energie (a se vedea BAT 19), apa (a se vedea BAT 20) si materii prime (a se vedea BAT 6); (c) reducerea emisiilor de COV din procesele de curatare (a se vedea BAT 9); (iii) includerea urmatoarelor elemente: (a) un plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor [a se vedea BAT 5 (a)]; (b) un sistem de evaluare a materiilor prime pentru a utiliza materii prime cu impact scazut asupra; (c) un bilant masic al solventilor (a se vedea BAT 10); (d) un program de intretinere pentru a reduce frecventa si consecintele OTNOC asupra mediului (a se vedea BAT 13); (e) un plan pentru eficienta energetica [a se vedea BAT 19 (a)]; (f) un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 20 (a)]; (g) un plan de gestionare a deseurilor [a se vedea BAT 22 (a)]; (h) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 23). |  | Conform |
| BAT 1. Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu CWW | BAT consta in punerea in aplicare si respectarea unui sistem de management de mediu (SMM) care are toate caracteristicile urmatoare: (i) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; (ii) o politica de mediu a conducerii care include imbunatatirea continua a instalatiei; (iii) planificarea si instituirea procedurilor necesare, a obiectivelor si tintelor care trebuie atinse, in stransa corelare cu planificarea financiara si investitiile; (Iv) punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita: (a) structurii si responsabilitatii; (b) recrutarii, formarii, constientizarii si competentei; (c) comunicarii; (d) implicarii angajatilor; (e) documentarii; (f) controlului eficace al proceselor; (g) programelor de intretinere; (h) pregatirii si raspunsului in caz de urgenta; (i) garantarii conformitatii cu legislatia din domeniul mediului; (v) verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita: (a) monitorizarii si masurarii (a se vedea, de asemenea, Raportul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatii IED – ROM); (b) masurilor corective si preventive; (c) pastrarii evidentelor; (d) auditului intern sau extern independent (daca este posibil), pentru a se stabili daca SMM este sau nu in conformitate cu dispozitiile prevazute si daca a fost pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator; (v) revizuirea de catre conducerea superioara a SMM pentru a se stabili daca acesta este in continuare adecvat si eficace; (vii) urmarirea dezvoltarii de tehnologii curate; (viii) luarea in considerare, atat in etapa de proiectare a instalatiei, cat si pe durata ciclului sau de viata, a efectelor asupra mediului produse de eventuala dezafectare a instalatiei; (ix) efectuarea cu regularitate de evaluari sectoriale comparative; (x) planul de gestionare a deseurilor (a se vedea BAT 13). In special pentru activitatile din sectorul chimic, BAT prevad includerea urmatoarelor elemente in SMM: (xi) la instalatiile sau pe amplasamentele cu mai multi operatori, instituirea unei conventii care sa stabileasca rolurile, responsabilitatile si coordonarea procedurilor de operare ale operatorului fiecarei instalatii, pentru a se imbunatati cooperarea dintre diferitii operatori; (xii) intocmirea de inventare ale fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale (a se vedea BAT 2). | Aplicabil – proceduri SIM Sunt implementate toate cerintele ce deriva din standardul ISO 14001, precum si cele din ISO 9001 si ISO 45001. S-au intocmit si: - „Planul de alarmare al Celulei de Urgenta si al subunitatilor de interventie” inregistrat cu nr. 1000/37/09.07.2021; - „Planul de evacuare al VARD Tulcea S.A.” inregistrat cu nr. 1000/49/15.07.2021; - „Politica privind prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase”, nr. 5500/478/06.06.2022. (Anexa nr. 49 - RA) - „Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta (Anexa nr. 57 – RA); - Plan operativ de pregatire si management al situatiilor de urgenta (Anexa nr. 58 – RA) Sunt implementate procedurile: - Comunicarea – cerinta a sistemului de management de mediu; - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns – speficifica managementului de mediu; - Aspecte de mediu – speficifica managementului de mediu - Plan de gestionare a deseurilor pe platforma VARD TULCEA S.A. – cerinta legala si specifice managementului de mediu. S-a implementat procedura pentru planul de gestionare miros. Nu este realizat un plan de gestionare a zgomotului, dar se aplica in programul de control si tehnicile sunt in procedurile de mediu si in regulamentele de proces. | Conform |
|  | In unele cazuri, SMM include urmatoarele: (xiii) planul de gestionare a mirosului (a se vedea BAT 20); (xiv) planul de gestionare a zgomotului (a se vedea BAT 22). | Este implementata procedura pentru plan de gestionare miros. Nu este realizat un plan de gestionare a zgomotului, dar se aplica in programul de control si tehnicile sunt in procedurile de mediu si in regulamentele de proces. | Conform |
| 2. Performanta generala de mediu |
| BAT 2. In vederea imbunatatirii performantei generale de mediu a instalatiei, in special in ceea ce priveste emisiile de COV si consumul de energie STS | BAT consta in: - identificarea zonelor/sectiunilor/etapelor de activitate care contribuie cel mai mult la emisiile de COV si consumul de energie si care prezinta cel mai mare potential de imbunatatire (a se vedea, de asemenea, BAT 1); - identificarea si punerea in aplicare a unor actiuni de reducere la minimum a emisiilor de COV si a consumului de energie; - actualizarea periodica (cel putin o data pe an) a situatiei si monitorizarea punerii in aplicare a actiunilor identificate. | Sunt identificate in procedura de mediu „Aspecte de mediu” Cod HSEP 04 si in cadrul auditurilor interne se efectueaza analiza monitorizarilor emisii si consumurilor specifice pe activitatile desfasurate in amplasament si se fac propuneri de imbunatarile. Pentru imbunatatirea performantelor de mediu si reducerea emisiilor de COV, dar si al consumurilor energetice s-a achizitionat instalatia RTO in anul 2018. | Conform |
| 3. Instrumente manageriale pentru inventariere |
| BAT 2. Reducerea emisiilor in apa si in aer si reducerea consumului de apa CWW | Pentru a facilita reducerea emisiilor in apa si in aer si reducerea consumului de apa, BAT consta in intocmirea si mentinerea la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, care sa faca parte din sistemul demanagement de mediu (a se vedea BAT 1) si sa includa toate elementele urmatoare: (i) informatii despre procesele de productie ale substantelor/despre caracteristicile deseurilor care urmeaza sa fie tratate si despre procesele de tratare a deseurilor, inclusiv: (a) ecuatii ale reactiilor chimice care sa indice si produsele secundare; (b) diagrame de flux simplificate ale proceselor care sa indice originea emisiilor; (c) descrieri ale tehnicilor integrate in proces si ale tratarii la sursa a apelor uzate/gazelor reziduale, inclusiv ale performantelor lor; (ii) informatii pe cat posibil complete referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii si variabilitatea debitului, pH-ului, temperaturii si conductivitatii; (b) concentratia medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea acestora (de exemplu: CCO/COT, compusi cu azot, fosfor, metale, saruri, compusi organici specifici); (c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-Wellens, potentialul de inhibitie biologica (de exemplu, nitrificarea)]; (iii) informatii cat mai complete posibil referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale, cum ar fi: (a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii; (b) concentratia medie si valorile cantitatilor de poluanti pentru poluantii/parametrii relevanti si variabilitatea acestora (de exemplu, COV, CO, NOX, SOX, clor, acid clorhidric); (c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare si superioare, reactivitatea; (d) prezenta altor substante care ar putea afecta sistemul de tratare a gazelor reziduale sau siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apa, praf). | Implementat la nivelul VARD TULCEA S.A. Se aplica tehnici pentru evitarea poluarii mediului. Se centralizeaza datele si sunt identificare caracteristicile fiecarui tip de poluant, inainte de intrarea in statia de epurare. Se urmareste modul calitatea emisiilor de poluanti generata de organizatie, pentru a asigura conformarea cu cerintele legale si prevenirea poluarilor accidentale. Se va realiza un audit pentru prevenire si minimizare scurgerile ce ar cauza emisii fugitive ale poluarii in canalizare si in ape subterane si stabilirea/adoptarea unor prevederilor tehnice. Apele uzate rezultate ca urmare a functionarii instalatiilor de pe platforma VARD TULCEA S.A. sunt colectate prin sisteme separate de canalizare, acolo unde a fost posibil. | Conform |
| 4. Selectarea materiilor prime |
| BAT 3. Pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului pe care il au materiile prime utilizate STS | BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Utilizarea unor materii prime cu impact scazut asupra mediului Ca parte a EMS (a se vedea BAT 1), evaluarea sistematica a impactului negativ asupra mediului pe care il au materialele utilizate (in special substantele care sunt cancerigene, mutagene si toxice pentru reproducere, precum si substantele care prezinta motive de ingrijorare deosebita) si inlocuirea lor cu alte materiale care nu afecteaza mediul sau sanatatea sau care au un impact scazut asupra mediului si sanatatii, daca este posibil, tinand seama de cerintele privind calitatea produselor sau de specificatiile produsului. General aplicabila. Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) si natura evaluarii vor fi, in general, corelate cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, cu gama de efecte pe care aceasta le poate avea asupra mediului, precum si cu tipul si cantitatea de materiale utilizate. (b) Optimizarea utilizarii solventilor in proces Optimizarea utilizarii solventilor in proces printr-un plan de management [ca parte a EMS (a se vedea BAT 1)] care vizeaza identificarea si punerea in aplicare a actiunilor necesare (de exemplu, dozarea culorilor, optimizarea pulverizarii). General aplicabila. | Se aplica: – in functie de cerintele armatorilor, utilizandu-se: - vopsea pe baza de apa in: - procesul tehnologic de pasivizare la Statia de Sablare/Pasivizare; - vopsire in complexul HSV, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire in cabinele de vopsire, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire afara, conform specificatiilor de vopsire/proiect. - vopsele cu continut redus de COV si volum ridicat de solide in: - vopsire in complexul HSV, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire in cabinele de vopsire, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire afara, conform specificatiilor de vopsire/proiect. Pentru reducerea consumului tehnologic de vopsele si solventi se utilizeaza echipamente performante pentru aplicarea vopselei in vederea optimizarii pulverizarii si se pregatesc cantitati adecvate de vopsele inainte de inceperea lucrarilor de vopsire in: - procesul tehnologic de pasivizare la Statia de Sablare/Pasivizare; - vopsire in complexul HSV, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire in cabinele de vopsire, conform specificatiilor de vopsire/proiect; - vopsire afara, conform specificatiilor de vopsire/proiect. Optimizarea utilizarii solventilor in proces: se aplica in procesul de vosire de la complexul de vopsire HSV prin reducerea cantitatii de solvent consumat in punctul de distilare amenajat in cadrul Sectiei Vopsitorie, situat langa Obiectiv 402, dotat cu 2 distilatoare, unde subcontractorii si sectia au un program de distilare a amestecului de solvent cu vopsea. In medie se introduce spre distilare o cantitate de 20 l amestec, si rezulta cca. 10 l de solvent pur, in functie de cat de diluat este amestecul; o distilare dureaza in medie 4 h In anul 2021 din cantitatea de diluant utilizata de 46,954 t s-a recuperat 6,788 t obtinut prin distilare, iar in anul 2022, din 34,410t, s-au recuperat 5,611t. | Conform |
| BAT 4. Pentru reducerea consumului de solventi, a emisiilor de COV si a impactului general asupra mediului pe care il au materiile prime utilizate STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Utilizarea unor vopsele/preparate de acoperire/lacuri/cerneluri/adezivi pe baza de solventi cu un continut ridicat de materii solide Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi care contin o cantitate mica de solventi si au un continut ridicat de materii solide. Selectarea tehnicilor de tratare de suprafata poate fi restrictionata de tipul de activitate, de tipul si forma substratului, de cerintele privind calitatea produselor, precum si de nevoia de a asigura faptul ca materialele utilizate, tehnicile de aplicare a preparatului de acoperire, tehnicile de uscare/intarire si sistemele de tratare a efluentilor gazosi sunt compatibile reciproc. (b) Utilizarea unor vopsele/preparate de acoperire/ cerneluri/lacuri/adezivi pe baza de apa Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi in care solventul organic este inlocuit partial cu apa. (c) Utilizarea unor cerneluri/preparate de acoperire/vopsele/ lacuri/adezivi intarite (intariti) prin utilizarea radiatiilor Utilizarea unor vopsele, preparate de acoperire, cerneluri lichide, lacuri si adezivi care pot fi intarite (intariti) prin activarea unor grupuri specifice de produse chimice cu radiatii UV sau IR sau cu elec­troni rapizi, fara caldura si fara emisii de COV. (d) Utilizarea unor adezivi cu doua componente, fara solventi Utilizarea unor materiale adezive cu doua componente, fara solventi, formate dintr-o rasina si un agent de intarire. (e) Utilizarea unor adezivi termofuzibili Utilizarea acoperirii cu adezivi obtinuti din extru­darea la cald a cauciucurilor sintetice, a rasinilor hidrocarbonate si a diversilor aditivi. Nu se utili­zeaza solventi. (f) Utilizarea preparatelor de acoperire sub forma de pulbere Utilizarea preparatelor de acoperire fara solventi, care sunt aplicate ca o pulbere foarte fina si sunt intarite in cuptoare termice. (g) Utilizarea unei pelicule laminate pentru acope­rirea materialelor sub forma de foaie sau de rola Utilizarea unor pelicule polimerice aplicate pe material, sub forma de rola sau foaie, pentru a-i oferi proprietati estetice sau functionale, ceea ce reduce numarul de straturi de acoperire necesare. (h) Utilizarea unor substante care nu sunt COV sau care sunt COV cu volatilitate mai scazuta Inlocuirea substantelor COV cu volatilitate ridicata cu alte substante care contin compusi organici care nu sunt COV sau sunt COV cu volatilitate mai sca­zuta (de exemplu, esterii). | Se aplica – in functie de cerintele armatorilor – se utilizeaza tehnicile a, b, f si h. Se analizeaza solutii de aplicare a vopselurilor cu continut scazut de COV – se aplica tehnicile (a), (b) si (f) si se analizea tehnica (h). Se calculeaza anual Bilant COV. | Conform |
| 5. Depozitarea si manipularea de materii prime |
| BAT 5. Pentru prevenirea sau reducerea emisiilor fugitive de COV in timpul depozitarii si al manipularii materialelor care contin solventi si/sau a materialelor periculoase STS | BAT consta in aplicarea principiilor bunei organizari interne, prin utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici de gestionare (a) Elaborarea si punerea in aplicare a unui plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor Un plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor face parte din EMS (a se vedea BAT 1) si include urmatoarele elemente, fara a se limita la acestea: — planuri pentru incidente pe amplasament, pentru deversari mici si mari; — identificarea rolurilor si a responsabilitatilor persoanelor implicate; — asigurarea faptului ca personalul constienti zeaza aspectele legate de mediu si este instruit pentru a preveni/a gestiona incidentele de deversare; — identificarea zonelor cu risc de deversari si/sau scurgeri de materiale periculoase si clasificarea acestora in functie de risc; — in zonele identificate, asigurarea faptului ca exista sisteme de izolare adecvate, de exemplu, podele impermeabile; — identificarea echipamentelor adecvate de izolare si curatare a deversarilor si asigurarea periodica a faptului ca acestea sunt disponibile, sunt in buna stare de functionare si se afla aproape de punctele in care se pot produce aceste incidente; — orientari privind gestionarea deseurilor pentru deseurile rezultate din controlul deversarilor; — inspectii periodice (cel putin o data pe an) ale zonelor de depozitare si de productie, testarea si calibrarea echipamentelor de detectare a scurgerilor si eliminarea rapida a scurgerilor de la supape, presetupe, flanse etc. (a se vedea BAT 13). General aplicabila. Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de deta­liere) al planului va fi, in general, corelat cu natura, dimensiunea si comple­xitatea instalatiei, precum si cu tipul si cantitatea de materiale utilizate. Tehnici de depozitare (b) Sigilarea sau acoperirea recipientelor si zona de depozitare ingradita Depozitarea solventilor, a materialelor periculoase, a solventilor uzati si a agentilor de curatare uzati in recipiente sigilate sau acoperite, adecvate pentru riscul asociat si menite sa reduca emisiile la mini­mum. Zona de depozitare a recipientelor este ingradita si are o capacitate adecvata. General aplicabila. (c) Reducerea la minimum a depozitarii materialelor periculoase in zonele de productie Materialele periculoase sunt prezente in zonele de productie numai in cantitatile necesare pentru productie; cantitatile mai mari sunt depozitate separat. Tehnici pentru pomparea si manipularea lichidelor (d) Tehnici pentru prevenirea scurgerilor si a deversarilor in timpul pomparii Scurgerile si deversarile se previn prin utilizarea unor pompe si garnituri adecvate pentru materialul manipulat si care asigura o etanseitate adecvata. Acest lucru include echipamente precum motopompe incapsulate, pompe cu cuplaj magnetic, pompe cu mai multe etansari mecanice si cu sistem de racire sau tampon, pompe cu mai multe etansari mecanice si etansari uscate, pompe cu membrana sau pompe cu burduf. General aplicabila. (e) Tehnici pentru prevenirea debordarilor in timpul pomparii Acest lucru include asigurarea, de exemplu, a fap­tului ca: — operatiunea de pompare este supravegheata; — pentru cantitati mai mari, rezervoarele de depozitare in vrac sunt prevazute cu alarme acustice si/sau optice de inalt nivel, cu sisteme de inchidere, daca este necesar. (f) Captarea vaporilor de COV in timpul livrarii de materiale care contin solventi Atunci cand se livreaza materiale in vrac ce contin solventi (de exemplu, incarcarea sau descarcarea rezervoarelor), vaporii evacuati din rezervoarele receptoare sunt captati, de obicei folosind un sistem antiretur. Poate sa nu se aplice pentru solventii cu presiune scazuta a vaporilor sau din considerente de cost. (g) Izolarea pentru deversari si/sau absorbtia rapida atunci cand sunt manipulate materiale care contin solventi Atunci cand sunt manipulate materiale care contin solventi din recipiente, posibilele deversari se evita prin asigurarea izolarii, de exemplu, utilizand carucioare, paleti si/sau stative cu izolare incorpo­rata (de exemplu, „recipiente colectoare”) si/sau cu absorbtie rapida utilizand materiale absorbante. General aplicabila. | Tehnici de gestionare: (a) - Pentru prevenirea poluarilor accidentale si gestionarea materialelor si deseurilor potential poluante, VARD Tulcea are intocmit: - Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluante din cadrul VARD Tulcea S.A. – Anexa nr. 56 - RA, care contine: - memoriul de prezentare unde au fost identificate punctele critice privind poluarile accidentale; - tabel cu componenta colectivului pentru combaterea poluarilor accidentale; - lista punctelor critice unde pot proveni poluari accidentale; - fisa poluantului potential; - programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale pentru punctele critice identificate; - componenta echipelor de interventie/Coordonator actiune; - lista dotarilor si materialelor necesare pentru sistarea poluarii accidentale; - programul anual de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie; - responsabilitatile conducatorilor de la punctele critice nnominalizate; -Politica privind prevenirea accidentelor majore in care sunt implicate substantele periculoase – Anexa nr.49 - RA; - Plan de prevenire a scurgerilor accidentale – nr. 5500/891/08.11.2021 – Anexa nr. 47 – RA. - Procedura gestionare uleiuri uzate POM 06 - Anexa nr. 48 – RA; - Procedura privind managementul deseurilor POM 04 – Anexa nr.60 – RA; - Procedura privind managementul substantelor si amestecurilor periculoase POM 05 – Anexa nr.61 – RA - Plan de gestionare a deseurilor – Anexa nr.59 – RA; Tehnici de depozitare: (b) Depozitarea vopselelor, diluantilor si pasivantilor se face in magazia de vopsea – Magazia nr.3. Magazia este amenajata cu rastele pentru depozitarea cutiilor de vopsea, sistem de alarmare pentru situatii de urgenta, fiind ventilata corespunzator. Cantitatile de vopsea sunt receptionate in recipienti sigilati si etichetati in conformitate cu Regulamentul REACH-CLP. Fiecare produs este insotit de fisa de securitate, gestionarul magaziei avand obligatia de a le pastra si actualiza cand este necesar. Magazia este gestionata de catre personal din cadrul Departamentului Magazii, eliberarea cantitatilor de vopsea efectuandu-se pe baza de bonuri de consum. Scoaterea cantitatilor de vopsea si diluant necesare, se face de catre sectiile Vopsitorie, Prefabricare si Tubulatura, cantitatea cea mai mare fiind folosita de sectia vopsitorie. Zonele de depozitare au capacitati adecvate pentru volumul de productie proiectat – 65 000 tone metal prelucrat/an. sunt betonate si prevazute cu materiale de interventie, in caz de aparitie a scurgerilor accidentale. In spatiile de productie se utilizeaza doar cantitatile necesare pentru o perioada determinata de timpsi sunt amplasate in zone delimitate, in recipienti adecvati. (c) Substantele si amestecurile periculoase sunt gestionate in conformitate cu procedura privind managementul substantelor si amestecurilor periculoase – POM 05 – Anexa nr.61. Substantele si amestecurile periculoase sunt depozitate in Magazia de substante chimice – Magazia nr.18, prezenta acestora pe spatiile de productie fiind doar in cantitatile strict necesare. Tehnici pentru pomparea si manipularea lichidelor (d) Pentru prevenirea scurgerilor si deversarilor in timpul transvazarilor, sunt utilizate pompe electrice cu autoamorsare bisens, pompe cu membrana, pompe cu burduf si pompe cu tocator, astfel incat este asigurata o etanseitate adecvata. Spatiile de depozitare sunt betonate, cu posibilitate de colectare a scurgerilor accidentale si sunt prevazute materiale adsorbante/interventie. In cazul aparitiei scugerilor, zonele de depozitare sunt prevazute si cu recipienti de colectare. In cadrul inspectiilor periodice efectuate se evalueaza si zonele de depozitare si se stabillesc masuri suplimentare, daca este cazul. (e) Pentru prevenirea debordarilor in timpul pomparii carburantilor: - la alimentarea utilajelor de transport intern, pomparea este supravegheata, alimentarea fiind facuta doar de catre gestionarul depozitului de carburanti. Transferul motorinei se realizeaza prin intermediul unei pompe de motorina tip: - la alimentarea tankurilor de motorina de la nave, se folosesc cisterne omologate pentru operatiuni de bunkeraj, prevazute cu supape de protectie, furtunele folosite fiind insertizate si verificate de utilizatori. Pentru prevenirea debordarilor in timpul pomparii, operatiunile de bunkeraj se fac in conformitate cu Procedura de bunkeraj - ISSM nr.55 – Anexa nr.62 | Conform |
| 6. Distributia materiilor prime |
| BAT 6. Pentru reducerea consumului de materii prime si a emisiilor de COV | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Furnizarea centralizata de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) Furnizarea de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) in zona de aplicare prin con­ducte directe cu tubulaturi circulare, inclusiv cu o curatare a sistemului, cum ar fi godevilarea sau curatarea cu jet de aer. Poate sa nu se aplice in cazul unor schimbari frecvente ale cernelurilor/ vopselelor/preparatelor de acoperire/adezivilor sau solventilor. (b) Sisteme de amestecare avansate Echipamente de amestecare controlate prin inter­mediul computerului pentru a obtine vopseaua/ preparatul de acoperire/cerneala/adezivul dorit/ dorita. General aplicabila. (c) Furnizarea de materiale care contin COV (de exemplu, cerneluri, preparate de acoperire, adezivi, agenti de curatare) la punctul de apli­care utilizand un sistem inchis In cazul unor schimbari frecvente ale cernelurilor/ vopselelor/preparatelor de acoperire/adezivilor sau solventilor ori pentru utilizare la scara mica, furnizarea de cerneluri/vopsele/preparate de acoperire/adezivi si solventi din mici recipiente de transport amplasate in apropierea zonei de aplicare, utilizand un sistem inchis. (d) Automatizarea schimbarii culorii Schimbarea automata a culorii si purjarea liniei de cerneala/vopsea/preparat de acoperire, cu captarea solventilor. (e) Gruparea culorilor Modificarea secventei de produse pentru a obtine secvente mari cu aceeasi culoare. (f) Purjarea usoara in pulverizare Reumplerea pistolului de pulverizare cu o noua vopsea, fara clatire intermediara. | Se aplica – sunt centralizate produsele utilizate pe fiecare proiect in parte. Distributia si gestionarea materilelor si a deseurilor care contin COV se realiyeaza conform procedurii eliberare/gestionare vopsea magazie HSV, stocurile/consumurile sunt centralizate in Situatie consumuri+deseuri lunare. In spatiile de productie, in spatiile special amenajate si delimitate de depozitea doar cantitatile pentru o perioada delimitate, stocati in recipienti adecvati tipul de material utilizat. (a) Furnizarea centralizata a vopselurilor, prin emiterea Specificatiilor de vopsire personalizate pentru fiecare proiect in parte. (b) Vopseaua este scoasa din magazia centrala, conform procedurii “Procedura gestionare vopsea”. Din magazia centrala se scot doar cantitatile de vopsea necesare(se face un calcul pentru necesarul de vopsea in functie de suprafata care urmeaza sa fie acoperita) pentru activitatile de vopsire planificate in prealabil si depozitate in depozitele temporare de vopsea din cadrul Sectiilor de Vopsire, Debitare si Tubulatura, situate in vecinatatea punctelor de aplicare, evitandu-se astfel manipularea unor cantitati de vopsea mai mari decat cele necesare. (f) Se aplica vopsirea automata cu instaltia REXTON din cabina de vopsire de la Sectia Debitare 1. | Conform |
| 7. Aplicarea preparatului de acoperire |
| BAT 7. Pentru reducerea consumului de materii prime si a impactului general asupra mediului pe care il au procesele de aplicare a preparatelor de acoperire STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici pentru aplicarea fara pulverizare (a) Aplicare cu tamburul Aplicare in care sunt utilizati tamburi pentru a transfera sau a doza preparatul de acoperire lichid pe o banda mobila. Se aplica numai pentru substraturile plate (1). (b) Racleta deasupra tamburului Preparatul de acoperire se aplica pe substrat printr-un spatiu dintre o racleta si un tambur. La suprapunerea preparatului de acoperire peste substrat, surplusul este eliminat. General aplicabila (1). (c) Aplicare fara clatire (uscare pe loc) la acoperirea bobinelor Aplicarea acoperirilor prin conversie, care nu necesita o clatire suplimentara cu apa, utilizand o masina cu valturi (chemcoater) sau rulouri cu insertie de cauciuc. General aplicabila (1). (d) Acoperire in stil perdea (turnare) Piesele de prelucrat sunt trecute printr-o pelicula laminata de preparat de acoperire, evacuata din­tr-un rezervor de alimentare. Se aplica numai pentru substraturile plate (1). (e) Electroacoperire Particulele de vopsea dispersate intr-o solutie pe baza de apa se depun pe substraturile imersate sub influenta unui camp electric (depunere electroforetica). Se aplica numai pentru substraturile plate (1). (f) Inundare Piesele de prelucrat sunt transportate cu ajutorul unor sisteme transportoare intr-un canal inchis, care apoi este inundat cu materialul de acoperire prin intermediul unor tuburi de injectare. Mate­rialul in exces este colectat si reutilizat. General aplicabila (1). (g) Coextrudare Substratul imprimat este cuplat cu o pelicula de plastic lichefiat cald si, ulterior, este racit. Aceasta pelicula inlocuieste stratul de acoperire suplimentar necesar. Aceasta poate fi utilizata intre doua straturi diferite de purtatori diferiti, actionand ca adeziv. Nu se aplica atunci cand este necesara o rezistenta mare a legaturii sau o rezistenta ridicata la temperatura de sterilizare (1). Tehnici de atomizare a pulverizarii (h) Pulverizare fara aer, pneumatica Se utilizeaza un flux de aer (aer modelator) pentru a modifica conul de pulverizare al unui pistol de pulverizare fara aer. General aplicabila (1). (i) Atomizare pneumatica cu gaze inerte Aplicarea pneumatica a vopselei cu gaze inerte sub presiune (de exemplu, azot, dioxid de carbon). Poate sa nu se aplice pentru acoperirea supra­fetelor din lemn (1). (j) Atomizare cu volum mare la presiune scazuta (HVLP) Atomizarea vopselei intr-o duza de pulverizare prin amestecarea vopselei cu volume mari de aer la o presiune scazuta (max. 1,7 bari). Pistoalele HVLP au o eficienta a transferului vopselei > 50 %. General aplicabila (1). (k) Atomizare electrostatica (complet automatizata) Atomizarea cu discuri sau clopote rotative de mare viteza si modelarea jetului de pulverizare cu cam­puri electrostatice si aer modelator. (l) Pulverizare cu sau fara aer asistata electrostatic Modelarea jetului de pulverizare pentru atomizare pneumatica sau fara aer cu un camp electrostatic. Pistoalele pentru vopsire electrostatica au o efi­cienta a transferului > 60 %. Metodele electrostatice fixe au o eficienta a transferului de pana la 75 %. (m) Pulverizare la cald Atomizarea pneumatica cu aer cald sau vopsea incalzita. Poate sa nu se aplice pentru schimbarea frecventa a culorii (1). (n) Aplicarea de tip „pulverizare, raclare si clatire” in acoperirea bobinelor Pulverizarea se utilizeaza pentru aplicarea agentilor de curatare si de pretratare si pentru clatire. Dupa pulverizare, instrumentele cu insertie de cauciuc sunt utilizate pentru a reduce la minimum descar­carea solutiei, care este urmata de clatire. General aplicabila (1). Automatizarea aplicarii prin pulverizare (o) Aplicarea cu ajutorul robotilor Aplicarea preparatelor de acoperire si a materiale­lor de etansare cu ajutorul robotilor pe suprafete interne si externe. (p) Aplicarea cu ajutorul masinilor Utilizarea masinilor de vopsit pentru manipularea capului de pulverizare/pistolului de pulverizare/duzei. General aplicabila (1). (1) Selectarea tehnicilor de aplicare poate fi restrictionata la instalatiile cu capacitate mica si/sau cu o varietate mare de produse, precum si de tipul si forma substratului, de cerintele privind calitatea produselor si de nevoia de a asigura faptul ca materialele utilizate, tehnicile de aplicare a preparatului de acoperire, tehnicile de uscare/intarire si sistemele de tratare a efluentilor gazosi sunt compatibile intre ele.1.1.7.Uscarea/intarirea | Se aplica tehnici de atomizare a pulverizarii si anume: (h) Pulverizare fara aer, pneumatica. Pulverizarea fara aer - Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless - se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o diuza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale, pompele sunt actionate de motoare cu aer comprimat. Operatiunile de vopsire desfasurate in cadrul complexului HSV (Hale Sablare Vopsire) se realizeaza in conditii controlate, dulapul electric din cadrul halelor este dotat cu un controller de process tip Siemens,un afisor Siemens HMI, care permite controlul si oprirea operatiilor de vopsire in cazul aparitiilor unor defecte sau daca sistemul de ventilatie se dezechilibreaza (filtre colmatate). In timpul operatiunilor de vopsire, in interiorul halelor se vor respecta normele in vigoare referitor la folosirea echipamentelor si lucrul in atmosfera potential exploziva proiectarea sistemului de ventilatie asigura functionarea la o presiune negativa a halelor de vopsire fata de mediul exterior, instalatiile care vehiculeaza aer cu noxe sunt in constructie anti-scanteie si/sau ATEX dupa caz. In complexul HSV. sunt interzise efectuarea operatiilor de vopsire daca echipamentele nu sunt in functiune . Aplicarea vopselei la suparafetele procesate la exterior (afara) compartimente, tancuri,etc. se face in acelasi mod, aplicare prin pulverizare airless. (m) Pulverizare la cald Se face cu vopsea incalzita, cu ajutorul echipamentului de incalzire vopsea tip WIWA, de inalta presiune, care este adecvat pentru utilizarea cu sistemele de pulverizare Airelss, echipamentul este de constructie anti-scanteie, dupa caz (cand este necesara pulverizarea la cald) se foloseste in cadrul complexului HSV si la exterior (afara). (p) Aplicarea cu ajutorul masinilor Se aplica la cabina de vopsire de la Statia sablare/pasivizare prin aplicarea vopselei cu dispozitivul REXTON. | Conform |
| 6.1. Acoperirea navelor si iahturilor |
| BAT 25. Pentru reducerea emisiilor totale de COV si a emisiilor de pulberi in aer, pentru reducerea emisiilor in apa si pentru imbunatatirea performantei generale de mediu STS | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a unei combinatii a tehnicilor (c)-(i) indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Gestionarea deseurilor si a apelor uzate (a) Separarea fluxurilor de deseuri si ape uzate Docurile si calele de lansare se construiesc cu: — un sistem de colectare si manipulare eficace a deseurilor uscate si de separare a acestora de deseurile umede; — un sistem de separare a apelor uzate de apele pluviale si de scurgerile de apa. Se aplica numai la instalatiile noi sau la cele supuse unor modernizari semnificative. Tehnici legate de pregatire si procesele de acoperire (b) Restrictii pentru conditii meteorologice nefavorabile In cazul in care zonele de tratare nu sunt complet inchise, sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer nu se realizeaza daca se observa sau se prognozeaza conditii meteorologice nefavorabile. General aplicabila. (c) Inchiderea partiala a zonelor de tratare Pentru prevenirea emisiilor de pulberi, in jurul zonelor in care se efectueaza sablari si/sau acoperiri prin pulverizare fara aer se utilizeaza plase fine si/sau perdele de pulverizare de apa. Acestea pot fi permanente sau temporare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. Perdelele de pulverizare de apa pot sa nu fie apli­cabile in conditii de clima rece. (d) Inchiderea completa a zonelor de tratare Sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer se realizeaza in hale, ateliere inchise, zone acoperite cu panza sau zone complet inchise cu plase pentru prevenirea emisiilor de pulberi. Aerul din zonele de tratare este extras si poate fi trimis la tratarea efluentilor gazosi; a se vedea, de asemenea, BAT 14 (b). Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (e) Sablare uscata intr-un sistem inchis Sablarea uscata utilizand alice din otel sau granule din otel se realizeaza in sisteme de sablare inchise, prevazute cu cap de aspiratie si discuri de sablare centrifugale. General aplicabila. (f) Sablare umeda Sablarea se realizeaza cu apa care contine materiale abrazive fine, cum ar fi zgura fina (de exemplu, zgura fina de cupru) sau cuart. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece si/sau in zone inchise (tancuri de marfa, rezer­voare cu fund dublu) din cauza formarii unei ceti dense. (g) Dragare hidraulica cu jet de apa sau sablare sub (ultra)inalta presiune Sablarea sub (ultra)inalta presiune este o metoda de tratare de suprafata fara praf, care utilizeaza apa sub presiune extrem de inalta. Exista optiuni cu sau fara material abraziv. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece sau din cauza specificatiilor privind suprafata (de exemplu, suprafete noi, sablare in puncte fixe). (h) Striparea acoperirilor prin incalzire prin inductie Un cap de inductor este deplasat pe suprafata, determinand incalzirea rapida localizata a otelului pentru a ridica acoperirile vechi. Poate sa nu se aplice pentru suprafete cu o grosime mai mica de 5 mm si/sau pentru supra­fete cu componente sen­sibile la incalzirea prin inductie (de exemplu, izolatie, inflamabile). (i) Sistem de curatare subacvatica a corpului de nava si a elicei Sistem de curatare subacvatica ce utilizeaza pre­siunea apei si perii rotative din polipropilena. Nu se aplica pentru navele aflate la docuri complet uscate. | Zonele de depozitare sunt delimitate, special amenajate, prevazute cu recipienti de colectare, functie de tipul de deseu general. SEAU este prevazuta cu sistem de tratare namol. Dragarea(dragare de intretinere) se realizeaza o data la 4 ani, la bazinul de armare, canal intrare bazin, cheuri bazin si cheu Dunare sau in situatiile in care se impun conditii de lansare speciale (asigurarea unui pescaj > 4 metri), prin inchirierea lucrarii catre firme specializate. Inainte de inceperea lucrarilor de dragare, se solicita Aviz ARBDD, namolul rezultat fiind depozitat conform mentiunilor din aviz. Apele rezultate in amplasament sunt colectate prin retele de canalizare separate. Apele tehnologice sunt prepurate local si apoi se deverseaza in SEAU, sau sunt predate la firme autorizate. Apele menajere si cele tehnologice preepurare sunt epurate final in SEAU. Se aplica pretratarea apelor uzate in functie de tipul de apa rezultat in amplasament.. Apele pluviale cazute pe spatiile verzi se infiltreaza in sol. Apele pluviale cazute pe suprafetele betonate existente pe amplasament sunt colectate pe zone prin canalizare conventional curata si sunt preepurate prin decantoare si separatoare de produse petroliere si si evauate in acvatoriu si Dunare. In cazul conditiilor meteo nefavorabile (avertizari meteo, cod galben, cod portocaliu sau cod rosu), Managerul SSM/M/SU primeste notificare de la ISU Delta Tulcea (sms), notificare pe care o transmite (sms / e-mail) catre toti directorii executivi, managerii de departamente si sefii de sectie. Acestia, la randul lor, au obligatia de a-si informa subordonatii cu privire la conditiile meteo nefavorabile si de a-si lua toate masurile necesare in scopul protejarii personalului si a echipamentelor. Pentru imbunatatirea timpului de raspuns, aceste notificari sunt transmise de catre Managerul SSM/M/SU si pe contul de WhatsApp - HSE – Safety Culture, cont alocat inclusiv maistrilor, dispecerilor si supervizorilor din productie. Sablarea si acoperirile metalice se executa in cadrul Platformei VARD Tulcea in urmatoarele locatii – in spatii inchise sau in aer liber: - Statia de Sablare/pasivizare din cadrul sectiei Debitare&Prefabricare, pentru sablarea si pasivizarea tablelor si profilelor; - Cabinele de sablare si pasivizare din cadrul Sectiei Tubulatura Confectionat, sablare repere de tubulatura cu manica si pasivizare cu pistol vopsire sau la pensula si acoperiri metalice in baie de zincare, in cadrul Atelierului de zincare; - Halele de sablare si vopsire, sablare cu manica si aplicare vopsea cu pistol vopsire sau pensula; - Vopsire in aer liber, aplicare cu pistolul sau cu pensula – lucrari de mica anvergura (retusari). Vopsirea se realizeaza in cadrul halelor si in afara acestora. In functie de suprafata de lucru (tanc, compartiment, zone exterioare,etc ) se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie) dar si modalitatea de vopsire adecvata: manuala sau semiautomata. Vopsirea manuala – se face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula deoarece reuseste sa introduca vopseaua in toate zonele fine de pe suprafata. Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile prin pulverizare. Se va masura grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se va reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de specificatia de vopsitorie. Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici. Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat. In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior), se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite in cazul cand se vopseste afara. Se va asigura o ventilare corespunzatoare a zonei. Furtunele de ventilatie vor fi directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor. | Conform |
| 7. Uscarea/intarirea |
| BAT 8. Pentru reducerea consumului de energie si a impactului general asupra mediului pe care il au procesele de uscare/intarire | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Uscare/intarire prin convectia gazelor inerte Gazul inert (azot) este incalzit in cuptor, permitand incarcarea cu solventi peste LIE. Sunt posibile incarcari ale solventilor cu azot > 1 200 g/m3. Nu se aplica atunci cand uscatoarele trebuie sa fie deschise periodic (1). (b) Uscare/intarire prin inductie Intarirea sau uscarea directa la cald cu ajutorul unor bobine de inductie electromagnetica ce produc caldura in interiorul piesei metalice de prelucrat printr-un camp magnetic oscilant. Se aplica numai pentru substraturile metalice (1). (c) Uscarea cu microunde si de inalta frecventa Uscarea utilizand microunde sau radiatii de inalta frecventa. Se aplica numai pentru preparatele de acoperire si cernelurile pe baza de apa si pentru substratu­rile nemetalice (1). (d) Intarirea cu radiatii Intarirea cu radiatii se aplica pe baza de rasini si diluanti reactivi (monomeri) care reactioneaza la expunerea la radiatii [infrarosii (IR), ultraviolete (UV)] sau la fascicule de electroni (EB) de mare energie. Se aplica numai pentru preparate de acoperire si cerneluri specifice (1). (e) Uscare combinata prin convectie/radiatii IR Uscarea unei suprafete umede cu o combinatie de curent de aer cald (convectie) si un radiator cu infrarosii. General aplicabila (1). (f) Uscare/intarire prin convectie combinata cu recuperarea de caldura Caldura provenita de la efluentii gazosi este recu­perata [a se vedea BAT 19 (e)] si utilizata pentru a preincalzi aerul de intrare al uscatorului cu con­vectie/cuptorului de intarire. General aplicabila (1). (1) Selectarea tehnicilor de uscare/intarire poate fi restrictionata de tipul si forma substratului, de cerintele privind calitatea produselor, precum si de nevoia de a asigura faptul ca materialele utilizate, tehnicile de aplicare a preparatului de acoperire, tehnicile de uscare/intarire si sistemele de tratare a efluentilor gazosi sunt compatibile intre ele. | Se aplica in cabinele de vopsire. Pentru uscare, tehnica este de la punctul f - Uscare/intarire prin convectie combinata cu recuperarea de caldura, si se aplica in cele 3 halele de vopsire din cadrul SSV - 2 Hale de vopsire – Obiectivul 402 Sectia Sablare/Vopsire - 1 Hala de vopsire – Obiectivul 401 Sectia Sablare/Vopsire si in cele 5 cabine de vopsire: - 1 Cabina pasivizare Sectia Debitare 1 – instalatie pasivizare tip REXTON – Statia de Sablare/Pasivizare - 1 Cabina vopsire Sectia Tubulatura - Atelier Zincare - 1 Cabina vopsire Sectia Tubulatura - Sector confectie tubulatura otel 1 - in conservare - 2 Cabine vopsire Sectia Tubulatura - Sector confectie tubulatura otel 2 In timpul operatiunilor de uscare, in interiorul HSV. ca si in cazul operatiunilor de vopsire se respecta normele in vigoare referitor la folosirea echipamentelor si lucrul in atmosfera potential exploziva, in timpul operatiunilor de uscare nu sunt premise operatiuni de vopsire. In primele 10 minute de la pornirea ventilatiei pentru operatiunea de uscare, in hale se mentine ventilatia de vopsire, pentru exhaustarea noxelor in exces, panoul de control electric este astfel construit sa respecte aceasta cerinta. Proiectarea sistemului de ventilatie asigura functionarea la o presiune usor negativa a HSV fata de mediul exterior, instalatiile care vehiculeaza aer cu noxe gaze sunt in constructive anti-EX. Operatiunile de uscare din cadrul HSV se desfasoara in conditii controlate ,panoul de control electric este dotat cu un controller de process Siemens, un afisor Siemens HMI care permite controlul si oprirea operatiilor mai sus mentionate in cazul aparitiilor unor defect. Emisiile la cos de compusi organici volatili, pentru un consum de solventi >15 t/an, sunt maxim 50 mgC/Nm3, pentru procesele de uscare si maxim 75 mgC/Nmc pentru procesele de vopsire. Echipamentele care compun instalatiile de uscare din cadrul HSV sunt echipamentul tip TSV 65000 (4 bucati per hala) care are trei functii – ventilare exaustare, ventilare aer proaspat, schimbator de caldura, echipamentul dezumidificator tip MNX 15000 AH (3 bucati per hala) echipat cu ventilator proces, ventilator aer regenerare, rotor cu silicagel, incalizitor re-generare, racitor (pe timp de vara) si ventilatoare mobile tip VTR 15000 AH (7 bucati). Operatiunea de uscare este supravegheata de operatorul HSV numai de la dulapul electric de control. Pentru operatiunile de uscare la exterior (afara) in functie de zona navei procesata,prin conexiuni PVC. se face uscarea zonelor, aceste conexiuni sunt conectate la echipamentele de ventilatie, caldura si aer proaspat, aceste echipamente sunt tip – aeroterme BLOWTWEM cu gaz, agregat REMKO cu motorina, ventilatoare extractie si dezumidificatoare electrice. | Conform |
| 8. Monitorizare |
| 8.1. Bilantul masic al solventilor |
| BAT 10. BAT consta in monitorizarea emisiilor totale si fugitive de COV STS | BAT - prin efectuarea, cel putin o data pe an, a unui bilant masic al solventilor la intrarea solventilor in instalatie si la iesirea acestora din instalatie, conform definitiilor din partea 7 punctul 2 din anexa VII la Legea nr. 278/2013, precum si in reducerea la minimum a incertitudinii datelor privind bilantul masic al solventilor utilizand toate tehnicile indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea completa si cuantificarea intrarilor si iesirilor de solventi relevante, inclusiv a incertitudinii asociate Aceasta include: — identificarea si documentarea intrarilor si iesirilor de solventi (de exemplu, emisiile din gazele reziduale, emisiile din fiecare sursa de emisii fugitive, solventii care rezulta in deseuri); — cuantificarea demonstrata a fiecarei intrari si iesiri de solventi relevante si inregistrarea metodologiei utilizate (de exemplu, masurare, calcul utilizand factori de emisie, estimare pe baza parametrilor de functionare); — identificarea principalelor surse de incertitudine in ceea ce priveste cuantificarea mentionata anterior, precum si punerea in aplicare a unor actiuni corective pentru reducerea incertitudinii; — actualizarea periodica a datelor privind intrarile si iesirile de solventi. (b) Punerea in aplicare a unui sistem de urmarire a solventilor Un sistem de urmarire a solventilor are scopul de a pastra controlul atat asupra cantitatilor de solventi utilizate, cat si asupra celor neutilizate (de exemplu, prin cantarirea cantitatilor neutilizate returnate in zona de depozitare din zona de aplicare). (c) Monitorizarea modificarilor care pot influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor Se inregistreaza orice modificare ce ar putea influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor, cum ar fi: — defectiunile sistemului de tratare a efluentilor gazosi: data si durata; — modificari ce pot influenta debitul de aer/gaz, de exemplu, inlocuirea ventilatoarelor, a tamburilor de actionare, a motoarelor; data si tipul modificarii. | Se realizeaza Bilantul COV, sunt centralizate consumurile de tip de vopsea utilizata, tinand cont de densitate si continutul de solide din produs. a) In anul 2021, pe intregul amplasament: - intrare solvent: 325.104 tone; - sovent recuperat din deseuri: 6.788 tone; - emisii fugitive: 50.79 tone solvent in gaze reziduale la Statia Sablare/pasivizare: - intrare solvent: 148.873 tone, din care 144.407 au fost tratate in instalatia RTO; - emisii fugitive in gazelle reziduale: 4.466 tone solvent Metodologia utilizata este Bilantul masic al solventilor intrati in procesele de acoperire. La nivelul anului 2021, au fost inregistrate urmatoarele date: Consum materiale de acoperire:790.435 tone, cu continut in solventi: 325.104 tone, continut in solide solide:465.331 tone, continut in deseuri 12.129 tone. Emisia tinta: 174.499 tone, emisia efectiva: 168.567 tone Incertitudini: - modificarile in specificatiile de vopsire datorita clientilor – masura:informarea acestora privind obligatiile legale pe care le are VARD privind incadrarea in emisia tinta; - probleme in functionarea RTO – masura: asigurare mentenanta corespunzatoare Actualizarea datelor se face prin calculul lunar pentru evidenta interna si bilantul masic anual pentru raportare catre autoritati. b) Urmarirea solventilor se face prin intocmirea lunara la nivelul sectiilor a situatiilor cu consumurile si transmiterea catre dep. de mediu pentru elaborarea calcului de incadrare. Pentru cantitatile neutilizate se face bon de retur in magazie c) In registrul de functionare al Statiei Sablare/Pasivizare se tine evidenta orelor de functionare si a orelor de revizii/reparatii, orice defectiune aparuta, fiind imediat anuntata la Dep. Service in vederea remedierii in cel mai scurt timp. Emisiile in aer rezultate in urma acitivitatilor de sablare si vopsire sunt monitorizate prin prelevari si masuratori executate de firma acreditata. Rezultatele mentionate in rapoartele de incercari sunt inregistrate si comparate cu valorile limita impuse prin Legea nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale, astfel incat VARD Tulcea sa se poata conforma cu cerintele impuse. Monitorizarea se face anual, pentru toate sursele de emisie existente pe Platforma VARD Tulcea, in anii 2019, 2020 si 2021, neinregistransdu-se depasiri de la limitele de emisie reglementate. Monitorizarea emisiilor de COV pentru activitatile de acoperiri metalice in mediul controlat de la Statia de Sablare/Pasivizare, se face prin prelevari si determinari lunare la cosul aferent Echipamentului de tratare RTO. Echipamentul este proiectat pentru a asigura o concentratie la cosul de evacuare de max. 20 mg/Nm, rapoartele de incercari confirmand ca aceasta valoare nu a fost depasita, incadrandu-se in limita de 75 mg/Nmc. Monitorizarea emisiilor de COV pentru activitatile de acoperiri metalice desfasurate in medii necontrolate, se face prin intocmirea lunara si anuala a bilantului masic de solventi, in baza datelor din fisele tehnice si de securitate aferente produselor utilizate, de unde sunt extrase concentratiile de COV, de materie solida si densitatea produselor utilizate, in scopul determinarii cantitatilor de solvent si materii solide consumate, folosite in calculul de determinare a emisiilor de referinta, a emisiilor efective si fugitive. Conform prevederilor pct. 8 din tabelului privind valorile de prag de consum si valori limita de emisie din partea a 2-a din Anexa 7 din Legea 278/24.10.2013, limitele pentru emisiile fugitive rezultate din mediile necontrolate sunt exceptate in cazul activitatilor desfasurate in mediile necontrolate din santierele navale. In anul 2021, in urma bilantului masic al solventilor continuti in produsele utilizate in toate activitatile de acoperire, au rezultat urmatoarele valori ale emisiilor: Emisia de referinta: 697.996 tone solvent Emisa tinta: 174.499 tone solvent; Emisia efectiva pe Platforma VARD Tulcea: 168.567 tone; Emisia fugitiva: 85.615 tone solvent. | Conform |
| 8.2. Emisiile din gazele reziduale |
| BAT 11. BAT consta in monitorizarea emisiilor din gazele reziduale cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. STS | Substanta/ parametru Sectoare/surse Standard(e) Frecventa minima de monitorizare Monitorizare asociata cu Pulberi Acoperirea vehiculelor – acoperire prin pulverizare EN 13284-1 O data pe an (1) BAT 18 COVT Toate sectoarele Orice cos cu o incarcare de COVT < 10 kg C/h EN 12619 O data pe an (1) (2) (3) BAT 14, BAT 15 Orice cos cu o incarcare de COVT ≥ 1 kg C/h Standarde EN generice (4) Continua NOX Tratarea termica a efluentilor gazosi EN 14792 O data pe an (7) BAT 17 O Tratarea termic a efluentilor gazosi EN 15058 O data pe an (7) BAT 17 (1) In masura in care este posibil, masurarile se efectueaza la cel mai ridicat nivel al emisiilor prognozat, in conditii normale de functionare. (2) In cazul unei incarcari de COVT mai mici de 0,1 kg C/h sau in cazul unei incarcari de COVT nereduse si stabile mai mici de 0,3 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani sau masurarea poate fi inlocuita cu calculul, cu conditia ca acesta sa asigure furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. (3) Pentru tratarea termica a efluentilor gazosi, temperatura din camera de ardere este masurata in mod continuu. Acest lucru este combinat cu un sistem de alarma pentru temperaturile care nu se incadreaza in intervalul de temperatura optimizata. (4) Standardele EN generice pentru masurari continue sunt EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3 si EN 14181. (5) Monitorizarea se aplica numai daca se utilizeaza DMF in procese. (6) In lipsa unui standard EN, masurarea include DMF continuta in faza de condensare. (7) In cazul unui cos cu o incarcare de COVT mai mica de 0,1 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani. | Se respecta cerintele din AIM. | Conform |
| 8.3. Emisiile in timpul OTNOC |
| BAT 13. Pentru a reduce frecventa aparitiei OTNOC si pentru a reduce emisiile in timpul OTNOC STS | BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea echipamentelor critice Echipamentele critice pentru protectia mediului („echipamentele critice”) sunt identificate pe baza unei evaluari a riscurilor. In principiu, acest lucru se refera la toate echipamentele si sistemele care gestioneaza COV (de exemplu, sistemul de tratare a efluentilor gazosi, sistemul de detectare a scurgerilor). (b) Inspectie, intretinere si monitorizare Un program structurat pentru a maximiza disponibilitatea si performanta echipamentelor critice, care include proceduri standard de operare, intreti­nere preventiva, intretinere periodica si neplanificata. Se monitorizeaza perioadele, durata, cauzele OTNOC si, daca este posibil, emisiile pe durata producerii OTNOC. | Echipamentele critice pentru protectia mediului in VARD Tulcea sunt: 1.Echipamentul critic pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii emisiilor de COV este: Echipamentul de tratare prin oxidare termica a emisiilor de COV - RTO; Echipamentele critice pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii apelor uzates sunt: 2.Statia de Epurare Ape Uzate SEAU; 3.Statia de Tratare Ape Uzate Atelier Zincare; 4.Echipament de Tratare Ape Uzate Tehnologice - EVAPORATOR Pentru reducerea frecventei de aparitie OTNOC, exploatarea echipamentelor critice este asigurata de personal calificat si instruit in asigurarea parametrilor normali de functionare. Fiecare anomalie in functionarea echipamentului critic este sesizata imediat ce aceasta a aparut, echipei de interventie din cadrul Departamentului Service al VARD Tulcea. Activitatea corelata echipamentului critic este oprita pana la remedierea defectului si repunerea in functiune a echipamentului. | Conform |
| 8.4. Emisiile de COV |
| BAT 14. Pentru reducerea emisiilor de COV din zonele de productie si depozitare STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) si a unei combinatii adecvate a celorlalte tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Selectarea, proiectarea si optimizarea sistemelor Un sistem de efluenti gazosi este selectat, proiectat si optimizat tinand seama de parametri precum: - cantitatea de aer extras; - tipul si concentratia solventilor din aerul extras; - tipul de sistem de tratare (specific/centralizat); - sanatate si siguranta; - eficienta energetica. Pentru selectarea sistemelor, poate fi luata in con­siderare urmatoarea ordine de prioritate: - separarea efluentilor gazosi cu concentratii ridicate si scazute de COV; - tehnicile de omogenizare si crestere a concentratiei de COV [a se vedea BAT 16 (b) si (c)]; - tehnicile pentru recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a se vedea BAT 15); - tehnicile de reducere a COV cu recuperare de caldura (a se vedea BAT 15); - tehnicile de reducere a COV fara recuperare de caldura (a se vedea BAT 15). General aplicabila. (b) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare al materialelor care contin COV Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare cu inchiderea totala sau partiala a zonelor de aplicare a solventilor (de exemplu, masini de cretare, masini/dispozitive de aplicare, cabine de vopsire prin pulverizare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice in cazul in care inchiderea determina accesul dificil la echipamente in timpul functionarii. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (c) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/ preparatelor de acoperire/adezivilor/ cernelurilor Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/preparatelor de acoperire/ adezivilor/cernelurilor (de exemplu, zona de amestecare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai in cazul in care sunt preparate vopsele/preparate de acoperire/adezivi/ cerneluri. (d) Extractia aerului din procesele de uscare/intarire Cuptoarele de intarire/uscatoarele sunt dotate cu un sistem de extractie a aerului. Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai pentru procesele de uscare/ intarire. (e) Reducerea la minimum a emisiilor fugitive si a pierderilor de caldura din cuptoare/uscatoare fie prin etansarea intra­rii si a iesirii cuptoarelor de intarire/uscatoarelor, fie prin aplicarea unei presiuni inferioare celei atmosferice la uscare Intrarea in cuptoarele de intarire/uscatoare si iesirea din acestea sunt etansate pentru a reduce la minimum emisiile fugitive de COV si pierderile de caldura. Etansarea poate fi asigurata cu ajutorul unor jeturi de aer sau cutite de aer, usi, perdele metalice sau din material plastic, raclete etc. In mod alternativ, cuptoarele/uscatoarele sunt pastrate sub o presiune inferioara celei atmosferice. Se aplica numai atunci cand se utilizeaza cup­toare de intarire/ uscatoare. (f) Extractia aerului din zona de racire Atunci cand are loc racirea substratului dupa uscare/intarire, aerul din zona de racire este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai atunci cand racirea substratului are loc dupa uscare/ intarire. (g) Extractia aerului din zonele de depozitare a materiilor prime, a sol­ventilor si a deseurilor care contin solventi Aerul din depozitele de materii prime si/sau din recipientele individuale pentru materii prime, solventi si deseuri care contin solventi este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice pentru recipientele inchise sau pentru depo­zitarea de materii prime, solventi si deseuri care contin solventi cu o pre­siune scazuta a vaporilor si o toxicitate scazuta. (h) Extractia aerului din zonele de curatare Aerul din zonele in care piesele de masini si echi­pamentele sunt curatate cu solventi organici, fie in mod manual, fie in mod automat, este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluen­tilor gazosi. Se aplica numai pentru zonele in care piesele de masini si echipamentele sunt curatate cu solventi organici. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. si au fost prezentate centralizat in tabel - Lista surse emisii – echipamente retinere de la BAT 15, CWW analizat la 8.8. Colectarea gazelor reziduale. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie. Se aplica tehnicile: a, b, d, e, f | Conform |
| BAT 15. Pentru reducerea emisiilor de COV din gazele reziduale si cresterea eficientei utilizarii resurselor STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate I. Captarea si recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a) Condensare O tehnica de eliminare a compusilor organici prin reducerea temperaturii sub punctul lor de roua, astfel incat vaporii sa se lichefieze. In functie de intervalul de temperatura de functionare necesar, se utilizeaza diferiti agenti frigorifici, de exemplu, apa de racire, apa racita (in mod tipic temperatura este de aproximativ 5°C), amoniac sau propan. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (b) Adsorbtie utilizand carbune activ sau zeoliti COV sunt adsorbiti pe suprafata carbunelui activ, a zeolitilor sau a hartiei din fibra de carbon. Adsor­batul este desorbit ulterior, de exemplu, cu abur (adesea pe amplasament), pentru a fi reutilizat sau eliminat, iar adsorbantul este reutilizat. Pentru functionarea in regim continuu, de obicei se utili­zeaza mai mult de doi adsorbanti in paralel, unul dintre acestia fiind in modul de desorbtie. De ase­menea, adsorbtia se aplica in mod obisnuit ca o etapa de concentrare pentru a spori eficienta oxi­darii ulterioare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (c) Absorbtie utilizand un lichid adecvat Utilizarea unui lichid adecvat pentru eliminarea poluantilor din efluentii gazosi prin absorbtie, in special a compusilor solubili si a materiilor solide (pulberi). Recuperarea solventilor este posibila, de exemplu, utilizand distilarea sau desorbtia termica. (Pentru eliminarea pulberilor, a se vedea BAT 18.) General aplicabila. II, Tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi cu recuperarea energiei (d) Transmiterea efluentilor gazosi la o instalatie de ardere Efluentii gazosi sunt trimisi, partial sau integral, ca aer de combustie si combustibil suplimentar, la o instalatie de ardere [inclusiv centrale CHP (de pro­ducere combinata a energiei electrice si a energiei termice)] utilizata pentru productia de abur si/sau de energie electrica. Nu se aplica pentru efluentii gazosi care con­tin substantele mentio­nate la articolul 59 ali­neatul (5) din DEI. Aplicabilitatea poate fi restrictionata din consi­derente de siguranta. (e) Oxidarea termica recuperative Oxidare termica ce utilizeaza caldura gazelor reziduale, de exemplu, pentru a preincalzi efluentii gazosi de intrare. General aplicabila. (f) Oxidarea termica regenerativa cu paturi multiple sau cu un distribuitor de aer rotativ fara supape Un oxidator cu paturi multiple (trei sau cinci) plin cu umplutura ceramica. Paturile sunt schimbatoare de caldura, incalzite alternativ de gazele de ardere reziduale rezultate din oxidare, apoi debitul este inversat pentru a incalzi aerul de admisie in oxidator. Debitul se inverseaza cu regularitate. In distribuitorul de aer rotativ fara supape, suportul ceramic este tinut intr-un singur vas rotativ, impartit in mai multe parti. General aplicabila. (g) Oxidare catalitica Oxidarea VOC asistata de un catalizator pentru a reduce temperatura de oxidare si consumul de combustibil. Caldura de evacuare poate fi recupe­rata cu tipuri recuperative sau regenerative de schimbatoare de caldura. Temperaturile de oxidare mai ridicate (500-750 °C) sunt utilizate pentru tratarea efluentilor gazosi rezultati din fabricarea sarmei bobinate. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de prezenta otravurilor pentru catalizatori. III. Tratarea solventilor din efluentii gazosi fara recuperarea solventilor sau a energiei (h) Tratarea biologica a efluentilor gazosi Efluentii gazosi sunt desprafuiti si trimisi la un reactor cu substrat de biofiltru. Biofiltrul este for­mat dintr-un pat de material organic (de exemplu, turba, iarba neagra, compost, radacini, scoarta de copac, lemn de esenta moale si diferite combinatii) sau de material inert (de exemplu, argila, carbune activ si poliuretan), in care fluxul de efluenti gazosi este oxidat biologic, de microorganisme naturale, in dioxid de carbon, apa, saruri anorganice si biomasa. Biofiltrul este sensibil la pulberi, temperaturi ridicate sau variatiile mari ale efluentilor gazosi, de exemplu ale temperaturii de admisie sau ale con­centratiei de COV. Poate fi necesara alimentarea suplimentara cu nutrienti. Se aplica numai pentru tratarea solventilor biodegradabili. (i) Oxidare termica Oxidarea COV prin incalzirea efluentilor gazosi cu aer sau oxigen la o temperatura superioara celei de autoaprindere intr-o camera de ardere si prin mentinerea la o temperatura ridicata pe o durata suficient de lunga incat sa aiba loc o ardere com­pleta a COV cu rezultarea de dioxid de carbon si apa. General aplicabila. | Sursele de emisie sunt prevazute cu sisteme de fltrare si se aplica tehnica de reducere a emisiilor de COV – oxidare termica (RTO)-tehnica f. Oxidarea termica regenerativa permite reducerea COV prin urmatoarea reactie: VOC. + O2 + energia de activare -> CO2 + H2O + caldura Reactia are loc in cele 3 camere de combustie, la temperaturi adecvate (temperatura optima de functionare este de 8500C), in conditii de turbulenta si timp de stationare. Aerul poluat este preincalzit prin straturi de umplutura ceramica, care sunt incalzite sau racite in functie de directia debitului de aer care trece prin ele, actionand ca un acumulator de caldura. Descrierea completa a instalatiei s-a realizat la Cap. 2.3.1. | Conform |
| BAT 16. Pentru reducerea consumului de energie al sistemului de reducere a COV STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Mentinerea concentratiei de COV transmise la sistemul de tratare a efluentilor gazosi utilizand ventilatoare centrifugale cu frecventa variabila Utilizarea unui ventilator centrifugal cu frecventa variabila cu sistemele centralizate de tratare a efluentilor gazosi pentru a modula fluxul de aer astfel incat sa corespunda evacuarii prin echipa­mentul care se poate afla in functiune. Se aplica numai pentru sistemele centrale de tra­tare termica a efluentilor gazosi in procedeele dis­continue, cum ar fi imprimarea. (b) Concentratia interna de solventi din efluentii gazosi Efluentii gazosi sunt recirculati in cadrul procesului (la nivel intern) in cuptoarele de intarire/uscatoare si/sau in cabinele de vopsire prin pulverizare; asa­dar, creste concentratia de COV din efluentii gazosi si sporeste eficienta sistemului de tratare a efluen­tilor gazosi in ceea ce priveste reducerea. Aplicabilitatea poate fi limitata de factori de sanatate si siguranta, cum ar fi LIE si cerintele pri­vind calitatea produselor sau specificatiile de produs. (c) Concentratia externa de solventi din efluentii gazosi, prin adsorbtie Concentratia de solventi din efluentii gazosi este sporita printr-un flux circular continuu de aer de proces din cabina de vopsire prin pulverizare, eventual combinat cu efluentii gazosi din cuptorul de intarire/uscator, prin echipamentul de adsorbtie. Acest echipament poate sa includa: — adsorbant cu pat fix, cu carbune activ sau zeolit; — adsorbant cu pat fluidizat, cu carbune activ; — adsorbant cu rotor, cu carbune activ sau zeolit; — sita moleculara. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie este excesiv din cauza conti­nutului scazut de COV. (d) Tehnica cu galerie de evacuare pentru reducerea volumului de gaze reziduale Efluentii gazosi din cuptoarele de intarire/uscatoare sunt trimisi intr-o camera mare (galerie de evacuare) si sunt recirculati partial ca aer de admisie in cuptoarele de intarire/uscatoare. Aerul in exces din galeria de evacuare este trimis in sistemul de tratare a efluentilor gazosi. Acest ciclu creste con­tinutul de COV din aerul aflat in cuptoarele de intarire/uscatoare si scade volumul de gaze reziduale. General aplicabila. | Combinatie tehnici b si d. Echipamentul RTO este un echipament de tratare COV-uri prin oxidare termica pe placute ceramice, proces care se desfasoara in 3 camere de ardere, din care succesiv, cate una este folosita pentru regenerare si recuperare de caldura. Asigurarea unui aport continuu de gaze cu continut de COV constant si o functinare cu temperaturi in camerele de ardere de 750 grade Celsius, conduc la reducerea consumului de energie prin reutilizarea caldurii generata de procesul de oxidare termica intretinut de placutele ceramice, procesul desfasurandu-se fara consum de gaze naturale. | Conform |
| 8.4. Emisii difuze de COV |
| BAT 19 Reducerea emisiilor de COV difuze CWW | BAT consta in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: Tehnica Decriere Tehnici legate de proiectare a. Limitarea numarul de surse potentiale de emisie - b. Maximizarea caracteristicile de restrictionare inerente procesului c. Selectarea echipamentelor cu integritate ridicata d. Facilitarea activitatilor de intretinere prin asigurarea accesului la punctele vulnerabile - Tehnici legate de constructia, asamblarea si punerea in functiune a instalatiilor/echipamentelor e. Verificarea constructii, elementelor de legatura In general aplicabil f. Masuri la punerea in functiune Tehnici legate de functionarea instalatiei g. Asigurarea intretinerii si inlocuirea in timp util a echipament In general aplicabil h. Sistem de detectare a sucrgerilor i. prevenirea emisiile difuze de COV, colectarea la sursa si tratarea | Se aplica combinatii intre urmatoarele tehnici: Tehnica (a), Tehnica(g) si Tehnica (i); Tehnica (c), Tehnica (f) si Tehnica (g); Tehnica (d), Tehnica (e) si Tehnica (i). | Conform |
| BAT 5. CWW | BAT consta in monitorizarea periodica a emisiilor difuze de COV in aer provenite din surse relevante, efectuata printr-o combinare corespunzatoare a tehnicilor I-III sau, atunci cand se lucreaza cu cantitati mari de COV, prin utilizarea tehnicilor I, II si III. I. metode de detectare a mirosurilor (de exemplu, cu instrumente portabile in conformitate cu standardul EN 15446) asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esentiale; II. metode de imagistica optica pentru gaze; III. calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o data la doi ani) prin masuratori. In cazul in care sunt tratate cantitati importante de COV, detectarea si cuantificarea emisiilor provenite de la instalatii, prin campanii periodice cu tehnici bazate pe absorbtia optica, precum LIDAR-ul cu absorbtie diferentiala (DIAL) sau metoda „Solar occultation flux” (cuantificarea fluxului de poluanti prin analiza luminii solare cu un spectroscop in infrarosu pe baza de transformata Fourrier), reprezinta o tehnica utila complementara tehnicilor I-III. | S-a implementat Procedura de management miros, s-au evaluat sursele de miros si acestea se consemneaza in Registru miros, dupa caz. | Conform |
| 8.5. Emisiile de miros |
| BAT 23. Pentru prevenirea sau, daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor de mirosuri STS | BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care sa contina masuri si calendare de realizare; — un protocol de raspuns in cazul incidentelor identificate care implica degajarea de mirosuri, de exemplu in cazul reclamatiilor; — un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa caracterizeze contributiile sursei (surselor) si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | Este implementata procedura de PMO. Nu au fost reclamatii privind mirosurile. Se realizeaza Bilant COV. | Conform |
| BAT 6. CWW | BAT consta in monitorizarea periodica, in conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din surse relevante. Emisiile pot fi monitorizate prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725. Monitorizarea emisiilor poate fi completata prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri sau prin estimarea impactului mirosurilor. | Masura are relevanta la nivel de amplasaemnt, dar nu se poate aplica. Se monitorizeaza lunar emisiile de COV de la instalatia RTO. - S-au efectuat masurari ale componenti surse emisii difuze, in puncte idenficate ca susceptibile generatoare de miros - Depozitul de carburanti - Depozit deseuri vopsea (FUCM) - Halele de vopsire - 3 - filele de reparatii - 1 - Parcul auto - Statia de epurare si statia de pompare ape uzate menajere - Grupurile sanitare – 2 - Puncte de colectare a deseurilor menajere-2 - Statia de sablare pasivizare - S-au evaluat emisiile de la surse fixe si difuze si s-a realizat modelarea poluantilor emisi in atmosfera de la sursele de emisie si evaluarea mirosurilor in receptorii sensibili - S-a evaluat starea limita a mirosului amplasamentului si s-a evaluat nivelul de miros. | Conform |
| BAT 20 Reduce mirosul datorat emisiilor de gaze CWW | Stabilirea, implementarea si revizuirea regulata a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (corelat cu BAT 1 - CWW), care include toate elementele urmatoarele: I. un protocol care sa contina actiuni si termene adecvate; II. un protocol pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor; III. un protocol pentru raspuns la mirosuri identificate; IV. un program de eliminare a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele), pentru a masura/estima expunerile la miros (corelat cu BAT 6, CWW) pentru a caracteriza contributia surselor si pentru a implementa masuri de eliminare/reducere mirosuri; V. o analiza a incidentelor si remedierilor istorice ale mirosului si a diseminarii incidentelor de miros | Implementat la nivel de amplasament. Se aplica in instalatiile. S-a stabilit un program de actiuni si calendarele corespunzatoare si un protocol pentru monitorizare utilizand ca evaluare metoda grila, conform EN 16841-1: 2016 pentru efectuare feterminari, tip screening. S-a elaborat un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca mirosuri si s-a stabilit un program de prevenire si reducere a mirorsurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a masura/estima gradul de expunere a mirosurilor, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau de reducere. | Conform |
| 8.6. Emisiile de NOx si de CO |
| BAT 17. Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele reziduale limitand in acelasi timp emisiile de CO rezultate din tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Optimizarea conditiilor de tratare termica (proiectare si functionare) Proiectarea adecvata a camerelor de ardere, a arza­toarelor si a echipamentelor/dispozitivelor asociate este combinata cu optimizarea conditiilor de ardere (de exemplu, controland parametrii de ardere, precum temperatura si timpul de stationare) cu sau fara utilizarea unor sisteme automate si cu intreti­nerea planificata periodica a sistemului de ardere conform recomandarilor furnizorilor Aplicabilitatea proiectarii poate fi restrictionata pentru instalatiile existente. (b) Utilizarea arzatoarelor cu continut redus de NOx Temperatura maxima a flacarii in camera de ardere este redusa, intarziind, dar finalizand arderea si sporind transferul de caldura (emisivitate crescuta a flacarii). Tehnica este combinata cu cresterea tim­pului de stationare pentru a obtine distrugerea dorita a COV. Aplicabilitatea poate fi restrictionata la instala­tiile existente ca urmare a unor constrangeri legate de proiectare si/sau de functionare. | Se monitorizeaza anual emisiile de gaze de ardere de la centralele termice, aerotermele si agregate incalzire utilizate pentru incalzirea aerului din incinta halelor de productie cand temperaturile sunt scazute, la cabinele de uscare si vopsire. Centralele termice si instalatiile de incalzire utilizeaza arzatoare cu continut redus de NOx, emisiile situandu-se in intervalul 20 – 200 mg/Nmc. Tratarea solventilor din efluentii gazosi se efectueaza fara emisii de NOx si CO, procesul desfasurandu-se in camere de ardere inchise, prin oxidare térmica pe placute ceramice, gazele de ardere fiind reutilizate in procesul de mentinere a temperaturii de oxidare. | Conform |
| 8.7. Emisii de pulberi |
| BAT 18. Pentru reducerea emisiilor de pulberi din gazele reziduale rezultate din procesele de pregatire a substratului de suprafata, taiere, aplicare a preparatului de acoperire si finisare pentru sectoarele si procesele prezentate in tabelul 2 STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere (a) Cabina de vopsire prin pulverizare cu separare umeda (cu perdea de apa) O perdea de apa care curge in cascada pe verticala pe panoul posterior al cabinei de vopsire prin pulverizare capteaza particulele de vopsea rezultate din surplusul de pulverizare. Amestecul de apa si vopsea este captat intr-un rezervor, iar apa este recirculata. (b) Separare umeda Particulele de vopsea si alte pulberi din efluentii gazosi sunt separate in sis­temele de epurare prin amestecarea fortata a efluentilor gazosi cu apa. [Pentru eliminarea COV, a se vedea BAT 15 (c).] (c) Separarea uscata cu materiale grunduite a surplusu­lui de pulverizare Un proces de separare uscata a surplusului de pulverizare cu vopsea, utili­zand filtre cu membrana combinate cu piatra-de-var ca material de grun­duire pentru a impiedica ancrasarea membranelor. (d) Separarea uscata a surplusului de pulverizare utilizand filtre In precipitatoarele electrostatice, particulele sunt incarcate si separate sub influenta unui camp electric. Intr-un filtru electrostatic uscat, materialul colectat este eliminat mecanic (de exemplu, prin agitare, vibratii, aer com­primat). Intr-un filtru electrostatic umed, acesta este inundat cu un lichid adecvat, de obicei un agent de separare pe baza de apa. (e) Precipitator electrostatic | Sursele de emisie se monitorizeaza conform AIM-centralizatorul surselor de emisie este prezentat Tabel 62-RA si sunt descrise in Cap. 4.2.1. Tehnicile aplicate si sistemele de filtrare existente la sursele de emisie sunt prezentate centralizat in tabel - Lista surse emisii – echipamente retinere de la BAT 15, CWW analizat la 8.8. Colectarea gazelor reziduale. In Instalatia VARD Tulcea se aplica: Tehnica (a), Tehnica (d) cu panouri filtrante metalice cu fir din sarma otelita galvanizatacu cadru de otel zincat si filtru cu saci filtranti din materiale sintetice ignifuge cu microfibre structurate progresiv la Statia de Sablare/Pasivizare; Tehnica (d) pentru operatiunile de vopsire efectuate in halele de vopsire din Complexul HSV si cabinele de vopsire. | Conform |
| 8.8. Colectarea gazelor reziduale |
| BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compusilor si reducerea emisiilor in aer CWW | BAT consta in izolarea prin inchidere a surselor de emisie si in tratarea emisiilor, daca este posibil. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1 si centralizat in tabel - Lista surse emisii – echipamente retinere de la de mai jos. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie. - Pentru sursele de emisii aferente sistemelor de incalzire, nu se face colectarea emisiilor; - Pentru sursele aferente instalatiilor aflate in conservare, nu mentionam nimic, deoarece instalatiile sunt vechi si foarte probabil vor trebui inlocuite daca se vor reactiva facilitatile; - Pentru sursele emisii aferente instalatiilor active de sablare, vopsire si sudura, prezentam tabel de mai jos: | Conform |
| Lista surse emisii – echipamente retinere Proces tehnologic Sursa generatoare Sectia Status Cos Poluant Echipament retinere / Reutilizare/Tratare Sablare Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A8 Pulberi sablare Instalatie captare si retinere praf sablare Desprafuitor tip PAT-JET Statia Sablare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional - Instalatie captare si retinere praf sablare Desprafuitor tip PAT-JET Cabina sablare Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional - Echipament captare si retinere pulberi cu filtru deprafuitor PAT-JET Cabina sablare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional - Sistem captare si retinere praf sablare tip SZATKOWSKI Camera sablare FUCM Sablare/Vopsitorie Conservare A26 Filtru tip SMKT 110 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A13 Sistem captare si retinere tip MJCF 739 Sistem colectare/reutilizare A14 A15 A16 A88 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A17 Sistem captare si retinere tip MJCF 739 Sistem colectare/reutilizare Vopsire Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A11.2 Pulberi vopsea COV Filtre pulberi vopsea Echipament RTO HV1 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A40 Pulberi vopsea COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A41 A42 A43 HV2 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A48 Pulberi vopsea COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A49 A50 A51 HV3 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A21 Pulberi vopsea COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A22 A23 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A44 Pulberi vopsea COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A45 A46 A47 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A90 Pulberi vopsea COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A91 A92 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional A6 Pulberi vopsea COV Instalatie captare pulberi vopsea cu boxa extractie praf tip AZW32 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A100 Pulberi vopsea COV Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi vopsea Functional A101 Functional A102 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Nefunctional A124 Pulberi vopsea COV Sistem captare pulberi vopsea tip SYSTEMAIR KTEX 50-30-4 Uscare Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A10 pulberi Fara sistem de filtrare A11 pulberi Fara sistem de filtrare A11.1 - Folosit pentru recuperare caldura HV1 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A40 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A41 A42 A43 HV2 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A48 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A49 A50 A51 HV3 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A21 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A22 A23 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A44 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A45 A46 A47 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A90 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A91 A92 Cabina uscare Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional A6 Pulberi Instalatie captare pulberi cu boxa extractie praf tip AZW32 Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A107 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A108 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A109 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A110 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Zincare Bai zincare termica Tubulatura Confectionat Atelier Zincare Functional A1 pulberi Instalatie captare si filtrare Donaldson Torit DCE Sudura Posturi sudura otel Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A31 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip PLYMOVENT Posturi sudura inox Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A32 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding Posturi sudura otel Lacatuserie Functional A33 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding Camera desprafuire surse sudura SIRME Nefunctional A34 pulberi - Post sudura reconditionare piese SIRME Functional - pulberi Sistem captare noxe sudura SYSTEMAIR tip TEKA FILTERCUBE 2H Debitare Masina debitare EKERT1 Debitare Functional A142 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT A143 Debitare Masina debitare EKERT2 Debitare Functional A144 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT A145 Masina debitare ESAB Debitare Functional A146 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT Asigurare climat Utilaje tehnologice Hala Tubulatura confectionat Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A120 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip TSV 9500 Sudura Surse Sudura FUCM TRAV. 1/2 Asamblat Functional A147 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir 55 kW Sudura Surse Sudura FUCM TRAV. 4/5 Prefabricare Functional A148 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir 110 kW |
| 8.9. Tratarea gazelor reziduale |
| BAT 16. Pentru a reduce emisiile in aer CWW | BAT consta in utilizarea unei strategii integrate de gestionare si de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate in proces. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. La BAT 15 in tabel Lista surse emisii sunt precizate si echipamente retinere, pentru sursele de emisie. | Confrm |
| 8.10. Emisii in apa |
| BAT 12. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN STS | BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. Substanta/ parametru Sector Standard(e) Frecventa minima de monitorizare Monitorizare asociata cu MTS (1) Acoperirea vehiculelor EN 872 O data pe luna (2) (3) BAT 21 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) CCO (1) (4) Acoperirea vehiculelor Nu sunt disponibile standarde EN Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) COT (1) (4) Acoperirea vehiculelor EN 1484 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) Cr(VI) (5) (6) Acoperirea aeronavelor EN ISO 10304-3 sau EN ISO 23913 Acoperirea bobinelor Cr (6) (7) Acoperirea aeronavelor Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) Acoperirea bobinelor Ni (6) Acoperirea vehiculelor Acoperirea bobinelor Zn (6) Acoperirea vehiculelor Acoperirea bobinelor AOX (6) Acoperirea vehiculelor EN ISO 9562 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) F- (6) (8) Acoperirea vehiculelor EN ISO 10304-1 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) (1) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacuarii directe intr-un corp de apa receptor. (2) Frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 luni in cazul in care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile. (3) In cazul evacuarilor intermitente cu o frecventa mai mica decat frecventa minima de monitorizare, monitorizarea se realizeaza o data la fiecare evacuare. (4) Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici. (5) Monitorizarea Cr(VI) se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului(VI) in procese. (6) In cazul evacuarii indirecte intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se poate reduce daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati. (7) Monitorizarea Cr se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului in procese. (8) Monitorizarea F- se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai fluorului in procese. | Monitorizarea si indicatorii de calitate se efectueaza conform AGA detinuta | Conform |
| BAT 12. BAT consta in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN CWW | BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. Substanta/ parametru Sector Standard(e) Frecventa minima de monitorizare Monitorizare asociata cu MTS (1) Acoperirea vehiculelor EN 872 O data pe luna (2) (3) BAT 21 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) CCO (1) (4) Acoperirea vehiculelor Nu sunt disponibile standarde EN Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) COT (1) (4) Acoperirea vehiculelor EN 1484 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) Cr(VI) (5) (6) Acoperirea aeronavelor EN ISO 10304-3 sau EN ISO 23913 Acoperirea bobinelor Cr (6) (7) Acoperirea aeronavelor Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) Acoperirea bobinelor Ni (6) Acoperirea vehiculelor Acoperirea bobinelor Zn (6) Acoperirea vehiculelor Acoperirea bobinelor AOX (6) Acoperirea vehiculelor EN ISO 9562 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) F- (6) (8) Acoperirea vehiculelor EN ISO 10304-1 Acoperirea bobinelor Acoperirea si imprimarea ambalajelor din metal (doar pentru dozele DWI) (1) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacuarii directe intr-un corp de apa receptor. (2) Frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 luni in cazul in care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile. (3) In cazul evacuarilor intermitente cu o frecventa mai mica decat frecventa minima de monitorizare, monitorizarea se realizeaza o data la fiecare evacuare. (4) Monitorizarea COT si monitorizarea CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici. (5) Monitorizarea Cr(VI) se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului(VI) in procese. (6) In cazul evacuarii indirecte intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se poate reduce daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati. (7) Monitorizarea Cr se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai cromului in procese. (8) Monitorizarea F- se aplica numai daca se utilizeaza compusi ai fluorului in procese. | Monitorizarea si indicatorii de calitate se efectueaza conform AGA detinuta | Conform |
| 9. Eficienta energetica |
| BAT 19. In vederea utilizarii eficiente a energiei | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a unei combinatii adecvate a tehnicilor (c)-(h) indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici de gestionare (a) Plan pentru eficienta energetica Un plan pentru eficienta energetica face parte din EMS (a se vedea BAT 1) si implica definirea si cal­cularea consumului specific de energie al activitatii, stabilirea anuala a indicatorilor-cheie de perfor­manta (de exemplu MWh/tona de produse) si pla­nificarea obiectivelor de imbunatatire periodica si a actiunilor conexe. Planul se adapteaza la particularitatile instalatiei in ceea ce priveste procesul (procesele) realizate, materialele, produsele etc. Nivelul de detaliere si natura planului pentru eficienta energetica si a intocmirii bilantului energetic vor fi legate, in general, de natura, dimensiunea si comple­xitatea instalatiei si de tipurile de surse de ener­gie utilizate. Poate sa nu se aplice daca activitatea de TSSO este realizata intr-o instalatie mai mare, cu conditia ca planul pentru eficienta energetica si intocmirea bilantului energetic pentru instala­tia mai mare sa acopere suficient activitatea de TSSO. (b) Intocmirea bilantului energetic Intocmirea o data pe an a unui bilant energetic care prezinta o defalcare a consumului si a producerii de energie (inclusiv a exportului de energie) pe tipuri de surse (de exemplu, energie electrica, combusti­bili fosili, energie din surse regenerabile, caldura si/sau racire importata). Aceasta include: (i) definirea limitei de energie a activitatii de TSSO; (ii) informatii privind consumul de energie, exprimat ca energie furnizata; (iii) informatii privind energia exportata din instalatie; (iv) informatii privind fluxul energetic (de exemplu, diagrame Sankey sau bilanturi energetice) care indica modul de utilizare a energiei pe tot parcursul procesului. Intocmirea bilantului energetic se adapteaza la par­ticularitatile instalatiei in ceea ce priveste procesul (procesele) realizat(e), materialele etc. Tehnici legate de procese (c) Izolarea termica a rezervoarelor si a cuvelor care contin lichide racite sau incalzite, precum si a sistemelor de ardere si de abur Acest lucru se poate realiza, de exemplu: — utilizand rezervoare cu pereti dubli; — utilizand rezervoare preizolate; — efectuand izolarea echipamentelor de ardere, a conductelor de abur si a conductelor care con­tin lichide racite sau incalzite. General aplicabila. (d) Recuperare de caldura prin cogenerare – CHP (producere combinata de energie electrica si energie termica) sau CCHP (trigenerare) Recuperare de caldura (in principal de la sistemul de abur) pentru a produce apa calda/abur care sa fie utilizat(a) in procesele/activitatile industriale. CCHP (denumita, de asemenea, trigenerare) este un sistem de cogenerare cu un racitor cu absorbtie care utilizeaza caldura la temperatura joasa pentru a produce apa racita. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de configuratia instalatiei, de carac­teristicile fluxului de gaze fierbinti (de exemplu, debit, temperatura) sau de lipsa unei cereri adecvate de energie termica. (e) Recuperare de caldura de la fluxurile de gaze fierbinti Recuperarea de caldura de la fluxurile de gaze fierbinti (de exemplu, de la uscatoare sau din zonele de racire), de exemplu, prin recircularea lor ca aer de proces, prin utilizarea unor schimbatoare de caldura, in procese sau la nivel extern. (f) Reglarea debitului aerului de proces si al efluentilor gazosi Reglarea debitului aerului de proces si al efluentilor gazosi in functie de nevoi. Acest lucru include reducerea ventilarii aerului in timpul functionarii la ralanti sau al lucrarilor de intretinere. General aplicabila. (g) Recircularea efluentilor gazosi proveniti de la cabina de vopsire prin pulverizare Captarea si recircularea efluentilor gazosi proveniti de la cabina de vopsire prin pulverizare in combi­natie cu separarea eficienta a surplusului de pulve­rizare cu vopsea. Consumul de energie este mai mic decat in cazul utilizarii aerului proaspat. Aplicabilitatea poate fi restrictionata din considerente de sanatate si siguranta. (h) Circulatia optimizata a aerului cald intr-o cabina de intarire cu volum mare, utilizand un generator de aer turbulent Aerul este suflat intr-o singura parte a cabinei de intarire si este distribuit utilizand un generator de turbulenta de aer, care transforma fluxul de aer laminar in fluxul turbulent dorit. Se aplica numai pentru sectoarele de acoperire prin pulverizare. Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de energie | Se tine evidente ale consumurilor energetice. Sistemele de ventilatie au posibilitati de reglaz/oprire. Cabinele de vopsire sunt prevazute cu generoatoare de aer. In Tabel 3 nu sunt BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de energie specific activitatilor desfasurate de VARD. | Conform |
| Consum de energie BAT Referinta BAT Descrierea cerintei Activitatile Consum specific de energie (CSE) Descrierea fundamentelor CSE Compararea cu limitele Surface Treatment Using Organic Solvents including Preservation of Wood and Wood Products with Chemicals STS, 4.3.3. pag. 143 Datele transmise privind consumul de energie arata un interval specific de consum de energie care variaza intre 0,01 MWh/m2 si 0,67 MWh/m2 de suprafata acoperita. Exista doi parametri importanti care trebuie luati in considerare: ( consumul specific de energie este direct legat de gradul de utilizare a capacitatii de productie: cu cat debitul este mai mare, cu atat valoarea consumului specific de energie este mai mica; si ( incertitudinea daca datele raportate privind consumul de energie se refera numai la activitatea STS sau daca includ alte activitati neasociate (definirea limitelor energetice ale activitatii STS, a se vedea, de asemenea, sectiunea 17.5.2). Atelier acoperiri metalice Degresare + spalare Energie electrica: 1,5 Mw Apa potabila: 3,1 mc 44,6 KWh/t Decapare + spalare 25 KWh/t Fluxare - Zincare + racire 180 ÷ 1.000 KWh/t Statie neutralizare - Sistem de ventilatie - Statia Sablare – vopsire (pasivizare) Energie electrica: 2,5 Kw Apa potabila: 28 mc Gaze naturale: 800,00 kw 2.471 MWh/400,000 mp cable = 0,006 MWh/mp tabla - Complex Sablare Vospire Energie electrica: nu se poate estima – nu functioneaza Gaze naturale: nu se poate estima – nu functioneaza - Gaze naturale: 93.093 mc - - Cabina sablare aer comprimat -360 mc/h - - Cabina vopsire - uscare gaz metan -13 mc/h - - Centrala termica H.C.C. Gaze naturale: 1.569,87 Mwh Gaze naturale: 151.678 mc (2.610 kw) Centrala termica H.M.N. Gaze naturale: 433,06 Mwh Gaze naturale: 41.842 mc (347 kw) - Centrala termica Sectia Tubulatura Gaze naturale: 582,05 Mwh Gaze naturale: 56.237 mc (436 kw) - | Conform |
| 10. Consumul de apa si generarea de ape uzate |
| BAT 20. Pentru reducerea consumului de apa si a generarii de ape uzate ca urmare a proceselor in mediu apos (de exemplu, degresare, curatare, tratare de suprafata, separare umeda) STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) si a unei combinatii adecvate a celorlalte tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tehnici de gestionare (a) Plan de gestionare a apei si audituri in domeniul apei Un plan de gestionare a apei si auditurile in dome­niul apei fac parte din EMS (a se vedea BAT 1) si includ: — diagrame flux si un bilant masic al apei pentru instalatie; — stabilirea unor obiective de utilizare eficienta a apei; — punerea in aplicare a unor tehnici de optimizare a consumului de apa (de exemplu, controlul consumului de apa, reciclarea apei, detectarea si eliminarea scurgerilor). Nivelul de detaliere si natura planului de gestionare a apei si a auditurilor in domeniul apei vor fi legate, in general, de natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei. Poate sa nu se aplice daca activitatea de TSSO este realizata intr-o instalatie mai mare, cu conditia ca planul de gestionare a apei si auditurile in domeniul apei pentru instalatia mai mare sa acopere suficient activitatea de TSSO. (b) Clatire in cascada inversa Clatirea in mai multe etape in care apa curge in directia opusa pieselor de prelucrat/substratului. Aceasta permite un grad ridicat de clatire cu un consum mic de apa. Se aplica in cazul in care se utilizeaza procese de clatire. (c) Reutilizarea si/sau reciclarea apei Fluxurile de apa (de exemplu, apa de clatire uzata, efluentul scruberului umed) sunt reutilizate si/sau reciclate, daca este necesar dupa tratare, utilizand tehnici precum schimbul ionic sau filtrarea (a se vedea BAT 21). Gradul de reutilizare si/sau reciclare a apei este limitat de bilantul apei caracteristic instalatiei, de continutul de impuritati si/sau de caracteristicile fluxurilor de apa. General aplicabila. Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de apa | Exista diagrame de flux si se cunoaste consum de apa. In cadrul auditurilor interne se evaluarea modul de gestionare al apei. Pe proces se efectueaza clatirea in cascada. Anumiti efluenti tehnologici cu incarcare oganica mare se utilizeaza in SEAU sau se recircula, iar perdeaua de apa de la Statia sablare – vopsire (pasivizare) se recircula. Nu sunt stabilite BAT (BAT-AEPL) pentru consumul specific de apa pentru tipul de activitate desfasurat de VARD. S-a realizat audit extern privind minimalizarea consumului de apa, minimizare emisiilor fugitive in apa. | Conform |
| BAT 7. Reducea consumul de apa si producerea de ape uzate CWW | Pentru a reduce consumul de apa si producerea de ape uzate, BAT consta in reducerea volumului si/sau a cantitatii de poluanti a fluxurilor de ape uzate, cresterea gradului de reutilizare a apelor uzate in procesul de productie, precum si recuperarea si reutilizarea materiilor prime. | Se tine evidenta consumurilor de apa si se cunosc fluxurile de ape uzate. Apele uzate provenite de la instalatiile de debitare nu necesita tratare, acestea fiind utilizate in circuite inchise cu recirculare pana la epuizare. Perdea de apa pentru epurarea emisiilor atmosferice de la Statia sablare – vopsire (pasivizare). Ca masura de reducere a cantitatii de solvent eliberat, s-a prevazut un punct de distilare, situat langa Obiectiv 402, dotat cu un distilator, unde subcontractorii si Sectia au un program de distilare a amestecului de solvent cu vopsea. In medie se introduce spre distilare o cantitate de 20 l amestec, si rezulta cca. 10 l de solvent pur, in functie de cat de diluat este amestecul; o distilare dureaza in medie 4 h In anul 2021 din cantitatea de diluant utilizata de 46,954 t s-a recuperat 6,788 t obtinut prin distilare, iar in anul 2022, din 34,410t, s-au recuperat 5,611t. | Conform |
| 11. Emisii in apa |
| BAT 21. Pentru reducerea emisiilor in apa si/sau pentru facilitarea reutilizarii si a reciclarii apei din procesele in mediu apos (de exemplu, degresare, curatare, tratare de suprafata, separare umeda) STS | BAT consta in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Tratare preliminara, primara si generala (a) Egalizare Echilibrarea fluxurilor si a incarcarilor cu poluanti prin utilizarea rezervoarelor sau a altor tehnici de gestionare. Toti poluantii. (b) Neutralizare Ajustarea pH-ului apelor uzate la o valoarea neutra (aproximativ 7). Acizi, alcalii. (c) Separarea fizica, de exemplu, utilizand gratare, site, deznisipatoare, decan­toare primare, si separare magnetica Materii solide grosiere, materii in suspensie, particule de metal. Tratarea fizico-chimica (d) Adsorbtie Eliminarea substantelor solubile (solvati) din apele uzate prin transferarea acestora pe suprafata unor particule solide, foarte poroase (de obicei carbune activ) Poluanti nebiodegrada­bili sau inhibitori dizol­vati adsorbabili, de exemplu AOX. (e) Distilare la vid Eliminarea poluantilor prin tratarea termica a apelor uzate sub presiune redusa. Poluanti nebiodegrada­bili sau inhibitori dizol­vati care pot fi distilati, de exemplu anumiti solventi. (f) Precipitare Transformarea poluantilor dizolvati in compusi insolubili prin adaugarea de agenti de precipitare. Precipitatele solide formate sunt ulterior separate prin sedimentare, flotatie sau filtrare. Poluanti nebiodegrada­bili sau inhibitori dizolvati precipitabili, de exemplu metale. (g) Reducere chimica Reducerea chimica reprezinta transformarea poluantilor in compusi similari, dar mai putin nocivi sau mai putin periculosi, cu ajutorul unor agenti chimici reducatori. Poluanti nebiodegrada­bili sau inhibitori dizol­vati reductibili, de exem­plu crom hexavalent [Cr(VI)]. (h) Schimb ionic Retinerea poluantilor ionici din apele uzate si inlocuirea lor cu ioni mai acceptabili utilizand o rasina schimbatoare de ioni. Poluantii sunt retinuti temporar si apoi sunt eliberati intr-un lichid de regenerare sau de spalare in contracurent. Poluanti nebiodegrada­bili sau inhibitori dizol­vati ionici, de exemplu metale. (i) Stripare Indepartarea din faza apoasa a poluantilor care pot fi purjati, cu ajutorul unei substante aflate in faza gazoasa (de exemplu, abur, azot sau aer) care este trecuta prin lichid. Eficienta indepartarii poate fi sporita prin cresterea temperaturii sau prin scade­rea presiunii. Poluanti care pot fi pur­jati, de exemplu, anumiti compusi organici halo­genati adsorbabili (AOX). Tratare biologica (j) Tratare biologica Utilizarea microorganismelor pentru epurarea apelor uzate (de exemplu, tratament anaerob, tra­tament aerob). Compusi organici biodegradabili. Eliminarea finala a materiilor solide (k) Coagulare si floculare Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa materiile solide in suspensie de apele uzate si se realizeaza adesea in etape succesive. Coagularea se realizeaza prin adaugarea de coagulanti cu sar­cini opuse celor ale materiilor solide in suspensie. Flocularea este o etapa de amestecare usoara, astfel incat coliziunile microflocoanelor sa determine gruparea acestora pentru a produce flocoane de dimensiuni mai mari. Aceasta poate fi asistata prin adaugarea de polimeri. Materii solide in suspen­sie si metale fixate pe particule. (l) Sedimentare Separarea particulelor solide in suspensie prin decantare gravitationala. (m) Filtrare Separarea particulelor solide prezente in apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros, de exemplu, filtrare prin straturi de nisip, nanofil­trare, microfiltrare si ultrafiltrare (n) Flotatie Separarea particulelor solide sau lichide prezente in apele uzate prin atasarea lor la bule fine de gaz, in general aer. Particulele plutitoare se acumuleaza la suprafata apei si sunt colectate cu separatoare. Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile directe intr-un corp de apa receptor | Tehnica (a) se aplica la: Statia de tratare ape uzate – bazinele de tratare din cadrul Atelierul de zincare; Sectia Tubulatura Confectionat – Evaporator; Statia de epurare ape uzate – in procesul de epurare al SEAU Tehnica (b) se aplica la: Statia de tratare ape uzate – bazinele de tratare din cadrul Atelierul de zincare; Sectia Tubulatura Confectionat – Evaporator; Statia de epurare ape uzate – in procesul de epurare al SEAU; Laboratorul chimic Tehnica (c) se aplica la: Decantoare la Atelierul de zincare, Secitia Tubulatura Confectionat, Complexul HSV; Statia de epurare ape uzate – gratare si site la Statia de pompe, deznisipator la SEAU Tehnica (e) se aplica la: Sectia Tubulatura Confectionat – Evaporator; Tehnica (j) se aplica la: Statia de epurare ape uzate in procesul de epurare al SEAU; Tehnica (l) se aplica la: Statia de tratare ape uzate – bazine decantoare din cadrul Atelierul de zincare; Sectia Tubulatura Confectionat – decantor; Copmplex HSV - decantoare Se respecta limitele prevazute in AGA. Conform BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile directe intr-un corp de apa receptor se respecta limite precizate Tabel 5. | Conform |
| 11.1. Colectarea si separarea apelor reziduale |
| BAT 8. Evitare contaminare apa necontaminate si pentru a se reduce emisiile in apa CWW | Pentru a se evita contaminarea apei necontaminate si pentru a se reduce emisiile in apa, BAT consta in separarea fluxurilor de ape reziduale necontaminate de fluxurile de ape reziduale care trebuie tratate. Este posibil ca separarea apei de ploaie necontaminate sa nu fie fezabila in cazul sistemelor existente de colectare a apelor reziduale. | Aplicat la nivel de unitare. In instalatia VARD Tulcea, apele uzate provin din procesele tehnologice de la activitatile de debitare si acoperire a suprafetelor metelice. Apele rezultate in amplasament sunt colectate prin retele de canalizare separate. Apele uzate provenite de la instalatiile de debitare nu necesita tratare, acestea fiind utilizate in circuite inchise cu recirculare pana la epuizare. Apele uzate provenite de la activitatile de acoperiri metalice (decontaminare, vopsire, zincare) sunt tratate in statia de tratare de la Atelierul de zincare si prin Evaporatorul pentru ape uzate tehnologice de la Sectia Tubulatura Confectionat, inainte de a fi deversate in sistemul propriu de canalizare ape menajere, sau in decantor si apoi prin supraplin in acvatoriu. Apele uzate menajere, sunt colectate prin reteaua de ape menajere de pe platforma si dirijate catre statia de pompare, de unde sunt introduse in Statia proprie de epurare biologică a apelor uzate menajere tip Stainless Cleaner SC 3500. | Conform |
| BAT 9. Evitare emisii necontrolate in apa CWW | Pentru a se evita emisiile necontrolate in apa, BAT consta in furnizarea unei capacitati-tampon de stocare adecvate pentru apele reziduale produse in conditii diferite de conditiile normale de functionare, pe baza unei evaluari a riscurilor (care sa ia in considerare, de exemplu, natura poluantului, efectele asupra tratarii ulterioare si mediul receptor) si in luarea altor masuri adecvate (de exemplu, controlul, tratarea, reutilizarea). Pentru stocarea provizorie a apei de ploaie contaminate este necesara separarea acesteia, care ar putea sa nu fie fezabila in cazul sistemelor existente de colectare a apelor reziduale. | Instalatiile de preepurare locale si bazinele din cadrul statiei de neutralizare au fost astfel proiectate, incat sa poata prelua incarcarile maxime. | Conform |
| 11.2. Epurarea apelor uzate |
| BAT 10. Reducea emisiile in apa CWW | Pentru a reduce emisiile in apa, BAT consta in utilizarea unei strategii integrate de gestionare si epurare a apelor uzate, care include o combinatie corespunzatoare de tehnici, in ordinea de prioritate indicata mai jos. Tehnica Descriere (a) Tehnici integrate in proces (1) Tehnici de prevenire sau de reducere a producerii de substante care polueaza apa (b) Recuperarea poluantilor la sursa (1) Tehnici de recuperare a poluantilor inainte de deversarea acestora in sistemul de colectare a apelor uzate (c) Pretratarea apelor reziduale (1) (2) Tehnici de reducere a poluantilor inainte de epurarea finala a apelor uzate. Pre-epurarea poate fi efectuata la sursa sau aplicata fluxurilor combinate. (d) Epurarea finala a apelor uzate (3) Epurarea finala a apelor uzate, de exemplu prin epurare preliminara si primara, epurarea biologica, eliminarea azotului, tehnicile de eliminare a fosforului si/sau de indepartare a materiilor solide inainte de deversarea acestora intr-un corp de apa receptor. (1) Aceste tehnici sunt descrise si definite in detaliu in alte concluzii privind BAT pentru industria chimica. (2) A se vedea BAT 11. (3) A se vedea BAT 12. | Tehnica (a) este aplicata prin: - utilizarea sistemelor de racire cu circuit inchis si recircularea apei la Statia de sablare/pasivizare si masinile de debitat; - utilizarea Echipamentului de tratare ape tehnologice – Evaporator, prin care apele tehnologice generate la Sectia Tubulatura confectionat si in alte activitati desfasurate pe Platforma VARD Tulcea, sunt tratate si recirculate inainte de deversarea in reteaua interna de ape menajere - tratarea apelor rezultate de la Atelierul de zincare in Statia de Tratare, inainte de deversarea in emisar; Tehnica (b) este apicata prin: - utilizarea Echipamentului de tratare ape tehnologice – Evaporator, prin care apele tehnologice generate la Sectia Tubulatura confectionat si in alte activitati desfasurate pe Platforma VARD Tulcea, sunt tratate si recirculate inainte de deversarea in reteaua interna de ape menajere; - tratarea apelor rezultate de la Atelierul de zincare in Statia de Tratare; - epurarea apelor uzate in SEAU, inainte de deversarea in emisar Tehnica (c) este apicata prin utilizarea Echipamentului de tratare ape tehnologice – Evaporator, prin care apele tehnologice generate la Sectia Tubulatura confectionat si in alte activitati desfasurate pe Platforma VARD Tulcea, sunt tratate si recirculate inainte de deversarea in reteaua interna de ape menajere Tehnica (d) este apicata prin epurarea apelor uzate in SEAU, inainte de deversarea in emisar | Conform |
| BAT 11. Reducerea emisiilor in apa CWW | In scopul reducerii emisiilor in apa, BAT consta in epurarea in prealabil prin tehnici adecvate a apelor uzate care contin poluanti imposibil de tratat in mod adecvat la epurarea finala a apelor uzate. Epurarea prealabila a apelor uzate face parte dintr-o strategie integrata de gestionare si epurare a apelor uzate (a se vedea BAT 10) si este, in general, necesara pentru: a proteja statia de epurare finala a apelor uzate (de exemplu, protectia unei statii de epurare biologica impotriva compusilor inhibatori sau toxici); a elimina compusii care sunt redusi suficient in timpul epurarii finale (de exemplu, compusii toxici, compusii organici cu biodegradabilitate redusa/nebiodegradabili, compusii organici care sunt prezenti in concentratii mari sau metalele, in timpul epurarii biologice); a elimina compusii care, in caz contrar, sunt eliminati in aer din sistemul de colectare sau in timpul epurarii finale (de exemplu, compusii organici volatili halogenati, benzenul); a elimina compusii care au alte efecte negative (de exemplu, corodarea echipamentelor; reactia nedorita cu alte substante; contaminarea namolului de la epurarea apelor uzate). In general, pre-epurarea se efectueaza cat mai aproape posibil de sursa, pentru a se evita diluarea, in special a metalelor. Uneori, fluxurile de ape uzate cu caracteristici adecvate pot fi separate si colectate pentru a li se aplica o tratare combinata specifica. | Se aplica pretratarea apelor uzate in functie de tipul de apa rezultat in amplasament. Apele uzate provenite de la instalatiile de debitare nu necesita tratare, acestea fiind utilizate in circuite inchise cu recirculare pana la epuizare. Apele uzate provenite de la activitatile de acoperiri metalice (decontaminare, vopsire, zincare) sunt tratate in statia de tratare de la Atelierul de zincare si prin Evaporatorul pentru ape uzate tehnologice de la Sectia Tubulatura Confectionat, inainte de a fi deversate in sistemul propriu de canalizare ape menajere, sau in decantor si apoi prin supraplin in acvatoriu. Apele uzate menajere, sunt colectate prin reteaua de ape menajere de pe platforma si dirijate catre statia de pompare, de unde sunt introduse in Statia proprie de epurare biologică a apelor uzate menajere tip Stainless Cleaner SC 3500. | Conform |
| BAT 12. Reducerea emisiilor in apa CWW | vederea reducerii emisiilor in apa, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor de epurare finala a apelor uzate. Epurarea finala a apelor uzate se efectueaza in cadrul unei strategii integrate de gestionare si epurare a apelor uzate (a se vedea BAT 10). In functie de poluant, tehnicile adecvate de epurare finala a apelor uzate includ urmatoarele: Tehnicile aplicabile: Tehnica Poluant Aplicabilitate Tratare preliminara si primar a. Stabilizarea Toti poluanti General aplicabila. b. Neutralizare Acizi, alcalii General aplicabila. c. Separare fizica, de exemplu prin filtre, site, separatoare de nisip, separatoare de grasimi sau rezervoare de decantare primara Particule solide in suspensie, ulei/grasime General aplicabila. Epurare biologica (tratarea secundara) d. Procesul de namol activ Compusi organici biodegradabili General aplicabila. e. Bioreactor cu membrana General aplicabila. Eliminarea azotului f. Nitrificare/denitrificare Azot total, amoniac Este posibil ca nitrificarea sa nu fie feza­bila in cazul unor concentratii ridicate de cloruri (si anume, de circa 10 g/l) si cu conditia ca beneficiile ecologice sa nu justifice reducerea concentratiei de clo­ruri inainte de nitrificare. Nu este aplicabila atunci cand tratarea fi­nala nu include o epurare biologica. Eliminarea fosforului g. Precipitatii chimice Fosfor General aplicabila. Eliminarea finala a materiilor solide h. Coagularea si flocularea Suspensii solide General aplicabila. i. Sedimentare General aplicabila. j. Filtrarea (de exemplu filtrare cu nisip, microfiltrare, ul­trafiltrare) General aplicabila. k. Flotare General aplicabila. | In SEAU se aplica tehnicile: (c), (d), (f), (g), (h), (i) si (j), astfel: Staţia biologică de epurare trateaza apa provenita de la punctele sanitare de pe platforma, fiind proiectata să trateze un volum de ape reziduale provenite de la 3500 locuitori echivalenti si ape uzate tehnologicd preepurate . Dupa tratare, apa este evacuata in Dunare in dreptul Mm 39+100. Epurarea apei este realizată biologic în rezervor de beton armat – reactorul biologic. Reactorul este compartimentat in: o zona cu namol activat, zona de denitrificare, un decantor secundar, ingrosator, depozit de namol si statie de pompare. Apa uzata este pompata din canalizarea existenta în echipamentul integrat de sitare-deznisipare pentru pre-epurare mecanică. Apa uzata pretratată mecanic curge către epurarea biologică, în zona de denitrificare. Procesul de epurare al apei este proiectat sa functioneze pe baza de biomasa in suspensie si stabilizare aeroba a namolului. Namolul in exces de la baza decantorului secundar este pompat in ingrosatorul de namol si mai departe in depozitul de namol. Acest nămol este stabilizat în mod biologic-aerob, este uşor de manipulat, nu se descompune (nu intra in fermentatie) şi nu creeaza probleme de mediu. Namolul stabilizat poate fi folosit in agricultura ca ingrasamant. Cantitatea medie de namol generata este de~11 tone/luna. Namolul in exces este deshidratat cu ajutorul unui filtru presa cu banda, ce are o capacitate de 2 m3/zi. Procesul de deshidratare a namolului reduce in mod semnificativ (de pana la 25 de ori) cantitatea de namol transportata de la statia de epurare In Statia de Tratare ape uzate tehnologice de la Atelierul de zincare, se aplica tehnicile (a) si (b) | Conform |
| 12. Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) |
| BAT 18 STS Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi din gazele reziduale | Parametru Sector Proces Unitate BAT-AEL (Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare) Pulberi Acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Acoperire prin pulverizare mg/Nm3 < 1-3 | Ordin nr. 462/93 (Anexa I) – conform AIM | Conform |
| Concluzii privind BAT pentru acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic |
| Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile totale de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic | Parametru Proces Unitate BAT-AEL (Medie anuala) Emisii totale de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Acoperirea suprafetelor metalice kg COV per kg din masa materiilor solide consumata < 0,05-0,2 | VARD Tulcea aplica schema de reducere mentionata in Anexa nr.7 Partea a V-alin.3 din Legea 278/2013, respectiv calculul emisiei tinta si emisiei efectiva si incadrarea acesteia sub valoarea emisi tinta. In anul 2021, emisia tinta a fost 174,499 tone, iar Emisia efectiva pe Platforma VARD Tulcea a fost 168,576 tone. Calculul de incadrare este exemplificat in Anexa nr.11 – Bilant COV 2021 | Conform |
| Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile fugitive de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material pla | Parametru Unitate BAT-AEL (Medie anuala) Emisii fugitive de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Procentul (%) cantitatii de solventi utilizate < 1-10 | Pentru activitatile desfasurate in Statia Sablare/pasivizare, la nivelul anului 2021, valoarea emisiilor fugitive a fost de 3%, - Anexa nr.11 – Bilant COV 2021 – Consumuri utilizate in Statia Sablare/Pasivizare in perioada 01.01.2021 – 31.12.2021; Pentru activitatile de acoperire care nu pot fi efectuate in conditii controlate (vopsirea afara si in Complexul HSV) VARD Tulcea este exceptata de la respectarea valorilor limita pentru emisii fugitive, fiind in concordanta cu prevederile de la pozitia 8 din tabelul „Valori de prag de consumsi valori-limita de emisie” Partea a 2-a Anexa nr.7 si art. 59 alin.6 din Legea 278/2013. | Conform |
| Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile de COV din gazele reziduale provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic | Parametru Unitate BAT-AEL (Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare) COVT mg C/Nm3 1-20 (1) (2) (1) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este 35 mg C/Nm3 daca se utilizeaza tehnici care permit reutilizarea/reciclarea solventilor recuperati. (2) Pentru instalatiile care utilizeaza BAT 16 (c) in combinatie cu o tehnica de tratare a efluentilor gazosi, pentru gazele reziduale ale concentratorului se aplica un BAT-AEL suplimentar mai mic de 50 mg C/Nm3. | Conform Legea nr. 278/2013 (anexa nr. 7, partea a 2-a, pct. 8) | Conform |
| BAT 21 STS Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile directe intr-un corp de apa receptor | Nu sunt stabilite | - | NA |
| BAT 12 CWW BAT-AEL pentru emisiile directe de COT, CCO si TMSS intr-un corp de apa receptor | Parametru BAT-AEL (media anuala) Conditii Carbon organic total (COT)(1)(2) 10–33 mg/l(3)(4)(5)(6) BAT-AEL se aplica in cazul in care emisiile depasesc 3,3 t/an. Consum chimic de oxigen (CCO)(1)(2) 30–100 mg/l(3)(4)(5)(6) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 10 t/an. Materii solide totale in suspensie (TMSS) 5,0–35 mg/l(7)(8) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 3,5 t/an. (1) Pentru consumul biochimic de oxigen (CBO) nu se aplica BAT-AEL. Cu titlu indicativ, nivelul anual mediu de CBO5 din efluentii proveniti de la o statie de epurare biologica a apelor uzate va fi in general ≤ 20 mg/l. (2)Se aplica fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece aceasta nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici. (3) In general, limita inferioara a intervalului este atinsa atunci cand cateva fluxuri afluente de ape uzate contin compusi organici si/sau cand apele uzate contin in principal compusi organici usor biodegradabili. (4) Limita superioara a intervalului poate atinge 100 mg/l pentru COT sau 300 mg/l pentru CCO, ca medii anuale, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: — conditia A:eficienta reducerii ≥ 90 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala); — conditia B:in cazul utilizarii epurarii biologice, daca este indeplinit cel putin unul dintre criteriile urmatoare: — se aplica o etapa de epurare biologica cu incarcare mica (si anume ≤ 0,25 kg CCO/kg de materie organica uscata din namol), ceea ce presupune ca nivelul de CBO5 din efluent este ≤ 20 mg/l. — se utilizeaza nitrificarea. (5) Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca sunt indeplinite toate conditiile de mai jos: — conditia A:eficienta reducerii ≥ 95 % ca medie anuala (inclusiv pretratarea si tratarea finala); — conditia B:identica cu conditia B din nota de subsol (4). —conditia C:influentul tratarii finale a apelor reziduale prezinta urmatoarele caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie anuala si un procent ridicat de compusi organici refractari. (6)Este posibil ca limita superioara a intervalului sa nu se aplice daca principala incarcare de poluanti provine din productia de metilceluloza. (7)Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza filtrarea (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare, bioreactor cu membrana), in timp ce limita superioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se utilizeaza numai sedimentarea. (8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de soda calcinata prin procedeul Solvay sau din productia de dioxid de titan. | Incercarile si limite sunt stabilite in AGA detinuta. | Conform |
| BAT 12 CWW BAT-AEL pentru emisiile directe de nutrienti intr-un corp de apa receptor | Parametru BAT-AEL (media anuala) Conditii Azot total (NT)(1) 5,0-25 mg/l(2)(3) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 t/an. Azot anorganic total (Ninorg)(1) 5,0-20 mg/l(2)(3) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,0 t/an. Fosfor total (PT). 0,50-3,0 mg/l(4) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 300 kg/an. (1) Se aplica fie BAT-AEL pentru azotul total, fie BAT-AEL pentru azotul anorganic total. (2)BAT-AEL pentru NT si Ninorg nu se aplica instalatiilor care nu prevad epurarea biologica a apelor uzate. Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand influentul statiei de epurare biologica a apelor uzate contine niveluri scazute de azot si/sau atunci cand se poate efectua o nitrificare/denitrificare in conditii optime. (3) Limita superioara a intervalului poate fi mai mare, de pana la 40 mg/l pentru NT sau 35 mg/l pentru Ninorg, ca medii anuale, daca eficienta reducerii este ≥ 70 % ca medie anuala (incluzand pre-epurarea si epurarea finala). (4) Limita inferioara a intervalului se obtine, de obicei, atunci cand se adauga fosfor pentru functionarea corespunzatoare a statiei de epurare biologica a apelor uzate sau atunci cand fosforul provine, in principal, de la sistemele de incalzire sau de racire. Limita superioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia produce compusi care contin fosfor. | Incercarile si limite sunt stabilite in AGA detinuta. | Conform |
| BAT 12 CWW BAT-AEL pentru emisiile directe de AOX si metale intr-un corp de apa receptor | Parametru BAT-AEL (media anuala) Conditii Compusi organici halogenati adsorbabili (AOX) 0,20–1,0 mg/l(1)(2) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 100 kg/an. Crom (exprimat ca Cr) 5,0–25 μg/l(3)(4)(5)(6) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 2,5 kg/an. Cupru (exprimat ca Cu) 5,0–50 μg/l(3)(4)(5)(7) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an. Nichel (exprimat ca Ni) 5,0–50 μg/l(3)(4)(5) BAT-AEL se aplica daca emisiile depasesc 5,0 kg/an. (1) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putini compusi organici halogenati. (2) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de substante de contrast iodate pentru uz radiologic, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de oxid de propilena sau epiclorhidrina prin procedeul cu clorhidrina, din cauza nivelului ridicat al sarcinii refractare. (3) Limita inferioara a intervalului se atinge, de obicei, atunci cand instalatia utilizeaza sau produce putine dintre metalele respective (compusii metalici respectivi). (4)Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice efluentilor anorganici atunci cand principala incarcatura poluanta provine din productia de compusi anorganici ai metalelor grele. (5) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din prelucrarea unor volume mari de materii prime anorganice solide care sunt contaminate cu metale (de exemplu, soda calcinata rezultata din procedeul Solvay, dioxidul de titan). (6)Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cromului. (7)Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de compusi organici ai cuprului sau din productia de clorura de vinil monomer/diclorura de etilena prin procedeul de oxiclorurare. (8) Este posibil ca acest BAT-AEL sa nu se aplice atunci cand principala incarcare de poluanti provine din productia de fibre de vascoza. | Incercarile si limite sunt stabilite in AGA detinuta. | Conform |
| 13. Gestionarea deseurilor |
| BAT 22 Reducerea cantitatii de deseuri trimise spre eliminare STS | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a uneia dintre tehnicile (c) si (d) sau a ambelor tehnici (c) si (d) indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Plan de gestionare a deseurilor Un plan de gestionare a deseurilor face parte din EMS (a se vedea BAT 1) si consta intr-un set de masuri care au ca scop: 1) reducerea la minimum a generarii deseurilor, 2) optimizarea reutilizarii, a regenerarii si/sau a reciclarii deseurilor si/sau valorificarea energetica a deseurilor, precum si 3) asigu­rarea eliminarii adecvate a deseurilor. (b) Monitorizarea cantitatilor de deseuri Inregistrarea anuala a cantitatilor de deseuri generate pentru fiecare tip de deseuri. Continutul de solventi din deseuri se determina periodic (cel putin o data pe an) prin analiza sau calcul. (c) Recuperarea/reciclarea solventilor Tehnicile pot include: — recuperarea/reciclarea solventilor din deseuri lichide prin filtrare sau distilare pe amplasament sau in afara acestuia; — recuperarea/reciclarea continutului de solventi al servetelelor prin scurgere gravitationala, stoarcere sau centrifugare. (d) Tehnici specifice fluxului de deseuri Tehnicile pot include: — reducerea continutului de apa al deseurilor, de exemplu utilizand un filtru-presa pentru tratarea namolurilor; — reducerea cantitatii de solventi din namoluri si deseuri generati, de exemplu prin reducerea numarului de cicluri de curatare (a se vedea BAT 9); — utilizarea unor recipiente reutilizabile, reutilizarea recipientelor in alte scopuri sau reciclarea materialelor recipientelor; — trimiterea pietrei-de-var uzate, rezultate din procedeul de desulfurare uscat, la un cuptor de var sau de ciment. | Tehnica (a) Se aplica in VARD Tulcea prin: Plan de gestionare a deseurilor – Anexa 59; Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri – Anexa nr. 63 - RA Intocmirea documentelor de livrare/expeditie pentru toate deseurile generate pe platforma; Tehnica (b) Se aplica in VARD Tulcea prin: Intocmire si raportare lunara a situatiei privind generarea deseurilor din activitate sii livrarea acestora; Intocmire si raportare lunara a situatiei privind modul de valorificare/reciclare a deseurile de ambalaje provenite de la produsele introduse pe piata; Raportarea anuala a gestiunii deseurilor – fisele de deseuri in cadrul raportarii RAM; Raportarea anuala GD PRODES si GD TRAT pe portalul de raportare SIM; Determinarea continutului de solventi din deseuri si folosirea acestuia in intocmirea Bilantului de solventi; Tehnica (c) Se aplica in VARD Tulcea prin colectarea deseului 08 01 19* rezultat din activitatile de vopsire si valorificarea acestuia prin distilare, in cele doua distilatoare din cadrul Sectiei Vopsitorie; Tehnica (d) Se aplica in VARD Tulcea in cadrul Statiei de Epurare Ape Uzate, prin tratarea namolului in cadrul instalatiei de deshidratare namol, componenta a statiei; | Conform |
| BAT 13. Preveniea, reducereacantitatii de deseuri trimise spre eliminare CWW | In scopul prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, reducerii cantitatii de deseuri trimise spre eliminare BAT consta in elaborarea si aplicarea unui plan de gestionare a deseurilor in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1) care sa asigure, in ordinea prioritatii, prevenirea, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea sau recuperarea in alt mod a deseurilor | Este elaborat planul de gestionare deseuri nr. 5500/328/19.03.2022 si sunt stabilite Actiuni pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri in Anexa nr. 2 – (Anexa nr. 59 - RA) | Conform |
| BAT 14. Reducea volumul de namol de epurare CWW | Pentru a reduce volumul de namol de epurare care necesita o tratare ulterioara sau care trebuie eliminat si pentru a limita posibilul impact al acestuia asupra mediului BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile enumerate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Conditionare Conditionare chimica (si anume, adaugarea de coagulanti si/sau agenti de floculare) sau conditionarea ter­mica (si anume, incalzire) pentru a imbunatati conditiile din timpul in­grosarii/deshidratarii namolului. Nu se poate aplica namolurilor anor­ganice. Necesitatea conditionarii de­pinde de proprietatile namolului si de echipamentele de ingrosare/deshi­dratare utilizate. (b) Ingrosare/ deshidratare Ingrosarea poate fi realizata prin sedi­mentare, centrifugare, flotatie, curele cu gravitatie sau tambururi rotative. Deshidratararea poate fi realizata prin filtre-prese cu curele sau filtre-presa cu placi. General aplicabila. (c) Stabilizare Stabilizarea namolului include trata­rea chimica, tratarea termica, digestia aeroba sau digestia anaeroba. Nu se poate aplica namolurilor anor­ganice. Nu se poate aplica manipula­rii de scurta durata anterioare tratarii finale. (d) Uscare Namolul este uscat prin contact direct sau indirect cu o sursa de caldura. Nu se aplica in cazurile in care nu exista caldura reziduala sau aceasta nu poate fi utilizata. | Tehnica de reducere a namolului este cea mentionata la pct (b) – Ingrosare/deshidratare. Procedura este descrisa si in RA, respectiv: 1. Depozitul pentru namol si echipamentul pentru ingrosarea namolului: Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a ingrosa namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care este instalata o pompa (P = 0,7 kW, Q = 3,5 I/s) care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de namol. Depozitul de namol are menirea de acumulare si stabilizare a namolului in exces. Bazinul este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea namolului. O sursa de aerare pentru bazinul de namol este suflanta (Q = 1,9 mc/min., (p = 50 kPa, P = 4 kW, alimentare electrica 380 V, 50 Hz). Controlul sistemului de aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din tabloul de comanda. In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 ÷ 4%. Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la vidanja, 2. Echipamentul pentru deshidratarea namolului cu filtru presa cu banda: Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de deshidratare a namolului de tip Filtru presa. Principiul de deshidratare a namolului consta in agregarea flocoanetor de namol prin folosirea unui floculant potimeric, care creste eficienta deshidratarii namolului. In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 20 ÷ 30 de ori. Instalatia este formata dinr-o presa filtru, bazin de omogenisare cu pompa de dozare a floculantului, pompa de namol, teava de aductie a namolului si partea de omogenizare. Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul influent in instalatie. Namolul floculat curge in filtrul presa si este condus printr-un sistem de cilindre care preseaza Centura si astfel apa este eliminata din namol. Namolul deshidratat se varsa pe o curea de transmisie si transportat intr-un container. Apa filtrata curge printr-o teava inapoi in reactorul biologic (zona de denitrificare). Doza de floculant recomandata este de 1 ÷ 4 g/l si concentratia este de 1 ÷ 4 g/kg de materie uscata. Lichidul floculant trebuie preparat in apa potabila. | Conform |
| 14. Zgomotul si vibratiile |
| BAT 22 Reducerea emisiile sonore CWW | In scopul prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT consta in elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de gestionare a zgomotului, care face parte din sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si care include toate elementele de mai jos: (i) un protocol care sa contina masuri si un calendar corespunzator; (ii) un protocol pentru monitorizarea zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca zgomot; (iv) un program de prevenire si reducere a zgomotului destinat sa identifice sursa (sursele), sa masoare/estimeze expunerea la zgomot, sa caracterizeze contributiile surselor si sa puna in aplicare masuri de prevenire si/sau de reducere. | Se aplica in programul de control si tehnicile sunt in procedurile de mediu si in regulamentele de proces. | Conform |
| BAT 23 Reducerea emisiile sonore CWW | In scopul prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate a. Amplasarea corespunzatoare a echipamentelor si cladirilor - Cresterea distantei dintre emitator si receptor si utilizarea constructiilor ca ecrane impotriva zgomotului Cresterea distantei dintre emitator si receptor si utilizarea constructiilor ca ecrane impotriva zgomotu In cazul instalatiilor existente, reamplasarea echipamentelor poate fi limitata de lipsa de spatiu sau de costurile excesive. b. Masuri operationale Sunt incluse aici: (i) imbunatatirea inspectiei si a mentenantei echipamentelor; (ii) inchiderea usilor si a ferestrelor din zonele inchise, daca este posibil; (iii) exploatarea echipamentului de catre personal cu experienta; (iv) evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii, daca este posibil; (v) dispozitii pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere. General aplicabila. c. Echipamente silentioase Acestea includ compresoare, pompe si facle silentioase Se poate aplica numai daca echipa­mentul este nou sau inlocuit. d. Echipamente de control al zgomotului Acestea includ: (i) reductoare de zgomot; (ii) izolarea echipamentelor; (iii) amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care produc zgomot; (iv) izolarea fonica a cladirilor. Aplicabilitatea poate fi limitata din cauza cerintelor de spatiu (in cazul instalatiilor existente) si a aspectelor legate de sanatate si de siguranta. e. Atenuarea zgomotului Introducerea unor bariere intre emitenti si receptori (de exemplu, pereti de protectie, rambleuri si cladiri). Se aplica numai la instalatiile exis­tente, deoarece aceasta tehnica ar tre­bui sa devina inutila ca urmare a proiectarii instalatiilor noi. In cazul instalatiilor existente, introducerea unor bariere ar putea fi restrictionata de lipsa de spatiu. | Tehnica (a) – intre amplasamentul platformei VARD Tulcea si zonele rezidentiale exista o distanta > 2 Km; Tehnica (b) – Departamentul Service din cadrul VARD Tulcea are intocmit si mentine Planul de revizie a instalatiilor – Anexa nr. 50 – RA; - Utilajele folosite in activitatile de productie generatoare de zgomot sunt pozitionate in hale inchise; - Personalul care exploateaza echipamentele sunt calificate si instruite corespunzator; - Activitatile generatoare de zgomot se desfasoara cu preponderenta in schimburile 1 si 2; Tehnica (d) si (e) - Echipamentele generatoare de zgomot sunt amplasate in incinte inchise; | Conform |

# 9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN    MEDIU

# 9.1.   AER

### Surse punctiforme de emisie in aer

Sursele de impurificare a atmosferei, aferente obiectivului studiat pot fi clasificate in trei categorii:

- surse asociate proceselor tehnologice;

- surse stationare de combustie;

- surse mobile de ardere.

Din analiza procesului tehnologic se pot identifica sursele de poluanti:

- emisii de compusi organici volatili (COV) din procesele de vopsire, din sursa controlara si surse difuze;

- emisii de gaze de ardere (CO, NOx, SOx, CH4, CO2) si pulberi de la instalatiile de combustie (centrale termice de la sectii si de la punctele termice (campus, spatiu cazare, de la Hala F.U.C.M. si de la Sectia Tubulatura Confectionat), aeroterme de la Hala Montaj Nave, agregate incalzire Complex Sablare Vospire, preincalzitor de la Statia sablare – vopsire (pasivizare), Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.), noua linie sablare – vopsire din cadrul sectiei Tubulatura – Hala Completare Armare (cabina de sablare si cabina de vopsire – uscare, sectiile: Debitare, Montaj, Atelier zincare;

Prefabricare, Lacatuserie, Mecanica, Utilitati si S.I.R.M.E., Atelierul Acoperiri Metalice);

- emisii de la zincare;

- emisii fugitive de la surse mobile (pulberi, CO, NOx, SOx, hidrocarburi nearse, etc).

( Emisii poluante din surse stationare

- Din procesul de combustie a gazului metan rezulta gaze de ardere (CO, NOx, SOx, CH4, CO2, COV) si pulberi.

- Din procesul de vopsire rezulta emisii de compusi organici volatili (COV) avand ca origine evaporarea solventului utilizat in proces.

Pentru instalatiile care utilizeaza vopsea pe baza de apa cum ar fi procesul de pasivizare emisia este formata exclusiv din pulberi si zinc.

- Din procesul de acoperire repere metalice rezulta emisii de pulberi, hidroxid de sodiu, amoniac, acid clorhidric.

( Emisii fugitive

In categoria surselor difuze intra procesul de vopsire al navelor in aer liber si autovehiculele ce deservesc unitatea (surse mobile), autohevicule utilizate la transportul materiilor prime si produselor finite.

( Emisii punctiforme controlate

( Statia sablare – vopsire (pasivizare)

Pulberile de pasivant trec prin perdeaua de apa si efluentul epurat este evacuat fortat de ventilator cu debitul de 28.000,00 mc/h la cos, prin tub de ventilatie de 600,00 mm si o lungime de 3.800,00 mm in instalatia de tratare COV – RTO.

S-a suplimentat volumul de aer eliminat prin montarea unui ventilator de 12.000,00 mc/h cu tub de ventilatie de 600 mm si o lungime de 1.000,00 mm.

Desprafuitorul PAT JET preia praful si alicele uzate din cabina de alicare si le colecteaza in containere special amenajate si inscriptionate, depozitate pe platforma betonata de unde sunt ulterior valorificate prin societati autorizate. Acest desprafuitor elimina pulberi printr-un cos de diametrul de 900 mm cu o lungime de 2.000,00 mm.

Aerul incalzit din preincalzitor este directionat printr-un tub de ventilatie cu diametrul de 300,00 mm in cabina de uscare de unde sunt eliminate prin doua ventilatoare 2 x 4.500,00 mc/h cu o tubulatura de 400,00 mm si o lungime de 2.900,00 mm, respectiv 1.350,00 mm prin plafonul incaperii.

Pe langa acestea mai sunt amplasate pe plafon doua ventilatoare cu diametrul de 500,00 mm si inaltimea de 700,00 mm care asigura ventilatia aerului din incinta halei 2 x 3.800,00 mc/h.

( Atelier Acoperiri metalice

Emisiile (gazele si pulberile) din interiorul atelierului sunt evacuate in atmosfera prin sisteme de ventilatie.

a. baile de zincare sistemul de evacuare este compus din:

- hote de captare, tronsoane aspiratie (Ø 600 mm), filtru DALAMATIC, ventilator (debit = 6,79 mc/s), tronsoane evacuare (Ø 700 mm, h = 11.046 mm)

b. linia de pregatire piese evacuarea are doua sisteme de ventilatie:

I. – asigura ventilatia la baile 1,3 si 4 si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia.

Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 7,01 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 350 mm), tronsoane de evacuare (550 x 450 mm), ventilator de insuflare (debit = 0,41 mc/sec), tronsoane de insuflare (Ø 150 mm) si cos de evacuare (L=1.200 mm, l = 650 mm, h = 1.020 mm);

II. – asigura ventilatia la baile 6 si 7 si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia.

Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 5,9 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 400 mm), tronsoane de evacuare (650 x 500 mm), ventilator de insuflare (Debit = 0,27 mc/s), tronsoane de insuflare (Ø 150 mm) si cos de evacuare (L = 650 mm, l = 500 mm, h = 1.050 mm)

c) statia de neutralizare are urmatoarele sisteme:

c.1. – asigura ventilatia din rezervoarele de tratare ale statiei si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia.

Sistemul de ventilatie este alcatuit din  hote de captare, trei ventilatoare de aspiratie si evacuare (debit = 1,6 mc/s), tronsoane de aspiratie (Ø 180 mm) si evacuare (Ø 250 mm), trei cosuri de evacuare (Ø 250 mm, h = 1.190 mm);

c.2. – asigura ventilatia generala in statie (ambientul) statiei si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia.

Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 2,7 mc/s), tronsoane de aspiratie (400 x 400 mm), tronsoane de evacuare (500 x 400 mm), cos de evacuare (L=500mm, l = 400 mm, h = 770 mm).

d. grup termic:

Exista un sistem de evacuare gaze arse (gaz metan) pe cos: (Ø 300 mm, L = 10.000 mm).

( Statia Sablare – Vopsire (Hala F.U.C.M.)

Din procesul tehnologic de sablare rezulta praf care este preluat de catre filtrul cu saci cu curatare mecanica SMKT 110 (praful colectat este filtrat printr-un filtru mecanic cu vibrare dupa care este colectat in saci).

Camera de grunduire nr. 1 este prevazuta cu doua instalatii de ventilatie si filtrare prevazute cu cosuri pentru evacuarea emisiilor (h = 16.000,00 mm, D = 630,00 mm) si este in conservare.

Camera de grunduire nr. 2 – utilizata ca Depozit de deseuri de vopsea.

( Tubulatura confectionat

→ Cabina spalare CL S.005 = 2 buc., cu dimensiunile 7 x 2,5 x 2 m si are in componenta:

- Aparat de curatare prin spalare sub presiune KARCHER tip HDS 8/18 - 4C.

- Instalatie de tratare ape reziduale sau apelor dupa spalarea pieselor metalice Tip SDF - AC - 02 d-INOX.

→ Cabina uscare MNX CU 10 x 4,5 x 3,2  Sn 3170 - 1,2,5,6  =  4 buc. are in componenta:

- Boxa de extractie noxe AZW 2-2.

- Aeroterma UHR 150 kw, 14.000 m³/h cu arzator ELCO VG 2-210.

- Dulap electric central de comanda si control.

→ Cabina vopsire MNX CV 10 x 4,5 x 3,2  Sn 3170 - 3,4 = 2 buc. are in componenta:

- Agregat TSV 18500 R, 18.500 m³/h, Thermo Air Olanda.  Agregatul este compus din  urmatoarele subansamble:

1. Bloc ventilatie exhaustare

2. Bloc ventilatie aer proaspat cu schimbator caldura UHR 250 si arzator VG2.210

3. Schimbator caldura cu rotor PUMO 160

Blocul de exhaustare noxe permite preluarea aerului cu noxe din cabina de vopsire – uscare si exhaustarea acestora in exterior.

Aeroterma model UHR este echipata cu schimbator de caldura de inalta eficienta, camera de ardere din otel inoxidabil, ventilator aer proaspat, ventilator exhaustare noxe antiscanteie, filtre praf, valve automate comutare vopsire – uscare, schimbator caldura.

Schimbatorul de caldura PUMO permite recuperarea energiei termice de la aerul de exhaustare din cabina de vopsire-uscare si transferul catre aerul proaspat.

- Boxa extractie noxe 3-3

- Dulap electric central de comanda si control.

→ Centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 este compusa din:

- Electroventilator radial 7.5 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu pufere din cauciuc pt. preluare vibratii = 1 buc.

- Sistem central de filtrare - SCS - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de punctare (aft) sudare a suportilor de tubulaturi, utilizand fitru din fibre de celuloza cu autocuratire.

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras .

Centrala de filtrare generala tip EDS AIM 120 aspira si refuleaza in interior halei de confectie tubulatura, capacitatea de filtrare fiind de 12.000 m³/ora.

Dimensiuni : 1350 mm (L) x 2340 mm(l) x 5420 mm(H); Diametru intrare/iesire: Ø 400 mm;

→ Instalatie de extractie, filtrare si evacuare in exterior in sezonul cald sau recirculare in sezonul rece – se compune din:

- Motoventilator FAN 200RI/LI – 22 kw - izosonorizat fonic, capsulat cu  pufere din cauciuc pt. preluare vibratii = 1 buc.

- Panou de comanda inteligent -SCP 22 = 1 buc.

- Sistem central de filtrare - SCS = 1 buc. - se utilizeaza pentru extragerea si filtrarea fumului si particulelor provenite de la operatiile de sudare.

Automatizarea sistemului optimizeaza consumul de energie si volumul de aer extras.

Dimensiuni: 1200 mm(L) x 1200 mm(l) x 2900 mm(H); Diametru intrare/iesire: Ø 400 mm; Capacitate filtrare: max. 9000 mc/h.

- Brat extractie ultraflexibil - Ultraflex 4 = 16 buc.

- Cutie comanda SCS-CB-SCS = 1 buc:  comanda si permite programarea activitatii de decolmatare a filtrului

- Modul de intrare SCS - INLET 0º = 1 buc. - stabileste directia de intrare a aerului in SCS.

- Preseparator SCS – PSC = 2 buc. - are rolul de protectie a filtrului, de retinere a particulelor cu dimensiuni mari.

- Tubulatura - SPIRO - Traseu centralizat de extractie, evacuare in exterior pe timp de vara si recirculare in interior pe timp de iarna in hala cu valva manuala de reglare si accesorii = 1 set.

- Cos de evacuare  (D= 500 mm; H= +10 000 mm) = 1 buc.

→ Aeroterme UHR 350 – 4 buc. Aerotermele sunt destinate incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Acestea sunt dotate cu arzatoare  VG 3.360D  avand puterea de 360 kw.

- Cos de evacuare  ( De = 0,48 m; Di = 0,40 m; Ht= +6,73 m; H1= 1,995 m ) = 4 buc.

→ Aeroterma TSV 65000  – 1 buc. Aeroterma este destinata incalzirii aerului din incinta halei cand temperaturile sunt scazute. Aceasta este dotata cu un arzator  VG 2.210  avand puterea de 210 kw.

- Cos de evacuare (De =0,48 m; Di = 0,40 m; H= +10,10 m; H1= 5,30 m) = 1 buc.

( Complex Sablare-Vopsire

( Ventilatie Sablare

Filtrele MJC739 asigura extragerea aerului cu praf din hala de sablare cu ajutorul a 4 boxe labirint 1x5m. Filtrele separa praful cu ajutorul unor cartuse filtrante cu curatire automata cu aer comprimat. Praful se colecteaza in saci tip „big bag”special prevazuti.

Ventilatoarele cu care sunt prevazute filtrele MJC739 exhausteaza aerul curat in exterior sau in hala (re-circulare) intr-un raport programat in dulapul electric, functie de regimul de lucru iarna, intermediar, vara.

( Ventilatie Vopsire

Agregatul de incalzire – exhaustare preia aerul cu solventi din vopsitorie cu ajutorul boxelor 5-5m prevazute cu filtre Andreae + HE. Aerul este filtrat suplimentar, trecut prin schimbatorul de caldura cu rotor si apoi evacuat in exterior prin intermediul unei tubulaturi.

Aerul proaspat este preluat din exterior, trecut prin schimbatorul de caldura cu rotor, este filtrat, incalzit de schimbatorul de caldura cu arzator si tranferat in hala de vopsire-uscare.

( Cabina sablare

Este prevazuta cu un filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13, pentru retinerea si extragerea prafului din incinta prin cartuse filtrante si curatire continua cu aer comprimat, la care materialul filtrant se inlocuieste de 2 ori/an, avand un debit de 5.500 mc/h.

Dispune de sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv 4A1-4000.

Este formata dintr-o instalatie de sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE si un buncar alice, avand dimensiunile 8 x 4 x 3 m.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune negativa a cabinei de sablare, data de mediul exterior.

Abrazivul utilizat pentru sablare este alica metalica colturoasa, tratata termic, estimandu-se un consum de 15 t alice/an.

Are o puterea instalata de 11,5 KVA, fiind alimentata cu aer comprimat la 7 bar, 6 mc/min.

Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø 500 x 10000 mm.

Gradul de curatire aer: 99,9% cu emisie praf de max. 5 mg/mc.

( Cabina vopsire – uscare

Este prevazuta cu o boxa de extractie pulberi cu un debit de 16 000 mc/h. In procesul de vopsire se utilizeaza vopsea AZW 32

Are in dotare o aeroterma UHR 150 cu un debit de 14.000 mc/h si putere termica 110 kw si o pompa vopsire tip Graco Mercur 48:1.

Cabina vopsire uscare are dimensiunile 8 x 4 x 3 m.

In interiorul cabinei se pot realiza pe rand fie operatia de vopsire, fie operatia de uscare.

Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune usor negativa a cabinei de vopsire - uscare fata de mediul exterior .

Sistemul de ventilatie previne evacuarea accidentala a poluantilor in spatiul halei.

Debit aer exhaustat este de 16.000 mc/h.

Cantitate totala COV este de 1,6 kg/h – max.100 mgC/mc in situatia in care se utilizeaza vopsea pe baza de solvent).

Temperatura maxima uscare este de 50⁰C.

Boxa de extractie permite extragerea pulberilor de vopsea cu eficienta de pana la 98 ÷ 99% la o viteza de 0,75 m/s.

Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø630 x 10.000 mm.

Aeroterma UHR 150 functioneaza cu aer cald sau rece pe timpul operatiilor de vopsire sau uscare. Ea este dotata cu tubulatura de evacuare aer cald, care permite distribuirea cat mai uniforma a aerului in cabina.

La operatia de uscare aeroterma functioneaza cu recirculare cu consum minim de energie termica.

Aeroterma este echipata cu schimbator de caldura aer cu o camera de combustie din otel inoxidabil si ventilator.

( Echipamentul RTO

Echipamentul este montat adiacent Statiei de Sablare/Pasivizare din cadrul Sectiei Debitare cu scopul de filtrare a aerului poluat cu solventi organici volatili (COV) rezultati din procesul tehnologic al Statiei.

Echipamentul reprezinta un sistem de epurare a gazelor cu continut de COV captate prin sistemul de exhaustare din cabina de pasivizare. Epurarea gazelor se realizeaza printr-un proces de oxidare termica regenerativa.

Oxidarea termica regenerativa permite reducerea COV prin urmatoarea reactie:

VOC + O2 + energia de activare -> CO2 + H2O + caldura

Reactia are loc in cele 3 camere de combustie, la temperaturi adecvate (temperatura optima de functionare este de 8500C), in conditii de turbulenta si timp de stationare.

# Aerul poluat este preincalzit prin straturi de umplutura ceramica, care sunt incalzite sau racite in functie de directia debitului de aer care trece prin ele, actionand ca un acumulator de caldura

#### Reducerea emisiilor de Compusi Organici Volatili

Societatea intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 prin depasirea valorii prag pentru consumul de solventi organici cu continut de compusi organici volatili de 15 t/an, prin activitatea de acoperire a suprafetelor metalice in procesele de vopsire desfasurate in incinta:

1. PASIVIZARE

2. VOPSIRE IN SPATII INCHISE- Dep. Vopsitorie,Tubulatura

3.VOPSIRE IN AER LIBER

Societatea a intocmit Planul de gestionare a solventilor organici aferent anului 2021 in conformitate cu prevederile in vigoare

Conform Bilant emisii COV an 2021, datele de intrare si iesire sunt prezentate in tabelul de mai jos:

| Input tone - Consum materiale | Output |
| --- | --- |
| 1 | 325,104 | O1 | Nu este cazul, nu exista gaze reziduale captate si tratate |
| 2 | 6,788 | O2 | Nu este cazul |
|  | O3 | Neglijabil |
|  | O4 | Emisiile necaptate |
|  | O5 | 144,407 tone tratate prin oxidare termica |
|  | O6 | 12,130 tone din deseul rezultat din activitatea de vopsire, predat in vederea valorificarii |
|  | O7 | Nu este cazul |
|  | O8 | Nu este cazul |
|  | O9 | Nu este cazul |

- Cantitate solvent tratat prin oxidare termica:

Urmare realizarii investitiei “INSTALARE ECHIPAMENT <R.T.O.> PENTRU TRATAREA EMISIILOR ATMOSFERICE CARE CONTIN SOLVENTI PENTRU PROCESELE DE VOPSIRE” la Statia Sablare/Pasivizare, in anul 2021 au fost tratate 144,407 tone de solvent continut in produsele utilizate.

- Cantitate solvent continut in deseurile rezultate din procesul de vopsire:

I. Deseu amestec solvent uzat si vopsea - 08 01 19*

11,035 to amestec solvent+vopsea - generat din activitatea de vopsire, din care:

- 11,035 to s-au distilat pe platforma VARD, rezultand 6,788 to solvent si 4,247 to deseu solid;

Solventul recuperat prin distilare a fost folosit pentru spalarea echipamentelor.

II.Deseu de vopsea - 08 01 11*

97,563 to deseu de vopsea - generat din activitatea de vopsire, din care s-au predat catre firme specializate:

- 70,076 to deseu vopsea solidificata;

- 2,654 to deseu vopsea din procesul de distilare;

- 23,24 to deseu vopsea din activitatea de pasivizare.

- Continutul de COV pentru deseu de vopsea solidificata cod 08 01 11* = 4,422%, conform raport de incercari nr.1624/28.07.2021;

- Continutul de COV pentru deseu de vopsea din procesul de distilare cod 08 01 11* = 4,38% conform raport de incercari nr.1625/28.07.2021;

- Continutul de COV pentru deseu de vopsea din procesul de pasivizare cod 08 01 11* = 29,72% conform raport de incercari nr.1626/28.07.2021;;

- Continutul de COV pentru deseu amestec solvent+vopsea cod 08 01 19* = 18,195%, conform raport de incercari nr.1627/28.07.2021;

Calcularea emisiei efective:

Emisia efectiva F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

I1 = 325,104tone;

O5 = 144,407 tone, conform Anexa 1;

O6 = 70,076*4,422% + 2,654*4,38% + 23,24*29,72% + 11,035*18,195% = 12,130 tone;

F = 325,104 – 144,407 – 12,130 = 168,567 tone (emisia efectiva)

Calcularea procentului de emisii difuze la solventii utilizati:

I1 = 325,104 t

I2 = 6,788 t

X = F*100/(I1+I2)

X = 168,567*100/(325,104 + 6,788) = 16 857 / 331,892 = 50,79%

50,79 % din cantitatea totala de solventi organici folositi a fost emisa in atmosfera.

( Tehnica de reducere

VARD Tulcea a optat pentru aplicarea urmatorului plan de reducere:

| Nr. crt. | Modalitate de reducere | Masuri aplicate | Termen de realizare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reducerea consumului tehnologic de vopsele si solventi | Utilizarea unor echipamente performante pentru aplicarea vopselei | Permanent |
|  |  | Pregatirea unor cantitati adecvate de vopsele inainte de inceperea lucrarilor | Permanent |
| 2. | Utilizarea de vopsele cu volum crescut de substanta solida | Corespondenta pe lantul de aprovizionare cu factorii de decizie privind intocmirea specificatiilor de vopsire/proiect | Inainte de finalizarea specificatiei de vopsire/proiect |
| 3. | Reducerea cantitatii de solvent continut in produsele utilizate pentru dilutia vopselelor si pentru spalarea / curatarea echipamentelor /sculelor | Reducerea consumului de solvent pentru dilutia vopselelor | Permanent |
|  |  | Reducerea consumului de solvent pentru spalare echipamente de aplicare a vopselei. | Permanent |
|  |  | Marirea capacitatii de distilare prin achizitia unui distilator nou. Folosirea ambelor distilatoare VARD Tulcea la capacitatea maxima, pentru recuperarea solventului din deseurile rezultate in urma activitatii de vopsire. | Permanent |
| 4. | Reducerea emisiilor de COV provenite de la procesele de vopsire in mediu controlat - Statia de Sablare / Pasivizare prin captarea si tratarea acestora in statia de tratare R.T.O. | Intretinerea echipamentului R.T.O. in vederea mentinerii functionarii la nivelul parametrilor proiectati. | Permanent |
|  |  | Monitorizarea emisiilor | Permanent |

( Consum materiale

Consum materiale:790,435 t

Continutul de solvent: 325,104 t

Continutul de solide: 465,331 t

Emisii de referinta = 465,331 t solide x 1,5 (factor de multiplicare) = 697,996 t

Procent 20% = valoare limita pentru instalatii nr. 8, din anexa 2 din Legea nr. 278/2013, cu consum de solventi organici > 15 tone/an;

Procent 5% = anexa nr. 4

Emisii – obiectiv teoretica/tinta:

Emisia tinta = Cantitate de referinta emisii x procent = 697,996 x (20 + 5)% = 174,499 tone

Emisia efectiva pe platforma VARD = 168,567 tone

Pentru atingerea emisiei tinta se aplica tehnici pentru minimizarea emisiilor de COV:

| Sursa | Punctul de descarcare | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasivizare (Debitare, Tubulatura, F.U.C.M.) | atmosfera | Xilen, butanol, etilbenzen, rasina epoxidica, solvent nafta (petrol) usor aromatic. | Spalarea gazelor prin trecerea acestora prin perdea de apa- la pasivizare cand se utilizeaza vopsea pe baza de solvent. Utilizare vopsea pe baza de apa si cu continut ridicat de solide. Monitorizare permanenta Aplicarea planului de reducere - control prin bilantul solventilor |
| Statiei de Sablare/Pasivizare din cadrul Sectiei Debitare | atmosfera | Xilen, butanol, etilbenzen, rasina epoxidica, solvent nafta (petrol) usor aromatic. | Instalatie RTO Monitorizare permanenta Aplicarea planului de reducere - control prin bilantul solventilor |
| Tubulatura Confectionat | atmosfera | Xilen, butanol, etilbenzen,rasina epoxidica, solvent nafta (petrol) usor aromatic | Monitorizare permanenta – Aplicarea planului de reducere- control prin bilantul solventilor |
| Complex Sablare Vopsire | atmosfera | Xilen, butanol, etilbenzen,rasina epoxidica, solvent nafta (petrol) usor aromatic | Monitorizare permanenta Aplicarea planului de reducere- control prin bilantul solventilor |
| Activitatea de vopsire in aer liber | atmosfera | Xilen, butanol, etilbenzen,rasina epoxidica, solvent nafta (petrol) usor aromatic | Monitorizare permanenta Aplicarea planului de reducere- control prin bilantul solventilor |

Emisii si reducerea poluarii – surse existente pe amplasament

| Denumirea cosului sau a evacuarii de poluanti in atmosfera | Cod sursa | Diametrul conductei de refulare m | Inaltimea de montaj a conductei de refulare m | Debit mc/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem de ventilatie - Baile de zincare termica | A1 - Acoperiri metalice | 0.700 | 11.046 | - |
| Sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica. baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare): | A2 - Acoperiri metalice | 0.650 x 0.500 | 1.050 | - |
| Sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica. baile 1. 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare); | A2.1 - Acoperiri metalice | 1.200 x 0.650 | 1.020 | - |
| Sistem de ventilatie – Statia de neutralizare: | A5 - Acoperiri metalice | 0.500 x 0.400 | 0.770 | - |
| Sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare | A5.1:A5.3 - Acoperiri metalice | 0.250 | 1.190 | - |
| Cos dispersie ardere combustibil – Tubulatura confectionat - Arzator KB 48 GMP Putere 75Kw | A7 - Confectionare tubulatur | 0.350 | 8 | - |
| Cos dispersie - sudura(Tubulatura Confectionat FUCM zona C) | A31 - Confectionare tubulatur | 0.500 | 10 | - |
| Cos dispersie HCA – sudura(Tubulatura Inox) | A32 - Confectionare tubulatur | 0.400 | 10 | - |
| Cos dispersie HCA – sudura(Lacatuserie) | A33 - Lacatuserie Generala (sudura) | 0.630 | 10 | - |
| Cos dispersie – camera suflat surse sudura (SIRME) - conservare | A34 - SIRME reconditionare piese | 0.300 | 6 | - |
| Cos de dispersie. Statia sablare – vopsire (pasivizare) | A8 - Sablare cu alice | 0.900 | 4 | - |
| osuri de dispersie Hala Sablare–Vopsire – HSV2 | A13:A16 - Sablare cu alice | 1.120 | 22.300 | - |
| Cosuri de dispersie Hala Sablare–Vopsire – HSV1 | A17:A20 - Sablare cu alice | 1.100 x 1.100 m | = 27.7 | - |
| Cos de dispersie Hala Sablare-Vopsire – HSV2 | A88 - Sablare cu alice | 0.800 | 9.1 | - |
| Cos de dispersie Hala Sablare-Vopsire – HSV1 | A89 - Sablare cu alice | 0.800 | 1.8 | - |
| Cos de dispersie. Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.). D = m. h = m – conservare | A26 - Sablare cu alice | 0.450 | 4.5 | - |
| Cos dispersie. Statie sablare – vopsire (pasivizare) | A9 - Pasivare | 0.600 | 6 | - |
| Cos de dispersie Echipament RTO | A11.2 - Pasivare | 0.500 | 10 | - |
| Cos dispersie. adiacent Statiei sablare – vopsire (pasivizare). Scos din monitorizare | A12 - Camera preparare vopsea | 0.300 | 5 | - |
| Cos dispersie cabina vopsire | A6 - Vopsire | 0.630 | 10 | - |
| Cos dispersie cabina vopsire – mutat/nefunctional | A124 - Vopsire | 0.400 | 10 | - |
| Cosuri dispersie Statia Sablare – Vopsire (Hala F.U.C.M.) - conservare | A24:25 - Vopsire | 0.520 | 16 | - |
| Cosuri dispersie. Hala Vopsire – HV3 | A21:A23 - Vopsire | 1.4 x 1.4 | 9.57 | - |
| Cosuri dispersie. Hala Vopsire – HV1 | A40:A43 - Vopsire | 1.4 x 1.4 | 16.57 | - |
| Cosuri dispersie. Hala Sablare-Vopsire – HSV1 | A44:A47 - Vopsire | 1.4 x 1.4 | 16.57 | - |
| Cosuri dispersie. Hala Vopsire – HV2 | A48:A51 - Vopsire | 1.4 x 1.4 | 16.57 | - |
| Cosuri dispersie. Hala Sablare-Vopsire – HSV2 | A90:A92 - Vopsire | 1.4 x 1.4 | 9.57 | - |
| Cosuri dispersie cabine vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat cosuri evacuare | A100.A102 - Vopsire | 0.6 | 8.5 | - |
| Cosuri de dispersie. Statia sablare – vopsire (pasivizare). D = 400.00 mm. H = m. | A10.A11 - Uscare | 0.400 | 15.00 | - |
| Cos de dispersie. Statia sablare – vopsire (pasivizare). D =.00 mm. H = m – Functioneaza doar cand se foloseste pasivant pe baza de apa si doar la temperaturi scazute. | A11.1 - Uscare | 0.430 | 4.26 | - |
| Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat – 4 cabine uscare | A107:A110 – Uscare | 0.4 | 8.5m | - |
| CT1 Centrala termica H.M.N. 3 cazane FONDITAL ITACA KR 120 de cate 115 kw fiecare – schimbat centrala | A28; A29; A29.1 - Instalatii de ardere | 0.25 | 1 | - |
| CT2 Centrala termica H.C.C. capacitate : 2610 kw. 3 cazane tip ELPREX. cu puterea nominala de 870 kw fiecare. | A27 - Instalatii de ardere | 0.8 | 14 | - |
| CT3 Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura capacitate: 404.4 Kw. 2 cazane tip HEAT MASTER 201. cu puterea nominala de 202.2 kw fiecare. | A30:A30.1 - Instalatii de ardere | 0.250 | 2.085 | - |
| CT4 Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat capacitate: 291 Kw. cazane tip UNICAL. | A103 - Instalatii de ardere | 0.39 | 6.2 | - |
| CT5 Centrala termica F.U.C.M. capacitate: 2094 Kw. 3 cazane tip PRK 700 .cu puterea nominala de 698 Kw fiecare | A104-104.1-104.2 - Instalatii de ardere | 0.450 | 10 | - |
| CT6 Centrala termica Complex Locuinte capacitate: 838 Kw. 2 cazane tip PRK 520. cu puterea nominala de 419 Kw fiecare | A105 - Instalatii de ardere | 0.700 | 9 | - |
| CT7 Centrala termica Spatiu Cazare 1 capacitate: 420 Kw cazan tip UNICAL | A106 - Instalatii de ardere | 0.6 | 9 | - |
| CT8 Centrala termica Complex HSV capacitate: 270 Kw. 4 cazane tip UNICAL tip Alkon 70. cu puterea nominala de 67.5 Kw fiecare. | A111:A114 - Instalatii de ardere | 0.07 | 1 | - |
| CT9 Centrala termica Hala H.U.A. capacitate: 280 Kw. 4 cazane tip UNICAL tip Alkon 70. cu puterea nominala de 70 Kw fiecare. | A125:A128 - Instalatii de ardere | 0.07 | 1 | - |
| CT10 Centrala termica Complex H.S.V. capacitate: 350 Kw. 5 cazane tip UNICAL tip Alkon 70. cu puterea nominala de 70 Kw fiecare. | A129:A132.1 - Instalatii de ardere | 0.07 | 1 | - |
| CT11 Centrala termica Anexa Mecano-Energetic capacitate: 170 Kw. 2 cazane tip TAHITI 85 KR. cu puterea nominala de 85 Kw fiecare. | A137; A138 - Instalatii de ardere | 0.07 | 0.7 | - |
| CT12 Centrala termica birouri HSV capacitate: 32 Kw. 1 cazan tip ITACA KRB 32 | A140 - Instalatii de ardere | 0.07 | 2 | - |
| CT13 Centrala termica Spatiu Cazare 2 apacitate: 465 Kw. 1 cazan tip THERMOSTAHL | A141 - Instalatii de ardere | 0.45 | 8 | - |
| CT14 Centrala termica Zincare Sectia Tubulatura capacitate: Kw. 2 cazane tip FONDITAL ITACA cu puterea nominala de 85 Kw fiecare – schimbat centrala | A2.2, A2.3 - Instalatii de ardere | 0.25 | 1.8 | - |
| Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat capacitate: 70 Kw cazan tip UNICAL tip Alkon 70 | A115 - Instalatii de ardere | 0.4 | 5.3 | - |
| Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat capacitate: 360 Kw fiecare. arzator ELCO VG 3360D | A116:A119 - Instalatii de ardere | 0.4 | 6.73 | - |
| Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma UHR-350 Sectia Tubulatura Fibra de sticla capacitate: 320 Kw. arzator ELCO VG 3360D | A139 - Instalatii de ardere | 0.4 | 6.73 | - |
| Aeroterme HMN Capacitate 500Kw. cate un cazan IH/AR 500 | A36; A39; A133; A134.; A135; A136 - Instalatii de ardere | 0.300 | 3 | - |
| Aeroterme HMN Capacitate 300Kw. cate un cazan IH/AR 300 | A37; A38 - Instalatii de ardere | 0.250 | 3 | - |
| Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV3 – Ob.401 capacitate: 1290 Kw. 3 arzatoare ELCO VG 4460D cu putere maxima de 430 Kw fiecare | A52:A54 - Instalatii de ardere | = 0.48 | 8 | - |
| Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – Ob.401 capacitate: 1290 Kw. 3 arzatoare ELCO VG 4460D cu putere maxima de 430 Kw fiecare | A55:A57 - Instalatii de ardere | 0.48 | 8 | - |
| Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV1 – Ob.402 capacitate: 1290 Kw. 4 arzatoare ELCO VG 4460D cu putere maxima de 430 Kw fiecare | A58:A61 - Instalatii de ardere | 0.48 | 14.5 | - |
| Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire-Sablare – HSV1 – Ob.402 capacitate: 1290 Kw. 4 arzatoare ELCO VG 4460D cu putere maxima de 430 Kw fiecare | A62:A65 - Instalatii de ardere | 0.48 | 14.5 | - |
| Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV2 – Ob.402 capacitate: 1720 Kw. 4 arzatoare ELCO VG 4460D cu putere maxima de 430 Kw fiecare | A66:A69 - Instalatii de ardere | 0.48 | 14.5 | - |
| Cosuri dispersie gaze arse aeroterma UHR 150 Sectia Tubulatura Confectionat capacitate 840 Kw. 4 arzatoare ELCO VG 2210D cu putere maxima de 210 Kw fiecare | A93; A94; A97; A98 - Instalatii de ardere | 0.25 | 8.5 | - |
| Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat capacitate 420 Kw. 2 arzatoare ELCO VG 2210D cu putere maxima de 210 Kw fiecare | A95; A96 - Instalatii de ardere | 0.4 | 6.73 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV3 | A70:A72 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.4 x 1.4 | 2.5 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire-Sablare – HSV2 | A73:A75 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.4 x 1.4 | 2.5 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV1 | A76:A79 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.4 x 1.4 | 2.5 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire-Sablare – HSV1 | A80:A83 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.4 x 1.4 | 2.5 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV2 | A84:A87 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.4 x 1.4 | 2.5 | - |
| Cosuri introducere aer proaspat cabine vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat | A99, A101 - Tubulatura introducere aer proaspat | 0.6 | 8.5 | - |
| Cos introducere aer proaspat TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat | A121 - Tubulatura introducere aer proaspat | 1.8 x 0.8 | 5.3 | - |
| Cos dispersie – ventilatie masina debitat table Eckert1 | A142:A143 - Asigurare climat hala | 0.85 | 4 | - |
| Cos dispersie – ventilatie masina debitat table Eckert2 | A144:A145 - Asigurare climat hala | 0.85 | 4 | - |
| Cos dispersie - ventilatie masina debitat table ESAB | A146 - Asigurare climat hala | 0.85 | 4 | - |
| Cos dispersie – sistem exhaustare si retinere noxe sudura Prefabricare FUCM | A147 - Asigurare climat hala | 0.700 | 14 | - |
| Cos dispersie – sistem exhaustare si retinere noxe sudura Prefabricare FUCM | A148 - Asigurare climat hala | 0.700 | 14 | - |
| Cosuri dispersie – ventilatie cabina uscare Sectia Tubulatura Confectionat | A122.A123 - Spalare | 1.4 x 0.445 | 2 | - |

Surse de emisie monitorizate

| Intrari | Iesiri poluanti | Monitorizare/reducerea poluarii | Puncte de emisie |
| --- | --- | --- | --- |
| Obtinere agent termic | Gaze de ardere si pulberi | Se monitorizeaza | 30 cosuri de dispersie A28:A29 – CT1 Centrala termica H.M.N. A27 – CT2 Centrala termica H.C.C. A30:A30.1 – CT3 Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura A103 – CT4 Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat A104:A104.1:A104.2 - CT5 Centrala termica F.U.C.M. A105:A105.1 – CT6 Centrala termica Complex Locuinte A106 – CT7 Centrala termica Spatiu Cazare A111:A114 - CT8 Centrala termica Complex HSV A125:A128 – CT9 Centrala termica Hala H.U.A. A129:A132; A132.1 – CT10 Centrala termica Complex H.S.V. A137; A138 – CT 11 Centrala termica Anexa Mecano-Energetic A140 – CT12 Centrala termica birouri HSV A141 – CT13 Centrala termica Spatiu Cazare 2 A2.2, A2.3 – CT14 Centrala termica Zincare Sectia Tubulatura |
| Proces de zincare si neutralizare | pulberi, HCl | Se monitorizeaza | 9 cosuri de dispersie A1 – sistem de ventilatie - Baile de zincare termica A2 – sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) A2.1 – sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) A5 – sistem de ventilatie – Statia de neutralizare A5.1, A5.2, A5.3 – sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare |
| Sablare cu alice | Pulberi | Se monitorizeaza | 11 cosuri de dispersie A8 – cos de dispersie, Statia sablare – vopsire (pasivizare) A13:A16 – cosuri de dispersie Hala Sablare–Vopsire – HSV2 A17:A20 – cosuri de dispersie Hala Sablare–Vopsire – HSV2 A88 – cos de dispersie Hala Sablare-Vopsire – HSV2 A89 – cos de dispersie Hala Sablare-Vopsire – HSV1 A26 – cos de dispersie, Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.) – in conservare A9 – cos dispersie, Statie sablare – vopsire (pasivizare) |
| Pasivare | Pulberi | Se monitorizeaza | 1 cos dispersie |
| Vopsire | Pulberi | Se monitorizeaza | 21 cosuri de dispersie A6 – cos dispersie cabina de vopsire A24:25 – cosuri dispersie Statia Sablare – Vopsire (Hala F.U.C.M.) A21:A23 – cosuri dispersie, Hala Vopsire – HV3 A40:A43 – cosuri dispersie, Hala Vopsire – HV1 A44:A47 – cosuri dispersie, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 A48:A51 – cosuri dispersie, Hala Vopsire – HV2 A90:A92 – cosuri dispersie, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 A100:A102 – Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat |
| Uscare | Pulberi | Se monitorizeaza | 7 cosuri de dispersie A10:A11 – cosuri de dispersie, Statia sablare – vopsire (pasivizare) A11.1 – cos de dispersie, Statia sablare – vopsire (pasivizare) A107:A110 – Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 1/250 Sectia Tubulatura Confectionat – 4 cabine uscare |
| Preparare vopsea | Pulberi de vopsea | Nu se monitorizeaza – functionare discontinua | 1 cos dispersie A12 – cos dispersie, adiacent Statiei sablare – vopsire (pasivizare) |
| Sudura | Pulberi metalice | Se monitorizeaza – functionare discontinua | 4 cosuri dispersie A 31 – cos dispersie HCA-sudura (Tubulatura) A32 - cos dispersie HCA –sudura (Tubulatura) A33 -cos dispersie HCA(Lacatuserie G) –sudura A147 – cos dispersie FUCM – Prefabricare A148 – cos dispersie FUCM – Prefabricare |
| Ardere combustibil | Gaze de ardere si pulberi | Se monitorizeaza – functionare discontinua | 38 cosuri dispersie A7 – cos dispersie ardere combustibil - Confectionare tubulatura A36;A39;A133;A134;A135;A136 - Aeroterme HMN - Capacitate 500 Kw A37;A38 - Aeroterme HMN - Capacitate 300 Kw A52:A54 – Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV3 A55:A57 – Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Sablare-Vopsire – HSV2 A58:A61 – Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV1 A62:A65 – Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire-Sablare – HSV1 A66:A69 – Agregat incalzire exhaustare TSV65000 – cosuri evacuare Hala Vopsire – HV2 A93, A94, A97, A98 – Cosuri dispersie gaze arse aeroterma UHR 1/250 Sectia Tubulatura Confectionat A95, A96 – Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat A115 – Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat A116:A119 – Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat |
| Introducere aer proaspat | - | Nu se monitorizeaza | 21 cosuri dispersie A70:A72 – cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV3 A73:A75 – cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire-Sablare – HSV2 A76:A79 – cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV1 A80:A83 – cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire-Sablare – HSV1 A84:A87 – cosuri introducere aer proaspat TVS 6500 Hala Vopsire – HV2 A99, A101 – cosuri introducere aer proaspat cabine vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat A121 – cos introducere aer proaspat TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat |
| Asigurare climat hala | - | Nu se monitorizeaza | 1 cos dispersie A120 – cos dispersie – ventilatie TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat |
| Spalare | - | Nu se monitorizeaza | 2 cosuri dispersie A122,A123 – cosuri dispersie – ventilatie cabina uscare Sectia Tubulatura Confectionat |

Emisii dirijate

| Activitate IED/ NON IED | Denumire cos | Caracteristici sursa de emisie: Inaltime (m)/ Diametru baza (m)Diametru varf (m) | Poluant | Echipamente de depoluare | Eficienta | Coordonate Stereo 70 ale sursei de emisie | VLE | UM | Conditii de referinta | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza | Legislatie aplicabila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | 11,046 Ø 0,700 0,700 | pulberi | Filtru retinere pulber | 80-90% | 797292,679 | 417502,477 | 50 | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | 1,430 L = 1,200 l = 0,650 - | pulberi | Fara filtrare | - | 797270,780 | 417521,848 | 50 | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | 1,020 L = 1,200,00 l = 0,650,00 - | pulberi | Fara filtrare | - | 797273,484 | 417520,121 | 50 | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | 0,770 L = 0,500 l = 0,450 - | HCl | Fara filtrare | - | 797265,108 | 417530,855 | 30** | mg/mc | - | Anual | SR EN 1911 | OM 462/1993 |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | 1,190 Ø 0,250 0,250 | HCl | Fara filtrare | - | 797264,890 797264,657 797262,578 | 417530,844 417531,143 417528,880 | 30** | mg/mc | - | Anual | SR EN 1911 | OM 462/1993 |
| NON IED Confectionare tubulatura | Cos dispersie grup termic cabina uscare -Atelier Zincare A7 | 10 Ø 0,630 0,630 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | 90% | 797168,705 | 417517,029 | 5 100 35 350 | mg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED | Cos dispersie FUCM – sudura (Tubulatura otel) – A31 | 10,00 Ø 0,500 0,500 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797243,535 | 417821,064 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED | Cos dispersie HCA – sudura (Tubulatura Inox) – A32 | 10,00 Ø 0,400 0,400 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797266,244 | 417506,794 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED Lacatuserie generala (sudura) | Cos dispersie HCA – sudura (Lacatuserie) – A33 | 10,00 Ø 0,630 0,630 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797304,814 | 417412,158 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED SIRME reconditionare piese | Cos dispersie, sudura reconditionare piese – A34 - dezafectat | 1,00 Ø 0,120 0,120 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797148,013 | 417692,012 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 Sablare cu alice | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – pasivizare – A8 | 4,0 Ø 0,900 0,900 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797148,736 | 417356,561 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | 22,30 Ø 1,200 1,200 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797540,920 797545,021 797556,799 797558,195 | 417245,236 417241,720 417242,276 417240,487 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | 27,70 Ø 1,100 1,100 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797489,024 797495,743 797504,816 797514,152 | 417094,387 417090,995 417093,278 417090,009 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2– A88 | 9,10 Ø 0,800 0,800 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797501,861 | 417238,935 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | 9,10 Ø 0,800 0,800 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 90% | 797516,328 | 417089,109 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cos de dispersie, Hala F.U.C.M. – sablare cu alice - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 (conservare) | 4,50 Ø 0,450 0,450 | pulberi | Filtru retinere pulberi | 80-90% | 797219,237 | 418201,419 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 Pasivare | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – pasivizare – A9 (conservare) | 16,00 Ø 0,600 0,600 | pulberi | Fara filtrare | - | 797142,453 | 417378,523 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| 6.7 | Cos dispersie cabina vopsire – Atelier Zincare - A6 | 10 Ø 0,500 0,500 | COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797168,705 | 417517,029 | 75* | mg/Nmc | - | Plan de gestionare solventilor | - | Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire A24 ÷ 25 (conservare) | 16,00 Ø 0,520 0,520 | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 80-90% | 797247,340 797254,145 | 418212,639 418207,395 | 75* | mg/Nmc | - | Plan de gestionare solventilor | - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 A21 ÷ A23 | 9,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797511,866 797515,879 797535,772 | 417249,428 417247,762 417243,138 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 A40 ÷ A43 | 16,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797462,762 797467,822 797478,379 797486,319 | 417095,001 417098,950 417097,594 417096,114 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 A44 ÷ A47 | 16,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797493,038 797499,581 797512,669 797519,387 | 417092,722 417093,031 417093,649 417090,257 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie Hala Vopsire – HV2 A48 ÷ A51 | 8,00 Ø 0,480 0,480 | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797524,447 797532,387 797544,253 797548,180 | 417094,206 417092,726 417091,432 417091,617 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 A90 ÷ A92 | 9,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797542,316 797551,477 797564,826 | 417243,447 417243,880 417238,946 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat A100; A102 | 8,5 Ø 0,600 0,600 | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797250,513 797251,015 797251,970 | 417839,943 417819,943 417809,096 | 75* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie, Statia sablare – pasivizare A10 ÷ A11 | 16,00 Ø 0,600 0,600 | Pulberi COV | Filtru retinere pulberi | 90% | 797143,762 797142,366 | 417378,585 417380,374 | 50* | mg/Nmc | - | Anual Plan de gestionare solventilor | SR EN 13284 - | OM 462/1993 Legea 278/2013 |
| 6.7 sablare-vopsire (pasivizare) | Cos dispesie instalatie RTO - A11.2 | 10 Ø 0,700 0,700 | Corg. |  | 97% | 797153.000 | 417361.000 | 75* | mg/Nmc | Temperatura 273,15K Presiune 101,3 kPa | Lunar | SR EN 15259 | Legea 278/2013 |
| NON IED | Aeroterme UHR Sectia Tubulatura Confectionat – A107 ÷ A110 | 8,5 Ø 0,250 0,250 | Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) |  | - | 797245,279 797247,896 797251,822 797258,452 | 417839,696 417839,819 417840,005 417838,463 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Temperatura 273,15K presiune 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ECKERT 1 – A142 ÷ A143 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 - | Pulberi | Filtru retinere pulberi | 99% | 797195.867 797195.902 | 417820.755 417820.913 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ECKERT 2– A144 ÷ A145 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 | Pulberi | Filtru retinere pulberi | 99% | 797263.127 797263.629 | 417779.362 417779.854 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 OM 462/1993 |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ESAB A146 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 - | Pulberi | Filtru retinere pulberi | 99% | 797194.544 | 417819.875 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED Asigurare climat Hala Prefabricare FUCM | Cosuri dispersie retinere noxe sudura tip UniAir Prefabricare FUCM A147, A148 | 16 Ø 0,7 | Pulberi | Filtru retinere pulberi | 99% | 797295.011 797257.113 | 418073.216 418036.034 | 50* | mg/mc | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 |
| NON IED | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.M.N. – A28, A29, A29.1 | 3,00 Ø 0,25 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797196,916 | 417039,783 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.C.C. – A27 | 14,00 Ø 0,800 0,800 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797178,049 | 417374,639 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | 2,085 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797163,468 797163,468 | 417544,606 417544,606 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | 6,2 Ø 0,300 0,300 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797208,105 | 417807,160 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | 10 Ø 0,350 0,350 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797115,000 797124,800 797123,800 | 418064,800 418063,600 418054,400 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | 9 Ø 0,600 0,600 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797051,400 | 417303,800 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | 9 Ø 0,600 0,600 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797965,421 | 417736,017 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | 1 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797115,000 797124,800 797123,800 797114,000 | 418064,800 418063,600 418054,400 418055,600 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Centrala termica Hala H.U.A. - CT9 - A125:A128 | 2 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797114,000 797114,000 797114,000 797114,000 | 418055,600 418055,600 418055,600 418055,600 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Complex H.S.V. - CT10 - A129:A132; A132.1 | 5,3 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797523,420 797523,430 797523,440 797523,450 797523,460 | 417082,100 417082,110 417082,120 417082,130 417082,140 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Anexa Mecano-Energetic – CT11 – A137;A138 | 2 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Fara filtrare | - | 797171,014 797171,019 | 417601,102 417601,112 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica birouri HSV – CT12 – A140 | 1 Ø 0,070 0,070 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Fara filtrare | - | 797171,014 797171,019 | 417601,102 417601,112 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Spatiu Cazare 2 – CT13 – A141 | 8 Ø 0,450 0,450 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Fara filtrare | - | 797171,014 797171,019 | 417601,102 417601,112 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica atelier zincare – CT14 - A2.2; A2.3. | 1,8 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Fara filtrare | - | 797291.893 797291,894 | 417519.135 417519,136 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - - A115 | 5,3 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797264,087 | 417780,272 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | 6,73 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797290,275 797265,087 797192,158 797195,167 | 417773,183 417778,272 417798,318 417820,255 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | 10,00 Ø 0,300 0,300 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797371,272 797406,862 797446,000 797450,000 797454,000 797458,000 | 417023,283 417112,147 417094,570 417094,570 417094,570 417094,570 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | 10,00 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797372,896 797381,834 | 417081,481 417132,915 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 A52 ÷ A54 | 8,00 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797506,981 797513,612 797533,417 | 417241,777 417240,235 417237,461 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 A55 ÷ A57 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797545,283 797550,518 797565,089 | 417236,167 417236,415 417233,393 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 A58 ÷ A61 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797463,633 797472,882 797482,043 797488,674 | 417104,317 417102,899 417103,332 417101,790 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 A62 ÷ A65 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797493,909 797500,453 797511,098 797520,259 | 417102,038 417102,347 417099,140 417099,573 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 A66 ÷ A69 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797525,406 797532,037 797543,904 797550,535 | 417101,671 417100,129 417098,835 417097,294 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - A93; A94; A97; A98 | 8,5 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797272,934 797276,860 797328,331 797323,359 | 417837,292 417837,477 417830,633 417824,833 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | 6,73 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Fara filtrare | - | 797280,785 797282,094 | 417837,662 417837,724 | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | Anual | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |
| NON IED | Asigurare climat hala Cos dispersie – ventilatie TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat - A120 | 3,4 L = 1,1/l = 1,1 - | Pulberi | Fara filtrare | - | 797320,087 | 417811,272 | mg/mc | - | - | Anual | SR EN 13284 | OM 462/1993 Legea 118/2018 |

Cerinte BAT referitoare la emisii in aer – STS si CWW

| BAT | Cerinta BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| Monitorizare |
| Bilantul masic al solventilor |
| BAT 10. BAT consta in monitorizarea emisiilor totale si fugitive de COV STS | BAT - prin efectuarea, cel putin o data pe an, a unui bilant masic al solventilor la intrarea solventilor in instalatie si la iesirea acestora din instalatie, conform definitiilor din partea 7 punctul 2 din anexa VII la Directiva 2010/75/UE, precum si in reducerea la minimum a incertitudinii datelor privind bilantul masic al solventilor utilizand toate tehnicile indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea completa si cuantificarea intrarilor si iesirilor de solventi relevante, inclusiv a incertitudinii asociate Aceasta include: — identificarea si documentarea intrarilor si iesirilor de solventi (de exemplu, emisiile din gazele reziduale, emisiile din fiecare sursa de emisii fugitive, solventii care rezulta in deseuri); — cuantificarea demonstrata a fiecarei intrari si iesiri de solventi relevante si inregistrarea metodologiei utilizate (de exemplu, masurare, calcul utilizand factori de emisie, estimare pe baza parametrilor de functionare); — identificarea principalelor surse de incertitudine in ceea ce priveste cuantificarea mentionata anterior, precum si punerea in aplicare a unor actiuni corective pentru reducerea incertitudinii; — actualizarea periodica a datelor privind intrarile si iesirile de solventi. (b) Punerea in aplicare a unui sistem de urmarire a solventilor Un sistem de urmarire a solventilor are scopul de a pastra controlul atat asupra cantitatilor de solventi utilizate, cat si asupra celor neutilizate (de exemplu, prin cantarirea cantitatilor neutilizate returnate in zona de depozitare din zona de aplicare). (c) Monitorizarea modificarilor care pot influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor Se inregistreaza orice modificare ce ar putea influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor, cum ar fi: — defectiunile sistemului de tratare a efluentilor gazosi: data si durata; — modificari ce pot influenta debitul de aer/gaz, de exemplu, inlocuirea ventilatoarelor, a tamburilor de actionare, a motoarelor; data si tipul modificarii. | Se realizeaza Bilantul COV, sunt centralizate consumurile de tip de vopsea utilizata, tinand cont de densitate si continutul de solide din produs. a) In anul 2021, pe intregul amplasament: - intrare solvent: 325.104 tone; - sovent recuperat din deseuri: 6.788 tone; - emisii fugitive: 50.79 tone solvent in gaze reziduale la Statia Sablare/pasivizare: - intrare solvent: 148.873 tone, din care 144.407 au fost tratate in instalatia RTO; - emisii fugitive in gazelle reziduale: 4.466 tone solvent Metodologia utilizata este Bilantul masic al solventilor intrati in procesele de acoperire. La nivelul anului 2021, au fost inregistrate urmatoarele date: Consum materiale de acoperire:790.435 tone, cu continut in solventi: 325.104 tone, continut in solide solide:465.331 tone, continut in deseuri 12.129 tone. Emisia tinta: 174.499 tone, emisia efectiva: 168.567 tone Incertitudini: - modificarile in specificatiile de vopsire datorita clientilor – masura:informarea acestora privind obligatiile legale pe care le are VARD privind incadrarea in emisia tinta; - probleme in functionarea RTO – masura: asigurare mentenanta corespunzatoare Actualizarea datelor se face prin calculul lunar pentru evidenta interna si bilantul masic anual pentru raportare catre autoritati. b) Urmarirea solventilor se face prin intocmirea lunara la nivelul sectiilor a situatiilor cu consumurile si transmiterea catre dep. De mediu pentru elaborarea calcului de incadrare. Pentru cantitatile neutilizate se face bon de retur in magazie c) In registrul de functionare al Statiei Sablare/Pasivizare se tine evidenta orelor de functionare si a orelor de revizii/reparatii, orice defectiune aparuta, fiind imediat anuntata la Dep. Service in vederea remedierii in cel mai scurt timp. |
| BAT 5 BAT consta in monitorizarea periodica a emisiilor difuze de COV in aer provenite din surse relevante, efectuata printr-o combinare corespunzatoare a tehnicilor I-III sau, atunci cand se lucreaza cu cantitati mari de COV, prin utilizarea tehnicilor I, II si III CWW | Utilizarea tehnicilor I, II și III I. metode de detectare a mirosurilor (de exemplu, cu instrumente portabile in conformitate cu standardul EN 15446) asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esentiale; II. metode de imagistica optica pentru gaze; III. calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic (de exemplu, o data la doi ani) prin masuratori. In cazul in care sunt tratate cantitati importante de COV, detectarea si cuantificarea emisiilor provenite de la instalatii, prin campanii periodice cu tehnici bazate pe absorbtia optica, precum LIDAR-ul cu absorbtie diferentiala (DIAL) sau metoda „Solar occultation flux” (cuantificarea fluxului de poluanti prin analiza luminii solare cu un spectroscop in infrarosu pe baza de transformata Fourrier), reprezinta o tehnica utila complementara tehnicilor I-III. | S-a implementat Procedura de management miros, s-au evaluat sursele de miros si acestea sunt consemnate in Registru miros, dupa caz. |
| BAT 6. BAT consta in monitorizarea periodica, in conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din surse relevante CWW | Emisiile pot fi monitorizate prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725. Monitorizarea emisiilor poate fi completata prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri sau prin estimarea impactului mirosurilor. | Masura are relevanta la nivel de amplasaemnt, dar nu se poate aplica. Se monitorizeaza lunar emisiile de COV de la instalatia RTO. - S-au efectuat masurari ale componentilor surse emisii difuze, in puncte idenficate ca susceptibile generatoare de miros - Depozitul de carburanti - Depozit deseuri vopsea (FUCM) - Halele de vopsire - 3 - filele de reparatii - 1 - Parcul auto - Statia de epurare si statia de pompare ape uzate menajere - Grupurile sanitare – 2 - Puncte de colectare a deseurilor menajere-2 - Statia de sablare pasivizare - S-au evaluat evaluare emisiile de la surse fixe si difuze si s-a realizat modelarea poluantilor emisi in atmosfera de la sursele de emisie si s-a evaluat mirosurile in receptorii sensibili - S-a evaluat starea limita a mirosului amplasamentului si s-a evaluat nivelul de miros. |
| Emisiile din gazele reziduale |
| BAT 11. BAT consta in monitorizarea emisiilor din gazele reziduale cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta STS | Substanta/ parametru Sectoare/surse Standard(e) Frecventa minima de monitorizare Monitorizare asociata cu Pulberi Acoperirea vehiculelor – acoperire prin pulverizare EN 13284-1 O data pe an (1) BAT 18 COVT Toate sectoarele Orice cos cu o incarcare de COVT < 10 kg C/h EN 12619 O data pe an (1) (2) (3) BAT 14, BAT 15 Orice cos cu o incarcare de COVT ≥ 1 kg C/h Standarde EN generice (4) Continua NOX Tratarea termica a efluentilor gazosi EN 14792 O data pe an (7) BAT 17 CO Tratarea termica a efluentilor gazosi EN 15058 O data pe an (7) BAT 17 (1) In masura in care este posibil, masurarile se efectueaza la cel mai ridicat nivel al emisiilor prognozat, in conditii normale de functionare. (2) In cazul unei incarcari de COVT mai mici de 0,1 kg C/h sau in cazul unei incarcari de COVT nereduse si stabile mai mici de 0,3 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani sau masurarea poate fi inlocuita cu calculul, cu conditia ca acesta sa asigure furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. (3) Pentru tratarea termica a efluentilor gazosi, temperatura din camera de ardere este masurata in mod continuu. Acest lucru este combinat cu un sistem de alarma pentru temperaturile care nu se incadreaza in intervalul de temperatura optimizata. (4) Standardele EN generice pentru masurari continue sunt EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3 si EN 14181. (5) Monitorizarea se aplica numai daca se utilizeaza DMF in procese. (6) In lipsa unui standard EN, masurarea include DMF continuta in faza de condensare. (7) In cazul unui cos cu o incarcare de COVT mai mica de 0,1 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani. | Se respecta cerintele din AIM. |
| BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compusilor si reducerea emisiilor in aer CWW | BAT consta in izolarea prin inchidere a surselor de emisie si in tratarea emisiilor, daca este posibil. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie. - Pentru sursele de emisii aferente sistemelor de incalzire, nu se face colectarea emisiilor; - Pentru sursele aferente instalatiilor aflate in conservare, nu mentionam nimic, deoarece instalatiile sunt vechi si foarte probabil vor trebui inlocuite daca se vor reactiva facilitatile; - Pentru sursele emisii aferente instalatiilor active de sablare, vopsire si sudura, prezentam tabel de mai jos: |
| BAT 16. Pentru a reduce emisiile in aer CWW | BAT consta in utilizarea unei strategii integrate de gestionare si de tratare a gazelor reziduale care include tehnici de tratare a gazelor reziduale integrate in proces. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. La BAT 15 din Tabel 30 – este prezentata Lista surse emisii sunt precizate si echipamente retinere, pentru sursele de emisie. |
| Emisiile in timpul OTNOC |
| BAT 13. Pentru a reduce frecventa aparitiei OTNOC si pentru a reduce emisiile in timpul OTNOC STS | BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea echipamentelor critice Echipamentele critice pentru protectia mediului („echipamentele critice”) sunt identificate pe baza unei evaluari a riscurilor. In principiu, acest lucru se refera la toate echipamentele si sistemele care gestioneaza COV (de exemplu, sistemul de tratare a efluentilor gazosi, sistemul de detectare a scurgerilor). (b) Inspectie, intretinere si monitorizare Un program structurat pentru a maximiza disponibilitatea si performanta echipamentelor critice, care include proceduri standard de operare, intreti­nere preventiva, intretinere periodica si neplanificata. Se monitorizeaza perioadele, durata, cauzele OTNOC si, daca este posibil, emisiile pe durata producerii OTNOC. | Sunt identificate echipamentele critice, se realizeaza inspectii vizuale, sunt implementare programe de intretinere si reparati specific fiecarui sector in parte. a) Echipamentele critice pentru protectia mediului in VARD Tulcea sunt: 1.Echipamentul critic pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii emisiilor de COV este: Echipamentul de tratare prin oxidare termica a emisiilor de COV - RTO; Echipamentele critice pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii apelor uzates sunt: 2.Statia de Epurare Ape Uzate SEAU; 3.Statia de Tratare Ape Uzate Atelier Zincare; 4.Echipament de Tratare Ape Uzate Tehnologice - EVAPORATOR b) Pentru reducerea frecventei de aparitie OTNOC, exploatarea echipamentelor critice este asigurata de personal calificat si instruit in asigurarea parametrilor normali de functionare. Fiecare anomalie in functionarea echipamentului critic este sesizata imediat ce aceasta a aparut, echipei de interventie din cadrul Departamentului Service al VARD Tulcea. Activitatea corelata echipamentului critic este oprita pana la remedierea defectului si repunerea in functiune a echipamentului. |
| Emisiile din gazele reziduale |
| Emisiile de COV |
| BAT 14. Pentru reducerea emisiilor de COV din zonele de productie si depozitare STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) si a unei combinatii adecvate a celorlalte tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Selectarea, proiectarea si optimizarea sistemelor Un sistem de efluenti gazosi este selectat, proiectat si optimizat tinand seama de parametri precum: — cantitatea de aer extras; — tipul si concentratia solventilor din aerul extras; — tipul de sistem de tratare (specific/centralizat); — sanatate si siguranta; — eficienta energetica. Pentru selectarea sistemelor, poate fi luata in con­siderare urmatoarea ordine de prioritate: — separarea efluentilor gazosi cu concentratii ridicate si scazute de COV; — tehnicile de omogenizare si crestere a concentratiei de COV [a se vedea BAT 16 (b) si (c)]; — tehnicile pentru recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a se vedea BAT 15); — tehnicile de reducere a COV cu recuperare de caldura (a se vedea BAT 15); — tehnicile de reducere a COV fara recuperare de caldura (a se vedea BAT 15). General aplicabila. (b) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare al materialelor care contin COV Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare cu inchiderea totala sau partiala a zonelor de aplicare a solventilor (de exemplu, masini de cretare, masini/dispozitive de aplicare, cabine de vopsire prin pulverizare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice in cazul in care inchiderea determina accesul dificil la echipamente in timpul functionarii. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (c) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/ preparatelor de acoperire/adezivilor/ cernelurilor Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/preparatelor de acoperire/ adezivilor/cernelurilor (de exemplu, zona de amestecare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai in cazul in care sunt preparate vopsele/preparate de acoperire/adezivi/ cerneluri. (d) Extractia aerului din procesele de uscare/intarire Cuptoarele de intarire/uscatoarele sunt dotate cu un sistem de extractie a aerului. Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai pentru procesele de uscare/ intarire. (e) Reducerea la minimum a emisiilor fugitive si a pierderilor de caldura din cuptoare/uscatoare fie prin etansarea intra­rii si a iesirii cuptoarelor de intarire/uscatoarelor, fie prin aplicarea unei presiuni inferioare celei atmosferice la uscare Intrarea in cuptoarele de intarire/uscatoare si iesirea din acestea sunt etansate pentru a reduce la minimum emisiile fugitive de COV si pierderile de caldura. Etansarea poate fi asigurata cu ajutorul unor jeturi de aer sau cutite de aer, usi, perdele metalice sau din material plastic, raclete etc. In mod alternativ, cuptoarele/uscatoarele sunt pastrate sub o presiune inferioara celei atmosferice. Se aplica numai atunci cand se utilizeaza cup­toare de intarire/ uscatoare. (f) Extractia aerului din zona de racire Atunci cand are loc racirea substratului dupa uscare/intarire, aerul din zona de racire este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai atunci cand racirea substratului are loc dupa uscare/ intarire. (g) Extractia aerului din zonele de depozitare a materiilor prime, a sol­ventilor si a deseurilor care contin solventi Aerul din depozitele de materii prime si/sau din recipientele individuale pentru materii prime, solventi si deseuri care contin solventi este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice pentru recipientele inchise sau pentru depo­zitarea de materii prime, solventi si deseuri care contin solventi cu o pre­siune scazuta a vaporilor si o toxicitate scazuta. (h) Extractia aerului din zonele de curatare Aerul din zonele in care piesele de masini si echi­pamentele sunt curatate cu solventi organici, fie in mod manual, fie in mod automat, este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluen­tilor gazosi. Se aplica numai pentru zonele in care piesele de masini si echipamentele sunt curatate cu solventi organici. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. – RA si au fost prezentate centralizat in tabel - Lista surse emisii – echipamente retinere de la BAT 15, CWW analizat anterior. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie |
| BAT 15. Pentru reducerea emisiilor de COV din gazele reziduale si cresterea eficientei utilizarii resurselor STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate I. Captarea si recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a) Condensare O tehnica de eliminare a compusilor organici prin reducerea temperaturii sub punctul lor de roua, astfel incat vaporii sa se lichefieze. In functie de intervalul de temperatura de functionare necesar, se utilizeaza diferiti agenti frigorifici, de exemplu, apa de racire, apa racita (in mod tipic temperatura este de aproximativ 5 °C), amoniac sau propan. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (b) Adsorbtie utilizand carbune activ sau zeoliti COV sunt adsorbiti pe suprafata carbunelui activ, a zeolitilor sau a hartiei din fibra de carbon. Adsor­batul este desorbit ulterior, de exemplu, cu abur (adesea pe amplasament), pentru a fi reutilizat sau eliminat, iar adsorbantul este reutilizat. Pentru functionarea in regim continuu, de obicei se utili­zeaza mai mult de doi adsorbanti in paralel, unul dintre acestia fiind in modul de desorbtie. De ase­menea, adsorbtia se aplica in mod obisnuit ca o etapa de concentrare pentru a spori eficienta oxi­darii ulterioare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (c) Absorbtie utilizand un lichid adecvat Utilizarea unui lichid adecvat pentru eliminarea poluantilor din efluentii gazosi prin absorbtie, in special a compusilor solubili si a materiilor solide (pulberi). Recuperarea solventilor este posibila, de exemplu, utilizand distilarea sau desorbtia termica. (Pentru eliminarea pulberilor, a se vedea BAT 18.) General aplicabila. II, Tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi cu recuperarea energiei (d) Transmiterea efluentilor gazosi la o instalatie de ardere Efluentii gazosi sunt trimisi, partial sau integral, ca aer de combustie si combustibil suplimentar, la o instalatie de ardere [inclusiv centrale CHP (de pro­ducere combinata a energiei electrice si a energiei termice)] utilizata pentru productia de abur si/sau de energie electrica. Nu se aplica pentru efluentii gazosi care con­tin substantele mentio­nate la articolul 59 ali­neatul (5) din DEI. Aplicabilitatea poate fi restrictionata din consi­derente de siguranta. (e) Oxidarea termica recuperative Oxidare termica ce utilizeaza caldura gazelor reziduale, de exemplu, pentru a preincalzi efluentii gazosi de intrare. General aplicabila. (f) Oxidarea termica regenerativa cu paturi multiple sau cu un distribuitor de aer rotativ fara supape Un oxidator cu paturi multiple (trei sau cinci) plin cu umplutura ceramica. Paturile sunt schimbatoare de caldura, incalzite alternativ de gazele de ardere reziduale rezultate din oxidare, apoi debitul este inversat pentru a incalzi aerul de admisie in oxidator. Debitul se inverseaza cu regularitate. In distribuitorul de aer rotativ fara supape, suportul ceramic este tinut intr-un singur vas rotativ, impartit in mai multe parti. General aplicabila. (g) Oxidare catalitica Oxidarea VOC asistata de un catalizator pentru a reduce temperatura de oxidare si consumul de combustibil. Caldura de evacuare poate fi recupe­rata cu tipuri recuperative sau regenerative de schimbatoare de caldura. Temperaturile de oxidare mai ridicate (500-750 °C) sunt utilizate pentru tratarea efluentilor gazosi rezultati din fabricarea sarmei bobinate. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de prezenta otravurilor pentru catalizatori. III. Tratarea solventilor din efluentii gazosi fara recuperarea solventilor sau a energiei (h) Tratarea biologica a efluentilor gazosi Efluentii gazosi sunt desprafuiti si trimisi la un reactor cu substrat de biofiltru. Biofiltrul este for­mat dintr-un pat de material organic (de exemplu, turba, iarba neagra, compost, radacini, scoarta de copac, lemn de esenta moale si diferite combinatii) sau de material inert (de exemplu, argila, carbune activ si poliuretan), in care fluxul de efluenti gazosi este oxidat biologic, de microorganisme naturale, in dioxid de carbon, apa, saruri anorganice si biomasa. Biofiltrul este sensibil la pulberi, temperaturi ridicate sau variatiile mari ale efluentilor gazosi, de exemplu ale temperaturii de admisie sau ale con­centratiei de COV. Poate fi necesara alimentarea suplimentara cu nutrienti. Se aplica numai pentru tratarea solventilor biodegradabili. (i) Oxidare termica Oxidarea COV prin incalzirea efluentilor gazosi cu aer sau oxigen la o temperatura superioara celei de autoaprindere intr-o camera de ardere si prin mentinerea la o temperatura ridicata pe o durata suficient de lunga incat sa aiba loc o ardere com­pleta a COV cu rezultarea de dioxid de carbon si apa. General aplicabila. | Sursele de emisie sunt prevazute cu sisteme de fltrare si se aplica tehnica de reducere a emisiilor de COV – oxidare termica (RTO)-tehnica f. Oxidarea termica regenerativa permite reducerea COV prin urmatoarea reactie: VOC. + O2 + energia de activare -> CO2 + H2O + caldura Reactia are loc in cele 3 camere de combustie, la temperaturi adecvate (temperatura optima de functionare este de 8500C), in conditii de turbulenta si timp de stationare. Aerul poluat este preincalzit prin straturi de umplutura ceramica, care sunt incalzite sau racite in functie de directia debitului de aer care trece prin ele, actionand ca un acumulator de caldura. Descrierea completa a instalatiei s-a realizat la Cap. 2.3.1. |
| BAT 16. Pentru reducerea consumului de energie al sistemului de reducere a COV STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Mentinerea concentratiei de COV transmise la sistemul de tratare a efluentilor gazosi utili­zand ventilatoare cen­trifugale cu frecventa variabila Utilizarea unui ventilator centrifugal cu frecventa variabila cu sistemele centralizate de tratare a efluentilor gazosi pentru a modula fluxul de aer astfel incat sa corespunda evacuarii prin echipa­mentul care se poate afla in functiune. Se aplica numai pentru sistemele centrale de tra­tare termica a efluentilor gazosi in procedeele dis­continue, cum ar fi imprimarea. (b) Concentratia interna de solventi din efluentii gazosi Efluentii gazosi sunt recirculati in cadrul procesului (la nivel intern) in cuptoarele de intarire/uscatoare si/sau in cabinele de vopsire prin pulverizare; asa­dar, creste concentratia de COV din efluentii gazosi si sporeste eficienta sistemului de tratare a efluen­tilor gazosi in ceea ce priveste reducerea. Aplicabilitatea poate fi limitata de factori de sanatate si siguranta, cum ar fi LIE si cerintele pri­vind calitatea produselor sau specificatiile de produs. (c) Concentratia externa de solventi din efluentii gazosi, prin adsorbtie Concentratia de solventi din efluentii gazosi este sporita printr-un flux circular continuu de aer de proces din cabina de vopsire prin pulverizare, even­tual combinat cu efluentii gazosi din cuptorul de intarire/uscator, prin echipamentul de adsorbtie. Acest echipament poate sa includa: — adsorbant cu pat fix, cu carbune activ sau zeolit; — adsorbant cu pat fluidizat, cu carbune activ; — adsorbant cu rotor, cu carbune activ sau zeolit; — sita moleculara. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie este excesiv din cauza conti­nutului scazut de COV. (d) Tehnica cu galerie de evacuare pentru redu­cerea volumului de gaze reziduale Efluentii gazosi din cuptoarele de intarire/usca­toare sunt trimisi intr-o camera mare (galerie de evacuare) si sunt recirculati partial ca aer de admisie in cuptoarele de intarire/uscatoare. Aerul in exces din galeria de evacuare este trimis in sistemul de tratare a efluentilor gazosi. Acest ciclu creste con­tinutul de COV din aerul aflat in cuptoarele de intarire/uscatoare si scade volumul de gaze reziduale. General aplicabila. | Combinatie tehnici b si d. Echipamentul RTO este un echipament de tratare COV-uri prin oxidare termica pe placute ceramice, proces care se desfasoara in 3 camere de ardere, din care succesiv, cate una este folosita pentru regenerare si recuperare de caldura. Asigurarea unui aport continuu de gaze cu continut de COV constant si o functinare cu temperaturi in camerele de ardere de 750grade Celsius, conduc la reducerea consumului de energie prin reutilizarea caldurii generata de procesul de oxidare termica intretinut de placutele ceramice, procesul desfasurandu-se fara consum de gaze naturale. |
| BAT 19 Reducerea emisiilor de COV difuze CWW | BAT consta in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos: Tehnica Decriere Tehnici legate de proiectare a. Limitarea numarul de surse potentiale de emisie - b. Maximizarea caracteristicile de restrictionare inerente procesului c. Selectarea echipamentelor cu integritate ridicata d. Facilitarea activitatilor de intretinere prin asigurarea accesului la punctele vulnerabile - Tehnici legate de constructia, asamblarea si punerea in functiune a instalatiilor/echipamentelor e. Verificarea constructii, elementelor de legatura In general aplicabil f. Masuri la punerea in functiune Tehnici legate de functionarea instalatiei g. Asigurarea intretinerii si inlocuirea in timp util a echipament In general aplicabil h. Sistem de detectare a sucrgerilor i. prevenirea emisiile difuze de COV, colectarea la sursa si tratarea | Se aplica la instalatiile tehnologice si instalatia RTO. |
| Emisiile de NOx si de CO |
| BAT 17. Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele reziduale limitand in acelasi timp emisiile de CO rezultate din tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Optimizarea conditiilor de tratare termica (proiectare si functionare) Proiectarea adecvata a camerelor de ardere, a arza­toarelor si a echipamentelor/dispozitivelor asociate este combinata cu optimizarea conditiilor de ardere (de exemplu, controland parametrii de ardere, precum temperatura si timpul de stationare) cu sau fara utilizarea unor sisteme automate si cu intreti­nerea planificata periodica a sistemului de ardere conform recomandarilor furnizorilor Aplicabilitatea proiectarii poate fi restrictionata pentru instalatiile existente. (b) Utilizarea arzatoarelor cu continut redus de NOx Temperatura maxima a flacarii in camera de ardere este redusa, intarziind, dar finalizand arderea si sporind transferul de caldura (emisivitate crescuta a flacarii). Tehnica este combinata cu cresterea tim­pului de stationare pentru a obtine distrugerea dorita a COV. Aplicabilitatea poate fi restrictionata la instala­tiile existente ca urmare a unor constrangeri legate de proiectare si/sau de functionare. | Se monitorrizeaza anual emisiile de gaze de ardere de la centralele termice, aerotermele si agregate incalzire utilizate pentru incalzirea aerului din incinta halelor de productie cand temperaturile sunt scazute, la cabinele de uscare si vopsire. Centralele termice si instalatiile de incalzire utilizeaza arzatoare cu continut redus de NOx, emisiile situandu-se in intervalul 20 – 200 mg/Nmc. Tratarea solventilor din efluentii gazosi se efectueaza fara emisii de NOx si CO, procesul desfasurandu-se in camere de ardere inchise, prin oxidare térmica pe placute ceramice, gazele de ardere fiind reutilizate in procesul de mentinere a temperaturii de oxidare. |
| Emisii de pulberi |
| BAT 18. Pentru reducerea emisiilor de pulberi din gazele reziduale rezultate din procesele de pregatire a substratului de suprafata, taiere, aplicare a preparatului de acoperire si finisare pentru sectoarele si procesele prezentate in tabelul 2 STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere (a) Cabina de vopsire prin pulverizare cu separare umeda (cu perdea de apa) O perdea de apa care curge in cascada pe verticala pe panoul posterior al cabinei de vopsire prin pulverizare capteaza particulele de vopsea rezultate din surplusul de pulverizare. Amestecul de apa si vopsea este captat intr-un rezervor, iar apa este recirculata. (b) Separare umeda Particulele de vopsea si alte pulberi din efluentii gazosi sunt separate in sis­temele de epurare prin amestecarea fortata a efluentilor gazosi cu apa. [Pentru eliminarea COV, a se vedea BAT 15 (c).] (c) Separarea uscata cu mate­riale grunduite a surplusu­lui de pulverizare Un proces de separare uscata a surplusului de pulverizare cu vopsea, utili­zand filtre cu membrana combinate cu piatra-de-var ca material de grun­duire pentru a impiedica ancrasarea membranelor. (d) Separarea uscata a surplu­sului de pulverizare utilizand filtre In precipitatoarele electrostatice, particulele sunt incarcate si separate sub influenta unui camp electric. Intr-un filtru electrostatic uscat, materialul colectat este eliminat mecanic (de exemplu, prin agitare, vibratii, aer com­primat). Intr-un filtru electrostatic umed, acesta este inundat cu un lichid adecvat, de obicei un agent de separare pe baza de apa. (e) Precipitator electrostatic | Sursele de emisie de monitorizeaza conform AIM-centralizatorul surselor de emisie este prezentat Tabel 62 - RA si sunr descrise in Cap. 4.2.1. - RA |
| Emisiile de mirosuri |
| BAT 23. Pentru prevenirea sau, daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor de mirosuri STS | BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care sa contina masuri si calendare de realizare; — un protocol de raspuns in cazul incidentelor identificate care implica degajarea de mirosuri, de exemplu in cazul reclamatiilor; — un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa caracterizeze contributiile sursei (surselor) si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | S-a implementat procedura de PMO. Nu au fost reclamatii privind mirosurile. Se realizeaza Bilant COV. |
| BAT 20 Reduce mirosul datorat emisiilor de gaze CWW | Stabilirea, implementarea si revizuirea regulata a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (corelat cu BAT 1 - CWW), care include toate elementele urmatoarele: I. un protocol care sa contina actiuni si termene adecvate; II. un protocol pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor; III. un protocol pentru raspuns la mirosuri identificate; IV. un program de eliminare a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele), pentru a masura/estima expunerile la miros (corelat cu BAT 6, CWW) pentru a caracteriza contributia surselor si pentru a implementa masuri de eliminare/reducere mirosuri; V. o analiza a incidentelor si remedierilor istorice ale mirosului si a diseminarii incidentelor de miros | Implementat la nivel de amplasament. Se aplica in instalatiile. S-a stabilit un program de actiuni si calendarele corespunzatoare si un protocol pentru monitorizare utilizand ca evaluare metoda grila, conform EN 16841-1: 2016 si se vor efectua Determinari, tip screening S-a elaborat un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca mirosuri si s-a stabilit un program de prevenire si reducere a mirorsurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele) acestora, a masura/estima gradul de expunere a mirosurilor, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau de reducere. |
|  | Concluzii privind BAT pentru acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile totale de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Proces Descriere BAT-AEL (Medie anuala) Emisii totale de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Acoperirea suprafetelor metalice kg COV per kg din masa materiilor solide consumata < 0,05-0,2 Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile fugitive de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Proces BAT-AEL (Medie anuala) Emisii fugitive de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Procentul (%) cantitatii de solventi utilizate < 1-10 Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile de COV din gazele reziduale provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Unitate BAT-AEL (Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare) COVT mg C/Nm3 1-20 (1) (2) (1) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este 35 mg C/Nm3 daca se utilizeaza tehnici care permit reutilizarea/reciclarea solventilor recuperati. (2) Pentru instalatiile care utilizeaza BAT 16 (c) in combinatie cu o tehnica de tratare a efluentilor gazosi, pentru gazele reziduale ale concentratorului se aplica un BAT-AEL suplimentar mai mic de 50 mg C/Nm3. | Se tine cont in calculul de Bilant COV. Se respecta limita de Corg. Emisiile se incadreaza in BAT-AEL: |
| Concluzii privind BAT pentru acoperirea navelor si iahturilor |
| BAT 25. Pentru reducerea emisiilor totale de COV si a emisiilor de pulberi in aer, pentru reducerea emisiilor in apa si pentru imbunatatirea performantei generale de mediu STS | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a unei combinatii a tehnicilor (c)-(i) indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Gestionarea deseurilor si a apelor uzate (a) Separarea fluxurilor de deseuri si ape uzate Docurile si calele de lansare se construiesc cu: — un sistem de colectare si manipulare eficace a deseurilor uscate si de separare a acestora de deseurile umede; — un sistem de separare a apelor uzate de apele pluviale si de scurgerile de apa. Se aplica numai la instalatiile noi sau la cele supuse unor modernizari semnificative. Tehnici legate de pregatire si procesele de acoperire (b) Restrictii pentru conditii meteorologice nefavorabile In cazul in care zonele de tratare nu sunt complet inchise, sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer nu se realizeaza daca se observa sau se prognozeaza conditii meteorologice nefavorabile. General aplicabila. (c) Inchiderea partiala a zonelor de tratare Pentru prevenirea emisiilor de pulberi, in jurul zonelor in care se efectueaza sablari si/sau acoperiri prin pulverizare fara aer se utilizeaza plase fine si/sau perdele de pulverizare de apa. Acestea pot fi permanente sau temporare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. Perdelele de pulverizare de apa pot sa nu fie apli­cabile in conditii de clima rece. (d) Inchiderea completa a zonelor de tratare Sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer se realizeaza in hale, ateliere inchise, zone acoperite cu panza sau zone complet inchise cu plase pentru prevenirea emisiilor de pulberi. Aerul din zonele de tratare este extras si poate fi trimis la tratarea efluen­tilor gazosi; a se vedea, de asemenea, BAT 14 (b). Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (e) Sablare uscata intr-un sistem inchis Sablarea uscata utilizand alice din otel sau granule din otel se realizeaza in sisteme de sablare inchise, prevazute cu cap de aspiratie si discuri de sablare centrifugale. General aplicabila. (f) Sablare umeda Sablarea se realizeaza cu apa care contine materiale abrazive fine, cum ar fi zgura fina (de exemplu, zgura fina de cupru) sau cuart. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece si/sau in zone inchise (tancuri de marfa, rezer­voare cu fund dublu) din cauza formarii unei ceti dense. (g) Dragare hidraulica cu jet de apa sau sablare sub (ultra)inalta presiune Sablarea sub (ultra)inalta presiune este o metoda de tratare de suprafata fara praf, care utilizeaza apa sub presiune extrem de inalta. Exista optiuni cu sau fara material abraziv. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece sau din cauza specificatiilor privind suprafata (de exemplu, suprafete noi, sablare in puncte fixe). (h) Striparea acoperirilor prin incalzire prin inductie Un cap de inductor este deplasat pe suprafata, determinand incalzirea rapida localizata a otelului pentru a ridica acoperirile vechi. Poate sa nu se aplice pentru suprafete cu o grosime mai mica de 5 mm si/sau pentru supra­fete cu componente sen­sibile la incalzirea prin inductie (de exemplu, izolatie, inflamabile). (i) Sistem de curatare subacvatica a corpului de nava si a elicei Sistem de curatare subacvatica ce utilizeaza pre­siunea apei si perii rotative din polipropilena. Nu se aplica pentru navele aflate la docuri complet uscate. | Zonele de depozitare sunt delimitate, special amenajate, prevazute cu recipienti de colectare, functie de tipul de deseu general. SEAU este prevazuta cu sistem de tratare namol. Dragarea(dragare de intretinere) se realizeaza o data la 4 ani, la bazinul de armare, canal intrare bazin, cheuri bazin si cheu Dunare sau in situatiile in care se impun conditii de lasare speciale (asigurarea unui pescaj > 4 metri), prin inchirierea lucrarii catre firme specializate. Inainte de inceperea lucrarilor de dragare, se solicita Aviz ARBDD, namolul rezultat fiind depozitat conform mentiunilor din aviz. Apele rezultate in amplasament sunt colectate prin retele de canalizare separate. Apele tehnologice sunt prepurate local si apoi se deserseaza in SEAU, sau sunt predate la firme autorizate. Apele menajere si cele tehnologice preepurare sunt epurate final in SEAU. Se aplica pretratarea apelor uzate in functie de tipul de apa rezultat in amplasament.. Apele pluviale cazute pe spatiile verzi se infiltreaza in sol. Apele pluviale cazute pe suprafetele betonate existente pe amplasament sunt colectate pe zone prin canalizare conventional curata si sunt preepurate prin decantoare si separatoare de produse petroliere si si evauate in acvatoriu si Dunare. In cazul conditiilor meteo nefavorabile (avertizari meteo, cod galben, cod portocaliu sau cod rosu), Managerul SSM/M/SU primeste notificare de la ISU Delta Tulcea (sms), notificare pe care o transmite (sms / e-mail) catre toti directorii executivi, managerii de departamente si sefii de sectie. Acestia, la randul lor, au obligatia de a-si informa subordonatii cu privire la conditiile meteo nefavorabile si de a-si lua toate masurile necesare in scopul protejarii personalului si a echipamentelor. Pentru imbunatatirea timpului de raspuns, aceste notificari sunt transmise de catre Managerul SSM/M/SU si pe contul de WhatsApp - HSE – Safety Culture, cont alocat inclusiv maistrilor, dispecerilor si supervizorilor din productie. Sablarea si acoperirile metalice se executa in cadrul Platformei VARD Tulcea in urmatoarele locatii – in spatii inchise sau in aer liber: - Statia de Sablare/pasivizare din cadrul sectiei Debitare&Prefabricare, pentru sablarea si pasivizarea tablelor si profilelor; - Cabinele de sablare si pasivizare din cadrul Sectiei Tubulatura Confectionat, sablare repere de tubulatura cu manica si pasivizare cu pistol vopsire sau la pensula si acoperiri metalice in baie de zincare, in cadrul Atelierului de zincare; - Halele de sablare si vopsire, sablare cu manica si aplicare vopsea cu pistol vopsire sau pensula; - Vopsire in aer liber, aplicare cu pistolul sau cu pensula – lucrari de mica anvergura (retusari). Vopsirea se realizeaza in cadrul halelor si in afara acestora. In functie de suprafata de lucru (tanc, compartiment, zone exterioare,etc ) se vor asigura conditiile necesare (iluminat, temperatura, ventilatie) dar si modalitatea de vopsire adecvata: manuala sau semiautomata. Vopsirea manuala – se face cu pensula sau rola. Totusi, cea mai buna metoda de aplicare este cu pensula deoarece reuseste sa introduca vopseaua in toate zonele fine de pe suprafata. Aplicarea manuala se face pe cordoane de sudura, marginile tablelor, bulbii profilelor, colturi si unghiuri, la partea din spate a structurilor si in orice alte locuri greu accesibile prin pulverizare. Se va masura grosimea filmului de vopsea aplicat dupa fiecare pensulare. In cazul in care grosimile sunt prea mici, se va reaplica vopsea pana la obtinerea grosimii dorite - impuse de specificatia de vopsitorie. Vopsirea cu rola este utilizata pe suprafete de dimensiuni mici. Vopsirea semiautomata – aplicarea prin pulverizare airless. Se bazeaza pe atomizarea vopselei prin trecerea ei printr-o duza de dimensiuni mici (fara a o amesteca intern sau extern cu aer) la o presiune foarte mare obtinuta cu pompe speciale. Pompele sunt actionate cu motoare cu aer comprimat. In functie de zona (compartiment, tanc, corp exterior), se transporta vopseaua la nava cu ajutorul transportului uzinal si se depoziteaza in corturi special amenajate si incalzite in cazul cand se vopseste afara. Se va asigura o ventilare corespunzatoare a zonei. Furtunele de ventilatie vor fi directionate in asa fel incat aproximativ toata zona sa beneficieze de ventilatie pentru exhaustarea vaporilor. |

| BAT | Cerinta BAT | Conformare |
| --- | --- | --- |
| Emisii in aer |
| Colectarea gazelor reziduale |
| BAT 15. Pentru a facilita recuperarea compusilor si reducerea emisiilor in aer CWW | BAT consta in izolarea prin inchidere a surselor de emisie si in tratarea emisiilor, daca este posibil. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie. - Pentru sursele de emisii aferente sistemelor de incalzire, nu se face colectarea emisiilor; - Pentru sursele aferente instalatiilor aflate in conservare, nu mentionam nimic, deoarece instalatiile sunt vechi si foarte probabil vor trebui inlocuite daca se vor reactiva facilitatile; - Pentru sursele emisii aferente instalatiilor active de sablare, vopsire si sudura,in tabelul de mai jos: |
| Lista surse emisii – echipamente retinere Proces tehnologic Sursa generatoare Sectia Status Cos Poluant Echipament retinere / Reutilizare/Tratare Sablare Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A8 Pulberi sablare Instalatie captare si retinere praf sablare Desprafuitor tip PAT-JET Statia Sablare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional - Instalatie captare si retinere praf sablare Desprafuitor tip PAT-JET Cabina sablare Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional - Echipament captare si retinere pulberi cu filtru deprafuitor PAT-JET Cabina sablare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional - Sistem captare si retinere praf sablare tip SZATKOWSKI Camera sablare FUCM Sablare/Vopsitorie Conservare A26 Filtru tip SMKT 110 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A13 Sistem captare si retinere tip MJCF 739 Sistem colectare/reutilizare A14 A15 A16 A88 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A17 Sistem captare si retinere tip MJCF 739 Sistem colectare/reutilizare Vopsire Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A11.2 Pulberi vopsea, COV Filtre pulberi vopsea Echipament RTO HV1 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A40 Pulberi vopsea, COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A41 A42 A43 HV2 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A48 Pulberi vopsea, COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A49 A50 A51 HV3 - Hala Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A21 Pulberi vopsea, COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A22 A23 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A44 Pulberi vopsea, COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A45 A46 A47 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A90 Pulberi vopsea, COV Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A91 A92 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional A6 Pulberi vopsea, COV Instalatie captare pulberi vopsea cu boxa extractie praf tip AZW32 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A100 Pulberi vopsea, COV Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi vopsea Functional A101 Functional A102 Cabina vopsire Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Nefunctional A124 Pulberi vopsea COV Sistem captare pulberi vopsea tip SYSTEMAIR KTEX 50-30-4 Uscare Statia Sablare/Pasivizare Debitare Functional A10 pulberi Fara sistem de filtrare A11 pulberi Fara sistem de filtrare A11.1 - Folosit pentru recuperare caldura HV1 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A40 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A41 A42 A43 HV2 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A48 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A49 A50 A51 HV3 - Hala Vopsire/Uscare Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A21 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A22 A23 HSV1 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 402 Sablare/Vopsitorie Functional A44 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A45 A46 A47 HSV2 - Hala Sablare/Vopsire Obiectiv 401 Sablare/Vopsitorie Functional A90 Pulberi Echipament TSV 65000 Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA A91 A92 Cabina uscare Tubulatura confectionat Atelier zincare Functional A6 Pulberi Instalatie captare pulberi cu boxa extractie praf tip AZW32 Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A107 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A108 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A109 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Cabina uscare Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A110 Pulberi Echipament STRAALTEHNIEK MINEX Boxe captare si retinere pulberi Zincare Bai zincare termica Tubulatura Confectionat Atelier Zincare Functional A1 pulberi Instalatie captare si filtrare Donaldson Torit DCE Sudura Posturi sudura otel Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A31 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip PLYMOVENT Posturi sudura inox Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A32 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding Posturi sudura otel Lacatuserie Functional A33 pulberi Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding Camera desprafuire surse sudura SIRME Nefunctional A34 pulberi - Post sudura reconditionare piese SIRME Functional - pulberi Sistem captare noxe sudura SYSTEMAIR tip TEKA FILTERCUBE 2H Debitare Masina debitare EKERT1 Debitare Functional A142 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT A143 Debitare Masina debitare EKERT2 Debitare Functional A144 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT A145 Masina debitare ESAB Debitare Functional A146 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip ECKERT Asigurare climat Utilaje tehnologice Hala Tubulatura confectionat Tubulatura confectionat Confectionare tubulatura Functional A120 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip TSV 9500 Sudura Surse Sudura FUCM TRAV. 1/2 Asamblat Functional A147 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir 55 kW Sudura Surse Sudura FUCM TRAV. 4/5 Prefabricare Functional A148 pulberi Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir 110 kW |
| Monitorizare |
| Bilantul masic al solventilor |
| BAT 10. BAT consta in monitorizarea emisiilor totale si fugitive de COV STS | BAT - prin efectuarea, cel putin o data pe an, a unui bilant masic al solventilor la intrarea solventilor in instalatie si la iesirea acestora din instalatie, conform definitiilor din partea 7 punctul 2 din anexa VII la Legea nr. 278/2013, precum si in reducerea la minimum a incertitudinii datelor privind bilantul masic al solventilor utilizand toate tehnicile indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea completa si cuantificarea intrarilor si iesirilor de solventi relevante, inclusiv a incertitudinii asociate Aceasta include: — identificarea si documentarea intrarilor si iesirilor de solventi (de exemplu, emisiile din gazele reziduale, emisiile din fiecare sursa de emisii fugitive, solventii care rezulta in deseuri); — cuantificarea demonstrata a fiecarei intrari si iesiri de solventi relevante si inregistrarea metodologiei utilizate (de exemplu, masurare, calcul utilizand factori de emisie, estimare pe baza parametrilor de functionare); — identificarea principalelor surse de incertitudine in ceea ce priveste cuantificarea mentionata anterior, precum si punerea in aplicare a unor actiuni corective pentru reducerea incertitudinii; — actualizarea periodica a datelor privind intrarile si iesirile de solventi. (b) Punerea in aplicare a unui sistem de urmarire a solventilor Un sistem de urmarire a solventilor are scopul de a pastra controlul atat asupra cantitatilor de solventi utilizate, cat si asupra celor neutilizate (de exemplu, prin cantarirea cantitatilor neutilizate returnate in zona de depozitare din zona de aplicare). (c) Monitorizarea modificarilor care pot influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor Se inregistreaza orice modificare ce ar putea influenta incertitudinea datelor privind bilantul masic al solventilor, cum ar fi: — defectiunile sistemului de tratare a efluentilor gazosi: data si durata; — modificari ce pot influenta debitul de aer/gaz, de exemplu, inlocuirea ventilatoarelor, a tamburilor de actionare, a motoarelor; data si tipul modificarii. | Se realizeaza Bilantul COV, sunt centralizate consumurile de tip de vopsea utilizata, tinand cont de densitate si continutul de solide din produs. a) In anul 2021, pe intregul amplasament: - intrare solvent: 325.104 tone; - sovent recuperat din deseuri: 6.788 tone; - emisii fugitive: 50.79 tone solvent in gaze reziduale la Statia Sablare/pasivizare: - intrare solvent: 148.873 tone, din care 144.407 au fost tratate in instalatia RTO; - emisii fugitive in gazelle reziduale: 4.466 tone solvent Metodologia utilizata este Bilantul masic al solventilor intrati in procesele de acoperire. La nivelul anului 2021, au fost inregistrate urmatoarele date: Consum materiale de acoperire: 790.435 tone, cu continut in solventi: 325.104 tone, continut in solide solide:465.331 tone, continut in deseuri 12.129 tone. Emisia tinta: 174.499 tone, emisia efectiva: 168.567 tone Incertitudini: - modificarile in specificatiile de vopsire datorita clientilor – masura:informarea acestora privind obligatiile legale pe care le are VARD privind incadrarea in emisia tinta; - probleme in functionarea RTO – masura: asigurare mentenanta corespunzatoare Actualizarea datelor se face prin calculul lunar pentru evidenta interna si bilantul masic anual pentru raportare catre autoritati. b) Urmarirea solventilor se face prin intocmirea lunara la nivelul sectiilor a situatiilor cu consumurile si transmiterea catre dep. De mediu pentru elaborarea calcului de incadrare. Pentru cantitatile neutilizate se face bon de retur in magazie c) In registrul de functionare al Statiei Sablare/Pasivizare se tine evidenta orelor de functionare si a orelor de revizii/reparatii, orice defectiune aparuta, fiind imediat anuntata la Dep. Service in vederea remedierii in cel mai scurt timp. |
| Emisiile din gazele reziduale |
| BAT 11. BAT consta in monitorizarea emisiilor din gazele reziduale cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. STS | Substanta/ parametru Sectoare/surse Standard(e) Frecventa minima de monitorizare Monitorizare asociata cu Pulberi Acoperirea vehiculelor – acoperire prin pulverizare EN 13284-1 O data pe an (1) BAT 18 COVT Toate sectoarele Orice cos cu o incarcare de COVT < 10 kg C/h EN 12619 O data pe an (1) (2) (3) BAT 14, BAT 15 Orice cos cu o incarcare de COVT ≥ 1 kg C/h Standarde EN generice (4) Continua NOX Tratarea termica a efluentilor gazosi EN 14792 O data pe an (7) BAT 17 CO Tratarea termica a efluentilor gazosi EN 15058 O data pe an (7) BAT 17 (1) In masura in care este posibil, masurarile se efectueaza la cel mai ridicat nivel al emisiilor prognozat, in conditii normale de functionare. (2) In cazul unei incarcari de COVT mai mici de 0,1 kg C/h sau in cazul unei incarcari de COVT nereduse si stabile mai mici de 0,3 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani sau masurarea poate fi inlocuita cu calculul, cu conditia ca acesta sa asigure furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta. (3) Pentru tratarea termica a efluentilor gazosi, temperatura din camera de ardere este masurata in mod continuu. Acest lucru este combinat cu un sistem de alarma pentru temperaturile care nu se incadreaza in intervalul de temperatura optimizata. (4) Standardele EN generice pentru masurari continue sunt EN15267-1, EN15267-2, EN15267-3 si EN 14181. (5) Monitorizarea se aplica numai daca se utilizeaza DMF in procese. (6) In lipsa unui standard EN, masurarea include DMF continuta in faza de condensare. (7) In cazul unui cos cu o incarcare de COVT mai mica de 0,1 kg C/h, frecventa de monitorizare poate fi redusa la o data la 3 ani. | Se respecta cerintele din AIM. |
| Emisiile in timpul OTNOC |
| BAT 13. Pentru a reduce frecventa aparitiei OTNOC si pentru a reduce emisiile in timpul OTNOC STS | BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere (a) Identificarea echipamentelor critice Echipamentele critice pentru protectia mediului („echipamentele critice”) sunt identificate pe baza unei evaluari a riscurilor. In principiu, acest lucru se refera la toate echipamentele si sistemele care gestioneaza COV (de exemplu, sistemul de tratare a efluentilor gazosi, sistemul de detectare a scurgerilor). (b) Inspectie, intretinere si monitorizare Un program structurat pentru a maximiza disponibilitatea si performanta echipamentelor critice, care include proceduri standard de operare, intreti­nere preventiva, intretinere periodica si neplanificata. Se monitorizeaza perioadele, durata, cauzele OTNOC si, daca este posibil, emisiile pe durata producerii OTNOC. | Sunt identificate echipamentele critice, se realizeaza inspectii vizuale, sunt implementare programe de intretinere si reparati specific fiecarui sector in parte. a) Echipamentele critice pentru protectia mediului in VARD Tulcea sunt: 1.Echipamentul critic pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii emisiilor de COV este: Echipamentul de tratare prin oxidare termica a emisiilor de COV - RTO; Echipamentele critice pentru protectia mediului din punct de vedere al gestionarii apelor uzates sunt: 2.Statia de Epurare Ape Uzate SEAU; 3.Statia de Tratare Ape Uzate Atelier Zincare; 4.Echipament de Tratare Ape Uzate Tehnologice - EVAPORATOR b) Pentru reducerea frecventei de aparitie OTNOC, exploatarea echipamentelor critice este asigurata de personal calificat si instruit in asigurarea parametrilor normali de functionare. Fiecare anomalie in functionarea echipamentului critic este sesizata imediat ce aceasta a aparut, echipei de interventie din cadrul Departamentului Service al VARD Tulcea. Activitatea corelata echipamentului critic este oprita pana la remedierea defectului si repunerea in functiune a echipamentului. |
| Emisiile din gazele reziduale |
| Emisiile de COV |
| BAT 14. Pentru reducerea emisiilor de COV din zonele de productie si depozitare STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) si a unei combinatii adecvate a celorlalte tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Selectarea, proiectarea si optimizarea sistemelor Un sistem de efluenti gazosi este selectat, proiectat si optimizat tinand seama de parametri precum: - cantitatea de aer extras; - tipul si concentratia solventilor din aerul extras; - tipul de sistem de tratare (specific/centralizat); - sanatate si siguranta; - eficienta energetica. Pentru selectarea sistemelor, poate fi luata in con­siderare urmatoarea ordine de prioritate: - separarea efluentilor gazosi cu concentratii ridicate si scazute de COV; - tehnicile de omogenizare si crestere a concentratiei de COV [a se vedea BAT 16 (b) si (c)]; - tehnicile pentru recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a se vedea BAT 15); - tehnicile de reducere a COV cu recuperare de caldura (a se vedea BAT 15); - tehnicile de reducere a COV fara recuperare de caldura (a se vedea BAT 15). General aplicabila. (b) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare al materialelor care contin COV Extractia aerului cat mai aproape de punctul de aplicare cu inchiderea totala sau partiala a zonelor de aplicare a solventilor (de exemplu, masini de cretare, masini/dispozitive de aplicare, cabine de vopsire prin pulverizare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice in cazul in care inchiderea determina accesul dificil la echipamente in timpul functionarii. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (c) Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/ preparatelor de acoperire/adezivilor/ cernelurilor Extractia aerului cat mai aproape de punctul de pregatire a vopselelor/preparatelor de acoperire/ adezivilor/cernelurilor (de exemplu, zona de amestecare). Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai in cazul in care sunt preparate vopsele/preparate de acoperire/adezivi/ cerneluri. (d) Extractia aerului din procesele de uscare/intarire Cuptoarele de intarire/uscatoarele sunt dotate cu un sistem de extractie a aerului. Aerul extras poate fi tratat cu ajutorul unui sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai pentru procesele de uscare/ intarire. (e) Reducerea la minimum a emisiilor fugitive si a pierderilor de caldura din cuptoare/uscatoare fie prin etansarea intra­rii si a iesirii cuptoarelor de intarire/uscatoarelor, fie prin aplicarea unei presiuni inferioare celei atmosferice la uscare Intrarea in cuptoarele de intarire/uscatoare si iesirea din acestea sunt etansate pentru a reduce la minimum emisiile fugitive de COV si pierderile de caldura. Etansarea poate fi asigurata cu ajutorul unor jeturi de aer sau cutite de aer, usi, perdele metalice sau din material plastic, raclete etc. In mod alternativ, cuptoarele/uscatoarele sunt pastrate sub o presiune inferioara celei atmosferice. Se aplica numai atunci cand se utilizeaza cup­toare de intarire/ uscatoare. (f) Extractia aerului din zona de racire Atunci cand are loc racirea substratului dupa uscare/intarire, aerul din zona de racire este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Se aplica numai atunci cand racirea substratului are loc dupa uscare/ intarire. (g) Extractia aerului din zonele de depozitare a materiilor prime, a sol­ventilor si a deseurilor care contin solventi Aerul din depozitele de materii prime si/sau din recipientele individuale pentru materii prime, solventi si deseuri care contin solventi este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluentilor gazosi. Poate sa nu se aplice pentru recipientele inchise sau pentru depo­zitarea de materii prime, solventi si deseuri care contin solventi cu o pre­siune scazuta a vaporilor si o toxicitate scazuta. (h) Extractia aerului din zonele de curatare Aerul din zonele in care piesele de masini si echi­pamentele sunt curatate cu solventi organici, fie in mod manual, fie in mod automat, este extras si poate fi tratat printr-un sistem de tratare a efluen­tilor gazosi. Se aplica numai pentru zonele in care piesele de masini si echipamentele sunt curatate cu solventi organici. | Halele de productie, cabinele de vopsire sunt prevazute cu sisteme de colectare a emisiilor COV, sunt prevazute sisteme de extractia a aerului-sunt detalitate la Cap. 4.2.1. – RA si au fost prezentate centralizat in tabel - Lista surse emisii – echipamente retinere de la BAT 15, CWW analizat anterior. S-a montat o instalatie RTO-pentru emisiile rezultate de la Statia de Pasivizare pentru reducerea emisiilor de COV din procesul de acoperire metalica a tablelor si profilelor introduse in statie. |
| BAT 15. Pentru reducerea emisiilor de COV din gazele reziduale si cresterea eficientei utilizarii resurselor STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate I. Captarea si recuperarea solventilor din efluentii gazosi (a) Condensare O tehnica de eliminare a compusilor organici prin reducerea temperaturii sub punctul lor de roua, astfel incat vaporii sa se lichefieze. In functie de intervalul de temperatura de functionare necesar, se utilizeaza diferiti agenti frigorifici, de exemplu, apa de racire, apa racita (in mod tipic temperatura este de aproximativ 5 °C), amoniac sau propan. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (b) Adsorbtie utilizand carbune activ sau zeoliti COV sunt adsorbiti pe suprafata carbunelui activ, a zeolitilor sau a hartiei din fibra de carbon. Adsor­batul este desorbit ulterior, de exemplu, cu abur (adesea pe amplasament), pentru a fi reutilizat sau eliminat, iar adsorbantul este reutilizat. Pentru functionarea in regim continuu, de obicei se utili­zeaza mai mult de doi adsorbanti in paralel, unul dintre acestia fiind in modul de desorbtie. De ase­menea, adsorbtia se aplica in mod obisnuit ca o etapa de concentrare pentru a spori eficienta oxi­darii ulterioare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie pentru recuperare este excesiv din cauza continutului scazut de COV. (c) Absorbtie utilizand un lichid adecvat Utilizarea unui lichid adecvat pentru eliminarea poluantilor din efluentii gazosi prin absorbtie, in special a compusilor solubili si a materiilor solide (pulberi). Recuperarea solventilor este posibila, de exemplu, utilizand distilarea sau desorbtia termica. (Pentru eliminarea pulberilor, a se vedea BAT 18.) General aplicabila. II, Tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi cu recuperarea energiei (d) Transmiterea efluentilor gazosi la o instalatie de ardere Efluentii gazosi sunt trimisi, partial sau integral, ca aer de combustie si combustibil suplimentar, la o instalatie de ardere [inclusiv centrale CHP (de pro­ducere combinata a energiei electrice si a energiei termice)] utilizata pentru productia de abur si/sau de energie electrica. Nu se aplica pentru efluentii gazosi care con­tin substantele mentio­nate la articolul 59 ali­neatul (5) din DEI. Aplicabilitatea poate fi restrictionata din consi­derente de siguranta. (e) Oxidarea termica recuperative Oxidare termica ce utilizeaza caldura gazelor reziduale, de exemplu, pentru a preincalzi efluentii gazosi de intrare. General aplicabila. (f) Oxidarea termica regenerativa cu paturi multiple sau cu un distribuitor de aer rotativ fara supape Un oxidator cu paturi multiple (trei sau cinci) plin cu umplutura ceramica. Paturile sunt schimbatoare de caldura, incalzite alternativ de gazele de ardere reziduale rezultate din oxidare, apoi debitul este inversat pentru a incalzi aerul de admisie in oxidator. Debitul se inverseaza cu regularitate. In distribuitorul de aer rotativ fara supape, suportul ceramic este tinut intr-un singur vas rotativ, impartit in mai multe parti. General aplicabila. (g) Oxidare catalitica Oxidarea VOC asistata de un catalizator pentru a reduce temperatura de oxidare si consumul de combustibil. Caldura de evacuare poate fi recupe­rata cu tipuri recuperative sau regenerative de schimbatoare de caldura. Temperaturile de oxidare mai ridicate (500-750 °C) sunt utilizate pentru tratarea efluentilor gazosi rezultati din fabricarea sarmei bobinate. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de prezenta otravurilor pentru catalizatori. III. Tratarea solventilor din efluentii gazosi fara recuperarea solventilor sau a energiei (h) Tratarea biologica a efluentilor gazosi Efluentii gazosi sunt desprafuiti si trimisi la un reactor cu substrat de biofiltru. Biofiltrul este for­mat dintr-un pat de material organic (de exemplu, turba, iarba neagra, compost, radacini, scoarta de copac, lemn de esenta moale si diferite combinatii) sau de material inert (de exemplu, argila, carbune activ si poliuretan), in care fluxul de efluenti gazosi este oxidat biologic, de microorganisme naturale, in dioxid de carbon, apa, saruri anorganice si biomasa. Biofiltrul este sensibil la pulberi, temperaturi ridicate sau variatiile mari ale efluentilor gazosi, de exemplu ale temperaturii de admisie sau ale con­centratiei de COV. Poate fi necesara alimentarea suplimentara cu nutrienti. Se aplica numai pentru tratarea solventilor biodegradabili. (i) Oxidare termica Oxidarea COV prin incalzirea efluentilor gazosi cu aer sau oxigen la o temperatura superioara celei de autoaprindere intr-o camera de ardere si prin mentinerea la o temperatura ridicata pe o durata suficient de lunga incat sa aiba loc o ardere com­pleta a COV cu rezultarea de dioxid de carbon si apa. General aplicabila. | Sursele de emisie sunt prevazute cu sisteme de fltrare si se aplica tehnica de reducere a emisiilor de COV – oxidare termica (RTO)-tehnica f. Oxidarea termica regenerativa permite reducerea COV prin urmatoarea reactie: VOC. + O2 + energia de activare -> CO2 + H2O + caldura Reactia are loc in cele 3 camere de combustie, la temperaturi adecvate (temperatura optima de functionare este de 8500C), in conditii de turbulenta si timp de stationare. Aerul poluat este preincalzit prin straturi de umplutura ceramica, care sunt incalzite sau racite in functie de directia debitului de aer care trece prin ele, actionand ca un acumulator de caldura. Descrierea completa a instalatiei s-a realizat la Cap. 2.3.1. |
| BAT 16. Pentru reducerea consumului de energie al sistemului de reducere a COV STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Mentinerea concentratiei de COV transmise la sistemul de tratare a efluentilor gazosi utilizand ventilatoare centrifugale cu frecventa variabila Utilizarea unui ventilator centrifugal cu frecventa variabila cu sistemele centralizate de tratare a efluentilor gazosi pentru a modula fluxul de aer astfel incat sa corespunda evacuarii prin echipa­mentul care se poate afla in functiune. Se aplica numai pentru sistemele centrale de tra­tare termica a efluentilor gazosi in procedeele dis­continue, cum ar fi imprimarea. (b) Concentratia interna de solventi din efluentii gazosi Efluentii gazosi sunt recirculati in cadrul procesului (la nivel intern) in cuptoarele de intarire/uscatoare si/sau in cabinele de vopsire prin pulverizare; asa­dar, creste concentratia de COV din efluentii gazosi si sporeste eficienta sistemului de tratare a efluen­tilor gazosi in ceea ce priveste reducerea. Aplicabilitatea poate fi limitata de factori de sanatate si siguranta, cum ar fi LIE si cerintele pri­vind calitatea produselor sau specificatiile de produs. (c) Concentratia externa de solventi din efluentii gazosi, prin adsorbtie Concentratia de solventi din efluentii gazosi este sporita printr-un flux circular continuu de aer de proces din cabina de vopsire prin pulverizare, eventual combinat cu efluentii gazosi din cuptorul de intarire/uscator, prin echipamentul de adsorbtie. Acest echipament poate sa includa: — adsorbant cu pat fix, cu carbune activ sau zeolit; — adsorbant cu pat fluidizat, cu carbune activ; — adsorbant cu rotor, cu carbune activ sau zeolit; — sita moleculara. Aplicabilitatea poate fi restrictionata daca nece­sarul de energie este excesiv din cauza conti­nutului scazut de COV. (d) Tehnica cu galerie de evacuare pentru reducerea volumului de gaze reziduale Efluentii gazosi din cuptoarele de intarire/uscatoare sunt trimisi intr-o camera mare (galerie de evacuare) si sunt recirculati partial ca aer de admisie in cuptoarele de intarire/uscatoare. Aerul in exces din galeria de evacuare este trimis in sistemul de tratare a efluentilor gazosi. Acest ciclu creste con­tinutul de COV din aerul aflat in cuptoarele de intarire/uscatoare si scade volumul de gaze reziduale. General aplicabila. | Combinatie tehnici b si d. Echipamentul RTO este un echipament de tratare COV-uri prin oxidare termica pe placute ceramice, proces care se desfasoara in 3 camere de ardere, din care succesiv, cate una este folosita pentru regenerare si recuperare de caldura. Asigurarea unui aport continuu de gaze cu continut de COV constant si o functinare cu temperaturi in camerele de ardere de 750grade Celsius, conduc la reducerea consumului de energie prin reutilizarea caldurii generata de procesul de oxidare termica intretinut de placutele ceramice, procesul desfasurandu-se fara consum de gaze naturale. |
| Emisiile de NOx si de CO |
| BAT 17. Pentru reducerea emisiilor de NOx din gazele reziduale limitand in acelasi timp emisiile de CO rezultate din tratarea termica a solventilor din efluentii gazosi STS | BAT consta in utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate (a) Optimizarea conditiilor de tratare termica (proiectare si functionare) Proiectarea adecvata a camerelor de ardere, a arza­toarelor si a echipamentelor/dispozitivelor asociate este combinata cu optimizarea conditiilor de ardere (de exemplu, controland parametrii de ardere, precum temperatura si timpul de stationare) cu sau fara utilizarea unor sisteme automate si cu intreti­nerea planificata periodica a sistemului de ardere conform recomandarilor furnizorilor Aplicabilitatea proiectarii poate fi restrictionata pentru instalatiile existente. (b) Utilizarea arzatoarelor cu continut redus de NOx Temperatura maxima a flacarii in camera de ardere este redusa, intarziind, dar finalizand arderea si sporind transferul de caldura (emisivitate crescuta a flacarii). Tehnica este combinata cu cresterea tim­pului de stationare pentru a obtine distrugerea dorita a COV. Aplicabilitatea poate fi restrictionata la instala­tiile existente ca urmare a unor constrangeri legate de proiectare si/sau de functionare. | Se monitorrizeaza anual emisiile de gaze de ardere de la centralele termice, aerotermele si agregate incalzire utilizate pentru incalzirea aerului din incinta halelor de productie cand temperaturile sunt scazute, la cabinele de uscare si vopsire. Centralele termice si instalatiile de incalzire utilizeaza arzatoare cu continut redus de NOx, emisiile situandu-se in intervalul 20 – 200 mg/Nmc. Tratarea solventilor din efluentii gazosi se efectueaza fara emisii de NOx si CO, procesul desfasurandu-se in camere de ardere inchise, prin oxidare térmica pe placute ceramice, gazele de ardere fiind reutilizate in procesul de mentinere a temperaturii de oxidare. |
| Emisii de pulberi |
| BAT 18. Pentru reducerea emisiilor de pulberi din gazele reziduale rezultate din procesele de pregatire a substratului de suprafata, taiere, aplicare a preparatului de acoperire si finisare pentru sectoarele si procesele prezentate in tabelul 2 STS | BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Tehnica Descriere (a) Cabina de vopsire prin pulverizare cu separare umeda (cu perdea de apa) O perdea de apa care curge in cascada pe verticala pe panoul posterior al cabinei de vopsire prin pulverizare capteaza particulele de vopsea rezultate din surplusul de pulverizare. Amestecul de apa si vopsea este captat intr-un rezervor, iar apa este recirculata. (b) Separare umeda Particulele de vopsea si alte pulberi din efluentii gazosi sunt separate in sis­temele de epurare prin amestecarea fortata a efluentilor gazosi cu apa. [Pentru eliminarea COV, a se vedea BAT 15 (c).] (c) Separarea uscata cu materiale grunduite a surplusu­lui de pulverizare Un proces de separare uscata a surplusului de pulverizare cu vopsea, utili­zand filtre cu membrana combinate cu piatra-de-var ca material de grun­duire pentru a impiedica ancrasarea membranelor. (d) Separarea uscata a surplusului de pulverizare utilizand filtre In precipitatoarele electrostatice, particulele sunt incarcate si separate sub influenta unui camp electric. Intr-un filtru electrostatic uscat, materialul colectat este eliminat mecanic (de exemplu, prin agitare, vibratii, aer com­primat). Intr-un filtru electrostatic umed, acesta este inundat cu un lichid adecvat, de obicei un agent de separare pe baza de apa. (e) Precipitator electrostatic | Sursele de emisie se monitorizeaza conform AIM-centralizatorul surselor de emisie este prezentat Tabel 62 - RA si sunt descrise in Cap. 4.2.1. - RA |
| Emisiile de mirosuri |
| BAT 23. Pentru prevenirea sau, daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor de mirosuri STS | BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care sa contina masuri si calendare de realizare; — un protocol de raspuns in cazul incidentelor identificate care implica degajarea de mirosuri, de exemplu in cazul reclamatiilor; — un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa caracterizeze contributiile sursei (surselor) si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | S-a implementat procedura de PMO. Nu au fost reclamatii privind mirosurile. Se realizeaza Bilant COV. |
|  | Concluzii privind BAT pentru acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile totale de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Proces Descriere BAT-AEL (Medie anuala) Emisii totale de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Acoperirea suprafetelor metalice kg COV per kg din masa materiilor solide consumata < 0,05-0,2 Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile fugitive de COV provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Proces BAT-AEL (Medie anuala) Emisii fugitive de COV calculate prin bilantul masic al solventilor Procentul (%) cantitatii de solventi utilizate < 1-10 Nivelurile de emisie asociate BAT (BAT- AEL) pentru emisiile de COV din gazele reziduale provenite de la acoperirea altor suprafete metalice si din material plastic Parametru Unitate BAT-AEL (Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare) COVT mg C/Nm3 1-20 (1) (2) (1) Limita superioara a intervalului BAT-AEL este 35 mg C/Nm3 daca se utilizeaza tehnici care permit reutilizarea/reciclarea solventilor recuperati. (2) Pentru instalatiile care utilizeaza BAT 16 (c) in combinatie cu o tehnica de tratare a efluentilor gazosi, pentru gazele reziduale ale concentratorului se aplica un BAT-AEL suplimentar mai mic de 50 mg C/Nm3. | Se tine cont in calculul de Bilant COV. Se respecta limita de Corg. Emisiile se incadreaza in BAT-AEL: |
| Concluzii privind BAT pentru acoperirea navelor si iahturilor |
| BAT 25. Pentru reducerea emisiilor totale de COV si a emisiilor de pulberi in aer, pentru reducerea emisiilor in apa si pentru imbunatatirea performantei generale de mediu STS | BAT consta in utilizarea tehnicilor (a) si (b) si a unei combinatii a tehnicilor (c)-(i) indicate mai jos. Tehnica Descriere Aplicabilitate Gestionarea deseurilor si a apelor uzate (a) Separarea fluxurilor de deseuri si ape uzate Docurile si calele de lansare se construiesc cu: — un sistem de colectare si manipulare eficace a deseurilor uscate si de separare a acestora de deseurile umede; — un sistem de separare a apelor uzate de apele pluviale si de scurgerile de apa. Se aplica numai la instalatiile noi sau la cele supuse unor modernizari semnificative. Tehnici legate de pregatire si procesele de acoperire (b) Restrictii pentru conditii meteorologice nefavorabile In cazul in care zonele de tratare nu sunt complet inchise, sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer nu se realizeaza daca se observa sau se prognozeaza conditii meteorologice nefavorabile. General aplicabila. (c) Inchiderea partiala a zonelor de tratare Pentru prevenirea emisiilor de pulberi, in jurul zonelor in care se efectueaza sablari si/sau acoperiri prin pulverizare fara aer se utilizeaza plase fine si/sau perdele de pulverizare de apa. Acestea pot fi permanente sau temporare. Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. Perdelele de pulverizare de apa pot sa nu fie apli­cabile in conditii de clima rece. (d) Inchiderea completa a zonelor de tratare Sablarea si/sau acoperirea prin pulverizare fara aer se realizeaza in hale, ateliere inchise, zone acoperite cu panza sau zone complet inchise cu plase pentru prevenirea emisiilor de pulberi. Aerul din zonele de tratare este extras si poate fi trimis la tratarea efluen­tilor gazosi; a se vedea, de asemenea, BAT 14 (b). Aplicabilitatea poate fi restrictionata de forma si dimensiunea zonei care trebuie sa fie inchisa. (e) Sablare uscata intr-un sistem inchis Sablarea uscata utilizand alice din otel sau granule din otel se realizeaza in sisteme de sablare inchise, prevazute cu cap de aspiratie si discuri de sablare centrifugale. General aplicabila. (f) Sablare umeda Sablarea se realizeaza cu apa care contine materiale abrazive fine, cum ar fi zgura fina (de exemplu, zgura fina de cupru) sau cuart. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece si/sau in zone inchise (tancuri de marfa, rezer­voare cu fund dublu) din cauza formarii unei ceti dense. (g) Dragare hidraulica cu jet de apa sau sablare sub (ultra)inalta presiune Sablarea sub (ultra)inalta presiune este o metoda de tratare de suprafata fara praf, care utilizeaza apa sub presiune extrem de inalta. Exista optiuni cu sau fara material abraziv. Poate sa nu se aplice in conditii de clima rece sau din cauza specificatiilor privind suprafata (de exemplu, suprafete noi, sablare in puncte fixe). (h) Striparea acoperirilor prin incalzire prin inductie Un cap de inductor este deplasat pe suprafata, determinand incalzirea rapida localizata a otelului pentru a ridica acoperirile vechi. Poate sa nu se aplice pentru suprafete cu o grosime mai mica de 5 mm si/sau pentru supra­fete cu componente sen­sibile la incalzirea prin inductie (de exemplu, izolatie, inflamabile). (i) Sistem de curatare subacvatica a corpului de nava si a elicei Sistem de curatare subacvatica ce utilizeaza pre­siunea apei si perii rotative din polipropilena. Nu se aplica pentru navele aflate la docuri complet uscate. | Pentru Tehnica (a): -Separarea fluxurilor de deseuri este realizata prin: asigurarea logisticii necesara colectarii separate a deseurilor, respectiv: containere inscriptionate cu codul si denumirea deseurlui, utilaje pentru manevrarea containerelor in vederea golirii/inlocuirii din zonele de productie, zone dedicate pentru golirea si separarea deseurilor din containerele cu deseuri amestecate -Separarea fluxurilor de apa uzata, respectiv in ape uzate menajere prin reteaua de menajera, ape uzate tehnologice colectate si preepurate si ape pluviale colectate prin reteaua de pluviala; Pentru Tehnica (b): In cazul conditiilor meteo nefavorabile (avertizari meteo, cod galben, cod portocaliu sau cod rosu), Managerul SSM/M/SU primeste notificare de la ISU Delta Tulcea (sms), notificare pe care o transmite (sms / e-mail) catre toti directorii executivi, managerii de departamente si sefii de sectie. Daca in perioada respectiva sunt activitati de sablare si vopsire in aer liber, acestea sunt realocate in spatiile protejate din complexul de sablare vopsire HSV si se iau toate masurile necesare in scopul protejarii personalului si a echipamentelor. Pentru imbunatatirea timpului de raspuns, aceste notificari sunt transmise de catre Managerul HSE si pe contul de WhatsApp - HSE – Safety Culture, cont alocat inclusiv maistrilor, dispecerilor si supervizorilor din productie. Pentru Tehnicile (c), (d) si (e): Pentru activitatile de sablare si acoperiri metalice VARD Tulcea detine complexul HSV constituit din 3 hale de vopsire si 2 hale de sablare si vopsire echipate cu sisteme de retinere pulberi si recuperare alica de sablare. Activitatile de sablare si pasivizare se desfasoara in Statia de Sablare/Pasivizare, echipata cu sistem de retinere pulberi sablare si recuperare alica metalica. Pentru Tehnica (d): In situatiile in care sablarea corpurilor de nava se face in aer liber, acestea sunt acoperite cu prelate, iar zonele respective sunt amenajate cu sisteme de ventilatie si extractie a pulberilor de sablare. |

Echipamente de depoluare

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- |
| Sablare cu alice – statia sablare – vopsire (pasivizare) (A8) | Pulberi sablare | Filtru PAT JET | Existent din 1999 cand a inlocuit hidrociclonul |
| Sablare cu alice – Camera sablare – (Hala F.U.C.M.) (A26) - conservare | Pulberi sablare | Filtru tip SMKT 110 | De la punerea in functiune |
| Statia sablare/pasivizare – uscare (A10 ÷ A11) | Pulberi | Nu, se evacueaza prin tiraj fortat | - |
| Sablare cu alice –Complex Sablare Vopsire (A13 ÷ A16; A17 ÷ A20; A88; A89) | Pulberi sablare | Filtrele MJC739 | 2013 |
| Pasivare – statia sablare – vopsire (pasivizare cu pasivant pe baza de apa) (A9) | Pulberi | Perdea de apa | Existent din 1980 |
| Pasivare – statia sablare – vopsire (pasivizare cu pasivant pe baza de solvent) (A11.2) | Puilberi vopsea COV | Captare si tratare COV prin oxidare termica – Echipament R.T.O. | Existent din 2018 |
| Pasivizare – cabina pasivizare At. Zincare (A6) | Puilberi vopsea COV | Instalatie captare pulberi vopsea cu boxa extractie praf tip AZW32 | De la punerea in functiune |
| Pasivizare – vopsire – Camera pasivizare (Hala F.U.C.M.) (A24,A25) - conservare | Pulberi vopsea COV | Filtru pulberi vopsea | 2009 |
| Vopsire – Complex Sablare Vopsire (A21 ÷ A23; A40 ÷ A43; A44 ÷ A47; A90 ÷ A92) | Puilberi vopsea COV | Boxe de extractie a emisiilor de vopsire Filtre Andreae + HE | 2013 |
| Uscare / Incalzire – cabina pasivizare At. Zincare (A7) | Pulberi, NOx, SO2, CO | Nu, se evacueaza prin tiraj fortat | - |
| Zincarea termica (A1; A2; A2.1) | Pulberi, HCl | – hote de captare baile de zincare, tronsoane aspiratie (Ø 600 mm), filtru DALAMATIC, ventilator (debit = 6,79 mc/s), tronsoane evacuare (Ø 700 mm, h = 11.046 mm); – sistemul de la linia de pregatire de la baile 1,3 si 4, hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 7,01 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 350 mm), tronsoane de evacuare (550 x 450 mm), ventilator de insuflare (debit = 0,41 mc/sec), tronsoane de insuflare (Ø 150 mm) si cos de evacuare (L=1.200 mm, l = 650 mm, h = 1.020 mm); – sistemul de la linia de pregatire de la baile 6 si 7, hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 5,9 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 400 mm), tronsoane de evacuare | 2011 |
| Confectionare tubulatura - sudura otel - Tubulatura Confectionat 2 (A31) | Pulberi | Sistem centralizat captare noxe sudura tip PLYMOVENT | De la punerea in functiune |
| Confectionare tubulatura - sudura otel - Tubulatura Confectionat 1 (A32) | Pulberi | Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding | De la punerea in functiune |
| Lacatuserie Generala - sudura - HCA – Lacatuserie G (A33) | Pulberi | Sistem centralizat captare noxe sudura tip AIR LIQUIDE Welding | De la punerea in functiune |
| Sudura – Prefabricare FUCM (A147) | Pulberi | Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir | 2021 |
| Sudura – Prefabricare FUCM (A148) | Pulberi | Sistem exhaustare si retinere noxe tip UniAir | 2021 |
| Uscare - agregat incalzire exhaustare – Complex HSV (A40 ÷ A51) | Pulberi | Echipament TSV 65000 - Boxe captare si retinere pulberi vopsea cu filtre tip ANDREEA | De la punerea in functiune |
| Vopsire - cabine vopsire Sectia Tubulatura Confectionat (A100;A102) | Pulberi | Echipament STRAALTEHNIEK MINEX - Boxe captare si retinere pulberi vopsea | De la punerea in functiune |
| Centrale Termice (A28; A29; A29.1; A27; A30:A30.1; A103, A104-104.1-104.2; A105; A106; A111:A114; A125:A128; A129:A132.1; A137; A138; A140; A141; A2.2, A2.3) Aeroterme (A115; A116:A119; A139; A36, A39, A133, A134, A135, A136; A37, A38; ) Agregate incalzire (A52:A54; A55:A57; A58:A61; A62:A65; A66:A69; A93.A94.A97.A98; A95.A96) | CO, Nox, SOx, pulberi | Controlul parametrilor de combustie | De la punerea in functiune |

Emisii difuze

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- |
| 1. Procesul de vopsire al navelor in aer liber | Lucrari de sablare si vopsire specifice santierelor navale ce se executa pe cheiuri | COV, pulberi |
| 2.Statie de epurare | Statie de epurare | NH3, CH4, N2O, pulberi, H2S |
| 3. Mijloace transport intern | Caile de rulare interioare din santier | CO, NOx, SOx, pulberi, hidrocarburi, aldehide |

COV-uri

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Complex Sablare Vopsire | Emisie controlata in atmosfera, prin intermediul a 22 cosurilor de evacuare | Corg | Boxe prevazute cu filtre Andreae + HE |
| Statiei de Sablare/Pasivizare din cadrul Sectiei Debitare | Instalatie RTO | Corg | Oxidare termica regenerativa |
| Vopsire afara | Emisie difuza in atmosfera | Corg | lucrarile de sablare si vopsire specifice santierelor navale, ce nu se pot efectua in conditii controlate, se executa pe cheuri, unde se amenajeaza spatiu de vopsire, astfel: se monteaza schele in zona suprafetei corpului de nava sau bloc – sectii ce urmeaza sa fie vopsita; pe schele se fixeaza prelate impermeabile pentru izolarea zonei de lucru si reducerea impactului in zona din imediata vecinatate; lucrarile de vopsire se executa cu vopsea pe baza de apa, in zone unde tehnologia permite, se utilizeaza vopsea pe baza de solventi, prin aplicarea stratului de vopsea cu echipamente semiautomate sau manual cu pensula; lucrarile de sablare mobila pe cala de 15.000 TDW si pe calele de reparatii se executa cu grit utilizand echipamente mobile pentru sablare si pentru filtrarea aerului incarcat cu pulberi. |

Sisteme de ventilare si filtrare a aerului sunt prevazute in vederea minimizarii emisiilor difuze de pulberi

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Instalatie de exhaustare – Statia sablare – vopsire (Hala F.U.C.M.) | Instalatie filtrare si vopsea pe baza de apa Din procesul tehnologic de sablare rezulta praf care este preluat de catre filtrul cu saci cu curatare mecanica SMKT 110 (praful colectat este filtrat printr-un filtru mecanic cu vibrare dupa care este colectat in saci). Camera de grunduire nr. 1 este prevazuta cu doua instalatii de ventilatie si filtrare prevazute cu cosuri pentru evacuarea emisiilor (h = 16.000,00 mm, D = 630,00 mm) si operationala din trimestrul IV. |
| Instalatie de exhaustare aferenta Complexului Sablare Vopsire | Sistem retinere pulberi Filtrele MJC739 asigura extragerea aerului cu praf din hala de sablare cu ajutorul a cate 4 boxe labirint 1,00 x 5,00 m, pentru fiecare obiectiv. Filtrele separa praful cu ajutorul unor cartuse filtrante cu curatire automata cu aer comprimat. Praful se colecteaza in saci tip „big bag” special prevazuti, iar evacuarea emisiilor se face prin cate un cos de evacuare cu diametru de 1.120,00 si inaltime de 22,30 m, pentru HSV1, respectiv cate un cos de evacuare cu diametru de 1.100,00 si inaltime de 27,70 m, pentru HSV2. Ventilatoarele cu care sunt prevazute filtrele MJC739 exhausteaza aerul curat in exterior sau in hala (re-circulare) intr-un raport programat in dulapul electric, functie de regimul de lucru iarna, intermediar, vara. Cele 2 hale HSV1 si HSV2 sunt prevazute cu cate un cos de evacuare avand diametru de 800,00 mm, la o inaltime de 1,80 m, respectiv 9,10 m. Complexul Sablare Vopsire este prevazut cu agregatul de incalzire – exhaustare preia aerul cu solventi din vopsitorie cu ajutorul boxelor 5,00 x 5,00 m prevazute cu filtre Andreae + HE. Aerul este filtrat suplimentar, trecut prin schimbatorul de caldura cu rotor si apoi evacuat in exterior prin intermediul unei tubulaturi, prin intermediul unor cosuri de evacuare pe fiecare hala astfel: HV1, 3 cosuri, cu sectiunea de 1.400,00 x 1.400,00 mm, cu inaltimi de 16,57 m; HV2, 3 cosuri, cu sectiunea de 1.400,00 x 1.400,00 mm, cu inaltimi de 16,57 m; HV3, 3 cosuri, cu sectiunea de 1.400,00 x 1.400,00 mm, cu inaltimi de 9,57 m; HSV1, 3 cosuri, cu sectiunea de 1.400,00 x 1.400,00 mm, cu inaltimi de 16,57 m; HSV2, 3 cosuri, cu sectiunea de 1.400,00 x 1.400,00 mm, cu inaltimi de 9,57 m. Aerul proaspat este preluat din exterior, trecut prin schimbatorul de caldura cu rotor, este filtrat, incalzit de schimbatorul de caldura cu arzator si tranferat in hala de vopsire-uscare Emisiile de gaze de ardere si pulberi de la agregatele incalzire exhaustare TSV65000, sunt evacuate astfel: HV1, 4 cosuri, cu diametru 480,00 mm, cu o inaltime de 14,50 m; HV2, 4 cosuri, cu diametru 480,00 mm, cu o inaltime de 14,50 m; HV3, 4 cosuri, cu diametru 480,00 mm, cu o inaltime de 14,50 m; HSV1, 4 cosuri, cu diametru 480,00 mm, cu o inaltime de 14,50 m; HSV2, 4 cosuri, cu diametru 480,00 mm, cu o inaltime de 14,50 m. |
| Instalatie de exhaustare de la Statia sablare – vopsire (pasivizare); 2 ventilatoare din care 1 ventilator de 28.000 mc/h (montat initial) si 1 ventilator de 12.000 mc/h (adaugat ulterior pentru suplimentarea debitului exhaustat) | Sistem de filtrare si se utilizeaza vopsea pe baza de apa. Pulberile de vopsea trec prin perdeaua de apa si efluentul epurat este evacuat fortat in instalatia de tratare RTO de ventilator cu debitul de 28.000,00 mc/h la cos, prin tub de ventilatie de 600,00 mm si o lungime de 3.800,00 mm. S-a suplimentat volumul de aer eliminat prin montarea unui ventilator de 12.000,00 mc/h cu tub de ventilatie de 600 mm si o lungime de 1.000,00 mm. Desprafuitorul PAT JET preia praful si alicele uzate din cabina de alicare si le colecteaza in containere special amenajate si inscriptionate, depozitate pe platforma betonata de unde sunt ulterior valorificate prin societati autorizate. Acest desprafuitor elimina pulberi printr-un cos de diametrul de 900 mm cu o lungime de 2.000,00 mm. Aerul incalzit din preincalzitor este directionat printr-un tub de ventilatie cu diametrul de 300,00 mm in cabina de uscare de unde sunt eliminate prin doua ventilatoare 2 x 4.500,00 mc/h cu o tubulatura de 400,00 mm si o lungime de 2.900,00 mm, respectiv 1.350,00 mm prin plafonul incaperii. Pe langa acestea mai sunt amplasate pe plafon doua ventilatoare cu diametrul de 500,00 mm si inaltimea de 700,00 mm care asigura ventilatia aerului din incinta halei 2 x 3.800,00 mc/h. |
| Instalatie de ventilatie aferenta Atelierului de acoperi metalice si statiei de neutralizare | Sistem de ventilatie Emisiile (gazele si pulberile) din interiorul atelierului sunt evacuate in atmosfera prin sisteme de ventilatie. a. baile de zincare sistemul de evacuare este compus din: hote de captare, tronsoane aspiratie (Ø 600 mm), filtru DALAMATIC, ventilator (debit = 6,79 mc/s), tronsoane evacuare (Ø 700 mm, h = 11.046 mm) b. linia de pregatire piese evacuarea are doua sisteme de ventilatie: I. – asigura ventilatia la baile 1,3 si 4 si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia. Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 7,01 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 350 mm), tronsoane de evacuare (550 x 450 mm), ventilator de insuflare (debit = 0,41 mc/sec), tronsoane de insuflare (Ø 150 mm) si cos de evacuare (L=1.200 mm, l = 650 mm, h = 1.020 mm); II. – asigura ventilatia la baile 6 si 7 si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia. Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 5,9 mc/s), tronsoane de aspiratie si evacuare (Ø 600 mm, Ø 400 mm), tronsoane de evacuare (650 x 500 mm), ventilator de insuflare (Debit = 0,27 mc/s), tronsoane de insuflare (Ø 150 mm) si cos de evacuare (L = 650 mm, l = 500 mm, h = 1.050 mm) c) statia de neutralizare are urmatoarele sisteme: c.1. – asigura ventilatia din rezervoarele de tratare ale statiei si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia. Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, trei ventilatore de aspiratie si evacuare (debit = 1,6 mc/s), tronsoane de aspiratie (Ø 180 mm) si evacuare (Ø 250 mm), trei cosuri de evacuare (Ø 250 mm, h = 1.190 mm); dc.2. – asigura ventilatia generala in statie (ambientul) statiei si asigura evacuarea in atmosfera prin cosul amplasat pe acoperisul halei care asigura dispersia. Sistemul de ventilatie este alcatuit din hote de captare, ventilator de aspiratie si evacuare (debit = 2,7 mc/s), tronsoane de aspiratie (400 x 400 mm), tronsoane de evacuare (500 x 400 mm), cos de evacuare (L = 500 mm, l = 400 mm, h = 770 mm) |
| Cabina sablare – Sectia Tubulatura | Este prevazuta cu un filtru desprafuitor PAT-JET 7 – 13, pentru retinerea si extragerea prafului din incinta prin cartuse filtrante si curatire continua cu aer comprimat, la care materialul filtrant se inlocuieste de 2 ori/an, avand un debit de 5.500 mc/h. Dispune de sistem de recuperare, transport si curatire material abraziv 4A1-4000. Este formata dintr-o instalatie de sablare mobila Blast Wizard 98/240/CE si un buncar alice, avand dimensiunile 8 x 4 x 3 m. Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune negativa a cabinei de sablare, data de mediul exterior. Abrazivul utilizat pentru sablare este alica metalica colturoasa, tratata termic, estimandu-se un consum de 15 t alice/an. Are o puterea instalata de 11,5 KVA, fiind alimentata cu aer comprimat la 7 bar, 6 mc/min. Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø 500 x 10000 mm Gradul de curatire aer: 99,9% cu emisie praf de max. 5 mg/mc |
| Cabina vopsire – uscare – Sectia Tubulatura | Este prevazuta cu o boxa de extractie pulberi cu un debit de16 000 mc/h. In procesul de vopsire se utilizeaza vopsea AZW 32 Are in dotare o aeroterma UHR 150 cu un debit de 14.000 mc/h si putere termica 110 kw si o pompa vopsire tip Graco Mercur 48:1. Cabina vopsire uscare are dimensiunile 8 x 4 x 3 m. In interiorul cabinei se pot realiza pe rand fie operatia de vopsire, fie operatia de uscare. Sistemul de ventilatie asigura functionarea la o presiune usor negativa a cabinei de vopsire -uscare fata de mediul exterior . Sistemul de ventilatie previne evacuarea accidentala a poluantilor in spatiul halei. Debit aer exhaustat este de 16.000 mc/h. Cantitate totala COV este de 1,6 kg/h – max.100 mgC/mc in situatia in care se utilizeaza vopsea pe baza de solvent). Temperatura maxima uscare este de 50⁰C. Boxa de extractie permite extragerea pulberilor de vopsea cu eficienta de pana la 98 ÷ 99% la o viteza de 0,75 m/s. Dimensiunile cosului de evacuare exterior: Ø630 x 10.000 mm. |
| Vopsirea in aer liber | - se monteaza schele in zona suprafetei corpului de nava sau a bloc sectiei ce urmeaza sa fie sablata; - pe schele se fixeaza prelate impermeabile pentru izolarea zonei de lucru si reducerea impactului in zona din imediata vecinatate; - lucrarile de sablare mobila se efectueaza de catre subcontractori, la acestea se foloseste grit; - amplasarea lucrarilor este fie pe Fila de 15.000 TDW, fie pe Filele de reparatii, utilizand echipamente mobile pentru sablare si pentru filtrarea aerului incarcat cu pulberi. |

Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

In spatiile inchise este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

In cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: APM Tulcea şi GNM - Comisariatul Judeţean Tulcea, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/ echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare /evacuare a poluanţilor (sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2. APĂ

Surse de ape uzate

Apele uzate ce rezulta din activitatea desfasurata in cadrul societatii VARD TULCEA sunt:

      - ape uzate fecaloid menajere evacuate de la grupurile sanitare si ape uzate menajere rezultate din activitatile igienico – sanitare - sunt epurate in SEAU;

      - apele uzate tehnologice rezultate din:

- activitatile sectiilor de productie; acestea sunt epurate in instalatii de preepuraee locale (separatoare de produse petroliere, decantoare, camine neutralizare, evaporator);

- procesele de acoperiri metalice – zincare termica; apele uzate sunt tratate in statia de neutralizare;

- activitati conexe: ex. apele uzate provenite de la cantina; acestea sunt preepurate in separatoarele de grasimi si exploatate de firma care isi desfasoara activitatea in spatiul inchiriat si descarcate in statia de pompare ape menajere cu tratare in statia de epurare;

- apele pluviale potential impurificate prin punctele P1...P10.

Din activitatile desfasurate pe platforma VARD TULCEA S.A., rezulta trei categorii de ape uzate evacuate:

Ape uzate tehnologice ce sunt preepurate local, provenite de la:

- Sectia Debitare:

- apa uzata evacuata din cadrul instalatiei de pasivizare (statia sablare – vopsire (pasivizare) detine o cuva cu capacitatea de 9 mc, se recircula pana la evaporare si se compleaza cu apa de la reteaua de apa potabila.

- Apa din bazinele de taiere ale masinilor de debitat, cu urmatoarele caracteristici: ESAB mediu umed (tabla acoperita cu apa) – 1 buc. – 5.370 x 14.000x 800mm; masina de debitat cu oxi-gaz Intertech 1 K (preluare zgura in baia cu apa) – 1 buc. – 3.500,00 x 12.440,00x 670,00 mm; Intertech 3,5 K, cu urmatoarele caracteristici: (preluare zgura in baia cu apa) – 1 buc. – 2.730,00 x 12.970,00 x 350,00 mm; la masina ESAB se consuma anual ~ 350,00 mc/an, iar la masina de debitat cu plasma se consuma anual ~ 204,00 mc apa/an, cantitatea de 554,00 mc/an se trimite prin sistemele de pompe din dotarea masinilor de debitat in bazinul de colectare ape uzate cu un volum de 45 mc, aferent Halei Constructii Corp; aproximativ 130÷ 140 mc se afla in permanenta intr-un circuit inchis; aici apa se decanteaza de deseul debitare cu plasma si se recircula pentru utilizare la debitare; cantitatile de apa uzata care nu pot fi recirculate si refolosite in procesul de debitare vor fi preluate de societati specializate; apa se recircula pana la evaporare, pentru pierderi se completeaza cu apa de la reteaua de apa potabila si periodic se curata bazinul; slamul rezultat ca urmare a depunerii suspensiilor se preda la societati autorizate; in caz de avarii apa uzata se colecteaza in cubitmetre de 1 mc si se trimit spre distilare la Evaporator.

- Atelierul de zincare - apele rezultate din procesul de zincare sunt tratate in statia de neutralizare, evacuate in decantor, de unde prin „preaplin” sunt evacuate in reteaua de ape pluviale si deversate in acvatoriu prin punctul S1. In situatiile in care apele nu pot fi neutralizate in statie, se incarca in cubitmetre de 1 tona, trimise la Evaporator, unde sunt preepurate prin distilare si apoi trimise prin reteaua de ape menajere in SEAU.

- Sectia Tubulatura Confectionat

- apa rezultate in urma operatiilor tehnologice de spalare dupa indoirea tubulaturilor si operatiei de testare la presiune a tubulaturilor, este depozitata in decantorul de ape tehnologice capacitate 30 mc, de unde sunt pompate si tratate in Evaporatorul sectiei (echipament de tratare în vid). Dupa tratare, acestea sunt recirculate, iar surplusul de apa este evacuat prin preaplin in reteaua de ape menajere si epurate final in SEAU.

- Sectia Sablare si Vopsitorie - Complex Sablare-Vopsire:

- Apele rezultate din operatiunile de decapare si spalare, sunt colectate in bazinele colectoare de 1 mc din halele de vopsire. Fluxul acestora este decis in functie de calitatea acestora, respectiv:

- daca poluantii identificati se incadreaza in limitele NTPA 002, apa este dirijata cu ajutorul sistemului de pompare in reteaua de ape menajere si ulterior tratata in SEAU;

- daca poluantii nu se incadreaza in limitele NTPA 002, apa este colectata in cubitmetre si trimisa pentru tratare prin distilare in Evaporatorul de la Sectia Tubulatura Confectionat si ulterior in SEAU;

- daca din diverse motive nu se poate realiza tratarea prin Evaporator, se preda catre firme autorizate, conform contractelor incheiate.

- Operatiunile tehnologice de la nave (teste de presiune instalatii tubulatura, operatiuni de spalare/curatare instalatii, etc) sunt colectate in cubitmetre de 1 mc, transportate la Sectia Tubulatura Confectionat, unde sunt tratate prin Evaporator, deversate in reteaua de ape menajere si epurate final in SEAU

Ape uzate care nu necesita epurare – provenite din colectarea apei meteorice de pe intreaga suprafata a unitatii, deversate prin 8 puncte de descarcare, respectiv:

- 5 puncte de descarcare in acvator;

- 1 punct de descarcare in dreptul Halei Dezarmare,

cu evacuare in emisar – fluviul Dunarea

- 2 puncte de descarcare direct in emisar. (Punctele: 7 – in dreptul Halei Dezarmare; 9 – la intrare – iesire din Acvatoriu)

Apele menajere provenite din activitatile igienico – sanitare ale personalului din halele de productie (inclusiv zona “Dezarmare”), sedii administrative si cantina si apele tehnologice preepurate sunt preluate prin intermediul retelei de canalizare interioare, directionate catre statia de pompare, epurate in SEAU, apoi prin conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare se evacuaza in reteaua de canalizare din exteriorul amplasamentului si apoi deversate in emisar – fluviul Dunarea in punctul S2 (in dreptul Mm 39 + 100)  sau

acvatoriu (S1) prin traseul de ape pluviale numai prin actionarea unei vane ce a fost sigilata in prealabil de reprezentantii APELE ROMANE. Apele sunt dirijate gravitational si prin pompare si evacuate in acvatoriu numai in cazuri exceptionale, cand temperaturile sunt scazute cu pericol de inghet, in caz de colmatare, avarii, etc. Apele menajere sunt preluate printr-o conducta de evacuare a apei epurate din statia de epurare pana la robinetul efluent REA si apoi prin traseul de ape pluviale evacuate in acvatoriu – S1 si apoi deversate in reteaua de canalizare, ce se deverseaza apoi in Dunare in dreptul Mm 39 + 100, in conformitate cu Acordul de Gosdodarire a Apelor nr. 237/1977.

Efluentii tehnologici evacuati

| Nr. crt. | Activitate | Proces tehnologic | Volum anual (mc) | Tip poluant | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Debitare -profile | Masina de debit | 540 | MTS (particule metalice, extractibile | Evacuarea este discontinua |
| 2. | Vopsire | Spalare/decontaminare bloc sectii | 1.500 | Suspensii metalice si urme detergent casnic |  |
| 3. | Control nedistructiv-developare | Spalare filme radiografice | 20 | Urme solutie de developare filme |  |

Date generale cu privire la efluentii tehnologici evacuati

| Instalatia | Faza generatoare de poluanti | Tipul sursei | Mod de dirijare | Poluanti estimati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectia Debitare | Statia sablare – vopsire (pasivizare) – Sectia debitare | - | - | MTS (particule metalice si vopsea), CCOCr, CBO5, metale (Zn) |
|  | Masinile de debitat | Apa de racire din bazin | Cuve → bazin decantor (recirculare circuit inchis) | MTS (particule metalice), extractibile |
|  | Masini de debitat cu plasma | Ape uzate taiere plasma bazin | - | MTS (particule metalice), extractibile |
| Sectia Tubulatura Montaj | Spalari tubulaturi | Ape uzate incarcate cu ulei | - | CCOCr, CBO5, materii in suspensie, extractibile |
| Sectia Intretinere Reparatii Mecanice si Electrice | Purja de la compresoare | Ape uzate incarcate cu produse petroliere | - | Produse petroliere |
| Atelier Acoperiri metalice | Operatii pregatitoare Operatii propriu – zise de acoperire | - Ape de spalare cu evacuare continua sau intermitenta, cu concentratii reduse | Cuve de spalare → statia de neutralizare → decantor → retea ape pluviale | Materii in suspensie, CCO-Cr, Zn, azot amoniacal, extractibile, cloruri, fier, fosfor |
| Complex Sablare-Vopsire | Pompa de spalare cu inalta presiune | Decontaminare | - | Compusi organici; materii in suspensie |
| Aer liber | Pompa de spalare cu inalta presiune | Pregatirea suprafetei | Aspirator colector» decantor» statie de tratare ape uzate sau predate la firme specializate | Compusi organici; materii in suspensie |
| Grupuri sanitare | Ape uzate menajere | Incarcare organica | Reteaua de canalizare menajera | CCOCr, CBO5, MTS, azot amoniacal, fosfor |

Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12/27.04.2023, cu termen de valabilitate pana in 30.04.2025, eliberată de Administraţia Naţională,, Apele Române”, sunt următoarele:

| Categoria apei | Receptor autorizat | Volumul total evacuat | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual mediu (mii mc) |  |
|  |  | Maxim (mc) | Mediu (mc) |  |  |
| Ape uzate menajere si tehnologice | Fluviul Dunarea Mn 39 + 100 sau in acvatoriu, prin 2 guri de evacuare | 1567,44 | 1205,72 | 407,530 |  |
| Ape pluviale | Fluviul Dunărea prin 3 guri de evacuare și în acvatoriu prin 6 guri de evacuare | - | 50,16 | 18,31 |  |

Apele evacuate in emisar reprezinta:

- 80% din cerinta de apa potabila si tehnologica;

- Ape evacuate de la cantina: 2.648,4 (10,28 mc/zi);

- Pierderi de apă admisibile în rețeaua de distribuție: 0,4%.

Evacuarea apelor uzate in fluviul Dunarea si in acvatoriul portuar se face pe baza Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 121/2011 si Acte Aditionale (2012-2014), incheiate cu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral.

Mod de evacuare ape uzate

- apa uzata menajera provenita de la sectiile de productie, sediu administrativ si cantina este preluata de reteaua de canalizare interna si directionata catre statia de pompare si de aici transportata la statia de epurare, cu evacuare in fluviul Dunarea (S2, in dreptul Mm 39 + 100) si in mod exceptional (numai in cazul in care reteaua de canalizare spre Dunare nu poate fi folostita: inghet, colmatare, avarii, etc.) evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza prin reteaua pluviala in acvatoriu (S1), prin actionarea unei vane sigilate de reprezentantii APELOR ROMANE;

- apele uzate tehnologice provenite de la Atelierul Acoperiri metalice sunt tratate in statia de neutralizare si apoi se evacueaza in acvatoriu prin reteaua de canalizare pluviala;

- apele uzate provenite de la sectiile: Debitare, Tubulatura-Confectionat, Sablare sunt colectate in bazine, de unde sunt transportate in Statia de neutralizare/evaporator (cand exista capacitate de tratare) sau se predau la societati de profil, pe baza de contract (Contract de prestari servicii incheiat cu S.C. SETCAR S.A. Braila nr. 6331/24.02.2014);

- apa uzata tehnologica de la spalare, provenita de la Vopsire si Tubulatura (ape tehnologice provenite din procesul de spalare a suprafetelor metalice) sunt preluate prin reteaua de canalizare interna si directionate catre statia de pompare, iar de aici sunt transportate la statia de epurare.

- apa incarcata cu hidrocarburi provenita de la nave si slamul rezultat din operatiunile de curatare a navelor este preluata de firme specializate in vederea epurarii;

- apa pluviala de pe platforma santierului este colectata prin intermediul retelei de ape pluviale se evacueaza prin 8 guri de descarcare, din care 6 guri direct in Acvatoriu (1, 2 3, 5, 6 si 8) si 3 guri direct in Dunare.

- pentru eliminarea stationarii apei pe cala de reparatii si transfer nave este executata o rigola din beton in lungime de 130 m, care preia de pe cala de reparatii si o transporta spre un decantor, un separator de produse petroliere si apoi in al treilea compartiment se filtreaza prin 2 straturi de piatra sparta.

Instalaţii de epurare şi preeepurare a apelor uzate

Statia de neutralizare a apelor provenite de la atelierele de acoperiri metalice, avand o capacitate de 4,5 l/s, este compusa din:

- 7 rezervoare de colectare ape acido-alcaline;

- 6 rezervoare pentru preparare reactivi( ptr solutie de hidroxid de sodiu ,acid clorhidric,coagulant preparare solutii);

- 6 pompe transvazare ape acido -alcaline;

- un bazin decantor, cu capacitatea de 24 mc.

Apele uzate din bazinul decantor sunt evacuate in acvatoriu prin reteaua de ape pluviale.

Camine de neutralizare

Sunt destinate pentru reducerea pH-ului apelor uzate provenite de la atelierele si instalatiile care utilizeaza substante acide.

Pentru VARD TULCEA S.A sunt prevazute urmatoarele camine de neutralizare:

- 1 buc. pentru laboratorul CTC – F.U.C.M. – operational, cu un volum de 0,81 mc, avand dimensiunile: 900,00 x 600,00 x 1.500,00 mm;

- 2 buc. fost Laborator CTC AT – H.C.C. – neoperationale, cu un volum de 2,00 mc/buc., avand dimensiunile: 1.000,00 x 1.000,00 x 2.000,00 mm;

Separatoare de grasimi – 4 buc. la cantina (exploatate de firma care a inchiriat spatiu), din care 2 buc. cu un volum de 3,30 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 2.000,00 x 1.500,00 mm si 2 buc. din PIED, cu capacitate de 2 l/s, cu un volum de 0,81 mc, avand dimensiunile: 750,00 mm x 1.000,00 mm x 1.080,00 mm.

Separatorul de produse petroliere cu un volum de 0,40 mc, avand dimensiunile: 2.000,00 x 500,00 x 400,00 mm, aferent Sectiei Tubulatura; acesta preepureaza apa rezultata de la spalarea tubulaturii. Apa uzata se colecteaza in tavile laterale si apoi este decantata in cele 3 zone de decantare. Din fiecare sectiune se indeparteaza pelicula de ulei (care se depoziteaza in recipienti metalici ce se predau la Grupa Gestiune materiale). Golirea separatorului de apa preepurata (fara urme de ulei), se face prin robinetul de purjare, in reteaua de ape menajere a societatii.

La Complexul Sablare Vopsire, pe fiecare obiectiv s-a montat cate un separator cu filtru colescent din PE, ce au volumele de 2,137 mc si dimensiune de: 1.986,00 x 1.035,00 x 1.040,00 mm, respectiv de 4,189 mc si dimensiune de: 3.892,00 x 1.035,00 x 1.040,00 mm.

Decantoare

- 1 buc. – Atelier Acoperiri Metalice, cu un volum de 156,00 mc, avand dimensiunile: 4.000,00 x 1.300,00 x 3.000,00 mm;

- 1 buc. – Hala Constructii Corp, cu un volum de 1,87 mc, avand dimensiunile: 1.100,00 x 1.000,00 x 1.700,00 mm;

- 1 buc. – Cala transfer nave (pentru canalul colector), cu un volum de 8,60 mc, avand dimensiunile: 850,00 x 1.700,00 x 1.700,00 mm; 1.700,00 x 1.700,00 x 2.200,00 mm;

- 3 buc. – Hala Sablare Vopsire, cu volum de 2,5 mc fiecare si avand dimensiunile: 2.500,00 x 1.000 mm x 1.000,00 mm.

- 2 buc. – Sectia Tubulatura Confectionat:

  - volum 30,00 mc, dimensiuni: 4.000,00 mm x 3.000,00mm x 2.500,00 mm;

  - volum 6 mc, dimensiuni: 2.000,00 mm x 2.000,00 mm x 1.500,00 mm;

- 1 buc. – Cantina 2 x 3.000 locuri, volum 3,3 mc, dimensiuni: 1.100,00 mm x 1.000,00 mm x 1.700,00 mm.

Bazine colectoare W.C.

- 2 buc. – Cala reparatii, cu un volum de 22,50 mc/buc., avand dimensiunile: 3.000,00 x 2.500,00 x 3.000,00 mm, ce se evacueaza in reteaua de ape menajere;

- 1 buc. – Hala dezarmare, cu un volum de 49,68 mc, avand dimensiunile: 6.900,00 x 2.400,00 x 3.000,00 mm, vidanjabil;

- 1 buc. – Baza sportiva, cu o capacitate de 15 mc, vidanjabil.

Statie de pompare ape menajere, retehnologizata echipata cu:

- 2 electropompe submersibile cu caracteristicile: Q = 35 mc/h, H = 12 mCA, P = 3,1 Kw;

- 1 pompa cu caracteristicile: Q = 210 mc/h, H = 32 mCA, P = 45 Kw, n = 1.500 rot/min.

In acesta statie de pompare sunt colectate toate apele uzate menajere de pe platforma VARD. Prin pompare, apele uzate sunt evacuate in statia de epurare prin conducta PEHD cu Dn = 160 mm si o lungime de 20 m.

Statie de pompare cantina, realizata din polietilena, cu Dn = 1.110 mm, H = 4 m, dotata cu 1 + 1 pompe submersibile  avand caracteristicile: Q = 17,65 mc/h, H = 12 mCA, P = 1,9 Kw.Conducta de refulare este executată din PEHD 160 mm şi lungimea de 352 m.

Colector apa pluviala

Colectorul de ape pluviale si accidental uzate este o rigola din beton pe o lungime de 130 m care preia apele de pe cala de reparatii. Rigola este prevazuta cu o panta descrescatoare de la stanga spre dreapta pentru a asigura scurgerea apei spre decantor ce are un volum de 1,87 mc, cu dimensiunile: 1.100,00 x 1.000,00 x 1.700,00 mm.

Din rigola apa ajunge in decantor unde se separa particulele solide antrenate. Din decantor apa trece in separatorul de produse petroliere si apoi apa epurata ajunge in al treilea compartiment de unde se evacueaza prin infiltrare.

Colectorul este executat din beton, iar la compartimentul al treilea partea inferioara ramane nebetonata si este constituita din doua straturi de piatra sparta de 8,0 ÷ 15,0 mm, respectiv 15,0 ÷ 20,0 cm.

Statie pompare

Statie de pompare ape menajere, retehnologizata, este echipata cu:

- 2 electrompe submersibile cu  caracteristicile: Q = 35 mc/h; H = 12 mCA; P = 3,1 Kw;

- 1 pompa  cu caracteristicile: Q = 210 mc/h; H = 32 mCA; P = 45 Kw; n = 1.500 rotatii/min.

Statia de pompare s-a executat semiingropata si este dotata cu mixer de omogenizare si pompe submersibile cu tocator, automatizate

Caracteristicile pompelor sunt:

- Q = 16 mc/h;

- H = 10 mCA.

Statia este automatizata, pompele intrand in functiune, respectiv oprindu-se in functie de nivelul apei in statie.

In aceasta statie de pompare sunt colectate toate apele menajere de pe platforma VARD TULCEA, prin reteaua de canalizare din PVC, SN1, avand Dn 250 mm, L = 176,00 m. Prin pompare, apele uzate sunt evacuate in statia de epurare prin conducta PEHD, cu Dn = 160 mm si lungime de 20 m.

Statia de pompare noua deserveste cantina, este realizata din polipropilena, cu Dn = 1.100 mm si H = 4 m, fiind dotata cu 1 + 1 pompe submersibile tip AMAREX 50-170, cu tocator, automatizate, avand urmatoarele caracteristici: Q = 17,65 mc/h, H = 12 mCa, P = 1,9 Kw.

Conducta de refulare este executata din PEHD, cu Dn = 160 mm si lungime de 352 m.

Statie de epurare a apelor uzate

Statia de epurare tip STAINLESS CLEANER SC 3500 are  capacitatea de 525 mc/zi

Componentele statiei de epurare

Tehnologia statiei de epurare concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

- preepurarea mecanica

- reactor biologic cu bazin de nămol

- sistem de aerare

- precipitare chimică a fosforului

- statie de pompare efluent;

- dezinfectie efluent cu UV

Capacitatea hidraulica:

- Q24: 525 mc/zi = 21,9 mc/h = 6,08 l/s;

- Qzimax: 735 mc/zi = 30,6 mc/h = 8,51 l/s.

Descrierea procesului biologic al statiei de epurare:

- Principiul de baza al functionarii statiei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in suspensie (Bv ≤ 0, 4 kg/mc,zi, Bx ≤ 0,08 kg/kg,zi), cu denitrificare frontala si recircularea biomasei din decantoarele secundare, si stabilizarea aeroba a namolului

Procesul de activare cu stabilizarea aeroba a namolului

- O conditie elementara a procesului de activare cu stabilizarea aeroba a namolului in cele doua zone de aerare, este incarcarea specifica redusa a namolului. Acest fapt duce la reducera incarcarilor specifice si la cresterea varstei namolului.

Caracteristicile procesului de activare

- Principiul epurarii biologice prin activare consta in crearea namolului activat in zonele de aerare. Namolul activat este format dintr-un grup de micro organisme, in cea mai mare parte bacterii, asa zisul biofloculant

- Reactiile bio-chimice ale nitrificarii si denitrificarii

- In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. O parte a substantelor organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece prin procesul de sinteza al noilor celule de biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt sintetizate ca substante structural. Aceasta sinteza duce la cresterea greutatii biomasei si a numarului de microorganisme.

- In procesul de nitrificare, azotul amoniacal este intai redus la nitriti de catre bacteriile din familia Nitrosomonas, pentru ca apoi nitritii sa fie redusi la nitrati de catre bacteriile din familia Nitrobacter.

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii:

In timpul functionarii statiei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri:

- impuritatile retinute pe gratare: productia anuala: 3500 LE → 17 t/an;

- nisip: productia anuala: 3500 LE → 7,1 mc/an.

Impuritatile trebuiesc stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate conform legislatiei in vigoare.

- namol stabilizat aerob: productia anuala de namol deshidratat = 111,0 t/an.

Namolul deshidratat este stabilizat biologic  şi depozit intr-un container de unde este preluat de o firma specializată

Tratare

1. Apele uzate provenite de la Atelierul Acoperiri Metalice din procesul de zincare termica si zincare electrolitica (necianurica) sunt tratate in Statia de neutralizare a apelor tehnologice.

Statia de neutralizare a fost proiectata pentru denocivizarea apelor cianurice, cromice si acido – alcaline.

Neutralizarea apelor acido – alcaline se face in sistem continuu, astfel:

- apele acido – alcaline rezultate din cele doua activitati sunt colectate in rezervoarele RCA 1 si RCA 2, de unde sunt pompate in rezervoarele RTA 1 si RTA 2, unde se face neutralizarea; neutralizarea consta in reglarea pH-ului prin mentinerea lui in limitele 6,5 ÷ 8,5 prin completare cu hidroxid de sodiu sau acid clorhidric; apele neutralizate sunt transferate in rezervorul neutralizare RN si corectie RC prin sistem preaplin, dupa care sunt trecute in decantor, deversate in reteaua pluviala si apoi in acvator;

- solutiile uzate de la baile de decapare acide care rezulta in urma impurificarii excesive (datorita faptului ca sunt multe tevi care se rezincheaza) se neutralizeaza prin tratarea in cuvele aferente cu hidroxid de sodiu, pana la un pH min = 7,5; se lasa sa se decanteze; apa de la suprafata se elimina prin statia de neutralizare, iar slamul rezultat se depoziteaza in bazine metalice urmand a fi predat la societati specializate in eliminarea deseurilor periculoase;

- namolurile ramase pe fundul rezervoarelor se depoziteaza in bazine metalice si se elimina prin firme specializate.

Apele tratate ajung in decantorul final cu V = 156,00 mc, aferent Atelierului Acoperiri Metalice, unde se depun suspensiile, iar de aici apele ajung in reteaua de ape pluviale cu descarcare in bazinul de armare, care comunica cu fluviul Dunarea, prin conducta de beton armat Dn 300 cu o lungime de 25 m.

Zincul dur si cenusa de zinc rezulta din procesul de acoperiri metalice si se stocheaza in containere transportabile. Se valorifica prin diversi beneficiari (ROOL Ploiesti sau alti operatori autorizati (MER INVEST; BERG METALLCHEM; MANOX THERM), utilizandu-se pentru transport autovehicule autorizate ale acestora.

Slamul din procesul de zincare este namolul rezultat din decantarea apelor neutralizate. Este un namol de precipitare cu compozitie predominat anorganica si contine hidroxizi de fier, zinc, etc.

Se depoziteaza provizoriu intr-un decantor final, avand fundul si peretii impermeabilizati pentru evitarea impurificarii apelor subterane prin infiltratii sau in bazine metalice special construite pentru evitarea oricaror impurificari. Se elimina prin firme specializate (S.C SETCAR SA Braila).

Capacitatea bazinului = 24 mc.

Bazine metalice: 4 buc.; Capacitate: 12 mc/buc.

Dupa saturarea decantorului si bazinelor metalice se va proceda la predare pentru eliminare la firme specializate in domeniu actualmente la firme specializate (S.C. SETCAR SA Braila).

Praful rezultat in urma filtrarii se colecteaza in saci si bidoane metalice urmand a fi livrat catre firme specializate pentru eliminare.

Acidul clorhidric uzat – soluţiile uzate sunt preluate de societăţi specializate pentru eliminare.

| Denumire | Detalii |
| --- | --- |
| Tratare ape industriale în amplasament | DA |
| Epurare mecanică | DA |
| Detalii tehnice epurare mecanica | site, deznisipator; decantoare secundare, bazin de denitrificare (recircularea namolului); ingrosator de namol; depozit de namol; ingrosator namol; fitru presa |
| Epurare fizico-chimică | DA |
| Detalii tehnice epurare fizica | site; bazin denitrificare; bazin oxidare – nitrificare; recipient stocare coagulant; coagulant; recipient stocare floculant; floculant; bazin omogenizare; unitate de flotaţie; camera dezifebtie cu emitatori de joasa presiune - sursa radiatiei cu UV |
| Epurare biologică | DA |
| Detalii tehnice epurare biologica | bazin reactor, cu zona de denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare - nitrificare) si decantoare secundare tip Dortmund, mixer, elementele de aerare cu bule fine - membrana perforata fixata pe conducta de aerare |
| Epurare avansată | NU |

Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3 SOL, APE SUBTERANE

Avand in vedere ca suprafata libera a unitatii este in cea mai mare parte betonata, cu exceptia spatiilor verzi amenajate in suprata de circa 20% fata de suprafata libera, posibilitatea poluarii solului a fost mult redusa.

Pe amplasamentul VARD TULCEA S.A. exista 10 puturi de control al calitatii apelor subterane, din care 1 put este in exteriorul zonei aferente constructiilor de nave (cantina), astfel fiind posibila monitorizarea calitatii apelor subterane.

La momentul actual, zona din exteriorul zonei aferente constructiilor de nave se monitorizeaza doar intr-un singur punct, la cantina.

Calitatea solului se monitorizeaza in zona Complexului Sablare-Vospire si in zona in care s-a amenajat Baza sportiva.

Surse posibile de poluare

- zonele de depozitare a materiei prime si materialelor;

- platformele de productie;

- zonele de depozitare a deseurilor rezultate din procesul tehnologic si din activitatile igienico – sanitare ale personalului;

- deşeurile de materiale de construcţii (numai atunci cînd se desfăşoară lucrări de investiţii sau de mentenanţă a clădirilor);

- namol rezultat din decantor static – neutralizare;

- statie pompare ape menajere si statia de epurare ape menajere;

- zonele de depozitare a gazelor tehnologice;

- post trafo;

- gospodaria recirculare apa;

- depozit de combustibil lichid, lubrefianti – rezervor de combustibil suprateran, zona depozitare recipienti metalici  - poluanți: hidrocarburi din petrol;

- sisteme de conducte şi canale - poluanți: ape uzate cu conținut de poluanți specifici apelor uzate menajere: materii in suspensie, substante organice, compusi cu azot, compusi cu fosfor, extractibile, detergenti si ape uzate tehnologice: materii in suspensie, substante organice, compusi cu azot, extractibile si metale: zinc, fier.

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri pentru minimizarea emisiilor

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică, etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi subsolului sunt :

- se urmareste mentinerea curateniei pe platformele unitatii si evitarea depozitarii unor produse, materiale, deseuri, direct pe platforma de beton;

- constructiile hidroedilitare, reteaua de canalizare si caminele de canalizare sunt executate cu materiale speciale hidrofuge, eliminand posibilitatea de poluare a solului;

- lucrarile hidroedilitare sunt prevazute cu canalizari etanse si nu prezinta un pericol de poluare a solului si a apei din panza freatica;

- constructiile si instalatiile prevazute, inclusiv conductele din cadrul unitatii, sunt executate cu lucrari speciale, pentru a preveni eventualele infiltratii de apa in sol. In caz de avarie, personalul de exploatare este instruit pentru remedierea intr-un timp foarte scurt, fara a polua zona;

- la constatarea unei avarii de canalizare sa iau imediat masurile de remediere;

- se efectueaza simulari pentru testarea capacitatii de raspuns a personalului societatii;

- constructiile si instalatiile existente asigura protectia calitatii solului:

- statia de tratare ape uzate este o constructie alcatuita din bazine supraterane;

- deseurile sunt depozitate selectiv in bene, cupe sau containere, pe platforme betonate;

- uleiul hidraulic necesar utilajelor din dotare se schimba periodic, cel uzat fiind colectat controlat si depozitat temporar in recipienti metalici acoperiti pana la predare in vederea regenerarii;

- reziduurile petroliere sunt colectate in recipiente inchise si depozitate pe platforma betonata sau spatii special amenajate;

- toate tipurile de deşeuri sunt preluate periodic sau la cerere de firme specializate în vederea eliminării sau valorificării, pe bază de contracte.

# CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

# 10.1 AER

Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie stabilită în prezenta autorizaţie. Emisiile se vor incadra in prevederile Ordinului 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

Emisii din surse dirijate

în condiţii normale de funcţionare operatorul va respecta următoarele valori limită de emisie care se vor încadra în prevederile Ordinului nr 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

10.1.1 Emisii

| Activitate IED | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | pulberi | 50 | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie gaze arse grup termic - A2.2 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(expri-mați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie gaze arse cuptor uscare – A3 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(exprimați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(exprimați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linie de pregatire piese pentru zincare electrolitica (degresare + decapare) – A4 | HCl | 30** | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Linia de zincare electrolitica – A4.1 | HCl | 30** | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | HCl | 30** | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | HCl | 30** | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie ardere combustibil– A7 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(exprimați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/mc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat) – A31 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, Confectionare tubulatura, (sudura) - HCA – sudura (Tubulatura Confectionat)- A32 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, Lacatuserie Generala (sudura) - HCA – sudura (Lacatuserie G) – A33 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, sudura electrica –atelier reconditionare piese–camera suflat surse sudura – A34 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A8 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A88 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos de dispersie-Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A9 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie, adicent hala sablare – vopsire (pasivizare) – camera preparare vopsea - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A12 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cos dispersie cabina sablare - Sectia Tubulatura Confectionat - A6 | pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A24 ÷ 25 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 - A21 ÷ A23 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 - Hala Sablare –Vopsire HV1 – A40 ÷ A43 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A44 ÷ A47 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie– Hala Vopsire – HV2 - A48 ÷ A51 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A90 ÷ A92 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - A100; A102 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A10 ÷ A11 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A11.1 | Pulberi | 50* | mg/mc | - |
|  | Aeroterme UHR – Sectia Tubulatura Confectionat - A107 ÷ A110 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/mc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A28 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.M.N. – A29 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.C.C. – A27 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(exprimați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(exprimați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(exprimați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Centrala termica Hala H.U.A. - CT9 - A125:A128 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Complex H.S.V. - CT10 - A129:A132; A132.1 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Centrala termica Anexa Mecano-Energetic - CT11 - A137; A138 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(exprimați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A115 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - A52 ; A54 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - A55 -A57 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 – A58 - A61 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - A62 ÷ A65 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - A66 ÷ A69 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - A93; A94; A97; A98 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |
|  | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primați în SO2) -Oxizi de azot(NOx)(ex-primați în NO2) | 5 100 35 350 | mg/Nmc | Valorile-limită de emisie se calculează la o temperatură de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, la un conţinut standard de O2 al efluenților gazoși de 3% vol. |

*daca debitul masic este mai mare sau egal 0,5 kg/h

**daca debitul masic este mai mare sau egal cu 300 g/h

Alte condiţii de funcţionare decât cele normale:

Operatorul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii, emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

10.1.2 Imisii

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87,Aer din zonele protejate.Condiţii de calitate.

## 10.2. APĂ

Nici o emisie nu trebuie să depăşească valorile limită  de emisie stabilite în prezenta autorizaţie şi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate tehnologice

Emisii in apa s-au stabilit in Autorizatia de Gospodarire a apelor nr. 12/27.04.2023

| Nr. crt. | Categoria apei | Indicatori de calitate | U.M. | Valori maxime admise (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape uzate menajere si tehnologice epurate evacuate in fluviul Dunarea sau în acvatoriu 6 probe/an/evacuare | pH | unit. | 6,5 ÷ 9,0 |
| 2. |  | Materii in suspensie | mg/l | 35 |
| 3. |  | CBO5 | mgO2/l | 25 |
| 4. |  | CCO-Cr | mgO2/l | 125 |
| 5. |  | Amoniu | mg/l | 2 |
| 6. |  | Azot total | mg/l | 10 |
| 7. |  | Fosfor total | mg/l | 1 |
| 8. |  | Detergenti sintetici | mg/l | 0,5 |
| 9. |  | Reziduu fix | mg/l | 2.000 |
| 10 |  | Produs petrolier | mg/l | 5 (fără peliculă vizibilă) |
| 11 | Ape uzate tehnologice evacuate in fluviul Dunarea si acvatoriu 6 probe/an/evacuare | pH | unit. | 6,5 ÷ 9,0 |
| 12 |  | Materii in suspensie | mg/l | 35 |
| 13 |  | CCO-Cr | mgO2/l | 125 |
| 14. |  | Cloruri | mg/l | 500 |
| 15. |  | Crom total | mg/l | 1 |
| 16. |  | Zn( 2+) | mg/l | 0,5 |
| 17. |  | Fier total ionic | mg/l | 5 |
| 18. |  | Produs petrolier | mg/l | 5 (fără peliculă vizibilă) |

10.3. Sol

Valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi pragul de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului:

Valori de referinta la momentul primei autorizari pentru anul 2007 -Complex Sablare Vopsire pentru sol:

| Incercari efectuate/U.M./Adancime | Valori determinate |
| --- | --- |
| Crtotal (mg/kg s.u.) – 5 cm | 212,365 |
| 30 cm | 172,423 |
| Zn (mg/kg s.u.) – 5 cm | 352,741 |
| 30 cm | 223,853 |
| Ni (mg/kg s.u.) – 5 cm | 36,752 |
| 30 cm | 22,723 |

## Valori admise pentru sol:

Conform Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului:

| Indicator analizat | Prag de interventie (g/kg ) | Prag de alertă (g/kg substanță uscată) |
| --- | --- | --- |
| Crtotal | 0,6 | 0,3 |
| Cd | 0,010 | 0,005 |
| Mn | 4 | 2 |
| Zn | 1,5 | 0,7 |
| Cu | 0,5 | 0,25 |
| Pb | 1,00 | 0,25 |
| Ni | 0,5 | 0,2 |
| Cianuri totale | ? | 0,200 |
| Substante extractibile cu eter de petrol | 2.0 | 1,0 |

## 10.4. Zgomot

Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform. STAS 10009/2017 – Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

La limita receptorilor protejaţi zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depãşi nivelul admis, conform OM nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

în emisiile de zgomot provenite de la activităţile desfăşurate pe amplasament  nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o locaţie sensibilă la zgomot.

# GESTIUNEA DEŞEURILOR

Din activitatile care se desfasoara in cadrul societatii S.C VARD TULCEA S.A, rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri municipale amestecate, din activitatile personalului de exploatare a obiectivului;

- deseuri industriale rezultate din:

  - activitatile productive, deseuri de tip: deseu metal – feroase si neferoase, zinc dur, cenusi de zinc, praf si zgura alice, deseu debitare plasma, zgura debitare oxi-gaz, deseu pasivizare, grit uzat, solutie fixator, slam zincare, amestec solventi, vopsea solidificata, rumegus, solutie relevator uzat;

  - depozitare si transport materii prime si auxiliare, activitati de birou: deseuri de hartie si carton;

  - uzura echipamentelor de protectie: textile;

  - transport materii prime si materiale: material lemnos, de tipul europaleti uzati;

  - activitate de laborator: ambalaje substante chimice de la laborator si solutiile uzate;

  - metalice rezultate din lucrari de dezafectare/reparatii a spatiilor tehnologice: deseuri de constructii, deseuri metalice (fier vechi);

  - depozitare si transport materii prime si auxiliare: ambalaje si deseuri de ambalaje, de tipul: plastic PP (deseuri de ambalaje), P.V.C., PE; cutii metalice de la vopseluri; alte deseuri de ambalaje metalice;

  - intretinerea si curatarea utilajelor si echipamentelor: uleiuri de tip hidraulic, motor, transmisie si ungere, ulei compresor, ulei T90, vaseline uzate, lavete imbibate cu produse petroliere si lubrifianti, etc.;

  - intretinerea si curatarea santinelor: produse petroliere;

  - curatarea instalatiilor de canalizare interioare (retea de canalizare, separator de grasimi): material sedimentat/namol;

  - functionarea motostivuitoarelor/mijloacelor de transport proprii: acumulatori prin service-uri autorizate;

  - utilizarea mijloacelor de transport auto proprii: anvelope uzate prin service-uri autorizate;

  - casarea echipamentelor electrice si electronice: deseuri de echipamente electrice si electronice (incluzand becurile si tuburile fluorescente si alte deseuri pentru surse de iluminat);

  - deseurile rezultate din activitatea agentilor economici VARD Electro Tulcea si VARD Acomodation sunt gestionate de catre acestia;

  - deseurile rezultate din activitatile celorlalti agenti subcontractori, sunt gestionate si valorificate/eliminate de VARD TULCEA;

  - alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) ce rezulta din lucrarile realizate in interiorul navelor si nu pot si colectate selectiv la locul de generare.

Gestionarea acestor deseuri se face respectand prevederile legale ale Legii nr. 211/2011 privind gestiunea geseurilor.

Anual se intocmeste si se raporteaza catre autoritatea locala de mediu in portalul SIM.

Deseurile generate in cadrul societatii sunt colectate separat si stocate selectiv in vederea valorificarii prin intermediul societatilor de profil sau pentru eliminarea finala in facilitati conforme cu prevederile legale in vigoare.

  - DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate | UM | Mod de stocare/depozitare | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Rumegus,talas,as-chii,resturi de placa aglomerata din lemn si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04 | Secții produc-ție | 19 | Tone/ an | Containere metalice pe platforma betonata | Valorificare | R12 | schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 * |
| 08 01 11* | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | S.Vopsitorie/ Subcontractori | 63 | Tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 08 01 12 | Deseuri de vopsele si lacuri altele decât cele de la 08 01 11* | Secții producție | 53 | tone/ an | Containere metalice pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 08 01 19* | Suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici | S.Vopsitorie/ Subcontractori | 47 | tone/ an | Recipiet metalic pe platforma betonata | Valorificare | R2 R12 | valorificarea/regenerare a solvenţilor; * |
| 08 03 18 | Deseuri de tonere de imprimante ,altele decat cele specificate la 08 03 17 | Sectii produc-tie | 0,33 | tone/ an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 09 01 01* | Developanti pe baza de apa si solutii de activare | Laborator CND | 0,1 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Elimina -re | D15 | stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege. |
| 09 01 04* | Solutie fixare | Laborator CND | 0,18 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 11 01 05* | Acizi decapare | At. Zincare | 50 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Elimina-re | D9 | tratarea fizico-chimică neprevăzută în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul uneia dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12, de exemplu, evaporare, uscare, calcinare și altele asemenea; |
| 11 01 98* | Alte deseuri cu continut de substante periculoase (Slam zincare) | S. Tubulatura/ At. Zincare | 73 | tone/ an | Decantor final de 156 mc cu 2 alveole cu capacitatea de 24 mc si recipienti metalici de 12 mc | Elimina re | D15 | stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor. Stocare temporară înseamnă stocare preliminară potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege. |
| 11 01 99 | Deseuri nespecificate (Praf creta) | S. Tubulatura/ At. Zincare | 5 | tone/ an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 11 05 01 | Zinc dur | S. Tubulatura/ At. Zincare | 75 | tone/ an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R4 | reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici; |
| 11 05 02 | Cenusi de zinc | S. Tubulatura/ At. Zincare | 173 | Tone /an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R4 | reciclarea/valorificarea metalelor și compușilor metalici; |
| 12 01 01 | pilitură şi şpan feros(deseu fers) | Sectii de productie | 15160 | tone/ an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 02 | Praf și suspensii de metale feroase | Secții producție | 950 | tone /an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 03 | pilitură şi şpan neferos | S. Prelucrari mecanice/ S. Tubulatura | 42 | tone/ an | Containere metalice in spatiu amnejat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 09* | emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni | S.Mecanica/ SIRME | 3 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 02 12* | Ceruri si grasimi uzate | Sectii productie | 0,55 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 13 | zgură sudură | Secții producție | 200 | tone/ an | Containeremetalice pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 17 | deşeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 (grit uzat) | Sablare | 8000 | tone/ an | Saci rafie sau bena metalica in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * . |
| 12 01 17 | deşeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16 (praf alice) | sablare | 350 | tone /an | Containere metalice pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 21 | Piese de polizare uzate si materialealtele decat cele specificatevla 12 0120 | Sectii productie | 20 | tone/ an | Containere metalice in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 99 | Alte eseuri nespecificate | Serviciu Logistica | 2300 | tone/ an | Containere metalice in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 12 01 99 | Alte deseuri nespecificate (cauciuc) | Sectii productie | 16 | tone/ an | Containere metalice in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | 8 |
| 13 01 10* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | S. Mecanica/ SIRME/ Parc Auto | 3,5 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 02 04* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | Parc auto | 0,4 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 02 05* | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | S. Mecanica/ Parc Auto/SIRME | 20 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor ,de transmisie se de ungere | Parc auto | 3 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 02 08* | Alte uleiuri de motor ,de transmisie si de ungere | Parc auto | 0,450 | tone /an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 03 07* | Uleiuri minerale neclorurate izolate si de transmitere a caldurii | Parc auto | 7 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 04 01* | Uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare | S. Utilitati/DOC | 1 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 13 07 03* | Alti combustibili | S. Utilitati | 20 | Tone /an | Recipient metalic pe platforma betonat | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 01 | Deseuri ambalaje din hartie si carton | Birouri/Sectii de productie | 150 | tone/ an | Containere metalice in spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 02 | Deseu ambalaj plastic, PP, P.V.C. | Birouri/Sectii de productie | 150 | Tone /an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 03 | Deșeu ambalaj din lemn | Sectii de productie | 750 | tone/ an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 04 | Deșeu ambalaj metalic | Sectii de productie | 300 | tone/ an | Bene metalice in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 05 | Ambalaje de materiale compozite | Laborator CND | 1 | tone/ an | Saci de plastic depozitati in spatiu inchis | Valorificare | R12 | * |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | S. Mecanica, S. Utilitati, S. Vopsire | 8 | Tone /an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | valorificare | R12 | * |
| 15 02 02* | Absorbanti, imbracaminte protectie contaminate, Materiale filtrante | Sectii productie | 15 | tone/ an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 15 02 03 | Absorbanti materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie ,altele decat cele specificate la 15 02 02 | Sectii productie | 45 | tone/ an | Saci plastic depozitati in spatiu inchis | Valorificare | R12 | * |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Parc auto | 8,5 | tone /an | Containere metalice in spatiu special amenajat | valorificare | R12 | * |
| 16 01 17 | Metale feroase | Parc auto | 146,18 | tone/ an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorifi-care | R12 | * |
| 16 01 99 | deseuri nespecificate (banda cauciuc) | Parc auto | 0,32 | tone /an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorifi-care | R12 | * |
| 16 01 07* | Filtre de ulei | Parc auto | 0,5 | Tone /an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 16 01 14* | Fluide antigel cu continut de substante periculoase | Parc auto | 3 | tone/ an | Recipient metalic pe platforma betonata | valorificcare | R12 | * |
| 16 02 11* | Echipamente casate cu conținut de HCFC, HFC | Parc auto | 0,100 | tone/ an | Containere metalice pe platforma betonata | valorificare | R12 | * |
| 16 02 16 | Componente nepericuloase din echipamente casante altele specificate la 16 02 15 | Sectii productie | 0,5 | tone/ an | Containere metalice in spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 16 05 04* | Butelii de gaze sub presiune(knclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | Sectii productie | 0,1 | tone/ an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 16 05 06 * | Substante chimice de laborator continand substante periculoase,inclusiv amestecuri de substante chimice de laborator | laborator | 0,01 | tone/ an | Recipient din plastic depozitat in spatiu inchis | valorificare | R12 | * |
| 16 06 01* | Baterii cu plumb | Parc auto | 5 | tone/ an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 16 06 02* | Baterii cu Ni-Cd | Parc auto | 0,1 | Tone /an | Service autorizat | Valorificare | R12 | * |
| 16 06 04 | Baterii alcaline altele decât 16 06 03* | Parc auto | 2,7 | tone/ an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 17 02 02 | sticlă | Birouri/ Sectii de productie | 2,5 | tone/ an | Spatiu amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 17 05 03* | Pamant si pietre cu continut de substante periculoase | Demolari | 0,2 | tone /an | Containere metalice in spatiu special amanjat | Valorifi care | R12 | * |
| 17 05 03 * | Materiale de constructii cu continut de azbest | demolari | 80 | tone /an | Containere metalice in spatiu special amanjat | valorificare | R12 | * |
| 17 06 04 | Materiale izolante altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 | Sectii productie | 10 | tone/ an | Containere metalice in spetiu special amanjat | Valorifi care | R12 | * |
| 17 09 04 | Deseuri amestecate de la constructii si demolari ,altele decat cele specificate la 17 09 01 si 17 09 03 | Dezafectare/ demolari/ constructii | 2000 | t/an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 19 08 01 | Reziduuri de cernere | Stație de epurare | 1 | tone/ an | Bene metalice in spatiu special amenajat | Valorificare | R12 | * |
| 19 08 05 | Nămoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti | Stație de epurare | 65 | tone/ an | Containere metalice in spatiu special amenajat | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 01 | Hârtie și carton | Birouri/ producție | 7 | tone/an | Containere metalice in spatiu special amenajat | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 21* | Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur | Birouri/ produc-ție | 1,9 | tone /an | Containere speciale | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 35* | Echipamente electrice și electronice casate cu conținut de componenți periculoși | Birouri/ produc-ție | 1 | tone /an | Containere metalice in spetiu special amenajat | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 36 | Echipamente electrice și electronice casate altele decat cele specificate la 20 01 21 ,20 01 23si 20 01 35 | Birouri/ produc ție | 8 | tone/ an | Containere speciale pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 37* | Deseuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase (pensule) | Secții producție | 0,3 | tone /an | Containere speciale | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 38 | Deseuri din lemn ,altul decat cel specificat la 20 01 37 | Secții produc ție | 320 | tone /an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 20 01 39 | Materiale plastice | Birouri/Sectii de produc-tie | 120 | tone/ an | Spatiu special amenajat pe platforma betonata | Valorificare | R12 | * |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Sectii de productie/ Indirect productivi | 317,620 | tone/an | Containere metalice ,pubele pe spatiu special amenajat pe platforma betonata | Elimina-re | D5 | depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea; |

NOTA :

R12- ,,*’’-schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;

Deşeuri stocate temporar

Deseurile generate in cadrul societatii sunt colectate separat si stocate selectiv in vederea valorificarii prin intermediul societatilor de profil sau pentru eliminarea finala in facilitati conforme cu prevederile legale in vigoare.

Deseuri depozitate

      - deseurile municipale amestecate sunt colectate in containere metalice – tip pubela (240 l) si container de 1,1 mc, amplasate pe platforma betonata pentru o depozitare temporara; preluarea se realizeaza de catre firma S.C. SERVICII PUBLICE S.A. conform Contract de prestari servicii nr. 5300/58/21.08.2009;

- deseurile de hartie si carton, ambalajele de hartie si carton sunt colectate si depozitate temporar in containere metalice pe platforma betonata, acoperita situata intr-un spatiu special amenajat, in vederea valorificarii prin reciclare de catre firma S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseuri metalice provenite din operatiile de intretinere/reparatii – piese de schimb uzate, dezmembrari – operatii sporadice, sunt colectate, depozitate temporar in containere metalice si eliminate in vederea valorificarii prin firme autorizate, S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseuri metalice feroase din procesul de productie, de tip deseuri metalice fier pregatit, pilitura si span feros, praf si suspensii de metale feroase, de tipul: zgura debitare oxigaz, zgura debitare plasma, zgura sudura automata, grit – sunt colectate, depozitate temporar in containere sau bene metalice si eliminate in vederea valorificarii, in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.  sau alti operatori autorizati: S.C. REMATHOLDING CO S.R.L., in baza Contractului de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015, S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L., in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 52MR/18.02.2015 ; S.C. STAR ECO SALUBRIS S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 62MR/30.08.2016;

- deseuri metalice neferoase din procesul de productie, de tipul span neferos, deseu de Al, alama, bronz, Cu – sunt colectate, depozitate temporar in containere sau bene metalice si eliminate in vederea valorificarii prin S.C. STINA S.R.L. in baza Contractului de colectare baterii portabile si DEEE-uri nr. 61MR/18.07.2016, in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.; sau alti operatori economici cum ar fi: S.C REMATHOLDING CO S.R.L prin Contractul de vanzare – cumparare nr. 53/20.02.2015; S.C. STAR ECO SALUBRIS

S.R.L. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 62MR/30.08.2016;

- deseurile textile care provin din lavete si echipament de protectie sunt colectate si depozitate temporar in spatiu inchis (magazie), ambalate in saci de plastic si eliminate in baza Contractului de prestari servicii nr. 60MR/01.07.2016 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- deseuri metalice de drojdie de zinc si cenusa de zinc rezultate din procesul de acoperiri metalice sunt depozitate temporar in containere sau bene metalice sunt valorificate prin S.C. MANOX THERM S.R.L. in baza Contractului nr. 39MR/13.02.2013;

- deseurile de tip slam zincare este depozitat in rezervoare din cadrul statiei de tratare se elimina in baza Contractului prestari servicii nr. 64MR/24.03.2017 incheiat cu S.C. REMATINVEST SRL.;

- deseurile de tip acizi de decapare se neutralizeaza in cuvele aferente prin tratare cu hidroxid de sodiu sau se elimina in baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;  si prin S.C. REMATINVEST SRL. in baza Contractului de prestari servicii nr. 64MR/24.03.2017;

- uleiurile uzate, rezultate in urma operatiilor de intretinere utilaje tehnologice, sunt colectate pe tipuri de uleiuri in recipienti metalici, inchisi ermetic, depozitati temporar pe spatii betonate in zone special amenajate; dupa o depozitare temporara, aceste deseuri sunt predate pentru valorificare S.C. DACS TRANSROM SRL. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 63MR/06.02.2017;  si in baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- uleiurile de santina rezultate din exploatarea acestora sunt valorificate prin S.C. DACS TRANSROM SRL. in baza Contractului de vanzare-cumparare nr. 63MR/06.02.2017 si in baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- filtrele de ulei rezultate din activitatea de intretinere si reparatii autovehicule sunt predate spre valorificare in baza Contractului de prestari servicii nr. 63MR/06.02.2017 incheiat cu S.C. DACS TRANSROM SRL.  si in baza Contractului de prestari servicii nr. 1339/29.06.2012 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- suspensiile apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici rezultate din activitatea de vopsire sunt predate pentru valorificare in baza Contractului de prestari servicii nr. 55MR/10.07.2015 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A., sau alti operatori autorizati (DISTILOR VARD);

- deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase sunt predate spre valorificare in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor periculoase nr. 55MR/10.07.2015 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- deseuri inerte rezultate din procesul de sablare table si profile, debitare tabla pasivizata si sablare blocuri/nave rezultate din procesele de sablare si debitare sunt valorificate in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 incheiat cu S.C. REMAT TULCEA S.A.;

- deseurile de laborator, tip de ambalaje din mase plastice contaminate si substante chimice expirate sunt predate in baza Contractului de prestari servicii nr. 60MR/01.07.2016 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- deseurile de tip developanti sunt valorificate in baza baza Contractului de prestari servicii nr. 60MR/01.07.2016 incheiat cu S.C. SETCAR S.A.;

- deseurile de tip solutiile de fixare sunt valorificate in baza Contractului de furnizare nr. 54MR/02.03.2015 incheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING S.R.L.;

- deseurile de tip solutii revelator sunt valorificate in baza Contractului de furnizare nr. 54RM/02.03.2015 incheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING S.R.L.;

- bateriile si acumulatorii auto uzati sunt valorificate in baza Contractului de prestari servicii nr. 55MR/10.07.2015  incheiate cu S.C. REMAT TULCEA S.A. sau se schimba prin service-urile autorizate;

- anvelopele uzate sunt colectate, depozitate temporar si eliminate in vederea valorificarii prin firme autorizate, S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- europaletii uzati, ambalajele din material lemnos, lemnul, rumegusul sunt colectate separat si depozitate temporar pe platforma betonata intr-un spatii special amenajat, in vederea valorificarii prin reciclare, conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 sau vandute la persoane fizice;

- ambalajele metalice rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament sunt depozitate temporar in bene metalice in spatiu special amenajat pe paltforma betonata si valorificate la S.C. REMAT TULCEA S.A. in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 si prin S.C ECO-METAL RECYCLING S.R.L, in baza Contractului de vanzare-cumparare nr.52MR/18.02.2015;

- masele plastice, ambalajele de plastic, ambalaje de materiale plastice (PE) rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament sunt depozitate in spatiii special amenajat pe paltforma betonata si valorificate la S.C. REMAT TULCEA S.A. in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012

- deseuri de echipamente electrice si electronice provenite din activitatile specifice de birou, IT sunt colectate separat, intr-un spatiu special amenjat din cadrul magazie de materiale si predate la S.C. REMAT TULCEA S.A., conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 si in baza Contractului nr. 916-2/26.09.2013 incheiat cu ECOPOINT;

- deseurile provenite din surse de iluminat sunt colectate in cutii de carton si containere metalice si depozitate in magazie, intr-un spatiu special amenajat si predate conform Contractului de prestari servicii nr. COL60/17.10.2017 incheiat cu S.C. TOTAL WASTE RECYCLING.;

- alte deseuri nespecificate (nave constructii noi) sunt colectate in interiorul navelor si eliminate in vederea sortarii pe categorii de deseuri si a valorificarii acestora de catre S.C. REMAT Tulcea S.A. conform conform Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012;

- deseurile de beton, materiale de constructii rezultate din activitatea de demolare, modernizare sunt depozitate separat si valorificate in baza Contractului de prestari servicii pentru preluarea deseurilor nepericuloase nr. 32MR/01.02.2012 la S.C. REMAT Tulcea S.R.L.

In cadrul amplasamentului analizat sunt amenajate urmatoarele spatii de depozitare:

- Depozit central si instalatii de pregatire laminate in suprafata de     	14.745,00 mp;

- Platforma depozitare, vopsire bloc – sectii nave

si subansamble in suprafata de						22.010,00 mp;

- Depozit vopsea de apa 							179,00 mp;

- Depozit vopsele in suprafata						  52 mp

- Depozit Vopsea – pasivizare						2.00,00 mp

- Magazie vopsele in suprafata de						477,00 mp;

- Gospodarie combustibil lichid, lubrefianti in suprafata de		1.113,00 mp;

- Depozit combustibil in suprafata de					296,00 mp;

- Decantor static in suprafata de						60,00 mp;

- Depozit substante chimice in suprafata de				157,00 mp;

- Depozit vopsea de apa in suprafata de					179,00 mp;

- Depozit propan in suprafata de						93,00 mp;

- Depozit materiale in suprafata de						55,00 mp;

- Depozit vopsele in suprafata de						52,00 mp;

- Depozit deseuri vopsele in suprafata de					168,00 mp;

- Depozit laminate grele in suprafata de					17.500 mp;

- Depozit piese finite si expeditie in suprafata de				6.380 mp;

- Depozit sabloane in suprafata de						   325mp;

- Depozit schele in suprafata de						4.450,00 mp;

- Magazie produse finite, piese de schimb si forja in suprafata de		1.017,00 mp;

- Magazie instalatii in suprafata de						246,00 mp;

- Depozit intermediar de vopsea in suprafata de				   48,00 mp;

- Depozitul de piese debitate amplasat

in spatele Halei F.U.P.S. in suprafata de					3.300,00 mp;

- Magazia centrala in suprafata de						2.230,00 mp;

- Magazia fosta containerizata in suprafata de				 2.230,00 mp;

- Magazia de vopsele in suprafata de				               470,00 mp;

- Magazia echipamente in suprafata de					    270,00 mp;

- Magazia echipamente in suprafata de					    900,00 mp

- Magazia neferoase in suprafata de						1.115,00 mp;

- Magazia dotari nave in suprafata de			                          912,00 mp;

- Magazia substante si amestecuri periculoase in suprafata de 		   112,00 mp;

- Magazie echipamente, materiale si furnitura client		            1.764,00 mp;

- Depozit de motorina si lubrifianti: platforma betonata;

40 mc; statie de pompe; statie de motorina; produse petroliere		 1.915,00 mp

- Depozit Vopsea – pasivizare capacitate 200,00 tone			 2.000,00 mp

- Magazia substante si amestecuri periculoase

(zona – fosta fabrica de acetilena)						112,00 mp;

- Scularie in suprafata de							350,00 mp;

- Depozit deseuri periculoase – reziduuri petrol, slam

de la zincare termica si electrolitica cu o capacitate

de stocare de 732,00 tone in suprafata de					1.710,00 mp

- Decantor final aferent statiei de neutralizare pentru

slamul rezultat din procesul de zincare termica si electrolitica,

cu un volum de 156,00 mc, 60 mp, avand dimensiunile de:

4.000,00 x 13.000,00 x 3.000 mm; in interior sunt 2 alveole

in care sunt montate cate un bazin metalic

Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitandu-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii – vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzator împotriva dispersiei în mediu.

# INTERVENŢIA RAPIDĂ/ PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI

Instalaţia intră sub Directiva SEVESO – risc minor – acetilena si sub incidenţa incidenţa LEGEI  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

| Denumirea substanței periculoase | Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau preparatelor chimice periculoase | Cantitate maximă prezentă | Cantitatea relevantă (tone) | Data revizuirii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clasa si categoria de pericol | Fraze de risc/fraze de pericol |  | Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la LEGEA Nr. 59/2016 | Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la LEGEA Nr. 59/2016 |  |
| Acetilena | F+ | H220;H280 | 25 | 5 | 50 |  |

Pe amplasament se utilizează gaze tehnologice, substanţe chimice periculoase în in procesul de vopsire/pasivizare, in cadrul laboratoarelor şi staţiei de epurare, dar, prin cantităţile prezente, intră sub incidenţa LEGE  Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru care exista „Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase” ce va fi reactualizata.

Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

Dotari, intretinere, mijloace de alarmare:

- autospeciale si utilaje de interventie:

- autospeciala AB 22380 DFA TL – 21 AKR;

- motopompa Honda MF SSCH – 5050H;

- sisteme de detectare a incendiilor:

- supraveghere partiala – magazia vopsele;

- supraveghere totala – spatii cazare campus;

- sistem de alarma si avertizare:

- magazia Vopsele,

- statia pompe,

- magazia Containerizata,

- centrala termica;

- sistem de detectare a gazelor:

- centrala termica pe gaz metan;

- iluminat de siguranta:

- vestiare,

- magazia vopsele,

- magazia containerizata;

- alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor (rezerva de apa, pompe):

- motopompa Honda MFSVT – 100 HXS 0389873;

- retele de hidranti interiori:

- Hala Montaj Nave – neoperationali					18 buc.;

- magazia containerizata – operationali cu apa potabila		10 buc.;

- magazia centrala								10 buc.;

- Spatiu inchiriat VARD ACCOMMODATION				11 buc.;

- magazia profile usoare							  1 buc.;

- Hala Tubulatura inox							  1 buc.;

- magazie neferoase								  6 buc.;

- magazie Brodrene								  8 buc.;

- vestiare			                                                                         4 buc ;

- retele de hidranti exteriori – operationali: 84 buc.

- mijloace primare de interventie (stingatoare – tip, numar) prezentate in tabelul de mai jos.

| Nr. crt. | Tip stingator | Numar |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stingator cu pulbere si CO2: P 6 P 50 | 23 buc. 1 buc. |
| 2. | Stingator cu CO2: G 2 G 3 G 5 G 6 | 2 buc. 9 buc. 8 buc. 16 buc. |
| 3. | Stingator tip SM 6 Stingator tip SM 9 | 1 buc. 10 buc. |

Nota: Stingatoarele mentionate mai sus sunt amplasate la constructiile civile si de productie, precum si la navele in constructie.

Modul de intretinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se face prin persoana juridica atestata.

Activitatea de intretinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotarea VARD TULCEA S.A. a fost reglementata intern prin: „Instructiuni proprii privind Normele tehnice de întreţinere, reparare, depozitare şi evidenţa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si protecţie civilă din dotarea VARD TULCEA S.A.” – inregistrata ca ISU cod 17 rev. 02 nr. 158/22.05.2013 ( in mod expres pentru autospeciale).

Lucrarile de verificare, reparare si incarcare stingatoare sunt executate de catre S.C. MEGA STING S.R.L.( autorizata I.G.S.U.) cu respectarea prevederilor contractului de prestari servicii nr. 8/10.03.2017( nr. 4200/1221 din 13.03.2017 la VARD TULCEA S.A.);

Pentru interventii rapide in caz de poluari accidentale, societatea detine:

| Denumire material/echipament | Denumire locatie de depozitare | Cant. kg/lung./ml existent |
| --- | --- | --- |
| Baraje delimitare | Bazin VARD | 300 ml |
| Baraje absorbante | Dana remorchere | 120 ml |
| Material absorbant | Dana remorchere | 100 Kg |
| Material absorbant | MAGAZIA . Nr. 5 | 125 Kg |
| Kit de interventie | Dana remorchere | 3 buc. |
| Barca, interventii rapide | Dana remorchere | 1 buc. |

Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul (depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

# 13. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII

Prevederi generale privind monitorizarea

Operatorul are obligaţia să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanţi conform prezentei autorizaţii integrate de mediu şi să raporteze datele de monitorizare către autoritatea competentă de protecţie a mediului conform precizărilor de la cap. 14.

Monitorizarea fiecǎrei emisii trebuie realizată aşa cum s-a precizat în prezenta autorizaţie, respectând condiţiile generale prevăzute de standardele specifice.

Prelevarea şi analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va realiza prin laborator propriu sau de către laboratoare acreditate, prin metode de analiză conform standardelor de metodă.

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie emisiile (verificare metrologică, calibrare etc.).

Operatorul trebuie să înregistreze într-un registrul special punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, metodele de determinare, condiţiile de prelevare, condiţiile atmosferice în care se face prelevarea, rezultatul măsurătorilor şi date privind eroarea de măsurare şi incertitudinea măsurătorilor.

Operatorul are obligaţia sa înregistreze şi sa arhiveze buletinele de analizǎ emise de terţi.

Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel încît valorile determinate să poată fi comparate cu valorile limită impuse prin prezenta autorizaţie.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite ACPM să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie  stabilite.

Operatorul trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la toate puncte de prelevare şi monitorizare.

Operatorul va asigura şi monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces, în conformitate cu specificul activităţii.

Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

13.1.  AER - emisii

Monitorizarea emisiilor tehnologice si gazoase se va face în conformitate cu prevederile SR EN-15259/2008-Calitatea aerului, mǎsurarea emisiilor surselor fixe, cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de mǎsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de mǎsurare.

emisii din surse dirijate

Vor fi prelevate probe din emisile tehnologice si gazele de ardere emise de coşurile din tabelul de mai jos şi vor fi analizate de laboratoare specializate.

| Activitate IED/ NON IED | Denumire cos | Caracteristici sursa de emisie: Inaltime (m)/ Diametru baza (m) Diametru varf (m) | Poluant | Frecventa/ Justificare | Echipamente de depoluare | Eficienta | Cerinta BAT | Limite | Conditii de referinta | Metoda de analiza | Legislatie aplicabila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Baile de zincare termica - A1 | 11,046 Ø 0,700 0,700 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulber | 80-90% | FPM BAT 7 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 6 si 7 (6 – fluxare + 7 decapare) – A2 | 1,430 L = 1,200 l = 0,650 - | pulberi | Anual | Fara filtrare | - | FPM BAT 7 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie - Linia de pregatire piese pentru zincare termica, baile 1, 3 si 4 (1 – degresare + 3 si 4 decapare) - A2.1 | 1,020 L = 1,200,00 l = 0,650,00 - | pulberi | Anual | Fara filtrare | - | FPM BAT 7 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sistem de ventilatie – Statia de neutralizare- A5 | 0,770 L = 0,500 l = 0,450 - | HCl | Anual | Fara filtrare | - | FPM BAT 7 | 30 mg/mc** | - | SR EN 1911 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Acoperiri metalice | Cos dispersie aferent sisteme ventilatie rezervoare Statie de neutralizare – A5.1 ÷ A5.3 | 1,190 Ø 0,250 0,250 | HCl | Anual | Fara filtrare | - | FPM BAT 7 | 30 mg/mc** | - | SR EN 1911 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Confectionare tubulatura | Cos dispersie cabina uscare -Sectia Tubulatura Confectionare – A7 | 10 Ø 0,630 0,630 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | FPM BAT 20 BAT 21 BAT 22 | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) |
| NON IED | Cos dispersie, Confectionare tubulatu-ra otel, (sudura) - HCA A31 | 10,00 Ø 0,500 0,500 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | FPM BAT 46 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED | Cos dispersie, Confectionare tubulatu-ra inox (sudura) - HCA A32 | 10,00 Ø 0,400 0,400 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | FPM BAT 46 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Lacatuserie generala (sudura) | Cos dispersie, Lacatuserie Generala (sudura) - HCA – sudura (Lacatuserie G) – A33 | 10,00 Ø 0,630 0,630 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | FPM BAT 46 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED SIRME reconditionare piese | Cos dispersie, sudura electrica - evacuare orinzotala – functionare discontinua - SIRME - Reconditionat piese prin sudura electrica – A34 | 1,00 Ø 0,120 0,120 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | FPM BAT 46 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Sablare cu alice | Cos dispersie – sablare cu alice - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A8 | 4,0 Ø 0,900 0,900 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV2 – A13 ÷ A16 | 22,30 Ø 1,200 1,200 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cosuri dispersie sablare cu alice, Hala Sablare–Vopsire – HSV1 – A17 ÷ A20 | 27,70 Ø 1,100 1,100 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2– A88 | 9,10 Ø 0,800 0,800 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cos de dispersie (lateral-cuplare mobile) – sablare cu alice - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A89 | 9,10 Ø 0,800 0,800 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cos de dispersie, Hala F.U.C.M. – sablare cu alice - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A26 (conservare) | 4,50 Ø 0,450 0,450 | pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 80-90% | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 Pasivare | Cos dispersie – pasivizare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A9 (conservare) | 16,00 Ø 0,600 0,600 | pulberi | Anual | Fara filtrare | - | STS BAT 11 BAT 18 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| 6.7 | Cos dispersie cabina sablare - Sectia Tubulatura Confectionat - A6 | 10 Ø 0,500 0,500 | COV | Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 10 | 50 mg/mc* | - | - | Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie, Hala F.U.C.M. – vopsire - Statie sablare – vopsire – F.U.C.M. – A24 ÷ 25 (conservare) | 16,00 Ø 0,520 0,520 | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 80-90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV3 - Hala Vopsire HV3 – A21 ÷ A23 | 9,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Vopsire – HV1 - Hala Sablare–Vopsire HV1 – A40 ÷ A43 | 16,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire HSV1 – A44 ÷ A47 | 16,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - Hala Vopsire – HV2 – A48 ÷ A51 | 8,00 Ø 0,480 0,480 | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie vopsire, Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Sablare-Vopsire – HSV2 – A90 ÷ A92 | 9,57 L = 1,400 l = 1,400 - | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie cabina vopsire tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A100; A102 | 8,5 Ø 0,600 0,600 | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 | Cosuri dispersie, hala sablare-vopsire (pasivizare) – uscare - Statia sablare – vopsire (pasivizare) – A10 ÷ A11 | 16,00 Ø 0,600 0,600 | Pulberi COV (cand se utilizeaza produse cu continut de COV) | Anual Plan de gestionare solventilor | Filtru retinere pulberi | 90% | STS BAT 11 BAT 18 BAT 10 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 - | OM 462/1993 (Anexa 1) Legea 278/2013 |
| 6.7 sablare-vopsire (pasivizare) | Cos dispesie instalatie RTO - A11.2 | 10 Ø 0,700 0,700 | Corg. | Lunar | - | 97% | STS BAT 10 | 75 Nmc/h | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa | SR EN 15259 | Legea 278/2013 |
| NON IED | Aeroterme UHR – Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A107 ÷ A110 | 8,5 Ø 0,250 0,250 | Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Filtru retinere pulberi | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ECKERT 1 – A142 ÷ A143 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 - | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 99% | - | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ECKERT 2– A144 ÷ A145 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 - | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 99% | - | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Debitare in plasma | Cosuri dispesie debitat table tip ESAB – A146 | 9,6 L = 1,400/l = 1,400 - | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 99% | - | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Asigurare climat hala | Cosuri dispesie debitat table tip ESAB – A147 | 14 Ø 0,700 0,700- | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 99% | - | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED Asigurare climat hala | Cosuri dispesie debitat table tip ESAB – A148 | 14 Ø 0,700 0,700- | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | 99% | - | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |
| NON IED | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.M.N. – A28 | 9,00 Ø 0,200 0,200 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie – CT1 - Centrala termica H.M.N. – A29 | 9,00 Ø 0,350 0,350 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie – CT2 - Centrala termica H.C.C. – A27 | 14,00 Ø 0,800 0,800 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie – CT3 - Centrala termica H.C.A. Sectia Tubulatura – A30 – A30.1 | 2,085 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Vestiare Sectia Tubulatura Confectionat - CT4 – A103 | 6,2 Ø 0,300 0,300 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica F.U.C.M. - CT5 – A104; A104.1; A104.2 | 10 Ø 0,350 0,350 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Complex Locuinte - CT6 – A105 | 9 Ø 0,600 0,600 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Spatiu Cazare - CT7 – A106 | 9 Ø 0,600 0,600 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Centrala termica Complex HSV - CT8 - A111:A114 | 1 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Centrala termica Hala H.U.A. - CT9 - A125:A128 | 2 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Complex H.S.V. - CT10 - A129:A132; A132.1 | 5,3 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Anexa Mecano-Energetic – CT11 – A137;A138 | 2 Ø 0,060 0,060 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica birouri HSV – CT12 – A140 | 1 Ø 0,070 0,070 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica Spatiu Cazare 2 – CT13 – A141 | 8 Ø 0,450 0,450 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Centrala termica atelier zincare – CT14 – A2.2; A2.3. | 1,8 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2 | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos dispersie tubulatura evacuare aeroterma TSV 6500 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A115 | 5,3 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie tubulatura aeroterma UHR 350 Sectia Tubulatura Confectionat - Aeroterma Sectia Tubulatura Confectionat - A116:A119 | 6,73 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A36; A39; A133; A134; A135; A136 | 10,00 Ø 0,300 0,300 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cos evacuare aeroterme – functionare discontinua – HMN - A37; A38 | 10,00 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV3 - Hala Vopsire – HV3 – A52 ÷ A54 | 8,00 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Sablare-Vopsire – HSV2 - Hala Vopsire – HSV2 – A55 ÷ A57 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV1 - Hala Vopsire – HV1 – A58 ÷ A61 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire-Sablare – HSV1 - Hala Sablare-Vopsire – HSV1 – A62 ÷ A65 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie agregat incalzire exhaustare TSV65000 – Hala Vopsire – HV2 - Hala Vopsire – HV2 – A66 ÷ A69 | 14,50 Ø 0,480 0,480 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie gaze arse, Sectia Tubulatura Confectionat - Sectia Tubulatura Confectionat – A93; A94; A97; A98 | 8,5 Ø 0,250 0,250 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Cosuri dispersie gaze arse incalzire cabine vopsire UHR 150 tubulatura otel Sectia Tubulatura Confectionat - Tubulatura Confectionat - A95 ÷ AA96 | 6,73 Ø 0,400 0,400 | -Pulberi -Monoxid de carbon -Oxizi de sulf (SOx)(ex-primati in SO2) -Oxizi de azot(NOx) (exprimati in NO2) | Anual | Fara filtrare | - | MCP | 5 Nmg/mc 100 Nmg/mc 35 Nmg/mc 350 Nmg/mc | Valorile-limita de emisie se calculeaza la o temperatura de 273,15 K si o presiune de 101,3 kPa, la un continut standard de O2 al efluentilor gazosi de 3% vol. | SR ISO 10396 SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 2) Legea 118/2018 |
| NON IED | Asigurare climat hala Cos dispersie – ventilatie TSV 9500 Sectia Tubulatura Confectionat - A120 | 3,4 L = 1,1/l = 1,1 - | Pulberi | Anual | Filtru retinere pulberi | - | FPM BAT 46 | 50 mg/mc* | - | SR EN 13284 | OM 462/1993 (Anexa 1) |

La efectuarea măsurătorilor pentru emisiile efluenţilor gazoşi se vor determina şi debitele masice, continutul in umiditate, viteza şi temperatura gazelor.

Monitorizarea emisiilor se va efectua în condiţii de funcţionare normală a instalaţiilor, în faza tehnologică în care emisia poluantului măsurat este maximă.

Pentru determinările de emisii gazoase, în toate cazurile rezultatele măsurătorilor vor fi recalculate pentru condiţii standard, 293K şi 101,3 kPa.

## 13.1.2 AER - imisii

| Parametru | Punct de recoltare | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze de ardere (CO, NOx, SOx) | Centrale termice si instalatii tehnologice cu focare alimentate cu gaz metan ce functioneaza pe pe gaze naturale | Anual/centrale semestrial/ instalatii tehnologice | Metoda standardizata |
| Pulberi (in suspensie) |  |  | -//- |
| Compusi clorurati, exprimati in acid clorhidric | Procese zincare | semestrial | -//- |
|  |  |  | -//- |
|  |  |  | -//- |
| Pulberi (in suspensie) | Procese de sablare – vopsire | anual | -//- |
| COV, numai in cazul in care se utilizeaza vopsea cu continut de substante organice |  |  | -//- |

## 13.2.   APĂ

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evacuare in fluviul Dunarea | Ape uzate menajere si tehnologice epurate | pH | Discontinua | La 2 luni | SR EN ISO 10523 |
|  |  | Materii in suspensie |  |  | STAS 693 |
|  |  | CBO5 |  |  | STAS 6560 |
|  |  | CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 |
|  |  | Amoniu |  |  | SR ISO 7150-1 |
|  |  | Azot total |  |  | SR EN 12260 |
|  |  | Fosfor total |  |  | SR EN ISO 6878 |
|  |  | Substante extractibile |  |  | SR 7587 |
|  |  | Reziduu fix |  |  | STAS 9187 |
|  |  | Detergent sintetici |  |  |  |
| Evacuare fluviul Dunarea si acvatoriu | Ape uzate tehnologice preepurate | pH | Discontinua | La 2 luni | SR EN ISO 10523 |
|  |  | Materii in suspensie |  |  | STAS 693 |
|  |  | CCO-Cr |  |  | SR ISO 6060 |
|  |  | Substante extractibile |  |  | SR 7587 |
|  |  | Cloruri |  |  | SR ISO 9297 |
|  |  | Zn |  |  | SR ISO 8288 |
|  |  | Crom total |  |  | SR EN 1233 |
|  |  | Produs petrolier |  |  | SR 7877-1 |

Monitorizarea pânzei freatice

Conform Autorizatiei de gospodărirea Apelor nr. 12/27.04.2023 emisa de ANAR, se efectuează prelevări de apă din forajele de monitorizare şi analize la următorii indicatori de calitate. Frecvenţa de monitorizare a indicatorilor de calitate va fi trimestrială, 4 probe/an/foraj, pentru forajele amplasate astfel:

-FGA 1, 2 şi 13-zona spaţiului de agrement

-FS 3 - zona de sablare FUCM

-FGC 4 - staţia de pompare ape menajere şi depozitul de combustibil

-FS 5 – stația de sablare

-FG 6 şi FD 7 – zona dezarmare

-FD10 – zona atelier acoperiri metalice

-FC 11 - zona cantinei

| Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Discontinua | 4/an | standardizat |
| CCO-Cr |  |  |  |
| Amoniu |  |  |  |
| Reziduu filtrat la 105 0C |  |  |  |
| Cloruri |  |  |  |
| Nitriti |  |  |  |
| Fosfor total |  |  |  |
| Crom total |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |
| Nichel |  |  |  |
| Fier |  |  |  |

Valorile de referinta pentru forajele de monitorizare sunt:

| Indicatorul de calitate/U.M. | Locul de prelevarii |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F10 | F11 | F13 |
| pH (unit.) | 7,68 | 7,62 | 7,48 | 7,76 | 7,74 | 7,53 | 7,34 | 7,35 | 7,42 | 7,82 |
| Zn (mg/L) | 0,147 | 0,1419 | 2,4163 | 0,089 | 0,5162 | 0,2645 | 0,1738 | 0,2327 | 0,2631 | 0,003 |
| Fe (mg/L) | 0,614 | 1,428 | 0,5243 | 0,743 | 0,1788 | 2,4185 | 0,975 | 0,0962 | 1,0433 | 0,638 |
| Ni (mg/L) | 0,083 | 0,1387 | 0,1741 | 0,007 | 0,0170 | 0,0306 | 0,677 | 0,030 | 0,1667 | 0,008 |
| Crtotal (mg/L) | 0,018 | 0,006 | 0,0356 | 0,041 | 0,078 | 0,0235 | 0,0196 | 0,0168 | 0,0184 | 0,010 |
| Nitriți (mg/L) | 0,11 | 0,168 | 0,041 | 0,116 | 0,041 | 0,0112 | 0,021 | 0,152 | 0,025 | 0,2467 |
| Reziduu fix (mg/L) | 1009 | 896 | 185 | 373 | 256 | 769 | 1025 | 325 | 1205 | 415 |
| Cloruri (mg/L) | 64,52 | 57,077 | 10,636 | 52,6 | 26,105 | 113,97 | 104,71 | 83,147 | 266,43 | 34,74 |
| Amoniu (mg/L) | 8,004 | 11,522 | 40,93 | 2,043 | 2,785 | 12,857 | 10,856 | 1,577 | 7,132 | 6,302 |
| Fosfor total (mg/L) | SLD | 1,964 | 2,156 | 0,912 | 0,058 | 0,0005 | 1,663 | 0,5278 | SLD | 0,169 |
| CCO-Cr (mg/l) | 154,237 | 83,885 | 350,89 | 28,2 | 90,721 | 189,65 | 142,31 | 104,95 | 104,57 | 80,93 |

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apei din forajele de monitorizare vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinta.

13.3. SOL

Se va realiza monitorizarea solului, anual, in punctele:

- Zona Gospodaria Anexa - langa terenul de fotbal – poluanti: Zn, hidrocarburi din petrol

- Zona Halei Sablare – Vopsire – Uscare – Cheu – poluanti: Cr, Cd, Zn, Ni, cianuri totale

| Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cr | Discontinuă | Anuala | SR ISO 11047 |
| Cd |  |  | SR ISO 11047 |
| Zn |  |  | SR ISO 11047 |
| Ni |  |  | SR ISO 11047 |
| Total hidrocarburi din petrol |  |  | SR ISO 13877 |

Monitorizare tehnologică

Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

Parametrii tehnologici monitorizați/frecventa de monitorizare a acestora:

## 13.4.  DEȘEURI

13.4.1. deşeuri tehnologice

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase.

Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate APM, ca parte a RAM.

13.4.2. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii  Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Ambalajele folosite si rezultate din activitate, clasificate conform Anexei 1 a Legii nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje :

-Pentru produsele finite executate de VARD TULCEA nu este necesara ambalarea.

-Ambalaje rezultate

Din procesul de productie rezulta urmatoarele tipuri de ambalaje.

- recipiente din plastic (bidoane P.V.C., bazine de polietilena);

- ambalaje de hartie si carton;

- ambalaje de lemn;

- ambalaje metalice;

- ambalaje din plastic;

- ambalaje tip PET;

- paleti de lemn;

- saci de polietilena;

- saci rafie.

O parte din ambalajele rezultate de la substantele si amestecurile periculoase sunt returnate furnizorilor sau predate unitatilor autorizate. Manipularea si transportul lor fiind facute conform legislatiei in vigoare.

In cadrul Sectiei Tubulatura Confectionat – Atelier Acoperiri metalice, ambalajele utilizate pentru depozitarea si transportul substantelor utilizate in procesul tehnologic de tipul: sacii de polietilena, bazine din polietilena (1 mc), bidoane din P.V.C., butoaie metalice sunt neutralizate si apoi eliminate sau refolosite.

Situatia utilizarii ambalajelor la Sectia Tubulatura Confectionat – Atelier Acoperiri metalice

| Nr. crt. | Denumire ambalaj | Buc. | Utilizari | Mod de neutralizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saci de polietilena | 168 67 75 - - | Clorura de amoniu Clorura de zinc Hidroxid de sodiu Oxid de zinc Hexamina | Neutralizare prin statie si refolosire 15 01 02 |
| 2. | Bidoane PVC 20 litri 20 litri 30 litri 40 litri 25 litri 15 litri | - 3 1 10 1 110 | Acid azotic Agent de luciu MAX - ZN -1E Purificator MAX - ZN -1K Fosfation 38 Pasivant TRI BLAU ZN PASS HS Interplate ZERO Part A ZER 010 | Neutralizare prin statie si refolosire 15 01 02 |
| 3. | Bazine de polietilena (1m³) | 20 | Acid clorhidric | Spalare si reutilizare 15 01 02 |
| 4. | Bidoane metalice 2,8 litri | 110 | Interplate ZERO Part B ZER 011 | Neutralizare prin statie si refolosire 15 01 04 |

Ambalajele de la reactivii chimici utilizati la Laboratorul Chimic dupa golirea continutului sunt neutralizate in laborator si refolosite in activitatea laboratorului.

Dupa eliminarea continutului si neutralizarea ambalajelor metalice de la vopseluri, acestea sunt valorificate.

Ambalajele introduse pe piata nationala:

VARD Tulcea este responsabila pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare care au fost folosite pentru abalarea produselor introduse pe piata, avand obligatii de declarare lunara a acestora la Administratia Fondului pentru Mediu, precum si a modului de indeplinire a obiectivelor de valorificare/reciclare prevazute in Anexa 3 la OUG 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

In scopul indeplinirii obiectivelor mentionate mai sus, VARD Tulcea a optat pentru delegarea responsabilitatii de valorificare/reciclare a ambalajelor introduse pe piata.

13.5. ZGOMOT

In cadrul VARD TULCEA S.A. exista urmatoarele surse generatoare de zgomot:

- utilaje tehnologice din dotarea sectilor de productie,

- ventilatoare, utilajele si echipamente cu care se lucreaza in spatiu liber;

- traficul rutier din incinta unitatii si din vecinatatea acesteia.

Toate sursele de zgomot pe amplasament au un caracter discontinuu,durata operatiilor/utilajelor generatoare de zgomot fiind corelata cu perioada de functionare a acestora.

Conform Hotararii nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, limita maxima admisa pentru zgomot la locurile de munca cu solicitare normala a atentiei este 90 dB(A) nivel acustic echivalent continuu. Din analiza valorilor nivelelor de zgomot mentionate mai sus, se observa situatia acestora in jurul limitei maxime admise, fiind insa si cateva depasiri ale acesteia.

Tinand cont ca procesele tehnologice care genereaza cel mai inalt nivel de zgomot se desfasoara in cladiri, care atenueaza substantial intensitatea si nivelul zgomotului, pentru anumite activitati s-au amenajat spatii speciale si folosirea in permanenta a antifoanelor, la sectiile Debitare, Tubulatura, Hala F.U.C.M.

De la activitatea de sablare rezulta zgomot produs de instalatie. De aceea sablarea se efectueaza in camera de sablare care este izolata impotriva zgomotului. Personalul care executa sablarea este echipat cu echipament de protectie special prevazut cu antifoane.

In vederea reducerii vibratiilor, exista un plan de verificare periodica a uzurii lagarelor utilajelor dinamice si de inlocuire a celor deteriorate.

Reducerea acestui zgomot, se realizeaza prin urmatoarele faze, descompunand miscarea unui vehicul in incinta unitatii:

- reducerea vitezei de la cea nominala la cea de rulare in incinta (15 km/h);

- stationarea cu motorul oprit;

- pornirea si accelerarea pana la viteza medie de trafic.

Sursele de zgomot mentionate sunt amplasate la o distanta mare fata de zonele rezidentiale (peste 500 m), nereprezentand disconfort fonic pentru populatie. Pentru personalul societatii disconfortul fonic poate fi diminuat prin respectarea normelor de protectia muncii, respectiv folosirea echipamentelor speciale pentru protectia fonica, unde este cazul.

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu trebuie sa depaseasca nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A) la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB conform SR 10009:2017 Acustica-Limite admise ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru amplasament este planificata monitorizarea anuala a zgomotului, la limita functionala – directia sudica zona poarta 1 conform tabel urmator:

| Punct de masurare | Coordonate geografice | Val maxim admisa SR 10009:2017 | Metoda de masurare | Tip de monitorizare | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZG1- limita functionala – directia S, langa poarta 1 de acees in santierul naval VARD | 45°11'23.20" | 28°46'57.20" | 65 dB | SR 6161-1:2020 SR 6161-3:2020 SR ISO 1996-1:2016 SR ISO 1996-2:2018 | Discontinua | Anual |

Instalațiile și echipamentele din cadrul punctului de lucru nu produc impact din punct de vedere al nivelului de zgomot la limita amplasamentului, valorile măsurate situându-se în mod constant sub nivelul admis.

13.6. MIROS

Sunt identificate sursele semnificative de miros ce sunt retinute si dirijate catre un sistem adecvat de reducere a poluarii cu miros si anume:

- cuvele de la zincare;

- rezervoarele din statia de neutralizare;

- canalizare menajera, tehnologica si pluviala;

- sursele fugitive de emisii de:

- gaze arse si pulberi de la sursele mobile;

- vopsirea in aer liber;

- operatiile de sudura, debitare, taiere;

- stocarea produselor petroliere, combustibilor si a deseurilor periculoase, de tipul reziduuri de produse petriliere, vopsea, solvent;

- stocarea gazelor tehnologice.

Prin Politica QHSE sunt evaluate emisiile generatoare de mirosuri, iar prin Planul de gestionare a solventilor sunt evaluate emisiile fugitive de compusi organici volatili.

Prin cele 2 documente se realizeaza Managementul Mirosului.

Nu s-au realizat masurari olfactive pentru determinarea intensitatii mirosului. Prin aceste mijloace mirosul ar trebui masurat in unitati de miros, care sa fie definit prin numarul de dilutii cu aer fara miros prin care trece o anumita proba de aer pana cand 50% din expertii specializati in evaluarea mirosului nu mai pot detecta mirosul. De exemplu, daca sunt necesare 100 de dilutii pentru a reduce cu 50% nivelul mirosului, atunci concentratia din proba originala este de 100 de unitati de miros. Un nou standard European EN 13725:2003 defineste metodologia pentru determinarea concentratiei de miros prin olfactometria dinamica. Analiza trebuie realizata de un grup de experti instruiti si respectand cerintele stricte privind prelevarea si pregatirea probelor.

S-a implementat procedura de implementare a Planul de gestionare a disconfortului olfactive.

Conform Legii nr. 123/2020 s-a elaborat planul de gestionare a disconfortului olfactiv si s-a implementat:

- un program de evaluare utilizand metoda grila, conform EN 16841-1: 2016, pentru determinarea nivelului de expunere la miros in aerul ambiental intr-o zona de evaluare definita, pentru a determina distributia frecventei expunerii mirosului pe o perioada suficient de lunga (6 sau 12 luni) pentru a fi reprezentativa pentru conditiile meteorologice din amplasamentul VARD TULCEA S.A. Sursele de miros s-au studiat atat in interiorul amplasamentul, cat si in afara zonei de evaluare;

- se va initia o etapa de sondaje, conform VDI 3883 Partea 1:2015, folosind chestionare pentru a determina efectul sau potentialul enervant al mirosului cauzat de expunerea mirosului intr-o zona rezidentiala. In fiecare zona de ancheta, in functie de obiectivul sondajului, se va investiga un numar minim de gospodarii si se va intervievat cate o persoana per gospodarie. Rezultatele vor fi destinate sa identifice in mod obiectiv si cuantificabil nivelul de suparare a mirosului rezidentilor;

- se vor efectua determinari, tip screening, pentru identificarea unor componenti din mediul ambiental ce pot avea un impact asupa populatie si care pot induce emisii de miros;

- se vor efectua masurari utilizand sistemele de senzori electronice, ce sunt sisteme cu senzori multi-gaz destinate sa detecteze anumite substante gazoase, acelasi identificate in „screening”. Utilizarea senzorii electronici prezinta un spectru de sensibilitate mai larg decat nasul uman, intinderea spectrului in functie de tipurile de senzori utilizati si de componenti identificati prin „screening”;

- s-a realizat un audit independent privind managementul mirosurilor in vederea stabilirii surselor suceptibile si evaluarea impactului emisiilor difuze si emisiilor fugitive si ca celor generatoare de mirosuri, in baza masuratorilor efectuate.

Conformare BAT – miros

| Cerinta BAT | Conformitate VARD TULCEA |
| --- | --- |
| BAT 6. CWW BAT consta in monitorizarea periodica, in conformitate cu standardele EN, a emisiilor de mirosuri provenite din surse relevante. Emisiile pot fi monitorizate prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725. Monitorizarea emisiilor poate fi completata prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri sau prin estimarea impactului mirosurilor. | Masura are relevanta la nivel de amplasaemnt, dar nu se poate aplica. Se monitorizeaza lunar emisiile de COV de la instalatia RTO. - S-au efectuat masurari componenti surse emisii difuze, in puncte idenficate ca susceptibile generatoare de miros - Depozitul de carburanti - Depozit deseuri vopsea (FUCM) - Halele de vopsire - 3 - filele de reparatii - 1 - Parcul auto - Statia de epurare si statia de pompare ape uzate menajere - Grupurile sanitare – 2 - Puncte de colectare a deseurilor menajere-2 - Statia de sablare pasivizare - S-au evaluat emisiile de la surse fixe si difuze si s-a realizat modelarea poluantilor emisi in atmosfera de la sursele de emisie si evaluarea mirosurilor in receptorii sensibili - S-a evaluat starea limita a mirosului amplasamentului si s-a evaluat nivelului de miros. Conformare cu BAT. |
| BAT 20 Reduce mirosul datorat emisiilor de gaze CWW Stabilirea, implementarea si revizuirea regulata a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (corelat cu BAT 1 - CWW), care include toate elementele urmatoarele: I. un protocol care sa contina actiuni si termene adecvate; II. un protocol pentru efectuarea monitorizarii mirosurilor; III. un protocol pentru raspuns la mirosuri identificate; IV. un program de eliminare a mirosurilor conceput pentru a identifica sursa (sursele), pentru a masura/estima expunerile la miros (corelat cu BAT 6, CWW) pentru a caracteriza contributia surselor si pentru a implementa masuri de eliminare/reducere mirosuri; V. o analiza a incidentelor si remedierilor istorice ale mirosului si a diseminarii incidentelor de miros | Implementat la nivel de amplasament. Se aplica in instalatiile. S-a stabilit un program de actiuni si calendarele corespunzatoare si un protocol pentru monitorizare utilizand ca evaluare metoda grila, conform EN 16841-1: 2016 si se vor efectua Determinari, tip screening S-a elaborat un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca mirosuri si se va stabili un program de prevenire si reducere a mirorsurilor conceput pentri a identifica sursa (sursele) acestora, a masura/estima gradul de expunere a mirosurilor, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau de reducere. Conformare cu BAT. |
| BAT 21 Reduce mirosul datorat emisiilor provenite din colectarea si tratarea apelor reziduale si din tratarea namolurilor CWW Tehnici aplicabile: Tehnica Descriere Aplicabilitate a. Reducerea timpului de stationare Minimizati timpul stationare a apei uzate si al namolului in sistemele de colectare si depozitare, in special in conditii anaerobe. Aplicabilitatea poate fi restrictionata in cazul sistemelor existente de colectare si depozitare. b. Tratament chimic Utilizare substante chimice pentru a distruge sau pentru a reduce formarea compusilor mirositori (oxidarea sau precipitarea hidrogenului sulfurat) In general aplicabil Tehnica Descriere Aplicabilitate c. Optimizarea tratamentului anaerobic i. Controlul continutului de oxigen; ii. Intretinerea frecventa a sistem de aerare; iii. Utilizarea oxigenului pur; iv. Indepartarea deseurilor in rezervoare. In general aplicabil d. Carcasare/ inchidere Acoperirea sau inchideerea instalatiilor pentru colectare si tratarea apelor reziduale si a namolului Colectati gazele de ardere mirositoare In general aplicabil e. Tratament la capatul conductei i. tratament biologic Tratamentul biologic este numai pentru compusii care sunt usor de solubil in apa si usor bioeliminable. | Se aplica in cadrul statie de epurare finala. Conformare cu BAT. |
| CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU TRATAREA DE SUPRAFATA UTILIZAND SOLVENTI ORGANICI |
| BAT 1. Sistemele de management de mediu BAT consta in elaborarea si punerea in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile urmatoare: (i) angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea conducerii, inclusiv a conducerii, superioare, in ceea ce priveste punerea in aplicare a unui EMS eficient; (ii) o analiza care sa includa determinarea contextului organizatiei, identificarea nevoilor si a asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor instalatiei care sunt asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sanatatea umana), precum si a cerintelor legale aplicabile in ceea ce priveste mediul; (iii) elaborarea unei politici de mediu care sa includa imbunatatirea continua a performantei de mediu a instalatiei; (iv) stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste aspectele de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectarii cerintelor legale aplicabile; (v) planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare (inclusiv actiuni corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele de mediu si a evita riscurile de mediu, (vi) determinarea structurilor, a rolurilor si a responsabilitatilor legate de aspectele si obiectivele de mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare; (vii) asigurarea faptului ca personalul a carui activitate poate afecta performanta de mediu a instalatiei este competent si constient de rolul sau (de exemplu, prin furnizarea de informatii si formare profesionala); (viii) comunicarea interna si externa; (ix) incurajarea implicarii angajatilor in bune practici de management de mediu; (x) stabilirea si pastrarea a unui manual de management si a unor proceduri scrise pentru controlul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum si a unor inregistrari relevante; (xi) planificare operationala si control al proceselor, eficace; (xii) punerea in aplicare a unor programe de intretinere corespunzatoare; (xiii) protocoalele de pregatire si raspuns la situatii de urgenta, inclusiv de prevenire si/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situatiilor de urgenta; (xiv) la (re)proiectarea unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarea in considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata, care include construirea, intretinerea, exploatarea si dezafectarea; (xv) punerea in aplicare a unui program de monitorizare si de masurare; daca este necesar, se pot gasi informatii in Raportul de referinta privind monitorizarea emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile prevazute in Directiva privind emisiile industriale; (xvi) realizarea, cu regularitate, a unor evaluari comparative sectoriale; (xvii) audit intern periodic independent (in masura posibilului) si audit extern periodic independent pentru a evalua performantele de mediu si pentru a determina daca EMS este sau nu conform cu masurile planificate si a fost pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator; (xviii) evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor corective ca raspuns la neconformitati, revizuirea eficacitatii actiunilor corective si stabilirea existentei sau a posibilitatii de aparitie a unor neconformitati similare; (xix) revizuirea periodica, de catre conducerea superioara, a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii; (xx) urmarirea si luarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate. In mod specific, pentru tratarea de suprafata utilizand solventi organici, BAT consta in integrarea, de asemenea, a urmatoarelor caracteristici in EMS: (i) interactiunea cu considerente de control al calitatii si asigurare a calitatii, precum si de sanatate si siguranta; (ii) planificarea reducerii amprentei de mediu a unei instalatii. Acest lucru implica, in special, urmatoarele: (a) evaluarea performantei generale de mediu a instalatiei (a se vedea BAT 2); (b) luarea in considerare a considerentelor intersectoriale, in special mentinerea unui echilibru adecvat intre reducerea emisiilor de solventi si consumul de energie (a se vedea BAT 19), apa (a se vedea BAT 20) si materii prime (a se vedea BAT 6); (c) reducerea emisiilor de COV din procesele de curatare (a se vedea BAT 9); (iii) includerea urmatoarelor elemente: (a) un plan pentru prevenirea si controlul scurgerilor si al deversarilor [a se vedea BAT 5 (a)]; (b) un sistem de evaluare a materiilor prime pentru a utiliza materii prime cu impact scazut asupra; (c) un bilant masic al solventilor (a se vedea BAT 10); (d) un program de intretinere pentru a reduce frecventa si consecintele OTNOC asupra mediului (a se vedea BAT 13); (e) un plan pentru eficienta energetica [a se vedea BAT 19 (a)]; (f) un plan de gestionare a apei [a se vedea BAT 20 (a)]; (g) un plan de gestionare a deseurilor [a se vedea BAT 22 (a)]; (h) un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 23). | Aplicabil – proceduri SIM S-a implementat procedura pentru plan de gestionare miros. - S-au efectuat masurari ale componenti surse emisii difuze, in puncte idenficate ca susceptibile generatoare de miros - Depozitul de carburanti - Depozit deseuri vopsea (FUCM) - Halele de vopsire - 3 - filele de reparatii - 1 - Parcul auto - Statia de epurare si statia de pompare ape uzate menajere - Grupurile sanitare – 2 - Puncte de colectare a deseurilor menajere-2 - Statia de sablare pasivizare - S-au evaluat emisiile de la surse fixe si difuze si s-a realizat modelarea poluantilor emisi in atmosfera de la sursele de emisie si evaluarea mirosurilor in receptorii sensibili - S-a evaluat starea limita a mirosului amplasamentului si va evaluare nivelului de miros. S-a stabilit un program de actiuni si calendarele corespunzatoare si un protocol pentru monitorizare utilizand ca evaluare metoda grila, conform EN 16841-1: 2016 si se vor efectua Determinari, tip screening S-a elaborat un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca mirosuri si se va stabili un program de prevenire si reducere a mirorsurilor conceput pentri a identifica sursa (sursele) acestora, a masura/estima gradul de expunere a mirosurilor, a caracteriza contributiile surselor si a aplica masuri de prevenire si/sau de reducere. Conformare cu BAT. |
| BAT 23. Pentru prevenirea sau, daca aceasta nu este posibila, pentru reducerea emisiilor de mirosuri BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea periodica a unui plan de gestionare a mirosurilor, ca parte a sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care include toate elementele de mai jos: — un protocol care sa contina masuri si calendare de realizare; — un protocol de raspuns in cazul incidentelor identificate care implica degajarea de mirosuri, de exemplu in cazul reclamatiilor; — un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa caracterizeze contributiile sursei (surselor) si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere. | S-a implementat procedura de PMO. Nu au fost reclamatii privind mirosurile. Se realizeaza Bilant COV. Conformare cu BAT. |

Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## Monitorizarea post – închidere

În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

Masurile propuse la incetarea activitatii desfasurate pe amplasament sunt:

- solicitarea actului de reglementare pentru incetarea activitatii;

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor de tip menajer si industrial;

- curatarea si spalarea spatiilor de productie;

- eliminarea substantelor constinute in instalatii, rezervoare, neutralizare sau eliminarea prin firme specializate;

- curatarea si spălarea instalatiilor si rezervoarelor;

- vidanjarea instalatiilor locale de preepurare si bazinelor in care sunt colectare apele uzate;

- spalarea si dezinfectia instalatiilor de canalizare si bazinelor vidanjabile;

- evacuarea prin vidajare a apelor uzate rezultate din spalarea instalatiilor de canalizare si a bazinelor vidanjabile;

- evacuarea din incinta a tuturor instalatilor care au deservit in activitatea desfasurata pe amplasament;

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum a fost definita in raportul de amplasament.

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

Date generale

Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportării rezultatului monitorizării. Registrele trebuie pǎstrate pe amplasament pe durata valabilităţii autorizaţiei integrate de mediu  şi trebuie sǎ fie disponibile pentru inspecţie de cǎtre personalul cu drept de control al autoritǎţilor de specialitate,  în orice moment.

Operatorul, prin persoana împuternicitǎ cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va transmite ACPM raportarile solicitate la datele stabilite.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate accidentele/incidentele care afecteazǎ exploatarea normalǎ a activitǎţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: ACPM şi GNM – Comisariatul judeţean Tulcea, raportul privind incidentul.

Operatorul trebuie sǎ înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de înregistrare trebuie sǎ ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi informaţii cu privire la natura reclamaţiei, mǎsura luatǎ în cazul fiecarei reclamaţii. Operatorul  trebuie sǎ depunǎ un raport la agenţie în luna urmǎtoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numǎrul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

Raportarea datelor de monitorizare

Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare în conformitate cu planul de monitorizare stabilit la cap.13 la: APM Tulcea şi la primăria Tulcea.

Raportarea va cuprinde cel puţin următoarele:

• date privind operatorul: nume, sediu;

•date privind instalaţia la care se efectuează monitorizarea (pentru fiecare instalaţie monitorizată): - numele instalaţiei;

- locaţia instalaţiei;

- sursa de emisie;

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea acestora în

momentul măsurătorii;

• pentru fiecare poluant monitorizat:

- tipul poluantului;

- felul măsurătorii: continuu, momentan;

- cine a efectuat prelevare şi măsurarea;

- metoda de măsurare utilizată – descriere conceptuală;

- condiţii de prelevare: locul prelevarii, condiţii meteorologice; metoda de

prelevare; etc.

- aparatura de măsurare utilizată (cu referire la avizarea metrologică);

- rezultatul măsurătorii: valori măsurate, eroarea/incertitudinea de măsurare,

valori prelucrate (formula, programul utilizat), comparaţie cu CMA şi VLE conform cap. 10. (în cazul măsurătorilor cu frecvenţă mare se vor prezenta şi prelucrări în Excel a rezultatelor măsurătorilor, comparativ cu CMA şi VLE).

pentru emisiile gazoase se va respecta Standardul EN 15259:2007.

Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator terţilor cu care se contractează monitorizarea.

Contribuţia la registrul european al poluanţilor emişi  şi transferaţi (PRTR)

Operatorul are obligaţia de a raporta la ACPM, conform  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitãţile anuale, împreunã cu precizarea cã informaţia se bazeazã pe mãsurãtori, calcule sau estimãri a urmãtoarelor: a) emisiile în aer, apă sau sol, a oricărui poluant specificat în Anexa II Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzătoare din anexa II este depăşită; b) transferurile în afara amplasamentului de deşeuri periculoase care depăşesc 2 tone/an sau de deşeuri nepericuloase care depăşesc 2000 tone/an, pentru orice operaţie de valorificare sau eliminare, cu excepţia celor menţionate în Registru poluanţilor şi pentru transferurile transfrontieră de deşeuri periculoase.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1.

La pregătirea raportului, operatorul trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) din  Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Operatorul trebuie să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis autorităţii de mediu.

Operatorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia autorităţilor competente ale Statelor Membre înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, pe o perioada de 5 ani începând cu sfârşitul anului de raportare în cauză. Aceste înregistrări trebuie de asemenea să descrie metodologia utilizată pentru colectarea datelor.

Poluanţii specifici activităţii desfăşurate de operator  încadrată în Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, care trebuie raportaţi în cazul în care valorile prag sunt depăşite sunt următorii:

| Numărul CAS | Poluanţi / substanţe | Valoarea prag pentru emisiile |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aer (mg/Nm3) | Apa (kg/an) | Sol (kg/an) |
|  | Azot total (ca N) |  | 50.000 |  |
|  | Fosfor total |  | 5.000 |  |
|  | Cloruri |  | 2.000.000 |  |
|  | Crom |  | 50 |  |
|  | Zinc |  | 100 |  |

Datele de emisie mǎsurate, estimate sau calculate, transferurile de deşeuri în afara amplasamentului, se raportează de către operatorul respectând formatul din anexa A III a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,  împreună cu celelalte informaţii  solicitate prin aceasta.

Raportul anual de mediu

Raportul de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

- activitatea de producţie în anul încheiat: producţia obţinută, modul de utilizare a materiilor prime, a materiilor auxiliare şi a utilităţilor (consumuri specifice, eficienţa energetică);

- sistemul de management de mediu şi modul de implementare a politicii de prevenire a accidentelor generate de substanţele periculoase;

- impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);

- date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

- raportarea PRTR;

- plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă;

- sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor;

- intrările de substanţe şi preparate chimice periculoase.

Raportul de mediu  va fi transmis la APM Tulcea ,conform Anexei 1la prezenta AIM

Alte raportări

Operatorul va transmite la APM Tulcea, conform solicitării autorităţii de mediu şi în cadrul RAM:

- inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici, conform Chestionarului-Declaraţie;

- gestiunea deşeurilor şi ambalajelor.

- raportarea incidentelor semnificative la data producerii

- reclamaţii (dacă ele există) – in luna următoare primirii acestora

- raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu –in luna următoare realizării acestora

- orice efecte  negative semnificative constatate prin programul de monitorizare – când se produc

- raportarea incidentelor semnificative – prin notificare în maxim 2 ore de la producere

- plan de închidere definitiva (dezafectare) a instalatiei – odata cu cererea pentru Acord de mediu pentru dezafectare

Mod de raportare

Rapoartele trebuie depuse conform Tabelelor 15.6.1.; Tabel 15.6.2. Rapoarte singulare; Tabel 15.6.3. Model notificare.

Raportări

| Nr. Crt. | Denumire raport | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 01 februarie al fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea |  |
| 2 | Raport anual pentru Registrul european al poluanților emiși și transferați (PRTR) | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | da |
| 3 | Raport anual pentru Registrul IPPC | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an ? pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | da |
| 4 | Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de COV | Anual | Până la 30 aprilie ale fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea | da |
| 5 | Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | În 24 de ore de la producere | nu |
| 6 | Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară | nu |
| 7 | Monitorizarea emisiilor în aer | Anual Cu ocazia efectuării analizelor | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) -Ca parte a R.A.M. | da |
| 8 | Monitorizarea apei freatice | Anual Cu ocazia efectuării analizelor | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) | nu |
| 9 | Monitorizarea emisiilor în apa | 6 probe/an Cu ocazia efectuării analizelor | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) | nu |
| 10 | Monitorizare zgomot | Anual Cu ocazia efectuării analizelor | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) | nu |
| 11 | Monitorizare sol | Anual Cu ocazia efectuării analizelor | -buletine de analiza(se vor transmite catre APM Tulcea in termen de 10 zile de la primirea rapoartelor de incercare) | nu |
| 12 | Reclamaţii | Ori de câte ori apar | 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea. |  |
| 13 | Raportare chestionare pentru inventarul emisiilor în atmosferă, conform O.M. nr. 3299/2012 | anual | Până la 10 martie al fiecărui an pentru anul anterior | DA |
| 14 | Raportarea situaţiei gestiunii deşeurilor | Lunar | Până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară | nu |
| 15 | Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri. | anual | 1 februarie - 15 iunie | da |
| 16 | Statistica deseurilor: Chestionar 5 : TRAT – completat de operatorii ce trateaza deşeuri şi au în gestiune diverse instalaţii de tratare | anual |  | da |
| 17 | Situatia gestionarii uleiurilor proaspete cosumate si a uleiurilor uzate produse | Semestrial | 30 iulie 30 ianuarie | da |
| 18 | Raportare privind ambalajele introduse pe piata | Anual | 25 februarie | da |
| 19 | Chestionarul statistic privind deseurile generate/valorificate /eliminate | Anual | La solicitarea ACPM | da |
| 20 | Raport utilizare gaze care diminuează stratul de ozon (ODS) | Anual | La solicitarea ACPM | da |
| 21 | Raport utilizare gaze fluorurate cu efect de seră ( GFS ) | anual | La solicitarea APM | da |

Titularul activităţii este obligat să raporteze orice alte date solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului sau prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.

Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Odată cu cererea pentru Acord integrat de mediu pentru dezafectare |

Model notificare:

| Denumirea Operatorului | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Model RAM –Anexa 1 la prezenta Autorizatie integrata de mediu

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

- luarea măsurilor necesare (evaluarea intrarilor de CCO-Cr si NH4-N, evaluarea procesului de nitrificare si denitrificare, identificarea biopreparatelor necesare pentru stabilirea echilibrului procesului de nitrificare si denitrificare, testarea biopreparatului, stabilirea tramentului necesar pentru reducerea azotului total și azotului amoniacal, validarea tramentului necesar pentru reducerea azotului total și azotului amoniacal, evaluarea finală a tramentului aplicat) în cadrul noii stații de epurare, pentru încadrarea indicatorilor (în special azot total) în VLE, la termenul de 31.12.2018.

Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ACPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ Tulcea  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor.Tulcea;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea;

- în caz de îmbolnăviri, accidente de muncă ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, VARD TULCEA SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punîndu-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conform art. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General.

Planul de închidere include cel  putin următoarele:

    - planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

    - orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

    - măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

    - eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

    - oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

    - demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

    - dezafectarea depozitelor;

    - determinarea gradului de afectare a solului;

    - măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

Dezafectarea structurilor subterane

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Conducte apa potaliba | Apa potabila | Eliminarea apei |
| Conducte apa uzata | Apa uzata | Inainte de dezafectare se va efectua spalarea cu apa a conductelor. Apa de spalare va fi analizata inainte de evacuare in mediu si adusa la nivelul de calitate specificat de legislatie |
| Separatoare grasimi | Grasimi, apa uzata, namol | Eliminare si vidanjare |
| Seperatoare de produse petroliere | Produse petroliere, apa uzata, namol | Eliminare si vidanjare |
| Bazine liniilor de la acoperiri metalice | Solutii uzate, slam zincare | Neutralizate sau eliminate |
| Bazine statie de neutralizare | Apa, slam | Eliminare si vidanjare |
| Statia de epurare | Apa, namol | Eliminare si vidanjare |
| Retele electrice | - | Scoatere de sub tensiune |

## Structuri supraterane

Structurile supraterane sunt realizate din materiale nepericuloase (structuri si utilaje metalice, zidarie, structuri din beton, platforme betonate, etc.) au fost identificate in capitolele anterioare (vezi inventar substante chimice, Cap. 2.14 si Cap. 4.4. din RA).

Ca atare nu exista pericole care sa necesite atentie deosebita la demontare/dezafectare, in afara celor obisnuite (golire si spalare a utilajelor si conductelor, utilizarea de utilaje si scule adecvate, personal pregatit, instruit si dotat corespunzator, etc.).

Structurile supraterane au fost identificate in capitolele anterioare.

Procedura de dezafectare va fi:

- golire cu recuperare continut;

- scoatere rezervor si conducte;

- dezafectare cuva de retentie daca exista;

- investigarea calitatii solului si luarea de masuri de remediere dupa caz;

- umplere cu material inert si nivelare.

Dezafectarea structurilor supraterane

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Hale de productie | Materiale cu continut de compusi inflamabili | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |
| Rezervor combustibil de 40 mc | Produse petroliere | Pericol de incendiu/explozie la lucrul cu foc/scanteie |

Zone in care se preleveaza probe

| Zone/locatii in care se preleveaza probe | Motivatie |
| --- | --- |
| Sol din zonele de depozitare deseuri | Pentru determinarea impactului acestora asupra solului |
| Retele conducte apa uzata | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Zona halelor de productie | Pentru testarea poluarii solului si a apei subterane |
| Zona de depozitare materiele periculoase | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Depozitul de combustibil lichid | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |
| Statia de epurare | Infiltratii in sol, subsol si panza freatica |

Masurile propuse la incetarea activiatii desfasurate pe amplasament sunt:

- solicitarea autorizatiei integrate de mediu pentru incetarea activitatii;

- colectarea si evacuarea din amplasament a tuturor deseurilor de tip menajer si industrial;

- curatarea si spalarea spatiilor de productie;

- eliminarea substantelor constinute in instalatii, rezervoare, neutralizare sau eliminarea prin firme specializate;

- curatarea si splarea instalatiilor si rezervoarelor;

- vidanjarea instalatiilor locale de preepurare si bazinelor in care sunt colectare apele uzate;

- spalarea si desinfectia instalatiilor de canalizare si bazinelor vidanjabile;

- evacuarea prin vidajare a apelor uzate rezultate din spalarea instalatiilor de canalizare si a bazinelor vidanjabile;

- evacuarea din incinta a tuturor instalatilor care au deservit in activitatea desfasurata pe amplsament;

- testarea solului si a apei sunterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum a fost definita in raportil initial al amplasamentului.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Tulcea şi  Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea

17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie: actul administrativ emis de autoritatile competente de mediu, care permite unei instalatii, unei

instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei instalatii de coincinerare a deseurilor sa functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care sa garanteze ca instalatia respecta prevederile prezentei legi, respectiv:

- autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1 la L278/2013;

- autorizatia de mediu pentru activitatile prevazute in anexele nr. 6-8 la L278/2013;

Instalatie: unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa nr.1 sau in anexa nr. 7 partea 1, precum si orice alte activitati direct asociate desfasurate pe acelasi amplasament, care au o conexiune tehnica cu activitatile prevazute in anexele respective si care pot genera emisii si poluare

Emisie: evacuarea directa sau indirecta de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalatiei;

Compus organic volatil (COV):orice compus organic, precum si fractiunea de creozot, care la temperatura de 293,15 K are o presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa sau care are o volatilitate corespunzatoare in conditii particulare de utilizare;

Solvent organic - orice compus organic volatil folosit pentru una dintre urmatoarele utilizari:

1) separat sau in combinatie cu alti agenti si fara a suferi modificari chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deseuri;

2) ca agent de curatare, pentru a dizolva impuritati;

3) ca dizolvant;

4) ca mediu de dispersie;

5) drept corector de viscozitate;

6) drept corector de tensiune superficiala;

7) ca plastifiant;

8) drept conservant

Valori limita de emisie(VLE): masa, exprimata prin anumiti parametri specifici, concentratia si/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depasite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, BATAELs - nivelurile de emisie obtinute in conditii normale de functionare cu ajutorul uneia dintre cele mai bune tehnici disponibile sau al unei

asocieri de astfel de tehnici, astfel cum sunt descrise in concluziile BAT, si exprimate ca o medie pentru o anumita perioada de timp, in conditii de referinta prestabilite;

Standard de calitate a mediului: totalitatea cerintelor care trebuie respectate la un moment dat de catre mediu ca un intreg sau de catre o componenta a acestuia, in conditiile stabilite de legislatia Uniunii Europene;

Modificare substantiala: o modificare a caracteristicilor sau a functionarii ori o extindere a unei instalatii sau a unei instalatii de ardere, a unei instalatii de incinerare a deseurilor sau a unei instalatii de coincinerare a deseurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sanatatii umane sau asupra mediului

Poluare: introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia;

Deseu: orice deseu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 92 din 2021 privind regimul deseurilor;

Deseuri periculoase: orice deseu periculos, astfel cum este definit la pct. 11 din anexa nr. 1 la OUG 92/2021 privind regimul deseurilor

Folosinta sensibila si mai putin sensibila a terenului: tipuri de folosinta ale terenurilor  care implica o anumita calitate a solurilor caracterizata printr-un nivel maxim accepta;

Prag alerta: concentratii de poluanti in aer, apa , sol sau in emisii/evacuari care au rolul de a avertiza asupra unui impact potential asupra mediului si care determina declansarea unei monitorizari suplimentare si/sau reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari;

Prag interventie: concentratii de poluanti in aer, apa , sol sau in emisii/evacuari, la care autoritatile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului si reducerea concentratiilor de poluanti din emisii/evacuari

Substante periculoase: substante sau amestecuri in sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (C E) nr.1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/C EE si 1999/45/C E, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

Cele mai bune tehnici disponibile, denumite BAT - stadiul de dezvoltare cel mai eficient si avansat

inregistrat in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limita de emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poluarii, iar, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul sau.

Clasa de risc: indicator sintetic al susceptibilitatii de avariere seismica a unei cladiri existente la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime;

Planurile de ansamblu: piesele desenate, parte a documentatiei tehnice de proiectare, care descriu geometria structurii si permit identificarea componentelor structurale si a dimensiunilor acestora.

Nota: De exemplu, asemenea planuri sunt reprezentate de planurile de cofraj la constructiile de

beton armat sau planurile de montaj la constructiile de otel;

Planurile de detaliu: piesele desenate, parte a documentatiei tehnice de proiectare, care descriu detaliile de executie.

Nota: De exemplu: planuri de armare ale elementelor de beton armat, planuri de executie ale

elementelor metalice, ale nodurilor etc.

OPIS DOCUMENTAŢIE

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI...........................................................................3

2. TEMEIUL LEGAL ..............................................................................................................................3

# 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE.....................................................................................................11

4. DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII..................................................................................................14

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII................................................................................................11

# 6. MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE........................................................................12

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE.........................................................................36

# 7.1. APĂ..............................................................................................................................................36

7.1.1 Alimentarea cu apă ...............................................................................................................36

7.1.2 Evacuarea apelor uzate.........................................................................................................38

7.1.3 Ape subterane .......................................................................................................................39

7.2 Utilizarea eficientă a resurselor energetice ................................................................................39

# 7.3 Gaze naturale/Combustibili ........................................................................................................45

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT....................................................................................................................................47

# 9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN    MEDIU.....................................................................................................................................................165

# 9.1.  AER............................................................................................................................................165

# 9.2. APĂ.............................................................................................................................................224

# 9.3  SOL, APE SUBTERANE.........................................................................................................232

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT......................................................................................233

# 10.1 AER..............................................................................................................................................233

# 10.1.1 Emisii................................................................................................................................233

10.1.2 Imisii....................................................................................................................................239

10.2 APĂ..............................................................................................................................................239

10.3 SOL...............................................................................................................................................240

10.4 ZGOMOT.....................................................................................................................................241

11. GESTIUNEA DEŞEURILOR ........................................................................................................241

  - DEŞEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR.....................................242

- INTERVENŢIA RAPIDĂ/ PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ. SIGURANȚA INSTALAȚIEI.......................................................................................254

- MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII............................................................................................257

13.1 AER..............................................................................................................................................257

13.1.1 AER-emisii............................................................................................................................257

13.1.2 AER-imisii.............................................................................................................................271

13.2 APĂ..............................................................................................................................................271

13.3 SOL..............................................................................................................................................273

13.4. DEȘEURI...................................................................................................................................273

13.4.1 Deșeuri tehnologice.............................................................................................................273

13.4.2 Ambalaje și deșeuri de ambalaje.......................................................................................274

13.5.ZGOMOT...................................................................................................................................275

13.6. MIROS.......................................................................................................................................276

# 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA................................................................................................281

# 15. OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII......................................................................285

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR...............................................................................................................................287

# 17. GLOSAR DE TERMENI........................................................................................................290

Prezenta autorizaţie integrată de mediu a fost emisă în 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având un număr de 293 (două sute nouăzeci si trei) pagini semnate şi ştampilate.

DIRECTOR EXECUTIV

Chim. Mirela-Aurelia RAICU

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII

Ing. Daniela STRĂINU

Elaborat: ing Daniela Străinu

Nr.AAA: 2846/23.06.2023

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)

B Exista un sistem de evacuare a aerului

C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare

D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

# Text boxes

Apa uzata

Decantor cu capacitate: 30 mc