STUDIU DE EVALUARE

ADECVATĂ

PENTRU INVESTIȚIA

„AMENAJARE DE IAZURI PISCICOLE’’

propusă a se realiza în oraşul Băbeni, strada Calea lui Traian, judeţul Vâlcea

Elaborator :	  SC MEDIU DES CONSULTING SRL

Curtea de Agreş, str. Basarabilor, bl. E21, sc. A, et.4, ap. 10, judeţ Argeş, care în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995 republicată cu completările şi modificarile ulterioare şi prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026/2009 este înscrisă in Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr 590.

Beneficiar :	S.C. SOMAR S.R.L.

Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr. 10A, judeţul Vâlcea

J38/47/19.01.1993, C.U.I. 14098961/2001

Martie 2018

CUPRINS

Capitolul I – Informaţii privind proiectul supus aprobării........................... pag. 5

I.1.Informaţii privind proiectul propus................................................................ pag. 6

I.2.Localizarea geografică şi administrativă.......................................................  pag. 8

I.3.Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului.......................... .pag. 11

I.4.Informaţii privind resursele folosite pentru implementarea proiectului.........pag. 20

I.5.Resurse naturale ce vor fi exploatate............................................................ .pag. 21

I.6.Emisii şi deşeuri generate...............................................................................pag. 23

I.7.Cerinţe legate de utilizarea terenului..............................................................pag. 29

I.8.Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului.......................pag. 33

I.9.Informaţii privind modalităţile pentru conectarea la infrastructura

existentă şi perioada de implementare a proiectului............................................pag. 33

I.10.Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementarii proiectului........pag. 34

Capitolul II – Informaţii privind aria naturală protejată de interes

comunitar posibil a fi afectată ca urmare a implementarii proiectului.......pag. 35

II.1.Date generale privind aria naturală protejată de interes comunitar,

suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi

afectate prin implementarea proiectului ............................................................pag. 35

II.2.Date privind prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi a

habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata

vecinaăate a amplasamentului menţionate în formularul standard al ariei

naturale protejate de interes comunitar...............................................................pag. 41

II.3.Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes

comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, specii caracteristice) şi a relaţiei

acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate ................ pag. 60

II.4.Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar..........pag. 63

II.5.Date privind structura şi dinamica habitatelor şi populaţiilor de specii

afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate

de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate

de implementarea proiectului, suprafaţa habitatului este suficient de mare

pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)........................................ pag. 64

II.6.Relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei

naturale protejate de interescomunitar.................................................................pag. 69

II.7.Obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar,

acolo unde au fost stabilite prin Planul de management......................................pag. 75

II.8.Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes

comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor..................pag. 76

Capitolul III – Identificarea şi evaluarea impactului.....................................pag. 77

III.1.Estimarea impactului potenţial a proiectului asupra speciilor şi habitatelor

din aria naturală protejată de interes comunitar..................................................pag. 77

III.2.Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect, pe termen scurt şi lung......................................................................................................................pag. 81

III.3.Identificarea şi evaluarea impactului din diferite faze de construcţie, de

operare şi de dezafectare ale proiectului............................................................ pag. 83 III.4.Identificarea şi evaluarea impactului rezidual............................................ pag. 88

III.5.Identificarea şi evaluarea impactului cumulativ......................................... pag. 88

III.6.Evaluarea impactuluiproiectului propus......................................................pag. 89

Capitolul IV – Măsuri de reducere a impactului............................................pag. 90

Capitolul V- Metode utilizate în culegerea de date…………………………pag. 107

Concluzii..............................................................................................................pag.109

Bibliografie..........................................................................................................pag.110

Capitolul I – Informaţii privind proiectul supus aprobării.

Denumirea proiectului:

,, AMENAJARE DE IAZURI PISCICOLE’’

Elaborator:

SC MEDIU DES CONSULTING SRL

Curtea de Agreş, str. Basarabilor, bl. E21, sc. A, et.4, ap. 10, judeţ Argeş, care în conformitate cu prevederile Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995 republicată cu completările şi modificările ulterioare şi prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026/2009 este înscrisă în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului la poziţia nr 590.

Beneficiar:

S.C. SOMAR S.R.L.

Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr. 10A, judeţul Vâlcea

Proiectant:

S.C. ODISEEA S.R.L., Rm.Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, Atestat M.M.A.P. Certificat Nr.152/2015.

Executant Studiu Hidrogeologic Preliminar: S.C. CIORANU ION S.R.L., Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, Atestat M.M.A.P. Certificat Nr.154/2015.

În conformitate cu Decizia etapei de încadrare nr. 562/19.12.2016, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, din care rezultă că :

,,-    în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului Vâlcea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.12.2016, că proiectul ,, AMENAJARE DE IAZURI PISCICOLE”, propus a fi amplasat în judeţul Vâjcea, oraşul Băbeni, strada Calea lui Traian, se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate. Proiectul are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare este necesară efectuarea evaluării de mediu şi a evaluării adecvate. ”

S.C. SOMAR S.R.L. trebuie să transmită Studiul de Evaluare Adecvată în vederea obţinerii Acordului de Mediu pentru realizarea proiectului ”AMENAJARE DE IAZURI PISCICOLE ” propus a se realiza în oraşul Băbeni, strada Calea lui Traian, jud. Vâlcea.

I.1.Informaţii privind proiectul propus

Prezenta lucrare a fost întocmită în baza Contractului de prestări servicii nr.2/ 03.01.2017 încheiat între S.C. SOMAR S.R.L. cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Timiș, nr.10 A, jud. Vâlcea, în calitate de beneficiar şi SC MEDIU DES CONSULTING SRL, în calitate de executant şi are drept scop elaborarea Studiului de Evaluare Adecvată în vederea obţinerii Acordului de Mediu pentru investiţia ce urmează a se realiza de către beneficiar în oraşul Băbeni, strada Calea lui Traian, jud. Vâlcea.

Datele tehnice necesare modelării matematice ca şi aprecierii impactului asupra mediului sunt preluate de la beneficiar şi din banca de date a SC MEDIU DES CONSULTING SRL.

Prin Directiva EC 97/11/1997 care modifică Directiva 85/337/EEC pentru evaluarea efectelor unor proiecte publice şi private asupra mediului, evaluarea impactului asupra mediului (EIA), este cerută în toate ţările membre ale UE.

Evaluarea impactului asupra mediului (EIA) urmăreşte identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor directe sau indirecte ale proiectului asupra:

- fiinţelor umane, florei şi faunei;

- solului, apei, aerului, climei şi peisajului;

- valorilor materiale şi bunurilor culturale;

- interacțiunea între factorii menţionaţi mai sus.

Deţinătorul proiectului va trebui sa ofere o serie de date autoritaţilor de reglementare, printre care:

- descrierea proiectului cuprinzând informaţii despre zona, mărimea şi caracteristicile proiectului;

- descrierea măsurilor luate pentru a reduce şi, daca este posibil, a remedia efectele adverse semnificative ale implementării proiectului;

- datele necesare pentru a identifica şi pentru a evalua principalele efecte pe care proiectul le-ar putea avea asupra mediului;

- principalele alternative studiate de proiectant şi o indicare a principalelor motive care au condus la varianta aleasă, ţinând cont de efectele asupra mediului;

- un rezumat al informaţiilor menţionate mai sus.

Pentru evaluarea efectelor asupra mediului, este necesară întocmirea unor studii specifice, care să pună în evidenţă modul în care fiecare întreprindere în parte influenţează mediul înconjurator şi modul în care efectele negative pot fi diminuate sau eliminate.

Aceste studii / analize de impact asupra mediului realizează în fapt, legatura între factorii de decizie ai întreprinderii, care iau astfel cunostinţă, în mod oficial, de problemele legate de mediul înconjurător şi cerintele legislaţiei în vigoare privind reducerea impactului sub limitele admise, acolo unde este cazul, şi forurile locale sau naţionale răspunzatoare de protecţia mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului, de asemenea definită diferit de la ţară la ţară, este recunoscută ca fiind procedura de analiză şi exprimare a efectelor pozitive şi negative asupra mediului a unei viitoare investiţii şi activităţi umane şi industriale, înainte de a se lua decizia finală privind începerea investiţiei şi activităţii.

După unii specialişti se consideră necesar şi raţional să se efectueze analize de impact în timp, cel puţin în urmatoarele etape, corespunzatoare fazelor de lucru şi proiectare:

-la faza de analiză tehnico – economică, privind necesitatea şi oportunitatea obiectivului;

-la faza de studiu şi realizare a obiectivului;

-în cadrul proiectului de execuţie al acestuia.

Studiul de Evaluare Adecvată a fost realizat de SC MEDIU DES CONSULTING SRL, iar controlul impactului asupra mediului se realizează de către Garda Naţională de  Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea.

Obiectivul de investiţii din cadrul perimetrului propus, se constituie în amenajare de iazuri piscicole în scopul practicării activității de pescuit. Terenul pe care se va construi iazul piscicol este situat în extravilanul orașului Băbeni, jud.Vâlcea, în proprietatea SC SOMAR SRL.      Amplasarea investiției este compatibilă cu folosințele din planul urbanistic general și cu regulamentul local de urbanism- Certificat de Urbanism nr.92/18.05.2016.

SC SOMAR SRL  a intrat în posesia unui teren, pentru 49 de ani, în suprafață de 47 ha (cu destinația de amenajare piscicolă), în conformitate cu prevederile Contractului de concesiune nr. 34/05.11.2003, încheiat cu Administrația Domeniilor Publice, dar a solicitat și obținut Certificatul de urbanism nr. 92/18.05.2016, numai pentru suprafața de 224.194 mp, pentru a realiza o amenajare piscicolă, după exploatarea de agregate minerale de pe o suprafață de 199.194 mp. Restul suprafeței de 270.026 mp va rămîne cu destinația inițială de teren neproduciv cu apă și stuf, aflată în Situl Natura 2000ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior.

Terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Investiţia constă în realizarea unei excavații în vederea amenajării unui iaz piscicol și utilizarea materialului excavat ca agregate minerale pentru construcții. Investiţia este oportună pentru dezvoltarea economică a zonei deoarece determină apariţia unor noi locuri de muncă atât pe plan local cât şi în general la nivel sectorului reprezentat de realizarea diferitelor tipuri de construcţii şi dezvoltări ale infrastructurii.  Exploatarea nisipului şi a pietrişului va contribui la refacerea infrastructurii căilor de transport rutier din zonă. La nivel zonal exploatarea agregatelor va determina apariţia unui producător de balast asigurând satisfacerea necesarului de nisip şi pietriş pentru construcţii private şi publice la nivel local. Prezenţa unui număr mai mare de societăţi care valorifică agregatele minere are un impact pozitiv din punct de vedere economic prin formarea unei pieţi concurenţiale reale cu efecte benefice asupra economiei locale. După încetarea exploatării pe suprafaţa din care s-au exploatat agregatele minerale se va amenaja un iaz piscicol, investiţie importantă din punct de vedere economic.

Utilitatea publică a investiției constă în producerea peștelui pentru consum și pescuitul de agrement.

Consecințe socio-economice: crearea de noi locuri de muncă și valorificarea balastului ca material de construcție, dezvoltarea locală și regională, îmbunătățirea factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației din zonele învecinate, reducerea timpului de parcurgere a distanțelor și economia de carburanți în scopul procurării produsului pește proaspăt.

Realizarea iazurilor piscicole au ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție complet: icre, puiet, pește de consum și pescuit de agrement. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui de consum în sistem semi – intensiv, în ciclu de 2 ani. Singura categorie de produs obținut în cadrul activității este reprezentată de peștele viu. Speciile avute în vedere sunt crapul, sângerul și știuca.

Amenajarea piscicolă este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la o stație de sortare – spălare – concasare existentă în zonă, prin sortare și/sau concasare se vor obține agregate minerale care vor fi folosite ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcții.

Oportunitatea și necesitatea investiției: producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă.

Viitorul obiectiv nu va afecta planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului din extravilanul oraşului Băbeni, localitatea Tătărani, jud. Vâlcea şi nici programele speciale întocmite pentru zona amintită, inclusiv planul de gestiune a deşeurilor.

I.2.Localizarea geografică şi administrativă

Băbeni este un oraș situat în partea centrală a județului Vâlcea, Oltenia, România, format din localitatea componentă Băbeni (reședința), și din satele Bonciu, Capu Dealului, Pădurețu, Români, Tătărani și Valea Mare. Se află la circa 20 km sud de reședința județului, municipiul Râmnicu Vâlcea, și 30 km nord de municipiul Drăgășani, pe partea dreaptă a râului Olt.

Oraşul Băbeni se află situat pe DN 64, la 18 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea şi 35 km de Municipiul Drăgăşani. Este străbătut şi de 2 drumuri judeţene care fac legătura cu mânăstirile Dintr-un Lemn, Surupatele, Arnota, Bistriţa şi Hurezi. Prin oraşul Băbeni trece paralela 45°.

Vecinătăţi:

- la nord comuna Mihăeşti;

- la nord-vest comuna Frânceşti;

- la vest comuna Popeşti;

- la sud- vest comuna Sirineasa;

- la sud comuna Ioneşti;

- la est comuna Galicea.

Localitatea Tătărani face parte din UAT Băbeni și este situată la cca.1,5 km nord-est de oraș. Geografic, teritoriul localității Tătărani este situat între paralelele 44° 58' și 44° 59' latitudine nordică și între meridianele 23° 14' și 24 °15' longitudine estică.

Amplasamentul (224.198 mp) se află situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării GHE Govora. De asemenea, la o distanță de cca 1000 m sud față de amplasamentul studiat este cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt.

Terenul, amplasat în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea, este liber la construcții și încadrat la categoria de folosință terenuri cu apă și stuf (HB), conform Certificatului de Urbanism Nr.92/18.05.2016, emis de Primăria Orașului Băbeni. În această categorie de folosință intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care, după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Tot aici se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui.

Beneficiarul își propune realizarea investiției “Amenajare iazuri piscicole, localitatea Tătărani, jud.Vâlcea” pe o suprafață totală de 224.198 mp (conform Contractului de concesiune nr.34/05.11.2003 încheiat cu Agenția Domeniilor Statului), din care 199.974 mp vor reprezenta suprafața iazurilor piscicole, restul reprezentând pilierii de siguranță și căile de acces.

În conformitate cu prevederile referatului de expertiză hidrogeologică nr.414/2016, întocmit de INHGA București, amplasamentul iazului piscicol nu este situat în zone de protecție sanitară sau de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

Conform coordonatelor ’70, proiectul propus, se va realiza în interiorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior, arie de protecție avifaunistică și intră sub incidența prevederilor art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea 49/2011.

Terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Accesul în zonă se face din drumul național DN 64 Rm.Vâlcea- Drăgășani, în zona Tătărani ramificându-se un drum de tarla lateral, în lungime de cca.350 m, până la amplasamentul investiției propuse.

Vecinătăți:

N: terenuri loc.Munteni, comuna Mihăiești;

E: terenuri arabile;

V: rest proprietate beneficiar și terenuri arabile;

S: terenuri arabile.

Distanțele până la zonele rezidențiale: 50 m

Punctele care delimitează iazurile piscicole propuse, în coordonate STEREO '70 (suprafața perimetrului amenajării piscicole a fost determinată analitic pe baza acestor puncte) și cotă de referință Marea Neagră sunt:

Tabelul nr.1

| Denumire punct | X (N) [m] | Y (E) [m] |
| --- | --- | --- |
| IAZ PISCICOL NR.1 |
| 1 | 387877,632 | 441620,855 |
| 2 | 387868,063 | 441664,692 |
| 3 | 387851,262 | 441705,650 |
| 4 | 387848,085 | 441751,855 |
| 5 | 387717,333 | 441763,176 |
| 6 | 387665,629 | 441770,294 |
| 7 | 387694,407 | 441576,191 |
| Suprafață iaz nr.1 S= 29.628 m² |
| IAZ PISCICOL NR.2 |
| 8 | 387676,060 | 441571,790 |
| 9 | 387645,997 | 441564,588 |
| 10 | 387657,115 | 441524,687 |
| 11 | 387454,235 | 441482,476 |
| 12 | 387279,174 | 441650,000 |
| 13 | 387157,340 | 441772,525 |
| 14 | 387123,212 | 441809,028 |
| 15 | 387122,077 | 441829,767 |
| 16 | 387295,666 | 441985,636 |
| 17 | 387414,788 | 442006,402 |
| 18 | 387496,980 | 441901,134 |
| 19 | 387554,004 | 441825,135 |
| 20 | 387590,976 | 441794,754 |
| 21 | 387645,672 | 441776,743 |
| Suprafață iaz nr.2 S= 170.346 m² |

Teritoriul administrativ pe care se va amplasa obiectivul studiat aparţine oraşului Băbeni şi  se află în extravilanul localităţii, în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea ( conform Certificatului de Urbanism nr. 92/18.05.2016 eliberat de Primăria Oraşului Băbeni).

În prezent terenul pe care se va implementa proiectul este un teren extravilan neproductiv, situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării CHE Govora. De asemenea, la o distanță de cca 1000 m sud față de amplasamentul studiat este cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt. Cod cadastral: B.H. Olt, VIII.1.

I.3.Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului

Lucrări de pregatire a terenului în vederea realizării investiției “Amenajare iazuri piscicole”, localitatea Tătărani, jud.Vâlcea.

Amenajarea piscicolă propusă se va realiza pe o suprafață totală de 224.198 m², inclusiv dig contur. Aceasta constă într-o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizat prin înierbare, astfel eliminându-se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o pantă de 1/3. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s-au dimensionat în funcție de natura pământului.

Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță), de 15 m, sunt stabilite astfel încât, în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți.

Executarea lucrărilor propuse se va face prin excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă ce va fi utilizat prin sistematizarea adecvată și ameliorarea chimismului apei, ca iaz piscicol.

Caracteristicile amenajării piscicole:

Tabelul nr.2

| Nr.crt. | Caracteristici | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața totală a terenului proprietatea beneficiarului | ha | 58,90 |
| 2. | Suprafața totală investiție propusă (inclusiv diguri) | m² | 224.198,00 |
| 3. | Suprafață iazuri piscicole (iaz 1 +iaz 2) | m² | 199.974,00 |
| 4. | Cota ±0,00 m a terenului | mdMN | +200,00 |
| 5. | Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona studiată | m | -2,50 |
| 6. | Cota medie a nivelului hidrostatic | mdMN | +197,50 |
| 7. | Adâncimea maximă de la cota +0,00 m a terenului | m | -5,70 |
| 8. | Cotă medie finală(fundul iazului) | mdMN | +194,30 ÷195,30 |
| 9. | Suprafață la cota finală (iaz 1 + iaz 2) | m² | 166.454,00 |
| 10. | Adâncimea medie a apei | m | -2,20 ÷ 3,20 |
| 11. | Suprafață medie a luciului de apă | m² | 175.218,00 |
| 12. | Volum total excavație | m³ | 940.060,00 |
| 13. | Volum mediu al apei acumulate | m³ | 449.799,00 |
| 14. | Lungime dig contur | m | 1.995,00 |
| 15. | Lățime coronament dig contur | m | 5,00 |
| 16. | Cotă coronament dig contur | mdMN | +201,30 ÷202,30 |

Organizarea de șantier va fi în afara amplasamentului, în partea de vest, pe o suprafață de cca. 470 m². Organizarea de șantier prevede balastarea unei platforme, care va fi pusă la dispoziție de către beneficiarul lucrării, pe timpul execuției. Pe această platformă va fi amplasat 1 WC ecologic și 2 pubele pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere (cod 20 03 01). În incinta obiectivului studiat există o clădire, din cărămidă, cu o suprafață de 50 mp, compartimentată în 3 încăperi si racordată la rețeaua de energie electrică.

Terenul pe care va fi amplasată organizarea de șantier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit și semnalizat pe toată durata desfășurării proiectului, cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă.

Impactul asupra mediului în perioada de șantier este temporar și nesemnificativ.

Lucrări necesare organizării de teren:

Amenajarea piscicolă propusă se va realiza pe o suprafață totală de 224.198 m², inclusiv dig contur. Aceasta constă într-o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizat prin înierbare, astfel eliminându-se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o pantă de 1/3. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s-au dimensionat în funcție de natura pământului.

Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță), de 15 m, sunt stabilite astfel încât, în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți.

Executarea lucrărilor propuse se va face prin excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă ce va fi utilizat prin sistematizarea adecvată și ameliorarea chimismului apei, ca iaz piscicol.

Organizarea de șantier va fi în afara amplasamentului, în partea de vest, pe o suprafață de cca. 470 m². Organizarea de șantier prevede balastarea unei platforme, care va fi pusă la dispoziție de către beneficiarul lucrării, pe timpul execuției. Pe această platformă va fi amplasat 1 WC ecologic și 2 pubele pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere (cod 20 03 01).

În incinta obiectivului studiat există o clădire, din cărămidă, cu o suprafață de 50 mp, compartimentată în 3 încăperi si racordată la rețeaua de energie electrică.

Terenul pe care va fi amplasată organizarea de șantier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit și semnalizat pe toată durata desfășurării proiectului, cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă.

Oportunitatea amplasării unui punct de extracție agregate minerale în vederea amenajării unui iaz piscicil este dată de:

- terenul are rezerve de nisip și pietriș ce pot fi exploatate;

- terenul în prezent este neproductiv, societatea intenționând exploatarea agregatelor minerale, urmând ca în final să realizeze o amenajare piscicolă.

- Etapa de implementare a proiectului propus

Lucrările realizate în etapa de implementare presupun:

- Lucrări de exploatare a agregatelor minerale

Se are în vedere realizarea unei extracţii corespunzătoare cu un excavator şi după definitivarea lucrărilor de extracţie darea în folosinţă a 2 iazuri piscicole cu suprafaţa de 199.974 m.p.

Lucrările de excavație se vor efectua în stratul de nisip mediu și pietriș cu

bolovăniș care acoperă perimetrul studiat în fâşii longitudinale cu lăţime de

5-7 m şi lungime între 20-60 m, într-o singură treaptă pe toată grosimea resurselor.

Adâncimea maximă până la care se vor efectua excavările va fi cuprinsă între 4,70 și 5,70 m, rezultând și fundul iazului cu aceeași adâncime.

În incinta obiectivului studiat au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații generale asupra terenului, precum și executarea a 2 foraje de monitorizare, până la adâncimea de 7,00 m. Toate aceste informații au fost centralizate în cadrul Studiului geotehnic nr.7922/2016, întocmit de către S.C. BEFAC S.R.L. –Rm.Vâlcea

Beneficiarul a executat lucrări de prospecţiuni geologice constând în 2 foraje geotehnice, care au interceptat următoarele succesiuni litologice:

- Forajul F1 (+200.01):

- 0,00 – 0,30 m: sol vegetal;

- 0,30 – 1,80 m: nisip prăfos cu pietriș;

- 1,80 – 5,00 m: pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- 5,00 – 7,00 m: argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

- Forajul F2 (+201,70):

- 0,00 – 0,30 m: sol vegetal;

- 0,30 – 1,80 m: nisip prăfos cu pietriș;

- 1,80 – 6,00 m: pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- 6,00 – 7,00 m: argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

Nivelul hidrostatic (Nhs) întâlnit în cele două foraje geotehnice, este situat la 2,50 m sub cota terenului natural și este variabil în timp.

A fost realizat un profil geologic pe direcția NV-SE, în care au fost separate

4 orizonturi litologice: - sol vegetal;

- nisip prăfos cu pietriș;

- pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

Forajele au fost amplasate pe direcția de curgere a fluxului subteran: VNV –ESE. Forajul 1 (foraj martor), amplasat în extremitatea vestică, amonte de iazurile piscicole, iar forajul 2, amplasat în extremitatea sud-estică, aval față de iazurile piscicole.

Succesiunea de lucru va fi următoarea:

- decopertarea stratului superficial cu ajutorul excavatorului pe suprafața panoului de exploatare, încărcarea materialului extras în autobasculante, transportul acestuia în locurile de depozitare, stocarea temporară a materialului extras, separat solul vegetal de materialul argilos;

- nivelarea cu ajutorul buldozerului;

- trasarea fâșiilor de exploatare și materializarea lor pe teren prin bornare;

- excavarea fâșiilor în fâșii paralele, excavatorul înaintând pe centrul fâșiei;

- transportul agregatelor minerale în stare brută, cu autobasculantele la o stație de spălare-sortare din apropiere;

- asigurarea stabilității taluzelor prin impermeabilizarea cu o parte din materialul argilos rezultat din decopertare.

TABEL nr. 3  Elementele geometrice ale excavației

| Nr.crt | Caracteristici | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața totală a terenului proprietatea beneficiarului | ha | 58,90 |
| 2. | Suprafața totală investiție propusă (inclusiv diguri) | m² | 224.198,00 |
| 3. | Suprafață iazuri piscicole (iaz 1 +iaz 2) | m² | 199.974,00 |
| 4. | Adâncimea maximă de excavare | m | -5,70 |
| 5. | Volum total de material excavat | m³ | 940.060,00 |
| 6. | Taluzarea se va realiza cu o pantă de 1/3 | - | 1/3 |
| 7. | Lungime dig contur | m | 1.995,00 |
| 8. | Lățime coronament dig contur | m | 5,00 |
| 9. | Cotă coronament dig contur | mdMN | +201,30 ÷202,30 |

Lucrările se vor executa cu următoarele utilaje:

- excavator 1 buc

- buldozer 1 buc

- încărcător frontal 1 buc

- cilindru compactor 1 buc.

- autobasculantă 2 buc.

- Lucrări de amenajare a iazului piscicol:

După extragerea agregatelor minerale, se va amenaja iazul piscicol, care va avea următoarele caracteristici:

Tabel nr.4  Caracteristicile amenajării piscicole

| Nr.crt | Caracteristici | U.M. | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața totală a terenului proprietatea beneficiarului | ha | 58,90 |
| 2. | Suprafața totală investiție propusă (inclusiv diguri) | m² | 224.198,00 |
| 3. | Suprafață iazuri piscicole (iaz 1 +iaz 2) | m² | 199.974,00 |
| 4. | Cota ±0,00 m a terenului | mdMN | +200,00 |
| 5. | Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona studiată | m | -2,50 |
| 6. | Cota medie a nivelului hidrostatic | mdMN | +197,50 |
| 7. | Adâncimea maximă de la cota +0,00 m a terenului | m | -5,70 |
| 8. | Cotă medie finală(fundul iazului) | mdMN | +194,30 ÷195,30 |
| 9. | Suprafață la cota finală (iaz 1 + iaz 2) | m² | 166.454,00 |
| 10. | Adâncimea medie a apei | m | -2,20 ÷ 3,20 |
| 11. | Suprafață medie a luciului de apă | m² | 175.218,00 |
| 12. | Volum total excavație | m³ | 940.060,00 |
| 13. | Volum mediu al apei acumulate | m³ | 449.799,00 |
| 14. | Lungime dig contur | m | 1.995,00 |
| 15. | Lățime coronament dig contur | m | 5,00 |
| 16. | Cotă coronament dig contur | mdMN | +201,30 ÷202,30 |

Principalele lucrări care se vor executa în etapa finală de implementare a proiectului sunt:

- geometrizarea gropilor de exploatare;

- realizarea lucrărilor de terasamente;

- taluzarea malurilor, așternerea stratului fertil pe taluze, în vederea însămânțării cu iarbă;

- plantări de puieți de salcie, plop și anin pe laturile de contur ale amenajării.

II.Etapa de funcționare a investiției propuse

Sistemul de creștere din cadrul amenajării piscicole va fi în sistem semiintensiv a crapului de cultură în amestec cu alte specii (pești fitoplanctonofagi și pești răpitori).

Tehnologia de creștere este astfel concepută încât să se realizeze o producție de cca.800 Kg/ha, adică 7992 kg în cele 19,99 ha ale iazului piscicol.

Popularea, pierderi tehnologice și producția obținută pe un ha de iaz piscicol:

- populări: 1 ha;

Tabel nr.5   Popularea, pierderi tehnologice și producția obținută pe 1 ha din iazul piscicol.

| Nr.crt. | Specii populate | Nr. de exemplare X greutatea medie(g/ex) | Cantitate/ha (Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | crap în vârstă de 2 ani | 1200 ex.; 200g/ex. | 240 Kg |
| 2 | sânger(H molitrix) de 2 ani | 300 ex.; 300g/ex. | 90 Kg |
| 3 | știucă pui predezvoltați | 1000 ex.; 0,2g/ex. | 0,2 Kg |

Conform tabelului de mai sus, necesarul de puiet (material piscicol de populare) pentru 1 ha de iaz piscicol este de cca.330 Kg, iar pentru întreg iazul este de 330Kg x 19,99 ha = 6567 kg.

Puietul va fi cumpărat pe bază de contract de la o fermă specializată. Se observă că tehnologia presupune creșterea în policultură a crapului, carasului împreună cu știuca.

Sângerul a fost introdus în formula de populare pentru că valorifică o nișă trofică pe care crapul nu o consumă și anume fitoplanctonul, împiedicând dezvoltarea acestuia în exces, ceea ce i-ar dăuna crapului.

În plus, sângerul va aduce un aport important la realizarea producției totale, fără a consuma furajele destinate crapului.

Știuca a fost introdusă în formula de populare, de asemenea pentru a favoriza condițiile de creștere din iaz pentru crap. Ea va consuma speciile de pești sălbatici de talie mică, care vor pătrunde inevitabil în iaz odată cu materialul de populare adus din alte ferme, de unde se cumpără materialul de populare sau accidental și va aduce un plus de atracție la pescuitul sportiv în amenajare, știindu-se faptul că pescuitul sportiv la răpitor oferă satisfacții deosebite datorită spectaculozității acestuia.

Dacă aceste specii sălbatice nu ar fi combătute, ele ar deveni concurente la hrana crapului, atât cea naturală cât si la furaje, ceea ce ar fi catastrofal pentru că ele nu au valoare economică.

De asemenenea și știuca va aduce un aport mic, dar de calitate superioară, la realizarea producției.

- Pierderi tehnologice în sezonul de creștere de 6 luni/ha

Tabel nr.6   Pierderi tehnologice în sezonul de creștere de 6 luni/ha

| Specia | Pierderi tehnologice | Nr.exemplare |
| --- | --- | --- |
| Crap | 1200 x 12/100=192(12%) | 144 |
| Sânger | 300 x 12/100=72(12%) | 36 |
| Pui predezvoltat știucă | 1000 x 70/100=700(70%) | 700 |

Cuantumul acestor pierderi reprezintă mortalitatea din cauze naturale, cea datorită păsărilor ihtiofage. Tot aici sunt incluse și mortalitățile ocazionate de transportul puietului care nu trebuie să depășească 2-3% în condiții normale de transport.

- Producția estimată pentru 1 ha iaz piscicol

Tabel nr.7  Producția estimată pentru 1 ha iaz piscicol

| Specia | Nr.de exemplare Greutate medie Producția |
| --- | --- |
| Crap | 1200-144=1056 ex. x 800g/ex. = 844,8kg/ha |
| Sânger | 300-36=264 ex. x 1200g/ex. = 316kg/ha |
| Știucă | 1000-700=300 ex. x 190g/ex. = 57kg/ha |
| Total | 1620 ex. 1217,8kg/ha |

Rezultă că în iazul piscicol de 19,99 ha într-un sezon de creștere de 6 luni se vor produce 24343 kg pește.

Necesar de furaje pentru creșterea peștelui:

Cantitatea de furaje pe care peștele trebuie să o consume pentru a realiza un spor în greutate de 1 kg se numește consum specific.

Consumul specific trebuie să fie de cca. 2,8 kg de furaje/kg spor creștere pește.

Pentru stabilirea necesarului de furaje nu se i-au în calcul sporul datorat de știucă și sânger.

Știuca este o specie răpitoare, deci nu va consuma furaje, iar sângerul va consuma furaje numai în mod accidental.

Rezultă că pentru stabilirea necesarului de furaje trebuie luat în calcul numai sporul de creștere realizat de crap.

În cazul de față sporul de creștere realizat de crap va fi:

Tabelul nr.8   Spor de creștere

| Producție | Populare | Spor de creștere |
| --- | --- | --- |
| 1217 kg/ha | 330 kg/ha | 887 kg/ha crap |

Necesarul de furaje va fi: 887 kg x 2,8 kg = 2483 kg/ha.

Total necesar de furaje va fi : 2483 kg x 19,99 ha = 49635 kg.

Administrarea furajelor se va face în funcție de perioada de creștere.

Astfel în perioada de la data populării până la 15 mai, orientativ cca. 5% din greutatea puietului de crap populat.

Se va verifica după 5-6 ore de la administrarea furajelor dacă acestea au fost consumate în totalitate.

În cazul în care furajele au fost consumate, a doua zi se va mări rația.

În continuare se aplică aceași metodă și se mărește rația până când se găsesc furaje neconsumate. Acest tip de de furajare se numește ad libitum, adică după apetit.

În perioada 15 martie – 15 iulie când dezvoltarea planctonului (hranei naturale) este maximă și ritmul de creștere al puieților este mai ridicat se vor da rașii zilnice de furaje de cca. 4% din greutatea totală a populației de crap conform rezultatelor de la pescuitul de control.

În perioada 15 iulie – 15 octombrie se va furaja ca și în prima perioadă după apetit, cu controlul atent dacă furajele au fost consumate în totalitate.

Dacă sunt situații când temperatura apei depășește 30 °C, se întrerupe administrarea furajelor.

Furajele vor fi achiziționate de la o firmă specializată în producția de furaje pentru pești pe bază de contract cu grafic de livrare. Nu se vor stoca furaje pe perioade mai mari de o lună.

Distribuirea hranei

În iazurile piscicole distribuirea hranei se poate face:

- manual, cu lopata, din barcă;

- semiautomat, cu utilaje acționate de om;

- automat, cu utilaje speciale de furajat, performante.

În iazul SC SOMAR SRL, furajarea se face manual.

Astfel, hrana se va distribui în iaz în anumite zone, cu adâncimea apei de 0,6 – 0,8 m, în zona malului, care se marchează cu o prăjină înfiptă în sol, sau cu un plutitor.

Când fundul iazului este puternic mâlit, furajele se vor distribui pe mici platforme dreptunghiulare confecționate din cherestea de lemn (1,5 x 1 x 2m), care vor avea pe margini un cant de 10 cm. În general, aceste zone se numesc mese pentru piscicultori.

Mesele din lemn se vor fixa deasupra stratului de mâl cu ajutorul a 4 pari.

Furajele se așază pe aceste mese, cca. 100 Kg furaje/ masă.

În timpul zilelor cu temperaturi ale apei de 28-30°C, nu se va distribui hrană.

Hrana rămasă astfel nedistribuită se distribuie în celelalte zile, când sunt condiții optime de temperatură, suplimentându-se rația din ziua respectivă.

Controlul furajării:

După distribuirea hranei, este indicat să se controleze dacă furajele sunt bine consumate de pești. Acest control se va face la aprox. 2 ore de la distribuirea hranei.

Operațiunea se va face cu un ciorpac din pânză, prevăzut cu o coadă lungă.

Procedeu: se vine cu barca la fiecare masă și se trage cu ciorpacul din fundul bazinului, se scoate afară și se observă ce furaje s-au adunat în ciorpac.

Dacă cantitatea de furaj din ciorpac este mică, înseamnă că s-a distribuit o cantitate prea mică de furaje, iar dacă cantitatea de furaje din ciorpac este prea mare, înseamnă că furajele nu sunt consumate – acest lucru se poate datora faptului că temperatura apei este prea mare sau peștele este bolnav-în ambele situații piscicultorul este obligat să stabilească cauza și să ia imediat măsurile ce se impun.

După cum am precizat, capacitatea de consum furaje a crapului devine maximă la o temperatură a apei de 18-24°C, distribuirea furajelor făcându-se lunar, în anumite procente din cantitatea totală de furaje planificată a se distribui.

Astfel, proporțiile de furaje distribuite lunar crapului vor fi:

Tabel nr.9   Proporțiile de furaje distribuite lunar crapului

| Luna | Cantitatea de furaj distribuită (în %) | Luna | Cantitatea de furaj distribuită (în %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mai | 5 | August | 30 |
| Iunie | 15 | Septembrie | 15 |
| Iulie | 30 | Octombrie | 5 |

Alimentarea cu apă a iazului piscicol se va realiza exclusiv din pânza freatică și din apele meteorice. Societatea deține Aviz de Gospodărire a Apelor nr.54/16.09.2016.

Necesar de apă

Tabelul nr.10  Volume și debite de apă necesare funcționării amenajării

| Total captat an/ mii m³ | Din care pentru: | Volume captate | Total evacuat/an mii m³ | Volum evacuat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | umplere mii m³ | primenire/ întreținere m³/an | acoperiri pierderi m³/an | lunar mii m³ | zilnic mii m³ |  | lunar max. | zilnic |
| 109763,45 | 449,799 | 84087424 | 25226227 | 9109,47 | 300 | - | - | - |

Apa este în general cu nivel liber, având local un ușor caracter ascensional acolo unde coperișul este de natură argiloasă, care a fost interceptat la adâncimi de până la 3,50 -4,00 m. Debitele obținute în urma pompărilor experimentale efectuate asupra forajelor hidrogeologice efectuate în zonă, au valori care variază în limite largi, între 3,00 -10,00 l/s.

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apa din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol. Alimentarea cu apă se va realiza natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și prin precipitații meteorice.

Calitatea apei folosite în amenajarea piscicolă trebuie să se încadreze în condițiile de calitate prevăzute în H.G. nr.202/28.02.2002 privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole.

În perimetrul iazului piscicol nu există o legătură hidraulică între orizontul acvifer freatic și complexul acvifer al Stratelor de Cândești, fiind excluse infiltrări pe vertical a unor ape eventual poluatoare. De asemenea, în zonă, nu există surse de alimentare cu apă potabilă ce se alimentează din stratul freatic.

Se apreciază ca amenajarea iazului piscicol nu poate influența capacitatea de debitare a apelor subterane cantonate în formațiunile acvifere de adâncime din subsolul perimetrului respective și nici nu poate avea influențe negative asupra calității acestor ape.

Din activitățile de exploatare a agregatelor minerale și piscicultură nu rezultă ape uzate.

Dotări necesare

În incinta obiectivului studiat există o clădire, din cărămidă, cu o suprafață de 50 mp, compartimentată în 3 încăperi si racordată la rețeaua de energie electrică.

Organizarea de șantier prevede balastarea unei platforme, care va fi pusă la dispoziție de către beneficiarul lucrării, pe timpul execuției. Pe această platformă va fi amplasat 1 WC ecologic în timpul executării investiției și 2 pubele pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere (cod 20 03 01).

Pentru executarea lucrărilor propuse în perimetrul analizat, în vederea realizării amenajării piscicole, se folosesc utilaje de extracţie adică: un excavator cu capacitatea cupei de 1,2 mc, 1 buldozer,1 încărcător frontal, 1 cilindru compactor și 2 autobasculante.

Pentru desfășurarea activităților de acvacultură sunt necesare următoarele dotări:

- barcă pescărească din lemn sau fibră de sticlă. Bărcile vor fi folosite pentru administrarea furajelor, pentru pescuitul de control și de recoltă, de asemenea pentru diferite intervenții pe suprafața iazului.

- năvod 100/4= 1 buc. Năvodul este necesar pentru a efectua pescuitul de control și pescuitul de recoltă, având 100 m lungime și 4 m lățime, cu latura ochiului de 12 mm.

- Aparatura de măsură a parametrilor fizico-chimici ai apei. Pentru monitorizarea condițiilor de viață pentru pești oferite de mediul acvatic (iaz), este nevoie de un minim de dotare în ceea ce privește aparatura de măsură și control a caltății apei:

- oxigenometrul portabil (aparatul măsoară concentrația oxigenului dizolvat în apă ce este vital pentru respirația peștilor);

- disc Secchi (cu acest instrument simplu și ușor de folosit se măsoară transparența apei care ne dă indicii asupra bogăției apei în placton, adică în hrană naturală pentru pești. Când transparența apei este de 30-35 cm, adică adâncimea apei la care discul Secchi nu se mai vede, înseamnă că hrana naturală este dezvoltată bine și este o situație favorabilă creșterii crapului.

Pentru desfășurarea activităților curente din interiorul amenajării piscicole, sunt necesare:

- magazie pentru depozitarea furajelor pentru pește, a sculelor și uneltelor cu specific pescăresc și a echipamentului de lucru. Aceasta se află în construcția existentă pe amplasament.

- ponton din lemn – cu dimensiunile în plan de 7,0 x 5,0 m, prevăzut cu un spațiu de acces al bărcii. Structura de rezistență este realizată din piloți de lemn, bătuți în malul apei, peste care se așază o podină din scânduri, fixate pe grinzi confecționate din dulap.

- wc ecologic – achiziționat din comerț;

- drumuri de acces și drumuri de incintă – construite din macadam ordinar, fixat cu un strat de pietriș și nisip, pentru acces la activitățile curente din acumularea piscicolă (furajare, pescuit și întreținerea materialului piscicol).

- spații verzi – împrejmuirea acumulării piscicole, formate din culturi de ierburi perene, periodic cosite. Sunt indicate speciile iubitoare de apă: sălcii, plopi și anini. Acestea, prin rădăcinile lor, fixează solul, coroana lor bogată poate atenua viteza vântului și asigură umbră în perioadele de arșiță, iar la maturitate sunt o sursă de material lemnos.

III.Etapa de dezafectare

Proiectul nu prevede activități de dezafectare. Lucrările de reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului vor consta în lucrări de întreținere, nivelarea zonei de exploatare. Aceste lucrări se vor executa conform planului de refacere a mediului.

I.4.  Informaţii privind resursele folosite pentru implementarea proiectului

În cadrul acestui proiect nu sunt necesare dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune etc. şi nici mijloacele de construcţie necesare, astfel încât accesarea acestor servicii suplimentare nu este necesară și deci nu poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar.

Resursele necesare desfășurării activității de extracție a agregatelor minerale sunt reprezentate de combustibilii necesari pentru alimentarea utilajelor. Pe amplasament nu vor exista rezervoare de depozitare a comustibililor, alimentarea realizându-se din stațiile de distribuție carburanți.

Cantitatea totală de nisip și pietriș estimată a fi exploatată este de 940060 mc.

Tabel nr. 11   Materii prime, substanțe sau preparate chimice utilizate în procesele de producție

| Etapa proiectului propus | Denumire materie prima | Cantitate | Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Categorie Periculoase/ Nepericuloase | Periculozitate/ Fraze de risc |
| Etapa de implementare | Motorină | 141950 l/an | P | Fraze R: R40; R12;R38;R20;R65; R15/53; Fraze S:S2;S16;S23;S24;S36/37; S45;S53;S51;S62; Fraze H: H226;H315;H304;H332; H351;H373;H411. |
|  | Ulei hidraulic | 400 l/an | P | Fraze R: R41;R65;R51/53; Fraze H: H304;H318;H400;H410; H411. |
|  | Ulei de transmisie | 500 l/an | P | Fraze R: R22;R23/24; R34;R43;R50/53. Fraze H: H302;H304;H311;H314; H331;H373;H410. |
|  | Apă potabilă | cca. 100 l/lună | N | - |
|  | Nisip și pietriș | 940060 mc, pentru perioada 2018-2021 | - | - |
| Etapa de funcționare | Puieți | 1217 kg/ha | - | - |
|  | Furaje | 2483 kg/ha | - | - |
|  | Apă tehnologică | 109763 mii mc/an | - | - |
|  | Apă potabilă | cca. 100 l/lună | - | - |

Alimentarea cu apă potabilă, atât în timpul realizării investiției cât și în perioada de funcționare– va fi asigurată de SC SOMAR SRL, prin distribuire de apă plată îmbuteliată.

Alimentarea cu apă tehnologică

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apa din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol.

Alimentarea cu energie electrică

Energia electrică este furnizată de SC OLTCHIM SA, conform Contract nr. 207 din data 27.11.2017.

Modul de stocare al materiilor prime, materialelor şi combustibililor

Materialul excavat( nisip și pietriș în stare brută), se va descărca direct în autobasculante şi se va transporta la staţia de spălare – sortare din vecinătate, pentru prelucrare sau utilizate în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul  organizării de șantier (platformă cu suprafața de 470 mp).

În perimetrul studiat nu există depozite de carburanţi sau de substanţe toxice, fapt pentru care singurul tip de poluare ar putea fi cel accidental, prin pierderile de carburant din rezervoarele utilajelor. Se limitează la strictul necesar numărul de vehicule, de încărcătură şi viteză de rulare; se recomandă vehicule uşoare, cu nivel scăzut de gaze poluante şi consum redus de carburanţi; se folosește cu precădere combustibilul diesel, care are un conținut de sulf maxim de 0,5 %, conform STAS 240-80. Se utilizează lubrifianţii de tip Castrol şi Lubrifin, care conţin mai puţin de 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice), ce sunt clasificaţi ca fiind nepericuloşi pentru mediu, securitatea şi sănătatea populaţiei.

Se operează şi sunt respectate măsurile în caz de scăpări accidentale, incendii şi alte evenimente, în conformitate cu fişele de securitate ale produselor utilizate.

Se interzice orice operaţie de întreținere sau de reparaţie la vehicule sau echipamente pe amplasament. Acestea se vor efectua doar la operatorii de servicii .

Nu se utilizează substanţe periculoase pentru speciile de floră şi faună sălbatică.

I.5.Resurse naturale ce vor fi exploatate în vederea implementarii proiectului

Amenajarea piscicolă propusă se va realiza pe o suprafață totală de 224.198 m², inclusiv dig contur. Aceasta constă într-o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizat prin înierbare, astfel eliminându-se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o pantă de 1/3. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s-au dimensionat în funcție de natura pământului.

Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță), de 15 m, sunt stabilite astfel încât, în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți.

Executarea lucrărilor propuse se va face prin excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă ce va fi utilizat prin sistematizarea adecvată și ameliorarea chimismului apei, ca iaz piscicol.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la o stație de sortare – spălare – concasare existentă în zonă; prin sortare și/sau concasare se vor obține agregate minerale care vor fi folosite ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcții.

Materialul excavat( nisip și pietriș în stare brută), se va încărca direct în autobasculante şi se va transporta la staţia de spălare – sortare din vecinătate, pentru prelucrare sau în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul organizări de șantier.

Elementele legate de resurse sunt:

- suprafața totală a terenului: 58,9 ha

- suprafața totală a investiției propuse, inclusiv diguri: 224.198,00 mp

- suprafața 2 iazuri piscicole: 199.974,00 mp

- suprafața la cota finală 2 iazuri: 166.454,00 mp

- adâncimea medie a apei: -2,20-3,20 m

- suprafața medie a luciului de apă: 175.218,00 mp

- volumul total excavație: 940.060,00 mc

- volumul mediu al apei acumulate: 449.799,00 mc

- lungime dig contur: 1.995,00 m

- lățime coronament dig contur: 5m.

Din elementele de mai sus rezultă că, pentru realizarea celor doua iazuri, se va ocupa o suprafață de 224.198,00 mp (0,042% din suprafața sitului), cu un volumul total de excavație de 940.060,00 mc și un volum mediu al apei acumulate de 449.799,00 mc.

Această metodă de exploatare asigură:

- evitarea degradării resurselor din perimetrul de exploatare temporară şi din afara acestuia;

- extragerea maximală a resurselor, cu respectarea parametrilor de calitate stabiliţi şi a pilierilor de protecţie;

- realizarea unor niveluri de diluţie şi pierderi inferioare;

- prevenirea surpărilor şi alunecărilor de teren;

- eficienţă economică superioară;

- un grad de recuperare a rezervelor exploatate foarte bun, pierderile de exploatare nedepăşind 5%.

Exploatarea zăcământului se va limita cu stricteţe la conturul rezervelor determinate deoarece acestea au fost stabilite păstrându-se un pilier de protecţie de 15 m, astfel încat după extracţia utilului să se creeze în mod natural un taluz cu panta de 1:3, stabil, pentru rocile detritice aparţinând depozitului din afara acestui contur.

Limita inferioara de exploatare va fi de circa 1,0 m deasupra nivelului hidrostatic care este la cota 225,40-224,50.

Carburanții utilizați de mijloacele auto – motorina, sunt asigurați de la stațiile de distribuție carburanți din zonă.

Energia electrică va fi folosită conform Contractului nr. 207 din data 27.11.2017, încheiat cu SC OLTCHIM SA.

Societatea deține Aviz de Gospodărire a Apelor nr.54/16.09.2016.

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apă din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol.

Nu se evacuează ape uzate menajere de pe amplasament.

Nu se evacuează ape uzate industriale de pe amplasament.

Din activitatea de exploatare a balastului nu se evacuează ape uzate tehnologic. Apele meteorice se evacuează natural, fără amenajări speciale.

Apa potabilă – va fi asigurată de societatea comercială prin distribuire de apă plată îmbuteliată pentru angajaţi.

Volume și debite de apă necesare funcționării amenajării:

Tabelul nr.12

| Total captat an/ mii m³ | Din care pentru: | Volume captate | Total evacuat/an mii m³ | Volum evacuat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | umplere mii m³ | primenire/ întreținere m³/an | acoperiri pierderi m³/an | lunar mii m³ | zilnic mii m³ |  | lunar max. | zilnic |
| 109763,45 | 449,799 | 84087424 | 25226227 | 9109,47 | 300 | - | - | - |

Apa este în general cu nivel liber, având local un ușor caracter ascensional acolo unde coperișul este de natură argiloasă, care a fost interceptat la adâncimi de până la 3,50 -4,00 m. Debitele obținute în urma pompărilor experimentale efectuate asupra forajelor hidrogeologice efectuate în zonă, au valori care variază în limite largi, între 3,00 -10,00 l/s.

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apa din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol. Alimentarea cu apă se va realiza natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și prin precipitații meteorice.

Calitatea apei folosite în amenajarea piscicolă trebuie să se încadreze în condițiile de calitate prevăzute în H.G. nr.202/28.02.2002 privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole.

În perimetrul iazului piscicol nu există o legătură hidraulică între orizontul acvifer freatic și complexul acvifer al Stratelor de Cândești, fiind excluse infiltrări pe verticală a unor ape eventual poluatoare. De asemenea, în zonă, nu există surse de alimentare cu apă potabilă ce se alimentează din stratul freatic.

Se apreciază ca amenajarea iazului piscicol nu poate influența capacitatea de debitare a

apelor subterane cantonate în formațiunile acvifere de adâncime din subsolul perimetrului respective și nici nu poate avea influențe negative asupra calității acestor ape.

I.6. Emisii şi deşeuri generate

Pentru executarea lucrărilor propuse în perimetrul analizat, în vederea realizării amenajării piscicole, se folosesc utilaje de extracţie ce apartin SC SOMAR SRL (1 excavator pe șenile, 1 încărcător frontal, 1 buldozer, 1 cilindru compactor, 2 autobasculante).

Sursele principale de poluare a aerului pentru execuția obiectivului, pe amplasament, sunt următoarele :

- particule în suspensie și sedimentabile (praf), la realizarea lucrărilor de excavații;

- gazele de eșapament și particule.

Utilajele, indiferent de tipul lor funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întreaga gama de poluanţi specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NO) compuşi organici volatili (COV),  metan (CH4), oxizi decarbon (CO,CO2) amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd,Cu,Cr,Ni,Se,Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se remarcă, de asemenea, prezenţa protoxidului de azot (N2O)- substanţă incriminată in epuizarea stratului de ozon stratosferic- şi a metanului, care, împreună cu CO2 au efecte globale asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră.

Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje, depind, în principal de următorii factori:

- nivelul tehnologic al motorului ;

- puterea motorului ;

- consumul de carburant pe unitatea de putere ;

- capacitatea utilajului ;

- vârsta utilajului/motorului ;

- dotarea cu dispozitive de reducere a poluării (catalizatoare).

Este evident că emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind fabricarea motoarelor cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisilor.

Aria principală de emisie a poluanţilor rezultaţi din activitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport se consideră ampriză lucrări extinsă lateral, pe ambele, părţi, cu câte o fâşie  de  6-8 m lăţime. Concentraţiile maxime de poluanţi se realizează în cadrul acestei arii.

În exteriorul acestei arii, concentraţiile de substanţe poluante în aer se reduce substanţial.

Având în vedere ca unele firme au in dotare vehicule de ultimă generaţie fabricate în străinatate, putem aprecia că activităţile desfăşurate pe amplasament nu vor avea un impact deosebit asupra calităţi aerului din zonele de lucru şi nici în zonele adiacente acestora.

În cadrul unităţii analizate, surse de emisii care să conducă la poluarea atmosferică sunt şi operaţiile de manipulare a agregatelor minerale.

Emisiile în atmosferă provenite din lucrările de excavație au următoarele caracteristici :

-surse nedirijate ( fugitive ) ;

-ansamblul surselor liniare formează o sursă de suprafaţă.

Datorită faptului că aceste surse nu sunt dirijate, valorile estimate ale emisiilor de poluanţi nu pot fi evaluate în raport cu limitele maxime admise de Ordinul 462/1993.

Contribuţia activităţii unităţii studiate la poluarea atmosferei în zona de impact este nesemnificativă.

Măsuri pentru asigurarea protecţiei aerului

În timpul desfăşurării operaţiunilor de execuție a bazinelor piscicole, singurele surse de poluare a atmosferei sunt reprezentate de motoarele echipamentelor de lucru şi ale autovehiculelor prezente în zona de lucru. Poluanţii posibili sunt emisiile de ardere a carburantului diesel (gaze de eșapament) şi particulele de praf de pe drumurile neasfaltate şi din zonele lipsite de vegetaţie. Emisiile provenite de la motoarele diesel au un impact nesemnificativ asupra calităţii aerului, deoarece :

- transportul se face în mod eficient pentru limitarea numarului de deplasări;

- vehiculele şi motoarele folosite sunt moderne, eficiente din punct de vedere al consumului de carburant şi conforme cu reglementările în vigoare (Euro 4 si 5);

- viteza vehiculelor este atent monitorizată şi restricţionată;

- vehiculele şi motoarele sunt menţinute la cele mai înalte standarde recomandate de producători;

- se folosesc numai vehicule cu consum mic de carburant şi conţinut scăzut de emisii de noxe.

Dacă toate aceste măsuri propuse vor fi respectate, se consideră că emisiile de substanţe poluante nu vor fi în cantităţi semnificative şi nu vor modifica calitatea aerului în zona de desfăşurare a lucrărilor propuse.

Prognozarea impactului

În zona de desfăşurare a lucrărilor, repartizarea poluanţilor se consideră uniformă.  Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele, în schimb, se deplasează pe distanţe reduse, în zona fronturilor de lucru.

Poluanţii posibil a fi emiși în această perioadă sunt daţi de traficul intern, mici cantităţi de oxizi de carbon, oxizi de azot şi de sulf, compuşi organici volatili generaţi de sursele mobile (funcţionarea autovehiculelor care vor extrage şi transporta materialul excavat).

Se menționează că emisiile de poluanţi atmosferici, corespunzătoare activităţilor aferente excavării, sunt intermitente.

Debitele masice de poluanţi caracteristice etapei de construcţie s-au determinat cu:

- Metodologia US EPA/AP-42, pentru sursele asociate manevrării materialului excavat;

- Metodologia EEA/EMEP/CORINAIR, pentru sursele mobile.

Consumurile de carburanţi s-au determinat luând în considerare că lucrările se vor executa cu utilaje clasice, echipate cu motoare lipsite de sisteme pentru reducerea emisiilor (100 l/zi). Ca urmare, emisiile de poluanţi asociate reprezintă valori maxime posibile.

Tabelul nr. 13

Emisii de particule generate de lucrările de construcţie – surse nedirijate

| Nr. crt. | Categorie lucrare/operaţie | Debite masice pe spectrul dimensional (kg/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | d ( 30 (m | d ( 15 (m | d ( 10 (m | d ( 2,5 (m |
| 1. | Săpături | 32,13 | 8,82 | 4,79 | 3,02 |
| 2. | Excavare | 29,84 | 5,97 | 5,04 | 2,76 |
| 3. | Încărcare în vehicule | 2,87 | 0,69 | 0,49 | 0,04 |
| 4. | Descărcare din vehicule | 26,95 | 5,74 | 3,98 | 2,21 |
| 5. | Eroziune eoliană | 2,62 | ND | ND | ND |

ND = nu există factori emisie

Tabelul nr. 14

Emisii de poluanţi generate de sursele mobile în perioada de construcţie

| Sursa | Debite masice (g/h) |
| --- | --- |
|  | NOx | CH4 | COV | CO | N2O | SO2 | PM10 | Cd | Cu | Cr | Ni | Se | Zn | HAP |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] | [10-3] |
| Vehic. + Utilaje | 2842,21 | 11,87 | 397,05 | 1113,4 | 48,38 | 591,85 | 223,02 | 0,629 | 98,87 | 2,245 | 4,02 | 0,572 | 57,36 | 101,23 |

Emisii provenite de la gazele de eşapament

Emisiile în atmosferă provenite din traficul intern au urmatoarele caracteristici:

- sunt surse nedirijate;

- ansamblul surselor liniare formează o sursă de suprafaţă.

Prin functionarea motoarelor autovehiculelor, sunt emise urmatoarele gaze:

- gaze toxice cu acţiune în zona apropiată sursei (CO, hidrocarburi nearse, particule în suspensie, fum, mirosuri);

- gaze ce degradează atmosfera pe timp îndelungat şi se dispersează pe arii întinse (Nox);

- gaze cu efect planetar asupra atmosferei (CO2, NH3), care contribuie la realizarea efectului de seră, fenomen foarte periculos, cu consecinţe îngrijoratoare pentru omenire, constând în creşterea temperaturii atmosferice cu 1,5 – 4,5ºC, creşterea nivelurilor mărilor, deşertificarea unor zone de latitudine medie.

Toate utilajele (utilaje pentru excavat, autocamioane) utilizează drept carburant motorină, prin arderea careia rezultă următorii efluenţi: CO, oxizi de azot (NOx), SO2, hidrocarburi arse incomplet (COV), particule solide, cu efect local, neafectând localităţile învecinate.

Tabelul nr. 15

| Nr. crt. | Specificaţie | CMA (mg/m3) | Concentraţie estimată (mg/m3) | IPA (%) | Nota bonitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru procese de combustie a carburanţilor |
| 1 | Oxid de carbon | 2,0 | 0,001 | 99,10 | 6 |
| 2 | Oxizi de azot (NOx), exprimat in NO2 | 0,1 | 0,003 | 96,23 | 6 |
| 3 | Particule solide | 0,15 | 0,0005 | 88,21 | 6 |
| 4 | Oxizi de sulf (SOx), exprimat in SO2 | 0,25 | 0,0006 | 89,39 | 6 |

La dispersia noxelor contribuie şi direcţia de deplasare a maselor de aer şi faptul că, prin tehnologia de exploatare, utilajele sunt amplasate la distanţe relativ mari, unul de celălalt.

Activitatea de funcţionare a mjloacelor de transport din incinta obiectivului poate modifica pe un areal restrâns calitatea aerului, prin emisia de gaze şi praf rezultate în urma proceselor ce se desfăşoară pe platforma obiectivului.

Evaluarea concentraţiilor estimate, privind emisiile datorate arderii carburanţilor relevă faptul că impactul asupra atmosferei, produs de emisiile rezultate din arderea carburanţilor, este nesemnificativ, valorile imisiilor calculate au valori mult sub valorile maxime admise prin Legea 104/2011, privind calitatea aerului înconjurator.

Impactul prognozat, în timpul realizării obiectivului, este redus, fără influențe majore asupra calității aerului atmosferic. Nu se vor înregistra fenomene de poluare remanentă în zonă.

Pentru activitatea de piscicultură, emisii în atmosferă cu impact negativ neglijabil, pot rezulta din procese de fermentare a produselor organice (dejecții de pește, cadavre de pește). Acestea sunt posibile în cazul în care nu se păstrează o igienă a locului din jurul iazului.

Pot apărea și emisii benefice, cu impact pozitiv, prin emisii de oxigen, rezultate din procesele termogene când temperatura apei crește și din procesele de fotosinteză a vegetației acvatice.

Activitățile desfășurate în cadrul unității nu afectează calitatea aerului ambiental. Pe amplasament nu există surse semnificative de poluare a aerului.

Singurele activități generatoare de noxe ar putea fi eventuala încălzire a spațiilor în timpul sezonului rece și traficul rutier de aprovizionare și desfacere.

În contextul celor mai de sus, trebuie respectate STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate și Ordinul 462/93 referitoare la protecția atmosferei și Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Deşeuri generate

A.Deșeuri rezultate în etapa de implementare

Regimul gospodăririi deșeurilor produse în faza de implementare, va face obiectul organizării de șantier, în conformitate cu legislația în vigoare.Deșeurile preconizate sunt de următoarele tipuri:

- menajere sau asimilabile;

- deșeuri de ambalaje din hârtie-carton;

- deșeuri de ambalaje din materiale plastice;

- uleiuri uzate*;

- filtre de ulei*;

- anvelope*;

- acumulatori*;

- lichid de frână*;

- fluide antige*;

- steril.

Tabel nr.16   Cantități estimative de deșeuri rezultate pe amplasament în etapa de implementare

| Tip deșeu | Cod deșeu | Sursă de generare | Mod de stocare/ depozitare | Mod propus de eliminare /valorificare | Cantitatea prevazută a fi generată (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hârtie-carton | 15.01.01 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se valorifică prin agenți economici autorizați | 0,2 |
| Deșeuri de ambalaje de plastic | 15.01.02 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se valorifică prin agenți economici autorizați | 0,1 |
| Steril | 01.04.09 | Activitatea de exploatare a agregatelor minerale | Se vor depozita temporar pe amplasament | Se va folosi la realizarea taluzurilor, la repararea drumurilor, la fixarea iazului | 60000 mc |
| Deșeuri menajere | 20.03.01 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se elimină prin agenți economici autorizați | 50 mc |

Pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu , reviziile tehnice ale utilajelor și mijloacelor de transport utilizate în perioada de implementare se vor executa în service-uri specializate autorizate.Având în vedere că deșeurile rezultate din activitatea de mentenanță a utilajelor(schimburi de ulei de motor, de transmisie și de ungere-cod 13.02.04*; 13.02.05*;13.02.06*;13.02.07*; înlocuirea filtrelor de ulei-cod 16.01.07*;acumulatorilor uzați- cod 16.06.01;16.06.05, înlocuirea anvelopelor scoase din uz –cod 16.01.03, lichid de frână- cod 16.01.13*, fluide antigel- cod 16.01.14*;16.01.15*; filtre ulei- cod 16.01.07*) vor rămâne în service, aceste nu au fost incluse în tabelul de mai sus.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

B.Deșeuri rezultate în etapa de exploatare

În această etapă probabilitatea de e rezulta deșeuri este foarte scăzută.Posibilele cantități de deșeuri pot rezulta din activitatea de mentenanță și pot fi concretizate în deșeuri de :

- deșeuri de echipamente de protecție;

- deșeuri de ambalaje din materiale plastice, hârtie-carton, metalice și sticlă;

- deșeuri menajere.

Tabel nr.17   Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de funcționare

| Tip deșeu | Cod deșeu | Mod de depozitare | Mod propus de eliminare/valorificare | Cantitate prevăzută a fi generată (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje din hârtie-carton | 15.01.01 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri de ambalaje din plastic | 15.01.02 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri de ambalaje metalice | 15.01.04 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,05 |
| Deșeuri de ambalaje din sticlă | 15.01.07 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri echipamente de protecție | 20.01.10 20.01.11 | Spații special amenajate | Se depozitează temporar în cadrul obiectivului în spații special amenjate și se elimină prin operatori economici autorizați | 0,1 |
| Deșeuri menajere | 20.03.01 | Europubele din plastic | Depozitare în europubele și predare către operatori economici autorizați | 30 mc |
| Deșeuri țesuturi animale | 02.01.02 | Incintă frigorifică din clădirea existentă | Se depozitează max. 48 h în incintă frigorică și eliminate pe bază de contract cu un operator economic autorizat pentru incinerare | 0,1 |

Pentru deșeurile de țesuturi animale(cod 02 01 02), beneficiarul este obligat să amenajeze în clădirea existentă un spațiu cu incintă frigorifică, unde vor fi depozitate pentru max. 48 de ore, după care vor fi predate unui operator autorizat în vederea transportului pentru incinerare.

3.2. Managementul deşeurilor

Colectarea deşeurilor menajere se va face selectiv în 2 europubele amplasate pe o platformă de depozitare temporară în afara organizării de şantier. Acestea vor fi evacuate periodic de către o societate autorizată să preia aceste deşeuri. Zona de depozitare a deşeurilor menajere va fi astfel asigurată, încât să nu constituie sursa de hrană pentru fauna sălbatică.

Toate tipurile de deşeuri din celelalte grupe menţionate vor fi colectate numai în cadrul organizării de şantier şi vor proveni numai din intervenţii accidentale la utilaje şi mijloace de transport(situaţii excepționale când nu pot fi evitate lucrările de reparaţii în situ).

Pentru deșeurile de țesuturi animale (cod 02 01 02), beneficiarul este obligat să amenajeze un spațiu în clădirea existentă cu incintă frigorifică, unde vor fi depozitate pentru max. 48 de ore, după care vor fi predate unui operator autorizat în vederea transportului pentru incinerare.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Gestionarea deşeurilor se face în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor.

I.7.Cerinţe legate de utilizarea terenului

Perimetrul solicitat pentru “Amenajare iazuri piscicole” aparţine oraşului Băbeni şi se află în extravilanul localităţii, în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea ( conform Certificatului de Urbanism nr. 92/18.05.2016 eliberat de Primăria Oraşului Băbeni). Conform coordonatelor ’70, proiectul propus, se va desfășura în interiorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior, arie de protecție avifaunistică și intră sub incidența prevederilor art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea 49/2011.

În prezent, terenul pe care se va implementa proiectul este un teren extravilan neproductiv, situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării GHE Govora. De asemenea, se situează la o distanță de cca 1000 m sud față de cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt. Cod cadastral: B.H. Olt, VIII.1.

În conformitate cu prevederile referatului de expertiză hidrogeologică nr.414/2016, întocmit de INHGA București, amplasamentul iazului piscicol nu este situat în zone de protecție sanitară sau de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

Caracteristici ale proiectului legate de teren:

- suprafața totală a terenului: 58,9 ha

- suprafața totală a investiției propuse, inclusiv diguri: 224.198,00 mp

- suprafață 2 iazuri piscicole: 199.974,00 mp

- cota +/- m a terenului: +200 mdMN

- nivelul hidrostatic al apei subterane în zona studiată:-2,5m

- cota medie a nivelului hidrostatic: +197,5 mdMN

- adâncimea maximă de la cota +0,00m a terenului: -5,7m

- cota medie finală (fundul iazului): +194,30-195,30 mdMN

- suprafața la cota finală 2 iazuri: 166.454,00 mp

- adâncimea medie a apei: -2,20-3,20 m

- suprafața medie a luciului de apă: 175.218,00 mp

- volumul total excavație: 940.060,00 mc

- volumul mediu al apei acumulate: 449.799,00 mc

- lungime dig contur: 1.995,00 m

- lățime coronament dig contur: 5m

- cotă coronament dig contur: +201,30-202,30 mdMN.

Executarea lucrărilor propuse se va face prin excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă ce va fi utilizat prin sistematizarea adecvată și ameliorarea chimismului apei, ca iaz piscicol.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la o stație de sortare – spălare – concasare existentă în zonă; prin sortare și/sau concasare se vor obține agregate minerale care vor fi folosite ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcții. Materialul excavat( nisip și pietriș în stare brută), se va descărca direct în autobasculante şi se va transporta la staţia de spălare – sortare din vecinătate,  pentru prelucrare sau în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul  organizării de șantier.

În incinta obiectivului studiat au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații generale asupra terenului, precum și executarea a 2 foraje de monitorizare, până la adâncimea de 7,00 m. Toate aceste informații au fost centralizate în cadrul Studiului geotehnic nr.7922/2016, întocmit de către S.C. BEFAC S.R.L. –Rm.Vâlcea.

Forajele geotehnice executate au interceptat următoarele succesiuni litologice:

- Forajul F1 (+200.01):

- 0,00 – 0,30 m: sol vegetal;

- 0,30 – 1,80 m: nisip prăfos cu pietriș;

- 1,80 – 5,00 m: pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- 5,00 – 7,00 m: argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

- Forajul F2 (+201,70):

- 0,00 – 0,30 m: sol vegetal;

- 0,30 – 1,80 m: nisip prăfos cu pietriș;

- 1,80 – 6,00 m: pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- 6,00 – 7,00 m: argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

Nivelul hidrostatic (Nhs) întâlnit în cele două foraje geotehnice, este situat la 2,50 m sub cota terenului natural și este variabil în timp.

A fost realizat un profil geologic pe direcția NV-SE, în care au fost separate

4 orizonturi litologice: - sol vegetal;

- nisip prăfos cu pietriș;

- pietriș de terasă cu bolovăniș de îndesare medie;

- argilă prăfoasă cu intercalații de nisip plastic vârtoasă.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Pentru a urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol, se vor executa două foraje de monitorizare, care vor fi amplasate astfel:

- 1 foraj în extremitatea vestică;

- 1 foraj în extremitatea sud-estică.

Forajele vor fi amplasate pe direcția de curgere a fluxului subteran: VNV –ESE. Forajul 1 (foraj martor), va fi amplasat în extremitatea vestică, amonte de iazurile piscicole, iar forajul 2 va fi amplasat în extremitatea sud-estică, aval față de iazurile piscicole.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice: adâncime H= 7,00 – 8,00 m; coloană definitivă cu diametrul Ø= 160 -200 mm.

Prelevarea probelor de apă din forajele respective și efectuarea analizelor fizico-chimice și bacteriologice se va face de către un personal autorizat în acest sens, iar înaintea acestora se vor efectua pompări pentru spălarea puțurilor.

Din punct de vedere pedologic, teritoriul localității Tătărani se încadrează în zona solurilor brune de pădure, soluri brune podzolite, soluri aluvial-stratificate, carbonatice și levigate și soluri aluvionare (lunca Oltului și a râului Bistrița). Solurile sunt în general acide, de o mare varietate și o fertilitate ridicată, făcând posibilă practicarea unei agriculturi variate.

Solurile specifice zonei sunt cele argiluvisoluri. Tipurile de soluri caracteristice sunt: preluvosolurile, luvosolurile și planosolurile. În zona de luncă și terase, depozitele fluviabile fiind preponderent grosiere, greu solificabile, solurile sunt slab evoluate, cu profil mai scurt și preponderent grosier. Pentru acestea sunt caracteristice aluvosolrile, caracterizate prin prezența unui orizont Ao mai mic de 25 cm, urmat de material parental constituit din depozite fluviatile recente. Fertilitatea acestor soluri este foarte variată și în funcție de substanțe nutritive, de textură, de rezerva de humus și profunzime, de nivelul freatic, sunt, în general, soluri fertile și oferă posibiltăți maxime de mecanizare.

Potenţiale surse de poluare a subsolului pot fi considerate următoarele aspecte:

- în timpul lucrărilor de amenajare a obiectivului, excavații;

-prin emisiile de praf și gaze de eșapament;

- prin depozitarea necorespunzatoare a deşeurilor, rezultate din activităţile desfăşurate pe amplasament;

- prin scurgeri accidentale de produse de la utilaje şi autovehicule.

În faza de execuție a lucrărilor, un impact semnificativ se produce asupra structurii solului. Este posibilă afectarea solului și din punct de vedere calitativ, prin impurificarea accidentală cu produse petroliere și uleiuri minerale de la mijloacele de transport și utilaje folosite.

Lucrările nivelare și excavație presupun deranjarea orizonturilor de sol, acționându-se în mod direct asupra structurii, texturii, porozității și altor caracteristici naturale ale acestuia. Consecințele constau în modificarea proprietăților naturale ale solurilor și perturbarea activității microbiologice care are o acțiune generală pozitivă.

Măsuri de diminuare a impactului

Proiectul prevede anumite măsuri, care să minimizeze riscurile de poluare a subteranului:

- în perimetru nu se vor depozita carburanţi;

- alimentarea utilajelor se va face în locuri special amenajate;

- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate;

-    utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere şi evitarea migrării acestora;

-    amenajarea corespunzatoare a spaţiilor destinate depozitării deşeurilor, respectiv impermealizarea şi delimitarea suprafeţelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor;

-    utilizarea toaletelor ecologice.

Pentru prevenirea poluării accidentale a solului și subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine posibilele deversări accidentale de motorină sau uleiuri de la motoarele acestora.

Privitor la posibilitatea de poluare a solului în timpul amenajării piscicole, se menționează că se pot produce efecte limitate ca intensitate, fără urmări grave asupra activității proprii sau asupra altor obiective din zonă.

În acest context, se poate vorbi despre două feluri de impurificare a solului:

- impurificarea solului la fundul iazului;

- impurificarea produsă pe solurile din vecinătatea amenajării piscole.

Principala sursă de impurificare a solului de la fundul iazului piscicol o constituie un eventual exces de furaje, dejecția peștilor, resturi menajere aruncate întâmplător. Este vorba despre substanțe organice cu un grad ridicat de biodegradabilitate și de produși de mineralizare aerobă și anaerobă, din care menționăm: săruri de amoniu, azotați, fosfați.

Gradul de mineralizare poate fi stabilit prin determinarea încărcării organice CBO5 a nămolului. Nefiind vorba de substanțe toxice, viața peștilor nu este afectată direct de aceste impurificări, existând totuși un dezavantaj care poate apărea în timp și anume nămolul, care, prin conținutul lui în substanțe organice, este un consumator de oxigen dizolvat, putând altera echilibrul de oxigen în apă, necesar pentru viața peștilor.

Pentru prevenirea poluării solului și reducerea impactului asupra acestuia, este necesară respectarea reglementărilor cuprinse in Ordinul 756/97.

Reconstrucţia ecologică a zonei este recomandată dupa finalizarea lucrărilor.

La finalul perioadei de exploatare:

- vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament; cum de altfel sunt înlăturate la finalul fiecărei zile de lucru  ;

- Se vor nivela eventualele depozite de steril, în zona bazinelor piscicole, aducând-o  la un aspect cât mai apropiat de cel natural;

- deșeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată;

Nu sunt identificate situații de risc potențial, factorii de mediu nefiind afectați.

În final, executarea de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de realizarea investiției propuse, constau în:

- refolosirea stratului de sol decopertat prin folosirea materialului excavat pentru reconstrucție ecologică;

- efectuarea de lucrări specifice de ecologizare care constau în replantarea de arbuști pentru compensarea celor ce se impun a fi eliminați.

I.8.Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului

În cadrul acestui proiect nu sunt necesare dezafectarea/reamplasarea de conducte, linii de înaltă tensiune etc., si nici mijloacele de construcţie necesare, astfel încât accesarea acestor servicii suplimentare nu este necesară și deci nu poate afecta integritatea ariei naturale de interes comunitar.

Alimentarea cu apă potabilă - va fi asigurată de societatea comercială prin distribuire de apă plată îmbuteliată pentru angajaţi.

Alimentarea cu apă tehnologică

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apa din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol.

Alimentarea cu energie electrică

Energia electrică va fi folosită conform Contractului nr. 207 din data 27.11.2017, încheiat cu SC OLTCHIM SA.

I.9. Informaţii privind modalităţile pentru conectarea la infrastructura existentă şi perioada de implementare a proiectului

Oraşul Băbeni se află situat pe DN 64, la 18 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea şi 35 km de Municipiul Drăgăşani. Localitatea Tătărani face parte din UAT Băbeni și este situată la cca.1,5 km nord-est de oraș.

Terenul pe care se vor executa lucrările în vederea realizării investiției “Amenajare iazuri piscicole, localitatea Tătărani, jud.Vâlcea” pe o suprafață totală de 224.198 mp (conform Contractului de concesiune nr.34/05.11.2003 încheiat cu Agenția Domeniilor Statului), este liber la construcții și încadrat la categoria de folosință terenuri cu apă și stuf (HB), conform Certificatului de Urbanism Nr.92/18.05.2016, emis de Primăria Orașului Băbeni. În această categorie de folosință intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care, după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Tot aici se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui.

În prezent, terenul pe care se va implementa proiectul este un teren extravilan neproductiv, situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării GHE Govora. De asemenea, se situează la o distanță de cca 1000 m sud față de cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt. Cod cadastral: B.H. Olt, VIII.1.

Accesul în zonă se face din drumul național DN 64 Rm.Vâlcea- Drăgășani, în zona Tătărani ramificându-se un drum de tarla lateral, în lungime de cca.350 m, până la amplasamentul investiției propuse.

I.10.Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului

În cadrul obiectivului, activităţile desfăşurate sunt cele de:

- alimentare cu apă a iazulului piscicol (din pânza freatică);

- popularea iazului cu pește;

- hrănirea naturală și artificială a populației acvatice de pește;

- curațirea luciului de apă al iazului pe toată perioada de exploatare;

- pescuitul.

Realizarea iazurilor piscicole are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție complet: icre, puieț, pește de consum și pescuit de agrement. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui de consum în sistem semi – intensiv, în ciclu de 2 ani. Singura categorie de produs obținut în cadrul activității este reprezentată de peștele viu. Speciile avute în vedere sunt crapul, sângerul și știuca.

Amenajarea piscicolă este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor.

Materialul excavat va fi valorificat astfel:

- acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la o stație de sortare – spălare – concasare existentă în zonă;

- prin sortare și/sau concasare se vor obține agregate minerale care vor fi folosite ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcții.

Materialul excavat( nisip și pietriș în stare brută), se va descărca direct în autobasculante şi se va transporta la staţia de spălare – sortare din vecinătate, pentru prelucrare sau în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul  organizării de șantier.

Utilitate publică a investiției constă în producerea peștelui pentru pescuitul de agrement.

Consecințe socio-economice: crearea de noi locuri de muncă și valorificarea balastului ca material de construcție, dezvoltarea locală și regională, îmbunătățirea factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației din zonele învecinate, reducerea timpului de parcurgere a distanțelor și economia de carburanți în scopul procurării produsului pește proaspăt.

Oportunitatea si necesitatea investiției: piscicultura (acvacultura) contribuie la dezvoltarea complexă a agriculturii în general, precum și a unităților agricole crescătoare de pești, sporind resursele alimentare de carne ale țării. Carnea de pește este în lume un aliment ieftin. Peștele valorifică cel mai bine resursele de hrană existente în apă. Aproximativ 1,5 Kg de pește asigură omului un număr de calorii echivalent cu un kilogram de carne de vită. Ca și laptele și brânzeturile, peștele este cel mai bogat aliment în iod și ocupă locul doi ca sursă de flor. Are în componența sa vitaminele B1 și B2, calciu și vitamina A, pe care nu le conțin carnea de vită și de porc. Un kilogram de carne de pește conține 72 grame proteină digestibilă, asimilabilă.

Din punct de vedere economic creșterea animalelor acvatice este mult mai avantajoasă decât creșterea altor specii de animale, mai ales sub aspectul consumului specific de energie (conversie). Peștii fiind animale cu sânge rece nu consumă energie spre a-și menține căldura interioară. Rata de conversie a furajelor este de patru ori mai mare decât la vite. De asemenea, animalele acvatice au o rată de reproducție superioară și se acomodează foarte bine la o producție intensivă.

Practicarea unei pisciculturi intensive permite valorificarea superioară a fondului funciar – APA – prin realizarea în termen scurt a unei cantități de carne de pește pe unitatea de suprafață. Prin producția de carne la hectar, piscicultura semi -intensivă depășește alte specii de animale producătoare de carne, asigurând astfel sporirea producției de carne.

Acest obiectiv asigură dezvoltarea activității societății, iar prin realizarea activității de producție piscicolă, duce la creșterea competitivității sectorului de acvacultura în regiune.

Ca urmare a implementării proiectului, societatea se va adapta nevoilor actuale ale pieței specifice, prin investiții în capital fix, prin introducerea de sisteme și tehnologii noi, performante. Realizarea investiției propuse determină dezvoltarea și diversificarea sectorului economic în această zonă.

Impactul investiției ce se dorește a se realiza se preconizează că va fi benefic pentru peisagistica locală, chiar dacă pe termen scurt se va exercita o influență asupra solului, vegetației și faunei spontane, datorită lucrărilor de amenajare ce se impun a se realiza pentru implementarea acestui proiect.

La finalizarea acestei investiţii se are în vedere:

- amenajarea piscicolă în scopul favorizării habitatelor și reproducției naturale a speciilor autohtone;

- crearea de noi locuri de muncă;

- integrarea unor terenuri neproductive în circuitul economic și cel specific zonei;

- prevenirea dezastrelor naturale.

Prin punerea în funcțiune a investiției și crearea unui nou habitat de zone umede, efectul asupra ecosistemelor din vecinătate poate fi considerat stimulativ.

Capitolul II – Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar posibil a fi afectată ca urmare a implementării proiectului

II.1.Date privind aria naturală protejată de interes comunitar: suprafaţa, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile care pot fi afectate prin implementarea proiectului

Situl Natura 2000 ROSPA 0106  Valea Oltului inferior, reprezintă o arie naturală protejată al cărei scop este conservarea unor specii avifaunistice şi habitate importante sub aspect faunistic şi forestier, ţinând cont de modificările suferite, apariţia de noi habitate şi numărul mare de specii de păsări de pasaj pe care le adăposteşte. Situarea geografică a sitului în apropierea zonelor intens  locuite  şi  pronunţat  urbanizate,  oferă  o  puternică  amprentă  caracterului  peisagistic  şi recreativ.

Aria naturală protejată ROSPA0106 Valea Oltului Inferior este situată din punct de vedere administrativ în regiunile de dezvoltare Sud şi Sud-vest, pe teritoriul administrativ al judeţelor Teleorman, Vâlcea şi Olt.

Situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior este localizat pe raza a 52 de unităţi administrativ teritoriale situate pe raza a trei judeţe diferite: Olt, Teleorman şi Vâlcea.

Suprafaţa totală a ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, actualizată în 20 octombrie 2011 însumează 52786 ha, perimetrul are o lungime de 547 km.

Situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se suprapune cu următoarele situri de importanţă comunitară: ROSCI0266 Valea Olteţului, ROSCI0166 Pădurea Reşca Hotărani, ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, ROSCI0354 Platforma Cotmeana.

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior include rezervaţiile naturale: VI.44. Pădurea Reşca, VI.22. Aria de protecţie speciala avifaunistică Lacul Strejesti, VI.23. Aria de protecţie avifaunistică Lacul Slatina, VI.24. Aria de protecţie speciala avifaunistică Lacul Izbiceni, VI.25.Aria de protectie speciala avifaunistică Iris-Malu Roşu.

Situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost desemnat pentru următoarele specii de pasari:

Tabelul nr.18  Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Nr. Crt. | Cod specie | Denumire ştiinţifică specie | Denumire populară specie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 925 | Burhinus oedicnemus | Pasărea ogorului |
| 2 | 969 | Ciconia ciconia | Barză albă |
| 3 | 974 | Circus cyaneus | Erete vânăt |
| 4 | 989 | Coracias garrulus | Dumbrăveancă |
| 5 | 1004 | Cygnus cygnus | Lebădă de iarnă |
| 6 | 1015 | Egretta alba | Egretă mare |
| 7 | 1090 | Ixobrychus minutus | Stârc pitic |
| 8 | 1100 | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră |
| 9 | 1114 | Larus minutus | Pescăruș mic |
| 10 | 1138 | Mergus albellus | Ferestraș mic |
| 11 | 1206 | Philomachus pugnax | Bătăuș |
| 12 | 1254 | Recurvirostra avosetta | Ciocântors |
| 13 | 914 | Botaurus stellaris | Buhai de baltă |

Tabelul nr.19 Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

| Nr. Crt. | Cod specie | Denumire ştiinţifică | Denumire populară | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 869 | Anas platyrhynchos | Rață mare | Specie cuibăritoare în sit. Efective mari se întâlnesc în perioada de iernare. |
| 2 | 873 | Anser albifrons | Gârliță mare | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. Efective variabile de la un an la altul |
| 3 | 908 | Aythya ferina | Rață cu cap castaniu | Specie cuibăritoare în sit. Efective mari sunt întâlnite în perioadele de pasaj şi iarna. |
| 4 | 911 | Aythya nyroca | Rață roșie | Specie cuibăritoare în sit. Efective mari sunt întâlnite în perioadele de pasaj şi iarna. Specie criteriu pentru Aria de Importanţă Avifaunistică Valea Oltului Inferior. |
| 5 | 923 | Bucephala clangula | Rață sunătoare | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă |
| 6 | 1005 | Cygnus olor | Lebădă mută | Specie cuibăritoare în sit. Efective mari sunt întâlnite în perioadele de pasaj şi iarna. |
| 7 | 1190 | Pelecanus crispus | Pelican creț | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. Specie criteriu pentru Aria de Importanţă Avifaunistică Valea Oltului Inferior. |
| 8 | 1052 | Fulica atra | Lișiță | Specie cuibăritoare în sit. Efective mari sunt întâlnite în perioadele de pasaj şi iarna. |
| 9 | 1200 | Phalacrocorax carbo | Cormoran mare | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 10 | 1202 | Phalacrocorax pygmeus | Cormoran mic | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. Specie criteriu pentru Aria de Importanţă Avifaunistică Valea Oltului Inferior. |
| 11 | 840 | Accipiter nisus | Uliu păsărar | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 12 | 842 | Acrocephalus arundinaceus | Lăcar mare | Specie cuibăritoare în sit. |
| 13 | 845 | Acrocephalus palustris | Lăcar de mlaștină | Specie cuibăritoare în sit. |
| 14 | 1121 | Locustella luscinioides | Grelușel de stuf | Specie cuibăritoare în sit. |
| 15 | 1128 | Luscinia megarhynchos | Privighetoare roșcată | Specie cuibăritoare în sit. |
| 16 | 1139 | Mergus merganser | Ferestraș mare | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 17 | 1141 | Merops apiaster | Prigorie | Specie cuibăritoare în sit. |
| 18 | 1142 | Miliaria calandra | Presură sură | Specie cuibăritoare în sit. |
| 19 | 1149 | Motacilla alba | Codobatură albă | Specie cuibăritoare în sit. |
| 20 | 1150 | Motacilla cinerea | Codobatură de munte | Specie întâlnită în perioadele de pasaj şi rar iarna. |
| 21 | 1151 | Motacilla flava | Codobatură galbenă | Specie cuibăritoare în sit. |
| 22 | 1154 | Muscicapa striata | Muscar sur | Specie cuibăritoare în sit. |
| 23 | 1156 | Netta rufina | Rață cu ciuf | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 24 | 1169 | Oenanthe oenanthe | Pietrar sur | Specie cuibăritoare în sit. |
| 25 | 1170 | Oriolus oriolus | Grangur | Specie cuibăritoare în sit. |
| 26 | 1208 | Phoenicurus ochruros | Codroș de casă | Specie cuibăritoare în sit. |
| 27 | 1209 | Phoenicurus phoenicurus | Codroș de grădină | Specie probabil cuibăritoare în sit. |
| 28 | 1211 | Phylloscopus collybita | Pitulice mică | Specie cuibăritoare în sit. |
| 29 | 1212 | Phylloscopus sibilatrix | Pitulice sfârâitoare | Specie în principal de pasaj în sit. Posibil cuibăritoare. |
| 30 | 1214 | Phylloscopus trochilus | Pitulice fluierătoare | Specie de pasaj. |
| 31 | 1226 | Podiceps cristatus | Corcodel mare | Specie cuibăritoare. Numere mari se înregistrează în perioadele de pasaj. |
| 32 | 1235 | Prunella modularis | Brumăriță de păsdure | Specie de pasaj. |
| 33 | 1251 | Pyrrhula pyrrhula | Mugurar | Specie rar oaspete de iarnă. |
| 34 | 1256 | Regulus regulus | Aușel cu cap galben | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 35 | 1260 | Riparia riparia | Lăstun de mal | Specie cuibăritoare în sit. |
| 36 | 1263 | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare | Specie cuibăritoare în sit. |
| 37 | 1264 | Saxicola torquata | Mărăcinar negru | Specie cuibăritoare în sit. |
| 38 | 1292 | Sturnus vulgaris | Graur | Specie cuibăritoare în sit. |
| 39 | 1295 | Sylvia atricapilla | Silvie cu cap negru | Specie cuibăritoare în sit. |
| 40 | 1296 | Sylvia borin | Silvie de zăvoi | Specie cuibăritoare în partea nordică a sitului. |
| 41 | 1300 | Sylvia curruca | Silvie mică | Specie cuibăritoare în sit. |
| 42 | 1307 | Tachybaptus ruficollis | Corcodel mic | Specie cuibăritoare în sit. În special specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 43 | 1310 | Tadorna tadorna | Călifar alb | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 44 | 1331 | Turdus iliacus | Sturzul viilor | Specie de pasaj. Rar iarna. |
| 45 | 1332 | Turdus merula | Mierlă | Specie cuibăritoare în sit. |
| 46 | 1334 | Turdus philomelos | Sturz cântător | Specie cuibăritoare în sit. |
| 47 | 847 | Acrocephalus scirpaceus | Lăcar de stuf | Specie cuibăritoare în sit. |
| 48 | 846 | Acrocephalus schoenobaenus | Lăcar mic | Specie cuibăritoare în sit. |
| 49 | 853 | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | Specie cuibăritoare în sit. |
| 50 | 864 | Anas acuta | Rață sulițar | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 51 | 867 | Anas crecca | Rață mică | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. Rar cuibăritoare. |
| 52 | 872 | Anas strepera | Rață pestriță | Specie cuibăritoare în sit. |
| 53 | 884 | Anthus pratensis | Fâsă de luncă | Specie de pasaj şi rar oaspete de iarnă. |
| 54 | 886 | Anthus spinoletta | Fâsă de munte | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 55 | 887 | Anthus trivialis | Fâsă de pădure | Specie cuibăritoare în sit. |
| 56 | 900 | Ardea cinerea | Stârc cenușiu | Specie cuibăritoare în sit. |
| 57 | 906 | Asio otus | Ciuf de pădure | Specie sedentară. |
| 58 | 909 | Aythya fuligula | Rață moțată | Specie de pasaj şi de iarnă. |
| 59 | 926 | Buteo buteo | Șorecar comun | Specie sedentară. |
| 60 | 934 | Calidris alpina | Fugaci de țărm | Specie de pasaj |
| 61 | 943 | Carduelis cannabina | Cânepar | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 62 | 944 | Carduelis carduelis | Sticlete | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 63 | 945 | Carduelis chloris | Florinte | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 64 | 948 | Carduelis spinus | Scatiu | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 65 | 966 | Chlidonias leucopterus | Chirighiță cu aripi albe | Specie de pasaj |
| 66 | 980 | Coccothraustes coccothraustes | Botgros | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 67 | 997 | Cuculus canorus | Cuc | Specie cuibăritoare; oaspete de vară. |
| 68 | 1006 | Delichon urbica | Lăstun da casă | Specie cuibăritoare; oaspete de vară. |
| 69 | 1029 | Erithacus rubecula | Măcăleandru | Specie cuibăritoare. |
| 70 | 1048 | Fringilla coelebs | Cinteză | Specie cuibăritoare. Sedentară. |
| 71 | 1050 | Fringilla montifringilla | Cinteză de iarnă | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 72 | 1083 | Hirundo rustica | Rândunică | Specie cuibăritoare; oaspete de vară. |
| 73 | 1099 | Lanius excubitor | Sfrâncioc mare | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă |
| 74 | 1106 | Larus cachinnans | Pescăruș pontic | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 75 | 1107 | Larus canus | Pescăruș sur | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 76 | 1115 | Larus ridibundus | Pescăruș râzător | Specie cuibăritoare; sedentară. |
| 77 | 1120 | Locustella fluviatilis | Grelușel de zăvoi | Specie de pasaj; rar cuibăritoare. |
| 78 | 1335 | Turdus pilaris | Cocoșar | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 79 | 1337 | Turdus viscivorus | Sturz de vâsc | Specie de pasaj şi oaspete de iarnă. |
| 80 | 1340 | Upupa epops | Pupăză | Specie cuibăritoare. Oaspete de vară. |

Aceste specii de păsări au fost enumerate atât în formularul standard al sitului, cât și în Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat prin Ordinul nr.1093/2016.

Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000” de către S.C. TeamNet International S.A., iar beneficiarul proiectul este Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM). Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Planul de management al ariei naturale protejate Valea Oltului Inferior este realizat conform prevederilor legale din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu completările şi modificările ulterioare. Având în vedere faptul că aria protejată Valea Oltului Inferior este Aria de Protecţie Specială Avifaunistică, ce face parte din Reţeaua Natura 2000, este necesar ca cerinţele Directivei Păsări să fie integrate în planul de management. Acestă directivă reglementează acţiunile care se desfăşoară pe suprafaţa sitului şi care trebuie să menţină sau să îmbunătăţească starea de conservare favorabilă a speciilor de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl şi care sunt menţionate în Formularul Standard Natura 2000.

În acest context Planul de Management al ariei naturale protejate ROSPA0106 Valea Oltului este elaborat prin colaborarea custodelui sitului – S.C. Compania de Consultanță şi Servicii SA.

În cadrul sitului Valea Oltului Inferior se pot identifica două sectoare distincte în ceea ce priveşte unitățile de relief şi anume:

- Sectorul Râmnicu Vâlcea-Slatina, în cadrul căruia Oltul străbate aria subcarpatică și piemontană este reprezentată prin dealurile Olteţului şi Cotmenei.

- Subsectorul Slatina-Izbiceni. În acest subsector Oltul intră în Câmpia Română propriu-zisă, unde valea se lărgeşte foarte mult și se accentuează gradul de meandrare

Din punct de vedere hidrografic este încadrat în bazinul hidrografic al râului Olt, parţial cuprinzând un sector din Oltul mijlociu şi din Oltul inferior (porţiunea de la Slatina la Izbiceni).

Între anii 1977-1981 pe cursul Oltului din regiunea analizată au fost construite 14 baraje cu centrale hidroenergetice respectiv: baraj Râmnicu Vâlcea, baraj Râureni, baraj Govora, baraj Băbeni, baraj Ioneşti, baraj Zăvideni, baraj Drăgăşani, baraj Strejeşti, barajul Slatina, barajul Arceşti, acumularea Ipoteşti, acumularea Drăgăneşti, barajul Frunzaru, barajul Rusăneşti şi acumularea Izbiceni.

Solurile din aria naturală protejată sunt reprezentate în proporţie de peste 80% de solurile aluviale şi protosolurile aluviale.

Din punct de vedere ecologic categoriile mari de ecosisteme din sit se încadrează în categoriile: ecosisteme acvatice şi palustre, ecosisteme forestiere, ecosisteme de pajişti xerice şi agroecosisteme.

Situl a fost declarat pentru conservarea a 13 specii de interes comunitar respectiv, lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), ferestraşul mic (Mergus albellus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), egreta mare (Egretta alba), barza albă (Ciconia ciconia), eretele vânăt (Circus cyaneus), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), bătăuşul (Philomachus pugnax), pescăruşul mic (Larus minutus), dumbăveanca (Coracias garrulus) şi sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor).

Alte specii protejate prin anexa I a Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice pentru care situl este important şi care sunt amintite la capitolul importanţa sitului din formularul standard al ariei protejate, din HG. 1284/2007, actualizată şi modificată prin HG. 971/2011 sunt cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi raţa roşie (Aythya nyroca).

Adiţional, situl Valea Oltului Inferior este important pentru un număr de 78 de specii de păsări cu migraţie neregulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Siturile de importanţă comunitară care se suprapun cu ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt declarate pentru protecţia a diferite tipuri de habitate (Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus excelsior sau angustifolia, din lungul marilor râuri -Ulmenion minoris, zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, păduri dacice de stejar şi carpen), a 3 specii de nevertebrate (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo şi Morimus funereus) şi a mai multor specii de vertebrate (Lutra lutra, Spermophilus citellus, Triturus cristatus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus amarus ).

În etapa de funcţionare a amenajării piscicole proiectul va determina creşterea diversităţii biologice în regiune prin apariţia unor habitate de zone umede preferate de multe dintre speciile citate în formularul Natura 2000 precum şi prin creşterea numărului de exemplare ale speciilor arbustive şi arborescente, cu valoare conservativă mai ridicată decât a vegetaţiei care se dezvoltă în prezent pe amplasament.

II.2.Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafaţa şi în imediata vecinătate a amplasamentului, menţionate în formularul standard al ariei naturale protejate de interes comunitar

În acest capitol prezentăm speciile importante de păsări atât cele pentru care a fost desemnat situl cât şi acelea care sunt de importanţă conservativă, însă nu se regăsesc în Formularul Standard al ariei. Dintre acestea putem amintii Chira mica sau Piciorongul ambele cu populaţii importante pe plan naţional.

Cormoran mic – Phalacrocorax pygmeus

Este cel mai mic dintre cormorani, având 50 de cm lungimea corpului. Cormoranul mic se deosebeşte de celelalte specii de cormoran, datorită dimensiunilor mult mai mici ale corpului, precum şi datorită proporţionării diferite. Capul este mai mic, ciocul mai scurt, iar coada mult mai lungă. În penajul nupţial capul şi gâtul sunt maro-castaniu închis, corpul negru-verzui strălucitor, cu pete mici lunguieţe albicioase, prezente la ambele sexe. În timpul verii aceste pete dispar, iar bărbia devine albicioasă şi pieptul capătă nuanţe maroroşiatice.

Juvenilii sunt maro închis pe spate, cu bărbia şi abdomenul

albicioase şi ciocul gălbui.

Habitat: Preferă regiunile cu mlaştini şi bălţi de apă dulce sau semi-sărată, habitatele din deltă şi braţele lente a râurilor mari. În migraţie de multe ori este prezent şi în apropierea apelor încet curgătoare. Iernează de-a lungul unor râuri din peninsula Balcanică. Cuibăreşte în colonii, pe copaci (primordial salcie), de multe ori cu alte specii ce cormoranul mare şi diferitele specii de stârci. Se hrăneşte cu peşti de talie mică.

Distribuţie: Este prezent în apropierea bălţilor, râurilor mai mari. Cuibăreşte în număr mare în Delta Dunării şi localizat în câteva colonii de-a lungul Dunării.

Populaţia din România: Specie a cărei populaţie cuibăritoare globală este concentrat în Europa, populaţia din Europa fiind situat între 28-39.000 de perechi. Populaţia din România cu cei 11,500-14,000 de perechi este cea mai importantă populaţie naţională pe plan global.

Relevanţa sitului pentru specie: Zonele umede din sit sunt folosite de câteva sute de exemplare în timpul migraţiei. În situl învecinat „Confluenţa Olt-Dunăre” cuibăresc 350-450 de perechi pe insulele de pe Dunăre.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: În incinta sitului „Valea Oltului Inferior” Cormoranul mic foloseşte habitatele cu apă deschisă. Aici nu este menţionată ca şi specie calificatoare, deşi după observaţiile noastre numărul indivizilor care iernează în zonă poate ajunge la 6000 de exemplare. În zona vizată de proiect, Cormoranul mic poate fi observat cu precădere pe partea superioară a lacului se adună, pentru înnoptare. Partea inferioară a lacului este şi ea folosită pe parcursul iernii, însă numai ca şi zonă de procurarea hranei. Potrivit proiectului nu se va intervenii în structura vegetaţiei lacului, şi ne referim aici la copacii care sunt folosiţi pentru înnoptare de specie, astfel nu se preconizează nici un impact care ar afecta specia în cazul în care planul va fi realizat în forma propusă.

Stârc pitic – Ixobrychus minutus

Stârcul pitic apare primăvara, la sfârşitul lunii aprilie, începutul lunii mai în multe bălţi cu stufărişuri din ţară. Penajul are un colorit general gălbui, negru pe spate fiind cel mai mic reprezentant al stârcilor. Cuibăreşte izolat în stufărişurile şi păpurişurile dese, vechi. Ponta îşi depune în luna mai. Stârcul pitic, ca şi Buhaiul de baltă, ia, la apropierea primejdiei, o poziţie imobilă, complet verticală, cu ciocul în sus, fiind greu de observat, deoarece dungile verticale de pe gât imită tulpinile stufărişului între care se află. Chiar la bătaia vântului, pasărea se leagănă odată cu mişcarea stufului. Datorită traiului permanent în stuf este foarte rar văzut de către om.

Habitat: Preferă aproape exclusiv zonele întinse de stufăriş cu apă dulce sau semi-sărată. Preferă stufărişurile dense, cu un nivel scăzut de apă şi cu tufişuri/copaci de sălcii sau arin în habitat. Ocazional ocupă şi tufărişuri dense de pe marginea râurilor sau lacurilor. Cuibăreşte în perechi izolate în stuf sau tufişuri. Se hrăneşte cu peşti, insecte, amfibieni, etc.

Distribuţie: Este prezent în apropierea bălţilor şi râurilor de şes în habitate cu stufărişuri de diferite dimensiuni. Cuibăreşte în număr mare în Delta Dunării şi în habitatele propice în zonele umede de şes dar în număr mai redus şi în habitatele propice din zonele colinare.

Populaţia din România: Specie cu o distribuţie globală imensă, cuibărind într-o zonă de

aproximativ 10 milioane de km2, cu o populaţie puţin cunoscută situată între 82.000-590.000 de exemplare. Populaţia din Europa fiind situat între 60-120.000 de perechi este important pe plan global. Populaţia din România este de 8,500-10,000 de perechi şi este unul dintre cele mai importante populaţii pe plan European (cel mai important din UE) şi este concentrat (din punct de vedere numeric) în Delta Dunării.

Relevanţa sitului pentru specie: Pe baza documentaţiei de desemnare a sitului, cuibăresc între 40-50 de perechi în situl Valea Oltului inferior, populaţie care nu este importanta pe plan

naţional.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Potrivit proiectului nu se va intervenii în structura

vegetaţiei lacului, astfel nu se preconizează nici un impact care ar afecta specia în cazul în care planul va fi realizat în forma propusă.

Buhai de baltă – Botaurus stellaris

Buhaiul de baltă are penajul ruginiu gălbui cu pete de culoare închisă. Picioarele şi identificare labele sunt verzi-albăstrui. În zbor, îşi ţine gâtul tras pe spate, iar bătăile de aripi sunt rapide şi regulate, ca la speciile de stârci mici. În repaus stă nemişcat, bine ascuns în stufăriş. În caz de pericol adoptă o poziţie rigidă, având capul şi gâtul perfect ridicat în sus, asemănător unui fir de trestie

Habitat: Preferă aproape exclusiv zonele întinse de stufăriş. În migraţie apare şi în zone cu

stufăriş unde nu cuibăreşte. Preferă stufărişurile dense, cu un nivel scăzut de apă (aprox. 30cm) cu fluctuaţii reduse în nivelul apei, şi cu un mixt de zone cu stuf nou şi stuf uscat. Cuibăreşte în perechi izolate în stuf, însă în zone favorabile ocazional formează colonii răzleţe de câteva perechi. de multe ori asociat cu alte specii de stârci. Se hrăneşte cu peşti, insecte, amfibieni, reptile, păsări, etc.

Distribuţie: Este prezent în apropierea bălţilor şi râurilor de şes în habitate cu stufărişuri întinse (peste 20 de hectare). Cuibăreşte în număr mare în Delta Dunării şi în habitatele propice în zonele umede de şes.

Populaţia din România: Specie cu o distribuţie globală imensă, cuibărind într-o zonă de aproximativ 10 milioane de km2, cu o populaţie globală situată între 110.000-340.000 de exemplare. Populaţia din Europa fiind situat între 34-54.000 de perechi este important pe plan

global. Populaţia din România cu cei 1,500-2,000 de perechi nu este foarte semnificativă pe plan European (însă este probabil subapreciat) şi este concentrat în Delta Dunării.

Relevanţa sitului pentru specie: Pe baza documentaţiei de desemnare a sitului, iernează peste 6 exemplare în situl Valea Oltului inferior, populaţie care nu este importantă pe plan naţional (sub 1% a populaţiei Române) din punct de vedere numeric însă reprezintă o populaţie importantă la marginea distribuţiei.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Activităţile prevăzute nu vor afecta habitatele iernare a buhaiului de baltă.

Pasărea ogorului – Burhinus oedicnemus

Habitat: Cuibăreşte în regiuni deschise, pe islazuri, păşuni eventual cu copaci izolaţi şi tufişuri.

De cele mai multe ori îl întâlnim pe terenuri agricole şi păşuni, unde cuibăreşte pe sol.

Distribuţie: Cuibăreşte în afara curburii carpaţilor, la noi în ţară, fiind o specie sudică se presupune că populaţia cea mai însemnată se găseşte în Dobrogea. Populaţiile din sudul Olteniei, sunt puţin cercetate.

Populaţia din România: : Populaţia din România este estimată în jur de 3000 perechi, iar în

Europa se află la 39 000 – 60000 perechi cu un trend populaţional puternic negativ de perechi

cuibăritoare, dar foarte probabil acest număr este rezultatul unei supraevaluări semnificative

anterioare. Populaţia din ţară este aparent stabilă.

Relevanţa sitului pentru specie: În situl Oltul inferior cuibăresc între 30-60 de perechi dar nici o pereche nu a fost semnalizată din aria proiectului propus.

Habitatul preferat în zona potenţial afectată:

Terenuri agricole, cu vegetaţie naturală, în special păşuni, islazuri sau terenuri cu vegetaţie stepică (habitat primordial).

Densitatea speciei: aproximativ 2 perechi pe km2 unde îşi găseşte habitat propice.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Nu anticipăm un efect negativ asupra acestei specii.

Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax

Stârcul de noapte este o specie acvatică care se întâlneşte în

ţinuturi cu bălţi, stufărişuri şi sălcii, unde îşi instalează coloniile de cuiburi. Cuibăreşte în colonii simple sau mixte, în sălcii sau stufăriş vechi. Cuibul cuprinde 3—5 ouă verzi-albăstrui; clocitul este asigurat de ambii parteneri; incubaţia durează 21—22 de zile.

Schimbarea soţilor la clocit se face cu un ritual deosebit. Puii se caţără pe crengi înainte de a deveni capabili de zbor. Coloritul corpului este cenuşiu, creştetul şi spatele fiind negre. Puii au penajul uniform cafeniu, cu pete mărunte albicioase. Vânează şi pe întuneric şi în amurg.

Habitat: Preferă regiunile cu mlaştini şi bălţi de apă dulce sau sărată. De multe ori este prezent şi în apropierea apelor încet curgătoare (râuri, canale). Cuibăreşte în colonii mici, pe copaci (salcie, arin), uneori cu alţi stârci. Se hrăneşte cu peşti mici, insecte, broscuţe.

Distribuţie: Este prezent în apropierea bălţilor, râurilor mai mari, de multe ori şi în vecinătateaunor zone umede artificiale (ex. eleştee). Cuibăreşte în număr semnificativ de-a lungul Dunării şi în Delta Dunării.

Populaţia din România: În Europa cuibăreşte în număr relativ mic (60,000-120,000 perechi). Populaţia română cu cei 8,500-10,000 de perechi este important pe plan european.

Relevanţa sitului pentru specie: Stârcul de noapte apare în stoluri însemnate pe parcursul

migraţiilor (peste 80 de exemplare în iunie a.c.), iar colonii au existat la Drăgăşani, barajul

Strejeşti, şi este de aşteptat ca specia să se întoarcă în cazul in care deranjarea locurilor posibile de cuibărit se va reduce. Cea mai apropiată populaţie cuibăritoare se află în situl Confluenţa Olt- Dunăre, este de aproximativ 12-20 de perechi ceea ce este important în special din cauza diminuării alarmante a populaţiilor satelit din afara Deltei Dunării.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Activităţile prevăzute nu vor afecta perechile

cuibăritoare a stârcului de noapte din SPA colonia fiind localizată pe insula de pe Dunăre.

Egretă mare - Egretta alba

Are aproximativ aceleaşi dimensiuni cu ale stârcului cenuşiu, dar penajul este complet identificare alb, cu scapulare alungite şi nu are în penajul nupţial, pene ornamentale pe cap.

Porţiunea golaşă din jurul ochilor este verde-albastru. În perioada cuibăritului, baza ciocului este galbenă şi vârful negru, iar în restul anului, ciocul este galben. Păsările imature au tibia de culoare închisă, astfel că, de la distanţă, picioarele par negre. Indivizii clocitori au degetele de culoare închisă, iar tibia maro-gălbuie sau roşiatică.

Habitat: Cuibăreşte destul de rar în colonii în stufărişurile întinse şi intacte, mlaştinile, deltele şi lagunele din sud-estul Europei. Deseori şi pe sisteme de eleştee mari. Preferă, dacă în stufăriş sunt şi câţiva copaci (salcie, arin).

Distribuţie: Cuibăreşte în număr mare în Delta Dunării. Din cauza lipsei stufărişurilor mari şi nederanjate, nu prea cuibăreşte în alte regiuni ai ţării. În afara perioadei de înmulţire poate fi întâlnit pe lacurile mari cu apă puţin adâncă, pe malurile râurilor sau pe terenurile agricole

învecinate marilor corpuri de apă.

Populaţia din România: Populaţia europeană este mică (11,000-24,000 perechi) dar în creştere masivă. Numărul egretelor mari creşte şi în România, în prezent cuibăresc 900-1000 de perechi.

Relevanţa sitului pentru specie: Terenurile agricole respectiv zonele umede din apropierea

apelor stătătoare din situl Valea Oltului Inferior sunt zone de hrănire în timpul migraţiei şi a

iernării pentru 200 de egrete mari, situl a fost desemnat pentru o populaţie de 50 ex. În

perioada de iarnă şi de migraţie însă numărul acestora în realitate este mult mai mare (de

exemplu în ianuarie 2010 erau 441 de Egrete mari, iar în luna octombrie de 266 în sit). Sporadic, a fost observată pe ampalsamentul propus pentru realizarea proiectului.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Populaţiile de Egretă mare nu vor fi afectate de

investiţia preconizată

Lopătar – Platalea leucorodia

Lopătarul are penajul alb, ciocul lat şi foarte lung, lățit la capăt – de unde provine denumirea

populară a speciei. În zbor, spre deosebire de stârci, ține gâtul întins. În penajul nupțial prezintă un moț lung de pene pe ceafă şi un „colan” de pene galben auriu pe piept. La adulți picioarele sunt lungi şi negre. Juvenilii au vârfurile aripilor negre. Puii sunt acoperiți cu puf, având vârful mătăsos şi de culoare albă, zona obrazului, a ochilor şi bărbia fiind lipsite de puf. Înainte de apariția penelor, apare şi un rând de puf scurt, gros, de culoare alb-crem. Ciocul este roz, de culoarea cărnii. Picioarele şi labele, de culoare galben-pal, spre gri. De obicei este tăcut dar, uneori, clămpănește.

Habitat: Preferă lacurile şi bălțile puțin adânci, întinse cu stufăriș compact. Se hrănește în ape cu adâncime mică, în locuri mlăștinoase, aflate în apropierea coloniei de cuibarit.

Distribuţie: Populația europeană este estimată între 8900 şi 15000 de perechi. În Europa, a

suferit o diminuare majoră în perioada 1970 – 1990, ulterior, populația fiind stabilă. În perioada 1990 – 2000, în Rusia, populația cunoaște un continuu declin, fiind estimată între 2500 – 3000 de perechi.

Populaţie: În Romania, cuibăresc în prezent intre 900 – 1300 de perechi (conform AIA).

Relevanţa siturilor pentru specie: În situl Valea Oltului este o apariţie rară cu un efectiv

cuibăritor (într-o colonie mixtă de stârci) de apoximativ 3 perechi.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Populaţiile de Lopătar nu vor fi afectate de investiţia preconizată.

Barză albă – Ciconia ciconia

Barza albă este singura specie de pasăre de talie mare din România, care trăieşte aproape în

exclusivitate în apropierea omului. Este o pasăre de baltă de talie mare, cu penaj predominant

alb, cu excepţia remigelor primare şi secundare care sunt negre. Ciocul şi picioarele lungi sunt

roşii, iar coada este relativ scurtă şi albă. Degetele picioarelor sunt legate printr-o membrană.

Nu există dimorfism sexual în penaj, femela şi masculul sunt identice. Masculul este de obicei

mai mare şi mai greu, însă sexele nu se pot diferenţia pe teren. Păsările tinere au ciocul negru

în primele săptămâni, culoarea acestuia se schimbă treptat în roşu până în iarnă.

Habitat: Cuibăreşte aproape în exclusivitate în zone antropizate - pe şură, case, coşuri, claie,

pomi, ruine sau pe stânci. În ultimele 4 decenii au început să-şi construiască cuibul pe stâlpi de joasă tensiune. Supravieţuirea pe termen lung a speciei depinde de menţinerea în stare cât mai naturală a locurilor de hrănit preferate de berze – fâneţe, păşune, zone umede în apropierea locurilor de cuibărit.

Distribuţie: Este răspândită în toată ţara, dar populaţii mai însemnate are în partea de vest a

ţării (jud. Satu-mare, Timiş, etc.) respectiv în sud-estul Transilvaniei (jud. Sibiu, Braşov, Harghita).

Populaţia din România: Conform ultimului recensământ sunt cca. 5500 perechi în ţară.

În România, datorită mai ales desecării excesive a zonelor umede în multe părţi ale ţării

populaţia a suferit o diminuarea accentuată.

Relevanţa sitului pentru specie: Populaţia din situl Valea Oltului Inferior (70-82 perechi) este unul semnificativ pe plan regional.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Deşi barza este o pasăre care foloseşte zone

agricole şi sau umede în mod frecvent, ea nu a fost observată în ariile vizate de proiect.

Lebădă de iarnă – Cygnus cygnus

Este specie de talia aproape cea mare dintre speciile de lebede de la noi. Adulţii sunt uniform

albe, iar exemplarele tinere au o culoare de gri

cenuşiu. Nu există dimorfism sexual vizibil între

mascul şi femelă, însă fiecare exemplar are desen unic pe cioc, iar femela este de obicei mai mare ca şi masculul.

Habitat: Lebăda de iarnă, cunoscută sub denumirea de Lebăda cântătoare, este o specie caracteristică zonelor arctice, cuibărind pe lacuri înconjurate de vegetație. Populația estimată în cartierele de iernare este relativ mare și depășește 65.000 exemplare. Populația s-a menținut stabilă în perioada 1970 – 1990. Deși au fost înregistrate țări în care populațiile au intrat în declin în perioada 1990 – 2000, populațiile ce iernează în Danemarca și Germania s-au menținut stabile. Efective mai mari sunt înregistrate în Danemarca, Germania, Irlanda, Marea Britanie și Norvegia.

Cuibăreşte în extremitatea nordică a Europei, în tundră pe lacuri cu vegetaţie acvatică

densă şi mlaştini. Preferă lacurile înconjurate cu stuf sau pădure, dar poate cuibări şi pe râuri, lagune, estuare. În timpul migraţiei urmăreşte coastele maritime, reţele fluviale, sau reţele de lacuri. Pentru iernat preferă habitatele umede, deseori se hrăneşte pe terenuri arabile.

Distribuţie: În România este oaspete destul de rar în timpul iernii, poate fi întâlnită pe lacuri

naturale sau artificiale puţin deranjate aflate în stare semi-naturală, în număr mai mare în Delta Dunării.

Populaţia din România: Efectivul populaţiei care iernează la noi este apreciată între 2000 – 4500 de individuali. Populaţia care iernează în Europa este stabilă, însă în ţara noastră este în declin.

Relevanţa sitului pentru specie: Această specie, aflată într-o stare nefavorabilă de conservare, nu este compatibilă cu zona studiată, unde nici nu a fost observată.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: nu există.

Ferestraş mic – Mergus albellus

Este cel mai mic dintre ferestraşi, lungimea corpului ajunge la 40 cm. La masculul predomină

culoarea albă, dar prezintă o pată neagră în zona oculară, de asemeni este marcat cu dungi negre caracteristice, de la cioc la ochi, pe ceafă, pe aripi şi pe spate. Pe cap are un moţ alb mărginit de pene negre. Femelele şi juvenilii se disting prin obrajii albi şi creştetul capului închis la culoare, roşu - maroniu. Obrajii şi gâtul sunt albe. Picioarele şi ciocul sunt negricioase. Ciocul este puţin lăţit, cu vârful încovoiat şi prezintă margini zimţate. Zborul este rapid şi agil.

Habitat: Ferestraşul mic este o specie caracteristică râurilor lente şi lacurilor bogate în peşte din zonele pădurilor de conifere situate în Europa şi Asia.

Populaţia europeană a speciei este mică, cuprinsă între 5300-8400 de perechi cuibăritoare. A înregistrat o reducere mare a teritoriului în perioada 1970-1990. În perioada 1990-2000, deşi efectivele s-au menţinut stabile în majoritatea ţărilor, a continuat să scadă în Rusia. Cele mai mari efective sunt în Rusia şi Finlanda. În timpul iernii, efectivele estimate în România sunt de 1400-2600 de exemplare. Cele mai mari efective de iernare sunt în Germania şi Polonia.

Cuibăreşte în taigaua nordică în păduri bătrâne şi nederanjate în scorburi de copaci,

lângă ape mici şi mijlocii stătătoare sau lin curgătoare. Evită apele repezi. Iarna pe bazine de

acumulare, lacuri, ocazional în golfuri. Iernează pe râuri şi lacuri, preferă apa dulce, dar poate fi întâlnită şi pe mare. Pescuieşte în zonele mai puţin adânci.

Distribuţie: În România este oaspete de iarnă rară cu o distribuţie relativ uniformă. Poate fi

întâlnită oriunde în ţară pe eleştee sau râuri. În număr mai mare iernează pe Dunăre şi Olt.

Populaţia din România: La noi iernează aproximativ 1400-2600 de exemplare, această populaţie este în uşoară creştere. Această populaţie este foarte importantă, fiindcă în majoritatea ţărilor europene iernează efective mult mai mici, şi populaţia din Rusia este în declin puternic.

Relevanţa sitului pentru specie: : Această specie, aflată într-o stare nefavorabilă de conservare, nu este compatibilă cu zona studiată, unde nici nu a fost observată.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Investiţia nu va afecta ferestraşul mic din sit, fiindcă prezența ei nu a fost observată în zona studiată.

Erete vânăt – Circus cyaneus

Habitat: Specia cuibăreşte în nordul Europei, fiind oaspete de iarnă în România. Iernează în zone deschise, preferând habitate bogate în rozătoare ca terenuri agricole şi pajişti.

Distribuţie: distribuţia speciei nu este uniformă, preferând anumite zone tradiţionale de iernat, în număr redus însă poate să apară în orice zonă a ţării cu excepţia zonelor muntoase înalte.

Populaţia din România: Nu există informaţii bine fundamentate cu privire la efectivele care

iernează în România.

Relevanţa sitului pentru specie: Situl este între primele 30 Arii de Protecţie Specială

Avifaunistică ca importanţă pentru efectivele de iernare a acestei specii, care se situează la până la 40 de indivizi în situl Valea Oltului.

Habitatul preferat în zona potenţial afectată: Terenurile arabile, păşunile şi terenurile agricole cu zone cu vegetaţie naturală sunt locuri bune de hrănit pentru eretele vânăt.

Densitatea speciei: Terenul de hrănit în timpul iernii al unui exemplar variază între 16 şi 250

hectare, medianul fiind 3,3 exemplare/km2 (Craighead & Craighead, 1956). Aceste date provin din America de Nord, dintr-o zonă geografică, care este unul din principalele locuri de iernat al eretei vânăt. Din acest motiv aceste date sunt mult mai mari decât cele din ţara noastră. Din păcate nu sunt date exacte despre efectivelor de erete vânăt care iernează în România.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Implementarea proiectului nu va afecta negativ

cuibăritul acestei specii, fiind oaspete de iarnă (observat în zbor deasupra amplasamentului studiat), neavând nici un efect asupra habitatelor preferate de specie (pajişti întinse).

Piciorong - Himantopus himantopus

Se recunoaşte repede după picioarele foarte lungi, roşii închis sau roz. Penajul este alb cu aripi negre. Prezintă un cioc lung, drept, subţire şi ascuţit, adaptat pentru vânarea animalelor mici ascunse în mal şi sub pietre. Se hrăneşte cu nevertebrate mici. Bune zburătoare pe distante

scurte.

Habitat: Preferă climatul cald, este răspândit în regiunea mediteraneană şi zonele mai calde ale Eurasiei cu climat temperat, dar poate fi întâlnit şi în zone cu vegetaţie de stepă şi deşert. Evită climatul rece şi ploios, dar toleră bine vântul puternic. Preferă zonele de şes, apele puţin adânci stătătoare sau lin curgătoare cu productivitate mare, bogate în nevertebrate. Habitatele

preferate sunt lagunele, mlaştinile, delte, estuare, eleştee, terenuri irigate (de ex. de orez) etc.

Distribuţie: Specia se concentrează în parte sudică a ţării, populaţia cea mai mare cuibăreşte în Delta Dunării, dar este prezent şi în valea Dunării şi pe eleşteele mai mari din Ţara Românească.

Populaţia din România: În ţara noastră cuibăresc aproximativ 400-600 de perechi, acest efectiv este în creştere uşoară.

Relevanţa sitului pentru specie: Conform observaţiilor noastre au cuibărit cu efective de peste 200 de perechi în Valea Oltului Inferior.

Efectul anticipat: Zonele de cuibărit precum şi de hrănit nu se suprapun cu investiţiile propuse de prezentul plan.

Ciocântors – Recurvirostra avocetta

Are un colorit predominant alb cu creştet, cioc şi anumite pene din aripă negre. Picioarele albăstruie şi ciocul încovoiat în sus sunt caracteristice şi fac specia inconfundabilă cu alţi reprezentanţi din fauna ţării. Femela nu poate fi deosebită de mascul

Habitat: Ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de țărmuri ale limanurilor și coastelor marine, cu apă salmastră sau sarată. Populația europeană a speciei este relativ mică și cuprinsă între 38.000 – 57.000 perechi. A crescut semnificativ în perioada 1970 – 1990. Deși în unele teritorii efectivele au descrescut în perioada 1990 – 2000, pe ansamblu populația este considerată stabilă. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt prezente în Olanda, Germania și Spania. În zonele de iernare, cele mai mari efective sunt în Franța, Portugalia și Spania.

Cuibăreşte în colonii destul de mari, în golfurile marine puţin adânci, în lagune şi pe

lacuri din stepe (mai ales salmastre), unde preferă bancurile de nisip sau de pietriş. Îi place climatul continental foarte cald şi uscat, dar cuibăreşte şi în zone de coastă cu climatul oceanic. Dacă condiţiile sunt adecvate, este prezent şi la altitudini mai mari. În România cuibăreşte pe eleştee puţin adânci cu vegetaţie naturală, lacuri de sărătură.

Distribuţie: În România ciocântorsul cuibăreşte în număr mai mare Delta Dunării şi în lagunele, lacurile de sărătură din Dobrogea, dar în număr mic cuibăreşte şi în zonele umede aflate în apropierea Dunării.

Populaţia din România: Populaţia europeană este mică (sub 57000 de perechi) dar în uşoară

creştere. În România cuibăresc 300-500 de perechi, populaţia este stabilă.

Relevanţa sitului pentru specie: Această specie, aflată într-o stare nefavorabilă de conservare, nu este compatibilă cu zona studiată, unde nici nu a fost observată.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: nu există.

Bătăuş - Philomachus pugnax

Este o specie de limicolă, întâlnită şi la noi, care prezintă cel mai puternic dimorfism sexual dinordinul din care face parte. Masculii, de regula de talie mai mare decat femelele, poseda în perioada rutului un guler în jurul gatului, pe care il ridica în timpul ritualului nuptial.

Habitat: Este o specie comună în Europa. Cuibăreşte în mlaştinile şi bălţile cu vegetaţie scundă din zonele muntoase, colinare şi de şes, în număr mai mare în tundra nordică. De multe ori cuibăreşte şi pe pajişti umede în apropierea lacurilor.

Distribuţie: În timpul migraţiei poate fi întâlnit peste tot în ţară lângă corpurile mai mari de apă. Migrează în număr mare şi prin Delta Dunăre şi pe litoral.

Populaţia din România: Populaţia europeană este estimată la 200,000-510,000 de perechi şi

suferă un declin puternic. Această specie nu cuibăreşte în România, este în pasaj în ţara noastră în număr mare numai în timpul migraţiei. Nu sunt cunoscute date exacte.

Relevanţa sitului pentru specie: În timpul migraţiei situl este vizitat de aproximativ 1000-1200 exemplare din această specie, care se opresc pentru hrănire la lacuri şi pe terenurile agricole, păşunile umede

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Implementarea proiectului nu va afecta negativ populaţia migratoare a speciei în sit, neavând nici un efect asupra habitatelor preferate de

specie.

Pescăruș mic – Larus minutus

Habitat: Este o specie nordică care străbate România pe parcursul migraţiilor de primăvară –

toamnă.

Distribuţie: În România apare ca specie migratoare, însă numere însemnate (peste 1000) apar

numai în Dobrogea, mai cu seamă pe malul mării respectiv lacurile lagunare, Techirghiol.

Populaţia din România: Populaţia ce traversează România poate fi estimată la 3000-4000 de

indivizi pe sezon. Populaţiile europene cuibăritoare 12000-25000 cu un trend foarte pozitiv în

ultimii ani.

Relevanţa sitului pentru specie: Valea Oltului Inferior găzduieşte 300-800 indivizi într-o

perioadă de migraţie.

Habitatul preferat în zona potenţial afectată: Ape deschise, rar terenuri agricole.

Densitatea speciei: Nu putem estima o densitate reală însă în stolurile mixte cu specii de

chirighiţe pe parcursul migraţiilor apare regulat şi această specie

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Nu anticipăm un efect negativ asupra acestei specii.

Chira mică – Sterna albifrons

Este cea mai mica dintre toate speciile de chire şi isi pastreaza fruntea alba tot timpul anului. Ciocul este galben, cu varful negru în timpul primaverii şi la inceputul verii. Picioarele de tip

palmat sunt galbene. Calota capului este neagra, penajul fiind alb, cu partea superioara a aripilor cenusie. Juvenilii prezinta pete intunecate pe partea superioara a aripilor, ciocul negru şi picioarele galbene. Coada este scurta şi adanc scobita la mijloc. Zborul este rapid cu batai iuti de aripi, poate realiza plonjari bruste, agitate în succesiune rapida. Este o specie activa şi

zgomotoasa, ce emite o gama variata de sunete ascutite şi aspre: „cri-ic”, „chiri-chiri” sau „pretpret”.

Habitat: Prefera tarmurile apelor dulci sau sarate, mlastini cu vegetatie palustra. Este prezenta în apropierea lacurilor, raurilor, precum şi în apropierea marii.

Distribuţie: Arealul de raspandire este discontinuu, din regiunea palearctica, pana în sudul şi sud – estul Asiei. În Romania este răspândita în special în Dobrogea, în estul Munteniei, precum şi pe valea Oltului.

Populaţia din România: În Europa, populația clocitoare este estimată la aproximativ 35.000 de perechi, cu efective foarte mari în Italia, Spania, Ucraina şi Rusia. În Romania sunt estimate aproximativ 400 de perechi clocitoare în lunca Dunarii şi în Dobrogea.

Relevanţa sitului pentru specie: Populaţiile cuibăritoare în situl „Confluenţa Olt – Dunăre” ajung la 4-6 perechi iar populaţia care apare în pasaj a fost estimată la 70-140 indivizi. În situl „Valea Oltului de regulă nu cuibăreşte, însă în anii 2009 şi 2010, cu ocazia unor lucrări de întreţinere a barajelor, unele lacuri au fost parţial golite iar pe prundişul, care a apărut în urma scăderii niveluilui, au cuibărit 140 respectiv 60 de perechi.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Nu se anticipează efecte negative asupra speciei.

Chiră de baltă - Sterna hirundo

Cea mai comună specie de chiră de la noi. Poate fi recunoscută în zbor, după forma corpului asemănătoare cu rândunica dar proporţional mai mare, al coloritului alb al corpului şi a aripelor, respectiv după culoarea roşie a ciocului.

Habitat: Preferă o gamă largă de habitate de la regiunile costale şi lacuri continentale până la

cele semi-aride şi tropice. Cuibăreşte mai ales în zonele de şes, în perechi izolate sau colonii mici. Preferă mlaştinile, lacurile, lagunele costale bogate în peştişori.

Distribuţie: Are o distribuţie relativ uniformă, este prezent în toată ţara în habitate acvatice

naturale şi semi-naturale întinse. Populaţii mai mari se găsesc în Delta Dunării luncile râurilor

mari.

Populaţia din România: În România cuibăresc 5500-7500 de perechi, populaţia este stabilă.

Relevanţa sitului pentru specie: Populaţiile cuibăritoare în situl „Confluenţa Olt – Dunăre” ajung la 10-20 perechi iar populaţia care apare în pasaj a fost estimată la 200-400 indivizi. În situl „Valea Oltului de regulă nu cuibăreşte, însă în anii 2009 şi 2010, cu ocazia unor lucrări de întreţinere a barajelor, unele lacuri au fost parţial golite iar pe prundişul, care a apărut în urma scăderii niveluilui, au cuibărit 400 respectiv 260 de perechi.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: În cazul în care investitia se va realiza fara pastrarea meandrei existente, efectul asupra populaţiilor cuibăritoare din situl „Confluenţa Olt-Dunăre” va fi mare în sensul în care acestea vor dispărea. Dacă se va folosi alternatia I propusă, reinundarea meandrei raului în aval de baraj, sunt şanse ca această specie să reapare în efective mai mari.

Dumbrăveanca – Coracias garrulus

Este o pasare de mărime medie, cu corpul robust. Penajul este foarte variat, deoarece în bătaia

soarelui pare albastru intens ultramarin, iar seara albastru verzui. Partea inferioara a corpului,

capul, gatul şi parţial coada sunt albastru deschis. Spatele este brun deschis, tectricele alare sunt albastru strălucitor, iar remigele mari sunt negre. Coada este de un albastru foarte intens cu reflexe violet iar picioarele sunt de culoare galbena. Capul este mare, ciocul este puternic şi are culoare albastra spre violet. Juvenilii au un colorit mai şters şi mai maro, gatul şi pieptul fiind dungate cu maro cenusiu. Zborul este mai rapid şi cu batai mai viguroase din aripi, decât

stăncuța. Zborul nupțial este format din plonjări şi înclinări ale corpului într-o parte şi alta,

asemănător cu zborul nagâţului. Poate fi observata stand pe sârmele de telegraf sau cioturi de

copac. Scoate sunete asemănătoare cu gaiţa, coţofana şi stăncuţa.

Habitat: Prefera pădurile bătrâne şi rare cu arbori scorburosi din zonele de câmpie şi luncă, dar şi din livezi. Populează şi malurile lutoase, precum şi zonele cu alunecări de teren.

Distribuţie: În Europa, efectivul clocitor este estimate la 50.000 – 110.000 perechi clocitoare.

Cea mai mare populaţie clocitoare este prezenta în Rusia şi Turcia. În România sunt intre 4600 şi 6500 de perechi clocitoare

Relevanţa sitului: În situl “Valea Oltului Inferior” cuibăresc 10 – 30 de perechi.

Densitatea populaţiei: Pretutindeni, cloceşte intr-un număr foarte mic, aproximativ 2 – 3 perechi la 10 km2. Diminuarea efectivelor se datorează şi distrugerii habitatelor, a locurilor de cuibărit şi folosirii excesive a pesticidelor.

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Este foarte puţin probabil ca această specie să fie

afectată de investiţie, locurile de cuibărit fiind din cadrul sitului fiind departe de zona de interesal investiţiei.

Sfrâncioc cu fruntea neagră – Lanius minor

Habitat: Cuibăreşte în regiuni deschise cu copaci izolaţi şi tufişuri. De cele mai multe ori îl

întâlnim pe terenuri agricole şi păşuni, unde cuibăreşte în grupuri mici de copaci. De multe ori îl întâlnim pe plopurile de pe marginea şoselelor. Favorizează zonele calde, de şes.

Distribuţie: Se distribuie uniform în ţară datorită faptului, că locul favorit de cuibărit sunt plopii de pe marginea drumurilor, pe care le întâlnim peste tot în ţară. Niciunde nu este abundent, dar este mai frecvent în Tara Românească şi Dobrogea, fiindcă preferă zonele de şes mai calde.

Populaţia din România: Populaţia din România este estimată între 364000 – 857000 de perechi cuibăritoare, dar foarte probabil acest număr este rezultatul unei supraevaluări semnificative. Populaţia din ţară este aparent stabilă.

Relevanţa sitului pentru specie:

Habitatul preferat în zona potenţial afectată: Terenuri agricole cu vegetaţie naturală, habitate cu tufe şi arbori. În zona vizată de plan nu a fost găsită specia.

Densitatea speciei: 10 perechi/km2 în habitatele optime (Averin & Ganya, 1970)..

Efectul anticipat al activităţilor propuse: Nu anticipăm un efect negativ asupra acestei specii.

În cadrul acestui capitol au fost descrise atât speciile pentru care a fost desemnat situl, cât și alte specii observate în zona studiată. Au fost precizate elementele relevante pentru sit (locuri de cuibărire, număr perechi), cât și influența proiectului asupra acestora.

Se poate aprecia astfel că starea de conservare a speciilor de păsări din zona studiată este favorabilă.

Prin Planul de Management al sitului au fost identificate trei specii de păsări care au o stare de conservare nefavorabilă și anume: Recurvirostra avosetta - Ciocîntorsul, Mergus albellus - Ferestraşul mic, Cygnus cygnus Lebăda de iarnă.

Din descrierea cerințelor speciilor, se poate deduce ca aceste trei specii, aflate într-o stare nefavorabilă de conservare, nu sunt compatibile cu zona studiată, unde nici nu au fost observate.

În afara de speciile de păsări enumerate în formularul standard al sitului, în zona studiată pot fi observate multe alte specii de păsări. Dintre acestea, enumerăm în continuare pe cele mai reprezentative:

Tabelul nr.20

| COD | SPEC .ORD. | NUME ȘTIINȚIFIC | NUME POPULAR | TIP | WBD | Bern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | GAVIIDAE | Gavia stellata | Cufundar mic | OI | I | II |
| 30 | GAVIIDAE | Gavia arctica | Cufundar polar | OI | I | II |
| 40 | GAVIIDAE | Gavia immer | Cufundar mare | Er | l | ll |
| 70 | PODICIPEDIDAE | Tachybaptusruficollis | Corcodel mic | OV OI |  | ll |
| 90 | PODICIPEDIDAE | Podicepscristatus | Corcodel mare | OV OI |  | lll |
| 100 | PODICIPEDIDAE | Podicepsgrisegena | Corcodel cu gât rosu | P |  | ll |
| 110 | PODICIPEDIDAE | Podiceps auritus | Corcodel de iarnă | Er | l | ll |
| 120 | PODICIPEDIDAE | Podicepsnigricollis | Corcodel cu gât negru | R | I | ll |
| 720 | PHALACROCORACIDAE | Phalacrocoraxcarbo | Cormoran mare | OV OI |  | lll |
| 820 | PHALACROCORACIDAE | Phalacrocoraxpygmaeus | Cormoran mic | OV OI | l | II |
| 880 | PELECANIDAE | Pelecanusonocrotalus | Pelican comun | Er | II | l |
| 890 | PELECANIDAE | Pelecanuscrispus | Pelican creț | OV OI | I | II |
| 950 | ARDEIDAE | Botaurusstellaris | Buhai de baltă | P | l | II |
| 980 | ARDEIDAE | Ixobrychusminutus | Stârc pitic | OV | l | II |
| 1040 | ARDEIDAE | Nycticoraxnycticorax | Stârc de noapte | OV | l | II |
| 1080 | ARDEIDAE | Ardeola ralloides | Stârc galben | OV | l | II |
| 1080 | ARDEIDAE | Ardeola ralloides | Stârc galben | OV | l | II |
| 1190 | ARDEIDAE | Egretta garzetta | Egreta mică | OV | l | II |
| 1210 | ARDEIDAE | Egretta alba | Egreta mare | OV RI | l | II |
| 1220 | ARDEIDAE | Ardea cinerea | Stârc cenușiu | OV RI |  | lll |
| 1240 | ARDEIDAE | Ardea purpurea | Stârc roșu | P | l | II |
| 1310 | CICONIIDAE | Ciconia nigra | Barza neagră | P | l | II |
| 1340 | CICONIIDAE | Ciconia ciconia | Barza albă | OV | I | II |
| 1360 | THRESKIORNITHIDAE | Plegadisfalcinellus | Țigănuș | P Er | l | II |
| 1440 | THRESKIORNITHIDAE | Platalealeucorodia | Lopătar | OV | l | II |
| 1520 | ANATIDAE | Cygnus olor | Lebăda cucuiată | MP |  | lll |
| 1530 | ANATIDAE | Cygnus bewickii | Lebadă mică | OI | l | II |
| 1540 | ANATIDAE | Cygnus cygnus | Lebada de iarnă | OI | l | II |
| 1590 | ANATIDAE | Anser albifrons | Garlița mare | OI |  | lll |
| 1610 | ANATIDAE | Anser anser | Gâsca de vară | P OI |  | lll |
| 1710 | ANATIDAE | Tadornaferruginea | Califar roșu | Er | l | II |
| 1730 | ANATIDAE | Tadornatadorna | Califar alb | Er |  | ll |
| 1790 | ANATIDAE | Anas penelope | Rața fluierătoare | OI |  | lll |
| 1820 | ANATIDAE | Anas strepera | Rața pestriță | OV | ll | III |
| 1840 | ANATIDAE | Anas crecca | Rața mică | P OI | ll | l |
| 1860 | ANATIDAE | Anasplatyrhynchos | Rața mare | MP | I | lll |
| 1890 | ANATIDAE | Anas acuta | Rața sulitar | P,OI | II/1&III/2 | III |
| 1910 | ANATIDAE | Anasquerquedula | Rața cârâitoare | OV P |  | III |
| 1940 | ANATIDAE | Anas clypeata | Rața lingurar | P OI |  | lll |
| 1960 | ANATIDAE | Aythya ferina | Rața cu cap castaniu | MP | ll/lll | III |
| 1960 | ANATIDAE | Netta rufina | Rața cu ciuf | P OI |  | III |
| 2020 | ANATIDAE | Aythya nyroca | Rața roșie | OV | l | III |
| 2030 | ANATIDAE | Aythya fuligula | Rața moțată | OI |  | lll |
| 2040 | ANATIDAE | Aythya marila | Rața cu cap negru | OI | II/2 III/2 | III |
| 2120 | ANATIDAE | Clangulahyemalis | Rata de ghețuri | Er |  | lll |
| 2150 | ANATIDAE | Melanitta fusca | Rata catifelată | Er | II/2 | III |
| 2180 | ANATIDAE | Bucephalaclangula | Rata sunătoare | OI |  | lll |
| 2200 | ANATIDAE | Mergus albellus | Ferestraș mic | OI | II | II |
| 2210 | ANATIDAE | Mergus serrator | Ferestraș moțat | OI |  | lll |
| 2230 | ANATIDAE | Mergusmerganser | Ferestraș mare | OI |  | lll |
| 2310 | ACCIPITRIDAE | Pernis apivorus | Viespar | OV | l | II |
| 2430 | ACCIPITRIDAE | Haliaeetusalbicilla | Codalb | OI | l | II |
| 2600 | ACCIPITRIDAE | Circusaeruginosus | Herete de stuf | OV RI | l | II |
| 2610 | ACCIPITRIDAE | Circus cyaneus | Herete vânăt | OI | l | II |
| 2620 | ACCIPITRIDAE | Circusmacrourus | Herete alb | P | l | II |
| 2630 | ACCIPITRIDAE | Circus pygargus | Herete sur | P | l | II |
| 2670 | ACCIPITRIDAE | Accipiter gentilis | Uliu porumbar | S |  | ll |
| 2690 | ACCIPITRIDAE | Accipiter nisus | Uliu păsărar | S OI |  | ll |
| 2730 | ACCIPITRIDAE | Accipiterbrevipes | Uliu cu picioare scurte | OV | l | II |
| 2870 | ACCIPITRIDAE | Buteo buteo | Șorecar comun | MP |  | ll |
| 2880 | ACCIPITRIDAE | Buteo rufinus | Șorecar mare | P | l | II |
| 2900 | ACCIPITRIDAE | Buteo lagopus | Șorecar încălțat | OI |  | ll |
| 2920 | ACCIPITRIDAE | Aquila pomarina | Acvila țipătoare mică | OV | l | II |
| 2930 | ACCIPITRIDAE | Aquila clanga | Acvila țipătoare mare | Er | l | II |
| 2950 | ACCIPITRIDAE | Aquila heliaca | Acvila de câmp | Er | l | II |
| 3010 | PANDIONIDAE | Pandionhaliaetus | Uligan pescar | P | l | II |
| 3040 | FALCONIDAE | Falcotinnunculus | Vânturel roșu | MP |  | II |
| 3070 | FALCONIDAE | Falcovespertinus | Vânturel de seară | P |  | II |
| 3090 | FALCONIDAE | Falcocolumbarius | Șoim de iarnă | OI | l | II |
| 3100 | FALCONIDAE | Falco subbuteo | Șoimul rândunelelor | OV |  | ll |
| 3200 | FALCONIDAE | Falco peregrinus | Șoim călător | Er | l | II |
| 3670 | PHASIANEIDAE | Perdix perdix | Potârniche | S | ll/lll | III |
| 3700 | PHASIANEIDAE | Coturnixcoturnix | Prepeliță | OV |  | III |
| 3940 | PHASIANEIDAE | Phasianuscolchicus | Fazan | S |  | lll |
| 4070 | RALLIDAE | Rallus aquaticus | Cârstel de baltă | P |  | III |
| 4080 | RALLIDAE | Porzanaporzana | Creștet pestriț | P | l | ll |
| 4100 | RALLIDAE | Porzana parva | Creștet cenușiu | P | l | ll |
| 4240 | RALLIDAE | Gallinulachloropus | Găinușa de baltă | OV OI |  | lll |
| 4290 | RALLIDAE | Fulica atra | Lișița | MP |  | lll |
| 4500 | HAEMATOPIDIDAE | Haematopusostralegus | Scoicar | OV |  | lll |
| 4550 | RECURVIROSTRIDAE | Himantopushimantopus | Cataliga | OV | l | ll |
| 4560 | RECURVIROSTRIDAE | Recurvirostraavosetta | Ciocîntors | OV | l | II |
| 4590 | BURHINIDAE | Burhinusoedicnemus | Pasărea ogorului | OV | l | II |
| 4670 | GLAREOLIDAE | Glareolapratincola | Ciovlica ruginie | Er |  | ll |
| 4690 | CHARADRIIDAE | Charadriusdubius | Prundăraș gulerat Mic | OV |  | ll |
| 4700 | CHARADRIIDAE | Charadriushiaticula | Prundăraș gulerat mare | P |  | ll |
| 4770 | CHARADRIIDAE | Charadriusalexandrinus | Prundăraș de sărătură | Er |  | II |
| 4850 | CHARADRIIDAE | Pluvialisapricaria | Ploier auriu | Er | I,II/2 III/2 | III |
| 4860 | CHARADRIIDAE | Pluvialissquatarola | Ploier argintiu | Er |  | lll |
| 4930 | CHARADRIIDAE | Vanellusvanellus | Nagâț | OV |  | lll |
| 5010 | SCOLOPACIDAE | Calidris minuta | Fugaci mic | P |  | ll |
| 5020 | SCOLOPACIDA | Calidristemminckii | Fugaci pitic | P |  | ll |
| 5090 | SCOLOPACIDA | Calidrisferruginea | Fugaci roșcat | P |  | ll |
| 5120 | SCOLOPACIDAE | Calidris alpina | Fugaci de țărm | P |  | II |
| 5170 | SCOLOPACIDAE | Philomachuspugnax | Bătăuș | P | I & II/2 | III |
| 5190 | SCOLOPACIDAE | Gallinagogallinago | Becatina comunaă | P |  | lll |
| 5320 | SCOLOPACIDAE | Limosa limosa | Sitar de mal | P | II/2 | III |
| 5380 | SCOLOPACIDAE | Numeniusphaeopus | Culic mic | P | II/2 | III |
| 5410 | SCOLOPACIDAE | Numeniusarquata | Culic mare | P | II/2 | III |
| 5450 | SCOLOPACIDAE | Tringaerythropus | Fluierar negru | P |  | III |
| 5460 | SCOLOPACIDAE | Tringa totanus | Fluierar cu picioare roșii | P | II/2 | III |
| 5470 | SCOLOPACIDAE | Tringastagnatilis | Fluierar de lac | P |  | II |
| 5480 | SCOLOPACIDAE | Tringa nebularia | Fluierar cu picioare verzi | P |  | III |
| 5530 | SCOLOPACIDAE | Tringa ochropus | Fluierar de zăvoi | P |  | II |
| 5540 | SCOLOPACIDAE | Tringa glareola | Fluierar de mlaștină | P | I | II |
| 5560 | SCOLOPACIDAE | Actitishypoleucos | Fluierar de munte | P |  | II |
| 5610 | SCOLOPACIDAE | Arenariainterpres | Pietruș | P |  | II |
| 5730 | LARIDAE | Larusichthyaetus | Pescăruș asiatic | Er |  | III |
| 5750 | LARIDAE | Larusmelanocephalus | Pescăruș cu capul negru | Er | I | II |
| 5780 | LARIDAE | Larus minutus | Pescăruș mic | P |  | II |
| 5820 | LARIDAE | Larus ridibundus | Pescăruș râzător | P |  | III |
| 5900 | LARIDAE | Larus canus | Pescăruș sur | OI | II/2 | III |
| 5910 | LARIDAE | Larus fuscus | Pescăruș negricios | OI | II/2 |  |
| 5920 | LARIDAE | Laruscachinnans | Pescăruș argintiu | S |  | III |
| 6050 | STERNIDAE | Gelochelidonnilotica | Pescărița răzătoare | OV | I | II |
| 6060 | STERNIDAE | Sterna caspia | Pescărița mare | P | I | II |
| 6150 | STERNIDAE | Sterna hirundo | Chira de baltă | OV | I | II |
| 6240 | STERNIDAE | Sterna albifrons | Chira mică | OV | I | II |
| 6260 | STERNIDAE | Chlidoniashybridus | Chirighita cu obraji albi | P | I | II |
| 6270 | STERNIDAE | Chlidonias niger | Chirighita neagră | P | I | II |
| 6280 | STERNIDAE | Chlidoniasleucopterus | Chirighita cu aripi albe | P |  | II |
| 6680 | COLUMBIDAE | Columba oenas | Porumbel de scorbură | P | II/2 | III |
| 6700 | COLUMBIDAE | Columbapalumbus | Porumbel gulerat | P | II/III | III |
| 6840 | COLUMBIDAE | Streptopeliadecaocto | Guguștiuc | S |  | III |
| 6870 | COLUMBIDAE | Streptopeliaturtur | Turturică | OV | II/2 | III |
| 7240 | CUCULIDAE | Cuculus canorus | Cuc | OV |  | III |
| 7390 | STRIGIDAE | Otus scops | Cius | OV |  | II |
| 7570 | STRIGIDAE | Athene noctua | Cucuvea | S |  | II |
| 7670 | STRIGIDAE | Asio otus | Ciuf de pădure | S |  | II |
| 7950 | APODIDAE | Apus apus | Drepnea neagra | OV |  | III |
| 8310 | ALCEDINIDAE | Alcedo atthis | Pescăruș albastru | MP | I | II |
| 8400 | MEROPIDAE | Merops apiaster | Prigorie | P |  | II |
| 8410 | CORACIIDAE | Coraciasgarrulus | Dumbrăveancă | OV | I | II |
| 8460 | UPUPIDAE | Upupa epops | Pupăză | OV |  | II |
| 8480 | PICIDAE | Jynx torquilla | Cap in tortura | P |  | II |
| 8550 | PICIDAE | Picus canus | Ghionoaie sură | S | I | II |
| 8560 | PICIDAE | Picus viridis | Ghionoaie verde | S |  | II |
| 8760 | PICIDAE | Dendrocoposmajor | Ciocănitoare pestriță mare | S |  | II |
| 8780 | PICIDAE | Dendrocopossyriacus | Ciocănitoare de grădini | S | I | II |
| 8830 | PICIDAE | Dendrocoposmedius | Ciocănitoare de stejar | S | I | II |
| 8870 | PICIDAE | Dendrocoposminor | Ciocanitoare mica | S |  | II |
| 9720 | PASSERIFORMES/ ALAUDIDAE | Galerida cristata | Ciocârlan | S |  | III |
| 9760 | PASSERIFORMES/ ALAUDIDAE | Alauda arvensis | Ciocârlie de câmp | MP | II/2 | III |
| 9810 | HIRUNDINIDAE | Riparia riparia | Lăstun de mal | OV |  | II |
| 9920 | HIRUNDINIDAE | Hirundo rustica | Rândunica | OV |  | II |
| 10010 | HIRUNDINIDAE | Delichon urbica | Lăstun de casa | OV |  | II |
| 10050 | MOTACILLIDAE | Anthuscampestris | Fâșă de camp | OV | I | II |
| 10090 | MOTACILLIDAE | Anthus trivialis | Fâșă depadure | P |  | II |
| 10110 | MOTACILLIDAE | Anthus pratensis | Fâșă de luncă | P |  | II |
| 10120 | MOTACILLIDAE | Anthus cervinus | Fașa roșiatică | P |  | II |
| 10140 | MOTACILLIDAE | Anthusspinoletta | Fâșa de munte | P |  | II |
| 10171 | MOTACILLIDAE | Motacilla flavaflava | Codobatura galbenă | OV |  | II |
| 10180 | MOTACILLIDAE | Motacillacitreola | Codobatura cu cap galben | Er |  | II |
| 10200 | MOTACILLIDAE | Motacilla alba | Codobatură albă | OV |  | II |
| 10660 | TROGLODYTIDAE | Troglodytestroglodytes | Ochiu boului | OV |  | II |
| 10840 | PRUNELLIDAE | Prunellamodularis | Brumărița de pădure | P |  | II |
| 10990 | TURDIDAE | Erithacusrubecula | Măcăleandru | OV RI |  | II |
| 11040 | TURDIDAE | Lusciniamegarhynchos | Privighetoare roșcată | OV |  | II |
| 11210 | TURDIDAE | Phoenicurusochruros | Codroș de munte | OV |  | II |
| 11370 | TURDIDAE | Saxicola rubetra | Mărăcinar mare | OV |  | II |
| 11390 | TURDIDAE | Saxicolatorquata | Mărăcinar negru | OV |  | II |
| 11460 | TURDIDAE | Oenantheoenanthe | Pietrar sur | OV |  | II |
| 11870 | TURDIDAE | Turdus merula | Mierla | MP | II/2 | III |
| 11980 | TURDIDAE | Turdus pilaris | Cocoșar MP | OI | II/2 | III |
| 12000 | TURDIDAE | Turdusphilomelos | Sturz cântător | OV | II/2 | III |
| 12010 | TURDIDAE | Turdus iliacus | Sturz de vii | P | II/2 | III |
| 12020 | TURDIDAE | Turdusviscivorus | Sturz de vâsc | P | II/2 | III |
| 12370 | SYLVIIDAE | Locustellafluviatilis | Grelușel de zăvoi | P |  | II |
| 12380 | SYLVIIDAE | Locustellaluscinioides | Grelușel de stuf | OV |  | II |
| 12410 | SYLVIIDAE | Acrocephalusmelanopogon | Privighetoare de baltă | P | I | II |
| 12430 | SYLVIIDAE | Acrocephalusshoenobaenus | Lacăr mic | OV |  | II |
| 12500 | SYLVIIDAE | Acrocephaluspalustris | Lacăr de mlaștină | OV |  | II |
| 12510 | SYLVIIDAE | Acrocephalusscirpaceus | Lacăr de stuf | OV |  | II |
| 12530 | SYLVIIDAE | Acrocephalusarundinaceus | Lacăr mare | OV |  | II |
| 12590 | SYLVIIDAE | Hippolaisicterina | Frunzăriță galbenă | OV |  | II |
| 12740 | SYLVIIDAE | Sylvia curruca | Silvie mică | OV |  | II |
| 12750 | SYLVIIDAE | Sylvia communis | Silvie cu capșur | OV |  | II |
| 12760 | SYLVIIDAE | Sylvia borin | Silvie de zăvoi | OV |  | II |
| 12770 | SYLVIIDAE | Sylvia atricapilla | Silvie cu cap negru | OV |  | II |
| 13080 | SYLVIIDAE | Phylloscopussibilatrix | Pitulice sforăitoare | P |  | II |
| 13110 | SYLVIIDAE | Phylloscopuscollybita | Pitulice mică | P |  | II |
| 13120 | SYLVIIDAE | Phylloscopustrochilus | Pitulice fluierătoare | P |  | II |
| 13140 | REGULIDAE | Regulus regulus | Ausel cu cap galben | OI |  | II |
| 13350 | MUSCICAPIDAE | Muscicapastriata | Muscar sur | OV |  | II |
| 13640 | TIMALIIDAE | Panurusbiarmicus | Pițigoi de stuf | Er |  | II |
| 14370 | PARIDAE | Aegithaloscaudatus | Pițigoi codat | S |  | III |
| 14400 | PARIDAE | Parus palustris | Pițigoi sur | P |  | II |
| 14610 | PARIDAE | Parus ater | Pițigoi de brădet | P |  | II |
| 14620 | PARIDAE | Parus caeruleus | Pițigoi albastru | P |  | II |
| 14640 | PARIDAE | Parus major | Pițigoi mare | S |  | II |
| 14790 | STTIDAE | Sitta europaea | Țiclean | S |  | II |
| 14860 | CERTHIIDAE | Certhiafamiliaris | Cojoaică de pădure | S |  | II |
| 14870 | CERTHIIDAE | Certhiabrachydactyla | Cojoaica cu degete scurte | S |  | II |
| 14900 | REMIZIDAE | Remizpendulinus | Boicus | P |  | II |
| 15080 | ORIOLIDAE | Oriolus oriolus | Grangur | OV |  | II |
| 15150 | LANIIDAE | Lanius collurio | Sfrâncioc roșiatic | OV | I | II |
| 15190 | LANIIDAE | Lanius minor | Sfrâncioc cu frunte neagră | OV | I | II |
| 15390 | CORVIDAE | Garrulusglandarius | Gaița | S |  | III |
| 15490 | CORVIDAE | Pica pica | Coțofana | S |  | III |
| 15600 | CORVIDAE | Corvusmonedula | Stăncuță | S | II/2 |  |
| 15630 | CORVIDAE | Corvusfrugilegus | Cioara de semănătură | S OI |  | III |
| 15673 | CORVIDAE | Corvus coronecornix | Cioara grivă | S |  | III |
| 15720 | CORVIDAE | Corvus corax | Corb | S |  | III |
| 15820 | STURNIDAE | Sturnus vulgaris | Graur | MP |  | III |
| 15910 | PASSERIDAE | Passerdomesticus | Vrabie de casă | S |  | lll |
| 15920 | PASSERIDAE | Passerhispaniolensis | Vrabie negricioasă | OV |  | lll |
| 15980 | PASSERIDAE | Passermontanus | Vrabie de câmp | S |  | lll |
| 16360 | FRINGILLIDAE | Fringilla coelebs | Cinteza | MP |  | III |
| 16380 | FRINGILLIDAE | Fringillamontifringilla | Cinteza de iarnă | OI |  | III |
| 16490 | FRINGILLIDAE | Carduelis chloris | Florinte | S |  | II |
| 16530 | FRINGILLIDAE | Cardueliscarduelis | Sticlete | S OI |  | II |
| 16540 | FRINGILLIDAE | Carduelis spinus | Scatiu | P |  | II |
| 16600 | FRINGILLIDAE | Cardueliscannabina | Cânepar | P |  | II |
| 17100 | FRINGILLIDAE | Pyrrhulapyrrhula | Mugurar | P |  | III |
| 17170 | FRINGILLIDAE | Coccothraustescoccothraustes | Botgros | S |  | II |
| 18570 | FRINGILLIDAE | Emberizacitrinella | Presura galbenă | S |  | II |
| 18580 | FRINGILLIDAE | Emberiza cirlus | Presura bărboasă | P |  | II |
| 18660 | FRINGILLIDAE | Emberizahortulana | Presura de gradină | OV | I | II |
| 18770 | FRINGILLIDAE | Emberizaschoeniclus | Presura de stuf | MP |  | II |
| 18810 | FRINGILLIDAE | Emberizamelanocephala | Presura cu cap negru | OV |  | II |
| 18820 | FRINGILLIDAE | Miliariacalandra | Presura sură | MP |  | III |

Legenda:

S – pasăre sedentară, prezentă pe tot parcursul anului (implicit clocitoare);

OV – oaspete de vară – cuibăritoare;

MP – categorie intermediară între cele de mai sus, o parte a populației migrează;

P – specie de pasaj;

OI – oaspete de iarnă;

Er – specie eratică, mai puțin de 5 observații în 10 ani;

WBD – Wild Birds Directive – Directiva de păsări;

Ben – Convenția de la Berna cu numărul anexelor unde specia figurează;

Bonn – Convenția de la Bonn cu numărul anexelor unde specia figurează.

În conformitate cu prevederile referatului de expertiză hidrogeologică nr.414/2016, întocmit de INHGA București, amplasamentul iazului piscicol nu este situat în zone de protecție sanitară sau de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

Terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Din analiza speciilor de păsări enumerate mai sus rezultă faptul că marea lor majoritate sunt specifice fie luciului deschis de apă, fie zonelor cu arbori, fie zonelor locuite, fie zonelor agricole. Astfel, din cele 250 specii observate doar aproximativ 1% ar putea fi prezente temporar în zona proiectului, ele având posibilitatea să revină pe amplasament după terminarea investiției și realizarea iazurilor piscicole.

În Planul de Management al sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior au fost identificate următoarele amenințări viitoare cu potențial impact:

-Rezervoare

Ameninţarea este localizată în exteriorul site-ului în zona de sud a acestuia. Proiectul vizează construirea unei acumulări de apă pentru producerea de energie electrică pe teritoriul localităţii Islaz. Acest proiect este puţin probabil să fie realizat în următorii cinci ani.

-Înlăturarea de sedimente (mâl)

Ameninţarea este localizată în exteriorul site-ului în zona de sud a acestuia. Ameninţarea se referă la lucrările de menţinere a lacului de acumulare ce se preconizează a fi construit pe teritoriul localităţii Islaz. Acest proiect este puţin probabil să fie realizat în următorii cinci ani.

Se poate observa că aceste amenințări viitoare nu se referă la proiectul propus, care are în vedere realizarea de iazuri piscicole și deci de zone umede care pot fi locuri de hrănire, odihnă și adăpost pentru unele specii de păsări.

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că speciile de păsări observate în zonă nu vor fi afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului.

Observaţiile privind evaluarea diversităţii biologice şi identificarea speciilor care constituie obiective de conservare pentru aria naturală protejată au fost realizate în perioada februarie 2017– decembrie 2017. Concluziile au la bază atât observaţiile directe, observații furnizate de specialiști privind prezența speciilor cât şi corelaţii ecologice bazate pe habitatele utilizate de diferiţi taxoni (habitatele caracteristice ale speciilor au fost prezentate anterior).

II.3.Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor şi habitatelor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar învecinate şi distribuţia acestora

Conform Planului de Management tipurile de ecosisteme (neidentificate prin formularul standard) regăsite pe teritoriul sitului ROSPA0106 Valea Oltului Inferior:

Ecosisteme de ape dulci curgătoare, Păduri aluviale şi galerii de arin, Păduri aluviale de sălcii şi plopi, Păduri mezofile de foioase, Ecosisteme de pajişti xerice, Ecosisteme acvatice şi palustre, Ecosisteme de ape dulci curgătoare.

Comunităţi vegetale acvatice şi palustre

Acest tip de ecosistem cuprinde vegetaţia instalată pe malurile şi în apele râului Olt în imediata apropiere a malurilor. În zona sitului ROSPA0106 Valea Oltului Inferior patul albiei este constituit din depozite de aluviuni argiloase şi nisipoase, provenite din rocile parentale amestecate. Însă mare parte din malurile râului Olt sunt betonate.

În lungul malurilor râului Olt, la sud de Râmnicu Vâlcea, coordonate locale: 45°02'49,8" latitudine nordică şi 24°19'06,8" longitudine estică şi 210 m alt., ori în bălţi din lungul râului sau pe braţe moarte, acolo unde adâncimea apei este scăzută, aproximativ 30-50 cm, s-au instalat comunităţi de papură Typha latifolia, Typha angustifolia sub formă de benzi înguste; acolo unde apa este mai adâncă sau uneori chiar pe malurile Oltului există comunităţi de stuf Phragmites australis, uneori pe suprafeţe mai extinse, la sud de localitatea Stolniceni.

Pe suprafeţe restrânse există comunităţi de ţipirig Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus lacustris, de mană de apă Glyceria maxima, de rogoz sau şovar Bolboschoenus maritimus, de sălcii cu plopi Salix triandra,Salix alba, Populus nigra. În apele Oltului pe alocuri apar comunităţi acvatice de Potamogeton trichoides, Potamogeton lucens, Lemna minor.

În canalele râului Olt, la Aureşti şi Scăioşi, coordonate locale: 44°47'46,6" latitudine nordică şi 24°15'48,3" longitudine estică/ 154 m alt., se întâlnesc comunităţi acvatice cu: Lemna minor, Lemna minuta, Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum demersum, Nasturtium officinale, Polygonum hydrolapathum şi altele asemenea.

În aval de podul peste râul Olt de la Drăgăşani, spre Piteşti, coordonate locale: 44°40'56,9" latitudine nordică şi 24°17'43,1" longitudine estică/ 160 m alt., există comunităţi palustre de papură Typha latifolia, Typha angustifolia, stuf Phragmites australis sub formă de benzi înguste, dar şi comunităţi acvatice cu Lemna minor.

Pe alocuri apar si specii de plante adventive, de exemplu Elodea nuttallii, specii ce pot periclita flora acvatică indigenă prin capacitatea de înmulţire şi de eliminare a celorlalte specii acvatice din preajmă.

La Colibaşi, in judeţul Olt, pe malul Oltului există un zăvoi de plop negru şi plop alb. În canalul Mamu, coordonate locale: 44°30'27,2" latitudine nordică şi 24°17'28,0" longitudine estică/126 m alt., au fost identificate comunităţi acvatice de lintiţă Lemna minor sau de Potamogeton natans, comunităţi palustre de papură Typha latifolia, Typha angustifolia.

La Fărcaşu de Jos, coordonate locale: 44°08'24,3" latitudine nordică şi 24°27'48,3" longitudine estică/ 79 m alt., există o baltă mare, cu apa nu prea adâncă, având insule de papură Typha latifolia, Typha angustifolia sau stuf Phragmites australis, comunităţi de ţipirig Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus lacustris, comunităţi de Cyperus serotinus, ca vegetaţie palustră. Printre aceste comunităţi există şi comunităţi acvatice de lintiţă Lemna minor.

În aval de barajul de la Băbiciu, coordonate locale: 44°02'15,7" latitudine nordică şi 24°33'49,6" longitudine estică/ 66 m alt., Oltul se lăţeşte mult formând o baltă mare, având pe margine comunităţi de stuf Phragmites australis, comunităţi de ţipirig Schoenoplectus tabernaemontani, Schoenoplectus lacustris, de rogoz sau şovar Bolboschoenus maritimus, de Cyperus serotinus şi altele asemenea. Pe malurile bălţii există şi comunităţi de specii xerofile, precum Dasypyrum villosum, Poa angustifolia, Centaurea iberica şi altele asemenea.

Pe malurile Oltului apare şi amorfa Amorpha fruticosa, specie nord americană, cultivată iniţial pentru stabilizarea malurilor apelor, dar care în curând a devenit o plagă pentru vegetaţia indigenă. La fel se comportă şi corcoduşul Prunus cerasifera, topinamburii Helianthus tuberosus, Reynoutria × bohemica, Oenothera erythrosepala - O. glazioviana, specii prezente în teritoriul investigat.

Ecosisteme forestiere

Păduri aluviale şi galerii de arin

Rar apar fragmente reduse ca suprafaţă, de exemplu la sud de localitatea Munteni, în preajma podului peste râul Olt, către localitatea Tătărăni, coordonate locale: 44°58'51,9" latitudine nordică şi 24°16'48,1" longitudine estică/ 196 m alt., galerii de arin negru Alnus glutinosa,rare, având consistenţă în jur de 0,7, unde are loc şi pătrunderea luminii soarelui, astfel având loc colonizarea malurilor apelor curgătoare.

Păduri aluviale de sălcii şi plopi

La podul peste Olt, la barajul din dreptul satului Galicea-Marcea, coordonate locale: 44°55'01,7" latitudine nordică şi 24°14'39,1" longitudine estică/ 197m alt., există comunităţi vegetale de răchită roşie Salix purpurea, salcie albă Salix alba, plop alb Populus alba, sălcii Salix triandra şi altele asemenea. Apar şi specii adventive invazive, de exemplu Robinia pseudacacia, Oenothera parviflora.

În aval de podul peste râul Olt de la Drăgăşani, spre Piteşti, coordonate locale: 44°40'56,9" latitudine nordică şi 24°17'43,1" longitudine estică/ 160 m alt., există fragmente de asociaţie de răchită roşie, Salix purpurea.

La Colibaşi în jud. Olt, pe malul Oltului există un zăvoi de plop negru şi plop alb. În lungul canalului Mamu, coordonate locale: 44°30'27,2" latitudine nordică şi 24°17'28,0" longitudine estică/ 126 m alt., există comunităţi mixte de specii lemnoase Salix alba, Salix triandra, Populus alba, Alnus glutinosa, Salix purpurea. Tot în această zonă apar şi specii de plante adventive invazive de exemplu Robinia pseudacacia, Sorghum halepense, ce pot periclita comunităţile vegetale indigene.

Păduri mezofile de foioase

În pădurea Fălcoiu, coordonate locale: 44°12'22,5" latitudine nordică şi 24°21'45,2" longitudine estică/ 78 m alt., există comunităţi vegetale edificate de stejar Quercus robur şi frasin Fraxinus angustifolia ssp.oxycarpa, Fraxinus excelsior, cu Populus alba, Ulmus glabra, Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna şi altele asemenea. În această pădure există şi lemn mort pe teren.

De asemenea, în pădurea Reşca-Hotărani, pădurea Romula, coordonate locale: 44°11'16,6" latitudine nordică şi 24°25'16,0" longitudine estică/ 75 m alt, există comunităţi vegetale edificate de stejar Quercus robur şi frasin Fraxinus angustifolia ssp.oxycarpa, Fraxinus excelsior, cu Populus alba, Ulmus glabra, Acer campestre, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Tamus communis, Galium odoratum, Arum orientale, Ornithogalum pyrenaicum şi altele asemenea. În această pădure există lemn mort pe teren.

La Slobozia Mândra, coordonate locale: 43°55'30,9" latitudine nordică şi 24°40'12,7" longitudine estică/ 45 m alt., în sit, există o pădure relativ întinsă de stejar Quercus robur, Quercuspedunculiflora, în amestec cu frasin Fraxinus angustifolia ssp.oxycarpa şi arţar tătărăsc Acer tataricum, ulmi Ulmus glabra, Ulmus laevis şi altele asemenea. În această pădure există lemn mort pe teren. Tot aici există şi un canton silvic.

Ecosisteme de pajişti xerice

Pe malul stâng al Oltului, coordonate locale: 44°40'55,3" latitudine nordică şi 24°17'50,0" longitudine estică/ 141 m alt., există şi comunităţi de plante xerice ex. Plantago arenaria, Chondrilla juncea, Bromus scoparius, Achillea setacea, Xeranthemum annuum, Petrorhagia prolifera, Poa pratensis, Cynodon dactylon şi altele asemenea.

La Olteanca, jud. Teleorman, coordonate locale: 43°49'35,5" latitudine nordică şi 24°47'06,6" longitudine estică/ 22 m alt., taluzurile Oltului sunt acoperite de comunităţi de specii xerofile de exemplu Botriochloa ischaemum. Între diguri există multe terenuri agricole.

Tot în această zonă apar şi specii de plante invazive şi adventive, precum oţetar Ailanthus altissima, baldâr Sorghum halepense şi altele asemenea. Între Cilieni şi Potlogeni, râul Olt are malurile betonate.

Dintre acestea, în zona studiată, există atât culoare de anin negru cât și păduri aluviale de plop și sălcii, situate pe malurile apelor. În zonele mlăștinoase există stuf, pe taluzuri sunt specii xerofile, iar între diguri și la marginea localităților sunt terenuri agricole. Toate aceste elemente sunt prezente în jurul luciilor de apă și a apelor curgătoare.

În Formularul Stadard al sitului nu au fost identificate habitate de interes conservativ. În plus, terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Din acest motiv, suprafața celor două iazuri piscicole nu va duce la pierderi de habitate de interes conservativ. Acestea vor reamenaja o fostă zonă piscicolă realizată antropic și astfel se vor creea 3 elemente pozitive:

-redarea în circuit a zonei;

-realizarea de lucii de apă și habitate conexe ce vor putea fi utilizate de păsări;

-realizarea producției de pește;

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că speciile de păsări observate în zonă nu vor fi afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului.

II.4.Statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar

Păsări

Acest sit găzduiește efective importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor, întâlnim următoarele categorii:

a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Pasări: 14

b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare

(Bonn): 81

c) număr de specii periclitate la nivel global: 2.

Situl este important în perioada de migratie pentru speciile: Ayţya nyroca, Ciconia ciconia,

Ixobrichus minutus, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulous, Mergus albellus, Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus, Philomachus pugnax.

Pelicani creţ pe Olt

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus, Mergus albellus, Cygnus Cygnus, Phalacrocorax pygmeus, Anser albifrons, toate speciile de raţe.

SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.

În perioada de migraţie, situl găzduiește mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de baltă.

Habitate

În Formularul Stadard al sitului nu au fost identificate habitate de interes conservativ. Acest lucru indică faptul că,  din punct de vedere al obiectivelor de conservare, au existat alte elemente de interes și nu habitatele.

În sit sunt incluse un număr de 7 lacuri de acumulare de pe râul Olt : Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ionești, Zavideni, Drăgășani. Aceste acumulări artificiale, împreună cu iazurile, cursurile de apă dar și unele habitate de păduri și pajiști (descrise anterior la subcapitolul II.3) au creat un mediu de viață în care păsările au reușit să existe și să se dezvolte în condiții de mediu create și modificate de om.

În plus, terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Din acest motiv, suprafața celor două iazuri piscicole nu va duce la pierderi de habitate de interes conservativ. Acestea vor reamenaja o fostă zonă piscicolă realizată antropic și astfel se vor creea 3 elemente pozitive:

-redarea în circuit a zonei;

-realizarea de lucii de apă și habitate conexe ce vor putea fi utilizate de păsări;

-realizarea producției de pește;

În aceste condiții, atât la nivel general dar mai ales în zona proiectului, nu se poate vorbi de o evaluare a stării de conservare a unor elemente antropice ci mai degraba de o refacere a unei zone umede ce a existat anterior, zonă unde speciile de pasari caracteristice mediului acvatic și nu numai, își vor găsi condiții de existență. Reamintim faptul că populațiile de păsări există în astfel de condiții de mediu create de om.

Conform Directivei Habitate art. 10 „dacă este necesar, statele membre încurajează, prin politicile de amenajare și dezvoltare a teritoriului, în special pentru a mări coerența ecologică a sistemului Natura 2000, gestionarea acelor caracteristici ale peisajului care au o importanță majoră pentru fauna și flora sălbatică.

Aceste caracteristici sunt cele care, prin structura lor liniară și continuă (râurile cu malurile lor sau sistemele tradiționale de delimitare a câmpurilor) sau prin rolul lor de puncte de trecere (iazurile sau crângurile), sunt elemente esențiale pentru migrarea, răspândirea și schimbul genetic al speciilor sălbatice. ”

II.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea proiectului, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)

La nivelul Planului de Management obiectivele generale au fost formulate în funcţie de temele de dezvoltare ale planului de management convenite la dezbaterile publice cu factorii interesaţi din sit. Ele au fost dezvoltate pornind de la ameninţările cu care se confruntă speciile prioritare din sit şi de la nevoile de dezvoltare ale comunităţii locale.

Astfel obiectivele generale sunt:

OG1. Asigurarea conservării speciilor prioritare din sit în scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor

OS1.1 Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit

Din formulările de mai sus rezultă faptul că la momentul elaborării acestui plan există o stare favorabilă de conservare a speciilor de păsări, stare ce trebuie conservată.

Din punct de vedere fenologic, păsările se pot împărţi în două mari categorii, păsări sedentare şi păsări migratoare.

Cele sedentare sunt reprezentate de specii care sunt prezente în zonă tot timpul anului, putând fi la rândul lor împărţite în câteva categorii: sedentare propriu-zise, cum sunt multe din speciile sinantrope (vrăbii, guguştiuci, care sunt prezente în interiorul localităţilor), fazani, potârnichi, specii sedentar-eratice (care în timpul iernii hoinăresc dintr-un loc într-altul în căutarea surselor de hrană, aşa cum fac sticleţii, florinţii, etc.), ale căror populaţii sunt mult mai numeroase în timpul iernii, sporirea efectivelor fiind datorată unor indivizi ce aparţin unor populaţii mai nordice, care se adaugă la cele sedentare, sau care chiar le înlocuiesc.

Speciile migratoare, se împart în trei categorii, oaspeţi de iarnă, care vin de regulă din ţinuturi mai nordice, oaspeţi de vară, care au cartierele de reproducere în zonă, şi care sosec din cartierele de iernare primăvara şi pleacă toamna, şi specii de pasaj, care doar tranzitează zona în drumurile lor dintre cartierele de reproducere situate în nordul Europei şi cele de iernare situate în sud, în jurul Mediteranei sau în Africa.

Pasajul de toamnă se desfăşoară întotdeauna mai încet decât cel de primăvară. Această diferenţă datorîndu-se faptului că toamna păsările întârzie datorită resurselor bogate de hrană pe care le au la dispoziţie. Primăvara păsările se grăbesc spre locurile de cuibărit, dar pasajul nu se face deodată, ci în etape, legat de liniile izoterme, în funcţie de temperatura minimă favorabilă pentru fiecare specie de pasăre. Există şi specii care migrează toamna şi primăvara într-un timp relativ scurt. Un astfel de exemplu sunt prepeliţele care în mod obişnuit nu zboară mai mult de 100-200 de m, dar care pleacă de la noi în prima jumătate a lunii septembrie, după prima noapte de răcoare propriu-zisă, într-un zbor de noapte intens de câteva sute de km, spre Marea Mediterană, unde ajung în câteva nopţi de zbor şi o traversează într-o singură noapte, după câteva zile de repaus.

Speciile oaspeţie de vară sunt acele specii migratoare, prezente în zona cercetată doar în timpul sezonului de reproducere.

Speciile oaspeţi de vară, ca şi speciile sedentare cuibăresc aici, unde găsesc locuri optime pentru reproducere. Ele intră în alcătuirea diferitelor biocenoze, fiind prezente în ţară permanent (cele sedentare) sau o perioadă de timp mai îndelungată, ceea ce le conferă o importanţă mai mare comparativ cu celelalte categorii fenologice care nu cuibăresc în România.

Această categorie este reprezentată prin 104 specii de păsări, care din punct de vedere al originii geografice aparţin la 13 categorii.

Dominate sunt speciile de origine palearctică (30 de specii, reprezentând 29,13% din totalul oaspeţilor de vară), urmate de cele de origine europeană (18 de specii, reprezentând 17,48% din totalul oaspeţilor de vară), europeo-turkestanice (14 de specii, reprezentând 13,59% din totalul oaspeţilor de vară), specii caracteristice lumii vechi (13 de specii, reprezentând 12,62% din totalul oaspeţilor de vară).

Celelate categorii prezente în cadrul oaspeţilor de vară sunt: specii holarctice şi turkestano-mediteraneene (cu câte şase specii reprezentând 5,83% din totalul speciilor oaspeţi de vară), specii sarmatice şi specii cosmopolite (cu câte cinci reprezentanţi, fiecare reprezentând 4,85% din totalul speciilor oaspeţi de vară), specii mediteraneene (două specii, ce reprezintă 1,94% din speciile oaspeţi de vară), specii de tip paleoxeric, specii de tip etiopian, specii de tip indo-african şi specii de tip paleoxeromontan, care sunt reprezentate fiecare de câte o singură specie, ce reprezintă 0,97% din speciile oaspeţi de vară.

Din punct de vedere al spectrului trofic, în cadrul speciilor oaspeţi de vară sunt dominate speciile cu regim de hrană insectivor, care reprezintă 46,6% din numărul total, urmate de speciile zoofage, cere reprezintă 32,04%.

În cadrul speciilor cu regim de hrană insectivor, sunt incluse unele charadriiforme cum este Glareola pratincola, cucul Cuculus canorus, caprimulgul Caprimulgus europaeus, derepneaua Apus apus, toate ciocânitorile (Familia Picidae), ciocârliile şi ciocârlanii (Familia Alaudidae), rândunelele (Familia Hirundinidae), silviile şi pitulicile (Familia Sylvidae), unele specii din familia Turdidae (mărăcinarii), muscarii (Familia Muscicapidae), codobaturile (Familia Motacillidea), piţigoii (Familia Paridae), sfranciogii (Familia Lanidae), etc.

Fiecare dintre aceste specii au comportamente de capturare a hranei diferite, în funcţie de tipul de insecte comsumate. Astfel unele specii vânează însectele din zbor, urmărindu-le cum fac ciovlicile, rândunicile şi lăstunii, caprimulgii şi drepnelele. Acestea zboară activ în urmărirea insectelor, având unele adaptări caracteristice pentru acest lucru, cum sunt aripi foarte lungi şi ascuţite necesare unui zbor rapid şi o deschidere mare a gurii care să permită colectarea rapidă a insectelor.

Alte specii stau la pândă într-un loc prielnic şi vânează insectele care trec prin apropiere, cum fac muscarii, şi prigoriile, iar altele caută insectele şi larvele acestora prin frunziş, sau prin vegetaţie, cum fac spre exemplu silviile, pitulicile, sfranciogii, etc.

Alte specii insectivore îşi caută hrana sub scoarţa copacilor, având adaptări speciale în acest sens, concretizate printr-un cioc foarte puternic cum este cel de la ciocănitori, care pot disloca bucăţi din scoarţa copacilor pentru a căuta larve şi adulţi de insecte. Alte specii, cum este cojoaica, au ciocul foarte fin, lung şi încovoiat pentru a putea scoate insectele din crăpăturile scoarţei copacilor.

Alte specii, cum sunt ciocârliile şi ciocârlanii, capturează insectele de pe sol, scormonind adesea cu ciocul bine dezvoltat printre rădăcinile plantelor sau pe sub pietre.

Diversitatea adaptărilor morfologice ale insectivorelor de a captura diferite categorii de prăzi le-a permis ocuparea unor habitate foarte diferite. Astfel ciocănitorile, turdidele, muscarii, silviile şi pitulicile prefereră zonele forestiere, zăvoaiele şi zonele cu tufărişuri, ciocârliile preferă agroecosistemele, iar alte specii cum sunt rândunica şi lăstunul de casă preferă chiar aşezările omeneşti, unde găsesc hrană din abundenţă şi suporturi pentru instalarea cuiburilor.

In cadrul oaspeţilor de vară, speciile zoofage, reprezintă 32,04% şi sunt reprezentate de câteva categorii principale. Pe de o parte sunt speciile strict legate de mediul acvatic, corcodei (Familia Podicipedidae), stârci (Familia Ardeidae), găinuşe şi cârstei (Familia Rallidae), unele limicole (Familia Sternidae, Familia Recurvirostridae), şi dumbrăvencile. Aceste specii se hrănesc cu diferite specii de nevertebrate acvatice sau terestere, gasteropode acvatice sau terestre, larve şi adulţi de insecte, etc.

Urmează speciile cu regim de hrană mixt, care reprezintă 6,8% din speciile identificate. In această categorie intră unele anseriforme, cum sunt călifarii (Tadirna tadorna şi Tadorna ferruginea), raţa cârâitoare Anas querquedula, dintre galiforme prepeliţa Coturnix coturnix, dintre turdidae Turdus philomelos, dintre passeride vrabia spaniolă Passer hispaniolensis şi dintre fringilide cinteza Fringilla coelebs. Speciile prădătoare sunt următoarele ca valoare a ponderii, reprezentând 5,83%, categorie în care sunt incluse păsările răpitioare de zi (acvila ţipătoare mică Aquila pomarina, acvila mică Hieraaetus pennatus, eretele de stuf Circus aeruginosus, şoimul rândunelelor Falco subbuteo, şi vânturelul de seară Falco vespertinus) şi dintre cele de noapte ciful pitic Otus scops.

Speciile ihtiofage reprezintă 4,85% din totalul speciilor identificate, şi aparţin familiilor Pelecanidae (Pelecanus onocrothalus, Pelecanus crispus), Phalacrocoracidae (Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmaeus) şi Alcedinidae (Alcedo atthis).

Speciile de pasaj sunt specii care sunt doar în trecere prin ţară, primăvara către cartierele de reproducere situate în nord, şi toamna către cele de iernare din sud. Sunt reprezentate de 35 de specii, dintre care ponderea cea mai însemnată o au speciile palearctice (12 specii ce reprezintă 34,29% din total), urmate de speciile arctice ( şapte specii reprezentând 20% din numărul total), specii cosmopolite, europene şi siberiene cu câte două specii fiecare (câte 5,71%), restul categoriilor fiind reprezentate de câte o singură specie.

Pentru zona cercetată, în acestă categorie intră unele specii de raţe (raţa suliţăr Anas acuta, raţa lingurar Anas clypeata, raţa pestriţă Anas strepera, raţa fluierătoare Anas penelope, raţa cu ciuf Netta rufina), cocorul Grus grus, majoritatea limicolelor, fluierari, bătăuşii, becaţine, sitari de mal, culici, fugaci, etc., unele răpitoare diurne, cum sunt găile Milvus milvus şi Milvus migrans, şerparul Circaetus gallicus, ereţii Circus macrourus şi Circus pygargus.

În timpul pasajului de toamnă populaţiile anumitor specii devin foarte numeroase datorită aportului populaţiilor nordice care încep pasajul mult mai devreme, inmediat după încheierea sezonului de reproducere. Astfel pasajul poate să înceapă la unele specii chiar de la sfârşitul lunii iunie, sau începutul lui iulie, perioadă în care păsările poposesc pe lacurile din bazinul      Oltului pentru a se hrăni intens. Acestă perioadă, premergătoare pasajului propriu-zis, este foarte importantă pentru aceste specii, întrucât spre sfârşitul verii ele acumulează reserve de grăsimi, care le vor fi utile în desfăşurarea pasajului şi în cartierele de iernare.

In timpul primăverii, pasajul este mult mai rapid, desfăşurat în diferite perioade în funcţie de specie, începând din luna martie până în mai, în funcţie şi de condiţiile meteorologice. In acest sezon păsările fac numai scurte opriri pentru odihnă, continuîndu-şi grăbite drumul spre cartierele de reproducere.

Din punct de vedere al spectrului trofic, speciile de pasaj sunt dominate net de speciile cu regim de hrană zoofag, cu 20 de specii ce reprezintă 57,14% din total, urmate de speciile prădătoare (20%), şpeciile cu regim de hrană mixt (17,14%) şi speciile insectivore (5,71%).

Speciile de pasaj cu regim de hrană zoofag sunt rerpezentate în principal de limicole din genurile Tringa, Actitis, Gallinago, Limosa, Numenius şi Calidris. Ele îşi găsesc hrana în apele puţin adânci ale lacurilor sărăturate, care asigură suportul trofic necesar în timpul migraţiei pentru pupolaţii foarte mari de limicole.

Printre speciile de pasaj prădătoare se numără o serie de răpitoare diurne, cum sunt gaia neagră Milvus milvus şi gaia roşie Milvus migrans, şerparul Circaetus gallicus, eretele sur Circus macrourus şi eretele vânăt Circus pygargus. Unele dintre ele cuibăresc în România, dar pentru bazinul Ialomiţei sunt doar în trecere. Hrana lor este formată din animale de diferite dimensiuni, de la şerpi şi şopârle în cazul şerparului, până la rozătoare şi păsări de diferite dimensiuni în cazul ereţilor şi chiar pui ai unor mamifere mai mari în cazul găilor.

Fiind mari consumatoare de rozătoare dăunătoare agriculturii, efectivele acestor specii sunt în prezent în decline, fiind puternic afectate de utilizarea chimicalelor în agricultură. Acest declin este determinat pe de oparte şi de poziţia lor în vârful lanţurilror trofice, care face ca în corpul acestor specii să se acumuleze o cantitate foarte mare de substanţe toxice.

Speciile de pasaj cu regim de hrană mixt sunt reprezentate de unele anseriforme, cum sunt raţa suliţar Anas acuta, raţa lingurar Anas clypeata, raţa pestriţă Anas strepera, raţa fluierătoare Anas penelope, raţa cu ciuf Netta rufina. O altă specie cu regim alimantar mixt este cocorul Grus grus.

Numărul mare de specii de pasaj şi efectivele numeroase care poposesc pe lacurile din bazinul mijlociu şi inferior al Oltului

Speciile oaspeţi de iarnă sunt specii migratoare, prezente în zona cercetată doar în timpul sezonului rece. Pentru bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, oaspeţii de iarnă sunt reprezentaţi de 18 specii de păsări, care din punct de vedere al originii geografice aparţin la şase categorii:

palearctică, holarctică, arctică, siberiană, tibetană şi sibrio-canadiană.

Sunt dominante din acest punct de vedere speciile de origine holarctică (şase specii reprezentând 33,33%), urmate de cele de origine palearctică (cinci specii ce reprezintă 27,78%), specii de origine arctică (trei specii, reprezentând 16,67% din totalul speciilor oaspeţi de iarnă), specii de origine siberiană (două specii reprezentând 11,11% din oaspeţii de iarnă), şi specii de origine sibrio-canadiană şi tibetană, fiecare reprezentate de câte o singură specie (fiecare reprezentând 5,56% din totalul speciilor oaspeţi de iarnă).

Deşi numărul total de specii oaspeţi de iarnă nu este mare, importanţa lor este deosebită datorită apariţiei unor specii rare şi ameninţate la nivel mondial. Un astfel de exemplu este gâsca cu gât roşu, care iernează în bazinul Ialomiţei în effective nu foarte mari. Unele specii oaspeţi de iarnă se remarcă prin effective foarte numeroase, datorate şi condiţiilor vitrege ale iernii, care obligă păsările să se concentreze în zone prielnice, cu adăposturi şi surse de hrană. Adesea cârdurile de gârliţe mari Anser albifrons observate în bazinul  Oltului depăşeau 3000 de exemplare, şi de cele mai multe ori îşi petrec ziua căutând hrană pe terenurile agricole, iar noaptea se odihnesc pe suprafaţa lacurilor.

Din punct de vedere al spectrului trofic, speciile oaspeţi de iarnă sunt dominate de speciile cu regim alimentar mixt, care reprezintă 44,44%. Aici se încadrează unele anseriforme, cum sunt raţa mică Anas crecca, raţa fluierătoare Anas penelope, raţa moţată Aythya fuligula, raţa sunătoare Bucephala clangula, unele paserifrome cum sunt cocoşarul Turdus pilaris şi cinteza de iarnă Fringilla montifringilla.

A doua categorie, este reprezentată de speciile cu regim vegetarian (22,22%), unde se încadrează gârliţa mare Anser albifrons, gâsca cu gât roşu Branta ruficollis, mătăsarul Bombycilla garrulous, care apare sub formă de invazii la intervale neregulate de timp, şi mugurarul Pyrrhula pyrrhula.

Dinamica efectivelor unor specii de anseriforme în cursul unui an, este foarte sugestivă în ceea ce priveşte importanţa pentru iernarea unor efective importante ale unor specii oaspeţi de iarnă In timpul iernii, datorită faptului că majoritatea ochiurilor de apă sunt îngheţate, păsările sunt obligate să se concentreze în puţinele locuri cu ape neîngheţate, ale unor lacuri cu izvoare subterane mai calde, sau cu apă sărată. Se formează astfel adevărate comunităţi interspecifice, formate din mii de indivizi, din specii diferite.

Spre exemplu comunităţile de păsări de apă care iernează sunt formate din efective mari de anseriforme, la care se adaugă populaţii inseminate de lişiţe. Dominante în acest sens, dacă luăm în calcul luna ianuarie, sunt gârliţele mari Anser albifrons, ale căror effective maxime le-am estimate la 3270 de exemplare, urmate de raţa mare Anas platyrhynchos, ale cărui effective numără aproximativ 430 exemplare şi de lebedele de vară Cygnus olor care ajung la aproape 100 de exemplare.

Speciile sedentar-eratice sunt acele specii care fie sunt sedenatre, nepărăsind locurile de reproducere nici în timpul iernii, fie sunt specii care în timpul iernii părăsesc zona de reproducere, fără însă a pleca într-o migraţie propriu-zisă, ci hoinărind doar în căutare de hrană.

Din punct de vedere al originii geografice, speciile sedentar-eratice sunt reprezentate în special de specii de origine palearctică, care reprezintă 47,92% din total, urmate de speciile de

origine holarctică (14,58%), europeo-turkestanice (12,5%), europene (8,33%), mediteraneene (6,25%), turkestano-mediteraneene (4,17%) şi indo-africane, cosmopolite şi chineză, cu câte

2,08% fiecare.

Adesea populaţiile unor specii din acestă categorie prezente în timpul iernii în zona cercetată nu sunt reprezentate prin aceleaşi efective din timpul peroadei de reproducere, ci de populaţii mai nordice care efectuează deplasări sezoniere mai mult sau mai puţin ample în căutare de hrană şi adăpost, în timp ce populaţiile cuibăritoare se deplasează spre sud.

In acest fel, deşi exemplarele prezente în zona cecetată nu sunt aceleaşi tot timpul anului, specia per ansamblu este prezentă în zonă în tot cursul anului. Un astfel de exemplu îl constituie lebăda de vară – Cygnus olor, care în ultimii ani datorită probabil şi încălzirii climei nu mai efectuează migraţii complete, efectivele prezente în timpul iernii la noi fiind reprezentate de populaţii mai nordice care aleg să ierneze aici. In cazul în care condiţiile meteorologice se înrăutăţesc foarte tare, lebedele fie se retrag pe mare în zona costieră, fie pleacă spre sud în zone cu climat mai blând.

Dinamica efectivelor de Cygnus olor în lunile de iarnă sugerează o dinamică tipică oaspeţilor de iarnă, cu efective mari în lunile decembrie şi ianuarie, care scad apoi progresiv spre primăvară, ceea ce sugerează că efectivele care staţionează aici în timpul iernii aparţin unor populaţii nordice.

Din punct de vedere al regimului trofic, speciile sedentar-eratice sunt împărţite în cinci

categorii.  Sunt dominante ca pondere din total, speciile cu regim alimentar mixt (45,83%),

cuprinzând aici lebăda de vară Cygnus olor, raţa mare Anas platyrhynchos, potârnichea Perdix perdix, fazanul Phasianus colchicus, lişiţa Fulica atra, pescaruşul argintiu Larus cachinans, pescăruşul râzător Larus ridibundus, mierla neagră Turdus merula, graurul Strnus vulgaris, vrabia de casă Passer domesticus, vrabia de camp Passer montanus, etc.

Speciile insectivore reprezintă şi ele un procent însemnat, 27, 08%, şi sunt reprezentate de ciocănitori, piţigoi (Parus major şi Parus caeruleus), cojoaice (Certhia familiaris) şi ţoi (Sitta

europaea).

Speciile sedentare, cu regim de hrană vegetarian sunt raţa roşie Aythya nyroca, raţa cu cap castaniu Aythya ferina, guguştiucul Streptopelia decaocto, şi botgrosul Coccothraustes coccothraustes.

Cea de a cincea categroie, speciile cu regim de hrană zoofag, reprezintă 4,17% din total şi sunt reprezentate de specii răpitoare de zi, cum sunt uliul porumbar Accipiter gentilis, şi şorecarul comun Buteo buteo, şi de specii răpitoare de noapte, cum sunt Strix aluco, Athene noctua sau Asio otus.

Evident că această dinamică a populațiilor de păsări sedentare și migratoare nu se referă strict la suprafața proiectului, datorită modului de acțiune foarte activ și al interrelationalității acestor specii cu mediul.

Speciile sedentare sunt reprezentate de specii care sunt prezente în zonă tot timpul anului, putând fi la rândul lor împărţite în câteva categorii: sedentare propriu-zise, cum sunt multe din speciile sinantrope (vrăbii, guguştiuci, care sunt prezente în interiorul localităţilor), fazani, potârnichi, specii sedentar-eratice (care în timpul iernii hoinăresc dintr-un loc într-altul în căutarea surselor de hrană, aşa cum fac sticleţii, florinţii, etc.), ale căror populaţii sunt mult mai numeroase în timpul iernii, sporirea efectivelor fiind datorată unor indivizi ce aparţin unor populaţii mai nordice, care se adaugă la cele sedentare, sau care chiar le înlocuiesc.

Speciile migratoare, se împart în trei categorii, oaspeţi de iarnă, care vin de regulă din ţinuturi mai nordice, oaspeţi de vară, care au cartierele de reproducere în zonă, şi care sosec din cartierele de iernare primăvara şi pleacă toamna, şi specii de pasaj, care doar tranzitează zona în drumurile lor dintre cartierele de reproducere situate în nordul Europei şi cele de iernare situate în sud, în jurul Mediteranei sau în Africa.

Astfel, din descrierea tipurilor de specii rezultă clar faptul că există variații de prezență și variații numerice de la un sezon la altul, iar în cadrul sezonului există variații zilnice datorate fie hranei, fie condițiilor meteorologice.

Din analiza speciilor de păsări enumerate mai sus, rezultă faptul că marea lor majoritate sunt specifice fie luciului deschis de apă, fie zonelor cu arbori, fie zonelor locuite, fie zonelor agricole. Astfel, din speciile observate, doar aproximativ 1% ar putea fi prezente temporar în zona proiectului, ele având posibilitatea să revină pe amplasament după realizarea iazurilor piscicole.

II.6. Relaţiile structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar

Diversitatea biologică are o importanţă deosebită dată în primul rand de valoarea ei ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, recreativă şi estetică. Diversitatea biologică prezintă o importanţă deosebită pentru evoluţie şi pentru conservarea ecosistemelor şi speciilor. Cerinţa fundamentală pentru conservarea diversităţii biologice este conservarea „în situ” a ecosistemelor şi habitatelor naturale şi menţinerea şi refacerea populaţiilor viabile de specii în mediul lor natural.

Un număr semnificativ de comunităţi locale depind de resursele biologice pe care se bazează modurile de viaţă tradiţionale, fiind recomandabilă promovarea continuităţii acestora, fără a se neglija utilizarea inovaţiilor privind conservarea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a elementelor sale. Utilizarea durabilă a resurselor mediului natural este necesară întrucât pentru refacerea sistemelor naturale degradate sunt necesare investiţii substanţiale pe care majoritatea comunităţilor umane nu le pot suporta. Animalele şi plantele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neinlocuit a sistemelor naturale.

Protecţia şi conservarea habitatelor, a speciilor de plante şi animale sălbatice este reglementată prin OUG 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011, prin care se preiau conceptele şi instrumentele comunitare de acţiune promovate în Directiva 92/43/EEC privind conservarea habitatelor natruale şi a speciilor de faună şi floră salbatică şi Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

Pentru creşterea eficienţei acţiunilor de protecţie a habitatelor şi a speciilor din zona Sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior se propun o serie de măsuri:

- îmbunătăţirea condiţiilor de habitat pentru speciile de păsări criteriu ;

- gestiunea şi protecţia elementelor valorificabile în economie;

- informarea publicului asupra importanţei sitului Natura 2000;

- o mai bună cunoaştere a politicilor organismelor decizionale aflate pe nivele ierarhice superioare şi a obiectivelor lor;

- identificarea conflictelor dintre utilizatorii de resurse şi mediul natural.

Planul de management stabileşte un cadru de acţiune în scopul conservării diversităţii biologice şi în special a habitatelor şi speciilor de plante şi animale pentru care a fost declarat Situl Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior.

Aria protejată Valea Oltului Inferior a fost declarată ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin prin HG. 1284/2007 actualizată şi modificată prin HG. 971/2011. Codul de identificare al ariei este ROSPA0106. Anterior, lacurile de acumulare Strejeşti şi Slatina au fost declarate arie de protecţie specială avifaunistică prin HG 2151/2004 iar pentru lacul de acumulare Ipoteşti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Române Comisia Monumentelor Naturii. Lacurile menţionate sunt în prezent parte integrantă din ROSPA0106.

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior conţine integral situl de importanţă comunitară Pădurea Reşca Hotărani (ROSCI0166) şi se suprapune parţial cu următoarele situri de importanţă comunitară: Valea Olteţului (ROSCI0266), Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele (ROSCI0376) şi Platforma Cotmeana (ROSCI0354). Deasemenea sitului Valea Oltului Inferior se supapune cu rezervațiile naturale Valea Oltețului, Pădurea Reşca Hotărani, Râul Olt între Mărunţei și Turnu Măgurele şi Platforma Cotmeana.

Situl are o suprafaţă de 52.786 ha, este localizat în sudul României şi se întinde în lungul râului Olt de la sudul municipiului Râmnicu Vâlcea până în dreptul localităţii Izbiceni (coordinate N 44º 27' 44 E 24º 18' 40''). Din punct de vedere administrativ este localizat în judeţele Vâlcea, Olt şi Teleorman. Are o altitudine medie de 96 m (21m altitudine minimă şi 288m altitudine maximă).

În cadrul sitului Valea Oltului Inferior se pot identifica două sectoare distincte în ceea ce priveşte unitățile de relief şi anume:

- Sectorul Râmnicu Vâlcea-Slatina, în cadrul căruia Oltul străbate aria subcarpatică și piemontană este reprezentată prin dealurile Olteţului şi Cotmenei.

- Subsectorul Slatina-Izbiceni. În acest subsector Oltul intră în Câmpia Română propriu-zisă, unde valea se lărgeşte foarte mult și se accentuează gradul de meandrare

Situl a fost declarat pentru conservarea a 13 specii de interes comunitar respectiv, lebăda de iarnă (Cygnus cygnus), ferestraşul mic (Mergus albellus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), egreta mare (Egretta alba), barza albă (Ciconia ciconia), eretele vânăt (Circus cyaneus), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocântorsul (Recurvirostra avosetta), bătăuşul (Philomachus pugnax), pescăruşul mic (Larus minutus), dumbăveanca (Coracias garrulus) şi sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor).

Alte specii protejate prin anexa I a Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice pentru care situl este important şi care sunt amintite la capitolul importanţa sitului din formularul standard al ariei protejate, din HG. 1284/2007, actualizată şi modificată prin HG. 971/2011 sunt cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi raţa roşie (Aythya nyroca).

Adiţional, situl Valea Oltului Inferior este important pentru un număr de 78 de specii de păsări cu migraţie neregulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC.

Siturile de importanţă comunitară care se suprapun cu ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt declarate pentru protecţia a diferite tipuri de habitate (Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus excelsior sau angustifolia, din lungul marilor râuri -Ulmenion minoris, zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, păduri dacice de stejar şi carpen), a 3 specii de nevertebrate (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo şi Morimus funereus) şi a mai multor specii de vertebrate (Lutra lutra, Spermophilus citellus, Triturus cristatus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus dobrogicus, Gobio albipinnatus, Rhodeus sericeus amarus ).

Din punct de vedere al raionării fizico – geografice, teritoriul în care conductele de ţitei şi gazolină intersectează siturile de interes comunitar de raza judeţului Olt este situat în   partea de SV a ţării, în Subprovincia Getică (D), teritoriul fiind cuprins în ţinutul de pădure al câmpiei înalte și podișului Getic și ţinutul de stepă și silvostepă al câmpiei.

Din punct de vedere climatic, teritoriul studiat se găsește, conform Monografiei Geografice a R.P.R., în sectorul de climă continentală (II), caracteristic subținutului sud-vestic al climei de câmpie(A), districtul de păduri(p), subdistrictul climei de stepă(s) din vestul Câmpiei Române (1) – IIAps1, cu temperatura medie anuală peste 9°C, cu precipitații medii sub 600 mm/an, caracterizat prin două minime (la începutul verii şi toamna). La începutul primăverii se produce un salt termic determinat de invazia aerului cald din SV.

Teritoriul sitului este cuprins în zona peisajelor de câmpie cu păduri de foioase, districte cu păduri (predomină stejarii termofili) şi terenuri agricole, tip central european cu nuanță premediteraneană.

Vegetația naturală este formată din:

- specii lemnoase caracteristice pădurilor din subzona stejarului, cerului și gârniței: stejar (Quercus robur), cer (Quercus cerris), gârniŃă (Quercus frainetto), salcâm (Robinia pseudacacia), paltin de câmp (Acerplatanoides), tei (Tilia sp.), frasin (Fraxinus sp.), cires (Cerasus avium), păr păduret (Pirus piraster), măr pădureț (Malus silvestris), mojdrean (Fraxinus ornus), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), păducel (Crataegus sp.), măces (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa), sânger (Cornus sanguinea), soc (Sambucus alba), plopi (Populus alba, P. nigra), salcie (Salix alba), carpen (Carpinus betulus), anin negru (Alnus glutinosa) etc.

- specii lemnoase caracteristice pădurilor de luncă: plopi (Populus alba, P. nigra), salcie (Salix alba), frasin (Fraxinus sp.), anin negru (Alnus glutinosa), păducel (Crataegus sp.), sânger (Cornus sanguinea), soc (Sambucus alba)

- specii ierboase însoțitoare ale vegetației lemnoase subzona stejarului, cerului şi gârniței: Dactylis glomerata, Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca pseudovina, Luzula sp., Asarum europaeum, Alliaria officinalis, Lychnis coronaria, Anemone nemorosa, Ranunculus sp., Lathyrus vernus, Cytisus sp, Genistra sp., Viola hirta, Symphytum tuberosum, Asperula odorata, Galium schultesii, Lapsana communis, Carex sp., Stellaria holostea, Ficaria ranunculoides, Glecoma hirsuta, Festuca drymea, Dentaria sp., Geranium robertianum, Pulmonaria rubra, Scilla bifolia, Actea spicata, Euphorbia amigdaloides, Isopyrum thalictroides, Lamium galeobdon, Lithospermun purpureo – coeruleum,, Rubus hirtus, Scrofularia nodosa, Pirola secunda, Hypericum perforatum etc.

- specii ierboase însoțitoare ale vegetației lemnoase din lunca Oltului: Equivisetum maximus, Ranunculus sp., Lathyrus vernus, Cytisus sp, Genistra sp., Viola hirta, Symphytum tuberosum, Ficaria ranunculoides, , Glecoma hederacea, Festuca drymea, Dentaria sp., Geranium roberŃianum, Pulmonaria rubra, , Euphorbia amigdaloides, Lamium galeobdon, Mycelis muralis, Rubus cesius, Solanum dulcamara,, Scrofularia nodosa, Prunella vulgaris, Dipsacus silvester,, Hypericum perforatum etc.

- flora pajiștilor naturale este cea specifică etajului fitoclimatic, în care predomină asociații de Festuca rubra, Agrostis tenuis, Agrostis rupestris, Nardus stricta, Juncus trifidus, Poa media, Antoxantum odoratum, Dechampsia caespitosa, Trifolium repens, Trifolium pratense, Campanula abietina, Hieracium auranticum, Hypericum maclatum, Carex sp., Viola declinata, Potentila ternata, Luzula nemorosa, Festuca suspina etc.

- în lunca Oltului se întâlneşte flora specifică formată din ferigi (din fam. Polypodiaceae, Salvinaceae, Equisetaceae), amentiflore lemnoase (Salix cinerea), graminee (din fam. Gramineae), rogozuri (din fam. Cyperaceae) sau alte plante din ape (din fam. Typhaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae, Hydrocharitaceae, Araceae, Lemnaceae, polygonaceae, Ceratophyllaceae, Haloragaceae, Alismaceae, Nymphaceae, Ranunculaceae, Trapaceae, Umbellyferae, Primulaceae,Gewntianaceae, Iridaceae, Criciferae, Lentibulariaceae, Butomaceae, Lytharaceae, Scrophulariaceae, Labiatae, Boraginaceae),

Vegetația antropizată care se întâlnește pe terenurile agricole cultivate, formată din plante de cultură (grâu, orz, porumb, floarea soarelui, rapiţă, pomi fructiferi, viță de vie, legume și zarzavaturi), iar pe terenurile unde cultivaţia agricolă a fost întreruptă sau abandonată s-a instalat un tip de vegetație spontană formată din specii ruderale și de semănătură, Sorghum halepense (costrei), Echinochloa crus-galli (iarbă bărboasă), Setaria glauca, S.verticillata (mohor), Bromus arvensis, (obsigă), Lolium temulentum (sălbăŃie), Agropyron repens (pir), Hordeummurinum (orzul soarecilor), Rumex crispus (dragavei), Polygonum aviculare (troscot), Chenopodium album (spanac-sălbatic), Atriplex patula (lobodă), Ceratocarpus arenarius (ciulei), Amarantus retroflexus (stir), Euphorbia cyparissias (alior), Euphorbia helioscopia (laptele câinelui), Stallaria media (rocoină), Capsella bursapastoris (traista-ciobanului), Rubus caesius (Mur de miriște), Melilotus albus (Sulfină-albă), Eryngium campestre (Scaiul-dracului), Conium maculatum (cucută), Daucus carota (morcov), Convolvulus arvensis (volbură, rochia rândunicii), Lithospermum arvense (mărgelușe), Galium aparine (turiță), Sambucus ebulus (boz), Anthemiscotula (romaniță puturoasă), Matricaria inodora (museŃel-prost), Centaurea diffusa (mături), Portulaca oleracea (iarba-grasă), Sinapis arvensis (rapită), Diplotaxis sp. (puturoasă), Raphanus raphanistrum (Ridiche-sălbatică), Medicago lupulina (Trifoi-mărunt), Viola arvensis (Trei-frați-pătați), Hyoscyamus niger (maselariță), Artemisiavulgaris (pelinarită), Senecio vulgaris (spălăcioasă), Sonchus arvensis (susai), Agrostemma githago (negină), Gypsophila muralis (ipcărige), Papaver rhoeas (mac-roșu), Papaver dubium (mac-de-câmp), Vicia sativa (mazariche-de-primavară), Lavathera thuringiaca (salvie-alba), Anagallis arvensis (Scânteuta), Cynoglossumofficinale (Limba câinelui), Verbena officinalis (Sporici), Lamium purpureum (sugel puturos), Carduus nutans (ciulin), Cirsium arvense (pălămida), Centaurea cyanus (albăstrița), Cichorium intybus (cicoare), Prunus spinosa (porumbar), Rosa canina (măceș) s.a.

Fauna din teritoriul studiat este cea specifică regiunii de câmpie aflată la confluența cu lunca. În teritoriul studiat se întâlnesc numeroase specii de nevertebrate, cele mai importante sunt:

- Protozoarele sunt reprezentate în cea mai mare parte prin infuzori (Ciliata), amibe (Rhizopoda) si flagelate (Flagellata).

- Viermii sunt reprezentați în principal de: nematozii (Nemathelmintes), viermi inelați (Annelides- Lumbricidae) si enchitreide (Enchytraidae).

- Râmele sunt reprezentate prin numeroase specii, densitatea în sol atingând valori foarte ridicate.

- Fauna enchitreidelor (viermi inelați albi, cu aspect de râme, dar de talii foarte mici) atinge valori mari (30- 60 mii exemplare/m.p.).

- Moluștele sunt reprezentate prin gasteropode (melci), cele mai importante familii fiind Clausillidae, Enidae, Zanitidae, Limacidae si Helicidae.

- Artropodele constituie un grup bine reprezentat prin specii de păianjeni şi acarieni, reunite în

subîncrengătura Cheliceraaet.

- Miriapodele sunt prezente prin specii din genul Euripauropus, Allopauropus brenistera, A. Cordieni etc.

- Insectele sunt foarte bine reprezentate de coleoptere, lepidoptere, himenoptere, simfite, diptere etc., cele mau răspândite specii sunt: Cossus cossus, Xyleborus monographus, X. Saxeni, Platypus clindrus,Plagionotus arcuatus, Tortrix viridana, Haltica querceortum, Eupproctis crysorrhea, Operophtherabrumata, Erannis defoliaria, Cynips kohlari, Phalera bucephala, etc. În zona împădurită, în special în pădurile bătrâne de stejari se întâlnesc speciile de coleoptere de interes comunitar, Cerambix cerdo, Lucanus cervus si Morismus funereus.

În zonă se găsește majoritatea speciilor de vertebrate specifice ecosistemului de interferență agricol și forestier din zona de câmpie și luncă:

- Amfibienii din zonă sunt prezenți în general prin specii comune: triton (Triturus vulgaris), broasca comună (Bufo bufo), broasca râioasă verde (Bufo viridis) etc. dar și specii de interes comunitar: broasca țestoasă de uscat (Testudo hermanni), broasca țestoasă de apă (Emys orbicularis), buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombinabombina), precum și specii de interes comunitar tritonul cu creastă (Triturus cristatus).

- Reptile: șopârla comună (Lacerta vivipara), guster (Lacerta viridis), șarpe de alun - balaur (Coronella austriaca), Anguis fragilis, Eafhe longissima, șarpe de apă (Natrix tessellata), șarpele de pădure (Natrix natrix),vipera neagră (Vipera berus).

Păsări: în cuprinsul teritoriului studiat pot fi întâlnite toate speciile de păsări enumerate în formularul standard al ariei de protecție specială avifaunistică Valea Oltului inferior (ROSPA0106). La acestea se adaugă si alte specii de păsări migratoare sau sedentare, cum ar fi: Coturnix coturnix (Prepelița), Buteo lagopus (Sorecarul încălțat), Otus scops (Ciuful pitic), Apus apus (Drepneaua mică), Ficedula hypoleuca (Muscarul negru), Sylvia communis (Silvia de câmpie), Acrocephalus arundinaceus (Lăcarul mare), Lanius senator (Sfrânciocul cu capul rosu), Bombycilla garrulus (Mătăsarul), Emberizacalandra (Presura sură), Calandrella cinerea (Ciocârlia cu degetele scurte), Sturnus roseus (Lăcustarul), Corvus corone (Cioara neagră), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură), Perdix perdix (Potârnichea), Phasianus colchicus (Fazanul de vînătoare), Streptopelia decaocto (Gugustiucul), Accipiter g. gentilis (Uliul porumbar), Strix aluco (Huhurezul mic), Athene noctua (Cucuveaua comună), Glaucidium passerinum (Cucuveaua pitică), Parus major (Pițigoiul mare), Aegithalos caudatus (Pițigoiul codat), Parus lugubris (Pițigoiul de livadă), Parus palustris (Pițigoiul sur), Emberiza citrinella (Presura galbenă), Passer domesticus (Vrabia de casă), Passer montanus montanus (Vrabia de câmp) Galerida cristata (Ciocârlanul moțat), Coloeus monedula (Stăncuța), Corvus cornix (Cioara grivă), Pica pica (Coțofana), Garrulus glandarius (Gaița) etc.

Pe amplasamentul studiat, au fost observate sporadic specii de păsări precum: vrabia, ciara, coțofona, pițigoiul, care nu au legătură cu desemnarea Sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior.

Mamiferele de talie mică sunt reprezentate prin ordinele: Insectivora, Cheiroptera, Glires, Carnivora si Arctiodactyla. Dintre insectivorele existente în zonă fac parte chițcanii, cârtițele și aricii. Printre rozătoarele din zona studiată pârșii sunt cel mai bine reprezentați: Glis glis, Muscaridinus avellanarius, Eliomysquercinus si Dyromys nitedula. Dintre șoareci, mai frecvent întâlniți sunt Apodemus sylvaticus, Apodemusflavicollis si Clethrionomys glareolus. În zonele mai înalte cu pășune și pe terenuri cu vii sau arabile abandonate se întâlnește specia Spermophilus citellus (popâdău).  vulpes), dihorul comun (Putorius putorius), viezure (Meles meles), iepurele (Lepus europaeus).

Prezența habitatelor, zonelor sensibile și a speciilor în zona proiectului

Habitate

În Formularul Stadard al sitului nu au fost identificate habitate de interes conservativ.

În plus, terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională. Ca urmare a nefuncționării și a instalării stufului și a unor exemplare de sălcii și plop, putem presupune că ar fi vorba de comunități vegetale acvatice și palustre. Tot acest amestec vegetal este însă apărut pe o situație artificială – construcție existentă iaz.

Din acest motiv, suprafața celor două iazuri piscicole nu va duce la pierderi de habitate de interes conservativ. Acestea vor reamenaja o fostă zonă piscicolă realizată antropic și astfel se vor creea 3 elemente pozitive:

-redarea în circuit a zonei;

-realizarea de lucii de apă și habitate conexe ce vor putea fi utilizate de păsări;

-realizarea producției de pește.

Din motivele de mai sus se poate aprecia că speciile de păsări observate în zonă nu vor fi afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului.

Amplasamentul (224.198 mp) se află situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării CHE Govora. De asemenea, se situează la o distanță de cca 1000 m sud față de amplasamentul studiat este cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt.

Terenul, amplasat în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea, este liber la construcții și încadrat la categoria de folosință terenuri cu apă și stuf (HB), conform Certificatului de Urbanism Nr.92/18.05.2016, emis de Primăria Orașului Băbeni. În această categorie de folosință intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care, după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Tot aici se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui.

Beneficiarul își propune realizarea investiției “Amenajare iazuri piscicole, localitatea Tătărani, jud.Vâlcea” pe o suprafață totală de 224.198 mp (conform Contractului de concesiune nr.34/05.11.2003 încheiat cu Agenția Domeniilor Statului), din care 199.974 mp vor reprezenta suprafața iazurilor piscicole, restul reprezentând pilieri de siguranță și căi de acces.

În conformitate cu prevederile referatului de expertiză hidrogeologică nr.414/2016, întocmit de INHGA București, amplasamentul iazului piscicol nu este situat în zone de protecție sanitară sau de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă.

Conform coordonatelor ’70, proiectul propus, se va desfășura în interiorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior, arie de protecție avifaunistică și intră sub incidența prevederilor art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea 49/2011.

În aceste condiții, atât la nivel general, dar mai ales în zona proiectului, nu se poate vorbi de zone sensibile ci de elemente antropice  (lac acumulare, iaz existent, iaz degradat, localități), astfel încât proiectul propus duce la o refacere a unei zone umede ce a existat anterior, zona unde speciile de păsări caracteristice mediului acvatic și nu numai, își vor găsi condiții de existență. Reamintim faptul că populațiile de păsări există deja în aceste condiții de mediu create de om.

II.7.Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management

La nivelul Planului de Management obiectivele generale au fost formulate în funcţie de temele de dezvoltare ale planului de management convenite la dezbaterile publice cu factorii interesaţi din sit. Ele au fost dezvoltate pornind de la ameninţările cu care se confruntă speciile prioritare din sit şi de la nevoile de dezvoltare ale comunităţii locale.

Astfel, obiectivele generale sunt:

OG1. Asigurarea conservării speciilor prioritare din sit în scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor

OG 2. Realizarea evaluărilor şi monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări

OG 3. Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului

OG 4. Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului ROSPA0106 Valea Oltului

OG 5. Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitare

OG 6. Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil (prin intermediul valorilor naturale și culturale) cu scopul limitării impactului asupra mediului

Obiectivele specifice sunt:

OS 1.1 Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit

OS 1.2. Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit.

OS 1.3 Reducerea deranjului speciilor de păsări prioritare din sit pe durata implementării planului de management.

OS 1.4. Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, coliziunea cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament.

OS 2.1. Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluarea detaliată) pentru speciile de interes conservativ.

OS 2.2 Monitorizarea unor factori cu impact insuficient cunoscut asupra speciilor de păsări din sit.

OS 3.1 Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservative.

OS 3.2 Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime.

OS 3.3. Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului (braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale).

OS 4.1 Promovarea valorilor naturale din cadrul Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor mijloace de comunicare.

OS 4.2. Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

OS 4.3. Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

OS 5.1. Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate.

OS 5.2 Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichitate cu sigla ariei naturale protejate.

OS 5.3 Promovarea utilizării durabile a pescăriilor (stuf, calitatea și nivelul apei, modalităţi de gestionare).

OS 5.4 Promovarea utilizării durabile a pajiştilor (păşuni, fâneţe) și terenurilor agricole.

OS 5.5. Promovarea exploatării durabile a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate (balastiere, cariere,etc.), cu includerea prevederilor planului de management.

OS 6.1. Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și istorice locale.

OS 6.2. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului.

II.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar, inclusiv evoluţii/schimbări care se pot produce în viitor

Evaluarea stării de conservare a habitatelor existente în zona studiată a pus în evidență următoarele:

- Aria de repartiție a habitatelor este stabilă, existând un echilibru în dinamica suprafeței acestora;

- Suprafața acoperită de diferitele tipuri de habitate amintite anterior este stabilă, fără schimbări semnificative în distribuția spațială;

- Structura și funcționalitatea specifice sunt fără degradări sau presiuni semnificative;

- Perspectivele viitoare  nu pun în evidență amenințări semnificative astfel încât viabilitatea pe termen lung este asigurată.

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că statutul de conservare al habitatelor identificate in afara Formularului standard este favorabil.

Evaluarea stării de conservare a speciilor în zona studiată a pus în evidență următoarele:

- aria de repartiție a speciilor este stabilă în raport cu repartiția favorabilă luată ca referință;

- populația speciilor asigură  menținerea favorabilă a acesteia;

- habitatul speciilor este suficient de întins și permite supraviețuirea îndelungată a acestora;

- perspectivele viitoare pun în evidență faptul că nu există influențe semnificative din punct de vedere al presiunilor și amenințărilor.

În Planul de Management statutul de conservare al speciilor a fost analizat după următoarele criterii:

- Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al populaţiei speciei;

- Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al habitatului speciei;

- Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al perspectivelor speciei;

- Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al presiunilor actuale;

- Evaluarea stării de conservare a speciei din punctul de vedere al ameninţărilor viitoare;

- Evaluarea globală a speciei.

Evaluarea a fost făcută pentru fiecare specie în parte și a existat concluzia unei stări generale de conservare favorabilă.

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că statutul de conservare al speciilor este favorabil.

Capitolul III - Identificarea şi evaluarea impactului.

III.1.Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar.

Noţiunea de impact defineşte o întreagă gamă de efecte pozitive şi negative, reale sau potenţiale, care sunt consecinţa derulării unor activităţi, la nivel local sau la nivel extins.

Conform legislației în vigoare, la elaborarea studiului EA trebuie luate în vedere următoarele tipuri de impact:

1. direct şi indirect

2. pe termen scurt sau lung

3. din faza de construcţie, de operare şi de dezafectare

4. rezidual

5. cumulativ

Tipurile de impact se prezintă în funcție de parametrii față de care se face raportarea, și anume:

a. scara (perioada) de timp:

- impact pe termen scurt (0-1an)

- mediu (1-5 ani) şi

- lung (mai mult de 5 ani)

b. aria de aplicare:

- impact singular al planului

- impact cumulativ (împreuna cu alte planuri şi/sau proiecte relevante învecinatate)

c. efect exercitat:

- impact direct

- impact indirect

a) Scara (perioada) de timp: mediu -3 ani)

b) Aria de aplicare: impact singular

c) Efect exercitat: impact direct și indirect.

Pentru identificarea și evaluarea impactului, trebuie să ținem cont de intensitatea și extinderea activității generatoare de impact, cât și de tipul de impact ce are loc în habitatul respectiv .

Impactul asupra habitatelor, în speță asupra valorilor și funcțiilor acestora se poate încadra în patru categorii :

-distrugerea habitatului;

-fragmentarea habitatului;

-simplificarea habitatului;

-degradarea habitatului.

Natura impactului depinde de tipul de stres exercitat de fiecare activitate asupra habitatului. De exemplu, activitatea de defrișare include înlăturarea arborilor, uscarea asociată a substratului pe care s-a aflat pădurea, eroziunea și sedimentarea solului din imediata vecinătate și disturbarea habitatului prin zgomot și activitate umană.

Pot fi factori stresanți și următoarele procese :

-decopertarea;

-deshidratarea și inundarea;

-acidificarea;

-salinizarea;

- incălzirea termică;

-contaminarea cu toxine;

-disturbarea fonică;

-introducerea de specii.

Acești factori stresanți /procese pot avea următoarele efecte asupra habitatelor:

- mortalitatea directă asupra speciilor native;

- stres fiziologic și diminuarea funcției reproductive;

- întreruperea comportamentului și activităților normale;

- modificarea interacțiunii între specii și invazia speciilor alohtone.

Pe lângă aceste efecte, pe care habitatul le resimte în urma acțiunii factorilor stresanți, este important să luăm în considerare impactul cumulativ cu efectele multiple și indirecte pe care

activitatea antropică le poate genera în cadrul unui habitat.

Distrugerea

Este ultima fază a degradării unui habitat,  prin schimbarea categoriei de folosință a acestuia. În cadrul fiecărei astfel de schimbări, caracteristicile naturale originale ale terenului sunt eliminate, astfel și valorile habitatului sunt modificate. Ocazional, terenuri sălbatice a căror categorie de folosință a fost schimbată către terenuri cu activități agricole sau silvice, pot fi reabilitate până într-un stadiu similar, totuși nu identic cu cel natural.

Dimpotrivă, terenurile ce au avut folosința urbană sau industrială, nu-și vor recăpăta niciodată integritatea naturală sau valorile naturale ale habitatului.

Alterările fizice de diferite feluri cauzează distrugerea habitatelor. În cadrul habitatelor terestre, în principal decopertarea, cu dispariția vegetației ( arbori, arbuști, specii ierboase ) reprezintă factorul stresant. Tăierile rase și suprapășunatul pot sărăci de asemenea habitatul și vegetația sa nativă.

Pentru planul supus avizării, activitățile de extracție nisipuri și pietrișuri nu vor genera distrugerea habitatelor amplasate în arii protejate, deoarece alegerea amplasamentului, a traseului de drumuri de acces s-a realizat în așa fel încât acestea să nu fie afectate.

Fragmentarea

Dacă activitățile menționate mai sus pot avea ca efect distrugerea habitatului per ansamblu, fragmentarea poate avea ca rezultat distrugerea unei părți a habitatului, lăsând alte porțiuni intacte.

În funcție de intensitatea impactului și de scara pe care intervine activitatea antropică, multe cazuri de distrugere locala a habitatului sunt privite ca și fragmentare de habitat.

Această fragmentare este cauza principală a dispariției speciilor stenobionte extreme, ce depind exclusiv de un habitat și constituie o amenințare serioasă asupra biodiversității biologice.

Consecințele fragmentării habitatelor includ următoarele aspecte:

- amplificarea izolării și mortalității speciilor;

- extincția speciilor ce au nevoie de areal mare pentru hrănire și supraviețuire;

- dispariția speciilor de interior și a speciilor stenobionte;

- diminuarea diversității genetice în rândul speciilor rare;

- creșterea abundenței speciilor ruderale, euribionte.

Acest proiect nu va conduce la fragmentarea habitatelor și distrugerea speciilor comunitare/prioritare din situl Natura 2000.

Simplificarea

Simplificarea habitatelor include dispariția din acestea a componentelor ecosistemului cum ar fi arborii căzuți sau a buștenilor (lemnul mort), dispariția microhabitatelor (cuiburile sau vizuinele) sau care au fost făcute de neutilizat prin acțiune antropică. În mod normal, alterarea structurii verticale a habitatului duce la reducerea diversității speciilor. Diversitatea structurală a habitatului oferă mai multe microhabitate și permite interacțiuni mult mai complexe între specii.

În timp ce tăierile într-o pădure sunt atât o formă de distrugere a habitatului, cât și o formă de fragmentare a acestuia, tăierea preferențială a anumitor arbori din acea pădure reprezintă o

formă de simplificare a habitatului. În timpul tăierilor selective, nu numai compoziția în specii se schimbă. Tăierile creează multe microclimate extreme, care sunt de obicei mai calde, mai reci, mai uscate și mai putin ferite de vânt decât în pădurile naturale.

Degradarea

Degradarea habitatelor presupune și fragmentarea sau simplificarea structurii habitatului, dar, în mod specific, se referă la înrăutățirea stării de sănătate sau diminuarea integrității ecologice a acelui habitat intact inițial. Contaminarea cu substanțe chimice rezultate din aerul sau apa poluată constituie o cauză semnificativă a degradării habitatelor.

De exemplu, solurile sunt degradate prin eroziune și compactare, fenomene deseori întâlnite ca urmare a practicilor agricole abuzive ( suprapășunat ). Râurile și văile pot fi degradate ca urmare a îmbogățirii cu nutrienți, a creșterii turbidității și în consecință, a depunerilor.

Apele subterane au o contribuție particulară în cadrul menținerii integrității ecosistemelor și pot fi degradate de activități ce duc la coborârea stratelor acvifere (compactarea unor versanți).

Invazia speciilor alohtone poate duce la o degradare severă a sistemelor naturale prin

modificarea interacțiunilor din cadrul sistemelor.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat fenomenul de schimbare climatică, ce conduce la

creșterea temperaturilor și a expunerii la radiația UV-B cu potențial de modificare a habitatelor la toate nivelurile sale .

Vulnerabilitate la impact

Impactul activităților cu potențial degradativ asupra habitatelor, depinde de vulnerabilitatea  acestora, precum și de contribuția relativă a impacturilor cumulative și interactive. Sensibilitatea habitatelor este determinată de rezistența acestora la schimbări (capacitatea de a rezista degradărilor) și vitalitate (capacitatea de a restabili condițiile originale).

Habitatele rezistente sunt caracterizate de soluri stabile, fertile, cu mișcări moderate ale apei și regimuri climatice moderate, lanțuri trofice funcționale și diverse, conținând indivizi și/sau specii adaptați la stres.

Habitatele ce opun cea mai mare rezistență sunt cele situate din punct de vedere topografic la altitudini mici sau cele situate în proximitatea unor habitate din care lipsesc componentele de stres și presiunea antropică, ce conțin specii cu mobilitate și capacitate de colonizare mare.

Speciile sunt de obicei mult mai vulnerabile față de impactul antropic atunci când ele se regăsesc în efective populaționale reduse, distribuție geografică îngustă, cerințe spațiale extinse, specializare înaltă (stenobiontie), intoleranță față de agenți disturbanți, dimensiuni crescute, rata reproductivă redusă , etc.

Caracteristicile vulnerabilității habitatelor (a agentului de stres față de care acestea sunt

vulnerabile) sunt :

- inconsecvența managementului;

- oligotrofie ( alterarea ciclurilor trofice prin extragerea de materie organică);

- sub-saturare ( invazia unor specii );

- izolarea;

- scăderea suprafețelor ( creșterea efectului de margine);

- proximitatea față de zone de locuire.

La finalizarea acestei investiţii se are în vedere:

- amenajarea piscicolă în scopul favorizării habitatelor și reproducției naturale a speciilor autohtone;

- crearea de noi locuri de muncă;

- integrarea unor terenuri neproductive în circuitul economic și cel specific zonei;

- impactul final este pozitiv: producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă.

Toate efectele potențiale asupra mediului, identificate pentru fiecare activitate care este supusă evaluării impactului, sunt analizate pentru a se determina valoarea impactului final.

Această valoare este dată de următoarea formulă de calcul:

Impact = Consecința x Probabilitate

Evaluarea consecințelor se face din punct de vedere calitativ, acestea fiind clasificate conform următoarei matrice:

Prezentarea consecințelor

Tabelul nr.21

| Valoare | Grad de afectare | Consecința ricului asupra sitului |
| --- | --- | --- |
| 5 | Dezastruos | Dispariția a 81–100% din specii sau reducerea populațiilor locale cu acest procent |
| 4 | Foarte serios | Dispariția a 61–80% din specii sau reducerea populațiilor locale cu acest procent |
| 3 | Serios | Dispariția a 41–60% din specii sau reducerea populațiilor locale cu acest procent |
| 2 | Moderat | Dispariția a 21–40% din specii sau reducerea populațiilor locale cu acest procent |
| 1 | Nesemnificativ | Dispariția a 0–20% din specii sau reducerea populațiilor locale cu acest procent |

Categoriile de probabilitate sunt cele descrise în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.22

| Valoare | Probabilitate | Scurta descriere |
| --- | --- | --- |
| 5 | inevitabil | Efectul va apărea sigur |
| 4 | foarte probabil | Efectul va apărea frecvent |
| 3 | probabil | Efectul apare cu frecvență redusă |
| 2 | improbabil | Efectul apare ocazional |
| 1 | foarte improbabil | Efectul apare accidental |

Matricea de impact, calculată în functie de probabilitatea apariției pericolului și a consecințelor maxim previzibile se prezintă astfel:

Tabelul nr.23

|  | Probabilitatea |
| --- | --- |
| inevitabil | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| foarte probabil | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| probabil | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| improbabil | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| foarte improbabil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Consecințele |  | nesemnificativ | moderat | serios | foarte serios | dezastruos |

Analiza nivelului impactului este făcută în funcție de consecințele și probabilitatea fiecărui efect identificat, ținând cont și de gradul de ireversibilitate al efectelor exercitate în vederea evaluării finale. Produsul acestor două caracteristici este definit ca nivel al impactului final.

Valoarea impactului este reprezentată dupa cum urmează:

Tabelul nr.24

| Nivelul impactului |
| --- |
|  | Semnificativ (12-25) |
|  | Moderat (5-12) |
|  | Nesemnificativ (1-4) |

III.2. Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect, pe termen scurt şi lung

Ca urmare a analizei activităților ce pot avea efecte negative asupra mediului, conform matricei de impact, s-au putut obține valorile impacturilor individuale, așa cum au fost identificate mai sus, acestea fiind următoarele:

Tabelul nr.25

| Impact | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | direct | indirect | direct | indirect | direct | indirect |
| Singular | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cumulativ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

Singular:

Pe termen scurt impactul este:

-direct: realizare organizare șantier, realizare iazuri

-indirect: transport materiale, personal, agregate minerale

Se poate observa astfel că pentru activitățile care sunt efectuate pe termen scurt, nivelul impactului direct este nesemnificativ, deoarece aceste activități, deși au un ușor impact negativ, este exercitat doar pe termen scurt. În orice activitate care implică execuția unor lucrări de săpături și transport apare impact asupra mediului. Acest impact este prezent numai pe perioada realizării lucrărilor și este reversibil.

Pe termen scurt, în cazul impactului indirect, este rezultatul activităților de transport al materialelor de construcții, a utilajelor, deșeurilor și a personalului în vederea susținerii etapelor de amenajare și construcție. Nivelul rezultat este moderat deoarece aceste activități presupun un deranj nesemnificativ pentru arealul tranzitat.

Pe termen scurt, impactul direct și indirect își face simțită prezența fără însă a depăși nivelul de suportabilitate al mediului natural.

Pe termen mediu și lung impactul este:

-direct: punere în funcțiune iazuri, realizare foraje de observație, curățare iazuri

-indirect: transport, utilizare mal în agricultură, exploatare piscicolă.

Pe teremen mediu și lung, incidența impactului scade prin realizarea iazurilor, care creează mediul de viață a numeroase specii de păsări.

Cumulativ: Acest proiect nu este singular nici în sit și nici în zonă.

Amplasamentul în sit

Suprafaţa totală a ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, actualizată în 20 octombrie 2011 însumează 52786 ha, perimetrul o lungime de 547 km.

Din punct de vedere hidrografic, este încadrat în bazinul hidrografic al râului Olt, parţial cuprinzând un sector din Oltul mijlociu şi din Oltul inferior (porţiunea de la Slatina la Izbiceni).

Între anii 1977-1981 pe cursul Oltului din regiunea analizată au fost construite 14 baraje cu centrale hidroenergetice respectiv: baraj Râmnicu Vâlcea, baraj Râureni, baraj Govora, baraj Băbeni, baraj Ioneşti, baraj Zăvideni, baraj Drăgăşani, baraj Strejeşti, barajul Slatina, barajul Arceşti, acumularea Ipoteşti, acumularea Drăgăneşti, barajul Frunzaru, barajul Rusăneşti şi acumularea Izbiceni.

Amplasamentul în zonă: se află situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării CHE Govora. De asemenea, se situează la o distanță de cca 1000 m sud față de cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt.

Terenul, amplasat în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea, este liber la construcții și încadrat la categoria de folosință terenuri cu apă și stuf (HB), conform Certificatului de Urbanism nr.92/18.05.2016, emis de Primăria Orașului Băbeni.

În imediata vecinătate către vest, la cca. 45 m există un alt iaz.

În acest fel, realizarea celor doua iazuri se încadrează atât la nivel general, cât și local, în zone cu numeroase lucii de apă mari și mici, care creează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor de apă, dar și păsărilor în general.

Luând în calcul aceste elemente, nu putem vorbi de efecte cumulative semnificative.

Din analiza anterioară rezultă faptul că nu există impact negativ semnificativ asupra sitului Natura 2000 şi implicit nici asupra speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

III.3.Identificarea şi evaluarea impactul din diferite faze ale proiectului

Pentru identificarea impactului produs de realizarea proiectului “Amenajare iazuri piscicole”  de pe terenul neproductiv propus s-a ținut cont de fazele principale de realizare a investiției (proiectare, construcție, funcționare, dezafectare).

a) Impactul generat în faza de proiectare

Primele măsuri pentru identificarea şi evaluarea impactului asupra ariilor protejate se iau din faza de proiectare, prin alegerea locației, dimensionarea platformelor tehnologice și a organizării de șantier , astfel încât impactul generat să fie minim.

Pentru alegerea amplasamentului s-au folosit urmatoarele criterii :

- să nu afecteze habitatele prioritare și speciile de păsări;

- terenul sa fie liber de construcții și la distanță de zonele locuite;

- să nu fie necesare demolări, relocări de drumuri, trasee de conducte de gaze, linii electrice;

- dacă se poate să existe activitate asemănătoare anterior - terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

b) Impactul generat în faza de construcție

Fazele tehnologice pentru realizarea proiectului sunt în sinteză următoarele :

Lucrările de deschidere au ca scop realizarea accesului la exploatare, realizarea platformei de atac. Pentru deschidere, zona se va amenaja prin lărgire, pentru a asigura transportul utilajului excavator la frontul de lucru. Cu ajutorul buldozerului se vor delimita căile de acces, drumul și obiectivele amenajării piscicole.

Lucrările de pregătire reprezintă ansamblul de lucrări ce trebuie executate pentru a permite organizarea frontului de lucru în vederea efectuării excavațiilor și extracției balastului.

Lucrările de decopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), la finalizarea iazului piscicol.

Organizarea de șantier va fi în afara amplasamentului, în partea de vest, pe o suprafață de cca. 470 m². Organizarea de șantier prevede balastarea unei platforme, care va fi pusă la dispoziție de către beneficiarul lucrării, pe timpul execuției. Pe această platformă va fi amplasat 1 WC ecologic în timpul executării investiției și 2 pubele pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere (cod 20 03 01). În incinta obiectivului studiat există o clădire, din cărămidă, cu o suprafață de 50 mp, compartimentată în 3 încăperi si racordată la rețeaua de energie electrică.

Terenul pe care va fi amplasată organizarea de șantier va fi liber de orice sarcini, împrejmuit și semnalizat pe toată durata desfășurării proiectului, cu respectarea normelor de siguranță și securitate în muncă.

Organizarea de șantier constă în amenajarea unui spațiu pentru depozitare material și utilități aferente desfășurării activității.

Impactul asupra mediului în perioada de șantier este temporar și nesemnificativ, datorat emisiilor de aer și zgomotului produs de utilaje.

În aceasta fază, impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuţiei, nu este rezidual şi nici cumulativ.

c) Impactul generat în faza de funcționare

În cadrul obiectivului, activităţile desfăşurate sunt cele de:

- Alimentare cu apă a iazulului piscicol (din pânza freatică);

- Popularea iazului cu pește;

- Hrănirea naturală și artificială a populației acvatice de pește;

- Curațirea luciului de apă al iazului pe toată perioada de exploatare;

- Pescuitul.

Realizarea iazurilor piscicole au ca de consum și pescuit de agrement. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție complet: icre, puieț, pește peștelui de consum în sistem semi – intensiv, în ciclu de 2 ani. Singura categorie de produs obținut în cadrul activității este reprezentată de peștele viu. Speciile avute în vedere sunt crapul, sângerul și știuca.

Amenajarea piscicolă este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la o stație de sortare – spălare – concasare existentă în zonă; prin sortare și/sau concasare se vor obține agregate minerale care vor fi folosite ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de construcții. Materialul excavat se va depozita temporar în fața excavatorului și de aici, după eliminarea prin scurgere a excesului de apă, se va încărca direct în autobasculante şi se va transporta la staţia de spălare – sortare din vecinătate, pentru prelucrare sau în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul  organizării de șantier.

Carburanții utilizați de mijloacele auto – motorina, benzina- sunt asigurați de la stațiile de distribuție carburanți din zonă.

Energia electrică este furnizată de SC OLTCHIM SA, conform Contract nr. 207 din data 27.11.2017.

În timpul funcționării proiectului, va fi utilizată apa din pânza freatică pentru habitatul fondului piscicol.

Societatea deține Aviz de Gospodărire a Apelor nr.54/16.09.2016.

Se apreciază ca amenajarea iazului piscicol nu poate influența capacitatea de debitare a

apelor subterane cantonate în formațiunile acvifere de adâncime din subsolul perimetrului respective și nici nu poate avea influențe negative asupra calității acestor ape.

Impactul generat în această fază nu are efecte reziduale.

Impactul generat în faza de funcționare nu se va cumula cu alte impacte negative, astfel impactul cumulat asupra factorilor de mediu nu va fi semnificativ.

d) Impactul generat în faza de dezafectare

- la finalul perioadei de exploatare, vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- platforma organizării de șantier va fi dezafectată, permițând revenirea la folosința anterioară;

- deșeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată către un depozit conform;

- nu sunt identificate situații de risc potențial, factorii de mediu nefiind afectați.

În final executarea de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de realizarea investiției propuse, constau în:

- refolosirea stratului de sol decopertat prin folosirea materialului excavat pentru reconstrucție ecologică;

- efectuarea de lucrări specifice de ecologizare care constau în replantarea de arbori și arbuști pentru compensarea celor ce se impun a fi eliminați;

-  plantări de vegetație specifică; taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră.

Pentru protecția calității apelor subterane din perimetrul iazului piscicol, se vor avea în vedere următoarele:

- nu se vor realiza excavații sub cota limită proiectată a fundului iazului piscicol (+194,30 ÷ 195,30 mdN), situată în perimetrul studiat între 4,70 și 5,70 m adâncime față de CTN ( +200,00);

- nu se vor deversa reziduurile de carburanți și lubrifianți în iazul piscicol.

În această fază , impactul este determinat de măsurile stabilite prin proiectul de dezafectare, după caz.

Impactul preconizat în această fază este direct, pe termen scurt, nu este rezidual și nici cumulativ. Impactul final este pozitiv -producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă.

În faza de construcție

Tabelul nr.26

| Nr. crt. | Indictori cheie | Semnificaţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut | Nu se pierd suprafețe din habitate. În formularul standard nu au fost identificate habitate de interes conservativ. Suprafața iazurilor nou create reprezintă 0,04% din suprafața sitului. Este de remarcat faptul că terenul studiat fusese astfel amenajat în 1980. |
| 2 | procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | Pe termen scurt se pierde o suprafață care reprezintă 0,04% din sit. Având în vedere faptul că amplasamentul face parte dintr-o zonă cu mozaicuri de habitate specifice păsărilor, se poate aprecia că acestea vor utiliza zonele învecinate. Pe termen lung se reface un habitat acvatic. |
| 3 | fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente); | În acest fel realizarea celor două iazuri se încadreaza atât la nivel general, cât și local în zone cu numeroase lucii de apă mari și mici care creează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor; apreciem că nu se fragmentează habitate. |
| 4 | durata sau persistenţa fragmentării | Nu se fragmenteaza habitate, deci nu este cazul legat de durată și persistență. În plus, în formularul standard nu au fost identificate habitate de interes comunitar. |
| 5 | durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar, distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar | Nu vor fi perturbate specii de interes comunitar. Se apreciază că cel mult 1% din nr. specii, adică 2-3 specii, se vor deplasa în zonele învecinate. |
| 6 | schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă); | Nu vor exista schimbări în densitatea populațiilor |
| 7 | scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP | Nu este cazul |
| 8 | indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar. | Nu vor fi afectate apele de suprafață și nici cele subterane. Se vor realiza foraje de observație: -un foraj amplasat în extremitatea vestică amonte de iazuri -un foraj în extremitatea estică aval de iazuri -un foraj în extremitatea sudică a iazurilor |

În Formularul Standard al sitului nu au fost identificate habitate de interes conservativ. În plus, terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fostă amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Din acest motiv, suprafața celor două iazuri piscicole nu va duce la pierderi de habitate de interes conservativ. Acestea vor reamenaja o fostă zona piscicolă realizată antropic și astfel se vor creea 3 elemente pozitive:

-redarea în circuit a zonei;

-realizarea de lucii de apă și habitate conexe ce vor putea fi utilizate de păsări;

-realizarea producției de pește.

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că speciile de păsări observate în zonă nu vor fi afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului.

Din analiza speciilor de păsări enumerate mai sus, rezultă faptul că marea lor majoritate sunt specifice fie luciului deschis de apă, fie zonelor cu arbori, fie zonelor locuite, fie zonelor agricole. Astfel, din cele 250 specii observate, doar aproximativ 1% ar putea fi prezente temporar în zona proiectului, ele având posibilitatea să revină pe amplasament după realizarea iazurilor piscicole.

În Planul de Management al sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior au fost identificate următoarele amenințări viitoare cu potențial impact:

-Rezervoare

Ameninţarea este localizată în exteriorul site-ului în zona de sud a acestuia. Proiectul vizează construirea unei acumulări de apă pentru producerea de energie electrică pe teritoriul localităţii Islaz. Acest proiect este puţin probabil să fie realizat în următorii cinci ani.

-Înlăturarea de sedimente (mâl.)

Ameninţarea este localizată în exteriorul site-ului, în zona de sud a acestuia. Ameninţarea se referă la lucrările de menţinere a lacului de acumulare ce se preconizează a fi construit pe teritoriul localităţii Islaz. Acest proiect este puţin probabil să fie realizat în următorii cinci ani.

Se poate observa că aceste amenințări viitoare nu se referă la proiectul propus, care are în vedere realizarea de iazuri piscicole și deci de zone umede care pot fi locuri de hrănire, odihnă și adăpost pentru unele specii de păsări.

Din motivele de mai sus, se poate aprecia că speciile de păsări observate în zonă nu vor fi afectate negativ semnificativ de implementarea proiectului.

În faza de exploatare

Tabelul nr.27

| Nr. crt. | Indicatori cheie | Semnificație |
| --- | --- | --- |
| 1 | procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut | Nu se pierd suprafețe din habitate. În formularul standard nu au fost identificate habitate de interes conservativ. Suprafața iazurilor nou create reprezintă 0,04% din suprafața sitului. Este de remarcat faptul că terenul studiat fusese astfel amenajat în 1980. |
| 2 | procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar | Nu se pierd suprafețe din habitate. Au fost realizate lucii de apă care se încadrează în specificul zonei studiate și sitului |
| 3 | fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente); | În acest fel realizarea celor două iazuri se încadrează atât la nivel general, cât și local, în zone cu numeroase lucii de apă mari și mici care creează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor; apreciem că nu se fragmentează habitate. |
| 4 | durata sau persistenţa fragmentării | Nu se fragmentează habitate, deci nu este cazul legat de durată și persistență. În plus, în formularul standard nu au fost identificate habitate de interes comunitar. |
| 5 | durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar, distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar | Nu vor fi perturbate specii de interes comunitar. |
| 6 | schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă); | Nu vor exista schimbări în densitatea populațiilor |
| 7 | scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP | Nu este cazul |
| 8 | indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar. | Nu vor fi afectate apele de suprafață și nici cele subterane. Se vor realiza foraje de observație: -un foraj amplasat în extremitatea vestică, amonte de iazuri -un foraj în extremitatea estică, aval de iazuri -un foraj în extremitatea sudică a iazurilor. |

III.4. Identificarea şi evaluarea impactului rezidual

Realizarea celor două iazuri se încadrează atât la nivel general, cât și local, în zone cu numeroase lucii de apă mari și mici care creează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor și nu se fragmentează habitate.

S-a luat în calcul încă de la analiza inițială a proiectului, astfel încât nu va exista un impact rezidual. Impactul de final este pozitiv producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă.

III.5. Identificarea şi evaluarea impactului cumulativ

În imediata vecinătate, către vest există un alt iaz.

Realizarea celor două iazuri se încadrează atât la nivel general, cât și local, în zone cu numeroase lucii de apă mari și mici care creează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor și nu se fragmentează habitate.

Luând în calcul aceste elemente, nu putem vorbi de efecte cumulative semnificative, ci de integrarea in specificul zonei.

Evaluarea semnificaţiei impactului

Evaluarea semnificaţiei impactului în cadrul studiului se face pe baza următorilor indicatori-cheie, cuantificabili:

Procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut

Literatura de specialitate enumeră câteva elemente care pot apărea ca efecte negative asupra păsărilor, dar care au fost în mod special luate în calcul la evaluarea impactului:

-perturbarea (deranjul);

-pierderea de habitat;

-efectul de barieră;

-mortalitatea datorită coliziunii.

Perturbarea speciilor de păsări, modificarea sau pierderea habitatului

Perturbarea posibilă a speciilor de pasari și pierderea habitatelor a fost analizată luând în considerare locurile de cuibărit, hrănire și de odihnă în funcție de specie și sezonul în care aceasta este prezentă.

Analiza posibilului impact asupra păsărilor identificate în zona de studiu s-a facut pe grupe de păsări de interes comunitar luând în considerare toate tipurile de impact descrise mai sus.

În timpul observaţiilor s-a analizat și folosința habitatelor de către păsări pentru a putea aprecia într-o forma preliminară preferința acestora în funcție de habitat. Menționăm că odată cu analiza asupra speciilor de păsări de interes comunitar identificate în zona s-au luat în considerare și celelalte specii de păsări care ar putea fi afectate.

Datorită faptului că terenul studiat este neproductiv pe acesta nu au fost identificate specii şi habitate de interes conservativ, motiv pentru care nu există efecte legate de perturbare, pierdere de habitat sau efect de barieră.

Riscul de coliziune-nu exista risc de coliziune.

III.6. Evaluarea impactului proiectului propus:

Evaluarea impactului cauzat de proiect fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Perturbarea faunei de interes comunitar trebuie înțeleasă ca fiind o disturbare/ tulburare, ca urmare a producerii de zgomote, vibrații, a deplasării utilajelor și oamenilor. Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile și de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină etc.). Intensitatea, durata și frecvența elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luați în calcul.

Zgomotul în timpul perioadei de construcție diferă de alte surse din următoarele motive:

−este cauzat de multe tipuri de echipamente;

−efectele adverse vor fi temporare, deoarece operațiile durează un timp scurt și se desfășoară, de regulă, în perioada zilei;.

−se recomandă utilizarea unor utilaje de construcție silențioase.

Având în vedere prezența căilor de acces în zonă, precum și a zonelor urbane, considerăm că acest tip de impact nu va afecta statutul de conservare a niciuneia dintre speciile de interes comunitar pentru care a fost desemnat situl Natura 2000, datorită obişnuinței cu acest tip de impact.

Având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că implementarea acestui proiect nu va conduce la un impact negativ în fazele de construcție, de operare și/sau de dezafectare asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ listate în formularele standard Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior.

Evaluarea impactului rezidual care va rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului

Având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că implementarea acestui proiect nu va conduce la un impact negativ rezidual. Dimpotrivă, după terminarea lucrarilor terenul va fi reecologizat, generând astfel un efect pozitiv. La finalizarea acestei investiţii se are în vedere:

- amenajarea piscicolă în scopul favorizării habitatelor și reproducției naturale a speciilor autohtone;

- crearea de noi locuri de muncă;

- integrarea unor terenuri neproductive în circuitul economic și cel specific zonei;

- producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă.

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului propus cu alte proiecte:

Realizarea amenajării piscicole nu va conduce la pierderi de habitate de interes conservativ din cadrul sitului de importanță comunitară sau la afectarea stării de conservare a vreunei specii de interes conservativ pentru care au fost desemnate ariile de protecție specială avifaunistică. Ca atare, având în vedere că acest proiect nu conduce la afectarea vreunui habitat sau a vreunei specii de interes comunitar din perimetrul rețelei ecologice Natura 2000, în această situație nu este justificată efectuarea unei analize a potențialului impact cumulativ.

Nu sunt cunoscute proiecte recente similare sau de altă natură care ar urma să fie implementate în zonă. Împreună cu proiectele vechi deja implementate, atât la nivel general al sitului, cât și local al zonei proiectului analizat, sunt create  zone cu numeroase lucii de apă mari și mici care realizează un mozaic de habitate benefice vieții păsărilor de apă, dar și păsărilor în general.

Se poate concluziona că există preconizat un impact pozitiv.

Evaluarea impactului cumulativ al proiectului cu alte proiecte fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

Având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că implementarea acestui proiect nu va conduce la un impact negativ în fazele de construcție, de operare și/sau de dezafectare asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ listate în formularele standard Natura 2000 ale sitului. Nu genereaza un impact cumulativ cu alte proiecte.

Evaluarea impactului rezidual care rămâne după implementarea măsurilor de reducere a impactului pentru proiectul propus şi pentru alte proiecte.

Având în vedere aspectele menționate anterior, se constată că implementarea acestui proiect nu va conduce la un impact negativ rezidual. Dimpotrivă, după terminarea lucrărilor, terenul va fi renaturat, având astfel un efect pozitiv.

Capitolul IV. Măsuri de reducere a impactului

Sunt prezentate măsuri generale, datorită faptului că nu sunt specii şi habitate afectate şi nu este posibilă o detaliere pentru fiecare în parte.

În mod preventiv pot fi avute în vedere urmatoarele măsuri:

Măsuri de protecţie a calității apei

În perimetrul iazului piscicol nu există o legătură hidraulică între orizontul acvifer freatic și complexul acvifer al Stratelor de Cândești, fiind excluse infiltrări pe vertical a unor ape eventual poluatoare. De asemenea, în zonă, nu există surse de alimentare cu apă potabilă ce se alimentează din stratul freatic.

Se apreciază ca amenajarea iazului piscicol nu poate influența capacitatea de debitare a

apelor subterane cantonate în formațiunile acvifere de adâncime din subsolul perimetrului respective și nici nu poate avea influențe negative asupra calității acestor ape.

De pe amplasament nu se evacuează ape uzate menajere sau industriale.

Apele meteorice se evacuează conform configurației terenului.

Apele evacuate din bazinele piscicole prin operația de primenire pot fi considerate ca și ape convențional curate, ele neîncărcându-se suplimentar cu săruri minerale, compuși chimici sau poluanți de natură anorganică. Singura lor încărcare va fi de natură organică (dar nesemnificativă), rezultată din resturi alimentare biodegradabile și eventuale dejecții organice ale peștilor.

Activitățile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultură poate conduce la pierderea în totalitate a producției piscicole.

### Extracția și transportul agregatelor minerale din perimetrul iazurilor piscicole nu generează emisii de ape uzate industriale sau menajere. Singurele cantități de apă care se elimină în mediu ca urmare a exploatării nisipurilor și pietrișurilor sunt cele existente în depozitele litologice și care se infiltrează sub formă de levigat. Apa din depozitele de agregate care se elimină sub formă de levigat, din depozitele, din agregatele excavate din condiții submerse, pe suprafața de exploatare, provine din acvifer, putând fi considerată astfel, nepoluantă pentru mediu.

### În cazul excavațiilor submerse, în zona amplasamentului, va crește turbiditatea apei.

### Pe suprafața amplasamentului se pot produce doar poluări accidentale ale factorului de mediu apă, prin scurgerea în mediu a uleiurilor minerale și/sau hidrocarburilor de la mijloacele de transport și/sau utilajele utilizate în procesul tehnologic.

### Pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală, generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți, executantul lucrărilor are obligația să aibă în dotare materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare.

În faza de construcţie ar putea apărea:

- Contaminarea corpurilor de apă de suprafaţă prin scurgeri de produse poluante (scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianţi etc.) ;

- Contaminarea apelor subterane prin infiltrarea unor scurgeri accidentale de ape uzate, combustibil, lubrifianţi etc.;

- Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor din construcţii.

În faza de funcționare nu sunt preconizate elemente care să afecteze apele.

Măsuri de reducere a impactului

În faza de construcţie, în scopul reducerii sau chiar al eliminării riscurilor de poluare a apei, se impun următoarele măsuri:

- Lucrările de excavare nu trebuie executate în condiţii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic). Nu se va depozita pământ sau alte materiale pe malul râului.

- În vederea prevenirii formării de praf în zonele de lucru se va utiliza apa netratată pentru stropirea zonelor de lucru.

- Se va realiza gestionarea adecvată a deşeurilor în punctul de lucru. Deşeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavaţii,  combustibilii sau uleiurile nu se vor deversa în cursurile de apă. Se recomandă colectarea selectivă a deşeurilor în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate.

- Se va realiza prevenirea deversării combustibililor şi uleiurilor pe zonele de lucru.

- Utilizarea unor mijloace corespunzătoare din punct de vedere tehnic  Constructorul va aplica proceduri si  măsuri de prevenire a poluărilor accidentale.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a eventualului impact potențial se poate

aprecia că nu vor fi afectate apele subterane și de suprafață astfel încât evaluăm impact nesemnificativ.

Pentru protecția calității apelor subterane din perimetrul iazului piscicol, se vor avea în vedere următoarele:

- Nu se vor realiza excavații sub cota limită proiectată a fundului iazului piscicol (+194,30 ÷ 195,30 mdN), situată în perimetrul studiat între 4,70 și 5,70 m adâncime față de CTN ( +200,00).

- Nu se vor deversa reziduurile de carburanți și lubrifianți în iazul piscicol;

- Mijloacele de transport care asigură construcția și funcționarea obiectivului de investiții vor fi verificate tehnic, pentru a se evita eventualele scurgeri de produse petroliere;

- Periodic se vor realiza observații vizuale și analize fizico-chimice la apa din bazinul piscicol, în vederea verificării indicatorilor de calitate. Analizele se vor efectua numai la laboratoare acreditate.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Pentru a urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol, se vor executa trei foraje de monitorizare, care vor fi amplasate astfel:

- un foraj amplasat în extremitatea vestică amonte de iazuri;

- un foraj în extremitatea estică aval de iazuri;

- un foraj în extremitatea sudică a iazurilor.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice: adâncime H= 7,00 – 8,00 m; coloană definitivă cu diametrul Ø= 160 -200 mm.

Prelevarea probelor de apă din forajele respective și efectuarea analizelor fizico-chimice și bacteriologice se va face de către un personal autorizat în acest sens, iar înaintea acestora se vor efectua pompări pentru spălarea puțurilor.

Prin activitatea de exploatare piscicolă, calitatea apei subterane nu va fi modificată. În acest sens, administratorul societății va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot parcursul exploatării, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.195/2005, urmărind:

-să se respecte toate restricţiile de amplasare a lucrărilor de achiziție de date geofizice ce se impun prin Legea apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare şi ale legislaţiei incidente din domeniul gospodăririi apelor;

-interzicerea introducerii de substanţe periculoase în apele de suprafaţă sau subterane.

Dacă toate aceste măsuri propuse vor fi respectate, se consideră că emisiile de substanţe poluante care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane nu vor fi în cantități semnificative şi nu vor modifica încadrarea în categoriile de calitate ale apei.

Măsuri de protecţie a calităţii aerului

În faza de construcţie  a   proiectului-calitatea aerului atmosferic poate suferi local datorită următoarelor surse:

- mijloace auto sau alte utilitare folosite în timpul lucrărilor de construcţii, care generează  gaze de ardere ;

- lucrări de construcţii – particule în suspensie şi sedimentabile.

În faza de funcționare: nu sunt preconizate elemente care să afecteze aerul.

Măsuri de reducere

În faza de construcţie, reducerea emisiilor poluante şi a producerii de praf, se poate realiza prin:

- Umectarea suprafeţelor de lucru în zilele secetoase/căldurose pentru a reduce cantitatea de praf care poate fi produsă;

- Limitarea zonelor de lucru şi a duratei lucrărilor ;

- Curăţarea zilnică a căilor de acces aferente organizărilor de şantier şi punctelor de lucru (îndepărtarea pământului şi a nisipului), pentru a preveni formarea prafului;

- Controlul şi asigurarea materialelor împotriva împrăştierii în timpul transportului şi în amplasamentele destinate depozitării, inclusiv a pământului rezultat din săpături, excavaţii.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a eventualului impact potențial se poate

aprecia că nu va fi afectat în mod semnificativ aerul atmosferic astfel încât evaluăm impact nesemnificativ.

În timpul desfăşurării operaţiunilor de achiziţie de date geofizice singurele surse de poluare a atmosferei sunt reprezentate de motoarele echipamentelor de lucru şi ale autovehiculelor prezente în zona de lucru. Poluanţii posibili sunt emisiile de ardere a carburantului diesel (gaze de eşapament) şi particulele de praf de pe drumurile neasfaltate şi din zonele lipsite de vegetaţie. Emisiile provenite de la motoarele diesel au un impact nesemnificativ asupra calităţii aerului, întrucât:

-transportul se face în mod eficient pentru limitarea numărului de deplasări pe aliniamente;

-vehiculele şi motoarele folosite sunt moderne, eficiente din punct de vedere al consumului de carburant şi conforme cu reglementarile în vigoare (Euro 4 si 5);

-viteza vehiculelor este atent monitorizată şi restricţionată;

-vehiculele şi motoarele sunt menţinute la cele mai înalte standarde recomandate de producători;

-se folosesc numai vehicule cu consum mic de carburant şi conţinut scăzut de emisii de noxe;

-se utilizează lubrifianţii de tip Castrol şi Lubrifin, care conţin mai putin de 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice), ce sunt clasificaţi ca fiind nepericuloşi pentru mediu, securitatea şi sănătatea populaţiei;

-se operează şi sunt respectate măsurile în caz de scăpări accidentale, incendii şi alte evenimente, în conformitate cu fişele de securitate ale produselor utilizate;

-se interzice orice operaţie de întreținere sau de reparaţie la vehicule sau echipamente pe amplasament. Acestea se vor efectua doar la operatorii de servicii;

-nu se utilizează substanţe periculoase pentru speciile de floră şi faună salbatică;

-se respectă STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate și Ordinul 462/93, cu Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Dacă toate aceste măsuri propuse vor fi respectate, se consideră că emisiile de substanțe poluante nu vor fi în cantităţi semnificative şi nu vor modifica calitatea aerului în zona de desfășurare a lucrărilor propuse.

În etapa de construcţie poluanţii generaţi sunt din surse punctuale şi surse difuze.

Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO2, CO, SO2, NOx, particule.

Emisiile difuze sunt gazele de eşapament (hidrocarburi, CO2, CO, SO2, NOx , particule) de la autobasculante.

Monitorizarea privind emisiile în aerul atmosferic nu este necesară.

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace auto folosite şi configuraţiei zonei care favorizează dispersia emisiilor în aer, se poate estima că, impactul emisiilor în atmosferă, asupra florei şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

Măsuri de protecţie a solului şi subsolului

În ceea ce privește exploatarea agregatelor de nisip și pietriș, dacă se interceptează zone care nu pot fi folosite, ca de exemplu depuneri de mâl, material levigabil, bolovani mari, etc., materialul din aceste zone va fi exploatat, încărcat în autobasculante și depozitat ca material de umplutură pentru drumurile tehnologice, la staţia de spălare – sortare din vecinătate,  pentru prelucrare sau în stare brută la lucrări de refacere/reparaţii a drumurilor. La finalul zilei de lucru, vehiculele și utilajele se vor retrage pe amplasamentul  organizării de șantier.

În cadrul realizării proiectului s-au luat în considerare mai multe cazuri care ar putea duce la poluarea solului/subsolului, în cele doua faze de desfăşurare, astfel:

În faza de construcţie

- Afectarea solului din cauza lucrărilor de săpături;

- Posibila poluare a solului prin scurgerea accidentala de combustibili, lubrifianţi;

- Contaminarea solului prin infiltrarea de diverse scurgeri care pot rezulta din depozitarea sau manipularea inadecvată a deşeurilor sau a materialelor de construcţii.

În faza de funcționare - nu este cazul

Măsuri de reducere a impactului

În faza de construcţie

- Întreţinerea corespunzătoare a echipamentelor şi utilajelor pentru construcţii şi a vehiculelor de transport materiale de construcţie

- Proceduri pentru stocarea şi manipularea deşeurilor, a deşeurilor periculoase şi a materiilor prime

- Evitarea executării de lucrări de excavare în condiţii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic)

- Întreţinerea, alimentarea cu combustibil, spălarea vehiculelor şi operaţiile de reparaţii / întreţinere a utilajelor să se efectueze la locaţii prevăzute cu dotări adecvate de prevenire a scurgerilor de produse poluante sau, pentru situaţii accidentale, măsuri de limitare a infiltrării acestora în sol

- Evitarea afectării terenului de către infrastructura temporară creată în perioada de desfasurare a proiectului

- Restrângerea la minimul posibil a suprafeţelor ocupate de organizarea de şantier

- Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat şi depozitat în grămezi separate şi va fi reinstalat acolo unde este necesar, pentru a face posibilă refacerea vegetaţiei

- Şantierul, drumurile de acces, cele tehnologice şi toate suprafeţele a căror înveliş vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a eventualului impact potențial se poate

aprecia că nu va fi afectat în mod semnificativ solul, astfel încât evaluăm impact nesemnificativ.

Factorii perturbatori asupra solului pot să apară doar în situaţii accidentale, efectele negative fiind limitate strict la nivel local pe aliniamentele de lucru şi implică doar cantităţi reduse de substanţe poluante. Impactul asociat unor astfel de situaţii este minim şi substanţial redus în condiţiile respectării instrucţiunilor de lucru, a acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi capacitate de raspuns în situaţiile accidentale şi de urgenţă.

Deşeurile gestionate necorespunzator pot constitui un alt factor perturbator al calităţii solului.  Gestionarea deşeurilor se face în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor.

Tipurile de deşeuri rezultate în timpul realizării proiectului pot fi:

- deșeuri municipale amestecate (cod 20 03 01), care vor fi precolectate în europubele,

depozitate pe platforma betonată, lângă clădirea existentă.

- deşeuri din decopertare şi excavare.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Eliminarea deșeurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat.

Deșeuri generate

A.Deșeuri rezultate în etapa de implementare

Regimul gospodăririi deșeurilor produse în faza de implementare, va face obiectul organizării de șantier, în conformitate cu legislația în vigoare.Deșeurile preconizate sunt de următoarele tipuri:

- menajere sau asimilabile;

- deșeuri de ambalaje din hârtie-carton;

- deșeuri de ambalaje din materiale plastice;

- uleiuri uzate*;

- filtre de ulei*;

- anvelope*;

- acumulatori*;

- lichid de frână*;

- fluide antige*;

- steril.

Tabel nr.28  Cantități estimative de deșeuri rezultate pe amplasament în etapa de implementare

| Tip deșeu | Cod deșeu | Sursă de generare | Mod de stocare/ depozitare | Mod propus de eliminare /valorificare | Cantitatea prevazută a fi generată (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hârtie-carton | 15.01.01 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se valorifică prin agenți economici autorizați | 0,2 |
| Deșeuri de ambalaje de plastic | 15.01.02 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se valorifică prin agenți economici autorizați | 0,1 |
| Steril | 01.04.09 | Activitatea de exploatare a agregatelor minerale | Se vor depozita temporar pe amplasament | Se va folosi la realizarea taluzurilor, la repararea drumurilor, la fixarea iazului | 60000 mc |
| Deșeuri menajere | 20.03.01 | Activitatea personalului angajat | Recipiente special amenajate | Se elimină prin agenți economici autorizați | 50 mc |

Pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu , reviziile tehnice ale utilajelor și mijloacelor de transport utilizate în perioada de implementare se vor executa în service-uri specializate autorizate.Având în vedere că deșeurile rezultate din activitatea de mentenanță a utilajelor(schimburi de ulei de motor, de transmisie și de ungere-cod 13.02.04*;13.02.05*;13.02.06*;13.02.07*; înlocuirea filtrelor de ulei-cod 16.01.07*;acumulatorilor uzați- cod 16.06.01;16.06.05, înlocuirea anvelopelor scoase din uz –cod 16.01.03, lichid de frână- cod 16.01.13*, fluide antigel- cod 16.01.14*;16.01.15*; filtre ulei- cod 16.01.07*) vor rămâne în service, aceste nu au fost incluse în tabelul de mai sus.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

B.Deșeuri rezultate în etapa de exploatare

În această etapă probabilitatea de e rezulta deșeuri este foarte scăzută.Posibilele cantități de deșeuri pot rezulta din activitatea de mentenanță și pot fi concretizate în deșeuri de :

- deșeuri de echipamente de protecție;

- deșeuri de ambalaje din materiale plastice, hârtie-carton, metalice și sticlă;

- deșeuri menajere.

Tabel nr.29    Cantități estimative de deșeuri rezultate în etapa de funcționare

| Tip deșeu | Cod deșeu | Mod de depozitare | Mod propus de eliminare/valorificare | Cantitate prevăzută a fi generată (t/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje din hârtie-carton | 15.01.01 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri de ambalaje din plastic | 15.01.02 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri de ambalaje metalice | 15.01.04 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,05 |
| Deșeuri de ambalaje din sticlă | 15.01.07 | Spații special amenajate | Se predau către societăți autorizate | 0,1 |
| Deșeuri echipamente de protecție | 20.01.10 20.01.11 | Spații special amenajate | Se depozitează temporar în cadrul obiectivului în spații special amenjate și se elimină prin operatori economici autorizați | 0,1 |
| Deșeuri menajere | 20.03.01 | Europubele din plastic | Depozitare în europubele și predare către operatori economici autorizați | 30 mc |
| Deșeuri țesuturi animale | 02.01.02 | Incintă frigorifică din clădirea existentă | Se depozitează max. 48h în incintă frigorică și eliminate pe bază de contract cu un operator economic autorizat pentru incinerare | 0,1 |

Pentru deșeurile de țesuturi animale(cod 02 01 02), beneficiarul este obligat să amenajeze în clădirea existentă un spațiu cu incintă frigorifică, unde vor fi depozitate pentru max. 48 de ore, după care vor fi predate unui operator autorizat în vederea transportului pentru incinerare.

Managementul deşeurilor

Colectarea deşeurilor menajere se va face selectiv în 2 europubele amplasate pe o platformă de depozitare temporară în incinta organizării de şantier. Acestea vor fi evacuate periodic de către o societate autorizată să preia aceste deşeuri. Zona de depozitare a deşeurilor menajere va fi astfel asigurată, încât să nu constituie sursa de hrană pentru fauna sălbatică.

Toate tipurile de deşeuri din celelalte grupe menţionate vor fi colectate numai în cadrul organizării de şantier şi vor proveni numai din intervenţii accidentale la utilaje şi mijloace de transport(situaţii excepționale când nu pot fi evitate lucrările de reparaţii în situ).

Pentru deșeurile de țesuturi animale (cod 02 01 02), beneficiarul este obligat să amenajeze un spațiu în clădirea existentă cu incintă frigorifică, unde vor fi depozitate pentru max. 48 de ore, după care vor fi predate unui operator autorizat în vederea transportului pentru incinerare.

Modul de gestionare al deşeurilor rezultate din excavare şi/sau decopertare este reglementat de HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, act normativ care reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive.

Gestionarea deşeurilor se face în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011, privind regimul deşeurilor.

În perimetrul studiat nu există depozite de carburanţi sau de substanţe toxice, fapt pentru care singurul tip de poluare ar putea fi cel accidental, prin pierderile de carburant din rezervoarele utilajelor. Se limitează la strictul necesar numărul de vehicule, de încarcatură şi viteză de rulare; se recomandă vehicule uşoare, cu nivel scăzut de gaze poluante şi consum redus de carburanţi; se folosește cu precădere a combustibilului diesel, care are un conținut de sulf maxim de 0,5 %, conform STAS 240-80. Se utilizează lubrifianţii de tip Castrol şi Lubrifin, care conţin mai putin de 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice), ce sunt clasificaţi ca fiind nepericuloşi pentru mediu, securitatea şi sănătatea populaţiei.

Măsuri pentru minimalizarea riscurilor de poluare a subteranului:

- în perimetru nu se vor depozita carburanţi;

- alimentarea utilajelor se va face în locuri special amenajate;

- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate;

-     utilizarea de material absorbant pentru eliminarea scurgerilor accidentale de produse petroliere şi evitarea migrării acestora;

-      amenajarea corespunzatoare a spaţiilor destinate depozitării deşeurilor, respectiv impermealizarea şi delimitarea suprafeţelor utilizate pentru depozitarea acestora, stocarea în condiţii de siguranţă a deşeurilor (containere acoperite);

-       utilizarea toaletei ecologice.

Pentru prevenirea poluării accidentale a solului și subsolului, se vor utiliza doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice în domeniu, astfel încât să se preîntâmpine posibilele deversări accidentale de motorină sau uleiuri de la motoarele acestora.

Privitor la posibilitatea de poluare a solului în timpul amenajării piscicole, se menționează că se pot produce efecte limitate ca intensitate, fără urmări grave asupra activității proprii sau asupra altor obiective din zonă.

În acest context, se poate vorbi despre două feluri de impurificare a solului:

- impurificarea solului la fundul iazului;

- impurificarea produsă pe solurile din vecinătatea amenajării piscole.

Principala sursă de impurificare a solului de la fundul iazului piscicol o constituie un eventual exces de furaje, dejecția peștilor, resturi menajere aruncate întâmplător. Este vorba despre substanțe organice cu un grad ridicat de biodegradabilitate și de produși de mineralizare aerobă și anaerobă, din care menționăm: săruri de amoniu, azotați, fosfați.

Gradul de mineralizare poate fi stabilit prin determinarea încărcării organice CBO5 a nămolului. Nefiind vorba de substanțe toxice, viața peștilor nu este afectată direct de aceste impurificări, existând totuși un dezavantaj care poate apărea în timp și anume nămolul, care, prin conținutul lui în substanțe organice, este un consumator de oxigen dizolvat, putând altera echilibrul de oxigen în apă, necesar pentru viața peștilor.

Nămolul rezultat pe fundul iazului concentrează atât materie organică de degradare, cât și o parte din sărurile solubile din apa de alimentare. Periodic, acest nămol este analizat în laboratorul OSPA Olt, pentru a putea fi valorificat în scop agricol. Potențialul fertilizant al acestui nămol este ridicat, dar trebuie avută în vedere posibilitatea salinizării secundare a terenului pe care este administrat.

Igienizarea completă a iazurilor se execută o dată la 5 ani. Infiltrarea apei din iaz în subteran (freatic), nu este de natură a afecta calitatea apelor subterane.

Pentru prevenirea poluării solului și reducerea impactului asupra acestuia, este necesară respectarea reglementărilor cuprinse in Ordinul 756/97.

Măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor

În faza de construcţie, reducerea zgomotului, se poate realiza prin:

- interzicerea lucrărilor de construcţii pe timpul nopţii şi restricţii în timpul activitatii pasarilor, în zonele sensibile ;

- identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate în zona lucrărilor şi utilizarea de echipamente sau metode de siguranţă;

- practicarea săpăturii manuale în zonele vulnerabile;

- reducerea vitezei autovehiculelor în zonele sensibile.

- se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului acustic asupra speciilor de importanţă comunitară;

- constructorul se va obliga să folosească numai utilaje silenţioase. În scopul minimizării impactului generat asupra exemplarelor de pasari lucrările de construcţie se vor efectua în intervale de timp in care pasarile nu sunt active.

- se vor respecta prevederile Directivei 2000/14/CE;

- deplasarea autobasculantelor pe drumurile din zona locuită se va face cu o viteză de max.20 km/h;

- deplasarea autobasculantelor pe drumurile de pământ sau balastate se va face cu viteza de max.30 km/h;

- să asigure în permanențăo bună întreținere a utilajelor și mijloacelor de transport pentru a se evita depășirile LMA;

- efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto și la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a eventualului impact potențial, se poate aprecia că se va reduce nivelul de zgomot cu aproximativ 10%, astfel încât, în contextul antropic al zonei, acesta să nu fie perceput ca element deranjant și astfel se poate evalua impact nesemnificativ al zgomotului produs.

Măsuri de minimizare a impactului potenţial

Măsuri organizatorice:

Recunoaşterea pe teren a zonelor sensibile înainte de începerea lucrărilor şi aplicarea metodologiilor de lucru cu minim impact.

Difuzarea informaţiilor şi restricţiilor către toţi lucrătorii, înainte şi în timpul desfăşurării lucrărilor, ori de câte ori se consideră necesar prin afişare şi instruiri.

Desemnarea personalului pentru supravegherea şi controlul realizării lucrărilor de achiziţie de date geofizice în acord cu definirea şi delimitarea ariei naturale protejate.

Instruirea corespunzatoare a personalului pentru prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale, prevenirii şi stingerii incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă.

Implementarea şi monitorizarea Planului de management al deşeurilor, Planului de răspuns pentru scurgeri accidentale şi a Planului de raspuns în situaţii de urgenţă.

Măsurile de lucru:

- se interzice spălarea în cursurile de apă, în lacuri şi pe malurile acestora, a oricăror materiale, spălarea acestora se realizează numai în spaţiile special destinate şi amenajate corespunzator, la operatori de servicii autorizaţi;

- se interzice orice operaţie de întreţinere sau de reparaţie la vehicule sau echipamente (acestea se vor efectua doar la operatori de servicii);

- se utilizează numai infrastructura existentă (drumuri, poduri), nu se creează alte drumuri de acces, nu se amenajează scurtături, se evită manevrele inutile; se recomandă să se meargă pe aceeaşi urmă; se recomandă, unde este posibil, deplasarea pe jos;

- nu sunt acceptate la lucru echipamentele murdare sau care prezintă scurgeri de produse petroliere;

- se limitează la strictul necesar numărul de vehicule, de curse, încarcătură şi viteză de rulare; se recomandă vehicule uşoare, cu nivel scăzut de gaze poluante şi consum redus de carburanţi; se recomandă utilizarea cu precădere a combustibilului diesel;

- nu se utilizează substanţe periculoase pentru speciile de floră şi faună salbatică;

- se utilizează lubrifianţii de tip Castrol şi Lubrifin, care conţin mai puţin de 3% HAP (hidrocarburi aromatice policiclice), ce sunt clasificaţi ca fiind nepericuloși pentru mediu, securitatea şi sănătatea populaţiei. Se operează şi sunt respectate măsurile în caz de scăpări accidentale, incendii şi alte evenimente, în conformitate cu fişele de securitate ale produselor utilizate;

- se limitează funcţionarea surselor generatoare de zgomot şi vibraţii la scurte perioade de timp.

Măsurile specifice activităţii în aria protejată:

- refolosirea stratului de sol decopertat prin folosirea materialului excavat petru reconstrucție ecologică;

- se interzice distrugerea marcajelor, panourilor de informare;

- se interzic aprinderea şi folosirea focului;

- se interzice orice formă de recoltare, capturare, distrugere, vătămare sau ucidere a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- se interzic deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/ sau a ouălelor din natură;

- se interzic deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- se interzic recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- se interzic hrănirea animalelor şi păsărilor şi lăsarea de resturi alimentare în aceste zone;

- nu se aduc în perimetrul ariei naturale protejate specii alohtone (animale de companie, seminţe de plante, spori, etc);

- nu se utilizează, abandonează şi nu se introduc în sol, substanţe şi amestecuri periculoase pentru floră, faună;

- nu se abandonează deşeuri, reziduuri, materiale de orice fel; se realizează un control strict asupra deşeurilor rezultate, conform Planului de management al deşeurilor implementat de societate.

Se consideră că desfăşurarea lucrărilor nu afectează negativ starea de conservare a speciilor de plante, animale şi păsări şi a habitatelor protejate, nu se reduce numărul speciilor de păsări cu grad ridicat de periclitate şi nici populaţiile de păsări locale. Nu se generează impact negativ semnificativ asupra ariei protejate şi nu sunt afectate obiectivele de conservare ale acesteia.

- Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, cu excepţia speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes comunitar) şi 4 B (specii de interes naţional) din OUG 57/2007 aprobata si modificata de Legea nr.49/2010, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afară lor, sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; - depozitarea deşeurilor menajere se va realiza doar în spaţii acoperite atât în perioada de construire cât si în perioada de funcţionare;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Măsuri pentru protejarea speciilor de păsări identificate. Măsurile se referă în principal

la perioada de executie a obiectivelor de investitii şi se rerera la:

- reducerea poluării solului, apei şi a aerului cu substanţe chimice, ape uzate, praf şi emisii

poluante;

- reducerea perturbării speciilor protejate de păsări prin emisii de zgomot şi vibrații (lucrări

de construcţii-montaj, zgomotul provenit de la utilajele folosite;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor de

păsări identificate în zonă;

- desfășurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare pentru a nu

perturba păsările;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiție.

- reducerea impactului antropic (deranjarea păsărilor la cuib; colectarea ouălor şi/sau a

puilor etc.).

Măsuri pentru păsări migratoare. Aceste măsuri sunt aplicate în special în perioada de

operare/funcţionare a obiectivului de investitie şi se referă la:

- reducerea perturbării păsărilor prin emisii de zgomot şi vibratii (lucrări de excavație);

- interzicerea capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări de către personalul

obiectivului de investiție;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor de

păsări identificate în zonă;

- desfășurarea activităţilor din cadrul perimetrului pe suprafeţele strict necesare pentru a nu

perturba păsările;

-respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiție.

Măsuri pentru păsările cuibăritoare din zona învecinată amplasamentului. Aceste

măsuri se referă în special la etapa de executie şi constau în:

- reducerea suprafeţelor de teren afectate temporar şi definitiv;

- reducerea perturbării speciilor de avifauna prin emisii de zgomot şi vibrații (lucrări de

excavaţie), zgomotul provenit de la utilajele folosite;

- interzicera capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor de păsări;

- menținerea habitatelor favorabile pentru procurarea hranei (suprafeţe cu vegetaţie

spontană în vecinatatea culturilor agricole);

- păstrarea locurilor de cuibărit ale speciilor identificate;

- organizarea de șantier va fi în afara amplasamentului, în partea de vest, pe o suprafață de cca. 470 m². Organizarea de șantier prevede balastarea unei platforme, care va fi pusă la dispoziție de către beneficiarul lucrării, pe timpul execuției. Pe această platformă va fi amplasat 1 WC ecologic și 2 pubele pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere (cod 20 03 01);

- nu s-au făcut defrișări de arbori și arbuști de pe amplasamentul studiat (deci, nici n-au rezultat deșeuri de crengi și resturi lemnoase);

- în perioada 1 aprilie-15 mai nu se vor executa lucrări de exploatare a agregatelor minerale pe amplasament;

- circulația cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- reducerea impactului antropic (deranjarea cuiburilor, colectarea ouălor şi/sau a puilor etc.).

Recomandări pentru reducerea impactului asupra speciilor de avifaună:

- realizarea lucrărilor doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fără a afecta habitatele si speciile de faună (pasari);

- respectarea graficului de lucrări în sensul respectării traseelor și programului de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;

- respectarea căilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiție;

- desfășurarea activităților din cadrul perimetrului pe suprafețele strict necesare pentru a nu perturba speciile de păsări;

- reducerea emisiilor de zgomot și vibrații (zgomotul provenit de la utilaje), emisii ce ar putea perturba speciile de avifaună, reducere prin utilizarea echipamentelor de lucru conforme CE, ce au efectuat la termen reviziile tehnice;

- inspectarea periodică a amplasamentului în eventualitatea depistării exemplarelor speciilor de păsări identificate în zonă;

- inspectarea periodică a amplasamentului pentru depistarea prezenței eventualelor cuiburi de păsări;

- interzicerea capturării, izgonirii și distrugerii speciilor de păsări, în cazul depistării acestora, de către personalul aferent șantierului;

- folosirea de tehnologii și echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot acceptate;

- circulația pe drumuri se va face cu viteză redusă în vederea limitării emisiilor de praf;

- colectarea deșeurilor menajere prin înlăturarea acestora de pe amplasament pentru a nu atrage speciile de faună, inclusiv efectivele de păsări aflate în zonă (ex. pescăruși, ciori etc.);

- se vor folosi utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrărilor planificate, care poate deranja speciile de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a eventualului impact potențial, se poate aprecia că nu vor fi afectate în mod semnificativ speciile și habitatele, astfel încât evaluăm impact nesemnificativ.

În concluzie, activitatea propusă:

-nu schimbă folosirea/ categoria de utilizare a terenului, acesta nu se degradează;

-nu este necesară scoaterea terenurilor din circuitul agricol sau forestier;

-nu construieşte şi nu rămân în urmă, după încheierea lucrărilor, clădiri, instalaţii, echipamente;

-nu generează şi nu abandonează materiale, deşeuri sau alte rezuduuri în dezacord cu peisajul zonei;

-nu se generează poluanţi care să afecteze factorii de mediu şi habitatele prioritare, nu se reduc populaţiile speciilor de păsări migratoare, plante şi animale;

-nu realizează nici o operaţiune care să producă efecte negative asupra vulnerabilităţii ariilor naturale protejate şi luând în calcul şi măsurile privind protecţia factorilor de mediu.

Concluzii:

-lucrările proiectate a fi construite şi apoi exploatate modifică pe termen scurt, în faza de construcție, unele elemente în configurația sitului. Cu toate acestea, în urma evaluării posibilului impact al planului asupra capitalului natural, se constată că integritatea sitului Natura 2000 nu va fi afectată;

-deşi caracterul modificărilor datorate lucrărilor de construcție este ireversibil, integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar este asigurată prin respectarea obiectivelor de conservare şi prin menţinerea coerenţei structurii ecologice şi a funcţiilor acesteia (complexul de habitate şi/sau a populaţiilor de specii pentru care aria naturală protejată a fost constituită nu va fi afectat);

-impactul identificat este nesemnificativ şi nu are ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ;

-realizarea investiţiilor prevăzute prin plan nu va avea impact semnificativ direct asupra speciilor/habitatelor de interes conservativ;

-pentru eliminarea oricăror impacte accidentale care pot să apară în perioada de execuţie, respectiv operare, a obiectivelor proiectului, se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul studiu.

- în prezent terenul pe care se va implementa proiectul este un teren extravilan neproductiv, situat pe malul drept al râului Olt, la o distanță de minim 1200 m pe direcția vest față de cursul natural al râului Olt, aval de barajul Acumulării GHE Govora. De asemenea, se situează la o distanță de cca 1000 m sud față de cursul râului Bistrița, afluent de dreapta al râului Olt. Cod cadastral: B.H. Olt, VIII.1.

-terenul, în suprafață totală de 224.198 mp, amplasat în localitatea Tătărani, jud.Vâlcea, este liber la construcții și încadrat la categoria de folosință terenuri cu apă și stuf (HB), conform Certificatului de Urbanism nr.92/18.05.2016, emis de Primăria Orașului Băbeni. În această categorie de folosință intră terenurile acoperite permanent cu apă, precum și cele acoperite temporar, care, după retragerea apelor, nu pot avea altă folosință. Tot aici se încadrează și apele amenajate în mod special pentru creșterea dirijată a peștelui;

-în conformitate cu prevederile referatului de expertiză hidrogeologică nr.414/2016, întocmit de INHGA București, amplasamentul iazului piscicol nu este situat în zone de protecție sanitară sau de protecție hidrogeologică a surselor de alimentare cu apă;

-conform coordonatelor STEREO’70, proiectul propus, se va desfășura în interiorul Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior, arie de protecție avifaunistică și intră sub incidența prevederilor art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea 49/2011;

-terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

-nu schimbă folosirea/ categoria de utilizare a terenului, acesta nu se degradează;

-nu este necesară scoaterea terenurilor din categoria de folosință;

-pe amplasamentul studiat nu au fost identificate habitate de interes conservativ şi nici zone care să se poată constitui în astfel de asociaţii;

-nu construieşte şi nu rămân în urmă, după încheierea lucrărilor, clădiri, instalaţii, echipamente;

-nu generează şi nu abandonează materiale, deşeuri sau alte rezuduuri în dezacord cu peisajul zonei;

-nu se generează poluanţi care să afecteze factorii de mediu şi habitatele prioritare, nu se reduc populaţiile speciilor de păsări migratoare, plante şi animale;

-nu realizează nici o operaţiune care să producă efecte negative asupra vulnerabilităţii ariilor naturale protejate şi luând în calcul şi măsurile privind protecţia foctorilor de mediu;

- -impactul direct pe termen scurt este dat de lucrările de excavare, iar cel indirect de transportul materialelor, utilajelor şi personalului;

-un alt element de impact direct este produs de lucrările de ecologizare. Apare astfel şi un impact pozitiv pe termen mediu: direct pozitiv producție nepoluantă în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă şi indirect crearea de zone de hrănire;

-elementele de impact nu generează efecte negative semnificative asupra habitatelor şi speciilor de păsări de interes conservativ datorită faptului că terenul este neproductiv şi pe el nu au fost identificate elemente de ocrotit, astfel încat obiectivele de conservare ale sitului nu sunt afectate;

-nu a fost identificat impact rezidual şi cumulativ;

-evaluarea semnificaţiei impactului prin analiza diferiţilor indicatori cheie arată faptul că activitatea desfaşurată nu va genera un impact negativ semnificativ asupra obiectivelor de conservare ale sitului datorită faptului că pe amplasamentul studiat nu au fost idetificate specii şi habitate de interes conservativ;

- se consideră că desfăşurarea lucrărilor nu afectează negativ starea de conservare a speciilor de plante, animale şi păsări şi a habitatelor protejate, nu se reduce numarul speciilor de păsări cu grad ridicat de periclitate şi nici populaţiile de păsări locale. Nu se generează impact negativ semnificativ asupra ariei protejate şi nu sunt afectate obiectivele de conservare ale acesteia.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecâia bidiversității, a ariei protejate și a mediului

Aceste elemente au fost descrise la capitolul I, dar si la capitolul IV, însa o sinteza a acestora se impune in cele ce urmeaza:

Impactul generat în faza de proiectare

Primele măsuri pentru identificarea şi evaluarea impactului asupra ariilor protejate se iau din faza de proiectare, prin alegerea locației, dimensionarea platformelor tehnologice și a organizării de șantier , astfel încât impactul generat să fie minim.

Pentru alegerea amplasamentului s-au folosit urmatoarele criterii :

- să nu afecteze habitatele prioritare și speciile de păsări;

- terenul sa fie liber de construcții și la distanță de zonele locuite;

- să nu fie necesare demolări, relocări de drumuri, trasee de conducte de gaze, linii electrice;

- dacă se poate să existe activitate asemănătoare anterior - terenul obiectivului studiat este situat într-un cadru natural amenajat, care face parte dintr-o fosta amenajare piscicolă A.D.S., executată în anii 1980, al cărui scop a fost cel de producere a peștelui de consum, dar care în prezent este nefuncțională.

Impactul generat în faza de construcție

Impactul asupra mediului în perioada de șantier este temporar și nesemnificativ, datorat emisiilor de aer și zgomotului produs de utilaje.

În aceasta fază, impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuţiei, nu este rezidual şi nici cumulativ.

Impactul generat în faza de funcționare

În cadrul obiectivului, activităţile desfăşurate sunt cele de:

- Alimentare cu apă a iazulului piscicol (din pânza freatică);

- Popularea iazului cu pește;

- Hrănirea naturală și artificială a populației acvatice de pește;

- Curațirea luciului de apă al iazului pe toată perioada de exploatare;

- Pescuitul.

Realizarea iazurilor piscicole au ca scop producerea peștelui de consum și pescuit de agrement. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție complet: icre, puieț, pește peștelui de consum în sistem semi – intensiv, în ciclu de 2 ani. Singura categorie de produs obținut în cadrul activității este reprezentată de peștele viu. Speciile avute în vedere sunt crapul, sângerul și știuca.

Amenajarea piscicolă este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor.

Impactul generat în faza de dezafectare

- La finalul perioadei de exploatare, vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament;

- Platforma organizării de șantier va fi dezafectată, permițând revenirea la folosința anterioară;

- Deșeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată către un depozit conform;

- Nu sunt identificate situații de risc potențial, factorii de mediu nefiind afectați.

În final executarea de lucrări pentru refacerea zonelor afectate de realizarea investiției propuse, constau în:

- refolosirea stratului de sol decopertat prin folosirea materialului excavat pentru reconstrucție ecologică;

- efectuarea de lucrări specifice de ecologizare care constau în replantarea de arbori și arbuști pentru compensarea celor ce se impun a fi eliminați;

-  plantări de vegetație specifică; taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră.

Pentru protecția calității apelor subterane din perimetrul iazului piscicol, se vor avea în vedere următoarele:

- nu se vor realiza excavații sub cota limită proiectată a fundului iazului piscicol (+194,30 ÷ 195,30 mdN), situată în perimetrul studiat între 4,70 și 5,70 m adâncime față de CTN ( +200,00);

- nu se vor deversa reziduurile de carburanți și lubrifianți în iazul piscicol.

După identificarea și evaluarea impactului au fost propuse măsuri de reducere care au fost structurate astfel:

- Măsuri de reducere a impactului pentru factorii de mediu apă, aer, sol subsol, zgomot și vibrații, măsuri organizatorice. Măsurile au fost estimate atât în faza de construcție, cât și de funcționare.

- Măsuri specifice activității în aria protejată, măsuri pentru protejarea speciilor de păsări identificate, măsuri pentru păsări migratoare, măsuri pentru păsările cuibăritoare din zona învecinată amplasamentului, recomandări pentru reducerea impactului asupra speciilor de avifaună,

Dotări:

În incinta obiectivului studiat există o clădire, din cărămidă, cu o suprafață de 50 mp, compartimentată în 3 încăperi si racordată la rețeaua de energie electrică.

Organizarea de șantier se va face în afara sitului, la o distanță de minim 500 m ( SC SOMAR SRL a intrat în posesia unui teren, în suprafață de 470 mp, în apropierea amplasamentului în studiu.

Pentru executarea lucrărilor propuse în perimetrul analizat, în vederea realizării amenajării piscicole, se folosesc utilaje de extracţie adică: un excavator cu capacitatea cupei de 1,2 mc, 1 buldozer,1 încărcător frontal, 1 cilindru compactor și 2 autobasculante.

Pentru desfășurarea activităților de acvacultură sunt necesare următoarele dotări:

- barcă pescărească din lemn sau fibră de sticlă. Bărcile vor fi folosite pentru administrarea furajelor, pentru pescuitul de control și de recoltă, de asemenea pentru diferite intervenții pe suprafața iazului.

- năvod 100/4= 1 buc. Năvodul este necesar pentru a efectua pescuitul de control și pescuitul de recoltă, având 100 m lungime și 4 m lățime, cu latura ochiului de 12 mm.

- Aparatura de măsură a parametrilor fizico-chimici ai apei. Pentru monitorizarea condițiilor de viață pentru pești oferite de mediul acvatic (iaz), este nevoie de un minim de dotare în ceea ce privește aparatura de măsură și control a caltății apei:

- oxigenometrul portabil (aparatul măsoară concentrația oxigenului dizolvat în apă ce este vital pentru respirația peștilor);

- disc Secchi (cu acest instrument simplu și ușor de folosit se măsoară transparența apei care ne dă indicii asupra bogăției apei în placton, adică în hrană naturală pentru pești. Când transparența apei este de 30-35 cm, adică adâncimea apei la care discul Secchi nu se mai vede, înseamnă că hrana naturală este dezvoltată bine și este o situație favorabilă creșterii crapului.

Pentru desfășurarea activităților curente din interiorul amenajării piscicole, sunt necesare:

- magazie pentru depozitarea furajelor pentru pește, a sculelor și uneltelor cu specific pescăresc și a echipamentului de lucru. Aceasta se află în construcția existentă pe amplasament.

- ponton din lemn – cu dimensiunile în plan de 7,0 x 5,0 m, prevăzut cu un spațiu de acces al bărcii. Structura de rezistență este realizată din piloți de lemn, bătuți în malul apei, peste care se așază o podină din scânduri, fixate pe grinzi confecționate din dulap.

- wc ecologic – achiziționat din comerț;

- drumuri de acces și drumuri de incintă – construite din macadam ordinar, fixat cu un strat de pietriș și nisip, pentru acces la activitățile curente din acumularea piscicolă (furajare, pescuit și întreținerea materialului piscicol).

- spații verzi – împrejmuirea acumulării piscicole, formate din culturi de ierburi perene, periodic cosite. Sunt indicate speciile iubitoare de apă: sălcii, plopi și anini. Acestea, prin rădăcinile lor, fixează solul, coroana lor bogată poate atenua viteza vântului și asigură umbră în perioadele de arșiță, iar la maturitate sunt o sursă de material lemnos.

Perioada estimativă a derulării proiectului: 3 ani.

Capitolul V.Metode utilizate în colectarea de date

Metoda traseelor

Metoda traseelor constă în parcurgerea unui itinerar dinainte stabilit şi de o lungime cunoscută (preferabil 1 km), cu o viteză de 1,5 - 2 km/oră.

Observatorul notează în carnet toate speciile auzite sau întâlnite de o parte a traseului, precum şi frecvenţa întâlnirii lor.

Dacă sunt notate şi păsările identificate şi pe cea de a doua latură a traseului, trebuie avut grijă a se specifica separat datele, contând, astfel, pentru o a doua numărătoare.

Se consideră un cuplu depistarea în traseu a masculilor cântători, a cuiburilor sau familiilor, iar 0,5 este socotit cuplu pentru păsări izolate văzute.

Este de dorit ca numărătorile să fie repetate de mai multe ori, reţinându-se sistematic pentru fiecare, indicele cel mai mare obţinut la oricare dintre traseele - numărătoare, deoarece acesta cel mai apropiat de numărul maxim de cupluri cuibăritoare.

Împărţind numărul total de cupluri de la o specie la lungimea traiectului se va obţine "Indicele Kilometric de Abundenţă" (IKA)=N (cupluri)/km.

Dintre problemele de tehnică ce se impun la aplicarea acestei metode amintim:

-alegerea unei zone reprezentativă a ecosistemului în care să beneficiem de trasee de cca. 1000 m;

-trebuie ţinut cont de fenomenul de ecoton ce trebuie evitat pe cât posibil, fapt foarte dificil de realizat;

-numărătorile trebuiesc realizate în condiţiile cele mai bune, adică: se vor alege întotdeauna orele de dimineaţă când există un maximum de activitate al păsărilor; înainte de orele 8:00-9:00;

- în lunile martie - aprilie şi înainte de orele 600- 700 în lunile mai - iunie;

-trebuie ţinut cont ca observaţiile să se facă în condiţii meteorologice favorabile excluzând, pe cât posibil, zilele de ploaie şi mai ales de vânt;

-în practică, se cunosc două epoci de cântec intens determinate de decalajul fenologic existent între speciile sedentare care vor avea maximul în perioada dintre sfârşitul lunii martie şi sfârşitul lunii aprilie şi speciile oaspeţi de vară, care vor cânta cu intensitate maximă între începutul lunii mai şi jumătatea lunii iunie. Aşadar pentru a obţine o imagine cât mai apropiată de adevăr în privinţa speciilor cuibăritoare din zonele cercetate sunt necesare sondaje efectuate în intervalele determinate de cele două perioade.

Metoda pătratelor

Metoda pătratelor este utilizată tot în determinarea avifaunelor cuibăritoare într-un  ecosistem sau o zonă stabilită.

În linii mari această metodă se aplică prin împărţirea teritoriului cercetat în pătrate ale căror laturi sunt bine determinate. Cel mai adesea o latură poate avea 100 de metri dar poate varia în funcţie de aspectul ecosistemului cercetat. Este bine însă, ca în cadrul unui ecosistem pătratele să aibă, pe cât posibil, aceeaşi dimensiune. Cercetătorul străbate întâi laturile pătratului ales iar pentru a efectua numărătoarea se notează masculii cântători existenţi în interiorul pătratului.

Apoi se străbate pătratul în diferite direcţii notând pe o schiţă masculii cântători depistaţi de fiecare dată precum şi amplasarea lor.

După câteva asemenea numărători se poate face o idee generală asupra perechilor cuibăritoare în pătratul respectiv, deoarece cu mici schimbări de loc, masculii vor păstra totuşi un teritoriu bine determinat.

Raportând numărul de perechi depistate la suprafaţa pătratului vom obţine densitatea speciei respective care se exprimă la Passeriformes în număr de perechi la 10 ha, la speciile cu arie mai largă (ex. Piciformes) în număr de perechi la 100 ha, iar pentru marile răpitoare în număr de perechi la 1.000 ha.

D = nr. perechi/10; 100; 1000 ha

În mod normal trebuiesc efectuate cercetările în mai multe pătrate, obţinându-se o densitate medie rezultată din densităţile obţinute la fiecare specie în toate pătratele. în care:

D1, D2, ... Dn sunt densităţile în fiecare pătrat; n = numărul de pătrate cercetate.

Acestă medodă va fi aplicată doar în cazul în care vom evidenţia cuiburi de păsări care să fie incluse în vreo listă specială de protecţie.

Metoda punctelor de observaţie

Perioada de observație – un an calendaristic.

Observaţii de zi

Dacă pentru porţiunile de desiş şi zăvoi, în perioada cuibăritului, metodele obişnuite de observaţie (metoda traseelor) dau rezultate destul de apropiate de realitate, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre porţiunile deschise, unde aceste metode sunt aproape inaplicabile.

Frecvent în aceste zone cercetătorul, în deplasare, va deranja păsările, care vor părăsi locurile de odihnă sau hrănire (unele din ele chiar înainte de a fi observate) şi cel mai adesea nu se vor mai întoarce. S-a recunoscut că în studiile migraţiilor uneori datele cele mai reale s-au obţinut din puncte fixe de observaţie (SCHILDMACHER, 1965).

Metoda relativ simplă constă în construirea unui adăpost, din materiale de obicei existente la faţa locului, astfel încât, ca formă şi culoare să nu distoneze cu mediul respectiv.   Bineînţeles că locul amplasării unui observator trebuie astfel ales încât să existe cât mai multe trasee de migraţie prin apropiere sau, şi mai bine, să se afle în apropierea unui loc de hrănire.  Cercetătorul camuflat va nota în fişa de observaţie, fiecare specie observată, numărul de exemplare, direcţia de zbor, altitudinea etc.

Rezultatele obţinute în astfel de puncte de observaţie amplasate în acelaşi loc de-a lungul anilor permit formularea unor concluzii interesante referitoare la dinamica migraţiilor, la succedarea speciilor într-un singur loc în timpul zilei sau a unui sezon etc.

Observaţii de noapte

Este binecunoscut că răpitoarele de noapte existente în cadrul unei avicenoze sunt destul de dificil de observat, ziua când se fac numărătorile obişnuite, dar în acelaşi timp nu se poate renunţa la a determina ponderea lor în cadrul comunităţilor.

Prin alegerea unui punct, la marginea unei desimi de papură, unde numeroşi ciufi vin să şoricărească, sau la liziera unei lunci, putem afla cu aproximaţie, observându-le zborul, sau ascultând strigătele, speciile de păsări şi numărul de exemplare din zona respectivă. Există bineînţeles riscul de a număra o pasăre de două ori sau a considera mai multe păsări observate doar un singur exemplar. Se poate elimina acest inconvenient, în proporţie destul de mare, printr-un număr mai mare de observaţii.

Efectuând observaţiile în nopţile cu lună se poate obţine o rază de vizibilitate mai mare, dar, la acestea, noi am adăugat o metodă destul de des folosită în vânătoarea vulpilor şi anume utilizarea chemătorilor.

Rezultatele obţinute se pot integra apoi cu observaţiile realizate din timpul zilei şi astfel se poate obţine o imagine mult mai fidelă a unei comunităţi de păsări dintr-un ecosistem.

Concluzii

Se consideră că desfăşurarea lucrărilor în faza de implementare a proiectului, precum și activitățile din faza de funcționare a iazurilor piscicole nu afectează negativ starea de conservare a speciilor de plante, animale şi păsări şi a habitatelor protejate, nu se reduce numărul speciilor de păsări cu grad ridicat de periclitate şi nici populaţiile de păsări locale.

Nu se generează impact negativ semnificativ asupra ariei protejate şi nu sunt afectate obiectivele de conservare ale acesteia.

Fapt pentru care se recomandă eliberarea Acordului de Mediu pentru realizarea investiției ’’ AMENAJARE DE IAZURI PISCICOLE’’, în localitatea BĂBENI, judeţul VÂLCEA.

Bibliografie

1. Botnariuc, N., Tatole, Victoria, 2005 - Cartea roșie a vertebratelor din România, Editura Muzeul National de Istorie Naturala "Gr. Antipa", București, 260 p.;

2. Ciocârlan, V., 2000 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, ediția a II-a, Editura Ceres, București, 1138 p.

3. Ciocârlan, V., 2009 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, Editura Ceres, București.

4. Coldea, Gh., 1991 - Prodrome des associations vegetales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines), Documents Phytosociologiques, Camerino, 13: 317-359.

5. Coldea, Gh., 1990 - Munții Rodnei. Studiu geobotanic, Editura Academiei Române, București, 168 p.;

6. Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I. A., 2005 - Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, București.

7. Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I. A., 2006 - Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) Editura Tehnică Silvică, București.

8. Doniță, N., et al, 1990 - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Ed. Tehnică Agricolă, București.

9. Manley, P. N., Van Horne, B., Roth, J. K., Zielinski, W. J., McKenzie, M. M., Weller, T. J., Weckerly, F. W., Vojta, C., 2006 - Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p.;

10. Oprea, A., 2005 - Lista critică a plantelor vasculare din România, Editura Universității ‚Alexandru Ioan Cuza‚, Iași.

11. Sanda, V., Vicol, I., Ștefănuț, S., 2010 - Biodiversitatea ceno-structurală a învelișului vegetal din România, Editura Ars Docendi, Universitatea din București.

12. Schneider, E., Drăgulescu, C., 2005 - Habitate și situri de interes comunitar, Editura Universității ‚Lucian Blaga‛ Sibiu.

13. Speta, E., Rákosy, L., 2010 - Wildpflanzen Siebenbürgens, Plöchl Druck GmbH, 4240 Freistadt, Austria.

14. Täuber, F., 1987 - Vegetations Beiträge zu den Südostkarpaten, (I) Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 133-142.

15. Mestecăneanu, A., Conete, D.,   GAVA, R.,  2008 Avifauna lacurilor de acumulare  de pe râuri şi statutul ei de protecţie în baza Directivei păsări.

16. Curry & Kerlinger (n.a.) What Kills Birds Human Causes of Bird Fatalities

http://www.currykerlinger.com/birds.htm.

17. Guyonne F. E. Janss and Miguel Ferrer (1998) Rate of Bird Collision with Power Lines: Effects of Conductor-Marking and Static Wire-Marking, in: Journal of Field Ornithology, vol. 69, no. 1.

18. Arnold, N. (2004) A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe,

HarperCollins Publishers, London

19. Doniță, N et al. (2005) Habitate din România, I-II, Edit. Tehnică Silvică Bucuresti

20. Ciochia V. (1984) Dinamica si migrația pasărilor, Editura Stiințifică, București

21. Munteanu, D. (2002) Atlasul păsărilor clocitoare din România, Ed. Societății Ornitologice  Române, Cluj

22. Rudescu L. (1958) Migrația păsărilor, Editura Stiințifică, București

23. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului inferior.