MEMORIU DE PREZENTARE

conform continut cadru din OMMP 135/76/84/1284/2010 pentru

«Amenajare iaz piscicol si imprejmuire, in comuna Olanu, judetul Valcea»

-S.C. TEDROM S.R.L.-

1. date generale si localizarea proiectului

## Denumirea proiectului

Proiectul propus «Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Olanu, jud. Valcea» intra sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, anexa 2.

## Amplasamentul proiectului, inclusiv  vecinatatile si adresa obiectivului

Din punct de vedere geografic, amplasamentul se situeaza in partea estica a judetului Valcea. Din punct de vedere morfologic, amplasamentul studiat este situat in localitatea Olanu, judetul Valcea, pe partea stanga a raului Olt, in zona de lunca.

Investitia «Amenajare iaz piscicol si imprejmuire» se va realiza in localitatea Olanu, satul Olanu, punctele „Pamant Oale” si „Zavoi”, pe o suprafata de teren de 24.766 mp, conform Planului de situatie anexat.

Suprafata propusa pentru realizarea investitiei «Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Olanu, judetul Valcea» se afla la o distanta de aproximativ 535 m fata digul de contur al Acumularii Ionesti, de pe raul Olt, mal stang. Fata de canalul de garda al Acumularii distanta este de aprox. 432 m.

Accesul in zona se realizeaza din drumul judetean DJ 648 Ionesti-Olanu, din care, se ramifica un drum de tarla. La o distanta de cca. 780 m, pe drumul de tarla, se ajunge in partea estica a proprietatii.

Terenul vizat pentru exploatare este in extravilanul localitatii Olanu, categoria de folosinta – arabil. Terenul este situat intr-un cadru natural neamenajat.

Vecinatati:

- la N – proprietate Vasiloiu Floarea

- la S –  proprietate nr. cadastral 337

- la E –  drum tarla

- la V –  drum tarla

## Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului

Proiectant general:

S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.

- Adresa sediu: Mun. Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 153, bl. Filipin, sc. 2, ap. 6, jud. Valcea;

- Cod unic de inregistrare: 24379654;

- Reprezentant: VAICUM Mihaela;

- Numar Registrul Comertului: J38/898/2008;

- Telefon mobil: +40 745.997.747;

Titular/beneficiar:

# S.C.  TEDROM S.R.L.

- Adresa sediu: Ramnicu Valcea, Str. Contrantin Brancusi, Nr. 9, Bl. H4, Sc. B, Ap. 13, judetul Valcea

- Cod unic de inregistrare: 16256570

- Reprezentant: NEGOITA ALEXANDRA;

- Numar Registrul Comertului: J38/304/2004;

- Telefon mobil: +40 761.390.158;

Punct de lucru al investitiei propuse: – sat Olanu, comuna Olanu, punctele „Pamant Oale” si „Zavoi”, judetul Valcea

# Sursa de finantare: fonduri proprii

## 1.4. Incadrarea in planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate si/sau alte scheme/programe

Pentru demararea investitiei «Amenajare iaz piscicol si imprejmuire» s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 8/16.02.2016 emis de Consiliul Judetean Valcea.

Conform Certificatului de Urbanism investitia se va realiza in extravilanul comunei Olanu, sat Olanu, judetul Valcea, iar in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 se certifica urmatoarele:

Regimul juridic:

- teren situat in extravilan

- proprietar: proprietate privata S.C. Tedrom S.R.L.

Regimul economic:

- categoria de folosinta: arabil

- reglementari PUG : terenuri agricole in extravilan

Regimul tehnic:

- suprafata teren: 24.766 mp

- circulatia pietonilor si autovehiculelor: din drumul agricol existent

## Incadrarea in alte activitati existente

# Activitatea obiectivului se va desfasura cu respectarea reglementarilor legale in vigoare pe linie de gospodarire a apelor si protectia mediului.

Se precizeaza ca amenajarea si functionarea obiectivului nu va influenta negativ functionarea altor obiective antropice existente sau programate a se executa, si nici nu va genera disconfort accentuat populatiei din zona sau ecosistemului.

## 1.6. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Investitia vine in intampinarea politicii Primariei Olanu, de dezvoltare a zonei si de promovare a activitatilor economice de tip nepoluant.

Crearea acestor acumulari de apa si exercitarea activitatii de piscicultura nu poate avea un impact negativ asupra mediului. Existenta unei faune diversificate in mediul acvatic este prin ea insasi un indicator de calitate al mediului. Investitia, prin natura ei, atat in timpul executiei cat si dupa punerea in functiune, va crea locuri de munca, iar dupa popularea cu material piscicol, va duce la diversificarea activitatilor de agrement de pe teritoriul administrativ al comunei.

Impactul se preconizeaza ca va fi benefic pentru peisagistica locala, chiar daca in prima faza va avea un impact negativ asupra solului, vegetatiei si faunei spontane.

# Utilitatea publica a investitiei consta in producerea pestelui pentru pescuitul de agrement. In imediata apropiere a zonei studiate nu exista anexe gospodaresti, institutii publice, parcuri, spitale sau alte asezaminte de interes public.

1.7. Situatia existenta

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrarile de investitie este de teren imprumutat societatii SC TEDROM SRL de catre proprietara Negoita Alexandra, conform Contractului de Comodat incheiat in 15.01.2015 si a Actului de Unificare cu Incheierea de Autentificare nr. 106/14.01.2016. Terenul ce face obiectul prezentei solicitari este un teren arabil neimprejmuit, situat in extravilanul comunei Olanu, judetul Valcea.

1.7.1. Consideratii geomorfologice si geologice pentru zona studiata. Hidrologia zonei.

# Consideratii geomorfologice

Sub aspect morfologic, zona studiata face parte din Podisul Getic, format din Piemontul Oltetului si Piemontul Cotmeana, despartite de culoarul Oltului.

Situat in vestul culoarului Oltului, Piemontul Oltetului se individualizeaza ca o treapta larg dezvoltata intre subcarpati si campie. Acesta face trecerea de la Subcarpatii Gorjului si Subcarpatii Valcii, spre care limita este putin transanta, la Campia Romanatilor.

In estul culoarului Oltului se dezvolta Piemontul Cotmenei situat intre vaile Topologului si Oltului la vest si valea Argesului la est. Are forma unui triunghi, asemenea unui urias con de dejectie, care are ca trasaturi principale divergenta retelei de vai, panta in scadere continua si largirea interfluviilor netede de la nord la sud, precum si prezenta panzei de apa la mare adancime.

Culoarul Oltului, in care este situata si localitatea Olanu, se prezinta ca o adevarata depresiune culoar, sculptata intre cele doua piemonturi descrise anterior, cu terase bine dezvoltate si o lunca larga. Prin extensiunea ei apare ca o adevarata campie fluviatila, prelungita din sud pana in Subcarpati si foarte clar delimitata de versanti cu inclinare accentuata, pe alocuri chiar abrupta. Pe toata lungimea, din dreptul confluentelor Luncavatului si Topologului pana la Slatina (unde Oltul intra in campie), valea prezinta o usoara asimetrie, dar neuniforma.

Daca in partea de nord, pana aproape de Dragasani, terasele se desfasoara numai pe stanga, iar versantul drept este abrupt, treptat terasele se dezvolta si pe dreapta.

Dupa aspectul general al vaii si ansamblul caracterelor geografice, in lungul acesteia se pot delimita doua parti distincte: in nord - culoarul propriu-zis in care este amplasat si perimetrul studiat, din dreptul Luncavatului si Topologului pana la Dragasani, in sud - o adevarata campie de terase, cu latimi de aproape 20 km pana la linia Slatina - Piatra Olt.

In partea de nord, numai pe stanga Oltului, se dezvolta un sistem de opt terase din care cele inferioare sunt mai slab reprezentate, puternic fragmentate, in buna parte acoperite cu depuneri deluvio-prouviale. Versantul drept, abrupt, prezinta fenomene active de panta. Ca urmare a pantei reduse si a acumularilor intense, in lunca raului au avut loc frecvente deplasari laterale ale cursului si o meandrare puternica.

Vaile afluente, aproape perpendiculare pe cursul colectorului, sunt inguste si adanci.

Din punct de vedere hidrologic, Oltul prezinta caracteristici apropiate celorlalte rauri ale Piemontului Getic. Scurgerea medie specifica de aluviuni in suspensie in sectorul piemontan ajunge la 5 - 10 t/an, temperatura medie multianuala a apelor oscileaza in jur de 8 – 10oC, iar durata medie de mentiune a unor formatiuni specifice anotimpului rece (gheata la mal, pod de gheata, etc.) este de 40 - 45 de zile.

## Date hidrologice

Din punct de vedere hidrografic obiectivul este amplasat in bazinul hidrografic Olt, sub-bazinul hidrografic al raului Trepteanca. Raul Trepteanca, cod cadastral VIII.1.154.1, este afluent de stanga al raului Staneasca, cod cadastral VIII.1.154. Raul Staneasca este afluent de stanga al raului Olt;

Cel mai important curs de apa din regiunea studiata il reprezinta raul Olt, curs de apa de ordinul I. Oltul are unul din cele mai mari (24.050 km2) si cele mai amenajate bazine hidrografice din tara. Majoritatea raurilor din perimetrul studiat sunt tributare Oltului.

Raul Olt se formeaza la contactul dintre masivul calcaros al Hasmasului Mare cu cristalinul masivului Siposului, traversand pana la varsarea in Dunare diverse formatiuni geologice. Raul Olt strabate judetul Valcea de la nord la sud, iar comuna Mihaesti este intersectata pe latura de est.

In aval de confluenta cu raul Lotru (situata la nord de Ramnicu Valcea), Oltul patrunde in vastul sau con de dejectie, mascat de terase si conurile de dejectie ale unor serii de afluenti veniti de pe versantul sudic al Muntilor Fagaras si culmea Capatanei. Apoi traverseaza zona subcarpatica intre localitatile Jiblea si Ramnicu Valcea, ultimul aflandu-se in culoarul subcarpatic depresionar extern.

In aval de confluenta cu raul Govora, incepe cursul inferior al Oltului, unde pantele scad pana la confluenta cu raul Oltet, in medie pana la valoarea de 1‰.

In sectorul Brezoi - Ramnicu Valcea pe toata latimea bazinului se face trecerea de la formatiunile metamorfice la formatiuni sedimentare de diferite varste. In aval de Ramnicu Valcea pana la Dunare se gasesc numai formatiuni sedimentare, astfel:

- Depozite loessoide in zona periferica a bazinului hidrografic;

- Aluviuni actuale si subactuale in zona adiacenta raului;

- Depozite fluviatile in zona intermediara.

Intre Ramnicu Valcea si Babeni (localitatea amplasata la nord de zona studiata) Oltul primeste o serie de afluenti mai mari, printre care si raul Olanesti, apoi o serie de afluenti subcarpatici mai mici, precum Sarata si Govora.

Raul Trepteanca este un curs de apa permanent si prezinta urmatoarele caracteristici:

- Suprafata bazinala:			F = 71 km2;

- Altitudinea amonte: 			Ham = 490 m;

- Altitudinea aval: 			Hav = 184 m;

- Altitudinea medie a bazinului hidrografic:	Hmed = 224 m;

- Lungimea cursului de apa: 			L = 30 km;

- Panta medie: 	Imed = 10 ‰;

- Coeficient de sinuozitate:		        = 1,19;

- Suprafata ocupata de padure: 	S = 3.250 ha;

Scurgerea medie sezoniera evidentiaza contributia surselor de alimentare ale raului in functie de conditiile climatice specifice fiecarui anotimp in parte. Pentru intregul bazin al raului reiese o scurgere maxima de primavara de circa 40 - 45%, in timp ce vara valorile nu reprezinta mai mult de 25 - 30%.

Ploile torentiale locale produc viituri insemnate in bazinele hidrografice mici, cu suprafete de pana la 100 km2, categorie in care se incadreaza si bazinul hidrografic studiat cu suprafata sa de 71 km2 (in sectiunea studiata).

2. DESCRIEREA SUMARA A PROIECTULUI

# Pentru realizarea investitiei, suprafata de teren va fi folosita astfel:

# - 21.435 mp suprafata iaz piscicol;

# -   3.331 mp pilieri de siguranta, cai acces.

Suprafata totala necesara realizarii investitiei «Amenajare iaz piscicol si imprejmuire» este de 24.766 mp.

Punctele care delimiteaza suprafata investitiei (S=24.766 mp), in coordonate de referinta STEREO 1970 sunt:

| Nr. crt. | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 4. | 373341.836 | 441288.980 |
| 3. | 373331.196 | 441610.739 |
| 2. | 373307.759 | 441603.019 |
| 6. | 373283.560 | 441599.559 |
| 8. | 373251.229 | 441593.916 |
| 7. | 373261.011 | 441298.078 |
| 5. | 373293.650 | 441294.404 |
| 1. | 373318.055 | 441291.657 |

Iazul piscicol propus este o constructie poligonala, tip ingropat, cu peretii in taluz, stabilizat prin inierbare. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1/1,5.

Distantele dintre limitele de proprietate in toate cele patru puncte cardinale si investitia propusa (pilierii de siguranta) sunt stabilite mai mari decat cele stabilite prin legislatie, astfel incat in timpul executiei lucrarilor sa nu fie afectate alte proprietati.

Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea pestelui de consum in cadrul unui ciclu de productie incomplet: puiet – peste pentru pescuit de agrement.

Caracteristici constructive ale investitiei:

Caracteristici constructive ale investitiei:

# - Iaz		    S = 21.435 mp;

- adancime maxima de excavare: - 7,00 m;

- panta taluzelor: 1/1,5;

- pilieri de siguranta:

* fata de limita de N: 5 m, suprafata pilier S = 1.604 mp

* fata de limita de S: 3 m, suprafata pilier S = 889 mp

* fata de limita de E: 5 m, suprafata pilier S = 472 mp

* fata de limita de V: 5 m, suprafata pilier S = 366 mp

# Caracteristicile amenajarii piscicole

| Suprafata terenului necesara investitiei mp | 24.766 |
| --- | --- |
| Suprafata iaz piscicol amenajat mp | 21.435 |
| Cota ±0,00 m a terenului (cota medie) mdMN | 174,30 |
| Adancimea medie a stratului vegetal m | 0,30 |
| Cota medie a stratului vegetal mdMN | 174,00 |
| Nivelul hidrostatic mediu al apei subterane in zona studiata m | -3,00 |
| Cota medie a nivelului hidrostatic (-3,00 m) mdMN | 171,30 |
| Adancimea maxima de excavare de la cota +0,00 m a terenului m | -7,00 |
| Cota medie finala (fundul iazului) mdMN | 167,30 |
| Suprafata la cota finala 167,30 mdMN mp | 14.019 |
| Adamcimea medie a apei in iazul piscicol m | 4,00 |
| Suprafata medie a luciului de apa mp | 18.074 |
| Volumul mediu al apei acumulate mc | 64.015 |

Adancimea finala a excavatiei este de circa 7,00 m din care face parte si solul vegetal. Extractia se va efectua asigurandu-se si o protectie a nivelului hidrostatic prin pastrarea adancimii maxime.

Materii prime utilizate:

Activitatile desfasurate in cadrul obiectivului nu presupun un flux semnificativ de materii prime. Pentru piscicultura semiintensiva, care se bazeaza pe procese de crestere si sortare a pestelui, productia se realizeaza prin valorificare bazei trofice naturale si distribuirea de hrana suplimentara. In bazinele piscicole, sub influenta factorilor de mediu biotici si abiotici se realizeaza permanent o biomasa ce constituie productivitatea biologica a bazinului; o parte din aceasta biomasa este folosita ca hrana de catre pesti.

In functie de gradul de ocupare a bazinelor (popularea cu puiet) este administrata hrana suplimentara – in general solida sau semilichida. Sunt utilizate in vederea hranirii cerealele macinate (amestec), turtele de floarea soarelui, borhotul de la fabricile de bere.

Produse obtinute:

Pentru acest iaz piscicol, tehnologia de crestere este in sistem semi-intensiv, in ciclu de doi ani.

Speciile de cultura: ciprinide

Sistemul de crestere a pestelui va fi policultura si se face in scopul de a valorifica cat mai bine potentialul trofic natural, pornindu-se de la veriga primara. Se va folosi policultura cu specii de ciprinide si pentru mentinerea unei populatii sanatoase si distrugerea speciilor salbatice aparute accidental se va introduce in cultura si rapitori in proportie de 10%. Ca sa nu existe concurenta la hrana, speciile introduse vor fi: crap, singer, cosas, novac si salau; specia de baza fiind crapul.

Singura categorie de produs obtinuta in cadrul unitatii este reprezentata de pestele viu care este supus pescuitului sportiv si de agrement.

Alimentarea cu apa

Sursa de apa

Alimentarea cu apa a bazinului se va realiza din panza freatica prin excavarea care se realizeaza pentru formarea acestora. Alimentarea cu apa a bazinelor se va face natural, prin infiltratii, direct din panza freatica si prin precipitatii meteorice.

Panza freatica a amplasamentului este alimentata prin infiltratie de mal din raul Olt si de apele subterane din terasa.

Determinarea necesarului de apa pentru compensarea pierderilor naturale de apa  depinde in general, de zona in care se amenajeaza bazinele piscicole, de temperatura medie anuala si valorile  precipitatiilor. Tinand cont de conditiile zonei de amplasament putem aprecia ca fenomenele de evapotranspiratie si evaporatie conduc la pierderea unor cantitati mici de apa, care vor fi asigurate din infiltratiile izvoarele existente in subteranul de mica adancime.

Un lucru esential ce trebuie avut in vedere la  dezvoltarea activitatii piscicole  cu luciu de apa alimentat de acviferul freatic este continutul de oxigen dizolvat in apa. Productivitatea bazinului va depinde de chimismul apei, respectiv raportul oxigen/amoniu.

# Calitatea apei folosite in amenajarea piscicola trebuie sa se incadreze in conditiile de calitate prevazute in H.G. 202 din 28.02.2002 privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari hidrotehnice.

La calculul necesarului si cerintei de apa in cadrul investitiei si in perspectiva se va avea in vedere alimentarea cu apa in regim nominal.

# Prin proiect nu sunt prevazute capacitati de tratare a apei in vederea potabilizarii, transport si distributie.

Acumularea apei se realizeaza fara executarea de diguri, baraje sau alte lucrari hidrotehnice.

Evacuarea apelor

De pe amplasament nu se evacueaza ape uzate menajere sau industriale.

# Ape meteorice se evacueaza conform configuratiei terenului.

Apele evacuate din bazinul piscicol prin operatia de primenire pot fi considerate ca si ape conventional curate, ele neincarcandu-se suplimentar cu saruri minerale, compusi chimici sau poluanti de natura anorganica.

Singura incarcare a lor va fi de natura organica (dar nesemnificativa) rezultata din resturi alimentare biodegradabile si eventuale dejectii organice ale pestilor.

Ca si concluzie putem afirma ca apele uzate evacuate sunt doar apele de primenire, ele avand o incarcare de natura organica, care nu produce un impact cu efecte majore negative asupra apelor de suprafata.

Activitatile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calitatii apei utilizate in piscicultura poate conduce la pierderea in totalitate a productiei piscicole.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate trebuie sa se incadreze in prevederile H.G. 188/2002 modificata si completata prin  H.G. 352/2005, NTPA 001/2005.

### Avand in vedere morfologia zonei, apreciem ca nu se produc influente negative asupra nivelului hidrostatic freatic.

Exploatarea iazului piscicol nu poate crea probleme in ceea ce priveste protectia mediului deoarece in procesul de productie nu sunt utilizate substante care sa conduca la poluari accidentale.

Lucrari programate a fi executate pentru realizarea amenajarii

Lucrarile de amenajare a iazului piscicol se vor realiza de catre societatea S.C. Tedrom S.R.L. Lucrarile vor consta in lucrari de pregatire si deschidere, dupa care vor urma lucrari de excavare in vederea realizarii iazurilor.

Lucrarile de amenajare ale iazului piscicol vor consta in lucrari de pregatire si deschidere, dupa care vor urma lucrari de excavare in vederea realizarii iazului.

- Lucrari de deschidere – sunt reprezentate de totalitatea activitatilor care au ca scop realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

Pentru deschidere, zona se va amenaja prin largire, pentru a asigura transportul utilajului – excavatorului, la frontul de lucru. Cu ajutorul buldozerului se vor delimita caile de acces, drumul si obiectivele amenajarii piscicole.

- Lucrari de pregatire – reprezinta complexul de lucrari ce trebuie executate pentru a permite organizarea frontului de lucru in vederea efectuarii excavatiilor.

3.  Lucrarile de decopertare se vor executa in avans fata de lucrarile de excavatie si vor include inlaturarea si depozitarea selectiva a solului fertil necesar reconstructiei ecologice a terenului (taluzelor), la finalizarea iazului piscicol. Depozitarea se va realiza in partea de sud a amplasamentului.

- Lucrari de excavare – se vor efectua cu utilaje speciale.

Pentru realizarea investitiei „Amenajare iaz piscicol si imprejmuire”, excavatia se va incepe de la latura de vest, in fasii de 5 m, pe toata lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor si zonele de protectie fata de terenurile limitrofe (pilierii de siguranta).

Pentru protectia malurilor, se va face taluzare cu panta 1:1,5 si se va executa consolidarea de maluri vegetative prin inierbare.

## Pentru prevenirea eventualelor accidente prin innec (oameni si animale), amenajarea piscicola va fi imprejmuita.

Pe tot parcursul desfasurarii activitatii de formare a iazului piscicol se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice.

Amenajarea perimetrului se va face cu respectarea urmatoarelor masuri:

# respectarea restrictiilor impuse prin Legea Apelor 107/1996 si O.U.G.3/2010;

-  perimetrul se va borna inainte de inceperea lucrarilor de excavatie;

- se va pastra un pilier de siguranta de min. 2,0 m fata de proprietatiile invecinate;

- exploatarea se va face conform profilelor transversale fara a cobora sub cota finala 167,30 mdMN;

# se va respecta panta taluzelor asa cum a fost proiectata;

- dupa terminarea lucrarilor de excavatie si amenajarea taluzelor interioare se va trece la popularea iazului piscicol.

Dotari pentru amenajarea iazului

1 container metalic compartimentat – pentru birou si adapost pentru muncitori;

1 punct P.S.I. dotat cu scule si stingator de incendiu cu spuma;

pentru excavatie:

1 excavator, tip New Holland cu cupa de 1,25 mc;

1 buldozer S 1800 - Caterpillar;

3 autocamioane de 24 tone.

Utilitati

Pe amplasament nu se vor amplasa constructii definitive.

Se va amplasa un container tip vagon, tricompartimentat, care va avea ca utilitate, depozitarea hranei, adapost paznic si magazie. Obiectivul va fi dotat cu un WC ecologic, pentru care se va incheia contract de vidanjare cu serviciul de salubrizare din zona.

Alimentare cu apa in scop potabil

Apa potabila necesara consumului uman va fi asigurata prin apa plata si minerala imbuteliata.

Gospodaria comunala

Resturile menajere rezultate vor fi colectate in containere speciale si vor fi predate catre firma de salubritate din zona, in baza unui contract.

3.  Consideratii legate de piscicultura

# Profilul investitiei: iaz piscicol

Piscicultura in heleste are o larga raspandire in lume si se bazeaza pe supravegherea si dirijarea proceselor de reproducere, hranire si crestere a pestilor; are avantajul ca in spatii mici se obtin productii mari in comparatie cu bazinele naturale. Helesteele reprezinta unitati tehnice fundamentale pentru dezvoltarea pisciculturii si se realizeaza prin indiguirea unei suprafete de teren cu pastrarea stratului fertil.

# In imediata apropiere a zonei studiate nu exista anexe gospodaresti, institutii publice, parcuri, spitale sau alte asezaminte de interes public.

Din punct de vedere economic, tehnologia aplicata se refera la piscicultura semiintensiva care se bazeaza pe procese de crestere si sortare a pestelui; productia realizandu-se prin valorificare bazei trofice naturale si distribuirea de hrana suplimentara. Dirijarea consta in asigurarea prin ingrasarea helesteului a hranei naturale si prin populari cu diferite specii de pesti de cultura a lacului  pentru consumarea hranei naturale.

Din punct de vedere al tipului de gospodarie, iazul piscicol va fi o unitate incompleta in care se va desfasura o singura etapa tehnologica, respectiv ingrasarea pestelui.

Descrierea caracteristicilor calitative ale apei de alimentare si de evacuare, precum si a emisarului, a masurilor propuse in vederea mentinerii echilibrului ecologic

Alimentarea acumularii se face din aportul subteran freatic al cursului raului Olt. Caracteristicile calitative ale apei de alimentare sunt mai bune decat cele ale cursului de apa prin reducerea cantitatiilor de suspensii datorate infiltrarii apei prin straturile permeabile.

Calitatea apei folosite in amenajarea piscicola trebuie sa se incadreze in conditiile de calitate prevazute in H.G. 202 din 28.02.2002 privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.

Analizele fizico-chimice ale apei ca sursa de alimentare pentru activitatea de piscicultura trebuie sa se incadreze astfel:

- pH-ul apei 7. Aceasta valoare este optima pentru activitatea de piscicultura si se incadreaza in intervalul stabilit pentru apele de suprafata din Clasa a II-a de calitate pentru protectia ecosistemelor acvatice (6,5 - 8,5).

- Substanta organica, exprimata prin consumul chimic de oxigen la permanganat de potasiu ce se incadreaza in limita pentru ape de suprafata cu folosinta piscicola (10 mg O2/l).

- Ionii de calciu sunt esentiali pentru cresterea si dezvoltarea normala a materialului piscicol. 120 mg/l recomandat de literatura de specialitate si maxim 150 mg/l admis pentru ape de suprafata din Clasa a II-a de calitate. Pentru completarea acestui element va fi necesara administrarea de amendamente calcaroase,  direct pe sol,  inainte de inundare si in apa, in functie de necesitate. Dozele se vor stabili ulterior.

- Cantitatea de magneziu in sursa de alimentare este de maxim 50 mg/l recomandat de literatura de specialitate si maxim 25 mg/l admis pentru ape de suprafata din Clasa II-a de calitate.

- Raportul intre ionii de calciu si cei de magneziu este esential in cresterea si   dezvoltarea   normala   a   materialului   piscicol.   Conform   datelor   de specialitate acest raport trebuie sa fie de 5: 1 (Ca2+ /Mg2+). Daca asupra cantitatii de magneziu existente in apa nu se poate interveni, cantitatea de calciu poate fi controlata prin administrarea de amendamente calcaroase si acest raport poate fi modificat.

- Clorurile maxim admise este de 100 mg/l si maxim 40 mg/l recomandat de literatura de specialitate.

- Nitritii sunt considerati toxici pentru materialul piscicol atunci cand sunt
determinati in cantitati peste anumite limite (0,06 mg/l).

- Amoniacul este un alt parametru cu efecte negative
asupra materialului piscicol cand este determinat in cantitati peste 0,2 mg/l.

- Ionii de amoniu maxim 0,3 mg/l.

- Duritatea totala nu este limitata dar pentru ape de suprafata cu folosinta piscicola, literatura de specialitate recomanda valori sub 20°D.

# In ceea ce priveste apa din lacurile piscicole poluarea se poate produce datorita exploatarii deficitare.

Principala impurificare produsa de cresterea pestilor in lacurile piscicole sunt substantele organice provenite din furaje neasimilate, cat si din dejectiile pestilor, care prin degradare aeroba si anaeroba genereaza substante minerale care se depun partial pe fundul lacului impreuna cu o parte din substantele organice stabile, insolubile, greu degradabile biologic. Trebuie mentionat ca substantele organice biodegradabile se gasesc atat sub forma de solutie, cat si sub forma solida si prezinta un pericol potential pentru cursul de apa care receptioneaza apa din bazine la golirea acestora.

Formula de populare, modul de furajare, compozitia chimica a furajelor si a tehnologiei de recoltare

Speciile de peste care se preteaza la popularea iazului piscicol sunt speciile specifice zonei colinare asupra carora beneficiarul va opta (ca specii si ca pondere) la punerea iazului in functiune. Puietul pentru populare va fi asigurat de la statii de reproducere specializate. La furajarea materialului piscicol se va tine seama de specie, varsta, perioada anului si de toate celelalte norme tehnologice piscicole. In functie de speciile cu care se va popula iazul se va stabili cantitatea si tipul de furaje folosite care vor fi prezentate in documentatia de fundamentare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor la punerea acumularii in functiune.

Din cauza specificului acumularii se pot folosi tehnicile uzuale in tehnologia piscicola fiind posibil controlul volumului de apa din acumulare. In aceste conditii, pe langa tehnica pescuitului care se practica in acvacultura, alternativa cea mai buna o constitue pescuitul sportiv si activitati de agrement.

In bazinele piscicole, sub influenta factorilor de mediu biotici si abiotici se realizeaza permanent o biomasa ce constituie productivitatea biologica a bazinului; o parte din aceasta biomasa este folosita ca hrana de catre pesti. In timpul unui an valoarea acestei biomase are valoare maxima in timpul sezonului cald si minima in timpul sezonului rece ceea ce inseamna ca pentru speciile utilizate in ciprinicultura, factorul principal de dezvoltare este hrana de baza.

Cand bazinele piscicole sunt influentate direct de om, o parte din productivitatea biologica a acestora este consumata de pesti si transformata in carne. Capacitatea bazinelor de a produce intr-un interval de timp o anumita cantitate de carne de peste, reprezinta productivitatea naturala a bazinului.

Cresterea  productivitatii naturale se realizeaza prin o serie de lucrari de ameliorare ce urmaresc imbunatatirea calitatii apei de alimentare, controlul dezvoltarii vegetatiei acvatice, refacera structurii fizice a solului prin tratarea cu var, folosirea amendamentelor si a ingrasamintelor.

Vegetatia submersa are un efect pozitiv supra vietii in bazinele acvatice pentru ca produce oxigen, se descompune repede si imbogateste apa si solul in elemente biogene.

Algele fitoplanctonice reprezinta veriga primara in lantul trofic si constituie hrana de baza pentru unele specii de cultura (singer). Dezvoltarea in exces a algelor fitoplanctonice duce la fenomenul de inflorire a apei cu efecte negative asupra organismelor acvatice putand provoca moartea pestilor prin consumarea oxigenului dizolvat in apa.

Sistemul de crestere a pestelui va fi policultura si se face in scopul de a valorifica cat mai bine potentialul trofic natural, pornindu-se de la veriga primara. Se va folosi policultura cu specii de ciprinide si pentru mentinerea unei populatii sanatoase si distrugerea speciilor salbatice aparute accidental se va introduce in cultura si rapitori in proportie de 10%.

Ca sa nu existe concurenta la hrana, speciile introduse vor fi: crap, singer, cosas, novac si salau; specia de baza fiind crapul.

Ciclul de crestere va fi de 1 an. In acest sens, primavara sau toamna se va popula bazinul cu pesti din speciile prezentate, care vor fi furajate la un nivel care sa aduca exemplarele la greutate corespunzatoare.

La populare, se va face o sortare atenta a pestilor pentru a elimina exemplarele cu defecte corporale, prea slabite ori cu semne de boala. Este indicat ca repopularea sa se faca inca din toamna pentru ca pestii nu stau in aglomerare, iar in cazul in care incep sa se hraneasca gasesc in apa suficiente elemente nutritive.

In timpul cand bazinul este acoperit de gheata este necesar sa se urmareasca nivelul oxigenului dizolvat din apa; daca in apa nu este suficient oxigen, la suprafata apei din copci se vor ridica pesti sau insecte acvatice.

In timpul lunilor secetoase, cu temperaturi ridicate continuu, se va lupta impotriva infloririi apei si a surplusului de vegetatie submersa si se va controla nivelul oxigenului dizolvat, mai ales in primele ore ale zilei. Daca oxigenul scade, pestii se vor ridica la suprafata apei si inghit aer.

Daca este necesara primenire, se vor folosi fie motopompe care vor imprastia apa si care vor functiona 12-24 de ore continuu, astfel ca o mare parte din apa sa fie aerata.

Pentru amenajarea piscicola propusa, necesarul de material de populare se calculeaza functie de productia pe unitatea de suprafata si de supravietuirea pe timpul perioadei de crestere si de greutatea medie a pestelui in finele productiei.

Calculul materialului de populare

*Productia preconizata: 900 kg/an;

*Greutate medie crap: 2 kg;

*Suprafata totala iaz: 21.435 mp;

*Supravietuire in perioada de crestere: 90 %

Nr. pui crap = (2,1435 ha x 900 kg)/(0,9 x 2 kg/buc) = 1072 buc.

Popularea iazurilor de crestere se face cu 1072 buc pui de crap in greutate de 100 gr./buc.

Hrana si procedurile de administrare

Productia semi-intensiva se realizeaza pe baza productivitatii piscicole naturale stimulata prin administrarea de ingrasaminte (organice si minerale) si amendamente si a hranei suplimentare de calitate slaba (gozuri si sparturi de cereale) sau medie (amestec de cereale macinate si sproturi dar fara componente proteice de origine vegetala sau animala, premixuri vitamino-minerale, s.a.). Productia semi-intensiva este cuprinsa in intervalul 500 – 2.000 kg/ha.

Furajele administrate in productii semi-intensive, sunt constituite in multe tari (Cehia, Germania, Slovacia, Polonia, s.a.) din cereale nemacinate (grau) sau sparte (porumb). In Romania, multi tehnologi furajeaza crapul cu un amestec de cereale macinate (grau, porumb, floarea soarelui), sroturi cu un continut bogat in fosfor si azot, cu un grad ridicat de biodegrabilitate. Ele se descompun, respectiv se mineralizeaza cu consum de oxigen. Consumurile specifice realizate sunt cuprinse intre 1,5 – 5,0, in functie de nivelul productiei realizate si calitatea furajului administrate.

Prezentarea instalatiilor si masurilor pentru protectia calitatii apei utilizatorilor din aval, precum si masurile pentru asigurarea apararii impotriva inundarii platformei

Nu este necesara prevederea de instalatii si masuri pentru protectia calitatii apei utilizatorilor din aval din cauza ca circulatia apei prin acumulare este foarte redusa si atata timp cat apa este propice dezvoltarii florei si faunei piscicole nu se pune problema protectiei calitatii apei. Primele semne ale inrautatirii calitatii apei se vor resimti in acumularea piscicola unde se vor lua masuri ce se vor stabili prin regulamentul de exploatare. Singura sursa de influenta a calitatii apei o constituie administrarea de furaje in exces care nu sunt consumate de peste. Respectarea normelor de furajare raportate la popularea iazului piscicol inlatura acest pericol.

Din punct de vedere al prevederilor STAS 4273-83 lucrarile se incadreaza in clasa de importanta V, categoria 4. Zona nu prezinta risc de inundabilitate.

4. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

4.1. Protectia calitatii apei

### Hidrologie si hidrogeologie

Cercetarile geologice si hidrogeologice efectuate in regiune au evidentiat posibilitatile formatiunilor geologice de varsta diferita de a cantona strate acvifere cu dezvoltare spatiala variabila si granulometrii diferite.

Cercetarea detaliata a forajelor executate in regiunea studiata, precum si a altor puncte de observatie, a pus in evidenta existenta a doua grupe de strate acvifere si anume: strate acvifere de adancime si orizontul acvifer freatic.

## Apele freatice

In perimetrul cercetat apele freatice sunt cantonate in depozitele aluvionare ale luncii si teraselor Oltului.

## Stratul freatic din lunca Oltului

Lunca Oltului incepe de la iesirea din zona rocilor metamorfice (5 km nord de Calimanesti). In nord are o latime de 0,2 - 0,5 km, iar in sud intre 4 - 5 km.

Stratul acvifer din lunca Oltului, cu grosimi variabile de 3,0 - 8,0 m, este format din nisipuri cu bolovanisuri si pietrisuri.

Apa in general este cu nivel liber, local avand usor caracter ascensional, adancimea nivelului piezometric stabilizandu-se la adancimi de 1,0 - 4,7 m de la sol. Alimentarea se face din apele de suprafata ale raului Olt cu care este in directa legatura hidraulica si din precipitatii acolo unde lipseste tavanul.

## Stratul acvifer din terasa Oltului

Grosimea stratului acvifer din terasa Oltului variaza in limitele valorilor de 4 - 10 m si este format din nisip cu pietris si bolovanis.

Apa este cu nivel liber, nivelul piezometric fiind masurat la adancimea de 7 - 17 m de la sol. In urma pomparilor experimentale s-au obtinut debite de 1,0 - 7,0 l/s pentru denivelari de 0,43 m si respectiv 2,59 m.

## Stratul acvifer cantonat in complexul Stratelor de Candesti

Stratele de Candesti se dezvolta sub patura de loess in intreaga zona piemontana neacoperita de conurile aluvionare.

Adancimea nivelului piezometric pe cea mai mare suprafata depaseste 20,00 m, ajungand pe interfluvii la 50,00 - 60,00 m. Ea scade pe masura apropierii de zonele de campie.

Sub aspect calitativ apele cantonate in depozitele poroase ale Stratelor de Candesti, sunt in general potabile, incadrandu-se in tipul de ape bicarbinatate.

Stratul acvifer de adancime (Dacian)

Constitutia litologica si dezvoltarea lor aproximativ constanta in tot culoarul Oltului, face ca formatiunile daciene sa fie cele mai importante din punct de vedere hidrogeologic. Litologic, complexul acvifer dacian se caracterizeaza prin existenta in baza a unor nisipuri, cu rare elemente de pietrisuri. Spre partea superioara stratele acvifere au o granulometrie mai fina, nisipuri si nisipuri fine, separate prin orizonturi argiloase.

Culcusul complexului acvifer dacian este format din marne si argile pontiene.

Alimentarea stratelor acvifere daciene se realizeaza prin infiltrarea precipitatiilor in zonele in care acestea afloreaza si din orizonturile acvifere superioare, in zonele in care exista legatura hidraulica directa intre acestea si complexul dacian.

Directia generala de curgere a apelor subterane Daciene urmareste in general inclinarea stratelor.

# Investigatii ale terenului studiat

In amplasamentul pe care se doreste executarea iazului piscicol a fost executat un Studiu geotehnic (proiect nr. 7879/februarie 2016) de catre S.C. BEFAC S.R.L., cu scopul stabilirii conditiilor geotehnice, geologice si hidrogeologice in zona.

Astfel, au fost efectuate o serie de cercetari geotehnice care au constat in observatii de ansamblu asupra terenului din incinta perimetrului, precum si executarea a 2 foraje geotehnice care au investigat terenul pana la adancimea de 7,00 m. Forajele geotehnice executate au interceptat urmatoarele succesiuni litologice:

- Forajul F1 (+100 mdMN cota relativa):

  - 0,00 – 0,30 m 	– Sol vegetal;

  - 0,30 – 2,80 m 	– Nisip mediu si grosier aluvionar in masa cu rare elemente de pietris mic;

  - 2,80 – 7,00 m 	– Pietris aluvionar cu nisip mediu si grosier, cu elemente cuartitice rulate, dure de bolovanis, de indesare medie.

- Forajul F2 (+99,50 mdMN cota relativa):

  - 0,00 – 0,30 m 	– Sol vegetal;

  - 0,30 – 2,80 m 	– Nisip mediu si grosier aluvionar in masa cu rare elemente de pietris mic;

  - 2,80 – 7,00 m 	– Pietris aluvionar cu nisip mediu si grosier, cu elemente cuartitice rulate, dure de bolovanis, de indesare medie.

Nivelul hidrostatic (Nhs) intalnit in forajele geotehnice respective este situat la 3,00 m sub cota terenului natural.

A fost intocmit un profil geologic 1 – 1 (plansa nr. 9), scara 1:1000 / 1:100, pe directia V - E, in care au fost separate 3 orizonturi litologice:

            - Sol vegetal;

            - Nisip mediu si grosier aluvionar in masa cu rare elemente de pietris mic;

            - Pietris aluvionar cu nisip mediu si grosier, cu elemente cuartitice rulate, dure de bolovanis, de indesare medie;

Prognozarea impactului privind realizarea amenajarii piscicole

Adancimea medie a apei in bazin va fi de cca. 4,0 m.  Aceasta dinamica locala este in masura sa contribuie la realizarea habitatului necesar dezvoltarii unei ihtiofaune diversificate.

Avand in vedere ca excavatia rezultata va  deschide acviferul freatic care se afla la adancimi mici, efectele asupra acviferului freatic, in principal asupra hidrodinamicii acestuia vor fi resimtite pe parcursul drenarii si umplerii excavatiei, dupa care odata cu stabilizarea nivelului in bazin, regimul hidric sau hidrodinamica subterana in suprafetele de teren vecine cu excavatia nu vor avea de suferit deoarece hidroizohipsele indica o curgere laterala prin ocolirea excavatiei.

Singura influenta asupra regimului hidric al acviferului freatic este cea de compensare a evaporatiei pe suprafata bazinelor, dar care are un efect nesemnificativ.

Pentru cuantificarea efectelor asupra calitatii apei in zona excavatiei si eventual asupra apelor subterane, solului si subsolului, in mod direct sau indirect si pentru identificarea masurilor ce se vor lua pentru diminuarea acestora, in cele ce urmeaza, aceste efecte sunt cuantificate in raport cu durata si amploarea activitatii.

In activitatea de excavatie, calitatea apelor subterane, respectiv acviferul freatic, pot fi influentate de:

- produse petroliere scurse accidental

- suspensii solide – antrenate de apele pluviale

  - datorate excavarii balastului sub nivelul freatic

Produse petroliere scurse accidental

In cazul utilajelor fara defectiuni scurgerile accidentale sunt neglijabile si necuantificabile. Trebuie mentionat, ca la finele exploatarii, prin amenajarea excavatiei ca bazin cu luciu de apa, va avea drept consecinta, cresterea biodiversitatii in zona afectata de exploatare, iar gradul de sanatate al habitatului acvatic va fi un indicator al calitatii apei din lac.

Suspensii solide

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca apele pluviale ce spala incinta carierei de balast.

Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor in substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila si material din coperta, pot influenta, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafata. Drenarea apelor pluviale in suprafata carierei de balast se face in mod natural.

Limitarea descarcarii apelor pluviale si implicit a suspensiilor pe care le antreneaza, se poate face prin amenajarea digului de pe conturul perimetrului de extractie cu dublu rol:

- de protectie impotriva accesului necontrolat;

- pentru gardarea  lacului  impotriva scurgerilor de suprafata  dinspre  cotele dominante  catre luciul de apa;

In concluzie, efectele activitatii desfasurate pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative.

Masuri de diminuare a impactului

Pentru protectia acviferului freatic impotriva poluarilor din scurgerile de suprafata, unitatea isi propune punerea in practica a urmatoarelor masuri:

In timpul executarii lucrarilor de excavatii si realizare a bazinului cu luciu de apa se impune:

- exploatarea se va realiza in conformitate stricta cu metodele avizate de organele de resort.

- se vor evita pe cat posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natura si provenienta.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere in excavatia realizata.

Pe perioada functionarii amenajarii piscicole se impune:

- executarea periodica de lucrari de dragare a fundului excavatiei pentru stoparea fenomenului de eutrofizare.

- nu se vor face depozitari de reziduri menajere si se vor evita scurgerile de produse petroliere.

In momentul punerii in functiune a iazului piscicol se vor administra furaje ecologice astfel incat calitatea apei sa-si pastreze limitele admise conform NTPA 001/2005. Recomandam efectuarea unor analize biochimice la anumite intervale de timp pentru a urmari calitatea apei din bazin.

4.2. Protectia aerului

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluarii, noxele evacuate afectand direct si indirect, la mica si mare distanta, atat factorul uman cat si toate celelalte componente ale mediului natural si artificial.

Prezenta unei game largi de constituenti in gazele evacuate in aer ridica urmatoarele probleme:

- dificultatea determinarii exacte a compozitiei efluentului;

- precizarea unor modificari ale compozitiei prin reactii chimice, fapt care conduce noi variabile fizico-chimice cu scopul descrierii cat mai complete a emisiei;

- influenta factorilor externi determinanti ai proceselor de transport.

Pentru activitatea de piscicultura, emisii in atmosfera cu impact negativ neglijabil, pot rezulta din procese de fermentare a produselor organice (dejectii de peste, cadavre de peste etc.). Acestea sunt situatii posibile in cazul in care nu se pastreaza o igiena a locului din jurul iazului.

Pot aparea si emisii benefice, cu impact pozitiv, prin emisii de oxigen, rezultate din procesele termogene cand temperatura apei creste si din procesele de fotosinteza a vegetatiei acvatice.

Activitatile desfasurate in cadrul unitatii nu afecteaza calitatea aerului ambiental. Pe amplasament nu exista surse semnificative de poluare a aerului.

Singurele activitati generatoare de noxe sunt incalzirea spatiilor administrative in timpul sezonului rece si traficul rutier de aprovizionare si desfacere.

Nu se considera necesara luarea unor masuri de protectie.

In contextul celor de mai sus trebuie respectate STAS 12574/87 privind Conditiile de calitate ale aerului in zonele protejate si Ordinul 462/93 privind conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

4.3. Protectia impotriva vibratiilor si zgomotului

Sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de mijloacele de transport, utilajele terasiere si de excavare. Nivelul de zgomot produs de utilajele de transport este sub 80 dB. Avand in vedere faptul ca pentru a obtine nivelul general de zgomot insumat logaritmic nivelul de zgomot al fiecarui utilaj, rezulta ca viitoarea investitie nu genereaza disconfort fonic pronuntat asupra asezarilor umane.

4.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

4.5. Protectia solului si subsolului

Solul este un important component al invelisului geografic. Din punct de vedere pedologic, pe teritoriul comunei Olanu gasim in general soluri brune de padure, soluri brune podzolite, soluri aluvial - stratificate, carbonatice si levigate si soluri aluvionare (lunca raului Olt). In general, solurile sunt acide necesitand amendarea acestora pentru aducerea ph-ului la un nivel rezonabil.

Solurile din aceasta zona au o mare varietate si o fertilitate ridicata facand posibila practicarea unei agriculturi variate.

Privitor la posibilitatea de poluare a solului in timpul amenajarii piscicole, se mentioneaza ca se pot produce efecte limitate ca intensitate, fara urmari grave asupra activitatii proprii sau asupra altor obiective din zona.

In acest context se poate vorbi de doua feluri de impurificare a solului:

- impurificarea solului la fundul iazului;

- impurificarea produsa pe solurile din vecinatatea amenajarii piscicole.

Principala sursa de impurificare a solului de la fundul iazului piscicol o constituie un eventual exces de furaje, dejectia pestilor, resturi menajere aruncate intamplator. Aici este vorba de substante organice cu un grad ridicat de biodegradabilitate si de produsi de mineralizare aeroba si anaeroba din care se mentioneaza: saruri de amoniu, azotati, fosfati. Gradul de mineralizare poate fi stabilit prin determinarea incarcarii organice CBO5 a namolului. Nefiind vorba de substante toxice, viata pestilor nu este afectata direct de aceste impurificari, existand totusi un dezavantaj care poate aparea in timp, si anume, namolul prin continutul lui in substante organice este un consumator de oxigen dizolvat, putand altera echilibru de oxigen in apa, necesar pentru viata pestilor.

Igienizarea completa a iazului se executa in medie o data la cinci ani.

Infiltrarea apei din iaz in subteran (freatic) nu este de natura a afecta calitatea apelor subterane. Intreaga zona este direct drenata de Olt, aval de amplasament nemaiexistand nici o folosinta de apa subterana.

Reglementarile ce trebuiesc respectate privind calitatea solului sunt cuprinse in Ord. 756/97 pentru aprobarea „Reglementari privind evaluarea poluarii mediului”, iar prin respectarea acestuia se apreciaza ca impactul asupra factorilor de mediu sol si subsol este neglijabil.

4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Luciul de apa precum si complexul de vegetatie lacustra confera un spatiu propice de popas si chiar gazduire (cuibarire si iernat) pentru speciile de pasari iubitoare de apa.

Prin existenta obiectivului propus, nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra ecosistemelor terestre si acvatice, deorece:

- nu se modifica prin lucrarile executate si a celor viitoare, compozitia autohtona a speciilor de plante locale aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecositem;

- prin executarea excavatiilor nu se creeaza un impact negativ asupra regimului hidrologic al zonei.

Nu se prevad masuri de diminuare a impactului.

4.7.  Protectia asezarilor umane

In zona nu exista locuinte.

Dezvoltarea si proliferarea speciilor de insecte (tantari) este controlata biologic atat timp cat iazurile sunt populate cu peste.

Prin activitatiile desfasurate, se urmareste respectarea tuturor prevederilor legate de legislatia de mediu atat din plan national cat si cea cuprinsa in conventiile internationale la care a aderat Romania.

4.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

In cadrul amenajarii se produc urmatoarele tipuri de deseuri:

- deseuri menajere si asimilabile celor menajere;

- ambalaje ce intra in incinta amenajarii, provenind de la ambalarea hranei pentru peste.

Managementul deseurilor:

- se interzice depozitare si/sau aruncarea deseurilor de orice fel si/sau in amenajare;

- punerea la punct a unui sistem ecologic local de colectare si eliminare a deseurilor din cadrul obiectivului;

- utilizarea, depozitarea sau eliminarea ecologica a slamului din bazinul piscicol.

Colectarea si transportul deseurilor se va realiza prin operatorul autorizat din zona.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatii in cadrul obiectivului „Amenajare iaz piscicol si imprejmuire” vor fi:

- 02 01 04 – deseuri de materiale plastice;

- 02 01 02 – deseuri din tesuturi animale;

- 02 01 01 – namoluri de la spalare si curatare;

- 20 01 02 – deseuri de sticla;

- 20 01 01 – hartie si carton.

4.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu se opereaza cu substante toxice si periculoase.

Factorii de mediu sufera o influenta neglijabila ca urmare a realizarii investitiei „Amenajare iaz piscicol si imprejmuire in comuna Olanu, judetul Valcea”.

Avand in vedere conditiile de amplasament, operatiile tehnologice, calitatea echipamentelor si instalatiilor ce vor fi utilizate in desfasurarea lucrarilor pentru investitia mentionata, precum si in conditiile respectarii recomandarilor facute, se apreciaza ca obiectivul se va incadra in cerintele de mediu necesare promovarii investitiei, daca in dezvoltarea acestuia si la realizarea lucrarilor de baza se va dovedi un interes sporit pentru limitarea impactelor negative si a externalitatilor de mediu, precum si transparenta si colaborare cu toate autoritatile locale.

ELABORATOR

S.C. Total Proiect S.R.L.

02.2016