Consolidare si refacere DJ 703N Berislăveşti - Releu Cozia, km 1+500 - 4+000

MEMORIU DE PREZENTARE

conform Ordinului M.M.P. nr.135 / 2010

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

Proiectant General:S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L.

2016

CUPRINS

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	6

2.	TITULAR	6

2.1 Numele BENEFICIARULUI	6

2.2 Adresa poştală	7

2.3 Numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website	7

2.4 Numele persoanelor de contact	7

Vicepresedinte cu atributii de presedinte Gheorghe Pasat	7

3.	DESCRIEREA PROIECTULUI	7

3.1	REZUMAT PROIECT	7

3.1.1 Situatia existenta	7

3.3 planşe proiect	15

3.4 Forme fizice ale proiectului	15

3.4.1 Date generale ale constructiilor existente	15

3.4.2 Caracteristici constructive ale lucrarilor propuse in proiect	17

LUCRARI  LA DRUM	17

Traseul in plan	17

Traseul proiectat al tronsoanelor drum reabilitate urmareste în totalitate traseul existent, elementele geometrice în plan, aliniamente si curbe. Razele in plan proiectate se situeaza intre 22m si 180 m.	17

Profilul longitudinal	17

Linia rosie proiectata respecta în general niveleta existenta, in vederea minimizarii cantitatilor de lucrari. Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza intre 1.28% si 11.62%. Razele de racordare verticala vor fi intre 350m si 3000m.	17

Profilul transversal tip	17

In concordanta cu STAS 863/85 si Ordinul MT 49/1998, pentru clasa tehnica corespunzatoare se va adopta urmatorul profil transversal tip pentru partea carosabila:	17

	latime parte carosabila – 4.00  m;	17

	panta transversala carosabil – 2,5%;	17

	latime acostamente - 0.50 m;	17

	panta transversala acostamente – 4,0%.	17

Alcatuire sistem rutier	17

La proiectarea sistemelor rutiere s-au ales solutiile tehnice care asigura criteriile de estetica, confort si eficienta economica.	17

Structura rutiera proiectata pentru reabilitarea tronsoanelor de drum afectate de precipitatiile abundente este alcatuita din:	17

	strat de uzura din beton asfatic BA16 de 4cm grosime;	17

	strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 de 6cm grosime;	17

	15 cm strat de piatra sparta mare ;	17

	25cm balast.	17

Solutiile tehnice pentru reabilitarea lucrarilor de consolidare constau in urmatoarele:	17

- pentru refacerea zidurilor de sprijin existente sau executia lucrari de consolidare noi tronsoanelor drum de la km 1+600 (pe o lungime de 24 m, cu o inaltimea totala de 6m), km 1+700 (pe o lungime de 35 m, cu inaltimea totala de 7m), km 2+100 (pe o lungime de 24m, cu inaltimea totala de 4m), km 2+400 (pe o lungime de 20m, cu inaltimea totala de 6m) si km 2+600 (pe o lungime de 15m, cu inaltimea totala de 6m) se propun urmatoarele:	17

	elevatie din zidarie de piatra bruta cu beton de ciment placat cu cel putin 15 cm beton de ciment C25/30, pe o fundatie din beton de ciment C16/20 ciclopian. La intrados se va executa cu un dren din zidarie de piatra bruta, placat la cu un geotextil anticontaminant. Apele de infiltratie vor fi colectate de dren si evacuate prin barbacane.	17

Pentru lucrarile de podete se vor lua urmatoarele masuri:	18

- se vor demola toate podetele existente;	18

- podetul de la km 1+615 va avea urmatoarele caracteristici:	18

	camera de cadere din beton de ciment C25/30 in amonte ;	18

	podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	18

	in aval se va executa o amenajare a albie cu gabioane pentru descarcarea apelor pluviale si eliminarea riscurilor privind aparatiei eroziunilor;	18

	podetul va fi incastrat in zidul de sprijin nou.	18

- podetul de la km 2+124 va avea urmatoarele caracteristici:	18

	realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;	18

	podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	18

	in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albiei in aval pe  lungime de 2m cu o saltea de piatra bruta.	18

- podetul km 2+420 va avea urmatoarele caracteristici:	18

	realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;	18

	podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	18

	in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie cu gabioane pentru descarcarea apelor pluviale si eliminarea riscurilor privind aparatiei eroziunilor;	18

- podetul km 2+613 va avea urmatoarele caracteristici:	18

	realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;	18

	podetul va fi din prefabricate tip L3 peste care se vor poza dalele prefabricate D3, cu o lumina de 3m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	18

	in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A3. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).	18

- podetul km 2+638 va avea urmatoarele caracteristici:	18

	realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;	18

	podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	18

	in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).	18

- la  km 3+620 este necesara realizare unui podet nou cu urmatoarele caracteristici:	18

	realizarea pe partea dreapta a drumului a unor santuri ranforsate pe o lungime de 131m pentru colectarea apelor pe versanti;	19

	camera de cadere din beton de ciment in amonte, care va colecta apele pluviale de la santurile ranforsate si de pe versant ;	19

	podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;	19

	in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).	19

Pentru prevenirea degradarii lucrarilor de consolidare de pe traseul DJ 703N este necesar sa aiba in vedere, de catre administratorul cursului de apa, efectuarea unor lucrari de regularizare locale ale raului Dingesti, in baza unor studii de specialitate.	19

3.4.3 Capacitati fizice	19

Lungimea drumului cuprins in cadrul acestui contract este de 2500m , iar punctele in care se va intervenii sunt in lungime totala de aproximativ 500m .Latimea platformei drumului pe toata aceasta lungime este de aprox 5m.	19

3.4.4 Suprafete de teren ocupate	19

3.2 Caracteristici impact potenţial	22

3.2.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.	22

3.2.2 Natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ	23

3.2.4 Magnitudinea şi complexitatea impactului	23

3.2.5 Probabilitatea impactului	23

3.2.7 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	24

3.2.8 Natura transfrontieră a impactului	24

4.	SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU	24

4.1 Protecţia calităţii apelor	24

4.1.1 Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	24

4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute	25

4.2 Protecţia calităţii aerului	26

4.2.1 Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi	26

4.2.2 Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	27

4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	28

4.3.1 Surse de zgomot şi de vibraţii	28

4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	28

4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor	29

4.4.1 Surse de radiaţii	29

4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia impotriva radiaţiilor	30

4.5 Protecţia solului şi subsolului	30

4.5.1 Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice	30

4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului	30

4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	31

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	31

4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate	32

4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	32

4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional	32

4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public	32

4.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament	33

4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate	33

4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor	34

4.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	35

4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/ sau produse	35

4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei	35

5.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	35

5.1.1 Obligaţii legale ale titularului de proiect	36

6.	JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru deşeuri etc)	37

7.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	37

7.1 Lucrări necesare organizării de şantier	37

7.2 Localizarea organizării de şantier	37

7.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	38

7.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	38

7.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	39

8.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI	39

8.1 Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului	39

8.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns în caz de poluări accidentale	40

8.3 Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei	41

Anexe	41

# DENUMIREA PROIECTULUI

Consolidare si refacere DJ 703N Berislăveşti - Releu Cozia, km 1+500 - 4+000

# TITULAR

## 2.1 Numele BENEFICIARULUI

Consiliul Judetean Valcea

## 2.2 Adresa poştală

Adresa : Str General Praporgescu nr 1 , CP 240183 , Ramnicu Valcea , jud Valcea

## 2.3 Numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa website

Tel:0250732901;Fax:0250735617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro ,www.cjvalcea.ro

## 2.4 Numele persoanelor de contact

### Vicepresedinte cu atributii de presedinte Gheorghe Pasat

# DESCRIEREA PROIECTULUI

### REZUMAT PROIECT

### 3.1.1 Situatia existenta

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea infrastructurii de transport si asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale  in conditii de confort si siguranta.

Drumul județean 703N Berislăvești (DJ 703G) - Releveu Cozia, în lungime de 20,50 km, asigură legătura cu Releu Cozia, traversând localitatea Berislăvești.

Printre drumurile județene afectate de calamități naturale din anul 2014 se află și DJ703N Berislăvești (DJ 703G) - Releveu Cozia, pe sectorul cuprins între km 1+500 și km 4+000 fiind afectată platforma drumului, zidurile de sprijin și podețele, astfel ca in anumite zone ale acestui tronson circulația  se desfășoara pe un singur fir.

Situatia existenta a tronsonului situat intre km 1+500 si km 4+000 este urmatoarea :

a) Drum

- km 1+600

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 30-35 cm balast partial colmatat

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-o umplutura de pamant in care predomina pietrisul, semicompactat urmate de la adancimea de -1.10m praf nisipos cafeniu plastic consistent la vartos. Lungimea pe care se observa degradari ale sistemului rutier este de 45 m .

In urma producerii viituri apa avand viteza si forta mare de antrenare a erodat malurile afectand pe o lungime de 24 m terasamentele drumului. In plus datorita prezentei unui torent pe partea stanga a drumului la km 1+615 si a capacitatii hidraulice insuficiente a podetului existent,  apele au trecut peste drum provocand eroziune la albia podetului.

Fig. 1. Degradari ale sistemului rutier si terasamentelor la km 1+600

- km 1+700

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 30cm balast

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-un praf nisipos cafeniu plastic consistent la vartos, urmate de la adancimea de -1.00m de marna cenusie, tare, putin activa. Lungimea pe care se observa degradari ale sistemului rutier este de 56 m .

Fig. 2. Degradari ale terasamentelor la km 1+700

- km 2+100

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 30cm balast

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-o umplutura de pamant in care predomina balastul de rau compactat, urmate de la adancimea de -1.30m de marna cenusie, tare, putin activa. Lungimea pe care se observa degradari ale sistemului rutier este de 54 m .

In urma producerii viituri apa raului Valea Bradisor avand viteza si forta de antrenare mare a erodat malurile afectand pe o lungime de 20 m terasamentele drumului. In plus datorita prezentei unui torent pe partea stanga a drumului la km 2+124 si a capacitatii hidraulice insuficiente a podetului existent,  apele au trecut peste drum provand eroziune la albia podetului.

- km 2+400

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 25-30cm balast

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-o umplutura de pamant in care predomina balastul de rau compactat, urmate de la adancimea de -2.00m de marna cenusie, tare, putin activa. Lungimea pe care se observa degradari ale sistemului rutier este de 45 m .

In urma producerii viituri apa raului Valea Bradisor avand viteza si forta de antrenare mare a erodat malurile afectand pe o lungime de 20 m terasamentele drumului. In plus datorita prezentei unui torent pe partea stanga a drumului la km 2+240 si a capacitatii hidraulice insuficiente a podetului existent,  apele au trecut peste drum provand eroziune la albia podetului.

- km 2+600

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 30cm balast de rau

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-o umplutura de pamant in care predomina balastul de rau compactat, urmate de la adancimea de -1.30m de marna cenusie, tare, putin activa. Lungimea pe care se observa degradari ale sistemului rutier, datorita apelor de pe vesantul din stanga drumului este de 75 m .

In aceasta zona exista doua torente pe partea stanga a drumului, primul la km 2+613 si al doilea la km 2+695. Torentul de la km 2+613 este evacuat in emisar printr-un podet tubular cu diametrul de 1000mm. Cel de al doilea torent este preluat de catre santurile de pamant existente, cauzand erodarea acestora prin antrenarea hidrodinamica a materialului. Descarcarea apelor pluviale in emisar se face printr-un podet dalat cu lumina de 1m, la km 2+638.

Pe o lungime de 16m  intre km 2+619 - km 2+635, se constata eroziuni puternice al taluzelor drumului.

Fig. 3 Degradari ale sistemului rutier si dispoztivelor de colectare a apelor la km 2+600

- km 3+600

Sistemul rutier are urmatoarea alcatuire:

- 60cm pietris de rau compactat

Terasamentele sistemului rutier sunt alcatuite dintr-o umplutura de deluviu de panta, urmate de la adancimea de -1.80m de gresie.

In aceasta zona exista cel putin doua torente pe partea dreapta a drumului, primul la km 3+620 si al doilea la km 3+670. Nici unul din aceaste torente nu este evacuat prin intermediul unui podet in paraul Valea Mare, cauzand degradari ale drumului pe o lungime de cel putin 136m si eroziuni ale terasamentelor si taluzelor.

Fig. 4. Degradari ale sistemului rutier la km 3+600

b) Ziduri de sprijin

- km 1+700

Sunt afectate zidurile de sprijin existente alcatuite din zidarie de piatra bruta. Pe zona studiata sunt ziduri care prezinta fundatie dezgolita prin procesul de eroziune a albiei de catre apa, care au suferit numeroase rupturi ale elevatiei sau care s-au rasturnat in urma pierderii stabilitatii sau ruperii zidului. Acestea au fost inlesnite si de lipsa lucrarilor de regularizare a raului  Valea Bradisor. In urma producerii viiturii raul a erodat aluviunile malului dinspre drum marind panta longitudinala a albiei. In plus raul a transportat un material solid de tipul plutitorilor si a  bolovanisurilor cu stanci, avand forta de izbire si antrenare mare. Zidul de sprijin existent a fost afectat pe o lungime de aproximativ 35m, de la km 1+700.

Fig. 5. Degradari ale zidurilor de sprijin existente la km 1+700

Pe o zona de 20m, intre 1+680 si  km 1+700 la zidurile existente din piatra bruta apar urmatoarele defecte de executie ca de exemplu:

- ruperea talpii de fundatie din fata zidului si dislocarea unei parti din fundatie;

- numeroase zone cu rupturi ale elevatiei;

Cauzele posibile ale aparitiei acestor degradari sunt datorate coborarii talvegului raului Valea Bradisor care a provocat afuierea talpi fundatiei si erodarea in timp a fundatiilor, netratarea corespunzatoare a rosturilor sau nerespectarea marcilor de beton. In plus lovirea repetata a zidurilor de sprijin de catre plutitori au produs  degradari ale elevatiilor.

In plus in cazul acestui tronson de zid de sprijn exista pericolulul rasturarii acestuia, datorita posibilitatilor de depasire a presiunilor critce pe talpa fundatiei.

c) Podete

Podetele existente care au fost investigate sunt la urmatoarele pozitii kilometrice:

- km 1+615 exista un podet dalat cu lumina de 1m. La acest podet se constata o serie de degradari cum sunt:

- camera de cadere amonte lipsa;

- podetul este partial colmatat;

- lipsa timpane amonte si aval;

- podetul are o deschidere prea mica in raport cu capacitatea hidraulica necesara;

- lungimea podetului este insuficienta in raport cu distanta pana la zidurile de sprijin care necesita refacere.

Fig. 6. Vedere aval cu podetul de la km 1+615

- km 2+124 exista un podet tubular cu diametrul de 1000mm. La acest podet se constata o serie de degradari cum sunt:

- camera de cadere amonte lipsa;

- podetul este partial colmatat;

- albia nu este amenajata in amonte;

- podetul are o deschidere prea mica in raport cu capacitatea hidraulica necesara;

- albia podetului din aval este erodata. Posibilele cauze se datoreaza faptului ca la debitele mari, podetul a lucrat sub presiune, iar viteza de curgere a depasit viteza de antrenare a aluviunilor albiei.

Fig. 7. Vedere aval cu podetul de la km 2+124

- km 2+420 exista un podet tubular cu diametrul de 600mm. La acest podet se constata o serie de degradari cum sunt:

- camera de cadere amonte lipsa;

- albia nu este amenajata in amonte;

- podetul este partial colmatat;

- podetul are o deschidere prea mica in raport cu capacitatea hidraulica necesara;

- albia podetului din aval este erodata. Posibilele cauze se datoreaza faptului ca la debitele mari, podetul a lucrat sub presiune, iar viteza de curgere a depasit viteza de antrenare a aluviunilor albiei.

Fig. 8. Vedere aval cu podetul de la km 2+420

- km 2+613 exista un podet tubular cu diametrul de 1000mm. La acest podet se constata o serie de degradari cum sunt:

- camera de cadere amonte lipsa;

- albia nu este amenajata in amonte;

- podetul este partial colmatat;

- podetul are o deschidere prea mica in raport cu capacitatea hidraulica necesara;

- albia podetului din aval este puternic erodata. Posibilele cauze se datoreaza faptului ca la debitele mari, podetul a lucrat sub presiune, iar viteza de curgere a depasit viteza de antrenare a aluviunilor albiei.

- km 2+638 exista un podet dalat cu lumina de 1m. La acest podet se constata o serie de degradari cum sunt:

- camera de cadere amonte lipsa;

- albia nu este amenajata in amonte;

- podetul este partial colmatat;

- podetul are o deschidere prea mica in raport cu capacitatea hidraulica necesara;

- albia podetului din aval este puternic erodata. Posibilele cauze se datoreaza faptului ca la debitele mari, podetul a lucrat sub presiune, iar viteza de curgere a depasit viteza de antrenare a aluviunilor albiei.

Fig. 9-10. Degradari ale podetelor la km 2+600

3.2 Justificarea necesităţii proiectului

Proiectul de consolidare si refacere a sistemului rutier , prin obiectivul său specific contribuie la îndeplinirea obiectivelor privind imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, astfel:

- îmbunătăţirea accesibilităţii în zona urbana, creşterea mobilităţii populaţiei şi a forţei de muncă, a bunurilor şi serviciilor, în vederea dezvoltării economice durabile;

- reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi a investiţiilor productive

- fluidizarea traficului , reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere

- menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice prin creşterea temporară a numărului de locuri de muncă pe durata execuţiei lucrărilor

- marirea sigurantei circulatiei;

- reducerea numarului de accidente;

- imbunatatirea mediului prin reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Datorită degradării accentuate, în prezent traficul se deplasează cu viteze reduse, fapt ce conduce la creşterea emisiilor de CO2 . Prin îngreunarea traficului au de suferit atât participanţii la trafic ce tranzitează drumul judetean precum si prelungirea timpului necesar de ajungere în zona de intervenţie a echipajelor de Poliţie, Ambulanţă şi Pompieri in caz de necesitate

Prin implementarea proiectului, se doreşte îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază şi a accesului la serviciile publice atat pentru populaţia locală cat si pentru cei aflati in tranzit . Se preconizează că modernizarea drumului judetean va duce la creşterea confortului şi satisfacţiei populaţiei locale, fapt ce va fi perceput ca o îmbunătăţire a calităţii vieţii.

## 3.3 planşe proiect

Planul de Situatie cu amplasamentul lucrarilor din cadrul proiectului este prezentata în Anexa.

## 3.4 Forme fizice ale proiectului

### 3.4.1 Date generale ale constructiilor existente

AMPLASAMENTUL

Drumul județean 703N Berislăvești (DJ 703G) - Releveu Cozia, în lungime de 20,50 km, asigură legătura cu Releu Cozia, traversând localitatea Berislăvești . Tronsonul analizat situat intre km 1+500 si 4+000  prezinta un grad  de degradare accentuat care impune masuri de reabilitare si/sau  modernizare. Lucrarile de refacere  a drumului vor avea ca scop aducerea partii carosabile la parametrii tehnici, imbunatarirea circulatiei traficului auto, precum si scurgerea apelor pluviale in conditii cat mai bune.

TOPOGRAFIA

Ridicarile topografice au fost efectuate astfel încât datele rezultate sa poata fi utilizate pentru modelarea  tridimensionala a terenului (coordonate X,Y,Z) si sa poata fi prelucrate cu programe de proiectare moderne (ex. CivilCAD).

Pe traseul stabilit pe planurile de situatie s-au efectuat ridicari topografice detaliate, aceasta operatiune având doua scopuri principale:

obtinerea unei precizii mai mari în activitatea de proiectare;

identificarea cu exactitate a limitelor de proprietate.

Ridicarea detaliilor a fost făcută astfel încât să se poată obtine fisiere tip “*.dwg” care au fost prelucrate ulterior cu programul tip CAD, pe care au fost studiate si definitivate traseele străzilor si aleilor propuse pentru reabilitarea si modernizarea sistemului rutier.

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Climatul zonei studiate face parte din clima temperat continental, caracterul acesteia fiind pus în evidenţă de valorile elementelor climaterice care urmăresc îndeaproape etajele de relief. Clima se caracterizeaza prin urmatorii parametrii:

- temperatura medie anuala +10.2C;

- temperatura minima absoluta -310C;

- temperatura maxima absoluta +40.60C;

Precipitatiile medii anulae au valori cuprinse intre 750-800 mm/m2.

Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii frecvente de aer temperat-oceanic din vest şi nord-vest (mai ales in semestrul cald), prin pătrunderi frecvente ale aerului temperat-continental din sectorul estic (mai ales in semestrul rece), prin advecţii relativ dese de aer tropical maritim din sud vest si sud.

GEOLOGIA, SEISMICITATEA

Din puct de vedere geologic, judeţul Vâlcea este alcatuit din multe unităţi geografice, dintre acestea distingându-se Depresiunea Loviştei, Valea Oltului si dealurile subcarpatice. Depresiunea Loviştei, cu forma alungită pe direcţia est-vest, aparţine culoarului longitudinal care împarte Carpaţii Meridionali în doua, începând de la est de la Valea Argeşului până la Valea Cernei. Zona este caracterizată prin bazinul sedimentar Brezoi-Titeşti. Cele mai vechi depozite sunt reprezentate de gresii, marne, pietrişuri şi conglomerate aparţinând cretacicului superior, modelate din loc în loc de eroziuni, care au condus la apariţia reliefului specific zonei. Zona este bogată în resurse naturale: subterane (mică) şi supraterane (lemn şi materiale de construcţii), care au fost exploatate de-a lungul timpului de catre populaţie. Valea Oltului – face legătura directă între bazinele intens populate de la Nord şi sud de Carpaţi. Defileul Oltului este tăiat în şisturile cristaline specifice Munţilor Făgăraşului şi Lotrului, iar în dreptul depresiunii Loviştei, unde valea se lărgeşte, sunt depuse aluviuni sub formăde agestre. Traversând Masivul Cozia, apele Oltului taie pe zeci de kilometri gnaisul ocular şi şisturile cristaline. Formarea defileului se datora unor falii sau rupturi ale scoarţei superficiale, care ulterior au facilitat eroziunea şi apoi instalarea râului în lungul lor. Dealurile subcarpatice – sunt desfăşurate din marginea abruptă a muntelui şi reprezintă un rezultatal acţiunii de modelare a Oltului şi a numeroşilor săi afluenţi, în rocile depuse în marea Depresiunii Getice. Numele de zonă deluroasă subcarpatică îi determină nu numai poziţia faţă de Carpaţi şi altitudinea mai coborâtă decât a munţilor, ci şi geneza mai târzie pe seama amterialelor depuse în timpul terţiarului. Trecerea dinspre munte şi dealuri nu se face printr-un abrupt, ci prin intermediul unor spinări deluroase, gruiuri şi înşeuări. Spre sud, zona subcarpatică se desfăşoară ca o zonă colinară, cu lărgiri ale văilor şi mici depresiuni, cu trăsături morfologice locale. Câteva dintre resursele dealurilor subcarpatice (petrol, sare, ape minerale, păduri) au dat un anumit specific întregii economii a judeţului. Constituţia geologică nisipurilor argiloase şi pietrişurilor) a favorizat eroziunea rapidă şi alunecările de teren.Pentru stabilirea stratificaţiei terenului, de-a lungul traseului drumului s-a executat 1 foraj cu adâncimi de  6,00 m.De asemenea, s-au consultat fişele complexe ale forajelor executate anterior în zonă. Coloana litologica a forajului este prezentata in studiul geotehnic.

Terenul studiat se încadrează categoriei geotehnice 2 cu risc geotehnic “moderat” conform NP 074/2014. Adâncimea maximă de îngheţ în teren natural este de 0,60 – 0,70 m, conform STAS 6054/1977.

In conformitate cu standardul SR 11100/1-93 si normativul P100 – 2013, zona studiata este caracterizata de urmatorii parametrii si coeficienti seismici:

gradul de intensitate seismica a zonei: 71 MSK;

valorile de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,25 g

perioada de colt: Tc = 0.7 sec;

perioada de revenire: un cutremur la 225 ani;

### 3.4.2 Caracteristici constructive ale lucrarilor propuse in proiect

### LUCRARI  LA DRUM

### Traseul in plan

### Traseul proiectat al tronsoanelor drum reabilitate urmareste în totalitate traseul existent, elementele geometrice în plan, aliniamente si curbe. Razele in plan proiectate se situeaza intre 22m si 180 m.

### Profilul longitudinal

### Linia rosie proiectata respecta în general niveleta existenta, in vederea minimizarii cantitatilor de lucrari. Declivitatile longitudinale proiectate se situeaza intre 1.28% si 11.62%. Razele de racordare verticala vor fi intre 350m si 3000m.

### Profilul transversal tip

### In concordanta cu STAS 863/85 si Ordinul MT 49/1998, pentru clasa tehnica corespunzatoare se va adopta urmatorul profil transversal tip pentru partea carosabila:

### latime parte carosabila – 4.00  m;

### panta transversala carosabil – 2,5%;

### latime acostamente - 0.50 m;

### panta transversala acostamente – 4,0%.

### Alcatuire sistem rutier

### La proiectarea sistemelor rutiere s-au ales solutiile tehnice care asigura criteriile de estetica, confort si eficienta economica.

### Structura rutiera proiectata pentru reabilitarea tronsoanelor de drum afectate de precipitatiile abundente este alcatuita din:

### strat de uzura din beton asfatic BA16 de 4cm grosime;

### strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 de 6cm grosime;

### 15 cm strat de piatra sparta mare ;

### 25cm balast.

### Solutiile tehnice pentru reabilitarea lucrarilor de consolidare constau in urmatoarele:

### - pentru refacerea zidurilor de sprijin existente sau executia lucrari de consolidare noi tronsoanelor drum de la km 1+600 (pe o lungime de 24 m, cu o inaltimea totala de 6m), km 1+700 (pe o lungime de 35 m, cu inaltimea totala de 7m), km 2+100 (pe o lungime de 24m, cu inaltimea totala de 4m), km 2+400 (pe o lungime de 20m, cu inaltimea totala de 6m) si km 2+600 (pe o lungime de 15m, cu inaltimea totala de 6m) se propun urmatoarele:

### elevatie din zidarie de piatra bruta cu beton de ciment placat cu cel putin 15 cm beton de ciment C25/30, pe o fundatie din beton de ciment C16/20 ciclopian. La intrados se va executa cu un dren din zidarie de piatra bruta, placat la cu un geotextil anticontaminant. Apele de infiltratie vor fi colectate de dren si evacuate prin barbacane.

### Pentru lucrarile de podete se vor lua urmatoarele masuri:

### - se vor demola toate podetele existente;

### - podetul de la km 1+615 va avea urmatoarele caracteristici:

### camera de cadere din beton de ciment C25/30 in amonte ;

### podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se va executa o amenajare a albie cu gabioane pentru descarcarea apelor pluviale si eliminarea riscurilor privind aparatiei eroziunilor;

### podetul va fi incastrat in zidul de sprijin nou.

### - podetul de la km 2+124 va avea urmatoarele caracteristici:

### realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;

### podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albiei in aval pe  lungime de 2m cu o saltea de piatra bruta.

### - podetul km 2+420 va avea urmatoarele caracteristici:

### realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;

### podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie cu gabioane pentru descarcarea apelor pluviale si eliminarea riscurilor privind aparatiei eroziunilor;

### - podetul km 2+613 va avea urmatoarele caracteristici:

### realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;

### podetul va fi din prefabricate tip L3 peste care se vor poza dalele prefabricate D3, cu o lumina de 3m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A3. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).

### - podetul km 2+638 va avea urmatoarele caracteristici:

### realizarea unei camere de cadere din beton de ciment in amonte;

### podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).

### - la  km 3+620 este necesara realizare unui podet nou cu urmatoarele caracteristici:

### realizarea pe partea dreapta a drumului a unor santuri ranforsate pe o lungime de 131m pentru colectarea apelor pe versanti;

### camera de cadere din beton de ciment in amonte, care va colecta apele pluviale de la santurile ranforsate si de pe versant ;

### podetul va fi din prefabricate tip C2 cu o lumina de 2m, pentru a asigura capacitatea hidraulica si a minimiza lucrarile de decolmatare;

### in aval se vor prevede aripi prefabricate tip A2. Dupa aceastea se va executa o amenajare a albie in trepte formata dintr-un pereu de piatra bruta cu grosimea de 20 cm pe o fundatie din beton de ciment C25/30 (cu grosimea de 20cm).

### Pentru prevenirea degradarii lucrarilor de consolidare de pe traseul DJ 703N este necesar sa aiba in vedere, de catre administratorul cursului de apa, efectuarea unor lucrari de regularizare locale ale raului Dingesti, in baza unor studii de specialitate.

### 3.4.3 Capacitati fizice

### Lungimea drumului cuprins in cadrul acestui contract este de 2500m , iar punctele in care se va intervenii sunt in lungime totala de aproximativ 500m .Latimea platformei drumului pe toata aceasta lungime este de aprox 5m.

### 3.4.4 Suprafete de teren ocupate

Suprafata totala a platformei drumului ce urmeaza a fi consolidat si modernizat in cadrul acestui proiect este de 2500 mp.

3.5 Profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

3.6 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

3.7 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus

Nu este cazul pentru proiectul de fata.

3.8 Materii prime , energie si combustibili utilizati

Pentru realizarea proiectului materiile prime, auxiliare si combustibilii utilizati sunt reprezentate de: balast, piatra sparta, bitum, filer, agregate naturale, ciment, apa, aditivi, energie electrica, motorina.

Antreprenorul va va alege sursele de unde vor fi procurate aceste materiale de constructie, precum si tehnologiile care vor fi folosite. Astfel, proiectantul a precizat in caietele de sarcini necesare documentatiei de licitatie pentru alegerea antreprenorului, caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calitatii corespunzatoare, conform actelor legislative in vigoare. De asemenea, se recomanda ca, aprovizionarea cu materiale sa se realizeze treptat, pe etape de construire, evitandu-se astfel, stocarea de materii prime pe termen lung.

3.9 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

In perioada de constructie:

- Energia electrica: prin racord contorizat la LEA cea mai apropiata sau asigurata prin motogeneratoare de curent electric.

- Alimentarea cu apa potabila si industriala: in functie de conditiile locale - de la retea prin bransament contorizat sau prin transport cu tancuri de apa (cisterne);

- Asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si tehnologice: in functiile de conditiile locale - la reteaua de canalizare existenta sau prin instalatii proprii de preepurare/epurare.

3.10 Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială, prin acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie.

Avand in vedere faptul ca investitia actuala presupune modernizarea unei lungimi foarte mici de drum , se presupune ca organizarile de santier vor fi minore iar instalarea unor noi statii de betoane si asfalt este putin probabil sa se realizeze . In orice caz toate lucrarile vor fi executate sub stricta supraveghere a dirigintilor de santier, iar dupa terminarea lucrarilor de constructie in caz de necesitate se vor executa lucrari pentru refacerea zonei si redarea in circuitul natural, cum ar fi:

- demontarea constructiilor si structurilor specifice organizarilor de santier;

- dupa caz , fabricile de betoane vor fi inchise, constructiile si instalatiile existente vor fi demontate si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in vederea redarii folosintelor;

- dupa caz , statiile de asfalt vor fi demontate si evacuate la alte amplasamente prin grija constructorului, iar in amplasament se vor face lucrari de reconstructie ecologica. Deseurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul firmelor abilitate.

- retragerea de pe amplasamente a utilajelor de constructii si transport;

- colectarea si transportul de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea de constructie si cele conexe;

- refacerea amplasamentului in zona drumurilor de acces si a altor terenuri ocupate temporar prin lucrari de nivelare a terenului, inierbare, plantare de arbori /arbusti si amenajare peisagistica.

3.11 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul in cadrul acestui proiect.

3.12 Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Resursele naturale pentru realizarea proiectului sunt agregate minerale (nisip, pietris, piatra sparta) provenite din cariere si balastiere.

Cel mai probabil aprovizionarea cu piatra sparta ,nisip si pietris in vederea realizarii investitiei se va realiza cu ajutorul autobasculantelor .

Decizia finală privind provenienţa acestora va aparţine constructorului care va selecta balastiere si cariere autorizate şi de unde transportul asociat se va putea efectua cu un minim al impactului economic şi de mediu.

In perioada de functionare a obiectivului nu sunt necesare consumuri de resurse naturale in afara lucrarilor de reparatii capitale sau intretinere.

3.13 Metode folosite in constructie

Tehnologia de execuţie a lucrărilor proiectate descrise în acest capitol este o tehnologie tipică executării lucrărilor de drumuri .

Lucrările prevăzute în acest proiect constau în primul rând in consolidarea corpului drumului afectat de viiturile raului prin refacerea zidurilor de sprijin si aducerea drumului la starea initiala si ulterior asternerea a doua straturi de asfalt de legatura 6cm si respectiv un strat de uzura de4cm .

Vor fi realizate rigole pe partea dinspre deal a drumului in vederea preluarii apelor pluviale si conducerea lor in lungul drumului catre emisar .

Vor fi deasemenea refacute podetele pe toata lungimea tronsonului de drum .

3.14 Plan de executie (faza de constructie , punere in functiune , exploatare , refacere si folosire ulterioara)

In cadrul proiectului a fost intocmit graficul de realizare a executiei lucrarilor care se intind pe o perioada de 11 luni .

Este foarte importanta coordonarea judicioasa a Contractorului pentru realizarea lucrărilor la calitatea cerută şi în timpul de execuţie preconizat. Prezentul proiect este de natură tehnologică prin esenţa lui, astfel încât implică o foarte bună organizare în ceea ce priveşte începerea, finalizarea şi alternanţa etapelor de execuţie.

După finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele ocupate temporar de amenajarile specifice vor fi readuse la starea iniţială.

3.15 Relatia cu alte proiecte existente si planificate

Nu este cazul in cadrul acestui proiect .

3.16 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Fiind vorba despre consolidarea si refacerea unei portiuni dintr-un drum existent  , alternativele studiate au fost doar in ceea ce priveste solutia sistemului rutier , respectiv tipul si grosimile sistemului rutier propus .

3.17 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul .

3.18 Alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism in afara de avizul de mediu s-au solicitat avize privind utilitatile : alimentare cu apa, canalizare , energie electrica, gaze naturale si telefonizare .

3.19 Localizarea proiectului

Drumul județean 703N Berislăvești (DJ 703G) - Releveu Cozia, în lungime de 20,50 km, asigură legătura cu Releu Cozia,traversând localitatea Berislăvești. El este situat in partea de Nord Est a judetului Valcea.

3.19.1 Distanţa faţă de graniţe (Conventia de la Espoo)

Comuna Berislavesti  nu este localitate de frontiera , fiind situata la aproximativ 200 km fata de cea mai apropiata frontiera , cea cu Republica Bulgaria .

3.19.2 Detalii despre folosinţele terenului in zona de proiect

Tronsonul de drum situat intre km 1+500 si km 4+000 , propus a se reabilita in cadrul acestui contract, se desfasoara numai in interiorul localitatii Berislavesti .

3.19.3 Detalii despre variantele de amplasament luate in considerare

Nu este cazul .

## 3.2 Caracteristici impact potenţial

### 3.2.1 Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Principalele avantaje al reparatiilor acestui drum judetean sunt reprezentate prin scaderea poluarii fonice , precum si  viteza crescută a traficului . Un alt avantaj il reprezinta imbunatatirea conditiilor de siguranta in trafic .

Alte impacturi pozitive se pot asocia schimbarilor în calitatea aerului prin reducerea emisiilor, zgomotelor si vibratiilor generate de traficul rutier. De asemenea, exploatarea drumului poate induce efecte pozitive asupra sistemului hidrologic din care face parte prin colectarea riguroasa a apelor meteorice, reducerea eroziunii solului, reducerea încarcarii cu particule în suspensie si prin fluentizarea traficului, cu efecte asupra reducerii emisiilor de gaze poluante, respectiv a încarcarii apelor de precipitatii cu acest tip de poluanti.

In perioada de executie are loc un impact negativ la modul cel mai general, dar a carui durata este limitata la 1 luna – perioada de executie a lucrarilor.

Impactul negativ in perioada de executie se va exercita asupra:

- calitatii aerului, prin genereare unor de emisii suplimentare de praf si noxe produse de gazele de esapament de la motoarele mijloacelor mecanice de transport si utilajelor,

- posibil apelor prin perturbarea scurgerii naturale a apelor in zonele lucrarilor la canalizarea pluviala , si prin majorarea turbiditatii cursurilor de apa in aceste zone,

- populatiei din asezarile situate in apropierea santierelor prin disconfort creat de poluarea fonica, luminoasa, vibratii si emisiile de noxe.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural nu exista deoarece lucrarile sunt executate pe strazi existente , neffind vorba de lucrari care sa presupuna demolari sau extinderi ale suprafetelor carosabile fata de cele existente .

### 3.2.2 Natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ

Obiectivul proiectului de infrastructura va avea impact:

- pozitiv direct, indirect si permanent asupra populatiei si calitatii aerului in zona proiectului,

- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada în care se vor executa lucrări şi în zona acestora, asupra solurilor, aerului, populatiei, faunei,

Nu sunt identificate alte proiecte semnificative aflate in derulare în zona proiectului.

3.2.3 Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei / habitatelor / speciilor afectate)

Nu este cazul .

### 3.2.4 Magnitudinea şi complexitatea impactului

Se apreciaza ca impactul negativ generat in perioada de constructie nu va avea o magnitudine semnificativa. In perioada de constructie impactul maxim se va manifesta numai in zona executiei lucrarilor.

Magnitudinea impactului negativ se reduce proportional cu indepartarea de sursele generatoare.

Impactul negativ este apreciat ca fiind „de o complexitate redusa”.

Principalii factori care pun probleme si care trebuie monitorizati cu atentie si pentru care trebuie propuse masuri de atenuare riguroase sunt zgomotul si emisiile de noxe generate de activitatile de constructie .

Impactul pozitiv are in schimb un caracter complex, avand in vedere multitudinea factorilor economici, sociali si de mediu care beneficiaza direct sau indirect de imbunatatirea conditiilor de trafic in zona proiectului .

### 3.2.5 Probabilitatea impactului

La modul general, constructia de drumuri are un impact asupra mediului inevitabil, generand o poluare fonica si chimica . Si in cazul de fata, aceste tipuri de impact vor aparea cu siguranta, dar totodata trebuie luate in considerare si impacturile pozitive de mare importanta, generate la fel de probabil ca urmare a implementarii proiectului de infrastructura rutiera.

Se mentioneaza şi faptul că seturile de măsuri de prevenire şi reducere a impactului asupra mediului care se propun si care sunt obligatoriu de a fi respectate, vor contribui la scaderea probabilitatii aparitiei si/sau extinderii unor tipuri de impacturi.

3.2.6 Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Impactul negativ generat in perioada de constructie se va intinde strict pe perioada de executie a lucrarilor (30 zile) si probabil pe o perioada de timp foarte scurta dupa terminarea lucrarilor. Impactul va avea o frecventa variabila (in functie de progamul de executie si tipul lucrarilor executate). In perioada de iarna, care nu este propice pentru executia lucrarilor nu vor exista impacturi negative. Impactul negativ generat in perioada de constructie se apreciaza in totalitate ireversibil dupa finalizarea lucrarilor.

Pentru perioada de exploatare impacturile pozitive sunt in mod evident, de durata. Deoarece impactul pozitiv are un caracter complex, frecventa si reversibilitatea acestuia nu sunt cuantificabile, dar i se poate atribui un caracter permanent.

Implementarea măsurilor obilgatorii de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, vor contribui la scaderea duratei si frecventei unor tipuri de impacturi negative.

### 3.2.7 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru reducerea la minim a impactului asupra mediului sunt propuse o serie de masuri specifice fiecarui factor de mediu si care sunt prezentate in cadrul capitolului 4 din prezentul memoriu.

### 3.2.8 Natura transfrontieră a impactului

Nu este cazul.

# SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

Pentru realizarea proiectului de infrastructura, beneficiarul va acorda contractul de executie unui  antreprenor. In conditiile prevederilor legale si a termenilor contractuali, acesta va realiza Planul de management de mediu, document care conţine măsurile de reducere a impactului de mediu pe toată durata de viaţă a investiţiei: execuţie (construcţie), funcţionare şi dezafectare. Planul de management de mediu contine două secţiuni: Planul de reducere a impactului asupra mediului şi Planul de monitorizare.

## 4.1 Protecţia calităţii apelor

### 4.1.1 Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de construcţie, sursele posibile de poluare a apelor sunt cauzate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea de şantier.

Astfel, principalele surse de poluare a apelor sunt reprezentate de:

- apele uzate menajere, rezultate de la grupurile sanitare şi din igienizări care au loc in cadrul organizarii de santier;

- ape uzate provenite din pierderile tehnologice de la prepararea betoanelor şi spălarea padocurilor în care sunt depozitate temporar anrocamentele, agregatele etc;

- scurgerile accidentale de la staţiile de alimentare cu carburanţi şi de întreţinere a utilajelor şi mijloacelor de transport;

- manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apă poate conduce la producerea unor deversări accidentale;

- in cadrul şantierului, în perioadele cu ploi abundente, pot apărea unele eroziuni provocate de apele de şiroire

În perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie deversate substante poluante, în special sub forma de pulberi. Dat fiind volumul redus al materialelor ce se vor folosi nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi deversate.

Nu se va admite evacuarea apelor uzate neepurate in emisari naturali.

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, situaţii posibile de poluare a apelor de suprafata sau subterane pot apărea in principal numai în cazuri de accidente.

Apele subterane, pot resimti de asemenea influenta activitatilor care se vor desfasura în santier, în special la nivelul acviferului freatic, datorita lucrarilor de excavatii. Trebuie sa se tina seama de protejarea acviferului freatic, pentru a se evita aparitia drenajului si orice accidente care ar putea duce la contaminarea acviferul freatic cu produse petroliere.

În perioada de exploatare, apele meteorice nepurificate colectate în lungul drumului constituie principala sursa de poluare. Pe suprafata perimetrului drumului ce urmeaza a fi refacut , în timpul ploilor, în special al celor torentiale se colecteaza ape care se scurg lateral, acestea fiind preluate de catre sistemul de santuri si rigole ce însotesc drumului judetean.

Din acest punct de vedere, se apreciaza ca evacuarea apelor uzate epurate nu va conduce la probleme deosebite privind dispersia poluantilor în mediile acvatice.

Valori maxime admise pentru evacuarea apelor uzate:

| Indicatori apă | Valori admise conform NTPA 001/2005 | Valori admise conform NTPA 002/2005 |
| --- | --- | --- |
| Materii in suspensii | 35 mg/l | 350 mg/l |
| CCO –Cr | 125 mg O2/l | 500 mg O2/l |
| Plumb | 0,2 mg/l | 0,5 mg/l |
| Zinc | 0,5 mg/l | 1,0 mg/l |
| Produse petroliere | 5 mg/l | 20 mg/l |

### 4.1.2 Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În perioada de execuţie a lucrărilor.

Se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru colectarea apelor uzate în perioada de execuţie:

- prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi lavoare şi evacuarea acestor ape în fosa septica, vidanjabilă periodic;

- prevederea unui sistem de colectare a pierderilor lichide şi al apelor pluviale care se scurg din spaţiile de preparare a cimentului şi asfaltului şi evacuarea într-un decantor pentru depunerea suspensiilor. Nămolul rezultat se transportă la depozitul de deşeuri inerte.

- in cazul depozitelor temporare de materiale, care pot fi spalate de apele pluviale, se recomanda amenajarea platformelor de depozitare cu santuri perimetrale de garda. Aceste santuri vor fi curatate periodic pentru a se evita colmatarea lor.

Măsurile de prevenire sunt cele curente adoptate pe şantierele de construcţii, măsuri ce cuprind verificarea stării tehnice a utilajelor şi mijloacelor de transport, semnalizări şi marcaje de circulaţie, eventual bariere, alimentarea cu carburanţi şi reparaţii în spaţii special amenajate.

Apele uzate de tip menajer rezultate în timpul desfăşurării lucrărilor de construcţie vor trebui să se încadreze în prevederile normativelor NTPA 001/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali şi NTPA 002/2005 – privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare ale localităţilor.

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante în perioada de execuţie provenite de la traficul rutier specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor, care ajung direct sau indirect în apele de suprafaţă sau subterane nu vor fi în cantităţi importante pentru a modifica semnificativ calitatea receptorilor naturali.

In perioada de exploatare lucrarile prevazute pentru scurgerea apelor meteorice (santuri, rigole, podete) au rolul de a împiedica stagnarea apei pe platforma drumului, contribuind la pastrarea suprafetei acesteia în conditii bune.

## 4.2 Protecţia calităţii aerului

### 4.2.1 Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi

În perioada de construcţie a lucrarilor, activităţile din şantier pot avea un impact asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora.

Executia lucrarilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii, ceea ce conduce la aparitia unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. În plus, aprovizionarea cu materiale de constructie necesar a fi puse în opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, genereaza poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Regimul emisiilor acestor poluanti este, ca si în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii si de operatiile specifice, prezentând o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuţiei lucrării pot fi grupate după cum urmează:

- activitatea utilajelor pentru punerea in opera a lucrarilor;

- punerea efectiva in opera a lucrarilor (sapaturi, excavatii, realizarea sistemului rutier)

- transportul materialelor, prefabricatelor, personalului;

- manipularea materialelor;

- activitatea în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment si mixturilor asfaltice.

Poluarea specifică activităţii utilajelor şi circulaţiei vehiculelor se poate estima după:

- consumul de carburanţi (substanţe poluante: NOx, CO2, CO, compuşi organici volatili non metanici, metale grele, particule materiale din arderea motorinei etc.);

- aria pe care se desfăşoară aceste activităţi (substanţe poluante – particule materiale în suspensie şi sedimentabile);

- distanţele parcurse (substanţe poluante - particule materiale ridicate în aer de pe suprafaţa drumurilor).

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de alimentare cu carburanţi, întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport este redusă şi poate fi neglijată.

Poluarea specifică activităţii în staţia/staţiile de preparare a betoanelor de ciment si mixturilor asfaltice cuprinde exclusiv prepararea acesora. Sunt avute în vedere emisiile de particule materiale, inclusiv ciment, de la prepararea betonului. Nu se iau în considerare emisiile de particule rezultate prin eroziunea vântului din depozitele de agregate, din circulaţia mijloacelor de transport şi activitatea utilajelor, aceste emisii fiind apreciate global în cadrul activitatii utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport.

Se apreciază că emisiile în aer pe perioada de construire sunt reduse şi afectează arii reduse. Aceste arii pot face obiectul monitorizării în timpul execuţiei.

În perioada de exploatare, traficul rutier este singura sursa de poluare a aerului aferenta obiectivului studiat.

Poluantii emisi în atmosfera, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili în motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si organice sub forma de gaze si de particule, continând: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din carburatoare si rezervoare), particule încarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn).

### 4.2.2 Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Având în vedere că sursele de poluare asociate activităţilor care se vor desfăşura în faza de execuţie sunt surse libere, mobile, deschise şi au cu totul alte particularităţi decât sursele aferente unor activităţi industriale sau asemănătoare, nu se poate pune problema unor instalaţii de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului impurificat şi a gazelor reziduale.

Lucrările de organizare a şantierului trebuie să fie corect concepute şi executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe în aer, apă şi pe sol. Concentrarea lor într-un singur amplasament este benefică, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlată şi corectă. De asemenea, se recomandă constructorului următoarele măsuri pentru perioada de execuţie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor şi deşeurilor;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face în staţii de alimentare centralizate;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafeţelor;

- dotarea pentru perioada de iarnă a parcurilor de utilaje şi mijloace de transport cu dispozitive electrice de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de eşapament pe timpul unor demarări lungi sau dificile. Asemenea instalaţii se vor prevedea şi la punctele de lucru;

- verificarea periodică a utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament. Utilajele vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni. În acest sens, unităţile de construcţii vor trebui să se doteze cu aparatură de testare necesară şi să efectueze reviziile la utilajele şi mijloacele de transport.

- Este utilă monitorizarea calităţii aerului in cadrul santierului, în principal a poluării cu pulberi.

- Pentru materiale inerte, stropirea cu apă reprezintă o soluţie de reducere a antrenării de vânt a particulelor fine.

- Folosirea prelatelor este indicată pentru protecţia temporară a unor depozite de materiale la acţiunea vântului.

Problema instalaţiilor pentru captare – epurare gaze reziduale şi reţinerea pulberilor se pune pentru instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment si mixturi asfaltice. Se recomandă utilizarea instalaţiilor bazate pe tehnologie modernă, mai puţin poluante, în vederea reducerii emisiilor de particule de la instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment si mixturilor asfaltice.

Emisiile de poluanti în atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (în principiu 8-10 ore/zi), putând prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi la alta.

Se recomandă folosirea utilajelor şi mijloacelor de transport dotate cu motoare Diesel, care nu produc emisii de Pb şi emit cantităţi reduse de CO.

În perioada de exploatare singura sursă de poluare a aerului este reprezentata de traficul rutier de pe strazi, reprezentând surse de poluare mobile. Pentru diminuarea emisiilor nu se pune problema unor instalaţii pentru colectarea - epurarea - dispersia în atmosferă a gazelor reziduale.

## 4.3 Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

### 4.3.1 Surse de zgomot şi de vibraţii

In condiţii de activitate normală, nivelul de zgomot în zona lucrarilor şi la limita acestora este mai mic decât nivelul de zgomot admisibil.

Procesele tehnologice de execuţie a lucrarilor implică folosirea unor grupuri de utilaje cu funcţii adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă surse de zgomot şi vibraţii. Pentru perioada de construire, zgomotul la sursa si cel de camp apropiat au caracteristici acustice corespunzatoare naturii si dispunerii utilajelor.

În perioada de execuţie, sursele de zgomot sunt grupate după cum urmează:

- în fronturile de lucru, zgomotul este produs de funcţionarea utilajelor de construcţii specifice lucrărilor (curăţiri în amplasament, excavări, umpluturi, compactari , realizarea structurii rutiere si lucrarilor de arta proiectate, etc.) la care se adaugă aprovizionarea cu materiale.

- pe traseele din şantier şi din afara lui, zgomotul este produs de circulaţia autovehiculelor care transportă materiale necesare pentru execuţia lucrărilor.

Estimările privind nivelurile de zgomot şi distanţele la care se înregistrează acestea, pornesc de la valorile de putere acustică înregistrate pentru diverse echipamente utilizate la construcţie şi de numărul acestora. O listă a tipurilor de echipamente utilizate şi valorile acustice asociate acestora este prezentată în cele ce urmează:

- buldozer: 			Lw ~ 115 dB(A);

- încărcător frontal:		Lw ~ 112 dB(A);

- excavator:			Lw ~ 117 dB(A);

- compactor:			Lw ~ 105 dB(A);

- echipamente de finisare:	Lw ~ 115 dB(A);

- camion:			Lw ~ 107 dB(A);

- motocompresor:	            Lw ~ 70 dB(A);

- autogreder: 		Lw ~ 112 dB(A).

Referitor la vibratii, acestea sunt generate de echipamentele de mare tonaj.

În perioada de exploatare singura sursă de zgomot si vibratii este reprezentata de surse mobile - traficul rutier de pe aceaste strazi.

### 4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor se vor realiza astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986. Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009-88 este de 50dB. In apropierea locuintelor nivelul echivalent continuu (Leq), masurat la 3m de peretele exterior al locuintei si la 1,5m inaltime de sol, nu trebuie sa depaseasca 50dB (A) si curba de zgomot de 45. In timpul noptii (orele 22,00-06,00) nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

Pentru a fi respectate valorile admisibile mentionate anterior, este necesar ca organizarea de santier si traficul mijlocelor de lucru din si inspre santier, sa fie executate pe cat posibil la distante de 200-300m de zonele locuibile.

Se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor în timpul execuţiei lucrărilor:

- limitarea traseelor ce străbat zonele sensibile de către utilajele şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante;

- organizarile de şantier vor fi amplasate în afara zonelor sensibile (zone locuite);

- amplasarea unor constructii ale santierului, depozitelor de materii prime, astfel incat acesteasa reprezinte ecrane intre santier si zonele locuite.

- Intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

- întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de preparare a betoanelor si mixturilor asfaltice;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

- în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei se vor modifica traseele de circulaţie;

- eşalonarea judicioasă a activităţilor de construcţie şi reducerea perioadelor de activitate simultană a mai multor surse generatoare de zgomote de intensitate ridicată;

- monitorizarea acustică a amplasamentului şi adoptarea măsurilor adecvate de reducere a impactului acustic, dacă este cazul.

În perioada de execuţie, în fronturile de lucru şi pe anumite sectoare, pe perioade limitate de timp, nivelul de zgomot poate atinge valori importante, fără a depăşi 90 dB(A) exprimat ca Leq pentru perioade de maxim 10 ore. Aceste niveluri se încadrează în limitele acceptate de normele de protecţia muncii. În apropierea zonelor sensibile nu se va amplasa organizarea de şantier, iar perioada de execuţie trebuie redusă, astfel încât afectarea receptorilor protejaţi datorită nivelului de zgomot şi vibraţii generat de lucrarile de constructii să fie cât mai redusă.

Dupa cum a fost precizat mai sus, vor trebui respectate limitele admisibile privind nivelurile de zgomot prevăzute în STAS 10009/1988 şi STAS 6156/1986. Limitele prevăzute sunt:

Niveluri admisibile de zgomot:

| Locaţie | Nivel de zgomot Leq dB (A) | Valoarea curbei de zgomot Cz, dB |
| --- | --- | --- |
| Zonele rezidenţiale (la 2m faţă de clădire) | 50 | 45 |
| Zone industriale | 65 | 60 |
| Parcări auto | 90 | 85 |
| Căi ferate | 70 | 65 |

Alte masuri aplicabile pentru reducerea nivelului de zgomot pentru potentiali receptori afectati sunt:

- Reducerea vitezei vehiculelor pe strazi prin mijloace administrativ-legislative.

## 4.4 Protecţia împotriva radiaţiilor

### 4.4.1 Surse de radiaţii

Pentru perioada lucrărilor de constructii echipamentele utilizate, prin motoarele electrice în funcţiune, generează radiaţii electromagnetice care se situează însă la un nivel prea scăzut pentru a avea impact negativ asupra mediului si zonelor locuite.

Atât lucrările propuse a fi executate, cât şi echipamentele folosite la execuţia lor nu generează radiaţii ionizante.

Pentru perioada de exploatare a obiectivului, nu vor fi generate surse de radiaţii.

### 4.4.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia impotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## 4.5 Protecţia solului şi subsolului

### 4.5.1 Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

În perioada de execuţie a lucrarilor, sursele posibile de poluare a solului sunt cauzate de execuţia propriu-zisă a lucrărilor, traficul de şantier şi organizarea de şantier, statia de preparare betoanelor sau a mixturilor asfaltice.

Principalele surse de poluare a solului în perioada de execuţie sunt reprezentate de:

- depozitarea necontrolată şi pe spaţii neamenajate a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii;

- depozitarea necorespunzătoare, direct pe sol, a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii poate determina poluarea solului şi a apelor subterane prin scurgeri directe sau prin spălarea acestor deşeuri de către apele pluviale;

- depunerea pulberilor şi a gazelor de ardere din motoarele cu ardere internă a utilajelor şi spălarea acestora de către apele pluviale, urmate de infiltrarea în subteran;

- scăpări accidentale sau neintenţionate de carburanţi, uleiuri, mixturi asfaltice, substanţe chimice sau alte materiale poluante, în timpul manipulării acestora.

Poluantii emisi în timpul perioadei de executie se regasesc în marea lor majoritate în solurile din vecinatatea fronturilor de lucru si a zonelor în care se desfasoara activitati în perioada de executie. Exceptie fac poluantii depusi pe suprafetele betonate si colectati în apa pluviala ulterior decantata.

Potenţialul impact asupra subsolului şi apei subterane datorat activităţilor de construcţie sunt similare celor pentru sol, necesitând aceleaşi tipuri de măsuri pentru controlul acestora, care vor minimiza amploarea fenomenelor de contaminare.

In perioada de exploatare poluantii care caracterizeaza calitatea aerului în perioada de exploatare, rezultati ca urmare a traficului auto si, prin depunerea lor, sunt responsabili si pentru poluarea solului. Dintre acestia, NOX, SO2 si metalele grele (în special Pb) sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

Precipitatiile, odata cu "spalarea" atmosferei de poluanti si depunerea acestora pe sol, spala si solul, ajutând la transportul poluantilor spre emisari. Totodata precipitatiile favorizeaza si poluarea solului în adâncime precum si a apei freatice.

Depozitarea necontrolata si pe spatii neamenajate a deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in zona constituie de asemenea o sursa de poluare.

### 4.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

În perioada de execuţie, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele masuri:

- platformele bazelor de productie sa aiba o suprafata de beton sau piatra sparta, pentru a împiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante; prevederea unor rigole dedirijare a eventualelor scurgeri, cu debusarea în base impermeabilizate din care sa se poata colecta operativ lichidele contaminante

- platformele organizării de şantier vor prevăzute cu santuri impermeabilizate de colectare şi un sistem de epurare a apelor uzate pluviale sau provenite din spalari;

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente din perimetrul adiacent zonelor de lucru prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii, depozitarea de materiale etc.

- evitarea ocuparii terenurilor de calităţi suprioare pentru organizarea de şantier;

- depozitarea provizorie a materialelor excavate pe suprafete cat mai reduse. Se va delimita fizic, cu exactitate, ampriza, astfel incat sa nu se produca distrugeri inutile ale terenurilor adiacente;

- se va dispune materialul excavat astfel incat sa nu fie antrenat de ape de ploaie;

- colectarea si evacuarea periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier

- reconstrucţia ecologică în zonele unde terenul a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare utilaje, organizarea de şantier, în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial.

Condiţiile de contractare vor trebui să cuprindă măsuri specifice pentru managementul deşeurilor produse în amplasamente, pentru a evita poluarea solului.

Se recomanda urmarirea periodica a calitatii solului, pentru identificarea situatiilor de depasire a concentratiilor de metale grele in zona de influenta a drumului.

În perioada de exploatare, impactul asupra solului, subsolului si apelor subterane poate fi diminuat prin urmatoarele masuri:

- dotarea strazilor cu cosuri de colectare a deseurilor, descarcarea periodica a acestora, întretinerea generala a trotuarelor si a spatiilor verzi prin curatarea periodica, vopsirea, igienizarea acolo unde este cazul;

- organizarea unui sistem de control prin care sa poata fi depistate operativ depunerile clandestine de deseuri sau orice alte materiale inutilizabile în vecinatatea drumului; Responsabilitatea gestionarii deseurilor revine administratorului drumului;

- namolurile rezultate in urma epurarii apelor uzate generate de spatiile de servicii, precum si namolurile si grasimile separate din apele meteorice care spala platforma drumului vor fi transportate la statiile de epurare existente in zona.

- organizarea riguroasa a semnalizarii traficului

## 4.6 Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

### 4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În perioada de execuţie, lucrările de construcţie pot contribui la anumite perturbări ale echilibrelor ecologice, în condiţiile nerespectării măsurilor de protecţie a mediului.

Avand in vedere ca flora si fauna nu sunt valoros reprezentate (drum existent) se considera ca impactul este nesemnificativ.

În perioada de execuţie principale sursele de poluare cu impact negativ asupra mediului sunt:

- activităţile de şantier - ocuparea temporară de terenuri, poluarea potenţială a solului, depozitele temporare de deşeuri etc. Toate acestea au efecte negative asupra vegetaţiei în sensul reducerii suprafeţelor.

- zgomotul, circulaţia personalului şi utilajelor – factori perturbatori pentru fauna terestra si acvatica.

Pe măsura realizării lucrărilor proiectate şi închiderii fronturilor de lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate va reveni la parametrii anteriori celor din perioada de execuţie.

### 4.6.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

În vederea diminuării generării de poluanţi în perioada de executie şi a impactului asupra biodiversitatii, se propun următoarele măsuri de reducere:

- se va respecta graficul de lucrări şi se vor limita traseele şi programul de lucru pentru a limita impactul asupra florei şi faunei specifice;

- se vor utiliza suprafeţele de teren alocate organizării de şantier şi lucrărilor de construcţie astfel încât să nu fie ocupate suprafeţe suplimentare şi pentru a se proteja vegetaţia specifică amplasamentului;

- nu se vor depozita necontrolat materialele rezultate (vegetaţie, pământ etc);

- se va realiza reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar, la finalizarea lucrărilor de execuţie şi redarea acestoar folosinţelor iniţiale;

Spatiile verzi vor fi completate prin plantari ulterioare, cu material arboricol specific zonei, dar si cu arbori si arbuşti decorativi, amplasaţi după caz, si in jardiniere, pentru diversificarea aspectului zonei verzi.

Referitor la încarcarea atmosferei în zona cu agenti poluanti rezultati din traficul auto, putem aprecia ca exista putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului provocat de acestea. Aceasta se va realiza în timp, pe masura introducerii unor masuri legislative restrictive privind emisiile de la autovehicule.

## 4.7 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

### 4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional

După cum se constată şi pe planul general de situaţie anexat, amplasamentul obiectivului face parte din DJ645 care este un drum existent .

Executia lucrarilor nu afectează monumente istorice sau situri arheologice cunoscute.

### 4.7.2 Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie, şantierul poate fi o sursă de insecuritate. Vor trebui stabilite reguli care să asigure siguranţa circulaţiei, conform legislaţiei rutiere, pentru a se evita accidentele care s-ar putea produce între utilajele de construcţie şi traficul obişnuit. Deplasările utilajelor mari de construcţie pot bloca unele drumuri. Se propune limitarea pe cat posibil a traseelor utilajelor şi autovehiculele cu mase mari şi emisii sonore importante.

În timpul execuţiei lucrărilor se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecţie a locuitorilor din apropierea lucrărilor de constructie:

- se vor realiza lucrările esalonat, pe baza graficului de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de execuţie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative;

- se va respecta condiţia privind optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele şi accidentele de circulaţie;

- se va asigura accesul populaţiei la proprietatile acestora din vecinătatea zonelor de lucru;

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- pentru protecţia antizgomot, amplasarea unor construcţii ale şantierului se va realiza în aşa fel încât să constituie ecrane între şantier şi localitate;

- se recomandă lucrul numai în perioada de zi, respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

- în cazul unor reclamaţii din partea populaţiei, se vor modifica traseele de circulaţie;

- se va asigura semnalizarea zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

Se va acorda atentie cerintelor (conform avizelor) formulate de proprietarii de utilitati, precum retelele electrice, cele de cabluri electronice, retelele de alimentare cu apa, de canalizare, retelele de gaze.

## 4.8 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

### 4.8.1 Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Prin H.G. nr. 856/2002 pentru „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” se stabileşte obligativitatea pentru agenţii economici şi pentru orice alţi generatori de deşeuri, persoane fizice sau juridice de a ţine evidenţa gestiunii deşeurilor. Evidenţa gestiunii deşeurilor se va ţine pe baza “Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002.

Principalele tipuri de deşeuri care se vor genera în perioada de construcţie sunt:

| Tip deşeu | Cod |
| --- | --- |
| DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI |
| uleiuri de motor | 13 02 05 |
| DESEURI DE AMBALAJE |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 |
| ambalaje de material plastic | 15 01 02 |
| ambalaje de lemn | 15 01 03 |
| ambalaje metalice | 15 01 04 |
| DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE |
| anvelope uzate | 16 01 03 |
| filtre ulei | 16 01 07 |
| acumulatori uzaţi | 16 06 01 |
| DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI |
| resturi de beton | 17 01 01 |
| lemn | 17 02 01 |
| deşeuri metalice | 17 04 07 |
| pământ şi pietre | 17 05 04 |
| DESEURI MENAJERE |
| deşeuri de hârtie şi carton | 20 01 01 |
| deşeuri biodegradabile | 20 01 08 |

Este dificil de realizat o evaluare cantitativă exacta acestor deşeuri, tehnologiile adoptate de antreprenor fiind prioritare în evaluarea naturii şi cantităţii de deşeuri.

Din experienta similara se apreciaza ca deseurile inerte asimilabile deseurilor de demolare vor fi de cca 150 t .

Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de executie hartie, pungi, folii de plastic, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca .Se estimeaza a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numarul de personal de 30 vor reprezenta cca. 3 t.

### 4.8.2 Modul de gospodărire a deşeurilor

Eliminarea deşeurilor constituie o activitate ce trebuie cuprinsă în Planul de Management de Mediu – Cap. Managementul Deseurilor, plan care este elaborat de către constructor inainte de începerea lucrărilor.

Deşeurile de pamânt şi pietre, beton, vor fi reciclate pe cat posibil în lucrările de terasamente, în umpluturi, cât şi pentru lucrări provizorii la drumul de acces, platforme, nivelări şi ca material inert etc.

Trebuie acordata atentie deoarece unele din aceste deşeuri pot fi periculoase prin conţinutul de metale grele, produse petroliere, etc.

În continuare este prezentata o propunere pentru modul de gospodărire al deşeurilor:

- deşeuri menajere sau asimilabile: în interiorul organizarii de santier se vor organiza puncte de colectare prevăzute cu containere de tip pubelă. Periodic, acestea vor fi eliminate prin intermediul firmelor specializate şi abilitate. Cantitatea de deşeuri generate de o persoană în timpul fazei de construcţie este estimată la 0.30 kg/zi;

- deşeuri metalice: se vor colecta temporar în incintă, pe platforme special amenajate. Vor fi valorificate în mod obligatoriu prin unităţi specializate de prestări servicii;

- deşeuri materiale de construcţii: din punct de vedere al potenţialului contaminant, aceste deşeuri nu ridică probleme deosebite (fiind vorba în special de resturi de beton, posibil mixturi asfaltice). În ceea ce priveşte valorificarea şi eliminarea lor se pot propune mai multe metode: valorificarea locală în pavimentul drumului de acces, depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota finală de exploatare, utilizarea ca material inert în cadrul depozitelor de deşeuri din zonă;

- hârtia, cartonul, lemnul şi plasticul vor fi colectate şi depozitate separat de celelalte deşeuri, în vederea valorificării;

- anvelope uzate: se vor depozita pe platforme special amenajate. Se recomandă ca în cadrul caietului de sarcini antreprenorului să-i fie solicitată prezentarea cel puţin a unei soluţii privind eliminarea acestor deşeuri către o unitate economică de valorificare;

- acumulatori uzaţi, filtre ulei, uleiuri de motor, deşeuri de vopsele: deşeuri cu potenţial periculos atât asupra mediului înconjurător, cât şi a manipulanţilor, ce vor fi stocate şi depozitate corespunzător în vederea valorificării. Se va păstra o evidenţă strictă şi vor fi predate unităţilor de recuperare specializate.

- Namolurile: Vor fi in mod obligatoriu transportate cu vidanja la statiile de epurare din zona.

## 4.9 Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

### 4.9.1 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/ sau produse

Lucrările de execuţie şi întreţinere presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase. Produsele cele mai frecvent folosite sunt:

- carburanţii utilizaţi de utilaje şi de mijloacele de transport;

- lubrifianţi (uleiuri, vaselină);

- in cantitati mici - lacuri şi vopsele, diluanţi – utilizati in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere.

### 4.9.2 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei

Manipularea, depozitarea şi transportul acestor substanţe chimice se vor realiza numai cu respectarea prevederilor fişelor de securitate ale fiecărui produs utilizat şi a normelor de protecţia muncii.

Depozitarea substanţelor inflamabile sau explozive se va realiza cu respectarea strictă a normelor legale specifice.

Lubrifianţii se vor păstra în recipiente din plastic şi se vor depozita în spaţii special amenajate.

Vopselele, lacurile şi diluanţii se vor transporta cu mijloace care permit protejarea produsului împotriva  radiaţiilor solare şi intemperiilor şi care respectă reglementările în vigoare privind transportul produselor inflamabile. Se vor păstra în recipiente metalice, marcate cu semne avertizoare; se vor depozita în spaţii curate, aerisite, sigure, ferite de foc, de radiaţii solare şi de intemperii.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

In privinţa monitorizării proiectului aceasta se împarte în două categorii principale:

- Monitorizarea respectării actelor de reglementare în timpul execuţiei;

- Monitorizarea după punerea în funcţiune a obiectivului.

În privinţa monitorizării obiectivului în timpul realizării, trebuie urmărite:

- Respectarea datelor proiectului de executie;

- Realizarea săpăturilor şi a organizării de şantier în aşa fel încât acestea să nu se constituie surse de poluare majore în zonă, cu încadrarea în parametrii de calitate admişi ai factorilor de mediu, în general şi, în special a celor privind zgomotul urban (pentru a verifica conformarea cu prevederile STAS 10009-88), disfuncţionalităţile de trafic si gestionarea deşeurilor.

- Incadrarea în normele legale şi autorizaţiile de funcţionare pentru staţia de preparare a mixturilor asfaltice şi eventual  staţiile de sortare a agregatelor minerale ce vor fi utilizate în şantier.

- Supravegherea calitatii aerului prin masuratori ale concentraţiilor de: particule, NOx, CO, SO2 la bazele de productie si in zona frontului de lucru;

- Supravegherea nivelului de zgomot  din zona lucrarilor;

- Supravegherea activităţilor de construcţie şi operare din punct de vedere al respectării măsurilor de limitare a impactului negativ cuprinse în planul de management al mediului.

- Reabilitarea terenului supus operaţiilor de excavare şi finalizarea tuturor lucrărilor de construcţie, urmată de curăţarea amplasamentului şi aducerea la forma initiala.

Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza în laboratoare acreditate.

Activitatea de monitorizare se sintetizează prin prezentarea de rapoarte prezentate autorităţilor locale pentru protecţia mediului, beneficiarului şi constructorului în vederea stabilirii eventualelor măsuri pentru protecţia factorilor de mediu.

Planul de monitorizare se actualizează periodic de comun acord cu autorităţile locale de protecţie a mediului.

Se considera ca punerea în funcţiune a obiectivului nu pune probleme deosebite de monitorizare ulterioara speciale pentru acest obiectiv.

### 5.1.1 Obligaţii legale ale titularului de proiect

Pe lângă obligativitatea monitorizării implementării proiectului, titularul va avea urmatoarele obligatii:

- va include, în momentul elaborării documentaţiei de atribuire pentru lucrările de construcţie, în caietul de sarcini, prevederi privind răspunderea de mediu obligativitatea respectării şi a preluării acesteia de către constructorul care va fi selectat;

- va depune la Agenţia pentru Protecţia Mediului copii după contractele încheiate cu firmele specializate pentru eliminarea deşeurilor de pe amplasament şi evidenţa deşeurilor conform prevederilor HG 856/2002;

- va asigura implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect şi descrise în documentaţia de mediu;

- va obţine toate avizele precizate în certificatul de urbanism cu respectarea condiţiilor din acestea şi din documentaţia tehnică;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei;

- va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului începerea lucrărilor;

- va notifica în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului finalizarea lucrărilor în vederea realizării verificării şi întocmirii procesului verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse.

# JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN PREVEDERILE (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru deşeuri etc)

Nu este cazul pentru proiectul analizat.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

## 7.1 Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier va putea cuprinde spaţii de cazare/birouri de tipul containerelor . In cadrul organizării de şantier vor fi amenajate grupuri sanitare care vor cuprinde toalete, dusuri, lavoare. Se vor amenaja spatii de depozitare pentru materiale si utilaje şi zone de parcare pentru utilaje si echipamente.

În cadrul organizării de şantier se va organiza stocarea temporară şi colectarea deşeurilor în containere etanşe depozitate în locuri special amenajate.

Se va asigura organizarea funcţională a incintei organizării de şantier astfel încât desfăşurarea activităţii să se limiteze la spaţiile proiectate, în funcţie de specific (depozitare, spaţii manevră etc.).

Principalele lucrări necesare organizării de şantier sunt:

- amplasarea construcţiilor temporare modulare (containere) sau realizarea unor construcţii temporare de tipul magaziilor;

- crearea unui sistem adecvat de drenaj al apelor pluviale – rigole perimetrale impermeabilizate;

- impermeabilizarea unor suprafeţe fie prin betonare fie prin utilizarea unor material impermeabile de tipul foliei de polietilenă;

- lucrări pentru realizarea conectării la reţelele de utilităţi existente în zonă – daca se considera necesar.

Pentru a asigura condiţii igienico-sanitare lucrătorilor la locul de muncă se vor lua următoarele măsuri:

- vor fi prevăzute grupuri sanitare cu fosă septică, care va fi golită periodic de către o societate autorizată;

- vor fi prevazute truse de prim ajutor  la toate punctele de lucru pe şantier;

- întreg personalul va fi instruit să asigure prim ajutor;

- servicii de asistenţă pentru urgenţe medicale vor fi furnizate de unităţi medicale din municipiul Oltenita.

Contractantul este obligat să respecte cerinţele Regulamentului privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat cu ordinul nr. 9/N/15.03.93 de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului (M.L.P.A.T.).

## 7.2 Localizarea organizării de şantier

Din experienta similara, avand in vedere dimensiunile obiectivului analizat, se apreciaza ca este suficienta o singura organizare de santier.

Conform legislatiei subsidiare, organizarea de santier constituie atributia si raspunderea Antreprenorului General ca amplasament, solutii, dotari si pentru aceasta va fi nevoie de aprobarea autoritatii competente de mediu.

Se apreciaza ca numarul de utilaje ce va lucra in perioada de varf pe santier la construirea drumului va fi de: 5 Autocamioane, 2 Autobetoniere, 1 Excavator, 1 Repartitor asfalt bituminos, 1 Macara, 1 Buldozer cu lama, 1 Autogreder , 1 Cilindru compactor si 3 Autoturisme.

## 7.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Cuantificarea impactului activitatilor din cadrul organizarii de santier este dificil de făcut în aceasta faza de proiectare, elementele necesare evaluării impactului fiind dependente direct de antreprenor, de utilajele şi tehnologia folosite, de experienţa acestuia şi disciplina muncitorilor.

După cum s-a menţionat mai sus, impactul prognozat asupra solului poate fi apreciat ca redus şi temporar.

Impactul posibil, local, l-ar putea constitui pulberile/praful generat de traficul, limitat numai la perioada dinainte de începerea lucrărilor prevăzute când se vor transporta elementele necesare pentru amenajarea utilitătilor unui santier.

Un alt impact posibil il pot provoca apele uzate care vor rezulta de la organizarea de santier. Se va impune respectarea limitelelor de incarcare cu poluanti conform NTPA –001/2005 – in cazul in care acestea se vor evacua dupa epurare intr-un curs de apa. Daca apele uzate se vor evacua in reteaua de canalizare existenta, concentratiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. Daca, dupa epurare apele uzate menajere se vor descarca pe terenurile invecinate, propunem impunerea respectarii limitelor stabilite prin STAS 9450 – 88 “Conditii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor agricole”.

Realizarea organizării de şantier trebuie făcută având în vedere reducerea, pe cât posibil, a zonei folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcţie. Constructorul va avea responsabilitatea de a efectua lucrările în aşa fel încât să se minimizeze riscul de poluare a mediului şi de a implementa măsuri adecvate de control, după caz. Zona folosită ca organizare de şantier va fi refăcută după terminarea lucrărilor de construcţie chiar daca aceasta a fost amplasata si a functionat intr-o zona cu caracter industrial.

În ansamblu, impactul proiectului asupra solului poate fi considerat redus şi temporar.

La finalizarea lucrărilor de construcţie se vor obţine autorizaţii de finalizare a lucrărilor de la autorităţile de gospodărire a apelor şi de protecţie a mediului.

## 7.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier sunt reprezentate de:

- circulaţia autovehiculelor si utilajelor;

- activităţile desfăşurate în cadrul organizării de şantier.

- apele meteorice cazute pe platformele de lucru ale organizarii de santier (inclusiv platforme baze de productie – statii de mixutiri asfaltice si statii de betoane)

În cazul în care nu există posibilitatea racordării grupurilor sanitare din cadrul organizării de şantier la o reţea de canalizare, se vor prevedea toalete ecologice sau fose septice pentru preluarea apelor uzate din cadrul amplasamentului. Functie de numarul de persoane care vor utiliza apa in scop menajer se va adopta un sistem cu unul sau mai multe bazine vidanjabile, care se vor vidanja periodic, sau o statie de epurare tip monobloc, care sa asigure un grad ridicat de epurare, astfel incat apa epurata sa poata fi descarcata intr-un emisar sau pe terenul inconjurator.

Se recomanda de asemenea prevederea unui sistem de tipul rigolelor perimetrale pentru colectarea pierderilor lichide si al apelor pluviale care se scurg din spatiile de preparare a cimentului si asfaltului si evacuarea intr-un decantor pentru depunerea suspensiilor;

Daca aceasta nu exista, platforma organizarii de santier (inclusiv a bazelor de productie) trebuie proiectata astfel incat apa meteorica sa fie si ea colectata printr-un sistem de santuri sau rigole pereate, unde sa se poata produce o sedimentare inainte de descarcare, sau pot fi prevazute guri de scugere, de unde apa va fi evacuata in reteaua de canalizare sau va fi introdusa in decantoarele prevazute pentru ape menajere.

## 7.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

În perioada de construcţie, respectarea prevederilor legale de protecţie a mediului în activitatea de construcţii se referă si la măsurile de eliminarea/diminuarea impactului organizarilor de santier. Aceste prevederi cuprind reglementări privind organizarea de şantier, gestiunea deşeurilor menajere şi de altă natură, stocarea carburanţilor şi alimentarea utilajelor, semnalizarea şi împrejmuirea organizarii de santier, instruirea personalului, etc.

- depozitarea substanţelor periculoase se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spaţii cu acces restricţionat, acoperite, pe o suprafaţă impermeabilă, prevăzută cu sistem de colectare a scurgerilor accidentale

- Interzicerea depozitării de materiale de construcţii direct pe sol, fara impermeabilizari prealabile;

- verificări periodice ale utilajelor şi mijloacelor de transport în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament. Acestea vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni;

- controlul transportului de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor şi aruncarea apei cu lapte de ciment în parcursul din şantier sau drumurile publice;

- curăţarea zonelor accidental contaminate cu ape uzate fecaloid-menajere, evitându-se astfel apariţia unor situaţii de risc epidemiologic pentru sănătatea populaţiei;

- se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot.

- autovehiculele vor fi prevăzute cu catalizator si vor fi menţinute intr-o stare bună de funcţionare, având reviziile la zi;

- curăţarea săptămânală a fronturilor de lucru, cu eliminarea corespunzatoare a deşeurilor.

Nu se consideră necesare dotări speciale pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

## 8.1 Lucrări propuse pentru refacerea amplasamentului

După finalizarea lucrărilor de construcţie, pentru dezafectarea organizarii de santier se va proceda la:

- Retragerea utilajelor grele din perimetrul organizarii de santier;

- Debransarea de la utilitati (alimentare cu apa, energie electrica);

- Incarcarea modulelor container, anexelor, dotarilor diverse in autocamioane, autoremorci si transportul acestora la bazele constructorului;

- Scoaterea impermeabilizarilor, daca acestea s-au folosit, acoperirea cu pământ vegetal şi plantarea de vegetaţie daca organizarea de santier a fost amplasata pe un teren fara platforma betonata existenta;

- Zonele ocupate temporar de proiect vor fi curăţate şi nivelate, iar terenul readus la starea iniţială.

Lucrarile de refacere a amplasamentului afectat de organizarea de santier vor fi receptionate de catre administratorul care a inchiriat terenul constructorului si autoritatea de mediu competenta.

Lucrarile pentru refacerea amplasamentelor in zona lucrarilor au fost descrise la cap 3.10.

## 8.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns în caz de poluări accidentale

In perioada de execuţie pot apărea o serie de incidente şi accidente în care pot fi implicate substanţe cu risc potenţial asupra sănătăţii populaţiei şi stării mediului înconjurător.

În perioada de execuţie accidentele (incendii, electrocutări, arsuri, inhalări de praf sau gaze, surpări sau prăbuşiri de tranşee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplină şi nerespectarea de către personalul angajat a regulilor şi normelor de protecţia muncii şi/sau de neutilizarea echipamentelor de protecţie.

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător, având caracter limitat în timp şi spaţiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieţi omeneşti. De asemenea, ele pot avea şi efecte economice negative prin pierderi materiale şi întârzierea lucrărilor.

Un instrument important îl reprezintă Planul de prevenire a poluării accidentale, care constituie cadrul organizat în contextul căruia se poate acţiona eficient şi în scopul prevenirii, stopării, limitării şi neutralizării efectelor unor evenimente nedorite produse în urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijenţei.

Planul de prevenire a poluării accidentale trebuie elaborat în scris şi trebuie să cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major; aceasta trebuie să fie ajustat în funcţie de pericolele de accidente majore ale obiectivului.

Planul de prevenire trebuie să conţină şi să descrie:

- Scop, domeniu de aplicare, baza legală, memoriu tehnic (Amplasament, puncte critice, echipa de intervenţie, planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, inventarul poluanţilor potenţiali).

Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru fiecare punct critic trebuie să conţină:

- Scurt memoriu tehnic de prezentare a instalaţiilor de unde pot proveni poluări accidentale

- Sistemul de alertă prezentat în procedura de alertare în caz de poluare accidentală

- Modul de acţiune a personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea poluărilor accidentale pentru:

  - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

  - limitarea ariei de răspândire;

  - îndepărtarea substanţelor poluante;

  - colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate pentru mediu.

- Măsurile şi lucrările aferente pentru prevenirea poluărilor accidentale

- Plan de situaţie al zonei punctului critic

- Schiţă tehnologică cu detalierea punctului critic.

În cazul apariţiei unei poluări accidentale, persoana care observă fenomenul anunţă imediat şeful de şantier. Şeful de şantier dispune anunţarea colectivelor cu atribuţii prestabilite şi a echipelor de intervenţie în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi pentru diminuarea efectelor poluării accidentale şi se anunţă autorităţile competente cu privire la producerea poluării accidentale.

Colectivele şi echipele de intervenţie acţionează pentru:

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală;

- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante;

- îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanţelor poluante;

- colectarea, transportul şi depozitarea intermediară, în condiţii de securitate pentru mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante.

După eliminarea cauzelor poluării accidentale şi după îndepărtarea pericolului răspândirii poluanţilor în zone adiacente, şeful de şantier va informa autorităţile asupra sistării poluării. Astfel se vor anunţa Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru a constata finalizarea reabilitării zonelor poluate.

In perioada de exploatare pot aparea o serie de evenimente ce ar putea afecta atat integritatea mijloacelor de transport, incarcatura acestora precum si mediul incojurator si viata umana.

Poluarile accidentale pot apare in cazul unor accidente rutiere in care sunt implicate autocisternele care transporta lichide criogenice, diversi combustibili , reactivi, alte substante chimice, etc. In aceste cazuri responsabilitatea cade in sarcina firmelor transportatoare care trebuie sa se conformeze HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania).

Referitor la securitatea umana, Administratia obiectivului va avea sarcina da se asigura de respectarea regulamentelor specifice prin realizarea si intretinerea semnalizarilor si marcajelor corespunzatoare.

## 8.3 Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Lucrarile de infrastructura rutiera din proiectul analizat nu sunt prevazute a fi dezafectate. Având în vedere durata lunga de viata a proiectului, precum si probabilitatea extrem de ridicata de extindere ulterioara a duratei sale de viata, nu se considera necesara evaluarea fazei de închidere finala a amplasamentului proiectat.

In cazul in care vor fi afectate retele de utilitati , pentru fiecare retea afectata vor fi elaborate studii de specialitate in vederea mutarii si protejarii acestora, obtinandu-se avizele solicitate prin certificatele de urbanism emise pentru acest proiect.

Referitor la posibile constructii, mentionam ca traseul drumului judetean ce se va moderniza nu afecteaza cladiri, motiv pentru care, ca urmare a executarii proiectului nu vor fi necesare activitati de dezafectare, cum ar fi de exemplu demolarile.

# Anexe

- Anexa 1 – Certificat de Urbanism

- Anexa 2 – Plan de ansamblu