MEMORIU DE PREZENTARE

PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

CONFORM ORDONANTEI MINISTERULUI MEDIULUI SI PADURILOR NR. 135/2010

- DENUMIREA PROIECTULUI DE INVESTITII :

MODERNIZARE DC ISLAZ – BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC IN COMUNA BUDESTI, JUDETUL VALCEA.

II. 1) TITULARUL INVESTITIEI :                    COMUNA BUDESTI, JUDEŢUL VÂLCEA

2) PROIECTANT DE SPECIALITATE:    S.C. MODDRUM CONSTRUCT S.R.L., RÂMNICU VÂLCEA

III.  DESCRIEREA PROIECTULUI

1) REZUMATUL PROIECTULUI (LUCRARI PROPUSE)

Proiectul „MODERNIZARE DC ISLAZ – BARZA SI CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL SAMNIC IN COMUNA BUDESTI, JUDETUL VALCEA"  are in componenta urmatoarele obiecte:

1. Drumul DC Islaz – Barza care are o lungime totala de 2829 m.

2. Podul peste paraul Samnic care are o lungime totala de 154 m. (inclus in traseul drumului)

Proiectul de investitie propus satisface obiectivele strategice de crestere a atractivitatii zonelor rurale din Romania, de imbunatatire a conditiilor de viata si de asigurare a accesului la serviciile de baza pentru comunitatea rurala conform standardelor Uniunii Europene.

Date generale tehnice

1. Obiectul Drum

Clasa tehnica a drumului

Drumul este de clasa tehnica V conform  OG 43/97 si ORD nr. 45 si 46/98 ale M.T. pentru o viteza de proiectare de 25 km/h.

Profilul transversal al drumului

Drumul este prevazut cu un profil transversal tip 1 si tip 2 sub forma de acoperis ce are platforma carosabila de 4.00 m (pentru o singura banda de circulatie) si   acostamente balastate de 0.50 m pe fiecare parte. Aceste profile tranvesal sunt folosite de la pichetul 1 la pichetul 22 pe o lungime totala de 1775 m.

De la pichetul 22 la pichetul 39 este folosit un profil transversal tip 3 sub forma de acoperis, cu latimea carosabilului de 5,50 m (pentru 2 benzi de circulatie) si acostamente balastate de 0.50 m pe fiecare parte.Acest profil tranvesal este folosit pe o lungime totala de 900 m.

Profilul transversal tip 1 are lateral (pe o singura parte) prevazut rigola. Aceasta rigola este pereata cu dale de beton, pentru asigurarea scurgerii apelor de ploaie.Rigola este pe o lungime de 314.

Rigola este triunghiulara, are hsant =0.40 m si taluzele laterale de  2/3 de 0.70 m respectiv  1/1 de 0.40 m, astfel latimea totala a rigolei este de 1.10 m conform profilelor transversale tip

Toate rigolele au bancheta laterala catre exteriorul drumului de 0.20 m.

Rigolele sunt pereate cu dale din beton C 16/20 de 10 cm grosime conform profilelor transversale tip asezate pe un substrat de nisip de 10 cm grosime.

Profilul transversal tip 2 nu are rigole laterale apele scurgandu-se spre islaz si spre canalul de colectare lateral drumului.

Profilul transversal tip 3 are rigole laterale pe ambele parti. Aceeste rigole sunt pereate cu dale de beton, pentru asigurarea scurgerii apelor de ploaie. Rigolele au o lungime de 1800 m..

Rigola este triunghiulara, are hsant =0.40 m si taluzele laterale de  2/3 de 0.70 m respectiv  1/1 de 0.40 m, astfel latimea totala a rigolei este de 1.10 m conform profilelor transversale tip

In plan

Drumul este prevazut cu raze minime de 50.00 m pentru viteze de 25 km/h situatie impusa de situatia juridica a proprietatilor particulare  pentru a se evita exproprierile si racordate cu arce de cerc conform planurilor de situatie. Amenajarile curbelor s-au prevezaut numai in spatiu prin convertirea profilelor, in plan supralargirile nu s-au putut da, datorita situatiei terenului conform STAS 863/85.

In profil longitudinal

Linia proiectata a fost impusa de situatia reala a terenului, s-a cautat sa fie prevazuta in asa fel incat sa asigure scurgerea apelor atat in lung cat si lateral prin rigole, cat si o aplicare a profilelor

transversale cat ma stabila, in terenul natural existent.

Racordarile verticale s-au facut cu R min = 500 m pentru concave si R min = 500 m pentru convex, cu pasul de proiectare impus de declivitati si de situatia proprietatilor adiacente.

Sistemul rutier

Sistemul rutier prevazut pentru un trafic foarte usor, nerecenzat si conform expertizei tehnice, este compus din urmatoarele straturi:

- strat de uzura  de 4 cm grosime din BA 16 conform SR EN13108-1:2008

- strat de legatura de 6 cm grosime din BAD 20 conform SR EN13108-1:2008

- strat de baza de 12 cm grosime din piatra sparta conform STAS 6400:84,SR EN 13242:2013

- strat de fundatie de 30 grosime din balast conform STAS 6400/84,SR EN 13242:201

Drumurile de acces laterale

Sunt prevazute a fi asfaltate pe L = 20 m, B = 4.00 m cu acelasi sistem rutier ca drumul modernizat ,

Drumurile de acces laterale asflatate pe L = 20 m cu B = 4.00 m sunt dupa cum urmeaza:

| 1 | DC Islaz - Barza | - drum lateral in pichetul 7,stanga - drum lateral in pichetul 22,stanga |
| --- | --- | --- |

Scurgerea apelor

Asigurarea scurgeri apelor de pe platforma drumului  este asigurata prin pantele transversale date profilelor de 2.5%, iar in lungul drumului apele se scurg datorita declivitatilor date drumului. Apele care se scurg de pe platforma drumului sunt evacuate direct pe islaz sau in canalul collector care este langa drum sau in cazul rigolelor pereate ele sunt conduse catre vai existente.

Rigoele pereate cu dale de beton C 16/20 au grosimea de 0.10 m si sunt asezate pe un pat de 10 cm de nisip.

Lateral, rigolele vor avea banchetele catre exterior de 0.20 m.

Rigolele pereate cu dale de beton sunt in lungime totala de 2114 m.

De la pichetul 1 la pichetul Te3 sunt rigole pe o singura parte in lungime de 314 m, iar de la pichetul Te22 la pichetul 39 pe lungimea de 900 m sunt rigole pe ambele parti, avand o lungime de 1800 m.

Semnalizare rutiera

Se perevede 1 indicator pentru cedeaza trecerea la intersectia cu DJ 678.

Statii de intalnire

Sunt prevazute 3 statii de inatlnire pe tronsonul 1 acolo unde latimea platformei drumului este de 5.00 m latime, la aproximativ 200 m distanta intre ele. Acestea au forma trapezoidala cu baza mare de 20.00 m, baza mica de 10.00 m si inaltimmea de 2.00  m fiind realizate din acelasi system rutier ca drumul modernizat.

Statiile de intalnire sunt amplsate dupa cum urmeaza:

| 1 | DC Islaz - Barza Tronsonul 1 | - statia nr 1 in pichetul Ti2 - statia nr. 2 in pichetul Ti4 Statia nr. 3 in pichetul Ti7 |
| --- | --- | --- |

2. Obiectul Pod

Podul proiectat va fi amplasat pe axul drumului nou proiectat ,centrat fata de linia axului albiei paraului Samnic si capabil sa preia din punct de vedere hidraulic debitul de calcul cu asigurarea de 5% conform STAS 4068/2/87, debit determinat de Adminsitatia Bazinala a Apelor Olt – Sevrviciul Hidrologic avand valoarea de 128 m3/s.

Conform studiului geotehnic nr. 7785/2015 al SC BEFAC SRL care cuprinde un numar de 3 profile transvesale pentru pod rezulta:

- forajul F1 (+217.57) ampasat in axul paraului Samnic – 0,00 -2,50 m/ aluviuni, pietris cu nisip sub apa, iar 2,50 – 6,00 m/ marna cenusie plastic vartoasa la tare cu Pconv = 400 kPa.

- forajul F2 (+219.59) ampasat pe malul  paraului Samnic – 0,00 -4,50 m/ pietris de terasa indesare medie, iar 4,50 – 6,00 m/ marna cenusie plastic vartoasa la tare cu Pconv = 400 kPa.

- forajul F3 (+219.95) ampasat pe malul paraului Samnic – 0,00 -5,20 m/ pietris de terasa indesare medie, iar 5,20 – 6,00 m/ marna cenusie plastic vartoasa la tare cu Pconv = 400 kPa.

Geotehnicianul recomanda funndarea directa a podului.

Lungimea podului este  de 54,20 m compusa din:2 deschideri marginale de 15,00 m fiecare, o deschidere centrala de 18,00 m, 4 rosturi de 0,05 m si 2 ziduri intoarse de 3 m lungime.

Infrastructura este din beton armat avand culeele masive din beton simplu si beton armat, fundate direct in incinta de dulapi metalici, iar elevatiile din beton armat.

Pilele vor fi din beton armat cu stalp lamelar, rigla din beton armat, fundate pe chesoane deschise.

Suprastructura va fi alcatuita din grinzi prefabricate tip I cu corzi aderente din beton precomprimat si va avea 3 deschideri ( 2 deschideri marginale de 15 m lungime si o deschidere centrala de 18 m lungime) cu h = 0.80 m si 6 grinzi in sectiune transversala solidarizate la partea superioara cu placa de suprabetonare din beton armat cu grosimea de 20 cm. Hidroizolatia va fi de tip membrana lipita la cald cu flacara.Membrana va fi protejata cu un strat din mortar asfaltic de 3 cm grosime, iar calea va fi alcatuita din 2 straturi de 4 cm grosime fiecare din beton asfaltic etans pentru calea pe pod.

Rezemarea grinzilor pe pile se va face prin intermediul apratelor de reazem fixe din neopren tip 3 de 300 x 150 x 19 mm, iar pe culei aparate de reazem mobile din neopren tip 4 de 300 x 150 x 41 mm.

Dispozitivele de acoperire ale rosturilor de dilatie intre suprastructura si culei vor fi de tip etans tip Viajont – Freyssinet.

Continuizarea suprastructurii pe rosturile de la pile se va face prin intermediul placii de suprabetonare.

Latimea partii carosabile pe pod este de 7.00 m si 2 trotuare de 1.00 m latime fiecare, precum si 2 lise de parapet de 0.25 m.

Parapetul tip greu va fi din elemente de beton armat tip L, iar parapetul pietonal va fi din teava de otel cu zabrelute din platbanda, montat pe lisele din beton armat ale suprastructurii.

Racordarea podului cu terasamentele se va face prin sferturi de con, iar calea pe pod cu calea pe rampe se va face prin intremediul placilor de racordare de tersamente cu lungimea de 3,00 m rezemate pe o grinda de rezemare de 40 x 40 cm, asezate pe un prims de piatra sparta.

Rampele de acces la pod au lungimea de 100 m ( 2 x 50 m) cu partea carosabila de la 5.50 m la 7.00 m pe lungimea de 25 m de o parte si de alta a podului.

Apararile de maluri se vor face cu gabioane din piatra bruta, cate 25 m stanga, dreapta in amonte si in aval.

Lucrarile prevazute in aceasta documentatie vor asigura conditiile tehnice  necesare desfasurarii circulatiei rutiere in siguranta, cu influente benefice in zona, atat din punct de vedere ambiental cat si din punct de vedere socio – economic.

Conform studiului geotehnic sistemul de fundare este prin fundatii directe deoarece stratificatia terenului pemite sa fie aplicat acest  sistem.

Pe timpul executiei circulatia se va desfasura pe actualul traseu al drumului.

Durata de executie a lucrarilor

Durata de executie a lucrarilor de C+M (constructii - montaj) este de 8 luni conform

graficului de esalonare a lucrarilor.

Conform L 10/95 privind Calitatea in Constructii si a HG 925/95 categoria de importanta a  constructiei conform HG 776 este normala "C".

2)NECESITATEA PROIECTULUI

Necesitatea lucrarilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentata de

starea fizica a drumului si lipsa podului, acum circulatia realizandu-se prin albia paraul Samnic.

S-au avut în vedere criteriile socio - economice .

Drumul care urmeaza sa fie modernizat in cadrul prezentului proiect de investitii este drum comunal cu o latime a carosabilului de 4 - 8 m, cu infrastructura din pamant si pe alocuri din balast care in conditii de ploaie devine impracticabil.

Datorita conditiilor actuale si datorita lipsei podului, drumul devine impracticalbil si mijloacelor auto care trebuie sa aleaga drumuri ocolitoare care duc la aglomerarea drumurilor publice din imprejurimi.

Drumul de pamant nu are santuri pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, nu are podete si nici nu prezinta niciun pod, pentru terecerea in siguranta a paraului Samnic.

Drumurile laterale necesita montarea podetelor tubulare pentru a asigura continuitatea santului si asfaltarea acestora la intersectia cu drumul modernizat.  Prin modernizarea acestui drum si realizare podului peste Paraul Samnic, se va realiza o mai buna posibilitate de acces rutier în zona.

3) PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI

Plansele au fost anexate.Nu este necesara folosirea temporara a terenului lucrarea

executandu-se pe amplasamentul actual al drumului.

4) PROFILUL SI CAPACITATEA DE PRODUCTIE

Nu este cazul, investitia nu produce nimic.

5) DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE

Nu este cazul, investitia nu produce nimic.

6) DESCRIEREA PROCESELOR DE PRODUCTIE

Nu este cazul, investitia nu produce nimic.

7) MATERII PRIME, ENERGIA SI COMBUSTIBILI UTILIZATI

Nu este cazul, investitia nu produce nimic.

8)RACORDAREA LA RETELE UTILITARE EXISTENTE IN ZONA

Nu este cazul.

9)DESCRIEREA LUCRARILOR DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

Nu este cazul.

10)CAII NOI DE ACCES SAU SCHIMBARI ALE CELOR EXISTENTE

Drumul propus pastreza in totalitate traseul existent, iar podul este constructie nou peste albia paraului Samnic, prin locul pe unde in prezent se face trecerea peste paraul Samnic.

11)RESURSE NATURALE FOLOSITE IN CONSTRUCTIE

Materialele folosite pentru drum sunt urmatoarele :

- strat de uzura  de 4 cm grosime din BA 16

- strat de legatura de 6 cm grosime din BAD 20

- strat de baza de 12 cm grosime din piatra sparta

- strat de fundatie de 30 cm grosime din balst

-indicatoarelor de circulatie.

-podete tubulare din beton

Materialele folosite pentru pod sunt urmatoarele :

- beton simplu

- beton armat

- grinzi prefabricate cu corzi aderente

- armaturi

- aparate de reazem din neopren

- strat de uzura  de 4 cm grosime din BA 16

- piatra bruta pentru gabioane, folosite la aparari de maluri

- parapet metalic

12)METODE FOLOSITE IN CONSTRUCTII

- îndepartarea materialului necorespunzator de pe platforma drumulrilor;

- executarea sistemului rutier;

- executarea santurilor

- montarea indicatoarelor de circulatie.

Se vor construi dispozitive pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale (rigole, podete).

Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale pe o distanta de 20,00m si pe o

latime de 4,00 m sistemul rutier fiind identic cu cel al drumului modernizat.

Drumul se va semnaliza conform normativelor în vigoare .

Se vor realiza podetele acolo unde este cazul si se vor decolmata podetele existente.

În cadrul acestui proiect nu este implicata realizarea altor retele utilitare: apã, canalizare,

gaz, energie termicã sau electricã.

Podul se va construi avand 2 deschideri marginale de 15.00 m si o deschidere centrala de 18.00 m, va fi o constructie din beton armat asezate pe 2 culei si 2 pile, el racordandu-se cu drumul modernizat.

13)PLANUL DE EXECUTIE

Graficul de exectutie.

14)RELATII CU ALTE PROIECTE

Proiectul mai sus mentionat nu are leagatura directa cu alte proiecte.

15)DETALII PRIVIND ALTERNATIVELE.

Alternativa studiata este urmatoarea:

- îndepartarea materialului necorespunzator de pe platforma drumului;

- executia unui strat de piatra sparta impanata de 30 cm grosime;

- executia unui strat macadam penetrat de 10 cm grosime

- executarea santurilor;

- nu se va executa pod, terecerea facandu-se prin albia paraului Samnic

- montarea indicatoarelor de circulatie.

Se vor reabilita constructiile pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale(santuri,

podete,canale de descarcare).

Se vor amenaja intersectiile cu drumurile laterale pe o distanta de 20,0m si pe o

latime de 4,0 m fiind alcatuit dintr-un strat de balast de 20 cm grosime.

Drumul se va semnaliza conform normativelor în vigoare. În cadrul acestui studiu nu este implicata

realizarea altor retele utilitare: apã, canalizare, gaz, energie termicã sau electricã.

16)ALTE ACTIVITATI CARE POT APAREA CA URMARE A PROIECTULUI

Prin realizarea proiectului se urmareste un acces mai bun in zona.

17)ALTE AUTORIZATII CERUTE PENTRU PROIECT

Avize conform certificatului de urbanism .

18) DISTANTA FATA DE GRANITE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA

CONVENTIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Nu este cazul.

19)HARTI, FOTOGRAFII ALE MEDIULUI

Planuri de incadrare anexate.

20) FOLOSINTELE ACTUALE SI PLANIFICATE ALE TERENULUI ATÂT PE

AMPLASAMENT, CÂT SI PE ZONE ADIACENTE ACESTUIA;

Terenul va avea aceiasi utilizare.

21) POLITICI DE ZONARE SI DE FOLOSIRE A TERENULUI;

Terenul va avea aceiasi utilizare, iar traseul drumului ramane neschimbat.

22)AREALELE SENSIBILE;

Nu este cazul.

23)DETALII PRIVIND ORICE VARIANTE DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATE ÎN

CONSIDERARE.

Nu este cazul.

24)CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE

INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Nu este cazul

25)O SCURTA DESCRIERE A IMPACTULUI POTENTIAL, CU LUAREA ÎN

CONSIDERARE A URMATORILOR FACTORI:

IMPACTUL ASUPRA POPULATIEI, SANATATII UMANE, FAUNEI SI FLOREI, SOLULUI,

FOLOSINTELOR, BUNURILOR MATERIALE, CALITATII SI REGIMULUI CANTITATIV AL APEI,

CALITATII AERULUI, CLIMEI, ZGOMOTELOR SI VIBRATIILOR, PEISAJULUI SI MEDIULUI

VIZUAL, PATRIMONIULUI ISTORIC SI CULTURAL SI ASUPRA INTERACTIUNILOR DINTRE

ACESTE ELEMENTE. NATURA IMPACTULUI (ADICA IMPACTUL DIRECT, INDIRECT,

SECUNDAR, CUMULATIV, PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG, PERMANENT SI

TEMPORAR, POZITIV SI NEGATIV);

Nu este cazul.

26)EXTINDEREA IMPACTULUI (ZONA GEOGRAFICA, NUMARUL POPULATIEI HABITATELOR / SPECIILOR AFECTATE);

Nu este cazul.

27)MAGNITUDINEA SI COMPLEXITATEA IMPACTULUI;

Nu este cazul.

28)PROBABILITATEA IMPACTULUI;

Nu este cazul.

29)DURATA, FRECVENTA SI REVERSIBILITATEA IMPACTULUI;

Nu este cazul.

30)MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI

SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI;

Nu este cazul.

31)NATURA TRANSFRONTIERA A IMPACTULUI.

Nu este cazul.

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Plan de management si reducere a impactului negativ asupra mediului si asupra sanatatiii publice - stabilirea unui program de monitorizare :

Elaborarea prezentului plan urmareste stabilirea conditiilor minime privind protectia

mediului si prevenirea dereglarilor ecologice posibile pe parcursul executiei lucrarilor sau

datorate realizarii noii investitii propuse astfel încât sa se respecte: Legea nr. 137/1995, Legea

protectiei mediului, Legea nr. 107/1996, Legea apelor, Ordinul Ministrului apelor, padurilor

si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia

atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici

produsi de surse stationare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000

privind regimul deseurilor precum si celelalte acte legislative în vigoare privind protectia mediului.

În acest sens, prezentul plan trateaza pe scurt o serie de actiuni de monitorizare ce sunt

recomandate a se realiza pe parcursul implementarii proiectului si a exploatarii ulterioare

în vederea evitarii sau reducerii la un nivel acceptabil a unui impact negativ asupra mediului

natural si social, ca urmare a realizarii investitiei propuse.

În cele ce urmeaza, sunt tratate pe scurt masurile ce trebuiesc luate pentru protectia apelor,

atmosferei, solului, protectia la zgomot, siguranta si sanatatea oamenilor si regimul

deseurilor în timpul executiei si dupa realizarea investitiei.

Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice:

Poluantii care pot afecta ecosistemele terestre si acvatice sunt cei rezultati în cazul

unor accidente la depozitarea si manipularea combustibililor.

În vederea protejarii ecosistemului existent în zona de reabilitarea a drumului, au fost

proiectate rigole, podete de descarcare pentru a  proteja drumul si terenurile adiacente

Toate aceste lucrari au fost dimensionate conformlegislatiei în vigoare, în conformitate

cu prevederile reglementarilor de mediu.

Protectia atmosferei:

Pe toata perioada proiectare-executie-întretinere este recomandabil ca factorii locali sa

urmareasca :

- reducerea emisiei diverselor noxe de esapament sau uzurii masinilor.

- manipularea materialelor în cadrul proceselor tehnologice ce repezinta o alta sursa

posibila de poluare a aerului în urma careia pot rezulta pulberi în suspensie.

- la amenajarea si la compactarea sistemului rutier, balastului si pietrei sparte pot

rezulta emisii de praf care sa afecteze calitatea aerului, dar acestea sunt temporare.

- utilizarea de utilaje si tehnologii care sa nu implice masuri speciale pentru protectia

fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii.

- respectarea reglementarilor privind protectia atmosferei, inclusiv adoptarea dupa caz

de masuri tehnologice de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici.

Se concluzioneaza ca nu exista surse de poluare majora a aerului în zonele de depozitare a

materialelor si în zonele de lucru.

Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre:

Lucrarile de constructie, exploatare si întretinere, aferente drumului din mediu rural propuse a se

reabilita prin prezentul proiect nu pot afecta calitatea solului deoarece, fiind vorba de reabilitare a

drumului existent nu se pot înregistra dezechilibre ale ecosistemelor sau modificari ale habitatelor.

Totusi, posibilele surse care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a

desfasurarii activittiilor ce se vor desfasura pe amplasamentul investitiei, sunt urmatoarele:

- depozitarea necorespunzatoare a solului vegetal rezultat din operatiile de decopertare a gropii de

imprumut pentru umpluturi la terasamente si neamenajarea corespunzatoare a gropii de imprumut

dupa finalizarea lucrarilor;

- scurgerile accidentale de carburanti si lubrefianti de la utilajele si mijloacele de transport;

Concluzii:

In portiunile destinate lucrarilor de modernizare, nu s-a observat prezenta unor specii faunistice de

interes comunitar care sa necesite masuri speciale de precautie. Din punct de vedere al

biodiversitatii, modernizarea drumului nu va avea un impact negativ asupra speciilor si habitatelor

din zona. Se recomand ca lucrarile de modernizare efective si santierul sa respecte normele de

protectie a habitatelor:

- evitarea depozitelor de materiale de constructii pe pajisti;

- evitarea traversarii vailor cu utilajele;

- evitarea surparii malurilor si a depozitarii materialelor pe marginea apelor

Depozitarea deseurilor:

Principalele produse generate de activitatea de constructie si întretinere a drumului, ce

pot fi clasate ca deseuri, sunt materiale rezultate din decapari si din sapaturi.

În activitatea de constructie si întretinere a infrastructurilor rutiere, se va tine seama de

reglementarile în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

Obligatiile care rezulta din prevederile Legii nr. 137/1995 sunt urmatoarele:

- se vor recicla deseuri refolosibile prin integrarea lor, în masura posibilitatilor, în lucrarile de

drumuri, în conformitate cu încercarile de laborator;

- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural în zonele de depozitare, prevazute în

acordul si /sau autorizatia de mediu;

- întretinerea utilajelor si vehiculelor folosite în activitatea de constructie si întretinere a drumurilor

se efectueaza doar în locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului

Protectia asezarilor umane si a oamenilor:

Realizarea reabilitarii drumului, nu numai ca nu vor afecta constructiile si asezarile umane din

vecinatate, ci vor ajuta la reducerea poluarii cu praf si la eliminarea deteriorarii gradinilor si

locuintelor datorata inexistentei unei dirijari corecte a apelor în lungul drumului.

Solutia tehnica proiectata nu prevede utilizarea sau manipularea de substante toxice periculoase

pe parcursul executiei sau întretinerii ulterioare a drumului.

Beneficiile ce vor rezulta în urma realizarii investiei propuse:

Prin modernizarea drumului si constructia podului vor aparea urmatoarele influente favorabile:

- asupra mediului:

- reducerea poluarii;

- reducerea zgomotului;

- din punct de vedere economic:

- reducerea consumului de carburant;

- reducerea uzurii anvelopelor auto;

- reducerea timpilor de parcurs social;

-din punct de vedere social:

- deplasari mai rapide;

- noi posibilitati de dezvoltare a zonei;

- micsoreaza distanta de deplasare la exploatatiile agricole

Aceste elemente reprezinta efectele pozitive ce rezida din îmbunatatirea conditiilor de trafic, ce

apar în urma realizarii lucrarilor.

În consecinta, în documentatie nu au fost prevazute decât câteva recomandari pentru perioada de

executie a lucrarilor, menite sa sprijine beneficiarul în monitorizarea factorilor de mediu pe

parcursul executiei lucrarii.

Masuri de protectie a mediului propuse:

În urma evaluarii potentialilor factori de risc pentru mediu, mentionati mai sus, se propune

urmarirea respectarii, pe durata realizarii ei, a exploatarii lucrarii, a urmatoarelor masuri:

Zona de masuri preventive si de protectie propuse

1. Calitatea aerului :

• la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropirea straturilor de pamânt.

• autovehiculelor ce vor transporta nisipul sau praful de piatra li se va impune circulatia cu viteza

redusa în comuna si protejarea cu prelata.

• beneficiarul va avertiza constructorul în cazul în care acesta din urma va utiliza vehicule,

echipamente sau masini ce emana fum, si va urmari îndepartarea din santier a acestora.

2. Eroziunea solului :

• groapa de împrumut pentru terasamente va fi finisata dupa utilizare, si apoi se va completa

suprafata cu solul vegetal decopertat de pe amplasament.

• se vor face pe cât posibil lucrari de înierbare a zonelor afectate pentru stoparea erodari terenului.

3.Contaminarea solului cu combustibil sau lubrefianti :

• vehiculele si utilajele vor fi astfel întretinute si folosite încât pierderile de ulei sau de combustibil

sa nu contamineze solul.

• depozitarea pe santier a combustibilului se va face pe cât posibil departe de zonele de protectie

severe ale surselor de apa sau de fântâni, la o distanta de minim 100 m.

• spalarea autovehiculelor si a utilajelor, în timpul procesului tehnologic, se va face numai într-un

loc special desemnat de beneficiar, departe de sursele de apa sau de fântâni.

4. Zgomot :

• pe cât posibil, se va urmari ca activitatile zgomotoase sa se realizeze în zona institutiilor de

învatamânt, institutiilor publice sidispensarului uman, în afara orelor de functionare a acestora.

• se va interzice desfasurarea activitatlor zgomotoase în zona locuintelor între orele 6 – 8

dimineata.

Lucrarile proiectate ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra

solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau din punct de vedere

al zgomotului si mediului înconjurator. Prin executarea lucrarilor de întretinere vor aparea unele

influente favorabile asupra factorilor de mediu, cât si din punct de vedere economic si social.

În ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul

prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva

au un efect pozitiv.

V. PREVEDERI PENTRU MONITARIZARE

VI. JUSTIFIAREA INCADRARII PROIECTULUI

Dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara,

(IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a

deseurilor etc.)

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

1) DESCRIEREA LUCRARILOR NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER;

Lucrarile prevazute in organizarea de santier sunt dupa cum urmeaza:

Amenajare platforma cuprinde indepartarea stratului vegetal pe o grosime de 15 cm, asternerea

unui stat de balast total de 30 cm, asternerea unui strat de baza de 12 cm de piatra sparta si

asternerea straturilor de uzura si legatura de 10 cm grosime.

Constructile provizorii cuprind montare si demontare la 1 km a doua baraci,depozit carburant

,magazie unelete si grup sanitar.

2) LOCALIZAREA ORGANIZBRII DE SANTIER;

Localizarea organizarii de santier va fi aleasa de catre executant in colaborare cu primaria.

3) DESCRIEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A LUCRARILOR ORGANIZARII

DE SANTIER;

Nu este cazul.

4) SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR ÎN MEDIU ÎN TIMPUL ORGANIZARII DE SANTIER;

Nu este cazul.

5) DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI ÎN

MEDIU.

Nu este cazul.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

In caz de accidente si/sau la încetarea activit,tii, în masura în care aceste informatii sunt

disponibile:

1)LUCRARILE PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA

INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII;

Nu este cazul.

2) ASPECTE REFERITOARE LA PREVENIREA SI MODUL DE RASPUNS PENTRU CAZURI DE

POLUARI ACCIDENTALE;

Nu este cazul.

3) ASPECTE REFERITOARE LA INCHIDEREA/DEZAFECTAREA/DEMOLAREA INSTALATIEI;

Nu este cazul.

4) MODALITATI DE REFACERE A STARII INITIALE/REABILITARE ÎN VEDEREA UTILIZARII

ULTERIOARE A TERENULUI.

Nu este cazul.

VIII. PIESE DESENATE

- Planuri de incadrare in zona

- Planuri de situatie

- Profil transversal tip

- Dispozitie generala pentru pod

CONCLUZIE:

În ansamblu, se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile ce fac obiectul

prezentului proiect nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia actuala, ci dimpotriva

au un efect pozitiv.

Intocmit,

Ing. Vinatoru Marius