MEMORIU PREZENTARE

AMENAJARE DRUM CONFORM PUZ DEALUL MALULUI - VALEA BUJORENCII

PARCELARE (COMPLETARE PUZ SIMIAN)

I. Denumirea proiectului:

AMENAJARE DRUM CONFORM PUZ DEALUL MALULUI - VALEA BUJORENCII - PARCELARE (COMPLETARE PUZ SIMIAN)

Denumire conform Certificat urbanism 7 / 47085 din 04.01.2019, eliberat de Primaria Ramnicu Valcea cu scopul: Amenajare drum conform PUZ Dealul Malului - Valea Bujorencii in vederea lotizarii - Completare PUZ Simian

II. Titular

SC POLVIRSOR SRL

Judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea, str. Panait Istrati nr. 15.

Georgescu Ion

telefon 0744 543 078

III. Descrierea proiectului

a) rezumat al proiectului;

In intravilanul municipiului Rm. Valcea pe un teren care face parte din PUZ Dealul Malului - Valea Bujorencii (completare PUZ Simian), se propune amenajarea unui drum  cu profil de 9,00 m (6,00 m latimea carosabila cu dublu sens - 3,00 m latime/sens si trotuare de 1,50 m latime de o parte si de alta a strazii). Se doreste asigurarea utilitatilor - retele de apa, canalizare, gaze, electrice si telecomunicatii.

Drumul propus pentru amenajare asigura accesele accesele carosabile si pietonale pentru parcelele propuse prin PUZ Dealul Malului - Valea Bujorencii (completare PUZ Simian) aprobat prin HCL nr. 101/2018.

Conform PUZ elaborat anterior, terenul are functiunea de artera de circulatie.

Categoria de folosinta a terenului - curti-constructii.

Artera de circulatie se acceseaza din strada Pomiculturii sau din strada E propusa in PUZ Dealul Malului - Valea Bujorencii.Terenul are o suprafata de 1011,00 mp.

Lucrari propuse prin proiect:

- Asigurarea utilitatilor - retele de apa, canalizare, gaze, electricice si telecomunicatii;

- Amenajarea circulatiilor pietonale (trotuare 1,50 m pe ambele parti ale carosabilului) si a circulatiilor carosabile (6,00 m latime cu doua benzi, cate una pe sens, fiecare avand 3,00 m);

- Racordarea drumului propus la strada existenta Pomiculturii si la strada E propusa prin PUZ Dealul Malului - Valea Bujorencii;

- Terenul pe care urmeaza sa se construiasca nu este afectat de trasee ale retelelor de utilitati.

b) Justificarea necesităţii proiectului

In urma aprobarii PUZ Dealul Malului - valea Bujorencii prin HCL nr. 101/2018, care a vizat lotizarea unei suprafete de teren si asigurarea circulatiilor carosabile si pietonale aferente zonei, este necesara amenajarea drumurilor care deservesc parcelele stabilite prin documentatia de urbanism autorizata anterior.

c) Valoarea investitiei

Valoarea de investitie estimata pentru imobilul propus este de 180 900,00 lei (cu TVA).

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de maxim 2 ani, din care executia efectiva a lucrarilor de constructie este de 18 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Plansele sunt anexate documentatiei.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Elemente specifice caracteristice proiectului propus:

Terenul are o suprafata de 1011,00 mp.

In prezent, terenul este pregatit pentru amenajarea propriu-zisa a drumului (s-a realizat dezmembrarea parcelei).

Vecinii:

nord: 	proprietate particulara CAD 54330 (drum);

est: 	proprietate particulara CAD 54769;

sud: 	domeniu public - drum acces str. Pomiculturii;

vest: 	proprietate particulare CAD 54771.

Amplasarea drumului se face in limitele definite de edificabil stabilit prin PUZ aprobat.

Asigurarea retelelor edilitare

Retelele de apa si canalizare, gaze, electrice si telecomunicatii vor fi trasate astfel incat sa deserveasca parcelele existente de o parte si de cealalta a drumului propus.

Solutiile de realizare a retelelor de echipare edilitara a strazii vor fi elaborate de administratorii de retele.

- lucrari in incinta

Sistematizare verticală

Platforma carosabila:

- geotextil anticontaminat;

- 15 cm strat de balast, sort 0-63;

- 15 cm strat de piatra sparta, sort 0-63;

- 6 cm strat de legatura BAD 20;

- 4 cm strat de uzura BA 16;

Trotuare:

- 12 cm strat de balast;

- 4 cm strat de nisip pilonat;

- pavele autoblocante.

Iluminat stradal

Pentru iluminatul incintei au fost prevăzute corpuri de iluminat pozate de-a lungul circulatiei carosabile, având unul sau două braţe. Corpurile de iluminat vor fi echipate cu lămpi cu led de putere maxim 203 W. Iluminatul stradal va fi acţionat de întrerupătoare crepusculare.

- Descrierea utilităţilor provenienta, evacuare daca este cazul

Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii se realizeaza din retelele electrice existente in zona - CEZ.

Alimentarea cu gaz se realizeaza din reteaua existenta in zona - Engie.

Alimentarea cu apă pentru consum menajer se va realiza din reţelele exterioare existente în zonă (pe strada Valea Bujorencii) - Apavil.

Canalizarea apelor uzate menajere se face prin record la retelele de canalizare ale municipiului (existente pe strada Valea Bujorencii).

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa executia investitiei, terenul ramas liber va fi amenajat cu spatii verzi.

- Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Se mentine accesul existent pe drumul care urmeaza sa fie amenajat din strada Valea Bujorencii.

Parcelele existente de o parte si de cealalta a drumului propus pentru amenajare vor avea asigurate accese carosabile si pietonale.

- Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

- pentru faza de construire

Balast pentru profilare aprovizionat din balastiere autorizate, nisip, pietris.

- Energie electrica din reteaua municipiului;

- pentru faza de functionare:

Energie electrica din reteaua municipiului;

- Metode folosite în construcţie;

Metodele folosite in constructia drumului sunt cele clasice si sunt prezentate la punctul urmator.

- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

- pentru faza de constructie:

Pentru realizarea lucrarilor de amenajare a drumului se vor urmari urmatoarele etape:

- decopertarea stratului de pamant vegetal;

- sapatura sau umplutura pana la cota de fundare;

- pregatirea patului platformelor pietonale si carosabile prin operatii de nivelare si compactare;

- realizarea fundatiei platformelor carosabile din straturi succesive de materiale granulare;

- realizarea suprastructurii platformelor carosabile; turnare, finisare, compactare straturi asfaltice;

- pozarea bordurilor;

- realizarea trotuarelor si acceselor pe parcele;

- amenajarea racordurilor cu drumul existent (str. Valea Bujorencii);

- asigurarea scurgerii apelor pluviale;

- aducerea la starea initiala a zonelor afectate de lucrare.

- pentru faza de exploatare:

Drumul amenajat va fi utilizat pentru asigurarea acceselor pe terenurile adiacente si a echiparii edilitare.

- Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Anterior acestui proiect a fost elaborat si aprobat PUZ.

Drumul propus pentru amenajare va deservi parcelelor (terenurilor) invecinate, pentru a asigura accesele carosabile si pietonare si echiparea edilitara.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Singura alternativa posibil a fi luata in considerare este cea de nerealizare a proiectului.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Amenajare drumului implica si o sistematizare a terenului prin care se pot evita eventuale alunecari de teren si acumulari de praf.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Avize conform Certificat de Urbanism  nr. 7 / 47085 din 04.01.2019:

- DADP (Directia Administrarii Domeniului Public);

- Utilitati (alimentare cu apa si canalizare, gaze, NetCity).

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Amenajarea drumului nu implica lucrari de demolare.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI :

- Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul. Proiectul nu se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

- Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice actualizata periodic si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si a Repertoriului Arheologic National instituit prin OG nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul nu este situat in apropierea vreunui sit arheologic si nu se afla in zona protejata a monumentelor istorice.

- Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul are categoria de folosinta livezi si si este necesara schimbarea acesteia in cai de comunicatie rutiera in vederea amenajarii drumului. Terenurile adiacente au categoria de folosinta livezi.

Terenul are suprafata de 1011,00 mp si este situat in intravilanul orasului.

- Politici de zonare şi de folosire a terenului;

Conform PUZ elaborat anterior, acesta se incadreaza in zona arterelor de circulatie (strada E).

- Arealele sensibile;

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unor areale sensibile.

- Coordonate geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Conform planului de situatie anexat documentatiei.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a for luata in conesiderare;

Nu este cazul. Nu a fost luata in considerare nicio alta varianta de amplasament.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

a. Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- pentru faza de construire:

Toaleta ecologica utilizata in timpul santierului.

Se va avea in vedere vidanjarea periodica a rezervorului aferent toaletei ecologice de catre firme de specialitate pe bază de contract.

- pentru faza de functionare:

Apele pluviale se rezolva conform configuratiei terenului.

Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute:

Functiunea nu necesita prevederea de instalatii de epurare sau preepurare a apelor uzate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

b. Protecţia aerului

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti:

pentru faza de construire:

Sursele de poluanti utilajele de lucru (excavator, autobetoniera, pompa de beton).

Poluanti: - pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile generate de manipularea materialelor de constructie.

- Noxele de la  motoarele cu ardere interna ale masinilor de transport materiale de constructii , utilaje ( CO2,CO, SO2, NOX, praf )

- pentru faza de functionare:

Autoturismele care circula pot degaja noxe - CO2,CO, SO2, NOX.

Masuri de prevenire a poluarii aerului:

- pentru faza de construire:

- Stropirea cu apa a santierului si spalarea rotilor utilajelor (apa folosita pentru stropirea santierului va fi asigurata din reteaua de apa potabila a municipiului);

- Folosirea de utilaje mai putin poluante (balastiera, camioneta de aprovizionare cu materie prima, etc.)

- Reducerea emisiilor de gaze si puberi prin realizarea inspectiilor tehnice auto la vehiculele de marfuri si utilaje de constructii si prin controlul materialelor vrac, acolo unde este cazul.

- Incarcatura masinilor cu pamant excavat, sau cu materiale transportate in vrac, va fi protejata cu prelate pentru a impiedica imprastierea prafului.

- Se va limita viteza de mers a masinilor/utilajelor la 10 km/h.

Instalatii pentru retinerea si despersia poluantilor in atmosfera:

Functiunea nu necesita prevederea de intalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot si vibratii:

- pentru faza de construire:

Zgomote si vibratii generate de lucrarile de constructii.

Din exploatarea echipamentelor de la utilajele si mijloacele auto.

Din traficul generat de lucrarile de constructie.

- pentru faza de functionare:

Nu pot fi identificate surse de zgomot si vibratii.

Masuri de prevenire a zgomotului si a vibratiilor:

- pentru faza de construire:

Se va limita viteza de circulatie a autovehiculelor la 10 km/h.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Nu este necesara amenajarea si dotarea terenului aferent drumului impotriva zgomotului si a vibratiilor.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiatii:

- pentru faza de construire:

Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.				- pentru faza de functionare:

Nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul, intrucat nu vor exista surse de radiatii si nu se vor folosi materiale radioactive nici in faza de construire, nici in faza de functionare a imobilului.

e. Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol şi subsol si ape freatice:

- pentru faza de construire:

- masinile de transport materiale de constructii si utilajele care pot avea eventuale scapari de produse petroliere;

- depozitarea necorespunzatoare a deseurilor din activitatea de constructii, a deseurilor menajere de la personalul care lucreaza.

- pentru faza de functionare:

- eventuale deteriorari a canalizarii apelor uzate menajere.

- stationarea accidentala a autovehiculelor pe amplasament.

Masuri de protectie a solului si a subsolului

In faza de construire, platforma de spalare a rotilor utilajelor va fi prevazuta cu separator de produse petroliere, racordat la reteaua de canalizare.

Apa uzata menajera se deverseaza in retelele de canalizare existente in zona.

In faza de construire, pentru colectarea gunoiului şi a deşeurilor a fost prevăzută o platforma betonata, dotată cu pubele de diverse capacităţi.

In faza de functionare vor fi amplasate cosuri de gunoi stradale de-a lungul drumului amenajat.

Existenta pe amplasament a unei cantitati de material absorbant in caz de scapari accidentale in faza de construire.

Verificarea periodica a etanseitatii retelei de canalizare.

Zona carosabila este asfaltata.

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect:

- pentru faza de construire:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

- pentru faza de functionare:

Nu este cazul. Imobilul nu este situat in apropierea unui areal sensibil.

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate:

Nu este cazul. Nu a fost necesara prevederea unor masuri pentru protectia biodiversitatii, a monumentelor naturii si a ariilor protejate.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc:

In prezent zona este libera de constructii.

Prin PUZ alaborat anterior, se impune o retragere de minim 3,00 m a cladirilor fata de strada (drumul propus pentru amenajare).

Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public.

Nu sunt necesare lucrări specifice pentru protecţia aşezărilor umane.

Nu exista obiective protejate si/sau de interes public in zona.

h. Prevenirea si gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea.

Tipurile deşeurilor generate pe amplasament sunt specifice unor faze distincte şi anume:

Deşeuri rezultate in faza de construire:

- 170101 - beton;

- 170201 - lemn;

- 170203 - plastic;

- 170405 - fier si otel;

- 170407 - amestecuri metalice;

- 170411 - cabluri;

- 170504 - pamant si pietre;

- 170604 - materiale izolante;

- 200301 - deseuri municipale amestecate;

Nu pot fi evidentiate deseuri rezultate in faza de functionare.

Modul de gospodarire a deseurilor:

- pentru faza de construire:

Acestea se vor sorta şi vor fi evacuate în spaţii autorizate destinate colectării şi neutralizării deşeurilor. Constructorul are obligaţia de a încheia contract de prestări servicii cu firme specializate pentru astfel de activităţi.

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizare si/sau produse:

- pentru faza de construire:

Singura substanta chimica utilizata este motorina prezenta in rezervoarele masinilor de transport materiale si ale utilajelor folosite pentru lucrari.

- pentru faza de functionare:

Motorina si benzina prezenta in rezervoarelor autovehiculelor care vor rula pe drumul amenajat.

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei:

Nu vor fi depozitate pe teren substante si preparate chimice periculoase.

Masinile si utilajele prezente pe amplasament vor fi alimentate cu combustibil din statii de alimentare autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

Terenul are o suprafata de 1011,00 mp, categoria de folosinta livezi si este incadrat in:

Conform PUG: UTR I1 - L1 - Subzona locuintelor individuale si colective mici cu P-P+2 niveluri;

Conform PUZ: artera de circulatie (strada E).

- pentru faza de construire

Lemnul folosit pentru construirea cofrajelor, balast pentru profilare aprovizionat din balastiere autorizate.

Apa folosita pentru spalarea rotilor utilajelor;

- Energie electrica din reteaua municipiului;

- pentru faza de functionare:

Energie electrica din reteaua municipiului;

- Metode folosite în construcţie;

In amenajarea propusa se vor folosi metode clasice de punere in opera a materialelor: turnarea fundatiilor balastarea si tasarea straturilor suport si asfaltarea drumului.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Pentru faza de construire:

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | - | S | T |
| Sanatate umana | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | - | - | - | - |
| Sol | D | - | S | T |
| Bunurilor materiale | - | - | - | - |
| Apa | I | - | S | T |
| Aer | D | - | S | T |
| Clima | - | - | - | - |
| Zgomot şi vibraţii | D | - | S | T |
| Peisaj şi mediu vizual | D | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Se consideră că lucrările propuse pentru realizarea ansamblului rezidential vor avea impact pozitiv asupra populaţiei, a sănătăţii umane, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente.

Impactul pozitiv in ce priveste peisajul si mediul vizual rezulta din:

- sistematizarea terenului.

- asigurarea utilitatilor pentru cladirile care urmeaza a fi construite in zona.

Lucrarile propuse nu afecteaza in mod negativ zona geografica, habitatele sau speciile existente.

Extinderea impactului

Proiectul propus va avea un impact redus asupra zonei geografice, si nu va afecta populatia in mod negativ.

Nu vor fi afectate persoane in timpul executiei drumului, si nici dupa executia acestora. Se vor respecta distantele de siguranta si retragerile fata de vecinatati, la fel si orarul de lucru in santier (intervalul de lucru este 8:00-19:00, iar in conditii speciale , prelungirea programului de lucru se va face cu obtinerea avizelor/autorizatiilor necesare). In prezent nu exista cladiri in imediata vecinatate a drumului.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Impact mic asupra zonei.

Probabilitatea impactului :

Impact redus.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului:

Impactul va fi unul reversibil, direct şi indirect, pe termen mediu, permanent.

Se estimeaza un termen de 2 ani pentru faza de executie, iar frecventa etapelor determinante ale proiectului va fi stabilita de constructor.

Constructia nu genereaza impact negativ asupra factorilor de mediu; nici in timpul perioadei de executie a lucrarilor, si nici in timpul perioadei de functionare.

Masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

Nu sunt necesare masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului.

Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul. Proiectul nu se afla dincolo de granite si nici deasupra lor.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Nu este cazul. Proiectul nu se incadreaza in prevederile actelor normative enumerate (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Nu este cazul.

X. Lucrări necesare organizării de şantier

Santierul este situat pe un teren liber de sarcini.

Pentru realizarea drumului antreprenorul va utiliza pentru organizarea de santier numai terenul aferent NR. CAD. 54770.

Constructorul va confecţiona şi va amplasa panoul de semnalizare a şantierului cu dimensiuni 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii, şi amplasat la loc vizibil. Pe acest panou se vor indica datele principale ale investitiei si societatile implicate, cu responsabilitatile lor, si datele de identificare.

Se va delimita zona şantierului prin panouri refolosibile şi se vor asigura accese auto si pietonale în incinta.

Pentru realizarea lucrărilor  se vor amplasa în incintă următoarelor dotări necesare organizării de şantier: barăci pentru birouri, platformă colectare deşeuri, barăci pentru depozitare materiale de construcţii care trebuie ferite de intemperii şi platforme împrejmuite pentru depozitare materiale de construcţii în aer liber.

Se va asigura o toaleta ecologica, cu curatire si evacuare ritmica, de catre firma specializata.

Impactul asupra mediului a lucrărilor de organizare de şantier va fi negativ pe o perioadă scurtă de timp (perioada de execuţie). Organizarea de şantier este uzuală, nu impune măsuri speciale pentru diminuarea efectelor negative.

Sursele de poluanţi în timpul organizării de şantier:

- praful generat de lucrari, utilaje şi autovehicule;

- zgomot şi vibraţii generate de autovehicule şi utilaje de construcţii;

- viteza redusa a utilajelor la 10 km/h.

Măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

- şantierul va avea punct de apă prin bransament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila a orasului, care va asigura atât consumul pentru procesul tehnologic(ex: prepararea mortarelor), a consumului pentru muncitori, cât şi consumul generat de nevoia de stropire a zonelor cu potenţial de emisie praf şi consumul pentru spălarea roţilor utilajelor şi a autovehiculelor;

- prin grija constructorului şantierul va fi menţinut în permanenţă umed;

- a fost prevăzută o platforma pentru spălarea roţilor utilajelor şi autovehicolelor la ieşirea din şantier;

- deseurile rezultate din operatiile de construire, se vor  depozita temporar in containere amenajate pe o platforma balastata, de unde vor fi evacuate de un agent economic specializat, in locuri special destinate colectarii gunoiului de acest tip.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Nu e cazul.

- Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- Nu este cazul.

- Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- Nu este cazul.

- Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

- Nu este cazul.

Se estimeaza ca nu sunt posibile poluari accidentale majore.

Terenul se încadrează în categoria de folosinţa livezi, iar pentru utilizarea ulterioara este necesara schimbarea aceteia in cai de comunicatie rutiera.

XII. Anexe - piese desenate

PG-01 - Plan de incadrare

PG-02 - Plan de situatie

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

Proiectul nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificarile si completarile prin Legea nr. 49, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

Proiectul nu se realizeaza pe apa si nu are legatura cu apele.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau in considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Sef proiect

arh. Andra Ceausescu