MEMORIU TEHNIC

NECESAR EMITERII ACORDULUI UNIC PENTRU  OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

1  DENUMIREA PROIECTULUI

Drumuri de exploatare agricolă în oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea

2  BENEFICIARUL INVESTIŢIEI

-  Nume persoană de contact : ION CURELARU

–  Telefon/FAX :     0250/840352

3.    DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

În prezent, terenurile agricole ale locuitorilor sunt organizate în tarlale şi parcele. Între tarlalele existente sunt prevăzute drumuri de exploatare, înregistrate în planurile cadastrale cu notaţia DE. Aceste drumuri sunt definite ca trasee de circulaţie pentru a asigura accesul utilajelor agricole şi mijloacelor de transport la exploataţiile agricole, până în prezent nefăcând obiectul unor investiţii.

Aceste căi de circulaţie sunt drumuri de pământ, fără profile care să asigure dirijarea controlată a apelor pluviale. Profilul transversal al drumurilor este variabil, fiind afectat de intensitatea traficului şi de condiţiile meteorologice.

Starea foarte proastă a drumurilor de exploatare agricolă afectează drumurile principale la care sunt legate (drumuri judeţene, drumuri naţionale) prin pământul antrenat pe roţile mijloacelor de transport şi utilajelor agricole care stânjeneşte circulaţia celorlalte autovehicule (autoturisme, maşini pentru transport marfă, etc.) şi pot provoca evenimente rutiere.

În prezent drumurile care fac obiectul prezentului proiect sunt din pământ şi prezintă degradări mari ca şleauri, gropi, zone mocirloase care influenţează negativ circulaţia utilajelor  agricole şi a mijloacelor de transport produse agricole. În zilele ploioase drumurile devin impracticabile, circulaţia făcându-se numai cu vehicule cu tracţiune animală. Din această cauză, atât muncile agricole cât şi transportul recoltelor din câmp se fac cu întârziere producând pierderi pentru proprietarii de terenuri agricole.

Mijloacele de transport şi utilajele agricole la ieşirea în drumurile principale aduc pământ pe carosabilul acestora afectând astfel circulaţia celorlalte autovehicule şi provocând evenimente rutiere.

Prin modernizarea lor se va înlătura definitiv acest neajuns.

Pe lângă accesul la exploataţiile agricole ale locuitorilor, drumurile ce fac obiectul prezentului proiect permit accesul la trei agenți economici cu profil agricol care vor beneficia de existența unor drumuri pe care se poate circula indiferent de  condițiile atmosferice.

Drumurile propuse pentru modernizare au o lungime totală de 5,264 km,

conform tabelului anexat.

| Nr. crt. | Drumuri de exploatare agricolă | Lungimea în anexa inventarului - m - | Lungimea supusă modernizării -m - | Tarlaua deservită | Suprafaţa -ha- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DE 7 | 888 | 888 | T81 | 39,24 |
| 2. | DE 52 | 2.115 | 2.115 | T78 | 26,85 |
|  |  |  |  | T79 | 37,91 |
|  |  |  |  | T80 | 44,79 |
|  |  |  |  | T81 | 18,66 |
|  |  |  |  | T86 | 52,59 |
|  |  |  |  | T87 | 28,15 |
|  |  |  |  | T88 | 12,84 |
|  |  |  |  | T93 | 80,42 |
| 3. | DE63 | 1.382 | 1.382 | T84 | 53,32 |
|  |  |  |  | T85 | 35,70 |
|  |  |  |  | T89 | 30,09 |
|  |  |  |  | T90 | 110,74 |
| 4. | DE33 | 879 | 879 | T89 | 33,00 |
|  |  |  |  | T91 | 17,43 |
|  |  |  |  | T92 | 21,74 |
|  |  |  |  | T98 | 149,08 |
| TOTAL | 5.264 | 5.264 |  | 792,55 |

Prin modernizarea drumurilor de exploatare agricolă ce fac obiectul prezentului Studiu de Fezabilitate se creează două rute alternative care preiau circulaţia utilajelor şi mijloacelor de transport agricole de pe două segmente ale drumului judeţean DJ 651B.

Prima rută alternativă are o lungime totală de 2.485 m, este compusă din drumurile de exploatare DE63 (1.382 m), DE33 (879 m) şi strada Popeşti (sat Popeşti-222 m). Se observă că lungimea drumurilor de exploatare reprezintă mai mult de 50% din lungimea rutei alternative, conform Ghidului.

Lungimea segmentului de drum judeţean de pe care se preia traficul este de 2.613 m (planşa PG 01).

Drumurile de exploatare ce compun ruta se leagă direct de drumul judeţean DJ 651B.

Cea de-a doua rută alternativă are o lungime totală de 4.146 m şi este formată din drumurile de exploatare DE52 (2.115 m), DE7 (888 m), strada Sticlăreşti (252 m), strada Pajurei (517 m). Pe lungimea de 378 m ruta alternativă se suprapune pe DN 65C.

Drumurile de exploatare agricolă ce se propun pentru modernizare au rol multiplu deoarece permit accesul la alte căi de comunicaţie precum şi accesul la diferiţi agenţi economici.

Drumurile la care dau acces sunt:

-DN 65C

-DJ 651B

-Străzile şi drumurile comunale Sticlăreşti, Popeşti, Pajurei.

Realizarea investiţiei va conduce în final la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor oraşului.

Ocupaţia de bază a locuitorilor oraşului este agricultura. Oraşul este aşezat pe drumul DN 65C Craiova-Horezu şi drumul judeţean DJ 651B Bălceşti-Iancu Jianu, fiind de fapt un oraş cu profil preponderent agricol, 70% din populaţia lui fiind ocupată în agricultură.

Oraşul are o serie de unităţi economice, dintre care o parte sunt amplasate pe drumurile ce se modernizează şi care sunt specificate mai sus.

Lățimea părții carosabile este dictată de distanța existentă între limitele de

proprietate.

3.2 Justificarea necesității proiectului

La nivelul întregii ţări este necesar un efort financiar susţinut pentru creşterea calităţii vieţii populaţiei din mediul rural, prin identificarea principalelor obiective de dezvoltare rurală pentru stoparea migraţiei forţei de muncă şi creşterea veniturilor populaţiei.

De regulă, realizarea acestor deziderate depinde de execuţia unor lucrări de infrastructură adecvate, care să corespundă normelor şi normativelor în vigoare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.

Insuficiența fondurilor alocate întreținerii drumurilor în general a făcut ca degradările specificate (gropi, văluriri, șleauri) să se accentueze an de an.

Necesitatea promovării investiției este dată în principal de starea de degradare a drumului menționat precum și de contribuția acestuia pentru:

-îmbunătățirea condițiilor de transport și siguranță a circulației;

-reducerea cheltuielilor de transport și a uzurii autovehiculelor;

-îmbunătățirea accesului la căile principale de transport (DJ651B, DN65C);

-asigurarea unei legături rapide între localități.

Modernizarea este deasemenea oportună în contextul dezvoltării infrastructurii satelor țării și pentru alinierea în cerințele Comunității Europene.

Investiţia vizată pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de drumuri realizează un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor comunei prin:

-îmbunătăţirea accesului la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, precum şi la drumurile de exploatare agricolă;

-menţinerea populaţiei în zonă şi atragerea tinerilor pentru formarea de noi familii prin crearea de noi locuri de muncă pentru specialişti în agricultură şi zootehnie;

-ameliorarea calităţii factorilor de mediu prin diminuarea surselor de poluare (praf, noxe de eşapament);

-reducerea cheltuielilor de întreținere pentru autovehicule;

-eliminarea băltirilor de ape de pe platforma drumurilor, care constituie o sursă de formare şi transmitere a diferitelor boli infecţioase catre populatie şi care duc la degradarea drumurilor devenind deseori inpracticabile;

-reducerea consumului de carburanți și lubrifianți pentru autovehicule;

-creșterea veniturilor la bugetului consolidat şi bugetul local, urmare a creşterii numărului de contribuabili eficienţi din punct de vedere economic, va avea drept consecinta obţinerea de  venituri suplimentare care vor putea fi redistribuite în folosul comunităţii locale, ceea ce va conduce la realizarea unor noi obiective socio-culturale sau la modernizarea celor vechi.

S-au studiat două variante pentru modernizare și s-a ales varianta I, care este cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic. Ea prezintă avantaje față de varianta a II-a, atât în etapa de realizare, fiind mai ieftină, cât și în perioada de exploatare, cheltuielile de întreținere fiind mult mai mici.

3.3 Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică

-Lungimea totală							5,264 km

| Nr.crt. | Denumire drum | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1. | DE 7 | 888 |
| 2. | DE 52 | 2.115 |
| 3. | DE 63 | 1.382 |
| 4. | DE 33 | 879 |
|  | Total | 5,264 |

-Lăţimea părţii carosabile

DE 7							3,50 m

DE 52							5,50 m

DE 63							5,50 m

DE 33							3,50 m

-Lăţime acostamente

DE 7							2 x 0,375 m

DE 52							2 x 0,50 m

DE 63							2 x 0,50 m

DE 33							2 x 0,375 m

-Numărul benzilor de circulaţie

DE 7							1

DE 52							2

DE 63							2

DE 33							1

-Zone de încrucişare						10

-Panta transversală a carosabilului				2,5 %

-Panta transversală a acostamentelor				4 %

-Şanţuri pereate							1.382 m

-Podeţe casetate C2						4 buc

-Podeţe tubulare ø 1000						2 buc

-Podeţe tubulare ø 600						6 buc

-Podeţe tubulare ø 500						14 buc

Structura rutieră adoptată în varianta I este următoarea:

-fundaţie de balast, sort 0-63 mm, de 20 cm grosime după compactare, grad de compactare 98%;

-strat de piatră spartă împănată de 12 cm grosime după compactare;

-strat de bază din mixtură asfaltică AB31,5 de 5 cm grosime;

-strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime.

Acostamentele se realizează din piatră spartă. Şanţuri pereate pe o lungime de 1.382 m pe o parte a drumului DE 63.

Se vor executa 4 podeţe casetate C2, 2 podeţe tubulare ø1000, 6 podeţe tubulare ø600 şi 14 podeţe tubulare ø500.

Lucrările pentru podeţele din cadre C2 şi podeţele tubulare ø1000 includ şi lucrări de apărare a terasamentelor din zona lor.

Pentru amenajarea depăşirilor şi circulaţiei în ambele sensuri s-au prevăzut 10 zone de încrucişare aşezate una faţă de alta la distanţă de vizibilitate dar nu mai mult de 300 m.

La realizarea sistemului rutier s-au avut în vedere următoarele:

-utilizarea agregatelor naturale locale de balastieră;

-reducerea distanţelor de transport şi implicit a investiţiei prin adoptarea soluţiei cu agregate naturale de balastieră;

Soluţiile tehnice adoptate în prezenta documentaţie au avut în vedere utilizarea materialelor de construcţie conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale corelate cu legislaţia U.E. Aceste materiale sunt în conformitate cu prevederile H.G. nr.766/1997 şi a Legii nr.10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Execuţia lucrărilor va dura 8 luni conform graficului alăturat.

Traseul in plan

In plan drumurile prevăzute a se moderniza păstrează traseul existent, vitezele de proiectare impuse permit amenajarea acestora în limitele zonei existente a străzilor, nefiind permise scoateri din circuitul agricol sau exproprieri de teren, la cererea beneficiarului.

Se va ține cont la proiectarea traseului de amenajarea și racordarea drumurilor cu accesele în curțile riveranilor, care își vor amenaja podețele de intrare.

Sanțurile vor urmări traseul drumului, colectând  și evacuând apa spre  podețele de descărcare amplasate în funcție de configurația terenului.

Sanțurile existente se vor decolmata pe toată lungimea drumului și se vor executa șanțuri pereate din beton.

Profil longitudinal

S-a urmarit trasarea liniei roșii astfel încât să urmărească stratul existent.

Pentru acces  s-au respectat grosimile din dimensionare și sau corelat cu cotele existente.

Profilele transversale

In aliniament, profilul transversal al drumului se prezintă cu o pantă transversală a căii de 2,5%  iar spre  șanturi și acostamente panta va fi de 4%.

Lățimea platformei în aliniament este de 5.50 m (DE 52 si DE 63	) si 3.50 m(DE7 si DE33)

Amenajarea acostamentelor

Partea carosabilă va fi încadrată pe ambele părţi de acostamente cu lăţimea de 0,50 m sau 0.375. Acostamentele vor fi realizate din balast .

Execuţia șanțurilor pentru scurgerea apei

Apele pluviale de pe suprafaţa părţii carosabile sunt colectate lateral în șanțuri pereate, de unde apele sunt conduse spre firele de văi existente în zonă, unde se vor descărca.

Siguranţa circulaţiei si protectia mediului

La semnalizarea rutieră se va ţine seama de STAS 1848/3 – 2004, STAS 1848/2 – 2004, STAS 1848/1 – 2004, SR 6900 şi 1848/7 – 2004.

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Lucrările de modernizare  nu reprezintă şi nu produc surse de:

-poluare a apelor

-poluare a aerului

-zgomot şi vibraţii

-radiaţii

-poluare a solului şi subsolului

-poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice

-poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

-deşeuri de orice natură

-substanţe toxice periculoase.

Protectia muncii

Nu se va începe nici o activitate pe şantier până nu sunt verificate toate condiţiile de respectare a normelor de tehnica securităţii muncii.

În vederea executării lucrărilor se va face instruirea întregului personal, a muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea strictă a normelor şi instrucţiunilor de protecţia muncii prevăzute în actele normative in vigoare.

Situaţia ocupărilor definitive de teren

Pentru executarea lucrării nu sunt necesare drumuri de acces provizorii pe perioada execuţiei.

REGIMUL JURIDIC AL TERENULUI

Terenul pe care este amplasată lucrarea se află în domeniul public şi este în administrarea orașului Bălcești .

Suprafaţa totală a platformei drumului este de 30.244 mp, iar suprafaţa totală, inclusiv şanţurile este de 38.584 mp şi se află în domeniul public, în extravilanul localităţii.

Nu sunt necesare ocupări de alte terenuri, deoarece lucrarea se desfășoară pe traseul actual al drumurilor .

3.5 ELEMENTELE SPECIFICE CARACTERISTICE PROIECTULUI

3.5.1 Profilul si capacitatile de productie

Suprafata parte carosabila:					30.244 mp;

Suprafata acostamente consolidate				  4.823 mp;

Suprafata șanțuri betonate				            8.340 mp.

3.5.2 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul .

3.5.3. Descrierea proceselor de productie ale propiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea , capacitatea

Etapele de realizare a lucrărilor din cadrul prezentului proiect sunt:

corectarea profilului longitudinal prin sapaturi si umpluturi;

scarificarea platformei drumului;

asternerea stratului de balast de 20 cm;

compactare mecanica;

asternerea stratului de piatra sparta pentru fundatie, de 12 cm;

udare, compactare a stratului de fundatie;

sapatura pentru realizarea șanțurilor pereate pentru preluarea apelor

pluviale;

asternerea unui strat de bază din mixtură asfaltică AB31,5 în grosime de 5 cm;

amorsarea stratului de baza;

asternerea stratului de uzura din BAPC16 de 4 cm;

realizarea acostamentelor din piatra spartă (unde este cazul si de pamânt) pe toata lungimea drumului ;

###### 3.5.4 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Materiile prime utilizate pentru lucrarile de modernizare a drumurilor sunt:

-balast, sort 0-63 mm ;

-strat de piatră spartă ;

-strat de bază din mixtură asfaltică AB31,5 ;

-strat de uzură din beton asfaltic BAPC16 	.

Materialele de tipul mixturilor asfaltice vor fi achizitionate prin grija antreprenorului general ce va castiga licitatia pentru executia lucrarilor, de la statiile autorizate pentru producerea acestora.

Materialele de tip agregate naturale (balast si nisip) vor fi achizitionate prin grija antreprenorului general ce va castiga licitatia pentru executia lucrarilor, de la statiile autorizate de sortare si spalare a agregatelor naturale.

Pamantul rezultat din săpătură va fi evacuat în depozitul de pământ, indicat de autorităţile  publice locale.

Apa necesară in lucrare va fi transportata in cisterne, alimentarea făcându-se de la o sursă de apă existentă in zonă.

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la postul de transformare existent pe  amplasament, conform contractului incheiat.

Toate materialale vor fi aduse pe măsură ce vor fi puse în operă.

Principalele tipuri de mijloace de transport şi utilaje necesare pentru execuţia lucrărilor prevăzute în proiect sunt:

autogreder;

autocisternă cu dispozitiv de stropire;

excavator pe pneuri cu comandă hidraulică;

încărcător frontal pe pneuri;

autobasculantă pentru transport materiale;

autogudronator pentru transport emulsie bituminoasă cationică;

repartizator finisor de mixturi asfaltice;

rulou compresor;

compactor pe pneuri static autopropulsat;

mijloace de transport auto pentru muncitori.

3.5.5 Racordarea la retelele utilitare existente in zona

###### Pe perioada executiei se va racorda la rețelele edilitare existente în zonă –

###### alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa.

###### 3.5.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia

###### investiţiei

###### După încheierea lucrărilor de executie, se vor îndepărta deșeurile rezultate in

###### urma lucrărilor.

###### Dupa finalizarea lucrarilor de constructie, antreprenorului îi revine obligativitatea refacerii mediului natural, prin aducerea terenului la forma inițială.

###### 3.5.7 Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

###### Nu se vor creea căi noi de acces, realizarea drumurilor de exploatare

###### făcându-se pe amplasamentele existente.

3.5.8 Resursele  naturale  folosite  în construcţie  şi  funcţionare

Materialele de tip agregate naturale (balast si nisip) vor fi achizitionate prin grija antreprenorului general ce va castiga licitația pentru execuția lucrărilor, de la stațiile autorizate de sortare și spălare a agregatelor naturale.

3.5.9 Metode folosite în construcţie

Metodele folosite la drumurile de exploatare sunt cele normale, cu respectarea normativelor în vigoare, referitoare la lucrările de infrastructură și suprastructură de drumuri.

Prin proiect nu se propun construcții speciale.

3.5.10 Planul de execuţie cuprinzînd faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

La terminarea lucrărilor prevăzute și efectuării procesului verbal de predare-primire a construcției, proiectantul are obligația să prezinte beneficiarului caietul de sarcini privind urmărirea comportării în timp a construcției și regurile de utilizare cu instrucțiuni de exploatare și întreținere a acestuia.

3.5.11 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

3.5.12 Detalii  privind alternativele care au fost luate în considerare

Lucrările de modernizare se desfăşoară pe traseele existent al drumurilor (nu sunt necesare variante care să ocupe alte terenuri) şi de aceea soluţiile avute în vedere se deosebesc prin alcătuirea structurii rutiere.

S-au studiat două variante având două tipuri de sistem rutier:

-varianta I - structură rutieră suplă (mixturi asfaltice);

-varianta a II-a - structură rutieră rigidă (beton de ciment).

Varianta I de modernizare are prevăzută realizarea următoarei structuri rutiere:

-strat de fundaţie din balast, sort 0-63 mm, de 20 cm grosime după compactare, grad de compactare 98%;

-strat de piatră spartă împănată de 12 cm grosime după compactare;

-strat de bază din mixtură asfaltică AB31,5 de 5 cm grosime;

-strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime.

Acostamentele se realizează din piatră spartă.

Şanţuri pereate pe o lungime de 1.382 m pe o parte a drumului DE 63.

Se vor executa 4 podeţe casetate C2, 2 podeţe tubulare ø1000, 6 podeţe tubulare ø600 şi 14 podeţe tubulare ø500.

Varianta a II-a prevede următoarea structură rutieră:

-strat de fundaţie din balast, sort 0-63 mm, de 20 cm grosime după compactare, grad de compactare 98%;

-strat de nisip de 2 cm grosime;

-strat de beton de ciment BcR 4,5 de 20 cm grosime.

Toate celelalte lucrări (acostamente, şanţuri, podeţe, etc.)sunt aceleaşi pentru ambele variante.

Se recomandă folosirea variantei I care prezintă mai multe avantaje tehnico-economice faţă de varianta a II-a.

Costurile pentru execuţia lucrării ale variantei I sunt mai mici cu 413.029 lei, faţă de varianta II.

Lucrările de modernizare se execută pe drum sub circulaţie. La modernizare, conform variantei I (cu mixturi asfaltice) circulaţia pe drumuri se poate relua la 2 ore după terminarea compactării pe când la drumurile din beton de ciment, circulaţia se poate relua după 14 zile de la turnare.

Lucrările de întreţinere şi reparaţii se fac mai uşor şi cu costuri mai mici la drumurile din asfalt faţă de cele din beton de ciment.

Pe timp de iarnă îmbrăcămintea bituminoasă se degradează mai greu la intervenţiile cu materiale antiderapante decât îmbrăcămintea din beton de ciment.

După aşternere, betonul de ciment trebuie protejat contra fisurării din contracţie prin stropire cu emulsie şi acoperire cu umbrare care constituie cheltuieli suplimentare faţă de asfalt care nu trebuie protejat.

Evaluarea lucrărilor pentru cele două variante sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Preţurile au fost stabilite pe baza informaţiilor conform datelor statistice obţinute de la Institutul Naţional de Statistică Bucureşti şi a potenţialilor agenţi economici de pe teritoriul judeţului Vâlcea şi a judeţelor limitrofe .

3.5.13 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

Nu este cazul.

3.5.14 Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Certificatului de Urbanism si avizele conform acestuia.

3.6 LOCALIZAREA PROIECTULUI

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie1991, ratificată prin Legea nr.22/2001.

Nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

Localitatea Bălceşti este situată la 80 km de oraşul Râmnicu Vâlcea şi 45 km faţă de Drăgăşani, Balş şi Craiova. Orașul situat pe râul Olteţ şi Cerna este străbătut de la vest la est de DN 65C.

Lucrarea este amplasată în extravilanul satelor Popeşti şi Goruneşti aparţinând oraşului Bălceşti, situat în partea de SV a judeţului Vâlcea pe drumul naţional DN 65C Craiova-Horezu.

Oraşul Bălceşti are în componenţa sa o zonă rurală formată din satele Popeşti şi Goruneşti. Oraşul are o populaţie de 3.043 locuitori împărţită astfel:

-Bălceşti	2.400 locuitori

-Popeşti	   156 locuitori

-Goruneşti	   487 locuitori

Orașul Bălcești are următorii vecini:

La nord comuna Lăcușteni și comuna Fârtățești;

La est comuna Valea Mare, comuna Diculești și comuna Făurești;

La sud comuna Iancu Jianu;

La vest comuna Bulzești și comuna Ghioroiu.

Principalele căi de acces in comuna sunt - DN 65C și DJ 651B .

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului, atât pe amplasament cat şi pe zone adiacente acestuia;

-folosința actuală a terenului este de cale de comunicație – acestea asigura circulatia autovehiculelor  locuitorilor din zonă.

- folosința planificată este de cale de comunicație.

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Se prevede mentinerea regimului economic existent- conform Certificatului de Urbanism

- arealele sensibile;

În zona drumului nu au fost identificate areale sensibile.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu a fost luata în considerare o altă variantă de amplasament.

În zona în care se doreşte a se realiza investiţia nu sunt semnalate valori arheologice, istorice, culturale, arhitecturale care ar putea fi afectate de modernizarea caii rutiere. Cu toate acestea, antreprenorul va trebui să asume responsabilitatea ca în cazul în care prin lucrările de execuţie  va  descoperi  elemente  arheologice,  geologice,  istorice  sau  de  altă  natură,  care, potenţial, prezintă interes din punct de vedere al moştenirii istorice, arheologice şi culturale să întrerupă desfăşurarea acestor lucrări, să înştiinţeze autorităţile competente în acest domeniu, spre a decide asupra valorii acestor descoperiri, a măsurilor de conservare necesare, respectiv asupra derulării în continuare a lucrărilor.

3.7 Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

-  impactul  asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Clima zonei este temperat continentală de câmpie, cu temperatura medie de 10°C. Media lunii celei mai reci este de -2,4 0 C în ianuarie, iar celei mai călduroase ajunge la 21,9°C în iulie .

De aceea, sunt necesare măsuri de atenuare a schimbărilor climatice ce se petrec în momentul actual, prin acțiuni de mărire a suprafețelor ocupate de vegetație. In cazul proiectului de față, din analiza impactului prognozat asupra mediului rezultă sintetic următoarele:

Aerul – Execuția investiției nu va periclita calitatea aerului.

Apa – Pe durata execuției și exploatării investiției, impactul asupra factorului de mediu apa este minim.

Zgomotul – În perioada de execuție va fi respectat nivelul de zgomot minim admis, putându-se considera ca nu are impact asupra mediului.

Biodiversitatea – fauna și flora nu vor fi influențate de execuția proiectului.

Peisajul – Având în vedere ca amplasamentul investiției nu constituia o zonă „atractiva” estetic, realizarea investitiei va crea o imagine pozitivă atât celor care tranzitează comuna, cât si locuitorilor acesteia.

Mediul socio-economic – Prin amplasamentele viitoarelor investitii, acestea vor constitui puncte de referință pentru viața socială a locuitorilor asigurând un mod plăcut de petrecere a timpului.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

NU ESTE CAZUL.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

NU ESTE CAZUL.

- probabilitatea impactului

Nu se identifica probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului in viitor.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

NU ESTE CAZUL.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Toate   procesele   de   productie   se   desfasoara   controlat,   cu   echipamente   si   utilaje performante; intretinerea si controlul utilajelor se face de catre personal specializat.

- natura transfrontieră a impactului.

NU ESTE CAZUL.

4. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

4.1. PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

4.1.1 Sursele de poluanți pentru ape, locul de  evacuare sau

emisarul

Sursele de poluanți pentru ape, în perioada de execuţie a proiectului sunt reprezentate de lucrările de construcții ale podețelor dispuse în cadrul proiectului pe cursurile permanente de apă, și sunt reprezentate de particule de praf rezultate din excavarea terenului natural pentru realizarea fundațiilor, însă efectul acestora asupra luciului de apă este nesemnificativ.

Surplusul de pământ va fi transportat la depozitul de pământ indicat de Primărie.

− emisiile specifice fiecărui tip de material, semifabricat şi fiecărei operaţie de construcţie rezultate din manipularea şi punerea în operă a materialelor, semifabricatelor de construcţii (beton, agregate naturale, betoane asfaltice, etc.).

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafată, este necesar să fie respectate următoarele :

- utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrefianţi, prin întreținerea acestora conform cărții tehnice şi cerintelor legale ;

- ìn cazul intervenției la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în zona organizării de șantier unde se vor lua toate măsurile de protecție a mediului în timpul reparațiilor ;

- alimentarea cu carburanți și lubrifianți se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile accidentale ;

- se interzice depozitarea deșeurilor rezultate din activitate și a celor menajere la întâmplare. Acestea vor fi colectate, transportate şi depozitate ìn locurile special amenajate ;

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor de construcţie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate ;

- curăţirea prealabilă a conductei cu aer comprimat, înaintea oricărei testări hidrostatice, pentru a asigura menţinerea la minim absolut a oricărei posibile contaminări a apei hidrostatice, prin aceasta evitându-se impactul negativ asupra emisarilor ;

Manevrarea defectuoasă, pe amplasamentul proiectului, a autovehiculelor, utilajelor care transportă diverse materiale sau personal muncitor, pot reprezenta surse de poluare, ca urmare a producerii unor scurgeri accidentale de materiale, combustibili, uleiuri, etc.

### 4.1.2 Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate

### prevăzute

- Nu este cazul

Sursele de poluare în perioada de operare a sectoarelor de drumuri considerate în proiect pot fi apele meteorice care spală poluanţii depuşi pe platforma drumurilor, ca urmare a desfăşurării traficului rutier.

4.2 PROTECȚIA AERULUI

4.2.1 Sursele de poluanți pentru aer, poluanți

Sursele de poluanţi pentru aer în timpul execuţiei lucrărilor pe amplasamentul proiectului pot fi:

− emisiile de substanţe poluante evacuate în atmosferă, generate de funcţionarea utilajelor în fronturile de lucru. Cantităţile de poluanţi emise în atmosferă de utilaje, depind de caracteristicile tehnice ale utilajelor. Cu cât se utilizează utilaje mai performante, emisiile de poluanţi scad. În acest sens se recomandă utilizarea de utilaje performante pentru realizarea categoriilor de lucrări cuprinse în proiect;

−    în etapa de şantier, pentru a se evita creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

−    autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă ;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului

înconjurător;

−  emisii de praf  la executarea anumitor categorii de lucrări (de exemplu, acolo unde se utilizează agregate naturale);

− emisii de poluanţi specifici arderii combustibililor mijloacelor de transport auto, utilizate la transportul materialelor pe amplasamentul proiectului, respectiv a forţei de muncă necesare execuţiei proiectului.

Principalele tipuri de mijloace de transport şi utilaje necesare pentru execuţia lucrărilor prevăzute în proiect sunt:

autogreder;

buldozer ;

autocisternă cu dispozitiv de stropire;

excavator pe pneuri cu comandă hidraulică;

buldoexcavator ;

încărcător frontal pe pneuri;

autobasculantă pentru transport materiale;

autogudronator pentru transport emulsie bituminoasă cationică;

repartizator finisor de mixturi asfaltice;

rulou compresor;

cilindru compactor ;

compactor pe pneuri static autopropulsat;

mijloace de transport auto pentru muncitori.

Emisiile rezultate din procesul tehnologic vor respecta prevederile:

conform STAS 12754-87: pulberi sedimentabile 17 g/m2/lună ;

conform STAS 12754-87 : pulberi în suspensie 0,5 mg/m3 la 30 min. (medie de scurtă durată) şi 0,15 mg/m3 la 24 ore (medie de lungă durată) ;

pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice;

se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;

### 4.2.2 Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul

Principala sursă de poluare a aerului în perioada de operare a proiectului este traficul rutier şi anume poluanţii rezultaţi din arderea combustibilului din motoarele vehiculelor.

- Concentraţiile de poluanţi estimate sunt conforme cu valorile limită prevăzute de legislaţia în vigoare (Ordinul MAPPM nr. 462/1993);

Instalații pentru epurarea gazelor reziduale și reținerea pulberilor-nu este cazul .

4.3 PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

4.3.1 Surse de zgomot și vibrații

În perioada de execuţie, pe amplasamentul lucrării, pot fi următoarele surse de zgomot şi vibraţii:

− procesele tehnologice de execuţie, ceea ce înseamnă funcţionarea unor utilaje şi echipamente cu funcţii adecvate, respectiv transportul materialelor la locul de punere în operă, care implică funcţionarea mijloacelor de transport auto;

− utilajele, cu mase proprii mari (de exemplu, compactoarele), în timpul deplasării şi executării categoriilor de lucrări, constituie surse de vibraţii.

În perioada de funcţionare, principala sursă de zgomot este traficul rutier.

### 4.3.2 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului

### şi vibraţiilor

Principalele surse de zgomot și vibrații sunt mijloacele de transport; pornirea și traficul de autovehicule, funcționarea echipamentelor și utilajelor din dotare, manipularea materialelor, zgomotul produs de operațiile aferente activităților auxiliare se manifestă pe un perimetru restrâns, si anume :

-se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc;

-se va stabili un traseu optim pentru autovehiculele de transport astfel încât să afecteze cât mai puţin liniştea zonelor locuite;

-toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;

-echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

-urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 şi ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, pct.2.2, tab.3 (4) – Nivelul de zgomot se va încadra în limita de 65 dB(A), stabilită de STAS 10009-88;

-conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64, litera f:

Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a asigura măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea acestora, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental .

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale și elemente de constructie agrementate tehnic conform reglementărilor în vigoare.

În perioada de execuţie a proiectului, constructorul va utiliza doar utilaje şi mijloace de transport în stare perfectă de funcţionare, cu un nivel ridicat de performanţă şi un nivel scăzut al emisiilor de noxe şi zgomot.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor – nu este cazul .

4.4 PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

4.4.1 Sursele de radiații

La execuţia proiectului nu se utilizează surse de radiaţii sau materiale care produc radiaţii.

### 4.4.2 Amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiațiilor

Nu este cazul.

4.5 PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

4.5.1 Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice

Sursele potențiale de contaminare a solului sunt: traficul auto și eventuale disfuncționalități ale toaletelor ecologice ce vor fi amplasate în incinta organizării de șantier. Vidanjarea și repararea eventualelor disfuncționalități ale acestora se va face prin grija antreprenorului general, de către operatorul de care aparțin acestea, pe baza contractului dintre aceștia.

În perioada de execuţie, pe amplasament sursele de poluare a solului şi subsolului pot fi scurgerile accidentale pe sol (carburanţi, uleiuri) cauzate de funcţionarea defectuoasă a utilajelor.

În perioada de operare pe amplasamentul proiectului, sursele de poluare a solului şi subsolului pot fi: emisiile de poluanţi ca urmare a desfăşurării traficului rutier.

4.5.2 Lucrările și dotările pentru protecția solului și subsolului

Măsurile adoptate pentru asigurarea protecției solului și subsolului sunt:

- stocarea temporară a deşeurilor se va face selectiv, în recipiente adecvate, într-

un spaţiu special amenajat, şi predate spre eliminare unui operator economic autorizat;

− verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului;

- balastul, piatra spartă, nisipul şi pământul se vor prelua de la operatori

autorizaţi;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de

reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producţie autorizate;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în

vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

− respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate (mixturi, agregate, emulsii bituminoase, etc.) atât în timpul transportului, cât şi în timpul punerii în operă;

− pământul excavat va fi folosit pentru compactare și nivelarea suprafeței de teren;

−  în situaţia în care este nevoie de mai mult pământ pentru compactare acesta va fi procurat de la agenţi economici autorizaţi care asigură şi calitatea corespunzătoare a pământului conform prevederilor legale;

−  repararea, întreţinerea şi spălarea autovehiculelor din dotare se face la societăţi autorizate şi specializate;

−  se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate;

−  parcarea utilajelor şi maşinilor necesare executării lucrărilor se va face pe suprafeţe impermeabilizate betonate iar colectarea scurgerilor accidentale de hidrocarburi se va face cu sisteme adecvate de reţinere astfel încât să nu fie antrenate de către apele pluviale;

−  alimentarea cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face numai din staţii de distribuţie carburanţi autorizate;

− se vor lua măsuri adecvate în situaţia producerii de evenimente nedorite astfel încât să fie eliminată orice poluare care poate afecta mediul în întregul său;

−  pentru reţinerea scăpărilor accidentale de carburanţi şi lubrifianţi, atât la faza de construire precum şi la faza de funcţionare, va exista în dotarea societăţii material absorbant care va fi utilizat ori de câte ori situaţia o va impune;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale

de la autovehicule şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi în vederea neutralizării/eliminării prin societăţi specializate autorizate;

− respectarea legislaţiei de protecţie a mediului, la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii ;

In cadrul personalului vor fi desemnate persoane cu atribuțiuni în gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament și cu responsabilități în protecția mediului.

Pentru înlăturarea poluării accidentale a unor suprafețe (avarii de mediu) de teren, este necesară plasarea unor materiale absorbante acceptate pe linie de protecția mediului.

4.6.PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

4.6.1 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul

Activitatea analizată nu afectează ecosistemele acvatice şi terestre, biodiversitatea, monumente ale naturii sau parcuri naționale.

4.6.2 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversivității,

monumentelor naturii și ariilor protejate

Nu este cazul .

4.7.PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR

OBIECTIVE  DE INTERES PUBLIC

### 4.7.1 Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumentele istorice și de arhitectură, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Amplasamentul investiției este situat în extravilanul orașului Bălcești și se găsește la distanța mare față de monumente istorice și de arhitectura, sau față de altele asupra carora există instituit un regim de restricție, zone de interes național.

4.7.2 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Măsurile ce pot fi luate în perioada de execuţie a lucrărilor, pentru protecţia eventualelor aşezări umane se referă la :

- pregătirea personalului privind situaţiile de avarii posibile care pot apărea în timpul execuţiei lucrărilor;

- respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, respectarea procedurilor de revizii şi reparaţii cât şi asigurarea asistenţei tehnice corespunzătoare la executarea acestora;

- verificarea periodică şi menţinerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor şi mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate, atât în timpul transportului cât şi în timpul punerii în operă;

- respectarea normelor de protecţia mediului la desfăşurarea activităţii specifice de construcţii;

- intervenţia rapidă în caz de poluări accidentale pentru eliminarea cauzelor şi diminuarea daunelor.

Prin realizarea lucrărilor, accesul la proprietăți și la obiectivele de interes public (Primarie, Politie, scoala, dispensar ) se va face in conditii bune.

4.8 GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR GENERATE PE

AMPLASAMENT

4.8.1 Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate

Deșeurile rezultate din activitatea desfășurată nu vor constitui surse de poluare.

Tipuri deșeuri rezultate în perioada de construcție și în cea de exploatare a investiției, în conformitate cu HG 856/2002 sunt:

pământ și pietre cod 17 - 05 - va fi transportat prin grija antreprenorului general ce va câștiga licitația de execuție a lucrărilor din cadrul prezentului proiect în zonele special amenajate pe teritoriul județului;

Deșeu menajer cod 20 - 03 - 01 necuantificabil, va fi preluat de către agenții economici specializați de pe teritoriul județului, în baza contractului dintre aceștia și antreprenorul general ce va caștiga licitația de execuție a lucrărilor din cadrul prezentului proiect;

Deșeu ambalaje cod 15 – 01 - 01 – hârtie carton necuantificabil, va fi preluat de catre agentii economici specializați de pe teritoriul județului, în baza contractului dintre aceștia și antreprenorul general ce va caștiga licitația de execuție a lucrărilor din cadrul prezentului proiect;

Deșeu ambalaje cod 15 - 01 - 02 – plastic, va fi preluat de către agenții economici specializați de pe teritoriul județului, în baza contractului dintre aceștia și antreprenorul general ce va caștiga licitația de execuție a lucrărilor din cadrul prezentului proiect;

Deșeu beton cod 17.01.01- va fi preluat de către agenții economici specializați de pe teritoriul județului, în baza contractului dintre aceștia și antreprenorul general ce va caștiga licitația de execuție a lucrărilor din cadrul prezentului proiect;

Deșeu fier, oțel cod 17.04.05 - va fi preluat de către agenții economici specializați de pe teritoriul județului prin unități specializate .

pamant si pietre – 17 05 04;

Deseurile rezultate in urma proceselor tehnologice, pamanturi si pietre rezultate, din sapaturi, vor fi transportate de catre antreprenor in zone puse la dispozitie de catre beneficiar si vor fi depozitate temporar. O parte din aceste deseuri rezultate din sapaturi vor fi selectate si folosite la taluze sau ca material de umplutura la alte constructii. Restul de deseu, in special partea vegetala, va fi transportata definitiv de catre antreprenor in depozitele special amenajate.

Deseurile rezultate in urma turnarii betoanelor la rigole si a betonului asfaltic rezultat in urma asfaltarii, vor fi colectate si depozitate definitiv in depozite special amenajate pentru colectarea acestor tipuri de deseuri.

4.8.2.  Modul de gospodărire a deșeurilor generate pe amplasamentul

Proiectului

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda serviciului de

salubritate;

-pământul excavat va fi stocat temporar în cadrul amplasamentului şi valorificat conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

- se vor crea spaţii distincte pentru stocarea selectivă a deşeurilor generate atât

pe perioada realizării proiectului precum şi la faza de funcţionare a acestuia;

- conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a

cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi

circuitul acestora;

- respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor: (

art. 4, respectiv: (1) Ierarhia deşeurilor se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează:

a) prevenirea;

b) pregătirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;

e) eliminarea. (art. 8: (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane

juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora. (art. 13: Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20. (art. 20: Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. ( art. 19: (1)

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplineşte cerinţele art. 20.

Deţinătorii/Producătorii de deşeuri au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Se va face prin evidenta gestiunii deșeurilor conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002 și raportarea anuală la APM Vâlcea a situației deșeurilor conform formularelor de raportare din Legea 211/2011.

4.9 GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR

CHIMICE PERICULOASE PE AMPLASAMENTUL

PROIECTULUI

4.9.1 Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau

produse

Substanţele şi preparatele chimice periculoase pot apărea pe amplasamentul lucrării doar ca urmare a producerii unor accidente rutiere sau a altor evenimente neprevăzute. Aceste substanţe pot fi:

− uleiuri hidraulice;

− combustibili (benzină, motorina).

Conform HG 856/2002 deşeurile rezultate fac parte din categoria 13 –deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19), grupa 13 01 deşeuri de uleiuri hidraulice, cod 13 01 10* - uleiuri hidraulice minerale neclorinate.

4.9.2 Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Deșeurile provenite de la pierderile acccidentale de produse petroliere de pe suprafețele contaminate, sunt adunate cu ajutorul materialelor absorbante, stocate în recipienți speciali și predate la firme autorizate.

5. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

5.1. Apa

Având în vedere că din activitatea desfășurată nu vor rezulta surse de ape uzate, nu sunt necesare dotări și măsuri pentru monitorizarea calității apelor .

5.2 Aer

Nu este cazul, din activitate nu vor exista surse dirijate de emisii în aer, iar cele difuze nu vor fi semnificative .

5.3 Zgomot și vibrații

Ținând cont de sursele potențiale și de faptul că zgomotul se va manifesta doar temporar, nu este necesară realizarea unor dotări pentru reducerea nivelului acestora.

5.4. Solul și subsolul

Lucrările de umplere și compactare a solului curat vor fi executate numai după conformarea cu cerințele legale .

In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului:

A. Reglementari generale

1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 / 22 decembrie 2005 privind protecţiei mediului, aprobată cu Legea Nr. 265 / 2006 și modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008

B. Factor de mediu aer

1. Ordin nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, și normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

C. Factor de mediu apa

1. LEGE nr. 107 / 1996, Legea apelor, modificată prin Legea 310/2004 și Legea 112/2006.

2. LEGE nr. 458 / 2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata cu Legea 311/2006.

D. Factor de mediu sol

1. Ordinul 756 / 1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol).

E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor

1. STAS 10009-88 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

2. STAS 12025/1-81 Acustica în construcții. Efectele vibrațiilor produse de traficul rutier asupra clădirilor sau părtilor de clădiri. Metode de masurare.

3. STAS 6156-86 Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametrii de izolare acustică

F. Tratarea si eliminarea deseurilor

1. Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

2. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

4. HG nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

5. HOTĂRÂRE nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr.170 / 2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 511 din 5 august 1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea şi combaterea poluarii mediului de catre societatile comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante

G. Substanțe periculoase

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor și al deșeurilor de baterii 16 si acumulatori.

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili masuri care să respecte legislaţia in vigoare şi să preintâmpine poluarea.

6. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ

Proiectul propus este în conformitate cu Cerințele Europene .

7. LURĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Documentaţia tehnică pentru realizarea unei construcţii prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă :

căile de acces;

unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare ;

sursele de energie ;

vestiare, apă potabilă, grup sanitar ;

grafice de execuţie a lucrărilor ;

organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor ;

măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;

măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare);

întreţinerea/repararea utilajelor, instalaţiilor si mijloacelor de transport etc. se va realiza numai de către societăţi specializate autorizate;

întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol/apă şi de alte substanţe toxice si periculoase;

se interzice stocarea temporară si depozitarea carburanţilor si substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu roţile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societaţi specializate şi autorizate;

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietăţii printr-un gard ce va rămâne în continuare, după realizarea lucrărilor de construcţie.

Materialele de construcţie cum sunt balastul, nisipul, se vor putea depozita şi în incinta proprietăţii, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.

Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule ;

tablou electric ;

punct PSI (în imediata apropiere a fântânii ori sursei de apă) ;

platou depozitare materiale.

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

Pe amplasamentul organizării de șantier se vor amplasa toalete ecologice.

Deșeurile menajere rezultate din organizarea de șantier vor fi depozitate în pubele ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

Trasarea și amplasarea obiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și a normelor în vigoare.

Organizarea de șantier are doar un caracter local, minor, și constă doar din amenajarea pe suprafața părții carosabile a unui spațiu pentru depozitarea temporară a utilajelor (atât mari cât și mici).

Impactul organizării de șantier asupra mediului este nesemnificativ, constructorul urmând a lua toate măsurile pentru pază și protecția utilajelor.

8. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI / SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

8.1 Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Lucrari de refacere a amplasamentului

- se va reda terenul la forma iniţială, inclusiv în zona de depozitare a materialelor în cadrul organizării de şantier;

- se vor executa lucrări de refacere a solului, care să se încadreze în aspectul zonei;

- la finalizarea lucrărilor de construcţie, zonele care au fost ocupate temporar vor fi curăţate şi nivelate iar terenul readus la starea iniţială ;

-surplusul rezultat se va evacua pe un teren pus la dispoziţie de primăria comunei;

- în cazul unor poluari accidentale se va reface zona afectata;

- se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiuciului asupra mediului cu modificarile si completarile ;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

- modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate;

- curăţenia pe şantier şi în zonele adiacente şantierului;

- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; - respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator;

- Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările ;

8.2  Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Situațiile în care pot apărea poluări accidentale sunt legate de :

- Funcționarea necorespunzătoare a utilajelor care poate genera scurgeri de

ulei/combustibili pe sol sau de gestionare necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitățile propuse . Având în vedere că aceste activități nu sunt de amploare, nu se estimează posibilitățile apariției unor poluări accidentale semnificative ;

8.3  Aspecte referitoare la producerea de accidente

Accidentele potențiale în perioada de execuție a lucrărilor propuse pot fi de tipul celor care se produc pe șantierele de construcții, fiind generate de indisciplina și de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor și normativelor de protecția muncii sau/și de neutilizarea echipamentelor de protecție și ele sunt posibile în legătură cu următoarele activității :

- Lucrul cu utilajele;

- Circulația rutieră pe drumurile de acces;

- Electrocutări, arsuri;

- Striviri de elemente în cădere .

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului înconjurător,

având caracter limitat în timp și spațiu, dar pot produce pierderi de vieți omenești sau cu invaliditate . De asemenea, ele pot avea și efecte economice negative prin pierderi materiale și întârzierea lucrărilor .

Se consideră că riscul asociat în perioada de execuție a lucrărilor, în condițiile în care se vor respecta prevederile specifice, va fi nesemnificativ .

8.4  Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea

Activitatea propusă include activitatea de dezafectare a facilităților existente pe amplasamentul existent al drumurilor .

9. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

La elaborare s-au respectat:

- Legea numarul 319/28.06.2006 a securității și sănătații în muncă;

- Norme generale de protecție a muncii – 2002, aprobate de NNSS cu Ordinul Nr. 508/20.11.2002 si MSF cu Ordinul Nr. 933/25.11.2002;

- Norme de Medicina a Muncii conform Ordinului Ministrului Sănătații Nr. 983/23.06.94, „Regulamentul privind protecția și igiena muncii în constructii” elaborat de MLPAT;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime, aprobate cu Ordinul Nr. 235/26.07.1995 emis de MMSS;

- „Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern”, elaborat în cadrul MMSS, care cuprind măsuri specifice de protecție a muncii în activități în/sau legate de construcții.

- „Norme specifice de protectia muncii pentru lucrări de reparații, consolidări, demolări și translații de clădiri”, nr. 92/2000 editia MMSS;

- Norme specifice de securitate pentru lucrări de instalații tehnico-sanitare și de incălzire aprobate cu ordinul 117/1996 de MM si PS;

- Legea Protecției Muncii Nr. 90/2001;

- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord. 136/95 de MM si PS;

- PE 205/1981 – Norme de protecție a muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice;

Normele specifice vor ține seama și de normele conexe colaterale specifice fiecărei activități în parte. Toate echipamentele ce vor fi folosite vor trebui să aibă certificat de utilizare de la factorii abilitați din cadrul MMPS.

Pentru executarea lucrărilor prevăzute în cadrul prezentului proiect este absolut necesar respectarea de către executant și beneficiar a prevederilor din „Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat cu ordinul 9/15.03.1993 al MLPAT publicat in BC 5-6-7-8”.

In timpul execuției lucrărilor, antreprenorul va lua toate măsurile de protecția muncii pentru evitarea accidentelor, având în vedere factorii de risc ce pot apărea pe diferite stadii fizice, la lucrări de terasamente, montarea conductei de apă sau canalizare, inclusiv armături, lucrări de betoane, demolări, desfaceri, refaceri drumuri, etc.

Antreprenorul va dota echipele ce execută lucrările cu echipamente de protecție adecvat conform 1.4. din Ordinul 225 din 21.07.1995 pentru diferitele momente ale fiecărui stadiu fizic.

10.MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI STINGEREA

INCENDIILOR

- Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006;

- Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții, amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de prevenire și a stingerii incendiilor;

- Hotărârea Guvernului Romaniei nr. 678/1998 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor;

- PE 118/1999 – Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 138/05.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor – D.G.P.S.I. – 005;

- Guvernul României nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 130/2007 pentru elaborarea scenariilor de siguranță la foc;

- Ordinul Ministrului Industriei și Comerțului nr. 32/1999 de împuternicire pentru executarea activităților legale în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 163/2007 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor – D.G. P.S.I. – 003;

- Ordinul Ministrului de Interne nr. 108/01.08.2001 modificat cu Ordinul MI Nr. 349/2004 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generale de încărcări electrostatice – D.G. P.S.I. – 004.

11. STANDARDE SI NORMATIVE

Normative pentru executia drumurilor -STAS –uri

- STAS 863 – 85 – Elemente  geometrice ale drumului;

- STAS 662 – 89    – Nisip natural sort 0 – 3mm; pietriş 3-7 şi 7-31;

- STAS 667 – 97    – Savură, şplit, criblură;

- STAS 539 – 79    – Filer de calcar;

- STAS 4606 – 80    – Granulozitatea, partea levigabilă, materii organice;

- SR 667 – 97         – Agregate -  coeficienţi de activitate;

- STAS 42 – 68      – Penetraţia;

- STAS 1667-76     – Agregate de carieră; Condiţii tehnice ;

- STAS 6400 –84   – Strat de balast;

- STAS 1709/1 – 2 – 90 Îngheţ – dezgheţ;

- Normativ pentru dimensionarea sistemelor suple şi semirigide – 2000.

12 . ANEXE – PIESE DESENATE

- Plan de situație general

- Plan de încadrare în zonă

Intocmit,

Ing Adrian Puzdrea

# Text boxes

CERTIFICARE

###### NORC  J 16/401/2000, RO13279935

###### Str.Calea Bucuresti   nr.7, bl. U 2

###### Craiova, Romania, 200404

Telefon: 0251/310117, 0351/808939

Fax : 0251/310117, 0351/815020

Email: robricons@rdscv.ro

robricons@yahoo.com