STUDIU DE EVALUARE ADECVATĂ

pentru proiect

”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire, în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”, propus a fi implementat în extravilanul localității Băbeni, CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58, județul Vâlcea

Titular proiect: S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Elaborat de:

| Dr. ing. Pop Ioan-Mihai |  |
| --- | --- |
| MSc, ecolog Petrescu Mihai – Ciprian |  |
| MSc, ecolog Fuciu Cătălin |  |

Iulie 2022

CUPRINS

Glosar de termeni	5

Introducere	13

A. Informaţii privind proiectul supus aprobării	15

A.1. Denumirea, obiectivele și descrierea proiectului	15

A.2. Localizarea geografică şi administrativă	22

A.3. Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului	23

A.4. Resurse naturale necesare implementării proiectului	24

A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate în vederea implementării proiectului	25

A.6. Emisii şi deşeuri generate	26

A.7. Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția proiectului	36

A.8. Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului	37

A.9. Durata construcției, funcționării și dezafectării proiectului	37

A.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului	38

A.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului	38

A.12. Caracteristicile altor planuri și proiecte ce pot genera impact cumulativ	40

B. Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar posibil a fi afectată ca urmare a implementării proiectului	42

B.1. Date generale privind aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	42

B.2. Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului	44

B.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	66

B.4. Statutul de conservare a speciilor de interes comunitar	67

B.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea PP, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)	68

B.6. Relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	68

B.7. Obiectivele de conservare ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	70

B.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	73

C. Identificarea şi evaluarea impactului	74

C.1. Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului	74

C.2. Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior	77

C.3. Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect	83

C.4. Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt şi lung	85

C.5. Identificarea și evaluarea impactului aferent fazelor de construcţie, de operare şi de dezafectare a proiectului	85

C.6. Identificarea şi evaluarea impactului rezidual	86

C.7. Identificarea şi evaluarea impactului cumulativ	87

C.8. Analiza și evaluarea diverselor tipuri de impact în raport cu integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior pe baza indicatorilor cheie cuantificabili	88

D. Măsuri de reducere a impactului	90

D.1. Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului	90

D.2. Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului	91

E. Metode utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile de interes comunitar afectate/potenţial afectate ca urmare a implementării proiectului	92

Concluzii	93

# Glosar de termeni

accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/ bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic;

acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

arie/sit - zonă definită geografic exact delimitată;

arie de protecţie specială avifaunistică - arie naturală protejată a cărei scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnată pentru protecţia de păsări migratoare;

arie specială de conservare - situl de importanţă comunitară desemnat printr-un act statutar, administrativ şi/sau contractual în care sunt aplicate măsurile de conservare necesare menţinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

arie naturală protejată - zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale;

autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare al unei activităţi existente sau al unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor;

cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

conservare - ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare favorabilă;

deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;

deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;

dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;

echilibru ecologic - ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;

ecosistem - complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională;

efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecţie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

emisie - evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

evaluare adecvată - procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte;

evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;

evaluarea riscului - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale impactului asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sau remediere;

exemplar - orice plantă sau animal în stare vie sau moartă, sau orice parte sau derivat din acestea, precum şi orice alte produse care conţin părţi sau derivate din acestea, aşa cum sunt specificate în documentele ce le însoţesc, pe ambalaje, pe mărci sau etichete sau în orice alte situaţii;

habitat al unei specii - mediul definit prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în orice stadiu al ciclului biologic;

habitate naturale - zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală, ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice;

impact asupra mediului - efecte asupra mediului, ca urmare a desfășurării unei activități antropice;

impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea și caracteristicile proiectului, sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri și programe avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu;

instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;

mediu natural - ansamblul componentelor, structurilor şi proceselor fizico-geografice, biologice şi biocenotice naturale, terestre şi acvatice, având calitatea de păstrător al vieţii şi generator de resurse necesare acesteia;

modificări semnificative - schimbări în funcționarea unei instalații sau în modul de desfășurare a unei activități care, după opinia autorității competente pentru protecția mediului, poate avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor și mediului;

monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun;

peisaj - zona percepută de către populaţie ca având caracteristici specifice rezultate în urma acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani;

plan de management al ariei naturale protejate - documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management;

poluare - introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime;

poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;

proiect - executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;

public interesat - publicul afectat sau care ar putea fi afectat de procedura decizională privind mediul, ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislația în materie sunt considerate ca având un interes;

raport privind impactul asupra mediului - documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 și art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

reconstrucţie ecologică - refacerea ecosistemelor naturale fundamentale şi menţinerea sau refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate;

regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor;

reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice;

reţea naţională de arii naturale protejate - ansamblul ariilor naturale protejate, de interes naţional, comunitar şi internaţional;

sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale de interes comunitar sau a speciilor de interes comunitar şi care contribuie semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestor specii;

specii alohtone - speciile introduse/răspândite, accidental sau intenţionat, din altă regiune geografică, ca urmare directă ori indirectă a activităţii umane, lipsind în mod natural dintr-o anumită regiune, cu o evoluţie istorică cunoscută într-o arie de răspândire naturală, alta decât zona de interes, care pot fi în competiţie, pot domina, pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putând chiar să le înlocuiască;

specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt: a). periclitate, cu excepţia celor al căror areal natural este situat la limita de distribuţie în areal şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică; b). vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acţiunea factorilor perturbatori persistă; c). rare, speciile ale căror populaţii sunt reduse din punctul de vedere al distribuţiei sau/şi numeric şi care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile riscă să devină. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi; d). endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune/locaţie şi care necesită o atenţie particulară datorită caracteristicilor habitatului lor şi/sau impactului potenţial al exploatării acestora asupra stării lor de conservare;

specii invazive - speciile indigene sau alohtone, care şi-au extins arealul de distribuţie sau au fost introduse accidental ori intenţionat într-o arie şi/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură şi atât de agresiv încât influenţează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinând modificarea structurii cantitative şi/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de biotop;

specii prioritare - speciile pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporţiei reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene;

specii protejate - orice specie aparținând florei şi faunei sălbatice care beneficiază de un statut legal de protecţie;

stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unui habitat natural şi asupra speciilor caracteristice acestuia şi care îi pot afecta pe termen lung distribuţia, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. Starea de conservare a unui habitat natural se consideră favorabilă atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a). arealul său natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere; b). are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare; c). speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă;

stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unei specii şi care pot influenţa pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciei respective. Starea de conservare va fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a). datele privind dinamica populaţiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural; b). arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil; c). există un habitat suficient de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung;

substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;

substanţa periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

sursă de radiaţii ionizante - entitate fizică, naturală, realizată sau utilizată ca element al unei activităţi care poate genera expuneri la radiaţii, prin emitere de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe radioactive;

tipuri de habitate naturale de interes comunitar - acele tipuri de habitate care: a). sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural; b)au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă; c). sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre cele 5 regiuni biogeografice specifice pentru România: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică;

tipuri de habitate naturale prioritare - tipurile de habitate naturale în pericol de dispariţie, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate particulară, ţinând cont de proporţia arealului lor natural de răspândire;

titularul proiectului- solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat, autoritatea publică care iniţiază un proiect sau entitățile aflate în subordinea/sub autoritatea autorităților publice centrale;

zonă umedă - întindere de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastra sau sărată, inclusiv întinderea de apa marină a cărei adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m.

# Introducere

Prezentul studiu de evaluare adecvată este elaborat pentru proiectul ”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”, titular S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Motivul elaborării studiului de evaluare adecvată constă în faptul că amplasamentul proiectului se află inclus integral în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

În vederea reglementării și aprobării proiectului, Primăria orașului Băbeni a emis Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021.

Pentru obiectivul de investiții propus a fost realizat Referatul de expertiză hidrogeologică nr. 4.568/08.02.2022 întocmit de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Studiu geotehnic pe amplasamentul analizat a fost întocmit de S.C. BEFAC S.R.L., mun. Râmnicu Vâlcea. Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a condițiilor de proiectare. Programul de investigații a cuprins lucrări geotehnice specifice pentru identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico–mecanice ale terenului, precizarea poziției nivelului hidrostatic. Studiul s–a întocmit în conformitate cu prevederile normativelor și STAS–urilor specifice activității de cercetare geotehnică, valabile pe teritoriul României. Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu NP074/2014–Normativ privind principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7. Informațiile pe care studiul geotehnic le–a furnizat au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat în procesul de proiectare și dimensionare a lucrărilor propuse.

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren proprietate privată a societății WISE PAVAJE S.R.L., conform Contractului de vânzare-cumpărare cu Încheierea de autentificare nr. 1.349 din 12.10.2020.

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010.

La elaborarea studiului de evaluare adecvată s-a ținut cont de prevederile Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016.

# A. Informaţii privind proiectul supus aprobării

## A.1. Denumirea, obiectivele și descrierea proiectului

Denumirea proiectului: Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, judeșul Vâlcea

Titularul proiectului: S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

| Adresa: | Mun. Rm. Vâlcea, str. Căzănești nr. 204, jud. Vâlcea |
| --- | --- |
| Telefon: | 0745.671.246 |
| Reprezentant legal: | Dl. Stănciucu Marian – administrator |

Scopul proiectului:

Scopul principal al proiectului îl reprezintă excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă, ce va fi utilizat ca heleșteu piscicol. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Descrierea proiectului:

Obiectivul de investiții ”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea” se propune a se realiza în extravilanul localității Băbeni, județul Vâlcea, punct „Focșa”, pe un teren situat, identificat prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cad. 38321, tarla 25, parcela 6/58, jud. Vâlcea, având o suprafață de 6.840 mp.

Executarea lucrărilor propuse pentru realizarea investiției se va face prin excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă ce va fi utilizat prin sistematizarea adecvată si ameliorarea chimismului apei, ca heleșteu piscicol.

Suprafața propusă pentru realizarea investiției este amplasată în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 730 m nord față de pârâul Arsanca.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Helesteul piscicol propus se va realiza pe o suprafață de 6.840 mp, suprafața fiind folosita în modul următor:

- 5.441 mp suprafață heleșteu;

- 1.399 mp pilieri de siguranță.

Caracteristici constructive ale investiției:

Helesteul piscicol propus este o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizati prin înierbare, astfel eliminandu–se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1/1,5. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s–au dimensionat in functie de natura pamantului.

Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță) sunt stabilite astfel încat în timpul executiei lucrărilor să nu fie afectate alte proprietati:

- față de limita de N - 3 m; suprafață pilier S = 512 mp;

- față de limita de S - 3 m; suprafață pilier S = 518 mp;

- față de limita de E - 3 m; suprafață pilier S = 184 mp;

- față de limita de V - 3 m; suprafata pilier S = 185 mp.

Principalele caracteristici constructive ale investiției sunt prezentate în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Caracteristici | U.M. | Helesteu piscicol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare |
| 1. | Suprafața totală a terenului | m2 | 6.840,00 |
| 2. | Suprafața iaz piscicol amenajat | m2 | 5.441,00 |
| 3. | Cota +0,00 m a investitiei (cota medie) | mdMN | +198,50 |
| 4. | Adâncimea medie a stratului vegetal | m | 0,50 |
| 5. | Cota medie a stratului vegetal | mdMN | +198,00 |
| 6. | Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona studiată | m | - 3,00 |
| 7. | Cota medie a nivelului hidrostatic | mdMN | +195,50 |
| 8. | Adâncimea maximă de la cota +0,00 a terenului | m | - 6,50 |
| 9. | Cota medie finală (fundul iazului) | mdMN | +192,00 |
| 10. | Adâncimea medie a apei în iazul piscicol | m | 3,50 |
| 11. | Suprafața medie a luciului de apă | m2 | 3.702,00 |
| 12. | Suprafața la cota finală | m2 | 1.875,00 |
| 13. | Volum strat vegetal | m3 | 2.651,00 |
| 14. | Volum total strate geologice (total excavație) | m3 | 22.427,00 |
| 15 | Volumul mediu al apei acumulate | m3 | 10.884,00 |

Adâncimea finală a excavatiei este de circa 6,50 m din care face parte și solul vegetal. Extracția se va efectua asigurandu-se o protecție a nivelului hidrostatic prin păstrarea adâncimii maxime.

Executarea lucrărilor propuse pentru realizarea investitiei se va face prin excavarea balastului si deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apa, ce va fi utilizat ca helesteu piscicol.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Utilajele necesare (buldozer, excavator și incărcător frontal) desfășurării activitații de amenajare a iazurilor piscicole, sunt in dotarea societații.

Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Fazele activitatii ce urmeaza sa se desfășoare în obiectivul analizat sunt: popularea și hrănirea peștelui.

Singura categorie de produs obținută în cadrul unitătii este reprezentată de peștele viu. Speciile avute în vedere sunt reprezentate de ciprinide (crap, sânger, cosaș, novac si șalău; specia de baza fiind crapul).

Capacitatea de productie: crap cu o greutate medie de 2 kg; productie anuală de cca. 900 kg/an.

Materii prime, auxiliare:

- puiet de pește;

- hrană pentru pește.

Pentru populare, se va achiziționa puiet de crap, cu o greutate medie de cca. 150 gr., cantitate: cca. 32 kg pentru helesteul piscicol.

Activitatea ce se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de materii prime. În functie de gradul de ocupare a heleșteului (popularea cu puiet) este administrată hrana, în general solidă.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă  - Sursa de apă

Alimentarea cu apă se va realiza din pânza freatică prin excavarea care se realizează pentru formarea heleșteului. Alimentarea cu apă se va face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice.

Pânza freatică a amplasamentului este alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și de apele subterane din terasa.

Determinarea necesarului de apă

Necesarul de apa pentru o amenajare piscicola include apa pentru:

- umplere;

- primenire;

- compensarea pierderilor naturale de apă (evaporația la nivelul luciului de apă, evapotranspirația florei acvatice si palustre, infiltrația in sol).

In timp, volumul apei din heleșteu este variabil datorită modificării nivelului pânzei freatice a râului Olt și/sau datorita precipitatiilor.

Necesarul de apa (N) s-a apreciat pe baza prevederilor legale in vigoare (STAS 1343/5-86) prin insumarea necesarului pe categorii (Ni), calculat in functie de normele specifice de consum (n).

Necesarul de apa pentru umplere (volumul cuvetei udate) a fost apreciat functie de cerința ichtiologică, ținând seama de durata umplerii bazinului și debitul disponibil al sursei de apă.

Necesarul de apă pentru umplerea bazinului (heleșteului) este de 10.884 mc.

Necesarul de apă pentru primenire și completare se calculează în functie de producția de pește pe unitatea de suprafață, corespunzător procesului tehnologic. Necesarul de apă pentru primenire este de max. 0,05 l/s.ha, cu exceptia amenajărilor pentru iernat și pentru parcare care este de max. 50 l/s.ha.

Necesarul de apă calculat pentru primerire este de 232,20 mc/an.

Necesarul de apă pentru compensarea pierderilor naturale de apă depinde în general, de zona în care se amenajează bazinele piscicole, de temperatura medie anuală și valorile precipitațiilor.

Necesarul de apă pentru compensarea pierderilor este de 4,93 mc/zi (90 de zile/an) respective un total de 444,24 mc/an.

Necesarul total de apă :

- N iaz  = 10.884,00 mc + 232,20 mc + 444,24 mc = 11.560,44 mc/an (pentru primul an);

- N iaz  = 232,20 mc + 444,24 mc = 676,44 mc/an (pentru urmatorii ani).

Evacuarea apelor:

Apele uzate menajere: pe perioada de execuție a lucrărilor de investiție, se va achiziona un grup sanitar ecologic și se va încheia un contract de vidanjare cu o firmă specializata.

Apele pluviale: se evacuează liber, conform configurației terenului.

Apele evacuate din bazinul piscicol: prin operația de primenire pot fi considerate ca și ape convențional curate, ele neâncărcându-se suplimentar cu săruri minerale, compuși chimici sau poluanți de natură anorganică.

Singura încărcare a lor va fi de natură organica (dar nesemnificativă) rezultată din resturi alimentare biodegradabile și eventuale dejecții organice ale peștilor.

Activitatile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultura poate conduce la pierderea în totalitate a productiei piscicole.

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate trebuie sa se încadreze în prevederile H.G. 188/2002 modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, NTPA 001/2005.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției.

Faza de șantier cuprinde:

- Executarea și geometrizarea excavațiilor până la realizarea luciului de apă. Menționăm că adâncimea până la care se vor efectua excavările va fi de 6,50 m. Urmare acestui fapt si fundul heleșteului piscicol va avea aceeași adâncime.

- Lucrarile de excavatie se vor efectua în stratul de nisip mediu grosier și pietriș aluvionar care acoperă perimetrul studiat;

- Realizarea lucrărilor de terasamente, pentru stabilirea taluzelor emerse și submerse (taluzări, impermeabilizări, dacă este cazul, etc.).

- Volumul de copertă recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavației și amenajarea lor prin însămanțare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

Faza de pregătire și exploatare piscicolă:

Plantări de vegetație specifică; taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însamanțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră.

Pentru protecția calității apelor subterane din perimetrul heleșteului piscicol, se vor avea în vedere urmatoarele recomandari:

- Nu se vor realiza excavații sub cota limita proiectata a fundului iazului piscicol (+192,00 mdMN), situată în perimetrul studiat la 6,50 m adancime față de CTN (+198,50).

- Nu se vor deversa reziduurile de carburanti si lubrifianti in iazul piscicol.

Metode folosite în constructie:

Lucrările de amenajare ale heleșteului piscicol vor consta în lucrări de pregătire și deschidere, după care vor urma lucrări de excavare în vederea realizării cuvetei helesteului.

Lucrari de bornare si deschidere – sunt reprezentate de totalitatea activităților care au ca scop realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

Pentru deschidere, zona se va amenaja prin lărgire, pentru a asigura transportul utilajului – excavatorului, la frontul de lucru. Se vor delimita punctele de contur ale heleșteului, pilierii de siguranta si suprafața unde se va depozita stratul vegetal.

Lucrări de pregătire – reprezintă complexul de lucrări ce trebuie executate pentru a permite organizarea frontului de lucru în vederea efectuării excavațiilor.

Lucrările de decopertare - se vor executa în avans față de lucrările de excavație și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), la finalizarea heleșteului. Depozitarea se va realiza în partea de SE a amplasamentului pe o suprafata de 600 mp.

Lucrari de excavare - pentru realizarea investitiei, excavația va începe de la latura de vest a terenului în fâșii de 5 m, pe toată lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe (pilierii de siguranță).

Excavația se va executa în două trepte succesive:

- de la suprafața decopertată și până la nivelul hidrostatic;

- de la nivelul hidrostatic ± 195,50 mdMN până la cota finală ± 192,00 mdMN.

Pentru protecția malurilor, se va face taluzare cu panta 1:1,5 si se va executa consolidarea de maluri vegetative prin înierbare.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare-spălare–concasare proprie, situată la cca 5,1 km de amplasament, în comuna Mihăiești si la terți.

Prin sortare si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Utilajele necesare (buldozer, excavator si incarcator frontal) desfasurarii activitatii de exploatare sunt in dotarea beneficiarului. Transportul materialului excavat se va efectua cu autocamioane.

Lucrări de împrejmuire - pentru prevenirea eventualelor accidente prin înnec (oameni și animale), heleșteul va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă împletită, rolă, zincată, cu stâlpi din țeavă: înaltimea gardului va fi de 1,50 m, perimetrul împrejmuirii de cca. 434 m.

Lucrari de monitorizare - pentru a urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a heleșteului piscicol, se vor executata foraje de monitorizare.

Procesul tehnologic de extractie a agregatelor minerale nu implica consum de apă.

Solul vegetat depozitat anterior pe zonele neexploatate va fi folosit la refacerea terenului afectat de lucrarile de extracție prin reconstrucția ecologică a acestuia, în cadrul Proiectului de refacere a mediului.

Pe tot parcursul desfășurării activității de formare a iazului se vor respecta normele de tehnică a securității muncii specifice.

## A.2. Localizarea geografică şi administrativă

Investiția ”Amenajare helesteu piscicol și împrejmuire” se va realiza în județul Vâlcea, oraș Băbeni, punct „Focșa”, pe un teren situat în extravilanul localității Băbeni, identificat prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cad. 38321, tarla 25, parcela 6/58, jud. Vâlcea, având o suprafață de 6.840 mp.

Amplasamentul vizat de implementarea proiectului se află în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Amplasamentul este situat la o distanță de aproximativ 10 km la sud de municipiul Rm. Vâlcea și la o distanță de aproximativ 35 km la nord de municipiul Drăgășani.

Figura nr. 1 – Localizarea amplasamentului proiectului în teritoriu

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ 678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de exploatare agricolă, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Coordonatele punctelor de contur ale perimetrului sunt furnizate în sistemul de proiecție național Stereografic 1970 în tabelul următor:

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |  | Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 442701.791 | 387211.211 |  | 3. | 387238.725 | 442519.657 |
| 2. | 442685.057 | 387176.899 |  | 4. | 387275.500 | 442529.536 |

## A.3. Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului

Scopul principal al proiectului îl reprezintă excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă, ce va fi utilizat ca heleșteu piscicol. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Suprafața propusă pentru realizarea investiției este amplasată în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Helesteul piscicol propus se va realiza pe o suprafață de 6.840 mp, suprafața fiind folosita în următorul mod:

- 5.441 mp suprafață heleșteu;

- 1.399 mp pilieri de siguranță.

Helesteul piscicol propus este o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizati prin înierbare, astfel eliminandu–se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1/1,5. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s–au dimensionat in functie de natura pamantului.

Adâncimea finală a excavatiei este de circa 6,50 m din care face parte și solul vegetal. Extracția se va efectua asigurandu-se o protecție a nivelului hidrostatic prin păstrarea adâncimii maxime.

Având în vedere cele menționate mai sus, implementarea proiectului va conduce la final la transformarea unui ecosistem terestru (care nu corespunde în prezent cerințelor ecologice de habitat ale speciilor de păsări de interes comunitar) într-unul acvatic pe o suprafață de cca. 0,54 ha. Preconizăm fără rezerve că, pe termen mediu și lung, aceste modificări fizice vor conduce la o creștere semnificativă a suprafeței de habitate favorabile pentru unele specii de păsări de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## A.4. Resurse naturale necesare implementării proiectului

Resursele naturale utilizate pentru execuția depozitului de cereale sunt: agregatele minerale (balast, nisip, piatră), beton, lemn, metal, etc.

Nu se folosesc resurse naturale în procesul de extragere al agregatelor minerale în faza de execuție al iazului piscicol.

În faza de execuție, investiția propusă, prin caracterul său, nu folosește utilități și nu impune realizarea de rețele de utilități.

Nu se vor evacua ape uzate în receptori naturali. Investiția propusă nu este generatoare ape uzate menajere sau industriale.

În faza de execuție, nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

În faza de funcționare: – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Pânza freatică a amplasamentului este alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și de apele subterane din terasă. Cota medie a terenului analizat este de ± 198,50 mdMN..

În faza de funcționare nu sunt afectate terenuri din domeniul public sau privat.

## A.5. Resurse naturale ce vor fi exploatate în vederea implementării proiectului

În vederea executării lucrărilor de realizare a iazului piscicol este necesară decopertarea solului fertil și extragerea prin excavare a acumulării de agregate minerale (nisip și pietriș) pe o adâncime de 6,5 m față de cota 0 actuală. În vederea realizării iazului piscicol se estimează extragerea unui volum total de 22.427 m3 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș).

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare-spălare–concasare proprie si la terți.

Prin sortare si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Volumul de copertă recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavației și amenajarea lor prin însămânțare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

În faza de funcționare: – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Pânza freatică a amplasamentului este alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și de apele subterane din terasă. Cota medie a terenului analizat este de ± 198,50 mdMN..

Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Speciile de pește avute în vedere sunt reprezentate de ciprinide (crap, sânger, cosaș, novac și salau; specia de baza fiind crapul).

La faza de funcționare a proiectului se urmărește obținerea unei producții de 900 kg/an de crap cu o greutate medie de 2 kg.

## A.6. Emisii şi deşeuri generate

Factor de mediu apă

Aspecte privind faza de execuție a lucărilor propuse:

In activitatea de extractie a nisipurilor si pietrisurilor, calitatea apelor subterane, respectiv acviferul freatic, pot fi influentate de:

- suspensii solide – antrenate de apele pluviale;

- produse petroliere scurse accidental.

Suspensiile care pot polua apele subterane provin din suspensiile cu care se pot incarca apele pluviale ce spala incinta cuvetei iazului. Desi suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor in substante poluante, ele fiind compuse din particule de roca utila si material din coperta, pot influenta, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafata. Drenarea apelor pluviale in suprafata iazului se face in mod natural.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija titularului proiectului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza în perimetrul organizării de șantier.

Activitatea angajatilor din santier poate genera poluanti in cazul gestiunii deficitare a deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare, pot fi antrenate de ape. Pentru a se evita astfel de situatii s-au prevazut europubele in zona organizarii de santier.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Aspecte privind faza de funcțiobnare a proiectului:

Exploatarea helesteului piscicol nu poate crea probleme in ceea ce priveste protectia mediului, deoarece in activitatea de acvacultura nu sunt utilizate substante care sa conduca la poluari accidentale.

De pe amplasament in faza de exploatare nu se evacueaza ape uzate menajere sau industriale. Apele meteorice se evacueaza conform configuratiei terenului.

Activitatile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calitatii apei utilizate in piscicultura poate conduce la pierdrea in totalitate a productiei piscicole.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă, la faza de construcție și/sau funcționare, la afectarea calității apelor de suprafață și/sau a freaticului.

Factor de mediu aer

În faza de construire a heleșteului piscicol se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece, aşa cum se va descrie mai jos, nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer.

Astfel, pe amplasamentul proiectului propus, nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări de construcții specifice.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

- Activitatea utilajelor terasier.

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

- Transportul agregatelor minerale.

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor de decolmatare, sunt asociate lucrărilor de excavare și de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare și taluzare.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din perimetru este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Conform metodologiei americane AP-42, factorul de emisie al particulelor în situaţia unor astfel de lucrări este de 2,69t/ha/lună (cca. 0,269kg/mp/lună sau 0,009 kg/mp/zi).

Aceste particule astfel emisie sunt de altfel inactive chimic şi depunerea lor pe terenul din zonă nu este de natură să cauzeze o eventuală poluare a solului.

Corespunzător metodologiei americane AP-42, concentraţiile de particule în imisie în cazul unor astfel de lucrări respectă în linii mari următoarea distribuţie:

- la o distanţă de 20 m scad la 50% din valorile iniţiale;

- la o distanţă de 50 m scad la 75% din valorile iniţiale.

Depunerea acestor particule variază direct cu dimensiunea lor, fiind aceptată următoarea schemă:

- Ø mai mare de 100 microni: sub 10 m distanţă;

- Ø 30 - 100 microni: sub 100 m distanţă;

- Ø sub 30 microni: trec de limita celor 100 m distanţă.

În perioada de exploatare a investiției sursele de impurificare a atmosferei, aferente obiectivului studiat pot fi surse mobile de ardere (internă).

Nivelul estimat al emisiilor în această fază nu produce un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer, respectând legislația în vigoare.

În perioada de operare a obiectivului, ce face obiectul proiectului, nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

La faza de funcționare a heleșteului piscicol nu vor exista surse de poluare a aerului.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

Factor de mediu sol și subsol

Principalul impact al lucrărilor aferente investiției propuse se înregistrează în perioada de execuție a acestora prin efectuarea excavațiilor.

În timpul execuției se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor. Pentru evitarea acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista acest gen de poluare se va avea grijă să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate și eliminarea solului afectat cu operatori autorizați în domeniu și pe linie de mediu. Acest lucru se va efectua de către constructor.

Pe amplasamentul obiectivului analizat mai pot fi identificate ca potențiale surse de poluare a solului și subsolului următoarele:

- Deșeurile depozitate necorespunzător;

- Deversarea accidentală pe sol a diverselor substanțe poluatoare (combustibili, uleiuri, substanțe chimice etc.); Nerespectare normelor de igienă sau a unor practici necorespunzătoare privind îndepărtarea și manipularea reziduurilor solide și lichide în cadrul activităților de gestionare și depozitare ale acestora.

În perioada de execuție a lucrărilor se vor face verificări periodice ale utilajelor utilizate, ori de câte ori se consideră necesar.

Deșeuri generate

În procesul de implementare a obiectivului de investiții,realizare heleșteu piscicol vor fi generate următoarele categorii de deșeuri:

- Deșeuri menajere:

Aceste deşeuri vor fi inerent generate de către personalul care va efectua lucrările de executare a heleșteului piscicol.

Ca orice deşeuri din această categorie, vor avea o natură eterogenă şi sunt listate, conform Anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, în categoria de deșeuri 20 - Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separate, cu următoarele subcategorii:

| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| --- | --- |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine |
| 20 01 11 | textile (lavete, cârpe etc.) |
| 20 01 39 | materiale plastice (ex: PETuri, pungi etc.) |
| 20 01 99 | alte fracţii, nespecificate |

Se constată faptul că nicio categorie de deșeuri menționată anterior nu reprezintă deşeuri periculoase.

Având în vedere faptul că în zona localității Băbeni nu există în prezent un sistem de colectare selectivă a acestor deșeuri, mai corect ar fi ca toate aceste subcategorii menționate anterior să fie considerate ca 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate.

Pentru relizarea iazului piscicol se estimează utilizarea unui personal format din 2 persoane ce vor manevra utilajele în vederea mobilizării agregatelor minerale, iar ca program de lucru se estimează o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru (echivalentul a 120 zile de lucru cu 8 ore/zi).

Cantitatea de deșeuri menajere rezultate de la o persoană la un program de lucru de 8 ore/zi este estimată la 0,6 kg/zi.

În ceea ce priveşte o estimare a cantităţilor acestor deşeuri, relaţia cu care se află cantitatea produsă este, conform SR 13400/1998:

în care:

Vd = volumul / masa deşeurilor produse, (t/zi)

N = numărul de persoane producătoare de deşeuri

Ip = indicele de producere a deşeurilor, (0,6 kg/persoană/zi)

Aplicând formula de mai sus pe datele menționate anterior reies următoarele volume de deșeuri menajere generate pentru realizarea iazului piscicol:

Vd = 3 x 0,6 / 1000 = 0,0012 t/zi

0,0012 x 120 zile aferente implementării iazului piscicol = 0,144 tone total

În baza evaluărilor anterioare se constată că pe perioada de execuție a lucrărilor de realizare a iazului piscicol se va genera o cantitate cumulată totală de deșeuri menajere estimată la 0,144 tone.

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată. Depozitarea temporară va fi realizată strict în cadrul suprafeţei prevăzută pentru organizarea de şantier.

- Deșeuri tehnologice:

Ca şi încadrare tipologică, acestea sunt din gama deşeurilor inerte sau periculoase după caz. Se vor produce în mod curent sau accidental prin activităţile de construire prilejuite de lucrările propuse şi fac parte din grupa deşeurilor inerte şi nepericuloase.

Conform Anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, acestea vor fi:

Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| --- | --- |

Schimbul de anvelope se va realiza în cadrul unui societăți autorizate, cu care titularul proiectului deține un contract de service în prezent.

Anvelopele uzate schimbate din motive imperioase pe amplasamentul proiectului se vor colecta doar în cadrul organizării de şantier și vor fi predate unei societăți de profil autorizate.

Deșeuri tehnologice toxice și periculoase

În principiu, aceste deşeuri vor putea fi reprezentate de:

- deşeuri de baterii uzate (datorită conţinutului de acid sulfuric şi de metale grele);

- deşeuri de uleiuri uzate de la utilajele de lucru;

- deşeuri de combustibili pentru uzul utilajelor;

În cadrul clasificării din Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002, aceste deşeuri apar astfel:

Grupa 13 - Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi:

| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| --- | --- |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |

Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| --- | --- |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conţinut de mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline cu excepţia celor cu conţinut de mercur |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |

După cum anterior s-a mentionat, titularul proiectului deține un contract de service auto. Astfel reviziile, schimburile de ulei și reparațiile utilajelor și mijloacelor de transport vor fi efectuate în cadrul unui service autorizat.

Cu toate acestea este posibil, ca pe orice șantier, să apară urgențe de reparare a unor defecțiuni care presupun intervenții în zona organizării de șantier. În acest sens, în scopul reducerii la minim a unui eventual impact asupra mediului produs prin gestiunea acestor tipuri de deşeuri, colectarea și eliminarea lor se va realiza astfel:

- deşeurile de baterii uzate se vor colecta şi depozita în containere metalice pentru stocare, astfel încât să fie împiedicate scurgerile de acizi şi eventuala poluare a solului și apei.

- se va evita efectuarea oricăror operaţii de întreţinere sau reparaţii asupra utilajelor pe amplasamentul lucrărilor propuse, acestea trebuind realizate în ateliere de reparaţii conforme.

- în situaţii excepţionale, când nu se pot evita unele lucrări de reparaţii, se va ţine o evidenţă clară conform HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori şi se vor elimina în baza unui contract încheiat cu o societate autorizată de specialitate, existând societăţi pe piaţă care colectează aceste deşeuri în vederea reciclării.

- deşeurile de uleiuri uzate sau de combustibili neconformi se vor colecta în recipienţi metalici etanşi. Evidenţa acestor tipuri de deşeuri se va ţine în baza prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Eliminarea se va face în baza unui contract încheiat de către titularul proiectului cu o societate autorizată de specialitate.

Există două aspecte de subliniat în ceea ce priveşte gestiunea acestor substanţe toxice şi periculoase (nu doar a deşeurilor provenite din utilizarea lor):

- natura periculoasă pentru mediu şi sănătatea umană;

- riscul unui impact asupra calităţii solului şi apelor cursurilor de suprafaţă.

Din aceste raţiuni se impune un regim strict de utilizare a acestor substanţe şi a deşeurilor provenite din utilizarea lor.

Ca şi măsuri de scădere a riscului pentru acest posibil impact, se pot enumera:

- întreţinerea corespunzătoare a parcului de utilaje ce va deservi lucrarea (inspecţii periodice, reparaţii curente);

- lucrările de întreţinere să nu fie executate pe cât posibil pe amplasamentul vizat de implementarea proiectului, ci în ateliere specializate, cu păstrarea documentelor doveditoare în acest sens.

Decoperta de sol vegetal provenită ca urmare a implementării celor două obiective de investiții nu trebuie considerată ca un deșeu inclus la subcategoria 01 01 02 - deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere, întrucât acest material va fi utilizat la taluzarea malurilor excavației în vederea realizării iazului piscicol.

În timpul exploatării iazului piscicol este probabil ca uneori, datorită unor boli sau a scăderii semnificative a concentrației de oxigen dizolvat în apă, să se înregistreze mortalitate piscicolă. În acest caz se va produce tipul de deșeu 02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale, în cantități imposibil a fi cuantificate în prezent, care va fi preluat de o societate autorizată în baza unui contract ce se va încheia cu titularul activității.

În perioada de funcționare a iazului piscicol personalul angajat va genera, în cantități reduse, deșeuri menajere ce pot fi considerate aparținând subcategoriei 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate. Se estimează producerea unei cantități maxime de deșeuri menajere amestecate de 0,144 tone/an.

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată.

Titularul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, sa realizeze evidenta lunara si anuala a gestiunii deseurilor, respectiv a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

Pe durata execuției lucrărilor propuse nu se generează deșeuri periculoase și nu se folosesc substanțe toxice sau periculoase în conformitate cu codurile din catalogul deșeurilor.

Nu se utilizează substanțe periculoase de tipul celor listate în Anexa nr. 2 (Lista substanţelor prioritare în domeniul apei) la H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi.

## A.7. Cerinţe legate de utilizarea terenului, necesare pentru execuția proiectului

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Implementarea proiectului necesită ulterior fazei de execuție a lucrărilor schimbarea categoriei de folosință actuale (arabil) în cea de ape și bălți, ca urmare a realizării unui heleșteu. Schimbarea vizează o suprafață de 5.441 m2.

Pe o suprafață de 1.399 mp se vor monta pilieri de siguranță. Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță) sunt stabilite astfel încat în timpul executiei lucrărilor să nu fie afectate alte proprietati:

- față de limita de N - 3 m; suprafață pilier S = 512 mp;

- față de limita de S - 3 m; suprafață pilier S = 518 mp;

- față de limita de E - 3 m; suprafață pilier S = 184 mp;

- față de limita de V - 3 m; suprafata pilier S = 185 mp.

Având în vedere caracterul tehnologic și natura obiectivului de investiții propus, se constată faptul că implementarea proiectului nu presupune folosirea de utilități și/sau realizarea de rețele de utilități.

Sursa de apă – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice.

Accesul în zona studiată se realizează din drumul judetean DJ 678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de exploatare agricolă, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie, situată la cca. 5,1 km în comuna Mihăiești. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

## A.8. Servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului

Implementarea proiectului nu necesită dezafectarea sau reamplasarea de conducte sau linii de transport energie electrică.

Având în vedere caracterul tehnologic și natura obiectivului de investiții propus, se constată faptul că implementarea proiectului nu presupune folosirea de utilități și/sau realizarea de rețele de utilități.

Accesul în zona studiată se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de exploatare agricolă, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Ca și concluzie, nu se preconizează accesarea de servicii suplimentare care să poată conduce la afectarea integrității ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## A.9. Durata construcției, funcționării și dezafectării proiectului

Durata de realizare a investiției, aferentă fazei de construire este estimată la 3 ani (perioada 2021 – 2023), ținând cont de perioada de pregătire a proiectului, inclusiv procedurile de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare și de perioadele nefavorabile din punct de vedere al execuției lucrărilor. Timpul estimat în vederea realizării lucrărilor de excavare a heleșteului piscicol este de 6 luni.

Durata funcționării obiectivului proiectului este nelimitată.

Având în vedere natura și caracterul obiectivului de investiții, nu se pune problema dezafectării în viitor a acestuia.

## A.10. Activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului

Implementarea proiectului implică desfășurarea activității „Acvacultură în ape dulci – creșterea ciprinidelor: crap, sânger, cosaș, novac și șalău “ – cod CAEN 0322.

Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Speciile de pește avute în vedere sunt reprezentate de ciprinide (crap, sânger, cosaș, novac și salau; specia de baza fiind crapul).

La faza de funcționare a proiectului se urmărește obținerea unei producții de 900 kg/an de crap cu o greutate medie de 2 kg.

## A.11. Descrierea proceselor tehnologice ale proiectului

- Faza de execuție a iazului piscicol cuprinde următoarele etape:

Lucrările de amenajare ale heleșteului piscicol vor consta în lucrări de pregătire și deschidere, după care vor urma lucrări de excavare în vederea realizării cuvetei helesteului.

Lucrari de bornare si deschidere – sunt reprezentate de totalitatea activităților care au ca scop realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

Pentru deschidere, zona se va amenaja prin lărgire, pentru a asigura transportul utilajului – excavatorului, la frontul de lucru. Se vor delimita punctele de contur ale heleșteului, pilierii de siguranta si suprafața unde se va depozita stratul vegetal.

Lucrări de pregătire – reprezintă complexul de lucrări ce trebuie executate pentru a permite organizarea frontului de lucru în vederea efectuării excavațiilor.

Lucrările de decopertare - se vor executa în avans față de lucrările de excavație și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), la finalizarea heleșteului. Depozitarea se va realiza în partea de SE a amplasamentului pe o suprafata de 600 mp.

Lucrări de excavare - pentru realizarea investitiei, excavația va începe de la latura de vest a terenului în fâșii de 5 m, pe toată lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe (pilierii de siguranță).

Excavația se va executa în două trepte succesive:

- de la suprafața decopertată și până la nivelul hidrostatic;

- de la nivelul hidrostatic ± 195,50 mdMN până la cota finală ± 192,00 mdMN.

Pentru protecția malurilor, se va face taluzare cu panta 1:1,5 si se va executa consolidarea de maluri vegetative prin inierbare.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare-spălare–concasare proprie si la terți.

Prin sortare si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Utilajele necesare (buldozer, excavator si incarcator frontal) desfasurarii activitatii de exploatare sunt in dotarea beneficiarului. Transportul materialului excavat se va efectua cu autocamioane.

Lucrări de împrejmuire - pentru prevenirea eventualelor accidente prin înnec (oameni și animale), heleșteul va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă împletită, rolă, zincată, cu stâlpi din țeavă: înaltimea gardului va fi de 1,50 m, perimetrul împrejmuirii de cca 434 m.

Lucrări de monitorizare - pentru a urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a heleșteului piscicol, se vor executata foraje de monitorizare.

Procesul tehnologic de extractie a agregatelor minerale nu implica consum de apă.

Solul vegetat depozitat anterior pe zonele neexploatate va fi folosit la refacerea terenului afectat de lucrarile de extracție prin reconstrucția ecologică a acestuia, în cadrul Proiectului de Refacere a Mediului.

Pe tot parcursul desfășurării activității de formare a iazului se vor respecta normele de tehnică a securității muncii specifice.

- Principalele faze ale fluxului tehnologic în faza de funcționare sunt:

- Procurarea puietului din cadrul altor unități piscicole autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, rezultat din înmulțirea artificială prin mulgerea peștelui reproducător în zona special amenajata în așa zisele „troci”;

- Transferul puietului în iazul piscicol până la vârsta de doi ani și greutatea de aproximativ 2 kg pentru valorificare.

Se are în vedere procurarea puietului din cadrul altor unități piscicole autorizate din punct de vedere sanitar veterinar. Se va achiziționa puiet de crap cu o greutate medie de 150 g, cantitate maximă necesară pentru întregul iaz piscicol fiind estimată la circa 32 kg.

Activitatea ce se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de materii prime. În funcție de gradul de ocupare a heleșteului (popularea cu puiet) este administrată hrana – în general solidă. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui în cadrul unui ciclu de productie incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

În procesul de creștere se pot distinge două etape: creșterea puieților și creșterea adulților pentru consum. Un rol hotărâtor în aceste procese îl are hrana. Trebuie să avem în vedere că hrana care se administrează trebuie să îndeplinească anumite calități pentru a satisface nevoile peștelui. Ca atare, un rol însemnat se va acorda în viitor hranei granulate care va asigura producția optimă. Hrana se va distribui la ore fixe, de mai multe ori pe zi, în porții mici, până se va remarca faptul că nu mai este consumată.

Speciile avute în vedere sunt reprezentate de crap, caras și șalău. Specia de bază va fi crapul.

La faza de funcționare a proiectului se urmărește obținerea unei producții de 900 kg/an de crap cu o greutate medie de 2 kg.

## A.12. Caracteristicile altor planuri și proiecte ce pot genera impact cumulativ

Sub aspectul potențialului impact cumulat al proiectului asupra capitalului natural de interes comunitar vizat de management conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, în urma analizei informațiilor furnizate în cadrul secțiunii B.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și a subsecțiunilor aferente capitolului C. - Identificarea şi evaluarea impactului se constată că implementarea proiectului nu va conduce sub nicio formă la afectarea stării de conservare a avifaunei de interes comunitar, la diminuarea suprafețelor de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice de adăpost, hrănire și/sau cuibărire sau la modificări locale ale densităților și/sau efectivelor populațiilor de păsări sălbatice de interes conservativ. Din această perspectivă se constată nerelevantă o aprofundare a aspectelor legate de un potențial impact cumulat.

În plus, o evaluare a impactului cumulat al planurilor și proiectelor din perspectiva pierderii de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale speciilor de interes conservativ este imposibil de realizat datorită faptului că nu există la ora actuală o baza de date la nivelul autorităților competente pentru protecția mediului (ANANP, APM, ANPM) cu privire la suprafețele ocupate de alte proiecte care au condus la reduceri de suprafețe de habitat defalcat pe fiecare specie de interes comunitar în parte.

De asemenea, această imposibilitate derivă și din faptul că prin Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu s-au stabilit niște praguri decizionale cu privire la procentul maxim ce poate fi ocupat de către planuri și proiecte din habitatele specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte, fără ca starea de conservare actuală să fie afectată semnificativ.

# B. Informaţii privind aria naturală protejată de interes comunitar posibil a fi afectată ca urmare a implementării proiectului

## B.1. Date generale privind aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, în suprafață de 52.789,8 ha, se întinde pe teritoriul județelor Vâlcea, Olt și Teleorman și a fost desemnat în vederea conservării a 13 specii de păsări sălbatice de interes comunitar.

Figura nr. 2 – Încadrarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016.

Administrarea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior intră în competența Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Figura nr. 3 – Detaliu privind localizarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

În tabelul următor sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnată aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, precum și efectivele populaționale evaluate conform Planului de management al ariei naturale protejate.

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumire specie | Marime populație (p-perechi, i-indivizi) | Evaluare sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Max. | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| 1. | A021 | Botaurus stellaris | 6 i | - | D | - | - | - |
| 2. | A133 | Burhinus oedicnemus | 40 p | 50 p | B | B | C | B |
| 3. | A031 | Ciconia ciconia – odihnă și hrănire | 700 i | 800 i | C | B | C | B |
|  |  | Ciconia ciconia – reproducere | 100 p | 120 p | C | B | C | B |
| 4. | A082 | Circus cyaneus | 20 i | 40 i | C | B | C | C |
| 5. | A231 | Coracias garrulus | 34 p | 50 p | C | B | C | C |
| 6. | A038 | Cygnus cygnus | 74 i | 98 i | B | B | C | B |
| 7. | A027 | Egretta alba | 240 i | 440 i | C | B | C | C |
| 8. | A022 | Ixobrychus minutus | 40 p | 50 p | C | B | C | B |
| 9. | A339 | Lanius minor | 130 p | 210 p | D | - | - | - |
| 10. | A177 | Larus minutus | 500 i | 800 i | C | B | C | B |
| 11. | A068 | Mergus albellus | 150 i | 150 i | A | B | C | B |
| 12. | A151 | Philomachus pugnax | 1.000 i | 4.500 i | C | B | C | B |
| 13. | A132 | Recurvirostra avosetta | 2 p | 4 p | C | B | C | C |

## B.2. Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului

Pentru evaluarea adecvată a impactului potenţial produs de dezvoltarea unui plan și/sau de implementarea unui proiect asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost desemnat un sit Natura 2000, observaţiile înregistrate în teren trebuie corelate cu aspecte relevante privind ecologia speciilor, arealul de distribuţie, efectivele populaţionale la nivel european şi naţional precum şi relevanţa sitului pentru conservarea acestor specii etc. Toate aceste informaţii, corelate şi cu aspecte tehnice relevante privind proiectul analizat, cu datele preluate din teren, precum şi cu date legate de impactul cumulat, conduc în final la o evaluare corespunzătoare a efectului implementării proiectului asupra fiecărei specii de interes conservativ în parte.

În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate informații relevante și disponibile privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar la nivelul sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, prezente pe suprafața și/sau în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului. Corelat cu informațiile preluate din teren, prezentate în cadrul subcapitolul C.1. ”Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului”, sunt tratate și potențialele efecte ale implementării proiectului asupra fiecărei specii de interes conservativ.

Botaurus stellaris (buhai de baltă)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specia are cerinţe foarte restrictive în ceea ce priveşte habitatul de cuibărire. Astfel, ea are o puternică preferinţă pentru mlaştinile joase, liniştite, din jurul lacurilor şi râurilor, aflate la altitudini mai mici de 200 m, cu stufăriş proaspăt extins şi dens de stuf Phragmites sp. Acest stufăriș trebuie să fie instalat în zonă de câțiva ani, să fie inundat, dar cu o adâncime mică a apei (mai puţin de 30 cm) şi să aibă puţine fluctuaţii ale nivelului apei. De asemenea, este necesară o aciditate scăzută a apei, iar întregul habitat să fie înconjurat de zone deschise şi acoperite de apă mai adâncă pe timpul sezonului uscat al perioadei de cuibărire.

Adulţii cuibăritori sunt atraşi îndeosebi de stufărişurile dense care acoperă suprafeţe de mai mult de 20 ha, cu toate că pot fi de asemenea folosite chiar și zone mai mici, cu reţele de canale mărginite de stuf sau habitate umede deschise cu mici pâlcuri de stuf (mai mari de 100 m). Specia nu preferă lacurile cu apă sărată, dar este destul de întâlnită în habitatele cu ape sălcii şi dulci (estuare, delte, lunci etc.) şi poate cuibări ocazional în vegetaţie formată din Scirpus sp. sau Papyrus sp., dacă nu există stuf. Adulţii necuibăritori frecventează o varietate mai mare de habitate în afara sezonului de cuibărit, odihnindu-se pe câmpuri de orez, bălţi temporare, lacurile artificiale ale carierelor de piatră, ferme piscicole, şanţuri inundate, staţii de epurare a apei, heleșteie mici şi pajişti inundate, precum şi mlaştini şi stufărişuri. De asemenea, se mai întâlneşte şi de-a lungul apelor curgătoare (râuri etc.), unde se formează ochiuri de apă calmă care îngheaţă pe timpul iernii.

Buhaiul de baltă se hrăneşte în principal cu puiet de peşte, ţipari, amfibieni şi insecte. De asemenea, rar mai pot fi găsite în dieta speciei şi viermi, lipitori, moluşte, crustacee, păianjeni, şopârle, păsări şi mamifere mici. Îşi prinde prada prin apropiere lentă sau din poziţie staţionară. Se hrăneşte în general la ape puţin adânci sau în apropierea stufului pe timp de zi. De obicei, se deplasează încet şi cu atenţie, dar poate fugi destul de repede. În ciuda mărimii sale, trece cu uşurinţă prin stuf, agăţând câteva fire odată. Zboară destul de des pe deasupra stufului pe timpul zilei când îşi hrăneşte puii, în special vara, în zorii zilei, în rest fiind greu de observat, iar dacă e speriat, se deplasează pe distanţe scurte înainte de a reveni în ascunzişul stufului. În zbor îşi ţine gâtul tras spre spate, cu bătăi rapide şi regulate de aripi, ca la speciile de stârci mai mici. Strigătul nocturn foarte sonor al masculului se poate auzi toată primăvara, chiar până în iunie, mai des în amurg şi înainte de răsăritul soarelui, pe o distanţă de 2-4 km. În caz de pericol îşi întinde ciocul drept în sus, într-o postură rigidă caracteristică.

Specie solitară, cuibăreşte local în stufăriş dens. Este poligam, masculul fiind deseori observat în prezenţa mai multor femele. Sezonul de reproducere începe devreme, imediat după dezgheţ, în a doua decadă a lunii martie. Îşi construieşte cuibul pe plauri în stufăriş dens, în apropierea cuibului din anii precedenţi. Cuibul e format din stuf uscat şi vegetaţie submersă, aliniat cu material mai fin, care formează o platformă circulară. Ponta este formată din 4-6 ouă brun-măslinii, pe care femela le clocește singură, timp de circa 24-25 de zile. Tot ea îngrijește singură puii, care apar spre sfârşitul lunii mai și care devin zburători după două luni de la eclozare.

Distribuţie: Buhaiul de baltă cuibărește în regiunea centrală și estică a Europei și mai des în regiunile aflate de la vestul la estul Asiei. Cartierele de iernat sunt răspândite în sudul continentului asiatic, precum și în regiunea centrală a Africii.

În România, specia este cuibăritoare în lunca și Delta Dunării și în majoritatea zonelor umede cu stufăriș dens din toată țara, ajungând chiar și în zonele umede situate la altitudini de până la 900-1.000 m, aflate în regiunile de podiș și deal.

Efective populaţionale: Populația cuibăritoare din Europa este estimată la 37.600-66.400 de masculi cântători. În prezent, populația este stabilă, fiind o specie fără importanță cinegetică, în baza căreia au fost propuse și implementate măsuri de conservare pentru protecția habitatului acesteia. Dintre țările europene și balcanice cu cele mai mari efective de buhai de baltă menționăm Polonia, Rusia, Ucraina și România.

Pe baza ultimelor studii, populația cuibăritoare este estimată la un număr de 2.500-4.500 de masculi cântători, preponderent în zonele întinse de stufărișuri din bazinul hidrografic al Dunării.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru iernare. A fost evaluat un efectiv populațional redus, nesemnificativ, de minim 6 indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind necunoscută.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Buhaiul de baltă habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1,6 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Burhinus oedicnemus (pasărea ogorului)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: pasărea ogorului este o specie caracteristică zonelor deschise de stepă, pășunilor și culturilor agricole. Adulții au înfățișare similară, cu un penaj de culoarea vegetației ierboase uscate, care camuflează perfect pasărea în peisajul din jur, mai ales atunci când aceasta stă nemișcată. Se hrănește cu insecte și larve, melci, râme, broaște, semințe, ocazional consumând și mamifere sau păsări de dimensiuni mici, pe care le vânează în timpul nopții. Longevitatea cunoscută este de 17 ani şi 10 luni. Este o specie dificil de observat, deoarece este sperioasă şi prudentă. Atunci când este surprinsă se poate întinde la pământ, fiind perfect camuflată în mediu. Aleargă cu capul între umeri.

Se întorc din cartierele de iernare în luna martie, perechile revenind la vechile locuri de cuibărit. Specia este monogamă. Ritualul nupţial se manifestă prin rotiri şi salturi ale masculului, cu aripile înfoiate, în jurul femelei. În perioada cuibăritului, ţipetele lor se aud frecvent în timpul nopții. Cuibul este amplasat în zone cu puţină vegetaţie sau în culturi agricole și este format dintr-o adâncitură în pământ care este căptuşită superficial cu resturi vegetale şi pietricele. Femela depune în mod obişnuit 2-3 ouă, în perioada aprilie-iunie, cu o dimensiune medie de 53 x 38 mm. Incubaţia durează 25-27 de zile şi este asigurată de către ambii parteneri. La scurt timp după eclozare, puii părăsesc cuibul, însă continuă să fie hrăniţi de către părinţi. Dacă ponta sau puii sunt distruși, părinții depun o a doua pontă. Atât ouăle, cât și puii sunt perfect camuflați în culorile mediului. Juvenilii devin zburători la 28-30 de zile, însă devin complet independenţi de părinți doar după 40-42 de zile.

Distribuţie: este o specie prezentă în sudul și estul continentului european. Are un areal discontinuu în Europa, care se extinde din partea de sud a Marii Britanii până în sudul Rusiei. Iernează în Spania, Africa de Nord și partea sudică a Saharei. În România cuibărește de-a lungul Dunării, în apropierea lacurilor din Dobrogea și în complexul lagunar al Mării Negre.

Efective populaţionale: Populaţia cuibăritoare din Europa este cuprinsă între 53.400 și 88.200 de perechi, reprezentând 30% din populația globală, tendința fiind în general stabilă.

În România, populaţia cuibăritoare este cuprinsă între 500 și 1.000 de perechi.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru reproducere. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 40 și 50 perechi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind favorabilă.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Pasărea ogorului habitează în ținuturi cu câmpuri aride, stepe necultivate (preferă stepa cu Euphorbia), adesea pe sol nisipos (grinduri, dune de nisip, litoralul mării) sau pe prundişuri (ţărmuri de ape, insule). În zona amplasamentului vizat de implementarea proiectului se regăsesc terenuri aflate în categoria de folosință arabil, terenuri ce se află cu mult sub optimul ecologic din perspectiva habitatelor utilizate de către această specie. Mai rar, specia habitează și în culturi agricole cu plante scunde (sfecla de zahăr, cartof) sau nu foarte dese (porumb, floarea-soarelui). Având în vedere aspectele de natură etologică ale speciei, se poate afirma fără rezerve faptul că zona în care se află terenul analizat nu corespunde sub nicio formă ca habitat de adăpost, hrănire și cuibărire.

Ciconia ciconia (barză albă)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor mlăştinoase. Adulţii au înfăţişare similară şi se deosebesc de barza neagră prin culoarea albă a capului şi a gâtului. Se hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi şopârle.

Barza albă este, alături de rândunică, specia care interacţionează cel mai mult cu populaţia umană, fiind prezentă în majoritatea localităţilor din ţara noastră, cu excepţia zonelor montane. Fiind o specie obişnuită cu prezenţa umană, foloseşte ca suport pentru cuib stâlpii reţelelor de tensiune medie şi acoperişurile caselor. În mod obişnuit, perechea de berze se întoarce la cuibul ocupat şi în anii precedenţi. Întâi soseşte masculul, care apără cuibul în faţa altor pretendenţi şi, în aşteptarea femelei, îl repară şi îl consolidează. Spre deosebire de stârci, care sunt gălăgioşi, berzele sunt aproape mute, însă comunică la cuib cu partenerul prin intermediul unui „clămpănit“ al ciocului, care se desfăşoară sacadat, în timp ce capul şi gâtul sunt lăsate pe spate. Sunetele scoase prin deschiderea şi închiderea ciocului sunt puternice şi rapide, asemenea unei darabane de tobă. Înainte de plecarea în migraţie, se strâng în număr mare pe pajiştile umede sau în zone inundabile. Distanţa medie pe care o străbate într-o zi în perioada migraţiei este de 220 km, cu o viteză cuprinsă între 30 și 90 km/h.

Soseşte la începutul lunii martie din cartierele de iernare. Cuibul, amplasat cel mai frecvent pe stâlpii reţelelor de tensiune medie, dar şi pe acoperişurile caselor, este alcătuit din crengi fixate cu pământ. Cuibul poate atinge dimensiuni impresionante prin adăugarea de material în fiecare an (1,5 m diametru, 1-2 m înălţime şi o greutate de 40 kg). În interior este căptuşit cu muşchi şi resturi vegetale. În mod obişnuit, masculul aduce materialele, iar femela le aşază şi le potriveşte în cuib. Adeseori, în pereţii exteriori ai cuibului cuibăresc foarte multe perechi de vrăbii de câmp (sau de vrăbii negricioase, Passer hispaniolensis, în cuiburile de barză din Dobrogea).

Femela depune 3-4 ouă în perioada cuprinsă între începutul lunii aprilie şi a doua jumătate a lunii mai. Dimensiunea medie a ouălor este de 73,6 x 52,54 mm. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. Noaptea stă pe ouă numai femela. După 33-34 de zile, puii eclozează şi sunt hrăniţi de părinţi la cuib 53-55 de zile.

Distribuţie: Este o specie larg răspândită pe tot teritoriul european, cu populaţii mai mari în zona centrală şi estică. Barza albă este o pasăre migratoare pe distanțe lungi, iernând în Africa, unde cartierele de iernare se întind din Africa tropicală subsahariană până în Africa de Sud. De asemenea, poate ierna în India. Atunci când migrează între Europa și Africa, stolurile de berze evită traversarea Mării Mediterane și ocolesc în est prin Bosfor sau în vest prin strâmtoarea Gibraltar, deoarece curenții de aer pe care specia îi valorifică în migrație nu se formează deasupra apei.

Efective populaţionale: Populaţia cuibăritoare a speciei este semnificativă în Europa, fiind cuprinsă între 224.000 și 247.000 de perechi și aflându-se în creștere ușoară. În perioada 1970-1990, populaţia de barză albă a manifestat un declin considerabil. Deşi, în perioada 1990-2000, specia a marcat o tendinţă crescătoare, încă nu a revenit la efectivele existente înaintea declinului.

Populaţia cuibăritoare estimată în România este de 7.500-9.000 de perechi. În timpul pasajelor se pot observa în țara noastră între 100.000 și 500.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru odihnă și hrănire în perioadele de migrație, precum și pentru reproducere. A fost evaluate efectiv populațional semnificativ, cuprins între 700 și 800 indivizi în perioadele de migrație și între 100 și 120 perechi ce se reproduc în zona ariei naturale protejate. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind necunoscută pentru exemplarele ce utilizează suprafețe din aria natural protejată pentru odihnă și hrănire în perioadele de migrație și ca favorabilă pentru populația reproducătoare din zonă.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Conform observațiilor efectuate pe teren se constată că suprafața vizată de amplasamentul proiectului și zona învecinată acestuia nu corespund cerințelor ecologice ca habitat de hrănire. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect.

Circus cyaneus (erete vânăt)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: Eretele vânăt este o specie caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, mlaştini şi teritorii agricole. În afara perioadei de cuibărit se adună uneori pentru înnoptare în număr mare. Înnoptează în copaci şi chiar pe sol. Este un vânător solitar, exemplarele având tendința de a-și păstra teritoriile de vânătoare pe durata a câtorva săptămâni; atunci când densitatea prăzii este mare, însă, pot fi observate împreună în același teritoriu până la 10 exemplare. Când vânează, alunecă în zbor cu viteză redusă, la înălţime mică faţă de pământ. Spre deosebire de alţi ereţi, se bazează mult pe sunet în detectarea prăzii ascunse în vegetaţie, deşi se foloseşte şi de văz.

Se hrăneşte cu mamifere mici, care constituie până la 95% din pradă, la care se adaugă păsări, reptile, broaşte, insecte (în special lăcuste) şi uneori leşuri. Longevitatea maximă este de 17 ani, maturitatea sexuală fiind atinsă la vârsta de doi-trei ani.

Este o specie în general monogamă, o pereche menţinându-se mai multe sezoane. În mod frecvent, la această specie masculul a fost observat împerechindu-se cu mai multe femele. Ritualul nupţial efectuat de mascul este un adevărat dans pe cer, spectaculos, cu înălțări rapide, spirale, rostogoliri însoţite de sunete multiple. Femelele sunt cele care iniţiază copulaţia. Cuibul este aşezat pe sol, de multe ori în apropierea apei, în vegetaţia deasă şi înaltă. Construcţia cuibului este începută de ambii părinţi, însă femela contribuie mai mult. Este alcătuit din crengi, iarbă şi căptuşit la interior cu pene, putând ajunge la înălțimea de 45 cm în zonele umede. Femela depune 3-6 ouă albicioase cu dimensiunea de 47 mm x 36 mm, în a doua parte a lunii aprilie. Incubaţia durează 29-31 de zile şi este asigurată de către femelă, care este hrănită de mascul în tot acest timp. Timp de aproximativ două săptămâni după ieşirea puilor din ouă, masculul continuă să aducă hrană, atât pentru femelă, cât şi pentru pui. Puii devin zburători la 29-42 de zile, dar rămân dependenţi de părinţi pentru încă câteva săptămâni.

Distribuţie: este o specie cu distribuție circumpolară, cuibărind în partea nordică a Americii de Nord și a Eurasiei. Populațiile din Europa și Asia iernează în partea centrală şi estică a continentului european şi în Africa, iar cele de pe continentul american se retrag pentru iernare în sudul continentului nord-american și în America Centrală. În unele regiuni (Franța și Marea Britanie), populațiile pot fi sedentare.

Efective populaţionale: Populaţia europeană a speciei este cuprinsă între 30.000 și 54.400 de femele cuibăritoare, reprezentând 34% din populația globală și aflându-se într-un declin continuu.

În România apare în migraţie şi în timpul iernii, mai ales în Dobrogea, efectivele care iernează la noi fiind estimate între 500 și 3.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia iernează în perimetrul ariei naturale protejate, cu un efectiv populațional evaluat între 20 și 40 de indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind favorabilă.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact sau cu impact minor și nesemnificativ. Zona amplasamentului proiectului face parte din habitatele cartate ca fiind utilizate pentru hrănire de către specie, în interiorul ariei naturale protejate. Cu toate acestea, având în vedere suprafața mare a habitatelor de hrănire disponibile pentru specie în interiorul ariei naturale protejate, corelat cu efectivul redus evaluat la nivelul ariei protejate, se poate afirma fără rezerve că impactul implementării proiectului asupra speciei va fi minor și nesemnificativ.

Coracias garrulus (dumbrăveancă)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: preferă zonele de câmpie, calde și uscate, care au pâlcuri de pădure sau copaci solitari, ocazional putând fi întâlnită și în regiunile colinare. Preferă habitatele semideschise, mozaicate, cu arbori singuratici sau grupuri de arbori. Poate fi observată de multe ori stând. Hrana este procurată îndeosebi de pe terenuri arabile și pășuni, specia având o preferință semnificativă pentru pârloage. Stă la pândă pe o creangă uscată, foarte adesea fiind observată și pe firele electrice de-a lungul drumurilor, localizând prada de pe sol. După ce o prind, zboară înapoi și o izbesc puternic de câteva ori de creangă, înainte de a o consuma. Se hrăneşte în special cu insecte, însă poate captura și rozătoare, broaşte, şopârle sau şerpi de talie mică. Este deseori observată în apropierea turmelor de animale, care sperie insectele și le fac mult mai ușor de capturat. Numai în timpul migrației consumă și vegetale (în special fructe). Longevitatea cunoscută pentru specie este de nouă ani.

Este gălăgioasă şi fiecare pereche îşi apără teritoriul. Este foarte sensibilă la modificările de folosire a terenurilor, fiind considerată un bioindicator pentru habitatele mozaicate. Ritualul nupţial cuprinde răsuciri şi plonjări rapide. Este monogamă și cuibărește în scorburi care au dimensiunea potrivită pentru specie, ocupând astfel cu succes scorburi excavate în special de către ghionoaia verde (Picus viridis) sau cuiburile artificiale cu dimensiuni potrivite. Rata de ocupare a acestor adăposturi artificiale este mare, depășind valoarea de 50%. Deseori cuibărește în galerii săpate în malurile din argilă, gresie sau loess. Preferă să cuibărească în mici colonii răsfirate. Depune o singură pontă pe an, formată din 3-5 ouă rotunde, albe și lucioase, în a doua parte a lunii mai. Incubația durează în jur de 17-19 zile și este asigurată în special de către femelă. Puii sunt golaşi şi orbi după eclozare, însă cresc repede şi ajung zburători după 25-30 de zile, fiind hrăniți de către părinți și după părăsirea cuibului. În mod interesant, eclozarea puilor nu este sincronă și sistemul imunitar al celui mai mic pui este cel mai dezvoltat, probabil datorită alocării diferențiate a resurselor de către părinți, pentru a ajuta la supraviețuirea întregii ponte. Puii sunt hrăniți mai ales cu insecte de talie medie sau mare (greieri, cărăbuși, lăcuste etc.). Păsările adulte migrează mai repede decât cele tinere, în a doua jumătate a lunii august. Nu migrează în stoluri, ci în pâlcuri răsfirate.

Distribuţie: Este o specie larg răspândită în palearcticul de vest mediteraneean și temperat, având două subspecii. Subspecia europeană (Coracias garrulus garrulus) cuibărește din Maroc în sud-vestul Europei și în Europa Centrală și din Asia Mică în Est, prin nord-vestul Iranului până la sud-vestul Siberiei. Cele două subspecii migrează pentru iernare în zone distincte din Africa, cea europeană iernând de la estul Senegalului până la Camerun.

În România cuibărește în regiunile de câmpie și de deal din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, lipsind din Transilvania.

Efective populaţionale: Populația cuibăritoare din Europa este cuprinsă între 75.000 și 158.000 de perechi, reprezentând 40% din populația globală. În ultimele decenii populațiile europene au arătat un declin în mai multe țări, din acest motiv specia fiind considerată vulnerabilă.

Pentru România, populaţia este cuprinsă între 4.600 și 6.500 de perechi cuibăritoare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru reproducere. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 34 și 50 perechi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind necunoscută.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Dumbrăveanca preferă pădurile bătrâne şi rare, însorite, cu arbori scorburoși din zonele de câmpie şi luncă, precum și terenurile deschise și cu arbori singuratici. Populează şi malurile lutoase, precum şi zonele cu alunecări de teren. Caracteristicile ecologice ale amplasamentului vizat de implementarea proiectului nu corespund cerințelor ecologice de habitat ale speciei.

Cygnus cygnus (lebădă de iarnă)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: preferă atât lacurile întinse cu apă dulce sau salmastră (de exemplu cele din sistemul lagunar), cât și cele cu vegetaţie palustră abundentă. De asemenea, este întâlnită şi pe lacurile cu vegetaţia mai puţin dezvoltată şi în bazinele sau heleșteiele de mici dimensiuni. În vecinătatea zonelor umede, unde se concentrează în efective mai mari, pot fi frecvent observate pe terenurile agricole cultivate sau pe arături, unde pasc deseori în compania grupurilor de gâşte sălbatice. Hrana este aproape exclusiv vegetală, consumând în general vegetaţie palustră. Rareori consumă și viermi, insecte, moluște sau chiar pești. Are glasul puternic, ca un sunet de trompetă, obișnuind să strige în grup. În timpul migrațiilor zboară în grupuri, la înălțimi foarte mari, de până la 2.000 m.

Înoată cu capul drept şi, spre deosebire de lebăda de vară (Cygnus olor), nu îşi înfoiază aripile asemenea unor pânze umflate de vânt. Adeseori cântă când stă pe apă, iar corul format de stolurile mari este impresionant. Pentru a-şi lua zborul au nevoie de suprafeţe mari de apă. Zboară în stoluri în forma literei „V“, iar în timpul zborului aripile produc un foşnet uşor. Longevitatea maximă cunoscută este de 26 ani şi șase luni.

În timpul perioadei de împerechere se înregistrează lupte între masculi. După formare, perechile rămân unite pe viaţă, şi masculul veghează asupra femelei, cuibului şi a puilor. Ce doi adulți execută dansuri nupțiale spectaculoase, cu mișcări sincrone și posturi specifice ale corpului. Perechea se izolează la mijlocul lunii mai de celelalte lebede de iarnă și își apără foarte bine teritoriul ales pentru cuibărit.

Cuibăresc în apropierea apei, pe maluri retrase sau insule, construind cuiburi mari din vegetaţie palustră, așezate pe teren uscat sau pe plauri. La construcția cuibului colaborează cei doi parteneri, masculul fiind cel care îl începe. O pereche poate utiliza același cuib mai mulți ani, consolidându-l la începutul fiecărui sezon de reproducere. Ponta este formată din 3-7 ouă, iar incubaţia durează 35 de zile, fiind asigurată doar de către femelă, care este vegheată și apărată de mascul. Puii sunt nidifugi şi petrec o perioadă lungă de timp împreună cu adulţii, fiind complet dezvoltați și apți de zbor după 87 de zile. Puii migrează și îşi petrec iarna împreună cu părinţii, iar uneori se alătură grupului şi pui din anii precedenţi.

După creșterea puilor, adulții năpârlesc în teritoriul de cuibărit (adulții reproducători) sau în afara acestuia, în grupuri (exemplarele nereproducătoare sau imature din punct de vedere sexual).

Distribuţie: Specia are o largă distribuţie transpalearctică, care cuprinde Europa şi Asia, din Islanda până la Marea Bering. În Asia este larg răspândită ca specie cuibăritoare, cu distribuţie fragmentată. În Europa, arealul de cuibărit cuprinde două populaţii: în est, ţările scandinave, Rusia, ţările baltice şi Polonia, respectiv Islanda în vest.

Populaţiile nordice migrează spre sud şi sud-vest, zonele vestice şi nord-vestice ale Mării Negre reprezentând un important cartier de iernare în Europa. În România, specia iernează mai ales în Delta Dunării, în sistemul lagunar și pe bălţile din sudul şi estul ţării. De asemenea, poate fi observată în efective mai mici şi pe lacurile din Transilvania sau din vestul României.

Efective populaţionale: Populaţia cuibăritoare europeană este considerată a fi în creştere şi este estimată la 25.300-32.800 de perechi.

Specia este oaspete de iarnă în România, ajungând în zonele de iernare începând cu luna octombrie, deplasările fiind influenţate de condiţiile meteorologice ale iernilor. Se estimează că apar în timpul iernii la noi în țară între 1.021 și 3.653 de exemplare, iar în timpul pasajelor pot fi observate între 2.000 și 5.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia iernează în perimetrul ariei naturale protejate, cu un  efectiv populațional semnificativ, evaluat între 74 și 98 de indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind nefavorabilă – inadecvată.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Lebăda de iarnă iernează la noi în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona cursului de apă Olt, este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Egretta alba (egretă mare)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: preferă bălţile şi zonele umede pe suprafeţe întinse, cu stufărişuri, pajişti inundate, canale, heleșteie etc. Se hrăneşte în ape puţin adânci, în zone inundate cu vegetaţie bogată, mlaştini, pe malurile apelor, ale canalelor. Dieta constă în general din peşti şi insecte acvatice, însă poate fi văzută frecvent şi pe terenuri uscate, unde vânează mamifere mici, şopârle sau insecte terestre. Au fost notate cazuri în care au consumat şi pui de păsăre de talie mică. Longevitatea maximă cunoscută este de 13 ani şi 9 luni. Este o specie parţial migratoare şi dispersivă, juvenilii părăsind zonele de cuibărit încă din iulie. Migrează în lunile de toamnă spre sudul Europei, însă în iernile blânde unele exemplare pot fi observate şi la noi, în special pe bălțile din sudul şi sud-estul ţării. Revine în zonele de cuibărit începând cu sfârşitul lunii februarie.

Cuibăreşte preponderent în stufărișuri inundate, la înălţime mică, însă uneori şi pe sălcii joase sau alţi copaci, în colonii puţin numeroase cu cuiburi dispersate, uneori alăturate altor colonii de stârci. La construirea cuibului, alcătuit din crengi şi stuf, participă cei doi părinţi. Femela depune 3-5 ouă în perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie şi începutul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 65,2 x 46,13 mm. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. După 25-27 de zile, puii eclozează şi rămân în cuib în jur de 30 de zile, dar continuă să fie hrăniţi de părinţi până la 42 de zile, când devin complet independenţi de aceștia.

Distribuţie: Specia prezintă un areal de distribuţie foarte extins, pe toate continentele, exceptând zonele reci. În emisfera nordică, distribuţia se extinde până spre limita nordică a zonei temperate. În Europa prezintă un areal restrâns şi fragmentat. Iernează în zona mediteraneană şi în Africa.

La nivel naţional este o specie cuibăritoare, cu marea majoritate a populaţiei localizată în Delta Dunării. În restul ţării este prezentă mai ales în estul şi sudul Moldovei, sudul şi vestul ţării (Banat şi Crişana), dar şi insular în interiorul ţării, mai ales în zonele umede cu stufărişuri şi în zonele umede pe suprafeţe extinse sau de-a lungul marilor râuri. În ultimele decenii arealul de răspândire a fost în creştere.

Efective populaţionale: Populaţia europeană a acestei specii este relativ mică, fiind estimată, conform datelor publicate, la 20.700-34.900 de perechi, cu o distribuţie fragmentată.

Populaţia din România (din care mare parte se află în Delta Dunării) a fost estimată la 400-1.000 de perechi cuibăritoare. Iernează pe teritoriul țării noastre între 123 și 2.150 de exemplare, iar în timpul pasajelor se pot vedea între 5.000 și 10.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru odihnă și hrănire. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 240 și 440 indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind favorabilă.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Egreta mare habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Ixobrychus minutus (stârc pitic)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: Pasăre sfioasă, stârcul pitic poate fi observat în habitate specifice zonelor umede, cu stufăriş şi luciu de apă, fiind întâlnit cu predominanţă în zone cu multă vegetaţie higrofilă, precum stuful, Typha sp., trestia, Phragmites sp., sau orice altă vegetaţie acvatică densă, care formează pâlcuri compacte. Ocupă, de asemenea, margini de lacuri, heleșteie, marginile riverane ale cursurilor de apă unde predomină vegetaţia lemnoasă. Oaspete de vară la noi în ţară, greu de observat datorită modului de viaţă retras în stufărişuri. Atunci când este deranjat, stârcul pitic preferă să se depărteze prin alergare decât în zbor sau rămâne nemişcat în stuful dens, unde cu greu poate fi detectat. Trăiește singur sau în perechi, uneori în grupuri mici în timpul migrației. Longevitatea maximă cunoscută este de 6 ani și 11 luni.

Se hrănește cu pești, amfibieni și insecte (greieri, lăcuste, omizi și gândaci). Mai consumă și alte nevertebrate precum păianjeni, moluște, crustacee (creveți și raci), dar și reptile sau păsări mici. Este o specie preponderent crepusculară.

Pasăre monogamă, care își stabileşte cuibul solitar sau în colonii mici (acolo unde condițiile de habitat sunt favorabile, caz în care cuiburile sunt situate la o distanță minimă de 5 m unul față de celălalt). Sosește în locurile de cuibărit la începutul lunii aprilie. Locul ales de mascul pentru cuib este de obicei un teren cu paie, stuf și frunze, situat în desişul stufului, pentru a proteja puii de animalele de pradă. La construirea cuibului, care are forma unei farfurii puţin adânci şi este alcătuit din trestie, papură şi alte resturi vegetale, participă de obicei cei doi părinţi. Femela depune în a doua parte a lunii mai 5-7 ouă culoare albicioasă, mată, cu tente albăstrui-verzui, cu o dimensiune medie de 37,3 x 26,6 mm. Dacă există condiții favorabile, perechea depune o a doua pontă, în luna iunie. Incubaţia este asigurată de ambii părinţi. După 16-19 zile puii eclozează şi rămân în cuib o perioadă de 7-9 zile, fiind hrăniţi cu larve de insecte, insecte, mormoloci şi chiar lipitori. După părăsirea cuibului, ei rămân în vecinătatea acestuia, cerșind hrană de la părinți. După circa o lună de la eclozare devin zburători şi îşi pot asigura singuri hrana.

Distribuţie: Specia are o răspândire palearctică, având o distribuţie mare ca areal. Este o specie migratoare, care iernează preponderent în centrul și sudul Africii. În România, această specie este răspândită cu preponderenţă în Delta Dunării, dar şi în zonele umede din interiorul ţării, unde sunt îndeplinite condiţiile de habitat.

Efective populaţionale: populația europeană estimată a speciei este relativ mică, fiind cuprinsă între 60.000 – 120.000 perechi. În perioada 1970 – 1990 a Populația europeană estimată a speciei este relativ mică, fiind cuprinsă între 63.100 și 111.000 de perechi. În perioada 1970-1990 specia a înregistrat un declin accentuat, care încă nu a fost recuperat, deși din anii '90 populația a rămas relativ stabilă.

În România, se estimează că populația cuibăritoare este cuprinsă între 27.079 și 49.335 perechi.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru reproducere. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 40 și 50 perechi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind favorabilă.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Stârcul pitic este o specie specifică zonelor umede cu maluri acoperite de stuf și răchită. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, este de 1,2 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: sfrânciocul cu frunte neagră este caracteristic zonelor agricole deschise, cu tufişuri şi copaci izolaţi.

Vânează pândind din locuri care oferă o bună vizibilitate, la o înălţime de până la 6 m. Adeseori stă pe firele electrice care traversează habitatele caracteristice. Este o specie omnivoră, dar se hrănește preponderent cu insecte precum coleoptere, fluturi de zi și de noapte, muște și cosași. Mai consumă și melci, miriapode, dar și șopârle, șoareci și chiar păsări de mici dimensiuni. Capturează prada din aer sau de pe sol. Obișnuiește să captureze mai mult decât poate consuma, surplusul de pradă fixându-l în spinii arbuștilor, pentru a-l folosi în zilele cu vreme ploioasă, când hrana este mai puţin disponibilă. Masculul hrănește mai întâi femela și numai după aceea începe să facă provizii.

Soseşte din cartierele de iernare în prima jumătate a lunii mai. Cuibul este alcătuit din crenguţe şi rădăcini, fiind căptuşit cu frunze şi flori de plante aromatice. Cuibul este construit de ambii parteneri, într-un interval de 5-9 zile, fiind compact și alcătuit din rădăcini, crenguțe, fragmente vegetale subțiri, cu intercalări de plante odorante (Thymus sp., Menta sp.), iar la interior este căptușit cu fire de păr de la animalele domestice, în amestec cu pene. El este construit la aproximativ 4-6 m de la sol, pe o ramificaţie a crengilor de salcâmi, duzi, plopi sau pomi fructiferi. Femela depune în mod obişnuit 3-7 ouă în a doua parte a lunii mai şi în prima parte a lunii iunie, cu o dimensiune de 24 x 17,8 mm. Forma lor este ovală spre oval-alungită, iar culoarea de bază verzuie sau verde-pal; macule măslinii și cenușii sunt dispuse în rozetă la nivelul polului bazal. Incubaţia durează 14-16 zile şi este asigurată de ambii părinţi, însă mai ales de către femelă, care este hrănită în tot acest timp de mascul. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin zburători după 16-18 zile, în perioada cuprinsă între sfârşitul lui iunie şi până în august. Este posibilă depunerea unei ponte de înlocuire atunci când prima pontă a fost distrusă.

Distribuţie: Sfrânciocul cu fruntea neagră cuibărește în sudul și centrul Europei, precum și în vestul Asiei. Este o specie migratoare, care iernează în Africa, cu precădere în Botswana, Namibia, Zimbabwe şi Africa de Sud.

Efective populaţionale: Populaţia europeană este cuprinsă între 331.000 și 896.000 de perechi cuibăritoare, ceea ce reprezintă 55% din populația globală a speciei. În perioada 1999-2013 populația din Europa a suferit un declin sever.

În România, populația cuibăritoare de sfrâncioc cu frunte neagră este cuprinsă între 100.945 și 229.464 de perechi.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate și din vecinătate pentru reproducere. A fost evaluat un efectiv populațional redus, nesemnificativ, cuprins între 130 și 201 perechi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind necunoscută.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact sau cu impact minor și nesemnificativ. Specie caracteristică zonelor agricole deschise, cu tufișuri și arbori izolați, în special plopi (prezență obligatorie ca habitat de cuibărire). În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei. Cea mai apropiată locație unde sfrânciocul cu frunte neagră este potanțial prezent este la aproximativ 500 de m.

Larus minutus (pescăruș mic)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: este o specie migratoare, care ajunge în teritoriile de reproducere în intervalul cuprins între sfârșitul lui aprilie și sfârșitul lui mai, părăsindu-le apoi către sfârșitul lui iulie (cu mențiunea că deplasările din migrație sunt puțin cunoscute). Pescărușul mic cuibărește începând cu sfârșitul lui iunie în colonii mixte și subcolonii, uneori având până la 2.000 de exemplare, dar, uneori, și în grupuri mai mici și mai răzlețite. După reproducere specia este gregară, stând în grupuri de 10-20 de exemplare la locurile de hrănire și odihnă, dar adunându-se temporar în stoluri de sute sau chiar mii de exemplare în locurile prielnice sau pe perioadele de vreme rea. Grupuri de mii de exemplare se adună pe lacul Techirghiol pentru a năpârli, înainte de plecarea în migrație spre teritoriile de iernat. În timpul migrației, specia apare în zone marine, de-a lungul țărmurilor și pe lacuri naturale sau artificiale ori lagune. Iernează de-a lungul coastelor, pe plaje mâloase sau nisipoase, la gurile râurilor și pe mări, mai ales la vărsările râurilor sau a canalelor.

În teritoriile de reproducere, specia este predominant insectivoră, consumând libelule, gândaci, musculițe, rusalii, plecoptere etc. Pe perioada migrației, dieta este similară cu cea din teritoriile de cuibărit, adică e bazată pe insecte, dar pe timpul iernii se schimbă, fiind formată preponderent din nevertebrate marine și pești mici.

Specia cuibărește în interiorul continentelor, pe lacuri dulci sau salmastre puțin adânci, bazine pe râuri, mlaștini și, ocazional, pe lagunele costiere, preferând habitatele cu vegetație bogată și plante plutitoare cu ape puțin adânci și nămol pe fund. Cuibul variază de la o mică adâncitură din sol la structuri mai elaborate, în funcție de situație. Acesta este situat pe sol, în vegetația din apropiere sau de pe o apă puțin adâncă, sau poate să plutească la marginea stufărișurilor, poate fi amplasat pe insulele cu vegetație ierboasă de pe lacurile dulci puțin adânci sau, ocazional, pe grinduri. Specia cuibărește în colonii sau subcolonii cu distanțele între cuiburi de 1-1,5 m, dar și în perechi răspândite la distanțe mai mari. Ponta este formată din 2-3 ouă, care sunt incubate de ambii părinți timp de 23-25 de zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți și devin capabili de zbor la 21-24 de zile de la ieșirea din ou. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 2-3 ani.

Distribuţie: Arealul de cuibărit euro-asiatic al speciei pornește din estul Peninsulei Scandinave și nordul Poloniei, și mai include - în Europa - Finlanda, Belarusul, nordul Ucrainei și mare parte din Rusia europeană. Arealul continuă în Asia cu Rusia, nordul Kazahstanului, zone relativ mici din nordul Chinei, ajungând până la Marea Ohotsk (Oceanul Pacific). Teritoriile de iernare cuprind zonele costiere din nordul și estul Marii Britanii, sudul Mării Nordului și sud-vestul Mării Baltice, zonele de coastă atlantice și mediterane ale Franței și Spaniei, o bună parte din țărmul african al Mării Mediterane, arhipelagul grecesc și Marea Egee, precum și țărmurile nord-estice și estice ale Mării Mediterane. Mai departe, spre nord și est, există teritorii de iernare pe coastele vestice, nordice și sud-estice ale Mării Negre, precum și la nord și sud de Marea Caspică. Populațiile din estul Asiei iernează pe coasta estică a Chinei (la latitudinile peninsulei coreene). Există populații și în estul SUA și al Canadei. În România, specia apare în timpul migrației și ca oaspete de iarnă, mai ales pe țărmul Mării Negre și în zona lagunară, dar poate să fie observată (în numere relativ mici) și în interiorul țării, pe lacuri, bălți și râuri.

Efective populaţionale: Populația cuibăritoare europeană este cuprinsă între 23.700-45.200 de perechi, estimându-se un declin de până la 30% în decursul a trei generații (aproximativ 32 de ani).

Se estimează că pe perioada migrației România este tranzitată de 20.000-40.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru odihnă și hrănire. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 500 și 800 indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind necunoscută.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Pescăruşul mic este o specie caracteristică zonelor umede reprezentate de lacuri bogate în stuf, mlaştini sau coaste lagunare cu apă salmastră sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Mergus albellus (ferestraș mic)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: preferă pentru cuibărit zonele umede, mărginite de păduri, cu arbori bătrâni şi cu zone deschise de apă fără multă vegetaţie acvatică (submersă sau emersă). În afara sezonului de cuibărit, poate fi întâlnită într-o varietate foarte mare de zone umede, specia neavând cerinţe ecologice stricte în această perioadă. Iarna rămâne în zonele umede până acestea îngheaţă complet. Specie cu comportament moderat gregar în majoritatea anului. În afara sezonului de cuibărit formează grupuri mici sau mijlocii.  În migraţie zboară în grup, cu indivizii dispuşi în linie oblică sau în „V“. În timpul îngheţului, se retrage la ţărmul mării, unde formează cârduri numeroase. Primăvara, numărul lor creşte odată cu apariţia populaţiilor care au iernat în sud-estul Europei. Longevitatea cunoscută în libertate este de 6 ani.

Se hrăneşte cu peşti, crustacee, insecte de apă şi larve ale acestora. Hrana în timpul iernii este formată în special din peşti, care sunt procuraţi prin scufundări rapide, executate aproape vertical. Când este deranjat sau stresat, regurgitează foarte rapid conținutul stomacal.

Sosește din cartierele de iernare la începutul lunii aprilie. Cuibăreşte în scorburi naturale sau în cuiburi vechi de ciocănitoare neagră. Ocupă cu succes și cutii artificiale dacă sunt montate în habitatul optim. Perioada de cuibărit se întinde între jumătatea lunii mai şi jumătatea lunii iulie. Ponta este formată din 6-9 ouă de culoare crem, care sunt clocite timp de 26-28 de zile numai de către femelă. Dimensiunea medie a unui ou de 53 x 38 mm. Puii sunt nidifugi și rămân dependenţi de femelă, care îi conduce în habitatul acvatic și îi hrăneşte încă 30 de zile de la eclozare, până când devin zburători și complet independenți.

Distribuţie: Specie cuibăritoare în nordul palearticului. În Europa cuibăreşte în nordul Scandinaviei, populaţia principală fiind cantonată în Asia. Iernează în Europa Centrală şi de Est, în Asia Mică, de-a lungul Mării Caspice şi în sud-estul Asiei. În România, specia poate fi observată cu preponderenţă în migraţie (toamna târziu şi primăvara devreme) şi pe timpul iernii. Ocazional, au fost semnalate cazuri de cuibărit ale speciei în Delta Dunării.

Efective populaţionale: Populaţia europeană cuibăritoare este estimată la 9.200-17.600 de perechi, cu o tendinţă populaţională ascendentă.

Populaţia cuibăritoare din România este reprezentată de 1-5 perechi; iernează între 411 și 5.571 de indivizi, iar în timpul pasajelor se pot vedea în habitatele acvatice din țara noastră între 2.000 și 4.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru odihnă și hrănire. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, de minim 150 indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind nefavorabilă – inadecvată.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. În România ferestrașul mic este oaspete de iarnă în lunile octombrie – martie. Foarte rar s-au înregistrat cazuri izolate de cuibărire în ţară, mai ales în Deltă. Specia poate fi întâlnită la noi în perioada de iarnă, în zone cu bazine mari și râuri lente, adânci. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Philomachus pugnax (bătăuș)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: specia cuibărește în habitate de tundră, de la limita pădurilor până la coasta Oceanului Arctic. Preferă pentru împerechere dealurile aride și versanții cu tufișuri de sălcii, Salix spp., și mesteacăn, Betula sp., iar pentru cuibărit se deplasează în teritorii cu rogozuri înalte. Se hrănește în zone litorale, delte, mlaștini sărate și în zone umede de câmpie (precum bălți mici cu vegetație la margine și mlaștini cu movile). În afara perioadei de reproducere, specia poate fi văzută căutându-și hrana la malurile noroioase ale bălților salmastre, saline și alcaline, pe maluri de râuri, mlaștini și în zone inundate, dar și în fânețe, pășuni sau pe terenuri agricole (cultivate în special cu grâu sau orez). Migrează în stoluri mari, de mii de indivizi, iar pe teritoriile de iernare formează grupuri uriașe. Greutatea păsărilor variază foarte mult în perioada migrației, când consumul energetic este foarte mare. Atunci când staționează pe rutele de pasaj și se hrănesc intens, își pot dubla greutatea în 10-14 zile. Femelele sunt mai sociabile, amestecându-se deseori în stoluri mixte cu alte limicole, însă masculii realizează mai multe grupuri monospecifice. Atinge în libertate longevitatea maximă de 13 ani și nouă luni. Ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de doi ani.

În perioada de cuibărire, hrana este reprezentată aproape în întregime de insecte terestre și acvatice (în special coleoptere și diptere). În migrație și în timpul iernii se hrănește cu insecte diptere, efemeroptere, lăcuste, crustacee, arahnide, moluște, anelide, broaște și pești de talie mică. Dieta este completată cu hrană de origine vegetală, cel mai des consumând boabe de orez și alte cereale.

Este o specie poligamă. Masculul este un pic mai mare decât femela, iar în perioada împerecherii adoptă un penaj extrem de spectaculos, dezvoltând un guler din pene în jurul gâtului, pe care îl etalează în fața femelelor și în luptele între masculi. Aceste lupte sunt rituale și simulate, cu rolul de a impresiona femelele, ele având loc în zone speciale, numite arene, care se păstrează de la an la an. Culoarea penajului și în special a gulerului diferă de la un mascul la altul. Astfel, gulerul poate fi alb, negru, ruginiu sau o combinație a acestor culori. Unii masculi dezvoltă și smocuri proeminente de pene în zona urechilor. Acest penaj nupțial se poate vedea foarte rar la exemplarele din România, fiind remarcat doar în perioada de sfârșit a migrației de primăvară. Cuibărește din luna mai până în luna august în zone mlăștinoase și greu accesibile pentru eventualii prădători. Cuiburile sunt foarte bine camuflate în vegetația înaltă și sunt făcute într-o scobitură mică din pământ, care este căptușită cu iarbă. Masculii se împerechează de obicei cu o singură femelă, însă nu participă la clocit și la creșterea puilor, ei adunându-se în stoluri. Femelele clocesc singure cele 2-4 ouă verzui și cresc bobocii solitar sau în grupe semicoloniale. Incubația durează 20-23 de zile, puii fiind nidifugi și urmându-și mama imediat după eclozare. Ei devin zburători și independenți la vârsta de 25-28 de zile de la eclozare. Este depusă o singură pontă într-un sezon de reproducere.

Distribuţie: este o specie cu distribuție palearctică, având populații cuibăritoare din partea nordică a Eurasiei până în Peninsula Chukotsky din Siberia. Petrece iarna într-un areal care se întinde din zona Mării Mediterane și Africa subsaharaniană prin Orientul Mijlociu până la subcontinentul indian. Specia migrează pe un front larg prin Europa, astfel întâlnindu-se frecvent și în țara noastră în timpul migrației.

Efective populaţionale: Populația cuibăritoare din Europa este mare, fiind cuprinsă între 265.000 și 1.650.000 de masculi cântători și reprezentând jumătate din populația globală, estimându-se că a suferit un declin de până la 25% în decursul a trei generații (aproximativ 16 ani).

În România, în timpul pasajelor, tranzitează între 100.000 și 500.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru odihnă și hrănire. A fost evaluat un efectiv populațional semnificativ, cuprins între 1.000 și 4.500 indivizi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind nefavorabilă – inadecvată.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Bătăuşul este o specie limnicolă ce apare în țara noastră în pasaj în stoluri mari. Indivizii se odihnesc în zone umede de apă dulce sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii.

Recurvirostra avosetta (ciocîntors)

Aspecte privind ecologia și etologia speciei: în timpul cuibăritului, ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de ţărmuri şi coastelor marine, cu apă salmastră sau sărată. În afara sezonului de reproducere trăiește cu precădere în zonele de coastă și zonele mlăștinoase din apropierea acestora, precum estuare, lagune și lacuri saline. Lagunele și zona de coastă reprezintă principalul loc de cuibărit al speciei în România, însă populații mai mici pot fi găsite și în alte lacuri din Dobrogea. Este o specie sociabilă, gregară, care migrează în stoluri şi cuibăreşte în colonii. Sincronizarea exemplarelor dintr-un stol este impresionantă, executând manevre rapide, simultane. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 27 de ani și opt luni. Specia atinge maturitatea sexuală la vârsta de doi ani.

Se hrăneşte printr-o mişcare de „cosire“ realizată cu ciocul curbat în sus, prinzând astfel insecte, moluşte, crustacee, viermi și pești mici, dar din dieta sa fac parte și diverse fragmente vegetale, pe care le culege de la suprafaţa apei.

Sosesc din cartierele de iernare în luna aprilie. Ritualul nupţial se manifestă printr-un dans între parteneri, cu aplecări, atingeri şi urmăriri. Cuiburile sunt sumare, formate într-o adâncitură a nisipului şi căptuşite cu resturi vegetale şi scoici. Cuiburile din colonie sunt de obicei la aproximativ un metru depărtare, dar când densitățile sunt mari pot ajunge și la 20-30 cm distanță unele de altele. Sunt păsări gălăgioase şi combative, alungând posibilii prădători din apropierea coloniei. Agresivitatea este manifestată mai ales în sezonul de cuibărit, când de obicei se lansează cu gâtul plecat spre intruși, alungând chiar și specii mult mai mari decât ea, precum călifarul alb (Tadorna tadorna). Este o specie monogamă, perechea menținându-se pentru un singur sezon de reproducere. Până la mijlocul lunii mai, femela depune în mod obişnuit 3-4 ouă de culoare crem cu pete maronii, care au o dimensiune medie de 48,9 x 34,9 mm. Incubaţia durează 21-25 de zile şi este asigurată de către ambii parteneri. Schimbarea la cuib are loc cu un ritual executat de ambii parteneri. La scurt timp după eclozare, puii părăsesc cuibul şi rămân ascunşi în vegetaţie, în aşteptarea părinţilor şi a hranei. Ei devin zburători la 38-42 de zile. O pereche scoate un singur rând de pui într-un sezon de reproducere, însă poate exista o pontă de înlocuire dacă primul cuibar a fost distrus.

Distribuţie: Are un areal de distribuție larg, care include Europa, Asia și Africa. În Africa este distribuit pe o bandă, din Etiopia până în Africa de Sud, în timp ce populația eurasiatică este distribuită din Marea Britanie până în China. Este o specie migratoare, populațiile nordice iernând în sudul arealului; anumite populații din vestul Europei și o mare parte a populației africane sunt sedentare. În România este răspândită de-a lungul Dunării și în Delta Dunării.

Efective populaţionale: Populaţia europeană a speciei este cuprinsă între 58.400 și 74.300 de perechi cuibăritoare, reprezentând mai puțin de jumătate din populația globală a speciei, tendința fiind fluctuantă.

În România, populaţia cuibăritoare este cuprinsă între 1.000 și 7.000 de perechi și se estimează că la noi iernează între 5.000 și 15.000 de exemplare.

Relevanţa sitului pentru specie: conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție special avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, specia utilizează habitate din perimetrul ariei naturale protejate pentru reproducere. A fost evaluat un efectiv populațional considerat semnificativ, cuprins între 2 și 4 perechi. Starea globală de conservare a specie a fost evaluată ca fiind nefavorabilă – inadecvată.

Efectul implementării proiectului asupra speciei: fără impact. Conform observațiilor efectuate pe teren se constată că suprafața vizată de amplasamentul proiectului și zona învecinată acestuia nu corespund cerințelor ecologice ca habitat de hrănire. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect.

## B.3. Descrierea funcţiilor ecologice ale speciilor de interes comunitar afectate (suprafaţa, locaţia, speciile caracteristice) şi a relaţiei acestora cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Analizând informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că acest document nu conține elemente/date privind caracterizarea funcțiilor ecologice ale speciilor de păsări sălbatice de interes comunitar în cadrul ariei naturale protejate.

În cadrul subcapitolului B.1. - Date generale privind aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, la secțiunea Efectul implementării proiectului asupra speciei, sunt furnizate date relevante privind corelarea caracteristicilor ecologice ale amplasamentului proiectului în raport cu cerințele ecologice de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz, ale speciilor vizate de management conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## B.4. Statutul de conservare a speciilor de interes comunitar

În prezent aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior beneficiază de un Plan de management în vigoare, aprobat în condițiile legii (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016). Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, starea de conservare a speciilor de păsări sălbatice de interes comunitar în perimetrul ariei naturale protejate este prezentată în tabelul următor:

| Specie de interes comunitar | Starea de conservare a speciei |
| --- | --- |
|  | Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei | Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei | Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor | Starea globală de conservare a speciei |
| Botaurus stellaris | Necunoscută | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută |
| Burhinus oedicnemus | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă |
| Ciconia ciconia – odihnă și hrănire | Necunoscută | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută |
| Ciconia ciconia - reproducere | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă |
| Circus cyaneus | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă |
| Coracias garrulus | Favorabilă | Necunoscută | Necunoscută | Necunoscută |
| Cygnus cygnus | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |
| Egretta alba | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Ixobrychus minutus | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Lanius minor | Favorabilă | Necunoscută | Necunoscută | Necunoscută |
| Larus minutus | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă | Necunoscută |
| Mergus albellus | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |
| Philomachus pugnax | Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată |
| Recurvirostra avosetta | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |

## B.5. Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea PP, suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung)

De la desemnarea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și până în prezent a fost derulată o singură campanie de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar din perimetrul acestei arii naturale protejate. Informațiile colectate în cadrul acestei campanii au stat la baza de elaborare a Planului de management aflat în prezent în vigoare. În baza acestei prime evaluări a capitalului natural de interes comunitar nu este posibilă analiza dinamicii (tendințelor) structurii populațiilor speciilor de interes conservativ. Evaluarea dinamicii structurii populațiilor speciilor de interes conservativ va fi posibil de realizat doar în viitor, ulterior desfășurării unor activități de monitorizare a a avifaunei de interes comunitar, în baza unui plan de monitorizare și a unor protocoale de monitorizare adecvat elaborate.

Cu toate acestea, având în vedere informațiile furnizate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, se constată fără rezerve că implementarea proiectului nu va conduce la restrângerea suprafeței de habitate optime de adăpost, hrănire și/sau cuibărire pentru niciuna dintre speciile de interes conservativ, și nici la afectarea temporară a vreunei specii de interes comunitar ca urmare a disturbării generate la faza de executare a lucrărilor de construire.

## B.6. Relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar este afectată dacă prin implementarea unui plan/proiect se reduce semnificativ suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar, sau se ajunge la fragmentarea puternică a habitatelor de interes comunitar şi sau a habitatelor specifice din punct de vedere ecologic şi etologic, după caz, speciilor de interes comunitar. De asemenea, un plan sau un proiect poate afecta integritatea unui sit Natura 2000 dacă acesta induce un impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar sau dacă produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

Integritatea unei ariei naturale protejate de interes comunitar poate fi afectată dacă un plan sau un proiect poate, independent sau cumulat cu alte planuri/proiecte, să conducă la:

- reducerea semnificativă a suprafeței unuia sau mai multor tipuri de habitate de interes comunitar din perimetrul sitului Natura 2000;

- reducerea semnificativă a suprafeței habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- fragmentarea semnificativă a habitatelor de interes comunitar;

- fragmentarea semnificativă a habitatelor corespuzătoare din punct de vedere ecologic speciilor de interes comunitar;

- apariția unui impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- producerea de modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar.

În prezent aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior beneficiază de un Plan de management în vigoare, aprobat în condițiile legii (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016). Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, starea de conservare a speciilor de păsări sălbatice de interes comunitar în perimetrul ariei naturale protejate este prezentată în din cadrul secțiunii B.4. - Statutul de conservare a speciilor de interes comunitar.

Analizând informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că acest document nu furnizează informații legate de relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate.

## B.7. Obiectivele de conservare ale ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2009, definiţia planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea: „documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”.

Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar, după cum s-a arătat în paragraful anterior.

În prezent aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior beneficiază de un Plan de management în vigoare, aprobat în condițiile legii (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016). Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele generale și specifice conform Planului de management al aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior:

| Cod ObiectivGeneral | Obiectiv general | Cod Obiectiv Specific | Obiectiv specific |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora | OS-1.1 | Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabilepentru speciile criteriu din sit |
|  |  | OS-1.2 | Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit |
|  |  | OS-1.3 | Reducerea deranjului speciilor de păsări prioritare din sit pe durata implementării planului de management. |
|  |  | OS-1.4 | Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, coliziunea cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament |
| O2 | Realizarea evaluărilor şi monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări | OS-2.1 | Realizarea/actualizarea inventarelor,evaluarea detaliată, pentru speciile de interes conservativ |
|  |  | OS-2.2 | Monitorizarea unor factori cu impact insuficient cunoscut asupra speciilor de păsări din sit |
| O3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului | OS-3.1 | Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ |
|  |  | OS-3.2 | Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime |
|  |  | OS-3.3 | Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului:braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale |
| O4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului | OS-4.1 | Promovarea valorilor naturale din cadrul ariei speciale de protecție avifaunistică prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor mijloace de comunicare |
|  |  | OS-4.2 | Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind aria specială de protecție avifaunistică |
|  |  | OS-4.3 | Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului |
| O5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar | OS-5.1 | Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate. |
|  |  | OS-5.2 | Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichetate cu sigla ariei naturale protejate |
|  |  | OS-5.3 | Promovarea utilizării durabile a pescăriilor: stuf, calitatea și nivelul apei, modalităţi de gestionare. |
|  |  | OS-5.4 | Promovarea utilizării durabile a pajiştilor, păşunilor , fâneţelor și terenurilor agricole |
|  |  | OS-5.5 | Promovarea exploatării durabile a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate: balastiere, cariere și altele asemenea, cu includerea prevederilor planului de management. |
| O6 | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului | OS-6.1 | Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și istorice locale |
|  |  | OS-6.2 | Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului |

Ulterior aprobării Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea ariei naturale protejate, a emis Decizia nr. 309/05.08.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Obiectivele de conservare specifice stabilite de către ANANP pentru aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior vizează:

- Menținerea stării de conservare pentru speciile Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Egretta alba, Ixobrychus minutus și Larus minutus;

- Îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile Cygnus cygnus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta;

- Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile Botaurus stellaris, Coracias garrulus și Lanius minor.

## B.8. Descrierea stării actuale de conservare a ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Evaluarea stării de conservare a unei arii naturale protejate constă, cel puţin, în însumarea stării de conservare a habitatelor naturale şi a specilor de interes conservativ şi/sau protectiv, direct corelat cu presiunile antropice şi naturale din prezent.

Pentru cuantificarea stării reale actuale de conservare a unui sit Natura 2000 este necesară realizarea unei evaluări de bază riguroase, acesta fiind punctul de calibrare de la care, ulterior, prin activități specifice de monitorizare a componentelor biologice de interes conservativ, se va putea evalua abaterea de la starea de conservare inițială (practic starea de conservare la un moment dat).

În prezent aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior beneficiază de un Plan de management în vigoare, aprobat în condițiile legii (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016). Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Analizând informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că acest document nu furnizează informații legate de starea actuală de conservare a ariei naturale protejate și nici analize privind posibile evoluții/schimbări care se pot produce în viitor în perimetrul ariei naturale protejate.

# C. Identificarea şi evaluarea impactului

## C.1. Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului

Scopul principal al proiectului îl reprezintă excavarea balastului și deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apă, ce va fi utilizat ca heleșteu piscicol. Tehnologia procesului de producție are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement.

Statutul juridic al terenului unde se vor realiza lucrările de investiție este de teren proprietate privată a societății WISE PAVAJE S.R.L., conform Contractului de vânzare-cumpărare cu Încheierea de autentificare nr. 1.349 din 12.10.2020.

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Suprafața propusă pentru realizarea investiției este amplasată în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 730 m nord față de pârâul Arsanca.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de exploatare agricolă, în lungime de cca. 260 m, până la amplasamentul investiției propuse.

Helesteul piscicol propus se va realiza pe o suprafață de 6.840 mp, suprafața fiind folosita astfel: 5.441 mp suprafață heleșteu și 1.399 mp pilieri de siguranță.

Amplasamentul proiectului se află inclus integral în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior (figurile nr. 2 și 3).

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior beneficiază în prezent de un Plan de management aprobat în condițiile legii (Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016).

Speciile de păsări de interes comunitar vizate de managementul conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt următoarele: Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta.

În figura nr. 4 este prezentată locația amplasamentului, situată în teren agricol – arabil. În zona amplasamentului studiat se poate constata prezența altor proiecte similare.

Figura nr. 4 – Aspecte privind încadrarea în teritoriu a amplasamentului proiectului (poligon cu perimetru de culoare galbenă)

La vizita în amplasament s-a constatat că solul fertil de pe amplasamentul proiectului a fost decopertat (figura nr.5).

Figura nr. 5 – Aspecte privind suprafața decopertată de sol fertil de pe amplasamentul analizat

Inițial etapei de decopertare, pe suprafața amplasamentului analizat nu au fost prezente habitate acvatice, arbori și arbuști.

Cu toate că suprafața amplasamentului a fost decopertată la momentul observațiilor efectuate în teren, având în vedere vegetația din zona învecinată, se constată că ampalsamentul a fost format de un fragment de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie). În lipsa cultivării terenului din vecinătatea amplasamentului s-a observat prezența a câtorva specii sagetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), fără interes conservativ.

În cazul speciilor de păsări de interes comunitar, strict dependente sau în foarte mare măsură dependente de ecosisteme acvatice și, după caz, de vegetația palustră (Botaurus stellaris, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta), în baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potential corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale acestor specii este de minim 1 km pe direcția sud (figura nr. 6).

Figura nr. 6 – Aspect privind prezența de suprafețe corespunzătoare sau potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciilor de păsări acvatice și limicole de interes comunitar. Aceste suprafețe se află la o distanță de minim 1 km sud față de amplsamentul analizat

## C.2. Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

În baza observațiilor efectuate în teren, prezentate în cadrul secțiunii C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului), corelat cu informațiile prezentate în cadrul secțiunii B.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și în acord cu informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, se pot formula următoarele:

| Nr. crt. | Denumire specie de interes conservativ | Prezență specie în perimetrrul ariei naturale protejate | Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Botaurus stellaris | iernare | Buhaiul de baltă habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1,6 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 2. | Burhinus oedicnemus | reproducere | Pasărea ogorului habitează în ținuturi cu câmpuri aride, stepe necultivate (preferă stepa cu Euphorbia), adesea pe sol nisipos (grinduri, dune de nisip, litoralul mării) sau pe prundişuri (ţărmuri de ape, insule). În zona amplasamentului vizat de implementarea proiectului se regăsesc terenuri aflate în categoria de folosință arabil, terenuri ce se află cu mult sub optimul ecologic din perspectiva habitatelor utilizate de către această specie. Mai rar, specia habitează și în culturi agricole cu plante scunde (sfecla de zahăr, cartof) sau nu foarte dese (porumb, floarea-soarelui). În baza analizei datelor spațiale din cadrul Planului de management precum și a imaginilor satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de cca 60 km Având în vedere aspectele de natură etologică ale speciei, se poate afirma fără rezerve faptul că zona în care se află terenul analizat nu corespunde sub nicio formă ca habitat de adăpost, hrănire și cuibărire. |
| 3. | Ciconia ciconia | reproducere; odihnă și hrănire | Barza albă habitează aproape în exclusivitate în apropierea omului. Specia cuibăreşte aproape în exclusivitate în zone antropizate, pe stâlpi de joasă tensiune, pe acoperişurile şi coşurile clădirilor etc. Supravieţuirea pe termen lung a speciei depinde de menţinerea în stare cât mai naturală a locurilor de hrănit preferate de berze (zone umede, fâneţe şi păşuni din apropierea locurilor de cuibărit). Având în vedere caracteristicile ecologice ale amplasamentului se constată că zona nu corespunde sub nicio formă cerințelor ecologice de habitat ale speciei. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect. |
| 4. | Circus cyaneus | iernare | În România eretele vânăt este doar oaspete de iarnă. La noi specia iernează în zone deschise, preferând habitate bogate în rozătoare, terenuri agricole şi pajişti în mod special. Specia evită zonele împădurite, regiunile muntane sau zonele umede acoperite cu vegetaţie înaltă. Preferă o multitudine de habitate deschise, acoperite cu vegetaţie joasă, dar şi zone umede, habitate nisipoase şi stepe. Zona amplasamentului proiectului face parte din habitatele cartate ca fiind utilizate pentru hrănire de către specie, în interiorul ariei naturale protejate. Cu toate acestea, având în vedere suprafața mare a habitatelor de hrănire disponibile pentru specie în interiorul ariei naturale protejate, corelat cu efectivul redus evaluat la nivelul ariei protejate, se poate afirma fără rezerve că impactul implementării proiectului asupra speciei va fi minor și nesemnificativ. |
| 5. | Coracias garrulus | reproducere | Dumbrăveanca preferă pădurile bătrâne şi rare, însorite, cu arbori scorburoși din zonele de câmpie şi luncă, precum și terenurile deschise și cu arbori singuratici. Populează şi malurile lutoase, precum şi zonele cu alunecări de teren. Având în vedere caracteristicile ecologice ale amplasamentului se constată zona nu corespunde sub nicio formă cerințelor ecologice de habitat ale specie. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect. |
| 6. | Cygnus cygnus | iernare | Lebăda de iarnă iernează la noi în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona cursului de apă, este de minim 1 km în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 7. | Egretta alba | odihnă și hrănire | Egreta mare habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de minim 1 km în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 8. | Ixobrychus minutus | reproducere | Stârcul pitic este o specie specifică zonelor umede cu maluri acoperite de stuf și răchită. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, este de 1,2 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 9. | Lanius minor | reproducere | Specie caracteristică zonelor agricole deschise, cu tufișuri și arbori izolați, în special plopi (prezență obligatorie ca habitat de cuibărire). În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei. Cea mai apropiată locație unde sfrânciocul cu frunte neagră este potanțial prezent este la aproximativ 500 de m, unde este present un aliniament de plop. În urma desfășurării etapei de teren, specia nu a fost observată în zona de interes. Ținând cond de cele menționate mai sus, se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 10. | Larus minutus | odihnă și hrănire | Pescăruşul mic este o specie caracteristică zonelor umede reprezentate de lacuri bogate în stuf, mlaştini sau coaste lagunare cu apă salmastră sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de minim 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 11. | Mergus albellus | odihnă și hrănire | În România ferestrașul mic este oaspete de iarnă în lunile octombrie – martie. Foarte rar s-au înregistrat cazuri izolate de cuibărire în ţară, mai ales în Deltă. Specia poate fi întâlnită la noi în perioada de iarnă, în zone cu bazine mari și râuri lente, adânci. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 12. | Philomachus pugnax | odihnă și hrănire | Bătăuşul este o specie limnicolă ce apare în țara noastră în pasaj în stoluri mari. Indivizii se odihnesc în zone umede de apă dulce sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 13. | Recurvirostra avosetta | reproducere | Ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de ţărmuri şi coastelor marine, cu apă salmastră sau sărată. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1 km. Conform datelor spațiale din cadrul Planului de management, distanța minima între amplasamentul analizat și suprafețe cu potential de cuibărire a speciei este de cca 65 km, în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |

Din analiza informațiilor furnizate în tabelul anterior se constată că, amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se poate preconiza fără rezerve că implementarea proiectului nu va conduce la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Corelat cu cele menționate anterior se poate afirma cu certitudine că implementarea proiectului, atât la faza de construcție, cât și la cea de funcționare, nu va conduce la schimbări în densitatea populaţiilor speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Ulterior aprobării Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea ariei naturale protejate, a emis

De asemenea, preconizăm fără rezerve că implementarea proiectului nu va conduce sub nicio formă, nici la faza de executare a lucrărilor și nici la cea de funcționare a heleșteului piscicol, la modificări ale valorilor țintă ale parametrilor stabiliți pentru obiectivele specifice de conservare prin Decizia ANANP nr. 309/05.08.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

În concluzie, prognozăm fără rezerve că implementarea proiectului analizat nu va induce modificări asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## C.3. Identificarea şi evaluarea impactului direct şi indirect

Obiectivul principal al reţelei ecologice europene Natura 2000 constă în asigurarea pe termen lung a „statutul de conservare favorabilă” pentru speciile şi/sau habitatele de interes comunitar la nivelul fiecărui sit desemnat în parte.

Deşi legislaţia specifică nu defineşte în mod clar termenul de „statut de conservare favorabilă”, României îi va reveni obligaţia de a raporta periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Indicatorii obiectivi şi cantitativi cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă sunt mărimea şi distribuţia populaţiei din cadrul sitului. Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Conform îndrumarului „Managing Natura 2000 sites : The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”:

Degradarea habitatelor este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 pct.e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia in considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera ca a avut loc o deteriorare a habitatului. Pe lângă degradarea habitatelor, pierderea de suprafeţe de habitate naturale, specifice din punct de vedere ecologic şi etologic unor specii de interes comunitar, constituie o altă presiune asupra valorilor naturale de interes conservativ în spaţiul european.

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.

În general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul pasarilor și mamiferelor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie.

În baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, corelat cu informațiile furnizate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se poate afirma fără rezervă că amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se constată că implementarea proiectului nu va conduce, în mod direct sau indirect, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită caracteristicilor tehnice ale proiectului, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ, impactul direct și/sau indirect al implementării proiectului va fi nul sau minor și nesemnificativ asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## C.4. Identificarea şi evaluarea impactului pe termen scurt şi lung

În baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, corelat cu informațiile furnizate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se poate afirma fără rezervă că amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se constată că implementarea proiectului nu va conduce, în mod direct sau indirect, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită caracteristicilor tehnice ale proiectului, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ, impactul pe termen scurt și lung al implementării proiectului va fi nul sau minor și total nesemnificativ asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## C.5. Identificarea și evaluarea impactului aferent fazelor de construcţie, de operare şi de dezafectare a proiectului

În baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, corelat cu informațiile furnizate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se poate afirma fără rezervă că amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se constată că implementarea proiectului nu va conduce, la faza de construire și la cea de dezafectare, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Având în vedere cele menționate anterior, se constată că, datorită caracteristicilor tehnice ale proiectului, datorită localizării amplasamentului proiectului într-o zonă nefavorabilă habitării avifaunei de interes conservativ, impactul aferent fazelor de construcție și de operare va fi nul sau minor și nesemnificativ asupra tuturor speciilor de păsări sălbatice vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Având în vedere faptul că obiectivul major al proiectului este realizarea unui heleșteu piscicol, se constată ca fiind nerelevantă o evaluare a impactului proiectului la o presupusă fază de dezafectare.

## C.6. Identificarea şi evaluarea impactului rezidual

În baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, corelat cu informațiile furnizate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

Ca atare, măsurile cuprinse în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului au un caracter mai general, respectarea acestora având mai mult efecte benefice asupra biodiversității din zonă. Implementarea acestor măsuri de reducere a impactului va conduce la un impact rezidual minor și nesemnificativ asupra tuturor speciilor de păsări de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

## C.7. Identificarea şi evaluarea impactului cumulativ

Sub aspectul potențialului impact cumulat al proiectului asupra capitalului natural de interes comunitar vizat de management conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, în urma analizei informațiilor furnizate în cadrul secțiunii B.2. - Date privind prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor de interes comunitar prezente pe suprafața și în imediata vecinătate a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și a subsecțiunilor aferente capitolului C. - Identificarea şi evaluarea impactului se constată că implementarea proiectului nu va conduce sub nicio formă la afectarea stării de conservare a avifaunei de interes comunitar, la diminuarea suprafețelor de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice de adăpost, hrănire și/sau cuibărire sau la modificări locale ale densităților și/sau efectivelor populațiilor de păsări sălbatice de interes conservativ. Din această perspectivă se constată ca fiind nerelevantă o aprofundare a aspectelor legate de un potențial impact cumulat.

În plus, o evaluare a impactului cumulat al planurilor și proiectelor din perspectiva pierderii de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale speciilor de interes conservativ este imposibil de realizat datorită faptului că nu există la ora actuală o baza de date la nivelul autorităților competente pentru protecția mediului (ANANP, APM, ANPM) cu privire la suprafețele ocupate de alte proiecte care au condus la reduceri de suprafețe de habitat defalcat pe fiecare specie de interes comunitar în parte.

De asemenea, această imposibilitate derivă și din faptul că prin Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu s-au stabilit niște praguri decizionale cu privire la procentul maxim ce poate fi ocupat de către planuri și proiecte din habitatele specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte, fără ca starea de conservare actuală să fie afectată semnificativ.

## C.8. Analiza și evaluarea diverselor tipuri de impact în raport cu integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior pe baza indicatorilor cheie cuantificabili

Indicator cheie nr. 1: procentul din suprafaţa habitatului care va fi pierdut:

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului având în vedere că amplasamentul proiectului se află situat în perimetrul unei arii de protecție specială avifaunistică.

Indicator cheie nr. 2: procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere ale speciilor de interes comunitar:

0 % din totalul suprafețelor corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. Justificările cuantificării acestui indicator cheie se regăsec în cadrul secțiunii C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Indicator cheie nr. 3: fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente:

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului având în vedere că amplasamentul proiectului se află situat în perimetrul unei arii de protecție specială avifaunistică.

Indicator cheie nr. 4: durata sau persistenţa fragmentării:

Corelat cu aspectele tratate la indicatorul cheie nr. 3, se constată că acest indicator nu este relevant pentru analiza și evaluarea potențialului impact al implementării proiectului asupra avifaunei de interes conservativ din perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Indicator cheie nr. 5: durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar:

Perturbarea faunei de interes comunitar trebuie înțeleasă ca fiind o disturbare/tulburare ca urmare a producerii de zgomote, vibrații, a deplasări ale utilajelor și oamenilor.

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.

Conform informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, se constată că implementarea proiectului nu va conduce la perturbări asupra niciuneia dintre speciile de păsări sălbatice de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Indicator cheie nr. 6: schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/ suprafaţă):

În baza informațiilor prezentate în cadrul secțiunilor C.1. - Analiza ecologică a amplasamentului vizat de implementarea proiectului și C.2. - Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, se poate afirma fără rezervă că implementarea proiectului, atât la faza de construcție, cât și la cea de funcționare, nu va conduce la schimbări în densitatea populaţiilor speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Indicator cheie nr. 7: scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea PP:

Implementarea proiectului nu va conduce la pierdere de suprafețe ocupate de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale speciilor de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Indicator cheie nr. 8: indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcţiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar:

Acest indicator nu este relevant pentru evaluarea impactului proiectului asupra speciilor de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al proiectului analizat asupra avifaunei de interes conservativ se constată fără rezerve că integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi afectată sub nicio formă.

# D. Măsuri de reducere a impactului

## D.1. Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului

Analizând informațiile furnizate în cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată se constată că implementarea proiectului nu va conduce la afectarea, sau la afectarea semnificativă a niciuneia dintre speciile de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului.

Având în vedere contextul de implementare a proiectului, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

Ținând cont de cele menționate anterior, măsurile de reducere a impactului propuse în cele ce urmează au un caracter mai general, respectarea acestora având mai mult efecte benefice asupra biodiversității din zonă. Aceste măsuri sunt următoarele:

- Având în vedere faptul că la finalizarea execuției lucrărilor de construcție taluzele iazului piscicol vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol decopertat și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră și ținând cont că amplasamentul analizat se află în perimetrul unei arii naturale protejate, se va interzice cu desăvârșire introducerea de plante alohtone, cu un potențial caracter invaziv.

- Schimburile de ulei și reparațiile utilajelor vor fi realizate doar la unități de acest profil.

- Toate instalațiile și utilajele folosite vor fi omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul.

- Pentru reducerea zgomotului se va evita funcționarea în gol a utilajelor.

- Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

- Se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

## D.2. Calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului

Corelat cu cele menționate în cadrul secțiunii D.1. - Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului, propunem următorul calendar de implementare a măsurilor de reducere a impactului:

| Nr. crt. | Măsura | Perioada de implementare și monitorizare | Responsabil implementare | Responsabil monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Se va interzice cu desăvârșire introducerea de plante alohtone, cu un potențial caracter invaziv. | La finalizarea fazei de construcție și pe toată perioada de funcționare a obiectivului de investiții | Titularul proiectului | Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea; Agenția Națională pentru arii Naturale Protejate |
| 2. | Schimburile de ulei și reparațiile utilajelor vor fi realizate doar la unități de acest profil | Toată perioada aferentă fazei de construcție | Titularul proiectului | Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea |
| 3. | Toate instalațiile și utilajele folosite vor fi omologate conform normelor în vigoare, asigurând în acest fel încadrarea în normele europene privind zgomotul | Toată perioada aferentă fazei de construcție | Titularul proiectului | Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea |
| 4. | Pentru reducerea zgomotului se va evita funcționarea în gol a utilajelor | Toată perioada aferentă fazei de construcție | Titularul proiectului | Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea |
| 5. | Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor | Toată perioada aferentă fazei de construcție | Titularul proiectului | Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea |
| 6. | Se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform H.G. nr. 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase | Toată perioada aferentă fazelor de construcție și de operare | Titularul proiectului | Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea; Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea |

# E. Metode utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile de interes comunitar afectate/potenţial afectate ca urmare a implementării proiectului

În vederea elaborării prezentului studiu de evaluare adecvată au fost desfăşurate următoarele etape de lucru:

- Etapa de documentare: a fost realizată consultarea bibliografiei de specialitate cu privire la informaţii relevante legate de distribuţia speciilor de interes comunitar la nivelul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, precum şi la preferinţele de habitat ale speciilor, aspecte de ecologie, etologie, vulnerabilităţi etc. Au fost compilate toate informaţiile existente despre zona studiată. Au fost analizate informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. De asemenea, în această etapă a fost studiată documentația tehnică a proiectului.

- Etapa de planificare şi pregătire: a fost realizată o planificare a acţiunilor desfăşurate, atât în teren (faza de colectare a datelor), cât şi la birou (faza de prelucrare, analiză şi faza finală decizională). Coordonatele geografice ale proiectului au fost introduse într-un aparat GPS submetric în vederea identificării precise a suprafeței vizate de implementarea proiectului.

- Etapa de colectarea a datelor din teren: a fost una dintre cele mai importante etape deoarece de natura şi corectitudinea datelor colectate pe teren depind rezultatele studiilor şi implicit şi atingerea obiectivelor propuse. În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate tot amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile ornitologice efectuate au fost realizate din puncte fixe situate în vecinătatea amplasamentului analizat.

- Etapa de prelucrare şi analiză a datelor. Ulterior desfăşurării etapei de colectare a informaţiilor din teren acestea au fost centralizate, analizate şi coerelate cu informaţiile legate de natura proiectului, în scopul evaluării potenţialului impact asupra speciilor de interes comunitar şi în vederea stabilirii măsuri adecvate pentru evitarea sau diminuarea acestui impact.

# Concluzii

Prezentele concluzii sunt formulate în baza observațiilor efectuate pe amplasament, ce au vizat evaluarea ecologică a terenului și observații ornitologice în puncte fixe situate în vecinătățile amplasamentului, în baza informațiilor furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, precum și ca urmare a corelării aspectelor de natură ecologică și etologică a avifaunei de interes comunitar cu caracteristicile ecologice ale amplasamentului și cu caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiții defalcate pe fazele de construcție și de funcționare.

Amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiție și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, se constată că implementarea proiectului nu va conduce, nici pe termen scurt și nici pe termen lung, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Având în vedere perioada relativ scurtă de realizare a fazei de construcție, precum și cu faptul că la faza de funcționare a obiectivului de investiții nu se va genera, nici pe termen scurt și nici pe termen lung, o disturbare de intensitate semnificativă, se constată că implementarea proiectului nu va conduce la perturbări asupra niciuneia dintre speciile de păsări sălbatice de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Având în vedere contextul de implementare a proiectului, amplasament relativ redus ca dimensiune și fără suprafețe de teren corespunzătoare cerințelor de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire ale avifaunei de interes comunitar, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de managementul conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al proiectului analizat asupra avifaunei de interes conservativ se constată fără rezerve că integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi afectată sub nicio formă.

Bibliografie

- BirdLife International, 2004 – Birds in the European Union: a status assemsent. Wagwninen, The Netherlands: BirdLife International;

- BirdLife International, 2007 – BirdLife Species Factsheets - www.birdlife.org;

- Botnariuc, N., Tatole, Victoria, 2005 - Cartea roșie a vertebratelor din România, Editura Muzeul National de Istorie Naturala "Gr. Antipa", București, 260 p.;

- Bruun, B., Delin H., Svensson , L., Munteanu, D., 1999 - Păsările din România şi Europa. Determinator ilustrat. Editura Societatea Ornitologică Română, București;

- Ciocârlan, V., 2000 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, ediția a II-a, Editura Ceres, București, 1138 p.;

- Ciocârlan, V., 2009 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, Editura Ceres, București;

- Ciochia, V., 2009 - Păsări cuiburi ouă și puii din Romania, Editura Pelecanus;

- Ciochia, V., 1992 - Păsările clocitoare din România, Editura Științifică, București;

- Ciochia, V., 1984 – Dinamica și migrația păsărilor, Editura Științifică și enciclopedică, București, 342 p.;

- Daróczi J. Sz., Zeitz R., 2003 – Guide for protection of diurnal birds of prey in Romania. Methods, recommendation and suggestions, the complete checklist of the species and subspecies. – Published by Milvus Group  Association. Tîrgu Mureş;

- Doniță, N., et al, 1990 - Tipuri de ecosisteme forestiere din România, Ed. Tehnică Agricolă, București;

- Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I. A., 2005 - Habitatele din România, Editura Tehnică Silvică, București;

- Doniță, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriș, I. A., 2006 - Habitatele din România. Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC) Editura Tehnică Silvică, București;

- Forsman, D., 1999 – The Raptors of Europe and the Middle East - T.&A.D. Poyser, London;

- Manley, P. N., Van Horne, B., Roth, J. K., Zielinski, W. J., McKenzie, M. M., Weller, T. J., Weckerly, F. W., Vojta, C., 2006 - Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p.;

- Munteanu, D., 2009 - Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în România, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 260 p.;

- Munteanu, D. (ed), 2002 – Atlasul păsărilor clocitoare din România – Publ.  Soc. Ornitologică Română Nr. 16, Cluj Napoca;

- Oprea, A., 2005 - Lista critică a plantelor vasculare din România, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza“, Iași;

- Sanda, V., Vicol, I., Ștefănuț, S., 2010 - Biodiversitatea ceno-structurală a învelișului vegetal din România, Editura Ars Docendi, Universitatea din București;

- Schneider, E., Drăgulescu, C., 2005 - Habitate și situri de interes comunitar, Editura Universității “Lucian Blaga” Sibiu;

- Sîrbu, I., Benedek, A.M., 2004 - Ecologie practică, Editura Universității “Lucian Blaga” Sibiu;

- Speta, E., Rákosy, L., 2010 - Wildpflanzen Siebenbürgens, Plöchl Druck GmbH, 4240 Freistadt, Austria;

- *** Planul de management integrat al Parcului Național Cozia și al siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa;

- *** Ghidurile de monitorizare realizate în cadrul proiectului ”Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate” finanțat prin POS Mediu, axa prioritară nr. 4.

- IUCN website: http://www.iucnredlist.org/

- BirdLife website: http://www.birdlife.org/

- Societatea Ornitologică Română website: http://www.sor.ro/

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor website: http://mmediu.ro/