Decizia  etapei de încadrare

NR.  - / 16.11.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN VASLUI cu sediul în mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, înregistrată la APM Vaslui cu 7139/16.10.2017,în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 49/2011;

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 16.11.2017 că proiectul “ Pod din beton armat pe drum DJ 241C în satul Doagele, județul  Vaslui” propus a fi amplasat în extravilanul  comunei Dragomirești, judeţul Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute in anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medii;

Principalele lucrari propuse a se executa:

Pod de beton armat cu lungimea totală de 16,95 m, cu suprastructura alcatuită din 11 grinzi cu corzi aderente, cu înălţimea de 52 cm şi  lungimea de 12,00 m.

Peste grinzi se realizează o dală de suprabetonare din beton C25/30, cu armături din OB 37 şi  PC52 de la 8-12, cu grosime variabilă de la 13 – 20 cm. Lăţimea carosabilului este de 6,00 m. Calea pe pod este realizată din o sapă suport în grosime de 2 cm, hidroizolaţie şi BAP16 în grosime de 7,0 cm, turnat în două straturi.

Hidroizolatia va permite turnarea direct a betonului asfaltic direct peste aceasta fara sa fie nevoie de un strat de protectie hidroizolatie:

Se va amenaja un parapet tip greu, metalic, realizat din tabla ambutisata la rece iar stalpii din profile metalice. Grinzile reazemă pe culei prin intermediul a 22 aparate de reazem din neopren (11 fixe şi 11 mobile). Etanşeitatea hidroizolaţiei la margini şi a îmbrăcăminţii din BAP16  pe carosabil se realizează prin umplerea rosturilor cu celochit în grosime de 6-8 mm. Rosturile de dilataţie asigură continuitatea căii şi vor fi de tip etanş elastic şi profil metalic.

Parapetul greu va fi prelungit şi pe zidurile întoarse. Infrastructurile – culeelor, au elevaţiile din beton simplu C30/37. Bancheta cuzineţilor, zidurile de gardă şi zidurile întoarse sunt realizate din C30/37 armate cu OB 37 şi Pc 52. Bancheta cuzineţilor se realizează din C30/37 armată cu OB 37. Fundaţiile sunt directe, turnate monolit în trepte .

Rampele podului sunt realizate dupa cum urmeaza:

-	Strat de fundație din balast în grosime de 20,00 cm

-	Strat de bază din piatră spartă în grosime de 15,00 cm

-	Strat de legătură din BAD 20 în grosime de 5,00 cm

-	Strat de uzură din BAR16 în grosime de 4,00 cm,

apărarea malurilor făcându-se cu gabioane ecranate cu beton de ciment sclivisit cu he=3,0 m dispuse pe o saltea de gabioane umplută cu bolovani de râu. Între gabioane va fi prevăzut un radier din pereu de bolovani in grosime de 25 de cm. Capetele radierului se vor termina cu o grindă din beton simplu transversală cu H=1,5m iar dimensiunile în plan fiind de 10m x 1m.

La amenajarea albiei s-a mai proiectat 4 aripi de protecție din beton armat.

Grinda se va termina cu un pereu din anrocamente pe o lungime de 3 de metri care va fi sub formă de pană.

Podul va fi echipat, finisat şi dotat conform reglementărilor tehnice în vigoare, asigurându-se siguranţa rutieră şi a pietonilor, prin dotarea acestuia cu trotuar de o parte şi de alta a structurii rutiere.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii in cantitati mici;

- productia de deseuri – deseurile de materiale de constructii se vor depozita la   locul stabilit de primăria Dragomiresti.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosfera de la utilaje si mijloacele de transport;

- pulberi sedimentabile şi în suspensie de la manipularea materialelor de construcţii;

Sol si subsol

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibil impact asupra solului in locul organizării şantierului

- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcţiei

- Se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului si subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe şantier (carburanţi, lubrefianţi, deşeuri menajere sau deşeuri rezultate în urma procesului de construcţie etc.)

Apa

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei si carburanţi pe timpul funcţionarii utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuţie a lucrărilor.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul aferent proiectului cu S=324 mp este situat în  extravilanul comunei Dragomiresti. Conform PUG are destinatie  cai de comunicatie rutiera din categoria drumurilor judetene.

- relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – se vor folosi resurse naturale in cantitati mici;

-  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu  este cazul .

Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă. Se va solicita si obtine aviz de la SGA Vaslui.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spatii special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de materiale de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria Dragomiresti, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

- La finalizarea lucrarilor sa notifice APM Vaslui si GNM CG Serviciul CJ Vaslui.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv,                                              Şef Serviciu A.A.A.,                         Mădălina NISTOR 	                                      Mihaela BUDIANU

# Întocmit,

Neculai STANCIU