Decizia  etapei de încadrare

NR.  - / 19.09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DIMITRIE CANTEMIR, cu sediul in sat Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir, înregistrată la APM Vaslui cu 5626/28.08.2017,în baza

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea nr. 49/2011;

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din data de 19.09.2017 că proiectul “ Poduri din beton armat – rest de executat în comuna Dimitrie Cantemir, județul  Vaslui” propus a fi amplasat în satele Gușiței și Plotonești, judeţul Vaslui, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute in anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat urmatoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie;  proiectul prevede  realizarea urmatoarelor lucrari:

OBIECT  I- Pod din beton armat peste râul Elan in satul Guşitei, comuna Dimitrie cantemir, judetul Vaslui;

Podul va avea urmatoarele caracteristici:

- Tipul podului:

- suprastructura :

- dupa schema statica:			grinzi simplu rezemate

- dupa structura de rezistenta:grinzi din beton armat  precomprimat;

- dupa modul de executie:			grinzi prefabricate;

- infrastructura : culei cu elevatia din beton armat (zidul de garda, bancheta cuzinetilor, zidurile intoarse) si fundatia  indirectă pe coloane cu diametrul 108cm.

- Numărul de deschideri si lungimea lor:	1 deschidere , 18,00m;

- Lungimea totala a suprastructurii:		18,00 m;

- Lungimea totală a podului:	2x0,05+2x3,00+1x18,00=24,10m;

- Lăţimea părţii carosabile:			6,00 m ;

Suprastructura podului

Suprastructura podului, în secţiune transversală va fi alcătuită din 6 grinzi de beton precomprimat cu corzi aderente, de tip  82-18m lungime Îmbrăcămintea pe pod se realizează din:

- Şapă de egalizare din beton de ciment C8/10, de 2 cm grosime.

- Hidroizolaţie agrementată cu grosimea de 10 mm, cu durata de serviciu de minim 10 ani.

- Şapă de protecţie a hidroizolaţiei din beton de ciment C12/15, de 4cm grosime.

- îmbrăcăminte bituminoasă BAP16, realizată în două straturi succesive de câte 3,0cm fiecare.

Pe rampe, parapetul pietonal continuă cu parapetul metalic flexibil.

Scurgerea apelor freatice şi a celor de infiltraţie se va asigura prin executarea, în spatele culeilor, a unor prismuri drenante din bolovani de râu, iar prin corpul culeilor prin prevederea de barbacane.

Marcajele se execută mecanizat prin aplicarea de vopsele de marcaj rutier de culoare albă sau galbenă conform SR 1848/7-2004.

Obiect II – pod din beton armat peste paraul Valea Frigeni în satul Plotoneşti, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui

Podul va avea urmatoarele caracteristici:

- Tipul podului:

- suprastructura :

- dupa structura de rezistenta:			casete din beton armat;

- dupa modul de executie:			casete prefabricate tip C3;

- infrastructura : fundaţie directa din beton simplu.

- Lungimea totală a podului:			22,30m;

- Lăţimea părţii carosabile:			5,50 m ;

Suprastructura podului

Suprastructura podeţului, în secţiune longitudinală va fi alcătuită din 12 cadre închise din beton armat tip C3, cu lumina da 3,00m şi lăţimea de 1,60m fiecare. Podeţul de tip înnecat în terasament, susţine umplutura prin intermediul a două timpane din beton armat.

Podul are un gabarit de circulaţie de 5,50 lăţime şi acostamente de 2x0,750 m, rezultȃnd o lăţime totală a căii de 7,00m.

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale -  materiale de construcţii in cantitati mici;

- productia de deseuri – deseurile de materiale de constructii se vor depozita la   locul stabilit de primăria Dimitrie Cantemir;

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosfera de la utilaje si mijloacele de transport;

- pulberi sedimentabile şi în suspensie de la manipularea materialelor de construcţii;

Sol si subsol

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibil impact asupra solului in locul organizării şantierului

- posibila poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite in timpul construcţiei

- Se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului si subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe şantier (carburanţi, lubrefianţi, deşeuri menajere sau deşeuri rezultate în urma procesului de construcţie etc.)

Apa

Pe perioada de execuţie a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei si carburanţi pe timpul funcţionarii utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toata perioada de execuţie a lucrărilor.

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – terenul cu S=6200 mp este situat în intravilanul localitatilor Gusitei si Plotonesti, este proprietatea publica a comunei in administrarea C.L. Dimitrie Cantemir si conform PUG are destinatie – cai de comunicatie rutiera si pietonala.

- relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – se vor folosi resurse naturale in cantitati mici;

-  capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. -  nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu  este cazul .

Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

b) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului: impact nesemnificativ;

d) probabilitatea impactului – redusă.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obtine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă. Se va solicita notificare incepere executie de la SGA Vaslui.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv in spatii special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deseurilor in afara spatiilor amenajate in acest scop; deseurile de materiale de constructii se vor depozita la locul stabilit de primaria Dimitrie Cantemir, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenti economici autorizati.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect si descrise in documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

- La finalizarea lucrarilor sa notifice APM Vaslui si GNM CG Serviciul CJ Vaslui.

- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Decizia îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv,                                              Şef Serviciu A.A.A.,                         Mădălina NISTOR 	                                      Mihaela BUDIANU

# Întocmit,

Neculai STANCIU