Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

DDRDRAFTAFTRAFT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.  - din  19.02.2020

DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA IVĂNEȘTI, cu sediul în sat Ivănești, com. Ivănești, înregistrată la APM Vaslui cu nr. 863 / 03.02.2020,  în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.02.2020, că proiectul “Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Ivănești din județul Vaslui și satul Bulboaca din raionul Anenii Noi” propus a fi amplasat în satele Ivănești, Broșteni, Valea Oanei și Bleșca, com. Ivănești, județul Vaslui

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

- nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr.2, pct.l3.a - "Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.l, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.l sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului";

b)prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la Legea 292/2018, s-au constatat următoarele:

- Caracteristicile proiectului:

- dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea drumurilor din comuna Ivanesti (Romania), pe o lungime de 4900 m si implica modernizarea urmatoarelor drumuri:

DC 114 - Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 1265 ml si incepe din intersectia cu drumul national DN 2F ( km 0+000) si se termina la km 1+315; de la km 0+169 la km 0+219, nu se va interveni asupra drumului, deoarece exista un proiect in derulare “Construire poduri si podete in localitatile Ivanesti, Cosesti, Cosca si Valea Oanei din comuna Ivanesti, judetul Vaslui”, proiect finantat prin Compania Nationala de Investitii;

- Latime platforma drum :

- 5,00 m pentru tronsonul cuprins intre km 0+305 – km 1+315;

- 7,00 m pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 0+305;

- Latimea parte carosabila:  este de 4.00 m pentru tronsonul cuprins intre 0+305 – km 1+315, fiind un drum cu o singura banda carosabila. Pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 0+305, partea carosabila este de 5,50m, fiind un drum cu doua benzi carosabile.

- Latimea acostamentului:  este de 0,50m pentru tronsonul cuprins intre 0+305 – km 1+315 si 0.75 m pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 0+305 si vor fi realizate din balast.

- Lungime totala  sant :  L = 77 ml, din care :

- Lungime totala  rigola :  L = 1230 ml, din care :

- Podete: cu  diametrul 600 mm ( lungime 7.5m) : 5 buc ( km 0+302 stg, km 0+625, km 0+675 stg, km 0+967, km 1+168). De la km 0+169 la km 0+219 ( DC 114), nu se va interveni asupra drumului si a podului existent, deoarece exista un proiect in derulare “Construire poduri si podete in localitatile Ivanesti, Cosesti, Cosca si Valea Oanei din comuna Ivanesti, judetul Vaslui”, proiect finantat prin Compania Nationala de Investitii

- Drumuri laterale :  8 buc.

DC 157 – Tronsonul supus modernizarii are o lungime de 3000 ml si incepe din intersectia cu drumul national DN 2F ( km 0+000) si se termina la km 3+000;

- Latime platforma drum :

- 5,00 m pentru tronsonul cuprins intre km 2+310 – km 3+000;

- 7,00 m pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 2+310;

- Latimea parte carosabila:  este de 4.00 m pentru tronsonul cuprins intre 2+310 – km 3+000, fiind un drum cu o singura banda carosabila. Pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 2+310, partea carosabila este de 5,50m.

- Latimea acostamentului:  este de 0,50m pentru tronsonul cuprins intre 2+310 – km 3+000 si 0.75 m pentru tronsonul cuprins intre km 0+000 – km 2+310 si vor fi realizate din balast.

- Lungime totala  rigola :  L = 3050 ml

- Lungime rigola carosabila: 32 m Podete:

-cu  diametrul 600 mm ( lungime 7.5m) : 2 buc ( km 2+072, km 2+453)

-cu diametrul de 800 mm ( lungime 7.5m): 7 buc (  km 0+506, km 0+735, km 0+929, km 1+234, km 1+550, km 2+757, km 2+989)

-podet casetat nou de tip P2 amplasat la km 0+175

- Drumuri laterale : 13 buc.

Strada Principala 1 – sat Bleșca – Se va moderniza strada pe intreaga ei lungime, adica de la km 0+000 la km 0+635

- Latime platforma drum :    5,00 m;

- Latimea parte carosabila:  este de 4.00 m fiind un drum cu o singura banda carosabila.

- Latimea acostamentului:  este de 0,50m si va fi realizat din balast.

- Lungime totala  rigola acostament :  L = 605 ml

- Lungime rigola carosabila: 14 m

- Drumuri laterale : 7 buc.

Structura rutiera DC:

  - Strat de fundatie din balast – 25 cm

  - Strat de baza din piatra sparta  - 15 cm

  - Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm

  - Strat de uzura din beton asfaltic BA  16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.

  - Pe drumul comunal DC 114, intre km 0+219 si km 0+329 ( lungime 110m), se va realiza suplimentar ca strat inferior de fundatie un strat din blocaj de piatra bruta in grosime de 30 cm.

Structura rutiera drumuri laterale:

  - Strat de fundatie din balast – 25 cm

  - Strat de baza din piatra sparta  - 15 cm

  - Strat de legatura din binder BADPC 22.4, cu pietris concasat, cu dimensiunea maxima a granulei de 22.4 mm în grosime de 6 cm

  - Strat de uzura din beton asfaltic BA  16 cu criblura, cu dimensiunea maxima a granulei de 16 mm în grosime de 4 cm.

Accesele la proprietati vor fi amenajate prin amplasarea unor podete corugate cu  diametrul de 300mm si lungime de 4.00m pentru accesul auto si 1.00 m pentru accesul pietonal.

Vor fi instalate indicatoare rutiere de circulatie şi se vor executa marcaje rutiere.

- cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul;

- utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii - utilizare teren în suprafaţă mică;

- cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate - în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: deşeuri de materiale de construcţii, în cantităţi mici, ce se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Ivanesti, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- poluarea şi alte efecte negative - nu este cazul

- riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice - nu este cazul;

- riscurile pentru sănătatea umană - nu este cazul.

- Amplasarea proiectului

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului - terenul aferent proiectului este situat in intravilanul comunei Ivanesti. Folosința actuală: cai de comunicatie rutiera;

- bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia - nu este cazul;

- capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor - nu este cazul;

- zonele costiere şi mediu marin - nu este cazul;

- zonele montane şi forestiere - nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional - nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IlI-a zone protejate; zonele de protecţie instituite conform legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonei de protecţie sanitară şi hidrogeologică - nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei - nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul.

- Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate - impact nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

- natura impactului - direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

- natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului - în perioada de execuţie a proiectului impact nesemnificativ;

- probabilitatea impactului - redusă.

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - impactul asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea lucrărilor, impact reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construire.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - prin aplicarea condiţiilor de realizare a proiectului.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se suprapune cu nicio arie naturală protejată de interes comunitar.

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz:

- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât s-a decis că evaluarea impactului asupra mediului nu este necesară pentru proiectul cu caracteristicile prezentate anterior, se impun următoarele condiţii de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

1.  Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se vor obţine avizele precizate în certificatul de urbanism şi se vor respecta condiţiile din acestea şi din documentaţia tehnică depusă.

- Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deşeurilor în afara spatiilor amenajate în acest scop; deșeurile de construcţii se vor depozita la locul stabilit de primăria comunei Ivanesti, iar deşeurile reciclabile se vor valorifica prin agenţi economici autorizaţi.

- Transportul deşeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Implementarea tuturor măsurilor de protecţie a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentaţia care a stat la baza emiterii acestei decizii.

- Pe parcursul execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială.

- Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.

8. La finalizarea investitiei să notifice APM Vaslui şi GNM – C.J. Vaslui.

9.Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anularea acesteia, după caz, in conformitate cu prevederile legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

# Director Executiv

# Mihaela BUDIANU

| Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații DANILĂ Ramona Nicoleta | Compartiment CFM - Biodiversitate MOCANU Monica |
| --- | --- |
| Întocmit: STANCIU Neculai |  |