raport la studiu de evaluare

a impactului asupra mediului

CONFORM L 292/2018

PENTRU INVESTITIA

EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE AMPLASARE CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,STATIE DE EPURARE FIZICO-CHIMICA,STATIE DE TRATARE BIOLOGICA A AERULUI,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE

LOCALITATEA CHITCANI,COMUNA COSTESTI

JUDETUL VASLUI

BENEFICIAR: SC SAFIR SRL, VASLUI

2020

COLECTIV ELABORARE:

SC REDICOM ECO SRL – inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 385 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. RODICA ONOFREI

SC ECO SOL 21 SRL - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului  la pozitia 386 reinnoit cu  data de 15.04.2016

ing. IONICA GRIGORAS

-CUPRINS-

1.Informatii generale	9

1.1.Informatii despre titularul proiectului	10

1.2.Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu	10

1.4.Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia constructie/functionare/demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere	11

1.5.Descrierea etapei de constructie	14

1.6.Durata etapei de functionare	14

1.7.Profilul de activitate	14

1.8.Alte tipuri de poluare fizica sau biologica	15

1.9.Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele	15

1.10.Localizarea geografica si administrativa	15

1.11.Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protajate, zone de protectie sanitara	17

1.12.Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului	19

Planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului s-a realizat in baza PUZ-lui pentru care a fost emis Acordul de mediu.	19

1.13.Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta	19

2.Procese tehnologice	19

2.1.Procese tehnologice de productie	19

2.2. Activitati de dezafectare	42

3.Deseuri	44

3.1.Tipuri si cantitati de deseuri	44

4.Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora	49

4.1.Apa	51

4.1.1.Conditii hidrogeologice de amplasament	51

4.1.2.Alimentarea cu apa	51

4.1.3.Managementul apelor	54

4.1.4.Prognozarea impactului	56

4.2.Aerul	65

4.2.1.Date generale	65

4.2.2.Surse si poluanti	66

Poluant	70

4.2.3.Prognozarea calitatii aerului	73

Instalatii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	75

4.2.4.Masuri de diminuare a impactului	78

4.3.Sol	79

4.3.1.Tipuri de sol si modul de folosire	79

4.3.2.Sursele de poluare a solului	80

Surse de poluare a solului si lucrari necesare organizării de şantier	80

4.3.3.Prognozarea impactului si masuri de diminuare a impactului	84

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	84

Descrierea impactului asupra mediului in timpul functionarii	85

4.4.Geologia subsolului	86

4.5.Biodiversitatea	87

4.5.1.Flora si fauna	87

4.5.2.Impactul prognozat si masurile de diminuare	88

4.6.Peisajul	90

4.7.Mediul social si economic	91

4.8.Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural	91

5.Analiza alternativelor	92

6.Monitorizarea	94

7.Situatii de risc	99

8.Descrierea dificultatilor	101

9.Rezumat fara date tehnice	102

1.1.Informatii despre titularul proiectului	102

1.2.Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu	103

1.4.Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia constructie/functionare/demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere	103

1.5.Descrierea etapei de constructie	105

1.6.Durata etapei de functionare	105

1.7.Profilul de activitate	105

1.8.Alte tipuri de poluare fizica sau biologica	106

1.9.Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele	106

1.10.Localizarea geografica si administrativa	106

1.11.Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protajate, zone de protectie sanitara	106

1.12.Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului	107

Planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului s-a realizat in baza PUZ-lui pentru care a fost emis Acordul de mediu.	107

1.13.Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta	107

2.Procese tehnologice	107

2.1.Procese tehnologice de productie	107

Deseuri	111

Tipuri si cantitati de deseuri	111

Monitorizarea	117

Anexe- piese desenate	118

LEGISLATIE

La elaborarea documentatiei s-au avut în vedere urmatoarele acte normative:

- Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

# Ordonanța de urgență nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor in conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr.119/2001  privind lista deşeurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014;

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC 67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje;

- H.G.R. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G.R. nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE.

- Ordinul 756/1997, actualizata in 2016 -reglementare privind evaluarea poluării mediului precum şi alte documente de reglementare a activităţilor privind protecţia mediului.

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- ● Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei;

- ● Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Actualizata cu

Hotărârea Guvernului nr. 336/2015 si Hotărârea Guvernului nr. 806/2016.

- ● SR 12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate;

- ● SR 10009/2017- Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot, din mediul ambiant

- ● Ordinul 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole.

- Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

# 1.Informatii generale

Investititia - Extindere Fabrica de fainuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere statie de epurare fizico-chimica, statie de tratare biologica a aerului, accese auto si amenajare parcare.

- Proiectul propus de catre SC SAFIR SRL se incadreaza in Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului -Conform Legii 292/2018 Anexa 5 sectiunea 2.a) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Ca urmare a extinderii , capacitatea de productie a obiectivului analizat creste de la 90,72 la 240 t/zi, deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica si grasimi.

- Instalatiile pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste, 10 t/zi activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 292/2018- Anexa nr.1, art. 10.

- instalatiile cu o capacitate de prelucrare mai mare de 100 t/zi,pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimica astfel cum sunt definite in anexa nr.2 la Legea 211/2011 republicata si modificata cu completarile ulterioare.

- Activitatea conform  L278/2013 privind emisiile industriale-Categoria de activităţi industriale Anexa I, cap.6 alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- COD NOSE-P: 105.14

- COD SNAP 2: 0910

In cadrul Punctului de lucru situat in localitatea Chitcani, com Costesti, activitatatile  ce se desfăşoară conform Certificatului constatator nr 3201/26.02.2020 sunt:

-colectarea deseurilor nepericuloase -cod CAEN 3811

-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase de origine animala provenite din abatorizare, fie prin tratare chimica- rezultand faina proteica , fie prin incinerare-cod CAEN 3821

-colectarea si epurarea apelor uzate –cod CAEN 3700.

-transport rutier de marfuri cod CAEN 4941.

-depozitari cod CAEN 5210

-manipulari cod CAEN 5224

-activitati de ambalare cod CAEN 8292

## 1.1.Informatii despre titularul proiectului

Numele titularului de activitate:  SC SAFIR SRL

Adresa : municipiul Vaslui,str. Podu Inalt nr.2,corp cladire C1,ET 1, jud Vaslui

Telefon: 0235/361562, 0744/633580

Fax: 0235/306034

e-mail: contact@safir.ro

Data infiintarii 1991

Numar de inmatriculare: J 37/513.26.09.1991

Cod Fiscal: RO 822044

Societatea comerciala SAFIR SRL Vaslui este o societate cu capital integral privat, ce apartine grupului de actionari, persoane fizice, terenul si constructiile aferente obiectivului analizat fiind proprietate a societatii conform certificatelor de vanzare cumparare mentionate in extrasul de carte funciara.

## 1.2.Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu

Numele si adresa:

SC REDICOM ECO SRL este inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru Protectia Mediului la pozitia 385 din 14.04.2016, avand competente de elaborare a urmatoarelor tipuri de lucrari: RM(raport de mediu), RIM(raport privind impactul asupra mediului), BM(bilant de mediu), RA (raport de amplasament).

SC ECO SOL 21 SRL este inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 386 din 14.04.2016, avand competente de elaborare a urmatoarelor tipuri de lucrari: RM(raport de mediu), RIM(raport privind impactul asupra mediului), BM(bilant de mediu), RA (raport de amplasament).

1.3.Denumirea proiectului

Investititia - Extindere Fabrica de fainuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere statie de epurare fizico-chimica, statie de tratare biologica a aerului, accese auto si amenajare parcare.

## 1.4.Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia constructie/functionare/demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere

Extrasul de carte funciara  cu nr 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60927 mp este constituita din teren curti constructii in suprafata de 9087 mp,diferenta de 51840 mp fiind teren arabil situat in intravilanul localitatii.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5 km distanta,avand urmatoarele vecinatati:

-nord : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-sud : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-est :Drum de exploatare-acces-Paraul Chitcani la 15 m

-vest :Drum de exploatare.

Prin documentatia PUZ-ului a extinderii, s-a urmari: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului- POT propus 7,34%,CUT propus 0,08 mp adc/mp max

Din analiza documentatiei privind  amplasamentul s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat, coordonatele geografice ce stabilesc amplasamentul fiind prezentate mai jos :

Din punct de vedere al amplasamentului,se propune extinderea functionalului fabricii de fainuri proteice  terenul existent fiind  liber de construcţii la data executarii lucrarilor de extindere ca urmare a cresterii capacitatii de productie a fabricii.

Prezenta documentatie de mediu are ca scop identificarea, descrierea şi evaluarea potenţialelor efecte semnificative asupra mediului, datorate realizarii investitiei– EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE.

Capacitatea de producţie proiectată conform activitatii desfasurate în cadrul Fabricii de fainuri proteice si grasimi este de 240 t/zi,rezultate din valorificarea deseurilor nepericuloase provenite din abatorizarea pasarilor .

Din procesul de abatorizarea rezulta urmatoarele categorii de deseuri nepericuloase ce pot fi valorificate in cadrul fabrii de fainuri proteice ca materii prime:

- categori A viscere -100 t/zi -

- categoria B viscere ,capuri,oase tocate si MDM-uri- 30 t/zi

-categoria C pene saturate cu apa-70 t/zi

-categoria D sange-40 t/zi

Din prelucrarea deseurilor nepericuloase pe cele 4 linii de prelucrare, rezulta urmatoarele categorii de produse finite:

-faina de  viscere de categoria A-36-40t faina proteica si 12 t grasimi

-faina de viscere de categoria B- 12t faina proteica

-faina din pene saturate de categoria C- 20t faina proteica

-faina din sange categoria D- 4t faina proteica

Total=72-76t faina proteica si 12 t grasimi.

Fabrica de fainuri proteice si incinerator deseuri de origine animala preia deseurile de origine animala nepericuloase fără risc provenite din procesul de abatorizare din cadrul abatorului ce aparţine societăţii.

Deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica, cu o capacitate de prelucrare zilnica de 240t. Materiile prime sunt prelucrarte pe 4 linii functie de natura acestora:

●materie prima categoria A -carne usoara, (intestine,confiscari ambalate,),grasime,piele cu o capacitate de prelucrare zilnica de 100t/zi.

●materie prima categoria B- capete,oase tocate,gheare,MDM ,cu o capacitate de prelucrare de 30t/zi.

●materie prima de categoria C –pene saturate cu apa,cu o capacitate de prelucrarea de 70 t/zi.

●materie prima de categoria D –sange cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce se desfasoara in cadrul obiectivului, este un proces complet automatizat, realizat pe cele 4 linii de prelucrare   corespunzator materiei prime tip A,tip B,tip C si tip D.

Din procesarea materiei prime tip A si B rezulta o cantitate de   cca. 40 t/zi –faina proteica si o cantitate de grasimi de 12 t/zi .

Din procesarea materiei prime de pe linia C pene saturate cu apa,rezulta ca produs finit 20t/zi faina proteica.

Din procesarea materiei prime de pe linia D sange ,rezulta ca produs finit 4t/zi faina proteica.

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor de origine animala fara risc, obiectivul este dotat cu un incinerator a carui capacitate de prelucrare este de 50 kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20 kg/zi cenusa.

Instalatia de incinerare -incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50 kg/sarja, functioneaza conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE- Capitolele I, II, VI, VII din anexa IV privind instalatiile ce ard deseuri de origine animala cu risc minor.Activitatea obiectivului de investitii ce urmeaza a se realiza se incadreaza in domeniul tratarii deşeurilor  de origine animala nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 cu modificarile ulterioare,respectiv Regulamentul 523/2008  al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Prin realizarea PUZ-ului s-a propuns studierea posibilitatilor de extinderea a activitatii ceea ce a condus la schimbarea categoriei de folosinta a terenului ,din teren arabil in teren curti-constructii cu o suprafata de 9 087mp,din care suprafata construita 4343,3mp ,platforme si alei betonate 3767mp si suprafata libera de constructii 976,7mp.

Lucrarile ce urmeaza a se executa privind extinderea Fabricii de fainuri proteica si grasimi constau din:

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, P+1

-extindere fabrica de fainuri proteice cu Sc=461,8mp, cladire ce va avea o suprafata de 2241mp+461,8mp=2702,8mp.

-statie de tratare a aerului cu Sc=548mp.

-extindere statie de epurare a apei uzate S=219mp+127,5=346,5mp.

-extindere platforma betonata S=1270mp,pentru amplasare corturi in vederea depozitarii produselor finite-4 bucati.

-accese auto S=2265mp.

-amenajare parcare S=232mp.

TOTAL:7508,3 mp

Amenajarea Fabricii de fainuri proteice consta din extinderea activitatii privind cresterea capacitatii de productie ,realizandu-se un  ansamblu omogen de constructii cu un functional adaptat procesului tehnologic.

## 1.5.Descrierea etapei de constructie

    - In perioada etapei de realizare a noii investitii se va avea in vedere respectarea reglementarilor in vigoare privind regimul de construire conform precizarilor din Certificatului de urbanism.

## 1.6.Durata etapei de functionare

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana , 24h/zi- , trei schimburi/zi , 210 zile/an.

## 1.7.Profilul de activitate

EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE, STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10 t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

Materii prime

Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare este de 240 t/zi materii prime respectiv 50.400 t/an. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele 4 linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

-faina proteica 15960 t/an

-grasimi 2520 t/an

TOTAL 18480 t/an -produs finit

Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:

- Material tip A- capacitate de prelucrare 100t/zi -material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%, Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide, grasimi

- Material tip B-capacitate de prelucrare 30 t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM –

- Material tip C-capacitate de prelucrare 70 t/zi -pene saturate cu apa

- Material tip D-cu o capacitate de prelucrare de 40 t/zi -sange

## 1.8.Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Procesul tehnologic se desfasoara in proportie de cca 85% in incinte inchise.

Circulatia auto in incinta se va realiza pe alei betonate, continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

In ceea ce priveşte mediul, valoarea spaţiului analizat din zona fabricii este apreciată având o utilizare preponderent de valorificare a deseurilor animaliere nepericuloase.

## 1.9.Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Titularul proiectului SC SAFIR SRL nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate in ceea ce priveste locatia.

Investitia consta in extinderea capacitatii de productie a Fabricii de fainuri proteice cu imbunatatirea procesuli de epurare mecano-biologica a apelor uzate si a depoluarii aerului in ceea ce priveste mirosul prin realizarea instalatiei de tratare biologica a aerului.

Tehnologia de crestere aplicata in cadrul noii investitii corespunde celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea prevederilor privind protectia mediului si a normelor sanitar-veterinare.

## 1.10.Localizarea geografica si administrativa

Obiectivul analizat consta din amenajarea unei instalatii pentru producerea de faina proteica ca urmare a valorificarii deseurilor provenite din procesul de abatorizare pasari, precum si a unei instalatii de incinerare deseuri de origine animala nepericuloase ce constituie pierderi naturale ca urmare a operatiei de transport a pasarilor de la ferme catre abatorul ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui.

Extrasul de carte funciara  cu nr 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60927mp este constituita din teren curti constructii in suprafata de 9087mp,diferenta de 51840mp fiind teren arabil situat in intravilanul localitatii.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in intravilanul localitatii Chitcani invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km

Terenul de amplasare are o declivitate de aproximativ 15,83% de la est la vest.

Coordonatele geografice:

-latitudine nordica:46°41’93’’N

-longitudine estică: 27°79’87’’E

Din documentele pe baza cărora s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat în sistem de proiecţie STEREO 70, coordonatele ce delimitează proprietatea sunt prezentate alăturat:

| POZITIE | COORDONATA X | COORDONATA Y |
| --- | --- | --- |
| 15 | 715.286,301 | 550.385,400 |
| 16 | 715.319,035 | 550.395,850 |
| 17 | 715.332,896 | 550.422,168 |
| 18 | 715.335,036 | 550.431,425 |
| 20 | 715.337,775 | 550.443,279 |
| 21 | 715.309,238 | 550.495,032 |
| 23 | 715.302,209 | 550.509,370 |
| 24 | 715.295,711 | 550.520,641 |
| 25 | 715.285,993 | 550.536,819 |
| 26 | 714.890,839 | 550.410,717 |
| 27 | 714.896,960 | 550.393,282 |
| 28 | 714.901,115 | 550.381,448 |
| 29 | 714.906,710 | 550.365,785 |
| 31 | 714.929,116 | 550.301,799 |
| 32 | 714.938,973 | 550.274,525 |

Prin documentatia PUZ-ului a extinderii, s-a urmari: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului- POT propus 7,34%,CUT propus 0,08 mp adc/mp max

## 1.11.Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protajate, zone de protectie sanitara

Amenajarea Fabricii de fainuri proteice consta din extinderea activitatii privind cresterea capacitatii de productie ,realizandu-se un  ansamblu omogen de constructii cu un functional adaptat procesului tehnologic.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale p[rotejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

Amplasamentul Fabricii este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5 km distanta -est :Accesul se realizeaza printr-un drum de exploatare prin intermediul unui pod nou realizat peste cursul de apa  Chitcani situat la distanta de 15 m.

In ceea e privesc valorile naturale , istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate- Nu este cazul.

Zona de protectie sanitara este prevazuta pentru sursa proprie de apa subterana- put forat.

Zona de amplasare a viitoarei investiţii, se afla situată în  judeţului Vaslui,comuna Costesti într-o zonă cu relief specific.

Amplasamentul oferă un peisaj format din terenuri arabile, păşuni, lipsind elementele de separare a peisajului.

Zona este prevăzută cu utilităţi, accesul realizându-se prin intermediul drumului de exploatare.

Din punct de vedere al particularităţii zonei privind peisajul şi mediul vizual aceasta se poate încadra în categoria medie ca valoare estetică.

In ceea ce priveşte mediul, valoarea spaţiului analizat din zona fabricii este apreciată având o utilizare preponderent de valorificare a deseurilor animaliere nepericuloase.

Pentru îmbunătăţirea peisajului şi a mediului vizual, în ceea ce priveşte amplasamentul obiectivului, la finalizarea lucrărilor de investiţii, pe suprafeţele libere de construcţie, se vor crea zone verzi, prin  plantare de garduri vii, inerbare.

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural- arealul de dezvoltare a noii investiţii nu este situat în vecinătatea unor obiective de patrimoniu istoric şi cultural. La data întocmirii documentaţiei nu se cunosc situri arheologice în zonă ce ar putea fi afectate prin lucrările de realizare a investiţiei.

Din punct de vedere al impactului, acesta nu afectează arealele geografice învecinate, atât din punct de vedere al populaţiei si habitatelor.

Respectarea condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în sistem monitorizat, conduc la diminuarea impactului asupra mediului.

Totodată au fost prevăzute măsuri de protecţie privind reducerea impactului, atât în perioada de execuţie, în perioada de funcţionare şi de încetare a activităţii.

Din punct de vedere transfrontier, obiectivul nu se încadrează în legislaţia actuală privind impactul faţă de Republica Moldova, stat cu care se învecinează România, situat la distanta de 49 km.

## 1.12.Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului

## Planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului s-a realizat in baza PUZ-lui pentru care a fost emis Acordul de mediu.

## 1.13.Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta

Confom proiectului se vor realiza PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE, in localitatea Chitcani, comuna Costesti,Judetul Vaslui.

# 2.Procese tehnologice

## 2.1.Procese tehnologice de productie

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice este un procedeu recent de tratare a deseurilor nepericuloase , fazele tehnologice de producere a  fainii proteice fiind complet automatizate.
Instalatia de producere a fainii proteice este constituita din 4 linii de procesare corespunzator naturii materiei prime, respectiv materia prima de tip A , materia prima de tip B,materie prima de tip C si materie prima de tipD.
Capacitatea proiectata a instalatiei de producere faina proteica este de 240t/zi, obtinuta pe cele 4 linii de procesare.
Din procesarea materiei prime tip A  rezulta o cantitate de 12 t/zi grasimi.
Materiile prime constau in deseuri de origine animala rezultate in urma procesului de abatorizare a efectivelor de pasari din abatorul ce aparţine SC SAFIR SRL , cat si de la alte abatoare in baza contractelor incheiate, abatoare care nu detin fabrici proprii de faina proteica.
Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:


       Material tip A- capacitate de prelucrare 100t/zi -material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%, Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide, grasimi.
       Material tip B-capacitate de prelucrare 30t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM –

Material tip C-capacitate de prelucrare 70t/zi -pene saturate cu apa                 Material tip D-cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi -sange 


         •   Procesare material tip A -100t/zi
     Produse finite 40t faian proteica;12 t grasimi

                Procesarea materiei de tip A se va realiza pe o linie noua continua de procesare viscere-de recuperarea a proteinelor de origine animala. 
                Tesuturile moi de pasare contin 68% apa,16% solide si 165 ulei. Deşeuri de pasăre sunt procesate într-un cocator cu o capacitate de evaporare a apei de 3251kg/h,rezultand 4,844kg materie prima/h. La o capacitate de procesare de cca. 100t/zi de tesuturi moi de pasare,procesul se desfasoara pe durata a 20-21 de sarje. Productia de faina proteica va fi de 19,632 kg/zi la un continut mediu de grasime reziduala cuprins intre 12-14%,in functie de compozitia si natura materiei prime si o umiditate de 4-5%. Productia de grasime va fi de 13,252t/zi .
         Procesarea se realizeaza pe o durată de 24h/zi incluzând şi operaţiile de  încărcare-descărcare, rezultând următoarele produse ca urmare a fluxului tehnologic:
         Făină proteică (cu 8-10% apă) – 19,632 t/zi-40t/zi,in functie de calitatea si umiditatea materiei prime  
         Grăsime (ulei) – 12,0t/zi-13.252 t/zi- in functie de calitatea materiei prime  
         Conţinutul de ulei rezidual trebuie să fie, pentru prelucrări ulterioare, mai ridicat de 22% iar produsul final va putea fi amestecat cu un ingredient de absorbţie a uleiului ca de exemplu coceni de porumb sau altele.
         Apa uzata rezultata din procesul de fabricatie este colectata in bazinul de egalizare cu V=5mc confectionat din inox amplasat in fost statie de epurare . Din bazinul de egalizare apa este pompata catre statia de epurare.
         Materia prima tip A va fi transferata din mijloacele de transport in cuva de depozitare a materiei prime cu V=70mc, de unde va fi dirijata catre pompa lamenara printr-un transportor cu descarcare orizontala. 
         •    linia de manipulare şi alimentare a materiei prime
Carnea uşoară (intestine, capuri şi gheare, etc) este transferată din mijloacele de transport (containere metalice etanse) direct în cuvele destinate materiilor prime, respectiv deseuri de origine animala situate în incinta halei tehnologice. Din aceste cuve, fluxul de material tip A, combinat în proporţii corespunzătoare, este dirijat  prin banda transportoare şi descărcat în şarje în cocator/uscator.
         •    procesarea automată in cocator/uscător prin procese de hidroliză,sterilizare,uscare.
        În cursul operaţiunii de încărcare, celulele de cântărire determină cantitatea de materie primă încărcată şi stabilesc momentul de încărcare maximă declanşând închiderea automată a valvelor de încărcare.
       La umplerea cocatorului, se închide capacul de alimentare incepand procesul de fierbere, uscare si malaxare la presiune, datorita aburului din manta . Presiunea aburului in manta este menţinuta constanta pe intreaga durata a ciclului pina la atingerea umidităţii finale. Gradul de umiditate final este monitorizat de catre un controlor automat, la atingerea acestuia, putindu-se verifica esantioanele de produs din cocator. Dupa procesarea deseurilor, faina uscata este descarcata intr-un recipient de stocare de unde este trimisa spre presa de degresare. Inainte de a fi presata, faina este racita si dirijata catre un tocator pentru a reduce granulatia acesteia.
          Presiunea aburului din manta este menţinută constanta în cursul operaţiei de uscare până se atinge procentul de umiditate dorit. Acesta este monitorizat de un sistem de control automat. În momentul atingerii valorii corespunzatoare, o alarmă optică şi sonoră se activează,  ceea ce inseamna că şarja de produs este gata de descărcare.
        Pe durata procesului se verifica umiditatea produsului, prin probe de laborator in mod constant. In momentul cand umiditatea se situeaza in limitele procentelor admise, se deschid automat valvele de descărcare şi produsul uscat este descărcat în coşul de primire.
       Când cocatorul este gol, valvele de descărcare se vor închide din nou şi acesta este gata de o nouă şarjă (încărcare automată, hidroliza, sterilizare, uscare şi descărcare).
      Prin pompa cu lamela materia prima este preluata si dirijata prin concasor in instalatie.
      Procesul de uscare se realizeaza in ambele cocatoare-2 bucati,ce vor fi interconectate,prin intermediul pompei de materie prima. In  cocatoare particulele de materie prima vor fi deshidratate in propria baie de ulei fierbinte la t=130-135°C,vaporii de apa sunt evacuati prin cupola de apa de pe linia de vapori printr-un condensator racit cu aer. Particulele separate in baia de ulei cu continut de ulei sunt separate prin roata de control in spatiul de scurgere inaintea sistemului de degresare.
      Temperatura necesara procesului tehnologic este realizata cu ajutorul aburului produs in centrala termica ce functioneaza pe gaz metan.         Condensul generat este preluat si dirijat prin transfer catre cazanul centralei termice .Procesul este continuu,monitorizat pe calculator in modul-manual/automat.
     Manipularea produselor procesate-scurgere Produsul procesat/uscat este evacuat din cocator cu ajutorul unei palete rotative care dozeaza amestecut total de produs procesat/uscat in unitatea de scurgere. Aceasta este situata deasupra rezervorului de sedimentare in care grasimea lichida se separa prin sedimentarea particulelor fine <3mm. Particulele separate la partea interioara a rezervorului sunt transportate prin intermediul unui snec si introduse in fluxul principal catre presa.
      Produsul final degresat este transportat si transferat pe fluxul tehnologic. 
     Uleiul produs in presa este colectat prin transportorul de presa si transferat prin intermediul transportoarelor de rulare la sedimentare in decantor. 
     Uleiul brut sedimentat este pompat in decantor de forma conica cu la partea inferioara cu V=10mc si serpentine de incalzire cu abur. In vederea  purificarii ,particulele fine ce revin la presa,iar uleiul purificat este pompat intr-un rezervor intermediar de stocare. Produsul final purificat ,grasime, este stocat in rezervorul de depozitare in vederea livrarii. 
     Produsul degresat va fi transferat printr-un transportor intr-un container de curatare/racire unde va fi racit cu aerul ambiental in contra curent. Din cuva de racire produsul este transferat catre sita separatoare in vederea separarii particulelor de diferite granulatii. Particulele mai mari de 6mm vor fi dirijate catre concasorul cu o capacitate de 5 t/h ,pentru maruntire cu dirijare catre sita de cernere,de unde materialul este transferat catre cuva de depozitare a fainii proteice prevazuta cu sistem de agitare. Capacitatea de separare a sitei de cernere este de 2t/h,particulele mai mari de 6 mm vor fi dirijate la instalatia de macinare-moara cu ciocanele. Aceasta este prevazuta cu sistem de colectare a pulberilor compus din ciclon de separare cu supapa rotativa,ventilator pentru colectarea pulberilor,tubulaturi ce fac legarura dintre gurile de colectare a pulberilor de la ciclon si ventilator catre cosul de sedimentare a acestora. 
      Produsul finit faina proteica- este colectat intr-o cuva de depozitare temporara pana la ambalarea acestuia cu V=50mc si este confectionata din inox prevazuta cu doua benzi transportoare de descarcare pe la partea inferioara, in vederea ambalarii in big bag-uri pana la livrarea acestora.  
    Condensarea si racirea aerului cald cu continut de vapori Vaporii care provin din procesul de coacere sunt dirijati la sistemul de conducte de vapori si apoi catre condensatorul racit cu aer ,cu o capacitate de 5t/h in vederea condensarii vaporilor de apa. Gazele necondensabile sunt preluate prin depresiune de catre ventilatorul pentru produse necondensabile ce apartine instalatieri turnurilor de tratare chimica de la linia de pene. Condensabilele sunt dirijate sub forma de condens in canalizare catre statia de epurare ape uzate prin intermediul unei suflante.       Pentru evacuarea gazelor necondensabile din condensator este prevazuta o,suflanta. 

         •   Procesare material tip  B 
Materie prima 30t/zi;produs finit 12t faina proteica Cantitatea  de viscere ,gheare,capuri,oase tocate si MDM-uri, prelucrate zilnic de asemeni este procesata într-un cocator de 8,5mc în cca. 4-5 şarje  de câte 4,753t/sarja cu o durata de 4,5h/şarjă. Procesarea are loc pe o  durata de aprox. 24h/zi incluzând şi operaţiile de încărcare- descărcare de unde rezultă  făină proteică  in cantitate de 12t/zi.
Procesul tehnologic de obtinere a fainii proteice,in cazul liniei B se desfasoara respectand fluxul tehnologic aplicat si in cazul liniei A de obtinere a fainii proteice. Procesul de uscare a materiei prime in cadrul procesului tip B se realizeaza in cocatorul existent pe flux.
Instalatia modernă de producere făină proteica transformă deşeurile rezultate, ca urmare a procesului de abatorizare al pasarilor, în făină proteică de calitate, degresată, cu o structură omogenă.

•    Proces automat de hidroliză, sterilizare, uscare

Cocatorul existent -reactorul de hidroliza/uscare este utilajul principal, unde sunt aduse materiile prime, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.
Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul distructorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.
Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând hidroliza optimă a materiei prime şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică. 
În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului. 
Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului. 
Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.
Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.
La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.



•    Cernerea şi ambalarea făinii proteice
După procesare, produsul uscat este descărcat din hidrolizator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalat in big bag-uri si stocate in zona de depozitare amenajata pe latura nordica in corturi. 

•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

•    sistemul de recuperare a căldurii
Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.
Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

•    sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)
Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.





●Procesare materie prima tip C-pene hidrolizate

- Materie prima 70t/zi;produs finit faina proteica 20t/zi Linia de procesare pene hidrolizate va fi amplasata in incinta fostului atelier mecanic si a zonei administrative, cu o capacitate de prelucrare de 70t/zi,rezultand o cantitate de faina proteica de Penele umede din container vor fi descarcate in cuva de unde sunt preluate pe fluxul tehnologic prin intermediul unui transportor de transfer al containarului.
Penele saturate cu o umiditate de cca. 72% vor fi hidrolizate si preuscate pana la o umiditate de cca. 55% intr-unul dintre hitrolizatoare.
Dupa hidrolizare masa de pene umede trece printr-o sita separatoare in uscatorul circular pentru uscarea finala ajungand la o umiditate de 28%. 
Capacitatea de prelucrare a uscatorului final este de 4.5t/h in functioe de continutul de umiditate a materiei prime. Produsul final dupa separarea apei este de 1,37t/h cu o umiditate de maxim 8% .
            Masa de pene hidrolizate va fi evacuata din hidrolizatoarele existente pe linia de prelucrare . Masa de pene hidrolizata este preluata de catre transportorul cu snec inclinat cu dirijare pe sita de separare in vederea deplumarii si a eliminarii corpurilor straine, dupa care penele sunt dirijate pentru uscarea finala in uscatorul circular.
            Uscarea penelor se realizeaza  in cocatorul existent de pe fosta linie de procesare tip B. Fluxul tehnologic de prelucrare a penelor uscate consta din urmatoarele faze :
    -dezintegrator constituit din ciocanele cu suprafata dura ,motor si protectie de antrenare.Materia prima-pene ce intra in dezintegrator sunt rupte in bucati mari si amestecate pe fluxul de aer cu dirijare catre o conducta inelara de produs ce asigura timpul de retentie pentru evaporarea apei. 
    -aferent utilajului,acesta este dotat cu un colector ce separa materialele uscate de cele umede urmand a fi apoi dirijate pe fluxul tehnologic de prelucrare. Sistemul de colectare tip ciclon a fost conceput pentru separarea produsului uscat de fluxul de aer. Produsul din ciclon este descarcat prin intermediul unui bloc aerian rotativ prevazut cu epurator si arzator cu gaz natural,blocul aerian are in dotare o suflanta ce realizeaza transferul penelor .
Penele uscate sunt preluate prin intermediul unui transportor de evacuare al uscatorului si dirijate catre sita vibratoare circulara.Aceasta este un dispozitiv de cernere in vederea separarii particulelor antrenate din ciclon.
  Produsulul preluat dupa cernere-faina proteica este dirijata catre un sistem de racire in contra curent compus din: cuva de racire,ventilator aer, ciclon pentru a separa fluxul de aer de produs,conducte de transport.





Linia de procesare sange tip D-materie prima 40t/zi sange
    Produs finit 4 t/zi faina proteica 
•    zona de manipulare şi transfer a penelor
Sângele colectat in containere prin intermediul pompei de transfer este descarcat in cuva.

•    proces automat de sterilizare- uscare
Cocatorul -reactorul de sterlilizare/uscare este utilajul principal, unde este adus sangele, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.
Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul cocatorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.
Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând uscarea şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică. 
În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului. 
Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului. 
Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.
Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.
La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.

•    cernerea şi ambalarea făinii din sange
După procesare, produsul uscat este descărcat din cocator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalata in big bag-uri.
Echipamentele din dotarea obiectivului ce deservesc linia de prelucrare a sangelui apartin fostei liniii de prelucrare a sangelui,linia B:
-bazine  de preluare a sangelui-2 buc cu legatura intre ele,
-conveior de transfer  cu snec de transfer- 1buc
-conveior inclinat  cu snec de transport- 1buc
-bazin de depozitare si mixare a sangelui cu V=10mc si pompa dozatoare prin conducte de la bazin catre cocator
Linia de procesare-utilaje:
-cocator tip 85- 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in cocator 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc.
-echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc
-echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia-2buc

-sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul cocatorului-2buc


•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

•    Sistemul de recuperare a căldurii
Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.
Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

•    Sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)
Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.


Pentru transportul deseurilor de la abator la obiectivul analizat- Fabrica de faina proteica se folosesc mijloace de transport specializate,  ce deservesc obiectivul.
Mijlocul de transport specializat este format din autosasiu cu remorca fiecare fiind dotat cu container pentru transport deseuri.
Masina cu remorca are o capacitate de transport de 20t deseuri fiind echipata cu o macara pentru incarcarea si descarcarea containerului atat pe sasiu cat si in remorca.
Societatea are in dotare  containere aferente masinii si remorcii precum  si containere care raman in fabrica pentru incarcare, 
În momentul încarcarii containerelor, masina cu remorca le ridica pe cele pline si le lasa pe cele goale. Sistemul utilizat prezinta siguranta in timpul transportului deseurilor de la abatore la instalatia de preparare faina proteica.

Pentru manevrarea in incinta a materialelor si a sacilor cu produsul finit, obiectivul este dotate cu  electrostivuitoare .
Deseurile animaliere fara risc, nepericuloase ce constituie pierderi naturale- pui morti sunt depozitate in containere metalice speciale in cadrul abatorului si preluate si transportate cu mijloacele auto speciale cu care este dotat  obiectivul in vederea incinerarii acestora. 
Containerele sunt depozitate intr-un spatiu delimitat in incinta halei tehnologice, continutul acestora fiind preluat in sarje de catre 50kg in vederea distrugerii acestora.

Procesul tehnologic de distructie a deseurilor de origine animala prin incinerare

Pentru functionarea abatorului ce apartine SC SAFIR SRL, materia prima este constituita din pui de carne, proveniti din fermele proprii sau de la diverse societati in baza contractelor incheiate. Ca urmare a transportului acestora in custi, precum si din procesul de abatorizare, pot aparea pierderi naturale-pui morti, ce constituie deseuri de origine animala fara risc sanitar, deseuri ce sunt eliminate de pe incinta abatorului si distruse prin incinerare.

In acest sens, în cadrul obiectivului a fost amplasat  un incinerator ce  functioneaza pe gaz metan tip STOUR II.

Incineratorul face parte din seria incineratoarelor Waste Spectrum, incineratoare ce sunt in concordanta cu legislatia in vigoare functionand in conformitate cu cerintele europene, avand asigurat sistemul de calitate ISO9001/2000 si asigurand un management performant de mediu.

In acest sens, in cadrul fabricii, incineratorul este montat pe latura nordica a amplasamentului, in zona considerata murdara, in vecinatatea bazinului subteran de ape uzate din cadrul instalatiei de epurare ape uzate- treapta biologica.

Incineratorul este montat orizontal pe o placa de beton orizontala cu o grosime de 100mm cu dimensiunile Lxl=3,0x3,0m, fiind ancorat cu prinderi in beton,acoperit cu copertina, situat la distanta de minim 3m de hala construita pentru instalatia de faina proteica cu care se invecineaza in vederea reducerii riscului supraincalzirii acesteia si asigurarii racirii externe a incineratorului.

Incineratorul ales tip STOUR II este un incinerator de capacitate redusa avand  capacitatea de ardere de 50kg/sarja si va procesa numai deseurile animaliere, respectiv pierderile naturale (pui morti), proveniti din procesul de abatorizare ca urmare a transporturilor acestora de la fermele de crestere catre abator.

Deseurile –puii morti, vor fi preluati din abator cu un mijloc de transport ce apartine societatii, acesta fiind achizitionat in acest scop si transportati la incineratorul amplasat in comuna Costesti. Deseurile nepericuloase animaliere sunt descarcate in containere metalice, amplasate intr-un spatiu amenajat in incinta  nou construita pentru fabrica de faina proteica situată in zona de descarcare a materiei prime pentru instalatia de faina proteica.

Deseurile colectate din cadrul abatorului ce urmeaza a fi incinerate nu vor trebui sa stationeze in incinta obiectivului mai mult de 24h , cantitatea depozitata urmand a fi incinerata pe sarje.

Incineratorul tip Stour II montat  functioneaza prin racordarea acestuia la instalatia de alimentare cu gaz metan a obiectivului, fiind dotat cu 2 arzatoare pe gaz metan si regulatoare de presiune in vederea mentinerii presiunii gazului la valoarea de 20mbari.

Arzatoarele ce deservesc cele 2 camere de ardere din dotarea incineratorului, realizeaza o temperatura de 850°C, cele 2 compartimentate fiind interconectate. Prima camera – camera principala de ardere in care se incarca si se ard deseurile animaliere este dotata cu propriul arzator cu ventilator, iar cea de a 2 camera in care sunt dirijate gazele de ardere din prima, in vederea arderii lor si reducerii concentratiilor de emisii periculoase, de asemenea este dotata cu un arzator propriu ce mentine si realizeaza temperatura de 850°C.

Incineratorul este  amplasat pe o platforma betonata  în zona nordica in vecinatatea halei in zona murdara,prevazuta cu zona de manipulare a deseurilor cos de evacuare gaze arse, zona de lucru avand dimensiunile Lxl=1,259x1,243m.

Incineratorul este racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica si la reteaua de alimentare cu gaz metan, fiind prevazut cu un panou de comanda ce furnizeaza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Continutul deseurilor din camera de ardere sunt arse in mod progresiv, aceasta permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului in aer liber, intr-o zona deschisa, conduce la o ventilatie libera a aerului in mod natural in jurul acestuia ceea ce asigura oxigenul necesar arderii, precum si racirea externa a ansamblului incluzand arzatoarele si alte componente exterioare.

Coşul de dispersie din dotarea incineratorului este amplasat pe aceeasşi platformă fiind format dintr-o singura sectiune in cazul incineratorului Stour II. Inaltimea totala a cosului va trebui sa asigure dispersia poluantilor emisi, acesta putand fi suprainaltat prin montarea de elemente aditionale, fiecare element avand lungimea de 960mm. Cosul de evacuare a gazelor arse este realizat dintr-o singura sectiune- gazele la evacuare atingand temperaturi ce depasesc 850°C, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec. In acest sens  caldura degajata poate fi folosita la prepararea agentului termic- apa calda pentru amplasamentul analizat sau pentru activitatile colaterale ce se vor dezvolta pe amplasament.

Incineratorul de mica capacitate tip STOUR II, prevazut cu o camera de ardere ce are o capacitate de incarcare de maxim 50kg deseuri animaliere nepericuloase, realizeaza incinerarea acestora la o temperatura de 850°C, durata unei sarje fiind de cca 1h.

Corespunzator volumului de activitate, la data analizei obiectivului, acesta funcţionează  timp de 8h.

Pentru buna functionare a sistemului fara a afecta calitatea factorilor de mediu se impun anumite conditii de functionare a incineratorului:

-deseurile animaliere ce urmeaza a fi incinerate trebuie transportate din abator intr-un mod sigur si igienic utilizandu-se fie pungi de plastic sau containere reutilizabile

-depozitarea deseurilor in incinta unui spatiu delimitat in cladirea construita pentru functionarea instalatiei de faina proteica

-incinerarea deseurilor se realizeaza intr-un interval maxim de 24h putand fi incinerate si pungile de plastic în care au fost transportate

-in cazul procesului de incinerare se incinerează numai deşeuri de origine animala nepericuloase- fara risc sanitar. Nu se vor incinera deseuri cu risc sau confiscate (MRS). Inainte de incinerare vor trebui sa se stabileasca caracteristicile si compozitia fizico-chimica pe cat posibil a deseurilor pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare.

-cenusa rezultata din ardere in conditiile mentinerii parametrilor, este considerata un deseu nepericulos in cazul arderii deseurilor animaliere nepericuloase fara risc si este valorificata  ca ingrasamant in amestec cu excesul de namol de la statia de epurare.

-incarcarea camerei incineratorului se realizează astfel incat cantitatea de deseuri ce urmeaza a fi incinerata sa nu depaseasca limita de amplasare a arzatorului in vederea unei bune incinerari; se porneste incineratorul in momentul atingerii temperaturii de 850°C

-pe perioada functionarii incineratorului din numarul total de cicluri de ardere se impune inregistrarea temperaturilor la cca 10% din numarul total de cicluri; temperatura trebuie sa se mentina la 850°C , aceasta fiind parametrul optim de functionare, cel ce asigura si incadrarea emisiilor atmosferice in limitele normativelor in vigoare.

Conditia pentru ca incineratorul sa nu constituie un element de poluare al mediului este mentinerea gazelor de evacuare la temperatura de 850°C , temperatura ce trebuie verificata si urmarita permanent, acesta fiind un parametru al randamentului optim de functionare al incineratorului.

-la terminarea procesului de incinerare, platforma acestuia, mijloacele de transport, containerele si echipamentele folosite vor fi curatite, spalate, cu dirijarea apelor catre statia de epurare proprie.

-in conditiile aparitiei unei defectiuni , ceea ce duce la scaderea temperaturii, deseurile din camera de ardere sunt mentinute pana la remediere si reinceperea unui nou ciclu de incinerare.

-procesul de incinerare trebuie urmarit dpdv al mentinerii temperaturii de 850°C in prima camera si a valorii de cel putin 850°C timp de 2 sec, masurata langa peretele interior al celei de a 2 camere de combustie astfel ca nivelul emisiilor de poluanti sa nu depaseasca procentul de 3% in ceea ce priveste carbonul organic total, (TOC), al zgurii si cenusei, pierderea lor prin calcinare sa se situeze sub 5% din substanta uscata a materialului.

Dupa terminarea procesului de incinerare, incineratorul se lasa la racit, dupa care cenusa este descarcata si depozitata in recipienti.

In cazul in care la terminarea ciclului de incinerare exista deseuri nearse in camera de combustie se reia ciclul de ardere.

-cosul de fum, prin realizarea sa,  asigura dispersia gazelor de ardere si anume la partea inferioara postcombustia si racirea fluxului de gaze iar prin inaltimea sa previne afectarea factorilor de mediu si a sanatatii populatiei din zona.

-modul de incarcare cu deseuri si evacuarea cenusii se realizeaza prin dotarea incineratorului din constructie cu 2 usi ce asigura separarea fluxurilor pentru alimentare deseuri si evacuare cenusa. Solutia de amplasare a usii de evacuare permite insacuirea cenusii fara a fi manipulata manual cu respectarea cerintelor impuse prin normele celor mai bune tehnici de laborator.

-rezidurile rezultate in urma procesului de incinerare – cenusa compacta, inactiva chimic si biologic care in functie de ponderea in deseurile initiale a materialelor supuse incinerarii (oase, viscere, pene) rezulta o cantitate de cenusa in limita a 5-10% raportata la masa initiala de deseuri.Cenusa este inactiva din punct de vedere chimic si biologic, neprezentind risc de contaminare.

In cazul cenusii rezultate, aceasta este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata cu S=150mp  . Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole.

Instalatia de incinerare achizitionata, incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, are aprobarile conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE,cu modificarile ulterioare, privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.

Tipul de incinerator ales ce detine 2 arzatoare- un arzator principal in prima camera de incinerare- combustie, ce asigura temperatura necesara arderii la contact direct cu deseurile animaliere si unul secundar pentru camera de post-combustie, aceasta fiind conform cu cerintele legislatiei privind timpul de retinere al emisiilor gazoase in camera de postcombustie, de cel putin 2sec la 850°C, parametru ce trebuie respectat in mod obligatoriu pentru buna functionare a instalatiei.

Pentru asigurarea desfasurarii proceselor tehnologice conform capacitatilor proiectate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, societatea are in dotare instalatii tehnice anexe, ce deservesc tehnologiile aplicate :

- apa potabila din sursa proprie subterana utilizata in scopuri tehnologice, igienizari, menajere si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare

- rigole betonate si pante pentru colectarea  apelor pluviale cu dirijare către cursul de apă Chiţcani, după trecere prealabilă printr-un separator decantor de substante extractibile

- energie electrica pentru forta si iluminat

- gaz metan pentru functionarea centralei termice si a incineratorului

- aer comprimat din sursa proprie

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului sunt generate deseuri ce sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG 856/2002 si Legea 211/2011 si anume :

-deseuri de mase plastice si hartie de la faza de ambalare,

-namol de la curatirea bazinelor din cadrul statiei de epurare

-namol de la curatirea rigolelor si a separatorului de substante extractibile

-cenusa  rezultata din procesul de incinerare, considerata deşeu inert,este utilizata in amestec cu namol deshidratat si folosita ca ingrasamant.

-deseuri metalice de la activitatea de intretinere

-DEE-uri de la intretinerea obiectivului

-deseuri menajere

Deseurile valorificabile si nevalorificabile sunt depozitate in spatii amenajate, selectiv pe platformă betonată sub gestiune de la producere pana la valorificare/eliminare de pe incinta.

Valorificarea/eliminarea deseurilor de pe incinta se realizeaza in baza contractelor incheiate cu societati abilitate in acest sens.

Documentatia elaborata, respecta cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii conform cu Legii 292/2018, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a Acordului de mediu pentru obiectivul – Fabrica de făinuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere,statie de epurare fizico-chimica,statie de tratare biologica a aerului,accese auto si amenajare parcare.

Pentru functionalul obiectivului Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală, constructiile realizate deservesc tehnologia de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală conform celor mai bune tehnici aplicate.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce urmeaza a se desfasura in cadrul fabricii, este un proces complet automatizat.

Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare este de 240t/zi materii prime respectiv 50 400t/an. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele 4 linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

-faina proteica 15960t/an

-grasimi 2520 t/an

TOTAL 18480 t/an -produs finit

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor de origine animala fara risc, capacitatea incineratorului este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana , 24h/zi- , trei schimburi/zi , 210 zile/an.

Prin amenajarea spatiului privind fluxurile tehnologice, s-a urmarit separarea zonelor curate de zonele murdare, atat in incinta halei tehnologice cat si in arealul obiectivului ca zone de circulatie auto.

În vederea desfăşurării fluxurilor tehnologice aferente fabricii de faina proteică si incinerator, este dotata cu  următoarele construcţii:

-pod de acces in incinta obiectivului situat pe latura estica a amplasamentului ce face legatura cu drumul de exploatare De967, cu lungime 18m, deschidere 11,5m, parte carosabila 5,30m, inaltimea libera sub pod- 0,5m, prevazut cu filtru sanitar- zona de igienizare roti auto, cantar bascula, in vederea trecerii peste cursul de apa- paraul Chitcani situat in vecinatate. Accesul la pod se va realiza prin executia de rampe de acces atat pe malul drept cat si pe malul stang racordate la drumul din incinta si la drumul comunal

-cabina poarta cu dimensiunile  Lxl=5,02x3,97m, Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp,cladire P+1, compartimentata astfel incat sa aiba un functional adecvat pentru un corp de birouri:

●parter- casa scarii,hol de acces,sala de mese,chicineta,grup sanitar, spalatorie,centrala termica ce functioneaza pe gaz metan,vestiar

● etaj-birouri (3 incinte), spatii depozitare si grup sanitar.

-parcare auto cu S=232mp

-hala tehnologica monobloc, cu dimensiunile Lxl=52x42m, tip parter si partial mezanin, forma geometrică – dreptunghiulara,

- Lăţimea interax a halei este de 42 m  cu 3 deschideri de 14 m între axele celor 4 şiruri de stîlpi

- Lungimea interax a halei este de 60,7 m şi are 11 axe, rezultînd  un număr de 10 travei de 5,2 m.

- Aria construitra dupa extindere:2702,8 mp

- Numar de niveluri:parter + mezanin (pe o deschidere de 14 m si 3 travei  de 5,20  m, cu inaltime utila de 3,50 m)

- Inălţime la streasina	:7,00 m

- Inăltime la coamă  : 9,10 m

Hala tehnologica s-a extins cu suprafata de 461,8mp.

Conform indicativului P100-1/2006, zona cu valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare este ag=0,20g, perioada de colţ Tc =1sec, valori caracteristice amplasamentului de care s-a avut in vedere la proiectarea obiectivului.

In incinta halei tehnologice sunt delimitate urmatoarele spatii:

-spatiu pentru descarcare si receptie materii prime ce urmeaza a fi prelucrate pe linia de faina proteica; in aceleasi spatiu vor fi depozitate si containerele cu deseuri nepericuloase de origine animala ce urmeaza a fi prelucrate in sarje prin incinerare cu S=434,19mp

-put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica cu S=132,23mp amplasat la subsolul cladirii

-put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica amplasat la cota -5m.

-spatiu pentru procesare aferent celor 4 linii de obtinere a fainii proteice cu S=581,15mp

-spatiu de depozitare faina proteica ambalata in saci cu S=288mp

-centrala termica cu S=353,9mp

-bazinul betonat subteran aferent statiei de epurare , prevazut cu placa de beton, cu 2 compartimente situat la cota -2m, si -3,1m acoperite

-spatiu intretinere cu S=120,19mp

-filtru sanitar cu S=7,69mp

-grup sanitar aferent echipamentelui de lucru cu S=4,33mp

-vestiar echipament de lucru cu S=20,56mp

-vestiar haine de oras cu S=20,56mp

-grup sanitar cu S=2,5mp

-hol si casa scarii cu S=16,37mp

-extindere platforma betonata cu S=1270mp amenajata in aer liber pe care vor fi amplasate 4 corturi in care se depoziteaza big bag-urile ce contin faina proteica rezultata din proces si cubitainerele cu grasimi-produse finite.

-zona amplasare incinerator situat pe latura nordica a amplasamentului, in aer liber, pe platforma betonata, Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor

-cabina poarta cu dimensiunile  Lxl=5,02x3,97m, Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

-sursa de alimentare cu apa potabila-put forat prevazut cu zona de protectie sanitara si rezervor stocare apa potabila cu V=200mc situat pe latura nord-vestica a amplasamentului

-statia de epurare ape uzate  cu S=346,5mp- este situata pe latura nord vestica a amplasamentului,extinderea si reabilitarea acesteia  cu o capacitate de epurare a apei de 15mc/ora,este prevazuta cu 3 bazine betonate subterane de egalizare cu legatura intre ele.

Apele reziduale rezultate de pe linia de fabricatie si cele din procesul de tratare aer se vor colecta intr-un bazin de egalizare cu V=5mc din inox dotat cu senzor plutitor de nivel, situat in spatele statiei de tratare aer. Condensul din cocatorul de apa de la canalizare din extinderea fabricii si apa de la tratare aer din noua cladire vor fi preluate din acest bazin si dirijate catre statia de epurare. Apele menajere de la corpul administrativ a fabricii sunt preluate in doua bazine betonate  vidanjabile si dirijate catre statia de epurare locala.

Ca urmare a maririi capacitatii de productie s-au realizat extinderea si optimizarea sistemului de epurare a apelor uzate generate din proces, constand din urmatoarele dotari:

  - filtru parabolic cu o finete de filtrare(sita) de 0,75mm.

  - senzor de nivel hidrostatic cu scopul de a actiona in mod automatizat alimentarea unitatii de flotatie.

  - unitate de flotatie pentru tratamentul fizico-chimic.

-  Inlocuirea membranelor difuzorilor porosi cu membrane cu pori mai mici pentru o mai buna dispersare a oxigenului in apa

  - schimbator de caldura pentru aerul produs in bazinul de aerare cu scopul de a preantimpina supraincalzirea apei ce ar conduce la scaderea randamentului de tratare.

  - Inlocuirea sistemului de aerare-recirculare pentru a eficientiza namolul activ.

-statia de tratare a aerului cu Sc=548mp – este o cladire noua in care sunt preluati vaporii proveniti din condensarea aerului prin intermediul unui set de conducte de vapori ce provin din condensatorul racit cu aer. Acesta este realizat din tuburi de otel inoxidabil cu aripioare de aliminiu,anteturi din otel inoxidabil cu invelitori demontabile si zone de urmarire vizuale. Ventilatoarele de aer de racire sunt antrenate cu curea. Camera din otel zincat prin care trec gazele condensate este situata pe platforma betonata de acces in vecinatatea ventilatoarelor ce sunt amplasate sub conductele de gaze. Pentru a elimina gazele necondensabile din condensatorul cu aer racit,acesta este dotat cu o suflanta cu actionare directa.

Tub de epurare chimic este realizat dintr-un set de conducte ce preia aerul din incinta prin intermediul unui orificiu de ventilatie. Epuratorul de gaz ( Scrubber Venturi) ,este o constructie din otel inoxidabil cu sectiune venturi si eliminator de ceata tip paleta ce include o galerie de injectii de apa,monometru.

Instalatia este prevazuta cu o pompa de recirculare a apei,capacitatea epuratorului-turn chimic pentru aer de proces- cu un singur stadiu,fiind de 26 000mc/h.

Instalatia este confectionata dintr-o freza de propilena cu umplutura de pat static ce functioneaza cu lichide contra flux cu diversi reactivi ce neutralizeaza poluantii.

Epuratorul de gaz (scrubber venturi) este completat cu un rezervor integrat de stocare a lichidului si un sistem automat de injectii cu apa.

Pompe de recirculare pentru lichide spalare/oxidare.

Sistem de conducte conectate cu ambalaj din polipropilena

Usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

Robinet inferior de scurgere

Supapa pentru alimentarea manuala a lichidelor-acid sulfuric

Supapa electrica pentru incarcare

Sistem de eliminare a aerului evacuat

Stut de prelevare proba

Pompe dozatoare pentru dozarea substantelor chimice:

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica si pH metru cu functionare/oprire automata functie de pH masurat ,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica cu sistem Redox,  functionare/oprire automata,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-epurator/ turn chimic (combinat) cu un singur stadiu,cu o capacitate de 70000mc/h din polipropilena,cu umplutura de pat static care foloseste lichide contra flux cu reactivi diferiti pentru a neutraliza poluantii.

-rezervor integrat de depozitare a lichidului

-sistem automat de injectii cu apa proaspata si curata

-controlul nivelului sondei de la cele 4 pozitii

-pompe de recirculare lichide spalare/oxidare

-usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

-robinet inferior pentru scurgere

-supapa pentru alimentare manuala a lichidelor

-supapa electrica pentru incarcare

-gura de evacuare pentru aerul epurat evacuat

-pompe dozatoare pentru solutiile utilizate la spalarea gazelor: NaOH,NaOCl,

-pompa de dozare cu membrana electromagnetica .

-iesire pentru vizualizare de la distanta valorii masurate pH

-regulator pentru interventii

Pompele de dozare sunt prevazute cu membrana electromagnetica,functionare/oprire automata conform pH masurat,functionare manuala cu potentiometru.

Instalatia este prevazuta cu un ventilator centrifugal -1 buc, cu Daer=700000Nmc/h, cuplat cu vana tip fluture din otel inoxidabil pentru controlul vidului la pornirea ventilatorului.

Incinta obiectivului va fi prevazuta cu cai de acces betonate cu racordare la toate zonele de lucru si cu acces la De situat pe latura estica a amplasamentului. Functie de natura activitatii desfasurate, incinta obiectivului este amenajata astfel :

-zona curata situata pe latura estica a amplasamentului unde circula mijloacele auto ce preiau faina proteica ambalata .

-zona murdara circulabila situata pe latura nordica si vestica a amplasamentului, unde este delimitat fluxul circulatiei mijloacelor auto ce aduc deseurile nepericuloase din activitatea abatorului in vederea incinerarii sau a prelucrarii acestora pe liniile instalatiei de faina proteica.

Pe latura vestica a amplasamentului, acesta se invecineaza cu De994.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul tratarii si eliminarii deşeurilor  de origine animala nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Utilitati

Alimentarea cu apa potabila este asigurata dintr-un put forat F1 cu H=150m echipat cu pompa si hidrofor situat pe latura nord-vestica a amplasamentului. Apa este preluata printr-o conducta de alimentare realizata din PEHD 80-50 mm,L=220 m fiind stocata intr-un rezervor de apa potabila din beton cu V=200 mc ce asigura si rezerva de apa PSI necesara de cca 170 mc.

Pentru asigurarea cerintei de apa a obiectivului se propune executia unui nou put forat F2 la adancimea de 50 m Dn=180 mm cu un debit de exploatare 1,11 m/s. Forajul este amplasat la distanta de 1,5 m data de forajul F1.

Apa captata din forajul F2 va fi transportata la schimbatorul de caldura prin intermediul unei conducte PEHD, Dn=50 mm, L=20m prevazuta cu apomertru pentru contorizarea consumului.

Rezervorul este echipat cu o statie hidrofor si o statie de pompare pentru apa consum tehnologic, menajer si apa de incendiu.

Apa potabila este utilizata astfel:

-necesitati tehnologice la statia de epurare

-spalari mijloace auto

-igienizari spatii de productie

-centrala termica

-flux tehnologic-spalare gaze

Reteaua de alimentare cu apa a consumatorilor este de tip inelar, realizata din teava PEHD 80-125 mm,L= 360 m şi asigura necesarul de apa tehnologica si menajera cu un debit de 3,6 mc/h si un debit pentru incendiu de 20 l/sec.

Din cerinta de apa totala pentru extinderea propusa consumul tehnologic estimat este:

- Qzi med=69,88 mc/zi

- Qzi max=76,87 mc/zi

Consumul anual de apa potabila este de 27600 mc/an.

In vederea aplicarii celor mai bune tehnici disponibile societatea urmareste consumul de apa potabila in activitatea desfasurata.

| Limita BAT | Performanta companiei |
| --- | --- |
| 1,56 litri/kg faina proteica | 1,38 l/kg faina proteica 0,25 l/kg deseu incinerat |

Din aceeasi retea de distributie apa potabila se alimenteaza reteaua de hidranti exteriori fixi si portabili .

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru racirea gazelor condensabile de la instalatia noua de tratare aer se va realiza un foraj cu H=50 m in vecinatatea forajului existent de preluare apa potabila. Apa din forajul nou realizat va fi folosita ca apa de racire la instalatiile de racire din cadrul instalatiei noi de tratare aer in cadrul obiectivului.

Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite de la procesele tehnologice desfasurate de la igienizarea incintelor tehnologice si a mijloacelor auto, precum si cele menajere provenite de  la grupurile sanitare, sunt preluate si dirijate prin retele de canalizare interne catre bazinele statiei locale de epurare.

Apele uzate rezultate din procesul de tratare a aerului vor fi colectate intr-un bazin de egalizare cu V=5 mc situat in spatele Statiei de tratare aer, cu dirijare prin pompare catre Statia de epurare propusa spre extindere.

Apele conventional curate-condens biologic de la schimbatorul de caldura aferent Statiei de tratare a aerului sunt preluate si dirijate prin conducte de PVC KG200mm L=95m si descarcate in conducta Dn=200 mm cu evacuare apelor epurate in cursul de apa Chitcani.

Canalizarea menajera este prevazuta din conducte de PVC-KG200mm, facand legatura cu statia de epurare cu treaptă fizică, chimică şi biologică.

Ape pluviale potential impurificate cu produse petroliere rezultate de pe platforma carosabila si parcare auto cu dirijare prin intermediul unor roigole prevazute cu gratar cu L total 220 m, transportate catre un separator de hidrocarburi prevazut cu un decantor de namol cu capacitatea de 80 l/s. Dupa trecerea prin separatopr, apele pluviale sunt separate printr-o conducta PVC KG SN4 Dn=300 mm, L=50 , si descarcate impreuna cu apele menajere si tehnologice epurate in cursul de apa Chitcani.

Apele uzate menajere si tenologice epurate precum si apele potential curate si pluvialele potential impurificate si epurate vor fi evacuate catre cursul de apa Chitcani printr-o conducta de PVC Dn=200 si L=220.

Apele uzate menajere colectate de la corpul administrativ si cabina poarta sunt colectate gravitational printr-o retea de canalizare printr-o conducta PVC KG SN4 Dn=160 mm, L=210 m fiind transportate la statia de pompare ape uzate SPAU1 cu un bazin cu V=25 mc. Din camin apele uzate sunt pompate prin conducta de PEHD Dn=75mm, L=80 m, catre Statia de epurare extinsa.

Apele uzate epurate sunt dirijate catre cursul de apa existent raul Chitcani cu respectarea valorilor principalilor impurificatori, cu incadrare in CMA conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Debitul mediu de ape uzate evacuate catre Statia de Epurare este de  15 mc/h,respectiv 315mc/zi cu un program de epurare de 21h. Capacitatea statiei de epurare ce preia apele uzate este de maxim 360mc/zi ape uzate.

Energia electrica este asigurata prin intermediul unui post de transformare ce este racordat la cea mai apropiata retea de alimentare cu energie electrica din zona LEA 220kw Muntenii de Jos.

Instalatiile electrice asigura prin intermediul tablourilor consumul de energie electrica pentru forta, iluminat interior, si exterior, iluminat de siguranta prin intremediul circuitelor, consumul fiind contorizat.

Consumul de energie electrica pentru o capacitate de productie de 50 400t/an faina proteica este estimat la cca. 4325 MWh/an.

Consumul specific de energie electrica realizat : este de 272 Kwh/t faina proteica ; cca. 85,8 Kwh/t materie prima procesata.

| Consum specific de energie electrica | Limita BAT |
| --- | --- |
| 0,18 kwh/kg faina proteica 0,077 kwh/kg deseu invinerat | 0,0858 kwh/kg faina proteica |

Gazul metan este asigurat din reteaua de distributie existenta in zona printr-un bransament contorizat, fiind folosit la alimentarea celor 2 arzatoare aferente cazanelor din cadrul centralei termice si a incineratorului ce functioneaza pe gaz metan.

Consumul de gaz metan este de cca 1389123 Nmc/an asigurat de catre SC SAFISTAR SRL.

Consumul specific de gaz metan realizat  : este de 3311,8826 Nmc/t faina proteica si 62,4546 Nmc/t materie prima procesata.

| Consum specific de energie termica | Limita BAT |
| --- | --- |
| 0,062 Nmc/kg faina protteica 0,7 Nmc/kg deseu incinerat | 0,102 Nmc/kg faina protteica |

Agentul termic  -abur produs in centrala termica proprie dotata cu 2 cazane tip Wiessmann cu arzatoare  ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum de 50Nmc/h. Debitul de  abur produs in centrala este de 6t abur/h/cazan cu p=10bari si un randament de functionare al centralei de 91%.

Condensul rezultat este folosit pentru prepararea apei calde menajere si ca agent de incalzire pentru spatiile din incinta halei tehnologice, ceea ce conduce la o reducere a consumului de gaz metan cu cca 20-25%.

Gazele arse provenite din arderea combustibilului gaz metan in centrala termica sunt evacuate prin intermediul unui cos de dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h .

Aer comprimat p=6 barri, este asigurat din sursa proprie prin intermediul unei statii de compresoare-2 bucati. Necesarul de aer comprimat utilizat în cazul liniilor tehnologice de obţinere făină proteică este de cca. 600 l/h/bucata.

## 2.2. Activitati de dezafectare

Activitatea ce se va desfasura in cadrul noii investitii va fi corelata cu obiectivele functionale existente pe amplasament, sursa de alimentare cu apa potabila, energie electrica, gaz metan, statia de epurare ape uzate, birouri, vestiare, grupuri sanitare.

In ceea ce privesc masurile ce vor fi luate pentru protectia mediului, atat in timpul reconsiderarii si amenajarii constructiilor existente, cat si a obiectivelor functionale de pe amplasament in vederea executiei lucrarilor vor consta din:

- deseurile rezultate din activitatea de amenajare a halei in vederea amplasarii noilor linii de productie, din activitatea de constructii-montaj a utilajelor si echipamentelor din dotarea investitiei, din activitatea de reconsiderare a pardoselii halei existente pentru amplasarea utilajelor si echipamentelor,  din activitatea de reconsiderare a statiei de epurare, vor fi  depozitate selectiv pe platforma betonata pana la valorificarea/eliminarea acestora de pe amplasament prin societati abilitate

- delimitarea zonei de dezafectare si asigurarii operatiei de igienizare in cadrul santierului. Masinile cu deseuri rezultate din dezafectare la iesire din zona santierului vor fi  curatate pentru a nu afecta atat zona de lucru cat si curatenia drumurilor publice din vecinatate

- gestionarea selectiva a deseurilor de la producere pana la eliminare/valorificare conform HG856/2002, L211/2011 se realizeaza in baza contractelor incheiate cu societati abilitate in acest sens.

- incinta halei existente va fi reconsiderata, amenajata si adaptata noului functional in concordanta cu fluxurile tehnologice

In ceea ce privesc zonele învecinate noului obiectiv realizat, la data întocmirii prezentei documentatii, nu sunt prevazute dezvoltări de noi investiţii.

În imediata vecinătate a amplasamentului  există un curs de apă- Chitcani pe care să il poata influenta, acesta fiind la o distanta de 15 m.

Zona de amplasare a noii investitii in cadrul Fabricii de faina proteica-hala tehnologica, a fost aleasa ca varianta, avand in vedere functionalul existent.

La finalizarea lucrarilor de reconsiderare si amenajare a noii investitii- extindere Fabrica de fainuri proteice se vor efectua operatii de igienizari.

Functionarea obiectivului este nedeterminata, aceasta fiind corelata cu rentabilitatea si cifra de afaceri a societatii. In cazul incetarii activitatii si dezvoltarii unei noi forme de activitate este necesara dezafectarea instalatiilor.

In cazul incetarii activitatii titularul de activitate are obligatia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament- sol, subsol, freatic, pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului ca urmare a activitatii desfasurate.

Incetarea activitatii si aducerea amplasamentului in starea in care sa permita utilizarea in viitor la categoria de folosinta initiala, va trebui sa nu genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere, potentialul impact rezidual fiind minimalizat dupa incetarea activitatii.

In acest scop este necesara elaborarea Planului de inchidere a instalatiei cu redarea amplasamentului intr-o stare ce permite utilizarea sa in viitor, parcurgandu-se urmatoarele etape:

- instalatiile tehnologice vor fi golite de continut, igienizate in vederea dezafectarii acestora;

- substantele chimice cu risc vor fi eliminate de pe amplasament prin societati abilitate;

- dezafectarea utilajelor aferente instalatiilor cu depozitare temporară în spaţii amenajate pana la eliminare de pe amplasament;

- curatirea retelelor de canalizare si a bazinelor aferente statiei de epurare locala cu dirijarea apelor uzate spre Statia de epurare cu dirijare catre cursul de apa din vecinatate;

- preluarea namolului si depozitarea acestuia in recipienti in vederea eliminarii acestuia de pe amplasament prin societati abilitate;

- in cazul demolarii incintelor, se va prevedea evacuarea deseurilor rezultate de pe amplasament cu ecologizarea suprafetei;

- deseurile generate din dezafectarea instalatiilor si a constructiilor vor fi depozitate selectiv functie de categoria de deseu in spatii amenajate pe platforme betonate cu eiliminarea acestora prin societati abilitate.

# 3.Deseuri

## 3.1.Tipuri si cantitati de deseuri

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul Fabricii de fainuri proteice se estimeaza a rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri ce sunt prezentate in Tab.3.1.

Sistemul de colectare, stocare si transport va fi organizat pe tipuri de deseuri cu respectarea reglementarilor in vigoare pentru a nu conduce la o actiune de poluare a solului, subsolului si panzei freatice.

In cazul deseurilor, atat valorificabile, cat si nevalorificabile se va urmari gestionarea acestora de la producere pana la valorificare/eliminarea ritmica fara a crea stocuri ce ar putea conduce la un impact asupra factorilor de mediu, cu respectarea conditiilor impuse prin HG856/2002, L211/2011.

Deşeurile rezultate pe amplasament pot fi generate în perioada de realizare a investiţiei, din functionarea obiectivului analizat, respectiv din perioada de dezafectarea a acestuia, acestea fiind prezentate în tabelul următor, cantităţile fiind informative funcţie de volumul activităţii desfăşurate:

Tabel 3.1.

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generat | Stare fizica | Cod deseu | Cod deseu p.p | Cod clasificare statistica | Managementul deseurilor Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificat | Eliminat | Ramas in stoc |
| Deseuri provenite din activitatea de realizare a investitiei |
| 1. Beton intarit, caramizi | 6 mc | solid | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi |  | --- | 6 mc | --- |
| 2.Resturi de balast si pietris | 4 t | solid | 17 05 08 | Pietris de diverse sorturi |  | 4 t | --- | --- |
| 3.Deseuri metalice feroase | 3 t | solid | 17 04 05 | Otel, fier |  | 3 t | --- | --- |
| 4.Deseuri metalice neferoase | 0,5 t | solid | 17 04 01 | Cupru, bronz, alama de la conductori |  | 0,5 t | --- | --- |
| 5.Amestecuri bituminoase- asfalturi necorespun-zatoare | 1 t | solid | 17 03 02 | Bitum si pietris |  | 1 t | --- | --- |
| 6.Deseuri din ambalaje | 1 t 3 t | solid | 15 01 01 15 01 02 | Hartie, carton Mase plastice |  | 1 t 3 t | --- --- | --- --- |
| 7.Menajer | 6 t | Solid | 20 01 01 20 01 02 20 01 39 | Hartie si carton Deseuri din sticla Materiale plastice |  | --- | 6 t | ----- |
| Deseuri provenite din activitatea desfasurata |
| 1. Deseuri de mase plastice-ambalaje 2. Deseuri de hartie -ambalaje | 2802 t 1t | Solid solid | Cod 20 01 39 Cod 15 01 01 | Polimeri Celuloza |  | Valorificat Valorificat | 2802 t 1t | --- |
| 3.Deseuri metalice | 41 t | solid | Cod 17 04 05 | Fier |  | 41 t | Eliminare prin societati abilitate in baza contractului incheiat | --- |
| 4.Deseu lemnos | 18,4 t | solid | Cod 15 01 03 | Celuloza si minerale |  | 18,4 t | Eliminare prin societati abilitate in baza contractului incheiat | --- |
| 5. Namol din statia de epurare | 135 t | semisolid | Cod 19 08 12 | Namol biologic |  | 135 t | Valorificat ca ingrasamant agricol in baza contractului incheiat | --- |
| 6. Namol cu continut de produs petrolier | 1,8 t | semisolid | Cod 19 08 99* | Namol biologic |  | 1,8 t | Eliminat prin societati abilitate | --- |
| 7. Corpuri de iluminat DEEE | 60 buc | solid | Cod 20 01 36* | Sticla si filamente metalice |  | 60 buc | Eliminat prin societati abilitate | --- |
| 8. Cenusa | 0,51 t | solid | Cod 10 01 17 | Minerale |  | 0,51 t | Valorificat ca ingrasamant | --- |
| 9. Filtre de retinere de la instalatia de depoluare a aerului | 0,2 t | Solid | Cod 16 03 04 | Material textil |  | 0,2 t | Eliminat prin societati abilitate |  |
| 10. Deseuri menajere | 9 t | solid | Cod 20 03 01 |  |  | 9 t | Eliminat prin operatori de salubritate |  |
| Deseuri provenite din perioada de dezafectare- demolari constructii, dezafectare retele de utilitati |
| 1.Deseuri metalice | 12 t | solid | 17 04 05 | Otel, fier |  | 12 t | --- | --- |
| 2.Deseuri din beton, caramizi | 15 mc | solid | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi |  | 15 mc | --- | --- |
| 3.Deseuri de balast si pietris | 3 t | solid | 17 05 08 | Pietris de diverse sorturi |  | 3 t | --- | --- |
| 4.Deseuri din mase plastice | 2,5 t | solid | 15 01 02 | PVC, PEHD |  | 2,5 t | --- | --- |
| 5.Deseuri neferoase | 1,5 t | solid | 17 04 01 | Cupru, aluminiu |  | 1,5 t | --- | --- |
| 6.Deseu menajer | 6 t | solid | 20 01 08 | Resturi menajere |  | --- | 6t | ----- |

*Cantitatea de 135 t namol reprezinta cantitatea generata din procesul de epurare a apelor la nivelul anului 2019

3.2.Managementul deseurilor. Eliminarea si reciclarea deseurilor

In perioada de constructii si montaj a utilajelor si echipamentelor din cadrul instalatiilor se apreciază a rezulta urmatoarele tipuri de deseuri :

-deseuri din constructii - deseuri metalice, materiale de constructii, beton intarit, cabluri, materiale plastice, ce vor fi colectate selectiv, cu depozitare temporara pe suprafete amenajate si preluate de pe amplasament prin societati abilitate.

-deseuri din ambalaje rezultate de la transportul diferitelor materiale  utilizate in lucrarile de constructii si montaj ce urmeaza a fi depozitate in spatii amenajate si eliminate de pe amplasament prin societati abilitate

La finalizarea lucrarilor de constructii incinta obiectivului va fi curatita si igienizata, deseurile generate fiind ridicate de pe amplasament.

In perioada de functionare

Ca urmare a fluxurilor tehnologice desfasurate pe amplasament rezulta urmatoarele deseuri ce vor fi gestionate corespunzator naturii acestora, astfel :

-deseuri de ambalaje din hartie si carton, mase plastice, metalice- vor fi colectate selectiv cu depozitare in spatii amenajate si valorificate prin societati abilitate

-materiale filtrante, deseuri textile contaminate – vor fi depozitate in spatiu special amenajat si eliminate prin societati abilitate

-deseurile menajere vor fi depozitate in containere metalice pe platforma betonata si eliminate prin operatori de salubritate in baza contractului incheiat.

-cenusa rezultata din procesul de incinerare colectata in saci etans, este amestecata cu namolul de la statia de epurare,depozitata temporar pe platforma betonata  si valorificate ca ingrasamant agricol,

-namolul ingrosat de la bazinele statiei de epurare este vidanjat si transportat catre platforma de esorare din cadrul societatii  in vederea valorificarii acestuia ca fertilizant pe terenurile agricole.

-namolul cu continut de substante extractibile este depozitat in container metalic pe platforma betonata si eliminat prin societati abilitate in vederea distrugerii.

-filtre  de retinere pulberi  de la instalatia de depoluare a aerului

Deseurile valorificabile generate din activitate-deseuri de ambalaje,deseuri metalice,deseuri lemnoase-sunt depozitate in spatii amenajate pana la eliminarea de pe amplasament in baza contractelor incheiate.

Deseurile nevalorificabile-DEEE-uri,namol cu urme de produs petrolier,sunt depozitate in spatii amenajate si eliminate prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Deseurile menajere sunt eliminate de pe amplasament prin operatorul de salubritate.

In cadrul societăţii, pentru prevenirea unor situaţii accidentale ce pot conduce la poluarea solului, subsolului si panzei freatice se vor lua măsuri in ceea ce priveste evacuarea controlată şi ritmică a tuturor deşeurilor rezultate din activitate.

In perioada de dezafectarea a Fabricii de fainuri proteice  din cadrul obiectivului se apreciază a rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

-deseuri din demolarea constructiilor - materiale de constructii, beton armat, caramizi,deseuri din mase plastice- conducte de alimentare apa si evacuare ape uzate,  cabluri –retele electrice, deseurile metalice ce vor fi colectate temporar pe suprafete betonate amenajate si preluate de pe amplasament.

Deseurile generate din perioada de dezafectare vor fi depozitate pe tipuri pe platforme betonate pe durata limitata in vederea preluarii ritmice a acestora pentru a nu se crea stocuri.

Functie de gradul de uzura fizica si morala a instalatiilor dezafectate, acestea pot fi refolosite in alte unitati fiind considerate deseuri valorificabile.

La finalizarea lucrarilor de dezafectare  incinta obiectivului va fi ecologizata prin  transport de pamant vegetal, nivelarea terenului, cu incadrarea calitatii solului in categoria de folosinta curti constructii, categorie de folosinta anterioara dezvoltarii investitiei.

In cazul deseurilor atat valorificabile, cat si nevalorificabile se va urmari gestionarea acestora pana la valorificare/eliminarea ritmica fara a crea stocuri care ar putea conduce la un impact asupra factorilor de mediu cu respectarea conditiilor impuse prin HG856/2002 si L211/2011.

# 4.Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora

In perioada de organizare de santier, cat si in perioada de functionare a noii investitii, exista un potential impact asupra factorilor de mediu pentru care se impun luarea de masuri in vederea reducerii acestuia.

Impactul in perioada de organizare de santier – organizarea de santier se realizeaza pe o perioada scurta de timp, pe o suprafata limitata de teren, putand genera urmatorul impact :

- Factorul de mediu aer : ca urmare a lucrarilor de santier efectuate, prin circulatia mijloacelor auto, se pot genera pulberi in suspensie, gaze arse, zgomot.

- Factorul de mediu apa : pe durata lucrarilor, personalul  va utiliza grupurile sanitare existente

- Factorul de mediu sol : organizarea de santier presupune amenajarea de platforme betonate pe care vor fi amplasate europubelele in care vor fi colectate deseurile menajere si pentru depozitarea diverselor materiale utilizate in constructii. Se va urmari ridicarea ritmica a deseurilor de catre o firma autorizata. Parcarea mijloacelor auto se va face pe platforme betonate continui in vederea evitarii infiltrarii de uleiuri uzate in sol, subsol si panza freatica. Uleiurile uzate provenite de la diverse mijloace auto vor fi colectate in butoaie metalice amplasate pe platforme betonate.

Efectele asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice santierelor cu implicatii pe o arie redusa de manifestare de scurta durata si intensitate redusa asupra componentelor mediului in conditiile respectarii disciplinei de lucru.

Avand in vedere cele prezentate se poate concluziona ca impactul generat de organizarea de santier va fi nesemnificativ in conditiile desfasurarii corespunzatoare a activitatilor de constructii si nu vor exista evacuari in apele de suprafata sau subterane, in sol sau emisii atmosferice.

Se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi si a zgomotului astfel incat sa nu produca disconfort in afara amplasamentului obiectivului de investitii.

Amplasamentul obiectivului se invecineaza pe latura estica cu Republica Moldova, situata la distanta de 49km.

Distanţa minimă faţă de zona locuită- localitatea Costesti situata pe latura sudica a amplasamentului este de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Având în vedere natura activităţii desfăşurate obiectivul de investiţii nu se încadrează în L22/2001, Anexa 1, ca obiectiv ce ar putea produce un impact asupra mediului cu influenţă transfrontaliera.

## 4.1.Apa

### 4.1.1.Conditii hidrogeologice de amplasament

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic ce apartine SC SAFIR SRL   este amplasata in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate judetul Vaslui de la nord la sud.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4 km şi prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului analizat. Afluentii cursului de apa Barlad, respectiv raul Chiţcani, au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata nu dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adincimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar functionarii obiectivului, unitatea are amenajate un foraj situat in exteriorul amplasamnetului, pe latura nord-vestică la o adancime de 150 m in baza avizului emis de AN Apele Romane - Direcţia Apelor Prut Iasi.

### 4.1.2.Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila este asigurata dintr-un put forat cu H=150 m echipat cu pompa si hidrofor situat pe latura nord-vestica a amplasamentului. Apa este preluata printr-o conducta de alimentare realizata din PEHD 80-50 mm,L=220 m fiind stocata intr-un rezervor de apa potabila din beton cu V=200 mc ce asigura si rezerva de apa PSI necesara de cca 170 mc.

Rezervorul este echipat cu o statie hidrofor si o statie de pompare pentru apa consum tehnologic, menajer si apa de incendiu.

Apa potabila este utilizata astfel:

-necesitati tehnologice la statia de epurare Qzi mediu=42 mc/zi

-spalari mijloace auto Qzi mediu= 7 mc/zi

-igienizari spatii de productie Qzi mediu= 12 mc/zi

-centrala termica Qzi mediu= 0,96 mc/zi

-flux tehnologic-spalare gaze :Qzi mediu/turn1=1,8 mc/zi; turn2=0,6 mc/zi; ciclon Venturi1 Qzi mediu=24 mc/zi, ciclon Venturi2 Qzi mediu=12 mc/zi.

Reteaua de alimentare cu apa a consumatorilor este de tip inelar, realizata din teava PEHD 80-125 mm,L= 360 m şi asigura necesarul de apa tehnologica si menajera cu un debit de 3,6 mc/h si un debit pentru incendiu de 20 l/sec.

Consumul anual de apa potabila este de 27600 mc/an.

Consumul de apa potabila este estimat astfel:

- Qzi max= 115,38 mc/zi

- Qzi mediu= 107,86 mc/zi

Din aceeasi retea de distributie apa potabila se alimenteaza reteaua de hidranti exteriori fixi si portabili .

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru racirea gazelor condensabile de la instalatia noua de tratare aer se va realiza un foraj cu H=50m in vecinatatea forajului existent de preluare apa potabila. Apa din forajul nou realizat va fi folosita ca apa de racire la instalatiile de racire din cadrul instalatiei noi de tratare aer in cadrul obiectivului.

Cerinta totala de apa existent plus extindere sunt prezentate in tabelul de mai jos.

| Cerinta totala de apa Existent+extindere | U.M | Consum menajer | Consum tehnologic | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qzi mediu | mc/zi | 1,607 | 186,35 | 187,96 |
| Qzi max | mc/zi | 1,767 | 204,99 | 206,76 |

Tabelul4.1.1  Bilantul consumului de apa

| Proces tehnologic | Sursa de apa | Apa prelevata din sursa | Recirculare/reutilizare | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum total de apa | Total | Consum menajer | Consum industrial |  | Apa de la propriul obiectiv | Apa de la alt obiectiv |  |
|  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafata | Pentru compensarea pierderilor in sistem cu circuit inchis |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apa subterana | Apa de suprafa ta |  |  |  |
| Procese-Fabrica de fainuri proteice | Sursa proprie subterana-put forat H=150 m | Apa potabila Qzi max= 115,38mc/zi Qzi meQ zi mediu= 107,86107,86 mc/zi | Consumul anual de apa potabila este de 27600 mc/an | 0,5 mc/h | 27600 mc/an | --- | --- | --- | Statie de epurare. Apele epurate sunt evacuate in cursul de apa Chitcani | --- | --- |

### 4.1.3.Managementul apelor

Sursele generatoare de ape uzate ca urmare a activitatii desfăsurate pe amplasament în cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic conduc la urmatoarele categorii de ape uzate :

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de solubilizare a gazelor dezodorizate in scrubere cu un debit de 60-120 l/h, ce conţin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr , VOC nemetanic.

-ape uzate tehnologice ce provin de la regenerarea coloanei de demineralizare, cu continut de clorura de sodiu si urme de masa cationica de la centrala termica cu un debit de 5 mc/h (functionare discontinua)  cu continut de saruri de calciu si magneziu

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea ustensilelor, containerelor si a incintelor tehnologice ce contin suspensii, substante organice, grasimi, detergenti

-ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice;

-apele pluviale provenite de pe platforma betonata,colectata prin rigole impreuna cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite,colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane sunt trecute printr-un camin decantor cu capacitatea de 3,5 mc cu un debit total de 56,55 l/s si descarcate in raul Chitcani

Apele uzate rezultate de pe incinta sunt preluate prin retele interioare de canalizare în sistem divizor cu dirijare catre statia de epurare locala existenta in cadrul obiectivului.

Apele uzate tehnologice si cele menajere sunt dirijate prin retelele de canalizare interne catre bazinele de stocare si tratare amplasate in incinta halei de productie unde are loc o epurare mecanica si fizico-chimica.

In ceea ce priveşte treapta biologică, este prevăzut un bazin de tratare în exteriorul halei tehnologice spre latura nordică.

Tab 4.1.2.

| Sursa apelor uzate, Proces tehnologic | Totalul apelor uzate generate | Ape uzate evacuate |
| --- | --- | --- |
|  | mc/zi* | mc/an* | Menajere | Tehnologice | Pluviale |
|  |  |  | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an | mc/zi | mc/an |
| Consum tehnologic- apa potabila | 115,38 mc/zi | 24230 mc/an | --- | --- | 115,38 mc/zi | 24230 mc/an | --- | --- |
| Consum igienico-sanitar | 12 mc/zi | 2520 mc/an | 12 mc/zi | --- | 12 mc/zi | 2520 mc/an | --- | --- |

* - Valoarea nu cuprinde debitul de ape pluviale

### 4.1.4.Prognozarea impactului

Funcţie de natura apelor uzate tehnologice si menajere, ce sunt preluate si tratate in cadrul statiei de epurare proprie, sistemele aplicate se bazeaza pe un flux zilnic maxim si un grad de poluare mediu dupa cum urmeaza :

-capacitatea statiei de epurare- 15 mc/h

-CBO5 mediu la intrare in statie- 2500 mg/l

-CCOCr mediu la intrare in statie- 4500 mg/l

-suspensii solide-500mg/l

-pH-6,5-7,5.

Extinderea statiei de epurare ce deserveşte obiectivul se bazeaza pe o tehnologie de epurare,ce se conformeaza reglementarilor si normativelor CE.

-statia de epurare ape uzate  cu S=346,5 mp- este situata pe latura nord vestica a amplasamentului,extinderea si reabilitarea acesteia  cu o capacitate de epurare a apei de 15 mc/ora,este prevazuta cu 3 bazine betonate subterane de egalizare cu legatura intre ele.

Apele reziduale rezultate de pe linia de fabricatie si cele din procesul de tratare aer se vor colecta intr-un bazin de egalizare cu V=5 mc din inox dotat cu senzor plutitor de nivel, situat in spatele statiei de tratare aer. Condensul de la cocator este dirijat catre reteaua de canalizare din extinderea fabricii si apa de la tratare aer din noua cladire vor fi preluate din acest bazin si dirijate catre statia de epurare. Apele menajere de la corpul administrativ a fabricii sunt preluate in doua bazine betonate  vidanjabile si dirijate catre statia de epurare locala.

Ca urmare a maririi capacitatii de productie s-au realizat extinderea si optimizarea sistemului de epurare a apelor uzate generate din proces, constand din urmatoarele dotari:

  - filtru parabolic cu o finete de filtrare(sita) de 0,75 mm.

  - suplimentarea si optimizarea sistemului de aerare a bazinului de egalizare

  - inlocuirea tratamentului fizico-chimic prin montarea unei unitati de flotatie care permite evacuarea rapida a flocoanelor formate privind fenomenul de resolubilizare a acestora

  - senzor de nivel hidrostatic cu scopul de a actiona in mod automatizat alimentarea unitatii de flotatie.

  - optimizarea sistemului de aerare in bazinul biologic prin inlocuirea membranelor cu difuzori porosi,cu membrane care au dimensiuni mai mici

  - optimizarea unitatii de flotatie secundara in scopul recupararii microorganismelor inainte de deversare

  - unitate de flotatie pentru tratamentul fizico-chimic.

-    schimbator de caldura pentru aerul produs in bazinul de aerare cu scopul de a preantimpina supraincalzirea apei ce ar conduce la scaderea randamentului de tratare.

  - Inlocuirea sistemului de aerare-recirculare pentru a eficientiza namolul activ.

Statia de epurare nu preia apele de racire de la instalatia de tratare aer, instalatia noua,fiind dirijate catre canalizarea ce dirijeaza apele epurate catre cursul de apa din vecinatate.

Parametrii tehnologici ai statiei de epurare au fost imbunatatiti in scopul cresterii randamentului.

Procesul de epurare din treapta mecanica se realizarea prin intermediul unui bazin prevazut cu 3 compartimente,respectiv:

- compartiment egalizare apa in vederea preluarii varfurilor

- compartiment de omogenizare a apelor

-compartiment de aerare

Apele uzate de la linia de procesare sunt colectate in bazinul de pompare de unde sunt dirijate catre instalatia de prefiltrate a apelor uzate compusa dintr-un filtru parabolic cu ochiuri de 0,75 mm in vederea retinerii suspensiei solide.

Dupa filtrarea apei uzate aceasta este dirijata in compartimentul de egalizare in vederea preluarii varfurilor de pe flux cu dirijare ulterioara in compartimentul de omogenizare a acestora urmand apoi evacuarea in compartimentul de aerare-prin aerarea continua se impiedica aparitia reactiei anaerobe.

Din treapa mecanica apele uzate sunt dirijate catre treapta fizico-chimica unde sunt tratate cu polielectroliti,solutie de clorura feerica sau clorura de aluminiu.

Sistemul de flotatie consta in inlaturarea suspensiilor solide,grasimilor,uleiurilor si produselor petroliere din apa uzata,prin formarea de emulsii, prin adaugare de polielectroliti. Emulsiile pot fi transformate prin coagulare si floculare intr-un precipitat care poate fi inlaturat. Coagularea se realizeaza prin adaugarea in conditii controlate a solutiilor utilizate-clorura feerica sau clorura de aluminiu, pentru flocularea si neutralizarea apelor utilizate .

Prin sistemul de flotatie este eliminat precipitatul prin intermediul flocuratorului tip teava.

Prin extinderea si modernizarea statiei se vor monta pompe noi de ultima generatie pentru dozarea automata a coagulantului,neutralizantului,polielectrolitului.

Unitatea de flotatie este complet automatizata tratand cca. 15 mc/h, beneficiind de un sistem de ingrosare si raclare a namolului cu evacuare pentru separare.

Statia este prevazuta cu un bazin tampon ce preia apele omogenizate si aerate cu dirijare catre treapta biologica a statiei de epurare.

In bazinul de aerare/nitrificare bacteriile din namolul activ consuma oxigen in vederea descompunerii poluantilor in dioxid de carbon,apa ,sulfati si azotati.

Oxigenul necesar este furnizat printr-un sistem complex de aerare fiind monitorizata concentratie oxigenului dizolvat in apa. Nitrificarea este procesul prin care se realizeaza oxidarea biologica a ionului amoniu,proces ce se realizeaza in doua etape ,prima la forma de azotiti si apoi la azotati.

Reactiile de tranformare au loc rapid. Denitrificarea este procesul prin care azotatii prin reducere biologica se transforma in azot gazos. Namolul activ contine o gama larga de bacterii heterotrofe ce consuma carbon organic.

Reactiile de amonificare,sinteza,nitrificare si denitrificare sunt mecanismele principale in epurarea apelor uzate pentru controlul si eliminarea azotului.

Conditiile de mediu care influenteaza reactiile includ temperatura,pH,procesele microbiologice,potentialul de oxidare reducere,disponibilitatea substratului oxigenului,paramatri ce urmeaza a fi controlati.

Prin procesul de tratare mecanic, fizico-chimic si micro-biologic, apele rezultate in urma tratarii se vor incadra in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005-paraul Chitcani, conform Avizului de gospodarire a apelor NR. 44/12.08.2020 emis de  AN APELE ROMANE ABA PRUT BARLAD :

-temperatura- 35°C

-pH=6,5-8,5

-materii in suspensii=35mg/l

-CBO5= 9 mg/l

-CCOCr= 35 mg/l

-NH4=1,2 mg/l

-NO2=0,3 mg/l

-NO3= 20 mg/l

-N total= 7,5 mg/l

-P total=0,7 mg/l

-fenoli=0,015 mg/l

-detergenţi sintetici=0,1 mg/l

-sulfuri si hidrogen sulfurat =0.,5mg/l

Namolul rezultat este preluat cu vidanja proprie si transportat pe platforma de esorare din incinta fabricii.

Prin procedeul de epurare aplicat se asigura un consum chimic si electric scazut, procesul fiind complet controlabil, iar cantitatea de namol rezultata se reduce aproape la jumatate comparativ cu alte procese de flotatie si deshidratare utilizate.

La finalul procesului, dupa analiza calitatii apelor epurate, acestea sunt evacuate  catre bazinul de apa epurata cu evacuare ulterioara catre cursul de apa din vecinatate raul Chitcani. Excesul de namol din treapa biogogica este preluat si transportat pe platforma din cadrul obiectivului situata pe latura nordica.

Pentru zona de circulatie a mijloacelor auto, in cazul evacuarii apelor pluviale impurificate cu produs petrolier este prevăzut un separator-decantor de produs petrolier si retinere suspensii pamantoase cu capacitatea de V=3,5 mc. Apele meteorice epurate vor fi deversate in aval de statia de epurare in cursul de apa de suprafata- paraul Chitcani, împreună cu apele pluviale neimpurificate.

Colectarea apelor uzate de pe incinta se realizeaza in sistem divizor evacuarea realizindu-se in sistem divizor.

Avand in vedere ca apele epurate in statia locală sunt preluate prin retele de canalizare cu descarcare in cursul de apa Chitcani, calitatea acestora  se incadreaza in VLE conform NTPA 001/2002, HG352/2005 . Societatea monitorizeaza calitatea apelor evacuate in emisar prin efectuarea de analize periodice.

Debitul maxim de ape uzate epurate evacuate din statia de epurare  este de 15 mc/h.

Buletin nr.PI1900536/20.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 43 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,90 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,01 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 36 | 500 |
| 11 | Azotati | 7,87 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,375 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,21 | 2 |
| 14 | Fenoli | - | - |

Buletin nr. PI1903191 /29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 7,0unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 13 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 83 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | 0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,010 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 7,02 | 500 |
| 11 | Azotati | 2,27 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,01 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,25 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1905419/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | <10 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 28 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | 8,19 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 5,62 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | 0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,07 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

Buletin nr. PI1906757/29.11.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape uzate tehnologice si menajere tratate in statia de epurare locala

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Materii in suspensii | 11 | 60 |
| 3 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 72 | 2000 |
| 4 | CCOCr | <30 | 125 |
| 5 | CBO5 | <7,9 | 25 |
| 6 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 7 | Agenti de suprafata neionici | <0,1 | 0,5 |
| 8 | Fosfor total | <0,07 | 1 |
| 9 | Sulfuri si H2S | <0,04 | 0,5 |
| 10 | Cloruri | 17,5 | 500 |
| 11 | Azotati | <0,15 | 25 |
| 12 | Azotiti | <0,013 | 1 |
| 13 | Azot amoniacal | 1,90 | 2 |
| 14 | Fenoli | <0,1 | 0,30 |

In cazul apelor uzate epurate tehnologice si menajere concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

Societatea monitorizeaza periodic calitatea apelor pluviale descarcate in emisar,indicatorii analizati pH,reziduu filtrabil,substante organice,produs petrolier,incadrandu-se in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002 HG 352/2005.

Buletin nr. PI1900538/18.02.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 149 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | <10 | 35 |

Buletin nr. PI1903192/29.06.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,6 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,66 | 5 |
| 3 | CCOCr | <30 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 34 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 11 | 35 |

Buletin nr. PI1905420/11.10.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Ape pluviale preepurate cu un debit de 56,55l/s

| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,3 | 6,5-8,5 |
| 2 | Total hidrocarburi petroliere | <0,35 | 5 |
| 3 | CCOCr | 43,2 | 125 |
| 4 | Reziduu filtrabil la 105°C | 39 | 2000 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | 20 |
| 6 | Materie in suspensie | 10 | 35 |

In cazul apelor pluviale preepurate concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor .

-pH=6,5-8,5

-materii in suspensie= 60 mg/l

-CCOCr=125 mg/l

-substante extratibile = 20 mg/l

-substante petroliere – suprafata receptorului fara irizatie

Debitele masice ale poluantilor specifici sunt calculati conform prevederilor Avizului de Gospoodarire a Apelor cu respectarea valorilor impuse conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Natura apei si compusii acesteia | Debitul mc/ an | Mod de evacuare | NTPA 001/2002, HG352/2005 | Cantitate evacuata kg/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ape uzate de la -necesitati tehnologice la statia de epurare -spalari mijloace auto -igienizari spatii de productie -centrala termica -flux tehnologic-spalare gaze -cicloane Venturi1 si 2 | pH | 24.230 mc/an | Evacuare catre ovoidul stradal si descarcare in statia de epurare | 6,5-8,5 mg/l |  |
|  |  | Materii in suspensii MTS |  |  | 35 mg/l | 848,05 |
|  |  | CBO5 |  |  | 9 mg/l | 218,07 |
|  |  | CCOCr |  |  | 35 mg/l | 848,05 |
|  |  | Azot total |  |  | 7,5 mg/l | 181,725 |
|  |  | Fosfor total |  |  | 0,7 mg/l | 16,96 |
|  |  | Azot amoniacal |  |  | 1,2 mg/l | 29,076 |
|  |  | NO2 |  |  | 20 mg/l | 484,6 |
|  |  | NO3 |  |  | 0,3 mg/l | 7,269 |
|  |  | Detergenti sintetici biodegradabili |  |  | 0,1 mg/l | 2,423 |
|  |  | Fenoli |  |  | 0,015 mg/l | 0,363 |

Cele mai bune tehnici disponibile, inseamna si reducerea consumului de apa ceea ce se poate realiza prin utilizarea jeturilor de presiune la curatirea incintei, a pardoselilor, a echipamentelor.  Este foarte important sa se gaseasca un echilibru intre modul de spalare aplicat si reducerea consumului de apa pe cat posibil.

Intretinerea regulata conform programului, efectuarea reparatiilor curente, precum si efectuarea verificarilor in perioadele operationale conduc la reducerea consumurilor de utilitati, respectiv a consumului de apa.

Conform cerintelor BAT pentru utilizarea apei in cadrul noii investitii vor fi implementate urmatoarele masuri :

- pespectarea programului de spalarea a  instalatiilor pentru prelungirea vietii acestora si reducerea generarii de reziduuri

- respectarea tehnologiei de spalare a gazelor in scrubere

- respectarea proceselor de tratare a apelor uzate in Statia de epurare inainte de a fi descarcate in emisar

Societatea are obligatia sa respecte urmatoarele prvederi:

-asigurarea monitorizarii cantitative a volumelor de apa evacuate in emisar

-asigurarea monitorizarii calitative a volumelor de apa evacuate in emisar

-interzicerea depozitarii deseurilor fara asigurarea conditiilor de eviitare a poluarii apelor de suprafata sau subterane

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului  va urmari incadrarea concentratiei poluantilor emisi din activitate in limitele impuse prin legislatia in vigoare, ceea ce conduce la concluzia ca functionarea la capacitatea proiectata a instalatiei nu se constituie intr-un poluator major al factorului de mediu apa.

Pentru prevenirea poluarii apei subterane se vor intretine in stare corespunzatoare de functionare reteaua de canalizare ape uzate cu veriificarea periodica a acestora.

## 4.2.Aerul

### 4.2.1.Date generale

Investitia Extindere Fabrica de fainuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere statie de epurare fizico-chimica, statie de tratare biologica a aerului, accese auto si amenajare parcare.este amplasata in localitatea Chitcani comuna Costesti judetul Vaslui.

Climatul judetului Vaslui are un caracter temperat continental de nuanţă excesivă, caracterizat prin veri călduroase şi ierni geroase cu viscole.

Temperatura medie anuală este cuprinsă intre 9 şi 10° C, cu un maxim mediu în luna iulie cuprins între 20 – 21° C, şi un minim mediu în ianuarie, între -3° şi -4°. Aceste valori dau o amplitudine anuală de 24 – 25°C, ceea ce denotă un caracter continental accentuat.

Regimul pluviometric- umezeala relativă are o valoare medie anuală relativ redusă, în jur de 74 %, cu un maxim mediu în decembrie, în jur de 89 % şi un minim mediu în august, în jur de 64 %.

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald şi au caracter de averse. În condiţiile unei alcătuiri geologice dominate de nisipuri, ale preponderenţei versanţilor abrupţi şi lipsiţi de protecţia pădurilor, un astfel de regim pluvial determină procese intense de spălare a solului şi de eroziune torenţială pe versanţi.

Precipitaţiile medii anuale sunt relativ reduse, cuprinse între 450 si 500 mm/mp în medie pe an, regimul ploilor caracterizîndu-se prin neuniformitate, cu cantităţi mai mari în iunie (60 – 70mm/mp) şi mici iarna şi la începutul primăverii (25 – 30mm/mp). Vara cad ploi sub formă de averse torenţiale, care au consecinţe negative asupra terenurilor, intensificând eroziunile.

Din analiza datelor reiese că există un număr însemnat de zile cu vânturi tari, care se grupează preponderent pe direcţiile: N-V, S-E şi N.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest şi sud est, diecţia dominantă fiind nord-vest, cu o fecvenţă medie de peste 20 %. Calmul atmosferic are de asemenea o pondere mare, în jur de 30%. Viteza medie anuală a vînturilor este de 3 - 3,5 m/s.

### 4.2.2.Surse si poluanti

Ca urmare a procesării termice in vederea eliminării deşeurilor de origine animala nepericuloase provenite din procesul de abatorizare al SC SAFIR SRL Văleni, instalaţiile din cadrul Fabricii de făinuri proteice şi a incineratorului ecologic din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, sursele generatoare de noxe în atmosferă sunt:

- Emisii dirijate-surse fixe

-emisii de la instalatiile de dezodorizare aer aferente linilor de producere faina proteica dupa trecerea prin instalatiile de tratare (scrubere) cu continut de vapori de apa si urme de compusi organici volatili, acizi grasi, H2S, NH3 si amine

Apele uzate rezultate din procesul de tratare a aerului vor fi colectate intr-un bazin de egalizare cu V=5 mc situat in spatele Statiei de tratare aer, cu dirijare prin pompare catre Statia de epurare propusa spre extindere.

Apele conventional curate-condens biologic de la schimbatorul de caldura aferent Statiei de tratare a aerului sunt preluate si dirijate prin conducte de PVC KG200mm L=95m si descarcate in conducta Dn=200 mm cu evacuare apelor epurate in cursul de apa Chitcani.

-gazele arse provenite de la centrala termica pentru prepararea aburului si a apei calde ce contin CO, NOx,SO2,pulberi in suspensie ;

-emisii –gaze arse provenite de la incinerator ce contin CO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, substante organice, metale grele- Hg, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, si compusii acestora, pulberi, dioxine si furani, carbon organic total.

- Emisii fugitive

-emisii fugitive de la bazinele statiei de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere si de la platforma de depozitare ce contin amoniac si VOC nemetanic.

-circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

- Surse stationare- emisii dirijate

-instalatia de producere a fainii proteice -poluantii rezultati ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri si trecuti prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizează substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m.

In ceea ce  priveste mirosul provenit de la instalatia de producere a fainii proteice, in vederea reducerii disconfortului, acesta este indepartat prin dotarea obiectivului cu instalatii de dezodorizare. Gazele tratate in scrubere ce contin solutii de NaOCl si NaOH sunt apoi evacuate prin intermediul unor cosuri de dispersie cu incadrarea concentratiilor substantelor poluante in limitele ORD 462/93.

Concentratiile valorilor limite admise:

-NH3-30mg/Nmc,respectiv 0,9kg/h

-H2S-5mg/Nmc, respectiv 0,15kg/h

-VOC exprimat in COT 100mgC/Nmc

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre  instalatiile de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare iar partea necondensabila este racita si tratata cu solutii de hidroxid de sodiu si hipoclorit 12% in vederea oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute.

Societatea monitorizeaza concentratiile poluantilor specifici evacuati din instatalia de dezodorizare a aerului cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu.

Buletin nr. PI1901729/30.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-VOC | 10 | 100 mgC/Nmc |
| 4 | - | - |  |

Buletin nr. PI1904735/17.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Instalatie de dezodorizare a aerului

| Nr. crt | Poluanti evacuati | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE-mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoniac | <0,076 | 30 |
| 2 | Hidrogen sulfurat | <0,076 | 5 |
| 3 | Compusi organici volatili-COV | 8,34 | 100 mgC/Nmc |

Din analizele efectuate rezulta ca instalatia de dezodorizare a aerului de la faza de producere faina proteica,functioneaza la paramatrii proiectati,indicatorii analizati incadrandu-se in valorile limite de emisie.

Prin dotarea instalatiei cu coloana de dezodorizarea aceasta conduce la diminuarea disconfortului habitatului din zona creat de mirosuri generate ca urmare a procesului tehnologic.

-centrala termica pentru producerea aburului tehnologic si a apei calde  este dotată cu 2 cazane ecologice ce functioneaza pe gaz metan.

Pentru evacuarea gazelor arse provenite din utilizarea gazului metan drept combustibil, cazanele sunt prevazute cu cate un cos de dispersie H=10,5m, Dn 400mm cu tiraj fortat cu un Daer=12000 Nmc/h.

In cazul sursei fixe- emisiile de gaze arse prin intermediul cosurilor de dispersie,concentratiile poluantilor generati sunt analizati periodic cu incadrare in limitele ORD 462/93 fiind prezentate in tabelul de mai jos :

Buletin de analiza nr.PI1904734 /02.09.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 9 94 2,58 | 15 108 1198 30,96 | 100 35 350 5 |

Buletin de analiza nr.PI1901727 /11.04.2019

ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

Centrala termica-gaze arse

| Nr.crt. | Sursa generatoare | Poluanti | Concentratia mg/mc | Debit masic g/h | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisii gaze arse centrala termica Daer=12000Nmc/h | -CO -SO2 -NOx -pulberi | 1,25 6 82,7 2,54 | 15 72 992,4 30,48 | 100 35 350 5 |

-procesul de incinerare deseuri de origine animala - incineratorul de mica capacitate nu este prevazut cu instalatii de monitorizare si detectare a emisiilor ci numai cu afisaj al temperaturii din cele 2 camere de lucru.

In cazul incineratorului , acesta va fi prevazut cu doua camere de ardere cu temperatura maxima de 850(C, ce va trebui urmarita permanent si cu un cos de dispersie ce asigura reducerea concentratiei poluantilor emisi. Trecerea gazelor arse din prima camera de incinerare prin camera a doua de ardere, la temperatura de 850°C conduce la o reducere a concentratiei poluantilor evacuati cu incadrarea acestora in limitele normativelor in vigoare privind cele mai bune tehnici disponibile.

Avand in vedere ca incineratorul nu este prevazut cu sistem automat de monitorizare a temperaturii si nici a calitatii emisiilor generate, s-a impus stabilirea unui program de urmarire a valorilor temperaturilor din cele 2 camere de ardere, ce asigura incadrarea poluantilor evacuati in limitele admise.

Emisiile poluatilor evacuati in aer prin intermediul cosului de dispersie, ca urmare a incinerarii deseurilor vor trebui sa se incadreze in valorile limita de emisie ale poluantilor, corespunzator legislatiei in vigoare stabilite pe baza celor mai bune tehnici disponibile, astfel:

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa /masurata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare | U.M. |
| Incinerator | pulberi | Cos de evacuare H=7m Dn=500mm | 30/6,59 | mg/Nm3 |
|  | substante organice gazoase sau in stare de vapori exprimate sub forma de carbon organic total |  | 5,77/20 | mg/Nm3 |
|  | CO |  | 52,7/100 | mg/Nm3 |

In vederea stabilirii nivelului de poluare a atmosferei datorita  functionarii incineratorului se efectueaza masuratori privind emisiile atmosferice, frecventa de monitorizare fiind stabilita prin Autorizatia Integrata de Mediu.Emisiile masurate nu depasesc valorile limita prevazute.

Surse mobile

Circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza gaze arse ce contin CO, CO2 si NOx.

Traficul auto în incinta obiectivului analizat este redus, debitele masice evacuate prin gazele de espament sunt estimate in tabelul următor:

| Denumirea sursei | Poluanti si debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO | CO2 | Nox |
| -gaze de esapament de la mijloacele auto ce functioneaza pe motorina (4,2 l/zi) | 46,2 | 1302 | 105 |

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa in vecinatatea unui curs de apa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Surse stationare nedirijate

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Statia de epurare ,platforma de esorare namol provenit din treapta biologica emisii de joasa inaltime, | NH3 VOC H2S | 0,2 4,0 0,2 |

Emisiile atmosferice provenite din activitatea obiectivului in cazul surselor fixe dirijate se incadreaza pentru gazele arse rezultate de la centrala termica in limitele ORD 462/93, iar pentru gazele arse de la incineratorul ecologic, acestea se  situeaza in limitele admise conform celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea reglementarilor impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5 km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele CMA admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 80% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti emisi in atmosfera. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

In ceea ce priveste calitatea atmosferei in zona in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2 se vor incadra in limitele impuse de ORD 592/2002 a valorilor de prag cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de Legea 104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Valorile concentratiilor de poluanti mai sus mentionati  vor trebui sa se incadreze in limita normala la data punerii in functiune a investitiei.

In acest sens utilajele prevazute in dotarea noii investitii vor fi utilaje performante in ceea ce priveste protectia calitatii aerului fiind dotate cu echipamente de depoluare ce vor conduce la incadrarea poluantilor in limitele impuse prin normativele UE.

### 4.2.3.Prognozarea calitatii aerului

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti standardizate. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

Amplasamentul noii investitii  se situeaza in extinderea Fabricii de faina proteica existenta .Prin natura activitatii ce urmeaza a se desfasura in cadrul noii investitii se poate estima urmatoarele emisii generate pe amplasament

| Nr.crt. | Sursa generatoare |  | Poluanti | Concentratia | Debit masic | Ord. 462/1993 [mg/mc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalatie de dezodorizare aer- scrubere | Emisii de vapori cu evacuare la scruber cos cu H=5,5m | Vapori cu continut de VOC, acizi grasi, H2S, NH3, amine | NH3-30 mg/Nmc H2S-5 mg/Nmc VOC exprimat in TOC100 mg C/Nmc | 900 g/h 150 g/h | 30 mg / mc 20 mg / mc 5,77/20 mg/Nm3 |
| 2 | Gaze arse de la centrala termica-preparare abur | Gaze arse, cos dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h . | -pulberi SO2 Nox CO | 100 35 350 5 | 1200 g 420 g 4200 g 60 g | 100 35 350 5 |
| 3 | Gaze arse de la incinerator | Cos de evacuare H=7m Dn=500mm | Pulberi TOC CO | 5 mg/mc 5 mg/mc 50 mg/mc | Tiraj natural | 5 mg/mc 5 mg/mc 50 mg/mc |

In ceea ce priveste calitatea aerului se impune respectarea dotarilor prevazute in proiect cu echipamente performante conform tehnologiei aplicate in vederea incadrarii concentratiilor emisiilor de poluanti in limitele impuse prin legislatia in vigoare.

Surse mobile

Circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza gaze arse ce contin CO, CO2 si NOx.

Traficul auto în incinta obiectivului analizat este redus, debitele masice evacuate prin gazele de espament sunt estimate in tabelul următor:

| Denumirea sursei | Poluanti si debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO | CO2 | Nox |
| -gaze de esapament de la mijloacele auto ce functioneaza pe motorina (4,2 l/zi) | 46,2 | 1302 | 105 |

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa in vecinatatea unui curs de apa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Surse stationare nedirijate

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Statia de epurare ,platforma de esorare namol provenit din treapta biologica emisii de joasa inaltime, | NH3 VOC H2S | 0,2 4,0 0,2 |

Emisiile atmosferice provenite din activitatea obiectivului in cazul surselor fixe dirijate se incadreaza pentru gazele arse rezultate de la centrala termica in limitele ORD 462/93, iar pentru gazele arse de la incineratorul ecologic, acestea se  situeaza in limitele admise conform celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea reglementarilor impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE.

### Instalatii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Prin marirea capacitatii de productie a fabricii de faina proteica s-a impus necesitatea realizarii unei instalatii de tratatre a aerului,instalatie nou construita in incinta unei noi cladiri situata in partea sudica a amplasamentului cu Sc=548mp si a unui bazin de preluare ape uzate amplasat in spatele halei cu V= 15mc.

Condensarea si racirea aerului cald-linia A cu continut de vapori Vaporii care provin din procesul de coacere sunt dirijati la sistemul de conducte de vapori si apoi catre condensatorul racit cu aer ,cu o capacitate de 5t/h in vederea condensarii vaporilor de apa. Gazele necondensabile sunt preluate prin depresiune de catre ventilatorul pentru produse necondensabile ce apartine instalatieri turnurilor de tratare chimica de la linia de pene. Condensabilele sunt dirijate sub forma de condens in canalizare catre statia de epurare ape uzate prin intermediul unei suflante.       Pentru evacuarea gazelor necondensabile din condensator este prevazuta o suflanta. 
  Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)-linia B
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.
•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)-linia C
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

●   Condensarea vaporilor-linia D  Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.
Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti emisi in atmosfera. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

In ceea ce priveste calitatea atmosferei in zona in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2 se vor incadra in limitele impuse de ORD 592/2002 a valorilor de prag cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de Legea 104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Valorile concentratiilor de poluanti mai sus mentionati  vor trebui sa se incadreze in limita normala la data punerii in functiune a investitiei.

In acest sens utilajele prevazute in dotarea noii investitii vor fi utilaje performante in ceea ce priveste protectia calitatii aerului fiind dotate cu echipamente de depoluare ce vor conduce la incadrarea poluantilor in limitele impuse prin normativele UE.

Zgomot si vibratii

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 80% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele CMA admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 80% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

### 4.2.4.Masuri de diminuare a impactului

Prin functionarea obiectivului in vederea diminuarii impactului produs asupra mediului se va urmari respectarea parametrilor tehnologici, ceea ce va conduce la reducerea emisiilor fugitive prin depozitare si manipulare materiale.

Dotarea cu echipamente corespunzatoare prevazute cu sisteme de automatizare, de reglare si control a parametrilor si a regimului de functionare, prin monitorizarea emisiilor atmosferice se va urmari incadrarea concentratiilor de poluanti in limitele admise de normativele in vigoare cu posibilitatea limitarii concentratiilor acestora.

In conditiile desfasurarii procesului tehnologic in instalatii inchise cu  sisteme de transport a fluidelor prin conducte tehnologice se reduce posibilitatea emisiilor de poluanti in atmosfera.

Avand in vedere  ca activitatea in cadrul Fabricii  de fainuri proteice se desfasoara in incinte inchise precum si dotarile privind instalatiile de depoluare aer, se poate considera un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu-aer din zona.

Echipamentele de depoluare din dotarea instalatiilor vor realiza randamente de retinere eficiente cu incadrarea concentratiei noxelor in limitele normativelor in vigoare.

In vederea reducerii disconfortului datorita mirosurilor generate a fost realizata o  instalatie de spalare gaze dotata cu tuburi tip venturi si scrubere de retinere prin spalare cu solutii.

Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.Fluxul  tehnologic pentru spalarea gazelor :Qzi mediu/turn1=1,8 mc/zi; turn2=0,6 mc/zi; ciclon Venturi1 Qzi mediu=24 mc/zi, ciclon Venturi2 Qzi mediu=12 mc/zi.

Liniile fluxurilor tehnologice din dotarea investitiei vor fi prevazute cu sisteme permanente de monitorizare a concentratiilor poluantilor emisi din procesele tehnologice evacuate in atmosfera prin cosurile de dispersie.

Avand in vedere amplasamentul obiectivuliui intr-o zona deschisa, emisiile generate prin cosurile de dispersie sunt reduse ca urmare a curentilor de aer creati in zona.

Activitatea tehnologica se va desfasura numai in incinte inchise sau in spatii special amenajate ceea ce va conduce la reducerea intensitatii nivelului de zgomot. Utilajele producatoare de zgomot si vibratii vor fi montate pe fundatii cu suporti elastici pentru eliminarea vibratiilor si reducerea zgomotului.

Avand in vedere limitele impuse prin SR 10.009/2017, unitatea nu este un perturbator al habitatului, ca urmare a dotarilor si echipamentelor, a amplasamentului intr-o incinta inchisa,  precum si a modului de desfasurare a procesului tehnologic, unitatea fiind situata intr-o zona urban-industriala.

## 4.3.Sol

### 4.3.1.Tipuri de sol si modul de folosire

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, punctul Chiţcani, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului jurasic-cuaternar.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

-sol vegetal galben prafos

-argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

-argila prafoasa nisipoasa

-argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Conform normativului P100/1/2006  privind proiectarea antiseismică a construcţiilor,  perimetrul  cercetat  se  încadrează  în  zona  seismică  C avand KS = 0,20 ,ag=0,24 caracterizată prin perioada de colţ Tc= 1,0 sec.

Amplasamentul ales pentru activitatea desfasurata asigura stabilitatea generala a terenului, nefiind afectat de degradari erozive sau alunecari de teren, acesta prezentand o panta de la vest la est de cca 5%.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin pante transversale si longitudinale, pante ce asigura preluarea rapida a acestora cu dirijare catre rigola colectoare.

Apele meteorice colectate de pe suprafetele betonate circulabile prin rigole betonate sunt trecute printr-un separator decantor de produse petroliere si retinerea substantelor pamantoase cu V=3,5mc, după care sunt dirijate în aval de statia de epurare si evacuate in raul Chitcani, impreună cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite.

Apele meteorice provenite de pe suprafetele construite sunt colectate printr-un sistem de jgheaburi şi burlane si dirijate împreună cu apele meteorice preepurate prin rigole catre rigola colectoare ce se descarca in emisar- raul Chitcani, cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002, HG352/2005 .

Debitul total de ape meteorice de pe intreaga suprafata este de 56,55l/sec .

### 4.3.2.Sursele de poluare a solului

## Surse de poluare a solului si lucrari necesare organizării de şantier

Pentru delimitarea zonei ce va deservi perioada de montaj, aceasta se va realiza in incinta halei tehnologice existente. In exteriorul halei va fi asigurata o zona pentru amplasamentul unor constructii usoare ce vor trebui ridicate de pe amplasamnet la finalizarea lucrarilor.

La realizarea obiectivelor din cadrul noii investitii, lucrarile pe santier vor fi executate cu respectarea proiectelor de catre echipe specializate.

Inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor efectua urmatoarele activitati:

-amenajarea cailor de acces pentru mijloace auto, mijloace de ridicat, a cailor de rulare pentru utilaje speciale

-amenajarea platformelor pentru depozitarea deseurilor generate din activitatea de constructie, ce urmeaza a fi preluate si eliberat amplasamentul

-amenajarea platformelor pentru depozitarea elementelor de constructii utilizate la realizarea compartimentarilor aferente noii investitii.

-materialele utilizate în realizarea obiectivului vor fi materiale de construcţii omologate, cu respectarea prescripţiilor privind natura, dimensiunile şi calitatea acestora din documentaţiile tehnice întocmite

-operaţiile necesare montajului echipamentelor se vor efectua cu personal specializat, instruit din punct de vedere al respectării normelor de securitate a muncii sub supravegherea şi controlul atent al specialiştilor

Având în vedere modul de generare a poluanţilor, precum şi amplasamentul într-o zonă rurala, emisiile de poluanţi generate în perioada de realizare a investiţiei vor fi dispersate în mod natural ca urmare a curenţilor creaţi în zonă.

Nu se impun dotări cu instalaţii pentru reţinerea şi evacuarea poluanţilor.

Pentru diminuarea nivelului de pulberi sedimentabile emise, se vor efectua stropiri periodice ale zonei de lucru.

În ceea ce priveşte sistemul de organizare a incintei aferente Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic amplasate în intravilanul localităţii Chiţcani, com Costeşti, s-a urmarit diminuarea surselor posibile potentiale de poluare a solului, subsolului si panzei freatice din zonă.

În acest sens prin realizarea halei tehnologice, cca 80% din volumul activităţii se desfăşoara in incinta acesteia, pardoselile fiind betonate, prevăzute cu pante şi sifoane de preluare a apelor uzate provenite de la igienizări cu dirijarea acestora catre statia de epurare locala.

Incineratorul ecologic este amplasat pe platformă betonata in exteriorul halei tehnologice, procesul nefiind generator de ape uzate.

Zonele circulabile din incinta obiectivului sunt betonate fiind stabilite zone curate şi zone murdare pentru circulaţia auto.

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul obiectivului a fost prevăzuta o platforma betonata cu S=150mp, în care deşeurile rezultate sunt depozitate selectiv pe o durata limitată până la valorificare/eliminare prin societăţi abilitate.

Societatea monitorizeaza calitatea acviferului subteran prin efectuarea de analize din cele doua puturi de observatie.

Surse de poluare a solului in perioada functionarii obiectivului

Poluantii ce pot  afecta calitatea solului, subsolului si panzei freatice din zona amplasamentului sunt constituiti din substantele poluante continute in apele uzate colectate, stocate si transportate, deseurile rezultate din activitate depozitate necorespunzator.

Din analiza amplasamentului obiectivului si a proiectului prezentat de amenajare spatii pentru amplasarea utilajelor aferente fluxurilor tehnologice si a Statiei de epurare si a Statiei de depoluare aer  suprafata totala va fi utilizata pentru executarea investitiei conform proiectului.

Zonele cu posibil potential de poluare a solului si subsolului in cadrul SC SAFIR SRL VASLUI punct de lucru Chitcani  sunt:

-zona de descarcare a materiilor prime in cuva betonata  subterana situata pe platforma betonata datorita eventualelor scurgeri accidentale, pot conduce la o actiune de poluare a solului, subsolului si panzei freatice in conditiile aparitiei unor discontinuitati ale cuvei

-cuva betonata de preluare a materiilor prime in cazul aparitiei unor discontinuitati in peretii acesteia pot conduce la infiltratii de poluanti in sol, subsol si panza freatica

-aparitia unor fisuri in conductele de vehiculare a produselor lichide, pot conduce la infiltratii de poluanti in sol, subsol si panza freatica

-aparitia unor discontinuitati in structura platformei betonate din incinta halei tehnologice poate conduce la eventuale infiltratii de scurgeri de lichide in sol, subsol si panza freatica

-bazinele aferente statiei de epurare ape uzate, ce preiau apele uzate tehnologice, in conditiile aparitiei unor fisuri in peretii acestora pot conduce la infiltratii de ape uzate in sol.

-platforma betonata- batardou in conditiile  depozitarii necorespunzatoare a namolului si aparitia unor fisuri in struictura acestuia

-depozitarea necorespunzatoare a deseurilor poate constitui o sursa de poluare a solului in conditiile nerespectarii masurilor impuse prin legislatia in vigoare privind gestionarea selectiva a acestora de la producere pana la valorificare/eliminare cu respectarea prevederilor conform HG856/2002, L211/2011. In acest sens unitatea are amenajate zone de depozitare corespunzatoare pe tipuri de deseuri, urmand a incheia contracte cu  societati abilitate functie de natura deseului.

-caile de acces auto interne si platformele betonate vor fi mentinute in stare continua in vederea evitarii antrenarii scurgerilor de poluanti cu infiltrare in sol si afectarea panzei freatice;

In ceea ce priveste calitatea solului si subsolului nu s-a constatat o poluare accidentala care sa fi influentat calitatea acestuia, avand in vedere desfasurarea activitatilor in incinte inchise.

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F1 si F2 din vecinatate platformei de depozitare namol, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F1 | F2 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 19 mgO2/L | 10 mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,0798 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,63 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 317 | 358 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 627 | 656 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

Raportului de Incercare nr.PI 1901507/11.04.2019 prezinta valorile indicatorilor specifici din panza freatica, probe prelevate din forajele de observatie F3 si F4 din vecinatatea bazinului de la treapata biologica a statie de epurare, analize efectuate de catre laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Nr. crt. | Parametru anorganic nemetalic | Valori masurate mg/l | LOR mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | F3 | F4 | - |
|  | Consum chimic de oxigen | 10 mgO2/L | 10mgO2/L | 30 mgO2/L |
|  | Amoniu ca NH4+ | 0,129 | 0,067 | 0,0530 |
|  | Substante exctractibile | <1 | <1 | 1 |
|  | Azotati | 2,51 | 3,0 | 0,150 |
|  | Rezidiuu filtrabil la 105° C | 315 | 357 | 10 |
|  | Conductivitate µ/S/cm | 569 | 659 | 0,10 |
|  | Unitati pH | 8,6 | 8,7 | 2 |

*LOR= limita de raportare

In vederea utilizarii namolului provenit de la treapta biologica a statiei de epurare si a cenusei de la incinerator a fost efectuata analiza continutului acestuia Raport de incercare nr PI200094/20.01.2020.

### 4.3.3.Prognozarea impactului si masuri de diminuare a impactului

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Lucrările de execuţie a montajului echipamentelor în cadrul noii investitii vor fi începute în momentul în care vor fi obţinute avizele şi acordurile prevăzute, inclusiv a autorizaţiei de construire sub stricta coordonare a dirigintelui de şantier, cu respectarea prevederilor privind disciplina în construcţii.

Pentru perioada de realizare a investitiei, in care fluxul circulatiei auto in zona va fi crescut, vor fi utilizate caile de acces existente, ce vor trebui amenajate corespunzator.

Ca urmare a circulaţiei auto, cât şi a lucrărilor efectuate în perioada de realizare a montajului, vor rezulta emisii de pulberi în suspensii şi pulberi sedimentabile, precum şi gaze arse, din arderea carburanţilor în motoarele cu ardere internă a mijloacelor auto. Nivelul de intensitate fonica va fi crescut in perioada circulatiei mijloacelor auto si a efectuarii operatiilor de constructii.

## Descrierea impactului asupra mediului in timpul functionarii

In conditiile functionarii Fabricii de fainuri proteice si incinerator ecologic, prin masurile impuse ce au fost realizate cat si prin modul de organizare a activitatii desfasurate, sursele de poluare a solului si subsolului au fost diminuate conducând la un impact negativ,nesemnificativ prin urmatoarele masuri:

- pardoselile din incinta halei tehnologice sunt betonate si realizate continui cu usoare pante în vederea preluării rapide a apelor uzate tehnologice cu dirijare către statia de epurare locala;

- amenajarea corespunzatoare a platformei de esorare namol provenit din statia de epurare consta din betonarea acesteia,  conducand la diminuarea impactului asupra calitatii solului, subsolului si panzei freatice;

- namolul de la statia de epurare este preluat si depozitat pe platforma amenajata in vederea mineralizarii si biosterilizarii, fiind utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole;

- în zona platformei de depozitare namol, sunt amenajate 2 foraje hidrologice de observaţie F1 si F2, amonte si aval  in vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran.

- Calitatea panzei freatice este monitorizata si din zona statiei de epurare locala prin amenajarea a doua foraje ,in zona bazinului treptei biologice.

Frecventa analizelor ce urmeaza a fi efectuate vor fi stabilite prin Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia integrata de mediu;

- pierderile naturale ce urmeaza a fi incinerate pe amplasament sunt colectate in container,  depozitate pe o perioada limitata in spatiu amenajat, pana la eliminarea prin incinerare;

- spatii de colectare si depozitare selectiva a deseurilor valorificabile/nevalorificabile amenajate corespunzator cu respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 , L 211/2011;

- respectarea paramentrelor de exploatare a statiei de epurare mecano biologica ce deserveste Fabrica de fainuri proteice

- verificarea starii tehnice a hidroizolatiilor bazinelor, a statiei de epurare,a retelelor de canalizare a apei uzate cu efectuarea remedierilor in cazul aparitiei unor defectiuni ;

Prin natura solului se constata permeabilitatea acestuia pentru apa pluviala, zona nefiind inundabila.

In perioada de exploatare a instalatiilor, se vor respecta masurile stabilite in vederea evitarii infiltratiilor de poluanti in sol, subsol si panza freatica cu gestionarea corespunzatoare a materiilor prime, materialelor auxiliare, a produselor finite si a deseurilor  cu respectarea legislatiei in vigoare.

Avand in vedere transportul auto intern se va urmari si verifica mentinerea in stare continua a cailor de circulatie din incinta in vederea evitarii infiltrarii de poluanti in sol, subsol si panza freatica.

Apele pluviale posibil impurificate cu  continut de ulei sau carburant din zona circulabila vor fi colectate si dirijate inainte de evacuare impreuna cu apele uzate tehnologice printr-un separator de produs petrolier.

Deseurile generate pe amplasament vor fi depozitate in spatii amenajate, betonate, gestionate selectiv de la producere pana la valorificare/eliminare cu respectarea prevederilor HG 856/2002, L211/2011.

Societatea va incheia contracte de preluare si transport a deseurilor cu societati abilitate  in vederea valorificarii/eliminarii acestora.

## 4.4.Geologia subsolului

Amplasamentul obiectivului este situat in localitatea Chitcani, comuna Costesti, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului Jurasic-Cuaternar.

Din punct de vedere hidrografic teritoriul analizat este reprezentat de o retea nesemnificativa de cursuri de apa, cu exceptia raului Barlad ce strabate de la nord la sud-est principalele vai devenite colectoare de apa.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Din punct de vedere geobotanic perimetrul analizat face parte din zona de silvostepa.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului. Afluentii cursului de apa Barlad au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Arealul comunei Costesti, localitatea Chitcani unde este amplasat obiectivul analizat se diferentiaza pe orizonturi acvifere ce pot constitui sursa de alimentare cu apa potabila. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la 6-7m de la cota forajului cu nivel sub presiune, apa neprezentand agresivitate sulfatica.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

-sol vegetal galben prafos

-argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

-argila prafoasa nisipoasa

-argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Nivelul hidrostatic al apei subterane se situeaza pe amplasament la adancimi mai mari de 12,5m si nu este agresiva sulfatic asupra betoanelor.

Avind in vedere natura straturilor geologice in cazul apelor din precipitatii infiltrarea acestora in sol se realizeaza in timp fara a prezenta fenomenul de baltire.

Prin pozitia geografica , teritoriul studiat apartine climatului temperat-continental, caracterizat prin variatii mari termice si printr-un regim neuniform al precipitatiilor.

Directia predominanta a vanturilor este nord-vest si nord urmata de cele din directia sud-vest si sud.

## 4.5.Biodiversitatea

### 4.5.1.Flora si fauna

Arealul analizat nu se află situat în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat şi completat prin ORD 2387/2011 si HG 1284/2007, modificat şi completat cu HG 971/2011.

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic ce apartine SC SAFIR SRL   este amplasata in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate judetul de la nord la sud.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km şi prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului analizat. Afluentii cursului de apa Barlad, respectiv raul Chiţcani, au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata nu dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adincimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar functionarii obiectivului, unitatea are amenajate un foraj situat in exteriorul amplasamnetului, pe latura nord-vestică la o adancime de 150m in baza avizului emis de AN Apele Romane - Direcţia Apelor Prut Iasi.

### 4.5.2.Impactul prognozat si masurile de diminuare

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Chitcani, intr-o zona cu terenuri agricole. Realizarea obiectivului cat si amplasamentul acestuia este benefic. In zona exista, fanete,  terenuri agricole cultivate.

Prin dotarile si amenajarile ce urmeaza a fi prevazute in cadrul fabricii de fainuri proteice, prin proiectele realizate, emisiile ce urmeaza a fi generate din functionarea acesteia nu va influenta calitatea ecosistemului terestru si acvatic din arealul analizat.

Se estimeaza ca datorita valorii concentratiilor maxime ale emisiilor de poluanti in aer, care se vor situa sub valorile maxime admise,si ca urmare a ariei reduse de raspandire, nu vor fi afectate vegetatia si fauna din zona si vecinatatile amplasamentului investitiei analizate

Ca urmare a estimarii valorilor concentratiilor pentru poluantii emisi in mediu-pulberi in suspensii, gaze arse, acestia se situeaza sub VLE conform actelor de reglementare in vigoare, precum si ca urmare a ariei reduse de raspindire a acestora, nu vor fi afectate flora si fauna precum si vecinatatile amplasamentului analizat.

Pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer- pulberi sedimentabile, in suspensie, datorate amenajarii incintelor, lucrarile se vor realiza conform proiectului cu depozitarea controlata a  deseurilor pe platforme betonate amenajate.

In ceea ce priveste reducerea concentratiei de pulberi generate cu depozitare pe sol, se vor practica periodic umectarea zonelor de lucru, si a cailor de rulare.

Executantul lucrarilor in baza aprobarilor obtinute in conformitate cu legislatia in vigoare, va transporta deseurile ritmic, spatiile de depozitare urmand a fi igienizate.

Se estimeaza ca datorita valorii scazute a concentratiilor maxime ale emisiilor de poluanti in aer, care se vor situa sub valorile maxime admise, precum si datorita ariei reduse de raspandire, nu vor fi afectate vegetatia si fauna din zona si vecinatatile amplasamentului investitiei analizate, impactul fiind negativ nesemnificativ.

Pana in prezent nu s-au semnalat in zona dereglari ale echilibrului ecologic, din estimarea valorilor concentratiilor de poluanti emisi in mediu acestia se vor situa sub VLE conform normativelor in vigoare ceea ce va conduce la debite masice reduse de poluanti fara un impact major asupra biodiversitatii.

In ceea ce privesc ariile de raspandire a poluantilor emisi, acestia nu vor afecta flora si fauna din vecinatatea amplasamentului analizat ca urmare a dotarilor si echipamentelor aferente noii investitii, cat si prin respectarea tehnologiei aplicate, impactul prognozat fiind diminuat prin respectarea masurilor impuse.

Măsurile care se preconizează a fi luate în perioada de realizare a investitiei, cat si în timpul funcţionării obiectivului, în conformitate cu normele tehnologice si a legislaţiei de mediu în vigoare, si în mod special respectarea cu stricteţe a acestora, ne determină să consideram că factorii de mediu din vecinatate, vor fi afectaţi negativ nesemnificativ  într-o măsură redusa, astfel încât impactul să nu aibă un caracter semnificativ.

Masurile de reducere a impactului pentru ecosistemul terestru ce se propun a fi luate in considerare la realizarea investitiei conduc la diminuarea potentialelor efecte atât în perioada de functionare cât si de constructii- montaj:

| Factor de mediu | Măsuri de reducere a impactului | Resp. implementare | Supraveghere |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | efectuarea de stropiri cu apa ce vor impiedica antrenarea de pulberi de catre curentii de aer | Constructor | Titular |
| Apă | -colectarea corespunzătoare a apelor uzate, cu dirijarea acestora in Statia de epurare proprie -interzicerea descărcării oricăror materiale în apele de suprafată sau subterane. | Constructor | Titular |
| Sănătatea populaţiei şi a personalului | -managementul tehnic şi al resurselor corect executate. -elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale. | Constructor | Titular |
| Mediu ambiant | -monitorizarea lucrărilor şi a calităţii mediului, atat in perioada de investitii cat si in perioada de functionare | Constructor | Titular |

## 4.6.Peisajul

Investitia se va amplasa in zona rurala, comuna Costesti  in incinta societatii.

Din punct de vedere urbanistic obiectivul se incadreaza in arhitectura zonala cu respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism.

Amenajarile si dotarile, in ceea ce privesc constructiile existente ce vor fi reconsiderate,  acestea se vor integra in caracterul general al zonei.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in intravilanul localitatii Chitcani invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km

Tab. 4.6.1 Utilizarea terenului pentru amplasamentul ales

| Utilizarea terenului | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
|  | Inainte de punerea in aplicare a proiectului | Dupa punerea in aplicare a proiectului | Recultivata |
| Zone construite: -constructii inchise, amenajari tehnico-edilitare -cai de acces si platforme betonate, rigole | -suprafata construita, inclusiv amenajari tehnico-edilitare 2940,65 mp -cai de acces betonate si platforme 5232 mp | -suprafata construita, inclusiv amenajari tehnico-edilitare 7508,30 mp -cai de acces betonate si platforme 7497 mp |  |
| Total | 8172,65 mp | 15005,30 mp |  |

Prin realizarea obiectivului nu va fi influentat cadrul natural peisagistic fara a avea un impact negativ asupra arealului analizat.

## 4.7.Mediul social si economic

Amplasarea acestui obiectiv in cadrul comunei Chitcani, judetul Vaslui este benefica si oportuna, avand in vedere profilul de activitate al societatii.

Ca urmare a activitatilor desfasurate se valorifica deseurile rezultate din activitatea de abatorizare a societatuii crescand rentabilitatea societatii.

Deseurile generate din activitate- periculoase si nepericuloase vor fi colectate selectiv, pe tipuri, depozitate temporar cu eliminare de pe amplasament prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Investitia ce urmeaza a se realiza constituie un raspuns in sensul  respectarii conditiilor impuse prin managementul deseurilor in ceea ce priveste colectarea, depozitare si reciclarea/valorificarea acestora.

Dotarile prevazute in proiect, precum si echipamentele din cadrul instalatiilor noi montate, conduc la scaderea concentratiilor emisiilor evacuate in mediu, gestionarea corespunzatoare a acestora cu un impact redus asupra starii de sanatate a populatiei.

Proiectul propus va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic din zona prin crearea de noi locuri de  munca.

## 4.8.Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural

Obiectivul de investitie nu se afla in vecinatatea unor obiective ce fac parte din patrimoniul cultural.

Nu se impune necesitatea luarii de masuri speciale in acest sens.

# 5.Analiza alternativelor

Extinderea  Fabricii de fainuri proteice prin realizarea noii investitii aceasta se conformează prevederilor din certificatul de urbanisma si PUG-ului comunei privind permisiunea de realizare a obiectivului de investitii,  intr-o zona adecvata functionalului.

Realizarea obiectivului nou de investitii in cadrul SC SAFIR SRL este oportuna si benefica avand in vedere cresterea competitivitatii societatii.

Tehnologiile aplicate, precum si sistemul de monitorizare a fluxurilor tehnologice conduc la reducerea debitelor masice de poluanti evacuati in atmosfera prin dotarea cu echipamente performante, instalatii de depoluare aer, apa cu randamente ridicate.

Tehnologiile aplicate in cadrul noului obiectiv de investitii vor respecta prevederile legislatiei privind protectia mediului, procesul desfasurandu-se in incinte si instalatii inchise.

In acest sens prin aplicarea unui bun management si a respectarii parametrilor tehnologici de functionare se obtin randamente superioare pe liniile de fabricatie cu reducerea cantitatilor de deseuri rezultate.

Alternativa de amplasare a noii investitii conduce la marirea capacitatii fabricii de faina proteica precum si posibilitatea asigurarilor utilitatilor necesare functionalului.

In acest sens prin alegerea amplasamentului, aceasta va conduce  la o valoare redusa de realizare a  investitei si cresterea competitivitatii pe piata a societatii.

Evaluarea potenţialului impact asupra factorilor de mediu prin realizarea investiţiei a fost efectuată pe baza criteriilor de mediu pentru a determina sistemul de punctaj utilizat ce completează matricea.

Notaţia folosită pentru a completa matricea

| Notaţia | Explicaţie |
| --- | --- |
| ++ | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte pozitive importante, constând în protecţia mediului şi oportunităţi de îmbunătăţire. |
| + | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte pozitive ce nu ar afecta în mod negativ resursele de mediu. |
| 0 | Nu are nici un efect asupra criteriilor, ca urmare a punerii în aplicare a opţiunii. |
| - | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte negative asupra mediului |
| - - | Punerea în aplicare a proiectului ar conduce la efecte negative majore pe termen lung, la efecte adverse asupra mediului, susceptibile de a fi permanente. |
| +/- | Punerea în aplicare a proiectului ar afecta atât în mod pozitiv, cât şi negativ în raport cu criteriile |
| ? | Efectele sunt incerte deoarece nu există suficiente informaţii disponibile pentru a anticipa efectele probabile. |

În ceea ce priveşte evaluarea impactului direct, indirect si cumulat asupra factorilor de mediu şi a bunurilor protejate, a activitatilor desfasurate pe amplasamentul societatii, acesta este redat pe baza matricei mai jos, luandu-se in considerare efectul sinergic al activitatilor desfasurate pe amplasament:

|  | Populaţia şi sănătatea umană | Fauna şi flora | Sol | Bunuri materiale | Calitatea apei | Calitatea aerului, climă | Zgomot, vibraţii | Peisaj, mediu vizual | Patrimoniu cultural şi istoric |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresterea competitivitatii societatii SAFIR SRL prin extindere activitate in domeniul valorificarii deseurilor | +/- | + | +/- | + | + | +/- | + | + | 0 |

Din datele prezentate privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu, se poate concluziona că prin modul de realizare a investiţiei, prin dotările acesteia, cât şi prin amplasamentul ales, din evaluările făcute rezultă că prezintă un impact indirect, cumulativ şi pozitiv pentru zona respectivă.

Impactul produs este negativ nesemnificativ si nu afectează arealele geografice învecinate, atât din punct de vedere al populaţiei si habitatelor.

Respectarea condiţiilor tehnice privind dotările, cât şi exploatarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor în sistem monitorizat, acestea conduc la diminuarea impactului asupra mediului.

Totodată au fost prevăzute măsuri de protecţie privind reducerea impactului, atât în perioada de execuţie, în perioada de funcţionare şi de încetare a activităţii.

Din punct de vedere transfrontier, obiectivul nu se încadrează în legislaţia actuală privind impactul faţă de Republica Moldova, judetul Vaslui invecinandu-se cu aceasta.

În vederea identificării tuturor efectelor posibile a fi exercitate de către noua investitie asupra mediului au fost identificate toate activitatile specifice desfasurate pe amplasamentul analizat, în funcţie de relaţia activitate – efect potenţial exercitat. Acestea s-au realizat prin evaluarea cumulată a tuturor categoriilor de impact, conform următorului tabel:

| Impact | Termen scurt | Termen mediu | Termen lung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | Indirect | Direct | Indirect | Direct | Indirect |
| Investitia – Cresterea competitivitatii societatii SAFIR SRL prin extindere activitate in domeniul valorificarii deseurilor si producere de fainuri proteice | Activităţi de amenajare, construcţie, | Activităţi de transport materiale, utilaje, personal | Activitatea de producere a fainei proteice | Activităţi de transport materiale, personal | Activitatea de producere a fainei proteice | Activităţi transport materiale, personal |
| Cumulat cu activitatea desfasurata in cadrul SC SAFIR SRL | Activităţi de amenajare, cumulate cu activitatile similare desfasurate pe amplasament | Activităţi de transport materiale, utilaje, personal, cumulate cu alte activităţi | Activitatea de producere a fainei proteice | Activităţi de transport materiale, personal cumulate cu alte activităţi similare | Activitatea de producere a fainei proteice | Activităţi de transport materiale, personal cumulate cu alte activităţi similare |

Impactul rezidual-  in cazul Punctului de lucru ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui impactul activitatii desfasurate pe amplasament se va elimina. In conditiile respectarii prevederilor si a masurilor impuse prin Planul de inchidere si a proiectelor intocmite in vederea dezafectarii instalatiei si refacerii amplasamentului, nu va exista un impact rezidual in zona.

# 6.Monitorizarea

Automonitorizarea activitatii prevede doua tipuri de actiuni :

-monitorizarea tehnologica si a variabilelor de proces

-monitorizarea emisiilor si calitatea factorilor de mediu

Avand in vedere ca activitatea se desfasoara in incinte tehnologice, inchise, in instalatii dotate cu trasee tehnologice pentru vehicularea materiilor prime, cu sisteme de monitorizare si urmarire a parametrilor tehnologici, se impune monitorizarea urmatorilor factori de mediu:

-factor de mediu aer :

-emisii de gaze arse de la centrala termica

-emisii de gaze arse de la incinerator

-emisii de la instalatia de dezodoriizare gaze

-factor de mediu apa :

-ape uzate epurate provenite din Statia e epurare proprie cu evacuare in cursul de apa Chitcani

-apele pluviale preepurate evacuate impreuna cu apele uzate epurate cu evacuare in cursul de apa Chitcani

-factor de mediu sol:avand in vedere ca suprafata incintei este in proportie de 60 % betonata, iar activitatea se desfasoara in incinte ten=hnologice  inchise, posibilitatea de poluare a solului este redusa.

In vederea monitorizarii calitatii panzei freatice pe amplasament sunt realizate 4 foraje de observatie : 2 foraje F1 si F2 in vecinatatea batardoului pentru depozitarea namolului de la Statia de epurare si doua F3 si F4 in vecinatatea bazinelor statiei de epurare.

Valorile concentratiilor poluantilor emisi, precum si frecventa monitorizarii va fi stabilita in baza Autorizatiei integrate de mediu..

Realizarea obiectivului de investitii impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe amplasament- emisii de poluanti in aer, apa,  dupa punerea in functiune a extinderii obiectivului.

Periodicitatea de monitorizare a factorilor de mediu va fi stabilita prin Autorizatia integrata de mediu.

Pentru deseurile generate din activitate se va tine o evidenta si un control strict al gestiunii acestora, in ceea ce priveste colectarea selectiva, depozitarea si valorificarea/eliminarea de pe amplasament prin societati abilitate in baza contractelor incheiate cu respectarea prevederilor HG 856/2002, L211/2011.

Zonele de depozitare deseuri vor fi marcate si semnalizate cu precizarea capacitatii de stocare, fiind interzisa depozitarea de deseuri in alte spatii decat cele amenajate in acest scop.

Avind in vedere realizarea obiectivului de investitii se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu pe amplasament- emisii de poluanti in aer, apa, apa din panza freatica dupa punerea in functiune a obiectivului.

Factorii de mediu, frecventa, indicatorii  ce urmeaza a fi monitorizati sunt prezentati in tabelul urmator:

| Factor de mediu | Periodicitatea propusa | Indicatorii analizati | Valori limita de emisie | Punct de prelevare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APA | Ape uzate tehnologice menajere si pluviale epurate | Analiza periodica la descarcarea in cursul de apa Chitcani | pH, CCOCr, CBO5, materii in suspensii, substante extractibile, fosfor total, azot amoniacal,azotiti, azotati,detergent, sulfuri si H2S, | NTPA 001/2002, HG 352/2005 | Caminul de pe reteaua unitara de canalizare existenta inainte de evacuare in cursul de apa Chitcani |
| AER | -emisii de la cosul de evacuare a gaze arse de la centrala termica | Frecventa se va stabili prin Autorizatia integrate de mediu | NOx, SO2, CO, pulberi | ORD 462/1993 | Cos dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h |
|  | -emisii de la la cosul de dispersie aferent instalatiei de dezodorizare | Frecventa se va stabili prin Autorizatia integrate de mediu | NH3 VOC H2S | ORD 462/1993 | Cos dispersie H=5,5m |
|  | -emisii de la cosul de dispersie de la incinerator | Frecventa se va stabili prin Autorizatia integrate de mediu | CO TOC Pulberi | ORD 462/1993 | Cos dispersie cu H=7m Dn=500 mm |

Prin sistemul de monitorizare al factorilor de mediu, cat si a modului de reciclare/valorificare a deseurilor generate, creste siguranta in exploatare cu diminuarea riscului aparitiei unor poluari accidentale cu impact asupra calitatii factorilor de mediu.

Aplicarea unui bun management de catre conducerea societatii, in ceea ce priveste tehnologiile aplicate, cat si modul de reciclare/valorificare a deseurilor periculoase si nepericuloase se va urmari :

-funcţionarea la parametri tehnologici a instalatiei, conform programelor instituite cu urmărirea şi remedierea abaterilor de la parametrii de proces

-respectarea diagramelor energetice de pe fluxul tehnologic in vederea incadrarii obiectivului în limitele impuse prin consumurile specifice preconizate

-urmărirea gestionării produselor utilizate in procesul de producere faina proteica,  a conditiilor de depozitare, manipulare si consumurile specifice

-respectarea modului de gestionare selectiva a deseurilor de la producere pana la eliminare/valorificare conform legislatiei in vigoare HG 856/2002, L211/2011 privind evidenta gestiunii deseurilor, inclusiv deseurile periculoase

Planul de monitorizare a factorilor de mediu pe perioada realizarii investitiei:

| Factor de mediu | Impact potential | Conditii existente | Impact prognozat (marime, extindere, tip) | Sisteme de diminuare | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | Pulberi in suspensii si sedimentabile | Lucrarile de amenajare a incintei tehnologice, spatiilor de depozitare, | Pe o durata limitata de timp cu o buna dispersie a pulberilor | Stropiri cu apa in timpul executarii lucrarilor, curatirea rotilor mijloacelor auto | Negativ nesemnificativ |
| Sol | Suspensii pamantoase, produse petroliere, Deseuri | Ca urmare a unor pierderi accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale, posibile infiltratii in sol-subsol Depozitarea controlata a deseurilor | Pe o durata limitata de timp cu afectarea unei suprafete reduse Depozitarea deseurilor se va realiza selectiv in spatii amenajate | Materiale absorbante, recuperare in recipienti, mijloacele auto trebuie sa corespunda normelor tehnice. Evacuarea ritmica a deseurilor si igienizarea spatiilor de depozitare | Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ |

In cadrul organizarii de santier se va urmari derularea lucrarilor conform proiectelor intocmite cu respectarea prevederilor acestora, in vederea evitarii poluarii factorilor de mediu.

Planul de monitorizare a factorilor de mediu pe perioada dezafectarii obiectivului de investitii:

| Factor de mediu | Impact potential | Conditii existente | Impact prognozat (marime, extindere, tip) | Sisteme de diminuare | Impact rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aer | Pulberi in suspensii si sedimentabile | Lucrarile de demolare a constructiilor si a inlaturarii cailor circulabile | Pe o durata limitata de timp cu o buna dispersie a pulberilor | Stropiri cu apa in timpul efectuarii lucrarilor, curatirea rotilor mijloacelor auto | Negativ nesemnificativ |
| Ape uzate | Ape uzate tehnologice si menajere- pH, CCOCr, CBO5, materii in suspensii, substante extractibile, detergent, sulfuri si H2S, | Curatarea retelei de canalizare ape uzate si a statiei de epurare Evacuarea in cursul de apa Chitcani cu incadrarea poluantilor specifici in limitele admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005, | Cursul de apa Chitcani pe o durata limitata de timp | Epurarea acestora in Statia de epurare | Negativ nesemnificativ |
| Sol, subsol, panza freatica | Suspensii pamantoase, produse petroliere, Deseuri – namol de la curatirea retelelor de canalizare, a bazinelor din statie de epurarel, a separatorului de produs petrolier, Deseuri -din demolari constructii, retele de utilitati | Ca urmare a unor pierderi accidentale de produse petroliere si uleiuri minerale, posibile infiltratii in sol-subsol Depozitarea selectiva a deseurilor pentru a se evita infiltratii in sol, subsol si panza freatica Depozitarea selectiva a deseurilor pentru a se evita infiltratii in sol, subsol si panza freatica | Pe o durata limitata de timp cu afectarea unei suprafete reduse Depozitarea deseurilor se va realiza selectiv in spatii amenajate pe durata limitata Depozitarea deseurilor se va realiza selectiv in spatii amenajate | Materiale absorbante, recuperare in recipienti, mijloacele auto trebuie sa corespunda normelor tehnice. Evacuarea ritmica a deseurilor pe tipuri si igienizarea spatiilor de depozitare Evacuarea ritmica a deseurilor pe tipuri si igienizarea spatiilor de depozitare | Negativ nesemnificativ Negativ nesemnificativ Negativ nesemnficiativ |

In ceea ce privesc deseurile provenite din perioada realizarii investitiei, cat si a dezafectarii acesteia, se vor monitoriza cantitatile si tipurile de deseuri rezultate, cat si  evacuarea ritmica de pe amplasament sub gestiune conform HG 856/2002, L211/2011 prin societati abilitate.

# 7.Situatii de risc

Investitia se va realiza intr-o zona in care pana in prezent nu s-au inregistrat incidente legate de inundatii, terenul nu este supus alunecarilor.

Conform indicativului P100-1/2006, zona cu valoare de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare este ag=0,20 g, perioada de colţ Tc =1,0 sec, valori caracteristice amplasamentului de care se va ţine seama la proiectarea obiectivului.

In cazul aparitiei unui cutremur, acesta poate avea consecinte grave, provocand fisurarea unor rezervoare, a conductelor cu posibilitate de poluare a solului, subsolului si panzei freatice.

Utilizand materiale de buna calitate, cat si prin solutiile tehnice adoptate in realizarea investitiei se diminueaza posibilitatea aparitiei de fisuri in conducte,  instalatii si utilaje.

La punerea in functiune in baza proiectului intocmit se va obtine avizul de functionare din punct de vedere al protectiei si sigurantei in functionare, ceea ce impune ca prin instructaje periodice, personalul sa fie initiat in cazul aparitiei unor situatii de urgenta.

Inainte de punerea in functiune a obiectivului societatea va elabora planurile de prevenire si actiune privind :

- prevenirea si controlul poluarilor accidentale

- regulamente de intretinere si operare a instalatiilor

- planuri de prevenire si combatere a incendiilor

- regulamentele si instructiunile de protectie a muncii specifice pe locuri de munca

Tipurile de accidente potentiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite sunt prezentate in tabelul urmator :

| Nr. | Tip de accident | Cauze potentiale | Impact potential | Probabilitate de producere | Risc estimat | Tehnici preventive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric; neglijenta; intretinere necores punzatoare a echipamente lor | Poluare atmosferica; Impact vizual; | mica | mic | Se vor respecta instructiunile de prevenire si interventie in caz de incendii. |
|  |  |  | Pagube materiale si umae |  |  | La acestea se adauga masurile de prevenire adoptate in faza de proiectare. |

Situatiile de risc pot fi generate de nerespectarea de către personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii, PSI, a legislatiei in vigoare privind protectia mediului:

- respectarea prevederilor protectiei muncii in ceea ce priveste exploatarea utilajelor ce prezinta organe in miscare si a mijloacelor de transport, instalatii sub presiune;

- aparitia de incendii in cazul unor situatii de avarii;

- accidente de munca - electrocutări, arsuri, inhalatii de praf sau de gaze, striviri de elemente in cădere.

Aceste tipuri de accidente de munca nu au efecte asupra mediului inconjurător, avand caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce pierderi de vieti omenesti sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. De asemenea, ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea finalizării lucrărilor.

Este necesară securizarea locatiei pe toată perioada de functionare a obiectivului, cat si pe perioada lucrărilor de executie.

Se va institui un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor ca urmare a verificarilor tehnice periodice a instalatiilor.

Măsuri de reducere a riscului :

- instructajul periodic al personalului privind protectia muncii, PSI si protectia mediului

- verificarea starii tehnice a tuturor utilajelor  si echipamentelor la intrarea in schimb pentru a constata integritatea si buna lor functionare;

- verificarea periodica conform programului a instalatiilor electrice;

- stabilirea unor zone de interzicere a accesului prin aplicare de placute indicatoare cu insemne de pericol ;

- securitatea obiectivului prin imprejmuire, semnalizări si alte avertizări ce delimiteaza zonele de lucru;

- restrictionarea accesului persoanelor  straine in incinta;

- intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii de urgenta- calamitati naturale, cutremure. Planul va prevedea măsurile de alertare, informare, punere la adăpost a bunurilor degradabile, solutii pentru minimizarea efectelor, asigurarea mijloacelor materiale pentru interventia in astfel de cazuri.

Planul de urgenta stabileste competentele specifice si procedurile de urmat in caz de accidente. Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferita de cea normala, de natura sa creeze o conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau bunuri.

Planul de urgenta va  trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:

- sarcinile echipei de interventie pentru urgente;

- procedurile operative de tratare a diferitelor situatii;

- colaborarea cu echipele de interventie externe.

De respectarea Planului de urgenta raspunde responsabilul pentru siguranta activitatii, precum si personalul cu atributii specifice acestuia.

In conditiile respectarii tehnologiei de zincare termica si producere profile deschise, a parametrilor tehnologici, a regimului de gestionare a deseurilor pe durata functionarii obiectivului se elimina riscul aparitiei unui impact cu afectarea calitatii factorilor de mediu.

In cazul aparitiei unor situatii accidentale, conducerea societatii va anunta telefonic APM Vaslui, GNM Vaslui.

# 8.Descrierea dificultatilor

In procesul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au pus probleme deosebite de culegere de informatii, consultare documente si documentatii, vizite pe teren, SC SAFIR SRL Vaslui asigurand conditiile necesare realizarii lucrarii.

Datele tehnice furnizate de beneficiar sunt considerate reale, raspunderea pentru aceste date revenind beneficiarului.

# 9.Rezumat fara date tehnice

Investititia - Extindere Fabrica de fainuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere statie de epurare fizico-chimica, statie de tratare biologica a aerului, accese auto si amenajare parcare.

- Proiectul propus de catre SC SAFIR SRL se incadreaza in Lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului -Conform Legii 292/2018 Anexa 5 sectiunea 2.a) privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Ca urmare a extinderii , capacitatea de productie a obiectivului analizat creste de la 90,72 la 240 t/zi, deseurile generate din procesul de abatorizare constituie materia prima ce urmeaza procesului de prelucrare in instalatia de producere faina proteica si grasimi.

- Instalatiile pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste, 10 t/zi activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 292/2018- Anexa nr.1, art. 10.

- instalatiile cu o capacitate de prelucrare mai mare de 100 t/zi,pentru eliminarea deseurilor nepericuloase prin incinerare ori tratare chimica astfel cum sunt definite in anexa nr.2 la Legea 211/2011 republicata si modificata cu completarile ulterioare.

- Activitatea conform  L278/2013 privind emisiile industriale-Categoria de activităţi industriale Anexa I, cap.6 alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

- COD NOSE-P: 105.14

- COD SNAP 2: 0910

## 1.1.Informatii despre titularul proiectului

Numele titularului de activitate:  SC SAFIR SRL

Adresa : municipiul Vaslui,str. Podu Inalt nr.2,corp cladire C1,ET 1, jud Vaslui

Telefon: 0235/361562, 0744/633580

Fax: 0235/306034

e-mail: contact@safir.ro

Data infiintarii 1991

Numar de inmatriculare: J 37/513.26.09.1991

Cod Fiscal: RO 822044

## 1.2.Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu

Numele si adresa:

SC REDICOM ECO SRL este inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru Protectia Mediului la pozitia 385 din 14.04.2016, avand competente de elaborare a urmatoarelor tipuri de lucrari: RM(raport de mediu), RIM(raport privind impactul asupra mediului), BM(bilant de mediu), RA (raport de amplasament).

SC ECO SOL 21 SRL este inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 386 din 14.04.2016, avand competente de elaborare a urmatoarelor tipuri de lucrari: RM(raport de mediu), RIM(raport privind impactul asupra mediului), BM(bilant de mediu), RA (raport de amplasament).

1.3.Denumirea proiectului

Investititia - Extindere Fabrica de fainuri proteice, amplasare corp administrativ modulat din containere statie de epurare fizico-chimica, statie de tratare biologica a aerului, accese auto si amenajare parcare.

## 1.4.Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia constructie/functionare/demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere

Extrasul de carte funciara  cu nr 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60927mp este constituita din teren curti constructii in suprafata de 9087mp,diferenta de 51840mp fiind teren arabil situat in intravilanul localitatii.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta,avand urmatoarele vecinatati:

-nord : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-sud : proprietate privata teren agricol liber de constructii

-est :Drum de exploatare-acces-Paraul Chitcani 15m

-vest :Drum de exploatare.

Prin documentatia PUZ-ului a extinderii, s-a urmari: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului- POT propus 7,34%,CUT propus 0,08 mp adc/mp max

Capacitatea de producţie proiectată conform activitatii desfasurate în cadrul Fabricii de fainuri proteice si grasimi este de 240t/zi,rezultate din valorificarea deseurilor nepericuloase provenite din abatorizarea pasarilor .

Din procesul de abatorizarea rezulta urmatoarele categorii de deseuri nepericuloase ce pot fi valorificate in cadrul fabrii de fainuri proteice:

- categori A viscere -100t/zi -

- categoria B viscere ,capuri,oase tocate si MDM-uri- 30t/zi

-categoria C pene saturate cu apa-70t/zi

-categoria D sange-40t/zi

Din prelucrarea deseurilor nepericuloase pe cele 4 linii de prelucrare, rezulta urmatoarele categorii de produse finite:

-faina de  viscere de categoria A-36-40t faina proteica si 12 t grasimi

-faina de viscere de categoria B- 12t faina proteica

-faina din pene saturate de categoria C- 20t faina proteica

-faina din sange categoria D- 4t faina proteica

Total=72-76t faina proteica si 12 t grasimi.

Lucrarile ce urmeaza a se executa privind extinderea Fabricii de fainuri proteica si grasimi constau din:

-corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, P+1

-extindere fabrica de fainuri proteice cu Sc=461,8mp, cladire ce va avea o suprafata de 2241mp+461,8mp=2702,8mp.

-statie de tratare a aerului cu Sc=548mp.

-extindere statie de epurare a apei uzate S=219mp+127,5=346,5mp.

-extindere platforma betonata S=1270mp,pentru amplasare corturi in vederea depozitarii produselor finite-4 bucati.

-accese auto S=2265mp.

-amenajare parcare S=232mp.

Amenajarea Fabricii de fainuri proteice consta din extinderea activitatii privind cresterea capacitatii de productie ,realizandu-se un  ansamblu omogen de constructii cu un functional adaptat procesului tehnologic.

## 1.5.Descrierea etapei de constructie

    - In perioada etapei de realizare a noii investitii se va avea in vedere respectarea reglementarilor in vigoare privind regimul de construire conform precizarilor din Certificatului de urbanism.

## 1.6.Durata etapei de functionare

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana , 24h/zi- , trei schimburi/zi , 210 zile/an.

## 1.7.Profilul de activitate

EXTINDERE FABRICA DE FAINURI PROTEICE,STATIE DE EPURARE A APEI,STATIE DE TRATARE A AERULUI,CORP ADMINISTRATIV MODULAT DIN CONTAINERE,EXTINDERE PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase-Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale ,avand o capacitate de tratare ce depaseste  10 t/zi.Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

Materii prime

Capacitatea proiectata a instalatiei de prelucrare este de 240 t/zi materii prime respectiv 50.400 t/an. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele 4 linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

-faina proteica 15960 t/an

-grasimi 2520 t/an

TOTAL 18480 t/an -produs finit

Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:

- Material tip A- capacitate de prelucrare 100t/zi -material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%, Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide, grasimi   Material tip B-capacitate de prelucrare 30t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM –

- Material tip C-capacitate de prelucrare 70t/zi -pene saturate cu apa

- Material tip D-cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi -sange

## 1.8.Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Procesul tehnologic se desfasoara in proportie de cca 85% in incinte inchise.

Circulatia auto in incinta se va realiza pe alei betonate, continui conducand la diminuarea nivelului de zgomot.

In ceea ce priveşte mediul, valoarea spaţiului analizat din zona fabricii este apreciată având o utilizare preponderent de valorificare a deseurilor animaliere nepericuloase.

## 1.9.Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele

Titularul proiectului SC SAFIR SRL nu a facut precizari cu privire la alte alternative studiate in ceea ce priveste locatia.

Investitia consta in extinderea capacitatii de productie a Fabricii de fainuri proteice cu imbunatatirea procesuli de epurare mecano-biologica a apelor uzate si a depoluarii aerului in ceea ce priveste mirosul prin realizarea instalatiei de tratare biologica a aerului.

Tehnologia de crestere aplicata in cadrul noii investitii corespunde celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea prevederilor privind protectia mediului si a normelor sanitar-veterinare.

## 1.10.Localizarea geografica si administrativa

Vezi capitolul 1.4

## 1.11.Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone protajate, zone de protectie sanitara

Amplasamentul Fabricii este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare De967 si De994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5 km distanta -est :Accesul se realizeaza printr-un drum de exploatare prin intermediul unui pod peste cursul de apa  Chitcani situat la distanta de15 m.

In ceea e privesc valorile naturale , istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate- Nu este cazul.

Zona de protectie sanitara este prevazuta pentru sura proprie de apa subterana- put forat.

## 1.12.Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului

## Planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului s-a realizat in baza PUZ-lui pentru care a fost emis Acordul de mediu.

## 1.13.Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta

Confom proiectului se vor realiza PLATFORMA BETONATA,ACCESE AUTO SI AMENAJARE PARCARE, in localitatea Chitcani, comuna Costesti,Judetul Vaslui.

# 2.Procese tehnologice

## 2.1.Procese tehnologice de productie

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice este un procedeu recent de tratare a deseurilor nepericuloase , fazele tehnologice de producere a  fainii proteice fiind complet automatizate.
Instalatia de producere a fainii proteice este constituita din 4 linii de procesare corespunzator naturii materiei prime, respectiv materia prima de tip A , materia prima de tip B,materie prima de tip C si materie prima de tipD.
Capacitatea proiectata a instalatiei de producere faina proteica este de 240t/zi, obtinuta pe cele 4 linii de procesare.
Din procesarea materiei prime tip A  rezulta o cantitate de 12 t/zi grasimi.
Materiile prime constau in deseuri de origine animala rezultate in urma procesului de abatorizare a efectivelor de pasari din abatorul ce aparţine SC SAFIR SRL , cat si de la alte abatoare in baza contractelor incheiate, abatoare care nu detin fabrici proprii de faina proteica.
Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:


       Material tip A- capacitate de prelucrare 100t/zi -material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%, Compozitia deseurilor de tip A este: apa-68%, substante solide, grasimi.
       Material tip B-capacitate de prelucrare 30t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM –

Material tip C-capacitate de prelucrare 70t/zi -pene saturate cu apa                 Material tip D-cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi -sange

•   Procesare material tip A -100t/zi
     Produse finite 40t faian proteica;12 t grasimi

         •   Procesare material tip  B 
Materie prima 30t/zi;produs finit 12t faina proteica Cantitatea  de viscere ,gheare,capuri,oase tocate si MDM-uri, prelucrate zilnic de asemeni este procesata într-un cocator de 8,5mc în cca. 4-5 şarje  de câte 4,753t/sarja cu o durata de 4,5h/şarjă. Procesarea are loc pe o  durata de aprox. 24h/zi incluzând şi operaţiile de încărcare- descărcare de unde rezultă  făină proteică  in cantitate de 12t/zi.

●Procesare materie prima tip C-pene hidrolizate

Materie prima 70 t/zi;produs finit faina proteica 20t/zi Linia de procesare pene hidrolizate va fi amplasata in incinta fostului atelier mecanic si a zonei administrative, cu o capacitate de prelucrare de 70t/zi,rezultand o cantitate de faina proteica de Penele umede din container vor fi descarcate in cuva de unde sunt preluate pe fluxul tehnologic prin intermediul unui transportor de transfer al containarului.

Linia de procesare sange tip D-materie prima 40t/zi sange
    Produs finit 4 t/zi faina proteica

- Linia de procesare-utilaje:
-cocator tip 85- 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in cocator 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc.
-echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc
-echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia-2buc

-sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul cocatorului-2buc

•    Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)
Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.
Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.
Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.
Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.
Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

•    Sistemul de recuperare a căldurii
Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.
Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

•    Sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)
Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.


Pentru transportul deseurilor de la abator la obiectivul analizat- Fabrica de faina proteica se folosesc mijloace de transport specializate,  ce deservesc obiectivul.
Mijlocul de transport specializat este format din autosasiu cu remorca fiecare fiind dotat cu container pentru transport deseuri.
Masina cu remorca are o capacitate de transport de 20t deseuri fiind echipata cu o macara pentru incarcarea si descarcarea containerului atat pe sasiu cat si in remorca.
Societatea are in dotare  containere aferente masinii si remorcii precum  si containere care raman in fabrica pentru incarcare, 
În momentul încarcarii containerelor, masina cu remorca le ridica pe cele pline si le lasa pe cele goale. Sistemul utilizat prezinta siguranta in timpul transportului deseurilor de la abatore la instalatia de preparare faina proteica.

Pentru manevrarea in incinta a materialelor si a sacilor cu produsul finit, obiectivul este dotate cu  electrostivuitoare .
Deseurile animaliere fara risc, nepericuloase ce constituie pierderi naturale- pui morti sunt depozitate in containere metalice speciale in cadrul abatorului si preluate si transportate cu mijloacele auto speciale cu care este dotat  obiectivul in vederea incinerarii acestora. 
Containerele sunt depozitate intr-un spatiu delimitat in incinta halei tehnologice, continutul acestora fiind preluat in sarje de catre 50kg in vederea distrugerii acestora.

Procesul tehnologic de distructie a deseurilor de origine animala prin incinerare

Pentru functionarea abatorului ce apartine SC SAFIR SRL, materia prima este constituita din pui de carne, proveniti din fermele proprii sau de la diverse societati in baza contractelor incheiate. Ca urmare a transportului acestora in custi, precum si din procesul de abatorizare, pot aparea pierderi naturale-pui morti, ce constituie deseuri de origine animala fara risc sanitar, deseuri ce sunt eliminate de pe incinta abatorului si distruse prin incinerare.

In acest sens, în cadrul obiectivului a fost amplasat  un incinerator ce  functioneaza pe gaz metan tip STOUR II.

Utilitati

Pentru asigurarea desfasurarii proceselor tehnologice conform capacitatilor proietate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, obiectuivul are in dotare instalatii tehnice anexe ce deservesc tehnologiile aplicate.

- Alimentarea cu apa potabila din sursa proprie subterana din doua puturi forate de adancime, dotate corespunzator.

- Retele de canalizare

-retele ape uzate tehnologice

-retele ape uzate menajere

-retele ape pluviale impurificate

- Energia electrica este asigurata prin intermediul unui post de transformare ce este racordat la cea mai apropiata retea de alimentare cu energie electrica din zona LEA 220 kw Muntenii de Jos.

- Gazul metan este asigurat din reteaua de distributie existenta in zona printr-un bransament contorizat, fiind folosit la alimentarea celor 2 arzatoare aferente cazanelor din cadrul centralei termice si a incineratorului ce functioneaza pe gaz metan.

- Agentul termic  -abur produs in centrala termica proprie dotata cu 2 cazane cu arzatoare  ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum de 50 Nmc/h.

- Aer comprimat p=6 barri, este asigurat din sursa proprie prin intermediul unei statii de compresoare-2 bucati. Necesarul de aer comprimat utilizat în cazul liniilor tehnologice de obţinere făină proteică este de cca. 600l/h/bucata.

# Deseuri

## Tipuri si cantitati de deseuri

Deşeurile rezultate pe amplasament pot fi generate în perioada de realizare a investiţiei, din functionarea obiectivului analizat, respectiv din perioada de dezafectarea a acestuia, acestea fiind prezentate în tabelul următor, cantităţile fiind informative funcţie de volumul activităţii desfăşurate:

| Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generat | Stare fizica | Cod deseu | Cod deseu p.p | Cod clasificare statistica | Managementul deseurilor Cantitate t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Valorificat | Eliminat | Ramas in stoc |
| Deseuri provenite din activitatea de realizare a investitiei |
| 1. Beton intarit, caramizi | 6 mc | solid | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi |  | --- | 6 mc | --- |
| 2.Resturi de balast si pietris | 4 t | solid | 17 05 08 | Pietris de diverse sorturi |  | 4 t | --- | --- |
| 3.Deseuri metalice feroase | 3 t | solid | 17 04 05 | Otel, fier |  | 3 t | --- | --- |
| 4.Deseuri metalice neferoase | 0,5 t | solid | 17 04 01 | Cupru, bronz, alama de la conductori |  | 0,5 t | --- | --- |
| 5.Amestecuri bituminoase- asfalturi necorespun-zatoare | 1 t | solid | 17 03 02 | Bitum si pietris |  | 1 t | --- | --- |
| 6.Deseuri din ambalaje | 1 t 3 t | solid | 15 01 01 15 01 02 | Hartie, carton Mase plastice |  | 1 t 3 t | --- --- | --- --- |
| 7.Menajer | 6 t | Solid | 20 01 01 20 01 02 20 01 39 | Hartie si carton Deseuri din sticla Materiale plastice |  | --- | 6 t | ----- |
| Deseuri provenite din activitatea desfasurata |
| 1. Deseuri de mase plastice-ambalaje 2. Deseuri de hartie -ambalaje | 2802 t 1t | Solid solid | Cod 20 01 39 Cod 15 01 01 | Polimeri Celuloza |  | Valorificat Valorificat | 2802 t 1t | --- |
| 3.Deseuri metalice | 41 t | solid | Cod 17 04 05 | Fier |  | 41 t | Eliminare prin societati abilitate in baza contractului incheiat | --- |
| 4.Deseu lemnos | 18,4 t | solid | Cod 15 01 03 | Celuloza si minerale |  | 18,4 t | Eliminare prin societati abilitate in baza contractului incheiat | --- |
| 5. Namol din statia de epurare | 135 t | semisolid | Cod 19 08 12 | Namol biologic |  | 135 t | Valorificat ca ingrasamant agricol in baza contractului incheiat | --- |
| 6. Namol cu continut de produs petrolier | 1,8 t | semisolid | Cod 19 08 99* | Namol biologic |  | 1,8 t | Eliminat prin societati abilitate | --- |
| 7. Corpuri de iluminat DEEE | 60 buc | solid | Cod 20 01 36* | Sticla si filamente metalice |  | 60 buc | Eliminat prin societati abilitate | --- |
| 8. Cenusa | 0,51 t | solid | Cod 10 01 17 | Minerale |  | 0,51 t | Valorificat ca ingrasamant | --- |
| 9. Filtre de retinere de la instalatia de depoluare a aerului | 0,2 t | Solid | Cod 16 03 04 | Material textil |  | 0,2 t | Eliminat prin societati abilitate |  |
| 10. Deseuri menajere | 9 t | solid | Cod 20 03 01 |  |  | 9 t | Eliminat prin operatori de salubritate |  |
| Deseuri provenite din perioada de dezafectare- demolari constructii, dezafectare retele de utilitati |
| 1.Deseuri metalice | 12 t | solid | 17 04 05 | Otel, fier |  | 12 t | --- | --- |
| 2.Deseuri din beton, caramizi | 15 mc | solid | 17 01 07 | Amestecuri de beton, caramizi |  | 15 mc | --- | --- |
| 3.Deseuri de balast si pietris | 3 t | solid | 17 05 08 | Pietris de diverse sorturi |  | 3 t | --- | --- |
| 4.Deseuri din mase plastice | 2,5 t | solid | 15 01 02 | PVC, PEHD |  | 2,5 t | --- | --- |
| 5.Deseuri neferoase | 1,5 t | solid | 17 04 01 | Cupru, aluminiu |  | 1,5 t | --- | --- |
| 6.Deseu menajer | 6 t | solid | 20 01 08 | Resturi menajere |  | --- | 6t | ----- |

*Cantitatea de 135 t namol reprezinta cantitatea generata din procesul de epurare a apelor la nivelul anului 2019

Factorul de mediu apa

Sursele generatoare de ape uzate ca urmare a activitatii desfăsurate pe amplasament în cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic conduc la urmatoarele categorii de ape uzate :

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de solubilizare a gazelor dezodorizate in scrubere cu un debit de 60-120l/h, ce conţin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr , VOC nemetanic.

-ape uzate tehnologice ce provin de la regenerarea coloanei de demineralizare, cu continut de clorura de sodiu si urme de masa cationica de la centrala termica cu un debit de 5mc/h (functionare discontinua)  cu continut de saruri de calciu si magneziu

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea ustensilelor, containerelor si a incintelor tehnologice ce contin suspensii, substante organice, grasimi, detergenti

-ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice;

-apele pluviale provenite de pe platforma betonata,colectata prin rigole impreuna cu apele pluviale provenite de pe suprafetele construite,colectate printr-un sistem de jgheaburi si burlane sunt trecute printr-un camin decantor cu capacitatea de 3,5 mc cu un debit total de 56,55 l/s si descarcate in raul Chitcani

Apele uzate rezultate de pe incinta sunt preluate prin retele interioare de canalizare în sistem divizor cu dirijare catre statia de epurare locala existenta in cadrul obiectivului.

Apele uzate tehnologice si cele menajere sunt dirijate prin retelele de canalizare interne catre bazinele de stocare si tratare amplasate in incinta halei de productie unde are loc o epurare mecanica si fizico-chimica.

In ceea ce priveşte treapta biologică, este prevăzut un bazin de tratare în exteriorul halei tehnologice spre latura nordică.

Factorul de mediu aer

Emisii dirijate-surse fixe

-emisii de la instalatiile de dezodorizare aer aferente linilor de producere faina proteica dupa trecerea prin instalatiile de tratare (scrubere) cu continut de vapori de apa si urme de compusi organici volatili, acizi grasi, H2S, NH3 si amine

-gazele arse provenite de la centrala termica pentru prepararea aburului si a apei calde ce contin CO, NOx,SO2,pulberi in suspensie ;

-emisii –gaze arse provenite de la incinerator ce contin CO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, substante organice, metale grele- Hg, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, si compusii acestora, pulberi, dioxine si furani, carbon organic total

Emisii fugitive

-emisii fugitive de la bazinele statiei de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere si de la platforma de depozitare ce contin amoniac si VOC nemetanic.

-circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

Surse stationare- emisii dirijate

-instalatia de producere a fainii proteice -poluantii rezultati ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri si trecuti prin instalatii de spalare dezodorizare gaze- scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizează substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m.

In ceea ce  priveste mirosul provenit de la instalatia de producere a fainii proteice, in vederea reducerii disconfortului, acesta este indepartat prin dotarea obiectivului cu instalatii de dezodorizare. Gazele tratate in scrubere ce contin solutii de NaOCl si NaOH sunt apoi evacuate prin intermediul unor cosuri de dispersie cu incadrarea concentratiilor substantelor poluante in limitele ORD 462/93.

Concentratiile valorilor limite admise:

-NH3-30mg/Nmc,respectiv 0,9kg/h

-H2S-5mg/Nmc, respectiv 0,15kg/h

-VOC exprimat in COT 100mgC/Nmc.

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre  instalatiile de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare iar partea necondensabila este racita si tratata cu solutii de hidroxid de sodiu si hipoclorit 12% in vederea oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute.

Factorul de mediu sol

Surse de poluare a solului in perioada functionarii obiectivului

În ceea ce priveşte sistemul de organizare a incintei aferente Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic amplasate în intravilanul localităţii Chiţcani, com Costeşti, s-a urmarit diminuarea surselor posibile potentiale de poluare a solului, subsolului si panzei freatice din zonă.

În acest sens prin realizarea halei tehnologice, cca 80% din volumul activităţii se desfăşoara in incinta acesteia, pardoselile fiind betonate, prevăzute cu pante şi sifoane de preluare a apelor uzate provenite de la igienizări cu dirijarea acestora catre statia de epurare locala.

Incineratorul ecologic este amplasat pe platformă betonata in exteriorul halei tehnologice, procesul nefiind generator de ape uzate.

Zonele circulabile din incinta obiectivului sunt betonate fiind stabilite zone curate şi zone murdare pentru circulaţia auto.

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul obiectivului a fost prevăzuta o platforma betonata cu S=150mp, în care deşeurile rezultate sunt depozitate selectiv pe o durata limitată până la valorificare/eliminare prin societăţi abilitate.

Societatea monitorizeaza calitatea acviferului subteran prin efectuarea de analize din cele doua puturi de observatie.

# Monitorizarea

Din analiza naturii emisiilor generate in mediu prin activitatile ce se vor desfasura in cadrul obiectivului  ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui- Punct de lucru Chitcani, se impune monitorizarea calitatii factorilor de mediu si a deseurilor generate:

Sol

-calitatea solului in vecinatatea platformei de depozitare namol de la Statia de epurare in vederea evaluarii calitatii acestuia inainte de punerea in functiune si periodic la anumite intervale  stabilite prin Autorizatia de mediu.

Apa

-ape uzate tehnologice si menajere vor fi dirijate catre Statia de epurare mecano-biologica a societatii cu incadrarea principalilor indicatori in limitele NTPA 001/2002 HG 352/2005 cu descarcare in cursul de apa Chitcani.

Aer

-emisii generate din sistemul de prelucrare a meteriilor prime ti A,B,C,D cu tratare in instalatia de dezodorizare nou realizata.

-emisii de zgomot ca urmare a activitatii desfasurate.

-emisii de gaze arse de la centrala termica

-emisii de gaze arse de la incinerator

Se vor efectua masuratori in conditiile aparitiei unor sesizari a locuitorilor din zona ca urmare a disconfortului creat.

Deseuri

Deseurile generate din activitatea desfasurata in cadrul fabricii vor fi gestionate de la producere pana la eliminare/valorificare cu respectarea prevederilor HG 856/2002 si Legea 211/2011.

# Anexe- piese desenate

-Certificat de inregistrare

-Certificat constator

-Certificatul de urbanism

-Anexa 1- Planul de situatii,constructie,modernizare si extindere fabrica de fainuri proteice;

-Anexa 2- Plan inventar de coordonate-sistem de proiectii Stereo 70;

-Anexa 3- Delimitarea bunului imobil

-Contract de vanzare-cumparare cu extras de carte funciara

-Aviz de gospodarire a apelor