RAPORT DE AMPLASAMENT

PENTRU

SC SAFIR  SRL

FABRICA DE FAINURI PROTEICE

SI INCINERATOR

PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA

loc. Chiţcani, com. Costeşti,

jud. Vaslui

BENEFICIAR: SC SAFIR SRL VASLUI

2022

COLECTIV ELABORARE:

SC ACORD PREMIUM SRL

ing. IONICA GRIGORAȘ

Certificat de atestare seria RGX  nr. 138/03.03.2022 emis de Asociația Româmnă de Mediu

arh. IULIA VRANESCU

CUPRINS

1.0	.INTRODUCERE	6

1.1.CONTEXT	6

1.2.OBIECTIVE	8

1.3.SCOP SI ABORDARE	9

2.0.DESCRIEREA TERENULUI	11

2.1.LOCALIZAREA TERENULUI	11

2.2.PROPRIETATEA ACTUALA	14

2.3.UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI	16

2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI	47

2.5.UTILIZARE CHIMICA	48

2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE	49

2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE	51

2.8.HIDROLOGIE	52

2.9.AUTORIZATII CURENTE	53

2.10.DETALII DE PLANIFICARE	54

2.11.INCIDENTE DE POLUARE	56

2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE	56

2.13.CONDITIILE CLADIRILOR	57

2.14.RASPUNS DE URGENTA	59

3.0.ISTORICUL TERENULUI	59

4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI	61

4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE	61

4.2.DESEURI	62

4.3.DEPOZITE	65

4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE	66

4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI	85

4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE	86

4.7.SISTEME DE CURGERE-SISTEME DE CANALIZARE	89

4.8.ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE	90

4.9.ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA	90

5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR	90

LEGISLATIE

La elaborarea documentatiei s-au avut în vedere urmatoarele acte normative:

- Legea nr 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

# Ordonanța de urgență nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor in conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr.119/2001  privind lista deşeurilor;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC 67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93

- Legea nr. 249/2015, privind modalitatea de gestionarea a ambalajelor si a deşeurilor de ambalaje

- H.G.R. nr. 352/21.04.2005 (M.O. nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea H.G.R. nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE

- Ordinul 756/1997, actualizata in 2016 - reglementare privind evaluarea poluării mediului precum şi alte documente de reglementare a activităţilor privind protecţia mediului

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publică privind mediul de viată al populatiei

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; Actualizata cu

Hotărârea Guvernului nr. 336/2015 si Hotărârea Guvernului nr. 806/2016

- SR 12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate

- SR 10009/2017- Limite admisibile ale nivelului de zgomot, din mediul ambiant

- SR 6161.3/82 acustica in constructii

- Ordinul 743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole

- Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi

- ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

- HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

# .INTRODUCERE

## 1.1.CONTEXT

Raportul de amplasament are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului activitatii de tratare si eliminare a deşeurilor nepericuloase apartinand SC SAFIR SRL Vaslui – Fabrica de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală amplasate în loc. Chiţcani, com. Costeşti, jud. Vaslui.

Beneficiarul este SC SAFIR SRL Vaslui, cu sediul social in municipiul Vaslui, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vaslui sub nr. J37/513/26.09.1991, reprezentata prin dl. Ghiorghi Safir,in calitate de administrator tel 0235/314505, 0744/590135 si domnii George Safir, Iulian Safir, in calitate de asociati – FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA  – Punct de lucru din loc. Chiţcani, com Costeşti, jud. Vaslui.

Activitatea principala a societatii conform Certificatului de inregistrare la Registrul Comerţului  este COD CAEN 1012 - prelucrarea si conservarea carnii de pasare, societatea desfasurind activitate de abatorizare a păsărilor de carne în cadrul Abatorului situat in Vaslui, str. Podu Inalt, nr. 6.

Societatea comerciala SAFIR SRL este o societate cu capital integral privat, ce apartine grupului de actionari, persoane fizice, terenul si constructiile aferente obiectivului analizat fiind proprietate a societatii conform Certificatul de vânzare-cumpărare încheiat sub nr.856/11.06.2008, pentru suprafata de 28.668mp.

Realizarea PUZ-ului a condus la extinderea prin schimbare a categoriei de folosinta a terenului din teren arabil in teren curti-constructii cu o suprafata de 9.087mp, din care suprafata construita 4.343,3mp, platforme si alei betonate 3767mp si suprafata libera de constructii 976,7mp.

Extrasul de carte funciara  cu nr. 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60.927 mp este constituita din teren curti-constructii in suprafata de 9.087 mp,diferenta de 51.840 mp fiind teren arabil situat in intravilanul localitatii.

Obiectivele din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, com Costeşti, jud Vaslui - Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală, sunt amplasate pe un teren ce apartine societatii conform CVC nr. 856/11.06.2008, CVC nr. 2228/09.11.2009, CVC nr. 209/22.02.2011, act notarial nr. 775/11.04.2019, act notarial nr. 660/29.03.2019, contract de ipoteca nr. 1775/02.08.2018, teren de folosinta actuala curti-constructii si arabil.

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10t/zi. COD CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

In cadrul Punctului de lucru situat in localitatea Chitcani, comuna Costesti, conform Certificatului constatator nr. 11745/18.04.2022, emis de ORC Vaslui, activitatatile  ce se desfăşoară sunt:

- colectarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3811

- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase de origine animala provenite din abatorizare, fie prin tratare chimica - rezultand faina proteica, fie prin incinerare - cod CAEN 3821

- colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700

- transport rutier de marfuri - cod CAEN 4941

- depozitari - cod CAEN 5210

- manipulari - cod CAEN 5224

- activitati de ambalare - cod CAEN 8292

Fabrica de fainuri proteice si incinerator deseuri de origine animala preia deseurile de origine animala nepericuloase fără risc provenite din procesul de abatorizare din cadrul abatorului ce aparţine societăţii, fiind prelucrate pe 4 linii tehnologice in vederea obtinerii fainii proteice si a uleiului, cu o capacitate de prelucrare zilnica de 240tone/zi.

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor animaliere fara risc, obiectivul este dotat cu un incinerator a carui capacitate de prelucrare este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Instalatia de incinerare - incinerator tip Stour II cu capacitate redusa - 50kg/sarja, functioneaza conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE - Capitolele I, II, VI, VII din anexa IV privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul tratarii deşeurilor animaliere nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator, cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

Raportul de amplasament este elaborat în cazul instalatiilor pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deşeurilor de animale având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10t/zi  conform celor mai bune tehnici disponibile, aliniate  la cerintele CE .

Raportul de amplasament este intocmit cu indeplinirea cerintelor Legii 278/2013 privind emisiile industriale.

Societatea SC SAFIR SRL Vaslui, Punct de lucru Chitcani, comuna Costesti, judetul Vaslui, pentru activitatea desfasurata in cadrul Fabricii de fainuri proteice si incinerator pentru deseuri de origine animala, a detinut Autorizatia Integrata de Mediu nr 02/16.02.2010 revizuita la data de 29.11.2011 emisa de ARPM Bacau si  Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/15.06.2021, emisa de APM Vaslui.

Ca urmare a realizarii investitiei - EXTINDERE TREAPTA BIOLOGICA A STATIEI DE EPURARE SI EXECUTIE CONDUCTA EVACUARE APE UZATE RAUL BARLAD in vederea imbunatatirii calitatii apelor uzate epurate evacuate in emisar, societatea solicita revizuirea  Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1/15.06.2021.

Raportul de amplasament realizat pentru activitatea desfasurata in cadrul Punctului de lucru Chitcani – Fabrica de fainuri proteice Safir, conform celor mai bune tehnici disponibile privind activitatea de producere a fainurilor proteice, care indeplineste cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea revizuirii Autorizatiei integrate de mediu.

## 1.2.OBIECTIVE

Obiectivele din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, com Costeşti, jud Vaslui - Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală, sunt amplasate pe un teren ce apartine societatii, teren de folosinta actuala curti-constructii si arabil.

In cursul anului 2022, societatea a realizat investitia cu privirea la Extinderea treptei biologice a statiei de epurare si a executiei conducta evacuare ape uzate in raul Barlad.

Prin realizarea investitiei s-a marit capacitatea de epurare ape uzate in cadrul Statiei de epurare de la 150 mc/zi la 300 mc/zi. Prin extinderea treptei biologice  s-a urmarit epurarea avansata  a apelor uzate cu incadrarea concentratiilor polunatilor emisi in VLE conform NTPA 001/2002 HG 352/2005 in vederea descarcarii apelor epurate in cursul de apa Barlad.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare DE967 si DE994 cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta si are urmatoarele vecinatati:

- la N: proprietate privata – teren agricol liber de constructii -53,25m;

- la S: proprietate privata – teren agricol liber de constructii -  6,00 m;

- la V: derum exploatare – 206,00 m

- la E: Drum exploatare ( acces) -pârâul Chitcani -15 m

Raportul de amplasament intocmit are următoarele obiective:

- informaţii si estimări, legate de amplasamentul terenului

- caracteristicile fizice si vulnerabilitatea terenului

- lucrari de modernizare tehnico-edilitare

- dotarea cu echipamente specifice producerii de fainuri proteice

- respectarea prevederilor privind protecţia calităţii mediului ce reiese din furnizarea datelor privind investigaţiile

Obiectivul analizat corespunde celor mai bune tehnici disponibile, aplicand tehnologii in conformitate cu standardele europene si corespunde cerintelor legislative si de mediu in vigoare.

## 1.3.SCOP SI ABORDARE

Raportul de amplasament pentru Fabrica de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri de origine animală Chitcani, ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui, se bazeaza pe:

- documentarea privind amplasamentul;

- utilizarea anterioara a terenului cu implicatiile respective privind afectarea calitatii acestuia si a factorilor de mediu;

- utilizarea actuala a terenului cu impactul produs asupra factorilor de mediu;

- date privind activitatea desfasurata in cadrul fabricii de făinuri proteice si incinerator.

Capacitatea maxim proiectata a instalatiei de prelucrare deseuri animaliere nepericuloase este de 240t/zi materii prime, respectiv 62.400t/an, pentru un regim de lucru de 260 zile/an, 5 zile/saptamana,  3 schimburi/zi. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele 4 linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

- faina proteica 19.760t/an

- grasimi 3.120 t/an

TOTAL produse finite 22.880 t/an

Productia realizata la nivelul anului 2021 in cadrul Fabricii de fainuri proteice a fost de 12.928,78t (10.057,70t fainuri proteice si 2.871,08t grasimi), obtinuta dintr-o cantitate de 45.973t materie procesata (deseuri animaliere nepericuloase), pentru un regim de lucru de 260 zile/an, 5 zile/saptamana,  3 schimburi/zi.

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor de origine animala fara risc, capacitatea incineratorului este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Raportul de amplasament prezentat este structurat pe capitole ce cuprind istoricul terenului, recunoasterea acestuia, implicit a unor aspecte de mediu identificate. Din datele prezentate, cat si din analiza obiectivului se va crea un model conceptual de management al amplasamentului cu implicatii si recomandari pentru actiunile viitoare.

Raportul de amplasament este structurat, urmarind normativele de continut propuse de legislatia specifica din domeniu, respectiv cele sugerate de documentatiile tehnice relevante:

Introducere

Cap. 1 - Informatii generale

Cap. 2 - Descrierea amplasamentului - descrierea folosintelor actuale si incadrarea in mediu a amplasamentului

Cap. 3 - Istoricul amplasamentului - descrierea folosintelor anterioare ale perimetrului tinta si a zonelor invecinate

Cap. 4 - Evaluarea amplasamentului - descrierea surselor de contaminare a amplasamentului si a zonelor cu potential de contaminare

Cap. 5 - Analiza rezultatelor determinarii privind calitatea factorilor de mediu pe amplasament

Cap. 6 - Interpretarea rezultatelor si recomandari pentru actiunile viitoare

Anexe

Activitatea desfasurata in cadrul societatii privind cele mai bune tehnici disponibile BAT pentru tratarea deseurilor prevazute in  Decizia de punere in aplicare UE 2018/1147 nu intra sub incidenta acesteia intrucat eliminarea sau reciclarea carcaselor de animale sau a deseurilor animale, vizata de descrierea activitatii de la pct. 6.5 din Anexa 1 la Directiva 2010/75/UE atunci cand acesta face obiectul concluziilor privind BAT pentru abatoare si industria subproduselor de origine animala.

Faina proteica rezultata in instalatia de producere a acesteia poate fi valorificata in unitatile producatoare de hrana pentru animalele de companie, la fabricile de biodiesel, biogaz sau bioenergie, in combinatii cu rumegus, lemn, porumb drept combustibil solid in centrale termice.

Distrugerea prin incinerare a deseurilor animaliere fara risc sanitar conduce la reducerea si eliminarea deseurilor cu respectarea prevederilor normelor privind protectia mediului, cenusa rezultata fiind inerta. Gazele rezultate la emisie prin ardere in incinerator pot constitui o sursa pentru obtinerea apei calde menajere utilizata in cadrul obiectivului sau in diverse activitati colaterale ce urmeaza a fi realizate in zona.

# 2.0.DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1.LOCALIZAREA TERENULUI

Fabrica de făinuri proteice este  amplasata intr-o zona rurala, in intra/extravilanul loc Chitcani, invecinandu-se cu terenuri agricole, si situandu-se la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 1,5km de localitatea Sarbi, având urmatoarele vecinatati:

- nord - proprietate particulara- teren agricol

- sud - teren agricol proprietate a Consiliului local

- est, vest - drumuri de exploatare si terenuri agricole.

Pe latura estică a amplasamnetului pe directia nord-sud obiectivul se invecinează cu cursul de apă Chiţcani, situat in Bazinul hidrografic al raului Siret.

Amplasamentul este flancat pe directia est-vest de 2 drumuri de exploatare DE967 si DE994, cu acces la DN Vaslui-Barlad situat la 0,5km distanta.

In vederea accesului în zona amplasamentului pe latura estică s-a realizat un pod de traversare a cursului de apă Chiţcani, cu racordare la drumul de exploatare 967 cu legătură la drumul comunal din vecinătate.

Incinta fabricii de fainuri proteice este împrejmuita cu gard de protecţie, accesul în incintă realizându-se pe latura estică, unde este prevăzută o cabină poartă, o zonă de igienizare roţi şi cântarul basculă.

Incinta este prevăzuta cu căi de acces betonate, accesul mijloacelor auto realizându-se pe latura nordică şi vestică a halei tehnologice în condiţiile circulaţiei mijloacelor auto ce asigură materia primă pentru funcţionarea instalaţiilor.

Livrarea făinii proteice si a uleiurilor rezultate din proces se efectuează pe latura estică a halei tehnologice prin căi de acces betonate.

Suprafata totală ce reprezintă aleile betonate, circulabile este de 7.641mp.

Prin amenajarea spatiului privind fluxurile tehnologice, s-a urmarit separarea zonelor curate de zonele murdare, atat in incinta halei tehnologice, cat si in arealul obiectivului ca zone de circulatie auto.

În vederea desfăşurării fluxurilor tehnologice aferente fabricii de fainuri proteice si incinerator, aceasta este prevazuta cu următoarele dotari:

- pod de acces in incinta obiectivului situat pe latura estica a amplasamentului ce face legatura cu drumul de exploatare DE967, in vederea trecerii peste cursul de apa- paraul Chitcani situat in vecinatate.

- cabina poarta cu Sc = 19,92mp, tip parter si partial mezanin

- cantar camioane = 56mp

- corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, cladire P+1, compartimentata

- parcare auto cu S=232mp

- hala tehnologica monobloc, cu Sc=2.702,80mp, tip parter si partial mezanin

- platforma betonata cu S=1270mp amenajata in aer liber pe care sunt amplasate 4 corturi in care se depoziteaza big bag-urile ce contin faina proteica rezultata din proces si cubitainerele cu grasimi-produse finite.

- incinerator situat pe latura nordica a amplasamentului, in aer liber, pe platforma betonata, Sc=10mp prevazuta cu acoperis usor

- sursa de alimentare cu apa potabila – 2 puturi forate prevazute cu zona de protectie sanitara si rezervor stocare apa potabila cu V=300mc situat pe latura nord-vestica a amplasamentului

- bazin apa cu statie de pompare = 130mp

- post transformare cu S = 15mp

- statia de tratare a aerului cu Sc=548mp  – este o cladire in care sunt preluati vaporii proveniti din condensarea aerului prin intermediul unui set de conducte de vapori ce provin din condensatorul racit cu aer

- statia de epurare ape uzate cu S=346,5mp - este situata pe latura nord vestica a amplasamentului, cu extinderea si reabilitarea acesteia cu  bazin epurare cu S =530mp, la o capacitate de epurare a apei de 15mc/ora

- batardou = 371mp

Ca urmare a maririi capacitatii de productie, s-a realizat extinderea si optimizarea sistemului de epurare a apelor uzate generate din proces.

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul sunt amplasate intr-o zona rurala, in intra/extravilanul loc. Chitcani, invecinandu-se cu terenuri agricole, situata la o distanta de 3km de zona locuita a localitatii Chitcani si la 2,4km de localitatea Sarbi.

Coordonatele geografice ale amplasamentului Fabricii de fainuri proteice sunt :

- 46°41’93’’-latitudine nordică

- 27°79’86’’- longitudine estică

Din documentele pe baza cărora s-a identificat proprietatea conform ridicărilor topografice ce s-au executat în sistem de proiecţie STEREO 70, coordonatele ce delimitează proprietatea sunt prezentate alăturat:

| POZITIE | COORDONATA X | COORDONATA Y |
| --- | --- | --- |
| 15 | 715.286,301 | 550.385,400 |
| 16 | 715.319,035 | 550.395,850 |
| 17 | 715.332,896 | 550.422,168 |
| 18 | 715.335,036 | 550.431,425 |
| 20 | 715.337,775 | 550.443,279 |
| 21 | 715.309,238 | 550.495,032 |
| 23 | 715.302,209 | 550.509,370 |
| 24 | 715.295,711 | 550.520,641 |
| 25 | 715.285,993 | 550.536,819 |
| 26 | 714.890,839 | 550.410,717 |
| 27 | 714.896,960 | 550.393,282 |
| 28 | 714.901,115 | 550.381,448 |
| 29 | 714.906,710 | 550.365,785 |
| 31 | 714.929,116 | 550.301,799 |
| 32 | 714.938,973 | 550.274,525 |

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale protejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Din analiza situatiei antecedente, nu se semnaleaza pe amplasament accidente subterane materializate prin beciuri, hrube sau umpluturi.

Terenul prezinta stabilitate litologica, generala si locala nefiind afectat in prezent de alunecari de teren si nu este supus inundatiilor sau viiturilor, acesta fiind sistematizat.

Prin functionarea obiectivului, prin dotarile cu echipamente, cat si prin masurile impuse si realizate in executie, obiectivul acesta nu influenteaza calitatea panzei freatice din zona si nici a raului Chitcani.

## 2.2.PROPRIETATEA ACTUALA

Planurile de amplasament

- Anexa 1 - Planul de incadrare in zona

- Anexa 2 – Planul de situatie

pun in evidenta delimitarea proprietatii, amplasamentul constructiilor si amenajarile de pe teren pentru care a fost depusa solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Suprafata de teren pe care este amplasata Fabrica de făinuri proteice şi incineratorul pentru deşeuri nepericuloase de origine animală - punct de lucru  - aparţine SC SAFIR SRL, in baza: CVC nr. 856/11.06.2008, CVC nr. 2228/09.11.2009, CVC nr. 209/22.02.2011, act notarial nr. 775/11.04.2019, act notarial nr. 660/29.03.2019, contract de ipoteca nr. 1775/02.08.2018. Fabrica de făinuri proteice este situata pe o suprafata de teren de S=28.668mp teren situat in intravilanul / extravilanul comunei Costesti.

Realizarea PUZ-ului a condus la extinderea prin schimbare a categoriei de folosinta a terenului din teren arabil in teren curti-constructii cu o suprafata de 9.087mp, din care suprafata construita 4.343,3mp, platforme si alei betonate 3767mp si suprafata libera de constructii 976,7mp.

Extrasul de carte funciara  cu nr. 74288 Costesti emis in data de 26.02.2020 evidentiaza ca suprafata de teren de 60.927 mp este constituita din teren curti-constructii in suprafata de 9.087 mp,diferenta de 51.840 mp fiind teren arabil situat in intra/extravilanul localitatii.

Pin proiectul de investitie realizat in anii 2021-2022 si anume Extindere treapta biologica a statiei de epuare si executie conducta evacuare ape uzate in raul Barlad s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Suplimentarea statiei de epurare cu inca un bazin epuare cu S=530mp

- Reţea de canalizare apă uzată epurată cu o lungime de 2340m, realizata din tuburi PVC-KG, SN4, cu diametrul Dn 160mm, prevăzuta cu cămine de vizitare.

Pe traseul colectoarelor de canalizare menajeră s-a realizat subtraversare la nivelul drumului național (DN24).

- Retea de canalizare apa epurata

Pentru evacuarea apelor uzate epurate in raul Barlad, s-au realizat:

-Conducta de evacuare e efluentului statiei de epurare pana la noua statie de pompare ape uzate epurate, realizata din PVC–KG, DN315mm, in lungime de 315m.

-Bazin cu Vutil=8mc si statie de pompare ape uzate epurate amplasata in incinta fabricii si echipata cu 2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s si Hp=17,50mCA.

-Conducta refulare SPAU din PEID De=110mm, in tub de protectie Ol, Dn=250mm, in lungime de 2125m pana la gura de evacuare, conducta prevazuta cu clapet unisens.

-Gura de evacuare a efluentului statiei de epurare construita din beton, realizata pe malul drept al raului Barlad.

-Conducta de evacuare a efluentului statiei de epurare amplasata limitrof canalului de desecare CD129C ce traverseaza canalul CD130T1 din amenajarea de desecare BH Barlad-SII, aflata in administrarea ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Vaslui.

- Lucrari de traversare

-Supratraversare rau Chitcani: pe o lungime de 16m cu traseul conductei de refulare PEID Dn110mm prin ancorarea conductei pe podul din beton existent (proprietate a beneficiarului), care asigura accesul rutier si pietonal din drumul comunal local catre Fabrica de fainuri proteice.

-Subtraversare dig de aparare din lungul malului al raului  Barlad cu traseul conductei de refulare PEID Dn110mm.

- Construcții accesorii pe rețeaua de canalizare

-Pe traseul rețelei de canalizare se vor amplasa cămine de vizitare de capăt și de trecere.

-Cămine de vizitare ce permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.

-Cămine de vizitare realizate din tuburi de beton, cu cep şi buză, cuprinzând coşul de acces excentric şi camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment M100 şi rostuire în interiorul căminelor de vizitare.

Constructiile  şi anexele ce s-au dezvoltat pe suprafata de teren de 17.300mp şi care deservesc funcţionalul instalaţiilor au respectat recomandările din avizele emise conform Certificatului de urbanism si autorizatiei de constructii.

Utilizarea terenului- Fabrica de fainuri proteice

| Utilizarea terenului | Suprafata (mp) |
| --- | --- |
|  | Inainte de punerea in aplicare a proiectului | Dupa punerea in aplicare a proiectului | Recultivata |
| Zone construite: -constructii inchise, amenajari tehnico-edilitare -cai de acces si platforme betonate, rigole -spatii verzi | -suprafata construita, inclusiv amenajari tehnico-edilitare 4.343,30 mp -cai de acces betonate si platforme 7.497 mp -suprafata spatiu verde 49.086,70 mp | -suprafata construita, inclusiv amenajari tehnico-edilitare 4.873,30 mp -cai de acces betonate si platforme 7.641 mp -suprafata spatiu verde 48.412,70 mp |  |
| Total | 60.927 mp | 60.927 mp |  |

## 2.3.UTILIZAREA ACTUALA A TERENULUI

Pentru functionalul obiectivului Fabrică de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală, constructiile si dotarile de pe amplasament deservesc tehnologia de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală conform celor mai bune tehnici aplicate.

Suprafata de teren de 17.300 mp, din care 2991 mp reprezinta suprafata construita a Fabricii de fainuri proteice si incinerator pentru deseuri de origine animala situata în intravilanul/extravilanul comunei Costesti, judetul Vaslui, T43, P58, punct Chitcani, conform PUZ-ului aprobat. Terenul studiat in suprafata de 17.300 mp are categoria de folosinta agricol-arabil, curti-constructii si cai e comunicatii rutiere- drumuri comunale, drumuri nationale.

Investiţia EXTINDERE TREAPTA BIOLOGICA A STATIEI DE EPUARE SI EXECUTIE CONDUCTA EVACUARE APE UZATE IN RAUL BARLAD s-a realizat pe un teren proprietate privată a SC SAFIR  SRL, in suprafata de 17.300 mp, teren intabulat.

Procesul tehnologic de producere a fainii proteice ce se desfasoara in cadrul fabricii este un proces complet automatizat.

Din prelucrarea deseurilor nepericuloase pe cele 4 linii de prelucrare, rezulta zilnic urmatoarele categorii de produse finite:

- faina de  viscere de categoria A: 36-40t faina proteica si 12 t grasimi

- faina de viscere de categoria B: 12t faina proteica

- faina din pene saturate de categoria C: 20t faina proteica

- faina din sange categoria D: 4t faina proteica

Total=72-76t/zi faina proteica si 12 t/zi grasimi.

Capacitatea maxim proiectata a instalatiei de prelucrare este de 240t/zi materii prime, respectiv 62.400t/an, pentru un regim de lucru de 260 zile/an, 5 zile/saptamana, 3 schimburi/zi. Din cantitatea de materie prima prelucrata pe cele patru linii de procesare rezulta urmatoarele produse finite :

- faina proteica 19.760t/an

- grasimi 3.120 t/an

TOTAL produse finite 22.880 t/an

In ceea ce priveste procesul tehnologic de incinerare a deseurilor animaliere fara risc, capacitatea incineratorului este de 50kg/h/sarja, respectiv 400kg/zi deseuri incinerate, rezultand o cantitate de cca 20kg/zi cenusa.

Regimul de lucru al instalatiilor tehnologice din cadrul obiectivului este de 5 zile/saptamana, 3 schimburi/zi, 260 zile/an.

Prin amenajarea spatiului privind fluxurile tehnologice, s-a urmarit separarea zonelor curate de zonele murdare, atat in incinta halei tehnologice, cat si in arealul obiectivului ca zone de circulatie auto.

În vederea desfăşurării fluxurilor tehnologice aferente fabricii de faina proteică si incinerator, este dotata cu  următoarele construcţii:

- pod de acces in incinta obiectivului situat pe latura estica a amplasamentului ce face legatura cu drumul de exploatare DE967, cu lungime de 18m, deschidere 11,5m, parte carosabila 5,30m, inaltimea libera sub pod 0,5m, prevazut cu filtru sanitar - zona de igienizare roti auto, cantar bascula, in vederea trecerii peste cursul de apa- paraul Chitcani situat in vecinatate. Accesul la pod se realizeaza pe o rampeade acces, atat pe malul drept, cat si pe malul stang, racordate la drumul din incinta si la drumul comunal

- cabina poarta cu dimensiunile Lxl=5,02x3,97m, Sc=19,92mp, tip parter si partial mezanin

- corp administrativ modulat din containere cu Sc=144mp, cladire P+1, compartimentata astfel incat sa aiba un functional adecvat pentru un corp de birouri:

- parter - casa scarii, hol de acces, sala de mese, chicineta, grup sanitar, spalatorie, centrala termica ce functioneaza pe gaz metan, vestiar

- etaj - birouri (3 incinte), spatii depozitare si grup sanitar

- parcare auto cu S=232mp

- hala tehnologica monobloc, cu dimensiunile Lxl=52x42m, tip parter si partial mezanin, forma dreptunghiulara,

- Lăţimea interax a halei este de 42m,  cu 3 deschideri de 14m între axele celor 4 şiruri de stîlpi

- Lungimea interax a halei este de 60,7m şi are 11 axe, rezultînd  un număr de 10 travei de 5,2m.

- Aria construitra: 2702,8 mp

- Numar de niveluri :parter + mezanin (pe o deschidere de 14m si 3 travei  de 5,20m, cu inaltime utila de 3,50m)

- Inălţime la streasina	: 7,00 m

- Inăltime la coamă  :    9,10 m

In incinta halei tehnologice sunt delimitate urmatoarele spatii:

- spatiu pentru descarcare si receptie materii prime ce urmeaza a fi prelucrate pe linia de faina proteica; in aceleasi spatiu vor fi depozitate si containerele cu deseuri nepericuloase de origine animala ce urmeaza a fi prelucrate in sarje prin incinerare cu S=434,19mp

- put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica cu S=132,23mp amplasat la subsolul cladirii

- put de descarcare materie prima pentru linia de procesare faina proteica amplasat la cota -5m.

- spatiu pentru procesare aferent celor 4 linii de obtinere a fainii proteice cu S=581,15mp

- spatiu de depozitare faina proteica ambalata in saci cu S=288mp

- centrala termica cu S=353,9mp

- bazinul betonat subteran aferent statiei de epurare, prevazut cu placa de beton, cu 2 compartimente situat la cota -2m, si -3,1m acoperite

- spatiu intretinere cu S=120,19mp

- filtru sanitar cu S=7,69mp

- grup sanitar aferent echipamentelui de lucru cu S=4,33mp

- vestiar echipament de lucru cu S=20,56mp

- vestiar haine de oras cu S=20,56mp

- grup sanitar cu S=2,5mp

- hol si casa scarii cu S=16,37mp

- platforma betonata cu S=1270mp amenajata in aer liber pe care sunt amplasate 4 corturi in care se depoziteaza big bag-urile ce contin faina proteica rezultata din proces si cubitainerele cu grasimi-produse finite.

- incinerator situat pe latura nordica a amplasamentului, in aer liber, pe platforma betonata, Sc=10mp prevazut cu acoperis usor

- sursa de alimentare cu apa potabila – 2 puturi forate prevazute cu zona de protectie sanitara si rezervor stocare apa potabila cu V=300mc situate pe latura nord-vestica a amplasamentului

- statia de epurare ape uzate cu S=346,5mp, situata pe latura nord vestica a amplasamentului, cu o capacitate de epurare a apei de 15mc/ora, prevazuta cu 3 bazine betonate subterane de egalizare cu legatura intre ele.

Apele reziduale rezultate de pe linia de fabricatie si cele din procesul de tratare aer sunt colectate intr-un bazin de egalizare cu V=5mc din inox dotat cu senzor plutitor de nivel, situat in spatele statiei de tratare aer. Condensul din cocatorul de apa de la canalizarea fabricii si apa de la tratare aer vor fi preluate din acest bazin si dirijate catre statia de epurare. Apele menajere de la corpul administrativ a fabricii sunt preluate in doua bazine betonate  vidanjabile si dirijate catre statia de epurare locala.

Statia de epurare a apelor uzate generate din proces consta din urmatoarele dotari:

- Treapta de tratare mecanica:

- bazine de pompare apa uzata cuplate cu bazine de colectare ( V=5 mc, V=60 mc);

- sistem de filtrare mecanic-gratar tip REDOX

- bazin egalizare cu V=200 mc bicompartimentat, amplasat subteran in incinta halei tehnologice

- Treapta de tratare fizico-chimica - sistem AMINODAN

- bazin de omogenizare prevazut cu difuzor cu membrana si mixer de tip aerator submersibil

- unitate de coagulare/flocurare unde are loc dozarea agentilor de coagulare-flocurare si neutralizare

- unitate de flotatie cu aer dizolvat - separator

- bazin de contact cu V=16 mc prevazut cu difuzor cu membrana, montat pe radierul bazinului in vederea asigurarii unui nivel optim de O2 in apa uzata

- Treapta de tratare biologica sistem BIOKUB

- 1 bazin circular bicompartimentat (circulare concentrice) cu Vtotal=800 mc in care au loc procesele de denitrificare (inel interior bazin) si nitrificare (inel exterior bazin). Bazinele sunt echipate cu suflente, paturi de aerare montate pe radierul bazinelor, pompe de recirculare a namolului. Investitia prevede relizarea unui nou bazin cu V=2500 mc. Cele doua bazine vor fi alimentate in tandem, tinandu-se cont de capacitatea fiecarui bazin. Concentratia de microorganisme pentru care a fost proiectat sistemul este de 6g/l substanta uscata motiv pentru care sistemul de aerare este mai mare in raport cu tratamentul conventional de 4-4,5 g/l. Prin marirea capacitatii treptei biologice se impune implementarea unui sistem de aerare mai mare capabil sa faca fata noului consum de O2 din aer.

- Bazin cu Vutil=8mc cu statie de pompare ape uzate epurate ce va fi amplasat in incinta fabricii si va fi echipat cu 2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s si Hp=17,50mCA, cu evacuare in emisar - cursul de apa Barlad.

- Treapta de aerare avansata existenta, constituita din iazul biologic (tip laguna), nu va face parte din fluxul de epurare. Aceasta se va utiliza doar in caz de necesitate - in cazuri exceptionale, cand statia de epurare nu va putea functiona la parametrii proiectati, ca urmare a unor avarii, pana la remedierea acestora.

- Iaz biologic ( tip laguna) bicompartimentat prevazut cu doua circuite separate de un stavilar. Cele doua compartimente comunica intre ele pritr-o conducta de preaplin din PVC Dn=160 mm montata in stavilarul de separare. Cuveta iazului si digurile de contur sunt impermeabilizate cu un strat de argila de cca 30 cm peste care este asezata o folie pentru impermeabilizare . In iaz cresc culturi de plante idrofile, stufi .

Caracteristicile tehnice ale iazului biologic sunt :

- Suprafata totala 1160 mp ( Lxl=58x20 m)

- Adancime medie iaz 2-2,5 m

- Timp retentie mediu cca 5 zile

- Panta paluzuri 1:1

- Linia namolului

- Bazin colector namol cu V=7 mc prevazut cu mixer vertical si pompa transport namol

- Unitate preparare si dozare polimer

- Centrifuga dezhidratare namol; excesul de apa uzata este reintrodus in fluxul de epurare

- Snec evacuare namol

- Batardou de namol cu V=520 mc din beton armat, bicompartimentat protejat cu acoperis din tabla. Acesta este prevazut cu basa din beton pentru colectarea levigatului, golita periodic prin vidanjare cu introducerea levigatului in fluxul de epurare

Fluxul de epurare a apelor uzate este coordonat dintr-un panou central de catre un computer de proces.

- statia de tratare a aerului cu Sc=548mp – este o cladire in care sunt preluati vaporii proveniti din condensarea aerului prin intermediul unui set de conducte de vapori ce provin din condensatorul racit cu aer. Acesta este realizat din tuburi de otel inoxidabil cu aripioare de aliminiu,anteturi din otel inoxidabil cu invelitori demontabile si zone de urmarire vizuale. Ventilatoarele de aer de racire sunt antrenate cu curea. Camera din otal zincat prin care trec gazele condensate este situata pe platforma betonata de acces in vecinatatea ventilatoarelor ce sunt amplasate sub conductele de gaze. Pentru a elimina gazele necondensabile din condensatorul cu aer racit,acesta este dotat cu o suflanta cu actionare directa.

Tubul de epurare chimic este realizat dintr-un set de conducte ce preia aerul din incinta prin intermediul unui orificiu de ventilatie. Epuratorul de gaz ( Scrubber Venturi), este o constructie din otel inoxidabil cu sectiune venturi si eliminator de ceata tip paleta ce include o galerie de injectii de apa,monometru.

Instalatia este prevazuta cu o pompa de recirculare a apei, capacitatea epuratorului-turn chimic pentru aer de proces - cu un singur stadiu, fiind de 26 000mc/h.

Instalatia este confectionata dintr-o freza de propilena cu umplutura de pat static ce functioneaza cu lichide contra flux cu diversi reactivi ce neutralizeaza poluantii.

Epuratorul de gaz (scrubber venturi) este completat cu un rezervor integrat de stocare a lichidului si un sistem automat de injectii cu apa.

Pompe de recirculare pentru lichide spalare/oxidare.

Sistem de conducte conectate cu ambalaj din polipropilena

Usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

Robinet inferior de scurgere

Supapa pentru alimentarea manuala a lichidelor-acid sulfuric

Supapa electrica pentru incarcare

Sistem de eliminare a aerului evacuat

Stut de prelevare proba

Pompe dozatoare pentru dozarea substantelor chimice:

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica si pH metru cu functionare/oprire automata functie de pH masurat ,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-o pompa de dozare cu membrana electromagnetica cu sistem Redox,  functionare/oprire automata,dotata cu potentiometru,regulator pentru reglare in caz de interventie.

-epurator/ turn chimic (combinat) cu un singur stadiu,cu o capacitate de 70000mc/h din polipropilena,cu umplutura de pat static care foloseste lichide contra flux cu reactivi diferiti pentru a neutraliza poluantii.

-rezervor integrat de depozitare a lichidului

-sistem automat de injectii cu apa proaspata si curata

-controlul nivelului sondei de la cele 4 pozitii

-pompe de recirculare lichide spalare/oxidare

-usa de incarcare/descarcare a inelului de inspectie/umplere

-robinet inferior pentru scurgere

-supapa pentru alimentare manuala a lichidelor

-supapa electrica pentru incarcare

-gura de evacuare pentru aerul epurat evacuat

-pompe dozatoare pentru solutiile utilizate la spalarea gazelor: NaOH,NaOCl,

-pompa de dozare cu membrana electromagnetica .

-iesire pentru vizualizare de la distanta valorii masurate pH

-regulator pentru interventii

Pompele de dozare sunt prevazute cu membrana electromagnetica, functionare/oprire automata conform pH masurat, functionare manuala cu potentiometru.

Instalatia este prevazuta cu un ventilator centrifugal - 1 buc, cu Daer=700000Nmc/h, cuplat cu vana tip fluture din otel inoxidabil pentru controlul vidului la pornirea ventilatorului.

Incinta obiectivului va fi prevazuta cu cai de acces betonate cu racordare la toate zonele de lucru si cu acces la drumul de exploatare situat pe latura estica a amplasamentului. Functie de natura activitatii desfasurate, incinta obiectivului este amenajata astfel :

- zona curata situata pe latura estica a amplasamentului unde circula mijloacele auto ce preiau faina proteica ambalata

- zona murdara circulabila situata pe latura nordica si vestica a amplasamentului, unde este delimitat fluxul circulatiei mijloacelor auto ce aduc deseurile nepericuloase din activitatea abatorului in vederea incinerarii sau a prelucrarii acestora pe liniile instalatiei de faina proteica

Pe latura vestica a amplasamentului, acesta se invecineaza cu DE994.

Activitatea obiectivului se incadreaza in domeniul tratarii si eliminarii deşeurilor de origine animala nepericuloase rezultate din abatorizarea pasarilor, ceea ce conduce la o gestionare corespunzatoare a deseurilor rezultate din abator cu respectarea normelor de mediu impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE privind incinerarea si co-incinerarea deseurilor de origine animala, precum si a normelor sanitar-veterinare impuse prin normele comunitare.

1.Procesul tehnologic de producere a fainii proteice este un procedeu de tratare a deseurilor nepericuloase, fazele tehnologice de producere a  fainii proteice fiind complet automatizate.

Instalatia de producere a fainii proteice este constituita din 4 linii de procesare corespunzator naturii materiei prime, respectiv materia prima de tip A, materia prima de tip B, materie prima de tip C si materie prima de tip D.

Capacitatea proiectata a instalatiei de producere faina proteica este de 240t/zi, obtinuta pe cele 4 linii de procesare.

Materiile prime constau in deseuri de origine animala rezultate in urma procesului de abatorizare a efectivelor de pasari din abatorul ce aparţine SC SAFIR SRL, cat si de la alte abatoare in baza contractelor incheiate, abatoare care nu detin fabrici proprii de faina proteica.

Deseurile generate din procesul de abatorizare se impart in 4 categorii:

- Material tip A - capacitate de prelucrare 100t/zi

-material carne usoara viscere - intestine, grasimi, piele, confiscari ambalate,  etc.- 15,8%

Compozitia deseurilor de tip A este: apa - 68%, substante solide, grasimi.

- Material tip B - capacitate de prelucrare 30t/zi

-oase de la carne tocata, gheare, capuri si MDM

- Material tip C - capacitate de prelucrare 70t/zi

-pene saturate cu apa

- Material tip D - cu o capacitate de prelucrare de 40t/zi

-sange

Total materie prima tip A, B, C si D utilizata in cadrul instalatiei de faina proteica este de – 240t/zi.

- Procesare material tip A - 100t/zi - procesare continua, din care rezulta urmatoarele produse finite:

- 40 t fainuri proteice

- 12 t grasimi

Procesarea materiei de tip A se realizeaza pe o linie continua de procesare viscere, cu o durata de 24 h, de recuperarea a proteinelor de origine animala.

Tesuturile moi de pasare contin 68% apa,16% solide si 16% ulei. Deşeuri de pasăre sunt procesate într-un cocator cu o capacitate de evaporare a apei de 3.251kg/ora, rezultand 4.844kg materie prima/ora. La o capacitate de procesare de cca. 100t/zi de tesuturi moi de pasare, procesul de desfasoara pe durata a 21-24ore. Productia de fainuri proteice va fi de 19,632 t/zi la un continut mediu de grasime reziduala cuprins intre 12-14%, in functie de compozitia si natura materiei prime si o umiditate de 4-5%. Productia de grasime va fi de 12t/zi .

Procesarea se realizeaza continuu pe o durată de 24h/zi, incluzând şi operaţiile de  încărcare-descărcare, rezultând următoarele produse ca urmare a fluxului tehnologic:

- Făină proteică (cu 8-10% apă) – intre 19,632 t/zi si 40t/zi, in functie de calitatea si umiditatea materiei prime

- Grăsime (ulei) – 12t/zi - in functie de calitatea materiei prime

Conţinutul de ulei rezidual trebuie să fie, pentru prelucrări ulterioare, mai ridicat de 22%, iar produsul final va putea fi amestecat cu un ingredient de absorbţie a uleiului ca de exemplu coceni de porumb sau altele.

Apa uzata rezultata din procesul de fabricatie este colectata in bazinul amplasat in spatele cladirii statiei de tratare aer. Din bazinul de egalizare apa este pompata catre statia de epurare.

- Procesare materie prima tip A - Materia prima tip A este transferata din mijloacele de transport in cuvele de depozitare a materiei prime.

Linia de manipulare şi alimentare a materiei prime

Carnea uşoară (intestine, capuri şi gheare, etc) este transferată din mijloacele de transport (containere metalice etanse) direct în cuvele destinate materiilor prime, respectiv deseuri de origine animala situate în incinta halei tehnologice. Din aceste cuve, fluxul de material tip A, combinat în proporţii corespunzătoare, este dirijat prin banda transportoare şi descărcat în flux continuu în cocator.

Procesarea automată in cocator/uscător prin procese de hidroliză, sterilizare, uscare

În cursul operaţiunii de încărcare, celulele de cântărire determină cantitatea de materie primă încărcată şi stabilesc momentul de încărcare maximă declanşând închiderea automată a valvelor de încărcare.

La umplerea cocatorului, se închide capacul de alimentare incepand procesul de fierbere, uscare si malaxare la presiune, datorita aburului din manta. Presiunea aburului in manta este menţinuta constanta pe intreaga durata a ciclului pina la atingerea umidităţii finale. Gradul de umiditate final este monitorizat de catre un controlor automat, la atingerea acestuia, putindu-se verifica esantioanele de produs din cocator. Dupa procesarea deseurilor, faina uscata este descarcata intr-un recipient de stocare de unde este trimisa spre presa de degresare. Inainte de a fi presata, faina este racita si dirijata catre un tocator pentru a reduce granulatia acesteia.

Presiunea aburului din manta este menţinută constanta în cursul operaţiei de uscare până se atinge procentul de umiditate dorit. Acesta este monitorizat de un sistem de control automat pe durata procesului, verificandu-se umiditatea produsului, prin probe de laborator in mod constant.

In momentul cand umiditatea se situeaza in limitele procentelor admise, se deschid automat valvele de descărcare şi produsul uscat este descărcat în coşul de primire.

Procesul de uscare se realizeaza in ambele cocatoare - 2 bucati, ce sunt interconectate, prin intermediul pompei de materie prima. In  cocatoare particulele de materie prima sunt deshidratate. In baia de ulei fierbinte la t=130-135°C, vaporii de apa sunt evacuati prin cupola de apa de pe linia de vapori printr-un condensator racit cu aer. Particulele separate in baia de ulei cu continut de ulei sunt separate prin roata de control in spatiul de scurgere inaintea sistemului de degresare.

Temperatura necesara procesului tehnologic este realizata cu ajutorul aburului produs in centrala termica ce functioneaza pe gaz metan.  Condensul generat este preluat si dirijat prin transfer catre cazanul centralei termice. Procesul este continuu, monitorizat pe calculator in modul manual/automat.

Manipularea produselor procesate-scurgere

Produsul procesat/uscat este evacuat din cocator cu ajutorul unei palete rotative care dozeaza amestecut total de produs procesat/uscat in unitatea de scurgere. Aceasta este situata deasupra rezervorului de sedimentare in care grasimea lichida se separa prin sedimentarea particulelor fine <3mm. Particulele separate la partea interioara a rezervorului sunt transportate prin intermediul unui snec si introduse in fluxul principal catre presa.

Produsul final degresat este transportat si transferat pe fluxul tehnologic.

Uleiul produs in presa este colectat prin transportorul de presa si transferat prin intermediul transportoarelor de rulare la sedimentare in decantor.

Uleiul brut sedimentat este pompat in decantor de forma conica cu la partea inferioara cu V=10mc si serpentine de incalzire cu abur. In vederea  purificarii, particulele fine revin la presa, iar uleiul purificat este pompat intr-un rezervor intermediar de stocare. Produsul final purificat -grasime, este stocat in rezervorul de depozitare in vederea livrarii.

Produsul degresat este transferat printr-un transportor intr-un container de curatare/racire unde este racit cu aerul ambiental in contra curent. Din cuva de racire produsul este transferat catre sita separatoare in vederea separarii particulelor de diferite granulatii. Particulele mai mari de 6mm sunt dirijate catre concasorul cu o capacitate de 5 t/h, pentru maruntire cu dirijare catre sita de cernere, de unde materialul este transferat catre cuva de depozitare a fainii proteice prevazuta cu sistem de agitare. Capacitatea de separare a sitei de cernere este de 2t/h, particulele mai mari de 6 mm sunt dirijate la instalatia de macinare-moara cu ciocanele. Aceasta este prevazuta cu sistem de colectare a pulberilor compus din ciclon de separare cu supapa rotativa, ventilator pentru colectarea pulberilor, tubulaturi ce fac legatura dintre gurile de colectare a pulberilor de la ciclon si ventilator catre cosul de sedimentare a acestora.

Produsul finit - faina proteica - este colectat intr-o cuva de depozitare temporara pana la ambalarea acestuia cu V=50mc, confectionata din inox prevazuta cu doua benzi transportoare de descarcare pe la partea inferioara, in vederea ambalarii in big bag-uri pana la livrarea acestora.

Condensarea si racirea aerului cald cu continut de vapori

Vaporii care provin din procesul de coacere sunt dirijati la sistemul de conducte de vapori si apoi catre doua condensatoare racit ecu aer, cu o capacitate de 5t/h/buc in vederea condensarii vaporilor de apa. Gazele necondensabile sunt preluate prin depresiune de catre ventilatorul pentru produse necondensabile ce apartine instalatiei turnurilor de tratare chimica de la linia de pene. Condensabilele sunt dirijate sub forma de condens in canalizare catre statia de epurare ape uzate prin intermediul unei suflante. Pentru evacuarea gazelor necondensabile din condensatoare este prevazuta o suflanta.

Dezodorizarea

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz, emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre instalatia de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare, iar partea necondensabila este racita in doua condensatoare si tratata in doua scrubere cu umplutura cu solutii de hidroxid de sodiu, acid sulfuric si hipoclorit in vederea neutralizarii si oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute. Instalatia este prevazuta cu rezervoare in care se prepara solutie de hidrozid de sodiu 20%, acid sulfuric 15-20%, hipoclorit 12%. In functie de valoarea pH-ului, care este afisata local, solutiile sunt preluate prin intermediul pompelor dozatoare si injectate pe conducta de refulare, pana la o valoare a pH-ului de 8,5.

Apele de spalare din cele doua scrubere sunt dirijate prin intermediul unui bazin catre statia de epurare locala.

- Procesare material tip B - procesare pe sarje

- materie prima 30t/zi

- produs finit 12t/zi fainuri proteice

Cantitatea  de viscere, gheare, capuri, oase tocate si MDM-uri, prelucrate zilnic este procesata într-un cocator de 8,5mc în cca. 4-5 şarje  de câte 4,753t/sarja cu o durata de 4,5h/şarjă. Procesarea are loc pe o  durata de aprox. 24h/zi, incluzând şi operaţiile de încărcare-descărcare de unde rezultă  făină proteică  in cantitate de 12t/zi.

Procesul tehnologic de obtinere a fainii proteice, in cazul liniei B se desfasoara respectand fluxul tehnologic aplicat si in cazul liniei A de obtinere a fainii proteice. Procesul de uscare a materiei prime in cadrul procesului tip B se realizeaza in cocatorul existent pe flux.

Instalatia modernă de producere făină proteica transformă deşeurile rezultate, ca urmare a procesului de abatorizare al pasarilor, în făină proteică de calitate, degresată, cu o structură omogenă.

Proces automat de hidroliză, sterilizare, uscare

Cocatorul existent - reactorul de hidroliza/uscare este utilajul principal, unde sunt aduse materiile prime, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.

Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul distructorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.

Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min, asigurând hidroliza optimă a materiei prime şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică.

În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului.

Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului.

Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.

Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.

La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.

Cernerea şi ambalarea făinii proteice

După procesare, produsul uscat este descărcat din hidrolizator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalat in big bag-uri si stocati in zona de depozitare amenajata pe latura nordica cu corturi.

Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)

Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.

Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.

Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.

Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

Sistemul de recuperare a căldurii

Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.

Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

Sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)

Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare în doua scrubere de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice – solutii de NaOCl, H2SO4 şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.

- Procesare materie prima tip C - pene hidrolizate - procesare pe sarje

- materie prima 70t/zi

- produs finit fainuri proteice 20t/zi

Linia de procesare pene hidrolizate este amplasata in incinta fostului atelier mecanic si a zonei administrative, cu o capacitate de prelucrare de 70t/zi, rezultand o cantitate de faina proteica de 20t/zi.

Penele umede din container vor fi descarcate in cuva de unde sunt preluate pe fluxul tehnologic prin intermediul unui transportor de transfer al containarului.

Penele saturate cu o umiditate de cca. 72% vor fi hidrolizate si preuscate pana la o umiditate de cca. 55% intr-unul dintre hidrolizatoare.

Dupa hidrolizare, masa de pene umede trece printr-o sita separatoare in uscatorul circular pentru uscarea finala ajungand la o umiditate de 28%.

Capacitatea de prelucrare a uscatorului final este de 4,5t/h in functioe de continutul de umiditate a materiei prime. Produsul final dupa separarea apei este de 1,37t/h cu o umiditate de maxim 8% .

Masa de pene hidrolizate va fi evacuata din hidrolizatoarele existente pe linia de prelucrare. Masa de pene hidrolizata este preluata de catre transportorul cu snec inclinat cu dirijare pe sita de separare in vederea deplumarii si a eliminarii corpurilor straine, dupa care penele sunt dirijate pentru uscarea finala in uscatorul circular.

Uscarea penelor se realizeaza  in cocatorul existent de pe fosta linie de procesare tip B. Fluxul tehnologic de prelucrare a penelor uscate consta din urmatoarele faze :

Dezintegrator constituit din ciocanele cu suprafata dura, motor si protectie de antrenare. Materia prima - pene ce intra in dezintegrator sunt rupte in bucati mari si amestecate pe fluxul de aer cu dirijare catre o conducta inelara de produs ce asigura timpul de retentie pentru evaporarea apei.

Aferent utilajului, acesta este dotat cu un colector ce separa materialele uscate de cele umede urmand a fi apoi dirijate pe fluxul tehnologic de prelucrare. Sistemul de colectare tip ciclon a fost conceput pentru separarea produsului uscat de fluxul de aer. Produsul din ciclon este descarcat prin intermediul unui bloc aerian rotativ prevazut cu epurator si arzator cu gaz natural,blocul aerian are in dotare o suflanta ce realizeaza transferul penelor .

Penele uscate sunt preluate prin intermediul unui transportor de evacuare al uscatorului si dirijate catre sita vibratoare circulara. Aceasta este un dispozitiv de cernere in vederea separarii particulelor antrenate din ciclon.

Produsulul preluat dupa cernere - faina proteica este dirijata catre un sistem de racire in contra curent compus din: cuva de racire, ventilator aer, ciclon pentru a separa fluxul de aer de produs,conducte de transport.

- Linia de procesare sange tip D - materie prima 40t/zi sange-procesare pe sarje

- produs finit 4 t/zi faina proteica

Zona de manipulare şi transfer a penelor

Sângele colectat in containere prin intermediul pompei de transfer este descarcat in cuva.

Proces automat de sterilizare - uscare

Cocatorul - reactorul de sterlilizare/uscare este utilajul principal, unde este adus sangele, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare.

Pentru mentinerea presiunii aburului in interiorul cocatorului - p=2,8barri, T=138°C, supapa automată de control a aburului este deschisă, valvele de admisie fiind închise, pe durata  in care se realizeaza sterilizarea şi hidrolizarea produsului.

Dupa atingerea presiunii de regim, se mentin parametrii de presiune si temperatura constanti timp de 20-30min asigurând uscarea şi sterilizarea produsului. După 20-30min, scade presiunea prin deschiderea supapei de by-pass, eliberand vapori în sistemul de condensare până se ajunge la presiunea atmosferică.

În acest moment, valva de vapori principală se deschide automat, şi se realizează uscarea produsului.

Presiunea aburului din manta se menţine la un nivel constant de 10barri în timpul prelucrării până ce se atinge punctul final de umiditate al conţinutului.

Valoarea finala a continutului de umiditate este monitorizata automat. În momentul atingerii punctului optim de umiditate (presetat) se activează o alarmă optică şi sonoră, aceasta atentionand că întreaga încărcătură este gata de descărcare.

Pentru a asigura umiditatea corespunzatoare, aceasta se verifica în mod regulat prin analize cu testerul din dotare. Când incarcatura se incadreaza in parametrii corespunzatori, valva automată de descărcare se  deschide şi produsul uscat este descărcat în cuvele de stocare.

La golirea cocatorului/uscatorului, valva de descărcare se  închide din nou şi ciclul se reia pentru o noua şarjă repetând aceleaşi programe automate de încărcare, coacere şi descărcare.

Cernerea şi ambalarea făinii din sange

După procesare, produsul uscat este descărcat din cocator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalata in big bag-uri.

Echipamentele din dotarea obiectivului ce deservesc linia de prelucrare a sangelui:

-bazine  de preluare a sangelui - 2 buc cu legatura intre ele

-conveior de transfer  cu snec de transfer - 1buc

-conveior inclinat  cu snec de transport - 1buc

-bazin de depozitare si mixare a sangelui cu V=10mc si pompa dozatoare prin conducte de la bazin catre cocator

Linia de procesare:

-cocator tip 85 - 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in cocator 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc.

-echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc

-echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia - 2buc

-sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul cocatorului- 2buc.

Condensarea vaporilor (condensarea cu aer)

Vaporii preluati din procesul de hidroliza si uscare prin intermediul sistemului de conducte trec printr-un separator de vapori a uscatorului fiind dirijati spre condensatorul de vapori tubular prevazut cu tevi, racirea realizandu-se cu aer in contracurent.

Aerul pentru racire este asigurat de ventilatoare axiale, cu trecere printre tevile condensatorului unde are loc condensarea vaporilor.

Gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare.

Grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru.

Aerul din încăpere recirculat prin intermediul sistemului de ventilatie este de asemenea trecut  în sistemul de dezodorizare.

Sistemul de recuperare a căldurii

Caldura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde prin intermediul unui schimbator de caldura amplasat inaintea condensatorului.

Apa rece este preluata din rezervorul de stocare, trecuta prin schimbatorul de caldura unde este incalzita datorita vaporilor calzi ce cedeaza caldura si este recirculata in tancul de stocare pentru o utilizare ulterioara in proces.

Sistemul de dezodorizare (mirosuri intense)

Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza  substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă.

Pentru transportul deseurilor de la abator la obiectivul analizat - Fabrica de fainuri proteice se folosesc mijloace de transport specializate,  ce deservesc obiectivul.

Mijlocul de transport specializat este format din autosasiu cu remorca fiecare fiind dotat cu container pentru transport deseuri.

Masina cu remorca are o capacitate de transport de 20t deseuri fiind echipata cu o macara pentru incarcarea si descarcarea containerului atat pe sasiu cat si in remorca.

Societatea are in dotare  containere aferente masinii si remorcii precum  si containere care raman in fabrica pentru incarcare,

În momentul încarcarii containerelor, masina cu remorca le ridica pe cele pline si le lasa pe cele goale. Sistemul utilizat prezinta siguranta in timpul transportului deseurilor de la abatore la instalatia de preparare faina proteica.

Deseurile animaliere fara risc, nepericuloase ce constituie pierderi naturale - pui morti sunt depozitate in containere metalice speciale in cadrul abatorului si preluate si transportate cu mijloacele auto speciale cu care este dotat  obiectivul in vederea incinerarii acestora.

Containerele sunt depozitate intr-un spatiu delimitat in incinta halei tehnologice, continutul acestora fiind preluat in sarje de catre 50kg in vederea distrugerii acestora.

Pentru manevrarea in incinta a materialelor si a sacilor cu produsul finit, obiectivul este dotate cu  electrostivuitoare .

2.Procesul tehnologic de distructie a deseurilor de origine animala prin incinerare

Pentru functionarea incineratorului ce apartine SC SAFIR SRL, materia prima este constituita din pui de carne – pierderi naturale ca urmare a transportului acestora in custi, de la fermele proprii catre abatorul ce apartine SC SAFIR SRL. Puii morti sunt deseuri de origine animala fara risc sanitar, deseuri ce sunt distruse prin incinerare.

In acest sens, în cadrul obiectivului a fost amplasat  un incinerator ce  functioneaza pe gaz metan tip STOUR II.

Incineratorul face parte din seria incineratoarelor Waste Spectrum, incineratoare ce sunt in concordanta cu legislatia in vigoare functionand in conformitate cu cerintele europene, avand asigurat sistemul de calitate ISO9001/2000 si asigurand un management performant de mediu.

In acest sens, in cadrul fabricii, incineratorul este montat pe latura nordica a amplasamentului, in zona considerata murdara, in vecinatatea bazinului subteran de ape uzate din cadrul instalatiei de epurare ape uzate - treapta biologica.

Incineratorul este  prevazut cu zona de manipulare a deseurilor, cos de evacuare gaze arse, zona de lucru avand dimensiunile Lxl=1,259x1,243m.

Incineratorul este montat orizontal pe o placa de beton orizontala cu o grosime de 100mm cu dimensiunile Lxl=3,0x3,0m, fiind ancorat cu prinderi in beton, situat la distanta de minim 3m de hala construita pentru instalatia de faina proteica cu care se invecineaza in vederea reducerii riscului supraincalzirii acesteia si asigurarii racirii externe a incineratorului.

Incineratorul ales tip STOUR II este un incinerator de capacitate redusa avand  capacitatea de ardere de 50kg/sarja si va procesa numai deseurile animaliere, respectiv pierderile naturale (pui morti), proveniti din procesul de abatorizare ca urmare a transporturilor acestora de la fermele de crestere catre abator.

Deseurile – puii morti, vor fi preluati cu un mijloc de transport ce apartine societatii, acesta fiind achizitionat in acest scop si transportati la incineratorul amplasat in comuna Costesti. Deseurile nepericuloase animaliere sunt descarcate in containere metalice, amplasate intr-un spatiu amenajat in incinta  nou construita pentru fabrica de faina proteica situată in zona de descarcare a materiei prime pentru instalatia de faina proteica.

Deseurile colectate ce urmeaza a fi incinerate nu vor trebui sa stationeze in incinta obiectivului mai mult de 24h, cantitatea depozitata urmand a fi incinerata pe sarje.

Incineratorul tip Stour II montat  functioneaza prin racordarea acestuia la instalatia de alimentare cu gaz metan a obiectivului, fiind dotat cu 2 arzatoare pe gaz metan si regulatoare de presiune in vederea mentinerii presiunii gazului la valoarea de 20bari.

Arzatoarele ce deservesc cele 2 camere de ardere din dotarea incineratorului, realizeaza o temperatura de 850°C, cele 2 compartimentate fiind interconectate. Prima camera – camera principala de ardere in care se incarca si se ard deseurile animaliere este dotata cu propriul arzator cu ventilator, iar cea de a 2 camera in care sunt dirijate gazele de ardere din prima, in vederea arderii lor si reducerii concentratiilor de emisii periculoase, de asemenea este dotata cu un arzator propriu ce mentine si realizeaza temperatura de 850°C.

Incineratorul este racordat la reteaua de alimentare cu energie electrica si la reteaua de alimentare cu gaz metan, fiind prevazut cu un panou de comanda ce furnizeaza informatii despre modul de desfasurare a procesului de ardere precum si mentinerea temperaturii gazelor la nivelul de 850°C.

Functionarea arzatoarelor pentru asigurarea acestei temperaturi este reglata automat, acestea oprindu-se la cresterea temperaturii ceea ce asigura si un nivel economic de utilizare a combustibilului, dat fiind faptul ca materialul supus distrugerii prin incalzirea acestuia la 850°C sustine si el arderea.

In camera principala de ardere, flacara este dirijata catre mijlocul materialului ce urmeaza a fi distrus, ceea ce va forma o gaura in suprafata acestuia. Flacara si gazele eliberate se amesteca cu aerul, amestecul arzand in turbulenta deasupra materialului ceea ce face ca emisia de fum sa fie minima. Gazele fierbinti ce avanseaza dinspre arzator spre materialul de incinerat, sunt in contact permanent cu deseurile de incinerare conducand la desfasurarea in conditii optime a procesului de ardere.

Continutul deseurilor din camera de ardere sunt arse in mod progresiv, aceasta permite ca emisia de gaze sa fie redusa, arderea nefiind un proces ce se desfasoara instantaneu si deodata.

Gazele fierbinti trec in camera secundara, unde datorita arzatorului secundar din dotare, mentine temperatura acestora de 850°C, conducand la o reducere a volumului de substante poluante  cu incadrare in limitele  normativelor in vigoare.

Amplasamentul incineratorului in aer liber, intr-o zona deschisa, conduce la o ventilatie libera a aerului in mod natural in jurul acestuia ceea ce asigura oxigenul necesar arderii, precum si racirea externa a ansamblului incluzand arzatoarele si alte componente exterioare.

Coşul de dispersie din dotarea incineratorului este amplasat pe aceeasşi platformă fiind format dintr-o singura sectiune in cazul incineratorului Stour II. Inaltimea totala a cosului va trebui sa asigure dispersia poluantilor emisi, acesta putand fi suprainaltat prin montarea de elemente aditionale, fiecare element avand lungimea de 960mm. Cosul de evacuare a gazelor arse este realizat dintr-o singura sectiune- gazele la evacuare atingand temperaturi ce depasesc 850°C, timpul de retinere in camera secundara fiind de cel putin 2 sec. In acest sens  caldura degajata poate fi folosita la prepararea agentului termic - apa calda pentru amplasamentul analizat sau pentru activitatile colaterale ce se vor dezvolta pe amplasament.

Incineratorul de mica capacitate tip STOUR II, prevazut cu o camera de ardere ce are o capacitate de incarcare de maxim 50kg deseuri animaliere nepericuloase, realizeaza incinerarea acestora la o temperatura de 850°C, durata unei sarje fiind de cca 1h.

Corespunzator volumului de activitate, la data analizei obiectivului, acesta funcţionează  timp de 8h.

Pentru buna functionare a sistemului fara a afecta calitatea factorilor de mediu se impun anumite conditii de functionare a incineratorului:

-deseurile animaliere ce urmeaza a fi incinerate trebuie transportate din abator intr-un mod sigur si igienic utilizandu-se fie pungi de plastic sau containere reutilizabile

-depozitarea deseurilor in incinta unui spatiu delimitat in cladirea construita pentru functionarea instalatiei de faina proteica

-incinerarea deseurilor se realizeaza intr-un interval maxim de 24h putand fi incinerate si pungile de plastic în care au fost transportate

-in cazul procesului de incinerare se incinerează numai deşeuri de origine animala nepericuloase- fara risc sanitar. Nu se vor incinera deseuri cu risc sau confiscate (MRS). Inainte de incinerare vor trebui sa se stabileasca caracteristicile si compozitia fizico-chimica pe cat posibil a deseurilor pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare.

-cenusa rezultata din ardere in conditiile mentinerii parametrilor, este considerata un deseu nepericulos in cazul arderii deseurilor animaliere nepericuloase fara risc si este valorificata  ca ingrasamant in amestec cu excesul de namol de la statia de epurare.

-incarcarea camerei incineratorului se realizează astfel incat cantitatea de deseuri ce urmeaza a fi incinerata sa nu depaseasca limita de amplasare a arzatorului in vederea unei bune incinerari; se porneste incineratorul in momentul atingerii temperaturii de 850°C

-pe perioada functionarii incineratorului din numarul total de cicluri de ardere se impune inregistrarea temperaturilor la cca 10% din numarul total de cicluri; temperatura trebuie sa se mentina la 850°C , aceasta fiind parametrul optim de functionare, cel ce asigura si incadrarea emisiilor atmosferice in limitele normativelor in vigoare.

Conditia pentru ca incineratorul sa nu constituie un element de poluare al mediului este mentinerea gazelor de evacuare la temperatura de 850°C , temperatura ce trebuie verificata si urmarita permanent, acesta fiind un parametru al randamentului optim de functionare al incineratorului.

-la terminarea procesului de incinerare, platforma acestuia, mijloacele de transport, containerele si echipamentele folosite vor fi curatite, spalate, cu dirijarea apelor catre statia de epurare proprie.

-in conditiile aparitiei unei defectiuni , ceea ce duce la scaderea temperaturii, deseurile din camera de ardere sunt mentinute pana la remediere si reinceperea unui nou ciclu de incinerare.

-procesul de incinerare trebuie urmarit dpdv al mentinerii temperaturii de 850°C in prima camera si a valorii de cel putin 850°C timp de 2 sec, masurata langa peretele interior al celei de a 2 camere de combustie astfel ca nivelul emisiilor de poluanti sa nu depaseasca procentul de 3% in ceea ce priveste carbonul organic total, (TOC), al zgurii si cenusei, pierderea lor prin calcinare sa se situeze sub 5% din substanta uscata a materialului.

Dupa terminarea procesului de incinerare, incineratorul se lasa la racit, dupa care cenusa este descarcata si depozitata in recipienti.

In cazul in care la terminarea ciclului de incinerare exista deseuri nearse in camera de combustie se reia ciclul de ardere.

-cosul de fum, prin realizarea sa,  asigura dispersia gazelor de ardere si anume la partea inferioara postcombustia si racirea fluxului de gaze iar prin inaltimea sa previne afectarea factorilor de mediu si a sanatatii populatiei din zona.

-modul de incarcare cu deseuri si evacuarea cenusii se realizeaza prin dotarea incineratorului din constructie cu 2 usi ce asigura separarea fluxurilor pentru alimentare deseuri si evacuare cenusa. Solutia de amplasare a usii de evacuare permite insacuirea cenusii fara a fi manipulata manual cu respectarea cerintelor impuse prin normele celor mai bune tehnici de laborator.

-rezidurile rezultate in urma procesului de incinerare – cenusa compacta, inactiva chimic si biologic care in functie de ponderea in deseurile initiale a materialelor supuse incinerarii (oase, viscere, pene) rezulta o cantitate de cenusa in limita a 5-10% raportata la masa initiala de deseuri.Cenusa este inactiva din punct de vedere chimic si biologic, neprezentind risc de contaminare.

In cazul cenusii rezultate, aceasta este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata cu S=150mp. Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole.

Instalatia de incinerare achizitionata, incinerator tip Stour II cu capacitate redusa- 50kg/sarja, are aprobarile conform reglementarii privind distructia prin incinerare a produselor secundare animaliere stabilita prin Regulamentul nr.1774/2002 al CE,cu modificarile ulterioare, privind instalatiile ce ard deseuri animaliere cu risc minor.

Tipul de incinerator ales ce detine 2 arzatoare- un arzator principal in prima camera de incinerare- combustie, ce asigura temperatura necesara arderii la contact direct cu deseurile animaliere si unul secundar pentru camera de post-combustie, aceasta fiind conform cu cerintele legislatiei privind timpul de retinere al emisiilor gazoase in camera de postcombustie, de cel putin 2sec la 850°C, parametru ce trebuie respectat in mod obligatoriu pentru buna functionare a instalatiei.

Schema fluxului tehnologic

| Denumirea procesului | Descrierea procesului și a etapelor / fazelor | Capacitate maximă |
| --- | --- | --- |
| Linia de procesare material de tip A-100 t/zi |
| Descărcarea, manipularea şi alimentarea materiei prime în cuve de descărcare | Alimentarea liniei de prelucrare a materiei prime tip A dotată cu: -linia de manipulare şi alimentare a materiei prime - manipularea produselor procesate-scurgere | 24.000 t/an material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate |
| Procesare materie primă | - cocator cu V=8,5mc/buc-2buc, prevăzut cu manta şi agitator, presiunea aburului în manta 8barri, iar în distructor 4 barri; - platformă de încărcare a cocatorului -procesarea automată in cocator/uscător prin procese de hidroliză,sterilizare,uscare - echipamente automatizate de înregistrare temperatură, umiditate cu senzori de testare, sistem automat de reglare a presiunii în manta şi in interiorul cocatorului | 24.000 t/an material carne usoara viscere -intestine,grasimi,piele, confiscari ambalate |
| Manipulare făină proteică | - cuvă de păstrare a făinii proteice; - presă de degresare; - conveior cu şurub; - conveior degresor; - încărcător pentru presa de grăsime echipat cu magnet şi conectat la apa de răcire; -presă de grăsime hidraulică -descărcator presă; -conveior de descărcare a presei. - depozitare faina proteica in cuva cu volum de 50 mc -depozitare ulei in decantor cu V=10mc Condensarea si racirea aerului cald cu o capacitate de 5t/h -condensare vapori de apa cu eliminare in statia de epurare -gaze necondensabile preluate prin suflanta si ventilator catre turnurile de tratare chimica | Linia A -faina proteica 40 t/zi respectiv 10.400 t/an -grasimi-12,5 t /zi respectiv 3250 t/an |
| Linia de procesare material de tip B- 30 t/zi |
| Descărcarea, manipularea şi alimentarea materiei prime în cuve de descărcare | Alimentarea liniei de prelucrare a materiei prime tip B dotată cu: - cuvă preluare - conveior înclinat cu șnec de transport; - pompă dozatoare şi conducte de la bazin către cocator 8,5mc în cca. 4-5 şarje de câte 4,753 t/sarja Procesul tehnologic de obtinere a fainii proteice,in cazul liniei B se desfasoara respectand fluxul tehnologic aplicat si in cazul liniei A de obtinere a fainii proteice. Procesul de uscare a materiei prime in cadrul procesului tip B se realizeaza in cocatorul existent pe flux. | capacitate de prelucrare 30t/zi -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM |
| Procesare materie primă | - Cocator cu V=8,5mc, prevăzut cu manta şi agitator, - platformă de încărcare a distructorului; - echipamente automatizate de înregistrare temperatură, umiditate cu senzori de testare, sistem automat de reglare a presiunii în manta şi in interiorul distructorului - proces automat de hidroliză, sterilizare, uscare Cocatorul existent -reactorul de hidroliza/uscare este utilajul principal, unde sunt aduse materiile prime, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare. - cernerea şi ambalarea făinii proteice -condensarea vaporilor (condensarea cu aer) gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare. - sistemul de recuperare a căldurii pentru producerea apei calde - sistemul de dezodorizare (mirosuri intense) Gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza substanţe chimice NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă. | capacitate de prelucrare 7.800 t/an -oase de la carne tocata, gheare,capuri si MDM 30% din cantitatea de abur |
| Manipulare produs finit - făină proteică | - cuvă închisă de ambalare a făinii proteice; - conveior pentru încărcarea tocătorului; - tocător construit din ciocănele și site; - conveior de ambalat - dispozitiv de cusut saci. | 3120 t/an |
| Linia de procesare material de tip C-70 t/zi |
| Descărcarea, manipularea şi alimentarea materiei prime în cuve de descărcare | Linia de procesare pene hidrolizate cu o capacitate de prelucrare de 70t/zi,rezultand o cantitate de faina proteica -descarcare pene umede in cuva de unde sunt preluate pe fluxul tehnologic prin intermediul unui transportor de transfer al containarului. Penele saturate cu o umiditate de cca. 72% vor fi hidrolizate si preuscate pana la o umiditate de cca. 55% intr-unul dintre hitrolizatoare. -hidroliza masei de pene umede trece printr-o sita separatoare in uscatorul circular pentru uscarea finala ajungand la o umiditate de 28%. | Materie prima 70t/zi;produs finit faina proteica 20t/zi |
| Procesare materie primă | Masa de pene hidrolizata este preluata de catre transportorul cu snec inclinat cu dirijare pe sita de separare in vederea deplumarii si a eliminarii corpurilor straine, dupa care penele sunt dirijate pentru uscarea finala in uscatorul circular. -uscarea penelor se realizeaza in cocatorul existent de pe fosta linie de procesare tip B Fluxul tehnologic de prelucrare a penelor uscate consta din urmatoarele faze : -dezintegrator constituit din ciocanele cu suprafata dura, motor si protectie de antrenare. - colector ce separa materialele uscate de cele umede Penele uscate sunt preluate prin intermediul unui transportor de evacuare al uscatorului si dirijate catre sita vibratoare circulara. Aceasta este un dispozitiv de cernere in vederea separarii particulelor antrenate din ciclon | Materie prima 70t/zi;produs finit faina proteica 20t/zi |
| Manipulare făină proteică | Produsulul preluat dupa cernere-faina proteica este dirijata catre un sistem de racire in contra curent compus din: cuva de racire, ventilator aer, ciclon pentru a separa fluxul de aer de produs,conducte de transport. | 5.200 t/an |
| Linia de procesare material de tip D-40t/zi |
| Descărcarea, manipularea şi alimentarea materiei prime în cuve de descărcare | zona de manipulare şi transfer a sangelui Sângele colectat in containere prin intermediul pompei de transfer este descarcat in cuva. | materie prima 40 t/zi sange respectiv 10.400t/an Produs finit 4 t/zi faina proteica |
| Procesare materie primă | - proces automat de sterilizare- uscare Cocatorul -reactorul de sterlilizare/uscare este utilajul principal, unde este adus sangele, la incarcarea acestuia inchizandu-se automat valva de incarcare. Echipamentele din dotarea obiectivului ce deservesc linia de prelucrare a sangelui apartin fostei liniii de prelucrare a sangelui,linia B: -bazine de preluare a sangelui-2 buc cu legatura intre ele, -conveior de transfer cu snec de transfer- 1buc -conveior inclinat cu snec de transport- 1buc -bazin de depozitare si mixare a sangelui cu V=10mc si pompa dozatoare prin conducte de la bazin catre cocator Linia de procesare-utilaje: -cocator tip 85- 2buc cu V=8,5mc prevazut cu manta si agitator. Presiunea aburului din manta este de 8barri, iar in cocator 4 barri. Necesarul de abur pentru procesarea unei sarje de deseu este de 2,8t/h/buc. -echipament automatizat de inregistrare a temperaturii -1buc -echipament automatizat de inregistrare a umiditatii cu senzori de testare a acesteia-2buc -sistem automat de reglare a presiunii in manta si in interiorul cocatorului-2buc -condensarea vaporilor (condensarea cu aer) -gazele necondensate sunt dirijate de către ventilatoare către sistemul de dezodorizare, iar condensul-partea lichida este dirijat printr-o conducta catre statia de epurare. -grăsimea necondensata este trecuta la sistemul de dezodorizare, ceea ce asigura un grad de control al mirosului prin realizarea unei presiuni corespunzatoare in timpul încărcării – descărcării, în acest fel filtrand mirosurile din sistemul de condensare pentru a îmbunătăţi conditiile de lucru. - sistemul de recuperare a --călduriialdura din vaporii cocatorului/uscatorului este utilizata ca agent termic pentru producerea apei calde - sistemul de dezodorizare (mirosuri intense) -gazele necondensabile sunt drenate din unitatea de condensare într-un scruber de spălare unde se utilizeaza substanţe chimice ca NaOCl şi NaOH dozate ca oxidanţi, agenţi de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă. | materie prima 40 t/zi sange respectiv 10.400t/an Produs finit 4 t/zi faina proteica |
| Manipulare produs finit - făină proteică | -cernerea şi ambalarea făinii din sange După procesare, produsul uscat este descărcat din cocator/uscător în cuva de stocare unde este cântărit şi descărcat printr-o bandă pe o sită de cernere, pentru a îndepărta materiile străine, urmand a fi ambalata in big bag-uri. | 1.040 t/an |
| Linie de procesare vapori |
| Recuperarea căldurii din condensul rezultat pe liniile de prelucrare | - condensatori de vapori; - condensatori de răcire a aerului la distructoare; - suflantă pentru produse necondensabile. | 30% din cantitatea de abur |
| Linie de recuperare a căldurii |
| Preparare apă caldă prin utilizarea căldurii din condens | - schimbător de căldură; - bazin stocare apă caldă; - pompă de recirculare cu Q=50 mc/h; - sistem de recirculare apă prevăzut cu ţevi. | 26000 mc/an |
| Instalatie dezodorizare aer |
| Dezodorizarea emisiilor de vapori de la cocatoare –liniile A,B,C,D | - turn de răcire prevăzut cu instalaţii de răcire; - ventilatoare cu Daer=30000 Nmc/h; - sistem dezodorizare cu Daer=30000 Nmc/h pentru eliminare VOC prin tratare cu soluţii chimice; - pompe dozatoare pentru soluţii NaOCl, NaOH,H2SO4 - sistem de reglare automată a pH-ului; - rezervoare pentru stocare soluţii - coş evacuare gaze dezodorizante Dn=0,5 m, H=5,5 m; | - |
| Incinerator ecologic tip Stour II |
| Recepţie materii prime | Pui morţi depozitați în saci din PE stocaţi temporar în incinta halei tehnologice. | 50 kg/h |
| Incinerare | Alimentare incinerator cu deşeuri, dotat cu 2 camere de ardere cu T=850°C ce funcţionează pe gaz metan. | 50 kg/h |
| Evacuare cenușă | Ambalare în saci a cenuşei şi depozitare în spaţii amenajate. | 20 kg/zi |
| Staţia de epurare ape uzate |
| Treapta mecanică | - bazin de pompare cu V=5 mc; - site pentru reţinerea substanțelor grosiere din apele uzate. | 300 mc/zi |
| Treapta fizico-chimică | - bazin egalizare cu V=200 mc; -floculator; - pompe dozatoare pentru corecţia pH-ului; - vase stocare soluţii NaOH şi Clorura ferica si policlorura de aluminiu; - pompă evacuare -unitatea de flotatie | 300 mc/zi |
| Treapta biologică | - 2 bazine circulare cu V=800 mc, pentru denitrificare si nitrificare. -1 bazin nou de aerare, circular concentric cu volumul total de 2500mc. - suflante - 2 buc; - membrane tip Biokube cu difuzoare de aer incorporate; -bazin cu Vutil=8mc dotat cu statie de pompare ape uzate epurate -2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s, cu evacuare in emisar - cursul de apa Barlad - pompe recirculare nămol; - sistem automat de raclare și de control al emisiei de aer; - iaz biologic (tip laguna), bicompartimentat, S= 1160 m - sistem deshidratare nămol | 300 mc/zi |

Pentru asigurarea desfasurarii proceselor tehnologice conform capacitatilor proiectate de productie si a respectarii fluxurilor tehnologice, societatea are in dotare instalatii tehnice anexe, ce deservesc tehnologiile aplicate :

- apa potabila din sursa proprie subterana utilizata in scopuri tehnologice, igienizari, menajere si PSI

- retea de canalizare interna pentru preluarea apelor uzate tehnologice si  menajere cu dirijare catre statia de epurare

- rigole betonate si pante pentru colectarea  apelor pluviale cu dirijare către cursul de apă Chiţcani, după trecere prealabilă printr-un separator decantor de substante extractibile

- energie electrica pentru forta si iluminat

- gaz metan pentru functionarea centralei termice si a incineratorului

- aer comprimat din sursa proprie

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul obiectivului sunt generate deseuri ce sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG 856/2002 si Legea 211/2011 si anume :

- deseuri de mase plastice si hartie de la faza de ambalare,

- namol de la curatirea bazinelor din cadrul statiei de epurare

- namol de la curatirea rigolelor si a separatorului de substante extractibile

- cenusa  rezultata din procesul de incinerare, considerata deşeu inert,este utilizata in amestec cu namol deshidratat si folosita ca ingrasamant.

- deseuri metalice de la activitatea de intretinere

- DEE-uri de la intretinerea obiectivului

- deseuri menajere

Deseurile valorificabile si nevalorificabile sunt depozitate in spatii amenajate, selectiv pe platformă betonată sub gestiune de la producere pana la valorificare/eliminare de pe incinta.

Valorificarea/eliminarea deseurilor de pe incinta se realizeaza in baza contractelor incheiate cu societati abilitate in acest sens.

Raportul de amplasament intocmit, respecta cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii conform cu Legii 278/2013, cu modificarile ulterioare, astfel incat sa ofere informatii relevante pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul – Fabrica de făinuri proteice si incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală.

Utilitati

- Alimentarea cu apa potabila este asigurata din doua puturi forate F1 cu H=117m echipat cu pompa si hidrofor situat pe latura nord-vestica a amplasamentului. Apa este preluata printr-o conducta de alimentare realizata din PEID 50 mm, L=80 m fiind stocata intr-un rezervor de apa potabila din beton cu V=300 mc ce asigura si rezerva de apa PSI necesara.

F2 cu H=60m Dn=180 mm cu un debit de exploatare 0,9 l/s achipat cu pompa submersibila. Apa captata din forajul F2 este transportata la schimbatorul de caldura al Statiei de tratare a aerului prin intermediul unei conducte PEHD, Dn=50 mm, L=20m prevazuta cu apomertru pentru contorizarea consumului.

Rezervorul de inmagazinare apa potabila cu V=300 mc este echipat cu doua statii de pompare astfel:

-grup pompare apa pentru consum menajer si tehnologic cu un debit de 4,5 mc/h

-grup pompare pentru interventii in caz de incendiu cu un Qp=72 mc/h iar pompa pilot Qp=24  mc/h

Apa potabila este utilizata astfel:

- potabila si igienico-sanitar pentru personal

- necesitati tehnologice la statia de epurare

- spalari mijloace auto

- igienizari spatii de productie

- centrala termica - preparare abur

- flux tehnologic-spalare gaze - prepararea solutiilor de tratare

Reteaua de alimentare cu apa a consumatorilor este de tip inelar, realizata din teava PEHD 80-125 mm, L=360 m şi asigura necesarul de apa tehnologica si menajera cu un debit de 3,6 mc/h si un debit pentru incendiu de 20 l/sec.

Din cerinta de apa totala pentru extinderea realizata in cadrul statiei de epurare, consumul tehnologic estimat este:

- Qzi med=187,96 mc/zi

- Qzi max=206,76 mc/zi

Consumul anual reglementat de apa potabila pentru activitatea desafsurata in cadrul Fabricii de fainuri proteice este de 48.870 mc/an.

Consumul anual de apa potabila realizat in cursul anului 2021 a fost de 33.107 mc/an.

Din aceeasi retea de distributie apa potabila se alimenteaza reteaua de hidranti exteriori ficsi si portabili.

- Retele de canalizare

Apele uzate tehnologice provenite de la procesele tehnologice desfasurate de la igienizarea incintelor tehnologice si a mijloacelor auto, precum si cele menajere provenite de  la grupurile sanitare, sunt preluate si dirijate prin retele de canalizare interne catre bazinele statiei locale de epurare mecano-biologica.

Apele uzate rezultate din procesul de tratare a aerului sunt colectate in bazinul de egalizare cu V=5 mc situat in spatele Statiei de tratare aer, cu dirijare prin pompare catre Statia de epurare.

Apele conventional curate - condens biologic de la schimbatorul de caldura aferent Statiei de tratare a aerului, sunt preluate si dirijate prin conducte de PVC KG200mm L=95m si descarcate in conducta Dn=200 mm cu evacuare apelor epurate in cursul de apa Chitcani.

Canalizarea menajera este prevazuta din conducte de PVC-KG200mm, facand legatura cu statia de epurare cu treaptă fizică, chimică şi biologică.

Ape pluviale de pe platformele betonate si de pe suprafetele construite, cu un debit de 33,5 l/s, sunt preluate prin rigole si dirijate catre doua separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent cu V=3,5 mc/bucata si descarcate prin doua guri de evacuare in cursul de apa Chitcani.

Apele uzate epurate sunt dirijate catre cursul de apa Barlad cu respectarea valorilor principalilor impurificatori, cu incadrare in VLE conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Debitul mediu de ape uzate evacuate in receptorul natural este de  136,55 mc/zi volum maxim zilnic 150,21 mc/zi, respectiv 35,50 mii mc/an. Capacitatea statiei de epurare ce preia apele uzate este de maxim 300 mc/zi ape uzate.

- Energia electrica este asigurata prin intermediul unui post de transformare ce este racordat la cea mai apropiata retea de alimentare cu energie electrica din zona LEA 220kw Muntenii de Jos.

Instalatiile electrice asigura prin intermediul tablourilor consumul de energie electrica pentru forta, iluminat interior, si exterior, iluminat de siguranta prin intremediul circuitelor, consumul fiind contorizat.

Consumul de energie electrica pentru o capacitate de productie de 12.928,78 t/an faina proteica si grasimi este de cca. 3.209,044 MWh/an.

Consumul specific de energie electrica realizat: este de 0,248 Kwh/kg, astfel:

| Consum specific de energie electrica | Limita BAT |
| --- | --- |
| 0,248 Kwh/kg, din care: - 0,171 kwh/kg faina proteica -0,077 kwh/kg deseu incinerat | - |

- Gazul metan este asigurat din reteaua de distributie existenta in zona printr-un bransament contorizat, fiind folosit la alimentarea celor 2 arzatoare aferente cazanelor din cadrul centralei termice si a incineratorului ce functioneaza pe gaz metan.

Consumul de gaz metan la nivelul anului 2021 a fost de 3.020.863 Nmc asigurat de catre SC SAFISTAR SRL.

Consumul specific de gaz metan realizat: este de 233,65 Nmc/t faina proteica si incinerare si 65,70 Nmc/t materie prima procesata (45.973,56 t/an).

| Consum specific de energie termica | Limita BAT |
| --- | --- |
| 0,233 Nmc/kg, din care 0,133 Nmc/kg faina proteica 0,100 Nmc/kg deseu incinerat | - |

- Agentul termic - abur produs in centrala termica proprie dotata cu 2 cazane tip Wiessmann cu arzatoare  ce utilizeaza drept combustibil gazul metan cu un consum de 50Nmc/h. Debitul de  abur produs in centrala este de 6t abur/h/cazan cu p=10bari si puterea de 0.7 MWt si un randament de functionare al centralei de 91%.

Condensul rezultat este folosit pentru prepararea apei calde menajere si ca agent de incalzire pentru spatiile din incinta halei tehnologice, ceea ce conduce la o reducere a consumului de gaz metan cu cca 20-25%.

Gazele arse provenite din arderea combustibilului gaz metan in centrala termica sunt evacuate prin intermediul cate unui cos de dispersie H=10,5 m, Dn=400mm cu debit de aer D=12000Nmc/h.

- Aer comprimat p=6 barri, este asigurat din sursa proprie prin intermediul unei statii de compresoare-2 bucati. Necesarul de aer comprimat utilizat în cazul liniilor tehnologice de obţinere făină proteică este de cca. 600 l/h/bucata.

| Parametrul [UM] | Valori realizate |
| --- | --- |
| - energie electrică - energie termică - gaz metan - apa potabilă - emisii atmosferice - emisii în ape -deșeuri generate | 0,171 kwh/kg făină proteică 0,077 kwh/kg deșeu incinerat 0,133 Nmc/kg făină proteică 0,100 Nmc/kg deșeu incinerat 2,31 l/kg făină proteică 0,25 l/kg deșeu incinerat gaze arse de la centrala termică pe gaz metan: pulberi max 5mg/Nmc, CO–max 100 mg/Nmc; NOx – max 350mg/Nmc; SO2 – max 35mg/Nmc, gaze arse de la incinerator: pulberi – 10mg/Nmc; CO – 50 mg/Nmc; TOC-10mg/Nmc Concentraţii maxime admise conform ORD 462/1993 Apele epurate în stația de epurare proprie dotată cu treaptă mecanică, fizico-chimică și biologică cu descărcare în cursul de apă Barlad. Debitele masice evacuate conform concentrațiilor NTPA 001/2002, HG352/2005: pH-6,5-8,5, suspensii-10,5 kg/zi, CCOCr-37,5kg/zi ; CBO5-7,5 kg/zi, NO2-0,6kg/zi NO3-11,1 kg/zi, NH4-0,9 kg/zi, P total-0,6 kg/zi, SET- 6 kg/zi fenoli-0,09 kg/zi, detergenti-0,15 kg/zi cenușă – 315 kg/an nămol de la stația de epurare – 89 t/an |

*Pentru activitatea desfasurata nu sunt prevazute limite BAT

## 2.4.FOLOSIREA DE TEREN DIN IMPREJURIMI

Conform planului de incadrare in zona (Anexa 2), activitatea se desfasoara numai in incinta obiectivului.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, aceasta este asigurata din sursa proprie subterană situata pe terenul proprietate a societatii amplasat pe latura nord-vestică, prevăzut cu zonă de protecţie sanitară.

Vecinatatile amplasamentului sunt constituite din terenuri agricole, pentru care activitatea nu se constitue intr-un poluator al zonei in conditiile dotarilor prevazute si realizate in executie.

Amplasamentul este situat la cca 3km de zona locuită a localitatii Chitcani, şi la 1,5km fata de localitatea Sârbi.

Obiectivul analizat este situat in intra/extravilanul localitatii Chitcani, com Costesti, pe un teren proprietate a societatii, la a carui amenajare s-a  avut in vedere respectarea distantelor impuse de normele sanitare privind zonele locuite si habitatele din zona, la data infiintarii acestuia.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata, societatea s-a preocupat prin managementul de mediu de dotarea fluxurilor tehnologice aferente tehnologiei de tratare si eliminare a deşeurilor nepericuloase cu utilaje performante, automatizate, ceea ce conduc la scaderea riscului aparitiei unui impact asupra factorilor de mediu cu reducerea consumurilor specifice energetice si a  resurselor naturale.

Prin dotarea liniilor tehnologice cu utilaje corespunzătoare fluxurilor tehnologice, activitatea de producere a făinii proteice se desfăşoara in incinta inchisa, compartimentată, urmarindu-se reducerea emisiilor de poluanti in mediu.

In ceea ce priveşte procesul de incinerare prin dotarea cu incinerator cu 2 camere de ardere, prin trecerea gazelor arse in cea de a 2 camera de ardere se reduce concentratia de poluanti evacuati la emisii prin cosul de dispersie situat la inaltime, cat si prin dispersia acestora, ca urmare a amplasamentului intr-o zona deschisă.

Prin investitia realizata, treapta biologica a statiei de epurare a fost extinsa cu un bazin de aerare cu V=2500mc in vederea incadrarii calitatii apelor uzate epurate in limitele NTPA 001/2002, HG 352/2005 cu descarcarea acestora in raul Barlad.

Prin managementul societatii are in vedere gestionarea tuturor materiilor prime utilizate in proces- deşeuri de origine animala nepericuloase rezultate din procesul de abatorizare, precum si a deseurilor rezultate din activitate cu respectarea prevederilor conform HG856/2002 si Legea 211/2011.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale protejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

## 2.5.UTILIZARE CHIMICA

Ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice, poluanţii rezultaţi  sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri, acesta fiind trecut prin instalatii de spalare dezodorizare gaze - scrubere cu solutii de NaOCl si NaOH, filtre de retinere pulberi astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizeaza substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m, Dn=0,5m.

Ca materiale auxiliare utilizate in procesele de dezodorizare a aerului şi cel de tratare chimică în cadrul statiei de epurare sunt solutii de H2SO4, NaOH, NaOCl :

| Nr.crt. | Denumirea materialului | Utilizare | U.M. | Cantitatea anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soluții de H2SO4 cu o concentrație de 20-30% și un consum de 4-9 l/h | tratare ape uzate stația de epurare locală | l | 15600 |
| 2 | soluție de NaOH cu o concentrație de 15-20% și un consum de 4-9l/h | tratare ape uzate stația de epurare locală, dar și dozată ca oxidant, agent de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă | l | 15600 |
| 3 | soluție de NaOCl cu o concentrație de 15-20% și un consum de 5-9 l/h | tratare ape uzate stația de epurare locală, dar și dozată ca oxidant, agent de spălare pentru reducerea mirosurilor specifice înainte de a fi eliberaţi în atmosferă | l | 21840 |
| 4 | clorura ferică | tratarea fizico-chimică a apelor uzate pentru limpezire | t | 67,80 |
| 5 | policlorura de aluminiu | tratarea fizico-chimică a apelor uzate pentru limpezire | t | 67,70 |
| 6 | polielectrolit | tratarea fizico-chimică a apelor uzate în procesul de flotație | t | 3,65 |
| 7 | motorina | Alimentarea mijloacelor auto din incinta | l | 20265 |

Pentru conservarea fainurilor proteice se utilizeaza antioxidant Termox – 8250 litri/an.

Pentru dezinfectarea ustensilelor de pe liniile tehnologice, igienizarea incintelor, a containerelor de transport materii prime, a mijloacelor auto se utilizează detergenţi biodegradabili - 5940kg/an şi substante dezinfectante - 1162kg/an sub formă de soluţii diluate. Pentru tratarea fizico-chimica a apelor uzate in procesul de flotatie se foloseste polielectrolit si pentru limpezire, solutii de clorura de aluminiu sau clorura ferica.

Aceste substante prin concentratiile utilizate nu prezinta un potential pericol de contaminare al solului si panzei freatice. Apele uzate cu  concentratii reduse din aceste substante sunt colectate prin retele de canalizare interioare si dirijate catre statia de epurare  proprie.

Prin procesul de epurare prevăzut cu treapta fizică, chimică şi biologică, apele tratate si decantate in bazine betonate subterane sunt dirijate catre cursul de apă Barlad, cu incadrarea poluantilor specifici din apele uzate in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005.

Prin activitatea obiectivului in ceea ce privesc substantele toxice-substante decontaminante, detergenti, se va tine o gestiune corespunzatoare acestea fiind  pastrate in ambalajele originale.

Prin profilul de activitate spatiile tehnologice sunt igienizate, utilizând produse pentru dezinfecţie achiziţionate numai de la furnizori autorizati pentru care se va tine o evidenta stricta sub gestiune.

Aceste produse vor fi folosite fara a prezenta un potential de poluare in conditiile respectarii concentratiilor si a manipularii de catre persoanele instruite in acest scop.

## 2.6.TOPOGRAFIE SI CANALIZARE

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in intra/extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, ce face parte din punct de vedere geomorfologic din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului - Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului jurasic-cuaternar.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

- sol vegetal galben prafos

- argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

- argila prafoasa nisipoasa

- argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Conform normativului P100/1/2006  privind proiectarea antiseismică a construcţiilor,  perimetrul  cercetat  se  încadrează  în  zona  seismică C avand KS = 0,20 ,ag=0,30 caracterizată prin perioada de colţ Tc= 0,7 sec.

Amplasamentul ales pentru activitatea desfasurata asigura stabilitatea generala a terenului, nefiind afectat de degradari erozive sau alunecari de teren, acesta prezentand o panta de la vest la est de cca 5%.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin pante transversale si longitudinale, pante ce asigura preluarea rapida a acestora cu dirijare catre rigola colectoare.

Apele meteorice colectate prin rigole betonate de pe suprafetele betonate si cele construite, sunt trecute prin doua separatoare decantoare de produse petroliere si retinerea substantelor pamantoase cu V=3,5mc/bucata, după care sunt dirijate si evacuate in raul Chitcani, cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele maxime admise conform NTPA 001/2002, HG352/2005.

Debitul total de ape meteorice de pe intreaga suprafata este de 33,5l/sec.

Retea de canalizare apa epurata

Pentru evacuarea apelor uzate epurate in raul Barlad, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:

- Conducta de evacuare e efluentului statiei de epurare pana la noua statie de pompare ape uzate epurate, ce va fi realizata din PVC–KG, DN315mm, in lungime de 315m.

- Bazin cu Vutil=8mc si statie de pompare ape uzate epurate ce va fi amplasata in incinta fabricii si va fi echipata cu 2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s si Hp=17,50mCA.

- Conducta refulare SPAU din PEID De=110mm, in tub de protectie Ol, Dn=250mm, in lungime de 2125m pana la gura de evacuare, conducta va fi prevazuta cu clapet unisens.

- Gura de evacuare a efluentului statiei de epurare va fi construita din beton si este prevazuta a se realiza pe malul drept al raului Barlad.

Conducta de evacuare a efluentului statiei de epurare va fi amplasata limitrof canalului de desecare CD129C si va traversa canalul CD130T1 din amenajarea de desecare BH Barlad-SII, aflata in administrarea ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Vaslui.

Lucrari de traversare

Supratraversare rau Chitcani: pe o lungime de 16m cu traseul conductei de refulare PEID Dn110mm prin ancorarea conductei pe podul din beton existent (proprietate a beneficiarului), care asigura accesul rutier si pietonal din drumul comunal local catre Fabrica de fainuri proteice. Conducta va fi protejata in teava din Ol Dn350mm.

Subtraversare dig de aparare din lungul malului al raului  Barlad cu traseul conductei de refulare PEID Dn110mm, ce va fi introdusa in tub de protectie din Ol Dn250mm; subtraversarea se va executa prin metoda forajului orizontal la adncimea de 2,5m din axul conductei fata de cota coronament (80,63 mdMN) dig mal drept; in incinta aparata va fi prevazut un camin de vane CV6 la circa 9m de picirul taluzului interior al digului.

## 2.7.GEOLOGIE SI HIDROGEOLOGIE

Amplasamentul obiectivului este situat in localitatea Chitcani, comuna Costesti, ce face parte din punct de vedere geomorfologic  din partea central estica a Colinelor Tutovei, unitate a Podisului Barladului.

Aspectul actual al reliefului se datoreaza interactiunii factorilor endogeni (structura geografica, alcatuirea petrografica) cu cei exogeni (conditiile climatice, reteaua hidrografica, vegetatia, influenta antropica).

Din punct de vedere geologic, arealul analizat face parte din cadrul Depresiunii Barladului- Promontoriu Predobrogean a carui fundament este prabusit fata de cel al Platformei Moldovenesti.

Soclul Depresiunii Barladului se afla la 2000 m adancime si este format din roci cristalofiliene, constituind o regiune rigida. Peste soclu se afla situata cuvertura Depresiunii Barladului de 1800 m grosime, alcatuita din marne, gresii, calcare, argile si care stratigrafic apartin intervalului Jurasic-Cuaternar.

Din punct de vedere hidrografic teritoriul analizat este reprezentat de o retea nesemnificativa de cursuri de apa, cu exceptia raului Barlad ce strabate de la nord la sud-est principalele vai devenite colectoare de apa.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4km prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Din punct de vedere geobotanic perimetrul analizat face parte din zona de silvostepa.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului. Afluentii cursului de apa Barlad au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Arealul comunei Costesti, localitatea Chitcani unde este amplasat obiectivul analizat se diferentiaza pe orizonturi acvifere ce pot constitui sursa de alimentare cu apa potabila. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la 6-7m de la cota forajului cu nivel sub presiune, apa neprezentand agresivitate sulfatica.

Conform studiului geotehnic efectuat in zona se evidentiaza ca amplasamentul este stabil fiind exclusa producerea alunecarilor de teren sau a inundatiilor.

Stratificarea solului din zona amplasamentului este  urmatoarea:

- sol vegetal galben prafos

- argila nisipoasa galbuie umeda, plastic tare

- argila prafoasa nisipoasa

- argila galbuie cu concretiuni calcaroase fin nisipoase in baza

Nivelul hidrostatic al apei subterane se situeaza pe amplasament la adancimi mai mari de 12,5m si nu este agresiva sulfatic asupra betoanelor.

Avind in vedere natura straturilor geologice in cazul apelor din precipitatii infiltrarea acestora in sol se realizeaza in timp fara a prezenta fenomenul de baltire.

Prin pozitia geografica , teritoriul studiat apartine climatului temperat-continental, caracterizat prin variatii mari termice si printr-un regim neuniform al precipitatiilor.

Directia predominanta a vanturilor este nord-vest si nord urmata de cele din directia sud-vest si sud.

## 2.8.HIDROLOGIE

Fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic ce apartine SC SAFIR SRL   este amplasata in bazinul hidrografic al raului Siret ce strabate judetul de la nord la sud.

Principalul curs de apa care strabate zona este cursul de apa Barlad si afluentii acestuia, albia majora a raului avand o latime de 2-4 km şi prezentand o inclinare spre rau cat si in lungul acestuia.

Reteaua hidrografica este dominata de cursul de apa Barlad care dreneaza intreaga zona, paraul Chitcani brazdand extremitatea de est a amplasamentului analizat. Afluentii cursului de apa Barlad, respectiv raul Chiţcani, au regim nepermanent ele fiind active numai in perioadele de primavara si toamna cand precipitatiile sunt insemnate.

Alimentarea retelei hidrografice se realizeaza in principal din ploi si din topirea zapezilor.

Sub raport hidrogeologic zona studiata nu dispune de importante rezerve de apa subterana cantonate la adincimi, adancimea orizonturilor acvifere si dinamica acestora depinzand de pozitia si grosimea rocilor predominanta fiind in directia de curgere conform pantei morfologice.

Pentru asigurarea debitului de apa necesar functionarii obiectivului, unitatea are amenajate doua foraje situat in exteriorul amplasamnetului, pe latura nord-vestică la o adancime de 117m, respectiv 60m in baza avizului emis de AN Apele Romane - Direcţia Apelor Prut Iasi.

        - put forat F1 cu adancimea de 117 m si un debit de exploatare de 1,1 l/s

        - put forat F2 cu adancimea de 60 m si un debit de exploatare de 0,9 l/s

## 2.9.AUTORIZATII CURENTE

- Valorile limita admisibile pentru efluentul Statiei de epurare al Fabricii de fainuri proteice Chitcani sunt prezentate prin AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR nr. 62/21.12.2021 emisa de AN APELE ROMANE ABA, PRUT BARLAD

- Sistemul de alimentare cu apa potabila precum si modul de evacuare a apelor uzate de pe amplasament sunt reglementate prin Autorizatia de gospodarire a apelor Nr. 11/16.02.2021 valabila pana la 01.03.2022 emisa de AN Apele Romane - Directia Apelor Prut .

În ceea ce priveşte asigurarea cu apă potabilă a obiectivului, aceasta fiind utilizată în scopuri tehnologice, menajere, igienizări, PSI este asigurata din sursa proprie subterana existenta pe amplasament constituita din doua  foraje amenajate si inmagazinate in rezervorul din beton, cilindric cu V=300mc.

Calitatea apei din sursa proprie subterana se incadreaza in limitele impuse privind potabilitatea acesteia privind L 458/2002, L311/2004.

- Pentru functionarea obiectivului, societatea detine autorizatii de functionare dpdv sanitar veterinar si sanitar nr.RO-VS-013-PROCP/3-21/05/2020

- Societatea detine Autorizatia de Securitate la incendiu nr 1910430/07.10.2011

- Contract de prestari servicii Nr 05/04.01.2021 cu SC PRISCOM pentru  colectarea, transportul, neutralizarea si eliminarea desurilor periculoase (ambalaje contaminate chimic)

- Contract de prestari servicii cu Recolamp Bucuresti din 06.01.2009, pentru colectarea deseurilor provenite din echipamente de iluminat;

- Contract de prestari servicii cu SC Eco Metalnef SRL Vaslui Nr. 20 /04.09.2014 privind colectarea deseurilor de mase plastice- hartie carton, acumulatori, deseuri feroase si neferoase, care se prelungeste prin act aditional de la 04.09.2020 pana la 04.09.2022 ;

- Contract de prestari servicii cu SC FINANCIAR URBAN SRL Nr.FU3710J00008650  din 01.08.2020 pentru colectarea deseurilor municipale;

- Contract de furnizare energie electrica incheiat cu OMV PETROM SA  nr. 95/2021;

- Contract de furnizare gaze naturale incheiat cu SC Safi-Star SRL Vaslui nr. 06/07.01.2014;

- Contract cu SC SAGEM SRL nr. 548/02.03.2016 pentru asigurarea necesarului de deseuri reciclabile - deseuri lemnoase si deseuri biodegradabile nepericuloase in vederea utilizarii in centralele ce functioneaza pe dseuri lemnoase.

- Contract cu DEMECO SRL nr.2184/05.10.2020 si actul aditional nr. 1/05.10.2020 pentru prestari servicii preluare deseuri periculoase si nepericuloase

- Contract de preluare Nr.1135/18.03.2020 incheiat cu SC ENECTOSTOP SRL pentru preluarea namolului provenit de la statia de epurare si utilizat ca fertilizant

- Contract nr. 3742BIS /11.03.2020, prelungit prin act aditional nr. 3/08.03.2022 de prestari servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare incheiat cu SC AGRIANGEL SRL

## 2.10.DETALII DE PLANIFICARE

Principalele actiuni pentru supravegherea calitatii amplasamentului efectuate sunt :

- urmarirea calitatii apelor uzate evacuate;

- urmarirea calitatii aerului prin masurarea emisiilor;

- verificari a tuturor aspectelor legate de protectia mediului:

- manipularea si depozitarea deseurilor in conformitate cu prevederile legale;

- depozitarea si manipularea corectă a materiilor prime, produselor intermediare si produselor finite;

- executarea lucrarilor de modernizari si investitii numai dupa obtinerea tuturor aprobărilor legale necesare;

- întretinerea curăteniei în amplasament și a căilor interioare de acces în bună stare;

- verificarea periodica a starii calitatii constructiilor si instalatiilor industriale.

Monitorizarea factorilor de mediu este efectuata prin contractare cu laboratoare de profil.

In prezent, ca urmare a managementului societatii, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, cat si prin dotarile realizate, activitatea desfaurata nu se constituie intr-un potential poluator al factorilor de mediu apa, aer, sol.

Apele uzate sunt colectate in sistem divizor prin retele interne de canalizare şi dirijate către statia de epurare.

Apele meteorice neimpurificate colectate de pe constructiile existente pe amplasament şi suprafaţa betonată sunt dirijate, prin pante şi rigole, spre spatiile verzi de pe amplasament cu infiltrare lenta in sol, debitul maxim al acestora fiind de 33,5 l/sec. Apele meteorice neimpurificate vor respecta concentraţiile maxime admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

Apele meteorice impurificate colectate de pe zona circulabila a amplasamentului sunt dirijate catre separatorul de produs petrolier, in vederea incadrarii concentratiilor maxime admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005, cu descarcare in raul Chitcani.

Utilizarea terenurilor invecinate, ca terenuri agricole nu prezinta surse poluatoare cu actiuni de impact asupra calitatii solului si subsolului.

Din analiza amplasamentului ca urmare a activitatii desfasurate, nu au existat situatii accidentale sau unele incidente care ar fi modificat structura solului si a compozitiei apei freatice cu influente negative asupra calităţii  solului, subsolului şi pânzei freatice.

Ca urmare a activatii desfasurate in cadrul fabricii din activitatea de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase de origine animală rezultă făină proteică şi uleiuri (grasimi) ce sunt utilizate la preparare In cazul cenusii rezultate, aceasta este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata-batardou  cu V=520mc. Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole.

Nămolurile rezultate din curăţirea bazinelor aferente statiei de epurare sunt depozitate in batardoul din perimetrul fabricii si utilizat ca ingrasamant si utilizat pentru fertilizarea terenurilor agricole cu preluare in baza contractului incheiat cu  SC ENECTOSTOP SRL.

Nămolul cu continut de substante extractibile este colectat si depozitat in recipienti in vederea evacuarii de pe amplasament prin societati abilitate.

Apele uzate provenite de la instalaţia de dezodorizare, igienizarea utilajelor si incintelor, sunt dirijate prin retele interne de canalizare catre statia proprie de epurare ce este prevăzuta cu treapta mecanica, chimica si biologica, după care apele sunt dirijate catre cursul de apă Barlad.

Pentru supravegherea calitatii solului, subsolului şi pânzei freatice din zona amplasamentului, se efectueaza analize de monitorizare a calitatii factorilor de mediu-apa freatica din forajul existent ce constituie sursa de apă potabilă si apa uzata epurata, evacuata in raul Barlad cu incadrarea indicatorilor analizati in normativele in vigoare.

Apa uzata epurata - pH, substante organice, suspensii, amoniu, azotiti, azotati,  fosfor total, azot total, reziduu filtrat, SET, detergenti, cloruri, H2S si sulfuri cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele VLE – NTPA 001/2002, HG352/2005 în conditiile evacuarii apelor epurate in emisar.

Apele pluviale trecute prin cele doua decantoare-separatoare de produs petrolier sunt analizate inainte de avacuarea in emisar, cu incadrarea indicatorilor specifici in limitele VLE NPTA 001/2002 HG 352/2005.

În conditiile amplasamentului analizat ca urmare a dotarilor corespunzatoare, a desfăşurării proceselor in incinte tehnologice pentru a reduce concentratiile emisiilor, se va respecta regulamentul tehnologic de exploatare şi programul de evacuare deseuri si ape uzate, precum si igienizarea zonei.

Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa, amplasata la distanta de zona locuita, ceea ce conduce la o buna dispersie a poluantilor emisi fara a influenta habitatul din zonă.

Prin functionarea obiectivului nu a fost influentat cadrul natural peisagistic, conducând la cresterea valorii estetice a acestuia, fara a avea un impact negativ asupra zonelor verzi ale habitatului.

## 2.11.INCIDENTE DE POLUARE

Din analiza amplasamentului pe care functioneaza obiectivul, ca urmarea a dotarilor si respectarea prevederilor corespunzatoare legislatiei in vigoare, pe suprafata de teren aferenta nu s-au semnalat accidente cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu.

Obiectivul a fost realizat pe un teren liber de construcţii, zona construită fiind scoasă din circuitul agricol, şi dându-i-se destinaţia de curţi construcţii.

Prin profilul de activitate desfăşurat de catre societate pe amplasament, cat si prin dotarile si echipamentele cu care a fost prevăzută în proiecte si realizate in execuţie, fabrica de făinuri proteice si incineratorul ecologic prin tehnologiile aplicate, acestea functioneaza conform  celor mai bune tehnici disponibile in domeniul ceea ce conduce la reducerea impactului produs asupra factorilor de mediu.

## 2.12.VECINATATEA CU SPECII SAU HABITATE PROTEJATE SAU ZONE SENSIBILE

Amplasamentul obiectivului analizat este situat in intra/extravilanul localitatii Chiţcani, comuna Costeşti, intr-o zona rurala, astfel ca prin profilul de activitate, cat si prin dotarile prevazute acesta nu va influenta flora si fauna din vecinatate.

Obiectivul se invecineaza cu terenuri agricole pe care prin activitatea acestuia nu le  influenteaza ca urmare a dotarilor cu care este  prevazut şi respectării proceselor tehnologice aplicate.

De asemeni, obiectivul prin amplasamentul sau cat si prin modul de organizare, nu   influenteaza calitatea cursului de apa Chiţcani, respectiv Barlad, a solului si subsolului din vecinatate.

Pina in prezent, în zonă,  nu s-au semnalat dereglari ale echilibrului ecologic obiectivul invecinandu-se cu terenuri agricole.

Din estimarea valorilor concentratiilor de poluanti emisi in mediu acestia se situeaza sub VLE conform normativelor in vigoare ceea ce va conduce la debite masice reduse de poluanti fara impact major asupra biodiversitatii.

Datorita ariilor de raspindire nu sunt afectate flora si fauna precum si vecinatatile amplasamentului analizat.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

Ca urmare a tehnologiei aplicate in prezent, precum si a dotării cu instalaţii de depoluare aer şi ape uzate se estimează că obiectivul nu  influenţează ecosistemul acvatic si terestru.

Din analiza indicatorilor factorilor de mediu apa, aer monitorizaţi, aceştia se încadreaza in limitele normativelor în vigoare.

Zona de amplasament nu se afla situată în vecinătatea ariilor protejate de importanţă comunitară Natura 2000, conform ORD nr. 1964/13.12.2007, modificat si completat prin ORD 2387/2011 sau arii naturale protejate avifaunistice conform HG 1284/2007, modificat si completat cu HG 971/2011.

In vecinatate nu exista specii protejate, arii protejate sau zone de interes traditional.

## 2.13.CONDITIILE CLADIRILOR

Fabrica de faina proteica si incinerator de deseuri de origine animala este situata pe un amplasament în intravilanul/extravilanul localitatii Chitcani, comuna Costesti, şi aparţine SC SAFIR SRL.

In ceea ce priveste caile de comunicatii, circulatia in zona se  desfasoara pe drumuri satesti ce formeaza latura de vest-DE994, si de est-DE967 cu racordare la drumul judeţean Vaslui- Bârlad.

In ceea ce priveste hala monobloc din cadrul obiectivului, aceasta este realizata  pe platforme betonate si constructii usoare din panouri tip sandwich si corp de birouri containere.

Extinderea cladirii fabricii existente s-a realizat pe latura lunga pe o lungime de 8,7m prin prelungirea structurii metalice existente.

In incinta fabricii s-a amplasat o basa noua la cota -0,5, restul extinderii fiind la cota +-0,0 .

Din axul 5 al cladirii existente pana in axul 11 al extinderii s-au amplasat echipamente specifice, extinderea realizandu-se pe structura metalica inchisa cu zidarie.

Extinderea statiei de epurare a apei uzate este alipita bazinelor de decantare existente pe teren.

Statia de tratare a aerului este amplasata pe latura sudica a terenului, paralel cu cladirea existenta, deservind intregul obiectiv.

Corpul administrativ este realizat din containere, fiind amplasat pe o platforma betonata, functionalul fiind amenajat si organizat pentru buna functionare a unui corp de birouri: vestiare, grupuri sanitare, spatii de depozitare, sala de mese, centrala termica.

Pe suprafata betonata cu S=1291,89mp sunt amplasate un numar de 4 corturi pentru depozitarea produselor finite in big bag-uri.

Constructiile din cadrul obiectivului sunt prevăzute cu trotuare betonate de jur împrejurul clădirilor, restul incintei fiind prevăzuta cu platforme si căi de acces betonate.

Obiectivul este prevazut cu căi de acces betonate pentru circulatia si accesul la toate obiectivele din cadrul obiectivului, drumurile de acces si parcarile sunt realizate conform normelor, cu materiale certificate. In cazul fundaţiilor materialele utilizate în construcţii, respecta conditiile impuse prin proiecte, conform legislatiei in vigoare

Aleea carosabila de acces in incinta cu o latime de 7m  face legatura cu DE967 printr-o zona de racord ce  traverseaza un pod din beton armat peste raul Chitcani, urmand apoi o zona de separare, considerata murdara, situata pe latura nordica a amplasamentului, pentru mijloacele auto ce aduc containere cu materie prima- deseuri din abator si pierderi naturale, de cele ce transporta produsul finit, considerata zona curata situata pe latura sudica a amplasamentului.

Obiectivul, în prezent este asigurat prin bransamente contorizate cu racordare la  retelele de utilitati din zona-energie electrica, gaze naturale, apa potabila din sursa proprie, telecomunicatii.

Pentru asigurarea epurarii apelor uzate rezultate din activitatea obiectivului, este prevăzuta  o statie de epurare care prin tratament mecanic, chimic si biologic  asigura incadrarea indicatorilor specifici in limitele NTPA 001/2002 cu descarcarea acestora in emisar - raul Barlad.

Alimentarea cu apa se  realizeaza prin doua  puturi forate, prevazute cu filtre si hidrofor, situate in partea nord-vestica a amplasamentului si un rezervor de stocare apa potabila cu V=300mc situat in vecinatatea halei monobloc.

Reteaua de canalizare realizata in incinta obiectivului  colecteaza apele uzate cu dirijare catre statia de epurare proprie.

Evacuarea apelor pluviale se realizeaza prin pante transversale si longitudinale, pante ce asigura preluarea rapida a acestora cu dirijare catre rigola colectoare, cu trecere prin cele doua separatoare-decantoare si descarcare in raul Chitcani.

Energia electrica este asigurata din reteaua de alimentare cu energie electrica LEA 220KV din apropiere prin intermediul unui post de transformare.

In incinta sunt realizate alei pietonale, parcare auto,  pe fundatii din balast si beton.

Din punct de vedere al securitatii, zona este imprejmuita, prevazuta cu cabina poarta si punct control bariera.

## 2.14.RASPUNS DE URGENTA

Avand in vedere tehnologiile aplicate pentru tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase in cadrul Punctului de lucru Chiţcani, se pot concluziona urmatoarele:

- societatea are organizat un sistem de management privind reducerea consumurilor specifice de utilitati – energie, resurse naturale, precum si respectarea legislatiei in vigoare privind protectia mediului;

- activitatea este centralizata pe fluxurile tehnologice urmarindu-se consumurile specifice in vederea diminuarii riscului unui posibil impact asupra  mediului si populatiei;

- apele uzate tehnologice, menajere sunt colectate in sistem divizor  prin retele interne de canalizare cu dirijare spre Statia de epurare proprie şi descărcare in emisarul din apropiere, cursul de apa Barlad.

- apele pluviale sunt preluate si dirijate catre doua decantoare-separatoare de produse petroliere, cu descărcare în emisar – raul Chitcani

- conform fluxurilor de tratare şi eliminare deşeuri nepericuloase  rezulta ape uzate tehnologice de la instalaţia de dezodorizare şi de la igienizarea incintelor

Din analiza activităţii ce se desfăşoară pe amplasament nu rezultă poluari accidentale cu impact asupra calitatii factorilor de mediu - apa, aer, sol, societatea detine  planul de actiune in caz de dezastre si calamitati, pentru care a fost emisa Autorizatia de securitate la incendiu nr 1910430/07.10.2011 emis de ISU Vaslui.

# 3.0.ISTORICUL TERENULUI

Fabrica de făinuri proteice şi incineratorul ecologic are ca profil de activitate valorificarea deseurilor animaliere nepericuloase rezultate din procesul de abatorizare. Pierderile naturale ca urmare a transportului efectivului de pasari din ferme catre abator, precum si a celor fara risc sanitar, considerate ca deseuri animaliere nepericuloase vor fi preluate si transportate din abator in vederea incinerarii acestora in instalatia de incinerare ecologică.

Conform profilului de activitate principal, societatea SAFIR SRL  este o societate ce isi desfasoara activitatea in domeniul abatorizarii efectivului de pasari din fermele ce apartin SC SAGEM SRL, cât şi de la diverşi crescători.

Ca urmare a cresterii competitivitatii produselor din carne de pasare procesate in abatorul propriu, aceasta conduce la reducerea cheltuielilor de abatorizare printr-o gestionare corespunzatoare a deseurilor de abator cu respectarea normelor comunitare.

Obiectivul - Fabrica de faina proteica si incinerator foloseşte ca materie prima deseurile din abator, firma atingand un procent de valorificare superioara rezultat din procesul de abatorizare a pasarilor de curte  crescuti in fermele proprii si de la terti.

Deseurile din procesul de abatorizare - viscere, pene, sange, precum si subprodusele - capuri si gheare, piele, oase de la dezosat, grasime, sunt procesate in instalatia de producere faina proteica, instalaţie ce este realizată şi care produce  faina proteica si grasimi de origine animala valorificate ulterior prin diverse societăţi.

Pierderile naturale datorate transporturilor de pasari din ferme catre abator constituie deseuri animaliere nepericuloase ce sunt eliminate prin incinerare in cadrul instalatiei de incinerare  este amplasata in incinta  obiectivului din localitatea Chiţcani.

Deseul rezultat prin procesul de incinerare- cenusa, este amestecata cu excesul de namol deshidrat de la statia de epurare depozitat pe platforma betonata - batardou  cu V=520 mc. Amestecul este analizat si utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole. Prin realizarea  instalaţiei de producere a făinii proteice, gazele fierbinti evacuate ca urmare a procesului de distrucţie termică constituie o sursa de producere agent termic - apa calda ce poate fi valorificata in cadrul obiectivului.

Printr-o gestionare corespunzatoare a deseurilor şi îndeplinirea standardelor naţionale şi comunitare, aceasta a condus la creşterea competitivităţii si a capacitǎţii de procesare a fabricii de fainuri proteice  prin îmbunǎtǎţirea performanţei generale.

Prin procedeele utilizate de eliminare si valorificare a deseurilor, societatea s-a aliniat la standardele europene in ceea ce priveste protectia mediului si anume reducerea emisiilor de poluanti specifici in apa, aer, sol si gestionarea deseurilor.

# 4.0 RECUNOASTEREA TERENULUI

## 4.1. PROBLEME IDENTIFICATE SI RIDICATE

Poluantii ce pot  afecta calitatea solului si subsolului din zona amplasamentului sunt constituiti din substantele poluante continute:

-emisiile atmosferice generate din procesele de tratare si eliminare deşeuri animaliere nepericuloase din cadrul instalaţiilor existente pe amplasament

-apele uzate colectate, si dirijate catre statia de epurare locala

-materiile prime constituite din deşeuri animaliere fără risc rezultate din procesul de abatorizare, transportate si depozitate necorespunzător în cadrul obiectivului

-deseurile rezultate din activitate, depozitate necorespunzator

Activitatea se defasoara in proporţie de peste 90% în  incinte tehnologice inchise.

Zonele cu posibil potential de poluare a solului si subsolului sunt:

-reteaua de canalizare interna si statia locala de epurare ape uzate tehnologice si menajere provenite din proces in conditiile exploatarii necorespunzatoare a acesteia sau prin aparitia unor fisuri in conductele de transport sau a bazinelor pot conduce la o poluare chimica si biologica a solului, subsolului si panzei freatice.

-colectarea si depozitarea in conditii necorespunzatoare a deseurilor ce constituie materia prima pentru instalatiile de producere faina proteica si incineratorul de deseuri de origine animala.

In acest sens deseurile provenite din abator sunt transportate in containere speciale cu mijloace auto proprii, descarcate in incinta halei tehnologice cu stocarea acestora pe durata limitata.

Containerele cu continut de deseuri ce au fost descarcate si mijloacele auto ce au asigurat transportul acestora  sunt igienizate cu dirijarea apelor uzate catre statia de epurare din cadrul obiectivului.

Pierderile naturale colectate din abator sunt transportate cu mijloace auto, in containere cu descarcare in incinta halei tehnologice, cu stocare pe durata limitata in vederea incinerarii acestora.

Produsele rezultate ca urmare a procesului de valorificare in instalatia de faina proteica sunt  ambalate fie in saci, fie in recipineti in cazul grasimilor lichide, şi depozitate in spatiu special amenajat cu livrare catre diversi beneficiari.

Cenusa rezultata de la incinerare este evacuata si colectata direct in saci cu depozitare temporara pe platforma betonata pana la amestecul acesteia cu namolul deshidratat. Amestecul realizat este utilizat ca ingrasamant pe terenurile agricole, constituind un deseu inert.

Namolul separat, precum si suspensiile grosiere retinute din bazinele decantoare ale statiei de epurare proprie sunt vidanjate si transportate in vederea depozitarii pe platforma betonata - batardou din incinta, cu valorificare ca ingrasamant agricol in baza contractelor incheiate.

Namolul cu continut de substante petroliere colectat din cele doua separatoare decantoare situate pe reţeaua de canalizare ape pluviale este stocat in recipienti metalici pe platforma betonata sub gestiune si evacuat prin societati abilitate in vederea incinerarii acestuia.

-platformele betonate sunt amenajate cu pante catre rigole colectoare a apelor pluviale impurificate cu continut de produs petrolier si dirijarea acestora catre doua separatoare-decantoare de produs petrolier cu V=3,5mc/bucata, cu descărcare în emisar - cursul de apă Chiţcani.

Cele mai bune tehnici disponibile recomanda in procesele de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase (fie tratare chimica- rezultand faina proteica, fie incinerare) monitorizarea urmatoarelor situatii ce pot conduce la imbunatatirea calitatii mediului :

- minimizarea consumurilor specifice de utilitati - apa, energie electrica, gaz metan prin contorizarea consumurilor specifice si utilizarea tehnicilor de reducere a acestora

- gestionarea selectiva a deseurilor in ceea ce priveste tipul, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare/eliminare de pe incinta cu respectarea prevederilor conform HG856/2002, L211/2011, republicata in 2014

- reducerea emisiilor de poluanti din procesul tehnologic de tratare a deseurilor prin procesul de spalare a gazelor rezultate

- optimizarea emisiilor de gaze arse rezultate prin controlul automatizat  al procesului de ardere în cazul incineratorului şi centralei termice

- monitorizarea calitatii apelor uzate evacuate, a emisiilor atmosferice, a apelor freatice si a calitatii solului prin efectuarea de analize conform programului stabilit prin autorizatie

## 4.2.DESEURI

Din activitatea desfasurată in cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic pentru tratarea si eliminarea deşeurilor nepericuloase de origine animală ce constituie materia primă pentru procesele de distrucţie termică şi chimică, se estimeaza a rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri, prezentate în tabelul următor:

In ceea ce privesc deşeurile generate pe amplasamentul analizat ca urmare a proceselor tehnologice de tratare termică sau incinerare, acestea sunt gestionate selectiv de la producere pina la valorificare/eliminare cu respectarea legislatiei in vigoare HG856/2002, Legea 211/2011 cu evidentierea cantitatilor in registrele din dotarea societatii, in vederea efectuarii de raportari periodice catre autoritatile de mediu .

| Sursa generatoare | Tipul deseului generat | Cantitate anuala | Mod de depozitare si valorificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri valorificabile -Ambalare faina proteica in saci -Atelier mecanic -Igienizare si intretinere statie epurare ape | - Deseuri de mase plastice Cod 20 01 39 Deseuri de hartie Cod 15 01 01 Deseu metalic Cod 17 04 05 Deseu lemnos Cod 15 01 03 - Namol din statia de epurare Cod 19 08 12 | 0,226t 0,065t 6,76t 0 89t | Depozitare in vrac in incinta acoperita, in containere inscriptionate pe platforma betonata SC PRISCOM SRL Barlad, contract nr 729/2.09.2018 Depozitare in vrac neacoperit, valorificare prin SC ECO METALNEF SRL Iasi, contract nr. 20/04.09.2014 Depozitare in vrac neacoperit, valorificare in cadrul societatii Pe platforma de esorare din incinta, valorificat ca ingrasamant agricol,in baza contractului cu SC ENECTOSTOP SRL, nr.1135/18.03.2020 |
| Deseuri nevalorificabile -Igienizare separator produs petrolier -activitatea de intretinere -Incinerarea deseurilor de origine animala -Activitate administrativa | -Namol cu continut de produs petrolier Cod 19 08 99** Corpuri de iluminat DEEE Cod 20 01 36** -Cenusa Cod 10 01 17 -Deseuri menajere Cod 20 03 01 | 0,42t 40buc 0,315t 6t | Depozitat in containere inscriptionate pe platforma betonata Eliminat prin societati abilitate Depozitat in containere Protocol de colaborare cu Asociatia RECOLAMP Bucuresti Depozitate in containere pe platforma betonata si valorificata ca ingrasamant in amestec cu namolul SC FINANCIAR URBAN SRL Vaslui, contract de prestare a serviciului de salubrizare nr.FU3710J00008650 din 01.08.2020 |

-Cantitatea de 89t namol reprezinta cantitatea generata din procesul de epurare a apelor la nivelul anului 2021

-Cenusa rezultata din procesul de incinerare colectata in saci etansi, este amestecata cu namolul de la statia de epurare, depozitata temporar pe platforma betonata  si valorificate ca ingrasamant agricol.

-Namolul ingrosat de la bazinele statiei de epurare este vidanjat si transportat catre platforma de esorare din cadrul societatii in vederea valorificarii acestuia ca fertilizant pe terenurile agricole.

-Namolul cu continut de substante extractibile este depozitat in container metalic pe platforma betonata si eliminat prin societati abilitate in vederea distrugerii.

Deseurile valorificabile generate din activitate - deseuri de ambalaje, deseuri metalice, deseuri lemnoase - sunt depozitate in spatii amenajate pana la eliminarea de pe amplasament in baza contractelor incheiate.

Deseurile nevalorificabile - DEEE-uri, namol cu urme de produs petrolier, sunt depozitate in spatii amenajate si eliminate prin societati abilitate in baza contractelor incheiate.

Deseurile menajere sunt eliminate de pe amplasament prin operatorul de salubritate.

In cadrul societăţii, pentru prevenirea unor situaţii accidentale ce pot conduce la poluarea solului, subsolului si panzei freatice se vor lua măsuri in ceea ce priveste evacuarea controlată şi ritmică a tuturor deşeurilor rezultate din activitate.

## 4.3.DEPOZITE

In ceea ce privesc materiile prime utilizate, materialele auxiliare, deseurile valorificabile si nevalorificabile, obiectivul are amenajate spatii de depozitare si platforme betonate compartimentate pentru stocarea acestora :

- spaţiu pentru depozitarea temporară a deşeurilor de origine animală, fără risc, pierderi naturale, ce sunt transportate in containere cu staţionare limitată - 24h,  în incinta halei tehnologice, în acelaşi spaţiu unde se depozitează şi materiile prime pentru liniile de făină proteică

- spaţiu pentru depozitarea temporară a produselor finite - platforma betonata cu S=1270mp amenajata in aer liber, pe care sunt amplasate 4 corturi in care se depoziteaza big bag-urile ce contin faina proteica rezultata din proces si cubitainerele cu grasimi-produse finite.

- platformă betonată exterioară halei tehnologice cu S=150m, pentru depozitarea selectivă, temporară a deşeurilor rezultate din activitate - saci cu cenuşă, deşeuri din ambalaje, containere cu nămoluri de la staţia de epurare şi nămoluri cu conţinut de substanţe petroliere, deşeuri menajere

- in ceea ce privesc ambalajele din polietilenă - Big Bags 3600 buc/an, utilizate la însăcuirea făinii proteice şi a cenuşii, în incinta spaţiului de depozitare produse finite, este amenajat un compartiment pentru depozitarea acestora.

## 4.4.INSTALATII GENERALE DE EVACUARE

Factor de mediu apa

Sursele generatoare de ape uzate ca urmare a activitatii desfăsurate pe amplasament în cadrul Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic conduc la urmatoarele categorii de ape uzate :

-ape uzate tehnologice provenite din procesul de solubilizare a gazelor dezodorizate in scrubere cu un debit de pana la 300 mc/zi, ce conţin suspensii, SET, substante organice exprimate in CBO5, CCOCr  VOC.

-ape uzate tehnologice ce provin de la regenerarea coloanei de demineralizare, cu continut de clorura de sodiu si urme de masa cationica de la centrala termica cu un debit de 5mc/h (functionare discontinua)  cu continut de saruri de calciu si magneziu

-ape uzate tehnologice provenite de la igienizarea ustensilelor, containerelor si a incintelor tehnologice ce contin suspensii, substante organice, grasimi, detergenti

-ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, filtru sanitar si vestiare ce contin suspensii, SET, detergenti, ioni amoniu, substante organice;

-apele pluviale provenite de pe platformele betonate, colectate prin rigole, sunt trecute prin doua separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent, cu capacitatea de 3,5 mc/bucata, cu un debit total de 33,5l/s si descarcate prin doua guri de evacuare in raul Chitcani

-apele conventional curate - condensul de la schimbatorul de caldura aferent Statiei de tratare a aerului sunt preluate si dirijate printr-o retea de canalizare realizata din conducte din PVC Dn=200 mm si descarcate in prezent in cursul de apa Chitcani.

Apele uzate sunt tratate in Statia de epurare mecano-bilogica AMINODAN, apele epurate urmand a fi evacuate printr-o noua retea de canalizare amplasata de-a lungul DN 24 cu descare in cursul de apa Barlad.

Funcţie de natura apelor uzate tehnologice si menajere, ce sunt preluate si tratate in cadrul statiei de epurare proprie, sistemele aplicate se bazeaza pe un flux zilnic maxim si un grad de poluare mediu.

Staţia de epurare ape uzate cu capacitatea de 300 mc/zi ce deserveste punctul de lucru Chitcani a S.C. SAFIR S.R.L. este amplasată în incinta proprietății din Costeşti, T43, P58. Statia de epurare locala este destinată epurării apelor uzate rezultate în urma procesului tehnologic, asigurând un efluent în conformitate cu standardul NTPA-001/2002, cu respectarea HG 352/2005.

Investitia realizata a avut ca scop imbunatatirea procesului din treapta biologica a statiei de epurare, in vederea asigurarii epurarii unui debit de 300mc/zi ape uzate, cu evacuarea efluentului in raul Barlad.

Gura de evacuare a efluentului statiei de epurare, realizata din beton si este amplasata pe malul drept al raului Barlad.

Pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare amplasate la maxim 60 m distanţă între ele în aliniament, la schimbări de pantă, direcţie şi intersecţii, echipate cu capace carosabile, din material compozit.

Statie de epurare:

1.Tratarea mecanică – are ca scop separarea din apele uzate a fracțiunilor solide mai mari de 0.75mm

- bazinul de pompare - apele uzate de la linia de procesare sunt colectate într-un bazin de pompare, de unde sunt pompate direct în filtru cu ajutorul unei pompe de alimentare.

- instalatia de prefiltrare a apelor uzate este compusă dintr-un filtru parabolic cu finețe de filtrare de 0,75mm cu spălare automată. Acesta are scopul de a reține suspensiile solide grosiere, care vor fi îndepărtate și colectate într-un container.

2.Tratare fizico-chimică

- bazinul de egalizare - apa uzată filtrata este colectată în bazinul de egalizare, cu scopul egalizarii vârfurilor de debit și de poluanti. Prin aerarea continuă se impiedică apariția reacțiilor anaerobe. Aerarea se realizează cu ajutorul unei suflante și a unui sistem de distribuție a aerului cu microbule montat pe radierul bazinului. Pentru monitorizarea continuă a nivelului este montat un senzor de nivel hidrostatic.

- floculator tip teava - din bazinul de egalizare, apa uzată este pompată în unitatea de flotaţie prin floculator.

Sistemul de flotație înlătură cu ajutorul bulelor de aer microscopice, suspensiile solide, grăsimile, uleiurile și produsele petroliere din apa reziduală. Emulsiile din proteine, hidrați de carbon și grăsimi pot fi transformate prin coagulare (destabilizare) și floculare (conglomerarea particulelor destabilizate) într-un precipitat care poate fi înlaturat. În acest floculator se adaugă, în condiții strict controlate, substanțele chimice pentru flocularea și neutralizarea apei reziduale.

Fiecare punct de dozare este urmat de un element de amestecare unde, prin intermediul unei energii optime de amestecare, rezultă un precipitat uniform care poate fi înlăturat în mod eficient de către sistemele de flotație.

- pompele de dozare a reactivilor - pompele de coagulant, neutralizant, polielectrolit funcționeaza cu întreaga gamă de reactivi. Sistemul de dozare este controlat de către computerul de proces care ajustează dozele în regim automat în funcție de necesar.

- unitatea de flotaţie este una de generație nouă, capabilă să trateze 20m³/h, complet automatizată. Suspensiile solide, grăsimile, uleiurile sunt separate cu ajutorul microbulelor de aer. Acestea sunt generate după presurizarea apei preluate din sistemul de evacuare care a fost saturată cu aer şi brusc depresurizată. Bulele de aer eliberate în cuvă aderă la suspensiile aflate în imersie, ridicându-le la suprafaţa apei. Rezidurile plutitoare sunt colectate cu ajutorul sistemului de raclare.

Unitatea de flotație beneficiază de un sistem patentat de îngroşare şi raclare a nămolului, care este evacuat într-un bazin de stocare, apoi deshidratat.

Sedimentele sunt evacuate cu ajutorul ventilului poziționat în partea inferioară a cuvei.

3. Treapta biologică

- bazinul de contact, unde ajunge apa reziduală tratata fizico-chimic, si în care se realizează amestecul de nămol activ și apă. Nămolul activ se compune din precipitat de bacterii - biomasă, care în prezența oxigenului descompune poluanții. Bazinul de contact este dotat cu sistem de aerare de fund și senzor hidrostatic pentru monitorizarea nivelului. Din bazinul de contact apa reziduală este trimisă prin pompare în bazinele de aerare.

- bazine de aerare

Treapta biologică are în componență doua bazine de aerare, unul existent circular concentric cu volumul total de 800m³ și unul nou cu volumul de 2500m³, compus din doua bazine circulare concentrice. Acestea sunt alimentate în tandem, ținându-se cont de capacitatea fiecărui bazin. Concentrația de microorganisme pentru care a fost proiectat sistemul este de 6g/l substanță uscată, motiv pentru care sistemul de aerare este mai mare în raport cu tratamentul convențional (valorile obișnuite sunt de 4-4.5g/l). Această creștere impune implementarea unui sistem de aerare mai mare, capabil să facă față noului consum de oxigen.

Sistemul automat pentru dozarea nutrienților este necesar pentru a compensa deficiența de fosfor și carbon. Dozele se adapteaza pentru a respecta raportul 100:5:1 C:N:P.

Procesul de aerare/nitrificare este realizat in inelul exterior al bazinului, unde bacteriile din nămolul activ folosesc oxigen pentru descompunerea poluantilor în CO2, H2O, sulfați și azotați.

Oxigenul necesar este furnizat prin intermediul unui sistem complex de aerare de adâncime. Monitorizarea oxigenului dizolvat se realizează cu ajutorul senzorilor LDO.

Procesul de denitrificare, realizat în inelul interior al bazinului, are loc în condiții anoxice valoarea O2 este mai mică de 0,5mg/l.

Cantitatea de apa ce urmează a fi direcționată spre bazinul de denitrificare este atent controlată de către senzorii LDO și se realizează cu ajutorul unui echipament special montat la 1,5m față de radier. De asemenea micro-organismele sunt mixate în permanență.

- sistem pentru descărcarea efluentului - este compus din: floculator FP010, unitate de flotație cu scopul de a recupera nămolul activ antrenant de efluent, pompă dozare polielectrolit care adaptează automat dozele în funcție de necesar, unitate de preparare polielectrolit.

Pentru prepararea soluției de poleilectrolit din pudră s-a montat o instalație automată având avantajul major al dozării precise și al mixării foarte eficiente, fiind tricamerală cu timp de maturare ridicat optimizat pentru această aplicație.

După separarea nămolului activ, apa tratată este colectată într-un bazin de unde este deversată automat prin pompare în emisar.

- sistem – bazin cu statie de pompare in emisar - bazin cu Vutil=8mc cu statie de pompare ape uzate epurate, amplasat in incinta fabricii, echipat cu 2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s si Hp=17,50mCA, cu evacuare in emisar - cursul de apa Barlad.

- sistem –treapta de epurare avansata - treapta de aerare avansata existenta, constituita din iazul biologic (tip laguna), nu face parte din fluxul de epurare.

Aceasta va fi utiliza doar in caz de necesitate - in cazuri exceptionale, cand statia de epurare nu va putea functiona la parametrii proiectati, ca urmare a unor avarii, pana la remedierea acestora.

Dimensiunea totala a lagunei biologice este L = 58 m si l = 20 m, fiind impartita in doua circuite separate de un stavilar. Stavilarul are lungimea totala L = 20 m si l = 2 m, fiind taluzat cu panta 1:1.

Primul circuit are dimensiunile totale L = 20 m si l = 18 m, iar adancimea medie este de 2 m. Circuitul este prevazut cu o sicana avand dimensiunile L = 14 m si l = 2 m. Toate taluzurile circuitului, inclusiv ale sicanei, sunt executate cu panta 1:1, rezultand dimensiunile interioare totale L = 16 m si l = 14 m.

Cel de al doilea circuit al lagunei biologice are dimensiunile totale L = 20 m si l = 36 m, iar adancimea medie este de 2,5 m. Si cel de al doilea circuit este prevazut cu o sicana avand dimensiunile L = 2 m si l = 28 m. Toate taluzurile circuitului, inclusiv ale sicanei, sunt executate cu panta 1:1, rezultand dimensiunile interioare totale L = 15 m si l = 31 m.

Nivelul apei in laguna biologica este de aprox. 0,6 m.

- sistem deshidratare nămol - compus din bazin stocare nămol evacuat din unitățile de flotație, pompă alimentare decantor centrifugal, decantor centrifugal, pompă dozare polielectrolit care adaptează automat dozele în funcție de necesar, unitate de preparare polielectrolit, elevator elicoidal înclinat.

Sistemul de deshidratare nămol are scopul de a deshidrata nămolul produs în treapta fizico-chimică și cel produs de tratamentul biologic. Nămolurile sunt pompate separat în bazinul de stocare nămol, de unde sunt introduse în decantorul centrifugal. Prin acest procedeu nămolul este deshidratat până la nivelul de 30% substanță uscată. Apa rezultată în urma procesului de deshidratare se reîntoarce în bazinul de pompare influent, iar nămolul este evacuat cu ajutorul elevatorului elicoidal înclinat colectat într-un container special și transportat pe patul de uscare - batardou.

Prin investitie, societatea a realizat extinderea treptei biologice prin executia unui bazin cu V=2500 mc, dotat cu urmatoarele echipamente:

- echipamente pentru denitrificare –mixer si mixer de recirculare

- echipamente pentru aerare - membrana cu capacitatea de aerare cu V= 4300 Nmc/h

- filtrare avansata - filtru cu nisip cu capacitatea de V=20 mc/h

Schema sistemului de aerare și a mixerelor

Eficienta extinderii treptei biologice prin realizarea bazinului cu V=2500 mc consta in cresterea randamentelor de epurare a principalilor poluanti specifici, asigurate ca urmare a respectarii incarcarii poluantilor specifici din apele uzate generate din proces, ce sunt epurate pe amplasament.

Valori limita admise in apele uzate la intrarea in statia de epurare local

| Nr crt. | Indicatorul de calitate | U.M | Valori limita admisibile recomandate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | C | 35 |
| 2 | ph | Unit pH | 6,5-7,5 |
| 3 | CBO5 | mg/l | 50% din CCOCR |
| 4 | CCOCR | mg/l | 8.000 |
| 5 | Azot total | mg/l | 1000 |
| 6 | Azot amoniacal | mg/l | 80-90% din azotul total |
| 7 | Suspensii | mg/l | <300 |

Valorile limita admisibile pentru efluentul Statiei de epurare al Fabricii de fainuri proteice Chitcani sunt prezentate prin AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR nr. 62/21.12.2021 emisa de AN APELE ROMANE ABA, PRUT BARLAD

| Nr crt. | Indicatorul de calitate | U.M | Valori limita admisibile recomandate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura | C | 35 |
| 2 | ph | Unit pH | 6,5-8,5 |
| 3 | Materii in suspensie | mg/l | 35 |
| 4 | CBO5 | mg/l | 25 |
| 5 | CCOCR | mg/l | 125 |
| 6 | Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| 7 | Azot total | mg/l | 15 |
| 8 | Azot amoniacal | mg/l | 3 |
| 9 | Azotiti | mg/l | 2 |
| 10 | Azotati | mg/l | 37 |
| 11 | Fosfor total | mg/l P | 2 |
| 12 | Fenoli | mg/l | 0,3 |
| 13 | Detergenti sintetici | mg/l | 0,5 |
| 14 | Sulfuri si H2S | mg/l | 0,5 |
| 15 | Substante extractibile | mg/l | 20 |

Ca urmare a acestui procedeu se asigura reducerea incarcarilor in substante organice si a nitritilor, apa fiind apoi deversata in emisar - raul Barlad.

Prin functionarea statiei de epurare, se asigura protectia calitatii apelor impotriva poluarii cu nitriti, substante organice, incadrandu-se in valorile limita conform standardelor in vigoare.

Prin procedeul de epurare aplicat se asigura un consum chimic si de energie electrica scazut, procesul fiind complet automatizat, iar cantitatea de namol rezultata redusa aproape la jumatate comparativ cu alte procese de flotatie si deshidratare utilizate.

La finalul procesului, dupa analiza calitatii apelor epurate, acestea sunt evacuate catre bazinul de apa epurata cu evacuare ulterioara prin noua retea de canalizare amplasata de-a lungul DN 24  cu descarcare in cursul de apa Barlad.

Namolul deshidratat este preluat de pe amplasament in baza contractului de prestari servicii privind colecatarea, transportul si valorificarea deseurilor cu aplicare pe terenurile agricole.

Avand in vedere ca apele epurate in statia locală vor fi preluate prin retele de canalizare cu descarcare in cursul de apa Barlad, calitatea acestora  se va incadrra in VLE conform NTPA 001/2002, HG352/2005. Societatea monitorizeaza calitatea apelor evacuate in emisar prin efectuarea de analize periodice.

Punctul de monitorizare va fi efluent final, camin ape uzate epurate evacuate in cursul de apa Barlad – mal drept.

Pentru zona de circulatie a mijloacelor auto, in cazul evacuarii apelor pluviale impurificate cu produs petrolier sunt prevăzute doua separatoare-decantoare de produs petrolier si retinere suspensii pamantoase cu capacitatea de V=3,5mc/bucata. Apele meteorice epurate sunt deversate prin doua guri de evacuare in cursul de apa de suprafata - paraul Chitcani.

Automonitoringul privind calitatea apelor uzate epurate - frecventa medie si maxima de determinare a indicatorilor de calitate din punctul de monitorizare se va efectua in conformitate cu prevederile Programului intern de monitorizare a calitatii apei - parte integranta a Regluamentului de exploatare propriu fiecarei unitati.

Parametrii de calitate si frecventa de monitorizare in cadrul Programului intern se stabilesc de catre utilizatori, avand la baza prevederile legale in vigoare, prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor, cerintele specifice activiatii desfasurate si exploatarea corespunzatoare a sistemului de canalizare/epurare.

RAPOARTE DE INCERCARE 2021 - 2022

Societatea a monitorizat calitatea apelor uzate epurate si evacuate in cursul de apa Chitcani, valorile concentratiilor poluantilor specifici fiind prezentate in rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2101077, PI2101760, PI2103245 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Martie 2021 | Aprilie 2021 | Mai 2021 |  |
| 1 | pH | 9,1 unit pH | 8,3 unit pH | 7,4 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 504 | 96 | 36 | 2000 |
| 3 | CCOCr | 26 | <9,7 | <9,7 | 125 |
| 4 | CBO5 | <10 | <10 | <0,50 | 25 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 6 | Fosfor total | 0,189 | <0,05 | <0,05 | 2 |
| 7 | Sulfuri si H2S | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,5 |
| 8 | Azotati | 2,79 | 0,20 | <0,12 | 37 |
| 9 | Azotiti | 0,196 | 0,133 | 0,140 | 2 |
| 10 | Azot total | 1,12 | <0,50 | 0,58 | 15 |
| 11 | Fenoli | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0,3 |
| 12 | Amoniu ca NH4+ | 0,401 | 0,147 | 0,411 | 3 |
| 13 | Detergenti sintetici anionici biodegradabili | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0,5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | <10 | <10 | <10 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2104608, PI2105597, PI2107248 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Iunie 2021 | August 2021 | Septembrie 2021 |  |
| 1 | pH | 7,1 unit pH | 8,2 unit pH | 6,6 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 102 | 476 | 387 | 2000 |
| 3 | CCOCr | <9,7 | 28,2 | 2,30 | 125 |
| 4 | CBO5 | 2 | 12,2 | <9,7 | 25 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 6 | Fosfor total | <0,05 | 0,180 | <0,05 | 2 |
| 7 | Sulfuri si H2S | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,5 |
| 8 | Azotati | <0,12 | <0,036 | 12,30 | 37 |
| 9 | Azotiti | <0,031 | <0,09 | <0,031 | 2 |
| 10 | Azot total | <0,50 | <0,50 | 0,58 | 15 |
| 11 | Fenoli | <0,005 | <0,005 | 0,008 | 0,3 |
| 12 | Amoniu ca NH4+ | 0,280 | 0,801 | 0,411 | 3 |
| 13 | Detergenti sintetici anionici biodegradabili | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0,5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | <10 | 33 | <10 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2108244, PI2109334, PI2110559 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Octombrie 2021 | Noiembrie 2021 | Decembrie 2021 |  |
| 1 | pH | 7,6 unit pH | 8,5 unit pH | 6,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 162 | 56 | 128 | 2000 |
| 3 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | <9,7 | 125 |
| 4 | CBO5 | 1,2 | 2,70 | 1,60 | 25 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 6 | Fosfor total | <0,058 | 0,194 | <0,05 | 2 |
| 7 | Sulfuri si H2S | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,5 |
| 8 | Azotati | 0,56 | 2,05 | 0,39 | 37 |
| 9 | Azotiti | <0,031 | 0,175 | <0,031 | 2 |
| 10 | Azot total | 6,16 | 4,70 | 6,60 | 15 |
| 11 | Fenoli | <0,005 | <0,005 | - | 0,3 |
| 12 | Amoniu ca NH4+ | 0,940 | 0,713 | 0,052 | 3 |
| 13 | Detergenti sintetici anionici biodegradabili | <0,100 | <0,100 | <0,100 | 0,5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | 25 | 12 | <10 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2200440, PI2201399, PI2202286 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Ianuarie 2022 | Martie 2022 | Aprilie 2022 |  |
| 1 | pH | 8,0 unit pH | 7,2 unit pH | 7,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 35 | 26 | 32 | 2000 |
| 3 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | <9,7 | 125 |
| 4 | CBO5 | 1,41 | 1,03 | 2,61 | 25 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 6 | Fosfor total | <0,050 | <0,050 | <0,050 | 2 |
| 7 | Sulfuri si H2S | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,5 |
| 8 | Azotati | 1,31 | 2,70 | 0,92 | 37 |
| 9 | Azotiti | 0,218 | <0,031 | <0,031 | 2 |
| 10 | Azot total | 6,16 | 1,11 | 4,05 | 15 |
| 11 | Fenoli | - | - | - | 0,3 |
| 12 | Amoniu ca NH4+ | 1,75 | 0,245 | 0,602 | 3 |
| 13 | Detergenti sintetici anionici biodegradabili | 0,040 | <0,100 | <0,100 | 0,5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | <10 | <10 | <10 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2203229, PI2204351, PI2205484 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Aprilie 2022 | Mai 2022 | Iunie 2022 |  |
| 1 | pH | 7,7 unit pH | 8,0 unit pH | 7,1 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 31 | 157 | 46 | 2000 |
| 3 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | 10 | 125 |
| 4 | CBO5 | 2,24 | 2,73 | 8,2 | 25 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 6 | Fosfor total | <0,050 | 0,086 | 0,117 | 2 |
| 7 | Sulfuri si H2S | <0,040 | <0,040 | <0,040 | 0,5 |
| 8 | Azotati | 0,58 | 2,37 | 0,50 | 37 |
| 9 | Azotiti | <0,031 | 0,186 | <0,031 | 2 |
| 10 | Azot total | 4,22 | 4,12 | 4,33 | 15 |
| 11 | Fenoli | - | - | <0,10 | 0,3 |
| 12 | Amoniu ca NH4+ | 0,700 | 0,670 | 0,85 | 3 |
| 13 | Detergenti sintetici anionici biodegradabili | <0,100 | 0,061 | 0,10 | 0,5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | <10 | <10 | <10 | 35 |

In cazul apelor uzate epurate tehnologice si menajere, concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani (situatia actuala) se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 62/21.12.2021 si a Autorizatiei de gospodărire a apelor in curs de emitere de catre Apele Romane ABA PRUT BARLAD, concentratiile poluantilor evacuati incadrandu-se in valorile limita de emisie.

SC SAFIR SRL, ca urmare a realizarii investitiei de pe amplasament cu privire la extinderea treptei biologice a statiei de epurare si a retelei de canalizare de-a lungul DN24, schimba gura de deversare a apelor uzate epurate din cursul de apa Chitcani in cursul de apa Barlad.

In acest sens societatea intrepinde demersurile necesare in vederea exploatarii si functionarii statiei de epurare la parametrii tehnici proiectati, coroborat cu introducerea etapizata in procesul biologic de epurare a apelor uzate rezultate. Astfel, procesele de epuare se desfasoara in conditii optime, fara ca valorile concentratiilor efluentului sa depaseasca valorile limita ale indicatorilor stabiliti prin Autorizatie de Gospodarire a apelor.

RAPOARTE DE INCERCARE 2021 - 2022

Societatea a monitorizat calitatea apelor meteorice preepurate, evacuate in cursul de apa Chitcani, valorile concentratiilor poluantilor specifici fiind prezentate in rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2101254, PI2105954, PI2202256 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | NTPA 001/2002 HG 352/2005 mg/l |
|  | Perioada | Martie 2021 | August 2021 | Martie 2022 |  |
| 1 | pH | 8,5 unit pH | 7,3 unit pH | 7,1 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | Reziduu filtrabil uscat la 105°C | 321 | 217 | 152 | 2000 |
| 3 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | 23,3 | 125 |
| 5 | Substante extractibile | <20 | <20 | <20 | 20 |
| 13 | Total hidrocarburi petroliere | <0,35 | <0,35 | <0,35 | 5 |
| 14 | Materii totale in suspensie la 105°C | <10 | 11 | <10 | 35 |

In cazul apelor pluviale preepurate concentratiile indicatorilor specifici analizati din apele evacuate in cursul de apă de suprafaţă Chiţcani se incadreaza in limitele NTPA 001/2002, HG352/2005 conform Autorizaţia de gospodărire a apelor .

Pentru utilizarea eficienta a apei se va tine seama de urmatoarele cerinte:

- menținerea unei evidențe a utilizării apei.

- detectarea și repararea scurgerilor de apă.

- verificarea și ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.

In acest sens, societatea are obligatia conform programului stabilit prin Autorizatia de gospodarire a apelor:

- sa exploateze instalatiile de captare, folosire, evacuare ape uzate, dispozitive de masurare a debitelor si volumelor de apa;

- sa asigure mentinerea caracteristicilor, starea constructiilor si a instalatiilor si sa ia masuri operative pentru functionarea corespunzatoare a acestora in vederea minimizarii pierderilor de apa.

Factor de mediu aer

Ca urmare a procesării termice in vederea eliminării deşeurilor de origine animala nepericuloase provenite din procesul de abatorizare, instalaţiile din cadrul Fabricii de făinuri proteice şi a incineratorului ecologic din cadrul Punctului de lucru Chiţcani, sursele generatoare de noxe în atmosferă sunt:

Emisii dirijate-surse fixe

- emisii de la instalatia de dezodorizare aer aferenta liniei de producere faina proteica, dupa trecerea prin instalatia de tratare (scrubere) cu continut de vapori de apa si urme de compusi organici volatili, acizi grasi, H2S, NH3 si amine

- gazele arse provenite de la centrala termica pentru prepararea aburului si a apei calde, ce contin CO, NOx, SO2, pulberi in suspensie ;

- emisii –gaze arse provenite de la incinerator ce contin CO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF, substante organice, metale grele- Hg, Cd, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, si compusii acestora, pulberi, dioxine si furani, carbon organic total

Emisii fugitive

- emisii fugitive de la bazinele statiei de epurare provenite din procesele biochimice de descompunere si de la platforma de depozitare – batardou, ce contin amoniac si VOC.

- circulatia auto din incinta unitatii ce genereaza gaze de esapament ce contin CO2, Nox si CO.

Surse stationare- emisii dirijate

- instalatia de producere a fainii proteice - poluantii rezultati ca urmare a procesului tehnologic de obtinere a fainii proteice sunt evacuati in atmosfera printr-un sistem de ventilatie ce colecteaza aerul cu continut de poluanti din zonele de lucru ce contin vapori de apa, mirosuri, ce este trecut prin instalatii de spalare dezodorizare gaze - scrubere cu solutii de NaOCl, H2SO4 si NaOH, filtre de retinere pulberi, astfel incat concentratiile noxelor emise sa se incadreze in limitele ORD 462/93.

In vederea evitarii mirosurilor neplacute se utilizează substante dezodorizante inhibitoare de miros pe traseul de evacuare a noxelor inainte de exhaustare prin intermediul unui cos cu H=5,5m, Dn=0,5m.

In ceea ce  priveste mirosul provenit de la instalatia de producere a fainii proteice, in vederea reducerii disconfortului, acesta este indepartat prin dotarea obiectivului cu instalatii de dezodorizare. Gazele tratate in scruber ce contin solutii de NaOCl, H2SO4 si NaOH, sunt apoi evacuate prin intermediul unui cos de dispersie cu incadrarea concentratiilor substantelor poluante in limitele ORD 462/93.

Concentratiile valorilor limite admise:

-NH3-30mg/Nmc,respectiv 0,9kg/h

-H2S-5mg/Nmc, respectiv 0,15kg/h

-VOC exprimat in COT 100mgC/Nmc.

Pentru diminuarea mirosului neplacut s-au prevazut instalatii de captare si spalare a gazelor si inhibitori de miros. In acest caz emisiile sub forma de vapori rezultate din prelucrarea deseurilor prin sterilizare-uscare sunt dirijate catre instalatia de dezodorizare. Partea condensabila este dirijata catre statia de epurare, iar partea necondensabila este racita in doua condensatoare si tratata in doua scrubere cu umplutura cu solutii de hidroxid de sodiu, acid sulfuric si hipoclorit 12% in vederea neutralizarii si oxidarii produsilor ce degaja mirosuri neplacute. Instalatia este prevazuta cu rezervoare in care se prepara solutie de hidrozid de sodiu 20%, acid sulfuric 15-20%, hipoclorit 12%. In functie de valoarea pH-ului, care este afisata local, solutiile sunt preluate prin intermediul pompelor dozatoare si injectate pe conducta de refulare, pana la o valoare a pH-ului de 8,5.

Apele de spalare din cele doua scrubere sunt dirijate prin intermediul unui bazin catre statia de epurare locala.

Societatea a monitorizat concentratiilor poluantilor specifici evacuati din instatalia de dezodorizare a aerului, cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu, evidentiate prin rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2102600, PI2203231 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | ORD 462/1993 VLE mg/Nmc |
|  | Perioada | Aprilie 2021 | Aprilie 2022 |  |
| 1 | Amoniac | 0,372 | <0,076 | 30 |
| 2 | H2S | <1,52 | <1,52 | 5 |
| 3 | VOC exprimat in TOC | 7,50 | 8,78 | 100 |

Din analizele efectuate rezulta ca instalatia de dezodorizare a aerului de la faza de producere faina proteica, functioneaza la parametrii proiectati, indicatorii analizati incadrandu-se in valorile limite de emisie.

Prin dotarea instalatiei cu coloana de dezodorizarea, aceasta conduce la diminuarea disconfortului habitatului din zona creat de mirosuri generate ca urmare a procesului tehnologic.

- centrala termica pentru producerea aburului tehnologic si a apei calde  este dotată cu 2 cazane ecologice ce functioneaza pe gaz metan.

Pentru evacuarea gazelor arse provenite din utilizarea gazului metan drept combustibil, cazanele sunt prevazute cu cate un cos de dispersie H=10,5m, Dn 400mm cu tiraj fortat cu un Daer=12000 Nmc/h.

In cazul sursei fixe - emisiile de gaze arse prin intermediul cosurilor de dispersie,concentratiile poluantilor generati sunt analizati periodic cu incadrare in limitele ORD 462/93 fiind prezentate in tabelul de mai jos :

Societatea a monitorizat concentratiilor poluantilor specifici evacuati de la centrala termica, cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu, evidentiate prin rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2102604-001, PI2102604-002 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE mg/Nmc |
|  | Perioada | Aprilie 2021 |  |
|  |  | Cazan 1 | Cazan 2 |  |
| 1 | CO | <1,25 | <1,25 | 100 |
| 2 | NOx | 67,3 | 74 | 350 |
| 3 | SO2 | 6 | 6 | 35 |
| 4 | Pulberi | 2,79 | 2,88 | 5 |

| Rapoarte incercare nr. PI2203242-001, PI2203242-002 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/Nmc | ORD 462/1993 VLE mg/Nmc |
|  | Perioada | Aprilie 2022 |  |
|  |  | Cazan 1 | Cazan 2 |  |
| 1 | CO | <1,25 | <1,25 | 100 |
| 2 | NOx | 76,7 | 82,7 | 350 |
| 3 | SO2 | 4 | 5 | 35 |
| 4 | Pulberi | 1,80 | 2,07 | 5 |

- procesul de incinerare deseuri de origine animala - incineratorul de mica capacitate nu este prevazut cu instalatii de monitorizare si detectare a emisiilor ci numai cu afisaj al temperaturii din cele 2 camere de lucru.

In cazul incineratorului, acesta va fi prevazut cu doua camere de ardere cu temperatura maxima de 850(C, ce va trebui urmarita permanent si cu un cos de dispersie ce asigura reducerea concentratiei poluantilor emisi. Trecerea gazelor arse din prima camera de incinerare prin camera a doua de ardere, la temperatura de 850°C conduce la o reducere a concentratiei poluantilor evacuati cu incadrarea acestora in limitele normativelor in vigoare privind cele mai bune tehnici disponibile.

Avand in vedere ca incineratorul nu este prevazut cu sistem automat de monitorizare a temperaturii si nici a calitatii emisiilor generate, s-a impus stabilirea unui program de urmarire a valorilor temperaturilor din cele 2 camere de ardere, ce asigura incadrarea poluantilor evacuati in limitele admise.

Societatea a monitorizat concentratiilor poluantilor specifici evacuati de la incinerator, cu o frecventa stabilita de Autorizatia Integrata de Mediu, evidentiate prin rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2102596-001, PI2203243-001 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/Nmc | Limita impusa VLE mg/Nmc |
|  | Perioada | Aprilie 2021 | Aprilie 2022 |  |
| 1 | CO | 88,6 | 95,3 | 100 |
| 2 | NOx | 97,6 | 124 | 350 |
| 3 | SO2 | 6 | 7,7 | 35 |
| 4 | Pulberi | 2,05 | 2,91 | 5 |
| 5 | VOCNM mgC/Nmc | 7,71 | 3,56 | 20 |

Emisiile atmosferice provenite din activitatea obiectivului in cazul surselor fixe dirijate se incadreaza pentru gazele arse rezultate de la centrala termica in limitele ORD 462/93, iar pentru gazele arse de la incineratorul ecologic, acestea se  situeaza in limitele admise conform celor mai bune tehnici disponibile cu respectarea reglementarilor impuse prin Regulamentul 1774/2002 al CE.

Surse stationare nedirijate

- Emisiile de la statia de epurare si batardou sunt emisii de joasa inaltime, ce contin amoniac, VOC, hidrogen sulfurat.

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic [g/h] |
| --- | --- | --- |
| Statia de epurare, platforma de esorare namol, emisii de joasa inaltime | NH3 VOC H2S | - |

Surse mobile

- Circulatia mijloacelor auto din incinta genereaza gaze arse ce contin CO, CO2 si NOx.

Traficul auto în incinta obiectivului analizat este redus, debitele masice evacuate prin gazele de espament sunt estimate in tabelul următor:

| Denumirea sursei | Poluanti si debite masice [g/h] |
| --- | --- |
|  | CO | CO2 | Nox |
| -gaze de esapament de la mijloacele auto ce functioneaza pe motorina (4,2 l/zi) | 46,2 | 1302 | 105 |

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate, dispersia acestora in aer realizandu-se ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa in vecinatatea unui curs de apa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele care prezinta organe in miscare – pompe, ventilatoare,  compresoare,  precum si circulatia mijloacelor auto in incinta.

Avand in vedere ca procesul tehnologic se desfasoara in proportie de 90% in incinte inchise iar utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt montate pe fundatii elastice sau cu elemente elastice de preluare a vibratiilor, nivelul intensitatii zgomotului este diminuat .

Circulatia auto in incinta se realizeaza pe alei betonate continui, conducand la diminuarea nivelului de zgomot. Amplasamentul obiectivului este situat intr-o zona deschisa invecinandu-se cu terenuri agricole, cea mai apropiata localitate situandu-se la cca 1,5km distanta- localitatea Sarbi.

Prin modul de organizare a activităţii cat si prin dotările prevăzute, în ceea ce priveşte nivelul de zgomot acestea se incadreaza in limitele VLE admise conform SR 10009/1988.

Pentru diminuarea nivelului de zgomot sunt prevăzute următoarele amenajari:

-activitatea tehnologica se desfasoara in incinte inchise in pondere de 90% ;

-utilajele generatoare de zgomot si vibratii sunt amplasate pe fundatii cu amortizori elastici.

Intensitatea nivelului de zgomot la imisii va trebui sa se incadreze in limitele SR 10009/2017, aprobat in luna martie 2017, SR 6161.3/82 cu valori de  50-60dB(A)- pe durata zilei, 45dB(A) in timpul noptii.

Conform ORD 119/2014, privind normele de igiena si sanatate publica, art. 16, privind respectarea valorilor limita ale indicatorilor de zgomot, se recomanda :

-in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat masurat la exteriorul locuintei, conform SR ISO 1996/2-08 la 1.5m fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50, iar in perioada noptii sa nu depaseasca 45 dB, respectiv curba de zgomot Cz 40.

Aprecierea calitatii aerului in zona s-a efectuat functie de valorile concentratiilor de poluanti emisi in atmosfera. Standardele de calitate a aerului cuprind valori ale VLE functie de aria de protectie, natura obiectivului protejat si timpul de mediere.

Societatea a monitorizat prin laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti calitatea aerului la imisii in arealul analizat – la limita amplasamentului – zona rezidentiala din vecinatatea loc. Sarbi.

Raportul de incercare nr. PI2205486/24.060.2022 pune in evidenta urmatoarele valori masurate la imisii, pe o perioada de mediere de 30 minute:

- hidrogen sulfurat: 0,013 mg/mc

- amoniac: <0,130 mg/mc

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de H2S, NH3, acestea se incadreaza in limitele impuse prin SR12574/87.

Calitatea atmosferei in zona, in cazul concentratiilor de CO, pulberi, NOx, SO2, acestea vor trebui sa se incadreze in limitele impuse de Legea 104/2011 a valorilor de prag si a valorilor limita asa cum reiese din tabelul de mai jos:

| Poluant | Protectia sanatatii | Protectia vegetatiei |
| --- | --- | --- |
|  | Valoare limita orara | Marja de toleranta | Valoare limita orara | Marja de toleranta |
| NOx | 200µg/m3 | 100µg/m3 | 30µg/m3 | Nu |
| SO2 | 350µg/m3 | 150µg/m3 | 20µg/m3 | Nu |
| Pulberi | 50µg/m3 | 25µg/m3 | --------- | ------- |
| CO | Maxima zilnica 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | ---------- | --------- |

Utilajele prevazute in dotarea obiectivului sunt utilaje performante in ceea ce priveste protectia calitatii aerului, fiind dotate cu echipamente de depoluare ce conduc la incadrarea poluantilor specifici in limitele impuse prin normativele in vigoare.

Factorul de mediu sol

În ceea ce priveşte sistemul de organizare a incintei aferente Fabricii de făinuri proteice şi incinerator ecologic, amplasate în intra/extravilanul localităţii Chiţcani, com. Costeşti, s-a urmarit diminuarea surselor posibile potentiale de poluare a solului, subsolului si panzei freatice din zonă.

În acest sens prin realizarea halei tehnologice, cca 90% din volumul activităţii se desfăşoara in incinta acesteia, pardoselile fiind betonate, prevăzute cu pante şi sifoane de preluare a apelor uzate provenite de la igienizări cu dirijarea acestora catre statia de epurare locala.

Incineratorul ecologic este amplasat pe platformă betonata in exteriorul halei tehnologice, procesul nefiind generator de ape uzate.

Zonele circulabile din incinta obiectivului sunt betonate, fiind stabilite zone curate şi zone murdare pentru circulaţia auto.

În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din activitatea desfăşurata in cadrul obiectivului, este prevăzuta o platforma betonata cu S=150mp, în care deşeurile rezultate sunt depozitate selectiv pe o durata limitată până la valorificare/eliminare prin societăţi abilitate.

In conditiile functionarii Fabricii de fainuri proteice si incinerator ecologic, prin masurile impuse ce au fost realizate, cat si prin modul de organizare a activitatii desfasurate, sursele de poluare a solului si subsolului sunt diminuate conducând la un impact negativ, nesemnificativ prin urmatoarele masuri:

- pardoselile din incinta halei tehnologice sunt betonate si realizate continui cu usoare pante în vederea preluării rapide a apelor uzate tehnologice cu dirijare către statia de epurare locala;

- amenajarea corespunzatoare a platformei de esorare namol provenit din statia de epurare consta din betonarea acesteia,  conducand la diminuarea impactului asupra calitatii solului, subsolului si panzei freatice;

- namolul de la statia de epurare este preluat si depozitat pe platforma amenajata in vederea mineralizarii si biosterilizarii, fiind utilizat ca fertilizant pe terenurile agricole;

- în zona platformei de depozitare namol, sunt amenajate 2 foraje hidrologice de observaţie F1 si F2, amonte si aval  in vederea monitorizarii calitatii acviferului subteran.

- Calitatea panzei freatice este monitorizata si din zona statiei de epurare locala prin amenajarea a doua foraje, in zona bazinului treptei biologice.

Frecventa analizelor ce urmeaza a fi efectuate vor fi stabilite prin Autorizatia de gospodarire a apelor si Autorizatia integrata de mediu;

- pierderile naturale ce urmeaza a fi incinerate pe amplasament sunt colectate in saci din polietilena,  depozitate pe o perioada limitata in lazi frigorifice in spatiu amenajat in vecinatatea incineratorului, pana la eliminarea prin incinerare;

- spatii de colectare si depozitare selectiva a deseurilor valorificabile/nevalorificabile amenajate corespunzator cu respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 , L 211/2011;

- respectarea parametrilor de exploatare a statiei de epurare mecano biologica ce deserveste Fabrica de fainuri proteice

- verificarea starii tehnice a hidroizolatiilor bazinelor, a statiei de epurare, a retelelor de canalizare a apei uzate cu efectuarea remedierilor in cazul aparitiei unor defectiuni.

Societatea a monitorizat calitatea acviferului subteran, din forajele existente pe amplasament, valorile concentratiilor poluantilor specifici fiind prezentate in rapoartele de incercare emise de laboratorul ALS Life Sciences Romania SRL Ploiesti.

| Rapoarte incercare nr. PI2102593/26.04.2021 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | Legea 311/2004 mg/l |
|  | Zona prelevare | Zona limitrofa platformei de depozitare temporara a namolului | Zona bazinului treapta biologica |  |
|  |  | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 |  |
| 1 | pH | 8,9 unit pH | 8,9 unit pH | 8,9 unit pH | 8,9 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | <9,7 | <9,7 | 125 |
| 3 | Amoniu | <0,023 | <0,023 | <0,023 | 0,035 | 20 |
| 4 | Azotati | 0,55 | 0,54 | 0,64 | 0,78 | 5 |
| 5 | PO4 | 0,201 | 0,185 | 0,225 | 0,250 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2109587/29.11.2021 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | Legea 311/2004 mg/l |
|  | Zona prelevare | Zona limitrofa platformei de depozitare temporara a namolului | Zona bazinului treapta biologica |  |
|  |  | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 |  |
| 1 | pH | 7,9 unit pH | 7,2 unit pH | 7,1 unit pH | 7,2 unit pH | 6,5-8,5 |
| 2 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | <9,7 | <9,7 | 125 |
| 3 | Amoniu | 3,91 | 0,094 | 0,078 | 0,099 | 20 |
| 4 | Azotati | 0,59 | 0,24 | 0,55 | 0,25 | 5 |
| 5 | PO4 | 0,17 | 0,154 | 0,133 | 0,169 | 35 |

| Rapoarte incercare nr. PI2203354/19.04.2022 |
| --- |
| Nr.crt | Natura apei si compusii acesteia | Concentratia mg/l | Legea 311/2004 mg/l |
|  | Zona prelevare | Zona limitrofa platformei de depozitare temporara a namolului | Zona bazinului treapta biologica |  |
|  |  | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 |  |
| 1 | pH | 7 unit pH | 7,1 unit pH | 7 unit pH | 7,3 unit pH | 6,5-9,5 |
| 2 | CCOCr | <9,7 | <9,7 | <9,7 | <9,7 | 5 |
| 3 | Amoniu | 0,220 | 0,232 | 0,182 | 0,204 | 0,5 |
| 4 | Azotati | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 50 |
| 5 | Azotiti | <0,031 | <0,031 | <0,031 | <0,031 | - |
| 6 | PO4 | 0,110 | 0,112 | 0,111 | 0,107 | 35 |
| 7 | Conductivitate | 292 | 307 | 240 | 275 | 2500 µS/cm |

Din analizele efectuate privind calitatea acviferului subteran rezulta ca indicatorii analizati se incadreaza in valorile limita ale Legii 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile modificata cu Legea 311/2004.

## 4.5.INSTALATII DE TRATARE REZIDUURI

Prin natura procesului,  rezulta ape uzate tehnologice şi menajere ce sunt dirijate prin reţele interne de canalizare în sistem divizor catre statia de epurare locala inainte de a fi deversate in cursul de apa Barlad.

Apele meteorice impurificate sunt trecute prin doua separatoare decantoare de substante extractibile cu V=3,5mc/bucata, cu dirijare catre cursul de apă din vecinatate – Chitcani, descarcate prin doua guri de evacuare.

Reteaua de canalizare ce transporta apele uzate tehnologice si menajere de la hala tehnologică la statia de epurare, este o conductă din PVC-KG cu Dn=200mm şi lungimea de 140m.

Apele uzate generate din activitatea Fabricii de fainuri proteice –tehnologice si menajere sunt epurate pe amplament in cadrul Statiei de epurare  cu o capacitate de 300 mc/zi. Prin relizarea investitiei s-a urmarit ca apele uzate epurate sa nu mai fie dirijate in cursul de apa Chitacani. Prin extinderea retelei de canalizare in zona drumului DN 24 apele epurate vor fi descarcate in cursul de apa Barlad.

Prin marirea capacitatii de epurare ape uzate in cadrul Statiei de epurare de la 150 mc/zi la 300 mc/zi prin extinderea treptei biologice s-a urmarit epurarea avansata a apelor uzate cu incadrarea concentratiilor polunatilor emisi in VLE conform NTPA 001/2002 HG 352/2005 in vederea descarcarii apelor epurate in cursul de apa Barlad.

Treapta de aerare avansata existenta, constituita din iazul biologic (tip laguna), nu va face parte din fluxul de epurare. Aceasta se va utiliza doar in caz de necesitate - in cazuri exceptionale, cand statia de epurare nu va putea functiona la parametrii proiectati, ca urmare a unor avarii, pana la remedierea acestora.

Iaz biologic este tip laguna, bicompartimentat prevazut cu doua circuite separate de un stavilar. Cele doua compartimente comunica intre ele pritr-o conducta de preaplin din PVC Dn=160 mm montata in stavilarul de separare. Cuveta iazului si digurile de contur sunt impermeabilizate cu un strat de argila de cca 30 cm peste care este asezata o folie pentru impermeabilizare . In iaz cresc culturi de plante idrofile, stufi .

Caracteristicile tehnice ale iazului biologic sunt :

    - Suprafata totala 1160 mp ( Lxl=58x20 m)

    - Adancime medie iaz 2-2,5 m

    - Timp retentie mediu cca 5 zile

    - Panta paluzuri 1:1

In ceea ce privesc namolurile provenite de la curatirea bazinelor aferente statiei de epurare locala, acestea sunt colectate si depozitate pe platforma betonata amenajata corespunzator pe o perioada limitata pana la eliminarea si utilizarea  ca fertilizant pe terenurile agricole.

Nămolurile cu conţinut de produs petrolier de la curăţirea celor doua  separatoare decantoare sunt depozitate temporar in recipienti pe platforma betonata, sub gestiune cu eliminare prin societati abilitate in acest sens.

## 4.6.ARIA INTERNA DE DEPOZITARE

Conform planului de amplasament (anexele1,2) zona de depozitare deseuri generate din activitatea desfăşurata pe amplasament constă dintr-o platformă betonată exterioară halei tehnologice, amenajata cu S=150m, pentru depozitarea temporară in vederea deshidratarii a namolului provenit de la bazinele statiei de epurare si de la separatoarele de produs petrolier.

Deseurile generate din activiate sunt colectate selectiv si depozitate, functie de natura acestora, pe platforma betonata amenajata din vecinatatea incineratorului:

- cenusa stocata in containere metalice, amplasate pe platforma betonata

- amestec de cenusa cu namol, depozitat in saci in vederea valorificarii acestuia ca ingrasamant agricol

- batardou de namol cu V=520 mc din beton armat, bicompartimentat protejat cu acoperis din tabla. Acesta este prevazut cu basa din beton pentru colectarea levigatului, golita periodic prin vidanjare cu introducerea levigatului in fluxul de epurare

- deseurile de ambalaje - materiale plastice, hartie, carton, sunt depozitate in spatiu amenajat

Excesul de namol deshidratat provenit de la statia de epurare si depozitat pe platforma amenajata este amestecat cu cenusa provenita de la arderea deseurilor animaliere nepericuloase, amestecul fiind utilizat la fertizarea terenurilor agricole.

Societatea a monitorizat calitatea namolului, rezultat din epurarea apelor uzate, valorile concentratiilor poluantilor specifici fiind prezentate in rapoartele de incercare emise de laboratorul SC GIVAROLI IMPEX SRL Bucuresti.

Raport de incercare nr. 4674/27.10.2021

|  | Parametru | UM | Concentratia | ORD MMGA si MAPDR 344/2004 limita superioara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substanta uscata | % | 30,96 | - |
| 2 | Substanta volatila/pierderi la calcinare la 550°C | % | 77,12 | - |
| 3 | Substanta volatila/pierderi la calcinare la 1000°C | % | 78,40 | - |
| 4 | TOC | % | 41,06 | - |
| 5 | Mercur | mg/kg su | 0,191 | 5 |
| 6 | Cadmiu | mg/kg su | 0,105 | 10 |
| 7 | Crom | mg/kg su | 249,57 | 500 |
| 8 | Cupru | mg/kg su | 190,72 | 500 |
| 9 | Potasiu | mg/kg su | 1044,50 | - |
| 10 | Nichel | mg/kg su | 32,34 | 100 |
| 11 | Plumb | mg/kg su | 5,66 | 300 |
| 12 | Zinc | mg/kg su | 293,15 | 2000 |
| 13 | Azot total | mg/kg su | 78,92 | - |
| 14 | Fosfor total | mg/kg su | 6532,27 | - |
| 15 | pH | unit pH | 6,19 | - |
| 16 | HAP total | mg/kg su | 0,008 | 5 |
| 16.1 | Antracen | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.2 | Benz-a-piren | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.3 | Benz-a-antracen | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.4 | Benz-b-fluoranten | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.5 | Benzo-k-fluoranten | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.6 | Crisen | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.7 | Fluoranten | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.8 | Benz-g,h,i-perilen | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.9 | Indeno-1,2,3-c,d-piren | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.10 | Naftalina | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.11 | acenaften | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.12 | Fenantren | mg/kg su | 0,002 | - |
| 16.13 | Piren | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.14 | Fluoren | mg/kg su | 0,003 | - |
| 16.15 | Dibenzo-a,h-antracen | mg/kg su | <0,001 | - |
| 17 | Policlorbifenil-PCB | mg/kg su | <0,02 | 0,8 |
| 17.1 | PCB28 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.2 | PCB52 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.3 | PCB101 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.4 | PCB118 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.5 | PCB138 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.6 | PCB153 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.7 | PCB180 | mg/kg su | <0,002 | - |

Raport de incercare nr. 0900/14.03.2022

|  | Parametru | UM | Concentratia | ORD MMGA si MAPDR 344/2004 limita superioara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substanta uscata | % | 27,30 | - |
| 2 | Substanta volatila/pierderi la calcinare la 550°C | % | 73,67 | - |
| 3 | Substanta volatila/pierderi la calcinare la 1000°C | % | 75,14 | - |
| 4 | TOC | % | 40,51 | - |
| 5 | Mercur | mg/kg su | 0,335 | 5 |
| 6 | Cadmiu | mg/kg su | 1,37 | 10 |
| 7 | Crom | mg/kg su | 256,48 | 500 |
| 8 | Cupru | mg/kg su | 168,95 | 500 |
| 9 | Potasiu | mg/kg su | 567,25 | - |
| 10 | Nichel | mg/kg su | 29,58 | 100 |
| 11 | Plumb | mg/kg su | 4,63 | 300 |
| 12 | Zinc | mg/kg su | 177,49 | 2000 |
| 13 | Azot total | mg/kg su | 70,60 | - |
| 14 | Fosfor total | mg/kg su | 12379,87 | - |
| 15 | pH | unit pH | 6,11 | - |
| 16 | HAP total | mg/kg su | 0,028 | 5 |
| 16.1 | Antracen | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.2 | Benz-a-piren | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.3 | Benz-a-antracen | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.4 | Benz-b-fluoranten | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.5 | Benzo-k-fluoranten | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.6 | Crisen | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.7 | Fluoranten | mg/kg su | <0,001 | - |
| 16.8 | Benz-g,h,i-perilen | mg/kg su | 0,002 | - |
| 16.9 | Indeno-1,2,3-c,d-piren | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.10 | Naftalina | mg/kg su | 0,001 | - |
| 16.11 | acenaften | mg/kg su | 0,002 | - |
| 16.12 | Fenantren | mg/kg su | 0,010 | - |
| 16.13 | Piren | mg/kg su | 0,005 | - |
| 16.14 | Fluoren | mg/kg su | 0,002 | - |
| 16.15 | Dibenzo-a,h-antracen | mg/kg su | <0,001 | - |
| 17 | Policlorbifenil-PCB | mg/kg su | <0,02 | 0,8 |
| 17.1 | PCB28 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.2 | PCB52 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.3 | PCB101 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.4 | PCB118 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.5 | PCB138 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.6 | PCB153 | mg/kg su | <0,002 | - |
| 17.7 | PCB180 | mg/kg su | <0,002 | - |

Concentratiilor indicatorilor specifici se incadreaza in limitele normale, namolul deshidratat, impreuna cu cenusa, fiind preluat de catre societati in baza contractelor incheiate in vederea utilizarii acestora ca fertilizant pe terenurile agricole.

## 4.7.SISTEME DE CURGERE - SISTEME DE CANALIZARE

Apele uzate tehnologice şi menajere, provenite din activitatea desfăşurata pe amplasament sunt colectate prin retele de canalizare, realizate in sistem divizor si dirijate catre bazinele aferente statiei de epurare locală.

Pentru evacuarea apelor uzate epurate in raul Barlad, s-au realizat urmatoarele lucrari:

- Conducta de evacuare e efluentului statiei de epurare pana la noua statie de pompare ape uzate epurate, realizata din PVC–KG, DN315mm, in lungime de 315m.

- Bazin cu Vutil=8mc si statie de pompare ape uzate epurate,  amplasata in incinta fabricii si echipata cu 2 electropompe, cu un debit de 4,8l/s si Hp=17,50mCA.

- Conducta refulare SPAU din PEID De=110mm, in tub de protectie Ol, Dn=250mm, in lungime de 2125m pana la gura de evacuare, prevazuta cu clapet unisens.

- Gura de evacuare a efluentului statiei de epurare realizata din beton, pe malul drept al raului Barlad.

Conducta de evacuare a efluentului statiei de epurare este amplasata limitrof canalului de desecare CD129C si traverseaza canalul CD130T1 din amenajarea de desecare BH Barlad-SII, aflata in administrarea ANIF Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Vaslui.

Lucrari de traversare

Conducta de supratraversare rau Chitcani are o lungime de 16m, cu traseul conductei de refulare PEID Dn110mm prin ancorarea conductei pe podul din beton existent (proprietate a beneficiarului), care asigura accesul rutier si pietonal din drumul comunal local catre Fabrica de fainuri proteice. Conducta este protejata in teava din Ol Dn350mm.

Conducta de subtraversare dig de aparare din lungul malului al raului  Barlad are traseul conductei de refulare PEID Dn110mm, ce este introdusa in tub de protectie din Ol Dn250mm, la adncimea de 2,5m dig mal drept; in incinta aparata este prevazut un camin de vane CV6 la circa 9m de piciorul taluzului interior al digului.

## 4.8.ALTE DEPOZITARI CHIMICE SI ZONE DE FOLOSIRE

Prin specificul activitatii, substantele chimice utilizate - soluţii de hidroxid de sodiu, acid sulfuric, hipoclorit de sodiu sunt depozitate intr-un spatiu amenajat sub gestiune, in incinta halei tehnologice, fara legatura cu reteaua de canalizare.

## 4.9.ALTE POSIBILE IMPURIFICARI REZULTATE DIN FOLOSINTA ANTERIOARA

Amplasamentul pe care functioneaza obiectivul – Fabrica de făinuri proteice si incinerator ecologic, situat in intra/extravilanul localitatii Chitcani, com Costeşti a avut ca destinatie anterioara teren arabil.

Obiectivul se invecineaza cu terenuri agricole, care nu se  constitue in  surse de impurificare a solului si subsolului.

# 5.0.INTERPRETARI ALE INFORMATIILOR SI RECOMANDARILOR

Fabrica de făinuri proteice şi incinerator ecologic ce apartine SC SAFIR SRL Vaslui - Punct de lucru Chitcani, com Costeşti, îsi desfasoara activitatea în intra/extravilanul localităţii pe o suprafata de teren proprietate a societatii ce a avut ca destinatie anterioara teren arabil.

Pe suprafata de teren pe care functioneaza obiectivul, este construita o hala tehnologica in care sunt amplasate utilajele aferente liniilor de prelucrare materii prime tip A, B, C si D, deşeuri animaliere provenite din procesul de abatorizare, fără risc sanitar şi bazinul de omogenizare si aerare al statiei de epurare locală.

Pentru mentinerea echilibrului ecologic a ecosistemului in zona se impune:

- respectarea regimului tehnologic de exploatare a instalatiilor astfel incat consumurile specifice de utilitati – apă, energie electrică, apă uzata sa se incadreze in limitele minime prevăzute

- intretinerea corespunzătoare a gurii de evacuare a apei epurate in emisar pentru a nu se produce eroziuni ale malului

- verificarea si igienizarea tronsoanelor de pe reteaua de canalizare interna de evacuare a apelor uzate tehnologice si menajere, conform unui program stabilit ;

- stabilirea unui program de curăţire a  namolului din  rigolele de colectare a apelor meteorice si depozitarea în recipienţi în vederea transportului la platforma de esorare din incinta;

- curăţirea  namolului din  bazinele aferente statiei de epurare cu depozitarea temporara în recipienţi şi transportul la linia de ingrosare namol;

- respectarea programelor stabilite si a circuitului privind gestionarea deseurilor valorificabile si nevalorificabile;

- gestionarea selectiva a deseurilor generate din activitate de la producere pina la valorificare/eliminare.

- monitorizarea factorilor de mediu aer, apă uzată, apa din panza freatica conform programului stabilit prin autorizatia de mediu

- luarea tuturor masurilor de prevenire eficienta a poluarii prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

- pe durata de exploatare a obiectivului se va intretine in mod corespunzător albia raului Chitcani in vederea asigurarii scurgerii normale a apelor meteorice în zona de influenţă a podului.

Ca urmare a analizei obiectivului privind profilul de activitate, acesta este supus procedurii de autorizare integrata in vederea prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii.

Din analizele efectuate, valorile concentratiilor de poluanti emisi in mediu se situeaza sub VLE conform normativelor in vigoare, ceea ce conduce la debite masice reduse de poluanti cu un impact negativ nesemnificativ asupra calitatii factorilor de mediu.

Ariile de raspandire a poluantilor emisi nu afecteaza flora si fauna din vecinatatea amplasamentului analizat ca urmare a dotarilor si echipamentelor aferente obiectivului, cat si prin respectarea tehnologiei aplicate, impactul prognozat fiind diminuat prin respectarea masurilor impuse.

Din analiza amplasamentului obiectivului, se poate concluziona ca

FABRICA DE FAINURI PROTEICE SI INCINERATOR PENTRU DESEURI DE ORIGINE ANIMALA - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - Activitatea desfasurata pe amplasamentul analizat se incadreaza in prevederile Legii 278/2013, Anexa I, cap.6 - alte activitati pct. 6.5 instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi. COD CAEN 3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

In perioada de functionare a obiectivului se respecta normele tehnologice si legislaţia de mediu în vigoare, ceea ce conduce la concluzia ca factorii de mediu din vecinatate, sunt afectaţi negativ nesemnificativ.

Din analiza amplasamentului obiectivului se poate concluziona ca Fabrica de făinuri proteice şi incinerator pentru deşeuri nepericuloase de origine animală din cadrul SC SAFIR SRL Vaslui se incadreaza in cerintele impuse de legislatia actuala prin implementarea noilor tehnologii de tratare şi eliminare a dşeurilor nepericuloase conform recomandarilor celor mai bune tehnici.

Analizând  sursele generatoare de poluanti, se poate realiza un model conceptual sursă – cale – receptor pentru factorii de mediu după cum urmează:

- sol, panza freatică

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Aparitia fisurilor in reteaua de canalizare ape uzate tehnologice si menajere | sol | solul pânza freatică |
| Aparitia fisurilor la bazinele betonate aferente statiei de epurare | sol | solul pânza freatică |
| Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor | sol | solul pânza freatică |

- aer

| Sursa | Cale | Receptor |
| --- | --- | --- |
| Emisii gaze arse centrala termica | aer | personalul ce deserveste fabrica receptor sensibil – locuinte sat Sarbi, la cca 1,5km |
| Emisii de la instalatia de dezodorizare aer | aer | personalul ce deserveste fabrica receptor sensibil – locuinte sat Sarbi, la cca 1,5km |
| Emisii gaze arse incinerator ecologic | aer | personalul ce deserveste fabrica receptor sensibil – locuinte sat Sarbi, la cca 1,5km |

ANEXE FOTOGRAFII

Instalatia de dezodorizare

Statia de epurare ape uzate – treapta fizico-chimica

Statia de epurare ape uzate – treapta biologica

Statia de epurare ape uzate – treapta biologica

ANEXE

- Certificat de inmatriculare

- Certificat constatator

- Contracte vanzare-cumparare

- Proces verbal receptie la terminarea lucrarilor

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Plan de situatie retea canalizare apa uzata

- Plan de incadrare conducta canalizare ape epurate catre raul Barlad

- Detaliu supratraversare rau Chitcani

- Schema tehnologica statie epurare ape uzate

- Aviz ape

- Contract energie electrica

- Contract gaze naturale SAFI STAR

- Contract AGRIANGEL

- Contract ENECTOSTOP

- Contract DEMECO

- Contract FINANCIAR URBAN

- Contract PRISCOM

- Contract RECOLAMP

- Contract ECOMETAL NEF

- Raport incercare apa uzata ianuarie 2021

- Raport incercare apa uzata februarie 2021

- Raport incercare apa uzata martie 2021

- Raport incercare apa uzata mai 2021

- Raport incercare apa uzata iunie 2021

- Raport incercare apa uzata iulie 2021

- Raport incercare apa uzata septembrie 2021

- Raport incercare apa uzata octombrie 2021

- Raport incercare apa uzata noiembrie 2021

- Raport incercare apa uzata decembrie 2021

- Raport incercare apa uzata ianuarie 2022

- Raport incercare apa uzata februarie 2022

- Raport incercare apa uzata martie 2022

- Raport incercare apa uzata aprilie 2022

- Raport incercare apa uzata mai 2022

- Raport incercare apa uzata iunie 2022

- Raport incercare apa pluviala sem I 2021

- Raport incercare apa pluviala sem II 2021

- Raport incercare apa pluviala sem I 2022

- Raport incercare gaze ardere si pulberi cazan 1 2021

- Raport incercare gaze ardere si pulberi cazan 2 2021

- Raport incercare gaze ardere si pulberi cazan 1 2022

- Raport incercare gaze ardere si pulberi cazan 2 2022

- Raport incercare gaze ardere si pulberi incinerator 2021

- Raport incercare gaze ardere si pulberi incinerator 2022

- Raport incercare instalatia de dezodorizare 2021

- Raport incercare instalatia de dezodorizare 2022

- Raport incercare imisii

- Raport incercare apa puturi de observatie sem I 2021

- Raport incercare apa puturi de observatie sem II 2021

- Raport incercare apa puturi de observatie sem I 2022

- Raport incercare namol 2021

- Raport incercare namol 2022