Ministerul Mediului,Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.10571/ 5135 /02.10.2015

PROIECT  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

Nr.     din  02.10.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA POTLOGI cu sediul in comuna Potlogi, sat Potlogi, judetul Dambovita pentru proiectul  MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA POTLOGI, JUDETUL DAMBOVITA propus a fi amplasat in comuna Potlogi, satele Potlogi, Pitaru, Vlasceni, str. Cercelestilor, Birou, Jarete, Bolovani, Bostinari, Istrate, Mocanei, Gradinitei, Helesteului , judetul Dambovita, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.10571 din 02.09.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 01.10.2015, că proiectul MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA POTLOGI, JUDETUL DAMBOVITA propus a fi amplasat in comuna Potlogi, satele Potlogi, Pitaru, Vlasceni, str. Cercelestilor, Birou, Jarete, Bolovani, Bostinari, Istrate, Mocanei, Gradinitei, Helesteului , judetul Dambovita, , nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

În prezent aceste  drumuri  sunt  uşor pietruite si se desfasoara sub forma de trama stradala in comuna POTLOGI. Datorită stării tehnice precare a părţii carosabile viteza de deplasare a autovehiculelor este redusă, nedepăşind 10 - 30 km/h.Ţinând cont de starea actuală a drumului, de creşterea valorilor de trafic, se impune modernizarea tramei stradale.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  litera a)

b) consultarea membrilor CAT (comisie de analiza tehnica) in sedinta din data de 01.10.2015 si analizei Listei de control pentru incadrarea proiectului;

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Proiectul vizeaza modernizarea de strazi care se suprapun in totalitate pe trasee  existente. În Inventarul Domeniului Public al comunei POTLOGI aceste drumuri se regasesc in forma impusa de HG nr 1350/2001 privind atestarea domeniului public .

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

Conform certificatului de urbanism din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmează să se desfasoare lucrările ce fac obiectul prezentului proiect, fac parte din domeniul public al comunei POTLOGI, apartinand intravilanului sau dupa caz extravilanului comunei. Categoria de folosinta este „teren – drum public”,  cu mentiunea ca  exista retele edilitare.

Situatia tronsoanelor omogene studiate :

| Strada | Platf.caros. | Acostamente | Lungime | Carosabil | Acostamente | Platforme | Sant sapat | Supr.(mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (ml) | (mp) | (mp) | (mp) | (ml-mp) | (mp) |
| Cercelestilor | 4,00 | 0,50 | 527,00 | 2108,00 | 527,00 | 2635,00 | 1054,00 | 3689,00 |
| Birou | 4,00 | 0,50 | 282,00 | 1128,00 | 282,00 | 1410,00 | 564,00 | 1974,00 |
| Jarete | 5,00 | 0,50 | 303,00 | 1515,00 | 303,00 | 1818,00 | 606,00 | 2424,00 |
| Bolovani | 4,00 | 0,50 | 342,00 | 1368,00 | 342,00 | 1710,00 | 684,00 | 2394,00 |
| Bostinari | 4,00 | 0,50 | 483,00 | 1932,00 | 483,00 | 2415,00 | 966,00 | 3381,00 |
| Istrate | 4,00 | 0,50 | 468,00 | 1872,00 | 468,00 | 2340,00 | 936,00 | 3276,00 |
| Mocanei | 5,00 | 0,50 | 395,00 | 1975,00 | 395,00 | 2370,00 | 790,00 | 3160,00 |
| Gradinitei | 4,00 | 0,50 | 235,00 | 940,00 | 235,00 | 1175,00 | 470,00 | 1645,00 |
| Helesteului | 4,00 | 0,50 | 459,00 | 1836,00 | 459,00 | 2295,00 | 918,00 | 3213,00 |
| TOTAL |  |  | 3494,00 | 14674,00 | 3494,00 | 18168,00 | 6988,00 | 24931,00 |

Suprafata totala ocupata de drumuri este de :

- carosabil 14674 mp

- acostamente 3494mp

S total = 24931mp

L total=3494m

Investitia prevede  refacerea strazilor descrise tabelar in paragraful anterior. Se va realiza un drum (strada dupa caz) cu  o banda de  4,00-5,00m  si acostamente  de  0.2-0.5m pe ambele parti,  santuri sapate  0,75-1,00m in proiectie orizontala. Viteza de proiectare  60 km/h,  conform Ordinului MT nr. 45/1998. Se circula cu max 50 km/h in localitate aliniament si palier.

Necesitatea acestui proiect a apărut datorită schimburilor economice determinate de circulatia riverana aferenta zonei si , pe de alta  parte  accesul la reteaua de drumuri judetene  clasificate cum ar fi Dj711A  si DJ401A care asigura legaturile spre orasul Titu si municipiul resedinta de judet Targoviste pe de-o parte si capitala Bucuresti  pe de alta prin bransare la DN7.

Proiectarea investitiei:

Modernizarea de drum care se executa  se va  încadra în clasa de importanta V, respectând prescripţiile Ord. 43, 44, 45 şi 46 ale Ministerului Trasporturilor din 27.01.98, care impun următorii parametri :

| PARAMETRII | VALOARE |
| --- | --- |
| Viteza de proiectare impusa de zona de relief si de context | 60 km/h |
| Drum cu 1 benzi de circulatie | 4m carosabil |
| Raza minimă în plan admisibila conform norme | 22 m |
| Raza minimă exceptionala admisibila conform norme | 18 m |
| Raze minime admisibile ale racordărilor verticale convexe | 350m |
| Raze minime admisibile ale racordărilor verticale concave | 350m |
| distanţa de vizibilitate | Min 25m |

Se vor realiza  drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei periculoase pentru drum  prin  sistemul de rigole sapate .

Profilul transversal tip:

S-a cautat asigurarea in primul rand  a platformei proiectate .  Acostamentele drumului au de regula 0.5m . In baza ord M.T.45/1998 pentru zone inguste unde asigurarea platformei necesita exproprieri, se reduce latimea acostamentelor venindu-se cu rigola in zona acestora , dar cu asigurarea pltformei minime din tabel.   (anexa 1 la ordin).

Structura sistemului rutier   este urmatoarea:

| Denumirea materialului din strat | H (cm) | E, MPa | µ |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzura BAPC16 | 4 | 3600 | 0.35 |
| Str.de baza ABPS25 | 6 | 5000 | 0.35 |
| Piatra sparta | 10 | 900 | 0,27 |
| Balast cu granulometrie optimala | 15 | 208 | 0.27 |
| Balast de rau existent | -variabil cf. foraje 15media | - | - |
| Pamant de fundare | Inf. | 70 | 0.35 |

Scurgerea apelor

Se vor realiza  drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei periculoase pentru drum  prin  sistemul de rigole sapate.

Demolări - exproprieri

Nu sunt probleme legate de exproprieri deoarece strazile proiectate urmăresc traseul existent.

Indicatoare rutiere de orientare - panouri verticale şi semnalizare orizontala:

Sistemul de semnalizare pe verticală s-a studiat cu atenţie pentru a avea o concordanţă între acesta şi sistemul de marcare orizontală, pentru a nu crea confuzii şi interpretări greşite, pentru a fi citit cu uşurinţă atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.

Realizarea unei semnalizări verticale eficiente cuprinde indicatoare de avertizare, de obligativitate şi indicatoare de informare şi orientare.

Toate materialele utilizate (vopseaua de marcaj, indicatoare etc) vor fi executate conform STAS 1848/5-04 Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie STAS 1848/7-04 Siguranta circulatiei.

Acostamentele se vor aduce la cota prin completare cu balast pe o grosime de 10 cm. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va face prin intermediul şanţurilor şi podetelor. Şanţurile se vor executa din pamant, înierbate sau dupa caz din beton.

Utilitati

Nu e cazul.

Lucrările de drum nu vor afecta în nici un fel funcţionarea normală a reţelelor existente.

În perioada de constructie, in funcţie de zona de execuţie, constructorul va asigura şantierul (punctul de lucru) astfel încât să existe posibilitatea racordării provizorii la utilităţile existente în apropierea amplasamentului (energie electrică, apă).

Utilităţile pentru situaţia definitivă se prezintă astfel:

- racord electric la cea mai apropiată sursă din zonă daca e cazul, dupa caz, daca nu se opteaza pentru grup electrogen.

- apa adusa in locatie cu cisterna pentru lucrari de drumuri

Nu sunt necesare racorduri definitive la utilităţi.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale- nu este cazul;

d) producţia de deşeuri: deşeurile menajere vor fi preluate de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate în urma procesului de construire vor fi colectate pe sorturi, stocate temporar în spaţii special amenajate şi valorificate/eliminate prin societăţi autorizate;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1.utilizarea existentă a terenului : terenul se afla în comuna Potlogi, teren intravilan apartinand domeniului public al comunei Potlogi

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3.capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g)ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h)ariile dens populate: nu e cazul ;

i)peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Conditiile de realizare a proiectului:

a)respectarea amplasamentului conform planului de situatie anexat documentatiei si aplicarea solutiilor tehnice adoptate in proiect astfel ca impactul sa fie nesemnificativ

b) respectarea conditiilor impuse prin certificatul de urbanism nr.63 din 12.08.2015 emis de catre Primaria comunei Potlogi

Pentru  organizarea de şantier:

-     la executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii și de gospodărire a apelor în vigoare;

- executantul lucrărilor de construcţie a obiectivului va asigura ca zona de şantier să fie imprejmuită cu panouri metalice; pe perimetrul incintei şi în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripţionari din care sa reiasă denumirea lucrării şi a executantului acesteia;

- în etapa de şantier, pentru a se evita creşterea concentraţiei de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi şi curăţirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieşirea din şantier;

- amenajare acces utilaje de construcţie şi maşini de transport muncitori;

- amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a deşeurilor rezultate;

- depozitarea materialelor de constructii se va face in zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- deşeurile reciclabile rezultate din activitatea de construcţii-montaj se vor colecta prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi se vor valorifica prin societăţi autorizate în colectarea şi valorificarea acestora;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

- după încheierea lucrărilor se va face curăţarea amplasamentului ;

- titularul are obligaţia de a urmari modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului şi de a notifica în scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului  despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

- se va asigura o funcţionare optimă a tuturor echipamentelor prevăzute în proiect pentru protecţia factorilor de mediu;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie si functionare

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

Protecţia aerului

- În perioada de construcţie

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

Protectia impotriva zgomotului

- în timpul execuţiei şi funcţionării obiectivului -  nivelul de zgomot echivalent la limita incintei se va incadra conform STAS 10009/88 Acustica urbană, respectiv 65 dB (A), valoarea curbei de zgomot 60 dB ;

Protecţia solului

  - În perioada de construcţie

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului excavat se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului;

- platforme betonate pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

b) În perioada de funcţionare

- amplasarea unei platforme betonate pentru depozitarea recipienţilor de colectare a deşeurilor;

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

a) În perioada de construcţie

- se vor asigura spaţii speciale amenajate  depozitării deşeurilor în incinta şantierului, se vor asigura containere speciale pentru colectarea selectivă;

- deşeurile selectate vor fi evacuate zilnic din incinta şantierului în vederea valorificării prin unităţi specializate autorizate;

- este interzisă depozitarea deşeurilor direct pe sol;

b) În perioada de funcţionare

- deşeurile menajere, se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate şi vor fi transportate prin intermediul serviciului de salubritate la o rampa de deşeuri autorizată;

- se va încheia contract cu o societate specializată, care prevede colectarea si transportul deşeurilor menajere de la obiectiv;

- se va menţine curăţenia în spaţiul destinat depozitării, fiind interzisă arderea lor în recipienţii de colectare precum şi aruncarea lor lângă recipienţii de colectare sau depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public;

- se vor folosi pubele inscripţionate cu privire la natura acestuia: menajer, hârtie, plastic etc.;

Monitorizarea

În timpul realizării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

- respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului;

- nivelul de zgomot – în cazul apariţiei sesizărilor din partea populaţiei datorate depăşirii limitelor admisibile, se vor lua măsuri organizatorice şi/sau tehnice corespunzatoare de atenuare a impactului;

- se va urmări menţinerea unui nivel redus al emisiilor în aerul atmosferic datorate operaţiilor de transport materiale prin utilizarea de mijloace de transport conforme, luarea măsurilor necesare în situaţia în care se constată depăşirea standardului de calitate a aerului ambiental datorită execuţiei proiectului;

- se va asigura inspecţia periodică a zonelor de depozitare a materialelor, urmărindu-se respectarea cerinţelor de protecţie a apei, solului şi subsolului; luarea masurilor tehnice necesare în caz de neconformitate;

- monitorizarea deşeurilor generate din activitatea de construcţii conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de aplicare a proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu  Avize,Acorduri,Autorizatii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Gabriela Tudoroiu