CUPRINS

1. INTRODUCERE	3

1.1. Context	3

1.2. Date de identificare a obiectivului	4

1.3. Obiective	4

1.4. Scop si abordare	5

2.  DESCRIEREA TERENULUI	6

2.1. Localizarea terenului	6

2.2. Proprietatea actuala	7

2.3. Utilizarea terenului	7

2.4. Fluxul tehnologic	10

2.5.  Folosirea de teren din imprejurimi	21

2.6. Utilizarea chimica	22

2.7. Topografie si scurgere	22

2.8. Geologie si hidrologie	23

2.9. Hidrogeologie	26

2.10. Necesar de apa al fermei	27

2.11. Autorizatii curente	28

2.12.  Detalii de planificare	28

2.13. Incidente legate de poluare	28

2.14. Vecinatatea cu Specii si Habitate Protejate sau Zone Sensibile	29

2.15. Conditiile cladirilor	29

2.16. Raspuns de urgenta	30

3. Istoricul zonei	30

4. Recunoasterea terenului	30

4.1. Probleme identificate	30

4.2. Probleme ridicate	36

4.3. Deseuri	38

4.4. Aria interna de depozitare	39

4.5. Sistemul de canalizare	40

4.6. Alte depozite chimice si zone de folosire	40

4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului	41

5. Interpretari ale datelor si recomandari	41

anexe	42

# INTRODUCERE

## 1.1. Context

Beneficiar: S.C. BANVIT FOODS S.R.L.

Raportul de amplasament are ca scop evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei/activitatii fermei de gaini ouatoare apartinand S.C. BANVIT FOODS S.R.L. si este elaborat pentru instalatia de crestere intensiva a pasarilor cu o capacitate mai mare de 40 000 capete pentru pasari si care prezinta o situatie de referinta pentru calitatea terenului de amplasare. Acest raport a fost intocmit pentru a indeplini cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform cu OUG 152/2005 astfel incat sa ofere informatii relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

## 1.2. Date de identificare a obiectivului

Proprietarul actual al obiectivului	S.C. BANVIT FOODS S.R.L.

Forma juridica: 	Societate comerciala cu capital privat cu sediul social in Otopeni, str. Drumul Garii Odai nr. 1A, judetul Ilfov

Adresa:  	Amplasamentul fermei se afla in intravilanul satului Cotorca, com. Ciocarlia, jud. Ialomita;

Denumirea obiectivului analizat:	„Ferma gaini ouatoare – oua de incubatie”;

Categoria de activitate: 	Cod CAEN

0147 – cresterea pasarilor

3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor             nepericuloase;

4623 – Comert cu ridicata al animalelor vii;

8129 – Alte activitati de curatenie.

Anexa 1 la OUG nr.152/2005: pct. 6.6.a:

Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, cu o capacitate mai mare de 40.000 de capete pentru pasari;

Cod SNAP:	1005 – conform OM MAPM 1144/2002 privind Registrul National al Poluantilor Emisi;

Cod unic de inregistrare:                       RO 16362627; J23/2632/2011

Capacitatea specifica a fermei de gaini ouatoare este:

- hale de productie:	- 64.500 puicute

-   6.450 cocosei

Total pasari: 70 950 buc.

- productia de oua  fecundate  in halele de adulte: 176 buc / gaina in perioada 20-64 saptamani

## 1.3. Obiective

Lucrarea prezinta starea actuala a amplasamentului si eventualele surse de poluare si degradare a acestuia ce ar putea sa apara in urma activitatii Fermei de gaini ouatoare.

Principalele obiective ale raportului din teren in conformitate cu prevederile prevenirii, reducerii si controlului integrat al poluarii sunt prezentate mai jos:

• sa formeze punctul initial pentru estimarile ulterioare ale terenului ce pot fi comparate si vor constitui un punct de referinta in predarea cererii.

• sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii sale.

• sa furnizeze dovezi ale unei investigatii anterioare in vederea atingerii scopurilor de respectare a prevederilor in domeniul protectiei calitatii apelor.

In mod particular, aceasta parte a evaluarii (Faza 1a, proiect) are in vedere realizarea urmatoarelor obiective specifice:

e si actuale ale terenului pentru a identifica daca exista zone cu potential de contaminare.

•  sa revada utilizarile anterioar

•  sa revada informatiile cu privire la cadrul natural al terenului pentru a ajuta la intelegerea naturii, in masura in care comportamentul in cazul oricarei contaminari poate fi prezent.

• sa acorde suficiente informatii care sa permita dezvoltarea initiala a unui model conceptual al terenului si ale imprejurimilor sale. “Modelul conceptual” este un termen folosit pentru a descrie interactiunea dintre factorii de mediu care pot exista pe teren.

Acest raport este in legatura cu aria de instalare si cu aria din imprejurul instalatiei care poate afecta sau poate fi afectata de zona de instalare.

## 1.4. Scop si abordare

Pentru evaluarea efectelor asupra mediului este necesara intocmirea unor studii specifice, care sa puna in evidenta modul in care fiecare unitate in parte influenteaza  mediul inconjurator si modul in care efectele negative pot fi diminuate sau eliminate.

Prevederile OUG 152/2005 stipuleaza obligatia solicitantului de a depune un raport de amplasament la cererea Autorizatiei integrate de mediu.

Acest raport de amplasament este necesar pentru evidentierea starii amplasamentului – inclusiv situatia poluarii existente inainte de inceperea activitatii analizate si pentru a oferi un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament trebuie sa evidentieze situatia sitului si a nivelului de contaminare existent ca urmare a activitatii desfasurate si identificarea substantelor prezente in sol, aer, apa, ce pot constitui factori de risc.

Obiectul principal de activitate al S.C. BANVIT FOODS S.R.L. este cresterea pasarilor, iar in cadrul fermei de la Cotorca se va desfasura activitatea de obtinerea de oua fecundate destinate incubatiei pentru obtinerea hibrizilor ROSS – pui de o zi.

Aspectele avute in vedere la realizarea raportului se refera la: utilizarea terenului in zona amplasamentului obiectivului si in vecinatatea acestuia: istoricul zonei, posibilitatea contaminarii solului, depozitarea deseurilor, securitatea zonei, masuri de paza impotriva incendiilor, protectia muncii si igiena locului de munca, evacuarea apelor uzate, emisii atmosferice.

# 2.  DESCRIEREA TERENULUI

## 2.1. Localizarea terenului

Amplasamentul fermei se afla situat in intravilanul satului Cotorca, com. Ciocarlia, judetul Ialomita.

Ferma are urmatoarele vecinatati:

- la N – De 28/2 pe o lungime de 200,26 m

- la S – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 356,81 m

- la E – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 103,52 m

domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 209,77 m

De 33 pe o lungime de 11,86 m

- la W – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 200,73 m

Distanta pana la primul grup de locuinte individuale (amplasat catre sud) este de peste 500 m.

Planul de incadrare in zona a amplasamentului este prezentat in Anexa.

## 2.2. Proprietatea actuala

Terenul pe care este situat obiectivul analizat apartine S.C. BANVIT FOODS S.R.L.. In prezent, toate halele fermei au fost reabilitate si se gasesc intr-o stare buna folosintei actuale.

## 2.3. Utilizarea terenului

S.C. BANVIT FOODS S.R.L. este profilata pe obtinerea de oua fecundate destinate incubatiei pentru obtinerea hibrizilor ROSS – pui de o zi. Capacitatea specifica este:

- hale de productie:	- 64.500 puicute

-   6.450 cocosei

- productia de oua fecundate in halele de adulte: 176 buc/gaina in perioada 20-64 saptamani.

In conformitate cu informatiile furnizate, din suprafata totala a incintei de 69.429,55 mp, suprafata construita reprezinta 23.358,42 mp;

Gradul de ocupare al terenului este de 33,64%.

Amplasamentul cuprinde urmatoarele obiective:

  - 8 hale de productie cu suprafata totala de 13.857 mp,din care:

-  1 hala x 1872,81 mp, C9

-  1 hala x 1889,57 mp, C10

-  1 hala x 1895,54 mp, C11

-  1 hala x 1896,47 mp, C12

-  1 hala x 921,62 mp, C15

-  1 hala x 1609,91 mp, C16

-  1 hala x 1881,83 mp, C17

-  1 hala x 1889,65 mp, C18

dotate cu instalatii de specifice de hranire, adaptare, incalzire/ventilare;

  - Platforma pentru patul de crestere 70 x 30 m.

  - Dezinfector rutier la intrarea in incinta.

C1 - DEPOZIT ASTERNUT – 582.12 mp

C2 - CABINA BASCULA – 21.47 mp

C3 - FUNCTIUNE ACTUALA / BARACA METALICA – 245.84 mp

C4 - FUNCTIUNE ACTULA / PATUL METALIC – 563.85 mp

C5 - FILTRU / VESTIARE / CANTINA – 397.67 mp

C6 - DEPOZIT MATERIALE – 331.05 mp

C7 - FUNCTIUNE ACTUALA – 563.75 mp

C8 - FUNCTIUNE ACTUALA – 4707.31 mp

C13 - FUNCTIUNE ACTUALA / CABINA CANTAR – 13.58 mp

C14 - CABINA POARTA – 8.30 mp

C19 - DEPOZIT OUA – 153.52 mp

C20 - GOSPODARIE GPL – 28.65 mp

C21 – AMPLASAMENT INSTALATIE INCINERARE – 17.32 mp

C22 - FRIGIDER CADAVRE ANIMALE – 50 mp

Alimentarea cu apa

Alimentare din sursa proprie (2 puturi forate de medie adancime). Este prevazuta o gospodarie de apa de 160 mc care va asigura necesarul de apa pentru consum menajer si tehnologic, precum si pentru rezerva de incendiu.

Consumul de apa este de :

- 10 l apa/pasare/ciclu pana la faza de productie

-  90 l apa/pasare/an in timpul productiei

Cantitatea de apa necesara pentru adapare:

- 86,15 l/pasare/ciclu x 70.950 pasari = 6112,34m3 apa/ciclu (64 saptamani) = 4966,28 m3 apa/an

Pentru spalarea halelor de productie din incinta fermei este necesar un volum de apa de 138,57 m3/an, efectuandu-se o singura spalare pe an.

Evacuare ape uzate

Întreaga cantitate de apa este colectata de reţeaua de canalizare existenta şi este evacuata printr-un sistem de canalizare la bazinul vidanjabil cu o capacitate de 75 mc, si evacuate periodic, conform contractului incheiat cu SC ECOAQUA S.A.

Evacuarea se face  conform HG nr. 188 modificat si completat cu HG nr. 352/2005 ; NTPA-002  la statia de epurare a municipiului Urziceni.

Alimentare cu energie electrica

Va fi asigurata din Postul de Transformare propriu existent, ce este racordat la reteaua electrica de 20 kV.

Asigurarea ventilatiei

Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisielibera si evacuare fortata). Ventilatoarele exhaustoare sunt plasate pe peretele trasversal din spatele halelor . in functie de temperatura exterioara , admisia aerului in adaposturi se face prin gaurile de admisie din peretii longitudinali , care au dispozitive de directionare a fluxului de aer, sau prin tunelele de racire situate tot pe peretii longitudinali . in tunelele de racire se realizeaza racirea aerului prin trecerea lui printre panouri celulozice mentinute umede.

Sistemul de incalzire

Incalzirea pe timpul iernii este realizata cu aeroterme instalate in interiorul adaposturilor. Aerotermele functioneaza pe baza de GPL, cu ardere „deschisa” , fara evacuare in exterior , fapt care contribuie si la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost si totodata la imbunatatirea microclimatului. Temperatura din halele de crestere a puiulor este controlata cu ajutorul unor sisteme de incalzire locala ( aeroterme – pe timp de iarna), dar si prin reglarea nivelului de ventilatie ( in special pe timpul verii).

Energia termica

Se va asigura din sursa proprie, centrala termica murala pentru filtru sanitar si cladire social administrativa. Se va utiliza combustibil GPL.

Echipamentele pentru incalzirea halelor vor utiliza, de asemenea, combustibil GPL, care este stocat in 12 rezervoare a 5000 l fiecare.

2.4. Fluxul tehnologic

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

Ferma de pasari are ca obiectiv obtinerea de oua fecundate destinate incubatiei pentru obtinerea puilor de o zi ce vor fi vanduti fermelor specializate in cresterea pasarilor de carne. Procesul are 2 etape:

- Intr-o prima etapa este crescut tineretul, separat pe sexe, pana la varsta de 20 saptamani,

- Se vor transfera impreuna, masculi si femele, in halele de productie, unde va avea loc fecundarea si ouatul.

In prima etapa, pasarile vor fi crescute in sistem de crestere la sol pe asternut permanent.

- Furajarea se va face automat, pentru fiecare hala sistemul prevede:

  - In interior se vor prevede cate 6 linii de furajare pentru halele de puicute si 4 linii de furajare pentru halele de cocosei. Fiecare linie este alcatuita din cate un rezervor de furaj si transportor cu spirala de otel care distribuie furajul in hranitori. Aceste au forma rotunda cu gratar pentru impiedicarea pasarilor sa patrunda in interior. Hranitorile sunt reglabile pe inaltime. Transportul furajelor din buncarul exterior la rezervoarele liniilor de furajare din interior se face cu un transportor snec.

- Buncarele de furajare sunt in numar de 12, 8 buncare a 10 tone fiecare si 4 buncare a 20 tone fiecare

- Adaparea se va face prin adapatori cu picurator, cate 1020 pe fiecare hala (7.5 pasari/adapatoare), plasate la intervale de 20 cm pe linia de adapare. Fiecare picurator este prevazut ca cate o tavita pentru evitarea scurgerii apei si udarea asternutului. Alimentarea liniilor de adapare se va face prin cadere dintr-un rezervor cu nivel constant, de asemenea instalatia va fi pevazuta cu un dispozitiv de dozare a medicamentelor.

- Incalzirea pe timpul iernii se va efectua cu aeroterme care se vor instala in interiorul adapostului, cu  functionare pe GPL, cu ardere „deschisa” fara evacuare in exterior, fapt care contribuie si la ridicarea umiditatii relative a aerului din adapost si astfel imbunatirea microclimatului.

- Ventilatia se realizeaza prin presiune negativa (admisie libera si evacuare fortata). Ventilatoarele  exhaustoare vor fi plasate pe peretele transversal din spatele halelor (16 ventilatoare). In functie de temperatura exterioara, admisia aerului in adaposturi se face prin gurile de admisie din peretii longitudinali, care au dispozitive de directionare a fluxului de aer, sau prin tunelele de racire situate tot pe peretii longitudinali. In tunelele de racire se realizeaza racirea aerului prin trecerea lui printre panouri celulozice mentinute umede.

Tineretul se creste timp de 1 - 19 de saptamani dupa care se transfera in halele de productie. In aceasta etapa femele vor produce oua fecundate, pana la varsta de 64 saptamani, dupa care impreuna cu cocosii vor fi sacrificate. In adaposturi de indeparteaza asternutul murdar, se spala pardoseala peretii si utilajele si se executa dezinfectia. Halele sunt mentinute apoi in vid sanitar. Se vor repopula cu cocosei si puicute de o zi.

In halele de adulte pasarile se mentin pana la varsta de 64 de saptamani, impreuna masculi si femele. Furajarea, adaparea, ventilatia si incalzirea halelor se vor realiza prin aceleasi sisteme ca si la tineret. In plus fata de tineret sistemul va cuprinde cuibarele unde se realizaza ouatul. Oale se vor prelua automat si vor fi trasportate in  depozitul de colectare unde vor fi mentinute pana la livrarea catre incubator.

Dupa aceea se depopuleaza, pasarile fiind trimise de abator. Dupa operatiunile de curatire si dezinfectie a halelor si vidul sanitar, halele de adulte se vor repopula cu pasari intr-un nou ciclu.

Asternutul uzat (amestec coji de orez si dejectii) rezultat dupa depopulari se va trasfera pe platforma de neutralizare din incintata fermei  unde se vor depozita o perioada definita dupa care se vor folosi ca ingrasamant agricol, suprafata platformei este  de 2100 mp  (70 m x 30 m).

Fractiunea lichida , rezultata din apele pluviale care cad peste amestec , se folosesc in sensul umezirii asternutului pentru accelerarea transformarii in compost.

Cadavrele se vor trasfera zilnic la frigiderul de cadavre animale.

Subprodusele de origine animala (prin acestea se intelege cadavre intregi de pasari, cat si parti ale acestora) incarcate in containere sunt receptionate si duse in frigiderul de cadavre de unde prin contract cu firma Protan vor fi evacuate periodic.     Containerele sunt spalate intr-o incapere special amenajata inainte de a se intoarce in ferme.

Program de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/saptamana.

Consumurile specifice sunt:

Materii prime:

- furaje combinate:

- 6 kg furaj/pasare/ciclu  -	pana la productie (20 saptamani)

- 45 kg furaj/pasare/an   -	in timpul productiei (pana la 64 saptamani)

- 44,08 kg/pasare/ciclu (un ciclu are complet are 64 saptamani)

- cantitate anuala totala este de 3127,2 t furaj/ciclu; 2541 t furaj/an

- apa:

- Consumul de apa este de	- 10 l apa/pasare/ciclu pana la faza de productie

- 90 l apa/pasare/an in timpul productiei

- Cantitatea de apa necesara pentru adapare:

86,15 l/pasare/ciclu x 70.950 pasari = 6112,34 m3 apa/ciclu (64 saptamani) = 4966,28 m3 apa/an.

Pe traseul conductei de evacuare a apelor uzate tehnologice, pot interveni accidente, in cazul aparitei unor fisuri sau alte avarii, ce pot duce la contaminarea solului cu substante specifice. Nu sunt prevazute amenajari viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului.

Instalatia de incinerare

Pe amplasamentul fermei va fi montata si o instalatie de incinerare ecologica de capacitate mica – VOLKAN 150.

Constructie: Incineratorul este construit din tabla de otel de cc 6-8 mm grosime, sudata, cu suporti pentru sectiunile de structura si intarituri.

Camera principala este construita dintr-un monolit de ciment refractar cu izolatie pentru temperaturile inalte la care se realizeaza arderea. Camera secundara este dotata cu izolatie din masa de fibra ceramica de densitate mare cu o captuseala inovatoare pentru a asigura protectia la emisii mari.

Finisajul exterior este realizat cu vopsea pe baza de Aluminiu (finisaj argintiu), rezistenta la temperaturi inalte, dispusa multi-strat.

Usa de alimentare, permite accesul usor pentru incarcarea manuala a deseului si eliminarea cenusii.

Incineratorul poate functiona continuu, alimentarea fiind posibil a fi efectuata in timpul arderii. Oprirea incineratorului este necesara in vederea curatarii si eliminarii cenusii.

Perioada de functionare zilnica recomandata 18-20 ore.

Controlul este de tip secvential, total automatizat, asigurat de sistemul intern PLC care controleaza:

a. Pre-incalzirea camerei;

b. Ciclul de ardere (variabil);

c. Terminarea ciclului de ardere;

d. Ciclul de racire.

Partile componente ale incineratorului

Instalatiile de incinerare Waste Spectrum sunt alcatuite din:

1. Incinerator cu doua incinte de ardere (camera de combustie, de ardere primara si camera de postcombustie, de ardere secundara)

2. Arzatoare;

3. Instalatia de automatizare;

4. Cosul de fum;

1. Incinerator cu doua incinte de ardere

Incineratorul este prevazut cu doua camere de ardere dotate cu 2 arzatoare independente (unul in camera principala de ardere si unul in camera post-combustie). Gazele si materialele in suspensie, rezultate in urma arderii primare din camera de combustie trec in camera de postcombustie, unde se retin si se distrug eventualele noxe sau particule in suspensie.

Temperaturile din camera post-combustie este programabila. Pe un afisaj digital poate fi vizualizata in permanenta temperatura din incinta secundara de ardere. Instalatia este prevazuta cu un sistem integrat de monitorizare a temperaturilor din camera secundara de ardere.

Timpul de retentie si temperatura gazelor de ardere (minim 850 de grade Celsius pentru timp de 2 secunde, cf. legislatiei in vigoare) in camera de postcombustie, asigura o ardere corespunzatoare a materialelor gazoase, astfel incat valorile emisiilor sa se incadreze in cerintele legislatiei romanesti si europene, in domeniul incinerarii deseurilor.

Camera de combustie, de ardere primara

Camera principala este destinata arderii primare a deseurilor. Arzatorul din aceasta camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzeste cuptorul si degazeifica complet materialul.

Camera de combustie este prevazuta cu o usa pentru alimentarea cu deseuri si pentru evacuarea cenusilor. Sistemul de inchidere a usii asigura securitatea in functionare si previne riscul accidentarilor.

Alimentarea cu deseuri a incineratorului si evacuarea cenusii se vor face astfel incat traseele sa fie cat mai scurte si sa poata fi asigurata o decontaminare rapida si eficienta a zonelor de lucru.

Alimentarea cu deseuri se face manual, pe sus, cu posibilitate de alimentare in timpul arderii.

Evacuarea cenusii se face manual. Cenusa este inerta, neputrescibila si sterila si poate fi depozitata la groapa de gunoi oraseneasca sau, in functie de natura deseului organic (cat. 2 sau 3 cf. Regulamentului 1774/2002) utilizata ca si fertilizant.

Camera de post-combustie, de ardere secundara

In camera de post-combustie are loc arderea completa a compusilor organici volatili la o temperatura de minim 850oC, asigurandu-se un timp de retentie a gazelor de minim 2 secunde pe intrega durata a ciclului de ardere.

Temperatura din aceasta camera este programabila si este monitorizata cu ajutorul unei termocuple. Temperatura masurata din camera de postcombustie si cea programata pot fi citite pe un afisaj digital.

2. Arzatoarele

Arzatoarele sunt total automatizate, de inalta fiabilitate, cu aprindere electronica si sisteme pentru controlul combustiei.

Volumul de aer suplimentar necesar unei combustii corecte si complete este controlat in mod automat. Instalatia pentru distributia aerului suplimentar este constituita mai multe ventilatoare (de marime adecvata capacitatii de ardere a incineratorului), din elementele de reglare automatizata a a sectiunilor de curgere a aerului si din traseele de conducere a aerului catre punctele de acces in cele doua camere de ardere si la racordul pentru cos (pentru asigurarea ejectiei si dilutiei gazelor).

Camera principala – 1 arzator

Camera secundara – 1 arzator

Arzatoarele functioneaza pe gaz petrolier lichefiat (GPL). Arzatoarele din prima camera directioneaza flacara spre sarja de deseuri, incalzesc cuptorul si degazeifica complet materialul de incinerat. Arzatorul din cea de-a doua camera asigura mentinerea circuitului corespunzator al gazelor de ardere si temperatura minima impusa de 850oC pe toata durata ciclului de ardere.

Presiunea de alimentare de la reteaua de distributie, necesara pentru buna functionare, la fiecare arzator: Minim 39 mbar, in cazul folosirii GPL (propan/butan)

3. Instalatia de automatizare

Instalatia de automatizare asigura reglarea temperaturii la valorile setate in camera secundara de ardere, asigura reglarea corecta a arderii precum si protectia intregii instalatii prin intermediul elementelor de siguranta.

Controlul standard incorporeaza un display digital pentru afisarea temperaturilor din incinta post-combustie.

De asemenea instalatia de automatizare asigura si blocarea functionarii echipamentului in cazul neindeplinirii unor conditii de functionare a arzatoarelor sau a depasirii temperaturilor prescrise.

4. Cosul de fum

In pachetul standard de livrare al incineratorului intra si tubulatura de evacuare a gazelor arse din camera de post-combustie catre cosul de fum. Alaturi de segmentul ce constituie partea finala a cosului de evacuare (960mm) se asigura si racordul la incinerator.

## 2.5. Folosirea de teren din imprejurimi

Folosirea actuala de teren din imprejurimile fermei consta din urmatoarele vecinatati:

- la N – De 28/2 pe o lungime de 200,26 m

- la S – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 356,81 m

- la E – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 103,52 m

domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 209,77 m

De 33 pe o lungime de 11,86 m

- la W – domeniu privat Primaria Ciocarlia pe o lungime de 200,73 m

Distanta pana la primul grup de locuinte individuale (amplasat catre sud) este de aproximativ 500 m.

Nu sunt prevazute amenajari viitoare care sa implice folosirea terenului din afara amplasamentului.

## 2.6. Utilizarea chimica

Toate produsele chimice, respectiv medicamentele de uz veterinar si substantele  pentru dezinfectarea halelor la depopulare folosite sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati pentru care este tinuta o evidenta stricta.

Documentele privind siguranta si inofensivitatea chimica sunt obtinute de la fabricanti si tinute intr-un dosar de evidenta.

Exista un registru special de tinere a evidentei de catre medicul veterinar a cantitatilor de substante toxice intrate si iesite din magazia si farmacia fermei.

Spatiul pentru depozitarea medicamentelor veterinare este prevazut cu pardoseala betonata, usa cu grilaj metalic si ventilatie naturala prin ferestre si gratii; iar prepararea solutiilor de dezinfectie si deratizare se executa direct in ustensilele si aparatele de dispersie.

Ambalajele si microambalajele nevalorificabile rezultate de la dezinfectie si deratizare, si de la farmacia fermei sunt depozitate temporar in depozitul de medicamente si returnate la furnizori.

## 2.7. Topografie si scurgere

Amplasamentul fermei se afla situat in intravilanul satului Cotorca, com. Ciocarlia, judetul Ialomita.

Terenul fermei are cota cota 63-64 m NMN, cu o inclinatie spre sud, spre lacul Cotarca.

Apele meteorice din incinta fermelor sunt colectate prin burlanele de la clădiri şi rigolele drumurilor, fiind deversate pe terenul ramas spatiu verde.

## 2.8. Geologie si hidrologie

Geologie

Subsolul regiunii este alcatuit din formatiuni paleozoice, mezozoice si neozoice dispuse peste fundamentul cristalin al Platformei Moesice.

Formatiunile mezozoice (Cretacic) si neozoice (Sarmatian, Meotian) prezinta interes din punct de vedere geologic si economic prin acumularile de hidrocarburi (titei si gaze naturale).

Cercetarile geologice si geofizice, prospectiuni seismice intre anii 1935 – 1956, 1962 – 1964, 1966 – 1967, 1971 – 1973, 1983 – 1985, 1988 – 1989, 1996 – 2000 au evidentiat existenta zacamintelor productive de titei si gaze naturale pe structurile geologice: Urziceni (Fierbinti Targ – Urziceni – Garbovi), Colelia Nord (localitatile Cocora – Colelia – Grindu), Colelia Sud (Reviga – Cocora).

Sunt valorificate zacamintele argiloase din zonele Urziceni – Manasia.

Mentionam prezenta apelor geotermale evidentiate prin studii de prospectiuni geologice din zona Giugeni, Amara. Lacurile terapeutice Amara si Fundata sunt importante prin rezervele de namol sapropelic, terapeutic si de apa mineralizata cu calitati terapeutice benefice pentru sanatatea omului.

Relieful de campie, cu altitudine intre 20 si 90 m, usor denivelat de crovuri, padine sau dune de nisip, prezenta depozitelor loessoide si a unui climat cu un pronuntat caracter continental se reflecta clar in succesiunea de la E la V a solurilor zonale, mai ales pe campul interfluvial de la N de Ialomita. In E apar cernoziomuri carbonatice (si chiar soluri balane) care trec treptat spre V in cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale si chiar soluri brun-roscate pe suprafete reduse, formate pe loess; numai pe campul interfluvial de la S de Ialomita, cu relief valurit eolian, apar in zona de stepa si cernoziomuri cambice, pe depozite mai nisipoase si local chiar psamosoluri. Crovurile, raspandite in campiile loessoide, interfluviale, prezinta cernoziomuri cambice mult mai adanc levigate de carbonati decat cele de pe relieful plan. Solurile freatic-umede au o larga raspandire, mai ales pe interfluviul de la N de Ialomita. Majoritatea solurilor de pe interfluvii au textura mijlocie si insusiri fizice relativ bune. Solurile aluviale (si aluviunile), cu diferite texturi si grade de gleizare, salinizare si alcalizare, ocupa suprafete importante (cca 128 000 ha) in luncile Dunarii si Ialomitei, in care suprafete apreciabile ocupate cu mlastini si lacuri au fost desecate in ultimii ani. Suprafete destul de mari ocupa si solurile salinizate (cca 20 000 ha), intalnite in luncile Ialomitei si Dunarii, indeosebi la N de confluenta cu Ialomita, in jurul lacurilor sarate si pe vaile deschise spre aceste lacuri.

Din datele primite de la Directia Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in judetul Ialomita se inregistraza la sfarsitul anului 2003:

- Soluri saraturate	-	4622 ha

- Soluri nisipoase	-	  272 ha

Starea apelor subterane

Principalele hidrostructuri analizate sunt:

- stratele acvifere cantonate in depozitele Holocen si Pleistocen;

- stratele acvifere din depozitele de terasa si lunca ale Ialomitei si Dunarii;

- stratele acvifere cantonate in depozitele loessoide din interfluviul Calmatui – Ialomita;

- stratele acvifere cantonate in depozitele Pleistocenului Inferior („Strate de Fratesti”).

Evolutia calitatii apelor subterane freatice, conform analizelor efectuate pe probe preluate trimestrial sau semestrial din forajele de studiu, incluse in subsistemul „Ape subterane freatice”, pentru statiile hidrologice din bazinul hidrografic Ialomita, se prezinta astfel:

La statia hidrologica Slobozia s-a urmarit evolutia calitatii apelor subterane freatice prin 53 foraje de studiu, din care 14 foraje in bazinul hidrografic Ialomita, 9 foraje in bazinul hidrografic Dunarea si 15 foraje pentru lacuri.

Determinarile fizico – chimice indica o mineralizare accentuata a apelor subterane freatice. Se constata concentratii ridicate la compusi ai azotului si sulfati, ale caror valori se incadreaza in cea mai mare parte a forajelor, in limita exceptional admisa.

Analizele fizico – chimice la forajele de ordinul I lac Amara pun in evidenta o usoara crestere a mineralizarii apei freatice precum si prezenta substantelor organice.

In anul 2003 s-au constatat depasiri majore ale limitelor maxime admisibile la 30 de foraje din tot bazinul hidrografic Ialomita. Astfel, in zona Cazanesti – Ciochina se constata o crestere a valorilor incarcarii organice si amoniului datorate batalurilor fostului complex de crestere a porcilor Cazanesti. De asemenea, pe tot tronsonul inferior al raului Ialomita, se constata o influenta a raului asupra freaticului ceea ce conduce la o inrautatire a calitatii apelor freatice din zona.

Adancimea estimata la care se intalneste apa subterana:

- panza freatica 8-10 m functie de nivelul precipitatiilor

- o panza freatica intermediara situata intre 30-40 m

- panza freatica de adancime – stratele de Fratesti la 80 – 100 m.

Directia estimata de curgere a apelor subterane este nord-sud.

Calitatea apei din panza freatica intermediara a fermei, unde este executat forajul de adancime, este evidentiata in Buletinul de analiza – Indicatori fizico-chimici, ce este atasat prezentei documentatii

## 2.9. Hidrogeologie

Principalele hidrostructuri analizate sunt:

- stratele acvifere cantonate in depozitele Holocen si Pleistocen;

- stratele acvifere din depozitele de terasa si lunca ale Ialomitei si Dunarii;

- stratele acvifere cantonate in depozitele loessoide din interfluviul Calmatui – Ialomita;

- stratele acvifere cantonate in depozitele Pleistocenului Inferior („Strate de Fratesti”).

Clima este temperat-continentala. Teritoriul judetului se incadreaza tinutului climatic de campie, cu caracter de ariditate. Temperatura medie anuala a aerului creste de la NV (10,40C la Armasesti), catre SE (11,10C la Fetesti). Minima absoluta a ajuns pana la –32,50C la Armasesti (1942), iar maxima absoluta pana la +440C la Amara (1951).

Precipitatiile atmosferice variaza intre 402 mm/an la Fetesti si 518,9 mm/an la Grivita.

Vanturile au ca directii dominante NE si N (la Grivita), NE si SV (la Urziceni), iar la Fetesti N si V. Iarna este dominant crivatul, iar vara bate suhoveiul (2-6 zile /an). Umezeala relativa a aerului variaza, in medie anuala, intre 74 si 76 %.

2.10.  Necesarul de apa al fermei

Necesarul de apa pentru intreaga platforma a fermei apartinand S.C. BANVIT FOODS S.R.L. este asigurat din sursa de apa formata din 2 puturi forate, cu H = 60 m, apa captata fiind stocata intr-un rezervor semiingroapat cu capacitatea de 160 mc. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile tip GRUNDFOS cu Q = 5 mc/h, H = 30 mCA si p = 1,1 kw.

Cerinta de apa:

| Debite | mc/zi | mc/ anual |
| --- | --- | --- |
| Q minim | 13,96 | 5 095,27 |
| Q mediu | 15,98 | 5 834,85 |
| Q maxim | 18,91 | 6 902,02 |

Pentru incendiu, rezerva de apa de 50 mc este asigurata in bazinul de 160 mc.

Debitul suplimentar pentru refacere 1,0 l/s din sursa subterana.

Volumele de ape uzate evacuate prin intermediul SC ECOAQUA S.A. la statia de epurare a mun. Urziceni:

| Categoria apei | Receptori autorizati | Volum total evacuat (mc) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic | Anual |
| Menajere si tehnologice care necesita epurare | Vidanjate si transportate de SC ECOAQUA S.A. la st de epurare Urziceni, conform contractului anexat | 1,98 | 722,57 |

## 2.11. Autorizatii curente

Unitatea analizata detine urmatoarele autorizatii:

- Autorizatia sanitar – veterinara nr. 136/01.03/2016 a unitatii exploatatie comerciala de pasari – reproductie rase grele, din localitatea Cotorca, comuna Ciocarlia, judetul Ialomita, apartinand SC BANVIT FOODS SRL;

- Certificat de inregistrare sanitar veterinara nr. 68/01.03.2016 pentru alte activitati de curatenie;

- Autorizatia sanitar veterinara nr. RO-IL-021-INCP/2,3/01.03.2016 pentru colectarea, neutralizarea deseurilor nepericuloase;

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 57/26.05.2016

- Autorizatia sanitara de functionare nr. 507/11.07.2016

## 2.12.  Detalii de planificare

In cadrul fermei exista Instuctiunii de folosire a utilajelor de pe amplasament si instructiuni de lucru pentru fiecare loc de munca.

De asemenea exista instructuiuni pentru cazuri de urgenta si pentru monitorizarea procesului de productie si a factorilor de mediu.

Accesul pe amplasament al lucratorilor si vizitatorilor se face prin intermediul filtrului sanitar

## 2.13. Incidente legate de poluare

Pe teritoriul judetului Ialomita, in anul 2003, s-au produs 8 poluari accidentale dintre care 5 au fost produse de S.C. COMPET S.A, prin spargerea conductelor de transport titei ca urmare a coroziunii si atacului la conductele de transport. A fost afectata o suprafata totala de 3 094 m2 (aproximativ 20 tone titei scurs). S-au aplicat sanctiuni in valoare de 60 milioane lei si s-au impus masuri de reconstructie ecologica realizandu-se pana in prezent lucrari in valoare de 1,205 miliarde lei.

Cele mai mari suprafete afectate au fost in zona localitatii Garbovi, in data de 10.01.2003; poluarea s-a produs ca urmare a atacului la conducta – au fost afectati 2000 m2 si in zona municipiului Urziceni, in data de 02.04.2003; poluarea s-a produs ca urmare a coroziunii conductei. Au fost afectati 500 m2.

O alta poluare semnificativa a fost produsa de S.C. PETROTRANS S.A. sector Hagieni, prin coroziunea conductei de transport motorina. Au fost afectate 1,2 ha islaz. A fost aplicata o sanctiune in valoare de 36 milioane lei. Pana in prezent s-au realizat lucrari de reconstructie ecologica in valoare de 853 milioane lei.

Pe amplasamentul studiat nu au fost semnalate poluari semnificative ale terenului.

## 2.14. Vecinatatea cu Specii si Habitate Protejate sau Zone Sensibile

In jurul amplasamentului studiat si la mai putin de 500 de metri de acesta nu se gasesc monumente ale naturii sau alte obiective protejate.

## 2.15. Conditiile cladirilor

Cladirile din cadrul Fermei Cotorca sunt realizate din constructii diverse (structuri de beton armat sau zidarie), iar  platformele si drumurile interioare sunt betonate.

Halelel au fost reabilitate in urma unei expertize tehnice.

## 2.16. Raspuns de urgenta

In ceea ce priveste apararea impotriva dezastrelor, intocmirea unui Plan de interventie in cazul unor poluari accidentale poate ajuta personalul Fermei Cotorca sa gestioneze mai bine asemenea situatii cu risc de poluare crescut. In cazul in care, cu toate masurile interne luate de unitate, exista pericolul ca o poluare accidentala sa se extinda catre resursele de apa de suprafata, imediat trebuie sa fie avertizat Sistemul de Gospodarire a Apelor asupra situatiei deosebite create.

In ceea ce priveste prevenirea si stingerea incendiilor, Ferma Cotorca are intocmit un Plan privind evacuarea in caz de incendiu si dispune de personal instruit pentru interventiile in caz de incendiu.

# 3. ISTORICUL ZONEI

Pana in prezent, pe amplasament s-a desfasurat activitatea de crestere a taurasilor.

In prezent, intregul drept de proprietate asupra imobilului (teren si constructii) apartine  SC BANVIT FOODS S.R.L.

# 4. Recunoasterea terenului

## 4.1. Probleme identificate

- SOL

Principalele surse potentiale de poluare a solului ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC BANVIT FOODS S.R.L. sunt reprezentate de:

- Evacuarea / infiltrarea accidentala a apei uzate tehnologice si menajere in sol, ca urmare a unor eventuale neetanseitati ale sistemului de canalizare, fisurarea sau spargerea conductelor de transport ape uzate, infundarea conductelor ca urmare a spalarilor pentru igienizarea halelor in urma depopularii si neglijenta in activitatile de exploatare si intretinere pe intreg traseul de evacuare ape uzate. In aceste situatii accidentale, apele uzate brute sau cele insuficient epurate pot ajunge in sol. Prin continutul mare de substante organice in stare coloidala si dizolvate, prin concentratiile foarte ridicate in suspensii fine si grosiere, amoniac, azot si fosfor, apele uzate rezultate de la crescatoriile de pasari pot genera un impact negativ semnificativ asupra solului, si chiar subsolului;

- depozitarea dejectiilor solide rezultate in urma operatiilor de schimbare a asternutului de coaje de orez in vederea pregatirii unui nou ciclu de populare. Deseurile rezultate in urma operatiunilor de schimbare a asternutului de coaje de orez se evacueaza, mecanic si manual, din hale cu ajutorul unui tractor cu lama, si se depoziteaza pe o platforma aflata in imediata vecinatate a ferme. Pardoseala de ciment se matura, se spala si se dezinfecteaza.

Cantitatea de amestec de coaje de orez si dejectii rezultate in urma depopularilor halelor se estimeaza a fi de 100 t/ciclu si este depozitata pe platforma de depozitare, putand fi folosite in continuare ca ingrasamant in agricultura.

- depozitarea deseurilor rezultate din procesele de productie (cadavre de pui). Este incheiat un contract de prestari servicii cu SC Protan SA, pentru ridicarea transportul si livrarea de deseuri animaliere. Avand in vedere prevederile Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare trebuie sa fie de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator. O parte din aceste deseuri se vor incinera in cadrul instalatiei de incinerare ce se va realiza pe amplasament.

- depozitarea deseurilor menajere, cca 50 kg/lună, sunt depozitate în pubele ecologice şi evacuate ritmic pe bază de contract de unitatea de salubritate publică din zonă.

- depozitarea flacoanelor de medicamente, seringilor utilizate pentru vaccinare, ambalajelor rezultate de la livrarea medicamentelor si a substantelor utilizate pentru igienizare. Contactul direct cu solul a acestor deseuri, in cazul depozitarii necorespunzatoare, poate genera un impact negativ asupra solului Conform declaratiilor beneficiarului, aceste deseuri sunt depozitate temporar in containere in depozitul de medicamente si returnate la furnizori.

- APA

Ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC BANVIT FOODS SRL apar urmatoarele tipuri de ape uzate:

  - ape uzate tehnologice – ape de spalare a halelor la depopulare (o data /an)

  - ape uzate menajere

Sistemul de canalizare este un sistem unitar pentru intreaga platforma a unitatii, si colecteaza apele uzate menajere si apele de spalare din hale. Reteaua de canalizare existenta este de circa 1000 m.

Apele uzate, sunt colectate in bazinul cu capacitatea de 75 mc, iar apoi sunt vidanjate de SC ECOAQUA SA Calarasi, sucursala Urziceni, conform contractului anexat.

- AER

Sursele de emisii poluante din cadrul Fermei Cotorca sunt:

- activitatea propriu-zisa de crestere a gainilor ouatoare – constituie o sursa de poluare a atmosferei din procesele legate de digestia hranei si producerea de dejectii (lichide si solide). Procesele de fermentare implicate in digestia hranei conduc la formarea metanului (CH4) eliminat in atmosfera din procese enterice. Dejectiile lichide si solide conduc la evacuarea in aer de amoniac (NH3) si metan. Amoniacul provine din disocierea bicarbonatului de amoniu rezultat din hidroliza ureei. Emisia de amoniac depinde de un complex de factori, cel mai important fiind continutul de azot (N) din dejectii. Continutul mediu de azot din dejectii este de 1,35%, iar in conditiile cele mai defavorabile, pierderea de azot sub forma de amoniac se ridica la 52%. In atmosfera, durata de viata a amoniacului este mica (28 – 54h) acesta intrand in reactie cu compusii acizi prezenti in atmosfera (HNO3, H2SO4). Reactia are ca rezultat saruri neutre sau acide [azotat de amoniu (NH4NO3) sau sulfat de amoniu [(NH4)2SO4] sub forma de aerosoli, amoniacul regasindu-se sub forma de ion amoniu (NH4+). Rata de conversie a amoniacului in ioni amoniu nu este bine stabilita, studiile de specialitate indicand insa faptul ca aprox. 90% din amoniacul emis se transforma in scurt timp in ioni de amoniu. Ca urmare, in atmosfera din jurul obiectivului se vor gasi in permanenta amoniac si aerosoli ce contin ioni de amoniu, in proportie variabila, in functie de parametrii fizico-chimici ai aerului.

In atmosfera din zona unitatii poate apare si formaldehida (CH2O) ca produs de reactie in aer din ciclul metanului. Intre cei doi compusi, metan si formaldehida, exista permanent reactii de conversie care depind de parametrii fizico-chimici ai atmosferei.

- evacuarea dejectiilor si evacuarea apelor uzate – aceste surse conduc la emisia direct in atmosfera a acelorasi poluanti indicati ca rezultand din activitatea propriu-zisa de crestere a pasarilor (amoniac/ioni amoniu, gaz metan, formaldehida, hidrogen sulfurat, etc.). In plus, pot fi generate emisii de protoxid de azot (N2O) din procesele de tratare a dejectiilor lichide si solide (ca produs de reactie secundar in amonificarea ureei), protoxidul de azot fiind unul din gazele responsabile de aparitia efectului de sera. Aceste emisii depind de mai multi factori, si anume: compozitia chimica a dejectiilor (variaza in functie compozitia hranei–proteine brute), suprafata de depozitare, conditiile climaterice din zona, metoda de tratament si durata de depozitare, etc.;

- mirosul – poate fi emanat de surse stationare (fosele vidanjabile, paturi de uscare, hale) si in timpul imprastierii namolului pe teren, functie de tehnica aplicata. Mirosurile neplacute sunt date de diferiti compusi cum ar fi: hidrogen sulfurat, amoniac, mercaptan, tiocrezol, tiofenol, etc., disconfortul produs de mirosul neplacut al unor poluanti manifestandu-se chiar la o concentratie mult mai mica decat concentratiile considerate toxice. In general, mirosul este o problema locala, dar poate deveni o problema importanta in cazul apropierii de zonele locuite si pe masura ce cresterea intensiva de animale se dezvolta;

- incinerarea carcaselor de animale; incineratorul VOLKAN 150 este conceput pentru respectarea conditiei de retentie a gazelor de ardere din camera de post-combustie pentru timp de 2 secunde la o temperatura de cel putin 850°C inainte de evacuarea in atmosfera, astfel incat valorile emisiilor se incadreaza in cerintele legislatiei romanesti si europene, in domeniul incinerarii deseurilor;

- combustia gazelor naturale in microcentralele termice pentru incalzirea apei calde menajere; acestea functioneaza pe baza de combustibil lichid – GPL.

Incalzirea pe timpul iernii se va efectua cu aeroterme care se vor instala in interiorul adapostului, cu  functionare pe GPL, cu ardere „deschisa” fara evacuare in exterior, deci nu vor exista emisii in aer din aceste surse.

Depozit GPL

## 4.2. Probleme ridicate

- SOL

Reglementarile privind poluarea solului, cuprinse in Ordinul nr.756/1997 al MAPPM – Reglementari privind evaluarea poluarii mediului, se refera atat la folosinta sensibila, cat si la folosinta mai putin sensibila a terenului, identificate dupa cum urmeaza:

  - folosinta sensibila – este reprezentata de utilizarea terenului pentru zone rezidentiale si de agrement, in scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restrictii precum si suprafetele de teren prevazute pentru astfel de utilizari in viitor;

  - folosinta mai putin sensibila – include utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de teren prevazute pentru astfel de utilizari in viitor.

Conform precizarilor de mai sus, terenul analizat se caracterizeaza ca teren cu folosinta mai putin sensibila.

Luand in considerare sursele potentiale de poluare a solului, pentru cuantificarea impactului asupra solului generat de activitatea desfasurata in cadrul Fermei Cotorca au fost prelevate probe de sol din 2 puncte de prelevare (4 prelevari de probe de sol).

- Punctul 1: intre halele C11 si C12 ( BA1- h= 5cm si BA2 – h= 30cm)

- Punctul 2: intre halele C17 si C18 ( BA3 –h=5cm si BA4 –  h=30cm)

Probele de sol au fost expediate catre un laborator autorizat, iar buletinele de analiza vor fi anexate ulterior.

-   APA

Investigatiile realizate pentru a stabili impactul activitatii desfasurate in cadrul SC BANVIT FOODS S.R.L. asupra calitatii apelor de suprafata sunt impuse de calitatea apei de alimentare, modul de utilizare al acesteia, modul de evacuare a apelor uzate din unitate si poluantii potential prezenti in apele evacuate.

De asemenea s-a facut o analiza pe o proba de apa prelevata din puturile de alimentare cu apa ale fermei.

Buletinele de analiza sunt anexate prezentei documentatii.

- AER

Pentru cuantificarea impactului asupra atmosferei ca urmare a activitatii specifice desfasurate in cadrul Fermei Cotorca, au fost realizate determinari de concentratii de poluanti in mediul ambiant (imisii) din puncte considerate relevante.

In vederea cuantificarii imisiilor de poluanti, s-au stabilit urmatoarele puncte de prelevare-masurare, luand in considerare si posibilitatile de alimentare a echipamentului de prelevare:

- Punctul 1: poarta

- Punctul 2: amplasament in zona halelor de productie (C10, C11)

Analizand rezultatele prezentate in tabel se poate constata:

- pentru punctul de prelevare situat in zona portii (I1), valorile masurate ale concentratiilor pentru poluantii atmosferici in mediul inconjurator NH3 are valoarea de 42 μg/mc si se incadreaza in limitele impuse prin STAS 12574/87.

- pentru punctul de prelevare situat in zona hale de crestere (I2), valorile determinate ale concentratiilor pentru poluantii atmosferici in mediul inconjurator NH3 = 64 μg/Nmc si se incadreaza in limitele impuse prin STAS 12574/87 .

In conformitate cu notiunile stabilite in Ord. 756/97 privind definirea gradului de poluare, compararea rezultatelor masurarilor pe termen scurt a imisiilor cu valorile maxim admise prin STAS 12574/87 si valorile limita din Ord. MAPM 592/2002, se poate aprecia ca in ceea ce priveste poluarea atmosferica este nesemnificativa pentru indicatorii: NO2, SO2,  H2S si pulberi in suspensie.

## 4.3. Deseuri

Principalele deseuri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate in cadrul SC BANVIT FOODS S.R.L. sunt:

- dejectiile solide (patul de crestere) rezultate in urma operatiilor de schimbare a asternutului de coaje de orez in vederea pregatirii unui nou ciclu de populare.

Deseurile rezultate in urma operatiunilor de schimbare a asternutului de coaje de orez se evacueaza mecanic din hale cu ajutorul unui tractor cu lama, si se depoziteaza in incinta pana la deshidratare. Pardoseala de ciment se matura, se spala si se dezinfecteaza. Cantitatea de amestec de coaje de orez si dejectii rezultate in urma depopularilor halelor se estimeaza a fi de 100 t/ciclu si este depozitata pe platforma fermei.

- cadavre de pasari

In prezent o parte din acestea sunt preluate de SC Protan SA in baza contractului semnat intre cele doua parti.

- Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare trebuie sa fie de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator.

Cealalta parte a deseurilor de cadavre de pasari sunt incinerate pe amplasament, in cadrul incineratorului ecologic de capacitate mica – VOLKAN 150, instalatie ce se supune reglementarilor din Anexa IV al aceluiasi Regulament.

Cantitatea de deseuri cadavre de pasari se estimeaza a fi de 12,77 t/an (7.095 buc/an).

- deseuri menajere altele decat fierul vechi si gunoi animalier,  cca 50 kg/luna, se face in containere care sunt apoi ridicate de catre operatorul de salubritate din zona.

- flacoanele de medicamente, seringile utilizate pentru vaccinare, ambalajele rezultate de la livrarea medicamentelor si a substantelor utilizate pentru igienizare.

Conform declaratiilor beneficiarului, aceste deseuri sunt depozitate temporar in containere in depozitul de medicamente si returnate la furnizori

## 4.4. Aria interna de depozitare

Furajele sunt stocate in 12 silozuri externe, 4 cu o capacitate de 20 tone fiecare, si 8 cu o capacitate de 10 tone fiecare

Depozit GPL dotat cu rezervoare metalice supraterana cu o capacitate totala de 60 000 l.

Rezervoarele aflate in dotarea fermei, precum si descrierea acestora este prezentata in tabelul de mai jos:

| Nr. crt | Descriere | Nr. buc | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fosa septica ape tehnologice si menajere: volum 75 mc | 1 | -din beton, impermeabilizata |
| 1.2 | Rezervoare de apa volum 160 mc | 1 | -din beton semiingroapat |
| 1.3 | Rezervoare GPL - volum 12 x 5000 = 60 000 litri | 12 | -rezervoare supraterane |

## 4.5. Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare este un sistem unitar pentru intreaga platforma a unitatii, si colecteaza apele uzate menajere. Reteaua de canalizare existenta este de circa 1000 m.

Apele uzate - menajere- 584 mc/an si de spalare 138,57 mc/an sunt colectate in bazinul vidanjabil, iar apoi sunt vidanjate si transportate de SC ECOAQUA SA la statia de epurare, conform contractului anexat.

## 4.6. Alte depozite chimice si zone de folosire

In cadrul societatii nu exista depozit chimic, dar exista un depozit de medicamente veterinare, prevazut cu pardoseala betonata, usa cu grilaj metalic si ventilatie naturala prin ferestre si gratii.

## 4.7. Alte posibile impuritati rezultate din folosinta anterioara a terenului

Terenul de pe amplasamentul studiat, inainte de infiintarea fermei era destinat activitatii de crestere a taurasilor, dar nu au existat poluari sau impurificari semnificative.

# 5. Interpretari ale datelor si recomandari

Lucrarea de fata reprezinta Raport de amplasament pentru functionarea Fermei de gaini outoare Cotorca, a SC BANVIT FOODS S.R.L.  la capacitatea actuala de productie.

Daca in urmatorii ani capacitatea de productie se va modifica in sensul cresterii acesteia, aceasta poate determina modificarea emisiilor de poluanti in apa, aer si sol, fiind necesara realizarea de noi analize pentru cuantificarea emisiilor de poluanti si evaluarea impactului asupra mediului.

Vegetatia terestra poate fi afectata de poluarile accidentale cu ape uzate si de depozitare defectuoasa a deseurilor si dejectiilor.

Din analizele efectuate si din datele culese reies urmatoarele caracteristici ale factorilor de mediu in amplasamentul fermei Cotorca:

- FACTORUL DE MEDIU APA

Apele uzate se colecteaza intr-un bazin vidanjabil, iar apoi sunt transportate de SC ECOAQUA SA la statia de epurare a mun. Urziceni cu respectarea prevederile NTPA 002/2-005 (Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare)

In vederea estimarii emisiilor de poluanti in apa din procesul de productie, au fost calculate debitele masice anuale de poluanti pentru urmatorii indicatori: N total, P total, Cu si compusi, Zn si compusi, TOC (exprimat ca CCO-Cr/3). - cuprinsi in Anexa A1 - lista substantelor poluante ale caror emisii trebuie raportate daca este depasita valoarea prag, din Registrul poluantilor emisi (EPER)

Pentru estimarea emisiilor de poluanti cuprinsi in lista din Registru s-au utilizat debitul de apa si valorile concentratiilor de poluanti, rezultati din determinarile efectuate.

Calculele efectuate pentru cantitatile de poluanti emisi anual in apa nu releva obligativitatea raportarii de SC BANVIT FOODS SRL conform Registrul poluantilor emisi

(EPER) a emisiilor de poluanti specifici activitatii (N total, Ptotal, Cu, Zn si carbon organic total).

Pentru factorul de mediu apa se impun urmatoarele recomandari:

- Evacuarea apelor uzate vidanjabile in statia de epurare a mun. Urziceni trebuie sa se realizeze numai in conditiile in care sunt respectate limitele impuse prin NTPA 002/2005 si Autorizatia de Gospodarire a apelor. Pentru a respecta reglementarile de mai sus, se recomanda ca spalarea halelor sa se realizeze cu jet sub presiune si substante biodegradabile.

- intretinerea si exploatarea corespunzatoare a retelei interioare de canalizare;

- monitorizarea calitatii apei uzate evacuate, in special pentru indicatorii: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, amoniu, reziduu filtrat, temperatura, cloruri, substante extractibile cu solventi orgaici, detergenti sintetici, sulfuri si H2S

- FACTORUL DE MEDIU SOL SI APE SUBTERANE

Pe baza informatiilor oferite terenul pe care este amplasata ferma Cotorca are un potential de contaminare redus.

Anterior activitatii societatii nu au existat surse de poluare a amplasamentului. De-a lungul activitatii societatii nu s-au semnalat accidente majore care sa conduca la poluarea solului si a apei subterane.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii solului si a apelor subterane se recomanda:

- exploatarea corespunzatoare a platformei de depozitare a paturilor de crestere (dejectiilor solide) rezultate in urma operatiilor de schimbare a asternutului de coaje de orez in vederea pregatirii unui nou ciclu de populare, atat prin respectarea capacitatii de incarcare cat si prin indepartarea in timp util a gunoiului fermentat (compost) si manevrarea ingrijita la incarcarea/evacuarea;

- verificarea permanenta a integritatii platformei de depozitare

- monitorizarea semestriala a calitatii solului in zona fosei vidanjabile de 75 mc pentru apa uzata si a platformei de gunoi prin analize periodice fizico-chimice (CBO5, CC0-Cr, N, P);

- monitorizarea calitatii panzei freatice prin analize periodice de apa din puturile existente;

- verificarea periodica a sistemului de canalizare si remedierea neetanseitatilor sau a eventualelor deteriorari ale conductelor de evacuare a apei uzate in vederea evitarii infiltrarii de ape uzate neepurate in sol;

Un aspect important privind protectia factorului de mediu SOL este reprezentat de gestionarea corespunzatoare a deseurilor  rezultate din activitatea Fermei Cotorca.

In acest sens trebuie avute in vedere urmatoarele:

- intocmirea unor registre cu evidenta gestiunii tuturor deseurilor generate din activitate, in conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- managementul corespunzator al deseurilor menajere, inclusiv colectare selectiva si a ambalajelor deteriorate nereturnabile, prin depozitarea temporara in containere inchise, amplasate pe platforma betonata, si predarea acestora catre o unitate autorizata;

- colectarea si depozitarea separata a deseurilor de tip sanitar-veterinar (flacoane de medicamente, seringi utilizate pentru vaccinare, ambalaje rezultate de la livrarea medicamentelor si a substantelor utilizate pentru igienizare) in containere speciale, inchise si predarea acestora catre o unitate autorizata pentru preluarea acestor categorii de deseuri;

- avand in vedere prevederile Regulamentul Parlamentului si Consiliului European 1774/2002 (Norma sanitara veterinara ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, Anexa nr. 3 – Cerinte de igiena pentru instalatiile intermediare si de depozitare), depozitarea temporara a acestor categorii de deseuri trebuie sa se faca in spatiu acoperit, usor de curatat si dezinfectat, cu sistem de preluare a eventualelor scurgeri, protejat impotriva patrunderii insectelor, rozatoarelor sau pasarilor. Containerele de stocare trebuie sa fie de capacitate suficienta, usor de curatat si dezinfectat. Pana la ridicarea lor, pe amplasamentul fermei se vor depune in saci de plastic si tinute in refrigerator.

- predarea catre utilizatorii a dejectiilor solide (asternutul), transformat in compost numai dupa stocarea pe platforma timp de minim 1,5-2 luni. Aplicarea  pe terenuri agricole ca fertilizant este inca cea mai utilizata tehnica. Dejectiile pot fi un bun fertilizator, dar acolo unde este aplicat in exces fata de capacitatea solului si de necesarul recoltelor devine o sursa majora de emisii.

S-a acordat o mare atentie emisiilor de azot si fosfor, dar celelalte elemente cum ar fi potasiul, nitritii, NH4+, microorganisme, metale (grele), antibiotice si alte produse farmaceutice pot ajunge in balegar si emisiile lor pot cauza efecte de lunga durata.

Obiectivul Directivei UE 91/676/EEC este de a reduce aceste riscuri prin reducerea si limitarea aplicarii de azot pe hectarul de teren arabil. Este necesara identificarea zonelor vulnerabile la poluarea cu compusi de azot prin infiltrarea in ape si sa se ia masuri speciale de protectie. In aceste zone imprastierea pe teren este restrictionata la un nivel maxim de 210kg. Ntotal/ha pe an.

Utilizarea acestui tip de compost pentru fertilizarea terenurilor agricole trebuie sa se faca in conformitate cu actele normative in vigoare: Ordinul comun al MAPAM si MADR nr. 242/2005  privind Codul bunelor practici agricole.

Imprastirea gunoiului se face numai in perioadele in care sunt posibile accesul normal pe teren si incorporarea in sol imediat dupa aplicare.

In utilizarea trebuie sa se tina cont de urmatoarele reguli: a) trebuie avute in vedere necesitatile nutritionale ale plantelor; b) sa nu se compromita calitatea solurilor si a apelor de suprafata; c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmeaza a fi aplicate trebuie sa fie mentinuta la valori de peste 6,5.

- FACTORUL DE MEDIU AER

Compararea rezultatelor masurarilor pe termen scurt a imisiilor cu valorile maxim admise prin STAS 12574/87 si valorile limita din Ord. MAPM 592/2002, se poate aprecia ca in ceea ce priveste poluarea atmosferica este nesemnificativa pentru indicatorii: NO2, SO2,  H2S si pulberi in suspensie.

Nu se constata depasiri ale indicatorului NH3 pe amplasament, nici in imediata vecinatate a halelor, nici la distanta de acestea.

Calculele efectuate pentru cantitatile de poluanti emisi anual in atmosfera, pentru efectivul de 70.950 capete/ciclu (64 saptamani), nu releva obligativitatea raportarii de catre SC BANVIT FOODS S.R.L. conform Ordinului MAPM 1144/2002, a emisiilor de NH3.

Instalatia analizata este conforma cu cele mai bune tehnici existente (BAT).

Intocmit

Roxana Herea

Responsabil mediu

SC BANVIT FOODS SRL

ANEXE

Anexa  1 – Certificat de inregistrare

Anexa  2 – Certificat constatator

Anexa  3 – Autorizatia integrata de mediu

Anexa  4 – Buletin de analiza apa vitanjata

Anexa  5 – Buletin de analiza sol

Anexa  6 – Buletin de analiza ape freatica ( foraje)

Anexa  7 – Buletin de analiza ape freatica ( put observatie)

Anexa 8 – Palan de situatie

Anexa 9 – Fisa tehnica Foraj F 1

Anexa 10 – Schita litologica foraj F 1

Anexa 11 – Fisa tehnica Foraj F 2

Anexa 12 – Schita litologica foraj F 2

Anexa 13 – Plan de amplasament