Aprobat,

p. Director executiv,

# ing. Eugen SANDU

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CALITATEA AERULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN JUDEŢUL IAŞI PENTRU ANUL 2017

CUPRINS

I. CALITATEA AERULUI

I.1. Introducere

I.2. Prezentarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului

I.3. Evoluţia calităţii aerului în județul Iași

I.3.1. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul NO2

I.3.2. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul SO2

I.3.3. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul particule în suspensie
 	I.3.4. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul metale grele

I.3.5. Evoluţia calitîţii aerului la indicatorul monoxid de carbon, CO

I.3.6. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul benzen

I.3.7. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul amoniac, NH3

I.3.8. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon, O3

II. Tendinţe

I. CALITATEA AERULUI

### I.1. Introducere

### APM Iași, ca autoritate teritorială pentru protecţia mediului, are obligaţia de a elabora şi a pune la dispoziția publicului raportul  preliminar privind calitatea aerului înconjurător pentru anul 2017, referitor la toţi poluanţii, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. Evaluarea calităţii aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/ CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

Prezentul raport cuprinde o analiză a rezultatelor obţinute în anul 2017, în comparație cu valorile limită, valorile ţintă, obiectivele pe termen lung, pragurile de informare şi de alertă stabilite prin legea 104/2011, pentru perioadele de mediere corespunzătoare.

Punctele de prelevare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de directivele europene privind calitatea aerului.

Punctele de prelevare destinate protejării sănătăţii umane se amplasează în aşa fel încât să furnizeze date referitoare la următoarele aspecte:

- ariile din interiorul zonelor si aglomerărilor în care apar cele mai mari concentraţii la care populaţia este susceptibilă a fi expusă în mod direct sau indirect pentru o perioadă  de  timp   semnificativă  în  raport  cu perioadele  de  mediere  ale valorii/valorilor limită/ţintă;

- nivelurile din alte perimetre (arii) din zonele si aglomerările reprezentative pentru nivelul de expunere a populaţiei;

- depunerile care reprezintă expunerea indirectă a populaţiei prin lanţul alimentar.

Staţiile de fond urban sunt amplasate astfel încât nivelul de poluare sa fie influenţat de contribuţiile integrate ale tuturor surselor din direcţia opusă vântului.

Staţiile de fond rural se amplasează astfel încât nivelul de poluare caracteristic să nu fie influenţat de aglomerările sau de zonele industriale din vecinătatea sa.

Atunci când se evaluează aportul surselor industriale, cel puţin unul dintre punctele de prelevare este instalat pe direcţia dominantă a vântului dinspre sursă, în cea mai apropiată zonă rezidenţială. Atunci când concentraţia de fond nu este cunoscută, se amplasează un punct de prelevare suplimentar înaintea sursei de poluare, pe direcţia dominantă a vântului.

Concentraţiile de poluanţi măsurate în anul 2017 au fost evaluate în raport cu obiectivele de calitate a datelor stabilite de anexa 4 şi au fost prelucrate statistic ţinând seama de criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici conform anexei 3 din legea nr. 104/2011.

Conform anexei 4 la Legea nr. 104/2011, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în ceea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an pentru toți poluanții monitorizați, este de 90%.

Prezentul raport se aduce la cunoştinţa publicului pe pagina de web a A.P.M. Iași, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/raportare-anuala, fiind disponibil şi în format hârtie pentru a fi consultat la sediul A.P.M. Iași.

I.2. Prezentarea Rețelei Locale de Monitorizare a Calității Aerului

În anul 2017 evaluarea calităţii aerului pe teritoriul judeţului Iaşi, s-a realizat prin monitorizare continuă în cele şase staţii automate aparţinând Reţelei Naţionale pentru Monitorizarea Calităţii Aerului (RNMCA), amplasate în zone reprezentative pentru tipurile de staţii existente. Poluanţii monitorizaţi sunt specifici fiecărui tip de staţie şi se raportează la valorile limită prevăzute în Legea  nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată.

Figura I.2.1. Reţeaua de monitorizare automată a calităţii aerului în județul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră -   B-dul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir -  Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi -  Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti -  Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Iaşi este prezentată în tabelul I.2.1.

Tabel I.2.1. Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Iaşi

| Nr. Crt. | Nume staţie | Tip staţie | Adresa staţie | Poluanţi monitorizaţi | Parametrii meteo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IS-1 –Podu de Piatră | Trafic | B-dul. N. Iorga, FN, Iaşi, Jud. Iaşi | SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat, PM10 gravimetric, Pb, Ni, Cd (metale determinate din fracția PM10), Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen. | - |
| 2. | IS-2 –Decebal Cantemir | Fond urban | Aleea Decebal, Nr. 10, Iaşi, Jud. Iaşi | SO2, NO, NO2, NOx, PM10 gravimetric, PM2.5 gravimetric, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen . | directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii |
| 3. | IS-3 –Oancea Tătăraşi | Industrial | Str. Han Tatar, Nr. 14, Iaşi, Jud. Iaşi | SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10 automat | - |
| 4. | IS-4 –Aroneanu | Fond rural | Sat Aroneanu, com. Aroneanu | SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, Pb, Ni, Cd (metale determinate din fracția PM10), PM10 gravimetric | directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii |
| 5. | IS-5 –Tomeşti | Suburban | Str. M. Codreanu, FN, loc. Tomeşti, Jud. Iaşi | SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10gravimetric | - |
| 6. | IS-6 –Bosia Ungheni | Fond urban/trafic | Sat Bosia, Com. Ungheni, Jud. Iaşi | SO2, NO, NO2, NOx, PM10 automat, PM10 gravimetric, CO, Benzen, Toluen, Etilbenzen, o, m, p – xilen | directie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii |

Poluanţi atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului înconjurător sunt:

- dioxid de sulf (SO2),

- dioxid de azot (NO2),

- oxizi de azot (NOx),

- monoxid de carbon (CO),

- ozon (O3),

- particule în suspensie (PM10 şi PM2,5),

- benzen (C6H6),

- plumb (Pb),

- nichel (Ni)

- cadmiu (Cd).

Tabel I.2.2. Coordonate geografice

| COD | Judet | Localitate | Cod statie | Adresa instalare | Coordonate Geografice WGS84 | Altitude (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | latitude (N) | longitude(E) |  |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-1 | Iasi, B-dul N. Iorga | 47,1568362 | 27,57490886 | 40 |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-2 | Iasi, Aleea Decebal, nr.10 | 47,1509513 | 27,58192074 | 42 |
| IS | IAȘI | IAȘI | IS-3 | Iasi, Str. Han Tatar, nr.14 | 47,1577866 | 27,61268638 | 64 |
| IS | IAȘI | Aroneanu | IS-4 | Com. Aroneanu, Sat Aroneanu | 47,2133083 | 27,611074 | 186 |
| IS | IAȘI | TOMESTI | IS-5 | Iasi, str. M. Codreanu | 47,1357359 | 27,69308937 | 37 |
| IS | IAȘI | UNGHENI | IS-6 | Com.Ungheni, satBosia, cod poştal 707566 | 47,2156369 | 27,76872656 | 34 |

Metodele de măsurare folosite pentru determinarea poluanților specifici sunt metodele de referință prevăzute în Legea 104/2011.

Pentru a caracteriza condițiile de prelevare şi corelarea nivelului concentrației poluanților cu sursele de poluare au fost înregistrate continuu valorile pentru următorii parametrii meteo: direcție şi viteză vânt, temperatură, presiune, umiditate, precipitații şi intensitate a radiației solare.

Cele șase staţii sunt dotate cu analizoare automate care măsoară continuu concentraţiile în aerul înconjurător ale următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule în suspensie (PM10).

Măsurarea concentraţiilor de metale grele: plumb (Pb), cadmiu (Cd) și nichel (Ni), din fracția PM10 s-a efectuat în cadrul laboratorului APM Iași prin spectrometrie de absorbţie atomică în cuptor de grafit .

În anul 2017 cheltuielile privind monitorizarea calităţii aerului au fost angajate de către Ministerul Mediului în conformitate cu prevederile contractelor subsecvente de servicii nr. 55/2015 şi nr. 42/2017 încheiate în baza Acordului cadru nr. 999/2015 - servicii pentru realizarea Programului privind dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, între Ministerul Mediului si Asocierea “Orion Europe SRL – Orion SRL”, reprezentată prin Orion Europe SRL Bucureşti – lider de asociere.

Pe parcursul anului 2017 s-a continuat implementarea prevederilor Contractelor Subsecvente de Servicii nr. 55/2015 şi nr. 42/2017 încheiate între MMAP şi SC Orion Europe SRL privind operaţiunile de revizie şi întreţinere preventivă a echipamentelor din staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului.

Prin Proiectul PHARE 2006 RO2006/018-147.03.03.03.01 „Achiziţionare de echipament pentru dotarea Centrului Naţional de Calibrare şi a unităţilor din subordinea acestuia în domeniul calităţii aerului” a fost furnizată către APM Iaşi Unitatea de Calibrare - Laborator mobil

APM Iaşi are arondate 11 APM –uri (Iaşi, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi, Brăila, Vrancea, Tulcea, Buzău) cu un total de 35 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului.

În cursul anului 2017 în cadrul activităţii desfăşurate la Unitatea de Calibrare Iaşi – Laborator mobil au fost verificate/ certificate/ etalonate 40 echipamente (pompe aspiraţie pulberi) din staţiile automate arondate pentru care s-au întocmit şi transmis către APM-urile beneficiare un număr echivalent de rapoarte de încercare.

Staţia IS-5  Tomești, amplasată în judeţul Iaşi, localitatea Tomeşti, str. M. Codreanu a fost închisă în perioada 02.05.2017 - 15.12.2017 datorită unor defecţiuni apărute la cablul de alimentare cu energie electrică. Cablul de alimentare cu energie electrică a stației IS-5 Tomești a fost înlocuit, lucrare efectuată în baza Ordinului Ministrului Mediului  nr. 1252/25.09.2017.

Până la data elaborării prezentului raport, datele privind calitatea aerului înconjurător care au stat la baza acestuia au fost validate la nivel local de către specialiştii APM Iași, urmând a fi certificate de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul A.N.P.M. Bucureşti.

În vederea facilitării informării publicului  pe site-ul www.calitateaer.ro  pot fi obţinute informaţii privind calitatea aerului, de la toate staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din ţară, exprimate prin indici de calitate (de la 1 la 6) şi vizualizată prin culori distincte (verde – foarte bună, galben – bună, portocaliu – mai puţin bună, roşu – proastă).

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare din județul Iași sunt  puse la dispoziţia publicului atât prin panoul exterior de informare, amplasat în B-dul Tudor Vladimirescu – parcare Supermarket Iulius Mall cât şi pe site-ul APM Iaşi, http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/buletine-calitate-aer unde sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

I.3. Evoluţia calităţii aerului în județul Iași în anul 2017

Urmare a monitorizării calității aerului prin cele 6 staţii automate, în anul 2017, în județul Iași s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice  pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie PM10 înregistrate în toate stațiile de monitorizare, determinate gravimetric din care:

  - 83 depăşiri s-au înregistrat la staţia de trafic IS-1 Podul de Piatră,

  - 40 depăşiri la staţia de fond urban IS-2 Decebal- Cantemir (începând cu data de 04 februarie 2017 s-a măsurat și PM10gravimetric),

  - 7 depăşiri la staţia de fond rural IS-4 Aroneanu,

  - 30 depăşiri la staţia de fond suburban IS-5 Tomești (captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului)

  - 23 depăşiri la staţia de fond urban-trafic IS-6 Bosia Ungheni(captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului).

În anul 2017 a fost depășită concentrația medie anuală la indicatorul particule în suspensie PM2,5 determinat gravimetric.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon privind protecţia sănătăţii umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) mai mult de 25 ori  în nicio  stație de monitorizare a ozonului pe tot parcursul anului 2017.

În anul 2017 s-a înregistrat depășirea valoarii limită orare şi anuale pentru protecția sănătății umane la indicatorul dioxid de azot în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră. Media anuală înregistrată la NO2 a fost de 43,14 μg/m3 față de valoarea limită anuală de 40 μg/m3 stabilită conform Legii nr.104 din 2011.

Pentru restul poluanţilor monitorizaţi (dioxid de sulf, monoxid de carbon, benzen, plumb, cadmiu și nichel din fracția PM10), nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor țintă prevăzute în Legea  nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător .

Graficele sunt realizate pe baza măsurărilor efectuate în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului  din județul Iași, ce respectă obiectivele de calitate a datelor stabilite în Anexa nr.4 la Legea 104/2011 şi totodată fiind utilizate criteriile de agregare şi calculul parametrilor statistici, conform Anexei 3, B.l şi D.2 din Legea nr. 104/2011.

### I.3.1. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul NO2

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale şi din transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor şi efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi construcţiile şi monumentele. Oxizii de azot contribuie la formarea ploilor acide şi favorizează acumularea nitraţilor la nivelul solului care pot provoca alterarea echilibrului ecologic ambiant. NO2 este un gaz ce se transportă la lungă distanţă şi are un rol important în chimia atmosferei, inclusiv în formarea ozonului troposferic.

Efecte asupra sănătăţii: gaz iritant pentru mucoasă ce afectează aparatul respirator şi diminuează capacitatea respiratorie (gradul de toxicitate al NO2 este de 4 ori mai mare decât cel al NO).

În anul 2017 s-a înregistrat depășirea valorii limită anuale pentru protecția sănătății umane la indicatorul dioxid de azot în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră. Media anuală înregistrată a fost de 43,14 μg/m3 față de valoarea limită anuală de 40 μg/m3 stabilită conform Legii nr.104 din 2011 actualizată.

Principalele surse responsabile pentru prezenţa NO2 şi NO în aerul ambiental în perioada de iarnă din stația IS-1 Podu de Piatră sunt traficul rutier şi încălzirea rezidenţială.În perioada de vară şi în weekend-uri  concentraţia de NO şi NO2 este mai scăzută în comparaţie cu perioada de iarnă şi zilele lucrătoare, în principal, datorită reducerii traficului auto.

Valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/m3), nu a fost depăşită mai mult de 18 ori/an la nici o staţie. Valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 μg/m3) a înregistrat o depăşire în anul 2017, de 220,58 µg/m3, în staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră, în data de 17.02.2017 la ora 0900.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii pragului de alertă (400 µg/m3 media pe 1 oră, măsurată 3 ore consecutiv) pentru dioxidul de azot.

Tabel I.3.1.1. Date statistice anul 2017 pentru NO2, (date validate medii orare)

| Staţia | Total date validate | Probe cu conc ≤ 200 µg/m3 (VLzilnic) | Media (µg/m3) | Captura % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-1 PODU DE PIATRA | 8381 | 8380 | 43,14 | 89,05 |
| IS-2 DECEBAL-CANTEMIR | 8725 | 8725 | 30,25 | 94,82 |
| IS-3 OANCEA-TATARASI | 8622 | 8622 | 24,01 | 92,0 |
| IS-4 ARONEANU | 8323 | 8323 | 8,85 | 85,22 |
| IS-5* TOMESTI | 2850 | 2850 | 30,73 | 28,77 |
| IS-6* BOSIA-UNGHENI | 681 | 681 | 15,37 | 6,52 |

Notă: - *) în stațiile IS-5 Tomești şi  IS-6 Bosia- Ungheni captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului .

Figura I.3.1.2. NO2 - Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare,

în anul  2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.3.1.3. Variaţia mediilor orare ale dioxidului de azot (NO2) în anul 2017

Pentru suma oxizilor de azot NOx, în legislaţie există nivel critic pentru protecţia vegetaţiei (30µg/m3). În staţia de fond rural IS-4 Aroneanu, media anuală înregistrată s-a situat  sub nivelul critic pentru protecţia vegetaţiei (conform Legii nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, Anexa 3, F).

##### I.3.2. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul SO2

Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros înţepător, amărui, provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Efecte asupra sănătăţii: provoacă iritaţia ochilor şi a primei părţi a traiectului respirator. În atmosferă, contribuie la acidifierea precipitaţiilor cu efecte toxice asupra vegetaţiei şi acidifierea corpilor apoşi.

Concentraţiile de S02 din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limita orară pentru protectia sănătătii umane (350 µg/m3)  care nu trebuie depăşită mai mult de 24 ori/an, şi valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3) care nu trebuie depăşită mai mult de 3 ori/an.

În urma măsurărilor efectuate în anul 2017 în staţiile automate existente, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită orare şi zilnice pentru protecţia sănătăţii umane, a  pragului de alerta (500 µg/m3) sau  a nivelului critic anual pentru protectia vegetaţiei (20 µg/m3).

La staţia de fond rural IS-4 Aroneanu, nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului critic pentru protecţia vegetaţiei (20(g/m3 ) stabilit pentru dioxidul de sulf.

Referitor la protecţia vegetaţiei, se poate afirma că există risc scăzut ca ecosistemele să fie afectate de eutrofizare și acidifiere  datorită reducerii concentraţiei de SO2.

Valoarea maximă orară în 2017 a fost de 64,80 µg/m3, înregistrată în staţia de fond suburban IS-5Tomești în data de 14.02.2017  la ora 1200, valoare sub valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/m3) prevăzută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Tabel I.3.2.1. Date statistice anul 2017 pentru SO2, (date validate 24 ore), VL= 125µg/m3

| Staţia | Total date validate | Probe cu conc ≤ 125 µg/m3 (VLzilnic) | Media (µg/m3) | Captura % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-1 PODU DE PIATRA | 359 | 359 | 5,0 | 96,71 |
| IS-2 DECEBAL-CANTEMIR | 351 | 351 | 4,82 | 94,52 |
| IS-3 OANCEA-TATARASI | 337 | 337 | 3,97 | 91,78 |
| IS-4 ARONEANU | 340 | 340 | 4,32 | 90,41 |
| IS-5* TOMESTI | 138 | 138 | 4,31 | 36,99 |
| IS-6* BOSIA-UNGHENI | 52 | 52 | 6,58 | 13,42 |

Notă: - *) în stațiile IS-5 Tomești şi  IS-6 Bosia- Ungheni captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului .

Figura I.3.2.1. Variţia mediilor orare a dioxidului de sulf (SO2) în anul 2017

Valoarea  maximă zilnică înregistrată în cursul anului 2017 a fost de 23,81 µg/mc, înregistrată pe 08 februarie 2017 în staţia de fond rural IS-4 Aroneanu, valoare mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 µg/m3) prevazută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Figura I.3.2.2. Variţia mediilor zilnice a dioxidului de sulf (SO2) în anul 2017

Figura I.3.2.3. SO2 - Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare,

în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

##### I.3.3. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul particule în suspensie

Particule în suspensie PM10

PM sunt emise direct ca particule primare sau se formează în atmosferă din reacţia chimică a emisiilor de gaze primare – precursori – acestea fiind numite particule secundare. Cei mai importanţi precursori pentru particule secundare sunt dioxidul de sulf, oxizi de azot, amoniac şi compuşii organici volatili (COV). Unii precursori (SO2, NOx, NH3) reacţionează în atmosferă şi formează sulfat şi azotat de amoniu sau alţi compuşi care condensează şi formează în aer aerosoli secundari anorganici. COV sunt oxidaţi la produşi mai puţin volatili, care formează aerosoli secundari.

Particulele în suspensie din atmosferă sunt poluanţi ce se transportă pe distanţe lungi, proveniţi din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt, erupţii vulcanice etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic, procesele de producţie (industria metalurgică, industria chimică etc).

Efecte asupra sănătăţii: exemple de efecte pe termen scurt ale poluării aerului cu PM includ iritaţii ale ochilor, nasului şi gâtului, inflamaţii şi infecţii respiratorii, bronşita şi pneumonia. Alte simptome pot include dureri de cap, greaţă, şi reacţii alergice. Efectele pe termen lung asupra sănătăţii includ boli cronice respiratorii, cancer pulmonar, boli de inimă şi chiar afecţiuni ale creierului, nervilor, ficatului şi rinichilor. Studiile epidemiologice atribuie efecte severe asupra sănătăţii poluării aerului provocate de PM şi într-o mai mică măsură ozonului.

Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, determinată gravimetric, (50 µg/m3), care nu trebuie depăşită mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală (40 µg/m3).

Tabel I.3.3.1. Particule in suspensie PM10 determinate gravimetric (µg/m3)

– timp de prelevare 24 ore (VL = 50 µg/m3)

| Staţie | Nr. date validate | Nr. probe > 50 µg/m3 | Frecventa depaşiri % | Concentrație medie anuală | Captura % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-1PODU DE PIATRA | 342 | 83 | 24,27 | 43,87 | 93,70 |
| IS-2* DECEBAL-CANTEMIR | 315 | 40 | 12,70 | 34,15 | 86,30 |
| IS-4** ARONEANU | 295 | 7 | 2,37 | 22,17 | 80,82 |
| IS-5** TOMESTI | 121 | 30 | 24,79 | 37,19 | 33,15 |
| IS-6** BOSIA-UNGHENI | 242 | 23 | 9,50 | 31,55 | 66,30 |

Notă: - *) începând cu 4 februarie 2017 în stația IS-2 Decebal-Cantemir se măsoară și PM10 gravimetric;

- **) în stațiile IS-4 Aroneanu,  IS-5 Tomești şi  IS-6 Bosia- Ungheni captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului.

Metoda de referinţă  pentru determinarea PM10 este metoda gravimetrică.

În anul 2017 s-a înregistrat depășirea valorii limită anuale pentru protecția sănătății umane la indicatorul particule în suspensie în stația de trafic IS-1 Podu de Piatră. Media anuală înregistrată a fost de 43,87μg/m3 față de valoarea limită anuală de 40 μg/m3 stabilită conform Legii nr.104 din 2011 actualizată.

Figura I.3.3.1. PM10 gravimetric - Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare din județul Iaşi, în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.3.3.2. Valori medii zilnice particule in suspensie PM10 determinate gravimetric în anul 2017

În anul 2017  s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice, mai mult de 35 ori   într-un an calendaristic, în stațiile IS-1 Podu de Piatră și IS-2 Decebal-Cantemir.Cea mai mare valoare zilnică înregistrată a fost de 120,27µg/m3, în staţia de trafic IS-1Podu de Piatră, în data 20 ianuarie 2017, valoare peste valoarea limita zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3, prevăzută în Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, actualizată.

Captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului în stațiile IS-5 Tomești şi  IS-6 Bosia- Ungheni.

# Cele mai multe depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane  (VL=50 μg/m3) la indicatorul PM10 s-au înregistrat în stațiile de trafic IS-1 Podu de Piatră, de fond urban IS-2 Decebal - Cantemir și în cea de fond suburban IS-5Tomești în  perioada rece a anului, fiind legate și de procesele meteo-climatice specifice acestei perioade (calm atmosferic, inversiune termică), primăvara până la apariţia vegetaţiei şi toamna începând cu scăderea temperaturii atmosferice şi defolierea vegetaţiei.

# Traficul auto, apariția și a altor surse de emisie legate de arderile specifice perioadei reci (producerea energiei termice şi electrice, arderi rezidenţiale, mijloace de transport respectiv arderile în motoarele diesel, etc.) generează în condiții de stabilitate atmosferică ridicată, respectiv frecvența mare a calmului și inversiunilor termice, creșteri ale concentrațiilor de PM10.

Particule în suspensie PM 2,5

Efectele asupra sănătăţii provocate de particule fine (PM2,5) sunt cauzate de inhalarea şi pătrunderea acestora în plămâni. Atât interacţiile chimice cât şi cele fizice cu ţesuturile pulmonare pot induce iritații sau distrugeri ale acestora.Particulele pătrund cu atât mai mult în plămâni cu cât sunt mai mici.

Monitorizarea concentraţiilor de particule PM2,5 este necesară pentru conformarea la cerinţele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului şi un aer curat pentru Europa. Rezultatele măsurărilor sunt folosite pentru stabilirea indicatorului mediu de expunere al populaţiei (IME) determinat la scară naţională, prin monitorizarea continuă timp de 3 ani.

Tabel I.3.3.2. Obiective de calitatea aerului pentru PM2.5 (µg/m3) – timp de prelevare 24 ore (conf.Anexei 3 din L.104/2011actualizată)

| Nr.crt. | PM2.5 valoare limită/valoare țintă | Perioada de mediere | Valoarea | Obiective |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM 2.5, valoarea ţintă | an | 25µg/m3 | a se atinge la 1 ianuarie 2010 |
| 2 | PM 2.5, valoarea limită | an | 25µg/m3 | Etapa a1-a a se atinge la 1ianuarie 2015 |
| 3 | PM 2.5, valoarea limită | an | 20µg/m3 | Etapa a 2-a a se atinge la 1ianuarie 2020 |
| 4 | Ținta națională de reducere a expunerii | Reducere cu 0 – 20% a expunerii (în funcţie de indicatorul mediu de expunere în anul de referinţă), care urmează să fie îndeplinite până în 2020. |

Indicatorul particule în suspensie PM2,5 este monitorizat în  staţia de fond urban IS-2 Decebal Cantemir  încă din anul 2009, pentru care se foloseşte metoda gravimetrică.

Concentrațiile medii anuale înregistrate în perioada 2013-2017 pentru indicatorul PM2.5 sunt prezentate în tabelul I.3.3.3.

Tabel I.3.3.3. Particule in suspensie PM2,5 determinate gravimetric (µg/m3) - timp de prelevare 24 ore (VL=25 µg/m3)

| Staţie | An | Nr. date validate | Captura % | Media anuală | V.L. (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-2 Decebal- Cantemir | 2013 | 364 | 99,7 | 19,48 | 25* |
|  | 2014 | 362 | 99,2 | 21,57 |  |
|  | 2015 | 332 | 90,9 | 23,15 |  |
|  | 2016*** | 290 | 79,23 | 19,95 | 20** |
|  | 2017 | 365 | 94,79 | 28,70 |  |

Notă: *)VL de 25 (g/m3 a se atinge la 1 ianuarie 2015;

**) VL de 20 (g/m3 a se atinge la 1 ianuarie 2020;

***) În anul 2016 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului.

Figura I.3.3.3. Valori medii zilnice pentru particule în suspensie PM2,5 determinate gravimetric în anul 2017

În anul 2017 a fost depășită concentrația medie anuală la indicatorul particule în suspensie PM2,5 determinat gravimetric.

Din graficul anterior se observă că în timul iernii concentraţia de PM2,5 este mai mare decât vara. Această variaţie ar putea fi corelată cu scăderea temperaturii de la sfârşitul toamnei până la începutul primăverii, care favorizează formarea PM2,5, prin trecerea precursorilor (oxizi de azot, oxizi de sulf, amoniac) din fază gazoasă în fază solidă ca azotat /sulfat de amoniu. La temperaturi ridicate (>30°C) precursorii sunt în general în fază gazoasă, concentraţia de PM2,5 fiind astfel mai scăzută vara. De asemenea în timpul iernii particulele de carbon (carbon organic şi carbon elementar) se gasesc într-o cantitate mai mare.

I.3.4. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul metale grele

Metalele grele se găsesc în aerul ambiental sub formă de aerosoli, a căror dimensiune influenţează remanenţa în atmosferă şi implicit posibilitatea de a fi transportaţi la distanţă.

Plumbul este eliberat în atmosferă de surse naturale şi surse antropice. Sursele naturale sunt: resuspensia solului de vânt, aerosolii marini, vulcanii, incendiile de pădure.Sursele antropice de plumb includ arderea de combustibili fosili pentru obţinerea energiei şi în motoarele vehiculelor, incinerarea deşeurilor, producţia de metale neferoase, fier, oţel şi de ciment. Contribuţia la emisiile de plumb provenite din benzină a fost eliminată după eliminarea aditivilor cu plumb din benzină.

Efecte asupra sănătăţii: plumbul este un metal toxic pentru organism, care se acumulează şi afectează rinichii, ficatul, creierul şi sistemul nervos. Expunerea la niveluri ridicate determină leziuni cerebrale grave, inclusiv retard mental, tulburări de comportament, probleme de memorie şi modificări ale dispoziţiei. Încetinirea dezvoltării sistemului nervos la copii este efectul cel mai critic, fiind cauzată de expunerea intrauterină, în timpul alăptării sau în copilăria timpurie. Cu toate acestea, poluarea aerului poate contribui în mod semnificativ la conţinutul de plumb din culturi prin depunere directă. Plumbul se bioacumulează şi afectează negativ atât sistemele terestre cât şi cele acvatice. Ca şi în cazul populaţiei, efectele asupra vieţii animalelor includ probleme de reproducere şi modificări ale aspectului sau de comportament.

Nichelul este un metal prezent în sol, apă, aer şi în biosferă. Emisiile de nichel în atmosferă pot să provină din surse naturale, cum ar fi resuspensia solului, vulcani şi vegetaţie. Principalele surse antropice de emisii de nichel în aerul ambiental sunt procesele de ardere pentru obţinerea energiei electrice sau termice, obţinerea nichelului, incinerarea deşeurilor şi nămolurilor de la staţiile de epurare, obţinerea oţelului, galvanizarea şi arderea cărbunelui. Există diferite căi de expunere la nichel: alimentele, inhalarea aerului, apa potabilă sau inhalarea fumului de tutun care conţine nichel, contactul pielii cu solul, apa sau suprafeţele placate cu nichel.

Efecte asupra sănătăţii: unii compuşi ai nichelului sunt cancerigeni, crescând riscul apariţiei cancerului pulmonar, de nas, laringe sau de prostată Alte efecte asupra sănătăţii sunt reacţiile alergice ale pielii  şi efectele asupra tractului respirator, sistemului imunitar sistemului endocrin.

Cadmiul este eliberat în atmosferă de surse naturale şi antropice. Vulcanii, resuspensia solului şi emisiile biogene sunt considerate principalele surse naturale de cadmiu în atmosferă. Sursele antropice de cadmiu includ producţia de metale neferoase, arderea combustibilului fosil, incinerarea deşeurilor, producţia de fier şi oţel, precum şi producţia de ciment.

Poluarea aerului şi utilizarea îngrăşămintelor minerale şi organice contribuie la expunerea la cadmiu. Aceste surse pot contribui la acumularea unor niveluri relativ mari de cadmiu în solul fertil, crescând astfel riscul de expunere în viitor prin intermediul alimentelor.

Efecte asupra sănătăţii: rinichii şi oasele sunt organele critice afectate de expunerea la cadmiu. Principalele efecte includ o excreţie crescută a proteinelor cu masă moleculară mică în urină şi risc crescut de osteoporoză , precum şi cancer pulmonar prin inhalare.

Cadmiul este toxic pentru viaţa acvatică, deoarece este direct absorbit de către organismele din apă. Acesta interacţionează cu componentele citoplasmatice, cum ar fi enzimele, producând efecte toxice în celule. Poate produce, de asemenea, cancer pulmonar la om şi la animalele expuse prin inhalare. Cadmiul este foarte persistent în mediu şi se bioacumulează.

Concentraţiile de metalele grele din aerul înconjurător se evaluează folosind următoarele valori:

- valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii de 0,5 μg/ m3, pentru Pb;

- valoarea ţintă de 5 ng/m3, pentru Cd;

- valoarea ţintă de 20 ng/m3, pentru Ni.

În anul 2017 concentraţiile medii anuale pentru metalele grele monitorizate nu au depăşit valoarea limită anuală/valoarea ţintă la nicio staţie.

Tabel I.3.4.1. Valori ale concentraţiei de metale grele în aerul ambiental în staţia de trafic

IS-1 Podu de Piatră, în anul 2017

| Indicator | Număr de analize | Valoare maximă înregistrată | Media anuală | Captura % | Valoarea limită/ Valoare ţintă* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (µg/m3) | 342 | 1,070 | 0,045 | 93,44 | 0,5 µg/m3 - valoarea limită anuală |
| Cd (ng/mc) | 342 | 2,84 | 1,042 | 93,44 | 5 ng/m3 - valoare ţintă |
| Ni (ng/mc) | 342 | 6,84 | 3,912 | 93,44 | 20 ng/m3- valoare ţintă |

Notă: * Pentru conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic.

Tabel I.3.4.2. Valori ale concentraţiei de metale grele în aerul ambiental în staţia

IS-4 Aroneanu, în anul 2017

| Indicator | Număr de analize | Valoare maximă înregistrată | Media anuală | Captura % | Valoarea limită/ Valoare ţintă* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb** (µg/m3) | 292 | 0,210 | 0,013 | 79,78 | 0,5 µg/m3 - valoarea limită anuală |
| Cd** (ng/mc) | 292 | 0,715 | 0,272 | 79,78 | 5 ng/m3 - valoare ţintă |
| Ni** (ng/mc) | 292 | 2,86 | 1,096 | 79,78 | 20 ng/m3- valoare ţintă |

Notă: * Pentru conţinutul total din fracţia PM10, mediat pentru un an calendaristic.

** în stația IS-4 pentru toate metalele (Pb, Cd, Ni) captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului.

Figura I.3.4.1.  Pb gravimetric determinat din fracţia PM10 – Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare, în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.3.4.2. Cd gravimetric determinat din fracţia PM10 –

Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare, în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.3.4.3. Ni gravimetric determinat din fracţia PM10 –

Concentraţiile medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare, în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Populaţia din județul Iași nu a fost expusă la concentraţii peste valorile limită/valorile țintă  de metale grele stabilite în Legea 104/2011.

##### I.3.5. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul monoxid de carbon, CO

Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic ce afectează capacitatea organismului de a reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Provine din surse antropice sau naturale, care implică arderi incomplete ale oricărui tip de materie combustibilă, atât în instalaţii energetice, industriale, cât şi în instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice individuale) şi mai ales din arderi în aer liber (arderea miriştilor, deşeurilor, incendii etc).

Efecte asupra sănătăţii: gaz toxic, în concentraţii mari este letal (aproximativ 100 mg/m3). Reduce capacitatea  de  transport  a  oxigenului  în  sânge  cu  consecinţe  asupra  sistemului  respirator  şi  a sistemului cardio circulator. Poate induce reducerea acuităţii vizuale şi a capacităţii fizice.

Concentraţiile de monoxid de carbon din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3), calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).

Tabel I.3.5.1. Date statistice privind monitorizarea CO

| Staţia | Număr măsurări (medii orare) | Maxima mediei pe 8 ore (mg/m3) | Nr. depăsiri ale val. ţintă | Concentrația media anuală (mg/m3) | Captura % | Maxima mediei pe 1 ora (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-1 Podu de Piatră | 8569 | 2,91 | 0 | 0,25 | 97,82 | 3,5 (07 dec, ora 21°°) |
| IS-4* Aroneanu | 7366 | 1,11 | 0 | 0,07 | 84,09 | 5,71 (05april, ora 21°°) |
| IS-5* Tomești | 3258 | 1,89 | 0 | 0,21 | 37,19 | 2,24 (10 feb, ora 24°°) |
| IS-6* Bosia Ungheni | 996 | 1,98 | 0 | 0,41 | 11,37 | 2,45 (07 dec, ora 22°°) |

Notă: - *) în stațiile IS-4Aroneanu,  IS-5 Tomești şi  IS-6 Bosia- Ungheni captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului .

Figura I.3.5.1. Variaţia valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore a concentraţiei de CO,

în anul 2017

În anul 2017, analizând datele obţinute din monitorizarea monoxidului de carbon, se constată că valorile maxime zilnice ale mediilor concentraţiilor pe 8 ore, s-au situat mult sub valoarea maximă zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/m3).

Figura I.3.5.2. CO - Maxima zilnică  a mediei pe 8 ore, înregistrată la staţiile de monitorizare,

în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

##### I.3.6. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul benzen

Benzenul provine, în proporţie de 90%, din motoarele cu ardere internă (trafic auto), în urma arderilor incomplete, restul rezultă din evaporarea combustibililor la stocare şi transfer, din arderea lemnului (contribuţia de la încălzirea locuinţelor este mică aproximativ 5%) şi din unele procese industriale.

Efectele asupra sănătăţiii: pot fi de natură mutagenă şi cancerigenă, disconfort olfactiv, iritaţii şi diminuarea capacităţii respiratorii.

Datorită stabilităţii chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanenţă în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Benzenul este îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariţia condiţiilor meteorologice favorabile acestui fenomen sau prin reacţii fotochimice la care benzenul este reactant, determinând formarea ozonului. Având timp de remanenţă de câteva zile în atmosferă benzenul poate fi transportat pe distanţe lungi.

Concentraţiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (5 μg/m3 ).

Figura I.3.6.1. Valori medii orare ale benzenului

Tabel I.3.6.1. Date statistice privind monitorizarea benzenului

| Statie | Nr. date validate (medii orare) | Frecventa depaşirii % | Media anuală | Captura % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-1Podu de Piatra | 8138 | 0 | 4,85 | 83,14 |
| IS-2 Decebal – Cantemir | 8127 | 0 | 2,39 | 92,77 |
| IS-6* Bosia- Ungheni | 3581 | 0 | 2,32 | 40,88 |

Notă:*) În stațiile IS-1 și IS-6 captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului

În anul 2017  nu a fost depăşită valoarea limită anuală (VL anuală 5μg/m3 ) la benzen în stația IS-2, iar în stațiile IS-1și IS-6 din motive tehnice captura a fost insuficientă.

##### I.3.7. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul amoniac, NH3

Odată cu amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului s-a renunţat la monitorizarea concentraţiei de amoniac, acest indicator nefiind specific pentru industria judeţului. Ca urmare a restructurării industriei, industria chimică este slab reprezentată în judeţ.

##### I.3.8. Evoluţia calităţii aerului la indicatorul ozon, O3

Ozonul deşi este încadrat în categoria poluanţilor secundari datorită producerii lui prin reacţiile fotochimice ale unor substanţe cu conţinut de azot (oxizii de azot), cu conţinut de carbon (îndeosebi hidrocarburile denumite generic COV), unele hidrocarburi halogenate (clorofluorcarbonii) etc., a devenit poluant prioritar alături de particulele  în suspensie PM10 şi PM2,5, oxizii de azot, ca urmare a efectelor asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru ozon, deşi nu este emis direct în atmosferă în cantitate semnificativă, există o concentraţie de fond care se datorează amestecului ozonului din stratosferă şi generarea acestuia în troposferă, putând fi transportat de la distanţe mari. De aceea concentraţiile de ozon din atmosferă sunt variabile în funcţie de anotimp, de condiţiile meteorologice (radiaţia solară şi umiditatea fiind factori favorizanţi ai reacţiilor fotochimice) şi de prezenţa  precursorilor  organici ai ozonului.

Este singurul poluant pentru care pe perioada verii (mai - octombrie) se fac raportări lunare la Agenţia Europeană de Mediu (EEA). Nu se monitorizează în staţii de trafic unde concentraţiile oxizilor de azot sunt mai mari. De aceea ozonul se măsoară în următoarele staţii: de fond rural (Aroneanu), de fond suburban (Tomeşti) şi industrială (Oancea Tătătaşi).

Efectele asupra sănătăţiii:expunerea la concentraţii mari de ozon pe perioade de câteva zile poate cauza efecte adverse asupra sănătăţii, mai ales reacţii inflamatorii şi scăderea funcţionării plămânilor. Expunerea la concentraţii de ozon moderate pe perioade mai lungi de timp poate conduce la o scădere a funcţionării plămânilor la copiii mici.

Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele de viaţă împotriva acţiunii radiaţiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între sol şi 8-10 km înălţime) este deosebit de toxic, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor şi are potenţial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect toxic şi pentru vegetaţie, determinând inhibarea fotosintezei şi producerea de leziuni foliate, necroze.

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind:

- pragul de alertă ( 240 µg/m3 măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare;

- pragul de informare (180 µg/m3) calculat ca medie a concentraţiilor orare;

- valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 µg/m3  ) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an.

În anul 2017 nu s-au înregistrat valori care să depăşească pragul de informare de 180 µg/m3 şi cel de alertă de 240 µg/m3.

Când pragul de alertă este depăşit, trebuie elaborat un plan de acţiune pe termen scurt în conformitate cu dispoziţiile din Legea 104/2011 și HG. 257/2015.

Valoarea pentru protecţia vegetaţiei este specificată ca expunere cumulată peste o valoare de prag, AOT40. Aceasta se calculează ca suma tuturor valorilor orare ale ozonului care depăşesc 40 µg /m3 în timpul perioaodei de creştere intensă , din mai până în iulie, determinat ca medie pe 5 ani.

Tabel I.3.8.1. Date statistice privind monitorizarea  ozonului în anul 2017

| Staţia | Număr măsurători (medii orare) | Maxima mediei pe 8 ore (µg/m3) | Nr. depasiri max. medie 8 ore (120 µg/m3) | Captură (%) | Media anuală (µg/m3) | Maxima mediei pe 1 ora (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS- 3 Oancea Tătăraşi | 8285 | 93,51 | 0 | 94,58 | 37,27 | 105,67 (02 septem. ora 17°°) |
| IS- 4 Aroneanu | 7769 | 128,89 | 8 | 88,69 | 55,74 | 136,17 (12 august ora 16°°) |
| IS- 5* Tomești | 3147 | 81,71 | 0 | 35,92 | 40,38 | 93,98 (22 martie ora 15°°) |

Notă:*) În stația IS-5 din motive tehnice captura de date a fost insuficientă pentru evaluarea calității aerului.

Figura I.3.8.1. Ozon – Maxima zilnică mediei pe 8 ore, înregistrate la staţiile de monitorizare, în anul 2017

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.3.8.2. Variaţia valorilor maxime zilnice a mediilor pe 8 ore a concentraţiei de ozon în anul 2017

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon privind protecţia sănătăţii umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore) mai mult de 25 ori  în nicio  stație de monitorizare a ozonului pe tot parcursul anului 2017.

În staţia de fond rural IS-4 Aroneanu s-au înregistrat un număr de 8 depăşiri ale valorii ţintă pentru ozon privind protecţia sănătăţii umane (valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore).

Depăşirile s-au produs pe fondul dispersiei scăzute, condiţii de calm atmosferic, temperaturi ridicate și radiație solară maximă, care au condus la producerea şi acumularea de ozon.

II. Tendinţe

Tendinţa generală în ceea ce priveşte evoluţia concentraţilor de poluanţi monitorizaţi în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului este prezentată în graficele următoare.

Figura II.1. NO2 – Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, în perioada 2010 – 2017

Notă: T- trafic (IS-1); FU- fond urban (IS-2); I- industrial (IS-3); FR- fond rural (IS-4); FSUB- fond suburban (IS-5).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura II.2. SO2 – Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, în perioada 2010 – 2017

Notă: T- trafic (IS-1); FU- fond urban (IS-2); I- industrial (IS-3); FR- fond rural (IS-4); FSUB- fond suburban (IS-5).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura II.3. PM10 gravimetric – Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, în perioada 2010 – 2017

Notă: T- trafic (IS-1); FU- fond urban (IS-2); I- industrial (IS-3); FR- fond rural (IS-4); FSUB- fond suburban (IS-5).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

.

Figura II.4. Ozon – Maxima zilnică mediei pe 8 ore, înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu valoarea ţintă, în perioada 2010 – 2017

Notă: I- industrial (IS-3); FR- fond rural( IS-4); FSUB- fond suburban (IS-5).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.I.5. C6H6 – Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare în raport cu VL anuală, în perioada 2010 – 2017

Notă:  T- trafic (IS-1); FU- fond urban (IS-2); FU-T- fond urban – trafic (IS-6).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.I.6. Pb gravimetric determinat din fracţia PM10 –

Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare

în raport cu VL anuală, în perioada 2011 – 2017

Notă: T- trafic (IS-1); FR- fond rural (IS-4).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.I.7. Cd gravimetric determinat din fracţia PM10 –

Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare

în raport cu VL anuală, în perioada 2011 – 2017

Notă: T- trafic (IS-1); FR- fond rural (IS-4).

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Figura I.I.8. Ni gravimetric determinat din fracţia PM10 –

Evoluţia concentraţiilor medii anuale înregistrate la staţiile de monitorizare

în raport cu VL anuală, în perioada 2011 – 2017

Notă:T- trafic (IS-1); FR- fond rural (IS-4)

Sursa: Date din stațiile de monitorizare a calității aerului din județul Iași - Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului

Concluzii:

Din analiza tendinţelor în evoluţia măsurărilor se constată în anul 2017  următoarele:

- menţinerea calităţii aerului înconjurător la dioxid de sulf (SO2), nivelurile acestui poluant s-au situat sub valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane;

- pentru dioxid de azot (NO2)  s-a înregistrat depăşirea valorii limită anuale (40 µg/m3) în stația de trafic IS-1Podu de Piatră.

- pentru particule în suspensie PM10 s-au înregistrat:

- peste 35 depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane/stație în stațiile IS-1Podu de Piatră și IS-2 Decebal- Cantemir;

- depășire a valorii limită anuale pentru protecția sănătății umane (40 µg/m3) în staţia de trafic IS-1 Podu de Piatră.

- pentru ozon (O3) se observă o ușoară tendință de scădere a valorilor concentraţiilor la maxima zilnică a mediei pe 8 ore, comparativ cu anul precedent, înregistrate la staţia de fond rural IS-4 Aroneanu în raport cu valoarea ţintă.

- la benzen (C6H6) nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită anuale în stațiile care monitorizează acest poluant.

- concentraţiile medii anuale pentru metalele grele monitorizate nu au depăşit valoarea limită anuală/valoarea ţintă în stația IS-1Podu de Piatră. Pentru plumb și cadmiu valorile sunt comparabile cu anii anteriori iar la nichel se observă o ușoara tendință de creştere.

# Având în vedere încadrarea Aglomerării Iaşi în regimul 1 de gestionare a calităţii aerului (conform Ord.1206/2015), şi conform prevederilor art. 22 şi art. 54 din Legea nr. 104/2011, precum şi ale art. 8 şi art. 12 din  HG nr. 257/15.04.2015, Primăria Municipiului Iași elaborează Planul de calitate a aerului pentru indicatorul PM10.

În data de 20.11.2015 Comisia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, a hotărât iniţierea elaborării unui plan de calitatea aerului în aglomerarea Iaşi pentru indicatorul particule în supensie PM10.

La momentul actual Planul de Calitate a Aerului (PCA) în Municipiul Iași, pentru indicatorul PM10 este în curs de elaborare.

Judeţul Iaşi  se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări privind calitatea aerului pentru toţi indicatorii (dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2 / NOx), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi  particule în suspensii (PM10 şi PM2,5) cu excepţia municipiului Iaşi, care  pentru indicatorul  particule în suspensii (PM10) elaborează Plan de calitate a aerului.

În data de 21.01.2016 Comisia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi, a hotărât iniţierea Planului menţinere a calităţii aerului.

# La momentul actual Planul de Menţinere a Calităţii Aerului (PMCA) pentru judeţul  Iași este în curs de elaborare.

Prezentul raport privind calitatea aerului înconjurător în județul Iași pentru anul 2017 destinat informării publicului, este elaborat pe baza datelor de calitate a aerului validate de către operatorul local al Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RLMCA). Aceste date au caracter preliminar, fiind în curs de certificare de către Centrul de Evaluare Calitate Aer din Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Contact APM IAŞI

Întocmit: Alina  LEAHU consilier  Serv. M.L, Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro , Telefon: 0232/215497