Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

| AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI IAȘI |
| --- |
| Nr.: | / 15.05.2023 |

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA APRILIE 2023

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna aprilie 2023.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră – B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti - comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu,  jud. Iași

IS-6 - Bosia Ungheni – comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi.

Tabel 1. Coordonate măsurate cu GPS-ul din dotarea APM Iaşi

| COD | Judet | Oras | Cod statie | Adresa instalare | latitudine | longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | grade | minute | secunde | sutimi | grade | minute | secunde | sutimi |
| IS | IASI | IASI | IS-1 | B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 24 | 328 | 27 | 34 | 29 | 556 |
| IS | IASI | IASI | IS-2 | Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 3 | 310 | 27 | 34 | 54 | 702 |
| IS | IASI | IASI | IS-3 | Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi | 47 | 9 | 27 | 996 | 27 | 36 | 45 | 763 |
| IS | IASI | IASI | IS-4 | comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași | 47 | 12 | 0 | 31 | 27 | 32 | 9 | 5 |
| IS | IASI | TOMESTI | IS-5 | comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu, jud. Iași | 47 | 8 | 8 | 529 | 27 | 41 | 35 | 92 |
| IS | IASI | UNGHENI | IS-6 | comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi. | 47 | 12 | 56 | 318 | 27 | 46 | 7 | 116 |

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 PODU DE PIATRĂ adresa: Municipiul Iaşi, B-dul N. Iorga

Stație închisă temporar în luna aprilie din motive tehnice (aer condiționat defect).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Municipiul Iaşi, Aleea Decebal nr. 10

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond urban IS-2 este PM 2.5 gravimetric.

În luna aprilie 2023 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Municipiul Iaşi, Str. Han Tătar nr. 14

Stație închisă temporar în luna aprilie din motive tehnice (UPS defect).

Notă: În staţia IS-3 nu se determină PM10 gravimetric.

Staţia IS-4 ARONEANU adresa: jud. Iaşi, sat Aroneanu, com. Aroneanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond rural IS-4 este PM 2.5 automat.

În luna aprilie 2023 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric  nu s-au înregistrat  depășiri  ale  valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: jud. Iaşi, sat Tomeşti, com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4  în staţia de fond suburban IS-5 este PM2.5  automat.

În luna aprilie 2023 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric nu s-au  înregistrat  depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Poluantul care a definit indicele general de calitate 3  în staţia de fond rural  IS-6 este dat de PM10  determinat gravimetric.

În luna aprilie 2023 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric nu s-au  înregistrat  depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); particule în suspensie (PM10, PM2.5).

Indicele specific și general de calitate a aerului se calculează în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/ decembrie 2020.

Indicele general este calculat ca maxim din indicii specifici când există date pentru minim 1 poluant.

În Buletinul lunar privind calitatea aerului au fost actualizați indicii generali zilnici prin includerea concentrațiilor de PM10 gravimetrice.

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai  jos.

| 1 BUN | 2 ACCEPTABIL | 3 MODERAT | 4 RAU | 5 FOARTE RAU | 6 EXTREM DE RAU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Director Executiv,

Galea TEMNEANU

Contact: A.P.M .IAŞI

Nume/prenume: Picioruș  Dumitrița e-mail: office@apmis.anpm.ro , telefon: 0232/215.497

Redactat:  Lavinia FLOREA - consilier Serv. M.L.