BORDEROU

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI IAȘI

,, CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL LUPUL, IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEȚUL IAȘI”

- PIESE SCRISE

| NR. CRT | DENUMIRE |
| --- | --- |
| 1. | Foaie de gardă |
| 2. | Borderou piese scrise şi desenate |
| 3. | Certificat de Urbanism |
| 4. | Memoriu de prezentare |
| 5. | Inventar de coordonate STEREO 1970 |

B .PIESE DESENATE

| Nr crt | Denumire | Scara:. | Planşa nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plan încadrare în zonă | 1: 100000 | PL-0.01 |
| 2. | Plan de încadrare în teritoriu | 1: 50000 | PL-0.02 |
| 3. | Plan de situaţie | 1:200 | PL- 1.01 |

MEMORIU DE PREZENTARE

1. DENUMIREA PROIECTULUI

,, CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL LUPUL, IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEȚUL IAȘI”

2. TITULAR

COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

Adresa: Comuna Valea Lupului, Județul Iași

Numărul de telefon 0232.272.590, fax 0232-277.758

Email: primaria_valealupului@yahoo.com

Numele persoanelor de contact

Florin Liviu Dulgheru - primar comuna Valea Lupului

Responsabil pentru protecția mediului

Florin Liviu Dulgheru

3.  DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZIC ALE INTREGULUI PROIECT:

Proiectul tehnic a fost întocmit cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenții.

- Rezumatul proiectului

Comuna Valea Lupului este poziționata in nord – estul tarii, in imediata apropiere a municipiului lași, a graniței de est a Uniunii Europene cu Republica Moldova.

Teritoriul administrativ cuprinde următoarele vecinătăți :

•	la nord si est cu comuna Rediu, județul Iași.

•	la sud teritoriul administrativ al municipiului Iași

•	la vest cu comuna Lețcani, județul Iași.

Comuna Valea Lupului are o suprafața totala de 1063 ha din care 730 ha în intravilan şi o suprafața de 333 ha in extravilan.

Ca parte a infrastructurii sociale, proiectul propune construirea podului peste pârâul Lupul pentru a asigura  accesul locuitorilor din comuna Valea Lupului la punctele de interes ale acesteia.

În momentul de față amplasamentele pe care se propune construirea podului peste pârâul Lupul, circulația rutieră se desfășoară pe structuri care nu îndeplinesc cerințele din legea 10/1995 referitoare la siguranță în exploatare, precum și la rezistență și stabilitate.

Podul propus spre construire este necesar pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării circulației rutiere și pietonale în orice anotimp. În perioadele ploioase drumul pe care este necesară construirea podului devine impracticabil, nepermițând accesul locuitorilor la obiectivele  socio – economice, agenți economici..

Prin Planul Urbanistic General al comunei Valea Lupului, se fac o serie de propuneri cu privire la reglementarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de circulaţie.

Construirea podului va aduce beneficii imediate precum și pe termen mediu și lung, atât în privința ridicării standardelor economice și a condițiilor igienico – sanitare cât și în privința dezvoltării economice a comunei.

Asigurarea unor căi de acces corespunzătoare indiferent de anotimp, va conduce la creşterea valorii terenurilor în zonă.

Proiectul se încadrează în priorităţile propuse de Planul Urbanistic General al comunei Valea Lupului.

Podul este dimensionat în conformitate cu următoarele normative:

PD 165-2013 - Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate

PD 95-2002 - Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podeţelor

Prin PTH se propune construirea  unui pod peste pârâul Lupul in comuna Valea Lupului, astfel:

OBIECT 1: - POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL LUPUL

Podul din beton peste paraul Lupul, în satul Valea Lupului va avea o lungime totală de 12,10 m din care lungimea suprastructurii este de 8,00m, două rosturi de dilatație de  0,05 m și ziduri întoarse cu lungime de 2,00 m. Lățimea totală a suprastructurii este de 10,00 m, care asigură o parte carosabilă de 7,00m, doua trotuare cu latime de 1,50 m, două lise de susținere a parapetului de siguranță de 0,25 m.

Podul va avea următoarele caracteristici geometrice generale:

| După structura de rezistență : | Grinzi prefabricate din beton precomprimat |
| --- | --- |
| După modul de execuție: | Infrastructură monolită Suprastructură prefabricată |
| Numărul de deschideri și lungimea lor: | 1x 8,00 m |
| Lățimea părții carosabile: | 7,00 m |
| Lățimea totală a podului: | 10,50 m |
| Lungimea totală a podului: | 12,10 m |
| Tip infrastructuri: | Culei masive din beton armat, cu fata văzută |
| Tip fundații: | Fundații directe |
| Tipul îmbrăcămintei pe pod: | Beton asfaltic |
| Parapet de siguranță: | H4b, Parapet pietonal |
| Racordări cu terasamentele: | Ziduri întoarse |
| Oblicitate: | 0 ° |

Infrastructura podului

Infrastructura este compusă din două culei masive cu fata văzuta, din beton armat, fundata pe fundatii directe din beton armat. S-a adoptat soluţia de fundaţie directa având în vedere ca recomandare privitoare la modul de fundare este „Se va proceda la realizarea săpăturilor până la cota de fundare (min. -2.00m) și apoi dispunerea unui strat de blocaj din piatră spartă cu granulație mare, cu grosime de min. 50cm ce se va împăna în totalitate în terenul natural.

Peste stratul de piatră spartă se va dispune un strat de închidere de 30cm de balast compactat min. 95% și mediu 98%.

Precizam ca la adancimea de -1.70  la - 6.00 gasim un strat de “Argilă prăfoasă nisipoasă, cenușie, cu intercalații de nisip, cu plasticitate medie, plastic consistentă”

Fundaţiile culeilor se realizează din 2 blocuri masive de beton cu sectiune dreptunghiulara si inaltimea de 2,50 m, in doua trepte, din beton de clasa C 25/30, armat cu otel-beton BST500.

•	Infrastructura podului este compusă din două culei cu elevații masive cu față văzută cu înălțimea de 2,50 m si lățimea de 10,00 m, culei echipate cu ziduri de gardă și ziduri întoarse din beton armat cu lungime de 2.00 m fiecare și grosimea de 30 cm.

Fundaţiile culeilor se realizează din 2 blocuri masive de beton cu sectiune dreptunghiulara 2,50×11,00 si inaltimea de 2,50 m, in doua trepte, din beton de clasa C 25/30, armat cu otel-beton BST500

•	Infrastructura podului este compusă din două culei cu elevații masive cu față văzută cu înălțimea de 2,50 m si lățimea de 10,00 m, culei echipate cu ziduri de gardă și ziduri întoarse din beton armat cu lungime de 2.00 m fiecare și grosimea de 30 cm.

•	Elementele constructive ale culeelor sunt proiectate din beton armat monolit clasa C35/45 și armătură din oțel BST 500 .

•	Hidroizolația se va executa pe spatele elevației culeelor și pe fața interioară a zidurilor întoarse.

•	Drenul din zidărie de piatră brută se va realiza in spatele culeelor in sistem filtru invers, concomitent cu umplutura de pământ din terasamentele rampelor de acces.

•	Umplutura de pământ se va realiza provizoriu până la partea superioară a zidului de gardă, pentru a realiza calea de acces pentru macaraua care montează grinzile. După execuția suprastructurii podului, se vor realiza dalele de racordare.

Suprastructura podului

Structura de rezistenta a podului este alcătuita din 15 grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente, grinzi cu lungime de 8,00 ml si înălțime de 0,52 m, dispuse la distante de 0,62 m interax. Până la etapa de betonare a plăcii de suprabetonare, se asigura sprijinirea grinzilor prefabricate pentru a împiedica căderea lor in cazul unui cutremur.

•	Grinzile sunt rezemate direct pe bancheta culeei pe un strat de mortar de 2 cm. Lățimea unei banchetei de rezemare este de 0,50 m.

•	Se va executa cofrajul, se armează și se betonează placa de suprabetonare. Aceasta se va executa cu beton din clasa C35/45 și se armează cu oțel-beton BST 500 (C).

•	Podul a fost proiectat cu o panta longitudinala de 1,0%, pentru a facilita evacuarea apelor meteorice de pe calea pe pod.

•	Deoarece lungimea podului este relativ mica, nu au fost prevăzute guri de scurgere, apa pluviala scurgându-se in sens longitudinal si evacuându-se in lateral.

•	La nivelul lisei parapetului, la partea inferioară se execută lăcrimarul, iar pe fața superioară a lisei se montează placi metalice in care se vor prinde cu șuruburi, panouri de parapet metalic de siguranță.

•	In dreptul rosturilor de pe fiecare element de infrastructură, pe înălțimea lisei parapetului, până la nivelul plăcii de suprabetonare, se vor executa rosturi de dilatație.

Calea pe pod

•	Lățimea carosabilului este de 10,00 m intre lisele parapet.

•	Profilul transversal este in sistem acoperis cu pante de 2.50% catre lisa parapetului.

•	Podul este prevăzut cu parapet metalic de siguranță cu nivel de protecție H4b, inclusiv pe lungimile zidurilor întoarse.

•	Dispozitivele de acoperire a rosturilor se montează deasupra rosturilor de pe culei. Se montează elementele dispozitivelor de acoperire a rostului si se betonează spatiile lăsate special in acest scop la capetele plăcii de suprabetonare si a zidurilor de garda.

•	Se execută hidroizolația pe pod, tip membrană multistrat aplicată  prin termodusare cu bitum, de 4 mm grosime. Hidroizolația se va monta in sens longitudinal podului, realizându-se suprapunerea straturilor adiacente pe minim 10 cm, atât în sens longitudinal, cât și in sens transversal. Nu se admite realizarea in același plan transversal a înnădirilor longitudinale. Se verifică racordarea hidroizolației la lisa parapetelor și la dispozitivele de acoperire a rosturilor. Se pot utiliza și hidroizolații mai performante.

•	Se execută un strat de protecție al hidroizolației din BA 8 – 3 cm

•	Se execută îmbrăcămintea căii pe pod, executată mecanizat din două straturi de 4 cm de BAP 16, 4 cm MAS 16. Se verifică panta in sens transversal și longitudinal care să conducă apele la casiurile de descărcare la capetele podurilor.

•	Se verifică modul de realizare a racordării îmbrăcămintei căii pe zona carosabilă, la dispozitivele de acoperire a rosturilor.

•	Se execută cordoane de impermeabilizare de celochit montate in stratul superior de îmbrăcăminte și in lungul dispozitivelor de acoperire a rosturilor.

Racordarea podului cu terasamente și rampe de acces

•	Se execută prismul de piatra sparta pe care reazemă grinda de rezemare a dalei de racordare. Se execută grinda de rezemare care asigură racordarea podului cu terasamentele din rampele de acces.

•	Se dispune un strat anti capilar de nisip, de 10 cm grosime și se vor monta dalele de racordare din beton armat C20/25, pentru a permite efectuarea lucrărilor de înlocuire fără întreruperea circulației pe pod.

•	Execuția dalelor se va realiza după terminarea umpluturilor în spatele culeelor și compactarea umpluturilor până la atingerea gradului de compactare de 98%.

Pe o lungime de 19,0  respectiv 33,00 m se executa sistemul rutier pe rampele de acces compus din:

- strat de fundaţie din balast - 20 cm grosime;

- strat de baza din piatra sparta – 15 cm

-strat de legatura din binder (BADPC22,4) - 6 cm grosime;

-strat de uzura din beton asfaltic (BAPC16) - 4 cm grosime.

• 	Se realizează racordarea pe o lungime de 10,0 m a latimii de 7,00 m a zonei carosabile de pe pod, la latimea de 5,50 m a caii pe rampele de acces.

- Se montează parapetul direcţional pe o lungime de 10 m, pe fiecare rampa de acces la pod.

- Se executa grinda de rezemare si pereul de beton de clasa C 30/37 de 15 cm grosime a sferturilor de con care asigura racordarea podului cu terasamentele din rampele de acces.

- Se executa casiurile de descărcare a apelor meteorice pe la capetele podului.

- Se asigura racordarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de la capetele podului, la partea superioara a casiului de descărcare.

- Se executa scări de acces sub pod, cate una pe fiecare rampa, pe partea dreapta, in sensul de mers.

•	Se execută marcaje și semnalizare rutiere.

Amenajarea albie pârâu Lupul

•	Pentru asigurarea stabilității albiei în zona podului se propune construirea unui pereu din beton atat pe talveg cat si pe malurile albiei minore, inchis la capete cu 2 grinzi monolite incastrate in terenul natural.

- Justificarea necesitații proiectului

În zonele studiate prin prezentul proiect, circulația auto și pietonală se desfășoară cu dificultate, prezentând următoarele deficiențe:

În prezent, în amplasamentul studiat pentru „Pod Din Beton Armat Peste Pârâul Lupul” traversarea pârâului Lupul se realizează pe o construcție executată artizanal, fără o documentație tehnică, fără fundații și timpane și/ sau racordări cu terasamentele. Construcția nu asigură debușeele aferente pârâului Lupul si nu asigura preluarea convoiului de calcul si nici circulația rutieră și pietonală în condiții de siguranță.

Ca parte a infrastructurii sociale, proiectul propune căi de acces cu rol multiplu:

- acces la agenții economici din zonă;

- acces la scoala si cimitir

- acces la  drumul național DN 28

- realizarea unui acces permanent a locuitorilor la obiectivele socio – economice și  culturale.

In concluzie, situația actuală este improprie circulației autovehiculelor și/sau a utilajelor agricole. Circulația autovehiculelor, utilajelor agricole și vehiculelor se desfășoară anevoios și pe rute alternative in orice anotimp, nefiind asigurate condiții minime pentru viața și activitatea locuitorilor din zona adiacentă, fapt care influențează negativ viața economică, socială si culturală a locuitorilor din zona deservită de drumul național DN 28.

Prin realizarea investiție din prezenta documentație vor fi satisfăcute  următoarele necesități:

- Asigurarea circulației rutiere si pietonale in condiții minime de siguranță și confort, în special în perioadele critice ale anului

- micșorarea distanțelor de parcurs pentru a ajunge în diverse zone ale comunei;

- Preîntâmpinarea erodării terenurilor, malurilor si a albiei;

- Atenuarea debitelor catastrofale de viitura, a transportului de aluviuni;

- Diminuarea împotmolirii terenurilor, cailor de comunicații, curților si construcțiilor;

- Prevenirea pierderilor de vieți omenești si punerea in pericol a animalelor sabatice si domestice din arealul pârâului;

- Preîntâmpină degradarea calității apelor mai ales a surselor potabile;

- Rolul de protecție împotriva inundațiilor;

- Îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza și accesibilitate in spațiul rural

- Valoarea investiției

In conformitate cu devizul general al investiției valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 1,508,136.55 lei.

- Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

- Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitata pentru a fi folosita temporara (planuri de situație si amplasament)

Planurile de situație si amplasament sunt anexate prezentei documentații.

- Caracteristici fizice ale proiectului propus:

Profilul si capacitățile de producție

Proiectul se încadrează in categoria infrastructura de transport si nu generează capacitați de producție.

Descrierea instalației si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

Pe amplasamentul studiat prin proiect nu vor exista instalații si fluxuri tehnologice generate de prezentul proiect.

Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, in funcție de specificul investiției, produse si subproduse obținute, mărimea, capacitatea

Investiția propusă nu generează activități de producție.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora

Pentru realizarea proiectului principalele materii prime utilizate sunt reprezentate de: oţel - beton,  balast, piatra sparta, filer, agregate naturale, bitum, ciment și apa.  Antreprenorul va fi cel care va alege sursele de unde vor fi luate aceste materiale de construcție precum si tehnologiile care vor fi folosite.

Proiectantul va preciza in caietele de sarcini necesare documentației de licitație caracteristicile materiilor prime in vederea atingerii calităților corespunzătoare conform legislației in vigoare.

Combustibilii utilizați la realizarea obiectului de investiție sunt reprezentați în special de motorină, care este folosită pentru funcționarea utilajelor de construcție. Asigurarea cu motorina este in sarcina antreprenorului care o cumpără din stații special amenajate pentru comercializarea carburanților.

Racordarea la rețelele utilitare existente in zona

Pe timpul execuției si exploatării obiectivului de investiții nu este necesară racordarea la rețelele utilitare existente in zonă.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuția investiției

Terenul va fi readus la categoria de folosință inițială, prin executarea unor lucrări de genul:

- asfaltare, unde este cazul;

- refacerea corespunzătoare a spatiilor verzi;

- nivelarea terenului.

- curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deșeuri autorizate;

- evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Realizarea proiectului implica numai folosirea cailor de acces existente. Nu sunt necesare variante ocolitoare si/sau drumuri tehnologice.

Resursele naturale folosite in construcție si funcționare

Resursele naturale folosite pe durata execuției sunt reprezentate de pământ, balast, nisip, bolovani de râu, piatra naturala si apa.  Proiectul conține o estimare cantitativa a acestor resurse utilizate pe timpul execuției.

Pe durata de funcționare a investiție proiectul nu necesită resurse naturale, cu excepția agregatelor folosite cu ocazia întreținerii periodice.

Metode folosite in construcție

Metodele folosite in construcția podului sunt cele clasice si constau in principal in realizarea succesivă a elementelor de rezistență, urmate de realizarea unei îmbrăcăminți rutiere adecvate. Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale se vor utiliza atât elemente prefabricate cât si betoane turnate in situ.

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea in funcțiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Proiectul se refera la realizarea elementelor pentru infrastructura de transport și conține un grafic de realizare (plan de execuție) cu durate si etape principale de construcție, inclusiv punerea in funcțiune.

Exploatarea obiectivului de investiții, refacerea si folosirea ulterioara sunt în sarcina beneficiarului.

Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul se încadrează în prioritățile propuse de Planul Urbanistic General al comunei Valea Lupului cât și în obiectivele specifice prevăzute prin „Planul local pentru dezvoltare durabila a județului Iași”.

Investiția de față nu are interacțiuni cu alte proiecte cunoscute în zonă.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

În vederea realizării investiției ,, CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL LUPUL, IN COMUNA VALEA LUPULUI, JUDEȚUL IAȘI”, au fost studiate două alternative care să conducă la îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, respectiv:

- SCENARIUL 1 – Pod din beton armat cu suprastructura din grinzi pe corzi aderente si fundații directe

- SCENARIUL II - Pod din beton armat cu suprastructura din grinzi pe corzi aderente si fundații indirecte (piloți forați).

Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate si a deșeurilor)

Proiectul nu preconizează apariția de alte activități generate ca urmare a modernizării infrastructurii rutiere de interes local prin construirea podului.

Alte autorizații cerute pentru proiect

Pentru realizarea proiectului la prezenta fază de proiectare au stat la baza studiile topografice, studiul geotehnic și studiul hidrologic.

- DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE:

Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere  și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Nu este cazul.

Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Nu sunt necesare cai noi de acces sau schimbări aduse căilor de acces existente.

Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării

Nu este cazul.

- DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI:

Comuna Valea Lupului este poziționata in nord – estul tarii, in imediata apropiere a municipiului lași, a graniței de est a Uniunii Europene cu Republica Moldova.

Teritoriul administrativ cuprinde următoarele vecinătăți :

•	la nord si est cu comuna Rediu, județul Iași.

•	la sud teritoriul administrativ al municipiului Iași

•	la vest cu comuna Lețcani, județul Iași.

Comuna Valea Lupului are o suprafața totala de 1063 ha din care 730 ha în intravilan şi o suprafața de 333 ha in extravilan.

Distanta fata de granițe pentru proiectele care cad sub incidenta Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Proiectul nu cade sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr 22/2001.

Distanța cea mai mică de la obiectivele proiectului până la granița cu republica Moldova este de 22,30 km.

Localizarea proiectului în raport cu patrimoniu cultural și repertoriul arheologic național

Podurile propuse pentru construire fac parte din domeniul public de interes local al comunei Valea Lupului,  județul Iași, conform Certificatului de Urbanism nr. 57/13.03.2023

Lucrările proiectate nu interferează cu patrimoniu cultural definit conform Ord. ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 și nici cu repertoriul arheologic național prevăzut de OG 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național.

Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cat si artificiale, si alte informații privind :

- folosințele actuale si planificate ale terenului atât pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia: categoria de  folosința actuală a terenului este drumuri publice de interes local

- politici de zonare si de folosire a terenului: In cadrul proiectului nu sunt disponibile harți sau fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind politici de zonare și de folosire a terenului

- arealele sensibile: în cadrul proiectului nu au fost identificate areale sensibile

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referința geografica, in sistem de proiecție naționala Stereo 1970

Inventarul de coordonate Stereo 1970 este atașat prezentei documentației.

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Lucrările propuse a se executa vor păstra actualul amplasament al drumurilor publice, existente in intravilanul comunei Valea Lupului.

- DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI IN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

- Surse de poluanți si instalații pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluanților in mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele posibile de poluare a apei sunt:

- carosabilul, pe care se vor aplica produse pentru dezgheț și antiderapante,

- materiale depozitate necorespunzător care pot fi spălate de apele pluviale

- pierderile de hidrocarburi la sol care vor fi antrenate de apele meteorice.

La execuție, pentru protecția calității apelor, se vor lua următoarele măsuri :

- excedentele de săpătură, se vor amplasa în afara zonelor de viituri;

- pământul rezultat din săpăturile la podețe, va fi evacuat în afara secțiunii de scurgere a apei se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor;

- punctele de cazare vor fi dotate cu două cabine de closet uscat, amplasate la minim 100 m de cursurile de apă;

- se va elimina pericolul pierderilor accidentale de materiale și substanțe poluante.

- stațiile si instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate prevăzute;

In cadrul proiectului nu au fost prevăzute stațiile si instalațiile de epurare sau de pre epurare a apelor uzate.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Sursele posibile de poluare a aerului constau în:

- traficul rutier cu emisii de pulberi PM(10),

- carburația motoarelor autovehiculelor cu emisii de SOx, NOx, NMVOC, CO, CO2, metale grele.

- instalațiile pentru reținerea si dispersia poluanților in atmosfera;

Măsurile ce trebuie luate în ceea ce privește păstrarea calității aerului, sunt:

- respectarea limitelor impuse de STAS 12574/87, privind condițiile de calitate a aerului;

- reducerea poluării cu pulberi, prin asigurarea unui transport și manipulare adecvată a materialelor ce se pun în operă pe timpul execuției;

- utilajele folosite vor respecta prevederile HG743/2002, privind limitarea emisiei de gaze poluante provenite de la acestea.

c) protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor:

- sursele de zgomot si de vibrații;

Sursele posibile de zgomot şi vibrații:

- traficul rutier și motoarele autovehiculelor,

- autovehiculele care vor ridica deșeurile.

- amenajările si dotările pentru protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor;

Datorită clasei inferioare de exploatare și a vitezei mici impuse a drumurilor, sursele de zgomot și vibrații sun mici.

Nivelul de zgomot estimat ca va fi generat de traficul rutier la traversarea pe timp de zi a zonelor rezidențiale poate fi considerat că se va încadra în limitele reglementate de STAS 10009-1998.

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Nu există surse de radiații.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu este cazul.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice si de adâncime;

Sursele posibile de poluare a solului sunt:

- carosabilul, pe care se vor aplica produse pentru dezgheț și antiderapante,

- materiale depozitate necorespunzător care pot fi spălate de apele pluviale

- pierderile de hidrocarburi la sol care vor fi antrenate de apele meteorice.

- lucrările, dotările si masurile pentru protecția solului si a subsolului;

Pe timpul execuţiei şi în timpul exploatării drumurilor, se vor lua următoarele măsuri:

- materialele de construcție utilizate, vor fi depozitate numai în perimetrul de lucru,  fără a afecta vecinătățile obiectivului

- nu se va depăși suprafața frontului de lucru

- evitare tasării şi distrugerii solului şi se vor reface terenurile ocupate temporar

- se vor întreţine şi exploata utilajele de construcţie şi cele de transport, în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de carburanţi şi ulei, precum şi emisii de noxe peste limitele admise

- se interzice depozitarea de materiale şi deşeuri, pe căile de acces sau pe spațiile învecinate drumului.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu au fost identificate areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate;

Nu este cazul. Obiectivul nu afectează negativ natura sau ecosistemele.

g) protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de așezările umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra cărora exista instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional si altele;

Lucrările de construire pod din proiect se desfășoară in zona de intravilan.

Amplasamentul podului care trebuie construite, nu se încadrează în categoria siturilor istorice sau arheologice protejate.

- lucrările, dotările si masurile pentru protecția așezărilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public;

Având în vedere că drumurile traversează intravilan de zonă rurală, se impune :

- evitarea perturbării circulației normale în perioada de execuție

- respectarea limitelor impuse de STAS 10009/88, privind poluarea fonică.

h) prevenirea si gestionarea deșeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurilor), cantitati de deseuri generate;

Nu este cazul. Obiectivul nu este generator de deșeuri.

- programul de prevenire si reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul. Obiectivul nu este generator de deșeuri.

- planul de gestionare a deșeurilor.

Nu este cazul. Obiectivul nu este generator de deșeuri.

i) gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase:

- substanțele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate constau în carburanți și uleiuri pentru utilajele de construcții.

- modul de gospodărire a substanțelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu si a sănătății populației;

Nu este cazul. Alimentarea și întreținerea utilajelor de construcție se face la baza antreprenorului.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversității

Nu este cazul. Obiectivul nu presupune utilizarea resurselor naturale de acest tip.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

- populația.

Soluția propusă va avea o influenta directă, pozitivă, asupra populației prin crearea de condiții de viață superioare celor existente. Va determina pe de o parte condiții ameliorate de  circulație în localitate, un nivel de zgomot mai redus și o calitate îmbunătățită a aerului, iar pe de altă parte va diminua numărul de accidente, de ambuteiaje și va micșora ritmul de degradare şi uzură a sistemului rutier de pe intravilanul existent. Influenta gazelor de eșapament asupra locuitorilor va fi mai redusă în comparație cu situația înregistrată în prezent, deoarece numărul și puterea surselor de poluare de tip industrial sunt mult mai mici, practic inexistente.

Zgomotul generat de traficul rutier pe timp de noapte nu va mai constitui o sursă de deranj pentru locuitorii din imediata vecinătate a drumurilor datorita unei parți carosabile moderne și a valorilor reduse de trafic rutier.

- Biodiversitate, vegetație, faună.

Influenta asupra biodiversității la funcționarea investiției se va produce pe două căi: direct și indirect.

Influența directă se va datora eventual circulației mijloacelor de transport, care poate să reducă accidente şi prin emisiile de noxe.

De asemenea, o influenţă negativă o pot avea:

- intervenţiile pentru reparaţii ale îmbrăcămintei asfaltice şi lucrărilor care au legătură cu apele,

- deşeurile care vor rezulta şi care vor trebui să fie depozitate în spaţii special amenajate astfel încât riscul impurificării apelor meteorice să fie redus la minim.

- eventualele accidente rutiere cu deversarea de materiale/deşeuri în mediu care vor avea drept consecinţă concentraţii ridicate de emisii de poluanţi din categoria substanţelor toxice şi periculoase care pot influenţa într-un timp scurt calitatea factorilor de mediu aer, apă şi sol.

Asupra vegetaţiei influenţa directă se va manifesta prin modificarea direcţiilor de scurgere a apelor meteorice de pe versanţi şi bilanţul apei în sol în zonele cu casiuri.

În general, prin amenajările propuse si masurile de diminuare a impactului asupra mediului influenţa asupra vegetaţiei şi faunei va fi minimă.

Influenţă indirectă se va produce prin calitatea aerului care va fi influenţat negativ de emisiile de poluanţi în atmosferă la funcţionarea motoarelor mijloacelor de transport. Se apreciază că acest tip de influenţă va fi relativ redusă, nefiind cuantificabilă, dar care se poate manifesta prin influenţa asupra factorilor de mediu esenţiali vieţii vegetaţiei şi faunei terestre.

- Bunuri materiale.

Lucrările nu vor avea influenţă asupra bunurilor materiale deoarece nu este cazul de situaţii juridice referitoare la dreptul de proprietate asupra terenurilor.

- Patrimoniul arhitectural şi arheologic.

Lucrările nu vor avea influență directă asupra patrimoniul arhitectural şi arheologic, traseul adoptat fiind în afara perimetrelor care se află în atenția cercetătorilor și nu se intersectează cu acestea.

- Peisaj.

Influența directă a lucrărilor analizate asupra peisajului natural este necuantificabilă deoarece nu poate fi tratată decât subiectiv.

Influența soluției propuse, asupra peisajului este determinată în mod pozitiv de calitatea aerului în localitate și de starea de satisfacție a locuitorilor unei localități descongestionate de traficul rutier.

- Conservarea resurselor naturale.

Față de situația existentă bilanțul de ape în zona analizată nu se va modifica.

Pentru prevenirea si reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua măsuri atât în perioada de construcție cât și de exploatare.

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

În procesele desfășurate în cadrul exploatării obiectivului, emisiile de poluanți nu impun o monitorizare strictă, dat fiind traficul auto redus. În cazul în care aceasta este solicitată, monitorizarea se face de către laboratoare specializate prin contract prestări servicii.

- LEGATURI CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, in prevederile altor acte normative naționale care transpun legislatia UE

Nu este cazul.

- Se va menționa planul/programul/strategia /documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Proiectul se încadrează în prioritățile propuse de Planul Urbanistic General al comunei Valea Lupului.

- LUCRARI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

Amplasarea organizării de șantier se va face pe un teren proprietate privată, la sugestia beneficiarului și cu acceptul proprietarului. Pe acest amplasament există posibilitatea racordării la energie electrică.

Acest teren este liber de orice sarcini, neexistând nici o construcție care să necesite desființare sau mutare de amplasament.

Starea tehnică a terenului pe care se propune amenajarea organizării de șantier, s-a făcut prin examinare vizuală asupra elementelor geometrice :

- Terenul este relativ plat, cu o pantă transversală de cca. 4,0 % ;

- Corespunde ca suprafață, pentru a fi amenajat corespunzător;

- Nu există denivelări sau ruperi de pantă, care să necesite volume de săpături sau umpluturi de pământ.

Datorită duratei scurte de utilizare pentru organizarea de șantier, s-au ales soluții constructive simple, care să nu necesite alocarea sume mari de bani pentru înființare și dezafectare. Se prevede execuția de terasamente, pentru aducerea suprafeței pe care se amplasează platforma de organizare șantier, la cotele din proiect, prin execuția de nivelare cu autogrederul, decopertarea stratului vegetal existent și îndepărtarea acestuia. Aceasta presupune tăierea dâmburilor şi deplasarea în goluri a materialului rezultat din tăieri.

Săpăturile se vor executa pe bază de trasări, astfel încât să nu fie dezafectat mai mult teren decât este necesar.

După realizarea împrejmuirii organizării de șantier, se vor amplasa următoarele dotări principale :

- construcțiile provizorii – baracamente pentru personalul muncitor ;

- magazii de echipamente și utilaje de mică mecanizare ;

- spațiu de parcare a utilajelor  de construcție şi de transport ;

- punct de acordare primului ajutor în caz de eventuale accidentări;

- punct de intervenție în caz de incendiu, dotat cu echipamentele necesare

- tablou electric general, pentru racordarea utilităților de pe platformă, la rețeaua de curent electric din zonă;

- cabine de closet uscat, dotate cu fosă septică ecologică;

- împrejmuire provizorie, din panouri de sârmă.

- LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITAȚII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Nu este cazul.

- ANEXE – PIESE DESENATE

- Planul de încadrare in zona a obiectivului;

- Planul de încadrare in teritoriu a obiectivului;

- Planul de situație;

- PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

Nu este cazul.

- PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMATOARELE INFORMATII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

- Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic: Prut

- cursul de apa: pârâul Lupul -  cod cadastral XII-1.15.32.18.1;

- Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic si starea chimica a corpului de apa de suprafață:

Starea ecologica a corpului de apa este buna.

Starea chimica a corpului de apa este buna.

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate si a termenelor aferente, după caz.

Obiectivele de mediu identificate pentru corpurile de apa Lupul sunt:

- Obiectiv de mediu: stare ecologica – păstrarea stării ecologice: bună;

- Obiectiv de mediu: stare chimica –păstrarea  stării  chimice: bună;

- Obiectiv de mediu – stare globala – stare buna

Întocmit,

ing. Pohoata Maria Alexandra