SC THIC SOLAR POWER SRL

Secție producție

elemente preizolate termic

mun. Pașcani, judeţul Iași

2024

COLECTIV ELABORARE:

SC ACORD PREMIUM SRL

ing. IONICA GRIGORAȘ

Certificat de atestare seria RGX  nr. 138/03.03.2022 emis de Asociația Română de Mediu

arh. IULIA VRANESCU

CUPRINS

1.  Datele de identificare a titularului activitatii	4

1.1. Denumirea firmei si adresa	4

1.2. Categoria de activitate, prevederi legislative	4

1.3. Localizarea amplasamentului, conditii hidrogeologice si climatice ale zonei	5

2. Date privind desfasurarea activitatii	7

2.1. Activitatea IPPC de producere a compușilor chimici organici de bază	7

2.2. Procesul tehnologic aplicat în cursul anului 2022 în cadrul secției de producție elemente preizolate termic	8

4.Utilizarea eficienta a energiei	15

5.Modul de gestionare a deșeurilor	16

6.Realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor	18

7.Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare	19

8.Modul de realizare a masurilor din Planul de actiuni	24

9.Costuri de mediu	24

10.Reclamatii, sesizari	25

11.Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare	25

12.Modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu	26

# 1.  Datele de identificare a titularului activitatii

# 1.1. Denumirea firmei si adresa

SC THIC SOLAR POWER SRL cu sediul social in str. Morilor nr. 18, mun. Pașcani, jud. Iași este inregistrata la ORC Iași sub nr. J22/581/2015, CUI RO34329017, avand ca administrator pe domnul Cîlțea Liviu, 0728089780, e-mail: office@thicizolatiitermice.com.

## 1.2. Categoria de activitate, prevederi legislative

Activitatea desfasurata consta in producerea compusilor chimici organici de baza, pentru care societatea deține Autorizația integrată de mediu nr. 2/13.07.2022, emisă de APM Iași.

Conform Certificatului constatator nr. 2095/12.01.2022, emis de Oficiul Registrului Comertului Iasi, activitatile desfaurate in cadrul societatii sunt:

- COD CAEN 2016 – fabricarea materialelor plastice in forme primare

- COD CAEN 2017 – fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

- COD CAEN 2221- fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

- COD CAEN 2511 – fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

- COD CAEN 2521 – productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

- COD CAEN 2529 – productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

- COD CAEN 2562 – operatiuni de mecanica generala

- COD CAEN 2591 – fabricarea de recipient, containere si alte produse similar din otel

- COD CAEN 2592 – fabricarea ambalajelor usoare din metal

- COD CAEN 2594 – fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

- COD CAEN 2599 – fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Categoria de activităţi industriale - Cap II, Anexa 1, punctul 4.1. Producerea compusilor chimici organici de baza

h) Materiale plastice (polimeri,  fibre sintetice si fibre pe baza  de celuloza).

- Activitate IED – 4.1.h – fabricarea materialelor din plastic în formă primară (poliuretan)

- Activitatea PRTR – 4.(a).(viii) - Materiale plastice de bază (polimeri, fibre sintetice şi fibre pe bază de celuloză)

- COD NOSE-P: 107.03 - Fabricarea produsilor organici pe baza de solvent (utilizarea solventilor)

- COD SNAP 2: 0603 conform Regulamentului (CE) 596/2009

Societatea THIC SOLAR POWER  GROUP SRL detine urmatoarele certificari:

- Sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001 pentru fabricarea elementelor preizolate termic, operatiuni de mecanica generala

- Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001 pentru fabricarea elementelor preizolate termic, operatiuni de mecanica generala

- Sistem de management al sanatatii si securitatii in munca SR EN ISO 45001 pentru fabricarea elementelor preizolate termic, operatiuni de mecanica generala

- Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001 pentru domeniile de activitate

## 1.3. Localizarea amplasamentului, conditii hidrogeologice si climatice ale zonei

Terenul in suprafata de 4161,09 mp – parcela 1CC (9/1) si parcela 1CC (9/2), nr. cadastral 1535, pe care sunt amplasate halele de productie unde isi desfasoara activitatea sectia cu dotarile necesare, este situat in intravilanul mun. Pascani.

Accesul in si din incinta Sectiei se realizeaza prin cai de acces betonate din interiorul obiectivului cu acces la strada Morilor.

Sectia de productie a elementelor preizolate termic si a conductelor metalice are următoarele vecinătăţi :

- nord: teren agricol proprietatea SC Agrospic SA Pascani; zona rezidentiala mun. Pascani la cca 1km;

- sud: str. Morilor; prima locuinta la distanta de 55m, terenuri agricole, curs de apa Hăzmășeni;

- est: prima locuinta la distanta de 132m; SC Agrospic SA , unitati prestari servicii;

- vest: teren agricol SC Agrospic SA, curs de apa Hăzmășeni.

Coordonatele geografice ale amplasamentului Sectia de producere a elementelor preizolate termic  sunt :

- 47°23’10’’-latitudine nordică

- 26°71’23’’- longitudine estică

Obiectivul este amplasat pe un teren ce a avut ca functional ferma zootehnica, avand complementare accese pietonale carosabile, retele tehnico- edilitare.

Spatiul de productie, constituit din 2 hale, se afla la distanta de cca  55,00m fata de primele cladiri la sud.

Locuintele din vecinatatea obiectivului au fost realizate in conditiile existentei fostei ferme ce a apartinut CAP Vatra.  Corpurile de cladire existente pe amplasament sunt adaptate functionalului activitatii defasurate in prezent. Pe teren este realizata o constructie noua usoara, pe structurica metalica si inchideri din  panouri tip sandwich - hala de productie.

Sectia de productie a elementelor preizolate termic ce apartine SC THIC SOLAR POWER SRL Pascani aplica o tehnologie moderna in conformitate cu standardele europene, ce corespunde cerintelor legislative si de mediu in vigoare, in domeniul producerii elementelor spumate si expandate (PUR) si a elementelor din material plastic (polimeri) – activitate in cadrul careia are loc operatia de producere a compusilor chimici organici de baza – spuma PUR, obiectiv ce intra sub incidenta IPPC.

Sectia de productie este amplasata pe un teren in suprafata de 4161,09mp, fiind constituita din:

HALA 1

- atelier pregatire injectie cu suprafata de 239,37 mp

- atelier injectie cu suprafata de 135,34 mp

- atelier atelier strungarie cu suprafata de 214,66 mp

- centrala termica cu suprafata de 5,88 mp

- zona administrativa - birouri, vestiare, grupuri sanitare cu suprafata de 115,97 mp

Total suprafata construita: 790,96mp, total suprafata utila  711,22mp

HALA 2

- atelier sudura si confectii metalice cu suprafata de 300 mp

- depozit produse finite cu suprafata de 70 mp

Total suprafata construita: 400,00mp, total suprafata utila  370,00 mp

DEPOZIT MATERII PRIME

- platforma betonata cu suprafata de 1500 mp

- cai de acces pietonale – 150 mp

- spatii verzi – 1320,13 mp

Amplasamentul este situat in zona sud-vestica a mun. Pascani, pe terasa raului Siret si se incadreaza din punct de vedere geomorfologic in Unitatea Culoarul Siretului.

Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul obiectivului este inclus in Bazinul hidrografic al Râului Siret.

Nivelul hidrostatic general este la adancimi de aproximativ 18,00m sub suprafata terenului; apa subterana este inamgazinata in stratul de nisip argilos cenusiu-ruginiu cu lentile de argila din aluviunile depuse de raul Siret.

Factorii climatogeni sunt specifici zonei, clima fiind temperat continentala cu nuante excesive, caracterizata prin veri calduroase si secetoase si ierni geroase.

# 2. Date privind desfasurarea activitatii

## 2.1. Activitatea IPPC de producere a compușilor chimici organici de bază

Societatea detine Autorizatia Integrata de Mediu nr. 2/13.07.2022 eliberata de APM Iași, valabilă pe toată perioada în care societatea obține viza anuală.

Capacitatea proiectată a secției este de:

- elemente spumate si expandate (PUR): 1,02 t/an

- elemente preizolate termic cu spuma poliuretanica: 60,00 t/an

- elemente din material plastic (polimeri): 2,4 t/an

- colectoare: 1800 buc/an

- distribuitoare: 1800 buc/an

## 2.2. Procese tehnologice aplicate în cursul anului 2023 în cadrul secției de producție elemente preizolate termic

Flux tehnologic elemente spumate si expandate cu spuma PUR

Flux tehnologic prelucrare mecanica tevi metalice

Flux tehnologic obtinere prin injectie a pieselor din material plastic

- Proces tehnologic elemente spumate si expandate - cu spuma PUR

Pentru obţinerea pieselor din spume poliuretanice în instalaţia analizată se utilizează preparate cu diferite denumiri comerciale, dar compoziţii relativ similare. Componentele cu izociantat sunt preparate comerciale pentru procese de fabricare spume poliuretanice ce conţin MDI, abrevierea standard pentru metilendifenil diizociant (amestec de 4,4'-metilendifenil diizociant şi izomeri). Aceste materiale sunt fabricate şi formulate în conformitate cu specificaţiile clienţilor şi cererile de utilizare finală.

Regulamentul defineşte „spuma unicomponent" drept "compoziţia de spumă conţinută într-un generator unic de aerosoli în stare lichidă, înainte de reacţie sau după o reacţie parţială, şi care se umflă şi se întăreşte atunci când este scoasă din generator".

Preparatele chimice utilizate sunt achiziţionate de la furnizori care pun la dispoziţia operatorului şi fişele tehnice de securitate ale acestora. Acestea sunt păstrate într-un dosar de evidenţă.

Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform indicaţiilor din fişele tehnice de securitate şi sunt predate către operatori autorizaţi pentru valorificare/eliminare.

Caracteristici tehnice ale echipamentelor folosite in procesul de obtinere a pieselor din spuma poliuretanică:

    - Alimentare componenta A si B – rezervor de izocianat (1buc) si poliol (1buc), etanșe, prevăzute cu agitare și control al temperaturii acestora;

Cele două materii prime (izocianatul și poliolul) se menţin sub agitare/recirculare în rezervoarele dedicate ale echipamentelor de alimentare a mașinilor de injecție, la temperatura de 25C±5C. Utilajul preia cele două componente, le dozează conform cantității și raportului stabilit (1/2 părți izocianat și 1/2 părți poliol) și le injectează cu viteză mare prin cele 2 duze, în camera de amestecare. Temperatura se menține la 25C, presiunea de 180 bari, timp de 10-30s. Parametrii de lucru se setează în funcție de tipul și cantitatea materiilor prime care se folosesc pentru obținerea poliuretanului, dimensiunea pieselor, caracteristicile pe care trebuie să le aibă piesele. Aici începe procesul de polimerizare (poliadiţie) dintre izocianat și poliol.

    - robotul de spumare (1 buc) realizează 3-4 cicluri de injecție/oră. Se estimează un grad de încărcare a utilajului de maxim 8 ore/zi. Se pot obține un numar de 20-25 piese/zi. În cursul anului 2022, s-a realizat o producție de piese din spumă poliuretanică de:

- elemente spumate si expandate - cochilii (PUR) : 1,00 t/an

- elemente preizolate termic cu spuma poliuretanica: 60,00t/an

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | UM | Compozitie | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLIXXOPOL RF 8450P | 5,60 | t/an | poliol | aplicare strat de spuma poliuretanică pe material plastic |
| 2. | Desmodur 44V20L | 6,20 |  | izocianat |  |

Pentru ca reacția chimică de formare a poliuretanilor să se desfășoare eficient și în condiții optime, tehnologia folosită trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

    - alimentarea componentelor, respectiv izocianat și poliol, din rezervoare etanșe, prevăzute cu agitare și control al temperaturii acestora;

    - dozarea precisă a componentelor, respectiv izocianat și poliol;

    - amestecarea eficientă a celor două componente, pentru a forma un amestec de reacție omogen și pentru o polimerizare completă;

    - turnarea în matriță printr-o curgere laminară a amestecului de reacție omogen.

Materii prime:

    - Poliol: PLIXXOPOL RF 8450P

    - Izocianat MDI: Desmodur 44V20L

In instalația analizată, operatorul produce componente din spume poliuretanice pentru fabricarea conductelor preizolate cu spuma poliuretanica, precum si a elementelor aferente executarii retelelor termice, prin procesul cunoscut sub numele "Reaction injection molding" (RIM). Produsele principale fabricate in instalație sunt componente de etanșare, cu o mare flexibilitate. Procesul de formarea prin reacție de injecție (RIM) este similar cu formarea prin injecție a materialelor plastice, cu diferența că tehnica RIM utilizează polimeri lichizi cu vâscozitate scăzută, în procese termorigide, nu termoplastice.

Printr-o varietate de reacții chimice, acești polimeri se extind, se îngroașă si se întăresc numai după ce au fost injectați în matrița încălzită, rezultând modele mult mai complicate decât cele obținute prin injecție obișnuită. Materii prime și tehnici de turnare pot fi selectate și chiar personalizate, pentru a oferi cu precizie caracteristicile de greutate, rezistență, densitate și duritate dorite. Se obțin astfel componente poliuretanice mari, cu greutate mult mai mică decât cele create prin procese obișnuite. În funcție de modul în care este formulat sistemul de poliuretan RIM, piesele turnate pot fi o spumă sau un solid și pot varia de la flexibile până la extrem de rigide. Astfel, prelucrarea poliuretanilor prin RIM poate produce practic orice, de la un miez foarte flexibil, cu spumă de bază, până la parte solidă rigidă. Densitatea părților poate varia foarte mult, de asemenea, cu greutăți specifice de la 0,2 la 1,6.

La baza procesului de poliuretani RIM este o reacție chimică între două componente lichide, care sunt menținute în rezervoare de alimentare separate, cu temperatură controlată, echipate cu agitatoare. Din aceste rezervoare, se face alimentarea cu izocianat și poliol prin intermediul unităților dozatoare, la presiune ridicată, într-un dispozitiv cu cap de amestecare. Timpul de reacție variază, în funcție și de sistemul de poliuretan utilizat. Timpul de formare pentru un elastomer poate fi complet într-o secundă sau chiar mai puțin și să fie gata în 30-60 secunde pentru scoatere din matrița. Pentru piese extrem de mari, timpul de reacție poate fi extins, pentru a permite buna umplere a matriței.

Procesul RIM (Reaction Injection Molding) de formarea poliuretanilor prin poliadiţia dintre izocianaţi și poliol poate fi considerat un proces de polimerizare în masă. In acest tip de proces polimerul este produs într-un reactor unde sunt prezenţi numai monomerii și o cantitate mică dintr-un initiator (în cazul proceselor RIM, conţinut în unul din peparatele de materie primă). Procesele de polimerizare în masă sunt caracterizate prin puritate ridicată a produsului, performanțe ridicate ale echipamentelor de reacţie și costuri reduse de separare a produsului finit.

- Proces tehnologic de obtinere prin injecţie a pieselor din material plastic

Procesul de formare prin injecţie consta in aducerea amestecului pe baza de polimeri termoplastici in stare plastica, urmata de introducerea sa sub presiune intr-o matrita relativ rece, in care trece in stare solida. Prin injecţie se pot prelucra aproape toti compuşii macromoleculari, atat termoplastici, cat si termorigizi. Procesul de injectare este un fenomen ciclic, fiecare ciclu cuprinzând mai multe operaţii:

- alimentarea materialului (dozarea) - se realizeza automat:

materia prima sub forma de granule se introduce in palnia de alimentare de unde cade in cilindrul de injectare.

- încălzirea si topirea materialului in cilindrul maşinii

- închiderea matriţei - introducerea materialului topit sub presiune in matrita

- racirea si solidificarea materialului din matrita

- deschiderea matriţei

- eliminarea piesei injectate din matrita

In procesul de obtinere prin injectie a pieselor din material plastic este utilizata o maşina de injecţie.

Materiile prime si auxiliare utilizate in proces sunt:

-polimeri (material plastic):

-gaz industrial – butelii azot

În cursul anului 2023, nu au fost produse elemente din material plastic (polimeri).

Produsele finite obtinute in cadrul SC THIC SOLAR POWER SRL Pascani ca urmare a procesului tehnologic sunt:

- Conducte preizolate aeriene

- Conducte preizolate poliruetanice

- Conducte preizolate duble

- Cochilii din poliuretan

- Colectoare, distribuitoare

Consumuri de materii prime an 2023:

| Nr.crt | Denumire materii prime | U.M. | Cantitate anuala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poliol (PLIXXOPOL RF 8450P) | t | 5,60 |
| 2 | Isocianat (Desmodur 44V20L) | t | 6,20 |
| 3 | Tevi metalice | t | 30 |
| 4 | Tevi material plastic | t | 19 |
| 5 | Invelis teava metalica, repere | t | 0,6 |
| 6 | Polimeri (granule material plastic) | t | - |

Prin profilul de activitate desfasurat pe amplasament, in cadrul Sectiei de producere a elementelor preizolate termic, se utilizează substante chimice periculoase si nepericuloase. Pentru prevenirea poluarii solului, subsolului si panzei freatice, instalatiile sunt amplasate in spatii special amenajate, pe platforme betonate.

Toate substante chimice periculoase si nepericuloase sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi  și însoțite de fișe tehnice de securitate.

Pentru intrările de materii prime si auxiliare, cantitatea şi calitatea acestora, precum şi furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul compartimentului  economic, aprovizionare şi producţie.

Principalele substanţe chimice utilizate ca materii prime si auxiliare prezente pe amplasament  sunt  prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumirea substantei periculoase | Denumire chimica | Fraze de pericol | Cantitate maximă existenta in stoc pe amplasament (t) | Stare fizica | Conditii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isocianat DESMODUR 44V20L | Difenil-metan-diizocianat (MDI) | H315; H317; H319; H332; H334; H335; H351; H373 | 8 | l | Rezervor la temperatura de 16-22ºC |
| 2 | Poliol PLIXXOPOL RF 8450P | Amestec poliol | H302; H311; H314; H318; H331; H411; H412 | 7 | l | Rezervor la temperatura de 16-22ºC |

In situatia substantelor periculoase care nu intra sub incidenta regulamentului CE nr. 1272/2008, inclusiv deseuri, dar care totusi sunt prezente sau sunt susceptibile de a fi prezente pe amplasament si care au ori ar putea avea, in conditiile constatate in amplasament, proprietati echivalente in ceea ce priveste potentialul de accidente majore, acestea sunt, in mod provizoriu, atribuite categoriei sau substantei periculoase nominalizate similare, care intra in domeniul de aplicare a acestei legi.

Obiectivul nu intră sub incidența Legii nr.59/2016 la nivel inferior, nefiind obligat să aibă politică de prevenire a accidentelor majore.

Consumuri de materiale auxiliare an 2023:

| Nr. crt. | Denumirea materialului | U.M. | Cantitatea anuala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sârmă de sudură | t | 1,05 |
| 2 | Folie aluminiu pentru învelirea materialului poliuretanic de izolare | mp | 2.840 |
| 3 | Emulsie | l | 105 |
| 4 | Gaz industrial (azot) | butelii | 1 buc. |
| 5 | Detergenți biodegradabili | kg | 21 |

Producţie realizată în cursul anului 2023

| Nr. crt. | Denumirea materialului | U.M. | Cantitatea anuala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elemente spumate și expandate | t | 1,00 |
| 2 | Elemente preizolate termic cu spuma poliuretanica | t | 60 |
| 3 | Elemente din material plastic (polimeri) | t | - |
| 4 | Colectoare | buc | 420 |
| 5 | Distribuitoare | buc | 420 |

Consumurile anuale de materii prime si auxiliare corespund volumului de activitate desfasurat in cadrul Secției de productie a elementelor preizolate termic.

Materiile prime si auxiliare utilizate sunt stocate in spatii speciale amenajate, in ambalaje originale si nu prezinta risc semnificativ prin cantitatea si dilutia utilizata.

- Alimentarea cu apa potabilă

Alimentarea cu apă potabila a Secției de productie a elementelor preizolate termic, aparţinând societăţii THIC SOLAR POWER GROUP SRL Pascani, este asigurată in baza contractului nr. U5468/22.07.2014 incheiat cu SC APAVITAL SA Iasi din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a mun. Pașcani.

Necesarul de apă

| UM | Consum menajer |  | Volum an 2022 mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| mc/zi | 0,40 |  | 103 |

- Retele de canalizare

- Apele uzate sunt evacuate prin vidanjare catre statia de epurare a mun. Pascani.

În cadrul societății, apele uzate sunt colectate în sistem divizor:

- apa potențial contaminată de la scurgeri sau alte surse, incluzând apa de pe suprafețele de scurgere din ariile de producție;

- apa necontaminată.

Apele menajere de la grupurile sanitare si igienizari incinte sunt colectate in sistem divizor prin retele interne de canalizare şi dirijate gravitaţional, către reteaua de canalizare exterioară realizată, ce transportă apele uzate menajere către bazinul betonat vidanjabil, subteran cu V=25 mc, care asigură stocarea temporară a acestora, până la eliminarea lor prin vidanjare.

Apele uzate igienizari incinte si menajere sunt preluate din bazinul betonat prin vidanjare în baza contractului incheiat cu SC APAVITAL SA şi dirijate către Staţia de epurare a Municipiul Pascani. Apele uzate vor respecta concentraţiile maxime admise conform NTPA 002/2002, HG 352/2005.

Apele meteorice neimpurificate colectate de pe constructiile existente pe amplasament şi suprafaţa betonată sunt dirijate, prin pante şi rigole, spre spatiile verzi de pe amplasament cu infiltrare lenta in sol, debitul maxim al acestora fiind de 34 l/sec. Apele meteorice neimpurificate vor respecta concentraţiile maxime admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005.

- Energia electrică şi combustibili

Alimentarea cu energie electrica necesara functionarii obiectivului este realizata prin racordarea la reteaua existenta in zona printr-un bransament contorizat in baza contractului nr. E12762E/25.04.2017  incheiat cu societatea furnizoare SC CEZ VANZARE SA.

Zona dispune de rețea electrică de joasă tensiune, medie tensiune și reţea de telefonie, internet.

Alimentarea obiectivului se realizeaza din rețeaua electrică de 0,4 kV de la postul de transformare care este montat în aceasta zonă.

Consumul de energie electrică pentru functionarea instalatiilor din cadrul Sectiei de productie a elementelor preizolate termic în cursul anului 2023 a fost de 44,138 Mwh/an.

Situaţia în instalaţie: Pentru zona în care se aplică, eficienţa energetică este BAT.

- Alimentarea cu energie termica

Pentru încălzirea spațiilor adiacente activității de producție se utilizeaza arderea gazului metan in centrala termica cu P=30kW.

Incalzirea spatiilor administrative, respectiv birouri, se realizeaza prin circularea apei calde in radiatoare din fonta, iar in halele de productie prin registre din teava metalica.

Furnizarea gazului metan este asigurata prin contractul nr. 3622/25.04.2017, incheiat cu societatea furnizoare SC CEZ VANZARE SA.

Consumul de gaz metan din cadrul  societății în cursul anului 2022 a fost de 15.020 Kwh/an.

- ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Obiectivul - Sectia de productie a elementelor preizolate termic este echipata cu:

- instalație de protecție împotriva trăsnetelor;

- stingătoare portative pentru incendiu.

# 4.Utilizarea eficienta a energiei

Energia electrica este utilizata in cadrul Secției de productie a elementelor preizolate termic pentru iluminat, pentru functionarea utilajelor si echipamentelor aferente.

Consumul de energie electrica este contorizat, urmarindu-se  utilizarea de instalatii performante pentru reducerea acestuia.

In vederea utilizarii eficiente a energiei, se vor avea permanent in vedere masurile recomandate prin BAT.

Situaţia în instalaţie: Pentru zona în care se aplică, eficienţa energetică este BAT.

# 5.Modul de gestionare a deșeurilor

Din activitatea Secției de productie a elementelor preizolate termic Pașcani, desfasurata la nivelul anului 2023, au rezultat urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri, modul de colectare, depozitare si evacuare fiind prezentate in tabelul de mai jos cu respectarea prevederilor HG856/2002 si Legii nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor:

| Nr. crt | Sursele de deşeuri | Codurile deșeurilor | Tipul deșeului | Cantități | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Activitatea de aprovizionare | 15 01 01 | Ambalaje de hartie, carton | 0,13 t | Se depoziteaza in spatiu acoperit si se valorifica prin agenti autorizati. |
| 2. | Activitatea de aprovizionare | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 0,987 t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin agenti autorizati. |
| 3. | Prelucrarea tevilor metalice | 17 04 05 | Deșeuri metalice (capete teava, span) | 2,88 t | Se depozitează pe platforma betonata și se valorifică prin agenti autorizati. |
| 4. | Fabricarea elementelor preizolate – robotul de spumare | 17 06 04 | Spuma poliuretanica - rebut | 0,45t | Se depozitează în saci de polietilenă pe platforma betonata și se valorifcă intern. |
| 5. | Activitatea de intretinere reparatii utilaje | 02 01 10 | Deșeuri metalice | - | Se depozitează pe platforma betonată și se valorifică de societatea prestatoare de servicii de mentenanță |
| 6. | Activitatea de intretinere utilaje/echipamente operatii mecanice | 12 01 09* | Emulsii uzate | 0,02mc | Se depozitează în butoaie metalice pe platforma betonata și se elimina prin agenti economici autorizati. |
| 7. | Activitatea de intretinere | 16 02 16 20 01 21* | DEEE, Corpuri iluminat | - | Se depozitează în ambalaje speciale, se elimina prin agenți economici autorizați |
| 8. | Activitatea de aprovizionare | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 2,234t | Se depozitează în containere metalice și se elimina prin agenți economici autorizați |
| 9. | Activitate administrativa | 20 03 01 | Deseu menajer | 6 t | Se depozitează în europubele pe platforma betonată și se elimină prin operatorul de salubritate din cadrul compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale. |

Sistemul de colectare, stocare si transport este organizat pe tipuri de deseuri, cu respectarea reglementarilor in vigoare pentru a nu conduce la o actiune de poluare a solului, subsolului si panzei freatice.

Deseurile de ambalaje - hartie si carton, mase plastice  sunt valorificate prin unitati specializate in baza in baza contractelor incheiate cu SC Blu Satelit SRL, SC Eco Dem Collect SRL (fosta denumire SC APISORELIA SRL).

Deseurile metalice sunt depozitate temporar intr-un spatiu amenajat, pana la eliminarea acestora prin societati abilitate in vederea valorificarii, in baza contractului incheiat cu SC Blu Satelit SRL.

Spuma  poliuretanica – rebut se valorifcă intern: deșeurile generate din activitate sunt reintroduse în procesul de producție sau, după caz, se elimină prin societăți abilitate - SC Eco Dem Collect SRL (fosta denumire SC APISORELIA SRL) și SC DEMCOLLECT SRL, in baza contractelor incheiate.

Deseurile electrice si electronice – corpuri de iluminat, conductori electrici sunt depozitate temporar intr-un spatiu amenajat, pana la eliminarea acestora prin societati abilitate in vederea valorificarii – contract nr. 422/02.02.2023  încheiat cu SC Eco Dem Collect SRL (fosta denumire SC APISORELIA SRL).

Deseurile din material plastic – deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, sunt eliminate de pe amplasament, in baza contractelor incheiate cu SC Eco Dem Collect SRL (fosta denumire SC APISORELIA SRL), SC DEMCOLLECT SRL.

Deșeurile rezultate din activiatea de întreținere a utilajelor - emulsii uzate sunt eliminate de pe amplasament, in baza contractului incheiat cu SC Eco Dem Collect SRL (fosta denumire SC APISORELIA SRL)ț.

Deseurile menajere sunt depozitate in europubele amplasate pe platforma betonata si eliminate prin operatorul de salubritate Salubris SA.

In cazul deseurilor valorificabile, cat si nevalorificabile, se  urmareste gestionarea selectiva a acestora de la producere pana la valorificare/eliminarea ritmica, fara a crea stocuri cu respectarea conditiilor impuse prin HG856/2002, Legea nr. 249/2015 actualizata, privind evidenta ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de siguranta pentru protectia mediului, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

- aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa conduca la generarea de deseuri;

- deseurile vor fi manipulate si stocate pe categorii, astfel incat sa se previna orice contaminare a solului sau a apelor si sa se reduca orice posibila degajare de emisii fugitive in aer;

- nu se va depasi capacitatea de depozitare a magaziilor, spatiilor special amenajate, containerelor, bazinelor vidanjabile.

# 6.Realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor

SC THIC SOLAR POWER SRL Pașcani are implementat un sistem eficient de management al mediului, avand prevazut in organigrama societatii un compartiment de management, un reprezentat al sistemului integrat de management si un compartiment de protectia mediului coordonat de administratorul societatii.

Managementul de mediu instituit in cadrul societatii conduce la urmatoarele aspecte privind respectarea celor mai bune tehnici disponibile:

- gestionarea si urmarirea consumurilor specifice de materii prime, auxiliare si utilitati  in cadrul Secției de producție a elementelor preizolate termic;

- gestionarea selectiva a deseurilor generate de la producere pana la eliminare/valorificare cu urmarirea minimizarii acestora;

- functionarea instalatiilor la parametrii proiectati, acestea fiind prevazute cu echipamente ce folosesc sisteme de control automat al parametrilor;

- periodic se desfasoara instruirea pe linie de protectie a mediului, PSI si protectia muncii;

- conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii anormale, precum si a reglementărilor din Autorizaţia integrata de mediu;

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la                
condiţiile de autorizare integrată de mediu.

In ceea ce privesc instalatiile si echipamentele din cadrul Secției de productie a elementelor preizolate termic, este intocmit un program de verificare si intretinere periodica a acestora cu responsabilitati bine definite si corelate cu fluxurile tehnologice ce se desfasoara in cadrul obiectivului.

Verificarea echipamentelor și utilajelor se efectueaza periodic, cu respectarea programului de verificare sau in cazul aparitiei unor cazuri de urgenta.

Referitor la functionarea centralei termice, aceasta funcționează pe gaz metan, și este verificată periodic printr-un program stabilit.

Prin modul de organizare, cat si prin responsabilitatile atribuite personalului, societatea se preocupa pentru asigurarea conditiilor de sanatate si securitatea muncii, precum si pentru rezolvarea rapida a aparitiei unor situatii de urgenta.

In cadrul obiectivului analizat sunt evidente scrise privind aspectele de mediu conform BAT:

- Procesul este automatizat, cantitatile de materii prime sunt setate conform retetelor, evitandu-se pierderile de materii prime si emisiile fugitive, minimizand riscul de poluare a aerului.

- Utilajele sunt verificate zilnic, inainte de inceperea lucrului si in timpul lucrului pentru a se constata starea tehnica.

- Este  elaborat plan de revizii/reparatii. O data /an are loc revizia generala. Reviziile/reparatiile se fac fie cu personal intern sau cu firme autorizate  conform legislatiei.

- Procesul  tehnologic de fabricare al  elementelor preizolatoare cu spuma poliuretanica este discontinuu. Unitatea de spumare realizează 3-4 cicluri de injecție/oră. Se estimează un grad de încărcare a utilajului de maxim 8 ore/zi. Stabilitatea procesului este imbunatatita de fiabilitatea echipamentelor, de automatizarea proceselor si de  monitorizarea  continua  a parametrilor.

- alocarea de resurse;

- planificarea şi programarea reviziilor;

- includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de  funcţionare;

- politica de achiziţii;

- evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate;

- societatea intocmeste rapoarte privind performanţele de mediu,    bazate pe rezultatele analizelor de management.

# 7.Impactul activitatii asupra mediului, monitorizare

FACTOR DE MEDIU APA

Alimentarea cu apă potabila a Secției de productie a elementelor preizolate termic, aparţinând societăţii THIC SOLAR POWER GROUP SRL Pascani, este asigurată in baza contractului nr. U5468/22.07.2014 incheiat cu SC APAVITAL SA Iasi din rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă a mun. Pașcani.

Conform functionalului obiectivului din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta urmatoarele categorii de ape uzate:

- ape uzate tehnologice – din activitatea desfasurata nu rezulta ape uzate tehnologice

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, vestiare, ce contin suspensii, substante organice, detergenti, SET, ioni amoniu

- ape meteorice provenite de pe incintele construite, betonate ce contin suspensii pamantoase - vor respecta concentraţiile maxime admise conform NTPA 001/2002, HG 352/2005

Apele uzate menajere și de la igienizări incinte sunt dirijate prin retele de canalizare independente catre bazinul betonat cu V=25mc, vidanjabil periodic. Dupa o prealabila decantare, apele sunt evacuate periodic cu dirijare catre Statia de epurare Pascani.

Apele uzate igienizari incinte si menajere sunt preluate din bazinul betonat prin vidanjare în baza contractului incheiat cu SC APAVITAL SA şi dirijate către Staţia de epurare a Municipiul Pascani. Apele uzate vor respecta concentraţiile maxime admise conform NTPA 002/2002, HG 352/2005.

In cazul apelor pluviale de pe constructii, acestea sunt colectate prin pante si rigole betonate, cu descarcare pe terenurile invecinate si infiltrare lenta in sol.

Pentru prevenirea poluarii apei subterane se vor mentine in stare corespunzatoare de functionare reteaua de canalizare ape uzate si bazinul betonat vidanjabil.

Beneficiarul are obligația monitorizării calitative a apelor uzate evacuate, prin analize fizico-chimice ce vor fi realizate cu frecvența minimă impusă prin contractul de preluare, pentru principalii indicatori fizico-chimici specifici categoriei apelor uzate colectate în bazine vidanjabile (pH, MTS, CBO5, amoniu), conform prevederilor legale.

Societatea monitorizează calitatea apelor uzate evacuate prin vidanjare catre Statia de epurare a mun. Pascani, cu încadrarea concentratiilor indicatorilor analizati in limitele VLE conform NTPA 002/2002 HG 352/2005.

La preluarea apelor uzate menajere, au fost efectuate analize de catre SC APAVITAL SA Iași, în vederea monitorizării calității acestora, fata de limitele maxime admise conform NTPA 002/2002, HG 352/2005,  pentru apele vidanjate si dirijate către Stația de epurare a municipiului Pașcani, conform buletinului de încercare nr. 3903/04.12.2023:

Calitatea apelor uzate

| Nr. Crt | Indicator de calitate | UM | Valoare conform Raport de incercare nr. 403/13.02.2023 | VLE conf. NTPA 002/2002, HG 352/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | unit pH | 7,3 | 6,5-9,5 |
| 2 | suspensii | mg/l | 16 | 350 |
| 3 | Oxidabilitate CBO5 | mgO/l | 25 | 300 |
| 4 | Consum chimic de oxigen CCOCr | mgO/l | 54 | 500 |
| 5 | Plumb | mg/l | <0,1 | 0,5 |
| 6 | Crom | mg/l | <0,075 | 1,5 |
| 7 | Fosfor | mg/l | 5,61 | 5 |
| 8 | Sulfuri | mg/l | 0,148 | 1 |
| 9 | Sulfați | mg/l | 124,24 | 600 |
| 10 | Cloruri | mg/l | 74,3 | - |
| 11 | Cupru | mg/l | <0,03 | 0,2 |
| 12 | Mangan | mg/l | 0,326 | 2 |
| 13 | Nichel | mg/l | 0,03 | 1,0 |
| 14 | Cadmiu | mg/l | <0,050 | 0,3 |
| 15 | Zinc | mg/l | <0,050 | 1,0 |
| 16 | Indice fenol | mg/l | 0,037 | 30 |
| 17 | Cianuri | mg/l | <0,010 | 1 |

Din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate și nu este necesară efectuarea de analize în ceea ce privesc compușii metalici.

FACTOR DE MEDIU AER

Sursele generatoare de poluanti specifici ale atmosferei in cadrul Sectiei de productie a elementelor preizolat termic, sunt:

Surse fixe dirijate

- coș dispersie emisii de la centrala termica – hala producție;

- gură evacuare emisii de la centrala termica – birouri;

- unitate de filtrare cu filtru magnetic - gura de aerisire emisii de la operatiile de imbinare prin sudura;

Emisiile rezultate din procesul tehnologic sunt exhaustate, nu provin dintr-o sursă punctiformă, ci sunt emisii fugitive care apar în timpul proceselor tehnologice in cadrul Halei 1, de la robotul de spumare, si sunt monitorizate ca emisii la locul de munca.

Emisiile rezultate din operatiile de imbinare prin sudura sunt preluate prin conducte de aspiratie, ventilator, unitate de filtrare cu un debit de 500 Nmc/h si cu filtru magnetic. Emisiile sunt captate, filtrate si se  exhausteaza printr-o gura de evacuare, fiind considerate ca sursa fixă, dirijată.

Caracteristicile sistemelor de dispersie  și poluanții sunt date în tabelul următor:

| Faza de proces | Poluant | Echipament de depoluare |
| --- | --- | --- |
| Emisii gaze arse de la centrala termica de la hala de producție ce functioneaza pe gaz metan | CO, SO2, NOx, pulberi | Cos de evacuare H=6,0m;Dn=220mm |
| Emisii gaze arse de la centrala termica de la birouri ce functioneaza pe gaz metan | CO, SO2, NOx, pulberi | Gura de evacuare |
| Operatiile de imbinare prin sudura | CO, SO2, NOx, pulberi | Unitate de filtrare cu filtru magnetic cu debit de 500Nmc/h Gura de evacuare |
| Robotul de spumare | MDI | Ventilatie naturala |

Conform celor mai bune tehnici disponibile pentru sectorul chimic, se arată că BAT constă în monitorizarea periodică a emisiilor difuze de VOC în aer provenite din surse relevante:

- metode de detectare a mirosurilor, asociate cu curbe de corelare pentru echipamentele esenţiale;

- metode de imagistică optică pentru gaze;

- calculul emisiilor pe baza factorilor de emisie, validat periodic prin măsurători. In sensul acestei prevederi, s-a efectuat un calcul cantitativ al emisiilor de compuşi organici volatili pentru instalaţie, folosind metodologia EMEP/EEA/CORINAIR - 2013, cap. 2.D.3.g Chemical products, actualizat in 2019 prin Ghid de inventar al emisiilor de poluanți atmosferici EMEP / SEE

Factorii de emisie pentru categoria de actvitate 2.D.3.g -produşi chimici, procesarea spumei poliuretanice, conform tabelului, factorul de emisie pentru NMVOC este 120 g/kg spumă procesată. Instalaţiile performante asigură emisii sub cele rezultate pe baza calculelor folosind factori de emisie din CORINAIR.

Pentru un regim de lucru de 5 zile/săptămână, 8 ore/zi, pentru o producție de 1,00 t/an elemente spumate, rezultă următoarea cantitate de VOC:

1000 kg / 2080 ore = 0,48 kg/h

0,48 kg/h x 120 g/kg = 57,69 g/h VOC emisii în hala de producție

Valorile inregistrate la locul de munca sunt sub limita admisă.

Surse mobile

-circulatia auto din incinta sectiei genereaza gaze arse cu continut de CO2, Nox, SO2 si CO.

Sistemul automatizat al intregului proces tehnologic de producere a elementelor preizolate termic conduc la reducerea cantitatilor de poluanti evacuati in atmosfera.

Poluantii evacuati generati de catre sursele mobile nu sunt dirijati prin sisteme controlate, dispersia acestora in aer realizandu-se in mod natural ca urmare a curentilor creati in zona.

Avand in vedere amplasamentul obiectivului intr-o zona deschisa, concentratiile noxelor rezultate din circulatia auto din incinta sunt reduse.

Emisiile atmosferice in zona amplasamentului vor trebui sa se incadreze in limitele admise conform L104/2011 pentru poluantii CO, SO2, NOx, VOC.

Standardul de calitate L104/2011 stabileste valorile limita a valorilor de prag pentru NOx, SO2, pulberi in suspensie, CO in cazul imisiilor de poluanti din atmosfera, SR12574/87 stabileste conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate.

Societatea in cursul anului 2023 a monitorizat emisiile de gaze arse rezultate de la centrala termică – hală de producție și birouri prin Laboratorul Universității Tehnice Gh. Asachi Iași – Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, rezultatele masuratorilor fiind prezentate in Buletinele de analiză privind calitatea gazelor emise anexate prezentei lucrări:

Buletin de analize chimice nr. 1 și 2 /21.02.2024

| Nr. Crt | Sursa de emisie- cosuri dispersie | CO mg/Nmc | NOx mg/Nmc | SO2 mg/Nmc | Pulberi mg/Nmc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termică gaz metan – hală producție | 67 | 135 | 18 | 2,65 |
| 2 | Centrala termică gaz metan - birouri | 70 | 154 | 19 | 1,25 |
| Valori limită conform ORD 462/1993, Anexa 2 | 100 | 350 | 35 | 5 |

Din masuratorile efectuate rezulta incadrarea valorilor concentratiilor poluantilor specifici la emisii din gazele arse in centralele termice de la hala de producție, respectiv birouri, conform legislatiei in vigoare.

FACTORUL DE MEDIU SOL

In conditiile functionarii Sectiei de producere a elementelor preizolate termic, sursele de poluare a solului si subsolului sunt diminuate, conducând la un impact redus prin urmatoarele masuri:

- pardoselile din incinta halei de productie – zona depozitare materii prime, zona depozitare produse finite, sunt betonate si realizate continui;

- preluarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se realizeaza prin retele independente cu dirijarea catre bazinul betonat vidanjabil;

- verificarea periodica a bazinului betonat vidanjabil si remedierea eventualelor defectiuni;

- deseurile generate din activitate sunt depozitate selectiv in spatii amenajate corespunzator cu respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea deseurilor conform HG 856/2002 si L 17/2023;

- curatirea periodica a rigolelor de colectare a apelor pluviale;

- respectarea programului de igienizare a retelei de canalizare si a bazinului betonat vidanjabil;

- mentinerea in stare continua a cailor de acces circulabile  din incinta.

Prin  respectarea masurilor impuse, cat si prin dotarile prevazute in proiecte si realizate in executie, acestea conduc la un impact minim asupra calitatii solului, subsolului si panzei freatice din zona amplasamentului.

Prin functionarea Sectiei de producere a elementelor preizolate termic, ce apartine SC THIC SOLAR POWER  GROUP SRL, aceasta respecta prevederile legale in vigoare,  prin tehnologia aplicata, precum si echipamentele din dotare, ceea ce  conduce la diminuarea impactului asupra factorilor de mediu si nu se constituie intr-un poluator asupra habitatului din arealul zonei.

Masuri aplicate in cadrul Sectiei de producere a elementelor preizolate termic pentru prevenirea poluarii solului sunt:

- respectarea modului de gestionare a deseurilor;

- efectuarea in siguranta a transportului de materii prime, materiale auxiliare, produe finite;

- intretinerea in buna stare a drumului de acces;

- verificarea integritatii mijloacelor de transport;

- asigurarea contractelor de preluare a deșeurilor prin societăți abilitate.

Din punct de vedere al dotarilor, cat si a modului de organizare a fluxului tehnologic, cat si a activitatilor conexe, obiectivul nu se constituie intr-un poluator al amplasamentului si nici a terenurilor invecinate in conditiile respectarii masurilor impuse prin Programul de management al societatii.

# 8.Modul de realizare a masurilor din Planul de actiuni

In cadrul SC THIC SOLAR POWER SRL Pașcani, este intocmit Planul de prevenire a situatiilor de urgenta si capacitate de raspuns ce cuprinde actiuni si instructiuni privind modul de interventie in cazul aparitiei unei situatii de urgenta ce ar putea conduce la afectarea calitatii factorilor de mediu:

- se vor aplica masurile pentru situatii speciale si va fi asigurata in permanenta comunicarea cu personalul implicat din cadrul societatii si din partea autoritatilor locale;

- situatiile anormale de functionare se vor comunica autoritatilor de mediu APM Iași, GNM Iași - in cel mai scurt timp.

In cursul anului 2023, nu au fost semnalate poluari accidentale ce ar fi condus la aplicarea Planului de intervenție, și nici sesizări.

# 9.Costuri de mediu

In cursul anului 2023, nu au fost efectuate investitii pe linia de protectie mediului.

# 10.Reclamatii, sesizari

In cursul anului 2023 nu au fost reclamatii sau sesizari cu privire la activitatea desfasurata.

Ca urmare a inspectiei efectuate la secția SC THIC SOLAR POWER SRL in data de 27.01.2023 conform Procesului-verbal de constatare și sancționare, s-au aplicat următoarele sancțiuni de către GNM Iași:

- Avertisment aplicat în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, art. 20, alin. 2, art. 25, alin. 2, lit. b și OG nr. 2/2001, modificată, privind regimul juridic al contravențiilor, modificată, art. 7, alin. 1, 2

- Amendă în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind Evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, caracter deșeuri periculoase, art. 1, alin. 1, art. 9, lit. b, pentru absența gestiunii deșeurilor

# 11.Masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare

Sectia de productie a elementelor preizolate termic ce apartine SC THIC SOLAR POWER SRL Pașcani isi desfasoara activitatea pe un teren situat in intravilanul mun. Pascani, jud. Iasi.

La data intocmirii prezentului Raport de amplasament, unitatea functioneaza in doua hale de productie, dotate cu echipamente specifice pentru producerea elementelor preizolate termic – cu spuma PUR.

Conform programului de verificare planificata a activitatii desfasurate in cadrul secției de productie a elementelor preizolate termic, au fost efectuate urmatoarele inspectii in cursul anului 2023:

-GNM Iași a efectuat inspectii ale secției SC THIC SOLAR POWER SRL in data de 27.01.2023 conform Raportului de inspectie efectuandu-se urmatoarele verificari:

    - Autorizatia integrata de mediu

    - inregistrari/rapoarte

    - imisii/emisii

    - analiza amplasamentului

    - ape subterane

    - alimentari cu apa

    - procese tehnologice, operații

    - măsuri debite

    - management deseuri

    - spatii depozitare

    - prevenire poluare

    - operare mentenanță

    - instalații depoluare gaze

    - zgomot și vibrații

    - spații verzi / perdele de protecție

    - management substanțe periculoase

    - depozitari de materii prime, produse, intermediari

    - responsabilități / autorități de mediu

    - transporturi

    - autorizatie, acord, aviz de gospodărire a apelor

# 12.Modul de respectare a obligatiilor impuse prin autorizatia integrata de mediu

Prin managementul societatii privind activitatea desfasurata pe amplasament, societatea se preocupa permanent de respectarea reglementarilor pe linia de protectie a mediului in vederea limitarii impactului, atat in arealul analizat, cat si limitrof acestuia.

Functie de solicitarile pietei, activitatea in cadrul sectiei se profileaza pe producerea elementelor preizolate termic cu spuma PUR, prin tehnologii nepoluante.

Sectia de productie a elementelor preizolate termic ce apartine SC THIC SOLAR POWER SRL Pascani, aplica o tehnologie moderna in conformitate cu standardele europene, ce corespunde cerintelor legislative si de mediu in vigoare, in domeniul producerii elementelor spumate si expandate (PUR) si a elementelor din material plastic (polimeri) – activitate in cadrul careia are loc operatia de producere a compusilor chimici organici de baza – spuma PUR.

Din analiza datelor prezentate se constata respectarea recomandarilor BAT privind activitatea de de producere a compusilor chimici organici de baza.

Măsuri stabilite prin Autorizația integrată de mediu nr. 2/13.07.2022 secției SC THIC SOLAR POWER SRL in data de 27.01.2023 :

| Nr. crt. | Măsura | Responsabil |
| --- | --- | --- |
| 1. | Respectarea prevederilor AIM nr. 2/13.07.2022, inclusiv a termenelor limită prevăzute pentru transmiterea la APM Iași a datelor solicitate (inventarul emisiilor de poluanți atmosferici, EPRT, RAM, evidența gestiunii deșeurilor) cu informarea și transmiterea acestora la GNM-CJ Iași*, măsură cu caracter permanent | Conducerea societății |
| 2. | Monitorizarea apelor uzate eliminate prin vidanjare, precum și monitorizarea emisiilor atmosferice prevăzute la pct.10.1.3.Factorul de mediu aer – emisii, din AIM nr. 2/13.07.2022, prin intermediul unui laborator asociat/autorizat | Conducerea societății |
| 3. | Întocmirea evidenței gestiunii pentru fiecare tip de deșeu existent pe amplasament și generat din activitatea societății în mun. Pașcani, str. Morilor nr.18, în conformitate cu prevederile HG856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv cele periculoase | Conducerea societății |
| 4. | Orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii AIM nr. 2/13.07.2022 pentru activitatea societății, vor fi notificate la APM Iași și GNM-CJ Iași*, înainte de realizarea acestora, măsură cu caracter permanent | Conducerea societății |
| 5. | Respectarea legislației specifice gestiunii deșeurilor periculoase și nepericuloase, respectiv colectarea separată și valorificarea / eliminarea acestora numai prin societăți abilitate și numai pe bază de document justificativ, cu respectarea HG 1061/10.09.2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României | Conducerea societății |
| 6. | Anunțarea la GNM-CJ Iași* a oricărui accident/incident cu efecte asupra calității factorilor de mediu, măsură cu caracter permanent | Conducerea societății |

* date contact GNM Iași:

Tel: 0232/410210, email: cjiasi@gnm.ro

Administrator,

Liviu Cîlțea

ANEXE

- Certificat constatator

- Buletin de incercare nr. 3903/04.12.2023

- Buletine de analize chimice nr. 1 și 2 /21.02.2024

- Contract nr. 422/02.02.2023 încheiat cu SC ECO DEM COLLECT SRL (fosta SC APISORELIA SRL Neamț)

# Text boxes

Rezervor cu agitator componenta A (poliol)

Elemente spumate si expandate

Robotul de spumare

Rezervor cu agitator componenta B (isocianat)

Prelucrari mecanice

Tevi si repere metalice

Tevi metalice

Unitate injectie

Elemente material plastic

Granule polimeri

Elemente preizolate termic