REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- PRINCIPII GENERALE

- ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism contine reglementarile referitoare la utilizarea terenului proprietate a initiatorului P.U.Z. si realizarea constructiilor propuse explicitand prevederile documentatiei de urbanism si cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor.

- CADRUL LEGAL DE ELABORARE

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. se elaboreaza in conformitate cu H.G. nr. 525/1996, republicata, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu respectarea indicativului GM-010-2000, precum si cu celelalte acte legislative specific sau complementare domeniului, dintre care se mentioneaza:

- Constitutia Romaniei republicata;

- Codul civil republicat;

- O.M.S. 119/2014 actualizat – pentru aprobarea normelor de iginera si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- O.G. nr. 43/1997 republicata privind regimul drumurilor;

- Legea nr. 95/2006 cu republicarile si completarile ulterioare – privind reforma in domeniul sanatatii populatiei;

- Legea Drumurilor nr.82/1998;

- Legea nr. 18/1991 cu republicarile si completarile ulterioare – privind Fodul funciar;

- Legea nr. 255/2010 cu republicarile si completarile ulterioare – privind expropierea pentru cauza de ultilitate publica;

- Legea nr. 10/1995 cu republicarile si completarile ulterioare – privind calitatea in constructii;

- Lege nr. 292/2018 cu republicarile si completarile ulterioare – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Legea nr. 265/2006 cu republicarile si completarile ulterioare – pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

- Legea nr. 7/1996 cu republicarile si completarile ulterioare – privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

- Legea nr. 138/2004 cu republicarile si completarile ulterioare – privind imbunatatirile funciare;

- Legea nr. 481/2004 cu republicarile si completarile ulterioare – privind protectia civila;

- Legea nr. 350/2001 cu republicarile si completarile ulterioare – privind urbanismul si amenajarea teritoriului.

Regulamentul local de urbanism detaliaza prevederile Regulamentului General de Urbanism in conformitate cu conditiile specifice zonei.

- DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI DE URBANISM

Prevederile cuprinse in Regulamentul Local de Urbanism se aplica pe orice categorii de teren intravilan, in limitele teritoriului administrativ al unitatii de baza.

Pentru usurarea aplicabilitatii, terenul studiat in Planul Urbanistic Zonal, face parte din documentatia de urbanism a P.U.G. al municipiului Roman. Terenul este situat in intravilanul   Municipiului Roman si se constituie ca parte a acestuia.

In procesul de aplicare a prevederilor din acest P.U.Z., serviciile tehnice ale administratiei locale desfasoara urmatoarea procedura:

- Obiectul cererii privind eliberarea Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Contruire precum si alte cereri ale colectivitatii (succesiune, partaj, instrainare, etc.) se incadreaza intr-una din unitatile teritoriale de referinta (U.T.R.)

- Din fisa U.T.R. din Regulament in care se incadreaza obiectul cererii se extrag prescriptiile specifice (permisiuni, conditionari, restrictii, indici maximi P.O.T. si C.U.T., regim de aliniere si de inaltime)

- La prescriptiile specifice U.T.R. respective se adauga prescriptiile specifice zonei si subzonei din care face parte.

APROBAREA REGULAMENTULUI DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism se aproba prin Hotararea Consiliului Local Roman si constituie act de autoritate al Administratiei Publice Locale

Aprobarea se face pe baza avizelor obtinute si a acordurilor prevazute in lege. Dupa aprobare, in Regulament se specifica numarul si data aprobarii.

Prin prevederile P.U.Z. –„ELABORARE SI APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM MIC DE INALTIME SI LOTIZARE TEREN” se schimba functiunea actuala a zonei reglementate, aprobata prin P.U.G. municipiul Roman, din zona industriala dezafectata in zona de locuinte individuale cu regim mic de inaltime, fiind necesara pentru construirea de locuinte individuale, stabilirea regimului de inaltime, accese, aliniere, zone de protectie, etc.

Zona analizata are suprafata de 102736,39 mp, iar zona reglementata are o suprafata de 52378,00 mp si prezinta urmatoarele zonificari functionale:

Pentru construirea in aceasta zona, in vederea realizarii unor locuinte individuale se va urmari:

- Lotizarea terenului;

- Delimitarea terenului dupa limita proprietatii particulare;

- Posibilitatea utilizarii de structuri moderne sau materiale traditionale la elementele structurale si de inchidere;

- Protejarea conditiilor optime de mediu;

- Autorizarea lucrarilor de construire si amenajari sa se faca conform P.U.Z. aprobat si a Regulamentului aferent.

In vederea organizarii prin prisma functionalitatii terenului, sunt necesare anumite masuri de promovare a lucrarilor si a operatiunilor urbanistice.

- Instituirea functiei de:

  - Zona de locuinte individuale si functiuni complementare si amenajari necesare bunei functionari a zonei.

  - Zona de institutii publice si servicii de interes general.

  - Zona de cai de comunicatie rutiera.

  - Zona de echipamente tehnico-edilitare.

- Respectarea amplasamentelor prevazute in Planul Urbanistic Zonal;

- Amenajarea arhitecturala functionala a spatiilor verzi de aliniament, de circulatie si de stationare a autovehiculelor.

II.  REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR – PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI INTRAVILAN

- REGLEMENTARI PRIVIND PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Se vor consulta O.M.S. 119/2014, actualizat, al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind Mediul de viata al populatiei, cat si Legea nr. 292/2018 cu republicarile si completarile ulterioare – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

SALUBRITATE – GENERALITATI

Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic cat si in scopul apararii interesului public se pune tot mai acut problema imbunatatirii serviciului de salubritate. Astfel s-au propus solutii de amplasare eficienta a platformelor amenajate, pozitionarea judicioasa de containere si recipiente, eventual cu sortare prealabila. Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona studiata prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plasic. Solutionarea problemelor legate de salubrizare se face in functie de zonificarea functionala prevazuta in documentatiile urbanistice.

La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare a localitatii nu vor afecta cadrul arhitectural-urbansitic, functional si compozitional.

Se vor evita depozitarile intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele rezidentiale, zonele verzi plantate, protejate, albiile apelor, etc. In caz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate, conform legilor in vigoare.

Interventiile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de depozitare cu orele de colectare cu utilaje speciale. De asemenea activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea civilizata.

Este interzisa cresterea in mediul urban a animalelor mari in scopul sacrificarii, mai ales in zonele centrale, acestea producand pe langa gunoi animalier si perturbari in calitatea aerului, poluare fonica, prejudicierea relatiilor de buna vecinatate si a aspectului civilizat.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducandu-i-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilor rezultate in urma studiilor recente sau aplicand experienta tarilor mai avansate.

Nota: Se recomanda si consultarea capitolelor referitoare la salubritate din O.M.S. 119/2014, actualizat, al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

- REGLEMENTARI PRIVIND SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea executarii constructiilor sau amenajarilor in zonele expuse la riscurile naturale cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa.

Terenurile destinate amplasarii si dezvoltarii localitatilor trebuie sa asigure protectia populatiei contra surparilor, alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor conform O.M.S. nr 119/2014. M.L.P.D.A. controleaza respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului ce cuprind constructii si instalatii cu risc potential major, delimitand zonele de protectie ale acestora.

M.L.P.D.A., in colaborare cu institutiile specializate intocmeste si avizeaza prescriptiile de proiectare, executie si control pentru protectia antiseismica a constructiilor.

Se interzice autorizarea constructiilor pe teritoriul administrativ respectiv fara respectarea conditiilor de mai sus. Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatii si altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

Se interzice amplasarea tuturor tipurilor de constructii in zonele de protectie sanitara stabilite prin norme de protectia mediului : unitati industriale, agricole, lucrari publice, generatoare de riscuri tehnologice

Amplasarea obiectivelor de orice fel (depozite si statii de distributie carburanti, instalatii electrice, centre populate sau cladiri izolate, drumuri, cai ferate, balastiere, zone cu destinatie speciala, depozite de gunoaie, poduri) in zona conductelor de transport gaze naturale se face numai in conditiile ND 3915/1994 cu aprobarea Delgaz Grid SA.

Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnologice stabilite pe lista Ministerului Muncii, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, M.A.P.P.M., M.Ap.N., M.A.I. se va face un studiu de impact aprobat legal.

- se interzice autorizarea constructiilor si amenajarilor incompatibile cu functiunea dominanta stabilita pentru zona respectiva pe baza documentatiilor de urbanism aprobate.

- se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii, sau depozitarii materialelor explozibile in cladiri cu locuinte.

- unitatile industriale, comerciale, si prestari servicii care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort locatarilor prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, se amplaseaza in cladiri separate la distanta de minim 10m masurata intre ferestrele locuintelor si perimetrele unitatilor.

Asigurarea echiparii tehnico-edilitare in localitate se va face conform R.U.G.

Se interzice :

- autorizarea oricarei constructii care prin dimensiuni, destinatie si amplasare fata de zonele cu echipare tehnico-edilitara asigurata presupun cheltuieli ce nu pot fi acoperite de nici unul din factorii interesati.

- autorizarea executarii constructiilor care presupun cheltuieli ce depasesc posibilitatile financiare ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei stabilita printr-o documentatie de urbanism sau daca zona are o functiune dominanta traditionala, caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita prin documentatie de urbanism aprobata (P.U.Z.).

Se vor respecta conditiile de amplasare continute de R.G.U.

- INDICI P.O.T. SI C.U.T.

ZONA REGLEMENTATA

Indicii P.O.T. (care arata cat din suprafata se ocupa cu constructii si cat reprezinta spatii libere si plantate) si C.U.T. (coeficientul de utilizare al terenului) stabiliti pentru zona reglementata sunt variabili, pentru fiecare functiune in parte, conform P.U.G. municipiul Roman, aprobat in anul 2010, dupa cum urmeaza:

- Zona locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2:

P.O.T. maxim stabilit este de 35,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 0.6, pentru P+1;

C.U.T. maxim stabilit este de 0.9, pentru P+2;

- Zona institutii publice si servicii de interes general:

P.O.T. maxim stabilit este de 50,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 2.5;

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

P.O.T. maxim stabilit este de 50,00%;

C.U.T. volumetric maxim stabilit este de 15 mc/mp teren;

- Zona echipare tehnico-edilitara:

P.O.T. maxim stabilit este de 70,00%, pentru incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri;

C.U.T. maxim stabilit este de 1, pentru incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri.

ZONA STUDIATA

- Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri:

P.O.T. maxim stabilit este de 25,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 0.75;

- Zona locuinte colective:

P.O.T. maxim stabilit este de 30,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 1.50;

- Zona unitati industriale/ depozitare:

P.O.T. maxim stabilit este de 50,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 2.50;

- Zona institutii publice si servicii de interes general:

P.O.T. maxim stabilit este de 50,00%;

C.U.T. maxim stabilit este de 2.5;

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

P.O.T. maxim stabilit este de 50,00%;

C.U.T. volumetric maxim stabilit este de 15 mc/mp teren;

- Zona parcuri si plantatii protectie:

P.O.T. maxim conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

C.U.T. maxim conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- Zona echipare tehnico-edilitara:

P.O.T. maxim stabilit este de 70,00%, pentru incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri;

C.U.T. maxim stabilit este de 1, pentru incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri.

Valorile C.U.T (coeficient de utilizare a terenului, definita ca raport dintre totalul ariei construire desfasurate si suprafata terenului considerat) se stabilesc in mod diferentiat in functie de parcelare, P.O.T, regim de inaltime, echipare tehnico-edilitara, etc. Prin asocierea P.O.T. – C.U.T. rezulta si se poate controla densitatea in diviziunea teritoriala respectiva, exprimata in locuri, procente, mp, etc.

Valorile C.U.T. pot fi modificate sau depasite in functie de conditiile locale si cu avizul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local.

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de urbanism aprobate conform R.U.G.

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in planul de urbanism pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.

- REGULI PRIVIND AMPLASAREA SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale.

Se vor respecta normele sanitare si tehnice in vederea indeplinirii cerintelor de insorire, iluminare naturala si asigurare a perceptiei vizuale a mediului ambiant din interiorul constructiilor.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT

Autorizarea executarii constructiilor se face in conditiile respectarii regimului de aliniere prevazut in documentatiile urbanistice si stabilit prin Certificatul de urbanism, R.G.U. si conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 republicata privind regimul drumurilor.

Aliniament – linia de demarcatie intre terenurile apartinand domeniului public si cele apartinand domeniului privat (ex. linia constructiei, linia gardului, a lotului).

Regim de aliniere – linia constructiilor care urmareste fronturile construite ale cladirilor.

Amplasarea constructiilor fata de aliniament, se va stabili dupa cum urmeaza:

ZONA REGLEMENTATA

Deoarece terenul nu are front la str. Mihai Viteazu, aliniamentul constructiilor existente nu poate fi respectat. La str. Tirului, aliniamentul propus se va stabili la 4.00 m de la limita loturilor pentru toate functiunile propuse. Fata de limitele de la strazile propuse, aliniamentul se va stabili la 4.00 m pentru loturile si zonele functionale propuse.

ZONA STUDIATA

In zona de locuinte individuale cu P+1,2 niveluri, clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I.

In zona de locuinte colective, clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 6,0 metri pe străzi de categoria II şi I, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dintre înălţimea construcţiilor şi distanţă dintre aliniamente.

In zona industriala/ depozitare se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de:

­ 10,0 metri pe străzile de categoria a II-a;

­ 6,0 metri pe străzile de categoria a III-a.

In zona cailor de comunicatie rutiera si constructii aferente, cladirile se vor dispune izolat şi se vor retrage de la aliniament cu minim 8,0 m pe străzi de categoria III şi 10,0 m pe străzi de categoria II şi I.

In zona parcurilor si plantatiilor de protectie, aliniamentul se va stabili conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

DISTANTE MINIME OBLIGATORII FATA DE LIMITELE LATERALE SI LIMITA POSTERIOARA A PARCELEI.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare conform Codului civil (2.00 m si 0.6m), precum si asigurarea distantelor minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

Intrucat terenul are forma poligonala si se invecineaza cu mai multe proprietati, referitor la distante se va studia impreuna cu plansa U2, aferenta P.U.Z.

In functie de zonificarea functionala se stabilesc urmatoarele:

ZONA REGLEMENTATA

In zona de locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2, în regim grupat, clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri.

In zona de institutii publice si servicii de interes general, clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri.

In zona de cai de comunicatie rutiera si constructii aferente, distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6,0 metri.

In zona de echipare tehnico-edilitara, distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri.

ZONA STUDIATA

In zona de locuinte individuale cu P+1,2 niveluri, în regim grupat clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri.

In regim continuu clădirea construita în regim înşiruit se va dispune cu calcane având o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi.

In cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita proprietatii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri.

In zona de locuinte colective, clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren.

Clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim15,0 metri de la aliniament, fiind retrase faţă de cealaltă limita laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren.

Retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 5,0metri.

In zona industriala/ depozitare se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 6,0 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor; nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţa, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90metri de la nivelul solului.

In zona de cai de comunicatie rutiera si constructii aferente, distanţa faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6,0 metri.

In zona parcurilor si plantatiilor de protectie, aliniamentul se va stabili conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA DE ALTELE, PE ACEEASI PARCELA – DISTANTE MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime obligatorii necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime pentru realizarea urmatoarelor cerinte de asigurare a confortului urban :

- Asigurarea respectarii normelor de insorire si iluminat natural ;

- Respectarea conditiilor generale de protectie contra incendiilor ;

- Asigurarea protectiei contra zgomotului si nocivitatilor ;

- Conservarea specificului tesutului urban ;

- Dezvoltarea coerenta a tesutului urban prin modul de grupare a constructiilor.

In functie de zonificarea functionala se stabilesc urmatoarele:

ZONA REGLEMENTATA

In zona de locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2, distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0 metri.

In zona de institutii publice si servicii de interes general, clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

In zona de cai de comunicatie rutiera si constructii aferente, distanţa minimă intre clădiri va fi egală cu media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport.

In zona de echipare tehnico-edilitara, în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.

In cazul în care nu există astfel de norme, distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.00 metri; distanţa dintre clădiri precizată mai sus, se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele respective nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.

ZONA STUDIATA

In zona de locuinte individuale cu P+1,2 niveluri, distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0 metri.

In zona de locuinte colective, între faţadele spre care sunt orientate camere de locuit distanţa va fi egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.

In zona industriala/ depozitare distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0metri.

Distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.

In zona de cai de comunicatie rutiera si constructii aferente, distanţa minimă intre clădiri va fi egală cu media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport.

In zona parcurilor si plantatiilor de protectie, aliniamentul se va stabili conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII – DRUMURI SI ACCESE

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei si cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiului  - conform R.L.U. aferent P.U.G. Roman

Este interzisa autorizarea constructiilor ce nu au posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute (trebuie sa permita interventia pompierilor).

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel se va face numai daca se asigura accese pietonale corespunzatoare importantei si destinatiei constructiei.

Reteaua de drumuri precum si retragerea constructiilor fata de drumurile publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu – O.G. nr. 43/1997 si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitati si teritoriul de influenta C242/1993.

Organizarea circulatiei se va face in conformitate cu propunerile din documentatiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.

Se interzice autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel fara asigurarea acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.

- REGLEMENTARI PRIVIND ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi consumatori la retele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica conform R.G.U. cu exceptia situatiei in care cu avizul organelor administratiei publice compentente, beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca retele noi.

Se interzice autorizarea executarii constructiilor ce nu pot fi racordate ca noi consumatori la retelele tehnicoedilitare existente.

Lucrarile de imbunatatire, extindere sau marire de capacitate a retelelor edilitare se vor realiza confrom R.G.U.

Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitori sau beneficiari.

Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare este stabilita ca fiind proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

Nota: Se va consulta si H.G.nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica (in temeiul Legii Apelor nr.107/1996), cat si O.M.S. 119/2014 republicat.

- REGLEMENTARI PRIVIND FORMA SI DIMENIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR. CARACTERISTICILE PARCELEI

Dimensiunile parcelei beneficiarului permit realizarea lotizarii, iar amplasarea pe fiecare lot a cladirilor propuse, se poate face in bune conditii.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa doar cu respectarea prevederilor R.L.U. aferent P.U.Z.. Actuala parcela se va dezmembra in parcele separate in conformitate cu zonificarile functionale propuse prin prezenta documentatie. Parcelele rezultate vor respecta conditiile de construire din prezentul regulament local de urbanism.

REGIM DE INALTIME

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea regimului de inaltime prevazut in documentatia urbanistica – PUZ, pe functiuni dupa cum urmeaza:

ZONA REGLEMENTATA

- Zona locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2:

Regimul de inaltime propus este de maxim P+2, corelat cu o inaltime maxima de 10 m.

- Zona institutii publice si servicii de interes general:

Regimul de inaltime propus este de maxim P+4, corelat cu o inaltime maxima de 16 m.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

Inaltimea maxima propusa este de maxim 12, cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.

- Zona echipare tehnico-edilitara:

Inălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice.

ZONA STUDIATA

- Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri:

Regimul de inaltime propus este de maxim P+2, corelat cu o inaltime maxima de 10 m.

- Zona locuinte colective:

Regimul de inaltime propus este de maxim P+8. Inălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; în cazul în care înălţimea depaseste distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanta egală cu diferenţa dintre acestea dar nu mai puţin de 4,0 m.

- Zona unitati industriale/ depozitare:

Regimul de inaltime propus este de maxim P+4, corelat cu o inaltime maxima de 16 m.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

Inaltimea maxima propusa este de maxim 12.00 m, cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.

- Zona parcuri si plantatii protectie:

Inaltimea maxima propusa este de maxim 7.00 m, cu posibile derogari prevazute de o documentatie justificata, avizata si aprobata legii.

In situatii exceptionale, in functie de destinatie si zona care le include, constructiile pot avea si inaltimi mai mari cu conditia ca solutiile adoptate sa fie justificabile din punct de vedere functional, compozitional-urbanistic etc.

Inaltimea constructiilor se stabileste si pe baza criteriilor de functionalitate, silueta localitatii, inchiderea campului vizual prin capete de perspectiva, necesitatea obtinerii unor dominante compozitionale, etc.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii maxime a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua nivele cladirile imediat invecinate.

ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCIILOR

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu distoneaza cu aspectul general al zonei.

Prescriptiile vor urmari armonizarea constructiilor noi cu cele invecinate (finisaje, ritmari plin-gol registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii, etc), imbunatatirea aspectului compozitional si arhitectural al cladirilor prin folosirea de materiale noi si moderne, ridicarea nivelului calitativ al imaginii, corelarea functionala intre cladiri sau intre cladiri si amenajarile exterioare cu caracter public.

- REGLEMENTARI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admit numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice. Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu "Normativul de proiectare a parcajelor de autoturisme in localitati urbane (indicativ NP24-1997) si cu R.L.U. aferent P.U.G. Roman. Aceste prescriptii sunt valabile si respectate si pentru zona studiata in prezentul P.U.Z.

PARCAJE

Parcajele aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în afara spaţiului public, respectând legislaţia în vigoare şi prevederile art. 33 din R.G.U.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului NP24-1997, dupa cum urmeaza:

ZONA REGLEMENTATA

- Zona locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2:

Construcțiile de locuințe individuale vor fi prevăzute cu cel putin un loc de parcare pe lot propriu.

- Zona institutii publice si servicii de interes general ce cuprind:

- Construcțiile financiar-bancare vor fi prevăzute cu un loc de parcare la 20 de salariați și un spor de 50%pentru clienți. În funcție de destinația clădirii și de amplasament, parcajele pentru salariați pot fi organizate împreună cu cele ale clienților, adiacent drumului public.

- Construcțiile comerciale vor fi prevăzute cu locuri de parcare pentru clienți, după cum urmează:

- un loc de parcare la 200 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de până la 400 mp;

- un loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de 400-600 mp;

- un loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de 600-2.000 mp;

- un loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurata a construcției pentru complexuri comerciale de peste 2.000 mp.

- Restaurantele vor fi prevăzute cu un loc de parcare la 5-10 locuri la masa.

La acestea se vor adauga spațiile de parcare scsau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienților.

- Construcțiile culturale vor fi prevăzute cu locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori și personal, după cum urmează:

- pentru construcțiile de expozitii si muzee câte un loc de parcare la 50 mp spațiu de expunere;

- pentru construcțiile biblioteci, cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe culturale, cinematografeteatre dramatice, de comedie, de revista, opera, opereta, de papusi, sali polivalente, circ, cate un loc la 10-20 de locuri în sala.

- Construcțiile de învățământ vor fi prevăzute cu 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice.

Pentru învățământul universitar, la cele mentionate mai sus, se va adauga, în funcție de capacitatea construcției, un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare. Pentru sedii ale taberelor școlare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform capacității de cazare.

- Construcțiile de sănătate vor fi prevăzute locuri de parcare după cum urmează:

- pentru spital clinic universitar, spital general, spital de specialitate, asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban, un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10%;

- pentru alte unitati precum centre de recoltare sange, medicina preventiva, statii de salvare, farmacii, crese si crese speciale pentru copii, leagan de copii, un loc de parcare la 10 persoane angajate.

Parcajele pot fi amplasate diferențiat pentru personal, pacienți și vizitatori, caz în care cele pentru personal și pacienți vor fi amplasate adiacent drumului public.

In funcție de capacitatea construcției, se va adauga un număr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.

- Categoriile de construcții și amenajări sportive vor fi prevăzute cu locuri de parcare pentru personal, pentru public și pentru sportivi, în funcție de capacitatea construcției, după cum urmează:

- pentru complexuri sportive, Sali de antrenament pentru diferite sporturi, Sali de competitii sportive, cate un loc de parcare la 5-20 de locuri;

- pentru stadioane, patinoare artificiale, popicarii, cate un loc de parcare la 30 de persoane.

- Cluburile vor fi prevăzute cu un loc de parcare la 3-10 membri.

ZONA STUDIATA

- Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri:

Construcțiile de locuințe individuale vor fi prevăzute cu cel putin un loc de parcare pe lot propriu.

- Zona locuinte colective:

Construcțiile de locuințe colective vor fi prevazute cu un loc de parcare la 2-10 apartamente cu acces și lot în comun.

- Zona unitati industriale/ depozitare:

Constructiile industriale vor fi prevăzute cu parcaje în funcție de specificul activității, după cum urmează:

- activități desfășurate pe o suprafața de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

- activități desfășurate pe o suprafața de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

- activități desfășurate pe o suprafața mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafața de 100 mp.

Autorizarea construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

SPATII VERZI SI PLANTATE

Autorizarea executarii constructiilor va dispune obligativitatea mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei.

Dezvoltarea suprafetelor plantate va cuprinde toate nivelele urbane (parc, gradini) si functionale (agrement, sport-turism, aliniament, scuaruri, protectie).

Se recomanda ca pe suprafetele neocupate cu cladiri sau rezervate pentru realizarea obiectivelor de utilitate publica, in functie de zonificare, sa se asigure:

ZONA REGLEMENTATA

- Zona locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2:

- înierbarea şi plantarea cu un arbore la fiecare 100 mp.

- Zona institutii publice si servicii de interes general:

- minim 40% din suprafaţă prevăzută cu plantaţii înalte, în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice;

- acoperirea cu gazon şi plantarea cu un arbore la fiecare 100 mp.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

- plantarea cu arbori în proporţie de minim 40 % formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- plantarea cu un arbore la fiecare 200 mp.

- Zona echipare tehnico-edilitara:

- plantarea cu arbori în proporţie de minim 40 %, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- plantarea cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp.

ZONA STUDIATA

- Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri:

- înierbarea şi plantarea cu un arbore la fiecare 100 mp.

- Zona locuinte colective:

- plantarea cu un arbore la fiecare 100 mp;

- amenajarea ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă decorative ce va reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului liber.

- Zona unitati industriale/ depozitare:

- plantarea cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- plantarea cu un arbore la fiecare 200mp.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

- plantarea cu arbori în proporţie de minim 40 % formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- plantarea cu un arbore la fiecare 200 mp.

- Zona parcuri si plantatii protectie:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

IMPREJMUIRI

Pentru realizarea imprejurimilor este permisa autorizarea tuturor categoriilor de imprejmuiri: opace, transparente, decorative sau gard viu.

Prin detaliere se pot urmari cateva reguli:

ZONA REGLEMENTATA

- Zona locuinte individuale si functiuni complementare P,P+2:

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30 şi o parte transparenta dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 metri.

- Zona institutii publice si servicii de interes general:

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de minim 2,20 metri;

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu de 0,30 m, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor vi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

- Zona echipare tehnico-edilitara:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.20 metri şi minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare conform unor norme specifice, se recomandă dublarea spre interior, la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard conform normelor, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- împrejmuirile către parcelele laterale şi posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălţime sau vor fi  în conformitate cu normele specifice;

- porţile de intrare vor fi simple şi în armonie cu împrejmuirea;

- pentru a nu incomoda circulaţia, se recomandă ca, pe drumurile publice cu trafic intens, porţile de intrare să fie retrase faţă de aliniament, pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

ZONA STUDIATA

- Zona locuinte individuale cu P+1,2 niveluri:

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30 şi o parte transparenta dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 metri.

- Zona locuinte colective:

- în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2,20 m şi minim 1,80 din care soclu opac de circa 0,30 m partea superioara fiind realizată din fier sau plasă metalică şi dublate de un gard viu;

- împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidărie sau lemn, vor avea înălţimea de 2,20 metri şi panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

- Zona unitati industriale/ depozitare:

- imprejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20metri din care un soclu de 0,30 m şi vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele doua garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.

- Zona cai de comunicatie rutiera si constructii aferente:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu de 0,30 m, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor vi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

- Zona parcuri si plantatii protectie:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

- RECOMANDARI PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Zona existenta nu este dezvoltata in adancime si este deservita doar de doua strazi. Propunerea din prezentul P.U.Z. sistematizeaza circulatiile din zona prin realizarea unor trame stradale bidirectionale cu o banda pe sens de mers si unidirectionale cu o banda de circulatie. Pentru asigurarea realizarii unei circulatii fluente si eficiente se vor asigura urmatoarele:

- Amplasarea constructiilor fata de caile de circulatie trebuie sa respecte profilele transversale caracteristice si regimul de aliniere propus;

- Executia strazilor si lucrarilor de sistematizare verticala se vor face pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii, respectandu-se prevederile tehnice din normative si standarde.

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Pentru a identifica cu usurinta prescriptiile si recomandarile regulamentului aferent, s-au stabilit limitele terenului, functiunile dominante si limitele cadastrale ale terenului. Zona studiata in Planul Urbanistic Zonal, fiind situata in intravilanul mun. Roman, va fi inclusa in UTR - ul de baza, cu functiunile de locuinte individuale si functiuni complementare si amenajari necesare bunei functionari a zonei, cea de zona de institutii publice si servicii de interes general, cea de zona de echipare tehnico-edilitara cat si cea de cai de comunicatie rutiera si constructii aferente.

FUNCTIUNEA PREDOMINANTA

Prin destinatia unui teren sau a unei constructii se intelege modul de utilizare a acestora, conform functiunii prevazute in reglementarile cuprinse in planurile de urbanism.

Functiunile predominainte stabilite prin P.U.Z. a zonei studiate sunt zonele de locuinte individuale si functiuni complementare, amenajari necesare bunei functionari a zonei si amenajari necesare.

UTILIZAREA FUNCTIONALA

Pentru o mai buna intelegere a documentatiilor urbanistice si implicit a operativitatii in ceea ce priveste aplicarea reglementarilor in interiorul zonei studiate si acordarii Autorizatiilor de construire, a rezultat zonificarea functionala figurata grafic in partea desenata si prezentata in memoriul general.

Zonificarea functionala a teritoriului este pusa in evidenta atat in analiza stadiului actual a dezvoltarii cat si in partea de reglementari, unde sunt evidentiate zonele functionale adaugate, determinand configuratia propusa.

CONDITIILE DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR PROPUSE

Pentru fiecare zona si subzona functionala regulamentul cuprinde reglementari specifice grupate in trei subcapitole:(1)generalitati; (2)utilizare functionala si (3)conditii de amplasare si conformare a constructiilor.

Capitolul 1 : generalitati se detaliaza:

-tipuri de subzone functionale

-functiune dominanta a zonei

-functiuni complementare

Capitolul 2 - utilizare functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonelor, se pun in evidenta:

-utilizari permise

-utilizari permise cu conditii

-interdictii temporare

-interdictii definitive

Capitolul 3 - conditii de amplasare si conformare a constructiilor - se specifica acele zone si subzone functionale, in care prevederile Regulamentului Local de Urbanism detaliaza si completeaza prevederile Regulmentului General de Urbanism privind:

-amplasarea si retragerile minime obligatorii

-echiparea tehnico-edilitara

-forma si dimensiunile terenului si constructiilor

-parcaje, spatii verzi, imprejmuiri

Autorizarea realizarii constructiilor se va face de regula cu respectarea zonificarii functionale a zonei propuse precum si prescriptiilor continute in Regulamentul General de Urbanism si in Regulamentul Local de Urbanism aferent documentatiilor urbanistice.

Constructiile si amenajarile cu alte destinatii incluse in zonele cu functiuni dominante trebuie sa se compatibilizeze cu acestea, evitandu-se incomodarile si disfunctionalitatile, urmarindu-se integrarea in structura stabilita prin P.U.G.

De asemenea se interzice realizarea constructiilor si a amenajarilor cu destinatie incompatibila cu zona ce le include. Documentatia P.U.G. stabileste directiile de dezvoltare a localitatii, in care armonizarea propunerilor cu zonificarea existenta ocupa un loc primordial, de aceea respectarea acesteia devine literalmente impertioasa.

ZONIFICARE FUNCTIONALA PROPUSA IN ZONA REGLEMENTATA

Is – ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

- GENERALITATI

Zona se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor functiuni de interes general si public, formand in mod continuu linearitati comerciale si de servicii de-a lungul arterelor principale.

Zona este constituită din instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (administraţie, învăţământ şi educaţie, sănătate, cultură, culte, comerciale, financiar bancare, asistenţă socială, prestări servicii).

Zona se compune din următoarele subzone:

ISa – administrative şi servicii

ISî – învăţământ şi educaţie

ISs – sănătate

ISc – cultură

ISco – comerciale

ISf – financiar bancare

Isas – asistenţă socială

ISps – prestări servicii

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

IS - instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- comerţ cu amănuntul;

- activităţi manufacturiere;

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

- sport şi recreere în spaţii acoperite;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate – scuaruri în directa legatura cu locurile de joacă propuse;

- locuinţe cu partiu obişnuit;

- locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.

Utilizari admise cu conditionari :

- IS - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale :

- funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui  program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici;

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC;

- se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate.

Utilizari interzise : se interzic urmatoarele utilizari

- IS - activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini;

- curăţătorii chimice;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30,00 metri;

- pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 18.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente;

- terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va delimita printr-un  P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare,  prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente;

-la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a.

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri;

- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament;

- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă  zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie de zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

- se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale clădirilor din zona la care ne referim cu alte funcţiuni decât locuinţe care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale situate la mai puţin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor;

- în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

Circulatii si accese:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30.00 metri;

- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai  în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) necesitatea realizării unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în   cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

Aspectul exterior al cladirilor:

- aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”;

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize suplimentare.

Conditii de echipare edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon;

- se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi  dispunerea vizibilă a cablurilor TV.

Spatiil libere si spatii plantate:

- se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere;

- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime.

Imprejmuiri:

- se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de minim 2,20 metri;

- spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile.

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 50%;

- C.U.T maxim = 2.50;

Regimul maxim de inaltime este P+4.

Inaltimea maxima este de 16.00 m.

L2 – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE cu P+1,2

- GENERALITATI

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţa:

L 2a - subzona locuinţele individuale şi functiuni complementare cu P+1,2 niveluri

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

L 2 – sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe individuale şi functiuni complementare cu maxim P+2 niveluri în regim de construire izolat;

- echipamente publice de nivel rezidenţial;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri, lucrări tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari :

L 2 - se admite mansardarea clădirilor existente, cu o suprafaţă desfasurată pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200 mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250 metri.

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice.

Utilizari interzise :

L 2 - se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

In cazul concesionarii terenului, in regim izolat, suprafata va fi de 200 mp si 12 m latime front la strada;

In cazul altor zone, terenul in regim izolat, suprafata va fi de 350 mp si 14 m latime front la strada.

Adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu latimea acesteia.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I;

- clădirile se pot dispune pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţimea depaseste distanţă dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţă dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,0 metri;

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- se vor retrage faţă de o limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri;

- în cazul loturilor puţin adânci se acceptă poziţionarea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar adosarea respecta înălţimea şi latimea acestui calcan, prevederea nefiind valabila în cazul unor anexe şi garaje.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:

- distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0 metri.

Circulatii si accese:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Aspectul exterior al cladirilor:

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

Conditiile de echipare tehnico-edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere si spatii plantate:

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătătirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Imprejmuiri:

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30 şi o parte transparenta dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 metri.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile.

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 35.00%;

- C.U.T maxim = 0.60 (pentru P+1) si 0.9 (pentru P+2);

Regimul maxim este de P+2;

Inaltimea maxima este de 10 metri.

CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE

- GENERALITATI

Zona se compune din urmatoarele subzone:

CCr – Zona de comunicatie rutiere si constructii aferente

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

CCr - construcţii şi amenajări pentru gararea şi întretinerea mijloacelor de transport rutiere şi pe cale fixă legate de transportul în comun şi de funcţiuni de transport de marfă precum şi serviciile anexe aferente;

- construcţii şi amenajări pentru gararea şi întretinerea mijloacelor de transport greu rutier şi pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi gabarit permis în localitate, instalaţii de transfer, precum şi serviciile anexe aferente;

- trotuare, refugii, alei pietonale, benzi pentru biciclisti, elemente de consolidare a părţii carosabile

- amenajări intersecţii

- lucrări şi perdele de protecţie împotriva noxelor şi poluării fonice

Utilizari admise cu conditionari :

CCr - conform studiilor de specialitate;

- incintele unitatilor de transporturi şi garajele publice vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare impotriva riscului de incendiu şi explozie;

Utilizari interzise :

CCr - cuplarea construcţiilor specifice cu locuinţe;

- orice construcţie în zonele de amenăjari de intersecţii, până la precizarea soluţiilor definitive.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- conform normelor specifice şi studiilor de specialitate.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- construcţiile se vor dispune izolat şi se vor retrage de la aliniament cu minim 8,0 m pe străzi de categoria III şi 10,0 m pe străzi de categoria II şi I;

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioareale parcelelor:

- distanţă faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 6,0 metri;

Amplasarea cladirilor unele fata altele pe aceeasi parcela:

- distanţă minimă intre clădiri va fi egală cu media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport;

- distanţă de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfasoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se vor respecta condiţiile de protecţie faţă de incendii.

Circulatii si accese:

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

- în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 60% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi clienţilor cu condiţia înconjurării cu gard viu având 1,20 metri înălţime;

Aspectul exterior al cladirilor:

- volumele construite vor simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatatile imediate; în acest scop prin certificatul de urbanism se va solicita ca în dosarul pentru autorizaţia de construire să se prezinte fotografii şi documente grafice sugestive;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

Conditii de echipare edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

Spatii libere si spatii plantate:

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajata încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Imprejmuiri:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu de 0,30 m, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor vi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 50.00%;

- C.U.T. volumetric maxim = 15mc/mp teren;

Inaltimea maxima este de 12.00 metri, cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.

TE – ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA

- GENERALITATI

Zona conţine construcţii şi instalaţii aferente infrastructurii tehnice, inclusiv sediile unor regii cu arii de competenţă municipală. Nu fac parte din această categorie infrastructura de transporturi şi nici  reţelele tehnice de importanţă locală care sunt reglementate în cadrul zonei CC şi respectiv G.

Funcţiuni complemetare:  L, I, A, CC, P.

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

TE - construcţii şi instalaţii aferente echipării tehnico-edilitare.

- instituţii coordonatoare în domeniu.

Utilizari admise cu conditionari :

TE - se vor respecta normativele tehnice specifice.

Utilizari interzise :

TE - pentru incintele situate în zone rezidenţiale şi mixte, sau în zone în care se produc aglomerări de populaţie, se interzic orice activităţi care prezintă risc tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează;

- construcţiile şi lucrările în domeniu fără asigurarea măsurilor protective înspre şi dinspre obiectivul de realizat, conform normelor sanitare în vigoare.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Caracteristici ale parcelei:

- se menţin incintele actuale cu condiţia diminuării poluării şi riscurilor tehnologice, în caz contrar se va avea în vedere relocarea acestora;

- pentru noi incinte şi pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu;

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- clădirile noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe stradă respectivă majoritatea clădirilor mai noi se află în această situaţie, sau se vor retrage la o distanţă de minim 6.0 metri în cazul în care fronturile dominante noi sunt retrase de la stradă.

- în cazul incintelor tehnice se impun retrageri ale clădirilor de la aliniament la o distanţă de minim 10.0 metri pe străzile de categoria I şi II şi de minim 8.00 metri pe străzile de categoria III.

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- distanţa faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri.

Amplasarea cladirilor unele fata e altele pe aceeasi parcela:

- în toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice;

- în cazul în care nu există astfel de norme, distanţa minimă dintre clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6.00 metri; distanţa dintre clădiri precizată mai sus, se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele respective nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente.

Circulatii si accese:

- terenul este construibil numai dacă are acces direct dintr-o circulaţie publică.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice,   prin retragerea porţii de acces;

- în spaţiul de retragere al clădirilor de la aliniament se va rezerva maxim 40 % din teren  pentru parcaje destinate salariaţilor şi vizitatorilor.

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor:

- înălţimea clădirilor în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente şi nici înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu excepţia instalaţiilor tehnice.

Aspectul exterior al cladirilor:

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinătăţile imediate;

- faţadele laterale şi posterioare vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea pot fi percepute din clădirile înconjurătoare mai înalte;

- firmele vor fi dispuse pe treimea superioară a faţadei sau / şi pe suport independent în spaţiul incintei la intrare.

Conditiile de echipare edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi diverse alte platforme exterioare;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu, se va obţine avizul  autorităţii competente care administrează resursele de apă.

Spatii libere si spatii plantate:

- orice parte a terenului vizibil dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajată şi utilizată încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40 %, formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- în dreptul faţadei, parcajele vor fi înconjurate de un gard viu cu înălţimea de minim 1.20 metri şi  se va prevedea plantarea unui arbore la fiecare 4 maşini;

- suprafeţele libere, neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate  cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp.

Imprejmuiri:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2.20 metri şi minim 1.80 metri, din care un soclu opac de 0,60 metri şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare conform unor norme specifice, se recomandă dublarea spre interior, la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard conform normelor, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti;

- împrejmuirile către parcelele laterale şi posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălţime sau vor fi  în conformitate cu normele specifice;

- porţile de intrare vor fi simple şi în armonie cu împrejmuirea;

- pentru a nu incomoda circulaţia, se recomandă ca, pe drumurile publice cu trafic intens, porţile de intrare să fie retrase faţă de aliniament, pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 70.00% (incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri);

- C.U.T. maxim = 1.00 (incinte tehnice dispersate, cu sau fara cladiri de birouri);

ZONIFICARE FUNCTIONALA EXISTENTA SI PROPUSA IN ZONA DE ANALIZA

L2 – ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE cu P+1,2 niveluri

- GENERALITATI

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţa:

L 2a - subzona locuinţele individuale cu P+1,2 niveluri

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

L 2 – sunt admise următoarele funcţiuni:

- locuinţe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înşiruit, cuplat sau izolat;

- echipamente publice de nivel rezidenţial;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri, lucrări tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari :

L 2 - se interzic următoarele utilizări cu conditionari:

- se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depaseasca 200 mp ADC şi să nu genereze transporturi grele; aceste funcţiuni vor fi dispuse la intersecţii şi se va considera ca au o arie de servire de 250 metri;

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice.

Utilizari interzise :

L 2 - se interzic următoarele utilizări:

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depasesc suprafaţa de 200mp. ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate;

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenta;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- autobaze şi staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

1. dimensiuni minime:

| Regimul de construire | Dimensiune minimă în cazul concesionarii terenului* | Dimensiune minimă în alte zone |
| --- | --- | --- |
|  | suprafaţa(mp) | front(m) | suprafaţa(mp) | front(m) |
| Continuu | 150 | 8 | 150 | 8 |
| Grupat | 200 | 12 | 250 | 12 |
| Izolat | 200 | 12 | 350 | 14 |
| Parcela de colţ | - | - | reducere cu 50mp | reducere front cu 25% pentru fiecare faţada |

*conform Regulamentului General de Urbanism

2. adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu latimea acesteia.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I;

- clădirile se pot dispune pe aliniament cu excepţia celor a căror înălţimea depaseste distanţă dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu diferenţa dintre înălţimea şi distanţă dintre aliniamente dar nu cu mai puţin de 4,0 metri;

- în toate zonele de extinderi noi conform P.U.Z. cu următoarele condiţionări:

- clădirile se vor retrage faţă de aliniament cu o distanţă de minim 5,0 metri pentru a permite în viitor parcarea cele de a doua maşini în afara circulaţiilor publice şi pentru a permite plantarea corectă a unor arbori în gradina de faţadă fără riscul de deteriorare a gardurilor şi trotuarelor de protecţie;

- în cazul clădirilor înşiruite pe parcelele de colţ nu se admit decât clădiri cu faţade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- în regim grupat clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri;

-în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri

retrase faţă de limita proprietatii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

- în regim continuu clădirea construita în regim înşiruit se va dispune cu calcane având o adâncime de maxim 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade spre ambele străzi;

- în cazul segmentării înşiruirii, spre interspaţiu se vor întoarce faţade care vor fi retrase de la limita proprietatii la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişe în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu cu mai puţin de 3,0 metri;

- se va respecta aceeaşi prevedere şi în cazul în care înşiruirea este învecinată cu o funcţiune publică sau cu o unitate de referinţa având regim de construire discontinuu.

- în cazul loturilor puţin adânci se acceptă poziţionarea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar adosarea respecta înălţimea şi latimea acestui calcan, prevederea nefiind valabila în cazul unor anexe şi garaje.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:

- distanţă minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puţin de 4,0 metri.

Circulatii si accese:

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice.

Aspectul exterior al cladirilor:

- clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura şi finisaje;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectura cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu ori zincate pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

Conditiile de echipare tehnico-edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de canalizare;

- toate noile branşamente pentru electricitate şi telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere si spatii plantate:

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătătirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

Imprejmuiri:

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 2,20 metri şi minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,30 şi o parte transparenta dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,20 metri.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile.

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 25.00%;

- C.U.T maxim = 0.75;

- Regimul maxim de inaltime este P+2.

- Inaltimea maxima este de 10 m.

L1 – ZONA DE LOCUINTE COLECTIVE

- GENERALITATI

Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi de referinţa:

L 1 - Zona locuinţelor colective

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

L 1 - sunt admise următoarele utilizări:

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii în legatură direct cu scuaruri publice, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri, lucrări tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari :

L 1 - locuinţele sociale nu vor depăşi 20%-30% din numărul total al locuinţelor, nu vor fi dispuse în clădiri colective înalte şi nu vor distona în nici o privinţă în raport cu locuinţele în proprietate privata;

- se admit echipamente publice la parterul blocurilor de locuit cu următoarele condiţii:

- dispensarele de la parterul blocurilor vor avea un acces separăt de cel al locatarilor;

- cresele şi gradinitele vor avea un acces separăt de cel al locatarilor şi vor dispune în utilizare exclusivă de o suprafaţa minimă de teren de 100 mp.;

- se admite conversia locuinţelor de la parter în spaţii comerciale exclusiv pentru produse cerute de aprovizionarea zilnică.

- se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 50- 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuinţa administratorului / portarului angajat permanent.

- clădirile medii de locuinţe din zonele protejate se vor înscrie în exigentele acesteia şi vor fi aprobate conform legii pe baza avizelor de specialitate.

- se admite amplasarea panourilor mari publicitare de tip bener doar pe faţade laterale cu obligativitatea obţinerii avizelor Primăriei municipiului Roman şi a Asociaţiilor de locatari.

- se adminte închiderea balcoanelor/logiilor construcțiilor de locuințe colective doar cu condiția realizării unui proiect ce tratează unitar fațadele întregului imobil

Utilizari interzise :

L 1 - se interzice conversia locuinţelor existente din clădirile colective în alte funcţiuni sau construirea unor locuinţe colective mixate cu alte funcţiuni cu excepţia celor specificate la Articolul 2;

- se interzice utilizarea spaţiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite, alimentaţie publică şi alte activităţi de natura să incomodeze locuinţele;

- se interzic următoarele lucrări:

- activităţi productive;

- construcţii provizorii de orice natura;

- depozitare en-gros sau mic-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- autobaze;

- staţii de intretinere auto;

- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile învecinate;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedica evacuarea şi colectarea acestora.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

Amplasarea constructiilor fata de aliniament:

- clădirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 6,0 metri pe străzi de categoria II şi I, dar nu cu mai puţin decât diferenţa dintre înălţimea construcţiilor şi distanţă dintre aliniamente;

- în cazul situării în intersecţii, noile clădiri vor asigura racordarea intre retragerile diferite de la aliniamentele străzilor prin intoarecerea retragerii de la aliniament şi pe stradă având clădirile dispuse pe aliniament pe o distanţă egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu condiţia să nu ramana calcane vizibile;

- clădirile se pot dispune pe aliniament numai pe străzi secundare sau private cu condiţia ca înălţimea clădirilor să nu fie mai mare decât distanţă dintre aliniamente; în caz contrar clădirea se va retrage de la aliniament cu minim 4,0 metri.

Amplasarea fata de limitelele laterale si posterioare:

- clădirile izolate vor avea faţade laterale şi se vor retrage de la limitele parcelei la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;

- clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de maxim15,0 metri de la aliniament, fiind retrase faţă de cealaltă limita laterală cu o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 5,0metri.

- în funcţie de regimul de construire, clădirea se alipeşte pe o adâncime de maxim15,0 metri fie de două calcane de pe limitele parcelei, fie, dacă există pe o limită un calcan iar faţă de cealaltă limită clădirea învecinata este retrasă, noua clădire se alipeşte de calcanul existent şi se retrage de cealaltă limită la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii.

- în cazul clădirilor izolate, retragerea faţă de limitele laterale ale parcelei va fi la o distanţă cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dacă pe faţadele clădirilor învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanţă se poate reduce la jumătate dar nu mai puţin de 3,0 metri în cazul în care pe faţadele laterale ale clădirilor învecinate sunt numai ferestre ale dependinţelor şi casei scării.

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi cel puţin egală cu jumătate din înălţimea la cornişe a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren dar nu mai puţin de 5,0 metri.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela:

- între faţadele spre care sunt orientate camere de locuit distanţă va fi egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte; distanţă se poate reduce la jumătate în cazul în care pe faţadele opuse sunt numai ferestre ale dependinţelor şi ale casei scării.

Circulatii si accese:

- clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulaţie publică fie direct fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străzi private.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea autovehiculelor va fi asigurata în afara spaţiilor publice.

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor:

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; în cazul în care înălţimea depaseste distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanta egală cu diferenţa dintre acestea dar nu mai puţin de 4,0 metri;

- se va limita înălţimea clădirilor colective medii la P+4 niveluri.

- în cazul volumelor situate pe colt, la racordarea între străzi având regim diferit de înălţimea, dacă diferenţa este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre stradă secundara pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu doua niveluri se va realiza o descreştere în trepte, primul tronson prelungind înălţimea clădirii de pe stradă principală pe o lungime minimă egală cu distanţă dintre aliniamente.

Aspectul exterior al cladirilor:

- cu condiţia integrării în particularitatile zonei şi armonizarii cu vecinatatile imediate;

- volumetria noilor clădiri ca şi modul de realizare a faţadelor necesită un studiu de specialitate, avizat conform legii.

Conditii de echipare tehnico-edilitara:

- toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

Spatii libere si spatii plantate:

- terenul liber rămas în afara circulaţiilor şi parcajelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

- terenul amenajat ca spaţii de joc, de odihnă şi grădini de faţadă decorative va reprezenta cel puţin 50% din suprafaţa totală a terenului liber.

Imprejmuiri:

- în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de maxim 2,20 m şi minim 1,80 din care soclu opac de circa 0,30 m partea superioara fiind realizată din fier sau plasă metalică şi dublate de un gard viu;

- împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor fi opace

din zidărie sau lemn, vor avea înălţimea de 2,20 metri şi panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile.

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 30.00%;

- C.U.T maxim = 1.50;

- Regimul maxim de inaltime este P+8.

I – ZONA UNITATI INDUSTRIALE/ DEPOZITARE

- GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

I - activităţi productive şi de servicii cu profil nepoluant desfăşurând activitatea în construcţii industriale mari şi mijlocii;

- distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor produse;

- cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren.

- sedii de companii şi firme;

- unităţi industriale mici şi mijlocii productive şi de servicii dispersate, situate în

- vecinătatea unor arii predominant rezidenţiale, compatibile cu caracterul ariilor rezidenţiale vecine.

- depozitare en-gros;

- amenajări aferente: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, împrejmuiri, lucrări tehnico-edilitare.

Utilizari admise cu conditionari :

I - se permite construirea locuinţelor strict necesare pentru asigurarea conducerii,

- supravegherii şi pazei unităţilor şi serviciilor subzonei.

- depozitare comercială, servicii comerciale legate de transporturi şi depozitare care necesită suprafeţe mari de teren (Smax=3000 mp ADC – 1500 mp suprafaţă vânzare per unitate şi / sau amplasament);

- parcaje multietajate cu condiţia realizării lor într-o arhitectură adecvată zonei.

Utilizari interzise :

I - efectuarea lucrărilor de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

- efectuarea lucrărilor de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele învecinate sau care să împiedice evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

- orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesaţi;

- activităţile productive poluante, cu risc tehnologic, sau incomode prin traficul generat;

- construcţii provizorii de orice natură;

- depozite de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- se interzice amplasarea unităţilor de învăţământ şi alte servicii de interes general, a oricăror alte servicii nespecificate la punctul Art.2.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la stradă de 40,0 metri şi o suprafaţa minimă de 3000 mp. Parcelele cu dimensiuni şi suprafeţe mai mici ca cele anterior specificate nu sunt construibile pentru activităţi productive.

- dimensiunile se păstrează şi în cazul parcelelor nou apărute prin diviziunea unor parcele anterioare (prin schimb, înstrăinare etc.) În cazul în care în momentul aprobării prezentului regulament parcelele au dimensiuni mai mici decât cele specificate anterior este necesara relocarea unităţilor productive respective în termen de 2ani de la data aprobării prezentului regulament.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- se vor preciza retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale şi interioare, ele vor fi însă obligatoriu mai mari de :

­ 10,0 metri pe străzile de categoria a II-a;

­ 6,0 metri pe străzile de categoria a III-a.

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- in cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă decât I, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei;

- se vor respecta distantele minime egale cu jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 6,0 metri faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor; nu se admite amplasarea, pe faţadele spre alte unităţi teritoriale de referinţa, a calcanelor sau a ferestrelor cu parapetul sub 1,90metri de la nivelul solului.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:

- distanţa între clădiri va fi egală sau mai mare decât media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0metri.

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi / sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi alte norme tehnice specifice.

Circulatii si accese:

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, dintr-o proprietate adiacentă străzii – cu lăţime de minim 4,0metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele.

- se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice şi grele.

- accesele în parcele din străzile de categoria I şi II vor fi la minimum 40 m distanţă, iar dacă aceasta nu este posibil accesele se vor asigura dint-o dublură a căilor principale de circulaţie.

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii - reparaţii cat şi în timpul funcţionarii clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- în spaţiul de retragere faţă de aliniament, maxim 30% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiţia înconjurării acestora cu gard viu având înălţimea de minimum1,20 m;

- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 250m.

Aspectul exterior al cladirilor:

- volumele construite vor fi simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatatile imediate;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

- tratarea acoperirii clădirilor va tine seama de faptul ca acestea se percep de pe înălţimile înconjurătoare;

Conditii de echipare edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.

- se va asigura racordarea la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fibre optice.

Spatii libere si spatii plantate:

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localitatii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200mp.

Imprejmuiri:

- imprejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20metri din care un soclu de 0,30 m şi vor fi dublate cu gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele doua garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incinta pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile.

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 50.00%;

- C.U.T maxim = 2.50;

Regimul maxim de inaltime este P+4

Inaltimea maxima este de 16.00 m.

CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE SI CONSTRUCTII AFERENTE

- GENERALITATI

Zona se compune din urmatoarele subzone:

CCr – Zona de comunicatie rutiere si constructii aferente

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

CCr - construcţii şi amenajări pentru gararea şi întretinerea mijloacelor de transport rutiere şi pe cale fixă legate de transportul în comun şi de funcţiuni de transport de marfă precum şi serviciile anexe aferente;

- construcţii şi amenajări pentru gararea şi întretinerea mijloacelor de transport greu rutier şi pentru transferul mărfurilor transportate în mijloace de transport cu tonaj şi gabarit permis în localitate, instalaţii de transfer, precum şi serviciile anexe aferente;

- trotuare, refugii, alei pietonale, benzi pentru biciclisti, elemente de consolidare a părţii carosabile

- amenajări intersecţii

- lucrări şi perdele de protecţie împotriva noxelor şi poluării fonice

Utilizari admise cu conditionari :

CCr - conform studiilor de specialitate;

- incintele unitatilor de transporturi şi garajele publice vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi de asigurare impotriva riscului de incendiu şi explozie;

Utilizari interzise :

CCr - cuplarea construcţiilor specifice cu locuinţe;

- orice construcţie în zonele de amenăjari de intersecţii, până la precizarea soluţiilor definitive.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- conform normelor specifice şi studiilor de specialitate.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- construcţiile se vor dispune izolat şi se vor retrage de la aliniament cu minim 8,0 m pe străzi de categoria III şi 10,0 m pe străzi de categoria II şi I;

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioareale parcelelor:

- distanţă faţă de limitele parcelei va fi de minim jumătate din înălţimea clădirii dar nu mai puţin de 6,0 metri;

Amplasarea cladirilor unele fata altele pe aceeasi parcela:

- distanţă minimă intre clădiri va fi egală cu media înălţimilor fronturilor opuse dar nu mai puţin de 6,0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport;

- distanţă de mai sus dintre clădiri se poate reduce la jumătate dacă nu sunt accese în clădire şi nu sunt ferestre care luminează încăperi în care se desfasoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se vor respecta condiţiile de protecţie faţă de incendii.

Circulatii si accese:

- se va asigura accesul în incinte numai direct dintr-o circulaţie publică;

Stationarea autovehiculelor:

- staţionarea pentru admiterea în incinta se va asigura în afara spaţiului circulaţiei publice;

- în spaţiul de retragere de la aliniament se poate rezerva maxim 60% din teren pentru parcaje ale salariaţilor şi clienţilor cu condiţia înconjurării cu gard viu având 1,20 metri înălţime;

Aspectul exterior al cladirilor:

- volumele construite vor simple şi se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu vecinatatile imediate; în acest scop prin certificatul de urbanism se va solicita ca în dosarul pentru autorizaţia de construire să se prezinte fotografii şi documente grafice sugestive;

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada principală;

Conditii de echipare edilitara:

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare;

Spatii libere si spatii plantate:

- orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică, va fi astfel amenajata încât să nu altereze aspectul general al localităţii;

- suprafeţele libere din spaţiul de retragere faţă de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporţie de minim 40% formând de preferinţă o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 200 mp.

Imprejmuiri:

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de maxim 2,20 metri din care un soclu de 0,30 m, vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 4,0 metri distanţă cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălţimea, între cele două garduri fiind plantaţi dens arbori şi arbuşti;

- porţile de intrare vor vi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea vehiculelor înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice;

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim = 50.00%;

- C.U.T. volumetric maxim = 15mc/mp teren;

Inaltimea maxima este de 12.00 metri, cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.

P – ZONA PARCURI SI PLANTATII PROTECTIE

- GENERALITATI

Zona spaţiilor plantate se compune din următoarele categorii:

Pp – parc public

Ps – complex sportiv, stadion

Ppp – perdele de protecţie

Pn – plantaţii naturale, rezervaţii

Pa – agrement

Funcţiune ecologică: ameliorarea micro-climatului şi combaterea poluării prin îmbunătăţirea compoziţiei chimice a aerului.

Funcţiuni complementare : L, IS, I, A, GC, TE, CC.

- UTILIZARE FUNCTIONALA

Utilizari admise :

- plantaţii decorative şi spaţii pentru odihnă în zona centrală

- menţinerea, întreţinerea şi ameliorarea spaţiilor verzi naturale existente în intravilan

Pp - sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în :

- spaţii plantate

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate

- mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă;

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întretinere;

Ps - sunt admise amenajări pentru practicarea sportului în spaţii descoperite

Pn - sunt admise numai construcţiile legate de programul specific funcţiunii specializate;

Ppp - conform legilor şi normelor în vigoare

Utilizari admise cu conditionari :

- construcţii compatibile cu zona, dar nu mai mult de 10-15% din suprafaţă, cu elaborarea prealabilă a documentaţiei P.U.D. ce va fi supusă aprobării legale;

- amenajarea şi reamanejarea zonelor pentru sport cu condiţia elaborării P.U.D.;

- pentru orice fel de construcţie se va solicita indicarea, în documentaţia specifică, a modului de tratare a spaţiilor rămase libere, în special a celor vizibile de pe circulaţiile publice.

Utilizari interzise :

P - se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;

- se interzice tăierea arborilor fara autorizaţia autoritatii locale abilitate;

Pp, Pn - se interzic orice schimbări ale funcţiilor spaţiilor verzi publice şi specializate şi diminuarea suprafeţelor înverzite;

- se interzic construcţiile care conduc la degradarea peisajului şi a relaţiilor de vecinătate;

- sunt interzise exploatările terenurilor şi lucrările care produc degradarea cadrului natural şi dispariţia vegetaţiei;

- depozitarea deşeurilor şi a gunoiului menajer în zonele plantate.

- CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Caracteristici ale parcelelor:

- conform limitelor stabilite şi conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Amplasarea cladirilor fata de aliniament:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Amplasarea cladirilor fata de limitelele laterale si posterioare ale parcelelor:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Circulatii si accese:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Stationarea autovehiculelor:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Aspectul exterior al cladirilor:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

- aspectul exterior nu va afecta situl peisagistic.

Conditii de echipare edilitara:

- toate construcţiile şi amenajările specifice vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare.

Spatii libere si spatii plantate:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Imprejmuiri:

- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

Parcelele pentru care nu se pot asigura conditiile mentionate mai sus sunt neconstruibile

Indici P.O.T. si C.U.T.:

- P.O.T. maxim conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

- C.U.T. maxim conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

Inaltimea maxima este de 7.00 metri, cu posibile derogari prevazute de o documentatie justificata, avizata si aprobata legii.

- PREVEDERI GENERALE LA NIVELUL ZONEI STUDIATE

Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare, imprejmuirile, etc., se vor realiza numai in intravilanul aprobat localitatii, in baza certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire, conform prezentului studiu.

LA ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE URMEAZA SA SE VERIFICE:

- Dreptul de proprietate asupra terenului;

- Inscrierea functiunilor solicitate in functiunile dominante sau in cadrul functiunilor complementare

admise zonei in care urmeaza sa se amplaseze cladirile;

- Respectarea conditiilor impuse de Certificatul de Urbanism;

- Existenta pieselor scrise si desenate prevazute de Legea nr.453/2001 in documentatia de executie;

- Respectarea regimului de inaltime maxim pentru fiecare zona;

- Asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare.

Cladirile cu sau fara subsol vor tine seama de avizul geotehnic anexat la stabilirea adancimii de fundare.

Cladirile vor fi acoperite conform proiectului de arhitectura, acoperis tip terasa sau sarpanta.

Se vor respecta distantele minime ale cladirilor fata de limitele proprietatilor in functie de tratarea fatadei dinspre parcela invecinata (calcan sau perete cu goluri).

Întocmit,									          Proiectant de specialitate,

S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L.					          BIA ION NICOLAE

Arh. Ababei Dan								          urb. Ion Nicolae